Raportul anual privind starea mediului în judeţul Mehedinţi

2014

CUPRINS

- CALITATEA ŞI  POLUAREA  AERULUI  ÎNCONJURĂTOR

  - Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

    - Starea de calitate a aerului înconjurător

      - Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

      - Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

      - Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane

    - Efectele poluării aerului înconjurător

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei

  - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează

starea de calitate a aerului înconjurător

    - Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie

      - Energia

      - Industria

      - Transportul

      - Agricultura

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător

- APA

  - Resursele de apă, Cantităţi şi debite

    - Stare, presiuni şi consecinţe

      - Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

      - Utilizarea resurselor de apă

      - Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

      - Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

    - Prognoze

      - Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

      - Riscurile şi presiunile inundaţiilor

    - Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

  - Calitatea apei

    - Calitatea apei: stare şi consecinţe

      - Calitatea apei cursurilor de apă

      - Calitatea apei lacurilor

      - Calitatea apelor subterane

      - Calitatea apelor de îmbăiere

    - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

      - Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet

      - Apele uzate şi reţelele de canalizare

    - Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

    - Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

- SOLUL

  - Calitatea solurilor: stare şi tendinţe

    - Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

    - Terenuri afectate de diverşi factori limitativi

  - Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

    - Zone afectate de procese naturale

  - Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor

    - Utilizare şi consumul de îngrăşăminte

    - Consumul de produse de protecţia plantelor

    - Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare

  - Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor ..pag

- UTILIZAREA TERENURILOR

  - Stare şi tendinţe

    - Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

    - Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor

  - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediu lui

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

  - Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor

    - Modificarea densităţii populaţiei

    - Expansiunea urbană

  - Prognoze și acțiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

- PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

  - Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii

    - Speciile invazive

    - Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi

    - Schimbările climatice

    - Modificarea habitatelor

      - Fragmentarea ecosistemelor

      - Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale

    - Exploatarea excesivă a resurselor naturale

      - Exploatarea forestieră

  - Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse

    - Reţeaua de arii protejate

- PĂDURILE

  - Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe

    - Evoluţia suprafeţei fondului forestier

    - Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

    - Starea de sănătate a pădurilor

    - Suprafeţe de păduri regenerate

    - Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

  - Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

    - Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

    - Schimbarea utilizării terenurilor

      - Fragmentarea ecosistemelor

    - Schimbările climatice

  - Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

- RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

  - Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

    - Fluxuri speciale de deşeuri

      - Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

      - Deşeuri de ambalaje

      - Vehicule scoase din uz (VSU)

    - Impacturi şi presiuni privind deşeurile

    - Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor

- SCHIMBĂRILE CLIMATICE 	se tratează la nivel naţional

- MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

  - Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

    - Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii

      - Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3

în anumite aglomerări urbane

    - Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

      - Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori

    - Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii

    - Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

      - Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane

    - Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii

      - Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a temperaturilor extreme în perioada de vară

      - Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii

- RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

  - Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu

    - Radioactivitatea aerului

    - Radioactivitatea apelor

    - Radioactivitatea solului

    - Radioactivitatea vegetaţiei

- CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

  - Tendinţe în consum

    - Alimente şi băuturi

    - Locuinţe

    - Mobilitate

      - Transportul de pasageri

      - Transportul de mărfuri

  - Factori care influenţează consumul

  - Presiunile asupra mediului cauzate de consum

    - Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

    - Consumul de energie pe locuitor

    - Utilizarea materialelor

  - Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul

- CALITATEA AERULUI  ŞI POLUAREA AERULUI ȊNCONJURĂTOR

I.1.   Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

I.1.1.. Starea de calitate a aerului înconjurător

Starea privind calitatea şi poluarea aerului înconjurător poate fi evidenţiată prin alegerea unor indicatori care să caracterizeze factorul de mediu “AER”.

Nivelul de încredere al acestor indicatori depinde de calitatea datelor folosite, disponibile din rapoartele privind starea mediului;

I.1.1.1. Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în oraşe, precum şi de transportul poluanţilor la lungă distanţă.

Fig .nr. 1.1--Harta judeţului Mehedinţi

În cursul anului 2014 supravegherea calităţii aerului s-a realizat prin intermediul  sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului conform criteriilor prevăzute în legea nr 104/2011

La nivel judeţean  staţia automatã fixã MH1 este de tip industrial (raza ariei de reprezentativitate este între 100 m - 1 km ), şi este  amplasată în vecinătatea sediului A.P.M. şi a fluviului Dunărea pe str.Băile Romane nr.3,  Dr. Tr. Severin.

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde), precum şi în sistem GIS sunt:

Latitudine  22° 40' 99˝

Longitudine 44° 36' 99

Altitudinea:  77 m

Fig nr .1.2 -Staţia fixă automată MH1

Fig nr .1.3-Staţia fixă automată MH1

- Poluanţii măsuraţi: SO2,  NO2, NOx, PM 2.5 ,NO, BTX, H2S ,CO, O3   ,PM10

- Parametrii meteorologici măsuraţi: temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii;

- Mediul înconjurător local/morfologia peisajului:

-     Tipul zonei: urbană

- Caracterizarea zonei:

-  MH 1 - Industrială

- Numărul aproximativ de locuitori din zonă: cca. 100.000 loc.

- Caracterizarea traficului: Traficul este foarte scăzut( < 100 vehicule/zi)

- Informaţii privind tehnicile de măsurare :

- Echipament: analizor SO2, monitor Europe ML 9850

-  Metoda de referinţă : Fluorescenţă în UV

- Echipament: analizor NO/NO2/NOx, monitor Europe ML 9841

-  Metoda de referinţă : Chemiluminiscenţă cu ozon

- Echipament: analizor CO, monitor Europe ML 9830

- Metoda de referinţă : Absorbţie IR

- Echipament: analizor O3, monitor Europe ML 9810

- Metoda de referinţă : Fotometrie UV

- Echipament: analizor BTX, monitor Europe BTX 2000- PID

- Metoda de referinţă :  gaz cromatografie (CG)

- Echipament: analizor H2S, monitor Europe ML 9850

-  Metoda de referinţă : Fluorescenţă în UV

- Caracteristici de prelevare: la nivelul staţiei

-    înălţimea punctului de prelevare: 3m

-    lungimea liniei de prelevare: 3m

-    timpul de prelevare: 25 s

- Calibrare: automată şi manuală

-    metoda pentru calibrare automată: tub permeaţie pentru SO2 si NOx, cu butelie pentru CO, iar pentru O3 cu generator intern; pentru calibrare manuală cu butelii multigaz;

-   frecvenţa calibrării automate: 24 ore

-   frecvenţa calibrării manuale: lunar( în funcţie de necesitate , mai des)

Ĩn perioada 2010-2014  starea atmosferei a depins de interacţiunea factorilor naturali (mişcarea maselor de aer , precipitaţii , etc ) dar şi de emisiile de noxe ca urmare a activitãţilor antropice.

Având în vedere nivelul de dezvoltare industrială a zonei, poziţia geografică şi relieful putem afirma că rolul hotărîtor în evoluţia stării aerului la nivelul judeţului Mehedinţi este deţinut încă de factorii meteorologici.

Depresiunea subcarpatică a Topolniţei (Severinului) fiind înconjurată de o centură de culmi care ajung la 300 - 400 m înălţime.

În anul 2014 au fost monitorizaţi următorii poluanţi: SO2,  NO2, NOx, NO ,CO,   PM10 grav , PM 2.5 grav

Analizoarele care măsoară concentraţiile O3, BTX, H2S, PM10 -defecte ȋn cursul anului 2014

|  | SO2 | NO2 | CO | O3 | C6H6 | H2S | PM10 | PM10g | Pb10g | PM2.5g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| val medii 2014 (ug/m3) | 22 | 34.7 | 230 | Analiz def | Analiz def | Analiz def | Analiz def | 28.35 | 0.006 | 19.59 |

Tabel nr. 1.1- Concentraţii medii anuale  ȋnregistrate la staţia de monitorizare

MH1-ug/m3

Grafic nr. 1.1-Concentraţii medii anuale  ȋnregistrate la staţia de monitorizare

MH1-ug/m3

Dioxidul de azot (NO2) și oxizii de azot (NOx)

În anul 2014 analizorul din  dotarea SFA  a fost defect până ȋn data de  26.02.2014

Deoarece sistemul de climatizare a fost defect ȋn perioadele: 30.04.2014-19.05.2014 şi 26.10.2014-27.11.2014,  nu am avut achiziţii de date.

În anul 2014  nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită orare (200 µg/m3)  şi anuale(40 µg/m3)  pentru protecţia sănătăţii umane. prevăzute în legea nr. 104/2011

Valoarea maximă orară ȋnregistrată a fost 183.1 μg/m3 ȋn data de 13.03.2014, iar media anuală a fost de 34.7 μg/m3

Dioxidul de sulf (SO2)

În anul 2014 analizorul  din  dotarea SFA a fost defect până ȋn  data de 18.02.2014

Deoarece sistemul de climatizare a fost defect ȋn perioadele: 30.04.2014-19.05.2014 şi 26.10.2014-27.11.2014,  nu am avut achiziţii de date.

În anul 2014  nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită orare (350 µg/m3)  şi zilnice (125 µg/m3)  pentru protecţia sănătăţii umane. prevăzute în legea nr. 104/2011

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii pragului de alertă (concentraţia 500 µg/m3 măsurată timp de 3 ore consecutiv) pentru dioxidului de sulf

Valoarea maximă orară ȋnregistrată a fost 172.2 μg/m3 ȋn data de 30.09.2014, iar media anuală a fost de 22 μg/m3

Monoxidul de carbon (CO)

În anul 2014 analizorul  din  dotarea SFA a fost defect până ȋn data de 18.02.2014

Deoarece sistemul de climatizare a fost defect ȋn perioadele: 30.04.2014-19.05.2014 şi 26.10.2014-27.11.2014,  nu am avut achiziţii de date

Valoarea maximă orară ȋnregistrată a fost 6.33 mg/m3 ȋn data de 12.12.2014, iar media anuală a fost de 0.23 mg/m3

Nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită pentru sanătatea umană (10 mg/m3  calculată ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore )

Benzenul (C6H6)

În anul 2014 analizorul BTX din dotarea SFA a fost defect.

Ozonul (O3)

În anul 2014 analizorul din dotarea SFA a fost defect .

Hidrogenul  sulfurat  (H2S)

În anul 2014 analizorul din dotarea SFA a fost defect  .

Particule în suspensie (PM 10)

În anul 2014 analizorul din dotarea SFA a fost defect  .

Particule în suspensie (PM 10 gravimetric ).

Nu s-a măsurat PM10 gravimetric ȋn următoarele perioade:

- 01.01-18.02.2014-analiz def (pompa Fox a fost defectă)

- 30.04-19.05.2014- sistem de climatiz def;

- 02.07-03.07.2014 -calculator SFA def;

- 26.10-27.11.2014- sistem de climatiz def

- 28.11.2014-14.12.2014-lipsă filtre

- 27.12-29.12.2014-calculator SFA defect

Concentraţiile emisiilor de PM 10  pe anul 2014  s-au încadrat în  CMA = 50 µg /mc/24 h. conform legii nr 104/2011  cu excepţia a 7 depăsiri  zilnice:

| nume staţie | luna | zi din lună | valoare concentraţie |
| --- | --- | --- | --- |
| MH1 | 2 | 28 | 66,36 |
|  | 3 | 1 | 62,73 |
|  | 3 | 12 | 51,49 |
|  | 3 | 13 | 62,36 |
|  | 3 | 14 | 67,44 |
|  | 3 | 15 | 55,84 |
|  | 12 | 22 | 51.2 |

Tabel  nr.  1.2- Depăsiri  zilnice PM 10 gravimetric

Valoarea maximă ȋnregistrată a fost de  67.36 µg/mc pe  14.03.2014  iar valoarea medie  a concentraţiilor  pe anul 2014 a fost de 28.35 µg /mc sub valoarea  limită de 40 µg /m3 conform legii nr 104/2011

Plumb (Pb 10  gravimetric)

Nu s-a măsurat PM10 gravim  şi deci  nici Pb10 gravim ȋn următoarele perioade:

- 01.01-18.02.2014-analiz def (pompa Fox a fost defectă)

- 30.04-19.05.2014- sistem de climatiz def;

- 02.07-03.07.2014 -calculator SFA def;

- 26.10-27.11.2014- sistem de climatiz def

- 28.11.2014-14.12.2014- lipsă filtre

- 27.12-29.12.2014-calculator SFA defect

Valoarea medie anuală a fost de 0.006 µg/mc ,sub valoarea  limită anuală de 0.5 µg /mc conform legii nr 104/2011

Particule în suspensie (PM 2.5 gravimetric)

Nu s-a măsurat PM2.5 gravim  ȋn următoarele perioade:

- 30.04-19.05.2014- sistem de climatiz def

- 06.06 -19.06.2014-memorie plină

- 02.07-03.07.2014 -calculator SFA def

- 26.10-27.11.2014- sistem de climatiz def

- 27.11-31.12.2014-necesar  a se schimba kitul

Valoarea maximă a fost de 100.07 µg /mc în data de 08.02.2014,iar valoarea medie anuală a fost de 19.59 µg /mc

I.1.1.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

Dioxidul de azot (NO2)

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de procesele de ardere a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în industria energetică şi instalaţii de ardere industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale  şi de asemenea din transportul rutier ponderea importanţei acestuia crescând uşor în ultima vreme.

Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor şi efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele,ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi asupra construcţiilor.

| medie 2010 ug/m3 | medie 2011 ug/m3 | medie 2012 ug/m3 | medie 2013 ug/m3 | medie 2014 ug/m3 | Val lim anuală ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | 23.3 | 23.2 | - | 34.7 | 40 |

Tabel nr. 1.3-  Mediile anuale  ale concentraţiilor   dioxidului de azot

Grafic nr. 1.2—Mediile anuale  ale concentraţiilor  dioxidului de azot.

Media concentraţiilor emisiilor de dioxid de azot pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014  a crescut faţă de anii anteriori. şi se ȋncadrează ȋn prevederile legii nr. 104/2011

Dioxidul de sulf (SO2)

Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere. Dioxidul de sulf poate afecta atât sănătatea oamenilor prin efecte asupra sistemului respirator cât şi mediul în general (ecosisteme, construcţii)

| medie 2010 ug/m3 | medie 2011 ug/m3 | medie 2012 ug/m3 | medie 2013 ug/m3 | medie 2014 ug/m3 | Val lim anuală ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 19.3 | 21.4 | 20.5 | 22 | - |

Tabel nr. 1.4 -  Mediile anuale  ale concentraţiilor  dioxidului de sulf.

.

Grafic nr. 1.3- Mediile anuale  ale concentraţiilor   dioxidului de sulf.

Media concentraţiilor emisiilor de dioxid de sulf pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014 a crescut faţă de anii anteriori.

Monoxidul de carbon (CO)

Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic ce afectează capacitatea organismului de a reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Provine din surse antropice sau naturale, care implică arderi incomplete ale oricărui tip de materie combustibilă, atât în instalaţii energetice, industriale, cât şi în instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale) şi din trafic.

Concentraţiile de CO din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

| medie 2010 mg/m3 | medie 2011 mg/m3 | medie 2012 mg/m3 | medie 2013 mg/m3 | medie 2014 mg/m3 | Val lim anuală mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.23 | - |

Tabel nr. 1.5- Mediile anuale  ale concentraţiilor  monoxidului de carbon.

Grafic nr. 1.4- Mediile anuale  ale concentraţiilor  monoxidului de carbon.

Media concentraţiilor emisiilor de monoxidului de carbon pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014 a scăzut faţă de anii anteriori şi s-a situat mult sub valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore  pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3).

Benzenul (C6H6)

Benzenul este o substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, provenită în principal din traficul rutier şi din depozitarea, încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, staţii de distribuţie carburanţi), dar şi din diferite alte activităţi cu produse pe bază de solvenţi (lacuri, vopsele etc.), arderea controlată sau în aer liber a combustibililor fosili, a lemnului şi deşeurilor lemnoase.

Concentraţiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează folosind  valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (5μg/m3).

| medie 2010 ug/m3 | medie 2011 ug/m3 | medie 2012 ug/m3 | medie 2013 ug/m3 | medie 2014 ug/m3 | Val lim anuală ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27 | 4.21 | 3.01 | - | - | 5 |

Tabel nr. 1.6 -  Mediile  anuale ale benzenului.

Grafic nr. 1.5-  Mediile anuale  ale benzenului.

În anul 2014 analizorul BTX din dotarea SFA a fost defect  şi din acest motiv   nu se poate analiza evoluţia concentraţiilor C6H6  faţă de anii anteriori

Ozonul (O3)

Ozonul se găseşte în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă (atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele de viaţă împotriva acţiunii radiaţiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între sol şi 8-10 km înălţime) este deosebit de toxic, cu potenţial cancerigen, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor. De asemenea, ozonul are efect toxic şi pentru vegetaţie, determinând inhibarea fotosintezei şi producerea de leziuni foliate.

Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari, precursori ai ozonului: compuşi ai azotului (NOx), compuşii organici volatili (COV), monoxidul de carbon.

| medie 2010 ug/m3 | medie 2011 ug/m3 | medie 2012 ug/m3 | medie 2013 ug/m3 | medie 2014 ug/m3 | Val lim anuală ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.93 | 57.67 | 56.8 | - | - | - |

Tabel  nr .1.7 - Mediile  anuale ale ozonului.

Analizorul este defect  din data de 29.06.2012

În anul 2014 analizorul din dotarea SFA a fost defect  şi din acest motiv   nu se poate analiza evoluţia concentraţiilor ozonului  faţă de anii anteriori

Hidrogenul  sulfurat  pe SFA

Ca sursă cu potenţial de poluare este RAAN – Sucursala ROMAG-PROD.

| medie 2010 mg/m3 | medie 2011 mg/m3 | medie 2012 mg/m3 | medie 2013 mg/m3 | medie 2014 mg/m3 | Val lim anuală mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | - |

Tabel  nr. 1.8 - Mediile anuale ale H2S -pe SFA

Analizorul este defect  din data de 28.08.2013

În anul 2014 analizorul din dotarea SFA a fost defect  şi din acest motiv   nu se poate analiza evoluţia concentraţiilor ozonului  faţă de anii anteriori

PM 10  gravimetric.de pe SFA

Sursele de poluare ale atmosferei cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, sau antropice: procesele de producţie, arderile din sectorul energetic, şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sistemele de încălzire individuale,  cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice,  adsorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi).

| medie 2010 mg/m3 | medie 2011 mg/m3 | medie 2012 mg/m3 | medie 2013 mg/m3 | medie 2014 mg/m3 | Val lim anuală mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.28 | 37.26 | 26.46 | 28.35 | 40 |

Tabel  nr  1.9 - Mediile  anuale ale PM10 gravimetric

Grafic nr. 1.8 - Mediile  anuale ale PM10 gravimetric

.

Media  anuală a concentraţiilor PM10 gravimetric pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014  a crescut uşor faţă de anul 2013,dar a scăzut faţă de anii anterior.

Pb 10  gravimetric.de pe SFA

Sursele de poluare ale atmosferei cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, sau antropice: procesele de producţie, arderile din sectorul energetic, şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sistemele de încălzire individuale,  cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice,  adsorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi).

Dintre acestea se măsoară Pb10 gravim din  PM10 gravim

| medie 2010 mg/m3 | medie 2011 mg/m3 | medie 2012 mg/m3 | medie 2013 mg/m3 | medie 2014 mg/m3 | Val lim anuală mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.038 | 0.006 | 0.5 |

Tabel  nr 1.10  - Mediile  anuale ale Pb10 gravimetric

Grafic nr.1.9- Mediile  anuale ale Pb10 gravimetric

Media  anuală a concentraţiilor Pb10 gravimetric pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014  a scăzut faţă de anul 2013

PM 2.5 gravimetric de pe SFA

Sursele de poluare ale atmosferei cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, sau antropice: procesele de producţie, arderile din sectorul energetic, şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sistemele de încălzire individuale,  cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice,  adsorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi

| medie 2010 mg/m3 | medie 2011 mg/m3 | medie 2012 mg/m3 | medie 2013 mg/m3 | medie 2014 mg/m3 | Val lim anuală mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.7 | 23.38 | 21.91 | 19.67 | 19.59 | - |

Tabel  nr.  1.11 - Mediile  anuale ale PM 2.5. gravimetric

Grafic nr. 1.10 - Mediile  anuale ale PM 2.5. gravimetric

Media  anuală a concentraţiilor PM2.5 gravimetric pe staţia automată fixă  ȋn anul 2014  a scăzut faţă de anul anii anteriori.

I.1.1.3 Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane- nu este cazul

I.1.2.Efectele poluării aerului înconjurător  -nu este cazul

I.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător

I.2.1. EMISIILE DE POLUANŢI ATMOSFERICI ŞI PRINCIPALE SURSE DE EMISIE

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:

- folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă);

-înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);

- utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse, randamente mari);

- realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă

1.2.1.1 ENERGIA

EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE

Cod indicator România: RO 01

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date care fac referire la contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi HN3), la nivel judeţean, în anul 2014.

Grafic nr. 1.2.1.1.1 contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere

Dupa cum se observă emisiile de SO2 şi NOx din sectorul de activitate energetic sunt mari ca urmare a folosirii unor cantitaţi mari de combustibil (pacura şi carbine). Emisiile de SO2 fiind numai în sectorul energetic de 37300 tone, iar NOx de 1590 tone.

EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI

Cod indicator România: RO 02

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date referitoare la contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului.

Grafic nr.1.2.1.1.2 contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului

Dupa cum se observa contribuţia arderilor energetice din alte domenii este mai mare ca urmare a mai multor procese mai mici, dar asociate.

EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE

Cod indicator România: RO 03

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date referitoare contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare în

suspensie PM2,5 şi PM10, la nivel local, în anul 2014.

Grafic nr.1.2.1.1.3 contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 şi PM10

Emisiile de particule primare în suspensie sunt mult mai mari în sectorul rezidenţial, dat fiind faptul ca in judeţul nostru încalzirea domestica se face preponderent cu lemn, existâand multe cartiere de case, judeţul nostru nefiind alimentat cu gaz natural.

EMISII DE METALE GRELE

Cod indicator România: RO 38

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date cu privire la contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele, la nivel local, în anul de raportare.

Grafic nr.1.2.1.1.4 contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele

Emisiile de particule primare în suspensie fiind mult mai mari în sectorul rezidenţial  este firesc ca şi emisiile de metale grele din sectorul rezidenţial să fie mari.

În sectorul de producţie a energiei electrice şi termice-Termocentrala Romag-Termo- coşurile sunt prevazute cu sisteme de reţinere a particulelor primare în suspensie şi deci şi a metalelor grele.

EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI

Cod indicator România: RO 39

Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date cu privire la contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de de poluanţi organici persistenţi, la nivel local, în anul de raportare.

Grafic nr. 1.2.1.1.5 contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de de poluanţi organici persistenţi

Contribuţia subsectorului de activitate, încalzire rezidenţiala, la emisiile de de poluanţi organici persistenţi, la nivel local sunt mai mari decat in cazul celorlalte subsectoare de activitate ca urmare a combustibilului folosit şi a numarului mari de gospodarii.

1.2.1.2. INDUSTRIA

EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE

Cod indicator România: RO 01

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

- contribuţia sectoarelor de activitate privind emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere, la nivelul judeţului, în anul de raportare 2014;

- contribuţia subsectoarelor din industrie, la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul judeţului, în anul de raportare 2014 ;

- evoluţia emisiilor de substanţe poluante cu efect acidifiant, la nivel judeţean, pentru  ultimii cinci ani;

Grafic nr. 1.2.1.2.1 contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile poluante cu efect de acidifiere

Emisiile de NOx sunt întâlnite in multe domenii de activitate, energia fiind un sector de activitate in care emisiile de  dioxid de azot este mare, la fel cum şi in sectorul agricultura, ca urmare a fermentarii dejectiilor animaliere emisia de NH3 este mare.

Grafic nr.1.2.1.2.2 evoluţia emisiilor de substanţe poluante cu efect acidifiant

Dupa cum se observa din grafic emisiile cu efect de acidifiere sunt in scadere, ca urmare a retehnologizarii instalatiilor si prin înlocuirea combustibililor clasici cu  combustibili cu randament mare şi mai puţin poluatori.

EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI

Cod indicator România: RO 02

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

- contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă şi considerate substanţe precursoare ale ozonului, la nivel judeţean, în anul de raportare;

Grafic nr.1.2.1.2.3. contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de substanţe poluante precursoare ale ozonului

Dupa cum se observa contribuţia emisiilor de NMVOC este cea mai mare din totalul emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere si eutrofizare pentru toate sectoarele de activitate analizate

.

EMISII DE PARTICULE PRIMARE

Cod indicator România: RO 03

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date cu privire la contribuţia sectoarelor de activitate, la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 şi PM10, la nivel judeţean, în anul de raportare;

Grafic nr.1.2.1.2.4. contribuţia sectoarelor de activitate, la emisiile de particule primare în suspensie

Grafic nr.1.2.1.2.5. contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile de particule primare în suspensie

Dupa cum se observa contribuţia emisiilor de PM10 este cea mai mare din totalul emisiilor de particule în suspensie pentru toate sectoarele şi subsectoarelor de activitate analizate.

EMISII DE METALE GRELE

Cod indicator România: RO 38

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri;

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

- contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivel local, în anul de raportare;

- contribuţia diferitelor subsectoare de activitate din industrie la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivel local, în anul de raportare.

Grafic nr.1.2.1.2.6. contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele

Emisiile de Cd sunt mai mari in subsectoarele transport şi energie, decât în industrie. Emisiile de Pb şi Cd din transport sunt mari fiind rezultatul arderii combustibilului utilizat.

.În sectorul de producţie a energiei electrice şi termice-Termocentrala Romag-Termo- coşurile sunt prevazute cu sisteme de reţinere a particulelor primare în suspensie şi deci şi a metalelor grele.

Grafic nr. 1.2.1.2.7. contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile de metale grele

Pe toate sectoarele si subsectoarele de activitate, în industrie ca urmare a combustibililor folosiţi,se gasesc emisii de metale grele.

EMISII DE POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI

Cod indicator România: RO 39

Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

- contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de la emisiile de POP, la nivel local, în anul de raportare;

Grafic nr.1.2.1.2.8. contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de la emisiile de POPs

In sectorul Energie cantitatea de PCDD/PCDF este de 1,72 Kg, iar in sectorul Industrie cantitatile de POPs sunt : PAH-13Kg; HCB-0,0005724Kg; PCB- 0,0311Kg;

In sectorul Industrie cantitaţile sunt foarte mici, dupa cum se observa.

1.2.1.3.TRANSPORTUL

Emisiile de substanţe acidifiante

Cod indicator România: RO 01

Acest indicator urmareşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot(Nox), amoniac (NH3), ozixizi de sulf(SOx), la fiecare dintre acestea ţinandu-se cont de efectul acidifiant.

În cadrul acestei secţiuni se va prezenta contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere si eutrofizare din totalul emisiilor de transport pentru anul de raportare 2014.

Grafic nr.1.2.1.3.1.  Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere si eutrofizare

Dupa cum se observa contribuţia emisiilor de Nox este cea mai mare din totalul emisiilor poluanţilor cu efect de acidifiere si eutrofizare,emisia de NH3 având o contribuţie minora.

EMISIILE DE PRECURSORI AI OZONULUI

Cod indicator România: RO 02

Indicatorul urmareste tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului:oxizi de azot(Nox),monoxid de carbon(CO),metan(CH4) si compuşi organici volatili nemetanici(COVNM) proveniti din transportul rutier.

În cadrul acestei secţiuni se va prezenta contributia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de precursori ai ozonului(CO, NMVOC, Nox), la nivel local, pentru anul de raportare 2014.

Grafic nr.1.2.1.3.2 Contributia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de precursori ai ozonului

Toate tipurile de vehicule au o contribuţie semnificativa la emisiile de precursori ai ozonului , in mod deosebit cele de transport de pasageri la care emisiile de CO si NMVOC sunt mai mari.

EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE

Cod indicator România: RO 03

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 µm (PM2,5) şi respectiv 10 µm (PM10) provenite de la surse antropice pentru sectorul de sursa transport rutier.

În cadrul acestei secţiuni se va prezenta contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule primare PM10 şi PM2,5, la nivel local, pentru anul de raportare 2014.

Grafic nr.1.2.1.3.3.  Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule primare PM10 şi PM2,5

Dupa cum se observa, toate tipurile de vehicule de transport au contribuţie majoră la emisiile de particule primare PM10 şi PM2,5 rezultate din uzura anvelopelor şi din arderea carburantului.

EMISII DE METALE GRELE

Cod indicator România: RO 38

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor antropice de metale grele pentru sectorul de activitate transport rutier.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date referitoare la contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele (Pb şi Cd exprimate in Mg)

Grafic nr.1.1.1.3.4.  Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele

Dupa cum se observa contribuţia emisiei de Pb este cea mai mare din totalul emisiilor de metale grele rezultate din aredrea combustibilului, pentru toate categoriile de vehicule de transport.

1.2.1.4 AGRICULTURA

EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE

Cod indicator România: RO 01

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă, in acest caz agricultura.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date referitoare la

contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere (NOx, NH3), la nivel local, în anul de raportare 2014.

Grafic  nr.1.2.1.4.1.  contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere (NOx, NH3)

Contribuţia emisiei de NH3,  din totalul emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere, este majora, intregistrandu-se doar o mica contribuţie, de 0,58% a emisiei de NOx. Emisia de NH3 este data de calitatea şi compoziţia dejecţiilor şi de modul cum sunt depozitate şi manevrate. Emisia de amoniac  provine in mare parte de la sistemul de stabulaţie şi de la depozitarea dejecţiilor.

EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI

Cod indicator România: RO 02

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din mai multe sectoare de activitate.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date privind contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile precursorilor de ozon, la nivel local, în anul de raportare.

Grafic nr. 1.2.1.4.2. contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile precursorilor de ozon

Contributia emisiei de NMVOC este mai mare decat cea de NO2 , in cazul fermelor de crestere a porcinelor, in judetul Mehedinţi.Emisiile de NO2 şi cele de NMVOC rezulta din activitatea de crestere animaliera.

EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE

Cod indicator România: RO 03

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date referitoare la contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de particule primare PM2,5 şi PM10, la nivel local, în anul de raportare.

Grafic nr. 1.2.1.4.3. contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de particule primare PM2,5 şi PM10

Emisiile de PM10 sunt mai mari din totatul particulelor în suspensie care rezulta de la fermele în care pardoseala este din paie.

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE

Cod indicator România: RO 01

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri;

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date referitoare la tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici, la nivel local , pentru  ultimii cinci ani

Grafic nr.1.3.1.1 tendinţa emisiilor cu efect de acidifiere şi eutrofizare

Emisiile cu efect de acidifiere şi eutrofizare sunt in descreştere sau constante ca urmare a retehnologizării instalaţiilor pricipalilor agenţi economici care folosesc in procesul tehnologic  centrale sau ca urmare a inlocuirii combustibililor primari cu combustibili mai puţin poluatori.

EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI

Cod indicator România: RO 02

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date privind  tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului, la nivel local, pentru  ultimii cinci ani

Grafic nr.1.3.1.2. tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului

Emisiile de NMVOC au crescut in ultimii doi ai faţa de anii anteriori ca urmare a infiinţarii unor societati comerciale noi şi ca urmare a extiderii activitaţilor din care rezulta emisii de NMVOC.

EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE

Cod indicator România: RO 03

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta  informaţii şi date referitoare la tendinţa emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) în suspensie exprimate în Gg, la nivel local, pentru ultimii cinci ani

Grafic nr.1.3.1.3 tendinţa emisiilor de particule primare in suspensie

Emisiile de particule primare in suspensie sunt mari in ultimii doi ani ca urmare a creşterii  parcului auto şi ca urmare a dezvoltarii zonelor rezidenţiale care folosesc drept combustibil carbune şi lemn.

EMISII DE METALE GRELE

Cod indicator România: RO 38

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse

. În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta informaţii şi date referitoare la  tendinţe ale emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur (Hg) şi plumb (Pb) exprimate în Mg, la nivel local, pentru ultimii cinci ani.

Grafic nr. 1.3.1.4 tendinţa emisiilor de metale grele

Emisiile de metale grele au  crescut în ultimii doi ani, ele fiind intr-o stânsa corelare cu emisiile de particule primare în suspensie  la care se observa deasemenea o creştere semnificativa. Odata cu crşterea emisiilor de particule primare în suspensie cresc şi emisiile de metale grele. Ele sunt rezultatul creşterii  parcului auto şi a dezvoltării zonelor rezidenţiale care folosesc drept combustibil carbune şi lemn.

I.4.Politici,acţiuni şi măsuri pentru ȋmbunătăţirea calităţii aerului ȋnconjurător

Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au o tendinţă descendentă ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu precum:

- reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi carburanti şi înlocuirea parţială a combustibililor tip motorină cu biodiesel;

- înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală (sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe modernizate care folosesc drept combustibil peleţi şi care au randamente de ardere mari şi emisii de poluanţi reduse;

- introducerea în exploatare a autovehiculelor prevăzute cu motoare alimentate electric;

- prevederea de mecanisme economico–financiare care să permită înlocuirea instalaţiilor cu efect poluant important asupra mediului cu altele mai puţin poluante;

II. APA

II.1. Resursele de apă, Cantităţi şi debite

II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe

II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

Resursele de apă ale judeţului Mehedinti sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi ape subterane.

| Judet | Bazin | W teoretic | W servitute | W tehnic utilizabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mil.m³) | (mil.m³) | (mil.m³) |
| Mehedinti | Jiu | 231 | 27 | 204 |
|  | Afluentii Dunarii | 92 | 12 | 80 |
|  | Dunare | 136235 | 51561 | 84674 |

Tabel 2.1- Resursele de apă teoretică şi utilizabilă

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

CAPTARE

| Bazin/Sursa Captare/Fel volum Captare | Cerinta Total (mii mc) | Realizat Total (mii mc) | Indice realizare Anual (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 52804,59 | 41612,28 | 78,80 |
| Jiu | 1409,31 | 1247,67 | 88,53 |
| din Surse Directe | 1409,31 | 1247,67 | 88,53 |
| Din subteran | 1357,00 | 1030,99 | 75,98 |
| Populatie | 1244,47 | 778,68 | 62.57 |
| Industrie | 51,84 | 50,55 | 97.51 |
| Agricultura | 60,68 | 201,76 | 332.51 |
| Rauri interioare | 52,31 | 216,68 | 414,22 |
| Populatie | 12,31 | 11,51 | 93.50 |
| Industrie | 40,00 | 49,47 | 123.68 |
| Agricultura | 0,00 | 155,70 | 0 |
| Dunarea | 51395,28 | 40364,61 | 78,54 |
| din Surse Directe | 51395,28 | 40364,61 | 78,54 |
| Apa de Dunare | 46808,84 | 37616,78 | 80,36 |
| Populatie | 11272,30 | 9200,35 | 81.62 |
| Industrie | 34590,54 | 25806,88 | 74.61 |
| Agricultura | 946,00 | 2609,55 | 275.85 |
| Din subteran | 3852,57 | 2298,39 | 59,66 |
| Populatie | 2928,37 | 1891,22 | 64,58 |
| Industrie | 688,59 | 340,18 | 49,40 |
| Agricultura | 235,60 | 67,00 | 28,44 |
| Rauri interioare | 733,87 | 449,43 | 61,24 |
| Industrie | 400,05 | 449,43 | 112,34 |
| Agricultura | 333,82 | 0,00 | 0 |

Tabel 2.2- Utilizarea resurselor de apă  -captare

EVACUARE

| Judet/Tip Evacuare/Fel volum Evacuare | Cerinta Total (mii mc) | Total Realizat (mii mc) | Indice realizare Anual (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 33823,92 | 21699,80 | 64,16 |
| MEHEDINTI | 33823,92 | 21699,80 | 64,16 |
| Suprafata rauri | 33823,92 | 21699,80 | 64,16 |
| Dupa Epurare | 28169,80 | 18278,90 | 64,89 |
| Fara Epurare | 5113,41 | 3022,72 | 59,11 |
| Total Neepurat | 540,72 | 398,18 | 73,64 |

Tabel 2.3 -Utilizarea resurselor de apă  -evacuare

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Anul 2014 s-a caracterizat ca un an cu fenomene extreme din punct de vedere al cantităţilor de precipitaţii însemnate cantitativ şi uneori sub formă de aversă.

In perioada 18.04.2014 - 05.05.2014, pe teritoriul judetului Mehedinti au cazut precipitatii Insemnate cantitativ.

Cantitatile de precipitatii In intervalul 01.05.2014- 06.05.2014 fiind de 105,6 l/mp la sh Brosteni; 53,5 l/mp la sh Fata Motrului; 48,5 l/mp la sh Strehaia; 99,7 l/mp la sh Sisesti; 69,6 l/mp la sh Corcova; 77,5 l/mp la sh Closani; 90,0 l/mp la sh Tarnita; 90,5 l/mp la sh Tarmigani; 74,8 l/mp la sh Corlatel; 34,6 la sh Cujmir; 84,7 l/mp la sh Halanga.

Ca urmare a precipitaţiilor Inregistrate la posturile pluviometrice din administratrea S.G.A.Mehedinti, s-au produs creşteri de niveluri şi debite şi au fost depaşite cotele de aparare Impotriva inundaţiilor pe cursurile de apa: Motru, Cosustea Mare, Ghelmegioaia, Husnita, Blahnita si Drincea 1, Drincea 2, Brebina, Susita, Cotoroaia, Bahna, Crainiceni, Talapan, Pesteana,

Au fost afectate 126 localitati : comuna Balacita (sat Gvardinita), comuna BIcles (satele: Podul Grosului, Petra, Corzu, Smadovita, BIcles), comuna Vladaia (sat Scorila), comuna Greci (sat Greci), comuna Prunisor (satele Prunisor, Ghelmegioaia, Fantana Domneasca, Zegaia), comuna Poroina Mare (satele: Poroina Mare, Stignita), comuna Husnicioara (sat Husnicioara), comuna Livezile (sat Izvoru de Jos, Odobleja, Petris), oras Baia de Arama (satele: Stanesti, Negoiesti, Tarnita, Pistrita, Brebina, Titerlesti, Marasesti), comuna Grozesti (satele Grozesti, Carceni), comuna Padina (sat Padina), comuna Voloiac (sat Voloiac), comuna Cujmir (sat Cujmir), comuna Brosteni (satele: Brosteni, Meris, Luncsoara), comuna Corcova (satele: Corcova, Cordun, Garbovatu de Sus, Imoasa, Stejaru, Jirov, Puscasu, Maru Rosu, Croica, Cernaia, Breta, Vladasesti, PIrvulesti), comuna Ciresu (sat Ciresu), comuna Ilovita (sat Ilovita), comuna Corlatel (satele: Valea Anilor, Corlatel), oras Strehaia (satele: Ciochiuta, Hurducesti, Lunca Banului, Stanesti si oras Strehaia), comuna Floresti (sat Floresti), comuna Branistea (sat Branistea), comuna Vanatori (sat Vanatori), comuna Punghina (sat Punghina), comuna Sisesti (satele: Caramidaru, Sisesti, Noaptesa, CiovIrnisani, Cocorova, Craguiesti), comuna Breznita Motru (sat Breznita Motru), comuna Malovat (satele: Malovat, 23 August, Bobaita, Colibasi), comuna Simian (satele: Simian, Poroina, Cerneti, Dedovita Noua, Valea Copcii), comuna Izverna (satele: Selitea, Draghesti, Izverna, Nadanova, Cerna Varf), comuna Burila Mare (sat Burila Mare), comuna Dumbrava (satele Valea Macului, Dumbrava de Sus, Brigleasa, Rocsoreni, Vladica, Albulesti), comuna Poroina Mare (sat Stignita), comuna Ponoarele (satele: Buicani, Baluta, Delureni, Ponoarele, Branzeni, Cracu Muntelui, Gardaneasa, Sipot, Coptureni, Raicuiesti, Proitesti), comuna Tamna (satele: Colaret, Tamna, Valea Ursului, Cremenea, Pavat, Manu, Izvorelu, Fata Cremenii, Boceni, Plopi, Adunatii Teiului), comuna Cazanesti (satele: Cazanesti, Jignita, Valea Cosustei, Severinesti, Poiana, Ercea, Garbovatu, Ilovu, Suharu, Rosia, Govodarva, Paltinisu).

In aceste localitati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective: 80 case, 65 anexe gospodaresti, 343,8 km drumuri judetene, 73,7 km drumuri comunale, 1 km CF, 10 km drum forestier, 2,4 km drum de exploatare, 72 poduri, podete, 3911,9 ha teren agricol,  2017 ha pasuni, fanete, 71 fantani, 0,5 km retea de apa si 4 constructii hidrotehnice.

In intervalul 14.05.2014 - 16.05.2014, pe teritoriul judetului Mehedinti s-au Inregistrat precipitatii Insemnate cantitativ, cantitatile de precipitatii  fiind de: 66,1 l/mp la sh Brosteni;49,9 l/mp la sh Fata Motrului; 51,9 l/mp la sh Strehaia; 71,8 l/mp la sh Sisesti; 61,7 l/mp la sh Corcova; 64,5 l/mp la sh Closani; 76,6 l/mp la sh Tarnita; 77,0 l/mp la sh Tarmigani; 57,3 l/mp la sh Corlatel; 60,2 la sh Cujmir; 58,5 l/mp la sh Halanga.

S-au produs creşteri de niveluri şi debite şi au fost depaşite cotele de aparare Impotriva inundaţiilor pe cursurile de apa: Husnita, Motru, Cosustea Mare, Susita, Pesteana, Govodarva, fluviul Dunarea si s-au Inregistrat si scurgeri de pe versanti si baltiri In zonele joase.

Au fost afectate 28  localitati: comuna Grozesti (satele: Grozesti, Carceni, Susita, Pasarani), comuna Brosteni (satele: Brosteni, Meris, Luncsoara), comuna Corcova (satele: Corcova, Cordun), comuna Ciresu (satele: Ciresu, Negrusa, Jupanesti, Bunoaica), comuna Simian (sat Dudasu), comuna Cazanesti (satele: Cazanesti, Jignita, Valea Cosustei, Severinesti, Poiana, Ercea, Garbovatu, Ilovu, Suharu, Rosia, Govodarva, Paltinisu), comuna Garla Mare (sat Garla Mare), comuna Butoiesti (sat Butoiesti).

In aceste localitati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective : 2 gospodarii, 0,2 km drumuri europene, 10,5 km drumuri judetene, 18,8 km drumuri comunale, 6 poduri, 2 podete, 883,5 ha teren agricol,  653 ha pasuni, fanete, 1 km retea telefonica.

In intervalul 24.07.2014 - 07.08.2014, pe teritoriul judetului Mehedinti s-au Inregistrat precipitatii Insemnate cantitativ.

In perioada 24.07.2014 - 02.08.2014,  cantitatile de precipitatii Inregistrate fiind de: 108,2 l/mp la S.H. Brosteni, 86,1 l/mp la S.H. Fata  Motrului, 112,4 l/mp la S.H. Sisesti, 103,5 l/mp la S.H. Corcova, 81,5 l/mp la S.H. Closani, 101,0 l/mp la S.H. Tarnita, 134,1 l/mp la S.H. Tarmigani, 72,8 l/mp la S.H. Strehaia, 123,8 l/mp la S.H. Corlatel, 113,9 l/mp la S.H. Cujmir, 59,4 l/mp la S.H. Halanga.

In intervalul 06.08.2014 - 07.08.2014, cantitatile de precipitatii mai Insemnate cazute s-au Inregistrat In zona de sud – est a judetului Mehedinti fiind de: 111 l/mp la S.H. Cujmir, 51,9 l/mp la S.H. Corlatel, 52,5 l/mp la S.H. Sisesti, 39,1 l/mp la S.H. Fata Motrului, 36,2 l/mp la S.H. Strehaia, 30,5 l/mp la S.H. Corcova, 21,7 l/mp la S.H. Brosteni.

Datorita precipitatiilor cazute s-au  Inregistrat cresteri semnificative de niveluri şi debite care au depaşit cotele de aparare Impotriva inundaţiilor pe cursurile de apa: Motru, Cosustea Mare, Drincea, Tisovita, Plesuva, Topolnita, Iablanita, Brebina, Orevita, Ostescova, precum si scurgeri de pe versanti si baltiri In zonele joase.

Au fost afectate 58  localitati:  comuna Isverna ( satele: Isverna, Selistea, Draghesti, Turbata, Nadanova, Giurgiani), comuna Sisesti ( satele: Noaptesa,  Caramidaru, Cocorova, Craguiesti, Sisesti), comuna Dubova ( satele: Dubova,  Eibenthal), comuna Izvorul Birzii

( satele: Putinei, Schitul Topolnitei), Comuna Padina ( satele: Padina Mica, Olteanca, Iablanita, Biban), comuna Malovat ( satele: Malovat, Colibasi, Birda, Bobaita, Lazu, Negoiesti), comuna Breznita de Motru ( sat Fauroaia), comuna Obarsia Closani ( sat Godeanu),  comuna Simian ( sat Simian), comuna  Cazanesti ( satele: Rosia, Paltinisu, Severinesti, Ilovu, Ercea, Garbovatu de Sus), comuna Vladaia ( sat Scorila), oras Vanju Mare, comuna Punghina ( satele: Recea, Punghina, Drincea), comuna Poroina Mare ( satele: Poroina Mare, Stignita), comuna Bala ( sat Bala), oras Strehaia, comuna Grozesti ( sat Grozesti), comuna Corcova (satele: Corcova, Garbovatu de Jos, Imoasa, Stejaru, Jirov, Puscasu, Maru Rosu, Croica, Cernica, Breta, Vladasesti, Pirvulesti), comuna Prunisor ( satele: Prunisor, Ghelmegioaia, Gutu, Fantana Domneasca), comuna Ciresu ( satele: Ciresu, Bunoaica, Negrusa, Jupanesti).

In aceste localitati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective: 27 case avariate, 34 anexe avariate, 2 scoli, 1 biserica, 1 obiectiv cultural, 1sediu primarie, 22 poduri – podete, 27,5 km DJ, 97,3 km DC, 90,3 km drum satesc, 20 km drum forestier, 197 ha arabil, 15 fantani, 3 constructii hidrotehnice.

In perioada 15.09.2014 - 16.09.2014 in judetul Mehedinti s-au inregistrat  precipitatii insemnate cantitativ, cantitatile de precipitatii cumulate in 48 de ore au fost: 156,6 l/mp la Statia meteo Dr. Tr. Severin, 143,5 l/mp la post pluvio Balta, 47,1 l/mp la S.H. Brosteni, 27,5 l/mp la S.H. Fata Motrului, 76,1 l/mp la S.H. Sisesti, 43,8 l/mp la S.H. Corcova, 47,5 l/mp la S.H. Closani, 51 l/mp la S.H. Tarnita, 55,5 l/mp la S.H. Tarmigani, 30,6 l/mp la S.H. Strehaia, 42,6 l/mp la S.H. Corlatel, 22,5 l/mp la S.H. Cujmir, 40,8 l/mp la S.H. Halanga.

Au fost afectate 85 de localitati dupa cum urmeaza:

●  B.H. Dunare: comuna Eselnita (sat Eselnita), municipiul Orsova, comuna Dubova (satele: Eibental, Baia Noua, Dubova), comuna Ciresu (satele: Ciresu, Bunoaica, Negrusa, Jupanesti), comuna Svinita ( sat Svinita), comuna Simian ( sat Simian, Cerneti, Dedovita Noua, Poroina), comuna Gruia (satele:  Poiana Gruia, Izvoarele, Gruia), comuna Hinova ( sat Pistrita), comuna Ilovita ( satele: Ilovita, Bahna, Moisesti), comuna Burila Mare ( satele: Burila Mare, Vrancea, Crivina, Izvorul Frumos, Tiganasi),  comuna Jiana ( sat  Jiana),  comuna Devesel ( satele: Dunarea Mica , Batoti, Tismana, Devesel, Mileni, Scapau, Bistret), comuna Gogosu ( satele: Balta Verde, Burila Mica, Ostrovul Mare, Gogosu), comuna Podeni ( satele: Podeni, Malarisca), comuna Breznita Ocol (satele: Jidostita,  Susita, Magheru), municipiul Dr. Tr. Severin ( cartier Dudasul Schelei), comuna Izvoru Birzii (satele: Schinteiesti, Izvoru Birzii, Halanga, Balotesti, Putinei, Schitul Topolnitei), comuna Malovat ( satele: Malovat, Colibas, Bobaita, Lazu, 23 August, Negresti, Birda), comuna Patulele ( satele: Patulele, Viasu).

●  B.H. Jiu:  comuna Isverna (satele: Cerna Varf, Nadanova, Isverna, Selistea, Draghesti, Turtaba, Giurgiani), oras Baia de Arama (satele: Negoiesti, Pistrita, Tarnita, Marasesti, Stanesti, Brebina, Titerlesti si oras Baia de Arama), comuna Prunisor ( satele: Prunisor, Gutu, Fantana Domneasca, Ghelmegioaia, Garnita), comuna Ponoarele ( satele: Baraiacu, Delureni, Proitesti, Ponoarele, Gardaneasa, Gheorghesti)

In aceste localitati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective: 3 victime omenesti, 14 locuinte distruse, 73 locuinte avariate, 30 anexe distruse, 37 anexe avariate, 41 curti – imprejmuire, 1 sediu Primarie, 1 biserica, 1 obiectiv economic, 1 depozit materiale de constructii, 2 fose septice, 32 pod + podete (DC), 6 podete (DS), 2 sisteme alimentare cu apa, 1 retea canalizare, 1 helesteu, 3 retea pluviala, 9 lucrari hidrotehnice, 2,8 km DN, 48,5 km DJ, 33,9 km DC, 10 km drum forestier, 239,0 km drum stradal, 69,0 km drum exploatare, 3,1 ha arabil, 2 fantani.

Situatia constructiilor hidrotehnice afectate de viituri : Regularizare pr. Turlui in zona localitatii Orsova, judetul Mehedinti - S.G.A. Mehedinti   0,625 km.

In perioada 23.10.2014 –24.10.2014 in judetul Mehedinti au cazut precipitatii insemnate cantitativ, cantitatile de precipitatii integistrate fiind de : 36.6 l/mp la s.h Brosteni; 27,4 l/mp la s.h Fata Motrului; 27,3 l/mp la s.h Strehaia; 50,3 l/mp la s.h Sisesti; 29,6 l/mp la s.h Corcova; 119 l/mp la s.h Closani; 100 l/mp la s.h Tarnita; 100 l/mp la s.h Tarmigani; 16,5 l/mp la s.h Corlatel; 18,7 la s.h Cujmir; 42,8 l/mp la s.h Halanga, 54,3  l/mp  la  s.h. Balta.

Datorita precipitatiilor insemnate cantitativ, s-au  inregistrat cresteri  de niveluri  peste  cotele  de  aparare  pe raul Motru.

Au fost afectate, in urma inundatiilor, urmatoarele 7 localitati: comuna Ilovat ( satele: Budanesti, Firizu, Ilovat), comuna Brosteni (satele: Brosteni, Meris, Luncusoara), comuna Bala (sat Rudina).

In aceste localitati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective:   3,51 Km  DJ; 11,05 Km  DC; 60  ha  arabil.

In perioada 09.12.2014-10.12.2014, pe teritoriul judetului Mehedinti s-au inregistrat precipitatii insemnate cantitativ dupa cum urmeaza: 51,8 l/mp Fata Motrului, 51,1 l/mp Strehaia, 50,4 l/mp Sisesti, 49,5 l/mp Tarmigani, 49,5 l/mp Tarnita, 46,5 l/mp Brosteni, 44,9 l/mp Corlatel, 44,0 l/mp Corcova, 42,1 l/mp Halanga, 38,4 l/mp Cujmir, 38,5 l/mp Closani.

Datorita precipitatiilor insemnate cantitativ, s-au intregistrat cresteri de niveluri si debite, situandu-se peste cotele de aparare pe urmatoarele cursuri de apa: Motru, Husnita, Cosustea Mare.

Au fost afectate, in urma inundatiilor, urmatoarele 17 localitati: comuna Ilovita (sat Ilovita), comuna Corcova ( satele: Corcova, Cordun, Garbovat de Jos, Imoasa, Stejaru, Jirov, Puscasu, Maru-Rosu, Croica, Cernaia, Vladaesti, Parvulesti), comuna Butoiesti (sat Buicesti), comuna Brosteni (satele: Meris, Brosteni, Lunesoara).

In aceste localiati au fost afectate de inundatii urmatoarele obiective: 0.06 km DJ, 18,5 km DC, 2 poduri- podete, 395 ha teren arabil, 0,2 ha gradini

II.1.1.4. Debitele cursurilor de apă

Raul Motru, constituie cel mai important afluent al raului Jiu. Izvoraste din muntii Mehedinti de sub varful Piatra Arsa la circa 1230 m altitudine si are o suprafata de bazin de 1874 kmp, o altitudine medie de 401 m si o panta medie a bazinului de 78 m/km.

In aval de localitatea Apa Neagra, respectiv sectorul mijlociu al raului, valea strabate partea de sud-vest a Piemontului Getic, caracterizandu-se prin pante in jur de 13‰, curs meandrat si o albie majora larga. Ca principali afluenti primeste raul Cosustea din podisul Mehedinti si raul Husnita din sudul Piemontului getic. In cursul inferior aval de Strehaia valoarea pantelor scade pana la 8‰, albia majora are latimi de 2-3 km, iar albia minora are un curs meandrat si divagant.

Variatia debitelor medii lunare 1950-2013 comparativ cu 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Grafice nr 2.1-Variatia debitelor medii lunare 1950-2013 comparativ cu 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Variatia debitelor medii zilnice 1950-2013 comparativ cu 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Grafice 2.2-Variatia debitelor medii zilnice 1950-2013 comparativ cu 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Variatia debitelor medii lunare in 1990 , 2000 si 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Grafice nr. 2.3- Variatia debitelor medii lunare in 1990 , 2000 si 2014 la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Repartitia debitelor medii lunare inregistrate in anul 2014 raportate la valorile medii multianuale la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

Grafic nr 2.4-Repartitia debitelor medii lunare inregistrate in anul 2014 raportate la valorile medii multianuale la statii hidrometrice de pe Motru si afluenti

II.1.1.5. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă - nu este cazul

II.1.2. Prognoze      -

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

II.1.2.2. Riscurile şi presiunile inundaţiilor

II.1.3. Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

S-a detaliat la cap.

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

II.2. Calitatea apei

II.2.1. Calitatea apei: stare şi consecinţe

Ape de suprafată

Starea ecologică/potenţial ecologic al cursurilor de apă de la nivelul judeţului Mehedinţi

În anul 2014, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, folosind şi testând în acelaşi timp metodologiile privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă elaborate conform cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE pe baza elementelor biologice, chimice şi hidromorfologice elaborate de INCDPM Bucureşti.

Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu ţinta ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apa de suprafaţă” se întelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal.

Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate , respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).

| Stare ecologică | Cod de culori |
| --- | --- |
| Foarte bună |  |
| Bună |  |
| Moderată |  |
| Slabă |  |
| Proastă |  |

Tabel nr. 2.4 –Starea ecologică-cod culori

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai defavorabilă situaţie.

Elemente de calitate

Elementele biologice:

- flora acvatică – fitoplancton şi fitobentos;

- macrozoobentos (compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentice)

- fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste)

pentru lacuri naturale şi de acumulare

Elementele fizico - chimice suport:

- Elementele fizico-chimice generale:

Condiţii termice: temperatură

Condiţii de oxigenare: oxigen dizolvat

Starea acidifierii: pH

Condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal

- Poluanţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol.

În evaluarea elementelor de calitate biologice pentru râuri, au fost identificaţi şi calculaţi indici reprezentativi care să reflecte cât mai bine principalele presiuni; ulterior, s-au calculat rapoartele de calitate ecologică şi indicele multimetric care s-au considerat în evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă.

În evaluarea elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru râuri s-au aplicat P90 pentru N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal şi pH, P10 pentru oxigen dizolvat şi P98 pentru temperatură.

În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru lacuri s-a considerat media anuală din sezonul de creştere (mai-septembrie).

În evaluarea poluanţilor specifici, pentru toate corpurile de suprafaţă (râuri şi lacuri) s-a considerat media anuală, care în cazul poluanţilor nesintetici are în vedere şi încărcarea datorată fondului natural.

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă anul 2014

În anul 2014, evaluarea stării ecologice / potenţialului ecologic s-a realizat  pentru un număr total de 8 cursuri de apă de suprafata natural/ puternic modificate care au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare, însumând lungimea de  557.5 km

| Nr. crt. | Bazin | Curs Apa | Lungime curs de apă monitorizată (km) | Numar secţiuni | Sistem Monitorizare | Stare ecologică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JIU | Motru | 69 | 2 | Râuri | Buna |
| 2 | JIU | Cosustea | 53 | 1 | Râuri | Buna |

Tabel nr 2.5- Starea ecologică a cursurilor de apă monitorizate râuri naturale în 2014 - judeţul Mehedinţi-bazin Jiu.

| Nr. crt. | Bazin | Curs Apa | Lungime curs de apă monitorizată (km) | Numar secţiuni | Sistem Monitorizare | Stare ecologică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUNARE | Bahna | 5 | 1 | Râuri | Buna |
| 2 | DUNARE | Blahnita (Rogova) | 56 | 1 | Râuri | Buna |
| 3 | DUNARE | Crihala | 10 | 1 | Râuri | Moderata |
| 4 | DUNARE | Drincea 1 | 62,5 | 1 | Râuri | Buna |
| 5 | DUNARE | Topolnita | 32,4 | 1 | Râuri | Buna |
| 6 | DUNARE | Topolnita | 11,6 | 1 | Râuri | Moderata |

Tabel.2.6- Starea ecologică a cursurilor de apă monitorizate râuri naturale în 2014 – judeţul Mehedinţi-bazin Dunare

| Nr. crt. | Bazin | Curs Apa | Lungime curs de apă monitorizată (km) | Numar secţiuni | Sistem Monitorizare | Potential ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUNARE | Dunare | 258 | 17 | Râuri | Moderat |

Tabel.2.7- Potentialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate râuri puternic modificate în 2014 - judeţul Mehedinţi - bazin Dunare.

Din punct de vedere al starii ecologice/potentialului ecologic (elemente biologice, fizico-chimice generale si poluanti specifici) cei  557.5 km s-au incadrat astfel:

-  277.9 km  in stare bună, reprezentand 	49.85 %

-  279.6 km in stare moderată, reprezentand 	50.15 %

| Bazin | Categorie curs de apa | Lungime monitorizată | Stare ecologica/potential ecologic a cursurilor de apă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foarte bună | Bună | Moderată | Slabă | Proastă |
|  |  | km | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % |
| Jiu | Râuri naturale | 122 | 0 | 0 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Râuri puternic modificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunare | Râuri naturale | 177,5 |  |  | 155,9 | 87,83 | 21,6 | 12,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Râuri puternic modificate | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 557.5 | 0 | 0 | 277,9 | 49.85 | 279.6 | 50.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 2.8- Calitatea cursurilor de apă monitorizate la nivelul judeţului Mehedinţi, în anul 2014

Figura. 2.1-Evaluarea stării ecologice/potentialului ecologic a corpurilor de apă la nivelul judeţului Mehedinţi.

II.2.1.1.1. Substanţele consumatoare de oxigen din râuri

CBO5 şi amoniul sunt indicatori ce contribuie atât la evaluarea stării ecologice / potenţialului ecologic al corpurilor de apă, cât şi la urmărirea impactului antropic asupra resurselor de apă (în special impactul apelor uzate urbane evacuate).

| Nr. Crt. | Bazin | Curs apa | Sectiuni de control | Concentraţii medii anuale CBO5 (mgO2/l) | Concentraţii medii anualeN-NH4+ (mg N/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JIU | Motru | 2 | 2,374 | 0,287 |
| 2 | JIU | Cosustea | 1 | 1,814 | 0,0135 |
| TOTAL | 3 | 2,094 | 0,15025 |

Tabel. 2.9-Concentraţiile medii ale  CBO5 şi N-NH4+ determinate în cursurile de apă din judeţul Mehedinţi - bazin Jiu în anul 2014

Grafic nr. 2.5- Variaţia concentraţiilor medii ale CBO5 şi N-NH4 determinate în cursurile  de apă din judeţul Mehedinţi - bazin Jiu.

| Nr. Crt. | Bazin | Curs apa | Sectiuni de control | Concentraţii medii anuale CBO5 (mgO2/l) | Concentraţii medii anuale N-NH4+ (mg N/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUNARE | Bahna | 1 | 1,699 | 0,0135 |
| 2 | DUNARE | Blahnita (Rogova) | 1 | 2,742 | 0,0454 |
| 3 | DUNARE | Crihala | 1 | 2,782 | 3,9326 |
| 4 | DUNARE | Drincea 1 | 1 | 2,978 | 0,0826 |
| 5 | DUNARE | Topolnita | 2 | 2,282 | 0,0841 |
| 6 | DUNARE | Dunare | 17 | 3,363 | 0,1111 |
| TOTAL | 23 | 2,6410 | 0,71155 |

Tabel nr 2.10- Concentraţiile medii ale  CBO5 şi N-NH4+ determinate în cursurile de apă din judeţul Mehedinţi - bazin Dunare în anul 2014

Grafic nr. 2.6- Variaţia concentraţiilor medii ale CBO5 şi N-NH4 determinate în cursurile  de apă din judeţul Mehedinţi - bazin Dunare.

II.2.1.1.2.Nutrienţi în apă

Nitraţii şi fosfaţii se monitorizează în apele de suprafaţă, atât în râuri cât şi în lacuri, şi sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă. De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, este urmărit conţinutul de nitraţi conform cerinţelor HG 964/2000.

| Nr. Crt. | Bazin | Curs apa | Sectiuni de control | Concentraţii medii anuale N-NO3- (mgN/l) | Concentraţii medii anuale P-PO43- (mgP/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JIU | Motru | 2 | 1,02 | 0,055 |
| 2 | JIU | Cosustea | 1 | 0,69 | 0,0316 |
| TOTAL | 3 | 0,855 | 0,0433 |

Tabel.2.11- Concentraţiile medii ale azotaţilor (N-NO3-) şi ortofosfaţilor(P-PO43-) determinate în cursurile de apă în anul 2014 din judeţul Mehedinţi - bazin Jiu.

Grafic nr. 2.7-. Variaţia concentraţiilor medii ale N-NH3- şi P-PO43-, determinate în cursurile de apă de suprafaţă în anul 2014 din judeţul Mehedinţi - bazin Jiu.

| Nr. Crt. | Bazin | Curs apa | Sectiuni de control | Concentraţii medii anuale N-NO3- (mgN/l) | Concentraţii medii anuale P-PO43- (mgP/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUNARE | Bahna | 1 | 0,6558 | 0,01505 |
| 2 | DUNARE | Blahnita (Rogova) | 1 | 1,0557 | 0,0714 |
| 3 | DUNARE | Crihala | 1 | 2,3412 | 0,6544 |
| 4 | DUNARE | Drincea 1 | 1 | 0,6306 | 0,0302 |
| 5 | DUNARE | Topolnita | 2 | 0,806 | 0,0181 |
| 6 | DUNARE | Dunare | 17 | 1,546 | 0,0615 |
| TOTAL | 23 | 1,1726 | 0,1418 |

Tabel nr. 2.12- Concentraţiile medii ale azotaţilor (N-NO3-) şi ortofosfaţilor(P-PO43-) determinate în cursurile de apă în anul 2014 din judeţul Mehedinţi - bazin Dunăre.

Grafic nr. 2.8- Variaţia concentraţiilor medii ale N-NH3- şi P-PO43-, determinate în cursurile de apă de suprafaţă în anul 2014 din judeţul Mehedinţi - bazin Dunăre

II.2.1.1.3. Substanţele periculoase din cursurile de apă

Evaluarea stării chimice a unui corp de apă se face pe baza substanţelor prioritare având în vedere prevederile Directivei privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei (Directiva 2008/105/EC), transpusă în legislaţia românească prin HG 1038/2010.

In cazul stării chimice clasificarea se face astfel:

- stare chimica buna                                            (B)

- stare chimica proasta                                        (P)

Starea chimica buna a apelor de suprafata, se traduce  ca fiind starea chimica atinsa de un corp de apa la nivelul caruia concentratiile de poluanti nu depasesc standardele de calitate pentru mediu, stabilite prin Acte legislative Comunitare.

Standardele de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt definite drept concentratiile de poluanti ce nu trebuie depasite, pentru a se asigura o protectie a sanatatii umane si a mediului. Corpurile de apa care nu se conformeaza cu toate valorile standard de calitate pentru mediu se indica ca neindeplinind obiectivul de stare chimica buna. In evaluarea starii chimice, substantele prioritare prezinta relevanta, iar valorile standardelor de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt stabilite in HG 1038/2010, anexa 2, tabel 3.

Din punct de vedere al stării chimice au fost monitorizaţi 302 km.

  - 44   km in stare bună , reprezentand      14,57%.

  - 258 km in stare proastă , reprezentand  85,43%

Substanţele periculoase din cursurile de apă de pe teritoriul judeţului Mehedinţi au fost monitorizate în 2 cursuri de apă, prin intermediul a 11 puncte de monitorizare. 	Pe teritoriul Judeţului Mehedinţi s-au înregistrat depăşiri ale standardelor de calitate la indicatorul Triclormetan cu o medie anuala 5,866 .

Figura nr 2.2. Evaluarea stării chimice  a cursurilor de apă la nivelul judeţului Mehedinţi

| Nr. Crt. | Curs de apă | Lungime | Număr puncte | Număr puncte cu concentraţie mai mare decât SCM | Ponderea punctelor cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | monitorizata | de monitorizare |  | concentraţie mai mare |
|  |  |  |  |  | decât SCM(%) |
| 1 | Dunare | 258 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Topolnita | 44 | 2 | 0 | 0 |

Tabel nr.2.13- Distribuţia punctelor de monitorizare cu concentraţie mai mare decât standardul de calitate a mediului (SCM) determinate în cursurile de apă de suprafaţă în anul 2014 din judeţul Mehedinţi

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Tipologie şi condiţii de referinţă pentru  - lacurile de acumulare

Potenţialul ecologic caracterizat pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii,  a fost evaluat prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa aplicabile, luând în considerare   :

- Elementele biologice :

- fitoplancton

- fitobentos

- fauna piscicolă

- Elementele fizico-chimice generale suport:

- Condiţii termice (temperatura apei)

- Condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Cr)

- Starea acidifierii (pH)

- Condiţiile nutrienţilor(N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P total )

- Poluanţii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, detergenti,cianuri, PCB).

In cadrul Bazinul Hidrografic Jiu / Dunare la nivelul judetului Mehedinti au fost monitorizate 2 lacuri naturale

Tabel. Starea ecologica a  lacurilor naturale monitorizate în 2014 - judeţul Mehedinţi.

| Nr. crt. | Bazin | Curs Apa | Denumire lac | Sistem Monitorizare | Sectiuni | Stare ecologica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUNARE | Fara cursuri - DUNARE | Balta Lata | lacuri | 1 | Buna |
| 2 | DUNARE | Fara cursuri - DUNARE | Balta Tarova | lacuri | 1 | Buna |

II.2.1.2.1. Nutrienţi în apă

Azotaţii şi fosforul total sunt s indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă. De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, este urmărit conţinutul de nitraţi conform cerinţelor HG 964/2000.

| Nr. Crt. | Bazin | Curs de apă | Denumire lac | Secţiuni de control | Concentraţii | Concentraţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | medii anuale Pt(mg P/l) | medii anuale NO3-(mg NO3-/l) |
| 1 | DUNARE | Fara cursuri - DUNARE | Balta Lata | 1 | 0,0183 | 0,26 |
| 2 | DUNARE | Fara cursuri - DUNARE | Balta Tarova | 1 | 0,1194 | 0,29 |

Tabel nr 2.14- Concentraţiile medii ale fosforului total (Pt) şi azotaţilor (NO3-) determinate în lacurile din judeţul Mehedinţi în anul 2014.

Grafic nr.2.9-  Variaţia concentraţiilor de fosfor total şi azotaţi în lacuri, în judeţul Mehedinţi, în anul 2014.

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane în judeţul Mehedinţi

Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodarirea apelor a fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodarirea lor integrată cu cele de suprafaţă precum şi de adoptarea unei politici de alocare preferenţiala. Conform Directivei 60/2000/EC, privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei, s-a realizat zonarea sistemelor acvifere cu nivel liber şi a celor cu nivel sub presiune. În acceptia acestei directive, corpul de ape subterane este un volum distinct de apa subterană dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. Acviferul este denumit ca un strat sau mai multe straturi geologice de roci cu o porozitate suficientă şi o permeabilitate astfel încât să permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantităţi importante de ape subterane.

În baza acestor condţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat pe teritoriul judeţului Mehedinţi  5 corpuri de apa, respectiv:

- Corpul de ape subterane din zona montană Cloşani-Baia de Aramă - cod ROJi02

- Corpul de ape subterane din zona montană Vârciorova - Nadanova-Ponoare - cod ROJi04

- Corpul apelor freatice din terasele şi luncile Jiului şi afluenţilor - cod ROJi05

- Corpul apelor freatice din terasele şi luncile Dunării şi afluenţilor - cod ROJi06

- Corpul de ape subterane de adancime din formaţiunile pliocene - cod ROJi07

Starea corpului de ape, atât  cea cantitativă  cât şi cea calitativă, a constituit  obiectivul central în procesul  de delimitare,  evaluare şi caracterizare a unui corp de ape subterane.

Pentru evaluarea stării calitative (chimice) a corpurilor de ape subterane, în anul 2014, s-a utilizat ''Metodologia finală de evaluare a starii chimice a corpurilor de ape subteran'' (elaborată de INHGA):

- s-au calculat pentru fiecare foraj, valorile medii pentru fiecare indicator determinat;

- pentru fiecare punct de monitorizare, s-a comparat, pentru toţi indicatorii care au stabilite valori de prag/standarde de calitate, concentraţia medie anuală cu valoarea prag sau standardul de calitate (pentru nitraţi şi pesticide) conform HG 53/2009 şi Ordinului 621/2014.

În anul 2014 pe teritoriul Judeţului Mehedinţi au fost monitorizate 5 corpuri de ape subterane prin intermediul a 34 puncte de monitorizare.

Cele 34 puncte de  monitorizare fiind repartizate pe cele 5 corpuri de ape astfel:

- 1 izvor aparţinând Corpului  de ape subterane din zona montană Cloşani-Baia de Aramă - cod ROJi02

- 3 izvoare aparţinând Corpului de ape subterane din zona montană Vârciorova-Nadanova-Ponoare - cod ROJi04

- 6 foraje aparţinând Corpului de ape freatice din terasele şi luncile Jiului şi afluenţilor - cod ROJi05

- 18 foraje aparţinând Corpului de ape freatice din terasele şi luncile Dunării şi afluenţilor - cod ROJi06

- 6 foraje aparţinând Corpului de ape subterane de adâncime din formaţiunile pliocene - cod ROJi07

Ca urmare a aplicării metodologiei şi a criteriilor de evalaure a corpurilor de ape subterane la nivelul anului 2014 s-a constatat urmatoarea încadrare a acestora:

- corpurile de ape subterane ROJi02, ROJi04 şi ROJi07 în stare chimică bună;

- corpurile de ape subterane ROJi05 şi ROJi06 în stare chimică slabă.

| Nr. crt. | Corp de apă | Nr. foraje/izvoare monitorizate | Stare chimică a corpului | Foraje care au înregistrat depaşiri la nitraţi – 50 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bună | Slabă |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Corpul de ape subterane din zona montană Cloşani-Baia de Aramă - cod ROJi02 | 1 | Bună |  |  |
| 2 | Corpului de ape subterane din zona montană Vârciorova-Nadanova-Ponoare - cod ROJi04 | 3 | Bună |  |  |
| 3 | Corpului de ape freatice din terasele şi luncile Jiului şi afluentilor - cod ROJi05 | 6 |  | Slabă | Broşteni F4 – 62.168 |
| 4 | Corpului de ape freatice din terasele şi luncile Dunării şi afluenţilor - cod ROJi06 | 18 |  | Slabă | Salcia Vest F1 – 71.46 Cujmir F1 – 152.65 Pristol F2 – 58.849 |
| 5 | Corpului de ape subterane de adâncime din formaţiunile pliocene - cod ROJi07 | 6 | Bună |  |  |

Tabel nr. 2.15- criteriilor de evalaure a corpurilor de ape subterane

II.2.1.3.1. Nutrienţi în apă

| Corp de apă | Număr puncte de monitorizare | Concentraţii medii anuale anuale NO3-(NO3-mg/l) |
| --- | --- | --- |
| ROJi02 | 1 | 1.902 |
| ROJi04 | 3 | 1.138 |
| ROJi05 | 6 | 13.59 |
| ROJi06 | 18 | 29.67 |
| ROJi07 | 6 | 0.45 |

Tabel 2.16-Concentraţii medii anuale ale azotaţilor(NO3-), determinate în apele subterane din judeţul Mehedinţi, în anul 2014

Grafic nr.2.10-Evoluţia indicatorului azotaţi în anul subterane, la nivelul judeţului Mehedinţi, în anul 2014

II.2.1.3.2. Pesticidele din apele subterane

Pesticide înseamnă produsele de protecţie a plantelor şi produselor biocide, astfel cum sunt definite la art. 3 din HG nr. 1559/2004, şi respectiv la art 10 din HG nr. 956/2005

| Corp de apă subterană | Număr pesticide monitorizate | Număr puncte de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| ROJi02 | 15 | 1 |
| ROJi04 | 15 | 3 |
| ROJi05 | 15 | 6 |
| ROJi06 | 15 | 18 |
| ROJi07 | 15 | 6 |

Tabel nr.2.17- Informaţii generale privind monitorizarea pesticidelor din apele subterane, în anul 2014

| Corp de apă subterană | Număr pesticide monitorizate | Numar puncte cu concentraţie mai mare de 0.1µ/l | Ponderea punctelor cu concentraţie mai mare de 0.1µ/l(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ROJi02 | 1 | 0 | 0 |
| ROJi04 | 3 | 0 | 0 |
| ROJi05 | 6 | 0 | 0 |
| ROJi06 | 18 | 0 | 0 |
| ROJi07 | 6 | 0 | 0 |

Tabel 2.18- Distribuţia punctelor de monitorizare cu concentraţii de pesticide mai mare de 0,1µg/l, în anul 2014

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

Conform HG 389/2011, zone pentru îmbăiere sunt desemnate acolo unde îmbăierea este tradiţional practicată de un număr de utilizatori ai apei de îmbăiere considerat mare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, în baza istoricului local de folosinţă, a infrastructurii şi serviciilor asigurate şi a altor măsuri luate pentru a încuraja scăldatul, inclusiv a măsurilor de promovare în scop turistic a zonei de îmbăiere.

In momentul de fată A.B.A Jiu nu are identificată nicio zonă de îmbăiere, lucru mentionat in Planul de Management Bazinal aprobat.

II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet

„Presiunile semnificative” sunt acele presiuni care, fie singure, fie în combinaţie cu alte presiuni, pot împiedica sau contribui la neatingerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Articolul 4(1) al DCA, incluzând atingerea stării bune, starea de nedeteriorare, împiedicarea tendinţei ascendente semnificative şi durabile a poluării apei subterane şi atingerea obiectivelor DCA pentru zonele protejate.

Având în vedere rezultatele evaluării stării apelor din cap. 6.2, stabilirea presiunilor semnificative s-a realizat astfel: dacă obiectivele de mediu ale corpului de apă au fost atinse, nu sunt identificate presiuni semnificative; dacă obiectivele de mediu nu au fost atinse, se trece la identificarea presiunilor semnificative.

Pe lângă criteriile prevăzute în metodologia privind actualizarea identificării presiunilor semnificative şi evaluării impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă s-a aplicat abordarea la nivel de sub-bazin hidrografic/bazin hidrografic, astfel încât în procesul de identificare a presiunilor semnificative punctiforme şi difuze se ţine cont de presiunile din amonte şi care pot avea impact în aval.

Surse punctiforme de poluare semnificative

La stabilirea presiunilor potenţial semnificative – surse punctiforme s-a aplicat un set de criterii care au condus la identificarea presiunilor potenţial semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă, respectiv:

  - Aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;

  - Industria:

    - Instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

    - Unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii;

    - alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

  - Agricultura:

    - Fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

    - Fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

    - alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potenţial semnificative cu obiectivele de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă) s-au stabilit presiunile semnificative punctiforme.

La nivelul bazinului hidrografic Jiu sunt inventariaţi un număr de 254 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate. În urma analizării surselor de poluare punctiformă, ţinând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 134 surse punctiforme potenţial semnificative (63 urbane, 64 industriale, 5 agricole şi 2 alte presiuni).

- Surse de poluare urbane/aglomerări umane

În general, în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot conţine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate menajere, industriale şi ape meteorice, sunt colectate de către sistemele de colectare/canalizare, conduse la staţia de epurare (unde sunt epurate corespunzător) şi apoi evacuate în resursele de apă, având în vedere respectarea concentraţiilor maxime admise de legislaţia în vigoare. România a obţinut perioada de tranziţie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 ani de la aderare (31 decembrie 2018), întrucât sunt aglomerări umane care nu se conformează acestor cerinţe, neavând sisteme de colectare şi/sau staţii de epurare cu dotare şi funcţionare corespunzătoare (cel puţin cu epurare mecanică şi biologică pentru aglomerările cuprinse între 2000 – 10000 l.e. şi în plus treapta terţiară – pentru îndepărtarea nutrienţilor – pentru aglomerările cu peste 10000 l.e). Apele uzate urbane conţin, în special materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, dar şi alţi poluanţi ca metale grele, detergenţi, hidrocarburi petroliere, micropoluanţi organici, etc. depinzând de tipurile de industrie existente, cât şi de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate.

II.2.2.2. APELE UZATE

## Surse de poluare

Sursele de poluare sunt reprezentate de evacuările de apă uzată provenind de la aglomerări umane, unităţi  industriale şi alte activităţi.

| Judeţ | Aglomerări umane | Unităţi industriale | Alte activităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 2000 l.e. | 2000-10000 l.e. | 10.000-100.000 l.e. | >100.000 l.e. | IPPC | NON IPPC |  |
| Mehedinti | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 |

Tabel nr. 2.19-Repartizarea numărului de surse monitorizate în cadrul A.B.A. Jiu - jud.Mehedinti

## Situaţia volumelor de ape uzate evacuate de principalele surse de poluare în anul 2014

În conformitate cu rezultatele evaluării situaţiei globale, faţă de volumul total evacuat , pe activităţieconomice, în 2014, de 21696,982 mii mc, (BH.Jiu – 353,28 mii mc, BH.Dunare – 21343,702 mii mc) 850,96 mii mc nu necesita epurare,18519,692 ape uzate care se epurează, iar 2326,33 mii mc ape uzate care nu se epurează. Repartiţia pe bazine hidrografice arată că cel mai mare volum de apă uzată s-a evacuat în bazinul Dunarea.

- BH Jiu

| Activitate economica | Volume evacuate (mii mc/an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | NU necesita epurare (2) | Necesita epurare (3) | Total volume evacuate (1) |  |
|  |  |  | NU se epureaza (4) | Se epureaza (5) | Total volume ce necesita epurare (6) |  |  |
|  |  |  |  |  | NU se epureaza corespunzator (7) | Se epureaza corespunzator (8) |  |  |  |  |
|  | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |  |  |
| Alte activitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.47 | 100 | 49.47 | 100 | 49.47 |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 0 | 0 | 9.54 | 3.43 | 0 | 0 | 268.51 | 96.57 | 278.05 | 100 | 278.05 |  |
| Comert si servicii pentru populatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 100 | 0 | 0 | 3.41 | 100 | 3.41 |  |
| Industrie alimentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 95.17 | 1.08 | 4.83 | 22.35 | 100 | 22.35 |  |
| TOTAL |  |  | 9.54 |  | 24.68 |  | 319.06 |  | 353.28 |  | 353.28 |  |

Tabel nr 2.20-Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice 2014

BH Dunare

| Activitate economica | Volume evacuate (mii mc/an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | NU necesita epurare (2) | Necesita epurare (3) | Total volume evacuate (1) |  |
|  |  |  | NU se epureaza (4) | Se epureaza (5) | Total volume ce necesita epurare (6) |  |  |
|  |  |  |  |  | NU se epureaza corespunzator (7) | Se epureaza corespunzator (8) |  |  |  |  |
|  | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |  |  |
| Administratie publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.955 | 50 | 95.955 | 50 | 191.91 | 100 | 191.91 |  |
| Alte activitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.018 | 29.38 | 324.52 | 70.62 | 459.538 | 100 | 459.538 |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 0 | 0 | 166.77 | 1.79 | 49.79 | 0.53 | 9106.21 | 97.68 | 9322.77 | 100 | 9322.77 |  |
| Comert si servicii pentru populatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 100 | 0 | 0 | 18.234 | 100 | 18.234 |  |
| Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 11.86 | 25.72 | 88.14 | 29.18 | 100 | 29.18 |  |
| Energie electrica si termica | 0 | 0 | 2148.15 | 82.75 | 255.106 | 9.83 | 192.84 | 7.43 | 2596.096 | 100 | 2596.096 |  |
| Industrie alimentara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 100 | 12.91 | 100 | 12.91 |  |
| Industrie extractiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 11.11 | 18.32 | 88.89 | 20.61 | 100 | 20.61 |  |
| Industrie metalurgica | 0 | 0 | 1.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 100 | 1.87 |  |
| Invatamant si sanatate | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 100 | 0 | 0 | 6.47 | 100 | 6.47 |  |
| Prelucrari chimice | 850.96 | 9.82 | 0 | 0 | 77.7 | 0.99 | 7740.76 | 99.01 | 7818.46 | 90.18 | 8669.42 |  |
| Transporturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 100 | 0 | 0 | 14.694 | 100 | 14.694 |  |
| TOTAL | 850.96 |  | 2316.79 |  | 658.717 |  | 17517.235 |  | 20492.742 |  | 21343.702 |  |

Tabel nr 2.21-Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice 2014

- Situaţia globală a cantităţilor de poluanţi continuţi în apele uzate

Intensitatea impactului surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de două caracteristici principale a apelor uzate: debitul efluent şi încarcarea cu substanţe poluante.

Cantităţile totale de poluanţi evacuate în anul 2014, exprimate printr-un ansamblu de indicatori

chimici, pe activităţi economice, în apele de suprafaţă din arealul administrat de ABA.Jiu in judetul Mehedinti ,se prezinta astfel:

- BH Jiu

| Tabel nr.2.22-Cantitati de poluanti pe activitati economice (tone/an) – 2014 Judetul Mehedinti |
| --- |
|  | Amoniu (NH4) | Azot total (N) | Azotati (NO3) | Azotiti (NO2) | CBO5 | CCO-Cr | Cloruri (Cl) | Detergenti sintetici |
| Alte activitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 1.395 | 0.143 | 0.917 | 0.071 | 11.271 | 40.666 | 5.947 | 0.309 |
| Comert si servicii pentru populatie | 0.027 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 0.436 |  | 0.005 |
| Industrie alimentara | 0.077 |  | 0.155 | 0.007 | 0.601 | 2.408 | 0.792 | 0.039 |
| TOTAL | 1.499 | 0.154 | 1.078 | 0.078 | 11.965 | 43.509 | 6.739 | 0.353 |
|  | Fenoli | Fosfor total (P) | H2S + Sulfuri (S2) | Materii in suspensie | Produse petroliere | Reziduu filtrabil | Substante extractibile | Sulfati (SO4) | Sulfiti (SO3) |
| Alte activitati |  |  |  | 2.572 |  | 7.940 | 0.163 |  |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare |  | 0.154 | 0.001 | 16.198 | 0.129 | 82.123 | 0.918 | 15.947 |  |
| Comert si servicii pentru populatie | 0.001 | 0.006 |  | 0.215 | 0.008 | 1.271 | 0.004 |  |  |
| Industrie alimentara |  | 0.009 |  | 1.342 |  | 11.210 | 0.083 | 0.050 | 0.000 |
| TOTAL | 0.001 | 0.168 | 0.001 | 20.328 | 0.138 | 102.544 | 1.168 | 15.997 | 0.000 |

- BH Dunare

|  | Amoniu (NH4) | Azot total (N) | Azotati (NO3) | Azotiti (NO2) | Calciu (Ca) | CBO5 | CCO-Cr | Cloruri (Cl) | Crom total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica | 3.187 |  |  |  |  | 17.518 | 61.898 | 10.944 |  |
| Alte activitati | 0.234 |  | 0.161 | 0.013 |  | 0.403 | 1.688 | 0.582 |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 214.845 |  | 9.428 | 1.565 |  | 810.858 | 2784.761 | 617.014 |  |
| Comert si servicii pentru populatie | 0.092 | 0.039 | 0.048 | 0.005 |  | 0.341 | 1.791 | 0.797 |  |
| Constructii | 0.005 | 0.039 | 0.107 | 0.003 |  | 0.079 | 2.490 | 0.924 | 0.001 |
| Energie electrica si termica | 1.167 | 0.118 | 0.654 | 0.159 | 223.583 | 62.307 | 308.505 | 91.712 |  |
| Industrie alimentara | 0.015 |  | 0.042 | 0.003 |  | 0.315 | 1.566 | 0.775 |  |
| Industrie extractiva | 0.061 |  | 0.016 | 0.019 |  | 0.492 | 2.302 | 5.174 |  |
| Industrie metalurgica | 0.027 |  |  |  |  | 0.189 | 0.700 | 0.228 |  |
| Invatamant si sanatate | 0.042 |  | 0.003 | 0.002 |  | 0.195 | 0.927 |  |  |
| Prelucrari chimice | 0.074 | 0.383 | 1.911 | 0.035 |  | 3.641 | 16.445 | 218.265 |  |
| Transporturi | 0.010 | 0.029 | 0.047 | 0.002 |  | 0.335 | 1.518 | 0.299 |  |
| TOTAL | 219.758 | 0.609 | 12.417 | 1.807 | 223.583 | 896.671 | 3184.593 | 946.713 | 0.001 |

Tabel nr.2.22-Cantitati de poluanti pe activitati economice (tone/an) – 2014

judetul Mehedinti

- BH Dunare

|  | Cupru | Detergenti sintetici | Fenoli | Fier total (con.tot.) | Fosfor total (P) | H2S + Sulfuri (S2) | Magneziu (Mg) | Mangan total | Materii in suspensie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica |  | 0.400 |  |  | 0.466 |  |  |  | 13.002 |
| Alte activitati |  | 0.020 |  |  | 0.044 |  |  |  | 31.842 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare |  | 31.707 |  |  | 28.440 |  |  |  | 926.860 |
| Comert si servicii pentru populatie |  | 0.012 | 0.000 |  | 0.029 |  |  |  | 1.230 |
| Constructii | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 1.309 |
| Energie electrica si termica |  | 0.068 |  | 0.280 | 0.037 | 0.125 | 53.476 | 0.129 | 64.855 |
| Industrie alimentara |  | 0.006 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.697 |
| Industrie extractiva |  | 0.007 |  |  | 0.012 |  |  |  | 1.122 |
| Industrie metalurgica |  | 0.006 |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.180 |
| Invatamant si sanatate |  | 0.007 |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.359 |
| Prelucrari chimice |  | 0.059 |  |  | 0.797 | 0.606 |  |  | 229.626 |
| Transporturi |  | 0.009 |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.509 |
| TOTAL | 0.001 | 32.302 | 0.000 | 0.281 | 29.872 | 0.731 | 53.476 | 0.129 | 1271.591 |

|  | Nichel si compusi | Produse petroliere | Reziduu filtrabil | Substante extractibile | Sulfati (SO4) | Sulfiti (SO3) | Zinc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica |  |  | 84.296 |  | 11.778 |  |  |
| Alte activitati |  | 1.161 | 329.431 | 1.541 | 0.610 |  |  |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare |  |  | 5571.181 | 30.765 | 787.039 |  |  |
| Comert si servicii pentru populatie |  | 0.022 | 8.464 | 0.025 | 0.167 |  |  |
| Constructii | 0.001 |  | 11.168 | 0.096 | 0.681 |  | 0.001 |
| Energie electrica si termica |  | 1.024 | 893.847 | 8.559 | 290.252 |  |  |
| Industrie alimentara |  |  | 16.802 | 0.043 | 0.473 | 0.005 |  |
| Industrie extractiva |  |  |  | 0.068 | 1.773 |  |  |
| Industrie metalurgica |  |  | 1.682 | 0.006 | 0.170 |  |  |
| Invatamant si sanatate |  |  | 4.108 |  |  |  |  |
| Prelucrari chimice |  |  |  | 0.513 | 155.536 | 0.002 |  |
| Transporturi |  | 0.004 | 2.941 | 0.048 | 0.202 |  |  |
| TOTAL | 0.001 | 2.211 | 6923.921 | 41.665 | 1248.681 | 0.007 | 0.001 |

- Cantitati de poluanti pe activitati economice (tone/an) – 2014 
Judetul Mehedinti

- Aspecte privind funcţionarea staţiilor şi instalaţiilor de epurare investigate

În urma monitorizării realizate în 2014 şi a analizării funcţionarii staţiilor şi instalaţiilor de epurare  pe activităţi din economia naţională, rezultă un nr. total de 56 staţii şi instalaţii de epurare, din care 24 staţii cu funcţionare corespunzătoare şi 32 staţii cu funcţionare necorespunzătoare.

- BH Jiu

| Tabel nr.2.24-Centralizător funcţionare staţii de epurare 2014 |
| --- |
| Activitatea din economia | Statii de epurare existente |
|  | Total | Functionare corespunzatoare | Altele("Nu necesita epurare") | Functionare necorespunzatoare |
| Denumire Activitate | Numar | Numar | % | Numar | % | Numar | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alte activitati | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 5.00 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comert si servicii pentru populatie | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| Industrie alimentara | 3.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| TOTAL | 12.00 | 7 |  | 0 |  | 5 |  |

- BH Dunare

| Activitatea din economia | Statii de epurare existente |
| --- | --- |
|  | Total | Functionare corespunzatoare | Altele("Nu necesita epurare") | Functionare necorespunzatoare |
| Denumire Activitate | Numar | Numar | % | Numar | % | Numar | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Administratie publica | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Alte activitati | 13.00 | 8 | 61.54 | 0 | 0 | 5 | 38.46 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 2.00 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Comert si servicii pentru populatie | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| Constructii | 4.00 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Energie electrica si termica | 4.00 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Industrie alimentara | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrie extractiva | 2.00 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Invatamant si sanatate | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Prelucrari chimice | 3.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| Transporturi | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| TOTAL | 44.00 | 17 |  | 0 |  | 27 |  |

Tabel nr.2.25- Centralizator funcţionare staţii de epurare 2014

II.2.3 Tendinţe şi prognoze în reducerea poluării cu ape uzate

Măsurile pentru reducerea poluării cu substanţe periculoase şi prioritar periculoase răspund în principal cerinţelor de implementare ale Directivei 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi ale Directivelor “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE si 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE si 90/415/CEE, precum şi cerintelor Directivei Cadru Apa şi Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei.

Domeniul de aplicare al programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, vizează apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din staţiile de epurare urbane care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, precum şi apele de suprafaţă şi apele subterane. De asemenea, programul se aplica tuturor utilizărilor industriali de apa, surselor punctiforme sau difuze care evacuează una sau mai multe din substanţele periculoase (lista I, II) şi din substanţele prioritare/prioritar periculoase în apele de suprafaţă si subterane. Programele de reducere sau de eliminare a poluării cu astfel de substanţe sunt incluse în programele de etapizare anexate autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Aceste programe includ măsuri aplicabile atât pentru epurarea apelor uzate, cât şi pentru schimbările tehnologice în procesul de producţie în vederea reducerii/eliminării evacuărilor, emisiilor, pierderilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase.

II.2.4. Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

Pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor legate de apă, Comisia Europeană a considerat necesară elaborarea unei noi politici, comune, unitare şi coerente, care să ţină seama de toate aspectele: atât cele referitoare la necesităţile omului, cât şi cele de care depinde existenţa ecosistemelor. După un lung proces decizional, a fost aprobată, în anul 2000, Directiva Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltarii durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a minimum 11 directive europene în domeniul apei, dintre care Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor.

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau scurgerile apei de ploaie. Poluarea  apelor  cauzată de aglomerarile umane se datorează în principal următorilor factori:

- Ratei reduse a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor uzate

Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare au un rol important pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Datorită ratei reduse a populaţiei racordate la sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate, se produce poluarea râurilor prin evacuarea apelor uzate menajere prin rigole, direct în râu şi poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a apelor uzate.

- Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor  de epurare existente

Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, însă, dacă acestea nu funcţionează corespunzător, conduc la poluarea apelor de suprafaţă cu substanţe organice, nutrieţi şi substanţe toxice

- Managementului necorespunzător al deşeurilor

Dezvoltarea  zonelor urbane necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al colectării deşeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi a lacurilor.

- Dezvoltării zonelor urbane şi protecţiei insuficiente a resurselor de apă

Captările de apă pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, în ceea ce priveşte calitatea apei şi protecţia sursei de apă. Lipsa zonelor de protecţie constituie un pericol de contaminare a apei.

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când acestea nu sunt preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descarcate în receptor.

La nivelul judetului Mehedinţi pentru epurarea apelor uzate urbane din orasul Drobeta Turnu Severin a fost executată o staţie de epurare cu treaptă primară ( etapa 1) cu capacitatea proiectată de 2500 mc/h, 105000 l.e, prin accesare de fonduri ISPA de catre operatorul regional SECOM Dr. Tr. Severin.

În momentul de fata s-au accesat fonduri de coeziune, urmand a se extinde staţia de epurare cu treptele biologică si chimică - eliminarea azotului total şi a fosforului total care contribuie la eutrofizarea fluviului Dunarea.

În altă ordine de idei, susţinerea financiară a lucrărilor pentru alimentarea cu apa, înfiinţării, extinderii reţele de alimentare cu apa, reţele de canalizare, staţii de epurare, în afara programului menţionat mai sus, se face prin fonduri naţionale asigurate de “Fondul de mediu, Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea “Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural”, etc.

La folosinţe principal poluatoare de pe teritoriul jud. Mehedinţi se efectuează controale de gospodărire a apelor privind modul de funcţionare al folosinţelor de apa, respectarea prevederilor actelor de reglementare precum şi modul de realizare a măsurilor din programele de etapizare, interzicându-se evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate, substanţelor poluante ce depaşesc concentraţiile stabilite în actele de reglementare, aplicându-se în acelaşi timp penalităţi, respectându-se deci principiul statuat  de  Directiva 2000/60/CEE – Directiva Cadru Apa , “poluatorul plăteste”.

Cap III Solul

III.1. Calitatea solurilor: stare și tendințe

Repartiția terenurilor pe clase de calitate

Total agricol:    - 293.381 ha

- arabil    -     188.141 ha

- păşuni  -       80.661 ha

- fâneţe   -       10.988 ha

- vii        -          6.502 ha

- livezi   -          7.089 ha

Clase de calitate ale solurilor – calitatea solurilor

| Folosinţă | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
| arabil | - | - | 24,39 | 45881 | 49,10 | 92367 | 19,28 | 36273 | 7,23 | 13620 |
| pajiști | - | - | 2,83 | 2365 | 45,99 | 42150 | 31,31 | 8762 | 20,05 | 18372 |
| vii | - | - | 46,17 | 3002 | 31,64 | 2057 | 15,37 | 999 | 6,84 | 444 |
| livezi | - | - | 24,41 | 1730 | 55,94 | 3965 | 18,06 | 1280 | 1,59 | 123 |
| TOTAL | - | - | 18,06 | 52978 | 47,91 | 140539 | 16,13 | 47314 | 17,90 | 32559 |

Terenuri afectate de diverși factori limitativi

| Denumirea factorului | Suprafața afectată ( mii ha) |
| --- | --- |
|  | agricolă | arabilă |
| Secetă frecventă | 78 | 55 |
| Exces periodic de umiditate în sol | 5 | 4 |
| Eroziunea solului prin apă, din care: | 85 | 73 |
| alunecări de teren | 17 | 5 |
| Eroziunea eoliană | 22 | 22 |
| Schelet excesiv de la suprafața solului | 4 | 1 |
| Saraturarea solului, | 2 | 1,5 |
| Compactarea solului datorită lucrărilor necorespunzătoare "talpa plugului" | 1205 | 205 |
| Alcalinitate ridicată | 20 | 6 |
| Formarea crustei | 2 | 1 |
| Rezerva mică şi foarte mică de humus în sol | 175 | 165 |
| Aciditate puternică și moderată | 156 | 156 |
| Asigurarea slabă și foarte slabă cu fosfor mobil | 266 | 263 |
| Asigurarea slabă cu potasiu mobil | 213 | 220 |
| Asigurarea slabă cu azot | 190 | 180 |
| Carențe de microelemente | 40 | 40 |
| Poluarea chimică a solului din care: | 3,5 | 2,5 |
| excesiv poluate | 2,5 | 1,5 |
| poluarea cu petrol si apa sarată | 0 | 0 |
| poluarea cu substanțe purtate de vânt | 15 | 0,8 |
| Distrugerea solului prin diverse excavări | 4,5 | 0 |
| Acoperirea terenului cu deșeuri si reziduuri solide | 2,5 | 0 |

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor.

Situri contaminate de procese antropice.

La nivelul judeţului Mehedinţi , in urma  deciziei APM Mehedinţi , au fost identificate preliminar si sunt incluse in lista cu situri contaminate  conform Hotararii de Guvern 1408/2007- privind modalităţile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului , un numar de 4  situri contaminate  aparţinand a 2 operatori economici.

În tabelul de mai jos sunt pezentate siturile contaminate la nivelul Județului

| Nr. Crt. | Numele proprietarului sitului | Localizarea sitului | Tipul de proprietate | Natura sursei de poluare | Natura poluanților | Suprafața contaminată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINISTERUL ECONOMIEI, CNCAF MINVEST SA DEVA Mina Baia de Arama | BAIA DE ARAMA - Halda de steril minier Ponoarele oriz+370 | Proprietate de stat | Deșeuri minerale | cupru | 330000 |
| 2 | MINISTERUL ECONOMIEI, CNCAF MINVEST SA DEVA Mina Baia de Arama | BAIA DE ARAMA - Halda de steril minier Ponoarele oriz+405 | Proprietate de stat | Deșeuri minerale | cupru | 330000 |
| 3 | MINISTERUL ECONOMIEI, CNCAF MINVEST SA DEVA Mina Baia de Arama | BAIA DE ARAMA - Iaz de decantare Valea Hoaterului | Proprietate de stat | Deșeuri minerale | cupru | 610000 |

În tabelul urmator sunt prezentate siturile potențial contaminate la nivelul Județului Mehedinți

| Nr. Crt. | Numele proprietarului sitului | Localizarea sitului | Tipul de proprietate | Natura sursei de poluare | Natura poluanților | Suprafața contaminată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA | SIMIAN - depozit deseuri municipale neconform Clasa B - Pod Topolnita | Proprietate privata | Deșeuri menajere | cobalt, crom, cupru, mangan, plumb, zinc | 350000 |

III.3. Presiuni asupra stării de calitate a solurilor.

Utilizare și consumul de îngrășăminte la nivelul anului 2014

| Forme de proprietate | Categorii de îngrășăminte | Hectare |
| --- | --- | --- |
| total | chimice | 216653 |
| total | azotoase | 150971 |
| total | fosfatice | 60682 |
| total | naturale | 8000 |

Consumul de produse de protecția plantelor

| Anul | Substanță activă insecticide (kg) | Substanță activă fungicide( kg) | Substanță activă erbicide (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2014 | 1512 | 73453 |
| 2011 | 3000 | 14000 | 100800 |
| 2012 | 3000 | 14000 | 100800 |
| 2013 | 4500 | 28000 | 62700 |
| 2014 | 4500 | 28000 | 55700 |

| Anul | Suprafața terenurilor pe care s-a aplicat insecticide (ha) | Suprafața terenurilor pe care s-a aplicat fugicide (ha) | Suprafața terenurilor pe care s-a aplicat erbicide(ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 13044 | 5596 | 66775 |
| 2011 | 2500 | 13800 | 67000 |
| 2012 | 25000 | 13800 | 67000 |
| 2013 | 30000 | 28000 | 97000 |
| 2014 | 30000 | 28000 | 90000 |

III. 4. Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea starii de calitate a solurilor.

| Anul | Suprafața agricola a României (ha) | Suprafața agricola a la nivelul Județului Mehedinți (ha) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 14634436 | 293381 |
| 2011 | 14621427 | 293381 |
| 2012 | 14615057 | 293367 |
| 2013 | 14611883 | 293338 |

Cap.IV Utilizarea terenurilor.

IV. 1. Stare și tendințe.

Repartiția terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare.

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în anul 2013

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafața |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| Terenuri agricole din care | 293338 | 29,73 |
| Teren arabil | 187998 | 19,05 |
| Pășuni | 81352 | 8,245 |
| Fânețe | 11388 | 1,15 |
| Vii și pepiniere viticole | 5777 | 0,58 |
| Livezi și pepiniere pomicole | 6823 | 0,69 |
| Terenuri neagricole total | 199951 | 20,26 |
| Păduri și alta vegetație forestieră | 149884 | 15,19 |
| Ocupată cu ape, balți | 18488 | 1,87 |
| Ocupată cu construcții | 11276 | 1,14 |
| Căi de comunicațiiși căi ferate | 6610 | 0,66 |
| Terenuri degradate și neproductive | 13693 | 1,38 |
| Total | 986578 | 100 |

IV.1.2. Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor – nu am primit date

IV.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediu lui   - nu am primit date

IV.2.1 .Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

IV.2.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

IV.3.Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor - nu am primit date

IV.3.1.Modificarea densităţii populaţiei

IV.3.2.Expansiunea urbană

IV.4. Prognoze și acțiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor - nu am primit date

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

V.1 Amenințări pentru biodiversitate și presiuni exercitate asupra biodiversității

V.1.1. Speciile invazive

Invazia comunităţilor vegetale de către speciile non-native, sau native care în anumite circumstanţe devin invazive este un fenomen global ce afectează zone extinse din punct de vedere ecologic, social dar şi economic (Barrat-Segretain et al., 2001). Capacitatea unei specii de a deveni invazivă depinde de izolarea taxonomică, rata de creştere, anumite caracteristici privind reproducerea, ş.a. Zonele umede sunt mai sensibile la invazii biologice decât alte tipuri de ecosisteme. Datorită funcţionării acestora ca rezervor, acumulează sedimente, elemente nutritive şi alte materiale facilitand invaziile prin crearea de goluri şi apariţia de specii oportuniste. Multi invadatori ai zonelor umede pot forma comunităţi monotipice ce pot modifica structura habitatului, ciclurile nutrienţilor şi productivitatea, scade biodiversitatea, şi modifica lanţul trofic. Ele pot limita navigatia cu ambarcaţiuni, pescuitul, inotul, şi alte activităţi recreaţionale.

Speciile native cu potenţial invaziv

Trapa natans (cornaci, castan de apă) este o specie protejată la nivel național şi european, însă în anumite condiţii aceasta devine invazivă.  Trapa natans este o specie acvatică, înrădăcinată de substrat. Are 2 tipuri de frunze: natante şi submerse. Fructul este o drupă prevazută cu 4 formaţiuni spinoase. Planta, fructul detaşat de tulpină şi chiar seminţele pot pluti pe suprafaţa apei până la întâlnirea unor posibile zone de înrădăcinare/germinare. Semniţele pot rămâne viabile chiar şi 12 ani.

În zonele din sud-vestul județului, pe teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier, aceasta ocupă mai mult de 30 % din suprafaţa apei. Aici planta formează un covor impenetrabil de vegetaţie natantă, fiind un real pericol atât pentru ambarcaţiuni cât şi pentru viaţa celorlalte organisme acvatice. În lunile de vară densitatea plantelor este foarte mare, ceea ce limitează pătrunderea luminii în apă şi astfel poate elimina sau reduce creşterea celorlalte specii de plante acvatice. Descompunerea plantei duce la o reducere a cantităţii de oxigen dizolvat în apă, punând în dificultate existenţa speciilor de animale acvatice. Trapa natans are o creştere foarte rapidă competiţionând astfel cu alte specii de plante acvatice.

Având o valoare nutritivă redusă, speciile de peşti și păsări nu o consumă.

Controlul înmulţirii excesive prin eliminarea în fâşii a unei parţi din populaţia de Trapa natans, care sa permită o eventuală regenerare, ar fi soluția adecvată.

Asociaţia Acoretum calami (Eggler 1933) vegetează abundent în zona cuprinsă între Valea Mraconiei şi Defileul Dunării. Sanda et al., (2008) notează prezenţa asociaţiei numai în câteva localităţi din sud-vestul României din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi. Specia dominantă a acestei asociații,  Acorus calamus (obligeană, trestie mirositoare) este de origine asiatică, naturalizată la noi și prezentă în toate provinciile istorice ale țării. Este o specie medicinală și aromatică ce a fost exploatată aproape total în unele zone (Dihoru et al., 1973). Deși Boşcaiu et al. (1994) în lista roşie a plantelor vasculare din România o declară specie vulnerabilă, în ultimii ani se observă o tendinţă de expansiune a speciei (Anastasiu et al., 2007) punând-o pe lista neofitelor din România prezente în zone umede.

Specii introduse cu potențial invaziv

Amorpha fruticosa (salcâm pitic) este o specie arbustivă din familia Fabaceae ce a fost introdusă în scop ornamental, însă a reusit să colonizeze noi zone foarte uşor. A fost observată la Mraconia, Ieșelnița, Svinița.

Elodea canadensis, E. nuttallii ambele originare din America de Nord, au fost introduse în Europa în secolele XIX și XX. Ambele au o capacitate de invazie datorită regenerării şi colonizării prin fragmente vegetative, competiţionând cu speciile de Potamogeton sau cu Vallisneria spiralis. S-a observat eliminarea E. canadensis de către E. nuttallii. Aceasta din urmă are o rată mai mare a alungirii tulpinii şi a producerii de tulpini auxiliare decât E. canadensis, inhibând astfel dezvoltarea lui E. canadensis (Simpson, 1990).

În zone umede de pe cuprinsul Parcului Natural Porţile de Fier au putut fi observate o serie de specii invazive ca o consecinţă a depozitării de către locuitorii din zonă a resturilor vegetale provenite din grădinărit de-a lungul cursurilor de apă. În acest fel au putut fi notate speciile: Citrullus lanatus – Ieșelnița; Commelina communis – Ieșelniţa, Dubova, Liubcova; Cucurbita pepo - Ieșelniţa, Liubcova; Perilla frutescens – Ieșelniţa; Pharbitis purpurea – Şvinita;  Polygonum orientale - Liubcova, Tagetes patula – Sviniţa (Anastasiu et al., 2007.

Alte specii invazive observate în zonele umede cercetate: Ambrosia artemisiifolia, Erigeron strigosus, Euphorbia maculata, Asclepias syriaca (ceara albinei), Aillanthus alltisima.

În zona de sud a județului, pe terenurile acoperite de pajişti semifixate de nisip şi pe dunele de nisip, încă din mijlocul secolului XX au început plantările de salcâm (Robinia pseudo-acacia) în scopul fixării solului. Aceste plantaţii sunt azi relativ larg răspândite, şi în multe cazuri replantate. Arboretele sunt monodominate de salcâm, echiene, iar stratul ierbos lipsit de diversitate, dominat de specii ruderale. Astfel de plantaţii se găsesc la nord-vest de Batoţi, şi în zona localităţilor Pătulele – Cioroboreni – Jiana Mare – Jiana Veche.

Dintre speciile invazive alohtone pe teritoriul ariilor protejate din sudul județului se întâlnesc:

- salcâm (Robinia pseudo-acacia): răspândit general pe suprafaţa sitului în urma plantaţiilor din secolul XX. Specie repede crescătoare, agresivă, lăstăreşte şi drajonează puternic, infiltrându-se în comunităţile vegetale native (fie acestea lemnoase sau ierboase);

- glădiţă (Gleditschia triacanthos): prezent la marginea plantaţiilor de salcâm, şi sub forma gardurilor vii. Lăstăreşte puternic, se infiltrează în comunităţile native lemnoase;

- arţar american (Acer negundo): prezent mai ales de-a lungul drumurilor, se infiltrează în zăvoaiele de luncă;

- cenuşer (Ailanthus altissima): prezent mai ales de-a lungul drumurilor, se răspândeşte agresiv şi pe terenuri deschise;

- sălcioară (Elaeagnus angustifolia): prezent la marginea plantaţiilor de salcâm şi în garduri vii. Specie agresivă, copleşind speciile lemnoase din vecinătate şi cu un potenţial mare de răspândire;

- amorfă (Amorpha fruticosa): răspândit larg în lunca Dunării, în zăvoaiele şi pădurile-galerii, dominând stratul arbuştiv. Se răspândeşte agresiv, realizând desişuri de nepătruns atât în comunităţi lemnoase, cât şi pe terenuri deschise;

- ambrosia (Ambrosia artemisiifolia): larg şi abundent răspândită, de-a lungul drumurilor (asfaltate şi de pământ), locuri disturbate, pârloage, vii, zăvoaie de luncă. Specie agresivă, buruiană de carantină;

- Asclepias syriacus: răspândit pe soluri nisipoase (locuri deschise) şi zăvoaie de luncă, local abundentă;

- cârmâz (Phytolacca americana): răspândit sporadic, prin păduri;

- Bidens frondosus: răspândit pe soluri umede, în zăvoaiele de luncă;

- bătrâniş (Erigeron canadensis): răspândit de-a lungul drumurilor, şi în locuri ruderale,

- Erigeron annuus: răspândit sporadic în luncile de râu şi pe terenuri deschise.

Speciile native problematice sunt:

- scaietele popii (Xanthium strumarium): larg răspândit prin păduri, zăvoaie, lunci şi terenuri deschise, locuri ruderale, uneori realizând pâlcuri monodominante,

- trestioara (Calamagrostis epigeios): răspândit sporadic prin plantaţii de salcâm şi pajişti degradate;

- Phalaroides arundinacea: ocurenţe izolate în pajişti, sub forma unor pâlcuri monodominante restrânse.

Specii invazive de faună:

Introducerea de specii cu evoluție demografică rapidă, cu comportament prădător sau care exercită presiuni puternice prin concurența la hrană și la habitat asupra speciilor autohtone poate cauza dispariția speciilor native din habitatele populate.

Dintre speciile introduse accidental sau voit, cu impact puternic asupra peștilor nativi se menționează bibanul soare (Lepomis gibbosus)  și somnul pitic (Ictalarus Nebulosos).

Presiuni asupra populațiilor speciilor protejate pot apărea și din cauza altor specii prădătoare sau concurente la hrană și habitat. Dintre acestea se menționează bibanul (Perca fluvialitis), știuca (Esox lucius), cleanul mare (Leuciscus cephalus) ale căror arii de distribuție sunt în expansiune în majoritatea râurilor din România. În pâraiele din sudul județului, Blahnița și Orevița, extinderea acestor specii este îngreunată de densitatea vegetației macrofitice, astfel încât bibanul și știuca nu au fost găsite decât în segmentele inferioare ale pâraielor. În schimb, cleanul mare, specie la care prevalează caracterul prădător la indivizii adulți și care consumă frecvent pontele celorlalți pești, a fost identificat pe întregul curs populat cu pești al pârâului Blahnița și în porțiunea inferioară a pârâului Orevița.

V.1.2. Poluarea și încărcarea cu nutrienți

Depozitarea deşeurilor menajere reprezintă una dintre presiunile cele mai răspândite la nivelul județului. În lipsa amenajărilor potrivite pentru depozitarea deşeurilor, mai ales a celor nedegradabile (plastic, metal), acestea sunt depozitate (de multe ori împrăştiate) la marginea aşezărilor, în parcări de pe marginea drumurilor, şi de-a lungul drumurilor asfaltate şi neasfaltate comunale de asemenea. Efectele negative ale deşeurilor constau nu numai în poluare continuă ci şi într-o degradare a peisajului. Acumularea deşeurilor biodegradabile atrage după sine răspândirea speciilor ruderale.

Afectarea calității apei în sensul modificării parametrilor acvatici și evoluția spre o stare inadecvată a calității habitatelor acvatice pentru pești poate fi cauzată de diferite activități antropice desfășurate în agricultură sau silvicultură. Printre acestea se menționează utilizarea apei pârâurilor pentru irigații, deversarea în apă de materiale reziduale, infiltrații ale apei uzate în pânza freatică ce alimentează pâraiele, tratamente deparazitare aplicate animalelor domestice urmate de spălarea acestora în apa pâraielor, tăierea arborilor din habitatele forestiere și de pe maluri și afectarea integrității malurilor, aplicarea de tratamente chimice împotriva defoliatorilor forestieri, etc.

Ca rezultat al dezvoltării luxuriante a macrofitelor emerse din genurile Typha si Phragmites, în albia minoră a pârâurilor se acumulează cantități însemnate de materiale organice, aflate în diferite stadii de descompunere care afectează calitatea chimică a apei, scăzând concentrația oxigenului dizolvat și favorizând acumulările de nitrați și alți compuși chimici rezultați din procesele de degradare a materiei organice. Concentrațiile mari ale compușilor chimici rezultați din descompunerea materialelor organice favorizează fenomenul de eutrofizare. O consecinţă a eutrofizării apei poate fi proliferarea necontrolată a unor specii non-invazive de plante acvatice, ducând la acoperirea luciului de apă. Aceasta blochează pătrunderea luminii, oprind creşterea plantelor submerse şi algelor, care produc oxigen în apă rezultând condiţii anoxice.

V.1.3. Schimbările climatice

Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității unui teritoriu implică analiza impactului asupra tuturor ecosistemelor existente pe teritoriul respectiv și al relațiilor dintre acestea, iar acest impact se suprapune peste presiunile exercitate deja în ceea ce privește distrugerea habitatelor și poluarea factorilor de mediu.

Perturbarea factorilor de mediu, într-o manieră drastică, are efect direct asupra evoluţiei ființelor vii, inițial asupra capacității acestora de adaptare și ulterior asupra capacității de supraviețuire, putând constitui, în cazuri extreme, factori de eliminare a anumitor specii din rețelele trofice cu consecințe drastice asupra evoluției biodiversității la nivel local și cu impact la nivel general.  Activităţi cum ar fi defrișarea și supraexploatarea pășunatului pot conduce la exacerbarea efectelor schimbărilor climatice.

Efectele schimbărilor climatice se concretizează prin:

- modificări de comportament ale speciilor, ca urmare a stresului indus asupra capaciățtii acestora de adaptare (perturbarea metabolismului la animale, afectarea fiziologiei comportamentale a animalelor ca urmare a stresului hidric, termic sau determinat de radiațiile solare manifestat chiar ca migrații eratice, imposibilitatea asigurării regimului de transpirație la nivele fiziologice normale, influențe negative ireversibile asupra speciilor migratoare, dezechilibre ale evapo-transpirației plantelor);

- modificarea distribuției și compoziției habitatelor ca urmare a modificării componenței speciilor;

- creșterea numărului de specii exotice la nivelul habitatelor naturale actuale și creșterea potențialului ca acestea să devină invazive, ca urmare a descoperirii fie a condițiilor prielnice, fie a unor „goluri ecologice” prin dispariția unor specii indigene;

- modificarea distributiei ecosistemelor specifice zonelor umede, cu posibila restrângere până la disparitie a acestora;

- modificări ale ecosistemelor acvatice de apă dulce generate de încălzirea apei;

- creșterea riscului de diminuare a biodiversității prin dispariția unor specii de flora și faună, datorită diminuării capacităților de adaptare și supraviețuire, precum și a posibiltăților de transformare în specii mai rezistente noilor condiții climatice.

V.1.4. Modificarea habitatelor

După construirea barajului pentru crearea lacului de acumulare Porţile de Fier I, s-au produs schimbări majore în ceea ce reprezintă ecosistemele acvatice şi trecerea lor de la ecosistem de apă curgătoare la cel de lac. Acest fenomen a condus la dispariţia multor specii (Accipenseridae, fauna bentică) şi apariţia altora, caracteristice ecosistemului de lac, multe dintre ele invanzive (cum ar fi Carasius sp.).

Diversitatea ecosistemică a judeţului prezintă o evoluţie ce a fost şi este încă sub o foarte puternică influenţă antropică.

Astfel, ca urmare a condiţiilor pedologice, climatice şi de expoziţie,  a  exploatării din trecut a pădurilor ca şi a influenţei speciilor venite din zona illirică şi submediteraneană, în sud-vestul judeţului, în zona Parcului Natural Porţile de Fier, s-au instalat ecosisteme de şibleacuri, cu o mare biodiversitate, asociaţii vegetale  tipice pentru zona Clisurii Dunării. Edificatori principali ai acestor ecosisteme sunt: Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Syringa vulgaris.

Majoritatea ecosistemelor de zone umede sunt localizate în zona de sud-vest a judeţului, şi s-au creat ca urmare a construirii sistemelor hidroenergetice « Porţile de Fier I şi II »  şi inundării permanente a suprafeţelor agricole limitrofe. Aceste ecosisteme reprezintă spaţii de tranzit pentru multe specii de păsări aflate în migraţie.

Zonele cu soluri mai bogate şi care s-au pretat activităţilor agricole, au fost remodelate printr-o activitate antropică intensă, ceea ce a condus la apariţia unor ecosisteme artificiale (agroecosisteme), şi a peisajelor cultivate, element definitoriu în ceea ce priveste peisajul general al jumătăţii sudice a judeţului.

V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor

Fragmentarea habitatelor implică alterarea acestora prin separarea spaţială a unităţilor de habitat faţă de forma iniţială, caracterizată de continuitate. Acest fenomen apare în mod natural în timp sau ca urmare a unor evenimente catastrofale; însă cea mai mare şi dramatică transformare a peisajului este produsă de activităţile umane, rezultând fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversităţii şi întreruperea continuităţii producţiei de resurse naturale. Fragmentarea antropică a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despăduriri şi introducerea de specii alogene.

Astfel, în cea mai mare parte a județului, s-au identificat următoarele presiuni antropice, cu intensități diferite de acțiune asupra ecosistemelor:

- tendinţa de dezvoltare a unor activităţi economice cu impact negativ asupra mediului care pot conduce la atingerea peisajelor şi chiar la modificarea microreliefului (cariere de piatră) şi nu implică o folosire durabilă a resurselor naturale;

- tendinţa de urbanizare declanşată cu puţin timp în urmă, defectuos gestionată de către autorităţile locale. Aceasta se manifesta prin  depunerea de solicitări în vederea obţinerii de avize pentru construirea unui număr foarte mare de „case de vacanţă”, cea mai mare parte dintre acestea fiind situate pe malul Dunării, în detrimentul habitatelor şi peisajelor naturale. Ameninţarea este foarte puternică deoarece acest fenomen de urbanizare, dacă va continua, va afecta cele mai valoroase zone, atât de peisaj cât şi de protecţie a  diferitelor habitate de floră şi faună existente.

- dezvoltarea unui turism haotic, neorganizat şi în special a celui de week-end, care nu ţine cont de valorile naturale şi nu realizează valorificarea optimă a întregului potenţial turistic al județului, este o ameninţare în continuă creştere. Prezenţa turiştilor în mod neorganizat, necontrolat (inclusiv camparea, aprinderea focurilor de tabără, poluarea fonică) în anumite zone în care sunt afectate habitate protejate sau specii floristice şi faunistice protejate va conduce treptat spre degradarea acestora.

- lipsa locurilor de muncă şi a resurselor financiare pentru localnici conduc, în timp, la creşterea presiunii asupra autorităţilor locale şi totodată, asupra patrimoniului natural, prin exploatarea uneori excesivă a unor resurse naturale, fie ele şi regenerabile (braconajul, pescuitul industrial, suprapăşunatul);

De asemenea, traficul pe drumuri asfaltate şi de pământ cauzează mortalitatea ridicată în zona acestora a mai multor grupe de animale (provocată de coliziunea cu autovehicule): specii de fluturi şi insecte (inclusiv coleopterele de desemnare a siturilor), amfibieni (broaştele de pământ), reptile (ţestoasa lui hermann, ţestoasa de apă, guşter, şopârle, şarpele de alun), micromamifere (popândău, şoareci), chiar păsări (cucuvea, sfrâncioc, şorecar).

Construcţia drumului naţional DN 56B în zona de sud a județului (între localităţile Hinova şi Batoţi) a dus la antropizarea malului stâng al Dunării (mal betonat şi întărit cu bolovani, împotriva inundaţiilor şi eroziunii), precum şi în izolarea parţială a braţului Dunărea Veche şi a terenurilor zonei Ostrovul Corbului de fluviu, iar drumul naţional DN 56A fragmentează Pădurea Stârmina (de-a lungul acestuia se observă accentuat efectele negative enumerate anterior: răspândirea speciilor invazive şi ruderale, mortalitatea animalelor cauzat de coliziuni).

Canalizarea și devierea cursurilor de apă au afectat profund habitatele acvatice ale cursurilor de apă Blahnița și Orevița asupra cărora s-a intervenit prin decolmatare, dragare, îndiguire și regularizare, ceea ce a cauzat modificarea calității apei atât în râuri, dar și în bălțile și lacurile din luncile lor. Această activitate a fost probabil cauza principală a diminuării până la dispariție a țiparului (Misgurnus fossilis) dar și a diminuării populațiilor celorlalte specii de pești.

Apariția barierelor de migrare este consecutivă regularizării cursurilor de apă și se explică prin împiedicarea pătrunderii peștilor din râuri în lacuri pentru reproducere sau hrănire, dar și deplasările în sens invers. În Dunăre, amenajarea barajului de la Porțile de Fier a cauzat întreruperea căii de migrație pentru numeroase specii de pești, dintre care amintim sturionii și scrumbia de Dunăre.

V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale și semi-naturale

Din datele analizate pentru perioada 2008-2013 se observă faptul că nu există schimbări cantitative majore în evaluarea tendinței de ocupare a  terenurilor.

Error! Not a valid link.

V.1.5. Exploatarea excesivă a resurselor naturale

Exploatarea resurselor minerale se face în galerii de adâncime sau cariere de suprafaţă, mineralele exploatate fiind metalifere sau nemetalifere.

În general, exploatările metalifere au un impact negativ asupra zonelor umede prin contaminarea acestora cu metale grele. Contaminarea se face pe cale atmosferică sau prin deversarea/scurgerea apelor contaminate sau a apelor de mină. Poluarea atmosferică are loc prin dispersia particulelor de praf rezultate din exploatările de suprafaţă sau prin eroziunea eoliana a suprafeţelor nevegetate ale haldelor de steril şi iazurilor de decantare în etapa solidă. Contaminarea prin intermediul apelor bogate în metale grele se poate face pe mai multe căi: deversarea inteţionată/accidentală a apelor rezultate din procese tehnologice, infiltrarea prin baraj a apelor ce constituie fracţia lichidă a iazurilor de decantare şi scurgerea apelor de mină. Datorită conţinutului ridicat de materie organică şi diversitatea microorganismelor, cuplate cu viteza redusă de curgere a apei şi adâncimea scăzută asociate cu plantele acvatice, zonele umede sunt un rezervor major pentru metale grele, acestea fiind imobilizate în cantităţi mari.

Acumularea de metale grele expune toate organismele ce folosesc ecosistemele respective la efectele toxice ale acestora. Datorită imposibilităţii degradării metalelor grele, influenţa detrimentală a acestora persistă pe perioade foarte lungi de timp, neutralizarea având loc doar prin diluţie, asociere cu compuşi organici şi mineralizare. Plantele şi animalele expuse acumulează metale, uneori cantitatea de metale raportata la masa corporală crescând cu fiecare nivel trofic. În cazul folosirii zonelor respective pentru păscut sau pescuit, elementele toxice trec la om, unde duc la o serie de afecţiuni a căror gravitate depinde de metalul acumulat şi de cantitatea în care a intrat în corp. De asemenea, la creşteri puternice ale debitului apei pot avea loc mobilizări masive de metale grele care să contamineze grav zonele din aval.

V.1.5.1. Exploatarea forestieră

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Mehedinţi ocupă un teritoriu geografic ce se întinde din Lunca Dunării şi până în golul alpin al Munţilor Godeanu, cuprinzând arborete cu o mare varietate de specii, de la zăvoaie de plop şi salcie în Lunca Dunării, până la arboretele de molid situate la limita golului alpin, suprafața acestora însumând 123.804 ha.

Evoluția suprafeței pădurilor la nivelul județului Mehedinți se prezintă astfel:

V.2. Protecția naturii și biodiversitatea: prognoze și acțiuni întreprinse

V.2.1. Rețeaua de arii protejate

În judeţul Mehedinţi au fost desemnate, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecţie şi conservare a bunurilor patrimoniului natural, următoarele categorii de arii naturale protejate:

- de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;

- de interes internaţional: zone umede de importanţă internaţională;

- de interes comunitar: situri de importanţă comunitară si arii de protecţie specială avifaunistică;

- de interes judeţean: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ – teritoriale.

Arii naturale de protejate de interes naţional

La nivelul anului 2014, în judeţul Mehedinţi există un număr de 33 de arii naturale protejate de interes naţional. Aceste arii au fost declarate în baza Legii 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, secţiunea III, zone protejate şi H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

După scopul conservării, în judeţul Mehedinţi există următoarele tipuri de rezervaţii naturale: rezervații forestiere (4), botanice (20), speologice (3), paleontologice (4) și rezervații complexe (2).

Parcuri naţionale şi naturale.

Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei (61.211 ha ) se află situat în estul județului Caraş-Severin şi în vestul județelor Mehedinti şi Gorj, ocupând o suprafaţă de 8.220 ha în județul Mehedinţi.

În judeţul Mehedinţi, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei cuprinde două rezervaţii distincte: Vârful lui Stan şi Valea Ţesna.

Parcul Natural Porţile de Fier are o suprafaţă de 115.655 ha, ocupând parţial teritorii aparţinând judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi în partea sudică a Munţilor Locvei şi Almăjului şi în sud-vestul Podişului Mehedinţi.

Ariile naturale protejate din Parcul Natural Porţile de Fier (în judeţul Mehedinţi) sunt: Rezervaţia naturală Gura Văii – Vârciorova, Rezervaţia naturală Valea Oglănicului, Rezervaţia naturală Dealul Duhovnei , Rezervaţia naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Rezervaţia naturală Locul fosilifer Sviniţa, Rezervaţia naturală Locul fosilifer Bahna  , Rezervaţia naturală Cracul Găioara, Rezervaţia naturală Cracul Crucii, Rezervaţia naturală Faţa Virului, Rezervaţia Naturală Dealul Vărănic.

Parcul natural Geoparcul Platoul Mehedinţi are o suprafaţă de 106.000 ha şi se află în totalitate pe teritoriul judeţului Mehedinţi, la nord de municipiul Drobeta Turnu-Severin..

Geoparcul Platoul Mehedinţi cuprinde 16 rezervaţii naturale declarate prin Legea nr. 5/2000: Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii, Cornetul Bălţii, Cheile Coşuştei, Cornetul Babelor şi Cerboanei, Pereţii calcaroşi de la Izvorul Coşuştei, Pădurea Borovăţ, Peştera lui Epuran, Peştera Topoliţa şi Cheile Topolniţei, Pădurea de pe Muntele Drăghiceanu, Tufărişurile mediteraneene de la Isverna, Cornetul Piatra Încălecată, Izvorul carstic cu stâncăriile de la Camăna, Pădurea de liliac de la Ponoare, Complexul carstic de la Ponoare, Tufărişurile mediteraneene Cornetul Obârşia-Cloşani, Peştera Isverna (declarată prin H.G. 2151/2004).

Arii naturale protejate de interes internaţional

Situri RAMSAR

Din data de 18.01.2011, Parcul Natural Porţile de Fier a fost declarat sit Ramsar (cod RAMSAR 1946), devenind astfel arie naturală protejată de interes internaţional, iar din 02.02.2013 şi ROSPA0011 Blahniţa a fost declarat sit RAMSAR (cod RAMSAR 2110).

Desemnarea acestor zone ca situri Ramsar este o recunoaştere a importanţei acestora ca resurse de mare valoare economică, naturală, ştiinţifică şi a rolului multiplu în menţinerea calităţii mediului prin controlul inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, stabilizarea ţărmurilor şi protecţia împotriva furtunilor, retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice, purificarea apei, menţinerea biodiversităţii.

Arii naturale protejate de interes comunitar

În judeţul Mehedinţi au fost desemnate 11 situri de importanţă comunitară prin O. M. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea O.M. 1964/2007  privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi 5 arii de protecţie specială avifaunistică declarate prin H.G. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Siturile de Interes Comunitar sunt:

- Coridorul Jiului, ROSCI0045,

- Domogled – Valea Cernei, ROSCI0069,

- Nordul Gorjului de Vest, ROSCI0129,

- Pădurea Stârmina, ROSCI0173,

- Platoul Mehedinţi, ROSCI0198,

- Silvostepa Olteniei, ROSCI0202,

- Porţile de Fier, ROSCI0206,

- Dunărea la Gârla Mare – Maglavit ROSCI0299,

- Jiana, ROSCI0306,

- Râul Motru ROSCI0366,

- Vânju Mare ROSCI0403.

Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică sunt:

- Blahniţa, ROSPA0011,

- Cursul Dunării Baziaş-Porţile de Fier, ROSPA0026,

- Domogled – Valea Cernei, ROSPA0035,

- Gruia - Gârla Mare, ROSPA0046,

- Munţii Almăjului şi Locvei, ROSPA0080.

VI. PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier național: stare și consecințe

VI.1.1. Evoluția suprafeței fondului forestier

VI.1.2. Distribuția pădurilor după principalele forme de relief

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

În anul 2014, din totalul fondului forestier de 123.804 ha, suprafeţele vătămate de insecte și paraziți vegetali (cu intensităţi slabe şi foarte slabe) au fost de cca 12.000 ha.

Pentru realizarea unor grafice din care să reiasă volumul de lemn mort, în funcţie de tipul de pădure sau evoluţia volumului de lemn mort (m3/ha) din ultimii 5 ani, la nivelul anului 2014 nu există estimări statistice referitoare la acest indicator.

VI.1.4. Suprafețe de păduri regenerate

| An | Regenerari naturale | Regenerari artificiale | Regenerare totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 315 | 101 | 416 |
| 2009 | 305 | 136 | 441 |
| 2010 | 257 | 60 | 317 |
| 2011 | 306 | 67 | 373 |
| 2012 | 270 | 86 | 356 |
| 2013 | 304 | 82 | 386 |
| 2014 | 315 | 42 | 357 |

Din reprezentarea grafică se observă tendința descrescătoare a regenerărilor artificiale și variațiile nesemnificate ale regenerărilor naturale.

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetație forestieră și disponibilități de împădurire

În zona de sud a județului există tendința tendința de deșertificare în zonele limitrofe silvostepei. Tot în zona de sud a județului, cu deficit de fond forestier, s-a preluat suprafața de 20,9 ha din care s-a împădurit cu specii forestiere în primăvara anului 2013 suprafața de 12 ha, iar restul de suprafață va putea fi împădurită după soluționarea în instanță a litigiului cu proprietarii de terenuri agricole limitrofe.

VI.1.2. Amenințări și presiuni exercitate asupra pădurilor

VI.2.1. Suprafețe de pădure parcurse cu tăieri

| An | Total | Rășinoase | Fag | Stejar | Diverse specii tari | Diverse specii moi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 195,4 | 0,8 | 68,5 | 62,7 | 46,4 | 17 |
| 2009 | 131,1 | 0,5 | 40,3 | 52,7 | 33,3 | 4,3 |
| 2010 | 159 | 0,8 | 49,1 | 55,3 | 39,6 | 14,2 |
| 2011 | 167,6 | 0,6 | 60,8 | 56,3 | 38,9 | 11 |
| 2012 | 191,1 | 1 | 87 | 52,2 | 38,6 | 12,3 |
| 2013 | 196,2 | 0,7 | 83 | 62 | 37,4 | 13,1 |

VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor

| An | Agricolă | Arabilă | Pășuni | Fânețe | Vii și pepiniere viticole | Livezi și pepiniere pomicole | Total terenuri neagricole | Păduri și altă vegetație forestieră | Ape, bălți | Construcții | Căi de comunicații și căi ferate | Terenuri degradate și neproductive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 293991 | 188458 | 80772 | 10637 | 6198 | 7926 | 199298 | 149840 | 17002 | 11809 | 7072 | 13575 |
| 2009 | 293992 | 188141 | 80773 | 10637 | 6508 | 7933 | 199297 | 149840 | 17002 | 11809 | 7068 | 13578 |
| 2010 | 293381 | 188141 | 80661 | 10988 | 6502 | 7089 | 199908 | 149884 | 18481 | 11256 | 6610 | 13677 |
| 2011 | 293381 | 188141 | 81297 | 11388 | 5563 | 6992 | 199908 | 149884 | 18481 | 11189 | 6610 | 13744 |
| 2012 | 293367 | 187964 | 81315 | 11388 | 5777 | 6923 | 199922 | 149884 | 18481 | 11270 | 6610 | 13677 |
| 2013 | 293338 | 187998 | 81352 | 11388 | 5777 | 6823 | 199951 | 149884 | 18488 | 11276 | 6610 | 13693 |

Din datele analizate pentru perioada 2008-2013 se observă faptul că nu există schimbări cantitative majore în evaluarea tendinței de ocupare a  terenurilor.

VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor

Pentru reprezentarea grafică a datelor privind fragmentarea pădurilor şi convertirea pădurilor nu au fost găsite date statistice.

VI.2.3. Schimbările climatice

Schimbările climatice prezintă unele ameninţări asupra dezvoltării şi productivităţii pădurilor precum creşterea frecvenţei şi severităţii perioadelor secetoase din anotimpul de vară cu impact asupra speciilor de arbori sensibili la fenomenul de secetă. Efectele indirecte asupra productivităţii pădurilor sunt: modificări privind severitatea şi frecvenţa focarelor de dăunători şi boli, creşterea populaţiei de insecte şi mamifere dăunătoare şi impactul speciilor invazive existente şi noi.

De asemenea, modificările privind depunerile de azot şi sulf precum şi creşterea nivelului de ozon prezintă impact asupra dezvoltării plantelor. Depunerile de azot pot stimula creşterea pădurilor dar de asemenea, acestea pot creşte sensibilitatea arborilor la secetă, boli şi dăunători.

Pentru realizarea unor grafice din care să reiasă suprafaţa forestieră parcursă de incendiile de pădure nu avem date disponibile.

VI.1.3. Tendințe, prognoze și acțiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

Conform Strategiei Forestiere Naţionale 2013-2022, măsurile prevăzute pentru

dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context European, sunt:

- dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;

- gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;

- planificarea forestiera;

- valorificarea superioară a produselor forestiere;

- dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier;

- dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

# VII. RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

## VII.1 Generarea și gestionarea deșeurilor: tendinţe, impacturi și prognoze

### VII.1.1 Generarea și gestionarea deșeurilor municipale

Directiva cadru privind deșeurile (2008/98/CE), transpusă în legislaţia din România prin Legea nr. 211/2011, privind deșeurile, a deschis deja drumul către o nouă gândire în ceea ce privește gestionarea acestora.

Legea nr. 211/2011 stabileşte un cadru legal pentru tratarea deşeurilor în România. Scopul său este de a stabili măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora:

- Importanţa primordială este de a specifica noţiuni de bază, cum ar fi valorificarea, reutilizarea, reciclarea şi eliminarea, pentru a organiza mai bine activităţile de gestionare a deşeurilor.

- Consolidarea măsurilor ce urmează a fi luate cu privire la prevenirea, precum şi reducerea impactului cauzat de generarea şi gestionarea deşeurilor, asupra mediului. În final, valorificarea deşeurilor ar trebui să fie încurajată în aşa fel încât să se conserve resursele naturale.

- Este prevăzută necesitatea caracterizării şi încadrării deşeurilor.

- Este detaliată responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor.

#### VII.1.1.1 Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate

Colectarea deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care îşi pot realiza aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect (prin delegarea acestei responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate şi autorizate pentru desfăşurarea serviciilor de salubrizare).

Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate, precum și informaţiile specifice privind depozitele de deșeurile municipale, în judeţul Mehedinți, în perioada 2008 – 2013, sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel VII.1.1.1 Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate, în perioada 2008 – 2013

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de conectare la serviciul de salubritate, (%) | 30,01 | 31,11 | 30,50 | 31,97 | 50,11 | 55,41 |
| - mediul urban | 58,60 | 61,48 | 58,20 | 59,74 | 58,40 | 60,28 |
| - mediul rural | 1,43 | 0,75 | 2,80 | 4,20 | 41,82 | 50,53 |
| Numarul de depozite municipale conforme, in operare | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numarul statiilor de transfer si/sau sortare existente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Sursa: A.P.M Mehedinți, Operatori salubritate)

In cele ce urmează prezentăm detaliat proiectele pe depozitarea deşeurilor, aflate în diverse stadii de derulare.

•Denumire proiect: „Sistem  de  Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mehedinţi”

Codul proiectului: SMIS – CSNR 38771;

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mehedinţi

Valoarea totală a proiectului:        21.970.543 Euro* / 97.094.421 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                               21.248.022 Euro / 93.901.383Lei

Valoarea eligibilă conform POS:        19.932.769 Euro / 88.088.886 Lei, din care:

82% FC/FEDR: 16.432.574Euro /72.620.478 Lei

17% Buget de Stat: 3.300.866 Euro /14.587.520 Lei

1% Buget Local**: 199.327 Euro / 880.888 Lei

Contribuţia beneficiarului**:               1.315.253 Euro / 5.812.498 Lei

Valoare alta decât cea eligibilă***:     2.037.774 Euro / 9.005.535 Lei

Data semnării Contractului de Finanţare: 22.08.2013, curs  din 30.04.2013, 1 Euro= 4,4193 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2015

Contracte semnate:14

Contracte în licitaţie: 0

Componentele proiectului:

în cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

•Colectarea:

Sistem cu 4 recipienţi: sistemul include colectarea separată a următoarelor fracţii: deşeuri de hârtie/carton, deşeuri din sticlă, deşeuri din plastic/metal şi deşeuri reziduale.

•Compostarea individuală:

Se va implementa compostarea individuală în zonele rurale, pentru compostarea a cea. 20% din fracţia biodegradabilă din cantitatea de deşeuri produsă ( 2.822 t/an).

•Reciclarea:

Circa 31% din cantitatea totală de deşeuri, care va fi colectată în pubelele pentru deşeurile de hârtie, sticlă, metal şi plastic, va fi sortată în staţia centrală ce urmează a fi realizată la Malovăţ. Capacitatea staţiei de sortare va fi de 33.182 t/an din care 18.094 t/an de deşeuri reciclabile şi 15.087 t/an de reziduuri. Materialele ce vor fi valorificate includ metale, sticlă, hârtie/carton, plastic. Toate reziduurile generate vor fi eliminate prin depozitare.

•Tratarea fracţiei organice:

Construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică (TMB) la Malovăţ cu o capacitate de 54.843 t/an.

Instalaţia va genera metale şi material stabilizat biologic pentru a fi utilizat pentru acoperirea depozitului, pentru reabilitarea depozitelor neconforme şi în funcţie de calitate, pentru îmbunătăţirea calităţii solului. Vor fi generate şi reziduuri care vor fi eliminate prin depozitare;

•Depozitarea:

Depozitul privat existent de la Izvorul Barzii (Drobeta Turnu Severin) va fi utilizat pentru eliminarea reziduurilor. Depozitul va deservi toate UAT-urile din judeţ.

•Închiderea depozitelor urbane de deşeuri neconforme de la Strehaia (5 000 mp), Baia de Aramă (5000 mp),Vânju Mare (13000 mp);

•Măsuri de conştientizare şi de publicitate pentru proiect, astfel:

Publicitatea proiectului

Campania generală de comunicare şi informare a beneficiarilor finali cu privire la

necesitatea schimbărilor comportamentale şi

Campanie specifică de instruire asupra compostării în gospodărie

•Asistenţă tehnică de management şi supervizare a lucrărilor:

Asistenţă tehnică de management şi supervizarea lucrărilor va fi asigurată de o firma specializată, urmărindu-se sprijinirea beneficiarului în activităţile de gestionare a proiectului şi, în special, de asigurarea execuţiei unor lucrări, la facilităţile propuse, la standardele impuse.

Contract/Componentă (contracte eligibile și neeligibile)

Construcție stație de sortare și tratare mecano - biologică Malovăț.

Valoare contractată - 39,562,189.00	(Lei fără TVA)

Tip contract – Lucrări

Data publicare  anunț de participare din Raportul de început - 03.04.2013

Data publicare anunț de   participare - 03.04.2013

Data semnare contract - 07.08.2014

Data ordin de începere - 08.08.2014

Data finalizare contract (conform contract) - 518  zile

Stadiul  fizic (%) - 0%

Întârzieri/probleme/observaţii (în perioada de derulare a contractului):

Lucrările au inceput prin deviere pârâu, apărare de mal și drum de acces. S-a obținut certificat urbanism pentru etapa a-2-a Construirea SS și TMB propriu-zise.

Acest contract este propus pentru fazare, astfel încat execuția lucrărilor și finanțarea acestora se va desfășura până la 01.06.2016, restul lucrărilor de executat după 31.12.2015 va fi finantat din POIM.

Închiderea gropii de deşeuri urbană neconformă – Strehaia

Valoare contractată  - 2,871,568 (Lei fără TVA)

Tip contract – Lucrări

Data publicare anunț de participare din raportul de început - 03.04.2013

Data publicare anunț de participare - 03.04.2013

Data semnare contract - 12.09.2013

Data ordin de începere - 18.09.2013

Data finalizare contract (conform contract) - 01.12.2014

Stadiul fizic (%) - 70%

Întârzieri/probleme/observaţii (în perioada de derulare a contractului): Lucrările sunt în graficul propus.

Închiderea gropii de deşeuri urbană neconformă - Vînju Mare

Valoare contractată  - 1,691,972 (Lei fără TVA)

Tip contract – Lucrări

Data publicare anunț de participare din raportul de început - 03.04.2013

Data publicare anunț de participare - 03.04.2013

Data semnare contract - 12.09.2013

Data ordin de începere - 18.09.2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 100%

Întârzieri/probleme/observații (în perioada de derulare a contractului) :

Lucrările au fost terminate și recepționate.

Închiderea gropii de deşeuri urbană neconformă - Baia de Aramă

Valoare contractată  - 1,631,115

Tip contract – Lucrări

Data publicare anunț de participare din raportul de început - 03.04.2013

Data publicare anunț de participare - 03.04.2013

Data semnare contract - 12.09.2013

Data ordin de începere - 18.09.2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 0

Construirea staţiei de transfer Strehaia

Valoare contractată  - 3,432,440

Tip contract – Lucrări

Data publicare anunț de participare din raportul de început - 15,04,2013

Data publicare anunt de participare - 15,04,2013

Data semnare contract - 9/25/2013

Data ordin de începere - 9/30/2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 40%

Întarzieri/Probleme/observaţii (in perioada de derulare a contractului) :

Lucrările sunt în graficul propus.

Construirea staţiei de transfer Orşova

Valoare contractată  - 3,894,310

Tip contract – Lucrări

Data publicare anunț de participare din raportul de început - 15,04,2013

Data publicare anunț de participare - 15,04,2013

Data semnare contract - 9/25/2013

Data ordin de începere - 9/30/2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 20%

Întârzieri/probleme/observaţii (în perioada de derulare a contractului) :

Lucrările au fost suspendate, deoarece existau infiltrații de apă în fundația rampei, datorate unei guri de mină, care s-a deschis datorită precipitațiilor abundente din toamna 2014 ți din care curge apa în apropierea amplasamentului.Trebuie încheiat act adițional pentru lucrările ce se vor executa suplimentar.

Construirea staţiei de transfer Vînju Mare

Valoare contractată  - 3,619,000

Tip contract – Lucrari

Data publicare anunt de participare din raportul de început – 15.04.2013

Data publicare anunt de   participare - 15,04,2013

Data semnare contract - 9/25/2013

Data Ordin de Incepere - 9/30/2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 100%

Intarzieri/Probleme/observaţii (in perioada de derulare a contractului) :

Lucrarile au fost efectuate, se deruleaza procedura de receptie.

Construirea staţiei de transfer Baia de Aramă

Valoare contractată  - 3,162,360

Tip contract – Lucrari

Data publicare anunt de participare din raportul de început - 15,04,2013

Data publicare anunt de   participare – 15.04.2013

Data semnare contract - 9/25/2013

Data Ordin de Incepere - 9/30/2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.12.2014

Stadiul  fizic (%) - 0%

Intarzieri/Probleme/observaţii (in perioada de derulare a contractului):

Lucrările nu au fost încă începute.

Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor

Valoare contractată  - 6,017,759.61

Tip contract – Furnizare

Data publicare anunt de participare din raportul de început - 08,03,2013

Data publicare anunt de   participare - 08,03,2013

Data semnare contract - 12.09.2013

Data Ordin de Incepere - 24.09.2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.03.2015

Stadiul  fizic (%) - 90%

Furnizare de echipamente pentru staţiile de transfer

Valoare contractată  - 4,865,499.30

Tip contract – Furnizare

Data publicare anunt de participare din raportul de început - 08,03,2013

Data publicare anunt de   participare – 08.03.2013

Data semnare contract - 12.09.2013

Data Ordin de Incepere - 24.09.2013

Data finalizare contract (conform contract) -  01.03.2015

Stadiul  fizic (%) - 100%

•Denumire proiect: „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere” desfășurat în comuna Gârla Mare – Mehedinţi.

Titular investiţie: Ministerul Mediului şi Pădurilor;

Beneficiarul investiţiei: Consiliul Local Gârla Mare – judeţul Mehedinţi;

Sursa de finantare: BIRD, GEF, autoritatea publică locală beneficiară.

Obiectivul proiectului: Acţiuni de ecologizare, activităţi de testare şi demostrare a bunelor practici agricole, instruirea, informarea şi conştientizarea publică a factorilor de decizie, a instituţiilor implicate în monitorizarea şi reducerea poluării cu nutriţi , precum şi a fermierilor;

Valoarea proiectului: 311.425 Euro din care 17.075 euro contribuţia beneficiarului.

Stadiul actual al proiectului: In operare începând cu 25.07.2012, dată cu care a fost făcută și recepția lucrărilor.

Data încheierii proiectului: 31 decembrie 2013.

Actualmente, investiția a fost autorizată de Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, deținând autorizația de mediu nr. 30/11.04.2014.

VII.1.1.2 Indicatorul de generare a deșeurilor

Indicatorul de generare a deșeurilor municipale este utilizat, pe plan intern, pentru monitorizarea planurilor  de acţiune în domeniul gestiunii deşeurilor (la nivel naţional, regional şi judeţean) şi pentru  dezvoltarea strategiilor de tratare a deşeurilor municipale. Indicatorul depinde de gradul de organizare a colectării şi gestiunii deşeurilor. Variaţiile acestuia reflectă diferenţe în modul de consum şi dezvoltarea economică a regiunilor.

Tabel VII.1.1.2 Evoluţia indicatorul de generare a deșeurile municipale, în perioada 2009 – 2013

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorul de generare a deseurilor municipale (kg/loc/an) | 234,768 | 194,431 | 172,554 | 141,608 | 135,776 |

(Sursa: A.P.M Mehedinți, Operatori salubritate)

Indicatorului de generare a deșeurilor municipale, la nivelul judeţului,  are o evoluţie de scădere, cu scăderi în trepte de la an la an. Prin progresul proiectului intitulat: ,,Sistem  de  Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mehedinţi,, și prin activitatea intensă a celor șapte operatori de salubritate existenți în județ (SC Brantner Servicii Ecologice SRL, SC Flora Sercom SA, SC Flaps SA, Primăria Baia de Aramă-Serviciul de salubritate, SC Robsylv Com SRL, SC Ecosal Drobeta SRL și SC Fruct Prod Com SRL) s-a ajuns la o mai bună gestionare atât din punct de vedere ecologic cât și economic a deșeurilor.

VII.1.1.3 Structura deșeurilor municipale generate

Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru descrierea dezvoltării generale a generării  şi  tratării  deşeurilor în România și implicit și în judeţul Dâmboviţa. Aceasta deoarece România dispune de o bază de date privind deşeurile municipale.

Deşeurile  municipale se constituie din:

- deşeuri menajere şi asimilabile, care la rândul lor se compun din: deşeuri menajere de la populaţie şi deşeuri menajere şi similare de la unităţi economice, unităţi comerciale, instituţii şi unităţi sanitare;

- deşeuri din servicii municipale, compuse din: deşeuri stradale, deşeuri din pieţe şi deşeuri din grădini, parcuri şi spaţii verzi;

- deșeuri voluminoase (mobilier, deșeuri de mari dimensiuni, DEEE, etc);

- deşeuri din construcţii şi demolări.

Conform Anchetelor Statistice privind gestionarea deşeurilor municipale din judeţ, pe care A.P.M. Mehedinți a realizat-o, în perioada 2009 – 2013 și pe baza raportărilor transmise de operatorii de salubritate, cantităţile de deşeuri municipale generate şi colectate în judeţ,  sunt următoarele:

Tabel VII.1.1.3 Evoluţia cantităților de deșeuri municipale  în perioada 2009 – 2013

| Tipuri de deșeuri | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere și asimilabile (tone) | 66916,490 | 42359,520 | 36657,210 | 27835,724 | 25235,344 |
| Deșeuri din servicii municipale (tone) | 15708,180 | 9882,000 | 6345,790 | 8178,485 | 8436,631 |
| Deșeuri din construcții și demolări (tone) | 4373,000 | 2846,000 | 2373,000 | 4745,795 | 1509,200 |

(Sursa: A.P.M Mehedinți, Operatori salubritate)

VII.1.1.4 Structura deșeurilor menajere generate

Conform datelor prelucrate din statistica deșeurilor, compoziţia medie a deşeurilor menajere, în perioada 2009 – 2013, se prezintă astfel:

Tabel VII.1.1.4 Structura deșeurilor menajere, în perioada 2009 – 2013

| Structura deșeurilor menajere generate (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri hârtie/carton | 3,62 | 1,39 | 1,49 | 3,06 | 3,28 |
| Deşeuri lemnoase | 0,90 | 1,43 | 2,29 | 2,84 | 2,90 |
| Deşeuri mase plastice | 2,77 | 0,58 | 1,17 | 4,23 | 2,92 |
| Deşeuri sticlă | 1,42 | 0,45 | 0,88 | 1,34 | 1,45 |
| Deşeuri metalice | 1,46 | 0,33 | 0,70 | 0,43 | 0,06 |
| Deşeuri biodegradabile | 89,64 | 91,56 | 88,46 | 83,58 | 83,17 |
| Deşeuri inerte | 0,00 | 4,26 | 4,94 | 0,04 | 0,40 |
| Altele | 0,19 | 0,00 | 0,07 | 4,48 | 5,82 |

(Sursa: A.P.M Mehedinți, Operatori salubritate,)

### VII.1.1.5 Deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale

Deșeurile biodegradabile municipale reprezintă fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi asimilabile colectate în amestec, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale colectate separat, inclusiv deşeuri din parcuri şi grădini, pieţe şi deşeuri stradale.

Având în vedere că în judeţ, conform datelor din ancheta statistică, deşeurile biodegradabile nu s-au colectat selectiv, operatorii de salubritate au făcut o estimare a cantităţilor generate, pornind de la ponderea acestora în deşeurile municipale. Cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generate și colectate  a cunoscut un trend descendent în perioada 2009 -2013.

Conform Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţioanală prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ţintele naţionale privind deşeurile biodegradabile municipale sunt următoarele:

a)	16 iulie 2010 – cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995;

b)	16 iulie 2013 – cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995;

c)	16 iulie 2016 – cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995.

În perioada studiată, deșeurile municipale, inclusiv  deșeurile biodegradabile, nu au fost valorificate prin compostare sau alte forme de valorificare. Acestea au fost eliminate pe depozitele de deșeuri municipale existente în județ. Astfel, până în 16.07.2009 au funcționat la nivelul orașului Vînju Mare, orașului Baia de Aramă și municipiului Orșova, câte un depozit neconform de deșeuri municipale. După această dată activitatea acestora a fost sistată, deșeurile fiind trimise la eliminare la depozitul neconform care a activat până la 16.07.2010 pe teritoriul orașului Strehaia și la depozitul ecologic de la Drobeta Turnu Severin (aparținând operatorului privat SC Brantner Servicii Ecologice SRL) care a început activitatea din trimestrul IV al anului 2009.

Începând cu semestrul II al anului 2010 și până în prezent,  singurul depozit de deșeuri menajere care a funcționat în județ a fost cel administrat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

Operatorul de salubritate de pe raza orașului Baia de Aramă a ales ca măsură sustenabilă din punct de vedere economic și de protecție a mediului, să transporte deșeurile municipale colectate către depozitul ecologic care deservește municipiul Tg.Jiu și care este administrat de operatorul privat de salubritate SC Polaris Mediu SRL.

Colectarea separată a deşeurilor municipale în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje provenite din deşeurile menajere ( hârtie- carton, sticlă și materiale plastice) s-a practicat la nivelul judeţului pe toată perioada studiată (2009-2014). Înainte de anul 2009, operatorul de salubritate SC Brantner Servicii Ecologice SRL a implementat, menținut și dezvoltat la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin acest sistem de colectare selectivă date fiind obligațiile asumate prin contractul de concesiune a serviciului public de salubritate și a legislației de mediu aflate în vigoare. SC Brantner Servicii Ecologice SRL a desfășurat colectare selective la un număr de: 10.461 locuitori (2009), 12.465 locuitori (2010), 6.978 locuitori (2011), 19.500 locuitori (2012), 19.078 locuitori (2013) și 19.078 locuitori (2014).

Începând cu anul 2013 operatorul de salubritate SC Robsylv Com SRL a implementat colectarea selectivă a deșeurilor într-un număr de 5 comune însumând 8.056 locuitori. Acest sistem a fost dezvoltat în anul 2014 ajungând la deservirea a 8 comune cu 12.871 locuitori.

Cantitățile de deșeuri colectate selectiv, cantitățile de deșeuri valorificate și cantitățile totale de deșeuri biodegradabile sunt prezentate in tabelul următor:

Tabel VII.1.1.5 Cantități de deșeuri gestionate în perioada 2009-2013

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea totală de deșeuri municipale colectate selectiv (tone) | 27,030 | 273,911 | 159,519 | 345,256 | 341,404 |
| Cantitatea totală de deșeuri municipale valorificate (tone) | 27,470 | 23,310 | 80,32 | 720,994 | 683,932 |
| Cantitatea totală de deșeuri biodegradabile din deșeurile municipale (tone) | 66792,030 | 45254,000 | 34766,590 | 30603,138 | 28235,170 |

(Sursa: A.P.M Mehedinți, Operatori economici)

### VII.1.2 Generarea și gestionarea deșeurilor industriale

#### VII.1.2.1 Deșeuri industriale generate

Cantităţile de deşeuri industriale generate variază de la an la an, datorită variaţiei activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării, a preocupării crescânde de a minimiza cantitatea de deşeuri generată.

Cantităţile de deşeuri industriale generate anual sunt înregistrate şi raportate de către agenţii economici, pe baza chestionarelor de anchetă statistică. Aceste date sunt analizate şi prelucrate de către Institutul Naţional de Statistică și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Deşeurile periculoase reprezintă o problemǎ de importanţǎ deosebitǎ, atât prin cantităţile de deşeuri generate, cât şi datoritǎ diversitǎţii compoziţiei.

Cantitatea de deşeuri industriale periculoase generatǎ a sfost fluctuantă în ultimii ani datoritǎ încetării activităţii unor unităţi economice și apariția altora noi.

Deşeurile de producţie generate în judeţul Mehedinți, provin în principal din următoarele ramuri economice: prelucrarea lemnului; exploatarea minieră şi a carierelor; industria alimentară; transporturi;industria textilă; procese chimice anorganice; procese termoelectrice; tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor; epurare a apelor uzate.

Datorită modului în care sunt gestionate, deşeurile industriale constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu.

Producătorii de deşeuri industriale au responsabilitatea gestionării de o manieră care să asigure un management raţional al deşeurilor periculoase precum şi cea pentru prevenire şi reciclare, suplimentar faţa de manipulare, stocare, colectare, transport, tratare, eliminare a deşeurilor produse.

Deșeurile industriale generate, pentru principalele tipuri (periculoase și nepericuloase), în perioada 2008 – 2012, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel VII.1.2.1.a) Evoluția generării deșeurilor industriale în perioada 2008-2012

| Total deșeuri industriale din care: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri industriale periculoase | 277,749 | 181,688 | 177,853 | 155,847 | 391,092 |
| Deșeuri industriale nepericuloase | 1033231,823 | 686400,416 | 1105887,912 | 1337917,652 | 1009929,734 |

(Sursa: A.N.P.M)

Pe ramuri industriale, la nivelul județului Mehedinți, în perioada 2008-2012, situația se prezintă astfel:

Tabel VII.1.2.1.b) Evoluția generării deșeurilor industriale pe ramuri industriale în perioada 2008-2012

| Cantități generate (tone) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip industrie/serviciu |  |  |  |  |  |
| Industria alimentară | 107,380 | 343,663 | 319,815 | 3663,412 | 396,258 |
| Industria extractivă | 222,520 | 112,598 | 35,817 | 45,952 | 36,231 |
| Industria prelucrătoare | 44898,405 | 29326,688 | 43034,196 | 39054,414 | 26038,501 |
| Producție/ transport/ distribuție energie electrică,termică și gaze | 890956,203 | 656046,925 | 1059784,164 | 1294246,660 | 982627,712 |
| Captare și distribuție apă | 0,000 | 18,685 | 21,750 | 5,206 | 16,765 |
| Construcții | 96758,952 | 194,534 | 187,179 | 369,589 | 306,706 |
| Comerț | 215,594 | 309,240 | 180,582 | 470,563 | 578,285 |
| Transporturi | 109,371 | 213,620 | 2397,815 | 66,114 | 269,042 |
| Altele | 241,148 | 16,151 | 44,447 | 151,589 | 51,326 |
| Total | 1033509,573 | 686582,104 | 1106005,765 | 1338073,499 | 1010320,826 |

(Sursa: A.N.P.M, Operatori economici)

În cele ce urmează, va fi prezentată evoluția generării pentru câteva tipuri de deșeuri considerate reprezentative pentru ramurile industriale ce activează pe teritoriul județului.

Deşeurile de lemn şi rumeguş au fost în special colectate şi valorificate în instalaţia aparţinând SC Cildro Service SRL. Pe acest tip de deşeu se observă o bună gestionare datorită existenţei în judeţ a unor unităţi de profil cu tradiţie. Alți colectori care activează în județ amintim: SC Remat Scholz Filiala Oltenia SRL, SC Robsylv Com SRL, SC Razmer Comgen SRL și SC Recisev Plast SRL.Dintre generatori putem aminti unități cu tradiție în județ, precum: SC Cildro SA, SC Cildro Plywood SRL și  SC  Abraxa Internațional SRL.Din datele primite de la agenții economici generatori și agenții economici colectori, situația se prezintă astfel: 33594,085 tone (2008), 17658,945 tone (2009), 32351,576 tone (2010), 33056,151 tone (2011), 28552,881 tone (2012) și 20957,321 tone (2013).

Pentru ramura transporturilor, fluxurile de deșeuri reprezentative o constituie anvelopele scoase din uz.În baza raportărilor agenților economici generatori și agenților economici colectori, situația se prezintă astfel: 39,428 tone (2008), 43,328 tone (2009), 102,465 tone (2010), 73,061 tone (2011), 323,036 tone (2012) și 271,530 tone (2013).

În judeţul Mehedinţi, SC Robsylv Com SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL în calitatea lor și de operatori de salubritate au continuat implementarea colectării selectivă a deşeurilor de hârtie - carton (ambalaje în special).

La nivelul județului singurul reciclator (combinat de celuloză și hârtie) reprezentat de SC Celrom SA a intrat în stare de faliment după ce a activat până în anul 2009 inclusiv. În locul acestuia apărând o noua societate cu obiect de activitate similar. SC Romwelle PM SA nu a desfășut propriu-zis activitate de reciclare deșeuri de hârtie –carton în perioada de raportare. Acesta este motivul și pentru care cantitățile de deșeuri de hârtie-carton generate și colectate, au o tendință de descreștere.

Dintre colectorii importanți menționăm : SC Remat Scholz Filiala Oltenia SRL, SC Brantner Servicii Ecologice SA, SC Robsylv Com SRL, SC Razmer Comgen SRL, SC Dewalt SRL și SC Recisev Plast SRL.

Situația cantităților de deșeuri de hârtie-carton generate și colectate se prezintă astfel: 18421,986 tone (2008), 16521,072 tone (2009), 13767,727 tone (2010), 11581,853 tone (2011), 7892,512 tone (2012) și 5334,522 tone (2013).

La nivelul județului Mehedinți, în perioada cuprinsă între 2008-2013 nu au activat depozite de deșeuri periculoase.

Totodată, instalațiile de incinerare și coincinerare deșeuri industriale au lipsit.

La nivelul județului, în perioada menționată anterior, a activat un incinerator de deșeuri animaliere de mici dimensiuni și care a aparținut SC Abator Costiprod 2000 SRL. Acesta a fost folosit doar pentru uz intern, neprestând servicii pentru terți.

#### VII.1.2.2 Depozite industriale nepericuloase

În judeţul Mehedinți, un singur agent economic reprezentat de  Regia Autonomă de Activități Nucleare – Sucursala Romag Termo, deţine un depozit neconform de tip haldă de zgură și cenușă. Pe acest depozit sunt eliminate deșeuri având codul 10 01 01- cenusă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04).

Depozitul este operaţional din anul 1985 și are următoarele caracteristici (date existente la sfârșitul anului 2013):

- capacitatea totală proiectată este de 38.685.750 m.c;

- capacitate disponibilă la sfârșitul anului 2013 este de 9.243.224 m.c;

- înălțimea stratului de deșeuri depuse este de 169,25 m;

- suprafața ocupată de deșeurile depozitate este de 136 ha.

Acest depozit este cuprins în H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, Anexa nr. 5, tabel 5.8 ca depozit de deșeuri lichide care a avut ca termen de conformare pentru sistarea depozitarii în stare lichidă și începerea depozitării ca șlam dens începând cu data de 31.12.2008.

Tabel VII.1.2.2.a) Depozite de deșeuri industriale nepericuloase, în perioada 2009-2013

| Activitatea economica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozite de deșeuri nepericuloase, din care: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - haldă de zgură și cenușă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(Sursa: A.P.M Mehednți, Operatori economici,)

Evoluţia cantităţilor de deșeuri depozitate, în perioada 2009 – 2013, în acest depozit este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel VII.1.2.2.b) Deșeuri industriale nepericuloase depozitate, în perioada 2009-2013

| Cantităţi de deșeuri depozitate în depozitul neconform | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri nepericuloase (tone) | 650000 | 1058750 | 1293266 | 981554 | 744500 |

(Sursa: A.P.M Mehednți, Operatori economici,)

### VII.1.3 Fluxuri speciale de deșeuri

#### VII.1.3.1 Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Directiva  2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transpusă în țara noastră prin Ordonanță de urgență nr.5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, are ca obiective principale:

•	prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

•	reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor;

•	îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse;

•	îmbunatăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori, consumatori) şi în mod special a agenţilor economici direct implicaţi în tratarea DEEE-urilor.

La data de 31.12.2014 un număr de 9 producători/importatori din județul Mehedinți existau în registrul special constituit la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Situația concretă a acestora se prezenta astfel: un agent economic în procedură de reînregistrare, doi agenți economici radiați, cinci agenți economici cu înregistrarea expirată și unul la care înregistrarea se află în perioada de valabilate (sursa A.N.P.M).

Totodată la 31.12.2014 existau un număr de 34 puncte autorizate de colectare DEEE administrate de 33 agenţi economici reprezentaţi de: SC NEW COMPANY RECYCLING SRL, SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL,SC ROBSYLV COM SRL,SC DINER - MET SRL,SC DEN ION NICO SRL,SC PRIMARIA BAIA DE ARAMA -SERVICIUL DE SALUBRITATE,SC BENE INTERNATIONAL SRL,SC CARREFOUR ROMANIA SA,SC FLORICOLA SA,SC REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA SRL,SC BRICOSTORE Romania SA,SC REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA SRL,SC MUZICAL B SRL,SC RAF METAL TRANS SRL,SC DEDEMAN SRL,SC TOPP METAL RECYCLING SRL,SC ROMANIA HYPERMARCHE SA-magazin Drobeta,SC LUPARA SRL,SC ECOENELGRUP CONSTRUCT SRL,SC GRAND ELECTRO SRL,SC FLAPS SA,SC VRAIMENT SRL,SC DEWALT SRL,I.I. BADITA IULIAN ALIN,SC PALAMARA LUKSISTEM SRL,SC ALBA BALKAN RECYCLING SRL,SC FERALAM TC-LM SRL,SC TOTAL ECO CLEARS SERV SRL,SC STEEL ALOY INVEST SRL,SC CARIERA VARFURI SRL,SC ARADEANCA LILIANA SRL,SC QUICK TIME WASH SRL și SC LUKASIM SIRLUS SRL.

SC New Company Recycling SRL este autorizat atât pentru colectare cât şi pentru tratare deșeuri de echipamente electrice și electronice. SC Remat Scholz Filiala Oltenia SRL administrează un număr de două puncte de colectare.

SC Dedeman SRL, SC Carrefour Romania SA, SC Bricostore Romania SA şi SC Romania Hypermarche SA preia DEEE de la populaţie numai prin sistemul buy-back.

Din totalul societăţilor de mai sus un număr de cinci acţionează în calitate de operatori de salubritate ( SC Flaps SA, SC Brantner Servicii Ecologice SA, Primaria Baia de Arama - Serviciul de Salubritate, SC Robsylv Com SRL  şi SC Floricola SA - doar transport DEEE de pe domeniul public către locul de stocare temporarî stabilit de primărie).

La nivelul judeţului Mehedinţi, la finalul anului 2014, situaţia punctelor de colectare municipale pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice se prezenta astfel: exista un punct de colectare la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, punct de colectare situat la adresa Aleea Constructorilor, nr. 4 bis. Acest punct este stabilit prin H.C.L nr. 73/2007, este funcţional şi amenajat pentru a respecta prevederile legislative iar în perioada de raportare deținea  autorizaţia de mediu cu numărul nr. 25/03.04.2014 valabila pana la 03.04.2019 (punct de colectare administrat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL - punct de lucru Drobeta Turnu Severin)

În tabelul de mai jos prezentăm cantităţile de DEEE-uri gestionate în perioada 2009 – 2013, în kg/loc/an:

Tabel VII.1.3.1.a) Cantităţi de DEEE-uri gestionate, în perioada 2009 – 2013

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate DEEE colectata, (kg/loc/an) | 4,588 | 5,938 | 0,241 | 0,299 | 0,317 |
| Cantitate DEEE trimisa la tratare/valorificare, (kg/loc/an) | 4,494 | 3,983 | 0,222 | 0,192 | 0,412 |
| Tinta de colectare DEEE, (kg/loc/an) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

(Sursa: A.N.P.M.)

Obiectivele de valorificare DEEE, pe categorii de DEEE-uri, în perioada 2008 – 2013, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel VII.1.3.1.b) Obiective de valorificare, pe categorii de DEEE-uri, în perioada 2008 – 2013

| Categoria | Obiectiv valorificare prevazut | Obiectiv de valorificare (%), realizat in: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | 80 | 84 | 93 | 93 | 91 | 89 |  |
| 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | 70 | 76 | 84 | 84 | 89 | 88 |  |
| 3. Echipamente informatice si de telecomunicatii | 75 | 77 | 84 | 86 | 86 | 86 |  |
| 4. Echipamente de larg consum | 75 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 |  |
| 5. Echipamente de iluminat | 80 | 63 | 84 | 88 | 85 | 84 |  |
| 6. Unelte electrice si electronice | 70 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 |  |
| 7. Jucarii, echipamente sportive si de agrement | 70 | 68 | 71 | 73 | 84 | 83 |  |
| 8. Dispozitive medicale (cu exceptia implantate, infectate) | Neaplicabil | NA | NA | NA | NA | NA |  |
| 9. Instrumente de supraveghere si control | 70 | 77 | 85 | 85 | 86 | 86 |  |
| 10. Distribuitoare automate | 80 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 |  |

(Sursa: A.N.P.M.)

VII. 1.3.2. Deşeuri de ambalaje

Resursele naturale sunt indisolubil legate de producție și consum, existând o legătură permanentă între utilizarea resurselor naturale și generarea deșeurilor. În urma studiilor făcute s-a constatat că numărul populației este direct proporțional cu generarea deșeurilor. Deoarece în județul Mehedinţi există un depozit ecologic de deșeuri municipale dar nu există stații de sortare şi staţii de transfer, cantitatea de deșeuri depozitată rămâne totuşi ridicată.

În judeţul Mehedinţi, SC Robsylv Com SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL în calitatea lor și de operatori de salubritate au continuat implementarea colectării selectivă a deşeurilor de hârtie - carton (ambalaje în special).

Operatorul  de salubritate din municipiul Drobeta Turnu Severin, reprezentat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL a extins implementarea colectării selective a mai multor tipuri de deşeuri.

| Tab.VII.1.3.2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Ambalaj | Anul | Cantitate Colectata (Kg) | Cantitate Valorificata (Kg) |
| PET | 2010 | 14600 | 2760 |
|  | 2011 | 110713 | 37280 |
|  | 2012 | 59905 | 143424 |
|  | 2013 | 40242 | 25594 |
|  | 2014 | 17095 | 29250 |
| Plastice | 2010 | 3400 | 1400 |
|  | 2011 | 9080 | 9700 |
|  | 2012 | 5095 | 0 |
|  | 2013 | 16046 | 17384 |
|  | 2014 | 32563 | 33800 |
| Hartie/Carton | 2010 | 18940 | 15540 |
|  | 2011 | 39972 | 29490 |
|  | 2012 | 85743 | 100310 |
|  | 2013 | 156363 | 157547 |
|  | 2014 | 257249 | 249370 |
| Doze Al,Fe | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 46 | 46 |
|  | 2014 | 0 | 0 |
| Lemn | 2010 | 0 | 0 |
|  | 2011 | 0 | 0 |
|  | 2012 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 0 | 0 |
|  | 2014 | 0 | 0 |

Sursa: Operatoul economic SC BRANTNER  SERVICII  ECOLOGICE SRL

Dintre colectorii importanți din județul Mehedinți, menționăm :  SC Brantner Servicii Ecologice SRL, SC Robsylv Com SRL, SC Razmer Comgen SRL și SC Recisev Plast SRL.

| Tab. VII.1.3.2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Ambalaj | Anul | Cantitate Colectata (Kg) | Cantitate Reciclata (Kg) |
| Sticla | 2010 | 8294890 | 10415690 |
|  | 2011 | 10272160 | 10272160 |
|  | 2012 | 8241975 | 8093600 |
|  | 2013 | 8755 | 8755 |
|  | 2014 | 5746270 | 5746270 |
| PET | 2010 | 8303150 | 8403090 |
|  | 2011 | 14865280 | 15277740 |
|  | 2012 | 33882440 | 32340450 |
|  | 2013 | 30347050 | 30347050 |
|  | 2014 | 31186900 | 31186900 |
| Hartie/Carton | 2010 | 8742298 | 10107590 |
|  | 2011 | 10403347 | 11006503 |
|  | 2012 | 6881362 | 12002180 |
|  | 2013 | 4199550 | 4199550 |
|  | 2014 | 10561100 | 10561100 |
| Doze Al,Fe | 2010 | 42200 | 42200 |
|  | 2011 | 544418 | 564639 |
|  | 2012 | 624240 | 613760 |
|  | 2013 | 20563 | 20563 |
|  | 2014 | 2342880 | 2342880 |
| Lemn | 2010 | 2142660 | 2142660 |
|  | 2011 | 5037170 | 4961180 |
|  | 2012 | 4888397 | 4888397 |
|  | 2013 | 3811480 | 3811480 |
|  | 2014 | 3972370 | 3972370 |

Sursa: Agentul economic  colector/reciclator: SC ROBSYLV COM SRL

La nivelul județului Mehedinți, în anul 2012, au fost indeplinite obiectivele de reciclare/valorificare pentru deșeurile de ambalaje, conform tabelului de mai jos.

Tab. VII.1.3.2.3.

| Tip de material | % Reciclare | % Valorificare |
| --- | --- | --- |
| Sticlă | 66,3 | 66,3 |
| Plastic | 51,3 | 51,9 |
| Hârtie și Carton | 69,8 | 40,2 |
| Metal – Total | 55,5 | 55,5 |
| Lemn | 41,1 | 42,8 |
| Altele | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL GENERAL | 56,8 | 57,4 |

VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz ( VSU )

Hotărârea de Guvern numărul 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, completată prin HG numărul 1313/2006 si modificata cu H.G. 1633/2009, stabileşte condiţiile minime necesare a fi îndeplinite de către agenţii economici care desfaşoara activitaţi de gestionare a vehiculelor scoase din uz.

În judeţul Mehedinţi a fost autorizat de către autoritaţile competente ( Agenţia pentru Protecţia mediului Mehedinţi, Registrul Auto Român, Inspecoratul de Poliţie Mehedinţi ) următorii agenţi economici, în vederea colectării şi tratării vehiculelor scoase din uz, fiind vorba despre S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L., SC DIP GRUP RECYCLING SRL, URSONIU I.ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, SC AUTO SCHROTT COMPANY SRL, IACOBESCU V. GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, CINTAR DANIEL COSTEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, IACOB I. VIOLETA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,  DĂRUIALĂ N. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

În tabelul de mai jos este prezentată o situaţie a numărului de vehicule scoase din uz, colectate de către agenţii economici autorizaţi să-şi desfăşoare activitatea în acest sens.

Tab.VII.1.3.3.1

| Anul | Nr. VSU Colectate | Nr. VSU Tratate | Nr. VSU Stoc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3189 | 3189 | 0 |
| 2011 | 585 | 585 | 0 |
| 2012 | 666 | 656 | 10 |
| 2013 | 117 | 80 | 37 |
| 2014 | 188 | 225 | 0 |

Sursa: Agenți economici colectori de VSU.

#### VII.1.4 Impacturi și presiuni privind deșeurile

Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului - Actualele practici de colectare/transport/depozitare a deşeurilor urbane sunt necorespunzătoare, generând un impact negativ asupra factorilor de mediu şi facilitând înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora.

Ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri de tip urban sunt:

-modificări de peisaj şi disconfort vizual

-poluarea aerului

-poluarea apelor de suprafaţă şi subterane

-modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate

-contribuţie la generarea efectului de seră şi a modificărilor climatice

-scoaterea din circuitul natural sau economic a unor terenuri.

Poluarea aerului prin mirosuri dezagreabile şi cu suspensii antrenate de vânt este evidentă în zona depozitelor de deşeuri urbane, în care nu se practică exploatarea pe celule şi acoperirea cu materiale inerte.

Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafaţă contribuie la poluarea acestora cu substanţe organice şi suspensii.

Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante. Atât exfiltraţiile din depozite, cât şi apele scurse pe versanţi influenţează calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează asupra folosinţei acestora.

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deşeuri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă” se întinde pe durata a cel putin două generaţii, dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologică şi postmonitorizare (15-20 ani).

În termeni de biodiversitate, un depozit de deşeuri înseamnă eliminarea de pe suprafaţa afectată acestei folosinţe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera şi populaţia microbiologică a solului. În plus, biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că:

în asociaţiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate: unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care îşi găsesc hrana în gunoaie.

Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului, reconstrucţia ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia biosistemului fiind ireversibil modificată.

Un alt aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.

Problemele ridicate de depozitarea deşeurilor în judeţul Mehedinţi pot fi sintetizate astfel:

-depozitarea pe teren descoperit este singura cale pentru eliminarea finală a acestora;

-lipsa unor staţii de compost şi staţii de transfer care îngreunează colectarea şi stocarea temporară;

-depozitele de deşeuri la care a fost sistată activitatea în trecut nu a fost închise conform procedurilor;

Prin depozitare se pierde o mare parte a potenţialului util din deşeuri datorită faptului ca acestea în marea majoritate sunt colectate şi eliminate în mod neselectiv.

Toate aceste considerente conduc la concluzia că în gestionarea deşeurilor sunt necesare schimbări radicale constând în adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei forme de eliminare a deşeurilor în mediu.

Cap IX Mediul urban, sănătatea și calitatea vieții

IX.1. Mediul urban și calitatea vieții : stare și consecințe

Substanțele chimice.

Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase ( PIC )

La nivelul anului 2014, în Judeţul Mehedinţi, nu s-au importat sau exportat substanţe şi preparate chimice periculoase sever restrictionate sau interzise ( substanţe şi preparate chimice periculoase, prevăzute Anexele din Regulamentul nr. 689/2008 ), în şi din ţările din afara Uniunii Europene.

Substanţe reglementate în conformitate cu cerințele Regulamentului  1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon și ale regulamentului 842/2006privind anumite gaze florurate cu efect de seră.

Substanţe care depreciază stratul de ozon la nivelul anului 2013:

| Judet | Tipuri de ODS | Cantitate utilizată (kg) | Cantităţi recuperate/reciclate (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mh | R 134A | 726,62 | Nu este cazul |
| Mh | R 600A | 6 | Nu este cazul |
| Mh | R 404 A | 94 | Nu este cazul |
| Mh | R 410 | 48,1 | Nu este cazul |
| Mh | R 407 | 51,8 | Nu este cazul |
| Mh | Tetraclorura de carbon | 0 | Nu este cazul |
| Mh | Percloretilena | 307 | Nu este cazul |

• Freonii - reprezintă derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor saturate utilizaţi în producerea frigului artificial (instalaţii casnice, comerciale si industriale) sau ca agenţi de propulsare în industria cosmetică şi farmaceutică. Aceştia sunt foarte periculoşi pentru mediu prin acţiunea lor de epuizare a stratului de ozon.

• Halonii – sunt spume utilizate la stingătoarele de incendii.

• Solvenţii (tetraclorura de carbon, metilcloroform) - reprezintă lichide de spălare – degresare utilizate în domenii ca: industria electronică, curăţătorii chimice, industria construcţiilor de maşini, etc.

• Bromura de metil – este un fungicid utilizat în agricultură.

• Protoxidul şi oxizii de azot, monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), hidrogenul (H2), etc.

ODS-urile se utilizează în următoarele sectoare: refrigerare, spume, aerosoli, stingerea incendiilor, solvenţi şi fumigaţia solului.

Poluanții organici persistenți.

În Judeţul Mehedinţi nu sunt agenţi economici, care desfăşoară activităţile : import / export / utilizare / comercializare / producţie POP –suri.

Inventarul privind mercurul.

Cantităţile de mercurul metalic ( mercur existent în aparatele de măsură şi control; termometrele medicale; lămpi cu vapori de mercur ) sunt centralizate la nivelul anului 2012, ca urmare a adreselor primite de la agenţii economici şi instituţiile publice din Judeţul Mehedinţi.

| Judet | Tipuri de articole cu mercur | Cantitate conţinută (kg) | Cantitate Hg recuperat (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mh | Aparate de masura si control | 23,2 | Nu este cazul |
| Mh | Termometre medicale | 5,1327 | Nu este cazul |
| Mh | Mercur pur | 56,501 | Nu este cazul |
| Mh | Lampi cu vapori de mercur | 2 bucati | Nu este cazul |

Mercur metalic la nivelul anului 2012:

Introducerea pe piață a detergenților.

La nivelul anului 2014, în Judeţul Mehedinţi, nu au fost introduși pe piață detergenți conform prevederilor regulamentului nr. 648/2004 privind detergenții.

Prevenirea , reducerea și controlul poluariii mediului cu azbest.

În vederea protejării sănătăţii populaţiei, activităţile cu azbest sunt reglementate de  H.G. nr.124/2003, privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificată de H.G. nr. 734/2006 şi H.G. nr. 210/2007.

Agenţa pentru Protecţia Mediului Mehedinţi deţine evidenţa agenţilor economici şi a instituţiilor publice, care deţin sau utilizează articole cu conţinut de azbest şi/sau azbest în construcţii.

Azbest în construcţii la nivelul anului 2012:

| Judet | Denumirea construcţiei | Suprafaţă (materiale cu azbest) (m2) | Cantităţi deşeuri cu azbest (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mh | Acoperisuri cu azbest | 14672,41 | - |
| Mh | Pereti cu azbest | 3393 | - |

IX.1.2.Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

Generalitati privind zgomotul ca factor de stres în mediul urban

### Zgomotul este una dintre noxele cel mai frecvent întâlnite în mediul urban. Astăzi, o mulţime de probleme legate de industrializare, motorizare şi de natură urbanistică au amplificat corespunzator poluarea acustică. Tendinţa de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni cu creşterea densităţii populaţiei are drept consecinţa sporirea numărului de surse de zgomot.

Tehnicile actuale de construcţii în zonele ce grupează arii urbane şi industriale, ale căror caracteristici vibro – acustice favorizează propagarea zgomotului şi vibraţiilor, reprezinta amenintari la sanatatea populatiei. Cunoasterea efectelor acestor fenomene asupra lumii vii în general şi asupra omului în special, evaluarea parametrilor caracteristici şi menţinerea lor în limite acceptabile, reprezintă o problemă importantă în lumea de azi.

Sursele principale de zgomot ambiental includ: transportul rutier, transportul feroviar, transportul aerian, industriile, activitatea de construcţii şi activităţile publice, vecinătăţile ( restaurante, discoteci, mici ateliere, animale domestice ).

Multe ţări au reglementări privind zgomotul ambiental produs de sursele enumerate. Deasemenea, există reglementări pentru zgomotul la locul de muncă, dar  de multe ori nu sunt luate în seamă.

### Zgomotul ambiental este o problema internaţionala serioasă şi mereu crescândă, care afectează în special populaţia urbană. Zgomotul este luat în considerare din ce în ce mai mult în evaluarea calitaţii vieţii într-un oraş, sau vecinătatea sa. Zgomotul ce provine de la traficul auto sau feroviar, aeroportuar, zonele industriale sau de la vecini duce la creşterea continuă a numarului de reclamaţii şi dispute legale. În afară de crearea de disconfort,  zgomotul poate să influenţeze somnul, sănătatea, bunăstarea şi valoarea proprietăţilor şi poate produce stres,  oboseală, pierderea irecuperabilă a auzului şi s-a demonstrat că afectează negativ procesul de învăţare în şcoli.

Autorităţile publice suportă o presiune crescândă de la legislaţia, în special comunitară, de exemplu Directiva europeana de zgomot şi de la populaţie, pentru a localiza zonele sensibile, pentru a găsi soluţii pe termen lung şi pentru a întocmi planuri de acţiune.

De la înregistrarea plângerilor privind nivelul poluării fonice, de la monitorizarea zgomotului la evaluarea sa şi la zonarea acustică – sarcinile implicate de administrarea zgomotului din mediu sunt numeroase şi variate, cerând diferite metode de abordare, măsurare şi evaluare.

Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborarează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru aglomerările aflate în administrarea lor conform art.4 din HG 321/2005 republicata.

Hărţile stategice de zgomot, care arată situaţia anului calendaristic precedent, se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, astfel:

- Până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari;

- Până la data de 30 decembrie 2012, pentru toate aglomerările identificate cu o populatie de peste 100.000 locuitori, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari mentionate in Anexele la H.G. nr. 321/2005 republicata in ianuarie 2013.

Planurile de acţiune pentru aglomerări respectă termenele:

- Până la data de 18 ianuarie 2013, pentru toate aglomerările  care au realizat hartile strategige de zgomot, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari mentionate in Anexele la H.G. nr. 321/2005 republicata in ianuarie 2013, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.

# Aglomerarea, municipiul Drobeta Turnu Severin nu se regăseşte în tabelul nr.1: Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori ( sursa datelor statistice : Institutul national de Statistica), deci nu a avut obligatia legală de realizare a hărţilor de zgomot, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune.

Măsuratori de zgomot – monitorizare pe ultimii  cinci ani

Activitatea  de  monitorizare continuuă a  nivelului  de  zgomot  efectuată  de  Agenţia Pentru Protectia  Mediului  implică  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  16  puncte din  diferite  zone  ale  oraşului, unde  se  fac  măsuratori  ale nivelului de zgomot  de doua  ori  pe  lună.

Stabilirea acestor puncte de monitorizare a nivelului de zgomot s-a facut în concordanţa cu cerinţele STAS-urilor naţionale dar şi a Directivei 2002/49/ EC privind gestionarea zgomotului ambiental, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 674 / 2007 pentru modificarea şi completarea HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental; astfel punctele stabilite oferă date despre nivelul de zgomot provenit din traficul rutier, activităţi industriale dar şi nivelul de zgomot din zona şcolilor, gradiniţelor şi zonelor de recreere – parcuri.

Rezultatele monitorizarii continue a nivelului de zgomot, prin  măsuratori ale nivelului de zgomot în puncte fixe pe ultimii cinci ani duc la  urmatoarele  concluzii:

- zona cea mai expusă la nivelul de zgomot provenit din traficul rutier ( in special trafic greu ) – Splai Mihai Viteazul cu punct de prelevare “ Crihala SPLAI “ pana in anul 2011, anul finalizării centurii ocloitoare a municipiului, se apropie de valoarea limită pentru aceasta categorie de stradă ( stradă categorie tehnica II, conform STAS 10009 /88 ). Se observă o diminuare cu 5dB a valorilor medii anuale, diminuare rezultată prin devierea traficului greu pe şoseaua ocolitoare, diminuare care se observă şi pentru punctele de măsurare: Pod Gruii şi Sens Giratoriu..

| Puncte de măsurare | Valori medii Leq(A) ( dB ) anul 2010 | Valori medii Leq(A) ( dB ) anul 2011 | Valori medii Leq(A) ( dB ) anul 2012 | Valori medii Leq(A) ( dB ) anul 2013 | Valori medii Leq(A) ( dB ) anul 2014 | Valoare limita Leq(A) ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-ca confecţi | 70 | 70 | 70 | 67,5 | 68,3 | 70 |
| Sens giratoriu | 70 | 70 | 69 | 67,5 | 68,7 | 65 |
| Pod Gruii | 72 | 71 | 69 | 66,5 | 67,7 | 65 |
| Crihala PECO | 68 | 67 | 67 | 67 | 66,2 | 65 |
| Crihala SPLAI | 71 | 70 | 70 | 66,5 | 66,1 | 65 |
| Staţia AUTO Aluniş | 68 | 68 | 66 | 65 | 65,9 | 70 |
| Calea Timişoarei | 72 | 71 | 72 | 68,5 | 69,7 | 70 |
| Bd. Carol I | 64 | 64 | 63 | 64 | 62,8 | 65 |
| F.E. Halâga | 68 | 67 | 67 | 60 | 62,7 | 65 |
| S.C. PLYWOOD S.A | 54 | 53 | 52 | 50 | 53,3 | 65 |
| Piaţa CRIHALA | 55 | 55 | 58 | 52,5 | 53,5 | 65 |
| Şcoala nr. 9 | 63 | 63 | 62 | 60 | 62,8 | 75 |
| Grădiniţa nr. 7 | 62 | 59 | 61 | 56 | 60,6 | 75 |
| Parc ROZE | 52 | 51 | 52 | 55 | 53 | 50 |
| Zona Casa Tineretului | 55 | 55 | 53 | 50 | 52,5 | 50 |
| Parc Crihala | 54 | 53 | 52 | 54,5 | 52 | 50 |

Tabel 9.1.2.1.  Valori medii anuale pentru punctele de măsurare nivel de zgomot

Grafic 9.1 2.1 Evoluţia nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin,

comparativ anii 2010 şi 2014

Deasemenea,în urma monitorizării zonelor liniştite ( parcul Rozelor, parc Crihala ) , s-au inregistrat depaşiri ale nivelului de zgomot, datorită amplasării într-o zonă cu trafic rutier şi feroviar.

Activitatea laboratorului de analize fizico- chimice a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi - implica  şi  măsurători ale nivelului de zgomot efectuate  la  cererea agenţilor  economici, a persoanelor  fizice, in urma depunerii de plângeri privind zgomotul adresate: Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu – Mehedinţi, a I.J.P.  Mehedinţi şi Primăriei municipiului.

| Anul | Număr măsuratori la solicitarea G.N.M. – C.J. Mehedinţi, I.J.P. Mehedinţi şi Primăriei municipiului | Numar măsuratori la solicitarea agenţilor economici |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 16 | 40 |
| 2011 | 4 | 56 |
| 2012 | 14 | 49 |
| 2013 | 5 | 31 |
| 2014 | 1 | 37 |

Tabel 9.1.2.2.Situaţia masuratorilor de zgomot  datorat surselor fixe şi mobile pentru anii 2010 - 2014

X. RADİOACTIVİTATEA MEDİULUİ

Monitorizarea Radioactivităţii Factorilor de Mediu

Monitorizarea radioactivităţii mediului se face prin supravegherea radioactivităţii componentelor mediului, prin măsurarea concentraţiei radioactive a substanţelor care “ poartă” radionuclizi  sicare produc expunerea externă şi internă a organismului: solul, aerul şi apa  şi o mulţime de componente alebiosferei ( flora şi fauna ). Pentru urmărirea variaţiei în timp a concentraţiilor radioactive a substanţelor de interes pentru radioprotecţie şi pentru anunţarea unor creşteri semnificative, este necesar să se cunoască valorile acestor concentraţii radioactive care asigură fondul natural.

Supravegherea factorilor de mediu pe teritoriul  judetului Mehedint  este asigurată prin Programul Standard de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului aprobat prin Ordinul OM.1978/2010.

Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:

- detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu pentru a cuantifica impactul acestora asupra mediului şi sănătăţii umane,

- asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu prevederile şi normele naţionale şi internaţionale,

- evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze de date care pot fi folosite ulterior pentru a estima severitatea unei protenţiale contaminări a mediului,

- furnizarea de informaţii către public.

Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare spontană radiaţii corpusculare şi electromagnetice. Aceasta este un fenomen natural ce se manifestă în mediu.

Toate radiaţiile ionizante, de origine terestră sau cosmică, constituie fondul natural de radiaţii care acţionează asupra organismelor vii.

Alături de radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii artificiali care au pătruns în mediu pe diferite căi:

- intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin deversări de la diverse instalaţii nucleare;

- accidental, în urma unor defecţiuni la instalaţiile nucleare.

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României. Coordonarea ştiinţifică, tehnică si metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate (LNRR) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).

La nivelul judetului Mehedinti , RNSRM  funcţioneaza prin  de Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului  Tr.Severin (SSRM-09), laborator aflat în structura organizatorică si administrativă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinti, precum şi cu o staţie automate de monitorizare a debitului dozei gama absorbite în aer.

Sub coordonarea LNRR - ANPM, SSRM-TR-SEVERIN  a desfăşurat, în anul 2014, două tipuri de programe de monitorizare a radioactivităţii mediului. Acestea au fost:

- Programul naţional standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu, desfăşurat în mod unitar de către toate SSRM din cadrul RNSRM; acest program se desfăşoară permanent şi urmăreşte evoluţia în timp a radioactivităţii factorilor de mediu;

- Programul de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic – este specific fiecărei zone; care s-a desfăşurat în paralel cu Programul naţional standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu.

  - PROGRAMUL NAŢIONAL STANDARD DE MONITORIZARE  A RADIOACTIVITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU.

Programul standard de suravegere efectuat de Staţia de Radioactivitate Drobeta Turnu Severin este prezentat în urmatorul tabel.

| Tipul probei | Frecvenţa de prelevare |
| --- | --- |
| Aerosoli atmosferici | 2 prelevări / zi |
| Depuneri şi precipitaţii atmosferice | 1 prelevare / zi |
| Apa de suprafaţă | 1 prelevare / zi |
| Apa freatică | 1 prelevare / zi |
| Vegetaţia spontană | 1 prelevare / săptămână ( 1 aprilie-31 octombrie ) |
| Solul necultivat | 1 prelevare / săptămână |

Tabel.1.  Programul standard de supraveghere efecutat la Staţia de Radioactivitate Drobeta Turnu Severin

Lanţul de detecţie utilizat pentru efectuarea măsuratorilor beta globale se compune dintr-un detector de radiaţii beta ( sonda ND- 304 cu scintilor de plastic  şi ansamblu de numărare modular NIM tip Si-614.

În vecinătatea sediului A.P.M. Mehedinti funcţionează o staţie automată de monitorizare continuă a debitului dozei gamma absorbite în aer, datele măsurate fiind transmise on-line la A.N.P.M. şi intrând apoi în circuitul de date european.

Măsurarea beta globală a probelor de mediu se realizează în două etape :

- măsurarea imediată după prelevare şi pregătirea probei şi

-măsurarea întârziată, la 5 zile de la colectarea probei respective

Măsurarea imediată a probei de mediu are ca scop detectarea rapidă a oricăror creşteri semnificative ale nivelelor de radioactivitate din mediu , iar măsurarea întârziată ( la 5 zile de la colectare ) determină nivelul global al radioactivităţii artificiale în mediu .

O parte din probele prelevate sunt totodată pregătite şi expediate lunar Laboratorului de Radioactivitate din cadrul A.P.M. Dolj, unde există dotarea necesară în vederea determinării concentraţiilor izotopilor radioactivi din probele de mediu, prin măsurători gamma spectrometrice. Rezultatele acestor determinări sunt centralizate de către Laboratorul Naţional de Referinţă din cadrul A.N.P.M. Bucureşti.

X.1.1. RADIOACTİVİTATEA AERULUİ

Monitorizarea calităţii aerului din punct de vedere al radioactivităţii este prima cale de identificare a prezenţei radionuclizilor naturali şi artificiali în atmosferă, peste limitele fondului natural.

În acest scop sunt efectuate determinări ale debitului doza gama, determinări beta globale şi gama spectrometrice asupra aerosolilor atmosferici,precum şi asupra depunerilor atmosferici (umede şi uscate ) şi determinări beta globale asupra depunerilor atmosferice umede.

DEBİTUL DOZEI GAMA

Determinarea debitului doză gama se realizează cu frecvenţă orară. Valorile obţinute dau o primă indicaţie asupra radioactivităţii din atmosferă. Variaţia medie anuală a debitului dozei gama înregistrat în anii 2010- 2014 este prezentat în graficul X.1.1.1.

Grafic X.1.1.1.-Variaţia medie anuala a debitului doză gama la SSRM- Drobeta Turnu Severin.

Nota:limita de avertizare(conform OM.nr.1978/2010) este de1µv/h.

Graficul prezentat în grafic X.1.1.1.a fost obţinut prin medierea a valorlori maxime/medii de debit de doză, înregistrate în perioada 2010-2014 .Eroarea asociată acestei analize este sub 10%.

Determinările efectuate în ultimii cinci ani au evidenţiat faptul că valoarea medie anuala a debitului doza gama s-a menţinut în acelaş domeniu de variaţie.

AEROSOLİ ATMOSFERİCİ

Probele de aerosoli atmosferici sunt prelevate prin aspirare pe filtru, care sunt analizate beta global şi gama spectrometric.

Prelevarea aerosolilor atmosferici se realizează în cadrul SSRM conform programului de lucru specific (2 aspiraţii: 02-07 şi 08-13)

Analizele beta globale asupra filtrelor de aerosoli atmosferici s-au efectuat pe filtre individuale. Fiecare filtru a fost măsurat de trei ori, la interval de timp bine stabilit : la 3 minute după încetarea prelevării, la 20 ore, respectiv 24 ore ( în scopul determinării radonului şi toronului din atmosferă ) şi la 5 zile după încetarea aspirării.

Numărul total al analizelor beta globale efectuate în anul 2014, pe filtre de aerosoli atmosferici, a fost de 966.

Variaţia activităţii beta globală a  aerosolilor atmosferici este reprezentată în graficul X.1.1.2, unde se pot observa valorile medii lunare înregistrate în anul 2014.

Grafic X.1.1.2.-  Variaţia medie lunară a activităţii beta globală a aerosolilor atmosferici ( măsuratori imediate) la SSRM Drobeta Turnu Severin  în anul 2014(Bq/m³).

Notă:Limita de avertizare ( conformOM.nr.1978/2010) este de 50 Bq/m³.

În cazul analizelor beta globale imediate a probelor de aerosoli atmosferici, influenţa variaţiei diurne a curenţilor de aer asupra activităţii aerosolilor atmosferici aspiraţi la SSRM Drobeta Turnu Sverin, se observă prin valori mai ridicate înregistrate la probele ( aspiraţia 02-07 ) care sunt mai ridicate decât cele din cursul zilei ( aspiraţia 08-13 ), maxima obţinîndu-se în intervalul de aspiraţie 02-07, datorită condiţilor reduse de dispersie în atmosferă, iar minima în intervalul de aspiraţie 08-13.

Grafic X.1.1.3.- Variţia medie anuală a activităţii beta globală a aerosolilor atmosferici-

măsuratori imediate(Bq/m³).

Determinările efectuate în ultimii cinci ani au evidenţiat faptul că valoarea medie aunuală a activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici ( măsuratori imediate ) a prezentat o tendinţ descrescătoare.

Analiza beta globale întirziate ale probelor de aerosoli atmosferici se efectueaz la 20 ore, respectiv 24 ore( în scopul determinări radonului(Rn-222) şi toronului (Rn-220) din atmosferă şi la 5 zile după încetarea aspirări. Activitatea specifică a radonului şi a toronului a  fost  determinate indirect, prin analiza beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosoli atmosferici.

Grafic X.1.1.4.-Variaţia activităţii specifice medie lunară a radonului din atmosferă la SSRM-Drobeta Turnu Severin în anul 2014(Bq/m³).

Grafic X.1.1.5. Variaţia activităţii specifice medie lunară a toronului din atmosfera la SSRM-Drobeta Turnu Severin în anul 2014 (Bq/m³).

Radonul (Rn-222) si toronul (Rn-220) sunt produsul de filaţie a U-238si Th-232, aflaţi în stare gazoasa. Ei ajunşi în atmosfera în urma exelaţiei din sol si roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie atmosferică. Concentraţile de Rn-222 si Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţile meteorologice care influienţeza, atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia / dispersia acestora în atmosferă.

Valoarea medie anuală, pe cele două aspiraţii( din intervalul de prelevare02-07 şi din intervalul de prelevare 08-13), a fost de 6.96 Bq/mc pentru Rn-222 şi 0.13Bq/mc pentru Rn-220.

Concentraţia radonului şi toronului atmosferic respetă aceiaş tendinţă  ca şi aerosoli atmosferici, atât pentru variaţia diurnă şi sezonieră, fiind puternic influienţată de circulaţia curenţilor de aer.

În graficul X.1.1.6 .este prezentat variaţia medie lunară a activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici măsuraţi la 5 zile după prelevare. Media anuala înregistrată la SSRM-Drobeta Turnu Severin la aerosoli atmosferici măsuraţi la 5 zile este de 0.004 Bq/m³.

Grafic X.1.1.6.-Variaţia medie lunară a activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici- măsurători după 5 zile în anul 2014(Bq/m³).

DEPUNERİ  ATMOSFERİCE TOTALE Şİ PRECİPİTAŢİİ

Probele de depuneri atmosferice se obţin prin prelevarea zilnică, de pe o suprafaţă de 0.3 m²,a pulberilor sedimentabile şi a precipitaţilor atmosferici.

După prelevarea şi pregătire, probele de depuneri totale sunt măsurate pentru determinarea activitaţii beta globale imediate şi după 5 zile de la prelevare.

Probele zilnice sunt cumulate lunar şi sunt trimise spre analize gama spectrometrică.

Numărul total al analizelor efectuat în anul 2014 , pentru depuneri atmosferice totale a fost de 365 beta global imediate.

Nota: Limita de avertizare pentru depuneri atmosferice totale(umede si uscate)prin analize beta globale immediate(conform OM.nr.1978/2010) este de 1000Bq/m²zi

Graficul X.1.1.7.- Variaţia medie şi maximă anuală a activităţii beta globale a depunerilor atmosferice totale-măsuratori imediate la SSRM-DROBETA TR. SEVERIN (Bq/m²zi ).

Din analiza datelor prezentate în graficul 10.1.1.7. se observaă ca, faţă de valorile din anul 2010, valorile din anul 2014 indică o tendinţă  crescătoare la valorile maxime şi o tendinţă staţionară la valorile medii.

X.1.2. RADIOACTIVITATEA APEI

În scopul supravegherii principalelor cursuri de apă din ţară, se recoltează probe din râurile situate în apropierea SSRM, cu frecvenţă zilnică. Probele sunt pregătite pentru analiză si se efectuează măsurări ale activităţii beta globale imediate şi după 5 zile. Probele zilnice sunt cumulate lunar si transmise spre analiză gama spectrometrică.

Numărul total de analize beta globale efectuate ( imediate şi dupa 5zile ) în anul 2014 pentru apa de suprafaţă  este de 730.

Graficul X.1.2.8.- prezintă nivelul radioactivităţii beta globale a apei de suprafaţă( DUNAREA), prelevată la SSRM –Drobeta Turnu Severin –medii şi maxime lunare înregistrate pentru măsurători imediate ,în anul 2014.

Grafic X.1.2.8.-Variaţia medilor şi maximelor a activităţilor beta globale a apei de suprafaţă (DUNARE )-valori imediate(Bq/l ).

Nota:Limita de avertizare pentru apa de suprafaţă prin analiza beta globală (conformOM.nr.1978/2010)este de 2000Bq/m³.

Grafic X.1.2.9.-Variaţia medilor şi maximelor anuale a activităţii beta globale a apei de suprafaţă –valori imediate (Bq/l).

Din analiza datelor prezentate în graficul X.1.2.9, se observă,faţă de valorile din anul 2010, valorile din anul 2014 indică o tendinţă staţionară a mediei şi o tendinţă descrescătoare a maximei.

X.1.3.  RADIOACTIVITATEA SOLULUI

Prelevarea probelor de sol neculitivat se efectueaza săptămânal, iar măsurarea beta globală a probelor se face după 5 zile. Valorile medii anuale ale rezultatelor analizei beta globale a probelor de sol necultivat,prelevate în cadrul SSRM-Drobeta Turnu Severin în peroada  2010-2014, sunt prezentate în graficul X.1.3.10.

Valorile din grafic au fost obtinute prin medierea valorilor probelor prelevate săptămânal. Numărul total al măsuratorilor efectuate în cadrul SSRM-Drobeta Turnu Severin este de 50 analize.

Grafic X.1.3.10. Valori medii si maxime anuale a activitţtii beta globale a solului necultivat(Bq/kg).

Din analiza datelor prezentate în graficul X.1.3.10.se observă, faţă de valorile din anul 2010, valorile din anul 2014 indică o tendinţă descrescătoare.

X.1.4. RADIOACTIVITATEA VEGETAŢIEI

Probele de vegetaţie spontană sunt prelevate săptămânal,măsurarea beta globala a probelor efectuându-se la 5 zile de la prelevare (aprilie- octombrie).

Graficul X.1.4.11.prezintă nivelul radioactivitaţii beta globale în probele de vegetaţie spontană prelevate la SSRM-Drobeta Turnu Severin în perioda 2010-2014.

Grafic X.1.4.11.Valori medii si maxime anuale a activitaţii beta globale a vegetaţiei spontane, raportată la masă verde(m.v.)Bq/kg.

Din analiza datelor prezentate pentru ultimii cinci ani se observă o tendinţă descrescătoare a valorilor medii şi o tendinţă  de creştere a maximelor.

- PROGRAMELE DE MONITORIZARE A ZONELOR CU FONDUL NATURAL MODIFICAT ANTROPIC

În cursul anului 2014 SSRM- Drobeta Turnu Severin a efectuat un program special de masurare a radioactivitatii zonelor cu fond natural modificat antropic. ÎAcest program s-a desfăşurat în paralel cu Programul naţional standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu

Au  fost vizate  zona  haldei de steril aparţinâd CET Halânga, zona de depozitare a minereului langa DN57,fiind situate in bazinele hidrografice ale râurile Topolnita,S tariştea si Ilişova pe teritoriul judetului Mehedinti.

S-au prelevat probe de apa de suprafaţă şi apa freatică precum şi probe de vegetaţie spontana şi sol necultivat, dar si probe de sediment in vederea măsurătorilor beta globale si  gama spectrometric. Probele recoltate au fost trimise la SSRM Craiova.

În cursul anului 2014, în cadrul acestui program special de supraveghere, SSRM-Tr-Severin a prelevat 36 probe de mediu, după cum urmează:

| FACTOR DE MEDIU INVESTIGAT | LOC PRELEVARE PROBE | FRECVENTA DE PRELEVARE |
| --- | --- | --- |
| 1. APA DE SUPRAFATA | Pârau Ilişova aval de G1 | ANUAL |
|  | Pârau din V. Stariştea | ANUAL |
|  | Râul Topolniţa în drept CET | SEM. |
| 2.SEDIMENT | Pârau Ilişova aval de G1 | ANUAL |
|  | Pârau din V. Stariştea | ANUAL |
|  | Râul Topolniţa în drept CET | SEM. |
| 3. APA FREATICA | Fântână F1 din aria Ilişova | ANUAL |
|  | Fântână F2 din aria Ilişova | ANUAL |
|  | CET Halânga-Foraj piezometric E de haldă | SEM. |
|  | CET Halânga-Foraj piezometric S de haldă | SEM. |
|  | CET Halânga-Foraj piezometric N de haldă | SEM. |
| 4. VEGETATIE SPONTANA | DROBETA TR. SEVERIN | SEM. |
|  | Zona de depozitare a minereului langa DN57 | ANUAL |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura N | SEM. |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura E | SEM. |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura S | SEM. |
| 5. SOL NECULTIVAT | DROBETA TR. SEVERIN | SEM. |
|  | Zona de depozitare a minereului langa DN57 | SEM. |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura N | SEM. |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura E | SEM. |
|  | CET Halânga Limitrof halda depozitare zgura S | SEM. |
| 6. SOL ARABIL ( irigat) | DROBETA TR. SEVERIN | SEM. |

Tabelul1.

-Program special de supraveghere a zonelor cu fondul natural modificat antropic, desfăşurat de S.S.R.M. Drobeta Turnu Severin în anul 2014

Probele de mediu prelevate în cadrul programului special au fost prelucrate şi analizate beta global prin măsurători întâziate (la 5 zile).

# Radioactivitatea apelor de suprafaţă.

Valorile măsurate pe cursurile de apă supravegheate prin prelevări semestriale sau anuale, au variat în limitele fondului natural, fiind comparabile cu cele măsurate, în timp, la probele zilnice din fluviul Dunarea (considerat martor) (vezi fig. 10.1-9 - maxime anuale; maximele au fost cuprinse în perioada 2010-2014  între 0.74- 2.03 Bq/l ; în anul 2014 valoarea maximă a fost de 0.85 Bq/l).

Notă: valorile de după semnul „<” reprezintă limita de detecţie a aparatului, la data măsurării

| Curs apă, secţiunea | Frecvenţa de prelevare | Activităţi beta globale Bq/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | sem. I | sem. II |
| Râul Topolnita in dreptul CET | Sem. | <0.10 | 0.13 |
| Paraul Ilisova aval de G1 | Anual | <0.09 |  |
| Parau din V.Staristea aval de G4 Dunare si aval de G1 Streneac | Anual | <0.09 |  |

Tabel 2. - Rezultate ale măsurărilor beta globale întârziate la probele de apă de suprafaţă prelevate în anul 2014 conform programului special

Radioactivitatea apelor subterane

Nu sunt reglementate valori limită la apa subterană, dar se ia ca referinţă valoarea maximă admisă pentru apa potabilă, conform legii nr. 458/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care este de 1 Bq/l, toate activităţile măsurate fiind mult sub aceasta.

Activităţile beta globale măsurate întârziat la probele prelevate în anul 2014 din 5 fântâni din judeţ (vezi program prelevare în tab. ), s-au încadrat sub această valoare.

Notă: valorile de după semnul „<” reprezintă limita de detecţie a aparatului, la data măsurării

| Curs apă, secţiunea | Frecvenţa de prelevare | Activităţi beta globale Bq/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | sem. I | sem. II |
| Fântână F1 din aria Ilisova | Anual | 0.12 |  |
| Fântână F2 din aria Ilisova | Anual | 0.15 |  |
| CET Halânga foraj piezometric E | Sem. | 0.24 | 0.14 |
| CET Halânga foraj piezometric S | Sem. | <0.09 | <0.10 |
| CET Halânga foraj piezometric N | Sem. | 0.16 | 0.17 |

Tabel 3.- Rezultate ale măsurărilor beta globale întârziate la probele de apă de suprafaţă prelevate în anul 2013 conform programului special

Surse care deţin şi pot furniza date privind radioactivitatea factorilor de mediu:

Prin O.M. nr. 1978/2010 sunt stabilite: programul standard şi cel special de supraveghere a radioactivităţii mediului, fluxurile de date zilnice şi lunare pentru situaţii normale, precum şi procedurile de notificare, avertizare sau alarmare, inclusiv fluxurile de date în cazul sesizării unor depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare. Fluxul de date în cadrul R.N.S.R.M. include proceduri de verificare şi validare a datelor şi este stabilit astfel încât să asigure informarea promptă a factorilor de decizie naţionali şi locali (după caz), atât în situaţii de rutină, cât şi în situaţii de urgenţă.

- Fluxul de date în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, este asigurat de către staţiile de supraveghere a radioactivităţii mediului prin raportări zilnice, lunare şi anuale către LRM – ANPM – Bucureşti, datele fiind introduse în Baza Naţională de date de radioactivitatea mediului, iar apoi fiind realizat un transfer bidirecţional de date între România şi celelalte state din Uniunea Europeană pe platforma EURDEP(European Data Exchange Platform).

XI. 1. Tendinţe în consum

Evoluţia aprentei ecologice şi a biocapacităţii pe cap de locuitor, la nivel naţional

Conceput în 1990 de Mathis Wackernagel și William Rees de la Universitatea din British Columbia, Amprenta ecologică este un instrument de contabilitate a resurselor care ajută țările să înțeleagă bilanțul lor ecologic și le oferă datele necesare pentru a gestiona resursele și a asigura o dezvoltare durabilă.

Amprenta ecologică măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei necesară pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate. Biocapacitatea reprezintă suma totală a ariilor productive. Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate arată dacă o ţară este debitor sau creditor ecologic.

Caseta nr. XI.1.a

Evoluţia amprentei ecoplogice a biodiversişăţii

tal Ecological Footprint [gha per capita] al Footprint [gha per capita]

Sursa: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/romania/

Caseta nr.XI.1.b

Amprenta ecologică şi biocapacitatea României la nivelul anului 2011

| Surasa : National Footprint Accounts 2015 Edition, www.footprintnetwork.org. |
| --- |
| Tara | Calitatea datelor | Populaţie (millione) | Amprenta Terenurilor arabile (hag/pers) | Amprenta Păşunelor (hag/pers) | Amprenta Forestieră(hag/pers) | Amprenta emisiilor de Carbon (hag/pers) | Amprenta Piscicolă (hag/pers) | Amprenta infrastructurii umane (hag/pers) | Total Amprenta Ecologică (hag/pers) |
| Romania | 5 | 21,8 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 |
|  |  |  |  | Terenuri Agricole (hag/pers) | Păşuni (hag/pers) | Păduri (hag/pers) | Arii piscicole (hag/pers) | Teren cu construcţii (hag/pers) | Total Biocapacitate (hag/pers) |
|  |  |  |  | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reservă (hag/pers) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |

Acest grafic urmărește Amprenta ecologică per persoană și biocapacitate, în România, începând cu anul 1961. Ambele sunt măsurate în hectare globale (hag).

Biocapacitatea per persoană variază în fiecare an cu managementul ecosistemelor, practici agricole (cum ar fi utilizarea îngrășămintelor și irigare), degradarea ecosistemelor, condiţii climatice  și mărimea populației.

Amprenta pe persoană variază cu sume de consum și eficiența producției.

Calitatea evaluării este marcată pe o scară 1-6, și pentru România este 5 (rezultatele pentru această ţară sunt în mod rezonabil de încredere), prevăzută în colțul din dreapta-sus al graficului.

Conform graficului prezentat, la nivelul anului 2011, în România se înregista o revervă de 0.1 hag/pers (hectare globale/persoana).

Total Aprentă ecologică  – 2,6  hag/pers

Total Biocapacitate– 2,7 hag/pers

= > Reservă– 0.1 hag/pers

Sursa: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/

XI.1.1 Alimente şi băuturi

Caseta XI.2.

Consumul mediu anual pe locuitor, la nivel naţional, la principalele produse alimentare şi băuturi

| Principalele produse alimentare si bauturi | Unitati de măsura | Ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |
| Cereale si produse din cereale in echivalent boabe | Kilograme | 211,7 | 211,3 | 217,7 | 208,5 | 218,1 |
| Grau, secara in echivalent boabe | Kilograme | 172,4 | 171,5 | 175,5 | 167,1 | 171,7 |
| Porumb in echivalent boabe | Kilograme | 34,8 | 36,7 | 37,7 | 38,3 | 42,3 |
| Orez in echivalent boabe | Kilograme | 4,4 | 3 | 4,4 | 3 | 3,9 |
| Alte cereale in echivalent boabe | Kilograme | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Cereale si produse din cereale in echivalent faina | Kilograme | 159,9 | 159,2 | 164,4 | 157 | 164,6 |
| Grau, secara in echivalent faina | Kilograme | 129,2 | 128,6 | 131,6 | 125,3 | 128,8 |
| Porumb in echivalent malai | Kilograme | 26,2 | 27,5 | 28,3 | 28,6 | 31,7 |
| Orez | Kilograme | 4,4 | 3 | 4,4 | 3 | 3,9 |
| Alte cereale in echivalent faina | Kilograme | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Cartofi | Kilograme | 98,1 | 103,9 | 103,3 | 104,7 | 103 |
| Leguminoase boabe | Kilograme | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
| Legume si produse din legume in echivalent legume proaspete | Kilograme | 148,7 | 155,7 | 162,9 | 151,4 | 152 |
| Tomate | Kilograme | 37,4 | 40 | 38,6 | 38,4 | 35,4 |
| Ceapa uscata | Kilograme | 20 | 19,7 | 21,1 | 20,1 | 20,6 |
| Varza | Kilograme | 41,8 | 42,5 | 44,7 | 42,3 | 44,7 |
| Radacinoase comestibile | Kilograme | 11,4 | 12,7 | 14,2 | 11,9 | 12,4 |
| Ardei | Kilograme | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 10,7 | 11,5 |
| Mazare verde | Kilograme | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1 |
| Fasole verde | Kilograme | 2,7 | 2,3 | 3 | 2,8 | 2,8 |
| Castraveti | Kilograme | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 7,2 | 7,2 |
| Alte legume | Kilograme | 14,1 | 16,9 | 18,2 | 17,1 | 16,4 |
| Fructe si produse din fructe in echivalent fructe proaspete | Kilograme | 65,7 | 67 | 74,7 | 71,1 | 73,7 |
| Mere | Kilograme | 20,3 | 22,5 | 26,2 | 24,3 | 23,5 |
| Prune | Kilograme | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 4,5 |
| Caise - zarzare | Kilograme | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| Cirese - visine | Kilograme | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 4 |
| Piersici - nectarine | Kilograme | 1,6 | 1,6 | 4 | 3,4 | 3,1 |
| Struguri | Kilograme | 7,3 | 5,4 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| Fructe meridionale si exotice | Kilograme | 19,4 | 20,9 | 19,2 | 20,6 | 23,1 |
| Alte fructe | Kilograme | 8 | 6,7 | 7,8 | 7,3 | 7,2 |
| Pepeni | Kilograme | 25,1 | 25,9 | 25,7 | 22,5 | 25,4 |
| Zahar si produse din zahar in echivalent zahar (inclusiv miere) | Kilograme | 24,8 | 23,4 | 23,7 | 22 | 21,1 |
| Carne si produse din carne in echivalent carne proaspata | Kilograme | 67,3 | 59,9 | 56 | 55,3 | 54,4 |
| Carne de bovine | Kilograme | 7,3 | 5,7 | 5,5 | 5 | 5,1 |
| Carne de porcine | Kilograme | 34,3 | 33,3 | 30,5 | 29,6 | 29,1 |
| Carne de ovine caprine | Kilograme | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Carne de pasare | Kilograme | 22,7 | 18,2 | 17,5 | 18,2 | 17,5 |
| Alte feluri de carne | Kilograme | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Organe comestibile | Kilograme | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| Grasimi vegetale si animale (greutate bruta) | Kilograme | 21 | 22 | 19,3 | 19,8 | 18,1 |
| Grasimi de porcine (greutate bruta) | Kilograme | 3,3 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| Ulei comestibil (greutate bruta) | Kilograme | 13,6 | 15,4 | 13 | 13,1 | 11,5 |
| Unt (greutate bruta) | Kilograme | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Margarina (greutate bruta) | Kilograme | 3,3 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Grasimi vegetale si animale (100% grasimi) | Kilograme echivalent 100% grasimi | 19,4 | 20,1 | 17,4 | 17,9 | 16,3 |
| Grasimi porcine (100% grasimi) | Kilograme echivalent 100% grasimi | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 2 | 1,9 |
| Ulei comestibil (100% grasimi) | Kilograme echivalent 100% grasimi | 12,9 | 14,7 | 12,3 | 12,4 | 10,9 |
| Unt (100% grasimi) | Kilograme echivalent 100% grasimi | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Margarina (100% grasimi) | Kilograme echivalent 100% grasimi | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3 |
| Lapte si produse din lapte in echivalent lapte 3,5% grasime (exclusiv unt) | Kilograme | 253,2 | 244,2 | 248,5 | 241,1 | 244,5 |
| Lapte si produse din lapte in echivalent lapte 3,5% grasime (exclusiv untul) | Litri | 262,8 | 237,1 | 241,3 | 234,1 | 237,4 |
| Oua | Bucati | 256 | 253 | 264 | 245 | 247 |
| Peste si produse din peste in echivalent peste proaspat | Kilograme | 5,1 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
| Vin si produse din vin | Litri | 23,4 | 22,2 | 21,3 | 21,1 | 21,7 |
| Bere | Litri | 87,4 | 81,3 | 84,3 | 90,2 | 86,8 |
| Bauturi alcoolice distilate (alcool 100%) | Litri alcool pur (100%) | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| Bauturi nealcoolice | Litri | 164,3 | 163,7 | 148,8 | 150,8 | 154,4 |
| Consum total de alcool (alcool 100%) | Litri alcool pur (100%) | 9,3 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

Sursa de informaţii:

Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online (serii de timp domeniul nivel de trai, consumul alimentar al populaţiei, https://statistici.insse.ro/shop/)

XI.1.2. Locuinţe

## Număr mediu de persoane pe o gospodărie la nivel naţional/ regiune de dezvoltare

| Simbol: | Np/g |
| --- | --- |
| U.M.: | Persoane/gospodărie |
| Nivel de agregare: | Total gospodării/medii de rezidenţă/regiuni de dezvoltare |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Total gospodării | 2.905 | 2.897 | 2.879 | 2.874 | 2.857 |
| Gospodării din mediul: |  |  |  |  |  |
| -urban | 2.820 | 2.784 | 2.780 | 2.753 | 2.751 |
| -rural | 3.015 | 3.049 | 3.009 | 3.036 | 2.996 |
| Gospodării din regiunea: Sud-Vest Oltenia | 2.944 | 2.933 | 2.913 | 2.905 | 2.883 |

## Caseta nr. XI.3.a

## Număr mediu de persoane pe o gospodărie la nivel naţional/ regiune de dezvoltare

## Fondul de locuinţe la nivelul judeţului Mehedinţi

| Judeţul Mehedinţi Anii | Total |
| --- | --- |
|  | Locuinţe (număr) | Camere de locuit(număr) | Suprafaţă locuibilă (mii m²) |
| 2009 | 131181 | 345528 | 4745,3 |
| 2010 | 131296 | 346092 | 4756,2 |
| 2011 | 131564 | 347164 | 4777,6 |
| 2012 | 131358 | 361053 | 5317,5 |
| 2013 | 131627 | 362312 | 5344,1 |

## Număr mediu de persoane pe o gospodărie la nivel nivelul judeţului Mehedinţi

| Judeţul Mehedinţi anii | Total (număr persoane) | Total numar locuinte | Numar mediu de persoane / locuinte |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 301649 | 131181 | 2,299 |
| 2010 | 299510 | 131296 | 2,281 |
| 2011 | 296890 | 131564 | 2,257 |
| 2012 | 294913 | 131358 | 2,245 |
| 2013 | 292774 | 131627 | 2,224 |

## Caseta nr. XI.3.b

## Număr mediu de persoane pe o gospodărie la nivelul judeţului Mehedinţi

- Consumul de energie electică în locuinţe, la nivel naţional

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 tep | 949 | 975 | 996 | 1036 | 1024 |
| MWh | 11 021 001 | 11 329 394 | 11 577 147 | 12 035 436 | 11 896 499 |

## Caseta nr. XI.4

Consumul de energie electică în locuinţe, la nivel naţional ( MWh,mii tep)

- Consumul de energie pe locuitor, la nivel naţional

| Simbol: | CIBE/loc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | tep/locuitor |  |  |  |
| Nivel de agregare: | naţional |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Consum intern brut de energie | 1,685 | 1,720 | 1,769 | 1,737 | 1,583 |

- Cheltuieli de consum medii pe persoană, le nivel naţional/ regional

| Simbol: | Ctc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | Lei (preţuri curente) |  |  |
| Nivel de agregare: | Total gospodării / medii de rezidenţă / regiuni de dezvoltare |
| Anul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Total gospodării | 505,56 | 513,04 | 532,18 | 561,59 | 584,63 |
| Gospodării din mediul: |  |  |  |  |  |
| -urban | 596,44 | 601,14 | 616,69 | 648,41 | 682,23 |
| -rural | 394,90 | 405,78 | 429,62 | 456,53 | 466,81 |
| Gospodării din regiunea: |  |  |  |  |  |
| Sud-Vest Oltenia | 435,87 | 455,04 | 474,47 | 503,24 | 529,73 |

## Caseta nr. XI.5

Cheltuieli de consum medii pe persoană (lei)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

XI.1.3. Mobilitate

XI.1.3.1. Transportul de pasageri

- Volumul transportului de pasageri raportat la PIB, la nivel naţional

| Simbol: | TP/PIB% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | Index la valoarea din anul 2000, a valorii din anul curent pentru pasageri-kilometri raportat la PIB, exprimat în Euro la rata de schimb a anului 2000 |
| Nivel de agregare: | national |  |  |  |  |
| 2000=100 |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| România | 78,8 | 87,2 | 86,8 | 83,8 | 85,1 |

## Caseta nr. XI.6

Volumul transportului de pasageri raportat la PIB

- Ponderea fiecărui mod în transportul de pasageri, la nivel naţional

| Simbol: | TPM% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | pkm |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | National |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| mod de transport de pasageri: |  |  |  |  |  |
| -feroviar | 7,6 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 4,9 |
| -autoturisme | 77,2 | 80 | 81,3 | 81,7 | 82,2 |
| -autobuze | 15,2 | 13,6 | 12,9 | 12,8 | 12,9 |

## Caseta nr. XI.7

Ponderea fiecarui mod în transportul de pasageri

- Utilizarea transportului public local

| Simbol: | P-km |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | mil. pasageri -km |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | Naţional |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tramvaie | 3594 | 3519 | 3122 | 2776 | 2937 | 2875 |
| Autobuze si microbuze | 6232 | 6338 | 6152 | 6003 | 6056 | 6575 |
| Troleibuze | 1296 | 1120 | 1030 | 991 | 1014 | 1076 |
| Metrou | 2554 | 2649 | 2507 | 2491 | 2453 | 2503 |
| Total | 13676 | 13626 | 12811 | 12261 | 12460 | 13029 |

## Caseta nr. XI.8.a

Utilizarea transpotului în comun la nivel naţional

- Volumul transportului public local de pasageri la nuvelul judeţului Mehedinţi

| Anul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasageri transportaţi - mii pasageri |
| Autobuze si microbuze | 2662,2 | 1589,8 | 1238,1 | 1003,0 | 762,8 |
|  | Parcursul pasagerilor - mii pasageri-km |
| Autobuze si microbuze | 19142,6 | 9692,8 | 7239,3 | 4508,8 | 2821,6 |

## Caseta nr. XI.8.b

Utilizarea transpotului în comun la nivelul judeţului Mehedinţi (mii pasageri)

XI.1.3.2. Transportul de mărfuri

- Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB

| Simbol: | RS/PIB% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | Index la valoarea din anul 2000, a valorii din anul curent pentru tone-kilometri raportat la PIB, exprimat în Euro la rata de schimb a anului 2000 |
| Nivel de agregare: | National |  |  |  |  |  |
| 2000=100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Romania | 148,5 | 113,0 | 105,2 | 102,6 | 108,3 | 111,3 |

## Caseta nr. XI.9

Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB

- Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri

| Simbol: | TMR% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | tkm |  |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | Naţional |  |  |  |  |
| (t-km %) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - feroviar | 19 | 19,4 | 23,5 | 28 | 24,2 | 21,9 |
| - rutier | 70,2 | 60 | 49,2 | 50,2 | 53,3 | 57,5 |
| - căi navigabile interioare | 10,8 | 20,6 | 27,2 | 21,7 | 22,5 | 20,7 |

## Caseta nr. XI.10

Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

XI.2 Factori care influenţeaza consumul

- Influenţele economice

    - Produsul intern brut (PIB) pe locuitor (lei)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 12463,20 | 15097,30 | 18530,90 | 17831,70 | 17752,80 |
| Mehedinti | 10767,60 | 12571,40 | 15769,50 | 14883,80 | 14884,10 |

## Caseta nr. XI.11.a

Produsul intern brut (PIB) pe locuitor (lei)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

- Venitul total mediu lunar pe o gospodărie in Lei (preţuri curente)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 1315,07 | 1529,64 | 1960,39 | 2067,69 | 2134,13 |

## Caseta nr. XI.11. b.

Venitul total mediu lunar pe o gospodărie in Lei (preţuri curente)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

- Castigul salarial mediu lunar  (lei)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 1776 | 1776 | 1829 | 1895 | 1973 |
| Mehedinti | 1757 | 1795 | 1774 | 1771 | 1874 |

## Caseta nr. XI.11.c

## Castigul salarial mediu lunar  (lei)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Se poate observa o creşterea atât a caştigului salarial mediu lunar cât şi a venitului total mediu lunar pe o gospodărie, factori ce contribuie la creşterea consumui.

- Influenţe demografice

# Populaţia după medii rezidenţiale la nuvelul judeţului Mehedinţi (număr persoane)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 299510 | 296890 | 294913 | 292774 | 290253 |
| Mediul urban | 152710 | 151457 | 149684 | 148732 | 147372 |
| Mediul rural | 146800 | 145433 | 145229 | 144042 | 142881 |

## Caseta nr. XI.12.a

## Populaţia după medii rezidenţiale, la nuvelul judeţului Mehedinţi (număr persoane)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## Structura populaţiei grupe de vârstă

## Caseta nr. XI.12.b

## Populația județului Mehedinți la 01 iulie, pe grupe de vârstă

Sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Mehedinți pentru Perioada 2014-2020

- Speranţa de viaţă

## Indicator prin prisma căruia se analizeaza gradul de dezvoltare la care a ajuns o societate, speranța de viață la naștere (sau durata medie a vieții) totală la nivelul județului, deși sub media regională, a crescut constant în perioada 2009-2013, de la 72,16 la 74,14 ani. Valorile sunt mai mari în mediul urban, față de mediul rural pe toată perioada de analiză. În același timp speranța de viață pentru femei este superioară celei pentru bărbați.

## Caseta nr. XI.12.c

## Speranța de viață la naștere- regiune și județ

Sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Mehedinți pentru Perioada 2014-2020

Se pot observa următoarele aspecte:

- Număr de locuitori în scădere, atât în mediul urban, cât și în mediul rural

- Densitatea populației în scădere

- Apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi societate

## Toţi aceşti factori pot contribui la scăderea consumului.

## Tehologia şi inovaţia

## Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra de afaceri totală (procente)

|  | 2006 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 21,1 | 9,4 | 14,9 |

## Caseta nr. XI.13.a

## Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra de afaceri totală (procente)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## Intreprinderi inovatoare care au introdus produse noi sau semnificativ îmbunătăţite (număr)

|  | 2006 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regiunea SUD-VEST OLTENIA | 209 | 117 | 124 |

## Caseta nr. XI.13.b

## Intreprinderi inovatoare care au introdus produse noi sau semnificativ îmbunătăţite (număr)

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## În anul 2010 se poate observa o creştere comparativ cu anul 2008 a cifrei  de afaceri din inovare ca % din cifra de afaceri totală precum şi a întreprinderilor inovatoare care au introdus produse noi sau semnificativ îmbunătăţite.

## Acesţi factori pot contribui la creşterea consumului.

## Influenţe sociale şi culturale

# Şomeri înregistraţi şi rata şomajului, la nivelul judeţului Mehedinţi

| Judeţul Mehedinţi Anii | Şomerii înregistraţi la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (număr persoane) | Rata şomajului (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Total | din care: Femei | Total | din care: Femei |
| 2009 | 17363 | 7126 | 13,9 | 12,0 |
| 2010 | 12219 | 4830 | 10,5 | 8,7 |
| 2011 | 11373 | 4723 | 9,7 | 8,4 |
| 2012 | 11445 | 4422 | 9,5 | 7,7 |
| 2013 | 12295 | 4731 | 10,5 | 8,5 |

## Caseta nr. XI.14.a

## Şomeri înregistraţi şi rata şomajului, la nivelul judeţului Mehedinţi

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## Caseta nr. XI.14.b

## Evoluția numărului mediu al beneficiarilor serviciilor cantinelor de ajutor social din județ

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## Caseta nr. XI.14. c

Evoluția procentului de beneficiari de ajutor social din total populație, la nivelul județului Mehedinţi

Sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Mehedinți pentru Perioada 2014-2020

Măsurarea sărăciei prin intermediul unor indicatori statistici arată, de altfel, că sărăcia în regiunea Sud Vest Oltenia are valori printre cele mai mari din țară. Statisticile publicate de EUROSTAT arată că, la nivelul anului 2013, România avea o pondere a populației aflate în riscul sărăciei, de 40,4 %, fiind depășită numai de Bulgaria cu 48.0%. La nivelul național, regiunea noastră se situează pe locul 3, cu 45,6% din populație în situație de sărăcie, după regiunea Sud-Est cu 53,4% și Nord-Est cu 48,9%. Acest procent alarmant este dat de faptul că o mare parte din populație nu muncește, ceea ce creează dezechilibre.

Acest factor poate contribui la scăderea consumului.

# Numărul şi activitatea muzeelor în perioada 2009-2013

| Judeţul Mehedinţi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muzee | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Vizitatori la muzee | 47724 | 40034 | 19839 | 18528 | 20563 |

## Caseta nr. XI.14. d

Număr vizitatori la muzee, la nivelul județului Mehedinţi

Sursa de informaţii: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

# Instituţii de spectacole şi concerte în perioada 2009-2013 (număr)

| Judeţul Mehedinţi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituţii de spectacole – total | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ansambluri artistice | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Spectacole şi concerte – total | 48 | 50 | 52 | 93 | 45 |
| Ansambluri artistice | 48 | 50 | 52 | 93 | 45 |
| Spectatori şi auditori în instituţii de spectacole | 20000 | 20000 | 68000 | 235000 | 107800 |
| Ansambluri artistice | 20000 | 20000 | 68000 | 235000 | 107800 |
| Personal angajat din instituţii de spectacole | - | - | 46 | 46 | 56 |

În anul 2013 se poate obserav o scăderea, comparativ cu anul 2012,  a spectacolelor şi concertelor susţinute şi impicit a spectatorilor şi auditorilor în instituţii de spectacole.

Acest factor poate contribui la scăderea consumului.

- Tipurile de consumatori

# Populaţia pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2014 (număr)

| Judeţul Mehedinţi | Total |  | Pe grupe de vârstă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anii |  | 0 - 14 ani | 15 - 59 ani | 60 ani şi peste |
| 2010 | 299510 | 43987 | 191275 | 64248 |
| 2011 | 296890 | 43080 | 189453 | 64357 |
| 2012 | 294913 | 42479 | 188075 | 64359 |
| 2013 | 292774 | 41605 | 186331 | 64838 |
| 2014 | 290253 | 40592 | 184537 | 65124 |

## Caseta nr. XI.14. e

Populaţia pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2014 (număr), la nivelul județului Mehedinţi

Având în vedere faptul că adulţii reprezintă categoria de consumatori cea mai numeroasă pe piaţă şi, la nuvelul judeţului Mehedinţi,  populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-59 ani reprezită populaţia majoritară, se poate considera că acest factor duce la creşterea consumului.

XI.3.Presiunile asupra mediului cauzte de consum

XI.3.1.Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

XI.3.1.2.Consumul de energie pe locuitor

Resursele de energie primară sunt purtătorii de energie primară: cărbune, ţiţei, lemne de foc, energie hidroelectică.

Consumul de energie primară se împarte în două categorii importante, şi anume:

- consumul de energie electrică

- consumul de energie termică.

Principalii consumatori de energie electrică sunt: industria, agricultura, silvicultura, pescuitul, transporturile, populaţia, alte activităţi, cum ar fi iluminatul public etc.

Consum de energie, pe locuitor (tone echivalent petrol/locuitor)

| Judeţ | Anul | Consum intern brut de energie (tep/loc.) | Consum final energetic (tep/loc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Industrie (inclusiv construcții) | Agricultură, silvicultură, pescuit | Transporturi | Rezidențial și alte activități |
| MEHEDINŢI | 2009 | 1,685 | 0,325 | 0,019 | 0,264 | 0,492 |
|  | 2010 | 1,720 | 0,347 | 0,019 | 0,252 | 0,505 |
|  | 2011 | 1,769 | 0,352 | 0,021 | 0,264 | 0,492 |
|  | 2012 | 1,737 | 0,339 | 0,025 | 0,267 | 0,504 |
|  | 2013 | 1,583 | 0,316 | 0,024 | 0,268 | 0,488 |

Graficul evolutiei consumului intern brut de energie (tep/loc)

Graficul evoluţiei consumului final energetic pe sectoare de activitate (tep/loc)

Datele au fost furnizate de Instituitul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Mehedinți

XI.3.2. Utilizarea materialelor

Consumul intern de materiale pe cap de locuitor

| Definiţie | Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile). DMC este egal cu DMI minus exporturile. Este important de subliniat faptul ca termenul „consum” aşa cum este folosit în DMC denotă „consumul aparent” şi nu „consumul final”. |
| --- | --- |
| Unitate de măsură | t/cap de locuitor |
| Scop | Mǎsoarǎ consumul intern de materiale pe cap de locuitor |
| Simbol | DMC/capita |
| Metoda de calcul | Se imparte cantitatea totala de materiale consumate intern la populatia Romaniei |
| Formula de calcul | DMC/nr. populatie |
| Date necesare | Extractia interna utilizata, importurile, exporturile, populatia |
| Surse de date | INS |
| Nivelul de agregare | Naţional |
| Alte informaţii | Obiectiv SNDD: Productie şi consum durabile Nivel national: 1 |

Consumul intern de materiale pe cap de locuitor (Domestic Material Consumption per Capita)

| Simbol: | DMC/capita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.M.: | t/cap de locuitor |  |  |  |
| Nivel de agregare: | national |  |  |  |  |
| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DMC/capita | 25,64 | 20,16 | 18,66 | 21,06 | 20,54 |

Graficul evoluției consumului intern de materiale

Datele au fost furnizate de Instituitul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Mehedinți

|  | Componentele consumului material intern (DMC) |
| --- | --- |

| Definiţie | Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile). Componentele DMC sunt: Intrarile directe de materiale (DMI) şi exportul de materiale. |
| --- | --- |
| Unitate de măsură | Tone |
| Scop | Asigura elementele de calcul a indicatorilor de decuplare privind utilizarea resurselor |
| Simbol | cDMC |
| Metoda de calcul | Se calculeaza Intrarile directe de materiale (DMI) ca suma a extracţiei internǎ utilizatǎ (DE) şi importul de materiale (Imp) din care se scade exportul de materiale (Exp) |
| Formula de calcul | DMC = DMI - Exp |
| Date necesare | Extractia interna utilizata, importurile, exporturile |
| Surse de date | INS |
| Nivelul de agregare | Naţional |
| Alte informaţii | Obiectiv SNDD: Productie şi consum durabile Nivel national: 3 |

| Componentele consumului material intern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (DMC (Domestic Material Consumption) components) |  |  |
| Simbol: | cDMC |  |  |  |  |
| U.M.: | tone |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | naţional |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DMI | 580.408.393 | 460.995.404 | 433.259.416 | 485.092.671 | 470.356.620 |
| Exp | 29.110.812 | 28.124.611 | 33.252.199 | 35.320.465 | 32.425.956 |
| DMC | 551.297.581 | 432.870.793 | 400.007.217 | 449.772.206 | 437.930.664 |

Graficul evoluției componentelor consumului material intern

Datele au fost furnizate de Instituitul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Mehedinți

Consumului intern de materiale, pe tipuri de materiale

| Definiţie | Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile). pe principalele categorii de materiale (resurse minerale, combustibili fosili, biomasă). |
| --- | --- |
| Unitate de măsură | tone |
| Scop | Asigura elementele de calcul a indicatorilor de decuplare privind utilizarea resurselor |
| Simbol | DMC |
| Metoda de calcul | Se calculeaza DMC pentru biomasa, minerale si combustibili |
| Formula de calcul | DMC = DMI – Exp |
| Date necesare | extracţia internǎ utilizatǎ pentru: combustibili, minerale, biomasa; importul si exportul de materiale pentru combustibili, minerale, biomasa |
| Surse de date | INS |
| Nivelul de agregare | Naţional |
| Alte informaţii | Obiectiv SNDD: Productie şi consum durabile Nivel national: 3 |

| Consumul intern de materiale, pe tipuri de materiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Domestic Material Consumption by Type of Material) |  |  |  |
| Simbol: | DMC |  |  |  |  |
| U.M.: | tone |  |  |  |  |
| Nivel de agregare: | naţional |  |  |  |  |
| AN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Consum material intern din care | 551297581,35 | 432870793,12 | 400007216,66 | 449772206,14 | 437930664,11 |
| Combustibili | 61404512,29 | 54190738,76 | 52595878,85 | 58229718,37 | 56554443,14 |
| Minerale | 426408565,08 | 320418981,2 | 290987904,5 | 325038832,8 | 328138328,7 |
| Biomasa | 62419596,98 | 57213366,18 | 55648141,28 | 65912872,93 | 52558560,29 |
| Deseuri si altele | 1064907,00 | 1047707 | 775292 | 590782 | 679332 |

Datele au fost furnizate de Instituitul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Mehedinți

XI.4 Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul

B. Alte date și informații specifice

În data de 10 aprilie 2014, la Hotel Clipa, localitatea Drobeta Turnu Severin a avut loc Seminarul de informare, constientizare şi instruire din cadrul proiectului "Studiu privind modalităţile de promovare la nivel naţional a sistemului Uniunii Europene (UE) de management de mediu si audit (EMAS) si de încurajare a participării voluntare a organizaţiilor în cadrul EMAS conform legislaţiei europene în domeniul EMAS şi a schemei comunitare de acordare a etichetei UE ecologice, asumate prin preluarea Regulamentului Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 66/2010 din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică".

Seminarul a fost organizat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării şi au fost prezentate avantajele şi beneficiile pe termen lung aduse de aceste facilităţi, creşterea competitivităţii pe piaţa europeană a organizaţiilor care obţin înregistrarea EMAS, respectiv a serviciilor şi produselor pentru care se acordă Etichta UE Ecologică.

La seminar au participat 35 operatori economici care desfaşoară activităţi în domeniul turismului pe raza judeţului Mehedinţi.