Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### LUNA  IANUARIE 2017

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

# Reţeaua  manuală monitorizează urmatoarele  noxe atmosferice :

# Precipitaţiile  sunt monitorizate în următoarele puncte:

# APM Mehedinţi

# Staţia  meteo Dr. Tr Severin

- DSV Halânga

Pulberile sedimentabile sunt monitorizate în următoarele puncte :

# APM  Mehedinţi

- Staţia Meteo Dr.Tr. Severin

- DSV Halânga

# REŢEAUA DE MONITORIZARE A NOXELOR ATMOSFERICE

DROBETA TURNU SEVERIN

Legendă

- A.P.M.  Mehedinţi

- DSV Halânga

- Staţia Meteo Dr.Tr. Severin

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxlună

| Nr. crt. | Punct prelevare | ian 2017 (g/mpxluna) | dec 2016 (g/mpxluna) | CMA (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APM Mehedinţi | 2.67 | 3.16 | 17 |
| 2. | Meteo Dr.Tr. Severin | 3.26 | 3.84 | 17 |
| 3. | DSV Halânga | 7.23 | 7.57 | 17 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

În raport cu luna precedentă valorile pulberilor sedimentabile au fost mai mici în toate  punctele de control   APM Mehedinţi,  DSV Halânga , meteo Dr.Tr. Severin şi toate  se  încadrează în CMA =17 g/m2 x lună .

Precipitaţii

| Punct prelevare | APM Mehedinţi | APM Mehedinţi | Meteo Tr Severin | Meteo Tr Severin | DSV Halânga | DSV Halânga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | nov 2016 | ian 2017 | nov 2016 | ian 2017 | nov 2016 | ian 2017 |
| Cantitate | 58.08 | 19.11 | 53.24 | 8.87 | 64.71 | 12.58 |
| pH | 6.99 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | 6.93 | 6.93 |
| N_NH4 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare precipitaţii

În raport cu luna anterioară s-au înregistrat cantităţi mai mici de precipitaţii pentru toate   punctele de control: APM Mehedinţi, meteo.Tr. Severin. DSV Halânga

În raport cu luna anterioară valorile pH-ului  au crescut  ȋn punctele  de control  :APM  Mehedinţi, meteo Tr. Severin şi valoarea s-a menţinut ȋn punctul DSV Halânga.

În raport cu luna anterioară valorile N_NH4 au scăzut  ȋn  punctele  de control  APM  Mehedinţi ,DSV Halânga, iar ȋn punctual meteo Tr. Severin valoarea a crescut.

Situaţia  poluării  sonore

Activitatea  de  monitorizare   a  nivelului  de  zgomot, a  APM- Mehedinţi, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  15 puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului.

| Nr crt | Puncte expertizate | Val. medii dec. 2016 (dB) | Val. medii ian 2017 (dB) | Limita admisa (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrica de confecţii | 70.4 | 73.7 | 70 |
| 2. | Celrom -Sens giratoriu | 69.9 | 71.2 | 65 |
| 3. | Podul Gruii | 70.7 | 69.5 | 65 |
| 4. | Crihala ( St. Peco ) | 68 | 66.7 | 65 |
| 5. | Crihala-Splai | 69.3 | 67.9 | 65 |
| 6. | Aluniş ( St. Auto ) | 66.8 | 69 | 70 |
| 7. | PECO (Calea Timişoarei) | 72.3 | 70.2 | 70 |
| 8. | B-dul Carol | 66.3 | 66.9 | 65 |
| 9. | Limita SC PLYWOOD | 53.3 | 58 | 65 |
| 10. | Piata CRIHALA | 51.8 | 52.8 | 65 |
| 11. | SCOALA NR. 9 | 63.7 | 63.2 | 75 |
| 12. | Gradinita nr. 7 | 61 | 61.7 | 75 |
| 13. | Parc ROZE | 49.1 | 51.6 | 50 |
| 14. | Zona Casa Tineretului | 49.9 | 53.2 | 50 |
| 15. | Parc Crihala | 50.3 | 55.5 | 50 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot  (dB )

Se  observă  o  tendinţă de creştere  uşoară  a nivelului  de  zgomot faţă de luna anterioară  în zonele dens populate , menţinându-se  în continuare, o  alură  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu Severin.

Aceste  măsurători  au condus la concluzia că există  puncte unde nivelul de zgomot  este  uşor depăşit, de exemplu : Fabrica de confecţii (73.7dB),   Celrom -sens giratoriu (71.2 dB),  Podul Gruii (69.5 dB) , Crihala - St. Peco (66.7 dB),  Crihala-Splai (  67.9dB ), ,,etc

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

S-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- Aer

- Aerosli atmosferici

- Depuneri atmosferice totale

- Apă

- Apa freatică

- Apã brutã – Dunărea

- Debitul dozei gama absorbite în aer

- Sol necultivat

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunii curente şi a celei anterioare.

Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 4.3 | 10.7 |
| dec 2016 | 3.9 | 8.4 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Faţă de luna anterioară , atât valoarea medie a  aerosolilor  atmosferici cât şi cea  maximă  au crescut şi valorile se află sub nivelul de atenţionare de 10 Bq/mc cu excepţia valorii maxime din data de 02.01.2017.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 3.1 | 7.1 |
| dec 2016 | 2.6 | 5.5 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

Faţă de luna anterioară , atât valoarea medie a  aerosolilor  atmosferici cât şi cea  maximă  au crescut şi valorile se află sub nivelul de atenţionare de 10 Bq/mc.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  este prezentat în valori medii şi maxime în tabelul de mai jos.

.Unitatea de măsură este Bq /mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 1.2 | 3.0 |
| dec 2016 | 0.9 | 1.9 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Se observă că atât valoarea  maximă a  depunerilor  atmosferice   cât şi cea medie  au crescut faţă de luna anterioară  , ambele se află sub nivelul de atenţionare de 200 Bq/mc.

#### Apa de suprafaţă

In tabel sunt prezentate valorile medii şi maxime lunare ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă (fluviul Dunărea).

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 0.40 | 1.10 |
| dec 2016 | 0.34 | 0.80 |

Tabel cu valorile radioactivităţii apei de suprafaţă

Se observă că valorile  medie şi maximă  ale radioactivităţii beta globale pentru apa de suprafaţă   au crescut  faţă de luna anterioară şi nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 2 Bq/l

Unitatea de măsură pentru apa de suprafaţă este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 0.104 | 0.136 |
| dec 2016 | 0.104 | 0.128 |

Tabel cu valorile dozei  gamma absorbite în aer

Se observă că valoarea  medie a  dozei gamma absorbite si-a menţinut valoarea iar cea  maximă a crescut faţă de luna anterioară .

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0,250 microGy/h.

Sol necultivat

Pentru întocmirea tabelelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea  probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu (s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţă scurtă).

Probele de sol necultivat au fost prelevate din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat)

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ian 2017 | 248.8 | 292.0 |
| dec 2016 | 292.2 | 447.7 |

Tabel cu solul necultivat , ( Bq/kg sol uscat)

Faţă de luna anterioară valorile maximă şi medie ale radioactivităţii  artificiale  beta globale    pentru solul necultivat au scăzut .

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI  ÎN LUNA IANUARIE  2016

APM  Mehedinţi are o staţie automată de tip industrial care evaluează influenţa traficului asupra calităţii aerului.

Staţia automată fixă este amplasată în Dr. Tr. Severin ,strada Băile Romane nr 3

Poluanţii monitorizati au fost : dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NOx) , monoxidul de carbon (CO) , ozonul (O3) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară),etc.

Analizorul  care monitorizează  benzenul cu derivatii lui ( BTX)-def din data de 07.01.2017Analizoarele  care monitorizează  PM 10 ,H2S– defecte.

INDICII GENERALI DE CALITATE A AERULUI

LA STAŢIA AUTOMATĂ FIXĂ

Indicii generali de calitate a aerului la staţia automată fixă MH1  au fost stabiliţi pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2) ,dioxid de azot (NO2) , monoxid de carbon (CO) , ozon (O3) şi  au variat ȋntre 2 (foarte bun) şi 3 (bun).

DIOXIDUL DE SULF (SO2 )

În cazul dioxidului de sulf, poluant atmosferic ,sursa majoră este emisia provenită din arderea cărbunelui în cadrul termocentralelor.

Concentraţiile emisiilor de  dioxid de sulf işi menţin aproximativ aceleasi valori pe parcursul intregii luni.

Pe perioada monitorizată, la staţia fixă automată  concentraţiile  dioxidului de sulf nu au depăşit valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane şi pentru protecţia ecosistemelor, prevăzute în legea nr 104/2011.

Valoarea maximă ȋnregistrată a fost  60.1 μg/m3 ȋn data de 19.01.2017, iar media lunii a fost de 13.5 μg/m3.

DIOXIDUL DE AZOT ( NO2 )

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de procesele de ardere din industria  energetică, instalaţii de ardere neindustriale şi din trafic, ponderea importanţei acestuia crescând uşor în ultima vreme.

Nu s-au ȋnregistrat depăşiri ale valorii limită  conform Legii nr. 104/2011  .

Valoarea maximă inregistrată a fost  61.3 μg/m3 ȋn data de 04.01.2017, iar media lunii  fost de 13.7 μg/m3.

MONOXIDUL DE CARBON (CO)

Monoxidul de carbon are drept surse: procesele de arderi incomplete a combustibililor fosili şi traficul rutier.

Valoarea maximă  orară ȋnregistrată a fost  4.12 mg/m3 ȋn data de 04.01.2017,  media lunară a fost de 0.70 mg/m3.

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 2.41 mg/ m3 ȋn data de 02.01.2017 , sub valoarea   limită pentru sanătatea umană (10 mg/m3 ) calculată ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore.

# OZONUL

# Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Ozonul este de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiaţiile ultraviolete, protejând astfel viaţa pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);

- troposferic, poluant secundar cu acţiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).

Ozonul troposferic este deosebit de toxic şi constituie poluantul principal al atmosferei ţărilor şi oraşelor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din

activităţi industriale şi trafic rutier.

Concentraţiile ozonului  s-au ȋncadrat  în concentraţia maxim zilnică  a mediilor pe 8 ore, conform legii nr 104 /2011 (120 µg/m3).

Concentraţia maximă  orară  ȋnregistrată a fost de 117.72 µg/ m3 ȋn data de 22.01.2017 , media lunii a fost  51.61 µg/ m3 .

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 108 µg/ m3 ȋn data de 22.01.2017.

BENZEN

Benzenul este obținut din compușii bogați în carbon care suferă o ardere incompletă.

Incepând cu data de 07.01.2017 -analizorul nu a mai functionat la parametrii optimi.

Valoarea maximă inregistrată a fost  12.04 μg/m3 ȋn data de 04.01.2017, iar media lunii a fost de 3.71 μg/m3.

PULBERI  IN  SUSPENSIE -  FRACTIA  PM10 gravimetric

Sursele de poluare atmosferică cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt sau antropice: procesele de producţie, arderile din sectorul energetic, şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sistemele de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice,  adsorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi).

Concentraţia maximă a fost de  67.4 μg/m3 ȋnregistrându-se ȋn data de 28.01.2017 iar media lunii a fost 43.96 μg/m3 .

Nu s-au ȋnregistrat  depăşiri  ale  valorii limită  conform Legii nr. 104/2011

PULBERI  IN  SUSPENSIE -  FRACTIA  PM 2.5 gravimetric

S-au efectuat doar măsurări gravimetrice, iar rezultatele sunt prezentate ȋn graficul de mai jos:

Concentraţia maximă zilnică a fost de  39.5  μg/m3 ȋnregistrându-se ȋn data de 29.01.2017, media lunii a fost  29.54 μg/m3 .

DIRECTOR  EXECUTIV

Ing. Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

ŞEF  SERVICIU  M & L                                                                 Intocmit ,

Ing. Mihaela GRIGORE                                                    Ing . Carmen CĂPRESCU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  Mehedinţi

Strada Băile Romane nr.3,Drobeta Turnu Severin,cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel... 0252.320.396;Fax. 0

# Text boxes

PUNCT PRELEVARE pulberi  sedim

SEDIMENTABILE

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

2

PUNCT PRELEVARE         pulberi sedim

3

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

PUNCT PRELEVARE pulberi sedim

1

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

STATIE FIXA AUTOMATA MH1