BORDEROU

1. REZUMAT NETEHNIC......................................................................................................................................

2. TEHNICI DE MANAGEMENT............................................................................................................................

2.1. Sistemul de management...............................................................................................................................

Informaţii suplimentare........................................................................................................................

3. INTRARI DE MATERII PRIME..........................................................................................................................

3.1. Selectarea materiilor prime............................................................................................................................

3.2. Cerintele BAT................................................................................................................................................

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utlilizarii materiilor prime)............................................

3.4. Utilizarea apei...............................................................................................................................................

3.4.1 Consumul de apa.......................................................................................................................................

3.4.2 Cerintele BAT pentru utilizarea apei...........................................................................................................

3.4.2.1 Sistemele de canalizare............................................................................................................................

3.4.2.2 Recircularea apei....................................................................................................................................

3.4.2.3 Alte tehnici de minimizare.......................................................................................................................

3.4.2.4 Apa utilizata la spalare...........................................................................................................................

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI.........................................................................................................................

4.1 Inventarul proceselor....................................................................................................................................

4.2 Descrierea proceselor...................................................................................................................................

4.3 Inventarul iesirilor (produselor).....................................................................................................................

4.4 Inventarul iesirilor (deseurilor)......................................................................................................................

4.5 Diagramele elementelor principale ale instalatiei.........................................................................................

4.6 Sistemul de exploatare.................................................................................................................................

4.6.1 Conditii anormale.......................................................................................................................................

4.7 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare....................................................................................

4.8 Cerinte caracteristice BAT............................................................................................................................

4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului..............................................................

4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta...........................................................................................................................................

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII...............................................................................................................

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer.......................................................................................

5.2 Protectia muncii si sanatatea publica...........................................................................................................

5.3 Echipamente de depoluare..........................................................................................................................

5.4 Studii de referinta.........................................................................................................................................

5.5 COV.............................................................................................................................................................

5.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV.......................................................................................

5.7. Eliminarea penei de abur............................................................................................................................

5.8. Minimizarea emisiilor fugitive in aer............................................................................................................

5.8.1. Studii........................................................................................................................................................

5.8.2 Pulberi si fum............................................................................................................................................

5.8.3 COV..........................................................................................................................................................

5.8.4 Sisteme de ventilare.................................................................................................................................

5.9 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare.............................................

5.9.1 Sursele de emisie......................................................................................................................................

5.9.2 Minimizare................................................................................................................................................

5.9.3 Separarea apei meteorice........................................................................................................................

5.9.4 Justificare..................................................................................................................................................

5.9.4.1.Studii.............................................................................................................................................................

5.9.5 Compoziţia efluentului..............................................................................................................................

5.9.6 Studii.........................................................................................................................................................

5.9.7 Toxicitate..................................................................................................................................................

5.9.8 Reducerea CBO.......................................................................................................................................

5.9.9 Eficienta statiei de epurare orasenesti.....................................................................................................

5.9.10 By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti.................................................

5.9.11 Rezervoare tampon.................................................................................................................................

5.9.12 Epurarea pe amplasament......................................................................................................................

5.10. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana.......................................................

5.10.1 Informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza........................................................................

5.10.2 Structuri subterane...................................................................................................................................

5.10.3 Acoperiri izolante......................................................................................................................................

5.10.4 Zone de poluare potentiala.......................................................................................................................

5.10.5 Cuve de retentie.......................................................................................................................................

5.10.6 Alte riscuri asupra solului.........................................................................................................................

5.11 Emisii in ape subterane...............................................................................................................................

5.11.1 Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din

instalatie, in apa subterana?................................................................................................................................

5.11.2 Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si

al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase.

5.12 Miros..............................................................................................................................................................

5.12.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros.........................................................................................

5.12.2 Receptori.....................................................................................................................................................

5.12.3 Surse/emisii Nesemnificative.......................................................................................................................

5.12. 3.1 Surse de mirosuri.....................................................................................................................................

5.12.4 .Declaratie privind managementul mirosurilor..............................................................................................

5.13 Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT.............................

6.MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR.............................................................................................

6.1. Surse de deseuri...............................................................................................................................................

6.2 Evidenta deseurilor.............................................................................................................................................

6.3 Zone de depozitare.............................................................................................................................................

6.4 Cerinte speciale de depozitare............................................................................................................................

6.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)...............................................................................................

6.6 Recuperarea sau eliminarea deseurilor...............................................................................................................

6.7 Deseuri de ambalaje............................................................................................................................................

7. ENERGIE...................................................................................................................................................................

7.1  Cerinte energetice de baza.................................................................................................................................

7.1.1 Consumul de energie........................................................................................................................................

7.1.2 Energie specifica...............................................................................................................................................

7.1.3. Intretinere.........................................................................................................................................................

7.2. Masuri tehnice.....................................................................................................................................................

7.2.1 Masuri de service al cladirilor............................................................................................................................

7.3. Eficienta Energetica............................................................................................................................................

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica.............................................................................................

7.4. Alternative de furnizare a energiei.......................................................................................................................

8. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR.............................................................................................................

8.1. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO..................................................................................................................................................................

8.2. Plan de management al accidentelor..................................................................................................................

8.3 Tehnici..................................................................................................................................................................

9. ZGOMOT SI VIBRATII...........................................................................................................................................

9.1 Receptori..............................................................................................................................................................

9.2 Surse de zgomot..................................................................................................................................................

9.3 Studii privind masurarea zgomotului in mediu......................................................................................................

9.4 Intretinere.............................................................................................................................................................

9.5 Limite....................................................................................................................................................................

9.6 Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat.................................................

10. MONITORIZARE..................................................................................................................................................

10.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer........................................................................................................

10.2 Monitorizarea emisiilor in apa.............................................................................................................................

10.2.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa.....................................................................................................

10.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana.......................................................................................

10.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare...........................................................................

10.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor................................................................................................................

10.6 Monitorizarea mediului.......................................................................................................................................

10.6.1 Contributia la poluarea mediului ambiant.......................................................................................................

10.6.2 Monitorizarea impactului.................................................................................................................................

10.7 Monitorizarea variabilelor de proces...................................................................................................................

10.8. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala......................................................................................

11. DEZAFECTARE...................................................................................................................................................

11.3 Structuri subterane.............................................................................................................................................

11.4 Structuri supraterane..........................................................................................................................................

11.5 Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)....................................................................................................

11.6 Depozite de deseuri...........................................................................................................................................

11.7 Zone din care se preleveaza probe....................................................................................................................

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA.................................................

12.1 Sinergii...............................................................................................................................................................

12.2 Selectarea amplasamentului..............................................................................................................................

13. LIMITELE DE EMISIE..........................................................................................................................................

13.1. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei...........................................................................................

13.2 Evacuari in reteaua de canalizare proprie..........................................................................................................

13.3 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie).......................................................................................................................................................................

14. IMPACT................................................................................................................................................................

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului..................................................................................................

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.....................................................

14.2.11dentificarea receporilor importanti si sensibili................................................................................................

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.......................................................................

14.3.1 Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor......................................................................................................

14.4 Managementul deseurilor...................................................................................................................................

14.5 Habitate speciale................................................................................................................................................

15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE.............................................

- REZUMAT NETEHNIC

- Descriere

SC Brantner Servicii Ecologice SRL este administratorul depozitului ecologic de deseuri nepericuloase, in

baza contractului de delegare a gestiunii deseurilor incheiat cu Consiliul Local  al mun. Drobeta Turnu Severin in anul 2008

Extinderea depozitului ecologic de deseuri din sat Halanga, comuna Izvoru Barzii, judetul Mehedinti cu inca un modul de depozitare, face necesara revizuirea autorizatiei de mediu .

Suprafata noului modul de depozitare a deseurilor este de 21 000 mp.

Suprafata totala ocupata de depozitul conform pentru deseuri menajere este de 20 ha, din care suprafata totala executata in prima faza de constructie insumeaza cca. 70 700 mp, din care cca. 32 800 mp reprezinta lucrari de infrastructura ( drumuri de exploatare, zona de receptie cu pod-bascula/cintar, sistem de epurare a levigatului, etc)

Proiectul are in vedere o activitate complexa, care va avea ca rezultat un management bun al deseurilor solide municipale.

Depozitul ecologic de deseuri menajere  se afla la cca.1,5 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, pe directia nord-est, in apropierea localitatilor Dudasu Cernetului si Halanga.

Depozitul ecologic judetean pentru deseuri menajere a fost pus in functiune in anul 2009 si deserveste intregul judet Mehedinti, fiind admise pentru depozitare finala deseuri municipale provenite atat din municipiul  Drobeta Turnu Severin cat si din toate localitatile judetului Mehedinti. Este un depozit de deseuri ecologic, conform cu prevederile legale de constructie si operare a depozitelor de deseuri nepericuloase, in care sunt depozitate deseuri menajere si asimilabile acestora, precum si alte deseuri nepericuloase.

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care s-a realizat depozitul apartine Consiliului Local Izvorul Barzii, fiind situat in sat Halanga, com Izvorul Barzii, jud Mehedinti.Din punct de vedere juridic, terenul a fost concesionat firmei SC Brantner Servicii Ecologice SRL de catre Consiliul Local Dr Tr Severin, conform contractului de concesiune.

Structural, proiectul are urmatoarele componente:

• Incinta de depozitare a deseurilor;

• Instalatie pentru captarea si tratarea biogazului, respectiv pentru producerea de energie electrica sau arderea in facla.

- Instalatie pentru epurarea apelor uzate rezultate din depozitare ( levigat)

Proiectul va fi implementat in mai multe etape.

Depozitul propriu-zis este prevazut a avea in total 3 module, fiecare modul avand 2 compartimente de depozitare, astfel:

- modulul 1 compartimentul  (1A) pe suprafata in baza de 16.800 mp- actualmente aflat in operare si  care se apropie de capacitatea finala de depozitare;

- modulul 1 compartimentul  (1B) cu depozitarea deseurilor pe suprafata de 21.100 mp- noul modul care va fi dat in folosinta;

- modulul 2 si 3,care vor fi realizate in viitor si care vor ocupa restul suprafetei de 20 ha.

Caracteristici generale ale depozitului:

-	Capacitatea finala: 1.600.000mc;

-	Nr module proiectate: 3;

-	Suprafata totala: aprox 20ha, executate: lucrari de infrastructura(cca 3,28ha), modulul 1/A (cca 1,68ha) si modulul 1/B, (cca 2,11ha) .

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele lucrari:

• Depozitul propriu-zis - modulul 1A- actualmente aflat in operare si  care va atinge capacitatea finala de depozitare, urmand a fi inchis

- Depozitul propriu zis – modului 1 B – construit conform prevederilor de proiectare impuse de Ordinul 757/2004, HG 349/2005, a recomandarilor Directivei 199/31/EC si  finalizat in anul 2016

- Extinderea capacitatii statiei de epurare a apelor uzate rezultate din depozitarea deseurilor – levigat , in vederea asigurarii conditiilor de evacuare a apelor in cursul de suprafata aflat in vecinatatea depozitului –in raul Topolnita

• Aria de servicii

• Lucrari pentru protectia mediului

Descrierea lucrarilor:

Depozit propriu-zis – modulul 1, zona 1/A si zona 1B cuprinde:

- Terasamente

- Etansare

- Drenaj

Suprafata totala executata in prima faza de constructie insumeaza cca. 70 700 mp, din care cca. 32 800 mp reprezinta lucrari de infrastructura ( drumuri de exploatare, zona de receptie cu pod-bascula/cintar, sistem de epurare a levigatului, etc). Suprafata profilata a deponeului in zona I/B insumeaza cca. 21 100 mp. Suprafata I/A a deponeului, destinata depozitarii deseurilor( cu sistem de etansare) este de cca. 16 800 mp.

Metoda de depozitare a deseurilor periculoase este – depozitare pe suprafata – prin descarcarea si compactarea deseurilor , urmata de acoperirea periodica cu material inert ( pamant sau deseuri provenite din constructii si demolari )

Operatiunile de nivelare, modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul compartimentului de depozitare se face cu utilajele proprii ale depozitului.

Aria de servicii

- Cladirea  administrativa

- Drum de acces

- Drumuri exploatare

- Pod- bascula/cantar

- Alimentare cu apa

- Alimentare cu energie electrica

- Evacuarea apelor de suprafata si a apelor uzate

- Colectarea si stocarea levigatului

- Epurarea levigatului

- Platforma spalare roti

- Cisterna alimentare combustibil-motorina

- Imprejmuire, etc.

Lucrări de protecţia mediului

- Bazin colector pentru levigat

- Camin proba pentru apa tratata (permeat)

- Camin colector concentrat

- Bazin apa pluviala

- Statie pentru tratarea levigatului

- Statie epurare ape menajere

- Imprejmuire

- Canale de garda si reprofilare canale existente

Depozitul s-a realizat in concordanta cu legislatia nationala in vigoare care prevede: sistem de etansare pentru baza depozitului, colectarea levigatului si a biogazului, exploatarea in sistem de celule cu acoperire intermediara, tratarea levigatului printr-o statie de epurare cu osmoza inversa.

Depozitul ecologic de deseuri functioneaza in baza Autorizatiei Integrate de Mediu nr.62/20.06.2011 emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova si Revizuita la data de 15.01.2014 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Valabilitatea Autorizatiei Integrate de Mediu este pana la data de 20.06.2021.

- TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) -daca da, indicati aici numerele de certificare/inregistrare | SC Brantner Servicii Ecologice SRL are implementat sistemul integrat de management calitate -mediu, SSM si detine urmatoarele certificate: -Certificare SR EN ISO 9001:2008 -Certificare SR EN ISO 14001:2005 de către Societatea Română pentru certificare ROCERT nr. 615/1/1/2 -Certificare OHSAS 18001:2008 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Punct de lucru Drobeta Turnu Severin |
|  |  |  | Documentul de | Responsabilitati |
|  |  |  | referinta sau data | Prezentati ce post |
|  | Cerinta caracteristica BAT | Da /Nu | pana la care sistemele vor fi aplicabile (valabile) | sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta | Da | Certificat ISO 14001 | RMI |
|  | oficial? |  | Valabil pana la data de 21.07.2011 Cod PC-5.3. Politica de mediu |  |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Fisele tehnice si instructiunile de functionare si intretinere a utilajelor de catre distribuitori | Director tehnic |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Registre de intretinere si revizie | Director tehnic |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Nu | - | - |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Procedură de sistem 03(PS) | RMI |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | Da | PM 26 Program de mediu | RMI |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a | Da | Recomandari ce rezulta din Evaluarea de impact de mediu | RMI |
|  | poluarilor accidentale? |  |  |  |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA, listati indicatorii principali folositi |  | APA si SOL -Materii in suspensie; - Nitrati; -Metale si compusi metalici; - pH; - Nitrati; | RMI |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; cuprinde urmatoarele elemente: • constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; • constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; • constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; • prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; • constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Procedură operaţională 08 Competenţă,conştientizare,instruire | RMI (Reprezentant Management Integrat) |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fişele de post | Şef DJRU |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Nu | --- | --- |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Procedură de sistem 22 | RMI |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedură de sistem 23 | RMI |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | PS 19 Auditul intern Management Integrat | Echipa de audit RMI |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Plan de audit şi raport de audit | RMI |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane nerelevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | PO 07 Analiza efectuată de management Reprezentant Management Integrat | Director, RMI |
| 17 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Procedură operaţională | Director |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: | Da | PS 03 Aspecte de mediu | Responsabil Mediu |
|  | • controlul modificarii procesului in instalatie; | Da | PS 17 Monitorizare şi măsurare | RMI |

|  | • proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | • aprobarea de capital; | Da | Adunarea Generală a Acţionarilor | Administrator Unic |
|  | • alocarea de resurse; |  |  |  |
|  | • planificarea si programarea; | Da | Programul de management calitate- mediu | Responsabil Sistem de mamagement integrat calitate –mediu |
|  | • includerea aspectelor de mediu in | Da | PS 03 Aspecte de mediu | Responsabil Mediu |
|  | procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  | • politica de achizitii; | Da | PO 11 Aprovizionare | Şef birou aprovizionare |
|  | • evidente contabile pentru costurile de |  |  |  |
|  | mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | BVC | Director Economic |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru; • informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | Da | Prin SAL 1,2 şi 3 către Autoritatea Naţională de Reglementare | RMI |
|  | • eficienta sistemului de management |  |  |  |
|  | fata de obiectivele si scopurile | Da | Program- ţinte anual | Director-RMI |
|  | companiei si imbunatatirile viitoare |  |  |  |
|  | planificate. |  |  |  |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Raportare lunară cantităţi deşeuri | Responsabil Mediu |

Informatii suplimentare

| Cerinta caracteristica BAT | Unde este pastrata? | Cum se identifica? | Cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si |  |  |  |
| Registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente | Birou Management Integrat | Prin codificare alfanumerică | Reprezentant Management Integrat |
| ale sistemului dvs. de management dati informatiile |  |  |  |
| solicitate; |  |  |  |
| Politici | Analiza de | Dosar | RMI |
|  | Management | implementare ISO 14001 |  |
| Responsabilitati | Organigrama | Dosar implementare ISO 14001 | RMI |
| Tinte | Programul de | Analiza de | RMI |
|  | management de mediu anual | management |  |
| Evidentele de intretinere | Registrele cu | Dosar cu evidenta | Responsabil |
|  | Urmarirea | tuturor | Instalatie |
|  | activitatilor de | controalelor, |  |
|  | intretinere si | interventiilor si |  |
|  | reparatii pentru fiecare instalatie si | reparatiilor asupra instalatiilor |  |
|  | Utilaj |  |  |
| Registrele de monitorizare | Evidente scrise si | Dosare evidente | Responsabil |
|  | Evidente | sistem de | protectia mediului |
|  | electronice - | monitorizare |  |
|  | departamentul managementul calitatii mediului |  |  |
| Rezultatele auditurilor | Rapoartele | Dosar | Responsabil |
|  | Auditurilor | Managementul calitate - mediu | management mediu |
| Rezultatele revizuirilor | Rapoarte de | Dosar | Responsabil |
|  | actiuni corective | Managementul calitate - mediu | management mediu |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Registre cu evidenta sesizarilor privind protectia mediului | Dosar cu toate evidentele sesizarilor | Asistent manager |
| Evidentele privind instruirile | Registre cu | Dosar cu evidenta | Responsabili de |
|  | Evidenta | instruirilor | proces pe sectii |
|  | Instruirilor |  |  |

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime

Instalatia proiectata are scopul de a asigura spatiul de depozitare finala pentru deseurile menajere si asimilabile colectate din municipiul Dr Tr Severin si toate celelalte localitati ale judetului Mehedinti.

Pentru a asigura desfasurarea activitatii in instalatie vor fi necesare resurse de energie pentru:

• Instalatii electrice de iluminat si forta, utilaje tehnologice cu montaj (pompe) - energie electrica

• Utilaje terasiere si masini de transport - motorina

Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

| Productia | Resurse folosite in scopul asigurarii productiei |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitate anuala | Denumirea | Cantitate anuala | Furnizor |
| Deseuri menajere depozitate | 60.000 to | Motorina | 99 to | Statii Peco |
|  |  | Energie electrica | 2.600 kw | CEZ Distributie |

In procesul tehnologic de depozitare a deseurilor menajere nu vor fi folositi reactivi chimici sau de alta natura.

Singurii reactivi chimici sunt folositi la statia de epurare monobloc cu osmoza inversa. Acestia sunt:

- agent de curatare Cleaner A care este o solutie diluata de 2 - 5% NaOH

- acid sulfuric pentru reglarea pH-ului levigatului.

Din procesul de productie nu rezulta substante sau preparate chimice.

Informaţii despre materii prime si despre substanţele sau preparatele chimice

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala /existenta in stoc | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preapratelor Chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie -periculoasa sau nepericuloasa (N/P) | Periculozitate | Fraze de risc |
| Acid sulfuric | 57600 l/an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Coroziv (C) R35/50 |
| Agent de curatare Cleaner A | 9510 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |
| Agent de curatare Cleaner C | 810 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |

3.2. Cerintele BAT

Nu este cazul deoarece

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utlilizarii materiilor prime)

Ne este cazul deoarece materiile prime folosite se achizitioneaza in cantitati suficiente derularii activitatii , astfel incat sa se evite formarea de stocuri.

Acoperirea cu material inert  a corpului depozitului de deseuri  se face cu precadere in sezonul cald pentru impiedicarea propagarii mirosurilor. Altfel, o cantitate prea mare de material inert distribuita pe corpul depozitului ar duce la reducerea spatiului de depozitare si ar reduce considerabil producerea de gaz metan.

3.4. Utilizarea apei

3.4.1 Consumul de apa

| Sursa de alimentare | Volum de apa | Utilizari pe faze ale | % de | % apa reintrodusa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cu apa (de ex. rau, | captat (m3/an) | Procesului | recircularea apei | de la statia de |
| ape subterane, retea urbana) |  |  | pe faze ale procesului | epurare in proces pentru faza respectiva |
|  |  | - pentru consum |  |  |
|  |  | - grupuri sanitare si |  |  |
| Reteaua orasului prin conducta Dn50, bransament contorizat | 999 | dusuri |  |  |
|  |  | - apa pentru spalat rotile autogunoierelor |  |  |
|  |  | - hidrant pentru incendiu |  |  |

Alimentarea cu apa se face din reteaua centralizata administrata de SC SECOM SA , in baza contractului nr.382 din 05.03.2007 privind asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa , incheiat pe perioada nedeterminata. Volumul zilnic maxim de apa captata prin bransament cu Dn 50 mm este de 6,59 mc/zi (0,23 l/s)

Reteaua de alimentare cu apa (anexa)

3.4.2 Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

Depozitului conform pentru deseuri nepericuloase din localitatea Halanga, com. Izvoru Barzii s-a realizat folosindu-se cele mai bune tehnici disponibile in acel moment:

Pentru depozitarea temporara a deseurilor nu exista Document de Referinta privind BAT; se pot asimila selectiv insa BAT pentru tratarea deseurilor – BREF Waste Treatments Industries (2006).

Pentru a evidentia respectarea cerintelor BAT pentru utilizarea apei au fost descrise tehnicile de proiectare si modalitatile de construire a celor 2 module 1A si 1B, precum si posibilitatile de extindere a capacitatii staiei de epurare a levigatului

• Proiectarea si construirea incintei de depozitare s-a facut in conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, precum si a Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - Ordinul 757/2004, astfel :

- se realizeaza modelarea platformei de depozitare asigurandu-se o panta, de la vest la est, de 2 % ;

- platforma de depozitare se modeleaza sub forma de coame cu inclinarea de 2% spre drenurile absorbante ;

- sistem de drenaj al levigatului pozitionat pe toata baza depozitului format din tuburi de dren din PEHD perforate si strat drenant de pietris spalat de rau, sort 16/32 mm

- etansarea bazei depozitului si a taluzurilor interioare cu geomembrana protejata cu geotextil.

Apa provenită din infiltrările în corpul deponeului, precum si apele reziduale ce rezultă în urma proceselor de descompunere a deseurilor, se vor acumula gradual la baza deponeului, de unde sunt apoi ghidate – prin intermediul pantei realizate - spre punctele inferioare ale sistemului de drenaj al apelor de infiltratie.

Sistemul de drenaj se compune din conducte de drenaj, dispuse pe întreaga suprafată a bazei deponeului.

Sistem de drenare

Stratul filtrant de suprafată din pietris

Stratul filtrant de suprafată se va realiza din pietris spălat, cu granulatie rotundă, cu o stabilitate corespunzătoare si o grosime de minim 50 cm. Coeficientul de permeabilitate (valoarea k) de 10-2 m/s.

Stratul se va realiza pe întreaga suprafată a geotextilului de protectie, ce acoperă membrana de impermeabilizare, sub forma unui strat de pietris spălat de 50 cm grosime, cu o granulatie rotundă de 16-32 mm, fără aport de părti fine.

Stratul de pietris se va pune în operă cu ajutorul unor utilaje usoare, pe senile, pentru a evita deteriorarea stratului de etansare. Înaintea depozitării deseurilor, suprafata urmează a fi acoperită cu un strat de geotextil usor, de max. 200 g/mp.

Conducte de drenaj

În zona de amenajare „I/A” si “I/B” s-au executat două câmpuri de drenaj. În punctele cele mai adânci din profilele transversale de tip acoperis ale tălpii de fundare, s-au amplasat conductele de drenaj cu o pantă longitudinală de 2% si spre dren de 3%. Aceste conducte filtrante au fost prelungite în zona amenajată „I/B”.

Lungimea conductelor de drenaj pana la legatura cu cele din modulul 1/A este  de 2 X  127,5 = aprox 255m iar in modulul 1/A este  de 2 X  127,5 = aprox 255m, cele din modulul I/B comunica cu cele din modulul I/B.

Sistemul de drenaj pentru apele de infiltratie constă din conducte din materiale sintetice perforate, cu un diametru interior de min. 250 mm, cu o suprafată de infiltrare a apelor de min. 100 cm2 per metru liniar de conductă.

Conductele de drenaj mentionate anterior se varsă în puturile colectoare existente pentru levigat, care sunt conectate prin conductele pline/ etanse pentru levigat (conducte de transport). Conductele de transport s-au amplasat de-a lungul digului de protectie împotriva inundatiilor până la putul 1, la care este obligatoriu racordat un cămin de pompare. Lungimea conductei colectoare este de 60m, Dn=250mm. Caminul de pompare constă din două compartimente, astfel încât să fie posibilă evacuarea independentă a levigatului si a apelor curate, din zonele fără depozite de deseuri.

Întregul sistem de pe suprafata deponeului până la căminul de pompare este realizat sub forma unei retele compacte de tevi si conducte. Apele de infiltratie sunt directionate prin intermediul unei conducte de presiune din PE-HD D125 către bazinul de colectare si implicit, către sistemul de epurare al levigatului existent

- Colectarea levigatului printr-un sistem de drenaj amplasat pe toata baza depozitului de deseuri intr-un bazin colector cu V = 1600 mc, de unde se pompeaza in doua bazine betonate de colectare si apoi tratarea lui intr-o statie de epurare care functioneaza pe principiul osmozei inverse, furnizata de firma PALL.

• Statia de epurare modulara tip PALL  cu Q zi max = 20 mc/zi, cu osmoza inversa, are un randament foarte bun de epurare (95% - 99,8% - intr-o treapta de epurare). Prin extinderea capacitatii de depozitare odata cu punerea in functioune a modulului 1B, statia de epurare este extinsa  prin adaugarea unui nou echipament tip ROAW9124DTGMP40-6IEX, insotit de schimbarea softwar-ului care sa reprogrameze volumul de lucru.

Capacitatea finala a staţiei de epurare după upgradare este de 100 mc/zi - 4,167 mc/h . Anual statia functioneaza aproximativ 7200 ore de funcţionare - 600 h/lună, dacă staţia funcţionează în parametrii normali.

Statia are 2 trepte de epurare : treapta 1 cu 40 de module de epurare si treapta 2 cu 6 module de epurare. Pentru curatarea membranelor se folosesc solutii de curatare . Consumul anual (Treapta 1 + Treapta 2) de Cleaner A = 9510 litri, Cleaner C = 810 litri si Acid Sulfuric aproximativ 57600 L/an.

Această noua instalație de filtrare a levigatului folosește Principiul Osmozei Inverse (OI), ca si instalatia de filtrare existenta .

Dacă două lichide saline sau poluate sunt separate unul de altul printr-o membrană semipermeabilă, care permite trecerea doar moleculelor de o anumită dimensiune, atunci aceste lichide vor tinde să-și egaleze concentrațiile. Acest proces este denumit Osmoză. Dacă unul din aceste lichide este apă sărată și celălalt apă pură, moleculele de apă ar difuza prin membrană spre apa sărată și o vor dilua. Nivelul de fluid crește iar in sistem va apărea o anumită presiune, numita Presiune Osmotică.

Pentru tratarea apei acest proces este inversat artificial, Osmoza Inversă presupune aplicarea unei presiuni deasupra Presiunii Osmotice, producând mișcarea moleculelor de apa în direcția inversă. Aceasta înseamnă că moleculele de apă se răspândesc din aria concentrată mai puternic (apă brută) prin membrană către partea mai puțin concentrată (apă pură). Substanțele contaminante din apă nu pot trece prin această membrană și rămân acolo.

Principiul osmozei inverse aplicate levigatului

Acest principiu este folosit pentru tratarea levigatului poluat.

În interiorul modulelor Pall DTG procesul are loc în timp ce apa se află în mișcare, curgând peste suprafețele membranelor. Concentrația apei brute crește pe măsură ce curge prin module. Substanțele contaminante sunt filtrate și lăsate în urmă de către membrană.

Substanțele organice și anorganice din apa poluata (levigat ) raman depozitate pe suprafețele membranelor , ceea ce duce la Colmatarea lor. Prin curățarea circuitului aceste sedimentări sunt spălate și îndepărtate, iar așa-numitul „concentrat” este transportat.

„Permeatul” de apă pură produs curge într-o instalație de stocare a apei pure.

Structura și descrierea unității de epurare

Unitatea tip ROAW9124DTGMP40-6IEX, este utilizată pentru tratarea depozitelor de deșeuri ale levigatului și constă din :

-un sistem de Primă Etapă (sau stagiul levigatului) de tratare a levigatului,

- un sistem de a Doua Etapă (sau Ciclu de permeat), și

- un sistem  de rezervor integrat.

a) Sistemul de bazine

Sistemul de bazine este format din toate bazinele necesare pentru alimentarea unității cu apă brută, depozitare produse chimice necesare și pentru stocarea permeatului.

Acest sistem de bazine este conceput ca un sistem integrat și echipat cu detectoare de scurgere pe toate secțiunile critice în interiorul instalației.

Dozarea de acid: Anterior tratării levigatului, valoarea pH-ului acesteia trebuie ajustată în majoritatea cazurilor până la o valoare de 6.5, pentru a evita precipitarea prematură a ionilor care fac apa mai dură.

b) Treapta de levigat

Levigatul ce urmează a fi tratat curge în primul rând în treapta de levigat  și este prefiltrat cu ajutorul unui filtru de nisip  și a unor filtre cartuș . Procesul de osmoză inversă are loc în blocurile de module . Unitatea poate fi extinsă prin instalarea ulterioară a unui preburner. Permeatul produs intră în treapta de permeat pentru continuarea tratării. Concentratul obținut este direcționat înspre zona de eliminare a concentratului.

c) Treapta de permeat

Permeatul din treapta de levigat este direcționat către treapta de permeat pentru de- concentrare ulterioară. În acest sens, este produs noul concentrat, care este condus înapoi la treapta de levigat. Permeatul de la treapta de permeat curge în rezervorul de depozitare a permeatului, cu sistemul acestuia de aerare instalat pentru a crește valoarea pH- ului.

• Apa evacuata din statia de epurare modulara (permeat) indeplineste conditiile impuse de NTPA 001 privind calitatea apelor evacuate in emisar natural.

• Permeatul este colectat in prealabil intr-un camin colector pentru probe cu V= 9 mc care preia si apele pluviale din zona de depozitare, pentru ca apoi sa fie deversat in raul Topolnita, sau folosite in caz de incendiu . Din caminul colector pentru probe se iau regulat probe de permeat pentru a se verifica conformitatea cu NTPA 001.

- Bazin din pamant cu V=450 mc , hidroizolat cu geomembrana, in care se colecteaza apele pluviale provenite din rigolele drumurilor din incinta si apele drenate din acviferul situat in patul drumului

• Concentratul din statia de epurare este colectat intr-un bazin cilindric din fibra cu un volum de 10mc, de unde se imprastie pe depozit inainte de acoperire.

- Statie de epurare mecano-biologica tip AS VARIO Qzi max =1,75 mc/zipentru apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare

- Separator de produse petroliere tip Euro Sedirat SMA Dn=150 cm pentru apele uzate provenite de la spalarea rotilor autogunoierelor

- Existenta a 3 puturi de observare montate unul in amonte, unul in aval si unul in lateral de depozit , pentru monitorizarea periodica a apelor subterane.Probele de apa subterana sunt recoltate semestrial si analizate in laboratoare acreditate.

3.4.2.1 Sistemele de canalizare

Sistemele de colectare a apelor uzate sunt urmatoarele:

Drenaj levigat

Levigatul va fi colectat printr-un sistem de drenuri absorbante (PEHD Dn 250 mm cu fante) si colector (PEHD cu Dn 250 mm) si evacuat gravitational in bazinul colector pentru levigat de unde se pompeaza cu ajutorul pompelor submersibile in doua bazine de levigat avand fiecare dimensiunile de 25,0x20,4x3,80m si apoi in statia de epurare. Drenurile vor fi amplasate intr-un strat drenant din pietris spalat de rau sort 16/32 mm, cu grosimea de 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor si in camp intre acestea. Drenurile absorbante sunt amplasate la o distanta de 30 m intre ele. Toata baza depozitului este special modelata in coame, astfel incat panta suprafetei catre drenurile absorbante este de 3% iar catre drenul colector de 2% (plansa Plan de situatie cu lucrari proiectate). Cantitatea de levigat ce se va produce este estimat la 4.660mc/an.

Levigatul colectat in bazinul de levigat este pompat in doua bazine de colectare de unde se distribuie in  statia de epurare modulara care functioneaza pe principiul osmozei inverse. Permeatul, rezultat dupa epurarea levigatului este trecut printr-un camin de probe permeat  de unde mai departe ajunge in reteaua de canalizare care se varsa in raul Topolnita.

Concentratul este colectat intr-un bazin cilindric din fibra cu un volum de 10mc, de unde se imprastie pe depozit inainte de acoperire.

Canalizare ape menajere

Apele uzate menajere provin de la:

- grupurile sanitare ale sediului administrativ si cabina cantar

- grupurile sanitare si dusurile din cadrul vestiarului

Apele uzate menajere provenite de la toate grupurile sanitare ajung in ministatie de epurare tip AS VARIOcomp, de unde, dupa epurare, sunt pompate in rigola de ape pluviale.

Cantitatile de ape uzate menajere sunt Quz zi max  = 2,0 mc/zi.

Apele uzate menajere trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA 002/2005.

Apele uzate menajere epurate, la iesirea din ministatia de epurare, sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA

001/2005.

Apa uzata provenita din bazinul pentru spalat roti

Acesta este evacuata in canalizare, dupa ce trece in prealabil a trecut printr-un decantor si separator de grasimii.

Cantitatea de apa folosita pentru spalatul rotilor autogunoierelor este de maxim 2mc/zi.

Sistem de colectare a apelor pluviale

Apele pluviale vor fi gestionate astfel :

Apele pluviale din zona de parcare vor fi colectate si evacuate  intr-un separator de produse petroliere tip Tehnix, iar ulterior in raul Topolnita.

Apele de suprafata necontaminate si apele din acvifer, sunt captate prin santuri-drenuri si deviate in bazinul de apa de incendiu avand V=450mc, in care exista posibilitatea determinarii gradului de contaminare a apelor.

3.4.2.2  Recircularea apei

In cadrul obiectivului analizat nu se recircula apa.

3.4.2.3 Alte tehnici de minimizare

Nu exista studii cu privire la minimizarea consumului de apa.

In cadrul obiectivului analizat, apa este consumata in urmatoarele sopuri:

• apa potabila

• apa pentru nevoi igienico-sanitare

• apa pentru spalat rotile autogunoierelor

• apa pentru incendiu.

Minimizarea consumului de apa se realizeaza prin:

• Drum tehnologic si rampa de descarcare asfaltate;

• Utilaje performate pentru compactare;

• Straturi de acoperire zilnice pentru deseurile proaspete;

• Inchiderea partiala si provizorie a zonelor in asteptare.

• Adoptarea de masuri specifice: intretineri si reparatii curente, astfel incat sa fie evitate sau chiar eliminate pierderile de apa, montarea de apometre pentru masurarea consumului de apa si interventia rapida atunci cand acesta depaseste limitele stabilite, instruirea salariatilor astfel incat acestia sa foloseasca instalatiile sanitare in mod corect, etc.

• Gestionare adecvata si eficienta a depozitului.

3.4.2.4 Apa utilizata la spalare

Se vor efectua controale periodice ale echipamentelor de spalare a rotilor autogunoierelor.

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1 Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descrierea | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitarea propriu-zisa a deseurilor |  | - descarcarea la locul de depozitare - imprastiere si compactare, pentru reducerea volumului - asternere de straturi de acoperire, periodic | Total depozit: 1.200.000 mc, |
| Exploatarea efectiva a depozituilui codului CAEN 3700 |  | colectarea si stocarea levigatului in bazine pomparea levigatului in statia de epurare epurarea levigatului monitorizarea datelor procesului recuperarea deseurilor de hartie-carton si plastic, compactare si valorificare |  |
| Activitati din cadrul ariei de servicii |  | Evidenta deseuri, administrare depozit, spalare roti autogunoiere, alimentare cu carburanti |  |

4.2 Descrierea proceselor

Activitatea propriu-zisa in instalatia de depozitare se poate clasifica in 3 categorii operationale importante si anume:

lucrari administrative: se desfasoara in principal de catre salariati in pavilionul admistrativ din incinta si se refera la: coordonarea activitatii generale si pe sectoare, lucrari de contabilitate, de marketing, dispunerea de efectuare a lucrarilor curente de reparatii si intretinere etc.

lucrari de exploatare efectiva a depozitului: se desfasoara in incinta propriu-zisa de depozitare si constau in:

- nivelarea si compactarea deseurilor descarcate in zona activa de lucru

- pomparea levigatului din bazinul colector in statia de epurare

- stocarea levigatului in bazine.

lucrari de monitoring: se refera la urmarirea si inregistrarea datelor privind functionarea anumitor sectoare, astfel:

- cantitatea, locul de provenienta, cine a efectuat transportul, ziua si ora sosirii la depozit, a deseurilor, locul de depozitare

- compozitia levigatului, prin prelevarea de probe din bazinul colector si efectuarea de analize intr-un laborator autorizat

- cantitatea de levigat, colectata din depozit, care urmeaza a fi tratat in statia proprie de epurare, cantitatea si calitatea apei epurate prin analiza permeatului colectat in caminul de probe.

Procesul tehnologic si tehnologia de depozitare vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

• HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor

• Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004.

• Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

Toate documentele si informatiile referitoare la activitatea desfasurata in cadrul depozitului de deseuri (de la faza de proiectare si pana la reconstructia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document denumit Registrul depozitului.

Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare

Operatorul depozitului trebuie sa se asigure ca deseurile pe care le primeste la depozitare respecta cerintele legate de protectia mediului si a sanatatii oamenilor.

Deseurile primite trebuie sa fie:

- clasificate in functie de natura si de sursa de provenienta;

- aduse de transportatori autorizati;

- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului;

- cantarite;

- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare reprezinta un mecanism complex, constituit din mai multe etape.

Deseuri urbane sunt sosite din municipiul Dr Tr Severin (si pe viitor posibil din toate localitatile judetului Mehedinti).

La primirea unui transport de deseuri se vor face o serie de verificari - inspectie vizuala, prelevare de probe si analizare la fata locului, verificarea analizelor furnizate, eventual prin comparare cu rezultate anterioare - in functie de natura deseurilor, modul de transport etc. In functie de rezultatele acestor verificari preliminare, operatorul de la platforma de cantarire va directiona transportul catre platforma de descarcare. Operatorul de la punctul de receptie a deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile.

Neconformarile pot aparea din mai multe motive, printre care:

- documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare;

- deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu ori de normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana cand autoritatea competenta ia o decizie in ceea ce priveste deseurile pe care le transporta.

In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul de transport va ramane in incinta instalatiei pana la luarea unei decizii.

In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune.

Datele privind transportul de deseuri se inregistreaza automat (platforma de cantarire este racordata la un sistem computerizat) si se vor completa in doua exemplare (unul pentru transportatorul de deseuri altul pentru operatorul depozitului).

Operatorul depozitului va realiza inregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile deseurilor primite, sursa, data livrarii, alte informatii considerate relevante. Aceste informatii vor fi disponibile si in format electronic.

Tehnologia de exploatare

Modul specific de exploatare utilizat de catre operatorul depozitului depinde de natura deseurilor acceptate si trebuie sa tina cont de:

- starea fizica a deseurilor;

- conditiile meteo din momentul depozitarii;

- cerintele speciale pentru evitarea riscurilor.

Metode de depozitare / descarcare

Pentru depozitarea deseurilor urbane procesul tehnologic este urmatorul:

- cantarire pe platforma electronica de cantarire, amplasata la intrare

- inspectia vizuala a compozitiei deseurilor

- descarcarea la locul de depozitare

- imprastiere si compactare, pentru reducerea volumului

- asternere de straturi de acoperire, periodic

- cantarirea la iesire a autogunoierei fara incarcatura

Metoda de depozitare a deseurilor municipale propusa este depozitarea pe suprafata - prin descarcarea si compactarea deseurilor se formeaza o platforma relativ orizontala a carei inaltime maxima, de obicei nu depaseste 2,5 m.

Activitatea de descarcare propriu-zisa a deseurilor se supune unor reguli stricte pe care trebuie sa le cunoasca toti lucratorii depozitului, precum si conducatorii vehiculelor de transport. Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. In cazul in care apar indoieli cu privire la caracteristicile deseurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, va fi informata imediat conducerea depozitului, astfel incat sa poata fi luate masurile necesare.

Nivelarea si compactarea

Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate, aceasta practica avand mai multe avantaje:

- creeaza posibilitatea depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri in unitatea de volum;

- reduce impactul determinat de imprastierea gunoaielor pe diferite suprafete, proliferarea insectelor, a animalelor si pasarilor si aparitia incendiilor;

- minimizeaza fenomenele de tasare pe termen scurt.

In cazul depozitarii deseurilor cu potential biodegradabil ridicat s-a calculat un grad de compactare optim, astfel incat densitatea stratului de deseuri sa nu impiedice procesele de formare si evacuare a levigatului si a gazului de depozit. Datele din literatura de specialitate sugereaza ca o valoare a densitatii deseurilor compactate de 0,8 t/m3 este optima pentru desfasurarea normala a proceselor de biodegradare a deseurilor menajere.

Operatiunile de nivelare-modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul compartimentului de depozitare se va face cu utillajele proprii ale depozitului: compactoare cu role din otel. Depozitarea se va face in perimetre zilnice bine stabilite si delimitate intr-un plan de exploatare detaliat.

Depozitarea se va face in arii de 25 m lungime si 15 m latime, in strate compactate de 1,5 m, pe toata latimea depozitului. Lungimea de 25 m a fost aleasa pentru a asigura o functionare eficienta a utilajelor de imprastiere si compactare, iar latimea de 15 m este impusa de latimea lamei buldozerului.

Zona de depozitare zilnica, respectiv celula zilnica de depozitare va avea o suprafata de cca. 250 mp, o inaltime de cca. 1,5 m de gunoi compactat si un volum de 375 mc gunoi compactat. Gradul de compactare optim va ajunge la cca. 0,8-1,0 to/mc.

Dispunerea celulelor se va face intretesut, precum caramizile la o zidarie, pentru a asigura o stabilitate cat mai buna corpului depozitului in rambleu, pe de o parte si pentru a permite infiltratrea apei din precipitatii catre sistemul de drenaj, pe de alta parte. Vor fi evitate in acelasi timp formarea pungilor cu gaze de fermentare, care constituie un pericol in explodare a gazelor acumulate, daca nu sunt captate si evacuate dirijat .

Acoperirea periodica

Acoperirea periodica trebuie sa se realizeze mai ales in perioadele cu temperatura si umiditate ridicate, aceste conditii favorizand degajarea de mirosuri neplacute si proliferare a daunatorilor.

Celulele vor fi acoperite periodic cu un strat de materiale permeabile cu grosimea de 0,05-0,10 m, cu scopul de:

- a nu permite antrenarea de catre vant sau curentii de aer a deseurilor usoare

- a asigura infiltrarea apelor din precipitatii catre sistemul de drenaj

- a asigura colectarea si evacuarea gazelor de depozit de catre puturile colectoare verticale, care vor penetra toata coloana de gunoi, pana la stratul filtrant de baza

- a preveni aparitia mirosurilor neplacute, proliferarea insectelor, a pasarilor

- pentru a conferi depozitului un aspect relativ estetic

Celulele care au o latura pe taluzele exterioare vor fi acoperite pe aceasta cu un strat de 0,20-0,50 m de pamant, care se va constitui ca strat de baza pentru inchiderea finala. Din acest motiv acest strat il consideram operational in timpul exploatarii nu ca operatie de inchidere finala.

Materialul folosit pentru acoperire poate fi pamant obisnuit (eventual de la excavarile efectuate pentru amenajarea depozitului) sau deseuri inerte provenite din concasarea deseurilor de constructie.

Delimitarea zonelor de lucru

Delimitarea zonei de lucru se va face prin marcaje temporare: metoda este foarte simplu de aplicat, dar necesita un control strict, pentru a evita amplasarea incorecta a marcajelor si deci descarcarea deseurilor in afara zonei de lucru.

Delimitarea zonelor de lucru zilnice se va face tinand cont de:

- securitatea muncii;

- prevenirea efectelor dezagreabile (mirosuri, insecte, pasari, impact vizual);

- suprafata necesara pentru buna exploatare a depozitului;

- tipul si dimensiunea vehiculelor de transport deseuri;

- forma celulelor de depozitare;

- modul de eliminare a gazului si a levigatului;

- stabilitatea depozitului.

Echipamente mobile pentru exploatarea depozitelor

Exploatarea depozitului se realizeaza cu ajutorul echipamentelor mobile: compactoare si buldozere.

4.3 Inventarul iesirilor (produselor)

Obiectivul analizat nu presupune o activitate de productie. Prin urmare in urma activitatii desfasurate nu rezulta produse.

Datele privind transportul de deseuri se inregistreaza automat (platforma de cantarire este racordata la un sistem computerizat) si se vor completa in doua exemplare (unul pentru transportatorul de deseuri altul pentru operatorul depozitului).

Operatorul depozitului va realiza inregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile deseurilor primite, sursa, data livrarii, alte informatii considerate relevante. Aceste informatii vor fi disponibile si in format electronic.

4.4 Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare deseuri | Levigat / 19 07 03 | Impact nesemnificativ* | 8931,5 mc/an |
| Activitati adiministrative | Apa menajera | Impact nesemnificativ* | 1.300 mc/an |
|  | Deseuri menajere de la birouri / 20 03 01 | Impact nesemnificativ* | 2,8 to/an |
|  | Deseuri din spatii verzi / 20 02 01 | Impact nesemnificativ* | 1,5 to/an |
| Functionarea utilajelor | Uleiuri uzate / 13 02 06 | Impact nesemnificativ* | 2 to/an |
| Ministatii de epurare | Namoluri /19.08.06 | Impact nesemnificativ* | 55 to/an |
| Statia de epurare cu osmoza inversa | Concentrat / 19.08.06 | Impact nesemnificativ* | 2232,9 to/an |
| Deznisipator si separator de grasimi | Sedimente si grasimi / 19.08.02 | Impact nesemnificativ* | Cca.32 to/an** |

* in conditiile gestionarii corecte a acestor deseuri

** valorile sunt aproximative, cantitatea de deseuri rezultata este in functe de incarcatura in sedimente si uleiuri a apei uzate

4.5 Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Principalul element al instalatiei il reprezinta activitatea de depozitare a deseurilor. In figura de mai jos este prezentata schema generala de functionare a instalatiei.

Schema generala de functionare a instalatiei

In anexa se gaseste planul de situatie.

4.6 Sistemul de exploatare

Sistemul de exploatare principal al depozitului conform pentru deseuri nepericuloase este urmatorul:

- cantarire pe platforma electronica de cantarire, amplasata la intrare

- inspectia vizuala a compozitiei deseurilor

- descarcarea la locul de depozitare a desurilor acceptate si respectiv in containere distincte a celor care nu se regasesc pe lista deseurilor acceptate, acestea urmand a fi preluate de transportator, care este responsabil de eliminarea lor finala

- imprastiere si compactare in depozit, pentru reducerea volumului

- asternere de straturi de acoperire, periodic (la cca. 2,5 m deseu compactat)

- cantarirea la iesire a autogunoierei fara incarcatura

Metoda de depozitare a deseurilor nepericuloase propusa este depozitarea pe suprafata - prin descarcarea si compactarea deseurilor se formeaza o platforma relativ orizontala a carei inaltime maxima, de obicei nu depaseste 2,5 m._

Activitatea de descarcare propriu-zisa a deseurilor se supune unor reguli stricte pe care trebuie sa le cunoasca toti lucratorii depozitului, precum si conducatorii vehiculelor de transport. Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. Deseurile sunt descarcate in spatiu marcat care delimiteaza zona de lucru. In cazul in care apar indoieli cu privire la caracteristicile deseurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, va fi informata imediat conducerea depozitului, astfel incat sa poata fi luate masurile necesare.

Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate (densitatea deseurilor compactate de 0,8-1,0 t/m3 este optima pentru desfasurarea normala a proceselor de biodegradare a deseurilor menajere).

Operatiunile de nivelare-modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul compartimentului de depozitare se va face cu utillajele proprii ale depozitului: 2 compactoare cu role din otel. Depozitarea se va face in perimetre zilnice bine stabilite si delimitate intr-un plan de exploatare detaliat.

Depozitarea se va face in arii de 25 m lungime si 15 m latime, in straturi compactate de 1,5 m grosime, pe toata latimea depozitului. Lungimea de 25 m a fost aleasa pentru a asigura o functionare eficienta a utilajelor de imprastiere si compactare, iar latimea de 15 m este impusa de latimea lamei buldozerului.

Zona de depozitare zilnica, respectiv celula zilnica de depozitare va avea o suprafata de cca. 250 mp, o inaltime de cca. 1,5 m de gunoi compactat si un volum de 375 mc gunoi compactat. Gradul de compactare optim va ajunge la cca. 0,8-1,0 to/mc.

Dupa compactare se procedeaza la acoperirea periodica cu material inert (pamant obisnuit sau deseuri inerte provenite din concasarea deseurilor de constructie).

Deseurile reciclabile colectate selectiv, hartie si peturi plastic sunt depozitate pe o platforma betonata acoperita in suprafata de 150mp. Hartia si peturile din plastic sunt ambalate prin presare, folosind presa.

Informatii cu privire la sistemul de monitorizare a mediului sunt prezentate in sectiunea 10.

4.6.1 Conditii anormale

Sistem de drenaj levigat

- infundarea drenurilor; se procedeaza la curatarea acestora.

Statia de epurare cu osmoza inversa

- nefunctionarea statie la parametrii optimi. In acest caz se opreste statia de epurare si se intervine pentru remedierea defectiunii. In acest timp levigatul este colectat in bazinul pentru levigat.

4.7   Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| - | - |
| Studii propuse: |  |
| Studii pedologice pe soluri din zona depozitului | Tipurile de soluri |
| Studii hidrogeologice | Calitatea solurilor Calitatea apei freatice |

4.8   Cerinte caracteristice BAT

4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

SC Brantner Servicii Ecologice SRL – punct de lucru Drobeta Turnu Severin are certificat si implementat un Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 .

Beneficiarul va stabilii si va mentine un sistem eficient de management de mediu care sa respecte urmatoarele cerintele BAT:

- Structura clara de management si responsabilitati alocate;

- Identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului;

- Conformarea cu cerintele legislative;

- Stabilirea unei politici de mediu a obiectivelor si tintelor;

- Programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele;

- Stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ asupra mediului;

- Programe de intretinere preventiva;

- Planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor;

- Monitorizarea si masurarea performantei;

- Sisteme de monitorizare si control;

- Instruire;

- Comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si reclamatii;

- Auditarea;

- Actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia lor;

- Revizuirea si raportarea performantei de mediu;

- Administrarea documentatiei si inregistrarilor.

4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta

SC Brantner Servicii Ecologice SRL – punct de lucru Drobeta Turnu Severin in calitate de administrator al  depozitului conform de deseuri menajere din judetul Mehedinti detine un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Planul contine :

- Lista punctelor critice din cadrul depozitului ecologic unde se pot produce poluari accidentale

- Modul de actiune in cazul producerii unui accident major

- Modul de prevenire a accidentelor majore

- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

In situatia obiectivului analizat nu avem emisii punctiforme in aer. Singura sursa semnificativa de emisii punctiforme ar putea fi puturile de colectare a biogazului, dupa ce va fi pus in folosinta sistemul de captare a gazelor de depozit .

5.2 Protectia muncii si sanatatea publica

Depozitul ecologic de deseuri nepericuloase functioneaza in baza Autorizatiei Sanitare nr. 385/21.06.2010 emisa Directia de Sanatate Publica Mehedinti, .

Pentru extinderea depozitului cu modulul 1B a fost obtinuta Notificarea nr. 5620/12.08.2016 emisa de Directia de Sanatate Publica Mehedinti, in baza Studiului de Impact asupra Sanatatii Populatiei nr. 5368 din 10.08.2016, elaborat de Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara.

Concluziile studilor efectuate mentioneaza ca prin extinderea depozitului de deseuri „ nu pot sa apara efecte asupra sanatatii populatiei in conditiile amplasarii si functionarii obiectivului ”.

Tinand cont de faptul ca la 800 m pe directia Sud Vest in localiattea Dudasu se afla cea mai apropiata locuinta, elaboratorii studiului de Impact propun/recomanda „ monitorizarea substantelor periculoase cel putin intr-un singur punct, in dreptul locuintei celei mai apropiate”.

Vor fi angajate ca operatori pentru activitatile specifice unui depozit de deseuri numai persoane cu calificare corespunzatoare. Instructajul pentru protectia muncii care se face la angajare va cuprinde aspecte referitoare la:

• drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului angajat pentru fiecare loc de munca;

• cerintele de protectia muncii si paza contra incendiilor de-a lungul tuturor etapelor de exploatare zilnica a depozitului, atat pentru functionarea normala, cat si pentru cazuri accidentale sau de urgenta;

• echipamentul de protectie necesar a fi utilizat;

• localizarea mijloacelor de lupta contra incendiilor, precum şi a celor de prim ajutor;

• alte cerinte specifice anumitor locuri de munca.

Personalul angajat va fi instruit periodic in urmatoarele domenii:

• gestiunea deseurilor;

• organizarea activitatilor in cadrul depozitului, astfel incat sa se asigure protectia fiecarui factor de mediu;

• obligatiile si responsabilitatile ce revin fiecarui angajat pentru asigurarea conditiilor de protectia mediului;

• respectarea normelor de protectia mediului pentru statiile de epurare

• modul de actiune in situatii accidentale si de urgenta.

5.3 Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitarea deseurilor | Aer atmosferic | - CH4 - CO2 -CO | 1. Puturi de colectare a gazelor (dupa ce fiecare compartiment ajunge la cota proiectata de umplere) 2. Echipamente de monitorizare. | Propus |
| Epurarea apelor uzate | Ape de suprafata | pH, MTS, CCOCr, CBO5, Azot amoniacal, Fosfir total, cloruri, sulfati, subs.extractibile in solventi organici, detergenti sintetici, azotati, metale grele ( Crom total, Cadmiu, Plumb, Zinc, Cupru, Fier | 1. Statia de epurare modulara tip PALL cu Q zi max = 100 mc/zi, cu osmoza inversa, ce va fi extinsa prin adaugarea unui nou echipament tip ROAW9124DTGMP40-6IEX 2 Statie de epurare mecano-biologica tip AS VARIO Qzi max =1,75 mc/zipentru apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare Separator de produse petroliere tip Euro Sedirat SMA Dn=150 cm pentru apele uzate provenite de la spalarea rotilor autogunoierelor | Existent |
| Trafic auto | Aer atmosferic | - CO2 - SO2 - NOx - Aldehide - Hidrocarburi nearse | 1. Intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor din exploatare | Existent |
| Rezervor carburanţi | Aer atmosferic | - COV | - | Existent |

5.4 Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| - | - |

5.5 COV

| Componenta | Punct de evacuare | Destinatie | Masa/unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV | Alimentare rezervor combustibil | Evacuare in atmosfera | 0.576 kg/h | - |
|  | Alimentare utilaje cu combustibil |  | 0.002 kg/h | - |
|  | Depozitare combustibil |  | 0,072 kg/h | - |
| Total COV |  |  | 0,650 kg/h | - |

5.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |
| 5.7. Eliminarea penei de abur |  |
| Nu este cazul |  |

5.8. Minimizarea emisiilor fugitive in aer

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitul propriu-zis de deseuri - Zona 1/A | - CH4 - CO2 –CO | - 25.266 g/h - 71.224 g/h - 150 g/h | - |
| Depozitul propriu zis de deseuri -zona 1B | CH4 - CO2 –CO | -31,732 g/h -89,45 g/h -188,39 g/h |  |
| Zona statiei de epurare – bazin stocare levigat | COV, mirosuri |  |  |
| Trafic auto | - CO2 - SO2 - NOx - Aldehide - Hidrocarburi nearse | - 865 g/h - 324 g/h - 175 g/h - 33 g/h - 540 g/h |  |
| Rezervor carburanti | - COV | - 0,072 g/h* - 0,578 g/h** | - |

* rezultat de la depozitare carburant si alimentarea autovehiculelor (valoare maxima înregistrata cand rezervorul este plin timp de 1-2 ore)

** rezultat in timpul alimentarii rezervorului cu carburant o data la 2 luni

5.8.1. Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |

Studiu privind calculul emisiilor de gaze rezultate in urma depozitarii deseurilor

La incetarea depozitarii deseurilor in celula 1A se va construi sistemul de captare al gazelor de depozit ( metan si CO2) rezultate din fermentarea deseurilor. De aceea se impune efectuarea calculului emisiilor de metan si dioxid de carbon aferente anilor 2010 – 2015 inclusiv

- Calculul emisiilor de metan

Pentru aceasta s-a folosit metoda prezentata in Ghidul „ Revised 1996 IPPC Guidlines for National Greenhouse Gas Inventories – Reference manual –cap.6-Waste” ecuatia 4

Cunoscand cantitatea de deseuri depozitata in anul 2015 pe amplasamentul depozitului ecologic ca fiind 54692,84 tone/an se va calcula cantitatea de CH4 emisa folosind formula

QT,x =kRxL0e-k(T-x)

Unde Rx este cantitatea de deseuri depozitata in 2015

k =0,02 rata de generare a metanului corespunzatoare unui depozit uscat

x=anul de intrare al deseurilor (2015)

T= anul curent (2016)

e= 0,98

L0(GgCH4/GgDMS)=este particularizat pentru depozitul Brantner, tinand cont de compozitia deseurilor provenite din gospodariile populatiei si anume

15%= fractie din cantitatea totala de deseuri reprezentand hartie si textile

20%= fractie din cantitatea totala de deseuri reprezentand deseuri din gradini si parcuri si biodegradabile

44%= fractie din cantitatea totala de deseuri reprezentand deseuri alimentare

2%= fractie din cantitatea totala de deseuri reprezentand deseuri din lemn si paie

Tinand cont de faptul ca inaltimea stratului de deseuri in celula 1A este mai mare de 5 m a reiesit din calcul L0 = 0,05 GgCH4/GgDMS

Densitatea CH4 = 0,73 kg/mc

Rezulta din calcul Q CH4 =187596 mc CH4 aferent anului 2015

Cantitatea totala de CH4 ce poate fi captata din corpul depozitului incepand cu anul 2010 pana in 2015 inclusiva este

Qtotal=Q2010+Q2011+Q2012+Q2013+Q2014+Q2015

Din colectia de date aferente Registrului E-PRTR se calculeaza

Qtotal =20034,88 +18010,24 +21287,74 +21914,45 + 100423,5 + 187596

Qtotal = 369266,81 mcCH4

Folosind densitatea CH4 = 0,73 kg/mc rezulta cantitatea totala de CH4

CH4 = 270 000 kg/an

- Calculul emisiilor de CO2

Calculul emisiilor de CO2 s-a efectuat folosind metodologia CORINAIR 2006

Conform acestei metodologii factorul de emisie pentru CO2provenit de la depozitele de deseuri este de 80g/tona   de deseuri

ECO2 = MSWT * femisie

ECO2 = 54692,84 * 80 = 4375427,2 g

ECO2 = 4375 Kg/an

Prin urmare se impune ca SC Brantner Servicii Ecologice SRL sa demareze lucrarile de investitii privind colectarea gazului de depozit.

5.8.2 Pulberi si fum

Pentru reducerea emisiilor de pulberi se vor lua urmatoarele masuri:

- platforma pentru spalarea rotilor autogunoierelor

- acoperirea periodica a deseurilor cu materiale inerte pentru a impiedica imprastierea deseurilor usoare

- drumuri de acces asfaltate

- se va intretine curatenia platformelor, drumurilor si aleilor din incinta

- pe timpul verii stropirea frecventa a drumului de acces

5.8.3 COV

Nu este cazul

5.8.4 Sisteme de ventilare

Nu este cazul.

5.9 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

5.9.1 Sursele de emisie

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit propriu-zis pentru deseuri | - | - statie de epurare cu osmoza inversa pentru levigat furnizata de firma PALL ; | - apa de suprafata, raul Topolnita |
| Grupurile sanitare si dusuri | - intretinerea instalatiilor sanitare - efectuarea de reparatii atunci cand apar defectiuni ale instalatiilor | - ministatie de epurare tip AS VARIOcomp | - rigola ape pluviale, raul Topolnita |
| Platforma de spalat rotile autogunoierelor | - intretinere si reparatii hidrant apa - gestionarea apei pentru spalare roti | - deznisipator si separator de produse petroliere tip Tehnix; | - rigola ape pluviale, raul Topolnita |

5.9.2 Minimizare

Apa uzata menajera, apa uzata de la separatorul de grasimi si levigatul nu sunt recirculata sau reutilizata. Dupa epurare, calitatea acesteia se incadreaza in limitele maxime admise de NTPA 001 - apa evacuata in mediu natural.

5.9.3 Separarea apei meteorice

Apele pluviale vor fi gestionate astfel :

Apele pluviale din zona de parcare vor fi colectate si evacuate  intr-un separator de produse petroliere tip Tehnix, iar ulterior colectate intr-un bazin colector, de unde se varsa in raul Topolnita prin intermediul unui sistem de preaplin.

Apele de suprafata necontaminate si apa din acvifer sunt captate prin santuri-drenuri si deviate prin bazinul de apa de incendiu avand V=450mc, in care exista posibilitatea determinarii gradului de contaminare a apelor.

5.9.4 Justificare

Nu este cazul.

5.9.4.1. Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode in vederea incadrarii in valorile limita de emisie din sectiunea 13? Daca da, enumerati- e si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Analize de laborator ale efluentului statiilor de epurare | Periodic |

5.9.5 Compoziţia efluentului:

In urma efectuarii buletinelor de analiza pentru apa menajera epurata si pentru permeatul rezultat din statia de epurare levigat, la nivelul anului 2016 au rezultat urmatoarele concentratii, redate in col.4  din tabelul de mai jos si care au fost comparate cu limitele din col.5, impuse prin Autorizatia de gospodarire a apei emisa de SGA MH in 2016

| Component (in special sub forma de CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/unitate de Timp mg/l | Valori limita cf SGA MH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluent ministatie de epurare apa menajera |
| CBO5 |  |  | 22,71 | 25 |
| CCO-Cr |  |  | 118,96 | 125 |
| Materii in suspensii |  |  | 47 | 60 |
| Sulfati | Camin proba |  | 13,24 | 100 |
| pH |  | Stropit spatii verzi | 7,80 | 6,5 - 8,5 unit. Ph |
| Azot amoniacal |  |  | 1,576 | 3 |
| Detergenti |  |  | 0,416 | 0,5 |
| Extractibile cu solventi |  |  | < 20 | 20 |
| Organici |  |  |  |  |
| Efluent statie de epurare levigat ( permeat ) |  |  |  |  |
| CBO5 | Camin proba | Dilutie | 24,33 | 25 |
| CCO-Cr | Permeat |  | 119,14 | 125 |
| Materii in suspensii |  |  | 59 | 60 |
| Nitrati |  |  | 2,345 | 10 |

| Component (in special sub forma de CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/unitate de timp mg/l | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Camin proba |  | 7,16 | 6,5 - 8,5 unit. pH |
| Azot amoniacal |  |  | 1,041 | 3,0 |
| Cloruri |  |  | 35,715 | 100 |
| Sulfaţi |  |  | 32,73 | 100 |
| Plumb |  |  | 8,574 µg/l | 0,2 |
| Cadminu |  |  | < 0,15 µg/l | 0,2 |
| Crom |  |  | 4,34 µg/l | 1,0 |
| Cupru |  |  | 8,43 µg/l | 0,1 |
| Nichel |  |  | 11,404 µg/l | 0,5 |
| Zinc |  |  | 56 µg/l | 0,5 |
| Fier |  |  | - | 5,0 |

In cf cu AIM nr.62/2011 Revizuita la 15.01.2014 la constatarea in levigat a metalelor grele, acestea  se vor analiza atat in permeat cat si in forajele de observatie a apei subterane.

In anul 2016 nu au fost analizate concentratiile metalelor grele in apa forajelor de monitorizare, ci doar in apa menajera epurata si in apa epurata de la statia de epurare levigat ( permeat )

Valorile mentionate in col.4 sunt cele obtinute din Raportul de Incercare nr.1620 / 19.10.2016, reprezentand cele mai mari valori  identificate in anul 2016.

Se impune ca SC Brantner Servicii Ecologice SRL sa efectueze masuratori ale concentratiilor metalelor grele in apa forajelor de monitorizare si  levigat

5.9.6 Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |
| 5.9.7 Toxicitate |  |
| Nu este cazul. |  |
| 5.9.8 Reducerea CBO5 |  |

Prin epurare, concentratia CBO5 va fi redusa la cel mult 25 mg/l, incadrandu-se in limitele maxime admise de NTPA 001 - apa evacuata in mediu natural.

5.9.9 Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cazul.

5.9.10 By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Nu este cazul.

5.9.11 Rezervoare tampon

Nu este cazul.

5.9.12 Epurarea pe amplasament

Tehnici de epurare a efluentului

|  |  |  |  | Parametri principali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Obiective | Tehnici | Parametri proiectaţi | Statia de epurare analizata | Parametri de performanta | Eficienta epurării |
| Zona de admisie | - separator detritus - amestecarea apei uzate cu nămol activat | - separarea partii grosiere din apa uzata |  |  | CB05 25 mg/l | 95 - 97% |
|  | - aerarea cu bule a mixturii formate | - purificare |  |  | CCO-Cr | Valori |
|  |  | biologica a apei prin intermediul nămolului activ | Capacitatea de incarcare a staţiei: - CB05 = 480 g/zi - Volum de ap uzata: 2,0 mc/zi | Ministatie de epurare tip AS VARIOcomp | 125 mg/l MS 60 mg/l | inscrise in limitele maxime |
| Zona de activare –nitrificare | - se continua procesul de purificare biologica | - aerarea mixturii de apa si noroi activ |  |  | 25 mg/l | admise de NTPA 001 pentru toti parametrii |
| Zona de limpezire finala | - separarea nămolului de apa epurata - nămolul activ se recircula in zona de admisie - apa epurata se elimina prin preaplin | - sedimentare |  |  |  |  |
| Treapta mecanica | - reducerea pH-ului | -dozare acid sulfuric pentru reducerea pH- ului | Capacitate staţie de epurare: Q = 100 mc/zi CB05 24,33, mg/l CCO-Cr 119,14mg/l MS 59 mg/l Amoniu 1,04 mg/l Cloruri 35,75 mg/l | Statia de epurare cu osmoza Inversa produsa de firma PALL | CB05 25 mg/l | Ioni monovalenti 96 - 98% |
|  |  |  |  |  | CCO-Mn 125 mg/l | Ioni polivalenţi 98 - 99% |
|  | - prefiltrarea | - reţinerea partii grosiere din levigat |  |  |  |  |
| Treapta biologica | - filtrarea finala cu aducerea la parametrii NTPA 001 | - osmoza inversa - nanofiltrare |  |  | MS 60 mg/l Amoniu 3 mg/l Cloruri 100 mg/l | Amoniu 95% Componente organice 99 – 99,8% Valori inscrise in limitele maxime admise de NTPA 001 pentru toti parametri |
| Deznisipator si separator de grasimi | - separarea sedimentelor si uleiurilor din apa | - decantare sedimente - separarea uleiurilor de apa | Capacitate: 2000 l; Q=3,0l/s | Separator Tip TENNIX |  | Valori inscrise in limitele maxime admise de NTPA 001 pentru toti parametri |

5.10. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

5.10.1 Informaţii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmează

Nu este cazul.

5.10.2 Structuri subterane

| Cerinta caracteristica BAT | Conformare cu BAT da/nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de situatie anexat la Raportul de amplasament | Da |  |  |

5.10.3 Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in considerare: • capacitati; • grosime; • precipitatii; • material; • permeabilitate; • stabilitate/consolidare; • rezistenta la atac chimic; • proceduri de inspectie si intretinere si asigurarea calitatii constructiei | Da, prescrisptiile tehnice de exploatare si intretinere prevazute in normativele de exploatare si intretinere a utilajelor si instalatiilor |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

5.10.4 Zone de poluare potenţiala

| Cerinta | Depozit pentru deseuri propriu-zis | Bazinul de levigat | Camin concentrat | Camin permeat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: | da | Da | da | Da |
| • Suprafata de contact cu solul sau subsolul este Impermeabila | Da, baza si taluzele interioare ale depozitului impermeabilizate cf. Ordinului 757/2004 | Da, bazin de beton impermeabilizat | Da, bazin betonat hidroizolat | Da, camin de beton hidroizolat |
| • Cuve etanse de retinere a deversarilor | - | - | - | - |
| • Imbinari etanse ale constructiei | da | Da | Da | Da |
| • Conectarea la un sistem etans de drenaj | Da, sistem de drenuri PEHD pentru levigat | Da, conectat la drenul colector al depozitului | Da, conducta etansa de evacuare a concentratului din statia de epurare in caminul de concentrat | Da, conducta etansa de evacuare a permeatului din statia de epurare in caminul de permeat |

| Nr.Crt | Locul de unde poate proveni poluarea accidentală | Cauzele posibile ale poluarii | Probabilitate de producere | Poluanţi potenţiali si consecinte | Actiuni planificate in eventualitatea produceri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa de distributie carburanti | Nerespectarea regulilor de operare | Redusa | Produse petroliere | Neutralizare si colectare |
| 2 | Statie de epurare ape menajere | Nefunctionarea corecta a instalatiei | minima | Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001 | -Oprirea statiei pentru remedierea problemei , iar in cazul neremedieri situatiei vidanjarea apelor uzate din bazinul collector si tansportarea lor la o statie de epurare oraseneasca |
| 3 | Statie epurare levigat | Nefunctinarea corecta a instalatiei | minima | Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001 | se opreste statia de epurare si se intervine pentru remedierea defectiunii. In acest timp levigatul este colectat in bazinul pentru colectare levigat. |
| 4 | Corpul depozitului | Fisurarea geomembranei de etansare a bazei depozitului | Foarte redusa Dezlipirea sudurilor geomembranei | Poluarea subsolului. Chiar si in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa la minim datorita stratului de bentonita si stratului gros de argila din substratul geologic | Probabilitatea de a depista locul defisurare a geomembranei este foarte mica. Stratul de argila foarte gros din substratul geologic ofera o protectie suplimentara, care face ca si in cazul unor astfel de accidente poluarea apelor subterane sa fie aproape nula. |
| 5 | Bazin levigat | Fisurarea bazinului de levigat | Foarte redusa Dezlipirea sudurilor geomembranei | Poluarea subsolului,in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa datorita stratului de argila din substratul geologic | - Vidanjarea bazinului de levigat - Se iau masurile necesare pentru remedierea avariilor |
| 6 | Bazin plastic pentru acid sulfuric | Fisurarea bazinului | Minima | Scurgerea H2SO4 In apa | Neutralizarea cu substante absorbante |
| 7 | Bazin plastic pentru Cleaner | Fisurarea bazinului | Minima | Scurgeraea cleanerului in apa | Neutralizare cu substante absorbante |

| Nr.crt | Denumire Poluant | Limite admisibile | Periculozitate la manipulari | Posibilitati de combatere (indepartare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apa suprafata/apa subterane Mg/dm³ | Caracteristici periculoase | Masuri de precautie necesare | Actiune | Mijloace necesare |
| 1 | Azot total | 15 | Apele uzate incarcate cu acesti poluanti au efecte negative asupra solului si vegetatiei, asupra apelor de suprafata si a biotopului acestora si asupra calitatii apelor subterane din zona | Se vor colecta in recipienti din plastic sau metal, de catre personae imbracate in costume de protectie, cizme de cauciuc si manusi. | - Interventie asupra cauzei, oprirea procesului tehnologic daca este cazul, - remedierea defectiunii - delimitarea zonei poluate si imprejmuire cu baraje din materiale absorbante recuperarea apelor uzate din zona poluata | - pompa mobila - containere din plastic sau metal - lopeti - materiale absorbante, - nisip |
| 2 | Fosfat total | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cloruri | 500 |  |  |  |  |
| 4 | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |
| 5 | CBO5 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | CCO-Cr | 125 |  |  |  |  |
| 7 | Materii in suspensie | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Metale grele | Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dm3 |  |  |  |  |
| 9 | Substante Petroliere | 5 |  |  |  |  |

MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR

1.	Depistarea si raportarea evenimentului

Persoana care observa aparitia unui accident major anunta imediat responsabilul depozitului ecologic si conducerea societatii .

2.  Conducerea unitatii dispune :

- anuntarea persoanelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;

- anuntarea imediata ISU Mehedinti, SGA Dr Tr Severin, APM Mehedinti, GNM Mehedinti (in functie de natura accidentului ) si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

3.	Persoanele din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru:

a.	eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

b.	limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

c.	indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante

d.	colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea  neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

e.	oprirea statiilor de epurare pana la remedierea defectului

f.	pornirea pompei de rezerva in statia de pompe a levigatului

Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa eliminarea pericolului raspandirii substantelor poluante in zonele adiacente conducerea unitati informeaza  , SGA Dr Tr Severin, APM Mehedinti, GNM Mehedinti asupra sistarii fenomenului

MODUL DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE

Prevenirea accidentelor majore la punctul de lucru :

A. Pompa de distributie carburanti

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

-	Pozitionarea cisternei auto la gura corespunzatoare produsului in vederea descarcarii in rezervor

-	Oprirea motorului cisternei

-	Cuplarea sistemului de scurgere a electricitatii statice

-	Cuplarea furtunului de legatura la gura de descarcare

-	Deschiderea ventilului cisternei in vederea descarcarii produsului

-	Supravegherea operatiei pe timpul descarcarii.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)	Pierderi de produse petroliere

b)	Incendii.

Pentru evitarea pierderilor de produse petroliere se va proceda in felul urmator:

-	Se vor folosi furtune fara fisuri

-	Se vor folosi cuplaje etanse

-	Se vor efectua masuratori inainte de descarcare

-	Operatia de descarcare se va efectua sub supraveghere

Pentru evitarea producerii de incendii se va proceda astfel :

-	se interzice descarcarea combustibilului pe timp de furtuna

-	se interzice fumatul in zona pompei

-	interventiile se vor realiza de catre persoane autorizate

-	se vor respecta normele specifice de PM si PSI.

B. Statie de epurare ape menajere

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

-	descarea de ape menajere cu incadrarea in parametrii stabiliti pentru buna functionare ;

-	Supravegherea functionarii statiei ;

-	Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

-	Se va urmari functionarea statiei ;

-	Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei

-	Se va opri functionarea statiei pentru remedieri.

C . Statie de epurare levigat

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

-	Supravegherea functionarii statiei ;

-	Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

-	Se va urmari functionarea statiei ;

-	Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei ;

-	Se va opri functionarea statiei pentru remedieri.

D. Separator de produse petroliere

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

-	Supravegherea functionarii separatorului ;

-	Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

-	Se va urmari functionarea separatorului ;

-	Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei ;

-	Se va opri utilizarea separatorului pentru remedieri.

E. Statie de pompare levigat

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

-	Supravegherea functionarii pompei ;

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Nefunctionarea pompei

Pentru pomparea levigatului:

-	Se va porni pompa de rezerva iar pompa nefunctionala va fi verificata de personal autorizat.

5.10.5 Cuve de retentie

Cuva de retentie la rezervorul de motorina.

5.10.6 Alte riscuri asupra solului

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte care datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Imprastierea de catre vant a deseurilor pe terenurile invecinate | - strate de acoperire zilnica cu materiale inerte - acoperirea temporara cu pamant a zonelor de depozit ajunse in faza de umplere |
| Apele menajere | Sunt colectate si evacuate in ministatie de epurare, etanse |
| Apa uzata provenita de la spalat rotile autogunoierelor | Trece printr-un deznisipator si separator de grasimi inainte de a fi evacuata in retea. |
| Tehnologia de exploatare | Se va respecta tehnologia de lucru in cadrul depozitului |
| Utilajele de exploatare | Solul poate fi afectat accidental de pete de motorina provenite de la eventualele defectiuni ale mijloacelor de transport. Prin circulatia mijloacelor auto numai pe aleile betonate se evita o astfel de poluare a solului. |
| Activitatea umana - deseuri menajere | Deseurile menajere sunt depozitate in pubele amplasate pe suprafata betonata |

5.11 Emisii in ape subterane

5.11.1 Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precutie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa |
|  | Se va urmari evolutia calitatii apei subterane in timp prin prelevarea de probe de apa din forajele de monitorizare | pH, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, nitrati, sulfuri, cloruri, metale grele, substante extractibile cu solventi organici, fosfor total., reziduu filtrat | 3 foraje de monitorizare amplasate corespunzator: amonte, aval si lateral de depozit | Semestrial |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | - Epurarea apelor uzate menajere in ministatia de epurare proprie. - Impermeabilizarea bazei depozitului si a taluzurilor interioare cu un sistem ce cuprinde si geomembrana - Prezenta stratului natural argilos - marnos - Apa uzata de la spalarea rotilor autogunoierelor trece, inainte de evacuare, printr-un deznisipator si separator de grasimi - Impermeabilizarea bazinului pentru levigat, a caminului pentru permeat, a caminului pentru concentrat, -Epurarea levigatului. |

5.11.2 Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase.

Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

Pentru fiecare instalatie si utilaj exista un anumit program de control, intretinere si reparatii in functie de specificul fiecareia.

Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

5.12 Miros

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de gaz metan si dioxid de carbon.

Numerosi factori afecteaza cantitatea de CO2 si CH4 produsa in depozitele de deseuri. Acestia pot fi impartiti in doua categorii mari:

• practici de gospodarire:

cantitatea de deseuri depozitata, densitatea deseurilor, granulometria deseurilor.

• factori fizici:

- Compozitia deseurilor

- Gradul de umiditate

- Continutul de nutrienti

- Temperatura in depozit

- pH-ul

In depozitele de deseuri sunt create conditii anaerobe favorabile pentru producerea de gaze pe masura ce deseurile compacte sunt imprastiate pe suprafata activa a depozitului si sunt acoperite cu pamant de mica permeabilitate.

Alte variabile ale practicilor de gospodarire a deseurilor care afecteaza producerea de CH4 sunt densitatea si marimea particulelor deseului.

Maruntirea nu numai ca mareste densitatea, dar de asemenea, reduce dimensiunea particulelor, determinand astfel o suprafata marita de expunere activitatii bacteriene, umezelii si nutrientilor. Mai mult, daca deseul maruntit este imprastiat in straturi subtiri si apoi compactate, volumul de deseuri este mult redus.

Pe masura ce densitatea creste, gradul de saturatie (de ex. capacitatea de absorbtie a apei) va creste datorita unei mase mai mari, ceea ce poate duce la o productie marita de gaze pe unitatea de volum. Deseul extrem de dens poate fi relativ impermeabil pentru apa si, ca urmare, poate produce o cantitate mai mica de gaze.

Emisiile de gaze depind de forma si marimea depozitului de deseuri si de stratele de acoperire.

Compoziţia deseurilor orasenesti solide determina cantitatea de gaze produsa in depozitul de deseuri. Deseurile municipale solide ofera materialul de pornire necesar pentru producerea metanului in depozitele de deseuri prin asigurarea carbonului organic degradabil (COD) care este metabolizat de bacteriile metanogene.

Un alt factor care influenteaza producerea de gaze in depozitul de deseuri este gradul de umiditate in interiorul depozitului. Umiditatea este esentiala descompunerii anaerobe si vietii bacteriilor metanogene. Apa serveste ca mediu de transport al nutrientilor, bacteriilor si substantelor alcaline din deseuri.

Pe masura ce nivelul de umiditate creste, bacteriile devin mult mai active si se inmultesc, crescand si cantitatea de metan produsa. Umiditatea deseurilor poate fi determinata analizand compozitia deseurilor solide orasenesti depozitate si determinand procentul de "deseu umed" (ex. deseuri alimentare) si "deseu uscat" (ex. deseuri de hartie).

Alti factori care sunt importanti, dar nu au fost luati in considerare in nici o estimare de emisii datori lipsei de date, sunt pH-ul si disponibilitatea fata de nutrienti. pH-ul optim pentru producerea gazelor este aproape neutru, intre 6.8 si 7.2; aceasta valoare a pH-ului nu este atinsa in mod normal chiar si cativa ani. Generarea de metan este inhibata numai daca mediul este acid (pH-ul < 6.0). Substantele alcaline, dizolvate in apa, ajuta la echilibrarea pH-ului si neutralizarea acizilor organici, care in concentratii mari diminueaza productia de metan.

Temperatura, spre deosebire de pH, poate fi dependenta de cantitatea de carbon organic degradabil care va genera gaze in depozitul de deseuri. La temperaturi sub 10-15 0C, producerea de metan este drastic redusa. Deoarece majoritatea productiei de metan apare la nivele mai adanci ale depozitului, unde caldura este generata de descompunerea anaeroba, temperatura specifica este intre 250 si 40 0C.

In zona anaeroba, temperatura medie preconizata este de 350C si va rezulta, aproape 77%, din COD. La temperaturi extrem de inalte (peste 600C), producerea de metan inceteaza, in mod normal.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de CH4 si CO2 se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru:

- compactarea deseurilor pana se ajunge la o densitate a deseurilor de 1 t/mc;

- acoperirea periodica a deseurilor cu strate de acoperire din materiale inerte;

- monitorizarea emisiilor de CH4 si CO2;

- instalarea de puturi de captare a gazelor de fermentare dupa ce depozitul a ajuns in stadiu de inchidere.

Alte elemente care duc la minimizarea mirosurilor in zona:

• Directia predominanta a vantului este din vest spre est, dinspre localitate spre depozit si deci posibilitatea de a fi afectate de mirosuri este redusa la minim.

•  Proiectul propus va fi acceptat de cetatenii riverani, avand in vedere ca se vor elimina orice disconfort, este situat la peste 500m de locuinte.

• Concentratia maxima de gaze de fermentatie se inregistreaza inainte de limita zonei locuite

• Amplasamentul este bine mascat datorita conditiilor topografice, fiind inconjurat pe 3 laturi de terasa superioara a raului Topolnita iar pe latura estica este raul Topolnita. Nu exista studii cu privire la impactul unei bariere vegetale, insa EPA USA sustine ca perdeaua vegetala din jurul depozitului contribuie la dilutia si dispersia mirosurilor.

5.12.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitatile care nu utilizeaza si nu genereaza substante urat mirositoare sunt:

- Activitatea din zona administrativa a depozitului de deseuri (sediu administrativ, vestiare, cabina cantar, platforma spalare roti).

5.12.2 Receptori

| Identificarea si descrierea fiecarei zone afectate de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona locuita a localitatilor Cerneti, Dudasul Cerneti, Halanga. | - EPA USA sustine ca perdeaua vegetala din jurul depozitului de deseuri contribuie la reducerea mirosurilor. | Se va realiza monitorizarea imisiilor in zona de depozitare a deseurilor pentru stabilirea concentratiilor pentru CH4, CO2 si CONM, dupa realizarea sistemului de captare a gazelor de depozit | Nu s-au primit sesizari | - Acordul de mediu - nedepasirea pragurilor de alerta, respectiv 70% din concentratiile admise prevazute de normative |

5.12.3 Surse/emisii nesemnificative

Nu este cazul.

5.12.3.1 Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrierea surselor de emisii Punctiforme | Descrierea emanărilor fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizează 0 monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pt emanările de mirosuri sau alte condiţii referitoare la aceste emanări? | Descrierea acţiunilor intreprinse pt prevenirea sau minimizarea emanărilor. | Descrieţi masurile care trebuie luate pt respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Depozitul propriu-zis de deseuri | - | Emisii de gaze de fermentare | CH4, C02 | Nu se face o monitorizare periodica a emisiilor, in schimb se calculeaza in fiecare an emisia de CH4 si CO2 | Au fost menţionate la cap. Receptori | Au fost menţionate la cap. | Realizarea sistemului de captare a gazelor de depozit |
| Bazine de colectare a levigatului |  | Emisii de gaze | COV, mirosuri | Nu se realizeaza |  | Nu se practica acoperirea bazinelor de colectare levigat | Estimarea prin calcul a emisiilor de COV |
| Statie pompare levigat |  | Emisii de gaze | COV, mirosuri | Nu se realizeaza |  | Acoperirea permanenta cu capac etans |  |

5.12.4 .Declaraţie privind managementul mirosurilor Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de Emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pt prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei ? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie | Ce masuri sunt luate atunci cand apare ? | Cine este responsabil pt iniţierea masurilor ? | Exista alte Cerinţe specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (I) | (m) | (n) |
| Depozitul propriu-zis de Deseuri | - compactarea insuficienta a deseurilor - neacoperirea zilnica a deseurilor cu material inert | - compactarea corespunzatoare a deseurilor - acoperirea zilnica a deseurilor cu matrial inert | -mirosuri persistente in vecinătatea depozitului; - populaţia este afectata in mica măsura | - Se elimina cauzele producerii acestor mirosuri | Administratorul Depozitului | Eliminarea mirosurilor dezagreabile |

5.13 Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Depozitul conform pentru deseuri menajere Drobeta  Turnu  Severin funcţionează in concordanta cu cerintele legislaţiei romaneşti si europne.

S-au luat toate masurile necesare pentru ca funcţionarea acestui obiectiv sa nu afecteze factorii de mediu.

6.MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1. Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri | 2. Codurile deseurilor conform EWC | 3. Identificati fluxurile de deseuri | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri to/an; mc/an | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Depozit propriu-zis | 19 07 03 | Levigat | 8931,5 mc/an | Colectare prin sistemul de drenaj al depozitului. Ajunge in bazinul pentru levigat de unde este pompat si tratat in statia de epurare cu osmoza inversa la parametrii NTPA 001. |
| L | Zona | 15 01 02 | Ambalaje PET Plastic | 0,085 t/an | Pubele amplasate pe platforma betonata si eliminate in celula activa a depozitului de deseuri. |
| S | administrativa | 15 01 01 | Ambalaje hartie-carton | 0,3 t/an |  |
| SS | Statia de epurare cu osmoza inversa | 19 11 06 | Concentrat Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 2232,9 t/an | Colectat in bazin de 10mc si pompat (imprastiat) in depozit in proportie de 1:10 . |
| SS | Ministatii de epurare apa menajere | 19 08 05 | Namoluri De la epurarea apelor uzate orasenesti | 55 t/an | Vidanjat si transportat la depozit; depunerea in corpul depozitului in proportie de 1:10 |
| S | Deznisipator -separator de grasimi | 19 08 02 | Deseuri de la deznisipator -separator de grasimi | 32 t/an | Se curata separatorul, iar materiile solide rezultate sunt transportate la depozit, iar uleiurile sunt colectate in recipienti metalici si colectate odata cu uleiurile uzate de firme autorizate. |
| S | Spatiile verzi | 20 02 01 | Deseuri din spatii verzi | 1,5 t/an | In acesta faza vor fi eliminate pe depozit. |
| L | Utilaje | 13 02 06 | Ulei uzat de motor | 2 t/an | Recipienti metalice. Preluarea lor se va face de catre societati specializate |

6.2 Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine | Da |
| Destinatie | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

6.3 Zone de depozitare

| Identificarea zonei | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Identificarea masurilor necesare pentru minimizarea riscurilor | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit propriu-zis pentru deseuri Solide nepericuloase | Solide nepericuloase | Da | Nu este cazul Distante: - raul Topolnita: 200 m - zona locuita (Dudasul Cerneti): peste 500 m | • Diguri perimetrale si de compartimentare • Baza si taluzurile interioare ale depozitului sunt etansate cu geomembrana • Rigole |
|  | Modul 1A | 16800 mp |  |  |
|  | Modul 1B | 21100 mp Capacitate 244621 mc |  |  |

6.4 Cerinte speciale de depozitare

Namolul de la ministatia de epurare a apelor uzate menajere provenite din pavilionul administrativ, impreuna cu concentratul de la statie de epurare a levigatului provenit din corpul depozitului trebuie depozitate in amestec cu deseurile menajere , in proportie de 1 : 10

6.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Singurii recipienti pentru depozitare sunt butoaiele metalice pentru colectare a uleiurilor uzate. Acestea sunt etanse si prevazute cu capac._

6.6 Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

| Evaluare pt identificarea celor mai bune opţiuni practice pt eliminarea deseurilor dpdv al protecţiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate-prezenta PCB sau Azbest | Deseu | Opţiuni posibile pt tratarea lor | Detaliaţi (daca este cazul) opţiunile utilizate sau propuse in instalaţie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare | Specificaţi opţiunea | Daca opţiunea actuala este "Eliminare", se face precizarea data pana la care se va implementa reutilizarea sau recuperarea sau se face justificarea pt carea acestea sunt imposibil de realizat dpdv tehnic si economic |
| Zona administrativa | Nu este cazul | Apa menajera | Tratare ministatie de epurare | Recuperare | Apa tratata este utilizata la stropit spatii verzi |  |
|  |  | Deseuri menajere | Reciclarea deseurilor refolosibile | Reciclare | Hala de sortare | In etapa a doua de dezvoltare cand se va realiza hala de sortare a deseurilor. |
| Depozit propriu-zis | Nu este cazul | Levigat | Tratarea in staţia de epurare cu osmoza inversa | eliminare | Apa epurata este evacuata in raul Topolnita | Apa tratata ajunge, in final, in emisarul natural –raul Topolnita |
| Staţia de epurare cu osmoza inversa | Nu este cazul | Concentrat | - | Eliminare | pompare si eliminare in celula activa a depozitului | Nu este posibil din punct de vedere tehnic si economic |
| Ministatii de epurare apa menajere | Nu este cazul | Nămoluri | Fermentare anaeroba | Recuperare | Fertilizare terenuri agricole | - |
| Evaluare pt identificarea celor mai bune opţiuni practice pt eliminarea deseurilor dpdv al protecţiei mediului |
| Sursa deseurilor | Metale asociate-prezenta PCB sau Azbest | Deseu | Opţiuni posibile pt tratarea lor | Detaliaţi (daca este cazul) opţiunile utilizate sau propuse in instalaţie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare | Specificaţi opţiunea | Daca opţiunea actuala este "Eliminare", se face precizarea data pana la care se va implementa reutilizarea sau recuperarea sau se face justificarea pt carea acestea sunt imposibil de realizat dpdv tehnic si economic |
| Deznisipator - separator de hidrocarburi | Nu este cazul | Deseuri de la deznisipator -separator de hidrocarburi | - | Eliminare | Curăţarea separatorului | Materialele solide din deznisipator pot fi utilizate ca material de acoperire zilnica in depozit. Uleiurile sunt colectate in recipiente metalice si preluate de firme autorizate. |
| Spatiile verzi | Nu este cazul | Deseuri verzi | Compostare | Recuperare | Platforma de compost | In etapa viitoare de dezvoltare a depozitului se va realiza si o platforma de compost. |
| Utilaje | Nu este cazul | Ulei uzat de motor | Nu este cazul | eliminare | Societăţi specializate | Nu este cazul |

6.7 Deseuri de ambalaje

Nu se poate aplica in cazul obiectivului analizat.

7.    ENERGIE

7.1 Cerinte energetice de baza

7.1.1 Consumul de energie

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata | Primara | % din total |
| Electricitate din reţeaua publica | 2.600 kw/an | - | -- |
| Electricitate din alta sursa - grup electrogen | - | - | - |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament | - | - | - |
| Gaze | - | - | - |
| Petrol | - | - | - |
| Carbune | - | - | - |
| Altele : motorina | 99 to/an | - | - |

7.1.2 Energie specifica

| Listati mai jos activitatile | Consum specificde energie (CSE)* | Descrierea fundamentelor CSE | Compararea cu limitele |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma electronica de cantarire | 5KWh | - |  |
| Iluminat exterior pe stalpi | 30 kwh | - |  |
| Sediu administrativ, vestiare, cabina cantar - Iluminat | 30 kwh |  | Consumul specific de energie electrica se incadreaza in limitele recomandate de BREF |
| Pompe pentru levigat montate in camine Colectoare | 24 kwh | - |  |
| Statie epurare cu osmoza inversa | 50 kwh |  |  |
| Ministatie de epurare | 2kWh |  |  |
| Alimentare apa put | 1,5 kwh |  |  |

* acestea sunt consumuri maxime estimate. Pompele nu funcţionează permanent, iluminatul exterior si interior se realizeaza numai noaptea, calorifierele electrice sunt folosite numai in sezonul rece.

7.1.3. întreţinere

| Exista masuri documentate de funcţionare, intretinere si gospodărire a energiei pt urmatoarele componente ? | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Remorca frigorifica | nu - |  | - |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da | - | Instructiuni de folosire optima, intretinere si reparatii a instalatiilor furnizate de catre distribuitor Termen: de la punerea in functiune |
| Sisteme de gaze comprimate, (scurgeri, proceduri de utilizare) Rezervoare GPL | Nu | - | - |
| Sisteme de distributie a aburului | Nu - |  | - |
| Sisteme de incalzire a spatiilor | Da |  | Instructiuni de folosire optima, intretinere si reparatii a instalatiilor furnizate de catre distribuitor Termen: de la punerea in functiune |
| Lubrifiere pt evitarea pierderilor prin frecare | Nu | - | - |
| Intretinerea boilerelor | Da | - | Instructiuni de folosire optima, intretinere si reparatii a instalatiilor furnizate de catre distribuitor Termen: de la punerea in functiune |
| Alte forme de intretinere relevante pt activitatile din instalatie : Intretinerea functionarii pompelor, functioanrea statiilor de epurare, a platformei electronice de cantarire. | Da |  | Instructiuni de folosire optima, intretinere si reparatii a instalatiilor furnizate de catre distribuitor Termen: de la punerea in functiune |

7.2. Masuri tehnice

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pt evitarea incalzirii excesive sau pierderilor de racire pt urmatoarele aspecte | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si a conductelor incalzite | - |  | - |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pt mentinerea temperaturii | Da |  | Toate constructiile de tip containere sunt termoizolate pentru evitarea pierderii caldurii. |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pt a se preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite | - |  | - |
| Alte masuri adecvate | - | - |  |

7.2.1 Masuri de service al clădirilor

| Confirmaţi ca următoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pt urmatoarele aspecte | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documente de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta dpdv energetic | Da |  | - |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente dpdv energetic pt: • Incalzirea spatiilor • Apa calda • Controlul temperaturii • Ventilatie • Controlul umiditatii | Da |  | - |

7.3. Eficienta Energetica

| Masura de Utilizare eficienta a Enegiei | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 Recuperat EUR/tona | Data de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Nu este cazul.

Recuperare si valorificare energetica a gazelor de depozit, in caz ca datele confirma.

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D/N) | Daca NU, sa se explice de ce tehnica nu este adecvata sau sa se indice termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | Nu | Nu se desfasoara procese din care ar putea fi recuperata caldura |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pt minimizarea energiei necesare uscarii | Nu | Nu avem procese de uscare |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte izolate, camera de uscare, instalatia) | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pt reducerea distantelor de pompare | Da |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica | Da |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale pt recuperarea caldurii | Nu | Nu se foloseste apa pentru racire |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic | Nu | Nu exista benzi transportoare |
| Masuri optimizate de eficienta pt instalatiile de ardere | Nu | Nu avem instalatii de ardere |
| Procesare continua in loc de procesare discontinua | Nu | Pentru reluarea procesului la functionarea discontinua nu este necesar consum suplimentar de energie |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Nu | Nu este cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu este cazul |
| Altele |  |  |

7.4. Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D/N) | Daca Nu, sa se explice de ce tehnica nu este adecvata sau sa se indice termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare | Nu | Nu se justifica investitia din punct de vedere economico – financiar |
| Recuperarea energiei din deseuri | Nu | Nu se justifica investitia din punct de vedere economico – financiar |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti | Nu | Nu se justifica investitia din punct de vedere economico – financiar |

8. ACCIDENTELE SI CONSECINŢELE LOR

8.1. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

Depozitul conform pentru deseuri menajere din loc Halanga, com. Izvoru Barzii nu se supune prevederilor HG 804/2007 (art. 4, pct. g) privind controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

8.2. Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisurarea geomembranei de etansare a bazei depozitului | Foarte redusa. Acestea se produc in cazul executiei necorespunzatoare a sistemului de etansare (de ex. Dezlipirea sudurilor geomembranei) | Poluarea subsolului. Chiar si in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa la minim datorita stratului de bentonita si stratului gros de argila din substratul geologic | - Geomembrana este protejata cu geotextil de protectie - Verificarea sudurilor geomembranei inainte de punerea in functiune - Monitorizarea calitatii apei subterane | Probabilitatea de a depista locul de fisurare a geomembranei este foarte mica. Stratul de argila foarte gros din substratul geologic ofera o protectie suplimentara, care face ca si in cazul unor astfel de accidente poluarea apelor subterane sa fie aproape nula. |
| Fisurarea bazinului de levigat | minima | Poluarea subsolului Chiar si in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa la minim datorita a stratului gros de argila din substratul geologic | - Inspectie periodica - Monitorizarea cantitatii apelor subterane | - Vidanjarea bazinului de levigat - Se iau masurile necesare pentru remedierea avariilor |
| Nefunctionarea la parametri ai statiilor de epurare | minima | Poluare solului, subsolului si a apelor de suprafata | - Monitorizarea caracteristicilor efluentului - Mentinerea in stare buna de functionare, la parametrii proiectati, ai statiilor de epurare | - vidanjarea apelor uzate din bazinul colector si reintroducerea acestora in procesul de epurare dupa remedierea defectiunilor sau transportarea lor la o statie de epurare oraseneasca |
| Fisurarea conductelor de canalizare | minima | Poluarea subsolului | Inspectia periodica a instalatiei de canalizare | Se procedeaza la remedierea problemelor aparute |

8.3 Tehnici

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| Inventarul substantelor | A se vedea secţiunea 3.1 |
| Proceduri pt verificarea materiilor prime si deseurilor pt a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Nu este cazul. Nu exista amestecuri chimice. |
| Depozitare adecvata | Depozit propriu-zis pentru deseuri nepericuloase etansat cu geomembrana; Bazin colector pentru levigat din beton etans. |
| Alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Statia de epurare este prevazuta cu sisteme de alarmare in cazul in care apar disfunctionalitati in procesul tehnologic al statiilor de epurare. |
| Bariere si retinerea continutului | Colectarea levigatului in bazinul pentru levigat |
| Cuve de retentie si bazine de decantare | Nu este cazul |
| Izolarea cladirilor | Hidroizolatii |
| Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurararea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, intrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea incarcaturilor | Pompe cu senzor de nivel care atunci cand se atinge un anumit nivel al levigatului in basa, pompeaza automat levigatul in statia de epurare. |
| Sisteme de securitate pt prevenirea accesului neautorizat | Paza, imprejmuire, incinta iluminata, acces restrictionat prin delimitarea zonelor de lucru. |
| Registre pt evidenta tuturor incidentelor, esecurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor incarcaturilor | A se vedea setiunea 2.1 |
| Proceduri pt a identifica , a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente | A se vedea setiunea 2.1 |
| Rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | - inspectia periodica - depistarea avariilor - minimizarea efectelor - informarea organismelor competente |
| Proceduri pt evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice | - instructaj periodic - comunicarea eficienta intre departamentele de lucru - evidentierea zonelor cu risc de accidente - raport de activitate, gestionare si informare a evenimentelor |
| Compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | - analiza efluentului statiilor de epurare - analiza calitatii levigatului |
| Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pt depozitare (nu pt evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pt a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Exista senzor de nivel la pompa de levigat amplasata in basa bazinului pentru levigat. |
| Alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | - |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| Indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Instructaj periodic al personalului. |
| Caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Informarea autoritatilor competente |
| Echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare | Nu este cazul. |
| Izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pt stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Apa folosita la stingerea unui eventual incendiu este colectata in bazin de 450mc prin sistemul de canalizare pluviala si din acvifer. |
| Alte tehnici specifice pt sector | A se vedea secţiunea 4 |
| 9. ZGOMOT SI VIBRATI |

9.1 Receptori

| Identificati si Descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat ? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul ? | Frecventa monitorizarii ? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele functioneaza) ? | Au fost aplicate limite Pt zgomot sau alte conditii ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu exista receptori sensibili in zona posibil a fi afectati. Cea mai apropiata locuinta se afla la 800 m de limita depozitului de deseuri. |

9.2 Surse de zgomot

Prezentare generala a surselor al caror impact este nesemnificativ

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pt prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pt respectarea BAT- urilor si a termenlor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionarea utilajelor de exploatare | 1 | Functionarea motoarelor | Nu este cazul | - | Oprirea motoarelor in timpul stationarii | Nu este cazul |
| Trafic auto | 2 | Functionarea motoarelor | Nu este cazul | - | Oprirea motoarelor in timpul stationarii | Nu este cazul |

9.3 Studii privind masurarea zgomotului in mediu

| Referinta studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu au fost efectuate |

9.4 Intretinere

|  | DA | NU | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pt minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  | Nu este cazul Intretinerea utilajelor nu are ca efect minimizarea emisiilor de zgomot. |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pt minimizarea emisiilor de zgomot? |  |  |  |

9.5 Limite

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi |  | 55 | 55 |  |
|  | Noapte |  | 45 | 45 |  |
|  | Zi |  | 55 | 55 |  |
|  | Noapte |  | 45 | 45 |  |
|  | Zi |  | 55 | 55 |  |
|  | Noapte |  | 45 | 45 |  |
|  | Zi |  | 55 | 55 |  |
|  | Noapte |  | 45 | 45 |  |

9.6 Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pt prevenirea avariei sau pt reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie ? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nu s-au solicitat informatii suplimentare

10. MONITORIZARE

10.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| CO2 H2S CONM | Depozit propriu-zis pentru deseuri | Semestrial | Analiza emisiilor din zona depozitului de deseuri | Laborator acreditat | - | - | - |

10.2 Monitorizarea emisiilor in apa

10.2.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare* | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipame ntelor | Acreditarea deţinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit |
| Debit PH CCO CB05 NH4 S04 N03 Pb Cd Cr Cu Ni Zn MT Cloruri | Levigat (bazin pentru levigat) si permeat (cămin de proba permeat) | Camin Canalizare –raul Topolnita | Semestrial | Prelevarea de probe si compararea rezultatelor analizelor cu valorile limita maxime admise prevazute de NTPA 001 - pentru permeat. | Da Laboratoare acreditate | - |

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare* | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/prele vatoarele de probe/laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipame ntelor | Acreditarea deţinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit |
| CBO | Apa menajera epurata prin intermediul ministatiei de epurare | Camin | Semestrial | Prelevarea de probe si compararea rezultatelor analizelor cu valorile limita maxime admise prevăzute de NTPA 001 | Da Laboratoare acreditate | - |  |  |
| CCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO | Raul Topolnita amonte si aval de depozitul de deseuri | raul Topolnita | Semestrial | Prelevarea de probe si compararea rezultatelor analizelor cu valorile limita maxime admise prevăzute de Ordinul 1146/2002. | Da Laboratoare acreditate | - |  |  |
| CCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*/a recomandarea APM Mehedinti sau a Direcţiei Apelor Jiu Craiova se poate modifica frecventa de monitorizare

10.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

| Parametru | Unitate de masura |
| --- | --- |
| pH | unit pH |
| CBO | mg/l |
| CCO | mg/l |
| MT | mg/l |
| NO3 | mg/l |
| NH4 | mg/l |
| Cl- | mg/l |
| SO42- | mg/l |
| Metale grele | mg/l |

Locul prelevarii

Foraje de monitorizare calitate apa subterana

Frecventa de monitorizare*

semestrial

*la recomadarea APM Mehedinti si Direcţia Apelor Jiu - Craiova se poate modifica frecventa de monitorizare

10.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

10.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor

La nivelul anului 2016 cantitatile de deseuri colectate de SC Brantner Servicii Ecologice SRL de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin si depozitate in depozitul ecologic, precum  si a celor predate spre valorificare , sunt redate in tabelul alaturat

| Parametru | Unitate de masura Tone | Punct de emisie/ Cantitati de deseuri valorificate | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de deseuri menajere colectate si depozitate | 46758,055 | 0 | Zilnic | Cantarirea fiecarui transport de deseuri; Evidenta electronica de gestionare a cantitatilor depozitate conform HG 856/2002 |
| Compozitia deseurilor -plastic PET -plastic folie -Hartie carton -ladite plastic si PP -DEEE-uri | -13,317 -11,700 -234,936 -11,160 -0 | -10,876 -12,500 -241,240 -1,700 -0 | Zilnic | Examinarea vizuala a deseurilor descarcate; inregistrarea documentelor care insotesc transportul de deseuri. |

Raportarea cantitatilor de deseuri se face lunar la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti conform Autorizatiei Integrate de Mediu

10.6 Monitorizarea mediului

10.6.1 Contributia la poluarea mediului ambiant

- Se va efectua monitorizarea calitatii apei raului Topolnita amonte si aval de depozitul de deseuri.

10.6.2 Monitorizarea impactului

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

10.7 Monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| • Materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Nu este cazul |
| • Oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Nu este cazul |
| • Eficienta instalatiei atunci cand este importanta pt mediu; | Inspectia si intretinerea instalatiilor si utlajelor Verificarea eficientei epurarii prin monitorizarea parametrilor de calitate ai efluentului |
| • Consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Contorizare |
| • Calitatea fiecarei clase de deseuri generate | Nu este cazul |
| • Consumul de apa | Contorizarea volumelor prelevate |
| • Tipurile si cantitatile de deseuri depozitate | Cantarirea autogunoierelor - platforma electronica de cantarire Verificarea actelor care insotesc transportul de deseuri si inspectarea vizuala a deseurilor |

10.8. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

In cazul in care, in urma analizei unuia dintre factorii de mediu urmariti prin programul de monitorizare, apar depasiri ale unui parametru fata de limitele impuse se poate proceda la cresterea frecventei de analiza a elementului respectiv.

Nu sunt necesare masuri suplimentare de monitorizare a factorilor de mediu.

11. DEZAFECTARE

11.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

■ Etansarea cu geomembrana a bazei depozitului de deseuri;

■ Etansarea cu beton armat a bazinului pentru levigat, a bazinului pentru concentrat, a caminului de probe pentru permeat, a caminului de pompare pentru levigat si cu geomembrana a bazinului pentru apa pluviala;

■ Rigole si canale pluviale betonate;

■ S-a prevazut statie de epurare a apei menajere;

■ S-a prevazut o statie de epurare cu osmoza inversa pentru tratarea levigatului;

■ Platforma pentru spalarea rotilor autogunoierelor;

■ S-a prevazut un deznisipator-separator de hidrocarburi pentru apa uzata provenita de la spalat roti;

■ Imprejmuire amplasament;

■ Utilizarea materialelor reciclabile (PVC, polipropilena, metale etc)

11.2 Planul de inchidere al instalatiei

Dupa expirarea perioadei de exploatare, cand nivelul de umplere al depozitului nou va ajunge la cota proiectata, se va proceda la inchiderea acestuia, respectand urmatoarele etape:

■ etapa I-a:

- executarea puturilor de captare biogaz si interconectarea lor provizorie la un sistem de ardere

- executarea stratului de forma

- executarea unei masuratori topo si plantarea a cel putin 3 reperi de nivel pentru monitorizarea tasarilor

■ etapa a Il-a monitorizarea tasarilor* - minim 7 ani. Este necesara deoarece din studiile efectuate pe depozite similare in Romania, s-a constatat ca in primul an dupa sistarea depozitarii tasarile au fost de 3,5-5,0m, si au continuat cu valori de cca. 0,5-1,5 m in perioada urmatoare. Din studiile efectuate pe depozite similare in Germania, s-a constatat ca tasarile se consuma cam in 7 ani.

■ etapa a III-a Inchiderea definitiva. Dupa ce se constata ca tasarile s-au consumat in procent de minim 90-95%, se poate trece efectiv la inchiderea definitiva. Aceasta operatiune se poate face pe zone, in functie de rezultatul monitorizarii. In aceasta etapa se finalizeaza si insalatia de captare si ardere a biogazului sau de cogenerare de energie daca din rezultatul monitorizarii va rezulta ca aceasta este o solutie eficienta.

*ln spatiul rezultat ca urmare a tasarilor se vor depune in continuare deseuri, astfel incat cota finala proiectata sa fie cea rezultata dupa consumarea tasarilor.

Tehnologia de inchidere a depozitului, va fi in conformitate cu Ordinul MAPM nr.757/2004 si urmareste reconstructia ecologica a zonei. Masa de deseuri va fi acoperita cu urmatoarele straturi:

- Strat de forma cu grosimea de 0,20 m, din deseuri din constructii, concasate (etapa l-a)

- Strat drenaj pentru gaze kf = 10-4 m/s, d >30 cm, format din nisip grosier, deseuri din constructie maruntite cu continut de carbonat de calciu < 10% masa.

- Impermeabilizare cu geocompozit, g > 6000 gr/mp

- Saltea drenanta pentru apa pluviala, cu filtru pe ambele parti

- Strat de pamant cu grosimea de 0,85 m, necompactat

- Sol vegetal, d > 15 cm

- Gazon, vegetatie rezistenta la eroziune

Zona se va incadra armonios in peisaj, fiind insamantata. Sistemul de recuperare propus (reconstructie ecologica) asigura folosirea suprafetei ca spatiu verde, in conditii sanitare cu restrictii in a fi folosit ca teren agricol sau plantat.

Dupa incetarea activitatii de depozitare si inchiderea depozitului, conform tehnologiei stabilite, amplasamentul va fi monitorizat 30 de ani astfel:

- nivelul tasarilor dupa sistarea depozitarii (cca. 7 ani)

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului;

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului din depozit;

- inregistrarea datelor meteorologice - pentru stabilirea cantitatii de precipitatii, a domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane - se vor preleva probe din forajele de monitorizare;

- determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a depozitului;

- determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a depozitului;

- urmarirea topografiei depozitului

Numarul de puncte de recoltare, precum si frecventa de analiza, variaza in functie de natura deseurilor depozitate si de conditiile specifice ale amplasamentului.

Levigatul se va colecta din bazinul colector pentru levigat.

Pentru apa de suprafata sunt necesare 2 puncte de recoltare, 1 in amonte si 1 punct in aval de depozit, pe raul Topolnita.

Pentru apa subterana se vor monitoriza 3 foraje dispuse pe directia de curgere a apelor subterane care se vor realiza.

Pentru gazul de fermentare se va monitoriza activitatea puturilor de extractie biogaz care se vor amplasa pe depozit.

Pentru tasari sunt necesare 4 borne/ha.

Principalii indicatori ce trebuie urmariti in cadrul activitatii de monitorizare postinchidere (conform prevederilor H.G. nr. 349/2005) sunt:

- nivelul tasarilor dupa sistarea depozitarii (cca. 7 ani): dupa sistarea depozitarii se va urmari nivelul tasarilor in corpul depozitului. In acest scop dupa construirea stratului de forma se vor planta 3 borne de urmarire. Masuratorile de nivel se vor face anual. Spatiul rezultat ca urmare a tasarii se va umple in continuare cu deseuri. Se asteapta tasari de cca. 3,5-5,0 m. Cota finala de umplere se considera cota dupa consumarea tasarilor.

- caracterizarea levigatului, a apelor de suprafata si a gazului din depozit: volumul levigatului, compozitia levigatului, volumul si compozitia apei de suprafata (indicatorii de analizat se stabilesc in conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu) si volumul si compozitia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, H2 etc.). Frecventa de analiza este o data la 6 luni.

- caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane si compozitia apei subterane. Pentru nivelul apei subterane frecventa de analiza este o data la 6 luni, iar pentru compozitia apei subterane se stabileste in functie de viteza de curgere.

- date meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei: cantitatea de precipitatii, temperatura min. si max. la ora 1500, directia dominanta si viteza vantului, evapotranspiratia si umiditatea atmosferica la ora 1500.

Pentru toti parametrii se inregistreaza valorile medii lunare, iar pentru precipitatii se inregistreaza si valorile zilnice.

- pentru urmarirea topografiei depozitului: structura depozitului (suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare utilizate, varsta depozitului).

11.3 Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pt scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Sistem de alimentare cu apa | Conducte HDPE | Nu este cazul |
| Sistem de canalizare menajera | Conducte PVC | Spalare si dezinfectare |
| Fundatii | Beton armat | Nu este cazul |

11.4 Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Sediu administrativ, vestiare, cabina cantar | Nu este cazul | Nu reprezinta un pericol Sunt containere prefabricate care isi gasesc alta utilizare la finalizarea activitatii sau in cazul in care sunt uzate se recupereaza materialele din care sunt construite. |
| Platforma electronica de cantarire | Nu este cazul | Nu reprezinta un pericol. Daca este in stare buna de functionare se poate folosi la un alt depozit de deseuri; daca nu se scoate din uz. |
| Statia de epurare levigat | Nu este cazul | Nu reprezinta un pericol. Sunt curatate si dezinfectate. Daca nu mai sunt in stare buna de functionare merg la reciclare, fiind fabricate din materiale recuperabile. |

11.5 Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

| Lagune | Nu este cazul |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice) |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri de decantare, iazuri biologice) |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri biologice) pt recuperarea terenului? |  |

11.6 Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |
| --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii | Cand depozitul de deseuri ajunge la cota de umplere se procedeaza la inchiderea acestuia urmarindu-se planul de inchidere al depozitului asa cum este prezentat la pct.10.2. |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Da – rigole, canale pluviale. |

11.7 Zone din care se preleveaza probe

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana |  |
| --- | --- |
| Foraje de monitorizare - pentru apa subterana |  |
| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pt a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimim de risc pt mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu este cazul | - |

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

12.1 Sinergii

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| 1) proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pt a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | Nu este cazul |
| 2) beneficierea de economiile de proportie pt a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| 3) combinarea deseurilor combustibile pt a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalatii de co-generare; |  |
| 4) deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |

| 5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pt a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pt o alta activitate; |  |
| --- | --- |
| 6) combinarea efluentilor pt a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
| 7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; |  |
| 8) contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate - sau posibiliatatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |

9) Altele

12.2 Selectarea amplasamentului

Alegerea amplasamentului pentru depozitul conform de deseuri menajere s-a realizat tinandu-se cont de urmatoarele elemente:

> suprafata mare a amplasamentului – 20,0 ha;

> capacitate mare de depozitare (1 200 000 mc) si o durata mare de exploatare, de peste 20 ani;

> prezenta unui strat de argila, constituie o bariera ecologica pentru protectia apelor subterane din zona. Forajele de exploatare executate in zona au identificat prezenta apei subterane la adancimi de peste 10 m.

> cel mai apropiat curs de apa, raul Topolnita se afla la o distanta de cca. 200 m de amplasamentul depozitului de deseuri.

> amplasarea la o distanta de 1,5km de municipiul Tr Severin  si peste 500 m de primele locuinte din localitatea Dudasu Cerneti, se reduce la minimum disconfortul creat rezidentilor de amplasarea unui depozit de deseuri, respectiv emisiile de noxe in atmosfera si mirosurile neplacute.

> Directia predominanta a vantului dispre zona locuita spre depozitul de deseuri.

> Cadrul natural, prin prezenta pe trei laturi a fostei cariere, ofera posibilitatea unei bariere  naturale.

> Accesul la depozit se realizeaza usor - pe DN 67 Tr Severin -Targu Jiu  si apoi pe un drum betonat si asfaltat pana la intrarea in incinta depozitului.

> Posibilitati de racordare la utilitati (apa potabila, electricitate) din retelele existente in zona.

13. LIMITELE DE EMISIE

13.1. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica Electricitate din alta sursa* | Nu este cazul |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* |  |
| Gaz |  |
| Motorina pt. functionarea autogunoierelor si utilajelor (2 compactoare) | 99,0 to/an |
| Total | 99,0 to/an |

13.2 Evacuari in reteaua de canalizare proprie

| Substanta | Puncte de Emisie | Valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | Intrare in ministatia de epurare | 300 | 300 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) |  | 500 | 500 |
| Materii totale in suspensie |  | 350 | 350 |
| Azot amoniacal |  | 30 | 30 |
| pH |  | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| Sulfati |  | 600 | 600 |
| Detergenti |  | 25 | 25 |
| Extractibile cu solventi organici |  | 30 | 30 |

13.3 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/dm3 Cf NTPA 001/2002 | Nivel de emisie stabilit prin Autorizatia de gospodarire a Apelor |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | raul Topolnita | 25 | 25 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCOCr) (2 ore) |  | 125 | 125 |
| Materii in suspensie |  | 35/60 | 60 |
| Amoniu |  | 2,0 | 3,0 |
| Nitrati ( azotati ) |  | 25/37 | 10 |
| Sulfaţi |  | 600 | 100 |
| Cloruri |  | 500 | 100 |
| pH |  | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| Metale si compuşi metalici |  |  |  |
| Plumb |  | 0,2 | - |
| Cadminu |  | 0,2 | - |
| Crom |  | 1,0 | - |
| Cupru |  | 0,1 | - |
| Nichel |  | 0,5 | - |
| Zinc |  | 0,5 | - |
| Fier |  | 5,0 | - |

14. IMPACT

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Evaluarea impactului de mediu a fost realizata pentru fiecare factor de mediu si separat pentru fiecare etapa de investitie. Rezultatele acestei evaluari evidentiaza avantajele proiectului asupra comunitatii, si anume populatia municipiului Drobeta Turnu Severin si apoi a judetului Mehedinti, care este de altfel beneficiarul direct al investitiei.

APA

Tehnologia si solutiile propuse pentru depozitul ecologic al judetului Mehedinti: etansarea bazei, colectarea si evacuarea levigatului, tratarea acestuia (statie de epurare), au scopul de a reduce la minim eventuale influente negative asupra apei de suprafata si a apei subterane.

Tehnologia de exploatare (suprafete operationale cu arii mici, monitorizarea cantitatilor de deseuri, provenientei lor, a locurilor de depozitare, etc.) este de asemenea un element important al acestor masuri preventive.

Pentru evitarea eventualelor efecte negative semnificative, este prevazut un sistem riguros de monitorizare a:

• tuturor instalatiilor: sistem de etansare a bazei depozitului, sistem de drenaj si transport levigat, statii de pompe, bazin colectare levigat, statii de epurare, sistem de colectare si evacuare a apei din precipitatii,

• gradului de umplere si gestionare a spatiului de depozitare

AER

Pentru diminuarea efectelor negative asupra calitatii aerului, in proiect au fost facute recomandari specifice pentru:

■ perioada operationala a depozitului care se refera in principal la: compactarea deseurilor, asternerea de straturi de acoperire peste deseurile proaspete, respectarea zonelor zilnice de depozitare, utilizarea de garduri mobile, repararea utilajelor sau masinilor defecte. In acest scop proiectul prevede procurarea de utilaje specifice noi (2 compactoare, autogunoiere).

Pentru evitarea efectelor negative, in special asupra sanatatii salariatilor, sunt prevazute norme specifice de securitate a muncii, dar si monitorizarea atenta a calitatii aerului in perimetrul depozitului, in zona administrativa. Muncitorii vor purta echipament de protectie, inclusiv masti si manusi. Toata zona va fi marcata cu indicatoare de avertizare.

Efectul unor eventuale disfunctionalitati pot fi reduse la minim sau evitate, daca sunt cunoscute si remediate din timp. In acest sens, programul de monitorizare trebuie cunoscut si respectat de tot personalul instalatiei.

Masurile de remediere a disfunctionalitatilor constatate si care pot avea efecte nedorite, vor fi bine stabilite, detaliat, in Regulamentul de functonare. In principal sunt avute in vedere doua tipuri de actiuni: reviziii periodice si revizii anuale ale tuturor instalatiilor. De la caz la caz defectiunile vor fi remediate de specialisti autorizati.

SOLUL SI SUBSOLUL

Solutiile tehnice de realizare a incintei de depozitare pe de o parte si regulile de exploatre a acestor instalatii pe de alta parte, au scopul de a diminua efectul activitatii viitoare asupra solului. Efectele nedorite vor fi evitate prin monitorizarea atenta a comportarii lucrarilor in exploatare si a activitatii propriu-zise si interventia rapida prin masuri de remediere a defectiunilor.

BIODIVERSITE, VEGETATIE, FAUNA

In prezent locatia si zona limitrofa depozitului sunt terenuri neproductive, afectate de interventii antropice.

Categoria de folosinta a amplasamentului studiat pentru noul depozit este neproductiv, fosta cariera de balast. Prin solutiile de proiectare si regulamentul de exploatre propus pentru depozitare se va evita sau diminua la minim un efect negativ asupra acestor factori de mediu. Operarea in conditii de respectare a regulamentului stabilit, de securitate si curatenie sunt actiuni care contribuie la diminuarea si evitarea efectelor negative.

PEISAJ, POPULATIE

Amplasamentul depozitului este plasat intr-o zona plana, fara vegetatie arborescenta. In ansamblul sau peisajul este acum afectat de siroiri ale apelor pluviale in fosta exploatare de balast. Proiectul propus se incadreaza in peisajul actual. Zonele verzi prevazute (plantatii de protectie) vor contribui la ameliorarea peisagistica a zonei. In plus prin realizarea depozitului se reface practic alura initiala a peisajului. Cele mai apropiate locuinte sunt la o departare de peste 500 m, insa eventuale disfunctionalitati nu pot avea impact asupra lor, deoarece intre aceste zone si depozit se interpune malul terasei superioare a Dunarii.

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

In apropierea obiectivului analizat nu exista zone naturale folosite in scop recreativ sau zone protejate, zone de patrimoniu cultural, soluri sensibile sau cursuri de apa sensibile.

Sursele de emisii de poluare a apelor:

• levigat

• apa menajera

• apa provenita de la spalatul rotilor autogunoierelor

• deseurile propriu - zise

Receptorii sensibili la aceste emisii:

• apa subterana

• apa de suprafata

• proprietati invecinate

• asezarile cele mai apropiate

Puncte de monitorizare:

• apa subterana -prin trei foraje de monitorizare care se vor  amplasa amonte si aval de rampa de deseuri pe directia de curgere a apelor subterane;

• canale pluviale - aval de punctele de deversare ape epurate de la statia de epurare

• apa de suprafata - pe raul Topolnita amonte si aval de rampa de deseuri;

• apa menajera - probe de apa la intrarea in ministatia de epurare.

• bazin pentru levigat - pentru levigatul brut evacuat din depozit

• camin de proba pentru permeatul evacuat din statia de epurare

14.2.1 Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pt receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.3.1 Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

Pentru obiectivul analizat s-a efectuat studiul de evaluare a impactului de mediu in vederea obtinerii acordului de mediu unde au fost analizate toate efectele potentiale ale evacuarilor din activitatea depozitului de deseuri. Rezultatele calculelor analitice au demonstrat ca emisiile potentialilor poluanti sunt nesemnificative.

14.4 Managementul deseurilor

Titularul este obligat sa respecte prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea acestora

Un registru complet cu probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor proprii de pe acest amplasament, va fi pastrat de catre titularul autorizatiei si va fi  pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru realizarea inspectiei.

Acest registru va contine minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, insotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile acestora de autorizare (inclusiv adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor.)

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare.

O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor va fi depusa la A.P.M. Mehedinti  ca parte a RAM pentru amplasament.

# Lista de deşeuri acceptate la depozitare şi condiţii de depozitare a deşeurilor:

| Cod deseu | Denumire Deseu | Se recomanda aplicarea unei metode de valorificare |
| --- | --- | --- |
| 01 05 04 | Deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce | X |
| 01 05 08 | Noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |  |
| 02 01 07 | Deşeuri din exploatarea forestieră | X |
| 03 01 05 | Rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | X |
| 03 03 01 | Deşeuri de lemn şi de scoarţă | X |
| 07 02 13 | Deşeuri de materiale plastice | X |
| 10 01 01 | Cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04 |  |
| 10 02 01 | Deşeuri de la procesarea zgurii |  |
| 10 02 02 | Zgură neprocesată |  |
| 12 01 13 | Deseuri de la sudură |  |
| 12 01 01 | Pilitură şi span feros | X |
| 12 01 02 | Praf şi suspensii de metale feroase | X |
| 12 01 03 | Pilitură şi span neferos | X |
| 12 01 04 | Praf şi particule de metale neferoase | X |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | X |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | X |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | X |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | X |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | X |
| 16 01 12 | Plăcuţe de frână, altele decat cele specificate la 16 01 11 |  |
| 16 01 17 | Materiale feroase | X |
| 16 01 19 | Metale plastice | X |
| 16 01 18 | Metale neferoase | X |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | X |
| 17 04 02 | Aluminiu | X |
| 17 04 03 | Plumb | X |
| 17 04 04 | Zinc | X |
| 17 04 05 | Fier si otel | X |
| 17 04 06 | Staniu | X |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | X |
| 17 02 01 | Lemn | X |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | X |
| 18 01 04 | Deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) | X |
| 18 02 03 | Deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | X |
| 19 01 02 | Materiale feroase din cenuşile de ardere |  |
| 19 01 12 | Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 |  |
| 19 02 03 | Deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase |  |
| 19 02 06 | Nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |  |
| 19 03 07 | Deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |  |
| 19 04 01 | Deşeuri vitrificate |  |
| 19 05 01 | Fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |  |
| 19 05 02 | Fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |  |
| 19 05 03 | Compost fără specificarea provenientei |  |
| 19 07 03 | Levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |  |
| 19 08 01 | Deşeuri reţinute pe site |  |
| 19 08 02 | Deşeuri de la deznisipatoare | X |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | X |
| 19 08 09 | Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile | X |
| 19 08 12 | Nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |  |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |  |
| 19 09 01 | Deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |  |
| 19 09 02 | Nămoluri de la limpezirea apei |  |
| 19 09 03 | Nămoluri de la decarbonatare |  |
| 19 10 01 | Deseuri de fier şi oţel | X |
| 19 10 02 | Deşeuri neferoase | X |
| 19 10 04 | Fracţii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |  |
| 19 10 06 | Alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |  |
| 19 11 06 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |  |
| 19 12 02 | Metale feroase | X |
| 19 12 03 | Metale neferoase | X |
| 19 12 07 | Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 | X |
| 19 13 06 | Nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |  |
| 19 13 02 | Deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | X |
| 19 13 04 | Nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 | X |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton | X |
| 20 01 08 | Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine | X |
| 20 01 39 | Materiale plastice | X |
| 20 01 40 | Metale | X |
| 20 01 10 | Imbrăcăminte | X |
| 20 01 11 | Textile | X |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, aditivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 | X |
| 20 01 30 | Detergenţi, altii decât cei specificaţi la 20 01 29 |  |
| 20 01 32 | Medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 | X |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | X |
| 20 01 41 | Deşeuri de la curăţitul coşurilor |  |
| 20 02 01 | Deşeuri biodegradabile | X |
| 20 02 03 | Alte deşeuri nebiodegradabile |  |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | X |
| 20 03 02 | Deşeuri din pieţe | X |
| 20 03 03 | Deşeuri stradale |  |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice |  |
| 20 03 06 | Deşeuri de la curăţarea canalizării |  |
| 20 03 07 | Deşeuri voluminoase | X |
| 20 03 99 | Deşeuri municipale fără altă specificaţie |  |

NOTĂ: Sub aspectul prevederilor reglementărilor legislative privind regimul deşeurilor, care transpun reglementările comunitare în domeniu, se vor respecta următoarele condiţii:

- Deşeurile marcate cu X în tabelul de mai sus, sunt deşeuri pentru care există o metodă fezabilă de valorificare şi se va proceda  în mod prioritar la valorificarea acestora.

- Nămolul se va depozita amestecat cu deşeuri menajere, în proporţie de 1:10;

3. Deşeurile voluminoase trebuie mărunţite înainte de depozitare, repartizate pe suprafeţe mari, în mod uniform în corpul depozitului, parcurse de mai multe ori cu compactorul, asigurând în acest fel o bună stabilitate depozitului.

4. Deşeurile de la construcţii şi demolări sunt acceptate în cadrul depozitului numai în măsura în care acestea pot fi utilizate pentru construcţia de drumuri şi material de acoperire, fără a se crea stocuri;

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea efecta mediul si mai ales fara: | Depozitul de deseuri este construit in conformitate cu HG 349/2005 si Normativul de depozitare a deseurilor -Ordinul 757/2004. Prin constructia lui s-au luat toate masurile necesare pentru reducerea la minim a influentei asupra factorilor de mediu. Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia mediului. |
| • risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; |  |
| • a cauza disconfort prin zgomot si mirosuri ; |  |
| • afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special |  |

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pt deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| • PJGD pentru judetul Mehedinti • Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti ( SMID) | Obiectivele din cadrul SMID Mehedinti sunt realizate astfel: 4 statii de transfer al deseurilor in localitatile Baia de Arama, Strehaia, Vanju Mare si Orsova Statie de Sortare si Tratare Mecano Biologica ( TMB) la Malovat |

14.5 Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Nu |
| Ati furnizat anterior infomatii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau in alt scop? | Nu |
| Exista obiective de conservare pt oricare din zonele identificate? | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pt emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra ariilor protejate? | Nu |

15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit rezultat din modulul 1A | dupa ce se atinge cota proiectata de umplere-2017-2018 |  | Surse proprii SC Brantner Servicii Ecologice SRL |
| monitorizarea substantelor periculoase cel putin intr-un singur punct, in dreptul locuintei celei mai apropiate | 2017 |  | Surse proprii SC Brantner Servicii Ecologice SRL |

Intocmit,

Cornel Meilescu