RAPORT DE AMPLASAMENT

Depozit ecologic judetean pentru deşeuri menajere din

localitatea Halanga, com Izvorul Barzii, judeţul Mehedinti

BORDEROU:

1. INTRODUCERE

1.1 CADRUL GENERAL...........................................................................................................................................................................

1.2 OBIECTIVE........................................................................................................................................................................................

1.3 SCOP SI ABORDARE........................................................................................................................................................................

2 descrierea amplasamentului........................................................................................................................

2.1 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI.............................................................................................................................................

2.2 DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL..........................................................................................................................................

2.3 UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI............................................................................................................................

2.4 UTILIZAREA TERENULUI IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI.............................................................................................

2.5 UTILIZARE SUBSTANTE CHIMICE PE AMPLASAMENT................................................................................................................

2.6 TOPOGRAFIA SI DRENAREA TERENULUI....................................................................................................................................

2.7 GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE...................................................................................................................................................

2.8 HIDROLOGIE....................................................................................................................................................................................

2.9 CONFORMAREA CU LEGISLATIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITATII DESFASURATE PE AMPLASAMENT.....................

2.10 PROGRAMUL DE MONITORIZARE...............................................................................................................................................

2.11 INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE.....................................................................................................................................

2.12 SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN APROPIERE..........................................................

2.13 CONDITII DE CONSTRUCTIE...............................................................................................................................................................

3. istoricul terenului......................................................................................................................................

4. evaluarea amplasamentului........................................................................................................................

4.1 SURSE POTENTIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI..............................................................................................

4.2 DEPOZITAREA DESEURILOR..........................................................................................................................................................

4.2.1 DEPOZITAREA PROPRIU-ZISA A DESEURILOR IN DEPOZIT...................................................................................................

4.2.2 DEPOZITAREA DESEURILOR PROPRII......................................................................................................................................

4.3 COLECTAREA, EPURAREA SI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE, A LEVIGATULUI SI A CELOR PLUVIALE............

4.4 TRANSPORTUL, MANEVRAREA SI STOCAREA SUBSTANTELOR CHIMICE..............................................................................

4.5 EMISII DE POLUANTI ATMOSFERICI..............................................................................................................................................

5 analiza rezultatelor determinarilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament.............

5.1 ANALIZA CALITATII SOLULUI.........................................................................................................................................................

5.2 ANALIZA APEI SUBTERANE...........................................................................................................................................................

5.4 ANALIZA APEI DE SUPRAFATA......................................................................................................................................................

6. interpretarea rezultatelor si recomandari.............................................................................................

6.1 CONCLUZII........................................................................................................................................................................................

6.2 RECOMANDARI................................................................................................................................................................................

ANEXE...............................................................................................................................................................

1. INTRODUCERE

  - CADRUL GENERAL

Prezentul raport a fost intocmit de catre SC Aquaseverin SRL  in baza contractului incheiat cu S.C. Servicii Ecologice Brantner S.R.L.. Raportul are drept scop evidentierea situatiei amplasamentului activitatii desfasurate in cadrul Depozitului ecologic judetean pentru deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii, amplasat in sat Halanga, com Izvorul Barzii, judetul Mehedinti.

Depozitul conform pentru deseuri nepericuloase se incadreaza in categoria de activitati industriale cf pct 5.3 lit.a din Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind Emisiile Industriale : „Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare sau egala cu 50 t de deseuri/zi ”.

Obiectul principal de activitate al S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. este Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase conform  cod CAEN 3821.

Raportul de amplasament este elaborat pentru obiectivul „Depozitului ecologic judetean pentru deseuri menajere " detinut de Primaria Drobeta Turnu Severin si administrat de S.C. Brantner Servicii Ecologice SRL, prezentand o situatie de referinta pentru calitatea amplasamentului obiectivului.

Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini conformarea cu cerintele de prevenire si control al poluarii, conform cu prevederile impuse prin Legea nr. 278/2013 privind Emisiile Industriale, astfel incat sa ofere informatii relevante care sa sprijine solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Raportul de amplasament necesar revizuirii Autorizatiei de Mediu nr. 62 din 20.06.2011 Revizuita la 15.01.2014 pentru obiectivul " Depozitului ecologic judetean pentru deseuri menajere ", a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a Autorizatiei integrate de mediu.

1.2   OBIECTIVE

Principalele obiective ale Raportului de Amplasament, in conformitate cu cerintele legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

- stabilirea conditiilor de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

- furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii acestuia;

- prezentarea rezultatelor investigatiilor anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei.

De asemenea, s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin compararea cu utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- furnizarea de informatii suficiente care sa permita descrierea interactiunii dintre factorii de mediu relevanti pentru amplasamentul analizat.

Raportul de Amplasament se refera la zona ocupata de depozitul de deseuri si la zonele invecinate acesteia care pot afecta sau pot fi afectate de activitatile desfasurate pe amplasamentul analizat.

1.3   SCOP SI ABORDARE

Prezentul raport a fost elaborat pe baza unor informatii si date anterioare si actuale privind calitatea mediului pe amplasament, disponibile la data elaborarii raportului.

Raportul este structurat in urmatoarele capitole:

Capitolul 1    -   Introducere

Capitolul 2 - Descrierea amplasamentului - descrierea folosintelor actuale si incadrarea in mediu a             amplasamentului

Capitolul 3 - Istoricul amplasamentului - descrierea folosintelor anterioare ale terenului si ale zonelor din vecinatate

Capitolul 4    -   Evaluarea amplasamentului - descrierea surselor de contaminare a amplasamentului si a zonelor cu potential de contaminare

Capitolul 5    -   Analiza rezultatelor determinarilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

Capitolul 6    -   Interpretarea rezultatelor si recomandari pentru actiunile viitoare.

Raportul de Amplasament contine anexe in care sunt prezentate date si informatii care sa clarifice si sa sustina prezentarile si analizele din partea scrisa a raportului.

2     DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1   LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul depozitului ecologic judetean pentru deseuri menajere este situat in satul Halanga, com Izvorul Barzii, jud Mehedinti, langa raul Topolnita, la cca 1,5 km de municipiul Dr Tr Severin si la peste 500 m distanta fata de cele mai apropiate locuinte.

Suprafata totala ocupata de depozitul conform pentru deseuri menajere este de 20 ha, din care suprafata totala executata in prima faza de constructie insumeaza cca. 70 700 mp, din care cca. 32 800 mp reprezinta lucrari de infrastructura ( drumuri de exploatare, zona de receptie cu pod-bascula/cintar, sistem de epurare a levigatului, etc). Suprafata profilata a deponeului in zona I/B insumeaza cca. 21 100 mp. Suprafata I/A a deponeului, destinata depozitarii deseurilor( cu sistem de etansare) este de cca. 16 800 mp.

Detalii privind amplasamentul extinderii depozitului ecologic pentru deseuri menajere Tr Severin sunt prezentate in plansa 1« Plan general de amplasare », din anexa.

Depozitului ecologic judetean din satul Halanga com Izvoru Barzii are urmatoarele coordonate STEREO 70 si vecinatati :

Coordonate STEREO 70

Y=317623.730   X=353402.930

Y=317696.790   X=353385.970

Y=317707.000   X=353429.790

Y=317877.470   X=353390.210

Y=317867.250   X=353346.380

Y=318090.380   X=353294.570

Y=317999.740   X=352905.770

Y=317532.950   X=353013.510

Vecinatati

N – proprietate privata

S– proprietate privata

E – raul Topolmita

V– proprietate privata

Accesul la depozitul ecologic se face pe soseaua asfaltata DN 67 Dr Tr Severin- Targu Jiu si mai departe pe un drum betonat/asfaltat..

2.2   DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care este realizat depozitul apartine Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, fiind situat in sat Halanga, com Izvorul Barzii, jud Mehedinti.

Din punct de vedere juridic, terenul a fost concesionat de CL Dr Tr Severin firmei SC Brantner Servicii Ecologice SRL, conform contractului de concesiune.

Detalii privind delimitarea amplasamentului depozitului conform pentru deseuri menajere sunt prezentate in Plansa  - Plan general de amplasare in zona. Pe acest plan sunt prezentate limitele obiectivului pentru care a fost depusa solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

2.3   UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI

Depozitul de deseuri a fost finalizat la sfarsitul anului 2009. Este un depozit de deseuri ecologic, conform cu prevederile legale de constructie si operare a depozitelor de deseuri nepericuloase, in care sunt depozitate deseuri menajere si asimilabile acestora, precum si alte deseuri nepericuloase.

Obiectivul cuprinde atat amenajari de baza pentru depozitarea deseurilor, care reprezinta activitatea de baza desfasurata pe amplasament, cat si dotari, instalatii si spatii de depozitare materiale necesare desfasurarii activitatilor conexe celei de depozitare propriu-zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii mediului.

Proiectul a fost implementat in mai multe etape.

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele lucrari:

• Depozitul propriu-zis - modulul 1A- actualmente aflat in operare si care va atinge capacitatea finala de depozitare, urmand a fi inchis

- Depozitul propriu zis – modului 1 B – construit conform prevederilor de proiectare impuse de Ordinul 757/2004, HG 349/2005, a recomandarilor Directivei 199/31/EC si  finalizat in anul 2016

- Extinderea capacitatii statiei de epurare a apelor uzate rezultate din depozitarea deseurilor – levigat , in vederea asigurarii conditiilor de evacuare a apelor in cursul de suprafata aflat in vecinatatea depozitului –in raul Topolnita

• Aria de servicii

• Lucrari pentru protectia mediului si monitorizare

■   Depozit propriu-zis - este format din 3 module iar fiecare modul are 2 zone de depozitare, astfel:

- modulul 1 zona  (1A) pe suprafata in baza de 16.800 mp;

- modulul 1 zona  (1B) cu depozitarea deseurilor pe suprafata de 21.100 mp;

- modulul 2 si 3, restul suprafetei- ce vor fi realizate pe viitor

Figura 1 incinta de depozitare – modulul 1 zona 1/A si modulul 1 zona 1/B in lucru

Suprafata I/A a deponeului, destinata depozitarii deseurilor( cu sistem de etansare) este de cca. 16 800 mp iar capacitatea de depozitare este de 250000 mc.

In prezent in modulul 1A s-a depozitat, din 2009 si pana la finele anului 2016, o cantitate de aproximativ 381390tone de deseuri . Se impune ca depozitarea in modulul 1A sa fie incheiata, urmand a se continua depozitarea in modulul 1B.

Modulul 1B are o  suprafata de depozitare a deseurilor de 21.100 mp si a fost finalizat in anul 2016; noul modul  va fi dat in folosinta dupa sistarea depozitarii deseurilor in modulul 1A

Fig.2. Modulul 1B

Modulul 1B are o  suprafata de depozitare a deseurilor de 21.100 mp si a fost finalizat in anul 2016; noul modul  va fi dat in folosinta dupa sistarea depozitarii deseurilor in modulul 1A

Cantitatea de deseuri care se va depozita in modulul 1/B este de aproximativ 244.621mc.

Executia depozitului a respectat conditiile de proiectare impuse de Ordinul 757/2004, HG 349/2005 si recomandarile Directivei 199/31/EC referitoare la depozitarea deseurilor si consta in urmatoarele lucrari:

• Terasamente

• Etansare

• Drenaj

Terasamente

In vederea realizării conforme a fundatiei deponeului, au fost necesare anumite lucrări de amenajare / corectare a terenului. În acest scop a fost îndepărtată vegetatia si stratul de recultivare din zona fundatiei si a taluzelor, astfel încât să poată fi derulate lucrările de amenajare/profilare brută a terenului.

Taluzele au fost realizate cu o înclinatie de 1:2,5. Materialul excavat în cadrul acestor lucrări, a fost supus unor verificări privind îndeplinirea criteriilor de utilizare sub formă de umpluturi.

Deasemenea, au fost necesare si alte lucrări de amenajare a terenului (diguri), pentru realizarea drumului de acces si a digului intermediar.

Stratul de fundatie al deponeului a fost realizat cu respectarea cerintelor privind:

- natura terenurilor

- gradul de compactare

- gradul de deformare

Suprafata de rezemare a fost profilată si compactată. Întreg stratul de fundatie a fost realizat cu pantele si înclinatiile necesare, astfel încât să corespundă caracteristicilor sistemului de etansare, si anume:

- min. 2% pantă în directia de scurgere a sistemelor de drenaj (pantă longitudinală), si

- min. 3% pantă în zona de amplasare a sistemelor de drenaj (pantă transversală).

Această pantă transversală corespunde realizării în varianta cu două ape, având lungimea lateralelor de max. 30 m. Taluzele au fost realizate cu o înclinatie de 1:2,5.

În conformitate cu proiectul general, sistemul de protectie împotriva inundatiilor a fost realizat în conformitate cu previziunile pentru o perioadă de 50 de ani.

Dimensionarea si datele tehnice se regăsesc în anexa 5 a proiectului general de protectie împotriva inundatiilor- calcule si măsuri hidraulice.

Digul de protectie împotriva inundatiilor a fost executat în conformitate cu prevederile si calculele mentionate anterior.

Ca alternativă la proiectul general, s-a înlocuit stratul de etansare din argilă cu folie din bentonită. Acest strat are rolul unei hidroizolatii cu argilă geosintetică, cu îmbinare mecanică pe întreaga suprafată si constă dintr-un strat de bentonită sub formă de pulbere sau granule, introdus fortat sub presiune între straturile de geotextil cu rol de suport si de acoperire.

Folia din bentonită reprezintă următoarele caracteristici:

· Lătime totală > 5 m

· Lungime totală > 40 m

· Greutate totală > 5000 g/m²

· Continut de bentonită > 4500 g/m²

· Rezistenta longitudinală la întindere/ tractiune > 15 kN/m

· Rezistenta transversală la întindere/ tractiune > 10 kN/m

- Capacitate de retentie apă > 450%

Folia de bentonită s-a aplicat pe corpul digului realizat cu o înclinatie de 2:3. Pentru distribuirea uniformă a sarcinii, folia a fost acoperită pe întreaga suprafată cu un strat intermediar de min. 30 cm. Pe acest strat intermediar s-a executat versantul exterior definitiv, cu o înclinatie de 1:2, pe care s-a aplicat apoi piatra agabaritică (agabaritii). În consecintă, s-a executat următoarea structură:

· Strat filtrant, 50 cm nisip

· Folie de bentonită >7 mm (kf <10-11 m/s)

· Strat intermediar (30 cm)

· Strat din piatră agabaritică (800 – 1.500 kg)

· Strat pământ vegetal (Humus)

Fig. 3 Dig spre raul Topolnita

Sistem de etansare

Sistemul de etansare al fundatiei deponeului, executat ca variantă finală, este următorul:

· Strat drenaj, 50 cm pietris filtrant, rotund, granulatie 16/32

· Strat protectie din geotextil 1.200 g/mp

· Strat de etansare din PE-HD 2,5 mm

· Folie bentonită

· Geotextil

· Nivelare brut, Gcomp. > 97%)

Stratul inferior de etansare

În conformitate cu stadiul actual al tehnicii, în cadrul proiectului a fost utilizată folia de bentonită, pentru etansare bazei deponeului. Aceasta este o membrană geosintetică de etansare, pe bază de argilă compactată mecanic, ce constă dintr-un strat de bentonită pulbere sau granulată, compactată

etans între două straturi-suport de geotextil.

Folia de bentonită descrisă mai sus dispune de următoarele caracterisitici:

- Lătime totală: > 5 m

- Lungime totală: > 40 m

- Greutate totală: > 5000 g/mp

- Cantitate bentonită: > 4500 g/mp

- Rez. la tractiune pe lungime: > 15 kN/m

- Rez. la tractiune transversal: > 10 kN/m

- Cap. de absorbtie a apei: > 450%

Avantajul utilizării foliei de bentonită pentru etansarea bazei deponeului, constă în faptul că acesta este un produs testat în coditii riguroase, având o permeabilitate extrem de redusă. Verificările calitative curente asigură o grosime si caracterisitici constante, pentru întreaga suprafată pe care a fost utilizat acest produs.

Datorită capacitătii de dilatare a bentonitei, apare în plus avantajul închiderii automate a oricăror perforatii de mai mici dimensiuni, ce ar putea să apară pe parcurs.

Stratul superior de etansare ca membrană de impermeabilizare

Stratul superior de etansare a fost realizat din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD). Aceasta are o grosime minimă de 2,5 mm. Ulterior a avut loc verificarea modului de punere în operă, precum si etanseitatea si rezistenta sudurilor/îmbinărilor.

Fig. 4 Asternere geomembrana

Strat de protectie din geotextil

Pentru a evita deteriorarea mecanică a stratului de impermeabilizare, în special prin intermediul materialului granular ce urmează a forma viitorul strat filtrant, membrana de impermeabilizare a fost protejată suplimentar prin aplicarea unui strat geotextil cu o greutate de minim 1.200 g/mp.

Apa provenită din infiltrările în corpul deponeului, precum si apele reziduale ce rezultă în urma proceselor de descompunere a deseurilor, se vor acumula gradual la baza deponeului, de unde sunt apoi ghidate – prin intermediul pantei realizate - spre punctele inferioare ale sistemului de drenaj al apelor de infiltratie. Sistemul de drenaj se compune din conducte de drenaj, dispuse pe întreaga suprafată a bazei deponeului.

Sistem de drenare

Stratul filtrant de suprafată din pietris

Stratul filtrant de suprafată a fost realizat din pietris spălat, cu granulatie rotundă, cu o stabilitate corespunzătoare si o grosime de minim 50 cm. Coeficientul de permeabilitate (valoarea k) de 10-2 m/s, a fost respectat.

Stratul a fost realizat pe întreaga suprafată a geotextilului de protectie, ce acoperă membrana de impermeabilizare, sub forma unui strat de pietris spălat de 50 cm grosime, cu o granulatie rotundă de 16-32 mm, fără aport de părti fine.

Stratul de pietris a fost pus în operă cu ajutorul unor utilaje usoare, pe senile, pentru a evita deteriorarea stratului de etansare. Înaintea depozitării deseurilor, suprafata urmează a fi acoperită cu un strat de geotextil usor, de max. 200 g/mp.

Fig 5 Strat drenant

Conducte de drenaj

În zona de amenajare „I/A” s-au executat două câmpuri de drenaj. În punctele cele mai adânci din profilele transversale de tip acoperis ale tălpii de fundare, s-au amplasat conductele de drenaj cu o pantă longitudinală de 2% si spre dren de 3%. Aceste conducte filtrante au fost prelungite în zona amenajată „I/B”.

Lungimea conductelor de drenaj pana la legatura cu cele din modulul 1/A este  de 2 X  127,5 = aprox 255m.

Sistemul de drenaj pentru apele de infiltratie constă din conducte din materiale sintetice perforate, cu un diametru interior de min. 250 mm, cu o suprafată de infiltrare a apelor de min. 100 cm2 per metru liniar de conductă.

Conductele de drenaj mentionate anterior se varsă în puturile colectoare existente pentru levigat, care sunt conectate prin conductele pline/ etanse pentru levigat (conducte de transport). Conductele de transport s-au amplasat de-a lungul digului de protectie împotriva inundatiilor până la putul 1, la care este obligatoriu racordat un cămin de pompare. Lungimea conductei colectoare este de 60m, Dn=250mm. Caminul de pompare constă din două compartimente, astfel încât să fie posibilă evacuarea independentă a levigatului si a apelor curate, din zonele fără depozite de deseuri. Întregul sistem de pe suprafata deponeului până la căminul de pompare este realizat sub forma unei retele compacte de tevi si conducte. Apele de infiltratie sunt directionate prin intermediul unei conducte de presiune din PE-HD D125 către bazinul de colectare si implicit, către sistemul de epurare al levigatului existent

Fig 6 Conducte de drenaj levigat

Apele necontaminate sunt directionate către bazinul de incendiu cu un volum de 9 m³ , în care există posibilitatea verificării gradului de contaminare.

Fig. 7   Bazin apa de incendiu

Apele necontaminate sunt directionate prin intermediul unei conducte în cursul de apă Topolnita.

În acest scop s-a amplasat o conductă din PVC DN 300, care este introdusă într-un sant concav începând din zona versantului.

Puturi pentru apele de infiltratie

Cele două puturi pentru apele de infiltratie sunt realizate din beton turnat la fata locului, având o adâncime de cca. 6 m. Acestea constau din conul putului cu dimensiuni interioare de 1,0 x 1,0 m si compartimentul propriu-zis cu dimensiuni interioare de 4,0x 2,4 m la o înăltime liberă de 2,5 m. În interiorul putului, tevile de drenaj de pe arealul deponeului sunt introduse printr-un sistem închis în conductele de colectare, care pleacă spre statia de pompare. Prin intermediul unui robinet, există pentru fiecare teava de drenaj posibilitatea devierii apei transportate într-una din cele două tipuri de conducte de colectare (ape uzate si ape necontaminate) din PE-HD DA 280x25,4 SDR 11. Puturile pentru apele de infiltratie dispun de un sistem de aerisire pasivă. Cu toate acestea, înainte de vizitarea acestor puturi se vor aplica măsurile de protectie corespunzătoare (măsurarea nivelului de gaze, echipaj format din 2 membrii, echipamente de salvare, etc.).

Căminul de pompe

Executia căminului de pompe corespunde în principiu cu cea a puturilor pentru apele de infiltratie.

Acesta este deasemenea realizat din beton turnat la fata locului, având o adâncime de cca. 8,5 m. Căminul constă dintr-un con cu 2 guri de vizitare, cu dimensiuni interioare de 3,0 x 1,6 m si compartimentul propriu-zis cu dimensiuni interioare de 3,0x 2,6 m la o înăltime liberă de 2,4 m.

Compartimentul căminului este acoperit cu o folie cu proeminente din PE-HD, de 3 mm. Căminul de pompare dispune de un sistem activ de aerisire, prin intermediul ventilatoarelor. Din compartimentele căminului se vor pompa apele uzate, respectiv apele necontaminate.

Apele uzate (de infiltratie) sunt deviate în bazinul colector pentru apele de infiltratie mentionat anterior, iar de acolo către statia de epurare; apele necontaminate vor fi deversate prin intermediul bazinului de incendiu în cursul de apă Topolnita.

■   Aria de servicii

Zona de receptie si exploatare se află în partea nord-estică a deponeului si constă din:

Pod-basculă/ cântar

Clădire administrativă

Platforma de spălare a rotilor

Locuri de parcare

Statie de carburant

Hala deschisa pentru materiale reciclabile

Sediu administrativ-

Clădirea administrativă si încăperile destinate personalului, au fost realizate din containere specifice, asezate pe o platformă betonată de 20 cm grosime. În acest scop s-au utilizat 4 containere tip 20” si un container tip 10”, livrate de către firma Containex; două dintre containerele de 20” sunt puse la dispozitia personalului deservent al deponeului, fiind livrate în combinatia cromatică alb-negru. În unul din containerele tip 20” a fost amenajat biroul, ce curpinde si terminalul de cântărire, iar în ultimul

dintre containerele tip 20”, a fost amenajată o sală de discutii. Containerul tip 16” serveste drept încăpere anexă si dispune de facilităti pentru gătit si servirea mesei.

Pod bascula/cantar –

În scopul cântăririi, a fost prevăzut un cântar platformă, livrat de către firma Batsch, având dimensiunile de 16 x 3,5 m, montat pe 6 socluri de sprijin. Fundatia a fost cofrată si betonată la fata locului, de către o firmă de constructii. Greutatea unui autovehicul stationat pe cântarul – platformă este afisată prin intermediul unui ecran, iar transmiterea semnalului se face analog, prin cablul atasat celulelor de cântărire de sub platformă, ce înregistrează greutatea prin intermediul unui senzor de presiune.

Componentele cântarului, precum si soft-ul aferent, au fost livrate, montate, instalate si puse în functiune de firma Batsch.

Cântarul – platformă a fost calibrat cu ajutorul greutătilor, etalonat si predat beneficiarului.

Parcare pentru masinile personalului –

În partea nord-estică a zonei administrative / receptie, au fost prevăzute sapte locuri de parcare pentru personal si clienti. Locurile de parcare prezintă o înclinatie spre bordurile ce servesc drept delimitare. Apele meteorice se vor scurge de-alungul acestor borduri, spre un canal colector, de unde sunt ulterior directionate spre separatorul de hidrocarburi. Apele provenind din separatorul de hidrocarburi, de unde se varsă în râul Topolnita, prin intermediul unei conducte.

Spatii verzi - au rol peisagistic.

Drumuri de acces interioare si platforme

Drumul de acces din soseaua principală DN 67 spre marginea de vest a deponeului a fost realizat de către autoritătile locale ale municipiului Drobeta Turnu Severin. În acest scop, s-a transformat un drum de câmpie existent într-o sosea de beton de cca. 5 m.

Drumul de exploatare al deponeului deviază din drumul de acces în zona vestică a deponeului si

duce în zona nord-estică, respectiv în zona de receptie a deponeului.

Statie carburanti

În zona de acces spre suprafata compactată a deponeului, a fost amenajată platforma pentru statia de alimentare cu combustibil. În acest scop a fost realizată o zonă impermeabilizată de alimentare, din beton, cu dimensiunea de 8,5 x 4 m. În zona centrală a acestei suprafete, s-a prevăzut o pantă. La scurgerea montată în această zonă, s-a conectat o teavă de scurgere spre separatorul de hidrocarburi.

Pompa de alimentare dispune de elemente de protectie la lovire. În plus, statia dispune de instalatie de iluminat, împământare si întrerupător de urgentă.

Platforma pentru spalare roti –

Între zona administrativă / receptie si zona de depozitare, a fost realizată o instalatie de spălare a anvelopelor. Este vorba despre o platformă betonată, având toate laturile înclinate spre interior.

Autocamioanele stationate pe această platformă, au posibilitatea spălării anvelopelor cu apă sub presiune.

Rezidurile astfel rezultate sunt colectate într-un bazin de decantare. Apa uzată este directionată printr-un separator de hidrocarburi, in raul Topolnita. Rezidurile acumulate în bazinul de decantare vor fi îndepărtate în mod regulat si depozitate în deponeu.

Hala deschisa pentru materiale reciclabile (hartie, PET-uri plastic)

Hala deschisa este amplasata pe o platforma betonata avand o suprafata de 150mp. Este dotata cu presa pentru compactare. Materialele reciclabile din hartie si peturi de plastic sunt stocate si ambalate in vederea valorificarii.

In anexa sunt prezentate cantitatile de deseuri reciclabile.

Alimentare energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va face prin reteaua aflată în partea nordică a deponeului. În acest scop s-a realizat un post de transformare pe stâlp, de la care porneste un cablu subteran către containerul de distributie, aflat în vecinătatea statiei de epurare pentru apele de infiltratie. De la acest container se va efectua alimentarea diversilor consumatori (clădire administrativă, pompe, statie de epurare pentru ape uzate, etc.). Cablurile de alimentare pentru consumatori sunt de asemenea cabluri subterane, executate în paturi de cablu corespunzatoare.

Imprejmuire - pentru protejarea obiectivului impotriva patrunderii animalelor sau a altor persoane neautorizate, s-a prevazut imprejmuirea intregului amplasament cu gard din plasa de sarma pe spalieri din teava rectangulara, cu inaltime de 2 m. Este prevazuta si o poarta de acces in incinta amplasamentului.

■   Lucrari pentru protectia mediului si monitorizare

Bazinul pentru colectare levigat

Levigatul provenit din incinta deponeului, este colectat si stocat într-un bazin de colectare a levigatului. Dimensiunile interioare ale bazinului de colectare sunt 25,0 m x 20,4 m x 3,80 m; bazinul este prevăzut cu un perete despărtitor. Ambele sectiuni ale bazinului pot fi alimentate, respectiv golite independent, prin intermediul unui cămin de vane antepozitionat, facilitând astfel curătarea bazinului fără întreruperea functionării.

Dimensionarea bazinului a fost realizată în cadrul proiectului general (PAC). Întrucât datele initiale privind suprafetele deponeului, cantitatea de precipitatii, etc. nu s-au modificat, dimensionarea bazinului a fost păstrată.

Calculele privind cantitatea de levigat, au indicat un volum de stocare de 1.454 mc. Bazinul realizat la fata locului, dispune de o capacitate de stocare de 2 x 800 mc = 1.600 mc. Astfel s-a asigurat si o capacitate suplimentară (de rezervă) de stocare.

Întrucât caracteristicile terenului de fundare s-au dovedit a fi insuficiente în urma studiilor geotehnice desfăsurate la fata locului, s-au aplicat măsuri de ameliorare a terenului de fundare, prin intermediul injectiilor de beton.

Bazinul a fost realizat sub forma unei structuri din beton armat monolit, iar părtile interioare au fost suplimentar căptusite cu folie PE-HD, de 3 mm grosime.

Fig. 8  Bazine colectare levigat

Camin pompare levigat

Executia căminului de pompe corespunde în principiu cu cea a puturilor pentru apele de infiltratie.

Acesta este deasemenea realizat din beton turnat la fata locului, având o adâncime de cca. 8,5 m. Căminul constă dintr-un con cu 2 guri de vizitare, cu dimensiuni interioare de 3,0 x 1,6 m si compartimentul propriu-zis cu dimensiuni interioare de 3,0x 2,6 m la o înăltime liberă de 2,4 m. Compartimentul căminului este acoperit cu o folie din PE-HD, de 3 mm.

Căminul de pompare dispune de un sistem activ de aerisire, prin intermediul ventilatoarelor. Din compartimentele căminului se vor pompa apele uzate.

Apele uzate (de infiltratie) sunt deviate în bazinul colector pentru apele de infiltratie mentionat anterior, iar de acolo către statia de epurare.

Puturi pentru apele de infiltratie

Cele două puturi pentru apele de infiltratie sunt realizate din beton turnat la fata locului, având o adâncime de cca. 6 m. Acestea constau din conul putului cu dimensiuni interioare de 1,0 x 1,0 m si compartimentul propriu-zis cu dimensiuni interioare de 4,0x 2,4 m la o înăltime liberă de 2,5 m. În interiorul putului, Ńevoile de drenaj de pe arealul deponeului sunt introduce printr-un sistem închis în conductele de colectare, care pleacă spre statia de pompare. Prin intermediul unui robinet, există pentru fiecare teava de drenaj posibilitatea devierii apei transportate într-una din cele două tipuri de conducte de colectare (ape uzate si ape necontaminate) din PE-HD DA 280x25,4 SDR 11.

Puturile pentru apele de infiltratie dispun de un sistem de aerisire pasivă. Cu toate acestea, înainte de vizitarea acestor puturi se vor aplica măsurile de protectie corespunzătoare (măsurarea nivelului de gaze, echipaj format din 2 membrii, echipamente de salvare, etc.).

Bazin colector apa pluviala

Bazin sapat in pamant, hidroizolat cu geomembrana, cu un volum de 450 mc. In acest bazin sunt colectate apele pluviale provenite din rigolele de la drumurile din incinta si apele din acvifer.

Camin probe apa tratata (permeat) - este un bazin din beton hidroizolat

Statie de epurare pentru tratarea levigatului

S-a procurat o statie de epurare modulara, care functioneaza pe principiul osmozei inverse. Levigatul tratat va avea caracteristicile conform NTPA 001/2005.

In statia de epurare se trateaza exclusiv levigatul pompat din depozit si stocat in bazinul special amenajat. Dupa tratare, permeatul va fi evacuat intr-un camin de proba pentru permeat, iar apoi va fi deversat in raul Topolnita.

Statia de epurare raspunde urmatoarelor cerinte:

- Caracteristicile permeatului: se incadreaza in limitele impuse de NTPA 001

- Statia este modulara, astfel incat volumul ce urmeaza a fi tratat sa poata fi marit.

Înaintea bazinului de colectare a levigatului, a fost instalată statia de epurare a levigatului.

Această statie de epurare functionează pe principiul osmozei inverse. În cazul în care două fluide miscibile sunt despărtite printr-o membrană semipermeabilă, ce permite trecerea unor molecule de o anumită dimensiune, concentratiile celor două fluide vor tinde să se egalizeze. Acest proces chimic se numeste osmoză.

În situatia în care unul dintre aceste fluide ar fi  levigat încărcat cu elemente poluante, iar al doilea fluid, apă curată, particulele de apă curată ar difuza prin membrană, diluând astfel concentratia levigatului. În cadrul acestui process vom vorbi despre presiunea osmotică. În cadrul procesului de epurare a levigatului, acest proces natura este inversat artificial. Sistemul va fi supus unei presiuni mai ridicate decât nivelul presiunii osmotice, care va facilita transferul particulelor în directie inversă.

Moleculele de apă din levigat vor difuza prin membrană, în apa curată. Moleculele substantelor nocive din levigat nu vor putea însă difuza prin membrană, se vor acumula în primă fază la suprafata membranei, fiind ulterior antrenate de apa brută care intră în statia de epurare. În acest fel, concentratiile celor două fluide nu se vor egaliza, dimpotrivă, levigatul încărcat cu substante poluante va deveni mai concentrat, în timp ce apa curată va fi „deconcentrată” în continuare. Acest fenomen fizic poate fi utilizat cu succes în procesele de epurare a apelor uzate, bogate în substante poluante nocive. Fluxul de apă epurată prin intermediul membranelor de osmoză inversă – „permeatul” – ce reprezintă cca. 80% din cantitatea totală a levigatului, poate fi apoi deversat fără a mai fi supus altor tratamente, în cel mai apropiat curs de apă (Topolnita).

În cazul de fată, statia de epurare este una de tip container, furnizată de firma Pall.

Fig. 9  Statie de epurare modulara

Prin extinderea capacitatii de depozitare odata cu punerea in functioune a modulului 1B, statia de epurare a fost extinsa prin adaugarea unui nou echipament tip ROAW9124DTGMP40-6IEX, insotit de schimbarea softwar-ului care sa reprogrameze volumul de lucru.

Capacitatea finala a staţiei de epurare după upgradare este de 100 mc/zi - 4,167 mc/h . Anual statia functioneaza aproximativ 7200 ore de funcţionare - 600 h/lună, dacă staţia funcţionează în parametrii normali.

Statia are 2 trepte de epurare: treapta 1 cu 40 de module de epurare si treapta 2 cu 6 module de epurare.

Pentru curatarea membranelor se folosesc solutii de curatare. Consumul anual (Treapta 1 + Treapta 2) de Cleaner A = 9510 litri, Cleaner C = 810 litri si Acid Sulfuric aproximativ 57600 L/an.

Principiul osmozei inverse aplicate levigatului

Acest principiu este folosit pentru tratarea levigatului poluat.

În interiorul modulelor Pall DTG procesul are loc în timp ce apa se află în mișcare, curgând peste suprafețele membranelor. Concentrația apei brute crește pe măsură ce curge prin module. Substanțele contaminante sunt filtrate și lăsate în urmă de către membrană.

Substanțele organice și anorganice din apa poluata (levigat ) raman depozitate pe suprafețele membranelor , ceea ce duce la Colmatarea lor. Prin curățarea circuitului aceste sedimentări sunt spălate și îndepărtate, iar așa-numitul „concentrat” este pompat intr-un bazin cilindric din fibra cu un volum de 10mc iar apoi este imprastiat pe suprafata depozitului si acoperit , în scopul accelerării proceselor de imobilizare.

„Permeatul” de apă pură produs curge într-o instalație de stocare a apei pure.

Structura și descrierea unității

Unitatea tip ROAW9124DTGMP40-6IEX, este utilizată pentru tratarea depozitelor de deșeuri ale levigatului și constă din :

-un sistem de Primă Etapă (sau stagiul levigatului) de tratare a levigatului,

- un sistem de a Doua Etapă (sau Ciclu de permeat), și

- un sistem  de rezervor integrat.

a) Sistemul de bazine

Sistemul de bazine este format din toate bazinele necesare pentru alimentarea unității cu apă brută, depozitare produse chimice necesare și pentru stocarea permeatului.

Acest sistem de bazine este conceput ca un sistem integrat și echipat cu detectoare de scurgere pe toate secțiunile critice în interiorul instalației.

Dozarea de acid: Anterior tratării levigatului, valoarea pH-ului acesteia trebuie ajustată în majoritatea cazurilor până la o valoare de 6.5, pentru a evita precipitarea prematură a ionilor care fac apa mai dură.

Fig.10  Schema statiei modulare pentru epurare levigat

b) Treapta de levigat

Levigatul ce urmează a fi tratat curge în primul rând în treapta de levigat  și este prefiltrat cu ajutorul unui filtru de nisip  și a unor filtre cartuș . Procesul de osmoză inversă are loc în blocurile de module .

Fig. 11   Schema tehnologica treapta levigat

Unitatea poate fi extinsă prin instalarea ulterioară a unui preburner. Permeatul produs intră în treapta de permeat pentru continuarea tratării. Concentratul obținut este direcționat înspre zona de eliminare a concentratului.

c) Treapta de permeat

Permeatul din treapta de levigat este direcționat către treapta de permeat pentru de- concentrare ulterioară. În acest sens, este produs noul concentrat, care este condus înapoi la treapta de levigat.

Fig. 12  Schema tehnologica treapta permeat

Permeatul de la treapta de permeat curge în rezervorul de depozitare a permeatului, cu sistemul acestuia de aerare instalat pentru a crește valoarea pH- ului.

Statia  de epurare pentru apa menajera –

Apele uzate din spatiile sanitare rezultă exclusive în cadrul clădirii administrative si a încăperilor

pentru personal. În vederea epurării acestor ape, s-a realizat o statie de epurare AS VARIOcomp, de mică capacitate. Substantele solide (namolul) care rezulta din statia de epurareape menajere se evacueaza pe depozitul propriu, in proportie de 1:10, cf. Autorizatiei Integrate de Mediu nr.62/20.06.2011 Revizuita la 15.01.2014 iar apa epurată va fi pompata in rigola pluviala care apoi ajunge prin canalizare in raul Topolnita.

Foraje de observatie

La executarea studiului geotehnic si hidrogeologic s-au executat  foraje hidrogeologice dintre care trei dintre ele au fost echipate, astfel incat in continuare sa indeplineasca functia de foraje de monitorizare a calitatii apei infiltrate pana la acest nivel (vezi planul de amplasare a forajelor - anexat). Ele au fost astfel amplasate incat sa se obtina o situatie a caracteristicilor apei infiltrate in amonte, aval si lateral de depozit.

Probele de apa subterana sunt recoltate semestrial si analizate in laboratoare acreditate.

Conform Rapoartelor de incercare efectuate in anul 2015 in apa de foraj aval si lateral de depozit au existat depasiri ale indicatorilor :cloruri si amoniu, raportat la valorile de prag aprobate prin Ord.nr.137/2009 pentru corpul de apa subterana ROJI06, cf AIM nr.62/20.06.2011 Revizuita la 15.01.2014

In tabelul alaturat sunt redate sintetizat rezultatele analizelor apelor de foraj, conform Rapoartele de incercare din anul 2016 , comparativ cu valorile prag aprobate prin Ord.nr.137/2009, intrucat in Autorizatia de gospodarire a apelor nu au fost mentionate alte valori .

| Indicatori decalitate ai apei de foraj | Apa foraj amonte Valori concentratii-mg/l | Apa foraj aval Valori concentratii-mg/l | Apa foraj lateral Valori concentratii-mg/l | valorile de prag aprobate prin Ord.nr.137/2009 Valori conc.mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | martie | iunie | martie | iunie | martie | iunie |  |
| Amoniu | 0.016 | 1.256 | 0.808 | 2.862 | 1.045 | 2.944 | 1,1 |
| cloruri | 41.263 | 81.797 | 116.487 | 114.296 | 115.392 | 112.47 | 250 |
| CCOCr | 16 | 16.94 | 15.88 | 16.7 | 15.65 | 16.47 |  |
| sulfati | 59.13 | 62.08 | 6.39 | 5.08 | 4.73 | 4.99 | 450 |
| azotati | 7.73 | 8.619 | 0.141 | 0.257 | 0.106 | 8.508 | 0.5 |
| pH | 7.76 | 7.49 | 8.41 | 8.32 | 8.29 | 8.2 |  |

Se constata depasiri doar la indicatorul amoniu, la toate cele trei foraje si doar in anotimpul secetos. Aceasta poate fi pusa si pe seama poluarii solului din zona amplasamentului depozitului.

2.4   UTILIZAREA TERENULUI IN VECINA TA TEA AMPLASAMENTULUI

Utlizarile terenului in vecinatatea Depozitului ecologic Halanga sunt :

- terenuri agricole spre vest, proprietati particulare,

- fosta balastiera spre sud, terenuri private,

- raul Topolnita spre est,

- pasune spre nord, terenuri private.

2.5   UTILIZARE SUBSTANTE CHIMICE PE AMPLASAMENT

In cadrul proceselor tehnologice desfasurate in obiectivul analizat - depozitare deseuri, nu se utilizeaza substante si preparate chimice.

In schimb, substante chimice ca : acid sulfuric si hidroxid de sodiu sunt folosite la statie de epurare.

Fig. 13  Recipiente de plastic pentru stocare acid sulfuric

2.6   TOPOGRAFIA SI DRENAREA TERENULUI

Suprafata propusa si analizata pentru realizarea obiectivului, este teren degradat, vechea exploatare de balast  folosita de mai multe companii printre care si SC Hidroconstructia SA.

Apele pluviale vor fi gestionate astfel :

Apele pluviale din zona de parcare vor fi colectate si evacuate  intr-un separator de produse petroliere tip Tehnix, iar ulterior se varsa in raul Topolnita prin intermediul unei conducte.

Apele de suprafata necontaminate si apele din acvifer sunt captate prin santuri/drenuri si deviate prin bazinul de apa de incendiu avand V=450mc, in care exista posibilitatea determinarii gradului de contaminare a apelor.

2.7   GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Geologie

Structura geologica a zonei se individualizeaza prin depozite pontiene predominant argiloase peste care sunt depuse depozite cuaternare, alternante de argile si nisipuri cu pietris.

Rezultatele geotehnice sunt prezentate în raportul dr. Michael Ion de la Institutul Geotehnic din cadrul Universitătii Politehnice Timisoara. Din acest raport se preiau îndeosebi datele cu privire la dimensionarea si executia digului de protectie împotriva inundatiilor. Modificările minime, respectiv neclaritătile cu privire la executie au fost clarificate cu prof. dr. Ion Michael în perioada derulării lucrărilor.

Hidrogeologie

In functie de conditiile geologice si tectonice, de regimul termic, de precipitatii, de scurgerea de suprafata, de transferul de apa in subteran si a altor conditii locale specifice, intalnim acvifere diferite din punct de vedere al varstei, tipului de porozitate, caracteristici litologice, proprietati filtrante si potentialului de inmagazinare.

Perimetrul studiat este amplasat pe locatia fostei cariere de balast, in zona de aflorare a depozitelor de terasa cuaternara, cu grosimi de pana la 30 m, alcatuite din nisip cu pietris si intercalatii argiloase.

Solul

Relieful, factorii climatici si vegetatia isi pun amprenta asupra dezvoltarii solurilor. Astfel in zona, dominante sunt solurile brune.

2.8   HIDROLOGIE

Principalul curs de apa care traverseaza zona este raul Topolnita, situat la aproximativ 150-200m  distanta fata de amplasament. Raul Topolnita, are in zona analizata o fluctuatie a debitului functie de cantitatea de precipitatii cazuta in bazinul hidrografic.

Tipul hidrochimic este cel bicarbonatic, concentratiile medii situandu-se intre 200 - 350 mg/l, crescand din amonte spre aval.

Amplasamentul depozitului ecologic judetean pentru deseuri menajere se afla in afara zonei de inundabilitate a raului Topolnita.

2.9   CONFORMAREA CU LEGISLATIA PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITATII

DESFASURATE PE AMPLASAMENT

Depozitul ecologic judetean pentru deseuri menajere este un obiectiv care functioneaza din anul 2009 si pentru care s-au obtinut autorizatiile necesare, astfel:

• Autorizatie de gospodarire a apelor nr.77 / 24.08.2016;

• Notificare Directia de Sanatate Publica Mehedinti nr.5620/12.08.2016 in baza Studiului de Impact asupra Sanatatii Populatiei nr. 5368/10.08.2016 elaborat de Centrul Regional de Sanatate Publica Timis, cu ocazia extinderii depozitului cu modulul 1B

- Autorizatiei Integrate de Mediu nr.62/20.06.2011 Revizuita la 15.01.2014

- Autorizatie ISU Drobeta

Alimentarea cu apa

Depozitul ecologic judetean pentru deseuri menajere este racordat la reteaua de alimentare cu apa oraseneasca, in baza contractului cu SC SECOM SA nr.382/05.03.2007

Pentru racordarea la reteaua de apa oraseneasca exista contract de furnizare servicii de alimentare cu apa.

Canalizarea apelor uzate

Sistemele de colectare a apelor uzate sunt urmatoarele:

Drenaj levigat

Levigatul ce va fi colectat din modului 1B printr-un sistem de drenuri absorbante (PEHD Dn 250 mm cu fante) si colector (PEHD cu Dn 250 mm) va fi evacuat gravitational in putul colector pentru levigat de unde vor fi pompate in bazinele de levigat cu V=2x800mc. Drenurile vor fi amplasate intr-un strat drenant din pietris spalat de rau sort 16/30 mm, cu grosimea de 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor si in camp intre acestea.

Drenurile absorbante sunt amplasare la o distanta de 30 m intre ele.

Conductele de drenaj mentionate anterior se varsă în puturile colectoare existente pentru levigat, care sunt conectate prin conductele pline/ etanse pentru levigat (conducte de transport). Conductele de transport s-au amplasat de-a lungul digului de protectie împotriva inundatiilor până la putul 1, la care este obligatoriu racordat un cămin de pompare. Lungimea conductei colectoare este de 60m, Dn=250mm. Caminul de pompare constă din două compartimente, astfel încât să fie posibilă evacuarea independentă a levigatului si a apelor curate, din zonele fără depozite de deseuri. Întregul sistem de pe suprafata deponeului până la căminul de pompare este realizat sub forma unei retele compacte de tevi si conducte. Apele de infiltratie sunt directionate prin intermediul unei conducte de presiune din PE-HD D125 către bazinul de colectare si implicit, către sistemul de epurare al levigatului existent

Toata baza depozitului este special modelata in coame, astfel incat panta suprafetei catre drenurile absorbante este de 3% iar catre drenul colector de 2%. Cantitatea de levigat ce se va produce in medie este de 0,5 l/zi/mp.

Levigatul colectat in bazinul de levigat este pompat spre statia de epurare modulara care functioneaza pe principiul osmozei inverse. Permeatul, rezultat dupa epurarea levigatului este trecut printr-un camin de probe permeat si put de incendiu de unde mai departe ajunge in raul Topolnita prin conducta si canal deschis.

Canalizare ape menajere

Apele uzate menajere provin de la:

- grupurile sanitare ale sediului administrativ.

- grupurile sanitare si dusurile din cadrul vestiarului

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ajung in ministatie de epurare de unde, dupa epurare, sunt deversate in canalizarea care preia apa pluviala. Cantitatile de ape uzate menajere sunt

Quz zi max = 0,3 mc/zi

Apele uzate menajere trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA 002/2005.

Apele uzate menajere epurate, la iesirea din ministatiile de epurare, indeplineasca conditiile impuse de NTPA 001/2005.

Apa uzata provenita din bazinul pentru spalat roti

Acesta este evacuata in canalizarea de apa pluviala, dupa ce trece in prealabil a trecut printr-un decantor si separator de hidrocarburi.

Cantitatea de apa folosita pentru spaltul rotilor autogunoierelor este de maxim 2mc/zi.

Evacuarea apelor pluviale

Sistemul de evacuare al apelor pluviale de pe amplasament a fost prezentat la cap. 2.6. unde s-au facut precizari cu privire la drenarea apelor pluviale de pe amplasament.

Concentratia maxima a indicatorilor de calitate ai apelor pluviale la evacuarea in raul Topolnita trebuie sa se incadreze in limitele impuse de HG 352/2005, respectiv NTPA 001.

2.10 PROGRAMUL DE MONITORIZARE

In cazul specific al depozitelor de deseuri, legislatia in vigoare - HG 349/2005, Anexa nr. 4, cuprinde prevederi privind controlul si urmarirea depozitelor de deseuri.

Pentru functionarea in conditii de securitate fata de mediul inconjurator, se va stabili un program de monitoring al depozitului de deseuri. Acest program va cuprinde urmatoarele activitati distincte:

- monitorizarea calitatii factorilor de mediu;

- monitorizarea activitatilor de exploatare a depozitului;

- monitorizarea activitatii statiilor de epurare.

Monitoringul calitatii factorilor de mediu se refera la:

- urmarirea debitului (volumului) si calitatii levigatului si evolutia in timp a incarcarii poluante a acestuia. Se vor colecta probe din bazinul pentru levigat.

- urmarirea nivelului si calitatii apei subterane, prin intermediul forajelor de monitorizare (3 buc);

- urmarirea debitului (volumului) si calitatii apelor evacuate din statiile de epurare, permeat (din caminul colector pentru permeat), apa epurata de la ministatie de epurare si efluent separator de produse petroliere;

- urmarirea calitatii apei de suprafata pentru raul Topolnita, in amonte si aval de depozit;

- calitatea apei pluviale/acvifer dupa bazinul de incendiu;

- urmarirea calitatii aerului (imisii si emisii):

-  in zona depozitului de deseuri;

-  la intrarea in depozit - zona de primire a deseurilor

- urmarirea calitatii solului in vecinatatea amplasamentului

- urmarirea evolutiei florei si faunei in zona, in special trebuie urmarita evolutia populatia de pasari specifice in zona depozitelor: pescarusi si ciori.

Stabilirea tipului de determinari si frecventa acestora se va face de comun acord cu Agentia de Protectie a Mediului Mehedinti.

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente.

Indicatorii urmariti pentru caracterizarea apelor reziduale sunt: volum (mc), pH, CCO-Cr (mg/l), CBO5 (mg/l), azot amoniacal (mg/l), materii in suspensie (mg/l), detergenti (mg/l), extractibile cu solventi (mg/l), metale (mg/l), alti indicatori.

Frecventa de masurare pentru depozitul ecologic este semestrial daca nu se vor face alte recomadari in cadrul autorizatiei integrat de mediu sau a autorizatiei de gospodarire a apelor

Urmarirea calitatii apelor de suprafata si a celor subterane se va face semestrial, prin intermediul laboratoarelor acreditate, pentru urmatorii indicatori: pH, CCO-Cr (mg/l), CBO5 (mg/l), azot amoniacal (mg/l), nitrati (mg/l), sulfuri (mg/l), cloruri (mg/l), conductivitate si alti indicatori.

Rezultatele obtinute pentru apele de suprafata vor fi comparate cu Ordinul 1146/2002, pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata, pentru categoria de calitate stabilita de Apele Romane in autorizatia de functionare si cu rezultatele determinarilor inainte de inceperea lucrarilor si respectiv a exploatarii instalatiilor proiectate.

Principalele instalatii de monitorizare a calitatii apelor care vor functiona in faza operationala sunt:

- forajele de observatie - pentru apa subterana - 3 buc care se vor realiza

- bazin pentru levigat - pentru levigatul brut evacuat din depozit

- camin de proba pentru permeatul evacuat din statia de epurare

- apa epurata din ministatia de epurare - pentru apele menajere epurate.

Monitorizare cantitatii de apa potabila captata de la reteaua oraseneasca se va realiza prin citirea apometrului montat in caminul de bransament amplasat la intrarea in incinta depozitului de deseuri.

Valorile obtinute in urma masuratorilor vor fi comparate cu cele prevazute de legislatia in vigoare.

Urmarirea cantitatii si calitatii gazului din depozit se va efectua pe sectiuni reprezentative ale depozitului, dupa ce modulul 1A va ajunge la capacitatea maxima de depozitare. Indicatorii ce vor fi determinati pentru gazul din depozit sunt: CH4 (mg/mc), CO2 (mg/mc), H2S (mg/mc), COVNM (mg/mc). Frecventa de analiza va fi trimestriala, daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu.

Datorita masurilor de protectie care s-au luat, calitatea apelor nu va fi afectata de poluare. Controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a depozitului se realizeaza prin:

- inregistrarea datelor meteorologice - pentru stabilirea cantitatii de precipitatii, a domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului;

- analiza principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafata prin prelevarea de probe din amonte si aval de depozit, pe directia de curgere a raului Topolnita ;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane - se vor preleva probe din foraje de monitorizare;

- determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a depozitului;

- determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a depozitului;

Analizele si determinarile necesare pentru monitorizarea emisiilor si controlul calitatii apelor vor fi realizate de catre laboratoare acreditate, iar rezultatele vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului de deseuri este obligat sa raporteze semestrial catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului si SGA Mh rezultatele activitatii de monitorizare. Orice efect negativ inregistrat va fi raportat catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului in maximum 12 ore.

Atat in perioada exploatarii cat si postinchidere toate datele de monitoring vor fi inregistrate in format electronic in Registre speciale. Periodic se va face interpretarea acestora.

Anual se va tipari un volum cuprinzand toate informatiile privind monitoringul pentru acea perioada. Toate informatiile, inclusiv cele in format electronic vor fi puse la dispozitia persoanelor sau autoritatilor care le solicita. Se considera ca sunt informatii publice si inclusiv cetatenii pot avea acces la studierea lor.

Raportarea datelor se va face conform cerintelor APM Mh, DSP MH si Apele Romane Jiu Craiova si SGA Mh.

Proiectul are in vedere respectarea reglementarilor si normativelor in domeniul protectiei apelor si a metodelor de analiza standardizate pentru determinarea caracteristicilor apelor uzate menajere, a levigatului,a apelor de suprafata si subterane.

Monitorizarea postinchidere

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea postinchidere, pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta, de minim 30 ani.

Rezultatele activitatii de monitorizare postinchidere vor fi pastrate in Registrul depozitului pe toata durata programului si dupa inchiderea acestuia, conform prevederilor autorizatiei de mediu.

Sistemul de monitorizare postinchidere cuprinde:

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului;

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului din depozit;

- inregistrarea datelor meteorologice - pentru stabilirea cantitatii de precipitatii, a domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane - se vor preleva probe din puncte situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe directia de curgere a apei subterane;

- determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a depozitului;

- determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a depozitului;

- urmarirea topografiei depozitului.

Numarul de puncte de recoltare, precum si frecventa de analiza, variaza in functie de natura deseurilor depozitate si de conditiile specifice ale amplasamentului.

Levigatul se va colecta din putull colector pentru levigat.

Pentru apa de suprafata sunt necesare 2 puncte de recoltare, 1 in amonte si 1 punct in aval de depozit, pe raul Topolnita.

Pentru apa subterana se vor monitoriza cele 3 foraje de monitorizare care se vor realiza.

Pentru gazul de fermentare se va monitoriza activitatea puturilor de extractie biogaz amplasate pe depozit.

Pentru tasari sunt necesare 4 borne/ha.

Principalii indicatori ce trebuie urmariti in cadrul activitatii de monitorizare postinchidere (conform prevederilor H.G. nr. 349/2005) sunt:

- caracterizarea levigatului, a apelor de suprafata si a gazului din depozit: volumul levigatului, compozitia levigatului, volumul si compozitia apei de suprafata (indicatorii de analizat se stabilesc in conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu) si volumul si compozitia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, H2 etc.). Frecventa de analiza este o data la 6 luni.

- caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane si compozitia apei subterane. Pentru nivelul apei subterane frecventa de analiza este o data la 6 luni, iar pentru compozitia apei subterane se stabileste in functie de viteza de curgere.

- date meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei: cantitatea de precipitatii, temperatura min. si max. la ora 1500, directia dominanta si viteza vantului, evapotranspiratia si umiditatea atmosferica la ora 1500.

Pentru toti parametrii se inregistreaza valorile medii lunare, iar pentru precipitatii se inregistreaza si valorile zilnice.

- pentru urmarirea topografiei depozitului: structura depozitului (suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare utilizate, varsta depozitului), comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului. Ultimii doi parametrii au o frecventa de analiza anuala.

Monitoringul instalatiei analizate va mai cuprinde:

- Verificarea zilnica a starii si functionarii amenajarilor existente:

• drum de acces si a imprejmuire;

• canale de garda si canalizarea pluviala;

• canalizarea menajera si a instalatiile aferente;

• functionarea putului colector pentru levigat si a canalizarii acestuia pana la statia de epurare si functionarea bazinului pentru levigat;

• functionarea statiilor de epurare;

• starea digurilor perimetrale ale depozitului nou;

• starea geomembranei si a geotextilul in zonele de ancorare;

• functionarea drenajului apelor infiltrate si a evacuarii gazelor de fermentare;

• stabilitatea corpului depozitului;

• starea tehnica a utilajelor de lucru.

- Monitorizarea cantitatii si calitatii de deseuri care sunt primite

• Trebuie sa existe o evidenta stricta a cantitatii de deseuri intrate in depozit. Acest lucru se realizeaza prin cantarirea autogunoierelor la intrarea si la iesirea din depozit. Valorile obtinute din cantarirea autogunoierelor sunt centralizate intr-un calculator.

•   Deseurile primite trebuie sa fie:

- clasificate in functie de natura si de sursa de provenienta;

- aduse de transportatori autorizaţi;

- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului;

- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare;

- Verificate din punct de vedere al compozitiei si starii fizice

La primirea unui transport de deseuri se vor face o serie de verificari - inspectie vizuala, prelevare de probe si analizare la fata locului, verificarea analizelor furnizate, eventual prin comparare cu rezultatele anterioare - in functie de natura deseurilor, modul de transport etc.

La iesirea din depozit rezulta pentru fiecare masina o nota de greutate pe care sunt notate:

- numarul de inmatriculare al autogunoierei si numele soferului;

- beneficiarul;

- produsul;

- greutatea la intrare si iesire;

- locul de provenienta al deseului;

- ora si data sosirii, respectiv a plecarii de la depozit;

- zona in care a fost dirijat deseul;

Aceasta nota se emite in trei exemplare: unul ramane la depozit, unul este dat beneficiarului, iar a treia se va da firmei care transporta deseurile.

Se va realiza lunar un centralizor cu:

- frecventa orara a autogunoierelor pe zi si pe luna;

- total deseuri transportate pe zi si pe luna de aceste masini, pe tipuri de produse

Tot lunar se va realiza un centralizator de produse ce intra in depozit care va cuprinde tipurile de deseuri si cantitatea de levigat evacuata lunar.

Zona va fi marcata cu panouri indicatore care vor avertiza populatia cu privire la pericolul pentru pasunat sau alte activitati.

Proiectul are in vedere respectarea reglementarilor si normativelor in domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei, normelor legislative ce reglementeaza activitatile de depozitare a deseurilor, metode de analiza standardizate pentru determinarea caracteristicilor levigatului, apelor de suprafata si subterane.

Lucrarile proiectate nu afecteaza decat suprafata ocupata efectiv.

Datorita masurilor de protectie care s-au luat, factorii de mediu si sanatatea oamenilor nu vor fi afectati de poluare.

In plus, se recomanda ca pe parcursul exploatarii sa se respecte masurile de control mentionate mai jos.

Masuri de control pe parcursul exploatarii

| Poluanti generati de depozitare | Poluare posibila daca nu se iau masuri | Amenajari pentru evitarea poluarii |
| --- | --- | --- |
| a.Deseurile | Deseurile pot fi zburate de pe rampa si pot provoca poluarea solului, degradarea peisajului, disconfort | 1. Dig perimetral 2. Imprejmuire |
| b.Levigatul | Contaminarea panzei freatice, a solului si a apei de suprafata | 1. Pachet de etansare: geomembrana, aplicata atat la baza depozitului cat si pe taluze 2. Canalizare pentru apa menajera 3. Drenare ape pluviale 4. Colectare levigat 5. Tratare levigat in statia de epurare proprie 6. Constructii pt. monitorizare |
| c.Gaze de fermentare (gaz metan si CO2) | Acumularea de gaz metan mareste riscul de explozii si pune in pericol viata oamenilor de pe platforma de depozitare | 1. Puturi de colectare a gazelor (dupa ce fiecare compartiment ajunge la cota proiectata de umplere) 2. Echipamente de monitorizare. |
| e.Insecte, rozatoare si ciori | Pot produce riscuri pentru sanatatea muncitorilor din rampa si a rivernailor. | 1. Neacceptarea deseurilor pe amplasamente neamenajate, ilegale 2. Aplicarea ritmica a masurilor de dezinfectie, deratizare si dezinsectie |
| f.Infestare bacteriologica a aerului, miros, praf, deseuri si zgomot produse de autogunoiere sau alte mijloace de transport al deseurilor | Acesti poluanti pot reduce calitatea vietii localnicilor, pot produce disconfort si riscuri pentru sanatate. | 1. Amenajarea drumului de acces; 2. Spatii verzi 3. Intretinerea corespunzatoare a utilajelor de transport. |

2.11 INCIDENTE PROVOCA TE DE POLUARE

Pana la data elaborarii prezentului raport, pe amplasamentul analizat nu s-au inregistrat incidente provocate de poluare.- autoaprindere

2.12 SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN APROPIERE

Informaţii despre flora si fauna locala

Vegetatia

In general, arealul se incadreaza intr-o zona caracterizata prin vegetatie specifica de lunca, iubitoare de apa, salcie, etc  precum si din pasuni secundare.

Fauna locala

In apropiere este loc de hranire pentru specii de pasari de apa, barza alba, starc cenusiu, pescarus, etc

Vertebratele mai sunt reprezentate de batracieni si reptile cum sunt gusterul, sarpele de apa, soparla de camp, etc.

Entomofauna este deosebit de diversa fiind reprezentata de carabidae, colembole, lepidoptere, ortoptere, coleoptere, efemeride, apidae, himenopterae, trichopterae.

Tot ca nevertebrate mai sunt semnalate reprezentantii urmatoarelor grupe: gasteoropode, acarieni, anelide, miriapode, izopode, pseudoscorpioni si araneidae.

Im mediul urban si in ecosistemele antropizate din stricta vecinatate, spectrul faunistic si vegetal este modificat de prezenta umana si se caracterizeaza in special prin specii oportuniste.

In vecinatatea amplasamentului studiat nu se afla specii sau habitate protejate sau zone sensibile.

2.13 CONDITII DE CONSTRUCTIE

Depozitul propriu-zis a fost construit in conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, precum si cu Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor -Ordinul 757/2004. Este un depozit ecologic care va functiona in concordanta cu normele de protectie a mediului inconjurator.

Sediu administrativ, vestiarul, sunt containere prefabricate cu structura metalica, pereti din panouri termoizolate din tabla cutata si tamplaria din PVC.

Învelitorile cladirilor sunt realizate din placi ondulate termoizolante din tabla. Toate constructiile sus mentionate sunt montate pe o platforma betonata din beton.

Platformele, drumul de acces auto la aria de servicii si depozitul propriu-zis sunt realizate din beton.

Ministatia de epurare estet modulara, ingropata. Statia de epurare a levigatului este containerizata, montata pe o platforma betonata.

Toate caminele de levigat, de permeat, de concentrat, bazinul de levigat sunt din beton, hidroizolate cu geomembrana.

Bazinul pentru apa de ploaie este hidroizolat si el cu geomembrana.

La capitolul 2.3. am descris pe larg conditiile legate de constructia depozitului ecologic pentru deseuri.

3     ISTORICUL TERENULUI

Amplasamentul actualului depozit conform pentru deseuri Halanga se afla pe locatia unei foste cariere de balast.

Exploatarea balastului din cariera mai sus mentionata a incetat, in momentul de fata, rezervele au fost valorificate in perimetru.

Terenul a fost concesionat de SC Brantner Servicii Ecologice SA , conform contractului de concesiune nr. 12734 / 02.08.2006.

4   evaluarea amplasamentului

4.1   SURSE POTENTIALE DE CONTAMINARE A AMPLASAMENTULUI

In vederea stabilirii starii mediului in limitele obiectivului analizat a fost efectuata o evaluare a amplasamentului. Sursele potentiale de contaminare a terenului, care au fost evidentiate cu ocazia evaluarii amplasamentului, constau in:

• depozitarea propriu-zisa a deseurilor si a deseurilor proprii;

• colectarea, epurarea si gestionarea levigatului, a apelor uzate fecaloid-menajere si a celor pluviale;

• transportul, manevrarea si stocarea substantelor chimice;

• emisii in atmosfera generate de activitatile de manevrarea si depozitare a deseurilor.

In cele ce urmeaza sunt prezentate detalii privind aceste surse si impactul potential al acestora asupra factorilor de mediu.

4.2 DEPOZITAREA DESEURILOR

4.2.1       DEPOZITAREA PROPRIU-ZISA A DESEURILOR IN DEPOZIT

Incinta de depozitare cuprinde in prezent zona 1/A cu o suprafata de 16.800 mp (vezi - Plan de situatie). Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei si taluzurilor depozitului permite o exploatare a acestuia fara riscuri in ceea ce priveste posibilitatea contaminarii solului sau a apelor subterane.

Schema de functionare a depozitului urmareste executarea si exploatarea simultana.

Astfel, pe parcursul exploatarii zona 1/A a fost executat  modulul 1/B., pentru care se solicita Revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu, cu scopul inceperii activitatii de depozitare.

Pentru depozitarea deseurilor procesul tehnologic este urmatorul:

■ cantarire pe platforma electronica de cantarire, amplasata la intrare

■ inspectia vizuala a compozitiei deseurilor

■ transportul deseurilor in incinta sectorului activ din depozit

■ imprastiere si compactare, pentru reducerea volumului

■ asternere de strate de acoperire, periodic

■ cantarirea la iesire a autogunoierei fara incarcatura

Metoda de depozitare a deseurilor municipale propusa este depozitarea pe suprafata prin descarcarea si compactarea deseurilor se formeaza o platforma relativ orizontala a carei inaltime maxima, de obicei nu depaseste 2,5 m.

O sursa de poluare a solului specifica depozitelor de deseuri o reprezinta imprastierea de vant a deseurilor usoare. Datorita modului de operare care se va adopta, compactare zilnica, acoperire periodica cu materiale inerte, imprastierea deseurilor usoare este limitata semnificativ.

4.2.2       DEPOZITAREA DESEURILOR PROPRII

Activitatile conexe activitatii de baza desfasurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deseuri.

Deseurile de tip menajer si asimilabile, provin de la activitatile administrative, fiind generate de cele 10 persoane care-si desfasoara activitatea zilnic pe acest amplasament. Aceste deseuri sunt colectate in europubele, care sunt apoi descarcate direct pe depozit.

Concentratul rezultat de la epurarea levigatului este eliminat in compartimentul activ al depozitului, in proportie de 1:10 cf AIM nr. 62/2011 Revizuita in 2014.

Namolul rezultat de la ministatiile de epurare, precum si sedimentele de la separatorul de grasimi vor fi depozitate in compartimentul activ al depozitului. Produsele petroliere rezultate de la separator sunt colectate in containere metalice.si predate pe baza de contract

Uleiurile uzate, rezultate din exploatarea utilajelor care deservesc depozitul sunt stocate in butoaie metalice. Acestea se predau, periodic, pe baza de contract, catre firme autorizate pentru a presta acest gen de servicii. Uleiurile uzate generate pe amplasament pot fi de asemenea reutilizate la utilaje care pot utiliza uleiuri de o calitate inferioara. Toata zona de manevrare si stocare a acestei categorii de deseu este betonata, riscul contaminarii amplasamentului ca urmare a deversarilor accidentale fiind mult diminuat.

Concluzia generala este ca riscul afectarii calitatii solului ca urmare a managementului deseurilor rezultate din activitatile proprii este nesemnificativ.

4.3   COLECTAREA, EPURAREA SI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE, A LEVIGATULUI SI A CELOR PLUVIALE

Activitatile desfasurate in cadrul Depozitului ecologic judetean de deseuri menajere genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate:

■ din aria de servicii

• apa menajera: de la grupurile sanitare

• apa provenita de la spalat rotile autogunoierelor

■ din depozitul propriu-zis

• levigat

Apa menajera

Apele uzate menajere provin de la:

- grupurile sanitare ale sediului administrativ

- grupurile sanitare si dusurile din cadrul vestiarului

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ajung in ministatia de epurare de unde, dupa epurare, sunt evacuate in rigola pluviala, mai departe prin retea de canalizare ajung in raul Topolnita.

Apele uzate menajere trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA 002/2005.

Apele uzate menajere epurate, la iesirea din ministatia de epurare, indeplineasca conditiile impuse de NTPA 001/2005.

Apa uzata provenita din bazinul pentru spalat roti

Acesta este evacuata in canalizarea pluviala si puitul de incendiu, dupa ce trece in prealabil a trecut printr-un decantor si separator de grasimii, dupa care se descarca in Topolnita.

Cantitatea de apa folosita pentru spaltul rotilor autogunoierelor este de maxim 2mc/zi.

Levigatul

Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor depozitului, infiltrarea levigatului in sol/subsol este prevenita in totalitate. Prin sistemul de conducte de drenaj si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare compartiment al depozitului, se asigura evacuarea controlata a levigatului din depozit si transportul acestuia catre statia de epurare a acestuia.

Levigatul va fi colectat printr-un sistem de drenuri absorbante (PEHD Dn 250 mm cu fante) si colector (PEHD cu Dn 250 mm) si evacuat gravitational in bazinul colector pentru levigat. Drenurile vor fi amplasate intr-un strat drenant din pietris spalat de rau sort 16/30 mm, cu grosimea de 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor si in camp intre acestea. Drenurile absorbante sunt amplasare la o distanta de 30 m intre ele. Toata baza depozitului este special modelata in coame, astfel incat panta suprafetei catre drenurile absorbante este de 3% iar catre drenul colector de 2% ( Plan de situatie cu lucrari proiectate). Cantitatea de levigat ce se va produce in medie este de 0,5 l/zi/mp.

Bazinul pentru levigat este un bazin din beton armat, etansat cu geomembrana, cu volumul util de 2x800 mc. Din bazin, levigatul va fi pompat in statia de epurare in vederea tratarii.

Permeatul, rezultat dupa epurarea levigatului este trecut printr-un camin de probe permeat de unde mai departe ajunge in putul de incendiu. De aici apa este evacuata in raul Topolnita.

Permeatul va indeplini conditiile de calitate impuse de NTPA 001/2005.

Statia de epurare cu care a fost dotat depozitul este o statie care functioneaza pe principiul osmozei inverse. Osmoza inversa reprezinta pentru nivelul actual de dezvoltare a tehnicilor de epurare, cea mai eficienta metoda de indepartare a tuturor categoriilor de contaminanti din levigat.

Statia este modulara, tip container si este livrata de producator complet echipata de catre firma PALL. Concentratul rezultat ca urmare a epurarii levigatului in statia de epurare este colectat si apoi se evacueaza in depozit.

Caracteristicile tehnice ale statiei:

Qzi med = 36500 mc/an = 100mc/zi = 4,167 mc/h

Qzi med concentrat = 1042 l/h

Qzi med permeat = 3125 l/h

Proiectarea si exploatarea depozitului este impartita in etape succesive. Astfel, prima etapa a amenajarii a inclus infrastructura zonei de servicii, amenajarea zonei de deseuri nr. I/A, a imprejmuirii si a facilitatilor de pe platforma depozitului. In faza a doua pe masura umplerii zonei I/A, s-a amenajat zona I/B si se va continua astfel pana la epuizarea capacitatii de depozitare.

Drept urmare productia de levigat va fi determinata de evolutia exploatarii in timp a depozitului, respectiv de suprafata efectiva a celulei active si  a celulelor capsulate.

In timpul fazei a doua de exploatare va genera levigat atat celula de deseuri noi (zona I/A), cat si zona I/B, va produce levigat atat zona I/A la un indice specific unei celule acoperite cat si zona I/B la un indice specific unei celule active.

## Cantitatea de levigat poate fi calculata fie pe baza datelor referitoare la precipitatii, fie pe baza unor valori standard de producere a levigatului.

Pornind de la premiza ca aproximativ 50% din cantitatea de precipitatii va forma levigat, se poate calcula Rata Medie(RM) de generare a levigatului :

RMed=530.0 [mm/an]/1000 [mm/m]*10.000 [m2/ha]/365 [zile/an]*50%=7,26 [m3/ha/zi]

Luand in considerare o medie de 6 zile ploioase pe luna, rezulta ca precipitatiile maxime intr-o zi pot fi de in jur de 31 mm (184,9 [mm/luna]/ 6 [zile/luna] = 30,82 [mm/zi]). Aceasta valoare determina Rata Maxima (RMax) de generare a levigatului de :

RMax=31 [mm/zi]/1000 [mm/m] * 10.000 [m2/ha] * 50% = 155 [m3/ha/zi]

Aceasta valoare este extrem de mare, dar, tinand cont de ploile abundente care au cazut in vara anului 1999, cu debite de peste 100 l/m2/zi, ea trebuie luata in considerare la proiectarea bazinului de stocare pentru astfel de situatii meteorologice.

Valorile standard pentru Rata de generare a levigatului in Germania, la precipitatii medii de 800 mm sunt:

Media anuala	    Maxima unei zile	________

Celula deschisa: 	    5,0 – 10,0		     20	         [m3/ha/zi]

Celula acoperita:	    1,0 – 2,5		    2 - 5	          [m3/ha/zi]

Corespunzator precipitatiilor maxime si mai mult pentru a asigura un coeficient de siguranta acoperitor, vor fi avute in vedere la proiectare urmatoarele rate de generare a levigatului

Media Anuala	    Maxima unei zile

Celula deschisa: 	                10,0		     155	[m3/ha/zi]

Celula	acoperita:	         2,5		         5	[m3/ha/zi]

In a doua faza de exploatare levigatul va fi generat atat de Celula I/A, cat si de Celula I/B, si asa mai departe. Respectand acest principiu de proiectare si operare rezulta debitele de levigat conform tab.1:

Calculul productiei de levigat

|  | Productia specifica de levigat | Med. anuala (mc/zi) | Max. Zilnica ( mc/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zona activa de depozitare | 10 | 155 |
|  | Zona acoperita | 2,5 | 5 |
| Faza I | Zona I/A ( 1,68ha) in lucru: zona activa=1,00ha, zona acoperita=0,68 ha | 10,00 1,70 | 155,00 3,40 |
|  | Total debit zilnic de levigat | 11,70 | 158,40 |
| Faza II | Zona I/B (2,11ha) in lucru zona activa=1,00ha, zona acoperita=1,11 ha | 10,00 2,77 | 155,00 5,55 |
|  | Total debit zilnic de levigat | 12,77 | 160,55 |

In mod  acoperitor, pentru bazinul de levigat s-a adoptat un volum de 1600mc.

Cantitatile totale de levigat pentru Faza I si Faza II pentru care se dimensioneaza statia de epurare, sunt:

| Sursa | Cantitati medii | Cantitati medii | Cantitati maxime |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/zi] | [m3/h] | [mc/zi] |
| Levigat | 24,47 | 3,19 | 318,95 |
| Total | 24,47 | 3,19 | 318,95 |

Capacitatea medie a statiei de epurare cu osmoza inverse este de  100mc/zi.

Capacitatea bazinelor de levigat de 1600 mc, asigura buna functionare a sistemului de colectare, depozitare, epurare levigat.

Apele pluviale vor fi gestionate astfel :

1.  Apele provenite de pe taluzurile exterioare ale digului perimetral vor fi colectate astfel :

- apele pluviale si cele din acvifer de pe partea vestica a drumului sunt colectate de un canal/dren intr-un bazin de incendiu cu V=450mc, impermeabilizat cu geomembrana;

- apele pulviale provenite de pe platforma dupa ce trec prin separatorul de produse petroliere sunt dirijate in putul de incendiu iar preaplinul se descarca in raul Topolnita;

- apele pluviale de pe taluzul digului perimetral sunt colectate de rigola de la drum.

2.  Drumurile de acces au rigole pluviale care se descarca in raul Topolnita.

4.4   TRANSPORTUL, MANEVRAREA SI STOCAREA SUBSTANTELOR CHIMICE

In procesul tehnologic de depozitare a deseurilor menajere nu vor fi folositi reactivi chimici sau de alta natura. Din procesul de productie nu rezulta substante sau preparate chimice.

Singurii reactivi chimici sunt folositi la statia de epurare monobloc cu osmoza inversa. Acestia sunt:

- agent de curatare Cleaner A care este o solutie diluata de 2 - 5% NaOH

- acid sulfuric pentru reglarea pH-ului levigatului

Substantele chimice sunt livrate in bazine de plastic cu un corset din retea de sarma groasa. Aceste substante se golesc cu o pompa apartinatoare statiei de levigat direct in rezervoarele din statie. Dupa golire aceste bazine goale se depun inchise, afara, langa statia de epurare pe o platforma pana la livrarea urmatoare cand sunt inlocuite cu altele pline. In spatele si legat de statia de epurare s-a construit o platforma betonata unde se depun aceste bazine in timpul transferului de lichid. Transportul este asigurat de firma care livreaza aceste substante si care este obligata sa asigure siguranta pe timpul transportului.

4.5   EMISII DE POLUANTI ATMOSFERICI

Principalele surse de poluanti in situatia analizata sunt:

• Procesul de fermentare, in care deseurile se descompun si in urma caruia se formeaza gaze de fermentare (in principal CO2 si CH4);

• Utilajele de transport si exploatare ;

• Rezervor carburanti ;

• Activitatea umana.

Procesele de fermentare din corpul depozitului

Constituentii primari ai gazului emanat de depozitele de deseuri sunt metanul (CH4) si bioxidul de carbon (CO2), gaze produse de microorganisme in conditii anaerobe.

Transformarile CH4 si CO2 sunt mediate de populatiile microbiene adaptate la ciclurile materialelor in medii anaerobe.

Rata emisiilor la depozitul de deseuri este guvernata de mecanismele de producere si transport ale gazelor.

Mecanismele de producere implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori prin vaporizare, descompunerea biologica sau reactie chimica.

Mecanismele de transport implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori la suprafata depozitului, prin stratul limita de deasupra si din atmosfera. Cele trei mecanisme majore de transport care asigura transportul unui constituent volatil in faza sa de vapori sunt difuzia, convectia si advectia.

Gazul emis de la depozitele de deseuri consta, atunci cand generarea gazului atinge starea stationara, in aproximativ 50 % (volumic) CO2, 50 % CH4 si urme de compusi organici nonmetanici (CONM).

Emisiile de CONM rezulta din CONM continuti in deseurile depozitate si din crearea acestora prin procese biologice si reactii chimice. Pentru obiective ca cel luat in studiu in cazul de fata concentratia de CONM in gazele evacuate este de 595 ppmv (parti pe milion volumice) exprimate ca hexan.

Tipurile de deseuri care vor fi depozitate pe depozitul ecologic judetean de deseuri menajere, sunt reprezentate de: deseuri menajere si asimilabile celor menajere (deseuri produse de populatie si deseuri asimilabile produse de agenti economici), deseuri nepericuloase si deseuri inerte (din constructii si demolari).

In evoluţia eliminării deseurilor, un factor important este acela de reducere a cantităţilor depozitate prin scoaterea din fluxul de deseuri a unor cantitati importante de deseuri de ambalaje (conform tintelor stabilite la nivel national - HG 621/2005 cu modificarile si completarile din HG 1872/2006) si deseuri biodegradabile (conform tintelor stabilite la nivel national - HG 349/2005).

In primul an de functionare a zonei 1/A nu se produce gaz de fermentare. In al doilea an apare gaz de fermentare iar cea mai mare cantitate de gaz de depozit produsa se inregistreaza in primul an dupa inchiderea zonei 1/A, dupa care cantitatea de gaz de fermentare tinde sa scada.

Emisiile de gaze pe grupe de poluant si pe fiecare etapa de functionare a depozitului sunt redate in tabelul de mai jos.

Utilajele de transport si exploatare

Tehnologia de exploatare a depozitului prevede urmatoarele operatiunui obligatorii:

• reasezarea deseurilor in straturi cu grosimea de 0,15-0,20 m

• compactarea energica a straturilor, pana la reducerea volumului de 4-5 ori

Utilajele folosite pentru aceste operatiuni sunt:

• compactor depozit

• compactor depozit

• incarcator frontal

• autobasculanta

Pentru estimarea emisiilor de poluanti generati de aceste utilajele s-au luat in calcul urmatoarele date:

| Utilaj | Consum (l/h) | Timp efectiv de lucru (h/zi) |
| --- | --- | --- |
| 1 compactor | 16 | 6 |
| 1 compactor | 12 | 8 |
| 1 incarcator frontal | 6 | 6 |
| 1 autobasculanta | 20 | 6 |

Se estimeaza un trafic mediu zilnic de 10 autovehicule cu o capacitate medie de 16 t/autovehicul, revenind la o intensitate maxima orara a traficului de 2 autovehicule/h, care se deplaseaza cu o viteza medie de 30 km/h.

Emisii de poluanti generaţi de traficul interior

| Denumirea sursei | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Autogunoiere | 133 | 50 | 27 | 5 | 83 |
| Utilaje de exploatare | 732 | 274 | 148 | 28 | 457 |
| Total | 865 | 324 | 175 | 33 | 540 |

Statie carburanti

Sursele de poluare directe sunt substantele organice volatile care se evapora in cele trei faze distincte ale activitatii in statia de distributie carburanti:

- descarcarea combustibilului in rezervoare

- transpiratia rezervoarelor de stocare a carburantilor (evaporare normala)

- alimentarea autovehiculelor

Poluanti: Compusii organici volatili (COV) sunt in majoritate hidrocarburi din grupa benzinelor (hidrocarburi aciclice saturate, ciclice saturate, olefine si aromate). Dintre hidrocarburile aromate sunt prezente benzenul, toluenul, xilenul. Din punct de vedere toxicologic benzenul este o substanta cancerigena, iar toluenul este toxic.

Valorile concentratiilor maxime admise pentru zona locurilor de munca sunt:

Benzen CMA momentan = 30 mg/mc

CMA mediu = 15 mg/mc

CMA momentan = 200 mg/mc

Toluen

Cma mediu = 100 mg/mc

Emisiile specifice activitatilor desfasurate in statiile de distributie a carburantilor se incadreaza in tipul "Emisii prin evaporare", care sunt permanente si temporare.

a.Sursele de emisii permanente sunt reprezentate prin:

- gurile de aerisire verticala a rezervorului suprateran

- stuturile conductelor de aerisire

Prin acestea se produce evaporarea datorita variatiilor zilnice de temperatura (regim noapte/zi), variatii care creeaza suprapresiune sau vacuum in rezervoare (mica respiratie).

Determinarile efectuate la statii in functiune au aratat ca prin acest tip de emisii se pun in evidenta concentratii de benzine cuprinse in domeniul 16-25 mg/mc si concentratii de motorine cuprinse in domeniul 0,5-0,8 mg/mc.

b.Surse de emisii temporare sunt constituite din:

- gurile de alimentare ale rezervoarelor

- pompele de alimentare auto

- golirea in vederea curatarii rezervoarelor

Prin aceste surse de emisii, acre au o frecventa variata, in functie de starea factorilor atmosferici (presiune, temperatura, vant, umiditate) se degaja concentratii mai mari de vapori de produse petroliere, care constituie "marea respiratie" in timpul operatiunilor de :

- alimentarea rezervoarelor

- descarcarea cisternelor

- alimentare autoturismelor

Specifica emisiilor temporare este durata variabila de degajare, situata intre 10 minute pana la una sau mai multe ore. Frecventa emisiilor de durata lunga este mai redusa, incarcarea rezervoarelor efectuindu-se o data la doua luni; operatiunea de curatare - recalibrare a rezervoarelor se face o data la 9 - 10 ani.

Din masuratori efectuate la statii in functiune s-au constatat urmatoarele concentratii de vapori organici in cazul acestor tipuri de emisii:

Prin emisiise evacueaza in atmosfera vapori de produse petroliere care se incadreaza dupa punctul de inflamabilitate in:

- clasa I: benzina si petrol - punct de inflamabilitate sub 280 C

- clasa alI-a: motorina - punct de inflamabilitate intre 280 C si 550 C

Pentru calculul debitelor masice de poluanti evacuati in atmosfera s-au stabilit factorii de emisie conform metodologiei AP - 42, utilizata in cadrul MAPPM, respectiv:

- descarcarea cisternei 0,040 kg/mc

- depozitarea benzinei si a altor produse petroliere finite 0,12 kg/mc

- alimentarea autovehiculelor + pierderi pompe 0,132 kg/mc

Pentru calculul debitelor masice de COV s-au luat in considerare:

• Capacitatea de stocare a carburantilor: 1rezervor cu un volum total de 16 mc (pentru motorina)

• Capacitatea maxima utila de stocare (90% din volumul total): - motorina 16 mc x 90 % = 14,4 mc

• Cantitatea distribuita zilnic:   0,35 mc motorina.

S-au calculat urmatoarele debite masice Di de COV (hidrocarburi din grupa benzinelor) evacuate in atmosfera:

-  Debit masic maxim de la depozitarea carburantilor (evaporare la rezervoare):

D1 = 0,12 kg/mc x 14,4 mc : 24 h = 0,072 kg/h

-  Debit masic mediu de alimentarea autovehiculelor:

D2 = 0,132 kg/mc x 0,25 mc : 24 h = 0,002 kg/h

- Debit masic maxim la umplerea rezervorului (descarcare cisterna):

D3 = 0,040 kg/mc x 14,4 mc = 0,576 kg/descarcare

Rezulta ca, exceptand intervalele de timp in care se face aprovizionarea statiei cu carburanti, debitul masic orar de hidrocarburi poate atinge, daca rezervoarele sunt umplute la capacitatea maxima (situatie exceptionala, care nu poate dura decat 1 - 2 ore) valoarea:

D(1+2) = 0,072 kg/h + 0,002 kg/h = 0,074 kg/h In intervalele de timp in care se face aprovizionarea statiei cu carburanti, intrucat distribuirea acestora se opreste, emisiile de COV (hidrocarburi) in atmosfera se vor datora practic numai acestei activitati. Aceasta inseamna 0,576 kg/descarcare emise maxim o data la 2 luni.

5     ANALIZA REZULTATELOR DETERMINĂRILOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PE AMPLASAMENT

5.1   ANALIZA CALITATII SOLULUI

Solutia proiectata si tehnologia de exploatare a depozitului conform Tr Severin va face ca efectul asupra solului din zona amplasamentului studiat sa fie diminuat la maxim, se poate spune chiar nesemnificativ. Nu s-au efectuat pana in prezent analize cu privire la calitatea solului din raza de actiune a depozitului de deseuri.

5.2 ANALIZA APEI SUBTERANE

In evaluarea calitatii apelor subterane in arealul unui depozit trebuie sa se tina seama de prevederile actului normativ privind depozitarea HG nr. 349/2005, Anexa nr. 4 si anume:

• înaintea intrarii in exploatare a depozitelor noi, se preleveaza probe de cel putin trei puncte pentru a stabili valori de referinta pentru prelevarile ulterioare (art. 2.3.4).

• Indicatorii care se analizeaza in probele prelevate se aleg pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (art. 2.3.5).

• Pragurile de alerta se determina tinand cont de formatiunile hidrogeologice specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazeaza pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calitatii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Daca exista date si este posibil, pragul de alerta se specifica in autorizatie.

Calitatea apei freatice in zona amplasamentului va fi monitorizata in trei puncte. Nu s-a realizat nici un buletin de analiza pentru apa subterana.

5.3  ANALIZA APEI DE SUPRAFATA

In cazul amplasamentului studiat  se evacueaza apa uzata epurata direct intr-un receptor natural.

Nu s-au realizat probe de ape de suprafata.

6     INTERPRETAREA REZULTATELOR SI RECOMANDĂRI

6.1   CONCLUZII

Concluziile care se desprind in urma analizarii datelor si informatiilor disponibile privind sursele de poluare a amplasamentului si calitatea acestuia sunt urmatoarele:

1. Amplasamentul analizat este situat in satul Halanga, la cca. 1,5 km de municipiul Tr Severin si peste 500 m de cele mai apropiate locuinte.

2. Folosinta anterioara a terenului a fost cariera de exploatare a balastului.

3. Depozitul este proiectat sa functioneze cu 3 module si 6 zone. Capacitatea totala de depozitare a incintei este de 1.200.000 m3 deseuri. Lucrarile pentru care se solicita prezenta autorizatie integrata de mediu sunt: zona 1/A, aria de serivicii si lucrarile pentru protectia mediului si monitoring.

4. Zona 1/A ocupa o suprafata de 16.800 mp.

5. Incinta de depozitare a fost amenajata astfel incat sa protejeze solul si apa subterana prin impermeabilizarea bazei si taluzurilor depozitului cu geomembrana de 2,5 mm grosime si geotextil de protectie.

6. Colectarea si evacuarea levigatului din incinta de depozitare se realizeaza prin intermediul drenurilor absorbant din PEHD Dn 250 mm, montate intr-un strat drenant de pietris spalat de rau sort 16/32 mm, cu grosimea de 50 cm.

7. Fiecare dren absorbant se descarca gravitational in drenul colector din PEHD cu diametrul Dn 250 mm, prin camine de vizita .

8. Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din reteaua de alimentare a municipiului Tr Severin.

9. Apele uzate rezultate de la grupurile sanitare si dusuri sunt tratate prin intermediul a unei ministatii de epurare; apele uzate rezultate de la spalarea a rotilor trec printr-un deznisipator - separator de hidrocarburi inainte de a fi evacuate in canalizare;

10. Levigatul colectat de sistemul de drenuri este condus gravitational pana in caminul de pompare, de unde este pompat in bazinul pentru levigat. Acesta este un bazin din beton armat,etansat cu geomembrana cu un volum de 2x800 mc.

11. Din bazinul colector levigatul este pompat in statia de epurare, care este echipata cu sisteme de epurare avansata - osmoza inversa.

12. Concentratul rezultat ca urmare a epurarii levigatului este pompat in compartimentul activ al depozitului.

13. Permeatul (apa epurata la NTPA 001/2005) se descarca mai intai intr-un camin proba pentru permeat  de unde mai departe ajunge in putul pentru incendiu si de aioci preaplinul ajunge in raul Topolnita..

14. Apele pluviale si cele din acvifer sunt colectate prin sistemul de rigole/drenuri, ajung in final in bazinul pentru apa pluviala de incendiu. (volum 450 mc).

15. Prin natura acestui tip de activitate, eliminarea prin depozitare a deseurilor (chiar nepericuloase) se constituie intr-un factor major de risc privind poluarea solului si a subsolului. Masurile constructive si de exploatare adoptate in cazul Depozitului conform Tr Severin asigura o protectie corespunzatoare pentru factorii de mediu si sanatatea populatiei.

16. Solutia proiectata si tehnologia de exploatare a depozitului conform Tr Severin va face ca efectul asupra solului din zona amplasamentului studiat sa fie diminuat la maxim, se poate spune chiar nesemnificativ.

17. Calitatea apelor subterane pe amplasament este urmarita prin intermediul a 3 foraje de monitorizare.

18. Sistemul de monitorizare al calitatii factorilor de mediu cuprinde si efectuarea de determinari privind calitatea apelor de suprafata.

6.2   RECOMANDARI

Analiza documentelor, rezultatele investigatiilor si vizitele efectuate pe amplasament a condus la justificarea urmatoarelor recomandari:

- Sa nu se accepte la depozitare deseuri lichide, conform art. 5 din HG 349/2005;

- Intretinerea permanenta in stare de functionare a retelelor de canalizare pluviala si exploatarea acestora conform prevederilor proiectului.

- Coordonarea indicatorilor urmariti in programele de monitorizare a apei subterane, de suprafata, levigatului si efluentului epurat, in vederea corelarii rezultatelor obtinute.

- urmarirea vizuala zilnica a depozitului in vederea observarii la timp a posibilelor scurgeri de levigat in afara celulei

- Monitorizarea evaporatiei, a cantitatii de precipitatii si de levigat din bazinul colector, in vederea corelarii rezultatelor si a estimarii cantitatii de levigat acumulata in corpul depozitului.

- Monitorizarea volumului de CH4 pentru a putea stabili oportunitatea realizarii instalatiei pentru transformarea gazului in energie.

- Sectoarele ajunse la cota proiectata de umplere se vor acoperi temporar cu un strat de pamant argilos cu grosimea de cca. 0,50 m, pana la consumarea tasarilor si stabilizarea masei de deseuri.

- Capacul de inchidere se va realiza cu pante, in forma de acoperis, pentru a permite scurgerea apelor din precipitatii spre canalele de garda.

- Stocarea temporara a butoaielor continand uleiuri uzate intr-un spatiu inchis si asigurat impotriva accesului persoanelor neautorizate.

- Efectuarea determinarilor de laborator aferente tuturor lucrarilor de monitorizare numai cu laboratoare acreditate.

- Monitorizarea periodica a apelor de foraj, de la cele trei foraje de monitorizare a apelor acvifere subterane.

- Monitorizarea volumului si a calitatii levigatului.

Intocmit,

Cornel Meilescu