AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 2  din 09.05.2019

Operator: SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

# Adresa: Mun. Cluj Napoca, str. Lalelelor nr.11, etaj Supanta, spatiu comercial nr.2, ap.46, jud. Cluj;

Punct de lucru: SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Locaţia activităţii: sat Malovat, com. Malovat, jud.Mehedinți

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3. b | Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati: (i) tratarea biologica; | 5.B.1 | 091005 |
| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| - nu se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul E-PRTR | - |
| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 247 | 3710 | Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile |
|  |  | 248 | 3720 | Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile |
| 3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |
|  |  | 278 | 9003 | Salubritate, depoluare si activitati similare |
| 4677 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | 260 | 5157 | Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor |

Emisă de: APM Mehedinți

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Viza anuala se solicita începand cu anul urmator emiterii autorizatiei de mediu

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minim 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu

Data emiterii: 09.05.2019

# CUPRINS

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII………………………………4

2.TEMEIUL LEGAL…………………………………………………………………………….4

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE……………………………………………………………..6

4.DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE……………………………………………………….6

5.MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII…………………………………………………………  8

6.MATERII PRIME ȘI AUXILIARE…………………………………………………………..10

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE………… .……………………………11

7.1. APĂ……………………………………………………………………………………. 11

7.1.1. Alimentarea cu apă:……………………………………………………………….. 11

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: Rezerva de incendiu si cea de apa tehnica............................................................................................................................12

7.1.3  Evacuarea apelor uzate:………………………………………………………….   12

7.1.4. Colectarea si evacuarea apelor pluviale ..........................................................13

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice…………………. …………………13

7.3. Utilizare combustibil lichid………...……………............................................. 13

8.DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT……………………………………………………………………………....14

8.1. Descrierea amplasamentului..............................................................................14

8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese.......................................................16

8.3.Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate.........................................................................................................................  19

8.4. Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie.................................... 20

9.INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ………………………………………………………………………………………..   21

9.1.Emisii in atmosfera ……………………………………………………………………. 22

9.2. Emisii in apa…………………………………..……………………………………22

9.3. Emisii în sol, ape subterane ….………………………. ……………………...... 23

10.CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT ……………………………………………………24

10.1. Aer .....................................................................................................................24

10.2. Calitatea aerului ……………………………………...……………........................25

10.3. Apa ……………………………………..…………………………………………25

10.4.  Sol……………….………………………………………………………… ....... 27

10.5  Zgomot.........................................................................................................28

10.6  Miros ...........................................................................................................28

11.GESTIUNEA DEȘEURILOR…………..………………………………………… …......28

11.1. Deșeuri produse......................................................………………….......... 28

11.2  Deseuri colectate ........................................................................................30

11.3  Deseuri stocate temporar.......................................................................... .30

11.4  Deseuri tratate ...................................................................................  .......30

11.5  Deseuri comercializate.................................................................................31

12.INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANEGEMENTUL SITUAȚIILOR DE   URGENȚĂ, SIGURANȚA INSTALAȚIEI…………………………………………………… 31

13.MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII………………………………………………………… 32

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea ..........................................................32

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer……....………………………………………………32

13.3.  Monitorizarea calitatii aerului…...……………….. …………………………..........33

13.4.  Monitorizarea emisiilor în apă ………………………………………………...…...33

13.5.  Monitorizarea solului……....…....…………………………………………………..34

13.6.  Monitorizarea tehnologica………………………………………………………..…34

13.7. Monitorizarea deşeurilor.....................................................................................34

13.8  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje......................................................................35

13.9. Monitorizare zgomot..........................................................................................35

13.10. Monitorizare miros ..........................................................................................35

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase............................. 35

13.12. Monitorizare post inchidere...........................................................................36

14. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR CHIMICE PERICULOASE...............................................................................................................37

15. EVIDENTE................................................................................................................ 38

16. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA...............................................................38

16.1. Date generale..............................................................................................38

16.2. Raportarea datelor de monitorizare.............................................................39

17. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI.............................................................................  41

18.MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL

REZIDUURILOR............................................................................................................ 42

19. VALABILITATEA  AUTORIZATIEI........................................................................... 43

20. DICŢIONAR DE TERMENI...................................................................................... 44

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

# Sediul social: Mun. Cluj Napoca, str. Lalelelor nr.11, etaj Supanta, spatiu comercial nr.2, ap.46, jud. Cluj

# CUI: 7180367 / 10.04.1995

# Nr registrul Comertului : J12/620/1995

# Identificator unic la nivel european( EUID) ROONRCJ12/620/1995

# Telefon: 0264412888; Fax: 0264410773; e-mail: napoget@brantner.ro

1.1. Amplasarea activitatii

Adresa punct de lucru: comuna Malovat, jud. Mehedinti

Telefon: 0252 331155; Fax: 0252 33 33 62

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL cu punctul de lucru în  sat Malovat, com. Malovat, jud.Mehedinti, înregistrată la APM Mehedinti  cu  nr.  11153 din 19.09.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: în data de 27.11.2018 la sediul Statiei TMB Malovat ;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţii din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- OUG nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor cu modificarile si completările ulterioare,

- in baza Ord. Nr. 1171 din 2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei din 2018/1147/UE a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): care este BAT/BREF

-   Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Tratarea deseurilor, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

- H.G.nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, care transpune in legislatia nationala Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/CE, Directiva 2013/2/UE

- Legea nr.24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

- Regulamentul nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor;

- Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 2014, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G.nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase

- Legea nr.211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul deseurilor care transpune Directiva 2008/98/CE privind regimul deseurilor si care abroga anumite directive;

- H.G. nr.352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului care transpune în legislaţia naţională

prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările şi modificările ulterioare

- Legii nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie,participarea publicului la luarea deciziei şi accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

- H.G.nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

- Ordin nr.938/2014 privind modificarea pct. 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

- STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate.Condiţii de calitate

- Ordin nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera

- Ordin nr.1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: Statie de sortare si Stația de tratare mecano biologica (TMB)

# Amplasată în: sat Malovat, com. Malovat, jud.Mehedinti,.

# Operator: SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

In cazul in care operatorul va renunta la activitate, va transfera prezenta autorizatie integrata de mediu catre UAT Mehedinti, in conformitate cu prevederilor legale

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| .Stația de tratare mecano biologica ( TMB ) | 175,8 | t/zi |
| Stația de sortare ( S S ) deseuri reciclabile | 106 | t/zi |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu nr.11153 / 19.09.2018;

- Formular de solicitare pentru emitere autorizatiei integrate de mediu, cuprinzand si Rezumatul Netehnic, intocmit de dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P.nr.420,postat pe site APM MH in data 21.09.2018

- Raport de amplasament intocmit de catre dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P. nr. 420;postat pe sitre APM MH in data 24.09.2018

- Anunt public privind solicitarea de emitere a A.I.M. la punctul de lucru Malovat publicat in ziarul „ Cronica de Severin” in data de 25.09.2018 si postat pe site-ul APM MH in data de 25.09.2018

- Dovada platii tarifului pentru evaluarea documentatiei-chitanta nr.3630/19.09.2018 – 1000 lei

- Dovada platii tarifului pentru analiza detaliata a documentatiei – chitanta nr. 3817/17.10.2018 – 5000 lei

- Adresa A.N.P.M. nr.1/3614/VT/04.10.2018 privind solicitarea AIM de catre SC Brantner Servicii Ecologice SRL si aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea deseurilor

- Anunturi pentru dezbaterea Publica date la : Primaria comunei Malovat cu nr.5392/13.11.2018, ziar Cronica de Severin din 13.11.2018, cotidianul Descopera Mehedinti din 12.11.2018, canal de televiziune locala RTS Mehedinti, pe site APM MH in data de 13.11.2018 si 20.11.2018

- Autorizatie de gospodarire a apelor Nr.131 / 13.12.2018 emisa de ANAR ABA Jiu – SGA Mehedinti

- Studiu de „Evaluare a riscului si impactului asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu obiectivele Statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica in com. Malovat”, emis de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca si Aviz nr.719/17.02.2012 al Ministerului Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica- Centrul Regional Timisoara  privind instituirea zonei de protectie sanitara;

- Acord de mediu nr.1din 05.03.2013 emis de A.P.M. Mehedinti pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mehedinți ” avand ca titular Consiliul Judetean Mehedinti;

- Minuta incheiata in 10.04.2019 intre UAT judetul Mehedinti, SC Brantner Servicii Ecologice SRL si APM Mehedinti privind acordul de transfer al Autorizatiei Integrate de Mediu de la titularul autorizatiei catre UAT jud. Mehedinti in cazul in care titularul autorizatiei SC Brantner Servicii Ecologice SRL renunta la activitate din diverse motive

- Extras de carte funciara 50305 /Malovat pentru teren intravilan in suprafata de 36 434 mp;

- Proces verbal de receptie finala nr.9165 / 19.07.2018 privind executia lucrarilor de constructie aferente investitiei „ Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat”

- Autorizatie de construire nr. 40 /17.08.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pt. SMID- Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat

- Autorizatie de construire nr.25/28.05.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pentru SMID - Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat– lucrari de deviere a paraului Plesuva si aparare impotriva inundatiilor

- Certificat constatator nr.37450/31.05.2018 emis de ORC de pe langa Tribunalul Cluj

- Contract de delegare prin concesionare operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului de sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti nr.4744/26.04.2018 incheiat intre UAT Judetul Mehedinti si SC Brantner Servicii Ecologice SRL

- Contract de valorificare deseuri nr.393 08.11.2018 incheiat cu SC BPB Plast SRL pentru predarea, in vederea valorificarii a deseurilor de ambalaje mase plastice, deseu ambalaje hartie carton, ambalaje metal, ambalaje sticla, ambalaje lemn, hartie si carton, plastic, metal, sticla.

- Contract de intretinere si reparatii nr. 1489 / 10.06.2009 incheiat cu SC AUTO SCHUNN SRL privind executarea operatiunilor de intretinere si reparatii atat in atelierul propriu cat si prin interventiile mobile, in cazul imobilizarii autovehiculelor beneficiarului

- Autorizatie de securitate la incendiu nr.585 / 16/SU-MH din 28.11.2016 emisa de ISU Drobeta

- Accept nr.13399/18.10.2018 pentru incheiere contract cu SC SECOM SA pentru preluarea apelor uzate menajere, a apelor uzate tratate, a reziduurilor din separatorul de hidrocarburi, provenite de la Statia de tratare Mecano – biologica Malovat, in vederea descarcarii acestora in statia de epurare oraseneasca.

- Plan de management al mirosurilor cf cerintelor BAT privind Tratare adeseurilor.

- Adresa RAAN nr.48/26.01.2017 privind depunerea pe depozitul de zgura si cenusa apartinand RAAN Suc ROMAG TERMO a compostului rezultat din tratarea deseurilor menajere de la statia TMB Malovat

- Minuta nr.13674/15.11.2018 incheiata intre RAAN, SC Brantner Servicii Ecologice SRL, UAT jud Mehedinti si APM MH pentru punerea in discutie a solutiilor de valorificarea a PSC ( produs similar compostului ) obtinut la TMB Malovat

- Adresa nr.14201/28.11.2018 emisa de SC Aguaseverin SRL de completare a Formularului de solicitare privind folosirea compostului (PSC) pe o perioada de proba de 1 an de zile de la demararea activitatii TMB Malovat pentru acoperirea depozitului de zgura si cenusa apartinand RAAN Suc ROMAG TERMO

- Referat pedologic intocmit de OSPA MH cu nr. 3991/14.11.2018 cu privire la produsul similar compostului

- Proces Verbal nr.14201 / 28.11.2018 privind derulare Dezbatere publica la punctul de lucru din Malovat

- Proces verbal nr.1238/16.10.2018 de verificare a amplasamentului in vederea emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu si verificarea conditiilor din Acordul de Mediu.

- Plan de incadrare in zona si plan de situatie ;

- Rapoarte de incercare pentru: apa de suprafata amonte si aval, apa subterana si sol efectuate de Serviciul ML din cadrul APM MH

- Punct de vedere nr.727/24.09.2018 al Biroului CFM Arii Protejate – activitatea se va desfasura in afara oricarei arii naturale protejate

- Punct de vedere nr.03/CFM/10.01.2019 al Biroului CFM – Gestiunea Deseurilor

- Punct de vedere nr.47/ML/17.10.2018 al serviciului Monitorizare si Laboratoare

- Proces verbal sedinta CAT din 24.10.2018

- Raport de Analiza CAT  nr. 13070 din 31.10.2018

- Proces verbal sedinta CAT din 13.12.2018

- Raport de Analiza CAT  nr.15517/17.12.2018

- Proces verbal sedinta CAT din 31.01.2019

- Raport de Analiza CAT nr.1561 / 04.02.2019

- Decizia de emitere a AIM nr.1646/05.02.2019

- Anuntul Deciziei Finale publicat de titular in cotidianul Descopera Mehedinti si pe site-ul APM MH in data de 06.02.2019

- Anexe:

- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale ;

- Plan de management al mirosurilor

- Planuri de situaţie, plan de încadrare în zonă a obiectivului;

- Plan de situaţie reţele alimentare cu apă şi canalizare;

- Plan de situatie cu amplasarea obiectivelor investitiei

- Plan de management al accidentelor

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Conform recomandarilor BAT 1 -SC Brantner Servicii Ecologice SRL are implementat și certificat următoarele:

– Certificat de acreditare a Sistemului de management al mediului SR EN ISO 14001 :2005, cu nr. înregistrare RO 0121/6/12/2 din 12.09.2018 valabil pana la 12.09.2021;

– Certificat de acreditare a Sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015  cu nr. înregistrare RO 0121/6/12/1 din 12.09.2018 valabil pana la 12.09.2021;

– Certificat de acreditare SR EN OHSASA 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale, cu nr.RO 0121/6/12/3 din 12.09.2018 valabila pana la 11.03.2021

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

b) să ia orice măsură suplimentară pe care APM MEHEDINȚI o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

c) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni Nu este cazul.

5.4. Responsabilitati

5.4.1.Titularul Autorizatiei va desemna o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului;

5.4.2.Titularul va respecta zona de protectie sanitara instituita in urma efectuarii Studiului de „Evaluare a riscului si impactului asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu obiectivele Statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica in com. Malovat”, emis de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca si Aviz nr.719/17.02.2012 al Ministerului Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica- Centrul Regional Timisoara, astfel:

- 250 m intre perimetrul amplasamentului si cele mai apropiate locuinte situate pe directia NE, asigurandu-se un minim 450m fata de zona de tratare mecano-biologica a deseurilor si minim 500 m fata de zona de maturare;

- pentru celelalte directii distanta minima de la perimetrul amplasamentului pana la zona rezidentiala va fi de 400 m

5.5. Comunicare

5.5.1.Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

5.5.2. Titularul Autorizatiei va depune la APM, nu mai tarziu de 01 februarie in fiecare an, un RAM (Raport Anual de Mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. Mehedinti. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in prezenta autorizatie integrata de mediu;

5.5.3.Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor şi termenelor stabilite prin O.U.G.. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la producerea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr.15/2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti şi GNM – Comisariatul Judetean Mehedinti cu privire la ameninţarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

5.5.4. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii va suporta costul pentru repararea prejudiciului şi va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

- Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS)

| Material /deseu | Cod deşeu |
| --- | --- |
| hârtie şi carton | 20.01.01 |
| Plastic | 20.01.39 |
| Metal | 20.01.40 |
| Sticlă | 20.01.02 |
| Alte deşeuri nebiodegradabile | 20 02 03 |
| Alte fracţii nespecificate | 20 01 99 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 |
| ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 |
| ambalaje de lemn | 15.01.03 |
| ambalaje metalice | 15.01.04 |
| ambalaje de sticlă | 15.01.07 |

- Statia de tratare mecano - biologica a deseurilor reziduale umede (TMB)

| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale |
| --- | --- |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |
| 20 01 | fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) |
| 20 01 01 | hartie si carton(reviste, ziare) |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucǎtǎrii si cantine |
| 20 01 38 | lemn altul decat cel specificat la 20 01 37 |
| 20 02 | deseuri din gradini si parcuri (incluzind deseuri din cimitire) |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile |
| 20 03 | alte deseuri municipale |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deseuri din piete |

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale Auxiliare | Acid sulfuric | 3600 | l/an | H290 Poate fi corosiv pentru metale H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor |
|  | Agent de curatare Cleaner A | 1510 | l /an |  |
|  | Agent de curatare Cleaner C | 110 | l /an |  |
|  | Hipoclorit de sodiu pentru dezinfectia apei potabile | 100 | l/an | H290- poate fi corosiv pentru metale;H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H410-foarte toxic pt mediu acvatic cu efecte pe termen lung |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.131 / 13.12.2018, valabilă 1 an, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Jiu- SGA Mehedinti..

7.1.1  Alimentarea cu apă

- Surse de alimentare cu apa : Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru udat spatiile verzi, in scop tehnologic, pentru refacerea rezervei de incendiu si pentru spalarea rotilor autovehiculelor se face din sursa subterana, prin intermediul unui put forat de medie adâncime avand H=125m, Q=9l/s, Nhs = 7,5m, Nhd = 15m, D=225mm. Pe amplasament mai exista un put forat de mica adancime – 30 m ( dezechipat) aflat in conservare.

- In vederea potabilizarii apei din putul forat s-a realizat o statie de tratare a apei tip COMMAZ avand Q=3 mc/h, montata intr-un container pe platforma existenta si este alcatuita din: grup de pompare 1+1, sistem clorinare( instalatie de tratare cu hipoclorit de sodiu) filtru automat cu pat catalitic Fe=Mn pentru deferizarea si demanganizarea apei, dedurizator automat si filtru mecanic.

- Reteaua de aductiune a apei este din polietilena avand lungimea de 60 m, iar inmagazinarea apei ( pentru compensarea consumului maxim orar de apa menajera) se realizeaza in baterie de rezervoarede stocare 2 x 2000 litri.

- Reteaua de distributie a apei este din polipropilena cu D=2 toli si L=110 m pentru nevoi menajere si cu D=150 mm si L=460 m pentru spalare hala de sortare si rezerva de incendiu. Rezerva apa de incendiu si spalare este asigurata de 2 rezervoare de 90 mc fiecare, semingropate, din fibra.

- Statia de pompare apa potabila si de incendiu alimenteaza reteaua de apa potabila si pe cea de incendiu si spalare hala de sortare si TMB.

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim =  14,6 m3/zi ( 0,34 l/s)

- zilnic mediu  =  14,25 m3/zi ( 0,33 l/s)

- zilnic minim  = 8,76 m3/zi ( 0,20 l/s/)

Cerinta totala de apa:

-zilnic maxim =  16,86  m3/zi ( 0,38 l/s)

-zilnic mediu = 16,46 m3/zi ( 0,39 l/s )

-zilnic minim = 10,12 m3/zi (0,23 l/s)

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: Rezerva de incendiu si cea de apa tehnica

Incinta este prevazuta cu doua rezervoare de acumulare apa, comune pentru stingerea incendiilor cu hidranti si apa pentru consum tehnologic, ingropate, alcatuite din material compozit, adiacente incaperii aferente statiei de pompare.

Rezervoarele vor avea un volum util total de 180 mc.

Rezerva intangibila de apa pentru stins incendiu cu hidranti este de 170 mc. Rezerva pentru compensarea consumului maxim orar de apa tehnica este de 10 mc.

Alimentarea cu apa a celor doua rezervoare se face continu, la nevoie, cu ajutorul a cate doua robinete cu plutitor amplasate in fiecare rezervor.

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

7.1.3.1.Evacuarea apelor uzate menajere: colectarea apelor uzate menajere si de spalare se realizeaza prin intermediul unui sistem scurt de conducte din PVC-KG cu diametre nominale cuprinse intre 110-200 mm, Laprox=220m, cu descarcare in 2 bazine etans vidanjabile

Cele doua bazine etans vidanjabile au urmatoarele caracteristici:

- Bazinul etans vidanjabil 1 este amplasat in apropierea Cladirii administrative si cabina poarta, are V=2 mc si colecteaza apa uzata  menajera  numai de la aceasta cladire.

- Bazinul etans vidanjabil 2 este amplasat in fata Halei de sortare, are V = 25 mc si colecteaza apele uzate menajere si de spalare de la Hala de sortare si Hala de pretratare mecanica ;

Vidanjarea se va face periodic, apele uzate urmand a fi transportate la staţia de epurare

a municipiului Drobeta Turnu Severin.

7.1.3.2.  Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate de la cele 12 celule de tratare mecano biologoca a deseurilor ( levigat ) sunt colectate printr-un sistem de conducte subterane si conduse intr-un bazin primar cu V=10 mc. Din acest bazin, o parte din levigat este recirculat in brazdele compostare pentru a mentine umiditatea necesara tratarii biologice a deseurilor, iar cantitatea in exces este preluata de statia de pretratare levigat, ce functioneaza pe principiul osmozei inverse.

Apa pretratată (permeat) rezultată de la Staţia de pretratare levigat se colecteaza intr-un bazin etans vidanjabil din beton cu un volum util de V=150 mc.

Parametrii apelor uzate ajunse in bazinul  vidanjabil vor respecta cerintele impuse pentru deversarea în retele de canalizare (conform NTPA-002).

Vidanjarea acestui  bazin  se va face periodic, astfel incat volumul maxim de apa uzata pretratata mentinut in bazin sa fie de 30 mc. Diferenta de capacitate utila a bazinului (120 mc) va fi utilizata exclusiv pentru inmagazinarea apelor pluviale colectate in zona celulelor de compostare.

Namolul provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului va fi depozitat in depozitul ecologic de deseuri, in propportie de 1:10 namol:apa.

7.1.4. Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe suprafata incintei sunt colectate prin intermediul a doua sisteme de colectare, dupa cum urmeaza:

- Sant inierbat

La limita vecinatatii incintei Statiei de sortare si TMB Malovat a fost prevazut prin sistematizarea terenului un sant inierbat care colecteaza apa pluviala cazuta  pe taluzul  laturii nordice a incintei. Apa pluviala colectata prin acest sant va fi evacuata in mod natural, prin configuratia terenului, spre paraul Plesuva;

- Retea de colectare ape pluviale

Apele pluviale din incinta staţiei de sortare şi tratare mecano-biologică (acoperişuri, platforme betonate şi drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului. Înainte de evacuarea în emisar (pârâul Pleşuva) a apelor pluviale s-a prevazut  un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol şi by pass, dimensionat pentru un debit de 125 l/s.

Pe traseul colectorului de evacuare a apelor pluviale la pârâul Pleşuva, dupa ultima gura de scurgere s-a montat o instalaţie de măsură a debitului evacuat, compusa din camin de debitmetru echipat cu un debitmetru  pentru apa, Q=125 l/s.

Inainte de descarcarea apelor pluviale in paraul Plesuva, acestea sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi tip PURATOR cu filtru coalescent, decantor de namol si by-pass, dimensionat pentru un debit de 125 l/s.

Conductele care preiau apele pluviale sunt din PVC si au D=160-500mm, Laprox = 580m.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Cantitatea totala de energie consumata este de circa 1702575 KWh / an

7.3. Utilizare combustibil lichid

Combustibilul lichid folosit pentru alimentarea utilajelor si autovehiculelor din dotare se aprovizioneaza de la statiile de distributie carburanti.

Pe amplasament nu exista rezervoare pentru stocarea combustibililor lichizi.

Incalzirea spatiilor cu activitati de birou se face cu ajutorul aparatelor electrice.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

| Coordonate amplasamentului: | STEREO 70 |
| --- | --- |
| Longitudine | x = 358 015,375 |
| Latitudine | y = 319 023,364 |

Amplasare în teritoriu: în zona de sud-vest a Com. Malovăţ, la o distanţă de circa 10 km de mun. Dr Tr Severin si la o distanta de aprox. 7 km față de depozitul ecologic județean existent.

Vecinătăţi:

-  pe latura vestică şi estică cu terenuri aparţinând Primăriei Malovăţ

-  pe latura nordică cu societatea comercială SC ROLF SRL (fostul Complex Avicola-  imobil cu nr. cadastral 50073)

- pe latura sudică cu Pârâul Pleşuva, coronamentul digului de apărare la inundaţii.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Amplasamentul obiectivului este situat la min 800 m de limitele Parcului Natural Geoparcul Platoul Mehedinti prezent in lista SCI ca fiind ROSCI0198 – Platoul Mehedinti

Unităti structurale pe amplasament:

Bilanț teritorial:

Suprafaţa de teren ocupată de Staţia de sortare şi Staţie de tratare mecano biologică Malovăţ este de cca 3,64 ha. Incinta împrejmuită a obiectivului industrial ocupă o suprafaţă de cca 34 855 mp, la care se adauga drumul de acces in suprafata de 1579mp.

Inventarul suprafetelor

| DENUMIRE INDICATOR | VALOARE INDICATOR |
| --- | --- |
| SUPRAFAŢA IMOBIL STAŢIE DE SORTARE ŞI STAŢIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ | 34 855,00 mp |
| SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ | 10 146,45 mp |
| SUPRAFAŢA DESFĂSURATĂ CLADIRI | 10 146,45 mp |
| SUPRAFAŢA SPATII VERZI | 18 285,00 mp |
| SUPRAFAŢ DRUMURI ŞI PARCARI | 6 425,00 mp |

Zona principală a centrului de sortare cuprinde clădirea centrului de sortare, unde se află:

- hala de recepţie,

- sectorul de sortare,

- unitatea de balotare.

Instalaţia TMB simplă  va avea următoarele componente:

•	zona de recepţie a deşeurilor (şopron metalic semi-închis);

•	clădire pre-tratare mecanică a deșeurilor și pregătirea acestora pentru compostare

•	zona de compostare;

•	zona de maturare/zona de rafinare (şopron metalic);

•	statie de pretratare levigat

Principalele construcţii realizate în perimetrul Staţii de sortare şi Staţiei de tratare mecano-biologică, sunt următoarele :

• Hala de sortare - compusa din: zona de depozitare a materialelor intrate in statie, zona de sortare, prevazuta cu doua cabine cu benzi de sortare si magnet, presa de balotare, zona vestiarelor

• Şopron stocare baloţi

• Hala pretratare-mecanică: compusa din: zona pentru receptia materialelor intrate, tocatorul, ciurul rotativ, biofiltru;

• Celule compostare-tratare biologică şi container cabină tehnică

• Bazin levigat- Construcţia subterană de tip cuvă rectangulară din beton armat, acoperită, prevăzută cu gol de acces cu scară metalică şi acoperită cu capac metalic,

• Şopron maturare

• Apărare de mal -Digul de apărare împotriva inundaţiilor- aferent devierii paraului Plesuva

• Clădire administrativă şi cabină poarta -dispecerat, incluzand sistem SCADA

• Cântar auto .

• Gospodărie de apă cu container pt instalatia de dezinfectia apei cu hipoclorit

• Fose septice vidanjabile

• Bazin vidanjare  .

• Instalaţie pretratare levigat .

- Post de transformare

- Grup electrogen

- Separator produse petroliere pentru ape pluviale

- Drumuri si platforme carosabile:

- drum de acces din DN 67 – aproximativ 150 m;

- drumuri interioare in incinta si platforme stationare/parcare.

- Imprejmuire perimetrala, porti de acces.

8.1.1 Dotările aferente activității sunt :

- Statia de tratare mecanica si sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS)

| Tip constructive | Aria construitǎ |
| --- | --- |
| Hala de sortare este o construcţie tip hală, regim de inaltime parter, cu structura metalică și închideri perimetrale din panouri de tablǎ cutatǎ, cu dimensiunile în plan de 77,80 x 29,00 m şi înălţimea la coamă de 11,80 m | 2253,30 mp. |
| Şopron stocare baloți este o construcţie tip şopron, ce se desfăşoară pe parter, având structura metalică, cu dimensiunile în plan de 28,50 x 14,43 m şi înălţimea la coamă de 7,16 m. | 392,00 mp. |

Fracţiile care vor fi separate sunt 12 în total, după cum urmează:

- hârtie: carton, hârtie tipărită, hârtie în amestec (3 fracţii);

- plastic: folii, PEHD, PET, PVC şi alte categorii de plastic (5 fracţii);

- sticlă: maro, albă (2 fracţii);

- metale: feroase, neferoase (2 fracţii).

Utilaje şi instalaţii: autocamion + remorcă transport containere, încărcător frontal de capacitate mică, motostivuitor, instalaţie de sortare şi balotare deşeuri reciclabile ce cuprinde: benzi transportoare, cabină sortare, separator magnetic, presă balotat, cabină monitorizare şi sistem SCADA.

- Statia de tratare mecano - biologica a deseurilor reziduale umede (TMB)

Dotări aferente zonei de pretratare mecanică :

- tocător (deşeurile intrate sunt mărunţite la dimensiuni de 70-80 mm);

- magnet permanent (separă 90% din materialul feros, conţinut de deşeurile mărunţite);

- sită rotativă (împarte deşeurile mărunţite, trecute de magnetul permanent, în două fluxuri, din care fracţia organică reprezintă cca. 70% din deşeurile intrate);.

Dotări aferente zonei de compostare

- 12 celule de biostabilizare;

- sistem de aerare pentru optimizarea procesului de biostabilizare

Dotări aferente Zona de maturare

- platforma betonata pentru stocarea materialului biostabilizat

- sopru acoperit

- sistem de cernere a produsului biostabilizat

Dotări aferente colectării levigatului

- bazinul primar de colectare a levigatului, care are un volum de aproximativ 10 mc

- staţia de pretratare levigat, ce functioneaza pe principiul osmozei inverse

- bazin vidanjabil de 150 mc pentru permeat, vidanjat periodic si trimis la staţia de epurare oraseneasca.

| Tip constructie | Aria construitǎ |
| --- | --- |
| Hală pretratare-mecanicǎ -constructie parter, cu structura metalică și închideri perimetrale din panouri de tablǎ cutatǎ, cu dimensiunile în plan de 65,45 x 24,90 m şi înălţimea la coamă de 11,15 m | 1 457,40 mp. |
| Cabinǎ tehnicǎ celule compostare – Tratare biologicǎ -construcție cu structura metalică și închideri perimetrale din panouri tip sandwich, cu dimensiunile în plan de 5,95 x 3,95 m şi înălţimea la coamă de 3,76 m. Clǎdirea adǎposteşte tablourile electrice aferente celulelor de compostare | 23,50 mp. |
| Şopron maturare este o construcţie tip şopron, ce se desfăşoară pe parter, având structura metalică, cu dimensiunile în plan de 91,60 x 27,60 m şi înălţimea la coamă de 9,10 m. | 2 448,90 mp. |
| Biofiltru este compus din cuva biofiltrului ,cu dimensiunile in plan 6.00 x 20.00 m si o camera tehnica cu dimensiunile 6.00 x 2.00 m.Intreaga structura este realizata din beton armat.In interiorul cuvei sunt prevazute gratare,realizatedin beton armat prefabricat. | 120 mp |

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Flux tehnologic:

- primirea si receptia deseurilor;

- cantarire pe platforma electronica de cantarire a autovehiculelor incarcate cu deseuri;

- tratarea deseurilor receptionate in instalatiile de tratare deseuri (SS si TMB)

- cantarirea la iesire a autovehiculului de transport fara incarcatura;

- valorificarea prin firme autorizate a deseurilor rezultate din instalatiile de tratare deseuri (SS, TMB):

- obtinerea produsului similar compostului in cele 12 celule de fermentare

- eliminarea refuzului rezultat din instalatiile de tratare deseuri (SS, TMB);

- valorificarea produsului similar compostului ( PSC ) ca material de acoperire a depozitelor de deseuri

- Flux tehnologic Statia de tratare mecanica si sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS)

Statia realizeaza sortarea deseurilor nepericuloase colectate selectiv, avand ca scop recuperarea materialelor valorificabile si diminuarea cantitatii finale de deseuri depozitate. Materialele reciclabile sortate manual sunt stocate temporar sub platforma de sortare, urmand a fi incarcate si transferate catre unitatea de balotare.Fiecare compartiment de stocare temporara are un volum de 40 m3. Fracţiile de sticlă, metale neferoase şi reziduurile vor fi colectate în containere cu o capacitate de 24 m3.

Fluxul tehnologic cuprinde:

- descarcarea camioanelor cu materiale de reciclat

- incarcarea pe bandă rulantă înclinată a materialelor reciclabile

- transportare materiale pe platforma de sortare

- Sortarea manuala a deseurilor

- Stocarea temporara a materialelor sortate in 12 sectii de separare ( silozuri )

- Incarcarea cu motostivuitor electric / incărcător frontal materialelor sortate pe o bandă rulantă cu lanţ ce duce către unitatea de balotare

- Balotarea materialelor sortate (plastice, hârtie, metale),

- stocarea temporara a balotilor pana la prelurea de catre firmele autorizate de valorificare

B. Statia de tratare mecano - biologica a deseurilor reziduale umede (TMB)

Tratarea deseurilor reziduale-umede receptionate in cadrul TMB Malovat se bazeaza pe descompunerea aeroba a substantelor organice, in urma procesului de tratare obtinandu-se un produs biostabilizat care va fi ulterior valorificat ca material inert de acoperire pe suprafata depozitului de zgura si cenusa apartinand RAAN Sucursala ROMAG TERMO, pe perioada de proba de 1 an de zile

Fluxul tehnologic cuprinde :

- recepţia deşeurilor menajere amestecate in şopron metalic semi-închis;

- mărunţirea in tocator a deşeurilor intrate, pana la dimensiuni de 70-80 mm

- separarea materialului feros din deseurile maruntite, prin trecere prin magnetul permanent

- cernerea deseurilor maruntite in sita rotativa si separarea in doua fluxuri: fractie organica si refuz de ciur

- asezarea materialului cernut in cele 12 celule de biostabilizare si acoperirea cu membrana semipermeabila

- montarea in zona de lucru a sondelor pentru temperatura si nivelul de oxigenare

- aerarea controlata prin distribuirea omogena a aerului prin material si monitorizarea permanenta a procesului de biostabilizare

- transferarea deseurilor dupa 14 zile dintr-o celula in alta, in vederea intensificarii procesului de fermentare

- cernerea materialului biostabilizat timp de 28 de zile, in vederea separarii produsului similar compostului; transportarea catre depozitul ecologic a refuzului de ciur – fractia necompostata

- maturarea timp de 45 de zile a materialului biostabilizat, prin aerarea periodica

- valorificarea materialului biostabilizat/compostului.

- Controlul levigatului

- colectare levigat produs în brazde în bazinul de levigat cu volumul de 10 m3

- recircularea unei cantitati de levigat în brazdele de compostare in vederea menţinerii  umiditatii necesară tratării biologice a deşeurilor,

- tratare exces de levigat in staţia de pretratare levigat, ce functioneaza pe principiul osmozei inverse.

- colectare permeat in bazin vidanjabil de 150 mc, vidanjat periodic si trimis la staţia de epurare oraseneasca

8.2.2. Activităţi conexe- Instalaţie pretratare levigat

Colectarea şi pretratarea levigatului produs in celulele de compostare se realizeaza in:

• Rezervoare de stocare/omogenizare levigat netratat şi pompa aferentă

• Staţia de pretratare levigat.

- Rigole perimetrale si retea de conducte subterane

Rezervoare de stocare/omogenizare levigat netratat- 2 recipiente cilindrice verticale cu fund plat din materiale compozite cu un volum util Vutil=10 mc /rezervor. Intr-unul din rezervoarele de stocare/omogenizare levigat este montată o pompă de alimentare a staţiei de pretratare levigat. Pompa aspiră levigatul netratat din rezervoarele de stocare/omogenizare şi îl transferă la rezervorul apă de proces care intră în componenţa Staţiei de pretratare levigat amplasată într-un container tehnologic.

Echipamentele staţiei de pretratare levigat sunt montate într-un container tehnologic amplasat pe o platformă betonată.

Staţia are în componenţă următoarele echipamente:

• Rezervor tampon;

• Pompa apă de proces;

• Filtru sac;

• Filtru cu nisip;

• Filtru cu cartuş filtrant;

• Pompă ridicare presiune;

• Modul osmoză inversă;

• Recipient de spălare;

• Sistem dozare acid;

• Sistem producere aer;

• Supape de siguranţă;

• Dispozitive de măsură şi control;

• Panou de comandă;

• Tablou electric.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

- pot fi considerate condiţii anormale de funcţionare următoarele situaţii:

- funcţionarea defectuoasă a sistemelor de colectare a levigatului - remediere: curăţarea conductelor de colectare levigat, folosirea pompelor de rezervă;

- defectarea staţiei de pretratare levigat - remediere: reţinerea levigatului în bazinele de colectare sau în corpul depozitului pană la remedierea defecţiunii;

- oprirea/defectarea pompelor - remediere: intrarea în funcţiune a pompelor de rezervă, urmărirea valorilor;

- In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea

instalatiilor dupa opririle accidentale, titularii instalatiei cu ajutorul sistemelor de control si comanda automata au obligatia sa execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalatiilor in conditii de siguranta.

- Pentru conditii anormale de functionare in perioadele cu fenomene meteorologice

deosebite- precipitatii abundente, perioade secetoase, temperaturi extreme, se vor lua masuri  obligatoriu: in caz de seceta materialele cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite imediat dupa descarcare, respectiv in caz de ploi torentiale se va asigura  epurarea permanenta a levigatului pentru obtinerea unui volum tampon permanent al bazinului de stocare levigat.

Reguli generale pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor opririlor sau intreruperilor momentane:

- verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice;

- verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate instalatiei;

- curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice;

- blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie;

- monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si control;

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Performanța generală de mediu BAT Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu BAT 2 utilizarea tehnicilor de:preacceptarea a deseurilor; aplicarea unui sistem de urmărire și inventar al deșeurilor; trierea deseurilor; sortarea deseurilor solide intrate | -Implementare SR EN ISO 14001 :2005, SR EN ISO 9001:2015; SR EN OHSASA 18001:2008 - se face verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor si cantarirea deseurilor. -aplicarea unei proceduri de pre-acceptare pentru a evalua dacă deşeurile pot fi stocate sau /şi tratate în instalaţie. -S-au folosit materiale de constructie noi si teoretic impermeabile. Conductele au fost pozate sub adancimea de inghet, pe pat de nisip. S-a efectuat proba de presiune si etanseitate - Instruiri periodice ale persoanelor angajate in fluxul tehnologic |
| BAT 5 pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de manipulare și de transfer. | -manipularea și transferul deșeurilor sunt realizate de personal competent; - manipularea și transferul deșeurilor sunt documentate în mod corespunzător, validate înainte de executare și verificate după executare; |
| BAT 12. constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor | Exista elaborat un Plan de management al mirosurilor |
| BAT 14. În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compușilor organici și a mirosurilor, BAT constă în utilizarea tehnicilor: -depozitarea, tratarea și manipularea deșeurilor și a materialelor care pot genera emisii difuze în clădiri și/sau echipamente închise (de exemplu, benzi transportoare); - menținerea unei presiuni adecvate în echipamentele și clădirile închise; -colectarea și dirijarea emisiilor către un sistem corespunzător de reducere a emisiilor (a se vedea secțiunea 6.1) prin intermediul unui sistem de extracție a aerului și/sau al unor sisteme de aspirare a aerului aflate - Curățarea zonelor de tratare și de depozitare a deșeurilor | -activitatile de receptionarea a deseurilor si pretratare mecanica din cadrul Statiei de tratare mecano-biologica (TMB), precum si cele de sortarea si balotare din cadrul Statiei de tratare mecanica si sortare (SS) ) –se desfasoara in hale inchise -aerul din hala Statiei de tratare mecano-biologica (TMB) este aspirat si dirijat catre sistemul de epurare al aerului existent pe amplasament - biofiltru -se practica curățarea regulată a halelor, a zonelor de circulație, a benzilor transportoare, a echipamentelor și a containerelor. -dupa incheierea unui ciclu de compostare, platformele betonate ale celulelor de biostabilizare sunt curatate si spalate |
| BAT 19. În vederea optimizării consumului de apă, a reducerii volumului de ape uzate generat și a prevenirii sau, a reducerii emisiilor în sol și în apă, BAT constă în utilizarea tehnicilor: - Impermeabilizarea suprafețelor - Separarea fluxurilor de ape uzate - Infrastructură de drenaj corespunzătoare | - întreaga zonă de tratare a deșeurilor (zonele de recepție, manipulare, depozitare, tratare și expediere a deșeurilor) se realizeaza pr platforme betonate - pe amplasament se colecteaza separat apele uzate rezultate in urma biostabilizarii deseurilor ( levigat), apele de spalare si cele menajere provenite de la cladirile statiei de sortare si statiei TMB, precum si cele pluviale colectate de pe amplasament - apele pluvial colectate de pe amplasament sunt conduse catre un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si by-pass dimensionat pt. un debit de 125 l/s |
| BAT 33. În vederea reducerii emisiilor de mirosuri și a îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în selectarea deșeurilor intrate. | Inca de la intrare in incinta deseurile sunt cantarite si in functie de compozitia deseurilor, acestea sunt dirijate spre cele doua fluxuri separate de prelucrare : sortare sau tratare mecano biologica |
| BAT 34. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, compuși organici și compuși mirositori, inclusiv H2S și NH3, BAT constă în utilizarea tehnicilor: Bioflitru Epurare umeda | Pe amplasament exista biofiltrul prevazut cu epurator umed; - biofiltrul are in componeneta sa coji de nuca de cocos amestecate cu fibre de turba alba - epuratorul umed are in componenta sa o cuva cu apa pentru retinerea impuritatilor din aerul viciat, la schimbul aer-apa |
| BAT 37. În vederea reducerii emisiilor difuze în aer de pulberi, mirosuri și bioaerosoli rezultate din etapele de tratare în aer liber, BAT constă în utilizarea tehnicilor : -luarea în considerare a condițiilor atmosferice și a prognozelor meteorologice la întreprinderea unor activități de procesare majore în aer liber.); | - se va evita formarea sau întoarcerea șirelor sau a grămezilor de compost, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile din punctul de vedere al dispersării emisiilor (dacă viteza vântului este prea mare sau dacă vântul bate în direcția unor receptori sensibili - orientarea șirelor astfel încât în direcția dominantă a vântului să fie expusă cea mai mică suprafață a masei de compostare |

## 8.4. Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie:

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Capacitate maxima de rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratare mecano biologica a deseurilor biodegradabile | PSC - produs similar compostului | Va fi utilizat. ca material de acoperire pe suprafata depozitului de zgura si cenusa apartinand Sucursala Romag Termo pe o perioada de proba de 1 an de zile de la demararea activitatii TMB Malovat * | Cca 100 tone / luna |

* in cazul in care PSC isi dovedeste utilitatea pe depozitul de zgura si cenusa , perioada de aplicare ca material de acoperire poate fi prelungita, in baza unei conventii incheiate intre RAAN Suc ROMAG TERMO si SC Brantner Servicii Ecologice SRL, urmand a fi notificat APM MH in acest sens.

In caz contrar autorizatia se revizuieste urmand a fi stabilita o noua utilitate pentru PSC

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Retinerea emisiilor in atmosfera se realizeaza prin :

a) Membrana pentru acoperirea masei deseurilor organice aşezate pe pardoseala betonata a celulelor de compostare, realizându-se astfel un mediu închis pentru compostare. Membranele au aproximativ 450 g/m2 şi pot rezista vânturilor suflând cu 120 km/oră fără a fi securizate în mod suplimentar. Materialul din care sunt realizate este destul de ferm, suportând uşor greutatea oamenilor care calcă peste el . Membrana utilizată pentru acoperirea brazdelor este realizată din două tipuri de materiale:

-parte centrală dreptunghiulară realizată dintr-o membrană denumită şi ”transpirantă”(folie permeabilă, cu funcţia de a reţine mirosurile neplăcute şi de a elibera aerul din brazdă)

-parte marginală, în jurul părţii centrale, realizată din polietilenă ramforsată cu funcţia de a permite manevrarea membranei

Aerul utilizat în tratarea biologică a deseurilor din celule, după ce a trecut prin material supus biostabilizării (pentru a furniza oxigenul necesar oxidării/fermentării), trebuie dezodorizat şi purificat înainte de a fi eliberat în atmosferă. Această operaţie este realizată cu ajutorul foliei speciale ce acoperă grămezile.

b) Instalatie de epurare a aerului ce consta dintr-un epurator de aer si un filtru biologic cuplat in serie. Aerul contaminat este aspirat din interiorul halei de tratare mecanica a deseurilor cu ajutorul unui ventilor, trecut printr-un epurator umed apoi circulat fortat prin filtru biologic. Epuratorul are functia de umidificare a aerului contaminat si simultan de garantare a eliminarii substantelor poluante din acesta.

Posibilele substante continute in aerul viciat sunt mirosuile, pulberile, amoniacul, precum si alte componente organice si anorganice solubile in apa.

Epuratorul este echipat cu un vas de spalare. La patrunderea aerului viciat in epurator acesta vine in contact cu o perdea de apa cu acid sulfuric, are loc un schimbul intre aer si apa, obtinandu-se o reducere a substantelor continute in aerul viciat.

Apa cu continut de acid sulfuric, din epurator se goleste complet la un interval de maxim 2 saptamani, in caminul de colectare ape tehnologice si apoi evacuate in bazinul vidanjabil situat in fata halei sortare.

Aerul este apoi presat in biofiltru si evacuat in stare epurata, fara cos de evacuare.

Biofiltrul este alcatuit din fibre obtinute din nuca de cocos, in amestec cu fibre de turba alba, care retin si elimina mirosurile din aerul viciat.

9.1.2 Emisii fugitive

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:

- poluanţii eliberaţi în aerul înconjurător proveniţi din circulaţia/funcţionarea mijloacelor de transport/utilajelor (CO2, SO2, NOx);

- pulberi de la manevrarea deşeurilor;

- gaze rezultate în urma operaţiei de compostare (bioxid de carbon, substanţe organice);

- emisii de la staţia de tratare levigat - mirosuri

| Sursa | Tip emisie | Poluanti | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafic intern | Gaze esapament | COV,NOx,SO2, CO2 | Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport noi si se va respecta graficul de intretinere si revizie periodica a acestora |
| Manevrarea deseurilor in incinta statiei TMB | Aer viciat | Pulberi, mirosuri | Operatiunile se vor derula in hala inchisa, in care aerul viciat este epurat prin intermediul epuratorului umed si a biofiltrului |
| Manevrarea deseurilor in incinta statiei de sortare | Aer viciat | Particule de praf | Operatiunile se desfasoara in hala inchisa prevazuta cu Sistem de ventilatie |
| Celulele de compostare | Gaze de descompunere | CH4, CO2 | Acoperirea gramezilor de compostare cu membrane semipermeabile si monitorizarea permanenta a procesului de compostare |
| Incinta statiei de pretratare levigat | Aer viciat | mirosuri | Verificarea periodica a conductelor de transfer a levigatului catre bainele de colectare Acoperirea bazinelor de colectare levigat si de permeat cu capace de beton |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Mehedinți  şi GNM - Comisariatul Judeţean Mehedinți, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Nr. crt. | Surse de ape uzate | Metode de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ape manejere si de spalare de la igienizarea spatiilor | Retea interna de canalizare cu deversare in 2 bazine etans vidanjabile: unul amplasat in apropierea Cladirii administrative si cabina poarta cu V=2 mc si unul amplasat in fata Halei de sortare, are V = 25 mc si colecteaza apele uzate menajere si de spalare de la Hala de sortare si Hala de pretratare mecanica ; |
| 2 | Ape uzate de la tratarea mecano biologica – levigat | Colectare prin rigole si conducte subterane pana in bazinul de 10 mc pentru colectare levigat |
| 3 | Ape uzate de la statia de pretratare levigat cu osmoza inversa | Colectare prin conducte subterane in bazin etans vidanjabil de 150 mc, |
| 4 | Ape pluviale de pe acoperisuri, platforme betonate si drumuri | Colectate la nivelul solului prin retea, preepurate in separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol, evacuate in paraul Plesuva |

9.2.2. Pretratare

9.2.2.1. Pretratare Ape tehnologice:

Statia de pre-epurare levigat Grimm & Wulff  ROAW9111 S DTG1 este alcatuita din:

- Sistem de alimentare

compus dintr-un rezervor pentru alimentarea unitatii cu apa bruta ( levigat). Rezervorul este dotat cu o pompa de dozare acid pentru ajustarea valorii pH-ului pana la o valoare de 6,3 unitati de pH. Dozarea consta in:

- Pompa de dozare

- Controler pentru pompa de dozare

- Sensor

- Rezervor de depozitare acid sulfuric (H2SO4).

- Ciclu de levigare

Apa bruta (levigatul) care urmeaza a fi tratata intra in ciclul de levigare, fiind in  prealabil prefiltrata in filtrul de nisip, apoi mai fin in sectiunea filtrelor cartus. Are loc procesul de osmoza inversa in blocurile modul. Permeatul produs este transmis in rezervorul de stocare de unde este vidanjat si transmis catre eliminarea finala.

9.2.2.3. Pretratare Ape pluviale  - Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol şi by pass, pentru apele pluviale colectate de pe intreg amplasamentul unitatii. Separatorul de hidrocarburi este dimensionat pentru un debit de 125 l/s. ape pluviale, ce urmeaza a fi descarcate in paraul Plesuva. Pe traseul colectorului de evacuare a apelor pluviale la pârâul Pleşuva, se afla montata o instalaţie de măsurare a debitului evacuat, compusa din camin de debitmetru echipat cu un debitmetru  pentru apa, Q=125 l/s.

9.2.2.4. Tratare  ape : Nu este cazul

Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare – nu este cazul

Activitatea de stocaretemporară a deșeurilor colectate se face doar pe suprafete betonate.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- manipularea substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii trebuie să se faca de personal instruit;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Limite admisibile la emisii dirijate in atmosfera

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru Tratarea deseurilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu,

Niveluri de emisie asociate BAT 34 ( BAT-AEL) pentru emisii dirijate in aer, provenite de la tratarea mecano biologica a deseurilor

| Sursa | Punct prelevare | Indicator de calitate | UM | V.L.E.cf BAT34 * mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratare mecano-biologica a deseurilor- descompunere aeroba | -biofiltru | NH3** | mg/Nmc | 0,3-20 |
|  |  | concentratia de miros** | OUƐ | 200-1000 |
|  |  | pulberi | mg/Nmc | 2-5 |
|  |  | TCOV | mg/Nmc | 5-40 |

NOTA

- *- Prevederi BAT conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

- ** - se aplica fie BAT-AEL pentru NH3 fie BAT-AEL pentru concentratie de miros

Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare. In cazul in care nu exista standarde CEN, se aplica standardele ISO, standardele nationale sau alte standarde international, garantandu-se obtinerea unor date de calitate stiintifica echivalenta.

10.1.3. Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în prezentele concluzii privind BAT, se referă la condițiile standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa.

10.1.4. Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregsitrate, prelucrate si prezentate intr- o forma adecvata, usor de analizat pentru a permite autoritatilor competente de protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare prevazute si valorile limita de emisie stabilite.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii si cele stabilite prin STAS 12574/87

Valori limita impuse conform STAS 12574/1987 :

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valoarea limita impusa mg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrogen sulfurat H2S | 30min. | 0,5 |
|  |  | Zilnică- 24h | 0,15 |
| 2. | Amoniac NH3 | 30 min. | 0,3 |
|  |  | Zilnică | 0,1 |
| 3. | Pulberi totale în suspensie | 30min. | 0,5 |
|  |  | Zilnică- 24h | 0,15 |

Valori limita impuse conform Legii 104/2011

| Poluant | Valori limita de emisie ( µg/mc) |
| --- | --- |
|  | 24 ore | an |
| PM10 | 50 | 40 |
| PM2,5 | - | 20 |

## 10.3.   Apa

10.3.1. Evacuarea apelor uzate se va realiza Conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor 131/13.12.2018, valabilă pana la data de 13.12.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române- SGA Mehedinti.

10.3.2. Indicatorii  de calitate pentru apele uzate  menajere evacuate prin vidanjare cat si ai levigatului tratat- permeat, trebuie sa respecte prevederile HG. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare -NTPA 002/2002

Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate cf NTPA 002/2002

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin vidanjabil | Apă preepurată | pH | 6,5 – 8,5 | Unităţi ph |
|  |  | temperatura | 35 | 0C |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxygen (CCO-Cr) | 500 | mg/l |
|  |  | materii in suspensie | 350 | mg/l |
|  |  | azot amoniacal | 30 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 5 | mg/l |
|  |  | detergenti sintetici | 25 | mg/l |
|  |  | substante extractibile cu solvent organici | 30 | mg/l |
|  |  | Sulfuri și hidrogen sulfurat (S-2) | 1,0 | mg/l |
|  |  | Ioni metale grele | Suma conc. < 5 | mg/l |

10.3.3. Indicatori de calitate pentru Apa de suprafata

Pentru evaluarea starii de referinta titularul a efectuat analize fizico chimice la apa de suprafata, inainte de inceperea activitatii, la indicatorii de calitate pH, CBO5, CCO-Cr, materii totale in suspensie, amoniu, fosfor total, sulfati si metale grele (cupru, zinc, plumb, nichel, crom)

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Valori privind Starea de referinta | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aval de punctul de evacuare a apelor pluviale in paraul Plesuva | Apă de suprafata (Paraul Plesuva) | pH | 8,097 | Unităţi ph |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 5,0 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxygen (CCO-Cr) | 18,0 | mg/l |
|  |  | materii in suspensie | 21,0 | mg/l |
|  |  | amoniu | 0,073 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 0,402 | mg/l |
|  |  | sulfati | 26,0 | mg/l |
|  |  | cupru | 0,014 | mg/l |
|  |  | zinc | 0,0012 | mg/l |
|  |  | plumb | 0,0034 | mg/l |
|  |  | nichel | 0,0057 | mg/l |
|  |  | crom | 0,0051 | mg/l |

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Valori privind Starea de referinta | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonte de punctul de evacuare a apelor pluviale in paraul Plesuva | Apă de suprafata (Paraul Plesuva) | pH | 8,108 | Unităţi ph |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 4,0 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxygen (CCO-Cr) | 14,0 | mg/l |
|  |  | materii in suspensie | 22,0 | mg/l |
|  |  | amoniu | 0,066 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 0,77 | mg/l |
|  |  | sulfati | 21,0 | mg/l |
|  |  | cupru | 16,007 | mg/l |
|  |  | zinc | 52,951 | mg/l |
|  |  | plumb | 6,267 | mg/l |
|  |  | nichel | 18,213 | mg/l |
|  |  | crom | 39,757 | mg/l |

10.3.4. Indicatorii de calitate pentru apele pluviale la deversarea in paraul Plesuva trebuie sa respecte prevederile Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr.131/13.12.2018

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iesirea din separatorul de hidrocarburi | Apă preepurată | pH | 6,5 – 8,5 | Unităţi ph |
|  |  | materii in suspensie | 60 | mg/l |
|  |  | azot amoniacal | 2,0 | mg/l |
|  |  | Azotiti | 1,0 | mg/l |
|  |  | Azotati | 10,0 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 1,0 | mg/l |
|  |  | detergenti sintetici | 0,5 | mg/l |
|  |  | substante extractibile cu solvent organici | 20,0 | mg/l |

10.3.5. Apa subterană

Pentru evaluarea starii de referinta titularul a efectuat analize fizico chimice la apa subterana, inainte de inceperea activitatii, la indicatorii de calitate pH, CBO5, CCO-Cr, materii totale in suspensie, amoniu, fosfor total, sulfati si metale grele (cupru, zinc, plumb, nichel, crom)

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Valori privind Starea de referinta | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Put forat | Apă subterana | pH | 8,106 | Unităţi ph |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 4,0 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxygen (CCO-Cr) | 12,0 | mg/l |
|  |  | materii in suspensie | 20,0 | mg/l |
|  |  | amoniu | 0,077 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 0,826 | mg/l |
|  |  | sulfati | 27,0 | mg/l |
|  |  | cupru | 0,013 | mg/l |
|  |  | zinc | 0,002 | mg/l |
|  |  | plumb | 0,0029 | mg/l |
|  |  | nichel | 0,0051 | mg/l |
|  |  | crom | 0,0022 | mg/l |

10.4.  Sol

10.4.1.Concentraţiile poluanţilor specifici activităţii care pot afecta solul de pe terenurile din incinta unitatii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997

## Valori privind evaluarea starii de referintala a solului.

| Loc de prelevare | Natura probei | Indicator de calitate | Valori privind Starea de referinta | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La 2 metri de statie de pretratare levigat | sol | pH | 7,306 | Unităţi ph |
|  |  | amoniu | 345 | mg/kg sol |
|  |  | azotati | 186 | mg/kg sol |
|  |  | cupru | 16,007 | mg/kg sol |
|  |  | zinc | 52,951 | mg/kg sol |
|  |  | plumb | 6,267 | mg/kg sol |
|  |  | nichel | 18,213 | mg/kg sol |
|  |  | crom | 39,757 | mg/kg sol |

## 10.4.2 Valori admise pentru sol conform Ordinul nr.756/1997

| Nr. crt. | Indicator | Prag de alerta mg/Kg s.u. | Praguri de interventie mg/Kg s.u. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zn | 700 | 1500 |
| 2. | Ni | 200 | 500 |
| 3. | Cd | 5 | 10 |
| 4. | Pb | 250 | 1000 |
| 5. | Cu | 250 | 500 |
| 6. | Produse petroliere | 1000 | 2000 |
| 7. | HAP | 25 | 150 |
| 8. | Cr | 300 | 600 |
| 9. | Hg | 4 | 10 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita amplasamentului societatii, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OMS nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare

10.6 MIROS

Surse potentiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt:

| Nr.crt | Surse potentiale de mirosuri | Masuri de diminuare |
| --- | --- | --- |
|  | Bazine colectoare levigat | -aerarea zonei de stocare a levigatului; -bazinul de levigat este acoperit pe intreaga suprafata eliminand astfel emisiile si mirosurile; |
|  | Zona de operare receptie deseuri in cadrul Statiei TMB: | este hala inchisa iar aerul cu mirosuri este colectat si dirijat catre biofiltrul din vecinatea |
|  | celulele de biostabilizare (TMB) | se aplica un sistem de acoperire compus din membrane etanse semipermeabile |
|  | Statia de tratare mecanica si sortare deseuri (SS) | hala inchisa dotata cu filtre de aer |

10.6.1. Se vor respecta condiţiile de calitate ale aerului în zone protejate prevăzute în STAS 12574/1987, cu menţiunea că depăşesc concentraţia maximă admisibilă acele substanţe al căror miros persistent şi dezagreabil este sesizabil olfactiv.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Nr. crt | Cod deseu | Tipul deseului | Sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Cantitati | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Activitatea personalului | 0,05 tone/luna | Valorificare (R12) |
|  | 15 01 02 | Ambalaje din plastic | Activitatea personalului | 0,05 tone/luna | Valorificare (R12) |
|  | 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | Cartuse filtrante de la intretinere - statie de tratare levigat | 2 buc /an | Eliminare D10 |
|  | 19 12 01 | hârtie şi carton | De la sortarea si compactarea deseurilor | 10 t/luna | Valorificare (R12) |
|  | 19 12 02 | Metale feroase | tratarea mecanica -separare magnetic statia TMB | 1 tona/luna | Valorificare (R12) |
|  | 19 12 04 | Material plastic si de cauciuc | De la sortarea si compactarea deseurilor | 1 tona/luna | Valorificare (R12) |
|  | 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | deseuri fractia > 80 mm de la tratarea mecanica-ciur rotativ | 20 tone/luna | Eliminare (D5) |
|  | 19 05 01 | fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile | Tratare biologica - ciur zona maturare | 10 tona/luna | Eliminare (D5) |
|  | 19 07 03 | levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 | Levigat de la celulele de biostabilizare | 399 mc/an | D9- pentru tratare levigat R3-reutilizare la umectarea brazdelor |
|  | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitatea personalului | 0,5 tona/luna | Eliminare finala (D5) |
|  | 20.01.01 | Hartie carton | Activitatea personalului | 0.02 tone/luna | Valorificare (R12) |
|  | 20 03 04 | Namoluri din fosele septice | provenit de la curatarea periodica a bazinelor etans vidanjabile | 829 mc/an | Eliminare ( D5) Pe depozitul ecologic in proportie de 1:10 |
|  | 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | Provenite din separatorul de hidrocarburi inainte de evacurea in pr. Plesuva | 10 mc/an | Se preiau de catre SC SECOM SA prin vidanjare |

NOTA

*Cod Operaţiune Eliminare:

- D5 – depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanţe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

Cod Operaţiune Valorificare:

- R12 schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate R1 la R11.

- D9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12,

- D10 – incinerare pe sol

- R3 - reciclarea/ valorificare substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica)

11.1.1. Pentru deseurile pentru care nu exista incheiate contracte, acestea se vor

Incheia in momentul predarii deseurilor catre agenti economici autorizati

11.1.2  Repararea si intretinerea autovehiculelor si utilajelor din dotare se va face prin service-uri autorizate, cf. Adresei SC Brantner Servicii Ecologice SRL inregistrata la APM MH cu nr.5444/15.04.2019

11.2. Deşeuri colectate

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera

02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

15.01.01 ambalaje de hârtie şi carton

15.01.02 ambalaje de materiale plastice

15.01.03 ambalaje de lemn

15.01.04 ambalaje metalice

15.01.07 ambalaje de sticlă

20.01.01 hârtie şi carton

20 01 02 sticla

20 01 10 îmbrãcãminte

20 01 11 textile

20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucǎtǎrii si cantine

20 01 38 lemn altul decat cel specificat la 20 01 37

20.01.39 materiale plastice

20.01.40 metal

20 01 99 alte fracţii nespecificate

20 02 01 deseuri biodegradabile

20 03 01 deseuri municipale amestecate

20 03 02 deseuri din piete

20 03 03 deşeuri stradale

11.3. Deşeuri stocate temporar

Toate deșeurile produse, colectate, sortate si compactate, precum si cele tratate in vederea obtinerii produsului similar compostului, sunt stocate temporar pe amplasament până la predare in vederea valorificarii sau eliminarii

11.4. Deşeuri tratate

Tipurile de deșeuri colectate si tratate în instalația de tratare mecano biologica sunt:.

| Denumire deseu | Cod deseu conform HG 856/2002 | Operatia de valorificare/ eliminare conform Legii 211/2011 |
| --- | --- | --- |
| Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | 20 01 08 | D8 tratare biologica neprevazuta in alta parte din prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | D8 tratare biologica neprevazuta in alta parte din prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deseuri stradale | 20 03 03 | D8 tratare biologica neprevazuta in alta parte din prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deseuri biodegradabile | 20 02 01 | R3 reciclarea/ valorificare substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| Deseuri din piete | 20 03 02 | R3 reciclarea/ valorificare substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |

11.5. Deşeuri comercializate

Celelalte tipuri de deseuri colectate sunt sortate, comprimate in vederea reducerii volumului si valorificate prin agenti economici autorizati.

15 01 01 ambalaje de hartie si carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 07 ambalaje de sticla

15 01 09 ambalaje din materiale textile

19 12 01 hartie si carton

19 12 02 metale feroase

19 12 03 metale neferoase

19 12 04 materiale plastice si de cauciuc

19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale).

11.5.1. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.5.2 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi stocate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.5.3 Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă unitate sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare

Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie stocate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia  nu intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului .

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.3. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încat valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.4. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM Mehedinți să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.5. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.6. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  - Monitorizarea emisiilor în aer

    - emisii din surse dirijate.

Conform BAT-Tratarea deseurilor, emisiile provenite de la biofiltrele deschise sunt considerate emisii dirijate

Monitorizarea emisiilor dirijate in aer se va face conform prevederilor BAT 8 , conform tabelului alaturat:

| Substanta /parametru | Standarde | Procesul de tratare a deseurilor | Frecventa minima de monitorizare | Monitorizare asociata cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | EN13284-1 | procesul de tratare mecano-biologica a deseurilor | O data la 6 luni | BAT 34 |
| NH3 * | Nu sunt disponibile standarde EN** |  |  |  |
| TCOV | EN 12619 |  |  |  |
| H2S * | Nu sunt disponibile standarde EN** |  |  |  |
| Concentratie de miros*** | EN 13725 | Tratarea biologica a deseurilor | O data la 6 luni | BAT 34 |

Nota :

*  in locul acestora se poate monitoriza concentratia de miros

** daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o  calitate stiintifica echivalenta

*** Se poate utiliza monitorizarea NH3 și a H2S ca alternativă la monitorizarea concentrației de miros.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

## 13.3. Monitorizarea calităţii aerului

13.3.1. Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 puncte reprezentative la limita de proprietate | Pulberi în suspensie (pulberi totale) | semestrial | STAS 10813-76 |
|  | Amoniac |  | STAS 10812-76 |
|  | Hidrogen sulfurat |  | STAS 10814-76 |

13.3.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.4.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.4.1. Monitorizarea apei

- nu este cazul, nu se fac evacuări în ape de suprafaţă sau subterane

Pentru apele uzate vidanjate si descarcate in statia de epurare oraseneasca, se vor efectua analize de laborator, in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare,la un laborator pentru ape uzate autorizat, descarcarea acestora fiind conditionata de prezentarea buletinelor de analiza la indicatorii solicitati de operatorul SC SECOM SA

13.4.2. Monitorizarea apei de suprafata

- Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 131/2018 titularul va asigura automonitoringul apelor uzate epurate evacuate in paraul Plesuva astfel :

| Frecventa de monitorizare | Indicatori de calitate |
| --- | --- |
| lunar | pH, materii in suspensie, azot amoniacal,fosfor total, detergenti sintetici, substante extractibile |

  - Monitorizarea solului

Se va realiza monitorizarea calitatii solului conform metodologiei prevazute in Ord.nr.756/1997 in punctele si pentru indicatorii cuprinsi in tabelul urmator:

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La 2 metri de Statia de pretratare levigat | 0-30 | pH amoniu azotati cupru zinc plumb nichel crom | discontiuna | o data la 5 ani | Conform standardelor in vigoare |

13..5.1. Rezultatele analizelor monitorizarilor ulterioare pentru poluanti in sol se vor compara cu valorile de referinta, inregistrate de titular inainte de inceperea activitatii.

Orice crestere semnificativa a concentratiilor de poluanti specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, titularul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere.

13.6. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrările corespunzătoare.

## Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de

deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Mehedinți, ca parte a RAM.

13.7.1.3. Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind privind modalitatea de gestionare a  ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament | zgomot | Anuala | SR ISO 61672/2014 |

Monitorizarea nivelului de zgomot se va face la limita amplasamentului societatii , cu o frecventa anuala ; Nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

13.10. Monitorizare miros

13.10.1. În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele de mai jos:

- un protocol care să conțină măsuri și grafice de aplicare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor ;

- un protocol de răspuns în cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor;

-un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa acestora, și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere.

13.10.2. Titularul activitatii isi va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari.

13.10.3.Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu  determine o deteriorare  a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Titularul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

## lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;

## 13.12.   Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

13.12.2. Plan de inchidere al obiectivului la incetarea definitiva a activitatii fara demolare:

-Produsele finite şi materiile existente se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea către firme specializate.

-se va procesa toata cantitatea  de deseuri primite la receptie;

-după epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate rezervoarele si bazinele de pe amplasament

-se va efectua curatarea si spalarea platformelor

-canalizarea va fi golita si curatata de societati autorizate;.

-golirea completa a conductelor si rezervoarelor de orice continut potential periculos urmata de spalare cu o societate autorizata

-recuperarea substantei chimice din rezervoarele utilizate la statia de tratare levigat si colectarea in recipiente corespunzatoare.

-se vor elimina de pe amplasament toate deseurile generate din activitate conform legislatiei in vigoare;

-se va intrerupe alimentarea cu energie electrica;

-punerea in siguranta a  constructiilor/ amenajarilor existente.

-refacerea analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii.

13.12.3. Plan de inchidere al obiectivului la incetarea definitiva a activitatii cu demolare:

- Produsele finite şi materiile existente se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea către firme specializate.

-se va procesa toata cantitatea  de deseuri primite la receptie;

-după epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate rezervoarele si bazinele de pe amplasament

-se va efectua curatarea si spalarea platformelor

-canalizarea va fi golita si curatata de societati autorizate;.

-golirea completa a conductelor si rezervoarelor de orice continut potential periculos urmata de spalare cu o societate autorizata

-recuperarea substantei chimice din rezervoarele utilizate la statia de tratare levigat si colectarea in recipiente corespunzatoare.

-se vor elimina de pe amplasament toate deseurile generate din activitate conform legislatiei in vigoare;

-se va intrerupe alimentarea cu energie electrica;

-punerea in siguranta a  constructiilor/ amenajarilor existente.

-refacerea analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii

-se va solicita emiterea actelor de reglementare pentru demolare pe baza unui proiect tehnic;

-dezasamblarea echipamentelor;

-demolarea constructiilor si a structurilor subterane, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria deseului;

-refacerea analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii.

-rezultatele monitorizarii vor fi inregistrate si raportate autoritatii competente pentru protectia mediului.

# MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR CHIMICE PERICULOASE

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase prezente pe amplasament

| Denumire | Procesul in care se utilizeaza | Cantitati | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorit de sodiu | Clorinarea apei potabile | 100 l/an | H314 H400 |
| Acid sulfuric | În procesul de epurare a levigatului | 3600 l/an | H314 |
| Cleaner | În procesul de epurare a levigatului | 1620 l/an | H319 |

- Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Fişele cu date de securitate ale substanţelor şi amestecurilor chimice achiziţionate vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate. Substanţele şi amestecurile chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic sau în cadrul laboratoarelor trebuie păstrate şi depozitate corespunzător, în spatiile desemnate.

- Titularul de activitate are obligatia sa respecte Anexa XIV „Lista substantelor care fac obiectul autorizarii” din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

- Achizitionarea substantelor periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa cu date de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

- Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a +amestecurilor;

- Fisa cu date de securitate se intocmeste conform prevederilor Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 a Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

- Fiecare substanta va fi introdusa in procesul tehnologic numai pentru utilizarile prevazute in Fisa cu date de securitate.

- Titularul activitatii va utiliza informatiile din fisele de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.

- Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

- Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident.

- Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;

- elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;

# 15. EVIDENTE

Titularul activitatii va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii pe compartimente in parte, conform responsabilitatilor:

- datele privind functionarea instalatiilor;

- datele privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor;

- datele privind incidentele, avariile, poluarile accidentale;

- datele privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului, specificate in capitolul Monitorizare;

- datele solicitate de A.P.M. Mehedinti si transmise de titular catre autoritatea de mediu, conform capitolului Raportari la unitatea teritoriala pentru protectia mediului;

- datele privind verificarile si inspectiile pe linie de mediu;

- planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a activitatii;

- autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii;

- contracte de prestari servicii;

- societatile care efectueaza lucrari pe amplasament;

- modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.

Registrele si evidentele se mentin pe durata de functionare a instalatiei autorizate, la compartimentele respective, in format electronic sau registre.

Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea publica. Acesta trebuie sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul societatii si trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentia de Mediu si titularul autorizatiei, Autorizatia Integrata de Mediu, Solicitarea, Raportarea Anuala, precum si alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

# 16. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

16.1. Date generale

16.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

16.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Mehedinți raportarile solicitate la datele stabilite.

16.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Mehedinți  şi GNM – Comisariatul judeţean Mehedinți, raportul privind incidentul.

16.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

16.2. Raportarea datelor de monitorizare

| Nr.crt. | Denumire raport | Frecvenţa de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezultatele monitorizării emisiilor atmosferice | semestrial | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 2. | Rezultatele monitorizării indic.de calitate ape pluviale epurate | semestrial | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 4. | Rezultatele monitorizării indic.de calitate sol | 1 dată la 5 ani | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 5. | Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot | anual | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 6. | Raportul Anual de Mediu, RAM | anual | 01-30.04.anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 7. | Raport anual privind inventarul emisiilor în atmosferă, în conf.cu Ord.3299/2012 | anual | 15.01-15.03 anul în curs, pt.anul precedent | Inventare locale de emisii (Chestionar nr.39 ) |
| 8. | Raport privind conformarea instalaţiei cu prevederile aut.integr.de mediu – Registrul IPPC | anual | 01-30.04. anul în curs, pt.anul precedent – pe suport de hârtie 01.04-31.05 – încărcarea datelor în SIM | Registrul integrat IPPC |
| 11. | Autorizaţia de gospodărire a apelor | anual | 10 zile de la data emiterii | - |
| 12. | Evidenţa gestiunii deşeurilor – Anexa nr.1 din H.G.nr.856/2002 | anual | 01.01 – 31.03 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 13. | Ancheta statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor | anual | 01.01 – 31.03 anul în curs, pt.anul precedent, în funcţie de deschiderea sesiunii anuale de lucru | Statistica deşeurilor – Chestionar GD-PRODDES şi Chestionar GD-TRAT |
| 14. | Raportare privind cantităţile de substanţe şi preparate chimice periculoase gestionate | anual | 01.01 – 31.01 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 17. | Raportare privind cantităţile de ambalaje şi deşeuri de ambalaje – Anexa nr.1 şi Anexa nr.3 din Ordinul nr.794/2012 | anual | 01.01– 25.02 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 18. | Raportare privind cantităţile de ambalaje şi deşeuri de ambalaje | anual | La solicitarea APM Mehedinţi sau la deschiderea sesiunii de lucru, pt.anul în care se face raportarea | Aplicaţia „Ambalaje” – Anexa nr.1, Anexa nr.3C şi Anexa nr.3R/V |

16.2.1. Alte raportări

Transmiterea la APM Mehedinţi, în cel mai scurt timp posibil, a următoarelor situaţii care pot apărea:

- Depăşiri ale valorilor limită impuse în prezenta autorizaţie

- Poluări accidentale sau orice alte evenimente neprevăzute, care conduc la afectarea

stării mediului şi a stării de sănătate a populaţiei

- Opriri/porniri planificate ale instalaţiei

- Funcţionare necorespunzătoare/nefuncţionare a sistemelor de reţinere, epurare,

purificare şi evacuare a poluanţilor în mediu

- Reclamaţii, sesizări

Titularul de activitate trebuie să deţină înregistrarea şi evidenţa următoarelor:

-procedurile scrise privind desfăşurarea activităţii

-prelevări, analize, măsurători, conform capitolului privind Monitorizarea activităţii

-raportările privind instalaţia şi activitatea autorizată, conform capitolului privind Raportări către autoritatea de mediu

-evenimente neprevăzute, care conduc la afectarea stării mediului şi a stării de sănătate a populaţiei

-reclamaţii, sesizări

-opriri/porniri planificate ale instalaţiei

-funcţionare necorespunzătoare/nefuncţionare a sistemelor de reţinere, epurare, purificare şi evacuare a poluanţilor în mediu

-procese verbale de control pe linie de mediu

-corespondenţa cu autorităţile de mediu

# 17. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

17.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

17.3 Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Mehedinți

17.4. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Mehedinți, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Mehedinți:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

17.5. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

17.6. Operatorul trebuie să notifice APM Mehedinți şi GNM – CJ Mehedinți prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

-  orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

17.7. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” –SGA Mehedinti

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Drobeta

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

17.8. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

17.9. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

17.10. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Mehedinți şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

17.11.  Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

17.12. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Mehedinți sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 18.MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

18.1. În cazul în care titularul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

18.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei care sa cuprinda masurile la incetarea definitiva a activitatii  fara demolare si masurile la incetarea definitiva a activitatii  cu demolare.

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

  - planuri ale tuturor conductelor, instalaţiilor şi rezervoarelor;

  - orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

  - măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

  - eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

  - oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică a instalaţiilor;

  - demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

  - dezafectarea depozitelor;

  - determinarea gradului de afectare a solului;

  - măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

18.3. Titularul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

18.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

# 19. VALABILITATEA  AUTORIZATIEI

19.1. Prezenta autorizaţie integrata de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Viza anuala se solicita începand cu anul urmator emiterii autorizatiei de mediu.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minim 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu.

# 19.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

# -poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

# -schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

# -siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici ;

# -rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

# -prevederile unor noi reglementari legale o impun

# 20. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Mehedinti al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4. | Titular | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei respective |
| 5. | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 12. | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 13. | Emisii dirijate | emisii de poluanti in mediu prin orice tip de conducta, teava, cos, etc. Sunt incluse si emisiile provenite de la biofiltrele deschise |
| 14. | Emisii difuze | Emisii nedirijate (de exemplu, pulberi, compuși organici, mirosuri) care pot proveni din surse „de suprafață” (de exemplu, rezervoare) sau din surse „punctuale” (de exemplu, flanșele conductelor). Sunt incluse și emisiile de la compostarea în șire în sistem deschis. |
| 15. | Evacuare directă | Evacuare într-un corp de apă receptor fără tratarea ulterioară a apelor uzate în aval |
| 16. | Tratare mecano-biologică (TMB) | Tratare a deșeurilor solide mixte prin combinarea tratării mecanice cu tratarea biologică, de exemplu cu tratarea aerobă sau anaerobă |
| 17. | Instalație nouă . | Instalație autorizată pentru prima dată pe amplasamentul de instalare după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea integrală a unei instalații după publicarea prezentelor concluzii privind BAT |
| 18. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19. | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui titular care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

# 20. 1. ABREVIERI

| 1. | A.P.M. Mehedinti | Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti |
| --- | --- | --- |
| 2. | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3. | C.J. Mehedinti al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Mehedinti al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4. | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5. | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 6 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 7. | RAM | Raport anual de mediu |
|  | U.A.T. Mehedinti | Unitatea administrativ teritoriala a judetului Mehedinti ( Consiliul judetean Mehedinti ) |
|  | CBO5 IED | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile Emisii industriale |
|  | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
|  | TCOV | Carbon organic volatil total , exprimat ca C(in aer) |
|  | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
|  | TMB | Tratare mecano-biologica |
|  | BAT - AEL | Niveluri de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile |
|  | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
|  | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
|  | SMID | Sistem de management integrat al deseurilor |
|  | EMS | Sistem de management de mediu |

# Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

# Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Mehedinți şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinți

# Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr   46  de pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

AVIZAT ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Marilena FAIER