AGENTIA DE PROTECTIE                Strada Baile Romane nr. 3     Tel: 0252-32 03 96

Drobeta Turnu Severin          Fax:0252-30 60 18

A MEDIULUI  MEHEDINTI               www.apmmh.ro                       E-mail :office@apmmh.ro

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  februarie 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contributie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Intreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protectie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | IANUARIE 2007 (mg/mc) | FEBRUARIE 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0021 |
| 2. | ROMAG | 0,0021 | 0,0020 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Ap. defect |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsuratori  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut ,valorile din luna februarie coborând faţă de luna anterioară, fiind sub valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | IANUARIE 2007 ((g/m3) | FEBRUARIE 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 3,75 | 3,65 |
| 2. | ROMAG | 3,82 | 3,85 |
| 3. | SANTIER NAVAL | aparat defect | aparat defect |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsuratori    la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

Grafic cu evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

.

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  ţn  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

.Evoluţia  imisiilor  de  NO2

| Nr Crt | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 17,68 | 12,53 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna februarie 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de  1  oră, obţinându-se  valori  ale  concentraţiilor  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situatia  poluarii  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna februarie 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu:

Valori  ale  nivelului  de  zgomot ( dB )

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii ianuarie 2007 ( dB ) | Val.medii februarie 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 70,00 | 70,40 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. PECO ) | 66,00 | 65,00 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. AUTO ) | 68,50 | 68,75 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 74,50 | 71,75 | 70 |
| 5 | Statia Meteo | 48,50 | 48,75 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 50,00 | 47,50 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,00 | 70,80 | 70 |
| 8 | CELROM ( Sens ) | 70,50 | 69,90 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 65,00 | 65,75 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 71,00 | 72,75 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 71,00 | 71,55 | 65 |

Evoluţia  nivelului  de zgomot pe  raza  municipiului  Dr. Tr. Severin

În luna februarie 2007  se observă  o uşoară   creştere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , mentinându-se în continuare, o  aliura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin. S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agentilor economici

.

.Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17  g/mpxluna

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | FEBRUARIE 2007 (g/mpxluna) | IANUARIE 2007 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 3,9 | 4,74 |
| 2. | Meteo ROMAG | 7,6 | 10,3 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna februarie 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori  mai mici, valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului (CMA=17  g/mpxluna )

Precipitaţii

| Nr.crt. | Parametrul | Dr. Tr Severin | Dr. Tr Severin | Romag | Romag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ian.2007 | Febr.2007 | Ian. 2007 | Febr.2007 |
| 1. | Cantitate | 14,3 | 11,3 | 13,4 | 14,08 |
| 2. | pH | 7,0 | 6,81 | 6,8 | 6,74 |
| 3. | Nox | 1,405 | 1,126 | 1,885 | 1,984 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna februarie 2007  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat cantităţi mai mici de precipitaţii decât în luna precedentă

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna februarie 2007  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mici  decât în luna precedentă

In luna februarie 2007  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat cantităţi de noxe comparabile cu luna precedentă

#### Starea fluviului Dunarea

In luna  februarie 2007 fluviul Dunarea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au efectuat  11  indicatori de calitate a apei

temperatura

-pH

-O2 dizolvat min.

-CBO5

-N_NH4

-N_NO2

-N_NO3

-Ca

-Cl

-duritate totală

-reziduu fix

din care prezentăm :

| DUNARE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nov. 2006 | febr. 2007 | nov. 2006 | febr. 2007 | nov. 2006 | febr. 2007 |
| Amonte Tr. Severin | 8,3 | 8,10 | 0,027 | 0,20 | 412 | 329 |
| Aval Tr. Severin | 8,13 | 8,07 | 0,0066 | 0,23 | 452 | 376 |
| Port | 8,17 | 8,07 | 0,017 | 0,21 | 398 | 331 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că valorile   pH   pe luna  februarie faţă de luna precedentă sunt  mai mici şi se încadrează  în  CMA = 6.5- 8,5  unitati pH  ( SR- ISO 10523-97 )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  februarie  fată de luna precedentă sunt  mai mari şi se încadrează în   STAS  8683 –70 (CMA=0,3 mg/l )

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile   reziduu fix pe luna  februarie faţă de luna precedentă sunt mai mici şi valorile se încadrează în  STAS 9187 /84  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de Ordinul 1146 /2002

NOTA

În data de 02.02.2007 am fost sesizaţi telefonic că în cursul nopţii în dana nr.4 a Şantierului Naval Orşova s-a scufundat ambarcaţiunea „Poarta Albă” aparţinând Hidroconstrucţiei Galaţi., care nu era încărcată şi nu conţinea produse petroliere.

Reprezentantul APM Mehedinţi s-a deplasat la faţa locului unde a constatat că nu au fost afectaţi factorii de mediu.

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii februarie 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 31 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 31 probe;

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor ianuarie 2007 si februarie 2007. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

Aerosoli atmosferici- intervalul 02-07

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Ianuarie 2007 | 5,60 | 17,00 |
| Februarie 2007 | 4,14 | 9,96 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  februarie 2007   faţă de luna precedentă au valoare  mai mică , iar valoarea maximă pe luna ianuarie este mai mică decât în luna precedentă

Aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| februarie 2007 | 2,37 | 5,67 |
| Ianuarie 2007 | 0,80 | 4,70 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că atât  valoarea medie cât şi maximă   ale aerosolilor  atmosferici  pe luna  februarie  faţă de luna precedentă sunt mai mari şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pul-beri sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  ianuarie 2007   şi februarie 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| februarie 2007 | 1,40 | 5,50 |
| ianuarie 2007 | 0,80 | 4,70 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valorile  depunerilor  atmosferice  pe luna  februarie 2007 au valori  mai mici faţă de luna precedentă. şi că. nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atentionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile ianuarie   şi februarie 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| februarie 2007 | 0,28 | 0,96 |
| ianuarie 2007 | 0,19 | 0,28 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  februarie 2007 valorile medii şi maxime  sunt mai mari decât  pe luna  precedentă

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile ianuarie 2007 februarie 2007ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| februarie 2007 | 0,49 | 1,68 |
| ianuarie 2007 | 0,29 | 0,81 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă o uşoară creştere a mediei radioactivităţii  Dunării faţă de luna anterioară.  Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiatii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemanătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ianuarie 2007 | 0,11 | 0,14 |
| februarie 2007 | 0,11 | 0,14 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING,SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  si  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

# Text boxes

CMA=0.008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc