MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  aprilie 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contributie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Intreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protectie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | MARTIE 2007 (mg/mc) | APRILIE 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0022 |
| 2. | ROMAG | 0,0021 | 0,0020 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Ap. defect |
| 4. | LABORATOR APM | 0,0021 | 0,0021 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsuratori  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut  ,  sub valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | MARTIE 2007 ((g/m3) | APRILIE 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 4,1 | 3,99 |
| 2. | ROMAG | 4,2 | 4,08 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Ap. defect |
| 4. | LABORATOR APM | 3,62 | 3,56 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsuratori    la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

Grafic cu evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai scăzute pe luna aprilie ,sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM şi uşor mai ridicate faţă de luna precedentă,

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  ţn  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

.Evoluţia  imisiilor  de  NO2

| Nr Crt | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 13,8 | 18,36 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna aprilie 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de  1  oră, obţinându-se  valori  ale  concentraţiilor  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situatia  poluarii  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna aprilie 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii martie 2007 ( dB ) | Val.medii aprilie 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 70,5 | 71,45 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 67,0 | 68,00 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 67,5 | 72,85 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 75,0 | 71,75 | 70 |
| 5 | Statia Meteo | 50,0 | 50,95 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 55,0 | 51,25 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,5 | 69,15 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 69,5 | 72,40 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 66,5 | 67,25 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 71,0 | 76,65 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 71,0 | 73,65 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB )

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu  Crihala-Splai,  Alunis ( St. Auto ) Celrom ( Sens ), Trat.Apa Halanga , Podul Gruii

În luna aprilie 2007  se observă  o uşoară   creştere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , mentinându-se în continuare, o  aliura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin. S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agentilor economici

.

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17  g/mpxluna

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | APRILIE g/mpxluna) | MARTIE 2007 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 3,01 | 4,6 |
| 2. | Meteo ROMAG | 7,53 | 7,1 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna aprilie 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mici la meteo Tr. Severin şi mai mari la meteo Romag,  valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului (CMA=17  g/mpxluna )

#### Starea fluviului Dunarea

În luna  aprilie 2007 fluviul Dunarea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  12 indicatori de calitate a apei:

-temperatura

-pH

-O2 dizolvat min.

-CBO5

-N_NH4

-N_NO2

-N_NO3

-Ca

-Cl

-duritate totală

-reziduu fix

-fosfor total

din care prezentăm :

| DUNARE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mart. 2007 | aprilie 2007 | mart. 2007 | aprilie 2007 | mart. 2007 | aprilie 2007 |
| Amonte Tr. Severin | 8,04 | 8,03 | 0,31 | 0,1 | 311 | 324 |
| Aval Tr. Severin | 8,12 | 7,94 | 0,30 | 0,14 | 329 | 346 |
| Port | 8,13 | 7,92 | 0,28 | 0,14 | 318 | 373 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că valorile   pH   pe luna  aprilie 2007 faţă de luna precedentă au valori uşor mai scăzute  şi se încadrează  în  CMA = 6.5- 8,5  unitati pH  ( SR- ISO 10523-97 )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  aprilie fată de luna precedentă sunt  mai mici şi se încadrează în   STAS  8683 –70 (CMA=0,3 mg/l )

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix pe luna  aprilie faţă de luna precedentă sunt mai mari şi valorile se încadrează în  STAS 9187 /84  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de Ordinul 1146 /2002

Starea apelor de suprafată  Starea râurilor interioare

În  luna aprilie 2007  au fost monitorizate   pârâul Pleşuva ( în două secţiuni de control). S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată şi anume ROMAG-PROD si ROMAG-TERMO.

PLEŞUVA

| Curs de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ian 2007 | Apr 2007 | Ian 2007 | Apr 2007 | Ian 2007 | Apr 2007 | Ian 2007 | apr 2007 |
| Pleşuva amonte Romag | 8,2 | 8,16 | 0,088 | 0,16 | 65,2 | 54,3 | 2,98 | 2,5 |
| Plesuva aval Romag | 8,5 | 8,74 | 0,12 | 0,12 | 57,3 | 110,5 | 3,11 | 2,8 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor în lunile  ianuarie şi aprilie 2007

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valoarea   pH  pe luna aprilie 2007 în punctul amonte  Romag  este mai mică decât în luna ianuarie ,iar valoarea  pH  pe luna aprilie 2007 în punctul aval Romag  este mai mare decât în luna ianuarie şi se  încadrează  în  CMA ( CMA= 6.5- 8,5 unitati pH ) –conform  SR ISO 10523 –97 , excepţie făcând Pleşuva aval Romag unde  se încadrează în clasa III de calitate

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valoarea N_NH4 pe luna aprilie 2007 în punctul amonte  Romag  este mai mare decât în luna ianuarie ,iar valoarea N_NH4  pe luna aprilie 2007 în punctul aval Romag  este egală cu valoarea lunii ianuarie şi se încadrează  în  STAS  8683-70  (CMA = 0,3 mg/l )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valoarea clorurilor pe luna aprilie 2007 în punctul amonte  Romag  este mai mică decât în luna ianuarie ,iar valoarea  clorurilor pe luna aprilie 2007 în punctul aval Romag  este mai mare decât în luna ianuarie şi se  încadrează  în  SR ISO 9297-2001 (100 mg/l), excepţie făcând Pleşuva aval Romag unde  se încadrează în clasa III de calitate

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că valorile CBO5 pe luna aprilie 2007 fată de luna ianuarie 2007 sunt  mai mici şi se încadrează   în  STAS  6560 / 82  (CMA= 5 mg/l )

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii aprilie 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 31 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 31 probe;

- sol  : 4 probe

- vegetaţie : 4 probe

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor martie  si aprilie 2007. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

Aerosoli atmosferici- intervalul 02-07

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| martie 2007 | 3,31 | 8,30 |
| aprilie 2007 | 4,65 | 8,75 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  atât  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  aprilie 2007  cât  şi valoarea maximă pe luna martie sunt mai mari  decât în luna precedentă

Aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 1,35 | 4,11 |
| martie 2007 | 1,54 | 4,87 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că atât  valoarea medie cât şi maximă   ale aerosolilor  atmosferici  pe luna   martie faţă de luna precedentă sunt mai mici şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pul-beri sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  martie 2007   şi aprilie 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 1,2 | 3,6 |
| martie 2007 | 1,15 | 8,7 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valoarea medie a depunerilor  atmosferice  pe luna  aprilie 2007 are valoare mai mare faţă de luna precedentă. Iar valoarea maximă este mai mică  şi că. nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atentionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile martie şi februarie 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 0,26 | 0,75 |
| martie 2007 | 0,14 | 0,50 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  aprilie 2007  atât valorile medii cât  şi maxime  sunt mai mari decât  pe luna  precedentă

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile martie şi aprilie  2007ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 0,24 | 0,57 |
| martie 2007 | 0,27 | 0,56 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă o uşoară scădere  a mediei radioactivităţii  Dunării faţă de luna anterioară.  Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiatii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemanătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| martie 2007 | 0,094 | 0,122 |
| aprilie 2007 | 0,093 | 0,123 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

NOTÃ

În data de 14.04.2007 la groapa de gunoi a municipiului ,deşeurile menajere de pe o suprafaţă de cca. 500 mp  s-au autoaprins  şi au creat un nor de fum cu o persistenţă limitată. În zonă  s-au deplasat 2 echipaje de pompieri care au acţionat împreună cu mijloacele din dotare  .

O echipă a  APM Mehedinţi s-a deplasat cu autolaboratorul mobil  la faţa locului şi a prelevat probe de aer . În urma analizelor  s-a constatat că nu a existat  o poluare efectivă a aerului, datorită curenţilor atmosferici, fumul fiind dispersat în afara municipiului.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc