MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  ianuarie 2008

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | punct prelevare | ianuarie 2008 (mg/mc) | decembrie 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,002 |
| 2. | ROMAG | 0,0020 | 0,002 |
| 3. | LABORATOR APM |  | 0,002 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut, cu aceiaşi valori ca  în luna anterioară, sub valoarea concentraţiei  maxim admisibil ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | ianuarie 2008 ((g/m3) | decembrie 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celrom | 4,23 | 3,04 |
| 2. | Romag | 3,97 | 3,66 |
| 4. | Laborator APM |  | 2,39 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai mari  pe luna ianuarie 2008  decât în luna anterioară, sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 12,01 | 17.26 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna ianuarie 2008    s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mici decât în luna anterioară  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna ianuarie 2008 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii Ian 2008 ( dB ) | Val.medii dec 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 72 | 71 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 65 | 69 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 68 | 65 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 75 | 76 | 70 |
| 5 | Staţia Meteo | 48 | 52 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 50 | 51 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 72 | 69 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 70 | 73 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 68 | 66 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 71 | 73 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 75 | 77 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB)

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu :Crihala-Splai (72 dB), Staţia  Peco-Calea Timişoarei (75 dB) ,Celrom –intersecţie sens(70 dB ), Podul Gruii ( 75 dB)

În luna ianuarie 2008  se observă  o uşoară   scădere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţinându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17   g/mpxluna

| Nr. crt. | punct prelevare | decembrie 2007 g/mpxluna) | ianuarie 2008 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 6,71 | 6,63 |
| 2. | Meteo Romag | 9,24 | 9,00 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna ianuarie 2008  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mici ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  (CMA = 17  g/mpxluna )

Precipitaţii

| Nr.crt. | Parametrul | Dr. Tr Severin | Dr.Tr Severin | Romag | Romag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dec 2007 | ian 2007 | dec 2007 | ian.2007 |
| 1. | Cantitate | 39 | 38 | 52 | 36,1 |
| 2. | pH | 6,98 | 7,01 | 6,91 | 6,96 |
| 3. | Nox | 1,41 | 0,106 | 1,02 | 0,241 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna ianuarie 2008 s-au înregistrat cantităţi  mai  mici de precipitaţii decât în luna anterioară în ambele puncte de prelevare.

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna ianuarie 2008 în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mari decât  cele  din luna anterioară , precipitaţiile având caracter neutru.

Grafic cu  Nox  precipitaţiilor

În luna ianuarie 2008 s-au înregistrat cantităţi de noxe mai mici atât  la staţia Tr.Severin cât şi  la staţia Romag   decât în luna anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

#### Starea fluviului Dunarea

În luna  ianuarie 2008 fluviul Dunărea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte : Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  12  indicatori de calitate a apei:

-temperatura ,pH ,O2 dizolvat min. ,CBO5 ,N_NH4 ,N_NO2 , N_NO3 , Ca , Cl , duritate totală ,reziduu fix

din care prezentăm :

| DUNÃRE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nov 2007 | ian 2008 | nov 2007 | ian 2008 | nov 2007 | ian 2008 |
| Amonte Tr. Severin | 8,40 | 8,22 | 0,17 | 0,24 | 319 | 336 |
| Aval Tr. Severin | 8,32 | 8,07 | 0,20 | 0,35 | 342 | 376 |
| Port | 8,35 | 8,24 | 0,18 | 0,16 | 304 | 360 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că valorile   pH   pe luna  ianuarie 2008 faţă de luna precedentă au valori mai mici şi se încadrează  în  CMA = 6.5- 8,5  unităţi pH  ( ord. 161/2006 )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  ianuarie 2008  fată de luna precedentă sunt  mai mari cu excepţia punctului Port Tr. Severin unde valoarea este mai mică şi se încadrează în clasa  l de calitate  conform  ord. 161/2006  (CMA=0,4 mg/l ).

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix pe luna  ianuarie 2008   faţă de luna precedentă sunt mai mari şi valorile se încadrează în  ord. 161/2006  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de ord. 161/2006

TOPOLNIŢA

În  luna ianuarie 2008  a fost monitorizat   râul Topolniţa  în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluenţă Dunăre

S-au  determinat 12 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | Rez .fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian 2008 | Nov 2007 | Ian 2008 | Nov 2007 | Ian 2008 | Nov 2007 | Ian 2008 | nov 2007 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 8,11 | 8,40 | 0,09 | 0,18 | 29,8 | 31,2 | 336 | 251 |
| Topolnita-pH Halanga | 8,13 | 8,42 | 0,14 | 0,21 | 21,3 | 22,5 | 192 | 215 |
| Topolniţa-aval Batal | 8,21 | 8,38 | 0,16 | 0,25 | 26,4 | 33,8 | 240 | 290 |
| Topolniţa-am. cfl. Dunare | 8,14 | 8,24 | 0,21 | 0,31 | 30,2 | 36,5 | 328 | 335 |

Tabel cu evoluţia parametrilor râului Topolniţa

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile   pH  pe luna ianuarie 2008 sunt mai mici decât în luna anterioară şi se încadrează în CMA ( CMA= 6.5-8.5 unităţi pH )

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  pe luna ianuarie 2008 faţă de luna anterioară sunt mai mici şi se încadrează în CMA=0,3 mg/l

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile   clorurilor  pe luna ianuarie 2008 faţă de anterioară sunt mai mici şi  valorile  sunt uşor crescute peste CMA =25 mg/l şi se încadrează în clasa ll de calitate cu excepţia punctului de control Port Tr Severin unde se încadrează în clasa de calitate l

Grafic cu  evoluţia   reziduu fix

Se observă că reziduu fix pe luna ianuarie 2008 faţă de luna anterioară are valori mai mici iar  valorile  se încadrează   în  STAS 6560/ 82 (CMA= 500  mg/l )

După cum se observă  din graficele de mai sus , toate valorile  obţinute se încadrează  în limitele impuse în Ordinul  161/2006

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii luna ianuarie 2008 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 31 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 31 probe;

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor decembrie 2007 şi ianuarie 2008  Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ianuarie 2008 | 3,7 | 9,4 |
| decembrie 2007 | 4,3 | 10,7 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  valorile  aerosolilor  atmosferici  pe luna  ianuarie 2008 sunt mai mici decât în luna anterioară. şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2007 | 3,5 | 6,5 |
| ianuarie 2008 | 3,3 | 6,5 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  ianuarie 2008 este mai mică decât pe luna anterioară iar valorile  maxime sunt egale  pe ambele luni şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  ianuarie 2008 şi decembrie 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2007 | 1,2 | 5,0 |
| ianuarie 2008 | 1,6 | 8,7 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile  atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă a depunerilor  atmosferice  pe luna  ianuarie 2008 sunt  mai mari faţă de luna anterioară şi  nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2007 | 0,31 | 0,75 |
| ianuarie 2008 | 0,3 | 0,8 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  ianuarie 2008 valoarea medie este mai mică faţă de luna anterioară. şi cea maximă este mai mare faţă de luna anterioară.

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile ianuarie 2008  şi decembrie 2007 ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2007 | 0,38 | 0,77 |
| ianuarie 2008 | 0,4 | 1,3 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că  în  luna  ianuarie 2008  atât valoarea medie cât şi cea   maximă sunt mai mari faţă de luna anterioară

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ianuarie 2008 | 0,091 | 0,111 |
| decembrie 2007 | 0,101 | 0,117 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară creştere a valorii  medii şi a celei maxime  a  dozei gama  în luna ianuarie 2008 faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

NOTÃ

In data de 31.01.2008 ISU Drobeta ne-a anunţat telefonic, că între localitaţile Gogoşu şi Balta Verde se simte un miros întepător, care a agitat  populatia.

O echipă mixtă formată din specialişti de la APM Mehedinti şi ISU Drobeta s-a  deplasat la faţa locului cu un detector portabil pentru noxe.

Din verificările efectuate a rezultat că pe  raza comunei Gogosu nu au fost identificate posibile surse de noxe atmosferice industriale sau antropice cu efecte toxice asupra populaţiei şi a mediului înconjurător, singura sursa posibilă de noxe toxice fiind, probabil, Combinatul petrochimic din loc. Prahovo, din Republica Serbia, situate pe malul drept al fluviului Dunarea , la Km fluvial 861.

Fenomenul s-a repetat până în data de 03.02.2008. S-au verificat înregistrarile indicatorilor pentru care a fost setată aparatura şi nu s-au semnalat probleme ( TSC, NOx si NH3).

In continuare autolaboratorul a fost poziţionat la şcoala din loc. Balta Verde, setat să monitorizeze indicatorii SO2 şi NOx.

In acelaşi, timp un prelevator fix a fost instalat la postul de jandarmi din loc. Gogoşu, urmănd să  monitorizeze NH3 şi clor.

Nu s-a depistat poluantul şi nici sursa de poluare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc