MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  aprilie 2008

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | punct prelevare | martie 2008 (mg/mc) | aprilie 2008 (mg/mc) | CMA (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0021 | 0,008 |
| 2. | ROMAG | 0,0020 | 0,0021 | 0,008 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la un  nivel  scăzut, cu valori uşor mai ridicate ca  în luna anterioară in punctul  Romag,iar in punctul Celrom valoarea a este aceeaşi  dar  sub valoarea concentraţiei  maxim admisibil ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | martie 2008 ((g/m3) | aprilie 2008 ((g/m3) | CMA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celrom | 5,65 | 7,05 | 125 |
| 2. | Romag | 5,97 | 6,93 | 125 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai mari  pe luna aprilie 2008  decât în luna anterioară, sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 15,79 | 24,19 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna aprilie 2008

s-au efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mari decât în luna anterioară ,dar  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna aprilie 2008 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii martie 2008 ( dB ) | Val.medii aprilie 2008 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 70.5 | 71,5 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 67 | 65,5 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 67 | 67,5 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 71,5 | 72 | 70 |
| 5 | Staţia Meteo | 55 | 51 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 51,5 | 51,5 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 71,5 | 70,5 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 70 | 69,5 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 67 | 68 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 74,5 | 71,5 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 76 | 71 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB)

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este uşor depăşit, de exemplu :Crihala-Splai (71,5 dB), Staţia  Peco-Calea Timişoarei (72 dB) ,Celrom –intersecţie sens(69,5 dB ), Podul Gruii (71 dB)

În luna aprilie 2008  se observă  o uşoară   scădere a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţinându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxluna

| Nr. crt. | punct prelevare | aprilie 2007 g/mpxluna) | martie 2008 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 5,1 | 7,59 |
| 2. | Meteo Romag | 8,7 | 10 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna aprilie 2008  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mici ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  (CMA = 17  g/mpxluna )

Precipitaţii

| Parametrul | Dr.Tr Severin | Dr.Tr Severin | Romag | Romag | Lab. Tr. Severin | Lab. Tr. Severin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mart 2008 | apr 2008 | mart 2008 | apr 2008 | mart 2008 | apr 2008 |
| Cantitate | 37 | 36,96 | 34,4 | 36,5 | - | 48 |
| pH | 7 | 6,98 | 6,93 | 6,92 | - | 7 |
| Nox | 0,601 | 1,276 | 1,195 | 1,541 | - | 1 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna aprilie 2008 s-au înregistrat cantităţi  mai  mici de precipitaţii decât în luna anterioară în punctul meteo Dr.Tr Severin şi  mai mari în punctul meteo Romag  .

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna aprilie 2008 în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mici decât  cele  din luna anterioară , precipitaţiile având caracter neutru.

Grafic cu  Nox  precipitaţiilor

În luna aprilie 2008 s-au înregistrat cantităţi de noxe mai mari atât  la staţia Tr.Severin cât şi  la staţia Romag   decât în luna anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

#### Starea fluviului Dunarea

În luna  aprilie 2008 fluviul Dunărea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte : Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  11  indicatori de calitate a apei:

-temperatura ,pH ,O2 dizolvat min. ,CBO5 ,N_NH4 ,N_NO2 , N_NO3 , Ca , Cl , duritate totală ,reziduu fix

din care prezentăm :

| DUNÃRE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | feb 2008 | apr 2008 | feb 2008 | apr 2008 | feb 2008 | apr 2008 |
| Amonte Tr. Severin | 8,14 | 8,32 | 0,1 | 0,07 | 344 | 281 |
| Port | 8,23 | 8,30 | 0,12 | 0,1 | 352 | 289 |
| Aval Tr. Severin | 8,24 | 8,26 | 0,13 | 0,1 | 382 | 296 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că  pH-ul  pe luna  aprilie 2008 faţă de luna precedentă are valori mai mari şi se încadrează în clasa  l de calitate  conform  ord. 161/2006 ( CMA = 6.5- 8,5  unităţi pH  )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  aprilie 2008  fată de luna precedentă sunt  mai mici şi se încadrează în clasa  l de calitate  conform  ord. 161/2006  (CMA=0,4 mg/l ).

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix pe luna  aprilie 2008  faţă de luna precedentă sunt mai mari şi valorile se încadrează în  ord. 161/2006  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de ord. 161/2006

PLEŞUVA

În  luna aprilie  2008 a fost monitorizat   pârâul Pleşuva  în două secţiuni de control :

- amonte  ROMAG

- aval ROMAG

S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată.

| Curs de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | martie 2008 | apr 2008 | martie 2008 | apr 2008 | martie 2008 | apr 2008 | martie 2008 | apr 2008 |
| Pleşuva amonte Romag | 8,14 | 8,42 | 0,22 | 0,23 | 46,3 | 53,2 | 1,2 | 2,3 |
| Plesuva aval Romag | 8,35 | 8,52 | 0,26 | 0,25 | 35,5 | 39 | 2,4 | 2,4 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor râului Pleşuva

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valorile  pH  pe luna aprilie 2008 sunt mai mari decât în luna anterioară şi se încadrează în CMA ( CMA= 6.5-8.5 unităţi pH ) conform Ordinului nr 161 /2006

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valoarea  N_NH4 pe luna aprilie  2008 este mai mare decât în luna anterioară în punctul  de control Pleşuva amonte Romag şi  şi mai mică în punctul  de control Pleşuva aval Romag şi se încadrează  în clasa l de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 0,4 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile clorurilor pe luna aprilie 2008 faţă de  luna anterioară  sunt mai mari şi se  încadrează în clasa ll de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 25 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că valoarea CBO5 pe luna aprilie 2008 fată de luna anterioară este mai mare în punctul  amonte Romag şi egal în punctul  aval Romag şi se încadrează în CMA (CMA= 3 mg/l ) conform Ordinului nr 161 /2006

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii luna aprilie  2008 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 30 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre):30 probe;

- sol  : 4 probe

- vegetaţie : 4 probe

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor aprilie 2008 şi martie 2008  Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| martie 2008 | 2,7 | 10,6 |
| aprilie 2008 | 3,4 | 7,5 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  valoarea medie a aerosolilor  atmosferici  pe luna  aprilie 2008 este mai mare iar maxima mai mică  decât în luna anterioară  şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2008 | 1,4 | 2,9 |
| martie 2008 | 1,2 | 6,0 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  valoarea medie a aerosolilor  atmosferici  pe luna  aprilie 2008 este mai mare iar maxima mai mică  decât în luna anterioară  şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  martie 2008 şi aprilie 2008 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2008 | 1,4 | 7,9 |
| martie 2008 | 1,8 | 16,2 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile  atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă a depunerilor  atmosferice  pe luna  aprilie 2008 sunt  mai mici faţă de luna anterioară şi  nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile martie şi aprilie 2008  ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,.

Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile.

Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2008 | 0,28 | 1,39 |
| martie 2008 | 0,30 | 0,87 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  valoarea medie a aerosolilor  atmosferici  pe luna  aprilie 2008 este mai mică iar maxima mai mare decât în luna anterioară  şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile martie 2008  şi februarie 2008 ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| martie 2008 | 0,28 | 0,81 |
| aprilie 2008 | 0,32 | 1,19 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că  în  luna  aprilie 2008 atât valoarea medie cât şi cea  maximă sunt mai mici faţă de luna anterioară

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| martie 2008 | 0,066 | 0,086 |
| aprilie 2008 | 0,063 | 0,074 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară scădere a valorii  medii şi a celei maxime  a  dozei gama  în luna aprilie 2008 faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate în cursul lunii aprilie 2008 cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2008 | 285,4 | 486,5 |
| octombrie 2007 | 272,9 | 357,1 |

Tabel cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Grafic cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de vegetaţie au valori mai mari pe luna aprilie 2008 decât pe luna octombrie 2007

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate în cursul lunii aprilie 2008 cu frecvenţa săptămânală , din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2008 | 283,6 | 364,6 |
| octombrie 2007 | 246,1 | 289,4 |

Tabel cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Grafic cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de sol au valori mai mari pe luna aprilie 2008 decât pe luna octombrie 2007

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelelor de atenţionare .

NOTÃ

In data de 19.04.2008 la ora 11 şi 20 s-a primit de la ISU Mehedinţi o solicitare de a efectua în gara Igiroasa măsurători  de noxe atmosferice –( toluen )–care proveneau de la o scăpare la ventilul de pe golirea de fund a unei cisterne cu toluen

Cisterna  era  în componenţa unei garnituri de tren cu ruta Belgrad-Constanţa Port

Reprezentantul APM Mehedinţi s-a deplasat la faţa locului şi a  efectuat măsurători  iar  valoarea maximă  măsurată  a fost de 32 ppm lângă cisternă în cauză .

Cisterna a fost izolată  ,toluenul urmând a fi transvazat în altă cisternă.

Poluarea nu s-a confirmat.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc