MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  octombrie 2008

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | punct prelevare | sept 2008 (mg/mc) | octombrie 2008 (mg/mc) | CMA (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,002 | Activitate întreruptã | 0,008 |
| 2. | ROMAG | 0,002 | 0,0021 | 0,008 |
| 3. | IPM | 0,002 | 0,0021 | 0,008 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la un  nivel

scăzut, având valori mai mari decât în luna anterioară dar sub valoarea concentraţiei  maxim admisibilã ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | sept 2008 ((g/m3) | octombrie 2008 ((g/m3) | CMA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celrom | 6,00 | Activitate întreruptã | 125 |
| 2. | Romag | 6,34 | 5,7 | 125 |
| 3. | IPM | 5,86 | 4,83 | 125 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valoare uşor mai mici decât în  luna anterioară ,dar sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă .( C.M.A.= 125 (g/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 11,71 | 16,05 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , s-au efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mici decât în luna anterioară ,dar  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determi-nări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  17 puncte  din  diferite  zone  ale  munici-piului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

S-au monitorizat şi puncte noi introduse : incinte gradiniţe, şcoli, pieţe comerciale şi zone liniştite.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii sept 2008 ( dB ) | Val.medii octombrie 2008 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 71,5 | 72,5 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 67 | 65,5 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 66 | 65,5 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 75 | 70,5 | 70 |
| 5 | Parc Crihala | 61 | 54 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 50,5 | 52 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,5 | 71,5 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 71,5 | 77,5 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 68 | 62,5 | 65 |
| 10 | Zona Casa Tineretului | 53 | 55 | 50 |
| 11 | Podul Gruii | 75 | 71 | 65 |
| 12. | B-dul Carol | 64 | 65,5 | 65 |
| 13. | Piaţa Crihala | 54 | 52,5 | 65 |
| 14. | Piaţa Mircea | 71,5 | 63 | 65 |
| 15. | Scoala nr 9 | 64,5 | 59,5 | 75 |
| 16. | LimDELIGNIT tocat | 54,5 | 57 | 65 |
| 17. | Grãdiniţa nr 7 | 64,5 | 57,5 | 75 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB)

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB )

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este uşor depăşit, de exemplu :Crihala-Splai (72,5 dB), ,Celrom –intersecţie sens (77,5 dB ), Podul Gruii (71 dB), Zona Casa Tineretului (55 dB),

Se observă  o uşoară   creştere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţi-nându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxluna

| Nr. crt. | punct prelevare | octombrie 2008 g/mpxluna) | sept 2008 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 4,73 | 4,2 |
| 2. | Meteo Romag | 8,2 | 9,54 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mari în punctul MeteoTr. Severin  şi mai mici în punctul Meteo  Romag  şi   se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  (CMA = 17  g/mpxluna )

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

PLEŞUVA

Pârâul Pleşuva a fost monitorizat  în două secţiuni de control :

- amonte  ROMAG

- aval ROMAG

S-au  determinat 12 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată.

Tabel cu  evoluţia  parametrilor râului Pleşuva

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valorile  pH  au scãzut uşor în  ambele puncte aval Romag  şi amonte Romag faţã de  luna anterioară şi se încadrează  în  clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006   ( CMA= 6.5-8.5 unităţi pH )

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile   N_NH4 sunt mai mici decât în luna anterioară în ambele puncte  de control :Pleşuva amonte Romag şi  şi Pleşuva aval Romag şi se încadrează  în clasa l de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 0,4 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile clorurilor faţă de  luna anterioară  sunt mai mari  în ambele puncte amonte Romag şi  aval Romag şi se  încadrează în clasa ll de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 50 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că valorile CBO5  faţă de  luna anterioară  sunt mai mici  în ambele puncte amonte Romag şi  aval Romag şi se  încadrează în clasa l de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006   (CMA= 3 mg/l ).

TOPOLNIŢA

Râul Topolniţa a fost monitorizat în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluenţă Dunăre

S-au  determinat 12 indicatori  de  calitate  a  apei (-temperatura ,pH ,O2 dizolvat min. ,CBO5 ,N_NH4 ,N_NO2 , N_NO3 , Ca , Cl , duritate totală ,reziduu fix ,sulfaţi ) urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată

:

Tabel cu evoluţia parametrilor râului Topolniţa

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | Rez .fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oct 2008 | aug 2008 | oct 2008 | aug 2008 | oct 2008 | aug 2008 | oct 2008 | aug 2008 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 7,8 | 8,25 | 0,021 | 0,018 | 32 | 31,9 | 342 | 434 |
| Topolnita-pH Halanga | 7,9 | 8,49 | 0,032 | 0,021 | 25,6 | 24,8 | 375 | 201 |
| Topolniţa-aval Batal | 8,3 | 8,41 | 0,08 | 0,026 | 27,8 | 26,6 | 398 | 304 |
| Topolniţa-am. cfl. Dunare | 8,1 | 8,24 | 0,12 | 0,035 | 30,2 | 30,1 | 489 | 368 |

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile pH sunt mai mici decât în luna anterioară  şi se încadrează în clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  faţă de luna anterioară sunt mai mari cu excepţia punctului de control Topolniţa-am. cfl. Dunare dar se încadreazã  în clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006  (CMA=0,4 mg/l ) cu excepţia punctului de control Topolniţa-aval Batal unde se încadreaza în clasa de calitate ll

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile  clorurilor faţă de luna anterioară sunt mai mari în toate punctele şi se încadrează în  clasa ll de calitate de calitate conform Ordinului nr 161 /2006

Grafic cu  evoluţia   reziduu fix

Se observă că valorile la reziduu fix faţă de luna anterioară sunt mai mari cu exceptia punctului de control Topolnita-la Scanteiesti unde valoarea este  mai micã iar  valorile  se încadrează  în clasa l de calitate conform Ordinului nr 161 /2006 ( CMA= 500  mg/l,)

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

S-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă:

- apa de suprafaţă (Dunăre):

- vegetatie spontanã

- sol necultivat

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale ale lunii curente şi a celei anterioare

Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 6,6 | 8,8 |
| Octombrie 2008 | 4,9 | 9,0 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  valoarea medie este mai micã iar cea maximã a  aerosolilor  atmosferici  este mai mare  decât în luna anterioară  şi  se află sub nivelul de atenţionare .de 50 mBq/mc

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Octombrie 2008 | 2,9 | 6,3 |
| Septembrie 2008 | 2,6 | 3,2 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  valorile  medie şi  cea maximã a  aerosolilor  atmosferici  sunt mai mari  decât în luna anterioară  şi  se află sub nivelul de atenţionare  de 50 mBq/mc

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| octombrie 2008 | 1,2 | 2,87 |
| septembrie 2008 | 0,4 | 0,5 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile  atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă a depunerilor  atmosferice  sunt  mai mari faţă de luna anterioară şi  nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,.

Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile.

Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| octombrie 2008 | 0,31 | 0,6 |
| Septembrie 2008 | 0,13 | 0,15 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că valorile  medie şi maximă lunare ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,.sunt  mai mari faţă de luna anterioară şi  nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 0,13 | 0,15 |
| octombrie 2008 | 0.3 | 0.53 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că valorile  medie şi maximă lunare radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea ).sunt  mai mari faţă de luna anterioară

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 0,065 | 0,077 |
| octombrie 2008 | 0,063 | 0,067 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară scãdere  a valorilor  dozei gama  faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| August 2008 | 375,6 | 739,2 |
| octombrie 2008 |  |  |

Tabel cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Grafic cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale

Se observă o uşoară scãdere a valorii radioactivităţii  artificiale beta globale  faţă de luna anterioară

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate cu frecvenţa săptămânală ,din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| August 2008 | 325,2 | 407,1 |
| octombrie 2008 |  |  |

Tabel cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Grafic cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Valoarea  medie şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de sol au valori mai mari faţã de luna anterioarã

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelelor de atenţionare .

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc