MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  noiembrie 2008

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul reţelei de monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | punct prelevare | Octombrie 2008 (mg/mc) | Noiembrie 2008 (mg/mc) | CMA (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | Activitate întreruptã | Activitate întreruptã | 0,008 |
| 2. | ROMAG | 0,0021 | 0,0020 | 0,008 |
| 3. | IPM | 0,0021 | 0,0020 | 0,008 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Se observă menţinerea concentraţiilor hidrogenului sulfurat din atmosferă la un nivel scăzut, având valori mai mici decât în luna anterioară, dar sub valoarea concentraţiei maxim admisibilã (C.M.A.= 0.008 mg/mc).

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | Octombrie 2008 ((g/m3) | Noiembrie 2008 ((g/m3) | CMA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | Activitate întreruptã | Activitate întreruptã | 125 |
| 2. | ROMAG | 5,7 | 5,55 | 125 |
| 3. | IPM | 4,83 | 8,6 | 125 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Se observă menţinerea concentraţiilor bioxid de sulf din atmosferă la un nivel sub  valoarea  concentraţiei maxim admisibilă ( C.M.A.= 125 (g/mc.) reglementată  prin  Ordinul  529/2002 al MAPM.

Poluarea cu NO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (min.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 11,1 | 22,2 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Din analiza datelor din tabelul rezentat mai sus privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

in  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , s-au efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mici decât în luna anterioară pentru valoarea minimă, iar pentru valoarea maximă s-a înregistrat o valoare mai ridicată ,toate valorile fiind sub limita reglementată prin Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situaţia  poluării  sonore

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determi-nări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  17 puncte  din  diferite  zone  ale  munici-piului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

S-au monitorizat şi puncte noi introduse : incinte gradiniţe, şcoli, pieţe comerciale şi zone liniştite.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii Octombrie 2008 ( dB ) | Val.medii Noiembrie 2008 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 72,5 | 71,5 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 65,5 | 69 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 65,5 | 68,5 | 70 |
| 4 | CaleaTimisoarei | 70,5 | 73 | 70 |
| 5 | Parc Crihala | 54 | 58,5 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 52 | 50 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 71,5 | 71,5 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 77,5 | 73 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 62,5 | 64 | 65 |
| 10 | Zona Casa Tineretului | 55 | 54 | 50 |
| 11 | Podul Gruii | 71 | 72,5 | 65 |
| 12. | B-dul Carol | 65,5 | 66,5 | 65 |
| 13. | Piaţa Crihala | 52,5 | 53,5 | 65 |
| 14. | Piaţa Mircea | 63 | 61,5 | 65 |
| 15. | Scoala nr 9 | 59,5 | 63,5 | 75 |
| 16. | LimDELIGNIT tocat | 57 | 54 | 65 |
| 17. | Grãdiniţa nr 7 | 57,5 | 65,5 | 75 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot (dB)

Aceste măsurători au condus la concluzia ca există puncte unde nivelul de zgomot este uşor depăşit,de exemplu: Crihala-Splai (71,5 dB),Celrom–sens giratoriu (73 dB ),Podul Gruii (72,5 dB), Calea Timişoarei (73 dB),Bulevardul Carol ( 66,5 dB)..

Se observă  o uşoară   creştere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţi-nându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxluna

| Nr. crt. | punct prelevare | Octombrie 2008 g/mpxluna) | Noiembrie 2008 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 6,62 | 4,73 |
| 2. | Meteo Romag | 9,64 | 8,2 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

.

În raport cu luna precedentă, pulberile sedimentabile au prezentat valori mai mici ce se situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  (CMA = 17  g/mpxluna )

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

DUNĂREA

In aceasta perioadã a fost monitorizat fluvial Dunarea  în trei  sectiuni de control:

- amonte Tr. Severin

- port Tr. Severin

- aval Tr. Severin

S-au determinat 11 parametrii de calitate a apei  în fiecare sectiune de control.

Valorile indicatorilor determinaţi s-au încadrat  în clasa l de calitate conform Ordinului nr.161/2006

.

| Cursul de apă | pH | N_NH4 | Cloruri | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Noiem. 2008 | Noiem. 2008 | Noiem. 2008 | Noiem. 2008 |
| AmonteTr. Severin | 8,35 | 0,084 | 32,3 | 321 |
| Aval Tr. Severin | 8,33 | 0,1 | 35,5 | 350 |
| Port Tr. Severin | 8,32 | 0,088 | 34,1 | 334 |

Exceptii:

Valorile obtinute pentru indicatorul cloruri se încadrează în clasa II de calitate (pentru toate secţiunile de control).

TOPOLNIŢA

Râul Topolniţa a fost monitorizat în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluenţă Dunăre.

S-au determinat 12 indicatori de calitate a apei (temperatura, pH, O2 dizolvat min., CBO5, N_NH4,  N_NO2,  N_NO3, Ca, Cl, duritate totală, reziduu fix, sulfaţi ) urmărindu-se cu precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată.

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | Rez .fix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oct. 2008 | Noiem. 2008 | Oct. 2008 | Noiem. 2008 | Oct. 2008 | Noiem. 2008 | Oct. 2008 | Noiem. 2008 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 7,8 | 8,43 | 0,021 | 0,013 | 32 | 32 | 342 | 387,6 |
| Topolnita-pH Halanga | 7,9 | 8,5 | 0,032 | 0,018 | 25,6 | 25,6 | 375 | 291 |
| Topolniţa-aval Batal | 8,3 | 8,59 | 0,08 | 0,027 | 27,8 | 26,6 | 398 | 327 |
| Topolniţa-am. cfl. Dunare | 8,1 | 8,34 | 0,12 | 0,035 | 30,2 | 35,5 | 489 | 554,8 |

Se observă că valorile pH sunt mai ridicate decât în luna anterioară  şi se încadrează în clasa l de calitate conform  ord. 161/2006, cu excepţia secţiunii de control aval Batal care se încadrează în clasa lI de calitate.

Se observă că valorile  N_NH4  faţă de luna anterioară sunt mai mici cu excepţia punctului de control Topolniţa-am.cfl. Dunare, dar se încadreazã în clasa l de calitate conform ord.161/2006  (CMA=0,4 mg/l ).

Se observă că valorile clorurilor faţă de luna anterioară sunt mai mici pentru secţiunea de control Topolniţa-aval Batal, iar pentru secţiunea de control Topolniţa-am. cfl. Dunare se înregistrează valorile uşor  mai ridicate.

Se observă că valorile la reziduu fix faţă de luna anterioară sunt mai mari cu exceptia punctelor  de control Topolnita-pH Halânga şi Topolniţa-aval Batal.

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

S-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici;

- depuneri şi precipitaţii atmosferice;

- apa potabilă;

- apa de suprafaţă (Dunăre).

Pentru întocmirea tabelelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale ale lunii curente şi a celei anterioare.

Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 4,84 | 8,2 |
| Octombrie 2008 | 4,9 | 9,0 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  valoarea medie si cea maxima a aerosolilor  se află sub nivelul de atenţionare de 50 mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 2,48 | 4,5 |
| Octombrie 2008 | 2,9 | 6,3 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Se observă că  valoarea medie şi cea maximă a aerosolilor faţă de luna anterioară este mai scăzută, dar se află sub nivelul de atenţionare de 50 mBq/mc.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  este prezentat în valori medii şi maxime în tabelul de mai jos.

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 0,82 | 2,89 |
| Octombrie 2008 | 1,2 | 2,87 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Se observă că valorile medie şi maximă a depunerilor atmosferice se afla sub nivelul de atenţionare (50 Bq / mp x zi).

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă.

Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile.

Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 0,21 | 0,85 |
| Octombrie 2008 | 0,31 | 0,6 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  valoarea  medie si cea maximă a aerosolilor atmosferici se află sub nivelul de atenţionare  de 50 mBq/mc.

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă (din fluviul Dunărea).

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 0,25 | 0,54 |
| Octombrie 2008 | 0,30 | 0,53 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că valoarea medie este mai ridicată faţă de luna anterioară, iar valoarea maximă a aerosolilor atmosferici este mai scăzută decât în luna anterioară.

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Noiembrie 2008 | 0,065 | 0,089 |
| Octombrie 2008 | 0,063 | 0,067 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o creştere a valorii dozei gamma maxime şi medii faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

Ing. Cosmin  DĂIANU