- DENUMIREA PROIECTULUI

## „Trecerea la 20 kV a instalatiilor de 6kV alimentate din Statia 220/110/20/6kV Severin Est, Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti”

- TITULAR

  - Numele companiei

SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

  - Adresa postala

CRAIOVA, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 97, JUD. DOLJ

2.3 Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Tel. 	0251 / 405.555

Fax: 	0251 / 405.104

Web:	www.distributieoltenia.ro

2.4 Numele persoanelor de contact

SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

- Sef SMAD Dr. Tr. Severin – Nicusor STEFANESCU

- Responsabil pentru protecţia mediului - Oana SPUNEI

SC RALICRI COM  SRL

Proiectant – Badeanu Radu

TEL. 0722.54.11.44

Mail: ing_proev@yahoo.com

III      DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE A INTREGULUI PROIECT

3.1 Rezumat al proiectului

Lucrarile se vor realiza in vederea reabilitarii LES-urilor de 6KV ce sunt alimentate  din statia de 220/110/20/6KV Severin Est.

In urma releevelor efectuate, s-au stabilit lucrarile care vor duce la cresterea capacitatii de distribuţie a energiei electrice si a sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor in exploatarea instalatiilor electrice.

- Modernizare LES  existent  in vederea trecerii la 20 kV.

Lucrarile se vor realiza in vederea reabilitarii LES-urilor de 6KV ce sunt alimentate  din statia de 220/110/20/6KV Severin Est.

In urma releevelor efectuate, s-au stabilit lucrarile care vor duce la cresterea capacitatii de distribuţie a energiei electrice si a sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor in exploatarea instalatiilor electrice.

Se vor realiza linii electrice subterane de 20kV cu o lungime totala de cca. 16.770m, ce se vor amplasa pe trotuare si pe spatiul verde de langa trotuare.

In zona in care trotuarele sunt reabilitate si sunt afectate de catre noile lucrari, acestea vor fi refacute integral, de catre constructorul ce a reabilitat trotuarul.

Subtraversarea strazilor se va face prin forare orizontala, fara afectarea carosabilului.

Traseul LES-urilor de 20KV este conform plan E-02 (situatia proiectata)

In stabilirea traseelor s-a avut in vedere :

- amplasarea instalatiilor pe domeniul public cu respectarea legislaliei si a reglementarilor tehnice in vigoare ;

- asigurarea accesului la retele pentru lucrari de montaj, mentenanta, si pentru interventii in caz de incendiu  ;

- asigurarea conditiilor de coexistenta cu alte retele de utilitati, drumuri, ape etc. ;

Buclele realizate sunt prezentate in tabelul de mai jos, iar traseele sunt prezentate in plan E-02

- Linia L13

- Se va inlocui  cablul pe o lungime de cca 600 m (un singur fir) intre Statia 220/110/20/6 kV si

PTCZ 228 – se mansoneaza  cu cel existent .

- Linia L6

- Se va inlocui  cablul pe o lungime de cca 600 m (un singur fir) intre Statia 220/110/20/6 kV si

PTCZ 114 (PA 1 Crihala – sectia S1 ) – se mansoneaza  cu cel existent .

- Linia L2

- Se va inlocui  cablul pe o lungime de cca 600 m (un singur fir) intre Statia 220/110/20/6 kV si

PTCZ 114 (PA 1 Crihala – sectia S2 ) – se mansoneaza  cu cel existent .

- Linia L17

- Se vor realiza urmatoarele LES-uri 20 kV :

  - Statia 220/110/20/6 kV Severin est – PTAB 303-1 ;

  - PTAB 303-1  - PTAB 32 ;

  - PTAB 32 – PTAB 125 .

- Linia L11

- Se vor realiza urmatoarele LES-uri 20 kV :

  - Statia 220/110/20/6 kV Severin est – PTAB 63 ;

  - PTAB 63  - PTCZ 250 ;

  - PTAB 63 – PTAB 56 – cca 400 m de la PTAB  63, se mansoneaza cu cel existent in zona PTAB 82 ;

  - PTCZ 250 – PTAB 30 ;

In vederea inchiderii acestei bucle se va realiza un LES  20 kV

  - PTAB 30  - PTCZ 5  ( PT ce va fi modernizat in cadrul proeictului ) ;

- Linia L3

- Se vor realiza urmatoarele LES-uri 20 kV :

  - Statia 220/110/20/6 kV Severin est – PTAB 262 ;

  - PTAB 262  - PTAB 64 ;

  - PTAB 64 – PTAB 253 ;

  - PTAB 253 – PTCZ 26 ;

  - PTCZ 26  - PTCZ 87 ;

  - PTCZ 87 – PTCZ 29 ;

  - PTCZ 29 – PTAB 7 ;

  - PTAB 7  - PTAB 303-1 ;

- Linia L15

- Se vor realiza urmatoarele LES-uri 20 kV :

  - Statia 220/110/20/6 kV Severin est – PC Mango ;

  - PC Mango  - PTAB 349 ;

  - PTAB 249 – PTAB 256 ;

  - PTAB 256 – PTAB 223 ;

  - PTAB 223  - PTAB 61;

- LEA 20 kV Banovita – PTAB 56

- Se vor realiza urmatoarele LES-uri 20 kV :

  - Statia 110/20 kV Banovita – PTAB 56 ;

  - PTAB 56 - PTCZ 105  - se utilizeaza LES existent , realizat cu cablu A2YSY 3x1x150 mmp;

  - PTCZ 105 – PTAB 247 – se va realiza un LES de la PTAB 247 spre PTCZ  in lungime de cca 150 m , se va intercepta vechiul cablu intre PTCZ 105 si fostul PTCZ 247 ;

  - PTAB 247 – PTAB 69 ;

  - PTAB 69  - PTAB 48;

  - PTAB 48 – PTAB 246 ;

  - PTAB 246 – PTAB 61 ;

  - PTAB 246  - PTAB 56 ;

Pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, pe langa  inlocuirea cablurilor de 6 kV cu cabluri de 20 kV, s-au propus realizarea urmatoarelor lucrari:

- se va realiza un LES de 20 kV intre PTAB 56 si statia Banovita, ceea ce necesita montarea unei celule noi in statia de 110/20 kV Banovita;

- se va realiza un LES de 20 kV PTAB 30 - PTCZ 5, ceea ce implica modernizarea PTCZ 5 ;

- in vederea asigurarii indicatorilor de continuitate in alimentare a consumatorilor, conform standardului de performanta si asigurarea posibilitatii preluarii consumatoirlor din din alte statii in cazul indisponibilizarii Statiei Severin Est se va realiza un LES 20 kV intre PTCZ 71 (PA1 Crihala) - PTCZ 72, ceea ce implica modernizarea PTCZ 72 ;

Avand in vedere amplasamentul PT 47, acesta se va integra intr-o bucla de 20 kV existenta, intre PTCZ 6 si PTCZ 320 prin realizarea unui LES 20 kV pana la  interceptarea LES 20 kV existent intre PTCZ 30 – PTCZ 6, sectionare si mansonare.

In tabelul urmator se prezinta situatia cablurilor de 20KV ce vor fi alimentate din statia 220/110/20/6 kV Severin Est:

| Nr crt | Tronsonul | Tipul si caracteristicile cablului | Lungime | Tensiunea la care poate functiona (Kv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mmp) | (m) |  |
| Linia L13 |
| 1 | LES Statie Severin Est-PTCZ 228 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 600 | 20 |
|  |  | A2XSEABY 3*150 | 130 | 20 |
| 2 | PTCZ 228 – PTCZ 226 | A2XSEABY 3*150 | 610 | 20 |
| 3 | PTCZ 226 - PTCZ 227 | A2XSEABY 3*150 | 150 | 20 |
| 4 | PTCZ 227 - PTCZ 89 | A2XSEABY 3*150 | 210 | 20 |
| 5 | PTCZ 89 - PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S1 | A2XSEABY 3*150 | 240 | 20 |
| Linia L6 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PTCZ 114 (PA Crihala 2) –S1 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 600 | 20 |
|  |  | A2XSEABY 3*150 | 360 | 20 |
| 2 | PTCZ 114 (PA Crihala 2) –S1 - PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S1 | A2XSEABY 3*150 | 650 | 20 |
| 3 | PTCZ 71 (PA Crihala 1) – PTCZ 72 | A2XS(F)2Y 3*185 | 250 | 20 |
| 4 | PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S1 - PTCZ 90 | A2XSEABY 3*150 | 470 | 20 |
| 5 | PTCZ 90 - PTCZ 95 | A2XSEABY 3*150 | 320 | 20 |
| 6 | PTCZ 95 - PTCZ 94 | A2XSEABY 3*150 | 130 | 20 |
| 7 | PTCZ 94 - PTCZ 323 | A2XSEABY 3*150 | 330 | 20 |
| 8 | PTCZ 323 - PTCZ 216 | A2XSEABY 3*150 | 90 | 20 |
| 9 | PTCZ 216 - PTCZ 215 | A2XSEABY 3*150 | 160 | 20 |
| 10 | PTCZ 215 - PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S2 | A2XSEABY 3*150 | 280 | 20 |
| Linia L2 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PTCZ 114 (PA Crihala 2) –S2 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 600 | 20 |
|  |  | A2XSEABY 3*150 | 360 | 20 |
| 2 | PTCZ 114 (PA Crihala 2) –S2 - PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S2 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 650 | 20 |
| 3 | PTCZ 71 (PA Crihala 1) –S2 - PTCZ 75 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 300 | 20 |
| 4 | PTCZ 75 - PTAB 33 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 310 | 20 |
| 5 | PTAB 33 – PTAB 349 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 460 | 20 |
| 6 | PTAB 349 - PTCZ 245 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 380 | 20 |
| 7 | PTCZ 245 - PTCZ 62 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 190 | 20 |
| 8 | PTCZ 62 – PTAB 31 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 390 | 20 |
| 9 | PTAB 31 – PTAB 83 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 475 | 20 |
| 10 | PTAB 83 – PTS 70 | A2XS(FL)2Y 3*150 | 280 | 20 |
| Linia L17 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PTAB 303.1 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 1300 | 20 |
| 2 | PTAB 303.1 - PTAB 32 | A2XS(F)2Y 3*185 | 240 | 20 |
| 3 | PTAB 32 - PTAB 125 | A2XS(F)2Y 3*185 | 680 | 20 |
| Linia L11 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PTAB 63 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 1800 | 20 |
| 2 | PTAB 63 - PTCZ 250 | A2XS(F)2Y 3*185 | 850 | 20 |
| 3 | PTCZ 250– PTAB 30 | A2XS(F)2Y 3*185 | 200 | 20 |
| 4 | PTAB 30 – PTCZ 5 | A2XS(F)2Y 3*185 | 400 | 20 |
| 5 | PTAB 63 - PTAB 56 | A2XS(F)2Y 3*185 | 400 | 20 |
|  |  | A2YSY 3*150 | 564 | 20 |
| Linia L3 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PTAB 262 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 330 | 20 |
| 2 | PTAB 262 - PTAB 64 | A2XS(F)2Y-3*185 | 700 | 20 |
| 3 | PTAB 64– PTAB 253 | A2XS(F)2Y 3*185 | 260 | 20 |
| 4 | PTAB 253– PTCZ 26 | A2XS(F)2Y 3*185 | 180 | 20 |
| 5 | PTCZ 26 – PTCZ 87 | A2XS(F)2Y 3*185 | 280 | 20 |
| 6 | PTCZ 87 – PTCZ 29 | A2YSY 3*150 | 545 | 20 |
| 7 | PTCZ 29 – PTAB 7 | A2XS(F)2Y 3*185 | 130 | 20 |
| 8 | PTAB 7 -PTAB 303.1 | A2XS(F)2Y 3*185 | 70 | 20 |
| Linia L15 |
| 1 | LES Statie Severin Est- PC Mango | A2XS(FL)2Y 3*185 | 750 | 20 |
| 2 | PC Mango - PTAB 249 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 60 | 20 |
| 3 | PTAB 249 - PTAB 256 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 420 | 20 |
| 4 | PTAB 256 - PTAB 223 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 370 | 20 |
| 5 | PTAB 223 – PTAB 61 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 780 | 20 |
| Linia Statie Banovita |
| 1 | LES Statie Banovita- PTAB 56 | A2XS(FL)2Y 3*185 | 1500 | 20 |
| 2 | PTAB 56 - PTAB 105 | A2YSY 3*150 | 880 | 20 |
| 3 | PTAB 105 - PTAB 247 | A2YSY 3*150 | 530 | 20 |
|  |  | A2XS(F)2Y 3*185 | 220 | 20 |
| 4 | PTAB 247- PTAB 69 | A2XS(F)2Y 3*185 | 650 | 20 |
| 5 | PTAB 69 – PTAB 48 | A2XS(F)2Y 3*185 | 950 | 20 |
| 6 | PTAB 48- PTAB 246 | A2XS(F)2Y 3*185 | 250 | 20 |
| 7 | PTAB 246- PTAB 61 | A2XS(F)2Y 3*185 | 500 | 20 |
| 8 | PTAB 246- PTAB 56 | A2XS(F)2Y 3*185 | 270 | 20 |
| Linia PTCZ 47 |
| 1 | PTCZ 47 - spre PT 6 | A2XS(F)2Y 3*185 | 90 | 20 |
| 2 | PTCZ 47 - spre PT 320 | A2XS(F)2Y 3*185 | 90 | 20 |
|  |  | Total traseu | 27214 |  |
|  |  | Total LES nou | 16770 |  |

B.  Realizarea inelului de comunicatie pe suport fibra optica)

In vederea  asigurarii unor  soluţii tehnologice de comunicaţii mai sigure (securitatea cibernetică)  şi fiabile, se va realiza un inel  de comunicaţii pe fibră optică :

- Se va monta in total 16,550km FO ( fibra optica), din care ;

- 14,34km subteran, fibra optica, singlemode, 12 perechi (24 fire) in teava de polietilena, inclusiv accesorii pentru conectare si mansonare, in acelasi profil cu liniile electrice subterane de 20 kV / 0,4 kV proiectate;

- 2,21km aerian, pe stalpii de 0,4 kV existenti, intre PTAB 56-PTCZ 105-PTAB 247 SI PTCZ 87-PTCZ 26 (pe portiunile dintre retelele de 0,4KV si posturile respective, fibra optica se va monta subteran;

- In fiecare post de transformare conform plan E-88, se va monta un router cu minim 2 interfete routabile onboard de 10/100/1000 Mbps care suporta SFP, un switch intern cu 6 porturi 10/100 Ethernet RJ-45, 1 x port management console, 1 port USB 2.0 si un sistem de operare configurabil de la consola prin command line interface, via SSH si telnet, configurabil web  inclusiv accesoriile de conectare a fibrei optice la router cu exceptia PTCZ 71 (PA 1 Crihala), PTAB 246, PTAB 303-1, PTAB 56, PTCZ 5, PTCZ 323, PTCZ 72.

- Pentru PTCZ 71 (PA 1 Crihala), PTAB 246, PTAB 303-1, PTAB 56 sa va monta  router cu minim 3 interfete routabile onboard de 10/100/1000 Mbps care suporta SFP, un switch intern cu 6 porturi 10/100 Ethernet RJ-45, 1 x port management console, 1 port USB 2.0 si un sistem de operare configurabil de la consola prin command line interface, via SSH si telnet, configurabil web  inclusiv accesoriile de conectare a fibrei optice la router.

- Pentru PTCZ 5, PTCZ 323, PTCZ 72 sa va monta  router cu minim 2 interfete routabile onboard de 10/100/1000 Mbps care suporta SFP, un switch intern cu 6 porturi 10/100 Ethernet RJ-45, 1 x port management console, 1 port USB 2.0 si un sistem de operare configurabil de la consola prin command line interface, via SSH si telnet, configurabil web  inclusiv accesoriile de conectare a fibrei optice la router, modul LTE cu doua SIM-uri .

- Fibra optica ( cele 4 FO de pe traseul LES-ului) se va imbina in zona Statiei 220/110/20/6 kV Severin Est, pe stalpul LEA 0,4 kV ( proprietate DEO , ce se se va inlocui , in doua enclosere montate aerian.

- In Statia 110/20 kV Banovita se va monta un router echipat cu :

  - 12 porturi Gigabit Ethernet incluse pe sasiul de baza, din care minim 8 interfete cupru si minim 4 interfete SFP   ;

  - minim 4 porturi 10Gigabit Ethernet SFP+ inlcuse pe sasiul de baza ;

  - minim 1 Port dedicat Ethernet pentru management out-of-band ;

  - minim 1 Port consola pentru Management ;

  - minim 1 port USB

ce va asigura inchiderea inelului de comunicatia asigurand doua cai de comunicatie redundante avand ca suport  fibra optica

Ruterele de comunicatie se vor monta in posturile de transformare in Rack 19" de perete, complet echipat ( ventilatie, accesorii de fixare, etc), cu sursa de tensiune sau fara sursa de tensiune in posturile/staie cu servicii interne de c.a. si c.c. pentru SCADA.

Traseele de fibra optica si echipamentele sunt prezentate in plan E-02.

C.  Modernizare posturi de transformare / statii / posturi de alimentare

Se vor moderniza un numar total de 46 de posturi de transformare sub diverse forme si nivele de interventie (44 din zona analizata si  2  din zona limitrofa mentionate mai sus – PTCZ 5 si PTCZ 72), astfel :

- inlocuire trafo existent 6/0,4 kV, intregire bucla FO si montare echipamente de comunicatie intr-un numar de 20 de posturi de transformare ( posturile de transformare cu echipamente de 20kV ce au functionat la 6 kV )

- modernizare pe acelasi amplasament a  9  posturi de transformare in constructie zidita ( 7 din zona analizata si  2  din zona limitrofa );

- un numar de 10  posturi de transformare vor fi modernizate prin reamplasare pe domeniul public si transformrea acestora in PTAB .

- se va realiza un numar de  7  posturi de transformare noi ( posturi de transformare proiectate in vederea preluarii consumatorilor din posturile de terti), amplasate pe domeniul public, de tip PTAB. Posturile de terti au fost dezactivate, datorita faptului ca proprietarii nu au dorit sa investea-sca in modernizarea acestora si sa creeze premizele trecerii la 20 kV. Acestia au fost preluati in posturile noi proiectate din proprietatea DEO .

- 5  posturi de transformare existente ( 3 din patrimoniul DEO -PTCZ 217, PTCZ 231, PTCZ in cladiri de terti, cu acces greu si  2  posturi din propriatatea tertilor – PTCZ 80 PTCZ 304) se desfiinteaza. Consumatorii terti au acceptat sa treaca la tarif de joasa tensiune .  consumatorii aferenti vor fi preluati in posturi de transformare vecine, astfel :

  - PTS 304 – va preluat de PTAB 32 ;

  - PTCZ 80 – va fi preluat de PTAB 303-1 ;

  - PTCZ 231 – va fi preluat de PTAB 69 ;

  - PTCZ 49 – va fi preluat de PTCZ 48 ;

  - PTCZ 217 – nu mai avea consumatori .

Aceasta decizie s-a luat avand in vederea amplasarea acestora, conditiile de acces si de proprietate ale locatiilor existente si de apropierea lor de alte posturi de transformare. Ele au fost initial amplasate pe niste platforme industriale, care o data cu 1990 au disparut, consumul scazand in zona .

- 3 posturi de transformarea modernizate se vor integra in SCADA  ( PTAB 56, PTAB 303-1 , PTS 70 ) ;

Pentru modernizarea posturilor de transformare existente de 6/0,4kV se vor executa urmatoarele lucrari::

- Se desfinteaza PTCZ 262 din incinta Grupului Scolar Constructii Montaj, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, la limita de proprietate a Grupului Scolar cu strada I.C. Bratianu. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PTCZ  64 din incinta Grupului Scolar Domnul Tudor, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, in spatiul verde din imediata apropiere a actualui post de transformare. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PTCS  253 de pe strada Iuliu Maniu, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, in spatiul verde din imediata apropiere a actualui post de transformare. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se modernizeaza pe actualul amplasament PTCZ 26, PTCZ 87 si PTCZ 29.

- Se desfinteaza PTCS 7 de pe strada I..C. Bratianu, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, in spatiul verde din imediata apropiere a actualui post de transformare. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PCZ  303 si 80 strada I.C. Bratianu si se monteaza un post de transformare in anvelopa in spatiul verde din apropierea strazii I.C. Bratianu si acladirii D.E.O. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se monteaza un post de transformare in anvelopa in spatiul verde de la hotelul Traian. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se desfinteaza PCZ  125 din incinta Complexului Comercial Decebal, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, la limita de proprietate a Complexului cu strada Avram Iancu. Suprafata ocupata de post este de max. 20mp.

- Se desfinteaza PCZ  33 din incinta Liceului Stefan Odobleja, si se monteaza un post de transformare in anvelopa, la limita de proprietate a Liceului Teodor Costescu cu strada Orly. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PCZ  63 de pe strada Topolnitei amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe strada Topolnitei. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se modernizeaza pe actualul amplasament PTCZ 250, PTCZ 5 si PTCZ 47;

- Se desfinteaza PCZ 249 de pe strada Cerna amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe aceeasi strada. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PCZ 256 si PTCZ 223 de pe Aleea Constructorilor amplasat pe domeniul privat, si se monteaza cate un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe aceeasi strada. Suprafata ocupata de fiecare post este de max. 10mp.

- Se modernizeaza pe actualul amplasament PTCZ 61 de pe strada Pades;

- Se desfinteaza PCZ 217 de pe strada Pades amplasat pe domeniul privat.

- Se desfinteaza PCZ 246 de pe strada Cernetului amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe strada Cernetului. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se desfinteaza PCZ 56 de pe strada Cernetului amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe strada Cernetului. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se modernizeaza pe actualul amplasament PTCZ 105 de pe strada Banovita;

- Se desfinteaza PCZ 247 de pe strada Banovitei, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se desfinteaza PCZ 69 de pe strada Banovitei amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe un teren liber din apropierea actualului amplasament. Suprafata ocupata de post este de max. 10mp.

- Se desfinteaza PCZ 231 de pe strada Nicolae Iorga, amplasat pe domeniul privat.

- Se desfinteaza PCZ 48 de pe strada Cernetului amplasat pe domeniul privat, si se monteaza un post de transformare in anvelopa pe domeniul public pe strada Cernetului. Suprafata ocupata de post este de max. 15mp.

- Se desfinteaza PCZ 49 de pe strada Cernetului amplasat pe domeniul privat.

- Se modernizeaza pe actualul amplasament PTCZ 72 de pe strada Privighetorilor;

In vederea realizarii LES 20 kV Banovita – PTAB 56 se vor executa urmatoarele lucrari in Statia Banovita :

- Se va amenja un canal de cablu sii o cuva pentru celula proiectata ;

- se montraza o celula de linie echipata conform celor existente ;

- se vor reconfigura buclele de alimentare semnalizare si protectii ;

- se va parametriza protectile pentru celula proiectata ;

- se va reconfigura sistemul SCADA iplementat in statie .

NOTA* pentru reducerea timpilor de intrerupere pe timpul executiei lucrarilor si incadrarea in standardul de performanta, toate transformatoarelor vor avea fi de 20/6/0,4KV

Cladirile posturilor de transformare ce se modernizeaza pe vechiul ampalsament (PTCZ 61, PTCZ 105, PTCZ 250, PTCZ 29, PTCZ, 87, PTCZ 26 si PTCZ 26) vor fi reabilitate.

Se vor executa urmatoare lucrari (dupa caz) :

- tencuieli interioare / exterioare;

- zugraveli interioare / exterioare ( exterior cu vopsea lavabila speciala de exterior);

- se vor executa canale de cabluri;

- celule se vor amplasa pe esafodaj realizat din teava rectangularar 100x50x5 mm ;

- se va realiza o instalatie de iluminat si prize ;

- se va reabilita priza de pamant a postului, atat in interior cat si exterior ( la exterior se va realiza o priza noua de 4 Ω, montata in santul cablului de 20 kV);

- avand in vedere starea de degradare a usilor de acces si a grilelor de ventilatie, acestea se vor repara ( inlocui);

- se va reface hidroizolatia acoperisului pentru fiecare post de transformare ;

- se vor monta jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale si a proteja astfel partea de jos a cladirii de apa ( tencuiala) ;

- se vor realiza trotuare pe toate laturile cladirilor  posturilor de transformare cu acces

LUCRARI IN STATIA 220/110/20/6KV SEVERIN EST

In statia de transformare 220/110/20/6KV Severin Est, sunt necesare urmatoarele lucrari pe tariff de racordare:

- se vor inlocui transformatorii  de curent din celulele 1k, 8k, 9k, 11k, 15k, 17k, 21k, 23k,

- se vor demonta transformatoarele de tensiune din celulele  23k ;

- se vor inlocui transformatoarele de tensiune din celula 4k cu cei din celula 18k (existenti) ;

- se va realiza legatura intre barele celulele 23k - 25k (fosta sectie de bara B-6 kV si sectia de bare A-20 kV), respectiv intre celulele 8k – 10k (fosta sectie de bara A-6 kV si sectia de bare B-20 kV ) ;

- se va demonta cablu intre celulele 24k si 26k (CL-2) ;

- legarea la priza de pamant aferenta protectie de masa a barelor de MT (izolarea este facuta) ( pentru distribuitorul de 6 kV);

- reconfigurare bucle  c.c. si .c.a

- reconfigurare bucle de semnalizari si protectii,

- reconfigurarea bucle de declansare trape esapare;

- montare seturi de indicatoare de tensiune pentru fiecare celula a subsectie de 6 kV.

- reconfigurarea sistemului de comanda control

- parametrizare protectii pentru toate celule ;

- reconfigurare , parametrizare SCADA ( Siemens / Darcom) ;

Nota :

In incinta statiei de transformare 220/110/20/6KV Severin Est mai sunt necesare si o serie de lucrari de intarire retea, lucrari ce nu fac obiectul prezentului proiect.

  - Justificarea necesităţii proiectului

In conformitate cu prevederile art. 58 din Ordinul ANRE nr. 72/2013:

- investitia este esentiala pentru asigurarea sigurantei in exploatare si a continuitatii in alimentarea cu energie electrica.

- investitia este necesara datorita starii tehnice si vechimii instalatiilor si datorita limitarii capacitatii de distributie.

- investitia este oportuna deoarece realizarea acesteia conduce la asigurarea conditiilor privind distributia energiei electrice la parametri prevazuti in standardul de performanta pentru distributia energiei electrice, asigurarea conditiilor de electrosecuritate si reducerea pierderilor tehnice. Investitia va asigura o crestere a capacitatii de racordare de noi producatori de energie electrica din surse regenerabile, respectiv de noi consumatori.

Amanarea acestei investitii poate conduce la cresterea costurilor de mentenata, cresterea duratei si frecventei intreruperilor, reducerea sigurantei in functionare, daune prin energie nelivrata, daune prin materializarea riscurilor de electrocutare, incendii datorate incidentelor precum si la plata unor penalitati sau daune catre consumatorii carora nu le este asigurata distributia energiei electrice (numar si durata intreruperi) la nivelul prevazut in standardul pentru distributia energiei electrice.

Investitia este eficienta numai in conditiile accesarii ajutorului de stat, aceasta aducand beneficii prin reducerea pierderilor tehnice, reducerea duratei si frecventei intreruperilor si reducerea cheltuielilor de mentenanță.

Necesitatea sprijinirii acestei investiții prin alocarea finanțării nerambursabile este justificată de valoarea negativă de -51.355.766,34lei a indicatorului valorii actualizate nete financiare. Acesta arată că valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie preconizate a fi generate de proiect este mai mică decât investiția inițială necesară pentru punerea în aplicare a proiectului. Cu alte cuvinte, se așteaptă ca proiectul să piardă bani în timp, mai degrabă decât să genereze profituri. Astfel este imposibil pentru un operator economic a cărui succes și continuitate pe o piață concurențială depinde doar de capacitatea sa de a obține profit, să finanțeze și să implementeze fără susținere financiară din partea Uniunii Europene un astfel de proiect.

În acest caz beneficiile economice demonstrate în cadrul analizei prin obținerea unei valori pozitive a VANE, se vor pierde pentru toate celelalte categorii de beneficiari (stakeholders) menționând aici clienții persoane fizice și juridice, autoritățile locale precum și mediul înconjurător.

Costurile specifice utilizate la evaluarea lucrarilor de investitii sunt fundamentate pe costurile pietei  pentru lucrari de executie similare, rezultate in urma unor proceduri de achizitie publica.

Costurile pentru echipamente au fost determinate in urma solicitarilor de oferte la furnizori din Romania. Costurile pentru activitatile de proiectare, consultanta, asistenta tehnica si avize au la baza valorile contractuale sau achitate la emitentii de avize si autorizatii sau prevazute in legislatia in vigoare aplicabila. Restul costurilor din devizele generale sunt fundamentate pe prevederile HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

  - Valoarea investitiei

- Scenariul de baza (optiunea 1 / varianta A)

Valoarea totala (INV)	din care            66.624.461,82  lei  fara TVA din care:

constructii-montaj (C+M)	                         27.675.168,91 lei  fara TVA

- Fonduri beneficiar (instalatii proprietate Distributie Energie Oltenia SA )

Valoarea totala (INV)	din care            65.267.720,82  lei  fara TVA din care:

constructii-montaj (C+M)	                         26.811.168,91  lei  fara TVA

- Tarif racordare (instalatii proprietate CNTEE Transelectrica SA)

Valoarea totala (INV)	din care              1.357.041,00  lei  fara TVA din care:

constructii-montaj (C+M)	                              864.000,00  lei  fara TVA

  - Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 40 luni.

  - Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Instalatiile  proiectate se vor amplasa: pe domeniul public cu destinatie de alei pietonale si drumuri de acces – strazi ale municipiului Dr. Tr. Severin si in incinta unor unitati scolarea

- suprafata de teren ocupata temporar =     16.000mp;

- suprafata de teren ocupata definitiv   =       250mp;

Dupa executia lucrarilor, terenul afectat va fi adus la starea initiala.

*Se anexeaza planul de situatie proiectat

  - Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se vor moderniza (reparatii constructii) din PTCZ in PTAB, se vor inlocui celulele de medie tensiune, tablourile de distribuție de joasa tensiune, transformatoarele, instalatii de iluminat si prize,echipamente de comunicatie, parametrizari a unui numar de 46 de posturi, 1 statie,  2 PA-uri si  1 PC .

- Se vor integra in SCADA  unui numar de  3  de capacitati energetice (PT )

- Se vor moderniza LES 20 kV  16,77 km

- Se va monta FO    16,55 km ;

    - Profilul şi capacităţile de producţie

Instalatiile proiectate aparţin Operatorului de distribuţie DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. iar statia de 220/110/20/6KV Severin EST apartin TRANSELECTRICA S.A.

    - Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

## Nu este cazul.

    - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Liniile electrice subterane de medie si joasa tensiune, constituie ansamblu format din cabluri subterane prin care energia electrică este preluată din staţiile de transformare/posturile de transformare şi distribuită consumatorilor.

    - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

## Liniile electrice subterane de medie si joasa tensiune nu utilizează în funcţionare materii prime sau combustibili.

Ele asigură distribuirea către consumatori a energiei electrice la nivelul de tensiune 20 kV, energie preluată din staţiile de transformare/posturile de transformare.

Se utilizează, atunci când este cazul, carburanţi pentru vehicule de transport şi utilaje necesare în activităţile de întreţinere şi reparaţii.

3.6.5 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

- Racordarea la reţeaua de transport a energiei electrice

- Toate instalatiile supuse modernizarii sunt instalatii ce sunt racordate la sursele de energie e 6KV existente in zona, in prezentul proiect sunt propuse doar modernizarea acestor capacitati cu o durata de viata expirata si trecerea lor la tensiunea de 20KV .

- Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Întrucât lucrările de modernizare şi funcţionarea liniilor electrice subterane 20 kV  nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

- Racordarea la reţeaua de canalizare

În perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare şi în perioada de funcţionarea a liniei electrice subterane de 20 kV, nu se utilizează apă şi nu sunt ape uzate care să fie evacuate. Ca urmare nu este necesară racordarea la o reţea de canalizare. Apele pluviale vor rămâne ca şi până acum în teren, surplusul fiind preluat de emisarii naturali din zonă.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit.

În timpul şi la finalul lucrărilor de construcţii-montaj, pe suprafeţele din vecinătate se vor practica în continuare activităţi specific zonei.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

La realizarea lucrărilor modernizare si trecere la 20KV, nu sunt necesare căi de acces noi sau modificări ale celor existente. Caile principale de acces spre amplasamentul retelei electrice de distributie publica ce se mondernizeaza sunt strazile si aleile de acces existente.

Localizare : Instalatiile  sunt amplasate in Municipiul Drobeta Turnu Severin, in jumatatea estica   a municipiului (Strazile 16-22 Decembrie, Antonini, Crisan, Unirii, Avram Iancu, Constantin Brancoveanu, Tudor Bladimirescu, I.C. Bratianu , Nicolae Iorga, Banovitei, Cernetului, Pades, Aleea Constructorilor, Cerna, Mihai Viteazu, etc )

    - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În modernizarea şi funcţionarea liniei electrice subterane 20 kV si nu se utilizează resurse naturale.

    - Metode folosite în construcţie

Lucrările liniilor electrice subterane 20 kV, se vor realiza în conformitate cu normativele tehnice in vigoare şi politicile tehnice ale S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează astfel:

- retragerea autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje;

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

    - Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de realizare a lucrărilor liniilor electrice 20 kV sunt următoarele:

- achiziţia materialelor şi echipamentelor;

- saparea santului pentru cablu subteran

- pozarea cablului

- astuparea santului dupa pozarea cablului.

- Inlocuirea echipamentelor din posturile de transformare existente

    - Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Pe amplasamentul propus nu există alte proiecte autorizate din punct de vedere constructiv.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

În vederea realizării proiectului, s-au luat în considerare alternative de amplasare şi alternative tehnologice de realizare a lucrărilor de modernizare.

    - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

(de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul

      - Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 1.099/20.09.2023 emis de catre Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin s-au solicitat si obtinut, următoarelor avize şi acorduri:

| Nr crt | Denumire aviz | Emitent | Numar /data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aviz CTE | Distributie Energie Oltenia S.A. | 14.311/13.11.2023 |
| 2 | Certificat Urbanism | Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin | 1.099/20.09.2023 |
| 3 | Decizia initiala | ANPM Mehedinti | 209/26.09.2023 |
| 4 | Aviz apa-canal | SECOM S.A. | 12.156/29.09.2023 |
| 5 | Aviz energie electrica | Distributie Energie Oltenia S.A. | 26000063559/06.10.2023 |
| 6 | Aviz iluminat public | SC LUXTEN LIGHTING CO SA | 100/28.09.2023 |
| 7 | Aviz energie termica | Serviciul Public de alimentare cu Energie Termica Dr. Tr. Severin | 6.607/26.09.2023 |
| 8 | Aviz gaze | Mehedinti Gaz | 5.555/11.10.2023 |
| 9 | Aviz telefonie | Orange Romania S.A. | 0004346/6687/6387/ 16.10.2023 |
| 10 | Aviz telefonie | S.C. PPROTELCO S.A. pentru S.C. COMBRIDGE S.R.L. | 1523077/18.10.2023 |
| 11 | Aviz telefonie | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | VL/MH/66/11.10.2023 |
| 12 | Aviz telefonie | RDS&RCS | 1.612/30.10.2023 |
| 13 | Aviz serviciu ecologic | S.C. BRATNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | 1.845/25.09.2023 |
| 14 | Aviz cultura | Directia pentru Cultura Mehedinti | 121/Z/09.10.2023 |
| 15 | Aviz MAPN | M.A.P.N. | 13.370/27.11.2023 |

S-a intocmit Studiul Hidrologic nr.7.917/08.12.2023– Institutul National de Hidrologie si de Gospodarie a Apelor.

S-au depus documentele necesare obtinerii avizului si acordul de la :

- Apele Romane ;

- Politia Municipiului Drobeta Turnu Severin ;

- Directia Patrimoniului din cadrul Primariei Municipiului Drobeta Turnu Severin

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrarile se executa in "Centrul Istoric" cod LMI MH-II-a-B-10202 si  "Orasul Roman Drobeta", si necesita supravegerea executiei lucrarilor pe strazile: Aurelian, Ion Creanga, Traian, Romulus Lepri, Anghel Saligny.

Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind

      - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Regimul juridic al terenului: terenul este situat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin si apartine domeniului public si partial domeniului privat al municipiului Drobeta Turnu Severin.

Regimul de proprietate al terenului : Terenul este domeniul public si partial domeniului privat al municipiului Drobeta Turnu Severin. Este ocupat cu strazi, trotuare, alei si spatiu verde.

Accesul se face in conformitate cu drepturile si obligatiile impuse de prevederile Legii 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

      - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Pentru zona studiată nu au fost menţionate direcţii de dezvoltare speciale, fiind terenuri situate în  intravilanul Municipiului Drobeta Turnu Severin Nu au fost prevăzute lucrări majore de echipare edilitară, de dezvoltare a structurii drumurilor sau alte operaţiuni economice cu efect în plan urbanistic.

      - Arealele sensibile

Nu este cazul.

      - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Funcţionarea liniei electrice  subterane  20 kV, nu necesită apă tehnologică, ca urmare nu vor rezulta ape uzate.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

b) Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Soluția tehnica propusa asigura reducerea pierderilor tehnologice  (CPT) si implicit reducerea emisiilor de CO2, Reducerea pierderilor de energie electrica de 643,93 MWh/an echivalează cu reducere a consumului  de circa 55,37 tep/an (coeficient de conversie 1MWh=0,086tep, conform legii 199/2000 actualizata), fără a se  tine cont de randamentul transformării combustibilului in energie electrica in centralele termoelectrice.

În perioada de construcţie a liniei electrice subterane, 20 kV, sursele de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de:

- vehicule rutiere utilizate pentru transportul componentelor, echipamentelor, al materialelor de construcţii şi montaj – gaze esapament

- utilaje pentru diferite activităţi de construcţii-montaj – gaze esapament

- sapare santuri pentru pozare cabluri – praf si pulberi

Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale staţionare şi au emisii temporare.

Poluanţii generaţi în atmosferă sunt cei specifici arderii motorinei precum şi particule în suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de eşapament de la vehiculele şi utilajele acţionate de motoarele cu ardere internă conţin:

- oxizi de azot (NOx şi N2O);

- oxizi de carbon (CO şi CO2);

- compuşi organici volatili (metan şi compuşi non metanici);

- metale grele (cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc);

- poluanţi organici persistenţi.

În perioada de funcţionare a liniei electrice subterane, 20 kV, nu sunt surse de emisii de poluanţi chimici în aer.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic in service autorizat, in vederea funcţionarii la parametrii normali.

Pentru evitarea prafului – se va asigura stropirea cu apa, cu o cisterna, care se va  incarca cu apa de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii pe teritoriul careia se executa lucrarea.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioadele de construcţie şi dezafectare a liniei electrice subterane, 20 kV, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare.

În perioada de funcţionare a liniei electrice aeriene, 20 kV, nu există surse de zgomot şi vibraţii.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice. Pe timpul executiei lucrarilor, se va respecta programul de liniste impus de autoritatile locale.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

În perioada de realizare a lucrărilor de buclare a liniei electrice  subterane de medie tensiune,  nu vor exista surse de producere a radiaţiilor.

Pe durata funcţionării, orice instalaţie electroenergetică este sursă de câmpuri electromagnetice emise în mediu. Radiaţiile produse de liniile electrice aeriene si subterane, sunt radiaţii neionizante.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu sunt necesare dotări şi amenajări pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

e) Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În etapele de construcţie şi dezafectare a liniei electrice subterane, sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibili şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea liniei electrice.

- Stocarea deseurilor generate pe perioada lucrarilor.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, conform normelor tehnice in vigoare – verificate periodic in service autorizat corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere.

In situatia in care, vor fi scurgeri de ulei, se va decoperta solul, si se va preda la societati specializate in acest sens. De asemenea, vor fi utilizate si materiale absorbante.

In fiecare zi, dupa terminarea programului de lucru, mijloacele de transport si utilajele folosite, vor stationa la sediul constructorului pe platforme betonate.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate separat şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Amplasamentele organizării de şantier şi traseul drumurilor de access la reteaua electrica supusa proiectului  sunt astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural. Se va evita depozitarea necontrolată a pământului de la săpături şi a stratului vegetal, respectându-se cu stricteţe depozitarea acestora în locuri stabilite de autorităţile locale din zonele adiacente sectorului de retea studiat. Se recomandă colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere şi tehnologice, pentru evitarea riscului îmbolnăvirii animalelor şi eventual accidentarea lor. La finalizarea lucrărilor, constructorul va reface cadrul natural a suprafeţelor de teren ocupate temporar, la forma iniţială.  Pentru protecţia florei şi faunei în perioada de operare o atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de întreţinere, respectiv curăţirea şanţurilor, podeţelor, precum şi a deşeurilor pentru a nu genera vectori de boală pentru animale sau a stânjeni dezvoltarea normală a vegetaţiei. Pericolul distrugerii mediului natural poate apărea în cazul unor evenimente accidentale, când se pot contamina anumite suprafeţe de teren prin scurgerea unor combustibili sau materiale periculoase pe sol. Dacă se observă scurgeri se va trece la refacerea structurii solului. .

Fauna este reprezentată prin animale sălbatice şi păsări. Având in vedere ca execuţia lucrării se prevede a se realiza in 40luni, se consideră că impactul asupra faunei şi florei din zonă, in aceasta etapă este nesemnificativ. În perioada de operare, deşeurile de pe amplasament sunt gestionate de responsabilul/seful punctului de lucru, cu respectarea legislaţiei in vigoare. De asemenea se vor întreţine in mod corespunzător dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor din zona amplasamentului proiectului.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Lucrarile la linia electrica subterana se desfasoara in totalitate intravilanul Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Lucrarile se executa in "Centrul Istoric" cod LMI MH-II-a-B-10202 si  "Orasul Roman Drobeta", si necesita supravegerea executiei lucrarilor pe strazile: Aurelian, Ion Creanga, Traian, Romulus Lepri, Anghel Saligny.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Investiţia prezentă presupune lucrul in intravilanul Municipiului Drobeta Turnu Severin.

În timpul execuţiei lucrărilor, pot apărea eventuale accidente rutiere, în special în cazul transporturilor periculoase.

Din acest motiv se va solicita avizul de la Politia Locala a Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru protecţia eventualelor aşezări umane se referă la:

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuţiei lucrărilor;

-	respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora;

-	verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

-	respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

-	respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii;

-	intervenţia rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În contractul de execuţie lucrari se va prevedea şi obligativitatea constructorului de a respecta legislaţia în vigoare, referitoare la gestiunea deşeurilor generate pe amplasament, în perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare retea electrica.

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Programul de prevenire și educere a cantităților de deșeuri generate

Distribuţia energiei electrice nu generează deşeuri în mod continuu.

Activitatea de mentenanţă a unei linii electrice aeriene de medie tensiune si joasa tensiune poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- uleiuri uzate de motor de la utilajele

- degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

- piese de schimb; - conductor, izolator

- consumabile (birotica)

- materiale textile de curăţat pentru sters praful fara a fi impregnate cu subsrante periculoase

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese (ambalaje hartie, carton, plastic);

- ambalaje de la materiale consumabile. (ambalaje hartie, carton, plastic);

- deseuri menajere 20.01.99.

Planul de gestionare a deşeurilor

- Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

- Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA are incheiate contracte cu operatori economici pentru colectarea deseurilor rezultate.

- Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

- Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatori economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

- In situatia de fata nu avem deseuri periculoase.

- Pentru deseurile rezultate din lucrarea de investitie de tipul stalpi, resturi fundatii, tigla, etc. in devizul investitiei s-au prevazut bani pentru transportul la rampe/depozite/statii de concasare autorizate pentru neutralizarea acestora, inclusiv taxele percepute de catre agentii economici autorizati.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a liniei electrice subterane, 20 kV  se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

În cadrul activităţilor de exploatare a liniei electrice aeriene si subterane, 20 kV si 0,4 kV, nu se utilizează substanţe sau preparate chimice periculoase.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei în sol. Periodic vor fi realizate verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină.

Scurgerile de uleiuri şi lubrefianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin sisteme de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT –

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei, solului, folosințelor bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Caracteristicile impactului potenţial decurg din activităţile de construcţie şi din modul de funcţionare a liniei electrice subterane 20 kV.

Se poate considera că impactul în perioada de construcţie este pe termen scurt, cel din perioada de funcţionare este pe termen lung, iar în intervalul de dezafectare este pe termen scurt.

Proiectul propus nu are impact transfrontalier.

Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei, sănătăţii umane

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării componentelor mari ale liniei electrice subterane 20 kV si 0,4 kV.

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

În etapa de exploatare a liniei electrice subterane de 20 kV si 0,4 kV nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea acesteia nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioadă de construcţie.

În perioada de funcţionare linia electrică aeriană si subterana de medie tensiune si joasa tensiune nu produce emisii de poluanţi în aer.

Zgomotul va proveni de la vehiculele utilizate pentru transportul componentelor şi a materialelor de construcţii pe drumurile publice şi va apărea de-a lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul în perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

Activităţile în şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00 – 7,00 şi doar în zilele lucrătoare.

În perioada de funcţionare nu există surse de zgomot.

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de sănătate şi securitate în muncă şi prin măsuri specifice. Măsurile de sănătate şi securitate în muncă vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

În perioada de dezafectare, impactul va fi asemănător cu cel din perioada de construcţie a liniei electrice 20 Kv.

Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei

Ecosistemele terestre sunt caracterizate prin floră şi faună caracteristice regiunii de tip continental şi terenurilor agricole. În amplasamentele studiate nu sunt zone împădurite. Creşterea prezenţei oamenilor în zona amplasamentului va fi temporară, doar pe perioada de construcţie.

După perioada de construcţie se va reveni la condiţiile de teren iniţiale pe toate suprafeţele de teren ocupate temporar.

Exploatarea unei linii electrice aeriene si subterane de medie tensiune si joasa tensiune nu necesită prezenţa pe amplasament de personal care să deranjeze fauna existentă în zonă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra solului

Prin lucrările de modernizare a liniei electrice aeriene si subterane de medie tensiune si joasa tensiune nu vor fi ocupate suprafeţe noi de teren. În perioada de construcţie a liniei electrice subterane, 20 kV, poluarea solului şi subsolului s-ar putea produce în caz de scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri de la vehiculele şi utilajele de construcţii folosite.

Impactul deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate poate fi prevenit prin colectarea în sistem separat, urmând a fi valorificate sau eliminate de pe amplasament de către operatori economici autorizaţi.

În proiect vor exista măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale de uleiuri pe sol.

Deşeurile rezultate în urma activităţilor de întreţinere a liniei electrice subterane, 20 kV, nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale şi eliminate de pe amplasament.

Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor

Terenul îşi va păstra folosinţa existentă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale

Nu sunt necesare expropieri sau demolari in vederea executarii lucrarilor.

Accesul la instalatiile existente supuse reparatiei se va face tinand cont de prevederile Legii 123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale art.12 si 14 si de prevederile art. 44, al. 4 si art. 49, al. b, care precizeaza ca:

- Drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de infiintare si din licente Art. 12

(1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe, după caz, sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.

(2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;

e) dreptul de acces la utilităţile publice.

(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.

(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.

(5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezenţei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, precum şi pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor, a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5).

(7) Beneficiază de indemnizaţii şi, respectiv, despăgubiri şi proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii care la data intrării în vigoare a prezentei legi au în derulare convenţii privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condiţiile legii.

(8) Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi să procedeze la încheierea convenţiilor-cadru prevăzute la alin. (5), în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi.

(9) Dacă, cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri, în condiţiile prezentei legi.

(10) Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:

– suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

– tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;

– activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.

Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(11) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a minimei afectări a acestuia.

(12) Titularii de autorizaţii şi licenţe sunt în drept să efectueze lucrările de defrişare a vegetaţiei sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.

(13) Titularii de autorizaţii şi licenţe beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată instituite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

- Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii de infiintare si de licenta asupra proprietatii tertilor Art. 14

(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desfiinţării sau retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare/relocare/desfiinţare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:

a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;

b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condiţiile legii;

c) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier, cu acordul prealabil al proprietarului;

e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii.

Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.

(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul licenţei poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;

c) să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii ori alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în termenul cel mai scurt.

(5) Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

(6) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii.

(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor.

(8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv titularul licenţei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.

(9) Dreptul de acces la utilităţile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.

- Art. 44, al. 4 – Terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului;

- Art. 49, al. b – Pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie;

Pentru pagubele produse proprietarilor de terenuri, ca urmare a lucrarilor de reparatie, operatorul de distributie va plati despagubiri conform legislatiei in vigoare.

Dupa realizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Pentru a evita contaminarea acviferului se recomandă ca toate utilajele care funcţionează pe amplasamente să fie conforme din punct de vedere tehnic, în cazul în care se produc scurgeri accidentale de carburant sau uleiuri să se ia măsuri urgente de înlăturare a straturilor de sol contaminat.

Necesarul de apă pentru personalul care va activa pe amplasament va fi asigurat prin aprovizionarea cu apă îmbuteliată. PET-urile golite vor fi depuse în locurile special amenajate pentru colectarea acestei categorii de deşeuri urmând a fi transportate la firme specializate în reciclarea acestui tip de deşeuri.

În etapa de operare a liniei electrice subterane, 20 kV si 0,4 kV, nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea liniei electrice subterane, 20 kV si 0,4 kV, nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar în proiect vor exista măsuri de prevenire a poluării.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare:

- vehicule rutiere pentru transportul componentelor şi echipamentelor, al materialelor de construcţii;

- utilaje şi vehicule pentru diferite activităţi de construcţii-montaj;

Vor fi luate măsuri pentru limitarea emisiilor.

Funcţionarea liniei electrice subterane, 20 kV ai 0,4 kV, nu generează poluanţi atmosferici.

Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de construcţie a liniei electrice subterane 20 kV, vehiculele şi utilajele folosite pentru transport şi în activităţile de şantier vor avea impact asupra zgomotului. Zgomotul generat de utilajele de construcţii şi vehicule va fi temporar.

În perioada de exploatare nu vor fi creşteri ale nivelului de zgomot.

Atenuarea naturală a zgomotului depinde mai ales de distanţă. Amplasamentul situat la distanţă suficientă faţă de localităţile învecinate conduce la un impact diminuat.

Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual

În perioada de construcţie, în peisaj vor apărea utilajele necesare, componentele aduse pentru montare, diverse materiale.

Lucrarile de cablare 20 kV si 0,4 kV vor schimba aspectul vizual al peisajului prin montarea noilor posturi de transformare.

Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

În cursul lucrărilor de realizare bucla a liniei electrice subterane, 20 kV, ar putea fi întâlnite vestigii arheologice. În aceste cazuri vor fi urmate procedurile legale.

În perioada de funcţionare nu sunt de aşteptat efecte asupra obiectivelor de patrimoniu.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

După intrarea în exploatare a liniei electrice, nu vor fi necesare activităţi de monitorizare a mediului.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.

Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 804 / 2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084 / 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, a accidentelor majore produse, etc.

Liniile electrice aeriene si subterane, de medie tensiune si joasa tensiune, nu se încadrează în domeniul avut în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 804 / 2007.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 568 / 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii de benzină, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893 / 2005.

Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 440 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intră în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apă

Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107 / 1996 – legea apelor.

Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea nr. 107 / 1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin prevenirea scurgerilor de poluanţi în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – cadru deşeuri

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor.

Evidenţa deşeurilor se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Nu este cazul.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalul perioadei de construcţie, vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Durata de viaţă a unei linii electrice subterane de medie tensiune este mai mare de 40 de ani.

La finalul perioadei de exploatare există două posibilităţi:

- continuarea activităţii, dacă titularul doreşte, înlocuind componentele existente cu componente de generaţie nouă şi modernizând instalaţiile;

- încetarea activităţii ce pune problema reversibilităţii instalaţiilor şi presupune dezafectarea instalaţiilor şi readucerea terenului la starea iniţială;

Un proiect poate fi considerat reversibil dacă permite revenirea la prima destinaţie sau la utilizarea iniţială a terenului, indiferent de transformările realizate. Linia electrică subterana de medie se încadrează perfect în această definiţie dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite:

- ansamblul structurilor poate fi în întregime demontat cu scopul de a reda terenul proprietarului fără nici o urmă a instalaţiei;

- instalaţia nu a generat (în timpul construcţiei, exploatării şi demontării) nici o poluare a solului, apelor de suprafaţă sau subterane;

- resursele financiare ale titularului proiectului permit finanţarea operaţiilor de demontare, reciclare a materialelor şi readucerea a terenului la starea iniţială.

Titularul proiectului şi entitatea însărcinată cu dezafectarea instalaţiei vor asigura valorificarea la maximum a deşeurilor rezultate prin reutilizare, reciclare, regenerare şi incinerare cu recuperarea energiei.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dacă după trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea, activităţile specifice vor include demontarea şi îndepărtarea elementelor liniei electrice subetrane, 20 kV.

Reabilitarea mediului va include:

- curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de construcţii;

- umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

- aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită fie desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate, fie revegetarea.

- ANEXE - PIESE DESENATE

            - Plan de încadrare în zonă a obiectivului

            - Plan de situaţie

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

Proiectul nu este amplasat in arii naturale protejate.

Este situat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;Dunarea

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;XIV

- raul Crihala.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

-corpul de apa de suprafata, proiectul nu va afecta calitatea si curgerea continua a cursului apei.

-corpul de apă subteran are stare calitativa buna, nu va fi afectat de activitatea proiectului.

Proiectul nu are impact asupra corpurilor de apa subterane si de suprafata.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Nu este cazul.

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

prin

SC RALICRI COM SRL