CĂTRE:     Agentia PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

DE LA: 		BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

municipiul Cluj-Napoca, Str. Lalelelor nr. 11, etaj Subpantă spațiu comercial nr. 2, apartament nr. 46, jud. Cluj

Ref:    	Autorizatiei integrate de mediu nr. 62 din 20.06.2011  revizuita la 15.06.2021

Nr./Data: 	...............

Subscrisa BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL (BSE), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Lalelelor nr. 11, etaj Subpantă, spațiu comercial nr. 2, apartament nr. 46, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/620/1995, având CUI RO 7180367, reprezentată legal prin administratori Ionuțiu Olga și David Zeininger, avand in vedere Autorizatia integrate de mediu nr. 62 din 20.06.2011  revizuita la 15.06.2021 va inaintam un exemplar din Raportul anual asupra calitatii mediului (RAM) aferent anului 2021.

Cu stima,

Director,

Ing.Damian Dumitru Mirel

RAPORT ANUAL DE MEDIU

ANUL 2021

Capitolul 1    -    DATE GENERALE

Titular activitate  –  SC Brantner Servicii Ecologice SA  - Punct de lucru

Drobeta Turnu Severin

Adresa titular – Str Lalelelor nr. 11 etaj Subpanta , spatiu comercial nr.2 , ap. 46,

Municipiul Cluj Napoca judetul Cluj

Sediu secundar –Punct de  lucru Drobeta Turnu Severin, Strada Constructorilor,

nr. 4 bis,municipiul Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti

Date de contact – Tel: 0252333363: Fax  0252333362:

E-mail        andrada.turbat@brantner.com

Persoana de contact – Responsabil protectia mediului Turbat Andrada Carmina

Proprietarul terenului – Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Care a concesionat terenul SC Brantner Servicii Ecologice SRL

Titular activitate – SC Brantner Servicii Ecologice SRL – Punct de lucru

Drobeta Turnu Severin

Amplasament –  Amplasamentul depozitului ecologic pentru deseuri menajere Dr Tr Severin este situat in satul Halanga, com Izvorul Barzii, jud Mehedinti, langa raul Topolnita, la cca 1,5 km de municipiul Dr Tr Severin si  peste 500 m distanta cele mai apropiate locuinte.

Coordonate geografice –

Y=317623.730   X=353402.930

Y=317696.790   X=353385.970

Y=317707.000   X=353429.790

Y=317877.470   X=353390.210

Y=317867.250   X=353346.380

Y=318090.380   X=353294.570

Y=317999.740   X=352905.770

Y=317532.950   X=353013.510

Vecinatati

N – proprietate privata

S– proprietate privata

E – raul Topolmita

V– proprietate privata

Suprafata totala

Suprafata totala ocupata de depozitul conform pentru deseuri menajere este de 20 ha, din care suprafata totala executata in prima faza de constructie insumeaza cca. 70 700 mp, din care cca. 32 800 mp reprezinta lucrari de infrastructura ( drumuri de exploatare, zona de receptie cu pod-bascula/cintar, sistem de epurare a levigatului, etc). Suprafata profilata a deponeului in zona I/B insumeaza cca. 21 100 mp. Suprafata I/A a deponeului, destinata depozitarii deseurilor( cu sistem de etansare) este de cca. 16 800 mp iar capacitatea de depozitare este de 250000 mc.In anul 2021 desurile au fost depozitate pe celula 1B . prima celura urmand a fi inchisa.In momedul de fata Sc Brantner lucreaza la intocmirea Proiectului Tehnic de inchidere a celulei 1A

Capitolul 2 – PREZENTAREA ACTIVITATII

Categoria de activitate:

-   conform Anexei nr.1 a OUG nr.152/2005  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea 84/2006:

Depozite controlate de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone/zi sau având o capacitate totală de mai mare de 25 000 tone deşeuri, cu excepţia deşeurilor inerte

-   cod CAEN – 3821– Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

La depozitul conform pentru deseuri menajere Drobeta Turnu Severin vor fi admise pentru depozitare finala deseuri municipale provenite din municipiul  Drobeta Turnu Severin si posibil din localitatile judetului Mehedinti.

Acte de reglementare deteinute pentru desfasurarea activitatii pe amplasament

- Autorizatie integrata de mediu nr 62 din 20.06.2011 valabila permanent cu viza anuala emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova si revizuita la data de 15.06.2021 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.141/02.11.2020– emisă de Administraţia Naţională Apele Române - Bucureşti;,valabila pana la data de 02.11.2021 si Autorizatia nr.141R/11.11.2021 valabila pana la data de 11.11.2022 emisa de ABA Jiu

-     Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 385/21.06.2010 emisă de DSP Mehedinţi;

-     Autorizaţie de construire nr. 66/18.08.2006 emisă de Consiliul Judeţean Mehedinţi;

-  Act de proprietate – Contract de concesiune nr. 12734/02.08.2006- Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin;

- Contract privind furnizarea apei potabile, canalizarea apei uzate, menajere şi meteorice şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar nr. 382/05.03.2007 încheiat cu  SC SECOM SA;

Utilitati

Alimentarea cu apă pentru consum, folosită în scop igienico- sanitar şi pentru spălatul roţilor autogunoierelor se face din reţeaua de alimentare cu apă ce aparţine SC SECOM SA prin branşament cu Dn 50 mm.

Reţeaua de distribuţie a apei, cu lungimea de 1320 m, este alcătuită din conductă din PEID cu Dn 32- 50 mm;

Rezerva de incendiu este asigurată de:

- bazin din pămînt hidroizolat cu geomembrană, cu V= 450 m3 în care sunt colectate apele pluviale provenite din rigolele drumurilor din incintă şi apele drenate din acviferul situat în patul drumului;

Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţeaua existentă în zonă.

Consumul de energie electrică este de aproximativ  13 Kw / h.

Procese tehnologice de productie si adoptare , instalati si echipamente

Sistemul de exploatare principal al depozitului conform pentru deseuri nepericuloase este urmatorul:

- cantarire pe platforma electronica de cantarire, amplasata la intrare

- inspectia vizuala a compozitiei deseurilor

- descarcarea la locul de depozitare

- imprastiere si compactare in depozit, pentru reducerea volumului

- asternere de straturi de acoperire, periodic (la cca. 2,5 m deseu compactat)

- cantarirea la iesire a autogunoierei fara incarcatura

Metoda de depozitare a deseurilor nepericuloase este depozitarea pe suprafata - prin descarcarea si compactarea deseurilor. Operatiunile de nivelare-modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul compartimentului de depozitare se face cu utillajele proprii ale depozitului: buldozer si compactor cu role din otel. Dupa compactare se procedeaza la acoperirea periodica cu material inert (pamant obisnuit sau deseuri inerte provenite din concasarea deseurilor de constructie).

In procesul tehnologic de depozitare a deseurilor menajere nu sunt folositi reactivi chimici sau de alta natura. Din procesul de productie nu rezulta substante sau preparate chimice.

Materii prime si materiale utilizate

Reactivii chimici sunt folositi la statia de epurare monobloc cu osmoza inversa. Acestia sunt:

- agent de curatare Cleaner A care este o solutie diluata de 2 - 5% NaOH

- acid sulfuric pentru reglarea pH-ului levigatului

Substantele chimice sunt livrate in bazine de plastic cu un corset din retea de sarma groasa. Aceste substante se golesc cu o pompa apartinatoare statiei de levigat direct in rezervoarele din statie. Dupa golire aceste bazine goale se depun inchise, afara, langa statia de epurare pe o platforma pana la livrarea urmatoare cand sunt inlocuite cu altele pline. In spatele si legat de statia de epurare s-a construit o platforma betonata unde se depun aceste bazine in timpul transferului de lichid. Transportul este asigurat de firma care livreaza aceste substante si care este obligata sa asigure siguranta pe timpul transportului.

Combustibili si carburanti

Cantitatea de motorina folosita in anul 2021 pentru functionarea utilajelor din Depozitul Ecologic este asigurata pompa de distributie carburanti. Pentru alimentarea cu motorina a utilajelor din depozit si a autospecialelor folosite pentru colectarea deseurilor se foloseste o statie de carburanti compusa dintr-un recipient metalic suprateran cu o capaciate de stocare de 9 tone , si o pompa de distributie carburant.

Produse finite si subproduse obtinute

Nu este cazul

Capitolul 3 PROTECTIA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitati aerului

Principalele surse de poluanti in situatia analizata sunt:

• Procesul de fermentare, in care deseurile se descompun si in urma caruia se formeaza gaze de fermentare (in principal CO2 si CH4);

• Utilajele de transport si exploatare;

• Activitatea umana.

Procesele de fermentare din corpul depozitului

Constituentii primari ai gazului emanat de depozitele de deseuri sunt metanul (CH4) si bioxidul de carbon (CO2), gaze produse de microorganisme in conditii anaerobe.

Transformarile CH4 si CO2 sunt mediate de populatiile microbiene adaptate la ciclurile materialelor in medii anaerobe.

Rata emisiilor la depozitul de deseuri este guvernata de mecanismele de producere si transport ale gazelor.

Mecanismele de producere implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori prin vaporizare, descompunerea biologica sau reactie chimica.

Mecanismele de transport implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori la suprafata depozitului, prin stratul limita de deasupra si din atmosfera. Cele trei mecanisme majore de transport care asigura transportul unui constituent volatil in faza sa de vapori sunt difuzia, convectia si advectia..

Tipurile de deseuri care sunt depozitate pe depozitul conform Tr Severin, sunt reprezentate de: deseuri menajere si asimilabile celor menajere (deseuri produse de populatie si deseuri asimilabile produse de agenti economici), deseuri nepericuloase si deseuri inerte (din constructii si demolari),folosite ca material de acoperire.

In evoluţia eliminării deseurilor, un factor important este acela de reducere a cantităţilor depozitate prin scoaterea din fluxul de deseuri a unor cantitati importante de deseuri de ambalaje (conform tintelor stabilite la nivel national - HG 621/2005 cu modificarile si completarile din HG 1872/2006) .

In primul an de functionare a compartimentului 1/A nu se produce gaz de fermentare. In al doilea an apare gaz de fermentare iar cea mai mare cantitate de gaz de depozit produsa se inregistreaza in primul an dupa inchiderea compartimentului 1/A, dupa care cantitatea de gaz de fermentare tinde sa scada.

Utilajele de transport si exploatare

Tehnologia de exploatare a depozitului prevede urmatoarele operatiunui obligatorii:

• reasezarea deseurilor in straturi cu grosimea de 0,15-0,20 m

• compactarea energica a straturilor, pana la reducerea volumului de 4-5 ori

Utilajele folosite pentru aceste operatiuni sunt:

• buldozer

• compactor

• auto-incarcator

• autobasculanta

Pentru estimarea emisiilor de poluanti generati de aceste utilajele s-au luat in calcul urmatoarele date:

| Utilaj |  | Consum (l/h) |  | Timp efectiv de lucru (h/zi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 buldozer |  | 16 |  | 6 |
| 2 compactor |  | 34 |  | 8 |
| 1 autobasculanta |  | 20 |  | 6 |

Este  un trafic mediu zilnic de 10 autovehicule cu o capacitate medie de 16 t/autovehicul, revenind la o intensitate maxima orara a traficului de 2 autovehicule/h, care se deplaseaza cu o viteza medie de 30 km/h.

Emisii de poluanti generaţi de traficul interior

| Denumirea sursei | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Autogunoiere | 133 | 50 | 27 | 5 | 83 |
| Utilaje de exploatare | 732 | 274 | 148 | 28 | 457 |
| Total | 865 | 324 | 175 | 33 | 540 |

In anul 2021 s-au prelevat probe de aer privind emisile/imisile de noxe sub forma de gaze iar concentratile determinate au fost sub limita poluarii.

2.  Protectia calitati apelor

Instalatii tehnice si tehnologice de preluare (colectare)preepurare si epurare ape

-  staţie de epurare mecano- biologică tip AS VARIO comp K, Qzi= 1,75 mc/zi pentru epurare ape uzate menajere;

- decantor separator produse petroliere tip Euro Sedirat SMA , Dn= 150 cm pentru epurare ape uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor, ape pluviale de pe platforma staţiei de distribuţie carburanţi şi platforma parcării auto;

- staţie de epurare modulară tip PALL, Qzi max= 100 mc/zi pentru tratarea levigatului – este staţie de epurare modulară, utilizând ca tehnologie de epurare procedeul osmozei inverse; levigatul tratat va avea caracteristicile conform NTPA 001. Odata extinderea capacitatii de depozitare s-a upgradat si statia de epura prin adaugarea unui nou modul tip ROAW9124DTGMP40-61EX,insotit de schimbarea softwar-ului care sa reprogrameze volumul de levigat .Caracteristicile tehnice ale statiei sunt:Q zi medu concentrat = 1042 l/h; Q mediu permeat = 3125 l/h

Obiectivele staţiei de epurare:

- 2 bazine pentru colectare levigat cu volumul total de 1600mc;

- bazin cilindric(tanc de reacţie) confecţionat din PE, cu V = 5mc, în care are loc reglarea pH-ului;

- container standardizat în care sunt amplasate echipamentele de epurare tip PALL;

- bazin colector permeat

- tanc de corectie PH

- filtru de nisip cu spalare in concentrat

- trei sisteme de filtrare cw 7 microni cu filtre cartus

- panou de control local

- bazin din plastic cu corset metalic pentru acidul sulfuric necesar corectiei PH.V – 1mc

- bazin din  plastic cu corset metalic pentru soda custica necesar corectiei PH.V – 1mc

- bazin din  plastic cu corset metalic pentru Cleaner A. V – 1 mc

- bazin din  plastic cu corset metalic pentru Cleaner C de 215 kg

Activitatile desfasurate in cadrul Depozitului conform pentru deseuri Tr Severin genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate:

• apa menajera: de la grupurile sanitare

• apa provenita de la spalat rotile autogunoierelor

• levigat

Apa menajera

Apele uzate menajere provin de la:

- grupurile sanitare ale sediului administrativ

- grupurile sanitare si dusurile din cadrul vestiarului

Apele uzate menajere provenite de la toate grupurile sanitare ajung in ministatia de epurare de unde  ajung in receptorul autorizat Raul Topolnita

Apele uzate menajere epurate, la iesirea din ministatiile de epurare, indeplineasc conditiile impuse de NTPA 001/2005.

In anul 2021 s-au preluat probe de apa de catre persoane autorizate din cadrul S.G.A.MEHEDINTI si MINESA SA in vederea  efecturaii de analize.

Conform raportelor de incercare  nu s-au incegistrat depasiri la  indicatori analizati ,s-au incadradt in conditiile impuse de NTPA 001/2005.

Apa uzata provenita din bazinul pentru spalat roti

Acesta este evacuata in decantorul si separatorul de produse petroliere, dupa care se descarca in  raul  Topolnita.

Cantitatea de apa folosita pentru spalatul rotilor autogunoierelor este de maxim 2mc/zi.

Levigatul

Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor depozitului, infiltrarea levigatului in sol/subsol este  prevenita in totalitate. Prin sistemul de conducte de drenaj si colectare a levigatului, sistem realizat in fiecare compartiment al depozitului, se asigura evacuarea controlata a levigatului din depozit si transportul acestuia catre statia de epurare a acestuia.

Levigatul este colectat printr-un sistem de drenuri absorbante (PEHD Dn 250 mm cu fante) si colector (PEHD cu Dn 250 mm) si evacuat gravitational in bazinul colector pentru levigat. Drenurile sunt amplasate intr-un strat drenant din pietris spalat de rau sort 16/30 mm, cu grosimea de 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor si in camp intre acestea. Drenurile absorbante sunt amplasare la o distanta de 30 m intre ele. Toata baza depozitului este special modelata in coame, astfel incat panta suprafetei catre drenurile absorbante este de 3% iar catre drenul colector de 2%.

Bazinele pentru levigat sunt bazine din beton armat, etansat cu geomembrana, cu volumul util de 2x800 mc. Din bazin, levigatul este pompat in statia de epurare in vederea tratarii.

Conform Autorizatiei integrate de mediu semestrial se recolteaza probebe de levigat. , dar conform Autorizatiei de gospodarire a Apelor nu au fost impuse limite pentru analiza compozitiei levigatului intrucat acesta este procesat in statia de epurare

Permeatul, rezultat dupa epurarea levigatului este trecut printr-un camin de probe permeat de unde mai departe este evacuata in raul Topolnita.

In anul 2021 s-au efectuat  buletine de analiza pentru permeat.iar valorile indicatorilor analizati se incadreaza in conditiile de calitate impuse de NTPA 001/2005.

Statia de epurare cu care a fost dotat depozitul este o statie care functioneaza pe principiul osmozei inverse.    Osmoza inversa reprezinta pentru nivelul actual de dezvoltare a tehnicilor de epurare, cea mai eficienta metoda de indepartare a tuturor categoriilor de contaminanti din levigat.Statia este modulara, tip container si este livrata de producator complet echipata.

Concentratul rezultat ca urmare a epurarii levigatului in statia de epurare este colectat intr-n bazin cu V-10 mc si apoi pompat  in  5 camine de distributie a concentratului , dupa care dispersat uniform cu ajutorul unei pompe in corpul depozitului. Apele pluviale sunt  gestionate astfel :

- apele pulviale provenite de pe platforma dupa ce trec prin separatorul de produse petroliere sunt dirijate in in raul Topolnita;

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin 3 foraje de observaţie (amonte, aval şi lateral de depozit) cu următoarele coordonate Stereo:  1. X= 353425, Y= 317494

2. X= 353271, Y= 317900

3. X= 353551, Y= 317864

Pentru cele 3 foraje de observatie se recolteaza probe semestrial de catre S.G.A MEHEDINTI , iar valorile indicatorilor analizati se incadreaza in conditiile de calitate impuse de NTPA 001/2005.:

Apele de suprafata din raul Topolnita sunt monitorizate semestrial.

Cantitatea de levigat,permeat si concentrat este prezentata in tabelul de mai joj

| Tip lichid → Luna↓ | LEVIGAT | PERMEAT | CONCENTRAT | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 4,6 | 2,2 | 2,4 | mc |
| Februarie | 0 | 0 | 0 | mc |
| Martie | 6,9 | 3,3 | 3,6 | mc |
| Aprilie | 0 | 0 | 0 | mc |
| Mai | 4,6 | 2,2 | 2,4 | mc |
| Iunie | 0 | 0 | 0 | mc |
| Iulie | 0 | 0 | 0 | mc |
| August | 462,3 | 221,1 | 241,2 | mc |
| Septembrie | 248,6 | 124,3 | 124,3 | mc |
| Octombrie | 435,6 | 217,8 | 217,8 | mc |
| Noiembrie | 358,6 | 179,3 | 179,3 | mc |
| Decembrie | 1339,8 | 703,395 | 636,405 | mc |
| TOTAL 2021 | 2861 | 1453,595 | 1407,405 | mc |

3.  Protectia calitati solului

Sursele, cauze generatoare de poluanti si masuri, mijloace si dotari pentru prevenirea poluarii solului:

- Depozitul pentru deseuri propriuzise - Suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila,  baza si taluzele interioare ale depozitului impermeabilizate cf. Ordinului 757/2004, conetarea la un sistem etans de drenaj dintr-o retea de drenuri PEHD pentru levigat.

- Bazinele de levigat - realizate din beton impermeabilizat si conectat la drenul colector al depozitului

- Caminul Permeat – realizate din beton hidroizolat  si legate de statia de epurare prin conducte etanse

- Imprastierea de catre vant a deseurilor pe terenurile invecinate  - strate de acoperire cu materiale inerte

- Apele menajere - sunt colectate si evacuate in ministatie de epurare, etanse

- Apa uzata provenita de la spalat rotile autogunoierelor - trece printr-un deznisipator si separator de grasimi inainte de a fi evacuata

- Utilajele de exploatare - prin circulatia mijloacelor auto numai pe aleile betonate se evita poluare a solului

- Activitatea umana - deseuri menajere - Deseurile menajere sunt depozitate in pubele amplasate pe suprafata betonata.

4.  Protectia impotriva zgomotului si asezarilor umane

Ca surse de zgomot s-au indentificat utilajele de exploatare ( mijloace de transport auto) care printr-o intretinere corespunzatoare respecta legislatia in viguare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. De mentionat ca asezarile umane se situeaza la o distanta mai mare de 500 m de Depozitul Ecologic.

5.  Protectia naturii si conservarea biodiveritatii

Nu este cazul

6.  Protectia impotriva poluarii radioactive

Nu este cazul

Capitolul 4 MANAGEMENTUL DESEURILOR

.Depozitarea deseurilor .

Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare

Responsabilul depozitului se asigura ca deseurile pe care le primeste la depozitare respecta cerintele legate de protectia mediului si a sanatatii oamenilor.

Deseurile primite trebuie sa fie:

- clasificate in functie de natura si de sursa de provenienta;

- aduse de transportatori autorizati;

- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului;

- cantarite;

- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

In Registrul depozitului sunt consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune.

Datele privind transportul de deseuri se inregistreaza automat (platforma de cantarire este racordata la un sistem computerizat) si sunt completate  in doua exemplare (unul pentru transportatorul de deseuri altul pentru operatorul depozitului).

Responsabilul  depozitului inregistreaza datele referitoare la: cantitatea si caracteristicile deseurilor primite, sursa, data livrarii, alte informatii considerate relevante. Aceste informatii sunt  disponibile si in format electronic.

Metode de depozitare / descarcare

Pentru depozitarea deseurilor urbane procesul tehnologic este urmatorul:

- cantarire pe platforma electronica de cantarire, amplasata la intrare

- inspectia vizuala a compozitiei deseurilor

- descarcarea la locul de depozitare

- imprastiere si compactare, pentru reducerea volumului

- asternere de straturi de acoperire, periodic

- cantarirea la iesire a autogunoierei fara incarcatura

Metoda de depozitare a deseurilor municipale este depozitarea pe suprafata - prin descarcarea si compactarea deseurilor se formeaza o platforma relativ orizontala a carei inaltime maxima, de obicei nu depaseste 2,5 m.

Activitatea de descarcare propriu-zisa a deseurilor se supune unor reguli stricte pe care le cunosc toti lucratorii depozitului, precum si conducatorii vehiculelor de transport. Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata de persoana instruita in acest scop, responsabilul depozitului. In cazul in care apar indoieli cu privire la caracteristicile deseurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, este informata imediat conducerea unitatii, astfel incat sa poata fi luate masurile necesare.

Nivelarea si compactarea

Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate, aceasta practica avand mai multe avantaje:

- creeaza posibilitatea depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri in unitatea de volum;

- reduce impactul determinat de imprastierea gunoaielor pe diferite suprafete, proliferarea insectelor, a animalelor si pasarilor si aparitia incendiilor;

- minimizeaza fenomenele de tasare pe termen scurt.

In cazul depozitarii deseurilor cu potential biodegradabil ridicat s-a calculat un grad de compactare optim, astfel incat densitatea stratului de deseuri sa nu impiedice procesele de formare si evacuare a levigatului si a gazului de depozit. Datele din literatura de specialitate sugereaza ca o valoare a densitatii deseurilor compactate de 0,8 t/m3 este optima pentru desfasurarea normala a proceselor de biodegradare a deseurilor menajere.

Operatiunile de nivelare-modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul compartimentului de depozitare se face cu utillajele proprii ale depozitului: compactor cu role din otel. Depozitarea se face in arii de 25 m lungime si 15 m latime, in strate compactate de 1,5 m, pe toata latimea depozitului. Lungimea de 25 m a fost aleasa pentru a asigura o functionare eficienta a utilajelor de imprastiere si compactare, iar latimea de 15 m este impusa de latimea lamei buldozerului.

Zona de depozitare zilnica, are o suprafata de cca. 250 mp, o inaltime de cca. 1,5 m de gunoi compactat si un volum de 375 mc gunoi compactat. Gradul de compactare optim va ajunge la cca. 0,8-01,0 to/mc.

Acoperirea periodica se realizeaza mai ales in perioadele cu temperatura si umiditate ridicate, aceste conditii favorizand degajarea de mirosuri neplacute si proliferare a daunatorilor.

Materialul folosit pentru acoperire este  pamant obisnuit sau deseuri inerte provenite din concasarea deseurilor de constructie.

Activitatile conexe activitatii de baza desfasurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deseuri.

Deseurile de tip menajer si asimilabile, provin de la activitatile administrative, fiind generate de cele 10 persoane care-si desfasoara activitatea zilnic pe acest amplasament. Aceste deseuri sunt colectate in europubele, care sunt apoi descarcate direct pe depozit.

Cartusele filtrante colmatate si concentratul rezultat de la epurarea levigatului sunt eliminate in compartimentul activ al depozitului.

Namolul rezultat de la ministatiile de epurare, este depozitat in compartimentul activ al depozitului.

Uleiurile uzate, rezultate din exploatarea utilajelor care deservesc depozitul precum si  grasimile rezultate de la separatorul de grasimi sunt stocate in butoaie metalice. Acestea se predau, periodic, catre firme autorizate pentru a presta acest gen de servicii. Toata zona de manevrare si stocare a acestei categorii de deseu este betonata, riscul contaminarii amplasamentului ca urmare a deversarilor accidentale fiind mult diminuat.

Concluzia generala este ca riscul afectarii calitatii solului ca urmare a managementului deseurilor rezultate din activitatile proprii este nesemnificativ.

In anul 2021  cantitatiile de deseuri depozitate sunt de 62.536,800 tone.

Conform autorizatiei integrate de mediu SC Bratner Sevicii Ecologice SRL face urmatoarele raportari:

-  raport privind gestiunea deşeurilor - lunar la APM  Mehedinti

-  raport privind monitorizarea emisiilor în apă – semestrial la la APM  Mehedinti;

-  raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu – lunar la la APM  Mehedinti;

- raport anual privind Registrul Poluanţilor Emiţi şi transferaţi, conform HG 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamenrului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

-  raport anual de mediu ( RAM) – luna martie pentru anul precedent la la APM  Mehedinti si GNM Mehedinti;

Capitolul 5  GESTIONAREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Prin natura proceselor tehnologice desfasurate in cadrul obiectivului analizat - depozitare deseuri, pe amplasament nu se utilizeaza substante si preparate chimice. Singurele substante chimice sunt cele folosite la statie de epurare

Acid sulfuric – 18,000 tone/an

Cleaner A – 1,000 tone/an

Cleaner C – 0,100 tone/an

Capitolul 6 - STADIUL REALIZĂRII ÎN TERMEN MĂSURILOR DIN ,,PLANUL DE ACŢIUNI”

Nu este cazul

Capitolul 7 – MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

SC Brantner Servicii Ecologice SRL respecta obligatiile si conditiile impuse prin actele de reglementare referitoare la gospaodarirea cantitativa si calitativa  a apelor  utilizarea durabila a resurselor  , protectia factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

In anul 2021 SC Bratner Servicii Ecologice a fost contralata de institutile din domeniul protectiei mediului de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Mehedinti, s-au intocmit rapoarte de inspectie ,s-au stabilit masuri – care au fost realizate

Sistemul de management de mediu este implementat la nivelul organizatiei si cuprinde proceduri, instructiuni, inregistrari, manual de management integrat, politica de mediu, alte documente auxiliare sistemului. Organizatia S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. – Punct de lucru Drobeta Turnu Severin are certificat, implementat si mentine un sistem de management integrat calitate-mediu-SSO in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

PLAN DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

Poluarea accidentala  este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale si in urma careia apa devine improprie folosirii posibile inainte de poluare.

- DATE DE IDENTIFICARE

Utilizator  : SC Brantner Sevicii Ecologice SA Punct de Lucru Drobeta Turnu Severin

Folosinta de apa :- consum

- scop igienico sanitar

-     spalat roti autogunoiere

Adresa : sat Halanga, com Izvorul Barzii, jud Mehedinti

Telefon: 331155; Fax: 319057

Capacitatea de depozitare : 1.600.000 mc

Profil de activitate : cod CAEN 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Regim de lucru : 310 zile/an, 8 ore/zi

Nr salariati :8

Curs de apa in care se evacueaza apele dupa utilizare: Topolnita

II       LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN DEPOZITUL ECOLOGIC DROBETA TR SEVERIN :

Puncte critice – punctele din cadrul unităţii, unde se pot produce pierderi de produse(semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale – solide sau lichide), care, prin antrenare în reţelele pluviale, de alimentare cu apă, canalizări, în sol sau evacuări directe în receptor natural, pot provoca poluări accidentale

| Nr.Crt | Locul de unde poate proveni poluarea accidentală | Cauzele posibile ale poluarii | Probabilitate de producere | Poluanţi potenţiali si consecinte | Actiuni planificate in eventualitatea produceri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa de distributie carburanti | Nerespectarea regulilor de operare | Redusa | Produse petroliere | Neutralizare si colectare |
| 2 | Statie de epurare ape menajere | Nefunctionarea corecta a instalatiei | minima | Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001 | -Oprirea statiei pentru remedierea problemei , iar in cazul neremedieri situatiei vidanjarea apelor uzate din bazinul collector si tansportarea lor la o statie de epurare oraseneasca |
| 3 | Statie epurare levigat | Nefunctinarea corecta a instalatiei | minima | Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001 | se opreste statia de epurare si se intervine pentru remedierea defectiunii. In acest timp levigatul este colectat in bazinul pentru colectare levigat. |
| 4 | Corpul depozitului | Fisurarea geomembranei de etansare a bazei depozitului | Foarte redusa Dezlipirea sudurilor geomembranei | Poluarea subsolului. Chiar si in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa la minim datorita stratului de bentonita si stratului gros de argila din substratul geologic | Probabilitatea de a depista locul defisurare a geomembranei este foarte mica. Stratul de argila foarte gros din substratul geologic ofera o protectie suplimentara, care face ca si in cazul unor astfel de accidente poluarea apelor subterane sa fie aproape nula. |
| 5 | Bazin levigat | Fisurarea bazinului de levigat | Foarte redusa Dezlipirea sudurilor geomembranei | Poluarea subsolului,in cazul unui astfel de accident poluarea apelor subterane este redusa datorita stratului de argila din substratul geologic | - Vidanjarea bazinului de levigat - Se iau masurile necesare pentru remedierea avariilor |
| 6 | Bazin plastic pentru acid sulfuric | Fisurarea bazinului | Minima | Scurgerea H2SO4 In apa | Neutralizarea cu substante absorbante |
| 7 | Bazin plastic pentru Cleaner | Fisurarea bazinului | Minima | Scurgeraea cleanerului in apa | Neutralizare cu substante absorbante |

III.       MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR

- Depistarea si raportarea evenimentului

Persoana care observa aparitia unui accident major anunta imediat responsabilul depozitului ecologic si conducerea societatii .

2.  Conducerea unitatii dispune :

- anuntarea persoanelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;

- anuntarea imediata ISU Mehedinti, SGA Dr Tr Severin, APM Mehedinti, GNM Mehedinti (in functie de natura accidentului ) si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

- Persoanele din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru:

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

  - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

  - indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante

  - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea  neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

  - oprirea statiilor de epurare pana la remedierea defectului

  - pornirea pompei de rezerva in statia de pompe a levigatului

4. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa eliminarea pericolului raspandirii substantelor poluante in zonele adiacente conducerea unitati informeaza  , SGA Dr Tr Severin, APM Mehedinti, GNM Mehedinti asupra sistarii fenomenului

Componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale

| Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Funcţia/ loc de muncă | Adresa | Telefon | Răspunderi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Damian Dumitru Mirel | Director |  | 0737.770.300 | dispune convocarea colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale pentru analiza situaţiei şi declanşarea situaţiei de alertă dispune anunţarea SGA şi a celorlalte autorităţi competente despre producerea unei poluări accidentale, precum şi informarea periodică a acestora asupra desfăşurării operaţiunilor până la sistarea poluării solicită sprijin extern în cazul în care se constată că forţele şi mijloacele proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea poluării şi/sau eliminarea efectelor acesteia |
| 2 | Turbat Andrada | Director tehnic |  | 0737.770.320 | anunţă Directorul despre producerea poluării accidentale şi dispune, în caz de forţă majoră, oprirea funcţionării unor instalaţii, care contribuie la generarea în continuare a poluării accidentale sau pot produce accidente cu efecte grave asupra mediului şi populaţiei; asigură coordonarea activităţilor asigură comunicarea publică a situaţiei de urgenţă pentru o informare corectă asupra acesteia asigură suport tehnic pentru realizarea acţiunilor de remediere, reabilitare sau curăţare a mediului ca urmare a poluărilor accidentale produse |
| 3 | Veliscu Mihaela | Responsabil depozit ecologic |  | 0737.770.325 | Anunta seful de productie si directorul despre producerea incidentului |

Resposabilitatile colectivului :

- Reactualizează planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în funcţie de apariţia unor noi puncte critice;

- Analizează în detaliu cauzele poluării accidentale şi dispune elaborarea de măsuri tehnico- materiale şi organizatorice, în scopul prevenirii unor astfel de situaţii nedorite, inclusiv eventualele modificări şi/ sau completări în tehnologiile instalaţiilor, dotărilor şi construcţiilor;

- Informează Sistemul de Gospodărire a Apelor Drobeta Turnu Severin, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti, Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Mehedinti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinti despre desfăşurarea operaţiunilor de sistare a poluării, eliminarea şi combaterea efectelor acesteia, în cazul producerii unui eveniment care poate conduce la poluare.

Componenta echipelor de interventie

| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Adresa | Telefon | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veliscu Mihaela |  | 0728.21.27.10 |  |
| 2 | Puscasu Nicolae |  | 0752.637.095 |  |
| 3 | Selevardeanu Petrica |  |  |  |
| 4 | Manafu Valeriu |  |  |  |

Fisa poluantului potential

| Nr.crt | Denumire Poluant | Limite admisibile | Periculozitate la manipulari | Posibilitati de combatere (indepartare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apa suprafata/apa subterane Mg/dm³ | Caracteristici periculoase | Masuri de precautie necesare | Actiune | Mijloace necesare |
| 1 | Azot total | 15 | Apele uzate incarcate cu acesti poluanti au efecte negative asupra solului si vegetatiei, asupra apelor de suprafata si a biotopului acestora si asupra calitatii apelor subterane din zona | Se vor colecta in recipienti din plastic sau metal, de catre personae imbracate in costume de protectie, cizme de cauciuc si manusi. | - Interventie asupra cauzei, oprirea procesului tehnologic daca este cazul, - remedierea defectiunii - delimitarea zonei poluate si imprejmuire cu baraje din materiale absorbante - recuperarea apelor uzate din zona poluata | - pompa mobila - containere din plastic sau metal - lopeti - materiale absorbante, - nisip |
| 2 | Fosfat total | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cloruri | 500 |  |  |  |  |
| 4 | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |
| 5 | CBO5 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | CCO-Cr | 125 |  |  |  |  |
| 7 | Materii in suspensie | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Metale grele | Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dm3 |  |  |  |  |
| 9 | Substante Petroliere | 5 |  |  |  |  |

Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale

| Nr. Crt. | Denumire utilaj/material | Cine asigură materialul |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nisip | Sc Brantner Srvicii Ecologice |
| 2 | Materiale absorbante | Sc Brantner Srvicii Ecologice |
| 3 | Containere din plastic/metal | Sc Brantner Srvicii Ecologice |
| 4 | Lopeti | Sc Brantner Srvicii Ecologice |
| 5 | Pompa mobila | Sc Brantner Srvicii Ecologice |
| 6 | Lopeti | Sc Brantner Srvicii Ecologice |

IV             MODUL DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE

Prevenirea accidentelor majore la punctul de lucru :

A. Pompa de distributie carburanti

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

- Pozitionarea cisternei auto la gura corespunzatoare produsului in vederea descarcarii in rezervor

- Oprirea motorului cisternei

- Cuplarea sistemului de scurgere a electricitatii statice

- Cuplarea furtunului de legatura la gura de descarcare

- Deschiderea ventilului cisternei in vederea descarcarii produsului

- Supravegherea operatiei pe timpul descarcarii.

Accidente majore care pot aparea sunt :

- Pierderi de produse petroliere

- Incendii.

Pentru evitarea pierderilor de produse petroliere se va proceda in felul urmator:

- Se vor folosi furtune fara fisuri

- Se vor folosi cuplaje etanse

- Se vor efectua masuratori inainte de descarcare

- Operatia de descarcare se va efectua sub supraveghere

Pentru evitarea producerii de incendii se va proceda astfel :

- se interzice descarcarea combustibilului pe timp de furtuna

- se interzice fumatul in zona pompei

- interventiile se vor realiza de catre persoane autorizate

- se vor respecta normele specifice de PM si PSI.

B. Statie de epurare ape menajere

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

- descarea de ape menajere cu incadrarea in parametrii stabiliti pentru buna functionare ;

- Supravegherea functionarii statiei ;

- Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

- Se va urmari functionarea statiei ;

- Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei

- Se va opri functionarea statiei pentru remedieri.

C . Statie de epurare levigat

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

- Supravegherea functionarii statiei ;

- Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

- Se va urmari functionarea statiei ;

- Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei ;

- Se va opri functionarea statiei pentru remedieri.

D. Separator de produse petroliere

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

- Supravegherea functionarii separatorului ;

- Realizarea de analize a calitatii apei uzate epurate.

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Apa epurata nu se incadreaza in prevederile NTPA 001

Pentru evitarea neincadrarii calitatii apei uzate epurate:

- Se va urmari functionarea separatorului ;

- Se vor efectua analize pentru a verifica calitatea apei ;

- Se va opri utilizarea separatorului pentru remedieri.

E. Statie de pompare levigat

La acest punct de lucru se efectueaza urmatoarele operatii :

- Supravegherea functionarii pompei ;

Accidente majore care pot aparea sunt :

a)Nefunctionarea pompei

Pentru pomparea levigatului:

- Se va porni pompa de rezerva iar pompa nefunctionala va fi verificata de personal autorizat.

Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie

| Nr. Crt. | Data când va avea loc instruirea | Locul | Numele persoanei care asigură instruirea | Cine participă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |
| 2 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |
| 3 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |
| 4 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |
| 5 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |
| 6 |  | Depozit Ecologic | Turbat Andrada | Echipe interventie |

SC Brantner Servicii Ecologice SA

Director

Ing.Damian Mirel