| Topografie, Cadastru, GIS, Trasari, Drumuri, Alimentari cu Apa, Canalizari Asistenta Tehnica, Proiectare - fonduri U.E. | Str Calea Bucuresti 109, bl.R10, Et.2, Craiova Dolj, Romania, cod postal 200620 J16 / 859 / 2005, CUI - RO16175947 Mobil: 0744 394989, Tel: 0351 465014, Fax: 0351-814555 Email: civilcadro@yahoo.com Bank: Transilvania Craiova IBAN: RO50 BTRL 0170 1202 A399 65XX |  | Tip | Document Tehnic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr.crt. Data | A-06 / 2021 26.04.2024 |
|  |  |  | Catre | Comuna Isverna, judetul Mehedinti |
|  |  |  | Subiect | Memoriul de prezentare conform Anexa 5.E din Legea 292 / 2018 |

|  | Catre: Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti |  |
| --- | --- | --- |
|  | Extindere Alimentare cu Apa in Comuna Isverna |  |

Memoriul de prezentare conform Anexa 5.E din Legea 292 / 2018

Document realizat conform:

LEGE Nr.292 publicata in M.Of.Nr.1043 din 10 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

| Elaborat de: CivilCAD SRL |  | Autoritatea Contractanta: Comuna Isverna, judetul Mehedinti |
| --- | --- | --- |

CUPRINS:

I. Denumirea proiectului	11

II. Titular	11

III. Descrierea Caracteristicilor Fizice ale întregului proiect:	12

a) Un rezumat al proiectului;	12

- Situatia Propusa prin Proiect:	12

b) Justificarea necesitatii proiectului;	24

c) Valoarea Investitiei;	25

d) Perioada de implementare propusă;	25

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);	27

f) Descrierea Caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)	29

- Caracteristici Fizice ale proiectului	35

 Conducte PEHD	35

 Vane ramificatie si sectorizare	36

 Camine de aerisire	36

 Camine de golire	36

 Subtraversari foraje orizontale (conducte sub presiune si curgere libera)	36

i Subtraversarile drumurilor	36

 Desfacere si Refacere accese proprietati	38

 Bransamente	38

- Profilul si capacitatile de productie;	39

 Profilul de activitate	39

 Capacitatile de productie:	39

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);	40

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;	45

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;	55

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona;	55

 Alimentarea cu apă	55

 Evacuarea apelor uzate	56

 Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul	56

 Asigurarea agentului termic	56

 Asigurarea Energiei Electrice	56

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;	57

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;	57

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare;	57

- Metode folosite in constructie;	58

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;	61

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;	62

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;	62

 Pentru sistemul de Alimentare cu Apa;	62

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	62

- Alte autorizatii cerute pentru proiect	62

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	63

V. Descrierea amplasarii proiectului:	63

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;	63

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice	63

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:	64

 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;	64

 Politici de zonare si de folosire a terenului	64

 Arealele sensibile	64

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.	64

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare	64

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	64

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	64

a) Protectia calitatii apelor:	64

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;	64

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute	65

b) Protectia aerului:	65

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;	65

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera	65

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:	65

- Sursele de zgomot si de vibratii;	65

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	65

d) Protectia impotriva radiatiilor:	65

- Sursele de radiatii	66

- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor	66

e) Protectia solului si a subsolului	66

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;	66

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului	66

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:	66

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;	66

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate	66

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:	66

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;	66

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public	66

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	67

- Lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate,	67

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate,	67

- Planul de gestionare a deseurilor	67

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	69

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;	69

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.	69

-	69

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	69

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	70

A. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente	70

a) Impactul asupra populatiei, sanatatii umane	70

b) Impactul asupra biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate)	71

c) Impactul asupra conservarii habitatelor	71

d) Impactul asupra florei si a faunei salbatice	71

e) Impactul asupra terenurilor, solului	72

f) Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale	72

g) Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei	73

h) Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei	74

i) Impactul asupra calitatii Aerului si Climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera)	74

j) Influenta climei asupra proiectului:	75

- Influenta proiectul asupra climei:	80

k) Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor	80

l) Impactul asupra peisajului si mediului vizual	81

m) Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural.	81

n) Impactul asupra interactiunilor dintre aceste elemente (prezentate mai sus).	81

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.	82

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare	83

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:	83

B. Se va mentiona planul /programul /strategia /documentul de programare /planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	83

X. Lucrari necesare organizarii de santier:	84

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;	84

- Localizarea organizarii de santier;	85

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;	85

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;	85

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.	85

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:	85

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;	85

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;	85

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;	86

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.	86

XII. Anexe - Piese Desenate	86

a) Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor	86

b) Schemele-flux pentru rocesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.	87

c) Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.	87

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:	87

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	87

A. Localizarea proiectului:	87

- bazinul hidrografic	87

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral	87

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod	87

B. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.	87

C. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.	88

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV	88

Lista Tabelelor

Tab 1.	Foraje Orizontale - Distantele minime	19

Tab 2.	Valoarea Investitiei	25

Tab 3.	Perioada de implementare propusa	25

Tab 4.	Actele de proprietate / administrare pe amplasamente, numar cadastral / carte funciara	27

Tab 5.	Bilantul teritorial	28

Tab 6.	Indicatorii tehnici ai proiectului	29

Tab 7.	Foraje Orizontale - Distantele minime	37

Tab 8.	Coordonatele Stereo 70 ale captarii de izvor Apa Pesterii	40

Tab 9.	Coordonatele Stereo 70 ale zonei de protectie sanitara cu regim sever aferenta captarii de izvor Apa Pesterii si stafiei de pompare	40

Tab 10.	Coordonatele Stereo 70 ale perimetrului de protecfie hidrogeologica si ale zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie	41

Tab 11.	Foraje Orizontale - Distantele minime	52

Tab 12.	Date privind Cursul de apa	56

Tab 13.	Date privind Bazinul Hidrografic al Cursului de apa de ordin 1 si al amplasamentului	56

Tab 14.	Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de constructie	67

Tab 15.	Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de exploatare	68

Tab 16.	Substanţe/ preparate chimice periculoase utilizate în timpul exploatării proiectului	69

FOAIE DE CAPAT

Denumirea obiectivului de investiţii:

“Extindere Alimentare cu Apa in Comuna Isverna”.

Faza de Proiectare

Faza de Proiectare este: S.F.

Amplasamentul

Comuna Isverna, judetul Mehedinti,   si   , , , , ,    .

Elaboratorul studiului

CivilCAD SRL.

Titularul investiţiei

Comuna Isverna, judetul Mehedinti.

Beneficiarul investiţiei

Comuna Isverna, judetul Mehedinti.

Lista de Semnaturi

___

| Functie | Nume | Semnatura | Autorizatie/Diploma |
| --- | --- | --- | --- |
| Sef de proiect (Ing. Mediului) | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Arhitect | arh. Irina Gabriela GAGIU |  |  |
| Rezistenta: | ing. Silviu BOBEI |  |  |
| Drumuri / poduri: | ing. Alexandrel Petru MANGHIUC |  |
| Instalatii sanitare Is: | ing. Silviu BOBEI |  |  |
| Instalatii termice It: | ing. Silviu BOBEI |  |  |
| Instalatii termice Ig: | - |  |  |
| Instalatii electrice Ie: | teh. Ilie CIOBANU |  |  |
|  | ing. Alin ASCUNSEANU |  |  |
| Hidrotehnica: | ing. Silviu Bobei |  |  |
| Imbunatatiri Funciare: | ing. Adrian Paun |  |  |
| Geodezie (topografie): | ing. Doru TRUICA |  |  |
|  | ing. Nina STANCULESCU |  |  |
| Studii Geotehnice: | SC MXM-TopGeoPro Design SRL |  |
| Studii Hidrotehnice: | ing. Silviu BOBEI |  |  |
| Studii Hidrologice: | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Studii Hidrogeologice | ing. Ion PATRUTOIU |  |  |
| Studii Protectia Mediului | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Avize Acorduri Autorizatii | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Analize economice: | ec. Vera DOMNISORU |  |  |
| Analize Cost Beneficiu | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Consultanta Ec./Tehn.: | ing. Adrian BONDOC |  |  |
| Desenat: | ing. Doru TRUICA |  |  |

___

Cadrul legal al prezentului document:

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Proiecte supuse Evaluării impactului, conf. LEGE nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului:

- Anexa 1- lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

- Anexa 2- lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului

Modalitatea de obţinere a unui acord de mediu

În vederea emiterii actului de reglementare necesar realizării unei investiţii, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, astfel:

- Pentru realizarea etapei de evaluare initiala – titularul depune o notificare privind intenţia de realizare a proiectului conform Anexa 5.A, însotita de certificatul de urbanism emis în conditiile legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, planurile anexa la acesta si dovada achitarii tarifului aferent acestei etape;

- În termen de 15 zile de la primirea notificarii, autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularul, în scris, cu privire la:

  - a) clasarea notificarii pentru proiectele care nu intra sub incidenta legii 292/2018, nu intra sub incidenta art. 28 din OUG. 57/2007, si nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, si transmiterea unui punct de vedere cu precizarea „Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului“, conform modelului din anexa nr. 5.B;

  - b) respingerea justificata a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele amplasate în zone cu restrictii de construire stabilite prin legislatia din domeniul protectiei mediului si/sau gospodaririi apelor, cu precizarea neconformitatilor constatate si/sau a actelor normative incidente ale caror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 5.C;

  - c) decizia privind necesitatea demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prin depunerea memoriului de prezentare, conform modelului din anexa nr. 5.D (Decizia  etapei de evaluare initiala (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)

In cazul in care autoritatea competenta pentru protectia mediului emite “Decizia  etapei de evaluare initiala” conform anexa nr. 5.D, atunci titularul proiectului depune „Memoriul de prezentare” care se întocmeste conform continutului-cadru prevazut în anexa nr. 5.E. din Legea 292/2018

Prezentul document este „Memoriul de prezentare” pentru proiectul: „Extindere Alimentare cu Apa in Comuna Isverna”.

Nota: Pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele decizia etapei de evaluare initiala contine obligatia titularului de a solicita avizul de gospodarire a apelor la autoritatea competenta în domeniul gospodaririi apelor, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

Pentru proiectele derulate pe PNDR 2014–2020 - Protocolul de colaborare nr. P113 din 8.09.2015 încheiat între AFIR, ANPM și GNM, care stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia cele trei instituții vor colabora în vederea verificării proiectelor depuse/contractate în cadrul măsurilor finanțate prin PNDR 2014-2020. + Anexa nr. 1 a Protocolului de colaborare nr. P113/8.09.2015

# Denumirea proiectului

“Extindere Alimentare cu Apa in Comuna Isverna”.

# Titular

Numele:Comuna Isverna, judetul Mehedinti

Adresa:Strada Principala nr. 42A, Sat Isverna, Comuna Isverna, Judetul Mehedinti

Telefon: 	(+4) 0252-388151

Fax		(+4) 0252-388151

E-mail	 	primariaisverna@yahoo.ro

Pagina web:	___

Persoana de contact:	Raescu Gheorghe Marius

Functia:		Viceprimar cu atributii de Primar

Domiciliu 		Sat Salistea, Comuna Isverna, Judetul Mehedinti,

Carte identitate:	seria MH numarul 569431

Eliberata de:	SPCLEP Baia de Arama la data de: 26.06.2018

CNP:		1920621250605

Director/manager/administrator: Raescu Gheorghe Marius

Responsabil pentru protectia mediului: Raescu Gheorghe Marius

# Descrierea Caracteristicilor Fizice ale întregului proiect:

### Un rezumat al proiectului;

#### Situatia Propusa prin Proiect:

In cadrul Obiectivului se definesc urmatoarele Actiuni si Obiecte:

___

Actiunea A - Apa, care are in componenta urmatoarele obiecte:

- Obiectul A1 - Captare

- Obiectul A2 - Aductiune

- Obiectul A3 - Gospodarie Apa Noua GA2

- Obiectul U13_2.5 - Punct Legatura in retea Medie Tensiune

- Obiectul A4 - Retele Distributie

- Obiectul U14_2.5 - Alimentare En El Statii Pompare

Actiunea O - Organizare Santier, care are in componenta urmatoarele obiecte:

- Obiectul O1 - Organizare Santier Canal

___

___

Prezentul proiect isi propune realizarea extinderii sistemului de alimentare cu apa pe o lungime totala de 20 217.24 m (din care, aductiune si Gospodarie de apa – 2477.82 m si retea distributie 17 739.42 m cu 2 statii de pompare apa curata), pentru 2382 de locuitori fizici.

Prezentul proiect se realizeaza in satele Isverna,  Giurgiani si Busesti pe urmatoarele amplasamente:

Drum Vicinal Fata Izvorului, Ulita Padina Stoienilor, Drum Satesc Giurgiani-Isfani, Str. Alunului, DJ 670, DC 36, DC 50, Drum Satesc Barbu, Drum Satesc Cornet, Str. Pe Deal, Drum satesc Ploscari si Strada Ciresului.

Extinderea retelelor de alimentare cu apa se realizeaza telescopic, locuintele fiind foarte indepartate unele de altele. Reteaua existenta de alimentare cu apa insumeaza aproximativ 41 km si se alimenteaza din izvorul Pestera. Pentru suplimentarea debitului de apa bruta s-a realizat captarea a 3 izvoare si un sistem de drenuri si o noua gospodarie cu apa. Deasemenea, pentru diminuarea costurilor cu energia electrica, s-a prevazut o microhidrocentrala electrica pe conducta de aductiune care poate furniza o putere maxima de 55 KWh.

Lucrarea se structureaza pe urmatoarele Obiecte:

- Captare

- Aductiune

- Gospodarie Apa Noua GA2

- Punct Legatura in retea Medie Tensiune

- Retele Distributie

- Alimentare En El Statii Pompare

Cantitatile de lucrari globale propuse prin prezentul proiect pentru obiectele principale sunt:

CAPTARE

- - Priza Apa (captare izvor)				3 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - Priza 1: (X = 309575.62     Y = 390445.59)

    - Priza 2: (X = 309609.98     Y = 390374.02)

    - Priza 3: (X = 309620.84     Y = 390312.61)

Prizele de apa sunt constructii rectangulare din beton  armat prevazute cu 3 Camere, constructia avand  Lungimea totala de 3.10 m, latimea totala de 1.00 m si este prevazuta cu aripi de captare de Lungime L=3.00 m in spatele carora se amenajeaza un Filtru Invers pentru colectarea in conditii optime a apei potabile.

- - Dren Apa						450.00 m (3 buc)

Cele 3 drenuri de apa prevazute au rolul de a prelua apa din afara izvoarelor identificate, colectand o zona larga de apa de pe o lungime de 150.00 m fiecare dren. Constructia drenului se realizeaza prin sant Trapezoidal de latime la baza acestuia de 80 cm si latime superioara de 300 cm, avand o inaltime de H=230 cm. Drenul este realizat pe radier din Beton H=35 cm cu Filtru Invers invelit in Geotextil acoperit cu argila compactata in inaltime de  50 cm.

- - Camera de colectare ingropata la Captare		1 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - (X = 309588.38     Y = 390233.63)

Camera colectoare este o cladire din beton semingropata, rectangulara care capteaza apele de la cele 3 sisteme fomate din cate o priza de apa si un dren de 150 m. Dimensionarea finala a acesteia se va realize in functie de debitele ce se vor obtine de la cele 3 sisteme de captare, corelate cu consumurile populatiei.

Pentru a realiza o estimare a costurilor s-a luat in considerare un volum util Vu=150 mc.

ADUCTIUNE

- - Conducta 						2 432.82 m

  - - Masiv Ancoraj pe Conducte de Inalta Presiune	24 buc

GOSPODARIA DE APA

  - Coordonate Stereo 70: (X = 311279.84     Y = 388983.53)

- - Conducta 						45.00 m

- - Terasamente la Gospodaria de Apa			537.50 mc

- - Rezervor Suprateran la GA (300 mc)		1 buc

- - Micro Hidro Centrala Electrica (55KWh)		1 buc

- - Platforma Balastata					291.00 mp

- - Statie Tratare (clorinare)				1 buc

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a Gospodariei cu Apa, pentru Micro-hidrocentrala de producere a anergiei electrice are nevoie de un bransament electric dotat cu un transrmator 20/0.40 KV montat in gospodaria cu apa de P=100 KVA si o retea de medie tensiune care sa alimenteze gospodaria cu apa.

| Nr | Descriere | Putere Totala [KWh] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Gospodaria de Apa (MicroHidrocentrala) | 55 KWh |

- - Cabluri electrice:

  - - Retea Medie Tensiune LEA			40.00 m

  - - Retea Medie Tensiune LES 			650.00 m

  - - Retea cabluri Joasa Tensiune (ingropata) 		243.75 m

Gospodaria de apa se va bransa la reteaua de distributie a energiei electrice printr-o retea de cabluri de medie tensiune ce se vor lega cu stalp in ax si un stalp separator, urmat de cablul LES in lungime de 650 m pana la Gospodaria de Apa, unde se va monta un stalp cu transformator si separator si pe care se va pune si cutia de distributie necesara Gospodariei de Apa.  Cutie Distributie de Putere P100 kW va fi dotata cu un numar de 4 circuite buc cu Descarcator si cu Bloc de Contorizare a energiei Active si Reactive CoAR.

Gospodaria de APA va avea in componenta urmatoarele:

- Terasamente compuse din Sapaturi in Profile Mixte - 537.50 mc, executate cu Buldozerul pentru a realiza platformele necesare realizarii tuturor obiectelor Gospodariei de Apa.

- Zid Sprijin de Greutate din Beton Simplu cu Inaltimea elevatiei He=200 cm, cu latime elevatie / latime coronament Be=150 / k=60cm. Inaltimea fundattiei zidului este Hf / retragere inaltime fundatie hf=B/5 Hf=90, hf=28 cm, latimea Bazei B / retragere Baza b (B=138 b=52 cm); Zidul este realizat din beton Beton clasa C35/45;

- Pentru siguranta oamenilor s-a prevazut un parapet de siguranta pe Structura din beton a zidului de sprijin a carei elevatia ajunge in dreptul platformelor amenajate. Parapetul este de tip Deformabil (metalic) cu Amortizor, cu nivel (grad) de protectie H1 si nivel de severitate a socului ASI A cu latimea de lucru la incercare. Lungimea parapetului este de 30.00 m.

Dupa amenajarea verticala si oriozontala a Gospodariei de Apa se vor realiza obiectele functionale ale acesteia:

- Conducta de legatura din Polietilena cu Diametrul exterior De125 mm, PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar pozata in Sant Deshis - 45.00 m

- Conducta de bransament pentru containerul personal din PEHD PE100 cu Diametrul exterior De25 mm pozata in Sant Deshis 25.00 m.

- Statie Tratare Containerizata, complet echipata, cu Debit de tratare de maxim Q50 l/s pentru clorinare cu Hipoclorit, conform plansei anexate. Aceasta este prtevazuta cu o camera de unde este instalata pompa de dozare si rezervorul de Hipoclorit si o camera folosita ca birou de catre operatorul de apa.

- Rezervor Suprateran Metalic, cu Volum util Vu=300 mc, asezat pe un inel de beton armat.

Rezervorul nou modular cilindric, suprateran cu capacitatea 300 m3 are următoarele caracteristici:

Rezervor modular cilindric construit din panouri din otel galvanizat si membrana in 3 straturi, din tesamra de poliesteri acoperita cu PVC pe ambele fete

-  diametrul de 10.03 m si inaltime de 4.27 m

-   scara exterioara metalica si scara interioara flexibila

-  acoperiş cu trapa de vizitare si gura de ventilaţie

-  conexiuni: 4 buc:

- intrarea de alimentare cu apa

- iesirea de compensare orara la inaltimea de 0.60 m

- iesire incendiu si golire (comuna) – la baza rezervorului

- preaplinul – la nivelul maxim.

- Izolaţie pe pereţi din vata minerala

Rezervorul este suprateran si se montează pe un inel de beton armat asa cum este descris la capitolul de constructii.

Componenta rezervoarelor: Panouri din tabla de otel galvanizat la cald cu dimensiune per panou de 2.000 mmm X 1.200mm; fiecare panou are profil unic 8-80 V care confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita.

Toate componentele sunt prefabricate, modulare, si asigura instalare rapida si facila.

Componenta:

- Panouri din tabla de otel galvanizat la cald cu dimensiune per panou de 2.000 mmm X 1.200mm; fiecare panou are profil unic 8-80 V care confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita.

- Grinzi de sustinere acoperis din profil patrat de otel galvanizat la cald

- Sistemul pivotant al grinzii permite alinierea corecta indiferent de pozitie;

- Conexiunea centrala a grinzilor se realizeaza cu suruburi galvanizate;

- Acoperis tip cupola joasa, folosind foi de tabla de otel protejat cu GALVANUM;

- Membrana in trei straturi – tesatura din fire poliesterice de mare rezistenta acoperita pe ambele fete cu folie de PVC extra rezistenta;  Membrana este aprobata pentru contact si stocare apa potabila; Membrana are caracteristici omogene datorită metodei de fabricaţie, prin laminarea celor trei straturi la cald şi la înaltă presiune. Astfel, legătura dintre cele trei straturi este permanentă şi indestructibilă în condiţii normale de lucru. Membrana, datorită structurii speciale în trei straturi, acţionează aproape ca un termos, menţinând timp îndelungat temperatura apei din interior! Membrana poate fi utilizată de la -300 la +700C. In cazul unei gauriri sau sfasieri accidentale, ea poate fi reparată imediat, pe loc, folosind setul de reparare.

- Conexiuni şi valve din PVC greu: 4 bucati flanse de pana la DN 90;

- Membrana geotextila pentru izolaţie: Membranele geotextile sunt folii drepte de poliester 100% cu rezistenţă foarte mare. In pachetul de livrare trebuie inclusa o membrana de protectie geotextila pentru protectia contra pietre, sau alte resturi care ar putea înţepa sau deteriora membrana rezervorului.

- Sistem de plutitor – indicator: Sistemul oferă o indicaţie clară şi precisă asupra nivelului apei din bazin. Durabilitatea este asigurată de axele şi carcasa din inox, plutitorii realizaţi la calitate navală şi indicatorul din aluminiu turnat.

- Bandă de protecţie : Banda de protecţie ofera un plus de siguranţă şi un aspect mai plăcut. Banda se va monta în jurul rezervorului, acoperind îmbinarea dintre acoperişul ondulat şi peretele vertical al rezervorului. Aceasta protejază oamenii împotriva oricăror muchii ascuţite, oferind o protectie suplimentara.

- Protectie anticoroziva: Protecţia anticorozivă realizată dintr-un aliaj de aluminiu şi zinc. (55% aluminu, 43,5% zinc şi 1,5% silicon). Astfel se combină extraordinara rezistenţă la coroziune a aluminiului cu protecţia catodică (galvanică) a zincului conform standardelor internationale AS1397 şi ASTM A 792.

- Accesorii standard:

- Gură de vizitare glisantă, cu deschidere uşoară, pentru a permite accesul în interiorul rezervorului. Există posibilitatea încuierii cu lacăt a gurii de vizitare pentru a preveni accesul neautorizat.

- Ţeava de scurgere pentru preaplin

- Scară externă uşoară. Scara poate fi demontată uşor şi depozitată separat pentru a preveni accesul copiilor sau folosirea rezervorului de persoane neautorizate. Scara va fi folosită pentru a verifica nivelul în rezervor sau pentru a inspecta şi curăţa interiorul rezervorului.

- Anozi de sacrificiu din magneziu pentru protecţia catodica in vederea protejarii rezervoarelor prin ataşarea unuia sau mai multor anozi de sacrificiu din magneziu. Prin electroliză, se va consuma electrodul de magneziu, lăsând pereţii de oţel neatinşi. Astfel se va extinde foarte mult durata de exploatare a rezervoarelor. Anodul de magneziu trebuie înlocuit la fiecare 5 - 10 ani.

- Pentru a preantampina intrarea in rezervor a prafului sau polenului din aer se va monta pe conducta de aerisire un filtru de praf iar preaplinul va fi prevazuta cu clapeta unisens normal inchisa

Amplasarea rezervoarelor respecta conditiile impuse de Art. 30 din Hotarare nr. 930 / 2005 pentru Aprobarea Normelor speciale privind caracetrul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. Distantele de la rezervoare pana la cladirile din jur sunt mai mari de 20m.

De asemenea rezervoarele s-au amplasat la mai mult de 10 m fata de gardul de protectie al Gospodariei cu Apa, conform NP 133/2013 (2019).

- Platforma Balastata pentru accesul facil in incinte  - 510.00 mp

- Imprejmuirea Gospodariei de apa a tinut cont de distantele impuse pentru zonele de protectie date de Hotarare 930 / 2005 si de NP 133/2013 (2019):

- Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever a tinut cont ca instalatiile de tratare sa se amplaseze la mai mult de 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei pana la gardul de protectie; Imprejmuirea are o lungime totala de L=155.00 m. Gospodaria de apa nu prevede statii de pompare si nici rezervoare ingropate.

Imprejmuirea are inaltimea elevatiei H=2.00 m; cu distanta intre stalpi B=2.00 m si este realizata din Panouri de Plasa Bordurata cu stalpi metalici si cu Fundatii Izolate; Imprejmuirea are in dotare o Poarta simpla pentru accesul pietonal si o poarta dubla pentru accesul auto.

- Containere 	2 buc:

- Container pentru Personal Pe de Lungime L6.0 m; de Latime l2.5 m; si inaltime H2.4 m; cu Grup Sanitar inclus;

- Container; Standard de Lungime L=6.00 m; de Latime l=2.5 m; si inaltime H=2.40 m, pentru instalatiile functionale ale microhidrocentralei. Acesta nu se va compartimenta in niciun fel, urmand a se corela cu solutia finala data de furnizorul MicroHidrocentralei.

- Cabluri electrice pozate in Sant Deschis in lungime totala de 243.75 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm		193.75 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x4 mm		15.00 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x240 mm		35.00 m

- Micro Hidro Centrala Electrica de Putere P55 kW cu tensiunea U400 V montata pe Conducte Co cu Diametrul interior Di150 mm	- 1 buc

- Tablou electric TaEl Sigurante si Distributie SD	buc	1.00

- de Putere P60 kW	buc	1.00

- Priza Impamantare PrIm	buc	2.00

- Paratrasnet PaPDA	buc	1.00

RETELE DE DISTRIBUTIE

- - Conducta 			17 739.42 m

  - - Masiv Ancoraj pe Conducte de Inalta Presiune	28 buc

  - - Teava Protectie la traversari			46.11 m

- Conducta de distributie are in total o lungime de 17 739.42 m si se distribuie in sistem telescopic, plecand din reteaua existenta spre periferie. Deoarece conducta deserveste mai multe zone de presiune s-a prevazut presiunea nominala a acesteia raportata la necesitatile acestor zone. Astfel avem conducta cu presiune PN10 si PN16.

1. Conducta pozata in Sant Deshis - 17 693.31 m:

- PE100 cu raport dimensional standard SDR17 si Presiune Nominala PN10 - 14 883.13 m

- cu Diametrul exterior De63 mm	-   1 697.73 m

- cu Diametrul exterior De110 mm	- 12 556.50 m

- cu Diametrul exterior De125 mm	-      628.90 m

- PE100 cu raport dimensional standard SDR11 Presiune Nominala PN16 bar, cu Diametrul exterior De125 mm	m - 1 506.55m

- PE100RCPP - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR9 Presiune Nominala PN20 bar, cu Diametrul exterior De140 mm 390.40 m

PE100RCPP - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar, cu Diametrul exterior De140 mm  - 913.23m

Retelele de distributie se vor realiza din conducte din PEHD PN10, PE 100. Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Tinand cont de dimensiunea localitatii si deoarece drumurile nu sunt modernizate, se propune amplasarea conductelor pe o singura parte a drumului. Pe drumurile modernizate amplasamentul se va realiza pe acostamente sau in zona verde intre santuri si limitele de proprietate. Forma retelei va coincide cu forma retelei de drumuri (strazi) din localitate.

Conditiile de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retelele de alimentare cu apa sunt:

- sanitare

- tehnice

- rezistenta la coroziune

- rezistenta la presiune

- rezistenta la lovitura de berbec

- durata de viata peste 50 ani

- grad de etanseitate ridicat (nivel minim de pierderi)

- executie usoara si durata executiei scurta

- economice - raport optim pret-calitate

Reteaua de distributie s-a proiectat tinand cont de urmatoarele conditii:

- conductele reţelei vor fi amplasate în afara spaţiului carosabil;

- forma reţelei permite extinderea ulterioară;

- viteza apei în conducte este calculata prin calculul hidraulic la min. 0,1 m/s şi maximum 5 m/s;

- diametrul minim al conductei cu hidranţi este prevazut la 100 mm (interior);

- conducta de apă este amplasată la o cotă mai mare decât a viitorului colector de canalizare, la minimum 3 m de acesta (în trasee paralele), sub conducta de gaz şi sub cablurile electrice-telefonice;

- conductele vor avea panta, min. 1%, iar la schimbarea de pantă vor avea vane de golire respectiv aerisire; în cazuri convenabile aerisirea se poate face şi prin cişmele/branşamente;

- presiunea apei în reţea nu depăşeşte 60 m; conducta nu funcţioneaza sub vacuum;

- la capetele de conducte sunt prevăzute cişmele si/sau branşamente;

- deoarece conductele sunt din material plastic branşamentele vor fi realizate pe viitor cu priză cu colier;

- pe reţea sunt prevazute vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m; vanele fiind aşezate direct în pământ (ingropate) prevazute cu capac si tija de manevrare;

- la intersectii, pentru amplasarea mai facila a vanelor de izolare, acestea s-au montat in camine de beton de 1.50 x 1.50 x H1.70;

- cişmelele sunt de tipul cu închiderea apei în pământ;

- toate bransamentele viitoare se recomanda a fi contorizate;

- pierderea de apă din reţea, la probă, va respecta condiţiile SR EN 850 (max. 1%);

- presiunea calculata pentru branşament este de min. 3-4 m la cişmele, 7 m la hidranţii în funcţiune, 8 m pentru clădiri cu parter, 12 m pentru clădiri cu un nivel, 16 m pentru clădiri cu 2 etaje;

- conductele vor fi probate la presiune (de regulă 1,5 presiunea de regim) şi la vacuum - 0,8 bari;

Spălarea reţelei se realizeaza sistematic (de regulă anual) sau după reparaţii. Pentru aceasta vor fi folosite cişmelele sau hidranţii, pentru a produce, pe tronsoane controlate, viteze de curgere a apei de peste 1 m/s. Dacă acest lucru nu este posibil se va proceda la spălare folosind şi aer comprimat introdus printr-o cişmea de capăt de tronson.

2. Conducta pozata prin tragere in Teava Protectie - 46.11 m

- PE100 Polietilena cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar, cu Diametrul exterior De110 mm - 33.18 m

- PE100RCPP Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar, cu Diam exterior De140 mm - 12.93m

Conducta pozata prin tragere in Teava Protectie se foloseste la subtraversari. Subtraversarile se realizeaza prin foraje orizontale (conducte sub presiune si curgere libera) in conformitate cu NP 133 /2013 subtraversarea căilor ferate se realizeaza conform STAS 9312/1987. La subtraversarea drumurilor executia forajelor dirijate se va realiza conform STAS 9312-87 cu urmatoarele considerente tehnice:

•	subtraversarile s-au amplasat pe sectoarele de drum pe zonele de aliniamente ale acestora;

•	unghiul de intersectie intre axa conductei si axa caii de comunicatie este de 90O;

Subtraversarea drumului judeţean/national/local sunt considerate subtraversări relativ scurte, cu conducte de otel sau PEHD si se execută, de regulă cu foraj orizontal nedirijat (aşa zise „cârtiţe" sau „rachete"). Aceste echipamente funcţionează cu aer comprimat şi înaintează printr-o mişcare de percuţie, fiind o metodă „uscată" de foraj. La capetele subtraversării se execută două excavaţii denumite gropi de acces. La capătul de iniţiere a forajului dimensiunile sunt: L = 1,5-2,5 m, în funcţie de echipamentul utilizat, B = 1 m, H = adâncimea subtraversării, iar la capătul opus, de tragere: L = 2,5 - 3 m, în funcţie de diametrul şi elasticitatea conductei ce se pozează, B = 1,5 m, H = adâncimea subtraversării.

Suprafaţa necesară lucrului va fi redusă. Practic, suprafaţa de lucru trebuie să coincidă cu suprafaţa excavaţiilor, la care se adaugă o zonă adiacentă unde se va amplasa un compresor.

Durata de execuţie a acestor subtraversări va fi redusă la minimum. Execuţia unei subtraversări de max. 10 - 15 m lungime, trebuie să fie de 1-5 ore, din momentul introducerii echipamentului în groapa de acces.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie si in tabelul centralizator al cantitatilor pe amplasamente.

Subtraversarea conductelor sub presiune se va realiza conform schemei de mai jos:

Foraje Orizontale - Distantele minime

| Clasa sau categoria tehnica | Distante minime [m] |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| Nationale | 1 | 8 | 15 | 10 |
| Judetene | 1 | 8 | 15 | 8 |

Conducta

Realizarea subtraversarii se va face cu conducta PEHD.

Tubul de protectie

Realizarea protectiei subtraversarii se va face cu tub de otel conform STAS 404/2-80, 715/2-80, 6898/1-80 6898/2-80, 11082-80. Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic. Se interzice scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.

Intarirea

Deoarece subtraversarea este prevazuta cu tub de protectie cu diametrul mai mic de 1000 mm, nu se realizeaza intarire. Pentru aceasta protectia metalica trebuie dimensionata fara intarire.

Priza de potential

Deoarece tubul de protectie s-au prevazut din otel, prizele de potential se vor proiecta conform STAS 7335/8-85.

Dispozitiv de aerisire.

Nu este cazul decat pentru conducte care transporta gaze si lichide combustibile.

Robinet de sectionare

Robinetele de sectionare se monteaza ingropate cu chit de manevra. Distanta intre robinetul de sectionare si marginea drumului trebuie sa fie de min 10m.

Descarcatorul de presiune

Descarcatorul de presiune se monteaza in camin din beton si este realizat prin caminul de golire prevazut la subtraversare.

Pozarea tubului de protectie

Pozarea tubului de protectie se realizeaza prin foraj orizontal.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

- - Statie pompare Apa Curata 				2 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - SP1: (X = 310189.41     Y = 388429.21)

    - SP2: (X = 317942.24     Y = 387224.27)

Statie pompare de Apa Curata sunt de tip containerizat de dimensiuni 6.00 x 2.50 m, asezate pe o platforma de beton:

- SP1 Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg7 l/s si Inaltimea de pompare H=80 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R.

- SP2 Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg8.5 l/s si Inaltimea de pompare H150 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R

Asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare propuse se realizeaza din bransamente trifazate direct din Sistemul de Distributie de Joasa Tensiune prin BMPT. Statiile de pompare au nevoie de cate un bransament trifazic pe reteaua de joasa tensiune, astfel:

| Nr | Descriere | Putere Pompe [KWh] | Putere Totala [KWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Statii Pompare Apa - 2 buc |
| 1 | SP1 (Q=7.0 l/s, H=80mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=3x5.5KWh) | 20 KWh |
| 2 | SP2 (Q=8.5 l/s, H=150mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=2.2KWh) | 35 KWh |

Statiile de pompare sunt dotate si cu Generatoare electrice trifazate in caz de avarie a distribuirii de energie electrica de putere P=28 si respectiv 60 KWh. Contra curentilor accidentali din fulgere au in dotare cate o priza de impamantare si un paratrasnet PDA.

Statiile de pompare sunt imprejmuite si au o poarta de acces simpla de 1x1.50 m.

- - Cabluri electrice:	- 95.00 m

- Cablu electric Joasa Tensiune pozat in Sant Deschis:

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm	m	30.00 m pentru iluminatul statiilor de pompare

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x10 mm	m	30.00 m pentru alimentare SP1

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x16 mm	m	35.00 m pentru alimentare SP2

- - Bransament Apa					152 buc

  - - Conducta legatura Bransament Apa in sant	2 540.00 m

  - - Conducta legatura Bransament Apa prin foraj	98.00 m

Bransamentele de Apa sunt dotate cu Instalatie sanitara cu Diametrul exterior De25 mm si Apometru clasa C, cu Diametrul nominal Dn20 mm. Acestea au un camin de apometru din PE cu Diametrul caminului D=550 mm si Inaltimea de H=1100 mm dotat cu Capac PP, necarosabil deoarece se amplaseaza pe spatiul verde de langa proprietati;

- Bransamentele se leaga la conducte principale PEHD astfel:

- la conductele cu Diametrul exterior De63 mm – 25 buc

- la conductele cu Diametrul exterior De110 mm – 127 buc

- Conductele de legatura ale bransamentelor sunt din PE 100, cu De25, De32 si De40 mm, PN10:

- Conducta PEHD PE100 cu De25 mm pozata in Sant Deshis - 2 280.00 m

- Conducta PEHD PE100 cu De32 mm pozata in Sant Deshis - 235.00 m

- Conducta PEHD PE100RC cu De32 mm pozata prin Foraj Orizontal - 84.00 m

- Conducta PEHD PE100RC cu De40 mm pozata prin Foraj Orizontal - 14.00 m

- - Camin vizitare					94 buc

Caminele de vizitare sunt prevazute a fi realizate de doua tipuri:

- Camine de  vizitare, Circulare,  din PE cu Diametrul interior D1.0 m, cu inaltimea H=2.0 m – 90 buc

- Camine de vizitare Rectangulare din beton Be cu Placa superioara Necarosabila:

- cu volumul util de dimensiuni utile: 1.5 x 1.5 m x H 1.7 m – 3 buc

- cu volumul util de dimensiuni utile: 3.0 x 2.0 m x H1.7 m – 1 buc

- - Vana sectorizare					26 buc

Vanele asigura sectorizarea retelei in vederea diminuarii pierderilor care pot surveni in cazul in care se va interveni asupra avariilor majore. Vanele sunt ingropate sau montate in camine, dupa necesitati.

- Vane ingropate cu Dn100 mm - 3 buc

- Vane montate In Camine 	- 23 buc

- cu Dn100 mm	19 buc

- cu Dn125 mm	  4 buc

Vanele de sectorizare se monteaza ingropate sau in camine din PE.

- - Vana Reducere Presiune DN65 mm			1 buc

Vana de reducere de presiune se va monta in caminul din beton armat ce are dimensiunile utile: 3.0 x 2.0 m x H1.7 m si va fi echipata cu vane de izolare, filtru Y si by-pass.

- - Golire							36 buc

  - - Conducta de golire					360.00 m

Golirile asigura posibilitatea evacuarii apei din retea in cazul in care acest lucru se doreste (caz de avarie, sau curatarea retelei, etc). Acestea se racordeaza la conductele principale prin teuri sau sei de bransare si se dispun astfel:

- Golire Dn32 mm montata pe conducta PEHD cu De63 mm	- 4 buc

- Golire Dn50 mm montata pe conducta PEHD cu De110 mm	- 29 buc

- Golire Dn50 mm montata pe conducta PEHD cu De125 mm	- 3 buc

Golirile se amplaseaza in Camine de vizitare, Circulare,  din PE, cu Diametrul interior D1.0 m, cu inaltimea H=2.0 m, prevazute cu scara de acces. De la caminul de golire la emisar se prevad conducte de golire din PEHD cu De63, PN10.

- - Aerisire						38 buc

Aerisirile au rolul de a scoate aerul remanent la incarcarea cu apa a retelei sau la orice fel de avarie care poate goli conducta de apa. Acestea se amplaseaza in varfurile de panta si sunt compuse din aerisiri cu Diametrul Dn50 mm racordate la conductele principale astfel:

- pe conducte cu Diametrul exterior De63 mm	- 7 buc

- pe conducte cu Diametrul exterior De110 mm - 28 buc

- pe conducte cu Diametrul exterior De125 mm - 3 buc

- - Hidrant						48 buc

  - - Conducta legatura Hidrant cu reteaua principala	360.00 m

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Hidrantii prevazuti sunt subterani DN80 (pericol de lovire sau distrugere datorita spatiului mic dispo-nibil intre partea carosabila si proprietati private), prevazuti cu un robinet ingropat, fara camin, actionat printr-o tija de la suprafata pamantului. Ei sunt amplasaţi la 100 m în spaţiile continuu con-struite şi la max. 500 m în celelalte zone; nu sunt amplasaţi pe conducte moarte (fără circulaţie de apă); după hidrant există cel puţin o cişmea/branşament;

Hidranţii de incendiu se amplasează în afara carosabilului, la minimum 5 m de peretele construcţiei, într-o zonă protejată dar uşor accesibilă şi marcaţi vizibil pe un suport stabil.

Poziţia şi numărul de hidranţi au fost realizate in functie de grupul de locuinţe care a trebuit protejat si au fost amplasaţi în locul în care presiunea este mai mare. După hidrant există cel puţin o cişmea prevazuta.

Apa din reţea poate ajuta şi la stingerea incendiului (reţea de joasă presiune) cu dotările suplimentare necesare pentru combaterea incendiului.

Deoarece pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu atunci se va face o verificare la funcţionarea în caz de incendiu (ca reţea de joasă presiune) cu presiune de funcţionare la oricare dintre hidranţii de 7 m CA.

Semestrial fiecare hidrant va fi deschis 1-5 minute, pentru verificarea lui şi pentru spălarea reţelei.

- Des/Re-facere Structuri

  - - Des/Re-facere Structuri din Beton			1 731.90 m

  - - Des/Re-facere Structuri din Asfalt		2 553.03 m

De-a lungul retelelor este nevoie de desfaceri temporare a acceselor la proprietati (structurile din beton) si de desfaceri de-a lungul drumurilor asfaltate, acolo unde nu este posibila folosirea spatiului verde.

___

### Justificarea necesitatii proiectului;

Investitia cuprinsa in prezenta documentatie este eligibila pentru diferite masuri de finantare pentru astfel de proiecte de infrastructura, care se deruleaza la aceasta data:

X SUB-MĂSURA 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică promovat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020, care este un program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ. Ghidul de finantare al acestei sub-masuri este la versiunea mai 2016.

X Fonduri de mediu;

X Programul national de Dezvoltare Locala” (PNDL) conform ordin 1851 / 2013 modificat prin OMDRAP nr.158 / 14.01.2015.

X Programul national “Anghel Saligny”

X Fonduri locale.

Aceasta extindere de alimentare cu apa se realizeaza in momentul de fata din Fonduri prin Programul national “Anghel Saligny”.

Necesitatea incadrarii proiectului spre finantare:

Localitatile se afla in strategia de dezvoltare a infrastructurii locale si judeteana fiind parte integranta si din realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a intregii regiuni.

Este un proiect pentru apa, iar investitia propusa vizeaza realizarea functionala a sistemuiui de alimentare cu apa

Proiectul se implementeaza in localitati:

Cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente;

X Cu pana la 2.000 locuitori persoane echivalente;

Beneficiarul este identificat in Master Planul Regional/Planul de implementare Judetean aprobat, iar investitia se inscrie intr-o strategie judeteana de dezvoltare;

Investitia este identificata in strategia de dezvoltare locala;

Obiective:

Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;

Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;

Cresterea numarului de sate renovate;

Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului sunt pe deplin satisfacute de investitia de fata, respectandu-se cu strictete urmatoarele:

Proiectul este realizat în spatiul rural

La aceasta faza de proiectare se vor obtine toate avizele si acordurile necesare investitiei

Oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei este demonstrata prin prezentul studiu de fezabilitate

Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu (inclusiv Directiva Cadru Apa2), si legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport / energie.

Proiectul respecta strategia regionala/judeteana de apa/apa uzata.

Investitia respecta Planul Urbanistic General

Prin Analiza Cost-Beneficiu prezentata si prin calculul tarifului, beneficiarul poate sa asigure mentenanta investitiei.

### Valoarea Investitiei;

Valoarea Investitiei

___

| Denumire indicator | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lei | Lei | Lei |
| Indicatori globali de performantă |  |  |  |
| 1 | Valoarea totala investitie | 14 661 734.36 | 2 772 027.42 | 17 433 761.78 |
|  | din care C+M | 12 019 391.27 | 2 283 684.34 | 14 303 075.61 |

___

### Perioada de implementare propusă;

Perioada de investitie: 3 ani ani (36 luni de luni)

Perioada de executie: 2 ani ani  (24 luni luni)

Perioada de implementare propusa

___

| Cod DG | Descriere | fara TVA | An |  | An I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | An II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | An III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mii lei | [luni] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| I | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | 14 662 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | PREGATIRE PROIECT | 522 | 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractare | 10 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerere de finantare | 15 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectare si inginerie | 497 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobare finantare |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EXECUTIE LUCRARI | 13 574 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Constructii si instalatii | 11 960 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 108 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 1 475 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Dotari | 5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Active necorporale | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Organizare de şantier | 25 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 130 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Asistenta tehnica | 193 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Management Executie | 134 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Comisioane, taxe, cote legale | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Darea in exploatare Autorizatii | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

___

### Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Lucrarile se realizeaza in Comuna Isverna, judetul Mehedinti.

Planuri de situatie reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar si permanent sunt anexate prezentei documentatii.

___

| ROMANIA |  |
| --- | --- |

___

Actele de proprietate / administrare pe amplasamente, numar cadastral / carte funciara

___

| Date privind Amplasament(ul)ele pe care se realizeaza Investitia |
| --- |
| Amplasament | Act Proprietate Hotarare Guvern (M.O.) Hotarare Consiliu Local | Suprafata (daca se aplica) | Lungime (daca se aplica) |
| Amplasament | Tip Act / Nr / Data | mp | m |
| Drum Vicinal Fata Izvorului | 24/23.09.1999 | 65 000.00 | 10 000.00 |
| Ulita Padina Stoienilor | 24/23.09.1999 | 6 500.00 | 1 000.00 |
| Drum Satesc Giurgiani-Isfani | 24/23.09.1999 | 16 250.00 | 2 500.00 |
| Strada Alunului | 48/08.11.2023 | 2 862.00 | 572.40 |
| DJ 670 | - | 130 987.50 | 17 465.00 |
| DC 50 | 24/23.09.1999 | 65 100.00 | 9 300.00 |
| DC 36 | 24/23.09.1999 | 35 000.00 | 5 000.00 |
| Drum Satesc Barbu | 24/23.09.1999 | 16 250.00 | 2 500.00 |
| Drum Satesc Cornet | 24/23.09.1999 | 26 000.00 | 4 000.00 |
| Strada Pe Deal | 48/08.11.2023 | 4 855.00 | 971.00 |
| Drum satesc Ploscari | 24/23.09.1999 | 6 500.00 | 1 000.00 |
| Strada Ciresului | 48/08.11.2023 | 1 399.00 | 245.00 |
| 12 Amplasamente |  | 376 703.50 | 54 553.40 |

___

Suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar este calculata pentru fiecare obiect in parte in tabelele de cantitati de lucrari (tabelul cu indicatorii tehnici) unde sunt redate atat suprafetele temporare cat si cele de finitive, rezumate in urmatorul tabel:

Bilantul teritorial

| Nr | Descriere Suprafata | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata totala a amplasamentelor din proiect: | [m2] | 87 984.59 |
| 1.1 | Suprafata construita: (suprafata definitiva) | [m2] | 18 378.42 |
| 1.2 | Suprafata afectata temporar de lucrarile proiectului: | [m2] | 69 606.17 |
| 1.3 | Suprafata spatii verzi: | [m2] | 0.00 |
| 2 | Numar de locuri de parcare | [buc] | 0 |

### Descrierea Caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Cantitatile de lucrari totale, necesare obiectivului sunt redate in urmatorul tabel:

Indicatorii tehnici ai proiectului

___

| Nivel |  | Nivel | Principalii Indicatori tehnici | UM |  | Suprafete afectate m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inv | Act | Ob |  |  |  | PT | Totala | Definitiva | Temporara |
|  |  |  |  |  |  |  | 87 984.59 | 18 378.42 | 69 606.17 |
|  |  |  |  | Indicatorii Tehnici ai Investitiei (Obiectivului): |  |  | 87 984.59 | 18 378.42 | 69 606.17 |
|  |  |  |  | I - Extindere Alimentarea cu Apa in Comuna Isverna |  | 87 984.59 | 18 378.42 | 69 606.17 |
| I |  |  | 1 | - Conducta Co. (Retele Distributie, Gospodarie Apa Noua GA2, Aductiune) | m | 20 217.24 | 64 377.85 | 13 950.02 | 50 427.83 |
| I |  |  | 1 | - Alte Lucrari (Captare, Retele Distributie, Aductiune, Organizare Santier Canal, Gospodarie Apa Noua GA2, Punct Legatura in retea Medie Tensiune, Alimentare En El Statii Pompare) |
|  |  |  |  | Indicatorii Tehnici ai Actiunilor: |  |  | 87 984.59 | 18 378.42 | 69 606.16 |
|  |  |  |  | A - Apa |  |  | 86 471.41 | 17 645.56 | 68 825.84 |
|  | A |  | 1 | - Priza Apa | buc | 3.00 | 364.20 | 37.47 | 326.73 |
|  | A |  | 1 | - Dren Apa 3 buc | m | 450.00 | 1 485.00 | 135.00 | 1 350.00 |
|  | A |  | 1 | - Terasamente la Gospodaria de Apa | mc | 537.50 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Rezervor Suprateran la Gospodaria de Apa 300mc | buc | 1.00 | 143.78 | 95.55 | 48.22 |
|  | A |  | 1 | - Micro Hidro Centrala Electrica 55 KWh | buc | 1.00 | 40.00 | 25.00 | 15.00 |
|  | A |  | 1 | - Platforma Balastata la Gospodaria de Apa | mp | 291.00 | 291.00 | 291.00 |  |
|  | A |  | 1 | - Statie clorinare la Gospodaria de Apa | buc | 1.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | A |  | 1 | - Conducta (Aductiuni si Distributie) | m | 20 217.24 | 64 377.84 | 13 950.02 | 50 427.83 |
|  | A |  | 1 | - Statie pompare Apa Curata | buc | 2.00 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Bransament Apa | buc | 152.00 | 1 110.54 | 36.11 | 1 074.42 |
|  | A |  | 1 | - Conducta legatura Bransament Apa in sant | m | 2 540.00 | 7 874.00 | 1 524.00 | 6 350.00 |
|  | A |  | 1 | - Conducta legatura Bransament Apa prin foraj | m | 98.00 | 3.14 | 3.14 |  |
|  | A |  | 1 | - Teava Protectie TePr | m | 46.11 | 9.87 | 9.87 |  |
|  | A |  | 1 | - Masiv Ancoraj pe Conducte de Inalta Presiune | buc | 52.00 | 93.60 | 15.60 | 78.00 |
|  | A |  | 1 | - Camin vizitare | buc | 94.00 | 938.65 | 83.44 | 855.22 |
|  | A |  | 1 | - Vana | buc | 26.00 | 183.78 | 20.42 | 163.36 |
|  | A |  | 1 | - Vana Reducere Presiune VaRePr | buc | 1.00 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Golire | buc | 36.00 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Conducta de golire | m | 360.00 | 1 116.00 | 216.00 | 900.00 |
|  | A |  | 1 | - Aerisire | buc | 38.00 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Hidrant | buc | 48.00 | 339.29 | 37.70 | 301.59 |
|  | A |  | 1 | - Conducta legatura Hidrant cu reteaua principala | m | 360.00 | 1 116.00 | 216.00 | 900.00 |
|  | A |  | 1 | - Des/Re-facere DeRe Structuri din Beton | m | 1 731.90 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Des/Re-facere DeRe Structuri din Asfalt | m | 2 553.03 |  |  |  |
|  | A |  | 1 | - Cablu electric joasa tensiune | m | 362.75 | 914.04 | 7.16 | 906.88 |
|  | A |  | 1 | - Retea Medie Tensiune LEA | m | 40.00 | 100.80 | 0.80 | 100.00 |
|  | A |  | 1 | - Retea Medie Tensiune LES | m | 650.00 | 1 696.50 | 71.50 | 1 625.00 |
|  | A |  | 1 | - Alte Lucrari |  |  | 3 670.35 | 421.94 | 3 248.41 |
|  |  |  |  | O - Organizare Santier |  |  | 1 513.18 | 732.86 | 780.32 |
|  | O |  | 1 | - Alte Lucrari |  |  | 1 513.18 | 732.86 | 780.32 |
|  |  |  |  | Indicatorii Tehnici ai Obiectelor: |  |  | 88 275.60 | 18 669.42 | 69 606.19 |
|  |  |  |  | A1 - Captare |  |  | 4 780.28 | 842.45 | 3 937.83 |
|  |  | A1 | 1 | - Priza Apa PrAb pe Izvor Iz Rectangulara Re din Beton Be cu 3 Camere 3C de Lungime L3.1 m latime l1.0 m prevazuta cu aripi de captare de Lungime ArL3 m cu Filtru Invers FiIn | buc | 3.00 | 364.20 | 37.47 | 326.73 |
|  |  | A1 | 1 | - Dren Apa DrAp in sant Trapezoidal Tr de latime la baza b80 cm si latime superioara B300 cm de inaltime H230 cm realizat pe radier din Beton H35 cm cu FiltruInvers FiIn invelit in Geotextil GeTx acoperit cu argila compactata in inaltime de Arg50 cm | m | 450.00 | 1 485.00 | 135.00 | 1 350.00 |
|  |  | A1 | 1 | - Camera Colectoare | buc | 2.00 | 573.04 | 432.85 | 140.19 |
|  |  | A1 | 2 | - Ingropata In din Beton Be | buc | 2.00 | 573.04 | 432.85 | 140.19 |
|  |  | A1 | 1 | - Imprejmuire Im. | m | 836.00 | 2 299.00 | 209.00 | 2 090.00 |
|  |  | A1 | 1 | - Poarta simpla ImPs | buc | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 0.63 |
|  |  | A1 | 1 | - Poarta dubla ImPd | buc | 1.00 | 1.75 | 1.13 | 0.63 |
|  |  | A1 | 1 | - Gura de Deversare | buc | 1.00 | 56.29 | 26.63 | 29.66 |
|  |  |  |  | A2 - Aductiune | m | 2 432.82 | 7 828.22 | 1 710.17 | 6 118.05 |
|  |  | A2 | 1 | - Conducta Co. | m | 2 432.82 | 7 785.02 | 1 702.97 | 6 082.05 |
|  |  | A2 | 2 | - pozata in Sant Deshis SD | m | 2 432.82 | 7 785.02 | 1 702.97 | 6 082.05 |
|  |  | A2 | 3 | - Polietilena PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar | m | 1 031.03 | 3 299.30 | 721.72 | 2 577.58 |
|  |  | A2 | 4 | - cu Diametrul exterior De180 mm | m | 1 031.03 | 3 299.30 | 721.72 | 2 577.58 |
|  |  | A2 | 3 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva PE100RCPP cu raport dimensional standard SDR9 Presiune Nominala PN20 bar | m | 649.91 | 2 079.71 | 454.94 | 1 624.77 |
|  |  | A2 | 4 | - cu Diametrul exterior De200 mm | m | 649.91 | 2 079.71 | 454.94 | 1 624.77 |
|  |  | A2 | 3 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva PE100RCPP cu raport dimensional standard SDR6 Presiune Nominala PN32 bar | m | 513.36 | 1 642.75 | 359.35 | 1 283.40 |
|  |  | A2 | 4 | - cu Diametrul exterior De225 mm | m | 513.36 | 1 642.75 | 359.35 | 1 283.40 |
|  |  | A2 | 3 | - Metalica OL Presiune Nominala PN40 bar | m | 238.52 | 763.26 | 166.96 | 596.30 |
|  |  | A2 | 4 | - cu Diametrul exterior DN200 mm | m | 238.52 | 763.26 | 166.96 | 596.30 |
|  |  | A2 | 1 | - Masiv Ancoraj MaAn din Beton Be pentru aliniamente Al de conducte Co | buc | 24.00 | 43.20 | 7.20 | 36.00 |
|  |  | A2 | 2 | - cu diametrul de D180 mm | buc | 10.00 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
|  |  | A2 | 2 | - cu diametrul de D200 mm | buc | 9.00 | 16.20 | 2.70 | 13.50 |
|  |  | A2 | 2 | - cu diametrul de D225 mm | buc | 5.00 | 9.00 | 1.50 | 7.50 |
|  |  |  |  | A3 - Gospodarie Apa Noua GA2 |  |  | 2 411.85 | 833.00 | 1 578.85 |
|  |  | A3 | 1 | - Conducta Co. | m | 45.00 | 144.00 | 31.50 | 112.50 |
|  |  | A3 | 2 | - pozata in Sant Deshis SD | m | 45.00 | 144.00 | 31.50 | 112.50 |
|  |  | A3 | 3 | - Polietilena PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar | m | 45.00 | 144.00 | 31.50 | 112.50 |
|  |  | A3 | 4 | - cu Diametrul exterior De125 mm | m | 45.00 | 144.00 | 31.50 | 112.50 |
|  |  | A3 | 1 | - Conducta PEHD PE100 cu Diametrul exterior De25 mm pozata in Sant Deshis SD | m | 25.00 | 77.50 | 15.00 | 62.50 |
|  |  | A3 | 1 | - Alte Lucrari |  |  | 204.32 | 46.32 | 158.00 |
|  |  | A3 | 1 | - Statie Tratare StTr | buc | 1.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
|  |  | A3 | 2 | - Complet Echipata, cu Debit de tratare de maxim Q50 l/s pentru clorinare cu Hipoclorit HCl | buc | 1.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
|  |  | A3 | 1 | - Rezervor Rez. | buc | 1.00 | 143.78 | 95.55 | 48.22 |
|  |  | A3 | 2 | - Suprateran Su Metalic Me | buc | 1.00 | 143.78 | 95.55 | 48.22 |
|  |  | A3 | 3 | - Volum util Vu300 mc | buc | 1.00 | 143.78 | 95.55 | 48.22 |
|  |  | A3 | 1 | - Terasamente Ts Sapaturi in Profile Mixte SPM | mc | 537.50 |  |  |  |
|  |  | A3 | 2 | - executate cu Buldozerul Bu | mc | 537.50 |  |  |  |
|  |  | A3 | 1 | - Platforma Plt Balastata Ba | mp | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |
|  |  | A3 | 1 | - Imprejmuire Im. | m | 155.00 | 426.25 | 38.75 | 387.50 |
|  |  | A3 | 1 | - Poarta simpla ImPs | buc | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 0.63 |
|  |  | A3 | 1 | - Poarta dubla ImPd | buc | 1.00 | 1.75 | 1.13 | 0.63 |
|  |  | A3 | 1 | - Parapet Siguranta pe Structuri beton PaSS | m | 30.00 |  |  |  |
|  |  | A3 | 2 | - Deformabil (metalic) cu Amortizor DA cu nivel (grad) de protectie H1 nivel de severitate a socului ASI A cu latimea de lucru la incercare W4 | m | 30.00 |  |  |  |
|  |  | A3 | 1 | - Container Ct | buc | 2.00 | 93.50 | 36.00 | 57.50 |
|  |  | A3 | 1 | - Cablu electric CaEl | m | 243.75 | 614.31 | 4.94 | 609.38 |
|  |  | A3 | 2 | - pozat in Sant Deschis SD | m | 243.75 | 614.31 | 4.94 | 609.38 |
|  |  | A3 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm | m | 193.75 | 487.01 | 2.63 | 484.38 |
|  |  | A3 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 3x4 mm | m | 15.00 | 37.71 | 0.21 | 37.50 |
|  |  | A3 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 4x240 mm | m | 35.00 | 89.59 | 2.09 | 87.50 |
|  |  | A3 | 1 | - Micro Hidro Centrala Electrica MHC de Putere P55 kW cu tensiunea U400 V montata pe Conducte Co cu Diametrul interior Di150 mm | buc | 1.00 | 40.00 | 25.00 | 15.00 |
|  |  | A3 | 1 | - Tablou electric TaEl Sigurante si Distributie SD | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A3 | 2 | - de Putere P60 kW | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A3 | 1 | - Priza Impamantare PrIm | buc | 2.00 | 91.84 | 9.84 | 82.00 |
|  |  | A3 | 1 | - Paratrasnet PaPDA | buc | 1.00 | 33.60 | 3.60 | 30.00 |
|  |  |  |  | U13_2.5 - Punct Legatura in retea Medie Tensiune |  |  | 1 879.97 | 80.22 | 1 799.75 |
|  |  | U13_2.5 | 1 | - Medie Tensiune MeTe | buc | 4.00 | 36.75 | 3.00 | 33.75 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - Stalp nou in Ax Retea Existenta StAx pentru realizare Retea ramificata, cu intrare Aeriana LEA si iesire Aeriana LEA si ramificatie Subterana LES | buc | 1.00 | 12.25 | 1.00 | 11.25 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - Stalp Retea StRe pe retea Aeriana LEA si iesire Subterana LES | buc | 1.00 | 12.25 | 1.00 | 11.25 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - Stalp Retea StRe conectat cu LES cu Transformator 20/0.40 kV 20Tr04 de Putere P100 KVA cu Descarcator De | buc | 1.00 | 12.25 | 1.00 | 11.25 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - Separator Sep montat pe Stalp St | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | U13_2.5 | 1 | - Retea Re Medie Tensiune MeTe | m | 40.00 | 100.80 | 0.80 | 100.00 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - Aeriana LEA | m | 40.00 | 100.80 | 0.80 | 100.00 |
|  |  | U13_2.5 | 3 | - cu cablu / conductor tip OL-AL de dimensiuni 50-8 s3000 | m | 40.00 | 100.80 | 0.80 | 100.00 |
|  |  | U13_2.5 | 1 | - Linie Electrica Subterana LES Medie Tensiune MeTe | m | 650.00 | 1 696.50 | 71.50 | 1 625.00 |
|  |  | U13_2.5 | 2 | - cu cablu tip A2XS(F)2Y | m | 650.00 | 1 696.50 | 71.50 | 1 625.00 |
|  |  | U13_2.5 | 3 | - de dimensiuni 3x185/25 mm de diametru D40.5 0 protejat in Teava Corugata PEC | m | 650.00 | 1 696.50 | 71.50 | 1 625.00 |
|  |  | U13_2.5 | 1 | - Cutie Distributie CD de Putere P100 kW cu un numar de circuite Ci4 buc cu Descarcator De cu Bloc de Contorizare a energiei Active si Reactive CoAR | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | U13_2.5 | 1 | - Priza Impamantare PrIm | buc | 1.00 | 45.92 | 4.92 | 41.00 |
|  |  |  |  | A4 - Retele Distributie | m | 17 739.42 | 69 709.93 | 14 460.55 | 55 249.38 |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta Co. | m | 17 739.42 | 56 448.82 | 12 215.54 | 44 233.28 |
|  |  | A4 | 2 | - pozata in Sant Deshis SD | m | 17 693.31 | 56 448.82 | 12 215.54 | 44 233.28 |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar | m | 14 883.13 | 47 456.24 | 10 248.42 | 37 207.82 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De63 mm | m | 1 697.73 | 5 262.96 | 1 018.64 | 4 244.32 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De110 mm | m | 12 556.50 | 40 180.80 | 8 789.55 | 31 391.25 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De125 mm | m | 628.90 | 2 012.48 | 440.23 | 1 572.25 |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena PE100 cu raport dimensional standard SDR11 Presiune Nominala PN16 bar | m | 1 506.55 | 4 820.96 | 1 054.58 | 3 766.38 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De125 mm | m | 1 506.55 | 4 820.96 | 1 054.58 | 3 766.38 |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva PE100RCPP cu raport dimensional standard SDR9 Presiune Nominala PN20 bar | m | 390.40 | 1 249.28 | 273.28 | 976.00 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De140 mm | m | 390.40 | 1 249.28 | 273.28 | 976.00 |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva PE100RCPP cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar | m | 913.23 | 2 922.34 | 639.26 | 2 283.07 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De140 mm | m | 913.23 | 2 922.34 | 639.26 | 2 283.07 |
|  |  | A4 | 2 | - pozata prin tragere in Teava Protectie TePr | m | 46.11 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar | m | 33.18 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De110 mm | m | 33.18 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva PE100RCPP cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar | m | 12.93 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De140 mm | m | 12.93 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Masiv Ancoraj MaAn din Beton Be pentru aliniamente Al de conducte Co | buc | 28.00 | 50.40 | 8.40 | 42.00 |
|  |  | A4 | 2 | - cu diametrul de D125 mm | buc | 15.00 | 27.00 | 4.50 | 22.50 |
|  |  | A4 | 2 | - cu diametrul de D140 mm | buc | 13.00 | 23.40 | 3.90 | 19.50 |
|  |  | A4 | 1 | - Teava Protectie TePr | m | 46.11 | 9.87 | 9.87 |  |
|  |  | A4 | 2 | - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii PE100RC pozata prin Foraj Orizontal FO | m | 46.11 | 9.87 | 9.87 |  |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De200 mm pentru protectie conducte PEHD cu Diametrul exterior De110 mm | m | 33.18 | 6.64 | 6.64 |  |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De250 mm pentru protectie conducte PEHD cu Diametrul exterior De140 mm | m | 12.93 | 3.23 | 3.23 |  |
|  |  | A4 | 1 | - Golire Gol. | buc | 36.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu Diametrul nominal Dn32 mm Montata pe conducta PEHD cu Diametrul exterior De63 mm | buc | 4.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu Diametrul nominal Dn50 mm Montata pe conducta PEHD cu Diametrul exterior De110 mm | buc | 29.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu Diametrul nominal Dn50 mm Montata pe conducta PEHD cu Diametrul exterior De125 mm | buc | 3.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta de golire, din PEHD PE100 cu Diametrul exterior De63 mm | m | 360.00 | 1 116.00 | 216.00 | 900.00 |
|  |  | A4 | 1 | - Aerisire Aer | buc | 38.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu Diametrul nominal Dn50 mm montata pe conducta PEHD | buc | 38.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De63 mm | buc | 7.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De110 mm | buc | 28.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De125 mm | buc | 3.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Hidrant Hi. | buc | 48.00 | 339.29 | 37.70 | 301.59 |
|  |  | A4 | 2 | - Subteran Sub | buc | 48.00 | 339.29 | 37.70 | 301.59 |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul Dn80 mm montat pe conducta PEHD | buc | 48.00 | 339.29 | 37.70 | 301.59 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De110 mm | buc | 46.00 | 325.15 | 36.13 | 289.03 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul exterior De140 mm | buc | 2.00 | 14.14 | 1.57 | 12.57 |
|  |  | A4 | 1 | - Hidrant HiCo | m | 360.00 | 1 116.00 | 216.00 | 900.00 |
|  |  | A4 | 2 | - Conducta legatura cu reteaua principala PE100 cu Diametrul exterior De110 mm | m | 360.00 | 1 116.00 | 216.00 | 900.00 |
|  |  | A4 | 1 | - Bransament Apa BrAp. Dotat cu Instalatie sanitara cu Diametrul exterior IsDe25 mm si Apometru clasa C, cu Diametrul nominal ApDn20 mm Camin de apometru din PE cu Diametrul caminului D550 mm si Inaltimea caminului H1100 mm dotat cu Capac PP | buc | 152.00 | 1 110.54 | 36.11 | 1 074.42 |
|  |  | A4 | 2 | - Bransat la conducte principale PEHD | buc | 152.00 | 1 110.54 | 36.11 | 1 074.42 |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De63 mm | buc | 25.00 | 182.65 | 5.94 | 176.71 |
|  |  | A4 | 3 | - cu Diametrul exterior De110 mm | buc | 127.00 | 927.88 | 30.17 | 897.71 |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta PEHD PE100 cu Diametrul exterior De25 mm pozata in Sant Deshis SD | m | 2 280.00 | 7 068.00 | 1 368.00 | 5 700.00 |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta PEHD PE100 cu Diametrul exterior De32 mm pozata in Sant Deshis SD | m | 235.00 | 728.50 | 141.00 | 587.50 |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta PEHD PE100RC cu Diametrul exterior De32 mm pozata prin Foraj Orizontal FO | m | 84.00 | 2.69 | 2.69 |  |
|  |  | A4 | 1 | - Conducta PEHD PE100RC cu Diametrul exterior De40 mm pozata prin Foraj Orizontal FO | m | 14.00 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | A4 | 1 | - Vana Va. | buc | 26.00 | 183.78 | 20.42 | 163.36 |
|  |  | A4 | 2 | - montata pe conducte PEHD | buc | 26.00 | 183.78 | 20.42 | 163.36 |
|  |  | A4 | 3 | - Ingropata In | buc | 3.00 | 21.21 | 2.36 | 18.85 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul nominal Dn100 mm | buc | 3.00 | 21.21 | 2.36 | 18.85 |
|  |  | A4 | 3 | - In Camine/Constructii Co | buc | 23.00 | 162.58 | 18.06 | 144.51 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul nominal Dn100 mm | buc | 19.00 | 134.30 | 14.92 | 119.38 |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul nominal Dn125 mm | buc | 4.00 | 28.27 | 3.14 | 25.13 |
|  |  | A4 | 1 | - Vana Reducere Presiune VaRePr | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - montata pe conducte PEHD | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - In camine/constructii Co | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - cu Diametrul nominal Dn65 mm | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Statie pompare Apa Curata SPAC | buc | 2.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg7 l/s si Inaltimea de pompare H80 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg8.5 l/s si Inaltimea de pompare H150 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Camin vizitare CaVi | buc | 90.00 | 865.90 | 70.69 | 795.22 |
|  |  | A4 | 2 | - Circular Ci | buc | 90.00 | 865.90 | 70.69 | 795.22 |
|  |  | A4 | 3 | - din PE cu Diametrul interior D1.0 m | buc | 90.00 | 865.90 | 70.69 | 795.22 |
|  |  | A4 | 4 | - cu inaltimea H2.0 m | buc | 90.00 | 865.90 | 70.69 | 795.22 |
|  |  | A4 | 1 | - Camin vizitare CaVi Rectangular Re din beton Be cu Placa superioara Necarosabila PN | buc | 4.00 | 72.75 | 12.75 | 60.00 |
|  |  | A4 | 2 | - cu volumul util de dimensiuni: lungime camin L1.5 m latime camin l1.5 m si inaltime camin H1.7 m | buc | 3.00 | 48.00 | 6.75 | 41.25 |
|  |  | A4 | 2 | - cu volumul util de dimensiuni: lungime camin L3.0 m latime camin l2.0 m si inaltime camin H1.7 m | buc | 1.00 | 24.75 | 6.00 | 18.75 |
|  |  | A4 | 1 | - Platforma Plt Balastata Ba | mp | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |
|  |  | A4 | 1 | - Imprejmuire Im. | m | 44.00 | 121.00 | 11.00 | 110.00 |
|  |  | A4 | 1 | - Poarta simpla ImPs | buc | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 1.25 |
|  |  | A4 | 1 | - Poarta dubla ImPd | buc | 2.00 | 3.50 | 2.25 | 1.25 |
|  |  | A4 | 1 | - Des/Re-facere DeRe Structuri din Beton SB | m | 1 731.90 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu inaltimea H20 cm | m | 1 731.90 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - prin taierea unei bande de latime B60 cm | m | 288.61 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De63 mm | m | 288.61 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - prin taierea unei bande de latime B70 cm | m | 1 443.28 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De110 mm | m | 1 004.52 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De125 mm | m | 256.25 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De140 mm | m | 182.51 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Des/Re-facere DeRe Structuri din Beton Asfaltic SA | m | 2 553.03 |  |  |  |
|  |  | A4 | 2 | - cu inaltimea H20 cm | m | 2 553.03 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - prin taierea unei bande de latime B60 cm | m | 288.61 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De63 mm | m | 288.61 |  |  |  |
|  |  | A4 | 3 | - prin taierea unei bande de latime B70 cm | m | 2 264.42 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De110 mm | m | 1 632.34 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De125 mm | m | 384.38 |  |  |  |
|  |  | A4 | 4 | - pentru pozare cabluri/conducte in sant deschis cu diametrul de pana la De140 mm | m | 247.69 |  |  |  |
|  |  | A4 | 1 | - Cablu electric CaEl | m | 95.00 | 239.40 | 1.90 | 237.50 |
|  |  | A4 | 2 | - pozat in Sant Deschis SD | m | 95.00 | 239.40 | 1.90 | 237.50 |
|  |  | A4 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm | m | 30.00 | 75.41 | 0.41 | 75.00 |
|  |  | A4 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 4x10 mm | m | 30.00 | 75.65 | 0.65 | 75.00 |
|  |  | A4 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 4x16 mm | m | 35.00 | 88.34 | 0.84 | 87.50 |
|  |  | A4 | 1 | - Priza Impamantare PrIm | buc | 2.00 | 91.84 | 9.84 | 82.00 |
|  |  | A4 | 1 | - Paratrasnet PaPDA | buc | 2.00 | 67.20 | 7.20 | 60.00 |
|  |  |  |  | U14_2.5 - Alimentare En El Statii Pompare |  |  | 152.17 | 10.17 | 142.00 |
|  |  | U14_2.5 | 1 | - Bransament electric BrEl Joasa Tensiune JT de putere P30 kW cu Bloc de Masura si Protectie Trifazat BMPT montat pe Stalp Existent SE | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | U14_2.5 | 1 | - Bransament electric BrEl Joasa Tensiune JT de putere P45 kW cu Bloc de Masura si Protectie Trifazat BMPT montat pe Stalp Existent SE | buc | 1.00 |  |  |  |
|  |  | U14_2.5 | 1 | - Cablu electric CaEl | m | 24.00 | 60.33 | 0.33 | 60.00 |
|  |  | U14_2.5 | 2 | - pozat in Sant Deschis SD | m | 24.00 | 60.33 | 0.33 | 60.00 |
|  |  | U14_2.5 | 3 | - Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm | m | 24.00 | 60.33 | 0.33 | 60.00 |
|  |  | U14_2.5 | 1 | - Priza Impamantare PrIm | buc | 2.00 | 91.84 | 9.84 | 82.00 |
|  |  |  |  | O1 - Organizare Santier Canal |  |  | 1 513.18 | 732.86 | 780.32 |
|  |  | O1 | 1 | - Alte Lucrari |  |  | 1 513.18 | 732.86 | 780.32 |

___

#### Caracteristici Fizice ale proiectului

##### Conducte PEHD

Retelele de distributie se vor realiza din conducte din PEHD PN10, PE 100. Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Tinand cont de dimensiunea localitatii si deoarece drumurile nu sunt modernizate, se propune amplasarea conductelor pe o singura parte a drumului. Pe drumurile modernizate amplasamentul se va realiza pe acostamente sau in zona verde intre santuri si limitele de proprietate. Forma retelei va coincide cu forma retelei de drumuri (strazi) din localitate.

Conditiile de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retelele de alimentare cu apa sunt:

- sanitare

- tehnice

- rezistenta la coroziune

- rezistenta la presiune

- rezistenta la lovitura de berbec

- durata de viata peste 50 ani

- grad de etanseitate ridicat (nivel minim de pierderi)

- executie usoara si durata executiei scurta

- economice - raport optim pret-calitate

Reteaua de distributie s-a proiectat tinand cont de urmatoarele conditii:

- conductele reţelei vor fi amplasate în afara spaţiului carosabil;

- forma reţelei permite extinderea ulterioară;

- viteza apei în conducte este calculata prin calculul hidraulic la min. 0,1 m/s şi maximum 5 m/s;

- diametrul minim al conductei cu hidranţi este prevazut la 100 mm (interior);

- conducta de apă este amplasată la o cotă mai mare decât a viitorului colector de canalizare, la minimum 3 m de acesta (în trasee paralele), sub conducta de gaz şi sub cablurile electrice-telefonice;

- conductele vor avea panta, min. 1%, iar la schimbarea de pantă vor avea vane de golire respectiv aerisire; în cazuri convenabile aerisirea se poate face şi prin cişmele/branşamente;

- presiunea apei în reţea nu depăşeşte 60 m; conducta nu funcţioneaza sub vacuum;

- la capetele de conducte sunt prevăzute cişmele si/sau branşamente;

- deoarece conductele sunt din material plastic branşamentele vor fi realizate pe viitor cu priză cu colier;

- pe reţea sunt prevazute vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m; vanele fiind aşezate direct în pământ (ingropate) prevazute cu capac si tija de manevrare;

- la intersectii, pentru amplasarea mai facila a vanelor de izolare, acestea s-au montat in camine de beton de 1.50 x 1.50 x H1.70;

- cişmelele sunt de tipul cu închiderea apei în pământ;

- toate bransamentele viitoare se recomanda a fi contorizate;

- pierderea de apă din reţea, la probă, va respecta condiţiile SR EN 850 (max. 1%);

- presiunea calculata pentru branşament este de min. 3-4 m la cişmele, 7 m la hidranţii în funcţiune, 8 m pentru clădiri cu parter, 12 m pentru clădiri cu un nivel, 16 m pentru clădiri cu 2 etaje;

- conductele vor fi probate la presiune (de regulă 1,5 presiunea de regim) şi la vacuum - 0,8 bari;

Spălarea reţelei se realizeaza sistematic (de regulă anual) sau după reparaţii. Pentru aceasta vor fi folosite cişmelele sau hidranţii, pentru a produce, pe tronsoane controlate, viteze de curgere a apei de peste 1 m/s. Dacă acest lucru nu este posibil se va proceda la spălare folosind şi aer comprimat introdus printr-o cişmea de capăt de tronson.

##### Vane ramificatie si sectorizare

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Pentru intersectii si separarea tronsoanelor foarte lungi sunt prevazute vane de separare a tronsoanelor de retea. Acestea sunt montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare pe aliniamente de conducte si montate in camine de beton pentru intersectii.

Vanele de separare au diferite diametre in functie de Diametrele conductelor pe care se amplaseaza, conform tabelului urmator:

| Diametru conducta PEHD | Diametru vana de separare |
| --- | --- |
| 63 | DN50 |
| 160 | DN150 |
| 200 | DN200 |

##### Camine de aerisire

Camine de aerisire sunt prevazute pentru situatiile in care in zona cea mai inalta, la schimarea pantei nu exista nici bransamente si nici cismele stradale.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

##### Camine de golire

Caminele de golire au rolul de a da posibilitatea de a goli apa din reteaua de distributie in cazul apaitiei unei avarii pentru a facilita realizarea lucrarilor de reparatie.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie si sunt camine din PE cu D1.00 m si H=2.00 m, prevazute cu placa si capac necarosabil din Fonta Fo clasa C250 cu Placa Necarosabila de dimensiuni 1.70x1.70x0.20 m.

##### Subtraversari foraje orizontale (conducte sub presiune si curgere libera)

In conformitate cu NP 133 /2013 subtraversarea căilor ferate se realizeaza conform STAS 9312/1987:

Subtraversarile drumurilor

Executia forajelor dirijate se va realiza conform STAS 9312-87 cu urmatoarele considerente tehnice:

- subtraversarile s-au amplasat pe sectoarele de drum pe zonele de aliniamente ale acestora;

- unghiul de intersectie intre axa conductei si axa caii de comunicatie este de 90O;

Subtraversarea drumului judeţean/national/local sunt considerate subtraversări relativ scurte, cu conducte de otel sau PEHD si se execută, de regulă cu foraj orizontal nedirijat (aşa zise „cârtiţe" sau „rachete"). Aceste echipamente funcţionează cu aer comprimat şi înaintează printr-o mişcare de percuţie, fiind o metodă „uscată" de foraj. La capetele subtraversării se execută două excavaţii denumite gropi de acces. La capătul de iniţiere a forajului dimensiunile sunt: L = 1,5-2,5 m, în funcţie de echipamentul utilizat, B = 1 m, H = adâncimea subtraversării, iar la capătul opus, de tragere: L = 2,5 - 3 m, în funcţie de diametrul şi elasticitatea conductei ce se pozează, B = 1,5 m, H = adâncimea subtraversării.

Suprafaţa necesară lucrului va fi redusă. Practic, suprafaţa de lucru trebuie să coincidă cu suprafaţa excavaţiilor, la care se adaugă o zonă adiacentă unde se va amplasa un compresor.

Durata de execuţie a acestor subtraversări va fi redusă la minimum. Execuţia unei subtraversări de max. 10 - 15 m lungime, trebuie să fie de 1-5 ore, din momentul introducerii echipamentului în groapa de acces.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie si in tabelul centralizator al cantitatilor pe amplasamente.

Subtraversarea conductelor sub presiune se va realiza conform schemei de mai jos:

Foraje Orizontale - Distantele minime

| Clasa sau categoria tehnica | Distante minime [m] |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| Nationale | 1 | 8 | 15 | 10 |
| Judetene | 1 | 8 | 15 | 8 |

Conducta

Realizarea subtraversarii se va face cu conducta PEHD.

Tubul de protectie

Realizarea protectiei subtraversarii se va face cu tub de otel conform STAS 404/2-80, 715/2-80, 6898/1-80 6898/2-80, 11082-80. Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic. Se interzice scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.

Intarirea

Deoarece subtraversarea este prevazuta cu tub de protectie cu diametrul mai mic de 1000 mm, nu se realizeaza intarire. Pentru aceasta protectia metalica trebuie dimensionata fara intarire.

Priza de potential

Deoarece tubul de protectie s-au prevazut din otel, prizele de potential se vor proiecta conform STAS 7335/8-85.

Dispozitiv de aerisire.

Nu este cazul decat pentru conducte care transporta gaze si lichide combustibile.

Robinet de sectionare

Robinetele de sectionare se monteaza ingropate cu chit de manevra. Distanta intre robinetul de sectionare si marginea drumului trebuie sa fie de min 10m.

Descarcatorul de presiune

Descarcatorul de presiune se monteaza in camin din beton si este realizat prin caminul de golire prevazut la subtraversare.

Pozarea tubului de protectie

Pozarea tubului de protectie se realizeaza prin foraj orizontal.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Traversarile se realizeaza prin introducerea tevii de apa PEHD intr-o teava metalica izolata termic cu cochilii de vata minerala cu aluminiu (care se achizitioneaza pentru fiecare diametru  De al conductei PEHD), care se se introduc impreuna in teava metalica, conform desenelor de detaliu.

In cel mai inalt punct al traversarii se va monta o vana automata de aerisire.

Structura este descrisa in capitolul de constructii.

##### Desfacere si Refacere accese proprietati

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie si in tabelul centralizator de cantitati de lucrari pe amplasamente.

De-a lungul conductelor de distributie s-au identificat accese la proprietati care sunt afectate de lucrarile de pozare. Astfel, sunt identificate pe fiecare amplasament afectat o lungime afectata de accese la proprietati care se va reface dupa terminarea lucrarilor la starea initiala.

##### Bransamente

Prin proiect, se realizeaza bransarea beneficiarilor la sistemul  de alimentare cu apa pana la limita de proprietate. Bransamentele sunt prevazute cu camin si apometru amplasate la limita de proprietate fara bransamentul proprietatii si include:

- caminul de bransare DN550 cu apometru

- conducta PEHD DN25 mm de racordare la reteaua principala

- sa de bransare si fitinguri

Proiectant,

CivilCAD SRL

#### Profilul si capacitatile de productie;

##### Profilul de activitate

- 3600 - Captarea tratarea si distributia apei

Aceasta clasa include activitati de colectare, tratare si distributie a apei in scopuri menajere si industriale. Este inclusa captarea apei din surse diferite si in scopuri diferite. Este inclusa de asemenea activitatea de exploatare a canalelor de irigatie. Totusi, serviciile de irigare cu ajutorul aspersoarelor (sprinklere) si serviciile similare anexe agriculturii nu sunt incluse in aceasta clasa.

Aceasta clasa include:

- captarea apei din rauri, lacuri, puturi etc.

- colectarea apei de ploaie

- tratarea apei in vederea furnizarii acesteia

- tratarea apei pentru utilizarea in industrie sau in alte scopuri

- desalinizarea apei de mare sau a apei freatice in scopul obtinerii de apa dulce, ca produs principal

- distributia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport

- activitatea de exploatare a canalelor de irigatie

Aceasta clasa exclude:

- activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigatii, vezi CAEN 0161

- epurarea apei uzate pentru prevenirea poluarii, vezi CAEN 3700

- transportul (la mare distanta) a apei prin conducte, vezi CAEN 4950

- - - -

##### Capacitatile de productie:

___

Cerinta de Apa

Czi med = 508.32 m3/zi (5.88 l/s);

Czi min = 289.34 m3/zi (3.35 l/s);

Czi max = 643.71 m3/zi (7.45 l/s);

Necesarul de apa asigurat in mod constant, fara debitele accidentale de refacere a rezervei de incendiu:

Qs zi med = 389.17 m3/zi (4.50 l/s);

Qs zi min = 289.34 m3/zi (3.35 l/s);

Qs zi max = 524.57 m3/zi (6.07 l/s);

Qs orar max = 54.64 m3/h (15.18 l/s);

Qs orar min = 1.65 m3/h (0.46 l/s);

Necesarul de apă

Qzi med = 328.56 m3/zi (3.80 l/s);

Qzi min = 244.27 m3/zi (2.83 l/s);

Qzi max = 442.86 m3/zi (5.13 l/s);

Qorar max = 46.13 m3/h (12.81 l/s);

Qorar min = 1.39 m3/h (0.39 l/s);

Capacitatea de productie pe apa uzata este urmatoarea:

- Debitul zilnic mediu - Qu zi med = Qu NLE / 1000 = 338.41 mc/zi (3.92 l/s)

- Debitul zilnic maxim - Qu zi max = Kzi Qu zi med = 470.76 mc/zi (5.45l/s)

- Debitul orar maxim - Qu orar max = Kor  Qu zi max / 24 = 49.04 mc/h (13.62 l/s)

- Debitul orar minim - Qu orar min = p Qu zi max / 24 = 1.96 mc/h (0.54 l/s)

___

#### Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

___

Sistemul de alimentare cu apa a fost dezvoltat pana in prezent prin 4 proiecte distincte:

- Alimentare cu apa in comuna Isverna, judetul Mehedinti.

- Reabilitare si Modernizare Statie de Pompare a sistemului de alimentare cu apa al comunei Isverna, judetul Mehedinti;

- Extindere alimentare cu apa in comuna Isverna, judetul Mehedinti.

- Marire capacitate aductiune pentru alimentare cu apa in Comuna Isverna

Descrierea situatiei existente:

Captarea:

Captarea este o captare de suprafata amenajata in pestera existenta. Pentru amenajarea captarii s-a realizat un studiu Hidrologic de catre ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR:

“Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, in conformitate cu HG nr. 930/2005 s1 ord. M.M.P. nr. 1278/2011, aferente captarii care alimenteaza cu apa localitatea Isverna, judetul Mehedinti.”

- Captarea existenta este o captare de de suprafata care se regaseste in gura pesterii Isverna. Ea este dotata cu o statie de pomapare (o pompa de 5.50 KWh) care alimenteaza rezervoarele existente prin intermediul unei conducte de aductiune din PEHD De63 mm, PN6.

- Captarea se afla la o cota de 440.00 m

Coordonatele Stereo 70 ale captarii de izvor Apa Pesterii

| Punct | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X (Est) | Y (Nord) |
| Izvor | 312359.269 | 389518.179 |

In cazul captarii de izvor Apa Pesterii (vezi coordonatele Stereo 70 ale captarii in tabelul nr. 1 si in fig. 1) care alimenteaza cu apa potabila in sistem centralizat localitatea lsverna, limita zonei de protectie sanitara cu regim sever a fast trasata conform cu art. 13, lit. b, din H.G. nr. 930/20o'5, care prevede urmatoarele: in cazul captarilor care exploateaza acvifere freatice la care nu exista suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare cuprinse in instructiunile prevazute la art. 12 alin. (1), dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever var fi de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii, pe directia de curgere a apelor subterane, in cazul forajelor si drenurilor, iar in cazul captarilor de izvoare, de minimum 50 m amonte §i 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii.Mentionam ca zona de protectie sanitara cu regim sever mai include, pe langa izvor, si statia de pompare. Pentru aceasta din urma s-a aplicat art. 30, lit. a, din H.G. nr. 930/2005, care prevede ca dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever se va face cu respectarea limitei minime de 10 m de la zidurile exterioare ale instalatiei. Zona delimitata are forma poligonala si, in conformitate cu art. 12, alin. 1, din H.G.nr. 930/2005, este definita de coordonatele Stereo 70.

Coordonatele Stereo 70 ale zonei de protectie sanitara cu regim sever aferenta captarii de izvor Apa Pesterii si stafiei de pompare

| Punct | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X (Est) | Y (Nord) |
| 1 | 312323 | 389562 |
| 2 | 312376 | 389538 |
| 3 | 312386 | 389525 |
| 4 | 312397 | 389520 |
| 5 | 312387 | 389499 |
| 6 | 312376 | 389503 |
| 7 | 312351 | 389497 |
| 8 | 312303 | 389519 |

Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie se suprapune cu perimetrul de protectie hidrogeologica, acesta din urma fiind delimitat in conformitate cu art. 19, alin. 1, din Ord.M.M.P. nr. 1278/2011, respectiv prin utilizarea metodei analizei complexe hidrostructurale. In cadrul acestei metode se iau in considerare zona de regenerare a apei subterane, formatiunea geologica pe care este amplasata captarea, directia de

curgere a apei subterane, morfologia terenului §i reteaua hidrografica. Perimetrul are forma poligonala si este definit de coordonatele Stereo 70:

Coordonatele Stereo 70 ale perimetrului de protecfie hidrogeologica si ale zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie

| Punct¦ | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X (Est) | Y (Nordl |
| 1 | 311320 | 390557 |
| 2 | 311815 | 390379 |
| 3 | 312094 | 390351 |
| 4 | 312367 | 390142 |
| 5 | 312405 | 390019 |
| 6 | 312400 | 389851 |
| 7 | 312468 | 389711 |
| 8 | 312402 | 389510 |
| 9 | 312342 | 389418 |
| 10 | 311791 | 389291 |
| 11 | 311613 | 389670 |
| 12 | 311344 | 389780 |
| 13 | 311178 | 389996 |
| 14 | 311193 | 390411 |

Captarea de izvor Apa Pesterii a fost construita in perioada 2009-2012 si pusa in functiune in anul 2013, fiind amplasata in extremitatea de nord-vest a localitatii Isverna, langa o grota de la intrarea in Pestera Isverna, la cota de circa 450 m. Grota este sapata in calcare jurasic superior-aptiene, intens fisurate. Izvorul are un debit capabil de circa 30 l/s.

Apa este prelevata printr-o conducta de PEHD cu diametrul De63 mm pana la statia de Pompare Existenta. Aceasta este o constructie existenta din beton armat clasa C18/22.5 (B300), tip camin subteran, cu dimensiunile exterioare 4.20 x 3.30 x H3.70 m cu pereti de 35 cm, asezata pe un radier din beton B100 de 10 cm. Placa de baza este de 15 cm grosime iar placa de acoperire are 20 cm grosime.

O parte din apa provenita de la izvor este directionata spre un bazin de colectare, amplasat lateral fata de grota si din care, prin intermediul unei conducte de absorbtie, ajunge la statia de pompare semi-ingropata, din beton armat. De la aceasta statie, apa este pompata, printr-o conducta de aductiune de circa 1 km lungime, spre rezervoarele de inmagazinare, amplasate in extremitatea de nord a localitatii lsverna.

Reprezentarea zonei de protectie sanitara cu regim sever aferenta captarii de izvor Apa Pesterii si statiei de pompare.

Delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologica si a zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie

Aductiunea

Aductiunea noua din Isvorul Pesterii Isverna:

- Conducta PEHD PE100RC De140mm, PN10, in lungime totala de aproximativ L=1465.00m

- Conducta de legatura - 15.00 m (PE100RCPP) intre captare suprafata si Statia de Pompare

- Conducta aductiune in sant deschis - 1 450.00 m (PE100RCPP) intre Statia de Pompare si Gospodaria de Apa

- Conducta aductiune prin Subtraversare Foraj Orizontal - 2 buc – L=9+16=25m sub drumul DC50

- Vane de separatie Subtraversari - 4 buc , vane DN125 pe conducte PEHD PE100RCPP

- Aerisiri pe aductiune - 2 buc

- Goliri pe aductiune - 3 buc

- Conducta de golire - 30.00 m (conducta de golire de la caminul de golire la emisar)

- Grup pompare Apa Curata - 1 buc (doua pompe active, pompa de rezerva se considera cea existenta)

- Camin vizitare - 9 buc (pentru Camine de Golire - 2 buc, Camine Aerisire - 3 buc, Camine Vane - 4 buc)

- Cablu electric - 1 505.00 m (pentru automatizarea pompelor f. de nivelului in rezervoare)

- Traductor de Nivel - 1 buc (ce se va monta in Rezervorul existent de 100mc)

Statie de Pompare langa Izvorul Pesterii Isverna, pe Aductiune:

Pe conducta de aductiune exista o Statie de pompare existenta cu un camin din beton armat semi-ingropat, de dimensiuni exterioare de 4.20 x 3.30 x H3.70 in care exista montat grupul de pompare cu doua pompe active si una de rezerva 2A+1R, fiecare pompa avand P=5.5KW, cu Qgrup=8.00l/s si Hgrup=80mCA. Pe refulare este montat un debitmetru DN80 pentru inregistrarea volumului de apa prelevata din captare.

Aductiunea veche din Isvorul Pesterii Isverna:

- Conducta PEHD De63mm, PN6, in lungime totala de aproximativ L=1500.00 m. Aceasta conducta este pusa sub conservare, in momentul de fata fiind inactiva datorita presiunii nominale de lucru .

Date hidraulice:

- Posibilitatea captarii: 30 l/s (conform studiului hidrogeologic existent)

- Cotele aductiunii:

  - La captare: 440.00 m

  - Minima: 434.00 m

  - La Gospodaria de apa: 504.00 m

Gospodaria de apa existenta:

- Inmagazinare apa Volum total = 180 mc:

  - Un rezervor suprateran metalic de 100 mc

  - 2 rezervoare semi-ingropate din POLISTIF de 2x40.00 mc

- Tratare apa:

  - Statie de clorinare

- Camine de vane (intrare si distributie):

In cazul incintei in care se gasesc rezervoarele de inmagazinare a apei (2x40=80 m3 si 100 m3), si statia de clorinare, in conformitate cu art. 30, lit. b si lit. c, din H.G. nr. 930/2005, s-a instituit zona de protectie sanitara cu regim sever, care respecta urmatoarele limite minime:

b) instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei;

c) rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirii.

Retele de distributie existente: L=41 260.00 m:

- Conducta PEHD PE100, PN10, De125 – L=     977.00 m

- Conducta PEHD PE100, PN10, De110 – L=40 283.00 m

___

#### Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

___

Prezentul proiect isi propune realizarea extinderii sistemului de alimentare cu apa pe o lungime totala de 20 217.24 m (din care, aductiune si Gospodarie de apa – 2477.82 m si retea distributie 17 739.42 m cu 2 statii de pompare apa curata), pentru 2382 de locuitori fizici.

Prezentul proiect se realizeaza in satele Isverna,  Giurgiani si Busesti pe urmatoarele amplasamente:

Drum Vicinal Fata Izvorului, Ulita Padina Stoienilor, Drum Satesc Giurgiani-Isfani, Str. Alunului, DJ 670, DC 36, DC 50, Drum Satesc Barbu, Drum Satesc Cornet, Str. Pe Deal, Drum satesc Ploscari si Strada Ciresului.

Extinderea retelelor de alimentare cu apa se realizeaza telescopic, locuintele fiind foarte indepartate unele de altele. Reteaua existenta de alimentare cu apa insumeaza aproximativ 41 km si se alimenteaza din izvorul Pestera. Pentru suplimentarea debitului de apa bruta s-a realizat captarea a 3 izvoare si un sistem de drenuri si o noua gospodarie cu apa. Deasemenea, pentru diminuarea costurilor cu energia electrica, s-a prevazut o microhidrocentrala electrica pe conducta de aductiune care poate furniza o putere maxima de 55 KWh.

Lucrarea se structureaza pe urmatoarele Obiecte:

- Captare

- Aductiune

- Gospodarie Apa Noua GA2

- Punct Legatura in retea Medie Tensiune

- Retele Distributie

- Alimentare En El Statii Pompare

Cantitatile de lucrari globale propuse prin prezentul proiect pentru obiectele principale sunt:

CAPTARE

- - Priza Apa (captare izvor)				3 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - Priza 1: (X = 309575.62     Y = 390445.59)

    - Priza 2: (X = 309609.98     Y = 390374.02)

    - Priza 3: (X = 309620.84     Y = 390312.61)

Prizele de apa sunt constructii rectangulare din beton  armat prevazute cu 3 Camere, constructia avand  Lungimea totala de 3.10 m, latimea totala de 1.00 m si este prevazuta cu aripi de captare de Lungime L=3.00 m in spatele carora se amenajeaza un Filtru Invers pentru colectarea in conditii optime a apei potabile.

- - Dren Apa						450.00 m (3 buc)

Cele 3 drenuri de apa prevazute au rolul de a prelua apa din afara izvoarelor identificate, colectand o zona larga de apa de pe o lungime de 150.00 m fiecare dren. Constructia drenului se realizeaza prin sant Trapezoidal de latime la baza acestuia de 80 cm si latime superioara de 300 cm, avand o inaltime de H=230 cm. Drenul este realizat pe radier din Beton H=35 cm cu Filtru Invers invelit in Geotextil acoperit cu argila compactata in inaltime de  50 cm.

- - Camera de colectare ingropata la Captare		1 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - (X = 309588.38     Y = 390233.63)

Camera colectoare este o cladire din beton semingropata, rectangulara care capteaza apele de la cele 3 sisteme fomate din cate o priza de apa si un dren de 150 m. Dimensionarea finala a acesteia se va realize in functie de debitele ce se vor obtine de la cele 3 sisteme de captare, corelate cu consumurile populatiei.

Pentru a realiza o estimare a costurilor s-a luat in considerare un volum util Vu=150 mc.

ADUCTIUNE

- - Conducta 						2 432.82 m

  - - Masiv Ancoraj pe Conducte de Inalta Presiune	24 buc

GOSPODARIA DE APA

  - Coordonate Stereo 70: (X = 311279.84     Y = 388983.53)

- - Conducta 						45.00 m

- - Terasamente la Gospodaria de Apa			537.50 mc

- - Rezervor Suprateran la GA (300 mc)		1 buc

- - Micro Hidro Centrala Electrica (55KWh)		1 buc

- - Platforma Balastata					291.00 mp

- - Statie Tratare (clorinare)				1 buc

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a Gospodariei cu Apa, pentru Micro-hidrocentrala de producere a anergiei electrice are nevoie de un bransament electric dotat cu un transrmator 20/0.40 KV montat in gospodaria cu apa de P=100 KVA si o retea de medie tensiune care sa alimenteze gospodaria cu apa.

| Nr | Descriere | Putere Totala [KWh] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Gospodaria de Apa (MicroHidrocentrala) | 55 KWh |

- - Cabluri electrice:

  - - Retea Medie Tensiune LEA			40.00 m

  - - Retea Medie Tensiune LES 			650.00 m

  - - Retea cabluri Joasa Tensiune (ingropata) 		243.75 m

Gospodaria de apa se va bransa la reteaua de distributie a energiei electrice printr-o retea de cabluri de medie tensiune ce se vor lega cu stalp in ax si un stalp separator, urmat de cablul LES in lungime de 650 m pana la Gospodaria de Apa, unde se va monta un stalp cu transformator si separator si pe care se va pune si cutia de distributie necesara Gospodariei de Apa.  Cutie Distributie de Putere P100 kW va fi dotata cu un numar de 4 circuite buc cu Descarcator si cu Bloc de Contorizare a energiei Active si Reactive CoAR.

Gospodaria de APA va avea in componenta urmatoarele:

- Terasamente compuse din Sapaturi in Profile Mixte - 537.50 mc, executate cu Buldozerul pentru a realiza platformele necesare realizarii tuturor obiectelor Gospodariei de Apa.

- Zid Sprijin de Greutate din Beton Simplu cu Inaltimea elevatiei He=200 cm, cu latime elevatie / latime coronament Be=150 / k=60cm. Inaltimea fundattiei zidului este Hf / retragere inaltime fundatie hf=B/5 Hf=90, hf=28 cm, latimea Bazei B / retragere Baza b (B=138 b=52 cm); Zidul este realizat din beton Beton clasa C35/45;

- Pentru siguranta oamenilor s-a prevazut un parapet de siguranta pe Structura din beton a zidului de sprijin a carei elevatia ajunge in dreptul platformelor amenajate. Parapetul este de tip Deformabil (metalic) cu Amortizor, cu nivel (grad) de protectie H1 si nivel de severitate a socului ASI A cu latimea de lucru la incercare. Lungimea parapetului este de 30.00 m.

Dupa amenajarea verticala si oriozontala a Gospodariei de Apa se vor realiza obiectele functionale ale acesteia:

- Conducta de legatura din Polietilena cu Diametrul exterior De125 mm, PE100 cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar pozata in Sant Deshis - 45.00 m

- Conducta de bransament pentru containerul personal din PEHD PE100 cu Diametrul exterior De25 mm pozata in Sant Deshis 25.00 m.

- Statie Tratare Containerizata, complet echipata, cu Debit de tratare de maxim Q50 l/s pentru clorinare cu Hipoclorit, conform plansei anexate. Aceasta este prtevazuta cu o camera de unde este instalata pompa de dozare si rezervorul de Hipoclorit si o camera folosita ca birou de catre operatorul de apa.

- Rezervor Suprateran Metalic, cu Volum util Vu=300 mc, asezat pe un inel de beton armat.

Rezervorul nou modular cilindric, suprateran cu capacitatea 300 m3 are următoarele caracteristici:

Rezervor modular cilindric construit din panouri din otel galvanizat si membrana in 3 straturi, din tesamra de poliesteri acoperita cu PVC pe ambele fete

-  diametrul de 10.03 m si inaltime de 4.27 m

-   scara exterioara metalica si scara interioara flexibila

-  acoperiş cu trapa de vizitare si gura de ventilaţie

-  conexiuni: 4 buc:

- intrarea de alimentare cu apa

- iesirea de compensare orara la inaltimea de 0.60 m

- iesire incendiu si golire (comuna) – la baza rezervorului

- preaplinul – la nivelul maxim.

- Izolaţie pe pereţi din vata minerala

Rezervorul este suprateran si se montează pe un inel de beton armat asa cum este descris la capitolul de constructii.

Componenta rezervoarelor: Panouri din tabla de otel galvanizat la cald cu dimensiune per panou de 2.000 mmm X 1.200mm; fiecare panou are profil unic 8-80 V care confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita.

Toate componentele sunt prefabricate, modulare, si asigura instalare rapida si facila.

Componenta:

- Panouri din tabla de otel galvanizat la cald cu dimensiune per panou de 2.000 mmm X 1.200mm; fiecare panou are profil unic 8-80 V care confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita.

- Grinzi de sustinere acoperis din profil patrat de otel galvanizat la cald

- Sistemul pivotant al grinzii permite alinierea corecta indiferent de pozitie;

- Conexiunea centrala a grinzilor se realizeaza cu suruburi galvanizate;

- Acoperis tip cupola joasa, folosind foi de tabla de otel protejat cu GALVANUM;

- Membrana in trei straturi – tesatura din fire poliesterice de mare rezistenta acoperita pe ambele fete cu folie de PVC extra rezistenta;  Membrana este aprobata pentru contact si stocare apa potabila; Membrana are caracteristici omogene datorită metodei de fabricaţie, prin laminarea celor trei straturi la cald şi la înaltă presiune. Astfel, legătura dintre cele trei straturi este permanentă şi indestructibilă în condiţii normale de lucru. Membrana, datorită structurii speciale în trei straturi, acţionează aproape ca un termos, menţinând timp îndelungat temperatura apei din interior! Membrana poate fi utilizată de la -300 la +700C. In cazul unei gauriri sau sfasieri accidentale, ea poate fi reparată imediat, pe loc, folosind setul de reparare.

- Conexiuni şi valve din PVC greu: 4 bucati flanse de pana la DN 90;

- Membrana geotextila pentru izolaţie: Membranele geotextile sunt folii drepte de poliester 100% cu rezistenţă foarte mare. In pachetul de livrare trebuie inclusa o membrana de protectie geotextila pentru protectia contra pietre, sau alte resturi care ar putea înţepa sau deteriora membrana rezervorului.

- Sistem de plutitor – indicator: Sistemul oferă o indicaţie clară şi precisă asupra nivelului apei din bazin. Durabilitatea este asigurată de axele şi carcasa din inox, plutitorii realizaţi la calitate navală şi indicatorul din aluminiu turnat.

- Bandă de protecţie : Banda de protecţie ofera un plus de siguranţă şi un aspect mai plăcut. Banda se va monta în jurul rezervorului, acoperind îmbinarea dintre acoperişul ondulat şi peretele vertical al rezervorului. Aceasta protejază oamenii împotriva oricăror muchii ascuţite, oferind o protectie suplimentara.

- Protectie anticoroziva: Protecţia anticorozivă realizată dintr-un aliaj de aluminiu şi zinc. (55% aluminu, 43,5% zinc şi 1,5% silicon). Astfel se combină extraordinara rezistenţă la coroziune a aluminiului cu protecţia catodică (galvanică) a zincului conform standardelor internationale AS1397 şi ASTM A 792.

- Accesorii standard:

- Gură de vizitare glisantă, cu deschidere uşoară, pentru a permite accesul în interiorul rezervorului. Există posibilitatea încuierii cu lacăt a gurii de vizitare pentru a preveni accesul neautorizat.

- Ţeava de scurgere pentru preaplin

- Scară externă uşoară. Scara poate fi demontată uşor şi depozitată separat pentru a preveni accesul copiilor sau folosirea rezervorului de persoane neautorizate. Scara va fi folosită pentru a verifica nivelul în rezervor sau pentru a inspecta şi curăţa interiorul rezervorului.

- Anozi de sacrificiu din magneziu pentru protecţia catodica in vederea protejarii rezervoarelor prin ataşarea unuia sau mai multor anozi de sacrificiu din magneziu. Prin electroliză, se va consuma electrodul de magneziu, lăsând pereţii de oţel neatinşi. Astfel se va extinde foarte mult durata de exploatare a rezervoarelor. Anodul de magneziu trebuie înlocuit la fiecare 5 - 10 ani.

- Pentru a preantampina intrarea in rezervor a prafului sau polenului din aer se va monta pe conducta de aerisire un filtru de praf iar preaplinul va fi prevazuta cu clapeta unisens normal inchisa

Amplasarea rezervoarelor respecta conditiile impuse de Art. 30 din Hotarare nr. 930 / 2005 pentru Aprobarea Normelor speciale privind caracetrul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. Distantele de la rezervoare pana la cladirile din jur sunt mai mari de 20m.

De asemenea rezervoarele s-au amplasat la mai mult de 10 m fata de gardul de protectie al Gospodariei cu Apa, conform NP 133/2013 (2019).

- Platforma Balastata pentru accesul facil in incinte  - 510.00 mp

- Imprejmuirea Gospodariei de apa a tinut cont de distantele impuse pentru zonele de protectie date de Hotarare 930 / 2005 si de NP 133/2013 (2019):

- Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever a tinut cont ca instalatiile de tratare sa se amplaseze la mai mult de 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei pana la gardul de protectie; Imprejmuirea are o lungime totala de L=155.00 m. Gospodaria de apa nu prevede statii de pompare si nici rezervoare ingropate.

Imprejmuirea are inaltimea elevatiei H=2.00 m; cu distanta intre stalpi B=2.00 m si este realizata din Panouri de Plasa Bordurata cu stalpi metalici si cu Fundatii Izolate; Imprejmuirea are in dotare o Poarta simpla pentru accesul pietonal si o poarta dubla pentru accesul auto.

- Containere 	2 buc:

- Container pentru Personal Pe de Lungime L6.0 m; de Latime l2.5 m; si inaltime H2.4 m; cu Grup Sanitar inclus;

- Container; Standard de Lungime L=6.00 m; de Latime l=2.5 m; si inaltime H=2.40 m, pentru instalatiile functionale ale microhidrocentralei. Acesta nu se va compartimenta in niciun fel, urmand a se corela cu solutia finala data de furnizorul MicroHidrocentralei.

- Cabluri electrice pozate in Sant Deschis in lungime totala de 243.75 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm		193.75 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x4 mm		15.00 m

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x240 mm		35.00 m

- Micro Hidro Centrala Electrica de Putere P55 kW cu tensiunea U400 V montata pe Conducte Co cu Diametrul interior Di150 mm	- 1 buc

- Tablou electric TaEl Sigurante si Distributie SD	buc	1.00

- de Putere P60 kW	buc	1.00

- Priza Impamantare PrIm	buc	2.00

- Paratrasnet PaPDA	buc	1.00

RETELE DE DISTRIBUTIE

- - Conducta 			17 739.42 m

  - - Masiv Ancoraj pe Conducte de Inalta Presiune	28 buc

  - - Teava Protectie la traversari			46.11 m

- Conducta de distributie are in total o lungime de 17 739.42 m si se distribuie in sistem telescopic, plecand din reteaua existenta spre periferie. Deoarece conducta deserveste mai multe zone de presiune s-a prevazut presiunea nominala a acesteia raportata la necesitatile acestor zone. Astfel avem conducta cu presiune PN10 si PN16.

1. Conducta pozata in Sant Deshis - 17 693.31 m:

- PE100 cu raport dimensional standard SDR17 si Presiune Nominala PN10 - 14 883.13 m

- cu Diametrul exterior De63 mm	-   1 697.73 m

- cu Diametrul exterior De110 mm	- 12 556.50 m

- cu Diametrul exterior De125 mm	-      628.90 m

- PE100 cu raport dimensional standard SDR11 Presiune Nominala PN16 bar, cu Diametrul exterior De125 mm	m - 1 506.55m

- PE100RCPP - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR9 Presiune Nominala PN20 bar, cu Diametrul exterior De140 mm 390.40 m

PE100RCPP - Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar, cu Diametrul exterior De140 mm  - 913.23m

Retelele de distributie se vor realiza din conducte din PEHD PN10, PE 100. Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Tinand cont de dimensiunea localitatii si deoarece drumurile nu sunt modernizate, se propune amplasarea conductelor pe o singura parte a drumului. Pe drumurile modernizate amplasamentul se va realiza pe acostamente sau in zona verde intre santuri si limitele de proprietate. Forma retelei va coincide cu forma retelei de drumuri (strazi) din localitate.

Conditiile de care s-a tinut cont la alegerea materialului pentru retelele de alimentare cu apa sunt:

- sanitare

- tehnice

- rezistenta la coroziune

- rezistenta la presiune

- rezistenta la lovitura de berbec

- durata de viata peste 50 ani

- grad de etanseitate ridicat (nivel minim de pierderi)

- executie usoara si durata executiei scurta

- economice - raport optim pret-calitate

Reteaua de distributie s-a proiectat tinand cont de urmatoarele conditii:

- conductele reţelei vor fi amplasate în afara spaţiului carosabil;

- forma reţelei permite extinderea ulterioară;

- viteza apei în conducte este calculata prin calculul hidraulic la min. 0,1 m/s şi maximum 5 m/s;

- diametrul minim al conductei cu hidranţi este prevazut la 100 mm (interior);

- conducta de apă este amplasată la o cotă mai mare decât a viitorului colector de canalizare, la minimum 3 m de acesta (în trasee paralele), sub conducta de gaz şi sub cablurile electrice-telefonice;

- conductele vor avea panta, min. 1%, iar la schimbarea de pantă vor avea vane de golire respectiv aerisire; în cazuri convenabile aerisirea se poate face şi prin cişmele/branşamente;

- presiunea apei în reţea nu depăşeşte 60 m; conducta nu funcţioneaza sub vacuum;

- la capetele de conducte sunt prevăzute cişmele si/sau branşamente;

- deoarece conductele sunt din material plastic branşamentele vor fi realizate pe viitor cu priză cu colier;

- pe reţea sunt prevazute vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m; vanele fiind aşezate direct în pământ (ingropate) prevazute cu capac si tija de manevrare;

- la intersectii, pentru amplasarea mai facila a vanelor de izolare, acestea s-au montat in camine de beton de 1.50 x 1.50 x H1.70;

- cişmelele sunt de tipul cu închiderea apei în pământ;

- toate bransamentele viitoare se recomanda a fi contorizate;

- pierderea de apă din reţea, la probă, va respecta condiţiile SR EN 850 (max. 1%);

- presiunea calculata pentru branşament este de min. 3-4 m la cişmele, 7 m la hidranţii în funcţiune, 8 m pentru clădiri cu parter, 12 m pentru clădiri cu un nivel, 16 m pentru clădiri cu 2 etaje;

- conductele vor fi probate la presiune (de regulă 1,5 presiunea de regim) şi la vacuum - 0,8 bari;

Spălarea reţelei se realizeaza sistematic (de regulă anual) sau după reparaţii. Pentru aceasta vor fi folosite cişmelele sau hidranţii, pentru a produce, pe tronsoane controlate, viteze de curgere a apei de peste 1 m/s. Dacă acest lucru nu este posibil se va proceda la spălare folosind şi aer comprimat introdus printr-o cişmea de capăt de tronson.

2. Conducta pozata prin tragere in Teava Protectie - 46.11 m

- PE100 Polietilena cu raport dimensional standard SDR17 Presiune Nominala PN10 bar, cu Diametrul exterior De110 mm - 33.18 m

- PE100RCPP Polietilena cu Rezistenta la Propagarea lenta a fisurii si cu Acoperire Protectiva cu raport dimensional standard SDR7.4 Presiune Nominala PN25 bar, cu Diam exterior De140 mm - 12.93m

Conducta pozata prin tragere in Teava Protectie se foloseste la subtraversari. Subtraversarile se realizeaza prin foraje orizontale (conducte sub presiune si curgere libera) in conformitate cu NP 133 /2013 subtraversarea căilor ferate se realizeaza conform STAS 9312/1987. La subtraversarea drumurilor executia forajelor dirijate se va realiza conform STAS 9312-87 cu urmatoarele considerente tehnice:

•	subtraversarile s-au amplasat pe sectoarele de drum pe zonele de aliniamente ale acestora;

•	unghiul de intersectie intre axa conductei si axa caii de comunicatie este de 90O;

Subtraversarea drumului judeţean/national/local sunt considerate subtraversări relativ scurte, cu conducte de otel sau PEHD si se execută, de regulă cu foraj orizontal nedirijat (aşa zise „cârtiţe" sau „rachete"). Aceste echipamente funcţionează cu aer comprimat şi înaintează printr-o mişcare de percuţie, fiind o metodă „uscată" de foraj. La capetele subtraversării se execută două excavaţii denumite gropi de acces. La capătul de iniţiere a forajului dimensiunile sunt: L = 1,5-2,5 m, în funcţie de echipamentul utilizat, B = 1 m, H = adâncimea subtraversării, iar la capătul opus, de tragere: L = 2,5 - 3 m, în funcţie de diametrul şi elasticitatea conductei ce se pozează, B = 1,5 m, H = adâncimea subtraversării.

Suprafaţa necesară lucrului va fi redusă. Practic, suprafaţa de lucru trebuie să coincidă cu suprafaţa excavaţiilor, la care se adaugă o zonă adiacentă unde se va amplasa un compresor.

Durata de execuţie a acestor subtraversări va fi redusă la minimum. Execuţia unei subtraversări de max. 10 - 15 m lungime, trebuie să fie de 1-5 ore, din momentul introducerii echipamentului în groapa de acces.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie si in tabelul centralizator al cantitatilor pe amplasamente.

Subtraversarea conductelor sub presiune se va realiza conform schemei de mai jos:

Foraje Orizontale - Distantele minime

| Clasa sau categoria tehnica | Distante minime [m] |
| --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| Nationale | 1 | 8 | 15 | 10 |
| Judetene | 1 | 8 | 15 | 8 |

Conducta

Realizarea subtraversarii se va face cu conducta PEHD.

Tubul de protectie

Realizarea protectiei subtraversarii se va face cu tub de otel conform STAS 404/2-80, 715/2-80, 6898/1-80 6898/2-80, 11082-80. Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic. Se interzice scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.

Intarirea

Deoarece subtraversarea este prevazuta cu tub de protectie cu diametrul mai mic de 1000 mm, nu se realizeaza intarire. Pentru aceasta protectia metalica trebuie dimensionata fara intarire.

Priza de potential

Deoarece tubul de protectie s-au prevazut din otel, prizele de potential se vor proiecta conform STAS 7335/8-85.

Dispozitiv de aerisire.

Nu este cazul decat pentru conducte care transporta gaze si lichide combustibile.

Robinet de sectionare

Robinetele de sectionare se monteaza ingropate cu chit de manevra. Distanta intre robinetul de sectionare si marginea drumului trebuie sa fie de min 10m.

Descarcatorul de presiune

Descarcatorul de presiune se monteaza in camin din beton si este realizat prin caminul de golire prevazut la subtraversare.

Pozarea tubului de protectie

Pozarea tubului de protectie se realizeaza prin foraj orizontal.

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice ale acesteia fie prin acoperire cu sipci de lemn legate cu sarma zincata, fie prin mansonare cu inele din material plastic.

- - Statie pompare Apa Curata 				2 buc

  - Coordonate Stereo 70:

    - SP1: (X = 310189.41     Y = 388429.21)

    - SP2: (X = 317942.24     Y = 387224.27)

Statie pompare de Apa Curata sunt de tip containerizat de dimensiuni 6.00 x 2.50 m, asezate pe o platforma de beton:

- SP1 Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg7 l/s si Inaltimea de pompare H=80 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R.

- SP2 Coplet echipata, Containerizata, cu Debit total Qg8.5 l/s si Inaltimea de pompare H150 mCA cu grup de pompare cu Convertizor de Frecventa format din 2 pompe Active si 1 pompa Rezerva 2A1R

Asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare propuse se realizeaza din bransamente trifazate direct din Sistemul de Distributie de Joasa Tensiune prin BMPT. Statiile de pompare au nevoie de cate un bransament trifazic pe reteaua de joasa tensiune, astfel:

| Nr | Descriere | Putere Pompe [KWh] | Putere Totala [KWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Statii Pompare Apa - 2 buc |
| 1 | SP1 (Q=7.0 l/s, H=80mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=3x5.5KWh) | 20 KWh |
| 2 | SP2 (Q=8.5 l/s, H=150mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=2.2KWh) | 35 KWh |

Statiile de pompare sunt dotate si cu Generatoare electrice trifazate in caz de avarie a distribuirii de energie electrica de putere P=28 si respectiv 60 KWh. Contra curentilor accidentali din fulgere au in dotare cate o priza de impamantare si un paratrasnet PDA.

Statiile de pompare sunt imprejmuite si au o poarta de acces simpla de 1x1.50 m.

- - Cabluri electrice:	- 95.00 m

- Cablu electric Joasa Tensiune pozat in Sant Deschis:

- Tip CYAbY-F de sectiune 3x2.5 mm	m	30.00 m pentru iluminatul statiilor de pompare

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x10 mm	m	30.00 m pentru alimentare SP1

- Tip CYAbY-F de sectiune 4x16 mm	m	35.00 m pentru alimentare SP2

- - Bransament Apa					152 buc

  - - Conducta legatura Bransament Apa in sant	2 540.00 m

  - - Conducta legatura Bransament Apa prin foraj	98.00 m

Bransamentele de Apa sunt dotate cu Instalatie sanitara cu Diametrul exterior De25 mm si Apometru clasa C, cu Diametrul nominal Dn20 mm. Acestea au un camin de apometru din PE cu Diametrul caminului D=550 mm si Inaltimea de H=1100 mm dotat cu Capac PP, necarosabil deoarece se amplaseaza pe spatiul verde de langa proprietati;

- Bransamentele se leaga la conducte principale PEHD astfel:

- la conductele cu Diametrul exterior De63 mm – 25 buc

- la conductele cu Diametrul exterior De110 mm – 127 buc

- Conductele de legatura ale bransamentelor sunt din PE 100, cu De25, De32 si De40 mm, PN10:

- Conducta PEHD PE100 cu De25 mm pozata in Sant Deshis - 2 280.00 m

- Conducta PEHD PE100 cu De32 mm pozata in Sant Deshis - 235.00 m

- Conducta PEHD PE100RC cu De32 mm pozata prin Foraj Orizontal - 84.00 m

- Conducta PEHD PE100RC cu De40 mm pozata prin Foraj Orizontal - 14.00 m

- - Camin vizitare					94 buc

Caminele de vizitare sunt prevazute a fi realizate de doua tipuri:

- Camine de  vizitare, Circulare,  din PE cu Diametrul interior D1.0 m, cu inaltimea H=2.0 m – 90 buc

- Camine de vizitare Rectangulare din beton Be cu Placa superioara Necarosabila:

- cu volumul util de dimensiuni utile: 1.5 x 1.5 m x H 1.7 m – 3 buc

- cu volumul util de dimensiuni utile: 3.0 x 2.0 m x H1.7 m – 1 buc

- - Vana sectorizare					26 buc

Vanele asigura sectorizarea retelei in vederea diminuarii pierderilor care pot surveni in cazul in care se va interveni asupra avariilor majore. Vanele sunt ingropate sau montate in camine, dupa necesitati.

- Vane ingropate cu Dn100 mm - 3 buc

- Vane montate In Camine 	- 23 buc

- cu Dn100 mm	19 buc

- cu Dn125 mm	  4 buc

Vanele de sectorizare se monteaza ingropate sau in camine din PE.

- - Vana Reducere Presiune DN65 mm			1 buc

Vana de reducere de presiune se va monta in caminul din beton armat ce are dimensiunile utile: 3.0 x 2.0 m x H1.7 m si va fi echipata cu vane de izolare, filtru Y si by-pass.

- - Golire							36 buc

  - - Conducta de golire					360.00 m

Golirile asigura posibilitatea evacuarii apei din retea in cazul in care acest lucru se doreste (caz de avarie, sau curatarea retelei, etc). Acestea se racordeaza la conductele principale prin teuri sau sei de bransare si se dispun astfel:

- Golire Dn32 mm montata pe conducta PEHD cu De63 mm	- 4 buc

- Golire Dn50 mm montata pe conducta PEHD cu De110 mm	- 29 buc

- Golire Dn50 mm montata pe conducta PEHD cu De125 mm	- 3 buc

Golirile se amplaseaza in Camine de vizitare, Circulare,  din PE, cu Diametrul interior D1.0 m, cu inaltimea H=2.0 m, prevazute cu scara de acces. De la caminul de golire la emisar se prevad conducte de golire din PEHD cu De63, PN10.

- - Aerisire						38 buc

Aerisirile au rolul de a scoate aerul remanent la incarcarea cu apa a retelei sau la orice fel de avarie care poate goli conducta de apa. Acestea se amplaseaza in varfurile de panta si sunt compuse din aerisiri cu Diametrul Dn50 mm racordate la conductele principale astfel:

- pe conducte cu Diametrul exterior De63 mm	- 7 buc

- pe conducte cu Diametrul exterior De110 mm - 28 buc

- pe conducte cu Diametrul exterior De125 mm - 3 buc

- - Hidrant						48 buc

  - - Conducta legatura Hidrant cu reteaua principala	360.00 m

Amplasamentele acestora se regasesc pe planurile de situatie.

Hidrantii prevazuti sunt subterani DN80 (pericol de lovire sau distrugere datorita spatiului mic dispo-nibil intre partea carosabila si proprietati private), prevazuti cu un robinet ingropat, fara camin, actionat printr-o tija de la suprafata pamantului. Ei sunt amplasaţi la 100 m în spaţiile continuu con-struite şi la max. 500 m în celelalte zone; nu sunt amplasaţi pe conducte moarte (fără circulaţie de apă); după hidrant există cel puţin o cişmea/branşament;

Hidranţii de incendiu se amplasează în afara carosabilului, la minimum 5 m de peretele construcţiei, într-o zonă protejată dar uşor accesibilă şi marcaţi vizibil pe un suport stabil.

Poziţia şi numărul de hidranţi au fost realizate in functie de grupul de locuinţe care a trebuit protejat si au fost amplasaţi în locul în care presiunea este mai mare. După hidrant există cel puţin o cişmea prevazuta.

Apa din reţea poate ajuta şi la stingerea incendiului (reţea de joasă presiune) cu dotările suplimentare necesare pentru combaterea incendiului.

Deoarece pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu atunci se va face o verificare la funcţionarea în caz de incendiu (ca reţea de joasă presiune) cu presiune de funcţionare la oricare dintre hidranţii de 7 m CA.

Semestrial fiecare hidrant va fi deschis 1-5 minute, pentru verificarea lui şi pentru spălarea reţelei.

- Des/Re-facere Structuri

  - - Des/Re-facere Structuri din Beton			1 731.90 m

  - - Des/Re-facere Structuri din Asfalt		2 553.03 m

De-a lungul retelelor este nevoie de desfaceri temporare a acceselor la proprietati (structurile din beton) si de desfaceri de-a lungul drumurilor asfaltate, acolo unde nu este posibila folosirea spatiului verde.

___

#### Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, si modul de asigurare a acestora sunt:

- energia electrica este asigurata de Distributie Energie Oltenia SA (fostul CEZ Distributie SA)

- apa bruta este prelevata din subteran;

#### Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

___

##### Alimentarea cu apă

Apa necesara se asigura din reteaua de alimentare cu apa existenta si din captarea noua de apa bruta proiectata si descrisa la obiectul „CAPTARE”.

##### Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate din zona se realizeaza prin Bazine etanse vidanjabile

Bazinul hidrografic: Jiu, cu codul cadastral VII-1

Cursul de apa: Cosustea, cu codul cadastral: VII-1.36.8

Date privind Cursul de apa

___

| Curs de apa | Date privind bazinul hidrografic al cursului de apa |
| --- | --- |
| Denumire | Codul cadastral: | Suprafaţa | Altitudinea medie | Suprafaţă lacuri naturale | Lacuri de acumulare permanente | Suprafaţa fond forest |
|  |  |  |  |  | Suprafata | Volum |  |
| [nume] | [cod] | [km2] | [m] | [ha] | [ha] | [mil mc] | [ha] |
| Jiu | VII-1 | 10080 | 417 | 146 | 360 | 43.1 | 377710 |
| Cosustea | VII-1.36.8 | 437 | 482 | 20 | 0 | 0 | 14 562 |

___

Date privind Bazinul Hidrografic al Cursului de apa de ordin 1 si al amplasamentului

___

| Bazinul Hidrografic | Date privind Bazinul Hidrografic: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Codul cadastral: | Pozitia | Lungime totala | Altitudine | Panta medie | Coef de sinuozitate |
|  |  |  |  | Amonte | Aval |  |
| [nume] | [cod] | [S/D] | [km] | [m] | [m] | [‰] | [ ] |
| Jiu | VII-1 | Stanga | 339 | 1720 | 26 | 5 | 1.85 |
| Cosustea | VII-1.36.8 | Dreapta | 75 | 780 | 137 | 9.00 | 1.43 |

___

##### Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

Apa necesara pentru procesul tehnologic de tratare de la Gospodaria cu Apa se asigura din captarea proiectata.

##### Asigurarea agentului termic

Incalzirea in containerele statiei tratare se realizeaza prin calorifere / convectoare electrice sau aere conditionate.

##### Asigurarea Energiei Electrice

Asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare propuse se realizeaza din bransamente trifazate direct din Sistemul de Distributie de Joasa Tensiune prin BMPT. Statiile de pompare au nevoie de cate un bransament trifazic pe reteaua de joasa tensiune, astfel:

| Nr | Descriere | Putere Pompe [KWh] | Putere Totala [KWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Statii Pompare Apa - 2 buc |
| 1 | SP1 (Q=7.0 l/s, H=80mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=3x5.5KWh) | 20 KWh |
| 2 | SP2 (Q=8.5 l/s, H=150mCA), Container (L=6.00m, l=2.5m) | (2A+1R de P=2.2KWh) | 35 KWh |
| 3 | Gospodaria de Apa (MicroHidrocentrala) |  | 55 KWh |
|  | TOTAL |  | 110 KWh |

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a Gospodariei cu Apa, pentru Micro-hidrocentrala de producere a anergiei electrice are nevoie de un bransament electric dotat cu un transformator 20/0.40 KV montat in gospodaria cu apa de P=100 KVA si o retea de medie tensiune care sa alimenteze gospodaria cu apa.

Solutia finala de alimentare cu energie elecrica se va definitiva prin emiterea Avizelor Tehnice de Racordare care le va furniza distribuitorul local de energie: Distributie Energie Oltenia.

GOSPODARIA DE APA

- Coordonate Stereo 70: (X = 311279.84     Y = 388983.53)

Statie pompare Apa Curata 		2 buc

- Coordonate Stereo 70:

- SP1: (X = 310189.41     Y = 388429.21)

- SP2: (X = 317942.24     Y = 387224.27)

___

#### Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

In zona afectata de executia investitiei sunt prevazute lucrari de refacere a amplasamentului:

- nivelarea zonei afectate

- insamantari cu iarba a suprafetelor afectate

#### Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Proiectul nu cuprinde cai noi de acces.

#### Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Realizarea lucrarilor se face în spiritul dezvoltării durabile, în sensul că, nici constructia şi nici functionarea nu presupune utilizarea de materiale din categoria resurselor naturale epuizabile.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

- piatră, nisip, lemn – resurse folosite in constructie – vor fi asigurate de contractor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului;

- solul – terenul pe care se amplasează constructia

- apă, aer – resurse folosite atat in constructie cat si in functionare

  - APA este folosita cu precadere la compactarea terasamentelor si se va preleva direct din reteaua existenta de alimentare cu apa. Aceasta nu se va depozita in locuri speciale fiind folosita direct, prin stropire;

Resursele naturale folosite in constructie si functionare sunt:

- In timpul executiei:

  - Toate extrasele de resurse naturale expuse in listele de cantitati ale proiectului tehnic si descrise in cantitatile de lucrari cumulate din devizele pe obiecte din partea tehnica

- In timpul exploatarii ca resursa naturala este folosita apa bruta extrasa prin intermediul forajelor;

Agregate minerale (piatră spartă, balast, nisip), pământ pentru umpluturi

Având  în  vedere  cerinţele  de  calitate  şi  ocurenţă  în  zonă  a  unor  astfel  de  resurse,  se consideră  că  piatra  naturală  şi  balastul  vor  fi  cumpărarte  de  la  cariere/balastiere  existente reglementare ANRM.

Majoritatea  locaţiilor  de  procurare  a  agregatelor  şi  materialelor  de  umplutură  (nisip  şi pietriş)  vor  fi  alese  astfel  încât  să  fie  cât  mai  aproape  de  zona  proiectului.  Materialul  coeziv  ar putea fi folosit ca material comun de umplutură, fiind necesare testări suplimentare pentru a stabili utilizarea lor corectă.

Cantitatea de pământ necesară realizării terasamentelor santurilor va putea fi preluată din săparea  acestora  prevăzută  în  acest  proiect, refacandu-se astfel cadrul natural.  Daca este cazul, restul cantităţii necesare va fi extras  din carierele  existente  şi/sau din gropi de  împrumut  identificate  de constructor, în colaborare cu beneficiarul.

Cantitatile de material excavat vor fi:

- pamant excavat din zona santurilor (sapatura cu adancime mai mica de 4,00 m);

- pamant excavat din zona de amenjare a platformelor necesare (sapatura in teren tare).

Pamantul  excavat  se  va  reutiliza  in  cadrul  lucrarilor  necesare,  spre  exemplu  la umpluturile necesare santurilor.

Apă

Apa  necesară  pentru  fabricarea  betoanelor  şi  pentru  terasamente  va  fi  furnizata prin betonul marfa, de catre furnizori autorizati in realizarea betoanelor.

Lemn pentru sprijiniri / cofraje

Va fi asigurat de constructor, de la furnizori autorizati, care asigura transportul. Acesta este  pus in opera de catre constructor, fiind depozitat temporar in organizarea de santier a proiectului.

#### Metode folosite in constructie;

Metode folosite in constructie sunt cele care sunt descrise in Caietele de Sarcini ale Proiectului Tehnic si cuprind:

c.3 Caiete de Sarcini - Terasamente Pentru Conducte

c.3.1 Generalităţi

c.3.1.1 Dispoziţii generale pentru executant

c.3.1.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar

c.3.2 Lucrări pregătitoare

c.3.3 Natura terenului

c.3.4 Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului

c.3.5 Executarea săpăturilor, sprijinirilor, epuismentelor, umpluturii

c.3.5.1 Executarea săpăturilor

c.3.5.2 Executarea umpluturilor - Generalitati

c.3.6 Asezarea Conductelor

c.3.6.1 Partea de jos a santului

c.3.6.2 Patul de asezare

c.3.6.3 Asezarea tubului in sant

c.3.6.4 Umplerea santului

c.3.7 Controlul calităţii lucrărilor de săpături, umplutura şi compactarea pământului de umplutura

c.3.8 Standarde si normative

c.5 Caiete de Sarcini - Conducte de Apa/Canalizare sub presiune din PEHD

c.5.1 Generalităţi

c.5.1.1 Dispoziţii generale pentru executant

c.5.1.2 Dispoziţii generale pentru beneficiar

c.5.2 Lucrări pregătitoare

c.5.3 Materiale şi echipamente

c.5.3.1 Condiţii generale

c.5.3.2 Domenii de aplicare. Caracteristici şi avantaje

c.5.4 Prescripţii de livrare, transport şi depozitare

c.5.5 Trasarea lucrărilor

c.5.6 Executarea săpăturilor

c.5.7 Pozarea conductelor

c.5.8 Sisteme de îmbinare

c.5.9 Proba de presiune

c.5.10 Executarea lucrărilor anexe

c.5.11 Standarde şi Normative

c.6 Caiete de Sarcini - Subtraversari prin Foraj Orizontal Dirijat

c.6.1 Generalităţi

c.6.2 Standarde de referinţă

c.6.3 Materiale

c.6.4 Operaţiuni pregătitoare

c.6.5 Execuţia lucrărilor

c.6.6 Măsuri speciale pentru protecţia instalaţiilor existente

c.6.7 Introducerea ţevii purtătoare şi lucrări de finisare

c.8 Caiete de Sarcini – Refacere Sistem Rutier Existent

c.8.1 Caiete de Sarcini – Refacere Sistem Rutier Existent Impietruit

c.8.1.1 Generalităti

c.8.1.2 Lucrări pregătitoare

c.8.1.3 3 Materiale

c.8.1.4 3 Operatiuni de bază

c.8.1.5 4 . Verificarea calitatii lucrarilor

c.8.1.6 5. Receptia lucrarilor

c.9 Caiete de Sarcini – Constructii Statii de pompare

c.9.1 Materiale

c.9.1.1 Materiale matrice

c.9.1.2 Materiale armate

c.9.1.3 Material conducte

c.9.2 Încărcări externe

c.9.3 Elemente componente

c.9.4 Transport şi Depozitare

c.9.5 Instalarea

c.9.5.1 Precauţii de siguranţă

c.9.5.2 Generalităţi

c.9.5.3 Excavarea

c.9.5.4 Prepararea plăcii rezervorului

c.9.5.5 Ancorarea

c.9.5.6 Conexiunile conductelor

c.9.5.7 Conexiunile electrice

c.9.5.8 Înaintea umplerii gropii

c.9.5.9 Umplerea

c.9.5.10 Accese statie de pompare

c.9.6 Punerea în funcţiune şi funcţionarea

c.9.6.1 Înainte de instalare

c.9.6.2 Instalarea pompei

c.9.6.3 Instalarea regulatorilor de nivel

c.9.7 Îngrijire şi întreţinere

c.9.8 Alimentare cu energie electrica

c.13 SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

c.13.1 Specificatii Tehnice Generale pentru Lucrari de Constructii

c.13.1.1 Cerinte generale pentru materiale

1. Standarde publicate

2. Produse de proprietate privata

3. Aprobarea materialor echivalente

4. Mostre

5. Achizitionarea materialelor

6. Lucrari in afara santierului

7. Certificate

8. Transportul si depozitarea, supravegherea lucrarilor

9. Planurile de intretinere

10. Mijloace de ridicare

11. Indatoriri la locul de munca

12. Piese cu grad de uzura ridicat

13. Piese de schimb

14. Accesul si siguranta

15. Reparatii

16. Unelte speciale

17. Etichete de identificare

18. Rezistenta la coroziune si abraziune

19. Sudura

20. Zgomotul si vibratiile

21. Instalarea	151

22. Operarea cu echipamente necorespunzatoare

23. Echipamente de constructie

24. Forta de munca si tehnicieni calificati

25. Materiale de furnizat

26. Protectia lucrărilor

c.14 Caiete de Sarcini - Lucrari civile

c.14.1 Materiale

c.14.1.1 Agregate pentru beton

c.14.1.2 Apa

c.14.1.3 Cofraje

c.14.1.4 Armaturi si etrieri

c.14.1.5 Fire de legătură

c.14.1.6 Piatra

c.14.1.7 Argila

c.14.1.8 Material filtrant geotextil

c.14.1.9 Oţel moale de construcţii

c.14.1.10 Şuruburi cu piuliţe

c.14.1.11 Electrozi de sudură

c.14.1.12 Agregate pentru drumuri şi pavaje

c.14.1.13 Fundaţia drumurilor

c.14.1.14 Prelucrarea suprafeţelor asfaltice

c.14.1.15 Agregate pentru prelucrarea suprafeţelor asfaltice

c.14.1.16 Primul strat bituminos

c.14.1.17 Înveliş bituminos

c.14.1.18 Mixtura asfaltica pe bază de bitum

c.14.2 Terasamente

c.14.2.1 Observaţii cere vor fi prezentate înainte de începerea excavării

c.14.2.2 Aliniamente şi nivele pentru terasamente

c.14.2.3 Defrişare

c.14.2.4 Demolare şi demontare

c.14.2.5 Îndepărtarea stratului vegetal

c.14.2.6 Schimbarea utilităţilor / devierea de utilităţi

c.14.2.7 Excavaţii - generalităţi

c.14.2.8 Suprafaţa de excavare

c.14.2.9 Alunecări, prăbuşiri şi excesul de săpătură

c.14.2.10 Sisteme de sprijin

c.14.2.11 Drenarea apei

c.14.2.12 Păstrarea uscată a excavaţiilor

c.14.2.13 Excavarea de berme şi pante

c.14.2.14 Săparea de drenuri

c.14.2.15 Excavarea de drumuri

c.14.2.16 Excavarea pentru structuri/construcţii

c.14.2.17 Toleranţa pentru săpături

c.14.2.18 Pregătirea de fundare

c.14.2.19 Materiale de umplutură – generalităţi

c.14.2.20 Materiale de umplutură si compactare

c.14.2.21 Aranjarea şi compactarea materialelor de umplutură

c.14.2.22 Surplusul de Material

c.15 Caiete de Sarcini - Lucrările din Beton

c.15.1 Depozitarea cimentului

c.15.2 Testarea cimentului

c.15.3 Inregistrarea cimentului

c.15.4 Depozitarea agregatelor

c.15.5 Aditivi

c.15.6 Calitatea amestecurilor de beton

c.15.7 Amestecurile de beton – proiectarea amestecurilor

c.15.8 Amestecuri din beton – amestecuri de probă

c.15.9 Prepararea şi agregatele betonului

c.15.10 Transportul betonului

c.15.11 Betonarea pe vreme nefavorabila

c.15.12 Protejarea betonului

c.15.13 Armăturile

c.15.14 General

c.15.15 Desene si specificatii

c.15.16 Îmbinările

c.15.17 Învelişul de beton al armăturilor

c.15.18 Cofraje

c.15.19 Generalităţi

c.15.20 Îndepărtarea cofrajelor

c.15.21 Suprafete finisate (finisaje)

c.15.22 Finisaje obişnuite

c.15.23 Finisaje netede

c.15.24 Finisarea podelelor

c.15.25 Strat vegetal si iarba

c.16 Caiete de Sarcini - Imprejmuiri si porti

c.16.1 Perimetrul existent al zidurilor si imprejmuirilor

c.17 Caiete de Sarcini - Lucrari Mecanice

c.17.1 Generalităţi

c.17.1.1 Scopul lucrarilor mecanice

c.17.1.2 Standarde, regulamente şi aprobările inginerului

c.17.1.3 Proiectare şi desen

c.17.1.4 Materiale – generalităţi

c.17.1.5 Şuruburi, buloane, piuliţe şi şaibe

c.17.1.6 Etichete

c.17.1.7 Finisarea lucrarilor mecanice

c.17.1.8 Inspectia si testarea materialului

c.17.1.9 Tablă şi bare din oţel cu conţinut scăzut de carbon

c.17.1.10 Prelucrarea mecanică – generalităţi

c.17.1.11 Ungerea

c.17.1.12 Sudarea

c.17.1.13 Schimbările materialelor şi echipamentelor

c.17.1.14 Ambalarea şi marcajul

c.17.1.15 Livrarea

c.17.1.16 Desene de execuţie

c.17.1.17 Piese de schimb

c.17.1.18 Unelte

c.18 Caiete de Sarcini - Platforme de acces, balustrade si alte confectii metalic

c.18.1 Cerinţe generale

c.18.2 Balustradele

c.18.3 Platformele din grătare şi tablă striată

c.18.4 Scările mobile

c.18.5 Capace şi rame pentru canale

c.19 Caiete de Sarcini - Echipamente de pompare

c.19.1 Alegerea pompelor

c.19.2 Generalităţi

c.19.3 Motoare şi angrenaje

c.19.4 Arbori de transmisie a pompelor, tambur şi dispozitive de etanşare

c.19.5 Rulmenţi şi carcasele rulmenţilor

c.19.6 Ştuţuri şi îmbinări variate

c.19.7 Materiale de construcţie

c.19.8 Rotoare

c.19.9 Turaţiile critice

c.19.10 Sisteme de lubrifiere

c.19.11 Performanţele garantate ale pompei

c.19.12 Marcarea şi vopsirea

c.19.13 Pregătirea pentru expediere

c.19.14 Refularea pompei

c.19.15 Demontarea carcaselor pompelor

c.19.16 Pompe submersibile

c.20 Caiete de Sarcini - Tubulatura

c.20.1 Generalităţi

c.20.2 Cerinţe generale de instalare

c.20.3 Tubulatură din oţel inoxidabil

c.20.4 Tubulatură termoplastică

c.21 Caiete de Sarcini - Vane

c.21.1 Generalităţi

c.21.2 Acţionarea vanelor

c.21.3 Vanele sertar

c.21.5 Vanele fluture

c.21.6 Caiete de Sarcini - Clapete de sens

c.21.7 Vane de aerisire

c.21.8 Supapa de aspiraţie

c.21.9 Axele de acţionare

c.21.10 Protecţia la îngheţ

c.21.11 Gratare dese

c.21.12 Formatul manualului de întreţinere şi operare

c.21.13 Scop

c.21.14 Responsabilităţi şi definiţii

c.23 Caiete de Sarcini - Pregatirea si vopsirea utilajelor

c.23.1 Constructii de otel prelucrat

c.23.2 Constructiile din otel sudat si sectiunile acoperite

c.23.3 Protectia initiala

c.23.4 Sistemul de vopsire pentru o finisare primara a suprafetelor galvanizate in locatia D

c.23.5 Sistemul de vopsire pentru o finisare finala in locatiile A, B si C

c.23.6 Sistemul de vopsire pentru o finisare finala in locatia D

c.23.7 Formula vopselei din rasina epoxidica

c.23.8 Grosimea totala a vopselei

c.24 Caiete de Sarcini - Instalaţii Electrice

c.24.1 Date generale

c.24.1.1 Nivelul de performanţă a lucrărilo

c.24.1.1.1	Rezistenţă şi stabilitate

c.24.1.1.2	Siguranţa în exploatare

c.24.1.1.3	Siguranţă la foc

c.24.1.2 Descrierea soluţiilor tehnice

c.24.1.3 Ordinea de executare a lucrărilor

c.24.1.4 Standarde, normative şi alte prescripţii

c.24.1.5 Condiţii de recepţie

c.24.1.6 Consideraţii finale

c.25 Caiet de sarcini – Impietruire drum acces si Platforma statia de epurare

c.25.1 Generalităti

c.25.2 Lucrări pregătitoare

c.25.3 Materiale

c.25.4 Operatiuni de bază

c.25.5 Verificarea calitatii lucrarilor

c.25.6 Receptia lucrarilor

c.28.1 Caracteristicile materialelor principale necesare lucrarii

c.29 Standardele, normativele şi alte prescripţii legale

c.29.1 Standarde de stat

c.29.2 Legi şi acte normative

c.30 Program pentru Controlul Calitatii Lucrarilor pe perioada executiei

#### Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Planurile de executie cuprinzand faza de constructie sunt atasate prezentei documentatii.

Punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara se vor descrie pentru fiecare specialitate in Proiectele Tehnice ulterioare prin Caietele de Sarcini, Cartea Constructiei si Urmarirea in Timp a constructiilor.

#### Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul promovat de catre beneficiar constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 - „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti”, care urmareste atingerea conformarii privind indicatorii de performanta aferenti gradului de acces la servicii adecvate de alimentare cu apa si a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Prezentul proiect este independent tehnic şi financiar fata de proiectul Operatorului Regional, dar se incadreaza efectiv in obiectivele acestui proiect regional.

#### Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Scenariile studiate se diferentiaza dupa modalitatea de alegere a solutiilor tehnice folosite. Scenariul 1 si 2 descriu solutii tehnice diferite avand in vedere modalitatile din piata curenta

##### Pentru sistemul de Alimentare cu Apa;

Pentru Gospodaria de apa:

- Scenariul 1 – Realizarea obiectelor gospodăriei de apa din construcţii modulare, metalice care sunt foarte uşor de montat si nu ocupa o suprafaţa mare. Astfel se propune ca rezervorul sa fie suprateran din panouri metalice foarte usor de montat

  - Costul investiţiei este mult mai mic decât in cazul construcţiilor din beton. Nu necesita supraveghere continua.

- Scenariul 2 – Realizarea obiectelor gospodăriei de apa din construcţii clasice. Aceasta soluţie are doua dezavantaje majore:

  - Ocupa o suprafaţa mare.

  - Soluţia pentru inmagazinarea, apei va trebui sa fie clasica cu construcţii din beton armat, construcţii anexe, etc, care ridica foarte mult costul investiţiei, iar durata de execuţie este foarte mare. Astfel, rezervorul din beton este subteran si necesita costuri de investitii superioare solutiilor moderne. Mai mult, constructia trebuie sa se realizeze subteran, avand costuri de terasamente suplimentare solutiilor supraterane si o zona de protectie dubla fata de Scenariul 1.

Pentru Retelele de Distributie:

- Scenariul 1 – Realizarea retelelor de distributie din PEHD PE100;

- Scenariul 2 – Realizarea retelelor de distributie din Fonta Ductila, foarte scumpe;

Pentru Retelele de Colectare ape uzate:

- Scenariul 1 – Realizarea retelelor de colectare din Tuburi PVC SN4;

- Scenariul 2 – Realizarea retelelor de colectare din Tuburi de Beton;

Pentru Retelele de Colectare ape uzate s-a mai luat in calcul si folosirea forajelor orizontale pe distante mari in vederea eliminarii a cat mai multor statii de pompare pentru apele uzate, acolo unde terenul ca profil longitudinal general permite curgerea gravitationala.

#### Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

(de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

In urma proiectului nu apar alte activitati noi, sursele de materiale fiind luate de la producatori autorizati, echipamentele din dotarea proprie si mana de lucru calificata fiind existenta in zona sau la antreprenor.

#### Alte autorizatii cerute pentru proiect

Alte autorizatii cerute pentru proiect sunt cele inscrise in Certificatul de Urbanism, anexat prezentei documentatii.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; - metode folosite în demolare - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

Nu este cazul. Prin proiect nu sunt propose lucrari de demolare;

# Descrierea amplasarii proiectului:

Adresa obiectivului:	Comuna Isverna, judetul Mehedinti

Amplasarea lucrarilor se realizeaza pe domeniul public al UAT-ului. In tabelul de mai jos sunt redate actele de proprietate  / Hotarari de Guvern / Hotarari de Consiliu Local pentru amplasamentele proietului.

___

| Date privind Amplasament(ul)ele pe care se realizeaza Investitia |
| --- |
| Amplasament | Act Proprietate Hotarare Guvern (M.O.) Hotarare Consiliu Local | Suprafata (daca se aplica) | Lungime (daca se aplica) |
| Amplasament | Tip Act / Nr / Data | mp | m |
| Drum Vicinal Fata Izvorului | 24/23.09.1999 | 65 000.00 | 10 000.00 |
| Ulita Padina Stoienilor | 24/23.09.1999 | 6 500.00 | 1 000.00 |
| Drum Satesc Giurgiani-Isfani | 24/23.09.1999 | 16 250.00 | 2 500.00 |
| Strada Alunului | 48/08.11.2023 | 2 862.00 | 572.40 |
| DJ 670 | - | 130 987.50 | 17 465.00 |
| DC 50 | 24/23.09.1999 | 65 100.00 | 9 300.00 |
| DC 36 | 24/23.09.1999 | 35 000.00 | 5 000.00 |
| Drum Satesc Barbu | 24/23.09.1999 | 16 250.00 | 2 500.00 |
| Drum Satesc Cornet | 24/23.09.1999 | 26 000.00 | 4 000.00 |
| Strada Pe Deal | 48/08.11.2023 | 4 855.00 | 971.00 |
| Drum satesc Ploscari | 24/23.09.1999 | 6 500.00 | 1 000.00 |
| Strada Ciresului | 48/08.11.2023 | 1 399.00 | 245.00 |
| 12 Amplasamente |  | 376 703.50 | 54 553.40 |

___

#### Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Proiectul nu intra sub incidenta evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier deoarece activitatile din acest proiect nu fac parte din cele prezentate in Anexa 1 la legea 22/2001.

#### Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice

actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul nu intra sub incidenta Ordinului 2314/2004 su a OUG 42/2000.

#### Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

##### Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Folosintele actuale ale terenului de amplasament:

- Domeniul public – strazi si spatiul verde pana la limita de proprietate – pentru Retele

Planul general al amplasamentului proiectului este redat in schita de ansamblu a proiectului, si pe planurile de detaliu.

##### Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu se realizeaza o zonare a terenului prin proiect.

Politicile de folosire ale terenului sunt in concordanta cu strategia locala si regionala de crestere a numarului de bransamente si racorduri la facilitatile de alimentare cu apa si canalizare, terenurile afectate de constructii avand o folosire in aces scop (terenuri din domeniul public pe care se amplaseaza utilitati).

##### Arealele sensibile

Asa cum reiese din planul extras din http://atlas.anpm.ro/atlas#, nu exista arii protejate in zona.

#### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Forma vectoriala a amplasamentului se regaseste pe CD-ul atasat prezentei documentatii in format DWG si coordonatele in fisierul de format tip SIM: Coordonate.xls

Coordonatele Stereo 70 pentru planul/programul “Extindere Alimentare cu Apa in Comuna Isverna” sunt redate in Schita de ansamblu al pieselor desenate atasate prezentei documentatii.

#### Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

In proiect nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament si nici nu se pot lua in considerare alte amplasamente decat cele care asigura accesul catre consumatorii de apa potabila din zona.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

### Protectia calitatii apelor:

#### Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie singura sursa de poluare pentru ape sunt utilajele terasiere. Respectarea tehnologiilor de lucru si intretinerea tehnica corespunzatoare a utilajelor reduce la minimum impactul asupra calitatii apelor.

In periada de exploatare nu exista surse de poluare pentru ape:

- In statia de epurare intra ape uzate menajere cu caracteristici conform NTPA 002/2005

- Dupa epurarea mecano–biologica apa va avea caracteristicile conform NTPA 001/2005

- Scopul lucrarilor este de a proteja atat calitatea apelor de suprafata cat si calitatea apelor subterane.

#### Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Apele uzate menajere vor fi preluate de statia de epurare.

### Protectia aerului:

#### Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Principalele surse de poluare a aerului sunt:

- lucrarile de terasamente

- utilajele in faza de executie

Poluantii generati de aceste surse sunt: praf, pulberi, gaze de esapament

Surse aferente lucrarilor de terasamente

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, temporare, cu un regim maxim de 8

ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor. Operatiunile de manevrare a pamanturilor, care se constituie in surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de:

- Sapaturi pentru:

  - Decoperta stratului vegetal;

  - Executarea santurilor necesare pozarii conductelor, cablurilor.

  - Executarea sapaturilor pentru fundatii

- Umpluturi:

  - Depunerea, imprastierea stratului drenant din balast

  - Aplicarea stratului de nisip si de piatra sparta.

- Eroziune eoliana;

  - Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

#### Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este necesara construirea de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor. Utilajele care vor fi utilizate, atat in faza de executie, cat si in faza de intretinere vor respecta normele de poluare impuse si se vor afla in stare normala de functionare.

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

#### Sursele de zgomot si de vibratii;

Principalele surse de poluare sunt utilajele de executie.

Este influentata strict zona de lucru si pe timp limitat.

#### Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt necesare.

### Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul, nefiind un proiect generator de radiatii.

#### Sursele de radiatii

#### Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor

### Protectia solului si a subsolului

#### Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Principalele surse de poluare in situatia analizata sunt:

- Tehnologia de exploatare;

- Utilajele de exploatare;

- Activitatea umana.

Poluantii generati si care pot avea impact asupra solului si subsolului

- Scurgeri de uleiuri si combustibili pe sol

- Deseuri menajere depozitate necorespunzator.

#### Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare amenajari speciale in acest scop.

Trebuie ca toate utilajele si masinile in lucru sa fie in stare tehnica buna de functionare.

### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

#### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Activitatea de executie si de exploatare a sistemului de alimentare cu apa nu influenteaza ecosistemele terestre si acvatice.

#### Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul, deoarece proiectul nu se afla in zone de protectie a biodiversitatii monumentelor naturii si ariilor protejate, asa cum rezulta si din harta oficiala pusa la dispozitie de www.apm.ro

### Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

#### Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Amplasamentele proiectului nu sunt in vecinatatea obiectivelor de interes public, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional. Lucrarile se deruleaza in jurul gospodariilor oamenilor din zona, fara impact asupra acestora. Distanta fata de asezarile umane este delimitata de imprejmuirile gospodariilor. Practic lucrarile se desfasoara in interiorul asezarilor umane la limita proprietatii acestora, fiind lucrari de asigurare a utilitatilor de apa.

#### Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

In proiect nu sunt cuprinse masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public, nefiind necesare.

### Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

#### Lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate,

#### Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate,

#### Planul de gestionare a deseurilor

Potrivit art. 2 din Legea 211 din 2011 actualizata, pamanturile provenite din excavatii si alte materiale geologice nu reprezinta deseu. Acestea sunt aratate in prezenta lista de mai jos doar ca materiale rezultate in urma lucrarilor de constructii care trebuie evacuate.

§ 2. Domeniul de aplicare legea 211 / 2011 Art. 2. - (1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele: c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;

Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de constructie

___

| Sursele de deşeuri | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate estimata | Mod de depozitare | Modalităţile de gestionare propuse; cod de valorificare/ eliminare (cf.L.278/2013) | Periculozitate cod de periculozitate (cf.L.278/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de construcţie | 17 01 01 | Deşeuri de beton din realizarea taierilor de accese la proprietati | 1.87 to | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor; R5 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 03 01* | Asfalturi cu conţinut de gudron de huilă de la taierea sistemelor rutiere existente | 2.21 mc | Colectate în recipiente adecvate -Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Eliminare prin firmă specializată; D1 | Periculos; H15 |
| Lucrări de construcţie | 17 05 04 | Pământ şi pietre din excavari | 114.47 mc | Depozitare temporară pe amplasamentul alaturat sau in depozite de pamant | Reutilizare la realizarea umpluturilor; R5 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 02 01 | Deşeuri de lemn din cofraje | 0.48 mc | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării şantier | Reutilizare sau eliminare prin firme specializate; R5/ D1 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 02 03 | Deşeuri PEHDB PVC, geotextil de la pozarea conducte r | 34.83 kg | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării şantier | Valorificare prin firme specializate; R12 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 04 07 | Deşeuri metalice de la armături, tăieri, suduri, piese de schimb | 12.40 kg | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme specializate; R12 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 04 11 | Deşeuri de cablu de la instalaţiile electrice, de măsură şi de comandă | 2.50 kg | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme specializate; R12 | Nepericulos |
| Lucrări de construcţie | 17 06 03* | Deşeuri de la hidroizolaţii bituminoase | 0.00 kg | Colectate în recipiente adecvate -Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Eliminare prin firmă specializată; D1/D10 | Periculos; H15 |
| Lucrări de construcţie | 15 01 10* | Ambalaje de la materii prime cu caracter periculos (vopsele diluliti, adezivi etc) | 0.00 kg | Colectate în recipienţi adecvaţi-Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Eliminare prin firmă specializată; D10 | Periculos; H15 |
| Lucrări de construcţie | 17 02 03 | Deşeuri de benzi de delimitare şi avertizare a amplasamentelor de lucru | 1.20 kg | Colectate în recipienţi adecvaţi-Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Organizare de Santier | 15 01 01 | Deşeuri de carton de la materiile prime şi materialele utilizate | 21.50 kg | Colectate în re-cipienţi adecvaţi-Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Organizare de Santier | 15 01 02 | Deşeuri de plastic (folie, banda, etc) de la materiile primle şi materialele utilizate | 5.00 kg | Colectate în recipiente adecvate Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Organizare de Santier | 15 01 03 | Europaleţi şi alte ambalaje de lemn de la materiile prime şi materialele utilizate | 69.80 kg | Colectate în recipiente adecvate Depozitare la nivelul organizării de şantier. | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Organizare de Santier | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 35.80 kg | Depozitare în pubele ecologice la nivelul organizării de şantie | Eliminare prin firmă de salubritate; D1 | Nepericulos |
| Organizare de Santier | 20 03 04 | Deşeuri din fosele septice | 374.03 kg | Fose septice | Eliminare prin vidanjare; D8 | Nepericulos |

___

Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de exploatare

___

| Sursele de deşeuri | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate estimata | Mod de depozitare | Modalităţile de gestionare propuse; cod de valorificare/ eliminare (cf.L.211/2011, anexele 2 şi 3) | Periculozitate cod de periculozitate conf. Legii 211/2011, Anexa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentare cu apă | 19 09 02 | Nămoluri de la filtrare/ decantare | 299.81 kg/an | Colectare în recipienţi adecvaţi | Eliminare în SEAU; R12 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 15 01 01 | Deşeuri de carton de la materiile prime si materialele utilizate si de la personal | 91.25 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 15 01 02 | Deşeuri de plastic (folie,PET) de la consumul personalului | 127.75 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 20 01 01 | Deseuri de hartie si carton din activitatea de birou | 43.80 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 17 04 07 | Deşeuri metalice de la activitateaj de întreţinere a echipamentelor | 182.50 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Valorificare prin firmă specializată; R12 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 15 02 03 | Materiale absorbante, echipamente de protecţie uzate din activitatea de întretinere | 193.45 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Eliminare prin firmă specializată; D10 | Nepericulos |
| Activitatea administrativa / personal angajat | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 438.00 kg/an | Colectate în recipiente adecvate la nivelul fiecărui punct de lucru | Eliminare prin firmă de salubritate; D1 | Nepericulos |

___

Deşeurile vor fi predate în vederea valorificării/ eliminării prin societăţi autorizate specializate conform contractelor care vor fi încheiate. Transportul deşeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

### Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

#### Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

#### Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Substanţe/ preparate chimice periculoase utilizate în timpul exploatării proiectului

___

| Sursa | Identificare | Denumire | Cantitate | Fraze de risc | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratarea apei în staţiile de clorinare amplasate lângă rezervoarele de înmagazinare | CAS: 7681-52-9 EC: 231-668-3 | Hipoclorit de sodiu NaClO | 2190.00 l/an | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizii produce gaz toxic DSC: C; R34- R31-N;R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactui direct al produsului | Periculos |

___

- Recepţia, manipularea şi depozitarea substanţelor si preparatelor chimice periculoase se va face conform normelor specifice, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu. Fiecare substanţă chimică va fi achiziţionată însoţită de „Fişa cu date de securitate”;

- Manipularea substanţelor si preparatelor chimice periculoase se va face de către personal instruit şi dotat cu echipament de protecţie adecvat, conform NTSM;

- Ambalajele folosite sau rezultate de la substantele si preparatele chimice periculoase vor fi predate catre furnizori/societăti specializate autorizate în vederea valorificarii/eliminarii.

## Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale folosite in constructie si functionare sunt:

- In timpul executiei:

  - Toate extrasele de resurse naturale expuse in listele de cantitati ale proiectului tehnic si descrise in cantitatile de lucrari cumulate din devizele pe obiecte din partea tehnica

- In timpul exploatarii ca resursa naturala este folosita apa bruta extrasa prin intermediul forajelor;

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Poluarea in zona proiectului are un impact temporar şi este strict legată de perioada de executie, dar poate fi redusă prin măsuri impuse constructorului lucrarilor.

Impactul potential se realizeaza cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontieră a impactului

Proiectul nu va avea un impact în context transfrontier;

## Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); – magnitudinea si complexitatea impactului; – probabilitatea impactului; – durata, frecventa si reversibilitatea impactului; – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; – natura transfrontaliera a impactului.

### Impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Se are in vedere impactul social ca urmare a unor facilitati de interes public, comercial si industrial, care se creaza datorita realizarii lucrarilor:

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor

- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

- stabilizarea sociala a zonei

- cresterea gradului de siguranta a sanatatii locuitorilor, prin pastrarea calitatii apei din panza freatica

În perioada de realizare a proiectului impactul asupra populatiei din zona limitrofă lucrărilor va fi negativ, temporar (disconfort creat populatiei riverane prin zgomote si pulberi) si pozitiv (prin crearea de noi locuri de muncă);

În perioada de exploatare impactul proiectului asupra populaţiei va fi negativ, temporar (disconfort creat populatiei prin mirosurile generate în cazul unor interventii de decolmatare/curăţare a reţelei de alimentare cu apa) si pozitiv (prin cresterea graduiui de racordare a populatiei la reteaua de alimentare cu apă si prin crearea de locuri de' muncă pentru exploatarea investiţiilor nou-create);

Proiectul nu va avea impact asupra condiţiilor etnice şi culturale din zonă, întrucât pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice care ar putea fi afectate de lucrări;

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin lucrarile propuse prin proiect se contribuie la protejarea factorilor de mediu – apa de suprafata si subterana si mentinerea si protejarea sanatatii populatiei.

### Impactul asupra biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate)

Retelele de alimentare cu apa fiind in intravilanul satelor, nu exista impact asupra biodiversitatii si cu atat mai putin asupra speciilor si habitatelor protejate.

### Impactul asupra conservarii habitatelor

Prin realizarea proiectului nu se vor fragmenta habitatele si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiei care definesc structura si/sau functiile siturilor; impactul va fi redus si de scurta durata, iar masurile propuse vor contribui la reducerea impactului pana la a deveni nesemnificativ.

In perioada de exploatare a noilor investitii de alimentare cu apa nu este probabil nici un impact negativ asupra faunei si florei.

### Impactul asupra florei si a faunei salbatice

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul asupra faunei este inexistent in zona proiectului

Impactul asupra florei este nesemnificativ, fiind vorba de o decopertarea stratului vegetal inierbat si refacerea cadrului natural la finalizarea lucrarilor prin reamenajarea spatiului verde.

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare defrisari, conform PUG.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Acestea constau in:

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale;

- Se interzice afectare de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafete decat cele pentru care a fost intocmit prezentul proiect;

- Accesul utilajelor de constructie pe amplasament se va face strict pe drumurile de acces existente;

### Impactul asupra terenurilor, solului

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Nu exista un impact asupra solului, deoarece miscarile de terasamente sunt locale, pamanturile fiind folosite in acelasi amplasament, refacandu-se si cadrul natural asa cum acesta a fost initial pe toate suprafetele temporare.

În perioada de realizare a proiectului impactul potential asupra solului va fi negativ direct si indirect:

- depozitarea materialelor de constructie si a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia în zona obiectivului;

- depozitarea provizorie a pamîntului excavat pe suprafete cât mai reduse;

- pamântul decopertat va fi depozitat în conditii care sa permita folosirea sa ulterioara;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

- pe perioada executiei lucrarilor vor lua masurile necesare pentru:

  - evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

  - evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator;

  - evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;

- în cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizarii de catre firme specializate;

În perioada de exploatare, prin respectarea masurilor de prevenire si reducere a efectelor negative impactul asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ;

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- controlul periodic al utilajelor si al vehiculelor utilizate, în vederea înlaturarii producerii unor scurgeri de carburanti;

- evitarea contactului cu solul a materiilor prime si a carburantilor cu potential de infiltrare în sol/ subsol;

- evitarea contactului deseurilor cu potential de infiltrare în sol/ subsol;

- vidanjarea toaletelor ecologice de catre firme specializate si autorizate în scopul evitarii unor infiltrari în sol/ subsol

- se vor mentine betonate zonele de trafic si parcari ale mijloacelor auto si a spatiilor de stocare a deseurilor;

- se va verifica periodic etansietatea si integritatea retelelor de alimentare cu apa de pe amplasament, în scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni;

- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul, nefiind un proiect transfrontalier.

### Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator, astfel ca se va urmari:

- manipularea cu atentie a utilajelor si bunurilor materiale folosite;

- respectarea cailor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport;

- respectarea tehnologiei de executie;

- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor;

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In timpul executiei si exploatarii lucrarilor aferente proiectului se vor lua toate masurile necesare pentru a nu fi afectate folosintele si bunurile materiale din zonele adiacente.

### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Se vor respecta cerintele si conditiile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor (in cazul emiterii acestuia)

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare a lucrarilor aferente proiectului nu exista un impact asupra calitatii apelor, deversarea in emisari neexistand in acest proiect, deoarece apele menajere ale zonei se vidanjeaza direct din bazinele vidanjabile etanse.

În perioada de realizare a lucrarilor prevazute prin proiect, impactul potential asupra factorului de mediu apa va fi negativ nesemnificativ, indirect, pe termen scurt, reversibil si redus ca si complexitate si extindere, cu probabilitate scazuta de producere:

- Organizarea de santier va fi prevazuta cu toalete ecologice pentru nevoi igenico-sanitare, toalete ce vor fi vidanjate periodic cu firme specializate si autorizate.

- Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafata sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane;

- Tehnologia de executie a lucrarilor de realizare a proiectului si lucrarile adiacente acestuia nu va influenta calitatea apelor de suprafata si subterane;

În perioada de exploatare va fi negativ în situatii de avarii pe traseul conductelor de alimentare cu apa, iar pe termen lung impactul va fi direct pozitiv cu mare extindere si cu probabilitate ridicata de producere, magnitudinea acestuia fiind direct proportionala cu marimea zonei în care populatia va beneficia de implementarea proiectului propus; în situatii de avarii la conductele de alimentare cu apa, operatorul va realiza si implementa planuri de interventie pentru remedierea avariilor.

- Se interzice evacuarea apelor de orice natura, neepurate în apele de suprafata, subterane sau terenurile adiacente ;

- La punerea în functiune a obiectivului se vor realiza Regulamentele de functionare - exploatare, întretinere si Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru toate echipamentele componente ce va fi avizat de ABA Jiu:

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- verificarea periodica a starii de functionare a utilajelor în vederea evitarii eventualelor disfunctionalitati;

- gestionarea corespunzatoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer liber, în spatii închise), în functie de starea fizica a materialelor folosite si de potentialul impact asupra mediului;

- amenajarea platformelor/spatiilor de depozitare a deseurilor generate, astfel încât sa fie evitat contactul cu componenta hidrica;

- executarea santurilor de pozare a conductelor de transport apa se va face deasupra nivelului freatic;.

- lucrarile de excavare nu se vor executata în conditii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic);

- în vederea prevenirii formarii de praf în zonele de lucru se va utiliza apa netratata pentru stropirea zonelor de lucru;

- întretinerea si mentinerea într-o stare curata si permanent functionala a containerelor sanitare

### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Proiectul propus, prin amploarea lui, va asigura conditiile necesare referitoare la protectia sursei de apa, in conformitate cu prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.

### Impactul asupra calitatii Aerului si Climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera)

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

În perioada de realizare a lucrarilor prevazute prin proiect, impactul asupra factorului de mediu aer va fi direct, potential negativ, pe termen scurt, ireversibil, redus ca si complexitate si extindere si cu probabilitate crescuta de producere,

- In perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor se va face respectand tehnologia de executie.

- Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara. Utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosfera;

- În etapa de santier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafetelor de teren la zi, si curatirea/ spalarea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- Impunerea de restrictii de viteza pentru autocamioanele de transport;

- Transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestora;

- Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- Reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport auto.

- Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

- Lucrarile de excavare nu se vor executa în conditii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic).

În perioada de exploatare va fi direct, potential negativ, pe termen lung, ireversibil, redus ca si complexitate si extindere si cu probabilitate scazuta de produce.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- in cazul interventiilor ce necesita lucrari de terasamente se va realiza umectarea cu apa prin pulverizare a fronturilor de lucru pentru evitarea antrenarii pulberilor fine de praf;

- circulatia autovehiculelor pe amplasament se va face cu viteza redusa;

- întretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport auto si a utilajelor, pentru a se evita cresterea emisiilor de poluanti;

- pe perioada functionari obiectivului vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel

- in cazul interventiilor, lucrarile de excavare nu se vor executa în conditii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic).

- se va întretine spatiu verde aferent amplasamentului proiectului în vederea ameliorarii calitatii mediului;

- vor fi respectate prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare, atât pe perioada lucrarilor de constructii cât si în timpul exploatarii

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul, nefiind un proiect transfrontalier.

### Influenta climei asupra proiectului:

O schimbare a climei poate duce la diferite defecţiuni de realizare si functionare a proiectului. Aceasta poate să se manifeste în eficienţa energetică a echipamentelor mai scazuta, ceea ce implica o funcţionare cu randamente reduse sau inundarea infrastructurii de apa si apa uzata sau chiar defectarea si nefunctionarea acestora.

Schimbarea climei va avea, de asemenea, efecte si asupra mediului social, precum si asupra aspectelor de mediu (aer, apa sol).

De exemplu, reducerile de precipitaţii poate afecta disponibilitatea si calitatea resurselor de apă de care depinde alimentarea cu apa potabila a populatiei si industriei din aria proiectului, in cadrul aglomerarilor propuse in proiect. Aceste resurse de apa sunt utilizate si de agricultorii pentru irigarea terenurilor pe care le cultiva in aceasta zona. Astfel de modificări pot crea concurenta si ar putea duce la conflict. Acesta evidenţiază importanţa gandirii unui sistem integrat intersectorial despre riscurile climatice si rezistenta la socurile produse de schimbarile climatice (rezilienta).

Schimbarile climatice vor afecta din ce in ce mai mult:

✓ intensificarea verificarii functionale a proceselor de alimentare cu apa si epurarea

apelor uzate;

✓ cresterea costurilor;

✓ factorii de mediu;

✓ vor exista mai multi factori de risc de care va trebui sa se tina seama.

Conform celei de a VI-a Comunicari Naționale privind schimbările climatice și primul Raport Bienal al Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din România exista acțiuni concrete în special în ceea problema inundațiilor, dar, de asemenea, si pentru fenomenele meteo extreme, actiuni de care s-a tinut seama in evaluarea facuta.

Ca urmare a inundațiilor catastrofale înregistrate in diferiti ani, a fost elaborată Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, care are drept scop reducerea impactului inundațiilor asupra populației și asupra bunurilor de o planificare adecvată și de o politică care să corespundă standardelor și așteptărilor comunităților umane, în condițiile protecției mediului.

Este important de subliniat că râurile sunt ecosisteme complexe, care depind de condițiile cursurilor de apă în care ieșirile, transportul sedimentelor, temperatura apei și a altor variabile au un rol bine definit. În cazul în care anumite modificări au loc în aceste variabile în raport cu valorile existente în mod atural, echilibrul ecologic este afectat, fapt care duce la restructurarea biocenozelor, respectiv pierderea de specii, înlocuirea unor specii valoroase cu altele mai puțin valoroase.

Administrarea durabilă cantitativă și calitativă a apei, gestionarea dezastrelor naturale generate de prezența excesivă sau lipsa apei, conservarea biodiversității mediului acvatic prin intermediul planului de management al Bazinului Hidrografic Siret sunt masuri pe care acest proiect trebuie sa le ia in considerare.

În ceea ce privește impactul schimbărilor climatice asupra sistemelor de alimentare cu apă, au fost identificate două aspecte majore:

✓ ierni mai calde și mai scurte conduc la scăderea volumului de zăpadă sezonier și la topirea

zăpezii timpurie și rapid;

✓ În timpul verile cu temperaturi extreme și secetoase generează reducerea cantitativă și calitativă a resurselor de apă și creșterea cererii de apă.

3.2. Tendinte in contextul actual in evolutia parametrilor meteo-climatici care influenteaza sistemul de apa/apa uzata

Tinand cont de toate cele expuse mai sus, se propune Integrarea rezilientelor climatice (rezistenta la socurile de schimbari climatice) in prezentul proiect.

Cantitatea de apă dintr-un bazin hidrografic şi repartiţia ei în spaţiu şi timp depinde în principal de datele precipitaţiilor, pe de o parte, şi de datele de temperatură şi evapotranspiraţie, pe de altă parte. Temperatura şi precipitaţiile constituie baza parametrilor climatici luaţi în considerare.

Creşterea temperaturii medii globale are implicaţii asupra evaporării şi evapotranspiraţiei. Acete aspecte se concentreaza în regiunile joase, unde o creştere a temperaturilor medii necompensată de creşterea precipitaţiilor medii poate conduce la deficit pluviometric şi ariditate.

Temperaturile foarte ridicate din sezonul de vară conduc la scăderea umidităţii solului, care accentuează amplitudinile diurne de temperatură, în condiţiile în care apa are căldură specifică ridicată (se încălzeşte şi răceşte greu, fiind un moderator termic important în clima unei regiuni). În plus, temperaturile mai ridicate din sezonul de vară induc o alterare a calităţii apelor de suprafaţă prin scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat şi creşterea consumului biochimic de oxigen, crescând eforturile de potabilizare a apei.

Parametrii asociaţi precipitaţiilor, relevanţi în relaţie cu scurgerea, alimentarea apelor subterane şi calitatea apelor:

- cantitatea precipitaţiilor, care dictează diminuarea/sporirea resurselor de apă;

- caracterul precipitaţiilor - ploile cu intensitate ridicată conduc la coeficienţi de scurgere mai ridicaţi si nu se infiltreaza în sol şi subsol conducând la scăderea nivelurilor apelor subterane şi la variaţii mai mari de debite pe cursurile de apă. Apar probleme asociate gospodăririi resurselor de apă: viituri şi inundaţii mai frecvente, scăderea nivelului apelor subterane, aport ridicat de aluviuni în bazinele acumulărilor şi sporirea ratei de colmatare, înrăutăţirea calităţii apelor,

- starea de agregare a precipitaţiilor, în contextul în care precipitaţiile solide contribuie la regularizarea scurgerii, prin topirea lentă a stratului de zăpadă şi creşterea infiltraţiei. O creştere a frecvenţei precipitaţiilor lichide în sezonul rece şi o scădere a duratei şi grosimii stratului de zăpadă în bazinele hidrografice pot avea repercusiuni asupra regimului de scurgere prin decalarea stagiului cu ape mari de primăvară înspre lunile de iarnă, creşterea scurgerii de suprafaţă, diminuarea rezervelor de apă în sol în perioada caldă a anului şi scăderea nivelului hidrostatic al apelor subterane.

La nivel european, in perioada 1880-2012 temperatura medie globală a crescut cu 0,85 ºC.

În Europa Centrală, din care face parte şi regiunea de studiu, s-a observat o creştere mai mare de temperatură în ultima perioadă de timp (0,44ºC /deceniu în perioada 1979-2010).

În cazul precipitaţiilor s-a observat o creştere a cantiţăţilor medii de precipitaţii coroborat cu o intensificare a activităţii ciclonilor extratropicali în sezonul rece (Octombrie-Martie) şi slabe schimbări în sezonul cald al anului (Aprilie-Septembrie).

Precipitaţiile medii au crescut în emisfera nordică, la latitudini mijlocii. S-a observat o creştere a frecvenţei şi intensităţii precipitaţiilor abundente.

La nivel national, în ultimii 100 de ani temperatura medie anuală a aerului a crescut în România cu 0,8°C. Tendinţa crescătoare este evidenţiată începând cu anul 1985. Conform datelor publicate de catre Insitutul National de meteorologie, la nivelul judetului Mehedinti, in urmatoarele 3 decenii temperature medie a aerului va creste cu peste 1,31 ºC.

Fig. 1. Schimbările medii multianuale (2011-2040 față de 1916-1990): temperatura aerului

În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, analizele indică existenţa, în special după anul 1960, a unei tendinţe generale descrescătoare a cantităţilor anuale de precipitaţii la nivelul ţării.

Conform datelor publicate de catre Insitutul National de meteorologie, la nivelul judetului, in urmatoarele 3 decenii nivelul precipitatiilor medii va scadea cu 8,0-9,9 mm/mp.

Fig. 2. Schimbările medii multianuale (2011-2040 față de 1916-1990) precipitatii (în %)

Practic, la nivelul judetului, fenomenul de aridizare se va accentua in urmatorii 30 ani.

S-au evidenţiat schimbări în regimul unor evenimente extreme (pe baza analizei datelor de la mai multe staţii meteorologice):

- creşterea frecvenţei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnică > 30ºC) şi descreşterea frecvenţei anuale a zilelor de iarnă (maxima zilnică < 0ºC).

- creşterea semnificativă a mediei temperaturii minime de vară şi a mediei temperaturii maxime de iarnă şi vară (până la 2ºC în sud şi sud-est în vară) (GASC, 2008, Busuioc şi alţii, 2008, Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020, 2012).

Perioadele cu precipitaţii abundente căzute pe secvenţe scurte de timp au înregistrat o frecvenţă crescută în ultimii ani, alternanţa perioadelor secetoase urmate de intervale ploioase fiind din ce în ce mai evidentă. Pentru regiunea de studiu se remarcă, pe arii destul de extinse, o tendinţă de creştere semnificativă a numărului anual de zile cu precipitaţii însemnate cantitativ (Pp≥10 şi 20 mm).

La nivelul judetului ne incadram la un procent maxim de -9.90 % de aridizare a zonei, ceea ce resupune urmatoarele riscuri:

Reducerea debitului in puturi cu -9.90 %, conform studiului de mai sus.

Prin proiect, putul existent este capabil de a asigura un debit de 5.00 l/s. Echipamentele de pompare si cerinta de apa totala de la sursa este de maxim 3.00 l/s. O scadere a capacitatii putului existent de a asigura apa cu un procent de - 9.90 % ar reduce debitul capabil al putului de la 5.00 l/s la 4.95 l/s, ceea ce ar asigura in continuare necesarul de apa al sistemului.

Alunecările de teren

Conform:

• prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) – Secțiunea a V-a Zone de risc natural, aprobat prin Legea nr. 575/ 2001, din punct de vedere al alunecarilor de teren, ne aflăm într-o zonă în care potenţialul de producere a alunecărilor de teren este scăzut.

• Ghidului privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului la alunecări de teren, 1999, alunecările din judeţul Brăila sunt areale sau curgeri de material, de adâncime mică (1–5 m), de adâncime mare (5–20 m), progresive şi regresive, cu potenţial scăzut, reactivate.

• studiului realizat de IPTANA în 2007 - “Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean.

Fig. 3. Zonarea teritoriului României din punct de vedere al potențialului de producere a

alunecărilor de teren (conform GT 007).

Astfel,

Clima poate influenta proiectul in conditiile unor schimbari masive ale acesteia, dar luand in considerare evolutiile statisteice inregistrate ale climei locale, aceasta nu poate influenta in mod dierect parametrii proiectati ai proiectului.

#### Influenta proiectul asupra climei:

Proiectul nu poate influenta clima deoarece realizarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa nu aduc modificari factorilor ce influenteaza clima sub aspectul temperaturilor, precipitațiilor atmosferice, vântului, si nu poate conduce la modificarea starii mediii multianuale a zonelor proiectului.

Prin proiect nu sunt realizate incalziri masive de fronturi atmosferice care sa influenteze temperaturile multianuale, nu sunt realizate evaporari masive ale apelor spre fronturile atmosferice care sa influenteze nivelul precipitatiilor si nu sunt produse schimbari masive si bruste de temperatura care sa favorizeze aparitia vanturilor.

### Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

In faza de executie se va respecta tehnologia de executie si se vor utiliza utilaje in stare normala de functionare. Impactul se va manifesta temporar, in perioada de executie ca mai apoi sa dispara definitiv.

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada realizarii proiectului astfel încât sa fie respectate prevederile H.G. nr. 321/2005 republicata în 2008, si SR 10009/ 2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În perioada de realizare a proiectului impactul asociat surselor de zgomot si vibratii va fi direct, potential negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca si complexitate si extindere si cu probabilitate ridicata de producere, pentru care se vor adopta masuri cu caracter preventiv;

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- desfasurarea activitatilor doar pe timp de zi;

- manipularea materialelor de constructie (conducte si alte materiale) în conditii de atentie sporita, în special la operatiunile de descarcare a acestora;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot vibratii pe amplasamente si în vecinatati

- programul de lucru nu se va desfasura în timpul noptii si va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât sa se limiteze disconfortul creat de functionarea utilajelor specifice; se va planifica orarul de desfasurare al activitatilor generatoare de zgomot astfel încât sa se evite efectele cumulative, în special în zonele aflate în vecinatatea fronturilor de lucru;

- utilajele stationate trebuie sa îndeplineasca normele de poluare cu zgomot conform legislatiei în vigoare;

- actionarea utilajelor se va face cu prudenta pentru a evita vârfurile de nivel de zgomot;

- respectarea duratei de executie a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

- ocolirea pe cât posibil a cladirilor locuite si care se afla în imediata vecinatate a lucrarilor,  mai ales de catre autobasculantele care efectueaza multe curse si care au mase mari si emisii sonore importante;

- întretinerea sistemelor de amortizare a zgomotelor din dotarea fiecarui utilaj;

- amplasarea constructiilor din cadrul organizarilor de santier sa se faca astfel încât acestea sa constituie ecrane între santier si zonele locuite;

- materialul rezultat în urma amenajarii temporare platformei si depozitarile de materiale trebuie facute tot în spiritul constituirii unor ecrane între santier si zonele locuite.

### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

În perioada de realizare a proiectului impactul asupra peisaiului va fi temporar

În perioada de exploatare impactul asupra peisajului va fi de mare extindere prin ocuparea suprafetelor de teren aferente statiilor de pompare si a rezervoarelor de înmagazinare a apei;

### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) - Nu este cazul

Impactul cumulat al proiectului cu alte proiecte existente în domeniul de infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare, asupra calităţii si regimului cantitativ al apei va fi pozitiv

### Impactul asupra interactiunilor dintre aceste elemente (prezentate mai sus).

Luate global elementele prezentate mai sus nu ating parametrii proiectului, impactul asupra interactiunilor dintre aceste elemente fiind minim.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Conform ANEXA Nr. 1 punctul 5. din OUG 92/2021 (modificata in 2023), cele mai bune tehnici disponibile sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 (modificata in 2017) privind emisiile industriale:

Legea nr. 278/2013, art.3, litera j): j) cele mai bune tehnici disponibile, denumite in continuare BAT - stadiul dedezvoltare cel mai eficient si avansat inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau: j1) tehnicile - se refera la tehnologia utilizata si la modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si, dupa caz, remedierea amplasamentului; j2) tehnici disponibile - acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel national, cu conditia ca acestea sa fie accesibile operatorului in conditii acceptabile; j3) cele mai bune tehnici - cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau;

Cele mai bune tehnici sunt date de certificatele de calitate si de performanta ale instalatiilor folosite. Daca acestea sunt verificate, intretinute si exploatate in parametrii proiectati, atunci acestea sunt masurile pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. Respectarea legislatiei in sensul verificarii, intretinerii si modului de exploatare este una dintre cele mai bune tehnici pe care le putem folosi.

Tehnologia de executie a retelei de apa/canal

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si

STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Tehnologia de executie a retelelor de apa/canal este urmatoarea:

- trasarea axului conductei si fixarea reperilor de nivelment, necesari in perioada de executie

a lucrarilor;

- desfacerea sistemelor rutiere existente din ampriza retelelor (daca este cazul);

- executarea sapaturilor si a sprijinirilor (daca este cazul) – excavatiile rezultate urmand a se

depozita pe aceeasi parte a strazii si partial transportate in depozite intermediare;

- executia patului din nisip pentru pozarea conductelor;

- lansarea si montarea conductelor si bransamentelor;

- executia caminelor de vane conform proiectului;

- executia hidrantilor de incendiu conform proiectului;

- realizarea probei de presiune si remedierea eventuala a defectiunilor;

- executia umpluturii transeii cu material excavat si compactarea acestuia;

- montarea grilei de semnalizare albastre;

- transportul excedentului de pamant;

- refacerea pavajului carosabilului (daca este cazul).

- receptia si punerea in functiune.

La pozarea conductelor s-a tinut seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica

subterana de 20 kV, 6kV si 1 kV; cabluri alimentare retea transport urban; telefonie; telecomunicatii

locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa;

termoficare; canalizare menajera si pluviala, etc).

# Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

## Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Operatorul economic care executa lucrarea ia masurile necesare astfel incat exploatarea instalatiilor folosite sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

b) se aplica cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

d) se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor:

- Legii nr. 211/2011,

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectiamediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Hotararii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, ale Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- Ordinului ministrului mediului si gospodarii apelor si al ministrului integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile ulterioare;

e) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor Legii, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

f) se utilizeaza eficient energia;

g) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

h) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare, potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 278/2013.

## Se va mentiona planul /programul /strategia /documentul de programare /planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul promovat de catre beneficiar constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 - „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti”, care urmareste atingerea conformarii privind indicatorii de performanta aferenti gradului de acces la servicii adecvate de alimentare cu apa si a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Prezentul proiect este independent tehnic şi financiar fata de proiectul Operatorului Regional, dar se incadreaza efectiv in obiectivele acestui proiect regional.

Necesitatea promovarii prezentului proiect a fost identificata ca urmare a faptului ca in cadrul proiectului aflat in implementare „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti”, conectarea populatiei la serviciile de alimentare cu apa si canalizare a fost finantata doar in limita fondurilor existente la data aprobarii proiectului, insuficient pentru atingerea indicatorilor de performanta preconizati, urmind ca diferenta sa fie acoperita de operator si autoritatile locale din alte surse de finantare.

# Lucrari necesare organizarii de santier:

#### Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Amplasarea organizărilor de şantier se va face în afara ariilor naturale protejate;

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in:

- instalarea unui container prefabricat mobil pentru personalul de lucru;

- realizarea unei platforme de lucru balastate pentru depozitat, manipulat si realizarea lucrarilor prefabricate pe santier;

- amenajarea unui depozit materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurilor generate si a unui punct PSI.

- zona pentru gararea autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor

- 2 toalete ecologice

- imprejmuirea zonei;

- Nu se vor crea depozite de carburanți în cadrul organizărilor de șantier

- după încheierea lucrărilor amplasamentul organizărilor de şantier se va aduce la starea iniţială

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea cu prioritate a organizărilor de şantier pe terenuri din intravilan proprietate publică care nu prezintă niciun fel de valoare conservativă, ocuparea unor areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă puţină, în proximitatea fronturilor de lucru şi care nu se situează în proximitatea unor factori sensibili; platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;

- limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier;

- se interzice părăsirea şantierului de către mijloacele de transport fără curăţarea prealabilă a roţilor;

- întreţinerea, repararea, spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unitaţi specializate autorizate;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, respectiv: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună, floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- în cazul poluării accidental a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehicolele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în recipiente metalice şi eliminarea prin firme specializate autorizate;

- reabilitarea terenului aferent organizării de şantier după finalizarea lucrărilor de execuţie şi aducerea acestuia la starea iniţială;

#### Localizarea organizarii de santier;

Pe domeniul public, in afara ariilor naturale protejate.

#### Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, a regulamentului de executie, precum si a normelor organizare si desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

#### Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Principalele surse de poluare in cazul organizarii de santier sunt:

- Tehnologia de executie propriu-zisa;

- Utilajele terasiere si de transport;

- Activitatea umana. In acest scop se vor instala locuri de evacuare a deseurilor si doua toalete ecologice;

Nu sunt necesare instalatii de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, altele decat cele ale santierului propriu-zis.

#### Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Masurile ce vor fi luate in perioada de executie sunt urmatoarele:

- finalizarea executiei terasamentelor in perioade cat mai scurte;

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- intretinerea utilajelor (reparatii, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face numai in locuri special amenajate;

- manipularea pamantului si a altor materiale folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- in timpul executarii lucrarilor se vor utiliza toalete de tip ecologic;

- se va supraveghea si se va tine evidenta descarcarii reziduurilor;

- deseurile menajere se vor colecta in pubele si se vor transporta periodic la depozitul conform.

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

#### Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa urmatoarele lucrari de interventie:

- izolarea locului poluat;

- reparararea sau inlocuirea instalatiei vinovata de producerea accidentului;

- lucrari de refacere ecologica a zonei poluate.

#### Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Sistemul de alarmare, ca si sistemul de informare actioneaza pe cale ierarhica, de jos in sus si respecta aceeasi ordine;

#### Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Obiectivele propuse prin proiect nu vor fi închise, demolate sau dezafectate. Odată ce se apropie expirarea duratelor de viaţă ale instalaţiilor, se va proceda la realizarea unor lucrări de reabilitare sau de înlocuire a instaţiilor şi a obiectelor tehnologice, astfel încât serviciile de alimentare cu apă potabilă, de colectare şi tratare a apelor uzate menajare să fie asigurate neîntrerupt. Duratele de viaţă ale instalaţiilor şi conductelor sunt:

- conducte de PEID- 50 de ani,

- conducta de PVC - 50 de ani,

În eventualitatea în care va fi necesară închiderea, demolarea sau dezafectarea unora dintre instalatii, aceasta va fi realizată în baza unui proiect tehnic si a unor avize obtinute pentru această fază. La încetarea definitivă a activităţii vor fi luate următoarele măsuri:

- titularul va lua toate măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor;

- titularul va asigura resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere;

- titularul va analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, apă freatică, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului, conform HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare a poluării solului si subsolului.

În ceea ce priveste reabilitarea terenului în vederea utilizării sale ulterioare, vor fi luate următoarele măsuri:

- după terminarea lucrărilor de dezafectare se va face un control al incintei pentru stabilirea situaţiei terenului rezultate în urma demontării utilajelor şi instalaţiilor;

- acolo unde va fi constatat vizual un potential de poluare a solului se vor preleva probe de sol de pe suprafetele rezultate în urma dezafectării echipamentelor sau a instalaţiilor tehnologice;

- valorile concentratiilor determinate pentru parametrii de calitate a solului vor trebui să fie sub pragurile de alertă impuse de Ordinul nr. 756/1997 privind aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările si completările ulterioare.

#### Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- eliminarea tuturor deşeurilor şi a materiilor prime în exces de pe amplasament;

- acoperirea cu sol vegetal rezultat în urma activităţilor de pe amplasament şi nivelarea porţiunilor de drum nemodernizat afectate de lucrări;

- refacerea sistemelor rutiere afectate de lucrări;

- dezafectarea organizărilor de şantier prin evacuarea tuturor materialelor, utilajelor, deşeurilor de pe amplasament în zonele organizărilor de şantier.

# Anexe - Piese Desenate

### Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Desenele sunt atasate prezentei documentatii.

### Schemele-flux pentru rocesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.

Desenele sunt atasate prezentei documentatii.

### Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Nu este cazul, aceastea nefiind solicitate

# Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970; b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului; d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar; f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare

Nu este cazul, zona nefacand parte din proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

## Localizarea proiectului:

#### bazinul hidrografic

Bazinul hidrografic: Jiu, cu codul cadastral VII-1

#### cursul de apă: denumire şi codul cadastral

Cursul de apa: Cosustea, cu codul cadastral: VII-1.36.8

#### corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

Corpul de apa - Cosustea , cu codul RORW8.1.161_B1

## Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apă PESCEANA - Pesceana si afluentii Olteanca, Nemoiu, Gusoianca,Burdalesti, Negrapita, Verdea (RORW8.1.161_B1), tipologie RO04

Integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport a determinat o stare ecologică moderată.

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu exista obiective de mediu propuse prin proiect pentru corpurile de apa identificate.

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001 din 2002 sunt:

- 35 mg/l    	- Materii în suspensie (MS).

- 20-25 mg/l	- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).

- 2,0 mg/l		- Azot amoniacal (NH4+)

- 1,0 mg/l		- Fosfor total (P)

- 70-125 mg/l	- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)

- 0,5 mg/l		- Detergenti sintetici biodegradabili

- 20 mg/l		- Substante extractibile cu solventi organici

- 6,5-8,5		- Unitati pH

- 350 C		- Temperatura

Nu exista exceptii aplicate proiectului.

# Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Proiectant,

CivilCAD SRL

Semnatura si stampila titularului

_____________________