" INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE ROCSORENI, BRAGLEASA SI VLADICA, COMUNA DUMBRAVA, JUDETUL MEHEDINTI”

MEMORIU DE PREZENTARE

ANEXA NR. 5E LA PROCEDURA, CONFORM LEGII NR. 292 DIN 2018

# FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR 02.08/2023

DENUMIREA PROIECTULUI: 	INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE ROCSORENI, BRAGLEASA SI VLADICA, COMUNA DUMBRAVA, JUDETUL MEHEDINTI

AMPLASAMENT:	LOCALITATEA ROCSORENI, LOCALITATEA BRAGLEASA SI LOCALITATEA VLADICA, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

FAZA:						   STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR:	U.A.T.  COMUNA DUMBRAVA,

Cu sediul în localitatea Dumbrava, Jud. Mehedinți, Cod Poștal:227175, tel.0252- 342.661 și fax nr. 0252-342.661

PROIECTANT:	S.C. BUILDANGLE S.R.L., Sat Dubova, Comuna Dubova, Nr. Cad. 50782, Județul Mehedinți , tel:0765465403

Proiectul este concepţia S.C. BUILDANGLE S.R.L. . Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. BUILDANGLE S.R.L.

- Denumirea proiectului : " INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE ROCSORENI, BRAGLEASA SI VLADICA, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI”.

- Titular :

  - Numele : COMUNA DUMBRAVA

  - Adresa postala : SAT DUMBRAVA, COMUNA DUMBRAVA, JUDETUL MEHEDINTI

  - Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel: 0252-342.661, fax: 0252-342.661, e-mail: primar@cldumbrava.ro

  - Numele persoanelor de contact : Primar Enache Catalin – 0761.172.735

  - Director/manager/administrator : Nu este cazul

  - Responsabil pentru protectia mediului :

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

  - Un rezumat al proiectului:

Se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apa, pentru localitatile Rocsoreni, Bragleasa si Vladica, Comuna Dumbrava, Judetul Mehedinti.

Descrierea situatiei propuse:

Dimensionarea debitelor caracteristice s-au calculat  luând în considerare pentru nevoile gospodăresti următoarele:

- Un număr de locuitori actuali pentru localitatile Rocsoreni, Bragleasa si Vladica de 206 (număr de locuitori în perspectivă de 278) cu gospodării având instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare cu preparare individuală a apei calde debitul specific luat în considerare fiind qg = 110 l/om, zi;

Regimul de funcţionare – permanent :

24 h/zi x 7 zile/săptămână x  52 săptămână / an =  8760  h/an

Clase si categorii de importanta

- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice,

Clasa de importanta                                                                                                III

- In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2013,

Partea I Cladiri, Clasa de importanta si expunere la cutremure:               III

- In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanta:		                C

- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt:        Is

Scenariul tehnico economic selectat:

Sistemul de alimentare propus este realizat in totalitate sub presiune, de tip ramificat si transporta atât debitul de consum curent cat si debitul de incendiu.

Necesarul de apa, pentru sistemul nou propus, va fi realizat cu ajutorul a unui foraj de mare adâncime ce se va realiza in incinta gospodăriei de apa.

Rețeaua de alimentare cu apa, cu o lungime totala de L=7618.00 m, se va realiza din tuburi de PEHD, PE100, SDR17 PN10  cu diametrul de D=110x6.6 mm.

Aducțiunea apa potabila, de la captare pana la stația de tratare a apei cu o lungime de L=20.00 m, cu diametrul de De=75x4.5 mm.

Pe rețeaua de alimentare cu apa sunt prevăzute cămine de vane de sectorizare, aerisire sau golire. S-au prevăzut in număr de aproximativ 20 buc. Se prevăd un număr de  250 cămine de branșament ale gospodăriilor.

Gospodăria de apa propusa va fi amplasata in intravilanul localității Vlădica, pe un teren ce aparține Primăriei Dumbrava, in centrul localității, pe partea stânga a drumului comunal.

Gospodăria de apa propusa va cuprinde:

-Captare de apa cu ajutorul unui foraj de mare adâncime.

-Stație de pompare a apei

-Stație de clorinare si tratare a apei

-Rezervorul de înmagazinare a apei.

# A. REȚEA DE ALIMENTARE CU APA

## A.1. LOCALITATEA ROCSORENI, LOCALITATEA BRAGLEASA SI LOCALITATEA VLADICA

- Sistemul de alimentare propus este realizat in totalitate sub presiune, de tip ramificat si transporta atât debitul de consum curent cat si debitul de incendiu.

Se propune realizarea unui foraj de mare adâncime, echipat cu pompa submersibila care sa asigure transportul apei din foraj către stația de tratare a apei. Debitul pompei din foraj va fi de minim 142 mc/zi cu o înălțime de pompare de 220 mCa.

Rețeaua de alimentare cu apa, cu o lungime totala de L=7618.00 m, se va realiza din tuburi de PEHD, PE100, SDR17 PN10,  cu diametre de D=110x6.6 mm

Aducțiune apa potabila, de la foraje pana la rezervorul de înmagazinare a apei cu o lungime de L=20.00 m, cu diametrul de De=75x4.5 mm.

Pe rețeaua de alimentare cu apa sunt prevăzute cămine de vane de sectorizare, aerisire sau golire. S-au prevăzut cămine prefabricate din beton armat. S-au prevăzut in număr de aproximativ 20 buc. Se prevăd un număr de  250 cămine de branșament ale gospodăriilor.

- Pe traseul rețelei de distribuție au fost prevăzuți 14 buc  hidranți supraterani.

A.1.1. Căminele de vane

În proiectul propus se vor executa un număr de 20 cămine de vane, pe rețeaua de distribuție, din beton prefabricate cu diametrul interior Di=1200 m și Hi=1500 mm.

Căminele vor fi acoperite cu capac și ramă carosabilă din fonta rezistent la trafic greu cu închidere antifurt clasa D400. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces din metal.

La partea superioară a căminului se va turna o placă (inel de beton armat).

Dimensiunile plăcii superioare sunt de 1,2m x 1,2m cu H=20cm și este armată sau prefabricata.

A.1.2. Hidranții

În proiectul propus pe rețeaua de distribuție proiectată se vor monta 14 buc hidranți supraterani de incendiu Dn 80 mm pe rețelele din polietilenă proiectate cu    diametrul De= 110 x 6,6 mm.

Hidranții se amplasează lateral fată de conducta rețelei, în afara spațiului carosabil, între conductă și limita proprietăților sau clădirile din zonă. Racordarea hidranților la conducta rețelei se va realiza prin intermediul unui tronson de țeavă PEID PN 10 cu De90 mm, pozată cu generatoarea superioară la limita adâncimii de îngheț.

În baza prevederilor STAS 4163/1-95 la stabilirea diametrelor rețelei de distribuție s-au avut în vedere asigurarea presiunii de incendiu.

A.1.3. Branșamente

Branșamentele, in număr de 250 bucăți, se vor executa cu coliere de branșare si cămine de branșament complet echipate cu apometre care contorizează consumurile de apă la fiecare gospodărie în parte. Toți consumatorii vor fi racordați la rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul unor branșamente din PEID PN6, PE100 cu diametrul De 25 mm. Pentru instituții publice s-au luat în calcul branșamente cu apometre Dn40 mm.

Poziția exactă a căminelor de branșament va fi stabilita în timpul execuției, în funcție de situația reală întâlnită în teren împreună cu proiectantul, beneficiarul lucrării si proprietarul gospodăriei ce se va racorda. Ținând cont ca rețeaua de apă propusă în proiect este pe mai multe diametre, colierele de branșare vor fi stabilite la momentul proiectului tehnic și al detaliilor de execuție, rezultând un număr total de 250 branșamente.

Căminele de apometru vor fi realizate din PE și se vor amplasa în exteriorul proprietății, de preferință în spațiul verde.

Branșamentele vor conține următoarele elemente:

-Piese de branșare;

-Robinet de concesie;

-Îmbinări si fitinguri de compresiune;

-Apometru montat în cămin;

-Robinet intern (vană de izolare);

-Toate materialele și echipamentele vor fi capabile de funcționare la o presiune de 10 bari.

A.1.3. Subtraversări

Subtraversările drumurilor sătești, comunale si județene si supra traversările de râuri, in total sunt in număr de 9 bucăți, acestea fiind împărțite astfel:

Subtraversări de drumuri: 7 buc

Supra traversări de râuri: 2 buc.

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal, circulația nefiind întrerupta. La subtraversări se vor folosi țevi de protecție din oțel cu Dn 273,1 x 6,4 mm pentru conductele cu De=110x6,6 mm

Spargeri și refaceri drumuri

În urma realizării rețelei de alimentare cu apa,  la subtraversări si nu numai este afectat parțial carosabilul ceea ce necesită refacerea lui în aceste puncte sau pe traseul conductelor.

Refacerea structurii carosabilului se face conform cu inițialul. În cazul în care pe traseul conductelor există lucrări de artă (podețe, rigole dilate) și se distrug acestea vor fi refăcute conform cu originalul.

# B. Gospodăria de apa

- Gospodărie de apa propusă va fi formată din următoarele componente :

  - Rezervor de înmagazinare apa, cu capacitatea utila de 125 mc;

  - Bazin de reacție cilindric orizontal;

  - Stație de clorinare apa si stație de tratare;

  - Stație de pompare apa;

  - Fosa vidanjabila;

  - Captare cu ajutorul forajului de mare adâncime.

B.1. REZERVORUL DE INMAGAZINARE A APEI

- Rezervorul de înmagazinare a fost calculat pentru compensarea orară, dar și asigurarea rezervei intangibile de apă pentru incendiu și este un recipient metalic cilindric cu axa verticală realizata prin tehnologia clasică de debitare mecanică și îmbinare prin șuruburi și este destinat stocării apei de uz menajer (potabilă) sau pentru combaterea incendiilor. Rezervoarele de formă cilindrică sunt realizate din panouri de oțel galvanizat la cald, cu dimensiunile tipizate de 2,50 x 1,25 m și grosimi rezultate din dimensiunile generale ale rezervorului și din calculele de proiectare, îmbinate la locul de punere în opera cu șuruburi.

- În principal rezervorul este alcătuit din :

- -carcasă metalica din tabla de oțel galvanizată:

- -ranforsările și rigidizările metalice exterioare realizate din platbandă, cornier sau alte profile din oțel tip I sau U,

- -termoizolația din polistiren ce căptușește rezervorul la interior 50 mm,

- -o membrană din PVC plastifiat plasată la interior și mulată pe termoizolația din polistiren.

- Membrana se execută pentru fiecare tip de rezervor astfel încât să corespundă din punct de vedere dimensional cu interiorul acestuia, fără apariția unor zone de suprapunere, încrețire sau întindere. Membranele din PVC sunt ranforsate cu fibre pentru a atinge o rezistență la rupere de cel puțin 4000 N/cm2 și tratate astfel încât să reziste în domeniul termic cuprins între -30°C si +70°C. Membrana din PVC îndeplinește cerințele de sănătate publică în conformitate cu prevederile „Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele" aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1.197/2002 (cu modificările și completările ulterioare),

- -capac vizitare = 1 buc –din panouri sandwich termoizolat cu spumă poliuretanică pe structura metalică sprijinit pe un inel superior. Capacul este prevăzut cu o gură de vizitare  600x600 mm,

- scară de acces din aluminiu = 1 buc – 4.80m.

- REZERVOR V= 137 m3

- Diametru = 7.36 m, Înălțime = 3.23 m, Capacitate utila = 125 m3,

- Racord alimentare = 1 buc DN 50mm

- Racord aspirație DN80 cu dispozitiv anti vortex,

- Racord preaplin DN50,

- Racord golire de fund DN50,

- Racord PSI DN 100 (Storz) cu dispozitiv anti vortex,

- Izolație pe pereți din polistiren de 50 mm.

- Rezistență de încălzire 1 x 3.0 kW cu tablou de automatizare și termoregulator,

- Indicator de nivel : manometru hidrostatic.

B.2. REZERVORUL DE REACTIE

- Bazinul de reacție cilindric orizontal, este realizat din PAFSIN, cu o capacitate de 6 m3, având următoarele dimensiuni: Diametrul de 6.00 m, Lungime totala de 3.13 m si va fi montat îngropat.

- Caracteristici:

- Gura de vizitare cu diametrul de 800 mm si înălțimea de 1000 mm;

- Racorduri Dn80 : 3 buc

- Compensatori cauciucați Dn80: 3 buc.

- Presiune de lucru: hidrostatica

B.3. STATIA DE CLORINARE, TRATARE SI DOZARE HIPOCLORIT

Echipamentul de clor este un echipament automat având reglaj automat al dozei de clor în funcție de valoarea debitului de apă. Astfel injecția de clor se va realiza la intrarea apei în rezervorul de înmagazinare unde se va definitiva reacția cu clorul a diverșilor poluanți (amoniu, fier, mangan, subst. organice, etc).

Modulul compact de dozare hipoclorit este compus din instalația de reglare și dozare automată a hipocloritului și echipamentul de măsurare a clorului liber rezidual.

Instalația de dozare hipoclorit este compus din :

- pompa de dozare cu membrană cu comandă electronică prevăzută cu accesorii (conducte și fitinguri din PE, injector pentru soluția de hipoclorit de sodiu, etc.) 1 buc,

- celula de măsurare a clorului rezidual cu filtru mecanic și dispozitiv debit constant

- controler de proces ,

- rezervor de stocare din polietilenă pentru soluția de hipoclorit100 litri.

BLOC DE TRATARE – Format din filtre automate cu greensand sistem triplex paralel si cărbune activ sistem triplex paralel

Blocul de tratare este format din 6 filtre automate multistrat :trei filtre cu pat de nisip tip greensand si trei filtre automate cu pat de cărbune activ și legăturile dintre acestea.

Filtrele automate cu pat de nisip este destinat reținerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

Construcția acestor filtre este robusta, recipientul filtrului fiind realizat dintr-un recipient de polietilenă armat cu fibre de sticlă, având la montat la partea superioară sistemul de vana-programator electronic, sistem ce permite controlul direct și permanent al funcționării. Vana este compactă, realizată din polietilena netoxică și realizează cicluri complete de lucru în trei faze: filtrare, spălare inversa și clătire. Mediul filtrant este compus din mai multe straturi de nisip cuarțos cu diferite granulații.

Filtrele cu pat din cărbune activ sunt destinate îndepărtării compușilor secundari ai reacției cu clorul, îndepărtării fierului, substanțelor organice din apa, precum si pentru îmbunătățirea culorii, gustului si mirosului apei.

Construcția acestor filtre este robusta, recipientul filtrului fiind realizat dintr-un recipient de polietilenă armat cu fibre de sticlă, având la montat la partea superioară sistemul de vana-programator electronic, sistem ce permite controlul direct și permanent al funcționării. Vana este compactă, realizată din polietilena netoxică și realizează cicluri complete de lucru în trei faze: filtrare, spălare inversa și clătire.

Filtrele automate cu pat de cărbune activ realizează purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de cărbune activ așezat peste un strat de nisip selectat. Aceste filtre sunt folosite de obicei pentru a îndepărta fierul, substanțele organice, clorul rezidual din apa si pentru a îmbunătăți gustul, culoarea si mirosul apei.

Caracteristicile cele mai importante ale filtrelor cu cărbune activ sunt: timpul de contact apa/cărbune activ (raportul debit/cantitatea de cărbune) si înălțimea patului filtrant. Filtrele cu cărbune activ sunt dimensionate pentru un timp de contact de min. 2 minute, cu o înălțime a patului filtrant de cel puțin 100 cm.

După ce apa este filtrata prin cele șase filtre, aceasta ajunge in rezervorul de înmagazinare apă potabilă. Apa  rezultată în urma procesului de spălare inversă a filtrelor  se va deversa într-un decantor de sedimentare de unde va fi vidanjată.

GRUP POMPARE PRIN FILTRE

De la bazinul de reacție apa este pompata către blocul de tratare  cu ajutorul unui grup de pompare. Acest grup de pompare absoarbe apa din bazinul de reacție si o trimite către filtre pentru efectuarea procesului de filtrare si tratare.

Grup de pompare  (1A+1R)  pompe verticale(sau orizontale) , cu turație variabila prin convertizor de frecventa.

Caracteristici tehnice:

- Debit/pompa                       6.00  mc/h  pentru:

- înălțime de pompare:        40   mCA

- alimentare electrica: 3 x 400 V - 50 Hz;

- putere. nominala: 2 x 1.1 kW;

Construcții:

- pompe orizontale sau verticale multietajate, carcasa din inox, racorduri din fonta;

- colector si distribuitor din otel zincat;

- echipate cu valve de sens pe aspirația fiecărei pompe;

- echipate cu Robineti de izolare pe aspirația si refularea fiecărei pompe;

- echipate cu tablou comanda si automatizare, traductor electronic de presiune si manometru;

GRUP POMPARE SPALARE FILTRE

Acest grup de pompare absoarbe apa din rezervorul de apa potabila si o trimite către filtre pentru efectuarea procesului de spălare inversa.

Grup de pompare  (1A+1R)  pompe orizontale sau verticale , cu turație variabila prin convertizor de frecventa.

Caracteristici tehnice:

- Debit/pompa                       1.5 - 21  mc/h  pentru:

- Înălțime de pompare:        66 - 23   mCA

- Alimentare electrica: 3 x 400 V - 50 Hz;

- Putere. nominala: 2 x 3 kW;

Construcție:

- pompe orizontale sau verticale multietajate, carcasa din inox, racorduri din fonta;

- colector si distribuitor din otel zincat;

- echipate cu valve de sens pe aspirația fiecărei pompe;

- echipate cu robineti de izolare pe aspirația si refularea fiecărei pompe;

- echipate cu tablou comanda si automatizare, traductor electronic de presiune si manometru;

B.4. STATIA DE POMPARE SI ASIGURARE INCENDIU PRINCIPALA

De la rezervorul de înmagazinare apă potabila, apa este pompată către consumatori și hidranții de pe rețea  cu ajutorul unui grup de pompare. Modulul compact de pompare menține presiunea constantă în rețeaua de distribuție indiferent de consum.

La STATIA DE POMPARE grupul de pompare ridicare presiune și asigurare incendiu va avea următoarele componente:

-Grup de pompare cu 3 (1A+1R+1I) pompe centrifugale cu convertizor de frecvență pe fiecare pompă în parte cu următoarele caracteristici:

Qgrup 1A+1R=10.80 mc/h, Htotal = 32 mCA

P = 0.9 kW

U = 3 x 400 V, 50 Hz

-Robineti de izolare pentru fiecare pompa, clapete de sens - cate una pe pompa, colector + distribuitor din inox pt. aspirație si refulare, recipient de hidrofor 8l pentru preluarea șocurilor si protecția presostatelor, tablou de automatizare si control de frecventa pentru reglajul turației astfel încât presiunea sa fie menținuta constanta in rețeaua de distribuție

-O pompa va deservi doar in situații de incendiu si va fi pornita si oprita manual

Qp incendiu=18 m3/h, Hp incendiu=34mCA, P = 3kW

B5. FOSA VIDANJABILA

Apa rezultată în urma procesului de golire, spălare si dezinfectare a rezervorului se va deversa în fosa vidanjabila. În baza unui contract de ridicare a apelor uzate cu o firmă specializată, acest decantor va fi vidanjat periodic.

B6. FRONTUL DE CAPTARE

Se propune realizarea unui foraj nou de mare adâncime care sa asigure necesarul de apa.

- Metoda de forare

Se va folosi metoda forajului cu circulație inversă. Instalația va fi de tipul instalațiilor de foraj hidrogeologic tip AGBO–G300. Forajul va fi executat folosind prăjini aer-lift Ф 146mm și 53/4 API prăjini grele. Sapele de foraj vor fi Bohr sape cu diametrul de 560/610 mm snek cu diametrul de 560/610 mm sape cu lame cu diametrul de 394 mm, 445 mm și/sau sape cu role de același diametru.

- Determinarea zonei de protecție sanitară

In jurul forajului se vor institui zonele de protecție sanitara cu regim sever, sanitara cu regim de restricție si perimetrul de protecție hidrogeologica.

Luând in considerare ca forajul va fi amplasat in incinta gospodăriei de apa, nu mai este nevoie de o împrejmuire  acestuia, amplasamentul gospodăriei de apa urmând a fi împrejmuit conform HG 930 – 2005.

Perimetrul de protecție hidrogeologica se va determina pe baza de calcule funcție de caracteristicile hidrogeologice ale forajului după execuția acestuia.

Cabina puțului - detalii constructive și de instalare

Forajul de explorare - exploatare va fi echipat cu electropompa submersibilă.

Conducta de refulare a pompei, se va realiza din PEID PE-80, Pn 6 atm SDR 17,6 cu diametre De75 mm.

Peste foraj se execută un cămin de protecție din beton, care adăpostește casca puțului forat și instalațiile hidraulice necesare pentru asigurarea regimul de debit și presiune.

Căminele de protecție sunt construcții subterane cu dimensiunile interioare de 1,80 x 2,40 m, adâncimea de 2,0 m, cu pereții și radierul din beton armat hidroizolat sau din polietilena.

Accesul in cămin se realizează printr-un chepeng cu dimensiunea de 1,0 x1,0 m, protejat de un capac din tablă închis cu lacăt și o scară metalică încastrata în pereți.

Pentru colectarea apelor din cămin, rezultate în urma unor eventuale avarii sau intervenții în cămin se prevede o basă în pardoseala căminului cu dimensiunile de 0,20 x 0,20 m și adâncimea de 0,20 m.

Prin construcție, cabina este montată semi îngropat, astfel încât, în timpul iernii, temperatura în interior să nu scadă sub 0° C, pentru evitarea înghețării conductelor și anexelor capului de pompare. Partea superioară a cabinei este prevăzută cu capac de vizitare. Acest capac permite accesul ușor în cabină prin intermediul unei scări, pentru lucrări de montaj și întreținere și împiedică pătrunderea precipitațiilor. Partea superioară a cabinei este prevăzută cu țevi de ventilare.

Pe conducta de refulare a pompei din foraj se montează orizontal o linie complexă de contorizare a apei cu diametru Dn 40 mm (robinet, filtru de impurități, apometru, clapetă reținere, robinet de prelevat probe). Toate armăturile din interiorul căminului se vor vopsi și proteja.

B6. IMPREJMUIRE GOSPODARIE DE APA

Gospodăria de apă va fi împrejmuită cu un gard de plasa bordurata pentru realizarea zonei de protecție cu regim sever pe fiecare latură de construcțiile propuse, conform HG 930-2005. Accesul în incinta gospodăriei de apă se va face prin intermediul unei porți auto, respectiv una pietonală detaliată în planșele din partea desenată.

Pentru zona de siguranță se va executa un gard de protecție L= 140 m cu înălțimea de 2,00 m din plasă împletită de oțel. Acestea se montează la rândul lor pe stâlpi din țeavă de oțel galvanizat cu H=2.5m si (60 x 40 x 2mm), în fundații de beton. Poarta de acces se va executa din aceleași materiale, la deschiderea de 4,0 m si o deschidere de 1,0 m pentru poarta pietonala (înălțimea de 2,0 m fată de cota terenului natural). Poarta de acces auto se va executa în două canaturi.

B7. PLATFORMA GENERATOR

Platforma generator electric cu dimensiunile în plan de  2,00 x 3,00 x 0,2 m (lxLxH),din beton armat turnat monolit C16/20( B250) ,armăturile folosite sunt marcă OB37, PC52, așezată pe un suport din beton de egalizare C6/7,5(B100) în grosime de 10 cm și pe un strat de balast compactat 95%proctor de 30 cm. Pe acesta platformă se va monta generatorul electric cu protecție de 80 kVA propus pentru stația de tratare.

B8. LUCRARI RUTIERE

Accesul rutier la gospodăria de apa se va face prin amenajarea unui drum cu strat suport din piatră spartă cu o lățime de 5.0 m.  În jurul obiectivelor se prevede realizarea unui trotuar de 1,00 m lățime pentru circulația pietonală.

B9. ORGANIZAREA DE SANTIER

Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea Autorizației de execuție și întocmirea procesului verbal  de predare a amplasamentului. Organizarea de șantier se va executa pe amplasamentul gospodăriei de apa sau pe un teren pus la dispoziție de către beneficiar cu o suprafață aproximativ de 500 mp, în intravilanul localității pe zona înierbată.

Organizarea de șantier va implica amplasarea unor barăci metalice pentru vestiare și magazie, a unor toalete ecologice precum și containere pentru colectarea deșeurilor. Platformele pe care se vor așeza containerele pentru colectarea deșeurilor vor fi pietruite. De asemenea, în incinta organizării de șantier se prevăd platforme balastate pentru parcarea utilajelor și pentru depozitarea materialelor vrac ( conducte, cofraje, oțel, beton, ciment).

Nu se prevăd în incinta organizării de șantier depozite de carburanți. Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mașinilor de șantier se va face de la unități specializate.

Proiectul pentru organizare de șantier va fi întocmit de către executant și va cuprinde în general următoarele lucrări: împrejmuire, așezarea de construcții provizorii (containere) pentru vestiare pentru muncitori, magazii unelte, grup sanitar ecologic, etc.

  - Justificarea necesitatii proiectului:

Precizam ca locuitorii zonei studiate nu dispun in momentul de fata de un sistem de alimentare cu apa, astfel existand posibilitatea infestarii populatiei.

Dupa  realizarea sistemului de alimentare cu apa, se vor crea conditii de functionare si de trai, astfel, aceasta localitate va consitui o alternativa pentru investitorii particulari si pentru populatia care traieste la oras si isi doresc sa se stabileasca in aceasta localitate.

  - Valorea investitiei:

TOTAL GENERAL : 3,752,455.57 CU T.V.A

DIN CARE C+M : 2,393,063.05 CU T.V.A.

  - Perioada de implementare propusa:

Perioada de realizare a proiectului este de 36 luni.

  - Planse reprezentand limitele amplasamnetului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie de amplasament)

Se vor anexa planuri de situatie si planuri de amplasament pentru obiectivul studiat.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafata de teren:

Terenul ocupat definitiv si temporar este domeniu public si apartine Primariei comunei Dumbrava.

  - O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii si altele)

Se anexeaza planuri de incadrare in zona si planuri de situatie.

- Profilul si capacitatile de productie:

Rețeaua de alimentare cu apa, cu o lungime totala de L=7618.00 m, se va realiza din tuburi de PEHD, PE100, SDR17 PN10  cu diametrul de D=110x6.6 mm.

Aducțiune apa potabila, de la captare pana la stația de tratare cu o lungime de L=20.00 m, cu diametrul de De=75x4.5 mm.

Pe rețeaua de alimentare cu apa sunt prevăzute cămine de vane de sectorizare, aerisire sau golire. S-au prevăzut in număr de aproximativ 20 buc. Se prevăd un număr de  250 cămine de branșament ale gospodăriilor.

Pe traseul retelei se vor executa un numar de 14 buc.  hidranti de incendiu/

Necesar de apa :

Pentru un consum maxim al debitului va rezulta un necesar de apa de 23,104.50 m3/an.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea.

Fluxul tehnologic de ansamblu este caracterizat de fluxul apei, ce se desfasoara sub presiune de la captare pana la rezervorul de inmagazinare a apei tratare, iar apoi prin pompare.

Captare apa din foraje – Aductiune apa captata – Statiei de tratare a apei – Grup pompare apa potabila – Rezervor de inmagazinare – Retea de distributie – Consumatori.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora.

Principalele materiale si materii prime necesare realizarii investitiei :

- Polietilena de inalta densitate, otel sau otel inoxidabil -  armaturi si piese de legatura

- Ciment – betoane

- Agregate naturale, sortate si nesortate, dupa necesar – betoane, pat pozare, umpluturi

- Material lemnos – cofraje, sprijiniri de mal

Energia necesara transportatii apei :

- Se va realiza bransament electric de la reteaua publica locala

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona.

- Se va realiza bransament electric de la reteaua publica locala pentru functionarea grupurilor de pompare cat si a pompelor necesare dozajului de clor.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Din punct de vedere constructiv, lucrarea este un obiectiv de infrastructura edilitara, cu amplasare pe domeniul public.

Pe perioada executării lucrării, pentru a asigura protecţia solului şi subsolului, executantul are obligaţia:

• să prevină deteriorarea calităţii mediului geologic;

• să asigure luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenului;

• să sesizeze autorităţile competente despre accidente, activităţi care afectează solul sau în cazul unor eliminări accidentale de poluanţi în mediu;

• în cazul producerii unei poluări accidentale , să efectueze toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă, pe propria cheltuială;

• să depoziteze materialele necesare realizării investiţiei numai în locuri special amenajate, marcate, astfel încat influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curaţa şi amenaja corespunzător;

• pentru diminuarea impactului asupra vegetaţiei, în general se recomandă efectuarea lucrărilor pe suprafeţe minime necesare, inclusiv pentru tranzitul şi instalarea utilajelor grele şi respectarea cu stricteţe a limitei depozitului, pentru a nu afecta zonele din imediata vecinătate a zonei de lucru.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Nu este cazul.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate

- apă

- Metode folosite în construcţie:

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mică,

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi

- lucrări de instalare corp conducte din ţevi de polietilenă de înaltă densitate

- lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine)

- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare în cămine (armături, aparate speciale)

-	Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Durata de executie propusa: 36 luni.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

- A se realiza investitii pentru fiecare localitatea in parte privind sistemul de alimentare cu ape. Dezavantajul acestei optiuni ar fi costurile mult mai ridicate fata de scenariul selectat.

- A se realiza investii majore, prin infiintarea unei singure gospodarii de alimentare cu apa si a retelelor de distributie pentru toate cele trei localitati, astfel incat sa se distribuie catre consumatori apa potabila.

Se recomanda implementarea masurilor din Varianta 2, care integreaza toate masurile necesare dezvoltarii zonei, cat si a populatiei din localitatea Dumbrava, asigurand crearea unor conditii decente de confort casnic si oferirea de servicii edilitare performante pentru locuitorii localitatii.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex., extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Realizarea acestui obiectiv de utilitate publică va încuraja şi accelera procesele de dezvoltare socio-urbană a comunei Dumbrava (construcţii de locuinţe, unităţi economice, spaţii de agrement, agroturism ş.a.m.d.).

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Va fi prezentat Certificatul de Urbanism.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In localitatea Dumbrava, nu sunt inregistrate monumente instorice.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- Folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia:

AMPLASAMENTUL:

Comuna Dumbrava este situată în partea de est a judeţului Mehedinti, pe Platforma Strehaia,  în bazinul hidrografic  al râului Motru. Are o populatie de 1574 locuitori,  facand parte  din  categoria  comunelor  mijlocii. Fata de municipiul Drobeta Turnu Severin este amplasata la o distanţã aproximativa de 54 km.

Localitatile Rocsoreni, Bragleasa si Vladica, componente ale comunei Dumbrava, se dezvolta de-a lungul drumului comunal DC81B si de-a lungul drumului judetean DJ561A, precum si a vicinalelor care se ramifica din acestea si au o populatie de 206 locuitori conform ultimului recensamant.

Ocupatia de baza pentru o mare parte a populatiei este agricultura si cresterea animalelor.

Bazinul hidrografic :

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul studiat se situeaza pe partea dreapta a raului Motru, zona gospodarita de Administratia Bazinala de Apa Jiu.

Nivelitic, captarea se afla la cota absoluta +308.50 m, iar coordonatele plana ( in sistemul Stereo ’70) sunt : X : 352483.28 , Y : 337190.18.

- Politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul

- Areale sensibile

Zona studiata, nu face parte din areale sensibile.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonate Statie de tratare, Stereo 70 -  X : 346786.242 , Y : 336102.513.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare;

Pentru lucrarea propusa nu au fost luate in considerare alte amplasamente, fiind conditionati de terenul de care dispune beneficiarul si de locatia acestuia.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape in perioada de construcție, sunt utilaje folosite la realizarea lucrărilor de execuție si traficul de șantier. Astfel, principali poluanți sunt proveniți din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport, si pulberi sedimentate de la materialele de construc ție si din execuția lucrărilor ce pot fi antrenate de apele meteorice căzute pe platformele de lucru . În perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului vor fi luate următoarele masuri pentru prevenirea poluării apelor:

- Se vor utiliza numai utilaje omologate având verificarea tehnică în termen

- Staționarea mijloacelor de transport si a utilajelor în incinta amplasamentului se va face numai în spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate)

- Nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului. Alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizați;

- Se interzice spălarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, în incinta șantierului;

- Depozitarea materialelor de construcții necesare si a deșeurilor generate se va realiza numai în spatiile special amenajate.

- Verificarea utilajelor se face periodic conform specificațiilor tehnice ale producătorului, astfel încât sa fie evitate pierderi de combustibili si lubrifianți ce pot fi antrenate de apele pluviale.

- Se va aplica un management corespunzător al gestionarii materialelor si deșeurilor astfel încât acestea sa nu fie antrenate de către apele pluviale în canalizări. Materialele de construcții vor fi aduse pe șantier numai în cantitative necesare executării lucrărilor zilnice.

- Nu se vor executa lucrări de repara ție si întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului.

- Pregătirea si programarea lucrărilor de execuție a investiției se va face astfel încât lucrările programate sa nu duca la apariția unor situații accidentale cu impact asupra mediului si sa asigure o pregătire prealabila pentru astfel de situatii.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu au fost prevăzute instalații de epurare sau preepurare ape uzate. A fost prevăzut un bazin vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate de la toaleta automată.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În timpul execuției lucrărilor, autovehiculele vor staționa cu motorul oprit.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In cadrul organizarii de santier si atunci cand nu sunt folosite, utilajele si autoturismele vor stationa cu motorul oprit.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; Funcțiunea de parc nu este una generatoare de zgomot și vibrații.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

- Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiției. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Suprafața ocupată de organizarea de șantier se va impermeabiliza în prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii.

La execuţia terasamentelor nu se folosesc materiale cu risc ecologic imediat sau în timp.

Nu rezultă reziduuri care se depozitează la sol. Nu se fac lucrări care să modifice planimetria solului în amplasamentul lucrării. Pământul excedentar se va transporta în locuri ce necesită umpluturi. Pământul vegetal va fi depozitat separat. Operaţionalizarea obiectivului va conduce, cu siguranţă, nu la o afectare ecologică a solului şi subsolului zonei, ci la o reabilitare radicală a factorilor lor determinanţi. În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi a apelor subterane prin mâl, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

-menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

-curăţirea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare;

-reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului, prin acoperire; -curăţirea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

-deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizând materiale absorbante în eventualitatea poluării apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Zona studiata, nu face parte din areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Cea mai apropiată construcție cu funcțiune de locuinta se afla la o distanta de 95 ml. În localitatea Dumbrava nu se află nici un monument istoric și de arhitectură.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Obiectivul, prin natura lui, nu afectează așezările umane.

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile estimate rezultate în urma activității de execuție a investiției sunt cele prezentate în tabelul de mai jos

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca 30kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 30kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitațile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea aleilor ce formează structura rutieră. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la o groapă de dșeeuri inerte în județ | cca 10 mc |
| Materiale ceramice-sticla , portelan | 17.01.03 | Eliminare in groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 0,5mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 50-60kg |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17 04 01 | Valorificate prin societati specializate | cca 3,5-4 kg |
| Lemn | 17 02 01 | Valorificate prin societati specializat | cca 10mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 20mc |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati specializate | cca 1-1,5kg |
| Deseuri comunale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 5mc |

Modul de rezolvare a colectării, îndepărtării deseurilor:

Deșeurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate in locuri special amenajate in vederea valorificării/eliminării.

Deșeurile de pamant si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi utilizate in lucrările de terasamente, pentru sistematizarea terenului, in umpluturi cat si ca material inert, reprezentând o parte din necesarul de umplutura pentru nivelării ale terenului .

Se va tine evidenta deseurilor cf. HG 256/2002. - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deseurile vor fi valorificate, eliminate prin operatori autorizati.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Activitatea desfășurată trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

− prevenire/ reducere;

− Reutilizare;

− reciclare;

− valorificare energetică;

− eliminare/ depozitare;

- planul de gestionare a deşeurilor.

Pe perioada șantierului se vor lua următoarele măsuri:

− deșeurile rezultate din activitate vor fi colectate separat, pe fiecare tip de deșeu;

− Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/ metal/ saci, etc. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc pentru vecinătăți.

− Locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/ valorificabile va fi închis, pe platformă, ferit de intemperii.

− Deșeurile ce pot fi periculoase se vor stoca în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, spațiul de depozitare respectiv să fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.

− La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

− Se va evita formarea de stocuri care ar pute pune în pericol sănătatea umană și ar dăuna mediului înconjurător.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pentru realizarea proiectului pe amplasament sunt utilizați combustibili si produse petroliere in funcționarea utilajelor.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In perioada de executie a lucrarilor, atât combustibilii cat si uleiurile sunt stocate in rezervoarele utilajelor. Pe amplasament nu sunt depozitate uleiuri si combustibili.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obi șnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul, apa și pietrișul folosite pentru prepararea cimentului, lemn – care vor fi aduse pe amplasament de către constructori.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Considerăm că integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu vor fi afectate de proiectul propus, deoarece:

− nu se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

− nu se fragmentează habitatele de interes comunitar;

− Nu are impact negativ asupra factorilor care determina men ținerea stătii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

− Proiectul nu afectează direct sau indirect zone de hrănire, migrație s-au odihnă;

− Proiectul nu implică în nici un fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

− În ceea ce privește sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibile de a fi afectate de proiect menționăm că nu se vor face modificari asupra suprafetelor te teren ocupate temporar sau definitive.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Amenajarea sistemului de alimentare cu apa nu ridică probleme deosebite în ceea ce priveşte poluarea factorilor de mediu. De aceea, impactul negativ asupra mediului înconjurător va fi unul redus.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Putem vorbi de un impact redus, având în vedere lucrările propuse prin proiect fiind doar unele de modernizare a sistemului de alimentare cu apa.

- probabilitatea impactului;

Poate exista un impact redus asupra solului în cazul în care deșeurile nu sunt colectate și depozitate sau în cazul în care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere. Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea, în proiect, măsuri de colectare, de valorificare selectivă a deșeurilor și utilizarea de utilaje moderne și verificate periodic.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi redus, el va exista doar pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 11 luni. Este un impact reversibil. La finalizarea lucrărilor, deşeurile vor fi eliminate, iar terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul, impactul fiind unul redus sau deloc.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

În timpul realizării lucrărilor de investiţii pot să apară unele situaţii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea situaţii. Astfel, se impune:

- Monitorizarea manipulării materialelor utilizate, astfel încât acestea să nu producă poluarea solului şi subsolului;

- Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;

- Monitorizarea respectării normelor SSM;

- Monitorizarea reabilitării terenurilor post construcţii.

Pentru prevenirea riscurilor apariţiei unor accidente de muncă în timpul execuţiei lucrărilor, acestea se vor efectua în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare. Se va avea în vedere:

- Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Utilizarea echipamentului de protecţie şi protecţie specială în cazurile unde se impune aceasta;

- Lucrările de construcţii se vor realiza cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor proiectului tehnic;

- Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experienţă în realizarea acestui tip de lucrări;

- Executarea mecanizată a unor lucrări în perioada de realizare a investiţiei.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările de execuție nu vor afecta circulația auto și pietonală din zonă. Se va amplasa provizoriu o rampă depozitare materiale marunte. De asemenea, ca vestiare pentru muncitori și grupuri sanitare, se vor amplasa o baracă șu un wc ecologic.

- localizarea organizării de şantier;

În incinta deținută de beneficiar.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Materialele de construcție vor fi depozitate în spații special amenajate, iar deșeurile de construcții rezultate vor fi transportate la o groapă de deșeuri;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Materiale necesare realizării investiției: balast, pietriș, nisip, confecții metalice.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiței. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifian ți și alte substante.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Risc scazut de accident datorita tehnologiilor utilizate – se folosesc beton armat, ciment, confectii metalice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului. In cazul unor poluari accidentale, acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante intervenindu-se operativ in acest sens;

- Anexe - piese desenate:

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

- schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Sistemul  de alimentare cu apa din localitatatile Rocsoreni, Bragleasa si Vladica va fi format din:

Sistemul de alimentare propus este realizat in totalitate sub presiune, de tip ramificat si transporta atât debitul de consum curent cat si debitul de incendiu.

Necesarul de apa, pentru sistemul nou propus, va fi realizat cu ajutorul a unui foraj de mare adâncime ce se va realiza in incinta gospodăriei de apa.

Rețeaua de alimentare cu apa, cu o lungime totala de L=7618.00 m, se va realiza din tuburi de PEHD, PE100, SDR17 PN10  cu diametrul de D=110x6.6 mm.

Aducțiunea apa potabila, de la captare pana la stația de tratare a apei cu o lungime de L=20.00 m, cu diametrul de De=75x4.5 mm.

Pe rețeaua de alimentare cu apa sunt prevăzute cămine de vane de sectorizare, aerisire sau golire. S-au prevăzut in număr de aproximativ 20 buc. Se prevăd un număr de  250 cămine de branșament ale gospodăriilor.

Gospodăria de apa propusa va fi amplasata in intravilanul localității Vlădica, pe un teren ce aparține Primăriei Dumbrava, in centrul localității, pe partea stânga a drumului comunal.

Gospodăria de apa propusa va cuprinde:

-Captare de apa cu ajutorul unui foraj de mare adâncime.

-Stație de pompare a apei

-Stație de clorinare si tratare a apei

-Rezervorul de înmagazinare a apei.

Zona studiata, nu face parte din areale sensibile.

Coordonate Statie de tratare, Stereo 70 -  X : 346786.242 , Y : 336102.513.

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Zona studiata nu face parte din arii naturale protejate.

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Lucrarile propuse spre modernizare nu fac parte din arii naturale protejate . Se vor lua toate masurile necesare pentru un impact cat mai redus asupra elementelor naturale.

Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Realizarea investiției nu are un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totusi trebuie luate măsuri stricte privind realizarea obiectivului, mai ales în ceea ce privește factorul biodiversitate, măsuri care să aibă în vedere conservarea cadrului natural al zonei, punerea în valoare a frumuseților locului, fără ca acest lucru să ducă în timp la degradarea zonei, a peisajului și a condițiilor turistice. De aceea, nu trebuie ca în următoarele etape ale proiectării, obținerii avizelor necesare și realizării obiectivului să se piardă din vedere scopurile pentru care se realizează acesta și activitățile ce urmează să se desfășoare în cadrul obiectivului, respectiv amenajarea zonelor de protecție, echiparea edilitară completă a terenului, spații verzi și desfășurării activități de turism durabil. Totul trebuie bine integrat în peisaj pentru a putea asigura în continuare caracterul natural al zonei și a face astfel încât intervenția antropică să pună în valoarea frumusețea locurilor și să nu o distrugă.

- Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul studiat face parte din din bazinul hidrografic al raului Motru.

- cursul de apă;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran):

Captarea apei se va face cu ajutorul unui foraje de mare adancime.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III –

Intocmit,

Ing. Cosmin Nahup