|  | MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRIII INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA" CIF: RO 34638446, J23/1947/2015 B-dul Eroilor, nr.128, Voluntari, jud. Ilfov, cod poștal 077190 Fax: 021/3503245; tel: 021/3503238; 021/3503240; http://www.icas.ro; e-mail: icas@icas.ro Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 36421 |  |
| --- | --- | --- |

2024

# CUPRINS

CUPRINS	2

1. ASPECTE GENERALE	5

1.1. Titularul proiectului	5

1.2. Autorul proiectului	5

1.3. Autorul atestat al Raportului de Mediu	5

1.4. Denumirea proiectului	5

1.5. Durata etapei de funcționare	5

1.6. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante	6

1.6.1. Conţinutul amenajamentului silvic	6

1.6.2. Obiectivele amenajamentului silvic	7

1.6.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante	8

1.6.4. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului	8

1.7. Analiza impactului potenţial pe care lucrările silvotehnice propuse le pot avea asupra factorilor climatici	10

2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC	11

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV	15

3.1. Aspecte generale	15

3.2. Poziţia geografică	15

3.3. Vecinătăţi, limite, hotare	16

3.4. Geologie - litologie	16

3.5. Geomorfologie	17

3.6. Hidrografie	18

3.7. Climatologie	19

3.7.1. Regimul termic	19

3.7.2. Regimul pluviometric	21

3.7.3. Regimul eolian	22

3.7.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice	23

3.7.5. Clima şi vegetaţia forestieră	23

3.7.6. Favorabilitatea factorilor şi determinanţilor ecologici pentru principalele specii  forestiere	25

3.7.7. Diversitatea biologică	26

3.7.8. Infrastructura din fondul forestier administrat de Ocolul silvic Dăbuleni	27

4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)	28

4.1. Situl de importanţă comunitară - ROSAC (SCI) 0198 Platoul Mehedinți	30

4.1.1. Descrierea sitului	33

4.2. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei	34

4.2.1. Descrierea sitului:	35

4.3. Arii naturale protejate de interes naţional	36

4.3.1. Rezervația Naturală "Pereții calcaroși de la Izvoarele Cernei"	36

4.3.2. Rezervația Naturală "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna"	37

4.3.3. Rezervația Naturală "Peștera Izverna"	38

5.  OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT  DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI	39

6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIATE AMENAJAMENTULUI SILVIC AL U.P. V COȘUȘTEA	46

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar	46

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din U.P. V Coșuștea	46

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul U.P. V Coșuștea	59

6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului din U.P. V Coșuștea	67

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere	67

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni	68

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de pești	68

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de păsări	68

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de plante	68

6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar	69

6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar	69

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar	69

6.5. Analiza impactului asupra populaţiei	69

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	69

6.7. Analiza impactului asupra solului	70

6.8. Analiza impactului asupra apelor	70

6.9. Analiza impactului asupra aerului	71

6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii	72

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici	73

6.12. Evaluarea impactului asupra schimbărilor climatice, inclusiv asupra capacității pădurii de a capta și stoca CO2 în atmosferă	73

6.13. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic	80

7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ	81

8. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC	82

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic	82

8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  mamifere	83

8.3. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra speciilor de amfibieni	84

8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  păsări	84

8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  plante	86

8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  pești	86

8.7. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă	87

8.8. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu- apa	88

8.9. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu- sol	88

8.10. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu-aer	88

8.11. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii	89

8.11.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii	89

8.11.2. Măsuri specifice favorabile biodiversităţii	90

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA VARIANTA ALEASĂ	92

9.1. Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de lucrări, numită alternativa zero	92

9.2. Alternativa aleasă (alternativa 1) și motivația realizării amenajamentului în forma actuală	92

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI	95

11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAȚIEI FURNIZATE DE PREZENTUL STUDIU	98

11.1. Conținutul și obiectivele amenajamentului silvic	98

11.1.1. Continutul amenajamentului silvic	98

11.1.2. Obiectivele amemajamentului silvic	98

11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante	98

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării amenajamentului	98

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ	99

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament	99

11.5. Obiective de proţectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective	99

11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului	99

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar	99

11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei	99

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	99

11.6.4. Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor climatici	100

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic	100

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera	100

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu	100

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului	100

12. CONCLUZII	101

13. BIBLIOGRAFIE	106

14. COLECTIV DE ELABORARE	108

Curriculum vitae	109

Anexa 1 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul U.P. V Coșuștea	116

# 1. ASPECTE GENERALE

## 1.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului: Ocolul Silvic Tarnița - U.P. V Coșuștea

Adresa: strada Republicii, nr. 27, Bl. G1, parter, localitatea Baia de Aramă, Județul Mehedinți

Tel.: 0252381011

Fax: 0252381011

E-mail: ostarnita@drobeta.rosilva.ro

Persoană de contact: ing. Doru Cornel Roșianu - șef ocol

## 1.2. Autorul proiectului

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Adresa: Bd. Eroilor nr. 128, Voluntari, Ilfov, Cod poștal 077 190

Cod de Inregistrare Fiscală RO 34638446 / 2015

Tel. 021 350 32 38, 021 350 32 45

E-mail: icas@icas.ro

## 1.3. Autorul atestat al Raportului de Mediu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, înscris în Lista experților care elaborează studii de mediu, la poziția 57

Adresa: Bd. Eroilor nr. 128, Voluntari, Ilfov, Cod poștal 077 190

Cod de Inregistrare Fiscală RO 34638446 / 2015

Tel. 021 350 32 38, 021 350 32 45

E-mail: icas@icas.ro

## 1.4. Denumirea proiectului

Denumirea planului este: "Amenajamentul silvic al U.P. V Coșutea de la O.S. Tarnița din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinți.

## 1.5. Durata etapei de funcționare

Prezentul studiu de amenajament s-a realizat pentru suprafața de 1738,00 ha, fond forestier propietate publică a statului și a fost elaborat în anii 2022-2023, pentru o perioadă de valabilitate de 10 ani.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările şi completările ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă „studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic”, iar amenajarea pădurilor este „ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc şi este activitate de dezvoltare tehnologică”.

## 1.6. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante

## 1.6.1. Conţinutul amenajamentului silvic

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

2. Definirea stării normale a pădurii

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus pentru unitatea de producţie luată în studiu (U.P. V Coșuștea) aparținând Ocolului silvic Tarnița, a fost elaborat câte un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:

Cap. 0 - Elemente definitorii ale proiectului

Cap. 1 - Situaţia teritorial - administrativă

Cap. 2 - Organizarea teritoriului

Cap. 3 - Gospodărirea din trecut a pădurilor

Cap. 4 - Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

Cap. 5 - Stabilirea funcţiilor social - economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare

Cap. 6 - Reglementarea procesului de producţie lemnoasă

Cap. 7 - Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului

Cap. 8 - Protecţia fondului forestier

Cap. 9 - Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

Cap. 10 - Instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere

Cap. 11 - Analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor

Cap. 12 - Diverse

Cap. 13 - Planuri de recoltare şi cultură

Cap. 14 - Planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile forestiere

Cap. 15 - Prognoza dezvoltării fondului forestier

Cap. 16 - Evidenţe de caracterizare a fondului forestier

Cap. 17 - Evidenţe privind aplicarea amenajamentului

## 1.6.2. Obiectivele amenajamentului silvic

În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente.	Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament, care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social-economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă de produsele şi serviciile oferite de natură.

Obiectivele social-economice şi ecologice de protejat sau/și serviciile de realizat de către pădurile din limitele teritoriale ale U.P. V Coșuștea sunt:

Tabelul 1.6.2.1. Obiectivele îndeplinite de pădurile din U.P. V Coșuștea

| Nr. crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Protecţia terenurilor şi a solurilor | - terenurile cu pantă mare - terenuri cu substraturi vulnerabile la eroziuni și alunecări |
| 2. | Servicii ştiinţifice şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - conservarea genofondului şi ecofondului forestier a arboretelor din rezervaţiile naturale "Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei" și "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna", cu regim strict de protecţie - producerea de seminţe forestiere pentru specia fag - menţinerea şi conservarea pădurilor virgine şi cvasivirgine. - conservarea speciilor şi habitatelor din situl de importanţǎ comunitarǎ ROSCI(SAC)0198 Platoul Mehedinţi - protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei |
| 3. | Conservarea şi ocrotirea biodiversităţii | - conservarea arboretelor din Geoparcul "Platoul Mehedinți", incluse prin planul de management în zona de protecţie strictă a ariilor naturale protejate; - conservarea arboretelor din Geoparcul "Platoul Mehedinți", cuprinse în zona tampon; - conservarea arboretelor din Geoparcul "Platoul Mehedinți", incluse prin planul de management în zona de dezvoltare durabilă a ariilor naturale protejate; |
| 4. | Produse lemnoase | - lemn de FA, GO, DR, DT pentru cherestea și diverse alte prelucrări superioare - lemn pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări |
| 5. | Alte produse în afara lemnului | - vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate etc. |

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al U.P. V Coșutea susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

## 1.6.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante

Amenajamentul silvic pentru fondul forestier inclus în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planului de management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Reglementările pentru realizarea amenajamentului silvic al U.P. V Coșuștea vor fi prevăzute şi în alte planuri, care se referă la zona studiată.

Principalele funcţiuni ale amenajamentului silvic, stabilite prin proiectul tehnic şi planul de management, rămân valabile şi neschimbate în privinţa unităţilor şi subunităţilor teritoriale. Zona studiată se situează, în general, în afara zonelor locuite, suprafaţa administrată de Ocolul silvic Tarnița din U.P. V Coșuștea având numai folosinţă de teren forestier.

Întreaga suprafaţă nu îşi schimbă categoria de folosinţă pe durata realizării planului, şi nici după finalizarea acestuia.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu obiectivele Planul de Management al ariilor naturale protejate:

- stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural;

- menţinerea şi restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;

- utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme;

- creşterea standardului de viaţă al populaţiei.

## 1.6.4. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, cu diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, incendii, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia și înlăturarea focarelor de infestare. Totodată se va realiza regenerarea suprafețelor respective. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- extragerea integrală a materialului lemnos - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- extragerea arborilor afectaţi - în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici precum şi cel din arboretele cu vârste de peste ½ din vârsta exploatabilităţii;

- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste sub ½ din vârsta exploatabilităţii, afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă acesta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, conform O.M. 766/23.07.2018 al M.A.P. cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

- volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea „Descrierea parcelară“ din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

- arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă compactă mai mare de 0,5 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare.

Pentru suprafeţele de peste 0,5 ha necesare realizării instalaţiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;

- seminţişul utilizabil corespunzător compoziţiei de regenerare este instalat pe cel puţin 30% din suprafaţa arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă şi câmpie forestieră, exploatabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporţia speciilor de stejari este de cel puţin 40%;

- este necesară schimbarea soluţiilor de gospodărire a pădurilor şi/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, şi anume: schimbarea compoziţiei de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

- arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcţional;

- volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depăşeşte cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul de administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

## 1.7. Analiza impactului potenţial pe care lucrările silvotehnice propuse le pot avea asupra factorilor climatici

Pentru ecosistemele forestiere, estimarea schimbărilor probabile ale climei este de mare importanţă. De asemenea, executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere ale arboretelor reprezintă un factor decisiv în obţinerea unor arborete valoroase, rezistente, mai bine adaptate la condiţiile climatice locale şi mai capabile să facă faţă schimbărilor viitoare.

Focalizarea atenţiei pe valorificarea capacităţii speciilor de a face faţă concurenţei şi aplicarea corectă a lucrărilor de îngrijire, alegerea exemplarelor valoroase fenotipic şi calitativ sunt de natură  să optimizeze costurile pentru obţinerea unor păduri productive şi rezistente. (Barbu I. et al, 2016).

Ecosistemele forestiere joacă un rol esenţial în atenuarea şi prevenirea efectelor negative ale schimbărilor climatice, prin înmagazinarea şi păstrarea carbonului în biomasa arborilor pe perioada vieţii acestora (Korner 2006, Schweingruber 1996).

De asemenea, exploatarea masei lemnoase poate avea consecinţe asupra microclimatului local, în special prin dezgolirea anumitor suprafeţe de vegetaţia forestieră, putând conduce la variaţii mai mari de temperatură în zonele afectate precum şi la modificări în cadrul regimului de evapotranspiraţie. Din totalul tratamentelor propuse prin amenajament, tratamentul tăierilor progresive reprezintă 99%, iar tratamentul tăierilor cvasigrădinărite reprezintă 1%. Acestea sunt tratament cu perioadă lungă de regenerare, prin care se asigură regenerarea pe cale naturală a pădurii, fără a se dezgoli solul de vegetaţia forestieră şi fără a provoca întreruperi în continuitatea arboretelor şi a funcţiilor de protecţie pe care le îndeplinesc, contribuind astfel la menţinerea unui microclimat stabil, favorabil habitatelor şi speciilor de interes comunitar din cuprinsul teritoriului luat în studiu.

# 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC

Pe raza teritorială a U.P. V Coșuștea nu sunt unități industriale care să constituie surse de poluare.

Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea ariilor naturale protejate: ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinți, ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei, respectiv a Rezervațiilor Naturale "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna" și "Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei". Menționăm că pe teritoriul luat în studiu este și Rezervația Speologică "Peștera Izverna" fiind situată în afara fondului forestier proprietate publică a statului.

În perioada amenajamentului expirat, s-au semnalat următoarele categorii de factori destabilizatori:

- doborâturi de vânt izolate pe 15,91 ha (1%);

- uscare pe 79,80 ha (5%), cu intensitate majoritar slabă (90% din totalul arboretelor afectate);

- incendieri pe 63,15 ha (4%), cu intensitate majoritar slabă (84% din totalul arboretelor afectate);

- rupturi de zăpadă și vânt slabe pe 34,31 ha (2%);

- eroziune în suprafață pe 38,09 ha (2%), cu intensitate majoritar slabă (95% din totalul arboretelor afectate);

- rocă la suprafață pe 1204,13 ha (72%), cu intensitate majoritar excesivă (51% din totalul arboretelor afectate);

- tulpini nesănătoase pe 946,99 ha (57%), cu intensitate majoritar moderată (96% din totalul arboretelor afectate).

Crearea de arborete din specii autohtone corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure este indicată pentru mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea mecanică negativă a uscării, vântului şi a zăpezii.

Executarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistenţa arboretelor la factori destabilizatori.

Regenerarea pădurilor se va realiza pe cât posibil, pe cale naturală, urmărindu-se proporţionarea speciilor astfel încât viitoarele arborete să fie rezistente la acţiunea factorilor externi dăunători.

Datele statistice cu privire la intensitatea şi frecvenţa incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în special în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică şi căldură solară mare.

Pentru evitarea consecinţelor negative ce se înregistrează în urma acţiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască şi să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri preventive:

- întocmirea cu regularitate a planurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- procurarea şi verificarea periodică a aparaturii pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea şi instruirea formaţiunilor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea pădurii în scopul prevenirii şi limitării extinderii incendiilor, curăţirea căilor de acces şi eliberarea de materiale lemnoase a căilor şi drumurilor utile desfăşurării activităţii în pădure şi a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâşii şi şanţuri contra incendiilor;

- reglementarea trecerilor prin pădure;

- amenajarea locurilor speciale pentru popas şi fumat;

- organizarea unei bune propagande vizuale;

- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure, ţinând seama de normele pentru paza şi stingerea incendiilor;

- depozitarea carburanţilor şi furajelor în locuri special amenajate şi dotarea acestora cu mijloace de stingere a incendiilor;

- revizuirea amănunţită a cablurilor şi instalaţiilor electrice;

- dotarea tuturor punctelor de lucru şi a cantoanelor silvice cu pichete de prevenire şi stingere a incendiilor, echipate corespunzător, etc.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor şi pentru ca intervenţia să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat şi anunţat în timp util. Anunţarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenţia la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul şi mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferinţe, instructaje) populaţia spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populaţia trebuie să cunoască sistemul de alarmare şi să intervină cu mijloace proprii de stingere).

Modul de intervenţie pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) şi de gradul de manifestare al acestuia.

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafaţa terenului, arzând iarba şi litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.

În cazul incendiului de coronament, care se produce la nivelul trunchiului şi coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând “spaţii de izolare” prin tăierea de arbori şi aşezarea lor cu vârful către incendiu şi stropirea parţială a pământului cu substanţe chimice în spaţiile create. Apa va fi folosită numai la arboretele cu înălţimi mici.

În cadrul U.P. V Coșuștea nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului U.P. V Coșuștea nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

- promovarea arboretelor de tip natural;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental de pădure și a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost majoritar slabă. Pe grade de manifestare situația se prezintă astfel:

- manifestare slabă:             	   71,87 ha;

- manifestare moderată:       	     6,80 ha;

- manifestare foarte puternică:   1,13 ha.

În arboretele afectate de uscare anormală sunt necesare să se execute şi lucrări de reconstrucţie ecologică. În raport de starea de vătămare a arboretelor afectate, lucrările de reconstrucţie ecologică ce se impun, constau în:

- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec, de ajutor şi arbuşti în suprafeţele cu consistenţă redusă, în cazurile în care specia principală este suficient reprezentată;

- refacerea sau substituirea integrală a arboretelor afectate de uscare în cazurile în care ponderea speciei principale sau corespunzătoare tipului natural fundamental este puternic diminuată şi nu mai poate asigura compoziţia - ţel.

Pădurile identificate în siturile Natura 2000 situate în limitele teritoriale ale U.P. V Coșuștea din cadrul Ocolului silvic Tarnița reprezintă habitate foarte diversificate, cu caracteristici foarte bune pentru existenţa şi dezvoltarea unui număr mare de specii de interes comunitar.

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de U.P. V Coșuștea prezintă elemente importante din punct de vedere al biodiversităţii forestiere, ceea ce face ca ele să întrunească elementele necesare pentru a fi încadrate în categoria "păduri cu valoare conservativă mare". Ca urmare, este esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000 să fie evaluat prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului silvic:

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară (ex. carpen, plop tremurător, mesteacăn, salcie căprească, etc.);

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora;

- degradarea şi uscarea arborilor;

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure;

- degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi a celor învecinate;

- presiunea antropică asupra arboretelor;

- pierderi economice importante;

- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra conţinuităţii pădurii;

- anularea competiţiei interspecifice;

- scăderea calitativă a materialului lemnos;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

# 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

## 3.1. Aspecte generale

Teritoriul U.P. V Coșuștea ce face subiectul prezentului raport obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

## 3.2. Poziţia geografică

Din punct de vedere geografic, pădurile U.P. V Coșuștea sunt situate în Podişul Mehedinţi, în zona premontană a  Munţilor Mehedinţi, fiind situate în partea de Nord a județului Mehedinți.

Din punct de vedere administrativ, fondul forestier proprietate publică a statului, din U.P. V Coșuștea se întinde pe teritoriul următoarelor comune (orașe): Isverna, Balta, Obârşia Cloşani și Ponoarele din judeţul Mehedinţi (tabelul 3.2.1.).

Repartizarea fondului forestier proprietate publică a statului

pe unităţi teritorial administrative

Tabelul 3.2.1.

| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ teritorială | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| 1. | Mehedinți | Balta | 368,87 | 21 |
| 2. |  | Isverna | 1352,90 | 78 |
| 3. |  | Obârşia Cloşani | 14,46 | 1 |
| 4. |  | Ponoarele | 1,77 | - |
| Total | 1738,00 | 100 |

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile acestei unităţi de producţie sunt situate în următoarele etaje de vegetaţie:

- Montan - premontan de făgete (FM1 + FD4) - 66%;

- Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3) - 34%.

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului din cadrul U.P.V Coșuștea administrat de O.S. Tarnița este de 1738,00 ha, cu 292 unităţi amenajistice (u.a.).

Fondul forestier proprietate publică a statului, din cadrul U.P.V Coșuștea administrat de Ocolul silvic Tarnița, se află pe teritoriul judeţului Mehedinți (100%) și se suprapune integral cu Geoparcul "Platoul Mehedinți" și aria naturală protejată ROSCI0198 Platoul Mehedinți, parțial (70%) cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei și parțial cu ariile naturale protejate de interes național (Rezervaţiile Naturale "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna" - 30,77 ha și "Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei" - 45,30 ha). Menționăm că pe teritoriul luat în studiu este și Rezervația Speologică "Peștera Izverna" fiind situată în afara fondului forestier proprietate publică a statului.

## 3.3. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile, limitele şi hotarele pădurilor din cuprinsul U.P. V Coșuștea sunt prezentate în tabelul 3.3.1.

Tabelul 3.3.1. Vecinătățile, limitele și hotarele pădurilor din U.P. V Coșuștea

| Puncte | Vecinătăţi | Limite şi hotare | Hotare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | O.S. Baia de Aramă | naturale | Culmea Ploștina Valea Mazdronea | Liziera pădurii şi borne |
| E | O.S. Baia de Aramă | naturale | Cracul Totîrlata Cracul Paharnic Cracul Sănislău | Liziera pădurii şi borne |
|  |  | artificiale | D.C. 34 Intersecţie D.J. 670 - Turtaba - Intersecţie D.J. 670 D.J. 670 Baia de Aramă, Ponoare-Balta-Malovăț |  |
| S | U.P. IV Balta | artificiale | D.J. 670 Baia de Aramă, Ponoare, Balta, Malovăț D.C. 50 Intersecţie D.J. 670 – Isverna - Giurgiani | Liziera pădurii şi borne |
|  |  | naturale | Valea Drăghești Culmea Fluerea Culmea Nadanova Dealul Șesului Culmea Cuca Înaltă Culmea Măgura Culmea Gura Carmazane |  |
|  | O.S. Drobeta Turnu-Severin |  | Culmea Ciolanului |  |
| V | U.P. VI Vârful lui Stan | naturale | Muchia Cârligelor Culmea Piatra Coșuștei | Liziera pădurii şi borne |
| NV | U.P. VI Vârful lui Stan | naturale | Culmea Pietrele Albe Culmea Bruscanului Culmea Beletinii | Liziera pădurii şi borne |

Limitele teritoriale naturale şi artificiale (drumuri județene, culmi) sunt bine definite.

Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite şi borne amenajistice.

Amenajamentul este însoţit de harta lucrărilor de cultură şi exploatare și harta arboretelor.

## 3.4. Geologie - litologie

Din punct de vedere al substratului litologic U.P. V Coşuştea se caracterizează printr-o mare diversitate geologică şi vârstei formaţiunilor respective. Astfel, se găsesc mai multe formaţiuni litologice şi anume:

- formaţiuni metamorfice din precambrianul superior, faciesul amfibolitelor (zona montană a U.P.-ului);

- şisturi cristaline;

- formaţiuni sedimentare din Cretacicul Inferior şi Superior.

Cu ocazia citirii profilelor de sol şi interpretării datelor, precum şi din observaţiile asupra taluzurilor drumurilor forestiere s-au identificat următoarele roci, care influenţează direct geneza şi proprietăţile fizico - chimice ale solurilor:

- roci din categoria amfibolitelor şi magnetitelor metablastice;

- gresii, marne calcaroase, calcare şi roci dolomitice.

Pe rocile din categoria calcarelor şi marnelor calcaroase s-au format solurile de tipul rendzinelor, pe rocile din categoria amfibolitelor şi magnetitelor metablastice, s-au format solurile de tipul luvosolurilor, iar pe solurile din categoria gresiilor, marnelor, rocilor dolomitice, s-au format solurile de tipul eutricambosolurilor.

Substratul litologic este una din cauzele determinante ale degradării staţiunilor forestiere din zona U.P. V Coşuştea.

Substratul constituit din roci friabile: marne,  pietrişuri, nisipuri este favorizant pentru declanşarea şi evoluţia fenomenelor de eroziune (în suprafaţă şi adâncime) facilitând, în absenţa sau slaba protecţie oferită de vegetaţia forestieră, erodarea solului, ravenarea acestuia etc.

## 3.5. Geomorfologie

Din punct de vedere geografic, pădurile U.P. V Coșuștea sunt situate în Podişul Mehedinţi, în zona premontană a  Munţilor Mehedinţi, fiind situate în partea de Nord a județului Mehedinți.

Altitudinal este cuprins între 400 m (u.a. 128M) şi 1350 m (u.a. 39D), altitudinea medie fiind de 875 m.

Pe raza unităţii de producţie se întâlnesc o multitudine de aspecte de la fragmentarea puternică a terenului, cu pereţii de stâncă, povârnişuri şi văi strâmte, la forme de relief cu o energie mai mică - versanţi ondulaţi sau chiar terase, cu văi mai largi, mai deschise.

Unitatea geomorfologică este versantul, cu configuraţia ondulată, mai rar frământată, sau abruptă.

Versanţii au energie de relief variabilă de la slab înclinaţi la repezi, uneori cu abrupturi şi stâncării la suprafaţă. Nu de puţine ori se întâlnesc porţiuni de teren afectate de alunecări, surpări, de fenomene erozionale în adâncime.

Sintetic, datele cu privire la repartiţia suprafeţelor pe unitate de relief, categorii de altitudine, înclinare şi expoziţie se prezintă astfel:

Tabelul 3.5.1.

| Unitatea de relief | Altitudine | Înclinare | Expoziţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Versant | 200-401 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 | 1201-1400 | 0-6o | 70-150 | 160-300 | 310-400 | >400 | Îns. | P. îns. | Umbrită |
| ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % | ha % |
| 1663,32 | 0,56 | 250,05 | 443,38 | 449,88 | 552,84 | 41,29 | - | 0,56 | 1014,71 | 647,16 | 0,89 | 796,79 | 425,19 | 441,34 |
| 100 | - | 14 | 26 | 26 | 32 | 2 | - | - | 61 | 39 | - | 48 | 26 | 26 |

Relieful, ca factor pedogenetic, prin orientarea şi înclinarea versanţilor, prin configuraţia terenului, influenţează formarea şi repartizarea solurilor, astfel:

- pe versanţii slab la moderat înclinaţi s-au format solurile din tipurile: luvosoluri şi eutricambosoluri tipice, în timp ce pe versanţii puternic înclinaţi solurile din aceste tipuri sunt litice, majoritatea de productivitate inferioară.

Pe aceste soluri vegetează arborete de fag, răşinoase, mai rar cvercinee şi amestecuri dintre acestea.

Expoziţia versanţilor determină variaţii ale regimului de căldură, care se răsfrâng asupra umidităţii şi proceselor de solificare şi, deci, indirect asupra vegetaţiei forestiere.

Astfel, pe versanţii cu expoziţie însorită (S; SE şi SV) vânturile sunt mai puternice, solul este mai afectat de procese erozionale, arborii prezintă forme defectuoase, iar creşterea este mai lentă.

De remarcat că în optimul ecologic al unei specii, influenţa expoziţiei asupra distribuţiei vegetaţiei este puţin resimţită, dar se accentuează tot mai mult, pe măsura apropierii de extremele ecologice şi arealistice.

Astfel, fagul apare la altitudini mai mici, pe expoziţii nordice, iar la altitudini mari se localizează pe expoziţii sudice.

Înclinarea (panta) terenului, acţionează în strânsă legătură cu expoziţia şi altitudinea, influenţând condiţiile de geneză a solurilor, precum şi diferenţieri în aplicarea măsurilor silvotehnice (constituirea subunităţilor de conservare deosebită devine o condiţie de bază în protejarea solurilor şi evitarea declanşării eroziunilor şi alunecărilor).

Ca regulă generală - cu cât panta este mai mare, cu atât influenţa expoziţiei asupra factorilor climatici  şi  edafici  şi  indirect  asupra  vegetaţiei  forestiere,  se  amplifică  şi mai mult şi devine nefavorabilă.

Astfel, pe pantele repezi, însorite şi uscate, cu soluri superficiale şi cu schelet pe profil, arboretele realizează clase de producţie inferioare şi au tulpini rău conformate.

Din analiza distribuţiei pădurilor pe categorii de altitudini şi expoziţii reiese că acest teritoriu, oferă condiţii prielnice atât pentru specii cu temperament de umbră (fag), cât şi pentru specii cu temperament de lumină (gorun).

Forma de relief întâlnită în cadrul U.P. V Coşuştea (versant), determină modificări esenţiale în regimul climatic şi edafic, influenţează indirect şi repartizarea vegetaţiei forestiere.

## 3.6. Hidrografie

Cu privire la reţeaua hidrografică, teritoriul U.P. V Coşuştea este străbătut de la Vest şi Nord-Vest spre Est şi Sud-Est de pârâul Coşuştea afluent de dreapta al râului Motru.

Valea Coşuştea primeşte la rândul ei următoarele ape:

- pe dreapta: V. Polomului, Râul cu Peşti; Pădejelu, Cocoru, Brâgleţu (cu Og. lui Berău);

- pe stânga: Zăgăul Pietrele Albe, Padina Brazilor, Zăgăul Giurgianilor, Zăgăul Vintilanilor (care la rândul său primeşte alţi afluenţi pe partea dreaptă numiţi: Crovu Mare, Crovu Mic şi Valea cu Plopi), Obrejeru, Valea Domnişoarelor (care are ca principal afluent pe partea dreaptă Ogaşul Movilei); de asemenea principalul afluent de pe partea stângă este pârâul Seliştea, care la rândul său primeşte o serie de afluenţi: pe partea dreaptă: Valea Mazdronii, Ogaşul Jidovini, Ogaşul lui Ţârlui, Zăgăul Surdului, Valea Surdu; şi pe partea stângă: Pogara Teiului şi Pogara Mare.

Alţi afluenţi ai pârâului Coşuştea pe partea stângă mai sunt: V. Gorunu, Ogaşul Oalelor, V. Păru, V. Drăgheşti, V. Turtaba şi V. lui Radu.

Apele enumerate mai sus colectează, la rândul lor, un însemnat număr de pârâiaşe.

Debitul apelor din U.P. V Coşuştea este foarte variat, de la scurgeri torenţiale în anotimpurile ploioase până la lipsa aproape totală de apă în timp secetos.

De-a lungul pâraielor şi a drumurilor axiale, pe o bandă de lăţime variabilă (circa 10 - 15 m), se întâlnesc frecvent fenomene de eroziune în suprafaţă şi în adâncime, adesea solul fiind spălat, ajungându-se până la roca de bază.

Prezenţa apelor supra şi subterane au influenţat formarea şi răspândirea solurilor pe teritoriul luat în studiu, astfel:

- pe versanţi s-au format soluri din clasele: cernisoluri (rendzine), luvisoluri (luvosoluri) şi cambisoluri (eutricambosoluri) cu o vegetaţie formată din fag, molid, pin silvestru, pin negru şi diverse foioase tari.

În scopul ridicării efectului polifuncţional al pădurilor şi asigurarea unui regim hidrologic stabil se vor urmări şi aplica următoarele prevederi:

- întreţinerea şi consolidarea drumurilor existente în zonă;

- curăţirea permanentă a văilor de resturi de exploatare;

- evitarea concentrării tăierilor de produse principale şi folosirea de tehnologii specifice arboretelor situate în bazine cu funcţii multiple de protecţie.

## 3.7. Climatologie

## 3.7.1. Regimul termic

Temperatura aerului (0C) - medii lunare şi anuale - înregistrate în intervalul 1896-1955, se prezintă astfel:

Tabelul 3.7.1.1.

| Staţia meteo | Regimul termic - valori medii lunare ((C) | Anual | Ampli-tudinea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| Baia de Aramă | - 2,3 | - 0,8 | 3,9 | 9,4 | 14,4 | 18,1 | 20,2 | 19,6 | 15,5 | 10,0 | 4,2 | - 0,2 | 9,3 | 22,5 |

Temperatura aerului (0C), valori maxime şi minime, medii zilnice pentru perioada bioactivă şi de vegetaţie, precum şi datele privind primul şi ultimul îngheţ, în mod sintetic se prezintă astfel:

Tabelul 3.7.1.2.

| Staţia | Temperatura aerului (valori maxime şi minime) | Temp. absolută - data - |
| --- | --- | --- |
|  | Specificări | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Baia de Aramă | Maxima | 15,0 | 23,0 | 25,6 | 30,6 | 33,9 | 35,7 | 38,5 | 38,2 | 35,7 | 30,2 | 23,0 | 18,0 | 38,5 |
|  | Anul | 1899 | 1899 | 1903 | 1909 | 1908 | 1911 | 1909 | 1911 | 1952 | 1907 | 1898 | 1898 | 25.VII.1909 |
|  | Minima | -27,5 | -23,6 | -20,6 | -6,0 | -2,8 | 1,0 | - | 3,0 | 0,0 | -7,3 | -19,6 | -25,6 | -27,5 |
|  | Anul | 1907 | 1907 | 1899 | 1896 | 1909 | 1899 | - | 1899 | 1938 | 1903 | 1908 | 1898 | 1907 |

Tabelul 3.7.1.3.

| Staţia | Temperatura aerului (0C) - medii zilnice |
| --- | --- |
|  | Perioada bioactivă t ( 00C | Perioada de vegetaţie t ( 100C |
|  | Data trecerii temperaturii medii zilnice prin 00C | Durata în zile a intervalului cu temperaturi peste 00C | Suma temperaturilor medii zilnice cut > 00C | Data trecerii temperaturii medii zilnice prin 100C | Durata în zile a intervalului cu temperaturi peste 100C | Suma temperaturilor medii zilnice cu t ( 100C |
|  | Prima zi | Ultima zi |  |  | Prima zi | Ultima zi |  |  |
| Baia de Aramă | 21.II | 13.XII | 296 | 3549 | 12.IV | 23.X | 195 | 3333 |

Tabelul 3.7.1.4.

| Staţia | Date calendaristice pentru ... |
| --- | --- |
|  | Primul îngheţ (toamna) | Ultimul îngheţ (primăvara) | Durata medie în zile a intervalu-lui fără îngheţ |
|  | Data medie | Cel mai timpuriu | Cel mai târziu | Data medie | Cel mai timpuriu | Cel mai târziu |  |
| Baia de Aramă | 14.X | 19.IX | 10.XI | 24.IV | 20.III | 22.V | 296 |

Având în vedere că datele prezentate sunt preluate de la staţia Baia de Aramă, aflată la o distanţă de circa 25 km de zona studiată, sunt relativ greu de formulat nişte concluzii cu privire la fundamentarea de soluţii pentru gospodărirea fondului forestier numai din analiza acestor date, fără a ţine însă seama de condiţiile concrete ce caracterizează teritoriul respectiv. De  aceea,  datele cu privire la regimul termic vor avea numai caracter orientativ în stabilirea unor măsuri speciale privind formularea de concluzii cu importanţă deosebită în fundamentarea de soluţii adecvate pentru gospodărirea judicioasă a fondului forestier din zonă.

În acest sens se va ţine seama de faptul că relieful terenului determină în cadrul teritoriului luat în studiu o multitudine de topoclimate.

Datele climatice pot fi utilizate la întocmirea documentaţiilor tehnice privind execuţia diferitelor lucrări (împăduriri, lucrări de îngrijire, etc.).

În date medii, primul îngheţ se produce la sfârşitul perioadei de vegetaţie, iar ultimul îngheţ cu câteva zile după începerea perioadei de vegetaţie, ceea ce indică îngheţuri târzii, care uneori provoacă pagube vegetaţiei forestiere.

Îngheţurile timpurii ca şi gerurile târzii pot fi, de asemenea, dăunătoare atât culturilor tinere  care  nu  au  reuşit  să-şi  lignifice suficient, creşterile anuale, dar şi arboretele maturecare prin pierderea aparatului foliaceu (geruri târzii) şi a florilor îşi reduc pe de o parte creşterile anuale, iar pe de altă parte are loc o scădere evidentă a puterii de fructificaţie.

În intervalul cuprins între primul îngheţ de toamnă şi ultimul îngheţ de primăvară scăderea temperaturii sub 0(C nu are loc în toate zilele ci sub influenţa proceselor adiabate şi radiative, alternează cu perioadele de dezgheţ. Această alternanţă a intervalelor, de îngheţ şi dezgheţ este foarte periculoasă pentru puieţi, determinând desosarea acestora şi distrugerea rădăcinilor din orizontul superior al acestora.

Astfel, cu toată influenţa mediteraneană şi a efectelor de "föhn" din zonă, în timpul iernii, în cursul lunii ianuarie, când temperatura scade sub -30C se resimte influenţa invaziei aerului rece continental care se deplasează de pe teritoriul european al stepelor ruseşti, determinând apariţia amplitudinilor termice destul de mari (20,40C).

Până la altitudini de 1500 m se disting unele deosebiri în repartiţia verticală a temperaturii aerului, constatându-se adesea prezenţa inversiunilor termice ce coboară până la 500 - 550 m.

Acestea se disting mai ales iarna în depresiunile şi văile închise înconjurate, de munţi acoperiţi cu zăpadă.

Aerul rece care alunecă descendent pe pante se acumulează pe fundul văilor în strate relativ subţiri, răcindu-se în continuare radiativ. Ca urmare inversiunile se intensifică şi mai mult. Din această cauză temperatura aerului pe pantele munţilor este iarna frecvent mai ridicată decât pe fundul văilor şi depresiunilor.

Cele mai mari şi cele mai mici valori ale temperaturii aerului înregistrate sunt influenţate la rândul lor de procesele circulaţiei, având importanţă în acelaşi timp şi condiţiile fizico-geografice locale.

Valorile maxime şi minime absolute constituie adevărate şocuri pentru plantaţiile tinere, încă neconsolidate, ajungându-se până la calamitarea lor. Atunci când aceste temperaturi ridicate se menţin timp îndelungat sau se repetă anual ori periodic, la intervale destul de mici, pot apare fenomene nedorite, cum ar fi uscarea anormală a arboretelor.

În ceea ce priveşte temperaturile medii zilnice, legate direct de pornirea vegetaţiei, acestea se realizează pe teritoriul U.P. V Coşuştea la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai şi încetează la sfârşitul lunii octombrie.

Invaziile de aer de diferite nuanţe, modul de circulaţie al curenţilor, produc o creştere a temperaturilor, astfel încât durata medie a intervalului de zile fără îngheţ se apropria de 300 de zile. Deosebit de periculoase sunt îngheţurile târzii de primăvară, care surprind în plină dezvoltare vegetaţia sensibilă la asemenea scăderi de temperatură şi cele timpurii de toamnă care surprind vegetaţia neajunsă la maturitate deplină.

În intervalul cuprins între primul îngheţ de toamnă şi ultimul îngheţ de primăvară scăderea temperaturii sub 00C nu are loc în toate zilele, ci sub influenţa proceselor adiabate radiative, alternând cu perioade de dezgheţ şi determinând pentru puieţi degerarea acestora şi distrugerea rădăcinilor din orizontul superior al solurilor.

De aceea limitele extreme atinse local de temperatura aerului prezintă importanţă deosebită din punct de vedere practic şi teoretic, constituind caracteristici de esenţă ale regimului termic.

Potenţialul termic al U.P. V Coşuştea, exprimat prin suma temperaturilor mai mare de 0(C (bioactive) de circa 3549(C este favorabil speciilor din zona luată în studiu.

## 3.7.2. Regimul pluviometric

Regimul pluviometric, caracterizat prin precipitaţii (mm), cantităţi lunare şi anuale medii, cantităţi maxime în 24 ore, ploi torențiale și abundente, evapotranspiraţie, se prezintă sintetic astfel:

Tabelul 3.7.2.1.

| Staţia | Precipitaţii medii atmosferice lunare şi anuale ... |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Baia de Aramă | 71,5 | 67,1 | 69,2 | 80,5 | 98,4 | 102,1 | 62,4 | 57,6 | 59,3 | 90,9 | 85,1 | 80,9 | 925,0 |

Tabelul 3.7.2.2.

| Staţia | Precipitaţii maxime căzute în 24 de ore şi anual (mm) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Max. abs. |
| Baia de Aramă | 93,7 | 40,2 | 63,3 | 63,7 | 80,7 | 70,2 | 81,5 | 94,5 | 93,0 | 68,5 | 104,9 | 31,4 | 104,9 |
|  | 1953 | 1910 | 1902 | 1933 | 1909 | 1953 | 1914 | 1900 | 1911 | 1931 | 1937 | 1952 | 6.XI.1937 |

Tabelul 3.7.2.3.

| Staţia | Ploi torenţiale şi abundente (maxime) |
| --- | --- |
|  | Data | Cantitatea (mm) | Durata (min) | Intensitatea (mm/min) |
| Baia de Aramă | 7.VI.1935 | 80,2 | 148 | 0,54 |

Tabelul 3.7.2.4.

| Staţia | Evapotranspiraţia potenţială - valori medii lunare şi anuale |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Baia de Aramă | 0 | 0 | 15 | 46 | 86 | 123 | 131 | 114 | 76 | 42 | 14 | 0 | 647 |

Precipitaţiile atmosferice reprezintă o importantă caracteristică a climei, deoarece apa provenită din ploi şi din topirea stratului de zăpadă constituie rezerva de umezeală a solului necesară în perioada de vegetaţie.

Pădurea influenţează atât depunerea stratului de zăpadă cât şi durata acestuia; s-a constatat că primele apariţii ale stratului de zăpadă au o durată mai  scurtă  în  pădure  decât

pe terenurile  descoperite, iar primăvara topirea stratului de zăpadă întârzie în pădure cu 5-6 zile faţă de terenurile descoperite.

Cantitatea medie anuală de precipitaţii (925,0 mm/an) nu este uniformă în decursul anului, variind de la o lună la alta şi de la un anotimp la altul. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în jumătatea caldă a anului, cu un maxim în luna iunie (102,1mm). Anotimpul rece, sărac în precipitaţii, înregistrează un minim în luna februarie (67,1 mm). Regimul precipitaţiilor atmosferice, cel al evapotranspiraţiei şi raporturile dintre acestea au o mare influenţă asupra vegetaţiei forestiere, depăşirea anumitor praguri ale acestora constând în factori limitativi pentru vegetaţia forestieră.

Curba variaţiei umidităţii relative se prezintă cu un maxim în lunile de iarnă (ianuarie şi decembrie) şi un minim în lunile de vară (iulie - august). Starea umezelii relative în lunile de vară este legată de creşterea temperaturii aerului caracteristică acestei perioade.

## 3.7.3. Regimul eolian

Din punct de vedere climatic, influenţa vântului se resimte în valorile temperaturii, umidităţii atmosferice, evapotranspiraţiei etc, ca urmare a transportului de mase de aer şi a amestecului produs în acestea. Prezenţa moderată a vântului este favorabilă pentru vegetaţie.

O influenţă destul de mare o au de asemenea factorii fizico - geografici, în special relieful Munţilor Carpaţi care, în multe cazuri, modifică esenţial direcţia şi viteza vântului - provocând accentuate modificări sau atenuări locale, ce crează atât pe regiuni întinse cât şi pe porţiuni mai restrânse, un regim al vântului destul de complicat.

Pe întreg teritoriul U.P. V Coşuştea regimul eolian este temperat.

După staţia Baia de Aramă, regimul eolian se prezintă astfel:

Tabelul 3.7.3.1.

| Staţia | Direcţia vântului/Specificări | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baia de Aramă | Frecvenţa medie a vân-tului (%) | 4,1 | 9,3 | 6,2 | 7,6 | 4,0 | 6,9 | 10,2 | 12,4 | 36,4 |
|  | Viteza medie a vântului (0Bf) | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 3,9 | - |

Cele mai frecvente vânturi sunt în timpul iernii din direcţia N-NV. Atunci când bat cu viteze mari, vânturile influenţează nefavorabil vegetaţia forestieră, producând rupturi de vânt şi zăpadă în arboretele de pin, tinere şi cu consistenţă plină.

Deşi predomină zilele cu vânt (64% vânt şi 36% calm), acestea au o intensitate redusă (1,8 - 5,5 m/s) şi nu provoacă pagube deosebite.

Direcţiile principale din care bat vânturile sunt de la Est la Vest şi de la NV la SE.

## 3.7.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Pe anotimpuri, indicatorii sintetici ai datelor climatice se prezintă astfel:

Tabelul 3.7.4.1.

| Staţia | Indici de ariditate - de Martone - valori medii anuale |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Baia de Aramă | 111,4 | 87,5 | 59,7 | 49,8 | 48,4 | 43,6 | 24,8 | 23,4 | 27,9 | 54,5 | 71,9 | 99,1 | 47,9 |

Tabelul 3.7.4.2.

| Specificări | Indici de compensare hidrică |
| --- | --- |
|  | Formula de calcul: i.c.h = |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | (( |
| P | 71,5 | 67,1 | 69,2 | 80,5 | 98,4 | 102,1 | 62,4 | 57,6 | 59,3 | 90,9 | 85,1 | 80,9 | - |
| E | 0 | 0 | 1,5 | 46,0 | 85,0 | 23,0 | 31,0 | 14,0 | 76,0 | 42,0 | 14,0 | 0 | - |
| (+ = P - E | 71,5 | 67,1 | 54,2 | 34,5 | 12,4 | - | - | - | - | 48,9 | 71,1 | 80,9 | 440,6 |
| (- = P - E | - | - | - | - | - | 20,9 | 68,6 | 56,4 | 16,7 | - | - | - | 162,6 |

Tabelul 3.7.4.3.

| Specificări | Indicatori sintetici |
| --- | --- |
|  | Temperatura (0C) | Precipitaţii (mm) | Indici de umiditate R = | Indici de ariditate - de Martone - i = | Indici de compensare hidrică |
| media anuală | 9,3 | 925,0 | 99,5 | 47,9 | 2,71 |
| primăvara | 9,2 | 248,1 | 27,0 | 51,7 |  |
| vara | 19,3 | 222,1 | 11,5 | 30,3 |  |
| toamna | 9,9 | 235,3 | 23,8 | 47,3 |  |
| iarna | -1,1 | 219,5 | - | - |  |
| sezon de vegetaţie | 16,2 | 460,3 | 28,4 | 35,1 |  |

Indicatorii sintetici ai datelor climatice ne arată un regim climatic favorabil creşterii şi dezvoltării vegetaţiei forestiere din zona luată în studiu, cu menţiunea că, în timpul verii şi pe perioada  sezonului de vegetaţie, indicele de umiditate şi indicele de ariditate de Martonne au valori mai reduse, în perioadele respective înregistrându-se cele mai mici cantităţi de precipitaţii şi cele mai ridicate valori termice.

## 3.7.5. Clima şi vegetaţia forestieră

Climatul staţional local sau topoclimatul determinat de cel general este moderat până la puternic modificat de : formele de relief, diferenţiate de altitudini, vânturi, vegetaţie, etc.

Astfel se distinge o mare variaţie de elemente locale: versanţi însoriţi, semiînsoriţi şi umbriţi sau adăpostiţi, climate de culmi, funduri de văi, etc.

- după raionarea climatică din "Monografia Geografică a R.P.R.", teritoriul unităţii luate în studiu se încadrează în districtul climei munţilor mijlocii favorabilă pădurilor (IVC), climă caracterizată printr-un regim mai moderat al temperaturii aerului, cu precipitaţii de peste 900 mm/an (925 mm/an) şi temperatura medie anuală peste 50C (9,30C);

- după Köppen, teritoriul U.P. V Coşuştea aparţine provinciei climatice D.f.b.x., cu veri moderate şi ierni mai aspre, iar temperatura lunii celei mai calde nu depăşeşte 220C (20,20C);

- atât indicatorii sintetici ai datelor climatice cât şi topoclimatul local, arată că pădurile U.P. V Coşuştea au condiţii climatice favorabile;

- cantitatea medie anuală de precipitaţii (925,0 mm/an), nu este uniformă în decursul anului, variind de la un anotimp la altul, de la o lună la alta.

- umezeala relativă a aerului prezintă o importanţă deosebită pentru regimul evapotranspiraţiei şi al transpiraţiei vegetaţiei. Curba variaţiei umidităţii relative se prezintă cu un maxim în lunile de iarnă (ianuarie şi decembrie) şi un minim în lunile de vară (iulie-august).

Scăderea umezelii relative în lunile de vară, este legată de creşterea temperaturii aerului, caracteristică acestei perioade. Umiditatea atmosferică relativă (luna iulie), are valoarea de 62,4%;

- valoarea ridicată a indicelui de ariditate (peste 30), în sezonul de vegetaţie, indică un climat de munte.

Datele climatice prezentate caracterizează un spaţiu destul de larg, în cadrul căruia se deosebesc următoarele etaje de vegetaţie:

- FD3 - Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (34%), situat la altitudini cuprinse între 400 - 800 m, ce se caracterizează prin precipitaţii medii anuale în jur de 800 -900 mm, cu un maxim primăvara şi altul toamna, exprimând nuanţa mediteraneană a climatului.

Nu există o "perioadă de uscăciune", iar deficitul de umiditate din sol este compensat prin excedentul acumulat anterior.

Temperatura medie anuală este de 9-100C.

Pe expoziţii însorite vegetează, cu precădere, gorunul.

- FM1+FD4 - Montan şi premontan de făgete (66%), situat la altitudini cuprinse între     800 m - 1350 m, ce se caracterizează prin precipitaţii medii anuale între 900 - 1000 mm, temperatura medie anuală în jur de 70 - 80C, acest climat fiind considerat climat de munte de versanţi adăpostiţi.

Actualul amenajament a ţinut seama de cele mai sus amintite, în scopul unei gospodăriri raţionale prin:

- zonarea funcţională adecvată a pădurilor din cadrul U.P.;

- constituirea unităţilor de gospodărire corespunzător funcţiilor atribuite pădurilor;

- stabilirea compoziţiei ţel şi de regenerare conform cartărilor staţionale;

- alegerea tratamentelor şi a metodelor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Cu privire la datele climatice se desprind următoarele concluzii:

Datele climatice ce caracterizează teritoriul U.P. V Coşuştea nu au caracter limitativ asupra vegetaţiei forestiere, totuşi abaterile pronunţate ale unor parametrii de la valorile medii ale acestora, pot produce modificări vizibile în cadrul arboretelor (diminuarea creşterilor, uscare anormală,  vitalitate scăzută etc).

- potenţialul termic al unităţii de producţie exprimat prin suma temperaturilor mai mari de 00C (35490C) este favorabil speciilor din zonă;

- precipitaţiile atmosferice reprezintă o importantă caracteristică a climei, deoarece apa provenită din precipitaţii şi topirea zăpezilor constituie rezerva de umezeală din sol, necesară în perioada de vegetaţie;

De altfel, cele mai secetoase luni sunt februarie, iulie, august, şi septembrie.

- în perioada de vegetaţie (aprilie - septembrie inclusiv), temperatura medie înregistrează valori de +14,5(C, zilele de îngheţ (t(m<0() reprezintă un număr mediu de 69.

Climatul este efectul interacţiunii complexe dintre radiaţia solară, precipitaţiile atmosferice, circulaţia aerului, particularităţile reliefului etc cu influenţă directă asupra vegetaţiei forestiere.

## 3.7.6. Favorabilitatea factorilor şi determinanţilor ecologici pentru principalele specii  forestiere

Factorii ecologici determinanţi pentru fag

Tabelul 3.7.6.1.

| Factori ecologici determinanţi | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temp. medie anuală (0C) | Cerinţe | 6-9 | 4-6; 9-10 | 4-2,8 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | 700-1200 | 600-700 | <600 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Suma temp. diurne ( 00C ((T ( 0(C) | Cerinţe | 2200-2800 | 1600-2200 2800-4000 | 1600 |
|  | Condiţii | - | * | - |
| Suma temp. diurne ( 100C ((T ( 10(C) | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | - | - | - |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 5-7 | 4-5 | 3-4 |
|  | Condiţii | - | - | * |
| Conţinutul de argilă fină (0,002 mm) (%) | Cerinţe | 15-35 | 35-45 | >45 |
|  | Condiţii | * | * | * |
| Volum edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,60 | 0,30-0,60 | <0,30 |
|  | Condiţii | * | * | * |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >0,40 | 25-40 | <25 |
|  | Condiţii | - | - | - |
| Umid. atm. relativă luna iulie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | - | - | 26,3 |

Factorii ecologici determinanţi pentru gorun

Tabelul 3.7.6.2.

| Factori ecologici determinanţi | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temp. medie anuală (0C) | Cerinţe | 5,3-8,7 | 8,7-10,6 | <5,3 >10,6 |
|  | Condiţii | - | - | - |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | >600 | 500-600 | <500 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Suma temp. diurne ( 00C ((T ( 0(C) | Cerinţe | 3000-3700 | 2800-3000 | <2800 >3700 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Suma temp. diurne ( 100C ((T ( 10(C) | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 1900-3025 | 3025-3260 | <1900 >3260 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 6-8 | 5-6 | <5 |
|  | Condiţii | * | - | - |
| Conţinutul de argilă fină (0,002 mm) (%) | Cerinţe | <30 | 30-45 | >45 |
|  | Condiţii |  | * | - |
| Volum edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,80 | 0,55-0,80 | <0,55 |
|  | Condiţii | - | * | * |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >35 | 25-35 | <25 |
|  | Condiţii | * | * | - |
| Umid. atm. relativă luna iulie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | - | * | * |

## 3.7.7. Diversitatea biologică

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro.

Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.

Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale  şi seminaturale există stabilite conexiuni intra - şi interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele diminuării efectivelor  acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii  este esenţială pentru asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor.

Valoarea economică a biodiversităţii devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale: resursele naturale neregenerabile - combustibili fosili, minerale etc. şi resursele naturale regenerabile - speciile de plante şi animale utilizate ca hrană sau pentru producerea de energie sau pentru extragerea unor substanţe, cum ar fi cele utilizate în industia farmaceutică sau cosmetică.

În prezent nu se poate spune că se cunosc toate valenţele vreunei specii şi modul în care ele pot fi utilizate sau accesate în viitor, astfel că pierderea oricăreia dintre ele limitează oportunităţile  de dezvoltare  a umanităţii şi de utilizare eficientă a resurselor naturale. La fel de important este rolul biodiversităţii în asigurarea serviciilor oferite de sistemele ecologice,  cum ar fi  reglarea condiţiilor pedo-climatice, purificarea  apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale etc.

Costurile pierderii sau degradării biodiversităţii sunt foarte greu de stabilit, dar studiile efectuate până în prezent la nivel mondial arată că acestea sunt substanţiale şi în creştere.

Deşi nu se poate stabili o valoare directă a biodiversităţii, valoarea economică a bunurilor şi serviciilor oferite de ecosisteme a fost estimată între 16 - 54 trilioane USD/anual (Costanza et al., 1997). Valorile au fost calculate luând în considerare serviciile oferite de ecosisteme: producţia de hrană, materii prime, controlul climei şi al gazelor atmosferice, circuitul nutrienţilor, al apei, controlul eroziunii, formarea solului, etc.

Biodiversitatea are un rol important în viaţa fiecărei societăţi, reflectându-se în cultura şi spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiţii şi practici de utilizare a terenurilor şi a resurselor etc.).

Valoarea estetică a biodiversităţii  este o necesitate umană fundamentală, peisajele naturale şi culturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic şi recreaţional.

Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a acestora.

## 3.7.8. Infrastructura din fondul forestier administrat de Ocolul silvic Dăbuleni

În raza U.P. V Coșuștea se află șase drumuri forestiere existente și cinci drumuri publice care facilitează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase sau realizarea altor servicii legate de gospodărirea fondului forestier. Fondul forestier prezintă o reţea de căi de transport de 24,70 km, dintre care 3,68 km prin fond forestier sau limitrofe pădurii (Tabelul 3.7.8.1.).

Tabelul 3.7.8.1. Reţeaua existentă de drumuri şi cea necesară în zona U.P. V Coșuștea

| Nr. crt. | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Supra-structura | Lungime (Km) | U.P. | Supraf. deservită - ha - | Volumul deservit - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total | În (limitrof) pădure |  |  |  |
| 1. | FE030 | Valea Verde |  | 1,63 | 0,68 | V | 295,79 | 9532 |
| 2. | FE031 | Isverna | pământ | 1,87 | 0,55 | V | 12,86 | 520 |
| 3. | FE032 | Brâgleasca | pământ | 1,89 | 0,12 | V | 24,11 | 521 |
| 4. | FE033 | Polomu | pământ | 3,30 | 1,74 | V | 114,95 | 4152 |
| 5. | FE034 | Isfani | pământ | 2,05 | 0,57 | V | 316,05 | 4374 |
| 6. | FE035 | Valea Verde II | pământ | 2,37 | - | V | - | - |
| Total forestiere existente | - | 13,11 | 3,66 | - | 763,76 | 19099 |
| 7. | DP008 | DJ670 - int. DN67D - Balta - int. DN67 | asfalt | 0,04 | - | V | 0,37 | 19 |
| 8. | DP009 | DJ671E - int. DN67D – Izverna – Madanova - int. DJ670 | asfalt | 1,50 | - | V | 37,03 | 3056 |
| 9. | DP019 | Dc34 - int. DJ670 - Turtaba - int. DJ670 | asfalt | 1,92 | 0,02 | V | 58,50 | 1886 |
| 10. | DP020 | Dc33 - int. Dc50 - Drăghești | asfalt | 2,39 | - | V | 72,00 | 1446 |
| 11. | DP021 | Dc50 - int. DJ670 - Isverna - Giurgiani | asfalt | 5,74 | - | V | 731,66 | 3620 |
| Total drumuri publice | - | 11,59 | 0,02 | - | 899,56 | 10027 |
| TOTAL DRUMURI EXISTENTE | - | 24,70 | 3,68 | - | 1663,32 | 29126 |

Reţeaua de drumuri care deserveşte fondul forestier proprietate publica a statului din U.P. V Coșuștea are o lungime totală de 24,70 km şi este formată din forestiere existente (13,11 km) și drumuri publice (11,59 km).

Densitatea reţelei de transport este de 7,9 m/ha. Instalaţiile de transport existente asigură în proporţie de 45% accesibilitatea fondului forestier (s-a avut în vedere o distanţă medie de scos apropiat mai mică sau egală cu 1,2 km). Drumurile forestiere existente au o stare generală bună.

Trebuie precizat că teritoriul luat în studiu mai este străbătut de o serie de drumuri de pământ, care pot fi folosite ca instalaţii de transport, dar numai în perioadele fără ploi sau când solul nu este acoperit cu zăpadă, momentan nefiind oportună propunerea de noi drumuri forestiere.

# 4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format prin Directiva Păsări 2009/147/EC privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia românească prin Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, care abrogă Legea 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin "Situri Natura 2000". Acestea se împart în două categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară  pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice încluse în Directiva Habitate.

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului, din cadrul U.P. V Coșuștea, de 1738,00 ha, se suprapune integral cu Geoparcul "Platoul Mehedinţi" și aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinţi, parțial (70%) cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei și parțial cu ariile naturale protejate de interes național (Rezervaţiile Naturale "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna" - 30,77 ha și "Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei" - 45,30 ha). Menționăm că pe teritoriul luat în studiu este și Rezervația Speologică "Peștera Izverna" fiind situată în afara fondului forestier proprietate publică a statului.

În tabelul 4.1. sunt prezentate suprafeţele din U.P. V Coșuștea care se suprapun cu situri Natura 2000, pe u.a./parcele componente și categorii funcționale.

Tabelul 4.1. Suprafeţe ale U.P. V Coșuștea incluse în arii naturale protejate

| Arii naturale protejate | U.P. | Parcele/u.a. componente | Categorii funcţionale | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geoparcul "Platoul Mehedinţi" | V | 30A-D, 32A, 32C, 32D, 35D, 57B, 59A, 79D | 2A6K5Q | 90,28 |
|  |  | 3B, 5B, 5D, 16C, 23D-E, 23G, 24D, 26C, 32B, 33C, 33D, 34A-B, 35B, 36B-C, 37B-C, 38A-B, 39A-C, 60A, 61A, 62A-B, 70A, 70C-E, 75A, 76B, 78A, 79B, 79E, 110A, 127E, 129E, 145A-B | 2A6L5Q | 274,76 |
|  |  | 28C-D, 29C | 5C6L5Q | 1,68 |
|  |  | 75E | 5H6L5Q | 0,33 |
|  |  | 43, 45A, 49A, 50A, 51A, 52A | 5J2A6K5Q | 170,09 |
|  |  | 40, 41A, 42A-C, 46, 49B, 50B, 51B, | 5J2A6L5Q | 99,10 |
|  |  | 44A, 47, 52B | 5J6J2A5Q | 29,64 |
|  |  | 44B | 5J6J5C5Q | 6,74 |
|  |  | 48, 52C | 5J6K5Q | 13,59 |
|  |  | 55B, 56A, 59B | 5O2A6K5Q | 41,09 |
|  |  | 33A-B, 39D, 54D, 57A, 58A, 61B, 63A, 68A, 69A-B | 5O2A6L5Q | 174,33 |
|  |  | 54A | 5O6J2A5Q | 37,52 |
|  |  | 54C | 5O6J5Q | 2,09 |
|  |  | 54B, 55A, 56B | 5O6K5Q | 10,01 |
|  |  | 31B, 53A-B, 106A-B | 6J5C2A5Q | 41,90 |
|  |  | 28A-B, 29A-B, 31A, 31C | 6J5C5Q | 24,72 |
|  |  | 56C, 57C, 64A-C, 67A-B | 6J5Q5R | 21,91 |
|  |  | 27A, 27C, 27E-F, 35C, 57D, 63B, 68B, 69C-D | 6K5Q5R | 59,19 |
|  |  | 2A-B, 3A, 3C, 4, 5C, 6-10, 11A, 15, 17A-D, 18-20, 21A-B, 22, 23A-C, 23F, 23H, 24C, 35A, 75B-D, 75F, 76A, 86A-D, 87A-F, 88, 91, 96, 112A-C, 113, 114A, 117A, 118, 120A, 121A-B, 122A, 123A-B, 124, 125A, 126A-B, 127A-D, 129B-D, 130, 131, 134, 135A, 136, 139, 141-143, 146 | 6L5Q | 390,17 |
|  |  | 5A, 110B-C, 114B, 129A, 129F-H | 6L5Q2L | 31,83 |
|  |  | 16A-B, 16D, 24A-B, 25A-F, 26A-B, 26D, 27B, 27D, 35E, 36A, 37A, 58B-C, 59C-D, 60B, 70B, 70F, 77, 78A, 79A, 79C, 97, 98 | 6L5Q5R | 142,35 |
|  |  | 11M, 14M, 21M, 41N1-N2, 45N1-N2, 56M, 67N, 69N, 75M1-M3, 79M, 79V, 86M, 86N, 86R, 90M1-M2, 106V, 110M, 112M, 114M1-M2, 116M, 117M, 120M, 122M1-M2, 123M1-M3, 125M, 128M, 129M, 133M, 135M1-M2, 144M, 147D1-D2, 148D, 149D, 150D, 151D | Terenuri cu destinatie specială | 74,68 |
|  |  | Total | 1738,00 |
| ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinţi | V | 30A-D, 32A, 32C, 32D, 35D, 57B, 59A, 79D | 2A6K5Q | 90,28 |
|  |  | 3B, 5B, 5D, 16C, 23D-E, 23G, 24D, 26C, 32B, 33C, 33D, 34A-B, 35B, 36B-C, 37B-C, 38A-B, 39A-C, 60A, 61A, 62A-B, 70A, 70C-E, 75A, 76B, 78A, 79B, 79E, 110A, 127E, 129E, 145A-B | 2A6L5Q | 274,76 |
|  |  | 28C-D, 29C | 5C6L5Q | 1,68 |
|  |  | 75E | 5H6L5Q | 0,33 |
|  |  | 43, 45A, 49A, 50A, 51A, 52A | 5J2A6K5Q | 170,09 |
|  |  | 40, 41A, 42A-C, 46, 49B, 50B, 51B, | 5J2A6L5Q | 99,10 |
|  |  | 44A, 47, 52B | 5J6J2A5Q | 29,64 |
|  |  | 44B | 5J6J5C5Q | 6,74 |
|  |  | 48, 52C | 5J6K5Q | 13,59 |
|  |  | 55B, 56A, 59B | 5O2A6K5Q | 41,09 |
|  |  | 33A-B, 39D, 54D, 57A, 58A, 61B, 63A, 68A, 69A-B | 5O2A6L5Q | 174,33 |
|  |  | 54A | 5O6J2A5Q | 37,52 |
|  |  | 54C | 5O6J5Q | 2,09 |
|  |  | 54B, 55A, 56B | 5O6K5Q | 10,01 |
|  |  | 31B, 53A-B, 106A-B | 6J5C2A5Q | 41,90 |
|  |  | 28A-B, 29A-B, 31A, 31C | 6J5C5Q | 24,72 |
|  |  | 56C, 57C, 64A-C, 67A-B | 6J5Q5R | 21,91 |
|  |  | 27A, 27C, 27E-F, 35C, 57D, 63B, 68B, 69C-D | 6K5Q5R | 59,19 |
|  |  | 2A-B, 3A, 3C, 4, 5C, 6-10, 11A, 15, 17A-D, 18-20, 21A-B, 22, 23A-C, 23F, 23H, 24C, 35A, 75B-D, 75F, 76A, 86A-D, 87A-F, 88, 91, 96, 112A-C, 113, 114A, 117A, 118, 120A, 121A-B, 122A, 123A-B, 124, 125A, 126A-B, 127A-D, 129B-D, 130, 131, 134, 135A, 136, 139, 141-143, 146 | 6L5Q | 390,17 |
|  |  | 5A, 110B-C, 114B, 129A, 129F-H | 6L5Q2L | 31,83 |
|  |  | 16A-B, 16D, 24A-B, 25A-F, 26A-B, 26D, 27B, 27D, 35E, 36A, 37A, 58B-C, 59C-D, 60B, 70B, 70F, 77, 78A, 79A, 79C, 97, 98 | 6L5Q5R | 142,35 |
|  |  | 11M, 14M, 21M, 41N1-N2, 45N1-N2, 56M, 67N, 69N, 75M1-M3, 79M, 79V, 86M, 86N, 86R, 90M1-M2, 106V, 110M, 112M, 114M1-M2, 116M, 117M, 120M, 122M1-M2, 123M1-M3, 125M, 128M, 129M, 133M, 135M1-M2, 144M, 147D1-D2, 148D, 149D, 150D, 151D | Terenuri cu destinatie specială | 74,68 |
|  |  | Total | 1738,00 |
| ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei | V | 30A-D, 32A, 32C, 32D, 35D, 57B, 59A, 79D | 2A6K5Q5R | 90,28 |
|  |  | 16C, 26C, 32B, 33C, 33D, 34A-B, 36B-C, 37B-C, 38A-B, 39A-C, 60A, 61A, 62A-B, 70A, 70C-E, 78A, 79B, 79E | 2A6L5Q5R | 249,85 |
|  |  | 28C-D, 29C | 5C6L5Q5R | 1,68 |
|  |  | 43, 45A, 49A, 50A, 51A, 52A | 5J2A6K5Q5R | 170,09 |
|  |  | 40, 41A, 42A-C, 46, 49B, 50B, 51B, | 5J2A6L5Q5R | 99,10 |
|  |  | 44A, 47, 52B | 5J6J2A5Q5R | 29,64 |
|  |  | 44B | 5J6J5C5Q5R | 6,74 |
|  |  | 48, 52C | 5J6K5Q5R | 13,59 |
|  |  | 55B, 56A, 59B | 5O2A6K5Q5R | 41,09 |
|  |  | 33A-B, 39D, 54D, 57A, 58A, 61B, 63A, 68A, 69A-B | 5O2A6L5Q5R | 174,33 |
|  |  | 54A | 5O6J2A5Q5R | 37,52 |
|  |  | 54C | 5O6J5Q5R | 2,09 |
|  |  | 54B, 55A, 56B | 5O6K5Q5R | 10,01 |
|  |  | 31B, 53A-B, 106B | 6J5C2A5Q5R | 38,17 |
|  |  | 28A-B, 29A-B, 31A, 31C | 6J5C5Q5R | 24,72 |
|  |  | 56C, 57C, 64A-C, 67A-B | 6J5Q5R | 21,91 |
|  |  | 27A, 27C, 27E-F, 35C, 57D, 63B, 68B, 69C-D | 6K5Q5R | 59,19 |
|  |  | 16A-B, 16D, 24A-B, 25A-F, 26A-B, 26D, 27B, 27D, 35E, 36A, 37A, 58B-C, 59C-D, 60B, 70B, 70F, 77, 78A, 79A, 79C, 97, 98 | 6L5Q5R | 142,35 |
|  |  | 56M, 67N, 69N, 79V | Terenuri cu destinatie specială | 4,31 |
|  |  | Total | 1216,66 |
| "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna" | V | 44B | 5J6J5C5Q | 6,74 |
|  |  | 53A-B, 106A-B | 6J5C2A5Q | 23,00 |
|  |  | 106V | Terenuri cu destinatie specială | 1,03 |
|  |  | Total | 30,77 |
| "Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei" | V | 28C-D, 29C | 5C6L5Q | 1,68 |
|  |  | 31B | 6J5C2A5Q | 18,90 |
|  |  | 28A-B, 29A-B, 31A, 31C | 6J5C5Q | 24,72 |
|  |  | - | Terenuri cu destinatie specială | - |
|  |  | Total | 45,30 |

După cum se poate observa în tabelul 4.1., întregul fond forestier proprietate publică a statului, se suprapun cu siturile Natura 2000 ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinți și ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei și cu ariile naturale protejate de interes național RONPA0618 Tufărișurile mediteraneene de la Isverna și RONPA0631 Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei, suprafaţa fiind reprezentată de păduri, terenuri destinate împăduririi și terenuri cu alte categorii de folosință. Menționăm că pe teritoriul luat în studiu este și Rezervația Speologică "Peștera Izverna" fiind situată în afara fondului forestier proprietate publică a statului.

## 4.1. Situl de importanţă comunitară - ROSAC (SCI) 0198 Platoul Mehedinți

Aria naturală protejată ROSCI0198 Platoul Mehedinți (în prezent arie specială de conservare, SAC) a fost instituit ca sit de importanţă comunitară, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Acest sit este inclus în Geoparcul "Platoul Mehedinţi" ce are Plan de management aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1198/2016.

Din punct de vedere teritorial, U.P. V Coșuștea se suprapune integral cu situl de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinţi. Altitudinea minimă este de 154 m, cea maximă de 1329 m, iar altitudinea medie de 573 m. Acest sit aparţine regiunii biogeografice continentale, fiind situat pe pe raza judeţelor Gorj şi Mehedinţi.

Coordonatele sitului sunt: N 44o 55’ 27’’

E 22o 38’ 15’’.

Conform Formularului Standard Natura 2000, în situl de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinți se întâlnesc următoarele tipuri de habitate (habitatele cu * sunt habitate considerate prioritare):

Tabelul 4.1.1. Tipuri de habitate de interes comunitar prezente în sit şi evaluarea acestora conform formularului standard

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | A/B/C |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 40A0 | X |  | 1071 |  | Buna | A | A | B | B |
| 6210 | X |  | 53 |  | Buna | B | B | B | B |
| 6430 |  |  | 535 |  | Buna | B | C | B | B |
| 6520 |  |  | 2677 |  | Buna | B | C | B | B |
| 8310 |  |  | 1606 |  | Buna | A | B | A | A |
| 9110 |  |  | 1071 |  | Buna | C | C | B | C |
| 9150 |  |  | 535 |  | Buna | B | C | C | C |
| 9180 | X |  | 107 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91K0 |  |  | 1606 |  | Buna | B | B | B | B |
| 91L0 |  |  | 2142 |  | Buna | A | B | B | B |

NOTĂ: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea:

- reprezentativitatea - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, ce reprezintă măsura pentru cât de „tipic“ este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare: A - reprezentativitate excelentă; B - reprezentativitate bună; C - reprezentativitate semnificativă; D - reprezentativitate nesemnificativă.

- suprafaţa relativă - suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii:

A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%,  C: 2 ≥ p > 0%.

- starea de conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare medie sau redusă.

- evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv. Sistem de ierarhizare: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă.

Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică (u.a.), a tipurilor natural fundamentale de pădure este prezentată în anexa 1. În această anexă, pentru fiecare unitate amenajistică (u.a.) este prezentat codificat caracterul actual al arboretului.

În acest mod, prin amenajament, este reflectată situaţia comparativă între compoziţia actuală a arboretelor şi cea corespunzătoare tipului natural-fundamental de pădure, precum şi situaţia provenienţei arboretelor (naturale sau artificiale).

Speciile existente în Situl de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinți sunt prezentate în tabelul 4.1.2.:

Tabelul 4.1.2. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate

în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi  evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiințifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus(Lup) |  |  | P | 4 | 5 | i | P | G | D |  |  |  |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  |  | G | C | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | P | 50 | 150 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii(Liliacul-cu-urechi- late) |  |  | P | 50 | 150 | i | R | G | B | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1316 | Myotis capaccinii(Liliacul-cu-degete- lungi) |  |  | P | 50 | 150 | i | P | G | B | B | B | B |
| M | 1324 | Myotis myotis() |  |  | P | 200 | 300 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1306 | Rhinolophus blasii |  |  | P | 200 | 300 | i | P | G | C | B | B | B |
| M | 1305 | Rhinolophus euryale |  |  | P | 300 | 500 | i | P | G | C | B | B | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum() |  |  | P | 300 | 500 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros() |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos(Urs) |  |  | P | 2 | 3 | i | P | G | D |  |  |  |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 30000 | 50000 | i | C | G | B | A | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P | 200 | 300 | i | P | G | C | A | C | A |
| F | 5261 | Barbus balcanicus() |  |  | P | 15000 | 20000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 6965 | Cottus gobio all others() |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 5347 | Sabanejewia bulgarica() |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | B | C | B |
| I | 1093* | Austropotamobius torrentium |  |  | P | 50 | 100 | i | R | G | A | B | B | B |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo |  |  | P | 500 | 1000 | i | P | G | B | A | C | A |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | A | B |
| I | 4045 | Coenagrion ornatum |  |  | P |  |  |  |  |  | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P | 30000 | 100000 | i | P | G | B | A | C | A |
| I | 6908 | Morimus asper funereus() |  |  | P | 3000 | 5000 | i | R | G | C | A | C | A |
| I | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides |  |  | P | 300 | 1000 | i | R | G | A | A | B | A |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | B | B |
| P | 6927 | Himantoglossum jankae |  |  | P |  |  |  | V | DD | B | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | A | C | A |
| R | 1217 | Testudo hermanni() |  |  | P | 500 | 1000 | i | R | G | A | B | B | B |

Abundenţa speciei: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă.

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

Alte specii importante de floră şi faună (opţional)

| Specie | Populaţia în sit |
| --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Mărime | Unit. masura | Categ. | Categorii de motivaţie |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | Anexa | Alte categorii |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV | V | A | B | C | D |
| M | 2644 | Capreolus capreolus (Căprior ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus(Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Eptesicus nilssonii del (Liliacul-nordic) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 1363 | Felis silvestris (Pisica salbatica) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes (Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus (Soarecele-pitic) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1314 | Myotis daubentonii |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1326 | Plecotus auritus (Liliacul-urecheat-brun) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1295 | Vipera ammodytes |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Sabanejewia romanica (Fâsa) |  |  |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| I | 1040 | Stylurus flavipes |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| P |  | Cardamine graeca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Celtis australis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Delphinium fissum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus kitaibelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Limodorum abortivum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Medicago arabica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Moenchia mantica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Myrrhoides nodosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Notholaena marantae |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis laxiflora ssp. elegans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis militaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis papilionacea |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis simia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis tridentata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Peltaria alliacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria glutinosa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trigonella monspeliaca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

Abundenţa speciei: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Categorii de motivaţie: IV, V: Specii Anexă (Directiva Habitate), A: Date Lista Roşie Naţională; B: Endemice; C: Convenţii internaţionale; D: alte motive.

Unitate: i = indivizi, p = perechi sau alte unităţi conform listei standard de unităţi de populaţie şi coduri în conformitate cu raportarea articolelor 12 şi 17.

## 4.1.1. Descrierea sitului

Caracteristicile generale ale sitului sunt următoarele:

Tabelul 4.1.1.1.

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 0.24 |
| N14 | Păşuni | 24.96 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 20.40 |
| N16 | Păduri de foioase | 39.22 |
| N17 | Păduri de conifere | 0.46 |
| N19 | Păduri de amestec | 8.04 |
| N21 | Vii şi livezi | 0.51 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0.23 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 1.81 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 4.13 |

Alte caractesitici ale sitului

Climatul temperat - continental cu influențe submediteraneene și relieful foarte variat au creat condiții pentru nemeroase specii de plante și animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariția a numeroase formațiuni geologice și speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 17 rezervații naturale.

Calitate și importanță

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline și lapiezuri, peșteri renumite prin dimensiuni și ornamentație (Topolnița, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărișuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de șibleacuri. Compoziția floristică a pajiltilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad și pin neafectate de tăieri.

În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversității mediilor de viață, se întâlnește o bogată și heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderență a elementelor sudice.

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

O componentă esenţială în managementul ariilor protejate o reprezintă evaluarea realistă a presiunilor, ameninţărilor şi activităţilor existente atât în interiorul cât şi în imediata vecinătate a ariilor protejate. Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact acestea sunt clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare.

Definiţiile acestor două categorii sunt următoarele: Presiune actuală P – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă; Ameninţare viitoare A – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

Tabelul 4.1.1.2. Cele mai importante tipuri de impact şi activităţi cu efect mare asupra sitului

| Impact negativ |
| --- |
| Intens | Cod | Ameninţări şi presiune | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | F03.01 | Vânătoare | N | I |
| H | F0302.03 | Capcane, otrăvire, braconaj | N | I |
| H | F04 | Luare/prelevare de plante terestre, în general | N | I |
| Impact Pozitiv |
| Intens | Cod | Activităţi, management | Poluare | În sit/ în afară |
| H | B01.02 | Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) | N | I |
| H | B02.01 | Replantarea pădurii | N | I |
| H | B02.02 | Curățarea pădurii | N | I |

Tabelul 4.1.1.3. Cele mai importante tipuri de impact şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impact negativ |
| --- |
| Intens | Cod | Ameninţări şi presiune | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | A01 | Cultivare | N | O |
| M | A04 | Pășunatul | N | I |
| L | A05.01 | Creșterea animalelor | N | O |
| M | A07 | Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice | N | I |
| Impact Pozitiv |
| Intens | Cod | Activităţi, management | Poluare | În sit/ în afară |
| M | B | Silvicultura | N | I |

Managementul sitului: Organismul responsabil pentru management este Consiliul Județean Mehedinți. Situl este inclus în Geoparcul Platoul Mehedinți care are plan de management aprobat prin Ordinul 1198/2016. Obiectivele specifice de conservare au fost stabilite prin Decizia ANANP nr. 700/23.11.2022.

## 4.2. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei

Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl "Domogled - Valea Cernei"   s-a făcut prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Această arie este inclusă în zona nordică a Geoparcului "Platoul Mehedinţi" ce are Plan de management aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1198/2016.

Din punct de vedere teritorial, U.P. V Coșuștea se suprapune parțial cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPAS0035 Domogled - Valea Cernei, pe 1216,66 ha fond forestier proprietate publică a statului. Această arie aparţine regiunilor biogeografice alpină și continentală, cu o altitudine medie de 1030 m, altitudine minimă fiind de 138 m, respectiv cea maximă de 2282 m, pe raza judeţelor Caraş-Severin, Gorj şi Mehedinţi.

Speciile de interes comunitar identificate la nivelul sitului sunt prezentate în tabelul 4.2.1.:

Tabelul 4.2.1. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate

în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A259 | Anthus spinoletta (Fâsă de munte) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| B | A256 | Anthus trivialis (Fâsă de pădure) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A091 | Aquila chrysaetos |  |  | P | 3 | 4 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A104 | Bonasa bonasia (Ierunca) |  |  | P | 70 | 80 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A215 | Bubo bubo |  |  | P | 4 | 6 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R | 150 | 250 | p | R |  | C | B | C | A |
| B | A080 | Circus gallicus |  |  | R | 5 | 8 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus (Cuc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 30 | 50 | p | C |  | C | C | C | C |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos |  |  | P | 450 | 480 | p | P |  | B | B | C | B |
| B | A237 | Dendrocopos major (Ciocănitoare pestriță mare) |  |  | P |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 5 | 10 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 135 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 20 | 30 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | P | 4 | 5 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | R | 20000 | 25000 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | R | 800 | 1100 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 2000 | 4000 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea (Ciocarlia de pădure) |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 150 | 250 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A220 | Strix uralensis |  |  | P | 30 | 40 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R | 10 | 15 | p | C |  | D |  |  |  |

Grup: B = Păsări

Tip: P = permanent (rezidentă), R = reproducere, C = pasaj, W = iernat;

Unitate de măsură: i = indivizi izolaţi; p = perechi de indivizi;

Categorii de abundenţă (Cat.): C = specie comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă;

Calitate date: G = Bună; M = Moderată;  P = Slabă; VP = Foarte slabă;

Abundenţa speciei: C - specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă.

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă.

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă.

## 4.2.1. Descrierea sitului:

Tabelul 4.2.1.1. Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N04 | Plaje de nisip | 0,25 |
| N06 | Râuri, lacuri | 0,38 |
| N08 | Tufișuri, tufărișuri | 1,96 |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 13,22 |
| N14 | Păşuni | 3,42 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1,17 |
| N16 | Păduri de foioase | 40,28 |
| N17 | Păduri de conifere | 3,49 |
| N19 | Păduri de amestec | 32,71 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0,55 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 2,56 |

Calitate şi importanţă:

C6 - populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 8 specii acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șoim călător (Falco peregrinus), buhă (Bubo bubo), șerpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis).

Regiune de munte cu stâncării și păduri mari de fag (respectiv de Pinus nigra), incluzând pajiști naturale și semi-naturale cu foarte puține așezări omenești, prezintă și o valoare peisajistică.

Combinația de zone stâncoase, zone deschise și păduri oferă condiții prielnice pentru multe specii, dintre care trei specii de răpitoare și buha ating efective semnificative pe plan național. Pădurile întinse de fag găzduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii de ciocănitoare. Pe lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit și numărul mare de perechi clocitoare la ieruncă (Bonasa bonasia), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), dar și multe specii cu distribuție sudică care cuibăresc doar în puținele locuri din țară.

Impactul antropic este puțin semnificativ și se referă în mare parte la turism.

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Tabelul 4.2.1.2. Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

| Impact negativ |
| --- |
| Intens | Cod | Ameninţări şi presiune | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | B03 | Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală | N | B |
| H | C01.01.01 | Cariere de nisip și pietriș | N | B |
| H | D01.02 | Drumuri, autostrăzi | N | I |
| H | E01 | Zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane) | N | O |
| Impact Pozitiv |
| Intens | Cod | Activităţi, management | Poluare | În sit/ în afară |
| H | B01.01 | Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi) | N | I |

Tabelul 4.2.1.3. Cele mai importante tipuri de impact şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impact negativ |
| --- |
| Intens | Cod | Ameninţări şi presiune | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | A01 | Cultivare | N | I |
| M | A03 | Cosire/Tăiere a pășunii | N | O |
| Impact Pozitiv |
| Intens | Cod | Activităţi, management | Poluare | În sit/ în afară |
| M | B01.02 | Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) | N | I |

Managementul sitului. Organismul responsabil pentru management este Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei. Această arie este inclusă în Geoparcul Platoul Mehedinți care are plan de management aprobat prin O.M. nr. 1198/2016, care este în curs de revizuire. Obiectivele de conservare specifice au fost stabilite prin Decizia ANANP nr. 191/21.05.2021.

## 4.3. Arii naturale protejate de interes naţional

## 4.3.1. Rezervația Naturală "Pereții calcaroși de la Izvoarele Cernei"

A fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate), fiind inclusă în Geoparcul "Platoul Mehedinţi". Este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip geologic şi peisagistic) situată în judeţul Mehedinţi, pe teritoriul administrativ al comunei Balta.

Rezervaţia naturală are suprafaţa de 45,30 ha (este constituită din parcelele 28, 29 și 31), reprezintă o zonă naturală în Munții Mehedinți (grupă muntoasă a Munților Retezat-Godeanu aparținând de lanțul muntos al Carpaților Meridionali), aflată între masivele Ciolanu și Pietrele Albe, în a cărei areal își au obârșia izvoarele Coșuștei). Rezervația naturală de interes geologic, floristic și faunistic, prezintă un relief cu abrupturi calcaroase, văii, cheiuri, doline, păduri și pajiști.

Valoarea conservativă este dată de morfologia geologică particulară dar și de elementele de floră și faună. În compoziția arboretelor se regăsesc specii particulare, amintind aici cărpinița (Carpinus orientalis), fagul balcanic (Fagus moesiaca), alunul turcesc (Corylus colurna) și scumpia (Cotinus coggygria). Dintre speciile de faună au fost semnalate scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus), șarpele rău (Coluber jugularis caspius), vipera cu corn (Vipera ammodytes). Astfel ambientul se apropie de cel mediteranean.

Obiectiv de protecție: mixt - geologic, peisager, floră și faună.

Prin amenajament în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări silvotehnice fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I).

Propuneri de gestiune (conform Planului de Management aprobat): în perimetrul de protecţie integrală vor fi interzise următoarele activităţi:

- orice fel de exploatări de masă lemnoasă sau resurse minerale;

- orice fel de amenajări sau construcţii;

- orice fel de activităţi de vânătoare.

Activitățile de pășunat vor fi atent reglementate. Se va încuraja pășunatul cu vite mari (cabaline, bovine), limitându-se pe cât posibil pășunatul cu ovine, iar cel cu caprine urmând a fi interzis.

## 4.3.2. Rezervația Naturală "Tufărișurile mediteraneene de la Isverna"

A fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate), fiind o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip botanic), situată în judeţul Mehedinţi, pe teritoriul administrativ al comunei Isverna.

Rezervaţia naturală are suprafaţa de 30,77 ha (este constituită din parcelele/subparcele 44B, 53 și 106), reprezintă o zonă montană acoperită cu specii de arbori, arbusti și ierburi, în a cărei areal vegetează mai multe specii floristice rare, printre care: unghia-ciutei (Asplenium ceterach ), ruginiță (Asplenium lepidum), gențiană (Gentiana cruciata), sânziană roșie (Galium purpureum) sau moșmon (Micromeria pulegium).

Aria naturală se află în extremitatea central-nordică a județului Mehedinți (în Podișul Mehedinți, între Munții Mehedinți și Piemontul Getic), aproape de limita teritorială cu județul Caraș-Severin.

Valoare conservativă este dată de morfologia geologică particulară dar și de elementele de floră și faună. În compoziția arboretelor se regăsesc specii particulare, amintind aici cărpinița (Carpinus orientalis), fagul balcanic (Fagus moesiaca), alunul turcesc (Corylus colurna) și scumpia (Cotinus coggygria). Dintre speciile de faună au fost semnalate scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus), șarpele rău (Coluber jugularis caspius), vipera cu corn (Vipera ammodytes). Astfel ambientul se apropie de cel mediteranean.

Obiectiv de protecţie: mixt - geologic, peisager, floră şi faună.

Conform prevederilor Planului de Management aprobat, la nivelul acestui perimetru de protecţie integrală urmează a fi interzise următoarele activităţi:

- orice fel de exploatări de masă lemnoasă sau resurse minerale;

- orice fel de amenajări sau construcţii;

- orice fel de activităţi de vânătoare.

Activitățile de pășunat vor fi atent reglementate. Se va încuraja pășunatul cu vite mari (cabaline, bovine), limitându-se pe cât posibil pășunatul cu ovine, iar cel cu caprine urmând a fi interzis.

Prin amenajament în arboretele incluse în această rezervaţie nu s-au propus lucrări silvotehnice fiind supuse regimului de ocrotire integrală (tipul funcţional I).

## 4.3.3. Rezervația Naturală "Peștera Izverna"

Peștera Izverna este situată în afara fondului forestier proprietate publică a statului, fiind o rezervație speologică localizată în apropierea comunei Izverna, în Dealul Peșterii din Munții Mehedinți, la o altitudine de 390 m. Este o peșteră de peste 1,5 km lungime parcursă de un pârâu subteran. Peștera Isverna are cea mai lungă rețea de galerii subacvatice din România.

Din Peștera Izverna pornește cel mai mare izvor carstic din județul Mehedinți. Pestera este foarte dificil de explorat datorita pasajelor (sifoane, lacuri subterane), cu galeri intortocheate, pereti calcarosi abrupti, creand impresia unui imens parc suspendat. Pana in prezent sunt accesibile doua galerii.

Morfologia este tipica pesterilor active, intalnindu-se: septe de eroziune, profile eliptice, pilieri, valuri de eroziune si marmite.

Interiorul este animat de mici lacuri cu pana la 75 cm adancime si de ineditul Lac Verde - 1,5 m adancime.

# 5.  OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT  DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

Obiectivele de protecţie a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul U.P. V Coșuștea din cadrul O.S. Tarnița sunt:

- protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

- protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

- protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

- protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi freatice;

- protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul U.P. V Coșuștea îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul U.P.V Coșuștea, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecţie a mediului de mai sus.

Ţinând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum şi de impactul produs la execuţia lor, se consideră că acestea nu au efecte semnificativ negative asupra mediului. Ele nu influenţează biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire şi combatere a poluării.

De asemenea, nici comunităţile locale (zonele locuite) nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea şi conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor ş.a..

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel naţional şi relevante pentru amenajamentul U.P. V Coșuștea se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

a) Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;

- OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- OM 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.V Coșuștea, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

b) Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia  calităţii aerului:

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005;

- H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. V Coșuștea, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei.

c) Planul naţional de gestionare a deşeurilor

În activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (locuinţele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească şi europeană:

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deşeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor, cap. 3 valorificare deşeurilor, cap. 4 eliminarea deşeurilor) titularul având obligaţia ţinerii acestor evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate;

- O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. V Coșuștea, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

d) Prevederile regulamentului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse de lemn

Amenajamentul nu are ca obiectiv exploatarea forestiră ilegală.

Realizarea amenajamentelor prin utilizarea tehnicilor G.I.S., gestiunea bazei de date aferente amenajamentului facilitează combaterea exploatării forestiere ilegale.

Prin amenajament se urmăreşte organizarea şi conducerea structurală a pădurilor spre starea de maximă eficacitate funcţională, prin urmare, aplicarea acestuia are în vedere protejarea pădurilor, protecţia mediului, inclusiv combaterea schimbărilor climatice şi conservarea şi ameliorarea biodiversității.

e) Obiectivele de conservare specifice relevante pentru planul de amenajament

Obiectivele de conservare specifice stabilite pentru habitatele şi speciile de interes comunitar din ROSCI0198 Platoul Mehedinți conform Deciziei nr. 700/23.11.2022, sunt prezentate în continuare la nivelul teritoriului ocupat de aria naturală protejată în cadrul fondului forestier, administrat de O.S. Tarnița (U.P. V Coșuștea).

Tipuri de habitate şi specii de faună de interes comunitar:

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Făgetum

Starea de conservare este favorabilă conform planului de management, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este menţinerea stării de conservare a habitatului, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m2 | Cel puțin 70 |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m2 | Cel puțin 3 |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare/ specii în afara arealului | %/ha | Mai puțin de 10 |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m3/ha | Cel puțin 20 |
| Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 ani | Număr arbori/ha | Cel puțin 5 |

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

Starea de conservare este favorabilă conform planului de management, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este menţinerea stării de conservare a habitatului, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Abundență specii edificatoare de arbori | %/500 m2 | Cel puțin 70 |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m2 | Cel puțin 3 |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare/ specii în afara arealului | %/ha | Mai puțin de 10 |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m3/ha | Cel puțin 20 |
| Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 ani | Număr arbori/ha | Cel puțin 5 |

91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

Starea de conservare este favorabilă conform planului de management, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este menţinerea stării de conservare a habitatului, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Abundență specii edificatoare de arbori | %/500 m2 | Cel puțin 70 |
| Număr specii edificatoare în stratul ierbos | Număr specii/500 m2 | Cel puțin 3 |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare/ specii în afara arealului | %/ha | Mai puțin de 10 |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m3/ha | Cel puțin 20 |
| Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 ani | Număr arbori/ha | Cel puțin 5 |

1193 - Bombina variegata

Conform planului de management, specia are o distribuție largă în sit. Starea de conservare este favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menţinerea stării de conservare, definit de urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărimea populație | Număr indivizi | Cel puțin 40000 |
| Densitatea populației | Număr indivizi/ha Număr de indivizi/m2 baltă | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Suprafață habitat | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Distribuția speciei | Număr locații cu prezența speciei Număr cvadrate cu prezența speciei | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat larvele ajung sradiul de metamorfoză | Număr habitate de reproducere/km2 Număr total de habitate | Cel puțin 2/km2 Trebuie definită în termen de 3 ani |
| Habitate terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o raza de 500 m | % din acoperirea suprafeței | Cel puțin 75% |

1352 - Canis lupus

În perimetrul ariei naturale mărimea populației este de 4-5 exemplare adulte. Starea de conservare este favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menţinerea stării de conservare, definit de urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. indivizi Nr. haite | Cel puțin 5 Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 50000 |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi/km2 | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 1 an |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | Procent din suprafața totală Ha | Trebuie definită în termen de 1 an |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha | Trebuie definită în termen de 1 an |

1354 - Ursus arctos

În perimetrul ariei naturale mărimea populației este de 2-3 exemplare adulte. Starea de conservare este nefavorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit de urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. indivizi | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 50000 |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi/km2 | Trebuie definită în termen de 2 ani |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 1 an |
| Proporția arborilor tineri și pajiști cu ierburi înalte în fondul forestier | Procent din suprafața totală | Trebuie definită în termen de 1 an |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha | Trebuie definită în termen de 1 an |

5261 - Barbus balcanicus (1138 - Barbus meridionalis)

Denumirea speciei în formularul standard și planul de management: 1138 Barbus meridionalis. Conform planului de management starea de conservare este favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. indivizi | Trebuie definită în 3 ani |
| Densitatea populației | Nr indivizi/100 m2 | Trebuie definită în 3 ani |
| Compoziția pe clase de vârstă a populației | Proporția juvenililor în populație (%) | Cel puțin 30 |
| Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | % acoperire pe cele doua maluri | Cel puțin 90 |
| Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | km | Trebuie definită în 3 ani |
| Distribuția speciei | Nr cursuri de apă/Nr ape stătătoare Nr puncte de colectare | Trebuie definită în 3 ani |
| Elemente de fragmentare longitudinală | Nr elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului) | 0 |
| Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici | Calificativ stare ecologică | Stare ecologică bună |
| Starea ecologică a cursurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Calificativ stare ecologică | Stare ecologică bună |
| Specii de pești invazive/alohtone | Prezență/absență | Absență |
| Densitatea speciilor de pești invazive/alohtone | Nr indivizi din fiecare specie invazivă/alohtonă/100 m2 | 0 |
| Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Nr specii de pești autohtone | Trebuie definită în 3 ani |
| Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare | Km | 0/absență |

ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei

Obiectivele de conservare specifice stabilite pentru speciile de păsări din ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei conform Deciziei nr. 191/21.05.2021, sunt prezentate în continuare la nivelul teritoriului ocupat de aria naturală protejată în cadrul fondului forestier, administrat de O.S. Tarnița.

Pentru speciile de păsări, Actitis hypoleucos, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Phoenicurus phoenicurus, Picus viridis, Prunella modularis și Sitta europaea, identificate în ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei în urma distribuției speciilor de păsări (în format fișier .shp) cu harta amenajistică a fondului forestier proprietate publică a statului luat în studiu (O.S. Tarnița - U.P. V Coșuștea), nu putem prezenta date referitoare la parametrii și valorile țintă care definesc obiectivele specifice de conservare, doarece nu se regăsesc in formularul standard si nici în planul de management. Putem sa precizăm ca stare de conservare a acestor specii este necunoscută, iar obiectivul specific de conservare este îmbunătățirea sau menținerea stării de conservare.

A429 - Dendrocopos syriacus

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 250-350 perechi. Statutul speciei este rezidentă (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 300 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populației | Perechi/km2 | Trebuie definit |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 |

A236 - Dryocopus martius

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 350-500 perechi. Statutul speciei este rezidentă (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 400 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populației | Perechi/km2 | Trebuie definit |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 |

A379 - Emberiza hortulana

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 200-300 perechi. Statutul speciei este rezidentă (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 250 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 10000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |
| Acoperirea cu arbuști a pajiștilor | % | Cel puțin 10 |

A321 - Ficedula albicollis

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 200-300 perechi. Statutul speciei este cuibătoare (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 250 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populației | Perechi/km2 | Trebuie definită în termen de 3 ani |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |

A320 - Ficedula parva

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 150-250 perechi. Statutul speciei este cuibătoare (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 250 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populației | Perechi/km2 | Trebuie definită în termen de 3 ani |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |

A246 - Lullula arborea

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 200-350 perechi. Statutul speciei este rezidentă (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 300 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului potențial de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 10000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Densitatea populației | Perechi/km2 | Trebuie definită în termen de 3 ani |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |

A234 - Picus canus

Conform celor mai recente date disponibile (EPMC Consulting, 2015), populația acestei specii în sit este estimată la 350-500 perechi. Statutul speciei este rezidentă (EPMC Consulting, 2015). În planul de management se indică starea de conservare favorabilă, iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- |
| Mărime populație | Nr. perechi | Cel puțin 400 (EPMC Consulting, 2015) |
| Suprafața habitatului de cuibărit și hrănire | Ha | Cel puțin 50000 (conform EPMC Consulting, 2015) |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 |

Pentru îndeplinirea obiectivelor de conservare specifice stabilite pentru habitatele şi speciile de faună de interes comunitar, prezentul studiu de mediu stabileşte măsuri punctuale care vizează aplicarea lucrărilor silvice.

O importanţă deosebită, în atingerea obiectivelor stabilite, o reprezintă pe de o parte respectarea măsurilor stabilite pentru reducerea impactului, la nivel de habitat şi grupe de taxoni, iar pe de altă parte respectarea planului de monitorizare a aplicării amenajamentului şi a măsurilor de conservare, singurul instrument care poate surprinde la momentul aplicării unei lucrări silvice, anumite elemente care necesită o atenţie deosebită.

# 6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIATE AMENAJAMENTULUI SILVIC AL U.P. V COȘUȘTEA

## 6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

## 6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din U.P. V Coșuștea

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin  amenajamentul U.P. V Coșuștea în acestea.

1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta.

Gospodărirea intensivă, raţională şi multifuncţională a fondului forestier impune  cu necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menţinerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui anumit scop.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări, dintre care se amintesc:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor respective, a funcţiilor social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv.

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic condiţiilor locale şi, prin urmare, sunt mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic şi justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăştinare etc.;

- în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit, la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecţie se pot adopta şi alte tipuri de intervenţii, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă;

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi de lunga durata pentru a nu reduce din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se afecta rolul protector sau estetic al pădurii.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse în cadrul Amenajamentului U.P. V Coșuștea, a se executa sunt:

a) Tratamentul tăierilor progresive

Acest tip de tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin doua modalităţi:

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a declanşat încă instalarea regenerării naturale;

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină precum şi tăieri de racordare.

Tăierile de deschidere de ochiuri sau de însămânţare urmăresc în principal să asigure instalarea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul există deja sau se poate instala fără dificultăţi.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şila intensitatea tăierii în fiecare ochi. Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de posibilităţile de scoatere a materialului lemnos.

Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată de pădurea netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de ochiurile alăturate.

Forma ochiurilor poate fi după caz: circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la altul, în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată în regenerare.

Forma ochiurilor va trebui astfel aleasă încât suprafaţa fertilă pentru regenerare să fie maximă. Astfel, ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma eliptică sau ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în cazul regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice să se facă cu orientare est-vest iar în regiunile mai reci şi suficient de umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă care au nevoie de protecţia arboretului bătrân, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 1,5H sau chiar 2,0H (unde H reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi.

Numărul ochiurilor nu se poate fixa anticipat, ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi.

Cu cât ochiurile sunt mai mari şi intensitatea tăierilor din ochiuri mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic. În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor.

Tăierile de racordare constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre ochiuri sau când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa, fiind însă urmată imediată de completări în porţiunile neregenerate. În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare este de cca. 20-30 ani pentru făgete.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Acest tratament se aplică în făgete pure montane și de dealuri, goruneto-făgete încadrate în tipurile III-IV de categorii functionale, cu perioada de regenerare de 20-30 ani, tipică pentru formaţiile amintite. De menţionat că în arboretele incluse în zona tampon a Geoparcului Platoul Mehedinţi (TIII) tratamentul a fost început în deceniile anterioare, iar aplicarea acestuia se va continua până la realizarea regenerării integrale a arboretelor.

În aplicarea tratamentului, tăierile se vor adapta naturii şi stării de fapt a pădurii în care se acţionează, corelându-se obligatoriu punerea în valoare a masei lemnoase cu mersul fructificaţiei speciilor (speciei) principale sau cu creşterea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil valoros. La nevoie, în ochiurile deschise şi neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, dar numai cu material de provenienţă locală. Punerea în valoare se va subordona funcţiilor fixate (continuitate, ameliorarea şi conservarea biodiverităţii, creşterea eficienţei ecoprotective etc.) şi în nici un caz mărimii posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în condiţii cât mai avantajoase economic. Fiecare ochi deschis va fi urmărit până regenerarea integrală, iar lucrările de îngrijire a seminţişurilor, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire şi conducere a arboretelor nou create se vor executa obligatoriu cu respectarea tehnicii de lucru specifice fiecărui gen de intervenţie şi ţinând seama de natura şi starea arboretelor de parcurs.

b. Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite (jardinatorii)

Acest tratament face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate într-o perioadă lungă de timp, la care regenerarea se obține sub masiv, ocupă o poziţie intermediară între cel al grădinăritelor şi cel al progresivelor.

Prin aplicarea acestui tratament se urmăreşte:

- menţinerea permanentă şi în bune condiţii a acoperirii solului cu vegetaţie forestieră, realizându-se prin aceasta exercitarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie şi producţie atribuite arboretelor respective;

- punerea în lumină a seminţişurilor valoroase, cât şi declanşarea procesului de regenerare în alte puncte noi de regenerare.

Concomitent cu tăierile de regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele regenerate se aplică lucrările de îngrijire necesare, potrivit stadiilor de dezvoltare ale noilor arborete care s-au instalat.

Tăierile cvasigrădinărite au un pronunţat caracter selectiv şi se aplică treptat şi cu prudenţă, pentru a reduce la minimum vătămarea seminţişului instalat. Ele se aplică neuniform pe suprafaţa de regenerat, în primul rând în porţiunile cu seminţişuri şi tinereturi valoroase şi, după caz, şi în alte puncta, în care se urmăreşte crearea de condiţii pentru regenerarea speciilor de valoare silviculturală şi economică. Până la sfârşitul perioadei de regenerare, pe suprafaţa de regenerare se va aplica astfel întreaga gamă a lucrărilor de îngrijire - inclusiv rărituri, concomitent cu extragerea arborilor maturi din vechiul arboret.

Întrucât prin acest tratament se urmăreşte realizarea de arborete de amestec (fag cu cvercinee etc), la aplicarea tăierilor se vor crea condiţii pentru favorizarea sau introducerea treptată, pe cale artificială, a unor specii cu valoare ecoprotectivă şi productive ridicată.

Mărimea punctelor de regenerare, intensitatea şi numărul tăierilor de regenerare se vor adapta la situaţia seminţişurilor existente, precum şi la exigenţele faţă de factorii de mediu lumină şi căldură ale speciilor promovate.

Acest tratament s-a adoptat în arboretele de fag pure montane din tipul III funcțional (zona tampon a Geoparcului "Platoul Mehedinţi"), neparcurse anterior cu tăieri de produse principale, urmărindu-se obținerea de structuri diversificate. Prin aplicarea acestui tratament se urmăreşte reducerea la minimum a prejudiciilor rezultate în urma exploatării, acordându-se o mai mare libertate ocolului în alegerea arborilor de extras.

Tratamentele propuse de amenajamentul U.P. V Coșuștea, cu suprafețe de parcurs și volume de extras pe specii, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1. Tăierile de produse principale (suprafeţe şi volume) în pădurile

de pe teritoriul U.P. V Coșuștea

| Tratament | Suprafaţa de parcurs (ha) | Volum de extras (m3) | Posibilitatea anuală pe specii (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | GO | CA |
| Tăieri progresive | 172,44 | 17,25 | 17977 | 1798 | 1757 | 29 | 12 |
| Tăieri cvasigrădinărite | 1,43 | 0,14 | 123 | 12 | 12 | - | - |
| Total | 173,87 | 17,39 | 18100 | 1810 | 1769 | 29 | 12 |

2. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Prin îngrijirea şi conducerea pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acţionează asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- Ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- Reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi să crescă treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- Ameliorează treptat mediul păduriiconducând la intensificarea funcţiilor productive şi protectoare a acesteia;

- Reglează raporturile inter- şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- Permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub forma de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare şi de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri şi tăieri de igienă.

În urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

a. Degajările

Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi funcţiile sale specifice.

În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea  având o vigoare sporită de creştere în primii  ani de viaţă, tind să copleşească alte specii. Se manifestă astfel concurenţa pentru spaţiu şi hrană atât în sol cât şi în spaţiul între speciile ce compun arboretele respective.

Şi în cazul arboretelor constituite din aceeaşi specie (pure) apare concurenţa pentru hrană şi

spaţiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele  provenite din seminţişuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleşitoare pentru exemplarele sănătoase şi viabile dar apărute mai târziu.

Din considerentele menţionate mai sus este necesară intervenţia omului în procesul natural de

autoreglare a arboretului prin înlăturarea parţială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş.

Dintre obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor se menţionează următoarele:

- dirijarea competiţiei interspecifice, prin ţinerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleşi parţial sau integral  specia sau speciile valoroase;

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistenţilor, lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi sănătoase;

- ameliorarea compoziţiei şi a desimii arboretului şi crearea unor condiţii mai favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menţinerea integrităţii  structurale a arboretului (consistenţa ≥0,8).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condiţiile staţionale, de stare şi structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 şi 3 ani.

Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condiţiile de vegetaţie. Se consideră optimă perioada 15 august-30 septembrie.

b Curăţirile

Curăţirile sunt lucrări silviculturale ce se aplică arboretelor aflate în faza de nuieliş şi prăjiniş în scopul înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare.

Şi în cazul celor două stadii de dezvoltare arboretul prezintă o desime mare, ca urmare şi competiţia inter- şi intraspecifică este foarte intensă ceea ce face ca şi eliminarea naturală să fie deasemenea intensă şi adesea să se desfăşoare în contradicţie cu ţelurile fixate. Întervenţia omului, în cazul curăţirilor, constă în grăbirea şi dirijarea procesului de eliminare şi selecţie naturală, în scopul obţinerii unui arboret sănătos, bine proporţionat şi spaţiat în care creşterea arborilor remanenţi să fie cât mai susţinută.

Lucrarea are un caracter de selecţie în masă, cu caracter negativ, atenţia fiind îndreptată nu spre exemplarele valoroase ci spre cele cu o valoare redusă, care urmează să fie extrase.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curăţirilor sunt următoarele:

- continuarea ameliorării compoziţiei arboretului în concordanţă cu compoziţia-ţel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite;

- îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;

- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;

- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi protectoare, ca şi a stabilităţii generale a acesteia;

- valorificarea masei lemnoase rezultate;

- menţinerea integrităţii structurale (consistenţa ≥0,8).

Periodicitatea curăţirilor variază în general între 3 şi 5 ani, în funcţie de natura speciilor, de starea arboretului, de condiţiile staţionale şi de alte lucrări executate anterior.

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde de speciile existente precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate se recomandă ca însemnarea arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în arboretele pure sau în amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate executa şi în repausul vegetativ, primăvara devreme înaintea apariţiei frunzelor sau toamna târziu după căderea acestora.

c. Răriturile

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, care

se preocupă de îngrjirea individuală a arborilor în scopul  de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până  la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive  lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra  generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populaţiilor arborescente;

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate  a arbo-

retului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea şi valorificarea  completă a arborilor care trebuie să ,,cadă" din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziţie, consistenţă, vârstă, clasă de producţie etc.), de intensitatea lucrărilor precum şi de condiţiile staţionale, aceasta variind  între 4 şi 6 ani.

d. Tăieri de igienă

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor - cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepţia răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.

Prin aplicarea tăierilor de igienă se vor respecta cerinţele impuse de managementul “lemnului mort”. Aceste cerințe sunt:

Definire

"Lemnul mort" se defineşte prin:

- Buşteni doborâţi sau pe picior în curs de descompunere;

- Arbori foarte bătrâni ajunşi la limita fiziologică de vârstă;

- Arbori ce prezintă: crăpături, putregai, scorburi, fenomene de uscare;

- Nu se vor considera “lemn mort”: crengile, ramurile, resturile de exploatare, frunzele sau litiera pădurii.

Scop

O parte din lemnul mort (doborât sau pe picior) trebuie să rămână pe loc, pentru a asigura continuitatea în timp şi spaţiu a tuturor elementelor lanţului trofic şi astfel, participă la conservarea biodiversităţii, respectiv menţinerea unor ecosisteme forestiere sănătoase, stabile.

Importanţa

Lemnul mort aflat în diferite stadii de descompunere reprezintă medii de viaţă pentru o serie de specii forestiere:

(i) habitate de reproducere (ex: zone de cuibărire, culcuşuri, bârloage);

(ii) habitate de hibernare (oferind izolaţie termică pe timp de iarnă);

(iii) zone de refugiu (ex: amfibieni pe timp secetos);

(iv) habitate de adăpost, hrănire şi vânătoare.

O parte din lemnul mort (doborât sau pe picior) trebuie să rămână pe loc, pentru a îndeplini, de asemenea, alte funcţii ecologice importante:

- Contribuie la menţinerea unei stări fitosanitare favorabile;

- Menţinerea potenţialului productiv al pădurilor;

- Asigură condiţii de regenerare a pădurilor în condiţii grele de vegetaţie;

- Îmbunătăţirea regimului hidrologic;

- Rol antierozional.

Proceduri de lucru

- parte din lemnul mort: arbori uscaţi, scorburoşi pe picior (circa 4-5 arbori/ha în arboretele de până la 80 de ani și 2-3 arbori/ha în arboretele de peste 80 de ani), se selectează pentru a fi păstraţi în teren.

Ori de câte ori este posibil, lemnul mort se va gestiona în cadrul unor suprafeţe  denumite „insule de îmbătrânire” (cu suprafeţe de 0.1-0,2 ha), desemnate ca zone de neintervenţie (T1), în care vor fi incluşi şi alţi „arbori pentru biodiversitate”. Desemnarea acestor suprafeţe se va realiza de către administratorul pădurii, în habitate forestiere cu structuri reprezentative/caracteristice, apropiate de cele naturale, cu arbori bătrâni şi compoziţii diverse, aflate pe cât posibil în stare favorabilă de conservare. Aceste suprafeţe se vor delimita pe teren cu însemne speciale standardizate.

- În afara „insulelor de îmbătrânire” (acolo unde nu este oportună/necesară stabilirea acestor zone), arborii ce se vor desemna ca „lemn mort” se înseamnă cu litera “M”, cu vopsea de culoare roşie.

- Alegerea arborilor de biodiversitate şi a lemnului mort se face cu ocazia punerii în valoare a masei lemnoase şi se localizează pe schiţa parchetului:

- în cazul produselor secundare (curăţiri, rărituri) se vor alege, cu precădere, arbori pe picior din esenţe moi, cu diametrul de minim 20 cm şi/sau arbori preexistenţi (care se pot secui dacă împiedică dezvoltarea noului arboret).

- în cazul produselor principale, se vor alege, cu precădere, grupe de arbori doborâţi sau iescari (care nu prezintă pericol din punct de vedere SSM), arbori foarte bătrâni ajunşi la limita fiziologică, arborii valoroşi din punct de vedere al biodiversităţii (cu crăpături, scorburoşi, prezenţa cuiburilor, surse de hrană pentru păsări).

- „arbori de sacrificiu” - arborii limitrofi căilor de scos apropriat, prejudiciaţi în urma recoltării materialului lemnos, vor fi lăsaţi în parchet, atât pentru a proteja arborii pe picior rămaşi cât şi pentru a îndeplini, pe viitor rolul de arbori pentru biodiversitate.

- Desemnarea “Insulelor de îmbătrânire” şi lemnul mort au un caracter permanent. Numai în situaţii excepţionale (reprezintă pericol din punct de vedere al SSM) se pot înlocui prin suprafeţe/exemplare echivalente.

- “Insulele de îmbătrânire” se pot utiliza și ca zone martor în procesul de monitorizare al habitatelor forestiere de interes comunitar.

- Volumul şi distribuţia lemnului mort se vor corela şi cu cerinţele de conservare impuse de asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar.

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor propuse de amenajamentul U.P. V Coșuștea sunt prezentate în tabelul 6.1.1.2.

Tabelul 6.1.1.2. Volumul de extras din produse secundare recoltate de pe teritoriul

U.P. V Coșuștea

| Specificări | Tip fcţ. | Suprafaţa de parcurs - ha - | Volum de extras - m3 - | Volum de recoltat pe specii m3/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Decenală | Anuală | Decenal | Anual | FA | GO | CA | PIN | MO | PI | ME | DR | DT | DM |
| Degajări | III, IV | 41,74 | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curăţiri | III, IV | 49,76 | 4,98 | 230 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Rărituri | II | 1,45 | 0,15 | 22 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III, IV | 213,51 | 21,35 | 5863 | 587 | 337 | 6 | 5 | 19 | 87 | 47 | 29 | 29 | 15 | 13 |
|  | Total | 214,96 | 21,50 | 5885 | 589 | 338 | 6 | 6 | 19 | 87 | 47 | 29 | 29 | 15 | 13 |
| Curăţiri + Rărituri | II | 1,45 | 0,15 | 22 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III, IV | 263,27 | 26,33 | 6093 | 610 | 356 | 6 | 5 | 19 | 87 | 47 | 29 | 29 | 17 | 15 |
|  | Total | 264,72 | 26,48 | 6115 | 612 | 357 | 6 | 6 | 19 | 87 | 47 | 29 | 29 | 17 | 15 |
| Tăieri de igienă | II-IV | 474,45 | 474,45 | 4165 | 417 | 300 | - | 55 | 6 | 1 | 7 | - | - | 47 | 1 |
| Total general | 739,17 | 500,93 | 10280 | 1029 | 657 | 6 | 61 | 25 | 88 | 54 | 29 | 29 | 64 | 16 |

3. Lucrări speciale de conservare

În cadrul U.P. V Coșuștea, arboretele încadrate în tipul II de categorii funcţionale acoperă o suprafaţă de 365,37 ha şi se regăsesc în cadrul subunităţilor de gospodărire "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită (365,04 ha) și S.U.P. "K" - rezervaţii de seminţe (0,33 ha).

Se vor aplica în arboretele mature (aflate în perioada exploatabilităţii de regenerare) şi au

în vedere regenerarea treptată a acestora. Tăierile au ca scop principal conservarea arboretului (asigurarea continuității lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) și nu extracția de material lemnos (Giurgiu, 1988).

Lucrările de conservare cuprind următoarele intervenţii:

- lucrări de igienă, prin care sunt extraşi arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi de vânt sau de zăpadă, atacaţi de dăunători, poluare;

- promovarea nucleelor de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extrageri de arbori de intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu defecte, ajunse la limita longevităţii fiziologice, exemplare din specii cu valoare redusă etc;

- îngrijirea seminţişurilor şi a tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleşiri, recepări, degajări);

- împădurirea golurilor existente folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii şi ţelurilor de gospodărire urmărite;

- introducerea speciilor de subarboret şi subetaj în pădurile de cvercinee pure sau amestecate.

În ceea ce priveşte intensitatea tăierilor care au rolul de a promova nucleele de regenerare şi înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă ca limita minimă a extragerilor să fie corespunzătoare volumului recoltat prin tăieri de igienă, iar limita superioară nu poate fi precizată, ea diferind de la un arboret la altul. Se precizează totuşi că în cazul în care extragerile depăşesc 10% din volumul pe picior a arboretului să fie bine justificate prin starea de fapt a arboretului ce impune intervenţii cu intensităţi mai mari. În acest sens, în arboretele afectate de fenomenul de uscare anormală (U1-U4), prin aplicarea tăierilor de conservare se va urmări eliminarea factorului destabilizator, intensitatea extragerilor (15-50%) fiind corelată cu acest fenomen. De asemenea, s-au prevăzut lucrări de ajutorarea regenerării naturale și împăduriri. În arboretele încadrate în tipul funcțional II, raportat la vârsta și consistența arboretelor, prezența semințisului și necesitățile de asigurare a regenerării acestora, procentele de extras sunt corespunzătoare situației din teren.

În ceea ce priveşte aplicarea acestor tăieri, se fac următoarele recomandări:

- tăierile vor începe din momentul atingerii exploatabilităţii de protecţie;

- prin tăieri se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de regenerare deja existente;

- tăierile se vor aplica, de preferinţă, în ochiuri care se vor amplasa şi dezvolta treptat, în timp şi vor fi dispersate potrivit stării arboretelor;

- ochiurile vor avea un diametru de până la o înălţime de arbore;

- ochiurile vor avea de preferinţă forma eliptică, orientate cu axa mare pe linia de cea mai mare pantă;

- în ochiuri, vegetaţia lemnoasă (inclusiv subarboretul, cu excepţia speciilor rare) poate fi extrasă integral, printr-o tăiere unică.

Ele constau dintr-un ansamblu de intervenţii necesare a se aplica în arborete mature de vârste înaintate (ajunse la vârsta exploatabilităţii de protecţie), exceptate de la aplicarea tăierilor de regenerare clasice, în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării lor sanitare, al asigurării permanenţei pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcţiilor de protecţie ce li se atribuie.

Se vor aplica în anii de fructificație abundentă (sau imediat ulterior) a speciilor edificatoare (fag, gorun), fiind recomandat să se realizeze iarna, când există un strat de zăpadă pentru protecţia solului şi a seminţişului utilizabil existent.

Prin aceste lucrări de conservare se va urmări în principal următoarele:

- Creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- Asigurarea reînnoirii cu caracter continuu sau periodic, prin regenerare, a arboretelor supuse regimului de conservare;

- Ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor;

- Îndrumarea treptată a structurii reale a fiecărui arboret sau ansambluri de arborete spre structuri optime, fixate potrivit funcţiilor ce le sunt atribuite;

- Prevenirea dereglărilor sau degradărilor de ordin structural sau funcţional care ar putea periclita permanenţa pădurii sau diminua capacitatea lor ecoprotectivă;

- Reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sun acţiunea  factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- Valorificarea materialului lemnos rezultat din executarea intervenţiilor proiectate.

Suprafaţa de parcurs cu tăieri de conservare şi volumul de extras total, anual sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 6.1.1.3. Volumul de extras din tăieri de conservare de pe teritoriul U.P. V Coșuștea

| S.U.P. | Tip categ. funcț. | Suprafaţa (ha) | Volum (m3) | Volumul de recoltat prin tăieri de conservare anual pe specii (mc/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA |
| M | II | 35,69 | 3,57 | 746 | 75 | 75 |

4. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare - regenerare, dar în care din anumite motive este îngreunat procesul de instalare a seminţişului se pot adopta lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire.

a. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale

În această grupă de lucrări se disting două tipuri de lucrări:

- lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului;

- lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului.

Lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului se execută pe porţiuni de arboret, acolo unde instalarea seminţişului aparţinând speciilor de valoare este uneori imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol. Acestea constau din:

  - extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului;

  - strângerea şi îndepărtarea humusului brut şi a litierei

  - înlăturarea păturii vii invadatoare;

  - mobilizarea solului;

  - provocarea drajonăriii în arboretele de salcâm;

  - strângerea resturilor de exploatare;

  - drenarea suprafeţelor pe care stagnează apa.

Lucrările pentru asigurarea dezvoltării seminţişului se execută în seminţişurile naturale din momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

- descopleşirea seminţişului;

- receparea seminţişului de foioase rănit şi extragerea exempleralor de răşinoase

vătămate prin lucrările de exploatare;

- înlăturarea lăstarilor;

- împrejmuirea suprafeţelor.

b. Lucrări de regenerare - împăduriri

Împăduririle sunt în general caracteristice arboretelor care au fost parcurse cu tăieri rase care reclamă intervenţia cu împăduriri cât mai urgentă sau a arboretelor calamitate din diverse cauze (arborete incendiate, afectate de doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă, atacuri de insecte). Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină pe vechiul amplasament şi reluarea de către aceasta a funcţiilor ecoprotective.

Împăduririle se vor face cu material seminologic de provenienţă locală. Suprafețele prevăzute de amenajamente a se împăduri sunt suprafețe estimate de proiectant, iar ocolul silvic va putea executa regenerarea artificială în funcție de ponderea regenerării naturale la momentul respectiv. La u.a.-urile la care Norma Tehnică 1 prevede, în funcţie de formaţia forestieră şi situaţia terenului de împădurit, mai multe scheme de împădurire respectiv mai multe variante privind numărul de puieţi/ha, ocolul silvic va opta pentru una din situaţiile prevăzute de normele tehnice, corespunzătoare situaţiei de fapt din teren.

c. Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Aceste lucrări sunt lucrări de împădurire care se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare seminţiş-desiş care nu au indicele de desime corespunzător. De asemenea lucrarea se aplică şi în cazul plantaţiilor efectuate recent cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dipărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători.

d. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crea-

rea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrările menţionate. Scopul acestora fiind acela de a înlătura unele defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

Lucrările de îngrijire a culturilor tinere constau în: receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare etc.

În anexa de la sfârșitul studiului sunt prezentate pe unităţi amenajistice: suprafaţa acestora, tipul de pădure, caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unităţi amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete şi compoziţia ţel, compoziţie ce îmbină în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele ecologice şi social-economice şi la care se va ajunge prin aplicarea prevederilor amenajamentelor, pentru suprafața cu pădure din cadrul ariilor naturale protejate.

Menţionăm că, în practica amenajării pădurilor, conform normelor şi normativelor în vigoare, la revizuirea amenajamentelor, cum este şi cazul de faţă, unele unităţi amenajistice de la amenajarea anterioară se pot modifica, în sensul că pot fi scindate, încorporate în alte unităţi amenajistice, renumerotate. Aşa se explică faptul că o serie de unităţi amenajistice din amenajamentul anterior, pe baza cărora s-au făcut diverse evidenţe (ex. Formularele standard, etc.), în amenajamentul actual nu mai au acelaşi indicativ. În amenajamente, la capitolul al II-lea, este prezentată corespondenţa unităţilor amenajistice din amenajamentul actual şi precedent.

5. Gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcţionale

În cadrul U.P. V Coșuștea, arboretele din tipul I de categorii funcţionale au fost încadrate în S.U.P.„E” - rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii.

Aceste arborete vor fi supuse regimului de ocrotire integrală, în vederea menţinerii intacte a potenţialului lor ecologic şi genetic. Acest regim cuprinde un ansamblu de măsuri şi de intervenţii menite să păstreze intactă sau să amelioreze starea ecosistemelor forestiere, pentru ca acestea să îndeplinească în condiţii optime obiectivele pentru care au fost constituite.

În aceste arborete prin amenajamentul silvic nu sunt prevăzute lucrări silvotehnice. Sunt admise însă, intervenţiile care asigură ocrotirea şi perpetuarea optimă a obiectivelor pentru care au fost constituite rezervaţiile, cu aprobările legale. În administrarea pădurilor supuse regimului de ocrotire integrală, se vor respecta următoarele restricţii:

- coordonarea unică a tuturor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de producţie din interiorul acestor suprafeţe;

- revizuirea traseelor turistice care traversează arboretele şi a amplasamentelor situate în apropierea acestora, astfel încât acestea să nu influenţeze negativ ecosistemele naturale;

- supravegherea circulaţiei turistice, limitarea încărcării unor zone peste suportanţa ecologică;

- lucrările de investiţii din zonă sau din apropierea acesteia se vor face în concordanţă cu  normele de protecţie a mediului înconjurător şi numai după avizarea şi aprobarea acestora;

- limitarea strictă a oricărei activităţi economice în zona restricţiei;

- controlul permanent al circulaţiei, delimitarea locurilor de popas şi parcare.

## 6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul U.P. V Coșuștea

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung  răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă" atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora  în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 2.2. Obiectivele amenajamentu-lui silvic, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- Asigurarea continuităţii pădurii;

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie  de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Referitor la habitate, amenajamentul U.P. V Coșuștea urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiei lui). Lipsa măsurilor de gospodărire poate duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse urmăresc dirijarea dinamicii pădurilor în sensul perpetuării acestora, nu numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier), dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza  efectelor acestora  asupra:

- Suprafeţei şi dinamicii ei;

- Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

- Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

- Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice, pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact negativ semnificativ;

- impact  negativ nesemnificativ;

- neutru;

- impact pozitiv nesemnificativ;

- impact pozitiv semnificativ.

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 din cadrul unității de producție studiate.

Impactul lucrărilor asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Făgetum prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Tabelul 6.1.2.1.

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |
| --- | --- |
|  | Ingrijirea semințișului, completări | Degajări | Curăţiri | Rărituri | Tăieri de igienă | Tăieri conservare | Tăieri progresive | Tăieri cvasigrădi-nărite | Împăduriri | Fără lucrări (SUP E) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Suprafaţa |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2. Stratul arborescent |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Se ameliorează compoziţia arbore-tului în concordanţă cu tipul natural fundamental de pădure | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală a specii-lor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Se promovează regenerarea naturală a specii-lor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Se promovea-ză regenera-rea naturală a speciilor ca-racteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafoncare prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor | Se îndepărtează speciile necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor | Fără schimbări | Favorabil dezvoltării speciilor alohtone | Favorabil dezvoltării speciilor alohtone | Favorabil dezvoltării speciilor alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2.3. Mod de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Se promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Se promovea-ză regenera-rea naturală pe cale generativă | Promo-vează re-generarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări |
| 2.4. Consistenţa - cu execepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Ameliorează cantitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regulariza-rea creşterii în gro-sime şi înălţime precum şi a con-figuraţiei coroanei | Ameliorează canti-tativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosi-me a arborilor de viitor | Fără schimbări | Se urmăreşte obţi-nerea regenerării naturale sub masiv prin punerea în va-loare a seminţişu-rilor existente | Se urmăreşte obţi-nerea regenerării naturale sub masiv prin punerea în va-loare a seminţişu-rilor existente | Se urmăreşte obţinerea re-generării natu-rale sub masiv prin punerea în valoare a seminţişurilor existente | Fără schimbări | Fără schimbări |

Tabelul 6.1.2.1. (continuare)

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |
| --- | --- |
|  | Ingrijirea semințișului, completări | Degajări | Curăţiri | Rărituri | Tăieri de igienă | Tăieri conservare | Tăieri progresive | Tăieri cvasigrădi-nărite | Impăduriri | Fără lucrări (SUP E) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Elimină exemplarele uscate | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de des-compunere pe sol(cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 3. Seminţişul |
| 3.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte obţi-nerea de seminţiş natural format din specii corespun-zătoare tipului na-tural fundamental de pădure | Se urmăreşte obţi-nerea compoziţiei corespunzătoare tipului natural fun-damental de pădure | Se urmăreşte obţinerea com-poziţiei cores-punzătoare tipu-lui natural fun-damental de pădure | Se corec-tează com-poziţia astfel încât să se apro-pie cât mai mult de cea corespun zătoare ti-pului natu-ral funda-mental de pădure | Fără schimbări |
| 3.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Sunt utilizați puieți alohtoni | Fără schimbări |
| 3.3. Mod de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără achimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea generativă | Se promovează regenerarea generativă | Se promovează regenerarea generativă | Sunt utili-zaţi puieţi autohtoni obţinuţi pe cale gene-rativă din surse controlate | Fără schimbări |

Tabelul 6.1.2.1. (continuare)

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |
| --- | --- |
|  | Ingrijirea semințișului, completări | Degajări | Curăţiri | Rărituri | Tăieri de igienă | Tăieri conservare | Tăieri progresive | Tăieri cvasigrădi-nărite | Impăduriri | Fără lucrări (SUP E) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4. Grad de acoperire | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte să se asigure fie dez-voltarea seminți-șului existent utili-zabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există | Se urmăreşte să se asigure fie dez-voltarea seminţi-șului existent utili-zabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există | Se urmăreşte să se asigure fie dezvoltarea se-minţișului exis-tent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există | Se amelio-rează structura arboretului prin introducerea de puieţi în golurile existente | Fără schimbări |
| 4. Subarboretul |
| 4.1. Compoziţie | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 4.2.Specii alohtone | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 5. Stratul ierbos şi subarbustiv |
| 5.1. Compoziţie | Se înlătura pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea semin-ţişului şi a culturilor | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Se modifică microclimatul | Fără schimbări |
| 5.2. Specii alohtone | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Se modifică microclimatul | Fără schimbări |

Impactul lucrărilor asupra habitatului  9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Tabelul 6.1.2.2.

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |
| --- | --- |
|  | Fără lucrări (SUP E) |
| 0 | 1 |
| 1. Suprafaţa |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări |
| 2. Stratul arborescent |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări |
| 2.3. Mod de regenerare | Fără schimbări |
| 2.4. Consistenţa - cu execepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |
| 3. Seminţişul |
| 3.1. Compoziţia | Fără schimbări |
| 3.2. Specii alohtone | Fără schimbări |
| 3.3. Mod de regenerare | Fără schimbări |
| 3.4. Grad de acoperire | Fără schimbări |
| 4. Subarboretul |
| 4.1. Compoziţie | Fără schimbări |
| 4.2.Specii alohtone | Fără schimbări |
| 5. Stratul ierbos şi subarbustiv |
| 5.1. Compoziţie | Fără schimbări |
| 5.2. Specii alohtone | Fără schimbări |

Impactul lucrărilor asupra habitatului 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Tabelul 6.1.2.1.

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |
| --- | --- |
|  | Rărituri | Tăieri de igienă | Tăieri progresive | Fără lucrări (SUP E) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Suprafaţa |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2. Stratul arborescent |
| 2.1. Compoziţia | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 2.2. Specii alohtone | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor | Fără schimbări | Favorabil dezvoltării speciilor alohtone | Fără schimbări |
| 2.3. Mod de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Fără schimbări |
| 2.4. Consistenţa - cu execepţia arboretelor în curs de regenerare | Ameliorează cantitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor | Fără schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării natura-le sub masiv prin punerea în valoare a seminţişurilor existente | Fără schimbări |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Fără schimbări |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de des-compunere pe sol(cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Fără schimbări |
| 3. Seminţişul |
| 3.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte obţinerea compoziţiei co-respunzătoare tipului natural fundamen-tal de pădure | Fără schimbări |
| 3.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Fără schimbări |
| 3.3. Mod de regenerare | Fără achimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea generativă | Fără schimbări |
| 3.4. Grad de acoperire | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte să se asigure fie dezvoltarea seminţișului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există | Fără schimbări |
| 4. Subarboretul |
| 4.1. Compoziţie | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 4.2.Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 5. Stratul ierbos şi subarbustiv |
| 5.1. Compoziţie | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fără schimbări |
| 5.2. Specii alohtone | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fără schimbări |

|  | Impact negativ semnificativ |
| --- | --- |
|  | Impact negativ nesemnificativ |
|  | Neutru |
|  | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | Impact pozitiv semnificativ |

Impactul generat de măsurile silviculturale prevăzute de amenajament:

- prin taierile de regenerare, lucrările de conservare, lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăieri de igienă, suprafaţa habitatelor nu va fi diminuată, habitatele nu vor fi fragmentate si nu vor avea loc schimbări în densitatea populaţiilor. Tratamentele ce vor fi aplicate vor avea drept scop întemeierea unui nou arboret, cu o structură stabilă şi diversificată la acțiunea factorilor biotici şi abiotici;

- nu se vor produce modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale.

Impactul asupra diversității biologice, a habitatelor naturale, a florei și faunei se produce uneori ca urmare a intervențiilor antropice desfășurate în cadrul unor proiecte și afectează structura și funcțiile biocenozelor și biotopurilor acestora. Pentru atenuarea sau eliminarea efectelor impacturilor generate de activitățile umane asupra speciilor și habitatelor acestora, se vor identifica și se vor implementa diferite soluții/activități, care să mențină continuitatea spațială și temporară a funcțiilor ecosistemelor naturale.

Activitățile de exploatare forestieră au caracter temporar, iar impactul cauzat asupra speciilor se reduce treptat și se anulează în timp, în funcție de caracteristicile speciilor forestiere. În cadrul activității de exploatare forestieră nu sunt generate impacturi cu caracter permanent, procesele tehnologice fiind ajustate în așa fel încât funcțiile primare ale ecosistemelor forestiere să fie îndeplinite în condiții optime.

În perioada desfășurării lucrărilor nu se estimează manifestarea altor forme de impact cu caracter cumulativ asupra componentelor mediului natural.

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidențierea efectelor negative, dar și a celor pozitive, ca urmare a unei activități proiectate (lucrări silvotehnice) sau a uneia în desfăşurare (în cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacităţilor existente) asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea și reducerea consecințelor negative asupra mediului, datorate activităţilor antropice, reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare caută să încorporeze planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activităţii preconizate.

Unităţile amenajistice în care au fost prevăzute lucrările silvice, felul lucrărilor și modul de execuție al acestora sunt în conformitate cu normele silvice în vigoare și adecvate necesităţilor reclamate în prezent de starea arboretelor respective.

Asigurarea permanenței pădurii pe o anumită suprafață este unul din principiile de baza ale silviculturii, iar lucrările silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic se încadrează în normele de gestiune forestieră, raportându-se acestuia și fac parte din complexul măsurilor de gospodărire a pădurilor.

Exploatarea și regenerarea reprezintă cele două laturi ale aceluiași proces și se condiționează reciproc, fapt care determină ca regenerarea unui arboret să se desfășoare concomitent sau să urmeze pas cu pas procesul de înlocuire a vechiului arboret.

Slăbirea fiziologică a arborilor, odată cu înaintarea în vârstă, se repercutează în structura arboretului a cărui populație scade, coronamentele se răresc prin uscarea unei părţi din acestea, ceea ce influențează negativ rolul funcțional al pădurii.

De aceea, gospodărirea judicioasă a pădurilor impune intervenţia silvicultorului în desfăşurarea proceselor biologice amintite, spre a determina ştiinţific momentul şi modalitatea întreruperii producţiei vechiului arboret, simultan cu crearea condiţiilor pentru instalarea şi dezvoltarea noii generaţii.

În ceea ce priveşte tehnologia de exploatare a arboretelor prevăzute cu lucrări silvotehnice  existente în Siturile Natura 2000 se fac următoarele precizări:

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare în cadrul U.P. V Coșuștea se are în vedere protejarea solului şi a arborilor care rămân în arboret.

În vederea asigurării protecţiei ecologice a pădurilor şi a mediului înconjurător tehnologia de exploatare a masei lemnoase va consta în următoarele:

- Pregătirea unităţilor amenajistice pentru exploatare

(  nu se vor accepta soluţii de colectare cu tractoarele în unităţile amenajistice cu înclinarea mai mare de 25g. În aceste u.a. se va permite colectarea doar cu instalaţii cu cablu sau cu animale de muncă pentru distanţe de până la 400 m;

( desimea admisă a căilor amenajate pentru tractarea (incluzând şi traseele existente) va fi de maximum 100 m/ha pentru un bazinet sau pentru instalaţiile cu cablu de 85 m/ha, suprafaţa ocupată de acestea încadrându-se în 5% din suprafaţa parchetului (u.a.);

(  elementele geometrice limitative admise: instalaţii cu cablu - lăţimea culoarului deschis: maxim 6 m (între trunchiurile arborilor marginali). Căile de acces pentru tractoare sau alte culoare de acces pentru exploatare: lăţimea culoarului maxim 4,7 m, lăţimea căii de circulaţie 2,5 m, declivitatea maximă a căii 5%;

(  la joncţiunea cu calea de transport (drum auto) a căilor pentru tractoare sau a liniilor pentru funiculare se vor materializa spaţii de lucru, de regulă în afara regenerării şi pe cât posibil fără mişcări mari de pământ.

b)   Doborârea  arborilor

(  este obligatorie executarea tapei la diametrul mai mare de 15 cm precum şi efectuarea tăierii din partea opusă la 3 - 5 cm deasupra tapei. Înălţimea acesteia va fi mai mică de 15 cm, iar adâncimea de 1/3 până la 1/5 din diametru la răşinoase şi 1/2 până la 1/3 la foioase;

(  direcţia de doborâre spre aval este interzisă, de asemenea este interzisă doborârea spre ochiurile cu seminţiş. Este obligatorie folosirea penelor hidraulice sau mecanice la direcţionarea căderii;

(  arborii doborâţi se curăţă de crăci la locul de doborâre şi se secţionează în lungimi maxime de 10 m la foioase şi 12 m la răşinoase.

c)  Colectarea lemnului

(  trunchiurile rezultate din secţionare se olănesc înainte de mişcarea lor dacă nu se utilizează scuturi sau conuri metalice sau din material plastic;

(  este obligatorie utilizarea rolelor de ghidare dacă lemnul se apropie cu cablul tractorului sau funicularului la un unghi mai mare de 10o;

(  corhănirea normală a pieselor cu volum mai mare de 0,1 mc este interzisă, la fel şi voltatul.

Tehnologia folosită în exploatarea lemnului va fi cea a “trunchiurilor şi catargelor”.

Această tehnologie presupune extragerea pieselor de lungime mare, rezultate prin curăţirea de crăci a arborilor doborâţi. Trunchiul este partea din arborele de foioase cuprinsă între secţiunea rezultată la doborâre şi secţiunea de sub prima cracă groasă, având lungimea, la vârsta de exploatabilitate, mai mare de 12 m. Catargul este partea din arborele de răşinoase cuprinsă între secţiunile de doborât şi de tăiere (înlăturare) a vârfului.

Metoda constă în doborârea şi curăţarea manuală a crăcilor, urmată de secţionarea vârfului sau a trunchiului la un anumit diametru minim, urmat de tragerea pieselor astfel rezultate în tăblii în cadrul parchetului sau al platformei primare spre fasonare în sortimente de lemn brut. Odată fasonate, aceste sortimente pot fi sortate şi transportate la locul de încărcare în camioane, pe categorii.

## 6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului din U.P. V Coșuștea

Referitor la speciile ierboase, au relevanță pentru studiul prezent doar acele specii de interes comunitar care pot fi prezente în interiorul habitatelor forestiere.

Datele referitoare la faună şi avifauna, au fost analizate în urma observațiilor realízate cu ocazia lucrărilor de teren, utilizându-se inclusiv date din cadrul formularelor standard sau planului de management ale ariilor protejate, după caz.

S-au analizat obiectivele specifice de conservare stabilite până în prezent.

## 6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere semnalate atât în aria naturală protejată cât şi în vecinătatea acestora, impactul prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate.

Impact negativ direct - mamiferele au o mobilitate mare şi vor părăsi zona de influenţă a planului stabilindu-se în zonele din jurul amplasamentului.

Impactul negativ indirect - nu se preconizează un impact negativ indirect asupra mamiferelor din cadrul ori vecinătatea ariilor naturale protejate.

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice  prevăzute de amenajament  s-a constatat că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor de mamifere, suprafaţa habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament silvic.

## 6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni

Populaţiile speciilor de amfibieni de interes comunitar identificate dispun, pe teritoriul luat în studiu, de o reţea foarte bogată de habitate. De la cele mai comune bălţi sau băltoace, ce se formează primăvara odată cu topirea zăpezilor, până la reţeaua hidrografică reprezentată prin pârâuri, văi, izvoare etc. toate constituie habitate prielnice pentru aceste specii. Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populaţiilor acestor specii este aproape nul, acestea reuşind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zonă într-o stare bună de conservare.

Impactul negativ direct pentru speciile de amfibieni a căror prezenţă a fost semnalată în zona de studiu sunt strâns legate de zona analizată. Aceste specii se vor refugia odată cu începerea lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic din zona de exploatare fiind afectate de zgomot, de vibraţii prin urmare eventualele pierderi diminuându-se.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” cauzate de lucrările temporare care e vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu efect în migrarea speciilor de amfibieni către zonele din jur cu habitate care oferă condiţii mai bune de hrănire şi reproducere, numite habitate „receptori”.

Impact pozitiv – Speciile de amfibieni se vor refugia odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, existând posibilitatea dezvoltării în condiţii mai bune de hrănire şi reproducere în habitatele limitrofe.

## 6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de pești

În raport cu specificul intervenţiilor silviculturale propuse de amenajamentul silvic, considerăm că speciile de peşti nu sunt afectate de implementarea acestora, deoarece acestea se aplică la nivelul pădurii, fără a interfera zona cursurilor de apă. De asemenea în timpul perioadelor cu inundaţii când anumite specii de peşti pot pătrunde pe canale, japşe în interiorul pădurii, activităţile silviculturale nu se pot desfăşura din motive logistice evidente. În aceeaşi ordine de idei, canalele, japşele, lacurile existente în cadrul unor trupuri de pădure sunt de regulă încadrate în categorii de folosinţă forestieră precum terenuri neproductive sau ape care fac parte din fondul forestier, suprafeţe în care amenajamentul silvic nu prevede nici un fel de intervenţie.

## 6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de păsări

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă. Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameninţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie.

## 6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de plante

Aceste specii au o prezenţă foarte rară în habitatele forestiere deoarece habitatul lor este reprezentat de fâneţe, pajişti, păşuni. Ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un impact asupra acestor specii, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.

## 6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

În siturile Natura 2000, din cadrul fondului forestier, care fac obiectul prezentului studiu, prin amenajamentul silvic nu au fost propuse alte activităţi în afara lucrărilor silvotehnice. De aceea, considerăm că, prin implementarea prevederilor actualelor amenajamente silvice, nu există un impact indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

## 6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

U.P. V Coșuștea se învecinează cu U.P. IV Balta și U.P. VI Vârful lui Stan din cadrul O.S. Tarnița, O.S. Drobeta Turnu Severin și O.S. Baia de Aramă. Acestea nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat decât în cazul unor lucrări desfăşurate simultan în unităţi amenajistice învecinate, ceea ce este foarte puţin probabil, mai ales că multe trupuri de pădure ale unităţii de producţie V Coșuștea sunt separate de  trupurile de pădure ale unităţilor de producţie învecinate, prin limite artificiale (drumuri publice) sau terenuri cu alte destinaţii (poieni, păşuni, terenuri agricole). Soluţiile tehnice cuprinse în amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au la bază aceleaşi principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice şi ţin seama de realităţile din teren.

Ca urmare, putem estima că impactul cumulativ a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele ocoalelor învecinate asupra integrităţii ariilor naturale protejate situate pe raza U.P. V Coșuștea este nesemnificativ.

## 6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

În urma desfășurării lucrărilor specifice de silvicultură se apreciază că nu există impact rezidual semnificativ.

Impactul rezidual este minim şi este datorat, în principal, schimbărilor care au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală şi verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, modificarea cantităţii de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.

## 6.5. Analiza impactului asupra populaţiei

Efectul direct al implementării amenajamentului constă în crearea de locuri de muncă de care vor beneficia locuitorii din zona care vor participa la executarea lucrărilor silvotehnice şi de exploatari forestiere. Efectul indirect rezidă din creşterea nivelului de educaţie forestieră. Rezută că impactul este pozitiv, pe termen lung.

## 6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Efectul constă în generarea de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării unor maşini şi utilaje la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a aplicării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de împăduriri. Impactul este de scurtă durată si, având în vedere faptul că zonele locuite sunt relativ indepartate de fondul forestier, impactul negativ  este redus.

Prin utilizarea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, aceste efecte vor fi reduse şi compensate.

## 6.7. Analiza impactului asupra solului

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală cât şi pe orizontală, impactul asupra solului este pozitiv şi de lungă durată, procesele de solificare fiind dinamizate, iar eroziunea diminuată. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ şi de scurtă durată, apare odată cu utilizarea utilajelor şi a mijloacelor auto la exploatarea masei lemnoase.

Reducerea acestui impact  se face prin evitarea executării acestor lucrări in perioade ploioase.

## 6.8. Analiza impactului asupra apelor

Efectul  implementării amenajamentelor silvice constă în crearea şi menţinerea unor arborete capabile să asigure protecţia antierozională a malurilor şi a digurilor, precum şi a drenării solurilor, cu  rezultate pozitive asupra apelor supra şi subterane. Efectul este pozitiv şi de lungă durată.

Un posibil efect negativ este generat de evacuarea apelor menajere rezultate în urma şantierelor de exploatări forestiere sau de împăduriri. Deoarece cantitatea de apă uzată va fi foarte redusă, impactul este nesemnificativ şi de scurtă durată.

Teritoriul fondului forestier care face obiectul prezentului studiu, se află situat în bazinul hidrografic al Râului Motru, caracterizat de o rețea bogată de afluenți locali. Lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentele silvice nu sunt antagonice măsurilor din planul de management referitoare la impactul asupra apelor.

În urma desfăşurării activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate să apară o creştere a încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente. Având în vedere implementarea măsurilor de reducere a impactului, nu preconizăm un impact negativ semnificativ al lucrărilor silvice asupra factorului apă.

Ar putea să apară pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele, mijloacele auto și navele care acţionează în zona amenajamentului silvic, dar un impact negativ semnificativ asupra apelor este puțin probabil. In cazul unor astfel de poluări accidentale, materialele contaminante vor fi rapid izolate, colectate/extrase și depozitate în containere etanșe sau în saci impermeabili pentru a preveni poluarea apelor din apropiere.

Deoarece intervențiile rapide în cazul poluărilor accidentale sunt dificile, se va pune mare accent pe prevenția oricăror poluări în ceea ce privește apele de suprafață sau cele subterane.

Impactul potențial asupra factorului apă poate fi:

- Direct negativ - rezultat ca urmare a spălării terenurilor în perioada lucrărilor silvice de către apele de precipitaţii, cu antrenarea de sedimente (inclusiv rumeguș) către cursurile de apă din zona în care se desfășoară lucrări silvice;

- Indirect negativ şi rezidual - numai în situația afectării calităţii apelor de suprafaţă datorită apelor pluviale şi a unor eventuale ape uzate menajere rezultate din activităţile  personalului angrenat în lucrările prevăzute în amenajamentul silvic. Datorită condițiilor impuse de conducerea ocolului silvic la licitarea parchetelor, riscul ca lucrătorii forestieri să genereze ape uzate menajere iar acestea să  ajungă accidental în apele de suprafață este practic inexistent.

Măsuri de reducere a impactului asupra calității apelor

Pentru diminuarea impactului asupra calității apelor din zona se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii se va face la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri, care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi prin acționarea cu materiale absorbante (ex. turbă);

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în apropierea cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure sau în apropierea cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

## 6.9. Analiza impactului asupra aerului

Implementarea amenajamentelor silvice va genera un impact pozitiv evident şi de lungă durată, prin crearea şi menţinerea unor păduri cu densităţi optime, capabile să absoarbă dioxidul de carbon şi diverse noxe din atmosferă şi să emane oxigenul indispensabil vieţii.

Efectul negativ constă în emisiile de gaze şi de praf ca urmare a utilizării utilajelor şi a mijloacelor auto, odată cu executarea unor lucrări silvice şi de exploatări forestiere. El va fi redus şi de scurtă durată. Diminuarea acestuia se va face prin folosirea unor maşini şi utilaje performante.

În zonele din jurul teritoriului luat în studiu nu sunt surse de poluare a aerului. În activitățile forestiere nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe în aer să ducă la acumulări mari, cu efecte negative asupra sănătăţii comunităților locale şi a speciilor de faună din zonă. Deoarece pe teritoriul O.S. Tarnița nu se desfășoară alte tipuri de lucrări în afara celor silvice, iar în jurul ocolului silvic nu există activități industriale generatoare de emisii poluante semnificative, riscul cumulării de emisii toxice în aer este practic inexistent.

Prin implementarea amenajamentului silvic propus vor rezulta cantități nesemnificative de emisii poluante în aer (în limite admisibile), provenite de la utilajele (motoferăstraie) și mijloacele auto folosite la executarea lucrărilor silvotehnice și la extragerea și transportul lemnului din păduri. In principal, aceste emisii vor fi:

- emisii din surse mobile (dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf), provenite de la mașinile și utilajele care vor fi folosite la lucrările silvice sau de la navele folosite pentru transportul lucrătorilor și a materialului lemnos recoltat. Cantitățile mici de noxe eliberate în aer nu vor avea un impact negativ supra ecosistemului forestier și nici asupra speciilor care viețuiesc în apropiere. Emisiile de tipul dioxidului de carbon vor fi folosite de vegetație în procesul de fotosinteză. Emisiile de oxizi de sulf sunt prea mici pentru a da naștere la ploi acide.

- pulberi fine de lemn rezultate în urma activităţilor de tăiere, curăţare, transport şi încărcare de masă lemnoasă; aceste pulberi organice sunt nepoluante pentru mediu dar pot fi dăunătoare lucrătorilor din parchete la expuneri de lungă durată. Purtarea unor măști de protecție de către lucrători este necesară pentru diminuarea efectelor negative asupra sănătății lor. De asemenea, este interzisă aruncarea acestor pulberi în ape sau depozitarea lor pe malurile apelor.

Emisiile de noxe și de pulberi rezultate pe durata lucrărilor sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiile meteorologice din perioada de exploatare pot influenţa cantitățile eliberate în aer în zonele unde se executa lucrări silvice. Diseminarea pulberilor rezultate din tăierea lemnului scade odată cu creșterea mărimii particulelor și cu creșterea umidității atmosferice. Arborii din pădure limitează de asemenea diseminarea acestor pulberi la distanțe apreciabile.

Impactul asupra aerului în faza de execuţie a planului este de tip:

- direct - emisii datorate activităţilor de implementare a lucrărilor prevăzute de amenajamentul silvic, care nu vor afecta semnificativ speciile de floră şi faună din zona U.P. V Coșuștea;

- indirect - cu posibile efecte negative asupra sănătăţii lucrătorilor din parchete, în cazul expunerii lor pe termen mai lung la pulberi de lemn rezultate din tăierea buștenilor. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate printr-o serie de măsuri operatorii: personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Nivelul acestor emisii este scăzut, nu depăşeşte limitele maxime admise, o parte din efectul lor este atenuat de vegetaţia din pădure și prin urmare nu vor afecta semnificativ calitatea aerului din ecosistemele forestiere ale zonei.

Măsuri de reducere a impactului asupra calităţii aerului

Pentru diminuarea impactului lucrărilor silvice asupra calității aerului se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 6;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul amenajamentului silvic.

## 6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii

Din cele prezentate anterior, rezultă că lucrările silviculturale propuse de amenajament au ca rezultat crearea şi menţinerea unor arborete diversificate, cât mai apropiate de cele natural-fundamentale capabile să ofere condiţii optime de viaţă pentru animale. De asemenea, unul din obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului şi ecofondului forestier. Prin urmare, impactul asupra biodiversitatii este pozitiv şi de lungă durată.

În urma implementării prevederilor amenajamentului U.P. V Coșuștea, ţinând cont de natura lucrărilor silvotehnice şi de recomandările din prezentul amenajament silvic, nu se va pierde nici un procent din suprafaţa habitatelor de interes comunitar existente în ariile naturale protejate. Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărie durabilă, astfel nu se poate vorbi de pierderea unei suprafeţe din habitatele identificate.

Implementarea amenajamentului silvic, nu va conduce la pierderea din suprafeţele habitatelor de interes comunitar semnalate în zona de impact, folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar ori naţional.

Prin activităţile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menţionate în cadrul amenajamentului silvic cât şi în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar ori naţional. Neexistând o fragmentare a habitatelor nu există nici o durată a fragmentării.

Perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor silvotehnice propuse în prezentul amenajament silvic. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, ţinând cont şi de recomandările din prezentul studiu de evaluare adecvată. Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar existente.

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica mai ales în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Efectivele indivizilor vegetali au o putere de regenerare mare datorită unei bune fructificări/înmulţiri vegetative pe cale naturală. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populaţiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populaţiilor speciilor de interes comunitar ori naţional.

Având în vedere compoziţia habitatelor observate şi speciile identificate prognozăm o refacere rapidă a ecosistemului natural şi a exemplarele de floră şi faună prezente, chiar şi fără măsuri de reducere a impactului, deoarece, pe de o parte impactul este nesemnificativ, iar pe de alta parte gradul de vulnerabilitate a florei, faunei, respectiv a ecosistemelor din zonă este redus.

## 6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici

Este evident efectul pozitiv al pădurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca obiectiv asigurarea permanenţei pădurilor, cu structuri diversificate şi stabile. Impactul este pozitiv şi de lungă durată.

## 6.12. Evaluarea impactului asupra schimbărilor climatice, inclusiv asupra capacității pădurii de a capta și stoca CO2 în atmosferă

Ghidul privind Integrarea Schimbărilor Climatice și a Biodiversității în Evaluarea Strategică a Mediului definește termenul ”Evaluare corespunzătoare”, astfel: Articolul 6(3) din Directiva Habitate impune o evaluare adecvată (denumită şi „Evaluarea Directiva Habitate” sau „Evaluarea Natura 2000”) spre a fi efectuată atunci când orice plan sau proiect care nu sunt direct legate de gestionarea sitului pot avea un efect semnificativ asupra obiectivelor de conservare şi ar afecta în cele din urmă integritatea sitului. Integritatea poate fi definită drept capacitatea de îndeplinire a funcţiilor sale pentru a susţine habitatele sau speciile protejate. Anexa I la Directiva Habitate include o lista completă a habitatelor protejate, iar Anexa II conţine o listă a speciilor protejate.

Deși amenajamentul silvic al pădurilor din ariile naturale protejate este direct legat de gestionarea siturilor Natura 2000, fiind instrumentul de planificare pentru atingerea obiectivelor ariilor naturale protejate respective, reglementările actuale din România prevăd evaluarea precizată anterior.

De asemenea, ghidul menționat mai sus definește Managementul adaptativ ca fiind un proces sistematic de îmbunătățire continuă a politicilor și practicilor de management, prin învățarea din rezultatele politicilor și practicilor anterioare. Cu privire la acesta, trebuie precizate câteva aspecte relevante, specifice amenajamentelor silvice.

Amenajamentul silvic este produsul activității complexe de amenajarea pădurilor. Aceasta reprezintă un ansamblu de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare funcțiilor economice și ecologice, pe care sunt chemate să le îndeplinească (Rucăreanu, Leahu, 1982). Ca orice știință, amenajarea pădurilor folosește anumite metode de cercetare, prioritară fiind metoda experimentală, iar preocupările privind optimizarea structurii arboretelor și a pădurii în ansamblul ei prin cercetări științifice (experimentale) caracterizează amenajamentul modern ca știință (Giurgiu, 1988).

Prin executarea lucrărilor propuse în proiect, (amenajament), structura pădurilor se modifică și astfel se încheie o etapă a procesului de transformare a acesteia, în direcția punerii de acord cu funcțiile pe care este chemată să le îndeplinească. Procesul se reia însă pe baza unui nou proiect (amenajament). În acest mod, pădurea se organizează, apropiindu-se din etapă în etapă, tot mai mult de starea de maximă eficacitate, în care urmează apoi să fie menținută prin control permanent și reglare (Seceleanu, 2012). Starea de maximă eficacitate funcțională a pădurii nu se poate realiza decât din aproape în aproape, prin experimente repetate, respectiv prin amenajări periodice după aplicarea succesivă a acestora …. Rezultă deci că amenajarea pădurilor are un caracter iterativ și permanent … de fiecare dată se întocmește un nou amenajament, în baza învățămintelor obținute la elaborarea și din aplicarea amenajamentelor anterioare, precum și în conformitate cu modificările survenite în privința obiectivelor multiple ale gospodăriei silvice (Giurgiu, 1988).

Așadar, concepția și metoda sistemică implementate în sistemul de amenajarea pădurilor din România încă din a doua jumătate a secolului trecut, demonstrează faptul că amenajamentul silvic a avut și are în vedere managementul adaptativ.

Raportul anual privind starea mediului în România, anul 2021 elaborat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, relevă următoarele:

- În anul 2021, temperatura medie pe țară, de 9,80C, a fost cu 0,20C mai mare decât norma climatologică (1991-2020). Anul 2021 este pe locul nouă în topul celor mai calzi ani din România, din perioada 1961-2021. Regimul termic a fost cald în aproape toată țara. Acesta a fost foarte cald sau extrem de cald, izolat, în Oltenia și în sudul Dobrogei. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

- Cantitatea totală de precipitații din anul 2021, medie pe țară, de 695,3 mm, a fost cu 4 mm mai mare decât norma climatologică anuală (1991-2020). Cantități de precipitații sub 500 mm au fost înregistrate în centrul Dobrogei, Delta Dunării, pe areale din nordul și sudul Moldovei și local, în Crișana.

- Concentrația totală a tuturor gazelor cu efect de seră și a altor agenți de forțare, inclusiv aerosoli de răcire, a atins 460 de părți per milion de CO2 echivalent în 2019. Acesta se află deja în intervalul nivelului de vârf pe care Grupul interguvernamental privind schimbările climatice afirmă că nu ar trebui depășit dacă: cu o probabilitate de 67% - creșterea temperaturii globale urmează să fie limitată la 1,50C peste nivelurile preindustriale până în anul 2100. Concentrațiile maxime corespunzătoare unei creșteri de temperatură de 2,00C până în anul 2100 ar putea fi depășite în jurul anului 2030.

- Un pericol latent, încă insuficient studiat, la adresa integrității fondului forestier, îl constituie efectele schimbărilor climatice. Din punct de vedere al efectelor schimbărilor climatice, în România s-a constatat creșterea semnificativă a temperaturilor medii anuale pe perioada 1991-2005, cu aproximativ 0,50C, iar această creștere aproape s-a dublat în perioada 1961-2020. S-au produs totodată, schimbări în regimul unor indici asociați evenimentelor pluviometrice extreme, cum ar fi creșterea semnificativă a duratei maxime a intervalului de zile consecutive fără precipitații în sudul țării (iarna) și în vest (vara). În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci și prin producția de biomasă și potențialul pe care îl au în domeniul energiilor regenerabile. Întrucât este aproape imposibil de stabilit ce procent din impactul asupra pădurilor aparține schimbărilor climatice recente antropice și în ce proporții este provocat de ciclul climatic planetar normal sau de alți factori (schimbări climatice naturale, modul de gospodărire practicat anterior ș.a.), în evaluările viitoare este necesar să se țină cont de întreg ansamblu al factorilor care sunt implicați.

Consecințele schimbărilor climatice asupra pădurilor din România sunt:

1. Accentuarea procesului de devitalizare și uscare anormală a arborilor, cu precădere în zonele secetoase ale țării, respectiv stepă și silvostepă;

2. Translație a zonalității naturale din spațiul geografic românesc, respectiv trecerea stepei în semideșert, a silvostepei în stepă, a zonei de câmpie în silvostepă, precum și o ușoară translație altitudinală a unor specii, cu tendințe de urcare a limitei superioare a vegetației forestiere;

3. Reducerea creșterii curente în volum a arboretelor din câmpii și coline, compensată, parțial, de posibile acumulări suplimentare de biomasă în arboretele din zona montană;

4. Creșterea vulnerabilității pădurilor la agresiunea factorilor destabilizatori: atacuri de insecte, doborâturi de vânt în masă, incendii de pădure;

5. Deprecierea calitativă a solurilor cu evoluție rapidă spre acidificare, destructurare și modificare nefavorabilă a stratului organic.

În vederea atenuării consecințelor provocate de schimbările climatice se impune adoptarea unor măsuri optime, dintre care menționăm:

- limitarea despăduririlor concomitent cu creșterea suprafeței fondului forestier;

- împădurirea suprafețelor neregenerate;

- reconstrucția ecologică a pădurilor destructurate;

- aplicarea corectă a tratamentelor;

- aplicarea cu precauție a tratamentului tăierilor rase;

- aplicarea eficientă și corectă a lucrărilor silvotehnice;

- încadrarea nivelului masei lemnoase recoltate în limitele stabilite prin amenajamentele silvice;

- asigurarea unei educații ecologice a populației rurale și urbane, adecvată cu interacțiunea cu pădurea pe care fiecare categorie o experimentează;

- stimularea și susținerea financiară a activităților de cercetare în domeniul reconstrucției forestiere a terenurilor, cu precădere a celor care urmează să devină impracticabile pentru agricultură în contextul schimbărilor climatice;

- susținerea materială și legislativă a activităților care se realizează în domeniul regenerării pădurilor și a celor care realizează lucrări de îngrijire a arboretelor;

- stimularea și susținerea financiară a activităților și cercetării în domeniul amenajării pădurilor, care să integreze și să monitorizeze evoluția pădurilor, în contextul asigurării unui echilibru sustenabil între nevoile societății și produsele pe care pădurea le furnizează.

Referitor proiecțiile schimbărilor climatice, în contextul scenariilor specifice de evoluție a concentrațiilor atmosferice ale gazelor cu efect de seră, același raport menționează:

- Proiecțiile temperaturii medii anuale în perioada 2021-2050, față de intervalul de referință 1971-2000, relevă creșteri pe întreg teritoriul României, în toate scenariile (scenariul mediu al creșterii concentrației globale a gazelor cu efect de seră (GES) și al celui cu creștere puternică a concentrației GES). Cele mai mari creșteri sunt, în general, în regiunile extracarpatice;

- În cazul precipitațiilor anuale, modificările sunt de la -2,4 mm la aproape 10 mm, cu zona montană prezentând reduceri ușoare ale cantității de precipitații anuale. Proiecțiile analizate sugerează însă reducerea cantității de precipitații vara, în mare parte din teritoriul României. Numărul mediu anual de zile cu precipitații abundente (peste 20 mm) crește în aproape toată țara, în ambele scenarii climatice analizate, chiar dacă aceste creșteri nu depășesc 1,6 zile. În scenariul cu o creștere puternică a concentrației globale a gazelor cu efect de seră, numărul de zile cu precipitații mai mari de 20 mm crește puternic în vestul țării;

- Proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră realizate pentru cele trei scenarii (fără măsuri, cu măsuri și cu măsuri adiționale) prezintă o tendință ascendentă în perioada 2021-2030.

Relația dintre păduri și schimbările climatice este una bivalentă, deoarece pe de-o parte pădurile trebuie să se adapteze noilor condiții de mediu, iar pe de alta prin capturarea și sechestrarea carbonului din atmosferă, pădurile conduc la atenuarea emisiilor și schimbărilor climatice.  (Irimie D.L., Reguli de raportare și contabilizare a emisiilor din sectorul LULUCF. Implicații asupra politicii forestiere din România,  Revista Pădurilor Anul 125, nr.3, 2010).

„Schimbările climatice reprezintă argumente în plus pentru mai buna gospodărire a pădurilor pe baze ecologice” (Giurgiu V., Pădurile și schimbările climatice,  Revista Pădurilor Anul 125, nr.3, 2010).

Această afirmație a fost pusă în practică, astfel că în prezent zonarea funcțională a pădurilor a fost îmbogățită cu noi categorii funcționale care sunt atribuite prin amenajament arboretelor ce îndeplinesc funcții speciale de protecție.

O parte din cercetările recente, transpuse în lucrarea SECTORUL PĂDURE-LEMN în contextul schimbărilor climatice și contribuția acestuia la dezvoltarea sistemului socio – economic Viziune 2030 (Badea, Ov. Șa., 2022, În Seria LUCRĂRI DE CERCETARE, Editura silvică, Voluntari), au scos în evidență o serie de aspecte care trebuie avute în vedere în evaluarea amenajamentului silvic:

- utilizarea produselor de lemn, prin efectul de substituție, conduce la reducerea folosirii combustibililor fosili și, implicit, la reducerea efectelor pentru mediu produse de aceștia (Sathre și Gustavsson, 2009); lemnul de foc are capacitatea de a menține o balanță neutră în ciclul de carbon. Acesta nu elimină cantități suplimentare de carbon în atmosferă prin ardere, ci doar cantitatea pe care a stocat-o de-a lungul vieții, realizând astfel un ciclu constant al emisiilor și reținerilor de carbon; substituția altor materiale cu lemnul poate asigura importante beneficii la reducerea efectelor schimbărilor climatice, dar și economice (Sathre și O”Connor, 2010);

- pentru atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor, proiecțiile Comisiei Europene (CE) mizează pe o creștere a absorbției carbonului în sectorul LULUCF (Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură) și pe o creștere a utilizării biomasei în sectorul energiei; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS) monitorizează, estimează și raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și absorbția anuală asociată schimbării stocurilor de carbon din terenurile având folosință pădure;

- ținta pentru România (pentru anul 2030), exprimată în t CO2/ha reflectă un indice de recoltă a masei lemnoase raportat la creșterea pădurii sub media europeană în perioada de referință (2016-2018);

- la nivelul țării, categoriile însumate ale terenurilor forestiere și produselor forestiere din lemn contribuie, absorb aproximativ 24% din totalul emisiilor nete de CO2;

- dinamica producției nete de biomasă a ecosistemelor forestiere este rezultatul, de-a lungul evoluției acestora, a raportului dintre câștigul și pierderile de carbon dintre producția primară brută și respirația (emisiile) ecosistemului (Peter S. Curtis și Christopher M. Gough, 2018);

- creșterea contribuției sectorului forestier în reducerea emisiilor de GES se poate realiza prin:

1. creșterea stocului de carbon în biomasa arborilor pe picior, în lemn mort, în litieră și în sol;

2. creșterea stocului de carbon în produsele forestiere din lemn;

3. utilizarea lemnului pentru a substitui materiale ce emit cantități mari de GES sau substituirea combustibililor fosili pentru producerea de energie;

- absorbția anuală de CO2 prin stocarea de carbon în biomasă este rezultatul diferenței între creșterea netă și recolta anuală de lemn;

Luând în considerare cele precizate mai sus, cu privire la managementul adaptativ, starea actuală a mediului în România și proiecțiile schimbărilor climatice în diferite scenarii, precum și rezultatele ultimelor cercetări prezentate anterior, evaluarea impactului amenajamentului silvic asupra schimbărilor climatice, inclusiv asupra capacității pădurii de a capta și stoca CO2 în atmosferă este prezentată în cele ce urmează.

| Principalele preocupări legate de: | Aspecte cheie și impactul amenajamentului silvic asupra acestora |
| --- | --- |
| Emisii directe de GHG (gaze cu efect de seră) | Influența aplicării amenajamentului silvic față de generarea emisiilor de dioxid de carbon, (CO2), protoxid de azot (N2O), metan (CH4) sau alte gaze cu efect de seră incluse în UNFCCC: - realizarea lucrărilor propuse prin amenajament asigură derularea procesului de fotosinteză contribuind astfel la reglementarea circuitului carbonului în natură; - se urmărește echilibrarea claselor de vârstă a arboretelor, precum și permanența exercitării funcțiilor atribuite pădurii, prin înlocuirea treptată a arboretelor ajunse la limita capacității ecoprotective cu altele tinere, corespunzătoare exigențelor ecologice; Utilizarea terenului, schimbarea destinației terenului: (i) aplicarea amenajamentului silvic nu implică schimbarea destinației terenului; amenajamentul asigură gestionarea durabilă a pădurii, concept care cuprinde și principiile permanenței pădurii și asigurării integrității fondului forestier; (ii) amenajamentul silvic stă la baza recoltării legale, precaute și sustenabile a masei lemnoase oferite de pădure, astfel încât în urma aplicării lucrărilor, ecosistemele forestiere respective să evolueze spre stări de echilibru optime; (iii) principala activitate care decurge din aplicarea amenajamentelor silvice este exploatarea forestieră, activitate ce implică planificare și organizare tactică în acord cu reglementările tehnice, drept pentru care noțiunea de „exploatare forestieră” nu poate fi confundată cu termenii „despădurire”, care implică tăieri ilegale și sustrageri de arbori, respectiv „defrișări” care presupune înlăturarea completă a vegetației forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, cu schimbarea folosinței și/sau a destinației terenului cu aprobări legale. |
| Emisii indirecte de GHG (gaze cu efect de seră) | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra sectoarelor economice: (i) amenajamentul silvic are ca rezultat și recoltarea de arbori din fondul forestier respectiv, masa lemnoasă rezultată din exploatarea forestieră este sortimentată, expediată/transportată către beneficiari, în vederea întrebuințării; (ii) activitatea de exploatare forestieră presupune eliberarea în mediu a unor noxe, în limite aproape neglijabile, dacă utilajele sunt utilizate la standardele de funcționare corespunzătoare; de asemenea, abordarea unui parchet de exploatare presupune stabilirea și aprobarea anticipată a căilor de scos-apropiat, încadrarea în termenele de recoltare, respectarea unor reguli stricte privind protejarea arborilor care nu fac obiectul extragerii, astfel încât funcționarea ecosistemului forestier respectiv să nu fie afectată; exploatarea forestieră trebuie să folosească tehnologii care să nu ducă la ruinarea solului care conduce la degajarea CO2 în atmosferă; (iii) totodată, pădurea fiind o resursă regenerabilă care, dacă este îngrijită, modelată și condusă în mod chibzuit pe baza amenajamentelor silvice, contribuie semnificativ la bunăstarea societății și la ridicarea nivelului de calitate a vieții, prin bunurile și serviciile pe care le oferă; nu trebuie neglijat aportul acesteia pentru industria prelucării lemnului și pentru dezvoltarea mediului rural; (iv) depășirea posibilității stabilită de amenajament, alături de recoltele de lemn ilicite, diminuează potențialul pădurilor de a sechestra CO2 din atmosferă, însă aceste acțiuni nu fac obiectul amenajamentului, ci al prevenirii și combaterii delictelor silvice și al protecției mediului, domeniu abordat de gospodăria silvică și organele abilitate. |
| Valuri de căldură | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra circulației aerului cald: -amenajamentul silvic influențează în mod pozitiv impactul valurilor de căldură asupra pădurii, dat fiind că urmărește în permanență dirijarea, respectiv consolidarea structurii arboretelor, în sensul adaptării la condițiile climatice; se are în vedere asigurarea unei cât mai bune și permanente acoperiri a solului de către arbori prin închiderea coronamentului pădurii, ceea ce contribuie eficient la scăderea temperaturilor în interiorul arboretelor și implicit la atenuarea efectelor negative provocate de valurile de căldură asupra biodiversității din zonă. |
| Secetă | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra interacțiunii pădure – secetă/caniculă: (i) în general, pădurea are capacitatea de a rezista secetei și caniculei, dat fiind că tipul natural fundamental de pădure este corelat din punct de vedere ecologic cu stațiunea forestieră, ceea ce implică o mai bună adaptabilitate la condițiile locale de mediu; (ii) un asortiment adecvat de specii forestiere, contribuie semnificativ la reziliența ecosistemului forestier în fața intemperiilor, față de monoculturile forestiere care sunt mult mai vulnerabile; (iii) promovarea tipului natural fundamental de pădure prin amenajamentele silvice, precum și grija pe care o acordă gospodăria silvică prevenirii izbucnirii incendiilor în fondul forestier, în majoritate provocate artificial dar amplificate de secetă și caniculă excesive, contribuie semnificativ la atenuarea consecințelor secetei/caniculei cauzate de schimbările în regimul precipitațiilor |
| Precipitații extreme, inundații, torenți și viituri | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra precipitațiilor extreme și consecințelor acestora: (i) amenajamentul silvic, ca plan de gestionare durabilă a pădurilor are în vedere organizarea și modelarea pădurilor în sensul îmbunătățirii condițiilor de mediu, implicit al preîntâmpinării producerii unor calamități precum inundații, torenți, viituri; (ii) prin funcțiile atribuite arboretelor conform cu zonarea funcțională, amenajamentul silvic și prin lucrările preconizate, se valorifică superior capacitatea de retenție a pădurii; în acest sens, sunt propuse, acolo unde este necesar, măsuri care urmăresc prevenirea producerii de inundații, torenți și viituri (ex: sunt propuse lucrări de conservare acolo unde terenul are o înclinare mare, sunt atribuite categorii funcționale distincte arboretelor din zona unor cursuri de apă etc.) |
| Furtuni și vânturi | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra manifestării vânturilor: (i) pădurea reprezintă un obstacol în calea vânturilor, iar pădurea gospodărită pe bază de amenajament silvic, dată fiind ameliorarea permanentă a structurii acesteia prin lucrări silvice, este mult mai puțin vulnerabilă; (ii) soluțiile promovate de amenajamentele silvice au în vedere și aspecte legate de vulnerabilitatea la factorii destabilizatori; sunt promovate măsuri care ajută la crearea ori consolidarea marginilor de masiv ce constau în lucrări specifice de menținere a unei structuri adecvate a acestora, utilizarea la regenerările artificiale a materialului genetic de proveniență locală, succesiuni de tăieri etc. |
| Alunecări de teren și eroziuni | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra stabilității solurilor: (i) amenajamentul silvic are în vedere protejarea terenurilor, sens în care, în funcție de zonarea funcțională adoptată, se stabilește lucrarea adecvată pentru fiecare arboret; potrivit cu nomenclatorul consacrat în reglementările tehnice, la grupa I funcțională, Subgrupa 1.2. – Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii predominant pedologice au fost definite categorii funcționale care să satisfacă cât mai multe dintre cerințele date de specificul obiectivului respective: |
| Perioade de timp rece și zăpadă | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra zăpezii: (i) pădurea facilitează menținerea zăpezii așternute în interiorul ei, pe o perioadă mai mare de timp, în funcție și de expoziția versantului, consistența arboretului, specie, și totodată reprezintă un obstacol care frânează influența viscolului; aplicarea amenajamentului silvic valorifică aceste proprietăți ale pădurii în sensul îmbunătățirii lor; (ii) zăpada poate reprezenta un serios factor vătămător mai ales pentru păduri de rășinoase care pot suferi rupturi în urma ninsorilor abundente; în astfel de arborete, de la o etapă de amenajare la alta și în funcție de vârstă, se propun lucrări care contribuie la fortificarea structurii respectivelor arborete, în sensul diminuării pagubelor cauzate de zăpadă; |
| Pagube produse de îngheț-dezgheț | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra factorilor îngheț - dezgheț: (i) pădurea ameliorează într-o anumită măsură temperaturile scăzute din timpul iernii, în interiorul masivului acestea fiind diminuate, dar în același timp înghețul-dezghețul provocate la anumite perioade poate periclita starea de sănătate a arboretelor; (ii) măsurile preconizate de amenajamentul silvic au în vedere și producerea fenomenelor de îngheț-dezgheț, mai ales în perioadele de început ale sezonului vegetativ, fenomene care pot avea drept consecință „deșosarea”/„descălțarea” puieților – fenomen de expulzare a rădăcinilor cauzat de înghețuri-dezghețuri repetate (ex. evitarea împăduririlor de toamnă, în zonele unde se produc astfel de fenomene de îngheț-dezgheț, executarea tăierilor în crâng în perioada de repaus vegetativ cât mai aproape de începerea sezonului de vegetație ș.a); |
| Degradarea serviciilor ecosistemice | Influența aplicării amenajamentului silvic asupra serviciilor ecosistemice: (i) amenajamentul silvic este un instrument indispensabil pentru furnizarea de către pădure a unor servicii ecosistemice de calitate; prin atribuirea corespunzătoare a funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare arboret se are în vedere realizarea eficientă a obiectivelor ecologice și social-economice stabilite; (ii) dintre funcțiile atribuite arboretelor cu ocazia zonării funcționale prin amenajamentele silvice enumerăm: funcții de protecție a apelor, a terenurilor și solurilor, funcții de protecție contra factorilor climatici naturali și antropici, funcții de protecție, predominant sociale (păduri parc, recreative, educaționale ș.a), funcții care vizează interesul științific al unor păduri, ocrotirea genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită, funcții pentru conservarea și ocrotirea biodiversității. |
| Pierderea și degradarea habitatelor | Influența aplicării amenajamentului silvic raportat la pierderea și degradarea habitatelor: (i) amenajamentele silvice sunt planuri care asigură permanența pădurii; (ii) realizarea tăierilor de regenerare preconizate de amenajamentul silvic nu implică pierderea și degradarea habitatelor; un arboret ajuns la o anumită vârstă, la care nu mai are posibilitatea să își exercite cu maximă eficacitate funcțiile atribuite, este înlocuit cu altul, într-un mod adecvat, care preia funcțiile respective. |
| Piederea diversității speciilor | Influența aplicării amenajamentului silvic raportat la pierderea diversității speciilor: Nu se pune problema pierderii diversității speciilor în urma aplicării amenajamentului silvic, întrucât acesta reprezintă o lucrare complexă fundamentată din punct de vedere ecologic; activitatea de gospodărire a pădurilor este fundamentată pe principii de gestionare durabilă a pădurilor, inclusiv principiul ameliorării și conservării biodiversității. |
| Pierderea diversității genetice | Influența aplicării amenajamentului silvic raportat la pierderea diversității genetice: Amenajamentul silvic are în vedere ameliorarea și conservarea biodiversității, prin urmare nu se pune problema pierderii diversității genetice în urma realizării lucrărilor silvice preconziate de amenajament. |
| Afectarea peisajului | Influența aplicării amenajamentului silvic raportat la afectarea peisajului: Amenajamentul silvic contribuie la asigurarea unui cadru optim pentru îmbunătățirea și conservarea peisajului prin funcțiile atribuite arboretelor (păduri parc, păduri virgine și cvasivirgine, păduri seculare ș.a); una dintre importantele contribuții aduse de amenajamentul silvic peisajului este reprezentată de abordarea privind echilibrarea claselor de vârstă, deziderat care presupune mozaicarea în permenență a arboretelor, îmbinarea într-o structură de peisaj a arboretelor tinere cu cele mature și înaintate în vârstă, conferind o priveliște deosebită. |

Sintetic, atenuarea consecințelor provocate de schimbările climatice și întărirea capacității pădurii de a capta și stoca CO2, se realizează prin amenajamentului silvic care asigură:

- un management adaptativ al pădurilor;

- împădurirea suprafețelor neregenerate din fondul forestier;

- reconstrucția ecologică a pădurilor destructurate;

- adoptarea unor tratamente adecvate formațiilor forestiere, funcțiilor atribuite arboretelor, structurii acestora și condițiilor geomorfologice existente;

- parcurgerea sistematică a arboretelor cu lucrări silvotehnice de îngrijire și conducere;

- adoptarea unui nivel sustenabil de recoltare a lemnului din fondul de producție (posibilitatea) care este un mijloc de îndrumare a structurii pădurii spre cea optimă, având clase de vârstă de întinderi egale, conducând la un raport adecvat între creștere și recoltă și contribuind astfel la creșterea stocului de carbon în biomasa arborilor pe picior;

- o cantitate de corespunzătoare de lemn mort;

- menținerea permanentă a acoperirii solului la un nivel optim, în funcție de caracteristicile arboretelor;

- lemn pentru societate, prin utilizarea căruia se substituie combustibili fosili sau materiale ce emit cantități mari de GES.

## 6.13. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Amenajamentul s-a realizat pentru fondul forestier proprietate publica a statului. Aceste terenuri sunt situate în general în afara zonelor locuite, prin urmare impactul este nesemnificativ.

În suprafața fondului forestier din cadrul U.P. V Coșuștea nu sunt situri arheologice.

# 7. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Eventualul impact al amenajamentului asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontiera, este nul deoarece distanţele față de frontiera de stat sunt semnificative.

# 8. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC

## 8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele:

- se va dirija compoziția arboretelor tinere spre tipul natural fundamental de pădure şi spre structuri cât mai diversificate atât în plan orizontal cât şi vertical;

- monitorizarea pătrunderii și proliferării de specii invazive;

- promovarea, pe cât posibil, a regenerării naturale a habitatului forestier;

- păstrarea arborilor bătrâni (peste 100 ani), la densități de minimum 5 exemplare/ha;

- renunțarea la tăierile rase;

- păstrarea subarboretului;

- renunțarea la extragerea lemnului mort și păstrarea a cel puțin 2 arbori uscați pe picior/ha, a unui număr de minimum 10 cioate sau trunchiuri prăbușite/ha și a unor volume de minimum 10 mc/ha de ramuri uscate în 3-5 pile;

- interzicerea târârii (corhănirii) lemnului;

- extragerea cu prioritate a speciilor invasive;

- asumarea acțiunilor de reîmpădurire doar cu specii autohtone, caracteristice etajului de vegetație;

- realizarea de microhabitate, nișe adăpost și hrănitori;

- restricționarea sau limitarea accesului în punctele în care acest lucru se impune, prin amplasarea unei rețele de bariere fixe și mobile;

- menținerea unui volum de lemn mort în habitatele forestiere. Arborii uscați pe picior sau cei cazuți la pământ, contribuie la menținerea echilibrului relațiilor pradă-prădător și la complexitatea unor lanțuri trofice ce duc la stabilizarea ecosistemelor pădurii;

- referitor la recoltarea masei lemnoase, pentru amplasarea unor noi căi de acces (drumuri forestiere, drumuri de tractor), se vor analiza toate variantele de evitare a traversării cursurilor de apă. În situația în care acest lucru nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă și se vor amplasa podețe pereate sau tuburi;

- se vor monitoriza regenerările naturale şi se vor aplica lucrări specifice de ajutorare a regenerării naturale;

- nu se vor aplica nici un fel de tăieri în zonele mlăştinoase (canale, etc);

- rampele de depozitare a materialului lemnos vor ocupa suprafeţe cât mai reduse și vor fi delimitate în teren conform normelor în vigoare;

- se va menţine o acoperire ridicată a arboretului pentru nu permite invazia unor specii alohtone;

- realizarea de materiale informative despre importanța habitatului în conservarea florei și faunei și promovarea acestora în rândul pădurarilor dar și în școlile din localitățile apropiate;

- păşunatul în pădure este interzis;

- se va asigura executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, se vor aplica intervenţii de intensitate redusă, dar mai frecvente;

- se va evita la maximum rănirea arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase;

- lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua în mod  corespunzător şi conform calendarului de execuţie, pentru a evita degradarea solului;

- se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere;

- se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar şi în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului;

- este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public;

- în vederea asigurării unor condiţii favorabile habitării unor specii de păsări de interes comunitar se vor menţine cel puțin 4 arbori bătrâni/maturi la ha;

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând dacă se poate remedierea acestei stări;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie,  prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor;

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure;

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual.

## 8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  mamifere

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- menţinerea habitatelor specifice în zonele cu vizuini;

- punerea în acord a lucrărilor silvice - amploare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;

- interzicerea activităților care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere;

- evitarea folosirii de substanțe biocide puternice în zonele de hrănire, care cauzează bioacumulare în urma tratamentelor;

- interzicerea folosirii ilegale a momelilor otrăvite și obținerea de informații despre efectele otrăvurilor folosite în momeli asupra speciei;

- menținerea unui peisaj în mozaic din punct de vedere al habitatelor;

- interzicerea braconajului;

- inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale;

- promovarea activităților de monitorizare și a studiilor referitoare la diferite aspecte ale biologiei.

## 8.3. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra speciilor de amfibieni

Se menţionează câteva activităţi ce trebuie evitate deoarece ar putea genera perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni:

- punerea in acord a lucrarilor silvice - amploare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricarei perturbari;

- interzicerea activitatilor care pot determina alterarea habitatelor de hranire si de reproducere;

- evitarea folosirii de substante biocide;

- identificarea si inventarierea zonelor de reproducere actuale si potentiale;

- promovarea activitatilor de monitorizare.

- interzicerea colectării, comercializării şi a distrugerii exemplarelor speciei;

- instalarea panourilor informative cu privire la importanţa ocrotirii speciei de interes conservativ;

- limitarea distrugerii locurilor cu multă vegetaţie de la malul lacului, locuri lipsite de vegetaţie, cu apă mică, bazine stătătoare mari sau mici, permanente sau temporare cum sunt lacurile, bălţile, cursurile line de apă, iazuri, în care se reproduce.

- limitarea intervenţiilor negative asupra zonelor umede favorabile speciei (desecări, drenări, taluzarea malurilor etc.) sau orice alte măsuri de regularizare a apelor curgătoare (tăierea meandrelor, betonarea sau pavarea fundului apelor etc.) și a zonelor umede;

- interzicerea/limitarea captării izvoarelor care alimentează bălţile favorabile speciei.

## 8.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  păsări

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de păsări se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes conservativ prin monitorizarea efectivelor populaționale, a modului de implementare al măsurilor de management propuse și a presiunilor ce pot afecta speciile;

- interzicerea schimbării modului de utilizare a terenurilor;

- menținerea elementelor de peisaj, respectiv a arborilor solitari și arbuștilor maturi izolați în terenurile deschise, precum și a aliniamentelor de arbori;

- menținerea calității habitatelor forestiere printr-un management durabil;

- stabilirea zonelor de liniște pentru vânătoare, în conformitate cu legislația din domeniu;

- controlul și limitarea utilizării produselor biocide, hormoni și substanțe chimice în practicile agricole;

- controlul și limitarea utilizării focului deschis și incendierii miriștilor și a pajiștilor

- limitarea poluării fonice asociate cu acvacultura și pescuitul de agrement;

- interzicerea deversărilor de substanțe chimice sau a dejecțiilor de la fosele septice în zonele umede din sit;

- creșterea eficienței și calității managementului deșeurilor;

- interzicerea vânării speciilor de interes conservativ din sit;

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor tinere să se realizeze cu dirijarea compoziției arboretelor înspre tipul natural fundamental de pădure și înspre structuri - orizontale și verticale - cât mai diversificate;

- interzicerea reîmpăduririlor și a completărilor cu specii străine - alohtone -, necaracteristice tipului natural fundamental de pădure;

- utilizarea în lucrările de împădurire de specii adecvate stațiunii, conform tipului natural fundamental de pădure.

Pentru speciile de păsări, măsurile ce se vor implementa vor ţine cont de specificul grupelor mari de specii de avifaună, astfel:

- răpitoarele de zi - au nevoie de teritorii largi și condiții bune de cuibărit, fiind vulnerabile în special în timpul sezonului de cuibărit. Activitățile umane pot determina părăsirea ouălor sau a puilor de către adulți. Principiile generale care asigură condiții necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt următoarele:

- cuiburile existente nu trebuie distruse indiferent dacă sunt active sau nu;

- trebuie identificate toate cuiburile răpitoarelor (acestea sunt alcătuite din crengi uscate și au dimensiuni considerabile). În pădurile de foioase sunt ușor de identificat în perioada fără frunziș.

- activitățile umane trebuie desfășurate în apropierea cuiburilor doar în afara sezonului de cuibărit;

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activitățile umane să fie restricționate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanță variază între 150 - 1000 m).

- răpitoarele de noapte - folosesc pentru cuibărit scorburi existente în copacii bătrâni însă pot ocupa și cuiburile altor specii (șorecar comun, barză neagră, uliu porumbar). Pentru protejarea lor se va urmări ca:

- în perioada de cuibărit să se realizeze o zonă tampon în jurul cuibului în care activitățile umane să fie restricționate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanță variază între 150 - 1000 m);

- în parchetele în curs de exploatare, pe suprafețele în care există arbori scorburoși, să se păstreze un număr suficient dintre acești arbori, în scopul asigurării locurile de cuibărit pentru speciile de păsări răpitoare de noapte.

Aici se pot amplasa cuiburi artificiale, când nu există suficienți arbori cu scorburi.

- ciocănitorile - cuibăresc în arbori maturi și scorburoși. Păstrarea arborilor uscați pe picior asigură atât spații necesare cuibăritului dar și resurse de hrană.

Avându-se în vedere că numărul ciocănitorilor de munte (Picoides tridactylus) depinde de volumul de lemn uscat rămas în picioare pentru protejarea lor se recomandă:

- păstrarea a 5%-10% din arborii uscați pe picior la ha în pădurile în care se execută exploatări de masă lemnoasă;

- evitarea utilizării pesticidelor neselective cu remanență mare.

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de habitat precum și deranjul, în special în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.

## 8.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  plante

Pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante, se fac câteva precizări ce trebuiesc respectate vis-a-vis de procesul de exploatare a masei lemnoase şi de conţinutul actelor de reglementare:

- vor fi interzise activitățile de schimbare a destinației folosinței terenului şi de eliminare a tufărișurilor, care ar putea duce, imediat sau în timp, la scăderea suprafeței habitatului sau la dispariția acestuia;

- este interzisă colectarea plantelor în alte scopuri decât cele științifice.

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii erbacee, respectiv păstrarea  unei suprafeţe mozaicate;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic, ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zonele în care aceste specii au fost identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee pe care au fost identificate respectivele specii;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar.

## 8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de  pești

Pentru speciile de pești:

- se va limita tăierea arborilor de pe malul cursurilor de apă;

- se interzice depozitarea și/sau abandonarea materialului lemnos provenit din lucrările de exploatare forestieră în albia cursurilor de apă;

- se vor respecta cu strictețe normele tehnice de exploatare, depozitare și transport a masei lemnoase;

- reducerea debitelor de apă captate pentru consum casnic din apele de suprafață;

- combaterea braconajului piscicol si controlul activității de pescuit recreativ;

- este interzisă depozitarea de substanţe solide sau lichide în albia majora a râurilor.

## 8.7. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

În ultimul deceniu, după evidenţele rezultate din prelucrarea datelor culese din teren (descrierea parcelară), doborâturile de vânt însumează 15,91 ha (1%) fiind de intensitatea slabă, iar în ceea ce priveşte rupturile de vânt şi de zăpadă, ele s-au produs pe suprafaţa de 34,31 ha (2%) de intensitate slabă. Acestea au afectat mai ales arboretele în vârstă, al căror coronament este format, în general, din ramuri cu început de uscare, precum şi arborii uscaţi, deperisanţi sau rău conformaţi.

În viitor, pentru prevenirea acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecţie adecvate ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier.

În scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului şi zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se ca prin acestea să se obţină arborete viabile, rezistente la influenţa unor astfel de agenţi;

- intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel ca arborii uscaţi, atacaţi, rupţi şi deperisanţi să fie extraşi cât mai repede posibil.

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de provenienţe locale (puieţi produşi din sămânţă sau butaşi din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversităţi;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec şi de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri);

-  intensitatea curățirilor și răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

## 8.8. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu- apa

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun urmatoarele masuri:

- stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta de minim 1,5 m fata de orice apa;

- depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare şi a rumeguşului în aşa fel                 încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă;

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încarcare, situate cât mai aproape de drumurile de acces;

- interzicerea executarii lucrărilor de intreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto sau a utilajelor în zonele limitrofe apelor;

- evitarea traversarii cursurilor de apa de utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

## 8.9. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu- sol

In vederea diminuarii impactului lurarilor de exploatare forestieră asupra solului se recomanda urmatoarele masuri:

- alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanţa redusă;

- alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât distanţele să fie cât mai scurte;

- spaţiile pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

## 8.10. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra factorului de mediu-aer

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun urmatoarele măsuri:

- folosirea unor maşini şi utilaje performante, de ultimă generaţie, pentru executarea lucrărilor silvotehnice şi de exploatări forestiere;

- aplicarea unor restricţii de viteză pentru mijloacele auto, astfel încât să se diminueze cantităţile de praf generate.

## 8.11. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi genofondului forestier.

## 8.11.1. Măsuri generale favorabile biodiversităţii

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În pădurile din U.P. V Coșuștea, în studiu, se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversităţii:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale în funcţie de speciile din compoziţia arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;

- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieţi de provenienţe locale, aceştia fiind mai bine adaptaţi la condiţiile staţionale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;

- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenţie sporită suprafeţelor pe care se găsesc arbori din aceeaşi specie şi populaţie (provenienţă) şi de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate;

- pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice), este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de ţeluri de gospodărire corespunzătoare;

- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervenţiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive;

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situaţiei în care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;

- de asemenea speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere şi luminişuri, unde vânatul găseşte adăpost şi hrană;

- se vor menţine şi întreţine terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni şi luminişuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafeţe cu aspect mozaicat, diversificat;

- se vor păstra arborii morţi ”pe picior” şi ”la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere, în vederea conservării microflorei şi microfaunei, dar şi pentru protejarea unor specii de insecte şi păsări care cuibăresc în aceşti arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa numiţii ”arbori pentru biodiversitate”, constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversităţii. Aceste porţiuni se pot constitui şi ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevităţii, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porţiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare şi este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unităţii de gospodărire. În acest scop pot fi selectaţi arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversităţii, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anume nivel de biodiversitate;

- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice care să favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi, creează premisele sporiri biodiversităţii.

Faptul că în această unitate de producţie există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversităţii.

## 8.11.2. Măsuri specifice favorabile biodiversităţii

În limitele teritoriale ale U.P. V Coșuștea există situl de interes comunitar -  ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinți și aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogleg - Valea Cernei.

Prin încadrarea arboretelor pe categorii funcţionale, respectiv tipuri funcţionale, amenajamentul asigură măsurile necesare conservării biodiversităţii, astfel:

Pădurile încadrate în tipul I de categorii funcționale reprezintă rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii (S.U.P. E), în care sunt interzise lucrările silviculturale, precum şi orice activitate social-economică, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Pădurile încadrate în tipul II de categorii funcţionale reprezintă pădurile supuse regimului de conservare deosebită și rezervațile de semințe (S.U.P. M și K), fiind gospodărite după lucrările permise în acest tip de categorie funcţională, cu menţiunea că în aceste arborete se va acorda o atenţie deosebită scopului pentru care s-au constituit ariile naturale protejate - conservarea diversităţii biologice.

Pădurile încadrate în tipurile funcţionale III- IV au funcţii de protecţie şi producţie, care permit aplicarea de tratamente, de regulă mai intensive, prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice.

Prin amenajament, pentru arboretele care îndeplinesc şi funcţia de producţie, dar în strânsă legătură cu menţinerea şi diversificarea cadrului natural specific zonei studiate, recoltarea masei lemnoase din produse principale se va face prin tratamentul tăierilor progresive și tratamentul tăierilor cvasigrădinărite (jardinatorii). Prin specificul lor, aceste tratamente asigură menţinerea cadrului natural specific tipului de pădure respectiv, prin conservarea florei, a proporţiei şi a modului de amestec a speciilor de arbori şi îmbunătăţirea acestuia şi a gradului de acoperire a solului prin împăduriri, cu puieţi certificaţi genetic, cu formule de împădurire specifice tipului natural-fundamental de pădure. Alte intervenţii sunt reprezentate de lucrările de îngrijire a arboretelor, care urmăresc, în principal, conducerea acestora şi menţinerea lor în conformitate cu tipurile naturale fundamentale de pădure corespondente ale tipurilor de habitate menţionate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a celor prezentate, rezultă că prin măsurile propuse de amenajamentul U.P. V Coșuștea, se asigură conservarea habitatelor, a speciilor protejate şi a biodiversităţii cadrului natural în studiu.

# 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA VARIANTA ALEASĂ

## 9.1. Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de lucrări, numită alternativa zero

În anii 50, din secolul trecut, pentru toate pădurile statului s-au realizat amenajamente silvice. Încă de atunci, principiul fundamental al amenajării pădurilor, a fost principiul continuității, înțeles, la acea vreme, în principal, prin continuitatea recoltelor de lemn, de la an, la an, respectiv, de la o generație la alta. Este evident că acest deziderat poate fi îndeplinit printr-o structură a pădurilor echilibrată pe clase de vârstă, astfel încât, în fiecare perioadă să existe arbortete exploatabile cu suprafețe și volume relativ egale. În anul 1954, în legislația românească, s-a introdus sistemul de zonare funcțională. Prin acesta, continuitatea a fost înțeleasă, în concepție modernă, ca asigurarea, de la o generație la alta, a funcțiilor și serviciilor furnizate de pădure. Pentru a avea o astfel de continuitate, prin amenajarea pădurilor, s-a urmărit, la fiecare revizuire a amenajamentului, crearea și conducerea arboretelor spre structuri optime, care să poată realiza în cele mai bune condiții, funcțiile atribuite, în concordanță cu obiectivele ecologice și social-economice stabilite.

Efecte care vor rezulta în urma alegerii acestei variante:

- Neîndeplinirea funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor;

- Nerealizarea unei structuri echilibrate, mozaicate și neîndeplinirea principiilor continuității, eficacității funcționale și a celui de conservare și ameliorare a biodiversității;

- Neintervenirea la timp cu lucrări de îngrijre duce la creșterea desimii arboretelor (mai ales a celor tinere), copleșirea exemplarelor valoroase de către specii mai putin valoroase și scăderea calității arboretelor;

- Îmbătrânirea arboretelor prin neexploatarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității conduce pădurile spre fenomene intense de uscare și deci infectarea acestora cu agenți criptogamici precum și o invazie a insectelor defoliatoare;

- Neîmpădurirea golurilor formate în urma fenomenelor de eliminare naturală sau a celor formate în urma calamităților (incendii, inundații, secete prelungite, etc) duce la scăderea proprietăților solurilor dezgolite;

- Întreruperea și compromiterea procesului de organizare și conducere structural-funcțională a pădurilor, început în anii 50 ai secolului trecut.

În concluzie, neimplementarea reglementărilor amenajamentului aduce modificări structurale adânci pe care le suferă pădurea, afectează nu numai creșterea ei din punct de vedere cantitativ dar și calitatea produselor, respectiv a serviciilor aduse pe o lungă perioadă de timp.

## 9.2. Alternativa aleasă (alternativa 1) și motivația realizării amenajamentului în forma actuală

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări şi măsuri menite să aducă şi să asigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcţiilor economice şi sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească.

Amenajarea pădurilor este ştiinţa organizării, modelării şi conducerii structural-funcţionale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice şi economice ale gospodăriei silvice.

Rolul amenajamentului:

- de a organiza și conduce pădurile, sub aspect structural-funcţional, spre starea de maximă eficacitate în raport cu funcţiile atribuite;

- îndeplinirea în bune condiții a funcțiilor ecologice, sociale și economice pe care pădurea le asigură prin reglementarea procesului de producție și stabilirea lucrărilor de împădurire și îngrijire ale arboretelor;

- organizarea pădurilor în conformitate cu sarcinile gospodăriei silvice;

- încadrarea arboretelor pe funcții speciale de protecție și producție;

- planificarea strategică, adică indicarea lucrărilor de efectuat în perspectivă, (pe durata unui ciclu), în vederea atingerii obiectivelor strategice ale gestionării durabile a pădurilor, în contextul dezvoltării durabile a societății;

- planificarea tactică, (pe durata unei perioade), cuprinzând specificările pentru fiecare arboret, a lucrărilor de efectuat și desfășurarea acestora în timp și spațiu, într-o perioadă de 10 ani sau mai mare, în vederea realizării obiectivelor propuse la sfârșitul perioadei;

- realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, normalizarea fondului de producție și asigurarea continuității și permanenței pădurilor;

- îmbunătățirea sub aspect calitativ și cantitativ a fondului forestier prin armonizarea condițiilor de mediu cu necesitățile ecologice ale arboretelor etc.

Principiile care au stat la baza procesului de amenajare sunt următoarele:

- principiul continuității și permanenței pădurilor reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condiţii necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încît acestea să ofere societăţii în mod continuu produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cît mai mari şi de calitate superioară;

- principiul eficacității funcționale cresterea capacitatii de productie si de protectie, precum si valorificarea optimă a produselor, ameliorarea functiilor de protectie. (păstrarea arboretelor în starea de maximă eficacitate);

- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii optime a pădurilor, sub aspectul diversităţii genetice intraspecifice, diversităţii speciilor, ecosistemelor etc.;

- principiul economic prin care se asigură valoarea economică cel puțin egală, de la o amenajare la alta, a pădurii.

Aceste principii sunt prevăzute și în Legea 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare și sunt respectate de varianta actuală.

În concluzie, în vederea asigurării unei cât mai ridicate eficienţe ecologice, sociale și economice, se impune ca fiecare pădure sau parte din pădure să primească o anumită funcție şi să fie organizată şi condusă apoi, din punct de vedere structural, în conformitate cu aceasta, pentru realizarea obiectivelor stabilite. Este vorba, aşadar, de o conducere structural-funcţională a pădurilor.

Se realizează astfel o specializare a arboretelor, care în producţia forestieră are un rol similar cu acela al diviziunii muncii şi al specializării profesionale; şi într-un caz şi în altul productivitate, respectiv efectul social-ecologic şi economic, creşte. Este evident faptul că realizarea unor astfel de structuri, complexe și stabile, are a efecte pozitive asupra mediului. Dealtfel, situația din prezent, în

care există habitate forestiere, biodiversitate etc., este rezultatul gospodăririi pădurilor conform amenajamentelor silvice.

Actuala formă a amenajamentului respectă legislația în vigoare privind regimul silvic, precum și toate prevederile stabilite în cadrul sedinței Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor.

Practic, în condițiile în care, prima variantă a amenajamentului este procesul verbal al Conferinței a II-a, varianta aleasă este conformă cu cele prezentate mai sus, cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferintei a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

La şedinţa Conferinţei a II-a de Amenajare a Pădurilor pentru Ocolul silvic Tarnița (U.P. V Coșuștea) au participat:

- Reprezentanţii M.M.A.P.

- Reprezentanţii R.N.P. - Romsilva

- Reprezentant  A.P.M. Mehedinți

- Reprezentant  Geoparc Platoul Mehedinți

- Reprezentanţii D.S. Mehedinți

- Reprezentanţii O.S. Tarnița

- Reprezentanţii I.N.C.D.S. Marin Drăcea - S.C.D.E.P. Craiova.

# 10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI

Monitorizarea efectelor implementarii amenajamentului silvic se refera la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. Monitorizarea se referă atât la rezultatele amenajamentului, cât şi la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia, conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;

- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;

- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamentelor, schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de combatere a dăunătorilor şi bolilor, etc.;

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi amenajamentele vechi existente la ocol;

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementării amenajamentului se face după următoarele recomandări:

- Gestionarea deşeurilor

- Se vor monitoriza toate deşeurile industriale şi menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Managementul apelor

- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de şantierele constituite pentru executarea lucrărilor de exploatare şi cultură;

- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentala;

3)   Calitatea vieţii

- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot şi vibraţii, la utilizarea maşinilor şi                            utilajelor;

- Se va raporta anual numărul de locuri de munca ocupate de locuitorii din zonele apropiate, în cadrul activităţilor forestiere;

4) Calitatea aerului

- se va monitoriza periodic calitatea aerului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor;

5) Calitatea solului

- Se va monitoriza periodic calitatea solului, în timpul executării mecanizate a lucrărilor silvice;

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării amenajamentului revine titularului acestuia, respectiv ocolului silvic, prin şeful de ocol, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin şefii de districte, deoarece fiecărui anotimp îi sunt specifice diverse lucrări.

Suprafeţele monitorizate diferă de la an la an, în funcţie de lucrările silvice prevăzute.

Tabelul 10.1. Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. V Coșuștea se va realiza conform următorului program de monitorizare.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea stării de conservare a habitatelor | Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea stării de conservare a florei | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de plante de interes conservativ; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de amfibieni; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea stării de conservare a păsărilor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de păsări; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea poluării potenţiale (sol, aer, apă) | Identificarea şi eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea poluării fonice | Respectarea legislaţiei privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea gestionării deşeurilor rezultate în cursul lucrărilor | Idtificarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă exista); propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea păşunatului în pădure | Identificarea unor modificări ale vegetaţiei ierboase şi arbustive determinate de păşunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea braconajului | Identificarea unor posibile activităţi de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | Anuală |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | Suprafaţa regenerată anual, din care: Regenerări naturale Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | Anuală |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | Suprafaţa anuală parcursă cu degajări Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | Anuală |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare. | Anuală |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | Anuală |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | Anuală |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | Evaluarea suprafeţelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | Anuală |

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile Amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările din planurile de management;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile Amenajamentului silvic corelate cu recomandările din planurile de management;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri.

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor evaluării adecvate.

# 11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAȚIEI FURNIZATE DE PREZENTUL STUDIU

## 11.1. Conținutul și obiectivele amenajamentului silvic

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/EC (SEA). El trateaza evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluţiei factorilor de mediu în cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare acesta este obligatoriu. De asemenea, nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia, cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

## 11.1.1. Continutul amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Faţă de starea actuală a pădurilor şi în funcţie de obiectivele social-economice şi ecologice pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură şi exploatare: împăduriri, curăţiri, rărituri, tratamente, lucrări de conservare, tăieri de igienă. În principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condiţiilor naturale şi de vegetaţie, stabilirea structurilor optime ale pădurilor şi planificarea lucrărilor de cultură şi de recoltare.

## 11.1.2. Obiectivele amemajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu cele ale Planului de Management aprobate pentru unele arii naturale protejate şi cu cele care privesc celelalte arii naturale protejate din zona: conservarea genofondului şi ecofondului forestier, protectia terenurilor şi a solurilor, crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea şi protectia ariilor naturale protejate, asigurarea productiei de masă lemnoasă. Principiul de baza al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure generaţiilor următoare cel puţin atâtea beneficii ca şi societăţii actuale.

## 11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante

Principalele planuri şi programe cu care are legătură amenajamentul silvic sunt planurile de management elaborate, ale căror obiective sunt în concordanţă cu cele ale amenajamentului.

## 11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării amenajamentului

Starea actuală a factorilor de mediu din suprafaţa studiată este bună, în zonă nefiind amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecinţă scăderea capacităţii acesteia de a proteja şi îmbunătaţi mediul înconjurător.

## 11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ

Teritoriul U.P. V Coșuștea pentru care s-a realizat amenajamentul, este situat în Podişul Mehedinţi, în zona premontană a  Munţilor Mehedinţi, fiind situat în partea de Nord a județului Mehedinți.

## 11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament

Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

## 11.5. Obiective de proţectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective

Legislaţia privind obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional, naţional şi comunitar (protecţia calităţii apelor, atmosferei, solurilor, etc.) a fost avută în vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ţinandu-se cont la elaborarea legislaţiei silvice, a normelor şi normativelor care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor.

## 11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Raportul de mediu, pornind de la starea actuala a factorilor de mediu, a evaluat impactul lucrărilor prevazute de amenajament asupra acestor factori şi evoluţia lor.

Este de inteles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menţinerea şi crearea unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a acesteia, are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este nesemnificativ şi de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele lucrari silvice (de exploatare şi cultură), fiind rezultatul acţiunii umane (generarea de deşeuri, poluare fonică,vibraţii,etc.).

## 11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Impactul lucrărilor silvotehnice, propuse de amenajament, asupra habitatelor şi speciillor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone, natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate, etc. În timpul execuţiei unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ şi de scurtă durată.

## 11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei

Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populaţiei prin  crearea locurilor de muncă şi prin asigurarea resurselor lemnoase.

## 11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Asupra sănătaţii umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă durată, uşor negativ prin generare de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării de maşini şi utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse şi compensate prin utilizarea de maşini performante, de ultimă generaţie.

## 11.6.4. Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor climatici

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât şi pe orizontală, stabile şi diversificate, în concordanţă cu condiţiile naturale din zonă, impactul amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului şi a factorilor climatici este pozitiv. De asemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversităţii, impactul asupra acesteia este pozitiv.

## 11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic

Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în general în afara zonelor locuite, departe de aceste obiective.

## 11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera

Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera, deoarece distanţele față de frontiera de stat sunt mari.

## 11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului rezulta din aplicarea corectă, în conformitate cu legislaţia actuală cu normele şi normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament şi din utilizarea, la efectuarea lucrărilor silvotehnice, a unor maşini şi utilaje moderne, de ultimă generaţie. De asemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă a deşeurilor şi a apelor menajere rezultate în urma şantierelor de lucrări.

## 11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Programul de monitorizare se bazează pe monitorizarea aplicării amenajamentului şi a efectelor semnificative ale implementării acestuia, indicând dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. Responsabilitatea monitorizării revine titularului amenajamentului, care, prin  şefului ocolului silvic, va depune anual rezultatele programului de monitorizare.

În concluzie, implementarea amenajamentului silvic al U.P. V Coșuștea va avea un impact pozitiv asupra mediului, ducând la gospodărirea durabilă a pădurilor.

# 12. CONCLUZII

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă şi completează lucrările de gestionare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare durabilă a societăţii.

Suprafaţa totală a U.P. V Coșuștea este de 1738,00 ha şi se suprapune integral cu Geoparcul "Platoul Mehedinți" și cu situl de interes comunitar ROSCI(SAC)0198 Platoul Mehedinți și parțial cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei pe 1216,66 ha.

Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea  tipurilor natural fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale  şi subunităţi de producţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de tăieri progresive și tăieri cvasigrădinărite (care promovează regenerarea naturală din sămânță).

Se vor desfăşura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de favorizare a instalării şi dezvoltării noilor generaţii de arboret, de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăieri de conservare, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia dar şi o stare favorabilă de conservare a ecosistemului forestier.

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului forestier vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă. Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse ulterior în acestă categorie. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare.

Lucrările silvotehnice propuse în arboretele din interiorul sitului Natura 2000 (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă, tăieri de produse principale, tăieri de conservare, împăduriri, completări și ajutorarea regenerărilor), nu conduc la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv a condiţiilor de biotop, iar pe termen mediu şi lung crează premise pentru îmbunătăţirea caracteristicilor actuale ale habitatelor.

Pe termen lung se urmăreşte să se realizeze o structură de ansamblu şi de detaliu optimă a pădurii, structură care să se apropie de cea naturală. Recoltarea produselor principale ale pădurii se va face în condiţii de siguranţă ecologică.

Soluţiile tehnice au fost alese în urma unei analize atente privind conservarea pe termen lung a speciilor şi habitatelor identificate, urmând, atât recomandările din normele tehnice silvice, cât şi prevederi legistative mai noi privind conservarea biodiversităţii.

Amenajamentele ocoalelor vecine sau a suprafețelor retrocedate în baza legilor fondului funciar au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi au ţinut cont de realitatea din teren, ca urmare, impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale U.P. V Coșuștea, este unul nesemnificativ.

În perioada de execuţie a lucrărilor silvotehnice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuţiei, nu este rezidual şi nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activităţi existente, aceasta datorită suprafeţelor întinse în care se aplică lucrările şi a gradului mare de dispersare a lucrărilor silviculturale în cuprinsul planului.

Numai prin aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor silvotehnice propuse prin amenajament se evită degradarea stării fitosanitare a arboretelor prin pericolul prezentat de înmulţirea vătămătorilor biotici şi abiotici.

În condiţiile respectării măsurilor de protecţie şi prevenire/evitare a impactului stabilite şi a planului de monitorizare a activităţilor şi elementelor de mediu protejate (habitate, specii de interes conservativ) şi ale regimului silvic, considerăm că prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri.

De asemenea, oportunitatea aplicării intervenţiilor silvotehnice în arboretele din siturile Natura 2000 - ROSCI (SAC) 0198 Platoul Mehedinți și ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei trebuie privită şi din perspectiva perpetuării şi asigurării ecosistemului forestier pe termen lung.

Aplicarea măsurilor de gospodărire a arboretelor din aceste arii naturale protejate reprezintă soluţia optimă care să asigure îndeplinirea obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor identificate.

Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere.

Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la  dereglarea populaţiilor de amfibieni şi reptile, acestea reuşind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reuşită contribuind şi reţeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii.

În raport cu specificul intervenţiilor silviculturale propuse de amenajamentul silvic, considerăm că speciile de peşti nu sunt afectate de implementarea acestora, deoarece acestea se aplică la nivelul pădurii, fără a interfera zona cursurilor de apă. De asemenea în timpul perioadelor cu inundaţii când anumite specii de peşti pot pătrunde pe canale, japşe în interiorul pădurii, activităţile silviculturale nu se pot desfăşura din motive logistice evidente. În aceeaşi ordine de idei, canalele, japşele, lacurile existente în cadrul unor trupuri de pădure sunt de regulă încadrate în categorii de folosinţă forestieră precum terenuri neproductive sau ape care fac parte din fondul forestier, suprafeţe în care amenajamentul silvic nu prevede nici un fel de intervenţie.

Impactul lucrărilor silvotehnice prevăzute în prezentul plan pentru speciile de peşti de interes comunitar este nesemnificativ.

De asemenea, impactul asupra speciilor de păsări de interes comunitar este nesemnificativ dacă se respectă recomandările din prezentul raport de mediu.

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe chimice sau hormoni de creştere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii şi apoi transmise altor specii de-a lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai în situaţii bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă, etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi echipamentele folosite şi de personalul care le deserveşte. Printr-un management corespunzător al deşeurilor, prin colectarea  selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor şi printr-un control riguros, deşeurile şi emisiile generate vor fi menţinute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S.Tarnița.

Lucrările silvice prevăzute în planul supus aprobării se vor efectua cu respectarea normelor tehnice în vigoare şi a prevederilor prezentului studiu şi vor fi monitorizate permanent de factorii implicaţi în acest proces (Direcţia silvică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, etc).

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor făcute în acest studiu, de către operatorii economici care vor desfăşura tlucrări de exploatare sau diverse alte activităţi silvotehnice în arboretele situate în siturile Natura 2000 care se intersectează cu teritoriul luat în studiu.

Personalul ocolului silvic va respecta, de asemenea, prevederile planului de management.

Cunoaşterea situaţiei reale a speciilor de faună, a ecologiei speciilor, a mărimii şi densităţii populaţiilor, a structurii şi dinamicii populaţionale, a distribuţiei, a statutului şi a stării lor de conservare, alături de implementarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în acest studiu şi de programarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere ale speciilor sensibile, vor face ca deranjul provocat faunei în timpul lucrărilor silvotehnice să fie menţinut la un nivel acceptabil, astfel încât implementarea amenajamentului silvic să nu se soldeze cu pierderi semnificative de biodiversitate.

În perimetrul O.S. Tarnița (U.P. V Coșuștea), echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună.

Nişele de hrănire, adăpost şi cuibărit pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor tipuri de lucrări, iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în funcţie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafeţe relativ mici, fără fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.

Efectul lucrărilor silvice asupra populaţiilor de amfibieni este nesemnificativ. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi populaţionale.

Suprafaţa U.P. V Coșutea conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către administraţia O.S. Tarnița.

Speciile de păsări de interes comunitar vor fi perturbate în special de zgomotul produs în cursul lucrărilor silvice (motoferăstraie, topoare), îndepărtarea lăstărişului, a unor arbori scorburoşi şi eventuala distrugere a unor zone de cuibărit. Având o mobilitate ridicată, păsările se vor refugia pe perioada lucrărilor în zonele mai liniştite ale pădurii. Marea lor majoritate vor reveni în habitatul iniţial după încetarea lucrărilor, cu condiţia ca habitatul să nu sufere modificări majore.

O atenţie deosebită trebuie acordată speciilor de păsări răpitoare care cuibăresc în zonele împădurite de pe raza U.P. V Coșuștea şi se hrănesc în pajiştile învecinate. Normele de protecţie interzic desfăşurarea de activităţi în apropierea cuiburilor, pentru a nu limita capacitatea optimă de reproducere a acestor specii rare şi periclitate la nivel european. În cazul unor lucrări silvice absolut necesare, acestea vor fi realizate punctual şi în afara perioadelor de reproducere a speciilor în cauză, fără ca zonele de cuibărit şi creştere a puilor sa fie afectate şi cu menţinerea unui nivel de zgomot acceptabil prin utilizarea de echipamente în bună stare tehnică.

Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimalizează impactul potenţial negativ al lucrărilor asupra speciilor de faună, mai ales de păsări.

Se recomandă diminuarea activităţilor de exploatare forestieră în perioada migraţiei de primăvară a păsărilor (martie-aprilie) şi a migraţiei de toamnă (septembrie-octombrie).

Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru speciile de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nişe de hrănire şi adăpost prin tăierea arborilor scorburoşi, mai ales în cazul păsărilor insectivore. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală.

Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar au o intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale din teritoriul luat în studiu.

Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar.

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistenţă a arboretelor.

Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea şi gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, şi mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de migraţie, reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de reproducere, de adăpost şi a culoarelor de migrare ale speciilor de faună de interes comunitar din zona U.P. V Coșuștea.

Prin amenajamentul U.P. V Coșuștea nu se implementează viitoare proiecte (defrişări în scopul schimbării destinaţiei terenurilor, construcţii, etc.), aşa cum sunt ele definite conform anexelor 1 şi 2 ale Direcţiei E.I.A. (anexe Legea 292/2018).

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, considerăm că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate suprapuse total sau parţial peste teritoriul U.P. V Coșuștea şi nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes.

În concluzie, măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

# 13. BIBLIOGRAFIE

Doniţă, N., Popescu, A., şi alţii, Habitatele din România, Editura tehnică silvică, Bucureşti, 2005;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov, 1996;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. II – Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1998;

Gafta, Dan, Owen Mountfort. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Giurgiu, V. 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Editura Ceres, Bucureşti.

Haralamb A. M. 1963. Cultura speciilor forestiere (ediţia a II-a, revizuită şi adaugită), Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti.

Horodnic S. 2006. XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universităţii Suceava.

Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu Gh., Doniţă N., Indreica A., Mazăre G. 2007. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România - Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Lazăr G., Stăncioiu P. T., Tudoran Gh. M., Şofletea N., Candrea Bozga Şt. B., Predoiu Gh., 2008. Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/R0/000176:

Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România - Măsuri de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Leahu I. 2001. Amenajarea Pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Paşcovschi S. 1967. Succesiunea speciilor forestiere, Editura Agro-Silvică, Bucureşti.

Paşcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a - Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti.

Paucă-Comănescu M., Bîndiu C., Ularu F., Zamfirescu A. 1980. Ecosisteme terestre, în: Ecosistemele din România, editor Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti.

Schneider E., Drăgulescu C. 2005. Habitate şi situri de interes comunitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

Smith D. M., Larson B. C., Kelty M. J., Ashton P. M. S. 1997. The practice of silviculture – applied forest ecology, 9th edition, John Willey & Sons Inc., New York - USA.

Şofletea N., Curtu L. 2007. Dendrologie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov.

Vlad I., Chiriţă C., Doniţă N., Petrescu L. 1997. Silvicultură pe baze eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti.

xxx, 2023 - I.N.C.D.S. "Marin Drăcea", Amenajamentul U.P. V Coșuștea;

xxx, 2004 - HG nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Formularele standard ale ariilor naturale protejate Natura 2000;

xxx, 2016 - Ord. MMAP nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care suprapune;

xxx, 2021 - Decizia ANANP nr. 191 din 21.05.2021 privind completarea Deciziei nr. 143/08.04.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1121/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Domogled - Valea Cernei și al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 și ROSPA0035, cu Anexa 2 - obiectivele specifice de conservare pentru situl ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei

xxx, 2022 - Decizia ANANP nr. 700 din 23.11.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la OMMAP nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune ROSAC0198 Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinți

xxx, 2022 - Normele tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor (ord. 2534/2022), MMAP

xxx, 2022 - Normele tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor (ord. 2535/2022), MMAP

# 14. COLECTIV DE ELABORARE

- ing. Stuparu Gheorghe - Expert atestat - nivel principal (coordonator)

- ing. Mihaela Cojoacă - IDT III - specialist amenajarea pădurilor şi habitate forestiere

- geograf principal Ioana Cristina Nițu - specialist Sisteme Informatice Geografice (GIS), Fotogrametrie și Cartografie Digitală

# Curriculum vitae

| Curriculum vitae |  |
| --- | --- |
| Informaţii personale |  |
| Nume / Prenume | COJOACA, Mihaela |
| Adresă | Str. Calea Bucureti, nr. 34, Bl. A8, Sc. 6 Ap. 2 Craiova, Dolj, România. |
| Telefon(oane) | Mobil: 0771227942 |  |  |
| E-mail | mihaella_cojoaca@yahoo.com |
| Naţionalitate | romana |
| Data naşterii | 07.04.1973 |
| Sex | feminin |
| Experienţa profesională |  |
| Perioada | mai 2015-prezent |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer Dezvoltare tehnologica gradul III (IDT III) |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Redactare amenajamente silvice (U.P., SG), Elaborare documentații de mediu (Memorii de prezentare mediu, Studii de evaluare adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, Rapoarte de mediu) |
| Numele şi adresa angajatorului | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" ; Stațiunea CDEP Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultură |
| Perioada | 2006-mai 2015 |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer dezvoaltare tehnologică gradul III (IDT III) |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Redactare amenajamente silvice (U.P., SG), Elaborare documentații de mediu (Memorii de prezentare mediu, Studii de evaluare adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, Rapoarte de mediu) |
| Numele şi adresa angajatorului | Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice; Stațiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultură |
| Perioada | 2001-2006 |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer dezvoaltare tehnologică (IDT) |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Redactare amenajamente silvice (U.P., SG) |
| Numele şi adresa angajatorului | Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice; Stațiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultură |
| Perioada | 1997-2001 |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Efectuarea de descrieri parcelare, Redactare amenajamente silvice (U.P., SG) |
| Numele şi adresa angajatorului | Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice; Stațiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultură |

| Educaţie şi formare |  |
| --- | --- |
| Perioada | 1991-1996 |
| Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de licență - inginer silvic |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Discipline fundamentele și de specialitate în domeniul forestier |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea "Transilvania", Brasov |
| Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Instituție de învățământ superior - Licență Inginer silvic |
| Perioada | 1987-1991 |
| Calificarea / diploma obţinută | Diplomă de bacalaureat - operator chimie anorganică |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Liceul "Ienăchiță Văcărescu", Târgoviște |
| Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | preuniversitar |
| Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Microsoft Office (word, excel, power point) |
| Informaţii suplimentare | Persoane de contact și referințe: dr. ing. Florin Dorian Cojoacă - I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" - director S.C.D.E.P. Craiova ing. Emil Băru - I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" - șef secție dezvoltare tehnologică S.C.D.E.P. Craiova |
| Anexe |  |

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

# Anexa 1 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul U.P. V Coșuștea

| U.P. | u.a. | S.U.P. | Supraf. | Categ. funcț. | Tip pădure | Caracter | Vârsta actuală | Lucrări propuse | Compoziția țel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2A | A | 9,90 | 6L5Q | 4212 | 2 | 55 | 48 | FA7DR 2DT 1 |
| 5 | 2B | A | 0,56 | 6L5Q | 4212 | A | 35 | 48 | LA3BR 2PAM4SC 1 |
| 5 | 3A | A | 1,24 | 6L5Q | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA10 |
| 5 | 3B | M | 0,40 | 2A6L5Q | 4212 | 2 | 60 | 46 | FA7ANN3 |
| 5 | 3C | A | 0,26 | 6L5Q | 4214 | 3 | 150 | P75158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 4 | A | 17,33 | 6L5Q | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA9PIN1 |
| 5 | 5A | A | 5,03 | 6L5Q2L | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA8DR 1DM 1 |
| 5 | 5B | M | 0,75 | 2A6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 46 | FA4CI 3SC 3 |
| 5 | 5C | A | 2,76 | 6L5Q | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA8MO 2 |
| 5 | 5D | M | 4,62 | 2A6L5Q | 4241 | 3 | 50 | 46 | FA7PI 3 |
| 5 | 6 | A | 24,05 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA6PIN2PI 2 |
| 5 | 7 | A | 15,40 | 6L5Q | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA4MO 2PI 3ME 1 |
| 5 | 8 | A | 2,37 | 6L5Q | 4214 | 3 | 50 | 46 | FA9MO 1 |
| 5 | 9 | A | 5,51 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | MO3FA 6ME 1 |
| 5 | 10 | A | 0,83 | 6L5Q | 4212 | 5 | 35 | 48 | FA5MO 1PLT2ME 2 |
| 5 | 11A | A | 16,27 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA5MO 4ME 1 |
| 5 | 11M |  | 0,10 | Litigiu |
| 5 | 14M |  | 4,42 | Litigiu |
| 5 | 15 | A | 4,20 | 6L5Q | 4212 | 4 | 110 | P15158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 16A | A | 6,88 | 6L5Q5R | 4212 | 4 | 150 | P25158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 16B | A | 3,19 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 150 | P25158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 16C | M | 9,20 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 120 | TC51 | FA10 |
| 5 | 16D | A | 2,01 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 150 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 17A | A | 0,43 | 6L5Q | 4212 | 2 | 10 | 40 | FA6PAM4 |
| 5 | 17B | A | 2,83 | 6L5Q | 4214 | 3 | 10 | 40 | FA7PAM2CI 1 |
| 5 | 17C | A | 6,83 | 6L5Q | 4212 | 2 | 25 | 47 | FA8LA 1DT 1 |
| 5 | 17D | A | 1,04 | 6L5Q | 4212 | 2 | 5 | 40 | FA7DT 2DR 1 |
| 5 | 18 | A | 7,07 | 6L5Q | 4212 | 2 | 35 | 48 | FA6MO 3DT 1 |
| 5 | 19 | A | 2,14 | 6L5Q | 4212 | 2 | 40 | 48 | FA9MO 1 |
| 5 | 20 | A | 14,09 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA7DR 1CA 1ME 1 |
| 5 | 21A | A | 6,29 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA8MO 1ME 1 |
| 5 | 21B | A | 1,33 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA9CA 1 |
| 5 | 21M |  | 0,15 | Litigiu |
| 5 | 22 | A | 14,51 | 6L5Q | 4212 | 9 | 45 | 48 | FA4PI 5ME 1 |
| 5 | 23A | A | 7,56 | 6L5Q | 4212 | 2 | 15 | 41 | FA8LA 1DT 1 |
| 5 | 23B | A | 10,11 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA7BR 2DT 1 |
| 5 | 23C | A | 2,58 | 6L5Q | 4214 | 3 | 130 | P25158 | FA6TE 1GO 1DT 2 |
| 5 | 23D | M | 1,62 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 160 | TC5158 | FA10 |
| 5 | 23E | M | 1,42 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 130 | TC5158 | FA10 |
| 5 | 23F | A | 2,50 | 6L5Q | 4212 | 2 | 10 | 41 | FA9DT 1 |
| 5 | 23G | M | 0,67 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 150 | TC5152 | FA8DR 1DT 1 |
| 5 | 23H | A | 0,79 | 6L5Q | 4212 | 2 | 10 | 41 | FA8ME 1DT 1 |
| 5 | 24A | A | 3,07 | 6L5Q5R | 4214 | 3 | 130 | P25158 | FA6TE 1GO 1DT 2 |
| 5 | 24B | A | 2,25 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA5CI 1PI 3PIN1 |
| 5 | 24C | A | 17,47 | 6L5Q | 4212 | 2 | 45 | 48 | FA8DR 1DT 1 |
| 5 | 24D | M | 1,51 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 140 | TC51 | FA10 |
| 5 | 25A | A | 5,74 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 5 | 40 | FA8DT 2 |
| 5 | 25B | A | 1,98 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 100 | 46 | FA10 |
| 5 | 25C | A | 3,15 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 25 | 47 | FA10 |
| 5 | 25D | A | 8,23 | 6L5Q5R | 4214 | 3 | 140 | P25158 | FA6TE 1GO 1DT 2 |
| 5 | 25E | A | 4,28 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 140 | P25158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 25F | A | 1,34 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 100 | 46 | FA8DT 2 |
| 5 | 26A | A | 2,44 | 6L5Q5R | 4241 | 3 | 80 | 46 | FA10 |
| 5 | 26B | A | 6,81 | 6L5Q5R | 4241 | 3 | 80 | 46 | FA10 |
| 5 | 26C | M | 2,51 | 2A6L5Q | 4241 | 3 | 150 | TC5158 | FA10 |
| 5 | 26D | A | 3,06 | 6L5Q5R | 4212 | B | 60 | 46 | FA8DT 2 |
| 5 | 27A | A | 7,85 | 6K5Q5R | 4212 | 2 | 85 | 46 | FA10 |
| 5 | 27B | A | 3,58 | 6L5Q5R | 4212 | A | 60 | 46 | FA8DT 2 |
| 5 | 27C | A | 9,67 | 6K5Q5R | 4231 | 2 | 90 | 46 | FA10 |
| 5 | 27D | A | 3,83 | 6L5Q5R | 4214 | 3 | 80 | 46 | FA10 |
| 5 | 27E | A | 0,66 | 6K5Q5R | 4212 | 2 | 85 | 46 | FA10 |
| 5 | 27F | A | 3,51 | 6K5Q5R | 4212 | 2 | 85 | 46 | FA10 |
| 5 | 28A | E | 1,82 | 6J5C5Q | 4114 | 2 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 28B | E | 1,42 | 6J5C5Q | 4114 | 2 | 50 |  | FA9PI 1 |
| 5 | 28C | E | 0,43 | 5C6L5Q | 4114 | 9 | 40 |  | MO9FA 1 |
| 5 | 28D | E | 0,41 | 5C6L5Q | 4114 | A | 35 |  | MO5FR 4PAM1 |
| 5 | 29A | E | 3,08 | 6J5C5Q | 4116 | 3 | 110 |  | FA10 |
| 5 | 29B | E | 9,70 | 6J5C5Q | 4114 | 5 | 50 |  | FA5MO 4DR 1 |
| 5 | 29C | E | 0,84 | 5C6L5Q | 4114 | 9 | 40 |  | MO3PIN3FA 4 |
| 5 | 30A | M | 6,80 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 130 | TC5152 | FA8DR 2 |
| 5 | 30B | M | 1,13 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 55 | TC5152 | FA8DR 2 |
| 5 | 30C | M | 13,27 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 130 | 46 | FA10 |
| 5 | 30D | M | 1,79 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 130 | TC5152 | FA8DR 2 |
| 5 | 31A | E | 5,23 | 6J5C5Q | 4114 | 2 | 45 |  | FA7CI 1PIN1SAC1 |
| 5 | 31B | E | 18,90 | 6J5C2A | 4116 | 3 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 31C | E | 3,47 | 6J5C5Q | 4114 | 2 | 45 |  | FA7CI 1PIN2 |
| 5 | 32A | M | 22,41 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 32B | M | 0,36 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 140 | 46 | FA10 |
| 5 | 32C | M | 3,29 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 33A | E | 23,99 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 33B | E | 0,80 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 33C | M | 2,88 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 33D | M | 1,49 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 34A | M | 28,63 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA8DT 2 |
| 5 | 34B | M | 17,35 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 120 | 46 | FA3MJ 4CA 3 |
| 5 | 35A | A | 1,69 | 6L5Q | 4212 | 2 | 150 | P85158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 35B | M | 0,89 | 2A6L5Q | 4212 | 8 | 80 | 46 | CA5MJ 5 |
| 5 | 35C | A | 2,20 | 6K5Q5R | 4212 | 2 | 40 | 48 | FA6MO 3DT 1 |
| 5 | 35D | M | 13,52 | 2A6K5Q | 4212 | 5 | 110 | 46 | FA4MJ 5CA 1 |
| 5 | 35E | A | 2,10 | 6L5Q5R | 4212 | 2 | 120 | P15158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 36A | A | 4,40 | 6L5Q5R | 4114 | 2 | 150 | 46 | FA7DR 1DT 2 |
| 5 | 36B | M | 2,52 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 36C | M | 3,20 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 37A | A | 39,51 | 6L5Q5R | 4114 | 2 | 130 | 46 | FA7DR 1DT 2 |
| 5 | 37B | M | 1,97 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 150 | 46 | FA10 |
| 5 | 37C | M | 4,41 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 130 | 46 | FA10 |
| 5 | 38A | M | 2,75 | 2A6L5Q | 4114 | 2 | 120 | 46 | FA10 |
| 5 | 38B | M | 5,89 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 55 | 46 | FA10 |
| 5 | 39A | M | 8,39 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 55 | 46 | FA10 |
| 5 | 39B | M | 0,76 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 55 | 46 | FA9PIN1 |
| 5 | 39C | M | 2,24 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 55 | 46 | FA10 |
| 5 | 39D | E | 30,60 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 80 |  | FA10 |
| 5 | 40 | E | 31,65 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 140 |  | FA10 |
| 5 | 41A | E | 32,41 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 41N1 |  | 0,91 | Teren neproductiv |
| 5 | 41N2 |  | 0,48 | Teren neproductiv |
| 5 | 42A | E | 7,13 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 42B | E | 0,89 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 42C | E | 9,34 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 43 | E | 21,50 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 140 |  | FA10 |
| 5 | 44A | E | 22,17 | 5J6J2A | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 44B | E | 6,74 | 5J6J5C | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 45A | E | 21,76 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 130 |  | FA10 |
| 5 | 45N1 |  | 0,29 | Teren neproductiv |
| 5 | 45N2 |  | 0,65 | Teren neproductiv |
| 5 | 46 | E | 13,72 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 47 | E | 6,66 | 5J6J2A | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 48 | E | 6,19 | 5J6K5Q | 4116 | 3 | 100 |  | FA10 |
| 5 | 49A | E | 30,85 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 49B | E | 1,66 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 120 |  | FA10 |
| 5 | 50A | E | 19,65 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 50B | E | 1,50 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 120 |  | FA10 |
| 5 | 51A | E | 39,53 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 51B | E | 0,80 | 5J2A6L | 4116 | 3 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 52A | E | 36,80 | 5J2A6K | 4116 | 3 | 130 |  | FA10 |
| 5 | 52B | E | 0,81 | 5J6J2A | 4116 | 3 | 55 |  | FA7PIN3 |
| 5 | 52C | E | 7,40 | 5J6K5Q | 4116 | 3 | 130 |  | FA10 |
| 5 | 53A | E | 12,13 | 6J5C2A | 4116 | 8 | 80 |  | FA2CA 6MJ 2 |
| 5 | 53B | E | 0,50 | 6J5C2A | 4116 | 8 | 80 |  | MJ10 |
| 5 | 54A | E | 37,52 | 5O6J2A | 4116 | 5 | 110 |  | FA4CA 3MJ 3 |
| 5 | 54B | E | 4,33 | 5O6K5Q | 4116 | 3 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 54C | E | 2,09 | 5O6J5Q | 4116 | 3 | 55 |  | FA6PIN4 |
| 5 | 54D | E | 13,98 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 55A | E | 2,60 | 5O6K5Q | 4114 | 2 | 150 |  | FA8DR 1DT 1 |
| 5 | 55B | E | 9,41 | 5O2A6K | 4116 | 5 | 35 |  | FA6CA 2MJ 2 |
| 5 | 56A | E | 15,39 | 5O2A6K | 4116 | 3 | 140 |  | FA9DT 1 |
| 5 | 56B | E | 3,08 | 5O6K5Q | 4114 | 2 | 130 |  | FA10 |
| 5 | 56C | E | 0,94 | 6J5Q5R | 4114 | 2 | 160 |  | FA8DR 1DT 1 |
| 5 | 56M |  | 0,67 | Litigiu |
| 5 | 57A | E | 12,03 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 140 |  | FA10 |
| 5 | 57B | M | 8,68 | 2A6K5Q | 4114 | 2 | 140 | 46 | FA10 |
| 5 | 57C | E | 0,96 | 6J5Q5R | 4114 | 4 | 160 |  | FA10 |
| 5 | 57D | A | 2,32 | 6K5Q5R | 4114 | A | 55 | 48 | MO5FA 5 |
| 5 | 58A | E | 10,40 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA10 |
| 5 | 58B | A | 0,32 | 6L5Q5R | 4114 | A | 55 | 46 | MO10 |
| 5 | 58C | A | 2,03 | 6L5Q5R | 4114 | 4 | 170 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 59A | M | 13,40 | 2A6K5Q | 4116 | 5 | 80 | 46 | FA2CA 4MJ 4 |
| 5 | 59B | E | 16,29 | 5O2A6K | 4116 | 3 | 110 |  | FA10 |
| 5 | 59C | A | 3,19 | 6L5Q5R | 4114 | 4 | 170 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 59D | A | 2,60 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 55 | 48 | FA8MO 2 |
| 5 | 60A | M | 7,26 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 140 | 46 | FA10 |
| 5 | 60B | A | 4,25 | 6L5Q5R | 4114 | 4 | 170 | P25158 | FA8DR |
| 5 | 61A | M | 48,12 | 2A6L5Q | 4116 | 8 | 80 | 46 | FA2CA 4MJ 4 |
| 5 | 61B | E | 13,59 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 150 |  | FA9CA 1 |
| 5 | 62A | M | 53,99 | 2A6L5Q | 4116 | 5 | 85 | 46 | FA1CA 6MJ 3 |
| 5 | 62B | M | 1,43 | 2A6L5Q | 4116 | 9 | 55 | 46 | PI5MO 4MJ 1 |
| 5 | 63A | E | 11,22 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 120 |  | FA10 |
| 5 | 63B | A | 16,16 | 6K5Q5R | 4114 | 4 | 180 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 64A | E | 2,36 | 6J5Q5R | 4114 | 2 | 170 |  | FA10 |
| 5 | 64B | E | 2,29 | 6J5Q5R | 4116 | 3 | 170 |  | FA10 |
| 5 | 64C | E | 0,52 | 6J5Q5R | 4116 | 3 | 170 |  | FA10 |
| 5 | 67A | E | 12,20 | 6J5Q5R | 4116 | 3 | 170 |  | FA10 |
| 5 | 67B | E | 2,64 | 6J5Q5R | 4116 | 3 | 30 |  | FA10 |
| 5 | 67N |  | 0,44 | Teren neproductiv |
| 5 | 68A | E | 10,61 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 130 |  | FA10 |
| 5 | 68B | A | 10,25 | 6K5Q5R | 4116 | 3 | 160 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 69A | E | 36,66 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 100 |  | FA6CA 2MJ 2 |
| 5 | 69B | E | 10,45 | 5O2A6L | 4116 | 3 | 100 |  | FA10 |
| 5 | 69C | A | 5,14 | 6K5Q5R | 4116 | 3 | 170 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 69D | A | 1,43 | 6K5Q5R | 4116 | 3 | 170 | JD5158 | FA8DR 2 |
| 5 | 69N |  | 0,66 | Teren neproductiv |
| 5 | 70A | M | 3,07 | 2A6L5Q | 4116 | 5 | 80 | 46 | FA4MJ 6 |
| 5 | 70B | A | 4,18 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 120 | P15158 | FA8DR 2 |
| 5 | 70C | M | 1,52 | 2A6L5Q | 4116 | 5 | 80 | 46 | FA3MJ 7 |
| 5 | 70D | M | 7,40 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 90 | 46 | FA9CA 1 |
| 5 | 70E | M | 13,51 | 2A6L5Q | 4116 | 8 | 80 | 46 | FA2CA 5MJ 3 |
| 5 | 70F | A | 2,43 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 90 | 46 | FA10 |
| 5 | 75A | M | 0,58 | 2A6L5Q | 4212 | 5 | 35 | 48 | FA6CA 2LA 1SC 1 |
| 5 | 75B | A | 0,39 | 6L5Q | 4212 | 4 | 160 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 75C | A | 0,36 | 6L5Q | 4214 | 3 | 5 | 41 | FA8CI 1DT 1 |
| 5 | 75D | A | 0,48 | 6L5Q | 4212 | 2 | 5 | 59 | FA8MO 1DT 1 |
| 5 | 75E | K | 0,33 | 5H6L5Q | 4212 | 2 | 35 | 46 | FA10 |
| 5 | 75F |  | 0,20 | 6L5Q | 4212 |  |  | 55 | FA6DT 2DR 2 |
| 5 | 75M1 |  | 0,29 | Litigiu |
| 5 | 75M2 |  | 0,32 | Litigiu |
| 5 | 75M3 |  | 0,12 | Litigiu |
| 5 | 76A | A | 2,89 | 6L5Q | 4214 | 3 | 45 | 48 | FA2GO 5CA 1PAM1MO 1 |
| 5 | 76B | M | 0,42 | 2A6L5Q | 5151 | 3 | 110 | 46 | GO8FA 2 |
| 5 | 77 | A | 0,73 | 6L5Q5R | 4114 | 2 | 140 | P25158 | FA8DR 2 |
| 5 | 78A | M | 1,55 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 110 | 46 | FA10 |
| 5 | 78B | A | 0,88 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 120 | P85158 | FA8DR 2 |
| 5 | 79A | A | 2,01 | 6L5Q5R | 4114 | 2 | 10 | 41 | FA9DM 1 |
| 5 | 79B | M | 14,40 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 100 | 46 | FA10 |
| 5 | 79C | A | 9,37 | 6L5Q5R | 4114 | 2 | 25 | 47 | FA10 |
| 5 | 79D | M | 5,99 | 2A6K5Q | 4116 | 3 | 150 | TC5158 | FA10 |
| 5 | 79E | M | 3,05 | 2A6L5Q | 4116 | 3 | 140 | TC5158 | FA10 |
| 5 | 79V |  | 0,21 | Teren pentru hrana vânatului |
| 5 | 79M |  | 0,40 | Litigiu |
| 5 | 86A | A | 0,32 | 6L5Q | 4212 | 2 | 35 | 48 | FA9DT 1 |
| 5 | 86B | A | 1,09 | 6L5Q | 5151 | 3 | 35 | 48 | GO8PI 2 |
| 5 | 86C | A | 1,73 | 6L5Q | 5151 | 3 | 100 | 46 | GO10 |
| 5 | 86D | A | 0,34 | 6L5Q | 5151 | 3 | 100 | 46 | GO10 |
| 5 | 86N |  | 1,29 | Teren neproductiv |
| 5 | 86R |  | 0,37 | Rețea electrică |
| 5 | 86M |  | 2,28 | Litigiu |
| 5 | 87A | A | 0,97 | 6L5Q | 4212 | 9 | 35 | 48 | FA4MO 4BR 2 |
| 5 | 87B | A | 4,09 | 6L5Q | 4212 | 4 | 140 | P85158 | FA5GO 2TE 1DT 2 |
| 5 | 87C | A | 4,72 | 6L5Q | 4212 | 5 | 40 | 48 | PIN5FA 4ME 1 |
| 5 | 87D | A | 2,24 | 6L5Q | 4214 | 3 | 140 | P55141 | FA9DT 1 |
| 5 | 87E | A | 6,15 | 6L5Q | 4212 | 2 | 25 | 47 | FA9DT 1 |
| 5 | 87F | A | 1,78 | 6L5Q | 4214 | 3 | 140 | P85158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 88 | A | 15,91 | 6L5Q | 4212 | 2 | 105 | P15158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 90M1 |  | 2,63 | Litigiu |
| 5 | 90M2 |  | 2,43 | Litigiu |
| 5 | 91 | A | 0,50 | 6L5Q | 4214 | 3 | 140 | P15158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 96 | A | 0,42 | 6L5Q | 4116 | 3 | 95 | P151 | FA8DR 2 |
| 5 | 97 | A | 1,69 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 95 | P151 | FA8DR 2 |
| 5 | 98 | A | 0,82 | 6L5Q5R | 4116 | 3 | 120 | P15158 | FA8DR 2 |
| 5 | 106A | E | 3,73 | 6J5C2A | 4212 | 9 | 55 |  | PIN8DU 2 |
| 5 | 106B | E | 6,64 | 6J5C2A | 4212 | A | 55 |  | PIN10 |
| 5 | 106V |  | 1,03 | Teren pentru hrana vânatului |
| 5 | 110A | M | 3,83 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 100 | 46 | FA10 |
| 5 | 110B | A | 1,83 | 6L5Q2L | 4214 | 3 | 100 | P15158 | FA6TE 1GO 1DT 2 |
| 5 | 110C | A | 0,12 | 6L5Q2L | 4214 | 3 | 15 | 41 | FA8GO 2 |
| 5 | 110M |  | 4,21 | Litigiu |
| 5 | 112A | A | 16,09 | 6L5Q | 4212 | 2 | 120 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 112B | A | 1,17 | 6L5Q | 4212 | 2 | 90 | 46 | FA10 |
| 5 | 112C | A | 2,00 | 6L5Q | 4212 | 4 | 120 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 112M |  | 1,06 | Litigiu |
| 5 | 113 | A | 1,45 | 6L5Q | 4212 | 2 | 110 | P15158 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 114A | A | 2,58 | 6L5Q | 4212 | 2 | 130 | P85158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 114B | A | 2,13 | 6L5Q2L | 4212 | 2 | 130 | P15158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 114M1 |  | 2,34 | Litigiu |
| 5 | 114M2 |  | 0,81 | Litigiu |
| 5 | 116M |  | 6,78 | Litigiu |
| 5 | 117A | A | 9,00 | 6L5Q | 4214 | 3 | 80 | 46 | FA10 |
| 5 | 117M |  | 0,44 | Litigiu |
| 5 | 118 | A | 2,51 | 6L5Q | 4212 | 2 | 50 | 48 | FA9PI 1 |
| 5 | 120A | A | 1,16 | 6L5Q | 5131 | 2 | 40 | 48 | GO4FA 2PI 4 |
| 5 | 120M |  | 0,88 | Litigiu |
| 5 | 121A | A | 2,37 | 6L5Q | 4231 | 2 | 55 | 48 | FA10 |
| 5 | 121B | A | 0,73 | 6L5Q | 4241 | 3 | 110 | P15158 | FA6GO 1DR 2DT 1 |
| 5 | 122A | A | 2,85 | 6L5Q | 4231 | 2 | 40 | 48 | FA10 |
| 5 | 122M1 |  | 2,26 | Litigiu |
| 5 | 122M2 |  | 0,62 | Litigiu |
| 5 | 123A | A | 1,56 | 6L5Q | 4231 | 2 | 115 | P151 | FA7GO 1DT 2 |
| 5 | 123B | A | 2,70 | 6L5Q | 4231 | A | 15 | 47 | CAS10 |
| 5 | 123M1 |  | 0,96 | Litigiu |
| 5 | 123M2 |  | 0,04 | Litigiu |
| 5 | 123M3 |  | 0,14 | Litigiu |
| 5 | 124 | A | 11,35 | 6L5Q | 4241 | 3 | 150 | P55158 | FA7DR 2DT 1 |
| 5 | 125A | A | 21,56 | 6L5Q | 4231 | 2 | 10 | 47 | FA9DT 1 |
| 5 | 125M |  | 6,06 | Litigiu |
| 5 | 126A | A | 16,73 | 6L5Q | 4231 | 2 | 40 | 46 | FA6PI 4 |
| 5 | 126B | A | 1,50 | 6L5Q | 5131 | 2 | 50 | 48 | GO10 |
| 5 | 127A | A | 3,41 | 6L5Q | 4241 | 5 | 100 | P15158 | FA7DR 2DT 1 |
| 5 | 127B | A | 0,99 | 6L5Q | 4241 | 3 | 110 | P85158 | FA6GO 1DR 2DT 1 |
| 5 | 127C | A | 2,38 | 6L5Q | 4241 | 3 | 75 | 46 | FA10 |
| 5 | 127D | A | 1,23 | 6L5Q | 4241 | 3 | 75 | 46 | FA10 |
| 5 | 127E | M | 2,64 | 2A6L5Q | 4241 | 3 | 110 | 46 | FA10 |
| 5 | 128M |  | 0,56 | Litigiu |
| 5 | 129A | A | 15,39 | 6L5Q2L | 4231 | 2 | 5 | 41 | FA8DR 1PAM1 |
| 5 | 129B | A | 3,64 | 6L5Q | 4231 | 2 | 50 | 48 | FA10 |
| 5 | 129C | A | 0,73 | 6L5Q | 4241 | 3 | 10 | 40 | FA8DR 1DT 1 |
| 5 | 129D | A | 5,25 | 6L5Q | 4241 | 5 | 35 | 48 | FA3CI 4NU 1CAS1ANN1 |
| 5 | 129E | M | 2,56 | 2A6L5Q | 4241 | 3 | 90 | 46 | FA10 |
| 5 | 129F | A | 5,21 | 6L5Q2L | 4231 | 2 | 140 | P25158 | FA7GO 1DT 2 |
| 5 | 129G | A | 0,38 | 6L5Q2L | 4241 | 3 | 80 | 46 | FA10 |
| 5 | 129H | A | 1,74 | 6L5Q2L | 4231 | 2 | 140 | P55158 | FA8DT 2 |
| 5 | 129M |  | 4,56 | Litigiu |
| 5 | 130 | A | 14,31 | 6L5Q | 4241 | 3 | 90 | 46 | FA10 |
| 5 | 131 | A | 4,74 | 6L5Q | 4241 | 3 | 120 | P15158 | FA7DR 2DT 1 |
| 5 | 133M |  | 9,30 | Litigiu |
| 5 | 134 | A | 2,01 | 6L5Q | 4231 | 2 | 40 | 48 | FA9CA 1 |
| 5 | 135A | A | 1,57 | 6L5Q | 4241 | 8 | 70 | 46 | FA2TE 3CA 2ANN2CI 1 |
| 5 | 135M1 |  | 1,25 | Litigiu |
| 5 | 135M2 |  | 0,14 | Litigiu |
| 5 | 136 | A | 0,97 | 6L5Q | 4231 | 5 | 40 | 48 | FA6CA 2PI 2 |
| 5 | 139 | A | 0,37 | 6L5Q | 4214 | 3 | 110 | P15158 | FA6GO 1TE 1DT 2 |
| 5 | 141 | A | 1,51 | 6L5Q | 4212 | 4 | 110 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 142 | A | 0,56 | 6L5Q | 4212 | 2 | 110 | P151 | FA7TE 1DT 2 |
| 5 | 143 | A | 1,05 | 6L5Q | 4116 | 3 | 130 | P151 | FA8DR 2 |
| 5 | 144M |  | 5,83 | Litigiu |
| 5 | 145A | M | 2,13 | 2A6L5Q | 4214 | 3 | 120 | 46 | FA8CA 2 |
| 5 | 145B | M | 0,87 | 2A6L5Q | 4214 | 5 | 50 | 48 | FA4CA 6 |
| 5 | 146 | A | 3,62 | 6L5Q | 4214 | 3 | 70 | 46 | FA10 |
| 5 | 147D1 |  | 0,98 | Drum forestier |
| 5 | 147D2 |  |  | Drum forestier |
| 5 | 148D |  | 1,11 | Drum forestier |
| 5 | 149D |  | 1,00 | Drum forestier |
| 5 | 150D |  | 1,98 | Drum forestier |
| 5 | 151D |  | 1,23 | Drum forestier |

LEGENDĂ:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod       Denumire

2 	Natural fundamental productivitate mijlocie

3 	Natural fundamental productivitate inferioară

4		Natural fundamental subproductiv

5 	Parţial derivat

8 	Total derivat de productivitate inferioară

9 	Artificial de productivitate superioară

A 	Artificial de productivitate mijlocie

B 	Artificial de productivitate inferioară

Lucrări propuse:

Cod    Denumire

40       Degajări, completări

41       Degajări

46       Tăieri igienă

47       Curăţiri

48       Rărituri

51       Ajutorarea regenerării naturale

52       Împăduriri (în suprafeţe parcurse cu tăieri de regenerare)

55       Împăduriri (poieni și goluri)

58       Îngrijirea seminţişului

59       Îngrijirea seminţişului, completări

P1      Tăieri progresive (însămânţare)

P2      Tăieri progresive (punere în lumină)

P5      Tăieri progresive (racordare), împăduriri

P7      Tăieri progresive (punere în lumină, racordare), împăduriri

P8      Tăieri progresive, împăduriri sub masiv

JD      Tăieri cvasigrădinărite (jardinatorii)

TC      Tăieri de conservare

Denumirea tipurilor de pădure

411.4.	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)

411.6.	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (i)

421.2.	Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)

421.4.	Făget de dealuri pe stâncărie/soluri schelete de productivitate inferioară (i)

423.1.    Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m)

424.1.	Făget de dealuri cu floră acidofilă (i)

513.1.	Gorunet de coastă cu Graminee şi Luzula luzuloides (m)

515.1.	Gorunet cu Luzula luzuloides (i)

Coduri specii forestiere:

ANN - Anin negru

BR - Brad

CA - Carpen

CAS - Castan comestibil

CI  - Cireș

DU - Duglas

FA - Fag

GO - Gorun

LA - Larice

ME - Mesteacăn

MJ - Mojdrean

MO - Molid

NU - Nuc comun

PAM - Paltin de munte

PI - Pin silvestru

PIN - Pin negru

PLT - Plop tremurător

SAC - Salcie căprească

SC - Salcâm

TE - Tei argintiu

DR - Diverse rășinoase

DT - Diverse foioase tari

DM - Diverse foioase moi

# Text boxes

64

60

62

63

67

61