R O M A N I A

J U D E Ţ U L   M E H E D I N T I

COMUNA  GODEANU

MEMORIU DE PREZENTARE

(conform Anexa 5E)

I. Denumirea proiectului: „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ  SI BRANSAMENTE IN COMUNA GODEANU , JUDETUL MEHEDINTI „

II. Titular

- numele : COMUNA GODEANU

- adresa poştală   : Primaria comunei GODEANU ,Comuna GODEANU , judeţul Mehedinti

Cod postal: 227215 ;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet :

Tel./fax. : 0252/388540 ; mobil : 0740072610 ; secretargodeanumehedinti @yahoo.com

- numele persoanelor de contact: (primar)  GHEORGEHCI SABINA ROXANA  , seria MH nr. 474612

 director/manager/administrator : (primar)  GHEORGEHCI SABINA ROXANA  , seria MH nr. 474612

 responsabil pentru protecţia mediului : GHEORGEHCI SABINA ROXANA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

În prezent localitatea Godeanu si satele apartinatoare Siroca , Marga , Godeanu si Paunesti ,   dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă a gospodăriilor individuale şi instituţiilor publice. Necesarul de apă al populaţiei este asigurat din gospodaria de apa realizata in loc. Godeanu .

In faza de proiectare si executie realizata anterior ,  nu s-a realizat bransamentele individuale , iar gospodariile mai izolate nu au fost cuprinse in investitia anterioara , iar intru-cat populatia este in general foarte nevoiasa nu isi poate permite investitii care sa ii ajute la realizarea bransarii la sistemul centralizat de alimentare cu apa , s-a dorit ca prin acest proiect sa se realizeze aceste necesitati .

Terenul de amplasare al lucrariilor este teren de utilitate publica aflat in proprietatea Consiliului Local GODEANU.

Toate componentele sistemului de alimentare cu apa  si bransamente se vor amplasa doar pe teren proprietate a beneficiarului (Comuna GODEANU ).

La amplasarea obiectelor investitiei se respecta Planu Urbanistic General al Comunei GODEANU.

Prin prezentul proiect se va asigura accesul la reteaua de alimentare cu apa  al tuturor locuitorilor din comuna GODEANU, proiectul desfasurandu-se de-a lungul strazilor din comuna, acoperind astfel intreaga comuna.

Mentionam ca in prima etapa dimensionarea statiei de epurare si gospodariei de apa  sa facut pentru intreaga populatie din  comuna GODEANU. Prezentele extinderi ale  retelei de alimentare cu apa se fac din retelele de distributie existente .

Caracteristicile principale ale constructiilor propuse :

La proiectarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii GODEANU s-au luat în calcul:

Debitele de dimensionare ale sistemului de alimentare cu apă pentru localitatea GODEANU au fost calculate in cadrul proiectului anterior prin care s-a realizat investitia sistemului centralizat de alimentare cu apa al intregii comune si sunt prezentate în breviarul de calcul ataşat .

La proiectarea extinderii retelei de limentare cu apă a localităţilor din comuna GODEANU s-au luat în calcul:

  - amplasamentul şi date privitoare la încadrarea în planul urbanistic şi de amenajare a terenului;

  - date referitoare la studiile geotehnice;

  - relieful terenului şi topografia;

  - distribuţia populaţiei;

  - normele şi standardele în vigoare.

S-au avut, de asemenea, în vedere următoarele:

  - asigurarea debitului necesar la sursă;

  - asigurarea debitelor necesare la consumatori;

  - asigurarea presiunilor optime în reţeaua de distribuţie (max.6bari);

  - amplasarea conductelor de distribuţie în secţiunea transversală a drumurilor în funcţie de celelalte utilităţi subterane;

  - adoptarea adâncimii de pozare a conductelor în funcţie de adâncimea maximă de îngheţ (-0,9 ÷ -1,1 m);

  - utilizarea materialelor şi metodelor noi de construcţie;

  - posibilităţile de extindere a reţelei de distribuţie în afara lucrărilor , prevăzute prin prezentul proiect;

  - costul lucrărilor de execuţie şi de exploatare să fie cât mai mic.

Debitele de dimensionare ale sistemului de alimentare cu apă pentru comuna GODEANU	sunt	prezentate	în	breviarul	de	calcul	ataşat	prezentului volum.

Pentru dimensionare s-au luat în calcul numarul total de locuitori ai comunei Godeanu :

  - Consumatorii actuali: 768 locuitori;

  - Tendinţa de dezvoltare: 1.000 LE;

  - Unităţile administrative şi instituţiile socio-culturale: 1 scoli; 1 camine culturale ;1 gradinite ; 1 dispensar , atelier (prelucrare lemn) ;

  - Agenţii economici: 5 magazine

  - Necesarul şi cerinţa de apă, conform bunelor practici, normativelor şi literaturii de specialitate;

  - Condiţii de calitate impuse apei destinate consumului uman – Legea 458/2002 modificatăşi completată cu Legea 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Componentele sistemului:

Sursa de apa  este existenta

  - Staţie de tratare/ dezinfecţie : este existenta

  - Rezervoare de înmagazinare: este existenta

  - Reţele de distribuţie:  Reţelele de distribuţie au fost dimensionate la debitul maxim orar:3,425 l/s (12,33  m /h).

  - Lungimea totala a retelei de distributie pentru bransamente ce se va extinde este de L = 13414 ml .

  - Bransamente individuale pentru populatie 513 buc.

Debitele de calcul şi dimensionare sunt prezentate în breviarul de calcul elaborat anterior la faza proiectului privind intregul sistem de alimentare cu apa din comuna Godeanu

b) justificarea necesităţii proiectului;

Conform situaţiei existente descrise se consideră necesară şi oportună realizarea investiţiei propuse:

»	Bransamentele individuale pe sistemul centralizat de alimentare cu apa ;

»	Realizarea retelei de apa pentru bransamente la  gospodariile mai izolate ;

Realizarea prezentei investiţii este necesară şi oportună pentru localitatea GODEANU. Alimentarea cu apă în sistem centralizat este condiţie esenţială în dezvoltarea localităţii, asigurarea confortului populaţiei şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor socio- economice. De asemenea se diminuează discrepanţele dintre diferitele zone ale judeţului.

Din breviarul de calcul ataşat (Anexa 1) se observă că necesarul de apă a fost asigurat din 2 puţuri si acopera intreg necesarul de apa pentru toata populatia comunei .

Calitatea apei furnizate este asigurată şi menţinută prin prevederea perimetrelor de protecţie sanitară şi realizarea unui control sanitar riguros a întregului sistem de alimentare cu apă.

Alimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna GODEANU este necesară întrucât conform Ordinului nr.241/196/2005 al MMGA/MAPDR pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole şi a listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţail vulnerabile), comuna GODEANU se regăseşte în lista localităţilor în care s-au identificat surse de nitraţi din activităţi agricole. Acest fapt influenţează asupra calităţii apei potabile provenite din surse individuale şi justifică înfiinţarea şi utilizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă la nivelul întregii comune;

Din punct de vedere socio-economic implementarea proiectului este necesară şi oportună întrucât comuna GODEANU face parte din categoria localităţilor cu grad mediu de sărăcie , care din surse proprii nu reuşesc să acopere necesităţile actuale în ceea ce priveşte asigurarea infrastructurii de bază – apă potabilă.

Existenţa sistemului centralizat de alimentare cu apă implică, conform Legii apelor nr.107/1996, modificată şi completată cu Legea 310/2004, asigurarea unui program de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape. De altfel orice lucrare de alimentare cu apă potabilă este condiţionată de realizarea reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare corespunzătoare. În consecinţă se propune soluţionarea problemei apelor uzate menajere printr- un alt proiect, care se află în curs de execuţie

c) valoarea investiției;

Valoarea  investitiei : 2.215.775,18 lei fara TVA  , investitie aprobata si finantata prin programul guvernamental PNDL2 .

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusă : 10 luni .

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

S-au   anexat urmatoarele planse ( in format electronic) :

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Siroca

(Sc 1 : 1000)-  Ed.01÷ Ed.14

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Marga

(Sc 1 : 1000)-  Ed.15÷ Ed.28

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Godeanu

- (Sc 1 : 1000)-  Ed.29÷ Ed.43

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Paunesti

(Sc 1 : 1000)-  Ed.44÷ Ed.59

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie :

Extindere retea de aliemnetare cu apa si bransamente  propus

Debitul de dimensionare al reţelei de distribuţie, conform breviarului de calcul ataşat, este: Qc = Qo.max = 12,33 m3/h.

Prin proiect se propune realizarea a 13,414 km de reţea de distribuţie apă potabilă pentru bransmente , realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100 PN16, SDR17 pentru diametre ,De63x3,8mm, De50x3,0mm ,De40x2,4mm , De32x2,3mm , si respectiv PEHD 100 PN10, SDR17 ,  iar pentru legaturi camine de  bransamente cu diametre de De50x3,0mm De40x2,4mm De32x2,3mm  , De25x3,0 mm  , in lungime totala de 3,055 km  . Toate retelele au fost prevăzute cu toate accesoriile necesare: cămine de vane, hidranţi de incendiu , camine de bransament , bandă avertizoare cu fir metalic din cupru (pentru detectarea traseului şi adâncimea conductelor).

Reţeaua de distribuţie existenta este realizata fara instalatie de pompare , presiunea fiind asigurata de presiunea gravitationala datorata diferentei de nivel dintre gospodaria de apa (cota nivel 722,6) si punctele de consum (cote de nivel in localitati ~500÷630). Reteaua s-a dimensionat astfel încât să asigure atât presiunile de serviciu în punctele cele mai îndepărtate cât şi presiunea necesară funcţionării hidranţilor

Conductele se vor poza pe terenuri aparţinătoare domeniului public, pe cât posibil în acostamentul drumului, spaţii verzi sau trotuare.

Distribuţia apei la consumatori se realizează sub presiune. Presiunea asigurată pe conducte: 10÷30 m H2O.

Pentru identificarea conductei de apa , pe toată lungimea retelelor extinse  se va monta bandă avertizoare din PVC cu inserţie metalică detectabilă, la 20÷30 cm deasupra conductei.

Structura extinderii reţelei de apa pentru bransamente sunt edificate in tabelele centralizatoare de la sfarsitul memoriului tehnic

Pe intrega reţea  de alimentare cu apa ( existenta si extinsa ) pentru brnsamente  s-au prevăzut:

  - Camine de bransament : 386 buc;

  - Apometre pentru bransament : 513 buc

Traversări căi de acces : foraje orizontale pe drumurile asfaltate 70 buc

- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice,

Clasa de  importanta : 		 III

- in conformitate cu HG 766/1997, Categoria de irnportanta:	C

- In conformitate cu HG 92511995, Exigentele de performanta sunt:	B9,D,Is

Subtraversari pe drumuirle asfaltate si pe cel al  drumului  judetean  DJ607C

Se vor realiza 70 de subtraversari pe drumurile asfaltate din localitatile comunei si pe cel al drumului judetean DJ607C. Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal circulatia pe drumuri nefiind intrerupta. La subtraversari se vor folosi tevi de protectie din otel pentru protetia conductei de apa . In ambele parti ale subtraversarii sunt prevazute camine de vizitare. Protectia conductei se realizeaza din camin in camin. Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 m de la generatoarea superioara a conductei.

Spargeri  si refaceri  drumuri

Strazile din cele patru localitati , actualmente, au ca si imbracaminte rutiera drum de pamant si partial de asfalt . Pe drumul national DJ607C  conducta de alimentare cu apa se va introduce pe marginea drumului in zona verde.

Refacerea structurii carosabilului se face conform cu initialul. In cazul in care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate)  si se distrug acestea vor fi refacute conform cu originalul.

2.2. Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul

Comuna GODEANU este amplasată în partea de nord-vest a judeţului Mehedinţi, , la o distanţă de 31 km de municipiul Drobeta Turnu Severin .

Vecini ai comunei GODEANU:

| Nord | Comuna Balta |
| --- | --- |
| Est | Comuna Balvanesti |
| Vest | Comuna Ciresu |
| Sud | Comuna Izvorul Barzii |

Comuna are o suprafaţă de 4042 ha, din care 120 ha reprezintă teren în intravilan.

Suprafaţa ocupată prin realizarea investiţiei este în proprietatea domeniului public, din punct de vedere juridic în administraţia primăriei.

Lucrările pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă se va realiza în intravilanul şi extravilanul comunei.

Raul Topolnita este cea mai importantă apă de pe teritoriul comunei şi strabate comuna de la vest la sud .

În comună se ajunge pe drumul judetean DJ 607C .

- statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Amplasamentele investiţiei au fost stabile împreună cu reprezentanţi ai beneficiarului, responsabili cu implementarea proiectului din primăria GODEANU.

Suprafaţa ocupată prin realizarea investiţiei este în proprietatea domeniului public, din punct de vedere juridic în administraţia primăriei.

Lucrările pentru realizarea investitiei se vor realiza în intravilanul si extravilanul comunei.

- Situatia ocuparilor definitive de teren : suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/ extravilan

Pentru realizarea investiţiei este necesară ocuparea următoarelor suprafeţe de teren:

DEFINITIV :

nu este cazul

TEMPORAR:

Se ocupă suprafeţe de teren din vecinătatea traseelor conductelor (spaţiu afectat de pozarea conductelor) şi spaţiul afectat de organizarea de şantier.

Realizarea reţelelor de distribuţie nu implică ocuparea definitivă a unor terenuri.

- Reţeaua stradală pe care s-a propus montarea conductelor, este în proprietate comunitară astfel încât este necesară obţinerea avizului Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor propuse.

- Suprafaţa de teren necesară pentru zonele de lucru şi organizarea de şantier, reprezintă suprafaţa ocupată temporar pe perioada de execuţie a lucrării.

- Spaţiul stradal afectat de pozarea conductelor este de 1,5 m lăţime.

- Pentru organizarea de şantier este necesară ocuparea temporară a unei suprafeţe de

1.500 m.p. pentru întreaga comună.

| Obiect | Suprafaţă afectată | Total suprafaţă ocupată temporar (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Lungime conducte (m) | Suprafaţă afectată (m2) |  |
| Reţele de distribuţie | 13.414,00 | 20.121,00 | 20.121,00 |
| Organizare de şantier |  | 1.500 | 1.500 ,00 |
| TOTAL | 13.414,00 |  | 21.621,00 |

- Studii de teren

La stabilirea cotelor de teren natural si teren amenajat s-au avut in vedere ridicarile topo-cadastrale .

Inainte de intocmirea lucrarilor de executie va fi parcursa o etapa de documentatie si analiza a materialelor geodezice si cartografice existente in zona . Vor fi culese date si materiale privind :

- Reteaua planimetrica si altimetrica : inventar de coordonate si cote ale punctelor din reteaua de ridicare Stereo 70 , descrierile topografice ale punctelor , sistemul de referinta Stereo 70 , precizia de determinare a coordonatelor x,y,z .

- Materiale cartografice : planuri topografice si cadastrale la diverse scari , situatia acestor planuri , P.U.Z. SI P.U.G. .

Studiul topografic întocmit pentru prezenta investiţie este în sistem de proiecţie Stereo 70 şi a constituit suportul părţilor desenate ale proiectului.

# Studiu geotehnic

Lucrarea se încadrează conform NP074/2007 în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Solul este un component de seama al invelisului geografic , rezultat al interactiunii in timp si in spatiu a componenetelor mediului geografic : relief , clima , vegetatie , fauna , apa si omul intr-o continua schimbare si dezvoltare . Solurile din cuprinsul Comunei Godeanu , cat si din intregul Podis Mehedinti sunt mai apropiate de acele caracteristici din apropiere decat acele caracteristici ale dealurilor de la rasarit . raspandirea cea mai larga o au solurile de trecere dintre solurile brun-acide si cele brune argilo-iluviale . Solurile brune-acide apar de regula pe povarnigurile nordice formate din roci sarace in carbonati , sub padurea de fag .

Natura terenului constă din pământuri cu coeziune redusă – nisipuri argiloase, nisipuri prăfos argiloase şi argile nisipoase, încadrându-se în categoria terenurilor bune de fundare.

Pentru realizarea proiectului tehnic se va solicita efectuarea investigaţiilor cu caracter geotehnic pentru cunoaşterea următoarelor date necesare proiectării lucrărilor de canalizare:

»	succesiunea litografică caracteristică perimetrului;

»	caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor interceptate;

»	nivelul apelor freatice

Din punct de vedere geologic, formaţiunile de suprafaţă şi mică adâncime aparţin Cuaternarului, din ciclul de sedimentare Pleistocen mediu ,superior si Halocen ; sunt constituite dintr-o alternanta de depozite pelitice (argiloase) , impermeabile cu depozite detritice (pietrisuri) .

# Hidrologie

Forajele hidrogeologice executate în această zonă au înregistrat următorii parametri hidrogeologici ai freaticului:

- adâncimea nivelului hidrostatic : situat la adancimi mai mari de 3 m , avand fluctuatii sezoniere de +/- 1.00 m in functeie de volumul precipitatiilor .

- adâncimea acoperişului şi culcuşului stratului acvifer: 50÷120m.

Alte surse de apă subterană sunt izvoarele , unele captate, altele necaptate, cu debite importante.

Hidrogeologic, comuna dispune de importante resurse de ape subterane exploatabile prin foraje .

- Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime de aprobare

Toate materialele de constructie utilizate sunt agrementate conform reglementarilor nationale m vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

Aceste materiale sunt agrementate pentru executia lucrarilor de alimentare cu apa/canal conform prevederilor HG m.766/1997 si a Legii 10/1995.

Avand in vedere debitele necesare, pentru realizarea retelei de colectare se vor utiliza conducte din Pehd  . Tevile din Pehd  prezinta avantajul asigurarii unei etanseitati mai bune a sistemului, cheltuieli de operare si intretinere reduse, pierderi reduse si durata de executie mai mica.

Adancimea de pozare se va calcula functie de urmatoarele criterii:

-adancimea maxima de inghet pentru terenul de fundare, la nivelul cotei sapaturii, tinand seama de recomandarile prevederilor STAS 6054 "Adancimea maxima de inghet";

-realizarea, daca este cazul, a unui strat de umplutura din pamant de minim 80 cm deasupra extradosului crestei canalului, in scopul micorarii prin "efectul de bolta" a solicitarilor mecanice exterioare care actioneaza asupra canalului (in special din greutatea vehiculelor care circula pe carosabil).

La proiectare si executie se va adopta valoarea maxima a adancimii de pozare rezultata din aplicarea celor trei criterii. Pe verticala , vor fi asezate sub  cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice, etc.

Conditiile de amplasare la incrucisarea retelelor edilitare si distantele in plan orizontal si vertical a canalelor care colecteaza si transporta ape uzate si/sau ape meteorice fata de alte elemente de constructie,  arbori, retele,  etc. sunt recomandate  in SR 8591/1  "Retele subterane.  Conditii  de amplasare". Principalele conditii de amplasare aplicabile in situatia prezentului studiu sunt prezentate mai jos :

-distanta minima intre conducte si canale precum si intre acestea si constructiile existente trebuie sa asigure stabilitatea constructiilor, tinand seama de adancimea de fundare precum si de caracteristicile geotehnice ale terenului.

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte. Metodele de executare a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile solului, precum si de adancimea si forma transeelor. Transeele pentru montarea canalelor se executa cu pereti verticali sau in taluz, in functie de natura solului si de spatiul disponibil pentru executarea sapaturii.

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie suficienta accesului si circulatiei autovehiculelor Salvarii si Pompierilor.

Pentru circulatia pietonilor peste transei se prevad la distante de 30... 50 m podete (pasarele) de acces dotate cu balustrade de protectie.

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeii va avea in vedere si asigurarea scurgerii apelor din precipitati astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate.

Executarea sapaurilor transeelor cu pereti verticali se face cu  sprijinirea peretilor.

Pentru adancimi de sapatura mai mari de 5,0 m, sprijinirea traseului se va face  pe baza unui proiect de spijiniri.

Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor din lemn de brad sau al sprijinirilor metalice, in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta pentru lucrarile de montaj si o usoara executare a lucrarilor in interiorul transeei.

Inainte de introducerea tuburilor in  transee se face  o  verificare si  eventual  se  corecteaza fundul sapaturii. Coborarea tuburilor in transee se face manual pentru tuburile cu greutati reduse, iar atunci cand greutatea lor este mai mare se folosesc trepiede cu macara diferentiala sau macarale mobile, pe pneuri sau senile .

Dupa coborarea tuburilor in transee se realizeaza imbinarea lor unul dupa altul si etansarea corespunzatoare. Tuburile se monteaza pe pat de nisip pregatit conform prevederilor caietului de sarcini.

La pozarea tuburilor, pentru diferite adancimi, se vor respecta indicatiile proiectantului (pe baza calculelor statice efectuate) si ale producatorului materialului.

Umplerea transeelor se face cu pamantul rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii. Pe tuburi se aseaza numai pamant afanat, eventual cernut, eliminandu-se  bolovanii  mari  sau resturi  din beton  sau din alte materiale dure. Pamantul afanat se aseaza in straturi care se compacteaza separat cu o deosebita ingrijire.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,30 m deasupra tubului. Fiecare strat se compacteaza separat cu maiul de mana sau cu maiul "broasca". Restul umpluturii se face in straturi de cate 20-30 cm grosime, de asemenea, bine compactate, pana la suprafata terenului, mmarindu-se realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum 97%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.

Încadrarea în categoria de importanţă

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 766/1997, lucrările proiectate sunt de categoria „C” de importanţă.

În conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru localităţi rurale, categoria construcţii hidrotehnice aferente alimentării cu apă şi canalizării este „4”, adică de importanţă locală.

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitivă şi secundară. În conformitate cu tabelul 13, construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice definitive, secundare de categoria 4, se încadrează în clasa de importanţă „IV”.

Principalele utilaje de dotare ale constructiilor :

- Nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Instalatii aferente constructiilor :

GOSPODARIA DE PA

- Nu este cazul  , este realizata anterior  si a fost dimensionata pentru intreaga populatie din comuna .

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Devierile şi protejările de utilităţi afectate

Beneficiarul investiţiei, va preda către constructor, amplasamentul viitoarei investiţii, liber de orice sarcini. Vor fi respectate toate cerinţele specificate în avizele deţinătorilor de utilităţi.

În zonele unde există cabluri şi conducte de utilităţi, lucrările la canalizarea menajeră si de apa se vor efectua manual. Cablurile şi conductele vor fi sprijinite pe tot parcursul lucrărilor. Delegaţi din partea deţinătorilor de utilităţi vor fi prezenţi în teren la solicitatea constructorului.

În zonele unde există cabluri electrice de înaltă tensiune nu se vor executa lucrări fără acordul companiei de resort.

În cazul deteriorării cablurilor şi conductelor de utilităţi, responsabilitatea privind remedierea acestora cade în sarcina constructorului.

Utilitati pentru lucrări definitive şi provizorii

Apa necesară pe şantier pentru băut va fi asigurată din surse individuale verificate sau apă îmbuteliată. Apa pentru uz menajer va fi asigurată din surse locale existente.

Apa necesară pentru probele de etanşeitate va fi asigurată de constructor (surse individuale, adusă cu cisterne sau direct din reteaua existenta , etc).

Energia electrică va fi asigurată din reţeaua aeriană de energie electrică de pe teritoriul celor doua localitati. Nu sunt necesare racorduri electrice .

Pentru comunicaţii se vor utiliza radiotelefoane sau telefoane celulare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Realizarea obiectivului nu afectează reţelele de utilităţi existente pe aceste străzi şi în mod deosebit reţelele de distribuţie a energiei electrice. Alte reţele tehnico  edilitare nu există pe traseul reţelei de canalizare si de apa potabila .

Pe tot timpul execuţiei lucrărilor până la recepţia definitivă şi predarea investiţiei către beneficiar, executantul are obligaţia de a proteja toate lucrările executate sau în curs de execuţie precum şi materialele din incinta şantierului, prin amenajarea de zone împrejmuite, prevăzute cu încuietori şi pază.

Şantierul şi lucrările vor fi iluminate pe perioada nopţii şi ori de câte ori vizibilitatea este redusă pentru a preveni producerea accidentelor. De asemenea executantul lucrării are obligaţia de a semnaliza prin panouri avertizoare fiecare obiect aflat în execuţie funcţie de caracteristicile constructive ale acestuia.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Pentru accesul la lucrarile investitiei si pentru functionarea acesteia se vor utiliza caile de acces existente (drumurile  locale din intravilanul Comunei GODEANU  ) .

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resurse  naturale  folosite  in  constructie : piatra naturala, balastul.

- metode folosite în construcţie/demolare;

- lucari  de  constructii  executate  manual .

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Etape  de  construire :

- -   pregatirea  organizarii de santier

- -   trasarea lucrarilor pentru reteaua de apa si apa uzata

- -  sapaturile si pozarea conductelor in santuri

- -  montarea caminelor de vane , si caminelor de bransament

- -  probe tehnologice

- -  astuparea santurilor si aducerea terenului la starea initiala

Organizare de şantier este necesară în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât si pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia.

Această activitate se va desfăşura în coformitate cu Proiectul de Organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) care trebuie să cuprindă soluţionarea următoarelor aspecte:

- căile de acces;

- împrejmuire teren;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;

- sursele de energie;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar;

- tablou electric;

- punct PSI;

Pentru Organizarea de santier, Autoritatea contractanta va pune la dispozitia executantului terenul aferent.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:- nesemnificativ

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: - nesemnificative

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus este in continuarea celui efectuat aterior , astfel incat  in aceasta etapa se doreste realizarea retelelor de apa si bransamente  pentru intreaga populatie din cele patru localitati ale Comunei .

In prima etapa au fost efectuate lucrarile la gospodaria de apa si o parte din reteaua de distributie de apa . In prima etapa dimensionarea s-a facut tinand cont de extinderea ulterioara  a retelelor   , nefiind necesare in etapa actuala  lucrari de modificare a datelor caracteristice de functionare a sistemelor de distributie a apei si a statiei de epurare .

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu  este  cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Proiectul va respecta toate standardele si normativele in vigoare referitoare la amenajarea retelelor alimentare cu apa potabila, de canalizare menajera, a statiilor de pompare si a statiilor de epurare.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Autorizatia de gospodarie a apelor

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare –

Nu  este  cazul , nu sunt efectuate lucrari de demolare .

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu  este  cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu  este  cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- Terenurile  pe care se vor efectua lucrarile sunt ulitele din intravilanul comunei .

 politici de zonare şi de folosire a terenului; - ulite satesti

 arealele sensibile; - nu sunt idetificate

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonatele geografice sunt  precizate  pe planurile  de  situatie  atasate.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu  este  cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În perioada de execuţie

Lucrările care se execută în cadrul proiectului sunt lucrări normale de construcţii (excavaţii, umpluturi, construcţii din beton şi metalice, montaj echipamente, lucrări pentru reţele subterane, manipularea materialelor de construcţie, traficul obişnuit de şantier, organizările de şantier).

Poluarea apei se caracterizează ca fiind moderată spre negliabilă. În condiţii normale de execuţie, terenul nu se infesteazăşi nu se contaminează cu substanţe toxice sau periculoase.

În perioada de exploatare

Exploatarea sistemului de canalizare  nu are efecte negative asupra apelor de suprafaţă şi a celor de adâncime. Prin etanşarea conductelor de transport apă se elimină exfiltraţiile în sol şi astfel nu poate apărea riscul alunecărilor de teren.

Nu se vor evacua ape uzate in cursuri de suprafata .

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul  .

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de execuţie

Pentru realizarea obiectivelor de investiţiei se vor executa lucrări de excavaţii, transportul pământului, a betoanelor, utilajelor, etc. care implică utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamion, autobasculantă, buldoexcavator, automacara, autobetonieră.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, gazele de eşapament.

Praful rezultă de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces ale localităţii, execuţia săpăturilor (de-a lungul căilor de acces ale localităţii), împrăştiere balast, nisip, pământ, compactare, construire, etc. Gazele de eşapament rezultă de la maşini şi utilaje în timpul execuţiei. Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activităţilor de execuţie sunt surse libere, deschise, diseminate pe suprafaţa de teren pe care au loc lucrările. Reducerea acestor poluanţi se poate face prin amplasarea unor ecrane protectoare şi udarea suprafeţelor. 	Poluarea componentei de mediu aer este de scurtă durată, limitată în timp (perioada de execuţie).

În perioada de exploatare

Reteaua  de alimentare cu  apa proiectata  nu generează poluanţi atmosferici.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu  sunt necesare astfel de instalatii pentru investitia de fata .

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada de execuţie

Sursele de zgomot şi vibraţii se produc în perioada execuţiei de la utilajele de execuţie şi de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, uneori 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasă frecvenţă şi durata, cca. 8÷10 ore/zi.

Nivelul total de zgomot nu depăşeşte 70 dBA la limita perimetrului construit şi 50 dBA la cel mai apropiat receptor protejat.

În perioada de exploatare

Obiectele reţelei de apa  nu produc zgomot şi vigraţii. Gospodaria de apa realizata anterior  este amplasata  în afara zonei locuite, iar nivelul de zgomot se  încadreaza în prevederile STAS 10.009/88.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii în procesul tehnologic, deci nu necesită măsuri de protecţie.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Prin realizarea proiectului nu  au fost identificate surse de radiatii  .

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Prin realizarea proiectului nu  au fost identificate surse de radiatii  si necesitatea de realizare a amenajarilor pentru protejarea impotriva acestora .

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În perioada de execuţie

Sursele de poluare în perioada de execuţie sunt generate de:

» 	Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpul operaţiilor de alimentare sau datorită stării tehnice defectuoase a utilajelor şi echipamentelor de transport şi montaj;

» 	Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului şi subsolului se realizează prin utilizarea mijloacelor de transport şi montaj în stare bună de funcţionare şi depozitarea controlată a reziduurilor şi a materialelor de construcţii.

Poluarea solului şi subsolului se caracterizează ca fiind negativă moderată spre neglijabil.

În perioada de exploatare

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă nu prezintă riscuri de poluare a solului şi subsolului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu sunt necesare lucrari pentru protectia solului si subsolului .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu au fost identificate areale sensilbile ce pot fi afectate de proiect .

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu  sunt necesare  lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Lucrarile de extindere si alimentare cu apa nu afecteaza obiectivele de interes public sau private .

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu  este  necesare lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În perioada de execuţie

În perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ de descopertă, de excavaţie, materiale de construcţii, resturi conducte, conductori, tâmplărie, uleiuri uzate.

În perioada de exploatare

În perioada de exploatare a sistemului centralizat de canalizare si de alimentare cu apa   nu rezultă deşeuri decât de la personalul de exploatare (asimilabile cu deşeurile menajere; colectare similară).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu  este  cazul .

- planul de gestionare a deșeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor generate în decursul desfăşurării lucrărilor pe şantier, colectarea, transportul şi depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pentru  realizarea proiectului nu sau identificat  folosirea de substante si preparate chimice periculoase .

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este necesar .

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Lucrarile vor fi efetuate in inetriorul localitatilor  si  nu au fost identificate  măsuri speciale de protecţie.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu  este  cazul .

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu  este  cazul .

- probabilitatea impactului;

Nu  este  cazul .

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu  este  cazul .

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu  este  cazul .

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

La statia de gospodarire a apei existente  sunt necesare:

- parametrii fizico-chimici şi bacteriologici ai apei brute;

Personalul de exploatare înregistrează la ora actuală aceste date.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu  este  cazul .

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Organizare de şantier este necesară în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât si pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia.

Această activitate se va desfăşura în coformitate cu Proiectul de Organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) care trebuie să cuprindă soluţionarea următoarelor aspecte:

- căile de acces;

- împrejmuire teren;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;

- sursele de energie;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar;

- tablou electric;

- punct PSI;

Pentru Organizarea de santier, Autoritatea contractanta va pune la dispozitia executantului terenul aferent.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:- nesemnificativ

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: - nesemnificative

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

Aceste lucrări nu au un impact negativ asupra mediului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii: pamantul rezultat din escavatii se va folosi pentru aducerea cotei terenului la CTN (cota teren natural) prevazuta in proiect;

- Constructia fiind de importanta redusa, sunt excluse lucrari cu impact agresiv asupra amplasamentului.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale: - nu este cazul

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: - nu este cazul

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: - nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. Planulurile de situaţie in cele patru localitati , cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

S-au   anexat urmatoarele planse (in format electronic) :

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Siroca

(Sc 1 : 1000)-  Ed.01÷ Ed.14

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Marga

(Sc 1 : 1000)-  Ed.15÷ Ed.28

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Godeanu

- (Sc 1 : 1000)-  Ed.29÷ Ed.43

- Plan de situatie   - Extindere retea Bransamente – Plan trasare Sat Paunesti

(Sc 1 : 1000)-  Ed.44÷ Ed.59

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

S-a obtinut avizul geoparcului Platoul Mehedinti pentru obiectivul propus.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Pentru etapa initiala cand a fost obtinut avizul de gopsodarie a apelor nr.21/11.06,2018 pentru extindere alimentare cu apa si bransamente

Avizul  va fi depuse la prezentul memoriu prezentare .

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului

Primar

Gheorgheci Sabina Roxana