Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

DE STATD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.   din  2023

draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.,  cu sediul în Drobeta Turnu Severin, b-dul Nicolae Iorga, nr.2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi cu nr. 12725/12.10.2023, în baza:

-Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

-O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de , că proiectul „Relocare instalaţie de producere sulfit de sodiu, montare structură metalică pentru sprijinul coloanei de evacuare vapori de apă din procesul tehnologic, desfiinţare corp C1”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, b-dul Nicolae Iorga, nr.2 (incinta combinatului), nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, punctul 13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2)Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea și concepția întregului proiect:

▪proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

1.montare structură metalică pentru susţinerea coloanei de evacuare a vaporilor de apă din procesul tehnolgic-CP1: structură metalică sub formă de turn, formată din patru tronsoane, care va avea o formă triunghiulară în plan, cu latura de 15 m şi o înălţime de aproximativ 74 m

2.relocarea actualei instalaţii de producere sulflt de sodiu-CP2: construirea unei hale metalice, care va avea o formă rectangulară în plan, cu un gabarit aproximativ de 16 m x 8 m şi o înălţime de aproximativ 9 m; hala va avea structura metalică, cu închideri din panouri de tablă ondulată şi învelitoare de tablă cutată termoizolată şi hidroizolată

3.construire padoc metalic acoperit, clădire anexă instalaţiei de sulfit de sodiu-CP3: clădire cu formă rectangulară în plan, cu un gabarit aproximativ de 12 m x 8,5 m şi o înălţime de aproximativ 9 m; construcţia va avea structură metalică, cu stâlpi şi grinzi din profile laminate, cu invelitoare de tablă cutată termoizolată şi hidroizolată

4.desfiinţare construcţie Cl: desfiinţarea construcţiei identificate cu NC 63783-Cl, construcţie edilitară şi industrială, cu destinaţia turn răcire apă; construcţia are o formă circulară în plan, cu un gabarit aproximativ de 7,5 m, cu aria construită la sol de 40 mp, avînd sistem constructiv alcătuit din fundaţii beton şi zidărie din cărămidă; construcţia este în stare avansată de degradare, fiind edificată între anii 1970 şi 1975

▪din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare, amplasamentul pe care se va realiza proiectul dispune de reţele de utilităţi: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu apa potabilă, alimentare cu apă tehnologică, reţea de canalizare către staţia proprie de epurare

b)descrierea amplasamentului: terenul pe care se relocă instalaţia de preparare sulfit de sodiu este situat în incinta Combinatului de Celuloză şi Hârtie S.A., în partea de sud-est, învecinându-se cu: N şi E-platformă betonată pentru preparare şi depozitare deşeuri de lemn pentru alimentarea cazanelor şi pentru procesul tehnologic de fabricare a hârtiei; V-drum de incintă; S-centrală termică; terenul pe care se află construcţia C1 se află în partea de sud a platformei combinatului, NC 63738

c)cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul nu se cumulează cu activitatea existentă, autorizată; relocarea instalaţiei de producere sulfit de sodiu se impune întrucât coloana existentă de evacuare vapori de apă din procesul tehnologic este o construcţie îmbătrânită, care prezintă risc de prăbuşire, iar sistemul de conducte până la aceasta coloană este un sistem învechit şi poate genera defecţiuni tehnologice; deasemeni, relocarea este necesară pentru scurtarea traseului de la instalaţia de producere sulfit de sodiu la coloana de evacuare vapori de apă

d)utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversivităţii:

-utilizarea terenului: proiectul de relocare a instalaţiei de preparare sulfit de sodiu va ocupa o suprafaţă la sol de 320 mp; desfiinţarea construcţiei C1 va duce la eliberarea terenului ocupat în prezent de aceasta (40 mp)

-utilizarea solului: solul rezultat în urma lucrărilor de excavaţii se va utiliza pentru amenajarea zonelor ocupate temporar în timpul lucrărilor propuse

-utilizarea apei: în timpul construcţiei apa potabilă necesară muncitorilor se asigură din cea mai apropiată sursă existentă din incinta combinatului; nu este necesară asigurarea de apă tehnologică; în timpul funcţionării instalaţiei de preparare sulfit de sodiu, volumele de apă în scop potabil şi tehnologic nu se vor modifica faţă de necesarul actual, reglementat prin Autorizaţia de gospodărire a apelor

-nu se folosesc resurse naturale din zona lucrărilor; materialele de construcţie şi combustibilii pentru utilaje şi mijloacele de transport se vor achiziţiona de la firme autorizate

-biodiversitate: nu este cazul

e)cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

| Nr. Crt | Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Stare fizică | Instalaţie/secţie | Cantitate estimată | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | solidă | Activităţi administrative | 1 tonă | Eurocontainer |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice | solidă | Intregul amplasament | 0,5 tone | Spaţiu special amenajat |
| 3. | 17 01 01 | Beton | solidă | Intregul amplasament | 10 tone | Spaţiu special amenajat |
| 4. | 17 01 02 | Cărămizi | solidă | Intregul amplasament | 120,0 tone | Spaţiu special amenajat |
| 5. | 17 01 03 | Ţigle şi materiale ceramice | solidă | Intregul amplasament | 2 tone | Spaţiu special amenajat |
| 6. | 17 01 06* | Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau material ceramice cu conţinut de substanţe periculoase | solidă | Intregul amplasament | 4 tone | Spaţiu special amenajat |
| 7. | 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi material ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* | solidă | Intregul amplasament | 5 tone | Spaţiu special amenajat |
| 7. | 17 04 07 | Amestecuri metalice | solidă | Intregul amplasament | 14 tone | Spaţiu special amenajat |
| 8. | 17 02 01 | Lemn | solidă | Intregul amplasament | 1,5 tone | Spaţiu special amenajat |
| 9. | 17 09 04 | Deşeuri amestecate de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | solidă | Intregul amplasament | 20 mc | Spaţiu special amenajat |

Deşeurile din materiale recuperabile vor fi colectate selectiv si stocate temporar în recipiente adecvate (containere) sau vrac pe platformă betonată şi predate către firme autorizate pentru colectarea şi valorificarea acestor tipuri de deşeuri, firme cu care CCH SA are încheiate contracte de prestări servicii.

Deşeurile de masă lemnoasă şi hârtie se vor recicla în procesul de fabricare a hârtiei.

Deşeurile menajere vor fi stocate în pubele special destinate acestui scop şi ridicate periodic de firma de salubritate cu care societatea are încheiat contract în vederea eliminării acestui tip de deşeu.

Realizarea proiectului nu implică generarea de deşeuri periculoase.

f)poluarea și alte efecte negative:

-surse de poluanţi pentru ape: potenţialele surse de poluare a apelor pot apărea din:

◦scurgeri accidentale de ulei sau carburanți direct pe sol de la utilajele sau mijloacele de transport utilizate pentru execuția lucrărilor

◦gestionarea necorespunzătoare a materialelor necesare pentru construcţii şi a deşeurilor provenite din lucrările de execuţie şi de demolare

◦efecte negative asupra apelor de suprafață nu sunt posibile deoarece executarea lucrărilor din proiect se desfăsoară la o distanță semnificativă față de luciul de apă al Fluviului Dunărea (cca. 0,40 km)

◦lucrările desfăşurate necesită o utilizare minimă de apă la prepararea materialelor de construcţii; această apă va fi încorporată în material fără obţinerea de apă uzată; deasemeni, apare un necesar de apă pentru stropirea fronturilor de lucru, a căilor de acces şi a betonului şi cărămizilor rezultate la demolarea construcţiei C1

◦singurele ape uzate care vor rezulta la executarea lucrărilor din proiect sunt apele menajere provenite din activitatea curentă a personalului ce efectuează lucrările propuse. Personalul va folosi un vestiar prevăzut cu grup sanitar amplasat în apropierea zonei în care se desfăşoară lucrările astfel încât apele uzate menajere vor fi colectate în sistemul de canalizare al amplasamentului.

-surse de poluanţi pentru aer:

◦emisii locale de praf rezultate din activităţile de săpare a gropilor necesare pentru turnarea de fundaţii sau a șanţurilor pentru montarea de conducte sau de cabluri electrice, precum şi din activităţile de  transport şi manipulare a materialelor de construcţii (nisip, ciment, etc); emisii de praf rezultate din lucrările de desfiinţare/demolare a construcţiei C1

◦emisii de gaze rezultate din activitătile debitare, sudură sau vopsire ţevi, conducte, platforme, etc;

◦emisii de gaze de eşapament generate de utilajele si mijloacele de transport folosite la realizarea lucrărilor

Având în vedere faptul că lucrările prevăzute în proiect se efectuează pe suprafețe relativ mici, iar funcționarea utilajelor/mijloacelor de transport este discontinuă, funcție de programul de lucru şi de lucrările executate, se poate considera că poluarea aerului ca urmare a realizării proiectului este redusă.

Nu se pune problema unor instalaţii de captare/epurare/evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

-surse de poluanţi pentru sol: se pot produce accidental unele poluări locale ale solului cauzate de:

◦pierderi sau scurgeri de carburanţi/ulei de la utilajele/mijloacele auto

◦depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcţie

◦depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor generate

-zgomot: apărut din funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, din gestionarea necorespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor, din lucrările de desfiinţare/demolare a construcţiei C1 (posibil dinamitare, funcţie de expertiza tehnică)

g)riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

lucrările nu prezintă risc de accidente majore; în timpul lucrărilor de relocare a instalaţiei de sulfit de sodiu, pot apărea riscuri minore datorate unui mod defectuos de gestionare a materiilor prime, materialelor, deşeurilor, combustibililor şi lubrefianţilor; lucrările de desfiinţare/demolare a construcţiei C1 vor genera vibraţii puternice şi şocuri, loviri cu fragmente de materiale sau degajări puternice de praf

h)riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

-nu au fost identificate riscuri pentru sănătatea umană

-având în vedere amplasamentul investiției, în cadrul incintei Combinatului de Celuloză şi Hârtie S.A., pe platforma industrială de Sud-Est a oraşului Drobeta Turnu Severin, nu se pune problema unui impact semnificativ asupra obiectivelor existente în zonă

-distanţa de la limita amplasamentului până la zona locuită este de cca. 1 km

-conform punctului de vedere transmis de către Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Mehedinţi, în zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice sau valori de patrimoniu care să necesite o protecţie specială.

-conform punctului de vedere transmis de către I.S.U. Drobeta al Judeţului Mehedinţi, această categorie de construcţii se încadrează în prevederile H.G. nr.571/2016 care necesită aviz de securitate la incendiu

3)Amplasarea proiectului:

a)utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

-terenul pe care se relocă instalaţia de preparare sulfit de sodiu este situat în incinta Combinatului de Celuloză şi Hârtie S.A., în partea de sud-est, învecinându-se cu: N şi E-platformă betonată pentru preparare şi depozitare deşeuri de lemn pentru alimentarea cazanelor şi pentru procesul tehnologic de fabricare a hârtiei; V-drum de incintă; S-centrală termică; terenul pe care se află construcţia C1 se află în partea de sud a platformei combinatului, NC 63738

-teren cu funcţiunea de curţi-construcţii

b)bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: proiectul nu foloseşte resurse naturale din zonă

c)capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

-zone costiere și mediul marin: nu este cazul

-zonele montane și forestiere: nu este cazul

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

-zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a)importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:

-amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, destinaţie platformă industrială, în incinta Combinatului de Celuloză şi Hârtie S.A, teren proprietate privată

-amplasamentul CCH SA are următoarele vecinătăţi: N: CET şi DN6/E70, S: Staţia de epurare municipală şi fluviul Dunărea; V: CILDRO S.A. şi CET; E: Terenuri particulare

-distanţa de la limita amplasamentului până la zona locuită este de aprox. 1 km

-în perioada execuţiei lucrărilor, acestea vor avea un impact local, în zona de lucru, datorat lucrărilor de organizare a terenului, a căilor de acces şi respectiv a lucrărilor de construcţie

b)natura, intensitatea,  probabilitatea și complexitatea impactului:

-în perioada execuţiei lucrărilor, proiectul generează un impact local, redus, asupra mediului datorat lucrărilor de construcţie propuse:

◦pot fi afectate accidental apele subterane şi solul, prin:

scurgeri accidentale de ulei sau carburanți direct pe sol de la utilajele sau mijloacele de transport utilizate pentru execuția lucrărilor

gestionarea necorespunzătoare a materialelor necesare pentru construcţii şi a deşeurilor provenite din lucrările de execuţie

◦aerul atmosferic va fi afectat prin:

emisii locale de praf rezultate din activităţile de săpare a gropilor necesare pentru turnarea de fundaţii sau a șanţurilor pentru montarea de conducte sau de cabluri electrice, precum şi din activităţile de  transport şi manipulare a materialelor de construcţii (nisip, ciment, etc); emisii de praf generate la desfiinţarea/demolarea construcţiei C1

emisii de gaze rezultate din activitătile debitare, sudură sau vopsire ţevi, conducte, platforme, etc;

emisii de gaze de eşapament generate de utilajele si mijloacele de transport folosite la realizarea lucrărilor

Avand în vedere faptul că lucrările prevăzute în proiect se efectuează pe suprafețe relativ mici, iar funcționarea utilajelor/mijloacelor de transport este discontinuă, funcție de programul de lucru şi de lucrările executate, se poate considera că poluarea aerului ca urmare a realizării proiectului este redusă.

◦proiectul va genera zgomot apărut din funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, din gestionarea necorespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor; lucrările de desfiinţare/demolare a construcţiei C1 vor genera zgomot şi vibraţii puternice, dacă, funcţie de expertiza tehnică, se va alege soluţia de dinamitare

◦lucrările nu prezintă risc de accidente majore; pot apărea riscuri minore datorate unui mod defectuos de gestionare a materiilor prime, materialelor, deşeurilor, combustibililor şi lubrefianţilor; lucrarile de demolare a construcţiei C1, vor fi executate de firme specializate şi vor fi supravegheate de personal calificat, competent şi atestat

◦nu au fost identificate riscuri pentru sănătatea umană

c)debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul redus asupra mediului se va resimţi de la începerea lucrărilor şi va dura pe toată perioada de implementare a acestuia, care se estimează la 6 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire

d)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul, amplasamentul este situat în incinta Combinatului de Celuloză şi Hârtie S.A.se referă la modificarea amplasamentului instalaţiei de preparare sulfit de sodiu, fără a aduce modificări în procesul tehnologic; prezentul proiect nu se cumulează cu activitatea existentă, autorizată

e)posibilitatea de reducere efectivă a impactului: reducerea impactului asupra mediului se realizează respectând condiţiile impuse pentru executarea lucrărilor prevăzute de proiect, descrise la Punctul IV.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: amplasamentul nu se află situat în nicio arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Conform Deciziei A.N.Apele Române, A.B.A. Jiu, Craiova, nr.7149/19.06.2019, pentru proiectul propus:

-nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă.

-lucrările propuse a se realiza nu au impact semnificativ asupra corpului de apă subteran ROJI06 Lunca şi terasele Dunării (Calafat) şi nici asupra corpului de apă de suprafaţă PF II, cod RORW14.1-B2, precum şi asupra obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă prevăzute în Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1.organizarea de şantier:

-execuţia  lucrărilor  se  va  face  numai  de  către  un  antreprenor  specializat  în execuţia acestui tip de lucrări

-organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va amplasa în apropierea terenului pe care se va construi centrala termică, pe o suprafaţă de teren cât mai redusă, executantului revenindu-i în exclusivitate responsabilitatea modului cum îşi organizează şantierul, fără a fi afectate spaţiile publice (trotuar, carosabil, etc.)

-organizarea de şantier va fi împrejmuită cu gard metalic

-prepararea semifabricatelor se va face în instalaţii centralizate, autorizate în acest scop, transportul lor pe şantier făcându-se numai pe măsura punerii lor în operă

-în cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulației pietonale şi auto, pe timpul execuţiei

-se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiei

-se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de şantier

-curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul inspectorului de şantier

-construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei

-pe perioada realizării construcţiei se va monta un container pentru pregătirea materialelor necesare pe şantier

-se va asigura curăţenia permanentă în zona şantierului

-la execuţia lucrărilor aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate şi sănătate a muncii

-după terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate; suprafaţa de teren afectată de organizarea de şantier va fi reamenajată, aducându-se la parametrii iniţiali

2.în timpul realizării lucrărilor de construcţie a clădirilor CP1, CP2 şi CP3:

a)construcţia obiectivului nu trebuie să afecteze buna desfăşurare a activităţilor desfăşurate in imediata vecinătate

b)pentru evitarea impactului asupra calităţii apelor de suprafaţă sau a apelor freatice, precum şi a solului:

-nu se vor efectua activități (lucrări de reparații, schimbări ale uleiului de motor, spălări ale mijloacelor de transport si utilajelor folosite, de alimentare cu combustibil, etc.) ce ar putea genera deversări de uleiuri, combustibili şi/sau ape uzate direct pe sol

-activitatea se va desfăşura cu maşini/utilajele care sunt în stare optimă de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale

-depozitarea temporară a deșeurilor se va face selectiv, într-un spațiu special amenajat, pe o platformă betonată, bordurată și acoperită, pentru evitarea depozitării acestora direct pe sol; se vor asigura recipiente şi pubele pentru depozitarea deşeurilor colectate selectiv; deșeurile generate vor fi preluate de firmele specializate pentru valorificare și/sau eliminare deșeuri cu care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii

-alimentarea cu apă se va realiza de la cel mai apropiat punct (robinet) racordat la traseul de distribuţie a apei potabile existent pe amplasament; utilizarea apei se va face rațional, evitându-se pierderile sau risipa acesteia

-se vor stabili locurile de depozitare a materialelor de construcţii astfel încât vântul sau apele pluviale să nu antreneze particule de materiale

-în cazul deversării accidentale de substanţe chimice pe sol (ulei, motorină, etc.), se va acoperi suprafaţa cu rumeguş pentru absorbţie şi se va decoperta imediat solul contaminat care va fi colectat în saci din plastic şi transportat la firme autorizate pentru tratarea acestuia

-personalul va folosi un vestiar prevăzut cu grup sanitar amplasat în apropierea zonei în care se desfăşoară lucrările astfel încât apele uzate menajere vor fi colectate în sistemul de canalizare al amplasamentului

c)pentru evitarea impactului asupra aerului:

-stropirea permanentă a platformelor șantierului, pentru evitarea generării emisiilor de praf în atmosferă datorită lucrărilor de săpătură pentru fundații și platforme

-pământul săpat va fi depozitat la distanță mică de săpături şi va fi folosit la refacerea suprafeţelor afectate de lucrări

-se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport în stare bună de funcţionare, cu revizia tehnică la zi

-utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum emisiile din gaze de eșapament

-reducerea timpului de funcţionare a utilajelor, evitând suprasolicitarea acestora

-curăţirea roţilor utilajelor şi mijloacelor de transport

-mijloacele de transport încărcate cu materiale ce pot genera pulberi (praf), vor fi acoperite

-lucrările care generează particole în suspensie, de genul celor de îndepărtare a solului, modelarea suprafeţelor şi manipularea materialelor şi a deşeurilor generate, se vor executa cu atenţie; ele vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, perioade  când se va realiza stropirea accentuată a suprafeţelor; materialele respective vor fi depozitate în interiorul unei zone delimitate astfel încât să nu constituie sursă de poluare prin particule care pot fi antrenate către obiectivele învecinate

d)zgomot

toate utilajele care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare; impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia din zonă, construcţia propusă fiind amplasată în zonă industrială; nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

e)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

-alimentarea cu motorină se va face numai la staţiile de distribuţie autorizate pentru distribuţia carburanţilor

-schimbarea lubrefianţilor se va executa numai în ateliere specializate

-utilajele cu care se va lucra vor fi în perfectă stare de funcţionare

3.condiţii pentru desfiinţare construcţie Cl:

-lucrarile de desfiintare a elementelor constructive se vor desfasura in urmatoarea succesiune:

      - debransarea de la utilitati si demontarea instalatiilor interioare

      - demolarea suprastructurii

      - invelitoarea si structuri ale acoperisului

      - plansee

      - peretii exteriori si interiori de zidarie, de sus in jos, treptat pe inaltime, cate un rand de zidarie pe tot perimetrul, incepand de la partea superioara si pana la baza acestora;

      - demolarea infrastructurii: fundatiile peretilor si placa suport de pardoseala

      - curatirea si nivelarea terenului

-lucrarile de demolare se vor executa de sus in jos, cu mijloace manuale si/sau mecanice de mica putere, unde va fi cazul. Daca expertiza de specailitate permite, se poate efectua demolarea prin prabusire, ori tragere cu cabluri. Se va acorda atentie speciala respectarii normelor de tehnica a securitatii muncii.

-în scopul reducerii degajărilor de praf, se vor stropi cu apa materialele ce se demoleaza.

-lucrarile de demolare vor fi executate de firme specializate si vor fi supravegheate de personal calificat, competent si atestat, astfel incat sa nu se aduca prejudicii proprietatilor si constructiilor vecine

-lucrările de demolare generează cantităţi mari de deşeuri din construcţii (resturi de beton, cărămizi sparte), care se vor stoca temporar pe platformă betonată, îngrădită, se vor stropi cu apă şi se vor evacua periodic de pe amplasament, în scopul evitării împrăştierii de praf

4.măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul

5.la finalizarea lucrărilor se va proceda la retragerea utilajelor, echipamentelor şi al altor construcţii cu caracter temporar care au fost necesare organizării de şantier, precum şi a tuturor materialelor şi deşeurilor rezultate din lucrări

• Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

• Titularul va notifica în scris A.P.M. Mehedinţi cu privire la finalizarea proiectului, pentru verificarea respectării prevederilor din prezentul act; procesul-verbal întocmit în această etapă, se anexează şi face parte din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Observaţiile publicului

Publicul interesat de implementarea proiectului a fost informat despre:

•depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, prin:

-anunţ public afişat de titularul de proiect la Primăria Drobeta Turnu Severin în data de 01.11.2023 şi în ziarul Piaţa Severineană în data de 03.11.2023

-anunţ public şi Memoriul de prezentare, postate pe site-ul A.P.M.Mehedinţi în data de 31.10.2023

•decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prin:

-anunţ public afişat de titularul de proiect la Primăria Drobeta Turnu Severin şi în presa on-line în data de 09.09.2021

-anunţ public şi Decizia etapei de încadrare-draft, postate pe site-ul  A.P.M.Mehedinţi în data de 10.09.2021

Nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv,

# Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

# Şef Serv. A.A.A.,                                                                                                   Întocmit,

Claudia LOHON                                                                                                  Mariana LUDU