I. INTRODUCERE

I.1. CONTEXT

Raportul de Amplasament a fost intocmit de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD ECOIND Bucuresti in cadrul Contractului nr. BG 3331/2014,, incheiat cu S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti in calitate de beneficiar, si are ca scop evidentierea situatiei prezente a amplasamentului din comuna Savinesti, str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, judetul Neamt, in conditiile realizarii masurilor din Planul de actiuni cu termen scadent 31.12.2014.

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este o societate cu caracter privat, înfiintata în anul 2005 si înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1478 din 24/10/2005 (Anexa 1), avand sediul administrativ în comuna Savinesti, str.Gheorghe Caranfil,  nr. 11, judetul Neamt. Actionariatul societatii este format din persoane juridice, respectiv : societatea DALHOUSIE HOLDINGS LIMITED– persoana juridica din Cipru si  SC VIROMET SA Victoria – persoana juridica Romania.

Activitatile principale derulate de societate sunt (conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007) :

● Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

● Cod CAEN 2015 - Fabricarea  ingrasamintelor si produselor azotoase

● Cod NOSE-P: 105.09 – Produsi chimici anorganici de baza sau ingrasaminte chimice

● Cod SNAP 2: 0404

04 04 02 – Acid azotic conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 03 – Amoniac conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 05 – Azotat de amoniu conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 08 – Uree conform CORINAIR, decembrie 2007

Conform Actului Constitutiv al societatii emis in data de 2.05.2014 (Anexa 2), societatea mai poate presta urmatoarele activitati :

● 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

● 0610 - Extractia petrolului brut

● 0620 - Extractia gazelor naturale

● 0891 - Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

● 0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si a gazelor naturale

● 0990 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

● 1910 - Fabricarea produselor de cocserie

● 2011 - Fabricarea gazelor industiale

● 2012 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

● 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

● 2014 - Fabricareaaltor produse chimice organice, de baza

● 2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

● 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

● 2052 - Fabricarea cleiurilor

● 2053 - Fabricarea uleiurilor esentiale

● 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a

● 2433 - Productia de profile obtinute la rece

● 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

● 2573 - Fabricarea uneltelor

● 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice(module)

● 2630 - Fabricareaechipamentelor de comunicatii

● 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

● 2670 - Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

● 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

● 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

● 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice

● 2813 - Fabricarea de pompe si compresoare

● 2814 - Fabricarea de articole de robinetarie

● 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

● 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a

● 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

● 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

● 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a

● 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

● 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

● 3312 - Repararea masinilor

● 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice

● 3314 - Repararea echipamentelor electrice

● 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

● 3511 - Productia de energie electrica

● 3512 - Transportul energiei electrice

● 3513 - Distributia energiei electrice

● 3514 - Comercializarea energiei electrice

● 3521 - Productia gazelor

● 3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

● 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

● 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat

● 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

● 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

● 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

● 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

● 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

● 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

● 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

● 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

● 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

● 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice

● 4676 - Comert cu ridicata al produselor intermediare

● 4690 - Comert cu ridicata al produselor

● 4741 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

● 4742 - Comerţ cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

● 4753 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

● 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a, in magazine specializate

● 4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

● 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

● 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

● 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

● 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

● 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe cale ferata

● 4920 - Transporturi de marfa pe cale ferata

● 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

● 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

● 4941 - Transporturi rutiere de marfuri

● 4942 - Servicii de mutare

● 4950 - Transporturi prin conducte

● 5010 - Transporturi maritime si costiere de pasageri

● 5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa

● 5210 - Depozitari

● 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

● 5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa

● 5224 - Manipulari

● 5610 - Restaurante

● 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a

● 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

● 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilo imobiliare proprii sau inchiriate

● 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

● 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

● 7111 - Activitati de arhitectura

● 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

● 7120 - Activitati de testari si analize tehnice

● 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a

● 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a

Activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, se regasesc in categoriile :

4.   Industria chimica

  - Producerea compuşilor chimici anorganici precum :

- Gazele (Amoniac)

- Acizii (Acid azotic)

4.3 Producerea de îngrăşăminte pe bază de azot (Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Uree granulata, ingrasaminte lichide - Urean 32)

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.

Conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. se incadreaza in categoria de activitate :

1.1.b Instalatie de ardere cu putere termica nominala > 20 MW din alte sectoare decat sectorul energetic.

Nota : societatea detine :

-Cazan de abur tip TGV 1000/12 cu capacitatea de 7.8 MW

-Cazan de abur tip PB - MINCAZZINI cu capacitatea de 12.5 MW

-Cazane auxiliare Instalatia de fabricare amoniac : 2 x 46 MW.

In prezent, SC GA – PRO – CHEMICALS SA detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 2/2013 ()cu valabilitate pana in luna 12.2014.

Mentionam ca fosta SC AZOCHIM SA Savinesti (societate de la care SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA a preluat activele), este pe lista instalatiilor care beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG 152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014.

Nota : Pentru obiectivele operate prin inchiriere de SC AGROFERTIL SA, inclusiv Instalatia de fabricare AN/CAN  a fost emisa de catre MMGA ARPM Bacau Autorizatia Integrata de Mediu  Nr.6 din 17. 04 2006.

Includerea unui Raport de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (modificat si completat prin Ord. MMGA nr. 1158/2005).

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti este inregistrat la poz. 79 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.

Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar, pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe baza observatiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament.

I.2. OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Acest raport trebuie sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.

In functie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel:

1) formarea unui cadru initial de referinta pentru evaluari ulterioare ale terenului, care trebuie sa fie luat in considerare la emiterea Autorizatiei Integrate de mediu. Acest obiectiv s-a realizat prin:

- identificarea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru a determina daca si in ce masura exista zone cu potential de contaminare (istorica si actuala);

- abordarea unor informatii suficiente care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al amplasamentului astfel incat sa se descrie interactiunea dintre factorii de mediu.

2) identificarea si furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice si chimice ale terenului si a vulnerabilitatii sale in cazul oricarei contaminari posibile in trecut, prezent si viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea si interpretarea tuturor datelor furnizate de studiile anterioare si a datelor existente in banca societatii (date de monitorizare si automonitorizare).

I.3. SCOP SI ABORDARE

Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii amplasamentului in care S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti isi desfasoara activitatile.

Raportul de Amplasament va reprezenta si va oferi un punct de referinta pentru stabilirea gradului de afectare a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari viitoare.

Activitatile necesare elaborarii Raportului de amplasament sunt conforme cu Ghidul Tehnic General, fiind parcurse etapele recomandate privind cercetarea documentara si observatiile de recunoastere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind conditiile initiale si dezvoltarea “modelului conceptual”.

Din punct de vedere al continutului, Raportul de amplasament abordeaza aspectele indicate in cuprinsul prezentat in ghidul tehnic si este structurat pe cinci capitole astfel :

- CAPITOLUL I – Introducere ;

- CAPITOLUL II – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului ;

- CAPITOLUL III – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului ;

- CAPITOLUL IV – Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului ;

- CAPITOLUL V – Interpretarea datelor si recomandari – implicatiile modelului si recomandarile pentru o actiune viitoare.

Fiecare capitol este impartit in subcapitole si include o serie de anexe.

II. DESCRIEREA TERENULUI

II.1. LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENULUI

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:

- 20033' longitudine estică

- 46052' longitudine nordică.

Statia CFR care deserveste societatea se afla in localitatea Rosnov, la cca. 2.5 Km distanta (conform studiilor topografice realizate de SC EDILPROIECT SA Piatra Neamt). Legatura cu aceasta se face prin sistemul propriu de cai ferate uzinale. Tronsonul de cai ferate uzinale, de la iesirea de pe platforma industriala S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. si pana la statia CFR Roznov, are o directie generala NV – SE, traversand teritoriul comunei Savinesti (pe o distanta de cca 500 m) pana la drumul de legatura cu DN 15 (drumul spre Dumbrava – Deal). Dupa intersectarea cu DN15, tronsonul CF (pe o distanta de cca 1500 m) devine limita dintre teritoriile comunelor Savinesti (la sud – vest) si Piatra Soimului (la nord – est) pana la intrarea pe teritoriul comunei Roznov, pe care il traverseaza (pe o distanta de cca. 500 m) pana la punctul final – statia CFR Roznov.

Obiectivele industriale aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt:

- în partea de nord – vest : S.C. FIBREXNYLON S.A., S.C. YARNEA S.A., S.C. ICEFS S.A. S.C. RIFIL S.A. S.C. KOBER S.A., S.C. COMES S.A., Microcentrala Roznov, DG PETROL ;

- în partea de sud : SC CRIMBOGAS S.A. ;

Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:

- spre nord : Dumbrava Deal  ( 2,5 km), com. Girov (15 km)

- spre nord – est: Margineni (cca. 15 km)

- spre nord – vest: Dumbrava Rosie (4 km)

- spre sud: Borlesti (12 km)

- spre sud – est: Dumbrava – Deal, Costisa (20 km),Roznov (5 km);

- spre sud – vest: Piatra Soimului (5 km);

- spre vest si sud –vest: comuna Savinesti (cca. 1.0 km).

Societatea are legaturi directe cu orasul Piatra Neamt prin DN 15 si CFR Bacau – Piatra Neamt. Distanta pana in municipiul Piatra Neamt este de cca. 10-12 km pe directia nord - vest.

Incadrarea in zona a amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este prezentata in figura nr. II.1. si in Anexa 4.

Fig. II.1

II.2.	DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a achiziţionat, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 51/ 1998, activele aparţinând S.C. AZOCHIM S.A. Săvineşti prin licitaţie publică AVAS (Proces Verbal nr. 355/26.07.2005), respectiv :

- active reprezentând clădiri, construcţii speciale şi echipamente (instalaţii, echipamente tehnologice, utilaje, aparate, etc.) aferente secţiilor :

- Secţia 1 – Amoniac I şi II, Carbonat de calciu, Demineralizare II şi Apa recirculată II

- Secţia 2 – Acid azotic, Azotat de amoniu (numai echipamente tehnologice : aparate de măsură, contor, analizor), Uree cristalizată, Uree granulată, Depozit amoniac vechi, Lichefiere amoniac, Lichefiere CO2 şi Tratare ape uzate

- Secţia 3 – Reţele estacade, CET, Termo-hidro, Apă tratare I + Apă recirculare I, Turbine contrapresiune, Turbine compresor, Reţele apă industrială, Staţie trafo şi reţele, Atelier electric, Staţie 6 kV şi reţele gaz metan

- Secţia 4 – Atelier mecanic CUPS, Întreţinere edile şi Atelier piese de schimb maşini

- Secţia 5 – PSI, Depozite exploatare, regenerare ulei, Ambalare, Electrocare, CFU, Protecţia muncii, Administrativ, CTC, Spălare haine, Dispensar, Cantină, Proiectări, Oficiu calcul, Apărare civilă, Atelier de marcat saci, Cercetări uzinale şi Spaţiu comercial

- Secţia 7 – ATM central şi Centrala telefonică

- Secţia 99 – ALA.

Prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011 (Anexa 3), S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a cumpărat de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A instalaţia de fabricare AN/CAN.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp.

SUPRAFETE TOTALE / OCUPATE / LIBERE

Conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO3 nr.0161/1993 emis de Ministerul Industriilor in baza Legii nr. 15/1990 si a HG nr. 834/1991 – suprafata de teren in proprietatea exclusiva a SC AZOCHIM SA – a fost de 759203.05 mp.

Repartizarea acestei suprafete pe categorii de folosinta este dupa cum urmeaza:

- suprafata construita 171 741.16 mp

- suprafata aferenta cailor de transport 21 817.14 mp

- suprafata libera 565 644,75 mp

- gradul de ocupare a terenului 23.52%.

II.3. UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

II.3.1 Activitati derulate pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti

Activitatile desfasurate conform organigramei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. (Anexa 19) sunt structurate in :

- Sectia I productie

- Instalatii utilitati (apa demineralizata, inst. Hammon, cazane auxiliare, pompe, retele canalizare)

- Instalatia amoniac

- Sectia II productie

-Instalatia acid azotic

-Instalatia uree

-Instalatia AN/CAN

-Instalatia ambalare

- Birou ITQ (se ocupă de controlul intefazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate)

-Sectia MEA

-Birou proiectari  (resp. izometrii, supape, urmarire constructii)

-Biru MEA control instalatii (progr. urmarire reparatii, proiectare, verificari ISCIR)

-Atelier electro-energetic (se ocupă de distribuţia energiei electice din staţiile electrice spre punctele de consum;ţntreţinerea şi repararea echipamentelor electrice - motoare, staţii de distribuţie, etc)

-Atelier automatizari (se ocupă de întreţinerea şi exploatarea sistemelor de control automat al fabricilor de Amoniac, Uree ŞI Azotat de amoniu/Nitrocalcar; întreţinerea , repararea şi autorizarea aparaturii de măsură şi control din instalaţii şi laboratoare)

-Sectia reparatii mecanice - CUPS

-Atelier reparatii mecanice

-Atelier CUPS (pregatire fabricatie, prelucrari mecanice, confectii utilaje, reparatii masini, ventile, supape)

-Serviciu ADT (aprovizionare –desfacere-transport : se ocupa cu gestionarea si depozitarea materiilor prime, materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea produselor finite

-Birou transporturi

-Birou vanzari

-Birou aprovizionare

-Departament managementul securitatii

-SPSU

-Comp. de protectia mediului

- Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie

- Serviciul Pază

-Dispensar

-Laborator mediu – toxicologie (urmăreşte calitatea apelor uzate evacuate din societate şi calitatea aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă)

-Compartiment MQ

Structura de personal pentru functionarea tuturor sectoarelor societatii prevede un numar total de angajati de 726 persoane, din care :

- muncitori 560

- sefi formatii (maistrii) 56

- personal TESA 105.

Situatia actuala a instalatiilor S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este prezentata in tabelele II.3.1-1 ÷ II.3.1.2.

Tabel II.3.1-1 - Instalatii principale - in functiune

| Nr. crt. | Instalatia | Activitatea conf. Anexei I din OUG nr.152/2005 | Capacitate proiectata | Anul punerii in functiune | Anul repornirii /sistarii activitatii | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac – licenta Salzgitter | 4.2.a | 1 000 t/zi 330 000 t/an | 1974 | Repornire 2008 | 1995- retehnologizare (cu firma Mannesmann DEMAG) |
| 2 | Uree granulata – licenta STAMICARBON | 4.3 | 300 000 t/an | 1974 | Repornire 2009 | 2007-2009 modernizare Mannesmann Anlagenbau |
| 3 | Acid azotic – licenta GIAP | 4.2.b | 180 000t/an HNO3 100% | 1963 | Repornire 2003 | Modernizare 1997-1998 |
| 4 | Azotat de amoniu / nitrocalcar -licenta intiala GIAP | 4.3 | 231 000 t/an AN 330 000 t/an CAN | 1963 | Repornire 1999 | Modernizare Mannesmann Anlagenbau 1997 – 1998 licenta KRUPP - UHDE |
| 5 | Ingrasaminte lichide - UREAN | 4.3 | 429 000 t/an | 2009 | - | - |

Tabel II.3.1-2 - Instalatii  conexe – in functiune

| Nr. crt. | Instalatia | Activitatea conf. Anexei I din OUG nr.152/2005 | Capacitate proiectata | Anul punerii in functiune | Anul repornirii /sistarii activitatii | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demineralizare II (deserveste instalatiile amoniac si uree granulata) | - | -125 mc/h x 4 linii demineralizare -30 mc/h x 3 linii de condens | 1975 | Repunere in functiune 2008 | Reabilitare 2008 |
| 2 | Gospodaria de ape nr. 2 (Hammon) | - | -14070 mc/h apa racire pt. Instalatia Amoniac -6600 mc/h apa racire pt. Instalatiile uree granulata si carbonat de calciu | 1974 | Repunere in functiune 2008 | Reabilitare 2008 |
| 3 | Ciclul de racire I-III | - | 4600 mc/h | 1963 | Repornire 1999 | -Lucrari de reabilitare 1997-1998 (au fost inlocuite suprafetele de schimb termic |
| 4 | Instalatia de hidroliza – desorbtie (Uree granulata) – licenta UREA CASALE | - | 50 mc/h ape reziduale cu max. 10% ioni amoniu | 2011 | - |  |
| 5 | Centrala Termica -cazan TERMOTEHNICA-BIASI (TGV 1000012) -cazan MINGAZZINI | 1.1* | 10 000 t/h 16 t/h | 2004 2012 |  |  |
| 6 | Instalatii depozitare amoniac lichid -depozit TK -251 Depozit de fabricatie | - | -max. 15000 t (7900 t dupa lucrari 1998) -530 t | 1971 | Repornire 2003 | 1998 – lucrari reparatie . |

In planul de situatie (Anexa 5) este prezentata pozitionarea obiectivelor in cadrul platformei societatii (obiective functionale, obiective dezafectate).

II.3.2 Contracte, protocoale, abonamente incheiate / detinute de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti

Pentru derularea activitatilor, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a incheiat contracte cu societati cu profil de prestari servicii :

| Domeniul | Contract, protocol, abonament |
| --- | --- |
| -energie electrica | - Contract nr. 282703/27.03.2009, Act adit. nr. 13/31.2.2013 şi Contract nr.105.110/01.09.2010 (contract de novaţie – în calitate de procesator) incheiat cu SC TINMAR IND SA Bucuresti pentru furnizarea energiei electrice (Anexa 6) |
| -gaze naturale | - Contract nr. 25/30.06.2012 de transport a gazelor naturale incheiat între S.C.Interagro SRL şi SNTGN Transgaz Mediaş (Anexa x) - Contract nr. 130524/29.01.2013 de vanzare – cumpărare a gazelor naturale incheiat între S.C.Interagro SRL şi S.C.Interagro S.A. (Anexa x) |
| -apa | - Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/2014 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru furnizare apa industriala, apa potabila, preluarea apelor in canalizare si epurarea lor (Anexa 8) - Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014) si Act aditionl nr. /2014 valabil pana la 31.12.2015 (Anexa 9) - Abonament nr. 3191 A/01.01.2010, Act adit. nr. 1/2014 incheiat cu SGA NEAMT pentru utilizare /exploatare a resurselor de apa de suprafata – raul Bistrita si Canal UHE (Anexa 10) - Contact nr. 22F/30.12.2013 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita pentru furnizarea de apa din raul Bistrita - captarea CHE Vanatori (Anexa 11) |
| -deseuri | - Contract nr. 1/18.12.2013, incheiat cu SC ECOPIM RECYCLING S.A. (licenta operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje (Anexa 12) - Contract nr. 225/2007, Act. Adit. nr. 4/18.01.2011 incheiat cu SC APISORELIA SRLPiatra Neamt privind colectarea si transportul deseurilor medicale periculoase (Anexa 13) - Contract nr. 79/14.08.2009, Act. Adit. nr. 1/26.05.2010 incheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA Cluj Napoca pentru colectarea, transporul si depozitarea deseurilor solide cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special (Anexa 14) - Protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP pentru clectarea deşeurilor provenite din surse de lumină - Contract nr.5603/13.05.2014 incheiat cu SC TISECO SRL pentru valorificarea uleiurilor uzate |
| -monitorizare | - Contract de prestari servicii de verificare a Rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera conf. Ord. ME nr. 1969/2009 si HG 780/2006 incheiat cu SC TQ CONSULTANTA SI RECRUTARE SRL Galati (Anexa 15) - Contract de prestari servicii monitorizare incheiat cu INCD –ECOIND Bucuresti . |

II.3.3. Autorizatii si avize curente

-Autorizatie Integrata de Mediu nr. 2/28.10.2013 , valabila pana la 31.12.2014 - emisa de APM Neamţ;

-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 275/10.09.2014, valabila pana la 31.12.2014, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret ;

- Decizia etapei de încadrare nr. 3871 din 21.07.2014 privind "Implementarea unui sistem de  reducere a conţinutului de NOx din gazele evacuate la coş de la cele patru linii de fabricaţie din instalaţia Acid azotic

- Decizia etapei de încadrare nr.5189 din 15.09.2014 privind"Implementarea unui sistem de  reducere a protoxidului de azot din gazele evacuate la coş de la cele patru linii de fabricaţie din instalaţia Acid azotic

- Decizia etapei de încadrare nr.8232 din 07.01.2014privind proiectul „ Dezafectare instalatie de amoniac GIAP )inclusiv obiectivele anexe,Carbonat de calciu, CET – CAF, Demineralizare I, Uree cristalizată ) inclusiv obiectivele anexe) şi instalaţia de ambalare uree granulată”,

- Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 193/28.06.2013;

-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 196/10.07.2009 emis de AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa SIRET pentru realizarea alimentarii proprii cu apa prin activarea conductei ce aproviziona din Canalul UHE fostul combinat de ingrasaminte chimice ROZNOV (PV punere in functiune Cod. 14-2-5/b / 14.07.2009);

-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 205/08.08.2011 emis de AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa SIRET pentru repunerea in functiune a 2 circuite de evacuare ape uzate apartinand SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si SC FIBREXNYLON SA, in scopul monitorizarii separate a acestora (PV punere in functiune nr. 9291 /30.09.2011;

-Declaratia locatiilor nr. 1726/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in categoria 3 (acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, eter etilic, acetona) (Anexa 17);

-Declaratia locatiilor nr. 632/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in categoria 2 (permanganat de potasiu) (Anexa 18).

II.3.4. Descrierea activitatilor desfasurate pe amplasamentul analizat

II.3.4.1. Instalatii principale

Instalatiile principale operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :

  - Instalatia Amoniac – licenta Salzgitter

  - Uree granulata – licenta STAMICARBON

  - Instalatia Acid azotic – licenta GIAP

  - Instalatia Azotat de amoniu / nitrocalcar -licenta intiala GIAP

  - Instalatia Ingrasaminte lichide - UREAN

II.3.4.1.1 INSTALATIA AMONIAC  – 1000 t/zi (licenta Salzgitter)

Instalatia de amoniac – licenta Salzgitter a fost pusa in functiune in anul 1974. Din 1995 a inceput retehnologizarea cu firma germana MANNESMANN DEMAG.

Retehnologizarea instalatiei a avut drept scop :

- reducerea consumului de gaz metan cu cca. 5000 Nmc/h;

- obtinerea capacitatii de 1000 t/zi;

- striparea condensului tehnologic rezultat din instalatie – cu refolosirea aburului de joasa presiune;

- cresterea fiabilitatii instalatiei;

- reducerea cantitatii de poluanti evacuati in apa, aer, sol.

Totodata cu retehnologizarea instalatiei s-a avut in vedere si inlocuirea utilajelor de baza invechite si cu grad de uzura ridicat :

- reformer primar - cu un reformer primar cu recuperator de caldura gaz convertit;

- reactor de amoniac – cu un reactor de tip nou Holdor – Topsoe;

- imbunatatiri si optimizari la utilajele dinamice.

Instalatia a fost proiectata pentru obtinerea amoniacului lichid ca produs principal si a dioxidului de carbon, hidrogenului si apei amoniacale 25 %, ca produse secundare. Capacitatea de productie proiectata este de 1003 tone/ zi  amoniac lichid  (inclusiv 5,1 tone/zi sub forma de apa amoniacala.25%).

♦ Materii prime:

- gaze naturale  de chimizare

- aer tehnologic

♦. Utilităţi

- gaz natural de combustie

- apă de răcire recirculată

- apă demineralizată

- aer instrumental

- energie termică

- energie electrică

♦ Produse finite

- amoniac lichid – produs principal, conţinut 99,8% NH3, utilizat ca materie primă la fabricarea ureei, acidului azotic, azotatului de amoniu/nitrocalcar.

- dioxid de carbon – produs secundar, 98,59 %CO2.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare a amoniacului sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.1-1 si II.3.4.1.1-2:

Tabelul II.3.4.1.1-1

| Capacitate proiectata | Realizat 2013 | Cantitate utilizata 2013 | Realizat 2014 | Cantitate utilizata 2014 | Consumuri specifice 2013 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 t/zi 330 000 t/an | 26.350 t | 26.350 t | 39.670,00 t | 39.223t | K2CO3 = 0.25 kg/t DEA=0.015 kg/t V2O5=0.03 kg/t Energie=50 kw/t Apa demi=5.9 mc/t |
|  |  | Cantitate stocata 31.12.2013 |  | Cantitate stocata 30.11.2014 |  |
|  |  | 19 715 t |  | 447 t |  |

Nota: Amoniacul produs în instalaţia de fabricaţie se trimite la uree granulată, in depozitul  mic de amoniac de unde se alimentează instalaţiile Acid azotic şi Azotat de amoniu. Surplusul de amoniac obţinut in procesul de fabricaţie se stochează în tancul de ammoniac TK 251, de unde, in funcţie de necesităţi, se trimite in instalaţiile prelucrătoare.

Tabelul II.3.4.1.1-2

| InstalaŢia | Timp de funcţionare | Productie realizata |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | Perioada | Nr ore | tone |
|  | 01.2013 | 744 | 26.100 |
|  | 02.2013 | 11 | 250 |
|  | 03.2013 | 0 | 0 |
|  | 04.2013 | 0 | 0 |
|  | 05.2013 | 0 | 0 |
|  | 06.2013 | 0 | 0 |
|  | 07.2013 | 0 | 0 |
|  | 08.2013 | 0 | 0 |
|  | 09.2013 | 0 | 0 |
|  | 10.2013 | 0 | 0 |
|  | 11.2013 | 0 | 0 |
|  | 12.2013 | 0 | 0 |
| Total 2013 |  | 755 | 26.350 |
|  | 01.2014 | 240 | 6.850 |
|  | 02.2014 | 564 | 17.120 |
|  | 03.2014 | 0 | 0 |
|  | 04.2014 | 456 | 15.700 |
|  | 05.2014 | 0 | 0 |
|  | 06.2014 | 0 | 0 |
|  | 07.2014 | 0 | 0 |
|  | 08.2014 | 0 | 0 |
|  | 09.2014 | 0 | 0 |
|  | 10.2014 | 0 | 0 |
|  | 11.2014 | 0 | 0 |
|  | 12.2014 | 0 | 0 |
| Total 2014 |  | 1256 | 39.670 |

Fluxul tehnologic operat in Instalatia de fabricare a amoniacului Salzgitter este reprezentat de :

Circuitul tehnologic principal

1. Receptia gazului natural - gazul natural este preluat din magistrala de gaz Medias. Gazul receptionat se imparte in doua fluxuri: gaz de proces si gaz de combustie.

2. Compresia gazului natural - gazul de proces este comprimat impreuna cu hidrogenul necesar reactiilor de dezoxigenare si desulfurare.

3.Purificari prealabile ale gazului natural -in prezenta hidrogenului si a catalizatorului cu molibden, oxigenul este transformat complet in apa, iar sulful din compusii organici este legat sub forma de hidrogen sulfurat, conform reactiilor:

1/2 O2 + H 2 = H2O

R-SH + H2 = R-H + H2 S

H2 S este retinut pe catalizator cu ZnO : H2S+ ZnO = ZnS + H2O

4. Reformarea catalitica a gazului natural - obtinerea hidrogenului necesara sintezei amoniacului are loc in doua etape:

Reformarea primara cu abur pe catalizator de Ni O:

CH4 + H2O -> CO + 3 H 2

CO + H2O -> CO2 + H 2

Reformarea secundara pe catalizator cu NiO, la 950-9800C:

CH4 + 1/2 O2 -> CO + H 2

CH4 + O2 -> CO2 + H 2

CO + 1/2 O2 -> CO2

2 H2 + O2 -> 2 H2O

Gazele obtinute contin 56% H 2, 12% CO, 9% CO2, 22 % N2 si sub 0.4 % CH4

5. Recuperarea caldurii de reformare - caldura gazului care iese din reformerul secundar este recuperata pentru obtinerea aburului de 106 bari.

6. Recuperarea caldurii de conversie - conversia CO la CO2 are loc in 2 etape de temperatura:

-conversia la temperatura inalta, pe catalizator cu Fe2O3 – Cr2O3 pana la continut de 2,6% CO;

-conversia la temperatura joasa, pe catalizator de CuO – ZnO pana la un continut de 0,4 % CO;

7. Recuperarea caldurii de conversie - prin recuperarea caldurii gazelor ce parasesc convectorul de joasa temperatura se obtine abur de 4 bari destinat desorbtiei bioxidului de carbon din solutia Benfield uzata.

8. Purificarea gazului de bioxid de carbon rezultat in etapele precedente - purificarea se realizeaza prin spalarea gazului cu solutie fierbinte de carbonat de potasiu, intr-o coloana cu umplutura de inele Pall:

K2CO3+CO2 + H2O -> 2 K HCO3

Gazul de sinteza, dupa spalarea solutiei Benfield, contine max 100 ppm CO2

9. Metanizarea gazului de sinteza - continutul rezidual de oxizi de carbon (CO+ CO2) se indeparteaza prin hidrogenare in prezenta catalizatorilor pe baza de NiO:

CO+ 3 H2 -> CH4 +H2O

CO2+ 4 H2 -> CH4 + 2H2O]

Gazul rezultat are compozitia necesara pentru sinteza amoniacului : 74% H2, 24%N2, 1% CH4.

10. Compresia gazului de sinteza - gazul de sinteza se comprima la 260 bari dupa care este trimis in instalatia de sinteza a amoniacului.

11.Primirea gazului proaspat de sinteza - gazul proaspat de sinteza , dupa comprimare, se amesteca cu gazul reactionat din coloana de sinteza si parcurge imprteuna cu acest circuit  de racire cu amoniac.

12. Recircularea gazului de sinteza - dupa separareaamoniacului din gazul de sinteza acesta este recomprimat 260 bari.

13. Preincalzirea gazului de sinteza - gazul de sinteza se preincalzeste pe seama gazului reactionat din coloana de sinteza.

14. Sinteza amoniacului - reactia de obtinere a amoniacului are loc in prezenta unui catalizator pe baza de fir, intr-un reactor radial- axial, la presiune ridicata dupa reactia:

N2 + 3H2 = 2 NH3

15. Recuperarea caldurii de reactie - caldura gazului care paraseste coloana de sinteza este utilizata pentru obtinerea aburului de 106 bari.

16. Racirea cu apa a gazelor de reactie - prin racirea cu apa se realizeaza condensarea partiala a amoniacului continut in gazul reactionat.

17. Racirea cu amoniac a gazelor de reactie - condesarea finala a amoniacului din gazul reactionat, amestecat cu gazul proaspat de sinteza, se realizeaza prin evapoarrea unei cantitati de amoniac lichid.

18. Separarea amoniacului - amoniacul condensat se separa de gazele nereactionate, care se intorc la recircularea gazului de sinteza cu urmatoarea compozitie: 3-4% vol. NH3, 64 – 65% vol. H2, 21-22% vol. N2, 7-8% vol CH4, 2-3% vol. Ar.

19. Detenta si livararea amoniacului - prin destinderea amonioacului lichid sunt puse in libertate gazele (azot, hidrogen, metan) absorbite in timpul condensarii. Amoniacul lichid este dirijat spre:

- Instalatia de uree garnulata;

- Depozitul de amoniac si al instalatiei de acid azotic;

- Depozitul de amoniac, TK – 251 in vederea stocarii.

Circuite tehnologice auxiliare

1. Compresia aerului de proces - aerul preluat din atmosfera este comprimat si preincalzit, dupa care este introdus la reformarea secundara asigurand atat oxigenul necesar reformarii, cat si azotul necesar sintezei amoniacului.

2. Prepararea si depozitarea solutiei Benfield - se prepara solutie Benfield cu 30% K2CO3, 3% dietanolamina si metavanadat de potasiu ca inhibitor de coroziune.

3. Regenerarea solutiei Benfield - lesia uzata se regenereaza prin fierbere, cu abur, intr-o coloana de desorbtie. In coloana de desorbtie cu inele Pall are loc reactia :

2KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2

4. Filtrarea lesiei Benfield - are ca scop indepartarea impuritatilor mecanice din lesia regenerata.

5. Livrarea bioxidului de carbon - bioxidul de carbon paraseste coloana de desorbtie, se separa vaporii de apa dupa care este livrat la instalatiile : uree granulata, carbonat de calciu.

6. Extragerea purjei continue - pentru a evita acumularea gazelor inerte, din circuitul de sinteza se extrage permanent o cantitate de gaz reactionat (purja continua). Dupa separarea amoniacului prin racire cu amoniac lichid si spalarea cu apa (in urma spalarii se obtine apa amoniacala) din gazul de purja este separat hidrogen printr-o tehnologie cu membrane. Hidrogenul rezultat este reciculat catre aspiratia compresorului de sinteza, iar gazele inerte (CH4 si Ar) se trimit la reformerul primar pentru combustie.

7. Racirea cu amoniac - racirea avansata a diverselor fluxuri tehnologice se realizeaza prin evaporarea amoniacului lichid. Vaporii rezultati sunt lichefiati prin comprimare si racire cu apa.

Circuite anexe

1. Receptia gazului de combustie - gazul de combustie pentru reformerul primar si supraincalzitorul de abur este preluat din magistrala de gaz natural de Medias, iar pentru cazanele auxiliare din bara de gaz natural de Tazlau.

2. Circuitul apei de racire - apa de racire utilizata in diferite faze tehnologice este apa recirculata din instalatia Hammon.

Circuite termice

1. Prepararea apei demineralizate degazate - apa demineralizata necesara obtinerii aburului de inalta presiune trebuie sa contina sub 0,02 ppm O2. Indepartarea oxigenului se realizeaza prin degazare (stripare cu abur) si tratare cu hidrat de hidrazina. Pentru mentinerea unui pH bazic se adauga amoniac.

2. Circuitul apei de inalta presiune

3. Circuitul apei de joasa presiune

4. Circuitul de obtinere a aburului supraincalzit de 106 bari

Sistemul de generare abur de 106 bari este de tip integrat, cu folosirea recuperărilor la nivel energetic ridicat; aburul generat se utilizează în scop tehnologic şi la antrenarea  turbinelor compresoarelor şi pompelor principale din instalaţie. Tot din acest sistem se asigură şi necesarul de abur pentru instalaţia de Uree granulată. Drept combustibil se utilizează gazul natural pentru combustie.

5. Circuitul de obtinere a aburului de 47 bari, 14 bari, 4 bari si 2 bari

6. Circuitul de purja al cazanului

7. Circuitele de obtinere a condensurilor :  de abur ; de turbina ; tehnologic ; stripat.

Schema bloc a fluxului tehnologic de obtinere a amoniacului este prezentata in Figura II.3.4.1.1.

Fig. II.3.4.1.1 SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE AMONIAC SALZGITTER

Tabelul nr. II.3.4.1.1-3 - Bilant de materiale - AMONIAC SALZGITTER

| Nr crt | Materii prime si auxiliare intrate in proces | Cantiate t / an | Compozitia | Provenienta | Nr crt | Produse si subproduse rezultate + pierderi | Cantiate t/an | Compozitia | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gaz metan tehnologic | 159 456 | CH4 = 96.9 % CO2 = 0.57% N2 = 0.2%; C2 = 0.2% C3 = 0.3%; C4 = 0.1% | Exploatari Ardeal | 1 | Amoniac tehnic lichefiat | 329.472 | min. 99.8 % CO2 | - AN/ CAN - HNO3 - uree granulata |
| 2 | Aer tehnologic 2H – 101 | 392 998 | N2 = 78 %; O2 = 21% A’’ = 1% | Atmosfera | 2 | Bioxid de carbon | 247 896 | min. 99.8 % NH3 | - CaCO3 - Uree - livrari |
| 3 | Apa demineralizata + condens turbina tratata | 1 948 320 | pH = 7 (25oC) Dr= n.d. Cond = 0.125 µS/ cm Metale = 0,03 ppm SiO2 = 0,01 ppm Oxidabilitate = max 5 ppm Alc “m” = 0,1 m val/l | Demineralizare II | 3 | Hidrogen | 10.296 | H2 = 93.8 % N2 = 3.66% CH4 = 1.76 % | se recircula |
|  |  |  |  |  | 4 | Gaz de purja | 44 352 | H2 = 18÷25 % N2 = 48÷52 % CH4 = 20÷26 % | se recircula 2H – 101 |
| 4 | Gaz metan de combustie 2H – 101 | 57 024 | CH4 =99,55% | Tazlau | 5 | Condens proces | 459 360 |  | se recircula |
| 5 | Aer de combustie 2H – 101 | 1 279 827 | O2 = 21 % N2 = 78 % A” = 1 % | Atmosfera | 6 | Abur export | 475 200 | Fe = 0.02 ppm Cond = 0.2 µS/ cm | Uree granulata |
| 6 | Gaze de purja 2H – 101 | 44 352 | H2 = 18÷25 % CH4 = 20÷26 % N2 = 48÷52 % Ar = 3÷52 % | Din procesul tehnologic | 7 | Apa amoniacala | 7920 | Solutie 20% NH4 OH |  |
| 7 | Gaz metan de combustie 2H – 102 | 25 344 | CH4 = 99,55% | Tazlau | 8 | Condens turbina | 768240 | pH = 7 Dr= n.d. Cond = 1 µS/cm SiO2 = 0,03 ppm FeT = 0,05 ppm Alc “m” = 0,1 mval/l | Demineralizare II |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Aer de combustie 2H – 102 | 516 384 | O2 = 21 % N2 = 78 % vol. A” = 1 % | Atmosfera | 9 | Expansie la D-104+2PK-151+purja continua la H-102 A/B | 158038 | - | Atmosfera |
| 9 | Gaz metan de ardere H 102 AB | 28 512 | CH4 = 99,55% | Tazlau | 10 | Gaze de ardere la cos | 1381248 | NOx = 0,18 g/Nmc CO = 0,046 g/Nmc SOx=0,00079 g/Nmc | Emisie aer |
| 10 | Aer ardere H 102 AB | 541 728 | O2 = 21 % N2 = 78 % vol. A” = 1 % vol. | Atmosfera | 11 | Gaze de ardere la cazanele auxiliare 1H 102 AB | 541728 | NOx = 0,18 g/Nmc CO = 0,046 g/Nmc SOx=0,00079 g/Nmc | Emisie aer |
| 11 | Carbonat de potasiu | 480 | K2CO3=min 99% U = 0,8% Cl- = 0,02 % max Fe = 25 ppm | Import | 12 | CO2 | 570240 | NOx = 0,18 g/Nmc CO = 0,046 g/Nmc SOx=0,00079 g/Nmc | Materie primă în instalaţia de Uree |
| 12 | Pentaoxid de vanadiu | 25 | V2O5 = 99,8% min | Import | 13 | Solutie Benfield uzata (KHCO3) 78% din K2CO3 | 480 | 78% KHCO3 din continutul de K2CO3 | Se recircula in sistem dupa regenerare |
| 13 | DEA NH–(CH2–CH2-OH)2 | 20 | DEA = 98%min MEA = 1,5% max H2O = 0,5 % | Import | 14 | V2O5 | 25 | max. 0,6% | Se recircula in sistem dupa regenerare |
| 14 | Apa de racire | 132000000 | pH = 6,8÷7,5 DCaCO3= 150 ppm Turbiditate = 5° (S.I.) Suspensii : - decantabile = 0 - nedecantabile = 15 mg/l |  | 15 | DEA NH–(CH2–CH2-OH)2 | 20 | max. 3% | Se recircula in sistem dupa regenerare |
|  |  |  |  |  | 16 | Apa de racire recirculata | 131960000 | pH = 6,8÷7,5 DCaCO3= 150 ppm Turbiditate = 5° (S.I.) Suspensii : -nedecantabile=15mg/l | Se recircula in Gospodaria de apa nr. 2 |
|  |  |  |  |  | 17 | Apa conventional curata | 40000 |  | Canal ape conventional curate |
| Total intrari = 136994785,9 tone | Total iesiri = 136994785,9 tone |

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia Amoniac

1. Evacuări de ape

Categoriile de ape evacuate din cadrul fabricaţiei de amoniac sunt:

-	ape cu impurificare redusă, cu urme de amoniu de la scăpări presetupe, condens nestripat corespunzător;

-    ape menajere rezultate din activităţi igienico-sanitare.

Apele cu impurificare redusă sunt colectate în reţeaua de canalizare tehnologică şi evacuate prin canalizarea conventional curata prin punctul D4 de evacuare in emisar.

Apele menajere sunt evacuate în canalizarea menajeră şi conduse spre staţia de epurare ape menajere a S.C.FIBREXNYLON S.A.

2. Emisii in atmosferã

Poluanţii evacuaţi din această instalaţie sunt NH3 şi NOX, SO2, CO şi pulberi.

Surse:

 punctiforme:

- gaze reziduale cu conţinut de NOX, SO2, CO şi pulberi, de la faza de reformare primară şi cazanele auxiliare.

Poluanţii gazosi se evacueazã în atmosferă prin coşuri de dispersie.

 difuze :

- NH3, prin neetanşeităţile utilajelor şi conductelor.

Aceste emisii difuze pot fi evidentiate prin determinari la locul de muncă sau la limita incintei (imisii).

3. Evacuări de deşeuri

Categoriile de deşeuri rezultate sunt:

- tehnologice (deşeuri de catalizatori);

- menajere (rezultate din activităţi sociale).

Deşeurile tehnologice sunt valorificate, având un regim special de recuperare, iar cele menajere sunt evacuate prin firma de salubritate conform contractului de prestari servicii.

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :

- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor;

-     instalatie de preepurare locala a apelor cu continut de amoniu

-     dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului.

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale

| Instalatia Sursa punctiforma de emisie | Nr. Buc. | Inaltimea de emisie (m) | Diametrul interior (m) | Utilajul de colect. Si dispersie | Nr. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac Salgitter - cos evacuare gaze arse de la reformerul primar (cod 2H 101) si supraincalzitor (cod 2H 102) - cos evacuare gaze arse de la cazanele auxiliare 2 x 46 MW (1H 102 A si 1H 102 B) | 1 cos comun 2 cosuri | 26 30 | 3,45 2,46 | Ventilator Ventilator | 2 4 ( 2 rezervă) |

+

Nota : Coşul de evacuare gaze reziduale de la reformerul primar si supraincalzitor este comun. Conform AIM nr.15/2007, este prvăzut un singur punct de analiză, dar societatea efectueaza analize separate pentru control intern şi reglarea parametrilor de funcţionare a instaltiilor.

Recuperarea hidrogenului din purja continua din bucla de sinteza.

Purja continuă din bucla de sinteză a amoniacului este trimisă la unitatea de recuperare a hidrogenului, care este proiectată să producă 10.000Nm3/h H2 (conţinut > 92% H2 la 36,6 atm.). Suplimentar, sunt produse apa amoniacală cu conţinut 25% NH3, gaz de combustie cu < 24% H2.

Unitatea este un sistem montat pe şasiu cu separatori PRISM Seller, cu tratare prealabilă pentru îndepărtarea amoniacului şi încălzire a gazului de alimentare. Sistemul include dispozitive de siguranţă.

Separatorii PRISM utilizeză membrane din fibre tubulare (capilare) pentru separarea hidrogenului de metan, argon şi alte gaze.

Gazul bogat în hidrogen este reintrodus în sistemul gazului de sinteză iar cel bogat în hidrocarburi este trimis la ardere, în secţiunea de combustie a reformerului primar.

In acest fel se reduce consumului de gaz natural la arzatoarele reformerului primar reducandu-se emisiile in atmosfera a gazelor de ardere de la reformerul primar ,cat si eliminarea emisiilor de amoniac.

Gazele reziduale recuperate din tancurile de producţie 1D202 şi 1D206 sunt dirijate spre arzatoarele aferente reformerului primar, fapt ce conduce la reducerea emisiilor de amoniac in atmosfera si reducerea consumului de gaz metan de combustie.

A2 Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate –

a.Instalatia de stripare condens pentru preepurarea locala a apelor cu continut de amoniu (dupa conversia gazului).

Preepurarea se realizează în striperul 2PK 151. Condensul de proces de la 1D 102 ŞI 1D 106 intră în coloana de de stripare 2PK 151, pe care o străbate de sus în jos, în contracurent cu aburul de 4 at, care se introduce la baza coloanei. Pentru un contact mai bun între cele două fluide, în interiorul coloanei sunt două straturi de inele Pall de inox, cu dimensiunile de 50x50x1.

Condensul stripat se colectează la baza coloanei de unde este aspirat de către pompele 1P 110B/C şi comprimat la 8-10 at. De aici, condensul este împărţit în două fluxuri:

-un flux este trimis pentru alimentarea cazanului recuperator 1E 104;

-celălalt flux se răceşte succesiv în două schimbătoare de căldură şi este trimis la staţia de tratare condens din cadrul instalaţiei de demineralizare.

b. Statia de tratare condens (Instalatia Demi. II)

Condensul de la turbine (C 101, C 102, C 251/2, C 253) este tratat in Statia de tratare condens din cadrul instalaţiei   demineralizare II si recirculat in instalatie.

c. Preepurarea condensului tehnologic din faza de spalare Benfield. Dioxidul de carbon rezultat in urma regenerartii lesiei in coloana de desorbtie se separa de vaporii de apa dupa care este livrat la instalatia de uree granulata.

d. Pentru a evita impurificarea apei de racire de la compresoarele de amoniac C254 A/B, s-au realizat trasee pentru introducerea acesteia in sistemul aferent striperului 2PK 151. In acest fel, eventualele urme de amoniu sunt eliminate prin stripare cu abur.

B. Evacuari in mediu

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debite mc/h | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac Salzgitter | -condens de la compresie gaz metan si gaz de sinteza, -purje cazane recuperare caldura din fazele : reformare secundara, conversie inalta si joasa temperatura, sinteza | Purje continue | 5 | NH4+ Susp. |

B.2 Surse punctiforme de emisie

| Instalatia tehnologica Faza tehnologica | Poluant emis | Inaltimea de emisie |
| --- | --- | --- |
|  |  | m |
| Amoniac Salzgitter -cos dispersie comun -reformare primara (2H 101 ) -supraincalzitor (2H 102 ) | NOx SOx CO Pulberi | 26 |
| - 2 cosuri dispersie cazane auxiliare (1H 102 A si 1H 102 B) |  | 30 |

B.3 Surse difuze de emisie

| Instalatia Locul de munca | Poluant |
| --- | --- |
| Amoniac Salzgitter hala compresie - cota 0 m compresor C251 - cota 0 m compresor C254 - cota +6 m compresor C253 - cota +6 m compresor C251/2 | NH3 NH3 NH3 NH3 |
| sinteza - cota +5 m - cota +8 m | NH3 NH3 |
| estacada sinteza - cota 0 m - cota +6 m | NH3 NH3 |

B.4 Surse de zgomot si vibratii

| Instalatia | Surse de zgomot |
| --- | --- |
|  | continue | discontinue |
| Amoniac Salzgitter | -turbocompresoare (gaz metan, aer, amoniac -compresoare (amoniac, CO2) -pompe (condens, ulei pentru ungere si etansare, amoniac, lesie, alimentare cu apa de inalta presiune si joasa presiune - ventilatoare | - supape de siguranta aferente utilajelor ce lucreaza sub presiune - expansii, purje, aerisiri bare de abur - statii de reducere presiune abur |

B.5 Deseuri

- Ulei uzat de lubrificare echipamente in miscare (pompe, compresoare) – este colectat în cadrul secţiei, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.

- Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei amoniacului, sitele uzate de catalizatori, se recuperează integral şi se recicleza prin firma INTERAGRO S.A. cu firma MOXBA OLANDA.

B.6 Surse de deseuri

| Nr crt | Denumire sursa | Denumire deseu | Compozitie | Stare fizica | Cantitate t/an | Cod EURO | Mod de stocare | Loc de depozitare | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac Salzgitter |
| 1 | 2H101 – catalizator pt. reformare primara | Catalizator NiO | 6-8% NiO | Solid | 19 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 2 | R102, catalizator pt reformare secundara | Catalizator NiO | 11,5% NiO | Solid | 20,7 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 3 | R103A/B – catalizator pt conversie de inalta temperatura | Catalizator Fe-Cr | 10,8% Cr2O3 80% Fe2O3 | Solid | 63,2 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 4 | R104A/B – catalizator pt conversia de joasa temperatura | Catalizator Cu-Zn | 46% ZnO 23% CuO | Solid | 63 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Teri |
| 5 | R105 – catalizator pt metanizare | Catalizator NiO | 10-11% NiO | Solid | 11,4 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 6 | R106 – catalizator pt dezoxigenare | Catalizator Co-Mo | 4,62% Co 8,15% MoO3 | Solid | 6 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 7 | R101A/B – catalizator pt desulfare | Catalizator ZnO | 61% ZnO | Solid | 41 | 06.12.02 | Vrac | Magazie cu pardoseala betonata | Terti |
| 8 | 2R201 – catalizator pt sinteza | Catalizator Fe2O3 | 76,02% Fe2O3 | Solid | 46,6 | 06.12.02 | Vrac | Gazometru | Terti |
| 9 | Dispozitive in miscare | Ulei de motor, de transmisie si ungere | - | Lichida | 3,89 | 13 02 08* | Butoaie | Magazie inchisa | Terti |
| 10 | Dispozitive in miscare | Ulei mineral hidraulic neclorinat | - | Lichida | 0 | 13 01 10* | Butoaie | Magazie inchisa | Terti |

II.3.4.1.2.  INSTALATIA UREE GRANULATA - STAMICARBON

Instalatia de uree granulata a intrat in functiune in anul 1974. Procedeul de fabricatie este Stamicarbon cu recirculare totala. Capacitatea de productie proiectata este de 300000 tone/an uree granulata este asigurata de doua linii de fabricatie.

Modernizarea instalaţiei efectuată în perioada 2007 - 2009, impusă prin Programul Etapizat.

În luna iulie 2011, după finalizarea probelor tehnologice începute în luna noiembrie 2010, conform Notificării nr. 10899/15.11.2010, s-a pus în funcţiune instalaţia de hidroliză – desorbţie din cadrul instalaţiei uree granulată.

♦ Materii prime:

- amoniac lichid: continut min. 99,7% NH3

- dioxid de carbon gazos: continut min. 98,5% CO2

♦Materii auxiliare:

- formaldehida sol. 37%, utilizata pentru evitarea aglomerabilitatii

♦ Utilitati:

- apa recirculata;

- abur

- energie electrica;

- aer instrumental

♦ Produse finite:

- uree granule, utilizată ca îngrăşământ agricol, cu 46,2% conţinut de azot şi granulaţia între 1 – 2,5 mm, min. 90%.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare uree granulata sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.2-1 si II.3.4.1.2-2:

Tabelul. II.3.4.1.2-1

| Capacitate proiectata | Realizat 2013 | Realizat 2014 | Consumuri specifice 2011 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 000 t/an | 23.650 t | 24.310 t | NH3 = 0.6 t/t CO2 = 1.04 t/t Abur = 1.3 Gcal/t Energie=170 kw/t Apa racire=0.5 mc/t |

Tabelul II.3.4.1.2-2

| InstalaŢia | Timp de funcţionare | Productie realizata |
| --- | --- | --- |
| Uree granulata | Perioada | Nr ore | tone |
|  | 01.2013 | 1416 |  |
|  | 02.2013 | 8 |  |
|  | 03.2013 | 0 | 0 |
|  | 04.2013 | 0 | 0 |
|  | 05.2013 | 0 | 0 |
|  | 06.2013 | 0 | 0 |
|  | 07.2013 | 0 | 0 |
|  | 08.2013 | 0 | 0 |
|  | 09.2013 | 0 | 0 |
|  | 10.2013 | 0 | 0 |
|  | 11.2013 | 0 | 0 |
|  | 12.2013 | 0 | 0 |
| Total 2013 |  | 1424 |  |
|  | 01.2014 | 389 | 5.880 |
|  | 02.2014 | 966 | 13.180 |
|  | 03.2014 | 0 | 0 |
|  | 04.2014 | 377 | 5.250 |
|  | 05.2014 | 0 | 0 |
|  | 06.2014 | 0 | 0 |
|  | 07.2014 | 0 | 0 |
|  | 08.2014 | 0 | 0 |
|  | 09.2014 | 0 | 0 |
|  | 10.2014 | 0 | 0 |
|  | 11.2014 | 0 | 0 |
|  | 12.2014 | 0 | 0 |
| Total 2014 |  | 1732 | 24.310 |

Circuitul tehnologic principal

1. Receptia si comprimarea dioxidului de carbon

2. Receptia si comprimarea amoniacului lichid

3. Sinteza ureei - are loc la presiune ridicata cu formarea intermediara a carbamatului de amoniu (NH4COONH2). Reactia globala care sta la baza ureei este :

CO2 + 2NH3 = CO(NH2)2 +H2O

Faza lichida rezultata in urma sintezei are un continut de 62,3-65% uree.

4. Preincalzirea si separarea produsilor de reactie - prin destinderea in 2 trepte a fazei lichide are loc descompunerea carbamatului netransformat obtinandu-se o solutie de 70-73% uree :

H4COONH2 = CO2 + NH3

Faza gazoasa rezultata se trimite la coloana de spalare.

5. Concentrarea solutiei de uree - se realizeaza in doua trepte :

- tr. 1 pana la o concentratie de 96-97% uree ;

- tr. 2 pana la o concentratie de 99,7% uree.

Faza gazoasa obtinuta se trimite la codensare. Condensul obtinut este utilizat ca apa de adaos in condensatoarele de carbamat.

6. Granularea topiturii de uree - se realizeaza prin pulverizarea topiturii de uree intr-un turn de granulare si racirea granulelor de uree cu aer care circula in contracurent.

7. Dezpozitarea ureei in depozitul de uree vrac

8. Ambalarea ureei granulate

Circuitul auxiliare

1. Condensarea si absorbtia fazei gazoase - procesul are loc intr-o coloana de spalare a fazei gazoase utilizand un amestec de amoniac lichid si apa amoniacala.

2. Condensarea gazelor amoniacale rezultate din coloana de spalare

3. Receptia si comprimarea carbamatului de inalta presiune - carbamatul de amoniu obtinut in blazul coloeanei de spalare este comprimat si trimis in coloana de sinteza.

4. Absorbtia si condensarea gazelor de carbamat

5. Receptia si compresia carbamatului de amoniu de joasa presiune - solutia de carbamat de joasa presiune este trimisa in blazul coloanei de spalare.

6. Desorbtia gazelor din apa amoniacala

Schema bloc a instalatiei de obtinere a ureei este prezentata in Figura nr. II.3.4.1.2-1.

Fig. II.3.4.1.2-1  SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE UREE GRANULATA

Tabelul nr. II.3.4.1.2-3 - Bilantul de materiale - UREE GRANULATA

| Nr. crt. | Materii prime si auxiliare intrate in proces | Cantitatea t/an | Compozitia | Provenienta | Nr. crt. | Produse, subproduse rezultate si pierderi | Cantitatea t/an | Compozitia | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | 172260 | NH3=99% | GA-PRO-CO | 1 | Uree granulata | 297000 | N2= 46,3% ; H2O = 0,3% Biuret = max. 0,9% Fe = 4 ppm Formol = 0,35 % | Beneficiari interni si externi |
| 2 | Bioxid de carbon | 234773 | CO2 = 98% | GA-PRO-CO | 2 | Gaze amoniacale de la desorbtie | 8300 | H2O = 24,5% NH3 = 48% CO2 = 27,50% | Se recupereaza NH3 la scruberul 1 bis din instalatia Azotat |
| 3 | Abur | 504500 | pH=min 7 Cond=max 1 (S/cm. | GA-PRO-CO | 3 | Ape amoniacale care se trimit la stripare | 105758 | NH4 = 50 g/l Uree = 4 g/l | Se obtine apa amoniacala 20-25%, livrata la consumatori |
| 4 | Aer racire granulare | 9187 | O2 = 21 % ; N2 = 78% ; A” = 1% | GA-PRO-CO | 4 | Aer incarcat cu pulberi de uree | 9187 | Uree = 0,04 g/m3 | Se esapeaza in atmosfera |
| 5 | Apa racire | 47520000 | pH = 6,5-7 Cl- = 6-20 mg/l SO42- = 20-100 mg/l | FIBREXNYLON Canal UHE | 5 | Apa de racire | 47520000 | pH = 6,5-7 Cl- = 6-20 mg/l SO42- = 20-100 mg/l | Se returneaza in circuit (Hammon) |
| 6 | Aer | 3936 | O2 = 21% N2 = 78 % A” = 1% | GA-PRO-CO | 6 | Ape conventional curate | 3200 |  | La canalizare ape conventional curate |
| 7 | Apa potabila | 3200 | Cf. SR 1342-91 | FIBREXNYLON |  | Azot | 125 | Impurificat cu NH3 | Atmosfera |
| 8 | Aldehida formica | 89 | Formol = 100% | Viromet |  | Condens pur | 504500 | pH = 7-8 NH4+ = 0-2 mg/l NO3- = 0-5 mg/l | Se returneaza la inst. Demi. II |
| 9 | Azot | 125 | N2 = 98% |  | Total iesiri = 48448070 tone / an |
| Total intrari = 48448070 tone/an |  |

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate.

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant - Instalatia Uree Granulata

1. Evacuări de ape

Categoriile de ape uzate evacuate din cadrul instalaţiei Uree  sunt reprezentate de :

- ape cu impurificare redusă, cu conţinut de amoniu şi uree provenite de la pompe;

- ape uzate cu impurificare redusă, din instalaţia de hidroliză;

- ape menajere rezultate de la grupurile sociale .

Apele cu impurificare redusă sunt colectate în reţeaua de canalizare tehnologică şi evacuate în canalizarea conventional curate spre punctul de evacuare in emisar D4.

Apele menajere sunt evacuate în canalizarea menajeră şi conduse spre staţia de epurare ape menajere a S.C.FIBREXNYLON S.A.

2. Emisii în atmosferă

Principalii poluanţi emişi în atmosferă din cadrul acestei instalaţii sunt NH3 şi pulberi.

Surse:

 punctiforme:

- NH3 şi pulberi de la faza de granulare;

- gaze reziduale cu continut de amoniac la cosurile aferente scruberelor de spalare.

 difuze:

- NH3 prin neetanşeităţile utilajelor şi conductelor

- pulberi de uree de la operaţiile de transport, ambalare şi depozitare uree. Emisiile difuze pot fi evidentiate prin determinari la locul de muncă sau la limita incintei (imisii).

3. Evacuări de deşeuri

Din cadrul procesului tehnologic nu rezultă deşeuri de fabricaţie.

Deşeurile evacuate din instalaţie sunt cele menajere, rezultate din activităţile sociale, care se depozitează în pubele.

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea efectului poluantilor evacuati in mediu

-Instalatia de hidroliza-desorbtie ioni amoniu (pentru reducerea concentratiei de amoniac si uree din apele reziduale provenite de la fabricarea ureei granualte)

-echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor.

A1. Instalatia de hidroliza - desorbtie ioni de amoniu (licenta UREA CASALE)

Instalatia de hidroliza – desorbtie trateaza apele reziduale cu continut de amoniu rezultate in  procesul de fabricare a ureei granulate, cu scopul de a reduce concentratiile de uree si amoniu sub 5 mg/l.

In instalatie are loc procesul fizic de eliminare a amoniacului prin stripare cu abur si procesul chimic de descompunere a ureei in amoniac si bioxid de carbon. Amoniacul si bioxidul de carbon recuperate sub forma de carbamat de amoniu sunt reintroduse in treptele II de recirculare si in instalatia UREAN 32.

Capacitatea proiectata a instalaţiei de hidroliză- desorbţie este de 50 mc/h ape reziduale cu un conţinut de max. 10% amoniu. Influentul este constituit de apele reziduale rezultate din instalaţia uree, cu continut de cca. 2,2 g/l ioni amoniu şi cca. 1,1 g/l uree cu un debit de 40 mc/h.

Efluentul din instalaţie, conform datelor de proiect va conţine :

- 5 mg/l amoniu;

- 5 mg/l uree.

Materia prima pentru instalatia de hidroliza – desorbtie o constituie condensatele de proces provenite din instalatia de uree si apa reziduala provenita din unitatea de reducere a continutului de amoniac din efluentii gazosi, efluenti colectati in rezervorul de apa amoniacala V-703.

Utilitatile necesare in proces sunt

- abur de 23,5 at si 2300C -  2,7t/h alimentat prin SRR 47/25 at

- abur de 4,3 at -  8,15t/h alimentat prin SRR 15/5 at

- apa de racire recirculata – 631 m3/h

- energie electrica

Procesul tehnologic de hidroliza are loc la presiunea de 22 – 24 bari si o temperatura de 220 – 240 °C, hidrolizorul fiind alimentat cu abur de 25 at. din Instalatia Amoniac.

Procesul de desorbtie a amoniacului are loc in coloana de desorbtie la o presiune de 3 -3.5 at. Si 140 – 150 °C, folosind abur de 4 – 5 at.

Descrierea procesului tehnologic al instalatiei de hidroliza-desorbtie

Flux tehnologic principal

1.Colectarea apelor reziduale in rezervorul de apa amoniacala V-703.

2.Desorbtia amoniacului pe doua coloane de desorbtie, pentru care debitul de alimentare este reglat automat si nivelul lichidului se mentine automat constant. Coloanele de desorbtie C 702 si C 704 au in partea superioara 20 de talere (C 702) iar in partea inferioara 35 de talere (C 704).

In coloana C 702 se elimina cea mai mare parte din amoniacul si bioxidul de carbon continute in apa reziduala.

3.Hidroliza ureei – in hidrolizorul C 703 unde se produce disocierea ureei in amoniac si bioxid de carbon.

4. Obtinerea carbamatului de amoniu - prin condensarea gazelor de hidrolizor in condensatorul E 751.

Schema bloc a instalaţiei de hidroliza - desorbtie este prezentată în figura nr. II.3.4.1.2-2

Fig. II.3.4.1.2-2 - Schema bloc a Instalatiei de hidroliza – desorbtie ioni amoniu

Apa reziduala (de alimentare) este preincalzita in schimbatorul de caldura cu placi E-707 si este introdusa pe la partea superioara in coloana de desorbtie (poz. C-702). In aceasta coloana se indeparteaza cea mai mare parte din amoniacul si dioxidul de carbon din apa reziduala, cu ajutorul vaporilor proveniti de la partea inferioara a coloanei de desorbtie (poz. C-704).

Apa din zona talerului cos a coloanei de desorbtie (ce separa coloanele C 702 si C 704) este pompata, preincalzita in schimbatorul de caldura cu placi poz. E-752 (pe baza fluxului care paraseste hidrolizorul) si introdusa in coloana de hidroliza C 703.

Apa hidrolizata alimenteaza partea superioara a coloanei de desorbtie poz. C-704, unde continutul in amoniac al apei tratate este redus la aproximativ 5 ppm cu ajutorul aburului de joasa presiune. Condensatul de proces paraseste coloana poz. C-704, incalzind apa reziduala ce alimenteaza preincalzitorul poz. E-707, iar dupa o racire la 45ºC este deversat in canalizarea conventional curata.

Vaporii de la varful coloanei de desorbtie poz. C-702 sunt trimisi la condensatorul de reflux poz. E-751, unde vor fi condensati. Condensatorul de reflux poz. E-751 este un utilaj alcatuit din 2 parti:

- partea inferioara este schimbator de caldura, unde se elimina caldura si condenseaza vaporii (in manta)

- partea superioara este un acumulator.

Condensarea se face in manta – plina de lichid – astfel eficienta transferului termic creste foarte mult. Solutia diluata de carbamat de amoniu, prin intermediul unei pompei de reflux este trimisa o parte in Instalatia de uree granulata, iar o parte inapoi la coloana de desorbtie poz. C-702, ca reflux.

Bilant de materiale – conform proiect

| Intrari | Valori intermediare | Iesiri |
| --- | --- | --- |
| Ape reziduale din Uree granulata -NH3 = 5.27% (1775 kg/h) -CO2= 2.9% (1005 kg/h) -Uree = 1.07% (360 kg/h) Apa = 90.68% (30561 kg/h) Total = 33 701 kg/h | Faza lichida C704-transmisa catre C 703 -NH3 = 1% (382 kg/h) -CO2= 0.2% (76 kg/h) -Uree = 0.94% (360 kg/h) Apa= 97.86% (37382 kg/h) Total 38200 kg/h | Carbamat de amoniu -NH3 = 32.7% (.... kg/h) -CO2= 20.6% (...... kg/h) -Uree = 0% (0 kg/h) Apa = 47.1% (..... kg/h) |
|  | Faza gazoasa C 702-704 -NH3=32.23% -CO2=20.66% Uree=0 Apa=47.11% | Gaze reziduale in atmosfera -NH3 = 0% (0 kg/h) -CO2= 0% (0 kg/h) -Uree = 0% (0 kg/h) |
|  | Faza gazoasa C 703 -NH3=8.89% -CO2=15.93% Uree=0 Apa=72.18% | Ape uzate NH4+ < 5 mg/l Uree < 5 mg/l |

Eficienta Instalatiei de hidroliza – desorbtie

In tabelul nr. II.3.4.1.2-4 sunt prezentate caracteristicile apelor reziduale la intrarea in instalatie si ale efluentilor din instalatie inregistrate prin Laboratorul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.in perioadele de functionare in anii 2013 -2014

Tabelul nr. II.3.4.1.2-4

| Capacitate proiectata | Luna / 2013/2014 | Caracteristici ape uzate la intrarea in instalatie Valori medii inregistrate * | Caracteristici ape uzate la iesirea din instalatie Valori medii inregistrate * |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 mc/h ape reziduale cu max. 10% ioni amoniu | Ianuarie 2013 | NH3= 2.948mg /l Uree = 662.3 mg/l | NH4+= 4.15mg /l Uree = 3.14 mg/l |
|  | Ianuarie 2014 | NH3= 16 815.6 mg /l Uree = 843.84 mg/l | NH4+= 4.87 mg /l Uree = 3.26 mg/l |
|  | Februarie 2014 | NH3= 18 729.6 mg /l Uree = 974.84 mg/l | NH4+= 5,0 mg /l Uree = 4.99 mg/l |
|  | Aprilie 2014 | NH3= 18 108.47 mg /l Uree = 2 318mg/l | NH4+= 4.36 mg /l Uree = 5.0 mg/l |

In urma analizei datelor prezentate se poate aprecia eficienta instalatiei in reducerea continutului de amoniu si uree este  mare (cca. 96.8-97.9%).

A. 2 Instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor reziduale

| Instalatia Sursa punctiforma de emisie | Nr. buc. | Inaltimea de emisie (m) | Diametrul interior (m) | Utilajul de colect. si dispersie | Nr. buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uree granulata - cos evacuare aer rezidual de la turnurile de granulare - cos evacuare gaze reziduale de la scruberul de amoniac | 6 coşuri 2 cosuri | 50 30 | 1,7 0,68 | Ventilator - | 6 |

In vederea consolidarii conformarii cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, societatea  a realizat urmatoarele imbunatatiri in instalatia de uree:

1.Sistem pentru preluarea gazelor reziduale cu continut de amoniac, de la treapta I, vasul tampon de apa amoniacala 2V0501 si de la vasul tampon de solutie 2V0304 si introducerea lor in coloana  de absorbtie 2C0501.

Pentru reducerea continutului de amoniac in efluentii gazosi datorita esaparilor de la treptele I si II recirculare, precum si de la sistemele de aerisire aferente vasului tampon de apa amoniacala 2V0501 si de la vasul tampon de solutie 2V0304, s-au montat conducte de legatura care duc  la  coloana  de absorbtie 2C0501. Coloana de absorbtie este prevazuta in interior cu un strat de umplutura de inele metalice. Gazele circula in contracurent cu apa de stropire ce se introduce pe la partea superioara cu ajutorul unor pompe. Gazele cu continut redus de amoniac (sub 5 ppm) sunt evacuate pe la partea superioara printr-o conducta de legatura si dispersate prin intermediul unui cos de evacuare cu inaltimea de 45 metri. Apa imbogatita in amoniac rezultata in coloana de absorbtie se reintroduce in vasul tampon de apa amoniacala, urmand a fi prelucrata in coloana de desorbtie prin stripare cu abur de 15 atm.

Faza gazoasa din coloana de desorbtie este introdusa in treapta II de recirculare de la cele doua linii de fabricatie sau se poate trimite la scruberul I din instalatia de fabricare a azotatului de amoniu.

Faza lichida din coloana de desorbtie cu un continut de 0,03% uree si 0,052% amoniac este trimisa la vasul de stocare V703 de la hidroliza, unde se prelucreaza astfel incat la iesire, apa din instalatia de hidroliza-desorbtie sa contina 5ppm amoniac si uree.

2.Executarea si montarea de izometrii pentru preluarea reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare, in scruberul spalator din instalatia de fabricare a azotatului de amoniu/nitrocalcar, in cazul opririlor cu golire de reactanti si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametrii normali de functionare.

Dupa ce se descarca reactoarele de sinteza prin treapta I de recirculare pana la presiunea de 75-80 atm, se incepe golirea reactorului prin traseul de drenare la care s-a facut  racord  in traseul de legatura cu scruberul spalator din instalatia de fabricare a azotatului de amoniu/nitrocalcar. In timpul acestei manevre se va urmari ca presiunea de pe traseul de golire sa nu depaseasca 3 -5 atm.

3.Preluarea carbamatului de amoniu rezultat in instalatia Desorbtie-Hidroliza si reintroducerea lui in treptele II recirculare.

Carbamatul de amoniu se introduce in treapta a II-a de la cele doua linii de fabricatie, in conducta de gaze care vine de la coloanele de rectificare 2C1202/2C2202 si intra in condensatoarele de carbamat 2H1208/2H2208.

Cand se introduce carbamatul de amoniu se reduce/opreste livrarea gazelor spre scruberul spalator din instalatia de fabricare a azotatului de amoniu/nitrocalcar, functie de nivelul din condesatorul F751.

Prin preluarea carbamatului de amoniu rezultat in instalatia Desorbtie-Hidroliza si reintroducerea lui in treptele II recirculare, concomitent cu reducerea continutului de amoniac si uree in apele convenional curate, se recupereaza si amoniacul in exces, reducandu-se  consumul specific pe tona de uree.

B. Evacuari in mediu

B.1 Surse de ape uzate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Sursa de apa uzata /Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debite | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 m3/h | mg/l |
| Uree granulata | -ape cu impurificare redusă, cu conţinut de amoniu şi uree de la hala compresoarelor; -purje condens din traseele de abur -ape uzate cu impurificare chimică de la faza de spalare emisii gazoase -ape spalare pavimente/instalatii | continuu intermitent |  | NH4+ = 2.2 g/l Uree = 1.1 g/l |

Apele uzate sunt epurate in Instalatia de hidroliza - desorbtie prezentata la pct. A1. Efluentul instalatiei sunt ape conventional curate cu incarcare redusa in amoniu si uree (sub 5 mg/l) este  evacuat in canalizarea conventional curata a platformei cu evacuare în canalul UHE, prin canalul C1.

B.2 Surse punctiforme de emisie

| Instalatia tehnologica Faza tehnologica | Nr. surse | Poluant emis | Inaltimea de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Uree granulata - granulare - scruber spalare amoniac -hidroliza-desorbtie | 6 cosuri -2 cosuri - 1 cos | NH3; pulberi de uree NH3 NH3 | 50 m 30 m |

B.3 Surse difuze de emisie

| Instalatia Locul de munca | Poluant |
| --- | --- |
| Uree granulata - compresie cota 0 m - compresie cota +4,5 m - pompe amoniac - pompe carbamat - trasee recirculare - trasee evaporare - benzi transportoare (1,2) | NH3 NH3 NH3 NH3 NH3 NH3 NH3 |
| - depozit vrac | NH3 pulberi |
| - benzi transportoare vrac | NH3 pulberi |
| -rampa incarcare vagoane cu uree vrac | NH3 pulberi |

B.4 Surse de zgomot si vibratii

| Instalatia | Surse de zgomot |
| --- | --- |
|  | continue | discontinue |
| Uree granulata | -pompe : -suflante -ventilatoare -benzi rulante -sistem extractie Kratzer -sistem de preluare uree vrac (Gratioza) cu sistem de transport benzi | - compresor aer instrumental - supape de siguranta aferente utilajelor si traseelor sub presiune - purje si aerisiri bare de abur |

B.5 Deseuri

- Uleiul de lubrificare de la utilajele in miscare (pompe, motoare) – este colectat în cadrul secţiei, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.

- Produsul cu granulatie in afara normei sau cel care cade pe pardoseli este strans si utilizat la fabricarea ingrasamintelor lichide UREAN 32.

- Ambalaje saci din folie de polietilena – deteriorati sau cu defecte. Stocarea temporara se realizeaza in spaţiu amenajat în incinta Atelierului de marcat saci. Eliminarea se realizeaza prin societati de profil pe baza de contract

II.3.4.1.3 INSTALATIA DE FABRICARE A INGRASAMINTELOR LICHIDE - UREAN

In instalatia de uree granulate se fabrica un ingrasamant lichid cu un continut de 32% azot - Urean 32.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare ingrasaminte lichide  sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.3-1 si II.3.4.1.3-2:

Tabelul II.3.4.1.3-1

| Capacitate proiectata | Realizat 2013 | Realizat 2014 | Consumuri specifice 2013 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429 000 t/an | 2.130 t | 11.600 t | Energie = 60 kw/t |

Tabelul II.3.4.1.3-2

| InstalaŢia | Timp de funcţionare | Productie realizata |
| --- | --- | --- |
| Ingrasaminte lichide | Perioada | Nr ore | tone |
|  | 01.2013 | 280 | 800 |
|  | 02.2013 | 80 | 0 |
|  | 03.2013 | 68 | 1.330 |
|  | 04.2013 | 53 | 0 |
|  | 05.2013 | 120 | 0 |
|  | 06.2013 | 0 | 0 |
|  | 07.2013 | 0 | 0 |
|  | 08.2013 | 0 | 0 |
|  | 09.2013 | 0 | 0 |
|  | 10.2013 | 0 | 0 |
|  | 11.2013 | 0 | 0 |
|  | 12.2013 | 0 | 0 |
| Total 2013 |  | 428 | 2.130 |
|  | 01.2014 | 16 | 600 |
|  | 02.2014 | 430 | 8300 |
|  | 03.2014 | 0 | 500 |
|  | 04.2014 | 53 | 2200 |
|  | 05.2014 | 0 | 0 |
|  | 06.2014 | 0 | 0 |
|  | 07.2014 | 0 | 0 |
|  | 08.2014 | 0 | 0 |
|  | 09.2014 | 0 | 0 |
|  | 10.2014 | 0 | 0 |
|  | 11.2014 | 0 | 0 |
|  | 12.2014 | 0 | 0 |
| Total 2014 |  | 499 | 11.600 |

Descriere proces tehnologic

Solutia de uree cu o concentratie de 70- 72% dozata cu ajutorul pompelor si masurata cu un debitmetru este introdusa in reactorul de amestecare. In acelasi timp din alt vas se dozeaza solutie de azotat de amoniu 92-93% produsă în instalaţia de fabricaţie Azotat de amoniu.. Concomitent cu introducerea solutiei de azotat si uree in reactorul amestecator se introduce si solutie de ingrasamant lichid - Urean 32. Din reactorul amestecator iese ingrasamant lichid( 32% azot) care este racit intr-un schimbator de caldura multitubular, dupa care este trecut intr-un vas unde are loc corectia de pH cu acid azotic diluat 47% si adaugarea de inhibitor de coroziune. Din acest vas ingrasamantul lichid poate fi trimis la rampele de incarcare cisterne sau depozitat intr-un rezervor de 2000 m.c.( fosta locatie a gazometrului de CO2) sau în rezervorul tampon de 5000 m.c. amplasat în zona gazometrului de amoniac , pe fosta locaţie a gazometrului de azot  .

SCHEMA BLOC – UREAN 32

Emisii în apa

- soluţie de la neetanşităţile pompelor de solutie

- ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, scurgeri din urilaje şi trasee tehnologice.

Apele evacuate sunt impurificate cu uree şi ioni amoniu, NH4+ şi azotaţi, NO3-.

Emisii în aer

Emisii punctiforme

Sursele de emisii gazoase apar în fazele de neutralizare şi concentrare a soluţiei în instalaţiile de azotat de amoniu şi uree. În cadrul instalaţiei de producere a îngrăşămintelor lichide nu sunt surse de emisii punctiforme.

Emisii difuze

În instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 se pot produce emisii difuze de pulberi cu conţinut de  uree doar în cazul în care se dizolvă uree granulată în dizolvator, în situaţia cănd nu funcţionează instalaţia uree.

Deseuri - nu se generează deşeuri

Ambalajele (butoaie de tablă) în care se achiziţionează inhibitorul de coroziune se valorifica pe amplasament, pentru depozitarea catalizatorilor uzaţi, masă ionică epuizată, ulei uzat, etc.

II.3.4.1.4.  INSTALATIA DE FABRICARE ACID AZOTIC DILUAT – GIAP

Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat se bazează pe oxidarea catalitică a amoniacului la presiune atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a oxizilor de azot rezultaţi.

Capacitatea proiectată este de 180.000 t/an la o funcţionare simultană cu cele 4 linii de fabricaţie.

### Materiile prime

În fabricaţia acidului azotic se utilizează următoarele materii prime :

-Amoniac gaz – fabricat in Instalatia amoniac este stocat în depozitul de amoniac pentru fabricaţie sau în situaţia unei cantităţi excedentare în tancul TK -251

Amoniacul este alimentat în instalaţie din depozitul de amoniac, prin intermediul unui gazometru unde se destinde, trecând în formă gazoasă.

-Aer atmosferic

-Apă demineralizată furnizată de Instalaţia de Demineralizare II

Utilităţi

### -abur de 6 şi de 13 ata -  în regim normal de lucru este reutilizat aburul rezultat în procesul de fabricaţie

### - apa recirculată – provine din Ciclul de răcire/recirculare I – III

### -energie electrică – 380 V, 50 Hz preluată din reţeaua energetică naţională prin SC Hidroelectrica SA – Staţia Vânători

### -aer instrumental comprimat din circuitul de aer al instalaţiei.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare ingrasaminte lichide  sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.4-1  si II.3.4.1.4-2:

Tabelul II.3.4.1.4-1

| Capacitate proiectata | Realizat 2013 | Realizat 2014 | Consumuri specifice 2013 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 000 t/an HNO3 100 % | 33.597 t HNO3 47 % | 40.776 t HNO3 47 % | Apa demi = 2 t / t HNO3 Apa industriala 20 t/ t HNO3 Energie = 230 kwh / t HNO3 |
|  | Utilizat 33.597 t | Utilizat 40.220 t |  |
|  | Stoc 0 t | 556 t |  |

Tabelul II.3.4.1.4-2

| InstalaŢia | Timp de funcţionare | Productie realizata |
| --- | --- | --- |
| Acid azotic | Perioada | Nr ore | tone |
|  | 01.2013 | 1470 | 7.120 |
|  | 02.2013 | 1734 | 7.800 |
|  | 03.2013 | 2802 | 14.000 |
|  | 04.2013 | 1108 | 4.357 |
|  | 05.2013 | 0 | 0 |
|  | 06.2013 | 0 | 0 |
|  | 07.2013 | 0 | 0 |
|  | 08.2013 | 0 | 0 |
|  | 09.2013 | 0 | 0 |
|  | 10.2013 | 0 | 0 |
|  | 11.2013 | 0 | 0 |
|  | 12.2013 | 49 | 320 |
| Total 2013 |  | 7163 | 33.597 |
|  | 01.2014 | 860 | 4.255 |
|  | 02.2014 | 2254 | 11.045 |
|  | 03.2014 | 2453 | 11.655 |
|  | 04.2014 | 2351 | 10.171 |
|  | 05.2014 | 910 | 3.650 |
|  | 06.2014 | 0 | 0 |
|  | 07.2014 | 0 | 0 |
|  | 08.2014 | 0 | 0 |
|  | 09.2014 | 0 | 0 |
|  | 10.2014 | 0 | 0 |
|  | 11.2014 | 0 | 0 |
|  | 12.2014 | 0 | 0 |
| Total 2014 |  | 8828 | 40.776 |

### Bilanţul de materiale pentru instalaţia de acid azotic GIAP este prezentat în tabelul II.3.4.1.4-3:

Tabelul II.3.4.1.4-3

| Intrari | Ieşiri |
| --- | --- |
| Material | Cantitate, t/t | Material | Cantitate,t/t |
|  | Normat | Real |  | Normat | Real |
| Amoniac | 0,308 | 0,300 | Acid azotic | 1,000 | 1,000 |
| Aer umed | 3,825 | 3,825 | Gaze nitroase – evacuate în atmosferă | 6,086 | 6,086 |
| Abur CT - 13ata | 0,523 | 0,000 | Abur supraîncălzit | 1,000 | 1,000 |
| Apă demineralizată | 1,107 | 0,040 | Apă răcire | 137,484 | 137,400 |
| Apă recirculată | 137,484 | 137,400 | Condens (purjă cont. la canalizare) | 0,068 | 0,068 |
| Apă stropire talere | 0,889 | 0,889 | Abur de la degazare | 0,013 | 0,013 |
| Apă industrială | 1,536 | 18,610 | Apă industrială de răcire+alte purje | 1,645 | 1,645 |
| Aer suplimentar | 1,624 | 1,624 |  |  |  |
| Energie electrică Kwh | 340,18 | 340,18 |  |  |  |

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate

Principalele faze ale procesului de fabricaţie - acid azotic diluat sunt prezentate în figura II.3.4.1.4:

##### Fig. II.3.4.1.4 - Schema de flux tehnologic - Instalaţia de acid azotic diluat

Fazele de fabricaţie - acid azotic diluat sunt :

1. Oxidarea catalitică a amoniacului

Etapele procesului tehnologic pentru realizarea oxidării catalitice a amoniacului sunt:

a. Obţinerea amestecului amoniac-aer

Pentru obţinerea amestecului gazos de amoniac şi aer, în vederea realizării reacţiei de oxidare catalitică, este necesară purificarea componentelor pentru eliminarea componentelor mecanice şi chimice ce pot otrăvi catalizatorul.

Oxigenul este trecut printr-un filtru prevăzut în partea superioară cu talere cu spumă pentru spălare, iar în partea inferioară cu saci din postav pentru filtrare. Amoniacul gazos este filtrat într-o baterie de filtre din diftină.

b. Oxidarea catalitică a amoniacului

Amestecul amoniac – aer este dirijat printr-un sistem de clapete în reactoare catalitice (două reactoare cu funcţionare în paralel) cu site de Pt – Rh unde are loc reacţia de oxidare a amoniacului la NO până la un conţinut de 10,5-11,5 NO.

c. Răcirea şi spălarea gazelor nitroase şi recuperarea căldurii de reacţie

Din reactoarele de oxidare catalitică, gazele nitroase cu o temperatură de 800-820 (C sunt trecute prin talerele perforate ale unor cazane răcitoare în care are loc recuperarea căldurii cu apă demineralizată, prin formarea unei emulsi de abur şi apă. Emulsia este trecută prin separatoare de picături, după care aburul este dirijat în încălzitoarele de abur ale cazanelor, unde atinge 450 (C şi o presiune de 40 ata. În continuare aburul este destins până la 13 ata fără recuperarea energiei şi trimis în instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu.

Prin răcirea şi spălarea gazelor nitroase are loc formarea de acid azotic diluat (de la 15% pe talerele superioare până la 4% pe cele inferioare).

2. Oxidarea NO la NO2 - absorbţia oxizilor de azot în apă

a. Comprimarea amestecului de gaze nitroase

Fluxul de gaze nitroase din cele două răcitoare spălătoare de la oxidarea amoniacului împreună cu :

- amestecul de NO şi aer de la degazarea acidului azotic

- aer suplimentar

sunt cumulate într-o conductă comună şi introduse într-un turbocompresor unde sunt comprimate la o presiune de 3,5-3,8 ata. Ca urmare a comprimării, temperatura gazelor nitroase ajunge la 240-250 (C.

b. Oxidarea NO la NO2

Oxidarea NO la NO2 se realizează atât pe traseul de gaze cât şi în reactorul de oxidare (vas gol). În funcţie de timpul de contact al amestecului gazos se poate obţine o conversie de 95-98%. La ieşirea din oxidator temperatura gazelor de reacţie ajunge la 280-310 (C.  În continuare, gazele nitroase sunt răcite până la o temperatură de 90-110(C în două preîncălzitoare pentru gaze reziduale (care se încălzesc până la 270-280(C).

c. Absorbţia oxizilor de azot

Gazele nitroase sunt introduse într-o coloană de absorbţie, prevăzută cu talere tip sită pentru obţinerea acidului azotic diluat. Absorbţia gazelor nitroase se realizează în apă demineralizată sau condens de la azotatul de amoniu. Randamentul de absorbţie acidă este de 98%, acidul azotic produs având o concentraţie de 47-49%.

Gazele reziduale din coloana de absorbţie sunt preîncălzite la 270-280 (C pe seama gazelor nitroase de la oxidarea amoniacului, după care intră într-o turbină de extensie (în care are loc recuperarea energiei cinetice pe seama detentei) şi sunt dirijate spre coşul (DUZA) de evacuare care are o înălţime de 105 m şi un diametru de 1,43 m. Conţinutul de oxizi de azot în gazele reziduale este de aproximativ 0,22-0,32%, exprimat în volume de N2O4.

d. Degazarea acidului azotic

Acidul azotic obţinut pe ultimul taler al coloanei de absorbţie este trimis în coloana de degazare, din care cu ajutorul aerului sau a oxigenului excedentar de la separarea aerului se purjează oxizii de azot dizolvaţi în aspiraţia compresoarelor de gaze nitroase.

e. Depozitarea acidului azotic

Din coloana de degazare, acidul azotic 47-49% este depozitat în rezervoare în vederea trimiterii la instalaţia de azotat de amoniu sau livrare către alţi utilizatori.

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia de acid azotic

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :

instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor – cos de dispersie (duza);

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale

| Instalatia Sursa punctiforma de emisie | Nr. buc. | Inaltimea de emisie (m) | Diametrul interior (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cos de dispersie (DUZA) | 1 | 105 | 1.4 |

A.2 Instalatia de reducere catalitica a NO2 din gazele reziduale rezultate in procesul de fabricatie al acidului azotic

Pentru conformarea cu cele mai bune tehnici disponibile, societatea va finaliza în anul 2014 modernizarea instalaţiei  Acid azotic prin implementarea  unui sistem de distrugere a oxizilor de azot.

Conţinutul de poluanţi în gazele emise la coş garantat de către firma BASF

(Sistem DeNOx) este de:

-    NOx: max. 350 mg/mc;

-    NH3: max. 30 mg/mc.

Sistemul DeNOx este format din:

- Rampa de dozare amoniac gazos necesar desfasurarii reacţiei catalitice (XI000);

- Amestecatorul dintre amoniacul gazos dozat si gazele nitroase reziduale (XI100);

- Reactorul de reducere continut NOx (C1200).

Gazele nitroase reziduale rezultate din coloana de absorbtie au temperatura de 50 - 600C. Pentru a putea reduce continutul de oxizi de azot din gazele reziduale acestea se preincalzesc pina la temperatura de 220 - 2400C in doua preincalzitoare existente in instalatie si folosind ca agent de incalzire gazele nitroase rezultate din reacţia de oxidare a NO la NO2 care au o temperatura de 280 - 2900C. Aceasta temperatura a gazelor nitroase este necesara pentru a se putea desfasura reacţia catalitica de reducere a conţinutului de oxizi de azot din gazele nitroase reziduale.

In acest sens reactorul catalitic de distrugere a NOx este amplasat intre cel de-al doilea preincalzitor de gaze nitroase si turbina de recuperare energie a compresorului de gaze pe seama gazelor evacuate la cos.

Gazele nitroase reziduale dupa ce au fost preincalzite la temperatura de 220 - 2400C se amesteca cu amoniacul dozat cu ajutorul rampei automate XI000 prin intermediul unei duze, in mixerul XI100 unde are loc amestecarea perfecta intre cele doua gaze.

Presiunea amoniacului dozat in mixer trebuie sa fie mai mare decit presiunea din sistem, 6 atm fiind suficiente pentru o dozare corespunzătoare. Cantitatea de amoniac necesară depinde de compoziţia şi gradul de oxidare al gazelor reziduale, de condiţiile de operare şi de conversia dorită de NOx.

Amestecul de gaze nitroase reziduale impreuna cu amoniacul dozat intra apoi in reactorul catalitic CI200 unde are loc reacţia de reducere a NOx la N2 si H2O in prezenta catalizatorului specific de V2O5.

Catalizatorul ce va fi utilizat este BASF tip 04-89, şi conţine particule poroase extrudate, cu un diametru de aprox. 4,5 mm. Este de culoare galben-brun, cu densitate de aprox. 1,100 kg/1 şi abraziune <10%

Cantitatea de catalizator utilizată va fi de cca. 2000 kg pe fiecare reactor. Gazele nitroase reziduale rezultate in fabricile de acid azotic au un continut de NOx pina la 0,4 % si distrugerea catalitica se realizeaza prin reducere cu amoniac, conform reacţiilor:

6NO + 4NH3  —>  5N2 + 6H2O	(1)

6NO2 + 8NH3  —> 7N2 + 12H20	(2)

NO + N02 + 2NH3  —> -> 2N2 + 3H2O         (3)

4NO + O2 + 4NH3 —> 4N2 + 6H2O             (4)

Dacă conţinutul de oxigen este mare, cum este cazul la gazele reziduale provenite de la o instalaţie de acid azotic, în care conţinutul de NO2 în gazele nitroase variază în mod normal în domeniul 30-50%, conversia urmează predominant reacţia (3), dacă procentul de NO2 în gazele nitroase este peste 50% atunci predominantă este reacţia (2).

La temperaturi cuprinse între 150 - 400°C conversia decurge selectiv, astfel încât oxigenul prezent în gazele reziduale oxidează amoniacul, care este dozat într-un volum bine limitat. Căldura formată în timpul conversiei este echivalentă la aprox. 10°C / 1000 ppm NOx.

Dupa ce are loc reducerea conţinutului de oxizi din gazele nitroase in interiorul reactorului pe catalizatorul selectiv de V205, gazele părăsesc reactorul si intra in turbina compresorului unde se economiseşte prin destinderea gazelor aprox. 40% din energia electrica necesara acţionarii turbocompresorului.

Gazele nitroase cu continut scăzut de oxizi de azot, inainte de a fi evacuate in atmosfera dupa ieşirea din turbina sunt analizate cu ajutorul unui analizor QIRC 1203.

Acest analizor QIRC 1203 afiseaza on line debitul de gaze evacuat la cos si concentraţiile pentru NOx, N20 si NH3.

Funcţie de concentraţia oxizilor de azot din gazele nitroase reziduale, masurata de analizorul QIRC 1203, este actionat automat ventilul de reglare a debitului de amoniac VI006 si se comanda deschiderea sau închiderea acestuia funcţie de necesitati astfel incit sa fie indeplinite Valorile Limita la Emisie in vigoare pentru concentraţia de NOx si pentru NH3 evacuaţi in atmosfera.

Conţinutul de poluanţi în gazele emise la coş garantat de către firma BASF este de:

-    NOx: max. 350 mg/mc

-    NH3: max. 30 mg/mc

Se menţionează că societatea  va implementa, in functie de posibilitatile materiale,   măsura voluntară de reducere a N2O în gazele evacuate la coşul de dispersie, prin punerea în funcţiune a unui sistem de distrugere a protoxidului de azot (gaz cu efect de seră), care va avea ca efect scăderea concentraţiei acestui gaz de la valori de 3142,9 mg/Nmc până la valori de 300 mg/Nmc, valori situate sub limita recomandată de BAT.

Pe lângă politicile şi măsurile interne de care statele au nevoie pentru a-şi îndeplini obiectivele, Protocolul de la Kyoto stabileşte următoarele mecanisme flexibile internaţionale, bazate pe principiile pieţei:

- Implementarea în comun (“Joint Implementation” - JI);

- Mecanismul de dezvoltare curată (“Clean Development Mechanism” - CDM);

- Comerţul cu credite de emisii (“Emissions Trading” - ET).

Mecanismele flexibile au drept scop să asiste ţările din Anexa 1 în atingerea obiectivelor, permiţând reducerea emisiilor acolo unde aceasta se face cu cel mai mic cost posibil. In acelaşi timp, aceste mecanisme pot facilita transferul de tehnologii sau fluxurile financiare spre ţările în curs de dezvoltare sau cu economie în tranziţie. Cu alte cuvinte, prin aceste mecanisme, Protocolul creează stimulente pentru ţările industrializate să investească în tehnologii curate, ecologice în ţările cu economie în tranziţie, precum şi în ţările în curs de dezvoltare.

JI şi CDM sunt instrumente bazate pe proiecte. JI şi CDM asigură reduceri reale ale emisiilor prin investiţii şi, se speră, inovaţii tehnologice şi dezvoltare durabilă în ţările în curs de dezvoltare şi economiile în tranziţie.

România a ratificat Protocolul de la Kyoto şi se conformează cu cerinţele privind participarea la aplicarea mecanismului Implementare în comun (JI).

S.C.GA PRO CO CHEMICALS S.A. a prezentat o propunere de ꜡ Proiect JI ꜠  pentru reducerea N2O la fabrica de acid azotic, susţinută de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, dar din cauza costurilor foarte ridicate, avand in vedere specificul instalatiei de pe platforma, nu a fost implementat . In noile conditiile impuse de Regulamentului (UE) nr.601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru perioada 2013 – 2020, s-a impus necesitatea implementarea sistemului de distrugere a protoxidului de azot din gazele reziduale evacuate in atmosfera din instalatia de acid azot.

Proiectul constă în instalarea unui nou catalizator secundar sub catalizatorul primar existent, în reactorul de oxidare a amoniacului. Datorită temperaturilor înalte si a  prezenţei catalizatorului secundar, N2O deja format este descompus în N2 si O2.

Descompunerea catalitica are loc la temperatura ridicată din interiorul reactorului de oxidare a amoniacului (termenul generic este “catalizator secundar”). Unitatea de reducere este amplasata imediat sub catalizatorul primar de oxidare (sitele de platina), unde se formeaza N2O – conform schemei de mai jos.

Procedeul cu catalizator secundar nu necesita combustibil sau energie suplimentara. Efectul net este descompunerea N2O fara a influenta productia de acid azotic.

Proiectul nu va genera nici un efect negativ asupra procesului de fabricatie (modificare de parametri prescrisi) si a sigurantei in exploatarea instalatiei.

Cativa furnizori de catalizatori au dezvoltat si au demonstrat performantele în înstalatii îndustriale, cum ar fi W.C. Heraeus, BASF, si Johnson-Matthey. GA PRO CO a facut o evaluare tehnico-economica a ofertelor prezentate de firmele producatoare de catalizator enumerate mai sus, si a optat pentru catalizatorul BASF cu urmatoarele caracteristici:

- tipul BASF O3-85

- compozitie activa CuO si ZnO dispersate pe suport de alumina

- forma SS3 de stea extrudat de 3 mm

- caderea de presiune max. 10,6 mbar.

- randamentul maxim = 90%

- randamentul garantat = 80%

- durata de viata peste 3 ani

- durata de viata garantata – 2 ani

Tehnologia care presupune instalarea catalizatorului secundar, va reduce emisiile de protoxid de azot cu cel putin 80% sub ceea ce ar exista în cazul în care aceasta tehnologie catalitica nu ar fi instalata.

B. Evacuari in mediu

Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante :

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debite mc/h | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic | -apă de răcire de la lagărele suflante -purje din faza de recuperare căldură (condens de la separatoarele pentru cazane) -ape spălare platformă, echipamente din instalaţie - ape meteorice colectate din cuva depozitului de acid azotic | Purje discontinue |  | NH4+ NO3- |

B.2 Surse punctiforme de emisie

| Instalatia tehnologica | Faza tehnologica | Poluant emis | Inaltimea de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m |
| Acid azotic | - absorbţie şi compresie NOx cos dispersie (DUZA) | NOx N2O | 105 |

Emisii difuze

În instalaţia de acid azotic se pot produce emisii difuze de amoniac, dioxid de azot şi acid azotic provenite din operaţiile de încărcare-descărcare rezervoare de amoniac şi acid azotic sau datorită neetanşeităţilor dintre echipamente, utilaje şi trasee tehnologice.

B.3 Surse difuze de emisie

| Instalatia | Locul de munca | Poluant |
| --- | --- | --- |
| Acid azotic | - incarcare – descarcare rezervoare - neetanseitati echipamente / trasee | NOx HNO3 |

B.4 Surse de zgomot si vibratii

| Instalatia | Surse de zgomot |
| --- | --- |
|  | continue | discontinue |
| Acid azotic | -compresoare -pompe -ventilatoare | - supape de siguranta aferente utilajelor ce lucreaza sub presiune - expansii, purje, aerisiri trasee abur - statii de reducere presiune abur |

B.5 Deseuri

- Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei acidului  azotic, sitele uzate de catalizator platină-rhodiu, se recuperează integral şi se returnează producătorului. Societatea care le produce este  firma UMICORE GERMANIA , iar reciclarea se realizeaza pe bază de comandă prin firma INTERAGRO S.A..

- Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.

## II.3.4.1.5.  INSTALATIA DE FABRICARE AZOTAT DE AMONIU (AN) / NITROCALCAR (CAN)

Azotatul de amoniu se obtine prin procesul de neutralizare a acidului azotic diluat cu amoniac gazos, evaporarea soluţiilor de azotat de amoniu, granularea topiturii, răcirea şi condiţionarea produsului. Pentru obţinerea sortimentului de îngrãşãmânt nitrocalcar, se adaugã în topitura de azotat, înainte de faza de granulare, dolomită special preparatã.

Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie Giap, cu o capacitate maximă de 700 t/zi AN şi 1000 t/zi CAN. Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963.

Tehnologia şi instalaţia de obţinere a azotatului de amoniu a fost modernizată în perioada 1997-1998 sub licenţă şi engineering de bază al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea a vizat fazele de granulare, uscare, sortare / concasare, urmărind :

-îmbunătăţirea calităţii produsului;

-creşterea fiabilitãţii instalaţiei.

Modernizarea a constat în înlocuirea vechii tehnologii “prill” de obţinere a granulelor de azotat de amoniu cu o tehnologie “pugmill” şi s-a realizat prin:

-înlocuirea sistemului de granulare, în turnuri de granulare, cu un sistem bazat pe formarea granulelor prin aglomerarea şi stratificare în pat fluidizat generat mecanic prin intermediul unui granulator cu melc;

-înlocuirea modalităţii de condiţionare GIAP cu o condiţionare a produsului finit , cu agent lichid de antiaglomerare, respectiv amestec de ulei – amine, care permite formarea unui înveliş nehigroscopic în jurul granulelor.

Ca rezultat al modernizãrii instalaţiei, o parte din utilaje au fost înlocuite, respectiv utilajele de la faza de granulare rãcitorul în pat fluidizat şi tamburul de pudrare, iar altele au fost adaptate la noile condiţii de funcţionare.

Produsele obţinute în cadrul instalaţiei sunt:

( azotat de amoniu 33,5 % N;

( nitrocalcar cu max. 28 % N.

Materii prime

- amoniac 99,5%, presiune 2,5-3 ata din depozitul de stocare pentru fabricaţie;

- acid azotic 47-49% din depozitul de stocare aferent instalaţiei de acid azotic.

Materiale

- dolomită

- aditivi:

- sulfat de aluminiu (saci ce se descarcă în buncărul de sulfat de aluminiu)

- sulfat de fier (ambalat în saci de 50-70 Kg depozitati în depozitul de aditivi)

- soluţie de ulei-amină (depozitare în vas de stocare).

Utilităţi

- apă de răcire din Ciclul de răcire I – III;

- apă demineralizată de la Instalaţia de Demineralizare I;

- abur de 9 ata de la Centrala termică;

- aer instrumental din circuitul de aer;

- energie electrică furnizată de Staţia 110/6KV.

Producţiile realizate şi timpii de funcţionare în instalaţiile tehnologice de fabricare azotat de amoniu / nitrocalcar sunt prezentate în tabelele II.3.4.1.5-1:

Tabelul II.3.4.1.5-1

| Capacitate proiectata | Realizat 2013 | Realizat 2014 | Consumuri specifice 2013 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotat de amoniu 231 000 t/an | 41.920,22 t | 44.775,0 t | Apa demi = 0.21 t / t AN Apa industriala 20 t/ t AN Energie = 88 kwh / t AN |
| Nitrocalcar 330 000 t/an | 0 | 0 | Apa demi = 0.2 t / t CAN Apa industriala 20 t/ t CAN Energie = 80 kwh / t CAN |

Tabelul II.3.4.1.5-2

| InstalaŢia | Timp de funcţionare | Productie realizata | Productie realizata |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotat de amoniu/ nitrocalcar | Perioada | Nr ore | Tone AN | Tone CAN |
|  | 01.2013 | 407 | 8300 | 0 |
|  | 02.2013 | 520 | 10.787 | 0 |
|  | 03.2013 | 744 | 17.208 | 0 |
|  | 04.2013 | 336 | 5.625,22 | 0 |
|  | 05.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 06.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 07.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11.2013 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.2013 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2013 |  | 2007 | 41.920,22 | 0 |
|  | 01.2014 | 242 | 4.150 | 0 |
|  | 02.2014 | 187 | 10.180 | 0 |
|  | 03.2014 | 684 | 15.625 | 0 |
|  | 04.2014 | 506 | 11.115 | 0 |
|  | 05.2014 | 176 | 3.705 | 0 |
|  | 06.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  | 07.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  | 09.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11.2014 | 72 | 0 | 0 |
|  | 12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2014 |  | 1867 | 44.775,00 | 0 |

### Bilanţul de materiale

### Bilanţul de materiale pentru instalaţia de azotat de amoniu este prezentat în tabelul II.3.4.1.5-3

Tabelul II.3.4.1.5-3

| Intrari | Ieşiri |
| --- | --- |
| Material | Cantitate, t/t | Material | Cantitate, t/t |
|  | Normat | Real |  | Normat | Real |
| Azotat de amoniu |
| Amoniac | 0,2060 | 0,210 | Azotat de amoniu 33,5% N | 1,0000 | 1,000 |
| Acid azotic 47% | 0,7609 | 0,790 | Condens impur la Ac.Az. | 0,8734 | 0,680 |
| Abur CT - 13ata (Gcal) | 0,4750 | 0,160 | Condens impur canalizare |  | 0,190 |
| Aer de răcire/uscare | 3,2861 | 3,286 | Condens pur (la Ac.Az. şi/sau canalizare) | 0,4750 | 0,470 |
| Aer desprăfuire generală | 0,6572 | 0,657 | Aer cu pulberi azotat | 3,9433 | 3,940 |
| Aer instrumental | 0,0112 | 0,011 | Apă răcire | 15,000 | 15,000 |
| Azot | 0,0002 | 0,0002 | Aer instrumental+tehn. Uzat | 0,0112 | 0,011 |
| Apă demineralizată | 0,9599 | 0,190 | Azot | 0,0002 | 0,0002 |
| Apă recirculată | 15,0000 | 23,260 | Apă convenţional curată | 0,0127 | 0,0127 |
| Dolomită | 0,0320 | 0,035 | Ape uzate de la pompele de vacuum | 0,1019 | 0,1019 |
| Sulfat de aluminiu | 0,0060 | 0,0058 |  |  |  |
| Sulfat feros | 0,0090 | 0,0089 |  |  |  |
| Ulei-amină | 0,0015 | 0,047 |  |  |  |
| Energie electrică kwh | - | 84,130 |  |
| Nitrocalcar |
| Amoniac | 0,1640 | 0,170 | Nitrocalcar 26-28% N | 1,0000 | 1,0000 |
| Acid azotic 47% | 0,6060 | 0,630 | Condens impur la Ac.Az. | 0,6956 | 0.5400 |
| Abur CT - 13ata, (Gcal) | 0,3246 | 0,140 | Condens impur la canalizare |  | 0,1500 |
| Aer de răcire/uscare | 2,2682 | 2,268 | Condens pur (la Ac.Az. şi/sau canalizare) | 0,3246 | 0,3200 |
| Aer desprăfuire generală | 0,5092 | 0,509 | Aer cu pulberi azotat | 2,7916 | 2,7916 |
| Aer instrumental | 0,0181 | 0,0181 | Apă răcire | 13,0000 | 13,0000 |
| Azot | 0,0002 | 0,0002 | Aer instrumental uzat | 0,0181 | 0,0181 |
| Apă demi | 0,7645 | 0,69 | Azot | 0,0002 | 0,0002 |
| Apă recirculată | 13,0000 | 26,800 | Apă convenţional curată | 0,0101 | 0,0101 |
| Dolomită | 0,2550 | 0,24 | Ape uzate de la pompe vacuum | 0,0812 | 0,0812 |
| Ulei-amină | 0,0015 | 0,001 |  |  |  |
| Energie electrică (kwh) |  | 77,56 |  |

Valorile sunt calculate pe baza datelor de consum şi producţie furnizate de societate

Fazele tehnologiei de fabricaţie pentru Azotat de amoniu (AN) şi Nitrocalcar (CAN)  sunt prezentate în fig. II.3.4.1.5 :

Deoarece instalaţia de stripare a amoniacului funcţionează extrem de rar, numai atunci când amoniacului lichid recepţionat conţine urme de apă, considerăm condensul evacuat o sursă cu o probabilitate de apariţie extrem de redusă.

Fazele procesului de fabricaţie AN/CAN

- Neutralizarea acidului azotic cu amoniac

Obţinerea soluţiei de azotat de amoniu are la bază reacţia de neutralizare a acidului azotic diluat de concentarţie 47-49% cu amoniac gazos, reacţie ce decurge cu degajare de căldură. Cantitatea de căldură degajată depinde de concentraţia acidului azotic, creşterea concentraţiei acidului conducând la creşterea temperaturii de reacţie în neutralizator cu provocarea de pierderi mari de azot prin descompunerea acidului azotic în protoxid de azot şi apă. Neutralizarea acidului azotic cu amoniac se realizează în două neutralizatoare (ITN) la o presiune de 1,2-1,3 ata, temperatură de 119-121 ºC şi mediu slab acid.

Din reacţia dintre acidul azotic şi amoniac rezultă o soluţie de azotat de amoniu de 67-68% iar cantitatea de căldură degajată este utilizată pentru evaporarea apei din soluţia obţinută. Astfel, aburul secundar, cu o presiune de 1,2-1,3 ata format prin evaporarea apei în ITN-uri este utilizat ca agent termic la evaporare treapta I-a.

Soluţia de azotat de amoniu, la ieşirea din neutralizatoare, cu o temperatură de 110 -120ºC şi o concentraţie de 67-68% este depozitată în vase de stocare de unde este trimisă la aparatele de evaporare.

Concentrarea soluţiei de azotat de amoniu  	se desfăşoară în două trepte, în echipamentele fostelor trepte I şi III de evaporare.

a. Treapta I-a de evaporare

Soluţia de azotat de amoniu cu concentraţia de intrare 67-68% este preluată de pompe centrifuge din rezervoarele de stocare şi trimisă în evaporatoare tip Kestner cu funcţionare la temperatura de 85-92 ºC şi vacuum de 520-550 mm Hg. Agentul termic folosit este aburul secundar rezultat de la neutralizatoare cu temperatura de 120-122 ºC şi presiunea de 1,2-1,3 ata. Soluţia intră în evaporatoare pe la partea inferioară şi urcă în film ascendent, pe baza vidului realizat având loc fierberea soluţiei

Figura II.3.4.1.5 - Schema de flux tehnologic pentru obţinerea azotatului de amoniu / nitrocalcar

30%

Canal 94A

Canal. conv. curată

canal 100B

La partea superioară, evaporatorul este prevăzut cu un separator lichid – gaz, faza lichidă, respectiv soluţia de azotat de amoniu 75-80%, fiind trecută la un neutralizator final pentru corecţia pH-ului, ce realizează şi închiderea hidraulică a instalaţiei. Soluţia este depozitată apoi într-un vas de stocare.

Faza gazoasă rezultată din evaporatoare este trecută prin condensatoare de suprafaţă, rezultând un condens acid ce se stochează într-un vas pentru transmitere în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei dintre ele, excesul de condens este evacuat în canalizare ape chimic impure. Gazele necondensate sunt aspirate de pompele de vacuum şi evacuate în atmosferă.

b. Treapta III-a de evaporare

Pentru obţinerea topiturii de azotat de amoniu cu concentraţia de 94,5-96,0%, impusă de procesul de granulare, soluţia de 75-80% este trecută în evaporatoare cu fascicul de ţevi ce utilizează ca agent termic abur de 10-12 ata.

Emulsia vapori - lichid rezultată din evaporatoare este trecută în separatoare din care topitura de azotat de amoniu este evacuată pe la partea inferioară. Gazele sunt supuse în continuare unor procese de separare, condensul fiind stocat în vasul de stocare utilizat şi pentru etapa I-a de concentrare realizând închiderea hidraulică a sistemului. Faza gazoasă este aspirată de pompele de vacuum şi eşapată în atmosferă.

Topitura de azotat de amoniu cu temperatura de 150-155 ºC şi concentraţia de 94,5-96,0% este preluată din vasul de stocare şi transmisă în faza de granulare printr-un traseu cu manta de încălzire cu abur de 5,5 ata.

Notă : Conducerea procesului tehnologic şi reglarea parametrilor de la faza III evaporare este asistată de calculator, începând cu ianuarie 1999.

3. Granularea  azotatului de amoniu /  nitrocalcarului

noul sistem de granulare foloseşte un granulator elicoidal cu recirculare a produsului granulat. În faza de granulare au loc simultan mai multe procese:

- realizarea unui strat granulat, ca urmare a aglomerării şi presării;

- cristalizarea topiturii de azotat;

- evaporarea parţială a apei din topitură.

Funcţie de aditivii care sunt introduşi în faza de granulare se obţine azotat de amoniu de 33,5 % azot sau nitrocalcar cu 26-28% azot.

Pentru obţinerea nitrocalcarului, în granulator, topitura de azotat de amoniu se aditivează prin intermediul unui sistem de dozaj, bandă transportoare şi şnec, cu :

-dolomită din buncărul de stocare, - granule fine de CAN cu dimensiuni < 0,2 mm provenite de la sitare

- CAN provenit de la concasarea granulelor grosiere

- praf de CAN provenit din cicloanele de desprăfuire.

Pentru obţinerea azotatului de amoniu, în procesul de granulare se introduc şi aditivi ca Al2(SO4)3 14H2O şi Fe2(SO4)3٠7H2O pentru creşterea durităţii granulelor şi formarea cristalelor.

Instalaţia de granulare poate produce o cantitate maximă de CAN de 1000 t/zi şi o cantitate maximă de AN de 700 t/zi.

Notă : Parametri tehnologici şi reglarea procesului de granulare este asistată de calculator, având şi posibilitatea de urmărire şi reglare locală.

- Uscarea granulelor

La ieşirea din granulator granulele au o umiditate de cca. 1.4 -1.9% apă. Granulele brute rezultate în granulator sunt trecute într-un uscător rotativ în care sunt uscate de aerul cald ce circulă în contracurent. În partea frontală a uscătorului are loc omogenizarea granulelor fine cu cele grosiere şi reducerea umidităţii. În continuare în zona cu raclete are loc uscarea şi răcirea granulelor de la 114(C la 90-95(C. la ieşirea din tamburul de uscare granulele sunt preluate de o bandă rulantă. Aerul pentru uscarea granulelor provine de la răcitorul de granule în pat  fluidizat.

Aerul încărcat cu praf din tamburul de uscare este (cca. 95.000-99.000 Nmc/h la fabricarea azotatului de amoniu şi 90.000 Nmc/h la fabricarea nitrocalcarului) evacuat în atmosferă după ce praful este reţinut în bateriile de cicloane – 2 baterii a 5 cicloane. Evacuarea se face prin coşul de evacuare.

5.  Sortarea, sfărâmarea  granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit

După uscare, produsul fierbinte este trecut printr-un sistem de sortare – sfărâmare, din care se separă fracţia optimă de produs finit de fracţiile grosiere, ce se supun  unui proces de sfărâmare şi de fracţia fină, ambele fiind reintroduse în granulator.

Produsul de granulaţie 2 – 4 mm este transportat cu o bandă într-un răcitor de granule. Fracţia grosieră este trecută la concasare iar fracţia subdimensionată este introdusă direct în granulator în masa de topitură.

- Răcirea  produsului  granulat

Răcirea produsului finit are loc într-un răcitor în trei trepte, pe pat fluidizat.

Agentul de răcire este aerul condiţionat. În treapta I-a produsul se răceşte de la cca. 90(C la cca. 66(C folosind aerul rezidual din treapta a II-a.

În treapta a II-a produsul este răcit la cca. 50(C cu aer din treapta a III-a.

În treapta a III-a produsul este răcit  până la cca. 40(C cu aer de la instalaţia de condiţionare a aerului atmosferic. În instalaţia de condiţionare aerul este filtrat, după care este uscat şi răcit  într-un schimbător de căldură cu amoniac lichid (în circuitul închis), este trecut printr-un separator de condens şi apoi este încălzit în baterii de încălzire cu abur. Umiditatea aerului se reduce astfel de la 100% la 60% şi temperatura sa ajunge la 15(C. aerul intră în treapta a III-a a răcitorului.

aerul din treapta I-a preia cea mai mare parte din praful care aderă pe granulele de produs şi este necesară curăţarea plăcilor perforate ale fluidizorului, care se colmatează în timpul funcţionării. Curăţarea se face prin măturare şi suflare cu abur, după care plăcile sunt uscate cu aer cald.

- Condiţionarea produsului finit cu ulei-amină

Produsul din fluidizor se descarcă pe benzile transportoare şi este trimis în tamburul de condiţionare cu ulei – amină, respectiv acoperirea granulelor cu o peliculă protectoare în scopul evitării aglomerărilor.

Amina dizolvată într-un ulei special este utilizată ca agent de antiaglomerare şi antistatizare a granulelor de azotat de amoniu sau nitrocalcar. Ulei-amina prezintă o vâscozitate mare cu scăderea temperaturii, motiv pentru care este necesară încălzirea acesteia la cca. 70(C printr-o serpentină cu abur poziţionată în rezervorul de stocare. Din rezervorul de stocare, ulei amina este preluată de un sistem de pompe dozatoare şi introdusă într-un tambur rotativ, unde este pulverizată sub formă de ceaţă pe produs.

- Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu / nitrocalcarului

Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt transmise către atelierul de ambalare pe benzi rulante în flux continuu, direct din instalaţie.

Funcţie de comenzile clienţilor, produsele se ambalează în saci de 50, 500 sau 1000 kg sau sunt expediate în vrac.

Instalaţiile de ambalare în saci şi expediţie în vrac a produselor sunt reprezentate de :

- 3 linii de ambalare-încărcare saci de 50 kg, pentru care sunt necesare următoarele operaţii:

- cântărire produs preluat din buncărul de alimentare;

- ambalare în saci de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg;

- transport pe bandă şi trecerea succesivă prin maşina de lipit şi maşina de cusut;

- transport pe bandă în depozit, sau direct în mijloacele de transport CF sau auto.

- 1 linie de ambalare-încărcare big-bags: de 500 sau 1000 kg, care necesită următoarele operaţii:

- cântărire produs;

- ambalare în saci;

- transportul sacilor cu motostivuitorul la rampa de încărcare CF, preluarea lor cu monoraiul pentru încărcarea în vagoane.

- 1 linie încărcare vrac, care necesită următoarele operaţii:

- cântărirea automată a produsului preluat din buncăr;

- transportul pe bandă spre vagonul CF.

### Până la livrare produsele sunt depozitate în două depozite, depozitul de azotat de amoniu ambalat în saci şi depozitul de produse vrac.

Instalaţiile din cadrul fabricaţiei azotatului de amoniu / nitrocalcarului aferente fazelor de granulare, uscare, răcire, sortare, sfărâmare, recirculare produse granulate sunt dotate cu sisteme de desprăfuire a aerului uzat.

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia de azotat de amoniu / nitrocalcar

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :

- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor;

- preepurare locala a apelor cu continut de amoniu in Instalatia de stripare condens;

- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului.

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale

| Instalatia Sursa punctiforma de emisie | Nr. buc. | Inaltimea de emisie (m) | Diametrul interior (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| -cos V001 aferent: - bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la : - tamburul de uscare - zona alimentare banda transportoare -exces aer racitor pat fluidizat -bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la : - elevatorul de produs cald -sitele grosiere - preconcasoare - banda de produs finit -banda transportoare pentru dolomită, aditivi -cântar bandă pentru aditivi | 1 | 54 | 1.6 (la varf) |

A.2  Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate.

Instalatia de stripare ioni de amoniu, aferenta Instalatiei AN/CAN, este un obiectiv realizat de societate in vederea incadrarii indicatorului de calitate amoniu in din apele uzate evacuate in limitele impuse prin normativele in vigoare.

Capacitatea de prelucrare a instalatiei este de cca. 6 mc/h condens impur provenit de la instalatia AN/CAN cu o incarcare de cca. 170 mg/l amoniac si 2400 – 3200 mg/l azotat de amoniu. Condensul stripat ajunge la un continut de max. 3 – 4 mg /l amoniac.

In vederea consolidarii conformarii cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul integrat la poluarii, societatea a mai realizat urmatoarele masuri:

1.Executia traseelor de abur pentru concentrarea condensului tehnologic si reintroducerea lui in procesul de fabricatie.

In cazul in care se produce mai mult condens impur decat poate consuma fabrica de acid azotic, excesul de condens tehnologic se concentreaza pana la 15 – 30% azotat de amoniu (condensul tehnologic se preia din rezervorul de condens cu ajutorul unei pompe si se introduce intr-un schimbator de caldura) si se introduce in vasele colectoare, urmand procesul tehnologic.

2. Executia si montarea unui scruber spalator pentru preluarea reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametri normali de functionare.

Gazele preluate din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametri normali de functionare, cu un continut de 5 -55%NH3 si cu o presiune de 0,2 – 4 at, se introduc in scruberul neutralizator, unde are loc neutralizarea cu acid azotic.Solutia rezultata, cu o concentratie de 5 -25% NH4NO3 se introduce in vasele colectoare, urmand procesul tehnologic de fabricare a azotatului de amoniu.

3.Executia si montarea a doua rezervoare de depozitare a reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrareain parametri normali de functionare.

Reactantii din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametri normali de functionare se depoziteaza in cele doua reactoare cu capacitatea de stocare de 100 m3, iar apoi sunt utilizati in procesul de fabricare a ingrasamintelor lichide de tip UREAN 32.

B. Evacuari in mediu

Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante :

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debite mc/h | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotat de amoniu / nitrocalcar | -condens acid de la fazele de neutralizare şi concentrare soluţie azotat de amoniu (cca. 30% din condensul rezultat) –evacuare in basa de neutralizare -ape de la scăpările pompelor de topitură -ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, scurgeri din echipamente şi conducte | Purje continue |  | NH4+ NO3- |

B.2 Surse punctiforme de emisie

| Instalatia tehnologica Faza tehnologica | Poluant emis | Inaltimea de emisie |
| --- | --- | --- |
|  |  | m |
| Azotat de amoniu / nitrocalcar -neutralizare, concentrare soluţie, granulare – condiţionare, uscare şi răcire granule.- cos colectiv de dispersie | NH3 pulberi | 34 +20 |

B.3 Surse difuze de emisie

| Instalatia Locul de munca | Poluant |
| --- | --- |
| Azotat de amoniu / nitrocalcar incarcare – descarcare materiale pulverulente | Pulberi NH3 |

B.4 Surse de zgomot si vibratii

| Instalatia | Surse de zgomot |
| --- | --- |
|  | continue | discontinue |
| Azotat de amoniu / nitrocalcar | Pompe Ventilatoare Mori Site vibratoare Benzi transportoare | - supape de siguranta aferente utilajelor ce lucreaza sub presiune - expansii, purje, aerisiri bare de abur - statii de reducere presiune abur |

B.5 Deseuri

- Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.

- Pulberile colectate in sistemul de desprafuire general impreuna cu produsul de granulatie necorespunzatoare sunt recirculate in fabricatie (granualtor).

II.3.4.2 INSTALATII SI ACTIVITATI CONEXE

II.3.4.2.1 Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa potabila si industriala, preluarea în canalizare a apelor reziduale si menajere, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. detine :

-Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 275/2014 valabila pana la 31.12.2014, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret

-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 196/10.07.2009 emis de AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa SIRET pentru realizarea alimentarii proprii cu apa prin activarea conductei ce aproviziona din Canalul UHE fostul combinat de ingrasaminte chimice ROZNOV (PV punere in functiune Cod. 14-2-5/b/ 14.07.2009)

-Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 205/08.08.2011 emis de AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa SIRET pentru repunerea in functiune a 2 circuite de evacuare ape uzate apartinand SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si SC FIBREXNYLON SA, in scopul monitorizarii separate a acestora (PV punere in functiune nr. 9291 /30.09.2011

si are incheiate :

-Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru furnizare apa industriala, apa potabila, preluarea apelor in canalizare si epurarea lor, Act adiţional nr.1/2014.

- Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014), prelungit prin Actul adiţional nr.1/01.11.2014 pană la 31.12.2015.

-Abonament nr. 3191 A/01.01.2010, Act adit. nr. 1/2014, incheiat cu SGA NEAMT pentru utilizare /exploatare a resurselor de apa de suprafata – raul Bistrita si Canal UHE

-Contact nr. 22F/30.12.2013 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita pentru furnizarea de apa din raul Bistrita - captarea CHE Vanatori

Din punct de vedere functional, constructiile si instalatiile hidroutilitare aflate în incinta S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt corelate cu lucrarile hidrotehnice si hidroutilitare existente pe platforma Savinesti.

- Apa potabila

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin reteaua de apa SC FIBREXNYLON SA alimentata din sursa Brasauti, panza freatica Cracau (Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012)

Apa potabila este tratata in instalatiile SC FIBREXNYLON SA si trimisa prin reteaua de distributie formata din 2 trasee inelare realizate din OL si Fc, Dn = 250 mm cu lungimea totala de 9.1 km catre toti consumatorii de pe platforma Savinesti.

Volumele deapa furnizate sunt masurate cu apometru ce apartine FIBREXNYLON.

Apa potabila are preponderent destinatie :

-igienico-sanitara pentru personalul angajat în activitatile de productie si în cele auxiliare;

-alimentare a retelei de hidranti subterani de incendiu existenta pe platforma.

- Apa industriala

Alimentarea cu apa industriala se realizeaza din 2 surse :

-reteaua  SC FIBREXNYLON SA (Contract nr. 39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012). Apa industriala este preluata de catre S.C. FIBREXNYLON S.A. din Canalul UHE prin Statia de pompe Deal iar dupa decantare este livrata consumatorilor printr-o conducta de presiune OL Ф 1200 mm aflata în proprietatea S.C. FIBREXNYLON S.A.. Debitele si volumele de apa industriala furnizate sunt masurate cu debitmetru cu contor, dotat cu traductor FOX ELR 35 si Integrator E-103. Distributia la consumatorii din Platforma se face printr-un sistem de conducte realizate din teava OL Dn 1200 – Dn 350 mm, în lungime de 7,2 km.;

-canal UHE Bistrita, aval de CHE Vanatori (Contact nr. 5F/18.01.2012 incheiat cu SC HIDROELECTRICA SA – SH Bistrita). Preluarea apei din sursa UHE se realizeaza prin intermediul unei Statii de pompare echipata cu 3 pompe AVERSA tip MV 303x1 si conducta de aductiune din OL cu Dn = 500 mm si L = 427m, apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..

Apa industriala este utilizata în cadrul S.C. S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. pentru:

  - producerea apei demineralizate în Instalatia de Demineralizare II;

  - utilizare în instalatiile tehnologice;

  - ca apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – Ciclul de racire I - III

  - ca apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – HAMMON;

  - alimentarea retelei de hidranti supraterani de incendiu.

Inmagazinarea apei se realizeaza in turnul de racire hiperbolic si turnurile HAMMON.

II.3.4.2.2 INSTALATIA DE DEMINERALIZARE II

Instalatia Demineralizare II a intrat in functiune in anul 1975 si deserveste fabricile de amoniac si uree granulata. In instalatia Demineralizare II se realizeaza atat demineralizarea apei brute cat si tratarea condensului de turbina.

Capacitatea de productie proiectata este :

- 125 m3/h pentru o linie de demineralizare (4 linii)

- 30 m3/h pentru o linie de condens (3 linii).

Materii prime:

-apa bruta;

-hidroxin de sodiu;

-acid clorhidric.

Utilitati :

-energie electrica;

-abur;

-aer comprimat.

Tabelul II.3.4.2.2-1  Producţii realizate şi timpi de funcţionare

| Nr. Crt. | InstalaŢia | Capacitate de producţie | Timp de funcţionare (h/an) | Producţie realizatã (mc/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | Apa demineralizata II | - 125 m3/h pentru o linie de demineralizare (4 linii) - 30 m3/h pentru o linie de condens (3 linii). | 1907 | 2516 | 330.920 | 455.200 |

In tabelul II.3.4.2.2-2 este prezentat bilantul de materiale pentru Instalatia Apa demineralizata II

Tabelul nr. II.3.4.2.2-2 - BILANTUL DE MATERIALE – INSTALATIA DE DEMINERALIZARE II

| Nr. crt | Materii prime si auxiliare intrate in proces | Cantiate t / an | Produse si subproduse rezultate + pierderi | Cantiate t/an | Compozitia | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa bruta | 1389960 | Apa demineralizata | 1188000 | pH = 7 ÷ 7,2 SiO2 = 0,01 mg/l Fe3+ = 0,03 mg/l CO2 = 1 mg/l Subst.org.=0,5 µS/cm | Alimentarea cazanelor auxiliare 2H-102 A B Amoniac II |
|  |  |  | Apa de spalare | 201960 | pH = 4,5 ÷ 9,5 Saruri de Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, Na+, K+ | Reteaua de canaluizare ape conventional curate prin bazin de neutralizare |
| 2 | Sulfat de aluminiu | 21,146 | Flocoane de Al(OH)3 | 21,146 | Al(OH)3 si suspensii coloidale |  |
| 3 | Hidroxid de sodiu Apa dilutie | 509,414 551,866 | Ape de spalare chimic impure Bazin de neutralizare | 292,913 768,367 | Na sub forma de saruri Apa de dilutie + apa de reactie |  |
| 4 | Acid clorhidric Apa dilutie | 464,841 987,786 | Ape de spalare chimic impure Bazin de neutralizare | 452,106 1000,521 | Cloruri Apa de dilutie + apa de reactie |  |
| 5 | Condens turbine C 101, C 102, C 251/2 C 253, Inst. Amoniac | 760320 | Condens tratat | 760320 | DT= n.d. SiO2 = 0,01 ppm pH = 7 Fet = 0,02 ppm Conductivitate=0,5 µS/cm | Se recircula la Amoniac Salzgitter |
| 6 | Aer afanare | 318,342 | Aer purjat | 318,342 | O2 = 21% vol. N2 = 78% vol A” = 1% vol. | Atmosfera |
| 7 | Aer degazare | 335847,6 | Aer purjat | 335847,6 | O2 ( 21% vol. N2 ( 78% vol A” ( 1% vol. | Atmosfera |
| 8 | Masa ionica AMBERLITE 1R – 120, 1200 H IRO – 478 RF, 4200 CR | 89,14 | Masa ionica | 88,8 |  | Sistem inchis – durata 10 ani |
|  |  |  | Pierderi fizice (teoretic) | 0,34 |  |  |
|  | Total intrari 2.489.070 tone / an |  | Total iesiri 2.489.070 tone / an |  |

Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate sunt :

A. Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate

1. Coagulare – decantare. Sistemul de coagulare-decantare este destinat limpezirii apei proaspete  prin adaugare de coagulanti, Al2(SO4)3. Apa limpezita din decantor se acumuleaza in bazinul de apa bruta.

2. Pomparea sub presiune a apei brute -realizarea transportului prin filtre pana la faza de decarbonatare.

3. Filtrarea mecanica - prin trecerea apei brute prin stratul de nisip cuartos, din filtrele mecanice se obtine apa complet limpezita.

4. Indepartarea cationilor  - In filtrele cationice tr. I si tr. II, cu masa ionica puternic acida, se retin cationii sarurilor disociate :

- in tr. I: cationi trivalenti (Fe3+ ; Al3+) si bivalenti (Ca2+ si Mg2+) ;

- in tr. II: cationi monovalenti : N+ ; K+.

5. Decarbonatarea apei - indepartarea dioxidului de carbon din apa decantionata se realizeaza prin aerare intr-un turn de degazare. Datorita suprafetei mari de contact apa-aer, dioxidul de carbon se desoarbe.

6. Indepartarea anionilor - are loc in filtrele anionice cu masa ionica slab bazica si masa ionica puternic bazica. Pe rasina slab bazica se retin anionii proveniti din descompunerea acizilor tari (SO42-, Cl-), iar pe rasina puternic bazica se retin anionii acizilor slabi (HsiO3-, HC O3-).

7. Purificarea finala - apa demineralizata trece printr-un filtru mixt care contine un amestec de cationit puternic acid si anionit puternic bazic.

8. Stocarea apei demineralizate

9. Livrarea apei demineralizate la consumatori

B. Fazele procesului tehnologic de tratare a condensului

1. Decantionarea condensului de turbina - dupa racire, condensul trece prin filtrele cationice pentru retinerea cationilor.

2. Purificarea finala a condensului de turbina - se realizeaza in filtrele mixte. In cazul depasirii conductivitatii maxim admise, condensul este dirijat in bazinul de apa bruta.

C. Circuite tehnologice auxiliare

1. Comprimarea aerului de proces - aerul este aspirat din atmosfera, comprimat si distribuit spre :

- Reteaua de barbotare din bazinul de ape uzate

- Circuitele de regenerare - afanare.

2. Dozarea acidului clorhidric pentru regenerari - se prepara solutia de HCl 5-7% necesara regenerarii masei anionice.

3. Dozarea NaOH pentru regenerari - sistemul este destinat prepararii solutiei NaOH 2-5% in vederea regenerarii masei anionice.

4. Neutralizarea apelor reziduale - apele folosite pentru spalarea si regenerarea acida sau bazica a filtrelor sunt drenate in reteaua de canalizare si trimise in bazinul de ape reziduale unde se amesteca, prin barbotare de aer, si se neutralizeaza reciproc. Pentru obtinerea unui pH neutru se adauga HCl sau NaOH. Apele reziduale neutralizate se expediaza in reteaua de ape conventional curate.

Schema bloc a instalatiei Demineralizare II este prezentata in Figura nr. II.3.4.2.2-1

Figura nr. II.3.4.2.2-1 - SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DEMINERALIZARE II

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt :

A.1 Bazin de neutralizare a efluentilor instalatiei de demineralizare II

Sursele de ape chimic impure din instalatia Demineralizare II sunt :

-ape de la spalari filtre mecanice ;

-ape chimic impure rezultate in urma regenerarilor si spalarilor filtrelor anionice, cationice si mixte ;

-ape reziduale din spalari platforme, pompe ape nocive, pompe reactivi si depozit reactivi.

Apele chimic impure deversate in bazinul de neutralizare cu V=400 mc pot fi cu carcater acid sau bazic in functie de tipul filtrelor ce sunt regenerate si/sau spalate. Pentru o amestecare si neutralizare buna a apelor chimic impure evacuate in bazin, acesta este prevazut cu un sistem de barbotare aer. Corectia pH-ului apelor chimic impure se face cu acid clorhidric sau hidroxid de sodiu. Amestecarea si dozarea corecta a reactivilor in bazin duce la obtinerea unor ape ce pot fi deversate in canalizarea de ape conventional curate (pH = 6,5 – 8,5 si Cl- = 300 mg/l).

Schema bloc pentru bazinul de neutralizare ape chimic impure Instalatia Apa demineralizata II este prezentata in fig. II.3.4.2.2-2.

Fig. II.3.4.2.2-2 - SCHEMA BLOC A FLUXULUI TEHNOLOGIC PENTRU BAZINUL DE NEUTRALIZARE DIN DEMINERALIZARE II

B. Evacuari in mediu

B.1 Surse de ape uzate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debit m3/h | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ddemineralizare II | Afanare filtre mecanice, spalari, purjari | intermitent | 50 | Cl- SO42- Suspensii |
|  | Regenerari filtre | intermitent (2,5 h la 3 zile) | 50 | Cl- Suspensii |

B.2 Sursa de zgomot si vibratii

| Sectia Instalatia | Surse de zgomot |
| --- | --- |
|  | continue | Discontinue |
| Demineralizare II | Pompe Ejectoare Suflante Ventilatoare degazare apa |  |

B.3 Deseuri

Deseul caracteristic pentru instalatia de demineralizare II este masa ionica epuizata. Masa ionica a fost introdusă nouă în sistem în 2008 şi s-a asigurat numai pentru completări. Masa ionică  epuizată   este depozitată în saci de polietilena în magazie special amenajată. In prezent se fac demersuri pentru gasirea une firme specializată pentru eliminarea ei în condiţii mai avantajoase.

II.3.4.2.3.  GOSPODARIA DE APA NR. 2 (INSTALATIA HAMMON)

Intrata in functiune in anul 1974, Instalatia Hammon asigura apa de racire pentru instalatiile de amoniac, uree granulata si carbonat de calciu. A fost proiectata sa asigure :

- 14070 m3/h apa de racire pentru instalatia de amoniac

- 6600 m3/h apa de racire pentru instalatiile de uree granulata si carbonat de calciu.

Gradul de recirculare al apei in Turnurile HAMMON este de 90-91%.

Apa de racire parcurge un circuit inchis. Din bazinul turnurilor Hammon, apa de racire este trimisa ptin intermediul a 3 conducte la instalatia de amoniac si prin doua conducte la instalatia de uree granulata. Din conducta nr. 2 pentru uree se alimenteaza cu apa de racire carbonatul de calciu.

Dupa ce preia caldura din diferite puncte al instalatiilor mentionate, apa este dirijata la partea superioara a celor 6 celule de racire cu tiraj fortat. Tirajul este asigurat de ventilatoare de la partea superioara a turnurilor. Completarea nivelului in bazinul turnurilor Hammon se face cu apa proaspata din canalul UHE sau din centura de apa industriala a societatii, dupa o filtrare mecanica.

Pentru a evita acumularea impuritatilor mecanice, o parte din zestrea de apa (cca. 1700 m3/h) se filtreaza prin 6 filtre dupa care este reintrodusa in circuitul de racire.

Schema bloc a instalatiei Hammon este prezentata in figura nr. II.3.4.2.3 .

Figura nr. II.3.4.2.3  - GOSPODARIA DE APA NR. 2 (HAMMON)

Evacuari in mediu

Surse de ape conventional curate

| Instalatia generatoare de ape uzate | Faza de proces | Frecventa evacuarii | Debit m3/h | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodaria de apa nr. 2 | Efluent purje | intermitent | 260 | Cl- SO42- Suspensii |

## II.3.4.2.4. Ciclul de răcire I – III

Ciclul de răcire I – III asigură apa recirculată pentru instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu şi cuprinde :

- Turnurile de răcire;

- Bazinele de apă rece;

- Pompele de apă rece;

- Sistemul de conducte – TUR;

- Sistemul de conducte – RETUR;

- Pompele de apă caldă;

- Bazinul de apă caldă.

Capacitatea actuală a instalaţiei de răcire-recirculare apă, “Ciclul I-III” este de 4600 mc/h . Instalaţia  a fost pusă în funcţiune în anul 1960. In perioada 1997-1998 au fost realizate lucrari de modernizare si reabilitare pentru 2 turnuri de racire. Se preconizeaza cresterea capacitatii actuale prin reabilitarea turnului de racire nr. 2. In prezent instalatia functioneaza cu turnul de racire nr. 1.

Regimul de lucru: activitatea în cadrul instalaţiilor de utilităţi se desfăşoară în flux continuu 3 schimburi /zi, a 8 ore/schimb.

Materiile prime utilizate sunt apa industrială furnizată de SC Fibrexnylon SA şi energia electrică din Staţia 110/6 KV.

Gradul de recirculare a apei in Ciclul de racire I – III este de 84%.

Tabelul II.3.4.2.4  Producţii realizate şi timpi de funcţionare

| InstalaŢia | Capacitate de producţie | Timp de funcţionare (h/an) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |
| Ciclul de răcire i - iii | 4600 mc/h | 1987 | 2516 |

Schema de flux tehnologic a Ciclului de răcire I – III este prezentată în fig. II.3.4.2.4

Fig. II.3.4.2.4  - Schema de flux tehnologic a Ciclului de răcire I – III

Descrierea procesului tehnologic

În instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu apa se încălzeşte cu cca. 10 – 12 (C şi se reîntoarce la turnul de răcire, prin două conducte:

-conducta prin care apa este pompată la presiunea de 1,5 at. cu un debit 4400 mc/h,  pentru alimentarea directă a turnului de răcire

-conductă prin care apa circulă prin cădere liberă şi care alimentează bazinul de apă caldă, cu un debit de cca. 200 mc/h.

apa este preluată de pompe din bazinul de apă caldă şi este introdusă în traseul de alimentare a turnului de răcire. Apa intră în turn prin cuva de distribuţie de la partea superioară, parcurge reţeaua interioară de distribuitoare prevăzute cu duze de stropire, astfel că apa caldă este distribuită şi pulverizată uniform pe toată secţiunea transversală a turnului de răcire.

În continuare, apa trece printr-o plasă de material sintetic, care asigură o mare suprafaţă de contact între apa ce trebuie răcită şi curenţii de aer care circulă ascendent. Apa răcită se adună în cuva turnului de răcire şi este colectată într-un bazin.

În timpul iernii apa by–pass -ează o parte din traseul din turn şi intră direct printr-o reţea de  distribuţie cu duze în partea de jos a cuvei turnului. Astfel se evită deteriorarea umpluturii sintetice prin formarea de blocuri de gheaţă , ce ar putea să o deterioreze.

Din bazinul de apă rece apa este pompată în instalaţii.

Consumul teoretic de apă recirculată în ciclul de răcire este de 4600 mc/h, pierderile din sistem fiind compensate prin adaos de apă industrială, proaspătă.

Parametrii de funcţionare a gospodăriei de apă sunt:

-  debit apă recirculată:		24.000 mc/h

-  apă de adaos:			     400 mc/h

-  debitul purjei:		     	     280 mc/h

-  factor de concentrare:                      2.5 – 3

Evacuări în mediu

Emisii în APĂ

Din fluxul tehnologic al Ciclului de răcire I-III se evacuează de la turnul de răcire,  ape sub formă de purje în reţeaua de canalizare convenţional curată.

II.3.4.2.5.  CENTRALA TERMICĂ

Centrala termică este constituită din două cazane de abur :

-cazanul de abur TGV 10000/12

-cazanul de abur MANGAZZINI

II.3.4.2.5.1. CAZANUL DE ABUR TGV 10000/12

Cazanul de abur TGV 1000012 este fabricat de TERMOTEHNICA-BIASI-ITALIA în anul 2004, având urmatoarele caracteristici :

-debit nominal de 10 t/h,

-presiune nominală de 12,0 bar,

-temperatura de 109,70C,

-putere neta : 6980 kw,

-arzător funcţionând pe gaze naturale – consum gaz natural 786 Nmc/h.

Cazanul este echipat cu două electropompe pentru alimentare cu apă de cazan, armături, dispozitive de siguranţă, tablou de forţă şi automatizare.

Instalaţia de ardere gaze naturale, fabricaţie JOANES, tip GAZMPN750/M este compusă din: arzător cu aer insuflat, complet automatizat cu un consum de gaze naturale de 280 – 830 Nm3/h, presiunea de alimentare gaze 300mbar, putere electrică instalată 22kw.

Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PTC1-2015.

Apa de alimentare a cazanului din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in instalatia demineralizare existenta si condensul pur, cu indicii de calitate ai aburului livrat de cazan, returnat de la distribuitorul de 12 bar.

Apa demineralizată, provenita de la Instalaţia de Demineralizare II, dupa o preîncălzire cu ajutorul aburului, până la 80-85 °C intră în coloana de degazare unde cu ajutorul aburului are loc degazarea-eliminarea oxigenului, dioxidului de carbon, etc. După degazare, apa întruneşte condiţiile de a fi trimisă la cazan ca apă de alimentare.

Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un rezervor de 3m3, care contine un amestec de condens de 900C si apa de adaos tratata in statia de demineralizare existenta, astfel incat, caracteristicile minime ale acesteia sa se incadreze in cerintele prescriptiilor tehnice ISCIR PTC - 2003, pentru cazanul din categoria I.

Necesarul de apa ce corespunde calitatii apei de alimentare a cazanului este de 10m3/h. Apa de alimentare a cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea respectarii regimului chimic al apei de alimentare cat si al apei din cazan.

Produsele folosite sunt:

- OX AWAY PLUS – pentru eliminrea oxigenului dizolvat in apa

- BP 800 – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii ” P”.

Cazanul TGV 10000/12 produce abur tehnologic de 13 ata şi 6 ata şi apă de termoficare.

Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cos de gaze arse cu ( x s =760 x 6 mm, H = 15 m, si tubulatura de gaze arse fixata si ancorata pe cazan si elementele de constructie ale cladirii centralei. Tubulatura este izolata termic.

Schema de flux tehnologic din CT este prezentată în figura II.3.4.2.5.1.

Fig II.3.4.2.5.1 -  Schema de flux tehnologic din CT

II.3.4.2.5.2. CAZAN  MINGAZZINI

Cazan de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar. Acest cazan este fabricat de MINGAZZINI, PARMA, ITALIA, in anul 2011, avand urmaoarele caracteristici :

-debit nominal de 16 t/h,

-presiune nominala de 12.0 bar,

-temperatura de 190.7 (C,

-arzator functionand pe gaze naturale GENERAL BRUCIATORI, tip AM 8GAC , cu un consum de 1114,5 Nm3/h.

Cazanul este condus prin tablou de automatizare integrala, cu componente de reglaj si protectie la: presiune maxima, lipsa flacara, nivel minim in cazan, presiune scazuta aer combustie si  presiune scazuta combustibil.

Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PT C1-2010.

Apa de alimentare a cazanelor din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in Instalatia demineralizare II si condensul pur, returnat  de la preincalzitorul de apa demineralizata.

Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un degazor cu un volum de 19 m3, care contine un amestec de condens la 90 (C si apa de adaos tratata in statia de demineralizare..

Apa de alimentare a cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea respectarii regimului chimic al apei de alimentare cat si al apei din cazan.

Produsele folosite sunt:

-ELIMINOX – pentru eliminarea oxigenului dizolvat in apa (un continut ridicat de oxigen in apa de cazan intensifica fenomenele de coroziune);

-FOSFAT TRISODIC – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii “P” in cazan si pentru curatarea suprafetelor de schimb termic din cazan.

Din acesti agenti de conditionare se prepara solutii intr-o instalatie de dozare formata din: 2 rezervoare a cate 150 l fiecare si doua pompe dozatoare. Solutiile se dozeaza in vasul de alimentare (degazor) cu apa demineralizata si condens al cazanului.

Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cosul de gaze arse cu ( x s =760 x 6 mm, H = 15 m, si din tubulatura de gaze arse care este fixata si ancorata pe cazan si elementele de constructie ale cladirii centralei. Tubulatura este izolata termic.

Regimul de functionare al centralei termice este continuu, cu supraveghere permanenta, in vederea furnizarii aburului aferent proceselor, cu exceptia perioadei de o luna pe an cand se face revizia si reparatia cazanului. Transportul aburului tehnologic la p = 12.0 bar, saturat, de la centrala termica la limita sectiei de fabricatie se realizeaza print-un traseu DN 150 mm si L = 35 m, izolat termic, amplasat aerian, pe cladirea centralei si pe stalpi.

Tabel II.3.4.2.5.2 Producţii realizate şi timpi de funcţionare în Centrala Termică

| Nr. Crt. | InstalaŢia | Capacitate de producţie | Timp de funcţionare h/an | Producţie realizatã Gcal/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | CT (abur - 12 bar) |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cazan TGV | max.10 t/h | 1025 | 1321 | 10585 | 11785 |
| 1.b | Cazan MINGAZZINI | max.16 t/h | 2423 | 2732 | 52315 | 58539 |

Evacuări în mediu

Emisii în apă

Din fluxul tehnologic al Centralei de Termoficare se evacuează intermitent ape cu impurificare redusă, sub formă de purje, în reţeaua de canalizare convenţional curată.

Emisii în atmosferă

Din Centrala Termică sunt evacuate în atmosferă gaze de ardere cu conţinut de NOx, SOx, CO, CO2, H2O, pulberi, rezultate în urma arderii gazului metan.

Surse punctiforme de emisie

| Instalatia tehnologica Faza tehnologica | Nr. surse | Poluant emis | Inaltimea de emisie | Diametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | buc |  | m | M |
| Cazan TGV 10000/12 Cazan PB – 150 MINGAZZINI | 1 1 | NOx SOx CO pulberi | 22 22 | 0.76 0.76 |

II.3.4.2.5.3 Centrale termice pentru incalzire

Pentru asigurarea climatului termic in incintele Pavilion Administrativ si Cantina, functioneaza 2 centrale termice (pe gaz metan) avand puterea termica nominala de 0.3 Mw.

II.3.4.2.5.4. GRUP COGENERARE – investiţie în conservare.

Pentru asigurarea consumului de energie electrică şi abur pentru procesele tehnologice de pe amplasament (actuale şi viitoare), a fost realizata o instalaţie de cogenerare formată din 3 turbine cu gaze cu o putere de 6,75 MW fiecare şi 3 cazane de recuperare a căldurii din gazele de ardere evacuate. Instalatia va avea posibilitatea de livrare în SEN a energiei electrice produse, funcţie de consumul de energie necesar pe platformă.

Capacitate:

-energie electrică: 3 x 6,75MW;

-energie termica: 3 X 13 t abur/h.

Tehnologia este licenţă SIEMENS

Materii prime :

- gaze naturale

Utilităţi:

- apă demineralizată;

- apă industrială

Produse finite:

- energie electrică

- abur

Fiecare grup de cogenerare va fi format din:

- un set QDR 70, care se compune în principal din turbină de gaz SGT – 200, reductor, generator electric, cuplă de bară, anexe la turbina de gaz (montate într-o carcasă izolată fonic),

-sisteme auxiliare

-sistem de pornire,

-sistem de filtrare aer

-sistem amortizor,

-sistem de ventilare,

-sistem de ulei de ungere al turbinei de gaz şi generatorului,

-sistem de combustie gaz natural,

-sistem de evacuare gaze arse,

-sistem de stingere a incendiilor,

-sistem de excitaţie,

-sistem de control, reglare si protecţie, etc.;

- cazan recuperator de căldură, fără ardere suplimentară.

Fiecare grup de cogenerare (turbină cu gaze şi cazan recuperator) va fi prevăzut cu coş metalic de evacuare gaze reziduale de ardere, cu H – 30m şi D vârf – 2m.

II.3.4.2.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor din platforma S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. se realizeaza din Sistemul Energetic Naţional, prin staţia de transformare de 110/6 kv Savinesti, în baza contractului nr. 282703/27.03.2009, Act adit. nr. 11/28.12.2012 şi contractului  nr.105.110/01.09.2010 (contract de novaţie – în calitate de procesator) incheiat cu SC TINMAR IND SA Bucuresti pentru furnizarea energiei electrice Puterea maxima absorbita din Sistemul Energetic National este de 817 844 kW.

Statia electrica de 110/6KV preia energia electrica produsa de HIDROELECTRICA S.A. – statia Vanatori, din care o parte o cedeaza Sistemului Energetic National iar restul este folosit pentru distributia la consumatorii de pe teritoriul Platformei societatii si alimentarea serviciilor interne din statiile 220 KV Dumbrava Deal si Vanatori. Distributia energiei electrice la consumatorii din platforma se realizeaza prin statii de distributie si puncte de transformare (din cadrul atelierului electric) :

-statii de distributie la 6 KV

- statii de distributie la 0,4 KV

- puncte de transformare 6/0,4 KV.

Proximitatea cablurilor de inalta tensiune - in cadrul societatii majoritatea retelelor de medie tensiune sunt instalate subteran, in tuneluri, in canale sau direct in pamant. Singura exceptie o constituie cablurile de tip ACYSABY3x95 mm2, al caror traseu este subteran si aerian, partea aeriana fiind situata la o inaltime de 6 m fata de sol.

Transformatoare - societatea detine 40 transformatoare de tip TTU Dy 05 cu puteri cuprinse intre 630 si 1600 KV, dintre care 33 au puterea de 1000 KV. Tipul uleiului utilizat este TR 30 – ulei elctroizolant. Nu au fost prevazute, in faza de proiectare, base de colectare a uleiului in cazul avariilor la transformatoare deoarece acestea au puteri relativ reduse si cantitatile de ulei utilizate sunt mici.

Condensatori  -pe platforma societatii nu exista condensatori de corectare a factorului de putere, cu continut de PCB –uri.

Sectia electro-energetica cuprinde :

  - atelier exploatare instalatie electrica 6 V

  - laborator verificari PRAM

  - ateliere electrice aferente instalatiilor principale.

Principalele evacuari in mediu sunt :

- deseuri metalice feroase si neferoase, mase plastice – valorificabile;

- ulei uzat – valorificabil;

- echipamente electronice din casari.

II.3.4.2.7.   ACTIVITATI DE TRANSPORT

Pentru activitatile de transport pe plan intern, societatea detine o serie de obiective, respectiv :

a. Staţii de CFU

b. Staţia electrocare

a. Staţiile de CFU

Activitatea de transport pe cale ferată uzinală se desfăşoară în incinta obiectivului şi a antestaţiei CFU.

Această activitate constă în:

- manevrarea vagoanelor pline/goale în interiorul obiectivului, la fronturile de încărcare/descărcare;

- manevre cu locomotive şi vagoane în perimetrul uzinal şi pe linia de cale ferată SC GA PRO CO CHEMICALS  SA – triaj Roznov;

- cântărirea vagoanelor pline/goale

Statia CFR care deserveste societatea se afla in localitatea Rosnov, la cca. 2.5 Km distanta. Legatura cu aceasta se face prin sistemul propriu de cai ferate uzinale. Tronsonul de cai ferate uzinale, de la iesirea de pe platforma industriala SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA si pana la statia CFR Roznov, are o directie generala NV – SE, traversand teritoriul comunei Savinesti (pe o distanta de cca 500 m) pana la drumul de legatura cu DN 15 (drumul spre Dumbrava – Deal). Dupa intersectarea cu DN15, tronsonul CF (pe o distanta de cca 1500 m) devine limita dintre teritoriile comunelor Savinesti (la sud – vest) si Piatra Soimului (la nord – est) pana la intrarea pe teritoriul comunei Roznov, pe care il traverseaza (pe o distanta de cca. 500 m) pana la punctul final – statia CFR Roznov.

Lungimea totală a liniilor de cale ferată industrială este de 20440 ml din care utilizată şi sub contract cu CNCF CFR sunt 8835 ml  (contract nr. 8/01.03.2005). Liniile industriale sunt proprietatea GA PRO CO CHEMICALS SA.

Pentru efectuarea acestor operaţiuni specifice, operatorul deţine Autorizaţia de exploatare feroviară ,seria AE, nr.147 –R. Feroviare.

Manevrele se efectuează cu două locomotive  autorizate de A.F.E.R.

În cadrul compartimentului CFU se realizează manevrarea de :

- vagoane CFR tip TALS, UAGPS,

- cisterne de amoniac;

- cisterne de îngrăşăminte lichide.

Activitatea se desfăşoară în flux continuu.

- Staţia Electrocare

Mijloacele de transport de la rampele de CFU, respectiv pentru activităţile de ridicat şi încărcat materii prime şi produse finite ambalate sunt 3 motostivuitoare.

Aceste mijloace sunt garate în Staţia Electrocare.

Evacuări în mediu

Emisii in aer:

- poluanti: gaze de ardere cu continut de pulberi, monoxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf si PAH-uri de la arderea combustibilului (benzină, motorină)

Deseuri :  baterii, acumulatori, anvelope uzate, uleiuri uzate de motor, hidraulice, de transmisie.

II.3.4.2.8. ATELIERE DE INTRETINERE SI REPARATII

Sectia reparatii mecanice – CUPS cuprinde :

-Atelier reparatii mecanice

-atelier reparatii amoniac/uree

-atelier reparatii AN/CAN

-atelier mecanic general( operatii de turnare, racire, grunduire)

-Atelier CUPS (pregatire fabricatie, prelucrari mecanice, confectii utilaje, reparatii masini, ventile, supape)

Principalele evacuari in mediu sunt constituite din :

- deseuri metalice feroase si neferoase – valorificabile;

- slam de la operatiile de sudura oxi-acetilenica;

- ulei uzat, petrol, vaselina – valorificabile;

- alte materiale rezultate din dezmembrari – izolatii vata de sticla, cauciuc, sticla, materiale plastice;

-  emisii dirijate sursa atelier mecanic general: NOx, SO2, CO, pulberi cu continut de metale si COV;

- emisii difuze de gaze provenite din operatiile de sudura, COV-ri din operatiile de degresare, vopsire.

Sectia automatizari cuprinde :

-atelier central;

-atelier amoniac - /uree;

-atelier acid azotic – AN/CAN.

Principalele evacuari in mediu sunt :

- gaze etalon NH3, CO, CO2, CH4, O2, H2 – purje – cantitati f. mici

- ape uzate – solutii etalon – cantitati f. mici.

II.4. FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.

Aria depresionară Cracău –Bistriţa care a aparţinut domeniului pădurii de cvercinee, astăzi se găseşte într-un grad avansat de antropizare. Pădurile amintite au fost aproape integral defrişate, lăsănd doar urme în toponimia locală ( Dumbrava Roşie) în favoarea utilizării acestora agricol. Cu toate acestea, in jurul localitatii Savinesti, la distante cuprinse intre 10 si 20 km se afla cateva rezervatii naturale :

-rezervatia floristica cu Sesseli hippormarathrum (smeoaie) – localitatea Dumbrava Rosie la cca.10 km NV de Savinesti;

- rezervatia de Taxus baccata (tisa) – localitatea Pangarati la cca. 28 km V de Savinesti;

- rezervatie forestiera de 173 ha – Gosmanu Tarcau la cca. 25 km V de Savinesti.

In imprejurimea platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., terenul are destinatie atat pentru folosinte mai putin sensibile (in partea de nord – vest) cat si pentru folosinte sensibile in restul vecinatatilor (chiar daca în sudul sau apare SC CRIMBOGAZ S.A. societate cu grad de ocupare redus si aport de poluare necunoscut).

Astfel, amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. are urmatoarele vecinatati :

-in partea de NV - societatile constituite din cadrul fostului combinat de Fire si Fibre Sintetice :

- SC FIBREXNYLON SA

- SC RIFIL SA

- SC COMES SA

-SC KOBER SA

-S.C.ICFS.S.A.

-S.C.YARNEA S.A.

-Microcentrala ROZNOV

-la sud :S.C. CRIMBOGAS S.A.

Pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., printre obiectivele in exploatare proprie, se afla si obiectivele inchiriate si operate de :

-SC Metro Techics S.A. – contract inchiriere nr. 12/2006 – spatiu din atelierul ATM central (contract prestari servicii de etalonare si verificare metrologica nr. 75/18.07.2006) – obiect de activitate reparatii si intretinere aparatura amc.

De asemenea, în partea de vest a Platformei isi mai desfasoara activitati si SC DISTRIGAZ SA (SRM Savinesti).

Tronsonul propriu de cai ferate uzinale din afara platformei industriale traverseaza teritoriul comunelor Savinesti si Roznov si reprezinta limita de hotar pentru comunele Savinesti si Piatra Soimului. In vecinatatea acestui tronson pe toata lungimea sa, cu exceptia unei portiuni de cca 250 m unde se trece in tronsonul CFR – Bacau - Bicaz, se afla terenurile agricole ale oamenilor din localitatile pe care le traverseaza ori le delimiteaza.

II.5. UTILIZAREA CHIMICA

Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.

Pentru produsele chimice produse si vehiculate pe amplasament, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. are intocmite/detine de la furnizori Fisele de securitate care cuprind :

- identificarea produsului ;

- compozitia ;

- identificarea pericolelor asupra sanatatii si mediului ;

- masurile de prim ajutor ;

- masurile de stingere a incendiilor ;

- masurile in caz de imprastiere accidentala ;

- modul de manipulare si depozitare ;

- date privind controlul expunerii/protectia personalului ;

- proprietatile fizice si chimice ;

- date de stabilitate si reactivitate ;

- informatii toxicologice ;

- informatii ecologice ;

- consideratii referitoare la eliminare ;

- informatii referitoare la transport ;

- informatii generale privind etichetarea, frazele de risc, frazele de securitate ;

- utilizari recomandate.

In conformitate cu prevederile O.U.G. 121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007, societatea a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile :

-Declaratia locatiilor nr. 1726/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in categoria 3 (acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, eter etilic, acetona);

-Declaratia locatiilor nr. 632/1519273/23.01.2008 pentru operatiuni cu substante clasificate in categoria 2 (permanganat de potasiu).

In conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice  (REACH) de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 199/145/CE şi de abrogare a regulamentului (CEE) NR.793/ 93 al Consiliului şi Regulamentului (ce) nr. 1488/94 al Consiliului, precum şi a Directivei 76/769/CE a Consiliului şi Directivelor 91/ 155/CEE, 93/105/CE si 2000/21/ CE ale Comisiei, produsele societăţii au fost pre– înregistrate si inregistrate.

| Nr. crt | Substanta pre-inregistrata | Nr. de pre-inregistrare | Nr. de inregistrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid azotic | JV485137- 05 | 01-2119487297-23-0011 |
| 2 | Nitrocalcar | PQ322131- 37 | 01-2119493947-16-0010 |
| 3 | Uree | VV147394- 98 | 01-2119463277-33-0024 |
| 4 | Azotat de amoniu | sa147992- 35 | 01-2119490981-27-0089 |
| 5 | Dioxid de carbon | WA154726- 35 |  |
| 6 | Apă amoniacală | LU152526- 16 |  |
| 7 | Amoniac | jk152465- 34 | 01-2119488879-14-0021 |

Note:

-dintre substanţele pre- înregistrate,  dioxidul de carbon nu este necesara înregistratea;

- societatea a realizat notificarea clasificării apei amoniacale în cadrul regulamentului CLP, cu număr de depunere LV970794-93 şi număr de referinţă 02-2119563919-34-0000.

Pentru substanţele periculoase conform Directivei 67/548/EC pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă amoniacală, etc.) s-au realizat scenariile de expunere (ansamblul condiţiilor, inclusiv condiţii de exploatare şi măsuri de administrare a riscurilor, care descriu modul de producere/ utilizare a substanţelor în cursul ciclului de viaţă, precum şi modul de efectuare a controlului de către producător/ importator sau modul recomandat utilizatorilor din aval pentru controlul expunerii oamenilor si a animalelor). S-au identificat utilizările din aval ale substanţelor comercializate de către companie pentru realizarea scenariilor de expunere.

Societatea este membra in Consorţiul Farm (Fertilizanţi), prin care va achiziţiona studiilor necesare elaborarii rapoartele de securitate (plati achitate in prezent).

S-au intocmit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere ataşate, prin respectarea Regulamentului REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010, pentru documentarea clienţilor externi ai societăţii în privinţa înregistrării produselor şi conformării cu respectivele regulamente.

Au fost verificaţi toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea cu Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere ataşate corespunzătore, atestând îndeplinirea obligaţiilor sub Regulamentul REACH.

De asemenea, a fost menţinută corespondenţa cu comitetul director al Consorţiului Farm şi cu Agenţia Europeană a substanţelor chimice şi s-a asigurat respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere pentru fiecare substanţă în parte.

Caracteristicile principalelor materii prime, produse intermediare si finite sunt prezentate in tabelele       nr. II.5-1 si II.5-2.

Tabel II.5-1 -  Materii prime principale utilizate in fabricatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. – caracteristici

| Nr. Crt | Substanta chimica/ utilizare | Nr. CAS | Caracteristici | Simbol de pericol | Fraze de risc | Mod de stocare | Cantitate utilizata 2013 | Cantitate utilizata 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Gaz metan -fabricarea amoniacului |  | -gaz, incolor, inodor -extrem de inflamabil -limite de explozie 5%-15% | F+ | R12 | -nu se stocheaza. -aprovizionare prin conducte | 31.903 mii mc | 50.418 mii mc |
|  | Catalizator -instalatie amoniac | Clasificare de producător conf. Directivei 1999/45/CEE | -inele sau estrudat, fără miros . -conţin oxizi metalici de Ni, Zn, Al, Fe, Cu pe substrat anorganic. -conţinut metale :2,5 – 75%, -durata de viaţă depinde de tip, furnizor, modul de exploatare ( 3 -5 ani) | T | R36/37/38 | -aprovizionare în butoaie. -depozitare în magazii amenajate | 0 | 1,149 mc |
|  | Soluţie Benfield -instalatie amoniac Lichid conţinând: -K2CO3. -V2O5, -Dietalonamina (DEA) | K2CO3. 111-42-2 | -cristale incolore sau lichid incolor,higroscopic -inhalarea,duce la iritatia gatului si nasului,sufocare,ameteala -expunerea prelungita afecteaza plamanii -cauzeaza arsuri ale ochilor,pielii -produs combustibil,prin ardere degaja fum -toxic pentru speciile acvatice | Xn | R22 R48/22/38 R48 | K2CO3 ambalat în PE -depozitare în magazii amenajate | 10 t/an; . | 62,8 t/an |
|  |  | V2O5, 584-08-7 | -solid,alb, inodor -iritant pentru ochi si piele si respiratie -nu este combustibil -a se evita scurgerile in mediu | Xi | R36/ 37/38 | -V2O5 ambalat în recipienţi PE -depozitare în magazii amenajate | 0,25 t/an; | 0.5 t/an |
|  |  | Dietalonamina (DEA) 1314-62-1 | -pudra,galbena,fara miros -in caz de iritatii piele,ochi,se va spala cu multa apa -nu este combustibil, nu este inflamabil,nu este explozibil -degradant pentru mediul inconjurator | T N | R/20/ 22 R37 R40 | -ambalată în butoaie metalice -depozitare în magazii amenajate | 0,660 t/an | 2,42 t/an |
|  | Elimin-Ox -instalatie amoniac Soluţie apoasă de carbihidrazida. |  | - acţiune corozivă asupra pielii, ochilor; - ingerarea poate fi fatală |  | XI R43 | -recipienţi PE depozitare în magazii amenajate. | 0,53 t/an | 0,585 t/an |
|  | Amoniac -instalatie uree granulata -instalatie acid azotic -instalatie azotat de amoniu/nitrocalcar | 7664-41-7 | -lichid,incolor, sufocant,actiune caustica asupra pielii si mucoaselor -solubil in apa, o buna capacitate de infiltrare in sol | T C N | R10 R23 R34 R50 | Depozite -tanc TK251 -depozit 450 to. | 26.350 t Cantitate produsa | 39.670 t/an Cantitate produsa |
|  | Dioxid de carbon materie primă -instalatie uree granulata -instalatie UREAN | 204-696-9 | - gaz; puritate 98,5% -livrat de la Instalatia amoniac | - gaz cu efect de seră | - |  |  |  |
|  | Formaldehidă -instalatie uree granulata | 50-00-0 | -solutie 37% -lichid limpede, incolor, miros specific puternic -actiune puternic toxica – denatureaza proteinele | T | R23-25 R34 R40 R43 | -aprovizionare în cisterne auto -stocare în rezervoare | 506,7 t/an | 139,68 t/an |
|  | Uresoft -instalatie uree granulata Agent antiaglomerare |  | -lichida | Xi N | R38 R41 R50 | -aprovizionare în butoaie metalice. -stocare în magazie | 0 | 0 |
|  | Acid azotic 47% instalatie AN/CAN | 7696-37-2 | - actiune iritanta asupra tegumentelor si mucoaselor provocand arsuri grave si eczeme - oxidant puternic solubil in apa - toxic pentru organismele acvatice | C O | R8 R35 | -depozit rezervoare | 34.648 t/an Cantitate produsa 33.597 t/an | 35.450 t/an Cantitate produsa 40.776 t/an |
|  | Sulfat feros -instalatie AN/CAN |  | -solid | Xn N | R22 | -aprovizionare în saci PP + PE. -stocare în magazie | 249 t/an | 461,1 t/an |
|  | Sulfat de aluminiu -instalatie AN/CAN | 10043-01-3 | -solid | Xn N | R22 | aprovizionare în saci PP + PE. -stocare în magazie | 127 t/an | 264,38 t/an |
|  | Dolomita -instalatie AN/CAN | - | -solid | - | - | -buncare | 807 t/an | 1477,54 t/an |
|  | Ulei - amine - instalatie AN/CAN | 262-976-5 | -lichid | Xi Xn | R38 R41 | -aprovizionare cu cisterne auto -depozitare in rezervor instalatie | 32 t/an | 23,22 t/an |
|  | Solutie de uree 69-70% -instalatie UREAN | 57-13-6 | -solubil in apa rece, fara reziduri -nu este inflamabil -incompatibilitate:agenti oxidanti puternici -nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta durata | - | - | -aprovizionare prin conducta | 745,5 t/an | 11600 t/an |
|  | Solutie azotat amoniu 70% -instalatie UREAN | 6484-52-2 | - nepericulos daca este manipulat corect - nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine combustia chiar in absenta aerului - poate genera incendii, explozii prin contact cu substante combustibile, organice, sulf, mercur | O | R8 R10 |  | 990,45 | 5394 t/an |
|  | Inhibitor de coroziune -instalatie UREAN |  |  | Xi N | R38 R41 R50 | -aprovizionare auto in bitoaie metalice | 2,13 t/an | 3,187 t/an |
|  | Hidroxid de sodiu 48% -se utilizeaza la regenerare masa ionica demineralizare Inst. Apa demineralizata | 1310-73-2 | -lichid limpede,clar,incolor -inodor -neinflamabil,nu este exploziv -contactul cu ochii cauzeaza arsuri severe ale ochilor -contactul cu pielea produce arsuri adanci, -inhalarea de vapori irita mucoasa bucala,nasul | C | R35 | -depozit – rezervor suprateran | 114,91 t/an | 148,96 t/an |
|  | Acid clorhidric conc. - agent de regenerare Inst. Apa demineralizata | 7647-01-0 | -lichid concentratie 32% -acid tare si agresiv, reactioneaza cu oxidantii puternici, majoritatea metalelor -prin descompunere formeaza produse toxice -provoaca arsuri, iritatii grave -nociv pentru organismele acvatice | T C N Xi | R23-35 R34-37 R36/37/38 | -depozit – rezervor suprateran | 361,4 t/an | 473,98 t/an |
|  | Uleiuri aditivate pt. Turbine si turbocompresoare |  | -lichid galben-maron -temp. Inflamabilitate 170-230(C -insolubil in apa -solubil in solventi organici | Xi N | R36 R51/53 |  |  |  |

Tabel II.5-2 - Produse finite realizate in fabricatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.– caracteristici

| Nr. crt | Substanta chimica | Nr. CAS | Caracteristici | Simbol de pericol | Fraze de risc | Cantitate produsa 2013 | Cantitate produsa 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Amoniac tehnic lichefiat -se utilizeaza pentru obtinerea acidului azotic 60%, azotatului de amoniu ingrasamant, amoniac solutie 25% | 7664-41-7 | -lichid,incolor, sufocant,actiune caustica asupra pielii si mucoaselor -se va pastra in locuri bine ventilate departe de sursele de aprindere -solubil in apa, o buna capacitate de infiltrare in sol | T C N | R23 R34 R50 | 26.350 | 39.670 |
| 2 | Acid azotic 47% | 7696-37-2 | - actiune iritanta asupra tegumentelor si mucoaselor provocand arsuri grave si eczeme - oxidant puternic solubil in apa - toxic pentru organismele acvatice | C O | R8 R35 | 33.597 | 40.776 |
|  | Azotat de amoniu 33.5%N | 6484-52-2 | - nepericulos daca este manipulat corect - nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine combustia chiar in absenta aerului - poate genera incendii, explozii prin contact cu substante combustibile, organice, sulf, mercur | O | R8 R10 | 41.920,22 | 44.775 |
|  | Nitrocalcar 26-28% N | 6484-52-2 | - nepericulos daca este manipulat corect - nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine combustia chiar in absenta aerului - poate genera incendii, explozii prin contact cu substante combustibile, organice, sulf, mercur | O | R8 R10 | 0 t/an | 0 t/an |
| 3 | Apa amoniacala 25% -se utilizeaza pentru obtinerea sulfatului de amoniu,a celulozei si hartiei,a medicamentelor,se foloseste la prelucrarea lemnului,in industria textila si pielariei | 7664-41-7 | -lichid,incolor,miros intepator -foarte iritant pentru piele,coroziv -ataca ochii,irita mucoasele oculare si caile respiratorii,prin contact direct provoaca arsuri extrem de puternice -foarte solubil in apa,absorbabil in sol -foarte toxic pentru organismele acvatice | CN | R34 R50 | 0 |  |
| 4 | Dioxid de carbon - se utilizeaza la fabricarea ureei granulate Inst. Amoniac | 1111-72-4 | -lichid/gaz incolor -nu arde si nu intretine arderea -nu este toxic propriu zis, dar este nociv in concentratii mari | T | R61 R23 R48 |  |  |
| 5 | Uree granulata 46 % N -ingrasamant chimic | 57-13-6 | -produs solid, granulat -solubil in apa rece, fara reziduri -nu este inflamabil -incompatibilitate:agenti oxidanti puternici -nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta durata nu prezinta toxicitate pentru organismele acvatice | nu este clasificat ca substanta periculoasa |  | 23.650 t/an | 24.310 t/an |
| 6 | Urean 32 | 57-13-6 | -solubil in apa rece, fara reziduri -nu este inflamabil -incompatibilitate:agenti oxidanti puternici -nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta durata | nu este clasificat ca substanta periculoasa |  | 2.130 t/an | 11.600 t/an |

*

*	*

Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.

Din analiza informatiilor prezentate in lucrare, se poate aprecia ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase, in conformitate cu normativele in vigoare, respectiv:

- a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile in conformitate cu prevederile O.U.G. 121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007;

-a pre-inregistrat si inregistrat produsele societatii in conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice  (REACH) ;

-pentru substanţele periculoase pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă amoniacală, Uree, Azotat de amoniu) s-au realizat scenariile de expunere conform Directivei 67/548/EC ;

-a intocmit fişe cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere conform Regulamentului REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010;

-a verificat toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea cu Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere;

-asigura respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere pentru fiecare substanţă în parte.

II.6. TOPOGRAFIE SI CANALIZARE

II.6.1. Topografie

Obiectivele S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt amplasate din punct de vedere geografic in depresiunea Cracau – Bistrita, subunitate a subcarpatilor Neamtului.

Depresiunea Cracau – Bistrita se intinde in lungul celor doua rauri dupa care a fost denumita, pe o lungime de peste 60 Km si cu o latime pana la 16 Km. In nord, la Cracauani, o sa cu altitudinea de 545 m face trecerea spre Depresiunea Ozana – Topolita, apoi limita vestica merge in jurul altitudinii de 600 m, pe la poalele muntilor pana la valea Nechitului. De aici urmareste interfluviul Bistrita – Tazlau si iese din nou in valea Bistritei, la Buda. Limita estica trece pe la est de Buhus, pe sub Dealul Margineni si pe flancurile vestice ale Magurii Serbestilor si ale Dealului Corni.

Structura reliefului a fost determinata de procesele de eroziune, transport si depunere antrenate de raul Bistrita din zona montana aflata la vest spre zona depresionara. Astfel, s-au format mai multe terase largi, numite local „poduri”, care se grupeaza in doua categorii distincte: terasele de versant si terasele de lunca.

Terasele de lunca sunt in numar de trei: terasele de 0.5-1 m si 1-2 m care flancheaza albia minora a Bistritei si terasa 2-4 m pe care sunt amplasate localitatile Savinesti si Cut.

Terasele de versant sunt mai bine reprezentate din punct de vedere al suprafetelor ocupate: terasa de 5-7 m, apare pe stanga Bistritei intre comuna Savinesti si satul Cut, avand o latime de 400 m si o componenta petrografica dominata de pietrisuri; terasa de 5-15 m, apare tot pe malul stang al raului Bistrita avand o latime de cca. 3 Km si o altitudine care scade treptat de la Piatra Neamt (13 m) la Podoleni (5 m), pe podul acestei terase este amplasata S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.; terasa de 35-40 m pe care este amplasat orasul Piatra Neamt.

Din studiile topografice realizate in anul 1992, de SC EDILPROIECT SA, pentru platforma S.C. AZOCHIM S.A., in prezent proprietate S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., reiese ca terenul pe care este situata platforma are o inclinatie generala de 40/00 de la NV catre SE. Coltul nord – vestic al platformei este traversat de curba de nivel de 288.75 m, iar in partea de sud – est a platformei, la limita exterioara a acesteia trece curba de nivel de 283.75 m.

II.6.2. Canalizare

Categoriile de ape uzate rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt:

- ape uzate impurificate chimic, care provin din instalaţiile uree granulată, demineralizare şi azotat de amoniu/nitrocalcar

-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare in Instalatia de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH4+ şi uree, efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional curate;

-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de neutralizare si reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional curată;

-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un vas pentru recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Excesul de condens tehnologic se concentreaza si se reintroduce in procesul de fabricatie a azotatului de amoniu/nitrocalcar.  De asemenea, excesul de condens poate fi evacuat în canalizare ape chimic impure, fiind prelucrat  în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu;

- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic de la racirea gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de vehiculare lesie Benfield (solutie K2CO3) de la faza de indepartare CO2 din gazele reformate) sunt evacuate dupa o preepurare in instalatia de stripare a ionilor de amoniu aferenta instalatiei amoniac.

- ape de răcire cu impurificare chimică redusă

-Instalatia amoniac :  ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare, conversie, sinteza amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului recuperator de caldura de la reformarea secundara, purja cazanului recuperator de caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la compresia gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului

-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre suflante, retur apă recirculată de la răcitoarele de condens acid

- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice, purje pentru reglari tehnologice (evacuari discontinue)

-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire (discontinuu)

Reteua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011* si a Actului aditional nr.1/noiembrie 2014 prin care acest contract de comodat se prelungeste pana la finalul anului 2015);

- ape pluviale

-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2)

- ape uzate menajere

-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2014.

*Contract de comodat nr. 177/08.04.2011 incheiat cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul receptor UHE (in scopul obtinerii de limite mai favorabile la indicatorii de calitate monitorizati pe perioada de tranzitie – pana la 31.12.2014)

Sistemul de canalizare ce deserveşte platforma chimică a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti cuprinde:

- reţeaua de apă industrială;

- reţeaua de apă recirculată;

- reţeaua de apă potabilă;

- reţeaua de ape convenţional curate;

- reţeaua de ape chimic impure;

- reţeaua de ape menajere;

- bazine de neutralizare.

♦ Reţeaua de apă industrială deserveşte instalaţiile:  Ciclul I- III, Depozitul mic de amoniac, Demineralizare II, Turnurile de răcire Hammon, Gazometrul de amoniac, Depozitul de amoniac TK- 251.

♦ Reţeaua de apă recirculată cuprinde:

a) reţeaua de apă recirculată I care deserveşte instalaţiile:

- Azotat de amoniu/ Nitrocalcar

- Acid azotic

b) reţeaua de apa recirculată II care deserveşte instalatiile:

- Amoniac Salzgitter

- Uree granulată

♦ Reţeaua de apă potabilă alimentează toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe amplasamentul societăţii

Retelele de canalizare ape uzate, in lungime de 8.35 km, sunt in sistem divizor, in functie de categoria de apa uzata preluata si modul de dirijare, astfel:

♦ Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:

- Demineralizare II cu rampa de reactivi şi bazinul de neutralizare

- Amoniac Salzgitter ce cuprinde şi postul reglare gaz metan combustie, cazanele auxiliare, reformer

- Uree granulată împreună cu instalaţia de stripare ioni amoniu

♦ Reţeaua de ape convenţional curate deserveşte următoarele instalaţii:

- Demineralizare II

- Turnurile Hammon

- Amoniac Salzgitter

- Uree granulată – Instalatia Hidroliza - desorbtie

- Depozit de amoniac TK- 251

- Acid azotic

- Azotat de amoniu

- Depozitul mic de amoniac

- Ciclul I- III

- Instalatia de Cogenerare

Apele meteoritice sunt captate in reţeaua de ape convenţional curate.

Retele de canalizare ape conventional curate se reunesc in canalul colector 170 inainte de evacuarea finala in canalul UHE prin racordul D4 (canalul C1).

In perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele uzate conventional curate se pot evacua direct in raul Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2, insa numai cu acceptul ABA Siret Bacau si SGA Neamt.

In situatia unor debite mari de ape pluviale se poate face evacuarea si prin racordul D1 direct in raul Bistrita dat tot numai cu acordul unitatilor mentionate mai sus.

♦ Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe amplasamentul societăţii

Retelele de canalizare ape uzate sunt prezentate in Anexa 20.

Programe de conformare – retele de canalizare

In Programul Etapizat anexat la Autorizaţia de Gospodarire a Apelor nr.40/2007, rev.1/2011, valabilă până la data 30.09.2013 sunt prevazute:

- realizarea lucrarilor necesare separarii circuitului de ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A de apele uzate evacuate de FIBREXNYLON,

- realizarea lucrarilor pentru reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu (in conservare), in vederea asigurarii stocarii apelor  uzate din instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei.

-achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate evacuate :

-sistem de măsurare continuă, cu transmisie on-line la dispeceratul societăţii pentru indicatorii de calitate pH ,NH4+ şi temperatură;

-analizor AMTAX pentru indicatorul de calitate amoniu;

-monitorizarea debitului de ape uzate evacuate se realizeaza cu un echipament electronic cu ultrasunete tip PARSHALL pentru canal deschis.

Sistemul a fost pus în funcţiune în anul 2011, conform Procesului Verbal de punere în funcţiune nr.9291/30.09.2011.

Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 275/10.09.2014, valabila pana la 31.12.2014, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret, care prevede o serie de masuri referitoare la canalizare, respectiv:

-prelungirea canalului de evacuare ape uzate D2 prin conducta inchisa pana in raul Bistrita pentru evacuarea apelor uzate in perioada cand se vor executa lucrari de modernizare a canalului de aductiune CHE Vanatori (canalul este propritate S.C. FIBREXNYLON S.A. Săvineşti, care s-a angajat să efectueze lucrarea);

-mentinerea permanenta in stare corespunzatoare a retelelor de aductiune, distributie si a instalatiilor de preepurare

Cu exceptia statiei de epurare (AGA nr. 275/2014), masurile prevazute in Programele de etapizare pentru evacuarea apelor uzate apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. au fost realizate.

Exploatarea si intretinerea instaltiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare

Exploatarea si intretinerea instaltiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare se asigura de catre personalul specializat:

-intretinerea si micile reparatii sunt  efectuate de catre personalul propriu specializat;

-lucrarile de amploare mai  mare se executa de catre personal de specialitae din afara unitatii.

Lucrarile curente care fac obiectul  exploatarii si intretinerii retelelor de canalziare sunt:

- control periodic exterior si interior al retelelor;

- intretinerea retelelor si constructiilor anexe;

- spalarea si curatirea retelelor;

-desfundarea canalelor si rigolelor.

Controlul periodic al retelelor de canalizare urmareste asigurarea functionarii normale a acestora si consta in verificarea tehnica la exterior si la interior a retelelor, a tutuor constructiilor si instalatiilor aferente, in vederea stabilirii masurilor de luat.

Controlul exterior se face prin parcurgerea a suprafata a traseelor canalelor. In cadrul controlului exterior se desfac capacele tuturor caminelor de vizitare si se constate:

- daca pavajul sau terenul din jurul caminelor si al gurilor de scurgere este uscat si daca nu are denivelari;

- daca gratarele/ capacele gurilor de scurgere nu sunt crapate sau daca nu sunt bucati de capac sau  de gratere sparte, care lasa guri periculoase pentru circulatie sau permit gunoaielor sa infunde canalele.

La controlul interior al canalizarii, se face o verificare temeinica a starii caminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si canalelor si se stabileste necessitate curatirii si  a eventualelor reparatii.

Controlul interior al colectoarelor vizitabile se face prin parcurgerea lor de catre echipele de control, care constata :

-  daca peretii caminelor de vizitare si al gurilor de curgere nu  au suferi degradari;

- daca ramele capacelor si ale gratarelor, precum si treptele din camine sunt bine fixate;

- daca tuburrile canalului nu prezinta fisuri sau deformarii;

- daca scurgerea prin rigolele caminelor si a camerelor de racordare se face normal si nu se produc depuneri care necesita curatirea.

In cazul unei defectiuni se izoleaza tronsonul defect si se intervine pentru reparatie

Incidentele cel mai des intalnite la retelele de canalizare sunt spargerea accidentala si obturarea canalizarii, urmate de deversarea apei si poluarea subsolului si a panzei freatice.

Masurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului si a panzei freatice, sunt:

- urmarirea periodica a fenomenului de coroziune a conductelor si a constructiilor aferente;

-  urmarirea starii de etenseitate a canalizarii;

- urmarirea depunerilor in canalizari si camine si luarea de masuri pentru indepartarea lor;

- urmarirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare.

Pentru interventiile necesare intretinerii retelelor de conducte de canalizare nu sunt prevazute expres sume in bugetul anual, ele intrand in capitolul cheltuielilor de intretinere.

# II.7. GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere geologic depresiunea Cracau – Bistrita corespunde unui sinclinoriu alcatuit din roci miocene. Acvitanianul apare doar sub forma unei fasii inguste, la contactul cu flisul, continand sare gema, saruri de potasiu si gips, langa Cozla sau in sectorul paraielor Calu si Iapa. Burdigalianu este, de asemenea, slab reprezentat, aparand doar in partea nordica a depresiunii, dar intinderea cea mai mare o are helvetianul, in facies marnos-grezos. In coltul sud-estic al depresiunii capata o extindere mai mare Badenianul, format din marne cenusii-galbui, cu intercalatii grezoase de gipsuri si lentile de sare.

Platforma AZOCHIM unde isi desfasoara activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este amplasata din punct de vedere geologic pe zona de molasa care se suprapune structural, in cea mai mare parte, panzei pericarpatice.

Substratul geologic este mascat de terasele Bistritei compuse din formatiunile Acvitaniene (brecii argiloase cu sare si saruri de potasiu, argile brecioase, gresii feldspatice, marne cenusii, gipsuri) si Burdigaliene (gresii verzi fine, silite, microconglomerate, marne nisipoase cenusii, marne argiloase, gresii calcaroase, nisipuri grezoase). Terasa de 5-15 m, unde este amplasata  S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., este alcatuita din prundisuri, pe alocuri cu argile. Materialul parental al solului este constituit din gresii, cuartite, calcare, andezite. Pe un asemenea substrat si in conditiile unui nivel freatic scazut, au luat nastere soluri brune eu-mezobazice, subtipurile molic si litic, cernoziomurile cambice.

Din studiile hidrogeologice efectuate a rezultat o uniformitate a depozitelor de terasa (pietris si bolovanis in masa de nisipuri) care se gasesc sub sol vegetal.

Stratificarea terenului pe care sunt amplasate obiectivele utilizate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este formata din: un strat de 0.3-0.4 m pamant vegetal, in continuare pana la 19-20 m bolovanisuri, pietrisuri si nisip, iar la adancimi mai mari se intra in roca de baza – marna argiloasa. Nivelul hidrostatic al apei subterane este la adancimea de 12-13 m.

Studiile efectuate arata ca apa subterana se gaseste intre cotele 290 – 234 m RMN. Directia generala de curgere a apei subterane este NV – SE cu o panta pe directia principala de 30/00, care sufera modificari la limita terasei si in zona captarilor. Permeabilitatea stratului acvifer este frecvent cuprinsa intre 500 – 1300 m/zi, cu o valoare medie de 600 m/zi si o viteza medie de curgere a apei, pe directia principala de V = 2 m/zi.

Din punct de vedere geotehnic, acest teren se incadreaza in categoria de  terenuri normale  si nota de departajare a terenului pentru evaluare este 1.

# II.8. HIDROLOGIE

Artera hidrografica principala a depresiunii Cracau – Bistrita a suferit interventia omului, care a deviat-o pe o lungime de peste 30 km in vederea amenajarilor hidroenergetice, in acelasi scop fiind amenajat si Lacul Racova, cu o suprafata de cca. 1 Kmp si un volum de 11 mil. mc. Apa Bistritei actioneaza, astfel, hidrocentralele Roznov I si II, Zanesti, Costisa si Buhus, fiecare cu o putere de 11.5 – 14.5 MW, totalizand o capacitate de 67.7 MW. Sistemul de acumulari artificiale de pe Bistrita si functionarea hidrocentralelor au modificat complet regimul hidrologic al raului. Cursului natural i se asigura un debit minim de 2.75 mc/s, prin intermediul acumularii tampon de langa Piatra Neamt; prin aportul afluentilor din aval la intrarea in acumularea Racova, Bistrita ajunge la un debit mediu de 19.4 mc/s.

Cracaul, al doilea curs de apa important, are un debit mediu la varsare de numai 1.34 mc/s; 43% din scurgerea anuala este concentrata in lunile de primavara si 33.5% in cele de vara. Uneori seaca aproape complet, dar la viituri debitul lui poate ajunge la 380 mc/s si se pot scurge cateva zeci de milioane de metrii cubi intr-o singura viitura (fata de un volum al scurgerii de 42 mil. mc intr-un an).

II.9. DETALII DE PLANIFICARE

II.9.1. STUDII SI INVESTIGATII DE MEDIU REALIZATE

Pentru actualul amplasament apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.s-au realizat urmatoarele studii si investigatii de mediu:

- Bilant de mediu nivel I si Bilant de mediu nivel II pentru SC AZOCHIM SA, elaborat de SC IPROCHIM SA Bucuresti, 1999

- Documentatii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu – SC AGRO FERTIL S.A., elaborat de INCD ECOIND Bucuresti, 2005

-Evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei unor accidente majore la depozitele de azotat de amoniu si amoniac pentru SC AGRO FERTIL S.A., elaborat de SC IPROCHIM SA Bucuresti, 2005

-Documentatii pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu – S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. , elaborat de INCD ECOIND Bucuresti, 2006

-Raport la bilantul de mediu nivel I pentru incetarea activitatii in instalatiile Amoniac GIAP, Uree cristalizata, CET, Ambalare uree granulata apartinand S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., elaborat de iNCD ECOIND Bucuresti, 2007

-Studiu hidrogeologic pentru stabilirea amplasamentelor a două foraje pentru urmărirea calităţii apei subterane pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A Săvineşti  elaborat de S.C. ACVA TERA SILVA S.R.L Piatra Neamţ

-Raport de securitate,  elaborat de catre SC IPROCHIM SA Bucuresti si revizuit in mai 2013.

-Investigatii asupra calitatii emisiilor de poluanti si a componentelor de mediu realizate prin programul de monitorizare al societatii.

II.9.2. MONITORIZARE

Prin autorizaţia AIM nr. 2 din 28.10.2013 şi AGA 275 din 10.09.2014 sunt impuse programe de monitorizare a factorilor de mediu aer, apă, sol, apă subterană, efectuate atât de laboratoarele din cadrul societăţii, cât şi de laboratoare terţe acreditate. Rezultatele analizelor sunt raportate periodic autorităţilor competente de mediu, respectiv Garda de mediu – Comisariatul Judeţen Neamţ, APM Neamţ, SGA Neamţ, ABA Siret – Bacău.

Descrierea activitatilor din instalatiile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.care fac obiectul studiului a evidentiat posibilitatea aparitiei unor surse de poluare care pot genera efecte adverse asupra componentelor de mediu in zona de amplasament a societatii.

In consecinta se impune o monitorizare permanenta si riguroasa a parametrilor tehnologici, a surselor de emisii asociate activitatilor societatii si a calitatii componentelor de mediu potential receptori ai acestor efecte.

● Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii. In Regulamentele de exploatare ale fiecarei instalatii sunt mentionati parametrii tehnologici monitorizati precum si echipamentele utilizate in acest scop.

Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile prrocedurilor operaţionale sau de sistem:

- prin înregistrări, în cadrul instalaţiilor tehnologice, prin sisteme automate, înregistrări în registrele fiecărei secţii şi centralizat, de către serviciile specifice (producţie, energetic, dispecerat, control instalaţii, ITQ)

- prin analize periodice, de către factorii de răspundere , la nivelul secţiilor şi la nivelul societăţii.

Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime,materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale de operare.

Societatea dispune in cadrul Sectorului Exploatare – Compartiment ITQ de urmatoarele laboratoare:

  - Laborator demineralizare

  - Laborator amoniac

  - Laborator uree

  - Laborator toxicologie-mediu

In cadrul laboratoarelor aferente sectiilor (demineralizare, amoniac, uree, AN/CAN) exista dotarile necesare realizarii determinarilor analitice pe fluxurile de fabricatie si in emisiile rezultate din instalatiile de productie.

De asemenea, in cadrul Laboratorului toxicologie-mediu exista dotarile necesare realizarii determinarilor analitice de noxe gazoase la locurile de munca, in perimetrul uzinal si periuzinal precum si a determinarilor indicatorilor de calitate in panza freatica.

In continuare sunt prezentate dotarile specifice existente in cadrul laboratoarelor sus-mentionate:

- pH-metre

- balante analitice si tehnice

- conductometre

- Spekol

- flamfotometre

- aparat Karl-Fisher

- Gaz analizoare (tip VTI, ORSAT)

- vascozimetre

- lampa UV cu camera obscura

- aparate pentru recoltare gaze

- centrifuga

- cuptor de calcinare

- psihrometre

- anemometre

- aparate pentru determinarea umiditatii, punctului de roua, CO, CO2 etc

Programul de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu din amplasament si vecinatatea acestuia practicat de societate cuprinde :

-monitorizarea emisiilor in aer;

-monitorizarea imisiilor in perimetrul uzinal si periuzinal;

-monitorizarea nivelului de zgomot la limita incintei;

-monitorizarea evacuarilor de ape uzate tehnologice preepurate si pluviale;

-monitorizarea calitatii solului;

-monitorizarea calitatii apelor freatice.

● Monitorizare emisiilor in aer din surse dirijate, presupune masurarea :

- emisiilor de gaze de ardere şi pulberi la instalaţiile de ardere

-centrala termice;

-instalatia fabricare Amoniac : cazanele auxiliare, reformer primar şi supraîncăzitor;

- emisii de pulberi

-uree la turnul de granulare instalaţia Uree granulata;

- azotat de amoniu/nitrocalcar la coşul de disperse din instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar;

- emisii de amoniac

-scruberele de spălare amoniac instalaţia Uree;

-turnul de granulare instalaţia Uree;

- emisii de oxizi de azot

-coşul de dispersie din instalaţia Acid azotic.

Pentru realizarea programului de monitorizare de catre un laborator tert, societatea a incheiat un contract de prestari servicii cu INCD ECOIND Bucuresti- Compartimentul Poluare.

In tabelul II.9.2-1 este prezentat sistemul de monitorizare practicat de societate pentru sursele punctiforme de emisii gazoase

Tabel II.9.2-1

| Punct de prelevare/numar surse | Poluanţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi |
| --- | --- | --- |
| Instalatia Amoniac Reformer primar şi supraîncălzitor/ 1 cos | NOx, SO2, CO, Pulberi | trimestrial |
| Instalatia Amoniac Cazane auxiliare 2H101AB / 2 cosuri | NOx, SO2, CO, Pulberi | trimestrial |
| Instalatia Uree/ Scruber spalare ammoniac/ 2 cosuri | NH3 | saptamanal |
| Instalatia Uree/ Turn de granulare/ 6 cosuri | NH3 | saptamanal |
|  | Pulberi | trimestrial |
| Instalatia Acid azotic/ 1 cos | NOX | 12 analize/zi |
|  | N2O | trimestrial |
| Instalatia Azotat de amoniu/nitrocalcar/ 1 cos | Pulberi | trimestrial |
|  | NH3 | saptamanal |
| Centrala Termica cazan TGV BIASI/ 1 cos | NOx, SO2, CO | lunar |
|  | Pulberi | semestrial |
| Centrala Termica cazan Mingazzini/ 1 cos | NOx, SO2, CO | lunar |
|  | Pulberi | semestrial |

Nota: conform prevederilor AIM nr 2/28.10.2013, o data pe an se va efectua un set de masuratori, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din surse punctiforme, de catre un laborator tert, acreditat.

● Monitorizarea aerului – imisii

Monitorizarea mediului pe amplasamentul unităţii (perimetrul uzinal)

Pentru perimetrul uzinal, s-au stabilit 10 puncte de monitorizare în care se fac măsurători de noxe chimice timp de trei zile consecutiv pe lună, NH3 si NO2.

Monitorizarea mediului în afara amplasamentului (perimetrul periuzinal)

Punctele de monitorizare stabilite de comun acord cu Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Neamţ sunt :

- Punctul Pompieri: NH3 si NO2;

- Punctul Pamgaz: NH3 si NO2;

- Punct FibrexNylon: zona hala filtre mecanice – alimentare cu apa de adaos la Gospodaria de apa Hammon.

● Monitorizarea zgomotului

Conform AIM nr. 2/28.10.2013 , se impune monitorizarea zgomotului anual, cuprinzand nivelurile de poluare fonica determinate in zona de amplasament a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., la limita N-E a amplasamentului(Amoniac-Uree)si la limita de Est a amplasamentului (Uree).

● Monitorizare calitatii apelor uzate,

Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr. 2/28.10.2013  si  AGA nr. 275/10.09.2014.

Monitorizarea calitatii apelor cuprinde :

-monitorizarea apei de alimentare

- apa captata din canalul UHE

-apa livrata de SC FIBREXNYLON SA

-monitorizarea utilizarii apei in instalatiile tehnologice

- calitatea surselor de ape uzate din instalaţiile tehnologice şi din staţiile locale de preepurare în punctele de control intern pe tronsoanele de canalizare, prin laboratoarele secţiei;

- monitorizarea lunara a consumului de apa si a consumurilor specifice pe unitatea de produs;

- monitorizarea efluenţilor tehnologici finali (preepurati) + ape pluviale

-evacuare finală – canal colector 170 si punctul final de deversare în emisar Canal C1- D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie)  analiză/ 12h (2 analize pe zi)

-pe canalele din interiorul societăţii se efectuează analize din 2 în 2 ore / 4 analize pe schimb pe fiecare laborator

Determinarile analitice se realizeaza prin analize de laborator, in laboratoare proprii sau in alte laboratoare autorizate ( Laboratorul SGA Neamţ).

In tabelul II.9.2-2 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor de alimentare pacticat de societate

Tabel II.9.2-2

| Monitorizarea apei brute captată din canalul UHE |
| --- |
| Parametru | Punct de monitorizare | Denumire sursă de apă | Frecvenţa | Metoda de monitorizare |
|  | Cămin de distribuţie apă de alimentare | Canal UHE | 3/zi | Traductor de presiune diferenţială şi integrator electronic |
| pH |  |  |  | SR ISO 10523/1997 |
| Materii în suspensie |  |  |  | STAS 6953/1981 |
| Azot amoniacal |  |  |  | SR ISO 5664/2001 |
| Azotaţi |  |  |  | SR ISO7890-1,2/2001 |
| Azotiţi |  |  |  | SR EN26777/2002 |
| Uree |  |  |  | SR ISO10359-2,3/2000 |
| Monitorizarea apei brute livrată de SC FIBREXNYLON SA |
| Debit | Cămin de distribuţie apă de alimentare | SC FIBREX SA | 3/zi | Traductor de presiune diferenţială şi integrator electronic |
| pH |  |  |  | SR ISO 10523/1997 |
| Materii în suspensie |  |  |  | STAS 6953/1981 |
| Azot amoniacal |  |  |  | SR ISO 5664/2001 |
| Azotaţi |  |  |  | SR ISO7890-1,2/2001 |
| Azotiţi |  |  |  | SR EN26777/2002 |
| Uree |  |  |  | SR ISO10359-2,3/2000 |

In tabelul II.9.2-3 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor uzate evacuate din societate.

Tabel II.9.2-3

| Parametru | UM | VLA AGA 275/2014 | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit pH | 6.5-8.5 | Canal C1- D4 | Canal UHE | 2 /zi | Probe momentane. Analiza de laborator conform standardelor în vigoare, standarde de firmă. Sistem de măsurare continuă, cu transmisie on-line la dispeceratul societăţii pentru pH ,NH4+ şi temperatură. |
| Materii în suspensie | mg/l | 60 |  |  |  |  |
| CCOCr | Mg O2/l | 125 |  |  |  |  |
| CBO5 | Mg O2/l | 25 |  |  |  |  |
| NH4+ | mg/l | 15 |  |  |  |  |
| NO3- | mg/l | 37 |  |  |  |  |
| NO2- | mg/l | 2 |  |  |  |  |
| Cl- | mg/l | 500 |  |  |  |  |
| Substanţe extractibile | mg/l | 20 |  |  |  |  |
| Reziduu filtrat la 105°C | mg/l | 2000 |  |  |  |  |
| Uree | mg/l | 15.4 |  |  |  |  |
| SO4- | mg/l | 600 | Canal C1- D4 | Canal UHE | semestrial | Analizele se efectuează cu un laborator terţ. |
| Cupru | mg/l | 0.1 |  |  |  |  |
| Ni | mg/l | 0.5 |  |  |  |  |
| Zn | mg/l | 0.5 |  |  |  |  |

Note :

-pentru indicatorii de calitate materii in suspensie, amoniu, azotati, azotiti au fost stabilite prin AGA valori limita > NTPA 001/2005

-in perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele tehnologice preepurate local si pluviale se pot evacua in r. Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2 numai cu acceptul ABA Siret Neamt si SGA Neamt

-in situatia unor debite mari de ape pluviale se pot face evacuari si prin racordul D 1 direct in r. Bistrita dar numai cu acceptul ABA Siret Neamt si SGA Neamt

-in situatiile de oprire sau pornire a instalaţiilor frecventa monitarizarilor creste.

● Monitorizarea calitatii apelor freatice

Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice, societatea dispune de 5 foraje de observatie, respectiv:

FC 1 – în zona depozitului de amoniac

FC 2 – între depozitul de azotat de amoniu saci si instalatia de ambalare in saci uree

FC 3– în zona Tancului de amoniac TK 251

FH1 – la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.

FH2 – la est, după instalaţia de uree granulată

Nota : forajele FH1 şi FH2. au fost puse in functiune in 2009 (masura propusa si realizata in Programul de etapizare pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor).

Forajele de control FC1, FC2. FC3 şi FH2 sunt localizate la limita sud-estica a Platformei AZOCHIM, in aval de Platforma industriala Savinesti, evidentiind un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor tuturor societatilor ce-si desfasoara activitatile în zona. Directia de curgere a panzei freatice, conform informatiilor din Bilantul de mediu nivel I din 2000, este NV-SE, cu o panta pe directia principala de 3o/oo, care sufera modificari la limita terasei si în zona captarilor. Permeabilitatea stratului acvifer este frecvent cuprinsa între 500-1300 m/zi, cu o valoare medie de 600 m/zi si o viteza medie de curgere a apei, pe directia principala, de V=2m/zi. Conditiile litologice favorizeaza migrarea poluantilor, atat pe directie orizontala cat si pe cea verticala.

Forajul FH1, amplasat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.monitorizează calitatea apei subterane ce intră pe teritoriul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..

Indicatorii de calitate pentru apa subterană, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a compuşilor anorganici cu azot şi îngrăşămintele azotoase, ce pot fi asociaţi activităţilor desfăşurate în trecut de S.C. AZOCHIM SA, şi în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt amoniul, azotaţii şi azotiţii.

Intrucat, freaticul existent in perimetrul Platformei Industriale Savinesti unde-si desfasoara activitatea si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit in timp un proces de poluare cu compusi anorganici cu continut de azot, sulfati, compusi organici si ioni de calciu, care se mentine in continuare, prin AIM au fost stabilite CMA in functie de nivelul de poluare determinat / foraj (FC1, FC2, FC3) in studiile de referinta anterioare.

In tabelul II.9.2-4 este prezentat sistemul de monitorizare a apelor freatice pacticat de societate

Tabel II.9.2-4

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | Punct de masurare | CMA AIM | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FC1 FC2 FC3 FH1 FH2 | FC1 | FC2 | FC3 | 1/trimestru + la solicitarea autorităţilor de mediu sau de gospodărire a apelor |  |
| temperatura | 0C |  |  |  |  |  |  |
| pH | unit. pH, |  | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 |  | SR ISO 10523/1997 |
| conductivitate | μScm-1 |  | 2500 | 2500 | 2500 |  | SR EN ISO 27888/1997 |
| Amoniu( NH4+) | mg/l |  | 46 | 21 | 33 |  | SR ISO 7150-1/2001 |
| azotati | mg/l |  | 50 | 110 | 150 |  | STAS 8900/1-71 |
| azotiti | mg/l |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | SR 3048-2/1996 |
| cloruri | mg/l |  | 250 | 250 | 250 |  | SR ISO 9297/2001 |
| sulfati | mg/l |  | 250 | 250 | 250 |  | STAS 8601-70 |
| fier total | mg/l |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | SR ISO 6332/1996 |
| CCOCr | mg O2/l |  |  |  |  |  | SR ISO 6060/1996 |
| CCOMn | mg O2/l |  |  |  |  |  | SR EN ISO 8467/2001 |
| duritate totala | gr.germ. |  | 25 | 25 | 25 |  | STAS 3026/1976 |

Nota: pentru stabilirea CMA in noile foraje FH1 si FH2 –AIM solicita analiza acestora in prima revizie a autorizatiei.

● Monitorizarea calităţii solului se realizează, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.15/06.08.2007, rev.1 din 21.03.2008, cu o frecventa anuala

In tabelul II.9.2-5 este prezentat sistemul de monitorizare a calitatii solului pacticat de societate

Tabel II.9.2-5

| Puncte prelevare probe sol | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 – zona instalaţiei Amoniac II, pe direcţia S – V P2 – zona instalaţiei Uree granulată, pe direcţia S | pH | 1 / an | SR ISO 10390/1999 |
|  | Umiditate recoltare (%) |  | SR ISO |
|  | Azot Kyeldahl (% s.u.) |  | SR ISO |
|  | NH4 (mg/kg s.u.) |  | SR ISO 14255/2000 |
|  | NO3 (mg/kg s.u.) |  | SR ISO 14255/2000 |
|  | Humus (% s.u.) |  | SR ISO |

Valorile de referinta pentru monitorizarea calitatii solului, conform AIM nr.15/06.08.2007, rev.1 din 21.03.2008, sunt prezentate in tabelul II.9.2-6, fara a se specifica de unde sunt luate.

Tabelul nr. II.9.2-6

| Nr. crt. | Urme de element | Valori admisibile(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori martor | Nivel I | Nivel II | Nivel III |
| 1. | pH | 30 | 6,64 | 6,52 | 6,98 |
| 2. | Umiditate, % | 20 | 2,86 | 2,32 | 0,93 |
| 3. | Azot Kjeldahl, % s.u. | 900 | 0,331 | 0,203 | 0,098 |
| 4. | Amoniu, mg/kg s.u. | 20 | 82,2 | 103,06 | 102,76 |
| 5. | Azotaţi, mg/kg s.u. | 100 | 224,58 | 301,42 | 229,32 |
| 6. | Humus, % s.u. | 20 | 5,65 | 3,01 | 4,14 |

In perioada 2009-2012, societatea a realizat monitorizarea calitatii solului în 2 profile de sol situate in incinta societăţii, pe adancimile de 0-10 si 30-40 cm. Monitorizarea s-a realizat de catre O.J.S.P.S. Neamţ. Raportarea valorilor inregistrate pentru indicatorii de calitate analizati s-a facut comparativ cu valorile inregistrate in 2006 pe 2 adancimi (0-10 si 30-40 cm) intr-un profil de sol situat intr-o zona arabila la cca. 1 km pe directia S-E  de societate.

Conform legislaţiei în vigoare ( Ordinul 756/1997), singurul indicator normat este conţinutul de sulfati in sol. Ceilalţi indicatori, specifici activităţilor anterioare şi actuale desfăşurate pe amplasament, pot fi caracterizaţi funcţie de reglementările din domeniul pedologiei (după Compediul agrochimic) sau comparativ cu o proba martor.

*

*	*

Activitatea de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu se deruleaza in conformitate cu prevederile stipulate in Autorizatia Integrata de mediu nr. 2 din 28.10.2013 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 275 din 10.09.2014.

II.10. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE

Incidente semnalate in 2014

In anul 2014, in data de 07.02.2014 instalatiile de amoniac si uree au fost oprit din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica (cablul de alimentare a fost intrerupt). Oprirea instalatiilor s-a efectuat in conditii de siguranta, conform instructiunilor de lucru, fara afectarea factorilor de mediu.

In intervalul 08.02.2014 – 09.02.2014 au fost înregistrate o serie de sesizări telefonice din partea unor cetăţeni de pe raza localităţilor Săvineşti, Izvoare şi Piatra Neamţ, privind disconfortul creat de prezenţa amoniacului în atmosferă. Determinările efectuate de laboratorul APM Neamţ în intervalul menţionat, au evidenţiat depăşiri la probele medii de scurtă durată (30 min) in Săvineşti ( 403,21 µg/mc, faţă de CMA =300 µg/mc).

De asemenea, în intervalul 09.02. – 10.02.2014 s-au inregistrat depăşiri la indicatorul amoniac la probele medii de lungă durată (24 h) în punctele de monitorizare incluse în reţeaua naţională de calitate a aerului în punctele Şcoala Dumbrava Vale şi PECO Dumbrava Roşie, respectiv 214,63 µg/mc şi 365,04 µg/mc faţă de CMA = 100 µg/mc . Din documentele interne ale societăţii s-a constatat că în instalaţia uree au existat o serie de disfuncţionalităţi minore care puteau conduce pe moment, la degajări limitate de amoniac în atmosferă (defectiuni ce au determinat izolarea şi intervenţia mecanică  la una din pompele de amoniac de înaltă presiune de la linia I de fabricaţie  uree ).

În data de 10.02.2014 au fost iar sesizări din zona Izvoare, care nu au fist confirmate de analizele efectuate de laboratorul APM Neamţ la probele medii de scurtă durată (30 min) şi laboratorul de toxicologie al societăţii, respectiv 258,07 µg/mc şi 79,9 µg/mc faţă de CMA = 300 µg/mc.

Alte incidente semnalate in 2012-2013

La inceputul anului 2013 su fost semnalate o serie de incidente de poluare a aerului si canalului UHE      (r. Bistrita), respectiv:

-in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au inregistrat in municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf. STAS 12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul coloanei de sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a calității aerului în perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat depășiri ale CMA la indicatorul de calitate amoniac. În urma incidentului s-au luat măsuri:

- de izolare a liniei și inițierea procedurilor de pregătire pentru intervenție tehnologică (prelucrarea soluției, depresurizarea coloanei și desfacerea capacului pentru înlocuirea garniturii).

- analiza in cursul  zilei in care s-a produs emisia accidentala a două probe momentane prelevate în municipiul Piatra Neamț (valorile au indicat reducerea concentratiilor de amoniac, incadrandu-se sub valorile CMA.

-monitorizarea zilnică, timp de o lună, a emisiilor de poluanți în localitățile potențial afectate (Piatra Neamț, Săvinești, Roznov, Zănești, Dumbrava Roșie) și comunicarea rezultatelor la GNM, ISU Neamt si APM Neamt.

- in data de 04.01.2013 s-a inregistrat o depăsire accidentala cu 6,75 ori a limitei maxime admise pentru amoniu în apa din canalul hidroenergetic al Bistritei (canalul UHE). Masurile de limitare a poluarii au fost luate imediat, astfel ca dupa mai putin de 2 ore concentratia de amoniu a intrat in domeniul admis.

Accidente similare de poluari episodice ale aerului si apei canalului UHE au mai fost inregistrate in 09.03.2009 si 20-23.02.2010.

In 2012 au fost inregistrate o serie de depasiri ale CMA pentru amoniu in canalul UHE, respectiv:

-în luna iunie, perioada 11.06. – 20.06.2012 a fost depăşită CMA de azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare medie de 37,0 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+;

-în 18.09.2012, ora 2045 s-a înregistrat o depăşire a concentraţiei maxim admise la azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  de 89,62 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+. Efectul s-a manifestat pe receptor, canal UHE – secţiunea Zăneşti, cu modificarea clasei de calitate.  Evenimentul s-a produs pe fondul pornirii instalaţiilor, conform Notificării nr.8279/17.09.2012, şi a fost de scurtă durată, luându- se imediat măsuri de remediere;

-în data de 21.08.2012, la ora 1920, laboratorul SGA Neamţ a inregistrat o depăşire a  concentraţiei maxim admise la azot amoniacal  în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  de 56,12 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+, fapt pentru care societatea a fost amendată contravenţional. Amenda contravenţională a fost contestată la judecătoria teritorială competentă, întrucât la această dată instalaţiile tehnologice de pe amplasament erau oprite complet din 17.08.2012, conform Notificării nr.7666/20.08.2012 şi nu existau nici un fel de condiţii pentru a deversa în canalul UHE, substanţe ce puteau afecta calitatea apelor, fapt susţinut şi de analizele efectuate la canalul 170 ( punctul de iesire a apelor uzate de pe amplasament).

Pentru situatiile accidentale de poluare, societatea are elaborate si aplica proceduri specifice :

- Inregistrarea incidentelor - toate incidentele/evenimentele privind funcţionarea anormală a instalaţiilor sunt consemnate în registrul de evidenta şi sunt comunicate şefului de instalaţie/secţie. Constatările inspecţiilor de întreţinere sunt aduse la cunoştinţa şefilor de secţii, care trebuie să ia măsuri, dacă e cazul, pentru eliminarea neconformităţilor;

- Investigarea cauzelor –, după rezolvarea situatiei accidentale, se întocmeşte de către o comisie stabilită de conducerea societăţii prin decizie, un Raport de constatare, care identifică cauza producerii incidentului, stabileşte măsuri pentru ca acesta să nu se mai producă şi totodată propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;

Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice, in procedurile de operare sunt cuprinse:

- instructiuni pentru predarea-primirea schimbului

- modul si frecventa de intretinere a utilajelor si echipamentelor

- interventia in caz de apartie a unor dereglari a parametrior de proces, care pot conduce la oprirea accidentala a instalatiei.

Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în vederea reporniri. Până la intrarea instalaţiilor în parametri optimi de funcţionare, emisiile în atmosferă sunt monitorizate suplimentar, la cererea şefului de instalaţie, conform procedurilor din Regulamentele de funcţionare.

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională (dacă este necesar).

Emisiile de poluanti si sistemul de monitorizare in situatiile de pornire a instalatiilor aplicate de societate sunt :

-pornirea instalaţiei Amoniac Salzgitter durează aproximativ 48 de ore, iar emisiile în atmosferă  sunt:

▪ CO2 şi NOX de la arderea gazelor naturale de la cazanele auxiliare şi reformerul primar;

▪ CO2 de la faza de îndepărtare a CO2 ( până porneste fabrica de uree granulată)

▪ gaz de sinteză (N2  şi H2) până la intrarea în reacţie a coloanei de sinteză.

Nu se fac monitorizări pentru aceste emisii.

Oprirea durează cca. 16 ore şi cuprinde răcirea lentă a catalizatorilor, echipamentelor şi inertizarea utilajelor prin suflare cu azot.

Emisiile în această perioadă sunt reprezentate de dioxidul de carbon şi oxizii de azot de la arderea gazelor naturale. Există posibilitatea apariţiei unor emisii fugitive de amoniac la golirea completă a utilajelor de la faza sinteză – refrigerare (dacă este cazul). Se fac monitorizări la locurile de muncă la oprirea instalaţiei.

-pornirea instalaţiei  Uree granulată durează cca. 8 ore, iar emisiile de amoniac se monitorizează la locurile de mucă şi la scruberele de amoniac de la faza de absorbţie.

Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate, cu recuperarea amoniacului şi ureei. În această perioadă se monitorizează în permanenţă apele evacuate din instalaţie şi emisiile de la coloana de absorbţie. În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente.

-pornirea instalaţiei  Acid azotic - durează aproximativ 4 de ore, iar emisiile în atmosferă sunt constituite de oxizii de azot, care pot depăşi limitele admisibile, pentru perioade foarte scurte de timp, până la intrarea în parametri normali de funcţionare a fazei de absorbţiei. Nu apar emisii suplimentare în apă.

Oprirea unei linii la instalaţia de Acid azotic durează 1oră si nu se înregistrează emisii suplimentare ăn mediu. Acidul azotic mai diluat din coloanele de absrbţie, se descarcă intr-un rezervor, urmând ulterior a se corecta concentraţia. În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente.

-pornirea instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar durează cca. 8 ore. Emisiile în apă se monitorizează în permanenţă.

Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate. În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente.

-la pornirea şi oprirea celorlante instalaţii de pe platformă nu sunt emisii suplimentare.

Conform procedurilor pentru situatii de oprire/pornire instalatii sau situatii incidentale, societatea notifica:

- pornirile şi opririle planificate ale instalaţiilor cu 48 de ore înainte de pornirea/oprirea instalaţiilor

- opririle accidentale în cel mai scurt timpde la producere, dar nu mai mult de o oră – telefonic şi în scris

- incidentelor şi avariilor apărute în funcţionarea sau exploatarea instalaţiilor în cel mai scurt timpde la producere, dar nu mai mult de o oră – telefonic şi în scris

Sistemul de inregistrare date prevede:

- datele privind desfăşurarea activităţii: ore de funcţionare, opriri planificate şi accidentale, revizii şi reparaţii,verificări, inspecţii şi controale;

- date privind intrările şi ieşirile: materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, produse finite, deşeuri (cantităţi anuale, consumuri specifice realizate, comparaţie cu valorile BREF/BAT)

- toate procedurile scrise, deţinute de operator;

- prelevările, analizele, măsurătorile efectuate conform capitolului Monitorizare;

- buletinele de analiză eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;

- incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi activităţii, ce pot crea risc pentru mediu;

- reclamaţiile de mediu, conform precizărilor din autorizaţie-

Registrele şi celelalte evidenţe sunt disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţiile APM Neamţ. ARPM Bacău. GNM- CJ Neamţ şi se pastreaza pentru o perioadă de minim 5 ani.

Se menţine la punctul de lucru un dosar de informare publică, disponibil publicului.

Atat prin masurile tehnologice (prezentate la descierea instalatiilor) cat si organizatorice luate de societate s-a avut in vedere limitarea si tinerea sub control a descarcarilor accidentale de poluanti in componentele de mediu aer si apa.

II.11. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLA IN APROPIERE

Aria depresionara Cracau – Bistrita care a apartinut domeniului padurii de cvercinee, astazi se gaseste intr-un grad avansat de antropizare. Padurile amintite au fost aproape integral defrisate, lasand doar urme in toponimia locala (Dumbrava Rosie), in favoarea utilizarii acestora agricol.

Cu toate acestea, in jurul localitatii Savinesti (la distante de 10 – 25 km) se afla cateva rezervatii naturale:

- la iesirea din Piatra Neamt, pe teritoriul localitatii Dumbrava Rosie (cca.10 km NV de Savinesti), se afla rezervatia floristica cu “smeoaie” (Sesseli hippomarathrum), este singurul loc din tara unde se gaseste intr-un numar mare de exemplare aceasta specie rara din familia Umbeliferae, ceea ce confera rezervatiei o deosebita valoare stiintifica;

- in apropierea localitatii Pangarati (situata la cca. 16 km V de Piatra Neamt) se intinde o rezervatie pe 2 ha de Tisa (Taxus baccata) in asociere cu exemplare de pin, brad, ienupar etc.;

- alta rezervatie forestiera este cea de la Gosmanu Tarcau (cca. 25 km V de Savinesti) avand173 ha reprezentand o relicva din codrii seculari ai Vaii Tarcaului, formata din molizi, brazi, fagi cu inaltimi cuprinse intre 700-1300 m si varste de 140-260 ani.

II.12. CONDITII DE CONSTRUCTIE

Din informatiile puse la dispozitie de beneficiar, respectiv descrierea obiectivelor construite pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.rezulta ca materialele utilizate pentru constructia cladirilor, platformelor de fabricatie si depozitare sunt in general :

- structuri din beton armat ;

- plansee din beton ;

- caramida ;

- structuri metalice (chesoane pentru acoperis, tamplarie metalica) ;

- hidroizolatie din membrane pluvitec ;

- structuri din lemn ;

- pardoseli din beton, gresie antiacida, mosaic ;

- tigla, tabla ondulata.

O serie de obiective din cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. au in componenta materiale de constructie cu continut de asbest, respectiv placi din azbociment.

Placile de azbociment se regasesc in materialele de constructie (placi pentru acoperis) ale unor cladiri si la turnurile de racire nr. 2, 3 si 4 din cadrul gospodariei de apa (societatea a inlocuit in anul 1998 placile de azbociment de la turnul de racire numarul nr. 1 cu distribuitoare din mase plastice), iar deseurile de placi de azbociment au fost eliminate in conformitate cu prevederile legale.

Principalele obiective construite pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt :

- a. cladiri fabrica de Amoniac Salzgitter

- b. Cladiri fabrica de Acid azotic

- c. Cladiri fabrica de Azotat de amoniu / nitrocalcar

- d. cladiri fabrica de Uree granulata

- e. cladiri fabrica de Carbonat de calciu

- f. cladiri administrative si de utilitati

Pe baza informatiilor obtinute de la reprezentantii autorizati ai societatii, caracteisticile principale ale constructiilor sunt prezentate in tabelul II.12:

Tabel II.12

| Nr crt. | Denumire contructie | Supraf. Constr. m2 | Caracteristici | Lucrari de renovare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Cladiri – FABRICA DE AMONIAC SALZGITTER + DEPOZITE AMONIAC |
| 1 | Cladire pavilion administrativ | 715 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare 2006 |
| 2 | Hala compresie | 2002 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 2000 |
| 3 | Sinteza amoniac | 443.2 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 2000 |
| 4 | Hala compresor Hitakki | 130 |  |  |
| 5 | Cladire convertizoare Brener | 12 |  |  |
| 1 | Cladire depozit amoniac | 2104 | P hala si P si P+1 anexe; Hala : stalpi din b.a.p., grinzi din zabrele din b.a.p., chesoane acoperis, pardoseala de beton, fara inchideri laterale; Anexe : pereti caramida, plansee b.a., pardoseala mozaic, ferestre beton, usi lemn | - |
| 2 | Cladire hala compresoare depozit amoniac | 61 | Parter; pereti caramida, planseu b.a., tamplarie metalica, pardoseli beton | Partial refacuta in 2004 (hidroizolatie membrana, zidarie deteriorata pe verticala, tencuieli) |
| 3 | Cladire gazometru | 41 | Pereti caramida, planseu beton, hidroizolatie bituminoasa, tamplarie metalica. | - |
| b. Cladiri – FABRICA DE ACID AZOTIC |
| 4 | Cladire fabrica acid azotic | 3182 | Cladirea are trei corpuri: o hala P+1 cu doua deschideri si o anexa P+2 pe 20% Sc si, fara inchideri pentru instalatii; Hala: h pereti ext. 20 m cu un planseu b.a. la + 6 m. Stalpi beton armat prefabricat, grinzi cu zabrele b.a.p., chesoane acoperis. pereti caramida, pardoseli mozaic la etaj si de beton la parter, ferestre beton armat. Anexa: structura de beton armat, pereti caramida, pardoseli mozaic si linoleum, ferestre beton, usi de lemn | In anul 2004 s-au efectuat lucrari de reparatii la fundatii platforma, canal colector, pardoseli, stalpi + grinzi la platforma exterioara, fundatii pompe, s-au refacut protectii antiacide |
| c. Cladiri – INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR |
| 5 | Cladire hala conditionare racire | 886 | Parter, h totala de 14m. Stalpi din b.a.p., grinzi cu zabrele b.a.p., chesoane acoperis, tamplarie metalica, pardoseli beton | Refacuta in cadrul modernizarii PIF martie 1999 |
| 6 | Cladire hala neutralizare | 856 | P+2, h total 25m. Stalpi din beton armat monolit cu exceptia chesoanelor de acoperis din b.a.p., pereti din caramida, tamplarie metalica, pardoseala beton | Refacuta in cadrul modernizarii PIF martie 1999 |
| 7 | Cladire ambalare si depozitare azotat de amoniu | 2406 | Cladirea are trei corpuri: -un corp P+2 pentru buncar si cantare ; -un corp P+3 pentru buncar ; -un depozit cu h=10m ; Cele doua corpuri au structura si planseele din beton armat monolit, pereti din blocheti de beton, |  |
| 8 | Cladire Depozit de produse vrac. | 3696 | Parter, h=10m Stalpi din b.a.p.,ferme din b.a.p tip arc, chesoane de acoperis, pereti laterali din beton armat prefabricat, pereti frontali din blochete netencuiti, ferestre mici din dale Nevada, usi metalice, pardoseli din beton. | Refacuta din 2004 hidroizolatia cu membrana Pluvitec. |
| d. Cladiri – INSTALATIA DE UREE GRANULATA |
| 9 | Cladire hala insacuire uree granulata | 796 | Schelet din cadre de beton armat, plansee beton armat.pereti din blocheti de beton,ferestre din beton | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| 10 | Tablou comanda | 50,4 |  |  |
| 11 | Hala cantare dozatoare (cota „9 m”) | 112 |  |  |
| 12 | Turn granulare | 498.6 | Structura si plansee 5b.a; Pereti caramida |  |
| 13 | Cladire uree granulata | 195 | plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare hidroizolatie 2006 |
| 14 | Depozit uree vrac | 3697.7 | Stalpi din beton armat,chesoane de acoperis,pereti laterali din b.a.,pereti frontali din zidarie,ferestre din dale,usi metalice,pardoseli din beton | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| e. Cladiri - INSTALATIA DE CARBONAT DE CALCIU |
| 15 | Cladire instalatie carb. de calciu | 446 |  | Obiective in stare de conservare |
| 16 | Depozit var | 512 |  |  |
| 17 | Cladire banda transportoare | 16 |  |  |
| 18 | Cladire (302) – lapte de var | 523 |  |  |
| 19 | Rampa CFR | 102 |  |  |
| 20 | Rampa AUTO | 33 |  |  |
| 21 | Magazie mecanici | 39 |  |  |
| 22 | Depozit produs finit | 944 |  |  |
| f. CLADIRI INSTALATII AUXILIARE |
| 23 | Ciclul de racire I-III | 725 | Parter, h=12m din care 5m subteran; Stalpi din beton armat prefabricat, ferme cu zabrele b.p.a., chesoane acoperis, pereti din b.a. sub cota -/+0,00 si din caramida in rest, izolatii hidrofuge la subsol si acoperis, ferestre beton, usi metalice. | Functioneaza din 2003 |
| 24 | Cladire Demi. I | 1401 | Parter, P+1 ; cadre si plansee de b.a., pereti caramida, pardoseli beton 50%, gratare metalice peste canale in pardoseli 50%., ferestre di b.a., usi metalice. Cladirea este parter 85% si P+1 15% din Sc. Inaltime hala 10 m. |  |
| 25 | Cladire statie pompare Demi I | 29 | Parter; pereti caramida, planseu beton, tamplarie metalica |  |
| 26 | Cladire CT | 443 | Parter; Pereti caramida, planseu de beton casetat, hidroizolatie membrana, tamplarie metalica, pardoseli beton sclivisit. | Rrenovare in 2004 |
| 27 | Statie electrica 110/6KV | 1141 | Parter +1; Stalpi si grinzi prefabricate din b.a., planseu fasii cu goluri, pardoseli beton, tamplarie metalica, zidarie caramida. | Refacuta din 2004 hidroizolatia cu membrana Pluvitec. |
| 28 | Remiza electrocare | 338 | Parter, h=4 m; Cadre, planseu din beton armat, zidarie caramide, pardoseala beton, tamplarie metalica | - |
| 29 | Demi II | 1151.8 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare 2006 |
| 30 | Turn HAMMON Sectia Utilitati | 2419.8 | plansee si grinzi b.a |  |
| 31 | Statie pompe HAMMON | 1141.5 | Plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie metalica; Hidroizolatie bitum |  |
| 32 | Statie electrica 6 kv | 1141 | Stalpi si grinzi prefabricate de b.a.,pardoseli beton,tamplarie metalica,zidarie caramida | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare, hidroizolatie 1998 |
| 33 | Spalatorie | 439.4 |  |  |
| 34 | Depozit produse chimice | 1871 | Stalpi si grinzi prefabricate de b.a.,pardoseli beton,ferestre de beton ,zidarie caramida | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1998 |
| 35 | Depozit produse chimice | 2407 | Stalpi din beton armat,chesoane de acoperis,pereti laterali din b.a.,pereti frontali din zidarie,ferestre din dale,usi metalice,pardoseli din beton | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1998 |
| 36 | Atelier electric statia TRAFO | 1024.4 |  |  |
| 37 | Atelier mecanic central | 1977 | Salpi si grinzi cu zabrele din beton,pereti caramida, tamplarie lemn |  |
| 38 | Statie pompe | 725.3 |  |  |
| 39 | Turn racire agrofertil-ciclul I-III | 1071.6 |  |  |
| 40 | Remiza pompieri | 143.5 | plansee b.a; Pereti caramida; Hidroizolatie bitum; Anexa magazie 50,90 | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| 41 | Cladire pavilion administrativ | 733 | Plansee b.a.; Pereti caramida; Tamplarie lemn si metalica; Acoperis tigla | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 2006 |
| 42 | Cladire poarta | 45 | Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| 43 | Cladire arhiva | 152.6 | Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| 44 | Centrala telefonica | 347.5 | Planseu b.a.; Pereti caramida; Acoperis tigla | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1996 |
| 45 | Laborator CTC | 721.7 | Structura si plansee b.a.; Pereti caramida; Pardoseli gresie antiacida 70%, mozaic 30%, tamplarie de lemn ; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1994 |
| 46 | Cladire ATM | 730.6 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1994 |
| 47 | Dispecer energetic | 339.8 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie bitum | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare 1997 |
| 48 | Dispensar protectia muncii | 780.8 | Structura si plansee b.a; Pereti caramida; tamplarie de lemn, metalica; Hidroizolatie pluvitec | Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare hidroizolatie 2006 |

Nu exista studii realizate asupra sigurantei constructiilor.

Constructii cu instalatii dezafectate

Principalele instalatii dezafectate din cadrul amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt – instalatia de amoniac GIAP, uree cristalizata, CET si Demineralizare I.

| Nr. crt. | Denumire constructie | Suprafata construita mp | Data scoaterii din functiune a instalatiei | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatie amoniac GIAP si anexe | 9278 224 | 25.02.1997 | S-au luat masuri de curatare a cladirilor si reducere a pericolelor aferente structurilor dezafectate |
| 2 | CET | total 5752 mp Centrala termoelectrica 3344 mp Cladire sala CAF 176 mp Cladire stat. Pompare 29 mp Cladire statie tratare apa 1401 mp Cladire filtru condens 77 mp Cladire statie pompare 725 mp | 08.09.2001 |  |
| 3 | Demineralizare I | 550 mp | 25.02.2007 |  |
| 4 | Uree cristalizata | 1721 |  |  |

Cladirile care au ramas dupa dezmembrarea instalatiilor amoniac GIAP, CET, Demineralizare I, si Uree cristalizata sunt in conservare, societatea urmand sa gaseasca solutii pentru reutilizarea lor sau demolare.

*

*	*

Referitor la situatia constructiilor existente pe amplasament, consideram ca sunt necesare:

- evaluarea gradului de uzura si a sigurantei in exploatare pentru cladirile in functiune

- evaluarea starii cladirilor ramase dupa dezmembrarea instalatiilor, in vederea gasirii de solutii pentru reutilizarea sau demolarea acestora.

II.13. RASPUNS DE URGENTA

Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.

a. Sistemul de management pentru situatii de urgenta

Sistemul de management al securitatii aplicat in societate prevede organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore.

La baza politicilor de prevenire a accidentelor majore ale S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. conform declaratiilor persoanelor responsabile, stau:

- urmarirea modului de aplicare a regulamentelor de functionare a instalatiilor, instructiunilor de lucru, instructiunilor de protectia muncii si PSI

- respectarea planului privind monitorizarea factorilor de mediu

- respectarea regulamentului privind fluxul informational în cazul depasirii accidentale a indicatorilor de calitate pentru apele evacuate si situatii de avarii

- respectarea Planului de alarmare chimica.

Personalul implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelele societatii are responsabilitati stabilite în fisa postului, planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale si planul de alarmare chimica si va interveni în conformitate cu prevederile acestora.

Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de :

-Plan de urgenţă internă – (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12), care prezintă măsuri cheie de siguranţă luate pe amplasament. Masurile includ mijloace de comunicare, scheme de instiintare si alarmare la accident chimic, descrierea măsurilor de prevenire a accidentelor, forte de interventie si logistică aflate la dispoziţie, descrierea măsurilor de răspuns, exercitii şi aplicaţii pentru testarea planului ;

Societatea a elaborate Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, care cuprinde:

-obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

-organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

- pregătirea personalului de conducere a  .

- pregătirea membrilor C.U., a echipelor de interventie şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile, din cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

-planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de specialitate

-temele obligatorii privind pregătirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

-evidenţa şi evaluarea pregătirii

-asigurarea logistică şi financiară .

-Raport de securitate - nr 5740/05.06.2008 (elaborat de  SC IPROCHIM SA si revizuit in anul 2013), întocmit conform HG 804/2007 – art. 10, care cuprinde date referitoare la:

-siguranta instalatiilor,

-proiecte de fabricatie,

-flux tehnologic,

-mod de organizare si pregatire a personalului angajat,

-actiuni tehnice de interventie in cazul producerii unei avarii in instalatii

-masuri de limitare a efectelor unui accident,

-scenarii privind evolutia norului toxic,

-contracte de colaborare cu alte unitati pentru gestionarea unei situatii de urgenta.

Raportul de securitate este elaborat în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute,procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în societate, în care sunt implicate substanţele periculoase.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute,procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în societatea noastră, în care sunt implicate substanţele periculoase.

b. Structuri interne implicate in managementul situatiilor de urgenta

Structura organizatorica a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. cuprinde :

- Birou ITQ, format din :

- laboratoare aferente instalatiilor ce vor fi operate – amoniac, uree, apa demineralizata

- laborator toxicologie

- laborator mediu,

care se ocupă de controlul interfazic al producţiei, verificarea calităţii materiilor prime şi a produselor livrate, determinarea calitatii surselor de emisie si a calitatii componentelor de mediu.

-Departament managementul securitatii

-SPSU

- Serviciul Paza

-Comp. de protectia mediului

-Compartiment SSP

-Dispensar

-Laborator mediu – toxicologie (urmăreşte calitatea apelor uzate evacuate din societate şi calitatea aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă)

-Compartiment MQ

Compartimentul de management al calitatii :

- organizeaza si asigura documentarea, introducerea, intelegerea, functionarea si mentinerea SMQ

- gestioneaza documentele SMQ, asigura identificarea, evidenta si distributia controlata a acestora

Compartimentul Inspectie tehnica a calitatii produselor si mediului :

- organizeaza controlul tehnic de calitate pentru materiile prime, fazele procesului de fabricatie pe flux, si produsul finit

- asigura monitorizarea calitatii mediului prin laboratoarele aferente si conform programului de monitorizare

- asigura conditii de functionare legala a laboratoarelor de incercari (dotare, etalonare aparatira, circuit si evidenta probelor, validarea rezultatelor, mentinerea inregistrarilor)

- asigura selectia, evaluarea, instruirea si atestarea pe post a personalului de laborator

Departamentul Managementul Securitatii :

- organizeaza, urmareste si controleaza activitatile de paza, PM, PSI/situatii de urgenta, protectia Mediului potrivit reglementarilor in vigoare

- propune masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii personalului care isi desfasoara activitatea in perimetrul societatii

- organizeaza instruirea personalului pe linie de PM, situatii de urgenta, protectia mediului

- asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare prevazute de lege

- asigura informarile si raportarile specifice in termenele si conditiile cerute de lege.

Laboratorul de toxicologie functioneaza conform Normelor Departamentale de protectia muncii, avand relatii de colaborare cu APM Piatra Neamt, Centrul Sanitar Antiepidemic Piatra Neamt, Laboratorul Teritorial de Toxicologie. Activitatea laboratorului consta în depistarea dinamica a noxelor degajate în instalatii, stabilirea surselor generatoare de noxe în aer, determinarea de noxe la locurile de munca si prin sondaj în perimetrul uzinal.

Laboratorul de mediu are ca atributii activitatea de control a calitatii apelor uzate evacuate de unitate, panzei freatice, emisiilor si imisiilor in aer.

Responsabilul acestui serviciu are atributii privind :

- alinierea activitatii S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. la legislatia de protectia muncii

- corelarea programului de analize ale laboratoarelor de specialitate pentru urmarirea calitatii factorilor de mediu

- centralizarea si întocmirea lucrarilor statistice solicitate de organele abilitate pentru caracterizarea aportului societatii la poluarea mediului

- evaluarea si adaptarea limitelor interne pentru concentratia poluantilor emisi din instalatii în vederea respectarii limitelor stabilite de legislatie.

c. Organizarea serviciului de paza

Sistemul de paza al amplasamentuli analizat, respectiv al societatii S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este asigurat pana in data de 30.10.2014 prin Contractul nr. 16/01.11.2011, incheiat cu SC WATCH&CATCH SECURITY SRL Bucuresti, firma specializata in servicii de paza, protectie si interventie. Societatea asigura paza obiectivelor prin posturi fixe si mobile, timp de 24 ore pe zi.

Incepand cu data de 01.11.2014, personalul din cadrul serviciului de paza a fost inclus in cadrul societatii, respectiv in Departamentului Managementul Securitatii.

Serviciul de paza este organizat in conformitate cu Planul de paza, cu avizul de specialitate al biroului de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Piatra Neamt.

Amplasarea punctelor de paza se face conform  planului de paza stabilit, de firma care executa paza obiectivului. Intre posturile de paza se executa patrulari continue. Traseele patrulelor de paza acopera practic intreg teritoriul platformei.

In cadrul sistemului de paza obiectivele  principale  sunt : portile de  acces pentru personal, autovehicule si cai ferate; instalatiile, depozitele, asfel incat sa fie asigurata paza si controlul intregului perimetru al amplasamentului.

*

*	*

Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.

Ca urmare, societatea aplica un Sistem de management al securitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispune de :

-Plan de urgenţă internă (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12)

-Raport de securitate (întocmit conform HG 804/2007 –art. 10)

publicate pe site-ul oficial, care prezinta totodata si informaţiile pentru public privind măsurile şi comportamentul în caz de accident major (conform anexa nr.5 din HG 804 din 25 iulie 2007).

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute, procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti.

III. TRECUTUL TERENULUI

Actualul amplasament al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este fosta Platforma AZOCHIM, care a fost amenajata odata cu înfiintarea Combinatului de Îngrasaminte Azotoase Roznov.

Combinatul de Îngrasaminte Azotoase Roznov s-a construit incepand din anul 1956, in baza HCM nr.346, lucrarile fiind finalizate in anul 1962, fiind primul combinat din Romania profilat pe productia de ingrasaminte azotoase.

Structura de baza a combinatului pentru aceasta etapa de dezvoltare a fost constituita din :

- Fabrica de amoniac GIAP-capacitate 100 000 t/an;

- Fabrica de acid azotic diluat GIAP- capacitate 180 000 t/an;

- Fabrica de uree cristalizata – capacitate 10 000 t/an;

- Fabrica de azotat de amoniu / nitrocalcar – capacitate 210 000 t/an.

Prin HCM nr.562/6.05.1970 s-a aprobat extinderea CICh - Piatra Neamt cu unitatea de ingrasaminte ’’AZOTAT IV’’, in perioada 1970-1973 fiind date in exploatare un nou grup de fabricatie ingrasaminte, constituit din :

- Fabrica de amoniac Salzgitter – capacitate 300 000 t/an;

- Fabrica de uree granulata – capacitate 300 000 t/an.

In anul 1975, s-a aprobat prin HCM nr. 829/5.09.1975 construirea unei fabrici de carbonat de calciu de 20 000 t/an.

S.C. AZOCHIM S.A. s-a constituit conform HG nr.1213/20.11.1990 prin preluarea integrala a patrimoniului fostului Combinat de Ingrasaminte Chimice Piatra Neamt.

Privatizarea societatii AZOCHIM a inceput prin aplicarea Legii nr. 55/1995, cand un numar de 32.740 actiuni au fost concesionate de catre SIF MOLDOVA unui numar de 821 persoane fizice, salariati ai societatii.

In anul 1998, societatea INTERAGRO SA Romania a cumparat pachetul majoritar de actiuni aflat in proprietatea FPS (51%). In sedinta AGA din 16.04.1999, capitalul social a fost majorat pentru modernizarea instalatiei de azotat de amoniu – societatea INTERAGRO SA avand 64.93% din actiuni.

In aceasta perioada de functionare a S.C. AZOCHIM S.A. s-au derulat lucrari de modernizare, retehnologizare a :

- tehnologiei si instalatiei de obtinere a azotatului de amoniu, care a fost proiectata initial pe o tehnologie Giap ce prevedea neutralizarea acidului azotic de concentratie 47...49 % cu amoniac gaz. În perioada 1997 - 1999 s-a realizat modernizarea instalatiei, sub licenta si engineering de baza al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea a vizat fazele de granulare, uscare, sortare / concasare.

- instalatiei de amoniac Sazgitter – cu firma germana MANNESMANN DEMAG

- tehnologiei si instalatiei de stripare a apelor uzate amoniacale rezultate din instalatia de uree granulata prin inlocuirea cu o instalatie de stripare-hidroliza.

Lucrarile de modernizare pentru instalatiile amoniac Salzgitter si uree granualata au fost sistate in anul 2001 din cauza lipsei de fonduri. In februarie 2005 instalatiile AZOCHIM au fost oprite din cauza dificultatilor de aprovizionare cu amoniac si a datoriilor mari acumulate fata de furnizorii de utilitati si unele banci, societatea intrand in procedura de faliment.

Dupa achizitionarea activelor societatii de catre S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. in 26.07.2005, valorificarea potentialului tehnic existent la AZOCHIM s-a desfasurat prin intermediul firmei Agro-Fertil S.A. (pe baza de inchiriere a instalalatiilor de azotat de amoniu si acid azotic). Totodata au continuat lucrarile de finalizare privind modernizarea si retehnologizarea  instalatiilor amoniac Salzgitter si uree granulata in vederea punerii in functiune.

In anul 2011, societatea a preluat prin cumparare Instalatia de fabricare AN/CAN de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A.

In perioada 2011 – 2012, au fost puse in instalatiile noi de hidroliza – desorbtie pentru reducerea continutului de amoniu si uree din apele uzate generate in cadrul Instalatiei de uree granulata si cazanul Mingazzini, iar in prezent se lucreaza la finalizarea unei investiti privind o instalatie de co-generare.

Obiectivele principale ale modernizarii si retehnologizarii instalatiilor operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :

- economice – cresterea nivelului de productie in conditii de calitate si productivitate ridicata ;

- protectia mediului – incadrarea concentratiilor emisiilor/evacuarilor in valorile admise in normativele in vigoare;

- sociale – imbunatatirea conditiilor de munca cu impact asupra starii de sanatate a salariatilor.

Totodata, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. prin preluarea activelor de la SC AZOCHIM SA a preluat si raspunderile privind calitatea mediului pentru amplasament si instalatiile ce vor fi operate, în conditiile în care la momentul preluarii, nivelul poluarii istorice în amplasament nu a fost definit.

În prezent, S.C.GA PRO CO CHEMICALS S.A. a intrat în procedura de insolvenţă din data de 18.06.2014, conform Comunicării Hotărarii Civile nr.7/F/CC din data 18.06.2014.

IV. RECUNOASTEREA TERENULUI

IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE

Tinand cont de faptul ca  S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA a preluat obiectivele operate in trecut de S.C. AZOCHIM S.A. si SC AGROFERTIL SA, investigatiile realizate pana in prezent asupra calitatii solului in zonele de amplasament a acestor obiective, in cadrul :

-bilanturilor de mediu elaborate pentru S.C. AZOCHIM S.A. (anul 1999),

-documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru SC AGROFERTIL S.A. (anul 2005) ,

-documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.. (anul 2006) ,

-programului de monitorizare al societatii,

a permis evidentierea nivelului de afectare, fiind imposibila insa stabilirea gradului de raspundere a fiecarei societati.

IV.1.1. CALITATEA SOLULUI

Din evaluarea activitatilor S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., poluarea solului si subsolului poate avea loc datorita :

- aparitiei unor incidente la vehicularea/manipularea materiilor prime, produselor secundare, produselor intermediare si produselor finite

- neetanseitatilor din retelele de canalizare si exploatarea necorespunzatoare a acestora

- fisurilor/neetanseitatilor platformelor pe care sunt pozitionate instalatiile in care se vehiculeaza produsi poluanti

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor in spatii neamenajate

- emisiilor difuze de amoniac de la instalatii si depozitele de amoniac

- dispersiei emisiilor de pulberi etc.

IV.1.1.1. Probleme referitoare la calitatea solului identificate in urma studiilor anterioare

Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru SC AGROFERTIL SA realizata in 2005 a urmarit evaluarea nivelului de poluare din zona de amplasament a societatii analizate.

Evaluarea gradului de poluare a solului s-a realizat pentru 10 profile de sol pe trei nivele de adancime (0-10 cm, 30-40 cm, 60-70 cm) comparativ cu un profil martor.

Profilele de sol din care au fost recoltate probe s-au situat in :

- zona de SV a depozitului de amoniac lichid.

- zona de NV a tancului de amoniac TK 251

- zona de SV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar saci

- zona de NV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar saci

- zona dintre depozitul de azotat de amoniu/nitrocalcar  vrac si depozitul de azotat de amoniu/nitrocalcar saci

- zona de SE a instalatiei de azotat de amoniu/nitrocalcar

- zona de SE a instalatiei de acid azotic

- zona de SE a instalatiei de producere uree (spre nordul depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar vrac)

- zona de NE a instalatiei de acid azotic (în vecinatatea rezervoarelor de acid azotic)

- zona de SE a gazometrului de amoniac

- la 10 Km departare fata de societate – pe directia S, din teren cu destinatie agricola

Indicatorii de calitate determinati în probele prelevate nu sunt normati prin, neexistand deci valori de referinta unitare.

Pentru evaluarea gradului de poluare a componentei de mediu sol, interpretarea rezultatelor obtinute in  urma analizelor, intrucat indicatorii de calitate analizati nu sunt normati prin Ordinul MAPPM 756/97, s-a realizat prin raportarea lor la un element de referinta, în acest caz proba martor prelevata dintr-o locatie neafectata de activitatile antropice de pe Platforma Savinesti.

Cele mai mari continuturi de amoniu si care depasesc valorile din probele martor s-au determinat:

pe nivelul I   - in profilul situat in zona de SV a depozitului de amoniac lichid

-  in profilul situat între depozitele de Azotat de amoniu vrac si Azotat de amoniu saci

- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar

pe nivelul II  - in profilul situat langa tancul de amoniac TK 251

- in profilul situat in zona de SV a depozitului de azotat de amoniu/nitrocalcar saci

- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar)

pe nivelul III - in profilul situat langa tancul de amoniac TK 251

- in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar.

Cea mai mare valoare pentru amoniu s-a determinat in profilul din zona dîntre depozitele de Azotat de amoniu vrac si Azotat de amoniu saci, influenta fiind determinata de producerea, depozitarea si transportul îngrasamintelor azotoase, acumulate într-o lunga perioada de timp.

De asemenea, s-a sesizat o crestere semnificativa in adancime a continutului de amoniu in profilul sitat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar, cea mai probabila cauza fiind functionarea vechilor turnuri de granulare, pana în 1999, ale caror emisii erau considerabile în ceea ce priveste pulberile de azotat de amoniu

Din punct de vedere al continuturilor de azotati :

  - pe nivelul I – s-au inregistrat valori cu mult mai mari decat al martorului in profilele situate între depozitele de Azotat de amoniu vrac si Azotat de amoniu saci si langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar)

  - pe nivelele II si III – doar in profilul situat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar  s-au determinat valori mai mari decat ale martorului

In profilul pozitionat langa Instalatia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar au fost decelate cele mai mari valori ale azotatilor care cresc semnificativ in adancime.

Investigatii realizate in 2006

În urma investigarii calitatii solului din incinta Platformei AZOCHIM, realizate in 2006 cu ocazia elaborarii documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de mediu, au fost puse în evidenta nivele diferite de incarcare a solului cu ioni amoniu si nitric, in anumite zone chiar semnificativ mai mari decat in proba martor, fara a fi delimitate insa arealele.

Investigatiile au urmarit determinarea calitatii solului pe adancimile de probare 0-10 si 30-40 cm in 4 profile situate :

- pe latura de sud – vest a Instalatiei Amoniac I (cca 4 m de aceasta si cca 5 m pe directia vest pana la tancul de amoniac)

-in zona Instalatie Demineralizare (cca 10 m pe directie nord-est fata de depozite reactivi regenerare si cca 10 m pe directie sud-vest fata de instalatia de racire)

- in zona Instalatiei Amoniac II (noua) – 20 m fata de Instalatie Amoniac pe directie sud-vest si cca 2 m fata de Atelier mecanic pe directie nord-est

- in zona Instalatiei de uree (cca 10 m fata de Instalatie Uree pe directia sud)

si un profil martor pentru comparare situat la 1 Km departare fata de societate – pe directia SE, din teren cu destinatie agricola

Indicatorii de calitate urmariti au fost cei specifici activitatilor derulate pe amplasament, urmariti si in cadrul investigatiilor realizate in 2005, respectiv: pH, umiditate, NKj , NH4+, NO3- , humus. Caracterizarea probelor in raport cu nivelul de incarcare in acesti impurificatori din proba martor a permis evidentierea urmatoarelor concluzii:

- in toate probele prelevate continuturile de amoniu depasesc continuturile determinate in martor, pe ambele nivele de probare cu exceptia zonei instalatiei Demineralizare pe nivelul II care a inregistrat un continut sub al martorului)

- in majoritatea probelor prelevate continuturile de azotati s-au situat peste valorile determinate in martor, pe ambele nivele de probare.

Poluarea cu acesti impurificatori, identificata prin investigatiile realizate, este de natura istorica si se datoreaza activitatii indelungate derulate in amplasamentul S.C. AZOCHIM S.A. (timp de 40 de ani) si este asociata actvivitatilor tuturor obiectivelor din platforma.

IV.1.1.2. Nivelul poluarii actuale a solului

In prezent, monitorizarea calităţii solului se realizează, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.2/28.10.2014, cu o frecventa anuala.

Monitorizarea calitatii solului, efectuata de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a vizat în perioada 2009-2012 - doua profile de sol situate in incinta societăţii

P1 –  zona instalaţiei Amoniac II, pe direcţia S – V

P2 –  zona instalaţiei Uree granulată, pe direcţia S

pe adancimile de 0-10 si 30-40 cm. Compararea se realizeaza fata de proba martor prelevata dintr-un teren cu destinatie agricola situat la o distanta de cca. 1 km pe directia S-E fata de amplasamentul societatii cu ocazia investigatiilor realizate in 2006.

In 2011, 2012 si 2013, monitorizarea s-a realizat de catre O.J.S.P.S. Neamţ.

Rezultatele determinarilor din 2006 si prin monitorizarea facuta de societate in perioada 2009-2012 sunt prezentate in tabelul IV.1.1.2.

Tabelul IV.1.1.2

| Nr. Crt. | Indicatori de calitate urmariti | UM | Valoare proba martor | Simbol proba | Valoare determinata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | pH | Unit pH | 6.64 | P1 (0-10) | 7.02 | 6.02 | 8.81 | 5.06 | 6,84 |
| 2 | Umiditate recoltare | % | 2.86 |  | 10.3 | 7.93 | 12.68 | 9.35 | 9.85 |
| 3 | Azot Kjeldahl | % s.u. | 0.331 |  | 0.151 | 0.581 | 0.588 | 0.439 | 0.247 |
| 4 | NH+4 | mg/kgs.u. | 82.2 |  | 4.33 | 4.91 | 0.0 | 1.52 | 0,27 |
| 5 | NO-3 | mg/kg s.u. | 224.58 |  | 206.46 | 212.55 | 46.6 | 64.88 | 28,84 |
| 6 | Humus | % s.u. | 5.65 |  | 3.24 | 5.23 | 4.38 | 7.73 | 3.70 |
| 1 | pH | Unit pH | 6.78 | P1 (30-40) | 7.82 | 6.01 | 5.16 | 5.27 | 6,43 |
| 2 | Umiditate recoltare | % | 2.69 |  | 9.9 | 2.53 | 11.51 | 10.44 | 14.22 |
| 3 | Azot Kjeldahl | % s.u. | 0.213 |  | 0.143 | 0.296 | 0.353 | 0.514 | 0.237 |
| 4 | NH+4 | mg/kgs.u. | 86.75 |  | 5.0 | 5.56 | 0.0 | 1.31 | 0,00 |
| 5 | NO-3 | mg/kg s.u. | 268.58 |  | 76.59 | 250.29 | 237.2 | 171.63 | 14,29 |
| 6 | Humus | % s.u. | 4.7 |  | 3.0 | 5.23 | 3.36 | 9,46 | 4,06 |
| 1 | pH | Unit pH | 6.64 | P2 (0-10) | 6.95 | 7.4 | 6.55 | 5.12 | 5.25 |
| 2 | Umiditate recoltare | % | 2.86 |  | 10.7 | 10.17 | 14.92 | 4,6 | 15,66 |
| 3 | Azot Kjeldahl | % s.u. | 0.331 |  | 0.266 | 0.347 | 0.294 | 0.407 | 0.330 |
| 4 | NH+4 | mg/kgs.u. | 82.2 |  | 0.34 | 5.99 | 7.43 | 0,25 | 0.29 |
| 5 | NO-3 | mg/kg s.u. | 224.58 |  | 440.16 | 76.59 | 61.6 | 19,94 | 66.97 |
| 6 | Humus | % s.u. | 5.65 |  | 4.71 | 5.18 | 7.85 | 6,92 | 6.36 |
| 1 | pH | Unit pH | 6.78 | P2 (30-40) | 7.79 | 7.87 | 7.01 | 5,92 | 6,05 |
| 2 | Umiditate recoltare | % | 2.69 |  | 11.3 | 7.68 | 10.62 | 7,14 | 13,76 |
| 3 | Azot Kjeldahl | % s.u. | 0.213 |  | 0.143 | 0.306 | 0.225 | 0.289 | 0.299 |
| 4 | NH+4 | mg/kgs.u. | 86.75 |  | 5.42 | 5.18 | 2.02 | 0,25 | 0.28 |
| 5 | NO-3 | mg/kg s.u. | 268.58 |  | 369.51 | 152.28 | 268.8 | 25,63 | 55.05 |
| 6 | Humus | % s.u. | 4.7 |  | 3.55 | 3.78 | 5.02 | 5.19 | 5.33 |

Din analiza rezultatelor prezentate, se remarca:

-valorile scazute inregistrate pentru indicatorul de calitate pH in 2012 in ambele profile pe cele 2 adancimi analizate se pot datora emisiilor de noxe gazoase si conditiilor meteorologice favorabile generarii de ploi acide;

- azotul kjeldahl se prezinta in domeniul concentratiilor inregistrate in 2006 cu o tendinta usoara de crestere;

-indicatorul de calitate amoniu a inregistrat valori mult mai mici comparativ cu cele inregistrate in 2006;

-indicatorul de calitate azotati prezinta in general scaderi in P1 si P2 pe ambele adancimi de prelevare comparativ cu valorile inregistrate in 2006.

*

*         *

În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile situate in zona instalatiilor de amoniac si uree granulata se poate concluziona ca nu au fost inregistrat cresteri ale incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in perioada 2009-2013 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006.

Situarea indicatorului de calitate pH  in domeniul usor acid in ultima perioada monitorizata se poate datora emisiilor de noxe gazoase si conditiilor meteorologice care au favorizat  generararea de ploi acide.

IV.1.2. CALITATEA APELOR FREATICE

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de 5 foraje de urmarire a efectelor induse de activitatile derulate asupra calitatii apelor freatice in zona de amplasament.

Amplasarea celor 5 foraje de control din perimetrul societatii este urmatoarea:

FC 1 – în zona depozitului de amoniac;

FC 2 – între depozitul de azotat de amoniu saci si instalatia de ambalare in saci uree;

FC 3 – în zona Tancului de amoniac TK 251;

FH1 – la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.;

FH2 – la est, după instalaţia de uree granulată.

Nota : forajele FH1 şi FH2. au fost puse in functiune in 2009 (masura propusa si realizata in Programul de etapizare pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor).

Forajele de control FC1, FC2. FC3 şi FH2 sunt localizate la limita sud-estica a Platformei AZOCHIM, in aval de Platforma industriala Savinesti, evidentiind un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor tuturor societatilor ce-si desfasoara activitatile în zona. Directia de curgere a panzei freatice, conform informatiilor din Bilantul de mediu nivel I din 2000, este NV-SE.

Forajul FH1, amplasat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.monitorizează calitatea apei subterane ce intră pe teritoriul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..

Intrucat freaticul existent in perimetrul Platformei Industriale Savinesti, unde-si desfasoara activitatea si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit in timp un proces de poluare cu compusi anorganici cu continut de azot, sulfati, compusi organici si ioni de calciu, care se mentine in continuare, prin AIM au fost stabilite CMA in functie de nivelul de poluare determinat / foraj (FC1, FC2, FC3) in studiile de referinta anterioare.

In tabelul IV.1.2 sunt prezentate CMA conform AIM nr.2/28.10.2013, revizia 1/2008.

Tabel IV.1.2

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | Punct de masurare | CMA AIM (valori de referinta) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FC1 | FC2 | FC3 | FH1* | FH2* |
| pH | unit. pH, | FC1 FC2 FC3 FH1 FH2 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 | 7.4 | 7.3 |
| conductivitate | μScm-1 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1149 | 1318 |
| Amoniu( NH4+) | mg/l |  | 46 | 21 | 33 | 37.35 | 20.71 |
| azotati | mg/l |  | 50 | 110 | 150 | 0.65 | 317.65 |
| azotiti | mg/l |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.02 |
| cloruri | mg/l |  | 250 | 250 | 250 | 11.7 | 43.3 |
| sulfati | mg/l |  | 250 | 250 | 250 | 211.2 | 71.0 |
| fier total | mg/l |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.13 |
| Oxidabilitate CCOCr | mg O2/l |  |  |  |  | 28.8 | 76.8 |
| duritate totala | gr.germ. |  | 25 | 25 | 25 | 29.0 | 30.2 |

* pentru stabilirea CMA in noile foraje FH1 si FH2 –AIM solicita analiza acestora in prima revizie a autorizatiei. Valorile limita admise pentru concentratiile poluantilor de analizat au fost stabilite in 2008 la punerea in functiune a forajelor FH1 si FH2 – investigatii analitice laborator SGA Neamt.

IV.1.2.1. Probleme referitoare la calitatea panzei freatice identificate in urma investigatiilor realizate anterior

Cu ocazia realizarii bilantului de mediu nivel II in anul 2005, ca parte integranta a Documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei Integrate de mediu pentru S.C. AGRO FERTIL S.A. s-a urmarit si evaluarea calitatii panzei freatice in cele 3 foraje de control existente la acea data FC1, FC2 si FC3.

Din raportarea rezultatelor la valorile prevazute în documentele de referinta (L 458/2002 si STAS 1342/91) au reiesit urmatoarele concluzii care au evidentiat starea de poluare semnificativa a panzei freatice :

- amoniu a fost prezent în toate forajele, în concentratii ce depasesc pragul de interventie corespunzator;

- forajul FC3 a avut continutul cel mai ridicat de azotiti, depasind PA conform L 458/2002;

- continutul în compusi organici, exprimati ca CCOCr, a fost ridicat si a depasit valoarea admisa în toate forajele, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

- forajele FC2 si FC 3 s-au remarcat prin valori ale indicatorului de calitate azotati ce au depasit nivelul maxim admis, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

- continutul în fier total în forajele FC2 si FC3 a depasit limita admisa indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

- forajul FC3 a fost cel mai încarcat chimic în poluantii considerati, posibil datorita amplasarii sale in aval (pe directia de curgere a panzei freatice) fata de Platformele Savinesti si AZOCHIM

Din compararea valorilor obtinute la acea data cu cele preluate din monitorizarea calitatii apei freatice pe ultimii 5 ani efectuata de S.C. AZOCHIM S.A. s-a observat ca:

-se mentine poluarea semnificativa cu ioni amoniu, azotit si compusi organici în toate forajele;

-concentratiile în ioni azotat în forajele FC 2 si FC3 depasesc în continuare limita admisa;

-forajele FC 2 si FC 3 depasesc limita maxim admisa pentru Fe total.

Investigatiile analitice efectuate atat in cadrul programului de monitorizare 2006 cat si cu prilejul realizarii documentatiei pentru obtinerea AIM au pus in evidenta :

- pH-ul in forajele FC2 si FC3 s-a situat in afara intervalului impus prin L 458/2002 sau STAS 1342/91 (sub valoarea minima)

- incarcarea organica exprimata prin CCOCr a depasit valorile admise prin L 458/2002 sau STAS 1342/91 in toate cele 3 foraje de control, o depasire semnificativa inregistrandu-se in forajul FC3

- continuturile de azotati au depasit nivelul maxim admis in forajele FC2 si FC 3, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

- azotitii au depasit valorile limita impuse in forajul FC3

- amoniul a depasit semnificativ nivelul maxim admis in toate forajele, indiferent de valoarea de raportare (L 458/2002 sau STAS 1342/91);

IV.1.2.2. Calitatea prezenta a apelor freatice

Calitatea acviferului freatic in amonte fata de directia de curgere a panzei freatice este urmarita in prezent prin forajul FH1, pozitionat la limita vestică a amplasamentului, la graniţa cu S.C. FIBREXNYLON S.A.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2010-2014 in forajul FH1 (intrare in platforma) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-1

Tabelul IV.1.2.2-1

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | Valori referinta | Punct de masurare | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FH1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temperatura | 0C | 12 |  | 14.75 | 14.45 | 12.9 | 11,75 | 11,86 |
| pH | unit. pH, | 7,4 |  | 7.75 | 7.5 | 7.55 | 7,85 | 7.6 |
| conductivitate | μScm-1 | 1149 |  | 993.75 | 1107.5 | 1073 | 1236,8 | 1038,33 |
| Amoniu( NH4+) | mg/l | 37,35 |  | 126.22 | 42.42 | 27.3 | 57,95 | 34,7 |
| azotati | mg/l | 0,65 |  | 14.25 | 13.15 | 21.12 | 78,65 | 24,7 |
| azotiti | mg/l | 0,02 |  | 2.74 | 0.22 | 0.09 | 0,025 | 0.05 |
| cloruri | mg/l | 11,7 |  | 39.07 | 48 | 25.07 | 32,9 | 24.13 |
| sulfati | mg/l | 211,2 |  | 224.27 | 166.82 | 115.7 | 39,73 | 44,1 |
| fier total | mg/l | 0,44 |  | 0.19 | 0.12 | 0.095 | 0,067 | 0.025 |
| CCOCr | mg O2/l | 28.8 |  | 38.5 | 12.12 | 12.32 | 8,42 | 14.13 |
| duritate totala | gr.germ. | 29.0 |  | 23.92 | 12.7 | 10.07 | 9,6 | 10.00 |

Se remarca :

-o tendinta de reducere a concentratiilor de amoniu, azotati si azotiti;

-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine relativ constanta.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2010-2014 in forajul FH2 (iesire din platforma) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-2

Tabelul IV.1.2.2-2

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | Valori referinta | Punct de masurare | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FH2 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temperatura | 0C | 14 |  | 14,75 | 15 | 13.9 | 13,3 | 12,0 |
| pH | unit. pH, | 7,3 |  | 7,75 | 8.2 | 8.67 | 8,55 | 8.36 |
| conductivitate | μScm-1 | 1318 |  | 993,75 | 853 | 1095.2 | 1236,8 | 1215 |
| Amoniu( NH4+) | mg/l | 20,71 |  | 126,22 | 81 | 60.5 | 57,95 | 61,5 |
| azotati | mg/l | 317,65 |  | 14,25 | 89 | 87.95 | 71,98 | 83.76 |
| azotiti | mg/l | 0,02 |  | 2,74 | 0.33 | 0.13 | 0,11 | 0.22 |
| cloruri | mg/l | 43,3 |  | 39,07 | 38.5 | 39.47 | 38,95 | 34,46 |
| sulfati | mg/l | 71,0 |  | 224,27 | 37.8 | 40.57 | 39,73 | 33,43 |
| fier total | mg/l | 0,13 |  | 0,19 | 0.08 | 0.11 | 0,08 | 0.07 |
| CCOCr | mg O2/l | 76,8 |  | 38,5 | 12.5 | 16.67 | 16,5 | 14,13 |
| duritate totala | gr.germ. | 30,2 |  | 23,92 | 17.9 | 9.97 | 11 | 14,16 |

Nota: in 2010 din cauza unor lucrări în zona din imediata apropiere a puţului FH2 (ieşire platformă) nu s-a reuşit prelevarea probelor din pânza freatică.

Se remarca :

-o tendinta de reducere a concentratiilor de azotiti (dar cu valori inregistrate > valoarea concentratiei de  referinta)

-concentratiile in amoniu raman ridicate (peste concentratia de referinta)

-concentratiile in azotati sunt relativ constante (sub concentratia de referinta)

-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine relativ constanta (sub valoarea de referinat)

Comparativ cu valorile inregistrate in forajul FH1, pozitionat in aval de societate, se remarca:

-incarcarea cu amoniu si ioni azotat creste

-concentratia ionilor azotit ramane relativ constanta

-aportul in incarcarea in substante organice este relativ redusa.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2010-2014 in forajul F1 (zona depozit amoniac) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-3

Tabelul IV.1.2.2-3

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | CMA Legea 458/02 | Punct de masurare | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1 – depozit amoniac | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temperatura | 0C |  |  | 14,25 | 13.75 | 13.55 | 12,1 | 11,6 |
| pH | unit. pH, | 6.5-9.5 |  | 7,6 | 7.52 | 7.95 | 8,275 | 7.76 |
| conductivitate | μScm-1 | 2 500 |  | 875,25 | 1014 | 1039.5 | 11575 | 1073,33 |
| Amoniu (NH4+) | mg/l | 0.5 |  | 4,64 | 5.8 | 10.56 | 39,38 | 31,5 |
| azotati | mg/l | 50 |  | 102,47 | 45.39 | 19.36 | 47,83 | 50,26 |
| azotiti | mg/l | 0.5 |  | 0,38 | 0.42 | 0.11 | 0,0026 | 0.14 |
| cloruri | mg/l | 250 |  | 35,95 | 85 | 19.75 | 32.9 | 31,7 |
| sulfati | mg/l | 250 |  | 19,22 | 17.8 | 38.42 | 33,43 | 25,03 |
| fier total | mg/l | 0.2 |  | 0,08 | 0.11 | 0.09 | 0,038 | 0.013 |
| CCOCr | mg O2/l | 5 |  | 12,21 | 16.01 | 16.27 | 9,4 | 9,93 |
| duritate totala | gr.germ. | Min. 5 |  | 13,55 | 7.5 | 6.22 | 7,3 | 7,6 |

Se remarca :

-o tendinta de reducere a concentratiilor de azotiti;

-o crestere a concentratiilor in amoniu fata de valoarea inregistrata in 2010

-concentratiile in azotati (usoara crestere) si azotiti (scadere) se situeaza in general sub nivelul CMA Legea 458/2002;

-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine peste CMA conf. Legii 458/2002.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2010-2012 in forajul F2 (zona Instalatie uree II - insacuire) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-4

Tabelul IV.1.2.2-4

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | CMA Legea 458/2002 | Punct de masurare | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F2 Uree II insacuire | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temperatura | 0C |  |  | 11.85 | 14.25 | 14.65 | 12,1 | 11,83 |
| pH | unit. pH, | 6.5-9.5 |  | 8.025 | 7.85 | 8.05 | 8,55 | 8.06 |
| conductivitate | μScm-1 | 2 500 |  | 1774.25 | 1029 | 1149 | 1200 | 1173 |
| Amoniu (NH4+) | mg/l | 0.5 |  | 295.425 | 49.92 | 47.92 | 58,88 | 39,33 |
| azotati | mg/l | 50 |  | 569.125 | 152.77 | 79.3 | 112,02 | 67,23 |
| azotiti | mg/l | 0.5 |  | 14.22 | 0.72 | 0.09 | 0,04 | 0.13 |
| cloruri | mg/l | 250 |  | 35.15 | 27.35 | 21.42 | 36,33 | 33,8 |
| sulfati | mg/l | 250 |  | 25.85 | 23.97 | 42.6 | 27,45 | 23,0 |
| fier total | mg/l | 0.2 |  | 22.44 | 0.09 | 0.128 | 0,05 | 0.14 |
| CCOCr | mg O2/l | 5 |  | 30.77 | 19.55 | 15.87 | 8,92 | 10,86 |
| duritate totala | gr.germ. | Min. 5 |  | 6.8 | 4.05 | 7.85 | 8,0 | 7.83 |

Se remarca :

-valori ridicate ale concentratiei in amoniu (foarte mare in 2010)

-valori relativ scazute ale concentratiilor de azotiti cu exceptie in 2010

-valori ridicate ale concentratiilor de azotati cu o tendinta de scadere in 2012 si 2013

-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine ridicata.

Calitatea apelor freatice inregistrata in perioada 2009-2012 in forajul F3 (zona depozit amoniac II) este prezentata in tabelul IV.1.2.2-5

Tabelul IV.1.2.2-5

| Parametru/ indicator de calitate | Unitate de masura | CMA Legea 458/2002 | Punct de masurare | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F3 – depozit amoniac II | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temperatura | 0C |  |  | 17.05 | 13.87 | 13.62 | 12,7 | 12,23 |
| pH | unit. pH, | 6.5-9.5 |  | 7.625 | 8.12 | 8.22 | 8,35 | 8.13 |
| conductivitate | μScm-1 | 2 500 |  | 973.25 | 1063.25 | 1087.5 | 1231 | 1193,33 |
| Amoniu (H4+) | mg/l | 0.5 |  | 6.9 | 24.47 | 27.85 | 44,73 | 32,53 |
| azotati | mg/l | 50 |  | 115.57 | 48.02 | 76.22 | 46,5 | 50,13 |
| azotiti | mg/l | 0.5 |  | 0.48 | 0.57 | 0.042 | 0,08 | 0.13 |
| cloruri | mg/l | 250 |  | 37.35 | 45.15 | 41.75 | 39,73 | 30,16 |
| sulfati | mg/l | 250 |  | 17.12 | 15.52 | 53.5 | 36,08 | 20,8 |
| fier total | mg/l | 0.2 |  | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0,07 | 0.05 |
| CCOCr | mg O2/l | 5 |  | 33.07 | 20.4 | 20.12 | 13,02 | 11,6 |
| duritate totala | gr.germ. | Min. 5 |  | 19.5 | 6.52 | 8.15 | 8,95 | 8.3 |

Se remarca :

-valori ridicate ale concentratiilor in amoniu

-valori relativ scazute ale concentratiilor de azotiti

-incarcarea cu substante organice, exprimata prin CCOCr se mentine ridicata.

*

*         *

Prin urmare, se poate afirma ca freaticul existent în perimetrul Platformei Industriale Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM S.A., unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp un proces de poluare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici.

Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a compusilor anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati activitatilor desfasurate în trecut de AZOCHIM si în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt: amoniul, azotatii si azotitii. Incarcarea organica (exprimata ca CCOCr) nu reprezinta un indicator specific activitatilor desfasurate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.exista 5 foraje de control a calitatii panzei freatice. Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in aval de de Platforma industriala Savinesti, evidentiaza un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor societatilor din amonte (forajul FH1), inclusiv a societatii analizate. Aportul de poluare remarcat in special pentru indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul din aval, comparativ cu cel din amonte se datoreaza activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in prezent pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o tendinta de scadere a nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se totusi o poluare semnificativa.

IV.1.3  Calitatea emisiilor  in atmosfera

Activitatea desfasurata de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti conduce la emisii de poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate si difuze.

Monitorizarea se efectueaza prin doua tipuri de actiuni:

-Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente.

- O data pe an se efectueaza un set de masuratori, pentru toate emisiile de poluanti in aer, din surse punctiforme, de catre un laborator tert, acreditat.

In tabelul  IV.1.3 se prezinta cerinta de monitorizare conf AIM si sursele de emisii.

Tabelul  IV.1.3 Sursele de emisii gazoase monitorizate conf AIM si sursele de emisii.

| Sursa de emisie/ proces | Punctul de emisie | Noxa emisă | Frecventa de monitorizare (masurare) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de Amoniac - Ardere in supraincalzitor - Ardere in cazanele auxiliare | Cos (1buc) | NOx | trimestrial |
|  |  | SO2 | trimestria |
|  |  | CO | trimestrial |
|  |  | Pulberi | semestrial |
|  | Cos (2buc) | NOx | trimestrial |
|  |  | SO2 | trimestrial |
|  |  | CO | trimestrial |
|  |  | Pulberi | semestrial |
| Instalatia de acid azotic | Cos (Duza) | NOx | 12 analize/zi |
|  |  | N2O | trimestrial |
| Instalatia de AN / CAN | Cos | NH3 | saptamanal |
|  |  | Pulberi | trimestrial |
| Instalatia de Uree granulata - Granulare - Spalare scruber amoniac | Cos (6buc.), | NH3 | saptamanal |
|  |  | Pulberi | trimestrial |
|  | Cos (2buc.) | NH3 | saptamanal |
| Centrala Termica (6980 KW) - gaze naturale | Cos de evacuare | NOx | lunar |
|  |  | SO2 | lunar |
|  |  | CO | lunar |
|  |  | Pulberi | semestrial |

IV.1.3.1 Calitatea emisiilor dirijate/instalatii

IV.1.3.1.1 Instalatia amoniac

- capacitate instalaţie:

Capacitatea de productie proiectata este de 1003 tone/ zi amoniac lichid, din care 5,1 tone sunt sub forma de apa amoniacala (25% procente molare).

- poluantii emisi: gaze arse cu continut de CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si cazanele auxiliare

- localizarea sursei :

a)  1 cos de dispersie aferent la Reformerul primar si supraincalzitor abur;

b)  2 cosuri de dispersie aferente cazanele auxiliare

Dimensiuni surse dirijate

- Reformerul primar si supraincalzitor abur cu H = 26 m si diametrul D = 3,45 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v=14,8 m/s; Tgaze= 236(C ; Qv = 274103 mc/h

- Cazan auxiliar A cu H = 30 m si diametrul D = 2,46 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v=10,3 m/s; Tgaze= 214(C ; Qv = 176149 mc/h

- Cazan auxiliar B cu H = 30 m si diametrul D = 2,46 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v=11,3 m/s; Tgaze= 195(C ; Qv = 193251 mc/h

Nota : Valori preluate din AIM Nr. 2/2013 si rapoartele de incercari emise de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare, in anul 2014.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;

Nivelul emisiilor : valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare,  (Raport de incercare nr. 413,414/PA din 19.05.2014) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2014, este prezentat in tabelul IV.1.3.1.1

Tabel  IV.1.3.1.1  Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor  de emisie Instalatia de fabricare amoniac

| Sursa/Raport de incercare (RI) | CO | NOx | SOx | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |
| INCD-ECOIND Bucuresti |
| Reformare primara/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 3,15 | 181,11 | 11,76 | 1,07 |
| Cazan auxiliar A/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 2,21 | 196,55 | 4,16 | 1,31 |
| Cazan auxiliar B/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 18,16 | 225,97 | 6,65 | 0,94 |
| S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. |
| Reformer primar/ Lab Amoniac / 27.01.2014 | 0 | 21 | 0 | - |
| Supraincalzitor/ Lab Amoniac / 27.012014 | 0 | 28 | 0 | - |
| Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac / 24.01.2014 | 0 | 48 | 0 | - |
| Cazan auxiliar B/ Lab Amoniac / 24.01.2014 | 0 | 43 | 0 | - |
| Reformer primar/ Lab Amoniac / 17.04.2014 | 0 | 13 | 0 | - |
| Supraincalzitor/ Lab Amoniac / 17.04.2014 | 0 | 34 | 0 | - |
| Cazan auxiliar A/ Lab Amoniac / 17.04.2014 | 0 | 33 | 0 | - |
| Cazan auxiliar B/ Lab Amoniac / 17.04.2014 | 0 | 33 | 0 | - |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 2 din 28.10.2013 | 100 | 350 | 35 | 5 |

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM nr. 2 din 28.10.2013.

IV.1.3.1.2. Instalatia Uree granulata

- capacitate instalaţie: Capacitatea de productie proiectata este de 300.000 tone/an uree granulata este asigurata de doua linii de fabricatie.

- poluantii emisi: NH3, pulberi

- localizarea surselor :

a. la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera prin intermediul a 6 ventilatoare axiale montate in turnul de granulare.

b. la faza de spalare in Scruberul de amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in atmosfera prin 2 surse stationare de emisie

Dimensiuni surse dirijate

- Turn Granulare 6 cosuri cu H = 50 m si diametrul D = 1,7 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v= 15.9 m/s; Tgaze= 45(C ; Qv  =129.852 m3/h

- Scruber amoniac 2 cosuri cu H = 30 m si diametrul D = 0,68 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v=2.0 m/s; Tgaze= 40(C ; Qv = 2614,0 mc/h

Nota : Valori preluate din AIM Nr. 2/2013 si rapoartele de incercari emise de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare, in anul 2014.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;

Nivelul emisiilor: valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare,  (Raport de incercare nr. 413,414/PA din 19.05.2014) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2014 este prezentat in tabelul IV.1.3.1.2

Tabel  IV.1.3.1.2 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor  de emisie (Granulare, Scrubere liniile I si II de fabricatie din instalatia de uree granulata.

| Sursa/Raport de incercare (RI) | NH3 | Pulberi |
| --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |
| INCD-ECOIND Bucuresti |
| Granulare/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 25,0 | 3,50 |
| Scruber linia I/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 25,7 | - |
| Scruber linia I/ nr. RI 414 /PA 19.05.2014 | 24,0 | - |
| S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. |
| Turn granulare/Lab.Toxicologie/23.01.2014 | 9,14 | - |
| Scruber Linia I/ Lab. Toxicologie / 24.01.2014 | 3,125 |  |
| Scruber Linia II/Lab. Toxicologie /24.01.2014 | 3,145 |  |
| Turn granulare/Lab. Toxicologie /30.01.2014 | 9,10 |  |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 31.01.2014 | 2,572 |  |
| Scruber Linia II/Lab. Toxicologie /31.01.2014 | 3,074 |  |
| Turn granulare/Lab. Toxicologie /07.02.2014 | 9,74 |  |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 08.02.2014 | 3,981 |  |
| Scruber Linia II/Lab. Toxicologie /08.02.2014 | 3,161 |  |
| Turn granulare/Lab. Toxicologie /16.02.2014 | 9,74 |  |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 14.02.2014 | 3,29 |  |
| Scruber Linia II/ Lab Toxicologie / 14.02.2014 | 2,56 | - |
| Turn granulare/Lab. Toxicologie /21.02.2014 | 16,09 |  |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 22.02.201 | 3,264 | - |
| Scruber Linia II/ Lab Toxicologie / 22.02.2014 | 4,132 | - |
| Turn granulare/Lab. Toxicologie /18.04.2014 | 10,634 |  |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 18.04.2014 | 4,25 | - |
| Turn Granulare/ Lab Toxicologie / 23.04.2014 | 17,5 | - |
| Scruber Linia I/ Lab Toxicologie / 23.04.2014 | 3,472 | - |
| Turn Granulare/ Lab Toxicologie / 30.04.2014 | 27,15 | - |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 2 din 28.10.2013 | 50 | 30 |

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

## IV.1.3.1.3  INSTALATIA DE FABRICARE AZOTAT DE AMONIU (AN) / NITROCALCAR (CAN)

- capacitate instalaţie: Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie Giap, cu o capacitate maximă de 700 t/zi AN şi 1000 t/zi CAN. Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963.

Tehnologia şi instalaţia de obţinere a azotatului de amoniu a fost modernizată în perioada 1997-1998 sub licenţă şi engineering de bază al firmei KRUPP-UHDE.

- poluantii emisi: NH3, pulberi

- localizarea sursei:

cos V001 aferent:

- bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la :

- tamburul de uscare

-  zona alimentare banda transportoare

-exces aer racitor pat fluidizat

-bateriei de cicloane pentru desprafuire gaze provenite de la :

- elevatorul de produs cald

-sitele grosiere

- preconcasoare

- banda de produs finit

-banda transportoare pentru dolomită, aditivi

-cântar bandă pentru aditivi

Dimensiunea sursei dirijate

- Un cos cu H = 54 m si diametrul D = 1,6 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v= 13.1 m/s; Tgaze= 61(C ; Qv  =94.770 m3/h

Nota :  Valori preluate din AIM Nr. 2/2013 si rapoartele de incercari emise de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare, in anul 2014.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;

Nivelul emisiilor : valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare,  (Raport de incercare nr. 413,414/PA din 19.05.2014) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2014  este prezentat in tabelul IV.1.3.1.3

Tabel  IV.1.3.1.3 - Valorile obtinute in cadrul monitorizarii sursei  de emisie aferenta Instalatiei AN/CAN

| Sursa/Raport de incercare (RI) | NH3 | Pulberi |
| --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |
| INCD-ECOIND Bucuresti |
| Cos evacuare/ RI nr. 414 /PA 19.05.2014 | 2,30 | 4,87 |
| S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 20.01.2014 | 4,49 | - |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 30.01.2014 | 2,149 | - |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 07.02.2014 | 2,744 | - |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 16.02.2014 | 5,815 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 21.02.2014 | 3,74 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 28.02.2014 | 5,94 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 06.03.2014 | 15,503 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 13.03.2014 | 16,965 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 27.03.2014 | 17,464 | 9,76 |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 04.04.2014 | 16,664 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 22.04.2014 | 14,983 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 29.04.2014 | 23,279 |  |
| Cos evacuare/Lab. Toxicologie / 09.05.2014 | 13,54 |  |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 2 din 28.10.2013 | 30 | 50 |

Din datele prezentate in tabel nu se observa depasiri ale valorilor obtinute ale limitelor prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

II.3.4.1.4  INSTALATIA DE FABRICARE ACID AZOTIC DILUAT – GIAP

Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat se bazează pe oxidarea catalitică a amoniacului la presiune atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a oxizilor de azot rezultaţi.

Capacitatea proiectată este de 180.000 t/an la o funcţionare simultană cu cele 4 linii de fabricaţie.

- poluantii emisi: N2O, NOx

- localizarea sursei: cos (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic

Dimensiunea sursei dirijate

- Un cos cu H = 105 m si diametrul D = 1,4 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v= 21,3 m/s; Tgaze= 112(C ; Qv  = 117980 m3/h

Nota: Valori preluate din AIM Nr. 2/2013 si rapoartele de incercari emise de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare, in anul 2014.

Mod de evacuare a gazelor reziduale: continuu pe durata procesului tehnologic;

Nivelul emisiilor : valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare,  (Raport de incercare nr. 413,414/PA din 19.05.2014) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, in cadrul monitorizarilor realizate in anul 2014  Raportul anual de mediu/2013 si media oxizilor de azot in lunile ianuarie, februarie, martie,aprilie, mai 2014, sunt prezentate in tabelul II.3.4.1.4

Tabel  II.3.4.1.4 -  Valorile obtinute in cadrul monitorizarii sursei  de emisie (acid azotic)

| Sursa/Rapoarte de incercare (RI) | NOx |
| --- | --- |
|  | mg/Nm3 |
| INCD-ECOIND Bucuresti |
| Cos evacuare/ RI nr. 414 /PA 19.05.2014 | 1505 |
| S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / ianuarie 2013 | 1920,5 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / februarie 2013 | 1885,4 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / martie 2013 | 1974,5 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / aprilie 2013 | 2009,1 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / mai 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / iunie 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / iulie 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / august 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / septembrie 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / octombrie 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / noiembie 2013 | - |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / decembrie 2013 | 1871 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / ianuarie 2014 | 1875,5 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / februarie 2014 | 1778,9 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / martie 2014 | 1983,5 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / aprilie 2014 | 1939,6 |
| Cos evacuare/GA PRO CO CHEMICALS / mai 2014 | 1986,9 |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM nr.2 din 28.10.2013 | 2150 |

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

IV.1.3.1.5 CENTRALA TERMICĂ

Centrala termică este constituită din două cazane de abur :

-cazanul de abur TGV 10000/12

-cazanul de abur MANGAZZINI

- poluantii emisi: pulberi, CO, NOx, SOx

Cazanul TGV Biassi10000/12 produce abur tehnologic de 13 ata şi 6 ata şi apă de termoficare.

- Dimensiunea sursei dirijate

- Un cos cu H = 22 m si diametrul D = 0,76 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v= 10,5 m/s; Tgaze= 139(C ; Qv  = 17139 m3/h

Cazanul  MINGAZZINI

- Cazan de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar. Acest cazan este fabricat de MINGAZZINI, PARMA, ITALIA, in anul 2011:

- Dimensiunea sursei dirijate

- Un cos cu H = 22 m si diametrul D = 0,76 m.

Parametrii fizici surse dirijate

- v= 9,9 m/s; Tgaze= 201(C ; Qv  = 16160 m3/h

Nota : Valori preluate din AIM Nr. 2/2013 si rapoartele de incercari emise de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare, in anul 2014.

Nivelul emisiilor : valorile prezentate au fost obtinute in urma masurarilor efectuate de INCD –ECOIND Bucuresti /Departamentul Control Poluare,  (Raport de incercare nr. 413,414/PA din 19.05.2014) si S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, in cadrul monitorizarilor realizate in anul2014, sunt prezentate in tabelul IV.1.3.1.5.

Tabel  IV.1.3.1.5 -  Valorile obtinute in cadrul monitorizarii surselor  de emisie aferente centralei termice

| Sursa/Raport de incercare (RI) | CO | NOx | SOx | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |
| INCD-ECOIND Bucuresti |
| Cazanul TGV Biassi / RI nr. 414 /PA 19.05.2014 | 18,94 | 90,43 | 3,86 | 1,26 |
| Cazanul MINGAZZINI / RI nr. 414 /PA 19.05.2014 | 13,60 | 78,62 | 3,35 | 1,07 |
| S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. |
| Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac / 27.01.2014 | 52 | 23 | 0 | - |
| Cazanul TGV Biassi / Lab. amoniac / 27.01.2014 | 0 | 21 | 0 | - |
| Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac / 18.02.2014 | 0 | 17 | 0 | - |
| Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac / 12.03.2014 | 77 | 38 | 0 | - |
| Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac / 09.04.2014 | 89 | 27 | 0 | - |
| Cazanul Biassi / Lab. amoniac / 08.04.2014 | 71 | 21 | 0 | - |
| Cazanul MINGAZZINI / Lab. amoniac / 09.05.2014 | 89 | 27 | 0 | - |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM Nr. 2 din 28.10.2013. | 100 | 350 | 35 | 5 |

Din datele prezentate in tabel se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

*

*	*

Activitatea desfasurata de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti conduce la emisii de poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate si difuze.

Monitorizarea emisiilor  in anul 2014 a fost efectuata prin automonizare de laboratoarele de analiza apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si INCD ECOIND Bucuresti – Departamentul Control Poluare. Aceasta monitorizare a avut  ca scop verificarea incadrarii valorilor concentratiilor de poluanti emisi in aer din sursele fixe in cerintele impuse de  AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

Instalatia amoniac (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si cazanele auxiliare).

Valorilor obtinute se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr.2 din 28.10.2013.

Pentru a mentine concentratiile de poluati sub VLE, recomandam o reglare a arderii si mentenata periodica a arzatoarelor cu firma de specialitate.

Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007  pag . 92 – BAT recomanda pentru reformerul primar, supraincalzitorul si cazanele auxiliare, incadrarea emisiilor de NOx intre 90 – 230 mg/Nm3.

Prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, avem urmatoarele limitele (care se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%):

-CO: 100 mg/Nm3

-SOx: 35 mg/Nm3

-NOx: 350 mg/Nm3

-pulberi: 5 mg/Nm3

Instalatia Uree granulata (poluantii emisi: NH3, pulberi)

De la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera prin intermediul a 6 cosuri de emisie montate in turnul de granulare.

De la faza de spalare amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in atmosfera prin 2 surse stationare de emisie.

Din rezultatele masurarilor se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

## Instalatia AN /CAN (poluantii emisi: NH3, pulberi)

Masurarile efectuate au indicat depasiri ale valorilor limita prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013, pentru pulberi si amoniac.

Instalatia de fabricare acid azotic (poluantii emisi: NOx si N2O)

Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic.

Din rezultatele masurarilor efectuate in anul 2013 si  2014, se observa incadrarea valorilor determinate in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013. Aceste limite sunt valabile pana in 31.12.2014. Intrucat instalatia de acid azotic a fost retehnologizata (conform Plan de etapizare), va trebui sa respecte valorile concentratiilor oxizilor de azot stabilite de autoritatea de mediu.

Centrala Termica (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi)

Centrala termică este constituită din două cazane de abur :

-cazanul de abur TGV 10000/12

-cazanul de abur MANGAZZINI

Valorilor obtinute prin masurarile efectuate in 2013 si 2014 se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

Recomandam ca toate masurarile anuale privind sursele stationare de emisii de noxe gazoase si parametrii fizici ale acestora, sa se realizeze cu un laborator Acreditat RENAR .

IV.1.3.2 Emisii difuze

Emisii difuze care pot rezulta ca urmare a proceselor tehnologice ce se desfasoara pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti  pot fi : pulberi, gaze de ardere cu continut de NH3, NOx, SO2, CO.

- Emisiile difuze de gaze de ardere cu continut de pulberi, NOx, CO, SO2 pot apare de la instalatiile de ardere a combustibililor.

Emisii difuze de amoniac pot rezulta de la:

- Tancul de amoniac lichefiat  (la purja in caz de defectiuni mici sau posibile neetanseitati pe traseele de incarcare descarcare)

- rezervorul de  apa amoniacala;

- Instalatia de amoniac (posibile neetanseitati pe traseele de conducte)

- Instalatia de fabricare a ureei granulate ( depozit vrac, benzi transportoare uree vrac, incarcare vagoane cu uree vrac, posibile neetanseitati pe traseele de incarcare-descarcare)

- Instalatia de AN/CAN

Emisii difuze de pulberi pot rezulta de la :

- Instalatia de AN/CAN

- Instalatia de fabricare a ureei granulate : ( depozit vrac, benzi transportoare uree vrac, incarcare vagoane cu uree vrac)

Aceste pierderi (emisii difuze) se pot regăsi ca imisii in zona de lucru a Personalului operator care deserveste instalatiile tehnologice sau zonele din imediata vecinatate.

Emisii difuze de oxizi de azot pot rezulta de la:

- Instalatia de acid azotic

- Instalatia de amoniac

- Centrala termica

IV.1.3.3 Sursele mobile:

In cadrul activitatilor de aprovizionare materii prime – desfacere produse finite, apar emisii de noxe gazoase provenite din arderea combustibililor auto.

Emisii in aer:

- poluanti: gaze de ardere cu continut de pulberi, monoxid de carbon, dioxid de azot si dioxid de sulf de la arderea combustibilului (benzină, motorină).

IV.1.3.4   Calitatea aerului  - imisii

Principalii poluanti rezultati in urma activitatilor desfasurate in cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti sunt : pulberi in suspensie, NOx, SO2, CO si NH3.

Punctele de monitorizare stabilite de Autorizatia nr. 2 din 28.10.2013  sunt:

- Punctul Pompieri : NH3

- Punctul Pamgaz: NH3 si NO2

- Punct Fibrex Nylon, zona hala filtre mecanice – alimentare cu apă de adaos la Gospodăria de ape Hammon

Imisii  in  atmosfera

Generalitati si reglementari

Prin imisii se înţelege transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale, etc.). Imisiile într-un anumit punct / zonă reprezintă o însumare a emisiilor dirijate (fixe sau mobile) şi difuze generate de activităţile socio-economice, traficul rutier având o pondere substanţială.

Principalii poluanti rezultati in urma activitatilor desfasurate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt : pulberi in suspensie, NOx, SO2, CO si NH3.

În tabelele nr. IV.1.3.4-1 ÷ IV.1.3.4-3 sunt prezentate limitările pentru poluanţii rezultati din activitatile specifice societatii conform Legii nr. 104/2011 si STAS 12574/87 corelat cu Ordinul MAPPM nr. 756/1997 care introduce noţiunile de:

- Prag de Alertă - PA - care reprezintă 70% din CMA;

- Prag de Intervenţie - PI - care este egal cu CMA  din STAS 12574/87

Tabel IV.1.3.4-1  Concentratii maxime admise - Praguri de alertă - PA - (Conform Ordin MAPM nr. 756 /1997 şi STAS 12574/87)

| Substanţa poluantă | Praguri de alertă, mg/mc |
| --- | --- |
|  | momentane (30 minute) | zilnic |
| NH3 | 0,21 | 0,07 |
| Pulberi in suspensie | 0,35 | 0,105 |

Tabel IV.1.3.4-2  Concentratii maxime admise - Praguri de intervenţie- PI - ( Conform Ordin MAPM nr. 756 /1997 şi STAS 12574/87)

| Substanţa poluantă | Praguri de intervenţie, mg/mc |
| --- | --- |
|  | momentane (30 minute) | zilnic |
| NH3 | 0,3 | 0,1 |
| Pulberi in suspensie | 0,5 | 0,15 |

Tabel IV.1.3.4-3  Valori limită (Conform Legii nr. 104/2011)

| Nr. crt. | Substanţa poluantă | Perioada de mediere | Valoare limită, (g/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
| 2. | SO2 | 1 h | 350 |
| 3. | NO2 şi NOx | 1 h | 200 |
| 4. | CO | Mediile pe 8 ore | 10.000 |

Masurari de imisii

Rezultatele obtinute in urma masurarilor de imisii sunt centralizate in tabelul IV.1.3.4-4

Tabel IV.1.3.4-4 - Concentratii în aer la nivelul solului la limita incintei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti

|  | PAMGAZ | POMPIERI |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 µg/mc | NO2 µg/mc | NH3 µg/mc |
| Luna | max | min | max | min | max | min |
| Ianuarie 2012 | 76,5 | 1,0 | 26,0 | 0 | 64,0 | 0 |
| Februarie 2012 | 72,0 | 7,0 | 55,0 | 0 | 96,0 | 3 |
| Martie 2012 | 182 | 15,0 | 48,5 | 0 | 91,3 | 7 |
| Aprilie 2012 | 194 | 35,0 | 53,0 | 9,0 | 229,3 | 13,3 |
| Mai 2012 | 107 | 35,3 | 45,5 | 4,5 | 51,5 | 17,7 |
| Iunie 2012 | 273,3 (20.06.2012) | 20,3 | 49,0 | 0 | 235,3 | 9,5 |
| Iulie 2012 | 77,5 | 15,8 | 24,0 | 0 | 32,5 | 9,3 |
| August 2012 | 117,8 | 20,8 | 38,3 | 0 | 56,8 | 4,0 |
| Septembrie 2012 | 229,3 (24.09.2012) 249,8 (28.09.2012) | 16,5 | 53,0 | 0 | 246,3 (28.09.2012) | 2,0 |
| Octombrie 2012 | 147 | 30,0 | 37,5 | 0 | 108,5 | 12,5 |
| Noiembrie 2012 | 95 | 26,0 | 54,5 | 0 | 114,0 | 8,0 |
| Decembrie 2012 | 277,8 (08.12.2012) | 19,0 | 27,0 | 0 | 279,8 (11.12.2012) | 7,0 |
| Ianuarie 2013 | 173,3 | 11,0 | 31,5 | 0 | 283,5 (02.01.2013) | 3,0 |
| Februarie 2013 | 59,0 | 23,0 | 22,5 | 0 | 126,0 | 5,0 |
| Martie 2013 | 61,8 | 19,0 | 50,0 | 4,5 | 29,5 | 4,0 |
| Aprilie 2013 | 231 | 20 | 37,5 | 0 | 171 | 5,0 |
| Ianuarie 4014 | 292,75 | 4 | 13,5 | 0 | 155,75 | 3 |
| Februarie 2014 | 250,25 | 8 | 40 | 0 | 255,75 | 6 |
| Martie 2014 | 71,25 | 4 | 40 | 0 | 42 | 3 |
| Aprilie 2014 | 193,25 | 3 | 31 | 0 | 127,75 | 1 |
| Mai 2014 | 50,25 | 4 | 25 | 0 | 52,75 | 2 |
| Ordin MAPM nr. 756 /1997 şi STAS 12574/87 | PA | 210 | - | - | - | 210 | - |
|  | PI | 300 | - | - | - | 300 | - |
| Lega nr. 104/2011 | - | - | 200 | - | - | - |

Analizând rezultatele măsurărilor de imisii efectuate in anul 2012 si perioadele de funcţionare din anii 2013 şi 2014,   se observa depasiri ale PA pentru amoniac, comparativ cu limitările din STAS 12574/87 corelat cu Ordinul MAPPM nr. 756/1997. Aceste depasiri s-au inregistrat in  lunile aprilie, iunie, septembrie, decembrie  - 2012, ianuarie – 2013, ianuarie si februarie 2014.

*

*	*

Conform AIM nr. 2 din 28.10.2013 s-au stabilit 3 puncte pentru monitorizarea imisiilor NH3 si NO2 la limita perimetrala a societatii, respectiv:

- Punctul Pompieri

- Punctul Pamgaz

- Punct FibrexNylon, zona hala filtre mecanice – alimentare cu apă de adaos la Gospodăria de ape Hammon

In anul 2012 si trimestrul I din 2013 si 2014, au fost inregistrate depasiri ale PA comparativ cu limitările din STAS 12574/87 corelat cu Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru indicatorul de calitate amoniac (aprilie, iunie, septembrie si decembrie  - 2012 si ianuarie – 2013, ianuarie si februarie 2014). Din precizarile facute de personalul responsabil al societatii, depasirile inregistrate s-au datorat unor situatii accidentale care au impus oprirea instalatiilor.

Desi nu a fost depasit pragul de interventie, trebuie acordata o atentie marita emisiilor accidentale de amoniac, pentru ca, in conditiile meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluantilor se pot inregistra depasiri ale CMA la amoniac in zonele locuite din vecinatatea SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti.

IV.1.3.5. MODELAREA MATEMATICĂ A DISPERSIEI POLUANŢILOR EMIŞI ÎN ATMOSFERĂ DE SURSELE STAŢIONARE AFERENTE S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

## IV.1.3.5.1.	Date meteorologice

Zona Piatra Neamţ se situează în partea centrală a judeţului Neamt, întinzându-se parţial în Carpaţii Orientali – Munţii Stânişoarei si Munţii Tarcăului (Goşmanul) şi Subcarpaţii Moldovei. În ansamblu, judeţul Neamţ prezintă o climă temperat continentală particularităţi specifice părţii de est a ţării. Caracteristicile climei sunt determinate de altitudine, de particularităţile circulaţiei atmosferice, de formele şi fragmentarea reliefului cât şi de marile suprafeţe lacustre, apărute odată cu amenajarea hidroenergetică a Bistriţei.

Dintre toate elementele climatice temperatura aerului este elementul care se supune cel mai fidel ciclicităţii anuale. Considerând un areal dat, suprafaţa activă şi radiaţia solară pot înregistra modificări potenţial minore iar circulaţia atmosferică induce un caracter variativ regimului termic dar caracterizat de amplitudini similare.

Temperatura medie anuală înregistrată la Piatra Neamţ înscrie acest areal în intervalul termic caracteristic zonelor de tranziţie între ariile subcarpatice şi munţii scunzi. Media multianuală a temperaturii aerului este de 8,740C (1961 – 2000), cu o amplitudine între media lunii cele mai călduroase şi celei mai friguroase de 22,30C (tab. II.3.). Cele mai folosite şi mai facile instrumente statistice meteorologice privind temperatura aerului atmosferic sunt reprezentate de mediile anuale şi lunare ale temperaturii.

Inversiunile termice sunt fenomenele atmosferice caracterizate de încălcarea regimului de variaţie termic adiabatic (temperatura aerului creşte şi nu scade în raport cu altitudinea). Aceste anomalii sunt cunoscute pentru importanţa bioclimatică. Stagnările maselor de aer determinate de inversiunile termice sunt asociate cu cele mai intense episoade de poluare atmosferică.

În arealul supus studiului se poate vorbi de o reducere a intervalului cu inversiuni dinspre sezonul de iarnă spre sfârşitul primăverii – începutul verii (tab. II.6.), dar şi a grosimii medii a inversiunilor, corelată cu intervalul termic al acesteia.

Inversiunile termice au un important rol în dispersia atmosferică a poluanţilor prin caracterul de acalmie şi stabilitate atmosferică care le caracterizează şi determină o remanenţă a poluanţilor atmosferici în zona surselor poluante şi implicit acumularea lor.

Presiunea atmosferică reprezintă un element meteorologic şi este definită de presiunea hidrostatică a atmosferei ce se manifestă în egală măsură în toate direcţiile. Din punct de vedere fizic este definită ca greutatea cu care întreaga atmosferă apasă pe o unitate de suprafaţă dată, fiind exprimată în hectopascali (hPa) - unităţi echivalente milibarului reprezentând 4/3mm coloană de mercur pe 1cm2.

Spre deosebire de alţi parametri meteorologici, presiunea atmosferică este caracterizată de o evoluţie liniară odată cu variaţia altitudinii, nefiind influenţată simţitor de alţi factori decât la macroscară. Astfel mediile anuale înregistrate în diferite puncte din arealul Piatra Neamţ înfăţişează diferenţa altitudinală, astfel la staţia meteorologică din oraş este calculată o medie de 979,9hPa iar la staţia Pângăraţi de 978,5hPa. Evoluţia valorică a presiunii atmosferice este atât de fidelă schimbării altitudinale încât se evidenţiază diferenţe în media anuală aferentă diferitelor perioade de funcţionare a staţiilor meteorologice pe un anumit amplasament: în perioada 1941 – 1960 (978,2hPa) şi 1987 până în prezent (974,3hPa) în comparaţie cu 1961 – 1986 când staţia a fost amplasată la o altitudine redusă, pe terasele râului Bistriţa.

Vântul reprezintă un fenomen meteorologic vectorial caracterizat de o variabilitate intensă în timp şi spaţiu, condiţionat de contrastul baric. Deplasarea curenţilor de aer este determinată, în general, de dezvoltarea diferitelor sisteme barice şi, în special, de activitatea centrilor barici de acţiune. Dintre parametrii ce caracterizează vântul, cu o variabilitate bine reprezentată în timp şi spaţiu, se remarcă direcţia din care bate vântul şi viteza acestuia.

Considerând mişcările maselor de aer ca fiind de importanţă dominantă pentru modul de dispersie al poluanţilor atmosferici, se va analiza diferit regimul vânturilor la nivelul culmilor înalte, la nivelul văilor şi versanţilor şi în cele din urmă la nivelul sectorului subcarpatic.

La nivelul culmilor înalte se analizează datele înregistrate la staţia meteorologică Ceahlău Toaca, staţie care nu aparţine arealului studiat dar prin localizarea (altitudinal superioară cu cel puţin 500 – 600m faţă de culmile prezente în arealul municipiului Piatra Neamţ) înfăţişează regimul general al vânturilor pentru Carpaţii Orientali. Astfel se evidenţiază o dominanţă pronunţată a vânturilor vestice (>45%), urmate de cele nord-vestice (>10%) şi o valoare a calmului redusă (3%).

Variaţia anuală înregistrată în valorile vitezei vântului este guvernată de raportul dintre gradienţii barici generali şi cei locali generaţi de perturbaţii dinamice şi termice determinate de suprafaţa activă, în câmpul circulaţiei generale a atmosferei.

Pe culoarul transversal al râului Bistriţa, la Pângăraţi, s-a înregistrat un regim de variaţie liniar cu minima în luna iulie (1,8m/s) şi maxima centrată în luna noiembrie (2,8m/s). Regimul vitezei anuale a vântului la gura montană a râului Bistriţa cunoaşte o evoluţie anuală inversă faţă de variaţia înregistrată la Pângăraţi sau în amonte, la Ceahlău-sat.

Frecvenţa anuală a vânturilor foarte slabe (<1m/s) sporeşte odată treptat spre amonte de la 40% la Piatra Neamţ, 53% la Pângăraţi şi circa 60% la Ceahlău-sat. Totodată valorile cresc invers proporţional cu altitudinea, astfel, odată cu creşterea altitudinală pe versanţii culmilor din sectorul montan scad şi frecvenţele vânturilor foarte slabe, spre valori sub 20%.

Atmosfera este caracterizată de o capacitate de reţinere a apei sub formă de vapori, capacitate limitată însă de temperatură, care determină condensarea şi/sau sublimarea vaporilor de apă în picături fine de apă/cristale de gheaţă în suspensie, complex coloidal numit formaţiune noroasă. Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire al boltei cereşti cu formaţiuni noroase.

Valorile medii ale nebulozităţii înregistrate în municipiul Piatra Neamţ sunt de 6,4, iar în plin sector montan de 5,8, la Pângăraţi.

În regimul anual al nebulozităţii se înregistrează valori maxime în sezonul rece (fig.II.23.), în luna decembrie când activităţile ciclonice mediteraneene favorizează instalarea fronturilor cu amplitudine şi durată mare.

În regimul anual de variaţie a duratei de strălucire a Soarelui se evidenţiază un maxim în sezonul cald (luna iulie), un minim în sezonul rece (luna decembrie) şi o evoluţie liniară a valorilor medii lunare între aceste două puncte de inflexiune.

Precipitaţiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare şi cristalizare a vaporilor de apă din atmosferă, denumite şi hidrometeori, care ajung de obicei din formaţiunile noroase pe suprafaţa terestră sub formă lichidă (ploaie şi averse de ploaie, burniţă etc.), solidă (lapoviţă şi ninsori etc.). În meteorologie precipitaţiile sunt analizate în mod vizual (stabilindu-se durata şi tipul precipitaţiilor) cât şi instrumental (aprecieri cantitative).

În arealul municipiului Piatra Neamţ regimul pluviometric se individualizează ca urmare a spectrului de factori determinanţi de poziţia pe faţada estică a Carpaţilor Orientali. Regimul de variaţie în raport cu altitudinea este proporţional cu gradul de adăpostire ce variază la rându-i în sistem sezonier în funcţie de direcţia de deplasare a maselor de aer, în raport cu înălţimile carpatice (rol de barieră orografică).

Regimul de variaţie anual al precipitaţiilor din arealul municipiului Piatra Neamţ se înscrie în tipologia continentală, cu o evoluţie simplă, liniară cu un minim în sezonul rece - luna ianuarie şi un maxim în sezonul estival - lunile iunie şi iulie, între cele două puncte de inflexiune evoluţia este liniară, nefiind înregistrate maxime sau minime secundare.

Tabel IV.1.3.5.1.1. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu precipitaţii peste anumite praguri cantitative la staţia meteorologică Piatra Neamţ (1960-2000).

| Staţie meteo | I | F | M | A | M | I | I | A | S | O | N | D | An |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piatra Neamţ | ≥1,0mm | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 8,1 | 10,2 | 10,9 | 10,3 | 8,3 | 5,8 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 84,5 |
|  | ≥5,0mm | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 3,3 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 36,2 |
|  | ≥10,0mm | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 17,7 |

*(Clima României, 2008)

## IV.1.3.5.2 Prezentarea programului de dispersie

Pentru evaluarea dispersie poluanților - determinarea imisiilor – in cadrul prezentei lucrări a fost utilizat pachetul de programe AERMODView, versiunea 6.8.

AermodView utilizează un model de dispersie atmosferică bazat pe structura de turbulenţă a straturilor atmosferei şi concepte de scalare, incluzând tratarea surselor punctuale multiple de la nivelul solului sau la înălţime. Poate fi utilizat pentru teren plat sau complex, rural sau urban şi include algoritmi pentru efectele datorate clădirilor. Foloseşte modelul Gaussian de dispersie pentru condiţii de atmosferă stabilă şi modele non-Gaussiene pentru condiţii instabile. Simularea dispersiei în teren complex este realizată prin proceduri bazate pe separarea liniilor de curent care permit poluanţilor să se deplaseze peste formele de relief sau în jurul acestora, în funcţie de înălţimea penei de poluant şi de condiţiile de stabilitate.

Parametrii meteorologici, au fost preprocesați prin intermediul programului Aermet (inclus în pachetul AermodView) – preprocesarea implica verificarea datelor de intrare, identificarea și eliminarea, daca este cazul, a valorilor aberante și transformarea acestora în formatul suportat de programul de modelare a dispersiei, Aermod; datele de teren au fost utilizate in format SRTM la 30 m;

IV.1.3.5.3.	Modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti in aer - impactul local.

Pentru stabilirea impactului local al activitatii SC GA PRO CO CHEMICALS SA  la nivelul anului 2012 prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor specifici in aer au fost utilizate urmatoarele date/informatii:

-concentratiile maxime de poluanti inregistrati in 2012, parametrii fizico-chimici ai surselor de emisie (diametrul si inaltimea cosului de dispersie, rezultatele monitorizarii in anul 2012 a emisiilor la cos, viteza si temperatura efluentilor gazosi reziduali la evacuare ), localizarea surselor

-parametrii meteo: temperatura, presiune, nebulozitate, viteza si directia preponderenta a vantului, valori intrgistrate in luna ianuarie 2013.

-programul pentru modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, este AERMOD View – pachet integrat de programe pentru realizarea dispersiei poluantilor in aer

Tabelul nr. IV.1.3.5.-4. – Parametrii fizico-chimici caracteristici surselor de emisie dirijata SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

| Instalatie | Sursa | Poluant | Nivel emisie | Viteza [m/s] | Temperatura [oC] | Ø,[m] | H, [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/mc* | g/s** |  |  |  |  |
| Amoniac | Reformare primara | CO | 0 | 0 | 14,8 | 236 | 3,45 | 26 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 205,4 | 15,23 |  |  |  |  |
|  |  | pulberi | 1,11 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Cazan auxiliar A | CO | 46,0 | 1,26 | 10,3 | 214 | 2,46 | 30 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 100,0 | 2,74 |  |  |  |  |
|  |  | pulberi | 1,28 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Cazan auxiliar B | CO | 912,5 | 28,57 | 11,3 | 195 | 2,46 | 30 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 122,5 | 3,84 |  |  |  |  |
|  |  | pulberi | 1,96 | 0,06 |  |  |  |  |
| Acid azotic | Duza | NO2 | 2111 | 49,06 | 21,3 | 112 | 1,4 | 105 |
| AN/CAN | Cos evacuare | NH3 | 21,2 | 0,46 | 13,1 | 61 | 1,6 | 54 |
|  |  | pulberi | 28,4 | 0,61 |  |  |  |  |
| Uree | Granulare | NH3 | 17,5 | 0,54 | 15,9 | 45 | 1,7 | 50 |
|  |  | pulberi | 0,26 | 0,01 |  |  |  |  |
|  | Scruber Linia I | NH3 | 28,0 | 0,02 | 2,0 | 40 | 0,68 | 30 |
|  | Scruber Linia II | NH3 | 28,3 | 0,02 | 2,0 | 40 | 0,68 | 30 |
| CT | Cazan TGV Biassi | CO | 0 | 0 | 10,5 | 139 | 0,76 | 22 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 30,1 | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  | pulberi | 1,77 | 0,006 |  |  |  |  |
|  | Cazan Mingazzini | CO | 51,1 | 0,13 | 9,9 | 201 | 0,76 | 22 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 151,2 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  | pulberi | 1,58 | 0,004 |  |  |  |  |

*  -  concentratiile maxime obtinute in procesul de monitorizare in anul 2012;

** - debitul masic la evacuarea pe cos;

Modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi in aer de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti in anul 2012 a fost realizata in situatia:

- – emisie de poluanti la nivelul valorii maxime determinate in anul 2012, toate procesele tehnologice functioneaza simultan la nivel maxim de emisie in aer, date meteo orare(temperatura, nebulozitate, viteza si directie vant), inregistrate de statia meteorological Piatra Neamt, in  luna ianuarie 2013;

Hartile de dispersie au fost realizate pentru o zona de 20000 x 20000 m, cu pasul de 200 m prin suprapunere pe harta geografica a zonei, limita incintei unitatii fiind evidentiata prin conturare.

Pentru a facilita interpretarea, hartile au fost reprezentate la scara 1:130000.

Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor in aer sunt interpretate prin raportare la valorile limita impuse de legislatia in vigoare pentru calitatea aerului inconjurator, respective Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului inconjurator si STAS 12574/1987- Calitatea aerului. Conditii de calitate, dupa caz.

IV.1.3.5.4.	Modelarea matematica a dispersiei monoxidului de carbon emis in aer de sursele apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

Modelarea matematica a dispersiei CO in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de 8 ore. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.1.1) au fost comparate cu valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore prevazuta in Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului inconjurator,  pentru monoxid de carbon, respectiv 10mg/m3 .

Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig.2 si Tabelul IV.1.3.5.4.-1.

Tabel nr. IV.1.3.5.4.-1.  -  Monoxid de carbon

| Poluant, timp de mediere, fig. nr. | Rezultatul modelarii, µg/m3 | Valoare limita, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | maxim | Incadrarea in limite, locatia | Legea 104/2011 | STAS 12574/87 |
| CO, 8 ore, fig.2. | 30,5 | - concentratia maxima este de 328 ori mai mica decat limita/ / in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aprox.6,6 km pe directia SV. | 10 000 | - |

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei CO in aer se poate constata:

- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, 30,5 µg/m3, de 328 ori mai mica decat valoarea limita stabilita prin Legea 104/2011 pentru un timp de mediere de 8 ore este atinsa in exteriorull incintei unitatii la o distanta de aproximativ 6,6 Km in directia SV, in zona nelocuita.

IV.1.3.5.5.	Modelarea matematica a dispersiei dioxidului de azot emis in aer din sursele dirijate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

Modelarea matematica a dispersiei NO2 in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de 1 ora. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.2.1) au fost comparate cu valorile limita prevazute in  Legea 104/2011 – Legea calitatii aerului inconjurator pentru dioxidul de azot, respectiv 200µg/m3 pentru timp de mediere de 1 ora.

Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig. 3 si Tabelul IV.1.3.5.5.-1.

Tabel nr. 4.2.1.  -  Dioxid de azot.

| Poluant, timp de mediere, fig. nr. | Rezultatul modelarii, µg/m3 | Valoare limita, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | maxim | Incadrarea in limite, locatia | Legea 104/2011 | STAS 12574/87 |
| NO2, 1 ora, fig.3. | 104,3 | - concentratia maxima este de 1,9 ori mai mica decat limita / in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aprox.8,9 km pe directia V. | 200 | - |

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei NO2 in aer se poate constata:

- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer,104,3 µg/m3, de 1,9 ori mai mica decat valoarea limita stabilita prin Legea 104/2011 pentru un timp de mediere de 1 ora este atinsa in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aproximativ 8,9 km pe directia V, in zona nelocuita.

IV.1.3.5.6.	Modelarea matematica a dispersiei amoniacului emis in aer din sursele dirijate ale emis in aer din sursele dirijate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

Modelarea matematica a dispersiei NH3 in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de 30 minute si 24 ore. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.4.1) au fost comparate cu valorile concentratiilor maxime admise (CMA) prevazute in STAS 12574/1987- Calitatea aerului. Conditii de calitate,  pentru NH3, respectiv 0,300mg/m3 pentru timp de mediere de 30 min. si 0,1mg/m3 pentru timp de mediere de 24 ore.

Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig. 4 si 5 si Tabelul IV.1.3.5.6.-1.

Tabel nr. 4.4.1.  -  Amoniac.

| Poluant, timp de mediere, fig. nr. | Rezultatul modelarii, µg/m3 | Valoare limita, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | maxim | Incadrarea in limite, locatia | Legea 104/2011 | STAS 12574/87 |
| NH3, 30min, fig.4 | 22,08 | - concentratia maxima este de 13,6 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 8,2 Km de limita incintei in directia VSV | - | 300 |
| NH3, 24 ore, fig.5. | 3,16 | - concentratia maxima este de 31,6 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox. 9,6 km de limita incintei in directia VNV | - | 100 |

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei NH3 in aer se poate constata:

- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer pentru o perioada de mediere de 30 minute, 22,08 µg/m3, de 13,6 ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987, este atinsa in exteriorul incintei unitatii la aprox. 8,2 Km de limita incintei in directia VSV;

In cazul perioadei de mediere de 24 ore concentratia maxima de poluant este de 3,16 µg/m3, de 31,8 ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987, este atinsa in exteriorul incintei unitatii la aprox. 9,6 Km de limita incintei in directia VNV.

IV.1.3.5.7.	Modelarea matematica a dispersiei pulberilor emise in aer din sursele dirijate ale SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

Modelarea matematica a dispersiei pulberilor in aer a fost realizata pentru timpi de mediere de 30 minute, 24 ore si anuala. Rezultatele obtinute prin modelare ( Tabel nr.4.5.1) au fost comparate cu valorile concentratiilor maxime admise (CMA) prevazute in STAS 12574/1987- Calitatea aerului. Conditii de calitate,  pentru pulberi totale in suspensie, respectiv 0,500mg/m3 pentru timp de mediere de 30 min.; 0,150mg/m3 pentru timp de mediere de 24 ore.

Rezultatele modelarii matematice sunt prezentate in fig.6 si 7 si Tabelul IV.1.3.5.7.

Tabel nr. 4.5.1.  -  Pulberi in suspensie.

| Poluant, timp de mediere, fig. nr. | Rezultatul modelarii, µg/m3 | Valoare limita, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | maxim | Incadrarea in limite, locatia | Legea 104/2011 | STAS 12574/87 |
| Pulberi in suspensie, 30min, fig.6. | 4,73 | - concentratia maxima este de 105,7 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 8,3 Km de limita incintei in directia V | - | 500 |
| Pulberi in suspensie, 24 ore, fig.7. | 0,86 | - concentratia maxima este de 174 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 9,4 Km de limita incintei in directia VNV | - | 150 |

Analizand rezultatele modelarii matematice a dispersiei pulberilor in aer se poate constata:

- Concentratia maxima obtinuta prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, 4,73 µg/m3, de 105,7 ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987 pentru un timp de mediere de 30 min, este atinsa in exteriorul incintei unitatii la aprox. 8,3 Km de limita incintei in directia V; Pentru timpul de mediere de 24 ore concentratia maxima de 0,68 µg/m3, de 174 ori mai mica decat concentratia maxima admisa este atinsa in exteriorul incintei la o distanta de aprox. 9,4 km in directia VNV.

IV.1.3.5.8.	Concluzii - impact local

A fost luata in calcul situatia cand toate procesele tehnologice functioneaza simultan la nivel maxim de emisie in aer (inregistrat pentru fiecare sursa la nivelul anului 2012) iar parametrii meteo (temperatura, nebulozitate, viteza si directie vant), valori intrgistrate in luna ianuarie 2013 (cand au fost semnalate incidente de poluare cu amoniac in zonele locuite din vecinatatea unitatii).

Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer din sursele dirijate aferente instalatiilor tehnologice apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti sunt prezentate succint in Tabelul nr. IV.1.3.5.8.-1:

Tabel nr. IV.1.3.5.8.-1.  -  Rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor in aer pentru SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti

| Poluant, timp de mediere, fig. nr. | Rezultatul modelarii, µg/m3 | Valoare limita, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | maxim | Incadrarea in limite, locatia | Legea 104/2011 | STAS 12574/87 |
| CO, 8 ore, fig.2. | 30,5 | - concentratia maxima este de 328 ori mai mica decat limita/ / in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aprox.6,6 km pe directia SV. | 10 000 | - |
| NO2, 1 ora, fig.3. | 104,3 | - concentratia maxima este de 1,9 ori mai mica decat limita / in exteriorul incintei unitatii la o distanta de aprox.8,9 km pe directia V. | 200 | - |
| NH3, 30min, fig.4. | 22,08 | - concentratia maxima este de 13,6 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 8,2 Km de limita incintei in directia VSV | - | 300 |
| NH3, 24 ore, fig.5. | 3,16 | - concentratia maxima este de 31,6 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox. 9,6 km de limita incintei in directia VNV | - | 100 |
| Pulberi in suspensie, 30min, fig.6. | 4,73 | - concentratia maxima este de 105,7 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 8,3 Km de limita incintei in directia V | - | 500 |
| Pulberi in suspensie, 24 ore, fig.7. | 0,86 | - concentratia maxima este de 174 ori mai mica decat limita/ la o distanta de aprox.. 9,4 Km de limita incintei in directia VNV | - | 150 |

Analizand rezultatele obtinute in urma modelarii matematice se poate observa ca pentru toti poluantii analizati: pulberi in suspensie, NO2, CO si NH3 concentratiile maxime obtinute prin se situeaza sub valorile limita stabilite prin legislatia de mediu in vigoare:

- CO timp de mediere 8 ore: - concentratia maxima este de 328 ori mai mica decat valoarea limita

- NO2 timp de mediere 1 ora: - concentratia maxima este de 1,9 ori mai mica decat valoarea limita

- NH3 timp de mediere 30minute concentratia maxima este de 13,6 ori mai mica decat valoarea limita

- NH3 timp de mediere 24 ore- concentratia maxima este de 31,6 ori mai mica decat valoarea limita

- Pulberi in suspensie, timp de mediere 30min: - concentratia maxima este de 105,7 ori mai mica decat valoarea limita

- Pulberi in suspensie, timp de mediere 24 ore- concentratia maxima este de 174 ori mai mica decat valoarea limita.

Putem concluziona ca in baza modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer de instalatiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, in conditiile prezentate, impactul local este nesemnificativ din punct de vedere al poluarii aerului inconjurator.

Trebuie tinut cont ca valorile concentratiilor de poluanti care au fost luate in calcul la modelarea matematica a dispersiei, au fost maximele inregistrate in anul 2012 (determinari efectuate de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnECO Consulting SRL), iar datele meteo introduse in calcul au fost din luna ianuarie 2013.

Datele meto pentru luna ianuarie 2013, au fost obtinute de la Agentia Nationala de Metereologie si sunt valorile inregistrate de Statia Meto Piatra Neamt.

Modelarea matematica a dispersiei utilizand datele meteo din luna ianuarie, a fost aleasa deoarece in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au inregistrat in municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf. STAS 12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul coloanei de sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a calității aerului în perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat insa depășiri ale CMA la indicatorul de calitate amoniac.

Cel mai probabil, incidentul a fost provocat in conditii meteo care au condus la o dispersie nefavorabila a gazelor cu amoniac, pe fondul unei concentratii de amoniac evacuate accidental din instalatie

IV.1.4. Zgomot

#### Considerente generale

Sursele de zgomot si vibratii din instalatiile SC GA-PRO-CO-CHEMICALS SRL sunt multiple si sunt generate de motoare, masini si echipamente care au elemente rotative in functiune. Dintre acestea se pot aminti :

- ventilatoare si compresoare ;

- turbogeneratoare ;

- pompe dozatoare ;

- utilaje de sfaramat si macinat (concasoare, mori);

- aparate de ridicat, de transport si de manipulare ;

- poduri rulante in magazii si depozite.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009-89 (Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot) si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maxima de 65 dB.

#### Nivel de zgomot

In conformitate cu AIM nr.2 din 28.10.2013 , nivelul de zgomot la nivelul Amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.

In anii  2013 şi 2014, monitorizarea zgomotului s-a efectuat in patru puncte amplasate la limita incintei,  relevante ca amplasare, respectiv in zona surselor cu potential marit de zgomot.

Valorile masurarilor sunt centralizate  in tabelul nr. IV.1.4.1

Tabel IV.1.4.1 - Valorile masurarilor de nivel de zgomot – limita incintei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti (2013)

| Punctul în care s-au efectuat măsurările | Valoare masurata, LeqdB(A) | Media, LeqdB(A) | Valoare admisibila conform cu STAS 10009/1988, LeqdB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poarta 1 | 54,51,47,47,51,52,38,36,39,40,47,54,55,42 | 46,6 | 65 |
| In spatele instalatiei Demi II | 49,54,56,51,57,53,61,54,52 | 54,1 | 65 |
| Poarta II | 39,42,52,55,53,51,38,43 | 46,6 | 65 |
| Colt cu depozitul Uree vrac | 45,55,50,49,51,47,46,59,60,37 | 49,9 | 65 |

Prin analiza valorilor masurate, LeqdB(A) se observa ca nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor  admise conform cu STAS 10009/1988,  Pot exista depasiri punctuale in zona instalatiei de Amoniac, datorita purjarilor efectuate la pornirea si oprirea cazanelor auxiliare .

*

*	*

In conformitate cu AIM nr.2 din 28.10.2013, nivelul de zgomot la nivelul Amplasamentului SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.

In anii  2013 şi 2014, monitorizarea zgomotului s-a efectuat in patru puncte amplasate la limita incintei,  relevante ca amplasare, respectiv in zona surselor cu potential marit de zgomot.

Intrucat, in imediata vecinatate a Instalatiei amoniac, nu sunt pozitionate locuite, iar zgomotul generat de  purjari este de scurta durata, poluarea fonica are un caracter local.

IV.1.5. CALITATEA EVACUARILOR DE APE UZATE PROVENITE DIN AMPLASAMENT

Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.Savinesti detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 275 valabila pana la 31.12.2014, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret

Tinand cont de activitatile derulate si de faptul ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este amplasata in fosta platforma industriala Savinesti-Roznov, retelele de canalizare ape uzate apartin                                      S.C. FIBREXNYLON S.A. In prezent societatea are incheiat Contractul de comodat nr. 177/08.04.2011 cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul receptor UHE şi Actul adiţional nr.1/ noiembrie valabil pană la 31.12.2015.

IV.1.5.1. Sursele de ape uzate evacuate din activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

Categoriile de ape uzate provenite din activităţile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt:

- ape uzate impurificate chimic generate in instalaţiile uree granulată, apa demineralizata şi azotat de amoniu/nitrocalcar

-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare in Instalatia de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH4+ şi uree, efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional curate;

-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de neutralizare si reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional curată;

-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un vas pentru recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei linii, excesul de condens este evacuat în canalizare ape chimic impure şi este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu;

- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic de la racirea gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de vehiculare lesie Benfield (solutie K2CO3) de la faza de indepartare CO2 din gazele reformate) sunt preepurate in instalatia de stripare a ionilor de amoniu aferenta instalatiei amoniac.

Dupa preepurare, aceste categorii de ape se evacueaza in reteaua de canalizare conventional curate, cu deversare in canalul UHE sau direct in raul Bistrita.

- ape de răcire cu impurificare chimică redusă

-Instalatia amoniac :  ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare, conversie, sinteza amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului recuperator de caldura de la reformarea secundara, purja cazanului recuperator de caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la compresia gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului (evacuări discontinue);

-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre suflante, retur apă recirculată de la răcitoarele de condens acid

- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice, purje pentru reglari tehnologice (evacuari discontinue);

-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire (discontinuu);

-Gospodaria de apa recirculata nr. 1 (Ciclul I-III): purje din circuitul de racire (discontinuu).

Reteaua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011*);

- ape pluviale

-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2).

- ape uzate menajere

-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2014..

IV.1.5.2. Calitatea apelor tehnologice uzate evacuate din amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

Dupa cum am precizat anterior, efluentii statiilor locale de preepurare, impreuna cu alte ape conventional curate si pluviale, dupa colectarea in reteaua conventional curata din platforma, se evacueaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011).

Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr. 2 din 28.10.2014 si  AGA nr. 275/2014 valabila pana la 31.12.2014 :

- calitatea si debitul efluenţilor tehnologici (preepurati) + ape pluviale in canal colector 170 si punctul final de deversare în emisar Canal C1- D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie), analiză/ 12h (2 analize pe zi)

-calitatea efluentilor din instalatiile de preepurare in canalele din interiorul societăţii, analize din 3 în 3 ore / 3 analize pe schimb pe fiecare laborator.

In tabelul IV.1.5.2 este prezentata calitatea apelor (tehnologice preepurate + pluviale) evacuate în receptor – canalul UHE, inregistrata de societate in perioada 2012-2014.

Calitatea apelor uzate evacuate  în punctul C1-D4, respectiv amoniu, temperatura şi pH – sunt monitorizate on-line, la dispeceratul societăţii, conform măsurii stabilite prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.40/2007, rev.07.11.2011. Transmiterea datelor se realizează printr-un echipament  de transmisie date prin GPRS, conform contractului încheiat cu firma SC BlueNote Communications S.A. .

Tabel IV.1.5.2

| Parametru | UM | VLA AGA 275/ 2014 | NTPA 001/ 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  |  | Trim I | Trim II | Trim. III | Trim. IV |  | Trim. I |  |
| pH | Unit pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 7.8 | 7.96 | 7.94 | 7.61 | 7.63 | 7,87 |  |
| Materii în suspensie | mg/l | 60* | 35 | 2.62 | 3.31 | 3.16 | 3.47 | 1,25 | 2,54 |  |
| CCOCr | mg O2/l | 125 | 125 | 10.07 | 16.4 | 13.14 | 16.0 | 12.36 | 9,97 |  |
| CBO5 | mg O2/l | 25 15* | 25 | 1.21 | 2.77 | 3.37 | 3.95 | 4,13 | 3,21 |  |
| NH4+ | mg/l |  | 2 | 2.10 | 4.18 | 1.53 | 4.66 | 2.7 | 4,36 |  |
| NO3- | mg/l | 37* | 25 | 13.92 | 17.5 | 14.05 | 18.5 | 19,33 | 16,05 |  |
| NO2- | mg/l | 2* | 1 | 0.59 | 0.81 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | 1,04 |  |
| Cl- | mg/l | 500 | 500 | 28.63 | 36.2 | 35.02 | 22.9 | .63 | 16,98 |  |
| Produse petroliere | Fara irizatii |  |  | Usoare irizatii | Usoare irizatii | Usoare irizatii | Usoare irizatii | Usoare irizatii | Usoare irizatii |  |
| Substanţe extractibile | mg/l | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Reziduu filtrat la 105°C | mg/l | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 301,4 | 296,47 |  |
| Uree | mg/l | 15.4* |  | 5.1 | 7.8 | 11.1 | 3.27 | 7,6 | 3,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RI nr. 44/28.05.2012** |
| SO4- | mg/l | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| Cupru | mg/l | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.168 |
| Ni | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.137 |
| Zn | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.131 |

Note:

*) -pentru indicatorii de calitate materii in suspensie, amoniu, azotati, azotiti au fost stabilite prin AGA valori limita mai mari decat cele prevazute prin NTPA 001/2005 (conformare la sfarsitul perioadei de tranzitie)

**) - RI emise de APM Neamt

Conform datelor de monitorizare 2012-2014 prezentate in tabelul anterior, se remarca:

- valorile  medii trimestriale pentru toti indicatorii de calitate  se incadrează  in domeniul stabilit prin AGA nr. 275 din 10.09.2014.

-prezenta permanenta a irizatiilor datorate scaparilor de substante petroliere in apele uzate evacuate de societate.

Din datele puse la dispozitie de reprezentantul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. privind inregistrarea de depasiri pentru indicatorii de calitate urmariti in apele uzate evacuate de societate in 2012, se pot evidentia :

- în luna iunie, perioada 11.06. – 20.06.2012 a fost depăşită CMA de azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare medie de 37,0 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+;

- în 18.09.2012, ora 2045 s-a înregistrat o depăşire a concentraţiei maxim admise la azot amoniacal în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  de 89,62 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+. Efectul s-a manifestat pe receptor, canal UHE – secţiunea Zăneşti, cu modificarea clasei de calitate.  Evenimentul s-a produs pe fondul pornirii instalaţiilor, conform Notificării nr.8279/17.09.2012, şi a fost de scurtă durată, luându- se imediat măsuri de remediere;

- în data de 21.08.2012, la ora 1920, laboratorul SGA Neamţ a inregistrat o depăşire a  concentraţiei maxim admise la azot amoniacal  în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  de 56,12 mg/l NH4+, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4+, fapt pentru care societatea a fost amendată contravenţional. Amenda contravenţională a fost contestată la judecătoria teritorială competentă, întrucât la această dată instalaţiile tehnologice de pe amplasament erau oprite complet din 17.08.2012, conform Notificării nr.7666/20.08.2012 şi nu existau nici un fel de condiţii pentru a deversa în canalul UHE, substanţe ce puteau afecta calitatea apelor, fapt susţinut şi de analizele efectuate la canalul 170 ( punctul de iesire a apelor uzate de pe amplasament).

În perioadele de funcţionare 2013 -2014 nu s-au înregistrat depăşiri la indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prin punctul D4, comparativ cu valorile limită impuse de AGA 275/10.09.2014

*

*	*

Recomandari:

-o atentie marita privind sursele accidentale de poluare a apelor uzate, stocarea si directionarea acestora intr-o statie de preepurare;

-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare indus.

Pe amplasamentul societatii se va amplasa o staţie de epurare ape uzate, in care vor fi utilizate o serie de utilaje din cadrul instalaţiilor demineralizare I si carbonat de calciu (proiect de executie  prevazuta pentru realizare in trim. IV 2014 in cadrul Programului de etapizare anexa la AGA 275/10.09.2014).

IV.2. DEPOZITE CHIMICE

IV.2.1 Depozite materii prime, produse intermediare si finite

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., prin obiectul activităţii sale, respectiv obţinerea îngrăşămintelor chimice pe bază de azot, gestionează o serie de materii prime şi produse finite clasificate în categoria substanţelor periculoase conform legislaţiei naţionale şi internaţionale: amoniac anhidru si solutie, uree, acid clorhidric, hidroxid de sodiu si alte substanţe periculoase utilizate pentru analize de laborator.

În cadrul amplasamentului, societatea are posibilitatea depozitarii organizate pentru materii prime, auxiliare, produse finite şi intermediare atât din punct de vedere al capacitătilor cât şi al siguranţei în funcţionare, fiind dotată cu echipamentele necesare operării în siguranţă a acestora.

Depozitele operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :

-Instalatia de amoniac

## - depozitul de amoniac TK-251

- depozitul de amoniac pentru fabricaţie

-Instalatia de acid azotic

-depozit de acid azotic

-Instalatia de uree granulata

-depozit de uree granulata vrac

-depozit solutie amoniac

-depozit de formaldehida – instalatie uree granulata

-instalatia de ingrasaminte lichide

-rezervor Urean 32

-instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcar

- depozit de azotat de amoniu si nitrocalcar ambalat in saci

-depozit de dolomita

- depozit rezervor de ulei amine

-Instalatia de apa demineralizata II

- depozit acid clorhidric

- depozit de  hidroxid de sodiu

-alte depozite

- depozit masa ionica

- depozit catalizatori

- depozit lubrifianti

-depozit reactivi de laborator

In tabelele IV.2.1-1 si IV.2.1-2. sunt prezentate caracteristicile si dotarile depozitelor operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

Tabelul IV.2.1-1 - Depozite de materii prime, auxiliare si produse finite

| Nr. crt. | Denumirea substanta Loc de depozitare | Depozite | Dotari si amenajari |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | numar | Caracteristici |  |
| Rezervoare de depozitare |
| 1 | Amoniac Depozit amoniac fabricatie Depozit TK-251 | Rezervoare cilindrice orizontale metalice Rezervor cilindric vertical avand o constructie speciala | 11 1 | Capacitate proiectata 103 m3/buc L = 15000 mm’ ( = 3000 mm Capaciatea maxima=15000 t Pres. de lucru – 1,05 ata Dn=32000 mm; Hn=33000 mm Temperatura de lucru - 33(C | Rezervoare prevazute cu supape de siguranta; Un rezervor este subteran si costituie rezervor de avarie; Bazin cimentat de avarie cu posibilitatea de colectare intr-un bazin subteran avand capacitatea = 500 tone Cuva betonata pentru retinerea amoniacului in caz de avarie – capacitate 16000t; 2 pompe submersibile pentru evacuarea apelor uzate debit 15 mc/h; Retea de inundare cu 12 guri; Indicatii de presiune si nivel; Supape de siguranta si explozie. |
| 2 | Acid azotic | Rezervoare cilindrice verticale Rezervor pentru Urean | 5 1 | Capacitate=270mc/buc. Dn=7000 mm; Hn=7000 mm Capacitate = 2000 t Dn=15000 mm; Hn=11000 mm | Indicatoare de nivel Cuva de retentie placata antiacid |
| 3 | Apa amoniacala Uree granulata | Rezervoare cilindrice orizontale | 1 | Capacitate 150 m3/ buc | Posibilitati de destocare rapida in cisterne Trasee de pompare spre instal. Uree, Acid azotic Placare sol cu caramida rezistenta la apa amoniacala |
| 4 | Formaldehida Instalatia de uree granulata | Rezervor stocare Rezervor dozare | 1 1 | 120 m3; H = 3650 mm‚( = 5500 mm 5 m3 ; H = 1500 mm ; ( = 2250 mm | Platforma placata antiacid Retea de canalizare pentru colectare ape uzate |
| 5 | Hidroxid de sodiu Instalatia Demineralizare II | Rezervoare cilindrice metalice | 2 | Capacitate 40 t/buc H = 3100 mm ‚( = 2800 mm | Rampa descarcare si rezervoare plasate pe o paltforma placata cu caramida rezistenta la NaOH Retea de canalizare placata antiacid, pentru colectare ape uzate |
| 6 | Acid clorhidric Instalatia Demineralizare II | Rezervoare cilindrice metalice | 2 | Rezervoare metalice Capacitate = 30 t/buc H = 5000 mm ; ‚( = 3400 mm | Rezervoare si rampa de descarcare amplasate pe o platforma placata antiacid Rezervoare plasate in cuva de retentie Retea de colectare ape uzate placata antiacid |
| 7 | Rezervoare Urean 32 | Rezervoare supraterane verticale | 2 | Capacitate = 6130 t/buc H = 22.6 m ; ‚( = 11.4 m | Suport beton protejat cu tabla de inox Cuva de retentie betonata protejata anti coroziv Traseu de legatura cu alte cuve de retentie |
| Depozite cladiri |
| 1 | Uree granulata – vrac | Magazie | 1 | Capacitate = 15000 t Dimensiuni L = 120m, l = 30m, H = 25 m | Grateuza si benzi transportoare de trimitere a ureei la atelierul de ambalare Depozitare directa pe pardoseala pana la o inaltime de max. 8 m 2 buc. ventilator |
| 2 | Depozit masa ionica | Magazie aprovizionare | 1 | Dimensiuni 7500 x 5600 x 3000 mm Capacitate 15t | Cale transport CFU Depozitare in saci PP |
| 3 | Depozit catalizatori | Magazie aprovizionare | 1 |  | Depozitare in butoaie PVC si tabla |
| 4 | Depozite de azotat de amoniu/ nitrocalcar | Depozit de produse ambalate | 1 | Capacitate 950 t Dimensiuni L= 73 m, l = 17,5 m, H = 4,5m | Sacii de 50 kg – in stive de 10 saci suprapusi Sacii de 500 kg si de 1 t direct pe pardoseala 2 buc. ventilator Rampe incarcare - descarcare |
| Alte depozite |
| 1 | Azotat de amoniu | Spatiu exterior | 1 | -Capacitate = 400 t | Platforma betonata acoperita |

Tabel IV.2.1-2. Depozite in conservare / dezafectate

| Nr. crt. | Denumirea substanta Loc de depozitare | Tip | numar | Caracteristici | Situatia actuala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuva betonata in depozit acoperit | 1 | Dimensiuni depozit L = 39.4m, l = 13m, H = 16m Capacitate = 600 t | Depozit in conservare |
| 2 | Depozit solutie carbonat de calciu | Bazine betonate subterane si descoperite | 2 | Dimensiuni 4 x 3.5 x 3m Capacitate = 2 x 40 t | Depozit in conservare |
| 3 | Depozit carbonat de calciu | Depozit acoperit | 1 | Dimensiuni L = 42 m, l = 16m, H = 3m Capacitate = 200 t | Depozit in conservare |
| 4 | Depozit de carburanti - benzina - motorina | Rezervoare subterane | 3 3 | 1 x 5700 l; 1 x 4800 l; 1 x 64700 l 1 x 60000 l; 1 x 61646 l; 1x 4800 l | Depozite dezafectate |

IV.2.2 Descrierea principalelor depozite operate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

IV.2.2.1 Depozitul de amoniac TK-251

Depozitele de amoniac reprezintă cele mai mari surse potenţiale de declanşare a unei situaţii de alarmă chimică. Avariile ce se pot produce la tancurile de amoniac sub presiune pot avea ca efect poluarea intensă a întregii zone. Din aceste considerente, depozitele de amoniac sunt proiectate şi dotate cu dispozitive de siguranţă şi monitorizare a parametrilor de proces pentru o funcţionare în siguranţă. Depozitul este operat impreuna cu SC Agro-Fertil S.A..

Tancul de depozitare a amoniacului,TK-251, este destinat stocării temporare de amoniac (când există cantităţi în exces), sub formă lichefiată, cu temperatura de -33 °C si cu presiunea de 550 / 700 mm col. apa peste presiunea atmosferică.

Răcirea amoniacului până la temperatura de -33 °C se face prin autoevaporarea amoniacului lichid cu temperatura pozitivă.

Menţinerea presiunii in TK-251, la valoarea de  regim de 550 / 700 mm CA, se face prin consumarea de amoniac evaporat in TK-251, amoniac gaz care se trimite la consumatorii de amoniac gazos (fie la compresoarele de amoniac din instalaţia de acid azotic GIAP, fie la compresorul propriu C-255 )

Depozitul de amoniac,TK-251, cuprinde următoarele echipamente:

- tancul de amoniac TK-251,

- compresorul de amoniac C-255,

- răcitorul E-251,

- condensatorul E-255,

- preîncălzitorul de amoniac E-256,

- pompele de amoniac P251AB,

- pompele ACV de evacuare ape uzate din cuva betonata a tancului,

- motorul Diesel GC-255,

- rezervorul de motorină  D-253, pentru alimentarea motorului Diesel,

- reţelele de conducte:

- traseele de amoniac lichid şi gazos,

- traseele de abur 6 at. şi condens de la preincazitorul E-256,

- traseele de apa industriala pentru inundarea cuvei betonate a tancului in caz de avarie.

Traseul de transfer (livrare) amoniac lichid dinTK-251 se compune din: traseul de aspiraţie al pompelor P-251 AB dinTK-251, traseul de refulare al pompelor P-251 AB către preîncăzitorul de amoniac E-256, traseul de ieşire al amoniacului lichid din  E-256 către rampa de distribuţie amoniac lichid la consumatori (fie depozitul de amoniac pentru fabricaţie, fie instalaţia de uree granulată, traseu care actualmente este blindat).

Preîncălzirea amoniacului în preîncălzitorul de amoniac, E-256, se face cu abur de 6 at. Alimentarea cu abur se face din reţeaua de abur de 6 at. din cadrul societăţii.

Tancul de amoniac TK-251 este amplasat suprateran cu o parte semiîngropată la cota -3 m, intr-o cuva betonată, ce are destinaţia de a colecta scăpările de amoniac lichid, în cazul avarierii tancului de amoniac.

Tot la depozitul de amoniac se găseşte sistemul de inundare cu apa industrială a cuvei tancului, sistem care este utilizat in caz de avariere a tancului. Căminul cu vană de izolare a apei industriale se găseşte lângă clădirea unde se află amplasat compresorul C-255 şi prin el se face evacuarea apelor impurificate cu ioni amoniu, sau a apelor pluviale ce se aduna din cuva betonată a tancului de amoniac.

Apa adunată în cuvă este evacuată cu Pompele ACV în canalizarea apelor convenţional curate.

Descrierea constructiva a tancului de amoniac TK-251

Tancul de amoniac este un recipient montat pe o fundaţie perfect plană, amplasat într-o cuvă de protecţie săpată de jur împrejurul tancului. Tancul are un recipient exterior si un recipient interior :

- Recipientul exterior are fund, manta şi capac fix (acoperişul) ataşat recipientului.

- Recipientul interior are numai fund şi manta.

Distanta intre cei doi recipienţi este de 1 m.

Intre cei doi recipienţi ai tancului se găseşte o izolaţie din vată minerală de grosime 200 mm care este prinsa de recipientul exterior al tancului prin intermediul unui stelaj prevăzut cu îmbrăcăminte din tablă de aluminiu.

Caracteristici constructive

Recipientul exterior

- diametrul mantalei : D=32 m

- înălţimea mantalei : H=33 m

Recipientul interior

- diametrul mantalei : D=30 m

- înălţimea mantalei : H=32 m

Caracteristici funcţionale

- Temperatura de lucru = - 33 grade C

- Presiunea de lucru = 1,055 ata / 1,076 ata (0,055 at. / 0,076 at.) sau 550 / 760 mmCA

- Capacitatea de depozitare după reparaţia din anul 1998 =7900 t amoniac lichid (15000 t la punerea în funcţiune în anul 1971).

- Capacitatea de colectare a cuvei betonate este de cca. 20 000 mc.

Dispozitive de siguranţă.

Tancul de amoniac este prevăzut cu doua supape de siguranţă cu membrane cauciucate montate pe cupola tancului, care, la depăşirea presiunii de 760 mm col apa, eşapează amoniacul gazos din TK-251 în atmosferă.

De asemenea, mai există o supapă de siguranţă montată pe peretele lateral al tancului, care eşapează amoniac lichid în atmosferă, în cazul depăşirii nivelului maxim de amoniac din tanc, de 32 m (acest nivel de 32 m corespunde capacităţii maxime proiectate a tancului).

### Monitorizarea parametrilor de proces

Măsurarea presiunilor:

- la compresor C-255 – pe aspiraţia şi refulare treapta I şi II

- in TK-251 	- presiunea maximă şi minimă in tanc

- Presiuni la refulare P-251 AB

- Presiuni in E-256 presiunea amoniacului la ieşire din fascicolul tubular, presiunea amoniacului gazos din spaţiul intertubular  şi presiunea aburului de 6 at.,  la intrare.

Măsurarea temperaturilor

- Temperaturi la compresor C-255

- pe aspiraţia şi refulare treapta I şi II şi temperatura amoniacului din tanc

- temperatura amoniacului la ieşire din E-256

Măsurător de nivel

- Nivel minim şi maxim  in TK-251

- nivel maxim =16 m

- nivel minim =0 m

- Nivel  in E-256

## IV.2.2.2 Depozitul de amoniac pentru fabricaţie

Depozitul de amoniac este destinat păstrării amoniacului lichid pentru obtinerea acidului azotic, azotatului de amoniu, nitrocalcarului si uree granulata.

Capacitatea de depozitare este asigurată de 10 rezervoare supraterane de 100 mc fiecare (Ф = 3000 mm şi L = 1500 mm ) ceea ce corespunde unei cantităţi de 530 tone amoniac. Gradul maxim de umplere al fiecărui rezervor este G = V x 0,53; unde V – volumul, G – masa, 0,53 Kg/l – gradul de umplere pentru amoniac.

Admisia amoniacului lichid în depozit, distribuirea lui pe rezervoare şi livrarea către consumatori se face prin tablou de comandă cu aparate de măsură, control şi mijloace de reglare. Instalaţiile depozitului permit primirea şi transmiterea simultană a amoniacului în/din depozit şi consumatori. Măsurarea cantităţilor de amoniac lichid intrate şi ieşite din depozit se face prin măsurarea nivelelor în rezervoare şi aparate de măsură şi control + contoare, nivel gazometru, etc.

Fiecare rezervor este prevăzut cu două supape, de siguranţă şi respectiv de explozie.

Pentru cazuri de avarie este prevăzut un rezervor subteran care să preia amoniacul prin scurgere dintr-un rezervor afectat. Acest rezervor se păstrază de obicei gol şi fără presiune. Scoaterea amoniacului din acest rezervor se poate face fie prin evaporare şi trimitere la instalaţia de acid azotic, fie prin ridicarea presiunii şi trimiterea amoniacului într-un rezervor gol după remedierea avariei.

Pentru livrarea amoniacului la instalaţia de acid azotic, presiunea acestuia este redusă la 400 mm col H2O, după care este dirijat spre gazometrul de amoniac. Poziţia gazometrului se menţine la 800-2400 mc prin tablou de comandă.

Pentru instalaţiile de azotat de amoniu si uree granulata, amoniacul gazos se obţine prin evaporare în 1 – 2 rezervoare din cele prevăzute cu sistem de încălzire şi este transmis prin conducte cu regulator de reducere a presiunii la 1,5-2,5 bari.

### *

### *        *

### Depozitarea amoniacului lichid se realizează conform cerinţelor impuse de normativele în vigoare, iar evacuările de poluanţi în factorii de mediu nu au, în condiţii normale de funcţionare un potenţial poluant semnificativ.

In anul 2005, SC IPROCHIM SA Bucuresti a realizat lucrarea „ Evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei unor accidente majore la depozitele de azotat de amoniu si amoniac pentru SC Agro-Fertil SA” (lucrare in curs de revizuire). Referitor la depozitul de amoniac, conform studiului, desi un eveniment major la acest depozit poate fi considerat de risc critic, datorita masurilor de siguranta luate la proiectare si operare pentru aparitia de accidente chimice riscul este de nivel mediu redus.

IV.2.2.3. Depozitul de acid azotic

Acidul azotic este depozitat în rezervoarele aferente instalaţiei de fabricaţie conform indicaţiilor din fişa tehnică de securitate.

Depozitul de acid azotic este format din 5 rezervoare cilindrice verticale cu capacitate de 270 mc fiecare, cu diametrul de 7 m şi înălţimea de 7 m si de un rezervor de 2000t cu inaltimea  de 11 m si diametrul de 15m.. Rezervoarele  sunt dotate cu indicatoare de nivel şi comunică între ele prin preaplinuri.

Rezervoarele sunt amplasate într-o cuvă de beton placată antiacid, cu posibilitatea de obturare in caz de avarie. Eventualele ape colectate sunt evacuate în canalizarea de ape convenţional curate.

IV.2.2.4. Depozitul de dolomită

Dolomita este depozitată pentru stocare într-un buncar cilindric vertical cu dimensiunile H=13 000 mm şi Ф = 7000 mm; şi o capacitate de 500m3

Dolomita pentru fabricaţie este dozată dintr-un buncar cilindric vertical pentru dozare cu dimensiunile H=9300 mm şi Ф = 4600 mm; şi capacitatea de110m3

Buncărele de depozitare sunt deservite de o instalaţie pneumatica tip ZCW pentru descarcarea din vagoane şi transportor pneumatic cu pompe tip Fuller pentru trimiterea în fabricaţie.

IV.2.2.5. Depozitul – rezervor de ulei amine

Ulei amina este depozitată într-un rezervor cilindric vertical pentru stocare cu dimensiunile H= 55 000 mm, Ф = 2600 mm şi capacitatea de 23.5m3, amplasat în incinta Instalaţiei de Azotat de amoniu/Nitrocalcar.

Din rezervorul de stocare, ulei amina este trecută într-un rezervor cilindric vertical intermediar pentru dozare cu dimensiunile H= 1548 mm şi  Ф = 1000 mm şi capacitate 1m3.

IV.2.2.6 Depozitul de reactivi pentru regenerarea coloanelor de schimb ionic (Instalatia apa demineralizata II) este alcătuit din: Depozitul de hidroxid de sodiu si Depozitul de acid clorhidric. Obiectivul este amplasat în vecinătatea Instalaţiei Demineralizare II, având acces la reţeaua de cale ferată uzinală.

Depozitul de hidroxid de sodiu

Hidroxidul de sodiu utilizat in instalatia Demineralizare II pentru regenerarea schimbătorilor de ioni anionici este stocat în 2 rezervoare cilindrice metalice cu capacitatea de 40t.

Depozitul de acid clorhidric

Acidul clorhidric este folosit in instalatia Demineralizare II pentru regenerarea schimbătorilor de ioni cationici şi este stocat în 2 rezervoare cilindrice  metalice, placate antiacid, cu capacitati de 30 t.

Depozitul de reactivi este prevăzut cu rampă descărcare din cisterne CF. Rezervoarele si rampa de descărcare sunt amplasate pe o platformă placată antiacid prevazuta cu cuva de retentie si reţea de canalizare locală (placată antiacid) pentru colectare ape uzate.

IV.2.2.7. Depozite de azotat de amoniu/nitrocalcar

Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt depozitaţi conform indicaţiilor din fişele de securitate. Produsele nu sunt incluse în categoria materialelor periculoase, conform Directivei CEE 67/548, azotatul de amoniu având o rezistenţă ridicată la detonare în condiţii de depozitare şi manipulare corespunzătoare.

Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt depozitati în :

-depozitul de produse ambalate

- depozit acoperit cu capacitatea de 400 t, amplasat pe platforma betonata.

Depozitele sunt amplasate în partea de sud şi respectiv sud-est de instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar. Ambele depozite sunt dotate cu rampe de încărcare – descărcare şi au în imediata apropiere linii de cale ferată.

modul de depozitare al produselor în cele două depozite :

-depozitul de azotat de amoniu, ambalat în saci: sacii de 50 kg se depun în stive de 10 saci suprapuşi ordonat unul peste altul pe pardoseala depozitului. Sacii de 500 kg şi cei de 1t se depun direct pe pardoseală;

-depozitul de azotat de amoniu, vrac: azotatul de amoniu  şi nitrocalcarul se depun direct pe pardoseală astfel încât materialul să nu depăşească înălţimea de 3 m.

construcţia depozitelor s-a făcut cu respectarea măsurilor de prevenire a pericolelor ce s-ar putea produce datorită proprietăţilor fizice şi chimice ale materialelor.

Depozitul de saci este construit pe fundaţie de beton armat, cu pereţi din cărămidă până la 4,5 m., cu acoperiş din elemente prefabricate acoperite cu carton asfaltat pentru protejarea depozitul de pătrunderea apei. Depozitele sunt prevăzute cu ferestre de sticlă ce pot asigura şi o ventilaţie naturală si cu două ventilatoare care încălzesc şi recirculă aerul, pentru a asigura o ventilaţie şi un microclimat optim depozitării în bune condiţii de securitate a azotatului de amoniu.

IV.2.2.8 Depozitul de uree granulata

Ureea granulata este depozitata conform indicaţiilor din fişele de securitate. Produsul nu este inclus în categoria materialelor periculoase, conform Directivei CEE 67/548, ureea având o rezistenţă ridicată la detonare în condiţii de depozitare şi manipulare corespunzătoare.

Ureea granulata este depozitata în depozitul de produse vrac.

Depozitul este dotat cu rampe de încărcare – descărcare şi are în imediata apropiere linii de cale ferată.

modul de depozitare in depozitul de uree vrac: ureea se depune direct pe pardoseală astfel încât materialul să nu depăşească înălţimea de 8/m. Transportul ureei vrac la insacuire si depozitul de uree ambalata se realizeaza cu benzi transportoare inchise.

construcţia depozitelor s-a făcut cu respectarea măsurilor de prevenire a pericolelor ce s-ar putea produce datorită proprietăţilor fizice şi chimice ale materialelor.

Depozitul de saci este construit pe fundaţie de beton armat, cu pereţi din cărămidă până la 4,5 m., cu acoperiş din elemente prefabricate acoperite cu carton asfaltat pentru protejarea depozitul de pătrunderea apei. Depozitele sunt prevăzute cu ferestre de sticlă ce pot asigura şi o ventilaţie naturală.

Depozitele sunt prevăzute cu două ventilatoare care încălzesc şi recirculă aerul, pentru a asigura o ventilaţie şi un microclimat optim depozitării în bune condiţii de securitate a produsului.

IV.2.2.9 Depozitul de aldehida formica

Depozitul este amplasat in zona instalatiei de Uree granulata si este format din 2 vase de stocare cu capacitati de 20 mc si 5 mc. Vasele sunt amplasate pe platforme placate antiacid si prevazute cu sistem de canalizare pentru colectarea apelor uzate provenite de la spalarea scurgerilor accidentale.

IV.2.3. Masuri de siguranta comune depozitelor

Pentru evitarea producerii unor evenimente susceptibile sa declanseze un accident major, fiecare salariat poate indeplini atributiunile de servici numai dupa ce a fost instruit si si-a insusit temeinic urmatoarele :

-regulamentul intern al societatii ;

-instructiunile de lucru specifice locului de munca ;

-instructiunile de protectia muncii, aparare impotriva incendiilor si protectie civila specifice locului de munca ;

-cunoasterea caracteristicilor substantelor toxice utilizate la locul de munca si a echipamentelor individuale de protectie si de lucru necesare eliminarii sau diminuarii efectelor posibile ale acestor substante asupra organismului.

-notiuni de acordare a primului ajutor.

Instalatiile sunt dotate cu aparatura de masura si control care este intretinuta si reparata de catre personalul specializat din cadrul Sectiei MEA. Aceasta aparatura este verificata metrologic de catre laboratoare autorizate. Nu se admite functionarea aparaturii de masura si control cu termenul de verificare metrologica depasit.

Utilajele, rezervoarele, electromotoarele, scheletele metalice etc. sunt legate la centura de impamantare ; centurile de impamantare sunt verificate periodic de catre personal specializat.

Orice interventie la instalatiile electrice din dotarea obiectivelor se executa numai de catre personal specializat (electrician).

Traseele prin care se vehiculeaza substante inflamabile sau combustibile sunt prevazute cu punti electrostatice la imbinarile prin flanse, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice.

Pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor se efectueaza lucrari de revizie a acestora in baza unor liste de lucrari tehnologice, mecanice, electrice, de automatizari si de protectia muncii si psi. ; la instalatiile unde nu se efectueaza lucrari de revizie (datorita duratelor reduse de functionare a respectivelor instalatii), toate pornirile si opririle se realizeaza numai dupa efectuarea unor lucrari de deconservare / conservare, care sunt avizate si verificate de o comisie stabilita de catre conducerea societatii.

Interventiile si reparatiile necesare la obiectivele societatii se efectueaza numai in baza permiselor specifice intocmite conform legislatiei in vigoare si in baza carora se dispun si se realizeaza masurile necesare prevenirii oricaror evenimente nedorite.

Exploatarea instalatiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentelor de Functionare, existente la fiecare instalatie ; aceste regulamente cuprind, in afara procesului tehnologic si a Instructiunilor de lucru pe faze si Instructiuni de protectia muncii, aparare impotriva incendiilor si protectie civila.

IV.2.4. Emisii rezultate din activitatile de depozitare materii prime si produse finite

Din procesele derulate in cadrul depozitelor de materii prime si produse finite, pot rezulta :

-emisii difuze in aer

-datorate eventualelor neetanseitati ale instalatiilor si proceselor evaporative in perioada de alimentare – in special emisii de acid clorhidric, NH3, formaldehida – la rezervoarele de acid clorhidric, amoniac si aldehida formica. Frecventa emisiilor si intervalul de timp in care acestea se produc sunt functie de tipul, cantitatea substantei lichide stocate si variatiile atmosferice termice si barice.

-pulberi de uree / azotat de amoniu / nitrocalcar din activitatile de incarcare / descarcare in / din depozite

-ape uzate de la spalarea cuvelor de retentie aferente depozitelor de substante lichide, in situatii de scurgeri accidentale in etapa de alimentare a rezervoarelor.

-deseuri din activitatile de manipulare a materiilor prime, produselor intermediare si produselor finite (in special de ambalaje deteriorate, care trebuie evacuate conform reglementarilor in vigoare, functie de natura materialelor din care sunt confectionate si respectiv a celor ambalate).

*

*           *

Din analiza informatiilor prezentate, respectiv a modului de stocare/depozitare şi a dotărilor existente, se poate aprecia că S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de spaţii corespunzătoare pentru depozitare, acestea fiind dotate cu echipamente conform cerinţelor impuse materialelor depozitate.

Potrivit „Raportului de securitate” , realizat de SC IPROCHIM SA Bucuresti in conformitate cu HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei unor accidente majore la

-depozitul de amoniac

-depozitul de azotat de amoniu

desi un eveniment major la aceste depozite prezinta un nivel de risc ridicat cu consecinte severe, datorita masurilor de siguranta luate la proiectare si operare, probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit este rara.

Pentru celelalte depozite analizate, nivelul de risc a fost considerat redus – moderat, iar probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit in domeniul moderat – putin probabil.

IV.3. Producerea si eliminarea deseurilor

IV.3.1 Producerea deseurilor

Functie de provenienta si natura lor, deseurile generate de activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pot fi clasificate in:

a Deseurile tehnologice

a.1. Deseuri din activitatea productiva

# - Instalatia Amoniac Salzglitter

– catalizatori uzati (NiO de la fazele de reformare primara, secundara si metanizare, Fe-Cr - conversie de inalta temperatura, Cu-Zn – conversie de joasa temperatura, Co-Mo – dezoxigenare, ZnO – desulfurare, Fe2O3 - sinteza) .

Catalizatorii uzati sunt stocati in butoaie de PVC sau tabla depozitate temporar in magazia de catalizatori uzati, aferenta Instalatiei Amoniac – in vederea valorificarii prin societati de profil.

- uleiuri uzate de la turbocompresoare – se stocheaza in ambalaje metalice pe categoriile specificate in HG 235/2007, intr-un depozit amenajat – valorificare prin firme de profil;

- Instalatia Acid azotic

- uleiuri uzate de la turbocompresoare – se stocheaza in ambalaje metalice pe categoriile specificate in HG 235/2007, intr-un depozit amenajat – valorificare prin firme de profil;

-sitele de la catalizatorul Pt-Rh si praful de Pt-Rh care se returneaza la producator;

- cartusele filtrante pentru amoniac si aer – se curata si se reutiliza in instalatie.

- Instalatia Uree granulata

- ambalajele uzate de polietilena, hartie sunt depozitate in locatii stabilite si inchise in vederea valorificarii prin societati de profil

- ureea granulata deseu rezultat din caderile de pe benzile transportoare este reintrodusa in fabricatie.

- Instalatia Apa demineralizata

- deseurile de masa ionica sunt colectate si depozitate conform instructiunilor de lucru in vederea valorificarii prin societati de profil.

- Utilaje dinamice : pompe, compresoare, turbine

- uleiurile uzate se colecteaza selectiv in ambalaje metalice si se depoziteaza in magazia de uleiuri uzate – in vederea valorificarii prin societati de profil.

a.2. Deseuri din activitatile de retehnologizare instalatii - reparatii, dezmembrare inlocuire si casare utilaje

- deseuri metalice feroase si neferoase;

- mase plastice;

- materiale de constructie ;

- banda de cauciuc uzata (de la benzi transportoare)

- anvelope uzate, acumulatori auto.

Conform afirmatiilor reprezentantilor autorizati ai societatii, deseuri cu continut de PCB nu exista pe amplasamentul societatii.

Gestionarea deseurilor de azbest se face conform HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest modificat cu HG 734/2006 si a Ordinului 108/2005 privind metode de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest in mediu.

Deseurile de fier vechi, aluminiu, inox, fonta si otel sunt depozitate in locuri special amenajate neacoperite in scopul valorificarii prin firme de profil.

Deseurile de mase plastice necontaminate sunt valorificate prin firme autorizate, iar cele contaminate vor fi  eliminate prin incinerare/coincinerare de firme autorizate.

Anvelopele uzate si resturile de cauciuc sunt valorificate prin unitati specializate sau trimise la coincinarare in fabrici de ciment.

Acumulatorii uzati sunt valorificati prin unitati specializate.

Deseurile necontaminate din constructii si demolari care nu pot fi reutilizate sau valorificate prin terti, sunt eliminate prin firme de profil (conform OUG 78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare).

Deșeurile contaminate rezultate din demolari sunt tratate ca si deseuri periculoase.

a.3 Deseuri de ambalaje

Tipuri si cantitati de ambalaje folosite

Tipurile de ambalaje utilizate in activitatile proprii S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.sunt :

- saci subtiri din polietilena (grosimea = 0,1 mm);

- saci grosi din polipropilena (grosimea = 0,2 mm);

- butoaie din PVC si tabla pentru catalizatori.

Modul de gospodarire a ambalajelor

Ambalajele de polietilena si propilena se utilizeaza la ambalarea dubla a ingrasamintelor chimice de tip uree granulata/azotat de amoniu/nitrocalcar cu livrare catre beneficiari interni si externi.

Achizitionarea acestor ambalaje se face in baza unor contracte de vanzare-cumparare de la mai multi producatori din tara. Receptionate cantitativ si calitativ, ambalajele intra in gestiunea serviciului Desfacere-Ambalare, unde sunt depozitate in depozitele proprii.

Sectoarele de ambalare sunt dotate cu linii de ambalare, cantarire, manipulare si incarcare direct in mijloacele de transport auto si/sau CFR in vederea expedierii la beneficiari, astfel incat in functionare normala nu se produc deseuri de ambalaje.

Ambalajele deteriorate, in mod cu totul accidental, se reutilizeaza la ambalarea deseului de hartie trimis la REMAT.

Butoaiele goale de PVC provenite de la catalizatori se reutilizeaza pe plan intern sau se valorifica prin REMAT.

b. Deseuri menajere

La nivelul întregii Platforme S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.există 10 puncte de depozitare a deşeurilor menajere, amplasate în următoarele zone:

- Instalaţia Demineralizare II

- Centrala Termică

- Instalaţia de Acid azotic

- Instalaţia de Azotat de amoniu/Nitrocalcar (2 puncte)

- Depozitul de amoniac

- Instalatia de Uree granulata

- Instalatia Amoniac

- Atelierul mecanic

- Tancul TK 251.

Deseurile menajere sunt colectate de firma specializata in baza contractelor incheiate.

Evidenţa deşeurilor produse şi eliminate este ţinută lunar şi raportată la APM Neamţ si GNM - CJ Neamţ.

In tabelul IV.3.1 este prezentata situatia deseurilor – sursele, compozitia, clasificarea, cantitatea estimata a fi generata, modul de stocare si valorificare.

Tabelul IV.3.1 - Situatia estimata a deseurilor generate de activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

| Nr crt | Denumire sursa | Denumire deseu | Compozitie | Stare fizica | Cantitate maxima t/an | Cod EURO | Mod de stocare | Loc de depozitare | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atelier mecanic Metale din reparatii, prelucrari metalice | Pilitura si span feros Fier si otel | Fe, W (INOX) | Solid | - | 12.01.01 17.04.05 | Vrac | Incinta acoperita | Reciclare Terti |
| 2 | Atelier mecanic Materiale plastice din reparatii, inlocuiri | Materiale plastice |  | Solid | - | 20.01.39 | Vrac | Incinta acoperita | Reciclare Terti |
| 3 | Atelier mecanic Reparatiiizolatii trasee | Vata minerala |  | Solid | - | 17.06.04 | Vrac | Platforma | Eliminare Terti |
| 4 | Atelier mecanic Aluminiu din reparatii, prelucrari metalice | Aluminiu | Al | Solid | - | 17.04.02 | Vrac | Incinta acoperita | Eliminare Terti |
| 5 | Atelier mecanic Sticla din inlocuiri gemuri | Sticla |  | Solid | - | 17 02 02 |  | Container | Reciclare Terti |
| 6 | Transporturi | Anvelope scoase din uz | Cauciuc cu insertie metalica | Solid | - | 16.01.03 |  | Tarc acoperit | Reciclare Terti |
|  |  | Baterii cu plumb | Pb, H2SO4 | Solid | - | 16.06.01* |  | Tarc acoperit | Reciclare Terti |
|  |  | Ulei uzat de motor |  | Lichid vascos | - | 13.02.05* |  | Butoaie | Reciclare Terti |
| 7 | Atelier electric Reparatii electirce | Deseuri cupru, alama | Cu, Alama | Solid | - | 17.04.01 |  | Magazie de materiale | Reciclare Terti |
| 8 | Amoniac Salzgitter Catalizatori pe baza de Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Co, Mo | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculose | NiO, Cr2O3,, Fe2O3, ZnO, CuO, MoO3, Co | Solid | 270.9 | 06.12.02* | Butoaie | Magazie catalizatori uzati Sectia Amoniac II | Terti |
| 9 | Acid azotic Site catalitice | Catalizatori uzati cu continut de rodiu, platina | Rh, Pt | Solid | 0.216 | 160801 | Saci de PE | Magazia de metale pretioase | Reciclare la firma producatoare |
| 10 | Amoniac, Uree granulata, Acid azotic, Azotat de amoniu/nitrocalcar Uleiuri aditivate pt. Turbine si turbocompresoare | Ulei de motor, de transmisie şi de ungere |  | Lichid vascos | 10 | 13 02 08* | Butoaie | Depozit | Reciclare Terti |
|  |  | Ulei mineral, hidraulic neclorinat |  | Lichid vascos |  | 13 01 10* |  |  |  |
| 11 | Instalatia Apa demi II Schimbatori de ioni | Masa ionica epuizata |  | Solid | 88.8/10 ani (sistem inchis) | 11.01.10* | Saci si containere | Depozit | Terti |
| 12 | Instalatia uree granulata, Instalatia AN/CAN Ambalaje polietilena | Ambalaje care contin reziduri |  | Solid | 10 | 15.01.10* | Saci | Depozit | Terti |
| 13 | Deseu menajer | Deseuri municipale amestecate |  | Solid | - | 20.03.01 | Containere | Platforme | Eliminare Terti |
| 14 | Cabinet medical Deşeuri infecţioase | Deseuri infectioase |  | Solid | - | 18 01 03* | Saci inchisi | Container | Eliminare Terti |

VI.3.2 Situatia prezenta a gestiunii deseuril

Situatia centralizata privind gestiunea deseurilor generate de societate pentru anul 2013, conform RAM este prezentata in tabelul IV.3.2.

Tabel IV.3.2

| Tip deşeu | Cod deşeu | Stoc an anterior | Cantitatea de deşeu (tone) | Unitatea prin care s-a realizat valorif. / elim. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din care: |  |
|  |  |  | Generată | Valorifi-cată | Eliminat | Rămasă |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 0,5 | 0,11 | 0 | 0 | 0,66 | - |
| Deşeu menajer | 20 01 99 | 0 | 36,7 | 0 | 36,7 | 0 | BRANTNER |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | RECOLAMP |
| Hârtie şi carton | 20 01 01 | 3,250 | 0,25 | 0 | 0 | 3,50 | - |
| Sticlă | 17 02 02 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | - |
| Aluminiu | 17 04 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Catalizator uzat ZnO | 16 08 02* | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Catalizator uzat NiO | 16 08 02* | 2,835 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | S.C. MOXBA BV METRO SRL |
| Vată de sticlă | 17 06 04 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | - |
| Deşeuri infecţioase | 18 01 03* | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0 | Api sorelia |
| Fier | 17 04 05 | 0 | 1,188 | 1,88 | 0 | 0 | S.C. AldyProd SRL |
| Cupru | 17 04 01 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | - |
| Oţel | 17 04 05 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | - |
| Ulei de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 08* | 1,715 | 1,0 | 0 | - | 2,715 | S.C TISECO S.R.L |
| Ulei mineral, hidraulic neclorinat | 13 01 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Masă ionică epuizată | 12 01 01 | 25,9 | 0 | 0 | 0 | 25,9 | - |
| Şpan | 17 04 11 | 3,500 | 0,15 | 0 | 0 | 3,650 | - |
| Cabluri PVC | 17 06 05* | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - |
| Plăci de azbociment | 16 02 16 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | - |
| Componente electr. neper. | 15 01 02 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | - |
| Ambalaje mat. plastic | 15 01 02 | 9,270 | 0,030 | 0 | 0 | 9,300 | - |

Evidenţa deşeurilor produse şi eliminate este ţinută lunar şi raportată la APM Neamţ si GNM –Neamt.

In prezent (2014), societatea are incheiate :

-Contract nr. 1/18.12.2013,  incheiat cu SC ECOPIM RECYCLING S.A.  pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje ;

-Contract nr. 225/2007, Act. Adit. nr. 1/2014 incheiat cu SC APISORELIA SRLPiatra Neamt privind colectarea si transportul deseurilor medicale periculoase;

-Contract nr. 79/14.08.2009, Act. Adit. nr. 1/26.05.2010 incheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA Cluj Napoca pentru colectarea, transporul si depozitarea deseurilor solide cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special;

-Protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP pentru clectarea deşeurilor provenite din surse de lumină;

-Contract incheiat cu SC TISECO SRL pentru valorificarea uleiurilor uzate.

*

*	*

Din informatiile prezentate, privind generarea, gestionarea, depozitarea temporara si valorifacarea/eliminarea finala a deseurilor in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., reies urmatoarele concluzii :

- activitatile derulate in cadrul instalatiilor amoniac, acid azotic,  uree cristalizata, azotat de amoniu/ nitrocalcar, apa demineralizata nu produc cantitati mari de deseuri de fabricatie

- sunt respectate prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

- gestionarea deseurilor rezultate din activitatile societatii se realizeaza prin :

  - colectare selectiva;

  - depozitare in locuri special amenajate;

  - evidenta pe categorii de deseuri generate;

  - valorificare/eliminare firme de profil (pe baza de contracte).

Societatea are incheiat Contractul nr. 1/18.12.2013,  incheiat cu SC ECOPIM RECYCLING S.A.  pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje puse pe piata, conform OUG 115/2010 (anexa 1 si art. 16) si HG 1872/2006 (anexa 4).

Se poate aprecia ca, la nivelul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., gestiunea deseurilor se realizeaza in conformitate cu normativele in vigoare.

# IV.4.  Evaluarea tehnologiilor aplicate de  SC GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. IN RAPORT cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

## Documente de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile

Analiza fabricatiilor care necesita o abordare integrata a impactului asupra mediului : AMONIAC,  ACID AZOTIC, UREE GRANULATA si AZOTAT DE AMONIU/NITROCALCAR s-a facut în raport cu "reference Document on Best Available techiniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers" – August 2007.

Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta al diferitelor fabricatii de îngrasaminte chimice, atat pentru instalatiile noi, cat si pentru cele din generatii mai vechi, aflate înca în functiune, pe plan european.

IV.4.1. Instalatia de fabricare amoniac

### Raportare la BAT-uri - Instalatia de Amoniac Salzgitter

| Domeniu | BAT | SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A. SAVINESTI | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Procedeu aplicat | Procedee moderne: - procedeu prin utilizarea caldurii de la reformarea secundara la reformare primara; - procedee conventionale avansate - procedee prin reducerea ponderii reformarii primare -sistem de generare abur de tip integrat | Procedeu conventional modernizat, cu anumite faze la nivel avansat Procedeul utilizeaza caldura de la reformarea secundara la producerea de abur saturat Sistemul de generare abur de 106,5bar este de tip integrat, cu folosirea recuperărilor la nivel energetic ridicat. | + |
| Consumuri | Aer 1.1-4 t/t NH3 Solvent 0.02-0.04 t/t NH3 Deşeuri- catalizatori uzaţi 0,07 – 0,09 kg/ t NH3 Energie 27,6 – 31,8 GJ/ t NH3 | Aer 1.2 t/t NH3 Solvent 0.015kg K2CO3 si 0.25 kg DEA /t NH3 >0.09 kg/ t NH3 Energie 34 Gj/t NH3 | + - |
| Energie | - Recuperarea energiei termice de la reformarea secundara; - Preancalzire aer de combustie; - recuperarea energiei termice de la sinteza amoniacului | - Recuperarea energiei termice de la reformarea secundara - Gazul de sinteza purificat, racit si comprimat se amesteca cu fluxul de gaz ce vine de la coloana de sinteza, compensand gazul reactionat (consumat); acest flux este partial condensat si apoi este incalzit pe seama gazului ce paraseste coloana de sinteza. | + |
| Recuperare abur | Actionare compresoare si pompe 0.7-1.5 t/t NH3 | Actionare compresoare si pompe 1.44 t/t NH3 | + |
| Emisii atmosferice | Reformer primar si supraincalzitor, cazane auxiliare: Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag . 92 (BAT): NOx: 90 – 230 mg/Nm3 | Reformer primar si supraincalzitor: [mg/Nm3] NOx/53,9; 51,3; 115,0; 205,4; 97,3; 38,0; 184,0; 92,0 SO2/0, 0,58 CO/0, 4,84 Pulberi/1,11 Cazane auxiliare: [mg/Nm3] NOx/39,2; 115,6; 72,5; 122,5; 117,3; 45,0; 80,0; 103,0 SO2/0; 0 CO/2,20; 13,7; 46,0 Pulberi/1,28; 1,96 | + |
| Arzatoare pentru Reformare Primara | Pentru realizarea nivelului de emisie NOx, BAT recomanda aplicarea uneia sau a inei combinatii din urmatoarele tehnici -unitate de reducere non – catalitica la faza de reformare primara -arzatoare cu emisie redusa de NOx -indepartarea amoniacului din gazele de purja -temperatura scazuta. | Arzatoare cu emisii reduse | + |
| Separare CO2 | Separare in solutie de metildietanolamina (MDEA), monoetanolamina (MEA), glicoldimetileteri (selexol), solutii de K2CO3 fierbinti Recuperare CO2 0.98-1.3 t/t NH3 La majoritatea instalatiilor de amoniac, CO2 este utilizat partial sau in totalitate pentru alte procese tehnologice. | Separare in DEA si K2CO3 0.75 t/t NH3 CO2 este livrat la instalatiile : uree granulata si carbonat de calciu. | + |
| Evacuare ape uzate | Procedee de reducere a continutului de amoniac din condens - stripare Procedee de epurare biologica | Preepurare locala prin stripare in instalatie | +/- |
| Purje | Recuperarea NH3 din purjele de la etapa de sinteza | Dupa separarea amoniacului prin racire cu amoniac lichid si spalare cu apa (in urma spalarii se obtine apa amoniacala), din gazul de purja este separat hidrogen printr-o tehnologie cu membrane. Hidrogenul rezultat este reintrodus in faza de sinteza amoniac, iar CH4 si Ar se trimit la reformerul primar pentru combustie. | + |
| Deseuri | - depozitare controlata -valorificare la terti | - deseurile de catalizatori si uleiurile uzate sunt depozitate controlat in vederea valorificarii | + |
| Instalatii stocare amoniac | Procedeu aplicat -temperatura scazuta, presiune atmosferica -presiune mare, temperatura ambianta | - temperatură scăzută - 340C, presiune atmosferică | + |
|  | -tanc cu un singur perete -tanc cu pereti dubli | - tanc cu un singur perete,din otel special, izolat pentru temperaturi joase | + |
|  | Capacitate -tancuri de 10000 – 30000 t -sfere de 3000t | - tanc de 15.000 t | + |
|  | -supape de siguranta -indicatoare de temperatura, pres, nivel -instalatii frigorifice -cuva care sa preia scurgerile de amoniac in situatie de avarie - unitate de energie suplimentara -emisie de NH3 la facla | - supape de sigurantă; - indicatoare de temperatură, presiune, nivel - instalatii frigorifice - cuvă cu rebord care poate prelua 80% din capacitatea tancului, în situatie de avarie - grup Diesel pentru alimentarea cu energie în cazul lipsei energiei în sistem - NH3 la supapele de sigurantă | + |

Concluzii:

Instalaţia de Amoniac Salzgitter de pe platforma CA PRO CO CHEMICALS se încadrează în categoria proceselor convenţionale de reformare cu abur a gazului natural, fiind un proces BAT. Face parte din generaţia a II a, având consumuri mai mari de energie. Instalaţia respectă în mare parte recomandările BAT şi se încadrează în limitele de emisie poluanţi.

Se poate aprecia că instalatia de stocare amoniac de pe platforma GA PRO CO CHEMICALS Săvinesti respectă recomandărilor BAT.

## IV.4.2. Instalatia de uree granulata

### Raportare la BAT-uri – Instalatia de Uree granulata

| Domeniu | BAT | SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A. SAVINESTI | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Procedeu aplicat | Procedee: - procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt folosite pentru alimentarea altor tipuri de fabricatii; - procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt recirculate partial; - procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt recirculate total; | Procedeul de fabricatie este Stamicarbon cu recirculare totala | + |
| Optimizarea fazei de sinteza uree | Controlul automatizat al procesului tehnologic Temperatura 180-200(C Presiune 140-250 bar Optimizare raport molar NH3/CO2 | - controlul automat al procesului, în limite stricte; - raport molar NH3/CO2 - 3 : 1 | + |
| Consumuri de materii prime si utilitati | 0.58-0.6 t NH3 /t uree (Stamicarbon 2004) 0.74-0.75 t CO2 /t uree - Procese stripping (Austria UBA, 2002) 0.92-1.8 t abur /t uree (Germania UBA 2001) 70-100 t apa pt racire /t uree (Germania UBA 2001) 43 kWh – energie (Germania UBA 2001) | 0.6 t NH3 /t uree 1.04 t CO2 /t uree 1.69 t abur /t uree (1.3 Gcal/t) 160 t apa pt racire /t uree (recirculata) 170 kwh | +/- |
| Recuperare amoniac | - recuperarea amoniacului rezidual si utilizarea acestuia | Din procesul de stripare ape amoniacale – amoniacul recuperat se utilizeaza la obtinere apa amoniacala 20-20% Amoniacul rezultat din fazele de absorbtie-desorbtie a gazelor de carbamat de amoniu se utilizeaza in instalatia AN/CAN | + |
| Echipamente de granulare | mori, tamburi de granulare, evaporator-granulator si granulatoare cu pat fluidizat | Turn de granulare | + |
| Echipamente de retinere si reducere emisii atmosferice | Utilizarea unor instalaţii pentru reducere emisii NH3. - instalaţia de condensare; - instalaţia desorbţie-hidroliză Scruber pentru retinerea pulberilor de uree rezultate la faza de granulare si recircularea solutiei concentrate Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag . 355 (BAT): Pulberi: 55 mg/Nm3 NH3: 30 mg/Nm3 | - instalaţia desorbţie-hidroliză Nu se aplica | + - |
|  | - Scruber pentru spalarea gazelor cu continut de NH3 –sinteza Emisii: NH3: 30 mg/Nm3 | - Scruber pentru spalarea gazelor cu continut de NH3 –sinteza Emisii [mg/Nm3]: NH3: 20,2; 11,8; 10,9; 12,2; 11,7; 28,0; 26,0 | + |
|  | Turn de granulare (fara echipament de retinere) Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag . 355 (BAT): Pulberi: 60 – 130 mg/Nm3 NH3: 70 – 140 mg/Nm3 | Turn de granulare Emisii [mg/Nm3]: pulberi: 0,26 NH3: 2,53; 17,5 | + |
| Epurarea apelor de proces (condens) | Ape uzate = 0,46 m3/t (Germania UBA 2001) Sistem de epurare prin hidroliza – desorbtie -continut apa tratata < 5 mg/l pentru uree < 10 mg/l pentru NH4+ Sistem de epurare prin Distilare-Hidroliza Sistem de epurare prin Stripare-Hidroliza Emisii 3-5 mg NH3 si uree / t produs Epurare finala cu treapta biologica (staţii de epurare biologică, care să colecteze ape uzate de la mai multe instalaţii de pe platformă) | Consum 0.5 t/t uree Sistem de epurare prin Stripare-hidroliza Emisii <5 mg NH3 si <5 mg uree / t produs Nu se aplica | + - |

Concluzii

Consumul de materii prime – amoniac şi dioxid de carbon – realizat de instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS se încadrează în nivelele de consum recomandate de BAT.

Consumul de utilităţi – apă de răcire ţi abur este mai mare decât consumul înregistrat în alte instalaţii din UE, instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS fiind o instalaţie ce aparţine unei generaţii de început cu uzură fizică şi morală. Din acest considerent, consumurile sunt peste media înregistrată la instalaţiile ce folosesc procedeul cu recirculare totală.

Nivelul emisiilor de NH3 şi pulberi la turnul de granulare este în limitele recomandate de BAT.

Împlementarea sistemului desorbţie – hidroliză, finalizată în iulie 2011 permite instalaţiei să evacueze în aer, prin sursele coloană de absorbţie şi colector final, un debit masic sub 30 kg NH3/h, iar în apă concentraţii de amoniu < 5 mg/l şi de uree < 20 mg/l.

### IV.4.3.  Instalatia de Acid azotic GIAP

| Domeniu | BAT | SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A. SAVINESTI | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ape uzate | Optimizarea utilizarii apei -răcirea şi neutralizarea purjei de la cazan; -reprelucrarea şi / sau evacuarea corectă de la purja vaporizatorului de amoniac; -reprelucrarea şi / sau evacuarea emisiilor ocazionale de la purjă şi prelevare probe | -apele uzate provenite din purje nu sunt neutralizate | +/- |
| Deseuri | Recuperarea catalizatorilor | Catalizatorii de Rh si Pt sunt reciclati prin firma producatoare | + |
| Energie | - optimizarea balantei energetice – recuperarea energiei | -230 kWh/t acid azotic | + |
| Emisii in aer | -sistem de reducere catalitica selectiva (SCR) sau nonselectiva (NSCR) pentru NOx | Sistem de reducere catalitica | + |
| Emisii atmosferice | Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag . 140; 141 (BAT): NOx exprimati ca NO2: 5 – 90 ppmv (184,5mg/Nm3) N2O: 20 – 300 ppmv (588 mg/Nm3) pentru instalatii existente 20 – 100 ppmv (196 mg/Nm3) pentru instalatii noi | Emisii [mg/Nm3]: NO2: 1505; 1693; 2027; 1976; 2025; 2111; 2083; 2069; 2090; 2077; 2031; 1845; 1876; 1921; 1885; 1975 N2O: 420 Nota : valorile determinate se incadreaza in limitele valabile pana in 2014 | + |

Concluzii

Din punct de vedere tehnologic instalaţia de acid azotic este similară instalaţiilor din cea mai veche generaţie tehnologică, aflate în funcţiune pe plan european.

BAT pentru reducerea emisiilor în atmosferă se consideră extinderea absorbţiei şi reducerea catalitică a  NOx din gazele reziduale evacuate în atmosferă, sistem realizat in instalatia SC GA PRO CO CHEMICALS S.A.

### IV.4.4.  Instalatia de Azotat de amoniu / nitrocalcar

| Domeniu | BAT | SC GA-BRO-CO-CHEMICALS S.A. SAVINESTI | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Procedeu aplicat | Procedeu cu: -reciclarea solutiei de azotat de amoniu -reciclarea produsului finit (granulatie neconforma) -limitarea impurificarii condensului | Procedeul utilizat similar instalatiilor de generatie noua si aplica recomandarile BAT | + |
| Consumuri de materii prime si utilitati | 0.21-023 t NH3 /t AN – t CAN 0.9 – 1.01 t HNO3 (50%) t AN – t CAN Energie : 70 kW/h /t Abur : 0 – 0.027 Gcal/t | 0.21 – 0.17 t NH3 /t AN - tCAN 0.79 – 0.63 t HNO3 (47%) t AN – t CAN 84.13 kWh/ t AN – 77.5 kWh/t CAN 0.16 – 0.14 Gcal/ t AN - CAN Utilizarea HNO3 mai diluat justifica consumul de abur si energie | +/- |
| Echipamente de granulare | mori, tamburi de granulare, evaporator-granulator si granulatoare cu pat fluidizat | Granulator cu pat fluidizat | + |
| Emisii atmosferice | Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007 pag . 371; 372 (BAT): Emisii: 50 mg/Nm3 pulberi 50 mg/Nm3 NH3 | Emisii [mg/Nm3]: pulberi: 1,24; 25,8; 28,4 NH3: 1,14; 18,67; 21,2 | + |
| Emisii in apa | Recuperarea condensului -nu se specifica cantitatea de condens recuperat NH4+ - 5000 mg//l NO-3 – 2500 mg/l | Condensul se reutilizeaza in instalatia de Acid azotic in functie de capacitatea la care lucreaza – restul se concentreaza si se reintroduce in proces. 1150 mg/l 588 mg/l | + |

Concluzii

În Instalaţia de Azotat de amoniu / nitrocalcar  procesul tehnologic aplicat este de ultimă generaţie, cu performanţe echivalente celor mai noi instalaţii existente în Comunitatea Europeană.

Consumurile de materii prime se încadrează în limitele prezentate în BREF dar condiţiile de funcţionare din cadrul platformei conduc la depăşiri ale consumului energetic.

Nivelul emisiilor de poluanţi în factorii de mediu se situează în limita BAT, definind instalaţia ca fiind BAT.

# IV.5. Aspecte legate de încetarea partiala / totala a activitatii

Necesitatea studierii impactului încetarii unei parti din activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., sau a activitatii în ansamblul ei, asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificata prin initierea din timp a unor actiuni menite sa reduca posibilele efecte negative.

Masurile ce trebuie luate în cazul încetarii functionarii fiecarei instalatii au fost prevazute înca din faza de proiectare si sunt cuprinse în manualul de operare.

În cazul în care titularul de activitate/operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului de activitate, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

Totodata, trebuie sa se dispuna de un Planul de închidere a zonei, care sa demonstreze ca instalatiile platformei pot sa-si înceteze activitatea în siguranta. Planul trebuie pastrat si actualizat, ca dovada a schimbarilor facute. O copie a planului va însoti formularul în care se specifica schimbarile facute, iar Autorizatia integrata de mediu va mentiona orice schimbare facuta. Daca la închidere operatorul doreste sa urmeze o directie diferita de actiune, planul va trebui completat cu acceptul Autoritatii competente pentru protectia mediului.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii, sau a unor părţi din instalaţie se vor respecta prevederile din Planul de închidere a amplasamentului, care trebuie sa cuprinda :

- planurille retelelor si obiectivelor subterane si a metodei prin care acestea vor fi mentinute,

-măsurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective;

- oprirea în condiţii de siguranţă a procesului tehnologic şi a funcţionării instalaţiilor;

- golirea instalaţiilor tehnologice şi de stocare cu gestionarea produselor rezultate ;

- spălarea/curăţarea instalaţiilor tehnologice şi de stocare;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor existente pe amplasament ;

- investigaţii privind calitatea solului şi subsolului pe amplasament pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitati si necesitatea oricarei remedieri, în vederea redarii zonei într-o stare satisfacatoare, asa cum este definita în raportul initial de amplasament;

- metode de demontare a constructiilor si a altor structuri, care ofera îndrumari pentru protectia apelor de suprafata si subterane în amplasament, la constructie si demolare;

-identificarea resurselor necesare pentru punerea practică şi mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei;

-măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Pe baza  proiectului tehnic se va realiza documentatia de mediu conform normativelor:

- Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2003 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2003 - pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

IV.6.  Stadiul lucrarilor din Planul de actiuni

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.  Săvineşti deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr.275/2013 cu Plan de acţiuni (intrucat societatea a preluat activele fostei SC AZOCHIM Savinesti, beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG 152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014).

Stadiul de realizare a măsurilor impuse prin Planul de acţiuni este prezentat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Măsura | Termen de realizare | Stadiul realizării | Efecte privind reducerea poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Instalaţia de fabricare acid azotic 1.1.1.Implementarea sistemului de reducere a emisiilor de NOX la coşul de evacuare aferent instalaţiei de HNO3 | 30.06.2014 | Finalizat | Încadrarea emisiilor de NOX în limitele prevăzute de BAT. |
| 2 | 1.1.2.Implementarea sistemului de reducere a N2O din gazele evacuate la coş. | Trim IV 2014 | Realizat | Încadrarea emisiilor de gaze cu efect de seră în prevederile autorizatiei GES. |
| 3. | 1.1.3.Achiziţionarea şi montarea unui sistem de monitorizare N2O, NOx si debit pe cosul comun de evacuare gaze nitroase de la cele patru linii de productie | Trim IV 2014 | Realizat | Monitorizarea on line a concentratiei N2O, NOx si debit |
| 4 | 1.2.Instalatia de fabricarea amoniac 1.2.1.Sistem pentru recuperarea gazerlor reziduale din tancurile de productie din instalatie, in sistemul arzatoarelor aferente reformerului primar. | Trim III 2013 | Realizat | Reducerea emisiilor de amonaic din atmosfera si reducerea consumului de gaz metan de combustie |
|  | 1.2.2.Trasee pentru introducerea apei de racire de la compresoarelor de amoniac C254 in sistemul aferent striperului 2 PK 151. | Trim III 2014 | Realizat | Eliminarea posibilitate de impurificarea a pei de racire cu amoniac |

Denumirea măsurilor implementate/in curs de implementare din Planurile de etapizare şi efectele acestora privind reducerea poluării componentelor de mediu

| Nr. crt. | Măsura | Stadiul relizării | Efectele privind reducerea poluării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intocmire proiect pentru realizarea instalatiei de stripare ion amoniu | Realizat | Incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate in prevederile HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in punctul de control final AZO170 |
| 2. | Realizarea si punerea in functiune a instalatiei de stripare ion amoniu din apele uzate ce provin din instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcal inainte de evacuare prin canal colector-punct final AZO 170 |  |  |
| 3. | Studiu de solutie pentru realizarea instalatiei de absorbtie- hidroliza pentru apele uzate din instalatia uree granulata |  |  |
| 4. | Realizarea instalatiei de absorbtie-hidroliza pentru apele uzate din instalatia uree granulata |  |  |
| 5. | Refacerea sistemului interior de canalizare ape uzate din totalul de 8,35 km, a portiunii de 250 m, intre C 260-C304 | Realizat | Reducerea poluarii subterane si imbunatatirea calitatii panzei freatice. |
| 6. | Realizarea unui foraj de observatie la limita de est a instalatiei de uree granulata pentru monitorizarea calitatii panzei freatice | Realizat | Monitorizarea calitatii panzei freatice in aval de amplasament fata de directia de curgere a apelor freatice |
| 7. | Intocmirea proiectului de executie si a documentatiei tehnice pentru separarea circuitelor de evacuare a apelor uzate ale S.C. GA PRO CO Chemicals S.A Savinesti si S.C. FIBREXNYLON SA Savinesti) | Realizat | Ssepararea circuitelor de ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti de apele uzate evacuate de S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti Asigurarea deversarii proprii in receptor (canalul UHE) a apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti |
| 8. | Realizarea lucrarilor necesare separarii circuitului de ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A de apele uzate evacuate de FIBREXNYLON, imediat amonte de evacuarea D4 si a modificarii circuitului de ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti spre circuitului C1 |  |  |
| 9. | Achizitionarea si montarea sistemului de monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA Savinesti | Realizat | Asigurarea monitorizarii apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA Savinesti deversate in canalul UHE |
| 10. | Intocmirea proiectului de executie si a documentatiei tehnice pentru reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu (in conservare), in vederea asigurarii stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei | Realizat | Stabilirea solutiilor tehnice de reabilitare si cresterea potentialului de inmagazinare a bazinelor de retentie, in vederea asigurarii stocarii apelor uzate, in cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura debitul de 20m3/s, necesar dilutiei |
| 11. | Realizarea proiectului de executie. | Realizat | Reducerea deversarilor apelor uzate in canalul UHE ale calor indicatori de calitate depasesc limitele admise stabilite in Autorizatia de Gospodarire a Apelor, in baza prevederilor HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa 3 NTPA 001 si HG 351/2005 |
| 12 | Intocmire studiu de solutie in vederea reducerii poluantilor specifici apelor uzate (NH4+, NO3-, Uree, Cl-) | Realizat | Stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate in baza prevederilor HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 35/2005, in punctul de control final D4. |
| 13. | Intocmire proiect de executie cu firma specializata, in vederea implementarii solutiei rezultata din studiul realizat, pentru incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate exacuate prin D5 | Realizat | Incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate, in baza prevederilor HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa 3 - NPTA 001 si HG 351/2005 in punctul de control final D5. |
| 14. | Realizarea proiectului de executie. | Trim.IV 2014 | Realizarea lucrarilor va conduce la incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate in baza prevederile HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in punctul de control final D5 |
| 15. | Reabilitarea bazinului de ape nocive (aflat in conservare) aferent instalatiei Demineralizare si introducerea lui in circuitul de evacuare ape uzate | Realizat | Evitarea variatiilor de pH in apele uzate provenite din inst. Demineralizare si reducerea consumului de reactivi utilizati pentru neutralizare |
| 16. | Inchiderea sistemului apei de racire Ciclul HAMON - Instalatiile Amoniac si Uree | Realizat | Evitarea cresterii concentratiei NH4+ in apele uzate evacuate, in cazul impurificarii apelor de racire |
| 17. | Reabilitare cuva de retentie aferenta depozitului de amoniac TK 251 | Realizat | Evitarea cresterii concentratiei NH4+ in panza freatica, in cazul unor avarii la depozitul de amoniac TK 251 |
| 18. | Punerea în funcţiune a sistemului automat de monitorizare (cu transmisie on-line la dispeceratul societăţii) a calităţii apelor uzate evacuate (pH,amoniu,temperatură), în canal. | Realizat | Asigurarea monitorizarii continue a calităţii apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA Savinesti deversate in canalul UHE |

Măsurile prevazute cu termen de realizare 2012 au fost realizate în proporţie de 100%.

În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi reabilitare a instalaţiilor, precum şi investiţii noi.

| Nr. crt. | Măsura | Efecte privind reducerea poluării |
| --- | --- | --- |
| Instalaţia AMONIAC SALZGITTER |
| 1. | Modernizarea sistemului de reformare primară. Lucrările de modernizare executate până în 2008 au constat în: - înlocuirea reformerului primar 2H 101 şi a sistemului de recuperare a căldurii de reacţie din faza de reformare primară; - înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă pentru reformare; | Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea consumurilor energetice ale instalaţiei. |
| 2. | Modernizarea coloanei de sinteză a amoniacului: - schimbarea interiorului coloanei; - înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă pentru sinteză; | Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea consumurilor energetice ale instalaţiei. Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, prin scăderea presiunii de lucru. |
| 3. | Implementarea sistemului de recuperare a hidrogenului din gazele de purjă continuă, în cadrul modulului de hidrogen; | Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea consumurilor energetice ale instalaţiei. Reducerea emisiilor din procesul de ardere a combustibililor |
| 4. | Modernizarea fazei de spălare a gazului de sinteză. | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. |
| 5. | Implementarea sistemului de conducere asistată de calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, prin eliminarea factorului de eroare umană. |
| 6. | Implementarea sistemului de preepurare a condensului tehnologic din faza de spălare Benfield. | Reducerea posibilităţilor de afectare a factorilor de mediu. |
| Instalaţia de UREE STAMICARBON |
| 1. | Implementarea sistemului de conducere asistată de calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, prin eliminarea factorului de eroare umană. |
| 2. | Modernizarea liniei II de fabricaţie, prin înlocuirea coloanei de sinteză. | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare. |
| 3. | Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de absorbţie –desorbţie pentru apele uzate provenite din instalaţia de uree granulată. | Reducerea impurificării apelorevacuate din instalaţia de uree granulată cu amoniu şi uree. |
| 4. | Înlocuirea pompelor de amoniac şi carbamat de amoniu cu echipamente noi, mai performante | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare şi reducerea emisiilor de amoniac în aer . |
| 5. | Modernizarea fazei de compresie a bioxidului de carbon şi implementarea sistemului de conducere asistată de un calculator de proces. | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare şi reducerea posibilităţilor de afectare a factorilor de mediu. |
| Instalaţia de azotat de amoniu / Nitrocalcar |
| 1. | Implementarea sistemului de conducere asistată de calculator de proces ( DCS) a întrgului proces tehnologic ( pentru faza de neutralizare) . | Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, prin eliminarea factorului de eroare umană. |
| 2. | Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de stripare din apele uzate ce provin din instalaţia azotat de amoniu | Reducerea riscului de poluare a apelor cu amoniu şi azotaţi. |
| Cetrala termică |
| 1. | Achiziţionarea unui cazan nou de producere abur de 16 t/h | Creşterea eficienţei în funcţionare a instalaţiei de absorbţie-desorbţie, prin asigurarea necesarului de abur. |
| 2. | Implementarea unei instalaţii de cogenerare, cu trei turbine cu gaze şi trei cazane recuperatoare, ce va fi finalizată în cursul anului 2014. | Producerea de energie electrică şi termică cu consum mic de gaz natural şi emisii de NOX reduse (max. 50 mg/Nmc) |
| Instalaţia de acid azotic |
| 1. | Construirea unui rezervor nou de depozitare a acidului azotic, cu o capacitate de 2000 tone. | Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de depozitare a acidului azotic şi asigurarea funcţionării pe perioade mai mari de timp. |
| 2. | Implementarea sistemului de reducere catalitică a protoxidului de azot din gazele nitroase. Investiţie realizata. | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. |
| 3. | Implementarea sistemului de măsurare continuă a emisiilor de gaze reziduale | Monitorizarea continuă a emisiilor de protoxidului de azot evacuate în atmosferă. |
| Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 |
| 1. | Construirea unui rezervor nou de depozitare a UREAN 32, cu o capacitate de 5000 tone. | Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de depozitare a UREAN 32 şi asigurarea funcţionării pe perioade mai mari de timp. |
| 2. | Punerea în funcţiune a unei noi linii de încărcare a cisternelor CFR. | Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de depozitare a UREAN 32 şi asigurarea funcţionării pe perioade mai mari de timp |

In vederea consolidarii conformarii cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, societatea  a mai realizat o serie de imbunatatiri tehnologice in instalatii :

1.Instalaţia fabricare uree granulată

1.Sistem pentru preluarea gazelor reziduale cu continut de amoniac, de la treapta de la treapta I, vasul tampon de apa amoniacala 2V0501 si de la vasul tampon de solutie 2V0304 si introducerea lor in coloana  de absorbtie 2C0501 (trim.IV 2013).

2.Executarea si montarea de izometrii pentru preluarea reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare, in scruberul spalator din instalatia de fabricare a azotatului de amoniu/nitrocalcar, in cazul opririlor cu golire de reactanti si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametrii normali de functionare (trim.IV 2013).

3. Preluarea carbamatului de amoniu rezultat in instalatia Desorbtie-Hidroliza si reintroducerea lui in treptele II recirculare (trim.IV 2013).

2.Instalaţia fabricare azotat de amoniu/nitrocalcar.

1.Executare trasee de abur pentru concentrarea condensului tehnologic si reintroducerea lui in procesul de fabricatie (trim.I 2014).

2.Executare si montare scruber spalator pentru preluarea reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametri normali de functionare (trim.IV 2013).

3.Executarea si montarea a doua rezervoare de depozitare a reactantilor din sistemul de drenare a coloanelor de sinteza si a coloanelor de spalare din instalatia de uree, in cazul opririlor cu golire de reactoare si in cazul pornirilor, pana la intrarea in parametri normali de functionare (trim.IV 2013).

Este de menţionat faptul că societatea va continua  investiţiile şi în perioada următoare,  pentru realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate evacuate de societate în emisar  (investiţie estimată, în urma ofertelor analizate, la aproximativ 4 mil.euro ).

V. INTERPRETAREA DATELOR SI RECOMANDARI

S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. este o societate cu caracter privat, înfiintata în anul 2005 si înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1478 din 24/10/2005, avand sediul administrativ în comuna Savinesti, str. Uzinei nr. 2, judetul Neamt. Actionariatul societatii este format din persoane juridice, respectiv : societatea DALHOUSIE HOLDINGS LIMITED – persoana juridica din Cipru si SC VIROMET SA Victoria – persoana juridica Romania.

Activitatile principale derulate de societate sunt conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007 :

● Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

● Cod CAEN 2015 - Fabricarea  ingrasamintelor si produselor azotoase,

● Cod NOSE-P: 105.09 – Produsi chimici anorganici de baza sau ingrasaminte chimice

● Cod SNAP 2: 0404

● Cod SNAP 2:

04 04 02 – Acid azotic conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 03 – Amoniac conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 05 – Azotat de amoniu conform CORINAIR, decembrie 2007

04 04 08 – Uree conform CORINAIR, decembrie 2007

Activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, se regasesc in categoriile :

4.   Industria chimica

  - Producerea compuşilor chimici anorganici precum :

- Gazele (Amoniac)

- Acizii (Acid azotic)

4.3 Producerea de îngrăşăminte pe bază de azot (Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Uree granulata, ingrasaminte lichide - Urean 32)

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.

Conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. se incadreaza in categoria de activitate :

1.1.b Instalatie de ardere cu putere termica nominala > 20 MW din alte sectoare decat sectorul energetic.

In prezent, SC GA – PRO – CHEMICALS SA detine Autorizatia Integrata de Mediu nr2.28.10.2013.

Nota : Fosta SC AZOCHIM SA Savinesti (societate de la care SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA a preluat activele), este pe lista instalatiilor care beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG 152/2005 – anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu prevederile Directivei 96/61/CE fiind 31.12.2014. Pentru obiectivele operate prin inchiriere de SC AGROFERTIL SA, inclusiv Instalatia de fabricare AN/CAN  a fost emisa de catre MMGA ARPM Bacau Autorizatia Integrata de Mediu  Nr.6 din 17. 04 2006.

LOCALIZAREA SI PROPRIETATEA ACTUALA A TERENULUI

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială Săvineşti,care se află la cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este de 759.203,05 mp

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:

- 20033' longitudine estică

- 46052' longitudine nordică.

DREPTUL DE PROPRIETATE ACTUAL

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a achiziţionat, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 51/ 1998, activele aparţinând S.C. AZOCHIM S.A. Săvineşti prin licitaţie publică AVAS (Proces Verbal nr. 355/26.07.2005), respectiv :

- active reprezentând clădiri, construcţii speciale şi echipamente (instalaţii, echipamente tehnologice, utilaje, aparate, etc.) aferente secţiilor :

- Secţia 1 – Amoniac I şi II, Carbonat de calciu, Demineralizare II şi Apa recirculată II

- Secţia 2 – Acid azotic, Azotat de amoniu (numai echipamente tehnologice : aparate de măsură, contor, analizor), Uree cristalizată, Uree granulată, Depozit amoniac vechi, Lichefiere amoniac, Lichefiere CO2 şi Tratare ape uzate

- Secţia 3 – Reţele estacade, CET, Termo-hidro, Apă tratare I + Apă recirculare I, Turbine contrapresiune, Turbine compresor, Reţele apă industrială, Staţie trafo şi reţele, Atelier electric, Staţie 6 kV şi reţele gaz metan

- Secţia 4 – Atelier mecanic CUPS, Întreţinere edile şi Atelier piese de schimb maşini

- Secţia 5 – PSI, Depozite exploatare, regenerare ulei, Ambalare, Electrocare, CFU, Protecţia muncii, Administrativ, CTC, Spălare haine, Dispensar, Cantină, Proiectări, Oficiu calcul, Apărare civilă, Atelier de marcat saci, Cercetări uzinale şi Spaţiu comercial

- Secţia 7 – ATM central şi Centrala telefonică

- Secţia 99 – ALA.

Prin Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. a cumpărat de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A instalaţia de fabricare AN/CAN.

În prezent, S.C.GA PRO CO CHEMICALS S.A. a intrat în procedura de insolvenţă din data de 18.06.2014, conform Comunicării Hotărarii Civile nr.7/F/CC din data 18.06.2014.

SUPRAFETE TOTALE / OCUPATE / LIBERE

Conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO3 nr.0161/1993 emis de Ministerul Industriilor in baza Legii nr. 15/1990 si a HG nr. 834/1991 – suprafata de teren in proprietatea exclusiva a SC AZOCHIM SA – a fost de 759203.05 mp.

Repartizarea acestei suprafete pe categorii de folosinta este dupa cum urmeaza:

- suprafata construita 171 741.16 mp

- suprafata aferenta cailor de transport 21 817.14 mp

- suprafata libera 565 644,75 mp

- gradul de ocupare a terenului 23.52%.

UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

Situatia actuala a instalatiilor existente pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti se prezinta astfel

Instalatii principale - in functiune

| Nr. crt. | Instalatia | Activitatea conf. Anexei I din OUG nr.152/2005 | Capacitate proiectata | Anul punerii in functiune | Anul repornirii /sistarii activitatii | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac – licenta Salzgitter | 4.2.a | 1 000 t/zi 330 000 t/an | 1974 | Repornire 2008 | 1995- retehnologizare (cu firma Mannesmann DEMAG) |
| 2 | Uree granulata – licenta STAMICARBON | 4.3 | 300 000 t/an | 1974 | Repornire 2009 | 2007-2009 modernizare Mannesmann Anlagenbau |
| 3 | Acid azotic – licenta GIAP | 4.2.b | 180 000t/an HNO3 100% | 1963 | Repornire 2003 | Modernizare 1997-1998 |
| 4 | Azotat de amoniu / nitrocalcar -licenta intiala GIAP | 4.3 | 231 000 t/an AN 330 000 t/an CAN | 1963 | Repornire 1999 | Modernizare Mannesmann Anlagenbau 1997 – 1998 licenta KRUPP - UHDE |
| 5 | Ingrasaminte lichide - UREAN | 4.3 | 429 000 t/an | 2009 | - | - |

Instalatii  conexe – in functiune

| Nr. crt. | Instalatia | Activitatea conf. Anexei I din OUG nr.152/2005 | Capacitate proiectata | Anul punerii in functiune | Anul repornirii /sistarii activitatii | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demineralizare II (deserveste instalatiile amoniac si uree granulata) | - | -125 mc/h x 4 linii demineralizare -30 mc/h x 3 linii de condens | 1975 | Repunere in functiune 2008 | Reabilitare 2008 |
| 2 | Gospodaria de ape nr. 2 (Hammon) | - | -14070 mc/h apa racire pt. Instalatia Amoniac -6600 mc/h apa racire pt. Instalatiile uree granulata si carbonat de calciu | 1974 | Repunere in functiune 2008 | Reabilitare 2008 |
| 3 | Ciclul de racire I-III | - | 4600 mc/h | 1963 | Repornire 1999 | -Lucrari de reabilitare 1997-1998 (au fost inlocuite suprafetele de schimb termic |
| 4 | Instalatia de hidroliza – desorbtie (Uree granulata) – licenta UREA CASALE | - | 50 mc/h ape reziduale cu max. 10% ioni amoniu | 2011 | - |  |
| 5 | Centrala Termica -cazan TERMOTEHNICA-BIASI (TGV 1000012) -cazan MINGAZZINI | 1.1* | 10 000 t/h 16 t/h | 2004 2012 |  |  |
| 6 | Instalatii depozitare amoniac lichid -depozit TK -251 Depozit de fabricatie | - | -max. 15000 t (7900 t dupa lucrari 1998) -530 t | 1971 | Repornire 2003 | 1998 – lucrari reparatie . |

FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIME

In imprejurimea platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., terenul are atat folosinte mai putin sensibile (in partea de nord – vest unde se invecineaza cu o serie de obiective industriale) cat si folosinte sensibile in restul vecinatatilor.

Obiectivele industriale aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt:

- în partea de nord – vest : S.C. FIBREXNYLON S.A., S.C. YARNEA S.A., S.C. ICEFS S.A. S.C. RIFIL S.A. S.C. KOBER S.A., S.C. COMES S.A., Microcentrala Roznov ;

- în partea de sud : SC CRIMBOGAS S.A..

Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:

- spre nord : com. Girov (15 km)

- spre nord – est: Margineni (cca. 15 km)

- spre nord – vest: Dumbrava Rosie (4 km)

- spre sud: Borlesti (12 km)

- spre sud – est: Dumbrava – Deal, Costisa (20 km),Roznov (5 km);

- spre sud – vest: Piatra Soimului (5 km);

- spre vest si sud –vest: comuna Savinesti (cca. 1.0 km).

Societatea are legaturi directe cu orasul Piatra Neamt prin DN 15 si CFR Bacau – Piatra Neamt. Distanta pana in municipiul Piatra Neamt este de cca. 10-12 km pe directia nord - vest.

UTILIZAREA CHIMICA

Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv amoniac, acid azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de substante chimice vehiculate in procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ mari.

Din analiza informatiilor prezentate in lucrare, se poate aprecia ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase, in conformitate cu normativele in vigoare, respectiv:

- a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile in conformitate cu prevederile O.U.G. 121/2006 aprobată cu modificări prin Legea 186/2007;

-a pre-inregistrat si inregistrat produsele societatii in conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice  (REACH) ;

-pentru substanţele periculoase pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă amoniacală, Uree, Azotat de amoniu) s-au realizat scenariile de expunere conform Directivei 67/548/EC ;

-a intocmit fişe cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere conform Regulamentului REACH, CLP, şi a Regulamentului 453/2010;

-a verificat toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea cu Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere;

-asigura respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere pentru fiecare substanţă în parte.

CONDITII DE CONSTRUCTIE

Referitor la situatia constructiilor existente pe amplasament, consideram ca sunt necesare:

- evaluarea gradului de uzura si a sigurantei in exploatare pentru cladirile in functiune

- evaluarea starii cladirilor ramase dupa dezmembrarea instalatiilor, in vederea gasirii de solutii pentru reutilizarea sau demolarea acestora.

RETELE DE CANALIZARE

Sistemul de canalizare ce deserveşte platforma chimică a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti cuprinde:

♦ Reţeaua de apă industrială deserveşte instalaţiile:Ciclul I- III, Depozitul mic de amoniac, Demineralizare II, Turnurile de răcire Hammon, Gazometrul de amoniac, Depozitul de amoniac TK- 251.

♦ Reţeaua de apă recirculată cuprinde:

a) reţeaua de apă recirculată I care deserveşte instalaţiile:

- Azotat de amoniu/ Nitrocalcar

- Acid azotic

- Compresoarele de amoniac

b) reţeaua de apa recirculată II care deserveşte instalatiile:

- Amoniac Salzgitter

- Uree granulată

♦ Reţeaua de apă potabilă alimentează toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe amplasamentul societăţii

Retelele de canalizare ape uzate, in lungime de 8.35 km, sunt in sistem divizor, in functie de categoria de apa uzata preluata si modul de dirijare, astfel:

♦ Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:

- Demineralizare II cu rampa de reactivi şi bazinul de neutralizare

- Amoniac Salzgitter ce cuprinde şi postul reglare gaz metan combustie, cazanele auxiliare, reformer

- Uree granulată împreună cu instalaţia de stripare ioni amoniu

♦ Reţeaua de ape convenţional curate deserveşte următoarele instalaţii:

- Demineralizare II

- Turnurile Hammon

- Amoniac Salzgitter

- Uree granulată – Instalatia Hidroliza - desorbtie

- Depozit de amoniac TK- 251

- Acid azotic

- Azotat de amoniu

- Depozitul mic de amoniac

- Ciclul I- III

- Instalatia de Cogenerare

Apele meteoritice sunt captate in reţeaua de ape convenţional curate.

Retele de canalizare ape conventional curate se reunesc in canalul colector 170 inainte de evacuarea finala in canalul UHE prin racordul D4 (canalul C1).

In perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele uzate conventional curate se pot evacua direct in raul Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2, insa numai cu acceptul ABA Siret Bacau si SGA Neamt.

In situatia unor debite mari de ape pluviale se poate face evacuarea si prin racordul D1 direct in raul Bistrita dat tot numai cu acordul unitatilor mentionate mai sus.

♦ Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe amplasamentul societăţii

RASPUNS DE URGENTA

Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007.

Ca urmare, societatea aplica un Sistem de management al securitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispune de :

-Plan de urgenţă internă (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12)

-Raport de securitate (întocmit conform HG 804/2007 –art. 10)

publicate pe site-ul oficial, care prezinta totodata si informaţiile pentru public privind măsurile şi comportamentul în caz de accident major (conform anexa nr.5 din HG 804 din 25 iulie 2007).

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute, procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti.

MONITORIZARE

Activitatea de monitorizare a calitatii surselor de emisie si a componentelor de mediu se deruleaza in conformitate cu prevederile stipulate in Autorizatia Integrata de mediu nr. 2 din 28.10.2013 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 275/10.09.2014.

RECUNOASTEREA TERENULUI

Analiza si interpretarea informatiilor puse la dispozitie de beneficiar si a documentarilor din teren a condus la urmatoarele concluzii privind situatia amplasamentului pe care-si desfasoara activitatile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., prezentate pe componente de mediu:

Componenta de mediu SOL

În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile de sol situate in zona instalatiilor de amoniac si uree granulata, se poate concluziona ca nu au fost inregistrat cresteri ale incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in perioada 2010-2013 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006.

Componenta de mediu PANZA FREATICA

Freaticul existent în perimetrul Platformei Industriale Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM S.A.,

unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp un proces de poluare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici.

Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a compusilor anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati activitatilor desfasurate în trecut de AZOCHIM si în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt: amoniul, azotatii si azotitii. Incarcarea organica nu reprezinta un indicator specific activitatilor desfasurate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.

In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. exista 5 foraje de control a calitatii panzei freatice. Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in aval de de Platforma industriala Savinesti, evidentiaza un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor societatilor din amonte (forajul FH1), inclusiv a societatii analizate. Aportul de poluare remarcat in special pentru indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul din aval, comparativ cu cel din amonte se datoreaza activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in prezent pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A..

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o tendinta de scadere a nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se totusi o poluare semnificativa.

Componenta de mediu AER

Emisii dirijate:

Activitatea desfasurata de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti conduce la emisii de poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul surselor de emisii dirijate si difuze.

Monitorizarea emisiilor  in anul 2014 a fost efectuata prin automonizare de laboratoarele de analiza apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si INCD ECOIND Bucureşti – Departamentul Control Poluare. Aceasta monitorizare a avut  ca scop verificarea incadrarii valorii concentratiilor poluantilor emisi in aer din surse dirijate in cerintele AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

Instalatia amoniac (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi de la reformerul primar si cazanele auxiliare).

Valorile obtinute se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

Pentru a mentine concentratiile de poluati sub VLE, recomandam o reglare a arderii si mentenata periodica a arzatoarelor cu firma de specialitate.

Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ediţia august 2007  pag . 92 – BAT recomanda pentru reformerul primar, supraincalzitorul si cazanele auxiliare, incadrarea emisiilor de NOx intre 90 – 230 mg/Nm3.

Prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, avem urmatoarele limitele (care se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%):

-CO: 100 mg/Nm3

-SOx: 35 mg/Nm3

-NOx: 350 mg/Nm3

-pulberi: 5 mg/Nm3

Instalatia Uree granulata (poluantii emisi: NH3, pulberi)

De la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt evacuate dirijat in atmosfera prin intermediul a 6 cosuri de emisie montate in turnul de granulare.

De la faza de spalare amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in atmosfera prin 2 surse stationare de emisie.

Din rezultatele masurarilor se observa incadrarea valorilor obtinute in limitele prevazute de AIM Nr. 2 din 28.10.2013.

## Instalatia AN /CAN (poluantii emisi: NH3, pulberi)

Masurarile efectuate  nu au indicat depasiri ale valorilor limita prevazute de  AIM Nr. 2 din 28.10.2014.

Instalatia de fabricare acid azotic (poluantii emisi: NOx si N2O)

Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic

Din rezultatele masurarilor efectuate in perioadele de funcţionare a instalatiei în  anul 2013 si  2014, se observa incadrarea valorilor determinate in limitele prevazute de  AIM Nr. 2 din 28.10.2014.

Aceste limite sunt valabile pana in 31.12.2014. Intrucat instalatia de acid azotic a fost retehnologizata (conform Plan de etapizare), va trebui sa respecte valorile concentratiilor oxizilor de azot stabilite de autoritatea de mediu.

Centrala Termica (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi)

Centrala termică este constituită din două cazane de abur :

-cazanul de abur TGV 10000/12

-cazanul de abur MANGAZZINI

Valorilor obtinute prin masurarile efectuate in 2014 se incadreaza in limitele prevazute de  AIM Nr. 2 din 28.10.2014.

Recomandam ca toate masurarile anuale privind sursele stationare de emisii de noxe gazoase si parametrii fizici ale acestora, sa se realizeze cu un laborator Acreditat RENAR .

Emisii difuze

Conform AIM nr. 2 din 28.10.2013 s-au stabilit 3 puncte pentru monitorizarea imisiilor NH3 si NO2 la limita perimetrala a societatii, respectiv:

- Punctul Pompieri

- Punctul Pamgaz

- Punct FibrexNylon, zona hala filtre mecanice – alimentare cu apă de adaos la Gospodăria de apeHammon

In anul 2012 si trimestrul I din 2013 si 2014, au fost inregistrate depasiri ale PA comparativ cu limitările din STAS 12574/87 corelat cu Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru indicatorul de calitate amoniac (aprilie, iunie, septembrie si decembrie  - 2012 si ianuarie – 2013, ianuarie si februarie 2014). Din precizarile facute de personalul responsabil al societatii, depasirile inregistrate s-au datorat unor situatii accidentale care au impus oprirea instalatiilor.

Desi nu a fost depasit pragul de interventie, trebuie acordata o atentie marita emisiilor accidentale de amoniac, pentru ca, in conditiile meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluantilor se pot inregistra depasiri ale CMA la amoniac in zonele locuite din vecinatatea SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti.

Modelarea matematica a dispersiilor

Modelul matematic al dispersiei poluantilor a luat in calcul :

- valorile maxime ale concentratiilor poluantilor inregistrate in anul 2012 (determinari efectuate de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnECO Consulting SRL),

- datele meteo din luna ianuarie 2013 (obtinute de la Agentia Nationala de Metereologie si sunt valorile inregistrate de Statia Meteo Piatra Neamt).

Putem concluziona ca in baza modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer de instalatiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, in conditiinormale de functionare, impactul local este nesemnificativ din punct de vedere al poluarii aerului inconjurator.

Modelarea matematica a dispersiei utilizand datele meteo din luna ianuarie, a fost aleasa deoarece in data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au inregistrat in municipiul Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf. STAS 12574/87. Emisia accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul coloanei de sinteză la linia 2 a instalației de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a calității aerului în perimetrul uzinal și periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., pentru probe momentane nu au evidențiat insa depășiri ale CMA la indicatorul de calitate amoniac.

Cel mai probabil, incidentul a fost provocat in conditii meteo care au condus la o dispersie nefavorabila a gazelor cu amoniac, pe fondul unei concentratii de amoniac evacuate accidental din instalatie.

Componenta de mediu APA - descarcarea apelor uzate

Pentru descarcarea apelor uzate, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.Savinesti detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 275/2014 valabila pana la 31.12.2014, emisa de Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Siret

Tinand cont de activitatile derulate si de faptul ca S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.este amplasata in fosta platforma industriala Savinesti-Roznov, retelele de canalizare ape uzate apartin                                      S.C. FIBREXNYLON S.A. In prezent societatea are incheiat Contractul de comodat nr. 177/08.04.2011 cu SC FIBREXNYLON SA Savinesti privind imprumutul canalului C1 pentru descarcarea finala a apelor uzate prin punctul D4 in canalul receptor UHE  şi Actul adiţional nr.1din noiembrie 2014 care prelungeste perioada de comodat pană la data de 31.12.2014.

Categoriile de ape uzate provenite din activităţile S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti sunt:

- ape uzate impurificate chimic generate in instalaţiile uree granulată, apa demineralizata şi azotat de amoniu/nitrocalcar

-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare in Instalatia de desorbtie – hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH4+ şi uree, efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de canalizare a apelor convenţional curate;

-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de neutralizare si reglare pH, dupa care sunt evacuate in canalizarea convenţional curată;

-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un vas pentru recirculare în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei linii, excesul de condens este  concentrat intr-un schimbător de căldură şi reintrodus in procesul de fabricaţie sau este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu;

- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic de la racirea gazelor de la conversie, scurgeri accidentale de la pompele de vehiculare lesie Benfield (solutie K2CO3) de la faza de indepartare CO2 din gazele reformate) sunt preepurate in instalatia de stripare a ionilor de amoniu aferenta instalatiei amoniac.

Dupa preepurare, aceste categorii de ape se evacueaza in reteaua de canalizare conventional curate, cu deversare in canalul UHE sau direct in raul Bistrita.

- ape de răcire cu impurificare chimică redusă

-Instalatia amoniac :  ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare, conversie, sinteza amoniac, condens de la compresia gazului metan, purja cazanului recuperator de caldura de la reformarea secundara, purja cazanului recuperator de caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la compresia gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului (evacuări discontinue);

-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre suflante, retur apă recirculată de la răcitoarele de condens acid

- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice, purje pentru reglari tehnologice (evacuari discontinue);

-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire (discontinuu);

-Gospodaria de apa recirculata nr. 1 (Ciclul I-III): purje din circuitul de racire (discontinuu).

Reteaua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 (canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011*);

- ape pluviale

-sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2).

- ape uzate menajere

-sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012.

Monitorizarea calitatii apelor uzate se realizeaza in conformitate cu prevederile din AIM nr. 2 din 28.10.2014 si  AGA nr. 275 din 10.09.2014 :

- calitatea si debitul efluenţilor tehnologici (preepurati) + ape pluviale in canal colector 170 si punctul final de deversare în emisar Canal C1- D4 (prin Laboratorul Mediu – Toxicologie), analiză/ 12h (2 analize pe zi)

-calitatea efluentilor din instalatiile de preepurare in canalele din interiorul societăţii, analize din 3 în 3 ore / 3 analize pe schimb pe fiecare laborator.

Recomandari:

-o atentie marita privind sursele accidentale de poluare a apelor uzate, stocarea si directionarea acestora intr-o statie de preepurare;

-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare indus.

Pe amplasamentul societatii se va amplasa o staţie de epurare ape uzate, in care vor fi utilizate o serie de utilaje din cadrul instalaţiilor demineralizare I si carbonat de calciu (proiect de executie  prevazuta pentru realizare in trim. IV 2014 in cadrul Programului de etapizare anexa la AGA 275/10.09.2014).

Nivel de zgomot

In conformitate cu AIM Nr. 2 din 28.10.2014, nivelul de zgomot la nivelul Amplasamentului SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009 – 88 si anume 65 dB (A) ziua.

In anul 2013, monitorizarea zgomotului s-a efectueaza in patru puncte amplasate la limita incintei,  relevante ca amplasare, respectiv in zona surselor cu potential marit de zgomot.

Nu s-au inregistrat depasiri ale valorii maxim admise conform cu STAS 10009/1988 de 65 dB.

Intrucat, in imediata vecinatate a Instalatiei amoniac, nu sunt pozitionate locuite, iar zgomotul generat de  purjari este de scurta durata, poluarea fonica are un caracter local.

DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME, PRODUSELOR INTERMEDIARE SI  FINITE

Se poate aprecia că S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dispune de spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materiilor prime, produselor intermediare si finite, depozitele fiind dotate cu echipamente conform cerinţelor impuse materialelor stocate.

Potrivit „Raportului de securitate” revizuit in 2013,, realizat de SC IPROCHIM SA Bucuresti in conformitate cu HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, evaluarea riscului industrial si modelarea aparitiei unor accidente majore la :

-depozitul de amoniac

-depozitul de azotat de amoniu

desi un eveniment major la aceste depozite prezinta un nivel de risc ridicat cu consecinte severe, datorita masurilor de siguranta luate la proiectare si operare, probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit este rara.

Pentru celelalte depozite analizate, nivelul de risc a fost considerat redus – moderat, iar probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit in domeniul moderat – putin probabil.

Producerea si eliminarea deseurilor

Din informatiile prezentate, privind generarea, gestionarea, depozitarea temporara si valorifacarea/eliminarea finala a deseurilor in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., reies urmatoarele concluzii :

- activitatile derulate in cadrul instalatiilor amoniac, acid azotic,  uree cristalizata, azotat de amoniu/ nitrocalcar, apa demineralizata nu produc cantitati mari de deseuri de fabricatie

- sunt respectate prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

- gestionarea deseurilor rezultate din activitatile societatii se realizeaza prin :

  - colectare selectiva;

  - depozitare in locuri special amenajate;

  - evidenta pe categorii de deseuri generate;

  - valorificare/eliminare firme de profil.

Societatea are incheiate contracte cu societati de profil pentru valorificarea/reclarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate.

De asemenea, societatea are incheiat Contractul nr. 1/18.12.2013 cu SC ECOPIM RECYCLING S.A. pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje puse pe piata, conform OUG 115/2010 (anexa 1 si art. 16) si HG 1872/2006 (anexa 4).

Se poate aprecia ca, la nivelul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., gestiunea deseurilor se realizeaza in conformitate cu normativele in vigoare.

# Evaluarea tehnologiilor aplicate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

Analiza fabricatiilor care necesita o abordare integrata a impactului asupra mediului : AMONIAC,  ACID AZOTIC, UREE GRANULATA si AZOTAT DE AMONIU/NITROCALCAR s-a facut în raport cu "reference Document on Best Available techiniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers" – August 2007.

Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta al diferitelor fabricatii de îngrasaminte chimice, atat pentru instalatiile noi, cat si pentru cele din generatii mai vechi, aflate înca în functiune, pe plan european.

-Instalaţia de Amoniac Salzgitter de pe platforma CA PRO CO CHEMICALS se încadrează în categoria proceselor convenţionale de reformare cu abur a gazului natural, fiind un proces BAT. Face parte din generaţia a II a, având consumuri mai mari de energie. Instalaţia respectă în mare parte recomandările BAT şi se încadrează în limitele de emisie poluanţi.

Se poate aprecia că instalatia de stocare amoniac de pe platforma GA PRO CO CHEMICALS Săvinesti respectă recomandărilor BAT.

-Instalatia de uree granulata

Consumul de materii prime – amoniac şi dioxid de carbon – realizat de instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS se încadrează în nivelele de consum recomandate de BAT.

Consumul de utilităţi – apă de răcire ţi abur este mai mare decât consumul înregistrat în alte instalaţii din UE, instalaţia din cadrul GA PRO CO CHEMICALS fiind o instalaţie ce aparţine unei generaţii de început cu uzură fizică şi morală. Din acest considerent, consumurile sunt peste media înregistrată la instalaţiile ce folosesc procedeul cu recirculare totală.

Nivelul emisiilor de NH3 şi pulberi la turnul de granulare este în limitele recomandate de BAT.

Împlementarea sistemului desorbţie – hidroliză, finalizată în iulie 2011 permite instalaţiei să evacueze în aer, prin sursele coloană de absorbţie şi colector final, un debit masic sub 30 kg NH3/h, iar în apă concentraţii de amoniu < 5 mg/l şi de uree < 20 mg/l.

### -Instalatia de Acid azotic GIAP

Din punct de vedere tehnologic instalaţia de acid azotic este similară instalaţiilor din cea mai veche generaţie tehnologică, aflate în funcţiune pe plan european.

BAT pentru reducerea emisiilor în atmosferă se consideră extinderea absorbţiei şi reducerea catalitică a  NOx din gazele reziduale evacuate în atmosferă, fază care urmeaza sa fie finalizata prin achizitionarea catalizatorului in cel mai scurt timp.

### -Instalatia de Azotat de amoniu / nitrocalcar

În instalaţie procesul tehnologic aplicat este de ultimă generaţie, cu performanţe echivalente celor mai noi instalaţii existente în Comunitatea Europeană.

Consumurile de materii prime se încadrează în limitele prezentate în BREF dar condiţiile de funcţionare din cadrul platformei conduc la depăşiri ale consumului energetic.

Nivelul emisiilor de poluanţi în factorii de mediu se situează in limitele prevazute, definind instalaţia ca fiind BAT.

-Depozitarea produselor solide si lichide se realizeaza conform cerintelor BAT, iar evacuarile de poluanti în factorii de mediu nu au, în conditii normale de functionare,  un potential poluant semnificativ.

STADIUL LUCRARILOR DIN PLANUL DE ACTIUNI

Toate masurile prevazute cu termene de realizare pana in 2014 au fost realizate.

În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi reabilitare, practic in toate instalaţiile existente pe platforma (Amoniac Salzgitter, Uree Stamicarbon, Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Acid azotic, Urean, Centrala termica).

Este de menţionat faptul că societatea va continua  investiţiile şi în perioada următoare,  pentru realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate evacuate de societate în emisar  (investiţie estimată, în urma ofertelor analizate, la aproximativ 4 mil.euro ).

# Text boxes

Compresie metan

Purificare prealabila

Reformare secundara

Recuperare caldura

Conversia gazului

Sinteza amoniac

Cazane auxiliare

Compresie aer

Expandor purja

Pompe de apa demi HP

Desorbtie CO2

Stripare condens

Gaz metan

H2

deseu cataliz.

gaze arse la cos

apa demineralizata

gaz metan

Abur 47 ata

aer

purja

Deseu cataliz.

Ape conventional curate

Deseu cataliz.

cataliz.

cataliz.

Saturare apa

cataliz.

Reformare primara

cataliz.

Spalarea gazului

abur 106 ata

Deseu cataliz.

Metanizare

Compresie gaz sinteza

Sinteza amoniac

Deseu

cataliz.

cataliz.

amoniac la

TK-251

aer

ape conven. curate

ape chimic impure

condens acid

condens stripat

condens la

demineralizare

H2

Purificare gaz de purja

gaz metan

gaze

arse

ape conv. curate

Ape chimic impure la hidroliza- desorbtie

Scruber de amoniac

Separare

Preincalzire separare tr. I

Rectificare

Preincalzire separare tr. I

Separare finala

Rezervor sol 70%

Filtrare

Evaporare tr. I

Separare tr. I

Evaporare tr. II

Separare tr. II

Comprimare

Preincalzire

Condensare carbamat

Condensare amoniac

Separare

Rezervor apa amoniacala

Absorbtie

Condensare

CO2

NH3

lichid

Aer

condens

Soluitie

carbamat

Sinteza uree

NH3

lichid

Condensare amoniac

Spalare gaze carbamat

Separare preliminara

abur

condens

condens

condens

Separare

spre

AN/CAn

atm.

condens

abur

Desorbtie

Condens proces la stripare

abur

condens

atm.

Condensare

la condensatoarele  de carbamat si amoniac

Uree

granulata

atm.

gaze reziduale

Granulare

abur

gaze reziduale

UREAN 32

Solutie uree( 70-72%)

Solutie azotat(90-93%)

Solutie Urean 32%

amestecare

racire

depozitare

livrare

Inhibitor coroziune

Acid azotic 47%

Apa recirculata

Filtrare/spălare aer

Degazare

Amestecare

Recuperare  căldură

RETUR

Acid azotic 47 - 49 %

Răcire spălare

NO + aer

Oxidare NO la NO2

Aer

Compresie NOx

Gaze reziduale în atmosferă

Răcire gaze

HNO3 10 %

Absorbţie

Aer

Filtrare

Amoniac gaz

Oxidare catalitică,

Aer suplimentar

Apă demineralizată

Condens din inst. AN

TUR

Apă demineralizată

Abur 6 ata

Abur secundar

Apă recirculată Tur

RETUR

Depozitare

NO + Aer

Apă recirculată

Ciclul III

Condens

Degazare

purje

Barbotor (canal 84)

Canalizare conv. curata

Abur 40 ata

Abur 40ata

Separat. condens

acid azotic

amoniac

Ulei - amine

Răcire

Ambalare

Condiţionare

Sortare fină

Abur 9 ata

Condens pur spre inst. acid azotic

Uscare

Granulare

Concentrare soluţie

treapta III

Sortare grosieră

AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR

Concentrare soluţie

treapta I

Neutralizare

Condens impur spre inst. acid azotic

ape de la scăpări pompe chimică

Aditivi pentru AN

Dolomită

# Dozare

# Emisii GAZOASE

# DesprăfuirE

# Concasare

# Măcinare

Aer atmosferic

condens

Stripare

NH3 lichid

abur

# Condiţionare         aer

Tratare cu Al2(SO4)3

Coagulare

Decantare

Comprimare

Purificare finala

Depozitare apa demineralizata

Livrare

apa demineralizata

Apa industriala proaspata

Condens turbina

HCl

Deseu masa ionica

Separare picaturi

HCl

NaOH

Bazin decantare

Condens pur spre instalatia de amoniac

Ape conventional

curate

Filtrare mecanica

HCl

Indepartarea cationilor

Aer

Decarbonatare

NaOH

Indepartarea anionilor

NaOH

HCl

Purificare finala

Deseu masa ionica

Ape chimic impure

CO2 rezidual

Deseu masa ionica

Ape chimic impure

Aer

Bazin ape nocive

Ape conventional

curate

Ape chimic impure

Deseu masa ionica

Demineralizare II

- Regenerari si spalari filtre mecanice

- Regenerari si spalari filtre mixte

- Regenerari si spalari filtre anionice

- Regenerari si spalari filtre cationice

- Regenerari si spalari filtre mixte condens

- Regenerari si spalari filtre cationice cond.

- Ape platforme

BAZIN DE NEUTRALIZARE

Ape chimic impure

Ape chimic impure

Dozare reactivi

Depozit de reactivi

NaOH = 50%

HCl = 32%

Barbotare aer

pH

Ape conventional curate

Filtrare

Filtrare

Amoniac Salzgitter

Uree granulata

Apa conventional curata

Apa recirculata (retur)

Apa recirculata (retur)

Racire si conditionare apa de racire

Apa recirculata (tur)

Comprimare

Apa recirculata (tur)

Apa industriala

Apa industriala

##### Turn de răcire

Purjă – în canalizarea convenţional curată

Apă industrială de adaos

Statie de pompare

Acid Azotic

Azotat de amoniu

Apă recirculată  - TUR

Apă recirculată - RETUR

CET

Degazare termica

Cazan abur 13 ata

Distribuitor abur

Statie reducere abur la 6 ata

Apa demi

Apa degazata

Abur 13 ata

Apa

Purja

Canaliz. Conv. Curata

Canal 75

Abur 13 ata

Abur 6 ata

Gaz metan

Emisii gaze de ardere