## Slide 1: EXPLICATII GENERALE PRIVIND ETAPELE PROCESULUI DE INCADRARE A DESEURILOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Etapele necesare a fi parcurse in procesul de clasificare si evaluare a deseurilor
Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
1. Verificați dacă deșeul trebuie să fie clasificat
2. Identificați codul care se poate aplica deșeului respectiv
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
Etapele procesului de evaluare a deșeurilor
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți"
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de clasificare
Waste Classification: Guidance on the classification and assessment of waste (1st Edition 2015), Technical Guidance WM3

## Slide 3: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
1. Verificați dacă deșeul trebuie să fie clasificat
Trebuie sa te asiguri in prima etapa daca materialul analizat este deseu si prin urmare trebuie sa fie clasificat, astfel:
daca este conform definitiei deseului prevazuta de directiva cadru, daca nu atunci nu face obiectul acestei clasificari;
daca este exclus din domeniul de aplicare al directivei cadru a deseurilor.
Precizare deseurile rezultate din activitatea de extractie a resurselor minerale, din industriile extractive nu fac obiectul Directivei 2008/98/CE, dar obigativitatea incadradrii cu coduri de deseu este prevazuta de legislatia aferenta acestui domeniu.

## Slide 4: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
2. Identificați codul sau codurile care se pot aplica deșeului respectiv
A doua etapa este identificarea clasificarii deseului respectiv în lista de deșeuri - Decizia 2014/955/UE, deci implicit ceea ce este necesar a se evalua pentru a putea sa i se atribuie un cod din lista mentionata anterior.
Lista de Deșeuri - Decizia 2014/955/UE este un catalog al tuturor deșeurilor si este împărțit în 20 de capitole, in functie de tipul de activitate care genereaza deseul respectiv.
Mai multe informatii in acet sens vor fi oferite in prezentarea:
3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste

## Slide 5: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
In etapa a treia se identifica in ce consta evaluarea si cum afecteaza aceasta evaluare clasificarea deseului.
Evaluarea depinde de tipul de cod identificat.
Codurile sunt împărțite în patru tipuri de intrari:
deșeuri care pot fi periculoase sau nepericuloase, cunoscute sub numele de intrari: "periculoase in oglindă“(’mirror hazardous’) și "nepericuloase in oglindă“(’mirror non-hazardous’);
deseuri care sunt intotdeauna periculoase, cunoscute sub numele de intrari ,,absolut periculoase”(’absolute hazardous’);
Deseuri care sunt intotdeauna ne periculoase, cunoscute sub numele de intrari ,, absolut nepericuloase” (’absolute non-hazardous’);

## Slide 6: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
mirror hazardous sau mirror non-hazardous
În cazul în care deșeurile sunt clasificate in "oglindă periculoase" sau in "oglindă nepericuloase" va trebui să continue cu evaluarea proprietăților periculoase în pași 4 la 7, adica trebuie sa se determine compoziția chimica a deșeului, sa fie identificate substanțele din deșeul respectiv si sa se stabileasca daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“, sa fie evaluate proprietatile periculoase ale deseului si in final sa se atribuie codul de clasificare si sa se faca descrierea codului de clasificare. Atribuirea codului se poate face numai dupa parcurgerea completa a etapelor descrise mai sus.
Mai multe informatii in acet sens vor fi oferite in prezentarea:
3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste

## Slide 7: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
absolut periculoase -absolute hazardous
Dacă un deșeu este clasificat ca "absolut periculoas", trebuie să utilizam acest cod. In acest caz deșeurile sunt deșeuri periculoase și în continuare evaluarea nu poate schimba clasificarea si parcurgerea etapelor de la 4 la 7 nu poate fi folosita în scopuri de clasificare.
In continuare insa deseurile trebuiesc evaluate in scopul determinarii proprietății(lor) periculoase care determina caracterul final de periculos. In acest scop vor fi urmate etapele de la 4 la 7, dar numai pentru evaluarea proprietatilor periculoase.
Există excepții în cazul în care intrările "absolute hazardous" sunt legate de alte intrări și atunci sunt necesare consideratii suplimentare. Celelalte intrări pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă acestea sunt mult mai adecvate deșeurilor.
Mai multe informatii in acet sens vor fi oferite in prezentarea:
3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste.

## Slide 8: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor Etapele procesului de clasificare a deșeurilor
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
absolute non-hazardous
Dacă un deșeu este clasificat ca o intrare "absolute non-hazardous", în cele mai multe cazuri, este un deseu nepericuloas si atunci se poate ca fără nici o evaluare suplimentară sa trecem la pasul 7, adica la atribuirea codului de clasificare și la descrierea codului de clasificare.
Există excepții în cazul în care aceste intrări "absolut nepericuloase" sunt legate de alte intrări și atunci și atunci sunt necesare consideratii suplimentare. Celelalte intrări pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă acestea sunt mult mai adecvate deșeurilor.
Mai multe informatii in acet sens vor fi oferite in prezentarea:
3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste.

## Slide 9: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
In etapa numarul 4 pentru a evalua daca un deseu are proprietati periculoase trebuie mai intai sa stim compozitia lui.
Informatii privind compozitia deseului le putem obtine, astfel:
din fișa de securitate, daca in urma fabricarii unui produs nu s-a schimbat compozitia, deci nici deseul rezultat nu si-a schimbat compozitia. In cazul in care a fost modificata în timpul depozitării sau daca nu te poti baza pe deplin pe aceste informatii, atunci va trebui sa fie determinata.
atunci când deșeurile sunt generate dintr-un proces industrial cunoscut și bineinteles ca este cunoscuta compoziția deșeurilor generate;
prin prelevarea de esantioane și analiza deșeurilor pentru a determina compoziția sa.
Informatii detaliate veti gasi in prezentarea 3.4 Esantionarea deseurilor in procesul de clasificare al acestora- Appendix D before undertaking any sampling, to ensure that sampling is appropriate, representative and reliable.

## Slide 10: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
Analizele chimice (în special pentru substanțele anorganice) nu identifică întotdeauna componentii specifici, dar pot identifica individual numai anionii și cationii. În astfel de cazuri, detinatorul de deșeuri ar putea avea nevoie pentru a determina ce subsatante sunt susceptibile de a fi prezente, fie prin analize ulterioare sau prin aplicarea cunoștințelor din proces / activitate care a produs deșeurile.
Dacă există vreo îndoială, cel mai rău caz substanța ar trebui considerata a fi prezenta.
Consultați pasul 5 pentru mai multe informații despre "cel mai rau caz" substanțe.
După ce ați determinat compoziția continuați cu etapa 5.

## Slide 11: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
Ce trebuie să faceți dacă nu știți compoziția deșeurilor
Ar trebui să facă toate eforturile rezonabile pentru a determina compoziția deșeurilor.
Aceste informații sunt necesare pentru:
clasificarea in oglinda a deșeurilor;
completarea Fisei tehnice a unui deseu este obligatorie si prioritara in cazul deșeurilor periculoase, dupa ce au fost stocate preliminar pe amplasamentul unde au fost generate, înainte sa fie valorificate/eliminate;
deși metodele de testare directe sunt disponibile pentru anumite proprietăți periculoase (de exemplu, inflamabilitatea) în etapa 6, ele nu sunt disponibile pentru toate proprietățile.
După ce ați determinat compoziția continuați cu etapa 5.

## Slide 12: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“
In etapa numarul 5 după determinarea compoziției chimice trebuie sa verificati daca dintre substantele chimice identificate sunt:
- "substanțe periculoase", sau
- poluanți organici persistenți (POP).
Mai multe informatii se gasesc in prezentarea 3.2.1. Identificarea unei substante periculoase, a categoriei de pericol si atribuirea codului fazei de pericol- Appendix B explains how to identify if a substance is a ‘hazardous substance’ and the hazard statement codes assigned to it.
In prezentarea 3.2.2 Lista POP-silor utilizata in clasificarea deseurilor se gaseste lista cu POP-sii care va fi utilizata în etapa 6.

## Slide 13: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
La etapa 6, trebuie să fie luate în considerare toate proprietățile periculoase. Acestea sunt numerotate de la HP1 la HP 15.
Informatii detaliate se gasesc in prezentarea 3.3 Evaluarea proprietatilor periculoase sau daca proprietatea periculoasa este datorata prezentei POP-silor- Appendix C: Hazardous proptety assessment
Există trei metode pentru a determina daca un deseu prezintă proprietăți periculoase. Acestea sunt:
- calcul – referitor la concentratia limita corespunzatoare codurilor frazelor de pericol pentru constituenții unui deșeu,
- testare pentru a dovedi dacă o anumită proprietate periculoasă este prezenta sau nu (de obicei sunt folosite pentru proprietățile fizice - explozive, oxidante și inflamabile), sau
- fișa tehnică de securitate daca deșeul este un produs fabricat cărui compoziție nu sa schimbat, pentru acest produs specific.

## Slide 14: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
În acest moment trebuie să știți ce substanțe periculoase sunt prezente în deșeurile detinute si care este codul frazei de pericol corespunzator.
La pag.14 a ghidului recomandat Guidance on the classification and assessment of waste se fla Tabelul 2.1 Proprietăți periculoase și coduri Frază de pericol (Tabelul contine: fraza de pericol, descriere, clasa si categoria de pericol conform Tabel 3.1 din CLP, proprietatea periculoasa.)
Pentru mai multe lamuriri va rugam sa vedeti Appendix C for instructions on how to assess each hazardous property, based on these hazard statement codes.

## Slide 15: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
În cazul în care deșeurile sunt clasificate la o intrare ca " periculoase oglindă '' si la o intrarea ca “nepericuloase oglinda " trebuie să fie efectuata o analiza referitoare la POP-si.
Pag.9 a Guidance on the classification and assessment of waste (Box 2.2 Persistant Organic Pollutants used for waste classification) se afla lista POP-silor care se utilizeaza in procesul de clasificare, iar Regulamentul 850/2004/CE privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE, ANEXA IV-Lista substanțelor supuse dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la articolul 7, alineatul (4) litera (a) sunt prevazute si concetratiile pentru fiecare.
Produsele sunt de multe ori etichetate cu pictogramele de pericol (a se vedea pag. 19 Tabelul 2.2- Hazard pictograms, hazard classes, and hazardous properties). Dacă o pictogramă este prezent o proprietate periculoasă este probabil să se aplice. Absența unei pictograme nu înseamnă că nu există proprietăți periculoase.
In capitolul 3 al ghidului recomandat veti gasi exemple de evaluare a proprietăților periculoase pentru deșeurile din construcții și demolări cu conținut de gudron de cărbune sau de azbest, uleiuri uzate și deșeuri cu conținut de ulei.

## Slide 16: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
În cazul în care compoziția deșeurilor este cunoscută și nici unul dintre substanțele din deșeuri nu sunt substanțe periculoase sau POP, atunci deșeurile nu posedă nici proprietăți periculoase.
In acest caz se va trece la etapa numarul 7.

## Slide 17: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de clasificare
În această etapă tipurile de intrări identificate în etapele 2 și 3 sunt importante.
Dacă ați identificat intrări cu o ordine diferită de prioritate (3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste.), trebuie să ia în considerare intrările în această ordine de prioritate.
Puteți lua în considerare doar o intrare cu o ordine mai mica de prioritate în cazul în care nu există intrare corespunzătoare la nivelul superior.
În cazul în care deșeurile sunt clasificate ca "absolut periculoase":
- trebuie să utilizați codul de clasificare prevăzut
- deșeurile sunt deșeuri periculoase
- evaluarea proprietatii periculoasă nu este utilizata în scopul de clasificarii
- compozitia si proprietățile periculoase identificate în etapele 4-6 sunt utilizate numai pentru a completa documentul de însoțire

## Slide 18: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de clasificare
În cazul în care deșeurile au fost clasificate ca ,,mirror hazardous” și ,,mirror non-hazardous”, care se referă în general la substanțele periculoase, atunci:
- codul ,,mirror hazardous” trebuie să fie atribuit în cazul în care deșeurile afișează o proprietate periculoasă sau conține POP peste limitele de concentrație specificate
- deșeurile sunt deșeuri periculoase, și
- compoziția, proprietățile periculoase, și POP identificati în etapele 4 până la 6 sunt de asemenea folosite pentru a completa documentul de însoțire
atunci când deșeurile nu prezinta o proprietate periculoasă, și nu conține POP, codul ,,mirror non-hazardous” poate fi atribuit

## Slide 19: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de clasificare
În cazul în care deșeurile au fost clasificate ‘absolute non-hazardous’, menționând precizarea aditionala din etapa 3 și 3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste.), trebuie să utilizați codul de deseuri absolut nepericuloase.
Deșeurile trebuie să fie gestionate în conformitate cu obligațiile din legislatia in vigoare.
Daca un deșeu clasificat drept "absolut nepericulos" dar prezinta o proprietate periculoasă, atunci trebuie să fie inclusa acesta precizare pe nota de transfer a deșeului.
Dacă credeți că un deșeu clasificat ca "nepericulos absolut" poate afișa o proprietate periculoasă, pentru a evalua acesta folositi etapele 4-6.

## Slide 20: Etapele necesare privind clasificarea si evaluarea deseurilor ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DESEURILOR
Tabelul 2.1- Proprietăți periculoase și coduri Frază de pericol (fraza de pericol, descriere, clasa si categoria de pericol conform Tabel 3.1 din CLP, proprietatea periculoasa. - pag 14
Tabelul 2.21- Pictograme de pericol, clase de pericol, și proprietăți periculoase (pictograma, clasa de pericol fizica, proprietatea periculoasa)- pag 19
Tabelul A1.1: H1 Listă de deșeuri pe capitole și ordinea prioritatii lor- pag 45
Figura A7H1 Aplicarea codurilor pentru deseurile de ambalaje- pag.85
3.1 Cum se va utiliza Lista deseurilor- Decizia 2014/955/UE- Appendix A: How to use the List of waste
3.2.1. Identificarea unei substante periculoase, a categoriei de pericol si atribuirea codului fazei de pericol- Appendix B explains how to identify if a substance is a ‘hazardous substance’ and the hazard statement codes assigned to it
3.2.2 Lista POP-silor utilizata in clasificarea deseurilor se gaseste lista cu POP-sii care va fi utilizata în etapa 6. Appendix B: Hazardous substances
3.3 Evaluarea proprietatilor periculoase sau daca proprietatea periculoasa este datorata prezentei POP-silor- Appendix C: Hazardous proptety assessment
3.4 Esantionarea deseurilor in procesul de clasificare al acestora- Appendix D before undertaking any sampling, to ensure that sampling is appropriate, representative and reliable

## Slide 21: VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE Claudia Pârvu
Tel. 021 207 11 08
claudia.babescu@anpm.ro.
25- 28 OCTOMBRIE 2016