## Slide 1: 3.4. ESANTIONAREA DESEURILOR IN PROCESUL DE CLASIFICARE AL ACESTORA
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Esantionarea deseurilor
Esantionarea deseurilor face parte din Etapa 4-Determinarea compozitiei chimice a deseului.
In cazul in care nu se cunoste compozitia chimica a unui deseu sau sunt suspiciuni ca acesta este contaminat este necesara efectuarea de teste in vederea determinarii compozitiei chimice a deseului.
In acest scop este necesara prelevarea de esantioane suficiente si relevante. Aceasta operatie se poate realiza prin stabilirea unui plan de eșantionare înainte de a preleva primul esantion și prin efectuarea programului de testare, astfel ca toate părțile vor avea încredere în fiabilitatea rezultatelor și interpretarea acestora.
Pentru orice clasificări de deșeuri și evaluări de deșeuri periculoase, daca sunt necesare efectuarea de teste, atunci intotdeauna este necesara stabilirea planului de eșantionare.

## Slide 3: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Esantionarea deseurilor
În cazul în care este nevoie de prelevare de probe, pentru a efectua acesta operatie în mod corespunzător, va recomandam urmatoarele:
Standardele privind Caracterizarea deșeurilor - Eșantionarea deșeurilor, cadru pentru pregătirea și aplicarea unui plan de eșantionare, ca de exemplu BS EN 14899: 2005 sau
Partea 1: Ghid pentru selecție și aplicarea criteriilor pentru prelevarea de probe în diferite condiții (PD CEN / TR 15310-1: 2006).
Cadru pentru pregătirea și aplicarea unui plan de eșantionare (BS EN 14899: 2005)
Partea 1: Ghid pentru selecție și aplicarea criteriilor pentru prelevarea de probe în diferite condiții (PD CEN / TR 15310-1: 2006)
Partea 2: Ghid privind tehnicile de eșantionare (PD CEN / TR 15310-2: 2006)
Partea 3: Ghid privind procedurile de prelevare de probe sub-în domeniu (PD CEN / TR 15310-3: 2006)
Partea 4: Ghid privind procedurile de ambalare proba, depozitare, conservare, transport și livrare (CEN / TR 15310-4: 2006)
Partea 5: Ghid pentru procesul de definire a planului de eșantionare (PD CEN / TR 15310-5: 2006)
Informatii mai exacte in acest sens puteti obtine de la Laboratorul de deseuri din cadrul ANPM.
Proceduri alternative de eșantionare sunt acceptabile dacă au luat în considerare factorii relevanți identificați aici și să producă un rezultat la fel de fiabile.
Rezultatele ar trebui să fie folosite numai, pentru clasificarea deșeurilor sau în scopuri de evaluare a deșeurilor periculoase, în cazul în care prelevarea de probe a luat în considerare toți factorii relevanți.

## Slide 4: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Programul de testare
Programul de testare poate fi defalcat în etape cheie, incluzand:
  transportul și stocarea eșantionului;
  pregătirea și analizarea eșantionului;
  raportarea și interpretarea rezultatelor.
Pasul 1: Partea de pregătire
Pasul 1.1: Identificarea părților implicate
Pasul 1.2: Identificarea obiectivelor și scopurilor tehnice
Pasul 1.3: Determinarea nivelului de testare cerut
Pasul 1.4: Informatii de cercetare de fond
Detalii site-ului
Proces sau natura rezultatelor
Tipul de material și dimensiunile
Pasul 1.5: Identificarea elementelor constitutive pentru a fi testate
Pasul 1.6: Identificarea măsurile de precauție privind sănătatea și siguranța

## Slide 5: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Programul de testare
Sub-populations
Pasul 2: Dezvoltarea scopurilor tehnice ce decurg din obiective
Pasul 2.1 Definirea populației care va fi esantionata
Populație
"Populația" este cantitatea totală de deșeuri pe care doriți să obțină informații prin esantionare. Aceasta ar putea include:
  un singur container de deșeuri
  un lot de deșeuri dintr-un proces, sau
  un flux continuu de deșeuri produse printr-un proces de producție într-o anumită perioadă de timp (de exemplu, o zi, o săptămână, o lună)
Populația globală
Sub-populații
Deșeuri de producție realizate o data
Producția continuă a unui flux omogen de deșeuri
Producția continuă a unui flux de deșeuri eterogene
Deșeuri mixte

## Slide 6: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Programul de testare
Pasul 2.2: Evaluarea variabilității
General
Variabilitate spațială
Variabilitate intre straturi
Variabilitate temporală
Pasul 2.3: Scara de esantionare

## Slide 7: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Programul de testare
Pasul 3: Determinați instrucțiunile practice ce vor fi utilizate
Pasul 3.1: Alegeți abordarea statistică
Metoda Parametric A - Medie și intervalele sale de încredere
Metoda non-parametrică B - Medie și intervalele sale de încredere
Aplicarea în continuare a abordării non-parametric pentru evaluarea conformității (metoda C)
Aplicarea abordării non-parametric pentru verificări la fața locului (metoda D)
Substanțelor periculoase și proprietățile lor periculoase
Fiabilitatea rezultatelor esantionarii
Intervale de încredere
Precizie
Eroare de sistem (Bias):
Eroarea aleatorie:
Eroare de eșantionare statistică:
Eroare fizica de esantionare:
Eroare de analiză:

## Slide 8: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Programul de testare
Pasul 3.2: Selectați metoda de esantionare
Pasul 3.3: Determinati tipul, numărul și dimensiunea esantioanelor necesare
Pasul 3.4: Identificarea tehnicilor de eșantionare
Pasul 4: Definirea și documentarea planului de eșantionare
Pasul 5: Lucrări ulterioare

## Slide 9: VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE Claudia Pârvu- Tel. 021 207 11 08
claudia.babescu@anpm.ro
25- 28 octombrie 2016