## Slide 1: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS REALIZAT IN CADRUL PROIECTULUI ,,Life Cycle Assessment- when using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles”
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
In cadrul cursului desfasurat prin Programul RO 04- Reducerea Substantelor Periculoase, Proiect: ,,Consolidarea cunostintelor si a gradului de constientizare privind substantele si deseurile periculoase- CONOSCEDE”- ID 66253, care s-a finalizat cu realizarea unor proiecte. Proiectul realizat de reprezentantul directiei DDSCP a avut ca tema:
,,Life Cycle Assessment- when using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles”.

## Slide 3: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
,,Life Cycle Assessment- when using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles”
1. When using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles, describe the anticipated toxicological concern.
2. Make a flow sheet of the life cycle of tiles manufactured of from waste CRT glass.
3. Indicate on the flow sheet where toxicological concerns are relevant.
4. Indicate on the flow sheet what type of toxicological concerns should be addressed.
5. Explain how you will go about in assessing quantitatively and qualitatively the toxicological impacts from the life cycle of tiles manufactured of from waste CRT glass.

## Slide 4: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin:
Regulamentul 1357/2014 /UE de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive:
Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
Pentru a îmbunătăți modul de desfășurare a acțiunilor de prevenire a generării deșeurilor și pentru a facilita răspândirea celor mai bune practici în acest domeniu, este necesară întărirea prevederilor privind prevenirea generării deșeurilor, elaborarea programelor de prevenire a generării deșeurilor, axate pe efectele cele mai semnificative asupra mediului și care să ia în considerare întreaga durată a ciclului de viață al produselor și materialelor.
Aceste măsuri ar trebui să urmărească ruperea legăturii dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat generării de deșeuri.

## Slide 5: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin:
Regulamentul 1357/2014 /UE de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive:
Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
Articolul 4
Ierarhia deșeurilor
(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în calitate de ordine a priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:
(a) prevenirea;
(b) pregătirea pentru reutilizare;
(c) reciclarea;
(d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; și
(e) eliminarea.
(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri.

## Slide 6: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin:
Regulamentul 1357/2014 /UE de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive:
Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
ANEXA IV
EXEMPLE DE MĂSURI DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 29 (Programe de prevenire a generării deșeurilor)
Măsuri care pot afecta condițiile de bază referitoare la generarea de deșeuri
Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producție și distribuție
4. Promovarea eco-design-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viață).

## Slide 7: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Proiectul s-a realizat avand in vedere prevederile standardului ISO 14040:2006(E) LCA - evaluarea ciclului de viata prin se înțeleg etapele consecutive și intercorelate ale unui sistem-produs, de la extractia materiilor prime, achiziția materiilor prime, producerea produsului, utilizarea produsului până la post-utilizare.
Evaluarea ciclului de viata (LCA) se realizeaza in 4 etape:
- definitirea obiectivului si a scopului (LCA);
formularea clara a obiectivelor si selectarea granitelor sistemului, astfel incat sa nu fie omis nici un proces semnificativ;
- analiza conventionala de inventar (LCI);
identificarea si cuantificarea tuturor intrarilor (consumuri materiale si energetice) si iesirilor (emisii si deseuri) in / din sistem intre granitele specificate;
- analiza neconventionala de impact (LCIA);
cuantificarea impactului asupra mediului pe baza datelor de inventar, transformate in indici de impact cu ajutorul unor factori de echivalenta specifici diverselor categorii de impact, urmata de caracterizarea si clasificarea impactului;
- interpretare a rezultatelor , analiza de optimizare (LCA).
identificarea si selectarea solutiilor optime de imbunatatire a performantelor tehnologice si de mediu.
In procesul de realizare a studiilor privind evaluarea ciclului de viata life cycle assessment (LCA)m fie a life cycle thinking (LCT) se va avea in vedere cel putin de prevederile ISO 14040:2006(E) si ale ISO 14044.

## Slide 8: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS

## Slide 9: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
In acest caz suntem in situatia clasificarii deseului de sticla generat in procesul de tratare a unor deseuri de echipamente electrice si electronice, ca de exemplu de la tubul catodic si de la monitoare, a unor produse post-consum, cum ar fi televizoare, monitoare PC sau monitoare pentru aplicații specializate, cum ar fi distribuitoare de numerar, de control industrial si design grafic.

## Slide 10: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Prima intrebare, care se impune este care este compozitia deseului de sticla de la tuburile catodice si de la monitoarele unor produse post-consum ?
Deseul de sticla CRT este constituit in principal din oxizi de: siliciu (60%), sodiu (10%), potasiu (8%), aluminiu (2%) și calciu (1%).
In afara de componentilor enumerati mai sus deseul de sticla CRT contine un amestec de mai multe tipuri (sticlă de la pâlnie- funnel glass, sticlă de la gât- neck glass și sticlă de la ecran- screen glass) si aceasta conține, în medie, 5% oxid de plumb, 10% oxid de bariu și 2% oxid de stronțiu.
Principala problema de mediu cu privire la deseul de sticlă CRT mixta este cantitatea de oxid de plumb continuta, și într-o măsură mai mică, cantitatile de oxizi de bariu și stronțiu pe care le conține.
În ceea ce privește reciclabilitate crescută a acestui tip de deșeu, ar fi de dorit să se reducerea conținutului de oxid de plumb într-o proporție mai mare, și îndepărtarea stronțiului și a oxidul de bariu.

## Slide 11: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
A doua intrebare care se impune este ce legislatie vom utiliza in procesul de clasificare a unui deseu ?
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin:
  Regulamentul 1357/2014 /UE de înlocuire a anexei III (Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase) la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive:
  Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE
Regulamentul 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE
Regulamentul 440/2008/CE ori cu alte metode de testare și orientări recunoscute pe plan internațional, ținându-se seama de articolul 7 din Regulamentul 1272/2008/CE în ceea ce privește testarea pe animale și pe oameni;
Regulamentul 850/2004/CE Regulamentul 850/2004/CE privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE, ANEXA IV-Lista substanțelor supuse dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la articolul 7, alineatul (4) litera (a) sunt prevazute si concetratiile pentru fiecare.
Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015) Technical Guidance WM3 (RECOMANDAT, CARE A FOST UTILIZAT IN ACEST EXEMPLU)
Guidance document On the definition and classification of hazardous waste - DRAFT VERSION from 08 June 2015- ACESTA ESTE DRAFTUL COMISIEI EUROPENE

## Slide 12: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Etapele necesare a fi parcurse in procesul de clasificare si evaluare a deseurilor
1. Verificați dacă deșeul trebuie să fie clasificat
2. Identificați codul care se poate aplica deșeului respectiv
3. Identificarea evaluarii necesară selectarii codului corect
4. Determinarea compoziției chimice a deșeului
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți"
6. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeului
7. Atribuirea codului de clasificare și descrierea codului de clasificare

## Slide 13: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
In etapele 1-4 se are in vedere urmatoarele aspecte:
sursa şi originea deşeului;
date referitoare la procesul care genereazã deşeul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultã deşeuri);
date privind materiile prime, produsele şi cantitatea de deşeu pe unitatea de mãsura a produsului finit obţinut din proces);
date privind compoziţia deşeului dacã este cunoscutã sau determinata prin analize şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate relevante;

## Slide 14: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“
DIRECTIVA 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.3, Definitii, 2. „deșeuri periculoase” înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa III. ANEXA III PROPRIETĂȚI ALE DEȘEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE HP 1- HP 15, cu limitele de concentratii aferente.
In acesta etapa de obicei operatorii economici obiecteaza si spun ca analizele fizico chimice sunt scumpe si cum pot determina altfel aceste substante, in acest caz putem indica modalitatile de determinare, astfel:
- calcul – avand in vedere concentratia limita corespunzatoare codurilor frazelor de pericol pentru constituenții unui deșeu,
- testare pentru a dovedi dacă o anumită proprietate periculoasă este prezenta sau nu (de obicei sunt folosite pentru proprietățile fizice - explozive, oxidante și inflamabile), sau
- fișa tehnică de securitate daca deșeul rezulta dintr-un proces tehnologic in care materia prima nu a suferit schimbari de concentratie

## Slide 15: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“
DECIZIA 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE prevede referitor la clasificarea unui deșeu ca fiind periculos:
o proprietate periculoasă poate fi evaluată prin utilizarea concentrației de substanțe din deșeul respectiv, astfel cum se precizează în anexa III la Directiva 2008/98/CE sau, dacă nu se prevede altfel în Regulamentul 1272/2008/CE, prin efectuarea unui test conform cu Regulamentul 440/2008/CE ori cu alte metode de testare și orientări recunoscute pe plan internațional, ținându-se seama de articolul 7 din Regulamentul 1272/2008/CE în ceea ce privește testarea pe animale și pe oameni;
deșeurile care conțin dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1- tricloro-2,2'-bis(p-clorofenil)etan], clordan, hexaclorciclohexani (inclusiv lindan), dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, clordecon, aldrin, pentaclorbenzen, mirex, toxafen, hexabromdifenil și/sau PCB care depășesc limitele de concentrație indicate în anexa IV la Regulamentul 850/2004/CE se clasifică drept deșeuri periculoase

## Slide 16: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“
REGULAMENTUL1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului 1907/2006/CE prevede ca:
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „clasă de pericol” înseamnă pericolul de natură fizică, pentru sănătate sau pentru mediu;
2. „categorie de pericol” înseamnă diviziunea criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol, specificându-se gravitatea pericolului;
5. „frază de pericol” înseamnă o frază alocată unei clase și categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanță sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;
Articolul 3
Substanțe și amestecuri periculoase și specificarea claselor de pericol
O substanță sau un amestec care respectă criteriile privind pericolele fizice, pentru sănătate sau pentru mediu, stabilite în părțile 2-5 din anexa I, este considerat periculoasă (periculos) și se clasifică în raport cu clasele de pericol corespunzătoare prevăzute în respectiva anexă.
În cazul în care, în anexa I, clasele de pericol se diferențiază pe baza căii de expunere sau a naturii efectelor, substanța sau amestecul se clasifică în conformitate cu diferențierea în cauză.

## Slide 17: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
5. Identificarea substanțelor din deșeul respectiv si stabilirea daca acestea sunt "substanțe periculoase" sau "poluanți organici persistenți“
Pentru anumite substanțe au fost atribuite clasificări convenite la nivel european. Acestea sunt numite "clasificări armonizate" și sunt prezentate în Tabelul 3.1 din partea 3 din anexa VI la Regulamentul 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului 1907/2006/CE (CLP). Clasele de pericol și categoriile prezentate în tabelul 3.1 au prioritate juridică (articolul 4 alineatul (3) din CLP), față de toate celelalte surse de informații cu privire la aceste clase de pericol și categorii, iar acestea trebuie să fie utilizate pentru clasificare.
Obiectul acestui proiect l-a reprezentat un flux de deșeuri de sticla (Cathode Ray Tube) generat din dezmembrarea și tratarea echipamentelor electrice și electronice. Deșeurile de sticlă CRT este un amestec constituit din mai multe tipuri de sticla (sticlă de la pâlnie- funnel glass, sticlă de la gât- neck glass și sticlă de la ecran- screen glass) si conține, în medie, 5% oxid de plumb, 10% oxid de bariu și 2% oxid de stronțiu.
Urmatoarea etapă a clasificării acestui deșeu a constat în identificarea din clasificarea armonizata a pentru cazul oxidului de plumb a claselor de pericol si a frazelor de pericol corespunzatoare pe site-ul ECHA. (La fel se va proceda si pentru cazul oxid de bariu si oxid de stronțiu.)

## Slide 18: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Sinteza etapelor parcurse pana acum in procesul de clasificare a acestui deseu o gasim intr-o diagrama de flux în ceea ce privește clasificarea chimică a unei substanțe în forma în care există în care deșeuri, care se poate gasi si in Regulamentul CLP, dar si in ghidul pe care vi l-am recomandat.
Acveasta diagrama de flux se gaseste la pag. 21 a proiectului Life Cycle Assessment- when using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles.
Avand in vedere compozitia acestui deseu nu este cazul analizarii pericolelor fizice si nici a poluanții organici persistenți.
In acest caz ne vom axa pe identificarea pericolelor pentru sanatate si mediu.

## Slide 19: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS

## Slide 20: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Classification and labeling according to CLP criteria |  | Correspondence with the Directive 2008/98/CE- ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS |  | 
Hazard class and category code (s) | Hazard statement code (s) | PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS | DESCRIPTION OF THE WASTE PROPERTIES WHICH RENDER IT HAZARDOUS | Concentration limit (sum of substances)
Acute Tox. 4 For Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. | H 302 | HP 6 Acute Toxicity | Waste which can cause acute toxic effects following oral or dermal administration, or inhalation exposure. | 25 %
Acute Tox. 4 For Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. | H 332 | HP 6 Acute Toxicity | Waste which can cause acute toxic effects following oral or dermal administration, or inhalation exposure. | 22,5 %
Correspondence between Regulation 1272/2008/EC and ANNEX III of Directive 2008/98/CE
with the purpose to do the classification of CRT glass waste- lead monoxide (PbO)

## Slide 21: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Informatiile privind clasificarea armonizata identificate prin intermediul ECHA pentru oxidul de plumb din acest caz vor fi analizate caz cu caz si pentru fiecare clasa de pericol și categorie de pericol se va trasa diagrama de evaluare.
Pentru oxidul de plumb vom trasa diagrama de evaluare pentru HP 6- Toxicitatea Acuta, exemplu pag.28 din proiect.
Diagramele de evaluare pentru fiecare clasa de pericol și categorie de pericol le veti gasi in ghidul recomandat.
Concluzia este ca:,, În acest caz, nu sunt îndeplinite condițiile de H 302 ≥ 25% și H 332 ≥ 22,5% prevăzute pentru HP 6 Toxicitate Acută, deoarece deseul de sticla CRT (sticlă pâlnie, sticlă gât și sticlă ecran) conține in medie 5% oxid de plumb.”

## Slide 22: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Precizam ca la fel s-a procedat si pentru BaO, rezultatul obtinut in acest caz fiind:
nu a fost identificat un amestec format din: SiO2, Na2, K2O, MgO, BaO, PbO, Al2O3, SrO si BaO 10%, deoarece până în prezent nu a fost clasificat acest amestec ca o substanța periculoasa, care deci sa prezinte proprietăți periculoase.

## Slide 23: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Precizam ca la fel s-a procedat si pentru SrO, rezultatul obtinut in acest caz este:
Classification and labeling according to CLP criteria |  | Correspondence with the Directive 2008/98/CE- ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS |  | 
Hazard class and category code (s) | Hazard statement code (s) | PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS | DESCRIPTION OF THE WASTE PROPERTIES WHICH RENDER IT HAZARDOUS | Concentration limit (sum of substances)
Skin Corr. 1B | H314 | HP 4 Irritant — skin irritation and eye damage | Waste which on application can cause skin irritation or damage to the eye. | ≥ 1% and < 5 % Note that wastes containing substances classified as H314 (Skin corr.1A, 1B or 1C) in amounts greater than or equal to 5 % will be classified as hazardous by HP 8. HP 4 will not apply if the waste is classified as HP 8. In our case is 2%.
Aquatic Chronic 3 | H412 | HP 14 Ecotoxic | Harmful to aquatic life with long lasting effects. | Generic cut-of value 0.1%M

## Slide 24: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Informatiile privind clasificarea armonizata identificate prin intermediul ECHA pentru oxidul de strontiu din acest caz vor fi analizate caz cu caz si pentru fiecare clasa de pericol și categorie de pericol se va trasa diagrama de evaluare.
Pentru oxidul de strontiu vom trasa diagrama de evaluare pentru HP 4 iritare a pielii și a Irritant- leziuni oculare, exemplu pag.37 din proiect.
Diagramele de evaluare pentru fiecare clasa de pericol și categorie de pericol le veti gasi in ghidul recomandat.
În acest caz este indeplinita condiția H 314 ≥ 1% și <5%, provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor, prevăzute pentru HP 4 iritare a pielii și a Irritant- leziuni oculare, deoarece deseul de sticla mixta CRT (sticla pâlnie, sticla gât și sticlă ecran ) conține, în medie 2% oxid de stronțiu.

## Slide 25: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
HP 14 Ecotoxic a fost analizat pentru oxidul de strontiu si pentru oxidul de plumb si abordarea in acest caz este mai complicata
Classification of a mixture for acute hazards, based on summation of classified components
Sum of components classified as: | Mixture is classified as:
∑(Acute 1 × M) ≥ 25 % | Acute 1
M-factor= 10 | 
The mixed CRT glass (funnel glass, neck glass and screen glass) contains on average 5% lead oxide. H400xM≥ 25 % → 5%x10≥ 25 % | 

## Slide 26: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Classification of a mixture for long-term hazards, based on summation of the concentrations of classified components
Sum of components classified as: | Mixture is classified as:
∑(Chronic 1 × M) ≥ 25 % | Chronic 1
M-factor= 10 | 
The mixed CRT glass (funnel glass, neck glass and screen glass) contains on average 5% lead oxide. H410xM≥ 25 % → 5%x10≥ 25 % | 
(M × 100 × Chronic 1) + (10 × Chronic 2) + Chronic 3 ≥ 25 % | Chronic 3
,,4.1.3.5.5.2.1. In general a more severe classification for mixtures overrides a less severe classification, e.g. a classification with Chronic 1 overrides a classification with Chronic 2. As a consequence, in this example, the classification procedure is already completed if the result of the classification is Chronic 1. A more severe classification than Chronic 1 is not possible. Therefore it is not necessary to undergo the further classification procedure.”- Regulation 1272/2008/EC ,,4.1.3.5.5.4.1. First all components classified as Chronic 1 are considered. If the sum of the concentrations (in %) of these components multiplied by their corresponding M-factors is equal to or greater than 25 %, the mixture is classified as Chronic 1. If the result of the calculation is a classification of the mixture as Chronic 1, the classification procedure is completed.”- Regulation 1272/2008/EC | 

## Slide 27: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Diagrama de evaluare pentru HP 14 Ecotoxic, exemplu pag.38 din proiect
Concluzia evaluarii in acest caz a fost:
În acest caz este indeplinită condiția ∑(Toxicitate acută 1 × M) ≥ 25%, Acvatică acută 1-Foarte toxic pentru mediul acvatic și Σ (Toxicitate cronică 1 × M) ≥ 25%, Acvatic cronic 1, pe termen lung pericol acvatic- Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată, prevăzute pentru HP 14 Ecotoxic.

## Slide 28: PERICOLELE PENTRU SANATATE IDENTIFICATE
PERICOLE PENTRU SANATATE IDENTIFICATE IN CAZUL UNUI CONTINUT DE OXID DE PLUMB 5% |  |  |  | 
Classification and labeling according to CLP criteria |  | Correspondence with the Directive 2008/98/CE- ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS |  | 
Hazard class and category code (s) | Hazard statement code (s) | PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS | DESCRIPTION OF THE WASTE PROPERTIES WHICH RENDER IT HAZARDOUS | Concentration limit (sum of substances)
Crac. 2 | H 351 (Oral) | HP 7 Carcinogenic | Waste which induces cancer or increases its incidence. Suspected of causing cancer. | ≥ 1,0 %
Repr. 1 A | H 360 (H 360Df: May damage fertility or the unborn child) | HP 10 Toxic for reproduction | Waste which has adverse effects on sexual function and fertility in adult males and females, as well as developmental toxicity in the offspring. | ≥ 0,3 %
STOT RE 1 | H 372 (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | HP 5 Specific Target Organ Toxicity (STOT)/Aspiration Toxicity | Waste which can cause specific target organ toxicity either from a single or repeated exposure, or which cause acute toxic effects following aspiration | ≥ 1 % (indiv.)
PERICOLE PENTRU SANATATE IDENTIFICATE IN CAZUL UNUI CONTINUT DE OXID DE STRONTIU 2% |  |  |  | 
Skin Corr. 1B | H314 | HP 4 Irritant — skin irritation and eye damage | Waste which on application can cause skin irritation or damage to the eye. Causes severe skin burns and eye damage | ≥ 1% and < 5 % Note that wastes containing substances classified as H314 (Skin corr.1A, 1B or 1C) in amounts greater than or equal to 5 % will be classified as hazardous by HP 8. HP 4 will not apply if the waste is classified as HP 8.

## Slide 29: PERICOLELE PENTRU MEDIU
PERICOLE PENTRU MEDIU IDENTIFICATE IN CAZUL UNUI CONTINUT DE OXID DE PLUMB 5% |  |  |  | 
Classification and labeling according to CLP criteria |  | Correspondence with the Directive 2008/98/CE- ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS |  | 
Hazard class and category code (s) | Hazard statement code (s) | PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS | DESCRIPTION OF THE WASTE PROPERTIES WHICH RENDER IT HAZARDOUS | Concentration limit (sum of substances)
Aquatic Acute 1 | H 400 | HP 14 Ecotoxic | Waste which presents or may present immediate or delayed risks for one or more sectors of the environment. Very toxic to aquatic life | ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS of the Directive 2008/98/CE does not provide values for the concentration limits in the case of hazard HP 14 Ecotoxic. Generally, for substances classified as ‘Acute 1’ or ‘Chronic 1’ the concentration to be taken into account is (0,1/M) %. 4.1.3.1.- Regulation 1272/2008/EC M=10
Aquatic Chronic 1 | H 410 | HP 14 Ecotoxic | Waste which presents or may present immediate or delayed risks for one or more sectors of the environment. LONG-TERM AQUATIC HAZARD Very toxic to aquatic life with long lasting effects | ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS of the Directive 2008/98/CE does not provide values for the concentration limits in the case of hazard HP 14 Ecotoxic. Generally, for substances classified as ‘Acute 1’ or ‘Chronic 1’ the concentration to be taken into account is (0,1/M) %. 4.1.3.1.- Regulation 1272/2008/EC M=10
PERICOLE PENTRU MEDIU IDENTIFICATE IN CAZUL UNUI CONTINUT DE OXID DE STRONTIU 2% |  |  |  | 
Aquatic Chronic 3 | H412 | HP 14 Ecotoxic | Harmful to aquatic life with long lasting effects. | ANNEX III PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS of the Directive 2008/98/CE does not provide values for the concentration limits in the case of hazard HP 14 Ecotoxic. Generic cut-of value 1%

## Slide 30: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Schema unui flux tipic pentru tratarea deseului de sticla CRT, pag. 44 proiect;
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin:
Regulamentul 1357/2014 /UE de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive:
Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
stabileste ANEXA II- OPERAȚIUNI DE VALORIFICARE, iar in ANEXA I OPERAȚIUNILE DE ELIMINARE, iar in acest caz avem urmatoarele operatiuni:
R 3 Reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)
R 4 Reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici
R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice
R 13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost generat deșeul)
D 9 Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 (de ex.: evaporare, uscare, calcinare etc.)

## Slide 31: EXEMPLU DE CLASIFICARE A UNU DESEU PERICULOS
Schema fluxului tipic pentru incadrarea cu codurile de deseu in acest caz, pag.45 proiect;
Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE
16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ
16 02 deșeuri din echipamente electrice și electronice
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
19 DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL
19 02 deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare)
19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos
19 12 deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte
19 12 02 metale feroase
19 12 05 sticlă
19 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

## Slide 32: Life Cycle Assessment- when using waste CRT (Cathode Ray Tube) glass for manufacturing building tiles
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, modificata prin Regulamentul 1357/2014 /UE si prin Directiva 2015/1127/UE prevede ca:
- „deșeuri” înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce;
- „deșeuri periculoase” înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa III.
Avand in vedere prevederile Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/Ce si urmare a rezultatelor obtinute pana acum am gasit pentru deseul de sticla CRT se poate face urmatoarea incadrare:
după sursa de generare → 16 Deșeuri care nu se specifică altfel în lista → 16 02 deșeuri din echipamente electrice și electronice → 16 02 13 * echipamente casate cu conținut de componente periculoase (1), altele decât cele menționate la rubrica 16 02 09 la 16 02 12 → 16 02 15 * componente periculoase demontate din echipamentele casate;
după tratarea 16 02 15 * componente periculoase demontate din echipamentele casate → 19 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE DEȘEURILOR, SITU PLANTE DE TRATARE A APEI REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN ȘI A APEI INDUSTRIALE DE UTILIZARE → 19 12 deșeuri provenite de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) nespecificate în altă parte → 19 12 11 * alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase.

## Slide 33: VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE Claudia Pârvu- Tel. 021 207 11 08
claudia.babescu@anpm.ro
25- 28 octombrie 2016