Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Nr. 3357 / 30.03.2023

## R A P O R T

#### PRELIMINAR  PRIVIND CALITATEA

#### AERULUI ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

2022

Cuprins

I.     Introducere

I.1.  Prezentarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului

I.2.  Evaluarea calității aerului în județul Neamț

I.2.1.  Evaluarea calității aerului la indicatorul SO2

I.2.2.  Evaluarea calității aerului la indicatorul NO2

I.2.3.  Evaluarea calității aerului la indicatorul O3

I.2.4.  Evaluarea calității aerului la indicatorul CO

I.2.5.  Evaluarea calității aerului la indicatorul Benzen

I.2.6.  Evaluarea calității aerului la indicatorul PM10, PM2,5

I.2.7.  Evaluarea calității aerului la metale grele din particule în suspensie PM10

II.    Concluzii

I.     Introducere

Calitatea aerului în judeţul Neamţ este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), care cuprinde 148 de astfel de staţii.

Staţia Neamţ 1 (NT1) - staţie de tip urban este amplasată în municipiul Piatra Neamţ, str. Valea Albă, fn – în vecinătatea Staţiei Meteo. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane, din zona centrală a municipiului, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil-benzen), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

#### Staţia Neamţ 2 (NT2) - staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 274, în curtea Liceului Industrial 1. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în municipiul Roman asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km;

#### - poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil-benzen), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

#### Staţia Neamţ 3 (NT3) - staţie de tip industrial, este amplasată în comuna Taşca, sat Hamzoaia:

-evaluează influenţa activităţii industriale din zonă  asupra calităţii aerului;                                - poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Neamţ

I.1.  Prezentarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului

Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO), precum şi valorile ţintă şi perioada de mediere pentru ozon (O3), sunt stabilite potrivit prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel 1. Valori limită, perioade de mediere, valori ţintă  conform Legii 104/2011

| Nr. crt. | Substanţa poluantă | Perioada de mediere | Valoare limită, (g/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 2 | Pulberi în suspensie (PM2,5) | an calendaristic | 20 |
| 3. | SO2 | 1 h | 350 |
|  |  | 24 h | 125 |
| 4. | NO2 | 1 h | 200 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 5. | CO | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 mg/mc |
| 6. | Benzen | an calendaristic | 5 |
| 7. | Pb | an calendaristic | 0,5 |
| 8. | O3 | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | Valoarea ţintă 120 |

Tabel 2. Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca în anul 2022

| Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca în anul 2022 |
| --- |
| Staţie | Poluant | Media aritm. anuală | Valoarea max a mediilor pe 8 h | Unitate măsură | Nr. depăşiri | Captura de date (%) |
| NT 1- FU | SO2 | 6,18 |  | µg/m3 |  | 86,93 |
| NT 1- FU | NO2 | 9,24 |  | µg/m3 |  | 8,09 |
| NT 1- FU | CO | 0,12 | 1,25 | mg/m3 |  | 65,67 |
| NT 1- FU | Ozon | 54,43 | 119,07 | µg/m3 |  | 95,44 |
| NT 1- FU | Benzen | 2,77 |  | µg/m3 |  | 29,95 |
| NT 1- FU | PM 10 gravimetric | 19,57 |  | µg/m3 | 3 | 67,12 |
| NT 1- FU | PM 10 nefelometric | 22,11 |  | µg/m3 | 2 | 32,33 |
| NT 1- FU | PM2,5 gravimetric | 14,12 |  | µg/m3 |  | 36,16 |
| NT 1- FU | Pb | 0,01 |  | µg/m3 |  | 13,42 |
| NT 1- FU | Ni | 1,42 |  | ng/m3 |  | 13,42 |
| NT 1- FU | Cd | 0,21 |  | ng/m3 |  | 13,42 |
| NT 1- FU | As | 0,37 |  | ng/m3 |  | 13,42 |
| NT 2-I | SO2 | 7,25 |  | µg/m3 |  | 95,57 |
| NT 2-I | NO2 | 20,58 |  | µg/m3 |  | 75,93 |
| NT 2-I | CO | 0,11 | 1,89 | mg/m3 |  | 98,00 |
| NT 2-I | Ozon | 40,51 | 113,6 | µg/m3 |  | 95,99 |
| NT 2-I | Benzen | 2,26 |  | µg/m3 |  | 18,71 |
| NT 2-I | PM10 nefelometric | 16,82 | 9 | µg/m3 |  | 58,08 |
| NT 3 - I | SO2 | 9,07 |  | µg/m3 |  | 91,28 |
| NT 3 - I | NO2 | 13,71 |  | µg/m3 |  | 92,85 |
| NT 3 - I | PM10 gravimetric | 30,43 | 8 | µg/m3 |  | 21,92 |
| NT 3 - I | PM10 nefelometric | 33,94 | 8 | µg/m3 |  | 20,27 |

I.2.1.  Evaluarea calității aerului la indicatorul SO2

În urma măsurărilor efectuate în anul 2022 în staţiile automate existente, nu s-au înregistrat valori ale concentraţiei de dioxid de sulf, care să depăşească valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane, pragul de alertă sau nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei. Valoarea maximă orară în anul 2022 a fost de 29,68 µg/m3, înregistrată la staţia de fond urban NT1 Piatra Neamț, în data de 25 noiembrie 2022 la ora 12:00 (grafic cu albastru), valoare situată sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/m3) prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. 1.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii orare, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Valoarea maximă zilnică a concentraţiei de dioxid de sulf în cursul anului 2022  a fost de 16,69 µg/m3, înregistrată pe data de 25 noiembrie 2022 în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamț (grafic cu albastru), valoare mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3), prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. 2. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii zilnice, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

I.2.2.  Evaluarea calității aerului la indicatorul NO2

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în cantităţi variabile. Aceştia se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier şi activităţile de producere a energiei electrice şi termice din combustibili fosili.

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, acumularea nitraţilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră şi reducerea vizibilităţii în zonele urbane. Legea 104/2011 prevede pentru NO2 valori limită pentru timpi de mediere de 1 oră şi respectiv 1 an.

Fig. 3.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de azot - medii orare, la staţiile   automate din judeţul Neamţ.

Se observă din grafic că nu s-a depășit valoarea maximă orară de 200 µg/m3, prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă orară a concentraţiei de dioxid de azot în cursul anului 2022 a fost de 101,16 µg/m3, înregistrată pe data de 28 martie 2022, ora 16:00, în staţia de fond industrial NT3 Tașca. Valori mai mari s-au înregistrat în lunile de iarnă, datorate arderilor din sectorul industrial (galben stația NT2, roșu stația NT3). Dacă se face corelația de inversproporționalitate cu ozonul, se poate observa și din grafice că, atunci când concentrația de dioxid de azot crește, concentrația ozonului scade.

I.2.3.  Evaluarea calității aerului la indicatorul O3

Ozonul, deşi este încadrat în categoria poluanţilor secundari, datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate, a devenit poluant prioritar alături de particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă, există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari în condiţii meteorologice favorabile. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa precursorilor organici ai ozonului.

Expunerea la concentraţii mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza efecte adverse asupra sănătăţii, mai ales reacţii inflamatorii şi scăderea funcţionării plămânilor. Expunerea la concentraţii de ozon moderate pe perioade mai lungi de timp poate conduce la o scădere a funcţionării plămânilor la copiii mici.

Este singurul poluant pentru care pe perioada verii (mai - octombrie) se fac raportări lunare la Agenţia Europeană de Mediu (EEA). De aceea, în judeţul Neamţ ozonul se măsoară în următoarele staţii: de fond urban NT1 Piatra Neamţ  şi de fond  industrial NT2 Roman.

Pentru anul 2022, variaţia anuală indică valori mai crescute la ozon vara.

Obiectivul pe termen lung (LTO) presupune ca nivelul de prag să nu fie depăşit niciodată. Pentru protecţia sănătăţii populaţiei există, de asemenea, praguri de informare şi de alertă.

În anul 2022 nu s-au înregistrat depăşiri a valorii ţintă de 120 µg/m3 la stația NT1 Piatra Neamț, maximul anual al mediei mobile fiind de 119,07 µg/m3 în data de 05 iulie 2022. Nici la stația de fond industrial NT2 Roman nu s-au înregistrat depășiri a valorii țintă, maximul anual al mediei mobile fiind de 113,60 µg/m3 în data de 05 iulie 2022; pragul de informare de 180 µg/m3 și cel de alertă de 240 µg/m3 nu au fost atinse.

Fig. 4.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon - medii mobile, la staţiile automate din județul Neamț.

I.2.4.  Evaluarea calității aerului la indicatorul CO

Poluantul CO (monoxid de carbon) rezultă din arderea incompletă a combustibililor, şi a fost monitorizat în anul 2022 în staţia automată de fond urban NT1 Piatra Neamţ și staţia de fond industrial NT2 Roman. Valoarea limită este de 10 mg/m3 pentru maxima mediilor pe 8 ore (medii mobile).

Fig. 5.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon - medii mobile, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Valoarea maximă a mediei mobile pentru concentraţia de monoxid de carbon în cursul anului 2022 a fost de 1,89 mg/m3 înregistrată pe 25 decembrie 2022 în staţia de fond industrial NT2 Roman, valoare mult sub valoarea limită de 10 mg/m3 prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

I.2.5.  Evaluarea calității aerului la indicatorul Benzen

Datorită stabilităţii chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanenţă în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant, determinând formarea ozonului. Având timp de remanenţă de câteva zile în atmosferă, benzenul poate fi transportat pe distanţe lungi.

Valoarea maximă zilnică a concentraţiei de benzen înregistrată în cursul anului 2022 a fost de 5,61 µg/m3, pe data de 15 februarie 2022, în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamț. Media pe întreaga perioadă a anului 2022 la stația NT1 a fost 2,77 µg/m3, iar la stația NT2  2,26 µg/m3, sub valoarea limită anuală de 5 µg/m3 prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. 6.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul benzen - medii zilnice, la staţiile automate NT1 și NT2 din judeţul Neamţ.

I.2.6.  Evaluarea calității aerului la indicatorul PM10, PM2,5

Particulele în suspensie PM10 reprezintă o problemă acută la nivel european, ca urmare a depăşirii frecvente a limitei impusă de legislaţia europeană în majoritatea ţărilor. Concentraţia măsurată este în corelaţie directă cu sursa, cu umiditatea (datorită aglomerării particulelor), cu viteza vântului care determină resuspensia solului şi transportul de la distanţe mari de sursă.

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel, este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie PM10 sunt influenţate direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, şi de factorii geografici specifici zonei.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în anul 2022 pentru pulberile în suspensie PM10  este prezentată în figurile de mai jos:

Fig. 7.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM10 nefelometric  la staţiile automate  NT1, NT2, NT3

La staţia automată NT1 Piatra Neamţ în anul 2022 s-au înregistrat 3 depăşiri a CMA (concentraţia maximă admisă) la PM10 măsurată prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) şi 13 depăşiri a CMA la PM10 măsurată prin metoda nefelometrică. Aceste depăşiri     se datorează condiţiilor meteo nefavorabile, emisiilor provenite din instalaţiile de ardere rezidenţiale.

Cea mai mare valoare zilnică înregistrată în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ, a fost de 80,76 µg/m3, în data 15 februarie 2022, peste valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Conform acesteia, se permit maxim 35 depăşiri ale valorii limită într-un an calendaristic.

Fig. 8.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM10 nefelometric şi gravimetric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

La stația automată de fond industrial NT2 Roman, întrucât nu există un prelevator de particule în suspensie pentru PM10, care să expună automat filtre pentru fiecare zi, se înregistrează doar PM10 nefelometric, media pentru anul 2022 a fost de 16,82 µg/m3. Cea mai mare valoare zilnică înregistrată a fost de 81,00 µg/m3, în data 16 februarie  2022 (reprezentat cu galben în Fig. 7.).

Cele 9 depășiri a CMA la PM10 înregistrate în cursul anului 2022, în lunile de iarnă, se datorează unor condiții meteorologice nefavorabile (ceață, calm atmosferic) sau emisiilor provenite din încălzirea rezidențială.

La staţia automată NT3 Tașca, în anul 2022 s-au înregistrat 8 depăşiri a CMA (concentraţia maximă admisă) la PM10 măsurată prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) şi 24 depăşiri a CMA la PM10 măsurată prin metoda nefelometrică. Aceste depăşiri  s-au înregistrat, după cum reiese şi din grafic, în lunile de iarnă şi se datorează condiţiilor meteo nefavorabile (ceață, calm atmosferic), emisiilor provenite din instalaţiile de ardere industriale și rezidențiale.

Cea mai mare valoare zilnică înregistrată a fost de 65,14 µg/m3, în data 15 februarie 2022, peste valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3, prevăzută în Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător. În conformitate cu prevederile legale, numărul de depășiri ale valorilor limită pentru PM10, într-un an calendaristic, trebuie să fie de maxim 35.

Fig. 9.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM10 nefelometric şi gravimetric la staţia automată  - NT3 Tașca

Monitorizarea concentraţiilor de particule PM2,5 (particule în suspensie care trec     printr-un orificiu de selectare a dimensiunii cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5µm) este necesară pentru conformarea la cerinţele Directivei 2008/50/CE. Valoarea limită anuală pentru acest poluant este 20 μg/m3 .

Pentru fracția de PM2,5 de la stația NT1 am avut în anul 2022 o captură de 36,16%. Valoarea maximă a fost de 60,64 µg/m3 înregistrată pe 14 februarie 2022. Se poate observa o evoluție similară a celor doi parametri PM10 și PM2,5.

Fig. 10. Evoluţia calităţii aerului la indicatorii pulberi în suspensie PM2,5 gravimetric și PM10 gravimetric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

I.2.6.  Evaluarea calității aerului la metale grele din particule în suspensie PM10

Metalele grele sunt emise ca rezultat al diferitelor procese de combustie cât şi a unor activităţi industriale, putând fi incluse sau ataşate de particulele emise în atmosferă. Ele se pot depune, acumulându-se astfel în sol sau în sedimentele din apele de suprafaţă. Metalele grele sunt toxice şi pot afecta numeroase funcţii ale organismului. Acestea pot avea efecte pe termen lung prin acumularea lor în ţesuturi.

Metalele grele monitorizate în anul 2022 au fost plumbul (Pb), arsenul (As), cadmiul (Cd) şi nichelul (Ni) din particulele în suspensie PM10. Concentraţiile de metale grele din aerul înconjurător se evaluează  în raport cu următoarele valori:

( valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii de 0,5 μg/m3, pentru Pb;

( valoarea ţintă de 6 ng/ m3, pentru As;

( valoarea ţintă de 5 ng/m3, pentru Cd;

( valoarea ţintă de 20 ng/m3, pentru Ni.

Valoarea limită pentru plumb este în vigoare din anul 2007, iar valorile ţintă pentru nichel şi cadmiu trebuie respectate din 2013.

Metalele grele monitorizate sunt prelevate din particulele în suspensie PM10 la staţia automată de monitorizare NT1 din municipiul Piatra Neamț.

Pe parcursul anului 2022, la niciunul dintre metalele monitorizate nu s-au semnalat depăşiri ale valorii limită (Pb), valorilor ţintă (Cd, Ni şi As) anuale, impuse de Legea nr. 104/2011.`

- pentru plumb (Pb) valoarea maximă măsurată a fost de 0,02  μg/m3;

- pentru cadmiu (Cd) valoarea maximă măsurată a fost de 0,39  ng/m3;

- pentru nichel (Ni) valoarea maximă măsurată a fost de 2,73 ng/m3;

- pentru arsen (As) valoarea maximă măsurată a fost de 1,09 ng/m3.

Determinările au fost efectuate conform cu programul de măsuri indicative pentru metale grele la stațiile de monitorizare a calității aerului din cadrul RNMCA, întocmit de Direcția Centru Evaluare Calitate Aer și avizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

# Text boxes

NT2

NT3

NT1