PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU

CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE MOBILIER

extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, judetul Neamt CF56718

Beneficiar:  MORARU ADRIAN - 076983535

FOAIE	DE	CAPAT

1. Denumire proiect:	PUZ introducere in intravilan pentru construire hala

productie mobilier

2.	Adresa:	Extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, judetul Neamt, NC56718

3.	Proiectant :	S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. – PIATRA NEAMT,

master urbanist TIMOTEI FECIORU

4.	Beneficiar :	MORARU ADRIAN

5. Data :	2024;

Sef de proiect

Mst. Urb. Timotei Fecioru................................................................................................

Proiectat

Mst. Urb. Timotei Fecioru................................................................................................

Desenat

Mst. Urb. Timotei Fecioru................................................................................................

CONTINUT

PIESE SCRISE

PIESE SCRISE

MEMORIU  GENERAL :

1.	INTRODUCERE

1.1.	Date de recunoastere a documentatiei

1.2.	Obiectul PUZ

1.3.	Surse documentare

2.	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.	Evolutia zonei

2.2	Incadrarea in localitate

2.3.	Elemente ale cadrului natural

2.4.	Circulatia

2.5.	Ocuparea terenurilor, situatia existenta

2.6.	Echiparea edilitara

2.7.	Probleme de mediu

2.8.	Optiuni ale populatiei

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.	Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2.	Prevederi ale Planului Urbanistic General si RLU

3.3.	Valorificarea cadrului natural

3.4.	Modernizarea circulatiei

3.5.	Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.6.	Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7.	Protectia mediului

3.8.	Obiective de utilitate publica

4.	CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ :

I	DISPOZITII GENERALE

II	REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR III ZONIFICARE FUNCTIONALA

IV PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE SI A UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA

ANEXE:

ANEXE:

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 138 / 28.08.2023

PIESE DESENATE:

PIESE DESENATE:

1.1.	INCADRARE IN TERITORIU	SC. 1 :  20000/1:4000

| 1.1. | INCADRARE IN ZONA | SC | 1: | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0. | ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE | SC | 1: | 500/1:200 |
| 3.0. | REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE | SC | 1: | 500 |
| 4.0. | REGLEMENTARI URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFI CATIVA | SC | 1: | 500 |
| 5.0. | REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA | SC | 1: | 500 |
| 6.0. | PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR | SC | 1: | 500 |

MEMORIU DE PREZENTARE

1.	INTRODUCERE

1.1	Date  de recunoastere a documentatiei

1. Denumire proiect:	PUZ introducere in intravilan pentru construire hala

productie mobilier

2.	Adresa:	Extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, judetul Neamt, NC56718

3.	Proiectant :	S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. – PIATRA NEAMT,

master urbanist TIMOTEI FECIORU

4.	Beneficiar :	MORARU ADRIAN

5. Data :	2024;

1.2	Obiectul  P.U.Z.

Solicitari ale temei program

Scopul PUZ este de introducere in intravilan teren proprietate (2.500 mp) format dintr- o singura parcela – NC56718, in vederea construirii unei hale productie mobilier.

Terenul este situat in extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, judetul Neamt, proprietate a beneficiarului conform extrasului de carte funciara.

In Certificatul de Urbanism nr. 138 din 28.08.2023 eliberat de Primaria Cordun, s-a impus elaborarea PUZ cu Regulament aferent. Conform prevederilor Legii nr.350/2001 republicata, introducere in intravilan, realizarea de lucrari de construire hala productie mobilier si zonificare functionala ’’Zona de activitati productive’’ de se pot face doar in baza unei documentatii de urbanism PUZ si dupa obtinerea unui aviz de oportunitate.

Prin PUZ se vor stabili conditiile de amplasare si conformare a edificabilului propus; se va stabili functiunea dominanta si functiunile complementare alocate activitatii propuse, amenajabilul parcelei, modul de asigurare a acceselor carosabile si pietonale pe parcela, modul de asigurare cu utilitati pentru viitoarele functiuni, indicatori urbanistici, inaltimea maxima admisa, retrageri edificabil fata de aliniament si limita posterioara si laterale ale parcelei.

Suprafata terenului care face obiectul PUZ este de 2.500mp. si este formata dintr-o sigura parcela : - NC56718 – 2.500mp;

Odata cu aprobarea, PUZ capata valoare juridica costituindu-se in act de autoritate al administratiei publice locale.

Prevederile de dezvoltare a localitatii in zona studiata sunt de extravilan - arabil, zona fiind in prezent extravilan.

1.3	Surse  documentare

-	PUG  CORDUN, JUD. NEAMT si RLU aferent, avizat si aprobat

-	Planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate ;

-	Extras de carte funciara

-	Legislatia specifica de urbanism si cea complementara acesteia ;

-

-	Informatii obtinute direct pe teren si de la beneficiar;

-	Planul de situatie vizat OCPI;

-	Tema de proiectare;

2	. STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII

2.1.	Evolutia zonei

Date privind evolutia zonei:

In prezent, terenul care face obiectul PUZ se afla in intravilan.

Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitatii:

Zona in care este amplasata parcela studiata prezinta interes pentru dezvoltatare activitati productive. Avantajele locului sunt reprezentate de acces foarte facil.

Potential de dezvoltare:

Zona prezinta potential in a-si consolida caracterul de zona activitati productive, datorita amplasamentului si accesibilitatii.

2.2.	Incadrarea  in localitate

Plansa nr.U.0.1 “ Incadrare in localitate“

Cordun (în trecut, Simionești) este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată

din satele Cordun (reședința), Pildești și Simionești.

Comuna se află în estul județului, pe malul stâng al râului Moldova, imediat la nord-vest de municipiul Roman, acolo unde Moldova primește apele afluentului Ciurlic. Este străbătută de șoseaua județeană DJ207B, care o leagă spre sud de Roman (unde se termină în DN2) și spre nord de Săbăoani (unde se termină tot în DN2).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Moldova a județului Roman și era formată din satele Cordun și Simionești, cu 1386 de locuitori ce trăiau în 306 case. În comună existau o biserică și o școală mixtă cu 34 de elevi (dintre care o fată).

La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Pildești, formată numai din satul de reședință, cu 803 locuitori; în această comună existau o școală mixtă cu 54 de elevi și o biserică catolică. Anuarul Socec din 1925 consemnează formarea comunei în formula actuală, sub denumirea de Simionești, având satele Cordun, Pildești și Simionești cu 3376 de locuitori și aflată în aceeași plasă.[11]

În 1950, comuna a trecut în administrarea orașului regional Roman din regiunea Bacău (între 1952 și 1956, din regiunea Iași) și în timp a luat numele de Cordun, de la noua reședință. În 1968, Cordun a devenit comună suburbană a municipiului Roman,[12][13] statut pe care l-a avut până în 1989, când s-a renunțat la conceptul de comune suburbane, iar comuna a fost subordonată direct județului Neamț.

Terenul studiat format din:

- NC56718 – 2.500mp. avand categoria de folosinta arabil.

Amplasamentul este deservit drum judetean la vest - de categoria a II - a. si de drum exploatare la est - de categoria a IV-a.; este amplasat in vecinatea unor terenuri arabile.

Conform PUG si RLU, parcela este situata in extravilan. Din punct de vedere al retelelor edilitare, amplasamentul nu beneficiaza acces la urmatoarele utilitatile urbane: electricitate si telecomunicatii, apa, gaz si canalizare.

2.3	Elemente ale cadrului  natural

Zona   studiată   este   încadrată,   conform   cu   SR   11100/1-93   –   “Zonarea   seismică.

Macrozonarea teritoriului României” – la gradul 8.1. pe scara MSK (harta de mai jos).

Normativul P100–1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice și industriale” indică următoarele valori pentru coeficienții ag și TC (ag–coeficient seismic; TC–perioadă de colț [s]):

·	ag = 0.25g

·	TC = 0.70 s

2.4.    Date climatice

Amplasamentul aparține zonei de climat temperat-continental cu puternice influențe baltice, ceea ce conferă un regim de precipitații bogat atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii, și temperaturi cu 1-2o mai scăzute în comparație cu alte regiuni din Podișul Moldovei.

Din observațiile meteorologice plurianuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 7-10°C.

Temperatura minima a aerului coboară pana la cca. -18°C în lunile de iarnă și atinge valori maxime de cca. +36°C în cele de vară. Cea mai caldă lună a anului este iulie (cu o temperatură medie de 17-190C), iar cea mai rece, ianuarie (-4.5 ÷ -20°C).

Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, 500-800 mm/an, cu valori mai ridicate (600 - 800) in lunile de vară (iunie – iulie) si valori mai scăzute în lunile de iarna - începutul primăverii (ianuarie – februarie – martie).

În conformitate cu STAS 6054 “Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheț pentru zona studiată este de 90.0 - 100.0 cm (harta de mai jos).

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute qref = 0.70 kPa, conform Indicativ

CR 1- 1 -4/ 2012. Încărcarea din zăpadă pe sol s0,k = 2.50 kN/m2, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.

Pentru studiul terenului, a caracteristicilor fizico-mecanice ale stratului de fundare si a conditiilor de fundare pentru fiecare obiect ce se va realiza in acest perimetru este necesar si obligatoriu intocmirea de studii geotehnice de detaliu.

Aceasta obligatie revine beneficiarilor constructiilor respective.

La fazele urmatoare de proiectare studiul geotehnic se va executa pentru fiecare obiect cu solutia de fundare  cea mai fiabila in concordanta cu proiectantul de specialitate.

Pentru proiectarea fundaţiilor pe terenuri sensibile la umezire, compresibile, vor fi efectuate în prealabil studii geotehnice mai amănunţite decât la proiectarea pe terenuri obişnuite, care să pună în evidenţă stratificaţia detaliată şi caracteristicile fizico-mecanice ale fiecărui strat de pământ şi posibilităţile de umezire a terenului de fundare.

Studiul geotehnic nu semnaleaza riscuri naturale deosebite in zona studiata, si este incadrat in categoria geotehnica 2 - risc geotehnic moderat.

2.4	Circulatia

Amplasamentul studiat beneficiaza direct din drum judetean la vest - de categoria a II -

a.	si de drum exploatare la est - de categoria a IV-a.

Drum judetean prezinta imbracaminte asfaltica (se incadreaza in categoria a II-a, din punct de vedere al importantei) si este amenajat din punct de vedere al profilului transversal.

Drum exploatare nu prezinta imbracaminte asfaltica (se incadreaza in categoria a IV- a, din punct de vedere al importantei) si nu este amenajat din punct de vedere al profilului transversal

In plansa nr. 2” Analiza situatiei existente” se poate studia relatia parcelei din punct de vedere al accesului cu circulatiile din vecinatate:

2.5	Ocuparea  terenurilor, situatia existenta

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

In plansa nr. 2. “ Analiza situatiei existente ” sc 1 : 500 este prezentat modul de utilizare a terenurilor pe parcela studiata.

Terenul care face obiectul documentatiei PUZ este situat in extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, jud. Neamt si este format dintr-o singura parcela – NC56718 – 1.500mp. Parcelele incluse in PUZ sunt urmatoarele:

1.	Parcela cu S= 2.500 mp NC56718; - teren neconstruit, arabil, extravilan si  urmatorii vecini:

•	la Nord – NC56300

•	la Est – drum exploatare

•	la Sud – Lot 2

•	la Vest – drum judetean

In  prezent,  suprafata  de  teren  care  a  generat  PUZ  (parcelele  proprietate  a beneficiarilor) nu este imprejmuita.

Categoria de folosinta a terenurilor este: arabil.

Relationari intre functiuni

Functiunea  propusa  este  compatibila  cu  celelalte  functiuni  existente  in  vecinatate  si  cu caracterul zonei.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Aproximativ 5% din parcelele din vecinatatea amplasamentului studiat sunt construite - cu spatii comerciale, depozite si anexe. Celalalte parcele sunt libere de constructii si se afla in extravilan.

Aspecte calitate ale fondului construit

In zona nu se afla locuinte. Din punct de vedere al omogenitatii culorilor, materialelor si stilului arhitectural, nu se remarca o linie de stil omogena datorita lipsei fondului construit.

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele invecinate

Din  punct  de  vedere  al  retelelor  edilitare,  amplasamentul  nu  beneficiaza  de  acces  la: electricitate si telecomunicatii, apa, gaz si canalizare.

Din punct de vedere al dotarii zonei cu echipamente urbane, in zona nu se afla obiective de utilitate publica.

Asigurarea cu spatii verzi

In zona nu exista un parc sau un spatiu verde public amenajat.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele invecinate

Studiul geotehnic nu semnaleaza riscuri naturale deosebite in zona studiata.

Principalele disfunctionalitati

-	dotarea cu echipamente edilitare corespunzatoare pentru functionarea in bune conditii a investitiei propuse - este necesara bransarea la retelele existente.

-	se vor prelua elemente de reglementare din PUG si RGU, pentru a integra investitia propusa in zona.

2.6	Echiparea edilitara

In vecinatatea amplasamentului studiat nu exista retea de electricitate disponibila, nu exista retea de gaz, nu exista retea de apa si nu exista retea de canalizare. Se va o propune o platforma pubele pentru precolectare deseuri menajere.

Principalele disfunctionalitati identificate sunt:

·	lipsa retelelor edilitare;

2.7	Probleme  de mediu

Relatia cadrul natural - cadrul construit

Din punct de vedere al afectarii factorilor de mediu nu se ridica probleme deosebite, deoarece zona va fi echipata in sistem public: retea de canalizare (in curs de executie), indeplinindu-se conditiile impuse de Agentia pentru Protectia Mediului.

Un aspect care trebuie sa retina atentia beneficiarului este scurgerea apelor pluviale si rezolvarea corecta a sistematizarii verticale a terenului.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: investitia propusa nu este generatoare de deseuri cu un anumit regim.

Deseurile menajere se vor precolecta pe platforma special amenajata ( containere etanse), iar beneficiarii vor incheia contract cu o firma specializata in ridicarea si transportul acestora la groapa ecologica cea mai apropriatata.

Se vor lua masuri corespunzatoare pentru a nu degrada terenurile si culturile din zona limitrofa.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Studiul geotehnic nu semnaleaza riscuri naturale deosebite in zona studiata, si este incadrat in categoria geotehnica 2 - risc geotehnic moderat.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce reprezinta riscuri pentru zona.

Este necesara dimensionarea adecvata a utilitatilor pentru a face fata necesarului gospodariei.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

In zona studiata si in apropierea acesteia nu sunt zone construite protejate, sau elemente de patrimoniu natural care sa necesite protectie speciala.

Evidentierea potentialului balnear si turistic, dupa caz

Nu este cazul.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

DIN TOTALUL SUPRAFETEI DE TEREN REGLEMENTAT DE 2.500 mp, sunt propuse

urmatoarele zone verzi:

| Suprafata teren reglementat | 2.500 mp |  |
| --- | --- | --- |
| Suprafata minima spatii verzi constituite pe parcela | 250 mp | 10.00% din zona activitati productive |
| TOTAL suprafata minima spatii verzi | 250 mp | 10.00% din total suprafata teren reglementat |

2.8	Optiuni ale populatiei

Comuna Cordun are o populatie inregistrata in anul 2021 de 6.842 locuitori. Datorita disponibilitatii finantarii si a terenului, precum si a nevoii reale acoperite, beneficiariul doreste construirea urmatorului obiectiv: hala productie mobilier.

Documentatia de urbanism va parcurge procedura de informare si consultare a publicului conform prevederilor Ordinului 2701/2010  (panou rezistent la intemperii amplasat pe parcela care a generat PUZ, vizibil din spatiul public, anunturi in mass media, avizier, etc), iar la finalul etapei de informare vor fi inregistrate observatii/comentarii din partea locuitorilor riverani.

Punctul de vedere al administratiei publice locale, conform avizului de oportunitate emis de arhitectul sef este favorabil solutiei propuse.

Proiectantul aprecieaza oportuna realizarea investitiei propuse deoarece va influenta favorabil dezvoltarea localitatii prin intregirea frontului stradal, dezvoltarea unei functiuni compatibile cu vecinatatile si imbunatarirea imaginii urbane a zonei.

Zonal.

Concluziile raportului de informare si consultare a publicului sunt:

Nu s-au semnalat opinii exprimate impotriva aprobarii acestui Plan urbanistic

3.	PROPUNERI  DE DEZVOLTARE	URBANISTICA

3.1	Concluzii ale studiilor de fundamentare

La baza intocmirii documentatiei PUZ au stat urmatoarele studii de fundamentare : studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de oportunitate. Studiile de fundamentare releva faptul ca terenul este stabil si propice functiunii propuse, avand ca vecinatati apropriate functiuni compatibile. Distantele prevazute in RGU aprobat prin HG 525/1996 republicat si distantele impuse de Codul Civil actualizat sunt respectate.

Analiza situatiei existente, disfunctionalitatile constatate la nivel teritorial si local au condus la urmatoarele concluzii cu privire la modalitatea de abordare a problematicilor constatate:

-	asanarea zonei ( taierea vegetatiei crescute haotic, spontan, fara valoare dendrologica);

-	concomitent cu realizarea infrastructurii rutiere se impune sistematizarea corecta a terenului;

-	amplasamentul care face obiectul PUZ va trebui structurat functional si configurativ – spatial astfel incat sa se obtina o compozitie unitara.

-	Respectarea aliniamentelor si a retragerilor minime prevazute in codul civil;

-	rezolvarea  corecta  a  sistematizarii  terenului  pentru  scurgerea  corecta  a  apelor pluviale;

-	dotarea cu echipamente edilitare corespunzatoare pentru functionarea in bune conditii a cladirii propuse;

-	respectarea conditiilor (daca e cazul) impuse de avizatori si respectarea zonelor de protectie pe baza normelor sanitare.

Suprafata  terenului,  buna  legatura  rutiera  ce  favorizeaza  realizarea  investitiei  private propuse.

3.2	Prevederi  ale Planului  urbanistic  general

Conform PUG si RLU aprobat, parcela este situata in extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, jud. Neamt - EXTRAVILAN. Accesul la amplasament se realizeaza din drum judetean la vest - de categoria a II-a. si la drum exploatare la est - de categoria a IV-a.

Pentru suprafata de teren studiata nu exista indicatori urbanistici prestabiliti: REGIM DE INALTIME MAXIM , POT si CUT.

Conform PUG si RLU aferent coroborat cu prevederile Legii nr.350/2001 republicata privind amenajarea teritoriului si urbanismul, pentru realizarea de lucrari de construire care nu se incadreaza in reglementarile PUG este necesara elaborarea unei documentatii de urbanism PUZ, dupa obtinerea unui aviz de oportunitate.

3.4 Valorificarea sitului construit si amenajat

Terenul studiat in cadrul documentatiei de urbanism PUZ este aproximativ plat. Spatiul natural si antropic in care urmeaza a se integra obiectivul propus nu ofera in prezent conditii desosebite de cadru natural, intreaga suprafata fiind acoperita cu vegetatie spontana, fara a se remarca elemente valoroase ale vegetatiei care sa necesite protectie si conservare.

Parcela care face obiectul PUZ nu se afla in zona de protectie a unui monument istoric sau sit arheologic inscris in Lista DMI din 2010 si nu prezinta riscuri naturale semnalate prin studiul geotehnic – studiu de fundamentare ce a stat la baza elaborarii PUZ.

Gradul de echipare cu infrastructura al zonei (in regim privat) face posibila realizarea investitiei fara afectarea mediului inconjurator.

Prin modul de ocupare si utilizare a terenului se poate imbunatati imaginea urbana a

zonei.

Conform studiului geotehnic, terenul este construibil. Conditiile de fundare impun o

adancime minima de fundare de 1.10m fata de nivelul terenului natural.

3.4	Modernizarea circulatiei

In plansa nr. 3. “ Reglementari urbanistice - Zonificare“ si plansa nr.4. “ Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa“ este prezentata solutia de organizare a circulatiei pe parcela privata a beneficiarului.

-	Accesul carosabil si pietonal pe parcela se asigura din drum judetean la vest  - de categoria a II-a.

Poarta (portile) de acces de pe amplasamente vor fi de tip glisant sau se vor deschide spre interiorul parcelei.

-	Parcarea autovehiculelor se va asigura in totalitate pe parcele.

Prin Regulamentul local de Urbanism aferent PUZ se va interzice parcarea/stationarea autovehiculelor in asteptare pe drumul public.

3.5	Zonificare functionala - reglementari, bilant  teritorial, indici  urbanistici Parcelele  care  face  obiectul  PUZ-ului,  proprietate  privata  a  beneficiarului:  MORARU ADRIAN, in suprafata de 2.500 mp. format din NC56718 – 2.500mp se structureaza conform plansei nr. 3. - «REGLEMENTARI  URBANISTICE-ZONIFICARE» si conform plansei nr. 4 « REGLEMENTARI URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFICATIVA», astfel:

§	Se propune construire hala productie mobilier pentru care este necear introducerea terenului in intravilan si zonificare functionala – ZONA DE  ACTIVITATI PRODUCTIVE.

§	Se defineste edificabilul maxim al cladirilor propuse; constructiile care se vor realiza sunt in totalitate noi, cu regim de inaltime maxim S/D+P+1E – pentru zona de activitati productive.

§	Se propune POT 60% si CUT 1.5 – pentru zona activitati productive

§	Se propune construire hala productie mobilier.

§	Amplasarea edificabilului propus fata de limitele proprietatii :

-	retragere de minima 2.0 m fata de nord;

-	retragere minima de 5.0 m fata de est

-	retragere minima de 2.0 fata de sud

-	retragere minima de 5.0 m fata de vest

§	Cladirile propuse – vor avea fatada de vest tratata ca fatade principala.

§

§	Circulatia carosabila impreuna cu zonele de parcare/ stationare sunt organizate, astfel incat fluxurile sa nu fie stanjenite ( vezi plansa nr. 3.- Reglementari urbanistice – Zonificare si plansa nr.4. - Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa).

§	Toata incinta, cu exceptia echipamentelor edilitare, a aleilor, constructiilor propuse si a edificabilului propus, se amenajeaza cu spatii verzi plantate cu rol de protectie sanitara.

§	Se amenajeaza platforma pentru precolectarea deseurilor menajere pe fiecare lot rezultata;

§	BILANT TERITORIAL PROPUS

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

S

| NC56718 |
| --- |
| INDICATORI URBANISTICI | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100 | 2500.00 | 100 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA | - | - | 1500.00 | 60 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA DESFASURATA | - | - | 3750 | - |
| SUPRAFATA MINIMA SPATII VERZI | - | - | 250 | 10 |
| REGIM DE INALTIME | - | S/D+P+1E |
| INALTIMEA MAXIMA ADMISA | - | - |
| POT | - | 60% |
| CUT | - | 1.5 |
| CIRCULATIA TERENURILOR | - | - |
| FUNCTIUNE | EXTRAVILAN | ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE |

In plansa nr. 3. – “ Reglementari urbanistice – Zonificare” si plansa nr. 4 - "Reglementari – Mobilare exemplificativa" sunt prezentate reglementarile stabilite pentru parcela care face obiectul PUZ.

Prin amplasarea constructiilor si amenajarilor pe lot si rezolvarea amenajarilor aferente nu se genereaza servituti pe parcelele invecinate indiferent de tipul de proprietate.

Se recomanda plantarea de arbori cu rol de protectie si ambiental.

3.6	Dezvoltarea  echiparii edilitare ( plansa nr. 5)

In plansa nr. 5 " Reglementari echipare edilitara “ este prezentata situatia existenta si propusa pentru asigurarea obiectivului propus cu utilitatile necesare. Amplasarea obiectivului propus are caracter de " pionierat", in sensul ca vis-à-vis de amplasament nu exista alte constructii ce isi asigura utilitatile in sistem public si privat.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea  cu  energie  electrica  a  obiectivului  propus  se  va  asigura  din  surse regenerabile – panouri fotovoltaice.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului propus se va asigura din put forat cu hidrofor. Pentru a verifica potabilitatea apei se va face un test la un laborator atestat.

Canalizarea menajera

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in fosa septica ecologica vidanjabila.

Alimentarea cu gaze

Nu este cazul.

Alimentarea cu caldura

Nu este cazul.

Telecomunicatii, transfer de date si supraveghere

Acest tip de utilitati vor fi montate pe stalpii de folosinta proprie din domeniul privat propusi.

Gospodaria	comunala

Se  va  amenaja  platforme  speciale  pentru  colectarea  si  depozitarea  temporara  a deseurilor menajere pe fiecare lot.

Proprietarii vor incheia contract cu furnizorul de servicii de salubritate care va asigura evacuarea deseurilor menajere ritmic, la groapa de gunoi ecologica cea mai apropriata.

3.7	Protectia mediului

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari, etc.)

Se vor lua masuri pentru evacuarea corecta a apelor uzate menajere in reteaua de canalizare in curs de executie; deseurile menajere vor fi precolectate si depozitate temporar in pubele amplasate pe fiecare lot; beneficiarul va incheia contract cu o firma prestatoare de servicii pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere la groapa de gunoi ecologica cea mai apropriata.

Se vor amenaja spatiile verzi ca prim element de protectie a mediului. Se interzice deversarea apelor uzate menajere la teren.

Se vor lua masuri pentru echiparea corecta cu echipamente tehnico edilitare.

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafata, fiind astfel proiectate incat sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice.

In cadrul activitatii propuse vor rezulta emisii in admosfera si praf de la autovehiculele utilizate in constructie. Conform estimarilor, debitele masive ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilajele folosite la realizarea investitiei propuse (tractor, buldo-excavator, remorca) si cele utilizate la punerea in functiune a obiectivului propus sunt total nesemnificative.

La utilajele folosite in vederea realizarii obiectivului propus se va evita repararea si alimentarea acestora cu carburanti si lubrifianti pe parcela proprietate private care a generat PUZ. Eventualele uleiuri uzate provenite de la utilaje vor fi colectate in recipienti metalici si predate spre valorificare la unitati de profil. Se vor lua masuri pentru indepartarea petelor de ulei cu ajutorul unor material absorbante. Materialele absorbante imbibate cu ulei vor fi colectate intr-un butoi metalic si eliminate prin incinerare.

Activitatea propusa nu va produce modificari ale echilibrului ecologic din perimetru prin deranjarea habitatului speciilor acvatice, intrucat nu este cazul. Terenul din zona studiata este bun pentru constructii. Emisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna din zona, sunt gazele de combustie rezultate de la utilajele si autovehiculele care lucreaza pe santier, precum si praful (pulberi in suspensii) rezultate in urma transportului cu mijloace de transport.

Nu sunt necesare lucrari speciale pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor de interes public.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Se vor respecta indicatiile din studiul geotehnic. Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafata, fiind astfel proiectate incat sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice.

Epurarea si preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi deversate in fosa septica ecologica propusa. Nu este necesara preepurarea apelor uzate.

Depozitarea controlata a deseurilor

Se  interzice  depozitarea  deseurilor  in  locuri  necontrolate  de  administratia  publica

locala.

Se interzice depozitarea/imprastierea deseurilor in spatiul public al drumurilor publice. Deseurile menajere vor fi precolectate si depozitate temporar in pubele amplasate pe

fiecare lot; beneficiarul va incheia contract cu o firma prestatoare de servicii pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere la groapa de gunoi ecologica cea mai apropriata.

etc

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi

Terenul care  ramane  liber  in  urma  lucrarilor  de  construire  cladire,  alei,  locuri  de

parcare,  platforma  betonata  depozitare  pubele,  se  va  amenaja  cu  spatii  verzi  plantate. Spatiile verzi plantate vor ocupa cel putin 10% din suprafata parcelei.

Nu sunt necesare interventii pentru recuperarea terenurilor degradate. Nu sunt necesare consolidari de maluri.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Procentul de spatiu verde propus prin PUZ asigura caracterul suburban al zonei.

Terenul care  ramane  liber  in  urma  lucrarilor  de  construire  cladire,  alei,  locuri  de parcare,  platforma  betonata  depozitare  pubele,  se  va  amenaja  cu  spatii  verzi  plantate.

Spatiile verzi plantate vor ocupa cel putin 10% din suprafata parcelei si va avea rol de protectie sanitara.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

In  zona  nu  se  afla  bunuri  de  patrimoniu.  Terenul  are  o  suprafata  de  2.500mp.

NC56718 – 2.500mp; iar zona reglementata prin PUZ are suprafata de 2.500 mp.

Refacere peisagistica si reabilitare urbana

In urma curatarii terenului de plante crescute spontan se vor planta specii de arbori, arbusti si flori pe terenul ramas liber de constructii. Din punct de vedere al rezistentei la nocivitati al arborilor si arbustilor (la gaze si fum) se recomanda ca rasinoase bradul argintiu si tuia, iar ca foiase artarul de Manchuria, plopul alb, plopul negru piramidal, mesteacanul, iasomia (lamaita), liliac, catalpa (trambitar) etc.

Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz

Nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

Nu este cazul.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului. Din punct de vedere al structurii urbane, aceasta se intregeste printr-un tesut nou, ordonat si functional.

3.8	Obiective  de  utilitate  publica

Prin solutia de organizare spatial – urbanistica propusa in PUZ nu sunt afectate proprietatile riverane (proprietati private) amplasamentului.

Nu se propun schimbari ale regimului juridic asupra terenurilor, in sensul trecerii unei suprafete de teren din teren proprietate privata a beneficiarului in teren domeniu public de interes local/ teren privat drum.

Pentru a facilita prevederea si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate publica sunt necesare urmatoarele operatiuni:

·	Listarea obiectivelor de utilitate publica:

-	Circulatiile publice carosabile

-

·	Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + constructii) din zona, conform Legii 213/1998 (prin culoare:

-	Terenuri proprietate publica (de interes national, judetean si local) Circulatiile carosabile sunt proprietate publica de interes local, drum judetean si drum exploatare

-	Terenuri proprietate privata ( de interes national, judetean si local)

Nu este cazul.

-	Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Terenul care face obiectul PUZ este proprietatea privata a persoanelor fizice. Terenurile invecinate sunt de asemenea proprietatea privata persoanelor fizice sau juridice.

·	Determinarea	circulatiei	terenurilor	intre	detinatori,	in	vederea	realizarii obiectivelor propuse (prin hasuri):

-	Terenuri ce se intentioneaza  a fi trecute  in  proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale

Nu este cazul.

-	Terenuri aflate in proprietatea privata, destinate concesionarii

Nu este cazul.

-	Terenuri aflate in proprietate privata, destinate schimbului

Nu este cazul.

4.  CONCLUZII

Inscrierea amenajarii si dezoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG

Conform prevederilor PUG, terenul care face obiectul PUZ este situat in extravilan. Insa, pentru a pastra caracterul zonei s-au preluat indicatorii urbanistici din modul de ocupare a terenurilor invecinate, pentru a avea aceeasi unitate morfologica si de ocupare a terenului.

Categorii  principale  de  interventie,  care  sa  sustina  materializarea  programului  de dezvoltare

-	interventii asupra retelelor edilitare - Utilitatile se vor rezolva in regim privat.

-	interventii asupra regimului juridic al terenurilor - nu este cazul.

-	interventii de lucrari de constructii: construire hala productie mobilier.

-	interventii de lucari de amenajare peisagistica: Amenajare alei si plantarea si amenajarea spatiilor verzi cu rol de protectie.

Sunt necesare urmatoarele tipuri de interventii:

-	realizare fosa septica ecologica vidanjabila si put forat cu hidrofor.

-	construire hala productie mobilier.

-	Amenajare alei si plantarea si amenajarea spatiilor verzi cu rol de protectie.

Prioritati de interventie

1.	realizare fosa septica ecologica vidanjabila si put forat cu hidrofor.

2.	construire hala productie mobilier.

3.	Amenajare alei si plantarea si amenajarea spatii verzi cu rol de protectie.

Etapizarea investitiei:

1.  Etapa I: realizare fosa septica ecologica vidanjabila si put forat cu hidrofor.

4.  Etapa II: hala productie mobilier.

2.	Etapa III: Realizarea de alei carosabile si pietonale

3.	Etapa IV: plantarea si amenajarea spatiilor verzi

2.

Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii

●	Proiectantul apreciaza ca oportuna investitia propusa, fiind vorba de o investitie compatibila

cu functiunile existente in vecinatate.

●	Prezentul PUZ propune introducerea in intravilan a terenului proprietate (2.500mp) format dintr-o singura parcela – NC56718, zonificare functionala ’’ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE, in vederea construirii unei hale productie mobilier.

Sunt evidentiate urmatoarele restrictii:

ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

●	Indici urbanistici, valori maxime stabilite in PUZ : POT = 60 % ; CUT = 1.5; regim maxim de inaltime maxim S/D+P+1E

●	Parcela se va agrementa cu spatii verzi cu rol ambiental si de protectie in proportie de cel putin 10%.

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

S

| NC56718 |
| --- |
| INDICATORI URBANISTICI | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100 | 2500.00 | 100 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA | - | - | 1500.00 | 60 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA DESFASURATA | - | - | 3750 | - |
| SUPRAFATA MINIMA SPATII VERZI | - | - | 250 | 10 |
| REGIM DE INALTIME | - | S/D+P+1E |
| INALTIMEA MAXIMA ADMISA | - | - |
| POT | - | 60% |
| CUT | - | 1.5 |
| CIRCULATIA TERENURILOR | - | - |
| FUNCTIUNE | EXTRAVILAN | ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE |

Categoriile de costuri:

Toate costurile privind asigurarea utilitatilor in regim privat revin in totalitate investitorului - MORARU ADRIAN.

Toate costurile privind construire hala productie mobilier si amenajarea parcelei cu alei pietonale, carosabile, parcari si spatii verzi revin in totalitate investitorului – MORARU ADRIAN.

Toate categoriile de costuri revin in sarcina beneficiarului.

Intocmit, Mst. Urb. Timotei Fecioru

REGULAMENT	DE	URBANISM	AFERENT	PUZ

I.	DISPOZITII  GENERALE

1. ROLUL   RLU  AFERENT  PUZ   “ PUZ introducere in intravilan pentru construire hala productie mobilier"

1. ROLUL   RLU  AFERENT  PUZ   “ PUZ introducere in intravilan pentru construire hala productie mobilier"

1.1.	Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabileste modul in care pot fi ocupate terenurile, precum si amplasarea si conformarea constructiilor pe o suprafata bine delimitata, in acord cu prevederile legale.

1.2.	Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ aplica regulile si principiile generale de urbanism pe o suprafata de teren bine determinata, asigurand concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

1.3.	Regulamentul Local de Urbanism  aferent PUZ " PUZ introducere in intravilan pentru construire hala productie mobilier’’ a unui teren, S=2.500mp. format dintr-o singura parcela NC 56718 – 2.500mp. proprietate“ extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor, jud. Neamt, constituie act de autoritate al administratiei publice locale, instituit ca urmare a avizarii cf. legii si a aprobarii sale de catre CL ( Consiliul Local al COMUNEI CORDUN. JUD. NEAMT).

1.4.	Nu se vor face interventii cu caracter modificator pe piesele desenate si in piesa scrisa din documentatia elaborata initial, fara acordul proiectantului.

2.  BAZA   LEGALA  A  ELABORARII

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ  se elaboreaza in conformitate cu :

●	Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000)aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 21/N/10.04.2000 ;

●	Ghidul privind metodologia de aprobare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal,  Reglementare  tehnica  GM  -  010  -  2000,  aprobat  prin  Ordinul  MLPAT  nr.  176

/N/16.08.2000 ;

●	Legea 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

●	Regulamentul  General  de  Urbanism,  aprobat  prin  H.G.  nr.  112/  /  31.10.2013  cu completarile ulterioare;

●	Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 350 /2001;

●	Legislatia actuala complementara domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului si Codul Civil actualizat;

●	PLANUL URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL   LOCAL   AFERENT pentru

COMUNA CORDUN, JUD. NEAMT  aprobat prin HCL.

3.   DOMENIUL   DE   APLICARE

3.1.	Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului RLU aferent PUZ  este format din :

3.1.1.	o suprafata de 2.500 mp (din masuratori 2.500 mp. – format din NC56718 – 2.500mp; conform extrasului de carte funciara, destinata introducerii terenului in intravilan si

PROIECTANT:	S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. – Piatra Neamt

PROIECTANT:	S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L. – Piatra Neamt

18

18

zonificare functionala, in vederea construii hala productie mobilier cu indicatori urbanistici POT si CUT: POT propus = 60%, CUT propus = 1.5 si regimul de inaltime maxim S/D+P+1E.

3.1.2.	Categoria de folosinta actuala a parcelelor care fac obiectul PUZ, proprietate a beneficiarului este " arabil" extravilan Cordun, comuna Cordun, str. Drumul Tamasenilor,  jud. Neamt.

3.2.	Functiunea propusa pentru amplasamentul care face obiectul PUZ este « ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE ».

3.3.	Spatiul	in care este situat amplasamentul care a generat PUZ are o functiune compatibila cu cea propusa prin documentatia PUZ.

II.	REGULI  DE  BAZA PRIVIND  MODUL DE  OCUPARE  A TERENURILOR

4.  REGULI   CU   PRIVIRE   LA  PASTRAREA   INTEGRITATII MEDIULUI  SI

PROTEJAREA  PATRIMONIULUI   NATURAL SI  CONSTRUIT

4.1.	Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism, precum si altor prevederi legale, specifice ce vor apare  pe parcursul viabilitatii documentatiei.

4.1.1.	Intravilanul aprobat in PUG se poate dezvolta (extinde) ulterior numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ) si RLU aferent, avizate si aprobate conform legii, integrandu-se ulterior in PUG.

4.2.	Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4. din RGU si prevederilor plansei nr. 3. “Reglementari urbanistice - Zonificare“, a plansei nr. 4. “Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa“,  si altor prevederi legale ce vor aparea ulterior elaborarii documentatiei.

4.3.	Amplasamentul studiat in PUZ nu este situat in vecinatatea imediata si vis-s-vis de alte spatii cu destinatie spatii comerciale. In consecinta, din acest punct de vedere nu exista incompatibilitati de ordin functional.

4.4.	In vederea protectiei corecte a mediului, incinta obiectivului va fi prevazuta cu, platforma precolectare deseuri menajere si retele edilitare.

5.	REGULI   CU   PRIVIRE   LA  SIGURANTA   CONSTRUCTIILOR SI   LA   APARAREA  INTERESULUI   PUBLIC

5.1.	Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile situate in zone expuse la riscuri antropice -  se interzice.

Utilizari permise cu conditii

a. Toate tipurile de constructii propuse prin PUZ cu conditia respectarii zonelor de protectie conform conditiilor impuse prin avizele de specialitate pentru utilitati, a zonelor de protectie a echipamentelor tehnico – edilitare, a exigentelor Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

5.2.	In vederea asigurarii cu echipament tehnico-edilitar corespunzator, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din RGU si cu avizele gestionarilor de utilitati.

5.1.

6.	REGULI  DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Orientarea fata de punctele cardinale

6.1	Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform prevederilor din RGU.

Amplasarea fata de drumuri publice

6.2	In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice:

a)	constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;

b)	parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

c)	conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen.

6.3	In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fâsiile de siguranta si fâsiile de protectie.

6.4	Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.

6.5	In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege: locuinte, case de vacanta si alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum ar fi: camine pentru batrâni, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana.

Amplasarea fata de aliniament

6.6	Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum urmeaza:

a)	in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;

b)	retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale.

6.7	In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

6.8	Fac exceptie de la prevederile alin. (2) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

6.9	In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.

Amplasarea in interiorul parcelei

6.10	Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

a)	distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

b)	distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

a)

7.	REGULI  CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile

7.1	Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

7.2	In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

Constructii productive. :

·	accese carosabile pentru angajati;

·	acces  carosabil  pentru  colectarea  deseurilor  menajere  si  pentru  accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

Accese pietonale

7.3	Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

7.4	In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

7.5	Accesele pietonale vor fi conformate astfel incât sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Parcaje

7.6	Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

7.7	Prin exceptie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabileste prin autorizatia de construire de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau de catre primari, conform legii.

7.8	Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei:

5.12.	Construcţii industriale.

Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:

·	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

·	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1 000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

·	activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1 000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.

8.	REGULI  CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

8.1	Autorizarea  executarii  constructiilor  este  permisa  numai  daca  exista  posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, canalizare si de energie electrica.

8.2	De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administratiei publice locale, in urmatoarele conditii:

8.1

a)	realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului;

b)	beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reteaua centralizata publica, atunci când aceasta se va realiza.

Realizarea de retele edilitare

8.3	Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

8.4	Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

8.5	Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.

8.6	Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

8.7	Lucrarile prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finantare, intra in proprietatea publica.

9.	REGULI  CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

9.1	Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

a)	front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate;

b)	suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;

c)	adâncime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

9.2	Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile art.

10.	REGULI  CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Spatii verzi si plantate

10.1	Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.

Imprejmuiri

10.2	In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

a)	imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;

b)	imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

10.3	Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

10.1

PUZ Introducere in intravilan pentru construire hala productie mobilier - PUZ - PROIECT NR. 6YD DIN 2024

III .  ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11.	Teritoriul studiat in PUZ este incadrat in urmatoarele functiuni: ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

11.1	Teritoriului studiat in PUZ i se propune introducerea in intravila si zonificare functionala in vederea construirii unei hale productie mobilier. Pentru terenul alcatuit din NC516718 – 2.500mp;

Pentru ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE se propun urmatorii indicatori urbanistici: POT=60%, CUT=1.5 si regim inaltime S/D+P+1E.

11.2	In plansa nr. 3. REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONFICARE si plansa nr.4. REGLEMENTARI URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFICATIVA, este prezentata organizarea urbanistica propusa pentru parcelele rezultate care fac obiectul PUZ.

REGLEMENTARI  URBANISTICE

CLADIRI            PROPUSE:            regim            de            inaltime            maxim            S/D+P+1E 	 CIRCULATIE  CAROSABILA SI PIETONALA: publica (in afara loturilor) si pe loturi: circulatii, parcaje, platforma betonata, trotuare de garda.

ECHIPAMENTE EDILITARE PE PARCELA: retele edilitare – platforma precolectare deseuri menajere (cu pubele)

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

CAP. 1  GENERALITATI

12.	Subzonele functionale pe terenul care face obiectul PUZ sunt :

12.1.	Subzona aferenta ansamblului de constructii – zona de activitati productive

12.2.	Subzona aferenta spatiilor verzi pentru protectie sanitara;

12.3.	Subzona aferenta circulatiei rutiere si pietonale, parcare si stationare autoturisme

13.	Functiunea dominanta a zonei care face obiectul PUZ : ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

14.	Functiuni propuse:

Sunt admise:

-	hala productie mobilier

-	parc fotovoltaic

-	activitati productive nepoluante

-	activitati manufacturiere

-	birouri

-	servicii pentru afaceri

-	depozitare

-	parcaje la sol;

-	anexe, imprejmuiri

-	infrastructura edilitara si de transport

CAP. 2  UTILIZARE  FUNCTIONALA

15.	UTILIZARI  ADMISE ale terenurilor si cladirilor de pe parcela studiata cu functiune “ ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE”

11.

-	toate utilizarile stabilite in PUZ  , conform art. 14

16.	UTILIZARI  ADMISE CU  CONDITIONARI

-	cabinet medical pentru angajati

-	locuinta de serviciu

-	anexe gospodaresti

16.1. In cazul in care se schimba functiunea dominanta a zonei stabilita in PUZ se intocmeste alta documentatie PUZ pentru definirea zonelor edificabile in acord cu noile functiuni.

17.	UTILIZARI  INTERZISE  ale terenurilor si cladirilor

17.1.	Se  interzice  localizarea  de  activitati  care  nu  se  inscriu  in  profilul  zonei  sau  pot incomoda functionarea acesteia:

-	lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile

de pe parcelele adiacente;

-	orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

17.2.	Se interzice localizarea activitatilor poluante si care prezinta risc tehnologic.

17.3.	Se interzice mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a obiectivului propus.

17.4.	Se interzice orice lucrare de terasament care poate provoca scurgerea necontrolata a apelor pluviale si afectarea terenurilor invecinate.

CAP. 3  CONDITII DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR 	 REGULI  DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

18.	AMPLASAREA CLADIRILOR  FATA DE  ALINIAMENT (ALINIERE)

18.1. Se impune o retragere fata de aliniament de 5m (latura de vest). Cladirile propuse se vor construi in limitele edificabilului propus, respectand retragerile fata de limitele parcelei conform legislatiei in vigoare.

19.	AMPLASAREA CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI POSTERIOARE  ALE  PARCELEI

19.1. Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita laterala ale proprietatii la o distanta minima 2.0 m (latura de nord), respectand si reglementarile codului civil. Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita laterala ale proprietatii la o distanta minima de 2.0 m (latura de sud), respectand si reglementarile codului civil. Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita posterioara ale proprietatii la o distanta minima de 5 m (latura de est), respectand si reglementarile codului civil. Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita front stradal ale proprietatii la o distanta minima de 5 m (latura de vest), respectand si reglementarile codului civil.

Retragerile minime impuse se regasesc in plansa nr. 3. “Reglementari urbanistice zonificare“.

20.	INALTIMEA MAXIMA  ADMISIBILA  A CLADIRILOR

20.1	Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.

20.2	In sensul prezentului regulament, cladiri imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii.

20.3	Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

20.4.	Inaltimea maxima admisa va fi S/D+P+1E (subsol/demisol + parter + 1 etaj).

20.5.	Inaltimea maxima se masoara pe perpendiculara, de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila.

21.	ASPECTUL  EXTERIOR  AL  CLADIRILOR

21.1	Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

21.2	Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

21.3.	Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate.

21.4.	Fatadele laterale si fatada posterioara vor fi tratate arhitectural la celasi nivel cu fatada principala.

21.5.	interzic culorile stridente in dezacord cu peisajul natural si materiale precare.

21.6.	Se permite deopotriva realizarea unui acoperis de tip terasa sau tip sarpanta.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

22.	CIRCULATII  SI  ACCESE

22.1.	Toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese carosabile si pietonale.

22.2.	Caile rutiere si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si amenajarile ce constituie investitia de baza( ansamblu).

22.3.	Caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind stingerea in caz de incendiu si de protectie civila.

22.4.	Accesul carosabil si pietonal pe parcela se asigura din drumurile publice existente - prin intermediul unor racorduri private, realizate pe cheltuiala investitorilor. Accesul de pe strada se face direct.

22.5.	Spatiile destinate circulatiilor (alei interioare si accese auto) trebuie sa permita accesul mijloacelor de stingere a incendiilor (minim 4,0 metri) si a mijloacelor de transport grele.

Se propune ca incinta (in afara edificabilului propus, a spatiilor verzi si amenajarilor aferente, echipamente edilitare) sa fie betonata/pavata pentru asigurarea fluxurilor de circulatie corecte.

22.6.	Circulatia rutiera in incinta se va dezvolta in jurul constructiilor propuse, in functie de destinatia acestora.

22.1.

23.	STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

23.1.	Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii, cat si in timpul functionarii investitiei propuse se va face in afara spatiului public, obiectivul propus avand prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie, incarcare, descarcare, intoarcere si parcare/stationare.

23.2.	Calculul necesarului minim de locuri de parcare a fost dimensionat conform prevederilor Anexei 5 – Parcaje din RGU aprobat prin HG 525/1996 republicat.

23.3.	Au fost propuse locuri de parcare pentru autoturisme si autovehicule.

REGULI  CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

25.	CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA

25.1.	Investitia propusa va fi racordata la retelele tehnico – edilitare realizate in sistem pubil, atunci cand acestea vor fi disponibile, conform avizelor obtinute de la gestionarii de utilitati. Pan atunci, se vor utiliza solutii de echipare edilitara in sistem individual.

25.2.	Este obligatorie asigurarea investitiei propuse cu utilitati, dupa disponibilitatea existenta in zona: nu exista retea de apa, gaz, energie electrica si telecomunicatii si canalizare in zona.

25.3.	Directia de scurgere a apelor pluviale va fi spre drenul colector care va dirija apele spre o zona permeabila cu capacitate de absortie a apei pluviale (zone verzi).

REGULI  CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

26.	CARACTERISTICI  ALE  PARCELEI  ( SUPRAFATA,  FORMA,  DIMENSIUNI )

26.1.	Activitatea propusa ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE -  va ocupa parcela,

26.2.	Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa satisfaca concomitant exigentele specifice functiunilor constructiei pe care urmeaza sa o primeasca atat in ceea ce priveste atributele de fapt (natura si caracteristicile terenului) cat si de drept (servitutile pe care le genereaza). Din acest punct de vedere parcela respecta conditiile de construibilitate: accesibilitate la drumuri publice, posibilitatea echiparii cu retele tehnico edilitare, forma si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul regulament.

26.3.	Orientarea spatiului propus va tine seama de prevederile OMS nr.119/2014 privind sanatatea populatiei: asigurarea unui necesar de lumina adecvat:

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

27.	SPATII  LIBERE  SI PLANTATE

27.1.	Spatiile verzi si pantate sunt constituite, in acceptiunea RGU din totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei : plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, suprafete cu gazon, gradini de flori, etc.

27.2.	Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada.

27.3.	Terenul liber ramas in afara cladirilor, circulatiilor, parcajelor si a altor amenajari va fi plantat cu gazon, flori, arbusti de talie mica, medie si inalta; arborii de talie inalta si medie vor fi plantati pe toata suprafata parcelei.

27.4.	Arborii se vor planta astfel incat distanta minima de la axul trunchiului pana la gard sa fie de minim 2,0 m si de 1,5 m la arbusti. Arborii se vor planta izolati ( solitari ) sau in grupe de 3 exemplare plantate la o distanta maxima egala cu de 3 ori diametrul coroanei.

27.5.	Din punct de vedere al rezistentei la nocivitati al arborilor si arbustilor (la gaze si fum) se recomanda ca rasinoase bradul argintiu si tuia, iar ca foioase artarul de Manchuria, plopul alb, plopul negru piramidal, mesteacanul, iasomia (lamaita), liliac, catalpa (trambitar) etc.

25.1.

27.6.	uprafata minima de spatii verzi este de 10% din suprafata parcelelor.

28.	IMPREJMUIRI

28.1.	Imprejmuirile reprezinta amenajarile cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale proprietatii cu scopul de a delimita domeniul public de cel privat sau domeniul privat de un alt domeniu privat.

28.2.	Imprejmuirile la aliniament (spre drumurile publice) intereseaza atat domeniul public cat si cel privat. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public, datorita calitatii de participare la crearea peisajului urban, alaturi de constructiile pe care le protejeaza sau a caror parcela o delimiteaza.

28.3.	Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioara ale proprietatii sunt realizate din ratiuni de delimitare si protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a imprejmuirilor in vederea protectiei impotriva intruziunilor, precum si relatiile de vecinatate sunt reglementate de prevederile Codului Civil.

28.4.	Elementele ce caracterizeza imprejmuirile sunt elemente functionale: porti de acces carosabile si pietonale, ziduri sau panouri despartitoare si elemente formale : inaltime, forma, latime, material de constructii, elemente decoratice, culoare.

28.5.	Imprejmuirea catre domeniul public (strazile de distributie) va fi prevazuta cu porti glisante sau care se vor deschide spre interiorul proprietatii. Imprejmuirea va fi amplasata in interiorul parcelei, pe limita de proprietate. Imprejmuirea va fi obligatoriu prevazuta cu soclu opac de minim 30cm.

28.6.	Imprejmuirea pe latura posterioara, laterala si frontala, va fi transparenta sau optional opaca si va avea Hmax = 1,8 m.

29.	INDICI MAXIMI  DE  OCUPARE  SI  UTILIZARE  A TERENULUI

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

| BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ | EXISTENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100.00 | 2500.00 1 | 00.00 |
| EXTRAVILAN | 2500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 2500.00 1 | 00.00 |

S

| NC56718 |
| --- |
| INDICATORI URBANISTICI | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| SUPRAFATA TEREN | 2500.00 | 100 | 2500.00 | 100 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA | - | - | 1500.00 | 60 |
| SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA DESFASURATA | - | - | 3750 | - |
| SUPRAFATA MINIMA SPATII VERZI | - | - | 250 | 10 |
| REGIM DE INALTIME | - | S/D+P+1E |
| INALTIMEA MAXIMA ADMISA | - | - |
| POT | - | 60% |
| CUT | - | 1.5 |
| CIRCULATIA TERENURILOR | - | - |
| FUNCTIUNE | EXTRAVILAN | ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE |

29.1.	ROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI ( POT )	SI	COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE  A TERENULUI ( CUT )

Conform plansei nr. 3. “ Reglementari urbanistice – Zonificare “, si plansei nr. 4. “ Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa“,  rezulta urmatorii indicatori urbanistici :

ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

●	Indici urbanistici, valori maxime stabilite in PUZ : POT = 60 % ; CUT = 1.5; regim maxim de inaltime maxim S/D+P+1E

●	Parcela se va agrementa cu spatii verzi cu rol ambiental si de protectie in proportie de cel putin 10%.

Intocmit, Master urbanist Timotei Fecioru