MEMORIU DE PREZENTARE (TEHNIC)

CAP.I. Introducere

  - Date de recunoastere a documentaiei:

Denumirea obiectvului de investiţie:	Elaborare Plan Urbanistic Zonal ( PUZ ) pentru parcelare teren, construire 4 locuinte P+M, imprejmuire si racorduri la utilitati

Zona:		mun. Roman, jud. Neamt

Beneficiar:		Bâzgan Mihaela

Amplasament:	NC  59702 / NC 59396, Str. Viitorului, FN, mun. Roman, jud. Neamt

Data întocmirii:	ianuarie 2022

  - Obiectul P.U.Z.:

Solicitari ale temei program:

Conform temei de proiectare, initiatorii planului urbanistic doresc parcelarea terenului in suprafata de 17100 mp in 15 parcele in scopul construirii de locuinte unifamiliale, regim maxim de inaltime P+1, 2E. Loturile vor avea suprafete cuprinse intre 1027 si 1100 mp si un lot cu suprafata de 3870 mp acesta deservind ca drum de acces.

Beneficiarii detin terenurile cu suprafata de 17100 mp situat in jud. Neamț, mun. Roman, conform ridicarii topografice, avand functiunea actuala aprobata prin Planul Urbanistic General –UTR 19,  de zona pentru locuinte si functiuni complementare.

Zona propusa pentru studiu are acces la strada Viitorului.

In cadrul acestui studiu se considera a fi necesar sa se rezolve urmatoarele obiecte principale in incinta amplasamentului

- Parcelarea terenului

- Construirea de locuine unifamiliale pe loturi individuale.

- Conformarea accesului carosabil si pietonal la nivelul parcelelor.

- Completarea infrastructurii tehnico-edilitare

Pentru realizarea obiectivelor temei program cerute in P.U.Z. s-au analizat situatia existenta a vecinatatilor permise precum si a restrictiilor legale impuse in vederea realizarii scopului final de construire cat si a legaturilor auto cu caile de comunicatie rutiera importante.

  - Surse documentare

Planul Urbanistic General (P.U.G.) al mun. Roman,

Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.08.2000 al Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare.

H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbansim.

O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor

CAP. II. Studiul actual al dezvoltarii

  - Evolutia zonei

Terenurile studiate sunt amplasate in intravilanul mun. Roman, str. Viitorului, FN,  jud. Neamț, sau identificate prin numerele cadastrale NC 59702/ NC 59396 / NC 56817

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu pentru cladiri rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele comunei devenind insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri rezidenţiale.

Amplasamentul se gaseste in partea sudica a mun. Roman, in zona se afla cateva constructii cu regim redus de inaltime cat si terenuri pe care nu se afla constructii, zona fiind in dezvoltare.

Terenul este situat intr-o zona inclusa in intravilanul mun. Roman o data cu aprobarea P.U.G. – partial UTR 19, Roman

Nu se pot trage concluzii din punct de vedere morfo-topologic intrucat zona este foarte slab construita.

  - Incadrarea in localitate

Terenurile studiate sunt amplasate in intravilanul mun. Roman, avand iesire strada Viitorului cat si la un drum de exploatare in partea de est a amplasamentului. Suprafata terenului este de 17100 mp.

Zona reglementata are urmatoarele vecinatati:

Nord	- teren liber de constructii  NC 58795;

Vest:	- Strada Viitorului

Sud:	- NC 50898 / NC 53594 / NC 59128 / Mun. Roman / NC 57318

Est:	- drum de exploatare

  - Elemente ale cadrului natural

Zona care constituie obiectul P.U.Z.-ului are o suprafata de 17100 mp din intravilanul mun. Roman si este alcatuita din terenurile cu nr. Cadastrale: NC 59702 / NC 59396 / NC 56817

Suprafata terenului este paroximativ plana si nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitatea construciei propuse.

Adancimea de inghet este de 0.8 -0.9m conform STAS 6054-85.

Zona seismica de calcul (conform normativului P100/92) :

- Incarcare seismica ag = 0.35, Tc = 0.7s, respectiv intensitatea seismica VII (exprimata in grade MSK).

- Incarcare din vant: conform hartii de zonare a incarcarilor date de vant – pv  0.6kPa.

- Incarcare din zapada : conform hartii de zonare a incarcarilor date de zapada – S0 = 2.5kPa.

Seismic. Conform cu macrozonarea seismica, mun. Roman, zona amplasamentului se inscriu in zona C si se incadreaza in urmatorii parametri: intensitatea seismica: 7,5; gradul de protectie seismic VIII; coeficientul de protectie seismica: ks= 0,25; perioada de colt Tc=1,0 s, conform Normativului P100/2013. Microzonarea teritoriului mun. Roman, tinand seama de geomorfologie si natura terenurilor de fundare, determina variatii ale intensitatii seismice de ± 1 grad seismic.

Climatic. Teritoriul mun. Roman se inscrie in sectorul de clima continentala, dinamica atmosferei caracterizandu-se printr-o prdominanta a vanturilor de nod-est. In conditiile acestor dinamici atmosferice si a regimului termic, cantitatea anulala a precipitatiilor atinge 550mm/mp.

Mun. Roman se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si veri calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest. Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat si ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice).

Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie-primavara-toamna favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii. Acestea provoaca uneori pagube insemnate; vanturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est si sud-est.

Regimul precipitatiilor prezinta cantitati mici iarna si mari  vara.

  - Circulatia

In situatia existenta, accesul la teren este realizat pe latura vestica prin intermediul strazii Viitorului (imbracaminte asfaltica). Legatura cu mun. Roman se realizeaza in prezent prin intermediul strazii Viitorului (imbracaminte asfaltica). Starea drumurilor permite circulatia auto cat si pietonala.

  - Ocuparea terenurilor

Terenuurile in suprafata de 17100 mp care fac obiectul prezentului P.U.Z. se afla in proprietatea Bâzgan Mihaela si  Tănase Adrian – Alin si sunt libere de constructii, avand nr cadastrale NC 59702 / NC 59396 / NC 56817

Zona analizata in suprafata de 50000 mp prezinta urmatoarele zonificari functionale:

Zona locuinte individuale si functiuni complementare			37889 mp		75,78 %

Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente			3075 mp	            6,15 %

Zona unitati industriale / de depozitare					9036 mp		18,07

TOTAL									50000 mp		100.00%

  - Echiparea edilitara

Unitatile existente in zona sunt corelate cu infrastructura localitatii, astfel:

-reteaua de alimentare cu apa – nu exista in zona analizata, cea mai apropiata retea de alimentare cu apa se afla aplasata pe str. Viitorului

-canalizarea – nu exista in zona analizata, cea mai apropiata retea de canalizare se afla aplasata pe str. Viitorului

-alimentarea cu energie termica a constructiilor existente se realizeaza prin CT proprie;

-alimentarea cu gaze naturale – nu exista in zona analizata, cea mai apropiata retea de alimentare cu gaze naturale se afla aplasata pe str. Viitorului

-alimentarea cu energie electrica- , se realizeaza din reteaua orasului prin intermediul posturilor trafo existente;

-telecomunicatii, mun. Roman, implicit zona studiata este deservita de o centrala telefonica digitala, conectata la reteaua nationala, prin retea subterana si aeriana.

  - Probleme de mediu

Zona de studiu nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Terenul de amplasament este in loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente ce ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor.

  - Optiuni ale populatiei

Terenul este situat intr-o zona relativ noua de dezvoltare foarte slab construita.

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu pentru cartierele rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele comunei devenind insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri rezidenţiale.

Amplasamentul se gaseste in partea sudica a mun. Roman, in zona se afla cateva constructii cu regim redus de inaltime cat si terenuri pe care nu se afla constructii, zona fiind in dezvoltare.

Terenul este situat intr-o zona inclusa in intravilanul mun. Roman odata cu aprobarea P.U.G. –si UTR 19, Roman.

Atractivitatea pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale in cadrul zonei analizate se poate observa prin multitudinea de P.U.Z.-uri aprobate in zona ce au ca obiect construirea de locuinte.

CAP. III. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Certificat de urbanism Nr.240 din 24.05.2021

Categoria de folosinta a terenului: curti constructii si arabil

Terenul se afla in zona „  A ” de impozitare

Terenul se afla in UTR 19 zona pentru locuinte individuale cu P, P+1, 2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu.

Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbansim a mun. Roman.

Conform adresei nr 79917 din 22.10.2021, comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbansim a mun. Roman a acordat avizul de oportunitate Nr. 7 din 19.011.2021 pentru  Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru parcelare teren, construire 4 locuinte P+M, racorduri la utilitati si imprejmuire teren generat de terenurile in suprafata de 17100 mp situat in intravilanul mun. Roman, str. Viitorului, FN,  jud. Neamț, sau identificate prin numerele cadastrale NC 59702 / NC 59396 / NC 56817, cu respectarea conditilor impuse prin P.U.G.-ul mun. Roman.

Avizul de alimentare cu gaze naturale

Delgaz Grid S.A. a acordat avizul favorabil de principiu cu nr de inregistrare 213353724 din 29.10.2021 pentru lucrarea ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU PARCELARE TEREN, CONSTRUIRE  PATRU LOCUINTE P+M, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN cu respectarea condiilor impuse prin P.U.G.-ul mun. Roman

Avizul de alimentare cu apa

Apa Serv S.A. a acordat avizul favorabil de principiu cu nr de inregistrare 20423  din 29.10.2021 pentru lucrarea ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU PARCELARE TEREN, CONSTRUIRE  PATRU LOCUINTE P+M, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN cu respectarea condiilor impuse prin P.U.G.-ul mun. Roman

Avizul de salubritate

S.C. ROSSAL S.R.L. – ROMAN  a acordat avizul favorabil de principiu cu nr de inregistrare 4315  din 24.05.2021 pentru lucrarea ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU PARCELARE TEREN, CONSTRUIRE  PATRU LOCUINTE P+M, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN cu respectarea condiilor impuse prin P.U.G.-ul mun. Roman

Prevederi ale Planului Urbanistic General al mun. Roman

Conform P.U.G., zona este inclusa in UTR 19 cu urmatoarele zone si subzone functionale:

- – zona pentru locuinte si functiuni complementare;

- – zona pentru institutii publice si servicii;

- – zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente;

Indicatorii urbanistici obligatorii sunt P.O.T. = 25% si C.U.T. = 0,75

Utilizari permise:

Se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale şi colective mici izolate şi cuplate, anexe gospodăreşti, completări şi extinderi cu respectarea aliniamentelor impuse de profilul transversal al străzilor şi în condiţiile impuse de caracterul zonei;

Se pot autoriza orice fel de lucrări de construire, întreţinere, renovare, modernizare, la nivelul fondului construit existent;

Se pot autoriza supraetajări pentru clădiri joase de locuit sau clădiri noi P, P+1, P+1+M, cu parter liber ce va avea altă destinaţie decât locuirea;

Se pot autoriza lucrări de îmbunătăţire a confortului urban (coşuri de gunoi, panouri publicitate, banchete, adăposturi pentru staţii de transport în comun, etc.); Echipamente publice de nivel rezidenţial.

Utilizari permise cu conditionari:

Se admit inserţii şi reconstrucţii, cu condiţia menţinerii funcţiunii rezidenţiale sau/ şi a celor admise.

Se poate autoriza ocuparea şi construirea pe terenuri libere de unităţi productive mici şi mijlocii cu scopul încurajării liberei iniţiative în domeniul producţiei, prestări de servicii, comerţ, en gros, etc, după ce în prealabil a fost avizată o documentaţie PUD sau PUZ;

Se pot autoriza lucrările de modernizare a tramei stradale principale şi secundare, precum şi realizarea de noi trasee stradale - după întocmirea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi declararea de utilitate publică a zonei (legea nr .33-1994) dacă traseele afectează proprietăţile private

Se pot autoriza construcţii din domeniul obiectivelor de utilitate publică pe amplasamente rezervate sau pe noi amplasamente, întocmirea documentaţiilor de urbanism P.U.D. sau P.U.Z, pentru acestea făcându-se după încheierea procedurii legale de aplicare a legii 32/94 - exproprierea pentru cauze de utilitate publică şi stabilirea statului juridic al terenului. Trecerea terenului din proprietate privată în domeniul proprietăţii publice a unităţilor teritorial administrative se va face prin expropriere, vânzare sau schimb de proprietate.

Nu sunt permise:

Funcţiuni industriale, servicii, comerciale, sau de altă natură care prin activitatea ce o

desfăşoară, generează poluare sau riscuri tehnologice.

Depozitarea unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

Depozitări de materiale refolosibile sau staţii de transfer a deşeurilor;

Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie, terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

Orice lucrări de terasament, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

  - Valorificarea cadrului natural

Suprafata terenului este aproximativ plana. Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unor spatii verzi in interiorul parcelei care vor cuprinde plantatii ornamentale si alte spatii verzi plantate. Constructia propusa va presupune echiparea cotei cu suprafete de spatii verzi adiacente zonelor pietonale si carosabile din interioriul amplasamentului fapt ce va mari calitatea spatiului construit cat si aspectul zonei se va imbunatati considerabile.

  - Modernizarea circulatiei

Accesul in zona studiata se va realiza prin circulatii carosabile racordate la strada Viitorului existent ce face legatura cu mun. Roman. Accesul auto si pietonal la fiecare dintre proprietati se realizeaza prin suprafate asfaltate/pavate respectiv trotuare racordate la drumul propus.

Acestea se constituie din:

- Drum carosabil de 7.00m latime propus cu acces din strada Viitorului, cu doua sensuri de mers, o singura banda pe sens de 3,50m latime. Acesta este amplasat pe axul longitudinal al terenului, directia vest - est. La iesirea din zona studiata in strada Viitorului va fi amplasat semnul rutier STOP.

- Accesul mijloacelor de interventie pentru situatii de urgenta se asigura prin strada cu dublu sens propusa.

- Intrucat colectarea deseurilor se va face prin europubele si zona reglementata este de locuinte individuale nu este necesara amenajarea unei platforme de depozitare a deseurilor,

- Fiecare parcela va dispune de acces carosabil cu latime de minim 4,00 m, parcajul fiind realizat in interiorul parcelelor.

  - Zonificare functionala reglementari. Bilant teritorial, indici urbanistici

Terenul studiat este amplasat in intravilanul mun. Roman, avand iesire directa strada Viitorului ce face legatura intre zona studiata si mun. Roman.

Constructiile propuse vor avea un regim maxim de inaltime P+1, 2E cu inalimea maxima de 10m.

Pentru fiecare lot propus in parte, constructiile vor fi formate dinr-un singur corp de cladire  cu cote gabaritice detaliate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice.

Prin prezentul P.U.Z. se propun reglementari urbanistice prinvind functiunea zonei, P.O.T., C.U.T., regim de inaltime, aliniament, retrageri fata de limitele parcelei, dimeniunea suprafetei construbile, asigurarea de utilitati a zonei studiate.

In urma consultarii P.U.G.-ului, a autoritatilor locale cat si a factorilor interesati cu privire la organizarea onei se propun urmatoarele optiuni:

- imbunatatirea aspectului arhitecutral;

- realizarea unei zone de locuinte individuale;

- amplasare, retrageri confrom plansei U2 – Reglementari Urbansitice;

- indici urbanistici, P.O.T. si C.U.T.;

- rezolvarea circulatiei pietonale si carosabile fara afectarea fluentei traficului existent cat si imbunatairea conditiilor din zona de studiu;

- analiza circulatiei juridice a terenului;

- asigurarea utilitatilor tehnico-edilitare;

- integrarea amenajarilor propuse.

Pentru terenurile aflate in proprietate privata in suprafata de 17100mp, bilantul teritorial este urmatorul:

Zona functionala						Existent	 	          Propus

mp	    	    %		    mp		    %

Zona locuinte colective si functiuni complementare	13228,00	77,36		13228.00	  77,36

Zona circulatii rutiere					3872.00	22,64		  3872.00	  22,64

TOTAL						17100.00	100.00		  17100.00	100.00

Indici urbanistici amplasament			Existent	            Propus

Arie construire					     00.00	   	  4275.00

Arie desfasurata construita				     00.00		  12825.00

P.O.T. existent = 00,00%						P.O.T. maxim admis  = 25.00%

C.U.T. existent = 00.00		    	        		            C.U.T. maxim admis  =   0,75

Pentru zona analizata in suprafata de 50000,00mp, bilantul teritorial este urmatorul:

Zona functionala						Existent	   	        Propus

mp	    	    %		    mp		 %

Zona locuinte colective si functiuni complementare	37889.00	75,78		34014.00	68,03

Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente	3075.00	    	6,15		6950.00	    	13,90

Zona unitati industriale / de depozitare			9036,00		18,07		9036,00		18,07

TOTAL						50000.00	100.00  		50000.00	100.00

Indici urbanistici zona studiu				            Propus

P.O.T. existent = 3,97%					P.O.T. maxim propus = 25.00%

C.U.T. existent = 0.06						C.U.T. maxim propus = 0,75

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE EDIFICABILE

- Clădirile dispuse izolat se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 3,0 m; aceasta se poate reduce dacă nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- Construcţiile se vor amplasa la minim 3.00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii;

- Construcţiile se vor amplasa la minim 4.00 m faţă de limita la strada a proprietăţii;

- În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendiu şi alte norme tehnice specifice;

- În cazuri bine justificate (dimensiune front, etc.) dimensiunile se pot reduce, dar cu respectarea Codului Civil şi a legislaţiei în vigoare.

  - Dezvoltarea echiparii edilitare

INSTALATII ELECTRICE:

In zonă există reţea de joasă tensiune, alimentarea cu energie electrică urmând să fie realizată conform soluţiei stabilite prin avizul energetic de racordare care va fi solicitat la S.C. DELGAZ-GRID  S.A. Sucursala Neamt.

Pe terenurile studiate nu există reţea electrică. În scopul alimentării noilor consumatori se va alege schema optimă ce va sta la baza unui studiu tehnico-economic avându-se în vedere realizarea capacităţilor solicitate şi satisfacerea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică cerută de consumatori şi realizat numai la solicitarea acestora în urma comenzii înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la E-ON Neamt. Clădirile propuse vor fi racordate la reteaua de distribuţie curent electric printr-un bransament propus, suficient pentru consumatorii nou-proiectati. Alimentarea cu energie electrica a receptorilor electrici proiectati se va realiza printr-un cablu electric tip ACyAby propus. Măsurarea energiei electrice si delimitarea instalatiilor dintre furnizor si consumator se va face intr-un bloc de masura-protectie trifazat amplasat la limita de proprietate.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform “Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri -NP 061-2002” si cerintelor beneficiarului.

INSTALATII DE PROTECŢIE:

Protecţia la incendiu – nu este cazul

INSTALATII  SANITARE :

Alimentare cu apă :

Mun. Roman dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă atât pentru deservirea populaţiei cât şi a celorlalte obiective. Alimentarea cu apă pentru amplasamentul studiat se va realiza prin racord la reţeaua existentă în zonă cu respectarea prescripţiilor tehnice cu privire la distanţele minime dintre reţelele de apă şi elementele construcţiei, cu avizele necesare.

Canalizare exterioară :

Mun. Roman dispune de un sistem centralizat de canalizare atât pentru deservirea populaţiei cât şi a celorlalte obiective. Racordarea pentru amplasamentul studiat se va realiza prin racord la reţeaua existentă în zonă cu respectarea prescripţiilor tehnice cu privire la distanţele minime dintre reţelele de canalizare şi elementele construcţiei, cu avizele necesare.

Evacuarea apelor pluviale atât de pe acoperişul clădirii cât şi de pe carosabilul străzilor sau platformei betonate sunt preluate prin rigole si directionate.

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire se va face pe traseul cel mai scurt, in caminele care vor fi executate pe reteaua de canalizare din jurul cladirii.

INSTALATII  DE  GAZE  NATURALE :

Pentru alimentarea cu gaze naturale va fi solicitat acord de acces la furnizorul E.On Gaz Distributie. Racordul va fi realizat din strada adiacenta amplasamentului astfel incat sa se asigure debitele necesare. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se va face prin instalatia de utilizare gaze naturale proiectata, printr-o conducta in montaj subteran. Instalatia interioara de joasa presiune va fi  montata intre electrovana de gaz si receptorii legal aprobati.

GOSPODARIA COMUNALA:

Deşeurile menajere rezultate din activitatea propusă vor fi sortate şi depozitate în europubele. Evacuarea lor se va face centralizat prin contract cu instituţiile primăriei comunei.

Construcţii şi reţele pentru utilităţi

Pentru asigurarea conditiilor specifice corespunzatoare, obiectivul va avea asigurate utilitatile necesare astfel:

- asigurarea cu apa rece – pe baza aviz de la furnizor, la reteaua existenta in zona;

- asigurarea evacuarii la canalizare – pe baza aviz de la furnizor, la reteaua existenta in zona.

- asigurarea cu energie termica - centrala termica proprie;

- asigurarea cu energie electrica - pe baza aviz de la furnizor si proiect de specialitate;

- asigurarea cu gaze naturale - pe baza aviz de la furnizor si proiect de specialitate.

  - Protectia mediului

Amplasamentul se gaseste in partea sudica a mun. Roman. Zona studiata este partial libera de constructii. Terenurile care au generat studiul sunt libere de constructii. Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exeptia cutremurelor de pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Terenul este amplasat in loc ferit de surse de poluare si de orice elemente ce ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor.

Executantul lucrarilor de constructie va asigura ca zona de santier sa fie imprejmuita cu panouri metalice. Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionari din care sa reiasa denumirea lucrarii si executantul acesteia, astfel incat sa nu se permita accesul persoanelor straine in acest perimetru. Se vor lua masuri de paza suplimentara pentru perioadele de repaus atat pentru evitarea efractiilor si furturilor cat si pentru a se evita producerea unor accidente.

Depozitarea materialelor de constructie se va face intr-o locatie stabilita de constructor si cu acordul autoritatilor, in afara incintei. Betoanele si mortarele se vor prelua de la statiile de preparare betoane si mortare. Alte materiale care nu necesita pregatirea in situ, vor fi realizate intr-o locatie diferita si vor fi transportate pe amplasament doar pentru a fi puse in opera. Se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule si zgomot.

Prin organizarea de santier nu se vor ocupa suprafete suplimentare de teren, fata de cele planificate pentru realizarea obiectivului.

Deseurile de tip material excavat se vor folosi ca umplutura, iar excedentul va fi transportat catre alte locatii la indicatia Primariei mun. Roman.

Materialele de constructii reziduale se vor colecta pe categorii si se vor transporta catre societati care le valorifica prin concasare si ca material de umplutura la infrastructura drumurilor, la acoperirea depozitelor de deseuri menajere etc.

Resturile de metal si lemn se vor colecta pe categorii si se vor preda societatilor autorizate in valorificarea acestora, sau vor fi utilizate la alte activitati de organizare de santier de pe alte amplasamente.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin OMS 119/2014 republicat 2018. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele prevazute in H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Toate autovehiculele folosite pentru transportul materialelor/deseurilor vor avea inspectia tehnica efectuata prin Statiile de Inspectie Tehnica autorizate, iar viteza de circulare a acestora, in interiorul parcului se va restrictiona la 5 km/h. Intretinerea si schimbul de uleiul la utilaje, se va efectua in unitati specializate si nu pe amplasament.

Dupa incheierea lucrarilor se va face curatarea terenului de pamant, betoane, resturi de caramida, b.c.a., moloz, praf ciment, nisip, agregate minerale si transportarea acestora in locurile special amenajate.

Dupa construire deseurile vor fi depozitate in cadrul platformelor ecologice in pubele speciale sortate pe tipuri de deseuri, urmand a fi preluate de pe baza de contract de firme specializate de salubritate si transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale folosite.

Vor fi propuse :

- plantatii inalte, medii si joase;

- sistem de alei si platforme pentru circulatii pietonale si carosabile;

- edicule, componente ale amenajarilor peisagere, etc

- zona va fi echipata edilitar complet si se va da o deosebita atentie iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate;.

  - Obiective de utilitate publica

Prin prezentul P.U.Z. se va urmari imbunatatirea confortului urban prin realizarea unei trame stradale, de spatii verzi si/sau plantate, prin dotarea cu vegetatie medie si inalta, prin realizarea de spatii publice dotate cu mobilier urban banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat, etc.

CAP. IV. Concluzii – masuri in continuare

Scenariul  tehnico-economic  prin care obiectivele Proiectului  de Urbanism Zonal  pot fi atinse:

- este cea mai buna solutie tinand cont de dimensiunile terenului studiat, solutiile si tehnologiile constructive existente in acest moment pe piata;

- proportia investitiei/suprafata obtinuta este mult mai buna in cazul altor scenarii ce pot fi recomandate ;

- din punct de vedere functional constructiile noi ar asigura spatiul necesar functionarii in bune conditii a activitatilor propuse;

- permite beneficiarului sa asigurare conditii optime pentru cresterea calitatii zonei ;

- se realizeaza o sistematizare unitara cu impact semnificativ in contextul tesutului urban.

Astfel:   S.C. DAC PROFESIONAL S.R.L. -  recomanda acest PUZ  prin atingerea obiectivelor beneficiarului .

În baza documentaţiei, beneficiarul poate să înceapă demersurile de aprobare a reglemntarilor prevazute prin prezenta documentatie. După aprobarea Planului Urbanistic Zonal acesta va deveni element de control în urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de investiţie. Prezenta documentaţie oferă soluţii optime de rezolvare a tuturor problemelor tehnico-economice ridicate de acest gen de investiţie coroborate cu condiţiile concrete de amplasament în contextul socio-urban actual, urmând ca aceste soluţii să stea la baza aprobării investiţiei. După recepţionarea documentaţiei, beneficiarul dispune de baza de date necesară aprobării începerii demersurilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire.

CAP. V. Dispozitii finale

Documentatia este intocmita in faza de Plan Urbanistic Zonal numai pentru obtinerea avizarii cat si  aprobarii acestuia, iar beneficiarul are obligatia de a nu folosi aceasta documentatie in alte scopuri fiind interzisa multiplicarea sau instrainarea acesteia fara acordul  proiectantului general. Pentru orice neconcordanta a datelor inscrise in documentatie, beneficiarul este rugat sa semnaleze proiectantului general. Documentatia a fost intocmita cu respectarea normativelor si legilor in vigoare.

Întocmit,								          Proiectant de specialitate,

S.C. DAC PROFESIONAL S.R.L.					          	B.I.A ION NICOLAIE

Arh. Ababei Dan								    urb. Ion Nicolaie