- CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

  - Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

Starea privind calitatea şi poluarea aerului înconjurător poate fi evidenţiată prin alegerea unor indicatori care să caracterizeze factorul de mediu “AER”. Nivelul de încredere al acestor indicatori depinde de calitatea datelor folosite:

 date disponibile din rapoartele privind starea mediului;

 rezultate ale unor studii, inventare, prognoze;

 date şi rezultate diponibile raportate sau obţinute prin studii la nivel european;

 scenarii, strategii, programe, obiective, ţinte la nivel naţional şi european care urmăresc calitatea şi poluarea aerului.

Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea următoarelor aspecte: poluarea de impact cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice.

Sursele de poluare ale mediului ambiant se împart în două mari categorii:

- surse de impurificare cu particule solide;

- surse de impurificare cu gaze şi vapori

Acestea pot fi  surse naturale şi surse artificiale.

Sursele artificiale sunt, în special, întreprinderile industriale, centralele termoelectrice şi termice, mijloacele de transport, instalaţiile de încălzit  pentru locuinţe, incineratoarele de reziduuri , etc.

În Aglomerarea Ploieşti monitorizarea calităţii aerului este realizată prin 6 staţii automate amplasate astfel:

- Staţiile PH1 (APM sediu) şi PH5 (B-dul Bucureşti) sunt staţii care monitorizează impactul traficului asupra mediului. Poluanţii monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen;

- Staţiile PH4 (Primăria Brazi) şi PH6 (M. Bravu) sunt staţii care evidenţiază influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, Benzen, Toluen,  Etilbenzen, o, m, p – xilen ;

- Staţia PH2 (P-ţa Victoriei) staţie de fond urban, a fost amplasată în zonă rezidenţială, la distanţă de surse de emisii locale. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM2.5, , Benzen, Toluen,  Etilbenzen, o, m, p – xilen.

- Staţia PH3 (Primăria Blejoi) staţie de fond suburban, evalueaza influenta "asezarilor urmane" asupra calitatii aerului. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen,  Etilbenzen, o, m, p – xilen.

Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

A. Indicatori specifici – nu este cazul

B. Alte date şi informaţii specifice

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

evoluţia concentraţiilor medii anuale (exprimate în μg/m3) în anul 2014 ale următorilor poluanţi atmosferici determinaţi sistematic în cadrul RNMCA (Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului): NO2, SO2, PM10, O3, C6H6, Pb, Cd, Ni, As, înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu valoarea limită anuală/valoarea ţintă pentru ozon.

În prezentarea acestor date se utilizează reprezentarea grafică (caseta I.1)

Caseta I.1.1

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului SO2 pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

- nu există depăşiri ale valorii  limită anuale pentru sănătatea populaţiei de [20 micrograme/mc], reglementată conform Legii 104/2011;

- pentru staţia PH3 în anul 2014, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.1.2

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului NO2 pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

-  nu există depăşiri ale valorii  limită anuale pentru sănătatea populaţiei de [40 micrograme/mc], reglementată conform Legii 104/2011;

-   pentru staţiile PH1, PH2, PH3, PH4 în anul 2014, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

-  Pentru staţia PH5, din motive tehnice nu există date, pentru anul 2014.

Caseta I.1.3

Variaţia concentraţiilor maxime a mediilor pe 8 ore ale indicatorului O3 pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că :

- în anul 2014, în staţia automată de monitorizare a calităţii aerului - PH2 - staţie de fond urban, s-au înregistrat două depăşiri ale valorii maxime a mediilor pe 8 ore (137μg/mc  şi 127,3 μg/mc  ) faţă de  120 [micrograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011.

- pentru staţiile PH3 şi PH6 ,în anul 2014, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.1.4

Variaţia concentratiilor medii anuale ale indicatorului PM10 pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în anul 2014, în toate staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului, valorile medii anuale ale indicatorului PM10 , nu depăşesc valoarea limită admisă pentru sănătatea populaţiei de 40 [micrograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

- pentru staţiile PH3 şi PH6 ,în anul 2014, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.1.5

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Pb pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în anul 2014,  valorile medii anuale ale indicatorului Pb , nu depăşesc valoarea limită admisă de 0,5 [micrograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

Caseta I.1.6

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Ni pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în anul 2014,  valorile medii anuale ale indicatorului Ni , nu depăşesc valoarea limită admisă de 20 [nanograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

Caseta I.1.6

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Cd pentru anul 2014

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în anul 2014,  valorile medii anuale ale indicatorului Cd , nu depăşesc valoarea limită admisă de 5 [nanograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

Caseta I.1.6

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului As pentru anul 2014

Din reprezentările grafice de mai sus se observă că :

- valorile medii anuale ale concentraţiilor de metale: plumb, cadmiu, nichel, arsen se situează cu mult sub valoarea limită pentru plumb şi valorile ţintă* pentru cadmiu, nichel şi arsen  stabilite conform Legii 104/2011.

- pentru staţiile PH3 şi PH6 ,în anul 2014, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

A. Indicatori specifici – nu este cazul

B. Alte date şi informaţii specifice

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta următoarele informaţii şi date:

evoluţia concentraţiilor medii anuale exprimate în μg/m3, ale poluanţilor atmosferici (NO2, SO2, PM10, C6H6, Pb, Cd, Ni, As) înregistrate la staţiile de monitorizare, în raport cu valoarea limită anuală, pentru ultimii cinci ani (2010-2014).

În prezentarea acestor date se utilizează reprezentarea grafică  (caseta nr. I.2)

Caseta I.2.1

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul SO2 , în raport cu valoarea limită anuală

Din reprezentarea grafică se observă că:

- nu există depăşiri ale valorii  limită anuale pentru sănătatea populaţiei de [20 micrograme/mc], reglementată conform Legii 104/2011,

- o creştere a mediilor anuale pentru anul 2014, în staţia automată de monitorizare a calităţii aerului - PH4.

- În anii 2010 şi 2014 în staţia PH3, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

- În anul 2011, în staţiile automate de monitorizare: PH1, PH2, PH3, PH5, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

- În anul 2013, în staţia PH4, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.2.2

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul NO2 , în raport cu valoarea limită anuală

Din reprezentarea grafică se observă că:

- nu există depăşiri ale valorii  limită anuale pentru sănătatea populaţiei de [40 micrograme/mc], reglementată conform Legii 104/2011;

- În anii : 2012 (PH3), 2013(PH2 şi PH4), 2014(PH5), din motive tehnice nu există date.

- În anii: 2010(PH4 şi PH6), 2011(PH1, PH2, PH3, PH4, PH5), 2012(PH1, PH2), 2013(PH1, PH5), 2014(PH1, PH2, PH3, PH4) datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.2.3

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul Benzen , în raport cu valoarea limită anuală

Din reprezentarea grafică se observă că :

- nu există depăşiri ale valorii limită anuală admisă [5 micrograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

- în perioada 2010-2014 în toate staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului, valorile concentraţiilor medii anuale sunt în scădere .

- în anul 2014 , pentru staţiile automate de monitorizare PH3 şi PH5, din motive tehnice nu există date,

-  în anii: 2010(PH1 şi PH3), 2011(PH3) şi  2013(PH3), datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.2.4

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul PM10 , în raport cu valoarea limită anuală

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în perioada 2010-2014 în toate staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului, valorile medii anuale nu depăşesc valoarea limită admisă pentru sănătatea populaţiei de 40 [micrograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011 .

-  în anii: 2010(PH3), 2011(PH1 şi PH5) şi  2014 (PH3 şi PH6), datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Caseta I.2.5

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul As , în raport cu valoarea limită anuală

Caseta I.2.6

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul Cd , în raport cu valoarea limită anuală

Caseta I.2.7

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul Ni , în raport cu valoarea limită anuală

Caseta I.2.8

Evoluţia concentraţiilor medii anuale pentru indicatorul Pb , în raport cu valoarea limită anuală

Din reprezentarea grafică se observă că:

- în perioada 2010-2014 în toate staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului ,valorile medii anuale ale concentraţiilor de metale: plumb, cadmiu, nichel, arsen se situează cu mult sub valoarea limită pentru plumb şi valorile ţintă* pentru cadmiu, nichel şi arsen  stabilite conform Legii 104/2011.

-  în anii: 2010(PH3), 2011(PH1 şi PH5) şi  2014 (PH3 şi PH6), datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

evoluţia concentraţiilor medii anuale exprimate în μg/m3, ale poluanţilor atmosferici (NO2, SO2, PM10, C6H6, Pb, Cd, Ni, As) înregistrate la staţiile de trafic,( PH1 si PH5) în raport cu valoarea limită anuală, pentru anii 2010-2014.

În prezentarea acestor date se utilizează reprezentarea grafică (a se vedea caseta nr. I.3).

Evoluţia concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici ( SO2, NO2, C6H6, PM10, Pb, Cd, Ni, As), - în staţia automată de monitorizare a calităţii aerului – PH1 ( staţie de trafic)

Caseta I.3.1

Caseta I.3.2

Caseta I.3.3

Din reprezentarea grafică se observă că :

- nu există depăşiri ale valorilor limite anuale, pentru poluanţii măsuraţi : SO2, NO2, C6H6, PM10, Pb, Cd, Ni, As în conformitate cu  Legea 104/2011

- în anul 2011 , pentru staţia automată de monitorizare de tip trafic- PH1, pentru indicatorii PM10, Pb, Cd, As şi Ni, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

- . în anii: 2010(C6H6), 2011(SO2, NO2, C6H6, PM10) şi  2012,2013,2014(NO2), datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Evoluţia concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici ( SO2, NO2, C6H6, PM10, Pb, Cd, Ni, As), - în staţia automată de monitorizare a calităţii aerului – PH5( staţie de trafic)

Caseta I.3.4

Caseta I.3.5

Caseta I.3.6

Din reprezentarea grafică se observă că :

- nu există depăşiri ale valorilor limite anuale, pentru poluanţii măsuraţi : SO2, NO2, C6H6, PM10, Pb, Cd, Ni, As în conformitate cu  Legea 104/2011

- în anul 2011 , pentru staţia automată de monitorizare de tip trafic- PH5, pentru indicatorii PM10, Pb, Cd, As şi Ni, datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

-  în anii: 2011(SO2, NO2, PM10) , 2013 (NO2) datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

- în anul 2014 , în staţia automată de monitorizare a calităţii aerului  de tip trafic- PH5, pentru poluanţii NO2 şi C6H6, din motive tehnice nu există date

Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane

- Indicatori specifici

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 04 Cod indicator AEM: CSI 04 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | DEPĂŞIREA VALORILOR LIMITĂ PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE URBANE |
| DEFINITIE | Procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul înconjurator care depăşesc valoarea-limită pentru protecţia sanatatii umane |

Se prezintă următoarele informaţii şi date:

numărul de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru particule în suspensii PM10 la staţiile de monitorizare în anul 2014

- în cursul anului 2014, în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din zonele urbane nu au fost depăşite valorile limită pentru PM10 ( valoarea limită zilnică depaşită mai mult de 35 de ori /an)

ponderea populaţiei la nivel naţional care este potenţial expusă la concentraţii de PM10 ce depăşesc valoarea limită stabilită pentru protecţia umană pentru ultimii cinci ani;(2010-2014)

- în perioada 2010-2014, în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului nu au fost depăşite valorile limită pentru PM10 ( valoarea limită zilnică depăşită mai mult de 35 de ori /an)

numărul de depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon la staţiile de monitorizare în anul 2014.

- în cursul anului 2014,în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din zonele urbane s-au înregistrat 2 depăşiri ale valorii ţintă (120ug/mc), în staţia de fond urban –PH2, fără a se depăşi limita  de 25 de ori într-un an calendaristic.

- Alte date şi informaţii specifice

Nu este cazul

I.1.2. EFECTELE POLUĂRII AERULUI ÎNCONJURĂTOR

I.1.2.1           Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

A. Indicatori specifici – nu este cazul

B. Alte date şi informaţii specifice

În cadrul acestei secţiuni se prezenta următoarele informaţii şi date:

- procentul populaţiei urbane din România care este potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător (SO2, NO2, CO, C6H6, O3, PM10, metale grele din suspensii şi din depuneri - Pb, Cd, As, Ni) ce depăşesc valorile-limită/valorile ţintă (în cazul ozonului) stabilite pentru protecţia sănătăţii umane, pentru perioada 2010-2014

- evoluţia procentului din populaţia urbană expusă la afectarea sănătăţii datorită depăşirii valorilor limită a indicatorilor de calitate a aerului (NO2, O3, PM10), pentru perioada 2010-2014

- în perioada 2010-2014 poluanţii măsuraţi în staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului nu depăşesc valorile-limită/valorile ţintă (în cazul ozonului) stabilite pentru protecţia sănătăţii umane

Poluarea atmosferei se defineşte ca prezenţa in aer a unor substanţe care in funcţie de natură, concentraţie şi timp de acţiune afecteză sănătatea, generează disconfort şi/sau alterează mediul.

Poluarea poate fi de natură chimică  (determinată de o multitudine de substanţe chimice), fizică ( radioactivitatea, radiatiile calorice si ultraviolete, zgomotul, vibraţii) şi biologică ( datorată germenilor patogeni care pot fi răspanditi prin aer avand ca sursa oamenii – bolnavi sau purtatori , si animalele).

Sursele de poluare, naturale şi artificiale ( tehnologice - combustii in instalaţii fixe, transporturi, diverse procese industriale) elimina în atmosfera o multitudine de poluanţi iritanţi ( pulberi netoxice, gaze şi vapori ca oxizi de sulf, oxizi de azot , clor, amoniac, etc.), fibrozanţi ( bioxidul de siliciu, oxizi de fier, bariu,cobalt, etc.), axfisianţi ( monoxidul de carbon şi hidrogenul sulfurat), toxici- sistemici ( plumb, mercur , cadmiu, mangan, vanadiu, seleniu, fluor, fosfor, pesticide organofosforice si organoclorurate) , alergizanti, cancerigeni   ( hidrocarburi policiclice aromatice, nitrozamine, azbest, crom,etc.).

Oxizii de sulf ( eliminati de o serie de industrii ca rafinarii de petrol sau de instalatiile mici  de incalzire prin arderea combustibilului fosil),, oxizii de azot   (eliminati de asemenea din ariile industriale sau urbane cu trafic intens) pulberile in suspensie, toti poluantii iritanti, pot determina efecte acute             (imediate ) sau/si cronice ( tardive) asupra sanatatii populatiei.

Dintre efectele acute, care apar la concentratii relativ ridicate ,sunt de mentionat modificarile functionale ventilatorii ( traduse prin fenomene obstructive – reversibile ), iritatii oculare si respiratorii.

La concentratii deosebit de ridicate se produc intoxicatiile acute, caracterizate prin leziuni conjunctivale si corneene, sindrom traheo-bronsic caracteristic, iar in cazurile cele mai grave edem pulmonar toxic.

La niveluri mai reduse ale concentratiei agentilor iritanti din aer decat cele care provoaca intoxicatiile acute, apare o crestere a morbiditatii si mortalitatii populatiei prin boli pulmonare si cardio-vasculare in special la grupele de varsta vulnerabile ( varstele extreme – copii si batrani) precum si la persoanele bolnave (cu afectiuni pulmonare si cardiovasculare).

De asemenea, s-a observat ca efect imediat al poluarii iritante, agravarea bronsitei cronice la persoanele care sufera de aceasta afectiune.

Dintre efectele expunerii cronice observate amintim cresterea incidentei si gravitatii  infectiilor respiratorii acute ( bacteriene si virotice),( bronho-pneumonii, gripa etc.) precum si a bronho-pneumoniei cronice nespecifice care grupeaza un numar de boli nu intotdeauna intricate, si anume bronsita cronica, astmul si enfizemul pulmonar.

Un aspect important care trebuie subliniat il constituie influenta poluarii aerului asupra patologiei respiratorii infantile ( cresterea morbiditatii prin bronho-pneumopatii acute in cursul primei sau celei de a doua copilarii prin infectii repetate si prelungite ale aparatului respirator cu cresterea consecutiva a sensibilitatii si susceptibilitatii  acestora la actiunea factorilor de mediu si de formare a „ terenului bronsitic” care determina receptivitatea crescuta la bronsita cronica a adultului).

In ceea ce priveste poluantii fibrozanti,efectele acestora asupra sanatatii se manifesta in special dupa expunerea intensa, de cele mai multe ori in mediul profesional la acesti poluanti, determinand in cazul pulberilor pneumoconiogene de dioxid de siliciu- silicoza, iar in cazul azbestului – azbetoza ( in acesta din urma situatie,  pe langa efectul fibrozant tradus prin modificari fibroase pulmonare si calcifieri pleurale principalul risc este reprezentat de cel cancerigen).

Poluantii axfisianti ai aerului isi manifesta efectul asupra sanatatii prin mecanisme diferite; astfel nitritii si monoxidul de carbon complexeaza hemoglobina formand nitrozo- respectiv carboxihemoglobina, cu afectarea consecutiva a transportului oxigenului la tesuturi, hidrogenul sulfurat actioneaza la nivelul sistemului nervos central blocand centrul respirator iar cianurile blocheaza oxidarea celulara.

In  cazul monoxidului de carbon, principalele surse sunt reprezentate de gazele de esapament ale autovehiculelor, iar in locuinte de functionarea defectuoasa a sistemelor de incalzit si utilizarea flacarilor cu ardere deschisa. Ca expunere la monoxidul de carbon trebuie mentionat si  fumatul . Si in cazul acestui poluant exista efecte imediate care acopera o plaja larga de manifestari in functie de concentratia de carboxihemoglobina realizata in sange ( de la modificari senzoriale si psihomotorii  la cefalee , tulburari de coordonare ale miscarilor, greturi, adinamie, tulburari senzoriale pana la pierderea constientei si moarte ) , persoanele cele mai sensibile la aceste efecte fiind cele cu afectiuni cronice cardiovasculare si pulmonare. Efectele cronice se manifesta prin stari de oboseala, dureri musculare, dispnee, angor-pectoris, iar din punct de vedere morfo-patologic s-a constatat la persoanele afectate atingere valvulara , miocardoza , semne de aterioscleroza. A fost inregistrata de asemenea o incidenta crescuta a malformatiilor congenitale si a copiilor hipotrofici la nastere la femeile expuse.

In ceea ce priveste hidrogenul sulfurat, efectul imediat se poate manifesta prin paralizia rapida a perceptiei olfactive, moartea survenind aproape instantaneu prin paralizia intregului sistem nervos central.

La concentratii mici, efectul asupra sanatatii se manifesta prin afectiuni hepatice si renale la persoanele expuse cronic.

Poluarea naturala sau  antropica ( industria chimica, farmaceutica etc.) cu poluanti alergizanti determina cresterea incidentei  rinitelor,sinuzitelor si in special a astmului bronsic la populatia ( inclusiv infantila ) expusa in comparatie cu cea din alte zone martor, neexpuse poluarii.

In ceea ce priveste efectele asupra sanatatii populatiei determinate de poluantii toxici-sistemici ( metale grele, metaloide, pesticide etc.) acestea acopera o arie larga de afectiuni datorita multitudinii de poluanti emisi in atmosfera. O caracteristica a acestor poluanti consta in prezenta atat in aerul poluant cat si concentrarea lor in lanturi trofice, astfel incat modul de patrundere in organism este multiplu ( inhalare din aer, ingerare de apa si alimente, contact cu obiecte).

Dat fiind extinderea poluarii aerului cu plumb ( evacuat din intreprinderile industriale si mai putin prin esapamentele autovehiculelor ) ca si efectele nocive posibile asupra sistemului nervos central si in genere asupra sanatatii infantile, acestei probleme trebuie sa i se acorde un mai mare interes. Astfel, actiunea toxica a plumbului se manifesta in functie de nivelul plumbemiei prin anemie, encefalopatie saturnina ( tremuraturi, delir, convulsii, paralizii, coma si chiar deces) disfunctie cerebrala la copii ( scaderea randamentului la invatatura, modificari psihologice, scaderi ale inteligentei ), afectarea sistemului nervos periferic ( parestezii, analgezii,anesteziii), afectare renala ce merge, in formele cronice,  pana la atrofie glomerulara, scleroza interstitiala peritubulara cu insuficienta renala consecutiva, afectarea tractului gastro-intestinal ( colica saturnina) si a aparatului cardio-vascular ( arterioscleroza, hipertensiune, cardiopatii), afectarea glandelor endocrine ( hipofiza si gonadele) ; nu in ultimul rand trebuie amintite posibilele efecte teratogene  (aberatii cromozomiale) si cancerigene ( tumori renale) ca si de potentare a actiunii cancerigene a hidrocarburilor aromatice policiclice.

Alte toxice sistemice care determina efecte asupra sanatatii sunt manganul ( leziuni hepatice, encefalopatie, parkinsonismul manganos), mercurul ( leziuni renale, cardiovasculare, tulburari neurologice),  cadmiul ( afectare renala cu demineralizare osoasa, fracturi, nefrolitiaza),   fluorul ( fluoroza scheletului cu osteoscleroza, osteoporoza si osteomalacie pana la manifestari de fluoroza anchilozanta si paralizii),  arsenul ( keratoza cutanata, cancer cutanat),pesticidele organoclorurate ( cu afectare hepatica, endocrina, pe sistemul nervos, efecte carcinogene, mutagene si embriotoxice in expunere cronica) si organofosforice ( efecte muscarinice, nicotinice si la nivelul sistemului nervos central).

O gama larga de substante ce pot polua atmosfera zonelor locuite au efect dovedit cancerigen prin date epidemiologice. Dintre acesti poluanti amintim hidrocarburile policiclice aromatice ( benz-a-pirenul etc.) , benzenul, aminele aromate, gudroane, bitum, funingine si negrul de fum, azbestul, compusii arseniacali, cromatii, nichelul, pesticidele etc.

O deosebita atentie trebuie acordata poluarii biologice a aerului. In atmosfera oraselor domina   anumiti germeni cu rezistenta mare, in special sporulati, eventual bacilul tuberculozei sau anumiti piogeni. Numarul lor creste paralel cu cantitatea de praf din aer, praf rezultat de pe strazi sau din curti. De asemenea, numarul lor este in stricta dependenta de gradul de salubritate al orasului, existenta rezidurilor urbane ( menajere, inerte, etc.) precum si intretinerea necorespunzatoare a strazilor si curtilor , ducand la o crestere a numarului lor.

Germenii patogeni din aer provin in general din caile respiratorii, de pe suprafata pielii, dejectele umane sau animale si materialul infectios din unitatile sanitare/laboratoare.De asemenea, exista si o anumita flora patogena, cu un caracter ubicuitar in natura, in aceasta categorie intrand in primul rand agentii unor micoze pulmonare ( histoplasmoza etc ).

Spatiile inchise joaca un rol important si bine demonstrat in transmiterea bolilor infectioase, in special in conditii de aglomeratii sau ventilatie insuficienta.

Aeromicloflora reprezinta o problema sanitara foarte importanta in locuinte, camine, sali publice, cazarmi si in mod deosebit in institutii curativo-profilactice ( spitale, policlinici) si institutii de copii ( crese, camine, scoli) unde transmiterea aeriana a infectiilor se realizeaza cu mare usurinta ( densitate mare de persoane si un numar insemnat de purtatori).

Aerul joaca un rol epidemiologic foarte important. Ca incidenta , bolile transmisibile pe calea aerului se gasesc pe primul loc ( bolile eruptive ale copilariei – rujeola, rubeola, scarlatina, varicela etc., gripa, difteria, tuberculoza, pneumonia, psitacoza-ornitoza, alte viroze respiratorii, diferite micoze.

Nu in ultimul rand trebuie amintite efectele indirecte ale poluarii aerului asupra sanatatii ce se traduc prin afectarea microclimatului, florei, faunei sau altor elemente conditionate de mediul de viata a populatiei cu repercursiuni asupra starii de sanatate, in intelesul larg al notiunii.

  - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează

starea de calitate a aerului înconjurător

I.2.1.Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:

- folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă);

- înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);

- utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse, randamente mari);

- realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă).

I.2.1.1.  Energia

- Indicatori specifici

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 27 Cod indicator AEM: CSI 27 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | CONSUM FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR |
| DEFINITIE | Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate. Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura |

Caseta I.12 CONSUMUL FINAL DE ENERGIE PE TIP DE SECTOR

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 29 Cod indicator AEM: CSI 29 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | CONSUM DE ENERGIE PRIMARA PE TIP DE COMBUSTIBIL |
| DEFINITIE | Cantitatea de energie necesară pentru a satisface consumul intern brut de energie din combustibili solizi, ţiţei, gaze naturale, lemne de foc, surse nucleare şi regenerabile şi o componentă mai mică de "alte" surse (deşeuri industriale şi importurile nete de energie electrică) al unei ţări. |

Caseta I.13 CONSUMUL ENERGETIC PE TIPURI DE COMBUSTIBIL

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumul intern brut de energie ( mii tone echivalent petrol 1) ) |
| Total 2) | 39658 | 34328 | 34817 | 35648 | 34851 | 31634 |
| din care: |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică | 1115 | 1164 | 1573 | 1242 | 1312 | 1569 |
| Cărbune (inclusiv cocs) | 9649 | 7436 | 6911 | 8147 | 7552 | 5725 |
| Ţiţei şi produse petroliere | 9719 | 8239 | 8416 | 8472 | 8303 | 7705 |
| Gaze naturale 3) | 12476 | 10642 | 10897 | 11187 | 10924 | 9892 |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Consumul final energetic ( mii tone echivalent petrol 1) ) |
| Industrie (inclusiv construcţii) | 9115 | 6612 | 7020 | 7093 | 6796 | 6307 |
| Agricultură, silvicultură, pescuit | 293 | 385 | 391 | 433 | 499 | 472 |
| Transporturi | 5399 | 5377 | 5107 | 5313 | 5351 | 5364 |
| Alte activităţi | 2106 | 1976 | 2097 | 2028 | 2025 | 1994 |
| Populaţie | 8089 | 8037 | 8124 | 7883 | 8095 | 7748 |
|  | Consumul de energie, pe locuitor4) ( tone echivalent petrol 1) / locuitor ) |
| Consum intern brut de energie | 1,9315) | 1,6855) | 1,7205) | 1,7695) | 1,7375) | 1,5836) |
| Consum final energetic: |  |  |  |  |  |  |
| -industrie (inclusiv construcţii) | 0,4445) | 0,3255) | 0,3475) | 0,3525) | 0,3395) | 0,3166) |
| -agricultură, silvicultură, pescuit | 0,014 | 0,0195) | 0,0195) | 0,0215) | 0,0255) | 0,0246) |
| -transporturi | 0,2635) | 0,2645) | 0,2525) | 0,2645) | 0,2675) | 0,2686) |
| rezidenţial şi al altor activităţi | 0,4965) | 0,4925) | 0,5055) | 0,4925) | 0,5045) | 0,4886) |

1) Echivalent petrol (10000 kcal/kg).

2) Inclusiv produsele energetice obţinute şi consumate în gospodăriile populaţiei.

3) Exclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie care sunt cuprinse la ţiţei.

4) Pentru perioada 2008-2013 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

5) Date rectificate faţă de cele publicate anterior.

6) Date provizorii.

GRADUL DE INDEPENDENŢĂ ENERGETICĂ DIN ROMÂNIA

procente

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total 1) | 72,6 | 81,7 | 78,8 | 77,0 | 77,7 | 81,7 |
| Cărbune (inclusiv cocs) | 72,7 | 86,5 | 85,4 | 81,8 | 84,0 | 81,9 |
| Ţiţei | 35,5 | 39,2 | 41,5 | 42,8 | 43,9 | 43,4 |
| Gaze naturale 2) | 72,0 | 84,2 | 79,9 | 78,0 | 80,3 | 87,8 |

1) Inclusiv produsele energetice obţinute şi consumate în gospodăriile populaţiei.

2) Exclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie care sunt cuprinse la ţiţei.

- consumul total de energie primară şi pe tip de combustibii: petrol şi produse petroliere, gaze naturale, cărbune şi lignit, combustibil nuclear, surse regenerabile, altele (deşeuri industriale, import net de electricitate), pentru perioada 2008-2013 este reprezentata grafic (a se vedea casetele nr. I.14 si I.15).

Caseta I.14

Caseta I.15

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 01 Cod indicator AEM: CSI 01 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentata grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.16).

Caseta I.16:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 02 Cod indicator AEM: CSI 02 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultura; deseuri;altele. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanti precursori ai ozonului  (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentata grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.17).

Caseta I.17:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 03 Cod indicator AEM: CSI 03 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE |
| DEFINITIE | Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare în suspensie PM 2,5 și PM10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentata grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.18).

Caseta I.18:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 38 Cod indicator AEM: APE 05 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE METALE GRELE |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentata grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.19).

Caseta I.19:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 39 Cod indicator AEM: APE 06 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanti organici persistenți, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.20).

Caseta I.20:

- Alte date şi informaţii specifice

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul judetului Prahova, (caseta nr. I.16) , se observă că o contributie importanta a emisiilor de NH3 o au  activitățile nerutiere și alte motoare stationare în timp ce activitatile privind producția de energie electrică și termică, rafinarea țițeiului  reprezinta sursa importanta a emisiilor de NOx și SOx;

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanti precursori ai ozonului  (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.17), se observă că o contributie importanta a emisiilor de NMVOC o au  activitatile din sectorul rafinare/stocare, în timp ce producerea de energie electrică și termică și rafinarea țițeiului  reprezinta sursa importantă a emisiilor de NOx și CO;

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare in suspensie PM 2,5 și PM10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014  (caseta nr. I.18), se observă că, o contributie importanta a emisiilor de PM2,5 și PM10 o are  sectorul de activitate – încalzire rezidențială;

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.19), se observă că o contributie importanta a emisiilor de metale grele (plumb, cadmiu, mercur) o au sectoarele de activitate: producerea de energie electrică și termică, rafinarea țițeiului și încălzire rezidențială. Cea mai mare contribuție a emisiilor de plumb o are sectorul de activitate – transportul rutier. Cea mai mare contribuție a emisiilor de cadmiu o au sectoarele de activitate: producerea de energie electrică și termică și rafinarea țițeiului; Cea mai mare contribuție a emisiilor de mercur o au sectoarele de activitate: producerea de energie electrică și termică și încălzirea rezidențială;

- Din reprezentarea grafică -Contribuţia subsectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanti organici persistenti, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.20), se observă că o contributie importanta a emisiilor de poluanți organici persistenți o are sectorul de activitate: încălzire rezidențială în timp ce celelalte sectoare de activitate din energie au o contribuție infimă la aceste emisii.

I.2.1.2. Industria

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 01 Cod indicator AEM: CSI 01 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi HN3), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.21).

- contribuţia subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi HN3), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.22).

- evoluția emisiilor de poluanți cu effect de acidifiere, la nivelul judetului Prahova, este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.23).

Caseta I.21:

Caseta I.22:

Caseta I.23:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 02 Cod indicator AEM: CSI 02 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultura; deseuri;altele. |

- contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă și considerate substanțe precursoare ale ozonului la nivelul judetului Prahova, în anul 2014, este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.24);

- contribuţia diferitelor subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile de poluanți atmosferici considerați precursori ai ozonului, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014, este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.25);

Caseta I.24:

Caseta I.25:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 03 Cod indicator AEM: CSI 03 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE |
| DEFINITIE | Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 și PM 10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.26);

- contribuţia diferitelor subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 și PM 10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.27);

Caseta I.26:

Caseta I.27:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 38 Cod indicator AEM: APE 05 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE METALE GRELE |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.28);

- contribuţia diferitelor subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.29);

Caseta I.28:

Caseta I.29:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 39 Cod indicator AEM: APE 06 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de pluanți organici persistenți (POP), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.30);

- contribuţia diferitelor subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile de poluanți organici persistenți (POP), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.31);

Caseta I.30:

Caseta I.31:

- Alte date şi informaţii specifice

- Din reprezentarea grafică- Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.21), se observă că: o contribuție importantă a emisiilor de SO2 o are sectorul de activitate – Energie, in timp ce contribuția importantă a emisiilor de NOx o au  sectoarele de activitate – Energie și Transporturi.  Sursa principală a emisiilor de NH3  este dată de  sectoarele de activitate – Agricultură și Energie;

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluante cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul judetului Prahova, (caseta nr. I.22) , se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de SO2 și NOx o au  activitățile privind producția de fier și oțel  și producția de aluminiu. Sursa principală a emisiilor de NOx este reprezentată de subsectorul de activitate producția de fier și oțel, în timp ce principala sursă a emisiilor de SO2 este reprezentată de subsectorul de activitate producția de aluminiu;

- Din reprezentarea grafică - evoluția emisiilor de poluanți cu efect de acidifiere, la nivelul judetului Prahova, (caseta nr. I.23) , se observă valori ridicate ale emisiilor de NOx și SO2 comparativ cu valorile de emisie pentru NH3;

- Din reprezentarea grafică- Contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă și considerate substanțe precursoare ale ozonului la nivelul judetului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.24) ; se observă că, o contributie importanta a emisiilor de NMVOC, CO și NOx o au  sectoarele de activitate Energie și Transporturi. Principala sursă  a emisiilor de CO o are sectorul de activitate - Transporturi, a emisiilor de NMVOC este dată de sectorul de activitate – Energie, iar a emisiilor de NOx sunt sectoarele de activitate din Energie și Transporturi;

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia diferitelor subsectoare de activitate din industrie la emisiile de poluanți atmosferici considerați precursori ai ozonului, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.25) se observă că, o contributie importanta a emisiilor de NMVOC o au  subsectoarele de activitate: productia de anvelope, industria alimentară și alte sectoare de activitate din industrie (produse chimice, fabricarea altor metale, utilizarea altor produse, tipărire, aplicare vopsele, degresare,.. etc), în timp ce producția de fier și oțel  reprezintă principala sursă a  emisiilor de NOx și CO;

- Din reprezentarea grafică - contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 și PM 10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.26), se observă că, o contributie importanta a emisiilor de PM2,5 și PM10 o au  sectoarele de activitate – energie și transporturi în timp ce sectoarele de activitate din industrie, agricultură și deșeuri au o contribuție redusă a acestor emisii;

- Din reprezentarea grafică - contribuţia diferitelor subsectoare de activitate din industrie la emisiile de particule primare în suspensie PM2,5 și PM 10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.27) se observă că, o contributie importanta a emisiilor de PM2,5 și PM10 o au  subsectoarele  de activitate – producția de fier și oțel și alte sectoare de activitate reprezentate de ( produse chimice, fabricarea altor metale, utilizarea altor produse, tipărire, aplicare vopsele, degresare,.. etc);

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.28) se observă că, o contributie importanta a emisiilor de metale grele (plumb, cadmiu, mercur) o au sectoarele de activitate din energie și industrie. Cea mai mare contribuție a emisiilor de plumb o are sectorul de activitate  industrie. Cea mai mare contribuție a emisiilor de cadmiu o are sectorul de activitate energie.  Cea mai mare contribuție a emisiilor de mercur o au sectoarele de activitate: energie si deseuri;

- Din reprezentarea grafică - contribuţia diferitelor subsectoare de activitate din industrie la emisiile de metale grele (Cd, Hg, Pb), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.29),  se observă că, o contributie importanta a emisiilor de metale grele (plumb, cadmiu, mercur) o are sectorul de activitate privind producția de fier și oțel.

- Din reprezentarea grafică - Contribuţia diferitelor sectoare de activitate la emisiile de pluanți organici persistenți (POP), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 , (caseta nr. I.30), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor poluanți organici persistenți o au sectoarele de activitate: Energie și Deșeuri. Sursa principală a emisiilor de dioxine și furani (PCDD/PCDF) o constitue sectorul de activitate – Deșeuri, în timp ce sursa importantă a emisiilor de PAH și PCB o constitue sectorul de activitate - Energie;

- Din reprezentarea grafică - contribuţia diferitelor subsectoare de activitate din industrie la emisiile de poluanți organici persistenți (POP), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 (caseta nr. I.31),  se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de poluanți organici persistenți o are subsectorul de activitate: producția de fier și oțel, în timp ce emisiile din celelalte subsectoare de activitate sunt extreme de mici (chiar neglijabile).

I.2.1.3 Transportul

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 01 Cod indicator AEM: CSI 01 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile poluantilor cu efect de acidifiere si eutrofizare, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.32).

Caseta I.32:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 02 Cod indicator AEM: CSI 02 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultura; deseuri;altele. |

- contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de precursori ai ozonului, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.33).

Caseta I.33:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 03 Cod indicator AEM: CSI 03 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE |
| DEFINITIE | Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule primare PM2,5 si PM10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.34).

Caseta I.34:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 38 Cod indicator AEM: APE 05 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE METALE GRELE |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele (Pb si Cd exprimate in Mg), la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.35).

Caseta I.35:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 39 Cod indicator AEM: APE 06 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

Caseta I.36: Nu este cazul

- Alte date şi informaţii specifice

- Din reprezentarea grafică, - Contribuția diverselor tipuri de vehicule la emisiile  de poluanți cu efect de acidifiere si eutrofizare în anul 2014 (caseta nr. I.32) , se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de NH3 o au  autoturismele (transport pasageri) în timp ce vehiculele grele reprezintă sursa important a emisiilor de NOx;

- Din reprezentarea grafică, - Contribuția diverselor tipuri de vehicule la emisiile  de poluanți atmosgferici precursori ai ozonului în anul 2014 (caseta nr. I.33), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de NMVOC și CO o au  autoturismele (transport pasageri) în timp ce vehiculele grele reprezintă sursa importantă a emisiilor de NOx;

- Din reprezentarea grafică, - Contribțtii ale tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule primare în suspensie  în anul 2014 (caseta nr. I.34), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de PM2,5 și PM10 o au  autoturismele (transport pasageri) și vehiculele grele. Contribuția emisiilor de PM2,5 și PM 10 este aproximativ egală pe fiecare tip de vehicule de transport;

- Din reprezentarea grafică, - Contribuția tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele (Pb, Cd) in anul 2014 (caseta nr. I.35), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de plumb o au  vehiculele grele în timp ce autoturismele (transport pasageri) reprezintă principala sursă de emisii de cadmiu. Cea mai mica contribuție a emisiilor de metale grele (Pb, Cd) o au autovehiculele ușoare comparativ cu celelalte tipuri de vehicule de transport.

I.2.1.4    Agricultura

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 01 Cod indicator AEM: CSI 01 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de  poluanți cu efect de acidifiere (NOx, NH3) la nivelul județului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.37).

Caseta I.37

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 02 Cod indicator AEM: CSI 02 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultura; deseuri;altele. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile precursorilor de ozon, la nivelul județului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.38).

Caseta I.38

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 03 Cod indicator AEM: CSI 03 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE |
| DEFINITIE | Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de particule primare PM2,5 și PM10, la nivelul judetului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos, (a se vedea caseta nr. I.39).

Caseta I.39

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 39 Cod indicator AEM: APE 06 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de poluanți organici persistenți, la nivelul județului Prahova, în anul 2014 este reprezentată grafic mai jos;

Caseta I.39-1

- Alte date şi informaţii specifice

- Din reprezentarea grafică, - contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de  poluanti cu efect de acidifiere (NOx, NH3) la nivelul județului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.37), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de NH3 o are  subsectoarul de activitate creșterea animalelor în timp ce activitatea de încălzire hale  reprezintă sursa importantă a emisiilor de NOx;

- Din reprezentarea grafică, - contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile precursorilor de ozon, la nivelul județului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.38), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de NMVOC o are  subsectorul de activitate- creșterea animalelor în timp ce activitatea de încalzire hale  reprezintă sursa importantă a emisiilor de NOx;

- Din reprezentarea grafică, - contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de particule primare PM2,5 și PM10, la nivelul județului Prahova, în anul 2014, (caseta nr. I.39), se observă că, o contribuție importantă a emisiilor de PM2,5 și PM10,  o are  subsectorul de activitate creșterea animalelor , în special creștere pui carne datorită numarului mare de crescătorii de pui carne comparativ cu crescătoriile de bovine si porcine;

- Din reprezentarea grafică, - contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură, la emisiile de poluanti organici persistenți, la nivelul județului Prahova, în anul 2014, se observă că,  contribuția  emisiilor de POP din sectorul  de activitate privind incălzirea halelor de creștere a animalelor  reprezintă sursa importantă a acestor emisii. Emisiile de POP rezultate  din subsectoarele de activitate din agricultură sunt mult mai mici decât emisiile din celelalte sectoare de activitate (energie, industrie, transport).

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător

I.3.1.Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu:

- nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate la nivelul jud. Prahova;

- retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante minime);

- înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, cu instalaţii noi, nepoluante;

- transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă , menţinerea şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a aerului.

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 01 Cod indicator AEM: CSI 01 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISIILE DE SUBSTANŢE ACIDIFIANTE |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi HN3), la nivelul județului Prahova,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.40);

Caseta I.40:

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul județului Prahova, din sectorul de activitate energie,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.41);

Caseta I.41:

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate industrie, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea caseta nr. I.42);

Caseta I.42:

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi HN3), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate transport, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea caseta nr. I.43);

Caseta I.43:

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate agricultură, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea caseta nr. I.44);

Caseta I.44:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 02 Cod indicator AEM: CSI 02 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PRECURSORI AI OZONULUI |
| DEFINITIE | Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele. |

- tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.45);

Caseta I.45:

- tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate energie,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.46);

Caseta I.46:

- tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate industrie,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.47);

Caseta I.47:

- tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate transport,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.48);

Caseta I.48:

- tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate agricultură,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.49);

Caseta I.49:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 03 Cod indicator AEM: CSI 03 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE PARTICULE PRIMARE ŞI PRECURSORI SECUNDARI DE PARTICULE |
| DEFINITIE | Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse |

- tendinţa emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) în suspensie, exprimate în Gj, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.50);

Caseta I.50:

- tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie exprimate înGj, la nivelul județului Prahova, din sectorul de activitate energie pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.51);

Caseta I.51:

- yjudețului Prahova, din sectorul de activitate transport pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.52);

Caseta I.52:

*Pentru anii 2010 și 2011 s-a inventariat numai total pulberi în suspensii (TSP)

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 38 Cod indicator AEM: APE 05 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE METALE GRELE |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- tendinţa emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur (Hg) si Plumb (Pb) exprimate in Mg , la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.53);

Caseta I.53:

- tendinţa emisiilor de metale grele exprimate in Mg, la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate industrie pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.54);

Caseta I.54:

- tendinţa emisiilor de metale grele exprimate in Mg, la nivelul județului Prahova din sectorul de activitate transport pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.55);

Caseta I.55:

| COD INDICATOR | Cod indicator România: RO 39 Cod indicator AEM: APE 06 |
| --- | --- |
| DENUMIRE | EMISII DE POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI |
| DEFINITIE | Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse. |

- tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.56);

Caseta I.56:

- tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivelul județului Prahova, din sectorul de activitate energie pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.57);

Caseta I.57:

- tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivelul județului Prahova,  din sectorul de activitate industrie pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.58);

Caseta I.58:

- tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi, la nivelul județului Prahova, din sectorul de activitate transport pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.59);

Caseta I.59:  Nu este cazul

- Alte date şi informaţii specifice

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul județului Prahova,  pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.40), se observă o scădere a emisiilor  de poluanți cu efect de acidifiere (NOx, SO2, şi NH3) în anul 2014 comparativ cu anii anteriori;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare, (NOx, SO2, şi NH3), la nivelul județului Prahova din sectoarele de activitate: energie, industrie,  transport, agricultură, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea casetele nr. I.41- I.44.), se observă că sectorul de activitate energie reprezintă sursa importantă a emisiilor totale de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere si eutrofizare. Cea mai mare contribuție a emisiilor de SO2 o au  activitățile din sectorul energie, a emisiilor de NOx o au activitățile din sectoarele energie și  transporturi, iar sursa principală a emisiilor de NH3 o constitue sectorul de activitate agricultură;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.45), se observă o scădere a emisiilor  de poluanți precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO) în anul 2014 comparativ cu anii anteriori;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, şi CO), la nivelul județului Prahova din sectoarele de activitate: energie, industrie,  transport, agricultură, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea casetele nr. I.46- I.49.), se observă că sectoarele de activitate energie și transporturi reprezintă sursa importantă a emisiilor totale de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului . Cea mai mare contribuție a emisiilor de NMVOC o au  activitățile din sectorul energie, a emisiilor de NOx o au activitățile din sectoarele energie și  transporturi, iar sursa principală a emisiilor de CO o constitue sectoarele de activitate din energie și transporturi;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) în suspensie, exprimate în Gj, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.50), se observă o scădere a emisiilor  de partucule primare în suspensie în anul 2014 comparativ cu anii anteriori;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor de particule primare în suspensie (PM2,5 și PM10) la nivelul județului Prahova, din sectoarele de activitate: energie și transport, pentru perioada 2012-2014  (a se vedea casetele nr. I.51- I.52.), se observă că sectorul de activitate energie reprezintă sursa importantă a emisiilor de particule primare în suspensie (PM2,5 și PM10), în timp ce sectorul de activitate transporturi prezintă o contribuție redusă la aceste emisii (În anii  2010 și 2011 s-a inventariat numai total pulberi în suspensie);

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur (Hg) si plumb (Pb) exprimate in Mg , la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.53); se observă o scădere a emisiilor  de metale grele (Pb, Cd, Hg) în anul 2014 comparativ cu anul 2013;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor de metale grele cadmiu (Cd), mercur (Hg) si plumb (Pb) la nivelul județului Prahova, din sectoarele de activitate: industrie și transport, pentru perioada 2010-2014  (a se vedea casetele nr. I.54- I.55.), se observă că sectorul de activitate industrie reprezintă sursa importantă a emisiilor de metale grele (Pb, Cd, Hg), în timp ce sectorul de activitate transporturi are  o contribuție redusă la aceste emisii;

- Din reprezentarea grafică, - tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2014 (a se vedea caseta nr. I.56) se observă o scădere a emisiilor  de poluanți organici persistenți în anul 2014 comparativ cu anul 2013;

- Din reprezentarea grafică, tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (hexaclorobenzen-HCB, hexaclorociclohexan-HCH, bifenili policloruraţi-PCB, dioxină-PCDD, furani-PCDF şi hidrocarburi poliaromate-HPA), la nivelul județului Prahova, din sectoarele de activitate: energie și industrie pentru perioada 2010-2014  (a se vedea casetele nr. I.57- I.58.), se observă că sectorul de activitate energie reprezintă sursa importantă a emisiilor de poluanţi organici persistenţi, în timp ce sectorul de activitate industrie are  o contribuție redusă la aceste emisii.

Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au o tendinţă descendentă ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu precum:

- producerea energiei electrice prin înlocuirea parţială a combustibililor fosili cu surse alternative: energie produsă în câmpurile de panouri fotovoltaice, etc;

- reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi carburanti şi înlocuirea parţială a combustibililor tip motorină cu biodiesel;

- înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală (sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe modernizate care folosesc drept combustibil peleţi şi care au randamente de ardere mai mari și emisii de poluanți reduse;

- introducerea în exploatare a autovehiculelor prevăzute cu motoare alimentate electric;

- prevederea de mecanisme economico–financiare care să permită înlocuirea instalaţiilor cu efect poluant important asupra mediului cu altele mai puţin poluante;

- prevederea de instalaţii de reţinere, captare, stocare a substanţelor poluante (ex. captarea şi stocarea carbonului la Instalaţiile mari de ardere –IMA, filtre electrostatice, arzătoare cu NOx redus, scrubere, etc.).

- Indicatori specifici – nu este cazul

- Alte date și informații specifice

- prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2020 (a se vedea caseta nr. I.60);

Caseta I.60:

- prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3 din sectorul de activitate energie, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2020 (a se vedea caseta nr. I.61);

Caseta I.61:

- prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3 din sectorul de activitate  industrie, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2020 (a se vedea caseta nr. I.62);

Caseta I.62:

- prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3 din sectorul de activitate transport, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2020 (a se vedea caseta nr. I.63);

Caseta I.63:

- prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3 din sectorul de activitate agricultură, la nivelul județului Prahova, pentru perioada 2010-2020 (a se vedea caseta nr. I.64);

Caseta I.64:

- Ţinând cont  de prevederile Protocolului Gothenburg   revizuit privind reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici, angajamente care trebuie îndeplinite până în anul 2020, se observă că evoluţia emisiilor de poluanţi  pe întreaga perioadă analizată este sub pragurile impuse;

- Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au o tendinţă descendentă ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu;

- Din reprezentarea grafică, prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3, la nivelul județului Prahova, (a se vedea caseta nr. I.60), se observă o scădere a emisiilor  de poluanți atmosferici (NOx, SOx, COVNM şi NH3) în anul 2014 comparativ cu anii anteriori ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu, urmând a scădea până în anul 2020 la valorile stabilite  prin Protocolul de la  Gothenburg;

- Din reprezentarile grafice, - prognoza emisiilor totale de poluanţi atmosferici NOx, SOx, COVNM şi NH3 din sectorul de activitate  energie, industrie, transport, agricultură, la nivelul județului Prahova, (a se vedea casetele nr. I.61- I.64),  se observă o scădere a  emisiilor de NOx, SOx, COVNM şi NH3  în anul 2014 comparativ cu anii anteriori ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu, urmând a scădea până în anul 2020 la valorile stabilite  prin Protocolul de la  Gothenburg.

.................................................................

I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul ,mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător prevede stabilirea unor aglomerări şi zone de management al calităţii aerului  în care concentraţiile ambientale de poluanţi nu respectă obiectivele de calitatea aerului(valorile limită sau valorile ţintă). Pentru aceste zone este necesară gestionarea calităţii aerului prin elaborarea şi implementarea unor planuri/programe de calitatea aerului, care trebuie  să  includă  pe  lângă  măsurile  de reducere a emisiilor şi măsuri pentru protejarea grupurilor sensibile de populaţie.

În anul 2012 s-a aprobat prin Ordinul MMP nr.3299/2012 metodologia de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte. Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel local respectiv naţional stă la baza întocmirii rapoartelor către organismele europene şi internaţionale şi stabilirii conformării cu obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Luând în considerare metodologia aprobată prin Ordinul nr.3299/2012, inventarele locale şi inventarele naţionale care sunt raportate la Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţia privind poluanţii organici persistenţi adoptată la Stockholm, Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice urmează să se coreleze între ele.

Programul de stimulare a innoirii parcului auto 2014, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu a vizat înbunataţirea calităţii  mediului prin înnoirea Parcului auto, prin diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate. În cursul anului 2014 la nivelul Judeţului Prahova s-au emis Certificate de Distrugere pentru un  număr de 1945 autovehicule, mare parte dintre ele intrând în Programul Rabla.

# Referitor la imbunatatirea calitatii aerului, prin investitiile facute in anul 2014 de agentii economici aflati sub incidenta Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, se menţionează realizarea masurilor impuse prin planurile de actiune pentru trei mari agenti economici din judetul Prahova, care au avut perioada de tranzitie pana la sfarsitul anului 2014.

# Astfel, SC UPETROM 1 MAI SA Ploiesti a realizat masura referitoare la montarea unei instalatii de captare si retinere noxe la sectia acoperiri metalice, precum si executarea unei camere de sablaj, in vederea retinerii particulelor in suspensie.

# SC OMV PETROM SA Petrobrazi a realizat masura de modernizare a instalatiei FCC pentru reducerea emisiilor in atmosfera.

# SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti a realizat imbunatatirea procesului de ardere la cuptoarele tehnologice prin montarea de arzatoare low NOx  si a demarat investitia referitoare la echiparea instalatiei Cracare Catalitica cu un sistem de reducere a emisiilor atmosferice.

# Prin realizarea acestor masuri operatorii economici  au facut dovada aplicarii celor mai bune tehnici disponibile in domeniul lor de activitate si astfel se conformeaza prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.