X RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Monitorizarea radioactivitatii factorilor de mediu

Monitorizarea radioactivităţii mediului se face prin supravegherea radioactivităţii componentelor mediului, prin măsurarea concentraţiei radioactive a substanţelor care „poartă” radionuclizi şi care produc expunerea externă şi internă a organismului: solul, aerul, apa şi o mulţime de componente ale biosferei (flora şi fauna). Pentru urmărirea variaţiei în timp a concentraţiilor radioactive a substanţelor de interes pentru radioprotecţie şi pentru anunţarea unor creşteri semnificative, este necesar să se cunoască valorile acestor concentraţii radioactive care asigură fondul natural.

Contribuţia  radiaţiei  naturale  la  expunerea  populaţiei  impune  necesitatea

măsurării  fondului  natural  de  radiaţii  şi  a  concentraţiei  elementelor  radioactive  naturale  în  factorii  de mediu  şi  anume  în  sol,  vegetaţie,  apele  de  suprafaţă  şi  freatice,  aer  şi  depuneri  atmosferice  precum  şi  determinarea  concentraţiei radonului  atmosferic.

Supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu pe teritoriul naţional este asigurată prin Programul Standard de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului aprobat prin Ordinului MMP nr. 1978/2010.

Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:

- detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu pentru a cuantifica impactul acestora asupra mediului şi sănătăţii umane,

- asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu prevederile şi normele naţionale şi internaţionale,

- evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze de date care pot fi folosite ulterior pentru a estima severitatea unei protenţiale contaminări a mediului,

- furnizarea de informaţii către public

A. Indicatori specifici – nu este cazul

B. Alte date şi informaţii specifice

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul Integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului.

Baza naţională de date de radioactivitate a mediului este conectată la sistemul informaţional al Uniunii Europene, realizându-se un transfer bidirecţional de date între România şi reţelele de supraveghere din UE, pe platforma EURDEP (European Data Exchange Platform). În situaţii de rutină frecvenţa raportărilor este zilnică, iar în situaţii de urgenţă schimbul de date se realizează orar.

Pe teritoriul judeţului Prahova există două staţii de supraveghere a radioactivităţii mediului: staţia RA 36 Ploieşti şi staţia RA 07 Babele, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţionala de Supraveghere a Mediului, prevăzută cu o dotare unitară de echipamente şi în care programele de supraveghere a radioactivităţii mediului  se fac după o metodologie unică de prelevare, pregătire şi măsurare a probelor de mediu.

- Staţia de Supraveghere a Mediului 36 – Ploieşti (staţie de câmpie situată la o altitudine de 217 m)  este o staţie de lucru  cu program de 11 ore şi efectuează  prelevări şi măsurări de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută din râul Teleajen, sol necultivat şi vegetaţie spontană, în scopul detectării creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu si realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

- Staţia de Supraveghere a Mediului 07 – Babele  ( statie de munte ) este situată în Munţii Bucegi, la 2206 m altitudine şi, dată fiind importanţa ei în cadrul reţelei naţionale, are un program de lucru  de 24 ore şi efectuează  prelevări şi măsurări de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, sol necultivat şi vegetaţie spontană, în scopul detectării creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu si realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Atât Staţia de Radioactivitate 07/Babele, cât şi Staţia de Radioactivitate a Mediului 36/Ploieşti efectuează în prezent măsurări de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon si Toron, cât si supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

Supravegherea nivelelor de radioactivitate din mediu, presupune măsurarea beta-globală a probelor de mediu investigate.

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat în cadrul celor două staţii,  se urmăresc factorii de mediu:

- aer – prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a aerosolilor şi a   depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a debitului de doză gamma externă absorbită,

- apă – prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a apelor principalelor cursuri in cazul nostru râul Teleajen,

- vegetaţie – (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gamma spectrometrică a vegetaţiei spontane şi comestibile (cereale, etc),

- sol necultivat – prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gamma spectrometrică

Radioactivitatea aerului

A. Indicatori specifici – nu este cazul

B. Alte date şi informaţii specifice

Radioactivitatea este proprietatea unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare spontană radiaţii corpusculare şi/sau electromagnetice. Aceasta este un fenomen natural ce se manifestă în mediu.

Radioactivitatea naturală este determinată de substanţele radioactive (radionuclizi) de origine terestră (precum U-238, U-235, Th-232, Ac-228 etc.), la care se adaugă substanţele radioactive de origine cosmogenă (H-3, Be-7, C-14 etc) şi radiaţia cosmică.

Prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a aerosolilor şi a depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a debitului de doză gamma externă absorbită, obţinem o imagine asupra radioactivităţii aerului.

| Tip proba | Frecventa de recoltare |
| --- | --- |
| Aerosoli atmosferici | 2 aspiratii / zi – (4 aspiratii/zi pentru statia Babele) |
| Depuneri si precipitatii atmosferice | 1 / zi |
| Apa de suprafaţă | 1 / zi |
| Vegetaţie | 1 / saptamâna, de la 1 aprilie la 31 octombrie |
| Sol | 1 / saptamâna |

În cazul în care valorile imediate ale activităţii specifice depăşesc valorile prezentate mai jos se fac remăsurări, rezultatele, precum şi rezultatele remăsurării se comunică imediat către LRM Bucuresti.

Limitele admise pentru fiecare din indicatori :

- 10 Bq/mc pentru aerosoli

- 200 Bq/mp/ zi pentru depuneri

- 2 Bq/l pentru ape

Datele de radioactivitatea mediului sunt validate zilnic ( flux rapid) si lunar (fluxul lent) si stocate în baze de date pastrate atât la nivelul statiilor  de radioactivitate locale cât si la Laboratorul Central de Radioactivitate a Mediului Bucuresti.

Orice depăşire a valorii mediilor lunare se anunţă la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului – Bucureşti pentru a valida valoarea si identifica cauzele.

De menţionat  ca în anul 2016,  au fost 3 remăsurari ale aerosolilor imediaţi, adică 3 depăşiri ale pragului de atenţionare. După remăsurare valorile s-au încadrat în valorile normale. Filtrele aspirate şi măsurate beta global sunt expediate lunar la Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Craiova pentru analiza gamma spectrometrică. Toate datele sunt înregistrate în baza de date a Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Ploiesti  şi sunt transmise, lunar la Laboratorul National de Referinta Bucuresti.

Debitul de doză de radiaţii gamma este determinat atât de staţiile automată de monitorizare a radioactivităţii aerului cât şi cu echipamentul TIEX.

Tabel nr.1                                                                 SSRM    PLOIESTI  2016

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 6.1 | 10 | 5.2 | 27 | 1795.8 | 10 | 474.1 | 12 | 2.6 | 17 | 1 | 13 | 13.3 | 27 | - |  | 396 | 29 |
| FEB | 10 | 4 | 8.2 | 25 | 29044.1 | 4 | 1436 | 19 | 1 | 28 | 0.4 | 18 | 460 | 29 | - |  | 699.1 | 12 |
| MAR | 5.8 | 17 | 13.4 | 21 | 15770.4 | 17 | 1020. | 30 | 8.7 | 24 | 2.6 | 24 | 604 | 25 | - |  | 736 | 25 |
| APR | 7 | 6 | 6.1 | 21 | 17567 | 5 | 947 | 6 | 35 | 19 | 0.7 | 18 | 683 | 29 | 218 | 28 | 676 | 6 |
| MAI | 2.7 | 30 | 7.4 | 8 | 7809 | 24 | 279 | 30 | 1.9 | 13 | 1.0 | 5 | 743 | 11 | 264.5 | 12 | 702.4 | 17 |
| IUN | 3.6 | 24 | 9.9 | 10 | 10288 | 24 | 407.3 | 1 | 3.3 | 13 | 0.8 | 18 | 1065 | 14 | 225 | 30 | 710 | 3 |
| IUL | 4.7 | 30 | 4.9 | 31 | 13824.7 | 5 | 693.6 | 28 | 5.4 | 5 | 1.6 | 4 | 689.3 | 3 | 288 | 21 | 563 | 8 |
| AUG | 5.9 | 30 | 6.3 | 20 | 17171 | 30 | 382 | 30 | 4.9 | 12 | 0.5 | 28 | 670 | 25 | 267 | 11 | 520 | 5 |
| SEP | 10 | 18 | 7 | 6 | 26918 | 18 | 955 | 18 | 4.2 | 20 | 0.6 | 18 | 480 | 23 | 211 | 22 | 407 | 23 |
| OCT | 6.9 | 5 | 9 | 1 | 17215 | 5 | 931 | 6 | 3.1 | 8 | 0.5 | 3 | 455 | 25 | 153.2 | 27 | 338 | 21 |
| NOV | 6.5 | 2 | 12.2 | 21 | 18660 | 3 | 723 | 25 | 1.8 | 9 | 0.6 | 8 | 874 | 1 | - |  | 699 | 18 |
| DEC | 2.9 | 25 | 6.1 | 8 | 19550 | 199 | 871 | 24 | 2.5 | 12 | 0.4 | 1 | 938 | 8 | - |  | 384 | 16 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.2 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
| IAN | 2.5 | 4.3 | 7561 | 167 | 0.8 | 0.5 | 271 | - | 323.4 |
| FEB | 2.8 | 6.5 | 7111.7 | 329.8 | 0.5 | 0.4 | 222.4 | - | 556.9 |
| MAR | 2.1 | 6 | 5190 | 279 | 1.6 | 0.7 | 280 | - | 649.7 |
| APR | 2.8 | 4.7 | 7377.6 | 320 | 0.9 | 0.5 | 285 | 184 | 530.9 |
| MAI | 1.5 | 4.8 | 4111.5 | 123.7 | 1 | 0.7 | 273 | 208.6 | 580 |
| IUN | 2 | 5.2 | 5491 | 156.5 | 2 | 0.5 | 400 | 128.6 | 576 |
| IUL | 2.8 | 411 | 7460.6 | 255.8 | 2.5 | 0.7 | 240.2 | 194.7 | 370.8 |
| AUG | 2.7 | 4.8 | 7859.6 | 190 | 4.3 | 0.4 | 362.2 | 204.6 | 274.3 |
| SEP | 3.6 | 5.5 | 10409.8 | 303.5 | 0.9 | 0.4 | 237.2 | 177.3 | 283.5 |
| OCT | 2.4 | 6.3 | 6777.9 | 190.2 | 1 | 0.4 | 297.3 | 131.9 | 273.9 |
| NOV | 2.2 | 6.6 | 6450.6 | 230.2 | 0.7 | 0.4 | 230.8 | - | 648.1 |
| DEC | 3.5 | 4.7 | 9136 | 465.5 | 0.6 | 0.4 | 243.1 | - | 355 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.3 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0.2 | 3.8 | 301 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | 140 | - | 373 |
| FEB | 0.3 | 4.3 | 481.1 | 77.8 | 0.1 | 0.1 | 150.8 | - | 435.3 |
| MAR | 0.2 | 4.1 | 905 | 6.3 | 0.4 | 0.1 | 157.8 | - | 595.5 |
| APR | 0.6 | 3.4 | 1532 | 66 | 0.1 | 0.3 | 130 | 160.5 | 331.6 |
| MAI | 0.1 | 3.7 | 1211.9 | 24.5 | 0.3 | 0.4 | 149 | 129.2 | 420 |
| IUN | 0.9 | 3.6 | 2606 | 47.5 | 0.2 | 0.3 | 130.5 | 76.2 | 413 |
| IUL | 0.6 | 3.7 | 946.3 | 56.1 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 84.6 | 293.2 |
| AUG | 0.7 | 3.8 | 2140.5 | 26 | 0.1 | 0.3 | 134 | 154 | 213.5 |
| SEP | 1.1 | 3.7 | 3339.7 | 42.2 | 0.2 | 0.4 | 147.8 | 111.8 | 164.4 |
| OCT | 0.1 | 3.7 | 239.2 | 15.6 | 0.1 | 0.3 | 152.8 | 111.8 | 158.5 |
| NOV | 0.2 | 4.5 | 950.5 | 30.1 | 0.1 | 0.1 | 151.5 | - | 590.6 |
| DEC | 0.2 | 3.9 | 240.3 | 108.4 | 0.1 | 0.3 | 134.1 | - | 323 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |

# ANUL 2015

Tabel nr.4                                                                                  SSRM    PLOIESTI

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 5.8 | 8 | 6 | 3 | 14905 | 5 | 111 | 17 | 0.9 | 12 | 1.5 | 28 | 428 | 27 |  |  | 177 | 13 |
| FEB | 7.1 | 8 | 33. | 24 | 22822. | 9 | 345 | 21 | 0.8 | 1 | 13 | 1 | 663 | 26 |  |  | 344 | 11 |
| MAR | 6.8 | 22 | 14 | 24 | 16774 | 23 | 752 | 23 | 2.5 | 28 | 1.3 | 1 | 448 | 4 |  |  | 239 | 27 |
| APR | 5.7 | 16 | 13 | 7 | 16541 | 17 | 666 | 16 | 2.5 | 25 | 0.9 | 21 | 538 | 2 | 234. | 1 | 405 | 7 |
| MAI | 7.2 | 7 | 11 | 18 | 22826 | 8 | 355 | 28 | 1.3 | 9 | 13 | 1 | 1098 | 26 | 194 | 26 | 530 | 20 |
| IUN | 4.6 | 14 | 19 | 25 | 13114 | 15 | 372 | 14 | 10.5 | 11 | 5.7 | 1 | 701 | 27 | 262 | 23 | 384 | 18 |
| IUL | 2.3 | 9 | 7 | 19 | 19099 | 28 | 516 | 11 | 1.6 | 30 | 0.7 | 17 | 107 | 2 | 222 | 14 | 374 | 9 |
| AUG | 6.9 | 22 | 6 | 1 | 20132 | 24 | 670 | 29 | 2.0 | 30 | 1.5 | 30 | 733 | 20 | 224 | 25 | 413 | 26 |
| SEP | 9.2 | 19 | 7.4 | 1 | 19444 | 8 | 1131 | 23 | 5.9 | 29 | 2 | 28 | 594 | 28 | 217 | 29 | 368 | 9 |
| OCT | 6.3 | 4 | 7 | 27 | 17555 | 5 | 604 | 4 | 1.3 | 14 | 0.7 | 7 | 735 | 2 | 205 | 20 | 276 | 28 |
| NOV | 8.3 | 6 | 15. | 9 | 24979 | 20 | 1644 | 19 | 1.7 | 29 | - |  | 318 | 4 |  |  | 294 | 4 |
| DEC | 8.8 | 14 | 5.6 | 2 | 24468 | 14 | 1113 | 22 | 1.3 | 13 | 0.7 | 14 | 433 | 18 |  |  | 336 | 16 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.5 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
| IAN | 2.16 | 4.9 | 6250.2 | 54.4 | 0.6 | 0.8 | 22.5 |  | 129.9 |
| FEB | 2.2 | 10.0 | 7740.0 | 109.5 | 0.5 | 2.5 | 258.6 |  | 263.6 |
| MAR | 2.0 | 5.9 | 5307.5 | 192.0 | 1.0 | 0.5 | 221.1 |  | 59.8 |
| APR | 2.1 | 6.1 | 5399.5 | 245.2 | 1.0 | 0.1 | 51.4 | 111.7 | 296.6 |
| MAI | 2.4 | 5.7 | 6662.4 | 176.6 | 0.6 | 3.1 | 48.2 | 134.9 | 405.3 |
| IUN | 1.8 | 7.7 | 5212.2 | 147.0 | 3.2 | 5.0 | 14.7 | 265.5 | 332.2 |
| IUL | 3.0 | 4.9 | 8571.5 | 272.3 | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 126.4 | 286.1 |
| AUG | 2.9 | 4.2 | 7017.1 | 227.7 | 0.7 | 0.7 | 166.8 | 130.8 | 293.1 |
| SEP | 3.7 | 4.6 | 15898.8 | 386.7 | 2.3 | 0.8 | 164.3 | 122.6 | 273.5 |
| OCT | 2.5 | 5.0 | 123.2 | 205.6 | 0.7 | 0.4 | 224.3 | 170.2 | 251.4 |
| NOV | 3.4 | 5.7 | 9120.3 | 634.8 | 0.9 | - | 162.3 |  | 239.6 |
| DEC | 3.4 | 4.6 | 8444.9 | 451.6 | 0.7 | 0.5 | 166.2 |  | 224.1 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.6 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Apa bruta | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0.3 | 4.3 | 803.2 | 10.4 | 0.1 | 0.3 | 100.7 |  | 101 |
| FEB | 0.2 | 3.0 | 1055.7 | 33.8 | 0.1 | 0.3 | 16.1 |  | 218.5 |
| MAR | 0.3 | 2.8 | 934.4 | 26.5 | 0.2 | 0.2 | 98.7 |  | 239.2 |
| APR | 0.4 | 2.7 | 1053.9 | 29.5 | 0.5 | 0.3 | 114.9 | 93.1 | 231.2 |
| MAI | 0.2 | 4.0 | 25.2 | 33.1 | 0.3 | 0.3 | 87.7 | 96.9 | 279.5 |
| IUN | 0.4 | 3.6 | 928.2 | 34.5 | 0.3 | 0.3 | 95.9 | 179.3 | 242.7 |
| IUL | 1.6 | 3.9 | 185.7 | 36.5 | 0.1 | 0.3 | 92.5 | 102.5 | 212.6 |
| AUG | 0.8 | 0.4 | 1610.7 | 44.9 | 0.4 | 0.3 | 113.1 | 75.0 | 229.5 |
| SEP | 0.4 | 3.4 | 5226.9 | 75.9 | 0.4 | 0.4 | 99.5 | 38.0 | 183.6 |
| OCT | 0.6 | 3.2 | 1779.3 | 15.3 | 0.2 | 0.1 | 81.5 | 86.7 | 227.8 |
| NOV | 0.2 | 3.6 | 44.1 | 53.1 | 0.5 | - | 83.6 |  | 135.2 |
| DEC | 0.2 | 3.9 | 407.8 | 45.8 | 0.5 | 0.3 | 91.8 |  | 233.1 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi |  | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2014

Tabel nr.7                                                                SSRM    PLOIESTI

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 19.8 | 9 | 19.4 | 9 | 62595.1 | 10 | 1114.4 | 11 | 2.9 | 26 | 0.9 | 2 | 0.206 | 21 |  |  | 191 | 29 |
| FEB | 11.8 | 8 | 13.2 | 11 | 37228.2 | 9 | 343 | 22 | 0.6 | 12 | 0.9 | 1 | 0.195 | 2 |  |  | 303.7 | 19 |
| MAR | 16.4 | 24 | 5.7 | 28 | 46300 | 24 | 1490.3 | 24 | 0.6 | 18 | 1.4 | 3 | 0.195 | 2 |  |  | 176.3 | 2 |
| APR | 8.58 | 9 | 21.4 | 28 | 24553.3 | 10 | 1551.2 | 1 | 8.9 | 6 | 1.3 | 6 | 0.189 | 18 | 213 | 29 | 362.7 | 16 |
| MAI | 4.41 | 11 | 21.1 | 26 | 13872.9 | 27 | 353.2 | 28 | 2.9 | 14 | 0.8 | 1 | 0.174 | 31 | 207.1 | 6 | 342.4 | 20 |
| IUN | 15.1 | 12 | 25.6 | 15 | 47688.2 | 13 | 620.4 | 16 | 1.3 | 5 | 1.3 | 19 | 0.160 | 19 | 181.7 | 24 | 339.8 | 4 |
| IUL | 16.1 | 2 | 14.3 | 7 | 42903.8 | 3 | 14869 | 2 | 24 | 11 | 3.1 | 11 | 0.137 | 2 | 87.3 | 29 | 468.4 | 30 |
| AUG | 4.21 | 10 | 5.9 | 5 | 12405.9 | 11 | 297 | 20 | 4.6 | 24 | 1.5 | 9 | 0.195 | 24 | 182 | 12 | 19.8 | 8 |
| SEP | 7.2 | 21 | 6.51 | 11 | 20969.2 | 28 | 439 | 21 | 56.1 | 4 | 1.5 | 3 | 0.164 | 30 | 206.3 | 30 | 449.6 | 17 |
| OCT | 8.5 | 16 | 52.4 | 16 | 26474.7 | 17 | 511.2 | 21 | 2.6 | 8 | 22 | 26 | 0.117 | 8 | 100.1 | 7 | 462.9 | 15 |
| NOV | 10.9 | 7 | 15.1 | 1 | 33428.9 | 8 | 712 | 7 | 2.5 | 30 | 1.6 | 11 | 0.216 | 17 |  |  | 197.1 | 2 |
| DEC | 7.3 | 17 | 8.5 | 26 | 25490.8 | 7 | 349.9 | 21 | 2 | 29 | 1.5 | 2 | 0.222 | 10 |  |  | 163.6 | 3 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.8 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 5.1 | 6.2 | 14135.1 | 385.2 | 0.8 | 1.58 | 0.170 |  | 272.5 |
| FEB | 3.3 | 6.8 | 10039.1 | 38.5 | 0.33 | 0.66 | 0.145 |  | 294.7 |
| MAR | 3.8 | 4.7 | 9956 | 313.6 | 0.43 | 0.86 | 0.146 |  | 338.3 |
| APR | 2.3 | 4.7 | 7007.3 | 195.8 | 2.4 | 0.68 | 0.144 | 149.4 | 339.3 |
| MAI | 2.3 | 7.0 | 6267.3 | 144.5 | 1.5 | 0.70 | 0.134 | 177.7 | 246.1 |
| IUN | 2.7 | 6.7 | 7825.7 | 138.1 | 0.51 | 0.77 | 0.130 | 147.8 | 273.4 |
| IUL | 3.6 | 5.7 | 6604 | 248.8 | 3.48 | 0.36 | 0.120 | 152.8 | 343.5 |
| AUG | 2.4 | 4.8 | 7054.4 | 153.4 | 2.20 | 0.65 | 0.118 | 140.4 | 315 |
| SEP | 3.0 | 4.8 | 8440.8 | 179.5 | 5.63 | 0.70 | 0.138 | 167.2 | 317.2 |
| OCT | 2.8 | 9.8 | 9860.7 | 174.3 | 0.7 | 0.80 | 0.152 | 176.4 | 364.6 |
| NOV | 3.6 | 5.8 | 10985.7 | 153 | 0.78 | 0.70 | 0.167 |  | 312.8 |
| DEC | 2.5 | 4.4 | 7353.3 | 126 | 0.62 | 0.60 | 0.170 |  | 258.3 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.9 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0.5 | 3.3 | 13153 | 9.5 | 0.4 | 0.3 | 0.080 |  | 92.1 |
| FEB | 0.9 | 4.2 | 2836.3 | 9.5 | 0.1 | 0.3 | 0.068 |  | 136.3 |
| MAR | 0.4 | 3.4 | 682.9 | 21.6 | 0.1 | 0.6 | 0.087 |  | 126.8 |
| APR | 0.3 | 3.5 | 1106.4 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 111.7 | 291.3 |
| MAI | 0.8 | 3.1 | 2157.1 | 18.7 | 0.2 | 0..5 | 0.093 | 131.3 | 179.7 |
| IUN | 0.5 | 3.2 | 1228.8 | 23.8 | 0.2 | 0.3 | 0.100 | 69.4 | 116.6 |
| IUL | 0.8 | 3.1 | 2220.7 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 0.090 | 156.6 | 333.7 |
| AUG | 0.3 | 3.9 | 754.6 | 35.5 | 0.5 | 0.3 | 0.092 | 143.7 | 134.2 |
| SEP | 0.5 | 2.5 | 1112.1 | 37.9 | 0.4 | 0.1 | 0.120 | 82.8 | 130.9 |
| OCT | 0.5 | 2.4 | 1352.1 | 12.8 | 0.1 | 0.3 | 0.113 | 154.4 | 130.7 |
| NOV | 0.6 | 2.4 | 2628.2 | 33.6 | 0.1 | 0.1 | 0.091 |  | 116.6 |
| DEC | 0.4 | 3.7 | 1214.8 | 14.1 | 0.1 | 0.2 | 0.090 |  | 110.3 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2013   SSRM PLOIESTI

Tabelul nr.10

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 8.5 | 30 | 11.7 | 15 | 44622 | 20 | 231 | 25 | 2.2 | 13 | 1.1 | 13 | 0.185 | 12 |  |  | 181 | 25 |
| FEB | 5.7 | 7 | 9.1 | 8 | 26133 | 1 | 295 | 5 | 1.5 | 5 | 0.9 | 1 | 0.183 | 8 |  |  | 190 | 22 |
| MAR | 8 | 10 | 8.8 | 3 | 35350 | 8 | 602 | 12 | 2.9 | 15 | 1.5 | 23 | 0.190 | 12 |  |  | 415 | 15 |
| APR | 6.9 | 10 | 10.8 | 9 | 20801 | 11 | 754 | 24 | 17 | 4 | 1.1 | 2 | 0.160 | 4 | 309 | 25 | 331 | 4 |
| MAI | 9.2 | 28 | 13.3 | 28 | 25771 | 29 | 566 | 27 | 7.9 | 14 | 1.2 | 7 | 0.150 | 5 | 225 | 2 | 344 | 15 |
| IUN | 6.9 | 7 | 5.7 | 11 | 18111 | 8 | 626 | 8 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2 | 0.150 | 5 | 207 | 4 | 388 | 2 |
| IUL | 5.1 | 29 | 18.7 | 17 | 144672 | 30 | 384 | 24 | 09 | 12 | 1.3 | 1 | 0.139 | 4 | 169 | 30 | 388 | 24 |
| AUG | 6.7 | 2 | 5.7 | 11 | 21049 | 2 | 337 | 3 | 25 | 25 | 0.7 | 2 | 0.125 4 | 140 | 8 | 511 | 16 |
| SEP | 9.3 | 22 | 7.1 | 29 | 25841 | 25 | 817 | 13 | 1.7 | 3 | 0.8 | 3 | 0.190 | 30 | 186 | 3 | 327 | 25 |
| OCT | 7.6 | 21 | 23.3 | 11 | 22531 | 16 | 692 | 29 | 43 | 17 | 2.3 | 18 | 0.181 | 5 | 166 | 17 | 357 | 18 |
| NOV | 9.8 | 17 | 8.6 | 8 | 36334 | 16 | 911 | 22 | 1.1 | 27 | 1 | 2 | 0.185 | 24 |  |  | 259 | 15 |
| DEC | 9.2 | 23 | 29 | 10 | 36163 | 14 | 864 | 24 | 0.8 | 19 | 1.1 | 2 | 0.199 | 20 |  |  | 136 | 20 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabelul .nr.11 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 3.8 | 5.4 | 1212.4 | 232.3 | 1.6 | 0.6 | 0.150 |  | 134.8 |
| FEB | 2.2 | 5.1 | 7504.4 | 348.9 | 0.7 | 0.5 | 0.147 |  | 138.3 |
| MAR | 3.1 | 5.7 | 8852.5 | 369 | 0.8 | 0.6 | 0.138 |  | 389.5 |
| APR | 2.8 | 5.2 | 7523.1 | 88.7 | 1.9 | 0.6 | 0.127 | 181.4 | 239.1 |
| MAI | 3.5 | 6.8 | 9934.6 | 69.5 | 13 | 0.8 | 0.120 | 176.6 | 291.9 |
| IUN | 3.6 | 4.7 | 10399 | 197.9 | 2.8 | 0.6 | 0.111 | 165.3 | 306.2 |
| IUL | 2.6 | 5.8 | 7168.3 | 235.6 | 0.3 | 0.5 | 0.113 | 143.7 | 318 |
| AUG | 2.9 | 4.7 | 8383.8 | 259.1 | 0.37 | 0.5 | 0.112 | 120.3 | 288.1 |
| SEP | 4.1 | 15.4 | 11831.1 | 251.1 | 1 | 0.6 | 0.140 | 149.4 | 318.3 |
| OCT | 3.8 | 7.7 | 10469.4 | 180.2 | 11.5 | 0.9 | 0.144 | 163.9 | 284.7 |
| NOV | 4.5 | 9.9 | 12187.5 | 156 | 0.6 | 6.1 | 0.154 |  | 242.7 |
| DEC | 5.4 | 8.7 | 15421.4 | 306.5 | 0.6 | 0.17 | 0.167 |  | 99.2 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.12 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0.9 | 3.3 | 2834.6 | 21.6 | 0.4 | 0.4 | 0.08 |  | 88.2 |
| FEB | 0.9 | 3.7 | 2443.9 | 36.9 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |  | 79.2 |
| MAR | 0.6 | 3.6 | 1642.9 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | 0.081 |  | 231.5 |
| APR | 0.1 | 3.4 | 1593 | 17 | 0.2 | 0.2 | 0.084 | 90.7 | 181.3 |
| MAI | 1.3 | 3.8 | 3597.7 | 21.2 | 0.5 | 0.5 | 0.100 | 68.2 | 2306.4 |
| IUN | 0.4 | 4 | 740.8 | 33.2 | 0.1 | 0.1 | 0.090 | 139.3 | 262.9 |
| IUL | 0.6 | 2.7 | 522.6 | 31.2 | 0.1 | 0.1 | 0.087 | 1437 | 318 |
| AUG | 1 | 2.9 | 3189.6 | 42.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 87.4 | 98.4 |
| SEP | 0.6 | 3.4 | 141.7 | 24.2 | 0.5 | 0.3 | 0.110 | 120.4 | 310.2 |
| OCT | 0.6 | 3.3 | 1793.9 | 26.9 | 0.6 | 0.4 | 0.095 | 131.7 | 116.3 |
| NOV | 0.5 | 2.8 | 1437 | 29.1 | 0.5 | 0.4 | 0102 |  | 162.2 |
| DEC | 0.2 | 2.9 | 308.7 | 33.7 | 0.5 | 0.3 | 0.083 |  | 67.2 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2012 SSRM PLOIESTI

Tabel nr.13

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 9,5 | 2 | 29,5 | 28 | 28934,8 | 3 | 613,9 | 4 | 0,7 | 25 | 1,2 | 5 | 0,186 | 21 | - |  | 811,8 | 4 |
| FEB | 11 | 14 | 11,2 | 10 | 36933,4 | 15 | 62,1 | 2 | 1,3 | 5 | 6,8 | 2 | 0,182 | 3 | - |  |  | - |
| MAR | 8,9 | 11 | 6,0 | 7 | 30021,8 | 12 | 699.5 | 28 | 3 | 2 | 1,1 | 1 | 0,159 | 8 | - |  | 679 | 12 |
| APR | 7,8 | 11 | 8,6 | 31 | 18211,7 | 13 | 895.5 | 12 | 2,1 | 14 | 4,5 | 15 | 0,145 | 16 | 569 | 5 | 1133 | 4 |
| MAI | 6,2 | 5 | 6,4 | 26 | 16985 | 5 | 540,0 | 10 | 5 | 16 | 4,2 | 25 | 0,148 | 19 | 401 | 8 | 578,5 | 30 |
| IUN | 5,0 | 4 | 47,8 | 11 | 15017,6 | 4 | 375,3 | 30 | 0,7 | 24 | 1,2 | 22 | 0,158 | 1 | 239 | 19 | 568,2 | 27 |
| IUL | 6,8 | 20 | 7,2 | 24 | 45240 | 20 | 573,5 | 10 | 2,8 | 16 | 1,6 | 16 | 0,130 | 3 | 268 | 17 | 639,8 | 13 |
| AUG | 7,8 | 26 | 6,9 | 28 | 22541 | 27 | 530 | 21 | 2,7 | 10 | 2,7 | 10 | 0,146 12 | 202 | 14 | 647,5 | 22 |
| SEP | 9,1 | 28 | 9.,7 | 4 | 28061 | 28 | 395,5 | 25 | 6,2 | 21 | 12,1 | 30 | 0,170 | 21 | 139 | 11 | 685,4 | 26 |
| OCT | 15,3 | 26 | 8,5 | 25 | 43441,6 | 26 | 828,6 | 26 | 0,8 | 26 | 1,1 | 2 | 0,167 | 31 | 251 | 30 | 642,4 | 3 |
| NOV | 21,9 | 27 | 8,0 | 10 | 51670,6 | 28 | 1279 | 28 | 1,1 | 21 | 11 | 12 | 0,167 | 28 | - |  | 522,9 | 7 |
| DEC | 11,8 | 31 | 7,9 | 12 | 29419,3 | 26 | 238,6 | 2 | 2,1 | 10 | 3,4 | 10 | 0,198 | 18 | - |  | 865, 5 | 5 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.14 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 4,68 | 9,58 | 13411,7 | 235,69 | 0,6 | 0,6 | 0,145 | - | 600,2 |
| FEB | 3,98 | 5,3 | 13595,4 | 21,4 | 0,6 | 0,64 | 0,133 | - | Sol inghetat |
| MAR | 2,7 | 4,78 | 7839,2 | 184,8 | 0,3 | 0,68 | 0,122 | - | 519,2 |
| APR | 1,19 | 3,9 | 7725,1 | 366,7 | 0,7 | 0,9 | 0,125 | 276,2 | 613,5 |
| MAI | 1,8 | 5,3 | 4867,4 | 149,7 | 1,8 | 1,1 | 0,123 | 200,6 | 515,4 |
| IUN | 2,2 | 4,, | 5859,4 | 173 | 0,5 | 0,8 | 0,119 | 181,4 | 469 |
| IUL | 3,0 | 4,6 | 9695.0 | 254 | 0,8 | 0,98 | 0,107 | 135,9 | 494,6 |
| AUG | 4,3 | 4,7 | 12295 | 260,6 | 1,4 | 0,8 | metrologie | 120 | 549.7 |
| SEP | 4,3 | 4,3 | 12605,2 | 227,7 | 1,5 | 1,3 | 0,120 | 115,2 | 584,4 |
| OCT | 5,2 | 5,3 | 15040,2 | 391,8 | 0,5 | 0,8 | 0,128 | 186,1 | 477.8 |
| NOV | 5,3 | 5,8 | 13331,3 | 310,7 | 0,6 | 1,2 | 0,142 | - | 500.6 |
| DEC | 4,2 | 4,3 | 12296,8 | 71,9 | 0,6 | 0,9 | 0,158 | - | 439,3 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel.nr.15 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 4,68 | 2,97 | 675,16 | 10,79 | 0,4 | 0,2 | 0,085 | - | 532,2 |
| FEB | 0,84 | 3,50 | 2551,05 | 8,0 | 0,2 | 0,3 | 0,064 | - | - |
| MAR | 0,9 | 3,3 | 875,09 | 9,6 | 0,1 | 0,7 | 0,08 | - | 337,5 |
| APR | 0,35 | 3,4 | 1351,5 | 90,5 | 0,3 | 0,1 | 0.125 | 114,7 | 388,9 |
| MAI | 0,5 | 3,3 | 1440,7 | 22 | 0,4 | 0,1 | 0.083 | 227,7 | 374,1 |
| IUN | 0,9 | 3,4 | 802,. | 32 | 0,4 | 0,2 | 0.085 | 83,2 | 381 |
| IUL | 1,1 | 3,4 | 2610,5 | 17,9 | 0,3 | 0,7 | 0.086 | 92,5 | 268,8 |
| AUG | 1,2 | 3,4 | 2731,4 | 98 | 0,3 | 0,3 | Metrologie | 78 | 338,8 |
| SEP | 1,1 | 3,2 | 2501,9 | 96,6 | 0,4 | 0,3 | 0,096 | 93,4 | 503,5 |
| OCT | 0,9 | 3,6 | 1633 | 134 | 0,2 | 0,2 | 0,096 | 116,5 | 537,5 |
| NOV | 1,7 | 3,6 | 4339,3 | 37,7 | 0,2 | 0,1 | 0,107 |  | 422,8 |
| DEC | 1,5 | 2,5 | 4599,7 | 11,1 | 0.1 | 0,1 | 0,080 |  | 256,8 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2016 SSRM Babele

Tabel nr.16

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 1,38 | 04 | 14,2 | 04 | 3973,2 | 05 | 88,6 | 05 | 0,95 | 30 | 0,36 | 29 | 0,215 | 21 |  |  | 649,5 | 01 |
| FEB | 0,99 | 23 | 11,4 | 18 | 2829,2 | 24 | 63,4 | 24 | 2,88 | 13 | 1,53 | 13 | 0,197 | 21 |  |  | 661,6 | 26 |
| MAR | 1,16 | 08 | 12,9 | 08 | 3318,6 | 09 | 73,8 | 09 | 2,19 | 10 | 0,95 | 10 | 0,205 | 23 |  |  | 695,6 | 04 |
| APR | 1,16 | 17 | 13,0 | 17 | 3341,4 | 18 | 74,2 | 18 | 3,64 | 14 | 1,83 | 14 |  |  |  |  | 604,2 | 08 |
| MAI | 1,14 | 27 | 13,0 | 27 | 3270,7 | 28 | 73,2 | 28 | 4,41 | 16 | 2,45 | 16 |  |  | 239,3 | 19 | 613,6 | 13 |
| IUN | 1,21 | 01 | 12,5 | 05 | 3461,5 | 02 | 76,9 | 02 | 4,62 | 05 | 2,41 | 13 |  |  | 265,6 | 23 | 660,3 | 17 |
| IUL | 1,22 | 25 | 12,9 | 25 | 3487,9 | 26 | 78,5 | 26 | 3,28 | 02 | 1,52 | 02 | 0,130 | 04 | 245,8 | 21 | 675,5 | 15 |
| AUG | 1,82 | 31 | 16,3 | 31 | 3406,3 | 30 | 75,7 | 30 | 2,04 | 07 | 0,79 | 07 |  |  | 264,5 | 11 | 634,7 | 19 |
| SEP | 2,37 | 10 | 18,6 | 10 | 6788,2 | 11 | 154,0 | 11 | 2,21 | 18 | 0,92 | 18 |  |  | 273,9 | 29 | 701,6 | 02 |
| OCT | 1,93 | 03 | 17,3 | 03 | 5544,1 | 04 | 124,6 | 04 | 3,72 | 26 | 1,61 | 26 |  |  | 239,0 | 13 | 619,5 | 21 |
| NOV | 1,24 | 28 | 13,2 | 28 | 3556,6 | 29 | 79,6 | 29 | 2,30 | 07 | 0,95 | 07 | 0,201 | 31 |  |  | 645,9 | 25 |
| DEC | 1,09 | 17 | 12,2 | 17 | 3152,8 | 01 | 69,7 | 01 | 1,72 | 02 | 0,64 | 02 | 0,208 | 03 |  |  | 642,7 | 16 |
| Anual | 2,37 | 10.10 | 18,6 | 10.10 | 6788,2 | 11.10 | 154,0 | 11.10 | 4,62 | 05.06 | 2,45 | 16.05 | 0,215 | 21.01 | 273,9 | 29.10 | 701,6 | 02.10 |
| Val. s | 1464 | 1168 | 1463 | 1463 | 366 | 16 |  | 26 | 52 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.17 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,70 | 9,7 | 2022,6 | 44,6 | 0,88 | 0,36 | 0,154 |  | 610,7 |
| FEB | 0,67 | 9,2 | 1936,4 | 42,8 | 0,92 | 0,40 | 0,135 |  | 634,5 |
| MAR | 0,72 | 9,6 | 2083,3 | 46,2 | 0,95 | 0,41 | 0,138 |  | 631,5 |
| APR | 0,73 | 9,7 | 2084,4 | 46,2 | 1,03 | 0,44 |  |  | 581,0 |
| MAI | 0,77 | 9,9 | 2182,8 | 48,3 | 1,03 | 0,45 |  | 223,9 | 577,4 |
| IUN | 0,83 | 10,2 | 2390,5 | 53,2 | 1,52 | 0,66 |  | 248,7 | 647,4 |
| IUL | 0,82 | 10,1 | 2356,1 | 52,3 | 0,89 | 0,38 | 0,104 | 235,2 | 606,8 |
| AUG | 0,80 | 10,0 | 2218,5 | 49,3 | 1,07 | 0,42 |  | 259,5 | 615,1 |
| SEP | 1,05 | 11,7 | 3068,4 | 68,6 | 0,91 | 0,37 |  | 263,4 | 669,6 |
| OCT | 0,81 | 10,1 | 2342,1 | 52,0 | 1,01 | 0,42 |  | 228,3 | 595,7 |
| NOV | 0,76 | 9,9 | 2160,9 | 47,8 | 0,98 | 0,40 | 0,158 |  | 599,7 |
| DEC | 0,71 | 9,5 | 2051,0 | 45,5 | 0,88 | 0,36 | 0,174 |  | 611,4 |
| Anual | 0,78 | 10,0 | 2241,4 | 49,7 | 1,0 | 0,42 | 0,144 | 243,2 | 615,1 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.18 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,30 | 8,3 | 871,2 | 17,8 | 0,81 | 0,35 | 0,103 |  | 583,4 |
| FEB | 0,31 | 7,9 | 908,5 | 18,8 | 0,70 | 0,33 | 0,091 |  | 603,1 |
| MAR | 0,36 | 8,1 | 1045,1 | 23,2 | 0,70 | 0,34 | 0,094 |  | 561,5 |
| APR | 0,30 | 8,1 | 870,1 | 17,8 | 0,72 | 0,34 |  |  | 551,3 |
| MAI | 0,35 | 8,0 | 997,7 | 21,1 | 0,68 | 0,33 |  | 209,1 | 525,5 |
| IUN | 0,42 | 8,0 | 1228,8 | 25,5 | 0,78 | 0,34 |  | 226,1 | 628,7 |
| IUL | 0,38 | 8,0 | 1103,2 | 24,4 | 0,71 | 0,33 | 0,078 | 221,5 | 567,2 |
| AUG | 0,42 | 8,1 | 1222,4 | 26,2 | 0,83 | 0,34 |  | 250,3 | 595,2 |
| SEP | 0,58 | 8,2 | 1649,9 | 36,2 | 0,75 | 0,34 |  | 246,4 | 631,9 |
| OCT | 0,37 | 7,9 | 1123,5 | 25,2 | 0,72 | 0,33 |  | 223,3 | 562,3 |
| NOV | 0,31 | 8,0 | 903,3 | 18,8 | 0,77 | 0,34 | 0,092 |  | 541,0 |
| DEC | 0,38 | 8,1 | 1079,2 | 24,0 | 0,78 | 0,34 | 0,144 |  | 592,0 |
| Anual | 0,30 | 7,9 | 870,1 | 17,8 | 0,68 | 0,33 | 0,078 | 209,1 | 525,5 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2015

SSRM BABELE

Tabel nr.19

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 1,15 | 16 | 12,8 | 16 | 3309,8 | 17 | 73,8 | 17 | 2,48 | 05 | 1,11 | 05 | 0,208 | 05 |  |  | 675,7 | 02 |
| FEB | 1,45 | 14 | 14,6 | 14 | 4151,7 | 15 | 93,1 | 15 | 1,45 | 07 | 0,59 | 07 | 0,198 | 18 |  |  | 665,8 | 06 |
| MAR | 1,58 | 23 | 15,0 | 23 | 4523,2 | 24 | 101,9 | 24 | 2,28 | 03 | 0,93 | 03 | 0,195 | 20 |  |  | 622,9 | 20 |
| APR | 1,10 | 26 | 12,1 | 26 | 3166,4 | 27 | 70,2 | 27 | 2,70 | 08 | 1,29 | 08 | 0,194 | 21 |  |  | 639,2 | 10 |
| MAI | 1,50 | 16 | 15,2 | 18 | 4297,9 | 17 | 96,7 | 17 | 1,47 | 10 | 0,60 | 10 | 0,159 | 21 | 241,6 | 14 | 656,1 | 29 |
| IUN | 1,71 | 14 | 16,3 | 14 | 4904,5 | 15 | 110,5 | 15 | 3,36 | 27 | 1,86 | 27 | 0,158 | 17 | 284,4 | 25 | 695,6 | 12 |
| IUL | 2,73 | 27 | 20,2 | 27 | 7834,2 | 28 | 175,7 | 28 | 2,65 | 30 | 1,14 | 30 | 0,161 | 31 | 272,4 | 02 | 658,4 | 03 |
| AUG | 2,11 | 02 | 18,6 | 01 | 6931,4 | 01 | 157,0 | 01 | 3,25 | 19 | 1,58 | 19 | 0,187 | 24 | 251,6 | 06 | 600,1 | 28 |
| SEP | 2,89 | 04 | 20,7 | 05 | 8547,0 | 05 | 187,6 | 05 | 4,95 | 10 | 2,49 | 28 | 0,164 | 10 | 261,7 | 10 | 713,4 | 18 |
| OCT | 1,39 | 02 | 14,4 | 02 | 3975,4 | 03 | 89,5 | 03 | 2,09 | 11 | 0,85 | 11 | 0,186 | 31 | 280,0 | 08 | 711,5 | 02 |
| NOV | 1,98 | 06 | 17,8 | 06 | 5666,4 | 07 | 127,7 | 07 | 3,34 | 23 | 1,56 | 23 | 0,184 | 01 |  |  | 669,2 | 13 |
| DEC | 1,43 | 23 | 14,5 | 23 | 4095,3 | 24 | 91,3 | 24 | 0,94 | 29 | 0,36 | 16 | 0,156 | 16 |  |  | 647,4 | 25 |
| Anual | 2,89 | 04.09 | 20,7 | 05.09 | 8547,0 | 05.09 | 187,6 | 05.09 | 4,95 | 10.09 | 2,49 | 28.09 | 0,208 | 05.01 | 284,4 | 25.06 | 713,4 | 18.09 |
| Val. s | 1460 | 1181 | 1449 | 1449 | 365 | 16 |  | 27 | 52 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.20 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,72 | 9,7 | 2071,1 | 45,9 | 0,91 | 0,38 | 0,160 |  | 641,2 |
| FEB | 0,73 | 9,6 | 2090,1 | 46,3 | 0,89 | 0,36 | 0,167 |  | 588,8 |
| MAR | 0,75 | 9,7 | 2155,5 | 47,9 | 1,01 | 0,41 | 0,152 |  | 549,2 |
| APR | 0,65 | 9,3 | 1847,8 | 40,7 | 1,00 | 0,41 | 0,139 |  | 605,1 |
| MAI | 0,87 | 10,6 | 2513,7 | 55,9 | 0,87 | 0,36 | 0,131 | 234,0 | 632,9 |
| IUN | 0,94 | 11,2 | 2705,9 | 60,2 | 1,14 | 0,48 | 0,133 | 268,0 | 664,2 |
| IUL | 0,97 | 11,2 | 2690,7 | 60,0 | 1,08 | 0,46 | 0,136 | 255,4 | 622,8 |
| AUG | 1,15 | 12,5 | 3355,1 | 75,0 | 1,03 | 0,42 | 0,142 | 243,8 | 564,5 |
| SEP | 1,08 | 12,0 | 3177,2 | 70,1 | 1,40 | 0,63 | 0,132 | 247,8 | 684,8 |
| OCT | 0,85 | 10,6 | 2399,9 | 53,4 | 0,99 | 0,39 | 0,128 | 264,6 | 667,4 |
| NOV | 0,79 | 10,3 | 2286,3 | 50,7 | 1,05 | 0,42 | 0,132 |  | 623,6 |
| DEC | 0,80 | 10,4 | 2252,4 | 49,9 | 0,86 | 0,36 | 0,126 |  | 637,4 |
| Anual | 0,86 | 10,6 | 2462,1 | 54,7 | 1,02 | 0,42 | 0,140 | 252,3 | 623,5 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.21 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,31 | 8,1 | 880,7 | 19,0 | 0,71 | 0,34 | 0,106 |  | 621,2 |
| FEB | 0,44 | 8,1 | 1272,5 | 26,6 | 0,79 | 0,34 | 0,105 |  | 454,0 |
| MAR | 0,42 | 8,0 | 1202,4 | 25,0 | 0,69 | 0,34 | 0,097 |  | 412,8 |
| APR | 0,31 | 8,2 | 904,4 | 19,6 | 0,74 | 0,34 | 0,103 |  | 577,0 |
| MAI | 0,55 | 8,2 | 1586,2 | 34,4 | 0,75 | 0,34 | 0,113 | 219,9 | 607,6 |
| IUN | 0,60 | 8,3 | 1708,6 | 38,2 | 0,77 | 0,35 | 0,108 | 248,1 | 634,5 |
| IUL | 0,33 | 8,3 | 950,3 | 19,9 | 0,73 | 0,34 | 0,103 | 241,3 | 576,8 |
| AUG | 0,54 | 8,6 | 1556,6 | 34,1 | 0,78 | 0,34 | 0,112 | 225,4 | 545,2 |
| SEP | 0,09 | 8,3 | 794,5 | 18,0 | 0,75 | 0,34 | 0,111 | 229,2 | 618,9 |
| OCT | 0,14 | 8,3 | 284,8 | 17,9 | 0,84 | 0,34 | 0,112 | 244,7 | 560,7 |
| NOV | 0,31 | 8,3 | 905,4 | 19,5 | 0,82 | 0,35 | 0,117 |  | 576,8 |
| DEC | 0,26 | 8,3 | 844,4 | 18,0 | 0,76 | 0,35 | 0,076 |  | 621,3 |
| Anual | 0,09 | 8,0 | 284,8 | 17,9 | 0,69 | 0,34 | 0,076 | 219,9 | 412,8 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2014 SSRM Babele

Tabelul nr.22

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 1,16 | 16 | 13,0 | 16 | 3329,1 | 17 | 74,0 | 17 | 1,02 | 15 | 0,37 | 05 | 0,211 | 13 |  |  | 702,1 | 31 |
| FEB | 1,61 | 14 | 15,1 | 14 | 4608,2 | 15 | 103,4 | 15 | 1,02 | 13 | 0,37 | 09 | 0,203 | 6 |  |  | 728,1 | 14 |
| MAR | 1,07 | 28 | 12,2 | 28 | 3078,8 | 29 | 68,7 | 29 | 0,98 | 07 | 0,36 | 6 | 0198 | 9 |  |  | 732,8 | 7 |
| APR | 1,73 | 04 | 16,5 | 04 | 4959,2 | 05 | 112,4 | 05 | 1,63 | 10 | 0,61 | 10 | 0,199 | 11 |  |  | 613,1 | 04 |
| MAI | 1,41 | 23 | 14,2 | 23 | 4046,7 | 24 | 90,2 | 24 | 5,87 | 14 | 2,52 | 14 | 0,164 | 23 | 211,9 | 22 | 636,2 | 23 |
| IUN | 1,21 | 20 | 13,1 | 20 | 3461,5 | 21 | 76,5 | 21 | 1,47 | 19 | 0,54 | 19 | 0,142 | 12 | 187,8 | 12 | 544,4 | 6 |
| IUL | 1,84 | 13 | 17,7 | 13 | 5276,9 | 14 | 118,5 | 14 | 3,81 | 10 | 1,88 | 10 | 0,161 | 15 | 254,0 | 03 | 637,7 | 11 |
| AUG | 2,13 | 21 | 17,8 | 21 | 6103,5 | 22 | 138,5 | 22 | 4,30 | 17 | 2,45 | 17 | 0,162 | 19 | 263,6 | 14 | 716,5 | 29 |
| SEP | 2,47 | 05 | 19,5 | 05 | 7092,0 | 06 | 159,2 | 06 | 3,23 | 03 | 1,53 | 03 | Verif | ap | 276,1 | 04 | 791,4 | 12 |
| OCT | 2,02 | 02 | 18,3 | 02 | 5783,7 | 03 | 129,8 | 03 | 5,35 | 23 | 2,45 | 23 | 0,190 | 25 | 260,2 | 09 | 688,0 | 31 |
| NOV | 1,92 | 24 | 17,3 | 24 | 5497,0 | 25 | 124,6 | 25 | 1,02 | 17 | 0,36 | 01 | 0,197 | 28 |  |  | 701,2 | 07 |
| DEC | 1,39 | 18 | 14,3 | 18 | 3992,0 | 19 | 89,3 | 19 | 1,45 | 07 | 0,61 | 07 | 0,199 | 6 |  |  | 741,0 | 26 |
| Annual | 2,47 | 05.09 | 19,5 | 05.09 | 7092,0 | 06.09 | 159,2 | 06.09 | 5,87 | 14.05 | 2,52 | 14.05 | 0,203 | 06.02 | 276,1 | 04.09 | 791,4 | 12.09 |
| Val. S | 1460 | 1169 | 1460 | 1460 | 365 | 6 |  | 19 | 52 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,65 | 9,3 | 1863,6 | 41,2 | 0,88 | 0,36 | 0,137 |  | 659,7 |
| FEB | 0,70 | 9,6 | 2015,7 | 44,6 | 0,87 | 0,36 | 0,145 |  | 653,3 |
| MAR | 0,67 | 9,4 | 1904,9 | 42,2 | 0,89 | 0,36 | 0,167 |  | 547,1 |
| APR | 0,76 | 10,0 | 2171,3 | 48,2 | 0,93 | 0,37 | 0,155 |  | 545,0 |
| MAI | 0,86 | 10,8 | 2482,0 | 55,1 | 1,23 | 0,47 | 0,124 | 205,5 | 559,3 |
| IUN | 0,91 | 10,8 | 2601,1 | 57,9 | 0,84 | 0,36 | 0,119 | 185,9 | 506,4 |
| IUL | 1,06 | 12,0 | 3058,4 | 68,3 | 1,06 | 0,44 | 0,126 | 234,1 | 618,6 |
| AUG | 1,00 | 11,5 | 2866,7 | 63,9 | 0,99 | 0,45 | 0,125 | 250,3 | 649,8 |
| SEP | 1,09 | 12,0 | 3118,2 | 69,5 | 0,97 | 0,39 | Verif. Ap | 256,8 | 705,6 |
| OCT | 0,94 | 11,1 | 2681,0 | 59,7 | 1,02 | 0,42 | 0,134 | 242,2 | 660,3 |
| NOV | 0,86 | 10,7 | 2509,0 | 55,7 | 0,89 | 0,36 | 0,144 |  | 662,0 |
| DEC | 0,79 | 10,2 | 2275,8 | 50,5 | 0,91 | 0,37 | 0,166 |  | 685,2 |
| Annual | 0,86 | 10,2 | 2462,3 | 54,7 | 0,96 | 0,39 | 0,140 | 229,1 | 621,0 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,32 | 8,3 | 933,2 | 19,3 | 0,78 | 0,35 | 0,101 |  | 623,0 |
| FEB | 0,32 | 8,0 | 922,6 | 20,2 | 0,79 | 0,34 | 0,097 |  | 569,5 |
| MAR | 0,26 | 8,2 | 853,0 | 17,8 | 0,81 | 0,35 | 0,104 |  | 411,5 |
| APR | 0,35 | 8,2 | 1022,6 | 21,6 | 0,78 | 0,35 | 0,098 |  | 430,0 |
| MAI | 0,27 | 8,5 | 869,6 | 17,9 | 0,80 | 0,35 | 0,096 | 199,1 | 469,5 |
| IUN | 0,60 | 8,3 | 1713,1 | 37,8 | 0,69 | 0,34 | 0,098 | 183,7 | 447,0 |
| IUL | 0,62 | 8,6 | 1781,1 | 39,2 | 0,74 | 0,35 | 0,102 | 226,3 | 604,5 |
| AUG | 0,36 | 8,0 | 1048,5 | 22,4 | 0,72 | 0,34 | 0,107 | 231,2 | 614,2 |
| SEP | 0,43 | 8,3 | 1254,2 | 26,0 | 0,80 | 0,34 | Verif. Ap | 221,5 | 646,8 |
| OCT | 0,38 | 8,1 | 1097,7 | 24,3 | 0,76 | 0,34 | 0,097 | 224,9 | 621,1 |
| NOV | 0,32 | 8,3 | 909,0 | 19,8 | 0,80 | 0,35 | 0,107 |  | 633,0 |
| DEC | 0,37 | 8,3 | 1075,3 | 23,9 | 0,79 | 0,35 | 0,105 |  | 625,1 |
| Annual | 0,26 | 8,0 | 853,0 | 17,8 | 0,71 | 034 | 0,096 | 183,7 | 411,5 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2013 SSRM Babele

Tabel nr.23

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 1,65 | 28 | 15,8 | 28 | 4719,4 | 29 | 105,7 | 29 | 3,23 | 18 | 1,22 | 18 | 0,202 | 1 |  |  |  |  |
| FEB | 1,24 | 21 | 13,2 | 21 | 3542,8 | 22 | 79,0 | 22 | 1,07 | 23 | 0,37 | 14 | 0,200 | 19 |  |  |  |  |
| MAR | 1,39 | 29 | 14,3 | 29 | 3983,7 | 30 | 89,0 | 30 | 1,04 | 4 | 0,37 | 22 | 0,208 | 23 |  |  |  |  |
| APR | 1,33 | 4 | 13,9 | 4 | 3806,5 | 5 | 85,6 | 5 | 5,41 | 3 | 2,52 | 3 | 0,183 | 3 |  |  |  |  |
| MAI | 1,42 | 2 | 14,5 | 2 | 4078,1 | 3 | 91,3 | 3 | 4,02 | 30 | 2,52 | 30 | 0,152 | 17 | 262,3 | 30 | 781,8 | 31 |
| IUN | 1,37 | 10 | 14,0 | 10 | 3922,4 | 11 | 87,8 | 11 | 2,27 | 11 | 0,87 | 11 | 0,151 | 11 | 285,6 | 6 | 755,0 | 28 |
| IUL | 1,28 | 14 | 13,6 | 14 | 3669,7 | 15 | 82,7 | 15 | 3,15 | 6 | 1,22 | 6 | 0,151 | 12 | 325,0 | 18 | 713,4 | 5 |
| AUG | 2,52 | 19 | 20,5 | 19 | 7198,6 | 20 | 164,8 | 20 | 4,77 | 29 | 2,46 | 29 | 0,151 | 2 | 295,0 | 15 | 717,2 | 30 |
| SEP | 2,19 | 17 | 18,8 | 17 | 6290,0 | 18 | 141,6 | 18 | 5,22 | 17 | 2,49 | 17 | 0,165 | 20 | 297,7 | 12 | 698,5 | 13 |
| OCT | 2,04 | 21 | 19,0 | 21 | 5858,8 | 22 | 131,6 | 22 | 5,18 | 16 | 2,47 | 16 | 0,172 | 19 | 268,1 | 17 | 676,2 | 18 |
| NOV | 1,31 | 12 | 13,5 | 12 | 3759,3 | 13 | 83,4 | 13 | 0,96 | 12 | 0,37 | 25 | 0,171 | 28 |  |  | 760,9 | 15 |
| DEC | 0,83 | 16 | 10,4 | 4 | 2373,7 | 17 | 53,4 | 17 | 1,02 | 7 | 0,36 | 31 | 0,194 | 8 |  |  | 718,5 | 6 |
| Annual | 2,52 | 19.08 | 20,5 | 19.08 | 7198,6 | 20.08 | 164,8 | 20.08 | 5,41 | 03.04 | 2,52 | 03.04 | 0,208 | 23.02 | 325,0 | 18.07 | 781,8 | 31.05 |
| Val. S | 1460 | 991 | 1460 | 1460 | 365 | 16 |  | 26 | 35 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.24 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,68 | 9,6 | 1959,2 | 43,2 | 1,01 | 0,40 | 0,178 |  |  |
| FEB | 0,70 | 9,9 | 1998,9 | 44,1 | 0,90 | 0,36 | 0,175 |  |  |
| MAR | 0,81 | 10,4 | 2298,7 | 50,9 | 0,90 | 0,36 | 0,177 |  |  |
| APR | 0,80 | 10,3 | 2293,4 | 50,8 | 1,07 | 0,46 | 0,138 |  |  |
| MAI | 0,90 | 10,9 | 2609,1 | 58,0 | 0,97 | 0,45 | 0,124 | 229,6 | 649,6 |
| IUN | 0,82 | 10,3 | 2346,9 | 52,1 | 0,97 | 0,38 | 0,128 | 273,9 | 721,7 |
| IUL | 0,79 | 10,1 | 2277,4 | 50,6 | 0,99 | 0,42 | 0,124 | 299,4 | 659,1 |
| AUG | 1,02 | 11,6 | 2895,7 | 64,7 | 1,44 | 0,62 | 0,132 | 278,8 | 670,1 |
| SEP | 0,73 | 9,9 | 2128,0 | 47,2 | 1,23 | 0,52 | 0,119 | 270,7 | 672,3 |
| OCT | 0,76 | 10,0 | 2167,8 | 48,1 | 1,19 | 0,51 | 0,121 | 247,1 | 651,5 |
| NOV | 0,63 | 9,2 | 1831,1 | 40,4 | 0,87 | 0,36 | 0,126 |  | 687,3 |
| DEC | 0,54 | 8,7 | 1547,9 | 34,1 | 0,91 | 0,36 | 0,151 |  | 692,1 |
| Annual | 0,77 | 10.1 | 2196,2 | 48,7 | 1,04 | 0,43 | 0,141 | 266,6 | 675,5 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.25 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,36 | 8,5 | 1041,5 | 21,9 | 0,79 | 0,35 | 0,138 |  |  |
| FEB | 0,32 | 8,5 | 924,8 | 19,9 | 0,68 | 0,36 | 0,143 |  |  |
| MAR | 0,34 | 8,4 | 967,3 | 21,2 | 0,75 | 0,35 | 0,138 |  |  |
| APR | 0,32 | 8,3 | 926,0 | 19,3 | 0,74 | 0,35 | 0,088 |  |  |
| MAI | 0,56 | 8,4 | 1603,8 | 34,7 | 0,62 | 0,35 | 0,090 | 192,1 | 503,4 |
| IUN | 0,42 | 8,4 | 1193,0 | 25,7 | 0,77 | 0,35 | 0,104 | 244,7 | 701,5 |
| IUL | 0,37 | 8,3 | 1072,4 | 23,4 | 0,76 | 0,35 | 0,098 | 277,7 | 619,1 |
| AUG | 0,40 | 8,3 | 1138,7 | 24,5 | 0,80 | 0,35 | 0,109 | 259,5 | 604,4 |
| SEP | 0,26 | 8,2 | 842,8 | 18,1 | 0,79 | 0,35 | 0,098 | 247,6 | 637,8 |
| OCT | 0,31 | 8,3 | 892,8 | 19,2 | 0,71 | 0,35 | 0,095 | 229,9 | 618,9 |
| NOV | 0,32 | 8,4 | 919,6 | 19,0 | 0,74 | 0,35 | 0,091 |  | 607,1 |
| DEC | 0,29 | 8,3 | 845,0 | 18,2 | 0,76 | 0,35 | 0,112 |  | 672,0 |
| Annual | 0,26 | 8,2 | 842,8 | 18,1 | 0,62 | 0,35 | 0,088 | 192,1 | 503,4 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

VALORILE LUNARE SI ANUALE (MAXIME, MEDII SI MINIME) ALE PROBELOR DE MEDIU – ANUL 2012 SSRM Babele

Tabel nr.26

| LU NA | MAXIME |
| --- | --- |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
|  | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data | Val | Data |
| IAN | 1,61 | 6 | 16,5 | 6 | 4621,8 | 7 | 104,5 | 7 | 1,18 | 7 | 0,40 | 8 | 0,208 | 12 |  |  |  |  |
| FEB | 1,57 | 16 | 16,5 | 16 | 4488,5 | 17 | 102,1 | 17 | 2,36 | 13 | 0,84 | 13 | 0,197 | 11 |  |  |  |  |
| MAR | 2,26 | 10 | 18,9 | 11 | 6464,6 | 11 | 146,3 | 11 | 1,15 | 11 | 0,39 | 1 | 0,187 | 1 |  |  |  |  |
| APR | 1,50 | 5 | 15,0 | 5 | 4289,4 | 6 | 95,9 | 6 | 1,05 | 15 | 0,38 | 6 | 0,198 | 10 |  |  | 677,0 | 6 |
| MAI | 1,48 | 4 | 14,9 | 4 | 4243,7 | 5 | 94,8 | 5 | 4,73 | 6 | 2,62 | 24 | 0,160 | 3 | 315,6 | 24 | 788,3 | 25 |
| IUN | 1,08 | 6 | 12,3 | 5 | 3098,4 | 1 | 69,2 | 1 | 3,84 | 24 | 2,55 | 24 | 0,143 | 19 | 309,0 | 28 | 846,3 | 29 |
| IUL | 1,98 | 2 | 17,9 | 2 | 5680,7 | 3 | 128,0 | 3 | 2,11 | 30 | 0,96 | 30 | 0,155 | 6 | 310,4 | 12 | 821,5 | 20 |
| AUG | 2,44 | 2 | 21,1 | 2 | 6980,3 | 3 | 158,4 | 3 | 1,02 | 27 | 0,38 | 1 | 0,154 | 1 | 322,8 | 16 | 730,2 | 31 |
| SEP | 2,41 | 15 | 20,7 | 15 | 6918,5 | 16 | 156,1 | 16 | 1,01 | 14 | 0,38 | 22 | 0,153 | 6 | 299,7 | 13 | 795,8 | 14 |
| OCT | 2,43 | 3 | 20,7 | 3 | 6957,0 | 4 | 157,3 | 4 | 2,51 | 3 | 0,84 | 3 | 0,186 | 9 | 282,7 | 18 | 695,5 | 5 |
| NOV | 1,15 | 2 | 12,9 | 2 | 3601,1 | 1 | 80,3 | 1 | 2,93 | 1 | 0,98 | 1 | 0,198 | 10 |  |  | 663,0 | 9 |
| DEC | 2,16 | 12 | 19,7 | 12 | 6212,3 | 13 | 137,3 | 13 | 3,67 | 9 | 1,33 | 9 | 0,208 | 14 |  |  |  |  |
| Anual | 2,44 | 02.08 | 21,1 | 02.08 | 6980,3 | 03.08 | 158,4 | 03.08 | 3,84 | 24.06 | 2,55 | 14.06 | 0,208 | 12.01 | 322,8 | 16.08 | 846,3 | 29.06 |
| Val. s | 1464 | 1090 | 1441 | 1441 | 366 | 9 |  | 26 | 35 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.27 |
| LU NA | MEDII |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,62 | 9,9 | 1823,9 | 40,3 | 0,93 | 0,38 | 0,168 |  |  |
| FEB | 0,61 | 9,7 | 1750,6 | 38,5 | 1,01 | 0,40 | 0,168 |  |  |
| MAR | 0,79 | 10,6 | 2276,5 | 50,5 | 0,96 | 0,38 | 0,154 |  |  |
| APR | 0,82 | 10,6 | 2353,8 | 52,2 | 0,89 | 0,37 | 0,132 |  | 592,6 |
| MAI | 0,88 | 11,1 | 2519,9 | 56,0 | 1,55 | 0,70 | 0,130 | 270,1 | 742,1 |
| IUN | 0,85 | 10,8 | 2443,7 | 54,2 | 0,92 | 0,44 | 0,127 | 261,2 | 714,2 |
| IUL | 1,21 | 13,2 | 3430,7 | 76,7 | 0,93 | 0,39 | 0,134 | 300,5 | 799,0 |
| AUG | 1,29 | 13,8 | 3699,3 | 82,8 | 0,88 | 0,37 | 0,136 | 299,6 | 674,7 |
| SEP | 1,18 | 13,0 | 3425,0 | 76,5 | 0,90 | 0,37 | 0,130 | 288,0 | 746,5 |
| OCT | 1,01 | 11,8 | 2904,8 | 64,6 | 0,96 | 0,38 | 0,124 | 263,4 | 653,3 |
| NOV | 0,64 | 9,4 | 1870,7 | 41,3 | 0,96 | 0,39 | 0,142 |  | 613,8 |
| DEC | 0,76 | 10,3 | 2178,1 | 48,2 | 1,07 | 0,42 | 0,172 |  |  |
| Anual | 0,89 | 11,2 | 2556,4 | 56,8 | 1,00 | 0,42 | 0,143 | 280,5 | 692,0 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |
| Tabel nr.28 |
| LU NA | MINIME |
|  | Aerosoli im | Aerosoli 5z | Radon | Toron | Depuneri im | Depuneri 5z | Doza gamma | Vegetatie | Sol |
| IAN | 0,24 | 8,9 | 774,8 | 18,8 | 0,70 | 0,37 | 0,097 |  |  |
| FEB | 0,25 | 8,7 | 821,0 | 18,8 | 0,75 | 0,36 | 0,142 |  |  |
| MAR | 0,29 | 8,6 | 950,9 | 18,3 | 0,82 | 0,37 | 0,119 |  |  |
| APR | 0,32 | 8,5 | 939,6 | 19,3 | 0,75 | 0,36 | 0,099 |  | 526,7 |
| MAI | 0,39 | 8,7 | 1121,1 | 24,8 | 0,76 | 0,36 | 0,103 | 230,0 | 705,7 |
| IUN | 0,58 | 8,8 | 1678,0 | 36,6 | 0,74 | 0,36 | 0,114 | 233,5 | 656,0 |
| IUL | 0,67 | 9,3 | 1928,9 | 43,4 | 0,62 | 0,36 | 0,106 | 283,4 | 774,6 |
| AUG | 0,70 | 9,5 | 1995,6 | 44,8 | 0,76 | 0,35 | 0,112 | 291,2 | 631,1 |
| SEP | 0,81 | 10,6 | 2332,6 | 51,7 | 0,77 | 0,35 | 0,111 | 264,7 | 673,8 |
| OCT | 0,35 | 8,6 | 1000,2 | 21,9 | 0,78 | 0,36 | 0,094 | 255,0 | 588,8 |
| NOV | 0,23 | 8,5 | 739,9 | 18,7 | 0,74 | 0,35 | 0,117 |  | 549,9 |
| DEC | 0,30 | 8,6 | 871,6 | 18,8 | 0,81 | 0,36 | 0,136 |  |  |
| Anual | 0,23 | 8,5 | 739,9 | 18,3 | 0,62 | 0,35 | 0,094 | 230,0 | 526,7 |
| U.mas | Bq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | mBq/m3 | Bq/m2/zi | Bq/m2/zi | Gy/h | Bq/kg | Bq/kg |

Caseta nr.X.1

Caseta nr.X.2

Caseta nr.X.3

Caseta nr.X.4

Caseta nr. X 5

Caseta nr. X 6

Caseta X..7

Caseta X.8

Caseta X 9

Caseta X.10

Caseta X.11

Caseta X.12

Caseta X.13

Caseta X.14

Caseta X.15

Caseta X.16

Caseta X 17

Caseta X.18

Caseta X 19

Concluzii

Pentru probele de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, ape de suprafata, sol si vegetatie prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activităţii specifice beta globale s-au situat sub limita de avertizare  stabilită prin legislaţia în vigoare (Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1978/2010).

Studiul comparat al valorilor medii multianuale afişate in tabelele si graficele prezentate se situează în limitele maxime admise atât pentru SSRM Babele cât şi SSRM Ploieşti.