ANEXA 5E

LA PROCEDURA

Memoriu de prezentare

necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: „CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CAMIOANE”

II. Titular

- numele companiei:  TRANSEX SRL

- adresa poştală:  mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Sălaj

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:          0744673049

- numele persoanelor de contact:  Fazakas Miklos

- director/manager/administrator:  Fazakas Miklos

- responsabil pentru protecţia mediului. Fazakas Miklos

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Se propune construirea unei hale metalice, cu regimul de înălțime P,  cu suprastructura realizată din europrofile metalice și închideri din panouri termoizolante tip sandwich.

Clădirea propusă va avea o încăpere destinată unei spălătorii auto și o încăperere pentru atelier de întreţinere şi reparaţii camioane (reparații frâne și a sistemului de direcție).

Având în vedere că societatea TRANSEX SRL are activitatea principală transporturi (CAEN 4941), lucrările de întreținere din clădirea prousă, vor fi  destinate autocamioanelor proprii ale societății, și prestări servicii către populație.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Prezenta documentatie s-a elaborat la cererea beneficiarului pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia „ CONSTRUIRE HALĂ REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CAMIOANE”

Pentru acest scop s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 801/08.08.2023 din care rezulta ca terenul studiat se afla in zona de activități industruale productive și servicii UTR A2, potrivit PUG, conform C.U. anexat si  că în zonă nu sunt construcții de locuințe.

c) valoarea investiției; 587.556,88 lei

d) perioada de implementare propusă; 24 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de situaţie şi plan parter;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Terenul desemnat amplasãrii obiectivului preconizat a se realiza se aflã în mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 66497 Zalău, cad 66497.

Accesul la imobil  se realizează din drum public.

Clădirea se va amplasa la următoarele distanțe față de vecinătăți:

-    Nord –  nr. cad. 61992; - 21,00 m

-    Est –  nr. cad. 72561; nr. cad. 59408; nr. cad. 60083; nr. cad. 60082 – 27,29 m

-    Sud –  B-dul Mihai Viteazul – 130,17 m

-    Nord-vest –  RAR Sălaj; nr. cad. 65019 – 4,00 m

Clădirea propusă va avea o încăpere destinată unei spălătorii auto și o încăperere pentru atelier de întreţinere şi reparaţii camioane (reparații frâne și a sistemului de direcție).

Menționăm că în hala de depozitare propusă nu se vor desfășura activități de producție.

Hala propusă pentru construire va avea în componenţă următoarele funcţiuni:

PARTER :

Spălătorie camioane : 		S=152,98 mp. pard. beton elicopterizat

Atelier reparații camioane:	S=153,24 mp. pard. beton elicopterizat

INDICI CONSTRUCTIVI :

S construită = 313,28 mp

S desfășurată = 313,28 mp

S utilă = 306,22 mp

INDICI URBANISTICI :

Suprafață teren = 9.219,00 mp

Suprafață construită existentă = 432,00 mp

Suprafață desfășurată existentă = 703,00 mp

Suprafață construită propusă = 746,80 mp

Suprafață desfășurată propusă = 1.017,80 mp

POT existent = 4,69 %

CUT existent = 0,08 mp ADC/ mp teren

POT propus = 8,08 %

CUT propus = 0,11 mp ADC/ mp teren

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII         C

CLASA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII                  III

GRAD DE REZISTENŢĂ LA FOC	      	          III

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Prin acest proiect se propune construirea unei hale destinată unei spălătorii auto și o încăperere pentru atelier de întreţinere şi reparaţii camioane (reparații frâne și a sistemului de direcție).

In urma implemetarii acestui proiect se vor crea :

- o cladire avand destinatia de hală cu regim de inaltime parter, având destinația de spălătorie și service camioane

  - utilitati aferente obiectivului

Dupa punerea in functiune a cladirii obiectul principal de activitate va fi și Intreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 4520) .

Program de functionare spălătorie: 8 ore/zi.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): Pe amplasament este edificat o construcție, parter+2 etaje, având destinația de atelier auto și clădire administrativă, o platformă spălătorie camioane și parcare pentru camioane. Toate construcțiile existente deservesc parcul propriu de camioane al societății TRANSEX SRL. Societatea deține Autorizația de mediu nr. 120 din 05.09.2011 revizuită la data de 20.07.2021, prin Decizi nr. 201 din 15.06.2023, eliberat AMP Sălaj.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Atelier

- activități specifice : diagnosticare camion ; reparații frâne și a sistemului de direcție, reglaj direcție

-  dotari specifice: cric de canal, detector de jocuri, compresor, stand de frână.

Spălătorie

-  dotari specifice: spălător cu perii, spălător cu presiune

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru zona de reparații nu este cazul.

Pentru spălătoria camioane materie primă este considerată apa.

Materialele auxiliare utilizate sunt : detergent spălare auto.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrică: Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, obiectivul va fi conectat la sistemul de alimentare cu energie electrică existent în zonă.

Alimentarea cu apa potabila: Alimentarea cu apă a clădirii se va face de reţeaua de apă potabilă existentă în zonă.

Apa se va utiliza:

- pentru igienizarea spaţiilor;

- pentru spalatorie

Personalul va utiliza grupurile sanitare, vestiarele și sala de mese din clădirea existentă pe amplasament.

Alimentarea cu energie termică: Energia termică (pentru încălzirea spaţiilor în timpul iernii) se va produce de aeroterme electrice.

Apele uzate menajere :

Personalul va utiliza grupurile sanitare, vestiarele și sala de mese din clădirea existentă pe amplasament, fiind racordată la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului.

Apa uzată provenită de la spălarea autocamioanelor este dirijată prin panta pardoselii boxei către canalul cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice (situat sub autovehicul si in fata boxelor), de unde sunt dirijate intr-un separator de hidrocarburi de 300 l spre preepurare. Din acest decantor-separator, prin intermediul unei conducte din PVC Dn 110 mm, apele uzate sunt dirijate în reteaua de canalizare a municipiului.

Apele pluviale potențial impurificate se vor colecta de pe platforma betonata cu ajutorul unei canalizări pluviale executate din tuburi PVC si vor fi dirijate in decantorul separator de produse petroliere, iar dupa epurare vor fi evacuate intr-un bazin subteran (vidanjabil) acumulare ape pluviale

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Se vor executa excavaţii pentru fundaţii si săpături pentru realizarea lucrărilor de construcţii. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru săpăturile executate, iar o parte va fi împrăştiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Se va utiliza accesul existent , din bld. Mihai Viteazu.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

  - apa

  - balast

  - nisip

- metode folosite în construcţie/demolare:

- 	Structura halei va fi metalică. Stâlpii si grinzile metalici se vor executa din euro-profile cu inima plina, HEA, IPE. Panele vor fi realizate din profile laminate la rece de tip Z iar riglele pentru închiderile laterale vor fi realizate din profile laminate la rece de tip C şi corniere metalice. Închiderile pentru pereţi se vor realiza din panouri termoizolante de 8 cm.

Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica, realizat din grinzi principale cu inima plina de tip euro-profile iar transversal pe acestea se vor dispune profile de tip Z laminate la rece. Închiderea acoperişului se va face cu panouri termoizolante de 10 cm grosime.

-          Finisaje :

Tâmplărie

- ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan;

Pardoseli

- beton elicopterizat

Se vor crea noi platformele betonate.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Proiectul de executie va demara odata cu trasarea axelor cladirii urmand procesul de sapare al fundatiilor, armarea si cofrarea fundatiilor continue, realizarea structurii de rezistenta .

Dupa finalizarea structurilor, lucrarile se vor continua cu executia instalatiilor.

Dupa receptia finala a lucrarii va fi data in functiune pentru exploatare – perioada nedeterminata.

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții si a planificării activităților, va fi 24 luni .

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; Nu e cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Apele uzate menajere :

Personalul va utiliza grupurile sanitare, vestiarele și sala de mese din clădirea existentă pe amplasament, fiind racordată la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului.

Apa uzată provenită de la spălarea autocamioanelor este dirijată prin panta pardoselii boxei către canalul cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice (situat sub autovehicul si in fata boxelor), de unde sunt dirijate intr-un separator de hidrocarburi de 300 l spre preepurare. Din acest decantor-separator, prin intermediul unei conducte din PVC Dn 110 mm, apele uzate sunt dirijate în reteaua de canalizare a municipiului.

Apele pluviale potențial impurificate se vor colecta de pe platforma betonata cu ajutorul unei canalizări pluviale executate din tuburi PVC si vor fi dirijate in decantorul separator de produse petroliere, iar dupa epurare vor fi evacuate intr-un bazin subteran (vidanjabil) acumulare ape pluviale

Deşeurile vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine (4 europubele  - cate 1 europubela pentru menajer, hartie, plastic si sticla)

Deşeurile vor fi preluate de către serviciul de salubrizare a localității , autorizată pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate. Va exista incheiat un contract in acest sens.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 801/08.08.2023 emis de municipiul Zalău au fost solicitate urmatoarele:

-	aviz mediu;

-	aviz Electrica;

- 	aviz telefonie (ORANGE);

-          aviz DSP

-          aviz ISU SALAJ

-          aviz ANIF

-          aviz CFR

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; nu sunt necesare lucrari de demolare

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; nu este cazul

- metode folosite în demolare; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul desemnat amplasãrii obiectivului preconizat a se realiza se aflã în mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 102, jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 66497 Zalău, cad 66497.

Accesul la imobil  se realizează din drum public.

Pe amplasament este edificat o construcție, parter+2 etaje, având destinația de atelier auto și clădire administrativă, o platformă spălătorie camioane și parcare pentru camioane. Toate construcțiile existente deservesc parcul propriu de camioane al societății TRANSEX SRL. Societatea deține Autorizația de mediu nr. 120 din 05.09.2011 revizuită la data de 20.07.2021, prin Decizi nr. 201 din 15.06.2023, eliberat AMP Sălaj.

Clădirea se va amplasa la următoarele distanțe față de vecinătăți:

-    Nord –  nr. cad. 61992; - 21,00 m

-    Est –  nr. cad. 72561; nr. cad. 59408; nr. cad. 60083; nr. cad. 60082 – 27,29 m

-    Sud –  B-dul Mihai Viteazul – 130,17 m

-    Nord-vest –  RAR Sălaj; nr. cad. 65019 – 4,00 m

- politici de zonare și de folosire a terenului; nu este cazul

- arealele sensibile; nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

a) În perioada de execuţie :

În cadrul lucrărilor de construcţie se vor utiliza cantităţi relativ mici de apă. Apa va fi utilizată pentru prepararea materialelor de construcţie. Prin urmare aceste cantităţi de apă vor fi înglobate în materialele de construcţie, în cea mai mare parte. Betoanele puse în operă vor fi aprovizionate de la staţii de betoane.

b) După începerea activităţii :

Apele uzate menajere :

Personalul va utiliza grupurile sanitare, vestiarele și sala de mese din clădirea existentă pe amplasament, fiind racordată la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului.

Apa uzată provenită de la spălarea autocamioanelor este dirijată prin panta pardoselii boxei către canalul cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice (situat sub autovehicul si in fata boxelor), de unde sunt dirijate intr-un separator de hidrocarburi de 300 l spre preepurare. Din acest decantor-separator, prin intermediul unei conducte din PVC Dn 110 mm, apele uzate sunt dirijate în reteaua de canalizare a municipiului.

Apele pluviale potențial impurificate se vor colecta de pe platforma betonata cu ajutorul unei canalizări pluviale executate din tuburi PVC si vor fi dirijate in decantorul separator de produse petroliere, iar dupa epurare vor fi evacuate intr-un bazin subteran (vidanjabil) acumulare ape pluviale

b. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; nu este cazul.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Din activitatea desfăşurată prin prezentul proiect nu rezultă nici o sursă de poluare cu impact semnificativ asupra componentei de mediu „aerul”.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În timpul realizării obiectivului, se pot reţine ca surse de zgomot şi de vibraţii, mijloacele de transport şi utilajele terasiere;

Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilităţi de depăşire a limitelor de poluare fonică stabilite prin STAS 10.009/88.

Apreciem că faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Având în vedere că activitatea se va desfăşura într-o zonă cu trafic normal, apreciem că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; Nu sunt surse de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Lucrările de construcţii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea,

depozitarea sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentând o sursă de radiaţii.

Activitatea care se va desfăşura în obiectivul propus nu presupune folosirea radiaţiilor, deci nu există o sursă de radiaţii pentru populaţia din jur.

Astfel, considerăm că nu sunt necesare amenajări şi dotări de protecţie împotriva radiaţiilor.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Din analizarea obiectivului se pot distinge doua etape de poluare:

    - etapa de execuţie a obiectivului analizat;

    - etapa de funcţionare a obiectivului.

In timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric etc.)

După execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat si apoi împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur.

In timpul funcţionării unităţii, in vederea protejării solului si a subsolului, atenţia se va concentra asupra zonelor de depozitare a deşeurilor.

In acest sens se vor lua următoarele masuri:

- identificarea clara, betonarea si bordurarea spatiilor de depozitare a deşeurilor (punct gospodaresc);

Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi. De asemenea, reţelele interne de canalizare vor fi realizate din conducte PE-HD şi PVC, cu îmbinări etanşe, eliminându-se astfel exfiltraţiile de ape uzate în subteran.

În concluzie, se poate afirma că prin soluțiile constructive adoptate la realizarea investiției, posibilitatea poluării subsolului este nesemnificativă.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia propusă pentru realizare va fi amplasată în intravilanul municipiului Zalău. Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; nu este cazul

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Prin măsurile de protecţie a muncii şi mediului, obiectivul nu se va constitui în sursă de poluare ce ar putea afecta mediul social şi economic din zonă.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În urma activitatii vor apărea :

- deşeurile municipale în amestec, cod 20.03.01 provenite din activitatea desfăşurată se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată;

- deseuri de ambalaje recipienti din PVC, folie de plactic si deșeuri ambalaje hârtie și carton  provenite din activitatea desfăşurată se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonată;

- nămolul cod. 19.08.14 rezultat de la curăţarea decantorului este stocat temporar în butoi metalic;

- nămolul cod. 13.05.02* şi produsele petroliere cod. 13.05.06*, de la separatorul de hidrocarburi nu sunt stocate pe amplasament, ele sunt preluate de firma contractant ă autorizată pentru eliminarea lor, direct de la separator;

Deşeurile vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine (4 europubele  - cate 1 europubela pentru menajer, hartie, plastic si sticla)

Deşeurile vor fi preluate de către serviciul de salubrizare a localității, autorizată pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate. Va exista incheiat un contract in acest sens.

Astfel, considerăm că nu este necesară luarea măsurilor de protecţie împotriva deşeurilor generate pe amplasament.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului; Nu este cazul

- probabilitatea impactului; Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Titularul activităţii are obligaţia să asigure automonitorizarea emisiilor reglementate de pe amplasament şi să depună toate datele solicitate de APM Sălaj şi de legislaţia în vigoare;

După realizarea obiectivului si darea lui in folosinţă se vor monitoriza factorii de mediu: apa, aer.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: Nu este cazul

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; În vederea lucrărilor de construire a lucrarii propuse, este necesară ORGANIZAREA de ŞANTIER, ce constă în următoarele:

 Amenajarea unui ATELIER şi a unui DEPOZIT – baracă pentru depozitarea diverselor materiale necesare organizării de şantier;

 Construcţiile provizorii de şantier vor avea o structură metalică şi vor fi montate pe plăci

prefabricate din beton, aşezate pe un strat de balast de 35 cm. grosime.

- localizarea organizării de șantier; lucrările de execuţie se vor desfăşura fără

afectarea domeniului public exterior parcelei studiate  şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

İmpactul asupra mediului vis-a-vis de lucrările de organizare de şantier, constă din:

- circulaţia auto (traficul rutier) pe drumul public şi cea din incinta şantierului;

- nivelul zgomotelor, generate de traficul auto;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

O măsură de protecţie în ceea ce priveşte circulaţia auto, constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice sau condiţiile prevăzute la omologarea lor.

Se menţionează că nivelul maxim de zgomot pentru ORGANİZAREA de ŞANTİER nu va depăşi 50 dB, valoare maximă admisă de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la clădirile de locuit sau cele cu altă destinaţie, din jur, astfel că activitatea nu va creea disconfort în zonă, neproducând zgomote.

Deci, nu sunt necesare amenajări şi dotări de protecţie împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor, întrucât İmpactul asupra mediului, în timpul lucrăr. de ORGANİZARE de ŞANTIER, nu este major.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor de construire a investiţiei propus se vor efectua o serie de lucrări pentru aducerea terenului la starea iniţială şi anume:

 transportul materialelor si deseurilor;

 transportul materialelor folosite la construirea obiectivului (dale, balast, piatra sparta,

material metalic) in baza de productie a constructorului sau in alta locatie;

 imprastierea cu buldozerul a pamantului din depozitul de pamant pe toata suprafata.

 nivelarea terenului

 refacerea zonei verzi prin plantarea de pomi şi arbuşti;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

- Plan parter

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura titularului

TRANSEX SRL

Fazakas Miklos