Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

## Nr. 00 din 00.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA  SA, cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj, str. Ilie Macelaru , nr. 28/A  ,  înregistrată la APM Salaj cu nr. 6250/22.08.2022,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.12.2022, că proiectul: „INJECTIE DE PUTERE GÂRCEIU SĂLAJ ”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Carastelec, satul Carastelec,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Magazin Sălajan  , afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Criseni,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prezentul proiectul prevede Injectie de putere Garceiu, Salaj, cuprinde lucrari la nivel de medie tensiune, LEA 20 kV Cehu-Zalau si la nivel de joasa tensiune LEA 0.4 kV Garceiu avand următoarele date de patrimoniu:

LEA 20 kV Cehu-Zalau

- Nr. de inventar : 1200375

- An PIF : 1969

- Tip instalaţie : LEA 20 kV ( Linie electrică aeriană )

- Amplasament ( LEA 20 kV Cehu-Zalau zona Garceiu ): Proprietate publică și privată

- Lungime LEA 20 kV ( LEA Cehu-Zalau ) : 24,32 km

- Mod de tratare al neutrului : Bobină de stingere

LEA 0,4 kV Garceiu

- Nr. de inventar : 1200292

- An PIF : 1967

- Tip instalaţie : LEA 0.4 kV ( Linie electrică aeriană )

- Amplasament ( localitatea Garceiu ): Proprietate publică și privată

- Lungime LEA 0.4 kV ( LEA 0.4 kV Garceiu ): 8,32 km

Situația energetică în zonă

LEA 20 kV Cehu-Zalau este alimentată în schemă normală din Stația 110/20 kV Salaj. Din LEA 20 kV Cehu-Zalau sunt alimentate, in zona localitatii Garceiu 2 posturi de transformare 20/0,4 kV astfel:

- PTA 20 / 0,4 kV  Garcei 1 ( Sn = 160 kVA )

- PTA 20 / 0,4 kV Garcei 2 ( Sn = 63 kVA )

Astfel, din LEA 20 kV Cehu-Zalau este alimentată cu energie electrică localitatea Graceiu.

LEA 0.4 kV alimentata din cele 2 posturi de transformare care deservesc alimetarea cu energie electrica a localitatii are lungimea de 8.32 km si este realizata cu conductoare funie aluminium(FAl cu sectiuni de 35 respectiv 50 mmp) si fascicul de conductoare torsadate (TYiR cu sectiuni de 50 respectiv 70 mmp

Starea instalației analizate ( LEA 0.4 kV Garceiu )

Lungimea totală LEA 0.4 kV Garceiu este de 8,32 km şi este realizată pe stâlpi de beton  vibrat și centrifugat în fundație burată și turnată.

Iesirea LEA 0.4 kV aferenta postului de transformare afectat de lucrari, PTA Garcei 1, este echipata cu conductoare din FAL 35 respectiv 50 mm2 si TYiR 35, 50 respectiv 70 mmp.

Izolația LEA 0.4 kV Garceiu este realizată cu izolație ceramică ( la susținere ) și izolație ceramică ( la întindere ).

Datorita dezvoltarii zonei studiate si a solicitarilor numeroase de bransare la reteaua de energie electrica din zona, indicatorii de calitatea a energie electrice depasesc limitele prevazute de normativele in vigoare.

Amplasamentul și starea traseului analizat

LEA 0.4 kV Garceiu din zona studiata este amplasata in intravilanul comunei Criseni.

În general, accesul la LEA 0.4 kV se poate face în condiții bune utilizând drumul comunal si drumurile de exploatare agricolă din localitate.

Amplasamnetul propus pentru postul de transformare in anvelopa de beton PTAb 20/0.4 kV nou proiectat, este situat pe proprietatea publica al comunei Criseni.

Traseul propus pentru Racordul de medie tensiune in linie electrica subterana (LES 20 kV) este de la LEA 20 kV Cehu-Zalau, montarea unui stalp de record in vecinatatea LEA 20 kV, coborarea in cablu si respectarea traseului pe marginea drumului comunal pana la postul de transformare nou proiectat.

Pentru remedierea tuturor deficienţelor enumerate mai sus, comisia tehnico-economică a Distribuție Energie Electrică Romania S.A. – Sucursala Zalău a avizat urmatoarea solutie a Scenariului unic, şi anume:

In zona studiata (domeniu public), se propune construirea unui racord 20 kV in cablu, de pe stalpul nou proiectat nr. 56 tip SC 15014, care se va monta in LEA 20 kV Cehu Zalau pentru alimentarea unui post de transformare nou.

Stalpul nou proiectat nr. 56 tip SC 15014 va fi echipat cu consola CIT 140, consola CDV 1100 si legaturi duble de intindere.

Stalpul existent nr. 56 tip SC 15006 va fi demontat.

Stalpul nou proiectat nr. 1 tip SC 15014 va fi echipat cu separator tip STEP-n si descarcatori.

Se va construi racord 20 kV in cablu, pe marginea drumului comunal cu o lungime de aproximativ L=950 m pana la PTAb nou proiectat cu Sn=160kVA.

Se va realiza subtraversarea cursului de apa Salaj, pentru iesirile in cablu, pentru reglementarea LEA 0,4 kV.

Se vor realiza sase subtraversari ale drumului comunal.

Postul nou proiectat, are ca scop preluarea unor consumatori de pe postul de transformare PTA Garceiu Sat 1.

Se vor reglementa iesirile in reteaua de joasa tensiune, si se vor monta sase stalpi de tip SE 10 care sa inlocuiasca stalpii SE 4 neconformi.

Se vor demonta 400 m de retea existenta FAl 3x35+25+16 si vor fi inlocuiti cu TYiR 50 OLAl 3x50+16 mmp.

Se va monta BMPIP pentru iluminatul public.

Se vor realiza prize de pamant corespunzatoare.

Lucrari de demolare

În urma realizării lucrărilor de modernizare a instalațiilor sunt generate deșeuri specifice activității de șantier:

- Stâlp din beton

- Beton și moloz rezultat din fundații

- Pământ rezultat din săpături

- Resturi metalice ( fier, aluminiu )

- Materiale textile ( lavete )

- Materiale plastice ( PVC, PE )

- Deșeuri din lemn

- Ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor și consumabilelor folosite

Constructorul asigură:

- Colectarea selectivă a deseurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții

- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat ( depozitare în recipienți etanși, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.)

- Efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor

Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalții respectiv locuri neautorizate acestui scop.

- Descrierea amplasării proiectului

Zona analizată se află în partea centrala a județului Sălaj, în intravilanul și extravilanul comunei Criseni.

1. Descrierea amplasamentului

Realizarea lucrărilor prevăzute în ducumentație se împart în patru categorii:

  - Modernizare LEA 20 kV ( traseul actual nu se modifică )

În această categorie sunt prevăzute lucrările de modernizare ( înlocuiri unui stâlp, izolație, conductoare, etc ), cât și plantarea suplimentară a unui stâlp din beton pe realizarea racordului MT. ( Ltraseu = 0,18 km ). În total se va înlocui 1 stâlp din beton ( existent ) și se va planta suplimentar 1 buc.. Astfel:

- înlocuire stâlp din beton tip SC 15006 în fundație burata cu stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnata;

- se va planta suplimentar 1 buc. stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnata.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 180 m x 1 m =180 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 2 buc. x 2 m2 = 4 m2.

  - Realizare LEA 20 kV noua

Se va realiza record 20 kV ( Ltotal = 12 m ), se va realiza o LEA 20 kV nouă, utilizând un stâlp din beton armat centrifugat tip SC 15014 în fundație turnata pentru intindere. Coronamentul LEA 20 kV va fi triunghi cu consolă CIT 140 la întindere. Conductorul LEA 20 kV proiectate va fi de 50/8 mm2 ( Ltraseu = 12 m )

Stâlpul se va planta în lungul drumului comunal din vecinatatea LEA 20 kV. Se va planta stalp de tipul:

- stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnată ( 1 buc. )

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 20 m x 1 m =20 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 1 buc. x 2 m2 = 2 m2.

  - Pozare LES 20 kV nouă

Se va realiza un LES 20 kV nou, prin pozarea unui cablu subterat tip NA2XS(FL)2Y    3x( 1x150/25 mm2 ), Ltraseu = 950 m între stâlpul nr. 1 și PTAb nou proiectat ( PTAb in anvelopa de beton). Cablurile vor fi pozate în pământ la o adâncime de ≈ 0,8 m, între două straturi de nisip de 10 cm fiecare. LES 20 kV proiectat va fi pozat pe marginea drumului comunal conform planului de situatie.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 950 m x 0.5 m = 475 m2.

  - Montare PTAb nou

Se va monta un Post de Transformare in Anvelopa de Beton PTAb 20/0,4 kV pe o platforma de beton.

In zona studiata (domeniu public), se va construi si echipa un post de transformare PTAb cu gabarit 1x630 kVA, 20/0,4kV, in anvelopa de beton, supraterana, cu operare din interior, integrabil in SCADA a DEER Zalau:

- Compartimentul de medie tensiune echipat cu ansamblul de celule de medie tensiune modular, extensibil LS + L+L+TF:

- celula de linie de 20 kV, echipata cu separator de sarcina

24kV/630A – in SF6, CLP - intrare dinspre LEA 20 kV Cehu-Zalau;

- loc liber pentru celula de linie 20 kV ;

- loc liber pentru celula de linie 20 kV ;

- o celula de transformator de 20kV echipata cu separator de sarcina 24 kV/200A in SF6 si CLP si sigurante fuzibile 24 kV – 10 A, pentru trafo - 160 kVA, 20/0,4 kV;

- Compartimentul trafo (gabarit de 630 kVA)

- un transformator de putere 20/0,4 kV, 160 kVA;

- Compartimentul de joasa tensiune

- un TDRI 0,4 kV, cu intrerupator debrosabil cu 10 plecari de JT;

- masura energiei electrice pe intrare- contor activ si reactiv;

Postul de transformare va fi prevazut cu priza de pamant.

PTAb proiectat va fi amplasat pe domeniu public la marginea drumului comunal conform planului de situatie.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 6 m x 7 m = 35 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 6 buc. x 5 m = 30 m2.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare

În urma realizării lucrărilor de modernizare a instalațiilor sunt generate deșeuri specifice activității de șantier:

- Stâlp din beton

- Beton și moloz rezultat din fundații

- Pământ rezultat din săpături

- Resturi metalice ( fier, aluminiu )

- Materiale textile ( lavete )

- Materiale plastice ( PVC, PE )

- Deșeuri din lemn

- Ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor și consumabilelor folosite

Constructorul asigură:

- Colectarea selectivă a deseurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții

- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat ( depozitare în recipienți etanși, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.)

- Efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor

Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalții respectiv locuri neautorizate acestui scop.

- Descrierea amplasării proiectului

Zona analizată se află în partea centrala a județului Sălaj, în intravilanul și extravilanul comunei Criseni.

1. Descrierea amplasamentului

Realizarea lucrărilor prevăzute în ducumentație se împart în patru categorii:

  - Modernizare LEA 20 kV ( traseul actual nu se modifică )

În această categorie sunt prevăzute lucrările de modernizare ( înlocuiri unui stâlp, izolație, conductoare, etc ), cât și plantarea suplimentară a unui stâlp din beton pe realizarea racordului MT. ( Ltraseu = 0,18 km ). În total se va înlocui 1 stâlp din beton ( existent ) și se va planta suplimentar 1 buc.. Astfel:

- înlocuire stâlp din beton tip SC 15006 în fundație burata cu stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnata;

- se va planta suplimentar 1 buc. stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnata.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 180 m x 1 m =180 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 2 buc. x 2 m2 = 4 m2.

  - Realizare LEA 20 kV noua

Se va realiza record 20 kV ( Ltotal = 12 m ), se va realiza o LEA 20 kV nouă, utilizând un stâlp din beton armat centrifugat tip SC 15014 în fundație turnata pentru intindere. Coronamentul LEA 20 kV va fi triunghi cu consolă CIT 140 la întindere. Conductorul LEA 20 kV proiectate va fi de 50/8 mm2 ( Ltraseu = 12 m )

Stâlpul se va planta în lungul drumului comunal din vecinatatea LEA 20 kV. Se va planta stalp de tipul:

- stâlp din beton tip SC 15014 în fundație turnată ( 1 buc. )

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 20 m x 1 m =20 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 1 buc. x 2 m2 = 2 m2.

  - Pozare LES 20 kV nouă

Se va realiza un LES 20 kV nou, prin pozarea unui cablu subterat tip NA2XS(FL)2Y    3x( 1x150/25 mm2 ), Ltraseu = 950 m între stâlpul nr. 1 și PTAb nou proiectat ( PTAb in anvelopa de beton). Cablurile vor fi pozate în pământ la o adâncime de ≈ 0,8 m, între două straturi de nisip de 10 cm fiecare. LES 20 kV proiectat va fi pozat pe marginea drumului comunal conform planului de situatie.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 950 m x 0.5 m = 475 m2.

  - Montare PTAb nou

Se va monta un Post de Transformare in Anvelopa de Beton PTAb 20/0,4 kV pe o platforma de beton.

In zona studiata (domeniu public), se va construi si echipa un post de transformare PTAb cu gabarit 1x630 kVA, 20/0,4kV, in anvelopa de beton, supraterana, cu operare din interior, integrabil in SCADA a DEER Zalau:

- Compartimentul de medie tensiune echipat cu ansamblul de celule de medie tensiune modular, extensibil LS + L+L+TF:

- celula de linie de 20 kV, echipata cu separator de sarcina

24kV/630A – in SF6, CLP - intrare dinspre LEA 20 kV Cehu-Zalau;

- loc liber pentru celula de linie 20 kV ;

- loc liber pentru celula de linie 20 kV ;

- o celula de transformator de 20kV echipata cu separator de sarcina 24 kV/200A in SF6 si CLP si sigurante fuzibile 24 kV – 10 A, pentru trafo - 160 kVA, 20/0,4 kV;

- Compartimentul trafo (gabarit de 630 kVA)

- un transformator de putere 20/0,4 kV, 160 kVA;

- Compartimentul de joasa tensiune

- un TDRI 0,4 kV, cu intrerupator debrosabil cu 10 plecari de JT;

- masura energiei electrice pe intrare- contor activ si reactiv;

Postul de transformare va fi prevazut cu priza de pamant.

PTAb proiectat va fi amplasat pe domeniu public la marginea drumului comunal conform planului de situatie.

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 6 m x 7 m = 35 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 6 buc. x 5 m = 30 m2.

  - Demolare LEA 20 kV existentă

După realizarea lucrărilor proiectate se va demola stalpul existent din LEA 20 kV Cehu-Zalau de tip SC 15006.

Astfel, se va demola o bucata stâlp cu legăturile și conductorul aferent. Stâlpul demolat este de tip:

- stâlp din beton tip SC 15006 în fundație burata ( 1 buc. )

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 10 m x 2 m =20 m2.

  - Madernizare LEA 0,4 kV existenta

Se vor monta sase stalpi noi de tip SE 10 fundație turnată pentru întindere pentru inlocuirea stalpilor SE 4 neconformi. Coronamentul se va pastra cel al liniei existente. Conductorul LEA 0.4 kV proiectat va fi de TYiR 50 OlAl 3x50+16mm2 ( Ltraseu = 400 m )

Stâlpii se vor planta în lungul drumului comunal din localitatea Garceiu conform planului de situatie. Se vor planta următoarul tip de stâlp:

- stâlp din beton tip SE 10 în fundație turnata ( 6 buc. )

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 10 m x 6 m =60 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv este: Sd = 6 buc. x 2 m2 = 12 m2.

  - Demolare LEA 0,4 kV existentă

Se vor demola sase stalpi existenti de tip SE 4 in fundație burata pentru sustinere. Coronamentul se va pastra cel al liniei existente. Conductorul LEA 0.4 kV demontata este de tip FAl 35 mm2 ( Ltraseu = 400 m )

Stâlpii se afla în lungul drumului comunal din localitatea Garceiu conform planului de situatie. Se va demola următoarul tip de stâlp:

- stâlp din beton tip SE 4 în fundație burata ( 6 buc. )

Suprafața de teren ocupată temporar este: St = 10 m x 6 m =60 m2.

Prin proiect se prevede :

construirea unui racord 20 kV în cablu, de pe stâlpul nou proiectat nr. 56 tip SC 15014, (stâlpul existent nr. 56 tip SC 15006 va fi demontat), care se va monta în LEA 20 kV Abator Păsări, pentru alimentarea unui post de transformare nou; stâlpul nou proiectat nr. 1 tip SC 15014 va fi echipat cu separator tip STEP-n si descărcători;

~ montarea a șase stâlpi de tip SE 10, pe marginea drumului comunal DC 6;

~ demontarea a 400 m de rețea existentă Al 3x35+25+16 pentru a fi înlocuiți cu TYiR 50 OLAl 3x50+16 mmp; se va monta BMPIP pentru iluminatul public; se vor realiza prize de pământ corespunzătoare;

~realizarea unui post de transformare 20/0,4 kV (PT Ab proiectat), pe un amplasament  situat în afara zonei inundabile a v. Sălaj, cu coordonatele Stereo 1970:

| Nr. crt. | X(E) | Y(N) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 353797.715 | 641932.104 |
| 2. | 353802.308 | 641930.127 |
| 3. | 353800.726 | 641926.453 |
| 4. | 353796.134 | 641928.431 |

~subtraversare curs de apă cadastrat v. Sălaj, cu cablu electric de medie tensiune LES 20 kV (amplasat subteran, în tub de protecție PVC dur Dn 150 mm), prin foraj orizontal dirijat, L= 44 m, cota instalare cablu electric subteran -265,09 mdMN, sub cota talveg= 267,59 m (sub cota de afuiere, adâncime de afuiere=0,5 m), cota NAE 1%=269,60mdMN, astfel:

| Locația | Curs de apă subtraversat | Localizare subtraversare | Caracteristici subtraversare | Q1% [mc/s] | Specificații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X(E) | Y(N) |  |  |  |
| sat. Gârceiu, com. Crișeni, jud. Sălaj | v. Sălaj, cod cadastral II-1.060.00.00.00.0 | 353659.611 | 641963.675 | mal stâng | 26,8 | subtravesare prin forare dirijată, la min. 2,5 m sub cota talveg; gropi de tragere pozițio-nate la 15 m de cele două maluri |
|  |  | 353703.531 | 641959.686 | mal drept |  |  |

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform Legii nr. respectarea prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor,  cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați

Respectarea legislaţiei şi a normelor tehnice actuale atât la dimensionarea prin proiect a instalaţiilor şi amenajărilor aferente acestor lucrări, respectiv pe durata operării instalaţiilor după punerea în funcţiune, conduc la menţinerea impactului asupra factorilor de mediu la valori reduse, sub limitele stabilite de norme.

Gospodărirea deşeurilor rezultate din lucrările de construcţii-montaj necesare realizării lucrărilor, va consta din depozitarea controlată, transport, refolosire, distrugere, integrare în mediu şi comercializare după cum urmează:

- deşeurile menajere vor fi depozitate în containere într-un spaţiu special amenajat, de unde sunt transportate de către o firmă specializată şi autorizată pentru astfel de servicii la o groapă de gunoi ecologică;

- deșeurile rezultate în urma demolării structurilor din beton simplu sau armat se vor demonta la o groapă de gunoi autorizată, indicată de primăria pe raza căreia se desfășoară lucrările;

- deșeurile metalice vor fi sortate și depozitate pe tipuri, în spații de depozitare special amenajate din incinta șantierului, de unde vor fi predate pentru recuperare la o firmă de valorificare a acestor deșeuri;

- deșeurile din materiale inerte ( ceramică și sticlă ) pot fi recuperate de o firmă de valorificare, sau se pot transporta la rampa de gunoi de către o firmă specializată;

În timpul realizării proiectului și pe perioada exploatării instalatiei vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

Execuția lucrărilor va necesita utilizarea unor materiale care sunt încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase. Aceste substanțe și materiale sunt:

- carburanții ( motorina, benzina ), folosiți pentru funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;

- acidul sulfuric pentru baterii, necesari funcționarii utilajelor și mijloacelor de transport;

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse, în perimetrul lucrării, în perfectă stare de fucționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- Constructorul nu va deversa deșeuri și substanțe periculoase în apele naturale de suprafață sau în rețelele de canalizare ale localităților.

Se interzice constructorului să spele obiecte, produse, ambalaje sau materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață.

Se interzice constructorului aruncarea și depozitarea pe maluri sau în albiile râurilor a deșeurilor de orice fel rezultate din lucrări.

Instalațiile electrice proiectate nu sunt poluante pentru apă.

pentru zgomot şi vibraţii:

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor tehnice privind limitele nivelului acustic.

La efectuarea lucrărilor în zonele populate, constructorul va asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât prin funcționarea acestora să nu fie depășită nivelul zgomotului ambiental.

Instalațiile electrice proiectate nu generează zgomote şi vibraţii.

pentru sol şi subsol : Liniile electrice proiectate nu sunt poluante pentru sol. Pământul rezultat din săpătură ( după întărirea scliviselii ), se aşează în jurul fundaţiilor astfel încât să formeze suprafeţe înclinate pentru scurgerea apelor de la baza stâlpilor. După pozarea cablului electric, pământul rezultat din săpătură se va pune peste cablu, terenul afectat de lucrare aducându-se la starea initială.

Se interzice depozitarea/deversarea pe sol a deșeurilor și substanțelor periculoase     ( uleiuri, combustibil, etc ). Constructorul va deține și va utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea temporarî a materialelor și substanțelor periculoase.

După terminarea lucrărilor suprafața solului va fi readusă la starea inițială

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru.

Principalele masuri care trebuie avute în vedere la execuția lucrărilor:

- personalul muncitor sa aibă cunoștințele profesionale și cele de protecția muncii specifice lucrărilor ce se executa, precum și cunoștințe privind acordarea primului ajutor în caz de accident;

- se vor face instructaje și verificări ale cunoștințelor referitoare la NTS (Norme Tehnice de Securitate a muncii) cu toți oamenii care iau parte la procesul de realizare a investiției ; instruirea este obligatorie atât pentru personalul de pe șantier, cat și pentru cel care vine ocazional pe șantier în interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protecție corespunzătoare în timpul lucrului sau circulației pe șantier;

- se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase;

- lucrătorii vor fi instruiți pentru lucrul la înălțime, luându-se masuri de protecție pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizațiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vânt puternic, ceata, temperaturi scăzute) lucrările se vor întrerupe.

- lucrările de construire se vor desfășura fără afectarea parcelelor învecinate și numai cu personal calificat.

- pentru accesul utilajelor de montaj și echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi accesele existente.

- construcțiile și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în locuri special amenajate.

- Suprafeţele afectate de lucrările de săpătură se vor aduce la starea iniţială prin acoperirea şanţului cu solul vegetal excavat şi refacerea covorului vegetal.

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Amplasamentul va fi delimitat pe perioada lucrărilor. ca urmare, se consideră ca populația, fauna, flora, peisajul și interrelațiile dintre acești factori nu vor fi afectate prin lucrările de construire.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei.

Organizarea de șantier

- Zona de lucru se va pastra curată, fără depozitarea deșeurilor de orice fel;

- Înainte de începerea lucrărilor de investiție, zona va fi marcată în teren prin bornare, iar pentru protecția terenurilor învecinate se va respecta legislația în vigoare;

- Se va desemna o persoana de contact, dintre membrii echipei de lucru din teren, în vederea realizării unei supravegheri comune a desfășurări lucrărilor;

- Se vor respecta întocmai traseul, metodele și mijloacele de realizare a investiției prevăzute în documentația tehnică.

- Zonele afectate de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la construcție și se va reface stratul vegetal în zonele unde acesta a fost afectat.

- La terminarea lucrărilor suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora în circuitul funcțional inițial. Constructorul are obligația de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de sarcini și reclamații.

- antreprenorul va elibera şi curăţa terenul de utilaje şi deşeuri rămase în urma executării lucrărilor ( deşeuri de cofraje, ambalaje, materiale, etc. ), prin intermediul unei firme autorizate în acest sens.

- se vor reface spaţiile verzi, străzile şi alte elemente, care vor fi aduse la starea iniţială.

- deşeurile recuperabile şi de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza formaliţăţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi toate celelalte deşeuri vor fi depozitate corespunzător legislaţiei in vigoare.

După terminarea execuţiei lucrărilor, pe teren nu vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze mediul înconjurător, aducându-se la starea iniţială prin executarea lucrărilor de refaceri zone verzi.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 7 din 16.09.2021 emis de Primăria Comunei Criseni terenul este situat în intravilanul și extravilanul localitatii Garceiu  .

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

Materiile prime, auxiliare și combustibilii utilizați pentru realizarea proiectului propus sunt reprezentate de: nisip, ciment, teava PVC.

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: proiectul subtraverseaza curs de apa cadastrat V. Salaj ;

- zone costiere şi mediul marin: amplasamentul proiectului nu se află în zonă costieră şi nici mediu marin;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul  ;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul .

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - impactul va fi unul direct pe termen scurt, negativ în faza de construire, reversibil şi inexistent pe perioada de exploatare a reţelei de comunicaţii;

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie în condiţiile exploatării instalaţiilor în conformitate cu procedurile de lucru şi respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect. Având în vedere natura materialelor utilizate în realizarea proiectului, probabilitatea apariţiei unor evenimente care să genereze un impact negativ asupra factorilor de mediu este foarte redusă.

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: punerea în practică a proiectului, atât în faza de excuţie, cât şi  în faza de exploatare nun generează impact cumulativ cu alte investiţii din zonă sau impact pe termen lung;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus  intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus  nu este necesara elaborarea SEICA, decizie eliberata de catre Administratia Nationala „ Apele Romane „ - Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa - Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj nr. Sj – 63/05.12.2022, înregistrata la APM Salaj cu nr. 713/26.01.2023, decizie justificata prin urmatoarele: realizarea lucrarilor prezentate în proiect nu are influenta asupra corpului de apa ;

-  Respectarea masurilor si conditiilor de realizare a proiectului în conformitate cu  Avizul de Gospodarire  a  Apelor Nr. Sj -  8/10.10.2023, eliberat  de Administratia  Nationala

„ Apele Române „ Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa  - Sistemul de Gospodarire a Apelor Sălaj, astfel:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj;

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor;

- Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării;

- Beneficiarul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție;

- Pentru punerea în siguranță a lucrărilor de artă se vor lua măsuri de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona acestora;

- Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă fără aviz și autorizație de gospodărire a apelor;.

- Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului;

- La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces și platforme de lucru;

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;

- Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019;

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj;

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul îşi pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform şi trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant şi constructor, la contractarea şi execuţia lucrărilor aferente proiectului;

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage dupa sine răspunderea administrativă, dupa caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice;

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing.  Filomela Pop