RAPORT DE AMPLASAMENT

pentru obiectivul:

Instalație de fabricare blocuri ceramice cu capacitate mai mare de 75tone/zi

(activitatea 3.5.a, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale)

Fabrică de blocuri ceramice

Amplasament: Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj

Proprietar:  SC CEMACON REAL ESTATE SRL

sediul social: Zalău, str.Fabricii nr. 1, judetul Sălaj

Titular de activitate/Operator: S.C. CEMACON S.A.

###### Sediu: Cluj Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, Clădirea Silver Business Center, et.1, judeţul Cluj

Punct de lucru: Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj

Elaborator: de S.C. MINESA – Institutul de cercetări şi Proiectări Miniere S.A

# CUPRINS					pag

# 1. INTRODUCERE			    						2

# 1.1. Context										2

1.2. Obiective										4

1.3. Scop şi abordare									4

2. DESCRIEREA TERENULUI								5

2.1. Localizarea terenului								5

2.2. Proprietatea actuală 								6

2.3. Utilizarea actuală a terenului							7

2.4. Folosirea terenului din împrejurime							11

2.5. Utilizare chimică									12

2.6. Date climatice									12

2.7. Topografie şi scurgere								12	2.8. Geologie şi hidrogeologie								12

2.9. Hidrologie										13

2.10. Autorizaţii de funcţionare curente 							13

2.11. Detalii de planificare								13

2.12. Incidente legate de poluare							14

2.13. Specii/habitate sensibile/protejate din apropierea  teritoriului studiat		14

2.14. Condiţiile clădirilor								14

2.15. Răspuns de urgenţă								15

3. ISTORICUL TERENULUI								15

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI							15

4.1. Probleme identificate								15

4.2. Probleme ridicate 									17

4.3. Deșeuri										18

4.4. Instalaţie generala de evacuare							19

4.5. Gropi – zona internă de depozitare							20

4.6. Incinta  şi instalaţii de tratare    							20	          4.7. Sistem de scurgere									20

4.8. Alte depozitări chimice şi zone de folosinţă						20

4.9. Alte posibile impurităţi rezultate din folosinţa anterioară a terenului			20

5. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR ŞI RECOMANDĂRI				20

5.1. Poluarea aerului									21

5.2. Poluarea apei									22

5.3. Poluarea solului									23

## 5.4. Nivelul de zgomot									24

## 5.5. Surse de radiaţii									24

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI								24

ANEXE

# INTRODUCERE

# 1.1.Context

Prezentul raport de amplasament a fost întocmit de S.C. MINESA – Institutul de cercetări şi Proiectări Miniere S.A. – înregistrată la poziţia 22 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului,  in colaborare cu SC FENERALE CONSULTING SRL.

###### Raportul de amplasament are ca scop prezentarea situaţiei amplasamentului Fabricii de blocuri ceramice, din municipiul Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj.

###### Proprietarul instalației este SC CEMACON REAL ESTATE SRL,  cu sediul social în municipiul  Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, nr. înreg J31/414/2014, CUI 32604048.

###### Operatorul instalației Fabrica de blocuri ceramice este SC Cemacon SA, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, clădirea Silver Business Center, et.1, judeţul Cluj, pentru Punctul de lucru din municipiul Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, în baza Contractului de închiriere nr. 3/19.03.2015 încheiat între SC Cemacon Real Estate SRL și SC Cemacon SA, anexat prezentei documentații.

Obiectul de activitate al SC CEMACON SA pentru obiectivul analizat, conform codului CAEN este: 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Pe amplasamentul din Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, SC CEMACON SA desfǎşoară activitatea de fabricare a blocurilor ceramice pentru construcţii, în baza Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 30.05.2016 emisă de APM Salaj.

De la emiterea autorizatiei integrate revizuite, pe amplasament s-au realizat modificări, și anume s-au desfiintat o serie de  constructii.

Pentru realizarea operaţiilor de demolare, SC CEMACON SA a solicitat și a obținut de la Primaria Zalau autorizatiile de demolare Nr.721 din 25.10.2016 si 736 din 01.11.2016 si s-au desfiintat urmatoarele obiective :

- Secția de pulberi minerale antiaglomerante;

- Depozitul suprateran de carburanți;

- Separatorul de produse petroliere;

- Hala  secției II-blocuri ceramice;

- Clădirea centralei termice și gospodăria de combustibil;

- Instalația de alimentare cu apă industrială: puțul de alimentare și instalațiile de captare aducțiune, înmagazinare și distribuție;

- Instalația de recirculare a apei;

- Instalatia de dedurizare a apei;

- Cazan  tip MASINA R;

- Cazan ECO-SYSTEM 80;

Capacitatea de producție a instalației de fabricare blocuri ceramice este 300 tone/zi, respectiv 109500 tone /an.

Activitatea desfășurată de operator în cadrul instalaţiei de fabricare a blocurilor ceramice este prevazută în Legea 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa l, pct. 3.5.a) Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi .

Activitatea este prevazută în HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR), la activitatea 3.g - Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptorului de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg/mc.

În afara de legislaţia referitoare la emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), instalaţia este listată în anexa 1 a HG nr 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră. Pentru activitatea desfășurată în „instalația de fabricare blocuri ceramice având o capacitate mai mare de 75 tone pe zi”,  operatorul deţine Autorizaţia nr. 207/10.09.2015 privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă până în 2020, emisă de MMAP, revizuita la data de 09.01.2017, instalaţia fiind dotată cu cuptor de ardere blocuri ceramice, uscător  produse ceramice și precuptor(capacitate 300 tone/zi) și două cazane de încălzire (0,048 MW).

Impactul asupra mediului pe care îl are activitatea desfășurată a fost analizat de operator în anul 2015, când a fost realizat Raportul de amplasament pentru obtinerea unei noi Autorizații Integrate de mediu nr. 1 /30.05.2016.

In prezent activitatea fabricii de blocuri ceremice Zalău este reglementată prin Autorizația integrată de mediu nr. 1 /30.05.2016 emisă de APM Salaj, Autorizația de gospodărire a apelor nr. 206/15.04.2016, emisă de ANAR-ABA Someș Tisa și Autorizația GES nr. 207/10.09.2015, emisă se MMAP, revizuita la 09.01.2017, anexate prezentei documentații.

Amplasamentul analizat este prezentat în Planul de încadrare în zonă anexat.

Acest raport este elaborat pentru punctul de lucru din Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, pe care SC CEMACON SA operează instalaţia de fabricare a blocurilor ceramice, cu o capacitate de producție proiectată de 300 tone/zi și prezintă starea actuală a amplasamentului, după modificările efectuate pe amplasament și prezentate.

Pentru a se conforma cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, SC CEMACON SA, în calitate de operator, depune prezentul Raport de amplasament și cererea de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/30.05.2016.

Raportul de amplasament a fost întocmit pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere și control al poluării, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informații relevante, de sprijin pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/30.05.2016.

1.2. Obiective

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au identificat în conformitate cu cerinţele actuale privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării.

În funcţie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel:

A – prezentarea unei situaţii a amplasamentului, în comparaţie cu situaţia prezentată în investigaţiile anterioare ale amplasamentului (din anul 2015), precum şi ca urmare a funcţionarii instalaţiei în baza Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/30.05.2016. Raportul de amplasament evidențiază  evoluția în timp a impactului pe care îl are funcţionarea instalaţiei asupra amplasamentului și pentru solicitarea de revizuire a autorizaţii integrate de mediu nr. 1/30.05.2016.

Acest obiectiv este realizat prin:

- identificarea utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului, pentru a determina dacă şi în ce măsură există zone cu potenţial de contaminare (contaminare istorică şi actuală);

- abordarea unor informaţii suficiente, care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al amplasamentului astfel încât să se descrie interacţiunea dintre factorii de mediu.

B – identificarea şi furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale în cazul oricărei contaminări posibile în trecut, prezent şi viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea şi interpretarea posibilelor impacte ale activităţilor realizate anterior pe amplasament şi prin analizele efectuate de unitate prezentate în Raportul anual de mediu întocmit pentru anii 2012- 2014 (perioadă în care activitatea a fost sistată) si anul 2015 cand si-a reluat activitatea.

C – identificarea şi furnizarea de dovezi în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii aerului, apelor, solului şi subsolului.

În mod particular, acest raport are în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- să revadă utilizările anterioare şi actuale ale terenului, pentru a identifica dacă există zone contaminate sau cu potenţial de contaminare.

- să revadă informaţiile cu privire la cadrul natural al terenului, pentru a ajuta la inţelegerea naturii contaminării sau impactului care au fost sau pot fi prezente/identificate.

Acest raport se referă la suprafaţa pe care o deţine în prezent compania şi cea din împrejurul instalaţiei, care ar fi putut fi afectate sau pot fi afectate pe viitor de funcţionarea fabricii de blocuri ceramice deţinută de SC CEMACON SA Cluj Napoca.

1.3. Scop şi abordare

Scopul elaborării Raportului de amplasament este, în principal, prezentarea stării amplasamentului, inclusiv situaţia poluării factorilor de mediu.

Raportul de amplasament va reprezenta şi va oferi un punct de referinţă (față de situația din 2015), inclusiv pentru comparaţia la o eventuală încetare a activităţii.

Abordarea efectuării Raportului de amplasament la SC CEMACON SA este în concordanţă cu Ghidul Tehnic General pentru instalaţii aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, parcurgând etapele recomandate privind cercetarea documentară şi observaţiile de recunoaştere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind condiţiile iniţiale şi dezvoltarea „Modelului conceptual”.

Din punct de vedere al conţinutului, Raportul de amplasament este structurat pe cele şase capitole indicate în Ghid şi anume:

- Capitolul 1 - Prezentarea titularului de activitate

- Capitolul 2 - Descrierea terenului - descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului

- Capitolul 3 - Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului

-   Capitolul 4 - Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facând parte din descrierea terenului

- Capitolul 5 - Interpretări ale informaţiilor şi recomandări

- Capitolul 6 - Concluzii

Fiecare capitol este împarţit în subcapitole, iar raportul include şi o serie de anexe.

- DESCRIEREA TERENULUI

2.1 Localizarea terenului

SC CEMACON SA desfăşoară activitatea de fabricare blocuri ceramice la punctul de lucru din Zalău, str. Fabricii, nr. 1, judeţul Sălaj, pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Zalău, zona de unități industriale/de depozitare,  în afara zonei protejate.

Zona seismică de calcul este zona F, coeficient de seismicitate, Ks =0,08; perioadă de colț, Tc=07 conform hărţii de zonare seismică din Normativul P100/92 (aceasta presupune o zonă fără cutremure).

Suprafața terenului unde se afla fabrica de blocuri ceramice este plană, de formă aproximativ dreptunghiulară.

Accesul pe amplasament este asigurat din str. Fabricii.

Suprafaţa totală a întregii proprietăţi deţinută de SC CEMACON SA este de 32783 mp, in urma vanzarii unei suprafete de 22211 din proprietatea detinuta, conform actelor de proprietate anexate, și cuprinde hale și clădiri, cu suprafața construită la sol de 13297 mp, respectiv, platforma depozitare spații verzi și terenuri libere.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- la sud: sectie de mobilă Vidalis SRL;

- la nord: SC DEDEMAN SRL, SC Bany Trans SRL , SC Cover Prod SRL, SC Crolux SRL;

- la est: SC DEDEMAN SRL, ADP Zalău, locuinţe particulare;

- la vest: blocuri de locuinţe

Distanța până la zona locuită (prima casă) la limita estica a amplasamentului este de 5 m.

Coordonatele amplasamentului

Latitudine N: 353369.39  (X = 47011’44.3425’’)

Longitudine E: 634715.1 (Y = 2303’45.66439’’)

Figura 2.1.1. Localizarea instalației

Tabel 2.1.1. Construcții existente pe amplasament și care fac obiectul contractului de închiriere între SC Cemacon SA Cluj Napoca și SC CEMACON REAL ESTATE SRL  Zalău (Contractului de închiriere nr. 3/19.03.2015):

| Denumire | Suprafața, mp | Nr. inventar | observații |
| --- | --- | --- | --- |
| hală de fabricație secția I-blocuri ceramice | 11889 | C1 si C7(C6 si C14 in varianta veche) | Destinată activității de fabricare a blocurilor ceramice |
| Clădire administrativă | 302 | FN | Activitati de birou si vestiare angajati |
| Platforma betonata | 19926 | 1CC(24 CC) | Depozit de produse finite, deșeuri tehnologice |
| Birouri si caldire poarta | 390 | C5(C12) | Activitati de birou si asigurare paza |
| Sopron 1 | 168 | C2(C8) | Atelier mentenanta |
| Sopron 2 | 108 | C3(C9) | Sopron |
| Total suprafață construită | 32783 |  |  |

2.2. Proprietatea actuală

Terenul și construcțiile pe care se află fabrica de blocuri ceramice Zalău sunt proprietatea SC CEMACON REAL ESTATE SRL, cu sediul în Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J31/414/27.11.2014,  având cod de înregistrare fiscală 3260448.

Operatorul instalației este SC CEMACON SA, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, clădirea Silver Business Center, et.1, judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J12/2466/2012, având cod de înregistrare fiscală RO 667858, punct de lucru în Zalău, str. Fabricii nr.1, în baza Contractului de închiriere nr. 3/19.03.2015 incheiat cu proprietarul.

Se anexează extrasele CF și contractul de închiriere.

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuală sunt prezentate la capitolul 2.1 și în anexele cu Planul de amplasament al obiectivului. Acestea arată şi figurează schematic, de asemenea, limitele instalaţiei care face obiectul prezentului raport de amplasament.

2.3. Utilizarea actuală a terenului

Obiectivul analizat se află în intravilanul municipiului Zalău, zona fiind destinată desfășurării activităţilor industriale/de depozitare, conform PUG al municipiului Zalău. În zonă se desfășoară și alte activități de tip industrial, comercial și prestări servicii.

Distanţa la care se află cele mai apropiate locuinţe faţă de obiectiv este de aprox 5 m, pe direcția estică.

Pe amplasamentul pe care operează SC CEMACON SA –fabrica de blocuri ceramice Zalău se află: hale de producție, clădire administrativă, platforme betonate. Platforma are toată infrastructura pentru desfășurarea unor activităţi de tip industrial: reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare menajeră și pluvială, reţele electrice, reţele de alimentare cu gaze naturale.

In prezent, pe amplasament se desfășoară activitatea propriu zisă de fabricare a blocurilor ceramice și activități auxiliare: comercializarea blocurilor ceramice, întreținere și reparații utilaje și activități administrative.

Locații, instalaţii şi echipamente pe amplasament

1. Hala de fabricare blocuri ceramice secția I-blocuri ceramice

Hala de fabricare blocuri ceramice secția I- blocuri ceramice are suprafaţa de 11889 mp. Hala este compartimentată în zona de fabricație blocuri ceramice cu echipamentele aferente și zone pentru depozitarea masei argiloase și a deșeurilor rezultate de la fasonare și uscare.

In perioada 01.06.2011-01.03.2015 activitatea fabricii de blocuri ceramice Zalău a fost sistată din considerente economice.

Incepând cu 01.03.2015,  fabrica de blocuri ceramice din Zalău și-a reluat activitatea de producție folosind ca materie primă masa argilosă preparată la Fabrica de blocuri ceramice Recea, proprietatea SC CEMACON SA, prin urmare procesul tehnologic de preparare a masei argiloase nu se mai desfășoară pe amplasament.

Tabel 2.3.1. Echipamentele liniei de fabricare blocuri ceramice secția I -blocuri ceramice

| Denumire echipament | număr echipamente | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| FASONARE |
| Buncăr alimentator | 1 buc | Capacitate 15 mc |
| Relee de benzi transportoare | 1 buc | Lungime 40 ml |
| Valț diferențial | 1 buc | - |
| Electromagnet | 3 buc | Dimensiuni 800x500x150 mm |
| Presă vacuum de extrudat | 1 buc | Tip Handle 500 |
| Masă de tăiat | 1 buc | tip multifilar |
| Instalație de transport și rulare | 1 buc | Lungime= 120 m,Lățime=1,2 m |
| USCARE |
| Uscător tunel | 1 | Ciclu de uscare de aprox. 24 ore (in funcție de sortimentul de blocuri ceramice), pe 4 linii de uscare. Temperatura de uscare este aprox 1200C. Agentul de uscare este aerul cald recuperat de la cuptorul tunel şi obţinut cu un generator de aer cald cu funcționare continuă și de la un generator de aer cald cu funcționare intermitentă Combustibil utilizat - gazul natural, debit instalat gaz natural 280 Nmc/h Dimensiuni uscător tunel: -lungime 80,96 m -lăţime 15,89 m -înălţime 4,73 m Sisteme de ventilare: -ventilare aer cald-un grup de ventilatoare centrifugale, debit total 160000 mc/h -recirculare aer umed-un ventilator cu debit 25000 mc/h -evacuare aer umed-2 ventilatoare axiale , debit total 160000 mc/h Instalații de evacuare emisii-2 coșuri de dispersie |
| Instalație de transport și rulare | 1 buc | Lungime= 120 m,Lățime=1,2 m |
| ARDERE, DESCARCARE |
| Precuptor | 1 | Dimensiuni precuptor: -lungime: 27,00 m -lăţime: 4,2 m -înălţime: 2,8 m Debit de gaz: 95 Nmc/h Arzător -1 buc , tip VDC-75 GM Sistem de ventilare: -un ventilator tip CHB, debit 25000 mc/h care insuflă aer cald recuperat de la cuptor prin bolta precuptorului -un ventilator tip EBC 1004/H-9B care absoarbe aerul și-l evacuează la coș Instalații de evacuare emisii- coș de dispersie |
| Cuptor tunel | 1 | Capacitatea de ardere este 300 tone/zi Ciclul de ardere durează aprox 30 ore (in funcție de sortimentul de blocuri ceramice). Temperatura de ardere: max. 940-10000C Combustibil utilizat: gazul natural, debit instalat 490 Nmc/h - arzătoare laterale - 54 buc, tip ECLIPSE EXTENSO-JET BURNERS Dimensiuni cuptor: -lungime: 130,15 m -lăţime: 4 m -înălţime:3,55 m Sisteme de ventilare: -1 ventilator exhaustor pentru gaze arse-debit 67000 mc/h -2 ventilatoare de recirculare la preincălzire –debit 14500mc/h/fiecare -3 ventilatoare pentru insuflarea aerului in zona de răcire rapidă-debit 2800mc/h/fiecare -2 ventilatoare contrapresiune-debit 37500 mc/h/ fiecare -1 ventilator pentru extragerea aerului recuperat-debit 39000 mc/h -2 ventilatoare pentru răcirea produselor-debit 15650 mc/h/fiecare -4 ventilatoare pentru aerul de combustie-debit 3000 mc/h/fiecare Instalatii de evacuare emisii-un coș de dispersie |
| Platformă cuptor tunel , linia de lucru | 74 | Capacitate de încărcătură de 9 stive |
| Linie de rezervă | 1 | - |
| Instalație de transport și rulare | 1 | Capacitate 300 tone/24 ore |
| Mașină de înfoliere | 1 | Maşină de infoliere, capacitate 80 paleti/h |
| Motostivuitor | 2 | Utilaje pentru transport intern |

Tabel 2.3.2 Spații amenajate în hala de fabricare blocuri ceramice secția I-blocuri ceramice

| Nr.crt. | Denumire și destinație | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depozit masă argiloasă | S=240 mp |
| 2 | Depzit deșeuri de la fasonare și uscare | S=190mp |
| 5 | Depozit folie PVC | S= 72mp |
| 6 | Depozit de material refractar pentru vagoneți | S= 24mp |

Prezentarea procesului de fabricare a blocurilor ceramice

Masa argiloasă nu se prepară pe amplasamentul analizat, ci este asigurată de la fabrica de blocuri ceramice Recea, punct de lucru al SC CEMACON SA. Compoziția masei argiloase stabilită prin rețea de fabricație este:

-Argilă galbena/vânătă:                                   60-80%

-Cenuşă de temocentrală :                              max 33%

-rumeguș (coji de semințe)                            max 16%, sau nisip  max 15%

-cărbune                                                             max 2%

Proporția dintre argila galbenă și cea vânătă se stabilește în funcție de proprietățile zăcământului, și caracteristicile dorite pentru produsele finite, prin încercări efectuate în laboratorul propriu de încercări.

- Fasonarea produselor

Operaţia de fasonare presupune transformarea masei argiloase preparate într-un semifabricat în stare crudă.

Corecția de umiditate a masei argiloase se realizează prin stropire cu apă inainte de fasonare. Cantitatea de apă introdusă în masa argiloasă preparată este de 1-2%, adică 10-20 l/tonă de amestec, astfel încât conținutul masic de apă în blocurile ceramice crude să ajungă la circa 21%.

Fasonarea constă în extruderea masei argiloase de la o secţiune mai mare la o secţiune mai mică, cu presa vacuum, realizând un grad de compactizare a masei.

Utilajele cele mai răspândite pentru fasonarea blocurilor  ceramice, pe care le folosește și operatorul,  sunt presele cu melc şi vacuum. În masa argiloasă umedă rămâne înglobată o cantitate de aer. Bulele de aer întrerupând pelicula de apă care înconjoară particulele argiloase, au un efect asemănător granulelor de degresant (reduc plasticitatea masei). Pentru dezaerare, pasta argiloasă trece înainte de presare printr-o cameră specială unde se creează vid. Dezaerarea are loc prin reducerea presiunii exterioare a particulelor, ceea ce face ca aerul din interiorul bulelor să spargă pereţii şi să iasă din pastă. Vidul necesar este de 75(90%.

Deșeurile de produse crude, rezultate la masa de tăiat calupul de bloc ceramic și de la fasonare, sunt dirijate  printr-un sistem de benzi transportoare spre depozitul de deșeu crud , iar de aici la punctul de lucru -Fabrica de blocuri ceramice Recea pentru reutilizare prin reintroducerea in procesul de fasonare.

- Uscarea semifabricatelor

Uscarea este procesul prin care se îndepărtează apa din masa ceramică, prin trecerea ei din stare lichidă în stare gazoasă cu ajutorul unui agent de uscare.

Agentul de uscare este aerul cald  obţinut prin recuperarea căldurii din zona de răcire a cuptorului de ardere : aerul ambiental este trecut prin zona de răcire a cuptorului, se încălzește și este dirijat spre camera de combustie a uscătorului; dacă temperatura aerului nu atinge 1200C se folosește și sursa de căldură proprie, un arzător suplimentar pe gaz natural.

Produsele fasonate sunt așezate pe vagoneți și introduse in uscătorul tunel. Aici curenţii de aer cald încălzesc produsele . În timpul uscării produsele pierd umiditatea şi se contractă. Contracţia poate afecta într-o măsură importantă calitatea produselor. Procesul urmează un regim de uscare în funcţie de tipul şi umiditatea semiprodusului, fiind condus de un calculator de proces.

- Arderea produselor

Arderea blocurilor ceramice reprezintă faza cea mai importantă a procesului tehnologic, deoarece în această fază  se stabilesc calităţile produsului finit.

Arderea produselor este o operaţie care se produce cu ajutorul căldurii şi prin care se realizează transformarea masei argiloase într-o masă ceramică cu proprietăţi noi, diferite de cele pe care le-a avut anterior. Proprietăţile şi caracteristicile produselor ceramice uscate se schimbă prin ardere, pentru că sub influenţa temperaturii, în masa argiloasă au loc o serie de transformări fizice şi reacţii chimice care dau naştere unor componenţi noi, ce conferă produselor proprietăţile necesare pentru a le face apte pentru utilizare.

În cadrul obiectivului analizat, vagoneții (cu produse) ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați direct la precuptor, pentru a se menține cădura înglobată în produse după uscare la 800C și apoi introduși în cuptorul de ardere. In cazul in care vagoneții ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați pe linia de rezervă, inainte de intrarea în cuptorul de ardere sunt trecuţi prin precuptor, unde are loc preincălzirea produselor până la 800C.

Produsele uscate aşezate pe vagoneţi se introduc în cuptor tunel automat, unde are loc arderea propriu zisă. Aici produsele parcurg succesiv:

- Zona de preîncălzire, unde are loc preîncălzirea produselor în mod uniform pe secţiunea transversală, eliminarea apei de constituţie şi transformări polimorfe. Temperatura ajunge până la 6000C, cu  3 grupuri de arzătoare laterale.

- Zona de ardere, unde are loc formarea unei anumite cantităţi de fază lichidă, procese de recristalizare ale unor componente şi formarea unor componente noi. Temperatura ajunge la 940-10000C, cu 24 grupuri de arzătoare laterale.

- Zona de răcire, unde are loc răcirea produselor prin introducere de aer rece.

Ritmul de împingere a vagoneţilor în cuptor, cât şi parametrii procesului de ardere, sunt complet automatizaţi şi controlaţi de calculatorul de proces.

Cuptorul tunel, din punct de vedere termodinamic, îndeplineşte funcţia de schimbător de căldură în contracurent. Schimbul de căldură are loc între gazele calde, produse de combustie şi blocurile ceramice.

Prin sistemul de ventilație existent și prin turația ventilatoarelor gazele arse sunt recirculate in zona de incălzire a cuptorului, cedând căldură produselor ceramice, astfel că la evacuare acestea au o temperatură de max. 600C.

In zona de răcire, prin sistemul de vențilație existent și turația ventilatoarelor, in cuptor se introduce aer ambiental, care preia căldura blocurilor ceramice arse, se încălzeşte și este dirijat la uscătorul tunel.

Fiecare secţiune a cuptorului se află la o temperatută prestabilită, constantă în timp,  conform curba de ardere prevăzută.

Operatorul  utilizează următoarele tehnici de reducere a consumului energetic și a emisiilor, conform BAT specific (Sectiunea 4.1. si 5.1.2. din BAT):

- recuperarea căldurii in exces din cuptor din zona de răcire, pentru uscarea produselor fasonate;

- controlul automat al circuitului de uscare;

- controlul automat al temperaturii și umidității la uscare, urmărirea curbei de ardere pentru minimizarea emisiilor;

- utilizarea arzătoarelor cu viteză mare și eficiență imbunătățită a combustiei;

- optimizarea trecerii de la uscător la cuptor -folosirea zonei de preincălzire a cuptorului pentru uscare, cu evitarea răcirii după uscare;

- utilizarea formatorilor de pori, ceea ce conduce la reducerea necesarului energetic.

Căldura necesară arderii şi controlul atmosferei se realizează prin utilizarea gazului natural. Arzătoarele de gaz, in număr de 44 bucăți, sunt montate în pereţii laterali ai cuptorului.

- Descărcarea, clasarea, ambalarea, depozitarea produselor finite

Descărcarea vagonetelor ce ies din cuptorului tunel se face automatizat. Blocurile ceramic se separă pe tipuri şi calităţi, conform criteriilor de clasare, şi se stivuiesc pe paleţi de lemn. Paleții de lemn se înfoliază cu folie de polietilenă. După ambalare, se aplică eticheta de identificare.

Paleţii astfel ambalaţi sunt deplasaţi şi manipulaţi cu ajutorul motostivuitorului în depozitul de produse finite. In deposit, paleţii se aranjează pe rânduri, în aşa fel încât să existe căi de acces, să permită circulaţia printre ei în siguranţă şi să se asigure integritatea produselor.

Deşeurile arse rezultate de la sortare se depozitează în depozitul de deșeu ceramic ars.

schema fluxului tehnologic este anexată documentaţiei.

2. Alte spaţii- clădire administrativă, în suprafață de 302 mp

3. Depozite pe amplasament

Platforma betonată, în suprafață de 20094 mp, este destinată depozitării produselor finite şi boxelor pentru deșeurile tehnologice.

Pe amplasament mai sunt identificate și următoarele zone de depozitare:

- recipienți pentru deseuri periculoase inscripționați corespunzator

- depozit materiale auxiliare (piese de schimb, folie).

programul de lucru - 3 schimburi X 8 ore, 7 zile/săptămână

Personal ce deservește fabrica - 41 angajați

2.4. Folosirea terenului din împrejurime

Obiectivul analizat este situat în zona  industrială a intravilanului municipiului Zalău, județul Sălaj, pe o suprafată de 32783 mp, cuprinzând: hale de fabricație, clădire administrativă, depozite, căi de acces auto, platforme betonate, terenuri libere.

Platforma are toată infrastructura necesară pentru desfășurarea activităţilor de tip industrial: reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare menajeră și pluvială, reţele electrice, reţele de alimentare cu gaze naturale.

Incinta este împrejmuită și are asigurată pază.

  - Utilizare chimică

În procesul tehnologic de fabricare a blocurilor ceramice pe amplasamentul CEMACON SA din Zalău nu se folosesc substanțe sau preparate chimice periculoase. Materiile prime și materialele auxiliare nu sunt de natură periculoasă.

Se utilizează următoarele tipuri de materii prime și auxiliare:

- masă argiloasă;

- folie PE, paleți pentru ambalarea blocurilor ceramice;

- diferite tipuri de uleiuri pentru întreținerea și funcționarea utilajelor

Produsele finite sunt blocuri ceramice de diferite forme și profile pentru construcții.

Tabel 2.5.1. Tipul materiilor prime și materialelor, cantitati utilizate, periculozitate, mod de depozitare

| nr. Crt. | Denumire materii prime și auxiliare/utilizare | Natura chimică/ compoziţie/ stare fizică | Fraze de risc şi periculozitate | Mod de aprovizionare/depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masă argiloasă / fabricare blocuri ceramice | Masă anorganică care are in compoziție: argilă, cenușa de termocentrală, rumegus/ solid | Nepericulos | Vrac, cu mijloace de transport acoperite de la Fabrica de blocuri ceramice Recea - Cemacon In depozitul de masă argiloasă amenajat in hala de fabricație blocuri ceramice in apropierea zonei de fasonare |
| 2 | Folie PE/ambalare blocuri ceramice | Organic/poli- mer/solid | Nepericulos | În baloţi /depozit in hala de fabricație |
| 3 | Paleţi din lemn/ ambalare blocuri ceramice | Organic/ celuloză/solid | Nepericulos | în stive pe platforma betonatã a depozitului de produse finite |
| 4 | Ulei de transmisie/ Ulei hidraulic/ funcţionare utilaje pe fluxul de fabricaţie | Organic/ hidrocarburi/ lichid | Nepericulos | Recipienți de 20-40 l/ în magazia de materiale Butoaie de 200 l/magazia de materiale |

2.6. Date climatice

Municipiul Zalău, reședința județului Sălaj, este situat în zona centrală a județului, în bazinul hidrografic al râului Zalău, în depresiunea Zalăului la contactul cu Culmea Meseșului. In Depresiunea Zalăului predomonă un climat temperat, submontan, cu precipitații bogate și oscilații de temperatură mai mici decât în Podișul Transilvaniei. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -2,5 0C, iar a lunii iulie este de +19,30C.

Aceasta face ca zona se află sub directa influență a maselor de aer din vest, încadrându-se în sectorul de climă continental moderat. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între  8°  şi 9° C.

Precipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse între 600 și 800 mm annual.

2.7. Topografie şi scurgere

În zona amplasamentului terenul este plan, fără pante semnificative și este ocupat de elemente de infrastructură industrială și căile de acces aferente.

Pe o zonă mai largă se disting dealurile care flanchează Valea Zalăului, acestea având, pe tronsonul corespunzător amplasamentului studiat, pe direcția de curgere de la sud către nord

In zona studiată direcția naturală de curgere a apelor meteorice urmează panta naturală a terenului, respectiv către Valea Zalăului.

2.8. Geologie şi hidrogeologie

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat aparține unei microdepresiuni cu aspect de culoar situată la poalele Munților Meseș la baza versantului drept al Văii Zalăului.

Terenul studiat aparține unității geologice Munții Apuseni de nord, respectiv Munților Meseș, mai exact prelungirii acestora spre nord, prin Dealurile Silvaniei. Zona face parte din bazinul neogen al Simleului, depresiune tectonică rezultată prin scufundarea unor sectoare dintr-un masiv cristalin vechi ce ocupă o arie mult mai extinsă-Depresiunea Panonică. Roca de bază este reprezentată de argile marmoase cu intercalații de praf, cenușii, de vârstă panoniană, acoperit de deluvii argiloase de vârstă cuaternară.

In zona orașului Zalău formațiunile ce prezintă importanță aparțin Panonianului precum și Valhinian-Basarabianului de sub aceasta. Depozitele Valhinian-Basarabianului sunt constituite din argile marnoase cu intercalații de nisipuri și gresii, uneori bolovănișuri cu pietrișuri. Peste aceste formațiuni urmează seria Panonianului care are grosime de peste200 m, în zona Zalăului și crește spre vest până la circa 500 m. Aceste depozite sunt constituite predomonamt din argile și argile marnoase, uneori gresii nisipoase sau argile marnoase nisipoase cu cărbuni.

Terenul studiat este stabil, construcțiile din zonă nu prezintă degradări rezultate din conlucrarea stucturii cu terenul de fundare

Din punct de vedere hidrogeologic subsolul zonei Zalău este constituit din formațiuni predomonant argiloase în care se intercalează straturi subțiri de nisipuri fine și/sau medii. Datorită pachetelor grose de argile și argile marnoase, straturile acvifere din subsol sunt puternic sub presiune, fapt pentru care nivelele hidrostatice sunt ascensionale, uneori arteziene cu debite specifice mici (0,08-1,5 mc/hm denivelat). Apa în fântânile din zonă se găsește la adâncimi mici.

2.9. Hidrologie

Zona este săracă în rețea hidrografică permanentă, principalul curs de apă din zonă fiind valea Zalăului, cod bazin hidrografic II-2.17, la cca 600 m vest față de limita amplasamentului. Valea Zalăului este afluent de dreapta al Crasnei și colector principal al zonei, primind o serie de afluenți cu regim temporar de curgere, cum ar fi pârâul Miței, Valea Ungurului, etc.

Din punct de vedere hidrologic, zona nu este inundabilă.

2.10. Autorizaţii de funcţionare curente

La data întocmirii prezentului Raport de amplasament, SC CEMACON SA- fabrica de blocuri ceramice Zalău, deține următoarele acte de reglementare relevante din punct de vedere al protecției mediului:

- Autorizația integrată de mediu nr. 1din 30.05.2016;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 206 din 15.04.2016;

- Autorizația nr. 207/10.09.2015 privind emisiile de gaze cu efect de seră, revizuita la 09.01.2017, valabilă până în 2020;

- Autorizații de securitate la incendiu nr. 575/08.05.2002

2.11. Detalii de planificare

În vederea identificării acţiunilor planificate pentru supravegherea calităţii amplasamentului, au fost identificate sursele de poluanţi şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu, odată cu obţinerea autorizaţiei integrate de mediu şi a autorizatiei de gospodărire a apelor.

Conform autorizaţiei integrate de mediu și autorizatiei de gospodarire a apelor, a fost adoptat următorul plan de monitorizare a mediului:

- Monitorizarea emisiilor la coşurile de pe fluxul de fabricare a blocurilor ceramice, urmărindu-se indicatorii: pulberi, CO, NOx, SO2, flor și compuși cu flor, clor și compuși cu clor cu o frecvență anuală;

- Efluenţii lichizi deversaţi în receptorul natural (V. Zalăului) sunt formaţi din ape pluviale de pe amplasament. Astfel, se monitorizează calitatea acestora prin determinări periodice la indicatorii: pH, materii in suspensie, reziduu fix la 1050C,  cu o frecvență semestrială;

- Totodata sunt monitorizate si apele subterane prin intermediul unui put forat.

Astfel, se monitorizează calitatea acestora prin determinări periodice la indicatorii: ph si reziduu fix la 1050C

Operatorul monitorizează in permanență variabilele de proces:

- Consumuri de energie electrică, gaz metan, apă

- Calitatea materiei prime și auxiliare

- Reglare raport aer/gaz metan pentru optimizarea arderii și minimizarea emisiilor.

2.12. Incidente legate de poluare

### Inainte de anul 1969- anul construirii fabricii de cărămizi din Zalău, terenul a avut folosința de teren agricol, iar din 1969 până în prezent folosință de teren pentru activități industriale (categoria de terenuri cu folosință mai puțin sensibile).

### In prezent terenul  este în proprietatea beneficiarului SC CEMACON REAL ESTATE SRL.

Amplasamentul nu a fost cunoscut şi nu este înregistrat ca prezentȃnd poluare istorică.

### în cadrul investigaţiilor specifice prezentei documentaţii nu au fost identificate efecte de poluare a solului și apelor datorate unor activități învecinate sau activități anterioare pe amplasament.

2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate din apropierea teritoriului studiat

Amplasamentul societăţii evaluate nu este mărginit de habitate protejate.

Perimetrul amplasamentului se învecinează cu terenuri care au folosinţă sensibilă. Distanţa până la zona de locuit, in latura estică a amplasamentului, este de 5 m.

In zona amplasamentului studiat nu se află arii de interes comunitar Natura 2000 și nici obiective protejate la distante mai mici de 1000-1500 m.

Activităţile desfăşurate pe amplasament nu vor afecta ecosisteme protejate.

2.14. Condiţiile clădirilor

Terenul pe care se află instalația IPPC “fabrica de blocuri ceramice Zalău” a aparținut Fabricii de cărămizi Zalău, care și-a inceput activitatea în anul 1969. Majoritatea halelor de producție au fost construite in perioada 1969-1975. Toate elementele de construcție au fost executate pe bază de proiecte tehnice de execuție, care au fost supuse procedurilor de verificare (prin verificatori atestați pe specialități) și pentru care au fost eliberate autorizații de construire, conform prevederilor legale.

Construcţiile existente sunt realizate astfel:

- Infrastructura: fundatii izolate legate intre ele prin grinzi de fundare.

- Suprastructura: Stalpi si grinzi din elemente prefabricate din beton armat, structura in cadre, iar izolat grinzi din beton armat monolit.

- Pereti din zidarie, portanti si neportanti.

- Invelitoare: tabla cutată izolată cu vată minerală și membrană bituminoasă.

Multe din clădirile de pe amplasament nu au suferit modernizări înainte de anul 1990, degradându-se și conferind un aspect neingrijit fabricii.

După privatizare, în perioada 2001-2005, CEMACON SA a realizat mai multe investiții de retehnologizare și modernizare a instalațiilor tehnologice, în scopul creșterii calității produselor și a eficienței producției.

Construcţiile şi instalaţiile care compun obiectivul nu ridică probleme privind siguranţa în exploatare, activitatea aici fiind gestionată de personal specializat din cadrul societăţii, şi  verificată periodic  de către autoritatea teritorială de protecţie a muncii.

Depozitul de masă argiloasă este amenajat în hala de fabricare în apropierea zonei de fasonare.

Depozitul de produse finite are suprafaţa betonată, neacoperită.

Accesul în incinta obiectivului din Zalău se face de pe strada Fabricii, prin poarta de acces.

2.15. Răspuns de urgenţă

Unitatea nu intră sub incidența prevederilor Directivei Seveso referitoare la prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

Operatorul are elaborat un Plan operativ de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Planul operativ de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului. Planul operativ de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă se revizuiește anual, se actualizează de câte ori este necesar și este disponibil pe amplasament pentru consultare.

Pe amplasament sunt asigurate materiale necesare în caz de poluări accidentale și instrucțiuni precise pentru a se acționa în conformitate cu  planurile de intervenţie.

Pe amplasamentul analizat nu s-au înregistrat incidente de mediu.

3. ISTORICUL TERENULUI

### Terenul pe care s-a amplasat Fabrica de blocuri ceramice Zalău a avut categoria de folosință pentru activități agricole (înainte de 1969), cu toate că parțial era mlăștinos.

### Fabrica de cărămizi și blocuri ceramice din Zalău a luat ființă in anul 1969.

In anul 1972 s-a pus în funcțiune ”Secția I-blocuri ceramice”-etapa I-a

### In anul 1973 s-a realizat etapa II-a “Secției I-blocuri ceramice”

In anul 1974 s-a pus în funcțiune “Secția II-blocuri ceramice”-etapa III-a

In anul 1992 s-a oprit activitatea în “Secția I-blocuri ceramice” (etapa II-a), din lipsă de comenzi

In anul 1997 s-a oprit activitatea în “Secția I-blocuri ceramice”( etapa I-a), din lipsă de comenzi

In anul 1995 s-a definitivat procesul de privatizare a SC CEMACON SA Zalău

### In perioada 2001-2005 s-au realizat mai multe investiții de retehnologizare și modernizare a instalațiilor tehnologice în scopul creșterii calității produselor și a eficienței producției, astfel încât SC CEMACON SA a atins capacitatea de producție pentru cărămizi și blocuri ceramice în cuptoarele de ardere  de 550 tone/zi.

In concluzie, timp de cca 40 de ani pe amplasament, s-a desfășurat același tip de activitate, și anume  s-au produs blocuri ceramice  pentru construcții.

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

Ca urmare a faptului că Romania este stat membru al UE și a implementat legislația de mediu comunitară, activitatea operatorului a fost reglementată din anul 2006, când SC Cemacon SA a obținut pentru fabrica de blocuri ceramice Zalău, Autorizația integrată de mediu nr. 9-NV6/14.03.2006, cu plan de acțiuni și din punct de vedere al gospodărire a apelor nr. 285/2005, valabilă până la 30.10.2007. Planul  de acțiuni a cuprins obiective și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru conformarea instalației la cele mai bune tehnici disponibile aplicabile BERFF/BAT –documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile in industria ceramicii-august 2007, dintre care amintim:

- încapsularea benzilor transportoare exterioare și a benzilor transportoare interioare la punctul de intoarcere a benzii;

- monitorizarea continuă a emisiilor gazoase de CO la cuptoarele tunel;

- casetarea tuturor utilajelor producătoare de zgomot;

- izolarea fonică a clădirilor secțiilor Blocuri ceranice I și II.

La finalizarea lucrărilor prin care s-au realizat măsurile din planul de acțiuni, ARPM Cluj-Napoca a emis Autorizația integrată de mediu nr. 9-NV6/14.03.2006, revizuită la 24.10.2007 (valabilă până la 14.03.2016), pentru funcționarea instalației conforme cu prevederile BREFF/ BAT specific activității, iar ANAR-ABA Someș Tisa a emis Autorizația de gospodărire a apelor nr. 11/12.01.2007 (valabilă până la 14.03.2016, s-a obtinut o autorizatie nouta).

Problemele identificate pentru conformarea cu prevederile Directivei 75/2010/UE privind emisiile industriale și concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile  în industria ceramicii (ediția august 2007) s-au referit în principal la:

- Respectarea valorilor limită de emisie stabilite in autorizatia de mediu pentru indicatorii monitorizati pentru factorii de mediu: aer, apă și apă freatică, sol, zgomot, ca și condiție de bază pentru prevenirea/diminuarea impactului negativ pe care activitatea îl are asupra amplasamentului și vecinătăților.

În urma vizitării amplasamentului şi analizării procesului tehnologic, au fost identificaţi următorii factori de mediu potenţial afectaţi de activitatea desfăşurată pe amplasament:

- aer: emisii rezultate din procesele de tratament termic a blocurilor ceramice (combustibil gaze naturale);

- apa: deversările in emisar (V. Zalăului) de ape pluviale de pe amplasament;

- sol: posibila creștere a acidității solului datorită emisiilor de gaze din procesele de combustie.

Așa cum arătam și în capitolul 2.11, societatea realizează monitorizări ale factorilor de mediu, conform condițiilor impuse in autorizatia integrată de mediu. Monitorizările efectuate in perioada 2009-2011 (până la incetarea activității- 01.06.2011) nu au pus in evidență depășiri la indicatorii analizați pentru amplasamentul studiat. Mai multe detalii referitoare la rezultatele analizelor se găsesc în capitolul 5 al prezentului raport de amplasament.

- Urmărirea consumurilor de materii prime și auxiliare, apă, gaz și energie, conform recomandărilor  BAT/BREF

Tabel 4.1.1 Consumuri realizate in instalație

| Materii prime /materiale/ utilități | Consumuri realizate | Consum specific realizat |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Argilă | 106593 to | 109126 to | 1,37 to/to | 1,31 to/to |
| Cenușă de termocentrală | 19366 to | 19990 to | 0,25 to/to | 0,24 to/to |
| Apa | 6798 mc | 6266 mc | 0,09 mc/to | 0,08 mc/to |
| Energie electrică | 3334 Mwh | 3609 Mwh | 42,96 kwh/to | 43,39 kwh/to |
| Gaz natural | 1835 mii Nmc | 1761 mii Nmc | 24,92 mc/to | 22,27 mc/to |
| Producția realizată | 77600 to blocuri ceramice | 83180 to blocuri ceramice |  |  |

Operatorul menține evidențe privind consumurile specifice de materii prime și utilități, în scopul:

- eficientizării consumurilor de materii prime

- reducerii consumurilor de energie, combustibil și apă

- creșterii eficienței energetice

- optimizării consumurilor

- identificării de acțiuni corective, pentru optimizarea  activităţii.

- Respectarea cerintelor de management pentru instalatie

Unitatea este condusă de un director general executiv și un director de producție. Departamentul de protecția mediului este externalizat, fiind coordonat de către directorul general executiv.

Parametrii de proces ai instalaţiei sunt urmăriți de către  departamentul producție.

Lucrările de mentenanță se execută de către personalul specializat din cadrul atelierului de mentenanță propriu, precum și  prin firme specializate.

Responsabilul cu protecția mediului asigură managementul autorizației integrate de mediu. Toate monitorizările și rezultatele acestora sunt urmărite și verificate de responsabilul cu protecţia mediului. Monitorizările sunt  efectuate de laboratoare acreditate și laboratorul propriu, pentru indicatorii prevăzuţi in AIM.

Raportările la autoritatea competentă de mediu de fac la solicitarea acesteia și conform cerințelor din autorizația integrată de mediu.

- Respectarea cerintelor autorizatiei de mediu referitoare la gestionarea deșeurilor

O cerință BAT/BREF pentru industria ceramică se referă la minimizarea cantităților de deșeuri generate.

In instalaţia analizată au fost identificate oportunitățile de minimizare a generării de deșeuri solide și recuperarea, reutilizarea și reciclarea materialelor reutilizabile, urmărindu-se următoarele posibilități:

- returnarea deșeului crud și prelucrarea acestuia pentru recircularea în procesul tehnologic

- reducerea cantităților de deșeuri care se trimit la eliminare/depozitare finală, prin identificarea posibilităților de recuperare și dacă este posibil utilizarea lor ca sursă de combustibil pentru cuptorul de ardere

- colectarea selectivă , la sursă a fracțiunilor de deșeuri din hârtie,carton,folie  și lemn stocarea acestora în scopul valorificării.

4.2. Probleme ridicate

A. depozitare

Zonele de Depozitele existente pe amplasament au fost prezentate la cap. 2.1.

Masa argilosă adusă de la  fabrica de blocuri ceramice Recea  este depozitată in hala de producție, in apropierea zonei de fasonare, pȃnă la introducerea in procesul de producţie.

Produsele finite sunt depozitate înfoliate pe paleți de lemn, pe platformă betonată, neacoperită.

Deșeurile rezultate din fluxul tehnologic sunt depozitate in containere, pubele sau in spații betonate şi eliminate sau valorificate ulterior prin firme specializate.

Pe amplasamentul fabricii sunt doar depozite amenajate pentru stocări temporare de materii prime și produse finite, care nu prezintă risc ecologic.

B. Aer

Sursele generatoare de emisii dirijate în atmosferă:

- uscătorul, precuptorul și cuptorul tunel de pe linia de fabricație  blocuri ceramice

- 2 centrale termice, pentru încălzire corp administrativ

Surse mobile de emisie:

- utilajele folosite la transportul și manipularea produselor în interiorul amplasamentului

Monitorizările efectuate in 2015-2016, conform autorizatiei integrate de mediu, au avut ca rezultate valori ale emisiilior ce  s-au incadrat in valorile limită de emisie (VLE).

C. Apa

Rețeaua de canalizare acoperă întreg amplasamentul și este constituită din:

- rețea internă pentru apa uzată menajeră  cu  dirijare la canalizarea centralizată a municipiului Zalău

- rețea internă pentru apele pluviale de pe acoperișuri și platforma fabricii de blocuri ceramice, cu evacuare în emisar.

Problemele care se ridică în legătură cu factorul de mediu apă și impactul activității pe amplasament asupra acestui factor de mediu se referă la:

- intreținerea corespunzătoare a sistemului de canalizare internă

- verificarea periodică a traseelor de conducte.

- menţinerea curăţeniei pe platforma fabricii.

D. sol -subsol

In luna octombrie 2006 s-a analizat calitatea solului din incinta fabricii, prin probe prelevate la adâncimi de 5 și 30 cm, în două puncte de pe amplasament, și anume zona de spațiu verde de la poarta 1 și zona depozitului de argilă.  Indicatorii analizaţi au fost metalele grele, respectiv: zinc, plumb, crom total, nichel, cadmiu, cupru, mangan. Rezultatele determinărilor au arătat concentrații sub limita pragului  de alertă pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă, față prevederile din Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Valorile determinate constituie referinţă în urmărirea influenţei asupra calităţii solului a activităţilor desfășurate de către CEMACON SA pe amplasament.

4.3. Deşeuri

Deşeurile rezultate din activităţile desfășurate pe amplasament sunt stocate în funcţie de starea de agregare a acestora, în recipienţi etanşi sau vrac, in zone delimitate.

Tabel 4.3.1. Tipuri, cantităţi de deșeuri nepericuloase generate pe amplasament/mod de gestionare

| Cod deșeu | Categoria deșeului/proveniența | Cantitate/ 2016 | Mod de stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 12 01 | Deșeu de produse crude şi uscate/fasonare/uscare | 62370 kg | In hala de fabricare, zona fasonare | Deșeul este trimis la punctul de lucru Recea si prelucrat pentru reintroducerea in flux |
| 10 12 08 | Deşeu cărămidă arsă/ardere | 139870 kg | Pe platforma de depozitare amenajată | Valorificare la amenajare drumuri sau comercializare |
| 15 01 01 | Deşeuri de hârtie/carton/ aprovizionare | 2836 kg | În container amplasat pe platforma betonată, | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 02 | Deşeuri materiale plastice - folie termocontractabilă/ ambalare blocuri ceramice și alte deseuri plastice | 1769 kg | În containere pe platforma betonată, | Valorificare prin firme specializate |
| 15 01 03 | Deşeu de paleţi de lemn deterioraţi/ ambalare blocuri ceramice | 95240 kg | Vrac pe platforma amenajată pentru deşeuri | Valorificare la persoane fizice și juridice |
| 16 01 03 | Deşeuri din materiale din cauciuc – benzi, curele/ atelier mentenanță | 1040 kg | Vrac pe platforma amenajată pentru deşeuri | Valorificare prin firme specializate |
| 16 11 06 | Deşeuri refractare (materiale de căptuşire şi refractare)/ reparații agregate de ardere | 1540 kg | Pe platforma de depozitare amenajată pe amplasament | Valorificare la amenajarea drumurilor și la pers juridice |
| 17 04 07 | Deşeu feros | 496240 kg | Containere metalice amplasate pe platforma betonată | Valorificare prin firme specializate |
| 20 01 36 | Deșeuri EEE(componente calculatoare, imprimante) | 218 kg | Containere metalice amplasate pe platforma betonată | Valorificare prin firme specializate |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | 29,4 mc | În containere metalice (din platic de 1,2 mc) | Eliminare prin firme specializate |

Tabel 4.3.2. Tipuri, cantităţi de deșeuri periculoase generate pe amplasament/mod de gestionare

| Cod deșeu | Categoria deșeului/proveniența | cantitate/ 2016 | Mod de stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 13* | Uleiuri hidraulice /transmisie uzate /întreținere | 400 kg | Butoaie metalice de 220 l, în magazia de uleiuri | Valorificare prin firme specializate |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase/ întreţinere | 68 kg | Magazia de uleiuri uzate | Valorificare prin firme specializate |
| 20 01 21* | Becuri, alte corpuri de iluminat/întreg amplasamentul | 1,8 kg | Recipienţi speciali pt colectarea surselor de iluminat uzate | Valorificare prin firme specializate |

Operatorul asigură minimizarea cantităţilor de deşeuri  generate și gestionarea corespunzătoare prin următoarele acţiuni:

- reutilizarea în fluxul tehnologic a deșeurilor crude și uscate

- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile

- valorificarea deşeurilor reciclabile de hârtie/carton şi plastic

- valorificarea deșeurilor periculoase prin firme specializate

4.4. Instalaţii generale de evacuare

pe amplasamentul analizat au fost identificate următoarele instalaţii de evacuare cu potenţial impact asupra mediului:

Pentru aer:

Tabel 4.4. 1. Surse dirijate de emisii -Sisteme de ventilare/exhaustare:

| Sursa de emisie | cod sursă | Caracteristici sursă | Debit gaze evacuate | poluanţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uscător tunel | PE 1 PE 2 | 2 coșuri de dispersie cu tiraj natural, H=15,5 m; secțiune =1,4x1,4 mp | Q = 490150 Nmc/h | Pulberi |
|  |  |  |  | CO |
|  |  |  |  | SOx |
|  |  |  |  | NOx |
| precuptor | PE 3 | un coş de dispersie, cu tiraj natural H=12,4 m; D= 1 m | - | Pulberi, |
|  |  |  |  | CO |
|  |  |  |  | SOx |
|  |  |  |  | NOx |
| Cuptor tunel pentru ardere blocuri ceramice | PE 4 | un coş de dispersie cu tiraj forțat, un ventilator radial/ H=12,56 m; D= 1,4 m | Q = 67500 Nmc/h | Pulberi |
|  |  |  |  | CO |
|  |  |  |  | SOx |
|  |  |  |  | NOx |
|  |  |  |  | Flor şi compuşi cu flor |
|  |  |  |  | Clor şi compuşi cu clor |
| Centrale termice- 2 buc. TFC 22, model KPLUS Putere termică - 24 KW Combustibil: gaz natural | PE 5 PE 6 | un coș de dispersie/ D=0,4 m centrală, tiraj forțat, un ventilator axial | Q = 300 Nmc/h | pulberi |
|  |  |  |  | CO |
|  |  |  |  | SOx |
|  |  |  |  | NOx |

Pentru apă:

Apele uzate menajere se colectează prin rețeaua internă de canalizare și evacuate în canalizarea centralizată a municipiului Zalău.

Apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole de pe întreg amplasamentul și evacuate în emisar (Valea Zalăului).

4.5. Gropi - zonă internă de depozitare

Depozitarea materiilor prime şi auxiliare, precum şi cea a deşeurilor rezultate din procesele tehnologice, se face în condiţii corespunzătoare, astfel încât să nu afecteze mediul, asa cum s-a prezentat la cap. 2.1.

Produsele finite sunt depozitate pe platformă betonată, până la livrare către beneficiari.

Colectarea deşeurilor se face la locul de producere, în recipienţi dimensionaţi în funcţie de cantitatea produsă şi de ritmul de evacuare, amplasaţi în incinte amenajate.

Stocarea deşeurilor periculoase până la valorificarea/eliminarea lor prin societăţi autorizate, se realiza în spații special amenajate in hala de preparare.

4.6. Incinta  şi instalaţii de tratare

Intrarea in fabrică se face pe poarta de acces din partea sudică a incintei. Amplasamentul instalaţiei de fabricare a blocurilor ceramice este împrejmuit şi are asigurată pază, prin contract de prestări servicii.

Fabrica de blocuri ceramice Zalău are accesul asigurat din strada Fabricii nr.1.

Instalaţiile de tratare/depoluare au fost prezentate la Cap. 4.4.

4.7. Sistem de scurgere

Instalaţii de apă rece

Alimentarea cu apă a obiectivului se asigură de la reţeaua de alimentare cu apă a orașului Zalău.

Instalaţii de canalizare menajeră

Apele uzate menajere sunt preluate prin reţeaua de canalizare și evacuate în canalizarea centralizată a municipiului Zalău.

Instalaţii exterioare de canalizare pluvială

Apele pluviale de pe acoperișurile halelor, plaformelor betonate sunt colectate printr-un sistem de rigole de pe întreg amplasamentul și evacuate în emisar (Valea Zalăului).

4.8. Alte depozitări chimice şi zone de folosinţă

Pe amplasament nu există alte depozite pentru substante chimice, față de cele prezentate in capitolul 2.5 .

4.9. Alte posibile impurităţi rezultate din folosinţa anterioară a terenului

Nu au fost identificate zone de poluare rezultate din folosinţa anterioară a terenului.

5. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR ŞI RECOMANDĂRI

Activitatea desfăşurată pe platforma industrială pe care funcţionează obiectivul analizat este reglementată prin AIM nr. 1/30.05.2016, și Autorizația de gospodărire a apei nr.206/15.04.2016.      In conformitate cu prevederile acestor acte de reglementare s-au realizat monitorizările pe factorii de mediu, care au fost prezentate sistematic în Raportul anual de mediu, atât pentru autoritatea de mediu, cât și pentru publicul interesat.

5.1. Poluarea aerului

Poluarea aerului, în procesul de fabricare a blocurilor ceramice poate proveni de la uscarea și arderea blocurilor ceramice și de la funcţionarea centralelor termice.

Caracteristicile instalaţiilor pentru tratarea şi dispersia poluanţilor în aer de la instalaţia analizată sunt prezentate  în cap. 4.4.

Investigaţii privind calitatea aerului

Date privind calitatea aerului s-au obținut prin monitorizarea realizată conform solicitărilor autorizaţiei integrate de mediu.

Tabel 5.1.1. monitorizarea emisiilor conform AIM nr. 1/30.05.2016

| Sursa de poluare/ faza de proces | Cod sursă =punct de prelevare probe | Poluant | Rezultate determinări | Intervale de emisii BAT/VLE 1) (mg/ mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Raport de încercare din 2015 mg/mc | Raport de încercare din 2016 mg/mc |  |
| Cuptor tunel/ardere | PE 4 | pulberi | 7,42 | 16,3 | 20-valori medii zilnice |
|  |  | CO | 1207 | 1699 | <19502)valori medii zilnice |
|  |  | NOx | 46 | 42 | 2503)-valori medii zilnice |
|  |  | SOx | 1,9 | 9,8 | 500 -valori medii zilnice |
|  |  | Clor și compuşi | <0,2 | <0,2 | 30 -valori medii zilnice |
|  |  | Flor şi compuşi | <0,4 | <0,4 | 10 -valori medii zilnice |
| Precuptor | PE 3 | pulberi | 1,01 | 0,75 | 20-valori medii zilnice |
|  |  | CO | 15 | 2,3 | 100 |
|  |  | NOx | 1,2 | <1 | 35 |
|  |  | SOx | <1 | <1 | 350 |
| Uscător tunel/uscare | PE 1 | pulberi | 1,29 | 1,27 | 20- valori medii zilnice |
|  |  | CO | <1 | <1 | 100 |
|  |  | NOx | <1 | <1 | 35 |
|  |  | SOx | <1 | <1 | 350 |
|  | PE 2 | pulberi | 1,03 | 1,33 | 20- valori medii zilnice |
|  |  | CO | <1 | <1 | 100 |
|  |  | NOx | <1 | <1 | 35 |
|  |  | SOx | <1 | <1 | 350 |

1) Cele mai bune tehnici disponibile recomandă raportarea valorilor limită de emisie la un conţinut de oxigen în gazele de ardere de 18%, în condiţii normale 273oK şi 1 atm

2) BREF/BAT nu prevede valori BAT pentru emisiile de monoxid de carbon din procesele de ardere a masei ceramice, sunt menţionate numai valori minime şi maxime înregistrate

3) pentru temperatura de ardere <1300 0 C

4) la un conţinut de 3% oxigen în efluenţii gazoşi

Monitorizările s-au realizat respectând prevederile SR EN-15259/2008-calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţele referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

Aprecieri privind rezultatele monitorizarii.

Din analiza rezultatelor măsurătorilor se constată că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită de emisie (VLE).

Recomandări. Având in vedere rezultatele monitorizării emisiilor atmosferice pentru instalaţiile de pe amplasament și modul de operare a instalaţiei, recomandăm menținerea monitorizării stabilite in AIM nr. 1/30.05.2016.

In scopul prevenirii poluării aerului recomandăm aplicarea în continuare a măsurilor:

- folosirea de utilaje (aspiratoare industriale) pentru igenizarea suprafeţelor betonate din incintă;

- optimizarea traseului utilajelor care transportă material argilos;

- evitarea pierderilor de material argilos pe flux.

5.2. Poluarea apei

Posibilitatea poluării apelor ca urmare a activităţii obiectivului poate apărea în următoarele situaţii:

- Scurgeri accidentale de produse petroliere pe platformele exterioare halelor de producţie, ca urmare a defecțiunilor la mijloacele de transport intern (motostivuitoare) sau la cele ce asigură livrarea masei ceramice și a blocurilor ceramice;

- Fisuri ale rețelelor de canalizare internă.

Funcţionarea obiectivului nu va avea un impact asupra condiţiilor hidrogeologice din zona amplasamentului dacă se va urmări ca etanşeitatea reţelei de canalizare să fie perfectă, se vor întretine corespunzător mijloacele de transport intern și se va urmări ca mijloacele auto care au acces in incintă să dețină verificările necesare.

Doar în condiţiile unor defecţiuni, neetanşeizări, sau urmare unor fenomene naturale (ex. alunecări de teren) care ar duce la deteriorarea reţelei, ar putea apărea riscul unor poluări asupra subsolului şi condiţiilor hidrogeologice.

Investigaţii privind calitatea apelor evacuate Date privind calitatea apelor evacuate din incinta amplasamentului s-au obținut prin realizarea monitorizărilor, conform solicitărilor autorizaţiei integrate de mediu şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Tabel 5.2.1.-Monitorizarea apelor pluviale evacuate în Valea Zalăului (perioada 2013-2014)

| Indicatori de calitate monitorizaţi | Rezultate determinări | Valori limită admise pentru ape uzate evacuate, conform AIM |
| --- | --- | --- |
|  | Raport de încercare 29.03.2013 | Raport de încercare 05.12.2013 | Raport de încercare 07.05.2014 | Raport de încercare 16.12.2014 |  |
| -pH | 6,42 | 6,90 | 6,96 | 7,08 | 6,5 – 8,5 unit. pH |
| -CCOCr | 54,8 mgO2/l | 54,6 mgO2/l | 71,8 mgO2/l | 29,6 mgO2/l | 125 mgO2/l |
| -Materiale în suspensie (MS) | 18,6 mg/l | 19,6 mg/l | 24,3 mg/l | 16,9 mg/l | 35 mg/l |
| -Reziduu filtrat la 1050C | 686mg/l | 685 mg/l | 694mg/l | 714 mg/l | 2000 mg/l |
| -Substanţe extractibile | 8,6 mg/l | 3,2 mg/l | 4,92mg/l | 12,1 mg2/l | 20 mg/l |
| -Produse petroliere | sld | <0,5 mg/l | <0,5 mg/l | <0,5 mg/l | 5 mg/l |

Tabel 5.2.2.-Monitorizarea apelor pluviale evacuate în Valea Zalăului (perioada 2015-2016)

| Indicatori de calitate monitorizaţi | Rezultate determinări | Valori limită admise pentru ape uzate evacuate,conform AIM |
| --- | --- | --- |
|  | Raport de încercare 08.12.2015 | Raport de încercare 23.09.2016 |  |
| -pH | 6,78 | 6,96 | 6,5 – 8,5 unit. pH |
| -CCOCr | 38,9 mgO2/l | 39,12 mgO2/l | 125 mgO2/l |
| -Materiale în suspensie (MS) | 18,6 mg/l | 28,6 mg/l | 35 mg/l |
| -Reziduu filtrat la 1050C | 698 mg/l | 742 mg/l | 2000 mg/l |
| -Substanţe extractibile | 11,4 mg/l | 11,6 mg/l | 20 mg/l |
| -Produse petroliere | Abs. | Abs. | 5 mg/l |

Aprecieri privind calitatea apelor Din monitorizările efectuate de operator se constată că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor indicatorilor urmăriți, după cum s-a prezentat și la cap. 4.4.

Recomandări. Considerăm că se poate menţine actuala frecvență de monitorizare  (conform autorizatiei de GA nr.206/15.04.2016) la evacuarea apei pluviale.

5.3. Poluarea solului

Sursele de poluare a solului pot fi datorate următoarelor cauze:

- eventualele pierderi  de ulei şi produse petroliere de la mijloacele de transport auto;

- depuneri necontrolate de deşeuri pe sol;

- emisii de poluanţi în atmosferă, care se depun pe sol.

Măsuri aplicate de operator pentru evitarea/ reducerea emisiilor în sol:

- procesele se desfăşoară în hală închisă, instalaţiile tehnologice și de canalizare interioară nu au contact direct cu solul.

- depozitele de deşeuri periculoase sunt amplasate în spaţii închise, iar transportul materiilor prime şi al materialelor se face pe căi de acces impermeabilizate corespunzător.

In condiţii de funcţionarea normală a instalaţiilor de producţie nu rezultă în mod obişnuit poluanţi pentru sol/subsol, cu excepţia unor situaţii accidentale (ex. spargerea reţelelor de canalizare cu ape uzate sau depozitarea necontrolată a deşeurilor periculoase.

Investigaţii privind calitatea solului  După cum s-a arătat la capitolele anterioare, în anul 2006, după emiterea Autorizației integrate de mediu (16.03.2006), s-a analizat calitatea solului din probe prelevate la adâncimi de 5 și 30 cm în două puncte de pe amplasament, și anume zona de spațiu verde de la poarta 1 și zona depozitului de argilă. S-au analizat metalele grele: zinc, plumb, crom total, nichel, cadmiu, cupru, mangan.

Tabel 5.3.1.- Determinări pentru calitatea solului din anul 2006

| Punct de măsurare/adincime | um | Rezulte determinări Raport de încercare din 474, 475, 476, 477 din 04.10.2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Cr tot | Ni | Cd | Cu | Mn |
| Poarta 1 (spațiu verde) 5 cm | mg/kg substanţă uscată | 209,1 | 48,09 | 51,76 | 52,84 | 0,835 | 70,72 | 809,1 |
| Poarta 1 (spațiu verde) 30 cm |  | 265,1 | 60,63 | 76,08 | 54,98 | 0,760 | 59,86 | 834,9 |
| Zona depozitului argilă 5 cm |  | 297,4 | 85,31 | 24,71 | 62,56 | 0,875 | 58,75 | 676,4 |
| Zona depozitului argilă 30 cm |  | 384,6 | 147,31 | 27,02 | 39,27 | 1,900 | 96,22 | 916,4 |
| Valori de referință conform Ordin MAPPM nr.756/ 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului* |
| Valori normale | mg/kg substanţă uscată | 100 | 20 | 30 | 20 | 1 | 20 | 900 |
| Prag de alertă |  | 700 | 250 | 300 | 200 | 5 | 250 | 2000 |
| Prag de intervenție |  | 1500 | 1000 | 600 | 500 | 10 | 500 | 4000 |

*Valori pentru soluri  mai putin sensibile

Aprecieri privind calitatea solului.

Comparând rezultatele determinărilor cu valorile prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, s-a constatat că valorile concentrațiilor metalelor grele sunt depășite față de valorile normale, atât la  adâmcime de 5, cât și la 30 cm, cu excepția cromului în zona depozitului de argilă. Toate valorile sunt sub limita pragului  de alertă pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă.

Valorile obţinute s-ar putea datora modului în care s-a desfășurat timp de aproape 40 de ani activitatea industrială, fără să fie reglementată din punct de vedere a protecției mediului, cȃt și altor cauze, cum ar fi depozitări necontrolate de materiale/deșeuri periculoase.

Recomandări.

Pentru reducerea și minimizarea poluării solului pe amplasament recomandăm:

- intretinerea corespunzătoare a căilor de acces auto şi a aleilor pentru circulaţia personalului;

- gestionarea corectă a deşeurilor rezultate, colectarea selectivă şi ridicarea periodică, în ritmul producerii lor.

5.4. Nivelul de zgomot

Sursele de zgomot pe amplasament sunt reprezentate de utilajele din fluxul de producție a blocurilor ceramice, în principal funcționarea ventilatoarelor și transportul uzinal intern.

Măsuri aplicate de operator pentru evitarea/ reducerea zgomotului:

- desfășurarea activităților de producere a blocurilor ceramice pe liniile de fabricație amplasate in hale închise și acoperite, izolate fonic prin acoperirea pereților spre zonele de locuit și a tavanelor cu materiale fono absorbante;

- carcasarea  tuturor utilajelor gereratoare de zgomot;

- perdele vegetale de protecție la limita incintei, înspre zonele locuite.

Monitorizarea zgomotului s-a realizat conform cerinţelor stabilite prin autorizaţia de mediu, la limita incintei, in conditii de capacitate normală a tuturor instalațiilor și echipamentelor generatoare de zgomot.

Tabel 5.2.2.-Monitorizarea zgomotului conform AIM nr. 9-NV6/14.03.2006, rev. la 24.10.2007

| Punctul de măsurare | Rezultate determinări, dB(A) | Valori limită prevăzute de STAS 10009/88 |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| La limita amplasamentului, spre secția II | 52,5 | 53 | 51,5 | 50 | 51 | 50,5 | 65 dB(A) |

Aprecieri privind rezultatele monitorizării zgomotului  Măsurătorile de zgomot realizate in perioada 2009-2011, la limita incintei, au aratat incadrarea acestora in limitele prevăzute de STAS 10009/88.

Recomandări. Stabilirea programului de monitorizare a zgomotului la limita amplasamentului spre secția I-blocuri ceramice, având în vedere demolarea secției II de fabricatie blocuri ceramice.

Activităţile desfăşurate pe amplasament, prin materiile prime şi auxiliare precizate mai sus, nu va produce o poluare biologică, virusologică sau parazitologică.

5.5. surse de radiații

Pe amplasament nu s-au identificat  surse de radiații.

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

SC CEMACON SA Cluj Napoca a realizat, pe amplasamentul punctului de lucru Fabrica de blocuri ceramice-Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj, investiţii în acord cu cele mai bune practici de mediu.

Operatorul aplică, în cadrul proceselor de producție, tehnologie recomandată de cele mai bune tehnici disponibile, în vederea obținerii unei producții de calitate, cu respectarea principiilor eficienței economice și a economiilor de resurse, în conditiile asigurării protecției mediului.

CEMACON SA deține la punctul de lucru din Zalău, județul Sălaj o instalație conformă cu cerintele legislatiei europene, respectiv cu cele cuprinse in Documentul de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile în industria ceramicii (august 2007).

Din faza de proiectare operatorul a implementat cele mai bune tehnici disponibile din sectorul de fabricare a produselor ceramice,  având în vedere criteriile următoare:

- utilizarea unei tehnologii care produce mai puține deșeuri și folosirea eficientă a resurselor;

- utilizarea substanțelor mai puțin periculoase;

- promovarea recuperării și reciclării substantelor generate și utilizate în proces, precum și a deșeurilor;

- prevenirea și/sau reducerea la minimum a unui impact global al emisiilor generate din funcţionare asupra mediului și a riscurilor implicate de acesta;

- prevenirea accidentelor și minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător.

Din considerentele de mai sus, în situația unei funcționări normale a instalaţiilor de pe  amplasament, se apreciază că activitatea în cadrul obiectivului nu influenţă sănătatea umană şi calitatea factorii de mediu.

Operatorul a intocmit Planul de prevenire a poluărilor accidentale, care stabileşte modul de intervenţie în cazul unor situatii de urgenţă, cu posibil impact asupra mediului.

În vederea garantării protecției factorilor de mediu, se impune în continuare monitorizarea periodică a acestora, prin laboratoare de analiză acreditate.

Ținând cont de cele prezentate mai sus și de faptul că:

- amplasamentul obiectivului se află intr-o zonă care are stabilită funcţiune industrială;

- instalația este monitorizată în permanență  privind consumurile de apă, energie electrică și termică, în acord cu recomandările celor mai bune tehnici disponibile din documentele de referinţă BAT în industria ceramicii (august 2007);

- instalaţia de fabricare a blocurilor ceramice este prevăzută cu echipamente care asigură minimizarea emisiilor în apă şi aer;

- se respectă ierarhia de prevenire, reducere și reutilizare a deșeurilor;

- se monitorizează  în permanenţă parametrii procesului tehnologic și starea factorilor de mediu;

- instalatia este conformă cu cerinţele celor mai bune tehnici disponibile şi nu are nevoie de un plan de acțiuni,

considerăm că sunt îndeplinite condițiile de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/30.05.2016, și recomandăm acceptarea solicitării pentru revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/30.05.2016.

Bibliografie:

- Legislaţia incidentă

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 1/30.05.2016 și documentația aferentă

- Decizia etapei de încadrare nr. 13/02.03.2016 emisă de APM Sălaj pentru proiectul ” DESFINTARE CONSTRUCTII DIN INCINTA SC CEMACON REAL ESTATE SRL”

- Adresa APM Sălaj nr. 1312/18.04.2013, privind stabilirea obligațiilor de mediu la incetarea activității la secția I și secția II-blocuri ceramice;

- Rapoarte anuale de mediu, aferente perioadei 2015-2016;

- Analize de aer, sol, ape uzate;

- Autorizația de gospodărire a apei nr. 206/15.04.2016

Documentarea s-a completat cu informații din teren, consultări cu personalul SC CEMACON SA de la punctul de lucru Zalău, județul Sălaj.

Anexe:

  - Certificat  de înregistrare fiscală SC Cemacon SA Cluj Napoca și SC Cemacon Real Estate

  - Certificat constatator SC Cemacon SA Cluj Napoca și SC Cemacon Real Estate

  - Certificat de inregistrare MINESA din registrul evaluatorilor

  - Acte de proprietate spațiu

  - Contract de închiriere nr.3/19.03.2015

  - Organigrama societate

  - Scheme fluxuri tehnologice

  - Autorizatia de stingere a incendiului

  - Autorizaţia integrată de mediu nr. 1/30.05.2016

  - Autorizația de gospodărire a apelor nr. 206/15.04.2016

  - Autorizatia GES Nr. 207 din 10.09.2015

    - Decizia etapei de încadrare nr 13/02.03.2016, emisă de APM Sălaj,pentru proiectul ” DESFINTARE CONSTRUCTII DIN INCINTA SC CEMACON REAL ESTATE SRL”

    - Autorizatia de demolare nr. 721 din 25.10.2016 din partea Primariei Zalau

    - Autorizatia de demolare nr. 736 din 01.11.2016 din partea Primariei Zalau

    - Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

    - Extras CF

  - Planul de situatie amplasament

  - Contracte cu operatorii de utilități

Elaborator

Elaborator: de S.C. MINESA – Institutul de cercetări şi Proiectări Miniere S.A