Numele instalaţiilor

Fabrică de blocuri ceramice

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comertului

Operator: SC CEMACON SA

Cluj Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, Clădirea Silver Business Center, et.1, judeţul Cluj

Nr. înregistrare în registrul comerţului J12/2466/2012; Cod de înregistrare fiscală RO 667858

Punct de lucru Zalău, str. Fabricii nr. 1, judetul Sălaj

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Categoria de activitate: 3.5 a) – Instalații pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porțelan, cu o capacitate de producție mai mare de 75 tone/zi.

Cod CAEN: 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din             argilă arsă

Numele și prenumele proprietarului

SC CEMACON REAL ESTATE SRL

Sediul social: Zalău, str.Fabricii nr. 1, judetul Sălaj

Numele și funcția persoanei împuternicite să reprezinte titularul activității pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare:

Pârjea Marius, 0753 795 528, marius.parjea@cemacon.ro

Numele și prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului (departament extermalizat):

PÂRJEA MARIUS

Telefon: +40 753 795 528

Telefon/ Fax : +40 260 615 681

E-mail: marius.parjea@cemacon.ro

În numele firmei mai sus menționate, solicităm prin prezenta revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 30.05.2016, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalației își asumă răspunderea pentru corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor furnizate autorității competente pentru protecția mediului în vederea analizării și demarării procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

Nume: LIVIU-IONEL STOLERU

Funcția : Director general executiv SC Cemacon SA

Semnatura și ștampila

Informația Solicitată de Articolul 6 al Directivei IPPC

| O descriere a: | Unde se regăsește în formularul de solicitare | Verificare efectuată APM |
| --- | --- | --- |
| - instalației și activităților sale | Formularul de solicitare, Secțiunea 4 |  |
| - materiile prime și auxiliare, alte substanțe și energia utilizată în sau generată de instalație. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - sursele de emisii din instalație, | Formularul de solicitare, Secțiunea 5 |  |
| - condițiile amplasamentului pe care se află instalația, | Raportul de amplasament si Secțiunea 12 |  |
| - natura și cantitățile estimate de emisii din instalație în fiecare factor de mediu precum și identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Secțiunile 0, 0 si 0 |  |
| - tehnologia propusă și alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la instalație, | Formularul de solicitare Secțiunile 4, 11 si 12 |  |
| - acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea și recuperarea deșeurilor generate de instalație, | Formularul de solicitare Secțiunea 4 și 6 |  |
| - măsuri suplimentare planificate în vederea conformării cu principiile generale decurgand din obligațiile de bază ale operatorului așa cum sunt ele stipulate în Art. 3 al Directivei: | Formularul de solicitare Secțiunea 5 |  |
| (a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare Secțiunea 5 si 12 |  |
| (b) nu este cauzată poluare semnificativă; | Formularul de solicitare Secțiunea 13 |  |
| (c) este evitată generarea de deșeuri în conformitate cu Directiva 2008/98/EC privind deșeurile acolo unde sunt generate deșeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încat să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Secțiunea 6, 3.3, 4.4 |  |
| (d) energia este utilizată eficient; | Formularul de solicitare Secțiunea 7 |  |
| (e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor lor; | Formularul de solicitare Secțiunea 8 |  |
| (f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a activităților pentru a evita orice risc de poluare și de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare | Formularul de solicitare Secțiunea 11 |  |
| - măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu. | Formularul de solicitare Secțiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Secțiunile 4 și15 |  |
| Solicitarea revizuirii trebuie de asemenea să includă un rezumat netehnic al secțiunilor menționate mai sus. | Formularul de solicitare Secțiunea 1 |  |

Lista de Verificare a ComponenȚei DocumentaȚiei de Solicitare

În plus față de acest document, verificați dacă ați inclus elementele din tabelul următor:

|  | Element | Secțiune relevantă | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea IPPC |  | DA |  |
| 2 | Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentației de revizuire a autorizației a fost achitată |  | DA |  |
| 3 | Formularul de solicitare |  | DA |  |
| 4 | Rezumat netehnic | Secțiunea 1 | DA |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, cu marcarea punctelor de emisie în toți factorii de mediu | Secțiunea 4 | DA |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Atașat | DA |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Nu este cazul | NU |  |
| 8 | O evaluare BAT completă pentru întreaga instalație | Secțiunea 4.9 | DA |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Secțiunea 2.1 | DA |  |
| 10 | Planul de situație Indicați limitele amplasamentului | Anexă la Formularul de solicitare | DA |  |
| 11 | Suprafețe construite/betonate și suprafețe libere/verzi permeabile și impermeabile | Formularul de solicitare | DA |  |
| 12 | Locația instalației | Secțiunea 2.3.5 | DA |  |
| 13 | Locațiile (părțile din instalație) cu emanații de mirosuri | Secțiunea 4.8 (Miros) | DA (nu e cazul) |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, dacă sunt descărcate direct sau indirect substanțe periculoase din Anexele 5 și 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea și completarea Legii apelor 107/1996 în apele subterane | Secțiunea 2.4 | DA |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Secțiunea 9 | DA (nu este cazul) |  |
| 16 | Puncte de emisii continue și fugitive | Secțiunea 5 | DA |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Secțiunea 5 | DA |  |
| 18 | Alți receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate și zone de interes științific | Secțiunea 13.5 | DA Nu este cazul |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinați și faceți trimitere la alte documente după caz) arătand poziția oricăror rezervoare, conducte și canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament Secțiunea 5.4.2 | DA |  |
| 20 | Copii ale oricăror lucrări de modelare realizate | Secțiunea 4 | DA |  |
| 21 | Harta prezentand rețeaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Secțiunea 13.5 | DA Nu este cazul |  |
| 22 | O copie a oricărei informații anterioare referitoare la habitate furnizată pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Secțiunea 13.5 | DA Nu este cazul |  |
| 23 | Bilanțul de mediu- pentru instalațiile existente | Secțiunea 3 și secțiunea 4 | DA |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalațiile noi | Nu e cazul | DA Nu e cazul |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul și/sau instalația sau în legătură cu acestea | În raportul de amplasament | DA |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autorități publice obținute pană la data depunerii solicitării și informații asupra stadiului de obținere a altor acte de reglementare deja solicitate | Anexate documentației (autorizație de gospodărire a apelor, autorizații pentru securitate la incendiu) | DA |  |
| 27 | Orice alte elemente în care furnizați copii ale propriilor informații | Raport anual de mediu; | DA |  |
| 28 | Copie a anunțului public |  | DA |  |

Secțiunea 1 Rezumat Netehnic 1.DESCRIERE Prezentul Formular de solicitare s-a întocmit pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. 1 din 30.05.2016, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pentru activitatea de fabricare blocuri ceramice, la care capacitatea de producție este mai mare de 75 tone/zi, pe amplasamentul din municipiului Zalău, str. Fabricii, nr 1, județul Sălaj, operatorul activităţii fiind SC CEMACON SA, din Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, cu sediul în Clădirea Silver Business Center, et.1, județul Cluj. Proprietarul instalației este SC CEMACON REAL ESTATE SRL, cu sediul social în municipiul Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj. Operarea înstalației Fabrica de blocuri ceramice Zalău de către SC Cemacon Cluj Napoca se face în baza Contractului de închiriere nr. 3/19.03.2015 încheiat între SC Cemacon Real Estate SRL Zalău și SC Cemacon SA Cluj Napoca. Pentru activitatea desfăşurată pe amplasamentul din Zalău, str. Fabricii, nr 1, județul Sălaj, SC CEMACON SA deține Autorizția Integrată de Mediu nr. 1/30.05.2016, emisă de APM Sălaj. De la emiterea autorizatiei integrate revizuite, pe amplasament s-au realizat modificări, și anume s-au demoalt o serie de cladiri: Constructiile existente pe amplasamentul aferent lotului 2 de teren, existente pe teren si care s-au desfiintat sunt urmatoarele : S-conf. PAD S-conf. releveu Obs C1- constructie rezervor S=90mp; - (nu exista pe amplasament) C2- constructie rezervor S=90mp; - (nu exista pe amplasament) C3- constructie put S=90mp; S=36.50mp C4- constructie buncar S=38mp; S=78.60mp C7- platforma de depozitare S=1.164mp; S=1.164mp C10- centrala termica S=1.000mp; S=961.40mp -cladire adiacenta CT S=- mp; S=69.15mp C11 – Hala de productie Sectia II S=7486 mp S=7486 mp C15- sectia tufuri S= 793mp; S=805.20mp C16- depozit minereu brut S=577.00mp; S=558.50mp C17- constructie post trafo S= - mp; S=125.50mp (nu este notat in CF, dar este trecut la taxe) C18- siloz produs final zeolit S=- mp; S=45.80mp (nu este notat in CF, dar este trecut la taxe) C19- depozit combustibil S=- mp; S=52.50mp (nu este notat in CF, dar este trecut la taxe) Pentru realizarea operaţiilor de demolare, SC CEMACON SA a solicitat și a obținut de la APM Sălaj Decizia etapei de încadrare cu nr. 13/02.03.2016 pentru proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII DIN INCINTA SC CEMACON REAL ESTATE SRL” .Totodata SC CEMACON SA obtinut de la Primaria Zalau doua autorizatii de demolare Activitatea desfășurată de operator în cadrul instalaţiei de fabricare a blocurilor ceramice este prevazută în Legea 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa l, la pct. 3.5.a) Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi . Activitatea este prevazută în HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR), la activitatea 3.g - Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptorului de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg/mc. Fiind vorba despre o instalație de fabricare blocuri ceramice la care capacitatea de producție este 300 tone/zi- instalație care intră sub incidența legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, investițiile s-au realizat în acord cu cerințele BREF/BAT pentru sectorul de fabricare produse ceramice - Documentul de Referinţă privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile în industria ceramicii, august 2007. Pentru a răspunde prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 2010/75/EU, SC CEMACON SA Cluj Napoca depune cerererea de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 30.05.2016 și Raport de amplasament. Capacitatea de producţie blocuri ceramice este 300 tone/zi, respectiv 109500 tone/an. Instalaţia reprezintă o linie tehnologică tipică pentru fabricarea blocurilor ceramice, cu următoarele faze: -fasonare blocuri ceramice -uscare blocuri ceramice -ardere blocuri ceramice. Procesele sunt în cea mai mare măsură gestionate de către calculator. Materia primă utilizată pentru fabricarea blocurilor ceramice –masa argiloasă preparată din argilă, cenușă de termocentrală, cărbune, nisip/rumeguș este aprovizionată de la Fabrica de blocuri ceramice Recea, proprietatea SC CEMACON SA, prin urmare procesul tehnologic de preparare a masei argiloase nu se mai desfășoară pe amplasamentul fabricii de blocuri ceramice din Zalău. Fasonarea blocurilor ceramice se realizează conform matriței programate; printr-un sistem de transport și rulare, așa numiții roboți, blocurile ceramice sunt incărcate/descărcate pentru parcurgerea fazei de uscare și ardere; procesele de uscare și ardere sunt programate/executate și controlate de calculator. Programul de lucru al fabricii de blocuri ceramice este de 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an. S-au realizat o serie de modificari pe amplasament, după emiterea Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 30.05.2016, motiv pentru care operatorul solicită revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 30.05.2016.

## 1.1. Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

SC CEMACON SA îşi desfăşoară activitatea de fabricare blocuri ceramice la punctul de lucru din Zalău, str. Fabricii, nr. 1, judeţul Sălaj, pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Zalău, zonă destinată activităților industriale/de depozitare, în afara zonei protejate. Accesul pe amplasament este asigurat din str. Fabricii. Nu sunt cunoscute incidente legate de poluare pe amplasament. Calitatea solului s-a analizat în anul 2006 pe probe prelevate la adâncimi de 5 şi 30 cm în două puncte de pe amplasament, și anume zona de spațiu verde de la poarta 1 și zona depozitului de argilă, urmărindu-se concentrația metalelor grele: zinc, plumb, crom total, nichel, cadmiu, cupru, mangan. Comparând rezultatele determinărilor cu valorile prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, s-a constatat că metalele grele au concentrații sub limita pragului de alertă pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă.

## 1.2 Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locație, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

În alegerea amplasamentului, titularul a optat pentru acesta, deoarece in ultimii aproape 40 de ani s-a desfășurat același tip de activitate –fabricarea blocurilor ceramice. Obiectivul analizat se află în intravilanul municipiului Zalău , zona având destinația desfășurării activităţilor industriale/de depozitare. În zonă se desfășoară alte activități de tip industrial și prestări servicii. Terenul și construcțiile pe care se află fabrica de blocuri ceramice aparţin SC CEMACON REAL ESTATE SRL cu sediul în Zalău, str. Fabricii nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J31/414/27.11.2014, având cod de înregistrare fiscală 32604048. Operarea instalatiei de fabricare a blocurilor ceramice se realizează de SC CEMACON SA, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, clădirea Silver Business Center, et.1, judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J12/2466/2012, având cod de înregistrare fiscală RO 667858, la punctul de lucru: Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1.	Sistemul de management

Unitatea este condusă de un director general executiv şi un director de producție. Departamentul de protecția mediului este externalizat și coordonat de directorul general executiv. Responsabilul cu protecția mediului asigură managementul autorizației integrate de mediu. Toate monitorizările și rezultatele acestora sunt urmărite și verificate de responsabilul cu protecţia mediului. Monitorizările sunt efectuate de laboratoare acreditate și laboratorul propriu pentru parametrii precizați în AIM. Raportările la autoritatea competentă de mediu se fac conform cerințelor din autorizația integrată de mediu. La nivelul unității, există implementat sistemul de management al calității conf. ISO 9001/2001, prin care este asigurată în mod clar stabilirea atribuțiilor și desemnarea persoanelor responsabile de desfășurarea fiecărei faze a procesului tehnologic precum și a activităților auxiliare. La începutul anului 2015 a început procedura de implementare a sistemului integrat calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă. Laboratorul de încercări este acreditat prin Certificat de acreditare nr. L.I. 443 din 22.12.2010, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025: 2005, cu valabilitate până la 17.12.2018. Deși nu are implementat încă un sistem de management de mediu certificat, conform standardelor recunoscute, SC CEMACON SA respectă și utilizează unele elementele de sistem de management de mediu, pentru punctul de lucru Zalau, cum sunt: - Planuri de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Autorizației nr. 207/10.09.2015 privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă până în 2020; - Gestionarea deșeurilor, conf. HG 856/2002 - Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conf. Ordin MMP nr. 794/2012 - Gestionarea substanţelor periculoase - Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență - Plan de prevenire a poluărilor accidentale Aderarea la un Sistem de Gestionare a Mediului include, printre altele: definirea unei politici de mediu de către conducerea executivă, respectarea legislației în domeniul protecției mediului, verificarea performanței și adoptarea măsurilor corective, elaborarea și publicarea anuală a unei declarații de mediu, în care să se specifice toate aspectele semnificative de mediu ale instalației și care să permită compararea de la an la an a rezultatelor cu obiectivele și țintele de mediu, precum și cu normele de referință specifice sectorului.

3.	INTRARI DE MATERIALE

3.1.	Selecția materiilor prime

Materiile prime și auxiliare: -masă argiloasă, preparată de fabrica de blocuri ceramice Recea (proprietatea CEMACON SA) - folie PE, paleți pentru ambalarea blocurilor ceramice; -diferite tipuri de uleiuri pentru întreținerea și funcționarea utilajelor Produsele finite sunt blocuri ceramice de diferite forme și profile pentru construcții,

3.2.	Cerinţele BAT

Pentru fabricarea blocurilor ceramice, BAT reprezintă stabilirea normelor de referință (sau a valorilor de referință), care permit monitorizarea instalației în permanență în raport cu valorile de referință existente în literatură. Domeniile esențiale pentru stabilirea valorilor de referință în cazul de față sunt: consumul de energie consumul de apă consumul de materii prime valorile limită de emisie în aer valorile limită de emisie în apă BAT reprezintă optimizarea continuă a consumului de intrări (materii prime și utilități) în raport cu valorile de referință. Sistemul de înregistrare a datelor include: identificarea unei persoane sau a unor persoane responsabile cu evaluarea și manipularea datelor; acțiunile întreprinse pentru informarea responsabililor cu performanța instalației, inclusiv pentru alertarea agenților economici, în mod rapid și eficient, în cazul abaterilor de la performanța normală; investigații care să explice de ce s-au înregistrat abateri de la performanța normală, respectiv de la valorile de referință externe.

3.3.	Auditul privind minimizarea deșeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

Deșeurile rezultate în urma proceselor tehnologice sunt de tipul: - Deșeuri de material ceramic crud, uscat și ars Deșeuri feroase Deșeuri de hârtie și carton Deșeuri de plastic Deșeuri de ambalaje contaminate cu substante periculoase Deșuri de uleiuri uzate Recipientele de stocare temporară a deșeurilor periculoase sunt concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea. Stocarea deșeurilor periculoase, până la eliminarea lor prin societăți de profil autorizate, se face în incintă impermeabilizată (cuve de retenție) și închisă. Operatorul asigură minimizarea cantităților de deșeuri prin următoarele acțiuni: reintroducerea în fabricație a deșeului tehnologic crud și uscat valorificarea deșeurilor reciclabile

3.4.	Utilizarea apei

Principalele utilizări ale apei în cadrul instalaţiilor sunt: apă necesară fluxului tehnologic (corecția de umiditate a masei argiloase) satisfacerea nevoilor igienico – sanitare ale personajului angajat operații de spălare și igienizare spații apă pentru stingere incendii Alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă administrată de Compania de Apă Someș SA –Sucursala Zalău, conform contractului nr. 160/2010 încheiat cu SC Compania de Apă Someș SA- sucursala Zalău. Căminul de branşament este prevăzut cu apometru în vederea contorizării debitelor de apă prelevate din reţea.

# 4.   ACTIVITATILE PRINCIPALE

Masa argiloasă nu se prepară pe amplasamentul analizat, ci este asigurată de la fabrica de blocuri ceramice Recea, punct de lucru al SC CEMACON SA. Activitățile principale pe fluxul de fabricație sunt: Fasonarea produselor Operaţia de fasonare presupune transformarea masei argiloase preparate într-un semifabricat în stare crudă. Corecția de umiditate a masei argiloase se realizează prin stropire cu apă inainte de fasonare. Cantitatea de apă introdusă în masa argiloasă preparată este de 1-2%, adică 10-20 l/tonă de amestec, astfel încât conținutul masic de apă în blocurile ceramice crude să ajungă la circa 21%. Fasonarea constă în extruderea masei argiloase de la o secţiune mai mare la o secţiune mai mică, cu presa vacuum, realizând un grad de compactizare a masei. Utilajele cele mai răspândite pentru fasonarea blocurilor ceramice, pe care le folosește și operatorul, sunt presele cu melc şi vacuum. În masa argiloasă umedă rămâne înglobată o cantitate de aer. Bulele de aer întrerupând pelicula de apă care înconjoară particulele argiloase, au un efect asemănător granulelor de degresant (reduc plasticitatea masei). Pentru dezaerare, pasta argiloasă trece înainte de presare printr-o cameră specială unde se creează vid. Dezaerarea are loc prin reducerea presiunii exterioare a particulelor, ceea ce face ca aerul din interiorul bulelor să spargă pereţii şi să iasă din pastă. Vidul necesar este de 75(90%. Deșeurile de produse crude, rezultate la masa de tăiat calupul de bloc ceramic și de la fasonare, sunt dirijate printr-un sistem de benzi transportoare spre depozitul de deșeu crud , iar de aici la punctul de lucru -Fabrica de blocuri ceramice Recea pentru reutilizare prin reintroducerea in procesul de fasonare. Uscarea semifabricatelor Uscarea este procesul prin care se îndepărtează apa din masa ceramică, prin trecerea ei din stare lichidă în stare gazoasă cu ajutorul unui agent de uscare. Agentul de uscare este aerul cald obţinut prin recuperarea căldurii din zona de răcire a cuptorului de ardere: aerul ambiental este trecut prin zona de răcire a cuptorului, se încălzește și este dirijat spre camera de combustie a uscătorului; dacă temperatura aerului nu atinge 1200C se folosește și sursa de căldură proprie, arzătorul suplimentar pe gaz. Produsele fasonate sunt așezate pe vagoneți și introduse in uscătorul tunel. Aici curenţii de aer cald încălzesc produsele. În timpul uscării produsele pierd umiditatea şi se contractă. Contracţia poate afecta într-o măsură importantă calitatea produselor. Procesul urmează un regim de uscare în funcţie de tipul şi umiditatea semiprodusului, fiind condus de calculator de proces. Arderea produselor Arderea blocurilor ceramice reprezintă faza cea mai importantă a procesului tehnologic, deoarece în această fază se stabilesc calităţile produsului finit. Arderea produselor este o operaţie care se produce cu ajutorul căldurii şi prin care se realizează transformarea masei argiloase într-o masă ceramică cu proprietăţi noi, diferite de cele pe care le-a avut anterior. Proprietăţile şi caracteristicile produselor ceramice uscate se schimbă prin ardere, pentru că sub influenţa temperaturii, în masa argiloasă au loc o serie de transformări fizice şi reacţii chimice care dau naştere unor componenţi noi, ce conferă produselor proprietăţile necesare pentru a le face apte pentru utilizare. În cadrul obiectivului analizat, vagoneții (cu produse) ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați direct la precuptor, pentru a se menține cădura înglobată în produse după uscare la 800C și apoi introduși în cuptorul de ardere. In cazul in care vagoneții ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați pe linia de rezervă, inainte de intrarea în cuptorul de ardere sunt trecuţi prin precuptor, unde are loc preincălzirea produselor până la 800C. Produsele uscate aşezate pe vagoneţi se introduc în cuptor tunel automat, unde are loc arderea propriu zisă. Aici produsele parcurg succesiv: Zona de preîncălzire, unde are loc preîncălzirea produselor în mod uniform pe secţiunea transversală, eliminarea apei de constituţie şi transformări polimorfe. Temperatura ajunge până la 6000C, cu 3 grupuri de arzătoare laterale. Zona de ardere, unde are loc formarea unei anumite cantităţi de fază lichidă, procese de recristalizare ale unor componente şi formarea unor componente noi. Temperatura ajunge la 940-10000C, cu 24 grupuri de arzătoare laterale. Zona de răcire, unde are loc răcirea produselor prin introducere de aer rece. Ritmul de împingere a vagoneţilor în cuptor, cât şi parametrii procesului de ardere, sunt complet automatizaţi şi controlaţi de calculatorul de proces. Cuptorul tunel, din punct de vedere termodinamic, îndeplineşte funcţia de schimbător de căldură în contracurent. Schimbul de căldură are loc între gazele calde, produse de combustie şi blocurile ceramice. Prin sistemul de ventilație existent și prin turația ventilatoarelor gazele arse sunt recirculate in zona de incălzire a cuptorului, cedând căldură produselor ceramice, astfel că la evacuare acestea au o temperatură de max. 600C. In zona de răcire, prin sistemul de vențilație existent și turația ventilatoarelor, in cuptor se introduce aer ambiental, care preia căldura blocurilor ceramice arse, se încălzeşte și este dirijat la uscătorul tunel. Fiecare secţiune a cuptorului se află la o temperatută prestabilită, constantă în timp, conform curba de ardere prevăzută. Operatorul utilizează următoarele tehnici de reducere a consumului energetic și a emisiilor, conform BAT specific (Sectiunea 4.1. si 5.1.2. din BAT): recuperarea căldurii in exces din cuptor din zona de răcire, pentru uscarea produselor fasonate; controlul automat al circuitului de uscare; controlul automat al temperaturii și umidității la uscare, urmărirea curbei de ardere pentru minimizarea emisiilor; utilizarea arzătoarelor cu viteză mare și eficiență imbunătățită a combustiei; optimizarea trecerii de la uscător la cuptor -folosirea zonei de preincălzire a cuptorului pentru uscare, cu evitarea răcirii după uscare; utilizarea formatorilor de pori, ceea ce conduce la reducerea necesarului energetic. Căldura necesară arderii şi controlul atmosferei se realizează prin utilizarea gazului natural. Arzătoarele de gaz, in număr de 44 bucăți, sunt montate în pereţii laterali ai cuptorului. Descărcarea, clasarea, ambalarea, depozitarea produselor finite Descărcarea vagonetelor ce ies din cuptorului tunel se face automatizat. Blocurile ceramice se separă pe tipuri şi calităţi, conform criteriilor de clasare, şi se stivuiesc pe paleţi de lemn. Paleții de lemn se înfoliază cu folie de polietilenă. După ambalare, se aplică eticheta de identificare. Paleţii astfel ambalaţi sunt deplasaţi şi manipulaţi cu ajutorul motostivuitorului în depozitul de produse finite. In depozit, paleţii se aranjează pe rânduri, în aşa fel încât să existe căi de acces, să permită circulaţia printre ei în siguranţă şi să se asigure integritatea produselor. Deşeurile arse rezultate de la sortare se depozitează în depozitul de deșeu ceramic ars.

schema fluxului tehnologic este anexată documentaţiei.

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Sursele specifice activităţii din cadrul platformei de fabricare blocuri ceramice sunt: 1. AER Surse dirijate de emisii: -uscătorul și cuptorul tunel de la linia de fabricație -centralele termice care deservesc corpul administrativ Surse nedirijate de emisii: mijloace/utilajele de transport Surse difuze de emisii: - manipularea/transportul materialelor pulverulente, Tehnici pentru reducerea emisiilor difuze folosite de operator: - asigurare prestări servicii cu utilaje (aspiratoare industriale) pentru igenizarea suprafeţelor betonate de pe amplasament (se inchiriază periodic utillaje specializate mari pentru exterior) - stropirea căilor de transport aplicarea unui plan eficient de întreţinere, verificare şi reparaţii a utilajelor şi a mijloacelor de transport, în scopul depistării la timp a unor defecţiuni ce ar putea genera emisii suplimentare în gazele de eşapament. 2. APA Rețeaua de canalizare este constituită din: - rețea internă pentru apa uzată menajeră, cu evacuare în canalizarea centralizată a municipiului Zalău -rețea internă pentru apele pluviale de pe acoperișuri și platforma fabricii de blocuri ceramice, cu evacuare în emisar (Valea Zalăului). Măsurile de reducere a emisiilor in ape constau în: - intreținerea corespunzătoare a sistemului de canalizare internă; - verificarea periodică a traseelor de conducte; - menţinerea curăţeniei pe platforma fabricii și întreţinerea separatorului de produse petroliere. 3. SOL- SUBSOL- APE FREATICE Surse potenţiale de poluare in incinta industrială: scurgeri accidentale de produse petroliere depozitări necontrolate de deșeuri Măsuri pentru evitarea poluării solului: procesele se desfăşoară în hală închisă, instalaţiile tehnologice și de canalizare interioară nu au contact direct cu solul. depozitele de deşeuri periculoase sunt amplasate în spaţii închise, iar transportul materiilor prime şi al materialelor se face pe căi de acces impermeabilizate corespunzător. depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv.

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Deșeurile care rezultă in cursul procesului de producție sunt gestionate in conformitate cu Legea 211/2011 privind deșeurile. Nu vor rezulta cantități mari, având in vedere faptul că tipurile principale de deșuri tehnologice rezultate pot fi reintroduse in proces și/sau valorificate/eliminate prin firme autorizate. Opțiuni de minimizare a deșeurilor avute în vedere de operator: - identificarea și punerea in practică a oportunităților de prevenire a generării deșeurilor; - participarea activă și angajamentul personalului la toate nivelele, inclusiv sugestii din partea acestora; - monitorizarea utilizării materiilor prime și auxiliare și raportarea față de măsurile cheie de performanță; - reutilizarea în fluxul tehnologic a deșeurilor crude și uscate - colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile - valorificarea deşeurilor reciclabile de hârtie/carton şi plastic

7. ENERGIE

Consumurile specifice de utilități realizate la nivelul anului 2016 la fabrica de blocuri ceramice Zalău sunt: Sursa de energie / consum U.M. Blocuri ceramice (instalația CEMACON SA Zalău) Cărămizi de zidărie (valori realizate în instalatii din Austria) Gaz natural GJ/t 1,120 1,02-1,87 Energie electrică GJ/t 0,144 0,08-0,22 Apa Mc/t 0,08 - Măsuri implementate pentru reducerea consumului de gaze naturale și de energie electrică: - retehnologizarea iluminatului interior și exterior, prin înlocuirea lămpilor cu unele cu eficiență energetică crescută, pentru economie de energie electrică; - acționarea cu turație variabilă a ventilatorului din zona umedă a uscătorului, în vederea creșterii eficienței procesului de uscare și reducerea consumului de gaz natural

8. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Dată fiind natura activităţii şi dimensiunea acesteia, o încadrare realistă a unor evenimente cauzatoare de poluări ar fi în categoria „incidentelor sau accidentelor tehnologice”. Analizând posibilitatea apariţiei unei situaţii de risc datorate unor fenomene naturale trebuie precizat că probabilitatea apatiţiei acestora este practic minimă. Inundaţii catastrofale ale amplasamentului nu se pot produce datorită faptului că albia văii Zalăului este situată la o cotă inferioară faţă de obiectivul analizat. Cutremurele din zona seismică F în care coeficientul de seismicitate, Ks=0,08, iar perioada de colţ, Tc= 0,7 sec nu pot afecta instalaţia cu urmări grave şi impact asupra mediului. Activităţile ce se desfăşoară în incinta instalatiei fabricare a blocurilor ceramice implică manevrarea, depozitarea şi utilizare unor materiale şi substanţe, care în anumite condiţii pot reprezenta un risc de poluare, în special pentru factorii de mediu aer, sol / subsol / apă freatică. Capacitățile de depozitare a substantelor periculoase existente pe amplasament nu depăsesc limitele superioare preăzute de HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin urmare amplasamentul nu intră sub incidența prevederilor HG 804/2007. In procesul tehnologic nu se utilizează substanțe și/sau preparate chimice periculoase; pe amplasament se stochează numai motorina utilizată ca și combustibil pentru mijloacele de transport și utilajele tehnologice.

# ZGOMOT SI VIBRATII

Surse de poluare fonică: utilaje (ventilatoare, motoare electrice) şi mijloace de transport. Măsuri de diminuare a poluării fonice: - izolarea cu panouri tip sandwich a halei de producţie, pentru reducerea nivelului de zgomot datorat funcţionării utilajelor specifice - desfășurarea procesului tehnologic in hale închise.

10. MONITORIZARE

Monitorizarea emisiilor in apă– indicatorii de calitate pentru: -apele pluviale, la evacuare în emisar (V Zalăului): pH, materii in suspensie, reziduu filtrat la 105 grade C; Valorile determinate sunt confirmate prin buletinele de analize. Monitorizarea emisiilor în aer conform AIM nr. 1/30.05.2016, se efectuează la: coșurile de dispersie de la uscător (pulberi, CO,SOx, NOx), coșul de la precuptor (pulberi, CO,SOx,NOx Flor şi compuşi cu flor, Clor şi compuşi cu clor) și cuptorul de ardere (pulberi, CO,SOx,NOx Flor şi compuşi cu flor, Clor şi compuşi cu clor). Măsurătorile sunt realizate prin laborator acreditat, valorile determinate fiind confirmate in buletinele de analiză. Monitorizarea emisiilor in aer - conform Planului de monitorizare a emisiilor de CO2 (care se revizuiește anual) și Autorizației de emisii gaze cu efect de seră nr 207/10.09.2015, revizuita la 09.01.2017, valabilă până in 2020. Monitorizarea gestiunii deșeurilor – se face in conformitate cu Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor. Deșeurile rezultate din activitate sunt inregistrate in gestiunea deșeurilor, fiecare tip de deșeu fiind codificat in conformitate cu HG 856/2002. Deșeurile rezultate sunt depozitate in locuri special amenajate, după care sunt valorificate sau eliminate cu firme autorizate. Monitorizarea variabilelor de proces – in timpul funcționării fabricii de blocuri ceramice se realizează verificarea permanentă și monitorizarea consumurilor de materii prime și materiale auxiliare, a consumurilor de gaz metan, energie electrică și apă, in scopul reducerii lor, monitorizarea parametrilor de funcționare a instalațiilor de fabricație.

11.   DEZAFECTARE

In momentul de față operatorul nu are în vedere un termen referitor la dezafectarea instalatiei. Instalația va fi utilizată atât timp cât va fi funcțională și cât va fi considerată rentabilă. Incetarea activității și dezvoltarea unei alte forme de activitate va necesita dezafectarea instalațiilor, luându-se in considerare reducerea impactului asupra mediului, prin pregătirea unui plan de inchidere a activității, elaborat conform ghidului tehnic IPPC. Dezafectarea se va realiza în baza unui proiect, care va face obiectul unei analize privind evaluarea impactului asupra mediului

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

SC CEMACON SA îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1, judeţul Sălaj, pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Zalăului, zona de unități industriale/de depozitare, în afara zonei protejate. Accesul pe amplasament este asigurat din str. Fabricii. Suprafaţa și clădirile pe care se află instalaţia de fabricare a blocurilor ceramice, operator fiind CEMACON SA, este de 13960,5 mp și cuprinde: hale și clădiri, platforme betonate, conform contractului de închiriere. Vecinătăţile amplasamentului sunt: - la sud: sectie de mobilă Vidalis SRL; - la nord: SC DEDEMAN SRL, SC Bany Trans SRL , SC Cover Prod SRL, SC Crolux SRL; - la est: SC DEDEMAN SRL, ADP Zalău, locuinţe particulare; - la vest: blocuri de locuinţe. Distanța până la zona locuită (prima casă) la limita estică a amplasamentului este de 5 m. Coordonatele amplasamentului Latitudine N: 353369.39 (X = 47011’44.3425’’) Longitudine E: 634715.1 (Y = 2303’45.66439’’) Terenul se află în bazinul hidrografic Someș Tisa (cod cadastral II-2.017.2a.00.00.0), corp de apă de suprafață RORW2.2.217_BI Zalău. Zona aparţine corpului de apă subterană ROSO07, conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

# LIMITELE DE EMISIE

13.1. Aer- emisii din procesele de ardere a cărămizilor ceramice: Sursa de emisii/ faza de proces Cod sursă =punct de prelevare probe Poluant Intervale de emisii BAT/VLE 1) (mg/mc) Cuptor tunel/ardere PE 4 pulberi 20 - valori medii zilnice CO <19502) - valori medii zilnice Nox 2503) - valori medii zilnice SOx 500 - valori medii zilnice Clor și compuşi 30 – valo i medii zilnice Flor şi compuşi 10 – valori medii zilnice cov 150 - ca medie zilnică Precuptor PE 3 pulberi 20- valori medii zilnice CO 100 No 35 SOx 350 Uscător tunel /uscare PE 1 PE 2 pulberi 20- valori medii zilnice CO 100 Nox 3 SOx 350 1) Cele mai bune tehnici disponibile recomandă raportarea valorilor limită de emisie la un conţinut de oxigen în gazele de ardere de 18%, în condiţii normale 273oK şi 1 atm 2) BREF/BAT nu prevede valori BAT pentru emisiile de monoxid de carbon din procesele de ardere a masei ceramice, sunt menţionate numai valori minime şi maxime înregistrate 3) pentru temperatura de ardere <1300 0 C 4) la un conţinut de 3% oxigen în efluenţii gazoşi 13.2. Apă- Valorile limită admise pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in emisar: Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate Valori limită admise pentru ape pluviale la evacuare în emisar (V Zalaului), mg/l pH 6,5 – 8,5 unităţi de pH Materii în suspensie 35 CCOCr 125 Reziduu filtrat la 1050C 2000 Substanţe extractibile 20 Produse petroliere 5

# IMPACT

Impactul generat de funcţionarea instalatiei, ținând seama de măsurile aplicate pentru prevenirea și reducerea acestuia, in condiții normale de funcționare sau avarii previzibile, este nesemnificativ, fără influente asupra calității freaticului, solului, apei de suprafață sau aerului. Funcţionarea instalației nu afectează condiţiile hidrogeologice din zona amplasamentului atât timp cât etanşeitatea reţelei de canalizare este perfectă. În condiţiile unor defecţiuni, neetanşeizări, sau urmare unor fenomene naturale (tasări, alunecări de teren etc.) care ar duce la deteriorarea reţelei, există riscul unor poluări a solului, subsolului şi freaticului.

# PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

Nu este cazul.

# Sectiunea 2   Tehnici de Management

## 2.1.Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Nu, dar SC CEMACON SA respectă și utilizează unele elementele de sistem de management de mediu, pentru punctul de lucru Zalau, cum sunt: - Planuri de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Autorizației nr. 207/10.09.2015 privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă până în 2020; - Gestionarea deșeurilor, conf. HG 856/2002 - Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conf. Ordin MMP nr. 794/2012 - Gestionarea substanţelor periculoase - Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență - Plan de prevenire a poluărilor accidentale |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Unitatea este condusă de director general executiv, director tehnic şi director de producție. Departamentul de protecția mediului este externalizat și coordonat de directorul general executiv. Anexăm organigrama de management a societatii. |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | NU | Dar aplicam politica de mediu recunoscuta oficial la punctul de lucru Recea si pentru punctul de lucru Zalau | Director general executiv Consultant de mediu |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Programe de intreținere și reparații anuale | inginer mentenanță |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Grafice de revizii şi reparaţii | inginer mentenanță |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | DA | Monitorizarile soicitate prin autorizatia de mediu se vor realiza prin laboratoare terţe acreditate | Consultant de mediu |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | Rapoarte de monitorizare a calităţii apelor uzate evacuate, emisii în aer Parametri de proces Consumuri de materii prime, auxiliare si utilitati/unitate de produs (tone) | Director producție Consultant mediu |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Regulament de exploatare a instalatiei Calculatoare de proces | Director producție Consultant mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Planul de prevenire a poluarilor accidentale | Consultant mediu Director producție |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  | Se anexează planul de prevenire a poluărilor accidentale | Consultant mediu |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | da | - Rapoarte de instruire (in termen de 6 luni de la punerea in functiune a instalatiei) - Constientizare prin discutii tematice cu personalul care exploateaza instalatiile de fabricatie - Propaganda vizuală - Simulări privind emisiile accidentale conform planului de combatere si prevenire a poluarilor accidentale pentru anul 2017 | Consultant mediu Inginer mentenanţă |
| 10 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fisele posturilor | Managementul societății |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | BREF/BAT in industria ceramicii | Director producție Consultant mediu |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă | Managementul societății |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | da | Procedura de inregistrare, comunicare si luare de masuri in cazul sesizarilor care au legatura cu protectia mediului. | Managementul societății |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | NU | Se realizează audituri interne anuale pe urmatoarele domenii: Consumuri de materii prime Consumuri de utilitati (energie, gaz,apa) Gestionarea deseurilor Emisii in aer, apa, sol, freatic | Director tehnic Director producției Consultant de mediu |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | Se vor realiza anual | Director general executibv Consultant de mediu Director producției |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Rapoartele auditurilor interne, conform programului anual de audit si intocmirea de planuri de masuri pentru imbunatirea activitatii. | Director general executiv Consultant de mediu Director producției |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Nu | La data prezentei solicitari nu exista un astfel de document, dar dupa realizarea auditurilor se vor intocmi procese verbale de analiza efectuate de management | Director general executiv |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. Proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | DA | Regulament de fabricaţie | Director productie |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | DA | Documentaţie tehnică | Director productie |
|  | aprobarea de capital; | DA | Raport investiţii – studiu de fezabilitate | Director general |
|  | alocarea de resurse; | DA | Linie de credit | Director general Director productie |
|  | planificarea si programarea; | DA | Program de Măsuri Programe de management | Director general Director producție |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | DA | Regulamente de fabricare | Director general Consultant de mediu Director producție |
|  | politica de achizitii; | DA | Planificarea schimbarilor si analiza impacturilor de mediu | Director producție Sef mentenanţă |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | DA | Lunar se vor raporta cheltuielile de mediu din societate, consumurile de utilitati raportate la unitate de produs si costurile cu deseurile. | Director general Consultant de mediu |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Raportul anual de mediu | Consultant de mediu |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | DA | Raport anual de mediu | Director general Consultant de mediu |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Se realizează pe Site-ul companiei. Pana in prezent s-au realizat informarile publice in cadrul procedurilor de reglementare. | Director general Consultant de mediu |

Informatii suplimentare

Nu sunt necesare

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |
| Politici | Conducere si fiecare serviciu | Politica de mediu | Conducere si fiecare serviciu |
| Responsibilitati | Compartiment resurse umane | Fisa postului | Fiecare angajat |
| Tinte | Conducere și fiecare compartiment Compartiment mediu | Politica de mediu | Director producție Consultant de mediu |
| Evidentele de intretinere | Serviciul mentenanţa | Evidentele de intretinere | inginer mentenanţa |
| Proceduri | Compartiment de mediu | Proceduri | Consultant de mediu |
| Registrele de monitorizare | Compartiment de mediu | Registrele de monitorizare | Consultant de mediu |
| Rezultatele auditurilor | Compartiment de mediu | Evidentele de intretinere | Consultant de mediu |
| Rezultatele revizuirilor | Compartiment de mediu | Evidențele de mediu | Consultant de mediu |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Compartiment de mediu | Evidente scrise/procese verbale de constatare | Consultant de mediu |
| Evidentele privind instruirile | Serviciul Resurse umane | Evidențe la Serviciul Resurse umane | Sef Serviciu Resurse umane |

# Sectiunea 3.   Intrari de Materiale

## 3.1.Selectia materiilor prime

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) Anul 2015 | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/ pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime, materiale |
| Masă argiloasă | Masă anorganică care are in compoziție: argilă, cenușa de termocentrală, rumegus/ solid | 106593 t | 97.211 % in produs 0.0000014% in apa de suprafata 0 % in canalizare 0.448% in deseuri/ 0.015 % in aer | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu e necesară alternativa. | Depozit materii prime in hala de fabricare / Nu există pericol de accidente |
| Materiale auxiliare, Ambalaje |
| Folie PE/ambalare blocuri ceramice | Organic/ polimer/solid | 55431 kg |  | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu e necesară alternativa. | Depozit amenajat |
| Paleţi din lemn/ ambalare blocuri ceramice | Organic/ celuloză/solid | 0 buc paleti noi |  | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu e necesară alternativa. | Depozit amenajat |
| Ulei de transmisie/ hidraulic/funcţionare utilaje pe fluxul de fabricaţie | Organic/ hidrocarburi /lichid | 3197 l |  | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu e necesară alternativa. | Depozit amenajat |

## 3.2. Cerintele BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | S-a realizat evaluarea impactului asupra mediului, fiind identificate emisiile relevante pentru factorii de mediu la intocmirea Raportului de amplasament in 2005 | Director producție Consultant de mediu |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | nu eSTE cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | da evidenţe contabile Calculatoare de proces Urmărire consumuri specifice | Director producție Consultant de mediu |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | da Fise de securitate | Director producție Consultant de mediu |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | da Fise de securitate | Director producție Consultant de mediu |

## 3.3. Auditul privind minimizarea deșeurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la Ord.1144/2002. | Nu Se realizează inregistrarea deșeurilor pe tipuri și cantităti, conform legii 211/ 2011 privind gestiunea deșeurilor și raportarea la autoritatea de mediu | Director producție Consultant de mediu |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | - | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | Deșeurile care rezultă din procesul de producție nu reprezenta o problemă de mediu din punct de vedere al gestionării. Nu rezulta cantități mari, având in vedere că tipurile principale de deșuri generate pot fi reintroduse in proces, fiind astfel recuperate in mare parte. | Director producție Consultant de mediu |

## 3.4. Utilizarea apei

### 3.4.1. Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa necesara fluxului tehnologic – racord la conducta de alimentare existentă pe platformă (reteaua oraseneasca) | 6798 | Umectarea masei argiloase | - | - |
| Apa potabilă in scopuri menajere -racord la conducta de alimentare existentă pe platformă (reteaua oraseneasca) | 360 | - | - | - |
| Apa pentru stingerea incendiilor -racord la conducta de alimentare existentă pe platformă (reteaua oraseneasca) | 10 l/s in caz de incendiu Vol intangibil=30 mc | Rezerva incendii | - | - |

### 3.4.2.Compararea cu limitele existente

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| - | - | Consumul specific de apă 0,09 mc/tona produs |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/anexate/altele | Plan situatie retele- in anexa |
| --- | --- |

### 3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei

### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Raportul anual de mediu 2015 | Consultant de mediu |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite. | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | DA, s-a redus consumul de apă; | Consultant de mediu |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | In raportul anual de mediu | Consultant de mediu |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu | 30 iunie 2017 | Consultant de mediu |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da, in Raportul anual de mediu. | Responsabil protectia mediului |

#### 3.4.3.1.Sistemele de canalizare

Canalizarea S.C. CEMACON S.A. este de tip divizor, cu o reţea de canalizare menajera si una pluviala. - Apele pluviale de pe acoperișul halelor sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor și burlanelor și împreună cu apele de pe platforma incintei fabricii de blocuri ceramice, apoi sunt evacuate în emisarul V Zalăului. - Apele uzate menajere sunt preluate prin reţeaua de canalizare internă și dirijate spre evacuare in canalizarea municipiului Zalău. Canalizarea tehnologica nu este necesara, datorita faptului ca din procesele tehnologice nu rezulta efluenti lichizi; apa se înglobează in materia prima preparata si in produsul fasonat şi se elimina sub forma de vapori in procesul de uscare a produselor ceramice.

#### 3.4.4.Recircularea apei

In cadrul instalaţiei apa nu se recirculă

#### 3.4.5.Alte tehnici de minimizare

Minimizarea consumului de apă a fost, în ultima perioadă de timp, o preocupare constantă a angajaţilor S.C. CEMACON S.A. În urma campaniilor de monitorizare a consumului de apă au fost identificate modalităţi de minimizare a consumurilor de apă, în principal prin reducerea pierderilor de apă din retea prin lucrări de calibrare/întreţinere a instalaţiilor de alimentare cu apă

#### 3.4.6.Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosită pentru curătire si spălare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin: aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul; evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare; controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare. Nu este cazul

# SECTIUNEA 4   Principalele Activitati

## 4.1.Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea blocurilor ceramice | 1 | Instalaţia reprezintă o linie tehnologică tipică pentru fabricarea blocurilor ceramice, cu următoarele faze tehnologice: -fasonarea blocurilor ceramice -uscarea și arderea semifabricatelor -ambalarea și livrarea blocurilor ceramice | 300 to/zi |

## 4.2.Descrierea proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasonare |  | Operaţia de fasonare presupune transformarea masei argiloase preparate într-un semifabricat în stare crudă. Corecția de umiditate a masei argiloase se realizează prin stropire cu apă inainte de fasonare. Cantitatea de apă introdusă în masa argiloasă preparată este de 1-2%, adică 10-20 l/tonă de amestec, astfel încât conținutul masic de apă în blocurile ceramice crude să ajungă la circa 21%. Fasonarea constă în extruderea masei argiloase de la o secţiune mai mare la o secţiune mai mică, cu presa vacuum, realizând un grad de compactizare a masei. Utilajele cele mai răspândite pentru fasonarea blocurilor ceramice, pe care le folosește și operatorul, sunt presele cu melc şi vacuum. În masa argiloasă umedă rămâne înglobată o cantitate de aer. Bulele de aer întrerupând pelicula de apă care înconjoară particulele argiloase, au un efect asemănător granulelor de degresant (reduc plasticitatea masei). Pentru dezaerare, pasta argiloasă trece înainte de presare printr-o cameră specială unde se creează vid. Dezaerarea are loc prin reducerea presiunii exterioare a particulelor, ceea ce face ca aerul din interiorul bulelor să spargă pereţii şi să iasă din pastă. Vidul necesar este de 75(90%. Deșeurile de produse crude, rezultate la masa de tăiat calupul de bloc ceramic și de la fasonare, sunt dirijate printr-un sistem de benzi transportoare spre depozitul de deșeu crud , iar de aici la punctul de lucru -Fabrica de blocuri ceramice Recea, pentru reutilizare prin reintroducerea in procesul de fasonare. | 300 t/zi |
| Uscarea semifabricatelor |  | Uscarea este procesul prin care se îndepărtează apa din masa ceramică, prin trecerea ei din stare lichidă în stare gazoasă cu ajutorul unui agent de uscare. Agentul de uscare este aerul cald obţinut prin recuperarea căldurii din zona de răcire a cuptorului de ardere : aerul ambiental este trecut prin zona de răcire a cuptorului, se încălzește și este dirijat spre camera de combustie a uscătorului; dacă temperatura aerului nu atinge 1200C se folosește și sursa de căldură proprie, un arzător suplimentar pe gaz natural. Produsele fasonate sunt așezate pe vagoneți și introduse in uscătorul tunel. Aici curenţii de aer cald încălzesc produsele . În timpul uscării produsele pierd umiditatea şi se contractă. Contracţia poate afecta într-o măsură importantă calitatea produselor. Procesul urmează un regim de uscare în funcţie de tipul şi umiditatea semiprodusului, fiind condus de un calculator de proces. | 300t/zi |
| Arderea produselor |  | Arderea blocurilor ceramice reprezintă faza cea mai importantă a procesului tehnologic, deoarece în această fază se stabilesc calităţile produsului finit. Arderea produselor este o operaţie care se produce cu ajutorul căldurii şi prin care se realizează transformarea masei argiloase într-o masă ceramică cu proprietăţi noi, diferite de cele pe care le-a avut anterior. Proprietăţile şi caracteristicile produselor ceramice uscate se schimbă prin ardere, pentru că sub influenţa temperaturii, în masa argiloasă au loc o serie de transformări fizice şi reacţii chimice care dau naştere unor componenţi noi, ce conferă produselor proprietăţile necesare pentru a le face apte pentru utilizare. În cadrul obiectivului analizat, vagoneții (cu produse) ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați direct la precuptor, pentru a se menține cădura înglobată în produse după uscare la 800C și apoi introduși în cuptorul de ardere. In cazul in care vagoneții ieșiți de la uscătorul tunel sunt dirijați pe linia de rezervă, inainte de intrarea în cuptorul de ardere sunt trecuţi prin precuptor, unde are loc preincălzirea produselor până la 800C. Produsele uscate aşezate pe vagoneţi se introduc în cuptor tunel automat, unde are loc arderea propriu zisă. Aici produsele parcurg succesiv: Zona de preîncălzire, unde are loc preîncălzirea produselor în mod uniform pe secţiunea transversală, eliminarea apei de constituţie şi transformări polimorfe. Temperatura ajunge până la 6000C, cu 3 grupuri de arzătoare laterale. Zona de ardere, unde are loc formarea unei anumite cantităţi de fază lichidă, procese de recristalizare ale unor componente şi formarea unor componente noi. Temperatura ajunge la 940-10000C, cu 24 grupuri de arzătoare laterale. Zona de răcire, unde are loc răcirea produselor prin introducere de aer rece. Ritmul de împingere a vagoneţilor în cuptor, cât şi parametrii procesului de ardere, sunt complet automatizaţi şi controlaţi de calculatorul de proces. Cuptorul tunel, din punct de vedere termodinamic, îndeplineşte funcţia de schimbător de căldură în contracurent. Schimbul de căldură are loc între gazele calde, produse de combustie şi blocurile ceramice. Prin sistemul de ventilație existent și prin turația ventilatoarelor gazele arse sunt recirculate in zona de incălzire a cuptorului, cedând căldură produselor ceramice, astfel că la evacuare acestea au o temperatură de max. 600C. In zona de răcire, prin sistemul de vențilație existent și turația ventilatoarelor, in cuptor se introduce aer ambiental, care preia căldura blocurilor ceramice arse, se încălzeşte și este dirijat la uscătorul tunel. Fiecare secţiune a cuptorului se află la o temperatută prestabilită, constantă în timp, conform curba de ardere prevăzută. Operatorul utilizează următoarele tehnici de reducere a consumului energetic și a emisiilor, conform BAT specific (Sect. 4.1. si 5.1.2. din BAT): recuperarea căldurii in exces din cuptor din zona de răcire, pentru uscarea produselor fasonate; controlul automat al circuitului de uscare; controlul automat al temperaturii și umidității la uscare, urmărirea curbei de ardere pentru minimizarea emisiilor; utilizarea arzătoarelor cu viteză mare și eficiență imbunătățită a combustiei; optimizarea trecerii de la uscător la cuptor -folosirea zonei de preincălzire a cuptorului pentru uscare, cu evitarea răcirii după uscare; utilizarea formatorilor de pori, ceea ce conduce la reducerea necesarului energetic. Căldura necesară arderii şi controlul atmosferei se realizează prin utilizarea gazului natural. Arzătoarele de gaz, in număr de 44 bucăți, sunt montate în pereţii laterali ai cuptorului. | 300 t/zi |
| Ambalare - livrare |  | Descărcarea vagonetelor ce ies din cuptorului tunel se face automatizat. Blocurile ceramic se separă pe tipuri şi calităţi, conform criteriilor de clasare, şi se stivuiesc pe paleţi de lemn. Paleții de lemn se înfoliază cu folie de polietilenă. După ambalare, se aplică eticheta de identificare. Paleţii astfel ambalaţi sunt deplasaţi şi manipulaţi cu ajutorul motostivuitorului în depozitul de produse finite. In deposit, paleţii se aranjează pe rânduri, în aşa fel încât să existe căi de acces, să permită circulaţia printre ei în siguranţă şi să se asigure integritatea produselor. Deşeurile arse rezultate de la sortare se depozitează în depozitul de deșeu ceramic ars. | 300 t/zi |

## 4.3.Inventarul iesirilor (produselor)

Capacitatea de producție a fabricii de blocuri ceramice este de 300 to/zi

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasonare | Calupi blocuri ceramice | uscare | 120450 tone/an |
| Uscare - ardere | Blocuri ceramice | livrare | 109500 tone/an |

## 4.4.Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Ref | Impactul deseului,emisiei | Cantitatea 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasonare | 10 12 01 deşeuri ceramice crude |  | Se reintroduce in procesul tehnologic | 42370 kg |
| Uscare | 10 12 01 deşeuri ceramice uscate |  |  | 425372 kg |
| Ardere | 10 12 08 deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termică) |  | se comercializeaza | 52400 kg |

## 4.5.Sistemul de exploatare

Gazul natural se foloseste ca și combustibil la: - uscătorul tunel de produse semifabricate ceramice - precuptor - cuptorul tunel de ardere a produselor ceramice - încălzire spații și producere agent termic pentru uz menajer în cele 2 centrale termice pentru clădirea administrativă Apa se folosește la : - umectarea masei de argilă în scopul obținerii umidității optime de prelucrare - in scop menajer - la alimentarea celor 2 hidranți pentru stingerea incendiilor Apele pluviale sunt colectate de pe intreg amplasamentul și sunt deversate în emisarul natural valea Zalăului Apele uzate menajere sunt colectate in rețeaua internă și dirijate spre evacuare in canalizarea municipiului Zalău Instalația de producere blocuri ceramice este prevăzută cu sisteme dispersie a poluanților în atmosferă. Atat consumurile de apă, cât și evacuările de ape uzate sunt monitorizate. La evacuarea apelor uzate in emisar se realizează periodic analize pentru verificarea incadrării in limitele impuse de autorizația de GA și AIM.

4.6 Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

Nu e cazul.

SECTIUNEA 5.   EMISII SI REDUCEREA POLUARII

## 5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### 5.1.1. Emisii și reducerea poluării

### Reducerea poluării în incinta fabricii

- desfăşurarea procesului tehnologic în instalaţii de tip închis, pentru evitarea emisiilor difuze;

- recuperarea căldurii de la cuptorul túnel, cu utilizarea ei la uscătorul pentru cărămizi;

- utilizarea de arzătoare de ultimă generaţie, cu ardere controlată;

- limitarea emisiilor din surse mobile, prin întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor de transport intern;

- folosirea  aspiratoarelor industriale pentru igenizarea suprafeţelor betonate din incintă.

5.1.2. Protecția muncii și sănătatea publică

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Echipamentele de protectie ale personalului sunt adecvate locurilor de muncă. Personalul angajat este dotat cu echipament individual de protectia muncii, in functie de locul de munca si care consta din :

- casca de protectie

- ochelari de protectie

- salopeta

- manusi de protectie

- incaltaminte de protectie (cisme sau bocanci cu talpa de  cauciuc)

- manusi electroizolante

- incaltaminte electroizolanta

- costum vatuit  - capison  - palmare  - sort de protectie

- masca contra prafului

Personalul din cadrul fabricii de blocuri ceramice beneficiază de următoarele materiale igiénico-sanitare: săpun, lavete, creme pentru miini

Examinarea medicală se efectuează pentru toti angajatii, in functie de prioritatile cerute de locul de muncă, in conformitate cu procedurile medicale standard.

La angajare, la schimbarea procesului sau a materiilor prime si auxiliare, precum si de cate ori este nevoie se fac instruiri in legatură cu prevederile fișelor cu date de securitate pentru substantele/preparatele chimice utilizate in proces.

5.1.3. Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie/ cod sursă | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uscător tunel | 2 coșuri de dispersie cu tiraj natural, H=15,5 m; secțiune =1,4x1,4 mp PE 1, PE 2 | Pulberi, CO SOxNOx | sisteme de dispersie, fără depoluare | existent |
| precuptor | un coş de dispersie,cu tiraj natural H=12,4 m; D= 1 m PE 3 | Pulberi, CO SOx NOx | sisteme de dispersie, fără depoluare | existent |
| Cuptor tunel pentru ardere blocuri ceramice | un coş de dispersie cu tiraj forțat, un ventilator radial/ H=12,56 m; D= 1,4 m PE 4 | Pulberi, CO SOx NOx Flor şi compuşi cu flor Clor şi compuşi cu clor | sisteme de dispersie, fără depoluare | existent |
| Centrale termice- 2 buc TFC 22, model KPLUS Putere termică -24 KW combustibil: gaz natural | un coș de dispersie/ centrală, tiraj forțat, un ventilator axial, D=0,4 m PE 5, PE 6 | Pulberi, CO SOx NOx | - | existent |

## 5.2.Minimizarea emisiilor fugitive în aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. Statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor); | Nu e cazul |  |  |
| Zone de depozitare (de ex. Containere, basa de depozite, lagune etc.); | Nu e cazul |  |  |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Nu e cazul |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. Reactoare, silozuri; cisterne) | Nu e cazul |  |  |
| Sisteme de transport; de ex. Benzi transportoare, | Pulberi în suspensie |  | 0,1% |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. Pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Namol |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | Nu e cazul |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | Nu e cazul |  |  |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Nu e cazul |  |  |

5.2.1.Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

5.2.2.Sisteme de ventilație

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| camera de omogenizare aer uzat de la uscătorul tunel | 5 ventilatoare elicoidale, Q = 490150 Nmc/h |
| Cuptor tunel de ardere, zona de precuptor | 1 ventilator axial, Q=67500 Nmc/h, tubulatură de disperie |
| Cuptor tunel de ardere, zona de ardere | 1 ventilator radial, Q=179000 Nmc/h, tubulatură de disperie |
| Cazan pentru încălzire corp administrativ | 1 ventilator axial, Q=300 Nmc/h, tubulatură de disperie |

5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafață și canalizare

5.3.1.Surse de emisie

- Ape uzate menajere (personal, vestiare, grupuri sanitare)

- Ape pluviale (de pe acoperiș și platforme)

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatiile igienico-sanitare | Reducerea pierderilor | - | Canalizarea municipală |

5.3.2.Minimizare

Aplicarea  tehnicilor BAT pentru reducerea consumului de apă:

calibrarea periodică a instalaţiilor de alimentare cu apa pentru a înlătura pierderile de apă ; înregistrarea consumului de apă; detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă.

5.3.3.Separarea apei pluviale

Exista canalizare separată pentru apele pluviale, care nu se intersectează şi nu este contaminată de apele uzate menajere

5.3.4.Compoziția efluentului

| Categoria apei evacuate | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc) | mediu anual (mii mc) |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape uzate menajere | Canalizarea municipală | 29,12 | 22,4 |  | 8,18 | - |
| Ape pluviale care necesită epurare | v. Zalăului | 2 l/sec | 1,5 l/sec, numai la precipitaţii | - |
| Apele pluviale care nu necesită epurare | v. Zalăului | Qmax = 253,56 l/s | - |

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Retea canalizare menajera | Canalizarea municipală |  | - |
| pH |  |  |  | 8,5 |
| CBO5 |  |  |  | 14 |
| Materii totale in suspensie |  |  |  | 16,35 |
| Azot total |  |  |  | 3,6 |
| Extractibile cu eter de petrol |  |  |  | < 5,0 |

### 5.3.5.Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Defectiuni - etanseitate retea canalizare | -Inspectarea periodica a retelei de canalizare -exista un plan de prevenire a poluarilor accidentale -s-au realizat 2 foraje de hidroobservatie pentru monitorizare freatic |
| Fenomene naturale |  |
| Situatii accidentale |  |

## 5.4.Emisii in ape subterane

### 5.4.1.Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Nu sunt evacuari in ape subterane din activităţile desfășurate pe amplasament. Supraveghere – este obligatorie efectuarea monitorizarii calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  | In prezent nu se face monitorizarea calității apei subterane |  |  |  |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Apele uzate menajere sunt colectate si dirijate in rețeaua centralizată a municipiului Zalău Retelele de canalizare ape pluviale sunt pozate in rigole de beton. aplicarea unui plan eficient de întreţinere, verificare şi reparaţii a instalaţiilor de alimentare cu apă / evacuare apă uzată; monitorizarea calităţii apei uzate evacuate după epurare; |

## 5.5.Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/ evaluării BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT

Nu au fost studiate alte alternative, deoarece uscarea blocurilor ceramice se face in uscatorul tip tunel brut, care  are o serie de avantaje fata de camerele de uscare, respectiv:

- reducerea consumului energetic pe unitatea de produs finit ;

- reducerea substantiala a emisiilor fugitive ;

- productivitate ridicată ;

- un mai bun control al parametrilor de proces ;

- proces automatizat

Emisii in aer asociate cu BAT și tehnici de diminuare

| Parametru | Unitate, ca medie zilnică | BAT AEL1) |
| --- | --- | --- |
| Fluorură exprimată în HF | mg/m3 | 1 – 102) |
| Clorură exprimată în HCl | mg/m3 | 1 – 303) |
| SOX exprimaţi în SO2 Conţinut de sulf al materiei prime ≤0,25 % | mg/m3 | <500 |
| SOX exprimaţi ca SO2 Conţinut de sulf al materiei prime >0.25 % | mg/m3 | 500 – 20004) |
| 1) Intervalele depind de concentraţia de poluant (precursor) din materiile prime, adică pentru procesele de ardere a produselor ceramice cu un conţinut scăzut de poluant (precursor) în materiile prime, nivelurile mai scăzute din interval sunt BAT, iar pentru procesele de ardere a produselor ceramice cu un conţinut ridicat de poluant (precursor) în materiile prime, nivelurile mai ridicate din interval sunt BAT AEL. |
| 2) Nivelul BAT mai ridicat poate fi mai scăzut, în funcţie de caracteristicile materiei prime. |
| 3) Nivelul BAT mai ridicat poate fi mai scăzut, în funcţie de caracteristicile materiei prime. De asemenea, nivelul BAT AEL mai ridicat nu ar trebuie să împiedice reutilizarea apelor uzate. |
| 4) Nivelul BAT mai ridicat se aplică numai în cazul materiilor prime cu un conţinut de sulf extrem de ridicat. |

Reducere emisii de poluanti in sol

Măsuri pentru reducerea emisiilor in sol:

- apele uzate sunt colectate si evacuate

- platformele sunt betonate

- sistemul de canalizare ape tehnologice este pozat in canal de beton

- recipienții pentru stocarea deșeurilor periculoase sunt păstrați în cuve de retenție

Reducerea zgomotului se realizează prin exploatarea eficientă a instalaţiei prin: închiderea ușilor halei; reducerea livrărilor și /sau buna gestionare a perioadelor de livrare; măsuri tehnice de control al zgomotului, atunci când este necesar, cum ar fi instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoare mari, utilizarea închiderilor acustice, atunci când este posibil. Operatorul aplică masuri de bună practica pentru controlul zgomotului. Acestea includ o mentenanţă adecvata a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului.

# SECTIUNEA 6   Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## 6.1.Surse de deșeuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseu-rilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) Cantitate in 2015 | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fasonare/uscare | 10 12 01 | Deșeu de produse crude şi uscate | 42370 kg | Se reintroduce în fluxul de fabricație |
| 2 | ardere | 10 12 08 | Deşeu cărămidă arsă | 52400 kg | Colectare pe platforme betonate/ Valorificare la amenajarea drumurilor, sau se comercializează |
| 3 | aprovizionare | 15 01 01 | Deşeuri de hârtie/carton | 367 kg | Colectare pe platforme betonate /Valorificare prin firme specializate |
| 4 | ambalare blocuri ceramice și alte deseuri plastice | 15 01 02 | Deşeuri materiale plastice - folie termocontrac tabilă | 1213 kg | Colectare pe platforme betonate /Valorificare prin firme specializate |
| 5 | ambalare blocuri ceramice | 15 01 03 | Deşeu de paleţi de lemn deterioraţi | 0 kg | Colectare pe platforme betonate /Valorificare prin firme specializate |
| 6 | atelier mentenanță | 16 01 03 | Deşeuri de anvelope scoase din uz și alte materiale din cauciuc – benzi, curele | 2000 kg | Colectare pe platforme betonate /Valorificare prin firme specializate |
| 7 | reparații agregate de ardere | 16 11 06 | Deşeuri refractare (materiale de căptuşire şi refractare) | 7720 kg | Colectare pe platforme betonate /Valorificare la persoane fizice și juridice |
| 8 | atelier mentenanță | 17 04 07 | Deşeu feros | 670 kg | Vrac pe platforma amenajată pentru deşeuri /valorificare prin firme specializate |
| 9 | administrativ | 20 01 36 | Deșeuri EEE(calc, imprim) | 0 kg | Colectare in spatii acoperite/ Valorificare prin firme specializate |
| 10 | Intreg amplasamentul | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 32 mc | Colectare selectivă pe platforme betonate/ Eliminare prin firme specializate |
| 11 | atelier mentenanță | 13 01 13* | Uleiuri hidraulice /transmisie uzate | 0 kg | Butoaie metalice de 220 l, în magazia de uleiuri uzate /Valorificare prin firme specializate |
| 12 | atelier mentenanță | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase/întreţinere | 25 kg | Magazia de uleiuri uzate/ Valorificare prin firme specializate |
| 13 | întreg amplasamentul | 20 01 21* | Becuri, alte corpuri de iluminat | 1.8 kg | Recipienţi speciali pt colectarea surselor de iluminat uzate /Valorificare prin firme specializate |

## 6.2.Evidența deșeurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristicilor BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | DA, gestionarea deseurilor se realizeaza conform cerintelor HG 856/2002 si L 211/2011 |
| Cantitate | DA, se monitorizeaza cantitatile |
| Natura | Da, se verifica natura, tipul deseului: periculoase,/ nepericuloase. |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da, se colecteaza separat, pe fluxuri si procese. |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da, raspunderea este asumata pana la valorificare/ eliminare. |
| Frecventa de colectare | Săptămânal / lunar /pe bază de comandă in functie de contractul incheiat cu operatorul și cantităţile generate |
| Modul de transport | Firme autorizate. |
| Metoda de tratare | Pe amplasament nu se trateaza deseuri. Se incheie contracte cu operatori autorizati pentru valorificare, tratare, eliminare. |

## 6.3. Zone de depozitare a deșeurilor

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare (CD) si perioada maxima de depozitare(PMD)?* | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit amenajat In hala de fabricare, zona fasonare | Semifabricat crud | CD =2t PMD=0.5 luni | 600 m de V Zalaului 20 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| Depozit amenajat In hala de fabricare, zona fasonare | Semifabricat uscat | CD =5 t PMD= 1 luna | 600 m de V Zalaului 20 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| În containere pe platforma betonată, | Deșeuri folie | CD =0,5 t PMD= 1 luna | 600 m de V Zalaului 30 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| Depozit produse finite Pe platforma de depozitare amenajată | Rebuturi blocuri ceramice arse | CD =10 t PMD=6 luni | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| platforma amenajată pentru deşeuri | Deşeu de paleţi de lemn deterioraţi | CD =1000 buc PMD= 2 luni | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| Depozit deseuri menajere | Deşeuri menajere | CD =1.6 mc PMD=1saptamina | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata În containere din PVC de 1,2 mc |
| Containere metalice amplasate pe platforma betonată in zona depozitului de deșeuri | Deseuri metalice | CD =3 t PMD=3 luni | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| În container amplasat pe platforma betonată, in zona depozitului de deșeuri | ambalaje de hârtie şi carton ambalaje de mat.plastice | CD =1 t PMD= 1 luna | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| Pe platforma de depozitare amenajată in zona depozituliui de deseuri | Deşeuri refractare (materiale de căptuşire şi refractare)/ | CD =5 t PMD=1 an | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |
| Containere metalice amplasate pe platforma betonată | Deșeuri EEE | CD =0.1 t PMD=1 an | 600 m de V Zalaului 50 m fată de prima casa din str. Fabricii, Zalău | Suprafata betonata |

CD = capacitate de depozitare; PMD = perioada maxima de depozitare zile.

## 6.4. Recuperarea sau eliminarea deșeurilor – conform specificaţiilor din Bilanţul de mediu nivel I.

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseuri | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Zona Uscator |  | Blocuri ceramice uscate | - | recuperare | Recuperare in fluxul de fabricatie |  |
| Depozit produse finite |  | Rebuturi blocuri ceramice arse | - | reciclare | Da sunt colectate şi valorificate |  |
| Pe intreg amplasamentul |  | Deşeuri menajere | - | eliminare | Da sunt colectate selectiv şi eliminate | Conform contract cu firma specializată pentru colectare |
| Activitate de mentenanță |  | Deseuri metalice |  | reciclare | Da sunt colectate și valorificate | sunt colectate selectiv în containere speciale si valorificate la S.C. REMAT S.A. |
| Activitati de aprovizionare materii prime, ambalaje colectate selectiv |  | ambalaje de hârtie şi carton ambalaje de materiale plastice |  | reciclare | Sunt colectate selectiv, spaţii închise în incinta fabricii sunt valorificate. | Sunt colectate selectiv si valorificate prin fimele specializate |

# SECTIUNEA 7   Energie

## 7.1.Cerinte energetice de bază

## 7.2.Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităților este prezentat in tabelul următor, in functie de sursa de energie (la nivelul anului 2015 și 2016)

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, in 2015 | Furnizata în 2016 | Primară (kWh) | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 3334026 kwh | 3629124 kwh |  |  |
| Electricitate din alta sursa* | - | - |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generat pe amplasament (a)* | - | - |  |  |
| Gaze naturale | 1833 mii Nmc | 1760 mii Nmc |  |  |
| Cocs de Petrol | - | - |  |  |
| Carbune | - | 403 tone |  |  |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) | - | - |  |  |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

### 7.2.2.Intreținere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos:

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/ condensatorului); |  | X |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | NU |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  | X |  |
| Sisteme de distribuție a aburului (scurgeri, izolatii) | NU |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | DA |  | Centrale termice - 2 buc TFC 22 model KPLUS; Putere termică 24 KW Tipul de combustibil: gaz natural- |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | DA |  |  |
| Intreținerea boilerelor de ex. Optimizarea excesului de aer | NU |  |  |
| Instalatiile din procesul tehnologic | DA |  | Programul anual de reparații și întreținere a utilajelor |

## 7.3. Eficiența Energetică

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  | Permanent |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  | Permanent |
| Alte masuri adecvate | Da |  | Investitii in echipamente eficiente energetic, monitorizare zilnica, saptamanala, lunara, anuala a tuturor consumurilor specifice. |

Măsuri de creștere a eficienței energetice aplicate de operator în urma realizării auditului energetic

Retehnologizarea iluminatului interior si exterior, prin inlocuirea lampilor cu altele cu eficienta energetica crescuta, pentru economie de energie electrica. Actionarea cu turatie variabila a ventilatorului din zona umeda a uscatorului, in vederea cresterii eficientei procesului de uscare si de reducere a consumului de gaze natural

# SECTIUNEA 8  Accidentele si Consecintele lor

## 8.1.Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Nu |

## 8.2.   Plan de management al accidentelor

Dată fiind natura activităţii şi dimensiunea acesteia pe amplasament, o încadrare realistă a unor evenimente cauzatoare de poluări ar fi în categoria "incidentelor sau accidentelor tehnologice". Termenul se traduce în practică în cazul de faţă prin eliminarea necontrolată în mediu a unor substanţe ca urmare a unor accidente locale sau nefuncţionarea corespunzătoare a staţiilor şi instalaţiilor de epurare. Analizând posibilitatea apariţiei unei situaţii de risc datorate unor fenomene naturale trebuie precizat că probabilitatea apatiţiei acestora este practic minimă, aşa încât nivelul de securitate (S) este maxim. Inundaţiile catastrofale pe amplasament nu se pot produce datorită distanței mari pină la Valea Zalăului. Cutremurele din zona seismică F în care coeficientul de seismicitate este 0,08, iar perioada de colţ de 0,7 sec nu pot afecta instalaţia cu urmări grave şi impact asupra mediului. Ca posibile riscuri pentru factorii de mediu, se amintesc: scăpări accidentale de ape uzate neepurate în receptorul natural, defecţiuni apărute fie la sistemul de canalizare, neetanşeităţi ce ar putea duce la eliberarea în sol / subol / freatic a apelor uzate cu încărcare cu poluanţi de origine industrială.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Conse- cintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deversari accidentale de ape menajere sau pluviale | In cazul unor defectiuni la reteaua de canalizare | Poluarea solului si a apei | -Verificarea periodica a instalatiilor din procesul tehnologic -Respectarea planului de revizii si reparatii. -verificarea starii rigolelor si cuvelor betonate in care sunt pozate conductele de canalizare tehnologica. | -Instruirea personalului operator. -Verificarea starii retelelor de canalizare |

# SECTIUNEA 9   Zgomot si Vibratii

## 9.1.Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de locuințe, str. Gării | 50 dB (A) | La limita amplasamentului spre secția II-blocuri ceramice | semestrial | 65 dB(A) | da |

## 9.2.Surse de zgomot

-Utilajele fabricare blocuri ceramice: alimentatoare dozatoare, valțuri, presa vacuum, benzi transportoare, ventilatoare, roboti de manipulare, uscător și cuptor

- mijloace de transport uzinal

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceţi o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| Ventilatoare | 15 | Continuă | Nu | Cca 30% | Se aplica doar măsuri interne de protecţie a personalului | - |
| Sistemul de transport | 2 | Discontinua | Nu | Cca 30% | Se aplica doar măsuri interne de protecţie a personalului | - |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. Nu este cazul

## 9.3.Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate dB(A)/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea zgomotului la limita incintei-Raport anual de mediu 2009-2010 | Stabilirea valorilor de referintă | - limita incintei - limita zona de locuit | -ventilatoare -sistemul de transport | 51,5 50 |

# SECTIUNEA 10   MONITORIZARE

## 10.1.Monitorizarea și raportarea emisiilor în aer

Monitorizarea s-a realizat conform cerințelor stabilite în AIM.

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipa-mentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corecta-re a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/ Competente |
| pulberi | PE 1 PE 2 Uscator tunel | Stabilită in AIM | acreditată | laboaratoare acreditate, echipamente verificate | - | - | - |
| CO |  |  |  |  | - | - | - |
| NOx |  |  |  |  | - | - | - |
| SOx |  |  |  |  | - | - | - |
| pulberi | PE 3 precuptor |  |  |  | - | - | - |
| CO |  |  |  |  | - | - | - |
| NOx |  |  |  |  | - | - | - |
| SOx |  |  |  |  | - | - | - |
| pulberi | PE 4 Cuptor tunel | Stabilită in AIM | acreditată | laboaratoare acreditate, echipamente verificate | - | - | - |
| CO |  |  |  |  | - | - | - |
| NOx |  |  |  |  | - | - | - |
| SOx |  |  |  |  | - | - | - |
| Clor și compuşi |  |  |  |  | - | - | - |
| Flor şi compuşi |  |  |  |  | - | - | - |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Conform măsurilor specificate în raportul privind impactul asupra mediului

## 10.2. Monitorizarea emisiilor in apă

Cerinţe conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 206/15.04.2016

| Nr. Crt | Indicatori de calitate a apelor pluviale evacuate | Valori limită admise pentru evacuare ape pluviale (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| MONITORIZARE | trimestrială |
| 1 | -pH | 6,5 – 8,5 unit. pH |
| 3 | -Materiale în suspensie (MS) | 35 mg/l |
| 4 | -Reziduu filtrat la 1050C | 2000 mg/l |

## 10.3. Monitorizarea și raportarea deșeurilor

Monitorizarea deseurilor se realizează lunar, pe tipuri de deșeuri generate, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprind deșeurile, inclusive deșeurile periculoase.

Evidenta deșeurilor va contine următoarele informații:

- Tipul deșeului

- Codul deșeului

- Instalația producătoare

- Cantitatea produsă

- Data evacuării deșeului din instalatie

- Modul de stocare

- Data predarii deșeului

- Cantitatea predată către transportator

- Date privind expeditiile

- Date privind orice amestecare a deșeurilor

- Compozitia fizică și chimică a deșeurilor

- Pericol caracteristic

- Fișa de caracterizare a deșeului periculos.

Se vor respecta prevederile impuse prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

Vor fi păstrate inregistrări privind transportul de deșeuri: numele, specificul activității, autorizația de funcționare.

Transportul deșeurilor, se va realiza in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei.

Gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va efectua conform prevederilor HG 621/2005 modificata si completata de HG nr. 1872/2006.

Uleiurile uzate rezultate din activitate se vor gestiona conform prevederilor HG 235/2007.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri generate in societate | Tone | SC Cemacon SA –punct de lucru Zalău | Lunar | Dupa HG 856/2002 si L 211/2011 |

### 10.4. Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| Pulberi/aer | Monitorizări periodice, prin firme specializate | Nu s-au înregistrat depăşiri |
| CO/ aer |  |  |
| NOX/ aer |  |  |
| SOX/ aer |  |  |
| MTS / apa uzata | Analize ape uzate | Se incadrează în LMA impuse de legislaţie şi de Autorizaţia de gospodărire a apelor |
| CBO5/ apa uzata |  |  |
| PH |  |  |

## Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare:

## Raportul anual de mediu pe anii 2015

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea lantului de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea de Reglementare.

# SECTIUNEA 11.  Dezafectare

## 11.1.Măsuri de prevenire a poluării luate incă din faza de proiectare

Notă: pentru instalaţiile existente, aşa cum sunt specificate de OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi programul/măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să prevină poluarea mediului.

Operatorul deține Programul de măsuri în caz de dezafectare și închidere a instalației, astfel încât să se prevină poluarea mediului .

Inca din faza de proiectare a obiectivului au fost luate in considerare aspecte care să elimine poluarea la incetarea activitatii:

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

DA

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

DA

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Nu este cazul

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

DA

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

DA

## 11.2.Planul de închidere a instalației

La momentul prezent operatorul nu are prevăzut un termen referitor la dezafectarea instalatiei. lnstalatia va fi utilizată atât timp cât va fi functională și cât va fi considerată rentabilă.

La momentul dezafectării, toate activitătile vor fi efectuate de personal calificat, in conformitate cu normele de protectia si igiena muncii.

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica măsuri imediate pentru:

- golirea instalatiilor, conductelor  incintei, in conditii de siguranță;

- spălarea, denocivizarea, curățarea instalațiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor;

- epurarea si evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operatiilor de spalare;

- lichidarea stocurilor de substante chimice si alte materiale existente pe amplasament;

- asigurarea pazei obiectivului;

- deconectarea instalatiilor de la retelele de utilitati (abur tehnologic, energie), dupa caz;

- intocmirea bilanturilor de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii si solicitarea avizului de mediu, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

- obtinerea actului de reglementare de mediu pentru dezafectarea instalatiilor, ecologizarea amplasamentului si aplicarea masurilor impuse prin acord pe parcursul dezafectarii;

Se va solicita autoritatilor de mediu aviz de mediu pentru incetarea activitatii, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006.

La incetarea activității și inchiderea instalațiilor se vor avea in vedere:

-Inventarierea deșeurilor existente pe amplasament și eliminarea acestora, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare;

- Efectuarea operatiilor de dezafectare a instalatiilor prin procedee care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, eliminarea deseurilor rezultate in mod controlat, conform Planului de inchidere a instalatiei.

La incetarea definitivă a activității se va prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului, Planul de inchidere a instalatiilor; acesta va cuprinde măsurile concrete care se vor aplica la inchiderea instalațiilor, care să demonstreze că operatorul este capabil să inceteze in siguranță activitatea.

Inainte de demararea acestei etape, se va face un control al stocului de materiale pentru a se asigura că depozitele de materii prime și produse finite vor fi epuizate in momentul inchiderii instalatiei.

- Activitati preliminare incetării activităților de productie :

1. Elaborarea studiilor preliminare, atât pentru stabilirea impactului asupra factorilor de mediu, cât și a celui social și economic determinat de inchiderea activității ;

2. Elaborarea proiectului de inchidere a activității, proiect in care vor fi abordate dezafectarea instalațiilor și echipamentelor, demolarea clădirilor și readucerea amplasamentului pentru reutilizare ;

- Incetarea activității de producție :

  - Inchiderea conductelor de alimentare cu gaz metan și aerisirea acestora ;

  - Inchiderea sursei de alimentare cu apă a instalațiilor tehnologice și golirea conductelor de legatură cu instalațiile de pe amplasament ;

  - Scoaterea tuturor echipamentelor și instalațiilor de sub alimentarea cu energie electrică ;

  - Curățarea și spălarea tuturor instalațiilor tehnologice,

  - Curatarea si decolmatarea retelelor de canalizare (ape uzate tehnologice, ape menajere, ape pluviale) ;

  - Depozitarea controlata, eliminarea/valorificarea deseurilor nepericuloase ;

  - Vanzarea produselor finite si materiilor prime pana la epuizarea stocului.

- Activitati de conservare :

  - Se vor conserva acele echipamente, cladiri care nu se doresc a fi dezafectate sau demolate in primele etape, pana la o decizie de valorificare sau redistribuire.

  - Se vor conserva temporar in condiții de securitate, conform legislatiei in vigoare, acele materii prime, materiale  și produse finite pentru care nu se cunosc elemente de detaliu ale instrăinării de pe amplasament.

- Activităti de dezafectare utilaje si echipamente :

  - Demontarea propriu-zisa a instalațiilor tehnologice, cu selectarea componentelor pe mărimi și depozitarea lor pe platforme betonate sau in depozitele existente.

  - Valorificarea ca atare a utilajelor și echipamentelor in stare bună și valorificarea ca deșeuri de feroase a părților care nu mai pot fi utilizate.

- Activități de demolare :

  - După eliberarea completă a halei de producție și a celorlalte construcții, acestea vor fi demolate.

  - Deșeurile rezultate vor fi transportate la rampe de gunoi autorizate, pentru depozitarea finală.

  - Spațiile refolosibile (birouri administrative, stația de epurare, hala de productie) se vor păstra ca atare pentru vânzarea lor ulterioară.

  - Pe tot parcursul procesului de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului pentru a impiedica furturile.

- Activități de curățare și ecologizare a amplasamentului :

  - Se vor indeparta de pe amplasament toate materialele rezultate din demolare instalații și clădiri.

  - Se vor colecta pe categorii de materiale și deșeuri in funcție de caracteristici, se vor evacua controlat spre destinații bine definite in corelație cu legislația in vigoare.

  - Se vor decoperta suprafețele considerate contaminate in urma realizării bilanțului de mediu.

  - Se vor acoperi zonele decopertate cu pământ corespunzător solurilor normale.

  - Se va reproiecta zona in functie de utilizarea viitoare a amplasamentului.

Resursele financiare necesare punerii in aplicare a planului de inchidere vor fi asigurate din vânzarea materiilor prime și produselor finite existente pe stoc, din deșeurile de feroase eliminate in urma dezafectării instalațiilor și a utilajelor și echipamentelor dezafectate, aflate in stare corespunzatoare.

## 11.3.Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată in planul de mai sus se prezinta pe scurt detaliu privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: -reţele PE; Dn =25-50 mm, L = 180ml Reţeaua de distribuţie a apei: -reţele PE; Dn =25-50 mm, L = 150 ml | Apa potabilă şi industriala | Oprire alimentare, inchidere statie pompare, golire conducte la reteaua pluvială. |
| Retele de colectare ape uzate menajere Dn = 250 mm, L = 0,7 km | Ape uzate menajere | Oprire alimentare, inchidere statie de pompare, golire conducte la bazine, spalare, analize fizico-chimice, dezafectare. |
| Retea electrica subterana:LES 20 kV, cablu A2XSY 150/25 – 20kV, post de transformare în incinta fabricii, echipat cu 2 transformatoare de putere (20/0,4 kW) şi 2 condensatori fara conţinut de PCB | Energie electrica | Decuplare, verificare lipsa tensiune, legare la pamant, decopertare si recuperare cablu |

## 11.4.Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Birou adminstrativ | Nu | Nu |
| Hala de producție | Cabluri, echipamente electrice si electronice folosite in functionarea instalatiei. | Nu |
| Amenajări activitati anexe: centrala termica, instalatii aer comprimat, post de transformare | Uleiuri uzate, combustibil de la generator | Nu |

## 11.5.Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Platformele de depozitare sunt betonate. |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | - |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Da, platformele de depozite sunt betonate şi prevazute cu rigole de colectare ape pluviale . |

# SECTIUNEA 12  Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla  Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

# SECTIUNEA 13   Limitele de Emisie

Conform documentelor de referinta BREF/BAT cerintele de emisie si de consumuri de utilitati sunt prezentate in tabelul de mai jos.

## 13.1.Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

| Sursa de emisie | cod sursă | Caracteristici sursă | poluanţi | Intervale de emisii BAT/VLE 1) (mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uscător tunel | PE 1 PE 2 | 2 coșuri de dispersie cu tiraj natural, H=15,5 m; secțiune =1,4x1,4 mp | Pulberi, | 20-exprimată ca medie zilnică |
|  |  |  | CO | 100 |
|  |  |  | SOx | 35 |
|  |  |  | NOx | 350 |
| precuptor | PE 3 | un coş de dispersie,cu tiraj natural H=12,4 m; D= 1 m | Pulberi, | 20-exprimată ca medie zilnică |
|  |  |  | CO | 100 |
|  |  |  | SOx | 35 |
|  |  |  | NOx | 350 |
| Cuptor tunel pentru ardere blocuri ceramice | PE 4 | un coş de dispersie cu tiraj forțat, un ventilator radial/ H=12,56 m; D= 1,4 m | Pulberi, | 20-valori medii zilnice |
|  |  |  | CO | <19502) valori medii zilnice |
|  |  |  | SOx | 2503) -valori medii zilnice |
|  |  |  | NOx | 500 -valori medii zilnice |
|  |  |  | Flor şi compuşi cu flor | 30 -valori medii zilnice |
|  |  |  | Clor şi compuşi cu clor | 10 -valori medii zilnice |

1) Cele mai bune tehnici disponibile recomandă raportarea valorilor limită de emisie la un conţinut de oxigen în gazele de ardere de 18%, în condiţii normale 273oK şi 1 atm

2) BREF/BAT nu prevede valori BAT pentru emisiile de monoxid de carbon din procesele de ardere a masei ceramice, sunt menţionate numai valori minime şi maxime înregistrate

3) pentru temperatura de ardere <1300 0 C

4) la un conţinut de 3% oxigen în efluenţii gazoşi

Nu sunt necesare tehnici suplimentare pentru indeplinirea cerintelor locale de mediu.

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica | - |
| Electricitate din alta sursa* | - |
| Gaz | 3735 tone CO2e |
| Petrol | - |
| Total | 3735 tone CO2e |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

- procese de ardere cod SNAP 2 0406 - factor de emisie EFCO2 = 56,1 to CO2 /TJ

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

#### 13.2 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie, conform aut GA mg/ dm3 | Nivel de emisie stabilit conf NTPA 002, mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Evacuare canalizare urbană | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie |  | 35 | 35 |
| Reziduu filtrat la 1050 C |  | 2000 | 2000 |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

Observatie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

# SECTIUNEA 14.  Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Orice activitate antropică, în special din domeniul industrial, produce un impact mai mult sau mai puţin semnificativ negativ asupra componentelor de mediu. Impacturile pozitive ale investitiilor se fac simţite în domeniul social-economic.

Referitor la impactul potenţial transfrontieră se precizează că instalaţia, prin poziţionarea fizico-geografică şi prin emisiile reduse atât în aerul atmosferic cât şi în apa de suprafaţă, nu poate creea un impact cu posibilităţi de extindere transfrontieră. Singurul impact creat - însă în limite legale, va fi doar cel local.

Desigur, funcţionarea obiectivului poate avea un impact asupra componentelor de mediu - în special asupra apei freatice, solului şi aerului atmosferic - însă prin măsurile de prevenire a poluarii si aplicarea BAT, riscul unor impacturi negative semnificative se va reduce simţitor.

Tehnicile adoptate pentru instalaţia ce urmează a se realiza au la bază cele mai bune tehnologii şi practici de mediu în conformitate cu BAT/BREF din domeniu, prin:

- Amplasarea instalaţiei în incintă impermeabilizată (suprafețe betonate).

- Dotarea cu sisteme constructive şi aplicarea de tehnici pentru reţinerea, tratarea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: coșuri de dispersie;

- Instalaţiile sint în mare măsură gestionate de către calculator, fazele procesului tehnologic fiind coordinate de calculator.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Planul de situatie | Aşezări umane, -aflate de 5 m de instalație | - nivel de zgomot conform zonelor industriale-impact nesemnificativ - emisii in atmosfera din procesul tehnologic-impact nesemnificativ | Evaluarea impactului asupra mediului- Concluzii: Valorile imisiilor, calculate conform studiului de dispersie sunt mult sub limitele prevazute de legislatie. Zgomotul produs de instalatie nu constituie un factor de risc pentru mediul inconjurator |
|  | V Zalăului | - evacuari de ape pluviale, cu posibile depasiri la indicatorii reglementati -evacuari ape in canalizarea municipală | Evaluarea impactului asupra mediului: Concluzii impactul prognozat, tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii freaticului si a apei de suprafata. Sunt prevăzute sisteme constructive care sa retina orice evacuare necontrolata de materiale/deseuri periculoase pe sol sau la canalizare. |

# Footnotes

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor