ANEXA 5 la metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private – conform Ordinului MMP nr. 135/2010

Memoriu de prezentare

necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: “ Construire platforma betonata si bazin vidanjabil ”

II. Titular

- Numele companiei/Beneficiar: JIMBOREAN ALINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

- Adresa poştală: loc. Păușa, la nr. 51A, com. Românași, jud. Sălaj

- Numărul de telefon:tel: 0743369418

- Numele persoanelor de contact: : Jimborean Alina

III. Descrierea proiectului:

- un rezumat al proiectului:

Conform declaratiei APIA beneficiarul detine un numar de 20 bovine (13 vaci cu lapte, 2 bovine de 2 ani și peste – femele, 1 bovină până la 2 ani – femelă, 4 bovine sub 1 an). Conform contractului de finantare incheiat cu AFIR beneficiarul se obliga sa construiasca o platforma de gestionare a gunoiului de grajd.

Investiţia asigură un spaţiu modern pentru creșterea și întreținerea bovinelor constând în construirea unei platforme de depozitare a gunoului de grajd, respectandu-se normele Uniunii Europene.

- justificarea necesităţii proiectului:

Investitia este oportuna in conditiile in care in toate tarile cu traditie in cresterea animalelor are loc o redimensionare a capacitatii fermelor, orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor mici si mijlocii. Avantajul functionarii fermelor zootehnice la aceste capacitati este:

·	eliminarea problemelor ce ar putea aparea din punct de vedere al asigurarii conditiilor sanitar - veterinare;

·	corelarea cantitatii de dejectii care rezulta de la ferme de capacitati mici si mijlocii cu suprafetele de teren agricol proprietate sau folosit sub forma de chirie, concesiune colaborare, etc., pentru aplicarea acesteia in scopul fertilizarii naturale; Scopul lucrării îl reprezintă utilarea unei ferme de creştere bovine la standardele Uniunii Europene, prin achiziția de utilaje..

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente:

Plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială;

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):

Conform Certificatului de urbanism nr. 25 din data de 06.08.2019, terenul desemnat amplasarii obiectivului preconizat a se realiza se afla pe un teren în apropierea unui adăpost de animale situat în  extravilanul loc. Păușa, FN, pe parcela “Gr. Mocani”, judeţul Sălaj şi este in patrimoniul de afectatiune a beneficiarului Jimborean Alina PFA, conform extrasului de carte funciară nr. 51883.

Proprietarul doreşte ca pe terenul lor în suprafaţă de 218 mp să construiască o platformă betonată pentru gunoi de grajd și bazin vidanjabil în apropierea unui adăpost animale (bovine), necesară desfăşurării activităţii zootehnice.

Investiţia asigură un spaţiu modern pentru creșterea și întreținerea bovinelor constând în construirea unei platforme de depozitare a gunoului de grajd, respectandu-se normele Uniunii Europene.

Folosinta actuala: terenul aferent acestuia, arabil.

Vecinatatile obiectivului studiat sunt:

-     nord – Sanț

-     sud - Jimborean Alina PFA

-     vest - Jimborean Alina PFA

-     est – Sanț

Pentru constructia propusa, retragerile vor fi:

-     la nord – 4,62 m  față de limita de proprietate (Sanț)

-     la sud – 0,63 m față de limita de proprietate (Jimborean Alina PFA)

-     la vest – 0,30 m fata de limita de proprietate (Jimborean Alina PFA)

-     la est –  2,50 m față de limita de proprietate (Sanț)

Platforma de depozitare a gunoiului de grajd solid (bălegar) – o construcție exterioară legată tehnologic și funcțional de adăpostul pentru animale, este destinată depozitării gunoiului. Platforma include: o suprafață de stocare din beton cu pantă către o scurgere într-un bazin vidanjabil pentru dejecții lichide pentru stocarea fracțiunilor lichide de pe platformă prin intermediul unei conducte din polietilenă.

La construcția platformei de bălegar solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază din beton, pereți de sprijin și sistem de colectare a efluenților.

Platforma de depozitare a gunoiului trebuie hidroizolată la pardoseală, construită din beton, prevăzută cu pereți înalți de 1.00m pana la 1,20 m ca praguri de reținere a efluentului pe trei laturi și canal de scurgere a acestuia spre bazinul vidanjabil de retenție propus.

Platforma are o capacitate de stocare, de 87,00 mc nefiind amplasată în apropierea vreunui curs de apă. De asemenea, este amplasată la o distanță mai mare de 200m față de ultima locuință sau surse de apă potabilă.

Gunoiul se păstrează în aceste platforme îndesat, acoperit cu un strat de pământ de 15-20 cm grosime.

Calculul capacității necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd se bazează pe cantitatea de fecale și de urină animaliere produse, cantitatea de așternut utilizată, apa de băut risipită de animale și/sau de oameni și apa de igienizare. De asemenea, calculul include și volumul de apă de ploaie căzută pe suprafețele de colectare. Dejecțiile nu sunt reziduuri, acestea putând fi considerate îngrăsăminte naturale foarte valoroase, folosite nu doar pentru fertilizarea plantelor, ci și pentru a îmbunătății structura solului. Totusi, folosirea lor inadecvată poate conduce la contaminerea apelor subterane cu nitrați și a aerului prin emisiile de amoniac.

Pe platforma studiata se va depozita gunoiul de grajd obtinut de 16 bovine și 4 viței pe perioada  de fermentare, dupa care se va degaja pe terenuri arabile. Platforma va avea pe 3 laturi ziduri din beton cu inaltimea de 1.00 m și în partea din față pe unde se va face incarcarea si degajarea gunoiului platforma are o pantă de 2% pentru a impiedica scurgerea dejectiilor lichide din gunoi pe terenul de lângă aceasta. Pentru a se putea goli toată platforma de gunoi,  pardoseala platformei va fi turnata cu o panta de 2%, in cel mai jos punct se va afla o teava din polietilenă cu sită pentriu impurități. Bazin vidanjabil de stocare a dejecţiilor lichide direct de la adăpostul de animale va avea o capacitate de 24.00 mc.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

In situatia analizata capacitatea de productie a fermei va fi de 20 bovine (13 vaci cu lapte, 2 bovine de 2 ani și peste – femele, 1 bovină până la 2 ani – femelă, 4 bovin sub 1 an).

 Platformă stocare dejecţii solide, S= 123,75 mp respectiv 87,mc

 Bazin stocare dejecţii lichide de 24,00 mc.

Platforma de depozitare a gunoiului de grajd solid (bălegar) – o construcție exterioară legată tehnologic și funcțional de grajdul  pentru animale (constructie din anul 2019, existent pe amplasament), destinată depozitării gunoiului. Platforma include: o suprafață de stocare din beton și un bazin vidanjabil pentru dejecții lichide pentru stocarea fracțiunilor lichide din bălegar.

Construcţia va avea următorii parametrii:

Sconstruită 	-  123,75 mp

Sutilă		-  111,31 mp

Sdesfăşurată	-  123,75 mp

Construcţia va avea următoarele funcţiuni:

| La parter, cota ±0,00: |  |
| --- | --- |
| - platformă dejecții solide | S( 97,98 mp |
| - bazin vidanjabil | S( 16,33 mp |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Alimentarea cu energie electrică: Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, grajdul este racordat reteaua electrica din zona.

Alimentarea cu apa potabila: Alimentarea cu apă se face dintr-o fantana proprie cu ajutorul unui hidrofor, existentă în zonă.

Alimentarea cu energie termică: nu este cazul

Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea dejecțiilor lichide - purin se va face în bazinul vidanjabil. De asemenea, acestea vor putea fi folosite ca atare ca ingrasamant.

Apele pluviale vor fi colectate de pe platforma fermei si dirijate in exteriorul acesteia de unde se vor scurge printr-un contracanal spre cel mai apropiat emisar (santul pluvial marginal incintei).

Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

- profil şi capacităţi de producţie :

- microferma – 20 bovine (13 vaci cu lapte, 2 bovine de 2 ani și peste – femele, 1 bovină până la 2 ani – femelă, 4 bovin sub 1 an).

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Conform Codului de bune practici agricole:

În cazul exploataţiilor zootehnice, respectarea condiţiei privind gestionarea gunoiului de grajd se face conform codului de bune practici agricole si de mediu.

Dimensiunea platformei proprii de depozitare a gunoiului de grajd a rezultat din datele obtinute din „Calculator Cod Bune Practici Agricole"

Pentru 20 bovine (13 vaci cu lapte, 2 bovine de 2 ani și peste – femele, 1 bovină până la 2 ani – femelă, 4 bovin sub 1 an au rezultat urmatoarele date conform datelor obținute din „Calculator Cod Bune Practici Agricole"

| Specia | Nr. | Tipul de gunoi de grajd rezultat] | Producţia de gunoi, inclusiv aşternutul [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] | Capacitatea de stocare [m3/luna] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vitei | 4 | Gunoi de grajd solid | 6 – 10 | 0,25 - 0,40 | 1,00 - 1,60 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 7 – 12 | 0,25 - 0,45 | - |
| juninci | 3 | Gunoi de grajd solid | 18 – 23 | 0,8 - 1,00 | 1,00 - 1,60 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 20 – 27 | 0,6 - 0,8 | - |
| Vaci de lapte | 13 | Gunoi de grajd solid | 45 - 55 | 1,5 - 1,9 | 19,50 - 24,70 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 10 - 15 | 0,3 - 0,5 | - |
| total |  |  |  |  | 21,50 - 27,90 |

Din calculele obținute cu ajutorul calculatorului de Cod Bune Practici Agricole reiese faptul ca întreaga cantitate de gunoi de grajd rezultata din activitatea zootehnica a fermei urmează a fi aplicată pe o parte din terenul cultivat din fermă, acoperind o parte din necesarul de îngrășământ organic necesar solului.

Perioada de stocare a gunoiului am calculat a fi de 4 luni, acesta urmând a se transporta pe teren de 3 ori pe an.

Din calculele obținute cu ajutorul calculatorului de Cod Bune Practici Agricole reiese faptul ca pentru perioada de 4 luni suprafața necesară platformei de stocare este de 50,88 – 65,08mp și volumul total de dejecții solide este de 91,60mc – 117,20mc.

Sistemul de management al gunoiului de grajd presupune urmatoarele:

- colectarea de catre operator a dejecțiilor;

- transportul acestora la platforma organizată in incinta fermei;

- stocarea dejecțiilor pe platforma pe o perioada de 4-5 luni (procesul de fermentare in aceasta perioada este întreținut de stropirea cu levigat din bazinul amenajat langă platformă)

- împrastierea pe terenurile agricole din proprietatea societatii.

- materii prime, energie şi combustibili utilizaţi şi modul de asigurare a acestora:

- microferma - 8 bovine și 1 vițel

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrică: Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, adapostul de animale este racordat reteaua electrica din zona.

Alimentarea cu apa potabila: Alimentarea cu apă a adăpostului de animale se face dintr-o fantana proprie cu ajutorul unui hidrofor, existentă în zonă.

Alimentarea cu energie termică: nu este cazul

Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea dejecțiilor lichide - purin se va face direct din adăpostul de animale în bazinul vidanjabil proiectat iar dejecțiile lichide rezultate din gunoiul de grajd într-un bazin vidanjabil de colectare existent. De asemenea, acestea vor putea fi folosite ca atare ca ingrasamant.

Apele pluviale vor fi colectate de pe platforma fermei si dirijate in exteriorul acesteia de unde se vor scurge printr-un contracanal spre cel mai apropiat emisar (santul pluvial marginal incintei).

Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul.

La inceperea lucrarilor de constructii-montaj se va executa in prealabil o decopertare a stratului vegetal (cu grosimea de cca. 20 cm), iar pamantul vegetal rezultat va fi depozitat in zone unde este necesara completarea sau refacerea terenului vegetal.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incintă neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

Accesul în incintă se realizează direct din DRUMUL DE CAMP.

Se vor folosi accesele si aleile existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

In faza de constructie:

- energie electrica pentru functionarea sculelor electrice folosite la montaj.

- pentru betonarea platformelor va fi folosit betonul produs intr-o betoniera.

In faza de functionare:

- apa – in grajd;

- apa in scop tehnologic – nu este cazul:

- energie electrica pentru asigurarea iluminatului in grajd;

- construcţie şi funcţionare:

Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi stabilită de Primăria comunei Criseni  la solicitarea beneficiarului (3 luni) şi va implica următoarele lucrări:

- începerea lucrărilor;

- amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

- realizarea platforma pentru gunoiul de grajd cu bazin vidanjabil;

- refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;

- finalizarea lucrărilor;

- metode folosite în construcţie:

Platforma va avea pe 3 laturi ziduri din beton cu inaltimea de 2.10 m și în partea din față pe unde se va face incarcarea si degajarea gunoiului platforma are o pantă de 2% pentru a impiedica scurgerea dejectiilor lichide din gunoi pe terenul de lângă aceasta. Pentru a se putea goli toată platforma de gunoi,  pardoseala platformei va fi turnata cu o panta de 2%, in cel mai jos punct se va afla o teava din polietilenă cu sită pentriu impurități.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Trasarea retelelor  se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Latimea santului conductei va fi cu 0,8 m.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

În zonele în care este pamânt vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Dupa receptia finala a lucrarii va fi data in functiune pentru exploatare – perioada nedeterminata.

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții si a planificării activităților, va fi 3 luni .

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); nu este cazul

Apele uzate menajere : nu este cazul

Pentru 20 bovine (13 vaci cu lapte, 2 bovine de 2 ani și peste – femele, 1 bovină până la 2 ani – femelă, 4 bovin sub 1 an), au rezultat urmatoarele date conform datelor obtinute din „Calculator Cod Bune Practici Agricole"

| Specia | Nr. | Tipul de gunoi de grajd rezultat] | Producţia de gunoi, inclusiv aşternutul [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] | Capacitatea de stocare [m3/luna] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vitei | 4 | Gunoi de grajd solid | 6 – 10 | 0,25 - 0,40 | 1,00 - 1,60 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 7 – 12 | 0,25 - 0,45 | - |
| juninci | 3 | Gunoi de grajd solid | 18 – 23 | 0,8 - 1,00 | 1,00 - 1,60 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 20 – 27 | 0,6 - 0,8 | - |
| Vaci de lapte | 13 | Gunoi de grajd solid | 45 - 55 | 1,5 - 1,9 | 19,50 - 24,70 |
|  |  | Dejecţii semilichide | 10 - 15 | 0,3 - 0,5 | - |
| total |  |  |  |  | 21,50 - 27,90 |

Din calculele obținute cu ajutorul calculatorului de Cod Bune Practici Agricole reiese faptul ca întreaga cantitate de gunoi de grajd rezultata din activitatea zootehnica a fermei urmează a fi aplicată pe o parte din terenul cultivat din fermă, acoperind o parte din necesarul de îngrășământ organic necesar solului.

Perioada de stocare a gunoiului am calculat a fi de 4 luni, acesta urmând a se transporta pe teren de 3 ori pe an.

Din calculele obținute cu ajutorul calculatorului de Cod Bune Practici Agricole reiese faptul ca pentru perioada de 4 luni suprafața necesară platformei de stocare este de 50,88 – 65,08mp și volumul total de dejecții solide este de 91,60mc – 117,20mc.

Sistemul de management al gunoiului de grajd presupune urmatoarele:

- colectarea de catre operator a dejecțiilor;

- transportul acestora la platforma organizată in incinta fermei;

- stocarea dejecțiilor pe platforma pe o perioada de 4-5 luni (procesul de fermentare in aceasta perioada este întreținut de stropirea cu levigat din bazinul amenajat langă platformă)

- împrastierea pe terenurile agricole din proprietatea societatii.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 25 din data de 06.08.2019 emis de com. Romanasi au fost solicitate urmatoarele:

-	aviz mediu;

-	aviz si acord ANIF;

-	aviz DSP

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/2001; nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori: - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar,pozitiv şi negativ):

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | M | T |
| Sanatate umana | I | S | M | T |
| Flora şi fauna | I | S | M | T |
| Sol | D | S | M | P |
| Bunurilor materiale | - | - | - | - |
| Apa | D | S | M | P |
| Aer | D | S | M | P |
| Clima | - | - | - | - |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | M | T |
| Peisaj şi mediu vizual | I | - | M | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

-  extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

-   magnitudinea şi complexitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;

-    probabilitatea impactului: redusa;

-   durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;

-   măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

-   natura transfrontieră a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Terenul desemnat amplasarii obiectivului preconizat a se realiza se afla pe un teren în apropierea unui adăpost de animale situat în  extravilanul loc. Păușa, FN, pe parcela “Gr. Mocani”, judeţul Sălaj şi este in patrimoniul de afectatiune a beneficiarului Jimborean Alina PFA, conform extrasului de carte funciară nr. 51883.

Proprietarul doreşte ca pe terenul lor în suprafaţă de 218 mp să construiască o platformă betonată pentru gunoi de grajd și bazin vidanjabil în apropierea unui adăpost animale (bovine), necesară desfăşurării activităţii zootehnice.

Vecinatatile obiectivului studiat sunt:

-     nord – Sanț

-     sud - Jimborean Alina PFA

-     vest - Jimborean Alina PFA

-     est – Sanț

● politici de zonare şi de folosire a terenului; nu este cazul

● arealele sensibile; nu este cazul

● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial

Apa

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Aerul

In judeţul Salaj sunt amplasate staţii de supraveghere a poluării de fond, deoarece, deşi exista zone considerate convenţional curate – situate la altitudini de peste 1000 m si departe de aglomerările urbane si de obiectivele industriale, accesul zilnic la o astfel de zona este imposibil datorita distantei si stării infrastructurii rutiere.

Satul Pausa nu este prins în listele cuprinzând încadrarea localităţilor din judeţul Salaj, rezultate din evaluarea calităţii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului, în aerul înconjurător.

Solul

In perioada de execuţie se va produce un impact fizic asupra stratului de sol superficial, care consta in decopertarea stratului de sol fertil pe o grosime variabila de 80-90 cm, care va fi înlocuit cu strat de balast tasat.

In timpul perioadei de funcţionare se poate produce o poluare a solului prin depozitarea necontrolata a deşeurilor si prin scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri provenite de la autocamioanele care tranzitează incinta amplasamentului studiat. De asemenea, proasta manevrare a substanţelor, precum si depozitarea necontrolata a acestora poate constitui o sursa majora de poluare a solului, mai ales, daca se tine cont de aspectul periculos pe care aceste substanţe îl prezintă.

Deoarece va fi betonata atât curtea, cat si calea de acces, posibilitatea poluării solului datorită scurgerilor accidentale de produse petroliere, sau împrăştierii cenuşii – zgurii, este minimă.

Biodiversitatea

Prin obiectivul ce urmează a fi executat nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

- Reprezintă o construcţie nouă cu un proces tehnologic cu grad mic de poluare.

- Nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei conform prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 164/2008;

- Nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Roşie.

- Nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

- Fiind o zona cu elemente puternic antropizate si cu trafic intens, prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de migrare.

Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în vigoare.

Condiţiile sociale

Locurile de munca din cadrul cladirii se incadreaza in categoria locurilor de munca cu conditii normale, personalul este dotat cu echipament de lucru si de protectie conform prevederilor normelor de protectia muncii specifice in vigoare.

Nu se pune problema unor masuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane.

În concluzie, impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,EVACUAREA ŞI  DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor:

Se realizeaza prin:

- verificarea permanenta a etanseitatii sistemului de impermeabilizare a bazinului de stocare temporara a dejectiilor.;

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Nu se vor evacua ape uzate in cursuri de suprafata.

În stadiul de proiectare a depozitelor, bazinelor şi incintelor s-a acordat atenţie protecţiei apelor prin amplasarea zonelor sensibile departe de sursele de apă, prin proiectarea unei capacităţi suficiente a bazinelor etanşe astfel încât, în cazul unor precipitaţii peste medie să nu existe pericolul deversării apelor uzate şi a dejecţiilor lichide.

Platforma ecologică dejecţii a fost proiectată astfel încât să asigure stocarea dejecţiilor timp de 4 luni. Volumul bazinului corespunzător platformei va fi de capacitatea suficientă pentru a asigura stocarea mustului produs de platformă, a dejecţiilor lichide şi a apelor pluviale chiar în condiţiile unor căderi abundente de precipitaţii.

- Protecţia aerului:

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului cu consecinţe asupra mediului si asupra personalului de serviciu.

In perioada de constructie:

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

In perioada de functionare:

Emisii de noxe biologice în halele de producţie

Emisii de azot – N

Amoniacul gaz (NH3) are un miros iute si patrunzator si în concentratii mari poate irita ochii, gâtul si mucoasele oamenilor si animalelor. Se ridica usor din balegar, se împrastie prin cladiri si este eliminat de sistemele de ventilatie. Factori ca temperatura, ventilatia, umiditatea, procentul de stocare, calitatea halelor si compozitia hranei (proteine brute) pot de asemenea sa afecteze nivelul de amoniac.

Emisiile ce pot rezulta de la bazinul de stocare a dejectiilor lichide şi platforma de depozitare a deşeurilor solide sunt: NH3, H2S, CO2, CH4, N2O.

Emisiile de poluanti în atmosfera, rezultate din depozitarea dejectiilor lichide în bazin, se vor încadra în valorile limita de emisie de NH3 de la diferite sisteme de depozitare a dejectiilor. Debitele masice calculate pentru sursele staţionare nedirijate se situează mult sub nivelul de prag admis de Ord. 462/1993.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În perioada de construcţie:

- se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

In perioada de functionare:

Functionarea obiectivului nu implica zgomote.

Obiectivul va fi amplasat intr-o zona a carei functiune este zona teren agricol situat in extravilan.

Prin amenajarile propuse si respectarea conditiilor de exploatare ale utilitatilor nu se creeaza disconfort.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

- Protecţia solului şi a subsolului:

În perioada de construcţie

- se va asigura controlul strict al transportului betonului, cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente în zonă;

In perioada de functionare:

Lucrarile de constructii afecteaza solul si subsolul pe suprafete ocupate definitiv si temporar prin:

-distrugere partiala a stratului de sol pe suprafetele ocupate definitiv de platformele betonate, drumurile de incinta si alei pietonale

-distrugere integrala a stratului de sol si partiala a subsolului, in cazul suprafetelor ocupate de constructiile supraterane si subterane specifice proiectului.

Punctele care pot reprezenta surse potentiale de poluare sunt reprezentate de urmatoarele platforma depozitare dejectii solide si bazin depoztare purin, pentru care se vor lua urmatoarele masuri:

- verificarea permanenta a etanseitatii sistemului de impermeabilizare a bazinului de stocare temporara a dejectiilor.

- folosirea dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentarea acestora

- pentru imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru imprastierea fertilizantilor, care vor asigura incorporarea rapida si eficienta a acestora in terenul arabil, avand ca efect reducerea mirosurilor

- efectuarea studiului pedologic pe terenurile unde urmeza a fi aplicate ingrasamintele naturale

- efectuarea de analize a dejectiilor si levigatului inainte de distribuirea pe terenurile agricole, cartarea pedologica a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depasirii cantitatilor optime de N si P si a poluarii solului;

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a proiectului, respectiv de construire a anexei, platforma betonata, si in perioada de functionare nu influenţeaza negativ ecosistemele terestre si acvatice.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Terenul pe care se va realiza investitia este amplasat in extravilanul localitatii, in zona cu terenuri agricole; astfel, investitia nu depreciaza aspectul general al zonei. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si au fost realizate in zonele cu functiuni permise.

Prin activitatile desfasurate pe amplasament, in cadrul proprietatii particulare, obiectivul nu are impact negativ asupra mediului si asupra proprietatilor vecine.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Beneficiarul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pământul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrărilor, în locuri stabilite, de comun acord cu comuna Samsud.

- Deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor (deseuri metalice, lemn) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrarii, si se vor valorifica prin societati specializate, sau se vor transporta in locuri speciale amenajate si stabilite de catre administratia locala.

Deseurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001, actualizata.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite din activitatile de productie sunt:

- 20 02 01 deseuri biodegradabile

- 20 03 01 deseuri menajere

Deseurile menajere vor fi colectate intr-o pubela si ulterior vor fi preluate de societatea de salubritate locala, conform unui Contractul de prestari de servicii publice de salubrizare. Datorita cantitatii foarte mici rezultate (1,5 kg/zi), aceste pot fi transportate de catre beneficiar la un punct de colectare a deseurilor reglementat din punct de vedere al protectiei mediului.

Gestionarea dejectiilor prevede indepartarea acestora din grajd (cu frecventa zilnica) pe platforma betonata, astfel incat sa se reduca la minim fenomenul de fermentatie in interior si sa se ofere conditii igienico-sanitare animalelor.

-  se vor verifica periodic a peretii impermeabili ai bazinului pentru dejectii, efectuarea intretinerilor periodice pentru eliminarea infiltratiilor in sol,

- acoperirea suprafetei bazinului de stocare a dejectiilor pentru a preveni diluarea namolului cu apa pluviala si intarzierea fermentatiei, precum si pentru prevenirea raspandirii noxelor degajate in timplu fermentarii si mirosurilor neplacute,

Dejectiile vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

- gestionarea deseurilor;

- monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate.

- lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale;

- înregistrarea consumului energie, a cantităţilor de hrana pentru animalele din fermă, precum şi a aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor a dejecţiilor

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.):

Nu este cazul.

Lucrarile se vor realiza in incinta proprietatii care va fi imprejmuita.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

Santierul va fi evidentiat cu panou de identificare, in concordanta cu prevederile

legale.

Constructorul se va organiza si dota cu materiale, utilaje, echipamente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii montaj.

Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de constructii se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997. In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Pe santier vor fi stabilite sursele de utilitati astfel:

-   alimentarea cu apa –necesarul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

-   Pentru apele uzate menajere de la personalul de executie si alte tipuri de ape uzate rezultate din activitatile de santier se va amenaja o toatela ecologica cu recipient colector etans.

Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi evacuate prin grija constructorului.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.

Masuri obligatorii pe durata executiei

- Interzicerea depozitarii de materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului.

- Montarea de panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Norme de securitate şi sănătate în muncă

La execuţia lucrărilor constructorul este obligat să respecte legislaţia de protecţie a muncii în vigoare şi prevederile HG 300/02-03-2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanitare pentru şantierele temporare sau mobile, inclusiv întocmirea şi respectarea Planului de securitate prevăzut de această hotărâre de guvern.

Se	vor	întocmi	şi	respecta instrucţiunile proprii de securitatea a muncii întocmite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare la data execuţiei.

Norme PSI

La execuţia lucrărilor constructorul va respecta măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în Normativul P118/99 şi celelalte reglementări în vigoare, astfel :

- Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor

- Ordin nr. 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de respectarea măsurilor privind securitatea muncii şi asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe şantier.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Prin activitatea prestată la construirea obiectivului nu se creează un impact negativ major asupra calităţii factorilor de mediu si a sănătăţii populaţiei. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie ecologică.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incintă neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale.

La incetarea activitatii, cladirile si bazinele vor fi dezafectate.

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.

-lucrari pregatitoare –intreruperea functionarii utilitatilor, evacuarea deseurilor de orice fel de pe amplasament, dezafectarea instalatiilor tehnologice, demolarea constructiilor.

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii- umplerea cu pamant a denivelarilor rezultate in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta in proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si administrarea in spatiile de amenajat, conform prevederilor proiectului tehnic de executie. Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru cultivatie agricola sau silvica, in functie de optiunile proprietarului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătura şi ştampila

Jimborean Alina P.F.A.