Foaie de capăt

Elaborator :	                S.C. TIM WALD CONSULT S.R.L.

Cristian, Str. Ghimbavului, Nr. 40A, jud. Braşov

Nr. înregistrare O.R.C. J08/447/2013

C.I.F. RO 31389987

Tel. 0744 472037

Fax 0372 712359

E-mail: tim_waldconsult@yahoo.com

Certificat de atestare în domeniul proiectării drumurilor forestiere nr. 286 din 12.07.2013 emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Beneficiar :                  S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L.

Sibiu, Str. Constantin Noica, nr. 24, judeţul Sibiu

Nr. înregistrare O.R.C. J32/344/2009,

C.I.F. RO25391673

Faza de proiectare:       MEMORIU DE PREZENTARE privind obiectiv:

„REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE ÎN TRUPUL DE PĂDURE IANICICĂU, JUDEŢUL SĂLAJ”

Data elaborarii :	       27.05.2020

Prezentul memoriu s-a întocmit respectând conţinutul cadru al memoriului de prezentare, conform Anexei 5E a Legii 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

# MEMORIU TEHNIC

- DENUMIREA PROIECTULUI:

„REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE ÎN TRUPUL DE PĂDURE IANICICĂU, JUDEŢUL SĂLAJ”

- TITULAR

Numele companiei : S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L.

Sibiu, Str. Constantin Noica, nr. 24, judeţul Sibiu

Nr. înregistrare O.R.C. J32/344/2009

C.I.F. RO25391673

Tel.-fax. 0269 430105, 0758 096228, 0744 359078

Pentru administrarea suprafeţelor împădurite pe care S.C. GREENGOLD ROMWOOD  S.R.L. le are în proprietate în oraşul Jibou, judeţul Sălaj, societatea colaborează cu Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A.. Atât personalul S.C. GREENGOLD ROMWOOD  S.R.L. cât şi cel al unităţii de administrare silvică urmăresc respectarea şi protejarea mediului prin însăşi natura sarcinilor de serviciu pe care le desfăşoară, în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare pentru activităţile din silvicultură din România.

Numele persoanelor de contact:

- Claudiu Ienciu – reprezentant zonal proprietar , tel.+40 744 359 078

- Marius Miron-Onciul – proiectant , tel.+40 744 472 037

##### III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## III.a. Descrierea succintă a investiţiei

Proiectul vizează construirea unei reţele de drumuri forestiere în lungime totală de 3,528 km în cadrul obiectivului „REŢEA DE DRUMURI FORESTIERE ÎN TRUPUL DE PĂDURE IANICICĂU” judeţul Sălaj.

Amplasamentul obiectivului:

Judeţul: 	Sălaj

Oraşul:	Jibou - extravilan

Comuna:	Creaca – extravilan

Strada: 	nu este cazul

Număr: nu este cazul, proprietatea se situează în extravilan.

Accesul în teritoriul analizat se face din Jibou pe DN 1H până în localitatea Jibou. Accesul la amplasament se face pe drumurile forestier Ciutăria existent, până la punctul final.

Suprafaţa împădurită este administrată de Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A. în cadrul unităţii de producţie UP I Silvania. Lucrarea este amplasată în afara perimetrului construibil, în fond forestier proprietate privată a SC GREENGOLD ROMWOOD SRL. Suprafaţa totală a proprietăţii GREENGOLD ROMWOOD SRL în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Jibou este de 312,2129 ha (CF 50384 Jibou). În cadrul U.A.T. Creaca proprietatea Greengold Romwood SRL ocupă 25,7635 ha (CF 50166 Creaca). Suprafeţele menţionate sunt alăturate şi constituie un trup de pădure compact. Aceste suprafeţe au fost dobândite prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul 163 din 05.03.2010.

Reţeaua de drumuri forestiere proiectate se compune din:

- DF Ciutăria-Prelungire L = 2,183 km, cu punct iniţial la capătul drumului existent FE003, în u.a. 25CC1, şi punct final în u.a. 31E. Traseul acestui drum urmează traseul unui drum de pământ existent pe o lungime de cca. 760 m, ale cărui elemente geometrice (lăţime, pantă) trebuie adaptate pentru a corespunde noii funcţiuni, de drum permanent pentru circulaţia autovehiculelor. La hm 2+12,00 drumul traversează pârâul Ciutăria în apropierea obârşiei acestuia. Traseul va traversa u.a. 25CC1,A,B,C,D,F, 24B,C, 20C,D,E, 19B,C,F, 31B,E.

- DF Culmea Runcului, cu punct iniţial în drumul forestier proiectat Ciutăria - prelungire la Hm 3+22,50, în u.a. 24B şi punct final în linia parcelară 134L, în dreptul bornei amenajistice 14. Traseul acestui drum va traversa u.a. 24A,B,C după care se înscrie pe linia parcelară 134L pe care se află în prezent un drum de pământ. Ampriza drumului în zona liniei parcelare este mai lată decât linia parcelară, astfel încât vor fi ocupate şi unele suprafeţe din parcelele silvice adiacente acestei linii, respectiv 21B şi 23B. Lungimea proiectată a acestui drum este de 1,345 km.

Obiectivul de investiţie este amplasat în trupul de pădure Ianicicău, compus din parcelele identificate prin numerele cadastrale 50384 U.A.T. Jibou şi 50166 U.A.T. Creaca.

Suprafaţa afectată de construcţia drumurilor proiectate în cadrul reţelei proiectate în trupul de pădure Ianicicău (ampriza) este de 45755 m2. De pe această suprafaţă urmează a fi îndepărtată vegetaţia forestieră pentru a putea fi realizate lucrările terasiere de realizare a platformei drumurilor proiectate. Din această suprafaţă, platforma drumurilor, şanţurile şi lucrările de artă şi zidurile de sprijin vor ocupa definitiv numai 24362 m2. Diferenţa de 21393 m2 o reprezintă taluzurile care, după terminarea lucrărilor de execuţie, vor fi redate producţiei silvice prin înierbare, regenerare naturală cu puieţi din speciile autohtone, completată la nevoie cu plantaţii cu aceleaşi specii.

În figura 1 este prezentată ampriza drumurilor forestiere, compusă din zona construită (platformă, şanţ, lucrări de sprijinire, lucrări de artă, etc.) şi taluzuri.

Fig. 1 Ampriza drumului forestier

Conform Normativului de proiectare drum forestier PD 003-11 (pct. 1.3.3.) aprobat prin Ordinul 1374 / 2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, „mărimea suprafeţei ocupate de drumurile forestier este dată de suprafaţa amprizei, iar vegetaţia arborescentă şi arbustivă de pe taluzurile drumurilor forestiere nu reprezintă pădure, aceasta constituind consolidarea biologică necesară stabilităţii taluzurilor”. Din acest motiv, este necesară schimbarea categoriei de folosinţă silvică pentru întreaga suprafaţă a amprizei drumurilor proiectate, respectiv suprafaţa de  45755 m2.

Pentru execuţia drumurilor proiectate este necesară defrişarea vegetaţiei lemnoase existente şi volumul de lemn rezultat se va precompta. În contul volumelor recoltate cu prilejul deschiderii culoarului pentru drumurile nou vor rămâne netăiate alte suprafeţe / volume programate la tăiere în perioada de valabilitate a amenajamentului în vigoare al UP I Silvania, astfel încât execuţia drumurilor nu va majora artificial volumul de lemn de recoltat din această unitate de producţie.

Această compensare poartă numele de precomptare şi se practică frecvent în toate cazurile când apar situaţii neprevăzute cum ar fi doborâturile de vânt, rupturile de zăpadă, atacurile de insecte, care presupun extragerea în regim de urgenţă a unor volume de material lemnos sub formă de produse accidentale pentru prevenirea degradării acestora. Volumul acestor produse se scade din cota totală de recoltă astfel încât posibilitatea decenală a unităţii de producţie nu se modifică.

## III.b. Justificarea necesităţii proiectului

Drumurile forestiere asigură accesul în suprafaţa împădurită atât pentru utilajele pentru recoltarea materialului lemnos cât şi pentru utilajele de intervenţie în caz de calamitate (incendii, viituri, atacuri masive de insecte defoliatoare, etc.).

În prezent în proprietatea sa din oraşul Jibou şi comuna Creaca, judeţul Sălaj GREENGOLD ROMWOOD SRL nu deţine drumuri forestiere, singurul drum forestier existent în cadrul proprietăţii aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor. Drumurile de tractor (de exploatare) sunt drumuri de pământ, neconsolidate, care nu pot fi utilizate de autovehiculele de transport (camioane cu remorcă) ci doar de utilajele de apropiat al lemnului (tractoare articulate forestiere, tractoare agricole sau utilaje specifice de tip Forwarder şi numai în perioadele uscate ale anului sau iarna când aceste drumuri sunt îngheţate. Acest fapt condiţionează şi restricţionează mult activitatea silvică pe care  GREENGOLD ROMWOOD SRL intenţionează să o desfăşoare în cadrul proprietăţii sale.

În prezent recoltarea materialului lemnos se realizează cu dificultate, drumurile de tractor având lungimi mari, iar distanţele de adunat până la aceste drumuri de tractor sunt de asemenea mari. La aceste neajunsuri se adaugă şi riscul producerii unor calamităţi naturale, iar lipsa accesului pentru autovehiculele de intervenţie poate agrava pagubele.

Lungimea drumurilor proiectate în cadrul proprietăţii S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L.  este de 3,528 km. Drumurile proiectate deservesc suprafaţa împădurită de 156,4 ha (u.a. 17-25,31)  cu o posibilitate decenală de produse lemnoase în volum de 10147,6 m3.

Traseele se desfăşoară pe versant prin zonele cele mai favorabile, ocolind zonele umede sau alunecătoare, fiind necesară dezvoltarea traseului în serpentine pentru învingerea diferenţelor de nivel, iar pentru traversările cursurilor de apă existente s-au ales zonele în care albiile sunt mai puţin adânci.

Amenajamentul silvic al U.P. I Silvania precizează că în trupul Ianicicău sunt necesare două drumuri noi, FN001 în lungime de 1,3 km si FN002 în lungime de 1,9 km. Datorită configuraţiei limitelor proprietăţii, a microreliefului local, precum şi din dorinţa de a accesibiliza zona superioară a bazinului pârâului Ciutăria valorificând la maximum drumurile de pământ existente, configuraţia traseelor celor două drumuri a suferit unele modificări, cu păstrarea aproximativă a lungimii de drumuri noi aprobate prin amenajament.

Proprietarul doreşte să administreze pădurea după principii ecologice şi, din acest motiv, intenţionează ca recoltarea materialului lemnos să o realizeze cu utilaje moderne – funiculare mobile montate pe camion. Deplasarea suspendată a sarcinilor de lemne va diminua considerabil impactul major asupra solului, apei, a arborilor rămaşi pe picior şi a seminţişului utilizabil din arboretele parcurse cu lucrări pe care îl are sistemul de exploatare a lemnului clasic, cu tractorul, cu deplasarea sarcinii prin semi-târâre.

Pentru asigurarea acestui deziderat, pădurea trebuie să fie dotată cu drumuri forestiere de bună calitate, amplasate pe versant, pe care să staţioneze funicularele şi să colecteze lemnul atât de la deal la vale, cât mai ales de la vale la deal. Lemnul de curăţă de crengi cu combine speciale din dotarea funicularelor, iar buştenii se depozitează temporar direct pe platforma drumurilor, în vederea expedierii imediate.

În figurile următoare se prezintă funicularele mobile montate pe camion şi modul de lor de operare.

Fig.2 Funicular mobil montat pe camion	Fig.3 Sarcina de lemn adusă din aval spre funicular (varianta optimă de funcţionare)

Folosirea funicularelor mobile are şi alte avantaje indirecte: pentru amplasarea lor în poziţia de lucru nu sunt necesare alte amenajări ale terenului, respectiv scoaterea din circuitul productiv a altor suprafeţe. Camionul pe care este montat funicularul stă direct pe platforma drumurilor, iar lemnul recoltat este procesat direct, cu ajutorul unei combine montate pe un braţ articulat, şi depozitat provizoriu direct pe platforma drumurilor (fig. 4). Camioanele de transport al lemnului sunt la rândul lor dotate cu braţ articulat pentru încărcarea lemnului. Se face menţiunea că în cazul tehnologiei clasice, buştenii sunt aduşi prin târâre şi depozitaţi pe

marginea drumurilor existente, sau cel mai frecvent	Fig.4. Stive de buşteni, depozitaţi

în albiile pâraielor din imediata vecinătate.			temporar pe drum

Tehnologia bazată pe utilizarea funicularelor elimină aceste neajunsuri, dar necesită extinderea uniformă în teritoriu a reţelei de drumuri forestiere.

Un efect secundar ar fi şi necesitatea organizării judicioase a transportului lemnului corelat cu ritmul recoltării lui, pentru a elibera drumurile de buşteni, pentru a fi practicabil în vederea asigurării accesului mijloacelor de transport, pe de o parte şi, pe de altă parte, pentru a permite retragerea funicularului după epuizarea materialului lemnos marcat spre exploatare.

Combina de fasonat materialul lemnos (figura 5) execută mai multe operaţii: curăţirea de crengi a trunchiurilor (cu depozitarea ramurilor în grămezi organizate), secţionarea la dimensiunea de transport şi stivuirea buştenilor rezultaţi pentru a fi preluaţi de mijloacele de transport.

Fig. 5. Combină de fasonare a materialului lemnos recoltat

Nu în ultimul rând, accesul uşor la teren al personalului silvic şi al muncitorilor forestieri va asigura condiţiile realizării corecte şi la timp a tuturor lucrărilor de conducere şi îngrijire al arboretelor, cu atât mai mult cu cât o mare parte a arboretelor din zona deservită de drumurile proiectate sunt tinere şi necesită lucrări silviculturale.

Aşadar, necesitatea investiţiei în drumuri forestiere noi este impusă de:

- accesibilizarea proprietăţii prin drumuri proprii, conectate pe o distanţă cât mai scurtă la reţeaua existentă de transport, fără încălcarea proprietăţilor învecinate (ce presupune în majoritatea situaţiilor costuri suplimentare);

- reducerea distanţelor de colectare şi de transport a materialului lemnos;

- favorizarea efectuării unei silviculturi moderne şi ecologice, bazate pe recoltarea materialului lemnos programat spre tăiere cu ajutorul funicularelor şi a altor tehnologii performante, cu atât mai mult cu cât întreaga unitate de producţie este inclusă în clasa I de protecţie.

Deplasarea suspendată a sarcinilor de lemne va diminua considerabil impactul major pe care îl are sistemul clasic de exploatare a lemnului cu tractorul asupra solului, apei, a arborilor rămaşi pe picior şi a seminţişului utilizabil din arboretele parcurse cu lucrări.

Drumurile forestiere proiectate vor asigura accesibilizarea suprafeţei 156,4 ha (u.a. 17-25 şi 31 din UP I Silvania) deţinută de S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. în oraşul Jibou, respectiv a unui fond de producţie în volum de 18560 m3 (conform amenajamentului silvic 2014), asigurând la nivelul trupului de pădure Ianicicău atingerea unui indice de desime a reţelei de drumuri de 24,13 m/ha.

La nivel de Unitate de Producţie, indicele de desime actual, calculat pe baza lungimii totale de drumuri existente (inclusiv drumuri publice în afara pădurii), este de 17,90 m/ha. Densitatea reţelei de drumuri existente (în pădure) este de 12,74 m/ha. Drumurile existente nu sunt însă în proprietatea S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L.

În prezent, conform datelor din studiul de amenajament întocmit în anul 2014 pentru U.P.I Silvania, accesibilitatea pădurilor de aici este de 82%. Distanţele de scos-apropiat considerate în calculul gradului de accesibilitate sunt cele maxime permise, iar condiţiile de exploatare a arboretelor sunt îngreunate de prezenţa multor zone mlăştinoase şi de necesitatea încălcării altor proprietăţi vecine.

Drumurile forestiere proiectate în cadrul UP I Silvania vor asigura accesibilizarea posibilităţii de produse principale şi secundare prevăzute a se recolta de pe suprafaţa deservită, după cum urmează:

- Produse principale: 738 m3/an (din 9724 m3/an cât este posibilitatea totală a UP-ului);

- Produse secundare: 277 m3/an (din 7654 m3/an prevăzut pentru întregul UP), din care:

- Rărituri: 273 m3/an (din 6877 m3/an, corespunzător pentru întregul UP);

- Tăieri de igienă: 4 m3/an (din 513 m3/an, corespunzător pentru întregul UP);

## III.c. Valoarea investiţiei

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 209845 euro, în preţuri 01.01.2020.

## III.d. Perioada de implementare propusă

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.

Durata de execuţie a lucrărilor de construcţii montaj 8 luni/ an din cel de-al doilea şi cel de-al treilea an de implementare.

## III.e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

## Sunt prezentate anexat prezentei documentaţii planşele care prezintă amplasamentul obiectivului de investiţii:

1.1. Plan general de încadrare în zonă		 			Sc. 1 : 10000

1.2. Plan de încadrare în trupul Ianicicău. Harta arboretelor		Sc. 1 : 10000

2.1.1. - 2.1.5. Plan de situaţie – Drum Ciutăria-prelungire			 Sc. 1 : 1000

2.2.1. – 2.2.4. Plan de situaţie – Drum Culmea Runcului			 Sc. 1 : 1000

## III.f. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

## III.f.1. Profilul şi capacităţile de producţie

Drumurile forestiere asigură accesul personalului silvic la teren pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, a utilajelor pentru recoltarea şi transportul materialului lemnos programat la tăiere, precum şi a utilajelor de intervenţie în caz de calamitate naturală, incendii, atacuri de insecte, etc. Aşadar, drumurile forestiere nu sunt obiective direct productive ci doar asigură deplasarea utilajelor şi a mijloacelor de transport.

Drumurile forestiere sunt drumuri cu o singură bandă de circulaţie, prevăzute cu staţii de încrucişare la fiecare 250 -300 m distanţă.

Reţeaua proiectată în trupul de pădure Ianicicău este compusă din drumurile:

- DF Ciutăria-prelungire, cu punct iniţial la capătul drumului existent FE003, în u.a. 25CC1, şi punct final în u.a. 31E. Traseul acestui drum urmează traseul unui drum de pământ existent pe o lungime de cca. 760 m, ale cărui elemente geometrice (lăţime, pantă) au fost prevăzute a fi adaptate pentru a corespunde noii funcţiuni, de drum pentru circulaţia autovehiculelor. Drumul prezintă patru serpentine necesare învingerii diferenţei de nivel dintre punctele de capăt. Traseul va traversa u.a. 25CC1,A,B,C,D,F, 24B,C, 20C,D,E, 19B,C,F, 31B,E din UP I Silvania. Lungimea proiectată a acestui drum este de 2,183 km.

Suprafaţa amprizei acestui drum proiectat este de 30367 m2. De pe o suprafaţă de cca. 3040 m2 este deja îndepărtată vegetaţia lemnoasă, fiind pe traseul drumuluide pământ existent. De pe diferenţa de 27327 m2 este necesară defrişarea vegetaţiei forestiere.

- DF Culmea Runcului, cu punct iniţial în drumul forestier proiectat Ciutăria-prelungire, în u.a. 24B şi punct final în linia parcelară 134L, în dreptul bornei amenajistice 14 din UP I Silvania. Traseul acestui drum va traversa u.a. 24A,B,C după care se înscrie pe linia parcelară 134L pe care se află în prezent un drum de pământ. Ampriza drumului în zona liniei parcelare este mai lată decât linia parcelară, astfel încât vor fi ocupate şi unele suprafeţe din parcelele silvice adiacente acestei linii, respectiv 21B şi 23B. Lungimea estimată a acestui drum este de 1,345 km.

Suprafaţa amprizei acestui drum proiectat, este de 15388 m2. De pe o suprafaţă de cca. 3075 m2 este deja îndepărtată vegetaţia lemnoasă, fiind pe traseul liniei parcelare existente (u.a. 134L). De pe diferenţa de 12313 m2 este necesară defrişarea vegetaţiei forestiere.

Aceste drumuri asigură accesibilizarea suprafeţei împădurite de 156,4 ha din cadrul trupului de pădure Ianicicău cu o suprafaţă totală de 337,98 ha deţinută de S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. în extravilanul oraşului Jibou. Posibilitatea de produse principale şi secundare aferentă acestei suprafeţe este de 1015 m3/an.

Pe baza traficului preconizat, drumurile prezentate se încadrează în categoria drumurilor forestiere secundare (categoria a III-a). Conform acestei încadrări, drumurile reţelei proiectate în trupul de pădure Ianicicău au lăţimea platformei în aliniament de 3,50 m, din care 2,75 m parte carosabilă şi 2x0,375 m acostamente. Pentru înscrierea geometrică în curbe a vehiculelor cu gabarit mare, folosite pentru transportul materialului lemnos, se acordă supralărgiri corespunzătoare mărimii razei fiecărei curbe. De asemenea, pentru prevenirea derapajului, în curbe platforma drumurilor se realizează cu pantă unică spre interiorul curbei (profil convertit sau supraînălţat, în funcţie de mărimea razei fiecărei curbe).

Faţă de lăţimile platformei în aliniament, lăţimea medie a platformei drumurilor este mai mare, prin luarea în considerare a supralărgirilor în curbe, a necesităţii staţiilor de încrucişare a vehiculelor care se întâlnesc din sensuri contrare, a sporului de lăţime de 0,5 m acordat pe tronsoanele de drum cu pantă mai mare de 9%, precum şi datorită lăţimii staţiei de întoarcere de la capătul traseului. Din calcul a rezultat următoarele lăţimi medii ale platformei drumurilor reţelei: DF Ciutăria - prelungire – 5,02m, DF Culmea Runcului – 4.73m.

Elementele geometrice în plan vor corespunde normativelor tehnice de proiectare în vigoare (Normativ PD 003-11). Astfel, raza minimă adoptată va fi de 15 m, excepţional 14,5 m în serpentine.

Rampele maxime la sensul în plin sunt de 9,00%, iar cele maxime la sensul în gol sunt 12,00%. Pentru încadrarea în condiţiile locale de relief, ocolirea unor zone cu versanţi abrupţi şi valorificarea drumurilor de pământ existente este necesară folosirea pe unele tronsoane ale drumurilor proiectate a valorilor maxime ale declivităţilor longitudinale.

Rampele minime asigurate prin proiect sunt de 2%. Aceste înclinări longitudinale asigură scurgerea apelor prin şanţurile laterale ale drumurilor, precum şi a celor care cad direct pe platforma drumurilor reţelei, fără a permite stagnarea lor (cu efecte nefavorabile asupra portanţei şi planeităţii platformei drumurilor).

Sistemul rutier se va realiza din piatră spartă în grosime de 30 cm, procurată de la cariere autorizate din zonă. În toate zonele unde se impune, sub sistemul rutier se va prevedea un blocaj din piatră spartă mare, de provenienţă locală. Sistemul rutier se realizează ca împietruire simplă din două straturi în grosime totală de 30 cm după compactare: un strat de uzură de 15 cm din piatră spartă amestec optimal 0 – 63 mm şi un strat de fundaţie din piatră sparta mare (< 100 mm) în grosime de 15 cm.

Volumul total al împietruirii necesare pentru consolidarea drumurilor forestiere este de 5670 mc, din care volumul îmbrăcăminţii rutiere este de 2716 mc, iar cel al fundaţiei din piatră spartă mare este de 2954 mc.

De-a lungul traseului sunt necesare lucrări de apărare-consolidare de tipul anrocamentelor în volum total de 495 m3 în zonele în care înclinarea versantului este mai pronunţată sau în zonele în care înălţimea rambleelor este mai mare. În zona de traversare a cursurilor de apă, precum şi la podeţele tubulare pentru descărcarea apelor pluviale colectate în şanţurile laterale, timpanele de la capetele tuburilor se vor realiza sub formă de anrocamente din blocuri mari de piatră sau zidărie uscată din bolovani de dimensiuni mai mici, în funcţie de materialele ce pot fi găsite la carierele autorizate din apropierea obiectivului.

Podeţele pentru descărcarea apelor din şanţuri vor fi executate din tuburi din polipropilenă cu diametrul tubului de 400 mm. Au fost proiectate un număr de 13 podeţe pentru descărcarea apei din şanţuri. Pentru traversarea cursurilor de apă cu debit permanent sau temporar au fost proiectate 2 podeţe cu diametrul de 800 mm, unul pentru valea seacă din punctul P7 şi celălalt pentru traversarea pr. Ciutăria de la punctul P12, ambele de pe traseul drumului Ciutăria – prelungire.

La podeţele necesare pentru traversarea cursurilor de apă, aval şi amonte pe firul ravenei este prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea şi prevenirea degradării podeţului. Dimensionarea tuburilor s-a făcut astfel încât acestea să evacueze debitul Q10%, conform categoriei de importanţă a obiectivului, cu verificare la debitul Q3%.

Zonele în care se formează ramblee înalte sau taluzurile lungi de rambleu se semnalizează cu stâlpi de dirijare din lemn înfipţi dincolo de acostament din 5 în 5 metri sau din 10 în 10 metri.

Drumurile proiectate prezintă următoarele elemente geometrice principale:

- lungimea drumurilor				3,528 km

Din care: DF Ciutăria-prelungire		2,183 km

DF Culmea Runcului		1,345 km

- viteza de proiectare 			15 km / h

- lăţime platformă (în aliniament)

- declivităţi sub 9%			3,50 m

- declivităţi peste 9%		4,00 m

- lăţime parte carosabilă (în aliniament)

- declivităţi sub 9%			2,75 m

- declivităţi peste 9%		3,00 m

- lăţime acostamente

- declivităţi sub 9%			2 x 0,375 m

- declivităţi peste 9%		2 x 0,50 m

- raza minimă					15 m

-  raza minimă în serpentine			14,5 m

- declivităţi maxime în sensul în gol		12,0 %

- declivităţi maxime în sensul în plin	 9,0 %

Pentru realizarea platformei drumurilor reţelei propuse în trupul de pădure Ianicicău sunt necesare următoarele volume de lucrări:

Tabelul 1. Volumele de lucrări necesare pentru execuţia drumurilor proiectate

| Categorie de lucrări | U.M. | DF Ciutăria – prelungire | DF Culmea Runcului | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări pregătitoare | km | 2,183 | 1,345 | 3,528 |
| Decaparea pământului vegetal | m3 | 6073 | 3078 | 9151 |
| Scosul cioatelor de pe ampriza drumului | m3 | 759 | 385 | 1144 |
| Terasamente săpături pământ săpături stâncă | m3 m3 m3 m3 | 20037 16030 4007 | 4541 4087 454 | 24578 20117 4461 |
| Şanţuri | m3 | 306 | 274 | 580 |
| Sistem rutier piatră spartă îmbrăcăminte fundaţie | m3 m3 m3 | 3580 1716 1864 | 2089 999 1090 | 13943 6463 7031 |
| Blocaje de piatră | m3 | 447 | 709 | 1156 |
| Anrocamente blocuri de piatră | m3 | 495 | - | 495 |
| Podeţe tubulare - diametrul 400 mm - diametrul 800 mm | buc/m buc/m | 7/56 2/24 | 6/48 - | 13/104 2/24 |

## III.f.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

În amplasamentul obiectivului de investiţie în prezent nu există vreo instalaţie productivă în funcţiune şi nici nu se pune problema înfiinţării unei astfel de instalaţii.

Singurul proces tehnologic care poate avea loc în prezent în amplasament este cel de recoltare a materialului lemnos, dacă parcelele silvice sunt cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau secundare, conform amenajamentului silvic.

Acest proces tehnologic presupune doborârea arborilor, fasonarea trunchiurilor (tăierea crengilor), scos-apropiatul lemnului prin semi-târâre cu tractorul articulat până la drumul auto şi transportul materialului lemnos recoltat pe drumurile existente.

În trupul Ianicicău există un drum forestier, dar care nu aparţine S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. şi nu poate fi reparat de către această societate. Distanţa de colectare a materialului lemnos din zona în care este amplasat drumul propus până la drumul este de cca. 1000 m în linie dreaptă. Drumurile de tractor existente sunt însă amplasate oblic pe versant pentru a se înscrie în panta maximă permisă (25%), sunt sinuoase datorită necesităţii traversării cursurilor de apă şi din aceste motive sunt mai lungi. Distanţa de colectare devine astfel de 2,0 km, respectiv cea maximă permisă.

În cazul drumului proiectat Culmea Runcului, pe lângă distanţele mari de colectare intervine şi dezavantalul obligativităţii utilizării altor proprietăţi pentru trecerea cu sarcinile de lemne, respectiv păşunea din zona bornei 155. Pe această păşune nu există drumuri amenajate pentru circulaţia autocamioanelor, ceea ce limitează recoltarea masei lemnoase din u.a. 17, 18, 20 şi 21 numai pe timp uscat sau îngheţat.

Distanţele mari dintre locul de recoltare şi drumurile forestier existente fac ca operaţia de apropiat al lemnului prin semi-târâre cu tractorul articulat forestier (TAF) să fie deosebit de dificilă, cu un impact puternic asupra solului, arborilor rămaşi pe picior şi a cursurilor de apă traversate.

## III.f.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Proiectului supus analizei nu presupune funcţionarea unei instalaţii ci desfăşurarea unor fluxuri tehnologice.

Lucrările de defrişare a vegetaţiei lemnoase de pe amplasament se vor executa concomitent cu lucrările de execuţie a drumurilor forestiere proiectate.

Se face menţiunea că după execuţia drumurilor propuse, procesul tehnologic de recoltare a materialului lemnos se va îmbunătăţi considerabil prin reducerea distanţelor de colectare şi utilizarea utilajelor moderne pentru exploatarea lemnului, respectiv funicularele mobile montate pe camion.

În continuare se prezintă procesele tehnologice ce se vor desfăşura în timpul şi în scopul execuţiei drumurilor propuse.

Pentru evitarea degradării materialului lemnos, defrişarea se va realiza în funcţie de ritmul de execuţie a lucrărilor de construire a drumurilor, devansându-le cu maximum 1 lună calendaristică. Volumul de lemn rezultat va trebui să fie colectat şi transportat tocmai pe drumurile care se va executa, fără deschiderea altor drumuri provizorii de tractor.

Din acest motiv perioada de execuţie propusă este aceeaşi cu perioada de execuţie a drumurilor proiectate.

Fluxurile tehnologice pe amplasament vor fi două: unul care vizează îndepărtarea materialului lemnos de pe amplasament şi unul care vizează construirea drumurilor proiectate. Fiecare flux tehnologic cuprinde procese tehnologice distincte ca mod de realizare, dar intercondiţionate ca timp de realizare:

- procesul tehnologic de doborâre a arborilor;

- procesul tehnologic de realizare a terasamentelor drumurilor forestiere noi proiectate;

- scos-apropiatul lemnului şi transportul buştenilor spre punctele de prelucrare sau consum;

- definitivarea lucrărilor de construcţie a drumurilor prin consolidarea platformei cu sistem rutier, podeţe, lucrări de apărare-consolidare, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, etc.

Procesul tehnologic de doborâre a arborilor, datorită riscurilor de accident pe care le presupune prin căderea arborilor, se execută înaintea oricăror alte operaţii sau faze de execuţie a lucrărilor de construire. Această operaţie se execută de către societăţi  specializate şi autorizate pentru execuţia acestui gen de lucrări.

Procesul tehnologic clasic de recoltare a materialului lemnos cuprinde:

- Doborârea arborilor : operaţiune care se execută mecanizat, cu ferăstraie mecanice. Operaţia presupune realizarea unei tape (sub formă de pană) prin tăierea cu ferăstrăul mecanic, la baza arborelui, pe partea în care se doreşte ca arborele să cadă, tapă care se îndepărtează pentru a permite arborelui să se încline în această direcţie. Operaţiunea se finalizează cu realizarea tăieturii definitive începând din partea opusă tapei până la intersectarea ei si desprinderea trunchiului de cioată.

- Fasonarea primară, respectiv curăţirea de crăci şi îndepărtarea vârfului se realizează la locul de doborâre cu unelte de mână (topoare) sau ferăstraie mecanice, în funcţie de diametrul crăcilor. În urma acestei operaţii rezultă „trunchiurile” la foioase şi „catargele” la răşinoase.

- Scosul lemnului constă în adunarea ordonată a trunchiurilor sau a catargelor în sarcini, pentru a fi preluate de utilajele care vor apropia lemnul (tractor, funicular)

- Apropiatul lemnului reprezintă transportul sarcinilor de lemn la instalaţia de transport permanentă într-o platformă primară de unde sunt preluaţi de utilajele de transport ;

Frontul de realizare a lucrărilor de doborâre a arborilor trebuie să fie la o distanţă egală cu cel puţin dublul înălţimii arborilor ce se doboară. Doborârea arborilor trebuie realizată pe suprafeţele care vor fi atacate cu lucrări de construcţie în viitorul imediat, astfel încât să nu existe material lemnos doborât şi nerecoltat.

Prima etapă în execuţia drumurilor forestiere noi este execuţia terasamentelor. Acestea constau în îndepărtarea stratului de sol vegetal şi depozitarea lui în vederea acoperirii ulterioare a taluzurilor, realizarea săpăturilor în versant cu depozitarea materialului în lateral, astfel încât să se realizeze platforma viitorului drum prin aceste săpături şi umpluturi. Aceste terasamente pot servi pentru evacuarea lemnului doborât, în anumite condiţii (vreme fără precipitaţii sau iarna când sunt îngheţate).

Doborârea arborilor, fasonarea lemnului şi scosul buştenilor se realizează pe măsură ce se înaintează cu lucrările terasiere (în condiţiile prezentate mai sus referitoare la distanţele faţă de frontul săpăturilor), pentru a nu deschide alte căi de acces pentru utilajele de apropiat. Scosul lemnului va consta în adunarea buştenilor în sarcini aşezate paralel cu axul viitorului drum, în partea inferioară a amprizei.

Apropiatul lemnului în aceste condiţii este o operaţie care nu se mai realizează, nu se mai duc buştenii la drum ci înaintează drumurile spre locul de doborâre a arborilor. Se evită scoaterea din circuitul productiv silvic a suprafeţelor ocupate de drumurile de tractor, deprecierea lemnului recoltat şi rănirea arborilor limitrofi culoarului deschis pentru drumurile de tractor. Buştenii se vor transporta încărcaţi în mijloace de transport (tractoare cu remorcă, camioane) pentru a nu deprecia platforma drumurilor care tocmai s-au realizat.

Execuţia terasamentelor (figura 6) cu excavatorul va permite scosul lemnului cu acest utilaj, fără a fi necesar un alt utilaj pe şantier. Cu ajutorul unui lanţ special, excavatorul îndepărtează buştenii din zona de execuţie a terasamentelor (figura 7) şi îi pregăteşte pentru a putea fi preluaţi de utilajele de transport.

| Fig. 6. Excavator în funcţionare normală | Fig. 7. Degajarea vegetaţiei lemnoase |
| --- | --- |

Buştenii astfel pregătiţi vor fi preluaţi în mijloacele de transport atunci când starea terasamentelor permite deplasarea acestora sau după consolidarea platformei prin aşternerea materialului de împietruire.

Conform Fişei tehnice pentru schimbarea categoriei de folosinţă elaborată de Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A., de pe ampriza drumurilor proiectate se va recolta în total un volum de 1160 m3 material lemnos. Acest volum se va precompta, adică nu se va tăia din parcelele programate la tăiere prin planul decenal din amenajamentul silvic, astfel încât nu se va depăşi posibilitatea de produse principale şi secundare programată pentru Unitatea de Producţie I Silvania.

Execuţia drumurilor forestiere din cadrul reţelei proiectate în trupul de pădure Ianicicău presupune realizarea operaţiilor şi volumelor de lucrări prezentate în tabelul nr. 1.

În continuare se descriu operaţiile necesare construirii drumurilor propuse.

Lucrările pregătitoare constau şi în reperarea axului drumurilor şi a elementelor geometrice, fixarea axului lucrărilor de artă, curăţirea terenului de resturi organice (frunze, crengi etc.).

Terasamentele de pământ se execută conform normelor Ts şi Normativului C 182-82, mecanizat cu excavatorul respectiv autogrederul pentru şanţurile laterale. O parte din materialul rezultat la terasamente se va transporta la o distanţă medie de 0,5 km după ce a fost încărcat în auto tot cu excavatorul.

Compactarea terasamentelor se realizează mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone întinse şi manual, cu maiul mecanic, în zona podeţelor.

Săpăturile se vor executa astfel încât patul căii să rezulte  sub formă de acoperiş cu două pante transversale de 2-4%, în vederea asigurării scurgerii rapide a apelor pluviale de pe platforma drumurilor. Nivelarea platformei drumurilor se va face cu autogrederul.

Având în vedere condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea de construcţie a drumurilor, s-au prevăzut următoarele măsuri :

- Depozitele de carburanţi, materiale de construcţii, întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate, în cadrul platformei amenajate pentru organizarea de şantier;

- Excedentul de săpătură se va depozita astfel încât să nu obtureze cursurile de apă;

- Se va urmări în permanenţă curăţirea cursurilor de apă de resturi de exploatare şi flotanţi

Podeţele tubulare vor fi executate din tuburi de polipropilena pentru descărcarea apelor din şanţuri cu diametrul tubului de 400 mm. Pentru traversarea cursurilor de apă cu debit permanent s-au prevăzut un podeţe tubulare cu diametre de  800mm, dimensionate în funcţie de debitul fiecărui curs de apă interceptat de traseele drumurilor. Debitele în secţiunile de traversare a cursurilor de apă interceptate de traseele reţelei de drumuri proiectate au fost determinate prin calcul pe baza caracteristicilor bazinelor de recepţie (suprafaţă, lungimea reţelei hidrografice, grad de acoperire cu vegetaţie a versanţilor). Aceste debite au stat la baza dimensionării hidraulice a podeţelor proiectate.

Podeţele sunt constituite din trei părţi distincte: fundaţia, tubul propriu-zis şi racordările cu terasamentele. Fundaţia este realizată din pământ pietros local, nivelat şi compactat şi constituie elementul de legare la teren a podeţului. Patul pe care se aşează tubul se curăţă în prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) până la stratul de teren sănătos. Tuburile se procură de la furnizori autorizaţi pentru producerea acestor elemente prefabricate, în elemente cu lungimea de 8,0 – 12,0 m dintr-o singură piesă, fără mufare.

Racordarea cu terasamentele s-a prevăzut a fi realizată prin lucrări de tipul anrocamentelor sau zidărie uscată din blocuri de piatră de dimensiuni cât mai mari, rezultate din lucrările terasiere sau procurate de la cariere autorizate din zonă (figurile 8-9).

| Fig. 8. Racordare amonte podeţ tubular descărcare şanţ | Fig. 9. Racordare aval podeţ tubular descărcare şanţ |
| --- | --- |

La podeţele necesare pentru traversarea cursurilor de apă, aval şi amonte pe firul ravenei este prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea şi prevenirea degradării podeţului (figurile 10 - 11).

| Fig. 10. Radier amonte podeţ tubular | Fig. 11. Radier aval podeţ tubular |
| --- | --- |

Profilul longitudinal al drumurilor în zona traversărilor pâraielor este concav. Având acest vad deasupra, podeţul va prelua debitele cursului de apă la intensităţi obişnuite ale ploilor. La ploi extraordinare, cu probabilitatea de apariţie mică, debitul suplimentar va fi preluat de vad şi tranzitat peste drum fără producere de stricăciuni nici în zona traversării datorită consolidării suplimentare a structurii rutiere, şi nici în zonele limitrofe, datorită formei concave a drumurilor în zona traversării. Din aceste motive, dimensionarea podeţelor proiectate pentru traversarea pâraielor întâlnite pe traseu s-a făcut pentru debitul Q10%.

Traseul interceptează pâraiele în cursul lor superior şi în aceste poziţii debitele sunt mici. Bazinul de recepţie amonte de punctul de traversare prezintă versanţi împăduriţi, cu pantă mică. În aceste condiţii riscul producerii de viituri este foarte redus. Totuşi, în cazul producerii unor viituri şi a colmatării podeţului, desfundarea acestuia se va face cu uşurinţă datorită prevederii pentru execuţie a tuburilor cu diametru mare care se pot decolmata uşor.

Sistemul rutier se realizează ca împietruire simplă din două straturi: un strat de fundaţie în grosime de 15 cm, din piatră spartă mare (de provenienţă locală sau procurată de la cariere din zonă) şi un strat de îmbrăcăminte în grosime de 15 cm după compactare, din piatră spartă procurată de la sursele autorizate din zonă (amestec optimal).

Grosimea sistemului rutier a fost determinată prin metoda deformaţiei critice având în vedere traficul mediu anual de 1.000 tone şi modulele de deformaţie ale straturilor.

Lucrările se execută mecanizat prin folosirea autogrederului la împrăştiere şi nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrului compresor la compactare.

Gradul de compactare a împietruirii va fi de 100%.

Împietruirea va cuprinde atât partea carosabilă cât şi acostamentele drumurilor.

Împietruirea platformei cu piatră spartă se realizează cu următoarele faze:

- în depozit de material  (piatra spartă se produce prin derocările necesare asigurării lăţimii platformei drumului sau se procură şi se depozitează în grămadă în vederea preluării în mijloace de transport):

- încărcare cu excavatorul

- transportul pietrei sparte în şantier de la o distanţă medie de 10 km;

- în şantier:

- pregătirea patului drumurilor prin nivelare cu autogrederul şi manual

- împrăştierea materialului pietros în straturi cu autogrederul (90%) şi manual (10%)

- udarea până la umiditatea optimă de compactare

- compactarea în straturi cu ruloul compresor de 10…12 to

Caracteristicile optime de compactare ale stratului rutier din piatră spartă se stabilesc de un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Amenajările pentru protecţia mediului constau în lucrări specifice de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor. Porţiunile de taluz de rambleu şi debleu vor fi împădurite natural (regenerare naturală), iar la nevoie se va proceda la completarea zonelor  în care nu s-a instalat seminţişul natural, se vor executa plantaţii cu puieţi din speciile corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi vor fi înţelenite cu materialul vegetal decapat la lucrările pregătitoare. Suprafaţă taluzurilor de 21393 m2.

Lucrările de organizare de şantier se vor amenaja pe terenul beneficiarului, în unul sau mai multe amplasamente în funcţie de numărul de utilaje şi de muncitori mobilizaţi pentru execuţia lucrărilor. Execuţia drumurilor trebuie să înceapă de la punctul de racordare cu drumurile existente.

Punctele de organizare a şantierului se vor realiza chiar pe drumurile proiectate, în zona staţiilor de încrucişare de pe traseu, pentru prevenirea deplasării utilajelor terasiere pe distanţe mari.

Lucrările de organizare de şantier pentru lucrările de drumuri forestiere constau în amenajarea unei platforme pietruite pe care se amplasează containere cu diferite funcţiuni: cabină pentru paznic, WC-uri ecologice, birou şef punct de lucru, vestiar, sală de mese şi atelier mecanic şi auto. Pe platforma pietruită se amenajează spaţii de parcare pentru utilaje.

Muncitorii din localităţile din apropiere vor fi transportaţi zilnic la şi de la domiciliu.

Muncitorii cu calificări superioare, care vor fi detaşaţi de către executant pentru această  lucrare, vor fi cazaţi în unităţi turistice (pensiuni) din oraşul Jibou. Din acest motiv nu sunt necesare containere – dormitor pe şantier şi nici duşuri.

Pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor nu este necesară amenajarea unor depozite mari deoarece în localitatea Jibou există staţii de combustibili (la o distanţă de 10 km), de unde se poate procura numai cantitatea necesară consumului zilnic. Dacă se va considera necesară aprovizionarea cu combustibili pentru o perioadă mai mare (câteva zile sau o săptămână), depozitele de carburanţi se vor realiza la distanţa minimă de 500 m faţă de cursurile de apă din zonă.

Având în vedere specificul investiţiei, nu sunt necesare racordări la surse de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc.

Pentru organizarea de şantier sursele de apă pentru consumul casnic se asigură din surse de apă potabilă – izvoare naturale – recunoscute şi utilizate de populaţia locală sau din comerţ – apă îmbuteliată.

Energie electrică atât pentru consumul casnic cât şi industrial se asigură prin grupuri electrogene.

Legăturile telefonice se pot realiza prin reţeaua GSM cu acoperire pe zonă.

O atenţie deosebită se va acorda amenajării locurilor de parcare a utilajelor şi mijloacelor de transport cât şi operaţiilor de întreţinere zilnică sau reparare a acestora, în vederea eliminării oricăror scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi. În acest sens reziduurile rezultate, cât şi alte produse rezultate din activitatea curentă (resturi menajere, resturi de prelucrare, etc.)  vor fi colectate în containere speciale amplasate în incinta organizării de şantier, periodic acestea urmând a fi transportate şi descărcate în cele mai apropiate incinte special amenajate.

În condiţiile realizării defrişării şi a colectării materialului lemnos doborât de pe ampriza drumurilor concomitent cu realizarea lucrărilor de construcţii, pe de o parte durata de realizare a defrişării se reduce considerabil, iar pe de altă parte nu mai este necesară realizarea unei organizări de şantier special în acest scop, lucrările putând fi realizate concomitent cu cele pentru execuţia propriu-zisă a drumurilor. Muncitorii forestieri care vor executa operaţiile de defrişare vor putea fi transportaţi seara în localităţile de domiciliu sau vor fi cazaţi în unităţi agro-turistice din oraşul Jibou. Tot în aceste spaţii amenajate special se vor face reglajele, reparaţiile, curăţirea şi întreţinerea permanentă a utilajelor de doborâre a arborilor, eventualele deşeuri ce vor rezulta fiind colectate în recipiente speciale, pe tipuri de deşeuri (plastic, metal, deşeuri menajere).

La sfârşitul lucrărilor în zonele în care a fost poziţionată temporar organizarea de şantier vor rămâne staţiile de încrucişare prevăzute prin proiect, astfel încât  nu este necesară aducerea terenului la condiţiile de dinaintea execuţiei.

Personalul angajat al Ocolului Silvic Codrii Cămării R.A., administratorul pădurii, va primi însărcinări  pentru urmărirea şi controlul modului de asigurare a curăţeniei în şantier.

Din cele prezentate mai sus reiese atenţia deosebită acordată protecţiei mediului, (sol, ape, vegetaţie) atât prin soluţia tehnică adoptată pentru execuţia drumurilor proiectate, cât şi prin amplasarea drumurilor pe versant pentru a servi în mod corespunzător tehnologiei ecologice de colectare a materialului lemnos, planificat prin amenajamentul silvic a fi recoltat.

## III.f.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea lucrărilor de defrişare se folosesc ferăstraie mecanice care funcţionează cu combustibili lichizi (benzină). Pentru ungerea motorului şi a lanţului tăietor se folosesc lubrifianţi speciali. Benzina necesară pentru motofierăstraie şi grupuri electrogene se va aproviziona în recipienţi admişi de normele de comercializare a produselor petroliere, prevăzuţi cu dispozitiv de turnare în rezervor.

Asigurarea cu combustibili şi lubrifianţi se va face de către personalul deservant al moto-uneltelor, prin aprovizionare zilnică cu cantitatea necesară pentru execuţia lucrărilor din ziua respectivă. Nu se vor amenaja depozite speciale de combustibil şi lubrifianţi în pădure, la locul de realizare a lucrărilor de doborâre, datorită faptului că aceste lucrări se realizează în teren natural, neamenajat (condiţii de versant mai mult sau mai puţin înclinat). Dacă se va considera necesară aprovizionarea cu cantităţi mai mari de combustibil pentru utilajele terasiere, se vor folosi recipiente speciale care se vor păstra în cadrul organizării de şantier, în containerul-magazie, prevăzut cu cuvă metalică.

Fasonatorii mecanici care folosesc fierăstraiele mecanice vor fi cazaţi la unităţi de cazare din zonă (pensiuni turistice) unde, cu acceptul proprietarului vor putea păstra în recipiente speciale cantităţi de combustibil mai mari, pentru asigurarea consumului săptămânal.

Motorina necesară mijloacelor de transport se va prelua direct în rezervor de la staţie, iar motorina necesară utilajelor terasiere se va aproviziona de la staţie în recipienţi admişi de normele de comercializare a produselor petroliere, iar alimentarea direct din aceştia cu furtun flexibil.

Utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor de construcţie sunt:

- excavator pentru realizarea lucrărilor terasiere (atât în zonele de pământ cât şi în zonele unde se întâlnesc roci fragmentate care pot fi dislocate cu echipamentul PICON), a anrocamentelor, degajarea materialului lemnos defrişat de pe ampriza drumurilor, încărcarea blocurilor de piatră din carieră sau de pe traseu (din zonele unde sunt necesare derocări);

- autocamioane pentru transportul pământului în şantier din zonele cu excedent de săpătură în zonele unde rambleurile nu pot fi realizate din materialul local. Aceleaşi autocamioane or fi folosite pentru transportul blocurilor de piatră de la carieră la locul de punere în operă pentru realizarea anrocamentelor, precum şi a pietrei sparte necesare pentru realizarea sistemului rutier;

- autocisterne pentru udarea materialului de împietruire în vederea aducerii acestuia la umiditatea optimă de compactare;

- autogredere pentru împrăştierea, nivelarea şi aducerea la profil a materialului de împietruire;

- cilindru compactor pentru compactarea pământului din terasament şi a materialului de împietruire;

Muncitorii cu calificare înaltă (mecanicii deservanţi ai utilajelor terasiere) vor fi de asemenea cazaţi la unităţile turistice din zonă. Utilajele terasiere, mijloacele de transport  a pământului excedentar excavat sau a materialelor de împietruire vor folosi combustibil lichid şi lubrifianţi pentru funcţionare, dar cantităţile necesare consumului zilnic vor fi procurate de la staţiile de combustibili şi, la nevoie, vor fi păstrate în magazia organizării de şantier în recipiente speciale, depozitate la rândul lor în cuva metalică special destinată prevenirii scurgerilor de combustibili.

Energia electrică necesară în cadrul organizării de şantier se va produce cu grupuri electrogene care funcţionează tot cu combustibili lichizi. Se face menţiunea că organizarea de şantier se va realiza numai pentru parcarea utilajelor şi nu va fi prevăzută cu containere dormitor pentru muncitori.

În cadrul lucrărilor de construire se vor recupera blocurile de piatră scoase la suprafaţa prin săpăturile care se vor executa pentru amenajarea platformei brute a drumurilor. Aceste blocuri de piatră pot fi considerate ca materii prime pentru realizarea anrocamentelor, a timpanelor podeţelor tubulare şi pentru stratul de fundaţie a structurii rutiere. În cazul în care nu vor rezulta astfel de blocuri de piatră din săpăturile pentru realizarea platformei drumurilor, se vor achiziţiona de la carierele de piatră din zonă.

Pentru execuţia podeţelor tubulare se vor procura tuburi din polipropilenă de la furnizori autorizaţi care vor fi deplasate pe şantier cu autovehicule speciale.

## III.f.5. Racordarea la reţelele edilitare existente în zonă

Execuţia drumurilor forestiere proiectate în cadrul reţelei propuse în trupul de pădure Ianicicău nu necesită racordarea la reţele edilitare. În zona de execuţie a acestor lucrări nici nu există astfel de reţele edilitare.

Cazarea muncitorilor forestieri care vor executa lucrarea se va face la unităţi turistice din zonă (pensiuni) care au asigurate utilităţile necesare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare).

## III.f.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Aşa cum s-a precizat anterior, suprafaţa de 21393 m2 o reprezintă taluzurile care, după finalizarea lucrărilor de construcţie a drumurilor vor fi împădurite prin regenerare naturală sau, dacă va fi cazul, se va realiza completarea regenerării naturale prin plantare de puieţi din speciile autohtone, corespunzătoare tipului natural-fundamental de pădure din zonă.

Taluzurile vor fi acoperite cu un strat de sol vegetal rezultat din decaparea iniţială, înainte de începerea lucrărilor de terasamente. Această operaţie va favoriza instalarea seminţişului natural, provenit din germinarea seminţelor arborilor din imediata apropiere. Astfel se asigură condiţiile instalării unor puieţi foarte bine adaptaţi zonei ecologice a amplasamentului. În condiţiile în care se va constata întârzierea instalării seminţişului natural sau se constată goluri semnificative în suprafaţa taluzului se va proceda la completarea acestora prin plantarea unui număr corespunzător de puieţi din speciile autohtone.

Plantarea puieţilor se va realiza în vetre de 60 cm x 80 cm, cu un număr de 3500 - 5000 puieţi / ha, la o schemă de plantare de 1,5 x 1,9 m, respectiv  1,0 x 2,0 m .

## III.f.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Însăşi proiectul supus analizei constă în construirea unei noi căi de acces.

Drumurile existente nu se modifică.

Se face menţiunea că prin organizarea lucrărilor în maniera prezentată la cap. III.f.3., nu sunt necesare alte drumuri de tractor pentru îndepărtarea materialului lemnos de pe ampriza drumurilor noi şi se evită astfel degradarea solului, apelor şi nu se mai produc pierderi de seminţiş utilizabil sau răniri ale arborilor rămaşi pe picior pe alte suprafeţe decât cele afectate de proiect.

## III.f.8. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Lucrările de construcţie a drumurilor forestiere necesită materiale de construcţie de tipul pietrei sparte pentru realizarea sistemului rutier, a blocurilor de piatră pentru timpanele podeţelor, a tuburilor din polipropilenă pentru realizarea podeţelor de descărcare a apelor pluviale din şanţurile laterale şi pentru traversarea cursurilor de apă. Toate aceste materiale se vor achiziţiona de la furnizori autorizaţi cât mai apropiaţi de amplasament şi vor fi transportate cu mijloace de transport pe şantier.

Dacă în timpul execuţiei săpăturilor necesare pentru realizarea platformei drumurilor se vor identifica blocuri de piatră utilizabile, acestea se vor recupera şi se vor folosi pentru execuţia timpanelor podeţelor sau a sprijinirilor de tip anrocament.

## III.f.9. Metode folosite în construcţie / demolare

Tehnologia propusă pentru execuţia drumurilor forestiere proiectate prevede utilizarea excavatorului ca utilaj conducător pe şantier. Acesta realizează săpăturile, dar mai ales umpluturile mult mai îngrijit, prin aşezarea controlată a pământului în rambleuri. Acest avantaj impune excavatorul ca un utilaj mult mai ecologic decât buldozerul care, împingând lateral pământul săpat, îi dă posibilitatea să se rostogolească pe distanţe mari pe versant, putând produce vătămarea arborilor pe picior din aval sau chiar accidente.

Tot excavatorul se va folosi şi pentru realizarea eventualelor derocări, având în vedere faptul că rocile observate în amplasament sunt deja fisurate sau clivate şi pot fi sfărâmate cu echipamentul PICON care se montează pe braţul excavatorului.

De asemenea, excavatorul va realiza toate manipulările materialelor grele (blocuri de stâncă pentru anrocamente la racordări podeţe tubulare, tuburi, etc.). Este necesar însă ca acest utilaj să fie condus de un operator  cu experienţă în acest tip de lucrări.

Înlocuirea betoanelor din timpanele podeţelor cu blocuri de stâncă produse din lucrările terasiere conduce în primul rând la scăderea costurilor de execuţie, dar asigură o bună încadrare a acestor lucrări în peisajul forestier local, fiind acoperite de vegetaţie într-un timp foarte scurt.

Traversarea cursurilor de apă cu podeţe având vad deasupra reduce mult riscul distrugerii drumurilor pe lungimi mari în cazul colmatării elementului de drenaj.

Împietruirea cu piatră spartă asigură rezistenţe sporite faţă de grosimi similare ale sistemelor rutiere realizate din balast natural de râu. Feţele plane ale agregatelor de carieră permit încleştarea solidă a agregatelor, spre deosebire de agregatele rotunjite din balast.

## III.f.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de execuţie se pot realiza pe durata unui an calendaristic dacă se demarează lucrările cel târziu în luna iulie. Va trebui respectat îndeaproape graficul de realizare a investiţiei având în vedere că perioada propice realizării lucrărilor în zona considerată este de numai 8 luni pe an. Restul de 4 luni trebuie considerate pauză tehnologică când nu pot fi realizate nici un fel de lucrări.

Punerea în funcţiune o obiectivului se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. Executantul trebuie să asigure o garanţie de 24 luni pentru lucrările efectuate. După scurgerea acestui interval şi remedierea tuturor deficienţelor constatate se realizează recepţia definitivă.

Categoria de importanţă a obiectivului de investiţie este „D” – redusă, drumurile forestiere pietruite cu această categorie de importanţă având durata normată de funcţionare de 30 ani. Pe toată durata de viaţă a drumurilor se execută lucrări de îngrijire şi reparaţii curente, iar la finalizarea ciclului de 30 ani, dacă se constată că este necesar, se realizează lucrări de reparaţii capitale, dar drumurile vor continua să fie utilizate în continuare.

Fiind drumuri de exploatare închise circulaţiei publice, beneficiarul va putea impune restricţii de circulaţie pe perioadele ploioase ale anului, în perioada de dezgheţ din primăvară sau ori de câte ori consideră necesar pentru o mai bună conservare a parametrilor tehnici şi de rezistenţă a drumurilor respective.

Suprafeţei ocupate de ampriza drumurilor i se va schimba categoria de folosinţă silvică, rămânând tot teren forestier, dar cu folosinţă „drum”.

Lucrările de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor (împădurirea taluzurilor) sunt cuprinse în cadrul devizului de execuţie. Se va respecta însă perioada propice pentru realizarea acestui gen de lucrări vegetative (toamna târziu sau primăvara).

## III.f.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu există alte proiecte existente sau planificate în zona amplasamentului obiectivului de investiţie care face obiectul prezentului memoriu de prezentare.

Pentru acest obiectiv de investiţie a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 9 din 04.09.2019.

## III.f.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Varianta 0 (varianta fără proiect) presupune menţinerea situaţiei prezente în care accesul personalului tehnic şi a muncitorilor forestieri la teren se realizează cu dificultate, iar exploatările forestiere se concentrează pe zonele din apropierea drumurilor existente. Arboretele exploatabile situate la distanţe mai mari de 1200 m de o cale de transport riscă să rămână neexploatate, cu pierderi de calitate a materialului lemnos şi risc de declanşare a unor atacuri de insecte xilofage. Arboretele din zonele inaccesibile sunt în pericol de a rămâne neparcurse cu lucrări de îngrijire şi conducere spre vârsta exploatabilităţii sau neexploatate la momentul când au atins această vârstă şi planurile amenajistice le includ în rândul suprafeţelor de exploatat şi regenerat.

Dacă se forţează realizarea exploatărilor forestiere în aceste zone lipsite de accesibilitate chiar şi pentru tractorul articulat forestier, trebuie luate în calcul pierderi datorate costului sporit al lucrărilor de exploatare care se ridică la 30 – 40 lei / m3 lemn recoltat, fără a mai prinde în acest calcul deprecierile materialului lemnos şi pagubele produse solului, seminţişului şi arborilor rămaşi pe picior.

Varianta I (după sistemul clasic de execuţie a drumurilor forestiere în România):

- Scoaterea cioatelor (în cadrul lucrărilor pregătitoare) cu defrişator pe tractor şi/sau cu explozivi;

- Terasamente executate în sistem combinat: buldozer + excavator, cu un procent  de 10 % săpături manuale, atât la taluzări cât şi la şanţuri;

- Sistem rutier din balast 30 cm grosime, cu balast transportat de la balastieră autorizată ;

- Podeţe tubulare cu diametre de 800 mm, utilizând tuburi Premo; proiectul tip al acestui tip de podeţe prevede racordări ale tubului cu terasamentul compuse din timpane, aripi, radier între aripi cu pinten terminal, toate din beton clasa C25/30 produs în staţii centralizate şi transportat pe şantier cu autovehicule specializate (CIFAROM);

- Traversarea cursurilor de apă (după calculul debitului lichid în secţiunea respectivă) cu poduri sau podeţe din elemente prefabricate tip dală sau cheson;

- Lucrări accesorii de tipul bornelor hectometrice şi kilometrice, parapeţi metalici în curbele periculoase şi un număr mare de indicatoare de circulaţie.

Varianta a II-a:

- Scoaterea cioatelor cu excavatorul (fără explozivi);

- Terasamente executate doar cu excavator, cu un procent  de numai 10% săpături manuale, atât la taluzări cât şi la şanţuri;

- Terasamentele de stâncă executate tot cu excavatorul, prevăzut cu sistem pneumatic tip PICON

- Sistem rutier 30 cm grosime din piatră spartă amestec optimal, procurată de la cariere autorizate;

- Podeţe tubulare pentru descărcarea şanţurilor cu diametre de 400mm utilizând tuburi din polipropilenă; Pentru traversarea pâraielor şi ravenelor întâlnite pe traseu se prevede folosirea tuburilor din polipropilenă cu diametrul de 800 mm; racordările tubului cu terasamentul se fac din zidărie uscată din blocuri de piatră, cu pereuri scurte la intrarea şi ieşirea apei din tub pentru prevenirea afuierilor la capete;

- S-a renunţat la borne hectometrice şi kilometrice, iar parapeţi metalici au fost înlocuiţi cu stâlpi de dirijare din lemn; s-a redus de asemenea şi numărul indicatoarelor de circulaţie.

Scenariul recomandat de elaborator

Elaboratorul recomandă realizarea variantei a II-a deoarece această variantă se remarcă a fi cea mai avantajoasă atât din punct de vedere economic cât şi tehnic, conducând la costuri mai reduse şi durate de execuţie mai scurte.

Avantajele scenariului recomandat

Din punct de vedere economic, realizarea drumurilor la un preţ mai mic faţă de valoarea calculată pentru varianta I este un argument suficient de solid pentru a adopta varianta mai economică.

Din punct de vedere tehnic, ambele variante prezentate anterior respectă normele tehnice în vigoare în domeniul proiectării drumurilor. Este motivul pentru care au fost selectate ca variante valabile.

Varianta a II-a se remarcă faţă de varianta I printr-un procent sporit de mecanizare a lucrărilor şi printr-o rapiditate prezumată de execuţie, însă necesită folosirea unor utilaje performante şi a unor mecanici bine instruiţi şi cu experienţă în astfel de lucrări.

Economiile realizate prin sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor şi prin folosirea materialelor moderne (tuburi din polipropilenă) au permis adoptarea unei soluţii de consolidare mai solidă (sistem rutier din piatră spartă).

Dacă ar fi trebuit să fie realizate din beton toate timpanele podeţelor proiectate valoarea investiţiei ar fi fost mai mare. Anrocamentele sunt realizate mult mai repede mecanizat şi se integrează mult mai bine în peisaj decât liniile rigide ale construcţiilor din beton. Printre blocurile de piatră aşezate zidit se poate instala vegetaţia în timp scurt, ceea ce conduce la o încadrare rapidă în peisaj. Zidurile din blocuri mari de piatră, spre deosebire de zidurile din beton, mai prezintă avantajul că pot fi uşor refăcute în cazul dereglării echilibrului local al terenului de fundaţie.

Sistemul rutier adoptat în varianta a II-a va asigura durabilitatea obiectivului de investiţie şi va permite circulaţia în orice condiţii climatice a autovehiculelor grele pentru transportul materialului lemnos.

Renunţarea la elementele de localizare de-a lungul drumurilor (borne kilometrice şi hectometrice) nu influenţează siguranţa circulaţiei pe traseele proiectate. De altfel, datorită faptului că în cea mai mare parte drumurile se desfăşoară în profil mixt, montarea acestor borne pe taluzul de debleu ar fi ridicat probleme atât la execuţie cât şi ulterior în exploatare prin posibilitatea desprinderii lor cu tot cu paharul de fundaţie şi a răsturnării în şanţul lateral. În această fază beneficiarul nu simte nevoia acestor elemente de localizare, dar se angajează ca, în cazul în care se va resimţi nevoia prezenţei acestora, să le execute din lemn şi să le monteze pe cheltuiala proprie.

Înlocuirea parapeţilor metalici cu stâlpi de dirijare din lemn s-a făcut ţinând seama de caracterul tehnologic al drumurilor. Acestea sunt drumuri de exploatare, pe care este interzisă circulaţia pe timp de noapte. Rolul direcţional al parapeţilor metalici este, în aceste condiţii, preluat cu succes de prezenţa stâlpilor de dirijare din lemn, vopsiţi în alb cu var, amplasaţi la distanţă de 5 m unul de altul dincolo de acostament, în zonele în care trebuie atrasă atenţia şoferilor asupra pericolelor generate de depăşirea accidentală a părţii carosabile.

## III.f.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Proiectul este conceput să deservească exclusiv activitatea silvică. Existenţa drumurilor forestiere care să asigure distanţe de colectare scurte poate impulsiona activitatea forestieră prin realizarea la timp şi de calitate a lucrărilor silvice (împăduriri, degajări, depresaj, curăţiri, rărituri, igienizare, tăieri definitive de înlocuire a arboretelor bătrâne cu altele noi).

Pentru construirea drumurilor forestiere, de regulă se folosesc blocurile de piatră (extrase prin lucrările terasiere) pentru consolidarea şi sprijinirea terasamentelor. În cazul drumurilor forestiere din reţeaua proiectată în trupul de pădure Ianicicău, datorită lipsei rocilor din amplasament, se preconizează că se vor putea recupera cantităţi relativ reduse de material stâncos ceea ce va impulsiona activitatea productivă în carierele de piatră existente în zonă.

Nu sunt necesare noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei şi nici creşterea numărului de locuinţe. Proiectul nu va influenţa în nici un fel dezvoltarea edilitară a zonei.

Eliminarea apelor uzate se realizează numai la locurile de cazare a muncitorilor care execută lucrările de construire şi care folosesc apa în scopul asigurării igienei personale. Astfel de ape uzate se evacuează la reţelele de canalizare sau la fosele septice ale unităţilor turistice la care vor fi cazaţi aceşti muncitori.

Serviciile sanitare pe durata execuţiei lucrărilor de construire se vor asigura cu ajutorul unor closete ecologice amplasate în şantier, vidanjate periodic de către unităţi specializate.

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de defrişare sunt rumeguşul şi (eventual) recipiente din material plastic pentru lubrifianţi. Rumeguşul rezultat prin execuţia tăieturii de doborâre rezultă în cantităţi mici şi este împrăştiat uniform pe solul pădurii chiar în timpul execuţiei tăieturii. Este un material biodegradabil şi prin descompunere eliberează în sol nutrienţi necesari hranei plantelor nou-instalate.

Lucrările de construire a drumurilor pot produce deşeuri menajere care vor fi colectate în containere speciale din cadrul organizării de şantier şi evacuate de către societăţi specializate, pe baza de contract de servicii. În proiectul de construire a drumurilor proiectate se va prezenta pe larg organizarea de şantier şi modul de colectare şi evacuare a deşeurilor.

## III.f.14. Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru aprobarea defrişării şi a schimbării categoriei de folosinţă silvică se va solicita avizul Gărzii Forestiere Oradea, pe baza căruia se va obţine ulterior Ordinul Ministrului Apelor şi Pădurilor, documentul final care aprobă defrişarea şi schimbarea categoriei de folosinţă silvică. Acest document se emite numai după ce s-a parcurs etapa de analiză a impactului asupra mediului şi s-a stabilit că proiectul este realizabil. Aşadar, după finalizarea procedurii de analiză a impactului acestui proiect asupra mediului, beneficiarul se va adresa autorităţii care se ocupă de silvicultură (Garda Forestieră şi apoi Ministerului Apelor şi Pădurilor) pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a terenului ocupat de drum.

Din partea Gărzii Forestiere Oradea s-a obţinut până în prezent avizul de principiu favorabil, înregistrat nr. 2156 din 03.03.2020, solicitat în baza art. 8, paragraf (3) din Anexa nr. 5 a Legii 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Pentru acest proiect s-a emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj Decizia de evaluare iniţială nr. 49 din 27.04.2020 prin care se impune evaluarea impactului asupra mediului, principalul motiv fiind încadrarea proiectului în Anexa 2 a Legii 292 / 2018 la punctele 1.d şi 10.e. Decizia de evaluare iniţială menţionată anterior este prezentată în copie prezentei documentaţii.

De asemenea, s-a depus la S.G.A. Sălaj documentaţia pentru obţinerea Avizului de gospodărire a apelor. Dovada solicitării avizului de gospodărire a apelor este anexată la prezenta documentaţie.

S-a depus şi documentaţia pentru obţinerea acordului Direcţiei Silvice Sălaj pentru racordarea la drumul forestier existent Ciutăria, aflat în administrarea acestei unităţi.

Se presupune că, atât timp cât în prezent este permisă utilizarea drumului forestier respectiv, se va obţine acordul respectiv fără condiţii deosebite pentru utilizarea drumului forestier existent şi după edificarea noilor drumuri.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reţea de drumuri forestiere în trupul de pădure Ianicicău, judeţul Sălaj” nu sunt necesare lucrări de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului

V.1. Localizarea obiectivului faţă de graniţe şi monumente istorice

Proiectul supus analizei nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991 şi ratificată prin Legea 22 / 2001, cu completările ulterioare.

De asemenea, nu există informaţii privind proximitatea unor situri arheologice sau monumente istorice faţă de amplasamentul obiectivului de investiţie.

V.2. Localizarea obiectivului din punct de vedere administrativ

Amplasamentul obiectivului:

Judeţul: 	Sălaj

Oraşul:	Jibou – extravilan

Comuna:	Creaca - extravilan

Strada: 	nu este cazul

Suprafaţa împădurită este administrată de Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A. în cadrul unităţii de producţie UP I Silvania. Lucrarea este amplasată în afara perimetrului construibil, în fond forestier proprietate privată a SC GREENGOLD ROMWOOD SRL. Suprafaţa totală a proprietăţii GREENGOLD ROMWOOD SRL în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Jibou este de 312,2129 ha (CF 50384 Jibou). În cadrul U.A.T. Creaca proprietatea Greengold Romwood SRL ocupă 25,7635 ha (CF 50166 Creaca). Suprafeţele menţionate sunt alăturate şi constituie un trup de pădure compact. Aceste suprafeţe au fost dobândite prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul 163 din 05.03.2010.

Suprafaţa afectată de construcţia drumurilor forestiere componente ale reţelei proiectate (ampriza) este de 45755 m2, repartizată astfel:

- 31767 m2 din corpul imobil cu nr. cadastral 50384 (oraş Jibou),

- 13988 m2 din corpul imobil cu nr. cadastral 50166 (comuna Creaca).

Folosinţe actuale ale terenului din amplasament

Toate arboretele din trupurile de pădure analizate sunt încadrate în grupa funcţională I – 1C Păduri de protecţie a apelor, situate pe versanţii râurilor şi pâraielor din zona montană şi colinară care alimentează lacul de acumulare Jibou. Toate arboretele din bazin sunt gospodărite prin regimul codru regulat, suprafeţele fiind încadrate în SUP A.

Folosinţe planificate ale terenului din amplasament

Terenul din amplasament şi din zonele limitrofe ale lucrărilor sunt şi vor rămâne în fondul forestier. Se va schimba categoria de folosinţă silvică din folosinţa actuală terenuri cu pădure în folosinţa terenuri care folosesc nevoilor administraţiei forestiere - drumuri forestiere.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Terenul din zona amplasamentului este parcelat după criterii silvice, conform caracteristicilor arboretelor. Amenajamentul silvic al U.P. I Silvania prevede în fiecare unitate amenajistică lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor astfel încât să fie valorificat cât mai bine potenţialul staţional, iar arboretele să fie viguroase şi să asigure funcţiunile care    le-au fost atribuite.

Areale sensibile

În amplasament nu sunt cunoscute areale sensibile din punctul de vedere al protecţiei mediului.

V.3. Coordonate geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele tuturor punctelor topografice preluate cu prilejul culegerii datelor de teren sunt prezentate în Anexa 1 a prezentei documentaţii.

V.4. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Drumurile forestiere trebuie să fie judicios amplasate în teren astfel încât să deservească cât mai bine suprafaţa de teren împădurit. În cazul proiectului supus analizei au fost studiate mai multe variante de traseu pe planurile cu curbe de nivel, iar varianta propusă este cea care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse de normele tehnice de proiectare referitoare la raza curbelor în plan, pantele longitudinale, etc.

Pentru învingerea diferenţei de nivel dintre punctele de capăt ale fiecărui drum este necesară dezvoltarea traseelor în serpentină, iar locurile de amplasare a acestor serpentine condiţionează suplimentar forma traseelor şi lungimea acestora.

La alegerea traseelor s-a urmărit evitarea zonelor abrupte, alunecătoare sau a celor cu apă stagnantă, iar traversarea cursurilor de apă s-a făcut în zonele cele mai favorabile, în care albiile nu sunt adânci.

Prin tehnologia adoptată pentru execuţia terasamentelor, cu folosirea excavatorului ca utilaj conducător în locul buldozerului, se urmăreşte diminuarea la minimum a impactului lucrărilor de construire şi limitarea acestuia la zona ocupată de obiectivul de investiţie.

Folosirea materialelor locale în execuţia drumurilor are scopul asigurării pe de o parte a integrării rapide a acestuia în peisajul de pădure, iar pe de altă parte se asigură condiţiile reducerii poluării prin eliminarea necesităţii producerii de betoane şi a transportului materialelor de la distanţe mari până pe şantier, cu atât mai mult cu cât starea tehnică a drumurilor de acces este destul de proastă.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor

a.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Impactul potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei este unul nesemnificativ, de scurtă durată şi numai pe perioada lucrărilor de construire a drumurilor. Lucrările de defrişare nu influenţează în nici un fel calitatea şi regimul cantitativ al apelor din zona afectată.

Pentru asigurarea bunei funcţionări a drumurilor pe perioada de exploatare, traversarea cursurilor de apă interceptate a fost prevăzută cu podeţe dimensionate hidraulic astfel încât să evacueze debitul determinat pentru fiecare secţiune de calcul.

Pentru evacuarea apelor pluviale colectate în şanţurile laterale sau provenite din izvoare interceptate de săpăturile ocazionate de execuţia lucrărilor terasiere, au fost prevăzute podeţe tubulare la fiecare aproximativ 150 - 200 m depărtare unul de altul, realizate din tuburi din polipropilenă cu diametrul de 400 mm.

Cursurile de apă traversate de traseele drumurilor proiectate sunt afluenţi ai pârâului Ciutăria, acesta fiind emisarul în care ar putea ajunge eventualii poluanţi.

In perioada execuţiei lucrărilor de defrişare a vegetaţiei forestiere şi respectiv a lucrărilor pregătitoare  de construire a drumurilor forestiere, sursele posibile de poluare a apelor pot fi :

- apele meteorice căzute pe platformele de lucru pot prelua şi antrena scurgerile accidentale de la alimentarea cu carburanţi şi de la întreţinerea  maşinilor şi utilajelor utilizate, dar şi manevrarea defectuoasă a autovehiculelor de transport sau a utilajelor specifice în apropierea cursurilor de apă, pot conduce la producerea unor deversări accidentale;

- activitatea organizată necorespunzător a muncitorilor din şantier poate genera deşeuri fecaloid-menajere care pot fi antrenate de apele meteorice spre cursurile de apa învecinate sau chiar în apa freatică.

Activitatea de defrişare a materialului lemnos nu este poluantă pentru apă. Se apreciază că emisiile de substanţe poluante (provenite de la traficul şi manipulările specifice şantierului) care ajung direct sau indirect în apele de suprafaţă  sau subterane nu sunt în cantităţi importante şi nu modifică încadrarea în categorii de calitate a apei. Se apreciază ca riscul poluării apelor de suprafaţă şi subterane urmare a activităţilor specifice de defrişare, este aproape nul.

Riscul de impurificare a apelor de suprafaţă şi subterane prin lucrările de construire va fi redus, datorită măsurilor specifice adoptate prin proiect în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prin soluţia tehnică adoptată, de înlocuire a betonului din lucrările de racordare a tuburilor podeţelor de traversare a pâraielor interceptate de traseul drumurilor proiectate, cu zidăria uscată din blocuri mari de piatră, va contribui la diminuarea impactului lucrării asupra cursurilor de apă întrucât anrocamentele nu se fundează la adâncimi mari (maximum 50 cm).

a.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau pre-epurare a apelor uzate prevăzute

Dat fiind faptul că riscul producerii unei poluări accidentale este mic, nu s-au prevăzut staţii de epurare sau pre-epurare a apelor. Nici în timpul execuţiei şi nici ulterior în funcţionarea obiectivului nu rezultă ape uzate care să necesite epurarea.

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

- depozitele provizorii de material lemnos valorificabil, dar şi resturile de exploatare se vor amplasa în afara zonelor de viitură, excluzându-se posibilitatea antrenării lor;

- lucrările din vecinătatea pâraielor se vor executa, ţinând seama ca materialul rezultat să fie evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

- taluzurile stabilizate vor fi acoperite cu pământ fertil şi se vor reîmpăduri cu puieţi sau se vor înierba la terminarea execuţiei lucrărilor de construire a drumurilor forestiere;

- în eventualitatea producerii unor avarii care pot produce scurgeri de combustibil sau lubrifianţi pe partea carosabilă a drumurilor, utilajele de construcţie nu se vor repara la locul producerii avariei, ci vor fi deplasate în spaţiul special amenajat din cadrul organizării de şantier. Se impune ca utilajele să fie verificate periodic, pentru a preîntâmpina producerea unor asemenea evenimente;

- se doreşte limitarea la maximum a apelor menajere, din acest motiv în cadrul organizării de şantier se vor amplasa WC-uri ecologice vidanjabile, iar muncitorii vor fi cazaţi în unităţi agro-turistice din localitatea Jibou (nu mai sunt necesare containere dormitor şi nici duşuri). Se va servi o masă caldă la prânz, dar mâncarea se va aduce gata pregătită şi va fi servită în containerul special amenajat ca sala de mese.

- Protecţia aerului

b.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Impactul potenţial asupra calităţii aerului este nesemnificativ în cazul lucrărilor de defrişare, dar poate creşte în intensitate în timpul lucrărilor de construire a drumurilor proiectate, datorită noxelor (praf, gaze de eşapament) rezultate din procesele tehnologice de execuţie. Impactul este însă de scurtă durată şi localizat numai în zona şantierului, aşa cum s-a arătat anterior.

Ca surse de poluare a aerului în cazul executării lucrărilor de construire, se identifică:

- maşinile si utilajele care se vor folosi la execuţia săpăturilor, a mişcării terasamentelor, la compactarea terasamentelor şi a straturilor rutiere (excavator, cilindru compactor, autobasculantă de transport);

- anumite activităţi desfăşurate pe amplasamentul organizării de şantier (depozitări, manevrări de materiale, surse de încălzire, etc.).

Poluanţii produşi cu prilejul lucrărilor de construire pe traseul viitorului drum forestier sunt noxele (gazele de eşapament) şi praful.

- Praful

Praful este generat în timpul execuţiei operaţiunile de excavare, încărcare – descărcare, manipulare şi transport pământ sau piatră. Cantitatea de praf este redusă emisiile fiind intermitente şi generate de un număr mic de surse care funcţionează concomitent, iar caracteristicile naturale al terenului din amplasament nu favorizează generarea si dispersia poluantului în amplasament sau în zona limitrofă.

Prin proiect se prevede stropirea cu apă a terasamentelor şi a straturilor rutiere pentru aducerea lor la umiditatea optimă de compactare.

Se va solicita prin caietul de sarcini al proiectului ca şi în cazul transportului cantităţilor de agregate pentru structura rutieră, camioanele de transport să fie prevăzute cu prelate pentru prevenirea antrenării prafului în timpul deplasării de la cariera autorizată la şantier.

- Noxele

Noxele sau gazele de eşapament sunt generate de arderea carburanţilor în motoarele utilajelor tehnologice şi ale mijloacelor de transport, în timpul funcţionării. Cantităţile de noxe sunt reduse, fiind generat de un număr mic de surse care funcţionează concomitent. Se recomandă utilizarea utilajelor şi mijloacelor de transport cu motoare dotate din construcţie cu catalizatoare, care reduc gazele de eşapament şi reţin unii compuşi  chimici sau îi elimină în formă condensată. Terenul din amplasament nu favorizează dispersia poluantului în zona limitrofă sursei. Poluanţii luaţi în considerare în evaluarea calităţii mediului înconjurător, conform  Legii 104/2011 sunt : dioxidul de sulf (SO2) , dioxidul de azot (NO2) , oxizii de azot (Nox), particulele în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbul (Pb), benzenul (C6H6 ), monoxidul de carbon (CO), ozonul(O3), arsenul (As), cadmiul (Cd), nichelul (Ni), hidrocarburile aromatice policiclice / Benzo(a)piren (BaP) si mercurul (Hg) .

Oxizii de azot (Nox )

Efectul nociv al oxizilor de azot se poate resimţi până la o distanţă de 200 m de o parte şi de alta a sectorului de drum, aproximativ 250 m circular în zona organizării de şantier şi circa 300 m în zona gropilor de împrumut atunci când sunt exploatate. In cazul acţiunii cumulate ale oxizilor de azot cu materiile în suspensie aceste distanţe se modifica astfel: 100 m de o parte şi de alta a sectorului de drum, 300 m circular în zona organizării de şantier.

Oxizii de azot în concentraţii mari pot provoca leziuni ale suprafeţei foliare, leziuni inflamatorii şi maladii respiratorii. De asemenea, diferitele combinaţii ale azotului ajuns în apele de suprafaţă provoacă, alături de alţi compuşi, eutrofizarea acestora cu efect direct asupra florei şi faunei acvatice.

Activităţile specifice lucrărilor de construire a drumurilor forestiere din reţeaua propusă în trupul de pădure Ianicicău, conform tehnologiei adoptate, nu generează concentraţii ale oxizilor de azot peste pragul de alertă stabilit prin Legea nr.104/2011 sau STAS 12574/1987 şi implicit nu produc un impact semnificativ asupra biodiversităţii .

Oxizii de sulf (Sox)

Gradul de poluare al oxizilor de sulf depinde de tipul de combustibil, circulaţia maselor de aer, temperatură, intensitatea vântului, etc. Efectul nociv al oxizilor de sulf se manifestă până la o distanţă de 200 m circular în zona organizării de şantier. Transformările suferite de oxizii de sulf în atmosfera pot duce la apariţia ploilor acide care determină leziuni grave în special la nivelul vegetaţiei, afectând creşterea pădurilor şi uneori uscarea acestora; sunt afectate şi procesele din sol; acidifierea apelor duce la distrugerea faunei si florei ( un pH de 4,5 determina decesul unor specii de peşti).

Activităţile ocazionate de execuţia drumurilor forestiere din reţeaua proiectată în trupul de pădure Ianicicău nu sunt generatoare de cantităţi mari de oxizi de sulf.

Monoxidul de carbon (CO)

Gradul de poluare cu monoxid de carbon depinde de: tipul utilajului şi a carburantului utilizat, regimul şi viteza de circulaţie, circulaţia maselor de aer, temperatură, intensitatea vântului etc. Creşteri ale concentraţiei de CO determină apariţia dificultăţilor de respiraţie, uneori  decesul şi contribuie la efectul de seră.

Activităţile de construire a drumurilor forestiere din reţeaua propusă în trupul de pădure Ianicicău nu generează cantităţi de CO care să pericliteze viaţa, fiind desfăşurate în spaţiu deschis care nu permite concentrarea acestor cantităţi până la valori periculoase.

Plumbul (Pb)

Metalele grele şi în special plumbul determină diferite leziuni ale organismelor vegetale şi animale, iar la concentraţii mari uscarea, respectiv decesul. O mare parte din Pb ingerat de mamifere este excretat, însă cel absorbit se localizează în oase, păr şi ficat determinând leziuni osoase, hepatice, anemie şi tulburări ale sistemului nervos. In lungul şoselelor, concentraţia plumbului acumulat în plantele de pe margine ajunge la 250 ppm, iar la 50 m de sosea la 50 ppm (Botnariuc, 1983) Plumbul este preluat în organismul animalelor prin ingestia plantelor contaminate, fie prin respiraţie fie prin apa.

Traficul pe drumurile forestiere în general este redus, acestea fiind drumuri de exploatare, închise circulaţiei publice şi din acest motiv nu se preconizează acumulări de plumb în cantităţi periculoase.

Particule în suspensie (PM10 şi PM2,5)

Pulberile pot provoca alterări ale procesului de fotosinteză, maladii respiratorii, perturbarea proceselor din cadrul ecosistemului.

Benzen (C6H6 ), Ozon (O3 ) , Arsen (As) , Cadmiu (Cd) , Nichel (Ni) , Mercur (Hg)

Activităţile specifice lucrărilor de construire a drumurilor forestiere din reţeaua proiectată în trupul de pădure Ianicicău, conform tehnologiei adoptate, nu presupun utilizarea sau generarea poluanţilor de natura benzenului, ozonului, arsenului, cadmiului, nichelului sau mercurului peste pragul de alerta stabilit prin Legea nr.104/2011,STAS 12574/1987  şi ca urmare nu produc  un impact asupra biodiversităţii .

Hidrocarburi aromatice policiclice/Benzo(a)piren (BaP)

Hidrocarburile aromatice policiclice provin din arderea incompletă a combustibililor utilizaţi la motoarele cu ardere internă sau din piroliza materialului organic şi sunt agenţi genotoxici în special pentru faună.

b.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul. Pădurea are un rol bine cunoscut de purificare a atmosferei prin reţinerea la nivelul coronamentului a unor cantităţi mari de praf şi noxe care nu afectează negativ buna desfăşurare a proceselor fotositetizante la nivelul aparatului foliar.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

c.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii

Impactul potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor este semnificativ în timpul lucrărilor de defrişare datorită moto-uneltelor folosite (fierăstraie mecanice cu motoare în doi timpi). Acest impact este resimţit puternic de muncitorii forestieri care execută lucrările respective şi care, pentru diminuarea acestuia, trebuie să poarte căşti antifonice, precum şi fauna din zonă care este pentru scurt timp îndepărtată din amplasament datorită acestor zgomote. Impactul asupra personalului de execuţie a acestor lucrări va fi diminuat prin impunerea obligativităţii purtării echipamentului individual de protecţie.

Pe durata realizării lucrărilor de construire a obiectivului pot produce zgomote şi vibraţii utilajele terasiere de tipul excavatoarelor, cilindrii compactori, în special cei cu tamburi vibratori, dar şi autocamioanele pentru transporturile materialelor în şantier. Se va urmări ca utilajele folosite să fie dotate cu sisteme de protecţie a deservanţilor, iar aceştia vor trebui să poarte echipamentul individual de protecţie.

Zgomotul, respectiv emisiile acustice sunt generate de utilaje şi mijloacele de transport, în timpul funcţionării.

Nivelul ridicat de zgomot poate afecta auzul unor specii. Prin limitarea auzului şi modificarea fondului sonor natural poate fi mascata prezenta unor prădători, chemarea pentru împerechere, comunicarea cu alţi membrii ai aceleiaşi specii. Nivelul ridicat de zgomot poate produce modificări fiziologice cum sunt creşterea sau scăderea nivelului unor hormoni, alterarea funcţiilor inimii, alterarea respiraţiei, stres. Zgomotul poate determina schimbări în etologia unor specii dar şi modificări fiziologice doar daca atinge praguri mai mari de 65 dB(A) (valoare limita conform 1009-88).

Se recomanda utilizarea doar a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport dotate cu atenuatoare zgomot funcţionale .

Condiţiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor şi de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice şi în particular: viteza şi direcţia vântului, gradul de temperatură;

- absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen numit “efect de sol”;

- absorbţia undelor acustice în aer, depinzând de presiune, temperatură;

- umiditatea relativă;

- topografia terenului;

- vegetaţia;

Chiar dacă la origine nivelurile maxime de zgomot pot atinge 70-90 dB(A), în timpul lucrărilor de defrişare şi mai ales în timpul traficului nu va depăşi 60 dB(A) pe o rază de 10 m raportat la sursă, datorită amplasamentului integral în zonă împădurită. Măsurătorile de zgomot în cazul reţelei de drumuri realizata prin aceeaşi tehnologie, în zona Voineasa, în timpul execuţiei, nu au depăşit 43,7 - 60 dB(A).

Zgomotul produs de maşinile şi utilajele utilizate va fi atenuat de vegetaţia forestieră şi nu va produce efecte negative asupra populaţiei localităţilor învecinate, cu atât mai mult cu cât amplasamentul obiectivului de investiţie este separat de cea mai apropiată localitate printr-un obstacol natural.

Ca urmare, considerăm că impactul acestui factor asupra biodiversităţii va fi nesemnificativ.

Vibraţiile sunt generate de utilaje şi mijloacele de transport în timpul funcţionării. Fiind de intensitate redusă şi atenuate de obstacolele oferite de caracteristicile naturale ale terenului din amplasament nu constituie un factor de poluare semnificativ.

c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Societatea care va executa lucrarea va trebui să respecte legislaţia privind protecţia muncii pe şantiere mobile şi îşi va dota personalul cu echipamente individuale de protecţie specifice activităţii, inclusiv cu căşti de protecţie dacă se va constata că nivelul de zgomot în şantier depăşeşte limitele admise.

Nivelul redus al vibraţiilor nu necesită instalaţii speciale de diminuare a acestora. Utilajele folosite vor fi astfel reglate încât să nu producă vibraţii la deplasare sau în timpul  funcţionării în şantier.

- Protecţia împotriva radiaţiilor

d.1. Sursele de radiaţii

Nu este cazul.

d.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

- Protecţia solului şi subsolului

e.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Impactul potenţial asupra solului a lucrărilor de construire a drumurilor forestiere proiectate este major pe suprafeţele afectate de lucrări de construcţie definitive – platformă împietruită, podeţe – unde solul este îndepărtat şi înlocuit cu materiale de construcţie fără proprietăţi vegetative. În zonele taluzurilor, solul se reface mai repede, cu atât mai mult cu cât prin proiect se impune reacoperirea taluzurilor cu pământ vegetal decopertat în prima faza de execuţie a terasamentelor. Apele freatice interceptate de săpăturile pentru amenajarea platformei drumurilor vor fi conduse prin şanţul lateral până la cel mai apropiat podeţ şi vor fi eliberate pe partea cealaltă a drumului.

Lucrările de defrişare nu au impact asupra solului sau apelor freatice, fiind urmate de lucrările de construire a drumurilor propuse.

e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

La execuţia săpăturilor se prevede prin proiect ca fază iniţială decaparea stratului de pământ vegetal care este impropriu ca material pentru terasamentul drumurilor. Acest pământ vegetal se împrăştie peste taluzurile formate prin lucrările terasiere, în spatele frontului săpăturilor, fără a fi necesară depozitarea lui provizorie.

Acest strat de pământ vegetal fertil va permite instalarea rapidă a vegetaţiei specifice zonei forestiere în care este amplasat obiectivul.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

f.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În amplasament nu sunt areale sensibile. Funcţia de protecţie atribuită unor arborete din suprafaţa analizată este datorată faptului că sunt situate pe stâncării, grohotişuri sau pe versanţi cu înclinare mai mare de 35g sau pe terenuri cu eroziune în adâncime din imediata apropiere a  cursurilor de apă (I-2A). De asemenea, s-au încadrat în grupa I de protecţie unele arborete cu funcţii de recreere, fiind situate în apropierea localităţilor (I-4B).

Categoria funcţională:

I-2A - Păduri situate pe stâncării, grohotişuri sau pe versanţi cu înclinare mai mare de 35g sau pe terenuri cu eroziune în adâncime (T.II).

I-4B – Păduri cu funcţii de recreere, păduri constituite în zone verzi din jurul localităţilor (T III).

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze cronic ecosistemele terestre sau acvatice. În general defrişarea în vederea construirii drumurilor forestiere nu conduce la diminuarea semnificativă a suprafeţei productive a pădurii, deoarece coroanele arborilor se dezvoltă şi deasupra drumurilor, iar rădăcinile se dezvoltă sub terasamentul drumurilor. Nu se va produce prin defrişare sau execuţia drumurilor fragmentarea habitatelor în sensul izolării populaţiilor faunei sălbatice. Astfel de fenomene se produc doar în cazul drumurilor cu trafic intens sau delimitate de garduri.

Mamiferele mici nu vor fi afectate semnificativ de proiect deoarece intersectează doar în mica măsura habitatele adiacente şi deci teritoriile acestora.

Nici una dintre speciile de pasări prezente nu este afectata semnificativ de prezenţa proiectului deoarece habitatele în care vieţuiesc, chiar intersectate de acesta, se extind pe arii foarte largi.

In ceea ce priveşte zonele în care se pot desfăşura ritualuri nupţiale, acestea nu vor fi afectate sub nici o forma întrucât nu va exista trafic şi activitate pe timpul nopţii pe amplasamentul proiectului.

Exemplarele care cuibăresc în prezent în marginea pădurii, la distanţă mică, sunt adaptate deja prezentei umane, deci nu le va fi afectată reproducerea.

Zonele de hrănit ale diferitelor specii de păsări nu vor fi afectate de implementarea proiectului, deoarece acestea au un regim de hrană variat. Astfel, arealul de pe care îşi procura hrana este foarte mare. Speciile de păsări din arealele posibil a fi afectate de execuţia drumurilor se hrănesc cu insecte în diferite stadii de reproducere, păianjeni, broaşte, peşti, şerpi, crustacee, mamifere mici, ouă, viermi, seminţe, păsări mici, rozătoare şi şopârle etc.;

Datorită zgomotelor produse de utilaje şi mijloacele de transport este posibilă migrarea temporară a faunei sălbatice în alte zone până la terminarea lucrărilor şi reinstalarea liniştii în pădure.

Traversarea pâraielor interceptate se va face în cursul lor superior, unde debitul de regulă este temporar şi unde acvifauna, reprezentată de peştii din apele de munte, nu este prezentă. Totodată nu se produc deşeuri care, deversate în apele pâraielor traversate, să pună în pericol acvifauna.

Nu este semnalată momentan prezenţa speciilor de peşti în apele din amplasament.

Tehnologia de exploatare urmăreşte evitarea  vătămării arborilor rămaşi pe picior.

Impactul potenţial negativ asupra faunei şi vegetaţiei acvatice nu va fi semnificativ datorită faptului că emisiile şi concentraţiile estimate de poluanţi în apele subterane şi pluviale nu vor depăşi limitele maxim admisibile.

Flora, şi în special pătura erbacee poate fi afectată mecanic prin doborârea arborilor. Nefiind zone protejate, de protecţie deosebită a unor specii sau habitate, natura are o putere deosebită de refacere, speciile autohtone punând repede stăpânire pe terenurile goale, rezultate după executarea lucrărilor de construire. Este posibil ca, în primă fază să se resimtă un oarecare aport al speciilor pioniere, mai puţin pretenţioase faţă de condiţiile de sol şi staţiune, dar în scurt timp sunt asigurate condiţiile refacerii vegetaţiei de dinaintea intervenţiei cu defrişare şi construire de drum forestier.

Fig. 12. Drum forestier după 5 ani de la primele lucrări de construire

f.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Obiectivul nu este amplasat într-o arie protejată şi amploarea acestuia este mică pentru a influenţa semnificativ biodiversitatea. Prin urmare nu au fost prevăzute măsuri speciale sau alte dotări pentru protecţia biodiversităţii, a monumentelor naturale sau a ariilor protejate.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Impactul potenţial asupra populaţiei este nesemnificativ, cea mai apropiată aşezare umană fiind oraşul Jibou situat la cca. 5 km de obiectiv. Noxele produse de utilajele terasiere sunt reduse datorită perioadei scurte de execuţie a obiectivului şi nu vor afecta localitatea. Pentru limitarea producerii prafului în timpul lucrărilor de execuţie, în special la aşternerea materialelor de împietruire, s-a prevăzut stropirea straturilor rutiere cu apă, cu autocisterne special destinate acestui scop, această operaţie fiind obligatorie pentru aducerea materialului de împietruire la umiditatea optimă de compactare.

Impactul potenţial asupra sănătăţii umane este resimţit doar de către muncitori care efectuează lucrările de execuţie şi poate fi diminuat mult (până la zero) prin respectarea normelor de protecţia muncii, purtarea echipamentului individual de protecţie, evitarea lucrului în condiţii meteorologice nefavorabile.

g.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Pe durata execuţiei obiectivului de investiţie zona locuită poate fi afectată de zgomotul şi noxele produse de utilajele de transport ce vor fi implicate şi care vor tranzita intravilanul localităţii. Intervalul de timp în care este programată execuţia lucrărilor este însă scurt, iar tehnologia propusă implică utilizarea unor utilaje normale, care dacă sunt bine reglate şi cu reviziile tehnice la zi, nu produc zgomot sau noxe peste limitele admise. Printre cerinţele care vor fi impuse executantului va fi stipulată, încă din timpul licitaţiei, obligaţia de a folosi utilaje noi, bine reglate, cu sistemul de evacuare a gazelor de eşapament fără fisuri.

Întrucât nu sunt cunoscute alte obiective protejate în zona obiectivului de investiţie, nu au fost prevăzute alte măsuri speciale de protecţie.

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, respectiv eliminarea

Emisiile şi deşeurile generate de realizarea proiectului provin în special de la utilajele utilizate pentru exploatarea şi transportul materialului lemnos, dar şi a lucrărilor de construire. Poluanţii caracteristici sunt generaţi în cantităţi mici şi sunt supuşi fenomenelor de dispersie provocate de mişcarea aerului la nivelul solului concomitent cu fenomenele de emisie astfel că nu este afectată semnificativ calitatea aerului sau a apei din zonă.

Emisiile generate nu afectează cronic calitatea aerului sau a apei din zonă dat fiind caracterul în general intermitent al acestora, dar şi caracteristicile naturale ale terenului din amplasament, respectiv teren acoperit cu vegetaţie forestieră, cu o capacitate mare de filtrare si epurare a aerului pe cale biochimică.

Afirmaţiile de mai sus au fost confirmate de monitorizările efectuate în timpul lucrărilor de construire al unui proiect mult mai mare (28 km), realizat cu aceeaşi tehnologie în zona Voineasa, judeţul Vâlcea de către SC cascade empire srl în anul 2012 .

h.1. Lista deşeurilor

Deşeurile ce pot apărea cu ocazia desfăşurării lucrărilor de construire a viitorului drum forestier se clasifică, după provenienţa lor, astfel :

- deşeuri menajere - provenite de la personalul care va efectua efectiv lucrările;

- deşeuri tehnologice - provenite din activităţile specifice lucrărilor de construcţii;

Deşeurile menajere vor fi inerent generate de personalul implicat in realizarea lucrărilor de construcţie prevăzute de proiectul studiat. Ca orice deşeuri din această categorie, vor avea o natură eterogenă şi sunt astfel clasificate conform listei din HG 856/2002 „privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” modificată şi completată succesiv de o serie de alte normative.

În cadrul procesului tehnologic de defrişare vegetaţiei rezultă cantităţi mici de rumeguş la doborârea şi sortarea arborilor, care însă sunt dispersate în teritoriu şi sunt biodegradabile. Acest rumeguş nu se adună, rămânând în pădure şi se descompune, contribuind astfel la îmbogăţirea solului cu nutrienţi. De asemenea, ramurile rezultate din fasonarea lemnului recoltat nu sunt considerate deşeuri, acestea fiind lăsate special în pădure pentru a se descompune şi a îmbogăţi solul cu nutrienţi. Normele silvice impun însă aşezarea acestora în grămezi orientate pe linia de cea mai mare pantă pentru a nu influenţa scurgerea apelor pluviale sau pentru a incomoda în vreun fel traficul specific.

Cantitatea de deşeuri menajere se poate aprecia luând în considerare numărul de angajaţi implicaţi, cantitatea medie de deşeuri produsă de un om pe zi ( cca. 0,5 kg/om/zi) şi numărul de zile lucrătoare.

5 persoane x 0,5 kg/om/zi x 180 zile = 450 kg ( 0.45 t )

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă separată a acestor deşeuri pe activitatea de defrişare, respectiv construire drum, tehnologiile adoptate în perioada de execuţie a lucrărilor de construire fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri.

Deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente speciale şi vor fi preluate periodic de o unitate specializată, pe bază de contract.

Deşeurile tehnologice provenite din activitatea de construire a drumurilor forestiere pot fi:

- pământul excedentar rezultat din săpături; acesta se va depozita la marginea platformei drumurilor, la nivel cu aceasta, fără crearea de cavalieri mai înalţi decât platforma pentru a nu împiedica scurgerea naturală a apelor pluviale, se împrăştia şi se va acoperi cu pământ vegetal pentru a putea fi regenerat prin însămânţare naturală;

- recipiente de transport a combustibililor şi a lubrifianţilor; acestea vor fi colectate separat şi predate unităţii specializate pentru colectarea deşeurilor, pe bază de contract;

- diverse piese provenite din remedierea diferitelor defecţiuni ale utilajelor din şantier; cantitatea acestora se preconizează a fi mică, prin proiect impunându-se folosirea utilajelor corespunzătoare, cu reviziile tehnice efectuate la zi;

- anvelope sparte pe şantier – se vor colecta şi se vor preda unităţilor specializate în reciclarea acestor tipuri de deşeuri.

h.2. Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele amplasate atât în cadrul organizării de şantier cât şi în cadrul şantierului şi vor fi sortate şi predate unei societăţi specializate pentru colectarea deşeurilor cu care executantul va încheia un contract în acest sens.

h.3. Planul de gestionare a deşeurilor

Gestionarea deşeurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor care stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Conform acesteia producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face în mod selectiv (cel puţin în 3 categorii), depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei prevăzută pentru organizarea de şantier, dotată cu europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare conform solicitărilor societăţii autorizate să preia aceste deşeuri în vederea eliminării. Se va avea în vedere încheierea unui contract cu o astfel de societate, fiind stabilit astfel ritmul de eliminare, dar şi alte obligaţii specifice pentru beneficiar.

În scopul reducerii la minim a unui eventual impact asupra mediului produs prin gestiunea acestor tipuri de deşeuri, colectarea şi eliminarea lor se va face astfel.

- Anvelopele uzate se vor colecta numai în cadrul organizării de şantier şi pentru eliminarea acestora se va încheia un contract cu o societate autorizată de profil;

- Deşeuri din polipropilenă se vor colecta şi depozita temporar de asemenea numai în cadrul suprafeţei destinate organizării de şantier pentru a împiedica poluarea accidentală a solului cu oxizi de fier proveniţi din spălarea acestor deşeuri de către apele pluviale ;

Eliminarea de pe amplasament se va face în baza unui contract cu o societate autorizată specializată, ţinându-se strict evidenţa acestor deşeuri conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin transportare la depozitul de deşeuri.

La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplusul de materiale, ambalajele, deşeurile şi lucrările provizorii.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

i.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse

În execuţia lucrărilor de construire nu sunt prevăzute a fi utilizate substanţe periculoase, iar alte substanţe reziduale nu sunt produse în timpul execuţiei.

Pe durata funcţionării obiectivului nu vor fi folosite sau produse substanţe periculoase.

i.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru realizarea obiectivului de investiţie se va ocupa definitiv o suprafaţă de 24362 m2 teren din fond forestier privat aparţinând S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. în scopul edificării unor drumuri forestiere care vor asigura buna gospodărire a proprietăţii şi gestionarea durabilă a fondului forestier. Se face menţiunea că această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, dar cu folosinţă teren administrativ – drum.

Pentru construirea drumurilor se vor folosi eventualele blocuri de stancă rezultate din săpăturile ocazionate de amenajarea platformei drumurilor. Se face menţiunea că această utilizare a blocurilor de stâncă previne necesitatea depozitării acestora în alte zone în care ar degrada solul făcându-l impropriu pentru silvicultură.

Alte materiale locale nu vor fi utilizate pentru execuţia drumurilor proiectate, piatra spartă şi tuburile pentru podeţe urmând a fi procurate de la furnizori autorizaţi din apropierea amplasamentului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

VII.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra populaţiei umane este nesemnificativ, obiectivul fiind amplasat la o distanţă de cca. 5 km de cea mai apropiată localitate (oraşul Jibou).

Obiectivul nu este situat într-o arie protejată şi nu are un impact asupra unor specii sau habitate protejate.

Terenul va fi modificat prin construirea drumurilor proiectate, dar arborii îşi dezvoltă coroanele deasupra drumului şi rădăcinile sub drum, astfel încât pierderea de teren productiv este mai mică decât suprafaţa ocupată de drumurile proiectate. Avantajele atrase de existenţa acestor drumuri în ceea ce priveşte gospodărirea pădurii sunt net superioare pierderii unei suprafeţe productive şi din acest motiv beneficiarul a promovat acest obiectiv de investiţie pe care intenţionează să îl finanţeze din fonduri proprii.

Drumurile forestiere nu influenţează clima şi nu produc gaze cu efect de seră.

Impactul potenţial asupra peisajului şi mediului vizual este nesemnificativ, zonele afectate de lucrări nefiind în zone de interes turistic. Totuşi, prin înlocuirea betoanelor din timpanele podeţelor cu zidării uscate din blocuri de piatră se va realiza o încadrare mult mai bună a obiectivului în peisajul natural de pădure.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural este nesemnificativ în cazul lucrărilor de defrişare. Prin lege, dacă în timpul lucrărilor de construire sunt identificate situri arheologice, se întrerup lucrările şi sunt anunţate imediat autorităţile. În acest moment nu se cunosc în zonă astfel de situri.

Probabilitatea, durata, frecvenţa, reversibilitatea şi măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului au fost prezentate mai sus, pentru fiecare impact potenţial în parte.

Lucrările ocazionate de defrişarea vegetaţiei lemnoase de pe ampriza drumurilor din reţeaua propusă în trupul de pădure Ianicicău, precum şi cele de construire a acestui drum nu au efect transfrontieră, suprafaţa afectată de execuţia obiectivului fiind mică (4,5755 ha), iar distanţa faţă de cea mai apropiată frontieră naţională este de peste 75 km.

VII.2. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul negativ provocat temporar în şantierul obiectivului pe timpul execuţiei lucrărilor este unul local, numai la nivelul amplasamentului.

Impactul asupra biodiversităţii este nesemnificativ, fără afectarea nici unei specii, populaţii sau habitate.

Impactul pozitiv produs de existenţa drumurilor forestier va fi local, contribuind la buna gospodărire a suprafeţelor împădurite pe care S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. le deţine în oraşul Jibou, judeţul Sălaj.

VII.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul negativ din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie este unul minor, provocat numai de zgomotul şi vibraţiile produse de utilajele de construcţie şi de transport în funcţiune. Aşa cum s-a arătat anterior, nivelul de poluare sonoră este restrâns în zona din imediata apropiere a şantierului, fără a afecta populaţia locală. Efectele negative ale acestei poluări dispar odată cu finalizarea lucrărilor de execuţie.

Impactul pozitiv produs de funcţionarea obiectivului de investiţie este unul semnificativ, dar zonal, influenţând calitatea arboretelor din suprafeţele deservite prin posibilitatea realizării la timp şi corect a lucrărilor de îngrijire şi conducere a acestor arborete, a pazei pădurii şi a intervenţiilor în cazul producerii unor calamităţi naturale.

VII.4. Probabilitatea impactului

Atât impactul negativ din timpul execuţiei lucrărilor cât şi cel pozitiv din timpul funcţionării obiectivului sunt certe, se vor manifesta conform celor prezentate anterior. Se doreşte limitarea la minimum posibil a impactului negativ, efectul pozitiv fiind maxim pe toată durata normată de viaţă a obiectivului.

VII.5. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul negativ se va manifesta numai pe durata execuţiei lucrărilor, respectiv o perioadă de maximum 16 luni.

Impactul pozitiv se va manifesta pe toată durata normată de funcţionare a obiectivului, respectiv o perioadă de minimum 30 ani, cu certitudinea prelungirii duratei de viaţă a lucrărilor prin lucrări de întreţinere şi / sau reparaţii.

În eventualitatea necesităţii lucrărilor de întreţinere este posibil ca impactul negativ să revină în amplasament pentru o perioadă scurtă de timp, cât durează lucrările de întreţinere respective.

VII.6. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului au fost menţionate anterior cu prilejul prezentării impactului asupra fiecărei componente a mediului.

Având în vedere că impactul negativ este produs de zgomotul şi vibraţiile produse în timpul execuţiei lucrărilor, se propune ca măsură de limitare a impactului utilizarea utilajelor cu atenuatoare de sunet funcţionale (sistem de evacuare a gazelor de eşapament fără fisuri sau orificii).

VII.7. Natura transfrontalieră a impactului

Aşa cum s-a arătat anterior, impactul negativ este redus în timp şi se manifestă numai local, fără efect transfrontalier.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

S-au prevăzut următoarele măsuri pentru protecţia mediului:

- depozitele temporare de material lemnos se vor realiza în aşa fel încât să nu obtureze secţiunile de scurgere ale cursurilor de apă şi vor fi evacuate cu celeritate;

- depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii, cât şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate nepermiţând împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi reziduurilor la întâmplare;

- la terminarea lucrărilor de construire s-au prevăzut amenajări pentru protecţia mediului care constau în lucrări specifice de refacere a cadrului natural prin împădurire. Porţiunile de taluz de rambleu şi debleu vor fi acoperite cu pământul vegetal decapat la începutul lucrărilor în vederea împăduririi prin regenerare naturală cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure local;

- În ceea ce privesc măsurile de protecţie a mediului trebuie făcută menţiunea specială referitoare la soluţia tehnică adoptată pentru lucrările de construire. Această soluţie se bazează pe utilizarea pe scară largă a materialelor locale, care, puse în operă, conferă lucrărilor un aspect apropiat de natura înconjurătoare, ceea ce le face mai bine încadrate în peisaj. La aceste aspecte se adaugă şi faptul că între blocurile de piatră din anrocamentele proiectate, realizate „uscat” fără utilizarea betonului se pot instala seminţele speciilor forestiere sau ierboase, instalarea vegetaţiei estompând în scurt timp vizibilitatea acestor lucrări.

Pe durata execuţiei lucrărilor măsurile care s-ar putea lua pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu ar fi verificarea utilajelor din punctul de vedere al emisiilor de noxe, precum şi din punctul de vedere al etanşeităţii sistemului de evacuare a gazelor arse, în vederea respectării nivelului de noxe admis şi al zgomotelor produse de utilajele în funcţiune. De asemenea, utilajele trebuie să corespundă tehnic din punctul de vedere al etanşeităţii sistemelor hidraulice, în vederea prevenirii scurgerilor accidentale de lubrifianţi.

Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de combustibili şi lubrifianţi, în cadrul organizării de şantier va exista un recipient pentru depozitarea provizorie a combustibililor, amplasat într-o cuva specială în containerul cu funcţiune magazie de scule şi materiale. În plus, organizarea de şantier trebuie să fie prevăzută cu un recipient cu nisip pentru combaterea scurgerilor accidentale şi un recipient pentru depozitarea temporară a nisipului utilizat în astfel de scopuri.

Pentru prevenirea accidentelor nedorite, produse asupra lucrărilor în timpul execuţiei, constructorul trebuie să respecte întocmai tehnologia propusă, respectiv să execute lucrările conform proiectului tehnic.

Pe durata funcţionării obiectivului de investiţie, acesta nu produce poluanţi. Totuşi, prin proiect se prevede urmărirea comportării în timp a lucrărilor, periodic şi după fiecare ploaie cu intensitate mai mare, pentru a surprinde în timp util eventualele degradări ale lucrărilor în scopul limitării acestora prin lucrări de întreţinere sau reparaţii.

Beneficiarul lucrării va urmări de asemenea curăţirea văilor de flotanţi şi resturi de exploatare care la viituri pot obtura secţiunea de scurgere şi deteriora podeţele, precum şi evitarea depozitării în zonele de traversare a materialului lemnos exploatat.

Prin natura lucrărilor şi tehnologia adoptată proiectul nu influenţează negativ calitatea aerului, neavând un caracter productiv şi nu produce noxe în funcţionare.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Obiectivul de investiţie se află înscris pe lista de investiţii cu finanţare privată a S.C. GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. pe anul 2020.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

X.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Lucrările de defrişare executate concomitent cu lucrările de construire a drumurilor forestiere se caracterizează prin înaintarea destul de rapidă a frontului de lucru, iar in cazul particular al acestui proiect, desfăşurarea pe versant a drumurilor face ca să lipsească zonele largi în care se poate amplasa o organizare de şantier, aşa cum se întâmplă în cazul altor proiecte. În plus, dată fiind proximitatea localităţii Jibou, cu structuri turistice pentru cazarea personalului, organizarea de şantier nu a fost prevăzută cu containere-dormitor. Prezentăm mai jos schiţa organizării de şantier (Fig.13) propusă pentru acest obiectiv, ce va ocupa unele din viitoarele staţii de încrucişare prevăzute de proiect, cu o lungime medie de 20 m si lăţime de 4 m, dar şi fotografii ale organizărilor de şantier amenajate la alte proiecte similare (Fig. 14,15).

Fig. 13 Schema organizare de şantier drum forestier

Containerele din organizarea de şantier sunt pentru biroul şefului de punct de lucru, folosit pe timpul nopţii de către paznic, precum şi containere-magazie de materiale şi atelier mecanic pentru intervenţii rapide asupra utilajelor din dotarea executantului.

| Fig. 14 Organizare de şantier SC FairPlay srl, DAF Farcasa - jud. Neamţ | Fig. 15 Organizare de şantier SC Argedemolari srl ,DAF Celaru –jud. Neamţ |
| --- | --- |

X.2. Localizarea organizării de şantier

Organizările de şantier vor fi amplasate în zona staţiilor de încrucişare prevăzute prin proiect la aproximativ 250 – 300 m una de alta. În acest fel se utilizează zonele drumurilor deja amenajate, utilajele fiind parcate direct pe platforma drumurilor în lucru, circulaţia fiind închisă pe timpul nopţii.

Pe măsură ce înaintează frontul de lucru, organizarea de şantier se poate muta pentru a nu fi necesar ca utilajele să parcurgă zilnic distanţe din ce în ce mai mari până la organizarea de şantier. Se recomandă ca mutarea organizării de şantier să fie făcută după executarea fiecărui kilometru de drum.

După mutarea organizării de şantier, suprafaţa ocupată temporar de containere rămâne amenajată ca platformă de drum şi deci nu este necesară refacerea cadrului natural.

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere specificul investiţiei, nu sunt necesare racordări la surse de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc. Pentru organizarea de şantier aceste surse se asigură astfel:

Apa :  necesara doar pentru consumul casnic, se asigură din surse de apă potabilă – izvoare naturale, fântâni – recunoscute şi utilizate de populaţia locală.

Energia electrică : se asigură prin grupuri electrogene, atât pentru consumul casnic cât şi industrial

Legăturile telefonice : se pot realiza prin reţeaua GSM cu acoperire în zonă.

O atenţie deosebită se va acorda amenajării locurilor de parcare a utilajelor şi mijloacelor de transport cât şi operaţiilor de întreţinere zilnică sau reparare a acestora, în vederea eliminării oricăror scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi. În acest sens reziduurile rezultate, cât şi alte produse rezultate din activitatea curentă (resturi menajere, resturi de prelucrare, etc.)  vor fi colectate în containere speciale amplasate în incinta organizării de şantier, periodic acestea urmând a fi preluate de către societatea specializată, pe bază de contract.

Prin soluţiile tehnice şi măsurile adoptate pentru prevenirea unor poluări accidentale, impactul asupra mediului, a lucrărilor  organizării de şantier, este considerat redus.

X.4. Sursele de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de impurificare a mediului în cadrul organizării de şantier, caracteristice pentru perioada de execuţie a drumurilor forestiere proiectate, vor fi reprezentate de:

- deplasări ale utilajelor de execuţie a lucrărilor de construcţii;

- scurgeri accidentale de lubrifianţi sau combustibil în zonele de parcare a utilajelor;

- activitatea din organizările de şantier legate de eventualele reparaţii ale utilajelor;

- arderea carburanţilor (motorina) în motoarele utilajelor de transport a materialelor de construcţie;

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, respectiv, pentru diminuarea impactului acestora asupra calităţii aerului vor fi caracteristice lucrărilor executate şi anume:

- Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

- Se recomanda ca la lucrări să se folosească numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi foarte puţin monoxid de carbon.

Sursele existente de poluare în zona obiectivului sunt de importanţă redusă.

X.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Ca dotări speciale în cadrul organizării de şantier se propun următoarele:

- cuva metalică în cadrul containerului – magazie pentru depozitarea canistrelor cu combustibil şi lubrifianţi;

- recipient cu material absorbant pentru combaterea scurgerilor accidentale de hidrocarburi.

Se recomandă respectarea unor masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- întreţinerea corespunzătoare a vehiculelor şi echipamentelor în conformitate cu un program de reparaţii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deşeurilor;

- curăţarea zilnică a căilor de acces;

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor (decaparea şi depozitarea pământului vegetal, săpături şi umpluturi din pământ şi piatră spartă în corpul drumurilor, vehicularea materialelor de la bazele de producţie la zonele de lucru, etc.);

- materialele de construcţii pulverulente se vor depozita şi manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- masuri de protecţie a vecinătăţilor, prin păstrarea distantelor impuse;

- se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Materialele necesare realizării lucrărilor vor fi depozitate în locuri special amenajate numai în incinta organizării de şantier, fiind cu desăvârşire interzisă împrăştierea lor de-a lungul traseului.

O atenţie deosebită se va acorda amenajării locurilor de parcare a utilajelor şi mijloacelor de transport, cât şi operaţiilor de întreţinere zilnică sau reparare a acestora, în vederea eliminării oricăror scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi. În acest sens, reziduurile rezultate, cât şi alte produse rezultate din activitatea curentă (resturi menajere, resturi de prelucrare, etc.),  vor fi colectate în containere speciale amplasate în incinta organizării de şantier, periodic acestea urmând a fi transportate şi descărcate în cele mai apropiate incinte special amenajate şi special destinate acestora.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în mărsura în care aceste informaţii sunt disponibile

XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrările pentru refacerea şi reabilitarea ecologică a mediului vor fi efectuate de executantul lucrărilor de construire şi constau în:

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construire;

- demontarea şi evacuarea dotărilor temporare ale organizărilor de şantier;

- nivelarea căilor de acces, amenajate pe perioada de execuţie;

- împădurirea taluzurilor de rambleu şi a depozitelor prin regenerare naturală, cu puieţi din specii forestiere;

- în cazul producerii unor accidente de tipul surpărilor de versanţi se va interveni imediat pentru îndepărtarea ebulmeţilor şi consolidarea zonei instabile;

- la finalizarea lucrărilor de construire zonele în care au fost amplasate organizările de şantier rămân ca staţii de încrucişare ale drumurilor, astfel încât nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului.

XI.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluărilor accidentale se vor lua următoarele măsuri:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- la sfârşitul săptămânii se va efectua curăţirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate deşeurile;

In cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime, spre apa subterană.

XI.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Drumurile forestiere proiectate nu se vor dezafecta probabil niciodată. Dacă de-a lungul timpului se vor degrada sub trafic sau la depăşirea duratei normate de folosire, acestea vor fi parcurse cu lucrări de întreţinere, reparaţii curente sau capitale care le vor prelungi durata de viaţă pentru a deservi pădurea timp îndelungat.

XI.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu se pune problema refacerii stării iniţiale prin dezafectarea drumurilor proiectate. 	Accidentele în cazul drumurilor forestiere pot consta în întreruperea continuităţii drumurilor prin surpări de taluzuri, alunecări de teren, distrugerea zonei de traversare a cursurilor de apă în cazul viiturilor. Şansele de producere a unor astfel de fenomene în  cazul drumurilor forestiere proiectate sunt extrem de mici. Totuşi, în cazul în care se produce un astfel de fenomen, beneficiarul se va îngriji de refacerea drumurilor în cel mai scurt timp.

XII. Anexe – Piese desenate

1.1. Plan de încadrare în zonă 					Sc. 1 : 10000

1.2. Plan de încadrare în trupul Ianicicău. Harta arboretelor 	Sc. 1 : 10000

2.1.1. - 2.1.5. Plan de situaţie – Drum Ciutăria - Prelungire	Sc. 1 : 1000

2.2.1. – 2.2.4. Plan de situaţie – Drum Culmea Runcului		Sc. 1 : 1000

3.1.1. – 3.1.6.  Profil longitudinal – Drum Ciutăria - Prelungire	Sc. L. 1:1000, H. 1:100

3.2.1. – 3.2.4.  Profil longitudinal – Drum Culmea Runcului	Sc. L. 1:1000, H. 1:100

4. Profil transversal tip 							Sc. 1 : 50

5.1. Detaliu podeţ tubular D=400mm pentru

descărcarea şanţurilor						Sc. 1 : 50

5.2. Detaliu podeţ tubular D=800 mm					Sc. 1 : 50

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Obiectivul nu este amplasat în nici o arie protejată şi nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007.

Se prezintă anexat tabelul coordonatelor punctelor topografice din zona amplasamentului obiectivului de investiţie.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Someş – cod cadastral II - 1

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: pârâul Ciutăria – necadastrat afluent al râului Apa Sărată – cod cadastral II-1.50.

- corpul de apă:  RORW2.1_B5 Someş – Dej – cf. Apa Sărată

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apă din care face parte bazinul pârâului Ciutăria are stare ecologică bună, stare chimică bună şi nu au asociate un corp de apă subterană. Corpul de apă RORW2.1_B5 Someş – Dej – cf. Apa Sărată are potenţial ecologic bun (conform Planului de Management al spaţiului hidrografic Someş-Tisa, actualizat 2016-2021, disponibil la adresa www.rowater.ro/dasomes).

Din punct de vedere chimic, apele pâraielor au pH-ul natural, determinat de compoziţia chimică a apelor care cad din precipitaţii, precum şi de natura rocilor din zona talvegului. Nu există alte surse de poluare care să afecteze corpul de apă analizat.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Corpul de apă din care face parte bazinul pârâului Ciutăria este foarte mare ca întândere în comparaţie cu suprafaţa afectată de lucrările necesare execuţiei obiectivului proiectat. Acest corp de apă se suprapune peste unele arii protejate de tipul siturilor SCI şi SPA, având fixate ca obiective de mediu asigurarea zonelor de protecţie pentru specii şi habitate în zonele în care se suprapune peste astfel de arii protejate.

Gestionarea arboretelor din suprafaţa ce va fi deservită de drumurile forestiere propuse, prin lucrări de îngrijire, conducere şi exploatare se va face în spiritul respectării principiilor ecologice de gestionare durabilă a pădurilor.

XV. ANEXE

Anexa 1 – Coordonatele punctelor traseului, în sistem Stereo 70

– Certificat de urbanism nr. 9 din 04.09.2019

– Decizia  etapei de evaluare iniţială nr. 49 din 27.04.2020 emisă de APM Sălaj

– Avizul de principiu nr. 2156 din 03.03.2020 al Gărzii Forestiere Oradea

– Fişa tehnică pentru schimbarea categoriei de folosinţă elaborată de O. S. Codrii Cămării R.A.

– Dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare

Întocmit,

ing. Marius Miron-Onciul

Anexa 1 - Coordonatele punctelor de contur a suprafeţei drumurilor proiectate

Sistem de coordonate Stereo 1970

Punct       X                     Y

1     638738,127     365542,955

2     638744,502     365539,052

3     638756,027     365530,712

4     638761,006     365536,579

5     638754,121     365542,460

6     638748,748     365546,116

7     638742,170     365549,891

8     638631,935     365604,929

9     638639,209     365602,146

10     638645,645     365597,580

11     638658,691     365592,416

12     638670,555     365588,874

13     638676,696     365584,440

14     638686,130     365578,741

15     638694,212     365572,498

16     638699,429     365571,033

17     638710,500     365561,699

18     638715,529     365556,286

19     638725,847     365550,113

20     638730,180     365557,215

21     638723,567     365561,614

22     638720,518     365565,375

23     638715,657     365567,744

24     638712,524     365570,677

25     638704,211     365577,034

26     638701,014     365581,071

27     638697,005     365583,809

28     638694,672     365588,571

29     638689,765     365594,397

30     638684,160     365596,357

31     638683,643     365599,911

32     638677,503     365602,547

33     638673,782     365603,324

34     638664,196     365608,079

35     638656,755     365608,850

36     638649,559     365612,054

37     638646,385     365614,061

38     638642,287     365615,022

39     638642,654     365620,229

40     638635,805     365626,264

41     638634,588     365633,401

42     638630,951     365632,330

43     638633,122     365607,701

44     638624,757     365630,508

45     638613,223     365652,257

46     638612,466     365655,296

47     638618,810     365664,192

48     638599,572     365667,604

49     638599,659     365667,343

50     638600,096     365662,788

51     638595,505     365657,328

52     638596,487     365645,543

53     638598,818     365637,354

54     638604,452     365629,960

55     638612,624     365618,904

56     638619,679     365614,200

Punct       X                     Y

57     638627,284     365606,305

58     638619,776     365665,546

59     638611,981     365666,546

60     638613,679     365670,605

61     638607,812     365679,788

62     638611,089     365684,767

63     638607,477     365694,120

64     638609,997     365703,706

65     638611,505     365711,760

66     638616,498     365714,398

67     638622,172     365727,257

68     638634,511     365743,678

69     638634,597     365749,749

70     638643,301     365761,367

71     638645,736     365762,691

72     638655,646     365757,770

73     638662,242     365762,780

74     638667,020     365766,332

75     638671,178     365771,703

76     638671,577     365777,986

77     638677,829     365785,297

78     638679,738     365789,876

79     638682,178     365793,598

80     638691,694     365798,614

81     638704,417     365808,059

82     638707,063     365810,576

83     638711,341     365810,142

84     638718,407     365807,136

85     638722,364     365813,912

86     638733,550     365817,871

87     638731,788     365825,478

88     638743,155     365830,655

89     638751,443     365831,209

90     638755,249     365836,479

91     638762,499     365842,374

92     638769,705     365842,065

93     638772,131     365847,618

94     638776,201     365848,546

95     638777,677     365850,293

96     638779,923     365853,888

97     638782,909     365856,467

98     638790,626     365859,160

99     638794,221     365858,099

100     638799,628     365855,591

101     638802,671     365855,381

102     638805,629     365853,527

103     638815,392     365852,245

104     638817,930     365850,910

105     638822,091     365849,082

106     638828,528     365848,529

107     638840,665     365853,246

108     638850,585     365854,508

109     638855,470     365856,842

110     638864,049     365862,979

111     638872,441     365867,371

112     638879,464     365869,746

Punct       X                     Y

113     638885,813     365872,397

114     638895,872     365873,072

115     638901,565     365876,737

116     638905,643     365880,586

117     638905,846     365880,721

118     638882,159     365883,903

119     638878,683     365882,590

120     638874,901     365881,213

121     638861,883     365875,351

122     638851,309     365869,913

123     638843,330     365866,375

124     638837,143     365865,094

125     638830,701     365864,640

126     638819,827     365867,323

127     638812,992     365869,354

128     638807,244     365873,032

129     638798,562     365873,743

130     638788,238     365874,954

131     638781,296     365873,694

132     638776,189     365868,781

133     638769,537     365862,774

134     638768,015     365860,841

135     638763,954     365858,432

136     638754,218     365854,884

137     638747,470     365850,006

138     638736,673     365843,251

139     638730,246     365840,357

140     638724,412     365837,326

141     638715,223     365831,162

142     638708,373     365826,001

143     638700,554     365822,406

144     638696,131     365821,097

145     638687,161     365814,911

146     638678,472     365808,188

147     638682,102     365816,714

148     638682,379     365821,897

149     638684,961     365828,889

150     638682,322     365832,640

151     638682,229     365839,946

152     638676,293     365854,754

153     638670,550     365857,895

154     638668,433     365863,267

155     638667,335     365872,101

156     638665,877     365874,902

157     638662,866     365876,321

158     638657,194     365864,268

159     638661,658     365859,146

160     638666,016     365847,530

161     638669,446     365836,188

162     638666,642     365829,573

163     638667,608     365822,624

164     638666,026     365811,758

165     638662,891     365808,382

166     638658,220     365802,157

167     638653,486     365795,192

168     638648,947     365788,421

169     638644,313     365785,608

170     638633,406     365770,455

171     638621,332     365752,407

172     638609,760     365734,838

Punct       X                     Y

173     638603,127     365727,943

174     638598,941     365721,002

175     638595,116     365712,451

176     638594,221     365706,756

177     638593,130     365700,526

178     638594,799     365694,815

179     638594,086     365688,450

180     638597,770     365678,745

181     638598,165     365671,802

182     638918,389     365900,477

183     638918,546     365902,024

184     638917,605     365906,801

185     638918,727     365913,601

186     638918,101     365919,278

187     638915,023     365923,790

188     638914,583     365937,447

189     638913,638     365946,853

190     638914,813     365952,579

191     638917,763     365959,407

192     638921,925     365966,462

193     638926,241     365972,945

194     638930,943     365980,018

195     638937,868     365990,417

196     638946,080     366003,238

197     638949,307     366012,449

198     638946,377     366022,880

199     638940,467     366033,096

200     638935,636     366041,547

201     638932,074     366049,360

202     638930,458     366057,130

203     638932,385     366062,703

204     638935,457     366073,465

205     638940,240     366083,312

206     638944,405     366090,443

207     638948,985     366097,548

208     638954,109     366102,011

209     638958,802     366102,868

210     638965,768     366103,345

211     638973,068     366103,523

212     638983,487     366101,664

213     638992,398     366102,120

214     639000,000     366102,749

215     639007,451     366104,464

216     639012,434     366106,043

217     639023,444     366110,317

218     639029,337     366112,854

219     639040,549     366118,585

220     639041,816     366123,049

221     639044,445     366128,039

222     639045,611     366133,939

223     639045,422     366137,927

224     639043,608     366145,608

225     639041,270     366150,207

226     639035,550     366156,290

227     639030,331     366161,905

228     639024,051     366169,630

229     639018,050     366176,122

230     639015,561     366183,948

231     639016,985     366192,182

232     639019,096     366198,235

Punct       X                     Y

233     639022,403     366203,450

234     639027,152     366210,960

235     639034,068     366218,920

236     639041,380     366227,253

237     639047,788     366233,259

238     639003,657     366194,081

239     639003,152     366192,079

240     639002,836     366181,921

241     639008,810     366171,323

242     639014,554     366163,788

243     639023,338     366155,116

244     639028,252     366150,259

245     639033,478     366141,065

246     639034,554     366136,928

247     639034,202     366131,401

248     639031,439     366126,737

249     639025,339     366122,749

250     639010,474     366115,121

251     639001,736     366113,588

252     638992,694     366111,100

253     638983,918     366113,749

254     638978,551     366112,869

255     638970,372     366116,317

256     638957,610     366116,819

257     638950,758     366115,251

258     638941,610     366106,194

259     638935,485     366094,842

260     638928,512     366080,655

261     638920,833     366064,203

262     638918,994     366058,189

263     638919,034     366051,639

264     638921,066     366045,450

265     638926,640     366037,241

266     638932,195     366028,140

267     638934,956     366020,075

268     638936,692     366016,088

269     638935,874     366009,976

270     638933,444     366005,367

271     638930,763     365997,941

272     638924,187     365987,573

273     638917,877     365978,127

274     638908,759     365963,752

275     638905,577     365956,513

276     638903,556     365948,155

277     638904,047     365937,876

278     638905,926     365927,235

279     638904,809     365917,150

280     638904,672     365907,971

281     638902,542     365896,937

282     638897,332     365891,611

283     638890,128     365886,914

284     638910,309     365883,680

285     639282,242     366448,410

286     639286,601     366452,850

287     639289,622     366456,851

288     639304,011     366469,699

289     639313,987     366478,376

290     639328,300     366489,406

291     639417,415     366565,464

292     639438,178     366582,305

Punct       X                     Y

293     639445,444     366588,898

294     639446,329     366588,916

295     639468,247     366606,693

296     639473,130     366612,919

297     639469,829     366615,468

298     639320,286     366490,302

299     639302,529     366475,687

300     639197,898     366379,210

301     639014,307     366210,007

302     639012,813     366208,738

303     639010,702     366206,945

304     639005,382     366200,921

305     639009,300     366199,039

306     639050,971     366236,243

307     639053,860     366240,541

308     639057,245     366243,746

309     639061,626     366246,290

310     639065,526     366249,662

311     639076,876     366259,674

312     639080,025     366263,664

313     639089,288     366271,871

314     639094,716     366276,714

315     639102,730     366282,109

316     639104,184     366283,401

317     639178,432     366352,733

318     639179,525     366353,826

319     639191,013     366364,722

320     639201,502     366375,605

321     639205,478     366380,687

322     639216,797     366391,917

323     639222,839     366397,586

324     639234,426     366408,462

325     639247,961     366420,222

326     639257,059     366426,406

327     639264,328     366433,071

328     639269,346     366436,704

329     639012,638     366209,138

330     639464,592     366619,514

331     639456,480     366627,171

332     639446,573     366614,327

333     639444,063     366609,156

334     639437,941     366601,819

335     639439,197     366594,518

336     639429,461     366584,962

337     639415,581     366574,307

338     639405,085     366565,581

339     639394,243     366556,382

340     639380,251     366544,263

341     639367,948     366533,606

342     639354,648     366522,314

343     639338,010     366508,384

344     639330,203     366501,981

345     639322,727     366496,244

346     639318,525     366491,939

347     639313,943     366489,964

348     639306,979     366484,797

349     639301,646     366480,464

350     639298,378     366476,451

351     639294,104     366473,905

352     639288,657     366468,816

Punct       X                     Y

353     639279,742     366459,409

354     639268,104     366448,436

355     639258,763     366440,181

356     639251,102     366433,727

357     639236,064     366421,544

358     639230,838     366416,973

359     639229,032     366414,185

360     639221,813     366407,435

361     639216,850     366402,561

362     639208,256     366397,530

363     639197,104     366386,601

364     639190,845     366379,478

365     639183,748     366371,476

366     639173,039     366360,480

367     639162,847     366350,512

368     639149,077     366337,028

369     639141,233     366329,556

370     639133,096     366322,365

371     639114,897     366306,725

372     639099,755     366292,975

373     639083,388     366278,402

374     639066,715     366263,212

375     639059,920     366256,007

376     639043,680     366242,103

377     639034,666     366233,732

378     639026,602     366224,454

379     639023,048     366221,496

380     639107,187     366285,886

381     639121,861     366298,396

382     639139,764     366314,794

383     639147,742     366322,306

384     639155,848     366330,168

385     639167,721     366342,020

386     639274,001     366440,076

387     639275,794     366442,557

388     639336,099     366495,424

389     639343,711     366501,639

390     639355,960     366512,032

391     639373,647     366527,043

392     639384,833     366536,809

393     639388,649     366539,257

394     639397,386     366546,093

395     639411,516     366557,969

396     639419,462     366564,810

397     639424,676     366564,578

398     639428,151     366571,549

399     639434,551     366579,013

400     639420,109     366567,649

401     639397,734     366548,667

402     639378,990     366532,668

403     639365,189     366520,890

404     639350,031     366507,952

405     639337,654     366497,389

406     639453,356     366589,062

407     639459,602     366597,121

408     639464,064     366601,360

409     639460,672     366600,549

410     639453,454     366594,695

411     638386,298     366047,290

412     638391,459     366044,938

Punct       X                     Y

413     638396,063     366045,878

414     638400,855     366044,155

415     638404,220     366039,675

416     638411,012     366038,735

417     638420,038     366035,757

418     638427,556     366033,002

419     638436,247     366024,949

420     638439,060     366020,221

421     638447,259     366012,302

422     638454,556     366004,064

423     638461,821     366004,266

424     638470,387     366000,814

425     638479,532     365999,160

426     638491,721     365996,190

427     638496,018     365995,547

428     638501,115     365991,058

429     638507,434     365984,471

430     638513,112     365977,859

431     638520,605     365965,209

432     638527,460     365951,115

433     638530,790     365945,026

434     638533,699     365941,876

435     638539,724     365932,880

436     638546,610     365929,344

437     638554,563     365925,472

438     638563,417     365921,654

439     638569,330     365917,912

440     638577,023     365913,445

441     638583,831     365909,058

442     638590,979     365903,190

443     638598,676     365896,982

444     638602,751     365892,475

445     638613,321     365887,683

446     638616,874     365888,076

447     638625,551     365886,049

448     638633,846     365884,845

449     638640,529     365882,980

450     638647,245     365879,951

451     638650,277     365877,618

452     638653,419     365869,759

453     638655,976     365865,666

454     638661,796     365878,613

455     638650,188     365884,441

456     638632,164     365894,415

457     638630,681     365894,866

458     638619,271     365897,778

459     638609,158     365902,180

460     638605,893     365907,985

461     638602,533     365911,162

462     638592,576     365916,790

463     638580,200     365920,916

464     638581,401     365923,249

465     638582,294     365925,566

466     638577,706     365930,457

467     638566,323     365934,773

468     638560,819     365938,782

469     638555,577     365944,896

470     638549,727     365945,065

471     638543,361     365945,505

472     638538,745     365951,165

Punct       X                     Y

473     638533,261     365959,180

474     638528,208     365968,840

475     638521,793     365981,960

476     638516,924     365991,822

477     638509,738     365999,162

478     638500,604     366008,215

479     638495,621     366008,839

480     638483,927     366011,236

481     638474,476     366012,400

482     638467,553     366015,466

483     638456,021     366022,024

484     638449,794     366029,702

485     638441,284     366037,218

486     638433,634     366043,594

487     638424,378     366046,795

488     638415,966     366049,700

489     638410,722     366052,365

490     638403,615     366051,944

491     638399,466     366053,833

492     638395,959     366057,922

493     638663,845     365878,401

494     638661,296     365882,641

495     638653,504     365888,997

496     638644,604     365890,882

497     638638,869     365892,372

498     638600,000     365913,557

499     638595,044     365916,354

500     638591,871     365919,286

501     638583,367     365924,421

502     638371,295     366054,726

503     638380,505     366050,838

504     638390,083     366063,678

505     638385,702     366066,286

506     638379,168     366071,730

507     638373,510     366075,907

508     638371,994     366064,282

509     638360,280     365980,002

510     638362,630     365982,255

511     638361,714     365991,587

512     638365,764     365997,424

513     638364,908     366001,798

514     638360,709     366012,851

515     638354,124     366014,414

516     638350,556     366019,155

517     638345,473     366020,803

518     638334,909     366020,735

519     638325,535     366018,626

520     638319,182     366009,477

521     638312,599     366002,890

522     638308,407     365996,752

523     638301,649     365988,065

524     638296,706     365980,354

525     638285,144     365972,202

526     638283,343     365967,060

527     638275,277     365960,126

528     638267,216     365955,830

529     638263,711     365957,938

530     638259,883     365962,515

531     638263,841     365968,345

532     638269,843     365976,924

Punct       X                     Y

533     638276,253     365985,025

534     638282,145     365993,628

535     638284,555     366000,767

536     638290,827     366005,735

537     638294,977     366013,696

538     638298,100     366020,724

539     638300,418     366026,822

540     638302,687     366035,139

541     638301,847     366038,936

542     638310,491     366048,092

543     638313,660     366052,143

544     638321,019     366056,516

545     638326,611     366059,286

546     638334,956     366062,507

547     638342,127     366063,936

548     638349,171     366063,205

549     638356,974     366062,574

550     638363,384     366058,296

551     638373,084     366076,221

552     638367,246     366078,710

553     638361,165     366078,801

554     638351,038     366080,165

555     638339,355     366078,230

556     638334,576     366080,979

557     638333,229     366074,887

558     638327,033     366074,288

559     638320,976     366071,285

560     638312,084     366071,569

561     638307,060     366066,727

562     638305,392     366060,572

563     638299,145     366056,205

564     638296,707     366046,957

565     638292,018     366039,393

566     638284,787     366025,575

567     638282,572     366019,891

568     638277,151     366017,628

569     638273,575     366008,489

570     638269,344     366002,469

571     638270,574     365998,129

572     638266,727     365991,334

573     638260,390     365984,241

574     638252,115     365978,059

575     638248,267     365973,073

576     638243,932     365965,412

577     638248,768     365958,464

578     638253,403     365945,173

579     638263,685     365935,548

580     638268,965     365934,626

581     638276,915     365935,937

582     638283,328     365935,789

583     638289,894     365943,087

584     638295,297     365952,182

585     638300,398     365960,678

586     638306,379     365972,161

587     638318,491     365987,155

588     638323,053     365992,512

589     638324,790     365996,688

590     638332,150     366002,160

591     638338,368     366004,217

592     638345,568     366004,904

Punct       X                     Y

593     638349,309     366000,683

594     638345,362     365992,761

595     638340,980     365986,303

596     638334,635     365978,720

597     638331,050     365977,352

598     638328,833     365971,915

599     638323,202     365966,901

600     638318,038     365959,042

601     638332,219     365970,553

602     638355,455     365982,046

603     638313,872     365952,264

604     638316,915     365941,921

605     638313,722     365932,942

606     638312,315     365927,518

607     638304,868     365909,774

608     638316,290     365901,577

609     638319,248     365909,629

610     638323,254     365921,950

611     638326,871     365933,447

612     638330,001     365942,147

613     638332,428     365948,398

614     638334,842     365954,783

615     638337,624     365958,773

616     638344,435     365964,884

617     638350,616     365971,265

618     638354,762     365974,715

619     638255,408     365662,510

620     638253,447     365660,314

621     638255,098     365654,507

622     638255,994     365650,109

623     638260,206     365640,718

624     638264,602     365637,055

625     638270,587     365634,912

626     638277,570     365633,823

627     638286,590     365635,394

628     638292,000     365641,029

629     638296,380     365645,897

630     638299,560     365652,412

631     638300,705     365657,694

632     638303,582     365663,333

633     638311,229     365673,682

634     638316,873     365678,405

635     638323,529     365683,812

636     638327,359     365683,833

637     638332,917     365682,540

638     638336,485     365679,915

639     638339,250     365675,725

640     638340,029     365670,128

641     638338,421     365664,669

642     638333,391     365654,248

643     638329,182     365648,396

644     638326,326     365644,477

645     638322,055     365645,102

646     638321,005     365640,529

647     638317,270     365633,550

648     638313,372     365624,344

649     638311,399     365618,538

650     638310,116     365611,927

651     638312,398     365602,283

652     638311,984     365589,097

Punct       X                     Y

653     638312,393     365582,137

654     638311,721     365576,866

655     638313,456     365566,232

656     638315,060     365557,980

657     638317,020     365550,924

658     638320,211     365543,372

659     638324,512     365533,238

660     638328,156     365526,004

661     638332,856     365526,701

662     638342,293     365527,260

663     638338,230     365539,505

664     638331,119     365550,156

665     638325,057     365559,206

666     638323,770     365568,460

667     638321,875     365579,364

668     638321,486     365590,308

669     638321,203     365601,072

670     638321,809     365612,797

671     638323,454     365620,870

672     638328,432     365630,428

673     638334,339     365631,801

674     638333,191     365636,738

675     638337,217     365642,613

676     638344,370     365650,923

677     638352,291     365661,001

678     638351,123     365667,499

679     638351,177     365674,640

680     638346,451     365686,484

681     638337,870     365692,621

682     638328,451     365695,299

683     638313,998     365693,367

684     638307,015     365686,659

685     638300,321     365677,450

686     638294,753     365669,039

687     638290,813     365663,638

688     638295,193     365652,775

689     638282,385     365640,330

690     638270,669     365643,956

691     638303,501     365906,538

692     638300,314     365900,113

693     638299,290     365895,156

694     638296,217     365888,322

695     638292,850     365879,709

696     638289,493     365871,851

697     638286,009     365863,062

698     638282,429     365855,291

699     638278,357     365847,066

700     638277,317     365839,300

701     638275,703     365833,499

702     638273,127     365824,347

703     638271,955     365812,960

704     638270,633     365802,148

705     638269,306     365791,903

706     638268,827     365786,920

707     638268,784     365777,210

708     638270,356     365767,096

709     638268,430     365762,936

710     638270,959     365751,504

711     638274,960     365743,031

712     638275,481     365738,933

Punct       X                     Y

713     638277,039     365733,610

714     638275,602     365724,392

715     638275,727     365719,140

716     638275,756     365709,834

717     638274,523     365704,220

718     638275,746     365696,658

719     638273,136     365686,782

720     638269,669     365682,730

721     638265,034     365678,613

722     638261,230     365673,213

723     638257,967     365665,375

724     638288,676     365646,443

725     638283,071     365658,054

726     638279,545     365654,655

727     638274,159     365654,386

728     638273,429     365659,489

729     638269,819     365662,561

730     638272,115     365666,097

731     638273,604     365669,316

732     638279,422     365677,763

733     638283,379     365682,903

734     638285,628     365688,341

735     638288,047     365702,143

736     638288,534     365719,743

737     638287,512     365731,487

738     638285,650     365740,703

739     638284,237     365753,397

740     638282,563     365765,365

741     638281,437     365770,061

742     638280,811     365777,688

743     638281,073     365790,466

744     638281,745     365801,593

745     638282,993     365811,232

746     638284,864     365821,864

747     638287,237     365830,512

748     638291,045     365840,367

749     638294,447     365848,821

750     638298,707     365857,801

751     638302,604     365866,968

752     638306,942     365876,794

753     638309,539     365884,395

754     638312,945     365893,175

755     638331,831     365518,636

756     638337,598     365507,077

757     638342,417     365497,446

758     638346,581     365489,622

759     638346,973     365490,034

760     638355,317     365491,422

761     638356,426     365492,475

762     638351,104     365501,975

763     638347,234     365512,343

764     638332,937     365526,713

765     638348,644     365486,512

766     638354,387     365477,747

767     638355,662     365473,535

768     638361,847     365464,329

769     638367,202     365458,023

770     638371,055     365450,214

771     638372,807     365441,688

772     638372,880     365427,887

Punct       X                     Y

773     638374,497     365419,877

774     638387,729     365417,017

775     638387,112     365418,369

776     638385,167     365430,535

777     638386,341     365437,692

778     638386,737     365447,572

779     638383,682     365458,782

780     638379,691     365465,396

781     638372,448     365472,966

782     638366,206     365481,612

783     638362,399     365483,949

784     638356,523     365492,301

785     638374,541     365419,661

786     638375,755     365412,583

787     638375,635     365402,529

788     638374,333     365391,912

789     638371,222     365380,498

790     638367,443     365368,518

791     638363,212     365356,073

792     638360,083     365346,003

793     638358,781     365336,630

794     638374,944     365325,869

795     638372,541     365331,020

796     638371,894     365344,580

797     638375,605     365353,358

798     638377,454     365362,871

799     638379,871     365366,890

800     638383,661     365376,755

801     638392,008     365384,170

802     638392,461     365386,039

803     638390,586     365391,797

804     638391,413     365401,209

805     638391,773     365408,157

806     638359,665     365328,447

807     638363,779     365319,065

808     638367,053     365310,112

809     638372,108     365300,092

810     638378,786     365290,370

811     638384,807     365282,423

812     638389,293     365275,697

813     638395,580     365265,742

814     638399,828     365256,754

815     638401,338     365248,076

816     638399,997     365242,826

817     638414,386     365248,371

818     638414,061     365248,621

819     638410,652     365260,165

820     638410,364     365266,876

821     638400,212     365281,746

822     638391,234     365293,660

823     638383,145     365307,288

824     638378,097     365316,568

825     638376,057     365323,486

826     638399,696     365241,648

827     638396,598     365240,601

828     638392,021     365235,381

829     638386,014     365230,688

830     638377,077     365222,259

831     638374,664     365217,066

832     638371,747     365213,182

Punct       X                     Y

833     638368,979     365192,714

834     638380,286     365181,365

835     638380,592     365181,376

836     638385,123     365181,537

837     638392,787     365190,525

838     638391,935     365193,738

839     638383,510     365200,080

840     638386,806     365207,141

841     638393,816     365213,741

842     638398,987     365219,970

843     638402,093     365226,280

844     638408,730     365228,192

845     638413,134     365231,983

846     638415,992     365247,130

Punct       X                     Y

847     638369,069     365209,615

848     638358,741     365215,310

849     638355,996     365209,238

850     638349,706     365200,209

851     638335,435     365199,445

852     638330,657     365181,830

853     638344,798     365178,077

854     638362,256     365173,369

855     638379,844     365167,495

856     638379,118     365173,126

857     638376,061     365181,216

858     638911,739     365884,629

859     638917,849     365895,163

Intocmit,

S.C. TIM WALD CONSULT S.R.L.

Ing. Marius Miron-Onciul