MEMORIU DE PREZENTARE

I.	   DENUMIREA PROIECTULUI

Demolare construcții și amenajare platformă de parcare în incinta    Dafermann

-B-dul Mihai Viteazul nr. 98/A, mun. Zalău, jud Sălaj

II.  TITULAR

SC DAFERMANN SRL

Adresa: Mun. Zalau, b-dul Mihai Viteazu, nr.98/A, Jud. Salaj

Telefon: 0744 165317

E-mail: mircea.nejur@gmail.com

Numele persoanei de contact: Mircea Nejur

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1 Rezumatul proiectului

Prin prezenta documentație se doreste a se realiza lucrări de desfinntare a unei cladiri existente si apoi realizarea unei platforme de parcare pe amplasamentul astfel eliberat

Terenul se află în intravilanul municipiului Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazu la numărul 98/A, situat în interiorul fostei incinte COMAT Salaj.

Parcela studiata este proprietatea firmei DAFERMANN SRL si are o suprafata de 5986,00 mp, conform extraselor de Carte Funciara anexate.

Terenul pentru care s-a solicitat Certificat de Urbanism nr.389 din 12.05.2020 se compune din mai multe parcele identificate prin urmatoarele extrase CF : CF Nr. 52464 si Nr. Cad. 52464( S=1818mp) , CF 51293 ( S= 2036mp), Cf 69016 si Nr.Cad.69016 ( drept de sevitute) , CF nr.68427 si Nr. Cad. 68427 (S=1500mp), CF 63653 si Nr. Cad. 5526 ( S=49 mp) si CF 68424 si Nr. Cad. 68428 ( S=593mp)  in SUPRAFATA TOTALA de 5986,00 mp.

Forma parcelei este neregulată avand latimea maxima de 61.69m si lungimea maxima de 100.76m. Suprafața totală a parcelei măsoară 5986.00 mp. Terenul nu prezintă declivităţi.

Terenul este delimitat astfel:

- la nord- teren al SC Hudin SRL;

- la sud- – teren şi construcţii SC PETROM SA;

- la est – teren şi construcţii SC PETROM SA;

- la vest – teren şi construcţii SC DEVILIER SRL.

Accesul pe parcelă se face din b-dul Mihai Viteazu prin intermediul unui acces comun cu drept de servitute inscris in extrsul CF nr. 69016 si Nr.Cad.69016 .

Pe parcela studiată se găsesc 3 cladiri astfel :

- Cladirea A formata din 4 corpuri de cladiri :

- A1-Depozit alimentar si birouri cu Ac=Ad=192.50= mp si Au =169.60 mp

- A2-Depozit nitro lacuri cu Ac=Ad= 296.80mp si Au =271.20 mp

- A3-Sopron acoperit cu Ac=Ad= 969.40mp si Au = 961.09mp

- A4-Depozit incalzit cu Ac=Ad=182.00 mp si Au =165.96 mp

Cladirea A este propusa pentru demolare : Ac=Ad=1640.70mp si Au=1567.85mp.

- Cladirea B formata din 1 corp de cladire :

- B - Hala metalica cu Ac=Ad= 187.53mp si Au = 184.60mp

- Cladirea C formata din 3 corpuri de cladiri :

- C1-Pavilion administrativ cu Ac=143.18 mp si Au = 369.84mp, Ad=429.54mp

- C2-Arhiva + vestiar cu Ac=97.20 mp si Au =243.48 mp, Ad=291.60mp

- C3 - Hala metalica cu Ac=Ad=855.36 mp si Au =842.56 mp

La solicitarea proprietarului  SC Dafermann SRL , in prima etapa, se doreste :

- demolarea Cladirii A ( formata din A1,A2,A3 si A4)

- infiintarea unei platforme de parcare pentru autocamioane in suprafata de 2785.50 mp

Cladirea A este propusa pentru demolare : Ac=Ad=1640.70mp si Au=1567.85mp.

In prezent cladirea este eliberata de materiale si mobilier si este debransata de la utilitati fiind in stadiu avansat de degradare si nu mai este folosita.

Funcțiunea: 				SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ADMINISTRARE

Dimensiunile maxime de gabarit: 	27.97x61.50 m

Regim maxim de înălțime:		P

H maxim streașină:			5.24m

H maxim coamă:			6.68 m

Suprafaţa construită:			Sc = 1640.70 mp

Suprafaţa desfăşurată:		Sdc = 1640.70  mp

Suprafaţă utilă totală:			Su = 1567.85 mp

POT					48.85%

CUT					0,689

Categoria de importanță:		D redusă (conform HGR nr. 766/1997)

Clasa de importanță:			IV redusă (conform Codului de protecție

seismică P-100/1-2011)

Gradul de rezistență la foc: 		III (conform Normativului de siguranță la foc a

construcțiilor P-118/1999)

Pe parcelă se propune a se desființa numai cladirea „A” și se mentin platformele existente, iar pe amplasamentul cladirii demolate se va amplasa un parcaj pentru 12 aotocamioane.

Lucrările execuție pentru realizarea obiectivului se vor desfășura numai pe parcela studiată, fără a leza spațiul public.

Platforma de parcare va ocupa terenul eliberat prin desfiintarea cladirii „A” si va avea capacitatea de parcare pentru 12 autocamioane, cat si accesul la spatiile de depozitare existente, adica cladirile „B” si „C”.

Trasarea lucărilor se va face pe baza planurilor de situație ce fac parte integrantă din prezenta documentație. Lucrările necesare execuției drumurilor sunt trasate pe teren cu ajutorul reperajelor pe puncte (construcții) fixe (elemente lucrări de artă existente, limite proprietăți, etc) si a cotelor de trasare.

S-a proiectat amenajarea si sistematizarea intregii zone totalizand o suprafata de 2785.50 mp incepand cu zonele de acces situate in partea de vest si partea de sud a amplasamentului tiandu-se cont de cotele existente ale terenului si cotele existente ale constructiei, respectiv hala Dafermann care va acomoda trafic greu.

Intreaga suprafata amenajata – caile de acces si circulatie, zonele parcarilor si spatiile verzi sunt incadrate de borduri prefabricate de tip A1 15x30cm si de tip B1 10x15cm.

Profil longitudinal

La proiectarea drumului în profil longitudinal s-a urmărit, în general, profilul existent al terenului, ținând seama de cotele obligate și de necesitatea preluării denivelărilor longitudinale, astfel a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivități cuprinse intre 0,30% și 1,50%.

Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de frangere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelata cu alura traseului in plan, urmarindu-se in general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Profil transversal

S-au modificat elementele geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil caracteristic, astfel încât acestea să corespundă condițiilor impuse de normativele în vigoare. În funcție de spațiul disponibil și rolul funcțional, sistematizarea a fost  prevăzută cu cate-o banda de circulatie pe sens, zone de parcari si spatii verzi.

Panta transversală se va amenaja in panta unica cu scopul de a optimiza pantele de scurgere catre gurile de scurgere cu 1,50%, atat din zona parcarilor cat si de pe zonele cailor de acces.

Profil transversal tip

Profilele transversale care se aplică vor avea următoarele elemente geometrice:

Profil transversal tip “Profil 1” :

- Platforma carosabilă: 8,80 metri

- Parte carosabila: 7,00 metri (2 benzi de circulatie 2 x 3,50 metri -delimitate prin marcaje)

- Parcare amenajata pe partea stanga: 2,00 metri

- Acces pietonal 1,80 metri – delimitat prin marcaje

- Panta carosabil in acoperis invers 1,50% dinspre margini spre ax, 1,10% dinspre margine spre ax.

- Marginea platformei incadrata cu bordura prefabricata tip A1 si B1

Profil transversal tip “Profil 7”:

- Platforma carosabilă: 37,90 metri

- Parte carosabila: 12,60 metri (2 benzi de circulatie 2 x 6,30 metri -delimitate prin marcaje)

- Acces pietonal: 3,80 metri – delimitat prin marcaje

- Parcari amenajate: 15,00 metri

- Spatiu verde amenajat pe partea stanga: 6,50 metri

- Panta carosabil in acoperis invers 1,50% dinspre margini spre ax, 1,00% dinspre margine spre ax.

- Marginea platformei in zona parcarilor incadrata cu bordura prefabricata tip A1

- Marginea platformei se inchide cu pavaj in dreptul cladirii (Hala Dafermann)

Lucrari la sistemul rutier:

Se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari la sistemul rutier si anume:

-	Sapatura teren existent, nivelare si compactare pana la cota inferioara a stratului de fundatie sistem rutier

- Așternerea si compactarea unui strat de balast de 30 cm grosime

- Așternerea si compactarea unui strat din balast stabilizat cu 6% ciment de 20 cm grosime

- Asternerea si compactare unui strat de nisip 0-3mm de 6 cm grosime

Montarea pavajelor autoblocante destinate traficului auto de 8cm grosime

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-un sistem de guri de scurgere prefabricate care va colecta apa de pe suprafata de rulare si le va dirija in rețeaua de canalizare ape pluviale.

Guri de scurgere prevazute sunt din polietilena modulara, forma lunga, cu depozit pentru aluviuni rama si gratar din fonta de 300x500mm plata, clasa de sarcini C250/D400 tip ACO Combipoint sau similar. Gurile de scurgere montate sunt: 3 bucati. Gurile de scurgere se vor racorda la reteaua de canalizare pluviala aflata in vecinatatea amplasamentului nu inainte ca la iesirea de pe amplasament al traseului de conducta sa fie instalat un separator de hidrocarburi.

Bilanțul teritorial – suprafața totala, suprafața construita (clădiri,   accese), suprafața spatii verzi, număr locuri de parcare (daca e cazul).

Funcțiunea:			Depozitare + Administrare

Suprafata totala teren                 5986.00 mp

Dimensiunile de gabarit: 		27.97 x 61.50 m

Regim de înălțime: 			Parter

H maxim streașină: 			5.24 m

H maxim coamă: 			          6.68 m

Suprafața construită: 		Sc =1640.70 mp

Suprafața desfășurată:		Sd = 1640.70 mp

POT existent					48.85%

CUT existent					0.56

POT 	propus				          21.44%

CUT 	propus				           0.29

Categoria de importanță: 		D- redusa (conform HGR nr. 766/1997)

Clasa de importanță: 		IV- redusa (conform Codului de protecție seismică

P-100/1-2006)

Gradul de rezistență la foc:	III (conform Normativului de siguranță la foc a

construcțiilor P-118/1999)

Bilanţ teritorial

|  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Construcţii- Ac | 2923.97 | 48.85 | 1283.27 | 21.44 |
| Amenajări pietonale şi carosabile | 2837.03 | 47.39 | 4061.63 | 67.85 |
| Spaţii verzi | 225.00 | 3.76 | 641.10 | 10.71 |
| TOTAL | 5986.00 | 100,00 | 5986.00 | 100,00 |

Se  vor amenaja alei cât și circulații auto pentru accesul la clădire.

Se va realiza un parcaj pentru 12 autocamioane.

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice pentru exigențele:

- „A” - rezistență mecanică și stabilitate

- „B” - siguranță și accesibilitate în exploatare

- „C” - securitatea la incendiu

- „D” - igienă, sănătate și mediul înconjurător

- „E” - economia de energie și izolare termică

- „F” - protecția împotriva zgomotului

- „Ie” - instalații electrice

- „Is” - instalații sanitare

- „It” - instalații termice

III.2 Justificarea necesităţii proiectului

Dupa incetarea activitatii fostei firme COMAT SA Salaj, amplasamentul impreuna cu cladirile si platformele existente a fost inchiriat la diverse firme , care s-au retras si au eliberat amplasamentul. In prezent firma Dafermann SRL a achizitionat acest amplasament si foloseste o parte a cladirilor existente pentru depozitarea sticlei necesare relizarii geamurilor „termopan”. Se doreste a se realiza un depozit regional pentru sticla adusa din import.

Desfasurarea acestei activitati implica transport cu autocamioane care necesita o platforma de parcare , care se va realiza pe amplasamentul eliberat prin demolarea constructiilor incluse in cladirea „A”.

Prin lucrarile propuse nu se modifica caracterul industrial si de depozitare al zonei , se vor moderniza spatiile de depozitare si se va ecologiza zona prin noi platforme de circulatii si spatii verzi amenajate.

III.3 Valoarea investitiei

Valoarea investiției este de 666988  lei, din care 635836 lei  (inclusiv TVA) C+M

III.4 Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare este de 24 de luni.

III.5 Caracteristicile principale ale construcţiei

III.5.1 Profilul si capacitate de productie

Se propune demolarea cladirii A si modernizarea cladirilor B si C.

Numarul de angajati : max. 10 persoane.

Suprafata construita propusa : 1283.27 mp

Bilanţ teritorial

|  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Construcţii- Ac | 2923.97 | 48.85 | 1283.27 | 21.44 |
| Amenajări pietonale şi carosabile | 2837.03 | 47.39 | 4061.63 | 67.85 |
| Spaţii verzi | 225.00 | 3.76 | 641.10 | 10.71 |
| TOTAL | 5986.00 | 100,00 | 5986.00 | 100,00 |

Se  vor amenaja alei cât și circulații auto pentru accesul la clădire.

Se va realiza un parcaj pentru 12 autocamioane.

III.5.2 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Parcela aflata in studiu are o suprafata in acte de 5986,00 mp si este construita. Pe amplasament exista trei cladiri din care doua  se doresc mentinute.

Cladirile mentinute se vor folosi pentru depozitarea paletizata a foilor de sticla folosite pentru realizarea de geam termopan.

Actualmente incinta functioneaza pentru cele doua cladiri existente si este imprejmuita.

In cadrul firmei, lucreaza max. 10 persoane .

Constructiile existente sunt urmatoarele :

Cladirea B formata din 1 corp de cladire :

- B - Hala metalica cu Ac=Ad= 187.53mp si Au = 184.60mp

Cladirea C formata din 3 corpuri de cladiri :

- C1-Pavilion administrativ cu Ac=143.18 mp si Au = 369.84mp, Ad=429.54mp

- C2-Arhiva + vestiar cu Ac=97.20 mp si Au =243.48 mp, Ad=291.60mp

- C3 - Hala metalica cu Ac=Ad=855.36 mp si Au =842.56 mp

Incinta construita in jurul celor doua cladiri este functionala si imprejmuita.

III.5.3 Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului propus

- Demolarea cladirii „A”

Demolarea se face “bucată cu bucată” de sus în jos, începând cu acoperișul. La fiecare nivel în parte, după caz, se vor executa operațiile de demolare a compartimentelor interioare sau închiderilor exterioare.

În vederea recuperării la maxim a materialelor și elementelor de construcție și instalații, conducătorul șantierului de demolări va instrui corespunzător personalul de execuție, indicând și locurile de depozitare a acestora, astfel încât să fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto-tipo-dimensiuni în măsura în care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiții care le vor utiliza. Se recomandă evacuarea, pe cat posibil în aceeași zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, țevi, tâmplărie, radiatoare, alte materiale mărunte).

Materialele care nu pot fi valorificate vor fi depozitate separat și evacuate de firme specializate la centrele ecologice de colectare a deșeurilor de profil.

Organizarea de șantier va cuprinde: realizarea unor baracamente pentru muncitori și unele pentru adăpostirea materialelor perisabile și a uneltelor de lucru, amenajarea unor platforme pentru depozitare a deșeurilor, a materialelor recuperate și pentru curățarea utilajelor care părăsesc șantierul și amplasarea unui wc ecologic pe sit.

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE

Standarde de referință

Normativ de demolare a construcțiilor civile și anexele acestora/1986

C 112-86 Normativ pentru proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase Legea nr. 10/1995 - Calitatea în construcții

H.G.  nr. 256/1994   privind asigurarea activității metrologice în construcții. Regulament privind  urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor.

Reguli generale privind execuția lucrărilor de demolare

- Prevederile prezentului capitol se referă la execuția lucrurilor de demolare parțială/totală, pentru construcții de depozitare.

- Prevederile prezentului capitol se aplica, de asemenea și la execuția demolării instalațiilor funcționale aferente respectivelor construcții.

- La executarea operațiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale construcției (datorita desfacerii unor elemente portante înainte de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele, desfacerii unor legături de asigurare a stabilității, desfacerii elementelor portante la nivele inferioare etc) și care atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieți omenești, degradarea iremediabila a resurselor materiale refolosibile etc.

- Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcție va fi în principiu inversă ordinii operațiunilor de montaj folosite la realizarea construcției.

- Se vor lua măsuri pentru organizarea depozitarii la obiect sau în depozite centralizate a elementelor de demolare, precum și masuri pentru conservarea și evitarea degradărilor ulterioare a elementelor demolate recuperabile.

- Se vor lua măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, decurgând din natura operațiilor de demolare-recuperare.

- Execuția demolării va fi condusă, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de instruirea personalului care execută demolarea, precum și de asigurarea recuperării materialelor și elementelor de construcții și instalații.

- Înainte de începerea demolărilor, întregul personal care ia parte la execuția lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazele de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații, măsurile și tehnicile ce se aplică pentru recuperarea corespunzătoare a materialelor rezultate din demolări etc.

- În toate cazurile, lucrările de demolare vor începe numai după ce:

- au fost întrerupte legăturile la rețelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrică, termoficare, telefon, canalizare. Operațiunile de întrerupere a legăturilor vor fi executate de către întreprinderile specializate în sarcina cărora sunt aceste instalații, utilități etc.

-au fost golite rețelele interioare de apa, gaze, termoficare etc.

-au fost evacuate utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice din interiorul clădirilor.

- Operațiunile de demolare se vor executa, de regula, la lumina zilei. În cazul în care se impune ca lucrările de demolare sa fie continuate și pe timpul nopții, se va prevedea un iluminat corespunzător și se vor evita pe cât posibil executarea operațiunilor cu grad mare de periculozitate.

- În vederea recuperării la maximum a resurselor materiale de la demolări, unitatea care execută aceste operații va asigura împrejmuirea șantierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare și paza permanenta (atât pe timpul nopții cât și a zilei) și evacuarea tuturor materialelor rezultate. Se va interzice accesul în zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operațiile respective. Materialele de masa care se vor utiliza în zonele de demolare (cărămizi, borduri etc.) se vor depozita la locul potrivit.

- În vederea recuperării materialelor refolosibile, unitățile care execută demolarea construcțiilor vor lua următoarele masuri:

- interzicerea utilizării unor tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau distrugerea materialelor și a elementelor de construcții și instalații ce urmează a fi recuperate;

- dotarea formațiilor de lucru cu calificare corespunzătoare cu scule, utilaje și dispozitive specifice;

- interzicerea intrării în lucru a personalului neinstruit.

- În vederea recuperării la maxim a materialelor și elementelor de construcție și instalații, conducătorul șantierului de demolare va instrui corespunzător personalul de execuție, indicând și locurile de depozitare a acestora, astfel încât sa fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto-tipuri-dimensiuni în măsura în care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiții care le vor utiliza. Se recomandă evacuarea, pe cât posibil în aceeași zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, țevi, tâmplărie, radiatoare, alte materiale mărunte).

- Evidența financiar-contabilă de ieșire a materialelor din șantierul de demolare, de transport, de intrare a materialelor în depozit și de înregistrare sunt cele legale în sectorul financiar pentru acest tip de activități.

- La terminarea demolării se vor întocmi note de materiale, cuprinzând cantitățile de materiale recuperate.

- Demolarea se face în doua etape succesive:

- dezechiparea construcției;

- demolarea propriu-zisă

Dezechiparea construcțiilor

Dezechiparea construcției se face prin executarea următoarelor lucrări, în ordinea de mai jos:

- Se demontează elementele instalațiilor funcționale ale construcțiilor.

- Se demontează foile de geam (prin desfacerea îngrijită a baghetelor sau a chitului) care se așează în lăzi pe nivele de lucru.

- Se demontează parțile mobile (cercevele, ferestre, foi de uși) care se numerotează în corespondenta cu parțile fixe (tocuri de ferestre și uși), se demontează feroneria.

- Se demontează tocurile de uși și ferestre, numerotate în corespondenta cu parțile mobile aferente, prin desfacerea legăturilor la pereți (cuie, șuruburi, praznuri) și se transportă la baza construcției.

- Se demontează, cat mai îngrijit placajele (faianță, ceramică) și pardoselile (parchet, covor P.V.C.) inclusiv stratul suport, materialele rezultate se curăță sumar, se sortează și se evacuează din construcție în lăzi.

Demolarea propriu-zisă

- Demolarea se face “bucata cu bucata” de sus în jos, începând cu acoperișul.

- La fiecare nivel în parte, după caz, se vor executa operațiile de demolare a compartimentelor interioare sau închiderilor exterioare.

Demolarea elementelor instalațiilor funcționale

- Înaintea începerii lucrărilor de demontare a instalațiilor funcționale se va verifica dacă au fost întrerupte legăturile la rețelele exterioare de alimentare cu apa, gaz, energie electrică, încălzire, alimentare cu apa caldă, canalizare, telefon. De asemenea, se va verifica golirea rețelelor interioare de apă, gaze, încălzire etc.

- Se va verifica dacă au fost demontate utilajele, echipamentele și aparatele aflate în clădirea care se demontează.

- Înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor pe șantier se vor amenaja magazii speciale în care vor fi sortate și depozitate provizoriu echipamente și materiale (până la transportul lor în depozite centrale, sau până la repararea lor).

Demontarea instalațiilor sanitare

La instalațiile sanitare succesiunea operațiilor de demontare este următoarea:

- La aparatele și utilajele folosite în instalațiile sanitare (cazane baie, boilere electrice sau cu gaz, încălzitoare electrice și cu gaze etc.) demontarea se va începe prin desfacerea legăturilor la conductele de alimentare (apa, gaz, energie electrică), desfacerea pieselor de pe elementele de construcție se va face cu grijă pentru evitarea deteriorărilor.

- Se demontează armăturile sanitare de alimentare cu apă și de scurgere cu care sunt echipate sau care deservesc obiectele sanitare (robinete, baterii, ventile și sifoane de scurgere);

- Se demontează accesoriile obiectelor sanitare (oglinda, etajera, portprosopul etc)

- Se demontează de pe poziția de fixare obiectele sanitare (lavoare, chiuvete, spălătoare etc.)

- La obiectele sanitare înzidite sau fixate pe pardoseala, se va proceda la degajarea lor din elementele de construcție (demontare faianță la bai, desfacerea vaselor W.C. de pe pardoseala, degajarea căzilor de baie sau dus etc.) cu luarea măsurilor pentru evitarea degradărilor obiectelor respective;

- Armaturile și obiectele sanitare demontate se vor sorta și se vor depozita într-o magazie a șantierului special amenajată.

- După demontarea armaturilor și obiectelor sanitare se va trece la demontarea conductelor, ce se execută separat pentru fiecare tip de conductă (apă sau canalizare) și material (țevi din OL, PVC, tuburi fontă scurgere).

- Conductele montate aparent se vor desface pe porțiuni orizontale sau verticale cât mai lungi, demontarea făcându-se la țevile din otel, dacă este posibil, prin deșurubarea din fiting sau prin tăiere. La conductele din PVC demontarea se va face prin tăere, de preferință la marginea îmbinării. Coloanelor de fontă se vor demonta prin scoaterea succesiva a tuburilor componente,

- La conductele îngropate în pereți sub rabiț se va proceda la înlăturarea stratului de acoperire pe toată porțiunea conductelor, după care se va trece la demontare, conform prevederilor privind țevile montate aparent.

- După demontarea conductelor de alimentare cu apa se vor desface armăturile existente pe conductele respective.

- Țevile, tuburile și armaturile demontate se vor sorta pe categorii de material și tipodimensiuni și se vor depozita în magazia șantierului.

- În clădirile la care instalația sanitara a fost executată cu noduri sanitare prefabricate, demontarea conductelor se va face, după caz, fie prin demontarea nodului în ansamblu, fie prin demontarea conductelor respective. Lucrările de demontare vor începe prin scoaterea măștii de acoperire, iar tăierea conductelor se va face la nivelul pardoselii și tavanului.

- La piesele de instalații (hidranții de incendiu, sifoane de pardoseală receptoare de trasă etc) fixate în elementele de construcții (pereți, planșee, terase etc.) demontarea se va face prin desprinderea pieselor din elementele de construcție, astfel ca să se evite deteriorarea.

Instalații de încălzire centrală

- La instalațiile de încălzire succesiunea de demontare a echipamentelor și conductelor va fi următoarea:

- se va deșuruba robinetul  de închidere și corholandezul corpurilor de încălzire;

- se va scoate corpul de încălzire de pe poziție;

- se vor demonta elementele de susținere și fixare a corpurilor de încălzire (susținători, console)

- se vor demonta legăturile de la corpul de încălzire la coloană;

- se vor demonta armaturile corpurilor de încălzire;

- se vor demonta conductele de legătura de la corpul de încălzire la coloana precum și coloanele conductelor, acestea prin taiere la nivelul pardoselii și tavanului.

- Conductele de distribuție din subsolul clădirilor amplasate aparent sau în canale termice se vor demonta pe porțiuni cat mai lungi – pe dimensiuni de țeava. Demontarea se va face de preferință prin taiere cu flacără oxiacetilenica. După demontare, de pe conductele izolate se va scoate izolația termică. Se vor demonta armaturile montate pe conducte prin desfacere din flanșele cu care sunt fixate sau din filetele pieselor de fixare.

- Izolația de protecție mecanica și termică se va desface astfel:

-se va desface, dacă este cazul, tabla din falțuri;

-se va desface cartonul bitumat;

-se va desface, dacă este cazul, prin spargere stratul protector de ipsos;

-se vor recupera saltelele de izolație termică.

- Corpurile de încălzire, țevile, armăturile, materialele astfel recuperate se vor sorta și depozita pe categorii de materiale și tipodimensiuni în magazia șantierului.

- În centralele și punctele termice aflate în clădiri, echipamentele existente (cazane, schimbătoare de căldura, pompe, vase de expansiune etc.) se vor demonta prin desfacerea legăturilor la conductele respective și ridicarea de pe elementele de construcții sau de pe piesele pe care sunt fixate.

Instalații electrice de lumina și forță

- Înainte de începerea operațiunii de demontare a instalațiilor electrice se va verifica scoaterea lor de sub tensiune, de la cofretul clădirii sau din postul de transformare, după caz.

- Succesiunea operațiilor pentru dezechiparea instalațiilor electrice este următoarea:

- demontarea tablourilor  electrice;

- demontarea  aparatelor, echipamentelor și mașinilor electrice;

- demontarea corpurilor de iluminat

- desfacerea legăturilor din doze și cutii de derivare;

- demontarea cablurilor și conductelor montate aparent;

- scoaterea conductelor și cablurilor din tuburi după desfacerea legăturilor din doze;

- scoaterea prin spargerea tencuielii a tuburilor metalice montate sub tencuială;

- Tuburile de protecție îngropate în elementele de construcție și tuburile de protecție din materiale plastice montate sub tencuiala nu se recuperează.

- La instalațiile electrice din clădiri de locuit se vor efectua și următoarele operații:

- demontarea contoarelor

- demontarea cofretelor

- Demontarea elementelor componente ale instalațiilor electrice se va face astfel încât să se păstreze integritatea lor (echipamente, aparate, materiale). Echipamentele și materialele demontate se vor sorta pe tipodimensiuni și se vor depozita în magazia șantierului

Prevederi privind valorificarea

- În vederea unei cât mai complete valorificări a echipamentelor și materialelor din instalații demontate, unitățile care au în proprietate depozitele pentru aceste produse, au obligația sa organizeze, funcție de cantitatea și specificul produselor, echipe sau ateliere pentru  verificarea calității echipamentelor și materialelor de instalații aflate în depozit, precum și pentru recondiționarea celor care îndeplinesc condițiile de refolosire.

- Verificările se vor efectua ținând seama de prevederile privind  caracteristicile, condițiile și metodele  de verificare cuprinse în standardele de produs ale echipamentelor și materialelor respective.

- Echipamentele și materialele de instalații sortate și verificate calitativ vor fi utilizate, funcție de starea lor.

Demolarea izolației hidrofuge și termice la acoperișuri

- Prezenta anexa cuprinde principiile și tehnologia de desfacere a hidroizolațiilor bituminoase multistrat sau folii din mase plastice și termoizolații aferente învelitorilor.

- Tehnologia de desfacere și recuperare a materialelor de izolație aplicate la acoperișuri se va face în funcție de alcătuirea structurilor de termoizolații  (Conf. C 112-86)

- Înainte de începerea operațiilor de desfacere a acoperișurilor se va efectua un sondaj pentru verificarea structurii de termo - hidroizolație, în scopul stabilirii ordiei și organizării lucrărilor de desfacere a straturilor componente a structurii aplicate.

- Desfacerea straturilor acoperișului se va efectua cu formații de lucru dotate cu scule adecvate pentru demontarea straturilor componente, urmărindu-se recuperarea materialelor.

- Operațiile de demontare a straturilor se vor efectua în ordinea inversa de realizare a structurii de termo-hidroizolației.

- Desfacerea protecției din tablă sau din alte materiale:

- Protecțiile din tablă aplicate la atice, reborduri, străpungeri etc se vor desface din cuie  sau agrafe, cu scule adecvate smulgerii (clești, pene, dălți etc.) fără deteriorarea tablei. Foile din tabla desfăcută se vor îndrepta, stivui și transporta de pe acoperiș la depozitul provizoriu. Tabla stivuita în depozitul intermediar se va utiliza după îndreptare, croire și fasonare la lucrări de izolații învecinate sau se va transporta la depozitul exterior, pentru utilizare la alte lucrări de protecție a izolațiilor sau în alte scopuri.

- Tabla de plumb aplicată la gurile de scurgere se vor demonta cu scule specifice lucrărilor de izolații (cuțite, dălți), se va curata și verifica integritatea pentru a se utiliza la alte lucrări apropiate sau dacă este deteriorata se va transporta la depozitul de valorificare prin reutilizare în alte domenii.

- Deflectoarele din tablă se vor desface cu grija, se vor transporta în depozitul intermediar, unde se va verifica integritatea lor, urmând a se utiliza la lucrări de izolații apropiate sau la depozitul general pentru folosire la alte lucrări.

- Desfacerea protecției hidroizolației din câmpul acoperișului:

- Protecția hidroizolației din câmpul acoperișului alcătuită din pietriș sau plăci prefabricate așezate pe nisip se va aduna în grămezi sau stive și transporta la depozitul intermediar, pentru utilizare la lucrări învecinate în execuție sau  se va transporta la depozitul general pentru alte lucrări.

- Operația de demontare și transport se va executa cu scule și utilaje folosite la execuția lucrărilor de montare.

- Desfacerea hidroizolației bituminoase.

- Hidroizolația bituminoasa din câmpul acoperișului se va tăia cu dălți cu lama lată în plăci cu dimensiuni de min. 30 cm care se vor desprinde de pe suport cu razuri metalice cu lama lată, urmărindu-se deteriorarea cât mai redusă a stratului de hidroizolație.

- Bucățile rezultate din decapare se vor stivui și transporta la depozit.

- Refolosirea masei bituminoase din structura hidroizolațiilor nu mai este posibila în scopul inițial, bitumul fiind degradat în timp ca urmare a solicitărilor climatice severe din perioada de exploatare.

- În depozit, materialul de hidroizolație rezultat la decapare se va sorta, iar bucățile mai mari se vor tăia în plăci cu dimensiuni de 30 x 30 cm. Aceste plăci se vor utiliza

- pe șantiere

- drept combustibil în amestec cu lemn, pentru încălzirea pe șantiere a masticului de bitum în cazane;

- retopirea în cazane și decantarea bitumului în scopul reutilizării ca adaos la fabricarea materialelor aplicabile prin procedeul la rece la prepararea soluției de amorsare cu bitum la lucrările de hidroizolații;

- reziduul rămas în cazan, alcătuit din fibre, filere și nisip se toarnă în forme pentru confecționarea de dale asfaltice, utilizabile la pardoseli, pavaje, protecții etc;

- Desfacerea materialelor termoizolatoare

- Materialele termoizolatoare se vor desprinde de pe suport cu scule adecvate, astfel ca demontarea plăcilor sa rezulte cu degradări cât mai reduse a formelor aplicate inițial, astfel:

-plăcile din b.c.a. curățate, rezultate corespunzător dimensiunilor fabricate, se transportă și depozitează în șoproane sau magazii ferite de precipitații, în scopul reutilizării la alte lucrări apropiate, iar cele deteriorate vor fi concasate și granulate pentru utilizarea la izolarea teraselor sub forma de termoizolații în vrac, aplicate conf. Normelor tehnice C 224-86

-termoizolațiile din plăci de polistiren celular, vată minerală, plăci fibrolemnoase, se pot recupera; ele se sortează pentru utilizare la alte lucrări. Plăcile din vată minerală deteriorate se vor utiliza la confecționarea saltelelor din vată minerală sau introduse în saci de polietilenă pentru utilizare ca termoizolații la acoperișuri agrozootehnice.  Deșeurile din polistiren celular se retopesc odată cu stratul de hidroizolație sau cu bariera contra vaporilor, pentru îmbunătățirea calității bitumurilor retopite sau ca adaos la prepararea materialelor de hidroizolații la rece.

- Bariera contra vaporilor se decapează de pe suportul din beton similar cu hidroizolațiile bituminoase.

- Platforma de parcare poropusa

S-a realizat amenajarea si sistematizarea intregii zone totalizand o suprafata de 2785.50 mp incepand cu zonele de acces situate in partea de vest si partea de sud a amplasamentului tiandu-se cont de cotele existente ale terenului si cotele existente ale constructiei, respectiv hala Dafermann care va acomoda trafic greu.

Intreaga suprafata amenajata – caile de acces si circulatie, zonele parcarilor si spatiile verzi sunt incadrate de borduri prefabricate de tip A1 15x30cm si de tip B1 10x15cm.

Profil longitudinal

La proiectarea drumului în profil longitudinal s-a urmărit, în general, profilul existent al terenului, ținând seama de cotele obligate și de necesitatea preluării denivelărilor longitudinale, astfel a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivități cuprinse intre 0,30% și 1,50%.

Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de frangere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelata cu alura traseului in plan, urmarindu-se in general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Profil transversal

S-au modificat elementele geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil caracteristic, astfel încât acestea să corespundă condițiilor impuse de normativele în vigoare. În funcție de spațiul disponibil și rolul funcțional, sistematizarea a fost  prevăzută cu cate-o banda de circulatie pe sens, zone de parcari si spatii verzi.

Panta transversală se va amenaja in panta unica cu scopul de a optimiza pantele de scurgere catre gurile de scurgere cu 1,50%, atat din zona parcarilor cat si de pe zonele cailor de acces.

Profil transversal tip

Profilele transversale care se aplică vor avea următoarele elemente geometrice:

Profil transversal tip “Profil 1” :

- Platforma carosabilă: 8,80 metri

- Parte carosabila: 7,00 metri (2 benzi de circulatie 2 x 3,50 metri -delimitate prin marcaje)

- Parcare amenajata pe partea stanga: 2,00 metri

- Acces pietonal 1,80 metri – delimitat prin marcaje

- Panta carosabil in acoperis invers 1,50% dinspre margini spre ax, 1,10% dinspre margine spre ax.

- Marginea platformei incadrata cu bordura prefabricata tip A1 si B1

Profil transversal tip “Profil 7”:

- Platforma carosabilă: 37,90 metri

- Parte carosabila: 12,60 metri (2 benzi de circulatie 2 x 6,30 metri -delimitate prin marcaje)

- Acces pietonal: 3,80 metri – delimitat prin marcaje

- Parcari amenajate: 15,00 metri

- Spatiu verde amenajat pe partea stanga: 6,50 metri

- Panta carosabil in acoperis invers 1,50% dinspre margini spre ax, 1,00% dinspre margine spre ax.

- Marginea platformei in zona parcarilor incadrata cu bordura prefabricata tip A1

- Marginea platformei se inchide cu pavaj in dreptul cladirii (Hala Dafermann)

Lucrari la sistemul rutier:

Se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari la sistemul rutier si anume:

-	Sapatura teren existent, nivelare si compactare pana la cota inferioara a stratului de fundatie sistem rutier

- Așternerea si compactarea unui strat de balast de 30 cm grosime

- Așternerea si compactarea unui strat din balast stabilizat cu 6% ciment de 20 cm grosime

- Asternerea si compactare unui strat de nisip 0-3mm de 6 cm grosime

Montarea pavajelor autoblocante destinate traficului auto de 8cm grosime

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-un sistem de guri de scurgere prefabricate care va colecta apa de pe suprafata de rulare si le va dirija in rețeaua de canalizare ape pluviale.

Guri de scurgere prevazute sunt din polietilena modulara, forma lunga, cu depozit pentru aluviuni rama si gratar din fonta de 300x500mm plata, clasa de sarcini C250/D400 tip ACO Combipoint sau similar. Gurile de scurgere montate sunt: 3 bucati. Gurile de scurgere se vor racorda la reteaua de canalizare pluviala aflata in vecinatatea amplasamentului nu inainte ca la iesirea de pe amplasament al traseului de conducta sa fie instalat un separator de hidrocarburi

III.5.4 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati si modul de asigurare al acestora

- energia electrică este asigurată prin racordul la rețeaua localitatii, de unde este distribuită la corpurile de clădire prin intermediul unui branșament general – se va mari capacitatea postului de transformare existent, astfel incat sa raspunda pentru zona de extindere ;

- alimentare cu gaz-  nu este cazul, cladirea este deja racordata la gaz si pentru zona de extindere nu se aduc modificari la situatia existenta

III.5.5 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pe parcelă sunt prezente utilități (energie electrică, apă, canalizare , telefonie, iar asigurarea acestora se realizează în modul următor:

- alimentarea cu apă potabilă și de consum este asigurată de la rețeaua de apă a localității prin branșamentul existent pe parcelă;

- eliminarea apelor uzate se face prin sistemul de canalizare existent, in reteaua de canalizare a localitatii, cu ajutorul unui sistem de separator de hidrocarburi;

- sistemul de evacuare a apelor pluviale de pe acoperișuri este realizat din jgheaburi și burlane metalice ascunse. Apele pluviale vor fi dirijate spre sistemul de canalizare al incintei ;

- încălzirea spațiilor este asigurată de la o centrala termica proprie;

- apa caldă menajeră este asigurată de la centrala termica proprie ;.

- asigurarea serviciilor de telefonie și internet se  realizeaza prin conectarea la rețeaua localitatii.

III.5.6 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Dupa incheierea santierului , prin grija beneficiarului se va amenaja terenul aferent cu suprafete dalate si asfaltate pentru circulatia auto si cea pietonala, spatii verzi si plantatii astfel incat sa se incadreze in sistemul natural al zonei de amplasare.

Toate aleile de circulaţie şi parcare vor fi prevăzute cu pante de scurgere către rigole.

III.5.7 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul auto în incintă se realizează printr-o poarta  in zona de nord-est a parcelei ce debușează din drumul public al localitatii. Accesul pietonal se realizează prin aceasi poarta de acces.

Accesul la cladiri se realizeaza in sistem individual, fiecare cladire existenta sau extindere  propusa va avea functiune distincta.

III.5.8 Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea construcţiilor se propun materiale care să facă faţă necesităţilor constructive provenite din funcţiunea propusă.

Resursele naturale care se vor folosi în cursul exploatării investiţiei sunt utilităţile urbane: alimentare cu apă si energie electrică .

III.5.9 Metode folosite in constructie

Pentru realizarea investitiei se vor folosi echipamente de dimensiuni  mici la mari. Toate lucrările se vor face respectând normativele și legislația în vigoare privind sănătatea și securitatea muncii.

III.5.10 Planul de executie

Faza de construcţie presupune realizarea obiectivului utilizând forţă de muncă şi echipamente mecanizate, luând în considerare respectul faţă de mediul înconjurător prin păstrarea a cât mai multe elemente de vegetaţie, şi fără alterarea solului în afara perimetrului construcţiilor propuse. După realizarea construcţiilor se propune mentinerea si ingrijirea spaţiilor rămase, cu vegetaţie înalta, joasă şi medie.

III.5.11 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Cladirile propuse vor fi independente si nu vor interfera cu alte construcții de pe amplasamentele învecinate.

III.5.12 Detalii privind alternativele studiate

Nu s-au luat în considerare alte alternative.

III.5.13 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Realizarea investitiei propuse completeaza caracterul existent al zonei din PUG aprobat pentru zona unitati de productie-subzona unitati industriale nepoluante. Astfel, modernizarea cladirilor existente si platforma noua de parcare, poate fi un catalizator pentru dezvoltarea zonei prin aparitia de noi investitii similare, crescand productivitatea zonei si conducand la crearea de noi locuri de munca.

III.5.14 Alte autorizatii cerute de proiect

Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie se vor obține toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

IV.  DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

IV.1 Planul de executie a lucrarilor de demolare

Demolarea se face “bucată cu bucată” de sus în jos, începând cu acoperișul. La fiecare nivel în parte, după caz, se vor executa operațiile de demolare a compartimentelor interioare sau închiderilor exterioare.

În vederea recuperării la maxim a materialelor și elementelor de construcție și instalații, conducătorul șantierului de demolări va instrui corespunzător personalul de execuție, indicând și locurile de depozitare a acestora, astfel încât să fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto-tipo-dimensiuni în măsura în care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiții care le vor utiliza. Se recomandă evacuarea, pe cat posibil în aceeași zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, țevi, tâmplărie, radiatoare, alte materiale mărunte).

Materialele care nu pot fi valorificate vor fi depozitate separat și evacuate de firme specializate la centrele ecologice de colectare a deșeurilor de profil.

Organizarea de șantier va cuprinde: realizarea unor baracamente pentru muncitori și unele pentru adăpostirea materialelor perisabile și a uneltelor de lucru, amenajarea unor platforme pentru depozitare a deșeurilor, a materialelor recuperate și pentru curățarea utilajelor care părăsesc șantierul și amplasarea unui wc ecologic pe sit.

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE

Standarde de referință

Normativ de demolare a construcțiilor civile și anexele acestora/1986

C 112-86 Normativ pentru proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase Legea nr. 10/1995 - Calitatea în construcții

H.G.  nr. 256/1994   privind asigurarea activității metrologice în construcții. Regulament privind  urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor.

Reguli generale privind execuția lucrărilor de demolare

- Prevederile prezentului capitol se referă la execuția lucrurilor de demolare parțială/totală, pentru construcții de depozitare.

- Prevederile prezentului capitol se aplica, de asemenea și la execuția demolării instalațiilor funcționale aferente respectivelor construcții.

- La executarea operațiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale construcției (datorita desfacerii unor elemente portante înainte de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele, desfacerii unor legături de asigurare a stabilității, desfacerii elementelor portante la nivele inferioare etc) și care atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieți omenești, degradarea iremediabila a resurselor materiale refolosibile etc.

- Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcție va fi în principiu inversă ordinii operațiunilor de montaj folosite la realizarea construcției.

- Se vor lua măsuri pentru organizarea depozitarii la obiect sau în depozite centralizate a elementelor de demolare, precum și masuri pentru conservarea și evitarea degradărilor ulterioare a elementelor demolate recuperabile.

- Se vor lua măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, decurgând din natura operațiilor de demolare-recuperare.

- Execuția demolării va fi condusă, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de instruirea personalului care execută demolarea, precum și de asigurarea recuperării materialelor și elementelor de construcții și instalații.

- Înainte de începerea demolărilor, întregul personal care ia parte la execuția lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazele de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații, măsurile și tehnicile ce se aplică pentru recuperarea corespunzătoare a materialelor rezultate din demolări etc.

- În toate cazurile, lucrările de demolare vor începe numai după ce:

- au fost întrerupte legăturile la rețelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrică, termoficare, telefon, canalizare. Operațiunile de întrerupere a legăturilor vor fi executate de către întreprinderile specializate în sarcina cărora sunt aceste instalații, utilități etc.

-au fost golite rețelele interioare de apa, gaze, termoficare etc.

-au fost evacuate utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice din interiorul clădirilor.

- Operațiunile de demolare se vor executa, de regula, la lumina zilei. În cazul în care se impune ca lucrările de demolare sa fie continuate și pe timpul nopții, se va prevedea un iluminat corespunzător și se vor evita pe cât posibil executarea operațiunilor cu grad mare de periculozitate.

- În vederea recuperării la maximum a resurselor materiale de la demolări, unitatea care execută aceste operații va asigura împrejmuirea șantierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare și paza permanenta (atât pe timpul nopții cât și a zilei) și evacuarea tuturor materialelor rezultate. Se va interzice accesul în zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operațiile respective. Materialele de masa care se vor utiliza în zonele de demolare (cărămizi, borduri etc.) se vor depozita la locul potrivit.

- În vederea recuperării materialelor refolosibile, unitățile care execută demolarea construcțiilor vor lua următoarele masuri:

- interzicerea utilizării unor tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau distrugerea materialelor și a elementelor de construcții și instalații ce urmează a fi recuperate;

- dotarea formațiilor de lucru cu calificare corespunzătoare cu scule, utilaje și dispozitive specifice;

- interzicerea intrării în lucru a personalului neinstruit.

- În vederea recuperării la maxim a materialelor și elementelor de construcție și instalații, conducătorul șantierului de demolare va instrui corespunzător personalul de execuție, indicând și locurile de depozitare a acestora, astfel încât sa fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto-tipuri-dimensiuni în măsura în care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiții care le vor utiliza. Se recomandă evacuarea, pe cât posibil în aceeași zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, țevi, tâmplărie, radiatoare, alte materiale mărunte).

- Evidența financiar-contabilă de ieșire a materialelor din șantierul de demolare, de transport, de intrare a materialelor în depozit și de înregistrare sunt cele legale în sectorul financiar pentru acest tip de activități.

- La terminarea demolării se vor întocmi note de materiale, cuprinzând cantitățile de materiale recuperate.

- Demolarea se face în doua etape succesive:

- dezechiparea construcției;

- demolarea propriu-zisă

IV.2 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Dupa incheierea santierului constructiilor,  prin grija beneficiarului se va amenaja terenul aferent cu suprafete dalate, spatii verzi si plantatii astfel incat sa se incadreze in sistemul natural al zonei de amplasare.

Toate aleile de circulaţie şi parcare vor fi prevăzute cu pante de scurgere către rigole. Spaţiile plantate vor mărgini toate zonele construite, şi vor fi de tip gazon şi plantaţii cu înălţime medie.

IV.3 Cai noi de access sau schimbari ale celor existente

Accesul auto în incintă se realizează printr-o poarta  in zona de nord-est a parcelei ce debușează in drumul public al localitatii. Accesul pietonal se realizează prin aceasi poarta de acces.

Accesul la cladiri se realizeaza in sistem individual, fiecare cladire existenta sau extindere propusa va avea functiune distincta.

IV.4 Metode folosite in constructie / demolare

Pentru realizarea investitiei se vor folosi echipamente de dimensiuni de la mici la mari. Toate lucrările se vor face respectând normativele și legislația în vigoare privind sănătatea și securitatea muncii.

IV.5 Detalii privind alternativele studiate

Nu s-au luat în considerare alte alternative.

IV.6 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Realizarea investitiei propuse completeaza caracterul industrial al zonei (aflata in dezvoltare). Astfel, existenta cladiriilor studiate, poate fi un catalizator pentru dezvoltarea zonei prin aparitia de noi investitii similare, crescand productivitatea zonei si conducand la crearea de noi locuri de munca.

V.  DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

V.1 Distanta fata de granite

Amplasamentul nu se află sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

V.2 Localizarea proiectului in raport cu patrimoniu cultural

Lotul studiat se află în intravilanul municipiului Zalău, în afara zonelor protejate. Situarea terenului în cadrul localității este prezentată în planșa A01 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ.

Terenul se află în intravilanul municipiului Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazu la numărul 98/A, situat în interiorul fostei incinte COMAT Salaj.

Parcela studiata este proprietatea firmei DAFERMANN SRL si are o suprafata de 5986,00 mp, conform extraselor de Carte Funciara anexate.

V.3 Areale sensibile

V.3.1 Arii protejate Natura 2000

Terenul nu se afla intr-o arie protejata Natura 2000, sau limitrofa.

V.3.2 Zone locuite aflate în apropierea amplasamentului

Pe proprietatile aflate in apropierea parcelei studiate nu exista locuinte.

V.3.3 Zone istorice, arheologice aflate în apropierea amplasamentului.

Nu exista monumente istorice in apropriere.

VI.   DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

VI.1 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

VI.1.1 Protectia calitatii apelor

Impactul organizării de santier

Pe durata executiei lucrarilor de construire se folosesc materiale inerte.

Organizarea de santier va fi amenajata in interiorul proprietatii, astfel ca nu vor fi ocupate suprafete suplimentare de teren care sa necesite masuri speciale de protectie pe durata executiei lucrarilor.

O poluare a acviferului freatic în perioada de constructie se poate produce numai în situatii accidentale cu pierderi semnificative de carburanti, ulei de motor sau alte substante periculoase. Constructorul va lua toate măsurile pentru evitarea producerii acestora si va de interveni prompt pentru depoluarea zonei. Eventualele scurgeri accidentale de carburanti, uleiuri vor fi îndepărtate cu materiale absorbante.

Măsuri de reducere a impactului negativ asupra apelor subterane

După cum s-a prezentat mai sus, solutiile adoptate în proiect nu afecteaza acviferului freatic. Nu sunt necesare alte măsuri suplimentare. În timpul executiei lucrărilor de constructii, situatii posibile de poluare a subteranului pot apărea numai în cazuri de accidente.

Măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, eventual bariere, alimentarea cu carburanti si reparatii în spatii special amenajate.

Impactul prognozat asupra apelor de suprafată

Organizarea de santier pe durata executiei se va realiza astfel incat sa se ia toate masurile pentru a proteja apele de suprafata din vecinatatea amplasamentului, situatii posibile de poluare a acestora putand aparea numai în cazuri de accidente.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafată

Măsurile de prevenire si diminuare a impactului asupra apelor de suprafata sunt:  verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, eventual bariere, alimentarea cu carburanti si reparatii în spatii special amenajate.

VI.1.1 Protectia aerului

Protecţia calităţii aerului pe perioada de execuţie a lucrărilor

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire sunt:

-	pulberi în suspensie si sedimentabile provenite din activitătile de executie a lucrărilor de constructii proiectate si de la materialele de constructii utilizate;

-	emisii provenite de la arderea carburantilor în motoarele unor utilaje (CO, NOx, SO2); gaze de esapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de constructii proiectate.

Emisiile de praf variaza de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatii, operatiile specifice, conditiile meteo dominante. Praful generat de manevrarea de materiale sau de vand este in general de origine naturala (particule sol, praf mineral). Principalele faze generatoare de surse de emisie praf in atmosfera sunt:

-	lucrari in amplasamentul obiectivului

-	lucrari ce includ manipulari de pamant, turnari de betoane si executia structurilor metalice si de lemn

-	lucrari colaterale

-	traficul auto de lucru

-	executia lucrarilor implica folosirea de utilaje specifice, ceea ce poate conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici; aprovizionarea cu materiale implica utilizarea de autovehicule pentru transport ce genereaza poluanti carateristici motoarelor cu ardere interna.

Utilajele necesare lucrărilor nu vor lucra simultan. Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomandă ca utilajele să fie verificate din punct de vedere tehnic, drumurile să fie umectate în perioada secetoasa. Concentratiile maxime de substante poluante în aer prognozate nu vor depăsi valorile CMA (Concentratie Maximă Admisă) si se vor încadra în intervalul 0,2-0,5CMA.

Limita superioară a intervalului este posibil să se realizeze în perioada de constructie si operare, limita minimă în perioada de operare.

Referitor la poluarea cu pulberi a aerului, din experienta santierelor de constructii, se poate aprecia că, în perioadele lipsite de precipitatii, pe traseele de circulatie a mijloacelor de transport si în zonele de activitate a utilajelor pot fi depăsite de 2-3 ori valorile CMA de 0,5 mg/mc.

Zonele de poluare cu pulberi/particule materiale sunt limitate ca extindere. Conform US-EPA AP42, particulele cu diametrul mai mare de 100μm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepăsind 10m de la marginea drumului. Particulele cu diametrul cuprins între 30μm si 100μm se depun până la 100m lateral drumului si numai particulele mai mici de 30μm, respectiv pulberile în suspensie, se depun la distante mai mari de 100 m si pot depăsi incinta portului. Este dificil de făcut o evaluare a poluării aerului cu pulberi, cantitătile si distantele de depunere ale acestora depinzând de natura căii de rulare (asfalt, beton, pământ), de natura materialelor vehiculate si conditiile meteorologice.

Emisiile de compusi nocivi rezultati de la motoarele cu ardere internă sunt relativi scăzute, atât în concentratie cât si în debite masice, fapt ce nu va avea un efect nociv semnificativ asupra mediului, iar impactul asupra asezărilor umane va fi neglijabil.

Măsuri de diminuare a poluării aerului

- 	folosirea utilajelor/mijloacelor de transport performante, adecvate care respectă normele EURO;

- 	verificarea periodica a utilajelor / mijloacelor de transport, intretinerea corespunzatoare, punere in functiune numai in buna stare de utilizare;

-	umectarea permanenta a suprafetelor neasfaltate; eliminarea / reducerea lucrarilor ce antreneaza formarea prafului in perioadele cu vant putermic;

-	folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt;

-	folosirea prelatelor este indicată si pentru protectia temporară a unor depozite de actiunea vântului;

-	monitorizarea poluării cu pulberi.

VI.1.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Activităţile de constructii sunt producătoare fireşti de zgomote şi vibraţii. În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimţi pe perioade scurte de timp.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada de operare se vor respecta valorile maxim admise ale nivelului de zgomot pe timpul zilei cât şi în intervalul  orar 22-6, valori stabilite de Ordinul 235/2002 (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei) pentru zonele rezidenţiale.

VI.1.4 Protectia impotriva radiatiilor

Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse de radiaţii. De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii ionizante.

VI.1.5 Protectia solului si subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice în perioada de execuţie a lucrărilor

-	depozitarea necontrolată a deseurilor si a materialelor de constructie;

-	activitătile desfăsurate pentru amenajarea obiectivului investitiei;

-	scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule si utilaje.

Principalii poluanti ai solului proveniti din activitătile de constructie specifice organizării de santier sunt:

-	produse petroliere care pot ajung în sol ca urmare a unor pierderi accidentale datorate defectiunilor tehnice;

-	pulberi si deseuri de materiale de constructii rezultate din procesele de transport al materialelor, etc.;

-	emisii de noxe ( NOx, SO2, pulberi) provenite de la traficul auto.

Apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor cu ajutorul gurilor de scurgere si a rigolelor, sunt conduse spre bazinul vidanjabil.

Prognozarea impactului

Pe perioada executiei lucrarilor, pentru a preveni / reduce / limita impactul asupra solului datorat lucrarilor propuse a se executa se recomanda urmatoarele:

-	verificarea inspectiilor tehnice ale masinilor si utilajelor folosite la executia lucrarilor pentru evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere;

-	antreprenorul trebuie sa asigure pe amplasament material absorbant pentru a putea interveni in cel mai scurt timp posibil in cazul in care s-ar produce poluari accidentale

-	antreprenorul trebuie sa se asigure ca deseurile rezultate pe durata executiei lucrarilor sunt colectate selectiv si depozitate in pubele in functie de fiecare tip de deseu. Depozitarea pubelelor trebuie sa se faca pe platforme betonate sau impermeabilizate pentru a se preveni orice scurgere pe sol. Antreprenorul prin grija sa, va incheia contracte cu operatori autorizati pentru preluarea deseurilor pe tipuri de deseuri, care vor rezulta din activitatea de constructie / amenajare;

-	evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite, in special a produselor chimice sau a materialelor cu continut de produse chimice care pot afecta, prin scurgeri accidentale, calitatea solului;

-	amenajarea de toalete ecologice;

-	pamantul excavat, acolo unde este cazul, sau materialele rezultate din sparturi, vor fi depozitate pe amplasament si ulterior fie vor fi refolosite fie vor fi eliminate prin operatori economici autorizati pentru astfel de activitati;

VI.1.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu sunt areale sensibile in zona de implementare a proiectului.

Identificarea impactului

Amplasamentul se afla in afara arealelor protejate.

Impactul direct şi indirect în faza de construcţie

In perioada de executie a lucrarilor, speciile de habitate si de nevertebrate nu vor fi afectate avand in vedere ca lucrarile se vor executa in interiorul proprietatii.  Mai mult, lucrarile care fac obiectul acestui proiect se vor executa pe un amplasament intravilan, antropizat.

Impactul în faza de exploatare

In perioada de functionare a imobilului propus, speciile de habitate nu vor fi afectate, deoarece activitatea desfasurata nu va depasi limitele amplasamentului.

VI.1.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Masuri de diminuare a impactului asupra populatiei si sanatatii populatiei

Se vor lua toate masurile care se impun pentru prevenirea si ameliorarea poluării asezărilor umane din zona limitrofă amplasamentului, a drumurilor de acces spre/dinspre perimetru analizat. In timpul transportului materialelor de constructie, pe toată durata de executie a lucrărilor este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor care generează praf si/sau umectarea lor; stropirea materialelor în zona de depunere si a căii de rulare (parcărilor de acces în perimetrele de lucru si în zonele exterioare); restrictiona vitezei autobasculantelor la 25 - 30km/h. Prin proiectul de organizare de santier se va prevedea o rampa pentru spalarea rotilor utilajelor care vor avea acces pe proprietate.

In perioada de functionare a fermei piscicole nu vor exista surse de poluare care sa afecteze factorii de mediu.

Riscurile pentru sanatatea umana

Accidentele în perioada organizării de santier sunt în general generate de indisciplină si nerespectarea de către personalul angajat a regulilor si normelor de sănătate si securitatea muncii (neutilizarea echipamentelor de protectie).

Aceste accidente pot aparea în legătura cu următoarele activităti:

-	lucrul cu utilajele si mijloacele de transport; circulatia rutieră internă si pe drumurile de acces;

-	incendii din diferite cauze; electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură;

-	inhalări de praf;

-	explozii ale buteliilor de oxigen sau altor recipienti;

-	căderi de la înăltime sau în excavatii;

-	striviri de elemente în cădere.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea, pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si întârzierea lucrărilor. De aceea, securizarea organzării de santier este necesară pe toata perioada de executie a lucrărilor proiectate, de la începerea lucrărilor de executie, până la finalizarea acestora. Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de executie si respectarea proiectelor care stau la baza executiei. Este obligatorie realizarea unor depozite securizate pentru toate materialele de constructii care pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din santier sau altor persoane straine.

Riscurile  de dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice

Accidentele potentiale pot avea loc în mod diferit în perioadele de executie si exploatare.

Ampalsamentul este situate intr-o zona fara fenomene meteorologice deosebite, fara riscuri relevante.

VI.1.8 Prevenirea si gestionarea deseurilor

Deseurile care vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor propuse sunt:

-	Deseuri care pot fi incluse in categoria deseurilor de tip municipal: lemnul de la cofraje, sticla si deseurile din material plastic (PVC), vata minerala, bucati de saltele de fibra de sticla sau snur cu fibre de silica sau ceramice. Acestea vor fi colectate selectiv si depozitate temporar in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier, in scopul eliminarii/valorificarii lor, conform prevederilor din Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

-	Deseurile metalice rezultate din operatiile de debitare vor fi depozitate temporar in incinta societatii si vor fi valorificate ca deseuri reciclabile de catre firme autorizate, conform Legii 211/2011.

-	Deseuri de materiale de constructie – deseuri amestecate de caramida, moloz, beton, etc. Aceste deseuri vor fi depozitate temporar si vor fi eliminate ca deseuri inerte.

-	Solul si alte materiale excavate, piatra, betonul, caramizile - partial sau in totalitate, pamantul excavat poate fi reutilizat pentru umpluturi sau nivelare la obiectivul propus. Surplusul din aceste materiale va fi evacuat de la amplasament prin firme specializate.

-	Uleiuri uzate, filtre ulei, anvelope, acumulatori/baterii uzate rezultate ca urmare a efectuarii operatiilor de intretinere autovehiculelor si utilajelor - acestea vor trebui eliminate prin operatori specializati contractati pe perioada constructiei.

Deseurile solide de tip municipal si cele menajere vor fi colectate selectiv, in pubele speciale, depozitate temporar in zone special desemnate acestui scop si eliminate de pe amplasament in mod periodic, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii 536/1997.

Organizarea de santier va include facilitati pentru depozitarea controlata a tuturor tipurilor de deseuri, amenjari care ulterior pot fi utilizate si pe perioada de functionare a hotelului.

Organizarea de santier va include, de asemenea toalete ecologice avand in vedere numarul persoanelor care isi vor desfasura activitatea pe santier. Este dificil de facut o estimare cantitativa privind aceste deseuri care vor fi generate, tehnicile utilizate avand un rol foarte important in estimarea tipurilor si cantitatilor de deseuri.

Responsabilitatea gestionarii deseurilor (eliminare/valorificare) rezultate in etapa de executie revine antreprenorului de lucrari.

Măsuri de diminuare a impactului

Strategia nationala privind gestionarea deseurilor pune un accent deosebit pe prevenirea, reutilizarea si reciclarea deseurilor, in scopul eliminarii poluarii si conservarii resurselor naturale. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, sortarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Sortarea la sursa asigura un grad ridicat de reciclare, costuri reduse pentru reciclare, venituri din recuperarea si reutilizarea anumitor materiale, santiere mai curate.

Reutilizarea deseurilor generate se aplica in situatia in care, acestea isi gasesc utilizarea in cadul altor activitati, in afara amplasamentului, fara a duce modificari in procesele tehnologice existente sau a deseurilor reutilizabile. Reciclarea şi valorificarea reprezintă o prioritate înaintea eliminării prin depozitare si sunt operatiuni care se pot realiza atât pe amplasament, cât şi în afară amplasamentului. In acest sens s-a propus pe amplasament amplasarea unei statii de productie compost din deseuri organice rezultate din activitatea de restaurant.

Masuri specifice deseurilor generate

In perioada de executie:

-	beton – poate fi folosit ca material de umplutura, dupa concasarea prealabila

-	metal - va fi debitat la dimensiuni transportabile si va fi valorificat prin societati autorizate.

-	plastic – va fi colectat separat si valorificat prin societati autorizate

-	deseuri care pot fi incluse in categoria deseurilor de tip municipal: lemnul de la cofraje, deseurile din material plastic (PVC), vata minerala, bucati de saltele de fibra minerala sau snur cu fibre de silica sau ceramice – vor fi valorificate ca materiale de umplutura.

-	deseurile menajere – vor fi eliminate de societatea de salubritate.

In perioada de functionare:

-	ambalaje de plastic sau metalice, sticle, hartie si carton necontaminate – vor fi colectate separat si valorificate prin firme specializate

-	deseurile menajere – o parte vor fi eliminate de societatea de salubritate iar cele organice rezultate din activitatea restaurantului vor fi transformate in compost.

Planul de gestionare a deseurilor

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase.

Deşeurile vor fi colectate printr-un sistem propriu, şi depozitate selectiv în spaţii special amenajate, de unde vor fi evacuate, selectiv, de către o firmă specializată de salubritate. Locul de depozitare va fi sub forma unei platforme betonate cu canalizare proprie, si va fi marginita de plantatii verzi, de inaltime medie.

VI.1.9 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu vor exista substanţe chimice periculoase.

VI.2 Utilizarea resurselor naturale

Lucrarile care fac obiectul acestui proiect nu vor ocupa suprafete de teren suplimentare, asa cum este prevazut si in Certificatul de Urbanism. Lucrarile presupun asigurarea alimentarii cu utilitati si respectiv extinderea unei cladiri existente si realizarea amenajarilor exterioare aferente. Aceste lucrari nu vor afecta habitate sensibile, fiind executate in afara arealelor de protectie.

Apa va fi utilizata specific functiunii imobilului si va fi asigurata prin bransament la reteaua de apa a localitatii.

VII.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VII.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Tinand cont de natura activitatii si de faptul ca se va desfasura pe un amplasament intravilan, antropic, se considera ca manifestarea zgomotului in zona obiectivului se constituie un factor de disconfort intermitent, temporar, numai in perioada de executie.

Respectarea programului de lucru si a sarbatorilor legale va diminua impactul produs, deci se poate aprecia ca impactul va fi potential negativ, dar de scurta durata.

VII.2 Impactul asupra florei şi faunei

Se poate aprecia ca impactul asupra faunei si florei din zona studiata este practic inexistent, datorita faptului ca lucrarile se vor executa in perimetrul unei incinte existente, pe o zona deja dalata si folosita ca si parcare autocamioane.

In perioada de functionare nu va exista un impact asupra habitatelor sau speciilor de nevertebrate din zona limitrofa amplasamentului.

VII.3 Impactul asupra solului

Impactul asupra solului este nesemnificativ, obiectivul in ansamblu sau respecta indicatorii urbanistici maximali stabiliti prin PUG-ul localitatii aprobat si a zoaneipentru functiunea de zona unitati de productie- subzona unitati industriale nepoluante.

VII.4 Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Organizarea de santier si lucrarile propuse se vor desfasura strict pe suprafata destinata, accesul se va face direct din drumul ce margineste proprietatea pe latura nordica, deci lucrarile propuse nu vor interfera cu proprietatile vecine.

VII.5 Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Tinand cont de functiunea imobilului si de masurile prevazute pentru protectia calitatii apelor, se poate aprecia ca impactul asupra factorului de mediu apa este nesemnificativ.

VII.6 Impactul asupra calitatii aerului

Activitatea viitoare pentru zona de extindere nu presupune un impact semnificativ negativ asupra calitatii aerului.

VII.7 Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Imobilul proiectat nu va avea impact seminificativ asupra peisajului. S-a tinut cont de context si de topografia terenului.Extinderea cladirii existente si modernizarea interioara a cladirii existente,  mentine functiunea existenta a parcelei.

VII.8 Impactul potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

S-a urmarit mentinerea stilului arhitectural al zonei. Extinderea constructiei  se va construi in spiritul constructiei existente functionale.

VII.9 Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului propuse in prezentul proiect sunt:

-	respectarea procedurilor specifice de realizare a constructiilor care fac obiectul proiectului;

-	respectarea proiectului tehnic si a tuturor masurilor si recomandarilor facute in prezenta documentatie si in celelalte studii de specialitate;

-	respectarea tehnologiilor propuse, exploatarea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor;

-	eliminarea corespunzatoare a oricaror deseuri rezultate;

-	utilizarea echipamentelor si vehiculelor cu emisii de noxe reduse.

VII.10 Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Datorita distantei mari fata de granite, nici una dintre activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiectul propus pentru avizare.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Etapa de executie

In timpul realizarii obiectivului trebuie urmarite:

-	respectarea recomandarilor din prezentul studiu pentru diminuarea impactului temporar si punctual.

-	realizarea sapaturilor si a organizarii de santier in asa fel incat acestea sa nu se constituie in surse de poluare majore in zona, cu incadrarea in parametrii de calitate admisi ai factorilor de mediu in general si in special a celor privind zgomotul urban, disfunctionalitatile de trafic, calitatea apelor evacuate in sistemele de canalizare in faza de santier, gestionarea deseurilor.

-	eliminarea corecta, transportul si depozitarea maselor de pamant excedentar numai pe amplasmentele autorizate si in locurile stabilite, corelat cu programele de constructii si amenajari civile de la locurile indicate pentru transportul acestor cantitati de pamant.

-	realizarea lucrarilor prevazute si dimensionarea corecta a celor care inca nu sunt definitivate, pe baza unor proiecte tehnice de detaliu pentru fiecare specialitate care sa fie verificate si autorizate in mod distinct.

-	dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor realiza lucrari de amenajare a circulatiilor si a spatiilor verzi existente, utilizandu-se pamantul indepartat in timpul lucrarilor de infrastructura.

Etapa de exploatare

Dupa punerea in functiune a obiectivului trebuie urmarite:

-	incadrarea in normele legale in vigoare a functionarii obiectivului.

-	verificarea calitatatii efluentilor evacuati cu respectarea parametrilor de calitate indicati prin proiect.

-	monitorizarea calitatii factorilor de mediu conform Autorizatiei de Mediu care va fi emisa.

-	gestionarea corecta a deseurilor, depozitarea si eliminarea finala corespunzatoare a deseurilor cu colectare selectiva.

IX.  LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME/STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Atat la nivel de proiectare, cat si la nivel de executie se respecta prevederile legislatiei nationale care transpun legislatia europeana privind protectia calitatii factorilor de mediu, respectiv actele normative ale Comunitatii Europene.

X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.1 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Măsuri pregătitoare

Pentru a permite desfășurarea fără intrerupere a lucrărilor de construcții se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor material și umane.

Lucrări pregătitoare :

- se curață terenul ( demolări, indepărtarea gunoaielor)

- se realizează aprovizionarea cu material și piese, in cantitățile și de calitatea cerută de proiect, astfel incât să se asigure inceperea și continuitatea lucrărilor,

- se asigură utilajele și dispozitivele de mica mecanizare necesare;

- se asigură forța de muncă specializată;

- se realizează căile de acces și platform de depozitare a materialelor.

Lucrari provizorii

Executarea lucrărilor pentru deschiderea șantierului constă in aducerea primului eșalon de constructori care vor ataca și deschide primele lucrări, respectiv vor executa platformele pentru amplasarea lucrărilor de organizare de șantier, precum și alte lucrări necesare inceperii execuției.

Ordinea de execuție a lucrărilor de deschidere a șantierului este următoarea:

- Se va amplasa panoul de investitie a santierului/investitiei;

- Se alege o platforma  sau o zonă din partea de acces pentru amplasarea primelor lucrări de organizare, amenajare drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santier;

- Se va realiza o rampa de spalare-platforma betonata cu racord la canalizare

- Se va amenaja un sistem de colectare a apelor pluviale care sa nu permita antrenarea pamantului si materialelor in afara organizarii de santier;

- Se va amplasa un punct de control(paza);

- Se va amenaja o platforma pentru depozitarea materialelor;

- Se va amplasa o baraca pentru birouri si vestiar;

- Se va amplasa un depozit pentru scule;

- Se va monta o toaleta ecologica;

- Se va aduce un container pentru eventualele deşeuri rezultate din lucrare;

- Se va imprejmui provizoriu terenul;

- Se va amplasa o platforma pentru macara 5m/5m/1.2 m – daca este cazul;

- Se elibereaza amplasamentul de orice elemente existente ce pot stanjeni executia;

Necesarul de materiale si ehipamente (procurare si transport)

Pentru execuția lucrărilor este necesară aprovizionarea șantierului cu următoarele tipuri de materiale:

•	ciment;

•	nisip;

•	pietris;

•	caramida;

•	armaturi;

•	lemn;

•	membrane hidroizolatoare;

•	materiale termoizolante de diferite grosimi, conform proiectului;

•	finisaje, alese impreuna cu investitorul si arhitectul, conform documentatiei tehnice;

•	confectii metalice;

•	materiale pentru pavaje.

Scule care trebuie să se găsească in dotarea șantierului:

•	lopeți;

•	târnăcoape;

•	roabe;

•	topoare (mari și mici);

•	ciocane medii;

•	tesle;

•	clești de tăiat oțel, normali;

•	fierăstrău dulgher;

•	cozi de lemn de rezervă;

•	foarfecă de tăiat fier beton cu mânere de min 90cm;

•	nivelă lungă min.100 cm;

•	colțar unghi de 90 grade;

•	rulete de 3m și 5m profesionale;

•	furtun nivel min. 20 m transparent .

Scule electrice :

•	mașină de găurit (ciocan rotopercutor) ;

•	flex min.25 mm + discuri oțel (20 buc);

•	ochelari de protective;

•	cabluri electrice.

Toate sculele vor fi depozitate in spații adecvate, alese de constructor.

La inceperea organizării de șantier se elaborează grafice diferențiale si integrale de aprovizionare, consum și stocare pentru principalele materiale.

Acestea vor fi depozitate pe platforma din incinta amenajată a șantierului.

Organizarea de șantier trebuie să cuprindă:

•	necesarul de utilaje de construcții și mijloace de transport dar și construcții și amenajările privind   parcarea, intreținerea și repararea acestora;

•	sursele de utilități precum și rețelele aferente acestora;

•	probleme legate de protectia și igiena muncii incadrul santierului și să prevadă măsurile și dotările privind prevenirea și stingerea incendiilor (PSI );

•	paza civilă;

•	lista obiectelor de organizare de șantier ( disponibile si necesare );

•	planificarea execuției lucrărilor de organizare de șantier;

Prin realizarea organizării de șantier se crează premise pentru:

- Reducerea duratelor de execuție;

- Asigură condiții optime de muncă și viață pentru personal;

- Utilizarea cu maxim de randament pentru resursele disponibile;

- Creșterea productivității muncii;

- Creșterea calității execuției lucrărilor;

- Limitarea riscului de producere a accidentelor de muncă;

- Diminuarea risipei in cadrul șantierului;

- Reducerea costurilor de executie.

X.2 Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amenjata in cadrul amplasamentului propus.

Organizarea de santier se va face conform unui plan de santier anexat la documentatia proiectului tehnic.

Utilitati temporare: vor fi asigurate din retelele existente in incinta.

Pentru acces se va folosi accesul existent.

X.3 Sursele de poluanti si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti

Acestea sunt detaliate in capitolele anterioare, unde s-a analizat impactul asupra mediului in perioada de executie a lucrarilor. Ca urmare a celor prezentate mai sus, impactul asupra mediului datorat organizarii de santier pentru obiectivul propus este redus, pe durata executiei.

Executantul lucrarilor va lua totate masurile necesare pentru a nu permite accesul persoanelor straine in zona sa de lucru. De asemenea, va lua masuri ca in perioada de realizare a lucrarilor sa se pastreze curatenia si sa se mentina libere caile de acces. Toate resturile si deseurile rezultate din lucrari vor fi evacuate imediat din santier spre locurile special amenajate, conform legislatiei de mediu in vigoare. Evacuarea, stocarea si depozitarea corespunzatoare a deseurilor este sarcina executantului lucrarilor.

X.4 Prevederi tehnice de protectia mediului

-	controlul starii tehnice a masinilor si utilajelor care participa la lucrari (controlul pierderilor de ulei, dotarea tehnica cu prelata, etc)

-	controlul mijloacelor tehnice de interventie in caz de poluari accidentale

-	controlul asigurarii conditiilor de protectie a mediului pe perioada activitatilor de dezafectare, colectare si depozitare deseuri

-	monitorizarea cantitativa si calitativa a deseurilor eliminate/ valorificate.

-	instruirea persoanelor straine care vor participa la activitatile conexe, referitor la regulile de protectia muncii aplicate de societate.

XI.  LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Dupa incheierea execuției, prin grija beneficiarului se va amenaja terenul ramas liber cu platforme dalate pentru circulatia si parcarea autovehiculelor si pentru circulatia pietonala. Se vor amenaja spatii verzi si plantatii cu vegetatie joasa in zonele perimetrale terenului, acolo unde este posibil..

XII.  ANEXE

-	Plan de incadrare in zona

-	Plan de situatie existenta

- Plan  de situatie propusa

- Plan parter existent

- Plan parter propus

XIII.    PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL -  nu intra sub incidenta

XIV.   PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

XV.	CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA 2

Criteriile care s-au avut in vedere la analiza impactului detaliat in prezentul memoriu sunt (conform Anexei 2 la Legea 292/2018):

A.	Caracteristicile proiectului:

-	dimensiunea si localizarea intregului proiect

-	poluarea si alte efecte negative

-	riscurile pentru sănătatea umană

B.	Amplasarea proiectului

-	In incinta existenta, teren proprietate privata cu o suprafata considerabila 5986.00 mp.

C.	Tipurile si caracteristicile impactului potential

-	natura impactului

-	intensitatea si complexitatea impactului

-	probabilitatea impactului

-	durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Intocmit,

Arh. Mircea Nejur