MEMORIU DE PREZENTARE

REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PE VERTICALA LA SECTIA DE RECUPERARE UMANA DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, JUDETUL SALAJ

Strada DUMBRAVA, nr. 58, municipiul ZALAU, judetul SALAJ, C.F. 67348

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA  PROIECTULUI :

REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PE VERTICALA LA SECTIA DE RECUPERARE UMANA DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, JUDETUL SALAJ

Str. DUMBRAVA, nr. 58, C.F. 67348, municipiul ZALAU, judetul SALAJ

II. TITULAR

- JUDETUL SALAJ

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

a) Rezumat al proiectului

Documentatia analizeaza posibilitatea de reabilitare si consolidare a constructiei existente, in scopul mentinerii acesteia in stare de buna functionare din punct de vedere al sigurantei in exploatare, al igienei si sanatatii celor care utilizeaza acest spatiu.

Realizarea obiectivului este in acord cu planul de dezvoltare durabila a zonei.

Principalele obiective urmarite prin realizarea proiectului sunt:

- asigurarea circuitelor functionale

- separarea acceselor pentru cele doua compartimente

- dotarea cladirii cu ascensor vertical pentru transportul persoanelor si materialelor

- realizarea circuitelor functionale pentru personal si pacienti

- asigurarea unor spatii de depozitare, garderobe, vestiare etc.

- asigurarea functionarii cabinetului medical de tip ambulator

- dotarea spatiilor cu mobilier si aparatura medicala

- refacerea instalatiilor

- anveloparea cu termosistem

b) Justificarea necesitatii proiectului

In postura de stat membru al UE, politica nationala de dezvoltare a Romaniei se va racorda la politicile, obiectivele, principiile si reglementarile europene in domeniu, in vederea asigurarii dezvoltarii socio-economice si reducerii cat mai rapide a disparitatilor fata de Uniunea Europeana.

Documentatia analizeaza posibilitatea de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a unei cladiri, in scopul mentinerii acesteia in stare buna de functionare din punct de vedere al sigurantei in exploatare, al igienei si sanatatii celor care utilizeaza acest spatiu.

Compartimentele de Reumatologie si Recuperare isi desfasoara activitatea in cladirea existenta, de tip pavilionara, aflata la cca. 200 m distanta de cladirea principala a spitalului.

Cladirea a fost construita in jurul anilor 1940, destinatia initiala fiind de locuinte pentru cadre militare. Regimul de inaltime al constructiei este de P+1E.

La parter functioneaza compartimentul de Recuperare, iar la etaj compartimentul de Reumatologie.

Constructia este dotata cu doua accesuri prin intermediul unor SAS-uri, o singura casa de scara pentru asigurarea circulatiei pe verticala, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla.

Dupa ce a fost preluata de catre S.J.U. Zalau (in anul 1965), constructia nu a suferit modificari substantiale, doar mici interventii sau reparatii curente.

Modernizarea este motivata de cerintele impuse de comunitatea din zona si de faptul ca in aceasta cladire nu se pot desfasura activitatile in conditii optime de igiena si siguranta, acestea ducand la concluzia ca aprobarea acestei investitii este total favorabila si vine in sprijinul cetatenilor din localitate.

Investitia  propusa  vizeaza  crearea  premiselor  necesare  pentru  asigurarea  populatiei  cu servicii  esentiale,  contribuind  astfel  la  atingerea  obiectivului  european  al  coeziunii  economice  si sociale prin imbunatatirea serviciilor si calitatii vietii. Investitia are ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene.

c)Perioada de implementare propusa;

Proiectul se va implementa in 18 luni, conform graficelor de mai jos din care executia in 12 luni.

d) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului , inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Planurile de situatie si de amplasament vor fi anexate prezentei documentatii.

Se consideră a fi ocupate definitiv suprafeţele ocupate de alei pietonale, banci, aparate pentru parcurs sanatate, echipamente de joaca, cismele, etc.

Se  consideră a fi ocupate temporar suprafeţele  pe  care se desfăşoară lucrările de săpătură, transport, montaj (terenuri afectate pe perioada de execuţie a lucrărilor).

Pentru organizarea de şantier este necesar să se stabilească o suprafaţă destinată spaţiilor pentru depozitarea materialelor ce urmează a fi puse în operă, precum şi pentru personalul de şantier.

e) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 533 din 16.06.2020, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU.

Regimul juridic : Imobilul este constituit din Sectia de Recuperare Umana P+1, avand suprafata construita 377 mp, suprafata construita desfasurata 754 mp si teren domeniu public al Judetului Salaj, inscris in C.F. nr. 67348 Zalau, nr. cad. 67348, in suprafata de 1533 mp si este situate in intravilanul Municipiului Zalau;

Accesul la imobil se realizeaza din str. Dumbrava;

In C.F. nu sunt notate sarcini.

Regimul economic : Folosinta actuala – curti constructii 145.0 mp

Conform P.U.G. 2010 – subzone institutii si servicii de interes public existente situate in exteriorul limitei construite protejate – IS P2;

Imobilul se afla in zona “A” de impozitare fiscala a Municipiului Zalau;

Categoria de folosinta conform C.F. – curti-constructii.

Regimul tehnic :

Functiunea dominanta este de institutii si servicii de interes public existente : administrative, financiar-bancare, cultura, culte, sanitate, asistenta sociala, invatamant, sport, turism, comert si servicii situate in exteriorul limitei construite protejate.

P.O.T. maxim = 20% pentru constructii de sanitate si asistenta sociala;

C.U.T. maxim = 2.4 (12 m la cornisa/streasina)

SITUATIA ACTUALA

Constructia existenta este amplasata in cartierul Dumbrava II, in zona Nordica a municipiului Zalau.

Dimensiuni de gabarit : 30.95 x 14.00 m, cu o suprafata construita de 377.20 mp, suprafata desfasurata de 561.30 mp, cu regim de inaltime P+1E.

Cladirea a fost construita in jurul anilor 1940, destinatia initiala fiind de locuinte pentru cadre militare.

La parter functioneaza compartimentul de Recuperare, iar la etaj compartimentul de Reumatologie.

Pereţii exteriori portanti au grosimea de 50 cm din care caramida are 42 cm si sunt din caramida  cu mortar din ciment. Pereţii interiori portanti au grosimea de 50 cm pe directia longitunala din care caramida are 42 cm, iar pe directia transversala au 25 cm din care caramida are 20 cm  sunt din caramida cu mortar din ciment, tencuiti cu mortar din ciment. Pereţii interiori de compartimentare au grosimi de 10-20 cm si sunt din caramida  cu mortar din ciment, tencuiti cu mortar din ciment.  Zidăria este simplă și nu s-au identificat elemente de ductilizare verticale (stâlpișori), ci doar orizontale (centuri si grinzi din beton armat).

Planseul peste parter  este din beton armat cu grosimea de aproximativ 10cm, din beton  armat C8/10  in urma testelor nedistructive cu sclerometru.

Planseul peste etaj 1 este din lemn.

Acoperisul este tip sarpanta din  lemn si invelitoare din tigla ceramica.

Cladirea este prevazuta cu instalatii electrice, sanitare si termice.

Tamplaria este din PVC cu geam termopan.

Fundatiile sunt executate din beton si nu s-au observant degradari la nivelul fundatiilor. Adancimea de fundare este -1.50 m de la CTN.

Dupa ce a fost preluata de catre S.J.U. Zalau (in anul 1965), constructia nu a suferit modificari substantiale, doar mici interventii sau reparatii curente.

| FUNCTIUNI SI SUPRAFETE – SITUATIE EXISTENTA |
| --- |
| NR. CRT. | DESTINATIE | SUPRAFATA (MP) |
| PARTER |
| P.01 | ACCES ACOPERIT 1 | 4.30 |
| P.02 | HOL 1 | 5.40 |
| P.03 | SCARA ETAJ | 4.10 |
| P.04 | DESEURI PERICULOASE | 8.20 |
| P.05 | GRUP SANITAR 1 | 13.00 |
| P.06 | HOL 2 | 13.90 |
| P.07 | SALON 1 | 22.50 |
| P.08 | HOL SALON | 2.60 |
| P.09 | DEPOZITARE | 6.00 |
| P.10 | SALON 2 | 12.60 |
| P.11 | SALON 3 | 22.50 |
| P.12 | SALON 4 | 22.50 |
| P.13 | HOL CAMERA | 1.60 |
| P.14 | CHICINETA | 4.70 |
| P.15 | CAMERA ASISTENTE | 15.00 |
| P.16 | SALON 5 | 22.50 |
| P.17 | HOL 3 | 19.20 |
| P.18 | CAMERA TEHNICA | 22.50 |
| P.19 | HOL BIROU | 2.25 |
| P.20 | GRUP SANITAR 2 | 4.05 |
| P.21 | BIROU | 15.00 |
| P.22 | SALON 6 | 15.00 |
| P.23 | HOL VESTIAR | 2.75 |
| P.24 | GRUP SANITAR 3 | 3.45 |
| P.25 | VESTIAR | 7.50 |
| P.26 | ACCES ACOPERIT 2 | 4.30 |
| SUPRAFATA UTILA PARTER | 277.40 |
| ETAJ 1 |
| E.01 | CASA SCARII | 19.50 |
| E.02 | GRUP SANITAR 1 | 13.00 |
| E.03 | HOL | 44.00 |
| E.04 | SALON 1 | 22.50 |
| E.05 | SALON 2 | 22.50 |
| E.06 | SALON 3 | 22.50 |
| E.07 | SALON 4 | 22.50 |
| E.08 | SALON 5 | 22.50 |
| E.09 | SALON 6 | 22.50 |
| E.10 | SALON 7 | 22.50 |
| E.11 | HOL BIROU | 2.25 |
| E.12 | GRUP SANITAR 2 | 4.05 |
| E.13 | BIROU | 15.00 |
| E.14 | HOL SALON | 2.45 |
| E.15 | GRUP SANITAR 3 | 2.85 |
| E.16 | SALON 8 | 8.70 |
| E.17 | HOL VESTIAR | 2.75 |
| E.18 | GRUP SANITAR 4 | 4.35 |
| E.19 | VESTIAR | 7.50 |
| SUPRAFATA UTILA ETAJ | 283.90 |
| SUPRAFATA UTILA TOTAL | 561.30 |

| CARACTERISTICI VOLUMETRICE EXISTENTE |
| --- |
| LUNGIME MAXIMA | 30.95 M |
| LATIME MAXIMA | 14.00 M |
| INALTIME STREASINA/CORNISA | 7.40 M |
| INALTIME TOTALA | 13.15 M |
| SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA | 377.20 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA | 739.10 MP |

SITUATIA PROPUSA

Dupa realizarea investitiei cladirea va putea desfasura activitatile preconizate.

Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari :

    - Demolarea celor doua SAS-uri existente la fatada principala si fatada posterioara in situatia existent;

    - Demontarea acoperisului de tip sarpanta din lemn si a planseului din lemn existent peste etajul 1;

    - Desfacerea tencuielilor; in cazul in care se identifica fisuri in peretii de caramida sau in centuri, scari sau planseu din beton armat, acestea se vor injecta cu solutii bicomponente, speciale pentru consolidarea fisurilor din beton;

    - Vor fi prevazuti stalpi cu fundatii proprii ancorati in fundatiile si centurile existente din beton armat;

    - La peretii transversali interiori cu grosimea de 25cm cu tot tencuiala, respectiv zidaria de caramida de 20cm, dupa desfacerea tencuielilor se vor camasui peretii pe ambele fete, incastrati in fundatiile existente cu un strat de beton in grosime de 5cm aplicat prin torcretare armat, incastrati cu ancore chimice si in centurile existente; clasa betonului va fi minim C20/25.

    - La peretii longitudinali si transversali perimetrali exteriori, dupa desfacerea tencuielilor se vor camasui peretii fata exterioara, incastrati in fundatiile existente cu un strat de beton in grosime de 6cm aplicat prin torcretare armat, incastrati cu ancore chimice si in centurile existente; clasa betonului va fi minim C20/25.

    - In cazul golurilor nou create, acestea vor fi bordate in prealabil cu beton armat; in cazul golurilor inchise, inchiderea se va realiza din zidarie de caramida portanta;

    - La fatada principala constructia se va extinde cu un acces nou si casa liftului;

    - La fatada posterioara se va realiza o extindere noua;

    - Planseul peste etajul 1 din lemn se va inlocui cu un planseu nou din beton;

    - Constructia se va extinde pe verticala cu un nou etaj, cu acoperis tip terasa necirculabila. Accesul la nou etaj se va realiza cu ajutorul scarii existente pentru acces in pod;

    - La fatada posterioara se va amplasa o scara metalica pentru evacuare;

    - Pe fatada lateral-dreapta, partea din spate, se va amplasa o scara tip pisica pentru accesul pe acoperis;

    - Intreaga constructie rezultata se va anvelopa cu termosistem din vata bazaltica in grosime de 15 cm;

    - Pardoseala de la parter (placa peste pamant) se va izola cu polistiren extrudat de 10 cm;

    - Soclul se va izola cu polistiren extrudat de 5 cm;

    - Desfacerea si refacerea trotuarelor din beton armat cu latimea de 1.0 m si panta spre exterior de 5%, prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va reface pe toata latimea stratul de umplutura de minim 50 cm adancime din argila compactata pentru crearea unui ecran de protectie;

    - Realizarea unei rigole pentru colectarea apelor pluviale in jurul cladirii;

    - Lucrari de recompartimentare conform pieselor desenate;

    - Dotarea tuturor spatiilor;

    - Amenajarea unui acces auto din strada Dumrava si a locurilor de parcare propuse in partea desenata;

    - Amenajarea si dotarea aleilor pietonale si spatiilor verzi conform pieselor desenate;

    - Realizarea unui sistem de iluminat exterior;

    - Sistem de supraveghere video.

| FUNCTIUNI SI SUPRAFETE – SITUATIE PROPUSA |
| --- |
| NR. CRT. | DESTINATIE | SUPRAFATA (MP) |
| PARTER |
| P.01 | ACCES PRINCIPAL | 7.05 |
| P.02 | CIRCULATIE | 49.70 |
| P.03 | SCARA ETAJ | 4.10 |
| P.04 | SALA TRATAMENTE/MONITORIZARE | 13.00 |
| P.05 | DEPOZIT DESEURI MEDICALE | 8.20 |
| P.06 | G.S. DIZABILITATI | 5.50 |
| P.07 | VESTIAR CU G.S. | 16.25 |
| P.08 | SALA KINETOTERAPIE | 46.25 |
| P.09 | ELECTROTERAPIE | 22.50 |
| P.10 | HIDRO-TERMOTERAPIE | 22.50 |
| P.11 | MASAJ | 22.50 |
| P.12 | ELECTROTERAPIE | 22.50 |
| P.13 | CABINET CONSULTATII | 15.00 |
| P.14 | VESTIAR CU G.S. DI DUS | 6.50 |
| P.15 | VESTIAR PERSONAL F. | 11.50 |
| P.16 | G.S. PERSONAL F. | 2.80 |
| P.17 | VESTIAR PERSONAL B. | 11.50 |
| P.18 | G.S. PERSONAL B. | 3.10 |
| P.19 | ACCES SECUNDAR | 4.90 |
| P.20 | CAMERA TEHNICA | 10.60 |
| P.21 | LIFT | 4.40 |
| SUPRAFATA UTILA PARTER | 310.35 |
| ETAJ 1 |
| E1.01 | ACCES LIFT | 7.05 |
| E1.02 | CIRCULATIE | 49.70 |
| E1.03 | CASA SCARII | 13.65 |
| E1.04 | OFICIU ALIMENTE | 13.00 |
| E1.05 | SALON 1 – RECUPERARE | 21.40 |
| E1.06 | BAIE 1 | 2.55 |
| E1.07 | SALON 2 – RECUPERARE | 21.00 |
| E1.08 | CABINET CONSULTATII | 17.70 |
| E1.09 | G.S. CONSULTATII | 2.00 |
| E1.10 | DEPOZITARE | 1.20 |
| E1.11 | SALON 3 – RECUPERARE | 21.00 |
| E1.12 | BAIE 2 | 2.55 |
| E1.13 | SALON 4 – RECUPERARE | 21.40 |
| E1.14 | BAIE 3 | 2.55 |
| E1.15 | SALON 5 – RECUPERARE | 21.00 |
| E1.16 | SALON 6 – RECUPERARE | 18.80 |
| E1.17 | BAIE 4 (ADAPTATA) | 7.30 |
| E1.18 | SALON 7 – RECUPERARE | 18.80 |
| E1.19 | SALA TRATAMENT | 12.25 |
| E1.20 | G.S. TRATAMENT | 2.00 |
| E1.21 | SALON TAMPON – RECUPERARE | 12.10 |
| E1.22 | BAIE 5 | 2.55 |
| E1.23 | ACCES SECUNDAR | 4.90 |
| E1.24 | DEPOZIT MATERIALE/LENJERII CURATE/MEDICAMENTE/MATERIALE SANITARE | 10.60 |
| E1.25 | LIFT | 4.40 |
| SUPRAFATA UTILA ETAJ 1 | 311.45 |
| ETAJ 2 |
| E2.01 | ACCES LIFT | 7.05 |
| E2.02 | CIRCULATIE | 49.70 |
| E2.03 | CASA SCARII | 15.25 |
| E2.04 | ARHIVA | 15.25 |
| E2.05 | SALON 1 – RECUPERARE | 23.30 |
| E2.06 | BAIE 1 | 2.90 |
| E2.07 | SALON 2 – RECUPERARE | 22.80 |
| E2.08 | CABINET CONSULTATII INTERNARI DE ZI | 19.35 |
| E2.09 | G.S. CABINET | 2.00 |
| E2.10 | DEPOZITARE | 1.45 |
| E2.11 | SALON 5 – REUMATOLOGIE | 22.80 |
| E2.12 | BAIE 3 | 2.90 |
| E2.13 | SALON 3 – REUMATOLOGIE | 23.30 |
| E2.14 | BAIE 2 | 2.90 |
| E2.15 | SALON 4 – REUMATOLOGIE | 22.80 |
| E2.16 | SALON 6 – REUMATOLOGIE | 19.40 |
| E2.17 | BAIE 4 (ADAPTATA) | 6.55 |
| E2.18 | SALON 7 – REUMATOLOGIE | 22.80 |
| E2.19 | SALA TRATAMENTE | 14.40 |
| E2.20 | G.S. TRATAMENTE | 2.25 |
| E2.21 | SALON TAMPON – REUMATOLOGIE | 14.10 |
| E2.22 | BAIE 5 | 2.95 |
| E2.23 | ACCES SECUNDAR | 4.90 |
| E2.24 | DEPOZIT MATERIALE | 10.60 |
| E2.25 | LIFT | 4.40 |
| SUPRAFATA UTILA ETAJ 2 | 336.10 |

| CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE |
| --- |
| LUNGIME MAXIMA | 30.95 M |
| LATIME MAXIMA | 14.30 M |
| INALTIME STREASINA/CORNISA | - |
| INALTIME TOTALA | 12.60 M |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA REZULTATA | 411.45 MP |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA | 1234.35 MP |

| BILANT TERITORIAL : |
| --- |
| DENUMIRE : | SUPRAFATA (MP) |
| SUPRAFATA CONSTRUITA | 411.45 |
| DIN CARE : |
| SUPRAFATA CONSTRUITA MENTINUTA | 361.90 |
| EXTINDERE PROPUSA (ACCES PRINCIPAL) | 9.50 |
| EXTINDERE PROPUSA (FATADA POSTERIOARA) | 19.90 |
| EXTINDERE LIFT | 6.90 |
| SUPRAFATA TERMOSISTEM PROPUS | 13.25 |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA | 1234.35 |
| PODEST SI TREPTE DE ACCES – GRESIE DE EXTERIOR TRAFIC INTENS | 14.85 |
| ALEI PIETONALE PROPUSE – PAVELE AUTOBLOCANTE | 140.50 |
| TROTUAR PERIMETRAL PROPUS – BETON | 107.10 |
| ALEE AUTO PROPUSA/PARCARE – PAVELE AUTOBLOCANTE | 272.30 |
| SPATII VERZI PROPUSE | 586.80 |
| SUPRAFATA TOTALA DE TEREN | 1533.00 |
| P.O.T. PROPUS | 26.84% |
| C.U.T. PROPUS | 0.80 |

SUPRAFETE PIETONALE :

Suprafetele pietonale care deservesc zonele proiectate, se încadrează în cerințele legilor și regulamentelor în vigoare privind spațiile verzi și nu afectează integritatea mediului înconjurător. Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotările propuse.

Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele autoblocante.

Sistemul proiectat pe Alei va avea următoarele caracteristici:

Pavele autoblocante din beton vibropresat				6 cm

Nisip 0-4mm								5 cm

Balast 0-63mm							15-25 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

SUPRAFETE AUTO :

Sistemul proiectat pe Alei va avea următoarele caracteristici:

Pavele autoblocante din beton vibropresat				8 cm

Nisip 0-4mm								5 cm

Balast 0-63mm							15-25 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

IMPREJMUIRE TEREN

Pentru imprejmuirea intregului ansamblu se propun lucrari de reparatii la la fundatia existenta si inlocuirea panourilor de gard din plasa cu panouri de gard din fier forjat. De asemenea, accesul pietonal din strada Dumbrava se va realiza cu ajutorul unei porti batante tot din fier forjat.

Pentru cele doua accesuri auto se propun doua porti culisante automatizate.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere urmatoarele normative si prescriptii privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor :

- - Legea nr.10/1995, privind calitatea în constructii, cu modificarle ulterioare;

- - Legea  nr.50/1991, privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructie,  republicata, cumodificarile si completarile ulterioare;

- - Legea  nr.372/2005,  privind  performanta  energetica  a  cladirilor,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

- -  H.G.R.622/2004  privind  stabilirea  conditiilor  de  introducere  pe  piata  a  produselor  pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- -  P100-1/2008,  cod  de  proiectare  seismica  –Partea  a-II-a  Prevederi  pentru  evaluarea seismica a cladirilor existente;

- - CR 1-1-3/2012 cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezilor asupra constructiilor;

- - CR 1-1-4/2012 cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

- -  NP  040/2002  Normativ  privind  proiectarea,  executarea  si  exploatarea  hidroizolatiilor  la cladiri.

- -  P118/2013    Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- -  I13/2015    Normativ pentru proiectarea instalatiilor de incalzire centrala

- -  I7/2011    Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice interioare - NP010/97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee

- -  C17/1982    Instructiuni  tehnice  privind  compozitia  si  prepararea  mortarelor  de  zidarie  si tencuiala

- -  Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

- -  Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor

- - Hotarâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapel e de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice

- - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitaților.

- - Ordonanța de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, OUG. nr. 4/2002.

- - Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (publicata în Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002).

- - Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul; cu modificarile si completarile ulterioare (legea 289/ 2006 precum si legea 242/2009).

- - H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism.

- - Legea 137/1995 – privind protectia mediului.

- - H.G. 1076/ 2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

- - N.P.-015-97 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor

- - N.P.-051-2012 – Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

- - Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

IV. DECRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Operatiile de taiere a sistemelor de suprafata avand infrastructura din beton sau asfalt se vor executa cu unelte corespunzatoare, pentru a asigura o taiere dreapta si exacta( utilaje mecanice cu disc diamantat) . Vor fi evitate alterari ale suprafetelor adiacente in urma lucrarilor.

Antreprenorul va readuce toate zonele de lucru la o stare curata. Aceasta refacere va continua lucrarile de umplere si va include gramezile de resturi, caile de acces, reziduurile si orice alte urme ale constructiilor. Materialele in surplus vor fi transportate la depozitul Antreprenorului cat mai curand posibil pentru a reduce posibilitatea pierderilor cauzate de terte parti.

Suprafata tuturor drumurilor existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor si pavajelor taiate pe durata lucrarilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situatia lor initiala de catre Antreprenor.

Dupa reumplerea excavatiilor se va realiza o refacere temporara. Refacerea permanenta va fi aplicata numai dupa consolidarea definitiva a solului.

Antreprenorul va asigura imbinarea corespunzatoare cu suprafetele de asfalt existente.

Refacerea permanenta a celorlalte suprafete (zone verzi, alei, trotuare si pavaje) va fi realizata imediat dupa umplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor initiala.

Nu sunt necesare noi cai de acces; executia si functionarea acestui proiect nu impun noi cai de acces in afara celor existente.

Lucrarile propuse in cadrul proiectului de investitie nu vor interfera ariile naturale protejate.Amplasamentul proiectului nu se regaseste pe Lista monumentelor istorice, acutalizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2.314/2004 si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- judeţul:      SALAJ

- localitatea: ZALAU

Imobilul este constituit din Sectia de Recuperare Umana P+1, avand suprafata construita 377 mp, suprafata construita desfasurata 754 mp si teren domeniu public al Judetului Salaj, inscris in C.F. nr. 67348 Zalau, nr. cad. 67348, in suprafata de 1533 mp si este situat in intravilanul Municipiului Zalau;

Accesul la imobil se realizeaza din str. Dumbrava;

INVENTAR DE COORDONATE

X[m] Y[m] Z[m]

1 634629.126 352374.960 282.380

2 634629.333 352375.093 282.240

3 634625.500 352367.730 282.030

5 634622.210 352364.879 282.270

6 634621.152 352364.142 282.200

7 634624.561 352367.868 281.930

8 634621.401 352381.810 281.520

9 634626.882 352381.852 281.560

10 634627.318 352383.617 281.280

11 634629.777 352383.817 280.970

12 634627.511 352386.486 280.890

13 634627.522 352387.286 280.680

14 634628.019 352388.258 280.580

15 634626.046 352388.223 280.620

16 634625.015 352389.245 280.590

17 634625.649 352389.795 280.530

18 634624.251 352388.117 280.630

19 634622.667 352386.210 281.200

20 634622.226 352386.379 281.190

21 634620.824 352383.800 281.430

22 634618.899 352381.521 281.450

23 634619.238 352378.712 281.440

24 634621.103 352376.740 281.500

25 634622.201 352376.706 281.550

26 634622.802 352376.105 281.480

27 634625.293 352378.275 281.370

28 634628.213 352374.948 281.460

29 634629.756 352373.657 281.500

30 634627.179 352372.044 281.510

31 634625.380 352369.030 281.700

32 634622.610 352369.682 281.820

33 634622.243 352369.389 281.930

34 634620.436 352370.476 281.890

35 634620.366 352371.297 281.760

36 634620.910 352371.854 281.750

37 634619.744 352371.037 281.880

38 634618.325 352367.839 282.010

39 634617.479 352368.508 282.230

40 634617.491 352367.305 281.970

41 634617.245 352367.539 281.900

42 634617.122 352367.769 0.000

43 634616.258 352367.871 281.840

44 634619.301 352364.610 282.300

45 634619.271 352364.069 282.270

46 634614.471 352366.243 281.850

47 634614.532 352366.004 281.870

48 634614.477 352365.762 281.900

49 634615.050 352362.652 281.990

50 634613.475 352362.538 281.910

51 634611.325 352363.184 281.860

52 634610.299 352363.697 281.840

53 634611.689 352365.527 281.710

54 634611.960 352365.738 281.760

55 634612.134 352366.060 281.860

56 634612.886 352365.942 281.830

57 634612.939 352365.679 281.780

58 634613.051 352365.375 281.790

59 634616.562 352360.248 282.980

60 634614.475 352360.580 282.700

61 634615.411 352357.715 283.530

62 634616.388 352358.023 283.280

63 634612.926 352355.199 283.490

64 634613.900 352354.395 283.660

65 634613.303 352354.578 283.160

66 634613.953 352355.277 283.510

67 634612.075 352352.923 283.100

68 634612.063 352353.717 283.620

69 634612.210 352352.241 283.870

70 634612.660 352352.453 283.790

71 634607.168 352355.129 284.840

72 634607.410 352355.423 284.760

73 634607.761 352355.844 284.090

74 634608.036 352356.271 284.720

75 634608.914 352357.366 284.380

76 634611.194 352357.062 284.310

77 634608.595 352359.400 284.070

78 634596.003 352363.654 284.900

79 634594.768 352364.578 284.880

80 634595.104 352364.874 284.810

81 634595.520 352365.338 284.150

82 634595.681 352365.837 284.850

83 634595.836 352366.213 284.200

84 634596.212 352367.157 284.140

85 634596.822 352368.071 283.950

86 634598.084 352369.899 283.320

87 634568.809 352376.010 282.180

88 634572.271 352374.618 282.390

89 634574.253 352372.587 282.410

90 634577.637 352375.168 282.450

91 634576.179 352377.101 282.440

92 634573.608 352378.831 282.380

93 634577.661 352387.320 282.270

94 634579.644 352384.729 282.130

95 634581.818 352382.440 282.210

96 634583.932 352383.596 282.110

97 634586.186 352384.364 282.030

98 634586.038 352385.041 282.100

99 634583.130 352380.224 282.150

100 634584.989 352381.309 0.000

101 634586.529 352381.337 282.330

102 634589.016 352380.568 282.290

103 634589.997 352379.870 282.340

104 634589.631 352383.935 282.340

105 634586.806 352384.622 282.260

106 634592.284 352382.588 282.040

107 634591.671 352382.191 281.990

108 634591.905 352382.295 281.980

109 634588.403 352369.426 284.690

110 634588.304 352369.949 284.840

111 634588.313 352370.622 284.290

112 634587.740 352370.158 284.300

113 634588.170 352371.535 284.890

114 634587.397 352370.685 284.870

115 634584.465 352364.763 284.870

116 634584.151 352365.003 0.000

117 634583.979 352365.577 284.350

118 634583.596 352365.924 284.960

119 634582.407 352366.965 284.620

120 634584.157 352372.122 284.130

121 634586.132 352372.032 284.470

122 634588.667 352372.702 284.180

123 634588.171 352374.660 283.990

124 634601.175 352394.347 281.510

125 634601.254 352393.255 281.540

126 634601.029 352394.612 281.380

127 634602.715 352396.051 281.280

128 634605.514 352399.048 280.950

129 634607.893 352401.551 280.680

130 634608.757 352402.993 280.590

131 634610.678 352404.015 280.080

132 634609.984 352404.441 280.590

133 634608.112 352405.588 280.250

134 634607.884 352404.861 280.400

135 634606.356 352405.559 279.960

136 634606.800 352405.084 280.450

137 634604.807 352405.117 280.520

138 634604.214 352405.802 280.450

139 634601.583 352402.245 280.970

140 634601.241 352402.476 280.910

141 634601.257 352403.044 280.800

142 634599.782 352402.730 280.550

143 634600.551 352400.802 281.150

144 634606.377 352394.352 281.520

145 634607.653 352390.083 281.390

146 634609.132 352392.084 281.310

147 634611.430 352395.413 280.810

148 634614.229 352398.291 280.490

149 634614.869 352398.620 280.530

150 634614.480 352399.102 280.630

151 634621.006 352394.905 280.330

152 634620.286 352394.369 280.560

153 634619.599 352393.935 280.760

154 634619.660 352392.152 280.900

155 634618.076 352391.418 280.900

156 634616.213 352389.247 281.210

157 634614.430 352387.348 281.440

158 634613.625 352388.273 281.370

159 634613.093 352385.411 281.350

160 634612.558 352384.855 281.590

161 634595.806 352390.750 281.820

162 634595.132 352391.382 281.370

163 634595.378 352391.670 281.500

164 634596.671 352394.567 281.470

165 634593.611 352394.128 281.360

166 634595.294 352392.042 281.550

167 634596.288 352391.397 281.400

168 634593.697 352388.234 281.970

169 634582.121 352352.707 284.990

170 634577.935 352356.197 285.070

171 634583.065 352353.149 284.880

172 634585.323 352351.985 285.080

173 634590.170 352357.257 284.720

174 634590.701 352354.520 284.610

175 634591.637 352352.790 284.700

176 634588.744 352349.465 284.790

177 634593.873 352358.264 284.780

178 634589.528 352361.431 284.740

179 634592.964 352365.341 284.670

180 634596.817 352362.482 284.430

181 634593.400 352354.886 284.860

182 634597.177 352347.978 284.810

183 634596.867 352347.540 284.780

184 634594.037 352344.601 284.890

185 634606.941 352335.537 284.820

186 634604.698 352345.369 284.620

187 634593.972 352399.979 279.710

188 634596.699 352400.415 280.280

189 634596.622 352400.766 279.930

190 634597.910 352399.285 280.840

191 634589.946 352401.164 279.520

192 634590.860 352400.224 279.470

193 634592.229 352398.655 279.530

194 634582.999 352396.277 288.160

195 634583.093 352394.085 287.950

196 634583.622 352391.467 287.880

197 634586.528 352392.885 287.890

198 634585.373 352394.378 287.820

199 634584.001 352396.475 287.890

200 634585.236 352400.734 279.860

201 634590.520 352396.177 279.920

202 634622.869 352364.545 282.360

203 634624.549 352363.124 282.410

204 634624.610 352362.985 282.170

205 634627.453 352360.573 282.200

206 634629.842 352358.590 282.220

207 634630.003 352358.534 282.310

208 634630.578 352356.389 282.410

209 634630.399 352356.609 282.450

210 634633.220 352360.048 282.030

211 634633.413 352359.799 282.030

212 634634.068 352359.436 281.970

213 634637.959 352362.834 281.910

214 634637.770 352363.415 281.840

215 634636.842 352364.193 281.510

216 634635.702 352365.232 281.410

217 634635.612 352365.369 281.340

218 634633.086 352367.698 281.290

219 634630.155 352369.814 281.360

220 634630.094 352369.881 281.490

221 634628.356 352371.189 281.610

222 634631.430 352367.119 281.410

223 634632.482 352362.073 281.760

224 634631.446 352361.928 281.810

225 634640.023 352365.840 281.590

226 634641.095 352367.036 281.630

227 634640.551 352367.600 281.400

228 634640.740 352367.206 281.490

229 634640.276 352367.072 281.600

230 634639.433 352367.526 281.080

231 634639.313 352367.747 281.010

232 634638.649 352368.373 280.970

233 634638.306 352368.238 281.040

234 634637.417 352367.448 281.150

235 634637.432 352367.476 0.000

236 634638.210 352368.340 280.850

237 634638.661 352368.489 280.830

238 634639.306 352368.957 280.740

239 634639.836 352368.635 280.860

240 634640.001 352368.297 280.900

241 634640.804 352368.170 281.070

242 634640.210 352369.047 280.750

243 634640.085 352369.421 280.750

244 634637.634 352371.590 280.720

245 634633.000 352374.088 280.860

246 634632.935 352374.095 280.850

247 634631.476 352374.832 280.940

248 634632.544 352373.085 280.910

249 634632.481 352373.135 280.960

250 634632.012 352372.131 281.050

251 634631.851 352372.119 281.140

252 634631.328 352371.375 281.200

253 634631.440 352371.360 281.110

254 634630.450 352373.725 280.980

255 634632.004 352378.055 280.650

256 634631.520 352377.998 280.700

257 634633.709 352377.075 280.450

258 634629.292 352374.893 280.700

259 634634.152 352379.308 280.240

260 634634.109 352379.372 280.400

261 634631.962 352378.483 280.660

262 634630.087 352379.129 280.750

263 634631.269 352380.976 280.510

264 634629.885 352381.948 280.500

265 634631.016 352383.684 280.220

266 634634.023 352381.259 280.240

267 634634.068 352381.312 280.130

268 634633.637 352383.589 279.820

269 634633.565 352383.666 280.080

270 634633.217 352385.152 280.050

271 634633.263 352385.183 279.730

272 634637.599 352387.730 279.590

273 634640.159 352390.194 279.440

274 634640.242 352390.310 279.510

275 634641.189 352391.081 279.410

276 634642.681 352390.175 279.490

277 634644.716 352386.908 279.480

278 634644.789 352385.972 279.510

279 634644.909 352386.101 279.540

280 634648.623 352384.787 279.700

282 634647.989 352383.156 279.640

283 634649.506 352382.090 279.730

284 634649.468 352382.070 279.680

285 634650.318 352381.624 279.670

286 634650.327 352381.655 279.770

287 634651.579 352381.707 279.750

288 634651.634 352381.645 279.670

289 634650.927 352383.553 279.690

290 634652.461 352383.455 279.700

291 634653.449 352382.441 279.290

292 634655.306 352379.015 279.620

293 634659.105 352375.020 279.720

294 634656.975 352372.367 279.830

295 634654.940 352370.003 279.980

296 634654.475 352367.572 280.160

297 634653.925 352365.465 280.210

298 634652.634 352364.727 280.280

299 634649.840 352363.724 280.400

300 634648.683 352362.436 280.770

301 634648.012 352361.565 281.400

302 634651.821 352369.996 280.090

303 634650.943 352373.043 279.960

304 634652.006 352377.255 279.780

305 634649.303 352376.276 279.880

306 634643.545 352374.756 280.150

307 634645.929 352376.829 279.920

308 634638.772 352379.929 280.090

309 634639.669 352374.582 280.390

310 634640.529 352369.937 280.640

311 634641.644 352370.271 280.540

312 634632.107 352387.070 279.960

313 634632.280 352387.267 279.530

315 634631.034 352389.281 279.490

316 634629.428 352388.107 280.160

317 634628.290 352386.663 280.360

318 634633.413 352391.941 279.500

319 634635.728 352394.567 279.480

320 634639.738 352397.955 279.510

321 634642.132 352396.249 279.510

322 634628.727 352405.990 279.250

323 634629.870 352406.621 279.440

324 634627.145 352403.559 279.220

325 634626.879 352403.157 279.390

326 634625.958 352403.801 279.350

327 634625.683 352405.031 279.120

328 634624.534 352401.051 279.470

329 634622.094 352397.623 279.590

330 634620.665 352395.943 279.660

331 634626.505 352390.963 279.620

333 634627.265 352392.771 279.470

334 634612.363 352403.368 279.620

335 634613.716 352405.068 279.530

336 634613.782 352405.122 279.330

337 634616.555 352408.111 279.340

338 634618.302 352411.028 279.280

339 634618.829 352411.329 279.030

340 634620.920 352413.760 279.190

341 634615.955 352417.836 279.300

342 634613.957 352415.889 279.190

343 634613.429 352415.538 279.460

344 634611.003 352413.177 279.320

345 634609.200 352408.309 279.150

346 634609.144 352408.228 279.290

347 634610.175 352407.854 279.410

348 634610.123 352407.890 279.160

349 634610.382 352408.187 279.230

350 634610.772 352407.560 279.230

351 634610.806 352407.450 279.490

352 634611.485 352406.998 279.540

353 634611.580 352407.020 279.300

354 634611.235 352404.376 279.550

355 634606.802 352416.247 279.290

356 634608.969 352419.258 279.290

357 634609.448 352419.448 279.140

358 634609.068 352419.986 279.190

359 634598.953 352423.353 279.240

360 634601.516 352425.923 279.240

361 634601.807 352426.132 278.960

362 634603.473 352427.744 279.060

363 634604.680 352420.684 279.220

364 634604.550 352421.912 279.220

365 634606.147 352421.829 279.190

366 634606.658 352422.335 278.910

367 634596.249 352420.788 279.250

368 634597.299 352419.454 279.300

369 634598.019 352418.238 279.260

370 634598.560 352416.714 279.230

371 634598.676 352415.828 279.180

372 634606.238 352417.058 279.270

373 634598.837 352413.600 279.190

374 634598.405 352412.185 279.280

375 634597.361 352410.273 279.410

376 634596.887 352411.833 279.760

377 634597.597 352411.725 279.530

378 634597.438 352410.404 279.390

379 634597.411 352410.423 279.510

380 634595.646 352411.380 279.810

381 634599.167 352409.072 279.440

382 634600.936 352407.805 279.450

383 634600.983 352407.687 279.480

384 634600.944 352404.963 279.590

385 634603.004 352406.065 279.660

386 634604.496 352406.526 279.710

387 634605.213 352406.522 279.640

388 634603.486 352408.658 279.300

389 634603.997 352408.629 279.400

390 634605.677 352408.685 279.330

391 634605.700 352408.732 279.240

392 634606.844 352408.631 279.490

393 634606.830 352408.591 279.620

394 634606.757 352406.351 279.600

395 634599.797 352406.995 279.440

396 634599.084 352406.336 279.610

397 634592.650 352408.574 280.320

398 634592.853 352405.464 279.590

399 634592.051 352404.134 279.550

400 634592.127 352404.156 279.490

401 634593.477 352402.824 279.530

403 634594.638 352401.837 279.660

404 634595.070 352401.738 279.810

405 634627.842 352352.529 282.890

406 634627.460 352352.495 282.900

407 634626.170 352353.714 282.890

408 634625.959 352353.753 282.750

409 634623.814 352355.744 282.800

410 634620.937 352358.298 282.610

411 634620.899 352358.404 282.850

412 634619.101 352359.982 283.490

413 634616.586 352353.175 283.410

414 634616.600 352353.112 283.290

415 634614.497 352354.406 283.530

416 634619.759 352350.449 283.350

417 634621.402 352348.733 283.390

418 634621.679 352348.513 283.600

419 634622.092 352348.195 283.610

420 634622.866 352347.304 283.710

421 634623.058 352346.972 283.840

422 634621.076 352346.982 283.760

423 634619.634 352347.255 283.540

424 634620.347 352343.532 284.210

425 634620.372 352343.891 284.260

426 634618.829 352345.107 284.060

427 634618.797 352345.074 283.930

428 634616.450 352347.863 283.630

429 634616.668 352346.446 283.770

430 634613.718 352349.532 283.670

431 634613.625 352349.525 283.850

432 634611.883 352350.964 284.030

433 634611.538 352351.036 284.080

434 634610.295 352352.126 284.200

435 634606.888 352347.822 284.470

436 634606.595 352347.378 284.500

437 634607.637 352346.494 284.390

438 634609.629 352344.898 284.200

439 634609.807 352344.777 284.150

440 634610.799 352339.806 284.420

441 634613.028 352338.149 284.490

442 634613.239 352338.078 284.610

443 634614.804 352336.896 284.760

444 634614.981 352336.761 284.750

445 634616.799 352336.392 284.860

446 634623.067 352344.732 285.860

447 634612.854 352334.823 284.990

448 634613.103 352334.707 285.010

449 634613.378 352334.441 285.070

450 634612.746 352334.668 284.860

451 634612.885 352333.535 284.940

452 634611.260 352331.866 284.940

453 634609.241 352329.531 284.970

454 634608.170 352330.746 284.950

455 634608.138 352331.750 284.960

456 634607.466 352331.497 284.930

457 634606.592 352331.341 284.900

458 634605.272 352333.066 284.870

459 634601.948 352335.675 285.020

460 634599.859 352337.786 285.060

461 634602.603 352342.506 284.750

462 634603.659 352341.968 284.720

463 634603.796 352342.051 284.710

464 634597.026 352340.732 284.860

465 634599.346 352338.771 284.870

466 634601.951 352340.831 284.880

467 634605.641 352340.026 284.640

468 634606.010 352340.251 284.520

469 634605.451 352339.071 284.620

470 634609.295 352339.448 284.550

471 634610.384 352336.159 284.790

472 634609.315 352336.217 284.800

473 634602.758 352342.813 284.740

474 634607.147 352411.333 279.290

475 634613.371 352353.042 283.700

476 634608.786 352405.841 280.140

477 634586.434 352385.518 282.040

478 634580.852 352378.797 282.250

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuare si dispersia poluantilor in mediu :

# In acest capitol sunt sintetizate principalele surse de poluanti si impactul produs de lucrarile propuse in proiectul analizat, asupra principalelor factori de mediu. Acolo unde a fost posibil debitele si concentratiile sau incarcarea in compusi poluanti sunt descrise contatitativ, conform caracterului lucrarilor propuse in proiect.

Pentru fiecare factor de mediu impactul potenţial generat de proiectul propus este identificat şi descris conform naturii proiectului, respectiv pozitiv sau negativ, şi acolo unde este posibil au fost identificate beneficiile ce pot fi obţinute. Estimarea impactului potenţial se bazează pe caracteristicile condiţiilor locale, respectiv pe caracteristicile proiectului propus.

Suplimentar, impactul identificat a fost evaluat separat pentru perioada de construcţie, respectiv pentru perioada de funcţionare a proiectului. Această practică, larg aplicată, a separării evaluării impactului, oferă o imagine asupra semnificaţiei impactului conform naturii sale, caracteristicilor şi amplitudinii, respectiv distribuţiei in timp şi spaţiu.

In general, impactul datorat perioadei de construcţie are un caracter local şi temporar, pe scurt timp şi în zonele din imediata vecinătate a activităţilor de realizare a lucrărilor propuse.

Impactul produs în timpul perioadei de construcţie pot fi considerate ca fiind mai puţin semnificative, respectiv nesemnificative sau cu semnificaţie redusă. Sunt adesea temporare şi pe termen scurt.

Un anume impact datorat perioadei de funcţionare poate avea caracteristici locale sau regionale la nivel municipal sau judeţean, sau chiar la nivel naţional. Acesta este adesea permanent, respectiv pe termen lung. Ca urmare, acest impact este considerat cu semnificaţie mai mare, in cazul in care măsuri specifice pentru evitarea sau pentru minimizarea lor nu sunt luate.

a. Protecţia calităţii apelor:

Perioada de exploatare : Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de functionare a obiectivului.

Perioada de executie : Sursele potentiale de poluare a apelor sunt similare perioadei de exploatare. Perioadele de iarna nu sunt favorabile executiei constructiilor, ca urmare poluarea sezoniera nu va avea efecte notabile.

b. Protecţia aerului:

Perioada de exploatare : Nu sunt alti factori de poluare a aerului in perioada de functionare a obiectivului.

Perioada de executie : Pe ansamblu, in perioada de executie a lucrarilor, poluarea aerului rezultata din activitateade constructii este nesemnificativa; local, in punctele de lucru de concentrare a utilajelor, se poate atinge valori semnificative ale concentratiilor la emisie, valori ce nu vor depasi CMA.

Executia lucrarilor va necesita circulatia unui parc important si diversificat de masini, utilaje si echipamente (betoniere, transportoare de materiale si utilaje, buldozere, compactoare, vehicule care  transporta  muncitori,  e.t.c.),  fapt  care  va  genera  temporar  noxe  si  va  perturba  astfel  mediul inconjurator.

In  perioada  de  executie  a  lucrarilor  proiectate,  surse  de poluare  a aerului  sunt  emisiile  de noxe de la trafic si va perturba astfel mediul inconjurator.

In  perioada  de  executie  a  lucrarilor  proiectate,  bazele  de  productie  pot  genera  un  impact negativ ca urmare a procesului de productie al betoanelor, in cazul utilizarii unor instalatii nedotate cu  dispozitive  de  epurare  sau  care  prezinta  neetanseitati,  depozitarii  necorespunzatoare  a materialelor, a carburantilor, intretinerii utilajelor.

In  mod  uzual,  evaluarile  privind  emisiile  de  poluanti  din  atmosfera  ca  urmare  a  executiei unor astfel de lucrari (atat cei proveniti de la traficul rutier spre si de la santier, turnari de betoane, e.t.c.)  arata  ca  acestea  au  valori  inferioare  concentratiilor  maxime  admisibile  conform reglementarile  in  vigoare  –  astfel  incat  nu  se  preconizeaza  efecte  adverse  insemnate  pentru populatia din localiatate.

Intrucat  oricarui  antrepenor  i  se  impune  prin  lege  sa  aiba  un  plan  de  masuri  privind concentratile  poluantilor  emisi  in  atmosfera  care  sa  nu  depaseasca  limitele  admisibile  conform reglementarilor in vigoare, se poate spune ca se va evita poluarea aerului.

Riscul  poluarilor  accidentale  in  perioada  de  executie  este  mai  mare  decat  in  perioada  de exploatare  din  cauza  specificului  traficului  de  santier  (masini  mari  incarcate  cu  materiale  de constructie,  cu  carburanti,  e.t.c.).  Pentru  micsorarea  acestui  risc  santierul  va  fi  semnalizat corespunzator si se vor stabili drumurile pe care utilajele si masinile de transport vor circula.

O  atentie  deosebita  se  va  acorda  semnalizarii  zonelor  in  constructii  pe  timp  de  noapte, obligatoriu  toate  semnele  vor  fi  reflectorizante  iar  pe  zonele  in  care  se  executa  excavatii  vor  fi montate semne luminoase avertizoare cu lumina intermitenta.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor).

Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport se va realiza o ardere optima a  carburantului,  reducand  emisiile  in  aer  datorate  arderilor  incomplete  (oxid  de  carbon, hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf, e.t.c.).

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor si in imediata apropiere a  acestora,  se  pot  atinge  valori  ridicate  al  nivelului  de  zgomot,  de  ordinul  Leq=90dB(A).  Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu 6dB(A) pentru fiecare dublare a distantei. Se  apreciaza  ca  in  timpul  executiei,  nivelele  mai  ridicate  de  zgomot  se  vor  inregistra  local  si temporar, numai in zona de activitate a utilajelor si in perioadele de lucru.   Pentru  o  determinare  corecta  a  diferitelor  aspecte  legate  de  zgomotul  produs  de  diferite instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

•  zgomot de sursa;

•  zgomot de camp apropiat;

•  zgomot de camp indepartat;

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In  cazul  zgomotului  la  sursa,  studiul  fiecarui  echipament  se  face  separat  si  se  presupune plasat  in  camp  liber.  Aceasta  faza  a  studiului  permite  cunoastera  caracteristicilor  intrinseci  ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.

Masurile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceasi categorie cat si pentru a avea o informatie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categori de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este amplast intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In  acest  caz  intereseaza  nivelul  acustic  obtinut  la  distante  cuprinse  intre  cativa  metri  si cativa zeci de metri fata de sursa.

Pentru a avea sens valoarea de presiune acustica aceasta trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masuratoarea.

Fata  de  situatia  in  care  sunt  indeplinite  conditiile  de  camp  liber,  acest  nivel  de  presiune acustica  poate  fi  amplificat  in  vecinatatea  sursei  (reflexii),  sau  atenuat  prin  prezenta  de  ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura.

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in campul apropiat reprezinta, de fapt zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca  in  cazul  primelor  doua  niveluri  de  observare  caracteristicile  acustice  sunt  strans legate de natura utilajelor si dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare parte de factori externi suplimentari:

•  fenomene  meteorologice  si  in  particular:  viteza  si  directia  vantului,  gradientul  de temperatura si de vant;

•  absortia mai mult si mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen denumit efect de sol;

•   absortia  in  aer,  dependenta  de  presiune,  temperatura,  umiditate  relativa,  componenta spectrala a zgomotului;

•  topografia terenului;

•  vegetatia;

La acest nivel de observare, constatarile privind  zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat.

Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in zona unui front de lucru.

Totusi, pornind  de  la nivelurile  de  putere  acustica a  principalelor  utilaje folosite  si numarul acestora  intr-un  front  de  lucru,  se  poate  face  unele  aprecieri  privind  nivelurile  de  zgomot  si disantele la care acestea se inregistreaza.

Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de zgomot care incep sa ocupe o pondere tot mai  mare  in  lucrarile  actuale  de  constructii,  constitue  in  sine  un  factor  determinat  in  reducerea efectelor  negative  comparativ  cu  evaluarile  uzuale  privind  nivelul  zgomotului.  Deci  o  masura semanificativa de reducere a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in cadrul lucrarilor o reprezinta  evaluarea  foarte  atenta  a  utilajelor  din  dotare  (sau  cu  posibilitati  de  inchiriere)  ale ofertantilor  pentru  lucrari  de  constructii,  putandu-se  prevede  de  proiectant  in  documentatia  de licitatie  obligativitatea  utilizarii  in  timpul  lucrarilor  numai  a  utilajelor  si  echipamentelor  care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

Pe  baza  datelor  privind  puterilor  acustice  ale  surselor  de  zgomot,  se  estimeaza  ca  in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp.

Rezulta  evident  ca  trebie  sa  se  limiteze  pe  cat  posibil  traficul  pentru  santier  prin  localitati cautandu-se rute prin topografia lor sa afecteze din punct de vedere al zgomotelor un numar mai mic de persoane.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparaiv cu valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor).

In  cadrul  proiectului  se  vor  avea  avea  in  vedere  orice  masuri  necesare  de  protectie  a populatiei  impotriva  zgomotului  produs  de  trafic,  in  masura  in  care  in  astfel  de  masuri  vor  fifezabile  sub  aspect  tehnic  si  financiar.  In  zone  critice,  in  functie  de  rezultatul  estimarilor  privind zgomotul,  vor  putea  fi  propuse  masuri  speciale  de  reducere  a  efectelor  zgomotului  in  situatia  in care  nivelul  de  zgomot  actual  si  cel  prognozat  este  ridicat  prin  comparatie  cu  reglementarile  in domeniu.

Echipametele sau masurile de protectie impotriva zgomotului in timpul constructiei.   Masurile de protectie impotriva zgomotului pot fi urmatoarele:

•  limitarea  la minimul  posibil  a  deplasarii  prin  localitati  a utilajelor  apartinand  santierului  si a auto basculantelor ce deservesc santierului, care efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

•  pentru protectia antizgomot, amplasarea constructiilor santierului se va face in asa fel incat sa constitue ecrane intre santier si localitati;

•  depozitele de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si localitati;

•  intretinerea permanenta a cailor temporare de transport contribuie la reducerea impactului sonor; •  in cazul unor reclamatii din partea populatiei se pot modifica traseele de circulatie;

•  utilizarea unor utilaje care prin functionare sa produca un nivel redus de vibratii;

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- Nu este cazul.

- Nu sunt utilizate substanţe radioactive

e. Protecţia solului şi a subsolului:

Lucrarile proiectate nu necesita expropieri de terenuri.

Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt:

•  pierderi  accidentale  de  produse  petroliere  de  la  autovehicole  ce  asigura  operatii  de transport-incarcare sau alte lucrari;

•  depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier;

•  pierderi accidentale de ape uzate;

•  poluarea  accidentala  poate  aparea  cu  ocazia  accidentelor  de  circulatie  ale  vehiculelor  ce transporta materiale  de  constructie, alte produse  toxice  sau  corozive  care  pot produce  degradari ale solului, ale apelor de suprafata si subterane, ale vegetatiei.

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului:

•  deseurile  rezultate  in  timpul  executiei  lucrarilor  precum  si  cele provenite de  la organizarile de  santier  vor  fi  depozitate  in  gropi  special  amenajate,  avizate  de  catre  Agentia  de  Protectia Mediului;

•  se  recomanda  epurarea  apelor  meteorice  care  vor  spala  platforma  organizarii  de  santier, realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina particulele in suspensie si uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic;

•  apele  uzate  menajere  provenite  de  la  utilitatile  organizare  de  santier  vor  fi  epurate  inainte de  deversare,  nefiind  permisa  deversarea  lor  in  albii  naturale,  decat  in  conditiile  prevazute  de normativele de specialitate (NTPA);

•  constructurul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii de  rau  deoarece  acesta  poate  sa  duca  la  poluarea  solului,  subsolului,  apei  si  a  florei  si  faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective;

Exceptand ocuparea definitiva a unor suprafete de teren, afectarea solului si subsolului prin lucrarile proiectate este nesemnificativa.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Se vor ocupa temporar suprafete de teren pentru organizarile de santier.

Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mica amploare asupra florei – suprafete verzi care vor fi dezafectate temporar, precum si asupra faunei locale care va fi perturbata pe parcursul executiei lucrarilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate si a prezentei umane.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Va exista un impact negativ, de scurta durata, in perioada de executie prin marirea traficului greu in zona, prin zgomotul produs de lucrarile de dezafectare si construire.

Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca circulatia sa se desfasoare pe cat posibil in conditii bune.

In  perioada  de  executie  se  vor  lua  urmatoarele  masuri  pentru  protejarea  mediului  social- uman:

•  supravegherea  si  controlarea  modului  de  expunere  a  lucratorilor  in  mediu  in  care  acestea isi desfasoara activitatea;

•  instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;

•  verificarea starii instalatiilor si utilajelor;

•  precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice;

•  asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime incuiate, sigilate;

•  executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea lucrarilor;

•  protejarea cablurilor, conductelor de gaze, retelelor electrice si de telecomunicatii existente pe durata executarii lucrarilor;

h. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile menajere rezultate din activitate se vor colecta în pubele si se vor transporta la groapa de gunoi a orasului.

Deseurile de materiale de constructii vor fi transportate in locuri special amenajate.

Deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferenţiată de la sursă a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje pe tipuri de deşeuri sau sortimente de materiale in containere speciale amplasate pe platforme betonate si anume: menajere, hartie, carton , PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de catre serviciul de salubritate a localitatii pentru a fi transportate la depozitul de deseuri menajere a municipiului; deseurile valorificabile se vor preda catre societati autorizate.

Depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri special amenajate care nu vor permite împrăştierea combustibililor,lubrefianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

După terminarea lucrarilor de amenajare se vor înlătura resturile de materiale de construcţie  rămase, refăcându-se spaţiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spatii adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deseuri

Se va respectia legislatia privind gestionarea deseurilor,directivele Uniunii Europene.

Perioada de constructie

În timpul activităţilor de constructii, pentru realizarea acesteia, sunt produse deşeuri solide.

Dependent de tipurile de structuri din componenţa sistemului de canalizare a apelor uzate ce vor trebui construite/extinse, principalele materiale rezultate vor fi:

•beton,

•armături metalice din structurile de beton,

Cantitatea materialelor rezultate ca şi volumul deşeurilor rezultat din construcţii nu sunt cunoscute în această etapă de proiectare.

Tipuri de deşeuri şi managementul acestora.

| Tip deşeu | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Menajer sau asimilabile | În interiorul incintei se va organiza un punct de colectare prevăzut cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puţin săptămânal) acestea vor fi colectate si preluate conform contractului care se va incheia cu societatea de salubritate locala. | Deseurile menajere rezultate vor fi colectate si eliminate in mod corespunzator |
| Deşeuri din demolări si din materiale de construcţii | Apariţia acestei categorii de deşeuri implică o abordare specifică. Din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite, fiind vorba în special de steril şi resturi de beton. În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor, în funcţie de contextul situaţiei se propune utilizarea materialului pentru umpluturi, nivelări. | Se vor valorifica, în funcţie de contextul situaţiei, utilizandu-se pentru umpluturi, nivelari pe terenurile indicate de primarie |
| Acumulatori şi uleiuri uzate | Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi a manipulanţilor. Vor fi stocate şi depozitate corespunzător, în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă. | Vor fi predate unităţilor de recuperare specializate. |
| Anvelope uzate | În cadrul spaţiilor de depozitare pe categorii a deşeurilor va fi rezervată o suprafaţă şi anvelopelor. Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare. | Deşeuri tipice pentru organizările de şantier din România. Se vor elimina respectând normele legale |

Perioada de functionare

- nu este cazul

Masuri de protectie

Contractorul va trebui să ia masuri pentru a asigura că deşeurile solide generate vor fi colectate, transportate şi depozitate în condiţii sigure, care să fie conforme reglementarilor în domeniu.

Principalele măsuri ce trebuie luate în perioada de construcţii constau în:

- se va urmări reducerea cantităţii de deşeuri rezultate, ca de exemplu prin refolosirea materialelor din excavaţii la umplerea unor gropi;

- deşeurile vor fi colectate separat şi vor şi reciclate sau valorificate conform specificului acestora - spre exemplu metale, sticla, lemn etc.,

- deşeurile menajere generate în locaţia şantierului vor fi colectate şi evacuate în condiţii sigure,

- deşeurile solide rezultate din excavaţii şi construcţii vor fi depozitate astfel încât să nu conducă la folosirea unor suprafeţe de teren suplimentare,

- nu se va admite arderea deşeurilor solide,

- solul vegetal va fi manevrat şi depozitat separat pentru a putea fi apoi folosit la acoperire şi re-vegetare,

- se vor respecta cu stricteţe prevederile legale în domeniul colectării şi valorificării bateriilor şi anvelopelor din dotarea utilajelor de construcţii;

- se vor lua măsuri pentru colectarea şi valorificarea ambalajelor, conform normelor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construcţii, constructorul va primi ultima tranşă a costurilor abia după ce s-a asigurat ca locaţia şantierului a fost curăţată de toate deşeurile produse, iar suprafeţele afectate, ocupate temporar de şantier au fost redate folosinţelor lor iniţiale

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Prin  specificul  lucrarilor,  cantitatile  de  produse  toxice  si  periculoase  necesare  executiei  si intretinerii  obiectivului  sunt  nesemnificative.  Se  vor  folosi  cantitati  reduse  de  vopsele,  adezivi, diluanti, e.t.c. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si evacuare/neutralizare in vigoare.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

•  derularea efectiva a lucrarilor

•  respectarea tehnologiei;

•  respectarea calendarului lucrarilor;

•  respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

•  respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, e.t.c.);

•  urmarirea impactului lucrarilor prin:

•  controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

•  urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monotorizarea  factorilor  de  mediu  in  perioada  de  functionare  a  obiectivului,  pentru confirmarea previziunilor, va urmarii:

•  impactul sonor;

•  impactul asupra factorilor de mediu aer;

Se  apreciaza  ca,  pentru  perioada  de  exploatare,  nu  sunt  probleme  deosebite  de monitorizare a mediului.

In  perioada  de  executie  a  lucrarilor  este  necesara,  in  principal,  monitorizarea  respectarii proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs asupra factorilor  de  mediu:  aer,  apa,  sol,  zgomot,  pe  baza  masuratorilor,  prelevarii  probelor  la  emisie, imisie  a  analizelor  de  laborator.  Datele  acestor  analize  vor  fi  prezentate  atat  executantului beneficiarului  cat  si  autoritatilor  locale  de  protectia  mediului  pentru  evaluarea  impactului  si stabilirea masurilor de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru, depozitele de materiale si carburanti, e.t.c.

Se  impun  masuri  de  dirijare  si  semanlizare  a  traficului  pentru  reducerea  riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesita concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor adminse pentru poluarea aerului si zgomotului.

Nu  se  admite  depasirea  limitelor  admise  CMA  de poluare  a aerului;  pentru  zgomot,  nu se admite depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.

In  timpul  executiei  se  va  monitoriza  in  perimetrul  santierului  gospodarirea  apelor  uzate. Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va efectua prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de lucrari in parte, inscrise in normative si legislatia in vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in instructiuni.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI  AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

### Impactul asupra populatiei

Impactul datorat activităţilor de realizare a componentelor proiectului propus asupra mediului uman are două aspecte. Pe de o parte este impactul asupra forţei de muncă prin aplicarea unor practici nesigure pentru mediu şi mai mult decât atât, dăunătoare sănătăţii muncitorilor direct antrenaţi în această activitate.

Pe de altă parte este impactul asupra populaţiei, zgomotul, respectiv îngreunarea traficului, restricţionarea accesului la zonele de locuit sau de lucru, ca şi riscul apariţiei unor accidente prin nesemnalizarea adecvată a lucrărilor.

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Minor, regional, temporar, indirect. (oportunitatea creării unor noi locuri de muncă prin implementarea proiectului, forţa de muncă fiind recrutată din zonă). IMPACT NEGATIV: Moderat, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor de construcţie în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii; controlul siguranţei şi sănătăţii populaţiei, ca şi protecţia mediului prin lucrările de construcţii. Realizarea unui control strict pentru a verifica conformarea cu normele şi reglementările din domeniu. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile (şcoli, spitale, grădinite), in cazul în care alte masuri de minimizare nu pot fi luate. Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot asa cum sunt precizate de producător. Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (eşapament); Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerintelor de protecţia muncii. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru diverse atentionari a semnalelor sonore, în locul celor luminoase În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi echipamente şi utilaje care să se incadreze in aceste limitele; In cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor pe carosabil Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul si rezidenţii din zonă. |

Pentru exploatarea proiectului sunt prognozate urmatoarele forme de impact:

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Major, local, termen lung, direct. ( Obiectivul principal al proiectului Creşterea calităţii vieții cetățenilor, de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement în mai multe zone ale oraşului. Amenajarea propusă oferă egalitate de șanse tuturor viitorilor utilizatori, fiind gândită astfel încât să fie accesibilă și persoanelor cu dizabilități IMPACT NEGATIV: Nu |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | În cazul unor disfuncţionalităţi: asigurarea unor surse de energie pentru situaţii de urgenţă. |

### Impactul asupra faunei si florei

În cea mai mare parte, proiectul propus este restricţionat la zona urbană, respectiv la reabilitarea şi extinderea facilităţilor existente. Ca urmare, nu este de aşteptat ca pe perioada realizării acestor lucrări, zonele de floră şi faună cu valoare deosebită să fie afectate..

### Impactul asupra solului

În perioada de construcţie riscul poluării solului se datorează tasării acestuia de către utilajele de construcţii şi de către facilităţile de depozitare a materialelor. Asigurarea birourilor pentru organizarea de şantier sau pentru camparea muncitorilor va putea crea un impact suplimentar prin scoaterea din folosinţe a unor terenuri suplimentare.

Lucrările proiectului propus sunt limitate în cea mai mare parte la amplasamente existente, ocupate de acelaşi tip de lucrări, în principal desfăşurându-se în perimetrul urban.

- Perturbarea solului prin eroziune (uscată sau umedă) datorită decopertărilor.

- Poluarea solului prin aplicarea unor practici de lucru nesigure pentru mediu, cum ar fi întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor, depozitarea incorectă a materialelor, etc.

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul realizării construcţiilor (conform Legii 10/1995 şi FIDIC). Limitarea traficului tuturor vehiculelor şi utilajelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui scop; Pentru parcarea vehiculele si utilajele de constructii se vor utiliza numai locuri de parcare cu suprafata dura si sisteme de drenaj pentru apele pluviale. Limitarea dislocărilor de sol si vegetatie la minimul necesar atat pentru lucrarile temporare cat si pentru cele definitive; Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol si a impactului asupra calitatii apei subterane. Pământul din excavatii va fi amenajat cu berme si pante pentru a dirija scurgerea apelor meteorice; Oriunde va fi necesar se vor instala decantoare inainte de descarcarea apelor în receptor; Asigurarea unor conditii şi spaţii corespunzătoare pentru depozitarea deseurilor menajere (euro pubele, suprafata betonata, imprejmuire cu gard). Încheierea unui contract de colectare si transport a deseurilor cu operatorul de salubritate. Examinarea periodica a tuturor utilajelor pentru constructii si a vehiculelor pentru a descoperi posibile scurgeri de combustibili si lubrifianti, consemnarea si interventia rapida asupra unor eventuale defecte. Interzicerea utilizarii de catre constructor a unor vechicule/utilaje de constructii non-certificate si neautorizate. Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport: scăpări neintenţionate sau accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice (vopseluri) etc. în timpul manipulării acestora; Depozitarea materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de ape pluviale. |

Pentru exploatarea proiectului sunt definite urmatoarele caracteristici ale impactului:

| Impact potenţial: | IMPACT POZITIV, direct, local, termen lung (colectarea apelor uzate si eliminarea riscurilor de poluare a factorului de mediu sol) |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | - |

### Impactul asupra apei

Locaţiile de realizare a lucrărilor, sunt dispersate pe tot perimetrul urban al orasului. Cu toate acestea, prin specificul lucrărilor ce vor fi realizate, nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra apelor de suprafaţă atâta timp cât pe fiecare şantier se va asigura un management adecvat al lucrărilor şi o gestionare atentă a tuturor materialelor de construcţie folosite.

Antreprenorul va asigura permanent măsuri efective de evitare a poluării cursurilor de apă de suprafaţă şi subterane.

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor spre mediu, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla Calitatea lucrărilor de construcţii conform Legii 10/1995, prin contractul de construcţii, şi conform FIDIC a condiţiilor privind sănătatea şi siguranţa populaţiei (clauza 6.7) ca şi în ceea ce priveşte protecţia mediului ca urmare a activităţilor de construcţii (clauza 4.18). Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport: scăpări neintenţioate sau accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment, substanţe chimice (vopseluri), în timpul manipulării acestora; Depozitarea materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de ape pluviale. Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice de managementul apelor din zonă pentru a evita poluarea chimică a apelor de suprafaţă şi subterane Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi realizată doar după obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate. |

### Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de construcţie a proiectului propus, sursele mobile de poluare a aerului sunt restricţionate la maşinile şi utilajele de construcţii. În tabelul următor sunt redaţi principalii factori de emisie ai utilajelor grele în Uniunea Europeană, deduşi prin aplicarea proiectului CORINAIR, pentru diferite surse de emisie şi sectoare de activitate (EEA 2003).

Surse Mobile – Factorii principali de emisie ai utilajelor grele (limite de variaţie în Uniunea Europeană)

| Utilaje grele | Unitate | Factor de emisie |
| --- | --- | --- |
| CO2 | [g/kg carburant] | 3,09 – 3,11 |
| CH4 | [g/kg carburant] | 0,18 – 0,28 |
| NOx | [g/kg carburant] | 19,14 - 30,04 |

Riscul poluării aerului în perioada de construcţie este datorat în principal, neîntreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţie. În perioadele secetoase, praful este generat de traficul vehiculelor de transport şi al utilajelor de construcţii. Contractul pentru realizarea acestor proiecte se va încheia conform normelor şi va respecta prevederile Legii 10/1995, urmărind stricta încadrare în prevederile acestora, astfel încât este de aşteptat ca impactul să se manifeste în limite admisibile.

Poluarea aerului este generată de vehiculele şi utilajele de construcţii, respectiv, praf şi de emisiile de gaze relevante pentru efectul de seră rezultate din arderea carburanţilor, atunci când nu sunt corect întreţinute.

| Impact potenţial: | IMPACT NEGATIV: Minor, local, temporar, direct. |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Se va controla prin contractul de construcţii, conform Legii 10/1995, calitatea lucrărilor de construcţii,condiţiile privind sănătatea şi siguranţa populaţiei ca şi măsurile de protecţie a mediului, ca urmare a activităţilor de construcţii Se va programa un control riguros privind conformarea cu normele şi standardele în vigoare. Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de contructor pentru a menţine nivelul emisiilor în limite normale.Operatorul de apă va cere constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare; Folosirea carburanţilor care corespund normelor euro, reglarea motoarelor, reducerea timpului de stationare si functionare in gol a utilajelor; Stropirea cu apă sau cu aditivi chimici pe baza de apa va fi aplicata in toate zonele cu trafic intens si cu potential ridicat de antrenare a prafului. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare. Interzicerea utilizarii de catre constructor a unor vechicule/utilaje de constructii non-certificate si neautorizate. |

Pentru perioada de exploatare impactul prognozat este caracterizat astfel:

| Impact potenţial: | IMPACT Pozitiv: se vor amanaja atat spatii verzi cat si arbori si specii floricole Emisii relevante pentru climă Impact Pozitiv: Minor, naţional, permanent, |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Asigurarea unei întreţineri adecvate a sistemului de canalizare pentru a se evita apariţia condiţiilor anaerobe. |

### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Pentru lucrările de amenajare  se vor adopta tehnologii care nu impun neapărat dezafectarea traficului, excavaţii de mare anvergură, astfel că impactul vizual este nesemnificativ.

Antreprenorul va trebui să adopte măsurile necesare pentru izolarea vizuală, prin panouri, a lucrărilor de excavaţii şi a depozitelor de pământ.

| Impact prognozat: | Minor advers, local, termen scurt |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Măsuri de izolare vizuală a excavaţiilor. Organizarea depozitelor temporare de pământ excavat În măsura în care este posibil amplasarea construcţiilor se va face astfel încât va asigura reducerea impactului vizual, prin minimizarea interferenţei cu elementele de suprafaţă existente. Elementele de construcţie se vor incorpora armonios cu situaţia existentă. La finalizarea noilor construcţii vor fi asigurate culori plăcute, care să se încadreze armonios în peisajul existent Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din zonă şi fauna sălbatică. Vor fi evitate sau limitate la minimul necesar tăierile de pomi maturi, demolările sau excavaţiile. Înprejmuirile care limitează obiectele proiectului de zonele rezidenţiale adiacente sau de drumuri vor trebui astfel realizate încât să minimizeze impactul estetic Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. |

Construcţiile şi instalaţiile existente sunt vizibile. Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt reduse faţă de cele existente. Nu vor necesita spaţiu suplimentar semnificativ, nu vor modifica semnificativ regimul de înălţime. Se va urmări ca regimul de înălţime al noilor construcţii să fie conform cu cel din contextul general al zonei, din punct de vedere al peisajului.

### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Accesul auto se desfăşoară în multe cazuri în zone rezidenţiale cu străzi relativ înguste. Ca urmare Antreprenorul va trebui să-şi stabilească propriile facilităţi astfel încât accesul vehiculelor grele să fie mai uşor.

Excavaţiile din interiorul orasului ar putea aduce daune structurilor construite din vecinătate. Antreprenorul va lua măsurile de prevenire şi protecţie necesare pentru a evita producerea unor daune acestor structuri.

Lucrările de construcţie propriu zise se desfasoara pe un perimetru limitat, astfel ca nu se întrevede posibilitatea generării unui impact deosebit asupra patrimoniului istoric si cultural al localitatii

| Impact prognozat: | Neglijabil advers, temporar, local |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Respectarea programului de lucru; stabilirea rutelor de transport în comun cu autoritatea rutieră şi instituţia arhitectului şef al oraşului. Alegerea unor echipamente de lucru de gabarit şi tonaj reduse. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile (şcoli, grădinite, biserici, muzee), in cazul în care alte masuri de minimizare nu pot fi luate. |

### Impactul asupra mediului social si economic

Impactul datorat activităţilor de realizare a componentelor proiectului propus asupra mediului uman are două aspecte. Pe de o parte este impactul asupra forţei de muncă prin aplicarea unor practici nesigure pentru mediu şi mai mult decât atât, dăunătoare sănătăţii muncitorilor direct antrenaţi în această activitate. Pe de altă parte este impactul asupra populaţiei, respectiv îngreunarea traficului, restricţionarea accesului la zonele de locuit sau de lucru, ca şi riscul apariţiei unor accidente prin nesemnalizarea adecvată a lucrărilor.

| Impact potenţial: | Impact Pozitiv: Minor, regional, temporar, indirect. (oportunitatea creării unor noi locuri de muncă prin implementarea proiectului, forţa de muncă fiind recrutată din zonă). |
| --- | --- |
| Măsuri de minimizare: | Controlul lucrărilor de construcţie în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii; controlul siguranţei şi sănătăţii populaţiei conform normelor FIDIC (clauza 6.7) ca şi protecţia mediului prin lucrările de construcţii (clauza 4.18). Realizarea unui control strict pentru a verifica conformarea cu normele şi reglementările din domeniu. |

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vederea ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Monitorizarea factorilor de mediu, în special cu privire la efectele potenţiale ale proiectului propus, se consideră că ar trebui făcută de o entitate independentă, care are capacitatea şi specializarea necesară, şi este autorizată pentru această activitate.

Conform tipului proiectului propus, principalii factori de mediu ce ar trebui monitorizaţi sunt apa, solul, mediul uman, ca şi managementul deşeurilor şi neplăcerile datorate zgomotului, vibraţiilor şi mirosului.

Contractul pentru implementarea proiectelor propuse trebuie să furnizeze următoarele documente:

- Plan de siguranţă şi sănătate;

- Plan de management al mediului, conform cu recomandările stipulate în actul de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

- Planuri de intervenţii referitoare la accidente şi situaţii de risc.

## Perioada de construcţie

Următoarele aspecte reprezintă o listă minimală a cerinţelor de automonitorizare pe durata realizării construcţiilor. Rezultatele automonitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale. Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

- Monitorizarea stării drumurilor, indirect, unde impactul este datorat vehiculelor de transport şi utilajelor.

- Echipamentele şi vehiculele vor fi periodic verificate din punct de vedere al emisiilor de gaze şi al zgomotului, pentru a se verifica conformarea cu specificaţiile tehnice ale acestora.

- Controlul transportului materialelor de construcţii şi al deşeurilor pentru a se preveni împrăştierea acestora pe drumurile publice sau în cursurile de apă.

- Controlul locaţiilor la finalizarea lucrărilor de construcţii.

## Perioada de funcţionare

Rezultatele monitorizării trebuie înregistrate şi raportate conform normelor legale. Măsuri suplimentare de monitorizare pot fi de asemenea necesare şi vor fi adoptate în etapele ulterioare, dacă se va considera necesar.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (ippc, seveso, cov, lcp, directiva cadru apă, directiva cadru aer, directiva cadru a deşeurilor etc.)

- Nu este cazul

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Hotărârea nr. 563/2018 – Anexa nr.2 - privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## Organizarea de santier

Prin natura lor aceste lucrari nu impun un volum semnificativ de consumuri de materiale, activitati de aprovizionare, procese tehnologice semnificative pentru prelucrarea materiei prime, consumuri importante de combustibili sau carburanti etc. In aceste conditii nici organizarea de santier nu presupune dezvoltarea unor lucrari ample, respectiv nu necesita ocuparea unor suprafete de teren importante.

Principalele lucrari si activitati derulate in cadrul acestui proiect vor consta in:

- Aprovizionare betoane pentru fundatii, blocuri suport, camine retele;

- Excavatii pentru fundatii;

- Montaj echipamente.

Ca urmare, organizarea de santier va fi redusa asigurand doar spatii pentru depozitare, respectiv parcare utilaje mecanice, terasiere si de transport folosite in santier. O parte din aceste materiale vor fi depozitate in spatii deschise, altele vor necesita magazii inchise. Acestea vor fi magazii metalice, usoare, montate fara fundatii speciale.

Pentru coordonarea santierului va trebui instalata o baraca cu rol de birou. Spatiul ocupat se va inprejmui pentru a limita vandalismul si furtul de materiale. In orice caz in organizarea de santier se va asigura paza pe timpul noptii.

Santierul nu va impune realizarea unor racorduri ample la retele utilitare, cu exceptia retelei electrice, racord ce va fi realizat similar oricarui bransament casnic, fara a impune lucrari speciale. Racordul la canalizare nu va fi obligatoriu necesar, acest lucru putand fi suplinit de montarea unor toalete ecologice.

Santierul nu presupune un necesar de forta de munca deosebit, ca urmare nu vor fi necesare spatii pentru camparea muncitorilor  - o parte din acestia putand fi recrutati de pe piata locala a fortei de munca.

Necesarul de apa in organizarea de santier este redus; ca urmare aceasta va putea fi asigurata fie prin racord la reteaua publica existenta, daca va fi posibil, fie prin aprovizionare cu cisterna.

Volumul redus de lucrari nu justifica montarea unor statii de betoane, sau pentru prepararea, respectiv procesarea altor produse, astfel ca acesta va fi procurat prin contracte de la firme specializate din oras sau din apropierea orasului.Amplasamentul santierului va fi stabilit de catre constructor de comun acord cu beneficiarul si primaria locala, astfel incat impactul, de orice natura, sa fie minim.

## Impactul asupra mediului

Organizarea de santier este redusa ca volum, spatii si activitati. Impactul asupra mediului generat de aceasta este caracterizat prin:

- Ocuparea unor suprafete de teren si perturbarea unor activitatii sau utilizari existente pe amplasament;

- Tasarea solului, modificarea structurii acestuia, reducerea capacitatii de infiltratie;

- Perturbarea circuitului natural al apelor din precipitatii; incarcarea potentiala, suplimentara cu particule solide sau cu substante dizolvate rezultatrea din materialele folosite in perimetrul santierului;

- Degradarea vegetatiei, asfixierea acesteia in spatiile ocupate de depozite, baraci, spatii parcare;

- Emsii de zgomote la pornirea utilajelor pentru inceperea lucrului, respectiv incarcarea si descarcarea materialelor aprovizionate;

- Emisii de particule fine, pulberi noxe din activitatea utilajelor, respectiv arderea carburantilor in motoarele acestora;

- Generarea de deseuri solide de tip menajer dar si din activitatile tehnice desfasurate.

Impactul este caracterizat ca minor (amploare si intensitate), local (in perimetrul organizarii de santier), relativ redus ca durata, mai curand temporar – avand in vedere ca lucrarile propuse se vor realiza intr-un interval de timp scurt.

Cu toate acvestea se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru limitarea si minimizarea acestui impact:

- Reducerea la minimul necesar a suprafelelor ocupate de organizarea de santier; folosirea unor amplasamente fara valoare deosebita;

- Limitarea la minim a operatiilor de manevre a utilajelor in interiorul organizarii de santier;

- Organizarea unei retele de colectare a apelor pluviale din platforma; dirijarea lor spre emisarii cei mai apropiati si prevederea unor decantoare pentru sedimentarea particulelor solide continute;

- Colectarea separata a deseurilor solide generate; realizarea de contracte cu firme specializate pentru ridicarea si valorificarea lor, conform caracteristilor acestora;

- Mentinerea tuturor plantatiilor din vecinatate pentru a limita efectele perturbatoare asupra riveranilor;

- Programnul activitatilor in organizarea de santier va fi corelat cu activitatile riverane acestuia, astfel incat perturbarea sa fie minima.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti se concretizeaza in:

- Platforme betonate, sau containere pentru depozitarea lichidelor;

- Depozitarea in spatii inchise a materialor ce ar putea fi antrenate de apa;

- Colectarea organizata a deseurilor;

- Prevederea de decantoare daca apele pluviale antreneaza particule solide;

- Dotarea cu toalete ecologice;

- Folosirea pe cat posibil a unor utilaje silentioase; optimizarea manevrelor acestora; interzicerea mersului “in gol”; folosirea carburantilor standardizati.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Specificul acestui proiect nu presupune realizarea unor lucrări de organizare de şantier de mare amploare; cu toate acestea constructorul va obţine aprobările necesare pentru ocuparea amplasamentului in vederea organizării de şantier; va limita la maxim suprafeţele de teren destinate acestui obiectiv; va asigura masurile de refacere si redare in folosinţa, la aceeaşi parametri, a terenului folosit pentru organizarea de şantier.

Nu sunt necesare noi cai de acces; execuţia si funcţionarea acestui proiect nu impun noi cai de acces in afara celor existente.

- La finalizarea lucrarilor de constructii, se vor executa lucrari de refacere a solului si a vegetatiei aferente, terenul se va aduce la starea initiala.

- Se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada realizarii proiectului.

XII.Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

-NU ESTE CAZUL

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;

-NU ESTE CAZUL

3.indicarea obiectivului de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

-NU ESTE CAZUL

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- Nu este cazul

Intocmit,

Ing. Voiniciuc Ionut