## ÎNDRUMAR

Nr. 4 din 06.07.2022

pentru proiectul: LUCRĂRI DE EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ ÎN PERIMETRU BENESAT SUD

din: jud. Sălaj, com. Benesat, loc. Benesat, extravilan, albia minoră a râului Someș

titular: DRUM INSERV S.R.L., cu sediul în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 250/A

Având în vedere Decizia CAT nr. 2 din 07.06.2022, emisă în urma parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prin care s-a stabilit că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, ţinând cont că nu s-au înregistrat observaţii/comentarii din partea publicului în termenul prevăzut pentru anunţul public al etapei de încadrare,

ca urmare a parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării pentru realizarea raportului privind impactul asupra mediului, respectiv întocmirea studiului de evaluare adecvată şi a întocmirii listei de control privind evaluarea adecvată, împreună cu Colectivul de Analiză Tehnică în data de 06.07.2022, vă comunicăm următoarele:

În vederea continuării procedurii şi emiterii acordului de mediu titularul va prezenta:

- raportul privind impactului asupra mediului, conform cerinţelor prevăzute în Anexa nr. 4 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ord. MMAP nr. 269/2020, atât în format scris, cât şi electronic.

Raportul privind impactului asupra mediului, solicitat în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, va fi realizat de către persoane fizice sau juridice care au acest drept potrivit legii.

La întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului se va acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:

- descrierea proiectului şi a tehnologiei de exploatare propusă, raportat la prevederile Ordinului nr. 187/2002 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Criteriilor privind conţinutul documentaţiilor pentru metodele de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere, precum și informaţii privind calea de acces la amplasament;

- impactul cauzat de activitatea de extracţie asupra cursului de apă, a florei şi faunei acvatice, a albiei, asupra stabilităţii malurilor şi asupra terenurilor învecinate; lucrări şi măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului;

- orice detalii privind alternativele posibile din punct de vedere al protecţiei mediului; detalii privind soluţiile tehnice care au fost luate în considerare şi justificarea alternativei propuse; descrierea alternativelor rezonabile identificate, prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a fiecărei alternative stând la baza alegerii opțiunii finale;

- influența activității propuse prin proiect asupra corpurilor de apă subterană;

- evaluarea şi prezentarea riscurilor tehnologice cauzate de proiectul propus;

- estimarea cantităţilor de materii prime folosite, tipul acestora, provenienţa şi modul de asigurare a necesarului pentru realizarea proiectului;

- identificarea zonelor şi situaţiilor de risc care pot apărea ca urmare a realizării proiectului în perioada de execuţie şi funcţionare a acestuia;

- identificarea construcţiilor şi activităţilor existente din zona de influenţă a proiectului;

- informaţii privind organizarea de şantier;

- descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce și dacă este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului;

- identificarea altor proiecte/obiective similare, cu acelaș profil și analiza impactului cumulat asupra mediului;

- Impactul proiectului asupra factorului de mediu AER:

- prezentarea informațiilor privind nivelul de poluare a aerului din zona amplasamentului proiectului și evidențierea aportului surselor viitoare la poluarea aerului din zona de influență;

- impactul pe faze de execuție, precum și în perioada de funcționare, cu accent deosebit pe transportul agregatelor de la locul exploatării la locul de depozitare/sortare/spălare/valorificare;

- măsuri de diminuare a impactului;

- surse, impactul potenţial şi măsuri de prevenire şi limitare pentru emisiile de pulberi, cauzate de exploatare şi transport;

- Impactul proiectului asupra factorului de mediu APĂ:

- impactul cauzat de activitatea de exploatare asupra factorului de mediu apă;

- lucrări și măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului;

- factorii care pot determina poluări accidentale ale apelor de suprafață și subterane și măsurile de prevenire;

- măsuri de diminuare a impactului;

- Impactul proiectului asupra factorului de mediu SOL:

- impactul cauzat de activitatea de exploatare asupra zonelor învecinate;

- lucrări și măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului;

- potenţialul impact asupra solului datorită alimentării utilajelor cu carburanţi şi uleiuri; măsuri propuse pentru prevenirea acestora; se va preciza locul de parcare a utilajelor de extracţie şi după caz a punctului de alimentare cu carburanţi, inclusiv amenajarea unei incinte de exploatare şi a unui depozit intermediar pentru agregatele exploatate, măsuri pentru prevenirea/reducerea poluării, ţinându-se cont de faptul că amplasamentul se află în Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 și Situl de Importanţă Comunitară – Someşul între Rona şi Ticău ROSCI0435;

- măsuri pentru prevenirea/reducerea poluării;

- Impactul proiectului asupra factorului de mediu ZGOMOT și VIBRAȚII:

- impactul cauzat de zgomotul şi vibraţiile asupra factorilor de mediu, drumurilor şi populaţiei din zonă, produse de transportul agregatelor;

- lucrări şi măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului;

- se vor prezenta căile de acces la amplasamentul propus pentru exploatare, inclusiv distanșa reală față de zonele locuite;

- descrierea tipului de peisaj, încadrarea în regiune, precum şi impactul prognozat al proiectului, asupra: cadrului natural, valorii estetice a peisajului, schimbării utilizării terenului;

- suprafeţele de teren potenţial afectate;

- gestionarea deşeurilor tehnologice; impactul cauzat de depozitarea solului vegetal (amplasamentul haldei/dig perimetral, suprafaţa ocupată, înălţimea, după caz);

- reconstrucţia ecologică a amplasamentului la încetarea activității;

- un rezumat fără caracter tehnic al informațiilor prevăzute la pct. 1 – 15.

Descrierea şi estimarea impactului potenţial, prezentarea măsurilor de reducere/diminuare a impactului asupra elementelor de mediu, se va face atât pentru perioada de execuţie a lucrărilor proiectate cât şi pentru perioada exploatării din balastieră, ținându-se cont și de impactul global, cumulat asupra factorilor de mediu datorită funcționării în zonă a mai multe balastiere/stații de sortare.

Măsurile propuse trebuie să asigure încadrarea în normele în vigoare, atât în privinţa nivelului emisiilor cât şi în privinţa gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase.

Se va respecta întocmai structura Raportului privind impactul asupra mediului, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 269/2020. Raportului privind impactul asupra mediului se realizează pe baza informațiilor și concluziilor rezultate, din studiul de evaluare adecvată completat conform prevederilor cap. III „Evaluarea adecvată” din Legea nr. 292/2018.

- studiul de evaluare adecvată, conform cerinţelor prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, aprobată prin Ord. M.M.P. nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar modificat prin Ord. MMAP nr. 262/2020, precum și capitolul III din Anexa nr. 5A la Legea nr. 292/2018, atât în format scris, cât şi electronic.

Studiul de evaluare adecvată, solicitat în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, va fi realizat de către persoane fizice sau juridice care au acest drept potrivit legii.

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, vor fi întocmite de experți conform art. 12 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- dovada achitării tarifului aferentă etapei de analiză a raportului privind impactul asupra mediului (2000 lei) conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Tariful se achită în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj deschis la Trezoreria Zalău, cont IBAN: RO 37 TREZ 5615032 XXX 000267 (cod fiscal: 4291700). Conform prevederilor Legii nr. 292/2018, art. 4, alin. (2) din anexa nr. 5 la procedură: ,,Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii, conform competenţelor stabilite prin prezenta procedură.“

- plan de situaţie, de încadrare (după caz) pe care să figureze drumul / drumurile de acces la balastieră;

- acceptul Primăriilor Comunei Benesat, Comunei Cheud (în cazul în care accesul se va face și după raza comunei Cheud) sau a deţinătorilor de terenuri, după caz, privind utilizarea drumului de acces la balastieră (acord de reabilitare);

- Planul de refacere a mediului şi Proiectul tehnic de refacere a mediului, întocmit de persoane atestate ANRM, elaborat pe baza Raportului privind impactul asupra mediului;

- aviz ANANP;

- act de reglementare Apele Române;

- certificatul de înscriere a persoanelor fizice și/sau juridice care elaborează studii de mediu conform Ord. MMAP nr. 1134/2020 și/sau atestatul firmei/persoanei elaboratoare a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată;

- declarația, în scris a experților atestați, că nu au un interes personal în implementarea/dezvoltarea proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform art. 12, alin. 9 din Legea nr. 292/2018;

- declarația pe propria răspundere a titularului pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor de întreprinderi mici și mijlocii, precum şi precizarea costului evaluării impactului asupra mediului, inclusiv al impactului rezultat pentru proiectul în cauză conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 292/2018;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018, art. 14, al. (2), transmiterea de către autoritatea competentă pentru protecția mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare.

Completările solicitate vor fi depuse la APM Sălaj conform prevederilor Legii nr. 292/2018, art. 43, alin. (1) din anexa nr. 5 la procedură:“În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în orice moment al procedurii în termenul stabilit de autoritate sau în cel mult 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge.”

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii 	         Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Gizella BALINT 				         cons. Radu Hideg

Întocmit,

ing. Georgiana Jula