Nr.:

Referitor dosar nr: 16198/6573/09.09.2020

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. SB 01 din 25.07.2014

Revizuită la data de XX.XX.2022

Operator:  S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L.

Sediu social: județul Vrancea, comuna Golești, sat Golești, DJ 205C, km 1, complex Suintest, C47, camera 3 – pavilion administrativ

Denumirea instalaţiei: Ferma pentru creştere și îngrășare suine – Veștem

Amplasamentul instalaţiei: județul Sibiu, comuna Șelimbăr, localitatea Veștem, DN1 km 296 Sibiu-Brașov.

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: pct. 6.6. - creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, având capacități de peste: lit. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie.

Cod CAEN:  0146 - Creşterea porcinelor.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 116 (o sută șaisprezece) pagini semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru titular, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

Emisă de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația iniţială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

DIRECTOR EXECUTIV, 		     p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ciprian SIMULESCU			  ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Mariana SUCIU

# p. ŞEF SERVICIU CALITATEA       p. ŞEF SERVICIU MONITORIZARE

FACTORILOR DE MEDIU, 			 ŞI LABORATOARE

Flaviu TOMUȚĂ			                Anca DEVIAN

ÎNTOCMIT,

consilier Nicoleta CRISTEA

consilier Marioara GOGA

consilier Maria DASCĂLU

1.DATE DE IDENTIFICARE A  OPERATORULUI

Operator: S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L.

Sediul social: județul Vrancea, comuna Golești, sat Golești, DJ 205C, km 1, complex Suintest, C47, camera 3 – pavilion administrativ;

Număr de ordine în registrul comerţului: J39/369/2016;

Cod unic de înregistrare: 36140854

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 3288409 emis la data de 31.05.2016

Date de contact ale societăţii:

- tel./fax: 0737.961280

- e-mail: ctc@premiumporc.com

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L. cu sediul în județul Vrancea, comuna Golești, sat Golești, DJ 205C, km 1, complex Suintest, C47, camera 3 – pavilion administrativ, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 16198/09.09.2020 şi completărilor ulterioare,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu actualizate, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma dezbaterii publice din data de 27.09.2022;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 43/2020 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Hotărârii Guvernului, în baza Hotărârii nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1038/2010 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase;

- H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- H.G. nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel național a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordinul nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene, şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB 01 din 25.07.2014

Revizuită la data de XX.XX.2022

pentru  S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L.

denumirea instalaţiei: Ferma pentru creştere și îngrășare suine – Veștem

amplasamentul instalaţiei: județul Sibiu, comuna Șelimbăr, localitatea Veștem, DN1 km 296 Sibiu-Brașov.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalaţie sub controlul operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6. - creşterea intensivă a porcilor, având capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie.

Capacitatea instalaţiei:

Capacitatea fermei de creștere și îngrășare suine este de 6600 locuri/serie, dintre care:

- cca. 3.300 locuri pentru tineret;

- cca. 3.300 locuri pentru porci la îngrășat;

- serii de creștere/an: 2,5 – 4 serii;

- rata mortalității în fermă este de cca. 2,5%.

Regim de lucru: 365 zile/an, 8 ore/zi.

Număr de personal pentru deservirea fermei:  5 persoane.

Suprafaţa totală a amplasamentului:  Sacte = 117.505 mp și Smăs = 117.506 mp. Terenul și construcțiile sunt în proprietatea S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L. conform extras de CF 108892 Șelimbăr, pentru parcela nr. top 108892.

| Utilizare teren | Suprafața (mp) |
| --- | --- |
| Suprafață construită | 42.893 |
| Terenuri libere – verzi | 74.613 |
| Platforme din beton |  |
| Total fermă | 117.506 |

| Total suprafață construită, din care: | 42.893 |  |
| --- | --- | --- |
| -construcții utilizate | 15.514 |  |
| -construcții în conservare | 27.379 |  |

An punere în funcţiune instalaţie: 1975.

În anul 1995 unitatea a fost preluată de SC CARMOLIMP SRL În decembrie 2015 ferma a fost preluată de către SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL, iar începând cu data de 20.07.2020, fiind preluată de către SC PREMIUM PORC SIBIU SRL.

Obiectul autorizaţiei integrate de mediu: îl constituie activităţile principale de creştere și îngrășare suine în fermă, aprovizionarea cu furaje, depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, colectarea şi depozitarea dejecţiilor.

Activităţi  legate tehnic de fluxul tehnologic:

- pregătirea halelor pentru populare (vidul sanitar);

- popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- hrănirea;

- adăparea;

- medicația;

- asigurarea microclimatului;

- supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

- managementul dejecțiilor.

Activităţi conexe:

- dezinfecție mijloace de transport;

- depozitarea temporară a cadavrelor de animale, rezultate în fermă;

- transport furaj și diverse manipulări;

- asigurarea încălzirii sediului administrativ și a apei calde la filtrul sanitar;

- alimentare cu apă, canalizare ape uzate, alimentare cu energie electrică.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent documentaţiei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia înaintată de Societatea CARMOLIMP S.R.L. pentru emiterea Autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare, întocmit de S.C. AQUACON PROIECT S.R.L. înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 11602/11.09.2012;

- Raport de amplasament, întocmit de S.C. AQUACON PROIECT S.R.L. înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 11602/11.09.2012;

- Raport de amplasament, refăcut de ing. Daniela Leopold – PFA, poziţia 56 în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, înregistrat la APM Sibiu cu nr. 9617 din 04.09.2013 pe  format de hârtie şi electronic;

- Formular de solicitare, refăcut de Dobrotă-Ziss Constantin înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 9617 din 04.09.2013 pe  format de hârtie şi electronic;

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 1409901/2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov;

- Certificat constatator nr. 64177/15.07.2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov  pentru punctul de lucru sat Veștem, com. Șelimbăr

- Extras de Carte Funciară 103498, nr. top 5800/1

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 70 din 26.07.2012 valabilă până la 22.07.2022, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

- Autorizaţie Sanitară Veterinară nr. 013 din 28.07.2010, eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, pentru Exploataţie comercială de porcine pentru reproducție și îngrășare;

- Contractul nr. 76 din 14.02.2013 de prestare a serviciului încheiat cu S.C. PROTAN S.A. pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, respectiv colectarea, procesarea, incinerarea, coincinerarea şi transmiterea spre depozite a cenuşii sau produselor procesate, cu respectarea legislaţiei specifice,, conform anexei 1 din HG nr.1121/2005;

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare, reciclare și/sau eliminare finală a deșeurilor nr. 99/23.01.2012 încheiat cu SC HYLKATEK WMS SRL, din Șura Mare;

- Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nr. 506/07.06.2006 încheiat cu E ON GAZ  România S.A.;

- Contract de furnizarea a energiei electrice la consumatorii eligibil nr. CE 41/01.07.2009 înceiat cu S.C. Electrica Furnizarea Transilvania Sud S.A.;

- Contract preluare ape uzate (vidanjare) nr. 5259/04.08.2006 încheiat cu staţia de epurare Victoria;

- Fişe tehnice de securitate privind substanţele chimice utilizate pe amplasament: Verocid– dezinfectant, Ratimor blocuri cerate – dezinsecție, motorina Euro Diesel 5 – combustibil;

- Buletine de analiză: Raport de încercare nr. T 235 din 19.12.2011, nr. T 193 din 18.10.2011, nr. T 126 din 03.08.2011, nr.T 93 din 24.05.2011, nr. T 42 din 11.03.2011– probe apă pluvială colectată din complex; nr. T 234 din 19.12.2011, nr. T 112 din 06.07.2011 – probe apă subterană din puțul de observație și rapoarte de încercare nr. 120989 din 18.06.2012 – proba de sol 1 , nr. 120990 din 18.06.2012– proba de sol 2, nr. 120991/18.06.2012 – proba de sol 3, nr. 120992 din 18.06.2012 – proba de sol 4;

- Plan de management a deșeurilor organice, elaborat de ing. Daniela Leopold – PFA;

- Plan de încetare temporară sau definitivă a activității, elaborat elaborat de ing. Daniela Leopold – PFA;

- Contract de prestări servicii nr. 120/05.05.2014 încheiat cu Oficiul de Studii Pedologice și Agricultură Sibiu;

- Completări la documentație înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr. 12755/10.10.2012, nr. 9617/04.09.2013, nr. 13039/16.12.2012, nr. 7380/ 07.05.2014 și nr. 8542/11.06.2014;

- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării, mediatizarea şedinţei de dezbatere publică şi a deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Documente doveditoare privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Completări la documentație cu privire la respectarea dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr.  9258/03.07.2014.

ANEXE:

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situaţie, anexa nr. 3 la Raportul de amplasament;

- Plan separator de dejecții;

- Plan stații de pompare dejecții brute și lichide;

- Plan amplasare depozite, anexa nr. 3 la Raportul de amplasament;

- Dispersia principalilor poluanți, anexa nr. 1 la Raportul de amplasament;

- Planuri compartimentare hale, anexa nr. 2 la Raportul de amplasament;

- Plan puncte de monitorizare, anexa nr. 3  la Raportul de amplasament;

- Plan cu poziţionarea instalaţiei faţă de ariile naturale protejate.

Documentaţia înaintată de Societatea PREMIUM PORC SIBIU S.R.L. pentru emiterea revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

  - Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 16198/09.09.2020 și 2730/14.02.2022 şi anexe la Formularul de solicitare;

  - Raport de amplasament elaborat de ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 16198/09.09.2020 și 2730/14.02.2022 şi anexe la Raportul de amplasament;

  - Certificat de înregistrare seria B nr. 3288409 eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul Vrancea;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru din data de  30.06.2020;

  - Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu pentru S.C. PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L.;

  - Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu;

  - Transfer autorizație de gospodărire a apelor nr. 6577/23.09.2020 de la SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL la SC PREMIUM PORC SIBIU SRL;

  - Autorizație de securitate la incendiu nr. 736/22/SU-SB din 17.05.2022 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu;

  - Studiul agrochimic al teritoriului SC Agro Kamphaus SRL localitatea Ighișu Vechi, județul Sibiu, suprafața 342,50 ha;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 156 din 09.02.2016 emisă de D.S.V.S.A. Sibiu pentru activitatea de exploataţie comercială de porcine;

  - Extras CF nr. 108892 Șelimbăr;

  - Autorizația integrată de mediu Nr. SB 01 din 25.07.2014, emisă de A.P.M. Sibiu pentru titular SC Carmolimp S.R.L.;

  - Decizie de transfer nr. SB 08 din 15.02.2016 a autorizației integrate de mediu nr. SB 01 din 25.07.2014, de la  SC Carmolimp S.R.L. către S.C. PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., emisă de A.P.M. Sibiu;

  - Decizie de transfer nr. SB 02 din 23.11.2021 a autorizației integrate de mediu nr. SB 01 din 25.07.2014, de la  SC PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. către S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L., emisă de A.P.M. Sibiu;

  - Contract de vânzare-cumpărare încheiat între SC PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. ȘI S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L.;

  - Acord de folosință încheiat între SC PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. ȘI S.C. PREMIUM PORC SIBIU S.R.L.;

  - Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic nr. 341/2020 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt;

  - Contract de furnizare energie electrică;

  - Contract de comodat pentru recipiente încheiat cu SC Soma SRL;

  - Contract de prestări servicii încheiat cu SC Ecovet Consult SRL;

  - Contract de prestări servicii încheiat cu SC Roues SRL;

  - Punct de vedere nr. SB-16253/20.11.2020 exprimat de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu conform căruia „nu este necesară eliberarea din partea D.S.P. Sibiu a unei notificări privind certificarea conformității. Funcționarea fermei se va face cu respectarea strictă a condițiilor impuse la capitolul X al Studiului de impact asupra stării de sănătate a populației, întocmit de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, în anul 2016”;

  - Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

  - Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu actualizate.

Anexe:

  - Raport de încercare apă pluvială nr. 463/17.04.2019 (indicatori determinați: pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, NH4, azotiți, azotați, fosfor total, extractibile cu solvenți);

  - Raport de încercare apă pluvială nr. 1992/11.12.2019 (indicatori determinați: pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, NH4, azotiți, azotați, fosfor total, extractibile cu solvenți);

  - Raport de încercare apă freatică nr. 462/17.04.2019 (indicatori determinați: pH, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, cloruri, plumb, cadmiu, MTS, CCO-Cr, CBO5, mercur);

  - Raport de încercare apă freatică nr. 461/17.04.2019 (indicatori determinați: pH, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, cloruri, plumb, cadmiu, MTS, CCO-Cr, CBO5, mercur);

  - Raport de încercare apă freatică nr. 1990/11.12.2019 (indicatori determinați: pH, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, cloruri, plumb, cadmiu, MTS, CCO-Cr, CBO5, mercur);

  - Raport de încercare apă freatică nr. 1991/11.12.2019 (indicatori determinați: pH, NH4, NO2, NO3, PO4, SO4, cloruri, plumb, cadmiu, MTS, CCO-Cr, CBO5, mercur);

  - Fişe cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate;

  - Piese desenate;

  - Planul pentru închiderea instalației IPPC, anexă la Raportul de amplasament;

  - Plan operativ de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă, anexă la Raportul de amplasament.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea PREMIUM PORC SIBIU S.R.L. are implementat în fermă un sistem de management de mediu nestandardizat – activitatea de protecția mediului se desfășoară în fermă după regulamente proprii.

Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare  pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul  trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri şi utilizării eficiente a energiei.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise în mod regulat şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, producerea de deşeuri;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele auditurilor;

- rezultatele analizelor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conştientizarea implicaţiilor reglementării date de autorizaţie, pentru activitatea societăţii şi pentru sarcinile de lucru;

- conştientizarea efectelor potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale;

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare;

- conştientizarea prevenirii emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim – ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Societatea PREMIUM PORC SIBIU SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora.  Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3.  Operatorul  va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor  mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4.  Raportări

5.4.1. Operatorul economic va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatului Judeţean Sibiu, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap. 14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are urmatoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea  operatorului instalaţiei;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al  operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.4.  Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1),  trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

6. Materii prime şi auxiliare

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| Tip de resursă | Cantitate/an | Furnizor | Consumator/ Folosința |
| --- | --- | --- | --- |
| Intrari in FERMA |
| Furaje concentrate utilizate în fermă | 2.326 to (max 5.000to) | FNC propriu – ferma Avrig | Furajare suine |
| Apa pentru adăpare suine | 12.190 mc | Sursa proprie de apă – foraj F2 | Adăpare efectiv suine |
| Apa tehnologică pentru spălare hale | 660 mc |  | Spălare hale în perioada de vid sanitar |
| Apa pentru angajați | 150 mc |  | Pentru angajați, folosințe igienico-sanitare |
| Dezinfectanți și alte produse pentru curățenie | 0,84 to | Diverși furnizori autorizați | Pentru curațenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare în perioada de vid sanitar |
| Produse pentru biosecuritate (raticide) | 0,06 to | Diverși furnizori autorizati | Pentru combaterea rozătoarelor |
| Suplimente (carbonat de calciu și acidifiant) | 12,9 to | Diversi furnizori autorizati | Suplimente nutritive și acidifiant |
| Vaccinuri | - | Diversi furnizori autorizati | Pentru tratamente veterinare |
| Energie electrică | 297 MW | Diversi furnizori autorizati | Pentru instalatii de iluminat, sistem de furajare, adapare, sistem automatizat de control, ventilatie |
| Motorina | 670 litri | Diversi furnizori autorizati | Pentru utilajele mobile din ferma si pentru aeroterme |

Materiale periculoase, cantități utilizate, periculozitate, mod de depozitare

| Substanța/ Produsul | Destinația produsului chimic | Compoziție | Fraze de pericol | Cantitate utilizată/ an | Modul de ambalare și depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbonat de calciu | supliment alimentar | -CaCO3 >98,5% | - | 12,9 to | În ambalajul original în spațiul cu acces controlat. |
| ACIDOMIX AFL | acidifiant | -acid formic -acid propionic | - | 0,1 to |  |
| CLOREL PARFUMAT | dezinfectant | -hipoclorit de sodiu 2-15% (12,5% clor activ) -compozitie de parfumare: (-p-Mentha-1.8-diene; terpinolene, citral) | H315, H319 | 5 litri |  |
| MEGADES NOVO | dezinfectant | -glutaraldehida 5-15% -dimetil alchil benzil clorură de amoniu 5% -acid formic | H302+ H332, H314, H317, H334, H335, H410 | 0,02 to |  |
| Var hidratat | - | -Ca(OH)2 | H315, H318, H335 | 0,64 to |  |
| VIRKON S | dezinfectant | -bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu 40-55% -acid benzensulfonic, C10-C13 alchil derivați, săruri de sodiu 10-12% -acid malic 7-10% -acid sulfamidic 4-6% -sodium toluensulfonat 1-5% -clorură de sodiu 1-5% -peroxidsulfat dipotasic 3% | H272, H302, H314, H315, H318, H319, H334, H335, H412 | 0,05 to |  |
| RATIMOR (blocuri de parafină) | raticid | -brodifacum 0,0029% | H373 | 0,03 to |  |
| PRODIORAT (pelet) | raticid | -bromadiolona 0,005% -benzoat de denatonium 0,001% | EUH401 | 0,03 to |  |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe cu date de securitate.

Substanţele vor fi utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie.

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile, respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- hrănirea în faze (diferite tipuri de alimentaţie în timpul perioadelor de creştere/producţie în concordanţă cu cerinţele pentru fiecare stadiu fiziologic);

      - formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili;

      - diete cu cantităţi reduse de proteină brută şi supliment de aminoacizi.

Niveluri indicatoare de proteină brută în alimentarea BAT pentru porci (tabel 5.1. din BREF ILF)

| Specie | Fază | Conţinutul de proteină brută (%) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Purcel în creştere | <25 kg | 17,5 – 19,5 | Cu hrană cu amino acid echilibrat și optim digestibil |
| Porc de îngrăşat | 20 – 50 kg 50 – 100 kg | 15 – 17 14 - 15 |  |

- diete cu conţinut de fosfor redus per total. In aceste diete, fosfaţii din alimente anorganici puternic digestibili şi/sau fitazele trebuie să fie utilizate pentru a garanta o furnizare suficientă de fosfor digestibil.

Niveluri de fosfor totale indicatoare în alimentarea conform BAT a porcilor (tabel 5.2. din BREF ILF)

| Specie | Fază | Conţinutul de fosfor (%) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Purcel în creştere | <25 kg | 0,60 – 0,70 | Cu fosfor digestibil adecvat utilizând de ex. fosfaţi şi/sau fitaze |
| Porc de îngrăşat | 20 – 50 kg 50 – 100 kg | 0,45 – 0,55 0,38 – 0,49 |  |

- RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - Apa

Prevederile prezentului  capitol sunt conforme Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu.

7.1.1 Alimentarea cu apă în scop potabil, igienico-sanitar și tehnologic

Utilizarea apei:

Apa este utilizată pentru asigurarea necesarului de apă pentru următoarele scopuri:

- scop igienico-sanitar pentru personalul fermei și pentru consumuri gospodărești;

- consumul biologic al animalelor

- în scop tehnologic: filtru sanitar, igienizare hale;

- stingerea incendiilor;

- stropit platforme, căi acces, spații verzi.

Sistemul de alimentare cu apă al folosinței este unic, fiind folosit atât pentru nevoile personalului cât și pentru nevoi tehnologice.

Alimentarea cu apă în scop potabil este asigurată prin grija beneficiarului, apă plată îmbuteliată.

Sursa: apă subterană.

Alimentarea cu apă a fermei se realizează din sursă subterană proprie, ferma deține foraje de adâncime.

Vor fi respectate volumele și debitele autorizate, conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu:

Consum potabil și igienico-sanitar pentru personalul fermei – 365 zile/an

- Q zilnic maxim: 0,483 mc (0,006 l/s);

- Q zilnic mediu:  0,420 mc (0,005 l/s);

- Q zilnic minim: 0,336 mc (0,004 l/s),

Consum biologic pentru creșterea animalelor – 312 zile/an

- Q zilnic maxim: 63,00 mc (0,729 l/s);

- Q zilnic mediu:  54,780 mc (0,634 l/s);

- Q zilnic minim: 43,24 mc (0,507 l/s),

Consum tehnologic – 365 zile/an

- Q zilnic maxim: 10,255 mc (0,119 l/s);

- Q zilnic mediu:  8,918 mc (0,103 l/s);

- Q zilnic minim: 7,134 mc (0,083 l/s),

Total

- Q zilnic maxim: 73,74 mc (0,85 l/s);

- Q zilnic mediu:  64,12 mc (0,74 l/s);

- Q zilnic minim: 50,71 mc (0,59 l/s).

Instalaţii de captare:

Patru foraje de adâncime (F1, F2, F3 și F4) amplasate în afara incintei unității, în lunca râului Cibin, respectiv apropierea DN7, fiecare având următorii parametrii tehnici inițiali: H=100 m, Qp=3,3 l/s și Nhs=9,0 m.

În prezent este exploatat doar forajul F2. Celelalte 3 foraje (F1, F3 și F4) nu sunt exploatate (forajul F4 este echipat cu o pompă HEBE 50, iar forajele F1 și F3 sunt echipate cu pompe).

Forajul F2 exploatat, este echipat cu o electropompă submersibilă tip HEBE 50, având Q=12 mc/h, H=60 mCA, P=4 kw și n=3000 rot/min.

Instalaţii de tratare: apa fiind folosită la calitatea de prelevare.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

De la sursa de apă, există o conductă de aducțiune din oțel cu Dn=108 mm, L=1400 m, iar pentru înmagazinarea apei, în fermă sunt două rezervoare de apă, din care unul cu V=300 mc și unul cu V=200 mc, acesta din urmă nefiind utilizat – este în conservare. Stația de pompare a apei: presiunea în rețelele de distribuție este asigurată de un grup hidrofor ecgipat cu electropompă tip LOTRU 65 cu Q=40 mc/h, P=7,5 kW, n=3000 to/min, H=32m și deconducte metalice de ½” – 2”.

Reţeaua de distribuţie a apei:

- rețeaua de distribuție a apei este formată dintr-o conductă din oțel cu Dn=100 m, L=600 m și conductă de oțel cu Dn=50mm, L=500 m.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurată din rezervorul de înmagazinare cu V=300 mc, în exploatare. Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este de 150 mc. Debitul de refacere a rezervei de incendiu=3,0 l/s. Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt amplasați hidranți exteriori de incendiu echipați cu racorduri tip B și tip A. Hidranții asigură stropirea întregii clădiri cu un debit de 10 l/s.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse:

Alimentarea cu apă potabila a folosinţei se face în regim nominal.

7.1.4. Modul de folosire a apei

| Necesarul total de apă | maxim 73.74 mc/zi |
| --- | --- |
|  | mediu 64.12 mc/zi |
|  | minim 50.71 mc/zi |
| Cerinţa totalăde apă | maxim 73.74 mc/zi |
|  | mediu 64.12 mc/zi |
|  | minim 50.71 mc/zi |

Gradul de recirculare internă a apei: conform prevederilor STAS 10898-85 este de 0%.

Consumuri specifice de apă conform BREF ILF (tabele 3.13. și 3.16)

| Folosința | Consum specific | Referința |
| --- | --- | --- |
| Apa pentru consum (adăpare, pierderi sistem etc.) -purcei în creștere -porci la îngrășat | 4 l/loc/zi 8 l/loc/zi | 5,4-6,6 l/loc/zi 7-9 l/loc/zi | BREF IRPP Tab. 3.13 |
| Apă de spălare -purcei -porci la îngrășat | medie 65 l/loc/an | 116 l/loc/an 100 l/loc/an | BREF IRPP Tab. 3.16. |

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- Menținerea unei evidențe a utilizării apei;

- Detectarea și repararea scurgerilor de apă;

- Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor;

- Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum);

- Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.

7.1.6. Operatorul activităţii trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de apă.

7.1.7. Operatorul are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă, la fiecare 3 ani. Prima raportare în RAM aferent anului 2025. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienței utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1. Utilizarea energiei și resurselor:

| Denumire | Proces tehnologic/activitate în care se utilizează | Cantităţi/ consumuri | Furnizor | Periculozitate pentru mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică | Pentru instalații de iluminat, sistem de furajare, adăpare, sistem automatizat de control, ventilație | 297 MW/an | Diverși furnizori autorizați | nu prezintă periculozitate pentru mediu |
| Motorină | Pentru utilajele mobile din fermă și pentru autorizați | 670 l/an | Diverși furnizori autorizați | nociv, periculos pentru mediu |

- sistem automat pentru monitorizarea temperaturii în hală prin termostat, cu commandă automată a sistemului de încălzire;

- încălzirea halelor se realizează prin două modalități: natural și artificial.

Încălzirea naturală se realizează în conditiile populării halelor cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru menținerea unui climat propice în hale (în condițiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 și 20oC).

Incălzirea artificială a halelor e necesară doar în condiții de temperaturi extrem de scăzute și se realizează prin folosirea a 16 aeroterme, din care: 8 aeroterme de 46 kW și Q = 1.400 mc/h, și 8 aeroterme de 100 kW și Q = 7.700 mc/h, cu funcționare pe motorină. Aerotermele sunt mobile și se pot muta în oricare din halele din fermă.

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului;

- Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale;

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic;

- Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol;

- Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii;

- Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”);

- Utilizarea ventilației naturale.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de porci şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul se află în localitatea  Veștem, DN1 km 296 Sibiu-Brașov, comuna Șelimbăr, județul Sibiu.

Accesul la fermă este asigurat din DN1 Sibiu-Brașov, km 296, pe un drum de exploatare din beton racordat la acesta, cu lungimea de cca. 220 m.

Terenul pe care funcționează ferma de porci e situat pe teritoriul administrativ al comunei Veștem și are o suprafață măsurată de 117.506 mp.

Coordonate amplasament: Amplasamentul fermei – coordonate STEREO70

| Pct. | X (N) | Y (E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 466680.953 | 442443.370 |

În vecinătatea imediată a fermei, pe toate directiile, sunt terenuri agricole.

Vecinătățile fermei:

- în N: la 200 m – DN1 Sibiu-Brașov;

- în NE, E și S – între 250-300 m – râul Cibin;

- în SE – la 600 m – anexă agricolă;

- în SV – la 400 m – stație de betoane;

- în V – la 380 m – construcție de locuit;

- în NV – la 620 m – hotel Veștem și stație distribuție carburanți.

În raport cu limita perimetrală a fermei, zona rezidențială cea mai apropiată este Colonia Tălmaciu, situată în SV, la 580 m.

În raport cu ariile naturale protejate:

- în E – la cca. 250 m față de depozitul de dejecții, este ROSCI0132 Oltul mijlociu-Cibin-Hârtibaciu și apoi ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud-Vest.

Bilanţ teritorial:

Utilizarea terenului în cadrul fermei zootehnice Veștem

| Utilizare teren | Suprafața (mp) |
| --- | --- |
| Suprafață construită | 42.893 |
| Terenuri libere – verzi | 74.613 |
| Platforme din beton |  |
| TOTAL FERMĂ | 117.506 |

Construcții existente în ferma Veștem

| Indicativ Plan | Explicatia | Suprafața construită (mp) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcții utilizate în fermă |
| 2 | Casa poarta și cântar poartă | 48 | Casa poartă în funcțiune. Nu se utilizează cântarul – este defect. |
| 3 | Clădire administrativă | 312 | Regim de înălțime P+1E |
| 6 | Depozit diverse materiale | 129 | - |
| 9 | Filtru sanitar, sala necropsie/camera de frig, farmacia, depozit chimicale | 254 | - |
| 10 | Anexa diverse depozitări | 634 | - |
| 11 | Anexa diverse depozitări | 287 | - |
| 12 | Anexa diverse depozitări | 135 | - |
| 13 | Rampa de încărcare/ descărcare animale | 9 | - |
| 14 | Anexa diverse depozitări | 164 | - |
| 25 | Hala suine 6 | 2150 | Hala populată cu porci la îngrășat |
| 24 | Hala suine 7 | 2148 | Hala populată cu porci la îngrășat |
| 23 | Hala suine 8 | 2153 | Hala populată cu porci la îngrășat |
| - | Padoc acoperit între hala 6 și hala 7 | 943 | - |
| 35 | Rezervor de apă – 300 mc | 75 | - |
| - | Bazin omogenizare dejecții | 79 |  |
| 37 | Separator dejecții | 42 | - |
| 38 | Platforma stocare dejecții fracție solidă | 1500 | - |
| 41 | Bazin de stocare ape pluviale care spala platforma pentru dejecții fracție solidă | 245 | - |
| 39 | Bazin stocare dejecții fracție lichidă | 2090 | - |
| 40 | Bazin de stocare dejecții fracție lichidă | 2090 | - |
| 42 | Post trafo | 27 | - |
| 46 | Foraj de monitorizare freatic | - | - |
| Diverse construcții înscrise în CF, care se află în teren, în conservare și nu se utilizează |
| Indicativ Extras CF | Explicatia | Supraf. constr. (mp) | Observații |
| 1 | Anexa | - | - |
| 4 | Bloc de locuințe dezafectat | 276 | Regim înălțime P+2E. Învelitoare bituminoasă. |
| 5 | Atelier | 328 | - |
| - | Magazie | 88 | - |
| 7 | Magazie | 207 | - |
| 8 | Magazie | 556 | - |
|  | Anexa | 22 | - |
|  | Anexa | 7 | - |
| - | Copertină – parcare acoperită | 151 | - |
|  | Anexa | 58 | - |
|  | Anexa | 90 | - |
| 36 | Rezervor de apă – 200 mc | 83 | Rezervor în conservare |
| 29 | Anexa | 29 | - |
| 28 | Padoc | 829 | - |
| 26, 27 | Padoc | 1890 | - |
| - | Anexa | 19 | - |
| - | Magazie | 92 | - |
| - | Bazine | 718 | - |
| 43 | Post trafo | 38 | - |
| 44 | Post trafo | 78 | - |
| - | Magazie | 231 | - |
| - | Magazie | 105 | - |
| - | Anexa | 10 | - |
| - | Bazin | 17 | - |
| - | Magazie | 79 | - |
| - | Anexa | 4 | - |
| - | Clădire stație biogaz | 71 | Nu mai există instalatia, doar cladirea. |
| 15 | Hala suine 1 | 2999 | În conservare |
| 16 | Hala suine 2 | 3015 | În conservare |
| 17 | Hala suine 3 | 3049 | În conservare |
| 18 | Hala suine 4 | 2894 | În conservare |
| 19 | Hala suine 5 | 2869 | În conservare |
| 22 | Hala suine 9 | 2164 | În conservare |
| 20 | Hala suine 10 | 2156 | În conservare |
| 21 | Hala suine 11 | 2157 | În conservare |
| 45 | Rezervor subteran pentru motorină (10 mc) | - | Nu se utilizează, în conservare |
| Sursa proprie de apă |
| 30 | Foraj de adâncime – F1 | - | În conservare |
| 31 | Foraj de adâncime – F2 | - | Se utilizează |
| 32 | Foraj de adâncime – F3 | - | În conservare |
| 33 | Foraj de adâncime – F4 | - | În conservare |
| Total suprafață construită, din care: | 42.893 |  |
| -construcții utilizate | 15.514 |  |
| -construcții în conservare | 27.379 |  |

Ferma este formată dintr-un ansamblu de 11 hale pentru creștere suine, cu o capacitate maximă de 10.000 locuri, după cum urmează:

- Vieri şi vieruşi – 4 locuri,

- Scroafe şi scrofite – 1.250 de locuri,

- Purcei – 2.200 de locuri,

- Tineret şi tineret productiv – 4.000 locuri,

- Porci graşi – 2.546 locuri.

În prezent, sunt utilizate doar 3 hale, cu o capacitate totală de 6.600 locuri pentru porci la îngrășat, din care cca. 3.300 locuri pentru creștere tineret și 3.300 locuri pentru porci îngrășare.

Celelalte 8 hale sunt într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care titularul, în cadrul programului său de reabilitare/modernizare şi extindere în 4 etape, a solicitat şi obţinut în cursul anilor 2016-2017 următoarele acte de reglementare:

- Etapa I – “Demolare corpuri de clădire” – Notificare APM Sibiu nr. 11.069/17.05.2016;

- Etapa II – “Renovare şi echipare hale existente de creştere a porcilor, renovare clădiri existente bloc de locuinţe P+2E şi birouri P+1E, construire capacităţi de stocare dejecţii în 3 lagune acoperite, montare separatoare dejecţii” – Decizia etapei de încadrare nr. 174/24.10.2016 emisă de APM Sibiu,  Aviz GA nr SB 69/02.09.2016 emis de SGA Sibiu şi Notificare Asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 626/06.10.2016 emisă de DSP Sibiu;

- Etapa III – “Construire anexă recepţie nutreţuri combinate (furaje), anexă pregătire livrare porci, construire coridoare tehnologice, construire staţie diesel (rezervor diesel 20000 l şi amplasare pompă combustibil), construire incinerator, construire necropsie, centrală termică, execuţie a 4 foraje de apă, montare rezervor suprateran apă şi împrejmuire” – Decizia etapei de încadrare nr. 02/26.01.2017 emisă de APM Sibiu, Aviz GA nr SB 91/21.11.2016 emis de SGA Sibiu şi Notificare Asistenţă de specialitate de sănătate publică nr 687/31.10.2016 emisă de DSP Sibiu.

Până la această dată, nu s-au început lucrările de modernizare a fermei Veștem.

► Descrierea halelor utilizate pentru creștere-îngrășare suine – H6, H7, H8

Structura constructivă:

  - fundațiile sunt din B.a; pereții sunt din zidărie de cărămidă portantă; învelitoarele sunt din plăci ondulate din azbociment, dar dispun de izolații în tavan;

  - pardoseala boxelor este formată dintr-o porţiune cu grătar din beton şi o porţiune pardoseală plină din cărămidă, pereții despărțitori ai boxelor sunt cu profile de beton și stâlpi din profile de fier galvanizat.

Compartimentarea halelor:

  - fiecare hală e împărțită în câte patru compartimente C1-C4, cu câte 12 boxe pe compartiment, capacitate medie 550 locuri/compartiment (în funcție de greutatea porcilor), 2.200 locuri/hală, 6.600 locuri/fermă (3 hale populate);

  - boxarea halelor e prezentată în planurile anexate la documentație;

  - în fiecare boxă se pot crește succesiv toate categoriile de porci pe perioada ciclului de creștere-îngrășare, cu respectarea densității:

    - purcei 31-50 kg – 0,4 mp/cap,

    - porci creștere 51-85 kg – 0,63 mp/cap,

    - porci îngrășare 86-110 kg – 0,74 mp/cap,

    - porci îngrășare > 110 kg – 1,15 mp/cap.

► Pavilionul administrativ, construcție necropsie/camera de frig/farmacie, magazii de materiale etc.

- construcțiile sunt realizate cu fundații din beton armat, continue sub zidăriile exterioare. Pereții sunt din zidărie de cărămidă portantă; planșeele peste sol sunt din B.a.; tâmplaria este metalică sau din PVC cu geam termopan; învelitorile sunt majoritatea din azbociment pe structură din lemn;

- pavilionul administrativ (312 mp) e compartimentat și cuprinde birouri, spațiul de luat masa etc.;

- mai este utilizată o construcție destinată pentru filtru sanitar, camera de necropsie și camera rece pentru cadavre, farmacia și magazia pentru chimicale, camera CT.

Camera pentru depozitarea cadavrelor este în construcția din zidărie portantă cu S = 254 mp (id nr. 9), cu suprafetele interioare (pardoseala si peretii) din beton. Este echipată cu instalație de frig și are pereti termoizolați. Tot în aceeași construcție se află farmacia și magazia pentru chimicale.

Spatiu destinat special pentru depozitarea medicamentelor necesare tratării efectivelor de porci este dotat cu frigider și asigură controlul folosirii neautorizate a substanțelor destinate tratamentelor.

Filtrul sanitar e în aceeași construcție, din zidărie portantă, cu pardoseală din beton si cu suprafetele interioare parțial acoperite cu faianță (dușuri, grup sanitar). Construcția are rolul de a controla accesul personalului în fermă și de a asigura că respectă regulile de intrare și ieșire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectivele de porci sau de a contracta boli ce se pot transmite populației.

► Platformele exterioare și drumurile din incintă sunt realizate din beton.

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

Capacitatea fermei este de 6.600 locuri/serie, după cum urmează:

- cca. 3.300 locuri pentru tineret;

- cca. 3.300 locuri pentru porci la îngrășat.

- serii de creștere/an: 2,5 – 4 serii

- rata mortalității în fermă este de cca. 2,5%

Producția realizată în anul 2021

| Producție | Anul | Producție capete livrate/an |
| --- | --- | --- |
| Porci grași (greutate la livrare ~ 110 kg/cap) | 2021 | 9,752 |

Creștere și îngrășare suine

Fluxul de creștere și îngrășare suine în fermă

Creștere tineret:

- în mod normal, popularea halelor se face cu purcei la 7 kg, însă în perioadele cu probleme epidemiologice (la nivel național) popularea s-a făcut cu purcei la 25 kg.

- o serie de creștere-îngrășare are durata de cca. 85 de zile – în situația în care popularea s-ar face cu purcei de 25 kg, sau o durată de 140 de zile – în situația în care popularea se face cu purcei de cca. 7 kg. În cele două situații se înregistrează un număr de 4 serii sau 2,5 serii de creștere/an.

Îngrășare porci:

  - la îngrășare, porcii sunt ținuți până când se atinge greutata medie de sacrificare de 100-110 kg;

  - după finalizarea seriei de îngrășare (85 zile sau 140 zile), porcii sunt livrați pentru abatorizare la diverse abatoare din regiune.

Activități legate de fluxul tehnologic:

În procesul de crestere a porcilor se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea halelor pentru populare (vidul sanitar);

- popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- hrănirea;

- adăparea;

- medicația;

- asigurarea microclimatului;

- supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

- managementul dejecțiilor.

Activități și echipament tehnologic în fermă:

| Activități | Detalierea operațiilor tehnologice și echipamente |
| --- | --- |
| Pregătire hale pentru populare/ vid sanitar | La finalul ciclului de producție, după depopulare, se execută mai multe operații: -golirea canalelor de dejecții prin ridicarea stăvilarelor; -se scoate de sub tensiune rețeaua electrică; -suprafața se curăță atent de materiile aderente, manual, apoi se folosește instalația cu jet de apă sub presiune (10 atm); -spălarea cu apă și dezinfectanți, -se efectuează reparațiile necesare la sistemul de furajare și adăpare; -se aplică dezinfectantul; dezinfectia, deratizarea se execută cu o firmă specializată pe bază de contract; -uscarea halelor; -se face o verificare riguroasă a funcționării sistemelor de hrană, adăpare și de menținere a microclimatului. -operațiunile de curățenie-dezinfecție se execută între 7-14 zile/hală. |
| Populare hale | Din cele 11 hale doar urmatoarele 3 hale sunt functionale: H6, H7, H8. Se achiziționează porci (tineret pentru îngrășat), de la furnizori autorizați, la o greutate medie de 25 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe și rânduri până la atingerea capacității. Halele au podea alcătuită parțial cu grătare din beton cu sistem de evacuare cu vacuum (stăvilare la canalul central de colectare dejecții). După populare se întocmește fișa de lot care se ține la zi pe toată perioada de creștere. Conform Directivei 2008/120/CE (Ordinul ANSVSA 202/2006) toate animalele trebuie sa beneficieze de un spatiu corespunzator pentru o buna dezvoltare: -porcii intre 20-30 kg de 0,3 mp; -porcii intre 30 - 50 kg de 0,40 mp; -porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp -porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp Densitatea la populare ține cont de prevederile acestei directive. |
| Aprovizio nare cu furaj | Hranirea se face cu furaje solide. Furajele în stare solidă sunt aduse în incinta fermei cu mijloace de transport auto tip buncăr, de la fabrica de nutreturi combinate de la Avrig. Furajele sunt comandate în retete care tin seama de stadiul de crestere al porcilor. Descărcarea furajelor din mijlocul de transport auto se face pneumatic, direct în buncărele aferente fiecărei hale. Se reduc astfel pierderile de materii prime deoarece întregul sistem este etanș. Furajele sunt stocate in buncăre din tablă galvanizată tratată electrostatic, câte un buncăr pentru fiecare hală, cu capacitatea de 8 to fiecare (3 buc x 8 to). |
| Furajare | Furajele sunt distribuite in hala cu ajutorul transportoarelor spiromatice. Extragerea furajului din buncăr este controlată de senzori de preaplin pentru ultimul hrănitor din hală. Furajarea porcului este de tip fazial și se face cu rețete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se utilizează 3 faze: - faza I de la 30 kg până la 50-60 kg (nutret complet starter); - faza II de la 50-60 kg până la 80-90 kg (nutret complet crestere); - faza III (finisare) de la 80-90 kg până la sacrificare (nutret complet finisare). Halele sunt echipate cu sistem de furajare comandat automat, cu hrănitori conice din plastic, câte 2 buc pe fiecare boxă. |
| Adăpare | Halele sunt echipate cu instalații de adăpare având front de adăpare suficient și control automatizat, astfel încât toate animalele să aibă acces la apă. Sistemul de adăpare este alcătuit din 4 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu suzete de inox în număr de 2-3 suzete/boxă. |
| Medicație | Administrarea medicamentelor se face prin intermediul apei potabile. Se utilizează câte un medicator, prevazut cu o pompa de dozare. Perioada de administrare și cantitatea sunt stabilite de medicul veterinar. |
| Asigurarea microclimatului |
| Ventilație | -se monitorizează automat temperatura, umiditatea și viteza aerului în hale; -sistemul de ventilație este automatizat pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna; ventilatoarele sunt cu turatie variabilă; -în hale, sunt prevăzute: -H6: 7 ventilatoare de coamă / compartiment → 28 ventilatoare/hală cu Q = 21.100 mc/h -H7: 7 ventilatoare de coamă / compartiment → 28 ventilatoare/hală cu Q = 21.100 mc/h -H8: 3 ventilatoare de coamă cu Q = 40.000 mc/h și 2 ventilatoare de perete cu Q =21.100 mc/h în fiecare compartiment → 12 ventilatoare coamă + 8 ventilatoare perete/hală |
| Încălzire | -sistem automat pentru monitorizarea temperaturii în hală prin termostat, cu comanda automata a sistemului de încălzire; -încălzirea halelor se realizează prin doua modalitati: natural si artificial. Încălzirea naturală se realizează în conditiile populării halelor cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru mentinerea unui climat propice în hale (in conditiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 si 20oC). O alta componentă a încalzirii naturale constă din depozitul de stocare a dejectiilor aflat sub hale, care în conditiile normale de fermentare degajă caldură. Incălzirea artificială a halelor e necesară doar in conditii de temperaturi extrem de scăzute si se realizează prin folosirea a 16 aeroterme, din care: 8 aeroterme de 46 kW și Q = 1.400 mc/h, și 8 aeroterme de 100 kW și Q = 7.700 mc/h, cu functionare pe motorină. Aerotermele sunt mobile și se pot muta în oricare din halele din fermă. |
| Iluminat | -sistem de iluminat programat automat; corpuri economice de iluminat (lămpi LED). Halele beneficiază de două tipuri de iluminat: -iluminat natural prin faptul ca pe lateralele grajdului sunt realizate ferestre (admisii aer); -iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de întretinere a echipamentelor din interior chiar si in timpul noptii. Nivelul de iluminare este generat de corpuri de iluminat amplasate pe 6 linii/hala, sigilate in tavan, care să asigure iluminatul necesar unei bune dezvoltări (cerinţele minime privind iluminatul prevăd o intensitate de 40 Lux). Iluminatul în hale se face cu LED. |
| Depopula rea halelor | La atingerea greutății optime porcii sunt livrați pentru abatorizare. Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu creșterea, deoarece după dezinfecție urmează o nouă populare. După depopulare, are loc evacuarea dejecțiilor, curătirea, spălarea, dezinfectie; hala intră în perioada de vid sanitar, pana la primirea rezultatelor- testelor de sanitatie. |
| Colectarea și evacuarea dejecțiilor | -sistem de colectare a dejecţiilor: canale cu pernă de apă; -evacuarea dejecțiilor de sub hale se face printr-un sistem cu stăvilar care se ridică manual, periodic; -detalierea operației e prezentată în continuare. |
| Alte activități și echipamente în fermă |
| Filtrul rutier |
| Dezinfecție mijloace de transport | La intrarea/ieșirea din fermă, mijloacele de transport sunt dezinfectate cu o pompă cu presiune care pulverizează soluția dezinfectantă. |
| Depozitare cadavre |
| Asigurare spațiu rece | Camera rece cu agregat frigorific, care funcționează cu agent frigorific ecologic |
| Utilaje în fermă |
| Transport furaj și diverse manipulări | Incărcător frontal Schaffer P=32 kW |
| Sector administrativ |
| Incălzire | La sediul administrativ nu mai este centrală termică, aceasta s-a dezafectat. Incălzirea sediului administrativ se face cu radiatoare electrice, iar apa caldă la filtrul sanitar se asigură cu boiler electric. |
| Echipamente pentru asigurare utilități |
| Alimentare cu apă | Sursa: apă subterană. Alimentarea cu apă a fermei se realizează din sursă subterană proprie, ferma deține foraje de adâncime. Vor fi respectate volumele și debitele autorizate, conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu. Instalaţii de captare: Patru foraje de adâncime (F1, F2, F3 și F4) amplasate în afara oncintei unității, în lunca râului Cibin, respectiv apropierea DN7, fiecare având următorii parametrii tehnici inițiali: H=100 m, Qp=3,3 l/s și Nhs=9,0 m. În prezent este exploatat doar forajul F2. Celelalte 3 foraje (F1, F3 și F4) nu sunt exploatate (forajul F4 este echipat cu o pompă HEBE 50 iar forajele F1 și F3 sunt echipate cu pompe). Forajul F2 exploatat, este echipat cu o electropompă submersibilă tip HEBE 50, având Q=12 mc/h, H=60 mCA, P=4 kw și n=3000 rot/min. Instalaţii de tratare: apa fiind folosită la calitatea de prelevare. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: De la sursa de apă, există o conductă de aducțiunedin oțel cu Dn=108 mm, L=1400 m, iar pentru înmagazinarea apei, în fermă sunt două rezervoare de apă, din care unulcu V=300 mc și unul cu V=200 mc, acesta din urmă nefiind utilizat – este în conservare. Stația de pompare a apei: presiunea în rețelele de distribuție este asigurată de un grup hidrofor ecgipat cu electropompă tip LOTRU 65 cu Q=40 mc/h, P=7,5 kW, n=3000 to/min, H=32m și deconducte metalice de ½” – 2”. Reţeaua de distribuţie a apei: este formată dintr-o conductă din oțel cu Dn=100 m, L=600 m și conductă de oțel cu Dn=50mm, L=500 m. Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurată din rezervorul de înmagazinare cu V=300 mc, în exploatare. Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este de 150 mc. Debitul de refacere a rezervei de incendiu=3,0 l/s. Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt amplasați hidranți exteriori de incendiu echipați cu racorduri tip B și tip A. Hidranții asigură stropirea întregii clădiri cu un debit de 10 l/s. |
| Canalizare ape uzate | Canalizarea apelor de pe amplasament se face în sistem separativ, cu funcționare gravitațională, de pe amplasament fiind emise următoarele tipuri de ape: - ape uzate de tip menajer; - ape uzate tehnologice (asimilabile cu dejecțiile); - ape meteorice convențional curate provenite de pe construcții; - ape pluviale posibil impurificate de pe drumuri și platformele din incintă. Ape uzate menajere rezultate de la clădirea cu funcțiunea de filtru sanitar și de la clădirea cu funcțiunea de sediu administrative sunt colectate de o conductă din PVC cu Dn = 110 mm, L = 25 m, și sunt stocate temporar într-un bazin vidanjabil etanș, îngropat, cu V = 18,15 mc, amplasat în apropierea pavilionului administrativ. Apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halelor de creștere sunt descărcate în sistemul de gestionare a dejecțiilor, fiind asimilabile cu dejecțiile. Apele pluviale convențional curate de pe acoperișurile construcțiilor sunt colectate prin jgheaburi și burlane se descarcă liber la nivelul solului. Apele pluviale posibil impurificate rezultate de pe drumul din incintă, platforme betonate sunt colectate printr-un system de rigole din beton și dirijate către rețeaua hidrografică zonală, prin intermediul unui canal pluvial. Evacuarea dejecțiilor: În prezent, dejecțiile semilichide și apele uzate rezultate de la spălarea celor trei hale de creștere a porcilor sunt colectate de o rețea de conducte din beton cu Dn = 500 mm și L = 420 m și sunt evacuate gravitațional printr-o conductă din beton cu Dn = 500 mm și L = 210 m, într-un bazin circular din beton cu V = 75 mc, echipat cu un mixer tip MSXH (fabricație Bauer) cu P = 15 kw și o electropompă submersibilă tip ESP/ESPH (fabricație Bauer) cu Q = 20 – 100 mc/h și P = 4,3 - 5,5 kw. Din acest bazin, apele uzate tehnologice sunt pompate printr-o conductă metalică aeriană cu Dn = 160 mm, într-un separator mecanic de dejecții tip BAUER 655 amplasat într-o construcție supraterană, unde are loc separarea dejecțiilor brute în fracția solidă și fracția lichidă. Fracția solidă este colectată și stocată temporar pe pardoseala betonată de la parterul clădirii (pentru a fi transportată periodic la platforma de depozitare a fracției solide). Platforma de depozitare dejecții – fracție solidă, cu S = 1.500 mp, V = 2.240 mc, este prevăzută cu pereți perimetrali pe 3 laturi (H=2 m), un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului rezultat din percolarea fracției solide de către apa din precipitații. Acesta debușează într-un cămin colector din tub de ciment pozat vertical, din care levigatul se scurge gravitațional pe o conductă îngropată într-un bazin circular etanș îngropat, din beton, cu V=5,0 mc. Fracția lichidă este evacuată gravitațional printr-o conductă din PVC în două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă (unul cu V. util = 4.680 mc și unul cu V. util = 5.148 mc) având pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR. Periodic, fractia lichida stocata temporar în cele două bazine, sunt preluate cu vidanjele de către agenți economici care activează în domeniul agricol și sunt distribuite pentru fertilizarea terenurile agricole. Imprastierea pe câmp a dejecțiilor: După maturarea dejecțiilor, acestea sunt preluate de vidanje si in remorci (fracția solidă) și sunt transportate pe terenurile agricole pentru fertilizare. Lucrarile sunt efectuate de S.C. AGRO INVESTMENTS MOLDOVA S.R.L. pe baza de contract de servicii, fiind aplicate pe terenurile puse la dispoziție de AGRO KAMPHAUS (tot pe bază de contract). Capacități de stocare dejecții în fermă Facilități de stocare dejecții Capacitatea de stocare sau suprafața Platforma de depozitare dejecții solide, din beton, cu pereți perimetrali pe 3 laturi (H=2 m), un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului și bazin circular etans ingropat, din beton, cu V=5,0 mc. Suprafața platformă fracție solidă – S = 1.500 mp Vutil stocare fracție solidă = 2.240 mc Două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă cu pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR. Bazin 1: Vutil fracție lichidă = 4.680 mc Bazin 2: Vutil fracție lichidă = 5.148 mc VTOTAL stocare fracție lichidă = 9.828 mc Calculul volumului maxim de dejecții rezultat din fermă la capacitatea de 6.600 locuri/serie: Porci ˂ 45 kg: 3.300 capete/serie; norma dejectii = 0,9 mc/cap/an (cf. BREF IRPP, Tab. 3.39) V1 dejecții = 3.300 x 0,9 mc/cap/an = 2.970 mc/an Porci 45 - 100 kg: 3.300 capete/serie; norma dejectii = 3,1 mc/cap/an (cf. BREF IRPP, Tab. 3.39) V2 dejecții = 3.300 x 3,1 mc = 10.230 mc/an Volum maxim de dejectii anual: V MAX dejectii / an = V1 + V2 = 13.200 mc/an VMAX dejectii / 6 luni = 13.200 / 2 = 6.600 mc Volum dejectii solide cca. 10% din volumul total: 660 mc/an Volum dejectii lichide cca. 90% din volumul total: 5.940 mc/an Avand in vedere obligativitatea depozitarii pentru o perioada de 6 luni a dejectiilor rezulta ca sunt suficiente capacitățile de depozitare din ferma. Dupa o perioada de stocare si maturare de 6 luni, de doua ori pe an, in perioadele premise, fertilizantul solid si lichid se poate imprastia pe terenurile agricole in baza studiilor agrochimice si a programelor de fertilizare. |
| Alimenta rea cu carburanți | Motorina este aprovizionată cu transport cu mijloace autorizate. Ferma dispune de un rezervor îngropat, metalic, pentru motorină cu V = 10 mc, amplasat în zona de acces în fermă, dar care nu se mai utilizează – este în conservare. În prezent, motorina este adusă în fermă cu recipiente metalice autorizate și nu se depozitează. |

8.3. Tehnici  pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

| Cerinte BREF ILF 2017 și Concluziile BAT | Modul în care se aplică în FERMA PENTRU CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE SUINE VEȘTEM | Conform C/ Neconform NC |
| --- | --- | --- |
| CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |  |  |
| Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) Aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) și natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, în general, cu natura, amploarea și complexitatea fermei, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. | Societatea are implementat în ferma un sistem de management de mediu nestandardizat; activitatea de protecția mediului se desfășoară în fermă după regulamente proprii. | C |
| Buna gospodărire BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a.Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. Acest punct este posibil să nu fie general aplicabil instalațiilor/fermelor existente. b.Educarea și formarea personalului, în special pentru: -reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; -transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; -planificarea activităților; -planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; -repararea și întreținerea echipamentelor. c.Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: -un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; -planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); -echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d.Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: -depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; -pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; -sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; -sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); -sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. e.Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Instalația IPPC face obiectul Legii 204/2008 orivind protejarea exploatațiilor agricole. Aceasta a fost construită și a funcționat pe amplasament de peste 30 de ani. Nu se pune problema reducerii distanței pentru transportul animalelor și a dejecțiilor. Ferma Veștem are destinația de creștere-îngrășare porci pentru sacrificare, popularea acesteia se face cu purcei provenind din ferme de reproducție aflate la distanță față de aceasta. Impactul transportulului la distanță nu este unul local. Distanţa fermei faţă de receptorii sensibili: -în SV – la 580 m – Colonia Tălmaciu În raport cu zona rezidențială și vânturile dominante, nu e favorizat transportul poluanților către receptorii sensibili. Frecvențele medii anuale înregistrate la Sibiu în anul 2015, indică predominarea vânturilor din E (21,3%) și V (14,9%), urmate de cele din SE. Distanţa fermei faţă de cursuri de apă: -în E – la 250 m – r. Cibin. Nu sunt evauări directe de ape uzate în receptorul natural – r. Cibin. Apa pluvială conventional curată se evacuează printr-un canal pluvial, din partea de Est a fermei. Se efectuează instruirea periodică a angajaților din fermă, conform normelor specifice din zootehnie și regulamentelor interne și se face instructajul echipei de intervenție pentru situații de poluare accidentală. Angajații sunt instruiți pentru a respecta procedurile și regulamentul intern; instruirea la angajare se cuprinde aspecte privind SSM și protecția mediului. S-a elaborat Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, conform cerințelor de autorizare pe linie de gospodărirea apelor. Este pregătit planul operativ pentru situații de urgență și planul pentru PSI. Se asigură mijloacele necesare de intervenție în cazuri de urgență. Verificarea și reparația echipamentelor din fermă se face la fiecare vid sanitar și la fiecare golire a bazinului vidanjabil pentru ape uzate și a depozitelor pentru dejecții (bazine și platforma pentru fracția solidă). În timpul lucrărilor din vidul sanitar, revizia și reparația echipamentelor din hale se efectuează conform planurilor interne. Cadavrele sunt colectate zilnic din hale și sunt stocate temporar în camera rece pentru depozitare cadavre, spațiu echipat cu un agregat frigorific. | C C C C C |
| Managementul nutrițional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. c.Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d.Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. Azotul total excretat asociat BAT: -purcei înțărcați – 1,5-4 kg de N excretat/loc/an. -porci la îngrășat – 7,0-13,0 kg de N excretat/loc/an. -scroafe (inclusiv purcei) – 17,0-30,0 kg de N excretat/loc/an. | Pentru creșterea și îngrășarea suinelor se aplica hranirea în 3 faze, începând cu faza de starter și până la finisare. Nivelurile de proteină brută și fosfor conținut în cele 3 rețete, sunt conforme cu cerințele BAT. Pentru fiecare categorie de porci se aplică reţete specifice de hrănire, cu amestecuri de furaje alcătuite în funcţie de vârsta şi greutatea animalelor. Furajele conțin aminoacizi digestibili în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysină, metionină, triptofan). Se utilizează aditivi autorizați în UE care reduc azotul. Analiză dejecții, cf. Raport de încercare nr. 2028200/1/ 18.12.2020 – conținut Ntot = 3690 mg/kg Dejecții produse anual - 2021: 14.296 mc → 14.096 to (densitatea dejecțiilor cântărite în fermă: 986 g/litru) → 52014 kg N/fermă/an → 7,88 kg N/loc/an (medie purcei și porci la îngrășat) Nr. locuri/fermă: 6.600 locuri | C |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. b.Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). c.Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. Fosfor total excretat asociat BAT: -purcei înțărcați – 1,2-2,2 kg de P2O5 excretat/loc/an. -porci la îngrășat – 3,5-5,4 kg de P2O5 excretat/loc/an. -scroafe (inclusiv purcei) – 9,0-15,0 kg de P2O5 excretat/loc/an. | Hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale. Se utilizează fosfați anorganici (fosfat de calciu). Analiză dejecții, cf. Raport de încercare nr. 2028200/1/18.12.2020 – conținut Ptot = 755 mg/kg Dejecții produse anual - 2021: 14.296 mc → 14.096 to → 10627,38 kg Ptot/fermă/an → 1,61 kg Ptot/loc/an (medie purcei și porci la îngrășat) Nr. locuri/fermă: 6.600 locuri | C |
| Utilizarea eficientă a apei și emisii de ape uzate BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT trebuie să utilizeze o combinație a tehnicilor de mai jos. a.Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b.Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c.Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor (Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată). d.Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e. Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie (este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate). | Apa captată din sursă subterană proprie este măsurată cu un contor tip Zenner montat pe conducta de intrare în rezervorul de înmagazinare. Pe fiecare hală se face reglarea automată a alimentării cu apă pentru adăpare. În fiecare hala, sistemul de adăpare automatizat este format din linii de adăpare echipate cu suzete și medicatoare. În fiecare vid sanitar se face revizia echipamentelor tehnologice, inclusiv a sistemelor de alimentare cu apă. Spălarea halelor în vidul sanitar se face cu un echipament cu jet de apă sub presiune. | C |
| BAT 6. Pentru a reduce generarea de ape reziduale, BAT trebuie să utilizeze o combinație a tehnicilor de mai jos. a.Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. b.Reducerea la minimum a consumului de apă. c.Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate | Reducerea consumului de apă în fermă se face prin: -utilizarea unui sistem de adapare cu suzete care este actionat la atingerea acestora; -spalarea halelor cu instalatii cu jet de apa sub; -verificarea si repararea permanenta a scurgerilor; -calibrarea sistemului de adapare; -pastrarea inregistrarilor privind consumurile de apa/hala. În fermă nu este permisă reutilizarea apei, fiind impuse condiții stricte de curățenie și securitate biologică. Apele pluviale convențional curate sunt separate de alte fluxuri de apă, acestea se evacuează prin canalul pluvial din partea de Est a fermei. | C |
| BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a.Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. b.Epurarea apelor uzate. c.Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere | Apele de spălare din hale sunt evacuate pe același flux cu dejecțiile, care sunt ulterior utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole. Conformare a) + c) | C |
| Utilizarea eficientă a energiei (Secțiunea 5.1.6.) BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale Este posibil să nu fie aplicabile instalațiilor care utilizează ventilația naturală Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”) Utilizarea ventilației naturale | Învelitoarea halelor este izolată cu placi fibrotub pentru izolare termică.c) În hale, sistemele de ventilație, încălzire, iluminat etc. sunt controlate automat prin computerul de sistem. b) Halele sunt echipate cu sistem automat pentru monitorizarea temperaturii prin termostat, cu comanda automată a sistemului de încălzire. b) Sistemul de iluminat este cu lămpi economice controlate automat după programul de lumină aplicat. d) | C |
| Emisiile de zgomot (Secțiunea 5.1.7.) BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: (i)un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii)un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii)protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv)program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v))o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. | Conform informațiilor furnizate de operator, nu au fost semnalate aspecte legate de niveluri ridicate de zgomot care s-ar fi produs în fermă. | C |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili. b.Amplasarea echipamentelor (În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive). Nivelurile pot fi reduse prin: mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum. c.Măsuri operaționale, cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii) vitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) ) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. d.Echipamente silențioase: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). e.Echipamente de control al zgomotului Acestea includ: (i)reductoare de zgomot; (ii)izolarea surselor de vibrații; (iii) mplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); zolarea fonică a clădirilor. f.Reducerea zgomotului – Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori | Echipamentele funcționează în hale/construcții închise, sistemele de ventilație sunt comandate automat, astfel încît funcționează în acord cu parametrii de microclimat necesar a fi realizați în hale. Silozurile de furaj sunt amplasate în imediata vecinătate a halelor, deci nu necesită trasee lungi de transport. Popularea/depopularea halelor se face pe timpul zilei, de asemenea și transportul furajului și al dejecțiilor, deci nu apar niveluri mai ridicate de zgomot pe timp de noapte. Ferma este situata la distanță (580 m) față de receptorii sensibili (populația umană) și la 250 m față de arii naturale protejate. Controlul zgomotului în fermă se efectuează în scopul asigurării condițiilor normale de muncă și pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru efectivul de animale. | C |
| Emisiile de pulberi (Secțiunea 5.1.8.) BAT 11. Pentru a reduce emisiile de praf din fiecare adăpost de animale, BAT trebuie să utilizeze unul sau o combinație dintre tehnicile de mai jos. a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: - utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); - aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. - proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost b. Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: - ceață de apă - pulverizarea cu ulei - ionizare c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: - captator de apă - filtru uscat - epurator de apă; - epurator umed cu acid; - epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); - sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; - biofiltru. | Nu se utilizează așternut în hale. Porcii sunt alimentați ad libitum. Sistemul de ventilație funcționeză automat astfel încât să asigure parametrii necesari de microclimat în hale, inclusive viteza de circulație a aerului. Sistemul de ventilație nu asigură evacuarea centralizată a aerului din hale, deci nu sunt aplicabile sisteme de depoluare pentru aerul exhaustat forțat din hale. | C |
| Emisiile de mirosuri (Secțiunea 5.1.9.) BAT 12. Pentru a preveni, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros dintr- o fermă, BAT trebuie să elaboreze, să pună în aplicare și să revizuiască în mod regulat un plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) , care include următoarele elemente: -un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; -un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; -un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; -un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; -o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26. BAT 12 se aplică numai în cazurile în care se așteaptă și/sau sa dovedit o neplăcere a mirosurilor la receptorii sensibili. | Receptorii sensibili din Colonia Tălmaciu sunt situați la 580 m distanță față de fermă. Conform declarației reprezentantului titularului, de când a început activitatea în ferma Veștem, nu au fost înregistrate sesizări referitoare la propagarea mirosurilor în zona rezidențială. Ca urmare, până în prezent, nu a fost cazul elaborarii planului de managementul mirosurilor pentru că nu s-au dovedit neplăceri privind mirosurile la nivelul receptorilor sensibili. Se va elabora planul de managementul mirosurilor din ferma, în situația în care se înregistrează sesizări. Se propune monitorizarea imisiilor – ammoniac, la limita perimetrală a fermei și la nivelul zonei rezidențiale în situația în care se înregistreazăsesizări privind disconfortul olfactiv și ori de câte ori se elaborează planul de management al mirosurilor. | C |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros și/sau a mirosului produs de o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a.Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili b.Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: -menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); -reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); -evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; -reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; -scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; -menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. c.Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: -creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; -amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); -adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; -devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; -alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. d.Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: -epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); -biofiltru: -sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. e.Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: -acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării (a se vedea aplicabilitatea BAT 14.b pentru dejecțiile solide). -amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); -reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. f.Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: -fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; -compostarea dejecțiilor solide; -fermentarea anaerobă. g.Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: -împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; -utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Instalația IPPC funcționează de peste 30 de ani pe amplasament, distanța până la zona rezidențială este de cca. 580 m – Colonia Tălmaciu. Halele pentru porci sunt formate din câte patru compartimente cu câte 12 boxe fiecare. În boxe se asigură menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate. Pardoseala este parțial continuă din beton și parțial cu grătare din beton, astfel dejecțiile se scurg sub grătare în canalele de sub hale. Evacuarea dejecțiilor din canale se realizează prin ridicarea frecventă a stăvilarelor de la capetele halelor. În hale nu se utilizează așternut. Halele sunt echipate cu ventilatoare de coamă la înălțime care asigură evacuarea aerului exhaustat deasupra acoperișului și devierea acestuia de la nivelul solului. Sistemul de ventilație nu este centralizat, instalația este existent, nu se aplică epuratoare pentru aerul exhaustat din hale. Platforma de stocare dejecții – fracție solidă, nu este acoperită pentru că se practică adăugarea frecventă a dejecțiilor la grămada formată. Din zona separatorului, de pe platforma temporară de stocare, fracția solidă este frecvent dusă la platforma de stocare de 1.500 mp. Platforma pentru dejecții solide asigură stocarea temporară a dejecțiilor, fracțiune aproape uscată (cu % ridicat de materie uscată), pentru o perioadă de minim 6 luni. Cele două bazine pentru stocare dejecții – fracția lichidă, sunt acoperite cu un strat ușor de paie, iar dejecțiile nu se amestecă. Nu se procesează dejecțiile în fermă pentru că există capacitatea de stocare în bazine și pe platforma pentru dejecții solide, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, iar după maturare, acestea sunt utilizate pe terenurile agricole. Fertilizarea terenurilor agricole se face pe bază de contract. După fertilizarea terenurilor agricole, dejecțiile vor fi încorporate rapid în sol conform lucrărilor specifice agricole. |  |
| Emisii din depozitarea dejecțiilor solide (Secțiunea 5.1.10.) BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. -Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide -Acoperirea grămezilor de dejecții solide -Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar | Platforma de stocare dejecții – fracție solidă, nu este acoperită pentru că se practică adăugarea frecventă a dejecțiilor la grămada formată. Din zona separatorului, de pe platforma temporară de stocare, fracția solidă este frecvent dusă la platforma de stocare de 1500 mp. Platforma pentru dejecții solide asigură stocarea temporară a dejecțiilor, fracțiune aproape uscată (cu % ridicat de materie uscată), pentru o perioadă de minim 6 luni. Se aplică depozitarea dejecțiilor solide pe o podea impermeabilă echipată cu un sistem de scurgere și un rezervor de captare a scurgerilor, adică: - Fracția solidă este colectată și stocată temporar pe pardoseala betonată de la parterul clădirii separatorului de dejecții (pentru a fi transportată periodic la platforma de depozitare a fracției solide). Platforma de depozitare dejecții – fracție solidă, cu S = 1.500 mp, este prevăzută cu un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului rezultat din percolarea fracției solide de către apa din precipitații. Acesta debuseaza intr-un camin colector din tub de ciment pozat vertical, din care levigatul se scurge gravitational pe o conducta ingropata intr-un bazin circular etans ingropat, din beton, cu V=5,0 mc. Tehnica aplicată pentru depozitarea fracției solide este BAT. | C |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. -Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. -Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. -Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. -Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. -Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă | În fermă se aplică depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. Depozitul asigură o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | C |
| Emisii din depozitarea dejecțiilor lichide (Secțiunea 5.1.11.) BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a.Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide; reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere; reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide b.Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: acoperitoare rigidă; acoperitori flexibile; acoperitori plutitoare, cum ar fi: pelete de plastic; materiale vrac ușoare; acoperitori flexibile plutitoare; plăci geometrice din plastic; acoperitori gonflabile; crustă naturală; paie; acidifierea dejecțiilor lichide | După separare, fracția lichidă este evacuată gravitațional printr-o conductă din PVC în două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă ( unul cu V. util = 4.680 mc șnul cu V. util = 4.680 mc), depozite la care se aplică următoarele tehnici de reducere a emisiilor de la suprafață: -nu se amestecă dejecțiile lichide; -se asigură acoperirea bazinelor de stocare cu un strat ușor de paie. | C |
| BAT 17. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: folii de plastic flexibile; materiale vrac ușoare; crustă naturală; paie | Nu e cazul aplicării BAT 17 deoarece dejecțiile lichide din ferma Veștem nu se depozitează în lagune – a se vedea punctul anterior. Cele două bazine pentru stocare dejecții sunt acoperite cu un strat ușor de paie, iar dejecțiile nu se amestecă în interiorul acestora. | C |
| BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a.Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice b.Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare) Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu) Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | Cele două bazine pentru dejecții – fracția lichidă sunt din beton, cu radierul și pereții hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR – conformare BAT18, a. Volumul de stocare dejecții – fracție lichidă, asigură stocarea pentru o perioadă de 6 luni – conformare BAT18, b. La golirea bazinelor, se verifică integritatea pereților și radierelor – conf. BAT 18, f. | C |
| BAT 19. Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme | BAT 19 se apică doar în cazul în care se aplică prelucrarea dejecțiilor în fermă, dar la Veștem nu este cazul. | C |
| Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere (Secțiunea 5.1.13.) BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: tipul de sol, condițiile și panta terenului; condițiile climatice; drenarea și irigarea terenului; rotațiile culturilor; resursele de apă și zonele de apă protejate. b.Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c.Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. d.Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de ex. conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e.Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. f.Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. g.Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h.Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Conform operatorului, s-au intocmit studiile pedologice pentru terenuri, fertilizarea acestora respectând Programele anuale de fertilizare elaborate de unități specializate și utilizarea tehnologiei adecvate. Se păstrează zonele de protecție față de cursurile de apă. Fertilizarea terenurilor agricole se face pe bază de contract de către prestator contractat, doar în afara perioadelor de interdicție. Se respect programele de fertilizare. Se verifică utilajele folosite la aplicarea dejecțiilor pe terenurile agricole. | C |
| BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei. b.Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2. rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. c.Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). d.Injector cu brazdă de adâncime (închisă). | Conform operatorului, la fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții lichide și solide, prestatorul contractat folosește un echipament pentru încorporarea dejecțiilor în sol. | C |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). Împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide se efectuează conform BAT 21. Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol: 0-4 ore. Nota: Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic. | Conform operatorului, la fertilizarea terenurilor prestatorul contractat folosește un echipament pentru încorporarea dejecțiilor în sol | C |
| Emisii din tot procesul de producție (Secțiunea 5.1.14.) BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | -a se vedea punctul următor (BAT 24). Se urmărește reducerea emisiilor de ammoniac și prin monitorizarea parametrilor indicați prin calcul | C |
| Monitorizarea emisiilor și parametrilor de process (Secțiunea 5.1.15.) BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. Frecvență: O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a.Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. (Frecvență: O dată pe an pentru fiecare categorie de animale.) b.Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. (Frecvență: De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire.) c.Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. (Frecvență: O dată pe an pentru fiecare categorie de animale.). | Se propune în continuare monitorizarea cantitatii de azot si fosfor excretat in dejectii prin estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de P tot si N tot (BAT 24, pct. b). S-a monitorizat cantitatea de azot si fosfor excretat in dejectii prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de P tot si N tot (BAT 24, pct. b) – a se vedea Raportul de încercare 2028/1/18/18.12.2020. În anul 2021, s-au analizat emisiile de poluanți (NH3) din hale, conform Raport de încercare nr. 71/03.02.2021, perioada 30 min, NH3 – 2,25 mg/mc; valoare situate mult sub VL stabilită prin Ord. 462/1993, pentru NH3 – 30 mg/mc. Se vor aplica măsurile de monitorizare a amoniacului (emisii), așa cum au fost propuse prin RA și prin solicitarea pentru AIM, adică: - monitorizarea emisiilor de amoniac din hale prin estimare, prin utilizarea factorului de emisie (annual) – BAT25, lit. c). În cadrul RAM se vor efectua calculele de emisii (amoniac) pe baza factorilor de emisie, în funcție de producția din fermă, pentru anul precedent și AAP. | C C |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: -Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). -În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a.Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. b. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Frecvență: o data pe an. | Nu s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. În cadrul RA s-au prezentat rezultatele analizei de ammoniac – emisii sist de vantilație hala nr. 6 și în imisie. Se va realiza monitorizarea amoniacului conform solicitării APM și indicațiilor AIM Se vor aplica măsurile de monitorizare a pulberilor (emisii), așa cum au fost propuse prin RA și prin solicitarea pentru AIM, adică: - -monitorizarea emisiilor de pulberi din hale prin estimare, prin utilizarea factorului de emisie (annual) – BAT27, lit. c). În cadrul RAM se vor efectua calculele de emisii (pulberi) pe baza factorilor de emisie, în funcție de producția din fermă, pentru anul precedent și AAP. | C C |
| BAT 28. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor următoare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a.Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. (Frecvență: o singură dată). b.Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă). (Frecvență: zilnică) BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. a.Consumul de apă. b.Consumul de energie electrică. c.Consumul de combustibil. d.Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. e.Consumul de furaje f.Generarea de dejecții animaliere | Nu e cazul pentru că nu se folosește un sistem centralizat de exhaustare Înregistrări și evidențe curente în fermă: -numărul/efectivul de suine se înregistrează la fiecare dată de intrare/ieșire; -greutatea corporală se înregistrează la fiecare dată de ieșire; cantitățile de nutreț intrate se înregistrează la fiecare dată de intrare; consumul lunar se determină prin calcul sau prin evidența intrărilor; -rețeta nutrețului combinat este pastrată la sediul firmei; -instalația computerizată pentru controlul instalațiilor din hale permite determinarea consumului de apă; urmează să se organizeze sistemul de evidențe; -consumul de apă din rețeaua de distribuție se contorizează și se înregistrează; -se va înregistra consumul lunar de apă pentru adapare, pentru spălare, energie electrică și motorină; -se va institui un registru de evidență privind: cantități de dejectii solide livrate la terți, data livrării, numele beneficiarului și destinația dejecțiilor. | C C |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PORCILOR |  |  |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea așternutului curat și uscat. -O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: o combinație de tehnici de management nutrițional; un sistem de purificare a aerului; reducerea pH-ului dejecțiilor lichide; răcirea dejecțiilor lichide (pt. toate categoriile de suine) -Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. toate categoriile de suine) -Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. toate categoriile de suine) -O racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. toate categoriile de suine) (este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice). -Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. toate categoriile de suine) -Fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. scroafe aflate în călduri și gestante; pt. porci la îngrășat) -Sistem de așternut complet (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton) (pt. scroafe aflate în călduri și gestante; pt. porci înțărcați și la îngrășat). -Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare) (pt. scroafe aflate în călduri și gestante; pt. porci înțărcați și la îngrășat). -Sistem de așternut cu paie (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton) (pt. porci înțărcați și la îngrășat). -Podea convexă și canale separate pentru apă și dejecții animaliere (în cazul boxelor cu podele prevăzute parțial cu grătare) (pt. porci înțărcați și la îngrășat) -Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide) (pt. scroafe care alăptează) -Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut) (pt. scroafe aflate în călduri și gestante) -Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) (pt. scroafe care alăptează) -Colectarea dejecțiilor animaliere în apă (pt. purcei înțărcați și porci la îngrășare) -Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare) (pt. porci la îngrășare) -O combinație de canale pentru apă și pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare) (pt. scroafe care alăptează) -Alee acoperită cu așternut situată în exterior (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton) (pt. porci la îngășare) b.Răcirea dejecțiilor animaliere (pt. toate suinele) c.Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3.epurator biologic (sau filtru „biotrickling”) (pt. toate suinele) d.Acidifierea dejecțiilor lichide (pt. toate suinele) e.Utilizarea unor bile plutitoare în canalul pentru dejecții animaliere (pt. porci la îngrășare) | În fermă se asigură: - canale sub hale în care sunt colectate dejecțiile căzute prin pardoseala parțial perforată, combinat cu managementul nutrițional adecvat; - dejecțiile de sub hale, din canale, sunt evacuate gravitațional până la separator; - în hale se face spălarea periodică a pardoselilor prin utilizarea echipamentelor cu jet de apă sub presiune. Pardoselile halelor sunt prevăzute astfel: - toate halele sunt cu pardoseala din beton continuă și grătare din beton; sub toate halele sunt canale de colectare dejecții, din Ba. Evacuarea dejecțiilor de sub hale: - evacuarea dejecțiilor de sub hale se face printr-un sistem cu stăvilar care frecvent se ridică manual; - de sub hale, dejecțiile ajung la separatorul pentru fracția solidă și lichidă, iar apoi în bazine și pe platforma de stocare fracția solidă. Nu este aplicabilă răcirea dejecțiilor în hale. Periodic s-a aplicat tratamentul enzimatic al dejecțiilor din hale. Nu este aplicabilă tehnologia de epurare a aerului exhaustat din hale pentru că nu se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | C |
| BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci: Parametru Categorie de animale BAT-AEL (kg NH3/ spațiu pentru animal/an) Amoniac, exprimat ca NH3 Porci pentru înfrășare 0,1-2,6 (7) (8) | Verificarea respectării BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer, provenit din fiecare adăpost pentru porci: -conform RA elaborat în anul 2020 pentru actualizarea AIM, cap. 4.6., s-a realizat estimarea emisiilor de amoniac provenite din hale, rezultând teoretic 14476 kg NH3/an; -raportat la un număr de 6.600 locuri în fermă, rezultă emisia de amoniac, strict din hale, de 2,19 kg NH3/loc/an- valoare medie pentru tineret și porci la îngrășat. | C |

9.INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

## 9.1. EMISII ÎN AER

Surse generatoare de emisii în atmosferă:

- procesele metabolice;

- managementul dejecţiilor;

- procese de ardere a combustibililor;

- activităţi auxiliare: de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme, măsuri de reducere

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| Creșterea și îngrășarea suinelor (și asigurarea microclima-tului în hale – încălzire: aeroterme pe motorină pentru zilele cand temp. este < 5 grade) | Sistemele de ventilație din hale | -pulberi, compuși mirositori și alte gaze: NH3, H2S, SOx, NOx, CO și pulberi. (din arderea motorinei) | Nu se utilizează instalații de depoluare a aerului exhaustat din hale. Nu se face exhaustarea în sistem centralizat a aerului din hale. Se aplică măsuri generale de reducere a emisiilor în fermă: respectarea cerințelor BAT privind sistemul de adăpostire, sistem de ventilație controlat automat, management nutrițional - hrănire pe faze, reducerea proteinelor din hrană. |

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în aer, măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Managementul dejecțiilor | NH3 miros | Platforma de depozitare dejecții solide, din beton, cu pereți perimetrali pe 3 laturi, de 2 m, un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului și bazin circular etans ingropat, din beton, cu V=5,0 mc. Două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă cu pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR. |
| Creșterea și îngrășarea suinelor | Pulberi | Tehnici generale Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite: - depozitarea materialelor care se pot împrăștia (furaje) se face în silozurile de furaj de capăt de hală; - materialele pentru curățenie și igienizare se depozitează în spațiu închis – la farmacie și în magazia de fermă; - dejecțiile se depozitează în două bazine, fracția solidă se depozitează pe platforma de stocare neacoperită. Curățarea roților autovehiculelor și curățarea drumurilor (evită transferul poluării în apă și împrăștiere de către vânt): - se efectuează curățarea acestora, la intrarea în fermă, în zona filtrului rutier. Benzi transportoare închise, transport pneumatic (constatând necesitățile energetice mai mari), minimizarea pierderilor: - sistemul automatizat de furajare dispune de linii de transport închise pentru furaje din silozurile exterioare la sistemele de hrănire din hale. De la silozuri și până în hale, sistemul de hrănire este etanș, nepermițând pierderi de furaj sub nici o formă; Curățenia sistematică: se realizează conform operațiilor prestabilite în vidul sanitar. Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces: - se face exhaustarea gazelor și pulberilor din hale prin sistemele de ventilație. |

9.1.3. Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. EMISII ÎN APĂ

Acest capitol este în conformitate cu Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu.

9.2.1. Categorii de ape uzate

Canalizarea apelor de pe amplasament se face în sistem separativ, cu funcționare gravitațională, de pe amplasament fiind emise următoarele tipuri de ape:

- ape uzate de tip menajer;

- ape uzate tehnologice (asimilabile cu dejecțiile);

- ape meteorice convențional curate provenite de pe construcții;

- ape pluviale posibil impurificate de pe drumuri și platformele din incintă.

Ape uzate menajere rezultate de la clădirea cu funcțiunea de filtru sanitar și de la clădirea  cu funcțiunea de sediu administrative sunt colectate de o conductă din PVC cu Dn=110 mm, L=25 m, și sunt stocate temporar într-un bazin vidanjabil etanș, îngropat, cu V=18,15 mc, amplasat în apropierea pavilionului administrativ.

Apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halelor de creștere sunt descărcate în sistemul de gestionare a dejecțiilor, fiind asimilabile cu dejecțiile.

Apele pluviale convențional curate de pe acoperișurile construcțiilor sunt colectate prin jgheaburi și burlane se descarcă liber la nivelul solului.

Apele pluviale posibil impurificate rezultate de pe drumul din incintă, platforme betonate sunt colectate printr-un system de rigole din beton și dirijate către rețeaua hidrografică zonală, prin intermediul unui canal pluvial.

Debitele de ape evacuate de pe amplasamentul complexului zootehnic sunt:

Evacuarea dejecțiilor:

În prezent, dejecțiile semilichide și apele uzate rezultate de la spălarea celor trei hale de creștere a porcilor sunt colectate de o rețea de conducte din beton cu Dn = 500 mm și L = 420 m și sunt evacuate gravitațional printr-o conductă din beton cu Dn = 500 mm și L = 210 m, într-un bazin circular din beton cu V = 75 mc, echipat cu un mixer tip MSXH (fabricație Bauer) cu P = 15 kw și o electropompă submersibilă tip ESP/ESPH (fabricație Bauer) cu Q = 20 – 100 mc/h și P = 4,3 - 5,5 kw.

Din acest bazin, apele uzate tehnologice sunt pompate printr-o conductă metalică aeriană cu Dn = 160 mm, într-un separator mecanic de dejecții tip BAUER 655 amplasat într-o construcție supraterană, unde are loc separarea dejecțiilor brute în fracția solidă și fracția lichidă.

Fracția solidă este colectată și stocată temporar pe pardoseala betonată de la parterul clădirii (pentru a fi transportată periodic la platforma de depozitare a fracției solide). Platforma de depozitare dejecții – fracție solidă, cu S = 1.500 mp, V = 2.240 mc, este prevăzută cu pereți perimetrali pe 3 laturi (H=2 m), un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului rezultat din percolarea fracției solide de către apa din precipitații. Acesta debușează într-un cămin colector din tub de ciment pozat vertical, din care levigatul se scurge gravitațional pe o conductă îngropată într-un bazin circular etanș îngropat, din beton, cu V=5,0 mc.

Fracția lichidă este evacuată gravitațional printr-o conductă din PVC în două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă (unul cu V. util = 4.680 mc și unul cu V. util = 5.148 mc) având pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR.

Periodic, fractia lichida stocata temporar în cele două bazine, sunt preluate cu vidanjele de către agenți economici care activează în domeniul agricol și sunt distribuite pentru fertilizarea terenurile agricole.

Imprastierea pe câmp a dejecțiilor:

După maturarea dejecțiilor, acestea sunt preluate de vidanje si in remorci (fracția solidă) și sunt transportate pe terenurile agricole pentru fertilizare. Lucrarile sunt efectuate de S.C. AGRO INVESTMENTS MOLDOVA S.R.L. pe baza de contract de servicii, fiind aplicate pe terenurile puse la dispoziție de AGRO KAMPHAUS (tot pe bază de contract).

## 9.2.2.  Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

## Sursele de emisie

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantității de apă consumată | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa de spălare din halele pentru suine | utilizarea unor instalații de spălare sub presiune; nu se aplică la adăpare. | Nu. Se evacuează pe fluxul de dejecții prin canalele și cuvele de sub hale. Se utilizează pentru fertilizare terenuri agricole. | -2 buc. lagune pentru dejecții (V=4.680 mc+5.148 mc) și apoi pe terenuri agricole (fertilizare) |
| Apa uzată menajeră de la filtrul sanitar, pavilion administrativ | - instructajul angajaților | Nu se aplică în fermă. | -bazin vidanjabil pentru ape uzate menajere cu V=18,15 mc |
| Apa pluvială colectată de pe platforme exterioare și drumuri de incintă | - nu se aplică | Nu se aplică în fermă. | -rețeaua hidrografică zonală |
| Levigat colectat de pe platforma pentru dejecții – fracție solidă | - nu se aplică | Nu se aplică in ferma. | -bazin de colectare cu V = 5 mc, se vidanjeaza si se utilizează pentru fertiliare terenuri agricole |

## Linia nămolului

## Bazinul etanș de stocare ape uzate menajere este vidanjat periodic prin grija titularului de către o firmă specializată, pa bază de comandă, cu transportul materialului de vidanj la o stație de epurare autorizată.

## 9.3 EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare;

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială;

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole;

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora;

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a materialelor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul (produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la împrastierea pe sol a dejecțiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr. 1182/2005 și MAPDR nr. 1270/2006. La distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşamintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL   ÎNCONJURATOR

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie;

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”;

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

| Operatia tehnologica | Impactul asupra aerului | Observatii |
| --- | --- | --- |
| A. Receptia si livrarea suinelor |
| Transport – receptie suine (populare hale) si livrare suine (depopulare hale) | Miros, compusi organici. | Reducand timpii de intervntie in ferma sunt reduse emisiile de mirosuri – impactul este nesemnificativ. |
| B. Cresterea-ingrasarea suinelor |
| Descompunere aeroba /anaeroba dejectii. Exhaustare aer viciat din hale. | Miros, compusi organici. | Management nutritional – hranire pe faze, controlul proteinei brute in retete; aplicarea unei rate de ventilatie optime in functie de sezon si de marimea efectivului din hale; evacuarea frecventa a dejectiilor de sub hale. Aplicand tehnici de minimizare a mirosului si de reducere a emisiilor – impactul este nesemnificativ. |
| C. Vid sanitar |
| Curatenie si dezinfectie | n | Impact nesemnificativ. |
| D. Stocarea dejectiilor in bazine deschise (fractia lichida) si pe platforma pentru dejectii solide |
| Descompunere aeroba / anaeroba dejectii. | Miros, compusi organici. | Asigurarea conditiilor de depozitare a dejectiilor, perioada minima de stocare 6 luni pana la mineralizarea acestora; amestecul cat mai redus. Aplicand tehnici de minimizare a mirosului si de reducere a emisiilor, impactul poate fi adus la un nivel acceptabil. |

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3)- în vecinatatea sistemelor de ventilație din hale şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat (H2S) - în vecinatatea sistemelor de ventilație din hale | 0,015 | 0,008 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaşă al populaţiei.

Conform punctului de vedere nr. SB-16253/20.11.2020 exprimat de Direcţia de Sănătate Publică “Funcționarea fermei se va face cu respectarea strictă a condițiilor impuse la capitolul X al Studiului de impact asupra stării de sănătate a populației, întocmit de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, în anul 2016”.

10.1.6. Anual titularul activităţii/operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8. Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu, indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, stocate în bazin vidanjabil se vor încadra în limitele stabilite de operatorul care efectuează vidanjarea, fără depășirea limitelor prevăzute de H.G. nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Normativul NTPA 002 modificat și completat de HG nr. 352/2005.

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor pluviale colectate de pe amplasament și evacuate în râul Cibin se vor încadra în limite prevăzute de H.G. nr. 352/2005, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002, NTPA 002/2005;

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinele  de stocare a apelor uzate;

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere;

- s-a realizat monitorizarea apelor subterane – puncte investigate privind calitatea apelor subterane – F1 (fermă – aval depozit dejecții) și F2 (exterior fermă). Analize conform Rapoarte de încercare nr. 955/10.06.2021, nr. 956/10.06.2021, nr. 3227/20.12.2021 și nr. 3228/20.12.2021:

| Data prelevare | 10.06.2021 | 20.12. 2021 | Valori de referinta F1 | 10.06.2021 | 20.12. 2021 | Valori de referinta F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori analizați | F1 – foraj incintă fermă | F2 – foraj exterior fermă |
| pH (unit. pH) | 7,3 | 7,2 | 6,5-8,5 | 7,2 | 7,5 | 6,5-8,5 |
| Sulfați (SO₄²⁻) (mg/l) | 20,7 | 16,15 | 18,37 | 22,5 | 15,3 | 90,05 |
| Amoniu (NH₄⁺) (mg/l) | 0,287 | <0,032 | 24,86 | 0,131 | <0,032 | 0,1559 |
| Azotiți (NO₂⁻) (mg/l) | <0,04 | <0,04 | 0,0999 | <0,04 | <0,04 | 0,1524 |
| Azotați (NO₃⁻) (mg/l) | <0,04 | <0,04 | 0,6226 | <0,04 | <0,04 | 53,692 |
| Ortofosfați (PO₄ᶟ⁻) (mg/l) | <0,04 | <0,04 | 2,11 | <0,04 | <0,04 | 0,1467 |
| Cloruri (Cl-) mg/l | 115,3 | 118,7 | 493 | 10,1 | 9,4 | 14,18 |
| Plumb (Pb2+) mg/l | <0,1 | <0,1 | 0,84 | <0,1 | <0,1 | 3,24 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr ) mgO2/l | <30 | <30 | - | <30 | <30 | - |
| Substante extractibile cu solventi mg/l | <1,0 | <1,0 | - | <1 | <1 | - |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) mgO2/l | <3 | <3 | - | <3 | <3 | - |
| Materii totale în suspensie MTS (mg/l) | 11,1 | 10,4 | - | 8,45 | 9,3 | - |

Notă: Sunt considerate bază de referință aceste rezultate obținute în urma analizelor efectuate în anul 2021.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil  pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinul vidanjabil prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate onstrucţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şiechipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului;

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor - Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului;

- să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

10.3.  SOL

10.3.1. La împrăştierea dejecţiilor maturate pe terenuri agricole se va respecta limita de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile şi 250 kgN/ha/an pe fâneţe, conform Ord. M.M.G.A  nr. 242/2005.

10.3.2 Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi.

10.3.3 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa pentru soluri sensibile și mai puţin sensibile, prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

| Indicatori de calitate | Valori normale | Prag de alertă/ tipuri de folosinţe (mg/kg substanţă uscată) | Prag de intervenţie/ tipuri de folosinţe (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Crom | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Hidrocarburi din petrol | < 100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea sistemelor de ventilație din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

10.4.1. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei.

Conform Ordinului nr. 119/2014, cu completările ulterioare, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare, astfel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează

- în perioada zilei, orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB.

- în perioada nopții, orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

Valorile limită ale indicatorilor de zgomot:

  - măsurătorile și calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile SR 10009/20017.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE

## 11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deșeu conform H.G. nr. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deşeuri de ţesuturi animale | 15,31 | t/an | Eliminare | D10 |
| 02 01 06 | dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | 14 296 | mc/an | Valorificare | R10 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | 4 | mc/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 4 | mc/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,028 | t/an | Valorificare | R12 |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conţin o matriţa poroasa formata din materiale periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune | 0,01 | t/an | Valorificare | R12 |
| 18 02 02* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | 0,027 | t/an | Eliminare | D10 |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 3,84 | mc/an | Eliminare | D 5 |

Notă:

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

D10 - incinerarea pe sol;

R10 – tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură și ecologie;

R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11.

Deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzisă amestecarea diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

Depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

11.1.1. Operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM aferent anului 2024.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

11.1.6. Societatea PREMIUM PORC SIBIU SRL are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca în fiecare an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor, care va fi inclus în RAM.

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13. Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Sibiu până la data de 15.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Valorificarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

11.1.17. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de D.S.V.S.A.

11.1.18. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea și stocarea dejecțiilor în fermă:

În prezent, dejecțiile semilichide și apele uzate rezultate de la spălarea celor trei hale de creștere a porcilor sunt colectate de o rețea de conducte din beton cu Dn = 500 mm și L = 420 m și sunt evacuate gravitațional printr-o conductă din beton cu Dn = 500 mm și L = 210 m, într-un bazin circular din beton cu V = 75 mc, echipat cu un mixer tip MSXH (fabricație Bauer) cu P = 15 kw și o electropompă submersibilă tip ESP/ESPH (fabricație Bauer) cu Q = 20 – 100 mc/h și P = 4,3 - 5,5 kw.

Din acest bazin, apele uzate tehnologice sunt pompate printr-o conductă metalică aeriană cu Dn = 160 mm, într-un separator mecanic de dejecții tip BAUER 655 amplasat într-o construcție supraterană, unde are loc separarea dejecțiilor brute în fracția solidă și fracția lichidă.

Fracția solidă este colectată și stocată temporar pe pardoseala betonată de la parterul clădirii (pentru a fi transportată periodic la platforma de depozitare a fracției solide). Platforma de depozitare dejecții – fracție solidă, cu S = 1.500 mp, este prevăzută cu pereți perimetrali pe 3 laturi (H=2 m), un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului rezultat din percolarea fracției solide de către apa din precipitații. Acesta debuseaza intr-un camin colector din tub de ciment pozat vertical, din care levigatul se scurge gravitational pe o conducta ingropata intr-un bazin circular etans ingropat, din beton, cu V=5,0 mc.

Fracția lichidă este evacuată gravitațional printr-o conductă din PVC în două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă (unul cu V. util = 4.680 mc și unul cu V. util = 5.148 mc) având pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR.

Periodic, fractia lichida stocata temporar în cele două bazine, sunt preluate cu vidanjele de către agenți economici care activează în domeniul agricol și sunt distribuite pentru fertilizarea terenurile agricole.

Capacități de stocare dejecții în fermă

| Facilități de stocare dejecții | Capacitatea de stocare sau suprafața |
| --- | --- |
| Platforma de depozitare dejecții solide, din beton, cu pereți perimetrali pe 3 laturi, de 2 m, un colector (tip șanț) hidroizolat cu folie de polipropilenă (2 mm) pentru colectarea levigatului și bazin circular etans ingropat, din beton, cu V=5,0 mc. | Suprafața platformă fracție solidă – S = 1.500 mp Vutil stocare fracție solidă = 2.240 mc |
| Două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă cu pereții și radierul hidroizolați prin tratarea cu o emulsie bituminoasă tip HIDROSTAR. | Bazin 1: Vutil fracție lichidă = 4.680 mc Bazin 2: Vutil fracție lichidă = 5.148 mc VTOTAL stocare fracție lichidă = 9.828 mc |

Calculul volumului maxim de dejecții rezultat din fermă la capacitatea de 6.600 locuri/serie:

Porci ˂ 45 kg: 3.300 capete/serie; norma dejectii = 0,9 mc/cap/an (cf. BREF IRPP, Tab. 3.39)

V1 dejecții = 3.300 x 0,9 mc/cap/an = 2.970 mc/an

Porci 45 - 100 kg: 3.300 capete/serie; norma dejectii = 3,1 mc/cap/an (cf. BREF IRPP, Tab. 3.39)

V2 dejecții = 3.300 x 3,1 mc = 10.230 mc/an

Volum maxim de dejectii anual:

V MAX dejectii / an = V1 + V2 = 13.200 mc/an

VMAX dejectii / 6 luni = 13.200 / 2 = 6.600 mc

Volum dejectii solide cca. 10% din volumul total: 660 mc/an

Volum dejectii lichide cca. 90% din volumul total: 5.940 mc/an

Avand in vedere obligativitatea depozitarii pentru o perioada de 6 luni a dejectiilor rezulta ca sunt suficiente capacitățile de depozitare din ferma.

Dupa o perioada de stocare si maturare de 6 luni, de doua ori pe an, in perioadele premise, fertilizantul solid si lichid se poate imprastia pe terenurile agricole in baza programelor de fertilizare. Dejecțiile sunt ridicate de AGROINVESTMENTS MOLDOVA care le aplică pentru fertilizare pe terenurile puse la dispoziție de AGRO KAMPHAUS.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite;

- igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea dejecțiilor se va face în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, conform Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse.

Evidenţe, înregistrări: de fiecare dată când dejecţiile provenite din fermă vor fi transportate pe terenurile agricole pentru fertilizare, fiecare transport va fi însoţit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecţiilor şi de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele şi adresa producătorului cât şi a destinatarului, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor şi data livrării. Fiecare transport se înregistrează în Registrul de transport deşeuri animaliere al fermei, împreună cu datele din borderou.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare, dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse.

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Există Studiul agrochimic al teritoriului SC Agro Kamphaus SRL localitatea Ighișu Vechi, județul Sibiu, suprafața 342,50 ha, realizat în anul 2018.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 942/2016.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

Se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate  ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene,  utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate: Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.  Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea  variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5.  Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,  prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a pulberilor sedimentabile în aer;

- punctele de prelevare la foraje de control a apelor subterane;

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.11. Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

13.2.1. Un raport care rezumă emisiile de poluanţi în aer, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţia  mediului, ca parte a R.A.M.

13.2.2. Frecvenţa de monitorizare a emisiilor în aer şi standardele aplicate vor fi cele prevăzute în tabelul următor:

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Limita admisă (mg/Nmc) | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonă hrănitori | Pulberi sedimentabile | 17 g/mp/luna | Anual |
| Sistemele de ventilație din hale | SOx | 1700 | la 2 ani |
|  | NOx | 450 |  |
|  | CO | 170 |  |
|  | pulberi | 50 |  |

## 13.3. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac, în zona halelor şi în zona receptorilor sensibili (zone rezidenţiale din vecinătate) şi compararea cu limitele din STAS nr. 12574/87:

| Poluant | Punct de prelevare probă | Frecvenţa monitorizării/ analize, metode |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | în zona halelor de producţie, în zonele de depozitare a dejecţiilor | cu ocazia realizării planului de management al mirosului |
|  | în zona receptorilor sensibili (zone rezidenţiale) din vecinătate | anual |
| Hidrogen Sulfurat | în zona halelor de producţie, în zonele de depozitare a dejecţiilor | cu ocazia realizării planului de management al mirosului |
|  | în zona receptorilor sensibili (zone rezidenţiale) din vecinătate | anual |

13.3.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.3.2. In decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, titularul activităţii/operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

13.4.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.4.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu.

| Factorul de mediu | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Indicatori de monitorizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Apa subterană -2 foraje de monitorizare freatic: -F1 – incintă X 466339.93 Y 442801.24 - F2 – exterior X 466257.75 Y 442909.51 | -semestrial | - Cl-, SO4, PO4, NO2, NH4, pH, nivelul apei subterane |

13.4.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele și măsurătorile efectuate.

13.4.3 Ape uzate menajere colectate în bazin vidanjabil

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ţine o evidentă în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanjării şi locul de transport şi descărcare a conţinutului vidanjei

- numărul de vidanje transportate/ciclu şi volumul de apă uzată evacuat

- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

13.5. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL, APE SUBTERANE

13.5.1 Monitorizarea solului se solicită pentru următorii indicatori:

| Factorul de mediu | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Indicatori de monitorizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor in sol | -S1 (Est-bazine stocare dejecții) X 466396.127 Y 442699.875 -S2 (Vest-foste bazine de aerare, spre r. Cibin) X 466384.916 Y 442699.875 S3 (Nord-bazine de stocare) X 466430.788 Y 442656.932 S4 (Sud-lângă fostul decantor radial) X 466287.160 Y 442733.263 | -la 5 ani | -pH, COT, SO4, Cd, Cu, P, Mn, Pb, Zn) |

Nota: se vor ȋnregistra ca probă martor Rezultate analize probe sol prezentate în Raportul de amplasament – Raport de încercare nr. 2372/28.12.2019.

13.5.2. Monitorizarea calitativă a apelor din pânza freatică

Sistemul de monitorizare a freaticului este format din 2 foraje de monitorizare, cu, amplasate în incintă (F1) şi în exterior (F2). Se vor monitoriza următorii indicatori:

| Nr. crt. | Date monitorizare | Foraje | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivelul apei subterane | F1, F2 | semestrial |
| 2 | Indicatorii apei subterane | F1, F2 | semestrial |
|  | pH |  |  |
|  | NH4 |  |  |
|  | NO2 |  |  |
|  | PO43- |  |  |
|  | SO42- |  |  |
|  | Cloruri |  |  |

Note:

- valorile rezultate se vor analiza prin comparație cu valorile de referință;

- daca nivelul apei freatice variază, se mărește frecvența prelevării probelor;

- când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată creşteri ale valorilor la indicatorii monitorizaţi sau atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție.

Conform prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 06 din 19.01.2021, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 25.02.2019, valabilă până la data de 20.12.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia  Bazinală  de Apă Olt, Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu, valorile de referinţă pentru indicatorii analizați în vederea monitorizării freaticului prin intermediul forajelor de monitorizare amplasate lângă cele două bazine de stocare dejecții – fracție lichidă.

| Nr. crt. | Indicatori autorizați | UM | Foraje monitorizate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1 - incintă | F2 - exterior |
| 1. | Sulfați | mg/l | 18,37 | 90,05 |
| 2. | Amoniu | mg/l | 24,86 | 0,1559 |
| 3. | Azotiți | mg/l | 0,0999 | 0,1524 |
| 4. | Azotați | mg/l | 0,6226 | 53,692 |
| 5. | Ortofosfați | mg/l | 2,11 | 0,1467 |
| 6. | Cloruri | mg/l | 493 | 14,18 |
| 7. | Plumb | mg/l | 0,84 | 3,24 |
| 8. | pH | unit. pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |

Forajele de monitorizare sunt prevăzute cu sistem de protecție/închidere, fiind marcate și protejate.

13.6. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.6.1. Operatorul  va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.7. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor, precum şi a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

Se vor aplica măsurile prevăzute în Planul pentru închiderea instalației IPPC, anexă la documentația de solicitare a revizuirii autorizației integrate de mediu.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportări aplicaţii SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie sau la solicitarea APM Sibiu | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie sau la solicitarea APM Sibiu | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Reclamaţii (când ele există) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.-C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |
| Evidența gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012, pe format de hârtie. | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Planul de management al mirosului | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Sibiu şi la GMN – CJ Sibiu.

15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.11. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.12. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

- din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.13 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.14. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.15. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.16. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.17. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.18.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.19. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.20. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei;

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii lichide și solide;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a porcilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea   substanțelor potențial dăunatoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a porcilor;

- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2.  Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, inainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea indepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu  competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu.

## Glosar termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală pentru protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCO - Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | RAM | Raport anual de mediu |
| 6. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 7. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |
| 8. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATOR | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6 |
| 4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII | 8 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII | 12 |
| 5.1 | Acţiuni de control | 13 |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire | 14 |
| 5.3 | Responsabilităţi | 15 |
| 5.4 | Raportări | 16 |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor | 16 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 18 |
| 7 | RESURSE | 22 |
| 7.1 | APA | 22 |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI A GAZELOR NATURALE | 25 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 27 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 27 |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice | 33 |
| 8.3 | Tehnici pentru conformarea cu cerinţele BAT | 42 |
| 9 | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU | 73 |
| 9.1 | Emisii in aer | 73 |
| 9.2 | Emisii in apa | 76 |
| 9.3 | Emisii in sol, apa subterană | 79 |
| 10 | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT | 80 |
| 10.1 | Managementul mirosului | 80 |
| 10.2 | Apa | 83 |
| 10.3 | Sol | 87 |
| 10.4 | Zgomot | 87 |
| 11 | MANAGEMENTUL DEŞEURILOR | 89 |
| 11.1 | Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate | 89 |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 97 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 98 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 98 |
| 14 | RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 103 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 107 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 110 |
| 17 | FUNCTIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ | 112 |
| Anexa nr. 1 | GLOSAR DE TERMENI | 112 |
| Anexa nr. 2 | ABREVIERI | 114 |