Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

Nr

Referitor dosar  nr. 7107 /24.04.2015

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. SB 135 din 29.08.2012

Actualizată la data de ....

Operator:   S.C. OEHLER MECANICA S.A.

Sediu social: localitatea Mârşa-Avrig,str. Uzinei,nr.1, județul Sibiu

Denumirea instalației: S.C. OEHLER MECANICA S.A .

Amplasamentul instalației: localitatea  localitatea Mârşa- Avrig,str. Uzinei,nr.1 nr. 1, județul Sibiu

Categorii de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  2.6 tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

Cod CAEN revizia 2:  2920 producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci; 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule; 2511 fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale acestora; 2561 tratarea şi acoperirea metalelor; 2830 fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere ; 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de  ……… pagini semnate şi ştampilate, 1 exemplar  pentru titular, 2 exemplare se arhivează la APM Sibiu.

Emisă de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Data emiterii:   29.08.2012

Data actualizării:

Data expirării:   29.08.2022

#### DIRECTOR EXECUTIV,                     		                      ŞEF SERVICIU AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII, Ing. Bogdan Gheorghe TRIF                                                    Ing. Lucia POPOVICI

ŞEF SERVICIU CALITATEA                              Şef SERVICIU monitorizare

FACTORILOR DE MEDIU,                                          Şi  Laboratoare,	           Ing. Constantin CONSTANTINESCU                            Ing. Ionel Stelian NAICU

INTOCMIT,

Dr. Haşegan Ruxandra

Ing. .....

Ing.......

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator: S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

Sediul social: localitatea Mârşa - Avrig, str. Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu.

Sediul punctului de lucru: localitatea Mârşa - Avrig, str. Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu.

Certificat de înregistrare Seria B, nr. 0499766, emis în 22.10.2008 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cod unic de înregistrare 21468463 din data de 28.03.2007.

Numărul de ordine în Registrul Comerţului J32/579/28.03.2007.

Acţionar principal: S.C. OEHLER MASCHINEN E.K. Germania şi S.C. MECANICA S.A. Mârşa.

Date de contact ale societăţii:

- Telefon:  0269/526 110

- Fax:        0269/526 502

- Pagina web: www.oehlermecanica.ro

- E-mail: info@oehlermecanica.ro

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. OEHLER MECANICA S.R.L, cu sediul social în localitatea Mârşa - Avrig, str. Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu adresa nr. 7107 /24.04.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a cererii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii, a dezbaterii publice desfăşurate în localitatea Mârşa, în data de 16.09.2015

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza Hotărârii nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 783/2006 şi H.G. nr. 210/2007;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- Legea nr. 360/2003 (r1), privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus   la 25.01.2000;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv, a accidentelor majore produse.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acesteia.

Ţinând cont de documentele de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana:

- BREF on Best Available Tehniques for the Surface Tratanent of Metals and Plastics (august 2006)

- IPPC  Reference Document on The General Principles of Monitoring, July  2003.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU Nr. SB 135 din 29.08.2012

Actualizată la data de          2016

pentru:  S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

amplasamentul instalaţiei: localitatea Mârşa - Avrig, str. Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalație sub controlul operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament, până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Categoria de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

2.6  Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrochimice şi chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 m3

Procese tehnologice ce se desfăşoară pe amplasament :

- activitatea de acoperiri metalice, instalaţie  încadrată conform  anexei 1 a Legii nr. 278/2013  privind emisiile industriale: 2.6 Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrochimice şi chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 m3.

- activităţi de prelucrări mecanice prin aşchiere, prelucrări mecanice prin presare, debitări, sablare, spălări piese în soluţii alcaline, sudură, vopsire clasică în sistem grund - email, vopsire cu vopsea solubilă în apă, vopsire electrostatică în pulberi, montaj şi asamblări; activităţi de controlul calităţii, ambalare şi expediere; activitatea de producere de agent termic; activităţi de transport; activităţi de depozitare materii prime, materiale, produse chimice, vopsele, uleiuri şi carburanţi - legate în flux tehnologic de activitatea  IPPC

Inventarul proceselor la instalaţia  IPPC

| Numele procesului | Descriere |
| --- | --- |
| Procesul de acoperire autoforetică ACC | Volumul total al cuvelor de tratare este de 415 mc din care volumul băilor active 214,6 mc şi volumul cuvelor de spălare 200,4 mc.Operaţii: încărcare; degresare chimică faza 1/imersie; clătire cu apă; decapare (decapant pe baza de acid fosforic si acid sulfuric) /imersie; clătire cu apa; degresare chimică faza 2 (neutralizare)/imersie, degresare chimică/ pulverizare; clătire cu apă; clătire cu apă demineralizată; acoperire autoforetică/imersie; clătire cu apă demineralizată; clătire de reacţie/ imersie; uscare (în 2 cuptoare); descărcare. |
| Procesul de vopsire în câmp electrostatic | Operaţii: încărcare, aplicare vopsea pulbere în 3 cabine; uscare în cuptor de polimerizare cu două compartimente; descărcare. |
| Procesul de vopsire clasică cu vopsea lichidă | Operaţii: încărcare, degresare chimică, grunduire, vopsire, zvantare, uscare, cabina nouă de vopsire pentru produse mari |

Inventarul ieşirilor (anul 2014):

- 200.000 mp/an suprafaţă acoperită anticoroziv

- 1060 buc remorci agricole, 60 buc cisterne agricole, 60 buc tractoare de curte

Suprafaţa amplasamentului: S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. pe care se desfăşoară activitatea autorizată este de cca. 30 065 mp, în localitatea Mârşa - Avrig, delimitată conform Planului General.

Regimul de operare: activitatea în cadrul instalaţiei de acoperire autoforetică în cadrul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. este de 16 ore/zi, 5 zile/săptămână.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

4.1 Documentaţia înaintată de S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. în baza căreia a fost obţinută autorizaţia integrată de mediu:

- Raport de amplasament elaborat de persoană fizică autorizată Maghear Isaia, Cluj Napoca, str. Bradului nr. 17, judeţul Cluj, înregistat la ARPM Sibiu cu nr. 9983 din 02.08.2011 şi completările cu nr. 5212 din 28.03.2012

- Formular de solicitare a autorizaţiei IPPC elaborat de de persoană fizică autorizată Maghear Isaia, Cluj Napoca, str. Bradului nr. 17, judeţul Cluj, înregistat la ARPM Sibiu cu nr. 9983 din 02.08.2011 şi completările cu nr. 5212 din 28.03.2012

- Documentaţie tehnică – Instalaţia de sablare, înregistrată la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 6588/03.05.2012

- Documentaţie tehnică – Cabina de vopsire – vopsea lichidă, înregistrată la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 6588/03.05.2012

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. SB 2 din 13.01.2012 valabilă 13.01.2022 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

- Certificat de înregistrare S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. seria B nr. 0499766 din 22.10.2008, emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Sibiu

- Certificat constatator nr. 10624 /18.02.2009 pentru S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Sibiu

- Extrase de Carte Funciară pentru informare emise de ANCPI – OCPI Sibiu - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Avrig

- Autorizatia de mediu nr. SB 400 din 12.08.2008 revizuită la data de 11.02.2010, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

- Acord de mediu nr. SB 10/08.09.2009, emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul Linie de acoperire autoforetică la care volumul cuvelor depăşeşte 30 mc.

- Contract de furnizare nr. C 761/01.11.2010 încheiat între S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. pentru furnizare produse chimice acid clorhiddric, clorura ferică şi acid sulfuric tehnic şi preluare acid clorhidric uzat

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 284/26.02.2008 încheiat între S.C. JIFA Ecologic S.R.L. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

- Contract de prestari servicii nr. 556/28.07.2011 încheiat între S.C. ROUES S.R.L. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. pentru curăţarea, spălarea bazinelor şi preluare a deşeurilor rezultate din această activitate

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 08/30.09.2009 încheiat între S.C. ENERGOMECANICA S.R.L. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 06M/30.03.2007 încheiat între S.C. MECANICA S.A. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

- Contract pentru livrarea de produse şi prestări de servicii de gospodărire a apelor  nr. 05 M/30.03.2007 încheiat între S.C. MECANICA S.A. şi SC OEHLER MECANICA S.R.L.

- Contract de prestări servicii publice de salubritate nr. 459/23.08.2007 încheiat între S.C. GOSPODARIRE ORĂŞENEASCĂ AVRIG S.A. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

- Fişe de securitate pentru substanţele utilizate

- Schema de amplasare a coşurilor de evacuare a emisiilor în atmosferă şi apă pe amplasament S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.

- Planul de gestionare al solvenţilor organici cu conţinut de COV, în conformitate cu recomandările din anexa nr. 5,  al H.G. nr. 699/2003 cu modificările ulterioare, anul 2011

- Notificare COV conform Anexei nr. 1.1, Ord. nr. 859/2005, realizată de S.C. OEHLER MECANICA SRL., înregistrată la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 6588/03.05.2012

- Notificare SEVESO conform Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse, realizată de S.C. OEHLER MECANICA S.R.L., înregistrată la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 6588/03.05.2012

- Certificat ISO 9001/2008 nr. Q – 3879/09

- Raport de încercare nr.120319/15.03.2012 – apă denocivizată rezultată din staţia de tratare, emis de SC Wessling Romţnia SRL Tg. Mureş

- Raport de încercare nr.L120130/19.03.2012 – emisii în aer de la coşul de dispersie de la instalaţia de acoperire autoforetică+staţia de tratare ape, emis de SC Wessling Romţnia SRL Tg. Mureş

- Raport de încercare nr.112045/05.07.2011 – probe sol, emis de SC Wessling România SRL Tg. Mureş

- Buletin de determinare zgomot nr. 05/08.02.2012, emis de SC Spiromedica SRL Mediaş

- Raport de încercare pentru nămol din staţia de epurare, nr. 71/13.12.2011, emis de ARPM Sibiu

- Centralizator cu deşeurile la nivelul anului 2011

- Plan de prevenire a poluarilor accidentale

- Plan de intrventie impotriva incendiilor

- Piese desenate: Plan de încadrare în zonă; Plan de situaţie; Plan delimitare instalaţie; Plan de situaţie cu reţelele de canalizare; Schiţa staţiei de epurare

- Plan de închidere a instalaţiei

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitătii autorizaţiei integrate şi a etapelor procedurii de autorizare.

# 4.2. Documentaţia înaintată pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

- Raport de amplasament elaborat de persoană fizică autorizată Leopold Daniela

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate elaborat de  SC OEHLER MECANICA SA înregistat la APM Sibiu cu nr. 7107 din 24.04.2015

- Contract de prestari servicii nr. 556/28.07.2011 încheiat între S.C. ROUES S.R.L. şi S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. pentru curăţarea, spălarea bazinelor şi preluare a deşeurilor rezultate din această activitate, cu act adiţional nr. 3/22.04.2015

- Notificare privind consumul de solvenţi organici cu conţinut COV în anul 2014 realizată de S.C. OEHLER MECANICA SRL.,

- Certificat ISO 14001/2004 QS CERT nr certificat E 3879/15

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale,

- Plan de închidere,

- Identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu elaborat de PFA Giurgiu Aurel,

- Raport de încercare  nr. 3000/2/A1 din 01.10.2014 nămol din staţia de denocivizare ape întocmit de Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti,

- Raport de încercare  nr. 296/DEMPM din 11.09.2013 privind conţinutul de apă şi COV din deşeu lichid apos  întocmit de Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

- Raport de încercare  nr. 189/DEMPM din 12.06.2013 conţinut emulsie şi soluţie uzată fără halogeni  întocmit de Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

- Notificare pentru certificarea conformităţii nr 13 din 21.01.2016 emisă de Direcţia pentru Sănătate Publică a Judeţului Sibiu;

- Comunicare cuprinzând investiţiile realizate în trimestrul I 2015 pe linie de protecţie a mediului înregistrată la APM Sibiu cu nr.8194 din 08.05.2015.

- Notificare privind consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV în anul 2014

- Proces verbal de control întocmit în data de 04.11.2014 de către reprezentanţii ISU "cpt Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitătii reactualizării  autorizaţiei integrate şi a etapelor procedurii de actualizare autorizaţie.

- Formular de solicitare  refăcut şi înregistrat la APM Sibiu cu nr. 19147 din 10.11.2015;

- Raport de amplasament refăcut şi înregistrat la APM Sibiu cu nr. 19147 din 10.11.2015

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Există implementat şi certificat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008 certificat Q3879/26.07.2012 şi Sistemul de management de mediu ISO14001:2004 Certificat E3879/16.04.2015

Sistemul de management de mediu aplicat în societate include:

- definirea politicii de mediu

- planificarea şi stabilirea obiectivelor şi ţintelor:  programul de management de mediu  este elaborat şi ţinut la zi pentru a se asigura atingerea obiectivelor şi ţintelor de mediu şi conţine următoarele elemente : obiectivul de mediu, ţinta de mediu, acţiunile necesare; responsabilităţile; resursele necesare; termenele de realizare;

- implementarea procedurilor - sunt avute în vedere 3 categorii de aspecte care contribuie la implementarea SMM –ului  aspecte care vizează în mod direct personalul firmei, aspecte referitoare la controlul documentelor şi aspecte care vizează partea operaţională a funcţionării firmei;

- controlul şi corectarea acţiunilor : monitorizare şi măsurare; evaluarea conformării; acţiuni corective şi preventive în caz de Neconformitate

- managementul reviziilor

- pregătirea unui raport regulat de mediu

5.1.1. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.5. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA) pentru îndeplinirea cerinţelor prezentei autorizaţii. Acest sistem va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, precum şi pentru evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.6. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu, cuprinzând: responsabilitatea, evidenţele de întreţinere, registre de monitorizare, rezultatele auditurilor, rezultatele analizelor, evidenţa privind sesizările şi incidentele, evidenţe privind instruirile.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1 Operatorul va stabili  şi va menţine proceduri de evaluare a necesităţii de  pregătire a personalului şi va efectua instruirea potrivită, utilizând cele mai bune  tehnici de instruire, pentru personalul a cărui activitate poate avea un efect semnificativ  asupra factorilor de mediu.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului  desemnat cu  atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor

- echipamentul de protecţie necesar

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor

- măsurile de prim - ajutor

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului și a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, S.C. OEHLER MECANICA S.A. prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului  „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Sibiu şi G.N.M. - Comisariatul Judeţean Sibiu despre:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;

g) alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor se referă la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienţa măsurilor luate, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale și de limitare a consecințelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4. Raportări

### 5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap .14 - “Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului” şi de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului  privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap. 14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a R.A.M., conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul activităţii are obligaţia anunţării A.P.M. Sibiu, G.N.M. – C.J. Sibiu, Primăria Avrig, în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus ca parte a RAM.

5.5.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Sibiu, G.N.M. – Comisariatul Judeţean Sibiu, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an; reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea titularului activităţii/operatorului instalaţiei;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

6.1. Materiile prime şi materiale auxiliare utilizate în cadrul atelierului de acoperire autoforetică, staţia de tratare ape uzate, vopsitorie sunt cele prezentate în Anexa nr. 1 a prezentei autorizaţii.

6.2. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate conform activităţii S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. - sunt reprezentate de materiale metalice (tablă, ţevi, profile, sârmă de sudură), materiale necesare acoperirilor metalice prin procesul autoforetic, vopsire în câmp electrostatic şi vopsire clasică.

În cadrul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L., se utilizează substanţe şi amestecuri periculoase, clasificate ca atare de legislaţia naţională în vigoare, utilizate în producţie şi în cadrul laboratorului, în cantităţi nesemnificative, sub limitele incidenţei legale.

Cantităţile utilizate în prezent sunt sub limitele prevăzute de legislaţie pentru încadrarea unităţii sub incidenţa H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

6.3. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte cantităţile cât şi modul  de depozitare.

6.4. Operatorul de activitate are obligativitatea menţinerii unei evidenţe clare şi corecte a stocurilor de materii prime şi materiale auxiliare utilizate pe amplasament şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese, referitor la materiile prime şi materialele auxiliare şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.5. Orice modificare privind materiile prime şi materialele auxiliare folosite, va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.6. Operatorul activităţii are obligaţia analizării materiilor prime şi achiziţionării de materii prime care să permită încadrarea în limitele stabilite în prezenta autorizaţie privind emisiile în factorii de mediu.

6.7. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea către secţiile productive a materiilor prime şi materialelor, pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului şi apelor subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.8. Operatorul de activitate are obligativitatea găsirii unor soluţii alternative pentru utilizarea în procesul tehnologic a unor materii prime mai puţin periculoase, întocmirii de proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, verificarea implicaţiilor de mediu ale tuturor materiilor prime, produselor semifinite şi finite, identificarea tuturor descărcărilor planificate, potenţiale, neplanificate.

6.9. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzatoare, etichetate, în locuri special amenajate, evitându-se păstrarea în acelaşi loc a substanţelor care în amestec pot da naştere la reacţii violente, pot forma amestecuri explozive.

6.10. Stocarea şi depozitarea materiilor prime şi auxiliare se va face ţinându-se cont de proprietăţile fizico-chimice ale substanţei stocate/depozitate, se vor amplasa în încăperi impermeabilizate şi rezistente la materialele depozitate, prevăzute cu trasee de captare a scurgerilor şi posibilităţi de pompare a scurgerilor.

6.11. Operatorul  are obligaţia respectarii cerintelor BAT pentru instalaţiile de acoperiri metalice, respectiv:

- ţinerea unei evidenţe riguroase a consumurilor de materii prime şi materiale auxiliare; reducerea la minim a consumului de materii prime, prevenirea pierderilor de materii prime

- achiziţionarea şi folosirea în cantităţi mai mici a substanţelor toxice

- existenţa de proceduri pentru înlocuirea unor substanţe/preparate chimice cu altele mai puţin poluante

- înlocuirea agentului de pasivare cu conţinut de crom hexavalent cu agenţi de pasivare mai puţin toxici, pentru reperele pentru industria autovehicolelor

- pentru degresare, BAT este prelungirea duratei de utilizare a băilor de degresare prin reducerea la minimum a lubrifianţilor sau uleiului aplicat pe suprafaţa pieselor şi/sau eliminarea uleiului în exces prin tehnici fizice şi deci scăderea consumului de degresant; înlocuirea degresării cu solvenţi prin alte tehnici, în general pe bază de apă; utilizarea degresării în cascadă pentru reducerea de materii prime

- prelungirea duratei de utilizare a soluţiilor industriale, precum şi menţinerea calităţii acestora prin monitorizarea şi întreţinerea soluţiilor în limitele stabilite

- reducerea la minimum a pierderilor de materii prime prin reţinerea acestora în cuvele industriale

- prevenirea supradozajului în soluţia băilor active, evitându-se consumul de materii prime şi pierderile acestora în apele de clătire

- folosirea de bazine cu clătiri multiple în contracurent, şi readucerea apei de clătit în cuva industrială

- folosirea de tehnici pentru recuperarea materialelor din etapele de clătire

- reducerea cantităţii de substanţe chimice prin utilizarea de sisteme durabile cu întreţinere sau refacere a soluţiei

- operarea procesului în conformitate cu instrucţiunile şi procedurile specifice acestei activităţi, folosirea unui personal calificat şi instruit periodic pentru activităţile desfăşurate.

Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a materiilor prime:

- în cadrul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. se utilizează doar materii prime, materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, selectaţi în funcţie de criterii de calitate; materiile prime  sunt însoţite după caz de declaraţii de conformitate, fişe de siguranţă

- sistemul de management al calităţii implementat de societate, prevede o selecţie riguroasă atât a materiilor prime introduse în fabricaţie, cât şi a furnizorilor acestora

- materiile prime utilizate sunt aprovizionate de la furnizorii acceptaţi, selecţia materiilor prime şi materialelor se face în funcţie de calitatea materialului, iar produsele chimice periculoase sunt selectate şi în funcţie de restricţiile de utilizare şi listele clienţilor de substanţe interzise şi declarabile, naţională şi europeană precum şi lista substanţelor interzise şi declarabile din industria de automobile

- societatea deţine o bază de date în care se ţine la zi evidenţa intrărilor şi a stocurilor de materii prime şi materiale auxiliare utilizate pe amplasament; se ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare; se face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora

- realizarea controlului calităţii materiilor prime prin care se prevede modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul

- există proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului – la acoperirea autoforetică, in cadrul fazei de decapare acidă, s-a înlocuit acidul clorhidric, ca agent decapant, cu cu amestec decapant CHIMFOR pe baza de acid fosforic si acid sulfuric. Aceasta operaţie devenind opţională, in funcţie de starea materialului de acoperit (nu este permanentă )

- reperele care sunt supuse procesului de acoperire autoforetică sunt curăţate, spălate în vederea îndepărtării lubrefianţilor, uleiurilor şi pentru o protecţie a băii de degresare

- materiile prime şi materialele corespund celor mai bune practici atât din punct de vedere a cantităţilor cât şi în ce priveşte modul de depozitare, pe categorii, în depozite special amenajate, gestionate corespunzator în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. Depozitarea substanţelor toxice se face în magazii special destinate acestui scop, ţinând cont de tipul substanţelor şi de incompatibilităţi. Evidenţa acestor substanţe se ţine în mod strict, în registre speciale.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. SB 2 din 13.01. 2012, emisă de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Olt  – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu valabilitate până în 13.01.2022.

În cadrul societăţii, apa se foloseşte în scop menajer şi în scop tehnologic în funcţie de procesul de producţie.

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Sursa: Alimentarea cu apă potabilă, utilizată în scop menajer, se face din reţeaua de alimentare cu apă potabilă administrată de S.C. Mecanica Mârşa S.A., în baza Contractului pentru livrarea de produse şi prestări de servicii de gospodărire a apelor nr. 05 M/30.03.2007.

Volume şi debite de apă autorizate pentru consum menajer:

|  | necesar | cerinţă |
| --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mc/an | mc | l/s | mc/an |
| Q zilnic maxim | 19,974 | 0,347 | 5033 | 23,95 | 0,416 | 6035 |
| Q zilnic mediu | 17,369 | 0,302 | 4377 | 20,83 | 0,362 | 5249 |
| Q zilnic minim | 14,764 | 0,256 | 3721 | 17,71 | 0,307 | 4463 |
| Q maxim orar | 2,33 | 0,647 |  | 2,79 | 0,776 |  |

Funcţionarea este: 252 zile/an, 5 zile pe săpămână şi 16 ore/zi.

Instalaţii de captare: branşament 100 mm la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a S.C. Mecanica Mârşa S.A. pozată între hala de acoperiri autoforetice şi cursul de apă Mârşa.

Instalaţii de tratare: apa prelevată nu este tratată, fiind folosită la calitatea de prelevare potabilă.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: aducţiunea şi înmagazinarea apei este sarcina S.C. Mecanica Mârşa S.A., administratorul general al reţelei de alimentare cu apă a platformei industriale. Pentru secţia de acoperiri autoforetice nu există capacităţi de înmagazinare a apei potabile.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: distribuţia apei potabile se face din conducta de alimentare către toate punctele de consum prin conducte de 3”, 2”, 1”, 3/4”, 1/2”. Pe reţeaua principală de distribuţie a apei sunt montaţi hidranţi pentru stingerea incendiilor exterioare şi interioare.

7.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică (industrială)

Alimentarea cu apă penru scopuri tehnologice se face din aceeaşi sursă ca şi alimentarea cu apă potabilă penru scopuri menajere.

Sursa: reţeaua de alimentare cu apă potabilă a S.C. Mecanica Mârşa S.A. şi suplimentar din subteran dintr-un puţ forat.

| Forajul | Nivel hidrostatic h (m) | Nivel hidrodinamic H (m) | Debit (l/s) | Adâncime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Artezian (0,0) | 36,0 | 1,0 | 50,0 |

Pentru asigurarea rezervei de apă industrială în situaţii de restricţii (perioadă de deficit a apei în sursa de alimentare a S.C. Mecanica Mârşa S.A.) s-au amplasat subteran, în vecinătatea puţului două rezervoare metalice (vase tampon) a 40 mc fiecare.

Volume şi debite de apă tehnologică autorizate:

|  | necesar | cerinţă |
| --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mii mc/an | mc | l/s | mii mc/an |
| Q zilnic maxim | 96,56 | 1,68 | 24,33 | 116,43 | 2,02 | 29,34 |
| Q zilnic mediu | 75,00 | 1,30 | 18,90 | 90,43 | 1,57 | 22,79 |
| Q zilnic minim | 53,44 | 0,93 | 13,47 | 64,43 | 1,12 | 16,24 |
| Q maxim orar | 16,90 | 4,69 |  | 20,37 | 5,66 |  |

Funcţionarea este: 252 zile/an, 5 zile pe săpămână, 16 ore/zi.

7.1.3. Apă pentru stingerea incendiilor: este asigurată din reţeaua de alimentare a platformei industriale administrată de S.C. Mecanica Mârşa S.A., prin reţeaua internă de stins incendii.

7.1.4. Volume de apă asigurate în surse - alimentarea cu apă utilizată în scop menajer şi tehnologic a folosinţei se face în regim nominal.

Modul  de  folosire a apei:

| Necesarul de apă | Maxim 116,53 mc/zi |
| --- | --- |
|  | Mediu 92,37 mc/zi |
|  | Minim 68,20 mc/zi |
| Cerinţa de apă | Maxim 140,38 mc/zi |
|  | Mediu 111,26 mc/zi |
|  | Minim 82,14 mc/zi |

Gradul de recirculare internă a apei  este de 0% .

Norme de consum apă:

- clădiri pentru birouri pentru un funcţionar pe schimb – 20 l/schimb/persoană

- unităţi industriale cu procese tehnologice din grupa a IV a – 75 l/schimb/persoană

- cantine pentru o persoană care serveşte numai masa de prânz – 22 l/persoană/zi

- pentru producţie - 14,74 mc apă/tona piese tratate.

Compararea cu limitele existente

| Sursa de alimentare | Valoare limită conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor | Utilizări pe faze ale procesului | % recircu-lare | % apă reintrodusă de la staţia de epurare în proces | Perfor-manţa companiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă potabilă din reţeaua de pe amplasament, administrată de S.C. Mecanica Mârşa S.A. | 20 mc/ zi/ 2012 | În scopuri igienico-sanitare. | 0% | - | 19,16 mc/zi -an 2014 |
| Apă industrială din reţeaua de alimentare de pe amplasament şi din puţul forat al S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. | 96 mc/an/2012 | În scopuri tehnologice apa se foloseşte pentru prepararea băilor de acoperire autoforetică şi pentru realizarea etapelor de spălare după diferitele faze de tratare a pieselor metalice şi asigurarea rezervei în situaţii de restricţii. În cadrul procesului tehnologic o parte din apa necesară activităţii de spălare după operaţia de degresare se demineralizeaza. | 0% | - | 93,14 mc/zi- an 2014 |

7.1.5.Tehnici BAT pentru utilizarea eficientă a apei

- reducerea secţiunii de curgere a apei, la băile de spălare

- circuite de recirculare a apei

- reducerea soluţiilor antrenate prin optimizarea timpului de scurgere deasupra băilor

- minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei

- monitorizarea şi utilizarea de norme de consum pentru apă; se ţine evidenţa consumurilor de apă

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare

- folosirea tehnicii spălării prin ştergere cu un absorbant pentru reducerea cantităţilor de apă folosite la spălare

- îndepărtarea picăturilor de ulei ajunse accidental pe pardosea prin stergere cu absorbant

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile unităţii.

7.1.6.Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a apei:

  - alimentarea cu apă potabilă şi pentru stins incendiile, în cadrul folosinţei se face în regim nominal

  - monitorizarea consumurilor de apă pe linia de alimentare cu apă a băilor de spălare

  - Îmbunătăţirea sistemului de agitare în băile de spălare, pentru mărirea eficienţei băilor

  - Instalarea unui sistem automat de control al conductivităţii băilor de spălare

  - Instalarea unui sistem de filtrare continuă.Consumurile de apă sunt contorizate şi înregistrate  lunar în evidenţele societăţii. Dpă stabilirea consumului optim de apă, debitul poate fi menţinut la un nivel optim de utilizare prin diverse măsuri controlate

de o persoană autorizată.

Pentru filtrarea băilor de degresare există o instalaţie de microfiltrare , care filtrează şi apele de spălare înainte de a ajunge în staţia de tratare – denocivizare.

7.1.7.  Operatorul activităţii trebuie să ia măsuri pentru a minimaliza consumul de apă.

7.1.8. Operatorul de activitate are obligaţia realizării unui studiu privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani.  Un rezumat al concluziilor studiului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a studiului trebuie să fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea apei folosite, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare. Următorul raport se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului 2018.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI RESURSELOR

7.2.1. Utilizarea energiei şi resurselor

Principalele resurse energetice utilizate la S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. sunt: energia electrică, gaze naturale.

| Denumirea | Proces tehnologic/activitate în care se utilizează | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică | Procese tehnologice şi activităţi desfăşurate în S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. Cantităţi/2014= 1.260.002 kwh | S.C. MECANICA S.A. Mârşa se alimentează cu energie electrică din reţeaua naţională prin intermediul a 2 linii aeriene de 20 kV. Există 4 staţii de record de unde curentul se distribuie la 2 staţii mari de conexiune, apoi la posturile de transformare. Transformatoarele existente sunt de 1000 kVA. Din acestea, pe baza de contract, S.C. Oehler Mecanica S.R.L. îşi asigură necasarul de energie electrică. | nu |
| Gaze naturale | Procese tehnologice şi activităţi desfăşurate în S.C. OEHLER MECANICA SRL Cantităţi/2014 = 189.995 Nmc | Furnizate din reţeaua naţională pe bază de contract | toxic, exploziv, în anumite concentraţii. |
| Energie termică | Cazane de producere a apei calde - 3 buc. ( 2 cazane de 400 kW şi 1 cazan de 800 kW), cu funcţionare pe gaz metan. Cazane de producere a aerului cald – 2 buc., cu funcţionare pe gaz metande 300 kW fiecare |  |  |

7.2.2. Tehnici aplicate de societate pentru utilizarea eficientă a resurselor

Întreţinere:

- mentenanţă preventivă pentru instalaţiile de aer condiţionat, sistemele de răcire

- mentenanţă preventivă priviind funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare

- instrucţiuni operaţionale pentru aer comprimat; controlul procesului de furnizare a aerului comprimat

- mentenanţă preventivă pentru instalaţiile de transport, distribuţie abur - apă fierbinte

- mentenanţă preventivă pentru transport - distribuţie gaze naturale şi pentru instalaţiile de medie şi joasă tensiune.

Măsuri tehnice:

- izolarea sistemelor de distribuţie abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite pentru menţinerea temperaturii

- implementarea sistemelor de iluminare artificială adecvată precum şi a sistemelor de control privind încălzirea spaţiilor, furnizarea de apă caldă, controlul temperaturii, ventilaţie

- există sisteme de control al climatului pentru încălzirea spaţiilor, apă caldă, controlul temperaturii, ventilaţie

- minimizarea utilizării apei şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei

- izolaţie bună pentru clădiri

- reglarea echipamentelor de încălzire

- utilizarea instalaţiilor de încălzire de mare eficienţă

- amplasamentul optim al instalaţiilor pentru reducerea distanţelor de pompare.

- 7.2.3.Obligaţii ale operatorului activităţii pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- operatorul activităţii va menţine şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică ;

- operatorul de activitate va înregistra anual consumul total pentru energie (electricitate, gaz) şi ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu;

- operatorul de activitate va  monitoriza şi utiliza norme de consum pentru apă;

- operatorul de activitate va reduce pierderile de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- operatorul activităţii trebuie să ia măsuri pentru a reduce consumul de apă;

- operatorul autorizaţiei are obligaţia să realizeze la fiecare 3 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. O copie a auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare.

- operatorul de activitate are obligaţia realizării unui audit privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani. O copie a auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. Studiul va identifica toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei utilizării apei, iar recomandările acestuia vor face, după caz, obiectul unui plan de modernizare. Următorul studiu se va  realiza şi prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului 2018.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Terenul pe care îşi desfăşoară activitatea S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. este situat pe teritoriul administrativ al oraşului Avrig, în localitatea Mârşa, în cadrul platformei industriale S.C. MECANICA MÂRŞA S.A., fosta secţie 430. Amplasamentul aparţine S.C. OEHLER MECANICA S.R.L., se află pe malul drept al pârâului Mârşa, având o suprafaţă relativ plană.

Vecinătăţile S.C. Oehler Mecanica S.R.L. sunt următoarele:

- Nord – teren împădurit al Primariei Avrig

- Sud – pârâul Mârşa

- Est – S.C. Mecanica Mârşa S.A.

- Vest – S.C. Mecanica Mârşa S.A.

Suprafaţa amplasamentului: S.C. OEHLER MECANICA S.R.L., pe care se desfăşoară activitatea autorizată este de cca. 30.065 mp, delimitată conform Planului General.

- suprafaţa construită S = 11.929 mp

- suprafaţa betonată S = 4 534 mp

- suprafaţa liberă (aferentă zonei verzi) S = 13 602 mp

- suprafata totală teren S = 30 065 mp. Creşterea suprafeţei ocupate se datorează cumpărării unui tronson de fabricaţie, care anterior esra închiriat.

Cursuri de apă din vecinatate: pârâul Marşa care este situat la cca. 15 m faţă de amplasamentul societăţii.

Poziţionarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate:

- ROSPA0098 Piemontul Făgăraș - amplasamentul se află în interiorul ariei naturale protejate, în zona sud- estică a acesteia.

- ROSCI0304 - Hârtibaciu de Sud- Vest  -  6,11 km

- ROSCI0132- Oltul Mijlociu- Cibin- Hârtibaciu - 4,44 km

- ROSCI0122- Munții Făgăraș- 5,77 km

- ROSPA0003 Avrig-Scorei- Făgăraș- 5 km

Pentru circulaţia auto şi pietonală în incinta amplasamentului, au fost prevăzute drumuri de acces betonate, platforme auto şi locuri de parcare pentru autoturisme.

Conform planului de situaţie şi documentaţiei înaintate, S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. deţine pe amplasament următoarele structuri funcţionale:

- deschidere tronsonul I – se execută piese şi subansamble pentru remorci şi tractoare de curte: prelucrari mecanice, montaj tractoare de curte

- deschiderea tronson II – se excută structurile pentru remorci (platforme, şasiuri)

- deschiderea tronson III – se execută lucrări de debitare şi îndoire

- desciderea tronson IV – se execută operaţii de montaj general

- atelierul pentru acoperiri autoforetice – 650 m2

- linia de vopsire în câmp electrostatic şi linia de vopsire clasică

- instalaţia de sablare

- staţie de epurare ape uzate industriale.

Etapele principale ale procesului tehnologic:

- aprovizionare materii prime, materiale

- linia prelucări table şi profile (tronson III)

- linia de prelucrări mecanice (tronson I şi II)

- linia de executat obloane şi stalpi (tronson I)

- linia de executat subansamble principale: şasiu şi platformă (tronson II)

- linia de pregătire a suprafeţelor: sablare, curăţare mecanică, etanşare, acoperire autoforetică, vopsire în câmp electrostatic, vopsire clasică (tronson II, III, IV,V)

- linia de montaj final, probe şi încercări (tronson IV,V)

- linia de asamblare şi montaj încărcătoare frontale de curte şi accesorii: cupe, graifere (tronson I)

- staţie de neutralizare ape uzate tehnologice.

| Nr. crt. | Unităţi tehnice staţionare şi alte activităţi direct legate sub aspect tehnic | Descrierea generală |
| --- | --- | --- |
| 1. | Activitate IPPC - Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul cuvelor de tratare depăşete 30 mc. | INSTALAŢIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICĂ, este amplasată în cadrul atelierului de acoperire autoforetică. Instalaţia de acoperire autoforetică cuprinde: linia de bazine de imersie şi sprayere (9 buc.) cuptoarele de uscare (2 buc.) instalaţiile de ridicare şi transport (2 buc.) sistemul de comandă – calculator de proces cazanele (centrală) de producere a apei calde (3 buc.) unitate producere apă demineralizată (1buc.) sistem schimbătoarede căldură (3 buc.) instalaţia de reglaj a temperaturii pentru baia de autoforeză instalaţia de producere a apei demineralizată sistem de pompe sistem de alimentare şi descărcare a liniei (2 vagoneţi) sistem pompe de dozare sistem de filtrare (2 buc.) laborator instalaţie de microfiltrare (separare ulei) sistem de ventilaţie şi absorţie gaze, trecerea lor printr-un spălător de gaze. Volumul total al cuvelor de tratare este de 415 mc din care volumul băilor active = 214,6 mc şi volumul cuvelor de spălare = 200,4 mc. STAŢIA DE DENOCIVIZARE ŞI NEUTRALIZARE a apelor şi soluţiilor uzate provenite din instalaţia de acoperire autoforetică, amplasată în vecinătatea atelierului într-o clădire proprie, cu o suprafaţă de 93 mp. |
| 2. | Activităţi legate tehnic de activitatea de acoperire autoforetică | linia de pregătire a suprafeţelor: curăţare mecanică, sablare, etanşare, degresare primară, încărcare linia de vopsire în câmp electrostatic linia de vopsire clasică cu vopsea lichidă macarale linia de prelucrări mecanice (strunjiri, frezări, găuriri) - Tronson I şi II linia de executat obloane, stâlpi, subansamble mici şi accesorii - Tronson I linia de execut subansamble principale (şasiu şi platformă), montajul remorcii -Tronson II linia de prelucrări table şi profile ( debitari, îndoiri,etc.) - Tronson III linia de montaj final, probe şi încercări, încărcare pentru transport remorci - Tronson IV linia de montaj final, probe şi încercări tractoare de curte - Tronson I linia de execuţie, montaj final, probe şi încercări cisterne agricole - Tronson V. |
| 3. | Activităţi anexe | alimentare cu apă din fronturi de captare, tratare apă industrială producţie şi furnizare aer comprimat alimentare cu curent electric alimentare gaz metan alimentarea cu amestec de gaze pentru sudură. |
| 4. | Activităţi suport: | BAZA ENERGETICĂ MENTENANŢĂ - urmărirea în timp a utilajelor, întocmirea documentaţiei pentru execuţia reparaţiilor, planificarea şi execuţia mentenanţei preventive şi corective, gestionarea contractelor de service, gestionarea costurilor cu mentenanţă, autorizarea şi urmărirea în exploatare a instalaţiilor ISCIR. DIRECŢIA LOGISTICĂ - Depozite, flux intern; logistica producţiei, logistica cumpărărilor, logistica vânzărilor. Magaziile existente pe amplasamentul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.: Magazia de piese import/intern destinate tractoarelor de curte - Tronson I Magazie/depozit a gazelor necesare amestecului de sudura:argon şi CO2(corgon) Magazia de piese import (profil oblon) destinate remorcilor - Tronson I Magazia de sârmă de sudură, matriale abrazive, materiale pentru protectia muncii - Tronson II Magazia centrală de piese import/intern destinate remorcilor - Tronson IV Magazia de vopsele şi diluanţi - Tonson III Magazia de vopsele pulbere - Tronson III Magazia de produse chimice periculoase - în vecinătatea Staţiei de denocivizare ape uzate Magazia de piese import/intern destinate cisternelor agricole - Tronson V DIRECŢIA CALITATE - MEDIU: Planificare calitate-mediu; Măsurări analize şi încercări; Audit intern; Controlul mijloacelor de măsurare; Control produs - proces, mediu. DIRECŢIA TEHNICĂ: Proiectare produse; Conducere procese tehnologice; Urmărirea producţiei. DIRECŢIA CUMPĂRĂRI: Compartiment Cumpărări şi Compartiment relaţii furnizori. DIRECŢIA VÂNZĂRI: marketing şi vânzări DIRECŢIA MANAGEMENT: Compartiment resurse umane şi Compartiment Securitatea şi sănătatea muncii. DIRECŢIA ECONOMICĂ: Control ling şi Financiar – Contabilitate. ADMINISTRATIV TRANSPORT AUTO |

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. este o intreprindere cu profil mecanic. Principalele activităţi desfăşurate pe amplasamentul sunt: prelucrări mecanice prin aşchiere, prelucrări mecanice prin presare, debitări, sudură, sablare, etanşare suprafeţe suprapuse, spălări piese în soluţii alcaline, acoperiri de suprafaţă chimice, vopsire în câmp electrostatic, vopsire clasică în sistem grund - email, grunduire cu grund pe bază de apă, producere şi furnizare aer comprimat, depozitare, gestiune şi distribuire materii prime, materiale, chimicale, vopsele, lubrifianţi, carburanţi, semifabricate, etc., activitatea de laboratoar fizico-chimice.

8.2.1. Descrierea proceselor

8.2.1.1. Activităţi IPPC – activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  2.6 tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

INSTALAŢIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICA (ACC) - Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.

Volumul total al cuvelor de tratare = 415  mc din care volumul băilor active = 214,6 mc şi volumul cuvelor de spălare = 200,4 mc.

Diagrama proceselor care se desfăşoară în atelierul de acoperire autoforetică:

| Ordinea operatiilor/ imesarilor | Nr. Bazin | Capacitate bazin(mc) | Denumire proces | Produs de proces | Concen-tratie | Timp (min) | Temp. ( oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 45,5 | Spălare alcalină-imersie | Aquence 716 Cleaner Deg Autophoretic Cleaner ACL 1773 T | 5% 0,5-0,8% | 15-30 | 55-60 |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 2 | 5 | 48,9 | Clătire cu apă- imersie | Apa curenta |  | 2 | Ambient |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 3 | 1 | 47 | Decapare acidă-imersie | Amestec decapant CHIMFOR pe bază de acid fosforic și acid sulfuric | 10-15% 0,1% | 15-30 | 55-60 |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 4 | 2 | 46,6 | Clătire cu apă - imersie | Apa curenta |  | 2 | Ambient |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 5 | 3 | 45,5 | Spălare alcalină-imersie | Aquence 716 Cleaner Deg Autophoretic Cleaner ACL 1773 T | 5% 0,5-0,8% | 5 | 55-60 |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 6 | 4 | 19 | Spălare alcalină-sprayere | Aquence 716 Cleaner Deg Autophoretic Cleaner ACL 1773 S | 3% 0,3-0,5% | 1 | 55-60 |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 7 | 5 | 48,9 | Clătire cu apă -imersie | Apa curenta |  | 2 | Ambient |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 8 | 6 | 47,8 | Clătire cu apă DI-imersie | Apa DI |  | 4-5 | 15-25 |
|  | Scurgere |  | 60" |  |
| 9 | 7 | 57 | Acoperire ACC | Aquence 930 Replenisher Aquence 930 Make-Up Aquence 24 Oxidizer Aquence 35 Activator | 12,5-15% | 2-3(140”) | 20-22 |
|  | Scurgere |  | 40" |  |
| 10 | 8 | 46,5 | Clătire cu apă - imersie | Apa curenta |  | 1 | Ambient |
|  | Scurgere |  | 40" |  |
| 11 | 9 | 47 | Clătire de reacție | Aquence E2 RXN RINSE Neutralizer 700 | 3% 0,5 | 1 | 55-60 |
|  | Scurgere |  | 40" |  |
|  | Trecere |  | 1 |  |
| 12 | 10 |  | Uscare(cuptor I) | Aer fierbinte | viteza aer cuptoare<2-3m/s | 10 | 70 |
|  | Trecere |  | 1 |  |
| 13 | 11 |  | Uscare(cuptor II) | Aer fierbinte |  | 20-25 | 170 |

Procesul de depunere autoforetică constă într-o depunere controlată de particule neutre sau încărcate negativ pe piesa de lucru, prin intermediul unor reacţii chimice. Baia de autodepunere este o emulsie de polimer acrilic pigmentată (culoare  neagră), dispersată în apă, un acid mineral diluat şi un agent de oxidare. Acoperirea formează o peliculă rezistentă la coroziune, solvenţi şi radiaţii UV, precum şi duritate şi stabilitate la căldură.

Grosimea depunerii este controlată prin concentraţia de substanţe solide din baie sau prin reglarea   timpului de imersare. Aceasta este de regulă între 15-25 µm. După depunere urmează o spălare de reacţie unde prin adăugarea unui component final are loc o modificare a stratului umed pentru  creştererea performanţelor filmului după uscare.

Linia de acoperire autoforetică este automată; comanda este asigurată printr-un calculator de proces, asistat  de  operator  şi  laborant  care  asigură şi  monitorizarea  din  punct  de  vedere tehnologic şi calitativ a întregului proces.

Descrierea procesului tehnologic:

Piesele care urmează a fi acoperite sunt aşezate în dispozitivele de transport şi imersie, care sunt apoi preluate de către macaralele instalaţiei, care asigură deplasarea ,,şarjei” în ordinea procesului tehnologic de acoperire şi imersările în bazinele şi cuptoarele de uscare.

- Degresare alcalină prin imersie: BAZIN 3

Operaţia de degresare are drept scop îndepărtarea grăsimilor şi uleiurilor de pe suprafaţa reperelor. Operaţia are loc într-un bazin cu capacitatea de 45,4 mc, temperatura de lucru fiind de 55°-60°C, conţine o solutie de degresare având ca substanţă activă hidroxidul de potasiu (KOH) şi un amestec de surfactanţi (0,5-0,8%). Bazinul de degresare este prevăzut cu: schimbător de căldură, pompă de recirculare pentru agitarea soluţiei, pompe de dozare a substanţelor de reacţie în vederea menţinerii concentraţiilor optime, sistem de microfiltrare pentru separarea uleiului. Bazinul este dotat cu sistem de reducere şi captare a vaporilor de KOH, covor de bile din plastic pe toată suprafaţa, pentru menţinerea temperaturii şi limitarea emisiilor, tubulatură de absorţie şi trecerea ulterioară a emisiilor printr-un spălator de gaze.

- Clătire cu apă prin imersie: BAZIN 5

Operaţia de clătire are loc într-un bazin cu capacitatea de 48,9 mc, se face cu apă prin imersia reperului în bazin, la temperatura de lucru ambiantă. Bazinul este prevăzut cu sistem pneumatic de agitare.

- Decapare acidă prin imersie: BAZIN 1

Operaţia de decapare are drept scop îndepărtarea murdăriei şi a oxizilor de pe suprafaţa pieselor; operaţia are loc într-un bazin cu capacitatea de 46,6 mc, temperatura de lucru fiind de 35°-38°C. Ca şi agent de decapare se utilizează cu un amestec decapant CHIMFOR pe bază de acid fosforic şi acid sulfuric.

Bazinul este prevăzut cu schimbător de căldură pentru menţinerea temperaturii, sistem de agitare cu acţionare electro-mecanică, format din 4 agitatoare, pompe de dozare a reactivilor, în vederea menţinerii concentraţiilor optime, şi sistem de reducere şi captare a vaporilor de acid, covor de bile din plastic pe toata suprafaţa pentru menţinerea temperaturii şi limitarea emisiilor, tubulatură de absorţie şi trecerea ulterioară a emisiilor printr-un spălător de gaze.

- Clătire cu apă prin imersie: BAZIN 2

Operaţia de clătire se face folosind apă de la reţea, într-un bazin cu capacitatea de 46,6 mc, temperatura de lucru: ambient. Bazinul este prevăzut cu sistem pneumatic de agitare.

- Neutralizare alcalnă prin imersie: BAZIN 3

Neutralizarea are loc în acelaşi bazin în care a avut loc degresarea alcalină prin imersie.

- Degresare alcaină prin sprayere: BAZIN 4

Operaţia de degresare prin sprayere are loc într-un  bazin cu capacitatea de 70 mc, cu un volum al soluţiei de maxim 19 mc, temperatura de lucru fiind de 55°C-60°C; soluţia conţine un degresant având ca substanţă activă hidroxidul de potasiu şi un amestec de surfactanţi.

Bazinul este prevăzut cu un sistem de 6 coroane dispuse pe pereţii bazinului cu duze de pulverizare, pompă de recirculare, 2 pompe de dozare, schimbător de căldură, sistem de microfiltrare pentru separarea uleiului şi sistem de reducere şi captare a vaporilor de KOH, covor de bile din plastic pe toată suprafaţa, capace mobile cu închidere/deschidere automată pentru a impiedica difuzia vaporilor de soluţie în momentul sprayerii.

- Clătire cu apă prin imersie: BAZIN 5

Operaţia are loc într-un bazin cu capacitatea de 48,9 mc, temperatura de lucru: ambient. Bazinul este prevăzut cu sistem pneumatic de agitare, coroană cu duze de pulverizare la partea superioară.

- Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 6

Operaţia are loc într-un bazin cu capacitatea de 46,8 mc, în apă demineralizată, temperatura de lucru: 15-25oC, monitorizată automat. Bazinul este prevăzut cu sistem de calorifere în interiorul acestuia pentru menţinerea temperaturii, sistem pneumatic de agitare, coroană cu duze de pulverizare la partea superioară, sistem de monitorizare automat al conductivitătii băi.

- Acoperire autoforetică ACC: BAZIN 7

În acest bazin are loc acoperirea propriu-zisă, la o capacitate de 57,1 mc care constă într-o depunere controlată de particule neutre sau încărcate negativ pe piesa de lucru, prin intermediul unor reacţii chimice. Baia de autoforeză este o emulsie de polimeri acrilici pigmentaţi (Aquence Make-ap şi Aquance Replenisher), dispersaţi în apa demineralizată, concentraţie aprox. 15%, un acid diluat (Aquence 35Activator/acid fluorhidric) şi un oxidant (Aquence 24 Oxidizer/apa oxigenată) ca oxidanţi şi activatori de reacţie. Bazinul este prevăzut cu calorifere în interiorul acestuia, cu instalaţie

de încălzire/răcire - reglaj al temperaturii 21°+/-1°C, sistem de agitare electromecanic, cu 6  agitatoare cu viteză variabilă, 4 pompe de dozare, sistem de filtrare automat, format din: filtru cu sac şi pompă cu diafragmă.

- Clătire cu apă demineralizată prin imersie: BAZIN 8

Operaţia are loc într-un  bazin cu capacitatea de 57,1 mc, în apă demineralizată produsă de unitatea de producere proprie, temperatura de lucru: ambient. Bazinul este prevăzut cu sistem electromecanic de agitare, prevăzut cu 2 agitatoare.

- Clătire de reacţie prin imersie: BAZIN 9

Operaţia are loc într-un  bazin cu capacitatea de 46,5 mc, într- o soluţie apoasă care conţine agentul de pasivare - Aquence E2 RXN RINSE (hexafluorzirconat de amoniu), concentratie 3% şi Neutralizer 700, pentru fixarea stratului protector depus, temperatura de lucru: 55-60oC, monitorizată automat. Bazinul este prevăzut cu sistem electromecanic de agitare, prevăzut cu 4 agitatoare cu viteza variabilă cu 2 pompe de dozare, sistem de filtrare automat, format din filtru cu sac şi pompă de recirculare.

- Uscare în două cuptoare de uscare

Zona de tratare termică a acoperirii - se defăşoară în două etape de uscare a stratului de latex depus, astfel: în cuptorul nr. 1: 70oC timp de 10 minute şi cuptorul nr. 2: 170oC timp de 20-25 minute. Agentul de uscare este aerul cald.

Cuptoarele de uscare funcţionează cu gaz metan.

Dotari tehnice în incinta atelierului de acoperire autoforetică

Sistemul de comandă al liniei de ACC – instalaţia este automatizată, prin intermediul unui calculator de proces; este posibilă şi comanda în regim manual a instalaţiei (atunci cand este cazul).

Laborator - pentru controlul parametrilor pe linia de autoforeză.

Instalaţiile de ridicare şi transport – macaralele - acestea sunt în număr de 2, identice şi de construcţie specială, deservesc fiecare câte o jumatate din linia tehnologică.

Sistemul de alimentare/descărcare a Liniei de ACC. Acest sistem este format din 2 vagoneţi de alimentare/descărcare piese şi subansamble care circulă pe 2 căi de transfer.

Cazanele  de producere a apei  calde  - acestea sunt în număr de 3 (2 cazane de 400 kW şi 1 cazan de 800 kW, pe gaz metan).

Cuptoarele de uscare - acestea sunt în număr de 2  şi produc aerul necesar  uscării  peliculei de polimer. Aerul cald încălzit cu ajutorul a două arzatoare (de 300 kw cu gaz metan) este ventilat în mod controlat: 2 - 3m/s.

Instalaţie de încălzire/reglaj a temperaturii băi de autoforeză de 21o±1oC - această instalaţie este formată dintr-un bazin dotat cu încălzire electrică cu rezistori (9 buc.) şi o instalaţie de menţinere a temperaturii în limitele impuse (răcitor).

Instalaţia de producere a apei demineralizate - este formată  dintr-un  agregat cu patru baterii de producere a apei  demineralizate, cu un debit de 8 m3/h, la o conductivitate de 0,2 µS. Această  instalaţie deserveşte bazinele în care se foloseşte apa demineralizată.

Sistem de conducte de recirculare a apelor şi a solutiilor chimice. Reprezintă totalitatea conductelor şi furtunelor care deservesc linia ACC sau sistemul  de evacuare ape industriale.

Sistem de pompe de aspersie şi refulare. Acestea fac recircularea soluţiilor în bazinele de imersie, asigură efectuarea sprayerii de spălare sau deservesc sistemului de evacuare a apelor uzate până la bazinele de colectare a acestora.

Bazine de colectare a apelor reziduale. Acestea sunt în număr de 2 a 10 m3 fiecare şi au rol de a colecta apele reziduale din bazinele de spălare: 2, 5, 6, 8.

Sistem de ventilaţie şi absorbţie gaze - Sistem de ventilaţie şi absorbţie gaze: format din 2 ventilatoare (plasate în plafonul halei şi sistemul de absorţie şi spălare gaze, format din tubulatura de absorţie pe bazinele de decapare şi degresare, trecerea gazelor absorbite printr-un spălător de gaze.

Instalaţie de microfiltrare (separare ulei) tip Splint-O-Mat QMF200 pentru băile de degresare. Instalaţia este amplasată în incinta atelierului de acoperire autoforetica ACC, pentru filtrarea băilor de degresare, sau a apelor de spălare ce urmează a fi denocivizate în staţia de tratare - denocivizare (legături prin furtune flexibile, sorb-absorţie; deversare după filtrare - separare şi apoi pompare).

Bazine pentru stocarea provizorie a soluţiilor uzate din băile de acoperire în vederea predării ca deşeu sau cazuri de curăţenie şi revizie generală a bazinelor de lucru. Aceste bazine vor fi utilizate şi în caz de forţă majoră (deteriorarea materială sau funcţională a bazinelor de acoperire), transvazarea se va face cu un sistem de pompare pneumatic. Bazinele sunt din polipropilenă şi au o capacitate de 15 mc fiecare – 3 buc.

STAŢIA DE DENOCIVIZARE ŞI NEUTRALIZARE a apelor şi soluţiilor uzate provenite din instalaţia de acoperire autoforetică, amplasată în vecinătatea atelierului ACC.

În staţia de denocivizare se vor trata apele de spălare uzate din bazinele: spălare după decapare, spălare după degresare, spălare cu apă demineralizată, spălare după acoperirea autoforetică.

Suprafaţa staţiei de neutralizare ape uzate este de  93 mp cu caracteristicile : lungime = 15 m, lăţime = 6 m, înălţime  = 4,0 m. Clădirea staţiei este realizată din panouri uşoare tip sandwich montate pe o structură metalică. Bazinele de lucru şi echipamentele sunt amplasate suprateran pe o platformă betonată. Aceasta platformă este prevazută cu o bordură cu înălţimea de 30 cm şi o başă cu dimensiuni de 0,8 x 0,8 x 1 m, realizată din beton armat. Suprafaţa betonată este prevăzută cu o înclinaţie uşoară pentru a dirija soluţiile în caz de accident spre başă. Başa care este  prevazută cu o pompă submersibilă Q = 4mc/h pentru cazuri de avarie.

Staţia de neutralizare a apelor impurificate chimic funcţionează automat, cu dozarea automată a reactivilor de neutralizare necesari procesului şi cu autourmarirea şi autodiagnosticarea funcţionării intregii instalaţii. Nămolul se trece printr-un filtru presă şi apoi se usucă până la o umiditate relativă de 20%. Şlamul uscat se evacuează ca deşeu  nepericulos, se stochează până la eliminare.

Activităţi legate tehnic de activitatea IPPC

Linia de pregătire a suprafeţelor: curățare mecanică, sablare, etanşare, degresare primară, încărcare.

Procesul tehnologic:

a) sablare pentru subansamblele care necesită această operaţie

b) curăţare mecanică

c) etanşare la suprafeţele suprapuse în care apare efectul de capilaritate la acoperirea autoforetică, cu pistoale de aplicare material de etanşare tip mastic. Materiale folosite: Terostat 1244.

d) curăţare primară cu lichid sub presiune. Cabina de degresare prin pulverizare cu presiune.

Materiale folosite: Neutrapon 5088 la o concentraţie 4%.

| Nr.crt | Proces | Tipul instalaţiei | Denumire proces | Materiale folosite în proces | Conc. | Timp (min) | Temp. oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sablarea suprafeţelor | Instalaţie sablare tip 98- 40/2/CE | Sablare | Alice metalice |  |  |  |
| 2. | Curăţarea mecanică a suprafeţelor | manual | Şlefuire, curăţare stropi sudură | Materiale abrazive, dălţi |  |  |  |
| 3. | Etanşare a suprapunerilor | Pompa NOVA 55:1 | Masticare, etanşare, cu pistoale de aplicare | Sikapower 4506 |  |  |  |
| 4. | Degresare primară - spălare degresare prin sprayere | Cabina de degresare | Spălare prin pulverizare cu presiune printr-un sistem de coroane mobile cu duze | Neutrapon 5088 | 4% | 18 | 70 |

Linia de vopsire în câmp electrostatic

Vopsirea cu pulbere în câmp electrostatic, asigură calitatea acoperirii produselor, din punct de vedere al aspectului, rezistenţei, durabilităţii şi eficienţei economice. Linia de vopsire în câmp electrostatic este a doua etapă de protecție împotriva coroziunii, după linia de acoperire autoforetică, cele două fiind perfect compatibile.

Linia de vopsire în câmp electrostatic se compune din:

- două cabine de pulverizare cu două posturi de vopsire manuale fiecare, echipate cu 8 patroane filtrante şi recirculare totală a pulberii. Acestea sunt alimentate cu vopsea pulbere în culorile de bază

- o cabina de pulverizare cu doua posturi de vopsire manuale, echipata cu 8 patroane , cu posibilitate de schimbare rapida a culorii de vopsire,.

- instalaţie de pulverizare manuală cu separare ciclonică şi agregate de pulverizare

- cuptorul de polimerizare tip ESZP-E cu încălzire electrică şi control automat al parametrilor tehnologici (timp de uscare, temperatura de uscare). Cuptorul de polimerizare este format din două compartimente, cu posibilitate de utilizare separate sau împreună a celor două compartimente. Aici se realizează polimerizarea vopselei tip pulbere depusă la suprafaţa pieselor. Dimensiunile utile ale cuptoarelor sunt: 6700 x 3600 x 2000 mm/ compartiment.

- sistemul de ridicare - coborâre - transfer al pieselor, format din două macarale automatizate, cărucioare de transfer şi calea de rulare.

| Nr crt. | Proces | Tipul instalaţiei | Operaţie | Materiale folosite în proces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vopsire în câmp electrostatic | Cabina de vopsire verde I | Aplicare vopsea | vopsea pulbere RAL 6000 |
|  |  | Cabina de vopsire gri II | Aplicare vopsea | vopsea pulbere RAL 7024 |
|  |  | Cabina de vopsire III | Aplicare vopsea | vopsea pulbere diverse culori |
|  |  | Cuptor polimerizare | Uscare: 180-200oC |  |

Linia de vopsire cu vopsea lichidă  - se aplică subansamblelor care au suprafeţe protejate,  suprafeţe gresate (cilindrii, angrenaje împrăștiator etc.) precum şi produselor de dimensiuni mari (bene, şasiuri, etc.), pentru care nu se pretează  vopsirea în câmp electrostatic.

Reperele urmează următorul proces: degresare+grunduire+vopsire, cu etape de uscare între fiecare fază , conform fișelor tehnice ale materialelor de acoperire. Această operație se realizează în cabinele de vopsire I și respectiv cabina II. Cele două cabine de vopsire sunt amplasate în cadrul halei de producție, tronson V, în vecinătatea atelierului de vopsire în câmp electrostatic.

Dimensiuni cabine:

Cabina I: lungime  9,9 m, lăţime 4,4 m, înălţime 4,45 m, fundaţie de beton cu puţuri de evacuare a gazelor, filtre în podea, tavan și la absorbție, cu ieșire în acoperișul halei, două coşuri de exhaustare (1 coş /arzător gaz, 1 coş ventilşare cu reţinere în filtre de tavan şi podea cu ieşire în acoperişul halei;

Cabina II: lungime 13 m, lățime 5.5m, înălțime 5.35m, fundație de beton cu structură metalică, două coșuri de exhaustare (1 coș /arzător gaz, 1 coș ventilare cu reținere în filtre de tavan si podea )  cu ieșire în acoperișul halei.

Subansamblele (axe, proțapi, pompe , șasie, bene) sunt încărcate în dispozitive , introduse în cabina de vopsire unde sunt  degresate , grunduite, uscate, șlefuite , vopsite, uscate, lacuite și uscate.

Linia de vopsire cu vopsea lichidă se compune din:

- 2 cabine de vopsire

- unităţi mecanice: generator şi extractor aer

- arzător pe gaz

- filtre în podea, în tavan şi la absorbție.

| Nr.crt | Proces | Tipul instalaţiei | Operaţie | Materiale folosite în proces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vopsire monocomponent | Cabină vopsire clasică, automatizată | Aplicare grund; Vopsire; Uscare | grund GS 5400 AUV; email ES 5400 AUV; diluant 553/203; |
| 2. | Vopsire bicomponent | Cabine vopsire clasică, automatizată | Aplicare grund; Vopsire; Uscare la 20-60oC | grund epoxidic (G 3200S EPOMID si KO-Synthal-Epoxid-Grund 4950-70320-0); întăritor grund epoxidic (I322SI 8719-00000-0); diluant (302 si 9118-00000-0); email poliuretanic (E3900 POLIDUR si PUR 4266; întăritor email poliuretanic ( I 398 si 8568-00000-0) |
| 3. | Retuș suprafeţe acoperite ACC şi suprafeţe vopsite CE | Local (suprafeţe foarte mici) | Aplicare grund Vopsire | grund epoxidic G3200S EPOMID; întăritor grund epoxidic I322; diluant 302; email ES 5400 AUV; diluant 553/203 |
| 4. | Grunduire | Local pe suprafețe sablate | Aplicare grund | grund sudabil pe baza de apă |

Linia de prelucrări mecanice (strunjiri, frezări, găuriri) - Tronson I şi II - sunt  executate   operaţii de strunjire, frezare, rectificare, găurire, realizându-se reperele necesare montajului pe subansamble. Există în dotare centre de prelucrare cu comandă numerică de înaltă productivitate:   SHW, UF11 Bosch Alpha (1000 x 400 mm) SHW, UF41, TNC 155(1100 x 840 mm), strunguri,   freze, maşini de găurit, maşina de rectificat,  utilaj de taiere cu laser (1 buc.) şi utilaj de îndoit tablă (1 buc);

Linia de executat obloane, stâlpi, subansamble mici şi accesorii - Tronson I - ca  materie primă se foloseşte profil oblon de diferite dimensiuni şi configuraţii şi dispozitive pentru fiecare  tip de oblon (lateral, faţă, spate, bază sau suplimentar, oblon hidraulic), precum şi accesorii  (arcade, platforme de acces). Se execută seturi de obloane de bază şi suplimentare corespunzătoare produselor din programul de livrări.

Dotarea materială: fierăstrău cu bandă, plasmă manuală PM600,  polizoare unghiulare, maşini de găurit, freze, aparate de sudură Cloos , Kemppi, Fornius (18 buc).

Linia de executat subansamble principale (şasiu şi platformă), montajul remorcii - Tronson II - se execută asamblarea platformelor şi a şasielor cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare fiecărui tip de produs şi specificaţie de montaj. După asamblare se sudează manual. Apoi are loc montajul cutiei și obloanelor pe platforma remorcii. Tot pe această linie se asamblează şi se sudează remorcile tandem cu benă basculabilă: se asamblează şasiul, bena, oblonul spate şi obloanele suplimentare.

Dotarea materială: fierăstrău cu bandă, plasmă manuală PM600, polizoare unghiulare(10 buc), mașini de găurit (4buc), aparate de sudură: Cloos ,Kemppi, Fronius  (14 buc), truse de scule.

Linia de prelucrări table şi profile (debitări, îndoiri, etc.) - Tronson III - se execută debitări pe ghilotine, tăiere cu oxi gaz, tăiere cu plasmă, tăiere cu disc.

Debitări: - Pe ghilotine: NTH (25X3150mm);LVD(16X3150);COLI(12X3150):

- Tăiere cu oxi gaz: ESAB SUPRAREX  P400 CNC:

- Tăiere cu plasmă mașina: JACKLE si ESAB ;

- Tăiere /debitare cu laser tip Bystar L4025-80 (putere laser  4 kW)

- Tăiere cu plasmă manuală :PMX 600- 2 buc;

- Tăiere cu disc: K KS 400.

După debitare cu diferite metode, reperele urmează operații de ștanțare, îndoire și ambutisare care dau forma finală a pieselor:

- Îndoiri: pe mașini Tip ABKANT- 3buc

- Ștanțări: presă 250 Tf / 2 buc; Presă 63Tf ; Presă cu excentric 160Tf; 		    - 	 		   - Ambutisare: tip Presă/ 2 buc.

Linia de montaj final, probe şi încercări, încărcare pentru transport remorci - Tronson IV - se realizează montajul produsului conform specificaţiei de montaj şi a comenzilor ferme. Dotarea materială: polizoare unghiulare, maşini de găurit, maşini de înşurubat pneumatic, maşini de şlefuit, truse de scule dotate cu cele necesare montajului, stand de probă pneumatic pentru controlul final.

Linia de montaj final, probe şi încercări tractoare de curte şi accesorii (cupe, graifere) -Tronson I

Subansamblele urmează operaţii de asamblare, sudare, ajustare, curăţare, montajul propriu-zis. Dotarea materială: aparate de sudură, truse de scule, stand de probă pneumatic pentru controlul final.

Linia de execuţie, montaj final, probe şi încercări cisterne agricole - Tronson V - se execută asamblarea recipientelor şi a şasielor cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare fiecărui tip de  produs şi specificaţie de  montaj.

Laborator analize fizico-chimice: pentru controlul parametrilor pe linia de autoforeză sunt efectuate analize fizico-chimice specifice; determinări de grosimi de strat, determinări de aderenţă, determinări de ape tehnologice, determinări de ape uzate.

Baza energetică: contractare, gestionare, furnizare utilităţi; are în exploatare utilaje şi instalaţii specifice activităţii care o desfăşoară astfel: staţie de compresoare are asigură aerul comprimat pentru utilajele şi instalaţiile din S.C. Oehler - Mecanica S.R.L.; centrale termice care produc energie termică pentru grupul social, vestiare, staţie de tratare apă; utilaje pentru prepararea agenţilor termici secundari, având ca agent gazul metan şi curentul electric; instalaţii de transport, distribuţie şi transformare energie electric instalaţie de difuzare apă industrială.

FLUX TEHNOLOGIC  ACOPERIRE AUTOFORETICĂ

vapori  neutralizati

PRODUS

Emisii în aer

Aquence 716

apă,  apă caldă

Emisii în apă                                     ape de spălare

Soluţii uzate

la neutralizare

Emisii în apă

apă

ape spălare alcaline

apă                                                                                                                 Emisii în aer

amestec acizi(chimfor)

Emisii în apă

Soluţii uzate  la neutralizare

Nămol

apă

Emisii în apă

ape spălare acide

apă , Aquence 716                                                                                           Emisii în apă

Soluţii uzate  la neutralizare

Apă demineralizata	                                                                                Emisii în apă

la neutralizare

Apă demineralizata	                                                                                Emisii în apă

Aquence: MU;RPL; 24; 35                                                                         Soluţii uzate  la neutralizare

Apă demineralizata	                                                                                Emisii în apă

Apă demineralizata	                                                                                Emisii în apă

Aquence E2 RX                                                                                          Soluţii uzate  la neutralizare

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ŞI MONITORIZAREA EMISIILOR.

## 9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

### 9.1.1. Centralizarea emisiilor în atmosferă

| Nr. crt | Sectia/ atelier | Operaţii ale procesului tehnologic | Emisie | Denumire sursă Coordonate | Echipamente tehnologice şi de depoluare identificate pentru reducerea emisiilor | Caracteristicile fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Înalţime | Diametru |
| 1. | Atelier acoperire autoforetică | Degresare/neutralizare alcalină prin imersie Bazin 3 | Vapori de apă, hidroxizi alcalini (KOH) | Coş de evacuare V1 X=452162.97 Y=466080.44 | Sistem de exhaustare compus din hota de ventilaţie pe marginea băi active, tronsoane de ventilaţie şi ventilatoar de putere, trecerea gazelor in contracurent de apă într-un turn de spălare/spălător de gaze Debit ventilator Q=15000mc/h. Sistem de reducere şi captare a vaporilor de KOH: ,covor de bile din plastic pe toată suprafaţa bazinului | 2,5 m | 300 mm |
|  |  | Decapare acidă prin imersie Bazin 1 | Vapori de apă, vapori de acizi (H3 PO4, H2SO4) | Coş de evacuare V1 X=452162.97 Y=466080.44 | Sistem de exhaustare compus din hotă de ventilație pe marginea băii active, tronsoane de ventilație și ventilator de putere, trecerea gazelor în contracurent de apă într-un turn de spălare (spălător de gaze) Debit ventilator Q=15.000 mc/h Sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH: covor de bile de plastic pe toată suprafața bazinului | 2,5 m | 300 mm |
|  |  | Degresare alcalină prin spreyere Bazin 4 | Vapori de apă, hidroxizi alcalini (KOH) | Coş de evacuare V1 X=452162.97 Y=466080.44 | Sistem de exhaustare compus din hota de ventilaţie pe marginea băi active, tronsoane de ventilaţie şi ventilatoar de putere,trecerea gazelor in contracurent de apa-spalator de gaze. Debit ventilator Q=15000mc/h Sistem de reducere și captare a vaporilor de KOH: covor de bile de plastic pe toată suprafața bazinului | 2,5 m | 300 mm |
|  |  | Acoperire autoforetică prin imersie Bazin 7 | Vapori de apă, vapori de acizi | - | Sistem de exhaustare, ventilator. Tiraj natural | - | - |
|  |  | Clătire de reacţie prin imersie Bazin 9 | Vapori de apă cu urme de hexafluorzirconat de amoniu | - | Sistem de exhaustare, ventilator. Tiraj natural | - | - |
|  |  | Cazane de producere apă caldă, cu funcţionare pe gaz metan (3 buc) (2 cazane de 400 kW şi 1 cazan de 800 kW) | Gaze de ardere | Coşuri de evacuare V2 şi V3 V2: X=452170.75 Y=466080.38 V3: X=452170.84 Y=466091.49 | Tiraj natural | 16 m | 300 mm |
|  |  | Cuptoare de uscare cu funcţionare pe gaz metan (2 buc) | Gaze de ardere | Coş de evacuare V4 X=452178.54 Y=466080.32 | Tiraj natural | 16 m | 300 mm |
|  |  | Instalaţie de încălzire cu tuburi radiante (funcţionare pe gaz metan) | Gaze de ardere | Coş de evacuare V5 X=452178.71 Y=466102.54 | Tiraj natural | 8 m | 120 mm |
| 2. | Staţia de Denocivi-zare şi neutralizare | Tratare ape uzate industriale | Vapori de apă, vapori de hidroxizi alcalini, vapori de acizi | Coş de evacuare V1 X=452162.97 Y=466080.44 | Sistem de exhaustare compus tronsoane de ventilaţie şi ventilatoar de putere,trecerea gazelor in contracurent de apa-spalator de gaze. | 2,5 m | 300 mm |
|  |  | Centrala termică de 24 KW | Gaze de ardere | Coş de evacuare V6 | Tiraj natural | 2 m | 120 mm |
| 3. | Linia de pregătire a suprafeţelor | Degresare primară - Cabina de degresare prin pulverizare | Vapori de apă, vapori degresanţi alcalini | - | Emisii difuze. | - | - |
|  |  | Sablare – Instalaţia de sablare | Pulberi | Coş de evacuare V7 X=452124.11 Y=466091.85 | Instalatie de filtrare SMT 45 CE, sistem de desprăfuire compus din saci filtranţi: 37 buc cicloane, 1 cameră de sedimentare, 1 fereastră de evacuare. | 5 m | 1300 mm |
| 4. | Instalaţia de vopsire în câmp electrostatic | 2 Cabine de vopsire | Pulberi | - | Emisii difuze. Cabinele de vopsire sunt prevăzute cu filtre pentru retinerea şi recuperarea pulberilor | - | - |
| 5. | Instalaţia de vopsire –uscare clasică | 2 Cabine automate de vopsire cu vopsea lichidă | COV | Coşuri de evacuare V8, V12 V8: X=452186.33 Y=466080.26 V12:X=452186,76 Y=466080,35 | Sistem de exhaustare compus din 4 ventilatoare/coș de evacuare + tubulatură de evacuare a gazelor de la arzător Sisteme de ventilație ans. pentru exhaustare - completare -Puterea motrică instalată 4x 11 kW Debit aer exhaustat - debit aer ventilat cca. 2x (22-24.000)mc/h- la vopsire/.zvântare 100% (exhaustat- completat)- la uscare 15% (exhaustat- completat) 85% (recirculat) | 16 m | 1150x700 mm |
|  |  | Cuptorul de uscare cu funcţionare pe gaz metan | Gaze de ardere | Coşuri de evacuare V9, V13 V9: X=452178.54 Y=466080.32 V13:X=452178,69 Y=466080,45 | Tiraj natural | 16 m | 300 mm |
| 6. | Linia de prelucrări mecanice- Tronson I şi II | -prelucrări mecanice (strunjiri, frezări, găuriri) | - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 7. | Linia de execuţie subansambleTronson I | -suduri în mediu de argon şi CO2 -prelucrări prin aşchiere | - gaze de sudură - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 8. | Linia de execut subansamble principale - Tronson II | -suduri în mediu de argon şi CO2 -prelucrări prin aşchiere | - gaze de sudură - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 9. | Linia de prelucrari table si profile -Tronson III | - operaţii de sudură - prelucrări mecanice | - gaze de sudură - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 10. | Linia de montaj final -Tronson IV | -operaţii de montaj | -pulberi metalice | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 11. | Linia de montaj final tractoare de curte Tronson I | - operaţii de sudură - prelucrări mecanice | - gaze de sudură - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 12. | Linia de executie , montaj final, cisterne agricole Tronson V | - operaţii de sudură - prelucrări mecanice | - gaze de sudură - pulberi sedimentabile | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a halei. | - | - |
| 13. | Depozite de materiale | Magaziile existente pe amplasamentul S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. | - miros, COV | - | Emisii difuze. Aerisire naturală a spatiilor | - | - |
| 14. | Sector de pregătire a suprafetelor care urmează a fi acoperite | Curăţirea mecanică a suprafeţelor metalice | pulberi |  | Emisii difuze. Aerisire naturală a spatiilor | - | - |
| 15. | Sediu administrativ | Centrala termică de 60 KW, tip Vitodens 200, cu funcţionare pe gaz metan 2 buc. | Gaze de ardere | Coş de evacuare (2 buc.) V 10 şi V 11 | Tiraj natural | 2 m | 120 mm |
| 16. | Transport auto proprii | -autoturisme, camioane | Gaze de eşapament |  | emisii difuze. | - | - |

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în aer

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la fazele de producţie (atelier de acoperire autoforetică, linia de vopsire în câmp electrostatic şi linia de vopsire cu vopsea lichidă, sectorul de pregătire a suprafeţelor metalice, liniile de prelucrări mecanice, liniile de executat subansamble). | Pulberi, COV, fumuri, gaze reziduale, abur, vapori de reactivi din băile de acoperire autoforetică. | - etanşarea utilajelor - eliminarea tuturor posibilităţilor de împrăştiere a materiilor prime şi materialelor pulverulente pe sol, căi de acces - întreţinerea în condiţii optine de funcţionare a sistemelor de depoluare - mentinerea permanentă a stării de curăţenie în halele de producţie şi în incinta societăţii. |
| Emisii fugitive de la depozitele de materii prime şi auxiliare, materiale destinate producţiei, vopsele şi diluanţi. | COV, pulberi, miros. | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/descărcare. |
| Emisii de la mijloacele de transport. | Oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide. | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.2.1. Operatorul activităţii are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea echipamentelor de depoluare, întreţinerea în stare de curaţenie a căilor de acces a perimetrului uzinal.

9.1.2.2. Operatorul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

9.2. EMISII ÎN APĂ

Acest capitol este conform cu autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 2 din 13.01.2012, emisă de Administraţia Naţională « Apele Române » - Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Din cadrul amplasamentului rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid – menajere

- ape uzate tehnologice

- ape pluviale.

Evacuarea apelor uzate - se face în sistem divizor.

- Apele uzate menajere, Qmax=19,16 mc/zi (0,33 l/s) sunt evacuate în reţeaua de canalizare administrată de S.C. Mecanica S.A. Mârşa. Sistemul de canalizare a apelor uzate este compus din conducte de beton şi din PVC,  cu diametre cuprinse între 110 mm şi 400 mm.

- Apele tehnologice, Qmax=93,14 mc/zi (1,62 l/s) din atelierul de acoperiri autoforetice sunt dirijate în instalaţia de neutralizare – denocivizare, după care sunt evacuate în cursul de apă Mârşa.

- Apele pluviale convenţional curate de pe acoperişurile construcţiilor sunt colectate printr-o reţea de canalizare internă confecţionată din tuburi de beton Dn 300, 250 şi 200 mm şi evacuate în reţeaua de canalizare pluvială internă cu descărcare în cursul de apă Mârşa.

- Apele pluviale cu conţinut de produse petroliere de pe platforma societăţii sunt trecute printr-un separator de produse petroliere amplasat lângă vechea staţie de neutralizare, după care sunt evacuate în cursul de apă Mârşa.

| Categoria apei | Receptor | Volum total evacuat | Q orar max. mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/zi / l/s | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape uzate menajere | Reţea canalizare staţie de epurare Avrig | 19,16 | 16,66 | 14,17 | 4150 | 2,23 |
| Ape tehnologice denocivizate | Curs de apă Mârşa | 93,14 | 72,34 | 51,54 | 18230 | 16,3 |
| Ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, după separatorul de hidrocarburi | Curs de apă Mârşa | Funcţie de regimul pluviometric |

Instalaţia de neutralizare - denocivizare

În procesul tehnologic de acoperire autoforetică, ce asigură protecţia anticorozivă a reperelor fabricate, se execută operaţii de decapare acidă, spălare alcalină, degresare, acoperire ACC  (Grund Aquence 930 -  ce are la bază un monoester al acidului izobutiric şi Aquence E2 RXN Rinse – agent de fixare, pe bază de hexafluorzirconat de amoniu ), polimerizare termică şi vopsire în câmp electrostatic.

Staţia de epurare Qmax= 8 mc/h (2,22 l/s) tratează în flux continuu apele rezultate din procesul de acoperire autoforetică şi soluţiile « concentrate », după diluarea acestora în raport de 1:9, din baia de autoforeză şi soluţia de sodă reziduală rezultată din microfiltrarea băilor de degresare.

Instalaţia mobilă de microfiltrare cu curent transversal, Splint-O-Mat QMF 200, tip ENVOPUR 2,8 NA, cu filtru bandă, este folosită atât la separarea uleiurilor din apele provenite de la băile de degresare (din cadrul instalaţiei de ACC) cât şi din apele de spălare reziduale, posibil impurificate cu uleiuri şi grăsimi, înainte de evacuarea lor în staţia de neutralizare - denocivizare.

Racordarea se face flexibil la una din cele două variante de filtrare, în funcţie de necesităţi.

Staţia de neutralizare a apelor reziduale se compune din:

–  Bazine de colectare şi stocare a soluţiilor concentrate; V=10 mc (3buc.)

–  Bazin de reacţie; V=10mc (1 buc.)

–  Bazine decantoare; V=10mc (2 buc.)

–  Bazin de reglare finală a pH–ului; V= 5mc (1 buc.)

–  Rezervor de preparare reactivi; V= 0,5mc (1 buc.)

–  Rezervor de NaOH;  V= 0,5mc (1 buc.)

–  Rezervor de H2SO4;  V= 0,5mc (1 buc.)

–  Rezervor  soluţie floculant;  V= 0,5mc (1 buc.)

–  Pompă transvazare reactivi; (1 buc.)

–  Pompă transvazare ape uzate; (1 buc.)

–  Sistem de agitare cu aer; (3buc.)

–  Sistem de ventilaţie cu ventilator; (1 buc.)

–  Electroventile dozare reactivi; (5 buc.)

–  Conducte,armături,robinete; (1set)

–  Filtru–presă cu rame (10plăci): VR VM 500 ×500

–  Modul măsurare pH–final.

–  Echipament de automonitorizare staţie de neutralizare a apelor reziduale ESNA pH; (1 buc.)

Staţia de neutralizare a apelor impurificate chimic funcţionează automat, cu dozarea automată a reactivilor de neutralizare necesari procesului şi cu automonitorizarea şi autodiagnosticarea funcţionării instalaţiei.

Avariile şi dereglările în instalaţie sunt sesizate optic şi acustic în zona în care există personal de intervenţie şi urmărire. Suprafaţa betonată a staţiei are o înclinaţie uşoară pentru dirijarea soluţiilor în caz de accident spre başă care este prevăzută cu o pompă submersibilă de Q = 4 mc/h pentru cazuri de avarie.

Descrierea procesului tehnologic de neutralizare - denocivizare

Apele uzate sunt colectate prin preaplin sau prin deschiderea unor robinete în bazinele de colectare ale instalaţiei ACC, apoi sunt pompate în staţia de tratare în flux continuu. Apele intră într – un reactor unde are loc măsurarea pH–ului. În funcţie de valoarea acestuia se disting următoarele situaţii:

  - pentru ape cu pH≤6 se adaugă soluţie de Ferrolin 703 pentru reducerea încărcării organice

  - pentru ape cu pH>6 se adaugă soluţie de H2SO4

După reglarea pH–ului la o valoare cuprinsă între 8,8 şi 10 are loc dozarea cu soluţie Ferocryl 8723.

Următoarea etapă are loc în bazinele de decantare unde nămolul filtrat, rezultat în urma procesului de tratare este pompat periodic spre presa filtru pentru deshidratare, de unde va fi apoi colectat iar faza lichidă, rezultată din decantoare este dirijată în bazinul de neutralizare finală de pH.

După reglarea pH–ului la valori cuprinse între 6,5– 8,5, apele uzate sunt evacuate în emisar.

## 9.3.  EMISII ÎN SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare

- scurgeri accidentale de ape uzate din reţeaua de canalizare

- infiltraţii de ape tehnologice inpurificate

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare

- deversări accidentale de chimicale, de soluţii din instalaţia de acoperire autoforetică, staţia de epurare datorită exploatării improprii a instalaţiilor

- stocarea, gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi materialelor

- scurgeri de ape pluviale impurificate cu substanţe chimice

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

- suprafeţe betonate şi impermeabilizate în interiorul secţiilor

- suprafeţe betonate în exteriorul halelor de producţie

- canalizarea apelor menajere şi pluvială este executată din materiale corespunzătoare

- elementele staţiilor de tratare executate din materiale rezistente la coroziune

- încărcarea şi descărcarea de materiale se face în spaţii special amenajate

- materiile prime şi auxiliare sunt depozitate în magazii speciale, betonate

- utilizarea de cuve de retenţie pentru substanţele şi preparatele chimice şi deşeurile periculoase lichide

- monitorizarea apelor subterane pentru pentru prevenirea poluării acestora.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Limite admisibile la emisie în atmosferă

| Nr. crt. | Locul de determinare (punctul de măsurare) | Faza de proces | Poluant | Limita de emisie mg/mc | Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAŢIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICĂ |
| 1. | Coş de evacuare V1 | Atelier acoperire autoforetică Staţia de neutralizare | SO2 | 10 | Medie zilnică |
| 2. | Coş de evacuare V6 | Centrala termică ce deserveşte staţia de neutralizare | CO SO2 NOX Pulberi | 100 35 350 5 | Medie zilnică |
| 2. | Coş de evacuare V2, V3, V4,V5, | Cazane de producere apă caldă Cuptoare de uscare Instalaţie de încălzire cu tuburi radiante | CO SO2 NOX Pulberi | 100 35 350 5 | Medie zilnica |
| INSTALAŢIA DE SABLARE |
| 1. | Coş de evacuare V7 | Cabina de sablare | pulberi | 50 | Medie zilnică |
| INSTALAŢIA DE VOPSIRE CLASICĂ |
| 1. | Coş de evacuare V8, V12 | Cabine automate de vopsire cu vopsea lichidă | COV | 50mgC/Nmc | Medie măsurată la 15 minute |
| 2. | Coş de evacuare V9, V13 | Cuptoare de uscare aferente cabinelor de vopsire V13 cabina nouă de vopsire | COV CO SO2 NOX Pulberi | 50 100 35 350 5 | Medie zilnica |
| CENTRALA TERMICĂ |  |
| 1 | Coş de evacuare V10 şi V11 | Centrala termică tip Vitodens 200 de 60Kw | CO SO2 NOX Pulberi | 100 35 350 5 | Medie zilnica |

Notă: Condiţii de referinţă standard: 273 K; 101,3 KPa, gaze uscate. Pentru instalaţiile de ardere cu combustibil gaz metan valorile se raportează la 3%O2

10.1.1.1. Emisiile rezultate de la vopsirea pieselor şi din utilizarea solvenţilor organici

Activitatea intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 anexa nr. 7, partea 1 activităţi pct. 3 acoperire de protecţie lit a v remorci din categoriile O1,O2,O3,O4 şi partea a 2 a punct 6

Valori limită la emisie:

- valoare limită de emisie compuşi organici volatili în gazele reziduale:

- max. 50 mgC/Nmc

- valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili nu vor depaşi 25 % din cantitatea de solvent utilizată.

Operatorii care exploatează instalaţii ce utilizează solvenţi au obligaţia aplicării măsurilor şi tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile care să asigure conformarea condiţiilor de operare cu una din următoarele cerinţe:

- Respectarea valorilor limită de emisie pentru COV în gazele reziduale şi nivele maxime pentru emisiile fugitive (exprimate ca procent din consumul de solvenţi) sau a valorilor limită a emisiei totale ( Partea a 2 a din Anexa nr 7 a Legii nr. 278/2013);

- Aplicarea unei Scheme de reducere cu scopul eliminării şi reducerii emisiilor de COV la sursă prin înlocuirea sau reducerea solvenţilor pe bază de COV cu solvenţi pe bază de apă sau cu substanţe cu conţinut mai mic de COV, reducere echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie . Totodată se vor înlocui solvenţii din procesele tehnologice, clasificate drept cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere (încadrate conform Regulamentului CE nr. 1272/2008) care au efecte dintre cele mai grave asupra sănătăţii cu substituenţi cu proprietăţi tehnice asemănătoare dar cu potenţial de risc mai mic

10.1.1.2. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal.

# 10.1.1.3. Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

10.1.1.4. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

10.1.1.5. Respectarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător este obligatorie.

10.1.1.6.   Operatorul de activitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- aplică şi respectă dispoziţiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- anunţă, de îndată, A.P.M. Sibiu şi GNM -Comisariatul Judeţean Sibiu  la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale, etc.

- participă la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt

- aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, cuprinse în planurile de calitate a aerului

- la declanşarea de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii - limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii, dacă este cazul

- monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaţie

- transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii

- informează autorităţile competente pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare.

10.1.1.7. În cazul depăşirii valorilor-limită de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanţi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor asupra calităţii aerului înconjurător ale acestor depăşiri, inclusiv întreruperea temporară a activităţii instalaţiei care a generat această situaţie.

10.1.2. MANAGEMENTUL MIROSULUI

Surse posibile de miros

- instalaţia de vopsire cu vopsea lichidă – miros specific de solvenţi

- instalaţia de acoperire autoforetică – miros specific de acizi, baze,alte substanţe chimice

Prevederi BAT referitoare la emisiile de miros:

- folosirea de sisteme de exhaustare şi dispersie în atmosferă prin coşuri de dispersie

- asigurarea ventilaţiei naturale pentru dispersia în atmosferă

- programe de mentenanţă preventivă pentru sistemele de exhaustare.

10.1.2.1.  Operatorul instalaţiei se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2.2.  Operatorul activităţii va lua măsuri pentru prevenirea generarii de mirosuri la sursă.

10.1.2.3.  Operatorul activităţii va lua măsuri pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

## 10.2. APA

10.2.1. Limitele admise ale principalilor indicatori de calitate a apelor uzate, evacuate în reţeaua de canalizare şi în cursul de apă Mârşa,  conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. SB 2 din 13.01.2012 emisă de Administraţia Naţională « Apele Române » - Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:

Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002, astfel :

- Apele uzate menajere se vor încadra în limitele impuse de operatorul zonal S.C.Apă Canal S.A. Sibiu, sector Avrig şi de limitele prevăzute de normativul NTPA 002.

- Apele pluviale şi apele tehnologice denocivizate – neutralizate se vor încadra în limitele prevăzute de normativul NTPA 001/2005 după cum urmează:

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori admise mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape tehnologice denocivizate- neutralizate | pH | 6,5 – 8,5 |
|  |  | Suspensii totale | 35 |
|  |  | CBO5 | 20 |
|  |  | CCO-Cr | 70 |
|  |  | Sulfaţi | 600 |
|  |  | Fosfor total | 1‚0 |
|  |  | Cloruri | 500 |
|  |  | Agenţi de suprafaţă anionici (detergenţi) | 0,5 |
|  |  | Extractibile | 20 |
|  |  | Fe total ionic | 5,0 |
|  |  | Crom tot | 1‚0 |
|  |  | Plumb Pb 2+ | 0,2 |
|  |  | Cupru Cu 2+ | 0,1 |
|  |  | Cadmiu | 0,2 |
| 2. | Ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, după separatorul de hidrocarburi | pH | 6,5 – 8,5 |
|  |  | Suspensii totale | 35 |
|  |  | Extractibile | 20 |
|  |  | Produse petroliere | 5 |

Calitatea apei în forajul de observaţie

Calitatea apei subterane din forajul de observaţie situat în incinta unităţii trebuie să se încadreze în parametrii  prevăzuţi  de O.U.G. nr. 137/26.02.2009 şi H.G. nr. 53/2009.

| Nr. crt | Indicatorii de calitate | Unitate de măsură | Valori admise conform O.U.G. nr. 137/2009 şi H.G. nr. 53/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniu (NH4+) | mg/l | 1,8 |
| 2. | Cloruri | mg/l | 250 |
| 3. | Sulfaţi ( SO42-) | mg/l | 250 |
| 4. | Nitriţi (NO2-) | mg/l | 0,5 |
| 5. | Fosfaţi (PO3-4 ) | mg/l | 0,5 |
| 6. | Cadmiu | mg/l | 0,005 |
| 7. | Plumb | mg/l | 0,01 |

Obs. Conform H.G. nr. 53/2009 conţinutul de nitraţi (NO3-) = max. 50mg/l

Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă

În căminul de branşare este montat un apometru cu Dn = 100 mm. Nu sunt montate aparate sau instalatii pentru măsurarea debitelor sau volumelor de ape uzate menajere, pluviale sau tehnologice evacuate.

Linia nămolului – obiecte componente, depozitarea nămolului rezultat din proces.

Nămolul rezultat în procesul de denocivizare – neutralizare este trecut prin filtru presă şi eliminat prin firmă autorizată, pe bază de contract.

Tehnici aplicate de societate referitoare la apele uzate:

- identificarea principalelor fluxuri de ape uzate evacuate

- colectarea separată a apelor uzate în funcţie de caracterul acestora (ape acide şi alcaline)

- identificarea celor mai eficiente procedee de epurare

- existenţa decantorului pentru sedimentarea suspensiilor

- utilizarea tehnicilor avansate de filtrare

- utilizarea agenţilor de floculare pentru sedimentarea suspensiilor solide

- dozarea automată a substanţelor de neutralizare

- utilizarea de sisteme de control on-line

- monitorizarea permanentă a parametrilor de proces (pH, temperatură, concentraţie)

- monitorizarea permanentă a evacuărilor în emisar şi înregistrarea parametrilor apelor evacuate

- sunt luate măsuri de prevenire/minimizare a emisiilor în apa astfel: funcţionarea eficientă şi eficace a staţiei de tratare a apelor uzate, asigurarea sistematică cu chimicale şi utilităţi a staţiei de tratare

- identificarea indicatorilor de calitate a apelor uzate în reţeaua de canalizare şi respectarea limitelor pentru evacuarea apelor uzate impuse prin legislaţie.

10.2.2. APE SUBTERANE

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

10.2.3. Operatorul are obligatia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzatoare a aparatelor de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu  prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor îngropate pentru a evita eventuale infiltraţii de poluanţi în pânza freatică.

10.2.5. Operatorul de activitate va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.6. Operatorul  trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricaror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.8. S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. are obligaţia respectării limitelor la emisie, conform prevederilor autorizaţiei de gospodarire a apelor. Nici o emisie nu trebuie să depaşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie. Este interzisă existenţa altor emisii în apele descărcate în emisar.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale sau/şi în cazul în care orice analiză sau observaţie indică contaminarea apelor pluviale, din orice sursă,  operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor, S.G.A. Sibiu.

10.2.11. Operatorul activităţii este obligat să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

## 10.3. SOL

## Surse de poluare a solului - Atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi o parte a suprafeţelor exterioare cum ar fi suprafaţa aferentă reţelelor şi a căilor de transport sunt complet betonate. Suprafaţa nebetonată este formată parţial din spaţiu verde.

Substanţele chimice folosite în cadrul sectiei de acoperire autoforetică, în laborator sau în alte secţii de producţie se păstrează în încăperi betonate, acoperite şi închise, gestionate de personal instruit.

10.3.1. Respectarea valorilor de referinţă conform Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările aduse de Ordinul nr. 592/2002.

10.3.2. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor.

10.3.3. Încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

10.3.4. Operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

10.3.5. Deşeurile vor fi colectate în containere etanşe şi vor fi evacuate periodic conform modului de eliminare prevăzut în prezenta autorizaţie.

10.3.6. Toate bazinele subterane trebuie etanşate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului.

## 10.4. ZGOMOTUL

Surse generatoare de zgomot: Principalele surse de zgomot sunt asociate cu activităţile de prelucrări mecanice, utilajele (prese, ghilotine), funcţionarea pompelor, compresoarelor, instalaţia de ventilaţie, central termică etc.

În general sursele de zgomot sunt amplasate în interiorul halelor sau a unor module închise.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei platforme industriale, la o distanţă de peste 1 km faţă de zonele de locuit.

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depaşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.4.2. Conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50,

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

10.4.3. Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 şi STAS 6161/3-82.

10.4.4. Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.5. Se va asigura întreţinerea corespunzatoare a componentelor de la echipamentele tehnice (ungere periodică, gresare rulmenţi la motoare, înlocuirea pieselor uzate cu piese noi, reparaţii curente şi revizii tehnice) pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.6. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi,  operatorul de activitate va demonstra autorităţii  de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.7.  Operatorul activităţii se va preocupa în permanenţă de monitorizarea şi reducerea nivelului de zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zonă.

10.4.8. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara spaţiilor de producţie.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Deşeurile rezultate din societate sunt:

- deşeuri menajere rezultate de la personalul deservent

- deşeuri rezultate din procesul tehnologic

- deşeuri provenite de la echipamentele tehnologice şi/sau mijloace utilitare proprii care funcţionează în incintă.

11.1. DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

| Tip deşeu | Codurile deşeurilor | Impactul deşeului | Stocare/ambalare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri metalice, pilitură şi şpan feros | 12 01 01 | nepericulos | Container fix | Valorificat prin firme autorizate |
| Emulsii soluţii uzate fără halogeni | 12 01 09* | periculos | Recipient metalic/plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Deşeuri absorbanti, materiale filtrante | 15 02 02* | periculos | ambalare în saci de folie de polietilena | Valorificat prin firme autorizate |
| Deşeuri hârtie şi carton | 15 01 01 | nepericulos | Containere | Valorificat prin firme autorizate |
| Deşeuri, ambalaje de material plastic (PE şi PET) | 15 01 02 | nepericulos | Containere | Valorificat prin firme autorizate |
| Deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase | 11 01 13* | periculos | Recipient metalic/plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Băi de degresare epuizate(spray ere şi imersie) | 11 01 98* 11 01 11* | periculos | Recipient metalic/plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Acizi de decapare | 11 01 05* | periculos | Recipient metalic/plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Nămoluri şi turte de filtrare altele decât cele specificate la 11 01 09* | 11 01 10 | nepericulos | Recipient metalic/plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Ambalaje care conţin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | periculos | Recipient plastic | Valorificat prin firme autorizate |
| Uleiuri uzate | 13 03 10* | periculos | Butoi metalic | Valorificat prin firme autorizate |
| Deşeuri menajere | 20 03 01 | nepericulos | Recipient metalic | Recipienți metalici/plastic |
| Deşeuride vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organic sau alte substanţe periculoase | 08 01 11* | periculos | Recipient metalic | Valorificat prin firme autorizate |
| Nămoluri de la separator ulei/apă | 13 05 02* | periculos | Recipient plastic | Eliminat prin firme autorizate |
| Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă | 13 05 07* | periculos | Recipient plastic | Eliminat prin firme autorizate |
| Deșeuri nemetalice | 12 01 03 | nepericulos | Container metalic fix | Valorificat prin firme autorizate |
| Echipamente casate cu conţinut de componente periculoase , altele decât cele specificate la 16 02 09* la 16 02 12* | 16 02 13* | periculos | Container | Valorificat prin firme autorizate |
| Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 16 02 14 | nepericulos | Container | Valorificat prin firme autorizate |

Notă :

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

Tehnici aplicate de societate referitoare la deşeuri:

- Minimizarea deşeurilor este realizată prin implementarea unor măsuri şi practici astfel:

- reducerea la sursă: aplicarea de restricţii la cumpărarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi aplicarea unor tehnologii din care să rezulte cantităţi reduse de deşeuri

- reciclarea, reutilizarea şi valorificarea deşeurilor

- colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, separarea şi depozitarea separată a deşeurilor periculoase, a deşeurilor valorificabile separat de deşeurile nevalorificabile. Colectarea deşeurilor se face în recipienţi marcaţi şi etichetaţi cu denumirea deşeului şi codul european de deşeuri.

- utilizarea unor practici generale - monitorizarea cantităţilor de substanţe şi preparate chimice periculoase aprovizionate, achiziţionarea cantităţilor strict necesare fără a creea stocuri, utilizarea metodei “primul intrat - primul ieşit” la eliberarea materiilor prime, materialelor şi a  substanţelor şi preparatelor chimice din magazii, astfel încât să se evite expirarea lor, instruirea angajaţilor în managementul substanţelor periculoase şi a deşeurilor generate, stabilirea unui program intern de evacuare a deşeurilor din secţiile de fabricaţie şi eliminare sau valorificarea deşeurilor la firme specializate şi autorizate, evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea sau valorificarea deşeurilor.

- Deşeurile rezultate sunt valorificate, respectiv tratate şi eliminate prin agenţi economici autorizaţi cu care societatea a încheiat contracte

- Evidenţa gestiunii deşeurilor se face pe fişe „Evidenţa gestiunii deşeurilor“

- Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi.

- Deşeurile sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu legislaţia şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii.

Condiţii privind depozitarea deşeurilor:

- Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv şi depozitate în containere speciale

- Deşeurile rezultate din procesul de producţie se colectează separat şi fie se recirculă în procesul    propriu de producţie, fie se valorifică/elimină prin firme autorizate. Depozitarea temporara a acestora se va face în condiţii de siguranţă, în spaţiul special amenajat în cadrul instalaţiei.

- Uleiurile uzate, vor fi stocate în containere metalice rezistente la şocuri mecanice, închise, amplasate pe suprafeţe betonate, acoperite, având posibilitatea colectării eventualelor scurgeri accidentale.

11.1.1.  Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Următorul  audit se va realiza în anul 2016. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.  211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor.

11.1.6. S.C. OEHLER MECANICA S.R.L. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.1.8. Operatorul activităţii are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.11. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.12. Zonele de depozitare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate. Recipienţii vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

11.1.13. Deşeuri periculoase

- Operatorul are obligaţia să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

- Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

- Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul comunităţii trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

11.1.14. Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual la A.P.M. Sibiu.   Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul  are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.15. Uleiuri uzate

Se vor respecta dispoziţiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

11.1.16. Ambalaje

Gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu H.G. nr. 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare

Evidenţa şi raportarea se realizează conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

11.1.17. Transferul deşeurilor

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri.

11.2. GESTIUNEA  SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Substanţe şi preparate periculoase utilizate: Anexa nr. 2 a prezentei autorizaţii (conform notificării transmise de S.C. OEHLER MECANICA S.R.L.). Conform cantităţilor declarate, unitatea nu intră sub incidenţa H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată prin H.G. nr. 79/2009.

11.2.2. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.3. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.4. Operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.5. Operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.6. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate corespunzător

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în locuri special amenajate, ţinând seama de compatibilitaţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.7. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.8. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.9. Alte acte normative care trebuie respectate:

- H.G. nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 1408/2008  privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- Regulament (CE) nr. 1907/2006 (REACH) - privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificarile ulterioare

- Regulament (CE) nr.1272/2008(CLP) - privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

11.2.10.  Operatorul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane.

# 12. INTERVENŢIA  RAPIDĂ,  PREVENIREA  ŞI MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE   URGENŢĂ

12.1.  Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de accidente şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane.

12.2.  Operatorul  trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.3. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă este materializată în Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.4. Operatorul va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

12.5. Operatorul are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de titular.

# 13.  MONITORIZAREA   ACTIVITĂŢII

13.1. Prevederi   generale   privind   monitorizarea

13.1.1. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control

- automonitorizarea

13.1.3. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

- monitorizarea post – închidere

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanţilor emişi şi este obligaţia operatorului.

13.1.5. Operatorul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,    prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care  operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercomparare cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţie a mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autoritărilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Operatorul de activitate este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor (anual în cadru RAM) şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.10. Toate echipamentele de monitorizare continuă şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la utilajul respectiv.

13.1.11. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.12. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor în canalizare, evacuare în emisar, foraje de control a apelor subterane

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.13.  Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.2. Plan de monitorizare

| 1. Montorizare emisii atmosferice |
| --- |
| Sursa de emisie | Parametrul | Metoda de analiză | Frecvenţa de monitorizare | Timp de mediere | Observatii |
| INSTALAŢIA DE ACOPERIRE AUTOFORETICĂ |
| Coş de evacuare V1, | SO2 | standard | semestrial | medie zilnică |  |
| Coş de evacuare V6 | CO SO2 NOX Pulberi | standard | anual | medie zilnică |  |
| Coş de evacuare V2, V3, V4,V5, | CO SO2 NOX Pulberi | standard | anual | medie zilnică |  |
| INSTALATIA DE SABLARE |
| Coş de evacuare V7 | pulberi | standard | semestrial | medie zilnică |  |
| INSTALATII DE VOPSIRE CLASICA-USCARE |
| Coş de evacuare V8, V12 | COV | standard | semestrial | medie măsurată la 15 minute |  |
| Coş de evacuare V9,V13 | COV | standard | semestrial | medie măsurată la 15 minute |  |
|  | CO NOx SO2 pulberi | standard | anual | medie zilnică |  |
| CENTRALA TERMICĂ |  |
| Coş de evacuare V10 şi V11 | CO SO2 NOX Pulberi | standard | anual | medie zilnica |  |
| Note 1. Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili se va desfăşura potrivit prevederilor din Anexa nr. 7 partea a 6-a a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale . Operatorul are obligatia de a efectua monitorizarea continua a emisiilor in cazul canalelor de evacuare la care sunt racordate echipamente de reducere si care la punctul final de evacuare elibereaza in medie o cantitate totala de carbon organic mai mare de 10 kg/h. In celelalte cazuri, operatorul are obligatia sa efectueze masuratori continue sau periodice. Pentru masuratorile periodice, sunt necesare minimum 3 valori in timpul fiecarui exercitiu de masurare 2. Evaluarea respectării valorilor-limită de emisie în gazele reziduale se realizează potrivit prevederilor din Anexa nr. 7 a partea a 8-aLegii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv: In cazul masuratorilor continue, se considera ca valorilelimita de emisie sunt respectate in situatia in care: niciuna dintre mediile aritmetice ale tuturor citirilor validate efectuate in decursul oricarei perioade de 24 de ore de functionare a unei instalatii sau activitati, cu exceptia operatiunilor de pornire, de oprire si de intretinere a echipamentelor, nu depaseste valoarea-limita de emisie; niciuna dintre valorile medii orare nu depaseste valoarealimita de emisie multiplicata cu un factor egal cu 1,5. In cazul masuratorilor periodice, se considera ca valorile limita de emisie sunt respectate in situatia in care, in cursul unui exercitiu de monitorizare: valoarea medie a tuturor valorilor masurate nu depaseste valoarea-limita de emisie; niciuna dintre valorile medii orare nu depaseste valoarealimita de emisie, multiplicata cu un factor egal cu 1,5. Conformarea cu partea a 4-a se verifica pe baza sumei concentratiilor masice ale fiecaruia dintre compusii organici volatili in cauza. In orice alta situatie, in cazul in care nu exista dispozitii contrare in partea a 2-a, conformarea se verifica pe baza masei totale a carbonului organic emis. La determinarea concentratiilor masice ale poluantilor din gazele reziduale nu se iau in considerare volumele de gaze adaugate la gazele reziduale in scopul racirii sau diluarii, acolo unde este tehnic posibil. 3. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie. Un raport care rezumă emisiile de poluanţi în aer trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţie a mediului, ca parte a RAM. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de masură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunitatii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale sau internaţionale, care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiinţifică echivalentă. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, inteligibilă, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. |
| 2. Monitorizare emisii apĂ |
| Categoria apei | Parametrul | Metoda de analiza | Frecventa de monitorizare | Tip proba | Observatii |
| Ape uzate tehnologice denocivizate-neutralizate | pH | Conform standardelor în vigoare | Trimestrial 4 probe / an. punct de prelevare - efluent staţie epurare | Proba momentană | Unitatea va transmite către S.G.A. Sibiu şi ARPM Sibiu centralizatorul cu rezultatele analizelor chimice efectuate de către un laborator acreditat RENAR, conform cerinţelor de monitorizare |
|  | Suspensii totale | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | CBO5 | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | CCO-Cr | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Sulfaţi | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Fosfor total | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Cloruri | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Agenţi de suprafaţă anionici (detergenţi) | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Extractibile | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Fe total ionic | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Crom tot | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Plumb Pb 2+ | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Cupru Cu 2+ | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Cadmiu | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
| Ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, după separatorul de hidrocarburi | pH | Conform standardelor în vigoare | Semestrial 2probe/an punct de prelevare - efluent separator de hidrocarburi |  |  |
|  | Suspensii totale | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Extractibile | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
|  | Produse petroliere | Conform standardelor în vigoare |  |  |  |
| Precizari: Monitorizarea emisiilor în apă se va realiza de către SC OEHLER MECANICA SRL conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor. |
| 3. Monitorizare ape subterane |
| Punct de masura | Parametrul | Metoda de analiza | Frecventa de monitorizare | Tip proba | Observatii |
| forajul de observaţie situat în incinta unităţii | Amoniu (NH4+) | standard | semestrial | - | Unitatea va transmite către S.G.A. Sibiu, rezultatele analizelor chimice, ce vor fi efectuate in laboratoare acreditate RENAR, la sfârşitul fiecărui semestru |
|  | Cloruri | standard |  | - |  |
|  | Sulfaţi ( SO42-) | standard |  | - |  |
|  | Nitriţi (NO2-) | standard |  | - |  |
|  | Fosfaţi (PO3-4 ) | standard |  | - |  |
|  | Cadmiu | standard |  | - |  |
|  | Plumb | standard |  |  |  |
| 4. Monitorizare sol |
| Urme de poluanti in sol, in interiorul platformei, determinate in cadrul evaluarii de mediu in anul 2011 |
| Punct prelevare | Poluant | Observatii |
|  | pH | Produse petroliere | Crom VI | Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în Raportul de amplasament realizat în martie 2012, Rapoart de încercare nr. 112045 din 05.07.2011 emis de Laboratorul Wessling România S.R.L. Tg. Mureş şi se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament. Prima monitorizare va fi inclusă în RAM aferent anului 2017. Orice creştere semnificativă a poluanţilor specifici va fi raportată autorităţilor competente pentru protecţia mediului, operatorul având obligaţia luării măsurilor necesare de remediere. Monitorizarea se va repeta cu o frecvenţă de 5 ani. |
| SOL 1 | 7,03 | 126 | < 0,25 |  |
| SOL 2 | 7,36 | 404 | < 0,25 |  |
| SOL 3 | 7,84 | 53 | < 0,25 |  |
| SOL 4 | 7,89 | 144 | < 0,25 |  |
| SOL 5 | 7,45 | 156 | 0,287 |  |
| 5. Monitorizare deŞeuri |
| Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza conform prevederilor H.G. 856/2002, Anexa nr. 1. Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza autoritatilor competente la solicitarea acestora. |
| 6. Monitorizarea variabilelor de proces |
| - verificarea parmanenta a calitatii materiilor prime si a materialelor auxiliare folosite - monitorizare eficienței instalatiilor tehnologice - monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic - monitorizarea consumuri energetice si de utilitati (curent electric, gaz metan, apa, etc.). - verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic |
| 7. Monitorizarea post – inchidere |
| În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite urmatoarele acţiuni: golirea bazinelor şi conductelor aferente instalaţiei, spălarea acestora; demolarea instalaţiilor/constructiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului; refacerea analizelor pentru sol în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii. |

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2.  Operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurator. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4.  Operatorul de activitate trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurator care au legatură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legatură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrărea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul de activitate va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.5. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţiea mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.7.  Operatorul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană desemnată de managerul instalaţiei.

14.9.  Operatorul de activitate trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

14.10. Raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | până la data de 30 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu | A.P.M. Sibiu |
| Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale pentru instalaţia care utilizează solvenţi organici se vor transmite date care sa permită verificarea conformării cu următoarele condiţii, după caz: a) valorile-limită de emisie în gazele reziduale, valorile-limită pentru emisiile fugitive şi valorile-limită pentru emisiile totale ale compuşilor organici volatili; b) cerinţele specificate în schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili. Raportul privind conformarea include, după caz, un plan de gestionare a solvenţilor organici | anual | până la data de 15 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu | A.P.M. Sibiu Se includ şi în RAM |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu Se includ şi în RAM |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje conform O.M. nr. 794/2012. Datele de raportare se transmit în format electronic "xls" protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie. | anual | până la data de 28 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu Se includ şi în RAM |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | În cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului |  | A.P.M. Sibiu |
| Reclamaţii (dacă ele există) | când există | În luna următoare primirii acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | La data producerii; se includ şi în RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | periodic | În luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Lista substanţelor chimice, importate şi utilizate, potrivit H.G. nr. 1408/2008 | anual | La solicitarea autorităţilor | A.P.M. Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor şi conductelor subterane | 3 ani | În cadrul RAM pentru 2015 | A.P.M. Sibiu |
| Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă | actualizat anual | Disponibil pe amplasament | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 3 ani | Următoarea raportare în cadrul RAM aferent anului 2017 | A.P.M. Sibiu |
| Efectuarea studiului privind utilizarea apei | 3 ani | Următoarea raportare în cadrul RAM aferent anului 2017 | A.P.M. Sibiu |
| Audit privind minimalizarea deşeurilor | 2 ani | Următoarea raportare în cadrul RAM aferent anului 2015 | A.P.M. Sibiu |

Nota: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al R.A.M. va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la A.P.M. Sibiu şi G.N.M.- C.J. Sibiu.

14.11. Frecvenţa şi scopul raportărilor aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Este interzisă operarea fară autorizație integrată de mediu  a instalaţiei.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu.

15.3. In cazul încălcării oricareia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are urmatoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabila cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6. Autorizaţia integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8. Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzatoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcționării ori o extindere a unei instalații este considerată substanțială în situația în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalatii, să se asigure că:

- toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalația este conformă cu noile condiții de autorizare.

15.11. In procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.12. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

- din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.14. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţie, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale operatorul sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19. Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. Operatorul are obligaţia sa exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

15.24. Operatorul de activitate trebuie să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

15.25. Întocmirea şi actualizarea programelor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale este obligatorie.

15.26. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

15.27. Condiţii aplicabile instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solvenţi organici

- se vor respecta dispoziţiile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Capitolul I Secţiunea a 2-a Obligaţii şi responsabilităţi şi Capitolul V Dispoziţii speciale aplicabile instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solvenţi organici;

- este interzisă operarea instalaţiei fără autorizaţie de mediu;

- în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Sibiu;

- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării;

- operatorul are obligaţia sa aplice masurile necesare prin care să se asigure că instalaţia care utilizează solvenţi organici este conformă cu una dintre următoarele condiţii:

  - emisiile de compuşi organici volatili din instalaţie să respecte valorile-limita de emisie în gazele reziduale şi valorile limită pentru emisiile fugitive sau valorile-limită pentru emisiile totale, precum şi celelalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 7 părţile a 2-a şi a 3-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

  - să aplice o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută în anexa nr. 7 partea a 5-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu condiţia să atingă o reducere a emisiilor echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile-limită de emisie menţionate la lit. a);

- operatorul are obligaţia să ia toate măsurile de prevenire corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili, în cursul operaţiunilor de pornire şi oprire;

- în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiei operatorul are obligaţia să demonstreze Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu conformarea cu dispoziţiile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. O modificare a masei maxime, exprimată în medie pe zi, a intrărilor de solvenţi organici utilizaţi într-o instalaţie existentă, atunci când aceasta funcţionează la capacitatea de producţie proiectată, în alte condiţii decât cele privind operaţiunile de pornire, oprire şi de întreţinere a echipamentelor, este considerată modificare substanţială în cazul în care are ca efect o creştere a emisiilor de compuşi organici volatili de peste:

- 25%, pentru o instalaţie al cărei consum de solvenţi organici se situează la cele mai mici valori de prag prevăzute la activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul de la anexa nr. 7 partea a 2-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale sau pentru cele care se încadrează la celelalte puncte din anexa nr. 7 partea a 2-a a Legii nr. 278/2013 şi care au un consum de solvenţi organici mai mic de 10 tone/an;

- 10%, pentru toate celelalte instalaţii.

## 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii, sau a unor părţi din instalaţie se vor respecta prevederile din Planul de închidere şi dezafectare a activităţilor cu impact asupra mediului întocmit de S.C. OEHLER MECANICA S.R.L., anexă la documentaţia de solicitare.

La închiderea instalaţiei se vor lua măsuri pentru:

- emiterea deciziei de încetare a activităţii

- notificarea scrisă a autorităţilor cu privire la încetarea activităţii

- realizarea bilanţului de mediu şi stabilirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor privind refacerea calităţii mediului

- identificarea stocurilor de materii prime, materiale, substanţe şi preparate periculoase, lubrifianţi, combustibili, etc.

- identificarea de agenţi economici autorizaţi pentru lichidarea stocurilor de materii prime, materiale, substanţe şi preparate periculoase şi eliminarea efectivă a acestora

- curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice

- asigurarea chimicalelor pentru tratarea şi denocivizarea apelor şi soluţiilor care nu se mai utilizează

- dezmembrarea utilajelor, instalaţiilor, conductelor, bazinelor, etc.

- identificarea deşeurilor valorificabile şi nevalorificabile, periculoase şi nepericuloase rezultate şi valorificarea/eliminarea lor la agenţi economici autorizaţi

- obţinerea avizelor de debranşare a alimentării cu gaze naturale, curent electric şi dezafectarea instalaţiilor respective (după caz), aerisirea conductelor

- întocmirea unui plan de monitorizare în timpul închiderii a indicilor de calitate a mediului şi efectuarea monitorizarilor

- igienizarea spaţiilor sau demolarea construcţiilor (după caz); dezafectarea/demolarea instalaţiei se va face numai în baza unui proiect tehnic ce va trata şi aspecte legate de gestiunea deşeurilor din construcţii (categorii, cantităţi, mod de eliminare/valorificare, trasabilitatea deşeurilor)

- analiza calităţii solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricarei remedieri a amplasamentului

- funcţie de folosinţa viitoare a terenului operatorul va face propuneri privind reabilitarea/ecologizarea zonei.

16.2. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a diponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. In cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință,  operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. In acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.	Dezafectarea,demolarea instalaţiilor şi/sau construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect.

16.5. Operatorul are obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 278/2013, capitolul II Secţiunea a 9-a Închiderea amplasamentului (art. 22).

16.6. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1.  Operatorul activităţii va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzatoare.

17.2.  Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionarea instalaţiilor, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

17.3. Ooperatorul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

17.4. În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării, distrugerea substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

17.5. Conform datelor puse la dispozitie de operator

, situaţiile de funcţionare în afara parametrilor normali de operare ai instalaţiilor din secţia de galvanizare şi a sistemelor de depoluare, precum şi procedurile de intervenţie sunt:

- Fisurarea sau spargerea unei băilor de la secţia ACC

Mod de acţiune: Oprirea funcţionării acestora şi îndepărtarea defecţiunii

- Fisurarea serpentinelor de încălzire la băile din ACC

Mod de acţiune: Oprirea funcţionării acestora şi îndepărtarea defecţiunii

- Funcţionare defectuoasă sau în avarie a staţiei de tratare a apei industriale uzate

Mod de acţiune: Stoparea deversărilor, stocarea apelor impurificate şi remedierea defecţiunii

- Avarii ale sistemelor locale de ventilaţie

Mod de acţiune: se izolează sistemul şi se remediază defecţiunea.

17.5. Operatorul activităţii care a generat episodul de poluare este obligat să ia măsuri urgente şi eficiente de reducere a emisiilor de poluanţi, astfel încât concentraţia acestora să fie redusă la nivelul valorii limită.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu,  şi Agenţia   pentru Protecţia Mediului Sibiu.

ANEXA NR. 1

Materii prime   și materiale utilizate pe amplasament (la nivelul anilor 2013,  2014

ANEXA NR. 2

Substanţe periculoase  utilizate pe amplasament (la nivelul anilor 2013,  2014  )

GLOSAR TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | RAM | Raport anual de mediu |
| 3. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 4. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |

CUPRINS

| AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | 1. |
| --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2. |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 2. |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 5. |
| 4. | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII | 6. |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 7. |
| 5.1 | Acţiuni de control | 8. |
| 5.2. | Constientizare şi instruire | 9. |
| 5.3. | Responsabilităţi | 9. |
| 5.4. | Raportări | 10. |
| 5.5. | Notificarea autorităţilor | 10. |
| 6. | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 12. |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 13. |
| 7.1. | APA | 13. |
| 7.2. | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI RESURSELOR | 16. |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 17. |
| 8.1. | Descrierea amplasamentului | 17. |
| 8.2. | Descrierea instalaţiei | 19. |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 26. |
| 9.1. | EMISII ÎN ATMOSFERĂ | 26. |
| 9.2. | EMISII ÎN APĂ | 30. |
| 9.3. | EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE | 31. |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 32. |
| 10.1. | AER | 32. |
| 10.2. | APĂ | 34. |
| 10.3 | SOL | 36. |
| 10.4. | ZGOMOT | 36. |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE | 37. |
| 11.1 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 37. |
| 11.2. | GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE | 39. |
| 12. | INTERVENTIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢILOR DE URGENŢĂ | 41. |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 41. |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 46. |
| 15. | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 47. |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 49. |
| 17. | FUNCŢIONAREA ÎN AFARA CONDIŢIILOR NORMALE DE LUCRU | 50. |
| ANEXA NR. 1 - MATERII PRIME, MATERIALE DIN CADRUL INSTALAŢIEI DE AUTOFOREZĂ | 52. |
| ANEXA NR. 2 - LISTA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE | 55. |
| GLOSAR TERMENI | 57. |
| ABREVIERI | 58. |
| CUPRINS | 59. |

# Text boxes

Scruber

Degresare imersie

Clatire imersie

Decapare

Clatire imersie

Degresare spray-ere

Clatire apa DEMI

Acoperire ACC

Clatire cu apa demi

Clatire de reactie

Piese acoperite ACC

Uscare (cuptor 1)

Uscare (cuptor 1I)