RAPORT DE AMPLASAMENT

pentru revizuirea autorizației integrate de mediu

(cuprinde prevederile Legii 278/2013  - privind emisiile industriale, referitoare la Raportul privind situaţia de referinţă)

“Punct de lucru,  str. Henri Coanda nr. 8, Sibiu,  Jud. Sibiu”

| Amplasament | Punct de lucru, str. Henri Coanda nr. 8, Sibiu, Jud. Sibiu |
| --- | --- |
| Beneficiar | S.C. THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. Sibiu |
| Executant | Leopold Daniela P.F.A |

Martie 2015

FOAIE DE SEMNĂTURI

ELABORATOR STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

LEOPOLD DANIELA P.F.A Persoană juridică înregistrată în REGISTRUL NAŢIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, poziţia 56, pentru: RIM, RA, RS, în colaborare cu ecolog Sonia POPA

Beneficiar:

S.C.  THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.,  Sibiu,

Ing.Radu BETEA-Manager General

Manager Calitate Mediu

Ing. BREZOI DAN

Resp. protecţia mediului:

Ing. Cornelia BOBEȘIU

Cuprins

I. INTRODUCERE	6

1.1. Context	6

1.2. Obiective	10

1.3. Scop şi abordare	10

II. DESCRIEREA TERENULUI………………………………………………………......................11

2.2. Titularul / operatorul / dreptul de proprietate actual	12

2.3. Utilizarea actuală a terenului	12

2.3.1. Structura pe activitati…………………………………………………………………………....12

2.3.2. Descrierea proceselor…………………………………………………………………………....14

2.3.3. Utilizarea resurselor și a energiei………………………………………………………………..44

2.3.4. Alimentarea cu utilități…………………………………………………………………………..50

2.3.4.1. Alimentare cu gaze naturale	50

2.3.4.2. Alimentare cu energie electrică	50

2.3.4.3. Alimentare cu energie termică	50

2.3.4.4. Alimentare cu  apă în scop potabil şi tehnologic .	50

2.3.4.5. Managementul apelor uzate.	52

2.3.5. Modul de realizare a activităţilor legate de Securitatea şi Sănătatea în muncă	69

2.3.6. Modul de reciclare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament…………………………………………………………………………………………...84

2.4. Folosinţa terenului din împrejurime	86

2.5. Topografie	86

2.6. Geologie	86

2.7. Hidrografie, hidrologie și hidrogeologie……………………………………………..................87

2.8. Clima și calitatea aerului în zona de amplasament……………………………………………..89

2.9. Utilizarea chimică	89

2.9.1.Materii prime și auxiliare	89

2.9.2.Identificarea substanţelor periculoase relevante care prezintă un potenţial de risc de poluare în cadrul amplasamentului pe baza probabilităţii producerii de evacuări ale unor astfel de substanţe (ca materii prime, produse, produse intermediare, produse secundare, emisii sau deşeuri).	89

2.10. Situaţia actuală privind autorizarea obiectivului	131

2.11. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament	131

2.12. Incidente provocate de poluare	145

2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate care se afla în apropiere	145

2.14.  Condiţii de construcţie, starea construcţiilor de pe amplasament, perspective privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea construcţiilor	161

III. ISTORICUL TERENULUI	162

3.1. Folosiri istorice ale terenului şi ale zonei din împrejurimi	162

IV. RECUNOAŞTEREA TERENULUI	164

4.1. Probleme ridicate	164

4.2. Riscurile	174

4.3. Deşeuri	180

4.4. Depozite de materii prime şi produse finite, sau rezervoare îngropate	194

4.5. Instalaţii pentru evacuarea, reținerea și dispersia poluanților în atmosferă	195

4.6. Sisteme de scurgere. Evacuări. Starea apelor de suprafaţă	199

4.7. Surse de emisii în sol, subsol şi freatic	200

V. REZUMATUL INVESTIGAŢIILOR PE TEREN	201

5.1. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru AER	201

5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru APĂ	208

5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru SOL.... ..............................................................217

VI. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR, EVALUAREA IMPACTULUI..............................227

VII.  PROPUNEREA  SITUAŢIEI DE REFERINŢĂ..........................................................................227

VIII.    STABILIREA MODELULUI CONCEPTUAL.......................................................................231

IX.   CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……………………………………………       …………243

ANEXE

Anexa nr. 1 –  Tabel 2.5.2.1. Materii prime   si materiale utilizate pe amplasament

Anexa nr.2- Diagrama proceselor care se desfăşoară în atelierul de galvanizare, plan de amplasament , plan reţele apă şi canalizare

Anexa nr. 3 -  Acte firmă: extras CF, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat constatator

Anexa nr. 4 - Autorizații , certificate

Anexa  nr. 5  - Buletine de analiză

# Documente cuprinse numai în formatul electronic al Raportului:

# Fise tehnice de securitate, Plan pentru situaţii de urgenţă, Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, RAM 2013, RAM 2014, Raport de amplasament 2005.

# I. INTRODUCERE

## 1.1. Context

Societatea S.C.THYSSENKRUP BILSTEIN COMPA S.A. - SIBIU   str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 32/1013/ 31.05.1996

Cod unic de înregistrare: 8497062 din data de 05.06.1996

MANAGER GENERAL –ING.BETEA RADU

Sediul social: localitatea Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, jud. Sibiu

Locația activității: localitatea Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8 Jud. Sibiu.

Denumirea instalaţiei: Instalaţii pentru tratarea suprafețelor metalice și din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depășește 30 m3.

Activitatea instalaţiei  este reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 16 din 30.01.2006, actualizată în 30.10.2007, modificată prin Decizia nr.01 din 04.03.2014, valabilă până la data de 30.10.2017 şi Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. SB37  din 27.03.2015, valabilă până  la 18.04.2017

Autorizaţia se referă la: activitatea conform Anexei I din  Legea 278/2013   privind  emisiile industriale:

2. Producţia şi prelucrarea metalelor

2.6. Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Conform Certificatului de Înregistrare Fiscală seria B nr.1562074 emis la data de 25.02.2008 şi certificatului constatator nr. 7977 emis de O.R.C. Sibiu, la data de 11.03.2015:

- Activitatea principală a societăţii este:

Cod CAEN 2932– Fabricarea  altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

- Alte activităţi încadrate în clasa CAEN

    - 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

    - 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;

    - 2562 Operaţiuni de mecanică generală;

    - 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri;

    - 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe;

    - 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete);

    - 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci;

    - 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

    - 3312 Repararea maşinilor;

    - 3511 Producerea de energie electrică;

    - 3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte;

    - 3530 Furnizarea de abur şi aer  condiţionat;

    - 3600 Captarea, tratarea şi distribuția apei;

    - 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;

    - 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

    - 3832 Recuperarea materialelor  reciclabile sortate;

    - 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

    - 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;

    - 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;

    - 4671 Comerţ cu ridicată a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;

    - 4730 Comerț cu  amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;

    - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

    - 4942 Servicii de mutare;

    - 5210 Depozitări;

    - 5221 Activităţi  de servicii anexe pentru transporturi terestre;

    - 5224 Manipulări;

    - 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

    - 7219 Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

    - 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;

    - 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.;

Activităţi proprii de birou pentru societate.

Activități la sediu conform certificatului constatator nr. 7977/11.03.2015:

    - 7490 – Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

    - 4532 – Comerț cu amânuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

    - 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

    - 2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Faţă de activitatea reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 16 din 30.01.2006, actualizată în 30.10.2007 și modificată prin Decizia nr.01 din 04.03.2014 au intervenit următoarele modificări:

- s-a transmis prin adresa nr. 05/12.01.2015 către Agenția de Protecție a Mediului Sibiu, Cererea de evaluare și Notificarea privind emiterea acordului de mediu referitor la evaluarea proiectului "Montare instalații centralizate de tratare emulsii, racordare la mașinile de rectificat înainte și după cromare"

Necesitatea realizării proiectului constă în:

- îmbunătățirea calității pieselor rezultate în urma proceselor de rectificare;

- reducerea cantității deșeurilor generate din procesele de rectificare;

- reducerea cantităților de substanțe chimice (emulsii de răcire) necesare proceselor de rectificare.

- s-a transmis prin adresa nr. 86/16.03.2015 către Agenția de Protecție a Mediului Sibiu, Cererea de evaluare și Notificarea privind conținutul cadru al proiectului pentru emiterea Acordului de Mediu referitor la evaluarea proiectului "Amenajare magazie chimicale" pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA

Necesitatea realizării proiectului constă în:

- Depozitarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare producției care în prezent se depozitează în Magazia de chimicale a SC Compa SA Sibiu, pe amplasamentul propriu.

- s-a obținut Certificatul de urbanism nr. 306/26.02.2015 pentru obținerea Autorizației de Construcție pentru Incintă compresoare și incintă centrală încălzire , urmând a fi transmisă la Agenția de Protecție a Mediului Sibiu, Cererea de evaluare și Notificarea în vederea obținerii Acordului de Mediu.

Necesitatea realizării acestui proiect este faptul că datorită montării instalației centralizate de tratare a emulsiilor în spațiul în care există în prezent compresoarele, este necesară amenajarea unui nou spațiu pentru amplasarea acestora.

Întocmirea prezentului raport are la bază cerinţele Legii 278/ 2013 privind emisiile industriale.

În conformitate cu Art. 20, alin. (2) din Legea 278/2013, în cazul unor modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, față de prevederile autorizației integrate de mediu inițiale , care pot avea consecinţe asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis actualizarea autorizaţiei integrate de mediu.

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, în conformitate cu prevederile Art. 12, alin. (1), litera (e) din legea 278/2013 trebuie să conţină Raportul privind situaţia de referinţă.

În conformitate cu Art. 22, alin.(3) Raportul privind situaţia de referinţa conţine informaţiile necesare pentru stabilirea  stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii.

Deoarece nu au fost legiferate noile proceduri, procedurile existente pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu/emiterea autorizaţiei de mediu rămân în vigoare până la data intrării în vigoare a noilor proceduri.

Astfel prezentul raport de amplasament a fost realizat pe baza prevederilor Ghidului tehnic general IPPC, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004.

Pentru stabilirea substanţelor periculoase relevante s-a utilizat Ghidul CE cu privire la rapoartele privind situaţia de referinţă prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Informaţiile solicitate în articolul 22 din Legea nr. 278/2013 privind conţinutul Raportului privind situaţia de referinţă şi locul unde se regăsesc în Raportul de amplasament:

| Cerinţa din Legea 278/2013 | Unde se regăseşte în Raportul de amplasament |
| --- | --- |
| Art. 22, alin(4), punctul a): informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului şi informaţii privind utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile; | Raportul de amplasament conține aceste informaţii în subcapitolele: 2.3. Utilizarea actuală a terenului 2.4. Folosinţa terenului din împrejurime 3.1. Folosiri istorice ale terenului şi ale zonei din împrejurimi |
| Art. 22, alin(4), punctul b): informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele subterane, care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinări noi ale solului şi apei subterane, luând în considerare posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu acele substanţe periculoase care urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalaţia în cauză. | Raportul de amplasament conţine aceste informaţii în subcapitolele: 2.11. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament Rezultatele monitorizării apei freatice sunt prezentate în următoarele subcapitole: 5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru apă 6. Interpretarea informaţiilor, evaluarea impactului Rezultatele monitorizării solului sunt prezentate în următoarele capitole: 5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru sol 6. Interpretarea informaţiilor, evaluarea impactului |
| Art. 22, alin(7): în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, înainte de prima actualizare a autorizației, după data intrării în vigoare a prezentei legi și ținând seama de condițiile amplasamentului instalației stabilite potrivit art. 12, alin (1) , lit. d, operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit legislaţiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc. | Raportul de amplasament conţine aceste informaţii în subcapitolele: 6. Interpretarea informațiilor, analiza impactului |

Prezentul raport de amplasament are ca bază de referinţă Raportul de amplasament realizat în anul 2005 de  PF WÄCHTER OSWALD şi a fost realizat prin consultarea documentelor anterioare (Solicitarea din 2006, Bilanțul de mediu 2005, întocmit de PF WÄCHTER OSWALD) , acte de reglementare modificări instalaţie,  puse la dispoziţie  de societate  şi a documentărilor pe teren .

## 1.2. Obiective

În conformitate cu L278/2013, Art. 22, alin.(3) Raportul privind situaţia de referința conţine informaţiile necesare pentru stabilirea  stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii.

În funcţie de specificul lor,   obiectivele Raportului de amplasament sunt grupate astfel:

1). Formarea unui cadru iniţial de referinţă pentru evaluări ulterioare ale terenului, care trebuie să fie luat în considerare la emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu. Acest obiectiv s-a realizat prin:

- identificarea utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului pentru a determina dacă şi în ce măsură există zone cu potenţial de contaminare (istorică şi actuală);

- abordarea unor informaţii suficiente care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al amplasamentului astfel încât să se descrie interacţiunea dintre factorii de mediu.

2). Identificarea şi furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale în cazul oricărei contaminări posibile în trecut, prezent şi viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea şi interpretarea tuturor datelor furnizate de studiile anterioare, a datelor existente în banca societăţii (date de monitorizare şi automonitorizare) .

## 1.3. Scop şi abordare

Prezentul raport de amplasament reprezintă o parte a documentaţiei pe care  titularul activităţii S.C. Compa S.A.  Sibiu o depune în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu.

Acesta oferă date asupra stării actuale a amplasamentului, după terminarea modificărilor şi reprezintă un element reper în momentul reînnoirii autorizaţiei integrate de mediu sau al sistării activităţii. Raportul de amplasament va permite titularului activităţii şi autorităţii de reglementare să stabilească dacă în intervalul de timp dintre cele două analize s-a produs un impact major asupra mediului şi dacă sunt necesare lucrări de remediere.

Se intenţionează identificarea punctelor sensibile supuse unor eventuale poluări, gradul de afectare a factorilor de mediu, cauza acestor poluări, măsurile necesare pentru ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum şi necesitatea monitorizării factorilor de mediu.

Evaluarea amplasamentului s-a realizat luând în considerare documentele de referinţă BREF privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniu, precum şi legislaţia naţională în vigoare şi standardele de mediu:

- Document de referinţă privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafeţelor metalelor si materialelor plastice(August 2006) ;

Menţionăm că pentru  domeniul de activitate menţionat nu au fost emise concluziile BAT.

Din punct de vedere al conținutului, Raportul de amplasament abordează aspectele indicate de Ghidul tehnic general pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobat prin Ordinul M.A.P.A.M nr.36/2004.

# II. DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1. Localizarea şi proprietatea actuală a terenului

Amplasamentul  S.C.Thyssenkrup Bilstein Compa S.A Sibiu  este situat in zona industriala de Est  a municipiului Sibiu, pe terasa a II-a a râului Cibin, pe malul drept al acestuia, la distanța de circa 3,0-3,5 km.

În ceea ce privește topografia zonei, amplasamentul se află situat la cota aproximativă de 403 mdMN și se încadrează în zona de trecere de la lunca râului Cibin la terasa inferioară neinundabilă suprapunându-se cu microrelieful creat de cursul de apă Valea Săpunului.

Accesul pentru mijloacele de transport rutier și pietonal la amplasamentul unității se face din strada Henri Coandă. Pentru circulația auto în incintă au fost prevăzute drumuri de acces, betonate,  platforme auto și locuri de parcare pentru autoturisme.

Suprafaţa amplasamentului: S.C THYSSENKRUP BILSTEIN COMPA S.A Sibiu, pe care se desfăşoară activitatea autorizată este de cca. 17.580mp, în localitatea Sibiu, delimitată conform Planului General.

- Suprafaţa totală este de  17.580 m2 :

  - suprafaţa ocupată de construcţii 11.322 m2 ;

  - suprafaţa aferentă reţelelor si căilor de transport 2838,472 m2;

  - suprafaţa liberă 3419,528 m2.

Procentul de ocupare al terenului este de 70% .

Vecinătățile S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. Sibiu sunt următoarele:

- spre nord, pe toată latura unității aceasta se învecinează cu strada Henri Coandă;

- latura vestică este mărginită de S.C. COMPA S.A. (magazia centrală) şi în continuare de strada   Forjorilor și zone de locuințe aparținătoare cartierului Lazaret;

- latura sudică este mărginită tot de S.C.COMPA S.A şi în continuare, flancată de strada Dorobanților și alte unități profilate pe industria materialelor de construcții (S.C. Consib S.A. Sibiu);

- latura estică este flancată exclusiv de unități de transport precum S.C Transmixt S.A.

Cursuri de apă din vecinătate: râul Cibin care este situat la cca. 1,5 km faţă de amplasamentul societăţii.

Amplasarea în zonă

Fig. 1. Amplasarea în zonă

## 2.2. Titularul / operatorul / dreptul de proprietate actual

Din punct de vedere al situației juridice, terenul se află în proprietatea S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A.Sibiu, cu sediul social în Localitatea Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, judeţul Sibiu,  cu numărul de ordine în Registrul Comerţului J32/1013/1996, având următoarele date fiscale, Conform Certificatului de Înregistrare Fiscală seria B nr.1562074 emis la data de 25.02.2008 , Cod unic de înregistrare: 8497062 din data de 05.06.1996.

## 2.3. Utilizarea actuală a terenului

2.3.1.Structura  pe activităţi

Conform planului de situație, S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. deține pe amplasamentul din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, județul Sibiu următoarele structuri funcționale:

1. Instalaţia IPPC

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- |
| Cromare dură | Operații preliminare: - degresare electrochimică - spălare rece în cascadă -anodizare Operații propriu-zise: - cromare dură - spălări succesive procesului de acoperire. | Volumul total al cuvelor de tratare=51,3 m3 Volumul cuvelor băilor active=44,4 m3 |
| Tratarea apelor uzate | Stația de pre-epurare prin electrocoagulare situată în incinta secției de cromare | Instalația funcționează în flux continuu având o capacitate de 3000 l/h. |

2. Activităţi legate tehnic de instalaţia IPPC, activităţi anexă, activităţi suport

| a. | Activități legate tehnic de activitatea secției de galvanizare | 1.Vopsire Operații preliminare – pregătirea suprafeței: - predegresare - degresare - activare în bai - fosfatare - pasivare - spălări între operațiile preliminare - uscare Operații propriu - zise: - prevopsire manuală 1 - uscare - prevopsire manuală 2 în cabină închisă - vopsire electrostatică - filtrare uscată, uscare 2.Atelier prelucrări mecanice (rectificare SASL, spălare cu mașina de spălat Tehnowash, rectificare-superfinisare SASL, sudură limitator pe tije, tratament termic - călire tije, debitare, spălare RSA) 3.Atelier montaj (sudură O.B., spălare cu mașina de spălat BVL, sudură Obil-AM). 4. Atelier prototipuri (sudură prototipuri, tratament termic prototipuri, rectificare prototipuri ) |
| --- | --- | --- |
| b. | Activități anexe | Alimentare cu apă din rețeaua municipală de apă potabilă și din subteran. |
| c. | Activități suport: | Laborator chimic - în incinta secției cromare; Depozit substanțe chimice - pe amplasamentul societății (în curs de amenajare); lacuri, vopsele, diluanți rămân în depozitul SC COMA SA ; Depozit central - materii prime și produse finite; Rezervor suprateran pentru corgon, argon - gaz protecție sudură; Rezervor subteran combustibil 6 centrale termice pe gaz metan repartizate pe liniile fluxului tehnologic în secțiile de producție; 4 centrale termice pe gaz metan repartizate în clădirea administrativă Administrativ |

2.3.2.  Descrierea proceselor

Regimul de operare: activitatea productivă în cadrul S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. este de 24 ore/zi, 5 zile /săptămână, 50 săptămâni/an.

Număr total de angajaţi ai companiei: 457 la data de 31.12.2014.

S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. este o întreprindere cu profil mecanic. Principalele activități desfășurate pe amplasamentul societății sunt:  prelucrări mecanice și montaj general, debitări, spălări piese în soluții alcaline,  acoperiri de suprafață prin procedee electrolitice, sudură, tratamente termice, vopsire manuală și electrostatică, producere și furnizare aer comprimat, depozitare, gestiune și distribuire materii prime, materiale, chimicale, vopsele, lubrifianți, carburanți, semifabricate, etc., laborator fizico-chimice.

Descrierea generala a  activităților desfășurate în diverse ateliere, Plan de amplasare ateliere – Anexa 2, inclusiv activitățile suport  se prezintă astfel :

Activităţi IPPC – activitate conform pct. 2.6 din Anexa 1 a  Legii 278/2013.

Diagrama proceselor care se desfăşoară în atelierul de galvanizare - Anexa nr. 2 a prezentului document.

Secția acoperiri galvanice - Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.

Scopul liniilor de acoperire din cadrul atelierului galvanizare, este protecţia anticorozivă a metalelor în funcţie de cerinţele clienţilor. Produsele rezultate - tije și tuburi cromate acoperite prin cromare dură.

Volumul total al cuvelor de tratare este de 51,3 mc din care volumul băilor active 44,4 mc şi volumul cuvelor de spălare 6,9 mc.

Liniile tehnologice de acoperiri de suprafaţă sunt:

- Linia de cromare dură - cuprinde: degresare electrochimică în baie cu volumul de 3.340 l, prevăzută cu preaplin și pompă pentru recirculare, anodizare în baie cu volumul de 3.060 l, cromare dură în 5 băi cu 11 posturi, cu protecție cauciucată și serpentine de încălzire (o baie cu 3 posturi, cu volumul de 11.700l fiecare și 4 băi cu 2 posturi cu volumul de 7.200l fiecare) și un rezervor de preparare soluții.

După fiecare operaţie are loc spălarea pieselor şi recuperarea parţială a cromului hexavalent, care constituie agentul de cromare sub formă de acizi cromici (H2CrO4, H2Cr2O7).

Stația de pre-epurare a apelor tehnologice uzate este amplasată în incinta atelierului de cromare dură  (spațiul care a funcționat ca și magazie de chimicale pentru instalația de cromare dură) și funcționează prin metoda de  electrocoagulare.

Sistemul de electrocoagulare este un procedeu electric în care impuritățile sunt aduse la o mărime suficient de mare pentru a putea fi filtrate, presate și apoi eliminate. Procesul de floculare în reactor se bazează pe principiul anozilor solubili prin  instituirea unui curent între doi electrozi (Fe sau Al) incorporaţi într – un electrolit, conţinut într-un reactor rezultînd o soluţie coagulant care  provocă coagularea floculilor de poluanţi ce urmează a fi eliminați. Electroliza poate coagula compuşi solubili oxidabili sau reductibili conţinuţi în efluent. Câmpul electric creează o mişcare a ionilor şi a particulelor încărcate.

Această acţiune permite colectarea materiilor suspendate sub formă de agregate floculate, care ulterior se pot elimina printr-un proces fizic de filtrare.

Acest sistem este capabil de a elimina metalele grele, vopseaua, cerneala, solide în suspensie și coloidale, etc.

Instalația funcționează în flux continuu având o capacitate de 3000 l/h.

Procesul constă în :

Apele uzate sunt dirijate prin conducte PVC in 3 rezervoare de colectare, apoi sunt transferate în sistem unitar către reactorul de electrocoagulare (electroliză).
Sunt tratate  prin electrocoagulare următoarele tipuri de ape:

- ape uzate cromice rezultate după spălarea pieselor din procesele de cromare dură și procesele de degresare;

- ape provenite de la pregătirea suprafețelor înainte de vopsire.

Instalația este alcătuită din:

- o pompă pentru transvazarea apelor uzate din rezervoarele de stocare în rezervorul de electrocoagulare;

- 2 vase de stocare, din HDPE, Dn = 2200mm, H=3000 mm, prevăzute cu agitator și indicator de nivel;

- un vas de reacție (reactorul de electroliză) L x l x h = 1100mm x 1100mm x 1900mm, dotat cu sistem de aer;

- vas de floculare Dn = 1600mm, H=1600 mm, conectat cu vasul de reacție;

- filtru presă, model 600 (dimensiuni 600x 600 mm), cu 30 de plăci din oțel, cilindru hidraulic acționat electric, tavă de scurgere și colector pentru apă din oțel inox.

Electrocoagularea este o metoda electrochimica ce constă în introducerea în apă a ionilor metalici necesari coagulării, prin intermediul procesului de electroliză. În acest scop, se folosește celula de electroliză cu anozi metalici solubili, confecționați din aluminiu și fier in proporție de 200 gr Fe / m3 și 100 gr Al / m3. În urma procesului de reacţie apele sunt transvazate în filtru presă, apoi sunt colectate într–un rezervor de unde sunt dirijate spre instalaţia de osmoză inversă cu reutilizarea lor în procesele de cromare dură şi vopsitorie în procent de 55%, restul de 45% fiind evacuate în reţeaua de canalizare.

Nămolul este îndepărtat prin filtrare cu filtru presă fiind ambalat și depozitat temporar pe platformă betonată special amenajată în vederea eliminării prin firme autorizate (SC ROEUS SRL- contract nr. 08121/ 21.11.2008).

Activităţi legate tehnic de activitatea IPPC

- Atelier vopsitorie

Tratarea preliminară a suprafeței include următoarele faze:

- Predegresare - în baie cu volumul de 6 mc

- Degresare - în baie cu volumul de 6 mc

- Spălare în baie cu apă rece alcalinizată, volumul băii - 1,6 mc

- Activare - în baie cu volumul de 1,6 mc

- Fosfatare în baie cu volumul de 8 mc

- Spălare după fosfatare în baie cu volumul de 1,5 mc

- Pasivare în baie cu volumul de 1,5 mc

- Spălare cu apă desalinizată în baie cu volumul de 1,6 mc

- Uscare la temperatura de 80-  92°C

Activități de vopsire

- Prevopsire manuală 1

- Uscare la temperatura de 95- 105°C

- Prevopsire manuală 2 în cabina închisă

- Vopsire electrostatică - ESTA

- Uscare la temperatura de 92- 102°C

Prevopsirea manuală se realizează într-o cabină de vopsire. Pentru amestecul componenţilor se foloseşte o instalaţie automată, componenţii folosiţi fiind: vopsea peroxidică lichidă , întăritor epoxidic şi diluant epoxidic.

Vopsirea electrostatică se execută automat cu robotul, cu aceleaşi materiale de vopsire ca pentru prevopsirea manuală. Filtrarea se face uscat.

Secția de vopsire este prevăzută cu o instalație de filtrare cu cărbune activ pentru eliminarea COV degajați și pentru minimizarea mirosurilor.

Instalația este compusă din:

- tubulatură pentru exhaustarea gazelor cu conținut de COV de pe fluxul tehnologic al secției vopsitorie (prevopsire 1, prevopsire 2, vopsire ESTA, retuș manual, tunel zvântare - uscare);

- instalație de filtrare a particulelor solide;

- 1 container cu 3 ventilatoare radiare cu debit=13.000 mc/h/ventilator;

- 2 containere cu cărbune activ (AKC 30000) cu funcționare alternativă, cu flux de aer max.=25.000 mc/h/container.

Atelier prelucrări mecanice: instalații și utilaje pentru operații de rectificare SASL, spălare cu mașina de spălat automată Tehnowash, sudură electrică și cu gaz, operații de călire de suprafață, răcire.

Atelier montaj : instalații și utilaje pentru sudură , spălare cu mașina de spălat BVL.

Atelier prototipuri: instalații și utilaje pentru prototipuri - sudură electrică și cu gaz, tratament termic, rectificare .

Activități anexe

Instalații de captare și înmagazinare a apei menajere și tehnologice:

- instalaţii de captare din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu: branșament  2” la conducta Dn = 100 mm.

- instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei :  prin branşamentul  la conducta Dn = 100 mm este alimentat un rezervor semiîngropat  cu volumul  150 mc echipat cu staţie de pompare cu hidrofor compusă din 3 pompe LOTRU 100 cu următoarele caracteristici : Q = 100  mc / h ; P = 22  kwh ; H = 48  mCA ; n = 3000  rot / min.

Pentru apa destinată consumului menajer nu sunt prevăzute capacităţi pentru înmagazinare.

- instalaţii de captare din subteran: puţ forat H=120 m, cu Ø 160mm şi coloană filtrantă din PVC, echipat cu pompă submersibilă tip Grundfos SP8A-30, Q=11,4mc/h, H=90 mCA, amplasată la cca.70m, ce va pompa apa într-un vas de expansiune din care se transmite la utilajele de  răcire.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile :  conducte de 1”, 3/4” şi 1/2”.

Activități suport

Laborator analize fizico-mecanic si chimic: determinări microdurități; grosimi de strat, de aderenţă, rezistență tracțiune, clima constantă, ceață salină, acuratețe, metalografice, ape uzate.

Centrale termice:

- 6 centrale termice care funcționează pe gaz metan și sunt repartizate pe liniile fluxului tehnologic în secțiile de producție astfel:

- centrala termică încălzire linie cromare dură- P=245Kw;

- centrale termice atelier vopsitorie - zona pregătire - P=250Kw

- zona pregătire - P=850Kw

- zona uscare-pregătătire-P=118Kw

- zona prevopsire - P=165Kw

- zona uscare - P=236Kw.

- 4 centrale Viessman Vitopend 200 cu funcționare pe gaz metan, repartizate în clădirea administrativă având rolul încălzirii ambientale, cu putere nominală/buc. între 10,5-29,3 kW, putere termică arzător între 12,1-31,2 kW, putere electrică max. absorbită 130 W.

Conformarea cu cerințele BAT

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT  prevăzute în documentul de referinţă : Document de referinţă privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafeţelor metalelor si materialelor plastice(August 2006)

### Sistemul de management, tehnicile de   producţie

| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1 BAT generale 5.1.1 Tehnicile de gestionare 5.1.1.1 Gestionarea mediului BAT trebuie implementate pentru a adera la Sistemul de Gestionare a Mediului (SMG), care include, în funcție de circumstanțele specifice, următoarele caracteristici: (a se vedea Secțiunea 4.1.1): · definirea unei politici de mediu, specifice instalației, de către direcția executivă (angajamentul direcției executive este considerat drept o condiție preliminară pentru aplicarea cu succes a celorlalte caracteristici ale SMG) · planificarea si stabilirea procedurilor necesare · implementarea procedurilor, acordându-se o atenție deosebită următoarelor: o structura si responsabilitatea o instruirea, conștientizarea si competența o comunicarea o implicarea angajaților o documentarea o controlul eficient al procesului o programele de întreținere o măsurile care se impun în caz de urgență și capacitatea de răspuns o respectarea legislației din domeniul mediului · verificarea performanței si adoptarea măsurilor corective corespunzătoare, acordându-se o atenție deosebită următoarelor: o monitorizarea si măsurarea (a se vedea si documentul de referință privind monitorizarea emisiilor) o măsurile corective si preventive o Ținerea evidenței o auditarea internă independentă (când este posibil), pentru a se stabili dacă sistemul de gestionare a mediului este sau nu conform cu măsurile planificate si dacă acesta a fost implementat si întreținut în mod corespunzător · revizuirea de către direcția executivă. Trei caracteristici suplimentare, care pot completa treptat cele de mai sus, au fost reținute cu titlu de măsuri ajutătoare. Chiar dacă acestea lipsesc, nu se poate vorbi de o contradicție cu BAT. Aceste trei etape suplimentare sunt: - examinarea si validarea sistemului de gestionare si a procedurii de audit, de către un organism autorizat de certificare sau de către un verificator extern al SGM - elaborarea si publicarea (si, dacă este posibil, validarea de către un organism extern) unei declarații regulamentare de mediu, în care să se specifice toate aspectele semnificative de mediu ale instalației si care să permită compararea de la an la an a rezultatelor cu obiectivele si țintele de mediu, precum si cu normele de referință, specifice sectorului - implementarea si aderarea la un sistem voluntar, acceptat la nivel internațional, cum ar fi EMAS și EN ISO 14001:1996. Această etapă voluntară ar putea conferi mai multă credibilitate SGM. Această credibilitate mai mare este conferită, în special, de EMAS, care însumează toate caracteristicile menționate mai sus. Sistemele care nu sunt normalizate pot însă, în principiu, să fie la fel de eficiente, cu condiția să fie corect proiectate si implementate. În cazul acestui sector, este important să se aibă în vedere si următoarele caracteristici potențiale ale SGM: - impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala oprire definitivă a unității, în momentul proiectării unei instalații noi - dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curate - atunci când este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv din domeniul eficienței energetice si economisirii energiei, eficienței si economisirii apei, consumului de materii prime si alegerii materialelor de intrare, emisiilor în aer, deversărilor în apă si producerii de deşeuri. |
| --- | --- |
| Tehnici aplicate de societate | Societatea a pus în practica un Sistem de Management de Mediu (SMM) format din structură organizatorică, responsabilități, proceduri, procese și resurse (materiale, financiare și umane) a elaborat propria sa politica în domeniul proteciei mediului, în conformitate cu standardul ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005) începând cu data de 06.10.2005, ultimul certificat fiind: EMS-4318/R emis la data de 22.07.2014 Sistemul de Management de Mediu este structurat pe un model evolutiv și funcționează pe baza ciclului PDCA ( Plan-Do-Check-Act) : Planifică : îndeplinirea politicii de mediu declarate și respectarea angajamentului față de propriul Sistem de Management de Mediu (SMM) se realizează printr-o planificare riguroasă a activităților din cadrul sistemului; Efectuează : pentru ca implementarea și operarea SMM să fie eficace și eficientă sunt dezvoltate acțiunile, mecanismele și metodele necesare pentru realizarea politicii de mediu și îndeplinirea obiectivelor și țintelor firmei; Verifică : performanța de mediu este măsurată, monitorizată și evaluată continuu. Acționează : acțiuni corective și preventive, analiza managementului, îmbunătățire continuă. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Gestionarea mediului în societate este BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.1.2 Administrarea si întreținerea BAT constă în implementarea unui program de administrare si întreținere, care va include instruirea si măsurile preventive, pe care lucrătorii trebuie să le întreprindă pentru a diminua riscurile specifice de mediu, a se vedea Secțiunile 4.1.1 (c) si 4.1.1.1. 4.1.1 Instrumentele de gestionare a mediului Descriere Cel mai bun randament în condiții de mediu este în general obținut prin implementarea celei mai bune tehnologii si utilizarea acesteia într-un mod cât mai eficient si profitabil. Acest lucru se regăsește si în definiția „tehnicilor” din cadrul Directivei IPPC: “tehnologia folosită, cât si modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, utilizată si scoasă din uz”. (c) Implementarea si utilizarea procedurilor Elaborarea unor sisteme este foarte importantă pentru a se asigura că procedurile sunt cunoscute, înțelese si respectate, prin urmare o gestionare eficientă a mediului include: (i) Structura si responsabilitatea – definirea, documentarea si comunicarea rolurilor, responsabilităților si autorităților, ceea ce implică si numirea unui reprezentant de management – asigurarea resurselor esențiale pentru implementarea si controlul sistemului de gestionare a mediului, inclusiv resursele umane si specializările, tehnologia si resursele financiare. (ii) Training, cunoaștere si competență – identificarea necesităților de training pentru a se asigura că personalul al cărei activitate afectează în mod semnificativ impacturile asupra mediului a fost instruit în mod corespunzător. (iii) Comunicarea – stabilirea si menținerea procedurilor de comunicare internă între diversele nivele si funcții din cadrul instalației, precum si procedurile de comunicare cu părțile interesate din exterior si procedurile de recepționare, documentare si, unde este cazul, de răspuns la comunicatele relevante primite de la părțile interesate din exterior. (iv) Implicarea angajaților – implicarea angajaților în proces cu scopul de a atinge un bun randament în condiții de mediu prin aplicarea unor forme adecvate de participare, cum ar fi sisteme cu registre de sugestii sau ateliere de lucru în baza unui proiect sau comitete de mediu. (v) Documentarea – stabilirea si actualizarea în permanență a informațiilor, pe hârtie sau în format electronic, pentru a descrie elementele de bază ale sistemului de gestionare si interacțiunea acestora si pentru a direcționa documentația aferentă. (vi) Control eficient al procesului – control adecvat al proceselor din toate modurile de operare, si anume pregătire, pornire, funcționare de rutină, oprire si condiții anormale – identificarea indicatorilor cheie de eficiență si metode de măsurare si controlare a acestor parametri (de exemplu debit, presiune, temperatură, compoziție si calitate) – documentarea si analiza condițiilor anormale de funcționare pentru identificarea cauzelor si abordarea acestora pentru a se asigura că evenimentele respective nu se repetă (acest lucru poate fi facilitat printr-o politică „fără vină” în care identificarea cauzei este mai importantă decât învinuirea unei persoane). (vii) Program de întreținere – stabilirea unui program structurat de întreținere în baza descrierilor tehnice ale echipamentelor, a normelor, etc. precum si în baza defecțiunilor echipamentelor si a consecințelor acestora – susținerea programului de întreținere cu un sistem adecvat de ținere a evidenței si de testare a diagnosticelor – desemnarea responsabilităților de planificare si executare a întreținerii. (viii) Pregătire si răspuns în cazurile de urgență – stabilirea si menținerea procedurilor de identificare a iminenței accidentelor si reacția în caz de accidente si situații de urgență și a procedurilor de prevenire si remediere a impacturilor asupra mediului care pot fi asociate acestor accidente. 4.1.1.1 Aspecte SGM specifice activităților de tratare a suprafețelor Aspectele SGM specifice relevante sunt: · instalarea de supape si numerotarea tuturor țevilor. Numerele sunt ulterior folosite pentru instrucțiunile aferente ordinii de închidere, pentru închideri pe termen si lung si pe termen scurt · verificarea periodică a bazinelor si a rețelei de ţevi pentru depistarea scurgerilor. Pentru acest lucru este necesar ca fundul bazinelor si țevile să fie vizibile, fără acumulare de mizerie, ancrasare, dispozitive vechi, capete anodice, etc. în interior sau în jurul bazinelor sau a țevilor · utilizarea de pompe fixe si temporare, sisteme de hidraulice si filtre deasupra bazinelor mobile si tăvi de captare a picăturilor cu o capacitate suficientă pentru a reține pierderile si scurgerile. Capetele țevilor trebuie să fie deasupra bazinelor de tratare sau a tăvilor de captare. Acest lucru permite colectarea si readucerea reziduurilor în soluțiile de tratare sau evacuarea lor ca deșeuri sau ape uzate. · zonele de tratare trebuie să fie curate si vopsite pentru a permite identificarea imediată a scurgerilor continue · instalarea de alarme de nivel ridicat în cuvele de tratare si în instalațiile de tratare a apelor uzate în cazul în care este posibilă depășirea nivelului maxim [125, Irlanda, 2003] · administrarea substanțelor chimice si a produselor brevetate în vederea unei utilizări corecte si în special identificarea riscurilor asociate stocării si utilizării de materiale incompatibile [125, Irlanda, 2003] · identificarea poluanților de mare risc în cadrul instalației (folosiți curent sau în trecut). Acest lucru poate fi necesar si în vederea respectării legislație care controlează poluanții de mare risc, a se vedea Anexa din cadrul Directivei cadru cu privire la Apă (2000/60/EG) [113, Austria, 2003]. Poluații de mare risc sunt de asemenea identificați de PARCOM [12, PARCOM, 1992]. Exemple cheie pentru acest sector sunt: o bifenil policlorurat, de exemplu în condensatoarele electrice sau alte echipamente electrice o cadmiu alte materiale care nu se degradează sau care se degradează încet, cum ar fi alte metale în formă solubilă (cum ar fi nichelul, cromul, zincul, cuprul, plumbul) o COV pentru degresare (inclusiv cloralcalii C10 - C13) o cianurile o acizii si substanțele alcaline · stabilirea scopurilor în care au fost utilizate terenul si clădirile instalațiilor înaintea instalației existente si/sau a activităților curente si dacă activitățile desfășurate anterior pot fi confundate cu activitățile din instalația de tratare a suprafețelor · auto-monitorizarea indicatorilor de randament în condiții de mediu, precum si a celor care afectează procesele individuale. Exemple : o efluent evacuat si calitate, o consum de materii prime pe tipuri o consum de energie o consum de apă o deșeuri produse si tipuri. Aceste cifre sunt relevante atunci când sunt asociate altor parametri importanți de producție, cum ar fi suprafața piesei de tratat sau consumul de piesă de bază, numărul de tambure sau bare anodice tratate, greutatea pieselor de tratat sau a piesei de bază tratate, etc. |
| Tehnici aplicate de societate | În societate sunt implementate următoarele: - Implementarea si utilizarea procedurilor În cadrul sistemului ISO 14001:2004 (SR EN ISO 14001:2005) se realizează: - Stabilirea și menținerea procedurilor de identificare a iminenței accidentelor și reacția în caz de accidente si situații de urgență. ○ Plan situații de urgență și capacitate de răspuns EMD 205-01 Ro ○ Planul de prevenire a poluărilor accidentale - EMD 205-01 Ro - Instrucțiuni pentru procese · - Prevenirea şi reducerea scurgerilor ○ verificarea periodică a bazinelor si a rețelei de ţevi pentru depistarea scurgerilor; ○ implementarea programului de mentenanță autonoma (TPM) cu o frecvență de verificare zilnică; ○ adoptarea de sisteme care permit colectarea și readucerea reziduurilor în soluțiile de tratare sau evacuarea lor ca deșeuri sau ape uzate. Societatea are în dotare un atelier de galvanizare conceput şi executat conform normelor Europene din domeniu, după tehnologie germană. Singurul tip de acoperiri metalice, care se practică în cadrul atelierului este cromarea dură în scopul protecţiei anticorosive şi a măririi durităţii superficiale a pieselor. Înainte de cromare, piesele sunt supuse operaţiunii de degresare pentru pregătirea suprafeței pentru depunerea cromului pe metalul suport. După fiecare operaţie are loc spălarea pieselor şi recuperarea parţială a cromului hexavalent, care constituie agentul de cromare sub formă de acizi cromici (H2CrO4, H2Cr2O7). Se menţionează că recuperarea cromului hexavalent nu se execută numai în scopuri economice, ci mai ales în scopuri de protecţia mediului, ţinându-se cont de gradul mare de nocivitate a acestuia. Prin analiza amănunţită a proceselor care au loc în cadrul atelierului de cromare dură se desprind următoarele: - Degresarea electrochimică unde baia de degresare este prevăzută cu preaplin şi pompă de recirculare, asigurând o bună omogenizare a soluţiei şi îndepărtarea grăsimilor; - Anodizarea se execută în scopul activării suprafeţei tijelor înaintea cromării dure; tijele sunt legate la anod, iar catozii băii de anodizare sunt formaţi dintr-un aliaj Pb9 Sn8 Sb2. - Cromarea dură: - Procesul de cromare dură consta în acoperirea pieselor cu un strat de crom în scopul protecţiei anticorosive şi a măririi durităţii superficiale a pieselor, Pe linia de cromare dură există 5 băi, 11 posturi cu protecţia cauciucată si placare cu pvdf ( Baia 5 și anodizarea) şi serpentine de încălzire; ○ zonele de tratare sunt curate si vopsite pentru a permite identificarea imediată a scurgerilor continue ○ asigurarea ca nu este depășit nivelului maxim în cuve şi rezervoare: cuvele dotate cu preaplin legat la sistemul de canalizare, indicatoare de nivel, alarme; (implementarea programului de mentenanta autonoma (TPM) cu o frecvență de verificare zilnică). ○ administrarea substanțelor chimice si a produselor brevetate în vederea unei utilizări corecte și în special identificarea riscurilor asociate stocării si utilizării de materiale incompatibile (respectarea instrucţiunilor de lucru, proceduri). Managementul substanţelor şi amestecurilor periculoase în S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. - instrucțiunea Gestionarea substanțelor periculoase - IMM 20-003 Ro - Identificarea poluaților de mare risc în cadrul instalației (folosiți curent sau în trecut). - Fisa poluanţilor potenţiali (Planul de prevenire a poluărilor accidentale)- EMD 205-01Ro - Auto-monitorizarea indicatorilor de randament în condiții de mediu, precum si a celor care afectează procesele individuale -proceduri: - Aspecte, obiective, programe de management de mediu - EMD 201 00 Ro; - Cerințe legale și alte cerințe - EMD 202 00 Ro - Comunicare - EMD 203 00 Ro - Control operațional - EMD 204 00 RO - Situații de urgență și capacitate de răspuns - EMD 205 00 Ro - Monitorizare și măsurare - EMD 206 00 Ro |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate de societate privind administrarea şi întreţinerea instalaţiei sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.1.3 Diminuarea efectelor de retratare BAT este diminuarea impacturilor pe care acțiunile de retratare le au asupra mediului, prin intermediul unor sisteme de gestionare care să presupună reevaluarea specificațiilor procesului si controlul calității, de către client alături de operator (a se vedea Secțiunea 4.1.2). Aceasta se poate realiza după cum urmează: ○ se va asigura că specificațiile sunt: o corecte si actualizate o compatibile cu legislația în vigoare o aplicabile o posibil de îndeplinit o măsurabile în mod corespunzător, în vederea îndeplinirii cerințelor de performanță ale clientului ○ înainte de implementare, atât clientul cât si agentul economic trebuie să discute toate modificările propuse în procesele proprii ○ agenții economici trebuie instruiți pentru utilizarea sistemului ○ clienții trebuie să cunoască limitările procesului si atributele tratamentului de suprafață obținut. 4.1.2 Reducerea reprelucrării prin specificații de proces si control al calității Piesele de tratat sau suprafața piesei de bază tratate incorect, cu o specificație greșită sau neadecvată sau cu o specificație incorect aplicată poate determina striparea sau rectificarea unor cantități semnificative de metal (în tambur sau pe stative) așa cum este descris în Secțiunea 2.3, striparea metalului. În unele cazuri piesele de tratat si/sau piesa de bază trebuie să fie aruncate, în special bobinele de mari dimensiuni si plăcile cu circuite imprimate, cu toate că anumite piese tratate în tambur sau pe stative pot fi deteriorate irecuperabil. Reducerea proceselor de reprelucrare sau a cantităților aruncate se poate obține printr-o multitudine de metode, cum ar fi folosirea de sisteme oficiale de management al calității, SMC. Ca si în cazul instrumentelor de gestionare a mediului, descrise în Secțiunea 4.1.1, folosite pentru a obține o bună funcționare a instalației, înregistrarea oficială a acestor sisteme si diseminarea către muncitori este o bună practică. Cu toate că multe dintre aceste sisteme sunt acreditate extern (ceea ce poate fi o cerință din partea clienților) acest lucru nu este esențial. Nu este o practică neobișnuită ca aceste sisteme să fie auditate extern, pentru a se obține informații imparțiale pentru validarea si actualizarea sistemului, precum si pentru a spori încrederea clienților. Aceste sisteme includ de obicei un control statistic al procesului (CSP). Respectarea specificației adecvate pentru proces si controlul calității acestuia sunt de asemenea factori importanți. În cadrul activităților de tratare a suprafețelor, se anticipează de obicei „o primă abordare corectă” si de multe ori face parte dintr-un sistem oficial. Pentru a face acest lucru, o practică uzuală este aplicarea procesului corect prin metoda corectă pentru obținerea efectului dorit. Acest lucru necesită o înțelegere corectă a proprietăților conferite de tratarea suprafeței si de operațiunile ulterioare care vor fi executate cu piesele de tratat sau piese de bază, cum ar fi presarea, formarea, îndoirea, ondularea, perforarea, sudarea, lipirea, etc. Alte tehnici care contribuie la respectarea specificațiilor corecte sunt discutate în SGM (Secțiunea 4.1.1) si în sistemele de administrare a producției, cum ar fi ISO 9000. Pentru a adapta tratarea la obiectivul urmărit, sistemele de mediu si/sau de management al calității (după caz) pot oferi oportunități de dialog si acord între operator si client cu privire la specificația corectă pentru proces, planurile si devizele pentru proiect si punctele de măsurare a controlului calității pentru piesele de tratat si/sau piese de bază (a se vedea mai jos Aplicabilitatea). Următoarele exemple sunt pentru aspectele care trebuie să fie abordate: ○ tratarea suprafețelor poate modifica dimensiune unei piese de tratat prin grosimea stratului aplicat (de exemplu modificarea dimensiunii componentelor cu filet), caracteristicile piesei de bază (de exemplu fragilizarea acidă prin zincare acidă) sau poate fi inadecvată pentru procesele ulterioare (de exemplu unele finisaje pot fi fragile si se pot exfolia atunci când piesa tratată este ulterior îndoită sau ondulată) ○ în procesele electrolitice în care materialul aplicat este purtător de curent, depunerea se face mai ales pe marginile sau în colțurile piesei si/sau piesei de bază unde densitatea curentului este mai mare. Metoda de măsurare si punctele în care trebuie să se facă măsurătorile pentru controlul calității finisajului pot fi convenite în funcție de diferențele de grosime din diferitele porțiuni ale piesei de tratat sau ale piesei de bază care vor fi finisate. Unele metode de măsurare necesită suprafețe plane si pentru a respecta cerințele de eficiență tratarea trebuie să fie făcută cu atenție deoarece grosimea stratului este mai subțire pe zonele plane decât pe margini (raportul grosime centru – grosime margine de aproximativ 1:3 sau 1:4). De asemenea, cu toate că specificațiile pot fi respectate pentru zonele plane, măsurate, acumularea de pe margini poate avea ca rezultat exfolierea dacă acestea sunt ulterior prelucrate, cum ar fi prin ondulare ○ specificațiile de eficiență (cum ar fi obținerea unui anumit nivel de protecție anticorozivă) sunt de preferat în locul respectării totale a specificațiilor prescriptive. Cele mai obișnuite si ușor de aplicat metode de măsurare a grosimii trebuie folosite împreună cu specificațiile de eficiență, atunci când se poate stabili grosimea din punctele convenite care sunt deja executate conform specificațiilor (a se vedea de asemenea si discuția de la Înlocuire, Secțiunea 4.9) modificările procesului de fabricare anterior tratării suprafeței. De exemplu: ○ modificarea uleiurilor de presare (cu un tip care rămâne presat în micro-structura piesei de bază si nu răspunde la procesele normale de degresare), a tipului de piesă de bază, a tipului de presare a pieselor în dispozitivul de prelucrare, întărirea anterior tratării suprafeței, etc. ○ modificarea specificației de utilizare finală ○tratare în tambur în loc de stativ (posibil din motive financiare) ○ organizațiile sau sectoarele industriale majore care necesită volume mari de tratare a suprafețelor pot menționa propriile specificații (cum ar fi industriile de automobile sau aeronave). Organizațiile mai mici folosesc specificațiile publice disponibile. Pentru respectarea specificațiilor, este necesară consultarea celor mai recente versiuni si verificarea faptului că specificațiile sunt adecvate si pentru alte produse, pentru procesările ulterioare si utilizarea finală ○ unii clienți pot solicita respectarea specificațiilor cu cel mai bun nivel calitativ disponibil, cum ar fi specificațiile militare si aerospațiale care implică folosirea cadmiului pentru alte produse. Aplicațiile militare si aerospațiale nu pot fi vândute si aplică o legislație specifică pentru cadmiu. Există multe metode prin care procesele pot fi îmbunătățite în ceea ce privește stabilitatea si rezistența în timp si multe tehnici descrise în Capitolul 4 au acest avantaj, pe lângă faptul că îmbunătățesc randamentul în condiții de mediu. Când intervine această situație, acest lucru este subliniat în Secțiunea „Argumentele care stau la baza implementării”. Exemple ar fi utilizarea de anozi insolubili cu completare din exterior (a se vedea Secțiunea 4.8.2), agitarea soluției de tratare (Secțiunea 4.3.4) si controlul concentrației substanțelor chimice de tratare (Secțiunea 4.8.1) |
| Tehnici aplicate de societate | Diminuarea efectelor de retratare se realizează astfel: - pentru orice produs sau proces de producție nou efectuat în societate, se realizează omologarea produsului/procesului în cadrul Atelierului Prototipuri în acord cu cerințele clientului. - există "Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și mediu ale SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA" pentru furnizori, subcontractanți și prestatori de servicii - CFS 01 , care prevede: -Furnizorii/ subcontractanții/prestatorii de servicii trebuie să se alinieze la politica și obiectivele societății în sensul - evitării producerii oricărui incident de mediu; - conformării cu legislația și cu reglementările în vigoare; -acționării în direcția prevenirii poluării; - furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului toate informațiile necesare despre produse (specificații tehnice, fișe de securitate, etc.) în vederea utilizării corespunzătoare a acestora; - produsele livrate ca și neconforme în urma recepției la primire sau cu ocazia punerii/ folosirii în fabricație vor fi returnate furnizorului; - prestatorul nu are voie să utilizeze alte substanțe chimice decât cele necesar prestării serviciilor pentru care are contract cu beneficiarul. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.1.4 Evaluarea instalaţiei BAT este stabilirea normelor de referință (sau a valorilor de referință) care permit monitorizarea instalației în permanență, precum si în raport cu valorile de referință externe (a se vedea Secțiunea 4.1.3) În acest capitol, sunt indicate valori de referință pentru diferitele activități, acolo unde se dispune de date. Domeniile esențiale pentru stabilirea valorilor de referință sunt: - consumul de energie - consumul de apă - consumul de materii prime. Înregistrarea si monitorizarea consumului de utilități, pe tipuri: electricitate, gaze, GPL si alți combustibili, indiferent de sursă si de costurile unitare, a se vedea Secțiunile 4.1.1 (j) Detaliile si perioada de înregistrare, cum ar fi pe oră, pe tură de lucru, pe săptămână, pe metru pătrat de capacitate sau în funcție de altă măsură etc., vor fi stabilite în funcție de dimensiunea procesului si de importanța relativă a măsurii respective. 4.1.3 Normarea Normarea este înregistrarea sistematică a intrărilor (materii prime, energie si apă) si ieșiri (emisii în aer, apă si sub formă de deșeuri) si compararea periodică a acestora cu datele anterioare cu privire la instalație, cu normările din sector, de la nivel național sau regional, a se vedea Secțiunea 4.1.1(j). O normare adecvată presupune date comparabile – pentru o comparație de date similare. Pentru activitățile de tratare a suprafețelor această comparație se poate efectua cel mai bine în baza suprafeței tratate sau o altă bază de consum sau flux de producție De exemplu, kg de zinc folosit la 10.000 m2 de suprafață, kg de zinc evacuate la 10.000 m2 de suprafață, kWh la 10.000 m2 de suprafață. În continuare se da modul de calcul. greutate (kg) S = ----------------------------------- densitate (kg/m3) x e (m) Unde: S = suprafață, e = grosime si m = metri BAT este optimizarea continuă a consumului de intrări (materiale prime si utilități), în raport cu valorile de referință. Sistemele de activare a datelor vor include: identificarea unei persoane sau a unor persoane responsabile cu evaluarea si manipularea datelor acțiunile întreprinse pentru informarea responsabililor cu performanța instalației, inclusiv pentru alertarea agenților economici, în mod rapid si eficient, în cazul abaterilor de la performanța normală alte investigații care să explice de ce s-au înregistrat abateri de la performanța normală, respectiv de la valorile de referință extern |
| Tehnici aplicate de societate | Stabilirea normelor de referință (sau a valorilor de referință) care permit monitorizarea instalației în permanență, precum si în raport cu valorile de referință externe. În instalaţie se face monitorizarea consumurilor de utilităţi in cadrul fiecărui compartiment de producție. Acestea sunt raportate anual în RAM. Nu s-au calculat valorile de referință prin normarea consumului de utilități și materii prime raportate la volumul producției . În societate există o bază de date cu evidența la zi a intrărilor și a stocurilor de materii prime și materiale auxiliare utilizate, cu evidența lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, se face periodic o analiză a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienței acestora |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Din punct de vedere al stabilirii normelor de referință privind consumurile de materii prime și energie aferente instalației , precum și a luării măsurilor de optimizare a acestora, societatea nu este BAT. Se propune ca în termen de 6 luni de la emiterea Autorizației integrate de mediu să se realizeze normarea consumurilor de materii prime și energie aferente instalației și să se ia în considerare măsuri de optimizare a acestora. Rezultatele vor fi cuprinse în RAM aferent anului 2015. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.1.5 Optimizarea si controlul liniei tehnologice BAT este optimizarea fiecărei activități în parte si a liniei tehnologice, prin calcularea intrărilor si ieșirilor teoretice, aferente opțiunilor alese de îmbunătățire, si prin compararea cu cele obținute efectiv, a se vedea Secțiunea 4.1.4. Pot fi utilizate informațiile din analizele comparative, datele din sector, recomandările din acest document si alte surse. Calculele pot fi efectuate manual, deși utilizarea unui program software ar facilita acest demers. În cazul liniilor automate, BAT constă în controlul si optimizarea în timp real a procesului, a se vedea Secțiunea 4.1.5. 4.1.4 Optimizarea liniei tehnologice Calcularea intrărilor si ieșirilor teoretice necesare opțiunilor selectate, cum ar fi cele din Secțiunile 4.4.2, 4.4.4.2, 4.6 si 4.7 este utilă pentru estimarea randamentului în condiții de mediu si a eficienței economice a instalației. Acestea pot fi calculate manual dar este o activitate laborioasă si durează foarte mult. Se pot folosi instrumente software pentru optimizarea randamentului liniilor tehnologice deoarece recalcularea se face mai ușor si mai repede. Calculele pot fi scrise pentru fiecare proces de către contractanții externi sau interni si pot avea un caracter general sau specific fiecărei instalații. Un instrument software se bazează pe tabelele Excel si are o serie de parametri pentru galvanizarea pe stativ sau în tambur. Calculele din tabele sunt aceleași, sau similare, celor citate în acest BREF si mai includ si alte informații similare, inclusiv calculele financiare standard. Un exemplu de calcul este prezentat în Anexa .. Un set de date este pentru o instalație care folosește „bunele practici” (instalația model SE2000) si un alt set este pentru o instalație medie din Marea Britanie numită „referință” (aceasta nu este o „referință” în sensul utilizat în acest BREF, ci înseamnă nivelul actual de practică). Exemplul dat prezintă costurile de trecere de la o medie industrială la o instalație cu „bune practici” folosind mai multe opțiunide optimizare descrise în Capitolul 4 al acestui BREF. De exemplu, folosind software-ul prezentat în Anexa 8.11. diferența între o linie cu tambur specifică pentru zinc si pasivizare si o linie optimizată folosind tehnicile BAT este: · Linie specifică: 11.500 m3 consum de apă pe an · Linie optimizată: 2.951 m3 consum de apă pe an, cu o economie de 74 % Datele de intrare pentru instalația „medie” (referință) pot fi adaptate unei instalații reale pentru realizarea unei comparații sau pentru examinarea efectelor diferitelor opțiuni, cum ar fi suplimentarea etapelor de clătire, adăugarea de evaporatoare sau modificarea proceselor, etc. Deoarece software-ul este pentru galvanizare, toate variabilele, cum ar fi completarea cu substanțe chimice si toate cheltuielile de intrare sau ieșire, pot fi modificate pentru ca programul să poată fi folosit pentru alte procese. |
| Tehnici aplicate de societate | Optimizarea fiecărei activități în parte și a liniei tehnologice În procesul de cromare dură menținerea parametrilor de lucru se face în funcție de analizele zilnice (implementarea programului de mentenanță autonomă -TPM, cu o frecvență de verificare zilnică), monitorizare consumuri chimicale, monitorizare activități curățenie și monitorizarea parametrilor de mediu (cu laboratoare externe acreditate). |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate pentru optimizarea și controlul liniei tehnologice sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.2 Proiectarea, construirea si exploatarea instalației Liniile tehnologice din acest sector au în comun stocarea substanțelor chimice si documentul de referință referitor la BAT de stocarea, în care sunt cuprinse tehnicile relevante [23, EIPPCB,2002]. BAT este proiectarea, construirea si exploatarea instalației astfel încât să se prevină poluarea, prin identificarea pericolelor si a căilor, clasificarea riscurilor posibile si implementarea unui plan de acțiuni în trei etape, în vederea prevenirii poluării (a se vedea Secțiunea 4.2.1): Etapa 1: ○ asigurarea unor dimensiuni suficiente ale instalației ○ confirmarea zonelor identificate ca fiind supuse unui risc în urma scurgerilor de substanțe chimice, prin utilizarea unor materiale corespunzătoare care să asigure bariere impermeabile asigurarea stabilității liniilor tehnologice si a părților componente (inclusiv echipamentele utilizate temporar sau rareori). Etapa 2: ○asigurarea că rezervoarelor de stocare a materialelor de risc sunt protejate prin utilizarea tehnicilor constructive, cum ar fi utilizarea unor rezervoare cu înveliș dublu sau amplasarea acestora în zone închise ○ asigurarea că bazinele de exploatare din linia tehnologică se află într-o zonă închisă ○atunci când soluțiile sunt pompate de la un bazin la altul, asigurarea că bazinele colectoare au o capacitate suficientă pentru a face față cantității pompate ○asigurarea că există un sistem de identificare a scurgerilor, respectiv că zonele închise sunt verificate cu regularitate, în cadrul unui program de întreținere. Etapa 3: ○· inspecția periodică si programele de testare ○ planurile de urgență în cazul accidentelor potențiale, care vor include: - planurile de incidente majore pe amplasament (elaborate conform dimensiunii si locației amplasamentului) - procedurile de urgență în cazul pierderilor de substanțe chimice si ulei - inspecțiile zonelor de siguranță - liniile directoare din domeniul gestionării deșeurilor, pentru deșeurile generate din activitățile de verificare a pierderilor - identificarea echipamentelor adecvate si asigurarea că acestea sunt disponibile si în stare bună de funcționare - asigurarea că personalul este conștient în ceea ce privește protecția mediului si că acesta a fost instruit să facă față eventualelor pierderi si accidente - identificarea rolurilor si responsabilităților persoanelor implicate. 5.1.2.1 Stocarea substanțelor chimice si a pieselor de tratat/bazelor În plus față de aspectele generale din documentul de referință privind stocarea [23, EIPPCB, 2002], următoarele aspecte au fost identificate ca fiind BAT specifice pentru acest sector (a se vedea Secțiunea 4.2.2): ○ evitarea producerii gazelor cianurice libere, prin stocarea separată a acizilor si a cianurilor ○ stocarea separată a acizilor si a alcaliilor ○ reducerea riscului de incendiu prin stocarea separată a substanțelor chimice inflamabile si a agenților oxidanți ○ reducerea riscului de incendiu prin stocarea tuturor substanțelor chimice combustibile spontan când sunt umede în condiții uscate si separat de agenții oxidanți. Marcarea zonei de stocare a acestor substanțe chimice, pentru a se evita utilizarea apei în acțiunile de stingere a eventualelor incendii ○ evitarea contaminării solurilor si apelor cu pierderi sau scurgeri de substanțe chimice ○ evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a rețelei de conducte, a sistemelor de livrare si a sistemelor de comandă de către substanțele chimice sau aburii corozivi. În vederea reducerii prelucrării suplimentare, BAT este prevenirea degradării pieselor/bazelor de metal stocate (a se vedea Secțiunea 4.3.1), printr-unul din mijloacele de mai jos sau prin combinarea acestora: ○ scurtarea perioadei de stocare ○ controlarea corozivității atmosferei de stocare, prin verificarea umidității, temperaturii si compoziției ○ utilizarea unui strat anticoroziv sau a unui ambalaj anticoroziv. |
| Tehnici aplicate de societate | Proiectarea, construirea si exploatarea instalaţiei astfel încât să se prevină poluarea În instalaţie, liniile de tratare sunt dimensionate corespunzător. În cadrul societății sunt stabilite planuri și proceduri referitoare la managementul situațiilor de urgență: - plan de prevenire și intervenție în care sunt stabilite activitățile, operațiile și produsele de la care pot proveni accidente și situații de urgență - EMD 205-00 Ro; - proceduri în situațiile de urgență și capacitate de răspuns, având ca scop stabilirea unor metode de identificare a posibilelor accidente, situații de urgență și capacitatea de răspuns; - planul de prevenire a poluărilor accidentale, întocmit în 2015 conține: lanțul informațional, componența colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale, lista punctelor critice, fișele poluanților potențiali, programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale, componența echipei de intervenție, lista dotărilor și a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale, program anual de instruire a echipelor de intervenție, lista unităților care acordă sprijinul în caz de poluări accidentale. Materiile prime , materialele, deşeurile sunt depozitate în spaţii amenajate, funcţie de compatibilităţi. Depozitele pe categorii de materiale, de pe amplasamentul S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A.: Depozit substanțe chimice - pe amplasamentul societății (în curs de amenajare); lacuri, vopsele, diluanți rămân în depozitul SC COMA SA ; Depozit central - materii prime și produse finite; Rezervor suprateran pentru corgon, argon - gaz protecție sudură; Rezervor subteran - combustibil Linia de acoperire este amplasată în spaţiu închis, dotată cu protecție cauciucată prevăzute cu pardoseală antiacidă și canale colectoare care sunt racordate la bazinele de depozitare. Sunt implementate măsuri de inspecţie pentru detectarea scurgerilor accidentale. În cadrul sistemului de management sunt implementate proceduri: Protecția mediului-cadru general - IMM 20-001 Ro Colectare, depozitare, valorificare, eliminare deșeuri - IMM 20-002 Ro Gestionarea substanțelor periculoase - IMM 20-003 Ro Aspecte, obiective, programe de management de mediu - EMD 201 00 Ro; Cerințe legale si alte cerințe - EMD 202 00 Ro Comunicare - EMD 203 00 Ro Control operațional - EMD 204 00 RO Situații de urgenta si capacitate de răspuns - EMD 205 00 Ro Monitorizare si măsurare - EMD 206 00 Ro PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATEREA POLUARII ACCIDENTALE - EMD 205-01 Ro |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate în societate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.3 Agitarea soluțiilor de tratare BAT este agitarea soluțiilor de tratare, pentru a asigura deplasarea soluției proaspete pe fețele de reper (a se vedea Secțiunea 4.3.4). Acest lucru este posibil printr-unul din mijloacele de mai jos sau prin combinarea acestora: · turbulența hidraulică · agitarea mecanică a pieselor de tratat · sistemele de agitare a aerului la presiune scăzută în: o soluțiile în care aerul ajută la răcirea prin evaporare, în special atunci sunt utilizate cu recuperarea materialelor (a se vedea si Secțiunea 5.1.4.3) o anodizare o alte procese care necesită o turbulență mare pentru a atinge un grad înalt de calitate o soluțiile care necesită oxidarea aditivilor o atunci când este necesar să se îndepărteze gazele reactive (precum hidrogenul). Nu este BAT să se utilizeze sisteme de agitare a aerului la presiune scăzută în cazul: soluțiilor încălzite în care efectul de răcire din evaporare creste necesarul de energie soluțiilor cianurice, deoarece accelerează formarea carbonatului soluțiilor care conțin substanțe vizate, în acest caz sporind emisiile în aer (a se vedea Secțiunea 5.1.10). Nu este BAT să se utilizeze sisteme de agitare a aerului la presiune mare din cauza consumului energetic crescut. |
| Tehnici aplicate de societate | Agitarea soluțiilor de tratare în instalație se realizează prin recirculare. Soluția răcită în tancul de răcire este pompată în baie prin sistemul de prea - plin. La degresarea electrochimică agitarea soluțiilor se realizează prin recirculare - barbotare pentru omogenizare și separare grăsimi. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.5 Alte tehnici de optimizare a consumului de materii prime Electrozi de randamente diferite În activitatea de acoperire electrolitică, atunci când randamentul anodului este mai mare decât cel al catodului si când concentrația de metal este în continuă creștere, BAT este controlarea concentrației de metal, în conformitate cu compoziția electrochimică (a se vedea Secțiunea 4.8.2) prin: dizolvarea externă a metalului, în cazul în care acoperirea electrolitic se realizează cu anozi inerți. În prezent, aplicația principală este zincarea alcalină fără cianuri înlocuirea unora dintre anozii solubili cu anozi cu membrane, cu circuit de curent suplimentar si comandă separate. Anozii cu membrane se pot rupe, existând posibilitatea ca această tehnică să nu poată fi utilizată în atelierele sub-contractate, când formele si dimensiunile pieselor de acoperit variază în continuu (putând face contact cu si rupe membranele) utilizarea anozilor insolubili, atunci când tehnica a fost demonstrată. |
| Tehnici aplicate de societate | Optimizarea consumurilor de materii prime se realizează conform descrierii de la cap. 5.1.1.5 În instalație, creșterea randamentului procesului de cromare se realizează prin folosirea catalizatorilor. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în proces referitoare la alte metode de optimizare a consumului de materii prime - electrozi de randamente diferite - nu este cazul |
|  | 5.2 BAT pentru procesele specifice |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.1 Acoperirea în stativ În liniile cu stative, BAT este aranjarea acestora astfel încât să se diminueze pierderile de piesele de tratat si să se mărească intensitatea admisibilă de curentului, a se vedea Secțiunea 4.3.3). 4.3.3 Tratarea pe stative A se vedea Secțiunea 2.2. Fixarea corectă pe stative, fie folosindu-se stative cu cleme elastice pentru fixarea pieselor de tratat, fie lipirea cu sârmă de cupru, este importantă din mai multe motive: ○curentul corect/sarcina locală în procesul electrolitic ○ reducerea la minimum a pierderilor prin antrenare, a se vedea Secțiunea 4.6.3 ○ prevenirea pierderilor de piese de tratat: o piesele de bază care se dizolvă contaminează soluția de tratare o efecte negative asupra calității pentru client. |
| Tehnici aplicate de societate | Piesele sunt așezate în stativ în pozițíe verticală .La ieșirea din băi există un timp de întârziere (controlat automat de proces) pentru scurgerea soluțiilor. Piesele se prelucrează doar pe suprafața exterioară, pentru evitarea pătrunderii soluției în interiorul pieselor (tuburi) , acestea sunt prevăzute cu capace de protecție etanșe, pentru reducerea la minimum a pierderilor de soluție prin antrenare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate de societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.2 Liniile cu stativ – reducerea pierderilor prin antrenare BAT este prevenirea antrenării soluțiilor de tratare din liniile de prelucrare cu stativ, prin combinarea tehnicilor de mai jos (a se vedea Secțiunea 4.6.3 si referințele individuale): aranjarea pieselor de tratat astfel încât să se evite reținerea de lichide din proces, prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de înclinare si prin dispunerea componentelor în formă de cupă cu fața în jos creșterea timpului de golire la retragerea stativelor. Valorile indicative de referință pentru drenarea stativelor sunt indicate în Tabelul 4.2. Acesta va fi limitat de: o tipul soluției de tratare o calitatea cerută (perioadele lungi de drenare pot duce la uscarea parțială a soluției pe bază) o timpul de serviciu al transportorului, valabil pentru instalațiile automate inspectarea si întreținerea cu regularitate a stativelor, pentru a se depista eventualele fisuri sau crăpături care ar putea reține soluția de tratare și pentru a se asigura că straturile aplicate își păstrează proprietățile hidrofobe stabilirea cu clienții să se realizeze componente cu spații minime de prindere a soluției de tratare sau să se prevadă goluri de scurgere montarea unor paliere de golire între bazine, înclinate spre bazinul de tratare recircularea soluției de clătire prin pulverizare, a ceței sau a soluției de tratare în exces în bazinul de tratare (a se vedea Secțiunile 4.6.6 ). Aceasta ar putea fi limitată de: o tipul soluției de tratare o calitatea cerută. Pulverizarea poate cauza pulverizarea excesivă, formarea de aerosoli de substanțe chimice și uscarea prea rapidă, care ar putea cauza defecte de aspect. Acestea pot fi evitate prin: pulverizarea într-un bazin sau în altă incintă utilizarea pulverizatoarelor de joasă presiune (clătire prin stropire). Există riscul de infectare a aerosolilor cu legionella. Acest risc poate fi evitat, însă, printr-o proiectare si o întreținere corespunzătoare. |
| Tehnici aplicate de societate | In instalaţia de cromare dură sunt luate următoarele măsuri: dispunerea pieselor pe stativ în pozițíe verticală astfel încât soluţia de tratat să se scurgă pe marginea de jos a acestora; scoaterea lentă a stativelor din soluţia de tratare, asigurarea unui timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent să se adune si să formeze picături care se vor scurge de pe piese; stratul de protecţie a stativului este hidrofug (realizat prin plastifiere) pentru o mai bună scurgere a soluţiilor aderente. stativele sunt clătite sau pulverizate cu apă (4 spălări împreună cu piesele și curățarea periodică de depuneri solide mecanic și cu jet de apă)- elimina soluţia aderentă |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate în instalaţie sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.3 Liniile cu tambur – reducerea pierderilor prin antrenare BAT este prevenirea antrenării soluțiilor de tratare din liniile de prelucrare cu tambur, prin combinarea tehnicilor de mai jos (a se vedea Secțiunea 4.6.4): realizarea tamburelor dintr-un plastic neted hidrofob si inspectarea cu regularitate, pentru depistarea eventualelor zone uzate, deteriorări, adâncituri sau umflături care pot reține soluția de tratare asigurarea că alezajul găurilor din carcasele tamburelor are o suprafață suficientă a secțiunii transversale, în raport cu grosimea cerută a panourilor, în vederea reducerii efectelor capilare asigurarea că proporția găurilor din carcasele tamburelor este cât mai mare pentru a garanta golirea si păstrarea, în același timp, a rezistenței mecanice înlocuirea găurilor cu dopuri cu sită (deși acest lucru s-ar putea să nu fie posibil în cazul pieselor grele). La retragerea tamburului, BAT este prevenirea antrenării soluțiilor de tratare din liniile de tratare cu tambur: retragerea lentă, pentru a mări antrenarea, a se vedea Tabelul 4.3 rotirea intermitentă barbotarea (clătirea cu ajutorul unei țevi introduse în tambur) montarea unor paliere de golire între bazine, înclinate spre bazinul de tratare înclinarea tamburului la un capăt, atunci când este posibil. Valorile indicative pentru golirea tamburelor sunt prezentate în Tabelul 4.3. Trebuie subliniat faptul că, deoarece aceste tehnici reduc antrenarea în liniile cu tambur, recuperarea primei clătiri este mai eficientă (a se vedea Secțiunile 5.1.5 si 5.1.6). |
| Tehnici aplicate de societate | Nu este cazul |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Nu este cazul |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.4 Liniile manuale La exploatarea liniilor manuale, BAT constă în: aplicarea tehnicilor de dispunere a stativelor la tratarea cu stative creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate, prin aplicarea tehnicilor descrise în Secțiunile 5.1.5, 5.1.6, precum si tehnicile prezentate în Secțiunile 5.2.2 si 5.2.3 fixarea stativului sau a tamburului pe cadre deasupra fiecărei băi de tratare, pentru a se asigura timpul corect de golire si creșterea eficienței de clătire prin pulverizare, a se vedea Secțiunile 4.7.6 |
| Tehnici aplicate de societate | Nu este cazul |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Nu este cazul |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.5 Înlocuirea și/sau controlul substanțelor periculoase BAT generală constă în utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase (a se vedea Secțiunea 4.9). Cazurile specifice în care se pot folosi substanțe si/sau procese mai puțin periculoase sunt indicate mai jos. Pentru cazurile în care o anumită substanță periculoasă trebuie folosită neapărat, tehnicile de reducere a consumului respectiv si/sau de reducere a emisiilor sunt menționate mai jos. În anumite cazuri, această măsură se află în legătură cu măsuri de sporire a eficienței procesului si/sau de reducere a consumului sau e emisiilor de materii utilizate în activitățile specifice. 5.2.5.1 EDTA BAT este să se evite utilizarea EDTA si a altor agenți puternic chelatori, printr-una din măsurile de mai jos: utilizarea unor substituți biodegradabili, cum ar fi cei pe bază de acid gluconic (a se vedea Secțiunea 4.9.1) utilizarea unor metode alternative, cum ar fi acoperirea directă în sectorul fabricării plăcilor cu circuite imprimate (a se vedea Secțiunea 4.15) Atunci când se utilizează EDTA, BAT constă în: diminuarea emisiilor, prin utilizarea tehnicilor de economisire a materialelor si a apei (a se vedea Secțiunile 5.1.5 si 5.1.6) luarea tuturor măsurilor prin care să se asigure că nu există emisii de EDTA în apele uzate, prin aplicarea tehnicilor de tratare, descrise în Secțiunea 4.16.8. Cianura este un agent chelator puternic, dar aceasta este abordată separat 5.2.5.2 PFOS (perfluorooctan sulfonat) Pentru înlocuirea PFOS există opțiuni restrânse, criteriile de sănătate si siguranță putând constitui un important factor. Atunci când se utilizează PFOS, BAT constă în reducerea consumului prin: monitorizarea si controlarea adăugării de materiale care conțin PFOS, prin măsurarea tensiunii superficiale (a se vedea Secțiunea 4.9.2) reducerea emisiilor în aer, prin utilizarea secțiunilor de izolație flotantă (a se vedea Secțiunea 4.4.3) controlarea emisiilor în aer de aburi periculoși, după cum este arătat în Secțiunea 4.18. Atunci când se utilizează PFOS, BAT constă în reducerea emisiilor acestora în mediu, prin aplicarea tehnicilor de conservare a materialelor, cum ar fi închiderea circuitului, a se vedea Secțiunea 5.1.6.3. În instalațiile de anodizare, BAT constă în utilizarea surfactanților fără PFOS, a se vedea Secțiunea 4.9.2 În alte procese, BAT constă în încercarea de eliminare progresivă a PFOS. Aceste opțiuni sunt însoțite de anumite limitări, dezbătute în secțiunile indicate: utilizarea proceselor fără PFOS: înlocuitori pentru procesele de zincare alcalină electrolitică fără cianuri si pentru procesele cu crom hexavalent, a se vedea Secțiunea 4.9.6 închiderea într-o incintă a procesului sau a bazinului respectiv, a se vedea Secțiunile 4.2.3 si 4.18.2. 5.2.5.3 Cianura Cianura nu poate fi înlocuită în toate aplicațiile, a se vedea Tabelul 4.9. Atunci când soluțiile cu cianuri trebuie folosite neapărat, BAT constă în utilizarea unei tehnologii cu circuit închis în procesele cu cianuri 5.1.6.3. Cu toate acestea, degresarea cu cianuri nu este BAT (a se vedea Secțiunile 4.9.5 si 4.9.14). Atunci când soluțiile de tratare cu cianuri trebuie agitate, nu este BAT să se utilizeze metode de agitare la presiune scăzută, deoarece acestea sporesc formarea carbonatului (a se vedea Secțiunea 5.1.3) 5.2.5.4 Cianura de zinc BAT constă în substituirea soluțiilor pe bază de cianură de zinc, prin utilizarea (a se vedea Secțiunea 4.9.4): zincului acid, în vederea asigurării unui randament energetic optim, a emisiilor reduse în mediu si a obținerii unor finisaje decorative lucioase (a se vedea Secțiunea 4.9.4.3) zincului alcalin fără cianură, atunci când distribuirea metalului constituie un factor important (a se vedea Secțiunea 4.9.4.2, cu mențiunea că ar putea conține PFOS, a se vedea Secțiunea 5.2.5.2) 5.2.5.7 Cromul hexavalent Înlocuirea cromului hexavalent este abordată în Secțiunea 4.9.8 si mai detaliat în Anexa 8.10: BAT sunt descrise în secțiunile de mai jos. Există o serie de limitări generale ale acestei înlocuiri: cromul trivalent nu a fost utilizat la scară economică în procesele de acoperire a oțelului în bobine de mari dimensiuni si nu poate fi utilizat pentru aplicațiile cu crom dur. Anodizarea cu acid cromic are o utilizare limitată, de obicei, la aplicațiile aerospațiale, electronice si alte aplicații specializate. Nu există metode de înlocuire. 5.2.5.7.2 Acoperirea cu crom hexavalent În aplicațiile de acoperire cu crom hexavalent, BAT constă în: reducerea emisiilor în aer, printr-una din metodele de mai jos sau printr-o combinație a acestora (a se vedea Secțiunea 4.18): o acoperirea mecanică sau manuală a soluției de acoperire în timpul procesului de acoperire, mai ales în cazurile în care perioadele de acoperire sunt lungi, precum si în perioadele în care soluția nu este folosită o utilizarea unui sistem de aspirare a aerului, cu condensarea cețurilor în evaporator, pentru sistemul de recuperare a materialelor cu circuit închis. Ar putea fi necesar ca substanțele care interferează cu procesele de acoperire să fie îndepărtate din condensate înainte de reutilizare, respectiv îndepărtate cu ocazia lucrărilor de întreținere a băii (a se vedea Secțiunea 4.7.11.6) o în cazul liniilor noi sau al modernizării liniei tehnologice, si dacă piesele de tratat sunt destul de uniforme ca dimensiune, închiderea liniei de acoperire sau a bazinului de acoperire într-o incintă (a se vedea Secțiunea 4.2) operarea soluțiilor de crom hexavalent în regim de circuit închis (a se vedea Secțiunile 4.7.11.6 si 5.1.6.3 de mai sus). Această metodă reține PFOS si Cr(VI) în soluția de tratare. 5.2.5.7.3 Straturile de acoperire prin conversia cromului (pasivizarea) Reducerile în utilizarea pasivizărilor Cr(VI) sunt impuse de Directivele referitoare la vehiculele retrase din circulație si la restricționarea substanțelor periculoase [98, EC, 2003, 99, EC, 2000]. Cu toate acestea, în momentul elaborării acestui BREF (2004), GTL a raportat că alternativele disponibile sunt noi si că nu pot fi deduse BAT. Pasivizările trivalente pot fi utilizate, dar au concentrații de crom de până la de zece ori mai mari, necesitând în plus un consum mai mare de energie. Acestea nu pot atinge rezistența anticorozivă mai mare a pasivizărilor brune, kaki sau negre, obținute cu sistemele de Cr(VI), fără utilizarea unor straturi suplimentare. Datele furnizate cu privire la sistemele fără crom sunt insuficiente, acestea putând conține substanțe periculoase pentru mediu. |
| Tehnici aplicate de societate | În instalaţie nu se foloseşte EDTA la degresare În instalaţie nu se foloseşte PFOS (perfluorooctan sulfonat) În instalaţie cromul hexavalent se foloseşte in instalația de cromare dură, în baia de cromare sub formă de anhidridă cromică, linia de acoperire este situată într-o încăpere separată, special destinată acestui proces, iar băile liniei de cromare sunt separate de restul mediului printr-o protecție de polietilenă. Societatea a demarat prin Asociația VECCO înregistrarea la Agenția ECHA pentru utilizarea cromului hexavelent conform Regulemantului REACH. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.7 Înlocuirea degresării si variantele de degresare Agenții economici din sectorul tratării suprafețelor, în special atelierele care lucrează pe bază de contract sau ocazional, nu sunt întotdeauna bine informați de către clienți, cu privire la tipul de ulei sau grăsime de pe suprafața pieselor de tratat sau a bazelor. BAT constă în stabilirea unei cooperări cu clientul sau agentul economic din procesele precedente (a se vedea Secțiunea 4.3.2) pentru: diminuarea cantității de ulei sau grăsime si/sau alegerea uleiurilor, grăsimilor sau sistemelor care permit utilizarea celor mai ecologice sisteme de degresare. BAT constă în utilizarea, acolo unde există cantități excesive de ulei, a unor metode fizice de îndepărtare a uleiului, cum ar fi centrifugarea (Secțiunea 4.9.14.1) sau lama de aer (Secțiunea 4.9.15). În cazul pieselor mari, de o calitate critică si/sau de mare valoare, se poate aplica metoda stergerii manuale (a se vedea Secțiunea 4.9.15). 5.2.7.3 Degresarea cu soluții apoase BAT constă în reducerea consumului de substanțe chimice si energie în sistemele de degresare cu soluții apoase, prin aplicarea unor sisteme cu durată lungă de utilizare, cu posibilitate de regenerare si/sau întreținere continuă a soluției, off-line sau on-line (a se vedea Secțiunile 4.9.14.4, 4.9.14.5 si 4.11.13). 4.9.14.4 Degresarea cu emulsie slabă Pentru degresarea chimică pe bază de soluție apoasă există o variantă care utilizează o soluție mai usor de întreținut. Agenții de suprafață utilizați în soluțiile de degresare pe bază de emulsie slabă sunt dezvoltații chimic astfel încât să nu formeze o emulsie stabilă cu uleiurile si grăsimile îndepărtate. Bazinele de degresare sunt golite într-un bazin colector (utilizat, de obicei, pentru un grup de bazine de degresare), în vederea îndepărtării uleiurilor si sedimentelor care plutesc. Soluția de degresare cu emulsie slabă se separă singură, astfel încât pentru îndepărtarea uleiului pot fi utilizate sisteme mecanice simple (separatoare). Prin îndepărtarea continuă a elementelor contaminante prin intermediul bazinului colector si prin recircularea soluțiilor de degresare curățate în baie, se obține o durată lungă de utilizare a soluției. Sistemele de degresare cu emulsie slabă reprezintă un compromis între cele două cerințe specifice sistemelor de degresare: capacitatea mai mică (dar suficient de mare) de absorbție a uleiului decât băile de degresare puternic emulsionante; aceste sisteme pot fi mult mai ușor regenerate si reutilizate. 4.9.14.5 Degresarea biologică Deși este denumită deseori o tehnică substitut, degresarea biologică este o tehnică de întreținere a băilor de degresare cu alcalii slabe care își depășesc durata scurtă de viață prin regenerarea în bypass. Aceasta este descrisă pe larg în Secțiunea 4.11.13.4 4.9.14.8 Degresarea electrolitică cu control pH Electroliza într-o soluție de degresare este utilizată pentru îndepărtarea grăsimii si a murdăriei înainte de operațiunea de acoperire (a se vedea Secțiunea 2.3.8) Soluția de degresare este monitorizată în permanență cu ajutorul pH-ului, în vederea măsurării eficienței acesteia si a controlării adăugărilor de soluție nouă. Beneficiile de mediu sunt : reducerea la minimum a utilizării soluției de degresare si a cantităților de soluție uzată care necesită tratarea. Reducerea volumului de ape uzate si nămoluri provenite din stația de tratare a apelor uzate. Datele funcționale: procesul reduce gradul de contaminare a soluțiilor de acoperire si contribuie la diminuarea ratei de rebuturi. Aplicabilitatea: în instalațiile noi si existente, înainte de secțiunile de acoperire. 5.2.7.4 Degresarea de mare performanță În cazul în care există cerințe de curățare si degresare de mare, BAT constă fie în utilizarea unei combinații de tehnici (a se vedea Secțiunea 4.9.14.9), fie în aplicarea unor tehnici specializate, cum ar fi curățarea cu gheață carbonică sau cu ultrasunete (a se vedea Secțiunile 4.9.14.6 şi 4.9.14.7) 4 .2.8 Întreținerea soluțiilor de degresare Pentru reducerea consumului de materiale si energie, BAT este să se utilizeze o tehnică sau o combinație de tehnici de întreținere si prelungire a duratei de viață a soluțiilor de degresare. Tehnicile aplicabile în acest scop sunt indicate în Secțiunea 4.11.13. 4.11 Întreținerea soluțiilor de tratare Controlul corespunzător al parametrilor de operare ai băii asigură calitatea adecvată a piesei de tratat/bazei, precum si o durată mai mare de viață a băii. În acest sens, este nevoie să se determine parametrii critici de operare, aceștia urmând să fie menținuțI în limitele acceptabile stabilite [67, IAMS, 2003]. Substanțele contaminante, care afectează calitatea tratamentului, se acumulează în soluțiile de tratare, sub formă de produse de conversie sau de descompunere, în timpul tratării sau al alimentării cu soluție, din soluțiile precedente utilizate pentru piesele de tratat/baze. Întreținerea discontinuă sau continuă si regenerarea sunt astfel necesare, în special în cazul în care funcția de reînnoire a materiilor antrenate este eliminată prin recuperarea pierderilor prin antrenare. La derularea operațiunilor de întreținere a soluțiilor, pe șarje sau pe o bază ad coc, trebuie să fie luate toate măsurile pentru evitarea pierderilor la pomparea soluțiilor concentrate dintr-un bazin într-altul, verificându-se că toate rezervoarele sunt fixate în mod corespunzător în zone închise, că pierderile din activitatea de pompare si scurgerile sunt colectate si că sistemul de conducte este corespunzător, a se vedea Secțiunea 4.2.1. În principiu, există o diferență între soluțiile de tratare electrochimice si soluțiile chimice. Procedurile electrochimice cu anozi solubili se bazează pe migrarea ionilor de metal la catod, în câmpul electric aplicat, reduși la metal. În cadrul procedeelor de acoperire electrolitică, piesa de tratat sau baza sunt conectate sub formă de catod, în timp ce anodul este constituit, de obicei, din metalul care urmează a fi depus. În câmpul electric, ideal este ca de la anod să se dizolve aceeași cantitate de metal precum cea depusă la catod, astfel încât compoziția soluției de tratare să rămână constantă. Acest lucru înseamnă că durata de viață a soluțiilor utilizate în procedeeleelectrochimice este teoretic infinită. Cu toate acestea, practica arată că soluțiile de tratare își pierd din calitate, prin pătrunderea impurităților si formarea unor substanțe interferente, din diferite cauze, cum ar fi: introducerea unor substanțe interferente, provenite din soluțiile de tratare utilizate anterior, din cauza unei clătiri insuficiente dizolvarea metalului din bază (în special, la utilizarea soluțiilor de tratare pe bază de acizi) modificarea chimică a soluțiilor de tratare (reducerea Cr(VI) la Cr(III) în cazul cromării, formarea de carbonați prin reacția CO2 din aer în soluțiile cianurile alcaline) gradul mai mare de dizolvare a metalului de la anod decât separarea la catod descompunerea compușilor organici din soluțiile de tratare. În alte procese, sunt consumate, de asemenea, substanțe chimice, cum ar fi pentru reducerea ionilor de metal la metal, cu ajutorul agenților chimici de reducere în locurile activate de pe materialul de bază, în operațiunile de acoperire autocatalitică; de asemenea, pot avea loc alte reacții chimice (cum ar fi conversia straturilor). Ionii de metal, agenții de reducere si alte substanțe chimice trebuie să fie adăugate sub formă de săruri, în mod constant, durata de viață a acestor soluții fiind, astfel, în principiu, limitată. Din cauza acestor procese de degradare, calitatea soluției de tratare poate scădea până la punctul în care trebuie să se renunțe la ea. Este posibilă menținerea calității soluției de tratare, prin aplicarea unei tehnici de regenerare, de tipul celor descrise în această secțiune. Procedurile descrise în această secțiune nu sunt limitate exclusiv la electroliți. Acestea mai cuprind si soluțiile de decapare si atacare chimică, soluțiile de degresare etc. Observațiile se limitează la datele tehnice, specifice fiecărei proceduri în parte, pentru prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului. Recomandări cuprinse în tabelul 4.14 Soluţia de tratare Poluanţi cu factor perturbator Tehnica de întreţinere Agenţi de degresare la cald nămoluri de uleiuri, grăsimi lichide, aşchii metalice murdare 4.11.13. Decapare metale metale dizolvate Retardare (sorbţia acidului cu răşini - tehnică cu schimbători de ioni) Agenţi de curăţare electrolitică metal dizolvat, grăsime Separator Zincare cu cianură Zn redutant, produse de descompunere, carbonați. Metal secundar , Fe Anozi cu membrană, cu alimentare individuală de CC. pH înalt, tratare cu H2O2 şi filtrare Pasivizare produse de conversie de Zn şi aliaje de zinc, sulfat, metale secundare Alimentare şi exsudate Clătiri statice hidroxizi de metal, surfactanţi, alge Filtrare Băi de fosfatare metale, pH Ajustarea concentraţiei de metale şi pH. Filtru 4.11.1 Filtrarea soluțiilor de tratare Particulele în suspensie din electroliți pot influența în mod negativ calitatea stratului (îndeosebi prin includerea particulelor în strat). Filtrarea soluțiilor de tratare este un procedeu utilizat pentru îndepărtarea particulelor (cum ar fi așchiile sau murdăria), ajunse în soluție de la piesele de tratat/bază, anod, praful din aer sau compușii insolubili dezvoltați pe parcursul procesului (cum ar fi hidroxizii de metal). Pentru a asigura îndepărtarea continuă a materiilor solide, filtrul este instalat într-o derivație la bazinul de tratare. Ca mediu de filtrare, sunt preferate materialele reînnoibile, având în vedere că filtrele care pot fi înlăturate contribuie la creșterea cantității de deșeuri. De obicei, filtrele care nu mai pot fi utilizate, deși au fost decolmatate, sunt contaminate cu reziduuri periculoase de soluție si trebuie înlăturate ca deșeuri periculoase. Aplicabilitatea: procedeul reprezintă un avantaj pentru numeroase soluții. Filtrarea soluțiilor utilizate la tratarea suprafețelor face parte din practica uzuală de prelungire a duratei de viață a soluțiilor de tratare. Aspectele economice: investițiile necesare pentru implementarea unui procedeu de filtrare sunt mici, costurile fiind cuprinse între câteva sute si câteva mii de EURO. Acestea sunt viabile din punct de vedere economic, având în vedere că, dacă nu se asigură o filtrare suficientă, calitatea suprafețelor este afectată, iar soluția de tratare trebuie eliminată mai devreme decât ar fi necesar în mod normal. De asemenea, sunt generate costuri suplimentarea pentru retratarea rebuturilor. Argumentele care stau la baza implementării: reducerea frecvenței de înlocuire a soluției. |
| Tehnici aplicate de societate | NU există cantități excesive de ulei, pentru utilizarea unor metode fizice de îndepărtare a uleiului, cum ar fi centrifugarea sau lama de aer; Degresarea cu soluții apoase: reducerea consumului de substanțe chimice si energie în sistemele de degresare cu soluții apoase, prin aplicarea unor sisteme cu durată lungă de utilizare, cu posibilitate de regenerare si/sau întreținere continuă a soluției. Întreținerea soluţiilor în instalaţie Soluţia de tratare Poluanţi cu factor perturbator Tehnica de întreţinere Agenţi de degresare la cald - degresare electrochimică nămoluri de uleiuri, grăsimi lichide, aşchii metalice murdare Separarea uleiurilor prin deversarea prin sistemul de prea-plin al băii de degresare, cu evacuarea uleiului în stația de tratare. Verificarea și menținerea concentrației și pH-ului băii de degresare (creșterea perioadei de utilizare) Soluții cromare dură metal dizolvat, nămol Recircularea soluției și corecția acesteia, eliminarea șlamului din baia de cromare - eliminat cu SC ROUES SRL Soluții anodizare metal dizolvat, nămol Corecția băii și eliminarea șlamului de două ori pe an - contract SC ROEUS SRL |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Pentru tipurile de procese şi cerinţele tehnologice, tehnicile utilizate în societate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.8 Întreținerea soluțiilor de degresare Pentru reducerea consumului de materiale si energie, BAT este să se utilizeze o tehnică sau o combinație de tehnici de întreținere si prelungire a duratei de viață a soluțiilor de degresare. Tehnicile aplicabile în acest scop sunt indicate în Secțiunea 4.11.13. 4.11.13.8 Întreținerea procedeelor de degresare electrolitică Aceleași proceduri utilizate pentru degresanți alcalini pot fi aplicate si în cazul degresanților electrolitici, luându-se în considerare faptul că uleiul este îndepărtat într-o cantitate mai mică în comparație cu procedeele de degresare la cald. |
| Tehnici aplicate de societate | Se folosește doar un singur tip de degresant, nu se amestecă mai multe tipuri de degresanți care ar putea genera alt tip de emisii. Baia de degresare este prevăzute cu hotă cu spălător de gaze. Soluțiile de degresare electrochimică se întrețin prin :separarea uleiurilor prin deversarea acestora prin sistemul de prea-plin al băii de degresare, cu evacuarea uleiului în stația de tratare. Verificarea și menținerea concentrației și pH-ului băii de degresare (creșterea perioadei de utilizare) |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.9 Soluțiile de decapare si alte soluții puternic acide – tehnicile de prelungire a duratei de utilizare a soluțiilor si recuperarea acestora În cazurile în care consumul de acid pentru activitățile de decapare este unul mare, BAT este prelungirea duratei de viață a acidului, prin utilizarea uneia din tehnicile indicate în Secțiunea 4.11.14., respectiv prelungirea duratei de viață a acizilor de decapare electrolitică, prin utilizarea electrolizei pentru îndepărtarea metalelor secundare si oxidarea anumitor compuși organici (a se vedea Secțiunea 4.11.8). Acizii de decapare si alți agenți puternici pot fi si ei recuperați sau reutilizați extern, a se vedea Secțiunile 4.17.3 si 5.1.6.4, dar s-ar putea să nu fie BAT în toate cazurile. 4.11.8 Electroliza – purificarea soluțiilor de tratare Anumite elemente contaminante de metal pot fi îndepărtate din electroliți, în mod selectiv, la densități mici de curent, cuprinse între 0,05 si 0,3 A/dm². Eficiența acestei epurări selective poate fi sporită prin mărirea cantității de electrolit. 4.11.14 Decaparea Soluțiile de decapare îsi pierd proprietățile prin dizolvarea metalelor [124, Germania, 2003] si prin aportul constant de apă de clătire din etapele precedente ale procesului, astfel încât acestea trebuie reîmprospătate la intervale relativ scurte. În prezent, nu există tehnici puse în practică în scopul prelungirii duratei de utilizare a soluțiilor de decapare, deși ar putea fi luate în considerare procedeele în două etape sau aderență printr-o soluție de decapare uzată (a se vedea Secțiunea 2.3.6). Este important să se evite decaparea excesivă. Aceasta constă în atacarea metalului din care este realizată baza de către soluția de decapare, în tehnologia tratării suprafețelor acest lucru având efecte secundare nedorite, cum ar fi: creșterea consumului de acid, ceea ce duce la creșterea erodării metalului si, logic, la creșterea cantității de deșeuri generate (provenite în urma precipitării metalului dizolvat la tratarea apelor uzate si din creșterea cantității de acid rezidual) pierderea considerabilă a calității materialului de bază (fragilizarea datorată hidrogenului) eventuala degradare a suprafeței piesei de tratat si/sau modificarea măsurilor geometrice ale piesei de tratat. Decaparea excesivă se poate evita prin adăugarea unor asa-numiți inhibitori ai decapării, utilizați la scară largă [104, UBA, 2003]. 4.11.14.1 Măsurile pentru reducerea consumului de acizi de decapare Un sistem în cascadă în trei etape, cu acid clorhidric, care funcționează la 0,5 l/min, este utilizat cu succes pentru îndepărtarea zgurii de călire de pe piese, înainte de acoperire. Sistemul este identic cu un sistem de clătire cu apă în cascadă, dar utilizează 32 % acid clorhidric de decapare în loc de apă. 4.11.14.2 Prelungirea duratei de utilizare a soluțiilor de decapare prin procedeul de dializă prin difuzie liberă În cazul în care concentrația de săruri de metal din soluția de decapare, formate prin dizolvare, devine prea mare, efectul de decapare nu mai poate fi obținut, nici dacă se adaugă acid. În acest caz, baia de decapare devine inutilă, fiind, de obicei, golită. Utilizarea în continuare a soluției de decapare este posibilă numai prin separarea selectivă a sărurilor de metale dizolvate. Prin procedeul de dializă prin difuzie liberă, acidul este separat de metalele contaminante prin intermediul unui gradient de concentrație a acidului, între două compartimente de soluție (acid contaminat si apă deionizată), divizate de o membrană schimbătoare de anioni, a se vedea Figura 4.29. Acidul este difuzat prin membrană în apa deionizată, metalele fiind blocate, datorită sarcinii specifice si a selectivității membranei. Diferența majoră dintre dializa prin difuzie si alte tehnologii cu membrane, cum ar fi electrodializa sau osmoza inversă, constă în faptul că dializa prin difuzie nu folosește un potențial sau o presiune prin membrană. Acidul este transportat pe baza diferenței concentrației de acid din cealaltă parte a membranei. Drept urmare, această tehnologie presupune un consum energetic redus. 4.17.3 Reutilizarea şi reciclarea deșeurilor Deșeurile care nu pot fi recuperate la nivel intern pot fi valorificate la nivel extern, în centre specializate. În acest sens, buna practică recomandă depozitarea separată a acestor fluxuri de deșeuri, în vederea menținerii unei concentrații a componentelor care să facă recuperarea viabilă, respective în vederea prevenirii contaminării, cum ar fi contaminarea nămolului de hidroxid de aluminiu cu metale grele. În cele ce urmează, sunt enumerate câteva exemple de valorificare externă: companiile hidro si pirometalurgice, care operează în domeniul rafinării metalelor neferoase. Anumite nămoluri provenite din activitățile de acoperire electrolitică pot avea un conținut ridicat de materiale de valoare, care pot fi reciclate de către companii specializate. Reciclarea include rafinarea metalelor cupru, nichel, crom si zinc din nămolurile provenite din activitățile de acoperire electrolitică, sub formă de metale sau compuși de metal. producția de concentrate de metale utilizabile acizii fosforic si cromic, soluțiile uzate de atac cu acizi etc. hidroxidul de aluminiu din anodizare poate fi precipitat si reciclat, sub formă de coagulant, de exemplu, pentru tratarea apelor uzate. (Observație: apele de clătire din procesele de colorare si etanșare pot conține metale grele, fiind recomandată colectarea separată a nămolurilor din aceste fluxuri de ape uzate, în cazul reutilizării) companiile de substanțe chimice anorganice si sectorul sticlei si ceramicii, care utilizează metale sau compuși ai metalelor în producție Tehnicile în care metalele sunt amestecate nespecific în matrițe minerale (sticlă, ceramică, ciment) nu sunt considerate reciclare, dar pot constitui o opțiune. Trebuie subliniat faptul că legislația europeană controlează în prezent cantitatea de crom hexavalent din ciment. Electroliții si soluțiile de acoperire si de conversie, utilizate în instalația de tratare a suprafețelor si care nu mai pot fi regenerate, devin deșeuri lichide. Aceste soluții pot fi transmise, în anumite condiții, furnizorilor de substanțe chimice, în vederea reutilizării pentru producerea directă a unor noi electroliți. Obiectivul preferat este recuperarea, în vederea utilizării, a materiilor prime, adică recuperarea metalelor cupru, nichel si zinc din electroliții redundanți. Această tehnică poate fi aplicată, în principiu, si în cazul semi-concentratelor, cum ar fi conținuturile clătirilor statice. Ar putea fi avantajos ca aceste soluții puternice să fie concentrate mai departe, prin evaporare sau alte tehnici de concentrare, în acest mod reducându-se costurile de transport si sporindu-se conținutul de material util. |
| Tehnici aplicate de societate | Tehnicile aplicate în societate privind: ■Reutilizarea şi reciclarea deșeurilor Deșeurile care nu pot fi recuperate la nivel intern (nămolul din instalația de cromare - băile de anodizare și degresare și nămolul provenit din stația de pre-epurare prin electrocoagulare) sunt eliminate prin contract cu societăți autorizate specializate (SC ROUES SRL )- eliminare finală la Depozitul pentru deșeuri periculoase SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE- operația de eliminare conform fișei de trasabilitate a deșeurilor - D5 |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate referitoare la reutilizarea și reciclarea nămolurilor utilizează facilitățile existente în țară. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.10 Recuperarea soluțiilor de cromatare hexavalentă Se consideră BAT numai recuperarea cromului hexavalent din soluțiile concentrate si scumpe, cum ar fi soluțiile de cromatare în negru care conțin argint |
| Tehnici aplicate de societate | Nu este cazul |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Nu este cazul |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.2.11 Anodizarea În plus față de BAT generale, oricare dintre BAT specifice relevante pentru procesele si substanțele chimice (descrise mai sus) se aplică si anodizării. În afară de acestea, următoarele BAT se aplică în mod specific procedeului de anodizare: recuperarea căldurii: BAT constă în recuperarea căldurii din băile de anodizare, prin utilizarea uneia din tehnicile descrise în Secțiunea 4.4.3. recuperarea soluțiilor caustice de atac: BAT constă în recuperarea soluțiilor caustice de atac (a se vedea Secțiunea 4.11.5) dacă: o există un consum ridicat de soluție caustică o nu se utilizează aditivi pentru inhibarea precipitării aluminei o suprafața gravată obținută corespunde specificațiilor. clătirea în circuit închis: Nu este BAT pentru anodizare să se folosească un ciclu de clătire în circuit închis cu schimb de ioni, deoarece substanțele chimice îndepărtate au un impact asupra mediului si o cantitate similare cu cele ale substanțelor chimice necesare pentru procedura de regenerare. utilizarea surfactanților fără PFOS (a se vedea Secțiunea 5.2.5.2). |
| Tehnici aplicate de societate | În instalaţie nu se foloseşte PFOS (perfluorooctan sulfonat) - În instalație anodizarea este o etapă în procesul de cromare dură (pregătirea suprafețelor pentru cromare). După anodizare nu există clătire, se trece direct în băile de cromare , după care există clătiri succesive în cascadă cu recuperare de ape cromice. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Nu este aplicabil în procesul desfășurat |

2.3.3. Utilizarea resurselor și a energiei

Utilizarea energiei

Principalele resurse energetice utilizate la S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. sunt: energia electrică, gaze naturale, energie termică şi aer comprimat.

| Denumirea | Proces tehnologic/activitate în care se utilizează | Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică | Proceselor tehnologice şi activităţilor desfășurate în S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. | Din reţeaua naţională de electricitate - Contract de furnizare a energiei electrice și prestări servicii încheiat la data de 14.05.2009 cu SC COMPA SA care deține punctul TRAFO SC3 situat pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SRL. |
| Gaze naturale | Proceselor tehnologice şi activităţilor desfășurate în S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. | Contract de vânzare gaze naturale încheiat cu SC NEXT ENERGY SRL Teleorman, nr. 12/11.12.2012. |
| Energie termică | Proceselor tehnologice şi activităţilor desfășurate în S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. | Produsă de 6 centrale repartizate pe liniile fluxului tehnologic în spațiile de producție și 4 centrale termice repartizate în clădirea administrativă. |

Consum de energie – anul 2012/2013/2014:

| Denumire | UM | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | KWh | 6.398.580 | 6.370.250 | 5.970.139 |
| Energie termică | Giga cal. | 2.229 | 1.942 | 1.794 |
| Gaz natural | Nmc | - | 77.919 | 110.239 |

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT  prevăzute în documentul de referinţă : Document de referinţă privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafeţelor metalelor si materialelor plastice(August 2006)

### Energia

| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.4.1 Electricitatea – curentul de înaltă tensiune si cererile mari de curent Măsurile de gestionare a cererilor de curent de înaltă tensiune, respectiv a cererilor mari de curent, sunt descrise în Secțiunea 4.4.1. BAT constă în reducerea consumului de electricitate prin: Reducerea la minimum a pierderilor de energie reactivă din toate sectoarele trifazate, prin testarea la intervale anuale, verificându-se ca cos φ între tensiune si vârfurile de curent să fie în permanență peste 0,95 reducerea căderii de tensiune între conductori si conectori, prin reducerea distanței dintre redresoare si anozi (si valțurile conductoare din liniile de acoperire în proces continuu). Instalarea redresoarelor în imediata apropiere a anozilor nu este întotdeauna posibilă sau poate antrena corodarea severă a redresoarelor si/sau întreținerea acestora. O alternativă este utilizarea barelor colectoare cu o suprafață mai mare a secțiunii transversale; menținerea barelor colectoare scurte, cu o suprafață suficientă a secțiunii transversale, si păstrarea unui climat rece, prin utilizarea unui sistem de răcire cu apă atunci când sistemul de răcire cu aer este insuficient utilizarea alimentării individuale a anozilor prin bara colectoare cu comenzi, pentru optimizarea reglajului curentului întreținerea cu regularitate a redresoarelor si a contactelor (barelor colectoare) din sistemul electric instalarea unor redresoare moderne, cu comandă electronică, cu un factor mai bun de conversie decât tipurile mai vechi creșterea conductivității soluțiilor de tratare cu ajutorul aditivilor si prin întreținerea soluțiilor (a se vedea Secțiunile 5.1.5.3, 5.1.5.3.1 si 5.1.6.1) utilizarea formelor de undă modificate (puls, invers), în vederea îmbunătățirii depunerilor metalice, atunci când există tehnologii. |
| --- | --- |
| Tehnici aplicate de societate | În societate reducerea consumului de energie electrică se realizează prin creșterea conductivității soluțiilor de tratare cu ajutorul aditivilor si prin întreținerea soluțiilor de tratare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.4.2 Încălzirea Diferitele tehnici de încălzire sunt descrise în Secțiunea 4.4.2. Atunci când se utilizează încălzitoare electrice cu imersiune sau încălzire directă aplicată unui bazin, BAT constă în prevenirea incendiilor prin supravegherea manuală sau automată a bazinului, pentru a se asigura că acesta nu se usucă. 4.4.2 Încălzirea soluțiilor de tratare Există patru metode principale de încălzire a soluțiilor de tratare prin serpentine de încălzire folosind: · apă fierbinte la mare presiune · apă fierbinte fără presiune · fluide termice - uleiuri · încălzire directă a bazinelor individuale cu încălzitoare electrice (termoplojoare) sau arzătoare instalate direct la cuvele de tratare a suprafeței. Termoplonjoarele sunt deseori folosite pentru suplimentarea sistemelor indirecte. Informațiile adunate în urma vizitelor la fața locului prezintă următoarele aspecte: · apa fierbinte la mare presiune poate implica cheltuieli mari de utilizare si întreținere · apa fierbinte fără presiune si fluidele termice pot fi mai ieftine · pierderile de fluid termic pot deteriora soluțiile de tratare în mod irecuperabil · pierderile sistemelor de apă fierbinte pot dilua soluțiile de tratare în mod irecuperabil, cu toate că soluția poate fi recuperată dacă scurgerile sunt rectificate înainte ca diluarea să fie foarte importantă. |
| Tehnici aplicate de societate | Încălzirea soluţiilor din băile de tratare se face cu serpentine de încălzire. Agentul termic (apa caldă ) este generat de centrala termică (250kW) aferentă liniei de cromare dură. Băile de degresare electrochimică, anodizare și cromare dură sunt monitorizate continuu din punct de vedere al temperaturilor printr-un sistem local de alarmă. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnologia utilizată de societate este BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.4.3 Reducerea pierderilor de căldură BAT este reducerea pierderilor de căldură prin (a se vedea Secțiunea 4.4.3): căutarea oportunităților de recuperare a căldurii reducerea cantității de aer aspirat din soluțiile încălzite, prin intermediul uneia din tehnicile descrise în Secțiunile 4.4.3 si 4.18.3 optimizarea compoziției soluțiilor de tratare si a domeniului temperaturii de lucru. Monitorizarea temperaturii proceselor si controlul în aceste domenii optimizate ale procesului, a se vedea Secțiunile 4.1.1, 4.1.3 şi 4.4.3. izolarea bazinelor de soluții încălzite, printr-una sau mai multe din tehnicile următoare: o utilizarea bazinelor cu înveliș dublu o utilizarea bazinelor pre-izolate o aplicarea unui strat de izolație izolarea suprafeței bazinelor încălzite, prin utilizarea secțiunilor de izolație flotantă, sferice sau hexagonale. Excepția fac cazurile în care: o piesele de tratat sau stativele sunt mici sau ușoare, putând fi deplasate de izolație o piesele de tratat sunt suficient de mari pentru a prinde Secțiunile izolației (cum ar fi carcasele de autovehicule) o Secțiunile izolației pot masca sau afecta în alt mod tratamentul efectuat în bazin. Nu este BAT utilizarea sistemelor de agitare cu aer în cazul soluțiilor de tratare încălzite, când evaporarea generată duce la creșterea necesarului de energie (a se vedea Secțiunea 5.1.3). 4.4.3 Reducerea pierderilor de căldură din soluțiile de tratare O practică obișnuită este reducerea la minimum a pierderilor de căldură din soluțiile de tratare dar tehnicile folosite în realitate depind de opțiunile de refolosire a apei, de disponibilitatea surselor de energie care pot fi înnoite si de condițiile locale de climă. Pierderile de energie la suprafața soluțiilor de tratare încălzite în raport cu temperaturile de tratare sunt prezentate în Tabelul 3.1. Acesta demonstrează că cea mai mare pierdere de energie apare la suprafața soluției cu aspirare a aerului si agitare a lichidului. Aspirarea aerului de la suprafața soluției de tratare intensifică evaporarea si prin urmare pierderea de energie, a se vedea Secțiunea 4.3.4. Tehnicile de reducere a volumului de aer cald aspirat si de reducere a pierderilor de energie prin evaporare sunt descrise în Secțiunea 4.18.3. Atunci când există o gamă de temperaturi pentru un proces, temperatura poate fi controlată pentru reducerea la minimum a consumului de energie: temperatura de utilizare a soluției de tratare care necesită încălzire poate fi redusă, procesele care necesită răcire pot fi efectuate la temperaturi mai mari. Bazinele de tratare încălzite pot fi izolate pentru a reduce pierderile de căldură prin: utilizarea de bazine cu pereți dubli utilizarea de bazine pre-izolate izolarea. Sferele flotante sunt deseori folosite pentru izolarea suprafeței soluției fără a limita accesul la piesele de tratat sau la piesele de bază. Stativele, tamburele, bobinele sau componentele separate pot trece printre sfere. Soluțiile de tratare pot fi încălzite cu energia produsă în etapele de tratare care generează căldură. Apa din circuitul de răcire a diferitelor soluții de tratare poate fi folosită pentru încălzirea soluțiilor cu temperatură scăzută, aerul care intră, etc. Invers, apa de răcire fierbinte este colectată într-un bazin central si răcită cu o pompă de căldură adecvată. Plusul de energie poate fi folosit pentru încălzirea soluțiilor de tratare cu temperatură de până la 65 °C sau pentru încălzirea apei în alte scopuri. |
| Tehnici aplicate de societate | În instalaţie pierderile de căldură se realizează prin evaporare la suprafața băilor active. Băile de degresare electrochimică, anodizare și cromare dură sunt monitorizate continuu din punct de vedere al temperaturilor printr-un sistem local de alarmă. Băile din instalație sunt prevăzute cu pereți dubli cu rol de protecție antiacidă, aceștia contribuind și la reducerea pierderilor de căldură din băile de tratare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.4.4 Răcirea Răcirea este descrisă în Secțiunea 4.4.4. BAT constă în: prevenirea răcirii excesive, prin optimizarea compoziției soluțiilor de tratare si a domeniului temperaturii de lucru. Monitorizarea temperaturii proceselor si controlul în aceste domenii optimizate ale procesului, a se vedea Secțiunile 4.1.1 si 4.1.3. utilizarea sistemului închis de răcire frigorifică, pentru sistemele de răcire noi sau de înlocuire îndepărtarea surplusului de energie din soluțiile de tratare prin evaporare (a se vedea Secțiunea 4.7.11.2) în cazul în care: o există necesitatea de a reduce volumul de soluție pentru substanțele chimice de completare o evaporarea poate fi combinată cu sisteme de clătire cu apă în cascadă si/sau reduse, în vederea diminuării deversărilor de apă si materiale din proces (a se vedea Secțiunile 5.1.5.4 si 5.1.6). instalarea unui sistem de evaporatoare, care este de preferat unui sistem de răcire, în situația în care calculul bilanțului energetic indică un necesar de energie mai mic în cazul evaporării forțate decât în cel al răcirii suplimentare, si când compoziția chimică a soluției este stabilă (a se vedea Secțiunea 4.7.11.3). BAT este proiectarea, amplasarea si întreținerea sistemelor deschise de răcire, pentru a se preveni formarea si transmiterea bacteriilor (a se vedea Secțiunea 4.4.4.1) Nu este BAT utilizarea sistemelor de răcire cu apă cu circuit deschis, cu excepția cazurilor în care resursele locale de apă permit acest lucru sau când apa poate fi reutilizată (a se vedea Secțiunea 4.4.4.1). |
| Tehnici aplicate de societate | Răcirea se realizează prin trecerea soluțiilor prin turnul de răcire, se produce prin îndepărtarea surplusului de energie din soluțiile de tratare prin evaporare Deasemenea prevenirea răcirii excesive se realizează și prin optimizarea compoziției soluțiilor de tratare si a domeniului temperaturii de lucru, băile de degresare electrochimică, anodizare și cromare dură fiind monitorizate continuu din punct de vedere al temperaturilor printr-un sistem local de alarmă. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT. |

Utilizarea apei

| Scop utilizare | Sursa de alimentare | Necesar de apă mc/an | Utilizări pe faze ale procesului | % de recirculare din sursă | % apă reintrodusă de la stația de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă potabilă | Rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu | 10.730 | - pentru nevoi igienico-sanitare | - | - |
| Apă tehnologică | Rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu | 125.000 | - pentru procese industriale: prepararea băilor de acoperiri de suprafaţă, spălări, etc. | 10% | 55% |
|  | Puț forat propriu - pe amplasamentul societății |  | - sistemul de răcire al utilajelor - tratamente termice | 0% |  |

Consum de apă – anul 2012/2013/2014:

Alimentarea cu apă potabilă se face din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu administrată de S.C Apa-Canal Sibiu.

Alimentarea cu apă tehnologică se face atât din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu cât și dintr-un puț forat pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA.

| Denumire | Consum de apă potabilă |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Apa potabila utilizată în scop menajer | 95.506 | 67.737 | 106.538 |
| Apă potabilă utilizată în scop tehnologic |  |  |  |

### Norme de consum apă naţionale: 20 l apă / m2 de suprafață cromată

Necesarul  de apă pe baza recomandărilor documentului de referinţă sunt: valoarea de

referinţă a apei deversate din proces este de 3 – 20 l/m2/etapă de clătire.

2.3.4.Alimentarea cu utilități

#### 2.3.4.1. Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a societății se realizează din reţeaua naţională de electricitate, în baza  contractului de furnizare a energiei electrice și prestări servicii încheiat la data de 14.05.2009 cu SC COMPA SA care deține punctul TRAFO SC3 situat pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SRL.

#### 2.3.4.2. Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a acestei unităţi este asigurată din rețeaua națională de gaze naturale, în baza contractului de vânzare gaze naturale încheiat cu SC NEXT ENERGY SRL Teleorman, nr. 12/11.12.2012.

#### 2.3.4.3. Alimentare cu energie termică

Energia termică (apă caldă) necesară desfășurării proceselor tehnologice este produsă de cele 6 centrale termice care funcționează pe gaz metan și sunt repartizate pe liniile fluxului tehnologic în secțiile de producție.

Încălzirea ambientală a spațiilor din clădirea administrativă este asigurată de 4 centrale Viessman Vitopend 200 cu funcționare pe gaz metan.

#### 2.3.4.4. Alimentare cu  apă în scop potabil şi tehnologic .

Prevederile prezentului capitol sunt conforme autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. SB 37/27.03.2015 emisă de Direcţia Apelor Olt – Râmnicu Vâlcea – S.G.A. Sibiu, cu valabilitate până în 18.04.2017.

În cadrul societăţii, apa se foloseşte în scop menajer şi în scop tehnologic în funcţie de procesul de producţie.

Alimentarea cu apă potabilă

Sursa: Alimentarea cu apă potabilă, utilizată în scop menajer, se face din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu, administrată de S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu.

Volume şi debite de apă menajeră autorizate:

|  | mc/zi | l/s | Anual mc |
| --- | --- | --- | --- |
| Zilnic maxim | 35,53 | 0,411 | 10.730 |
| Zilnic mediu | 30,90 | 0,357 | 9.332 |
| Zilnic minim | 26,87 | 0,310 | 8.115 |
| Q max. orar | 4,14 | 1,150 |  |

Funcţionarea unităţii este : 24 ore/ zi, 5 zile/săptămână, 302 zile/an.

Instalaţii de captare:

- branşament 2” la conducta Dn = 100 mm

Instalaţii de tratare: apa este utilizată la calitatea de prelevare “potabilă”.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

- prin branşamentul la conducta Dn = 100 mm este alimentat un rezervor semiîngropat cu volumul de 150mc, echipat cu stație de pompare cu hidrofor compusă din 3 pompe LOTRU 100 cu următoarele caractersitici: Q=100 mc/h; P=22 kwh; H=48 mCA; n=3000 rot/min.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: este executată din oţel zincat de 1”, 3/4” și 1/2”.

Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa:

1. - rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sibiu, administrată de SC Apă- Canal SA Sibiu, în baza contractului încheiat cu SC Compa SA , ca proprietar de rețea, prin același branșament de alimentare care asigură și apa utilizată în scop menajer.

2.- subteran - prin foraj propriu - alimentarea cu apă tehnologică utilizată la sistemul de răcire al utilajelor în procesul de tratament termic al tijelor de amortizor.

Volume şi debite de apă tehnologică autorizate:

|  | Necesar de apă | Cerința de apă |
| --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mii mc/an | mc | l/s | mii mc/an |
| Zilnic maxim | 459,47 | 5,32 | 125 | 349,58 | 4,05 | 106 |
| Zilnic mediu | 399,54 | 4,62 | 108 | 303,98 | 3,52 | 92 |
| Zilnic minim | 374,43 | 4,33 | 102 | 265,43 | 3,07 | 81 |
| Qorar maxim | 53,60 | 14,88 |  | 40,78 | 11,33 |  |

Din care din forajul propriu:

|  | Necesar de apă | Cerința de apă |
| --- | --- | --- |
|  | mc | l/s | mii mc/an | mc | l/s | mii mc/an |
| Zilnic maxim | 212,52 | 2,46 | 65 | 238,45 | 2,76 | 72 |
| Zilnic mediu | 184,80 | 2,14 | 56 | 207,35 | 2,40 | 63 |
| Zilnic minim | 157,08 | 1,82 | 48 | 176,25 | 2,04 | 53 |
| Qorar maxim | 24,79 | 6,89 |  | 27,81 | 7,72 |  |

Funcţionarea unităţii este: 24 ore/ zi, 5 zile/săptămână, 302 zile/an.

Norme de consum apă tehnologică:- răcire mașini de călit CIF 1 și CIF 3: 3,50mc/h

- răcire mașini de călit CIF 2: 0,70 mc/h

Instalaţii de captare:

- puț forat cu dimensiunile H=120m și Ø=160mm și coloană filtrantă din PVC, echipat cu pompă submersibilă tip GRUNDFOS SP8A-30, Q=11,4 mc/h, H=90mCA, amplasată la cca. 70 m, care pompează apa într-un vas de expansiune din care se transmite la utilajele de răcire.

Alte caracteristici ale puțului forat:- nivel hidrostatic NH=5m;

- nivel hidrodinamic ND=15m;

- denivelare 10m;

- debit exploatare Q=3,6 l/s.

Instalaţii de tratare: nu necesită tratare.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: aducţiunea este realizată printr-o conductă din PEHD cu Dn=63 mm, L=165 m. Nu sunt capacități de înmagazinare a apei.

Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice pentru răcire utilaje este formată din conducte:

- PEHD Dn 60 mm, L=20 m- pentru CIF1 și CIF 3;

- PEHD Dn 50 mm, L=10 m- pentru CIF 2, care vor alimenta schimbătoarele de căldură de la utilajele de călire amortizoare.

Gradul de recirculare (conform prevederilor STAS 10898-85) al apei asigurate din sursa subterană este 0%.

Apă pentru stingerea  incendiilor:  este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă industrială a SC Compa SA. Înmagazinarea apei se face în două rezervoare îngropate, din beton armat, cu volumul de 500 mc, ce deservesc instalația de stins incendii cu sprinklere pentru cele două unități.

Volume de apă asigurate în surse – alimentarea cu apă utilizată în scop menajer şi tehnologic a folosinţei se face în regim nominal.

Modul  de  folosire a apei:

| Necesarul de apă | Scop menajer | Scop tehnologic |
| --- | --- | --- |
|  | Maxim 35,53 mc/zi | Maxim 459,47 mc/zi |
|  | Mediu 30,90 mc/zi | Mediu 399,54 mc/zi |
|  | Minim 26,87 mc/zi | Minim 374,43 mc/zi |
| Cerinţa de apă | Maxim35,53 mc/zi | Maxim 349,58 mc/zi |
|  | Mediu 30,90 mc/zi | Mediu 303,98 mc/zi |
|  | Minim26,87 mc/zi | Minim 265,43 mc/zi |

Gradul de recirculare internă a apei tehnologice utilizată în procesul de cromare și vopsire este de 55%.

### Norme de consum apă:

- 20 l apă/m2 de suprafață cromată

#### 2.3.4.5. Managementul apelor uzate.

Din cadrul amplasamentului rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid – menajere

- ape tehnologice

- ape pluviale.

Evacuarea apelor uzate se face în sistem unitar.

- apele uzate provenite de la secțiile de cromare dură și vopsitorie sunt dirijate printr-o rețea de canalizare interioară spre stația de pre-epurare prin electrocoagulare, după care sunt evacuate în partea de est a halei de producție printr-o rețea de canalizare cu Ø= 200mm, care colectează și apele pluviale din incinta exterioară (zona aflată între hala de producție și gardul ce desparte amplasamentul unității de SC Transcibin SA ) cu evacuare în rețeaua de canalizare municipală;

- apele tehnologice rezultate exclusiv de la răcirea utilajelor sunt colectate separat și evacuate prin partea de vest a halei de producție printr-o rețea din conducte PVC cu Ø= 200mm, care preia și apele uzate menajere aferente zonei. Evacuarea efluentului se face tot în rețeaua de canalizare municipală.

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Qorar max. mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic mc | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Ape menajere neepurate | Reţeaua de canalizare administrată de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu | 35,53 | 30,90 | 26,87 | 9.332 | 4,14 |
| Ape tehnologice preepurate | Reţeaua de canalizare administrată de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu | 349,58 | 303,98 | 265,43 | 91.802 | 40,78 |

Apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate spre guri de colectare în partea de sud a acestuia, de unde sunt preluate de canalizarea SC Compa SA prin 3 conducte cu Ø= 200mm, cu dirijarea lor spre canalizarea municipală.

Stația de pre-epurare a apelor uzate tehnologice

Instalația de pre-epurare a apelor uzate tehnologice generate din procesele de cromare și vopsire funcționează prin procesul de electrocoagulare, procedeu care permite eliminarea metalelor grele, vopsele, solide în suspensie sau coloidale.

Instalația, cu o capacitate de 3000 l/h funcționează în flux continuu.

În stație sunt tratate:

- apele cromice rezultate după spălarea pieselor din procesele de cromare dură și procesele de degresare;

- apele provenite de la pregătirea suprafețelor înainte de vopsire.

Apele uzate sunt dirijate prin conducte PVC, în cele 3 rezervoare de colectare, apoi sunt transferate în instalația de tratare prin electrocoagulare automatizată.

În urma procesului de reacţie apele sunt transvazate în filtru presă, apoi sunt colectate într–un rezervor de unde sunt dirijate spre instalaţia de osmoză inversă cu reutilizarea lor în procesele de cromare dură şi vopsitorie în procent de 55%, restul de 45% fiind evacuate în reţeaua de canalizare.

Nămolul este îndepărtat prin filtrare cu filtru presă fiind ambalat și depozitat temporar pe platformă betonată special amenajată în vederea eliminării prin firme autorizate.

Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă

Pe branșamentul de alimentare din rețeaua municipală este montat un contor Zenner, Dn 2" pentru măsurarea debitelor de apă prelevată. Pentru contorizarea debitelor de apă prelevate din subteran este montat un apometru tip Zenner Dn 55mm , pe conducta de refulare.

Pentru evacuarea apelor menajere și tehnologice nu au fost prevăzute instalații pentru măsurarea debitelor sau a volumelor.

Linia nămolului - Nămolurile rezultate de la stația de pre-epurare prin electrocoagulare a apelor tehnologice sunt trecute prin filtrul presă. După reducerea umidității, nămolul este preluat de SC ROUES SRL în baza contractului nr. 081121/21.11.2008.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT  prevăzute în documentul de referinţă : Document de referinţă privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafeţelor metalelor si materialelor plastice (August 2006)

### Tehnicile de  management al apelor uzate

Majoritatea pierderilor în acest sector au loc prin apele uzate. Prin urmare diminuarea pierderilor de apă şi de materii prime duc la reducerea apelor uzate şi a deşeurilor.

|  | 5.1.5. Reducerea la maximum a cantităților de apă din cadrul procesului. |
| --- | --- |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.5.1 Reducerea la minimum a cantităților de apă din cadrul procesului BAT este reducerea consumului de apă prin: - monitorizarea tuturor punctelor de consum de apă si materiale din cadrul unei instalații,înregistrarea cu regularitate a informațiilor, în funcție de informațiile necesare, privind consumul si activitatea de control (a se vedea Secțiunea 4.4.5.2). Informațiile sunt utilizate pentru realizarea analizelor comparative si pentru sistemul de gestionare a mediului, a se vedea Secțiunea 5.1.1.4. - recuperarea apei din soluțiile de clătire, prin intermediul uneia din tehnicile descrise în Secțiunile 4.4.5.1, 4.7.8, 4.7.12 si la care se face trimitere în Secțiunea 4.10, si reutilizarea acesteia în procesele care se pot realiza cu apă recuperată (a se vedea Secțiunea 5.1.5.1) - evitarea nevoii de clătire între activități, prin utilizarea unor substanțe chimice compatibile cu celelalte activități (a se vedea Secțiunea 4.6.2). 4.4.5.2 Controlul utilizării de apă Înregistrarea consumurilor de apă pe bază reală, indiferent de costurile sursă permite controlul cantităților consumate (inclusiv sursele de alimentare tratate la nivel intern, a se vedea Secțiunea 4.4.5.1). Acest lucru se realizează prin contorizarea tuturor punctelor de consum din instalație: clătirea, completarea soluției, chiar si la baie, etc. Astfel se identifică sectoarele cu consum ridicat pentru a se lua măsuri corective. Consumurile pot fi monitorizate pe o bază specificată, cum ar fi lunar, zilnic, pe oră, etc. Intrările pot fi de asemenea comparate si optimizate în funcție de alte măsuri de producție (a se vedea Secțiunea 4.1.3.1), cum ar fi suprafața sau tonajul produs, numărul de tambure, costurile de prelucrare, etc. Atunci când consumul este mai mare decât referințele externe si/sau interne, se pot lua măsuri pentru examinarea cauzei (cauzelor). După stabilirea consumului optim de apă, debitul poate fi menținut la un nivel optim de utilizare prin diverse măsuri controlate de o persoană autorizată, de exemplu: · supape de debit – utilizarea supapelor de blocare este o buna practică · măsurarea conductivității, pH-ului, temperaturii sau alte măsurători de control al procesului – se poate face automat si poate fi folosit pentru controlarea sistemelor statice umplere si golire, manual sau automat (a se vedea Secțiunea 4.7). Efectul maxim se obține atunci când sunt folosite împreună cu supapele de blocare a debitului setate la un debit optim si cu alte date de monitorizare, cum ar fi consumul de apă per bară anodică sau per metru pătrat tratat. 4.7.8 Regenerarea si reutilizarea/reciclarea apei de clătire Secțiunea 4.4.5.1 subliniază modurile de regenerare si reutilizare si acest lucru poate fi avut în vedere în contextul utilizării apei pentru întreaga instalație. Apa de clătire uzată poate fi regenerată, de exemplu cu una dintre tehnicile descrise mai jos (pentru alte posibilități, a se vedea Secțiunea 4.10). Acest lucru poate duce la economie de apă si va reduce cantitatea de apă uzată care va fi tratată, reducând costurile de tratare a apelor uzate si investiția de capital, consumul de energie si de substanțe chimice. - Regenerare prin schimb de ioni - Regenerarea prin osmoză inversă - Tehnicile de clătire într-o singură etapă În anumite situații sunt necesare operațiunile de clătire într-o singură etapă (a se vedea Secțiunea 4.6.3). Acest lucru poate fi necesar în cazul pierderilor de calitate, cauzate de clătirea excesivă a suprafeței, de exemplu, pasivizarea cu zinc negru, pasivizarea peliculelor groase sau clătirea în nichelare sau cromare lucioasă. Înalte cazuri stoparea reacției de suprafață se poate realiza numai printr-o diluare rapidă în prima etapă de clătire, care necesită cantități mari de apă. În acest caz concentrația substanțelor chimice reactive din prima etapă de clătire trebuie să fie menținută la un nivel redus. - Tehnicile de clătire în mai multe etape - Creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate si închiderea circuitului În situația în care cantitatea de apă necesară pentru o clătire corespunzătoare (în vederea controlului procesului si a obținerii calității produsului) depășește pierderile prin evaporare, si dacă se preconizează rate de recuperare >90 %, este necesară diminuarea cantității de apă din sistemul de recuperare a soluțiilor antrenate. Acest lucru este posibil prin combinarea mai multor tehnologii. În anumite cazuri, soluțiile antrenate pot fi recuperate până la închiderea circuitului pentru produsele chimice industriale, prin aplicarea unei combinații adecvate de tehnologii. Închiderea circuitului vizează o singură compoziție chimică din cadrul unei linii tehnologice, nu întregul ansamblu de linii sau instalații. Circuit închis nu înseamnă emisii zero: se poate să existe mici scurgeri din procesele de tratare, provenite din soluția utilizată în proces sau din circuitele de apă tehnologică (de exemplu, din regenerarea sistemului de schimb de ioni). Creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate si închiderea circuitului necesită tehnologii menite să asigure: · reducerea cantității de soluții antrenate, a se vedea Secțiunea 4.6 · reducerea apei destinate clătirii (de exemplu, prin clătirea în cascadă si/sau pulverizări) cu recuperarea soluțiilor antrenate, a se vedea Secțiunea 4.7 · concentrarea soluțiilor antrenate sau a soluțiilor colectoare, cum ar fi prin sisteme de schimb de ioni, tehnologii cu membrane sau evaporare, a se vedea Secțiunea 4.10. Apa îndepărtată în timpul concentrării (cum ar fi cea provenită din evaporare) poate fi, deseori, recirculată în clătire. Exemple de tehnici pentru acest scop: · adăugarea unui bazin de clătire ecologică · evaporarea, prin utilizarea energiei interne în surplus · evaporarea, prin utilizarea de energie suplimentară (si, în anumite cazuri, a unei presiuni joase) · electrodializa · osmoza inversă. Concentratul este utilizat pentru a completa soluția utilizată în proces, în timp ce condensul poate fi reutilizat ca apă destinată clătirii 4.7.12 Combinarea mai multor tehnici Pentru atingerea obiectivelor generale de mediu, aplicabile pentru o anumită instalație, se poate opta pentru combinarea mai multor tehnici în cadrul instalației respective . tehnicile punctuale, care vizează un anumit proces sau o anumită linie tehnologic si care sunt destinate: reducerii consumului de apă, prin recuperarea si reutilizarea apei reducerii consumului de materiale, prin recuperarea si reutilizarea materialelor. Acestea pot fi utilizate alături de alte tehnici, în vederea îndeplinirii obiectivelor de mai sus la nivelul întregii instalații, precum si pentru a reduce la minimum cantitatea de ape uzate generate si necesitatea de tratare a apelor uzate. În acest sens, trebuie luate însă în considerare următoarele: detaliile obiectivelor echipamentele existente (inclusiv infrastructura, cum ar fi stația existentă de tratare a apelor uzate), modificările de proces deja întreprinse sau planificate. starea echipamentelor, respectiv dacă acestea sunt adecvate pentru sarcinile actuale sau planificate presiunile de schimbare, cum ar fi îndeplinirea standardelor de calitate a mediului costurile, inclusiv punctul din curba de depreciere a echipamentelor existente. Există compromisuri între opțiunile punctuale si sistemele centralizate sau combinate de purificare/recuperare. De exemplu, sistemele de recuperare cu o singură locație fixă (cum ar fi osmoza inversă centralizată/schimbul de ioni pentru reciclarea apelor de clătire provenite din mai multe linii tehnologice). O altă strategie combinată ar putea consta în utilizarea unui sistem mobil, care să asigure purificarea/recuperarea intermitentă a mai multor surse punctuale. De exemplu, pentru purificarea/reciclarea mai multor băi acide diferite s-ar putea utiliza un singur sistem mobil de dializă prin difuzie liberă. Strategiile combinate pot fi mai rentabile, având în vedere economia de scară, cu excepția cazurilor în care există cerințe considerabil mai mari în ceea ce privește interfața instalației: de exemplu, o stație obișnuită de tratare a apelor uzate se bazează pe principiul combinării tuturor fluxurilor . Sistemele punctuale, toate sau numai o parte din acestea, ar putea oferi mai multă flexibilitate, redundanță, fiabilitate, si ar putea fi mai rentabile din punct de vedere al costurilor. În anumite cazuri, tehnicile pot fi combinate în vedere atingerii pragului de emisii zero sau aproape de zero (a se vedea Secțiunea 4.16.12). Exemple de combinare a mai multor tehnici Epurarea finală a apelor uzate prin utilizarea unei rășini chelatoare schimbătoare de cationi se dovedește mai eficientă dacă este efectuată după îndepărtarea metalelor. Acest lucru este posibil prin prevenirea si reținerea materiilor prime (de exemplu, a se vedea Secțiunile 4.6 si 4.7), a electroliților (a se vedea Secțiunea 4.11.9) si/sau prin precipitare (a se vedea Secțiunea 4.16.7). Eficiența rășinii chelatoare schimbătoare de cationi depinde si de pH-ul efluentului. Fiecare metal în parte are propriul pH-ul optim. [121, Franța, 2003]. Îndepărtarea metalului (prin electroliză, de exemplu) s-ar putea realiza într-un mod mai eficient în etapele de clătire (a se vedea Figura 4.20 din Secțiunea 4.7), unde acesta se află în concentrația cea mai mare, respectiv înainte de amestecarea cu alte elemente contaminante. Celulele electrolitice de mare eficiență sporesc durata de viață a rășinii schimbătoare. Pentru recuperarea metalelor din soluțiile apoase contaminate, se poate folosi o combinație de electroliză si tehnologii cu pat fluidizat, ca atare sau alături de tehnologii cu membrane semipermeabile si schimb de ioni, a se vedea Secțiunea 4.12.1(unele dintre aceste tehnologii sunt proprietate industrială si brevetate). 4.10 Tehnicile comune de tratare a apelor si a soluţiilor pe bază de apă: apa de alimentare, clătirile, tratarea apelor uzate, soluțiile tehnologice si recuperarea materialelor Numeroase tehnici pot fi utilizate cu apă si soluții pe bază de apă, pentru: · îndepărtarea materialelor nedorite, cum ar fi: - epurarea apei brute pentru clătire - reciclarea apelor de clătire - îndepărtarea materialelor de descompunere, respectiv a impurităților metalice din soluțiile tehnologice - tratarea apelor uzate înainte de deversare - îndepărtarea apei pentru concentrarea materialelor, de exemplu pentru recuperarea materiilor antrenate, recuperarea materialelor din apele uzate. 4.6.2 Utilizarea de substanțe chimice compatibile Utilizarea de substanțe chimice compatibile (de exemplu utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid) reduce consecințele pierderilor prin antrenare a substanțelor chimice în procesul ulterior. |
| Tehnici aplicate de societate | Reducerea la minimum a cantităţilor de apă din cadrul procesului Se realizează în instalaţie prin: monitorizarea tuturor punctelor de consum de apă si materiale din cadrul unei instalații, înregistrarea cu regularitate a informațiilor Acest lucru se realizează prin contorizarea tuturor punctelor de consum din instalație: clătirea, completarea soluției, chiar si la baie, etc. Astfel se identifică sectoarele cu consum ridicat pentru a se lua măsuri corective. Consumurile de apă sunt contorizate și înregistrate lunar în evidențele societății După stabilirea consumului optim de apă, debitul poate fi menținut la un nivel optim de utilizare prin diverse măsuri controlate de o persoană autorizată. Efectul maxim se obține atunci când sunt folosite împreună cu supapele de blocare a debitului setate la un debit optim si cu alte date de monitorizare, cum ar fi consumul de apă per bară anodică sau per metru pătrat tratat. - recuperarea apei din soluțiile de clătire si reutilizarea acesteia în procesele care se pot realiza cu apă recuperată: în societate se aplică - utilizarea apei din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare; - utilizarea în proces a apei de spălare de la scruberele de reținere a cromului; tratare a apelor si a soluţiilor în staţiile de epurare a apelor uzate: stația de denocivizare - neutralizare veche a fost dezafectată și a fost montată o instalație de tratare a apelor uzate nouă, în care tratarea apelor uzate se realizează prin electrocoagulare. Apele provenite din instalația de pre-epurare sunt dirijate spre instalația de osmoză inversă, cu reutilizarea lor în procesul de cromare, ceea ce duce la reducerea consumului de apă în instalație cu un grad de 55%. utilizarea băilor de spălare în cascadă utilizarea de substanțe chimice compatibile - se utilizează substanțe provenite de la același furnizor, cu aplicare compatibilă . |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.5.2 Reducerea soluţiilor aderente BAT este, pentru liniile noi sau îmbunătățite, reducerea soluțiilor aderente de surplus de apă din clătirea precedentă, prin utilizarea unui bazin ecologic de clătire (sau pre-scufundare), a se vedea Secțiunea 4.5. Acumularea de particule poate fi controlată, pentru a nu scădea sub nivelul de calitate impus, prin filtrare. Aceste metode contribuie si la reducerea soluțiilor antrenate, în combinație cu alte tehnici de antrenare si clătire (a se vedea Secțiunea 4.7.4, 4.7.12 si 5.1.5.3). în cazul în care acestea afectează procesele ulterioare (cum ar fi pre-acoperirea chimică parțială) în liniile de tip carusel, de acoperire în proces continuu sau de tip bobină-bobină la decapare sau degresare în liniile de nichelare, din cauza problemelor crescute de calitate la anodizare, deoarece materialul este îndepărtat de pe bază (nu adăugat). |
| Tehnici aplicate de societate | Se utilizează sistemul de spălare în cascadă (3 bazine în cascadă) după degresare și cromare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.5.3 Reducerea soluțiilor antrenate BAT constă în utilizarea uneia sau mai multor tehnici descrise în această secțiune si în Secțiunile 5.2.2, 5.2.3 si 5.2.4, în vederea reducerii antrenării materialelor dintr-o soluție de tratare (a se vedea Secțiunea 4.6). 4.6 Reducerea soluțiilor antrenate Utilizarea de substanțe chimice compatibile Utilizarea de substanțe chimice compatibile (de exemplu utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid) reduce consecințele pierderilor prin antrenare a substanțelor chimice în procesul ulterior. Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticală pe stative permite soluției aderente să se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie să fie înclinate în așa fel încât picăturile mari să se formeze mai repede si să se scurgă de pe partea inferioară a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent să se adune si să formeze picături care se vor scurge de pe articole. Prin scoaterea lentă a stativelor din soluția de tratare, volumul de pierderi prin antrenare poate scădea considerabil. Tăvile de scurgere inserate automat sau manual sub stative vor colecta toate picăturile si vor preveni contaminarea bazinelor si soluțiilor ulterioare (în cazul în care nu se folosesc bazine imediat următoare). Un transfer rapid al stativelor de la un bazin la altul reduce la minimum contaminarea. Stratul de protecție a stativului trebuie să fie hidrofug pentru o mai bună scurgere a soluțiilor aderente. Stativele pot fi clătite sau pulverizate cu apă sau curățate cu jet de aer pentru a elimina soluția aderentă. Reducerea pierderilor din tratarea în tambur Materialul plastic din care este făcut tamburul are o suprafață netedă si este inspectat pentru depistarea de zone uzate si formarea de adâncituri sau umflături în jurul găurilor. Găurile din panou au în general o secțiune activă suficientă pentru a reduce la minimum efectele capilare iar grosimea panourilor este suficientă pentru a respecta cerințele de rezistență mecanică. Porțiunea găurită totală a tamburului ajunge în general cât mai sus posibil pentru a permite soluției aderente să cadă înapoi în bazinul de tratare. Acest lucru îmbunătățește si Eficiența întregului proces de acoperire permițând un acces mai ușor al soluției si reducerea căderilor de tensiune. O si mai bună reducere a soluțiilor aderente poate fi obținută prin rotirea intermitentă a tamburului deasupra bazinului de tratare în timpul scurgerii (rotire cu aproximativ 90 de grade, oprire timp de cel puțin 10 secunde, o nouă secvanță de rotire intermitentă, etc.). O si mai mare reducere a soluțiilor aderente se realizează prin aplicarea de culee de scurgere în interiorul tamburului pentru a permite curgerea în același timp a lichidului de scurgere si ieșirea din tamburul care se rotește. Soluția aderentă poate fi redusă în cantități mari prin suflarea soluției în exces afară din tambur în timp ce acesta de scurge deasupra bazinului. În cazul băilor fierbinți, tamburele pot fi clătite cu apă sau pulverizate (a se vedea Secțiunea 4.6.6), cu toate că în cazul tamburelor barbotarea este mai eficientă: barbotarea este procedura prin se introduce o țeavă si se pulverizează cu apă de clătire în tambur si printre piese. În tambur piesele au în general suprafața de bază pe orizontală. Pentru o mai bună scurgere tamburele pot fi scoase din bazine puțin înclinat. Sistemele de suspendare si ridicare pot fi adaptate acestei cerințe. În sistemele convenționale acest lucru este dificil de realizat. Aplicarea de bușoane cu sită în locul găurilor s-a dovedit rentabilă prin reducerea lungimii gărilor din panourile corpului cilindric al tamburului. Soluțiile antrenate pot fi reduse si scăderea de tensiune la perforare este mult redusă. Fac excepție: cazurile în care acest lucru nu este necesar din cauza aplicării unor BAT alternative: - când sistemele chimice secvențiale sunt compatibile (a se vedea Secțiunea 5.1.5.1) - după o clătire ecologică (pre-scufundare, a se vedea Secțiunea 5.1.5.2) cazurile în care reacția la suprafață necesită a fi oprită prin diluarea rapidă în timpul: (Este vorba aici de aceleași excepții valabile pentru reducerea raportului de clătire) - pasivizării cromului hexavalent - gravării, lustruirii si etanșării aluminiului, magneziului si a altor aliaje - imersiunii în zincat - decapării - pre-scufundării la activarea plasticului - activării înainte de cromare - deschiderii la culoare după zincarea alcalină pentru perioada de drenare, în cazul în care întârzierile cauzează dezactivarea sau deteriorarea suprafeței între tratamente, cum ar fi între nichelare si cromare. 5.1.5.3.1 Reducerea viscozității BAT este reducerea viscozității, prin optimizarea proprietăților soluțiilor de tratare (a se vedea Secțiunea 4.6.5): - scăderea concentrației de substanțe chimice sau utilizarea unor procese cu o concentrație scăzută - adăugarea agenților de înmuiere - asigurarea că substanțele chimice din proces nu depășesc valorile recomandate - asigurarea că temperatura este optimizată, conform domeniului specific procesului si conductivității necesare. 4.6.5 Proprietățile soluțiilor de tratare – efectul soluțiilor antrenate Cantitatea de soluție antrenată depinde de proprietățile soluțiilor de tratare. Soluțiile antrenate pot fi reduse prin mărirea temperaturii soluției de tratare care în mod normal scade viscozitatea soluției. Scăderea concentrațiilor soluțiilor de tratare reduce în mod eficient soluția antrenată, scăzând cantitatea de material din soluția antrenată, precum si reducerea tensiunii la suprafață si a vâscozității soluțiilor ionice. Adăugarea de agenți de înmuiere în soluția de tratare reduce antrenarea prin reducerea tensiunii de suprafață. Pentru a evita concentrațiile excesiv de mari, soluția de tratare poate fi menținută la o compoziție constantă prin regenerare si întreținere. Acestea si selectarea unei soluții de tratare adecvate sunt un pas important în reducerea antrenării. |
| Tehnici aplicate de societate | Reducerea soluţiilor antrenate În instalaţie se folosec următoarele tehnici: ■Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ În instalaţie sunt luate următoarele măsuri: - Piesele sunt așezate în stativ în pozițíe verticală .La ieșirea din băi există un timp de întârziere (controlat automat de proces) pentru scurgerea soluțiilor. Piesele se prelucrează doar pe suprafața exterioară, pentru evitarea pătrunderii soluției în interiorul pieselor (tuburi) , acestea sunt prevăzute cu capace de protecție etanșe, pentru reducerea la minimum a pierderilor de soluție prin antrenare. - stratul de protecţie al stativului este hidrofug (realizat prin plastifiere) pentru o mai bună scurgere a soluţiilor aderente. stativele sunt clătite sau pulverizate cu apă pentru a elimina soluţia aderentă. Reducerea viscozității, prin optimizarea proprietăților soluțiilor de tratare nu este cazul - soluțiile utilizate sunt soluții apoase cu ioni anorganici care nu conferă vâscozitate soluției. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate în societate sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.5.4 Clătirea BAT este reducerea consumului de apă, prin utilizarea tehnicilor de clătire în mai multe etape (a se vedea Secțiunea 4.7.10). Clătirea ecologică (pre-scufundarea, a se vedea Secțiunea 5.1.5.2) poate fi combinată cu alte etape de clătire, în vederea sporirii eficienței sistemului de clătire în mai multe etape . În cazul utilizării unei combinații de BAT pentru reducerea consumului de apă, valoarea de referință a apei deversate din proces este de 3 – 20 l/m2/etapă de clătire. Etapele de clătire si calculele aferente sunt prezentate în Secțiunea 4.1.3.1. Valoarea poate fi calculată astfel încât să fie în legătură cu alți factori de capacitate (greutatea metalului depus, greutatea bazei etc.) din instalațiile individuale. Valori care tind spre capătul scăzut al intervalului pot fi obținute atât de instalațiile noi cât si de cele existente, prin utilizarea tehnicilor descrise în Secțiunile 4.7 si 4.10. Tehnicile de pulverizare - importante pentru atingerea valorilor de la capătul scăzut al intervalului. BAT este conservarea materialelor utilizate în proces, prin readucerea apei din prima clătire în soluția de tratare (a se vedea Secțiunea 5.1.6.3, precum si Secțiunea 5.1.6.1). Reducerile cantităților de apă deversată la valorile mai scăzute din aceste intervale pot fi limitate din motive ecologice locale, din cauza concentrațiilor de: bor fluorură sulfat clorură. Efectele încrucișate ale consumului crescut de energie si produse chimice, utilizate pentru tratarea acestor substanțe, depășesc avantajele reducerii cantităților de apă deversată în partea scăzută a intervalului. Excepție de la această BAT de reducere a consumului de apă fac: reacția la suprafață necesită a fi oprită prin diluarea rapidă în timpul: o pasivizării cu cromul hexavalent o gravării, lustruirii si etanșării aluminiului, magneziului si a altor aliaje o imersiunii în zincat o decapării o pre-scufundării la activarea plasticului o activării înainte de cromare o deschiderii la culoare după zincarea alcalină cazurile când există o pierdere de calitate din cauza clătirii excesive (Observație: această excepție nu se aplică Secțiunii 5.1.5.3). |
| Tehnici aplicate de societate | În societate se utilizează: ■Reducerea consumului de apă, prin utilizarea tehnicilor de clătire în mai multe etape Se utilizează băi de spălare în cascadă. ■Conservarea materialelor utilizate în proces, prin readucerea apei din prima clătire în soluția de tratare Se utilizează în proces apa de spălare de la scruberele de reținere a cromului de la linia de cromare dură. Utilizarea apei din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare în soluția de cromare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Se consideră BAT tehnicile utilizate |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.7 Întreținerea generală a soluțiilor utilizate în proces BAT este prelungirea duratei de viață a băii, precum si menținerea calității de ieșire, în special în cazul sistemelor operate în apropierea sau la închiderea circuitului de materiale (a se vedea Secțiunea 5.1.6.3) prin: determinarea parametrilor critici de control menținerea acestora în limitele acceptabile prevăzute, prin îndepărtarea elementelor contaminante. |
| Tehnici aplicate de societate | În instalaţie se urmăreşte determinarea permanentă a parametrilor critici de control şi menţinerea acestora în limitele prevăzute, eliminarea elementelor contaminante. Sunt implementate instrucţiunile: Se completează după model cu instrucțiunile la nivelul societăți ca in tabelul de mai jos Prepararea şi întreţinerea soluţiei de anodizare cu acid sulfuric (Cromare dură) R-IL-18-004 Prepararea şi întreţinerea soluţiei de degresare electrochimică (Cromare dură) R-Il-18-003 Prepararea și întreținerea soluției de cromare dură R-Il 18-005 |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile utilizate in societate sunt BAT |
|  | 5.1.8 Emisiile în apele uzate |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.8.1 Diminuarea fluxurilor si materialelor care necesită tratarea BAT este reducerea consumului de apă în toate procesele. Există însă situații locale în care reducerea consumului de apă poate fi limitată de concentrația (concentrațiile) de anioni în creștere si dificil de tratat, a se vedea Secțiunea 5.1.5. BAT este eliminarea sau diminuarea consumului si pierderilor de materiale, în special a substanțelor cu prioritare, a se vedea Secțiunile 4.6 si 4.7 (a se vedea, de asemenea, tehnicile de utilizare a apei si a materiilor prime, destinate închiderii circuitului de materiale, Secțiunea 5.1.6.3). Substituții si/sau controlul anumitor substanțe periculoase sunt descrise în Secțiunea 5.2.5. |
| Tehnici aplicate de societate | Reducerea consumului de apă în toate procesele Se va vedea respectarea cerinţelor de la punctual 5.1.5. Eliminarea sau diminuarea consumului si pierderilor de materiale, în special a substanțelor prioritare Se vor vedea măsurile de la punctul 5.1.5.3 Reducerea soluțiilor antrenate |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate de societate sunt BAT |
|  | 5.1.8.2 Testarea, identificare si separarea fluxurilor cu probleme La schimbarea tipurilor si surselor de soluții chimice si înainte de folosirea în producție, BAT este să se testeze impactul acestora asupra sistemelor existente (interne) de tratare a apelor uzate (după cum este descris în Secțiunea 4.16.1). Dacă testul indică un risc potențial, există două posibilități: respingerea soluției sau modificarea sistemului de tratare a apelor uzate, astfel încât acesta să poate face față soluției respective. BAT constă în identificarea, separarea si tratarea fluxurilor recunoscute ca fiind cu probleme atunci când sunt combinate cu alte fluxuri (a se vedea Secțiunile 4.16.1 si 4.16.2), cum ar fi: uleiurile si grăsimile (a se vedea Secțiunea 4.16.3) cianura (a se vedea Secțiunea 4.16.4) nitritul (a se vedea Secțiunea 4.16.5) cromații (CrVI) (a se vedea Secțiunea 4.16.6) agenții de complexare (Secțiunea 4.16.8) 4.16.1 Identificarea fluxurilor cu probleme Modificarea surselor sau tipurilor de substanțe chimice de tratare pot crea probleme în procesul de epurare a apelor uzate, prin introducerea accidentală de substanțe chimice care interferează cu tratamentele procesului. Este vorba aici fie de surfactanți care interferează cu procesele de floculare si/sau decantare, fie de agenții de complexare care împiedică precipitarea metalelor. Acestea pot fi testate înainte de introducerea în producție . 4.16.2 Eliminarea si/sau separarea fiecărui poluant în parte la punctul de generare Anumite substanțe chimice sunt gestionate mai eficient dacă sunt tratate separat, înainte de amestecarea acestora cu alți efluenți. Alte substanțe chimice, cum ar fi acizii de decapare sau degresanți chimici, sunt deversate neregulat si în cantități mari, care depășesc capacitatea stației de tratare în flux continuu si care pot duce la încălcarea condițiilor stipulate în autorizație. Acestea pot fi gestionare prin: · evitarea deversărilor masive (a se vedea decaparea în contracurent, Secțiunea 4.11.14.1) · stocarea si exsudarea în stația de epurare internă pe o anumită perioadă de timp, pentru menținerea în limitele de capacitate ale stației interne de epurare (Observație: utilizarea acestei tehnici pentru deversarea prin diluare în stația de epurare a apelor uzate municipale nu este o bună practică) · stocarea si utilizarea soluțiilor cu alcalii pentru a neutraliza soluțiile acide (cum ar fi degresații cu alcalii pentru neutralizarea soluțiilor de decapare cu acizi) · gestionarea si deversarea în șarje a efluentului, a se vedea Secțiunea 4.16.13 · evacuarea soluțiilor epuizate care nu pot fi tratate cu succes în stația de epurare a apelor uzate, în vederea recuperării de către agenți autorizați sau a depozitării ca deșeuri (a se vedea Secțiunea 4.17.3). În anumite cazuri, substanțele chimice pot fi stocate separat, în vederea recuperării de către agenți autorizați, precum si a reducerii cerințelor de tratare a apelor uzate, cum ar fi acizii de decapare (a se vedea Secțiunea 4.17.3). 4.16.3 Separarea uleiurilor si grăsimilor (hidrocarburilor) din apele uzate În general, separarea uleiurilor si grăsimilor are loc în cadrul gestionării soluțiilor de degresare. Procedurile caracteristice acestei aplicații sunt descrise în Secțiunea 4.11.13. - Metodele simple: filtrarea simplă cu filtre din celuloză, Separarea mecanică, cu ajutorul separatoarelor, Separatoarele gravimetrice de ulei, utilizarea unor aditivi chimici, care descompun sistemul de agenți tensioactivi si eliberează uleiul, suprimând în același timp efectul de degresare. - Regenerarea prin degresare biologică - Centrifugarea băilor de degresare - Filtrarea cu membrane a degresanților de emulsionare (microfiltrare sau ultrafiltrare) - Întreținerea în mai multe etape a soluțiilor de degresare 4.16.6 Tratarea cromatului Compușii cromului hexavalent (cromați sau decromați) sunt greu de precipitat, fiind de obicei reduși la crom trivalent (ioni de crom (III)), precipitat ulterior ca hidroxid de crom (III) prin neutralizare. Reducerea se realizează la valori pH sub 2,5. Cel mai folosit agent de reducere este bisulfit de sodiu. Dacă numai o cantitate mică de crom (VI) este prezentă la valori ridicate ale pH-ului, reacția poate fi realizată si în zona alcalină, cu ditionit de sodiu sau fier II. Nu este necesar să se adauge acid. O atenție deosebită trebuie acordată sulfitului de sodiu-hidrogen (bisulfitului), având în vedere că se formează vapori de SOx. Poate fi necesară ventilarea spațiului de lucru. La utilizarea fierului (II), în sistemul de tratare a apelor uzate (cum ar fi cu hidroxid de fier (III))se produce o cantitate mai mare de nămol si, în consecință, de deșeuri. |
| Tehnici aplicate de societate | Testarea impactului introducerii soluţiilor noi de tratare asupra sistemelor existente (interne) de tratare a apelor uzate Acestea sunt testate înainte de introducerea în producție. Identificarea, separarea si tratarea fluxurilor recunoscute ca fiind cu probleme atunci când sunt combinate cu alte fluxuri Soluţiile de alcalii sunt stocate şi utilizate la neutralizarea soluţiilor acide. Soluțiile epuizate (emulsii uzate și deșeuri de la mașinile de spălat - degresat) care nu pot fi tratate cu succes în stația de epurare a apelor uzate, sunt transferate în vederea recuperării de către agenți autorizați sau a depozitării ca deșeuri - Cromul hexavalent este eliminat prin procedeul de electrocoagulare - se bazează pe principiul anozilor solubili prin instituirea unui curent între doi electrozi (Fe sau Al), încorporaţi într-un electrolit, conţinut într-un reactor, rezultând o soluţie coagulant care duce la coagularea floculilor de poluanţi pe care urmează a fi eliminaţi. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate în instalaţie sunt BAT |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.8.3 Deversarea apelor uzate BAT constă în monitorizarea si deversarea apelor uzate conform Secțiunii 4.16.13. Nivelurile de emisii sunt indicate în Tabelul 5.2 si au fost obținute pe baza probelor provenite din instalațiile de tratare a suprafețelor. Tabelul 3.20 indică ceea ce se poate obține prin utilizarea unei combinații de BAT care folosesc o combinație de tehnici specifice procesului, descrise în Secțiunile 4.5 până la 4.12 si în Secțiunea 4.16, precum si în documentul BREF referitor la tratarea/gestionarea apelor uzate si a gazelor reziduale [87, EIPPCB, ]. BAT de înlocuire cu substanțe si procese mai puțin periculoase sunt prezentate în Secțiunea 5.2.5 si abordate în Secțiunea 4.9. Pentru instalațiile specifice, aceste niveluri de concentrație trebuie avute în vedere în raport cu debitele emise din instalație, cu specificațiile tehnice ale instalației, cum ar fi capacitatea, precum si cu alte BAT, în special măsurile de reducere a consumului de apă. Trebuie subliniat că măsurile de reducere a fluxului pot reduce debitul până la un punct în care concentrația mărită a sărurilor dizolvate sporește solubilitatea anumitor metale, cum ar fi zincul . BAT asociate cu valorile de emisii sunt preconizate pentru probe de amestecuri zilnice. După cum se poate observa, numai substanțele relevante (adică acele substanțe utilizate si rezultate din procesele desfășurate în instalație) se aplică în cazul fiecărei instalații în parte. Nivelurile de emisii asociate cu anumite instalații care utilizează o serie de BAT Aceste valori sunt valabile pentru amestecurile zilnice nefiltrate înainte de analiză si prelevate după tratare si înainte de orice fel de diluare, cum ar fi cu apă de răcire, alte ape tehnologice sau ape colectoare 4.16.13 Monitorizarea, controlul final si deversarea apelor uzate Înainte de deversare, efluentul este verificat pentru a se asigura că acesta respectă condițiile de autorizare locale, în conformitate cu un program de monitorizare, a se vedea Anexa , si documentul BREF referitor la principiile generale de monitorizare [91, EIPPCB, ]. Deversarea poate fi: ·continuă cu: o monitorizarea permanentă online a parametrilor-cheie, cum ar fi pH o verificarea manuală frecventă a parametrilor-cheie, cum ar fi pH, metalele, cianura (în funcție de activitățile instalației) o combinarea ambelor operațiuni de mai sus. · discontinuă, cu verificarea în prealabil a parametrilor-cheie, cum ar fi pH, metalele, cianura (în funcție de activitățile instalației). Acest lucru este impus în Germania [124, Germania, 2003]. Ambele opțiuni pot face parte dintr-un sistem de gestionare (a se vedea Secțiunea 4.1.1), în cazul în care efluentul nu se încadrează în valorile limită, putându-se întreprinde acțiunile corespunzătoare. În acest sens, se pot utiliza alarme automate cu sisteme online sau verificări manuale. |
| Tehnici aplicate de societate | Înainte de deversare, efluentul este verificat pentru a se asigura că acesta respectă condițiile de autorizare locale, autorizaţia de gospodărire a apelor nr. SB 37/27.03.2015. Limitele stabilite în autorizaţie corespund tabelului 5.2. Pentru verificarea eficienței epurării la ieşire din staţia de pre-epurare prin electrocoagulare se realizează următoarele verificări: -efectuarea săptămânală a analizelor de către laboratorul propriu Monitorizarea apelor evacuate la canalizarea orăşenească se realizează săptămânal de către laboratorul societății , trimestrial de către laboratorul SC Compa SA şi o dată la 2 luni de un laborator acreditat. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Monitorizarea apelor uzate se face conform cerinţei autorizaţiei de gospodărire a apelor, care este în concordanţă cu cerinţele BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.8.4 Tehnicile de emisii zero Nivelul de emisii zero poate fi obținut la nivelul unei instalații întregi, pe baza unei combinații de tehnici, abordate în Secțiunea 4.16.12. Emisiile zero nu constituie BAT, deoarece presupun, în general, un consum ridicat de energie si pot produce deșeuri dificil de înlăturat. Combinarea tehnicilor necesare pentru atingerea unui nivel de emisii zero presupune, de asemenea, costuri de capital si cheltuieli de exploatare ridicate. Acestea sunt utilizate numai în cazuri izolate, din motive specifice. |
| Tehnici aplicate de societate | Nu este cazul |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Nu este cazul |

2.3.4. Modul de reciclare şi eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate

## Gestiunea deșeurilor pe amplasament este prezentată în Cap. 4.3. Deşeuri

Consideraţiile generale asupra deşeurilor, prezentate în documentul de referinţă, sunt prezentate în acest capitol.

Pentru majoritatea atelierelor de tratare a suprafețelor cele mai importante deșeuri sunt solidele (nămolul) produs în instalația de tratare a apelor uzate si cantitatea produsă are direct legătură cu consumurile de material si randamentele produselor .

Nămolul sau turta de filtrare este de obicei concentrat prin filtre sub presiune în proces discontinuu

si conține 60 – 80 % apă, în funcție de presiunea maximă de filtrare si compoziția nămolului  .   Nămolul conține mizerie, cantități mici de săruri anorganice insolubile, compuși organici si metale îndepărtate (dizolvate) de pe suprafața pieselor de tratat sau a piesei de bază si substanțe chimice, inclusiv metale dizolvate antrenate din procesele de tratare. Metalele dizolvate sunt în general precipitate ca hidroxizi, inclusiv hidroxizi de Fe(II) si Fe(III) si oxizi dizolvați din piese de bază de oțel.

Acestea pot constitui o mare parte din nămol. Nămolul este considerat în general ca deșeu toxic  .

Turta de filtrare poate fi uscată pentru a se obține un conținut mai mic de apă pentru a reduce

costurile de transport si de evacuare. Turta de filtrare devine prăfoasă atunci când conținutul de apă este mai mic de 40 %.

Cantitatea de nămol generată depinde pe de o parte de condiția piesei de tratat si pe de altă parte de factorii specifici de tratare din cursul galvanizării.

Cei mai importanți factori sunt:

intrarea de factori poluanți

erodarea oxizilor de metal de la suprafața pieselor de tratat

antrenarea de soluție de tratare odată cu piesele de tratat

conversie din straturi de metal, de exemplu cu cromatare

durata de utilizare a soluțiilor de tratare.

Din cantitatea de metale folosite în ateliere de galvanizare din Germania si pierderile prin antrenare rezultate, se poate estima cantitatea de nămol din galvanizare din ateliere. Având ca bază o utilizare anuală de metal de 20.000 t/an, cu o rată de pierderi prin antrenare de 20 %/t/an, se poate calcula o pierdere de metal de 4.000 t. Presupunând că metalele sunt prezente ca sulfați si că sunt precipitate prin precipitarea clasică cu oxid de calciu:

MSO4 + Ca (OH)2 → M(OH)2 + CaSO4 (M = metal)

Presupunând ca nămolul are un conținut de apă de 70 %, raportul metal – nămol este un factor de aproximativ 1:10. Aceasta înseamnă aproximativ 10 tone de nămol de galvanizare per tonă de metal pierdut.

Pe lângă evaluarea din Germania, este necesar să se aibă în vedere metalele rezultate din procesele cu metal înainte de galvanizare, în special decaparea. În acest caz estimarea este dificilă deoarece starea pieselor de tratat livrate, care este un factor important, este necunoscută. Datorită acestor neclarități, cantitatea de nămol din galvanizare nu poate fi decât estimată. Pentru numărul total de ateliere de galvanizare din Germania, o cifră între 70.000 si 80000 t/an pare destul de realistă.

În 2003, în Germania, aproximativ 30 % din nămolul de galvanizare a fost folosit ca materie primă secundară în industria de metale neferoase. Restul a fost evacuat ca deșeu toxic în punctele de colectare a deșeurilor toxice. Eficiența metalului neferos în utilizarea nămolului nu este luată în calcul: nu este 100 % si poate ajunge chiar la 70 % [165, Tempany, 2004].

Anumite soluții care nu mai fi folosite sunt evacuate direct ca deșeuri lichide. Acestea pot fi

returnate producătorilor pentru reciclare (de exemplu, decapanții pentru cupru din industria de plăci cu circuite imprimate) sau gestionate în afara instalației ca deșeuri toxice lichide, de exemplu soluțiile tehnologice uzate care conțin cadmiu, cianuri, soluții de nichel autocatalitic si/sau agenți de complexare, etc. [121, Franța, 2003].

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT  prevăzute în documentul de referinţă : Document de referinţă privitor la cele mai bune tehnici disponibile de tratare a suprafeţelor metalelor si materialelor plastice (August 2006)

### Tehnicile de gestionare a deșeurilor

| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.9 Deșeurile BAT pentru reducerea cantităților de deșeuri sunt indicate în Secțiunea 5.1.5, iar cele pentru recuperare materialelor și gestionarea deșeurilor în Secțiunea 5.1.6. Cerinţele din secţiunea 5.1.5 au fost tratate la cap. 2.3.3.5. Managementul apelor uzate. 5.1.6 Recuperarea materialelor si gestionarea deșeurilor BAT este: - prevenirea - reducerea - reutilizarea, reciclarea și recuperarea. Dintre acestea, sunt prioritare prevenirea și reducerea tuturor pierderilor de materiale. Pierderea metalelor și a componentelor nemetalice poate fi prevenită sau redusă considerabil prin utilizarea BAT în procesele de producție . Metalele din nămoluri pot fi recuperate extern. Proces Randamentul utilizării materialelor, specific procesului % Cromare cu crom hexavalent (circuit închis) 95% Cromare cu crom hexavalent (fără circuit închis) 80-90% Tabelul 5.1: Nivelurile de randament al materialelor utilizate, specific procesului |
| --- | --- |
| Tehnici aplicate de societate | S-a calculat un randament al procesului de cromare dură, acesta fiind de min. 80%. Pierderile de crom hexavalent se regăsesc în nămolurile din curățarea băilor de cromare (o dată/an) , curățarea băii de anodizare (de 2 ori/an) și în nămolul provenit din stația de pre-epurare prin electrocoagulare. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnologia aplicată este BAT. |
|  | Pentru o înţelegere mai bună a cerinţei BAT au fost preluate în detaliu tehnicile care trebuie avute la determinarea BAT 4.1.7 Tehnicile de gestionare a deșeurilor 4.17.1 Generarea si gestionarea deșeurilor Anexa IV (punctul 3) din Directiva IPPC prevede obligația agentului economic de a „recupera si recicla substanțele generate si utilizate în proces, precum si eventualele deșeuri generate”. În urma proceselor de clătire, efectuate în instalațiile de tratare a suprafețelor, rezultă ape uzate de clătire, care conț metale . În afară de apele uzate de clătire, metalele mai pot fi prezente si în următoarele fluxuri de ape uzate: · soluțiile de tratare uzate, provenite din procesele electrochimice (electroliți) · soluțiile de tratare uzate, provenite din procesele chimice de acoperire · soluțiile de tratare uzate, provenite din operațiunile de pre-tratare sau post-tratare (curățare, decapare, fosfatare si conversie chimică) · soluțiile provenite din procesele de separare si regenerare, cum ar fi schimbul de ioni,retardarea, dializa, electroliza · soluțiile provenite din activitățile conexe, cum ar fi scruberele si filtrele, precum si din curățarea instalației. În general, soluțiile si efluenții sunt deversații în sistemul de tratare a efluenților. Prin tratarea fluxurilor care conțin metal în sistem, ionii metalici sunt precipitațí sub formă de compuși insolubili. Prin precipitarea normală cu soluție de sodă caustică si/sau var, metalele sunt precipitate sub formă de hidroxizi si/sau hidrați de oxid. Precipitarea poate avea loc si sub formă de carbonați sau sulfuri. Nămolul generat are un conținut de apă de peste 95 %, în mod normal, si este drenat cu ajutorul filtre-preselor, până ajunge la un conținut de apă de aproximativ 60 %, fiind apoi înlăturat ca nămol. Cantitatea de nămol depinde de mai mulți factori de proces: · contaminarea materialului de intrare · cantitatea de oxizi de metal dizolvați sau erodați de pe suprafețele pieselor de tratat/bazelor · eliminarea soluției de tratare, antrenată de piesele de tratat/bază · durata de utilizare a soluțiilor de tratare. Cu alte cuvinte, generarea de nămoluri, fără măsuri de reciclare internă, este direct proporțională cu antrenarea si cu durata de utilizare a soluțiilor de tratare. În general, pierderile de metal prin antrenare, raportate la materialul metalic de intrare, sunt cuprinse între 5 si 30 %. Nămolul rezultat din activitățile de tratare a suprafețelor este, de obicei, un amestec de hidroxizi de metale. Acesta conține metale neferoase, utilizate în cursul procesului, metalele din care este realizată baza pieselor de tratat, fier si aluminiu, precum si calciu, potasiu si sodiu din substanțele chimice de precipitare. În funcție de procesul de acoperire, conținuturile de metale neferoase (Cu, Ni) poate ajunge până la 30 %, de exemplu, cu mono-nămoluri (adică nămoluri rezultate dintr-un singur tip de proces). Cea mai mare parte a nămolului rezultat din activitățile de acoperire electrolitică este un amestec si are un conținut de metale neferoase de aproximativ 10 %, după cum se arată în Tabelul 4.19. 4.17.2 Reducerea la minimum a cantităților de deșeuri si evitarea generării acestora Pentru evitarea si diminuarea cantităților de deșeuri rezultate din procesele de tratare a suprafețelor există patru factori-cheie, descriși în Secțiunile corespunzătoare: · reducerea cantității de materii periculoase din deșeuri, a se vedea paragraful Înlocuirea din Secțiunea 4.9 · prelungirea duratei de utilizare a soluțiilor de tratare, a se vedea paragraful Întreținerea soluțiilor de tratare din Secțiunea 4.11 · diminuarea ratei de antrenare a soluțiilor de tratare, a se vedea Secțiunea 4.6 · creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate, a se vedea Secțiunea 4.7. 4.9 Înlocuirea – alegerea materiilor prime si a proceselor Anexa IV a Directivei prevede ca agenții economici să ia în considerare utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase Înlocuirea se poate realiza după cum urmează: · înlocuirea directă a unei substanțe cu una mai puțin nocivă. Un exemplu îl constituie înlocuirea EDTA sau NTA cu derivate ale acidului gluconic. În activitatea de tratare a suprafețelor, există oportunități limitate pentru acest tip de înlocuire · înlocuirea cu alte compoziții chimice sau metode tehnologice. Acest tip de înlocuire se aplică în cazurile în care nu este posibilă o înlocuire directă, de exemplu, înlocuirea cianurii de zinc cu soluții alcaline fără cianură sau soluții acide de zinc. Schimbarea compoziției chimice a procesului de acoperire duce la obținerea unor proprietăți diferite, chiar în cazul acelorași materiale · înlocuirea prin tratarea diferită a suprafețelor, cum ar fi înlocuirea cromării dure cu nichelare autocatalitică sau cromare în vid. Dacă înlocuirea vizează tratamentul principal, proprietățile finale pot fi diferite. 4.9.7 Reducerea la minimum a emisiilor de crom hexavalent de pe suprafețele tratate Straturile de acoperire pentru sistemele de pasivizare a cromului sunt prezentate în Secțiunea 2.5.17. sau pot fi realizate prin acoperire prin pulverizare sau orice alt tip de strat de finisaj. Din Tabelul 4.10 se poate observa că aplicarea unui strat superior adecvat pe stratul ce conversie cu cromat este suficient pentru a reduce în mod semnificativ emisiile de crom VI. Cantitatea de emisii de crom VI depinde si de calitatea si cantitatea clătirii care urmează după post-tratare: sistemele de clătire trebuie să fie astfel proiectate încât să împiedice ca reziduurile de soluție de conversie cu cromat să rămână adsorbite pe suprafața pieselor tratate. Trebuie menționat însă că protecția anti-corozivă a culorilor mai intense (galben spre negru) poate fi diminuată drastic prin lixivierea excesivă în urma clătirii. 4.11 Întreținerea soluțiilor de tratare Controlul corespunzător al parametrilor de operare ai băii asigură calitatea adecvată a piesei de tratat/bazei, precum si o durată mai mare de viață a băii. În acest sens, este nevoie să se determine parametrii critici de operare, aceștia urmând să fie menținuți în limitele acceptabile stabilite În Tabelul 4.14 sunt prezentați cei mai importanți poluanți prezenți în soluții, întâlnițI în diferite procese. Degresare la cald: nămoluri cu ulei, grăsimi,aşchii, metale murdărie. Tehnica de întreținere: filtrare cu filter de celuloză, separare mecanică, gravimetrică, rupere de emulsie cu agenţi chimici, separator static, degresare biologică, cascadore sau reutilizare. Decapare: metal dizolvat, numai la volume mari. Tehnica de întreținere: retardare – o tehnică de separare prin schimbători de ioni Zincare acidă: zinc redutant, produse de descompunere Tehnica de întreținere: anozi cu membrană individuală de CC, tratare cu cărbune active, tratare cu apă oxigenată cu mult aer Agent curăţare electrolitică: metal dizolvat, ulei grăsime Tehnica de întreținere: - aceleași proceduri utilizate pentru degresanți alcalini pot fi aplicate si în cazul degresanților electrolitici. Fosfatare: metale, pH. Tehnica de întreținere: ajustare concentraţie metale şi pH, filtru 4.6 Reducerea soluțiilor antrenate Utilizarea de substanțe chimice compatibile Utilizarea de substanțe chimice compatibile (de exemplu utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid) reduce consecințele pierderilor prin antrenare a substanțelor chimice în procesul ulterior. Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticală pe stative permite soluției aderente să se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie să fie înclinate în așa fel încât picăturile mari să se formeze mai repede si să se scurgă de pe partea inferioară a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent să se adune si să formeze picături care se vor scurge de pe articole. Prin scoaterea lentă a stativelor din soluția de tratare, volumul de pierderi prin antrenare poate scădea considerabil. Tăvile de scurgere inserate automat sau manual sub stative vor colecta toate picăturile si vor preveni contaminarea bazinelor si soluțiilor ulterioare (în cazul în care nu se folosesc bazine imediat următoare). Un transfer rapid al stativelor de la un bazin la altul reduce la minimum contaminarea. Stratul de protecție a stativului trebuie să fie hidrofug pentru o mai bună scurgere a soluțiilor aderente. Stativele pot fi clătite sau pulverizate cu apă sau curățate cu jet de aer pentru a elimina soluția aderentă Reducerea pierderilor din tratarea în tambur Materialul plastic din care este făcut tamburul are o suprafață netedă si este inspectat pentru depistarea de zone uzate si formarea de adâncituri sau umflături în jurul găurilor. Găurile din panou au în general o secțiune activă suficientă pentru a reduce la minimum efectele capilare iar grosimea panourilor este suficientă pentru a respecta cerințele de rezistență mecanică. Porțiunea găurită totală a tamburului ajunge în general cât mai sus posibil pentru a permite soluției aderente să cadă înapoi în bazinul de tratare. Acest lucru îmbunătățește si eficiența întregului proces de acoperire permițând un acces mai ușor al soluției si reducerea căderilor de tensiune. O si mai bună reducere a soluțiilor aderente poate fi obținută prin rotirea intermitentă a tamburului deasupra bazinului de tratare în timpul scurgerii (rotire cu aproximativ 90 de grade, oprire timp de cel puțin 10 secunde, o nouă secvanță de rotire intermitentă, etc.). O si mai mare reducere a soluțiilor aderente se realizează prin aplicarea de culee de scurgere în interiorul tamburului pentru a permite curgerea în același timp a lichidului de scurgere și ieșirea din tamburul care se rotește. Soluția aderentă poate fi redusă în cantități mari prin suflarea soluției în exces afară din tambur în timp ce acesta de scurge deasupra bazinului. În cazul băilor fierbinți, tamburele pot fi clătite cu apă sau pulverizate (a se vedea Secțiunea 4.6.6), cu toate că în cazul tamburelor barbotarea este mai eficientă: barbotarea este procedura prin se introduce o țeavă și se pulverizează cu apă de clătire în tambur si printre piese. În tambur piesele au în general suprafața de bază pe orizontală. Pentru o mai bună scurgere tamburele pot fi scoase din bazine puțin înclinat. Sistemele de suspendare si ridicare pot fi adaptate acestei cerințe. În sistemele convenționale acest lucru este dificil de realizat. Aplicarea de bușoane cu sită în locul găurilor s-a dovedit rentabilă prin reducerea lungimii gărilor din panourile corpului cilindric al tamburului. Soluțiile antrenate pot fi reduse și scăderea de tensiune la perforare este mult redusă. 4.7 Tehnicile de clătire si recuperarea soluțiilor antrenate Această secțiune trebuie să fie analizată împreună cu Secțiunea 4.6 de mai sus, care subliniază motivele pentru controlul soluțiilor aderente și al soluțiilor antrenate. Această secțiune discută tehnicile pentru două obiective asociate [3, CETS, 2002]: · reducerea soluțiilor antrenate (si al soluțiilor aderente) prin diferite metode · reducerea consumului de apă de clătire. Pentru obținerea unui grad ridicat de clătire, cu ajutorul unei cantități reduse de apă de clătire, se recomandă clătirea în mai multe etape. Pentru atingerea obiectivelor generale de mediu, aplicabile pentru o anumită instalație, se poate opta pentru combinarea mai multor tehnici în cadrul instalației respective : · reducerii consumului de apă, prin recuperarea si reutilizarea apei · reducerii consumului de materiale, prin recuperarea si reutilizarea materialelor |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.1 Prevenirea și reducerea BAT este prevenirea pierderii de materiale și alte materii prime, prin reţinerea componentelor metalice și nemetalice. Acest lucru se realizează prin reducerea si gestionarea soluțiilor antrenate, descrise în Secțiunile 4.6 si 5.1.5.3, si prin creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate, după cum este arătat în Secțiunea 4.7, si la care se face trimitere în Secțiunea 4.10, inclusiv tehnicile de schimb de ioni, cu membrane, de evaporare sau alte tehnici, menite să asigure concentrarea si reutilizarea soluțiilor antrenate, precum si reciclarea apelor de clătire. 4.6 Reducerea soluțiilor antrenate Utilizarea de substanțe chimice compatibile Utilizarea de substanțe chimice compatibile (de exemplu utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid) reduce consecințele pierderilor prin antrenare a substanțelor chimice în procesul ulterior. Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticală pe stative permite soluției aderente să se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie să fie înclinate în așa fel încât picăturile mari să se formeze mai repede si să se scurgă de pe partea inferioară a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent să se adune si să formeze picături care se vor scurge de pe articole. Prin scoaterea lentă a stativelor din soluția de tratare, volumul de pierderi prin antrenare poate scădea considerabil. Tăvile de scurgere inserate automat sau manual sub stative vor colecta toate picăturile si vor preveni contaminarea bazinelor si soluțiilor ulterioare (în cazul în care nu se folosesc bazine imediat următoare). Un transfer rapid al stativelor de la un bazin la altul reduce la minimum contaminarea. Stratul de protecție a stativului trebuie să fie hidrofug pentru o mai bună scurgere a soluțiilor aderente. Stativele pot fi clătite sau pulverizate cu apă sau curățate cu jet de aer pentru a elimina soluția aderentă Reducerea pierderilor din tratarea în tambur Materialul plastic din care este făcut tamburul are o suprafață netedă si este inspectat pentru depistarea de zone uzate si formarea de adâncituri sau umflături în jurul găurilor. Găurile din panou au în general o secțiune activă suficientă pentru a reduce la minimum efectele capilare iar grosimea panourilor este suficientă pentru a respecta cerințele de rezistență mecanică. Porțiunea găurită totală a tamburului ajunge în general cât mai sus posibil pentru a permite soluției aderente să cadă înapoi în bazinul de tratare. Acest lucru îmbunătățește si eficiența întregului proces de acoperire permițând un acces mai ușor al soluției si reducerea căderilor de tensiune. O si mai bună reducere a soluțiilor aderente poate fi obținută prin rotirea intermitentă a tamburului deasupra bazinului de tratare în timpul scurgerii (rotire cu aproximativ 90 de grade, oprire timp de cel puțin 10 secunde, o nouă secvanță de rotire intermitentă, etc.). O si mai mare reducere a soluțiilor aderente se realizează prin aplicarea de culee de scurgere în interiorul tamburului pentru a permite curgerea în același timp a lichidului de scurgere si ieșirea din tamburul care se rotește. Soluția aderentă poate fi redusă în cantități mari prin suflarea soluției în exces afară din tambur în timp ce acesta de scurge deasupra bazinului. În cazul băilor fierbinți, tamburele pot fi clătite cu apă sau pulverizate (a se vedea Secțiunea 4.6.6), cu toate că în cazul tamburelor barbotarea este mai eficientă: barbotarea este procedura prin se introduce o țeavă si se pulverizează cu apă de clătire în tambur si printre piese. În tambur piesele au în general suprafața de bază pe orizontală. Pentru o mai bună scurgere tamburele pot fi scoase din bazine puțin înclinat. Sistemele de suspendare si ridicare pot fi adaptate acestei cerințe. În sistemele convenționale acest lucru este dificil de realizat. Aplicarea de bușoane cu sită în locul găurilor s-a dovedit rentabilă prin reducerea lungimii gărilor din panourile corpului cilindric al tamburului. Soluțiile antrenate pot fi reduse si scăderea de tensiune la perforare este mult redusă. 4.7 Tehnicile de clătire si recuperarea soluțiilor antrenate Această secțiune trebuie să fie analizată împreună cu Secțiunea 4.6 de mai sus, care subliniază motivele pentru controlul soluțiilor aderente si al soluțiilor antrenate. Această secțiune discută tehnicile pentru două obiective asociate [3, CETS, 2002]: · reducerea soluțiilor antrenate (si al soluțiilor aderente) prin diferite metode · reducerea consumului de apă de clătire. Pentru obținerea unui grad ridicat de clătire, cu ajutorul unei cantități reduse de apă de clătire, se recomandă clătirea în mai multe etape. Pentru atingerea obiectivelor generale de mediu, aplicabile pentru o anumită instalație, se poate opta pentru combinarea mai multor tehnici în cadrul instalației respective : · reducerii consumului de apă, prin recuperarea si reutilizarea apei · reducerii consumului de materiale, prin recuperarea si reutilizarea materialelor 4.10 Tehnicile comune de tratare a apelor si a soluțiilor pe bază de apă: apa de alimentare, clătirile, tratarea apelor uzate, soluțiile tehnologice si recuperarea materialelor Numeroase tehnici pot fi utilizate cu apă si soluții pe bază de apă, pentru: · îndepărtarea materialelor nedorite, cum ar fi: o epurarea apei brute pentru clătire o reciclarea apelor de clătire o îndepărtarea materialelor de descompunere, respectiv a impurităților metalice din soluțiile tehnologice o tratarea apelor uzate înainte de deversare · îndepărtarea apei pentru concentrarea materialelor, de exemplu pentru recuperarea materiilor antrenate, recuperarea materialelor din apele uzate BAT este prevenirea pierderilor de materiale, cauzate de dozări excesive. Acest lucru este posibil prin: · monitorizarea concentrației substanțelor chimice utilizate în proces · înregistrarea si utilizarea analizelor comparative (a se vedea Secțiunea 5.1.1.4) · raportarea abaterilor de la valorile de referință către persoana responsabilă si luarea tuturor măsurilor necesare pentru menținerea soluției în valorile limită optime. Acest obiectiv este atins cel mai bine prin folosirea controlului analitic (de obicei sub formă de Control statistic al procesului, CSP) si prin dozarea automatizată (a se vedea Secțiunea 4.8.1). |
| Tehnici aplicate de societate | ●Prevenirea pierderii de materiale și alte materii prime, prin reţinerea componentelor metalice si nemetalice ■Utilizarea de substanţe chimice compatibile - prin utilizarea de substanțe chimice compatibile se elimină posibilitatea de impurificare a soluțíilor care ar necesita altfel înlocuirea acestora. ■Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ In instalaţie sunt luate următoarele măsuri: - piesele sunt așezate în stativ în pozițíe verticală .La ieșirea din băi există un timp de întârziere (controlat automat de proces) pentru scurgerea soluțiilor. Piesele se prelucrează doar pe suprafața exterioară, pentru evitarea pătrunderii soluției în interiorul pieselor (tuburi) , acestea sunt prevăzute cu capace de protecție etanșe, pentru reducerea la minimum a pierderilor de soluție prin antrenare. stratul de protecţie a stativului este hidrofug (realizat prin plastifiere) pentru o mai bună scurgere a soluţiilor aderente. stativele sunt clătite sau pulverizate cu apă pentru a se elimina soluţia aderentă. ■ Tehnicile de clătire și recuperarea soluţiilor antrenate - în procesul de cromare dură se utilizează clătirea în cascadă - recuperarea materialelor din ape de spălare şi soluţii : se va vedea cerinţa BAT de la punctul 5.1.6.2 ● Prevenirea pierderilor de materiale, cauzate de dozări excesive În instalaţie se utilizează monitorizarea concentraţiei substanţelor chimice utilizate în proces prin folosirea controlului analitic în laboratorul instalaţiei de galvanizare; înregistrarea si utilizarea analizelor comparative; raportarea abaterilor de la valorile de referinţă către şeful instalaţiei de galvanizare. Aceste aspecte sunt cuprinse în instrucţiunile de lucru: Instrucţiune de lucru pt. operatorii liniei cromare dură şi discutate în şedinţele de instruire. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Pentru liniile principale de producţie tehnicile aplicate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.2 Reutilizarea BAT constă în recuperarea metalului ca material anodic, prin utilizarea tehnicilor descrise în Secțiunea 4.12 si în combinaţie cu recuperarea soluţiilor antrenate (Secțiunea 4.7 si Secțiunile 5.1.6.4 si 5.1.6.3). Aceste tehnici contribuie în mod considerabil la reducerea consumului de apă si la recuperarea apei pentru etapele ulterioare de clătire. 4.12 Recuperarea metalelor utilizate la tratare - Recuperarea electrolitică Metalele pot fi recuperate prin electroliză. Sistemul este utilizat, în general, pentru recuperarea metalelor prețioase, dar se poate aplica si pentru recuperarea altor metale, cum ar fi nichelul si cromul din soluțiile antrenate. - Schimbul de ioni – recuperarea metalelor prețioase din apele de clătire - Cromatarea Cromul hexavalent din soluțiile de cromatare este evacuat după un anumit timp. De asemenea, soluțiile dizolvă si acumulează zincul sau alte metale, pierzându-si în cele din urmă proprietățile si urmând a fi înlăturate sau reîmprospătate. S-au făcut numeroase încercări de regenerare a soluțiilor de cromatare, în special cu ajutorul schimbătoarelor de ioni sau prin tehnologia cu membrane. - Precipitarea Cea mai mare parte a emisiilor în mediu, provenite din instalațiile de tratare a suprafețelor de metal si plastic, se produc prin apă . Aspecte esențiale pentru gestionarea apelor uzate sunt reducerea cantităților de ape uzate (inclusiv reducerea scurgerilor), reciclarea si reutilizarea. Apele tehnologice sunt tratate de obicei în staţiile de epurare a apelor uzate, 4.7 Tehnicile de clătire si recuperarea soluțiilor antrenate Această secțiune trebuie să fie analizată împreună cu Secțiunea 4.6 de mai sus, care subliniază motivele pentru controlul soluțiilor aderente si al soluțiilor antrenate. Această secțiune discută tehnicile pentru două obiective asociate [3, CETS, 2002]: · reducerea soluțiilor antrenate (si al soluțiilor aderente) prin diferite metode · reducerea consumului de apă de clătire. Pentru obținerea unui grad ridicat de clătire, cu ajutorul unei cantități reduse de apă de clătire, se recomandă clătirea în mai multe etape. Pentru atingerea obiectivelor generale de mediu, aplicabile pentru o anumită instalație, se poate opta pentru combinarea mai multor tehnici în cadrul instalației respective : · reducerii consumului de apă, prin recuperarea si reutilizarea apei · reducerii consumului de materiale, prin recuperarea si reutilizarea materialelor 4.7.8 Regenerarea si reutilizarea/reciclarea apei de clătire Apa de clătire uzată poate fi regenerată, de exemplu cu una dintre tehnicile descrise mai jos filtrarea deionizarea/demineralizarea ultrafiltrarea osmoza inversă. 4.4.5.3 Etape de clătire cu apă reciclată Această tehnică poate fi considerată o extindere a sistemului integrat de tratare (cunoscut si ca sistemul Lancy). Apa dintr-o etapă de clătire este refolosită într-o altă etapă de clătire, atunci când caracteristicile chimice sau fizice dobândite în prima etapă pot fi exploatate în a doua etapă fără a necesita o tratate suplimentară. 4.5 Reducerea soluțiilor aderente Soluțiile aderente pot contamina soluția de tratare în cazul unei clătiri insuficiente după procesele anterioare. Soluțiile antrenate în apele curate de clătire pot dilua semnificativ o soluție de tratare. Antrenarea soluțiilor poate fi redusă la minimum folosind o eco-clătire (sau prescufundare), a se vedea Secțiunea 4.7.4 sau eliminând cât mai multă apă de clătire, de exemplu cu lame de aer sau role de stergere pentru piese de bază din tablă sau bobine. 4.6 Reducerea soluțiilor antrenate Utilizarea de substanțe chimice compatibile Utilizarea de substanțe chimice compatibile (de exemplu utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid) reduce consecințele pierderilor prin antrenare a substanțelor chimice în procesul ulterior. Reducerea soluțiilor antrenate – tratare pe stativ Dispunerea suprafețelor celor mai mari ale pieselor de tratat într-o poziție verticală pe stative permite soluției aderente să se scurgă spre marginea de jos a pieselor de tratat. Atunci când sunt ridicate din soluția de tratare, stativele trebuie să fie înclinate în așa fel încât picăturile mari să se formeze mai repede si să se scurgă de pe partea inferioară a articolelor suspendate. Este necesar un timp de scurgere suficient de lung deasupra bazinelor pentru a permite lichidului aderent să se adune si să formeze picături care se vor scurge de pe articole. Prin scoaterea lentă a stativelor din soluția de tratare, volumul de pierderi prin antrenare poate scădea considerabil. Tăvile de scurgere inserate automat sau manual sub stative vor colecta toate picăturile si vor preveni contaminarea bazinelor si soluțiilor ulterioare (în cazul în care nu se folosesc bazine imediat următoare). Un transfer rapid al stativelor de la un bazin la altul reduce la minimum contaminarea. Stratul de protecție a stativului trebuie să fie hidrofug pentru o mai bună scurgere a soluțiilor aderente. Stativele pot fi clătite sau pulverizate cu apă sau curățate cu jet de aer pentru a elimina soluția aderentă Reducerea pierderilor din tratarea în tambur Materialul plastic din care este făcut tamburul are o suprafață netedă si este inspectat pentru depistarea de zone uzate si formarea de adâncituri sau umflături în jurul găurilor. Găurile din panou au în general o secțiune activă suficientă pentru a reduce la minimum efectele capilare iar grosimea panourilor este suficientă pentru a respecta cerințele de rezistență mecanică. Porțiunea găurită totală a tamburului ajunge în general cât mai sus posibil pentru a permite soluției aderente să cadă înapoi în bazinul de tratare. Acest lucru îmbunătățește si Eficiența întregului proces de acoperire permițând un acces mai ușor al soluției si reducerea căderilor de tensiune. O si mai bună reducere a soluțiilor aderente poate fi obținută prin rotirea intermitentă a tamburului deasupra bazinului de tratare în timpul scurgerii (rotire cu aproximativ 90 de grade, oprire timp de cel puțin 10 secunde, o nouă secvanță de rotire intermitentă, etc.). O si mai mare reducere a soluțiilor aderente se realizează prin aplicarea de culee de scurgere în interiorul tamburului pentru a permite curgerea în același timp a lichidului de scurgere si ieșirea din tamburul care se rotește. Soluția aderentă poate fi redusă în cantități mari prin suflarea soluției în exces afară din tambur în timp ce acesta de scurge deasupra bazinului. În cazul băilor fierbinți, tamburele pot fi clătite cu apă sau pulverizate (a se vedea Secțiunea 4.6.6), cu toate că în cazul tamburelor barbotarea este mai eficientă: barbotarea este procedura prin se introduce o țeavă si se pulverizează cu apă de clătire în tambur si printre piese. În tambur piesele au în general suprafața de bază pe orizontală. Pentru o mai bună scurgere tamburele pot fi scoase din bazine puțin înclinat. Sistemele de suspendare si ridicare pot fi adaptate acestei cerințe. În sistemele convenționale acest lucru este dificil de realizat. Aplicarea de bușoane cu sită în locul găurilor s-a dovedit rentabilă prin reducerea lungimii gărilor din panourile corpului cilindric al tamburului. Soluțiile antrenate pot fi reduse si scăderea de tensiune la perforare este mult redusă. |
| Tehnici aplicate de societate | In instalaţie se utilizează: - reducerea consumului de apă, prin recuperarea si reutilizarea apei -se utilizează apa din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare din soluția de electrolit -se utilizează în proces apa de spălare de la scruberele de reținere a cromului - procesele de clătire sunt în cascadă -conservarea materialelor utilizate în proces, prin readucerea apei din prima clătire în soluția de tratare - se utilizează în proces apa de spălare de la scruberele de reținere a cromului de la linia de cromare dură - se utilizează apa din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare din soluția de electrolit Apele tehnologice sunt tratate în staţia de pre-epurare prin electrocoagulare. Apele provenite din instalația de pre-epurare sunt recirculate, ceea ce determină reducerea consumului de apă cu cca. 55%. |
| Conformarea cu cerinţele BAT | Tehnologiile aplicate în societate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.3 Recuperarea materialelor si închiderea circuitului BAT este conservarea materialelor utilizate în proces, prin readucerea apei din prima clătire în soluția de tratare. Acest lucru este posibil prin combinarea tehnicilor descrise în Secțiunile 4.7, 4.7.8, 4.7.10, si 4.7.12. Metodele adecvate de controlare a acumulării de metale sunt prezentate în Secțiunea 5.1.6.5, iar alte metode de întreținere sunt indicate în Secțiunea 5.1.7. În momentul în care toate materialele sunt readuse odată cu apa de clătire, se realizează un ciclu complet al acestui proces în cadrul liniei tehnologice . Completarea ciclului se referă la o singură compoziție chimică din linia tehnologică, nu la toate liniile sau instalațiile. BAT este completarea ciclului de materiale pentru: · crom dur hexavalent · cadmiu. |
| Tehnici aplicate de societate | Completarea ciclului de materiale pentru cromul hexavalent: - Se utilizează în proces apa de spălare de la scruberele de reținere a cromului de la linia de cromare dură - Se utilizează apa din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare din soluția de electrolit |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnicile aplicate sunt BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.4 Reciclarea si recuperarea După aplicarea tehnicilor de prevenire si reducere a pierderilor : BAT este (a se vedea Secțiunea 4.17.3):identificarea si separarea deșeurilor si a apelor uzate, fie în timpul procesului, fie în momentul tratării apelor uzate, pentru a facilita recuperarea sau reutilizarea. · recuperarea si/sau reciclarea metalelor din apele uzate, după cum se arată în Secțiunile 4.12 si 4.15.7 · reutilizarea materialelor la nivel extern, atunci când calitatea si cantitatea obținute o permit, cum ar fi utilizarea suspensiei de hidroxid de aluminiu din procesele de tratare a suprafețelor de aluminiu pentru precipitarea fosfatului din efluențiifinali, în stațiile de epurarea a apelor uzate municipale · recuperarea materialelor la nivel extern, cum ar fi acidul fosforic si acidul cromic, soluțiile uzate de gravare etc. · recuperarea metalelor la nivel extern. Eficiența generală poate fi sporită prin reciclarea externă. Cu toate acestea, GTL nu a validat modalitățile de reciclare în centre specializate, din cauza impacturilor încrucișate ale acestora sau a eficienței proprii de recuperare. 4.17.3 Reutilizarea si reciclarea deșeurilor Deșeurile care nu pot fi recuperate la nivel intern pot fi valorificate la nivel extern, în centre specializate. În acest sens, buna practică recomandă depozitarea separată a acestor fluxuri de deșeuri, în vederea menținerii unei concentrații a componentelor care să facă recuperarea viabilă, respectiv în vederea prevenirii contaminării, cum ar fi contaminarea nămolului de hidroxid de aluminiu cu metale grele. În cele ce urmează, sunt enumerate câteva exemple de valorificare externă: · companiile hidro si pirometalurgice, care operează în domeniul rafinării metalelor neferoase. Anumite nămoluri provenite din activitățile de acoperire electrolitică pot avea un conținut ridicat de materiale de valoare, care pot fi reciclate de către companii specializate. Reciclarea include rafinarea metalelor cupru, nichel, crom si zinc din nămolurile provenite din activitățile de acoperire electrolitică, sub formă de metale sau compuși de metal. · producția de concentrate de metale utilizabile · acizii fosforic si cromic, soluțiile uzate de atac cu acizi etc. · hidroxidul de aluminiu din anodizare poate fi precipitat si reciclat, sub formă de coagulant, de exemplu, pentru tratarea apelor uzate. (Observație: apele de clătire din procesele de colorare si etanșare pot conține metale grele, fiind recomandată colectarea separată a nămolurilor din aceste fluxuri de ape uzate, în cazul reutilizării) · companiile de substanțe chimice anorganice si sectorul sticlei si ceramicii, care utilizează metale sau compuși ai metalelor în producție. Tehnicile în care metalele sunt amestecate nespecific în matrițe minerale (sticlă, ceramică, ciment) nu sunt considerate reciclare, dar pot constitui o opțiune. Trebuie subliniat faptul că legislația europeană controlează în prezent cantitatea de crom hexavalent din ciment. Electroliții si soluțiile de acoperire si de conversie, utilizate în instalația de tratare a suprafețelor si care nu mai pot fi regenerate, devin deșeuri lichide. Aceste soluții pot fi transmise, în anumite condiții, furnizorilor de substanțe chimice, în vederea reutilizării pentru producerea directă a unor noi electroliți. Obiectivul preferat este recuperarea, în vederea utilizării, a materiilor prime, adică recuperarea metalelor cupru, nichel si zinc din electroliții redundanți. Această tehnică poate fi aplicată, în principiu, si în cazul semi-concentratelor, cum ar fi conținuturile clătirilor statice. Ar putea fi avantajos ca aceste soluții puternice să fie concentrate mai departe, prin evaporare sau alte tehnici de concentrare, în acest mod reducându-se costurile de transport si sporindu-se conținutul de material util. |
| Tehnici aplicate de societate | În instalaţie după coagularea materiilor suspendate prin electroliză si filtrarea soluţiei tratate se obţin turtele de filtrare care sunt preluate de societăţi autorizate în vederea eliminării . Apele rezultate din instalațía de filtrare sunt dirijate spre instalația de osmoză inversă cu reutilizarea lor în procesul de cromare dură. Nămolurile sunt eliminate prin firme autorizate, utilizând facilitățile existente în țară. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Tehnologia aplicată este BAT. |
| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.6.5 Alte tehnici de optimizare a consumului de materii prime Electrozi de randamente diferite În activitatea de acoperire electrolitică, atunci când randamentul anodului este mai mare decât cel al catodului si când concentrația de metal este în continuă creștere, BAT este controlarea concentrației de metal, în conformitate cu compoziția electrochimică (a se vedea Secțiunea 4.8.2) prin: · dizolvarea externă a metalului, în cazul în care acoperirea electrolitic se realizează cu anozi inerți. În prezent, aplicația principală este zincarea alcalină fără cianuri · înlocuirea unora dintre anozii solubili cu anozi cu membrane, cu circuit de curent suplimentar si comandă separate. Anozii cu membrane se pot rupe, existând posibilitatea ca această tehnică să nu poată fi utilizată în atelierele sub-contractate, când formele si dimensiunile pieselor de acoperit variază în continuu (putând face contact cu si rupe membranele) · utilizarea anozilor insolubili, atunci când tehnica a fost demonstrată. 4.8.2 Randamentele diferite ale electrozilor Descriere Conceputul care stă la baza depunerii electrolitice a unui metale este foarte simplu: concentrația ionilor de metal din soluție rămâne constantă deoarece anodul se dizolvă în același ritm cu depunerea. În realitate, se observă însă eficiențe diferite de electrod la anod si la catod. Un randament anodic mai mare duce la creșterea concentrației de ioni de metal. Acest fenomen este vizibil în cazul anumitor electroliți, cum ar fi soluțiile de nichel si de zinc. Pentru rezolvarea acestei probleme, există mai multe opțiuni care pot fi utilizate separat sau împreună. · atunci când compoziția electrochimică a soluției o permite, utilizarea unor anozi insolubili cu dizolvare externă a metalului si rezistență controlată a soluției (a se vedea introducerea în Capitolul 2, Celulele si reacțiile electrolitice) · înlocuirea unora dintre anozii solubili cu anozi cu membrană, cu un circuit suplimentar de curent · utilizarea unor anozi insolubili speciali, care să permită echilibrarea concentrației soluției · prelucrarea unor piese sau substraturi care necesită straturi mai groase de acoperire · ‘netezire’ pe tablă de oțel · îndepărtarea anozilor. Beneficiile de mediu Diminuarea consumului energetic si a risipei de metal la transfer. Reducerea riscului de acoperire în straturi mai groase decât cele specificate. Reducerea efectelor asupra mediului, cauzate de operațiunile de retratare în urma problemelor de acoperire excesivă. Efectele încrucișate Atunci când se utilizează bazine externe de dizolvare, sunt necesare echipamente suplimentare sau circuite cu membrane si/sau circuite suplimentare, controlate separat. Aplicabilitatea Numeroase procese electrolitice, inclusiv cele cu zinc, pot utiliza electrozi insolubili si bazine suplimentare sau un regim de completare separată a soluției. Un sistem cu anozi inerți, cu sistem extern de completare, presupune investiții suplimentare, dar rezolva problema într-un mod mai eficient în timp. Prelucrarea unor piese sau substraturi, care necesită straturi mai groase de acoperire si ‘netezire’ pe tablă de oțel, nu este posibilă decât cu anozi solubili. Randamentul curentului poate deveni foarte ridicat. Echilibrul corect al specificațiilor pieselor de tratat (cu alte cuvinte, combinarea cerințelor de acoperire în straturi mai subțiri si straturi mai groase) se poate să nu coincidă cu nevoia de a îndepărta metalul dizolvat în exces, mai ales în cazul atelierelor mici, care lucrează la comandă. Îndepărtarea anozilor: trebuie avută în vedere densitatea curentului anodic. Aceasta poate duce la pasivizarea anodului si/sau la descompunerea electrolitică mai rapidă a constituenților soluțiilor de tratare. O densitate redusă a curentului atrage după sine reducerea capacității, fiind nevoie de mai mult timp pentru a reduce concentrația de metal din soluția de tratare. |
| Tehnici aplicate de societate | În instalație se utilizează anozi din aliaj de Pb, Al și Sb care sunt înlocuiți anual. |
| Conformarea cu cerinţele documentului de referinţă | Se are în vedere posibilitatea de a înlocui anozii utilizați cu anozi de titan, posibilitatea fiind luată în calcul din punct de vedere economico-a financiar. |

### 2.3.3.5. Modul de realizare a activităţilor legate de Securitatea şi Sănătatea în muncă

Pentru realizarea activităţilor legate de Securitate şi Sănătatea în muncă, precum şi pentru Situaţii de Urgenţă, S.C. THyssenkrupp Bilstein Compa S.A. are persoane desemnate astfel:

- responsabil SSM - Belașcu Adrian

- cadru tehnic PSI -  Belașcu Adrian

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, precum şi pentru Situaţii de Urgenţă, sunt respectate următoarele cerinţe:

- întocmirea şi revizuirea Dosarului de Organizare a activităţii de Securitate si Sănătate în muncă;

- întocmirea și revizuirea Dosarului de Organizare a activităţii privind Situaţiile de Urgenţă;

- identificare pericolelor;

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul SSM, verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

- elaborarea instrucţiunilor proprii, pentru completarea şi aplicarea reglemetărilor de SSM, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în unitate, precum şi ale locurilor de muncă;

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planurile de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul SSM stabilite în fişa postului;

- colaborarea cu lucrătorii, reprezentanţii societăţii şi medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

- revizuirea dosarului de organizare a activităţii SSM în condiţiile modificărilor survenite în plan legislativ, tehnic sau organizatoric;

- elaborarea planului de instruire a personalului în domeniul Situaţiilor de Urgenţă;

- efectuarea instruirii personalului în domeniul Situaţiilor de Urgenţă;

- testarea cunoştinţelor dobândite în urma instruirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă;

- elaborarea planului de evacuare in  situaţii de urgenţă;

- elaborarea planului de dotare cu mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu;

- revizuirea dosarului de organizare a activităţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, în condiţiile modificărilor survenite în plan legislativ, tehnic sau organizatoric;

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, societatea are încheiat contractul de furnizare servicii medicale de specialitate medicina muncii nr. 6054 / 02.11.2009 cu SC POLISANO SRL (efectuarea servicii medicale de medicina muncii la angajare în muncă, de adaptare,  a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea muncii).

Protecţia împotriva incendiilor se desfășoară conform planurilor de intervenţie specifice în caz de incendiu, care stabilesc ansamblul măsurilor de prevenire, intervenţie operativă şi refacere la instalaţiile pentru care au fost întocmite.

Societatea are încheiat contract cu Serviciul Privat pentru Situații de Urgență al SC Compa SA – contract nr. 10003 / 01.06.2002

De asemenea sunt întocmite Instrucţiuni proprii privind Securitatea si Sănătatea în muncă, precum şi pentru Situaţii  de Urgenţă pentru fiecare loc de muncă.

- Instruirea personalului

Instruirea personalului societăţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face conform reglementărilor legale în vigoare, generale şi specifice tipului de activitate. Categoriile de instructaj care se efectuează pe teritoriul societăţii sunt:

1.instructajul introductiv general;

2.instructajul specific locului de munca;

3.instructajul periodic;

4.instructajul special pentru lucrări periculoase.

Instruirea periodică a grupei de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă se face conform programului de instruire anual şi lunar.

CERTIFICATE DE MEDIU, CALITATE ŞI SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII

- Certificat nr. EMS-4318/R/2013  a implementat şi aplică Sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001:2005  ediţia a 2-a.

- Sistemul de management al Calităţii conform standardului ISO 9001 : 2008.

- Sistemul de management al calității pentru industria auto: conform normelor internaționale ISO TS 16949 : 2002 , certificat nr. 0143236 și conform normelor germane VDA.

## 2.4. Folosinţa terenului din împrejurime

Vecinătățile S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. Sibiu sunt urmatoarele:

- spre nord, pe toata latura unității aceasta se învecinează cu strada Henri Coandă;

- latura vestica este mărginită de S.C. COMPA S.A. (magazia centrală) şi în continuare de str. de strada   Forjorilor si zone de locuințe aparținătoare cartierului Lazaret;

- latura sudică este mărginită tot de S.C.COMPA S.A şi în continuare, flancata de strada Dorobanților si de unități cu profil industrial precum TCI si alte unități profilate pe industria materialelor de construcții (S.C. Consib S.A. Sibiu);

- latura estica este flancata exclusiv de unități industriale precum S.C. Transcibin SA iar in plan mai îndepărtat de unități de transport precum S.C Transmixt S.A.

## 2.5. Topografie

In ceea ce privește topografia zonei, amplasamentul se afla situat la cota aproximativa de 403 mdMN si se încadrează in zona de trecere de la lunca Cibinului  la terasa inferioara neinundabila suprapunandu-se cu microrelieful creat de Valea Săpunului. Terenul este plan, fiind situat pe terasa a II-a a râului Cibin, pe malul drept ala acestuia la o distanţă de aprox. 1,5 – 1,7 km spre SV faţă de râu, în zona industrială Est a municipiului. Se apreciază că terenul are o planeitate aproape perfectă, pantele determinate doar prin drumuri topometrice fiind foarte mici, imperceptibile vizual.

Terenul are totuşi o mică înclinaţie, orientată spre N şi NE către pârâul Trinkbach şi râul Cibin, doar fruntea terasei la îngemănarea cu terasa I-a de luncă arată declivitatea terenului şi panta generată de scurgere.

## 2.6. Geologie

Din punct de vedere geologic, amplasamentul este situat in Depresiunea Sibiului, bine individualizata si situata in sirul depresiunilor dintre Podișul Transilvaniei si Carpații Meridionali, conform Plan general de situație.

Depresiunea Sibiului are un relief asimetric, cu fragmentare deluroasa in care predomina șesurile aluviale. Are un relief piemontan acumulativ cuprins intre 400-600m altitudine, care este alcătuit din coline piemontane in partea sudica numite si Piemontul Cisnădiei, câmpuri piemontane, evantaie si terase de piemont, terase si lunci foarte largi.

Din punct de vedere geologic si pedologic, depresiunea se caracterizează prin dezvoltarea mare a depozitelor si anume a celor pleistocene si holocene prezente mai ales in petile sudice ale depresiunii. In întreaga depresiune se evidențiază faptul ca solurile automorfe (zonale) si hidroautomorfe, cuprinzând tipurile genetice silvestru podzolic si silvestru brun sunt larg răspândite in zona campiilor si a colinelor piemontane.

Modul de distribuție a formelor de relief, fragmentarea, la care se adăuga natura friabila a rocilor se reflecta in tipurile variate de soluri formate in condiții bioclimatice caracteristice.

Solurile

La nivel de judeţ solurile, în general, prezintă o zonalitate altitudinală, fiind strâns legate atât de tipul de rocă, precum şi de particularităţile climatice. Fundamentul geologic al spaţiului depresionar peste care se extinde teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu este alcătuit din şisturi cristaline (identificate prin foraje la o adâncime de 1500 m) şi este acoperit cu o cuvertură groasă alcătuită din depozite sedimentare mio-pliocene şi cuaternare. Depozitele pannoniene ocupă cea mai mare parte a teritoriului şi sunt alcătuite din argile, nisipuri argiloase, marne, cu un grad foarte redus de cimentare. Ele vin în contact direct cu formaţiunile cristaline şi aflorează la zi în Dealul Guşteriţa şi pe frontul de cuestă al Podişului Hârtibaciului ce intră în teritoriul administrativ al municipiului spre est şi nord-est.

Zona amplasamentului este reprezentată prin depozitele de terasă şi depozite proluviale (conuri de dejecţie) de vârstă pleistocen, diferite ca geneză, grosime şi alcătuire granulometrică (pietrişuri), cu tendinţă de formare de conglomerate (nisipuri înglobate într-o masă argiloasă) acoperite de o cuvertură de sol de grosimi variabile, precum şi de depozite aluviale actuale (pietrişuri, nisipuri, mâluri holocene) foarte bine reprezentate în luncile Cibinului şi afluenţilor acestuia

2.7. Hidrografie, hidrologie si hidrogeologie

Apele de suprafață: din punct de vedere hidrografic, principalul rău care străbate Depresiune Sibiului si care trece prin vecinătatea amplasamentului studiat este Cibinul (situat la cca. 3,0 -3,5 km faţă de amplasamentul societăţii), izvorăște din Munții Cibinului si are ca afluenți principali: Pârâul Negru, Sevișul, Pârâul Rece al Cisnădiei, Pârâul Tocilelor, Râul Sadu. Regimul hidrologic este caracterizat global de uniformitate, modulație în scurgere, cu alimentare și din pânza subterană, plus aportul pluvial în perioada de primăvara si sfârșitul toamnei.

Scurgerea superficiala lichida , prezintă doua caracteristici:

- Pentru versantul drept al Cibinului scurgerea este bogată, uniformă cu variații mici, datorită regimului de tip carpatic;

- Pentru versantul stâng se remarcă o scurgere saracă, de tip torențial, cu variațiuni importante între minime și maxime, cu viituri scurte. Scurgerea minimă se produce în perioada septembrie-octombrie și nu lipsesc nici minimele de iarnă datorită înghețului accentuat în zonele de obârșie.

Latura V, NV si NE a amplasamentului este flancată la distanțe situate între 400-600 m de albia minoră a pârâului Trinkbach care străbate zona cartierului Lazaret și confluează în râul Cibin.

Apele subterane: cele mai importante cantităţi sunt cantonate în depozitele cuaternare de luncă, în lungul reţelei hidrografice care drenează teritoriul municipiului Sibiu, unde adâncimea nivelului freatic oscilează între 0,80 - 1,5 - 2 m. Importante rezerve de apă freatică sunt prezente în depozitele de terasă sub forma unor lentile, a căror acumulare este favorizată de componenta lutoasă- argiloasă în care sunt înglobate pietrişurile de terasă. Adâncimea acestora variază, de la 2 - 3 m la 15 - 16 m. La contactul luncă – terasă, sau la contactul dintre două terase succesive, pe frunţile teraselor aceste ape freatice apar la suprafaţă sub forma de izvoare, care întreţin suprafeţe mlăştinoase în afara oraşului.. Apele freatice cantonate în treapta piemontană se găsesc la adâncimi de circa 18 - 20 m şi pot constitui alături de cele de terasă surse de alimentare cu apă a oraşului. Calitatea pânzei freatice se impune a fi monitorizată prin două foraje, pentru care să se realizeze analize semestrial. În momentul de faţă, apa din pânza freatică din straturile de mare adâncime este folosită în mică măsură în industrie, sau ca apă potabilă.

2.8. Clima şi calitatea aerului în zona amplasamentului

Condiţiile climatice care caracterizează teritoriul administrativ al municipiului Sibiu nu prezintă diferenţieri pregnante faţă de climatul general regional. Sibiul este amplasat într-o regiune cu climat temperat-continental moderat, cu influenţe oceanice. Pe acest fond, relieful este factorul principal de diferenţiere a valorilor elementelor climatice. Având în vedere poziţia geografică la contactul dintre munte şi podiş, desfăşurarea pe trepte altitudinale şi mularea depresiunii submontane, teritoriul municipiului Sibiu se caracterizează prin prezenţa a două tipuri de topoclimate complexe: topoclimatul complex depresionar şi topoclimatul complex de podiş. Principalele elemente climatice care caracterizează teritoriul municipiului Sibiu sunt următoarele (valori obţinute prin prelucrare după datele climatice pe un şir de observaţii realizate pe perioada 1901 – 2000 la staţia meteorologică Sibiu, cu restrângere pentru unii parametri la observaţiile din ultimii 30 de ani):

• Temperatura medie multianuală: 8,9 º C cu o amplitudine medie de 23 º C, cu valori medii a lunii celei mai reci – ianuarie, de -4,4 º C şi a lunii celei mai calde – iulie, de 19,5 º C;

• Temperatura maximă absolută: 39,5 (7.IX.1946); (valoarea de 37,5 º C s-a produs relativ recent la 25. VII. 1997);

• Temperatura minimă absolută: -31,8 (23. I. 1963); (-28,1º C produsă în ultimii 30 de ani 13. I. 1985); • Nebulozitatea – media multianuală a ultimilor 30 de ani: 6,0

• Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor: 649 mm/an;

• Maxima absolută în 24 ore produsă în ultimii 20 ani este de 70,4 l/m2 produsă la data de 18.VI.1998; • Umezeala relativă a aerului atmosferic – valoarea medie multianuală pe ultimii 30 de ani este de 81%.

• Durata medie posibilă cu îngheţ este de 184 zile pe an, cu atingerea unei valori extreme de 210 zile cu îngheţ în iarna 1991-1992;

• Frecvenţa mare a calmului atmosferic - 60 % din an. Vânturile dominante în cuprinsul Depresiunii Sibiului şi Podişului Hârtibaciului bat din direcţia V-NV cu o frecvenţa de 19,4% (8,2%+11,2%) din timpul unui an. Viteza medie a vântului este de 3,7 m/sec, iar vitezele maxime care se realizează sunt de 18m/s şi chiar peste această valoare din direcţiile S-SE

Dintre fenomenele climatice cu frecventa şi intensitatea cea mai mare menţionăm:

- valurile de frig, producerea inversiunilor de temperatură şi a unor valori minime absolute a temperaturii aerului, cu toată gama de procese asociate în cazul producerii în anotimpurile de tranziţie (îngheţ şi brume timpurii de toamnă, îngheţ şi brume târzii de primăvară);

- căderea masivă a precipitaţiilor şi excesul de umiditate (excedent pluviometric) care induc riscuri hidrologice şi geomorfologica asociate (ninsori timpurii şi târzii, ploi torenţiale în 24 ore);

- valurile de căldură şi producerea valorilor termice absolute pozitive, asociate cu deficitul de precipitaţii accentuează fenomenul de uscăciune sau chiar secetă.

Factorii geografici locali determină, în anotimpul rece al anului şi în anotimpurile de tranziţie, formarea şi persistenţa inversiunilor de temperatură, care facilitează suprarăcirea suprafeţei active şi întreţinerea unor temperaturi foarte scăzute. Zona studiată fiind la o altitudine mai mare cu cca. 100m faţă de partea joasă a depresiunii, temperatura aerului în perioadele cu inversiuni termice, poate fi local cu unu-două grade mai ridicată.

În condiţiile menţinerii calmului atmosferic peste 60 %, asociat cu stratificaţia termică a aerului datorată inversiunilor termice frecvente şi cu ceaţa, noxele din atmosfera inferioară (gaze de eşapament eliberate în urma traficului intens, pulberi rezultate în urma activităţilor industriale din zonă, etc.) pot constitui un factor de risc.

## 2.9. Utilizarea chimică

## 2.9.1.Materii prime și auxiliare

Lista materiilor prime şi a produselor auxiliare este prezentată în Anexa nr. 1.

## 2.9.2.Identificarea substanţelor periculoase relevante care prezintă un potenţial de risc de poluare în cadrul amplasamentului pe baza probabilităţii producerii de evacuări ale unor astfel de substanţe (ca materii prime, produse, produse intermediare, produse secundare, emisii sau deşeuri).

Riscul de poluare se poate manifesta:

- prin pierderi accidentale de substanţe periculoase în interiorul secţiilor de producţie cu pericolul poluării apelor de canalizare.

- prin pierderi accidentale în exteriorul secţiilor de producţie în timpul operaţiilor de transport, manipulare, cu pericolul poluării apelor pluviale de pe platforma industrială și implicit a pârâului Mărșa în care acestea sunt evacuate, dar și a solului şi apei subterane în cazul în care scurgerile  se infiltrează în sol.

Pentru identificarea substanțelor periculoase relevante s-au parcurs următorii pași:

- identificarea pierderilor posibile în cadrul secțiilor de producție, magazii, stația de tratare a apelor uzate, utilizând Planul poluărilor accidentale realizat de firmă;

- identificarea pierderilor posibile de substanțe perculoase  în exteriorul secțiilor de producție la transportul , manipularea și depozitarea materiilor prime şi a materialelor,

identificându-se locul posibil al unui accident, tipul de accident, măsurile de prevenire și lista substanțelor ce prezintă riscul de poluare a solului și apei subterane prin naturasi cantitatea utilizată;

- identificarea emisiilor atmosferice cu impact asupra solului și a apelor subterane;

- identificarea deșeurilor periculoase ce pot avea impact asupra solului și a apei subterane;

- verificarea parametrilor de monitorizare ai solului și apelor subterane.

2.9.2.1. Pierderi accidentale de substanţe periculoase în interiorul secţiilor de producţie cu pericolul poluării apelor de canalizare

Pentru detectarea acestora s-a utilizat Planul poluărilor accidentale realizat de firmă - EMD 205-01 Ro.

LISTA PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI

POLUĂRI ACCIDENTALE

| Nr. crt. | Locul de unde pot proveni poluări accidentale | Cauzele posibile ale poluării accidentale | Poluanți potențiali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala termică vopsitorie | Generare gaze arse, scurgeri gaze - risc incendiu, explozie | Gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
|  | Atelier vopsitorie | Deversări soluție alcalină din baia de degresare, deversări soluții fosfat de Zn epuizate, deversări vopsea și diluant, generare gaze arse, generare emisii COV, emisii vapori soluție de fosfatare (H3PO4) -risc incendiu, explozie. | Apa uzată, gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
| 2. | Centrala termică cromare | Generare gaze arse, scurgeri gaze - risc incendiu, explozie | Gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
|  | Atelier cromare | Deversări soluție hidroxid de sodiu epuizată, deversări soluție cromica uzată, scurgeri de electrolit, scurgeri agent termic, scurgeri ulei de la transformator, generare gaze arse, generare vapori de Cr, acid sulfuric, acid acetic, acid clorhidric, acid fosforic, diluant, sodă caustică, scurgeri reactivi (H2, SO4, NaOH, Na2 SO3) -risc incendiu, explozie | Apă uzată, gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
| 3. | Stație compresoare | Scurgeri agent frigorific, generare gaze arse -risc incendiu, explozie. | Gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
|  | Rezervoare, conducte, instalații | Fisurarea unei conducte la descărcarea cisternelor de carburanți. -risc incendiu, explozie | Apă uzată, gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
| 4. | Depozit | Generare gaze arse de eșapament, scurgeri de carburanți, scurgeri de lubrifianți -risc incendiu, explozie | Gaze de ardere, distrugeri materiale, substanțe chimice rezultate în urma utilizării stingătoarelor. |
| 5. | Zona depozitare deșeuri | Fisurarea sau răsturnarea accidentală a recipientelor cu substanțe chimice, fisurarea sau răsturnarea accidentală a recipientelor cu deșeuri periculoase -risc incendiu, explozie | Gaze de ardere, distrugeri materiale, apă uzată, substanțe chimice rezultate în urma deversărilor accidentale sau utilizării stingătoarelor. |

FIȘA POLUANTULUI POTENȚIAL

| Nr crt. | Locul posibil al avariei | Denumirea poluantului | Limite admisibile apa uzată | Periculozitate de manipulare | Posibilități de combatere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Acțiunea | Mijloace necesare |
| 1 | COMPONENTE Sudură prin presiune, strunjire, frezare, rectificare, superfinisare, călire, îndreptare, transport cu electrostivuitor, stație compresoare | - Generare şlam crom / metal |  | Risc de poluare sol | Depozitarea în siguranţă a deşeurilor Îndepărtarea deșeurilor prin eliminare / valorificare cu firme autorizate | Recipiente de depozitare etanșe, suprafețe betonate, depozitare sub copertină. Propuneri de îmbunătăţire: realizarea unui nou depozit de deşeuri care sa înlăture orice risc de poluare a solului |
| 2 | CROMARE Linia de cromare dură, centrala termică, depozit substanțe, stație neutralizare, laborator chimic. | Scurgeri posibile de substanțe periculoase în canalizare | Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr... SO42-- 600 mg/dm3 Zn2+-1,0 mg/dm3 Crom total- 1,5 mg/dm3 Cr6+- 0,2 mg/dm3 Pb2+- 0,5 mg/dm3 Ni2+- 1,0 mg/dm3 Cu 2+- 0,2 mg/dm3 CN--0,0 mg/dm3 Cd2+- 0,0 mg/dm3 CCO-Cr- 500 mg/dm3 pH- 6,5-8,5 |  | Prevenirea oricăror scurgeri accidentale | Proceduri: Control operațional - EMD 204 00 RO Plan de verificări și mentenanță |
| 3 | VOPSITORIE Degresare alcalină, spălare, fosfatare, depozitare vopsele, | Scurgeri accidentale de vopsea / diluant / solvenţi - Scurgeri accidentale de soluţii fosfatare epuizate | Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr... pH- 6,5-8,5 Materii în suspensie- 350 mg/dm3 Extr. cu solvenți organici- 30 mg/dm3 Fosfor total- 5,0 mg/dm3 Detergenți- 25 mg/dm3 SO42-- 600 mg/dm3 |  | Prevenirea oricăror scurgeri accidentale. Instruire personal | Proceduri: Control operațional - EMD 204 00 RO Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - EMD 205-01 Ro |

2.9.2.2. Pierderi accidentale de substanţe periculoase în exteriorul secţiilor de producţie cu pericolul poluării  solului şi a apelor subterane

Pierderile accidentale care prezintă pericolul poluării solului şi a apei subterane se pot produce în special la transportul şi  manipularea materiilor prime şi a materialelor.

| Nr. crt. | Locul de depozitare | Tipul de accident potenţial | Poluantul | Efecte asupra mediului, mijloace de prevenire, intervenţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozitul de chimicale | Fisurarea sau răsturnarea accidentală a sacilor/recipientelor cu substanţe chimice. | Produse chimice | Pierderi de resurse, Risc potenţial de poluare a solului Risc de producere deşeuri periculoase Societatea este în curs de amenajare a unui nou depozit |
| 2 | Depozitul de deşeuri periculoase | Fisurarea sau răsturnarea accidentală a sacilor / recipientelor. | Şlamuri de : - galvanizare - rectificare - vopsea | Pierderi de resurse, Risc potenţial de poluare a solului Propuneri de îmbunătăţire: reamenajarea depozitului: recipiente de depozitare etanșe, suprafețe betonate si reborduri pentru reținerea scurgerilor, depozitare sub copertină pentru deșeurile care pot prezenta scurgeri accidentale. Proceduri: Control operațional - EMD 204 00 RO Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale - EMD 205-01 Ro |

Spațiile de depozitare ale substanţelor periculoase şi amenajările pentru prevenirea poluărilor accidentale şi de reducere a efectelor

| Nr.crt | Denumire magazine/depozit | Amplasament | Suprafața (mp) | Substanțe depozitate(tipuri) | Amenajări de prevenirea poluărilor accidentale şi de reducere a efectelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit materii prime | Partea de nord a societății | 1.516 | Materii prime si auxiliare | Pardoseala impermeabila, stingătoare, materiale absorbante, mod de manipulare cu electrostivuitor |
| 2 | Magazie laborator chimic | Secția cromare | 40 | Substanțe chimice (reactivi de laborator, emulsii) | Cuve de retenție, absorbanți, pardoseala impermeabila, rezistenta la acizi, ventilație, stingătoare |
| 3 | Magazia chimicale | Partea de est a societății | 135 | Substanțe chimice necesare procesului de producție | Magazie in amenajare |
| 4 | Rezervoare ulei | Partea de est a societății | 287 | Uleiuri minerale | Suprafața betonata cu pereți înalți |
| 5 | Rezervor subteran combustibil | Partea de sud -est a societății | 60 | motorina | Suprafața betonata |
| 6 | Magazie expediții produse finite | Partea de sud -vest a societății | 441 | Produse finite | Pardoseala impermeabila, stingătoare, materiale absorbante mod de manipulare cu electrostivuitor |
| 7 | Stația de azot | zona sud-vestică a amplasamentului | 64 | Azot sub presiune în butelii | Platformă betonată, împrejmuită |
| 8 | Depozit ulei și vopsele | Incinta Atelierului de vopsire Depozitul central situat pe amplasamentul SC Compa SA | 20 | Depozit intermediar pentru uleiuri și vopsele aduse din depozitul central situat pe amplasamentul SC Compa SA, depozitate pe perioade scurte până la utilizarea în procesul tehnologic | Pardoseală betonată, cuve metalice de retenție Se va rezolva problema responsabilitților cu SC COMPA SA |

2.9.2.3. Lista substanţelor potenţial poluatoare pentru sol şi apă subterană prin natura chimică şi prin cantitatea depozitată.

| Nr. Crt. | Denumire material/ substanța/utili-zări | Natura chimică/ compoziție/ număr CAS | Periculozitate ( fraze de pericol, Fraze de risc R), | Cantitatea anuală utilizată (an 2014) | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potențială, toxicitate pentru specii relevante) | Mod de stocare Poate constitui materialul un risc semnificativ de poluare a solului și apei subterane prin natura sa sau prin cantitatea stocată? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACID SULFURIC TEHNIC TIP 98 STAS 97/80 Cromare, vopsitorie | H2 SO4 - 98% CAS 7664-93-9 | Clasificare conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 Coroziv pentru metale, categ. 1, H290 Corodarea pielii Categ. /1A, H314 Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE C – coroziv, R 35 – provoacă arsuri grave. | 24.518 kg | Informații ecologice Toxicitate . Produsul este dăunător plantelor și organismelor vii. Este un acid agresiv. Ionul sulfat este omniprezent în mediu si este metabolizat de macro-organismele vii și plante. - Toxicitate pentru organisme acvatice Nociv pentru albine, pești și plante. - Toxicitate acuta/prelungită la organismele acvatice LC50/ pești/ 96h = 42 mg/l (Gambusia Affinis) EC50/ nevertebrate (crustaceea)/ 48h = 29 mg/l (Daphnia magna) Pentru alge: Nu deținem date. - Toxicitate pentru micro și macroorganismele din sol EC50/ activated sludge (nămoluri activate)/ 120h = 58 mg/l - Toxicitate pentru alte organisme: Nu deținem date Persistență și degradabilitate: Produsul o data pătruns în sol devine greu biodegradabil. Potențial de bioacumulare: Nu deținem date Mobilitate in sol: Nu deținem date | În recipient de material plastic 25 -1000 l. Magazie chimicale cromare Risc de pierderi accidentale de substanță periculoasă în cazul unui accident /incident cu deteriorarea ambalajelor. Probabilitate de a ajunge în rețeaua de canalizare Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 2 | EDTA DISODIC DEHIDRAT – complexon III sarea de disodiu (EDTA-NA4 3028) Laborator chimic cromare | Acid etilendiamino-tetracetic CAS: 6381 – 92 - 6 | Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Toxic acut 4, H 302 – nociv în caz de înghițire Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE Xn - nociv, R22 – nociv in caz de înghițire, | 7 kg | Informaţii ecologice · Toxicitate · Toxicitate acvatica: Nu sunt cunoscute informații relevante · Persistență si degradabilitate · Alte indicații ecologice: · Comportament în mediu Conform experienței, produsul poate fi greu eliminat din stații de epurare a apelor. O biodegradabilitate potențială nu a putut fi dovedită. Consum chimic de oxigen: valoare CSB: 570 mg/g produs Consum biochimic de oxigen: valoare BSB5: 20 mg/g produs · Comportament in sisteme ecologice: · Potențial de bioacumulare: Datorită coeficientului de distribuție n-octanol/apa, un este de așteptat o acumulare în organism · Efecte ecotoxice: Toxicitate acută la pești LC50 (96 h) > 100 mg/l, Lepomis macrochirus Nevertebrate acvatice: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Plante acvatice: EC50 (72 h) > 100 mg/l, (rata de creștere), Scenedesmus obliquus Microorganisme / efect asupra nămolului activ: EC20 (30 min) > 500 mg/l, nămol activ, comunal · Observație: La introducere corectă a unor concentrații mici în stații de epurare biologice adaptate nu sunt de așteptat perturbări ale activității de degradare a nămolului activ. Cu mare probabilitate este dăunător pentru organismele acvatice. · Alte recomandări ecologice: · Recomandare AOX: produsul nu conține halogen legat organic. · Recomandări generale: Clasa 2 de periclitare a apei (încadrare listă): periculos pt. ape Nu se permite pătrunderea în apa subterană, în ape sau în canalizare. Pericol ptentru apa potabilă chiar și la scurgerea unei mici cantități în subteran. · Rezultatele evaluării PBT si vPvB · PBT: inutilizabil vPvB: inutilizabil | Bidoane din material plastic. Magazia laborator. Constituie un risc semnificativ de poluare a apei de canalizare . |
| 3 | GARDOBOND – ADDITIVE H 7001 Vopsitorie-pregătire suprafață | Azotit de sodiu 25.00 - 50.00 % | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE T – toxic, R25 Toxic în caz de înghițire. N - Periculos pentru mediu, R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice | 5.175 kg | Informații ecologice Biodegradare: Observații: nu există date Informații suplimentare: poluare a apei Informații suplimentare: Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Chiar și scăpări de mici cantități în subsol pot să contamineze apa potabilă. Toxic pentru organismele acvatice. | Bidoane din material plastic. Magazie COMPA;Magazie vopsitorie și pe linie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 4 | GARDOBOND 26 S.A.- SOLUȚIE FOSFAT Vopsitorie-pregătire suprafață | azotat de nichel 5 -10%, acid ortofosforic 5,00 – 10,00 %, fosfat biacid de zinc 2,50 – 10,00 % | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE T – toxic, N – periculos pentru mediu, C - coroziv Carc.Cat.1; R49 – Poate cauza cancer prin inhalare. R48/23 – toxic; pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare Toxic repr.Cat.2; R61 – Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii. Mut.Cat.3; R68 – Risc posibil de efecte ireversibile R51 /R53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R34 – Provoacă arsuri | 1500 kg | Informații ecologice Toxicitate Toxicitate pentru pești : nu există date Toxicitate pentru pești Fosfat bi acid de zinc : test de curgere Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0.199 mg/l Specii: Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu) Toxicitate pentru Dafnia și alte nevertebrate acvatice. Fosfat bi acid de zinc : Imobilizare EC50: 9.04 mg/l Specii: Daphnia magna Toxicitate asupra algelor Fosfat bi acid de zinc : Inhibiția creșterii ErC50: 0.37 mg/l Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi) Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi) Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi) Azotat de nichel : Factor M:1 Persistență și degradabilitate Biodegradare : nu există date Potențial de bioacumulare Biocumulare : nu există date Mobilitate în sol Mobilitate : nu există date Rezultatele evaluării PBT si vPvB nu există date Alte efecte adverse Informații ecologice adiționale : puternică poluare a apei . Nu se va deversa în apele de suprafața sau în sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Chiar și scăpări de mici cantități în subsol pot sa contamineze apa potabila. Toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefaste pe termen lung în mediul acvatic. | Bidoane din material plastic. Magazie COMPA;Magazie vopsitorie și pe linie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 5 | GARDOBOND ADITIV H7140 Vopsitorie-pregătire suprafața | Acid nitric 50.00 - 70.00 % CAS: 7697-37-2 | Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Corosiv pentru metale, Categoria 1 H290: Poate fi corosiv pentru metale. Corodarea pielii, Categoria 1A H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE C- coroziv R35: Provoacă arsuri grave. | 3600 kg | Informații ecologice Toxicitate Studii ecotoxicologice pentru produs: nu sunt disponibile. Persistență și degradabilitate Biodegradare : Nu există date Potențial de bioacumulare Biocumulare : Bioacumularea este improbabilă. Mobilitate în sol Mobilitate : Nu există date Rezultatele evaluării PBT și vPvB Această substanță/mix nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01% sau mai mari. Alte efecte adverse Informații ecologice adiționale : slaba contaminare a apei : Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. | Bidoane din material plastic. Magazie COMPA;Magazie vopsitorie și pe linie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 6 | GARDOBOND 26 SE 3 Vopsitorie-pregătire suprafață | Zinc bis(dihydrogen phosphate) 25.00 - 50.00 %, Acid ortofosforic 10.00 - 25.00 %, azotat de magneziu 2.50 - 10.00 %, Azotat de nichel 1.00 - 2.50 % | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE T – toxic, N – periculos pentru mediu, Xn - nociv Cancerigen Categoria 1, R49 Poate cauza cancer prin inhalare. Toxic pentru reproducere Categoria 2, R61 Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii. Mutagen Categoria 3, R68 Risc posibil de efecte ireversibile. R22 Nociv în caz de înghițire. R48/23 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare. R34 Provoacă arsuri. Factor de sensibilizare R42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea. R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. | 8.000 kg | Informații ecologice Informații despre eliminare (persistența și degradare): Informații suplimentare: puternica poluare a apei Informații suplimentare: Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Chiar și scăpări de mici cantități în subsol pot sa contamineze apa potabila. Foarte toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefaste pe termen lung în mediul acvatic. | Bidoane din material plastic. Magazie COMPA;Magazie vopsitorie și pe linie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 7 | HEEF KR RS CHROMIUM SALT (anhidrida cromică) Cromare | Trioxid de crom 60 – 100% CAS : 1333-82-0 | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE T+ - Foarte toxic Cancerigen Categoria 1 Mutagen Categoria 2 Toxic pentru reproducere Categoria3 C - Coroziv O - Oxidant N - Periculos pentru mediu R9 – Pericol de explozie în amestec cu materiale combustibile. R45 – Poate cauza cancer. R46 – Poate provoca anomalii genetice ereditare. R26 – De asemenea foarte toxic prin inhalare. R35 – Provoacă arsuri grave. R62 – Posibil risc de alterare a funcţiei de reproducere (fertilităţii). R24/25 – De asemenea toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire. R42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. R48/23 – De asemenea toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. | 40.250 kg | Informații ecologice Pericol pentru mediu înconjurător Efecte ecotoxice: Se va evita eliberarea în mediul înconjurător. Toxicitate acvatică: Foarte toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefaste pe termen lung în mediul acvatic Mobilitate: Nu există informaţii disponibile Potenţial de bioacumulare: nedeterminat | Cutii metalice, saci din material plastic Magazie chimicale cromare. Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 8 | HEEF KR GS Catalizator conversion HEEF 25 KG Cromare | Trioxid de crom 60 – 100% CAS : 1333-82-0 | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE T+ - Foarte toxic Cancerigen Categoria 1 Mutagen Categoria 2 Toxic pentru reproducere Categoria3 C - Coroziv O - Oxidant N - Periculos pentru mediu R9 – Pericol de explozie în amestec cu materiale combustibile. R45 – Poate cauza cancer. R46 – Poate provoca anomalii genetice ereditare. R26 – De asemenea foarte toxic prin inhalare. R35 – Provoacă arsuri grave. R62 – Posibil risc de alterare a funcţiei de reproducere (fertilităţii). R24/25 – De asemenea toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire. R42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. R48/23 – De asemenea toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. | 0 | Informații ecologice Pericol pentru mediu înconjurător Efecte ecotoxice: Se va evita eliberarea în mediul înconjurător. Toxicitate acvatică: Foarte toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefaste pe termen lung în mediul acvatic Mobilitate: Nu există informaţii disponibile Potenţial de bioacumulare: nedeterminat | Cutii metalice, saci din material plastic Magazie chimicale cromare Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane în măsura în care se folosește. |
| 9 | HIDROXID DE SODIU PERLE, EXTRA PUR, Ph Eur, BP, NF Laborator chimic cromare | NaOH - fulgi, perle, bloc CAS 1310-73-2 | Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC sau Directiva 1999/45/CE C- corosiv R-35 – provoacă arsuri grave Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008 Corosiv pentru piele; categoria 1A H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Corosiv pentru metale; categoria 1 H290: Poate fi corosiv pentru metale. | 6 kg | Informații ecologice Ecotoxicitatea produsului Toxicitatea pentru pești: nu există informații relevante Persistența și degradabilitate : nu există informații relevante Potențial de acumulare – nu există informații relevante Mobilitatea în sol – nu există informații relevante Rezultatele evaluării PBT și vPvB neaplicabil Alte efecte adverse Se poate infiltra în apa subterană, rețea de apă și canalizare numai daca a fost diluat. Nu se admite evacuarea daca nu a fost diluat. | Bidoane din material plastic. Magazie laborator Nu constituie un risc semnificativ de poluare a solului si a apei subterane |
| 10 | HIDROXID DE SODIU FULGI (SODA CAUSTICA SOLIDA SORT II STAS 98/76) Vopsitorie, cromare, tratare ape uzate |  |  | 16.400 kg |  | Saci din material plastic pe europaleți. Magazia chimicale cromare. Constituie un risc potenţial semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 11 | MOTORINA LD STAS 240-80 / Euro Diesel, max. 0.001% sulf, standard Euro 5 Logistică | Motorina hidrofinata 93 – 96% | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE Xn – nociv, F - inflamabil Car.Cat 3; R40 – posibil efect cancerigen; R10 - inflamabil; | 5.553 kg | Informații ecologice Toxic pentru: organismele acvatice Păstrăv Daphnia Nu conține policlorbenzeni( PCB) Efecte în atmosferă: Prin arderea motorinei în motoarele Diesel se formează poluanți primari, macroparticule, oxid de carbon care contribuie la formarea poluanților secundari și pot afecta negativ stratul de ozon. Poate produce efecte pe termen lung în mediul acvatic. Experimental s-a stabilit ca 20 l de produs petrolier poate forma o peliculă continuă de 0,02 mm pe o suprafață de 1 km2.Evitați poluarea aerului, a vegetației, a solului și a apelor de suprafață. Degradare biologică: consum de oxigen biologic: 9100 mgO2/l, consum de oxigen chimic: 3070 mgO2/g | Bazin subteran Constituie un risc potenţial semnificativ de poluare a solului și a apei subterane. |
| 12 | RUSTILO DWX 30 – CONSERVANT Componente, Vopsitorie,Cromare,Obil-protecție temporară | Fracţia nafta (petrol), fracţiunea grea hidrodesulfura-tă 75 – 90%, 2-butoxietanol 1 – 5%, Sulfonat de bariu 1-5% | Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC sau Directiva 1999/45/CE N – nociv, N – periculos pentru mediu. R10- Inflamabil. R65- Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire. R66- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | 1.827 l | Informații ecologice Persistență și degradabilitate Produs inert biodegradabil Potențial de bioacumulare Acest produs se poate bioacumula în mediu astfel încât se poate regăsi în lanțul secundar de expunere.. Mobilitate Volatil. Lichid. Insolubil în apă. Nu există informaţii disponibile. Rezultatele evaluării PBT și vPvB. Nu sunt disponibile Alte efecte adverse Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | Recipiente din material plastic. Magazie vopsitorie/ magazie laborator chimic. Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 13 | Rustilo DWX 32 Componente | Fracţia nafta (petrol), fracţiunea grea hidrodesulfura-tă 50 - 100%, Oxid de bariu < 19%, 2-butoxietanol 3 – 5%, Sulfonat de bariu < 5,8% | Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC sau Directiva 1999/45/CE N – nociv, N – periculos pentru mediu. R10- Inflamabil. R65- Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire. R66- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | 0 | Informații ecologice Persistență și degradabilitate Produs inert biodegradabil Potențial de bioacumulare Acest produs se poate bioacumula în mediu astfel încât se poate regăsi în lanțul secundar de expunere.. Mobilitate Volatil. Lichid. Insolubil în apă. Nu există informaţii disponibile. Rezultatele evaluării PBT si vPvB. Nu sunt disponibile Alte efecte adverse Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | Recipiente din material plastic. Magazia chimicale cromare, Magazie vopsitorie. Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane, în măsura în care este utilizat |
| 14 | ULEI DE AMORTIZOR TITAN SAF 5045 EU 137 RED Montaj_Obil; Prototipuri | Ulei de baza 50 – 99% | Această substanță nu este clasificată ca periculoasă conform legislației UE | 12.138 kg | Informații ecologice Toxicitate Neclasificat ca periculos Persistență și degradabilitate Nu există informații disponibile Potențial de bioacumulare: nu sunt date Mobilitatea : produsul plutește la suprafața apei Rezultatele evaluării PBT si vPvB - Evaluarea nu este efectuată deoarece raportul securității chimice nu este solicitat. Alte efecte adverse: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. | Cisterne ulei, Prototipuri-în recipiente de plastic, secție recipient metalic pe bazin retenție. Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 15 | Ulei titan SAF blue Montaj_Obil; Prototipuri | Amestec din uleiuri minerale înalt rafinate cu aditivi | Această substanță nu este clasificată ca periculoasă conform legislației UE | 38.745 kg | Informații ecologice· Mobilitate și potențial de bioacumulare: nu sunt disponibile date · Efecte ecotoxice: · Comportament în stațiile de tratare a apei: produsul plutește pe suprafața apei (uzate) · Recomandări generale: Clasa de periclitare a apei 1 (evaluare după VwVwS 1999):: periclitează ușor apa Nu se permite pătrunderea în apa subterană, în ape sau în canalizare. | Prototipuri-în recipiente de plastic, secție recipient metalic pe bazin retenție Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 16 | VITAMOL ZH-M Montaj_Obil; Prototipuri | ulei mineral înalt rafinat, aditivi | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE R52/53 - nociv pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung pentru mediul acvatic | 336.690 kg | Toxicitate nu exista date disponibile Persistență și degradabilitate produs inerent biodegradabil Potențial de bioacumulare: nu este de așteptat bioacumularea astfel încât sa se regăsească în lanțul trofic Alte efecte adverse: produsul este nociv pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung pentru mediul acvatic | În recipient din plastic, secție. Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 17 | VOPSEA EPOXI VEM 5054-2 Mentenanta | Produs de reacție:biphenol-A-(epiclorhidrina);rășina epoxidica 50 – 52%. | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE N - periculos pentru mediu Xi-iritant R36/38 iritant pentru ochi și piele R43 poate cauza o iritare în contact cu pielea R51/53 nociv pentru organismele acvatice,poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic | 0 | Informații ecologice Ecotoxicitatea Valori LD/LC50 ale componenților LC50-daphnia 48h=16 mg/l EBC(50)/72h =12 mg/l Persistență și biodegradabilitate: Este interzisă deversarea produsului în canalizare. Toxice pentru organismele acvatice,poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. Nu permiteți pătrunderea produsului în ape, sol sau rețeaua de canalizare. | Nestocabil Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 18 | VOPSEA EPOXIDICA / EP-LACKFARBE 6E755-0905- | Produs de reacție: rășina epoxidica bisfenol A epiclorhidrina; cu greutate moleculară medie <=700, 5-10%, - xilen, amestec de izomeri 5 < 10%, etilbenzen 1 < 2,5%, propilbenzen 0.5-1%, mesitilena 1-2.5%, 1 metoxi-2-propanol 5 < 10%, 2-metil 1- propanol, produs reactiv din bisfenol F și epiclorhidrina 2.5-5%, solvent nafta (petrol), ușor aromat, nafta cu punct de fierbere scăzut, nespecificat 5 -10%, cumen, propilbenzen, oxid de zinc<5%. | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE Xn – nociv, N – periculos pentru mediu R10 – inflamabil R20/21 – dăunător prin inhalare și în contact cu pielea R36/38 – iritant pentru ochi și pentru piele R43 – poate cauza sensibilitate în contact cu pielea R51/53 - nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. | 31.338 kg | Informații ecologice Ecotoxicitatea produsului Toxicitatea pentru pești: nu există informații relevante Persistență și degradabilitate : nu există informații relevante Potențial de acumulare – nu există informații relevante Mobilitatea în sol – nu există informații relevante Rezultatele evaluării PBT și vPvB neaplicabil Alte efecte adverse Se poate infiltra în apa subterană, rețea de apă și canalizare numai dacă a fost diluat. Nu se admite evacuarea în ape de suprafață și subterane. | Bidoane metalice. Magazie Compa; Magazie vopsitorie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 19 | VOPSEA EPOXIDICA RAL 1006, MAISGELB / RAL 1006, GALBEN Vopsitorie | Produs de reacție: rășina epoxidica bisfenol A epiclorhidrina; cu greutate moleculară medie <=700, 5-10%, - xilen, amestec de izomeri 12,5 < 20%, etilbenzen 2,5 < 5%, propilbenzen 0.5-1%, mesitilena 0,5-1,0%, 1 metoxi-2-propanol 5 < 10%, 2-metil 1- propanol, produs reactiv din bisfenol F și epiclorhidrina 2.5-5%, solvent nafta (petrol), ușor aromat, nafta cu punct de fierbere scăzut, nespecificat 2,5 -5%, cumen, propilbenzen, oxid de zinc<5%. | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE Xn – nociv, N – periculos pentru mediu R10 – inflamabil R20/21 – dăunător prin inhalare și în contact cu pielea R36/38 – iritant pentru ochi și pentru piele R43 – poate cauza sensibilitate în contact cu pielea R51/53 - nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. | 788 kg | Informații ecologice Ecotoxicitatea produsului Toxicitatea pentru pești: nu există informații relevante Persistență și degradabilitate : nu există informații relevante Potențial de acumulare – nu există informații relevante Mobilitatea în sol – nu există informații relevante Rezultatele evaluării PBT și vPvB neaplicabil Alte efecte adverse | Bidoane metalice. Magazie vopsitorie Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane |
| 20 | HEXAN FRACTIE DE PETROL EXTRA PUR Laborator MCM | Hexan, fracție de petrol extrapur | Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE Xn – nociv, Xi - iritant, F+ - extrem de inflamabil N – periculos pentru mediu. R38 - iritant pentru piele R11 - foarte inflamabil R51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte pe termen lung pentru mediul acvatic R66 – Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolența și amețeală. Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Flam.Lich.1 , H224 – Lichid și vapori extrem de inflamabili. Repr. 2, H362 – Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. STOT RE 2 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Asp. Tox. 1 , H304 – poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere pe căile respiratorii. Aquatic chronic 2, H411 – toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Skin. Irrit. 2 , H315 – Provoacă iritarea pielii STOT SE 3 , H336 – Poate provoca somnolență și amețeală. | 0 | Informații ecologice Ecotoxicitatea Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte pe termen lung pentru mediul acvatic. Mobilitatea: nu exită informații relevante Persistență și degradabilitatea: nu există informații disponibile. Potențialul de bioacumulare: nu există informații relevante. Alte efecte adverse: nu este cazul | Magazia laborator chimic Constituie un risc semnificativ de poluare a solului și a apei subterane în măsura în care este utilizat. |

Nota 1. Periculozitate (fraze de pericol și risc, conform regulamentului (CE)1272/2008 (CLP) și conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE)

|  | substanțe care necesită autorizare - Chromium trioxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Impactul tipurilor de substanţe asupra solului şi apelor subterane:

- acizii şi bazele pot modifica pH;

- ionii azotiţi, azotaţi, Cr, Zn, fosfaţi,  amoniu sunt periculoşi pentru mediul acvatic şi pentru flora şi fauna din sol;

- vopsele epoxidice;

- soluții de la pregătirea și tratarea suprafeţei;

- uleiurile, produse petroliere care afectează calitatea pânzei freatice.

2.5.3.3. Emisii atmosferice de substanţe periculoase cu potenţial de poluare a solului şi a apei subterane

Principalii poluanţi emişi în aerul atmosferic rezultați din activitatea societății:

| Secția | Operații ale procesului tehnologic | Emisie | Denumire sursă de emisie | Echipamente tehnologice de depoluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secția Cromare dură | Zona cromare 1 | Vapori de hidroxid de sodiu, crom hexavalent | Coș evacuare V31 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 20.000-40.000 mc/h |
|  | Zona de pregătire | Vapori de hidroxid de sodiu (NaOH), crom hexavalent | Coș evacuare V32 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 3.000-6.000 mc/h |
|  | Zona cromare 2 | Vapori de hidroxid de sodiu, crom hexavalent | Coș evacuare V33 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 8.500-17.000 mc/h |
|  | Laborator chimic | Vapori acizi și alcalini | V 55 | Tiraj natural |
| Atelier Vopsire | Tunel degresare- pregătire suprafață | Vapori alcalini și acizi | Coș V4 | Tiraj natural |
|  | Vopsire ESTA | COV | Ventilatoare, tubulatură pentru exhaustarea gazelor cu conținut de COV, racordată la instalația de filtrare a particulelor solide, apoi la un container cu 3 ventilatoare (Q=13.000 mc/h/ventilator) și la 3 containere cu cărbune activ. Sursă emisie în atmosferă- 3 coșuri de evacuare de la containerele cu cărbune activ; V1, V2 și V3 |
|  | Cabina retuș manual | COV |  |
|  | Cabina prevopsire 1 | COV |  |
|  | Cabina prevopsire 2 | COV |  |
|  | Tunel zvântare- uscare | COV |  |
| Atelier prelucrări mecanice | Mașina de spălat Technowash | vapori alcalini | V22 |  |
|  | Debitare spălare RSA | vapori alcalini | V59 (coș nou) |  |
| Atelier montaj | Mașina de spălat BVL | vapori alcalini | V41 |  |
|  | Mașina de spălat BVL- montaj Obil | Vapori alcalini | V53 |  |
|  | Mașina de spălat tuburi TEHNOWASH | Vapori alcalini | V 54 |  |

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele emisii care ar putea polua solul şi apa subterană: hidroxizi alcalini, acizi (acid sulfuric, acid clorhidric), Crom hexavalent .

2.5.3.4.  Deşeuri periculoase cu potenţial de poluare a solului şi apei subterane

| Denumire deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Stare fizică | Tip stocare/ambalare | Categoria valorificabil/nevalorificabil periculos/nepericulos | Agentul economic prin care se face valorificarea/eliminarea finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Denumire | Nr.contract/ valabilitate |
| Nămoluri cu conținut de fosfați | 11 08 08* | semisolid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | lichid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil /periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Absorbanți materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | solid | Saci de polietilenă și cutii de carton, depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil (valorificare energetica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni | 12 01 09* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alte uleiuri hidraulice (din demontări) | 13 03 13* | lichid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la stația de neutralizare) | 11 01 09* | solid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la baia de cromare cu conținut de cromați) | 11 01 09* | solid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri de la mașini -unelte cu conținut de substanțe periculoase (din rectificare cu crom) | 12 01 14*(1) | solid | Recipienți metalici de 1000 l depozitați pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Cărbune activ epuizat | 06 13 02* | solid | Big-baguri sau containere metalice | Valorificabil (valorificare energetica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu plumb | 11 01 98* | solid | Cutii de plastic depozitate în hala de cromare | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Baterii cu plumb | 16 06 01* | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | Remat Brașov SC Roues SRL Sibiu | 17/28.05.2012- perioadă nedeterminată 081121/2010- se prelungește automat pe perioade suucesive de 1 an |
| Baie uzată (anhidridă cromică generată de la procesele de galvanizare la cald) | 11 05 04* | lichid | IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (ambalaje din tablă) | 15 01 10* | solid | Stocate în boxe pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu uleiuri de motor | 13 02 08* | lichid | Butoaie metalice de 200l , depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu din construcții și demolări (deșeu beton) | 17 05 04 | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 13* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri butelii de gaze sub presiune cu substanțe chimice periculoase (sprayuri) | 16 05 04* | solid | Butoaie metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu uleiuri minerale (redresor cromare) | 13 03 07* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri echipamente casate cu conținut de cloroflorocarburi, HCFC, HFC (frigidere, spume izolatoare, aparate aer condiționat, etc.) | 16 02 11* | solid | Nu se depozitează, se elimină direct de la locul generării | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alți combustibili uzați (inclusiv amestecuri) | 13 07.03* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Plăci azbociment | 17 06 05* | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |

Societatea a luat decizia încadrării deșeului la codul 12 01 15- nămoluri de la mașini- unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14*conform  Fișei de Caracterizare și Interpretare a tipului de deșeu , în baza RI nr132802/07.11.2013 emis de laboratorul acreditat RENAR SC Wessling România SRL.

În cazul unor accidente la manipularea deşeurilor, pot ajunge pe sol substamţe periculoase , cum sunt:

-- deșeuri de lacuri și vopsele;

- nămoluri și turte de filtrare cu conţinut de substanțe periculoase (cu crom, cromati, sulfați,  fosfați),  solvenţi organici;

- uleiuri uzate;

- şlam galvanic de la tratarea apelor uzate;

-  emulsii și soluții de ungere, emulsii de degresare;

- soluție baie uzată cu conținut de anhidridă cromică.

CONCLUZIE

Substanţele periculoase relevante care prezintă un potenţial de risc  de poluare in cadrul amplasamentului pe baza probabilităţii producerii de evacuări ale unor astfel de substanţe :

● ca materii prime,  materii auxiliare (accidente: probabilitate redusă ):

- acizii şi bazele pot modifica pH;

- ionii azotiţi, azotaţi, Cr, Zn, fosfaţi,  amoniu sunt periculoşi pentru mediul acvatic şi pentru flora şi fauna din sol;

- vopsele epoxidice;

- soluții de la tratarea suprafeţei;

- uleiurile, produse petroliere care afectează calitatea pânzei freatice.

● emisii atmosferice: hidroxizi alcalini, acizi (acid sulfuric, acid clorhidric), Crom hexavalent , NOx.

● deşeuri (accidente: probabilitate redusă) :

-   deșeuri de lacuri și vopsele;

- nămoluri și turte de filtrare cu conţinut de substanțe periculoase (cu crom, cromati, sulfați,  fosfați),  solvenţi organici;

- uleiuri uzate;

- şlam galvanic de la tratarea apelor uzate;

-  emulsii și soluții de ungere, emulsii de degresare;

- soluție baie uzată cu conținut de anhidridă cromică.

Ţinând seama de faptul ca emisiile permanente sunt cele din aerul atmosferic, iar cele din sol se produc numai accidental, parametrii monitorizaţi în apa subterană sunt acoperitori în cea mai mare parte.

| Punct de măsura | Parametrul monitorizat în apa subterană |
| --- | --- |
| Foraj de observație amplasat în incinta S.C. Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. Puțul de monitorizare a freaticului este situat în imediata apropiere a atelierului de vopsitorie, în zona NE a amplasamentului | amoniu |
|  | cloruri |
|  | sulfați |
|  | nitriți |
|  | fosfați |
|  | cadmiu |
|  | plumb |
|  | mercur |

Având în vedere că prin Autorizația Integrată de Mediu nu se solicită monitorizarea solului, propunem ca începând cu anul 2015 să se realizeze monitorizarea solului cu o frecvență de 5 ani din punctul de monitorizare din care s-au efectuat analizele din anul 2010 , cu un laborator acreditat. Punctul de monitorizare P1 este situat în zona nord- estică a amplasamentului, în apropierea rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie.

| Parametrii monitorizați în sol |
| --- |
| Hidrocarburi din petrol | Cadmiu | Crom total | Plumb | Zinc | Cupru | Fier total |

## 2.10. Situaţia actuală privind autorizarea obiectivului

S.C.  Thyssenkrupp Bilstein Compa S.A. deţine următoarele avize şi autorizaţii :

►   Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 16 din 30.01.2006, actualizată în 30.10.2007 și modificată prin Decizia APM Sibiu, nr.01/04.03.2014, valabilă până la data de 30.10.2017  .

- Autorizaţia de gospodărirea apelor nr. SB15  din februarie 2010, revizuită în 15.11.2011, valabilă până  în februarie   2020

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 829 din 2014 emis de AN Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Olt

## 2.11. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament

Planul punctelor de monitorizare

| Nr. crt | Simbol punct | Factor de mediu monitorizat | Zona de amplasare | Coordonate geografice STEREO 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foraj F1 | Freatic | zona stației de denocivizare- neutralizare | X=436168,98 Y=477629,06 |
| 2 | C7 | Ape reziduale | cămin situat între hala de producție și gardul ce delimitează amplasamentul unității | X=436166,60 Y=477624,75 |
| 3 | V31 | Emisii aer | Atelier galvanizare- Cromare dură-Coș evacuare zona Cromare 1 | X=436168.75 Y=477663.42 |
| 4 | V33 | Emisii aer | Atelier galvanizare- Cromare dură-Coș evacuare zona Cromare 2 | X=436147,05 Y=477597,83 |
| 5 | V32 | Emisii aer | Atelier galvanizare- Cromare dură-Coș evacuare zona pregătire | X=436150,19 Y=477608,14 |
| 6 | Tubulatura 1 de evacuare in atmosfera a gazelor reziduale după filtrare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare situat pe un container cu cărbune activ-vopsire ESTA, prevopsire 1, | X= 436142,54 Y= 477612,77 |
| 7 | Tubulatura 2 de evacuare in atmosfera a gazelor reziduale după filtrare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare situat pe un container cu cărbune activa revopsire 2 (retuș manual) tunel zvântare- uscare | X=436163.31 Y=477621.56 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare situat pe un container cu cărbune activ- Cabina după vopsire ESTA | X=436160.63 Y=477618.70 |
| 8 | V7- centrala termică -zona pregătire | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare centrala termică zona pregătire suprafețe | X=436161.91 Y=477614.24 |
| 12 | V8- centrala termică -zona zvântare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare centrala termică zona zvântare | X=436142,17 Y=477622,00 |
|  | V9- centrala termică -zona zvântare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare centrala termică zona zvântare | X=436129,11 Y=477637,14 |
|  | V10- centrala termică -zona uscare | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare centrala termică zona uscare | X=436146,62 Y=477624,73 |
|  | V11- centrala termică -zona pregătire | Emisii aer | Atelier vopsitorie - Coș evacuare centrala termică zona pregătire | X=436157,20 Y=477655,63 |
|  | V13 - rectificare | Emisii aer | Atelier Prelucrări mecanice-a rectificare | X=436104,30 Y=477621,39 |

Planul  punctelor de monitorizare

Amplasare puncte de monitorizare aer, apă tehnologică, apă freatică, sol

Fig. 1 -  Amplasare puncte de monitorizare

►Monitorizări realizate cu ocazia Raportului de amplasament din anul 2005, întocmit de

PF. WÄCHTER OSWALD

Monitorizarea pentru sol s-a realizat în punctele de prelevare:

- P1- Zonă rezervoare motorină-  latura estică a secției vopsitorie

- P2- Zonă atelier cromare

- P3-Perimetru foraj hidroobservație F1- adăncime 30 cm

- P4-Perimetru foraj hidroobservație F1- adâncime 50 cm

- P5-Perimetru foraj hidroobservație F2- adâncime 30 cm

- P6-Perimetru foraj hidroobservație F2- adâncime 50 cm

Indicatori normați prin Ord. 756/1997:

| Indicatori | Valori normale [mg/kgSU] | Prag de alertă/Tip de folosință | Prag intervenție/Tip de folosință | Valori măsurate cu ocazia Raportului de amplasament în 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Folosință sensibilă | Fol. mai puțin sensibilă | Folosință sensibilă | Fol. mai puțin sensibilă | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Crom total | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 | 10,0 | 14,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 6,9 |
| Crom 6+ | 1 | 4 | 10 | 10 | 20 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hidroc. din petrol | ˂ 100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 | 241,57 | - | - | - | - | - |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 | 800 | 57.5 | 25.8 | 30.1 | 26.3 | 24.9 |
| Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 | 1152,3 | 307.3 | 280 | 196 | 205 | 189 |
| Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10,3 | 2.5 | 0.4 | 0.47 | 0.41 | 0.39 |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 | - | 13.3 | 40.9 | 38.0 | 33.2 | 35.3 |
| Fier | nn* | nn* | nn* | nn* | nn* | - | 40,6 | 23,1 | 31,0 | 37,2 | 29,0 |

* - nenormat în Ord.756/1997

Raportările se fac la pragurile de alertă pentru folosințe mai puțin sensibile, deoarece unitatea este amplasată într-o zonă industrială.

Se constată că există depăşiri la proba P1, recoltată în zona rezervorului de motorină, în faţa atelierului de vopsitorie, în privinţa indicatorilor metalici ca Pb, Zn şi Cd, celelalte probe încadrându-se în valorile impuse pentru folosinţe mai puţin sensibile şi chiar pentru folosinţe sensibile cu excepţia indicatorului Pb la proba nr. 2, unde apar depășiri mici (57,5 faţă de 50 mg/kg impus).

Concentrațiile de Pb,Zn și Cd determinate în probele de sol prelevate de pe amplasament se datorează în cea mai mare parte unităților de transport care au funcționat în zonă , respectiv autobaza ITS Sibiu, societatea de transport SC Transmixt, Vama Sibiu, ca urmare a unui proces de acumulare în timp (poluare istorică), ele fiind probabil consecinţa unor activităţi anterioare ca depozitări pe sol neprotejat ale acestor metale sau ale combinaţiilor acestora sau din vopsele folosite anterior cu conţinut de Pb, Zn şi Cd.

În cadrul aceluiaşi punct de recoltare s-au evidenţiat şi concentraţii crescute de substanţe extractibile în solvenţi organici (241,57 mg/kg) care se situează sub pragul de alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile (1000 mg/kg), dar depăşesc pragul de alertă pentru folosinţe sensibile (200 mg/kg).

Aceste concentraţii se pot datora unor pierderi accidentale de motorină sau vopsele ca urmare a vehiculării necorespunzătoare  a acestora.

Cu toate că nu s-au depăşit indicatorii stabiliţi pentru pragul de intervenţie pentru folosinţe mai puţin sensibile se poate afirma că rezultatele obţinute pentru proba 1 al solului recoltat atestă că aici este vorba de un aspect de neconformare, care poate constitui o importantă sursă de poluare fixă cu impact negativ asupra solului şi mai ales asupra subsolului.

Concluziile Raportului de amplasament din anul 2005:

Cu toate aceste aspecte negative se poate afirma că în general solul din incinta exterioară a amplasamentului analizat nu prezintă poluări semnificative, această afirmaţie bazându-se pe rezultatele analitice obţinute pentru celelalte puncte de recoltare.

Monitorizarea pentru apă uzată s-a realizat în punctele de prelevare:

Din cadrul societăţii se evacuează 3 categorii de ape şi anume:

a. Ape reziduale impurificate tehnologic, provenite din procesul de cromare dură şi din atelierul de vopsitorie. Aceste ape sunt trecute printr-o staţie de denocivizare, aflată în incinta atelierului de cromare.

b. Ape tehnologice neimpurificate, provenite din procesul de răcire

c. Ape meteorice, colectate de pe acoperişul halei industriale și de pe întregul amplasament.

Cele 3 categorii de ape se evacuează separat, fiind colectate de canalizările corespunzătoare a S.C. COMPA S.A., care la rândul lor se evacuează în canalizarea municipiului Sibiu.

Apele din grupele b şi c, fiind considerate convenţional curate s-a prelevat o singură probă din canalizarea apelor reziduale denocivizate şi neutralizate.

| Indicatori | U.M. | Valori obţinute prin analiză | Valori limită conform NTPA 002/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |
| CCO-Mn | mg/l | 43,68 | - |
| CBO5 | mg/l | 25,2 | 300 |
| CCO-Cr | mg/l | 171,96 | 500 |
| Cr6+ | mg/l | 0,0 | 0,2 |
| Cr3+ | mg/l | 1,85 | 1,5 |
| SO42- | mg/l | 5061,2 | 600 |

Concluziile Raportului de amplasament din anul 2005:

Calitatea apelor uzate evacuate se încadrează în limitele impuse prin NTPA 002/2002 la majoritatea indicatorilor, cu excepţia cromului total care în cazul de faţă constă numai din crom trivalent, depăşirile fiind însă nesemnificative (1,85 mg/l faţă de 1,5 mg/l impus).

Deasemeni se depăşesc sulfaţii, mai ales datorită introducerii lor în ape pentru procesele de ajustare a pH-ului pentru denocivizare.

Indicatorii organici (CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn) se încadrează şi chiar se situează cu mult sub limitele impuse. Ţinându-se cont de raportul CBO5/CCO-Cr = 0,15 se poate trage concluzia că apele sunt greu biodegradabile, ceea ce denotă prezenţa unor substanţe organice cu dublă legătură, care probabil provin din procesul de vopsitorie.

Pentru restul parametrilor analizați se constată încadrarea acestora în limitele prevăzute de NTPA 002/2002.

Monitorizarea apelor subterane

În cadrul societăţii există două foraje, din care s-a recoltat câte o probă de apă în vederea aprecierii influenţelor impurificatoare a activităţii analizate asupra apelor subterane. Cele două foraje au adâncimea de 5,50 m, fiind poziţionate astfel:

- Forajul nr. 1 - partea de E – SE a amplasamentului

- Forajul nr. 2 - partea de N – NV a amplasamentului.

Rezultatele obținute :

| Indicatorii analizaţi | U.M. | Loc de recoltare | Metoda de analiză | Valori limită conform Listei Olandeze mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 |  |  |
| Crom total | mg/l | 0,3 | 0,3 | STAS 7884/91 | 200 |
| Cupru | mg/l | ( 0,1 | ( 0,1 | STAS 7795/80 | 200 |
| Mangan | mg/l | 0,61 | 1,0 | STAS 8662/70 | - |
| Cadmiu | mg/l | ( 0,1 | ( 0,1 | STAS 5961/95 | 10 |
| Plumb | mg/l | ( 2 | ( 2 | STAS 8637/79 | 200 |

Concluziile Raportului de amplasament din anul 2005:

În general, când se execută analiza unor ape subterane, se ia în considerare şi posibilitatea folosirii actuale sau ulterioare a ei în scop potabil, în care caz calitatea acesteia ar trebui să corespundă exigenţelor impuse pentru categoria de apă potabilă (Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea 311/2004).

În cazul de faţă nu poate fi vorba de o astfel de folosinţă, având în vedere că apele au fost recoltate dintr-o zonă puternic industrializată şi astfel scopul analizelor este acela de a identifica unele eventuale influenţe specifice activităţii industriale şi mai ales a unor elemente neferoase ca: crom, cupru, mangan, cadmiu, plumb.

Faţă de cele menţionate mai sus s-a recurs la compararea rezultatelor obţinute cu valorile incluse în lista Olandeză. După cum rezultă din tabelul de mai sus, valorile determinate se situează cu mult sub limitele valorilor impuse.

Monitorizarea aerului

Prin Raportul de Amplasament efectuat în anul 2005 s-au efectuat determinări ale gazelor emise din atelierul de cromare dură, cât şi cele din atelierul de vopsitorie:

Prelevarea s-a făcut din coşul de evacuare a gazelor cu o instalaţie compusă din:

- o sondă de aspiraţie din oţel inox, prevăzută cu o sită şi un furtun de cauciuc.

- 4 vase de absorbţie

- dispozitiv pentru reglarea debitului de aer

- dispozitiv pentru măsurarea volumului de aer aspirat

- pompă de aspiraţie

Drept soluţie absorbantă s-a folosit acid sulfuric, timpul de aspiraţie fiind de 30 minute.

Recoltarea probelor emise din atelierul de vopsitorie s-a efectuat tot din coşul de evacuare corespunzător.

Având în vedere că indicatorii de impurificare emişi sunt de natura COV-urilor, recoltarea s-a realizat cu un prelevator de aer tip DRAGER GASDETECTION producţie Germania, prevăzut cu fiole de cărbune activ, pe care s-au adsorbit COV-urile în emisie prin trecerea unui volum de 3 l aer.

Ţinându-se cont de natura substanţelor folosite în cadrul atelierului de vopsitorie, indicatorii analizaţi au fost următorii: etanol, acetonă, i-butanol, n-butanol, benzen, acetat de n-butil, toluen, etil-benzen, n-propil-benzen, o-xilen, stiren, n-nonan.

Conform analizelor efectuate s-au obţinut următoarele rezultate:

a. Pentru gazele evacuate din atelierul de cromare dură:

| Punct de prelevare | Indicatori | Valoarea obţinută prin analiză mg/mc 30 min | Metoda de analiză | CMA (mg/mc/30 min) conf. Ord. 462/93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coş de evacuare gaze cromice | Crom 6+ | 0,000 | Metoda de determinare toxicologică | 5,0 |
| Coş de evacuare gaze cromice | Crom 3+ | 0,000 | Metoda de determinare toxicologică | 5,0 |

b. Pentru gazele evacuate din atelierul de vopsitorie

| Indicatori | mg/probă (3 l aer) | mg/mc | CMA mg/mc Ord. 462/93 | Mol (g) | % C din masa moleculară | Conc C (mgC/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | - | - | - |  |  |  |
| Acetona | 0,027 | 9,00 | 150 | C3H6O-58 | 62,0 | 5,58 |
| i-butanol | 0,127 | 42,33 | - | C4H10O-74 | 64,86 | 38,0 |
| n-butanol | 0,176 | 58,66 | - | C4H10O-74 | 64,86 |  |
| Benzen | 0,006 | 2,00 | 5 | C6H6-78 | 92,3 | 1,84 |
| Acetat de n-butil | 0,019 | 6,33 | 150 | C6H12O2-116 | 62,06 | 3,9 |
| Toluen | - | - | 100 |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,204 | 68,00 | 100 | C8H10-106 | 90,56 | 61,58 |
| n-propil-benzen | 0,214 | 71,33 | 100 | C9H12-120 | 90,0 | 64,17 |
| o-xilen | 0,009 | 3,00 | - | C6H6O2-106 | 67,92 | 2,03 |
| Stiren | - | - | 100 |  |  | 6,05 |
| n-nonan | 0,023 | 7,66 | - | C9H20-128 | 79,68 |  |

Concluziile Raportului de amplasament din anul 2005:

În conformitate cu rezultatele obţinute prin analizele emisiilor  atmosferice prin coşul de evacuare a gazelor cromice, cromul hexavalent este absent în emisia rezultată din procesul de cromare dură şi anodizare, ceea ce denotă că măsurile de depoluare adoptate prin introducerea filtrelor umede au dus la evitarea totală a emisiilor de gaze cromice.

Conform analizelor executate pentru emisiile de COV din atelierul de vopsitorie rezultă că valoarea de 150 mg C/Nmc este depăşită conform art. 5 alin. 12 a HG 699/2003. Astfel se impune efectuarea periodică a măsurătorilor conf. art. 8 al actului normativ menţionat. Ţinându-se cont de cele menţionate anterior s-au repetat analizele de COV în aceleaşi condiţii de recoltare şi analiză, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Se menţionează că recoltarea probei a fost precedată de măsuri interne de curăţire a sistemului de evacuare a gazelor şi de schimbare a filtrelor existente.

| Componenţi determinaţi | Concentraţie (mg/probă) | Concentraţie (mg/mc) | Masa moleculară (g) | % C din masa moleculară | Concentraţia (mgC/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o-xilen | 0,005 | 1,66 | C6H6O2 – 110 | 65,45 | 1,08 |
| Etil-benzen | 0,008 | 2,66 | C8H10 – 106 | 90,56 | 2,41 |
| Propil-benzen | 0,025 | 8,33 | C9H12 – 120 | 90,00 | 7,50 |
| Acetat de n-butil | Urme | Urme | C6H12O2 –116 | 62,06 | - |
| 2-butoximetanol | - | - | - | - | - |
| Etanol | Urme | Urme | C2H6O – 46 | 52,17 | - |
| Acetona | - | - | - | - | - |
| Benzen | 0,003 | 1,00 | C6H6 – 78 | 92,3 | 0,92 |
| Stiren | - | - | - | - | - |
| Total | 11,91 |

Din rezultatele obţinute reiese o îmbunătăţire evidentă a calităţii gazelor exhaustate cu încadrarea în limitele impuse prin HG 699/2003.

►Monitorizări impuse în Autorizația integrată de mediu nr. SB16/2006 actualizată în anul 2007 și modificată în anul 2014

Monitorizarea pânzei freatice

Monitorizarea pânzei freatice pe amplasament se realizează printr-un foraj de observație amplasat în incinta unității. Puțul de monitorizare a freaticului este situat în imediata apropiere a atelierului de vopsitorie, în zona de NE a amplasamentului.

| Categoria apei/punct de monitorizare/ coordonate fizice | Parametrul | Metoda de analiză | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape subterane/foraj de monitorizare Coordonate Stereo 70: X=436168,98 Y=477629,06 | pH turbiditate amoniu nitriți nitrați duritate totală fier substanțe organice oxidabile (CCO-Mn) sulfuri hidrogen sulfurat | Standard | Semestrial |

În cazul depăşirii semnificative a valorii parametrilor monitorizați în etapa anterioară se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele şi se vor lua măsuri de înlăturare a poluării.

Monitorizarea calității apei freatice impusă prin Autorizația de Gospodărirea Apelor SB37/27.03.2015

| Categoria apei/punct de monitorizare/ coordonate fizice | Parametrul | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Ape subterane/foraj de monitorizare Coordonate Stereo 70: X=436168,98 Y=477629,06 | amoniu cloruri sulfați nitriți fosfați cadmiu plumb mercur | Semestrial |

Analizele chimice vor fi realizate cu un laborator acreditat RENAR.

Monitorizare sol

Prin Autorizația Integrată de Mediu SB 16/ 2006, actualizată în 2007  și modificată în anul 2014 nu se solicită monitoarizarea solului de pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA.

Monitorizarea emisiilor atmosferice

Frecvența de monitorizare a emisiilor în aer și standardele aplicate sunt  prevăzute în tabelul următor:

| Sursa de emisie | Parametrul monitorizat | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelierul de galvanizare- Cromare dură |
| Coș de evacuare V31- Zona cromare 1 | Cr 6+ | Trimestrial | SR ISO 11103-78 |
| Coș de evacuare V33- Zona cromare 2 | Cr 6+ | Trimestrial | SR ISO 11103-78 |
| Coș de evacuare V32- Zona pregătire | NaOH | Anual | Standard |
| Atelier vopsitorie |
| Trei coșuri aferente celor trei containere cu cărbune activ pentru reținere COV - tubulatură pentru exhaustare emisii racordată la instalația de filtrare a particulelor solide, apoi la un container cu 3 ventilatoare- prevopsire 1; prevopsire 2, vopsire ESTA, retuș manual, tunel zvântare, tunel uscare | COV | Trimestrial | Standard |
| Coșuri de evacuare V7, V8,V9, V10 (zone de pregătire, zvântare, uscare)- Centrale termice | CO NOx SO2 Pulberi | Anual | Standard |
| Prelucrări mecanice |
| Coș de evacuare V13- prelucrări mecanice | Pulberi | Anual | Standard |

Notă:

1.Pentru instalațiile racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuși organici volatili, măsurătorile emisiilor de COV se vor realiza astfel:

a) măsurători permanente, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate egală sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;

b)măsurători conținue sau periodice, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate mai mică de 10 kg carbon organic total/h;

c)în cazul efectuării măsurătorilor periodice sunt necesare cel puțin trei citiri în timpul fiecărui exercițiu de măsurare.

2.În cazul măsurătorilor permanente se consideră că valorile limită de emisie pentru compușii organici volatili sunt respectate dacă:

a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depășește valoarea limită de emisie pentru compușii organici volatili;

b) nici una dintre valorile medii orare nu depășește valoarea limită de emisie multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

3.În cazul măsurătorilor periodice se consideră că valorile limită de emisie pentru compușii organici volatili sunt respectate dacă:

a) în cursul unui exercițiu de măsurare valoarea medie calculată a tuturor valorilor măsurate nu depășește valoarea limită de emisie pentru COV.

b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depășește valoarea limită de emisie pentru compușii organici volatili, multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

4. Verificarea respectării conformării cu valorile limită de emisie se efectuează pe baza sumei concentrațiilor compușilor volatili în cauză.

5. La determinarea concentrațiilor COV prezenți în gazele reziduale nu se iau în considerare volumele de gaze adăugate în scopul răcirii sau diluției acolo unde este tehnic posibil.

6. Planificarea măsurătorilor:

- se va elabora un plan de măsurători specific tematicilor măsurătorilor, stabilit de comun acord cu autoritatea de protecție a mediului, care va cuprinde informații referitoare la termenul, tema măsurătorilor și desfășurarea procesului de măsurare;

- se vor desfășura cel puțin trei măsurători discontinue (pentru fiecare activitate) pe o durată de câte o oră , în condiții de operare care ar putea duce la emisii maxime. Rezultatul măsurătorii discontinue se va determina și menționa ca valoare medie orară și se compară cu valoarea limită de emisie (VLE).

Monitorizarea emisiilor în apă

| Categoria apei | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice Stereo 70 | Parametrul | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere și tehnologice care necesită epurare | Cămin 7 - situat între hala de producție și gardul ce delimitează amplasamentul unității X=436168.75 Y=477663.42 | pH | Lunar printr-un laborator acreditat | SR ISO 10523-97 |
|  |  | Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
|  |  | CCOCr |  | SR ISO 6060/96 |
|  |  | Extractibile cu solvenți organici |  | SR 7587-96 |
|  |  | Sulfați (SO42-) |  | STAS 8601-70 |
|  |  | Detergenți |  | SR ISO 7875/96 |
|  |  | Fosfor (P) |  | STAS 100064-75 |
|  |  | Crom hexavalent (Cr6+) |  | SR EN 1233:2003 |
|  |  | Crom total (Cr3++Cr6+) |  | STAS 7884/67, SR ISO 9174/98 |
|  |  | Plumb (Pb) |  | STAS 6362/85 |
|  |  | Cupru (Cu) |  | STAS 7785-80 |
|  |  | Clor rezidual liber (Cl2) |  | SR EN ISO 7393-1/2002 |
|  |  | Nichel (Ni) |  | STAS 7987-79, SR ISO 8288/2001 |
|  |  | Zinc (Zn) | Semestrial printr-un laborator acreditat | STAS 8314-87 SR ISIO 8288/2001 |

Prin Autorizația de Gospodărirea Apelor SB 37/27.03.2015 se impune monitorizarea acelorași indicatori de calitate, cu excepția clorului rezidual liber, frecvența de monitorizare prevăzută pentru toți indicatorii fiind de 6 probe/an. Deasemenea noua autorizație de gospodărirea apelor prevede monitorizarea indicatorilor cianuri și cadmiu, pentru care conform prevederilor HG 1038/2010, art. 14, pct.5, "orice evacuare de familii și grupe de substanțe periculoase din lista I, în rețelele de canalizare va avea valori limită maximă de evacuare 0". Analizele chimice se vor efectua cu un laborator acreditat RENAR.

Monitorizarea variabilelor de proces

Monitorizarea tehnologică/ monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea. În acest sens materiile prime vor fi achiziționate numai de la furnizori autorizați, însoțite obligatoriu de declarații/ certificate de conformitate sau fișe tehnice de securitate, iar parametrii de proces pentru instalațiile de galvanizare și vopsire se vor urmări permanent, cu înregistrarea datelor.

Monitorizarea deșeurilor

La nivelul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA se intocmește evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002, pentru toate categoriile de deșeuri colectate, transportate, depozitate temporar și eliminate, care se raportează autorităților competente  la solicitarea acestora.

Registrul deșeurilor conține date cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;

- sursele deșeurilor;

- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia;

- Înregistrarea documentelor de transport privind acceptarea și eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiiile respinse;

- detalii privind orice amestecare voluntară a deșeurilor.

Impactul activităţii unității asupra factorilor de mediu

- se va realiza conform unui Program de monitorizare la frecvența și la parametrii prevăzuți în Autorizația Integrată de Mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor. Monitorizarea emisiilor se va realiza cu un laborator care deține acreditarea cerută de legislația națională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care monitorizarea se realizează prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat.

Pentru Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns în cadrul societății sunt stabilite planuri, proceduri referitoare la managementul situațiilor de urgență dupa cum urmează:

- Planuri de prevenire şi intervenţie în care sunt stabilite activitățile, operaţiile şi produsele de la care pot proveni accidente sau situaţii de urgenţă. Personalul este instruit corespunzător și acolo unde este posibil se simulează situațiile de urgență.

- Procedura situații de urgența și capacitate de răspuns, are ca scop stabilirea unor metode de identificare a posibilelor accidente, situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns în astfel de situaţii astfel încât să fie prevenit şi redus impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora. Procedura se referă la toate operaţiile şi activităţile firmei cu potenţial de accidente şi situaţii de urgenţă.

- Planul de prevenire si combatere a poluării accidentale in care sunt stabilite următoarele succesiuni de  executare a operațiilor după cum urmează:

  - lanțul informațional,

  - componența colectivului pentru combaterea poluării accidentale,

  - lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

  - programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

  - componența echipelor de intervenție în caz de combatere a poluării,

  - lista dotărilor și a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale,

  - programul anual de instruire a echipelor de intervenție,

  - lista unităților care acordă sprijin în cazul unei poluări accidentale.

Instalaţiile care intră sub incidenţa HG 804/2007 (SEVESO) nu sunt aplicabile în cazul societății.

Depozitarea substanțelor se face ținând cont de compatibilitățile și de condițiile impuse de furnizor.

Utilizarea substanțelor chimice periculoase în societate se face de către persoane instruite urmărind fișa tehnică de securitate, care  permite  luarea măsurilor necesare pentru protecția mediului, a securității la locul de muncă, și a sănătății.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se  realizează cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 78/2000 cu modificările si completările ulterioare. Deșeurile sunt colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca.  Se depozitează separat deșeurile inerte și nepericuloase de cele periculoase .

Valorificarea deșeurilor industriale reciclabile se efectuează  cu respectarea prevederilor Legii nr.465/2001 care modifică și completează OUG nr.16/2001 legale și a celorlalte prevederi legale în vigoare. Gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se  realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Evidența gestiunii Deșeurilor se face pe fișe „Evidența gestiunii Deșeurilor“  conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase.

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008. Deșeurile sunt transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Deșeurile sunt ambalate și etichetate în conformitate cu legislația și cu oricare norme în vigoare privind inscripționările obligatorii. Pe parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile sunt depozitate temporar în containere metalice amplasate într-o zonă special amenajată, betonată, neacoperită. Deșeurile sunt clar etichetate și separate corespunzător.

Se impune o monitorizare permanentă și riguroasă a parametrilor tehnologici, a surselor de emisii asociate activităților și a calității componentelor de mediu potențial receptori.

## 2.12. Incidente provocate de poluare

Nu au fost probleme legate de poluări istorice – conform rezultatelor din Raportul de Amplasament efectuat în anul 2005, SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA nu a avut incidente legate de poluări accidentale, care să producă impacturi mediului.

Apele de suprafaţă din zonă, respectiv pârâul Trinkbach şi râul Cibin nu au suferit impacturi negative prin care să se altereze calitatea lor. Dealtfel apele reziduale şi pluviale, fiind evacuate în canalizarea publică sunt supuse unui proces de epurare suplimentar prin trecerea lor prin staţia de epurare centralizată a municipiului Sibiu.

Apele subterane – monitorizate şi analizate fizico-chimic din cele două puţuri de monitorizare proprii,cu ocazia Raportului de Amplasament din anul 2005 și apoi semestrial dintr-un singur foraj de observație de pe amplasamentul unității,  cât şi din puţul S.C. COMPA S.A., demonstrează că freaticul nu este poluat şi nu a suferit incidente legate de o eventuală poluare accidentală, de neetanşeizări ale reţelei de canalizare, deversări pe sol a unor substanţe poluante etc.

Solul nu este poluat cu hidrocarburi sau uleiuri minerale ca urmare a unor neglijenţe în manipularea şi depozitarea unor carburanţi pe sol neprotejat. În zona rezervorului de motorină s-a identificat cu ocazia analizelor efectuate pentru Raportul de Amplasament din anul 2005, existenţa unor săruri de crom, alături Cd, Zn şi Pb, acestea din urmă fiind prezente în concentraţii relativ mari, ele datorându-se activităţilor anterioare de pe amplasament şi în mai mică măsură traficului auto (mai ales existenţa plumbului). Se consideră că această poluare a solului este rezultatul unui larg proces de acumulare mai ales din perioada când S.C. COMPA S.A. era singura unitate care-şi desfăşura activitatea pe acest amplasament. Se precizează că această poluare nu ridică probleme deosebite, mai ales că valorile concentraţiilor obţinute sunt situate sub pragul de intervenţie pentru folosinţe mai puţin sensibile specific zonelor industriale. Analizele de sol efectuate în anul 2010 într-un punct de monitorizare situat în zona atelierului de vopsitorie de către un laborator acreditat, relevă încadrarea tuturor indicatorilor analizați în limitele prevăzute de Ord.756/1997 pentru pragul de alertă aferent

zonelor mai puțin sensibile.

Rezultatele analizelor sunt prezentate în subcapitolul 5.3.

## 2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate care se afla în apropiere

Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului conținent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

La ora actuală, reţeaua Natura 2000, formată din Arii Speciale de Conservare (SCAs) desemnate pentru protecţia speciilor şi habitatelor ameninţate, listate în anexele Directivei Habitate şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) desemnate pentru protecţia speciilor de păsări sălbatice în baza Directivei Păsări, acoperă aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. Trebuie menţionat faptul că până la validarea Ariilor Speciale de Conservare, aceste zone propuse pentru reţeaua Natura 2000 sunt etichetate ca Situri de Importanţă Comunitară.

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat.

Deşi definiţia exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este bine definit, România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Localizarea ariilor naturale protejate din vecinătatea amplasamentului:

Obiectivul analizat este amplasat în afara ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de interes comunitar, cât şi în afara zonelor protejate declarate la nivel naţional, la distanţe de:

- ROSCI0093- Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic  - 11 km

- ROSCI0304 - Hârtibaciu de Sud- Vest  - 8,20 km

- ROSCI0132- Oltul Mijlociu- Cibin- Hârtibaciu - 8,90 km

- ROSPA0099 - Podișul Hârtibaciului - 11,3 km

- Parcul Natural Dumbrava Sibiului- 4,3 km

- Rezervația Naturală Dealul Zackel - 12,2 km

Relația amplasamentului SC THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA SA cu  ariile naturale protejate

Fig.4-   Relația amplasamentului cu ariile naturale protejate

Situl de Importanţă Comunitară - “ Insulele Stepice Șura Mică- Slimnic” (ROSCI0093)

Situl ROSCI0093 Insulele Stepice Șura Mică – Slimnic cu o suprafață de 367 ha este situat pe teritoriul administrativ al județului Sibiu și are următoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚52′49″ și longitudine E 24˚8′32″ (regiunea biogeografică continentală).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N12 | 11 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 57 | 231 | Pășuni |
| N15 | 32 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |

Calitate  și importanță:

Situl este important pentru protejarea a 4 specii de plante vasculare și 7 tipuri de habitate listate în Anexa II a Directivei Habitate, situl reprezentând cea mai nordică zonă din țară unde sunt prezente aceste tipuri de specii de plante sudice, termofile și xerofile caracteristice zonelor pontice și mediteraneene.

Vulnerabilitate:

Practicarea unui pășunat intensiv în zonă, eroziunea solului, alunecările de tern specifice zonei, extinderea construcțiilor, mai ales a celor de factură industriala, situl fiind situat în vecinătatea municipiului Sibiu.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafața ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafața relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 6210 | * Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) | 10 | B | C | B | B |
| 6240 | * Pajiști stepice subpanonice | 70 | B | C | B | B |
| 6410 | Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | 1 | C | C | C | C |
| 6440 | Pajiști aluviale din Cnidion dubii | 15 | B | C | B | B |
| 6510 | Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | 1 | C | C | C | B |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | 1 | C | C | C | C |
| 40A0 | *Tufărișuri subcontinentale peri-panonice | 2 | C | C | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1193 | Bombina variegata | P |  |  | C | B | C | B |
| 1220 | Emys orbicularis | P |  |  | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus | P |  |  | C | B | C | B |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | P |  |  | C | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4043 | Pseudophilotes bavius | P? |  |  | D |  |  |  |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4067 | Echium russicum | P |  |  | C | A | C | B |
| 4091 | Crambe tataria | R |  |  | C | C | C | C |
| 4068 | Adenophora lilifolia | P |  |  | C | C | C | C |
| 1617 | Angelica palustris | P |  |  | C | C | C | C |
| 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | P |  |  | C | C | C | C |

Situl de Importanţă Comunitară - “ Hârtibaciu de Sud - Vest” (ROSCI0304)

Situl ROSCI0304 Hârtibaciu de Sud- Vest cu o suprafață de 22.726 ha este situat în întregime pe teritoriul administrativ al județului Sibiu, având următoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚45′48" și longitudine E 24˚19′2" (regiunea biogeografică alpin-continentală).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N12 | 3 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 32 | 231 | Pășuni |
| N15 | 11 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 51 | 311 | Păduri de foioase |
| N26 | 3 | 324 | Habitate de păduri (pă duri în tranziție) |

Calitate  și importanță:

Situl prezintă o importanță majoră pentru carnivorele mari (Canis lupus și Ursus arctos), dar și mamiferele acvatice (Lutra lutra și Castor fiber), pentru speciile de lilieci listate și pentru speciile de amfibieni (Bombina sp. și Triturus sp), fiind unul dintre puținele situri desemnate pentru protecția speciei de reptile Emys orbicularis. Situle este important și pentru habitatul forestier 91Y0-

Deasemenea partea de sud-vest a sitului (între Tălmaciu și Boița în vest, respectiv Turnu Roșu în est reprezintă un coridor ecologic care face legătura cu zona alpină.

Vulnerabilitate:

Pierderea și distrugerea habitatelor ca rezultat al activităților agricole , poluarea cu îngrășăminte chimice, supra și subpășunatul, exploatarea forestieră, activități industriale, depozitarea deșeurilor meajere și industriale, circulație, practicarea unui turism necontrolat, extinderea construcțiilor îndeosebi în zona de SV a sitului.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafața ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafața relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 2 | B | C | B | B |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 3,5 | B | C | B | B |
| 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 8 | A | C | B | B |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar și carpen | 13 | A | C | B | B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 1 | C | C | B | C |
| 91I0 | * Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 0,2 | D |  |  |  |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1352 | Canis lupus | C |  |  | C | A | C | A |
| 1354 | Ursus arctos | C |  |  | C | A | C | A |
| 1355 | Lutra lutra | C |  |  | C | A | C | A |
| 1337 | Castor fiber | P |  |  | C | A | C | B |
| 1308 | Barbastella barbastellus | C |  |  | C | B | C | C |
| 1307 | Myotis blythii | C |  |  | C | B | C | C |
| 1324 | Myotis myotis | C |  |  | C | B | C | C |
| 1323 | Myotis bechsteini | C |  |  | C | B | C | C |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | C |  |  | C | B | C | C |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | C |  |  | C | B | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1166 | Triturus cristatus | C |  |  | C | B | C | B |
| 1188 | Bombina bombina | C |  |  | C | C | C | C |
| 1193 | Bombina variegata | C |  |  | C | A | C | A |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | P |  |  | C | A | B | A |
| 1220 | Emys orbicularis | C |  |  | C | C | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1083 | Lucanus cervus | C |  |  | C | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Situl de Importanţă Comunitară - “ Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu” (ROSCI0132)

Situl ROSCI0132 Oltul Mijlociu- Cibin- Hârtibaciu cu o suprafață de 2.826 ha , este situat pe teritoriile administrative ale județelor Sibiu (66%), Brașov (25%) si Vâlcea (9%). Are urmatoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚40΄58" și longitudine E 24˚19′28" (regiunea biogeografică alpin- continentală).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 37 | 511, 512 | Râuri, lacuri |
| N07 | 10 | 411, 412 | Mlaștini, turbării |
| N12 | 8 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 8 | 231 | Pășuni |
| N15 | 6 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 29 | 311 | Păduri de foioase |
| N26 | 2 | 324 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) |

Calitate  și importanță:

Deși aria reflectă efectele impactului antropic îndelungat, exista încă unele zone umede care și-au păstrat aspectul și comunitățile remanente, fragmente ale structurilor originare. Numeroase populații au fost restrânse in aceste arii, relativ izolate, formând într-un sens restrictiv metapopulații si metacomunități, care deși de dimensiuni mici, sunt surse potențiale de regenerare pentru diversitatea specifică a florei și faunei.

Vulnerabilitate:

Construcțiile hidrotehnice, desecările, poluarea, defrișările, practicarea agriculturii intensive.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafața ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafața relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 4060 | Tufărișuri alpine și boreale | 0,001 | C | C | C | C |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 02 | C | C | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1355 | Lutra lutra | P |  | C | B | C | B |
| 1337 | Castor fiber | 40-60 |  | C | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1166 | Triturus cristatus | P |  | C | B | C | B |
| 1220 | Emys orbicularis | P |  | C | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus | RC |  | C | B | C | B |
| 2522 | Pelecus cultratus | R |  | C | B | C | C |
| 1138 | Barbus meridionalis | C |  | C | B | C | B |
| 1149 | Cobitis taenia | C |  | C | B | C | B |
| 1146 | Sabanejewia aurata | C |  | C | B | C | B |
| 2511 | Gobio kessleri | P? |  |  |  |  |  |
| 1160 | Zingel streber | P? |  |  |  |  |  |
| 1159 | Zingel zingel | P? |  |  |  |  |  |
| 1130 | Aspius aspius | P |  | C | C | C | C |
| 1122 | Gobio uranoscopus | P | P | C | C | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1032 | Unio crassus | P |  | A | C | C | B |
| 4057 | Chilostoma banaticum | C |  | A | B | A | B |
| 4056 | Anisus vorticulus | R |  | D |  |  |  |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia | P |  | B | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

Situl de Protecție Specială avifaunistică - “ Podișul Hârtibaciului” (ROSPA0099)

Situl cu suprafața de 237.515 ha se află în regiunea biogeografică continentală, are următoarele coordonate geografice: latitudine N 46˚0΄12" și longitudine E 24˚47΄38, iar din punct de vedere administrativ teritorial aparține județelor Brașov (35%), Mureș (14%) și Sibiu (51%).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N12 | 7 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 35 | 231 | Pășuni |
| N15 | 17 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 33 | 311 | Păduri de foioase |
| N21 | 2 | 221, 222 | Vii și livezi |
| N26 | 6 | 324 | Habitate de păduri (pă duri în tranziție) |

Calitate  și importanță:

Situl a fost desemnat pentru conservarea efectivelor populaționale a 28 de specii de păsări protejate în spațiul european, întreaga avifaună a Podișului Hârtibaciu fiind formată din peste 160 de specii. La nivelul sitului sunt bine reprezentate păsările de pădure, păsările specifice habitatelor de tufărișuri și a pajiștilor, dar și speciile caracteristice zonelor umede.

Vulnerabilitate:

Defrișări, practicarea agriculturii intensive, practicarea sporturilor extreme, industrializarea, extinderea zonelor urbane, etc.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A122 | Crex crex |  | 150-250 p |  |  | C | B | C | B |
| A089 | Aquila pomarina |  | 70-90 p |  |  | B | B | C | B |
| A072 | Pernis apivorus |  | 100-120 p |  |  | B | B | C | B |
| A220 | Strix uralensis | 80-110 p |  |  |  | C | B | C | B |
| A224 | Caprimulgus europaeus |  | 700-900 p |  |  | B | B | C | B |
| A238 | Dendrocopos medius | 1000-1300 p |  |  |  | B | B | C | B |
| A234 | Picus canus | 280-320 p |  |  |  | C | B | C | B |
| A031 | Ciconia ciconia |  | 40-60 p |  |  | C | B | C | B |
| A030 | Ciconia nigra |  | 2-4 p |  |  | C | B | C | B |
| A080 | Circaetus gallicus |  | 2-4 p |  |  | C | B | C | B |
| A246 | Lullula arborea |  | 13500-15500 p |  |  | A | B | C | B |
| A081 | Circus aeruginosus |  | 2-4 p |  | 100-200 i | C | B | C | B |
| A082 | Circus cyaneus |  |  | 40-90 i |  | C | B | C | B |
| A239 | Dendrocopos leucotos | 70-90 p |  |  |  | C | B | C | B |
| A429 | Dendrocopos syriacus | 220-260 p |  |  |  | C | B | C | B |
| A255 | Anthus campestris |  | 80-100 p |  |  | C | B | C | B |
| A339 | Lanius minor |  | 170-200 p |  |  | C | B | C | B |
| A338 | Lanius collurio |  | 34000-38000 p |  |  | C | B | C | B |
| A215 | Bubo bubo |  | 10-20 m |  |  | C | A | C | B |
| A060 | Aythya nyroca |  | 8-10 p |  | 100-250 i | C |  |  |  |
| A151 | Philomachus pugnax |  |  |  | 400-800 i | C | B | C | B |
| A196 | Chlidonias hybridus |  |  |  | 80-120 i | D |  |  |  |
| A131 | Himantopus himantopus |  |  |  | 2-10 i | D |  |  |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  |  |  | 100-300 i | D |  |  |  |
| A027 | Egretta alba |  |  | R | 2-15 i | D |  |  |  |
| A193 | Sterna hirundo |  |  |  | R | D |  |  |  |
| A097 | Falco vespertinus |  |  |  | 2-20 i | D |  |  |  |
| A166 | Tringa glareola |  |  |  | 80-150i | C | C | C | C |

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A360 | Fringilla montifringilla |  |  | A |  | D |  |  |  |
| A291 | Locustella fluviatilis |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A292 | Locustella luscinioides |  | R |  |  | D |  |  |  |
| A270 | Luscinia luscinia |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A383 | Miliaria calandra | RC |  |  |  | D |  |  |  |
| A260 | Motacilla flava |  | A |  |  | D |  |  |  |
| A337 | Oriolus oriolus |  | R |  |  | D |  |  |  |
| A214 | Otus scops |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A310 | Sylvia borin |  | A |  |  | D |  |  |  |
| A287 | Turdus viscivorus | C |  |  |  | D |  |  |  |
| A298 | Acrocephalus arundinaceus |  | R |  |  | D |  |  |  |
| A296 | Acrocephalus palustris |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A297 | Acrocephalus scirpaceus |  | R |  |  | D |  |  |  |
| A247 | Alauda arvensis |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A053 | Anas platyrhynchos |  | A |  |  | D |  |  |  |
| A055 | Anas querquedula |  | 40 |  |  | D |  |  |  |
| A257 | Anthus pratensis |  | 30 |  |  | D |  |  |  |
| A259 | Anthus spinoletta |  |  |  | RC | D |  |  |  |
| A256 | Anthus trivialis |  |  | R | RC | D |  |  |  |
| A221 | Asio otus |  | A |  |  | D |  |  |  |
| A099 | Falco subbuteo |  | C |  |  | D |  |  |  |
| A008 | Podiceps nigricollis |  | 40 |  |  | D |  |  |  |
| A006 | Podiceps grisegena |  |  |  | 30-50 i | D |  |  |  |
| A004 | Tachybaptus ruficollis |  | 1-3 i |  |  | D |  |  |  |
| A036 | Cygnus olor |  | 10-20 i |  | 30-60 i | D |  |  |  |
| A054 | Anas acuta |  | 1 p |  |  | D |  |  |  |
| A056 | Anas clypeata |  |  |  | 50-150 i | D |  |  |  |
| A050 | Anas penelope |  |  |  | 100-200 i | D |  |  |  |
| A053 | Anas platyrhynchos |  |  |  | 500-850 i | D |  |  |  |
| A005 | Podiceps cristatus |  | C |  | 8000-10000 i | D |  |  |  |
| A055 | Anas querquedula |  | RC |  | 150-300 i | D |  |  |  |
| A051 | Anas strepera |  |  |  | 850-1200 i | D |  |  |  |
| A059 | Aythya ferina |  |  |  | 20-30 i | D |  |  |  |
| A061 | Aythya fuligula |  | C |  | 500-600 i | D |  |  |  |
| A087 | Buteo buteo |  |  |  | 100-200 i | D |  |  |  |
| A085 | Accipiter gentilis |  | C | C | C | D |  |  |  |
| A123 | Gallinula chloropus |  | C | C |  | D |  |  |  |
| A125 | Fulica atra |  | C |  | RC | D |  |  |  |
| A142 | Vanellus vanellus |  | C |  | 3000-5000 i | D |  |  |  |
| A459 | Larus cachinnans |  | P |  | 500-800 i | D |  |  |  |
| A179 | Larus ridibundus |  |  |  | 20-100 i | D |  |  |  |
| A218 | Athene noctua |  |  |  | 800-1500 i | D |  |  |  |
| A247 | Alauda arvensis |  | RC |  |  | D |  |  |  |
| A232 | Upupa epops |  | P |  |  | D |  |  |  |
| A210 | Streptopelia turtur |  | P |  |  | D |  |  |  |
| A351 | Sturnus vulgaris |  | C |  | C | D |  |  |  |
| A156 | Limosa limosa |  |  |  | P | D |  |  |  |
| A028 | Ardea cinerea |  | P | C | 400-600 i | D |  |  |  |
| A153 | Gallinago gallinago |  |  |  | 50-100 i | D |  |  |  |
| A165 | Tringa ochropus |  |  |  | 5-20 i | D | B | C | C |
| A161 | Tringa erythropus |  |  |  | 30-100 i | D |  |  |  |
| A168 | Actitis hypoleucos |  | P |  | 5-30 i |  |  |  |  |
| A017 | Phalacrocorax carbo |  |  |  | 50-120 i | D |  |  |  |
| A182 | Larus canus |  |  |  | P | D |  |  |  |

Rezervația Naturală Dealul Zackel

Rezervația Naturală Dealul Zackel este cuprinsă în întregime în situl Natura 2000 Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic. Se află în regiunea biogeografică continentală, în partea de SV a Podişului Transilvaniei (N 45˚58′, E 24˚13′) având altitudinea maximă de 525 m. Dealul Zackel, numit şi dealul Măgura, este aşezat la circa 15 km nord de municipiul Sibiu, între comunele Şura Mare şi Slimnic, în apropiere de drumul naţional 14 Sibiu-Mediaş.

Rezervaţia Naturală Dealul Zackel a fost propusă pentru protecţie încă din anul 1967 când, pe baza ordinului C.S.A. Departamentului Gospodăriilor Agricole de Stat nr. 24023/1967 şi a avizării favorabile a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Braşov, terenul este scos din circuitul agricol şi transferat Sfatului Popular al oraşului Sibiu pentru a fi pus sub protecţie. Este declarată rezervaţie naturală de interes judeţean prin Hotărârea nr. 12/28.09.1994 şi rezervaţie naturală de interes naţional prin legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional. Suprafaţa rezervaţiei este, în conformitate cu formularul standard pentru caracterizarea ariilor naturale protejate, de 11 ha.

Parcul Natural Dumbrava Sibiului

Parcul Natural Dumbrava Sibiului este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc natural), situat în județul Sibiu. Parcul natural fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 993 hectare. Acesta a fost înființat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice aflate în lunca Depresiunii Sibiului.

Dintre speciile arboricole regăsite, pe lângă stejar (Quercus robur), vegetează următoarele specii: Carpinus betulus – carpen, Prunus avium - cireș pădureț, Ulmus minor – ulm, Acer campestre – jugastru, Tilia platyphyllos – tei, Quercus petraea – gorun, Fraxinus excelsior – frasin, Acer platanoides – arțar, Acer pseudoplatanus – arțar, Sorbus aucuparia – scoruș.

În stratul arbustiv se regăsesc: Ligustrum vulgare - lemnul câinesc, Crataegus monogyna – păducel, Prunus spinosa – porumbar, Cornus sanguinea – sânger, Rosa canina – măceș, Evonymus europaea - salba moale, Frangula alnus – crușin, Viburnum opulus – călin, Rhamnus cathartica – verigariu.

În stratul ierbos al acestei păduri au fost inventariate mai mult de 100 de specii de plante cu flori dintre care mai rare sunt: Silene dubia – opăița, Crocus banaticus – brândușa, Majanthemum bifolium – lăcrămița, Molinia coerulea - iarba albastră, Prenanthes purpurea - salata iepurelui, Cephalanthera alba – orhidee, Neottia nidus-avis – orhidee.

Fauna este și ea bine reprezentată, fiind regăsite următoarele specii: Mamifere: Sus scrofa – mistreț, Capreolus capreolus – căprior, Vulpes vulpes – vulpe, Sciurus vulgaris – veverița, Erinaceus europaeus – arici, Microtus sp. – șoareci, Muscardinus avellanarius – pârș.

Păsări: Parus major - pițigoi mare, Turdus merula – mierla, Emberiza citrinella - presura

Dendrocopus major - ciocănitoare mare, Garrulus glandarius – gaița, Streptopelia turtur – turturea, Bubo bubo – bufnița, Upupa epops – pupăza, Cuculus canorus – cuc, Certhia familiaris – cinteza, Carduelis carduelis – sticlete, Passer montanus – vrăbii, P. domesticus – vrăbii, Corvus corax – corb.

La acestea se adauga o serie întreagă de nevertebrate mici, insecte - dintre care cele xilofage au fost bine studiate pe teritoriul Pădurii Dumbrava.

Custodia acestei arii protejate este asigurată de catre Direcția Silvică Sibiu prin intermediul Ocolului Silvic Sibiu.  Pentru aria protejată a fost elaborat planul de management și regulamentul ariei.

Măsuri de reducere a posibilelor impacturi asupra mediului

- suprafeţele de depozitare şi căile de acces sunt betonate, iar bazinele subterane sunt etanșate corespunzător, pentru a preveni contaminarea solului.

- apele uzate tehnologice sunt dirijate către stația de neutralizare- denocivizare din cadrul unității, după care sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu.

- fiecare secție cu impact potențial asupra aerului este prevăzută cu echipamente tehnologice de depoluare.

- deşeurile se colectează separat în funcţie de categorie şi codul deşeului conform legislaţiei;

- substanțele chimice utilizate în cadrul proceselor tehnologice sunt depozitate în încăperi betonate, închise, gestionate de personal instruit.

- reţelele de canalizare vor fi întreţinute corespunzător;

- în cazul unor incendii apele de stingere sunt preluate din rețeaua de alimentare cu apă industrială a SC Compa SA, înmagazinarea acesteia realizându-se în două rezervoare îngropate din beton cu volumul de 500 mc, care deservesc instalația de stins incendii cu spinklere şi vor fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală;

Concluzii:

- Activitatea nu modifică suprafaţa zonelor protejate;

- Funcţionarea SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA nu va avea impact semnificativ direct asupra speciilor/habitatelor de interes conservativ;

- Impacturile identificate sunt nesemnificative şi nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ.

## 2.14.  Condiţii de construcţie, starea construcţiilor de pe amplasament, perspective privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea construcţiilor

| Nr. crt. | Denumirea construcției | Starea actuală |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construcție Corp Administrati-475 mp - birouri personal - grupuri sanitare -săli de conferință - cantina | Structura de rezistență B.A.(fundații, stâlpi, grinzi beton armat)- stare bună Închidere pereți de cărămidă- stare bună Învelitoare tip terasă membrană bituminoasă- stare bună Utilități (apă, canalizare, energie electrică)- stare bună Stare bună la structura de rezistență. Nu necesită reparații. |
| 2 | Construcție Hale Producție - birouri personal producție -laborator calitate -atelier prototipuri -grupuri sanitare -hala producție componente -hala cromare -hala producție montaj -atelier mentenanță -magazie piese de schimb -vestiare -hala vopsitorie | Structură de rezistență B.A. (fundații, stâlpi, grinzi beton armat)- stare bună Închidere pereți de cărămidă- stare bună Învelitoare tip terasă membrană bituminoasă- stare bună Utilități (apă, canalizare, energie electrică)- stare bună Luminatoare acoperiș Izolație hidrologică acoperiș Instalație electrică ventilație Stare tehnică bună la structura de rezistență. Nu necesită reparații. |
| 3 | Construcție Magazie Recepție Marfă -birouri personal conducere -rampă recepție | Structură de rezistență B.A. (fundații, stălpi, grinzi beton armat)- stare bună Închidere pereți de cărămidă- stare bună Învelitoare tip terasă membrană bituminoasă- stare bună Utilități ,energie electrică- stare bună Stare tehnică bună la structura de rezistență. Nu necesită reparații. |
| 4 | Construcție Magazie Expediție Marfă -birouri personal conducere -rampa recepție | Structură de rezistență metalică (fundații, beton, stâlpi, grinzi metalice beton armat)- stare bună Închidere pereți din plăci termoizolante- stare bună Acoperiș tablă zincată- stare bună Utilități ,energie electrică- stare bună Stare tehnică bună la structura de rezistență. Nu necesită reparații. |
| 5 | Cisterne Ulei-3 buc | Structură de rezistență B.A. (fundații, stălpi, grinzi, beton armat)- stare bună Stare tehnică bună la structura de rezistență. Nu necesită reparații. |

## (conform Auditului construcțiilor de pe amplasament din data de 27.02.2015)

# III. ISTORICUL TERENULUI

## 3.1. Folosiri istorice ale terenului şi ale zonei din împrejurimi

Amplasamentul unde îşi desfăşoară activitatea societatea studiată a fost utilizat o perioadă de timp pentru activităţi industriale care se continuă şi în prezent.

Datele privitoare la activităţile care s-au desfăşurat de-a lungul timpului pe amplasamentul analizat au fost extrase din arhiva S.C. COMPA S.A., unde există înregistrări, privind natura activităţilor desfăşurate încă de la începutul secolului al XV-lea.

Prima activitate industrială pe acest amplasament a fost atestată documentar în anul 1886 sub denumirea „Atelierul de caroserii Iosif Datky şi Fii”.

În anul 1903 se transformă în „Fabrica de arcuri pentru trăsuri”, care începând cu anul 1920 include în fabricaţie şi arcurile pentru autovehicule.

În anul 1926 îşi schimbă numele în „Elastic – A. Datky ( CO” şi începând cu anul 1929 îşi completează profilul de activitate cu fabricaţia de scule.

Întreprinderea a fost naţionalizată în anul 1948, fiind denumită „Întreprinderea Industrială de stat Elastic”.

În anul 1969, prin unirea întreprinderilor „Elastic” şi „Automecanica” a luat fiinţă „Întreprinderea de Piese Auto” cu profilul principal de fabricaţie de arcuri, amortizoare, aparate de frână, subansamble, transmisii cardanice, casete de direcţie şi alte piese auto.

S.C. COMPA S.A. a luat fiinţă din fosta Întreprindere de Piese Auto în anul 1991, devenind o societate comercială pe acţiuni, reorganizată în 13 fabrici, fiecare având un profil distinct.

În anul 1996 compania germană AUGUST BILSTEIN GmbH şi S.C. COMPA S.A. Sibiu au încheiat un contract de asociere, luând fiinţă BILSTEIN COMPA S.A. Sibiu.

Începând cu data de 25.09.1997 s-a schimbat denumirea firmei din BILSTEIN COMPA S.A. în KRUPP BILSTEIN COMPA S.A., iar în data de 12.07.2002 s-a ajuns la denumirea actuală a firmei, care este S.C. THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA  S.A.

După cum rezultă din cele prezentate mai sus, profilul de producţie nu s-a modificat în mod substanţial pe amplasamentul analizat, existând însă o evoluţie, impusă de progresul tehnicii pe plan naţional şi mondial. Această evoluţie s-a manifestat mai ales din punctul de vedere tehnico-economic şi în măsură mai mică în domeniul protecţiei mediului.

Astfel, cu ocazia Raportului de Amplasament realizat în anul 2005 au fost identificate numeroase poluări potenţiale ale solului, datorită unor activităţi anterioare.

Principalele activităţi care au cauzat aceste poluări sunt:

- atelierul de cromare dură datorită unor scăpări tehnologice, scurse de pe pardoseală, lipsa unei staţii de denocivizare performante, cât şi condensarea gazelor cromice evacuate, fără a fi trecute prin instalaţii de recuperare sau denocivizare;

- atelierul de vopsitorie care  iniţial a fost conceput pentru vopsire manuală prin pulverizare;

- operaţii de întreţinere a autovehiculelor, inclusiv schimburi de ulei fără măsuri de protecţie a platformei sau recuperarea uleiului;

- depozitarea substanţelor chimice şi produselor petroliere;

- degresarea suprafeţelor metalice cu soluţii organice sau substanţe alcaline;

- utilizarea uleiului de transformator cu conţinut de PCB.

Concomitent cu modernizarea şi extinderea producţiei au fost îmbunătăţite şi sistemele de protecţia mediului.

În prezent SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA este o societate in domeniul componentelor auto și în ultimii 10 ani a parcurs numeroase etape de dezvoltare în sensul modernizării prin introducerea unor tehnologii noi performante, dotarea cu linii tehnologice și utilaje moderne, care sa ducă inclusiv la mărirea și modernizarea capacităților liniilor de fabricație..

# În anul 2005 SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA  obține certificarea Sistemului de Management de Mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2004, organismul de certificare fiind RINA -SIMTEX O.C. Sistemul de Management de Mediu a fost recertificat în anul 2014 de către același organism de cerificare. Deasemenea societatea are implementat Sistemul de management al calității fiind certificat conform normelor internaționale ISO TS 16949 : 2002 și conform normelor germane VDA, un standard care cuprinde cerințe specifice industriei auto

# IV. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

## 4.1. Probleme ridicate

Analiza activităților desfășurate pe amplasamentul societății identifică toate aspectele de mediu ale acesteia, din care pe baza criteriilor stabilite sunt selectate cele cu impact semnificativ.

Principalele tipuri de aspecte de mediu identificate sunt:

- poluarea aerului;

- generarea deșeurilor, ambalaje, consum resurse;

- zgomot;

- consumurile de resurse naturale (energie electrică, energie termică, consumuri de apă potabilă și industrială);

## Ponderea acestor aspecte este prezentată mai jos:

Fig.5- Ponderea aspectelor de mediu identificate pe amplasament

Emisii în apă

De pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape reziduale impurificate tehnologic, provenite din procesul de cromare dură, din atelierul de vopsitorie și ape provenite din scurgerile pe pardoseală, trecute prin stația de pre-epurare prin electrocoagulare aflată în incinta atelierului de cromare;

- ape ape tehnologice neimpurificate, provenite din procesul de răcire al utilajelor;

- ape pluviale colectate de pe acoperișul halei industriale și de pe întregul amplasament;

- ape menajere provenite de la grupurile sanitare.

Volumele de apă tehnologică și menajeră evacuate de pe amplasament:

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total evacuat | Qorar max. mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic mc | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Menajere neepurate | Rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu | 35,53 | 30,90 | 26,87 | 9.332 | 4,14 |
| Tehnologice preepurate Ape tehnologice provenite de la răcirea utilajelor | Rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu | 349,58 | 303,98 | 265,43 | 91.802 | 40,78 |

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul unității se realizează în sistem unitar:

- apele uzate provenite de la secțiile de cromare dură și vopsitorie sunt dirijate printr-o rețea de canalizare interioară spre stația de pre-epurare prin electrocoagulare, după care sunt evacuate în partea de est a halei de producție într-o rețea de canalizare cu diametrul de 200mm care colectează și apele pluviale din incinta exterioară (zona aflată între hala de producție și gardul ce desparte amplasamentul unității de SC Transcibin SA), cu evacuare finală în rețeaua de canalizare municipală.

- apele tehnologice rezultate exclusiv de la răcirea utilajelor sunt colectate separat și evacuate prin partea de vest a halei de producție printr-o rețea din conducte PVC cu diametrul de 200mm, care preia și apele uzate menajere aferente zonei. Evacuarea efluentului se face tot în rețeaua de canalizare municipală.

- apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate spre guri de colectare în partea de nord a acestuia, de unde sunt preluate de canalizarea SC Compa SA prin 3 conducte cu diametre de 200mm, cu dirijarea lor spre rețeaua pluvială de canalizare stradală municipală.

- apele fecaloid-menajere se evacuează împreună cu apele tehnologice neimpurificate sau cu cele tehnologice preepurate, în funcție de poziția grupurilor sanitare, la canalizarea municipală care debușează în stația de epurare a municipiului Sibiu.

Tehnici aplicate în vederea reducerii emisiilor în apă:

-identificarea principalelor fluxuri de ape uzate evacuate;

- utilizarea apei din băile de spălare la compensarea pierderilor prin evaporare;

- utilizarea în proces a apei de spălare de la scruberele de reținere a cromului;

-monitorizarea permanenta a parametrilor de proces  (pH, temperatură, concentrație);

-monitorizarea permanenta  a evacuărilor în rețeaua de canalizare și înregistrarea parametrilor apelor evacuate;

-sunt luate măsuri de prevenire /minimizare a emisiilor în apă astfel: funcționarea eficientă și eficace a stației de pre-epurare prin electrocoagulare, asigurarea  sistematică  cu chimicale și utilități a acesteia;

-respectarea limitelor indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare impuse prin legislație, autorizația integrată de mediu și autorizația de gospodărirea apelor.

Emisii în aer

Surse fixe:

►dirijate: emisii de gaze și pulberi din halele de producție, gaze de ardere provenite de la cele 6 centrale termice, evacuarea forţată a aerului prin sisteme de exhaustare, ventilatoare, emisii prin coșuri de evacuare cu tiraj natural ;.

►nedirijate (fugitive): emisii provenite de fazele de producție, vopsire, stația de pre-epurare prin electrocoagulare, prelucrări mecanice), depozitare.

Surse mobile (fugitive):  – emisii de gaze de eşapament în incintă şi drumurile conexe.

Emisiile in atmosfera rezultate din procesele societății sunt:

- gaze de ardere: CO2, CO, NOx, SO2;

- pulberi;

- vapori acizi (acid sulfuric, acid clorhidric);

- hidroxizi alcalini;

- crom total, crom hexavalent;

- compuși organici volatili (COV)

Principalii poluanţi emişi în aerul atmosferic rezultați din activitatea societății:

| Sursa/ operații ale procesului tehnologic | Emisii |
| --- | --- |
| Secția Cromare dură - zona cromare 1 - zona cromare 2 - zona pregătire - magazia chimicale - centrala termică- încălzire linie Stația de pre-epurare prin electrocoagulare | crom hexavalent (Cr6+), vapori acizi, H2SO4 vapori de hidroxid de sodiu (NaOH), CO, CO2, NOx, SO2 |
|  | emisii de H2 |
| Atelier vopsire - tunel degresare- pregătire suprafață - prevopsire 1 - prevopsire 2 - vopsire ESTA -tunel zvântare - tunel uscare Centrale termice: - zona pregătire - zona uscare- pregătire - zona zvântare - zona uscare | vapori degresanți, fosfatanți COV CO, CO2, NOx, SO2 |
| Atelier prelucrări mecanice - rectificare SASL - rectificare- superfinisare SASL - spălare cu mașina de spălat Technowash - sudură limitator pe tije (cifuri) - debitare, spălare RSA | pulberi pulberi vapori alcalini gaze de sudură, pulberi pulberi, vapori alcalini |
| Atelier montaj -sudură O.B. - mașina de spălat BVL -sudură Obil-AM | gaze de sudură, pulberi vapori alcalini gaze de sudură, pulberi |
| Atelier prototipuri -sudură -tratament termic - rectificare | gaze de sudură, pulberi pulberi |

Mirosul pe amplasamentul instalaţiei

Nu se degajă mirosuri semnificative care să producă neplăceri receptorilor sensibili ( școli, spitale ,sanatorii, zone rezidențiale,etc)

Sursele nesemnificative de miros sunt: ape tehnologice de la instalația de cromare, mirosuri  de  la dezvoltarea bacteriilor în lichidele de prelucrare la secțiile de prelucrări mecanice , mirosuri de la compușii organici volatili de la instalațiile de vopsire.

Aceste mirosuri sunt considerate nesemnificative deoarece ele nu se simt in exteriorul clădirilor și nu ajung în zonele locuite la receptorii sensibili.

Nu s-au primit sesizări sau reclamații care sa fie legate de mirosuri deoarece ele nu sunt detectabile în afara ampalsamentului.

:

Măsurile  de reducere a  emisiilor în aer

Tehnici aplicate pentru minimizarea emisiilor dirijate și fugitive în aer:

- utilizarea de sisteme de ventilare și dispersie în atmosfera eficiente;

- identificarea punctelor de emisie în atmosferă;

- sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer în vederea încadrării acestora în valorile limită de emisie ( ex.ventilatoare prevăzute cu sisteme pentru filtrarea aerului, scrubere pentru spălarea gazelor provenite din procesul de cromare, instalația de filtrare cu cărbune activ pentru eliminarea COV proveniți de la instalația de vopsire);

- etanșarea utilajelor;

- întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare;

- eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare;

- prepararea mecanizată, în sistem închis a vopselelor ;

- cabine de vopsire cu sistem de filtrare a aerosolilor de vopsea ;

- utilizarea de recipiente închise în care se depozitează solvenţii organici sau materialele de tip deşeuri contaminate ;

- evitarea locurilor deschise în realizarea retuşurilor.

- monitorizarea emisiilor in atmosfera;

- pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor tehnice și reparațiilor.

Compararea cu cerinţele BAT

| Cerinţele documentului de referinţă | 5.1.10 Emisiile în aer În Tabelul 5.3 sunt enumerate substanțele și/sau activitățile ale căror emisii fugitive ar putea avea impacturi locale asupra mediului, precum si situațiile în care este nevoie de aspirarea aerului. În anumite cazuri, această măsură este impusă de normele de sănătate si siguranță la locul de muncă. Tabelul 5.3: Soluțiile si activitățile care ar putea necesita prevenirea emisiilor fugitive Atunci când se aplică măsura de aspirare, BAT este utilizarea tehnicilor descrise în Secțiunea 4.18.3, în vederea reducerii la minimum a cantităților de aer care urmează să fie evacuat. 4.18.3 Reducerea volumului de aer aspirat Descriere generală Sistemul cel mai utilizat este alcătuit din hote aspirante amplasate pe laturile zonei de intrare, pe bare anodice în cazul activităților de acoperire în stativ, respectiv deasupra cuvelor de tratare, în cazul activităților de acoperire în tambur. Volumul de aer care trebuie aspirat depinde de aria suprafeței libere a soluției de tratare. Acesta poate fi calculat prin următoarele ecuații: Aspirare pe o singură latură (W <0.5 m) V = 2 vx L W (W/L)0.2 Aspirare pe două laturi (W >0.5 m) V = 2 vx L W (W/2L)0.2 V = volumul de aer aspirat, m³ vx = viteza minimă a aerului în punctul x, m³/s L = lungimea zonei de aspirare, în metri W = lăŃimea zonei de aspirare, în metri. Există trei opțiuni de reducere a volumului de aer aspirat: (1) Reducerea suprafeței libere de deasupra bazinelor Având în vedere că aburii si aerosolii periculosi sunt generați în principal în timpul tratării, capacele fixate pe bara anodică si deplasate împreună cu aceasta constituie mijloace adecvate de reducere a volumului de aer aspirat cu 60 – 75 % din rata normală, fără reducerea suprafeței. Capacele prinse de bazin, acționate individual automat, care se deschid și se închid la intrarea si ieșirea dispozitivelor de fixare si a tamburelor în/din bazinul de tratare, reprezintă o altă opțiune adecvată, dar mai scumpă. De obicei, acest sistem este combinat cu un dispozitiv proiectat să mărească automat volumului de aer aspirat atunci când capacele sunt deschise. Se poate obține o reducere a ratei de aspirare de până la 90 %. (2) Sistemul de aspirare-suflare Această metodă este proiectată să creeze un flux de aer deasupra suprafeței băii de tratare. Acesta funcționează pe baza unei hote aspirante, dispuse în fața unei suflante. Suprafața soluției de tratare nu trebuie să prezinte nici un obstacol în calea fluxului de aer. Având în vederea toate acestea, această aplicație rămâne destul de limitată. (3) Împrejmuirea liniei de acoperire De curând, în anumite instalații s-a reușit divizarea completă a instalației de tratare. Linia de acoperire este instalată în interiorul unei incinte, în timp ce toate operațiunile specifice instalației, sistemele de gestionare si rampele de încărcare/descărcare sunt amplasate în exteriorul acesteia, a se vedea Secțiunea 4.2.3. Întrucât este în continuare nevoie de un volum considerabil de aer aspirat, pentru a preveni corodarea echipamentelor din incintă, nu se poate preconiza o economisire a energiei mai mare decât în cazul altor tehnici Nivelurile de emisii menționate în Tabelul 5.4 sunt obținute într-o serie de instalații de tratare a suprafețelor. Acestea indică ceea ce se poate obține din combinarea tehnicilor specifice procesului descrise în Secțiunea 4.18 si în documentul BREF referitor la tratarea/gestionarea apelor uzate și a gazelor reziduale [87, EIPPCB, ]. BAT de înlocuire cu substanțe si procese mai puțin periculoase sunt indicate în Secțiunea 5.2.5 si discutate în Secțiunea 4.9. |
| --- | --- |
| Tehnici aplicate de societate | In instalaţie este aplicată aspirarea la următoarele tipuri de soluţii: Tipul de soluţie sau activitate Modul de aspirare, evacuate vapori Crom hexavalent de la băile de cromare dură, încălzite Sistem de exhaustare cu tubulaturi pe marginea băilor active- scruber pentru spălarea gazelor Curăţarea cu soluţii apoase alcaline Temperatura de lucru este de 50°C, sistem de exhaustare cu scruber - Linia de acoperire este situată într-o încăpere separată, special destinată acestui proces, iar băile liniei de cromare sunt separate de restul mediului printr-o protecție de polietilenă. Limitele şi valorile măsurate pentru emisiile în aer sunt prezentate în cap. 5.1. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru AER Sisteme de reducere a emisiilor la instalaţia de cromare sunt prezentate în cap. 4.5. Instalaţii pentru evacuarea, reținerea și dispersia poluanților în atmosferă Fata de intervalele prezentate în tabelul 5.4 din documentul de referintă au fost autorizate si au fost respectate limite mai mari pentru cromul hexavalent. |
| Conformarea cu cerințele documentului de referință | Din punct de vedere a tehnicilor folosite pentru reducerea volumului de aer evacuat, societatea este BAT. Din punct de vedere al încadrării în intervalul de emisii prezentate în babelul 5.4 din documentul de referință, societatea nu este BAT. |

Zgomot și vibrații

Receptori

Cele mai apropiate locuințe se află la 30 m distanță în partea nordică a amplasamentului, pe str, Henri Coandă.

Surse de zgomot

Sursele de zgomot de pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA sunt reprezentate de :

ventilatoare, mașini de transport uzinal, utilaje (atelierul de prelucrări mecanice1- rectificare finală, instalația de cromare- pompe recirculare).

În cursul anului 2013 au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot în interiorul secțiilor de producție, conform HG 493 / 12.04.2006 care prevede valorile limita de expunere si valorile de expunere de la care se declanșează acțiunea angajatorului privind securitatea și protecția lucrătorilor în raport cu nivelurile de expunere zilnică la zgomot.

Valorile nivelului de zgomot determinate sunt următoarele:

| Nr. crt. | Atelierul/ Secția de producție | Loc de muncă | Valori în dB(A) / an 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maxim | Minim | Val. Limită de expunere: L(ex, 8h) |
| 1 | Vopsitorie | Cabina vopsit | 89,1 | 77,1 | 81,1 |
| 2 | Sectie Montaj | Obil sudura automata | 94,4 | 69,2 | 84,8 |
|  |  | Boxa sudura manuala | 97,4 | 69,2 | 86,8 |
| 3 | Componente | Suphina mare | 90,1 | 84,6 | 86,2 |
|  |  | Rectificare pt. cromare 3 | 87,6 | 81,0 | 84,8 |
|  |  | Rectificare înainte de cromare | 90,9 | 86,3 | 88,3 |
|  |  | Zona CNC | 89,6 | 81,9 | 83,7 |
|  |  | Superfinisat (mașina rectificat) | 90,7 | 82,6 | 85,4 |
|  |  | Linie producție tuburi | 95,8 | 81,5 | 83,3 |
|  |  | CIF 1 | 94,2 | 80,1 | 86,0 |
|  |  | CIF 2 | 91,5 | 81,4 | 85,8 |
|  |  | Mașina de spălat | 90,4 | 79,3 | 82,3 |
| 4 | Prototipuri | Stand anduranță | 84,6 | 81,5 | 83,9 |

Conform HG 493 / 12.04.2006, valorile limită de expunere și valorile de expunere de la care se declanșeaza acțiunea angajatorului privind securitatea și protecția lucrătorilor în raport cu nivelurile de expunere zilnică la zgomot sunt: :

a) valori limită de expunere: L (Ex, 8h) = 87 dB(A)

b) valori  de expunere superioare de la care se declanșează acțiunea: L(Ex, 8h) = 85 dB(A)

c) valori de expunere inferioare de la care se declanșează acțiunea: L(Ex, 8h) = 80dB(A)

Acțiuni intreprinse pentru minimizarea zgomotului produs de activitate:

Operatorul trebuie să întrețină și să exploateze instalațiile în cele mai bune condiții pentru minimizarea emisiilor de zgomot.

Acțiunile întreprinse de societate pentru prevenirea/ minimizarea emisiilor de zgomot sunt:

-întreținerea corespunzătoare a componentelor de la echipamentele tehnice, respectiv schimbarea pieselor uzate- rulmenți, axe dezechilibrate, etc. în cel mai scurt timp posibil;

- amplasarea utilajelor în hale. Operațiile generatoare de surse de zgomot se desfășoară numai în halele de producție.

Compararea cu cerințele BAT

| Cerințele documentului de referință | 5.1.11 Zgomotul BAT este identificarea surselor semnificative de zgomot și a țintelor potențiale din comunitatea locală. BAT este reducerea zgomotului acolo unde impactul va fi unul considerabil, prin aplicarea unor măsuri corespunzătoare de control (a se vedea Secțiunea 4.19), cum ar fi: exploatarea eficientă a instalației, de exemplu prin: o închiderea ușilor halelor o reducerea livrărilor și ajustarea termenelor de livrare, a se vedea Secțiunea 4.18 instalarea unor sisteme tehnice de control, cum ar fi amortizoarele de zgomot la suflante sau utilizarea izolațiilor fonice, când este posibil, pentru echipamentele cu niveluri ridicate sau tonale de zgomot etc. |
| --- | --- |
| Tehnici aplicate de societate | Au fost identificate toate sursele semnificative de zgomot și au fost realizate măsurători ale nivelului de zgomot în interiorul secțiilor de producție. Societatea este dotată cu utilaje moderne, care nu produc zgomot și vibrații peste limitele admise. Toate activitățile generatoare de zgomot se desfășoară în interiorul halelor de producție , cu ușile halelor închise. |
| Conformarea cu cerințele documentului de referință | Din punct de vedere al gestionării zgomotului , societatea este BAT. |

Concluzii: Societatea este dotată  cu utilaje moderne, care nu produc zgomot si vibrații peste limitele admise și ca atare nu au fost prevăzute mijloace speciale de limitare a nivelului de zgomot în afară de cele constructive ale utilajelor.

Nu au existat reclamații sau plângeri referitoare  la zgomotul produs de activitatea SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA.

## 4.2. Riscurile

PERICOLELE pot fi:

- naturale

- tehnologice

- Pericole naturale

Se referă la evenimente cauzate de fenomene meteo periculoase, respectiv ploi, ninsori abundente, variaţii de temperatură (îngheţ, secetă, caniculă), furtuni şi fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. Deşi apariţia celor mai multe riscuri naturale nu poate fi împiedicată, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corectă a situaţiei la nivel local, regional, central,

- Pericole tehnologice

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea măsurilor de siguranţă impuse de reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau involuntare, defecţiunilor componentelor sistemelor tehnice, eşecul sistemelor de protecţie. Riscul tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat şi redus, necesitând un management elaborat şi personalizat pe fiecare categorie în parte,

Dintre evenimentele generatoare de situaţii de urgentă pot fi menţionate:

- accidente în producţie;

- accidente de transport;

- accidente nucleare;

- prăbuşirea de construcţii, instalaţii sau amenajări;

- eşecul utilităţilor publice – avarii;

- căderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos;

- periclitări intenţionate.

În cazul de faţă pot fi luate in considerare următoarele pericole:

► un incendiu  ;

►  o explozie;

► scurgeri accidentale de substanţe periculoase.

Evaluarea factorilor de risc asupra mediului

Acest capitol are ca obiectiv principal să ofere răspunsuri şi soluţii cu privire la impactul factorilor de risc existenţi pe amplasament, cuprinzând agenţii nocivi, raza de acţiune posibilă, gradul de risc, Studiul prognozează posibilele impacturi ale obiectivului urmărit, se caută modalităţile de reducere şi se prezintă prognoze şi opţiuni ale factorilor de decizie.

Sunt căutate răspunsuri la întrebările:

- Poate funcţiona în condiţii de siguranţă, fără riscul major de accidente sau efecte asupra sănătăţii pe termen lung?

- Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din împrejurimi sau va exclude dezvoltările viitoare din zonă?

- Ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi  ce efecte sociale poate avea asupra comunităţii?

- Ce pagube accidentale poate provoca valorilor naţionale, cum sunt pădurile, zonele turistice, istorice sau culturale?

La primele trei întrebări, analiza conduce la următoarele răspunsuri:

  - Până în prezent obiectivul nu  a fost inclus  sub incidenţa Directivei SEVESO,  privind riscul unor accidente majore; titularul va reface notificarea, incluzând modificările survenite în structura instalaţiei.

  - Cantităţile de substanţe periculoase aflate pe amplasament sunt depozitate în magazii dimensionate corespunzător , sunt depozitate pe suprafaţă betonată, protejate antiacid acolo unde este cazul, cu başe de captare a scurgerilor accidentale şi de recuperare a pierderilor, nu intră în conflict cu destinaţia terenului din împrejurimi şi nu exclude dezvoltările industriale din zonă.

  - Efectul social este pozitiv.

  - Obiectivul nu poate provoca pagube valorilor naţionale (pădurilor, zonelor turistice şi istorice). O atenţie deosebită trebuie acordată substanţelor periculoase pentru mediu (frazele de risc R50, R51, R52 ), astfel ca acestea să nu fie evacuate sub nici o formă în mediul acvatic.

Termenul de „securitate” (siguranţă în funcţionare) s-a utilizat preferenţial în strategiile de prevenire a accidentelor de muncă. Acesta s-a extins şi în domeniul securităţii proceselor.

“Securitatea” sau “prevenirea pierderilor” este prevenirea accidentelor prin utilizarea metodelor adecvate de identificare a hazardurilor şi de eliminare a acestora înainte de producerea accidentelor.

“Hazardul” se identifică cu orice situaţie cu potenţial de producere a unui accident.

“Riscul” este probabilitatea ca hazardul existent să se transforme într-un accident.

Astfel riscul se defineşte sub forma unor pierderi probabile de producţie sau accidente umane ca rezultat a unor evenimente tehnice neprevăzute:

R = F x C

Unde:

- R: riscul, pierderi (t/an) sau accidente umane;

- F: frecvenţa, probabilitatea (nr, evenimentelor/an);

- C: consecinţa, gravitatea, pierderea medie (t/eveniment),

Dependenţa riscului de frecvenţa şi gravitatea evenimentelor

Analiza hazardului şi riscului se poate face din două perspective:

- Identificarea riscului:

  - posibil incendiu ;

  - posibilă explozie;

  - posibile evacuări accidentale de substanţe periculoase.

Planul general al instalaţiei: trebuie să asigure funcţionalitatea tehnologică dar şi securitatea zonei.

Acesta este determinant în: diminuarea riscurilor, minimizarea locurilor vulnerabile, limitarea expunerilor periculoase, construcţii sigure şi eficiente, proiectarea sistemelor de control, planuri de urgenţă, facilităţi de luptă contra incendiilor, accesul la servicii de urgenţă.

●Pericol de incendiu

Sursele de aprindere – principalele surse de aprindere sunt: echipamentele electrice, electricitatea

statică, flacăra deschisă şi surse întâmplătoare.

Măsura de siguranţă care se ia este eliminarea oricărei surse cu potenţial de aprindere.

Există proceduri: Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns EMD-205-00-Ro.

Există un PLAN  DE INTERVENŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA SC THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA SA

Estimarea frecvenţei: mică, datorită măsurilor de prevenire.

Estimarea consecinţelor: mari pentru instalaţie, în cazul unui incendiu.

Conform diagramei de mai sus, în aceste condiţii, riscul este mic.

●Explozia în cazul formării unui amestec exploziv, datorită prezenţei substanţelor inflamabile

În cazul în care se poate forma un mediu exploziv periculos, sunt necesare măsuri de protecţie împotriva exploziilor. În primul rând trebuie să se încerce evitarea formării de medii explozive.

În cazul în care formarea de medii explozive periculoase nu poate fi în întregime exclusă, sunt necesare măsuri pentru evitarea surselor de aprindere active. Cu cât formarea mediilor explozive periculoase este mai probabilă, cu atât prezenţa surselor active de aprindere trebuie să fie evitată într-un mod sigur.

Există proceduri: Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns EMD-205-00-Ro.

În fiecare fabricaţie există planuri pentru diferite situaţii de urgenţă şi instrucţiuni de prevenire şi intervenţie în caz de situaţii de urgenţă.

Estimarea frecvenţei: mică, datorită măsurilor de prevenire.

Estimarea consecinţelor: mari pentru instalaţie, în cazul unui incendiu.

Conform diagramei de mai sus, în aceste condiţii, riscul este mic.

●Posibile  evacuări accidentale de substanţe periculoase:

Există un PLAN DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE- EMD 205-01RO

Planul cuprinde: lanțul informațional, componența colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale, lista punctelor critice, fișele poluanților potențiali, programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluarilor accidentale, componența echipei de intervenție, lista dotărilor și a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale, program anual de instruire a echipelor de intervenție, lista unităților care acordă sprijinul în caz de poluări accidentale.

Există proceduri: Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns- EMD-205-00 Ro.

Estimarea frecvenţei: medie, datorită unei exploatări corespunzătoare a instalaţiei.

Estimarea consecinţelor:   mici pentru apa de suprafaţă, sol şi apa subterana în cazul evacuărilor accidentale de substanţe periculoase.

Conform diagramei de mai sus, în aceste condiţii, riscul este mic.

- Expunerea la dezastre naturale nu trebuie omisă mai ales în cazul apariţiei unui cutremur de

mare magnitudine. Nu este exclus ca într-o astfel de situaţie sistemele de siguranţă ale instalaţiilor să cedeze chiar dacă acestea, atât în proiectare cât şi în construcţie, au fost concepute pe baza normelor de siguranţă la cutremur,

Estimarea frecvenţei:  foarte mică.

Estimarea consecinţelor:    mari

Conform diagramei de mai sus, în aceste condiţii, riscul este mic.

NIVELE DE RISC SI SECURITATE

| Nivel de risc (Ni) | minim | foarte mic | mic | mediu | mare | foarte mare | maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de securitate (Si) | maxim | foarte mare | mare | mediu | mic | foarte mic | minim |
|  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 |

S-au considerat nivelurile de risc şi securitate peste 4 ca fiind inacceptabile.

Nivelul 7 de risc reprezintă nivelul critic, dincolo de această limită siguranţa tinde către zero, Normativele din majoritatea ţărilor nu permit atingerea stadiului critic. Se stabilesc pentru indicatorii de risc limite maxime admisibile sub formă de valori pentru cei măsurabili şi sub formă de interdicţii pentru ceilalţi.

Analiza riscului şi efectului indică pentru această activitate – RISC MIC şi nivel de securitate MARE.

NIVELE DE RISC SI SECURITATE – 3 , acceptabil

  - Măsuri generale pentru limitarea riscurilor

Măsurile generale pentru limitarea riscului pornesc de la reguli simple în ideea că o neglijenţă minoră poate duce la declanşarea unui accident cu consecinţe extrem de grave asupra angajaţilor, instalaţiilor învecinate şi mediului. Se consideră că probabilitatea de manifestare a riscului este minimizată prin măsurile stricte impuse la nivelul organizaţiei: interzicerea fumatului, a lucrului cu flacără deschisă, în zonele cu pericol datorat utilizării gazului metan.

Este important să se respecte prevederile planurilor pentru  situaţii de urgenţă  pentru fiecare fabricaţie, pentru reducerea riscurilor proprii şi a celor induse de activităţile din vecinătate.

Securitatea obiectivului este strict asigurată prin:

- este restricţionat accesul în zonele cu pericol din incintă şi se face identificarea eventualilor vizitatori ;

- se asigură iluminatul la obiectivele importante şi pe căile de acces;

- paza obiectivului este asigurată non-stop de personalul angajat, în scopul prevenirii producerii unor accidente ;

- protecţia reţelelor electrice şi a corpurilor de iluminat exterioare şi interioare s-a realizat în faza de construcţie. Reţelele electrice vor fi periodic verificate şi întreţinute de către profesionişti;

- gospodărirea internă corespunzătoare este considerată o necesitate pentru diminuarea riscului de accident;

- lichidele periculoase sunt stocate doar în recipientele special destinate şi nu în alte recipiente nespecifice;

- căile de evacuare şi acces sunt permanent ţinute libere;

- nu se creează depozite haotice pentru deşeurile rezultate din activităţile de întreţinere/reparaţii ;

- deşeurile lichide sunt păstrate în butoaie metalice sau bazine, în spaţii special amenajate limitate accesului;

- substanţele chimice sunt depozitate în magazii ţinându-se cont de compatibilităţi;

- instalaţiile sunt periodic verificate, ca şi echipamentele de întreţinere şi intervenţie;

- operaţiile cu foc deschis nu sunt permise în zonele sensibile la producerea unui incendiu;

- se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenţie, în special corpul de pompieri şi protecţia civilă;

- întreţinerea permanentă a echipamentelor de intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc,);

- în caz de accident se iau următoarele măsuri:

  - în caz de accident minor se realizează intervenţia locală cu resurse proprii şi sunt informate autorităţile locale interesate. Intervenţia se face de către personalul instruit din unitate, responsabilităţile fiecăruia fiind bine definite.

  - în caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informaţiei autorităţilor competente se realizează telefonic de către persoanele responsabile cu siguranţa, protecţia mediului, muncii şi PSI în unitate.

În privinţa pregătirii angajaţilor se fac următoarele precizări:

- Pregătirea angajaţilor se face în primul rând la angajare şi se urmăreşte în primul rând  expunerea situaţiei prezente în organizaţie privind pericolul producerii unor accidente grave ca urmare a unor neglijenţe minore;

- După angajare, se face instruirea periodică a acestora, după o programă bine stabilită, urmărindu-se în special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de intervenţie în caz de accident;

Echipa este formată din angajaţii din unitate şi este pregătită în scopul alarmării şi intervenţiei rapide în caz de accident, se vor fixa responsabilităţile pentru fiecare persoană şi procedurile de acţiune pe fiecare sector de activitate;

Alarmarea serviciilor de intervenţie din exterior se face de către conducătorul unităţii, iar activităţile de combatere în scopul minimizării efectelor se desfăşoară în colaborare cu echipele externe de intervenţie.

## 4.3. Deşeuri

Deşeurile rezultate de pe amplasamentul societății sunt:

- deșeuri rezultate din procesul tehnologic;

- deșeuri menajere rezultate de la personalul deservent;

- deșeuri provenite de la echipamentele tehnologice și /sau mijloace utilitare proprii care funcționează în incintă.

- deșeuri din construcții și demolări.

Managementul deșeurilor

| Denumire deșeu | Cod deșeu HG 856/2002 | Stare fizică | Tip stocare/ambalare | Categoria valorificabil/nevalorificabil periculos/nepericulos | Agentul economic prin care se face valorificarea/eliminarea finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Denumire | Nr.contract/ valabilitate |
| Nămoluri cu conținut de fosfați | 11 08 08* | semisolid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | lichid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil /periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Absorbanți materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | solid | Saci de polietilenă și cutii de carton, depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil (valorificare energetica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni | 12 01 09* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu echipamente casate (unități de calculator) | 16 02 14 | solid | Boxe metalice, pe platforma amenajată de depozitare a deșeurilor | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alte uleiuri hidraulice (din demontări) | 13 03 13* | lichid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la stația de neutralizare) | 11 01 09* | solid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la baia de cromare cu conținut de cromați) | 11 01 09* | solid | Butoaie metalice de 200l depozitate pe platformă betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri de la mașini -unelte cu conținut de substanțe periculoase (din rectificare cu crom) | 12 01 14*(1) | solid | Recipienți metalici de 1000 l depozitați pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Nămoluri de la mașini- unelte altele decat cele specificate la 12 01 14* | 12 01 15 | solid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic depozitate pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu pilitură și șpan feros | 12 01 01 | solid | Bene și butoaie metalice, amplasate pe platformă betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Remat Brașov SA | Contract nr. 17/28.05.2012, se prelungește automat pe perioade succesive de 1 an |
| Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | solid | Containere metalice | Valorificabil/nepericulos | SCVrancart SA Adjud | Contract de vânzare- cumpărare 1/01.05.2009- se prelungește automat pe perioade succesive de 1 an |
| Alte deșeuri nespecificate (piatră abrazivă- rectificare) | 12 01 21 | solid | Paleți de lemn, depozitați pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Cărbune activ epuizat | 06 13 02* | solid | Big-baguri sau containere metalice | Valorificabil (valorificare energetica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu plumb | 11 01 98* | solid | Cutii de plastic depozitate în hala de cromare | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu echipamente DEE casate (monitoare) | 16 02 13* | solid | Containere metalice depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Baterii cu plumb | 16 06 01* | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | Remat Brașov SC Roues SRL Sibiu | 17/28.05.2012- perioadă nedeterminată 081121/2010- se prelungește automat pe perioade suucesive de 1 an |
| Deșeu materiale plastice (din construcții și demolări) | 17 02 03 | solid | Paleți de lemn, depozitați pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alte deșeuri nespecificate (PVC U) | 11 01 99 | solid | Paleți de lemn, depozitați pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | solid | Cutii de carton, depozitate în magazia de piese de schmb | Valorificabil/periculos | Recolamp | Protocol de colaborare 2390/14.07.2010- se prelungește automat pe perioade succesive de 1 an |
| Baie uzată (anhidridă cromică generată de la procesele de galvanizare la cald) | 11 05 04* | lichid | IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri tonere de imprimante (cartușe toner) | 08 03 18 | solid | Cutii de carton | Valorificabil/nepericulos | SC Sky Group SRL Sibiu | Contract 26/01.08.2012- se prelungește automat pe perioade succesive de 1 an |
| Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (ambalaje din tablă) | 15 01 10* | solid | Stocate în boxe pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Componente fără altă specificație (ansamble amortizoare) | 16 01 22 | solid | Bene metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Metalimpex SRL | Contract nr.081001/30.09.2008, cu acte adiționale, se prelungește automat pe perioade succesive de 1 an |
| Deșeuri municipale amestecate (deșeu menajer) | 20 03 01 | solid | RP/Europubele | Nevalorificabil/nepericulos | SC SCHUSTER &Co Ecologic | Contract din 12.01.2003- act adițional nr. 1600/01.04.2009,perioadă nedeterminată |
| Deșeu materiale plastice (de la dezmembrarea și întreținerea vehiculelor) | 16 01 19 | solid | Cutii de carton | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Ambalaje folie plastic | 15 01 02 | solid | Stocate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Vrancart SA | Contract nr.1/01.05.2009, valabil 09.10.2017 |
| Deșeu metale feroase (subansamble) | 16 01 17 | solid | Bene metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Remat Brașov SA | Contract nr. 17/28.05.2012- perioadă nedeterminată |
| Deșeuri ambalaje din lemn | 15 01 03 | solid | Stocate pe platforma betonată | Valorificabil/nepericulos | SC Recup Trans SRL | Contract nr.176/07.09.2011, perioadă nedeterminată |
| Deșeu uleiuri de motor | 13 02 08* | lichid | Butoaie metalice de 200l , depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu din construcții și demolări (deșeu beton) | 17 05 04 | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu din construcții și demolări (amestecuri metalice) | 17 04 07 | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu din construcții și demolări (sticlă) | 17 02 02 | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 13* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil (tratare chimica)/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri butelii de gaze sub presiune cu substanțe chimice periculoase (sprayuri) | 16 05 04* | solid | Butoaie metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeu uleiuri minerale (redresor cromare) | 13 03 07* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alte deșeuri nespecificate (bucși de cauciuc) | 07 02 99 | solid | Saci de polietilenă și cutii de carton, depozitați pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri echipamente casate cu conținut de cloroflorocarburi, HCFC, HFC (frigidere, spume izolatoare, aparate aer condiționat, etc.) | 16 02 11* | solid | Nu se depozitează, se elimină direct de la locul generării | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Alți combustibili uzați (inclusiv amestecuri) | 13 07.03* | lichid | Butoaie metalice și IBC-uri de plastic, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Plăci azbociment | 17 06 05* | solid | Containere metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Nevalorificabil/periculos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |
| Deșeuri motoare electrice | 16 02 14 | solid | Boxe metalice, depozitate pe platforma betonată special amenajată | Valorificabil/nepericulos | SC Roues SRL | Contract 081121/2008,- se prelungește automat pe perioade succesive de 2 ani |

1)- S-a efectuat prin laboratorul acreditat RENAR - SC Wessling România SRL analiza deșeului -Nămoluri de la mașini -unelte cu conținut de substanțe periculoase (din rectificare cu crom)- cod 12 01 14* , fiind emisă  Fișa de Caracterizare și Interpretare a tipului de deșeu , conform RI nr132802/07.11.2013, cu următoarele concluzii referitoare la stabilirea codului și caracterului deșeului:

- deșeul analizat conține fier în proporție de cca. 50% (raportat la substanța uscată), precum și cantități importante de crom metalic, cca. 1,4%, care este considerat a fi nepericulos.

- produsele din care se realizează emulsiile de prelucrare conțin unele substanțe clasificate ca periculoase de producător, precum și uleiuri nepericuloase. În urma realizării emulsiei prin diluție cu apă, precum și prin amestecul cu partea solidă rezultată în urma prelucrării, concentrațiile substanțelor periculoase din deșeu scad foarte mult. Analizele efectuate precum și estimările cele mai drastice realizate pentru a acoperi intervalul de variație a proprietăților deșeului, pe baza concentrațiilor de lucru și a concentrației de substanță uscată, indică faptul că substanțele periculoase ce pot fi prezente în deșeu prezintă concentrații mult sub limitele de la care deșeul poate fi clasificat ca deșeu periculos conform criteriilor Legii 211/2011. Deasemenea conținutul de ulei (nepericulos) este foarte scăzut (˂2% s.u.)

- având în vedere cele prezentate mai sus se recomandă încadrarea deșeului analizat ca nepericulos, conform art.8 din Legea 211/2011, utilizând unul din codurile- 12 01 02- praf și suspensii de metale feroase

- 12 01 15 nămoluri de la mașini- unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14*

Societatea a luat decizia încadrării deșeului la codul 12 01 15- nămoluri de la mașini- unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14*

Evoluția cantităților de deșeuri generate de societate în intervalul 2013-2014

| Nr. crt. | Denumire Deșeu | Cod Deșeu, conform H.G. 856/2002 | Cantitatea generata in unitate an 2013 (tone) | Cantitatea generata in unitate an 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08* | 1,500 | 1,673 |
| 2 | Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 9,240 | 9,030 |
| 3 | Absorbanți materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase | 15 02* | 26,380 | 29,165 |
| 4 | Emulsii si soluții de ungere uzate fără halogeni | 12 01 09* | 215,200 | 256,750 |
| 5 | Deșeu echipamente casate (unități calculator) | 16 02 04 | 0,800 | 0,05 |
| 6 | Alte uleiuri hidraulice(din demontări) | 13 01 13* | 1,100 | 3,890 |
| 7 | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la stația de neutralizare) | 11 01 09* | 14,450 | 14,828 |
| 8 | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (de la baia de cromare cu conținut de cromați Ba SO4) | 11 01 09* | 2,686 | 2,700 |
| 9 | Nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase (din rectificare cu crom) | 12 01 14* | 72,900 | 22,620 |
| 10 | Nămoluri de la mașini-unelte , altele decât cele specificate la 12 01 14* | 12 01 15 | 86,931 | 128,100 |
| 11 | Deșeu pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 292,640 | 304,040 |
| 12 | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 59,020 | 64,704 |
| 13 | Alte deșeuri nespecificate (piatră abrazivă - rectificare) | 12 01 21 | 1,608 | 0,883 |
| 14 | Cărbune activ epuizat | 06 13 02* | 17,580 | 24,180 |
| 15 | Deșeu plumb | 11 01 98* | 2,418 | 2,100 |
| 16 | Deșeu echipamente DEE casate(monitoare) | 16 02 13* | 0,610 | - |
| 17 | Baterii cu plumb | 16 06 01* | 0,851 | - |
| 18 | Deșeu materiale plastice (din construcții si demolări) | 17 02 03 | 0,650 | - |
| 19 | Alte Deșeuri nespecificate ( PVC U ) | 11 01 99 | 0,004 | - |
| 20 | Tuburi fluorescente si alte Deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,120 | 0,120 |
| 21 | Baie uzată ( anhidrida cromică generată de la procesele de galvanizare la cald ) | 11 05 04* | 3,900 | 2,175 |
| 22 | Deșeuri de tonere de imprimante ( cartușuri toner) | 08 03 18 | 0,137 | 0,085 |
| 23 | Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase ( ambalaje din tabla) | 15 01 10* | 3,685 | 3,780 |
| 24 | Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase ( ambalaj plastic) | 15 01 10* | 1,915 | 2,296 |
| 25 | Componente fară altă specificație (ansamble amortizoare) | 16 01 22 | 77,440 | 71,420 |
| 26 | Deșeuri municipale amestecate (Deșeu menajer) | 20 03 01 | 341 mc | 444,5 |
| 27 | Deșeu materiale plastice | 16 01 19 | 0,125 | 0,264 |
| 28 | Ambalaje folie plastic | 15 01 02 | 0,790 | 2,187 |
| 29 | Deșeu metale feroase (subansamble) | 16 01 17 | 208,319 | 230,380 |
| 30 | Deșeu ambalaje de lemn | 15 01 03 | 6,395 | 1,665 |
| 31 | Deșeu uleiuri de motor | 13 02 08* | 0,008 | 0,100 |
| 32 | Deșeuri din construcții și demolări (Deșeu beton) | 17 05 04 | 13,100 | 13,120 |
| 33 | Deșeu din construcții si demolari (amestecuri metalice) | 17 04 07 | 0,200 | 2,000 |
| 34 | Deșeu din construcții si demolari (sticlă) | 17 02 02 | 0,985 | - |
| 35 | Deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 13* | 5,700 | 8,965 |
| 36 | Deșeuri butelii de gaze sub presiune cu substanțe chimice periculoase (sprayuri) | 16 05 04* | 0,006 | - |
| 37 | Deșeu uleiuri minerale (redresor cromare) | 13 03 07* | 0,930 | - |
| 38 | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase (stația de pre-epurare prin electrocoagulare) | 11 01 09* | - | 6,660 |
| 39 | Alte deșeuri nespecificate (suporți cauciuc) | 07 02 99 | - | 36,345 |
| 40 | Deșeuri de baterii și acumulatori (DBA) | 20 01 33* | - | 25,5 |

- Nămolurile rezultate de la stația de pre-epurare prin electrogoagulare a apelor tehnologice sunt trecute printr-un filtru presă. După reducerea umidității, acesta este stocat în butoaie metalice cu capacitatea de 200 l care se depozitează temporar pe o platformă betonată special amenajată, în vederea eliminării pe baza contractului cu SC ROUES SRL.

Toate deșeurile generate din activitatea societății sunt colectate, ambalate și etichetate în conformitate cu legislația și cu oricare norme în vigoare privind inscripționările obligatorii. Pe parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile sunt depozitate temporar în zone și locuri special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile sunt clar etichetate și separate corespunzător.

Depozitul pentru deșeuri periculoase (șlam galvanic, deșeuri de vopsea pe bază de apă, emulsii uzate, etc.), este prevăzut cu spații adecvate funcție de incompatibilitatea acestora, este asigurat cu cuve de retenție pentru deșeurile lichide și cele solide de la care pot proveni scurgeri.

Recipienții de depozitare sunt securizați, prevăzuți cu capace, valve și inspectați periodic și înlocuiți sau reparați când se deteriorează. Spațiile de depozitare sunt securizate, marcate și etichetate.

Deșeurile  sunt valorificate respectiv tratate si eliminate prin agenți economic autorizați cu care societatea a încheiat contracte.

Evidența gestiunii Deșeurilor se face pe fișe de „Evidența gestiunii Deșeurilor“  conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii Deșeurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde Deșeuri, inclusiv Deșeurile periculoase.

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare sunt transportate numai de către agenți economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.

Deșeurile sunt transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fara  a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale in vigoare.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se  realizeaza cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare. Deșeurile sunt colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fără a se amesteca. Acestea se  depozitează separat,  deșeurile inerte și nepericuloase de cele periculoase .

Valorificarea Deșeurilor industriale reciclabile se efectueaza cu respectarea prevederilor Legii nr.465/2001 care modifică și completează OUG nr.16/2001  și a celorlalte prevederi legale in vigoare. Gestiunea ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje se  realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Tehnici de minimizare a deșeurilor aplicate de societate:

Minimizarea Deșeurilor este realizată prin implementarea unor măsuri și practici cum ar  fi:

a) reducerea generării deșeurilor la sursă prin :

- aplicarea unor restricții la aprovizionarea cu materii prime și materiale ;

- achiziționarea centralizată a materiilor prime;

- controlul produselor aprovizionate;

- achiziționarea substanțelor chimice însoțite de Fișa cu date de securitate;

- utilizarea instalației de centrifugare nămol din rectificare;

- utilizarea instalației filtru presă a nămolului din stația de pre-epurare prin electrocoagulare.

b) reciclarea și reutilizarea anumitor deșeuri  nepericuloase:

- Hârtie – carton: cutii carton, ziare, reviste, hârtie de copiator, hârtie amestecată;

- Metale:  metale feroase ( ambalaje metalice, șpan, subansamble, etc.);

- Plastic: ambalaje din plastic ;

- Lemn :  paleți de lemn

c) colectarea și păstrarea în vederea depozitării finale și / sau eliminării deșeurilor astfel :

- deșeurile periculoase separat de cele nepericuloase folosindu-se un mod corect de depozitare ;

- deșeurile reciclabile separat de deșeurile nereciclabile;

- asigurarea că toate chimicalele și toate deșeurile sunt corect și clar marcate.

d) utilizarea unor practici generale

Practicile generale sunt procedurile și politicile instituționale care au ca efect reducerea deșeurilor, îmbunătățirea managementului deșeurilor, identificarea deșeurilor și controlul stocurilor ce pot duce la reducerea efectivă a generării deșeurilor, ce includ:

- monitorizarea fluxurilor  materiilor prime și chimicalelor  în cadrul unității de la achiziționare până la eliminare ca deșeuri periculoase ;

- alocarea diferențiată a costurilor de management a deșeurilor;

- respectarea principiului FIFO în gestionarea substanțelor chimice;

- instruirea angajaților în managementul deșeurilor.

Departamentele care au generări majore de deșeuri periculoase își instruiesc personalul cu privire la:

- periculozitatea substanțelor periculoase utilizate ;

- prevenirea scurgerilor;

- întreținerea preventivă;

- pregătirea pentru caz de urgență ;

- evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea și reciclarea deșeurilor

## 4.4. Depozite de materii prime şi produse finite, sau rezervoare îngropate

Depozitele existente pe amplasamentul S.C. Thyssenkrupp Bilestein Compa S.A.:

| Tip magazie | Destinaţie | Natura construcţiei | Suprafaţa | Posibilităţi de transport | Utilaje de încărcare – descărcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazia centrală | Materii prime | Zidărie | 1.472,64 mp | Auto | motostivuitor |
| Staţia de azot | Azot sub presiune | Butelii în aer liber împrejmuit | 64 mp | Auto | motostivuitor |
| Magazia piese de schimb | Materiale de schimb tehnologice şi auto | Zidărie | 162 mp | Auto | motostivuitor |
| Încăpere de depozitare semifabricate | Depozit semifabricate | Zidărie | 10,8 mp | Auto | motostivuitor |
| Rezervor de motorină | Depozitare motorină | Rezervor subteran metalic de 20 mc | 26,25 mp | Autocisternă | Prin pompare |
| Depozit ulei şi vopsele | Atelier de vopsitorie | Zidărie | 20 mp | Auto | Stivuitor |

## 4.5. Instalaţii pentru evacuarea, reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

| Secția | Operații ale procesului tehnologic | Emisie | Denumire sursă de emisie | Echipamente tehnologice de depoluare | Caracteristicile fizice ale surselor Înălțime/Diametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secția Cromare dură | Zona cromare 1 | Vapori de hidroxid de sodiu, crom hexavalent | Coș evacuare V31 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 20.000-40.000 mc/h | 12m/0,4m |
|  | Zona de pregătire | Vapori de hidroxid de sodiu (NaOH), crom hexavalent | Coș evacuare V32 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 3.000-6.000 mc/h | 12m/0,4m |
|  | Zona cromare 2 | Vapori de hidroxid de sodiu, crom hexavalent | Coș evacuare V33 | Hotă de exhaustare cu tubulatură, sistem umed de reducere a emisiilor de crom Debit gaze- 8.500-17.000 mc/h | 12m/1 m |
|  | Centrala termică- încălzire linie 245 kW | CO,NOx,SO2,CO2 | Coș evacuare V34 | Coș evacuare tiraj natural | 10m/ 0,3m |
| Stația de pre-epurare prin electrocoagulare | Instalația de tratare prin electroliză | Emisii de H2 | Coș evacuare V35 | Coș evacuare tiraj natural | 7m/0,12m |
| Atelier Vopsire | Tunel degresare-a pregătire suprafață | Vapori degresant, fosfatant | Coș evacuare V4 |  | 7m/ 500x600 mm |
|  | Vopsire ESTA | COV | Coșuri evacuare V1, V2, V3 | Ventilatoare, tubulatură pentru exhaustarea gazelor cu conținut de COV, racordată la instalația de filtrare a particolelor solide, apoi la un container cu 3 ventilatoare (Q=13.000 mc/h/ventilator) și la 3 containere cu cărbune activ, prevăzute cu coșuri de evacuare. | Coș de la container cu cărbune activ V1 -2m/0,5m Coș de la container cu cărbune activ V2 -2m/0,5m Coș de la container cu cărbune activ V3 -2m/0,5m |
|  | Cabina retuș manual | COV |  |  |  |
|  | Cabina prevopsire 1 | COV |  |  |  |
|  | Cabina prevopsire 2 | COV |  |  |  |
|  | Tunel zvântare- uscate | COV |  |  |  |
|  | Centrala termică- zona pregătire P=250kW | CO, SO2, NOx, CO2 | V7 | Coșuri evacuare cu tiraj natural | 12m/0,3 m |
|  | Centrala termică-a zona zvântare P=100kW |  | V8 |  | 12m/0,3 m |
|  | Centrala termică- zona zvântare P=100kW |  | V9 |  | 12m/0,3 m |
|  | Centrala termică - zona uscare P=150kW |  | V10 |  | 12m/0,3 m |
|  | Centrala termică - zona pregătire suprafețe |  | V11 |  | 7m/0,65m |
| Atelier prelucrări mecanice | Rectificare SASL | Pulberi totale | V12, V13 | Coșuri evacuare cu tiraj natural | 7m/0,4m |
|  | Rectificare- superfinisare SASL | Pulberi totale | V56 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,2m |
|  | Spălare cu mașina de spălat Tehnowash | Vapori alcalini | V22 | Coș evacuare cu tiraj natural | 7m/0,2m |
|  | Sudură limitator pe tije | gaze de sudură, pulberi | V57 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,5m |
|  | Călire tije cu curenți de înaltă frecvență | Emisii de căldură | V58 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,5m |
|  | Debitare, spălare RSA | Vapori alcalini, pulberi | V59 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,3m |
| Atelier montaj | Sudură O.B. (racordare la toate mașinile de sudură, evacuare pe un singur coș) | Gaze de sudură, pulberi | V40 | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,4m |
|  | Mașina de spălat BVL | Vapori alcalini | V41 | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,8m |
|  | Sudură Obil-AM | Gaze de sudură, pulberi | V60 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,2m |
|  | Sudură Obil-AM | Gaze de sudură, pulberi | V61 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,2m |
|  | Sudură Obil-AM | Gaze de sudură, pulberi | V62 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,2m |
|  | Sudură PQ, MRA, SMART | Gaze de sudură, pulberi | V52 | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,4m |
|  | Mașina de spălat BVL-montaj Obil | Vapori alcalini | V53 | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,2m |
|  | Mașina de spălat tuburi Tehnowash | Vapori alcalini | V54 | Coș evacuare cu tiraj natural | 8m/0,2m |
| Atelier prototipuri | Sudură prototipuri | Gaze de sudură, pulberi | V63 (coș nou) | Ventilator exhaustare |  |
|  | Tratament termic prototipuri | Emisii căldură | V64 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,1m |
|  | Rectificare prototipuri | Pulberi | V65 (coș nou) | Coș evacuare cu tiraj natural | 3m/0,1m |
| Clădire administrativă | 4 centrale termice pentru încălzire ambientală cu funcționare pe gaz metan | Gaze de ardere | V66, V67, V68, V69 (coșuri noi) | Evacuare gaze cu tiraj forțat | 2m/0,1m |

## Descrierea sistemelor de depoluare:

## Instalația de filtare cu cărbune activ este utilizată pentru eliminarea COV degajați în timpul proceselor de fabricație, precum și pentru minimizarea mirosurilor. Durabilitatea Cărbunelui Activ tip AKC 30000 este dependentă de timpul de funcționare, de substanțele emise și de concentrația de noxe. Domeniul de utilizare este de până la 1,5 mg/mc noxe în fluxul de aer viciat.

## Instalația este compusă din tubulatură pentru exhaustarea gazelor cu COV-uri de pe fluxul tehnologic de vopsire (prevopsire 1, prevopsire 2, vopsire ESTA, retuș manual, tunel de zvântare, tunel de uscare)  racordată la instalația de filtrare a particolelor solide, apoi la un container prevăzut cu trei ventilatoare radiale cu debit de 13.000 mc/h /ventilator și la trei containere cu cărbune activ. Două containere sunt prevăzute cu câte un coș cu înălțimea de 2 m și diametrul de 0,5 m, iar al treilea container este prevăzut cu un coș cu înălțimea de 3 m și diametrul de 0,7 m. Cele trei containere cu cărbune activ funcționează alternativ.

## Containerele cu cărbune activ sunt construite din oțel vopsit la interior și exterior, cu placa de bază sub formă de sită ,sunt prevăzute cu ștuț de umplere și golire și sunt umplute cu cărbune activ AKC 30000 proaspăt, cu o granulație de 4 mm.

## Containerele au următoarele caracteristici tehnice:

- lungime- 6 m

- lățime- 2,5 m

- înălțime - 2,6 m

- capacitate 7,5 t

- flux de aer- două containere- 25.000 mc/h

- un container - 20.000 mc/h

## 4.6. Sisteme de scurgere. Evacuări. Starea apelor de suprafaţă

Apele uzate cromice rezultate după spălarea pieselor din procesele de cromare dură și procesele de degresare și apele provenite de la pregătirea suprafețelor înainte de procesul de vopsire sunt dirijate prin conducte PVC în 3 rezervoare de colectare,(situate în incinta Atelierul de cromare) apoi sunt transferate în instalația de tratare prin electrocoagulare automatizată.

În urma procesului de reacţie apele sunt transvazate în filtru presă, apoi sunt colectate într–un rezervor de unde sunt dirijate spre instalaţia de osmoză inversă cu reutilizarea lor în procesele de cromare dură şi vopsitorie în procent de 55%, restul de 45% fiind evacuate în reţeaua de canalizare.

Nămolul este îndepartat prin filtrare cu filtru presă fiind ambalat și depozitat temporar pe platformă betonată special amenajată în vederea eliminării prin firme autorizate.

Evacuarea apelor uzate se face în sistem unitar.

Apele uzate tehnologice tratate provenite de  la stația de pre-epurare prin electrocoagulare sunt evacuate în partea estică a halei de producție într-o rețea de canalizare care colectează și o parte din apele pluviale de pe amplasamentul unității (zona dintre hala de producție și limita estică a amplasamentului), cu evacuare finală în rețeaua de canalizare municipală.

Apele tehnologice rezultate exclusiv de la răcirea utilajelor sunt colectate separat și sunt evacuate prin partea vestică a halei de producție printr-o rețea de conducte PVC care preia și apele uzate menajere aferente zonei. Evacuarea efluentului se face tot în rețeaua de canalizare municipală.

Apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate spre guri de colectare în partea de nord a acestuia, de unde sunt preluate de canalizarea SC Compa SA prin 3 conducte cu diametre de 200mm, cu dirijarea lor spre rețeaua pluvială de canalizare stradală municipală.

Apele fecaloid-menajere se evacuează împreună cu apele tehnologice neimpurificate sau cu cele tehnologice preepurate, în funcție de poziția grupurilor sanitare, la canalizarea municipală care debușează în stația de epurare a municipiului Sibiu.

## 4.7. Surse de emisii în sol, subsol şi freatic

Analiza tuturor activităților desfășurate în cadrul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA  a evidențiat ca sursele posibile de poluare a solului, subsolului și pânzei freatice urmatoarele :

- scurgeri de ape uzate din rețeaua de canalizare;

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- fisurări și scurgeri accidentale din rezervoarele subterane de motorină;

- stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime și materialelor;

- scurgeri de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulației acestora;

- stocarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, industriale.

Masuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor în sol, subsol și freatic

- suprafețe betonate și impermeabilizate in interiorul secțiilor;

- suprafețe betonate în exterior;

- bazinele subterane sunt etanșate corespunzător;

- canalizare executată din materiale corespunzătoare;

- elementele stațiilor de tratare sunt executate din materiale rezistente la coroziune;

- încărcarea și descărcarea de materiale se face în spații special amenajate;

- utilizarea de cuve de retenție pentru substanțele si preparatele chimice si deșeurile periculoase lichide;

- realizarea conform planificărilor a activităților de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, conducte, bazine, cămine, etc.;

- monitorizarea apelor subterane pentru pentru prevenirea poluării acestora.

# V. REZUMATUL INVESTIGAŢIILOR PE TEREN

## 5.1. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru AER

Emisiile în atmosferă au fost măsurate în conformitate cu cerințele capitolului 13.1- Monitorizarea Emisiilor în Aer- din Autorizația Integrată de Mediu  nr. SB 16/30.01.2006, actualizată în 30.10.2007 si modificată prin Decizia nr. 1/04.03.2014

Poluanții analizați din emisiile în atmosferă rezultate din procesele societății sunt:

- gaze de ardere:CO2, CO, NOx, SO2- rezultate din arderea combustibililor;

- gaze din  procesul de vopsire: vapori alcalini, vapori acizi, COV;

- gaze din procesul de cromare:vapori alcalini, crom hexavalent;

- pulberi provenite de la atelierul de prelucrări mecanice

Monitorizarea emisiilor s-a realizat de către laboratorul pentru analize de mediu SC LAJEDO SRL Ploiești , acreditat RENAR (cerificat de acreditare LI 652/2013).

Pentru prelevarea și analizarea indicatorului crom hexavalent s-au utilizat următoarele metode de prelevare și echipamente conform Ord. MAPPM4 62/1993: pompa prelevare P 191 Cast, balanța analitică Precisa XR 125SM cu 5 zecimale seria S 34474 spectrofotometru cu absorbție moleculară tip UV VIS Lambda 25 Perkin Elrner seria: 501511102121, etuvă UE2oo Memmert C2040061, termohigrometru SPER SCIENTIFIC seria 800041.

Pentru prelevarea și analizarea Compușilor Organici Volatili (COV) s-au utilizat următoarele metode de prelevare și echipamente conform Legii 278/2014: analizor portabil MiniFID 3010 Signal seria 18886, termohigrometru SPER SCIENTIFIC seria 800041.

Pentru analizarea gazelor arse provenite de la centralele termice și a pulberilor s-au utilizat următoarele echipamente de prelevare și echipamente conform SR ISO 10396/2008, Ord. MAPPM 462/199: analizor portabil MSI Prc 2i seria KRXA 0231, pompă prelevare P191 Cast, balanță analitică Precisa xR 125SM cu 5 zecimale seria 5-34474, termohigrometru SPER SCIENTIFIC seria 800041.

Rezultatele măsurătorilor pentru anii 2012, 2013 și 2014 sunt prezentate în tabelul următor:

| Atelier/Instalație | Coș de evacuare | Parametru măsurat | Frecvența de măsurare | Limita admisibilă , conform autorizaţiei de mediu mg/Nmc | Valori măsurate anul 2012 | Valori măsurate anul 2013 | Valori măsurate anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromare dură | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul I | 1 mg/mc | 0,44 | 0,30 | 0,39 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul II | 1 mg/mc | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc | 0,41 | 0,42 | 0,39 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul III | 1 mg/mc | 0,37 | 0,38 | 0,36 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc | 0,41 | 0,42 | 0,38 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul IV | 1 mg/mc | 0,48 | 0,36 | 0,44 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc | 0,52 | 0,39 | 0,48 |
|  | V32 - zona pregătire | NaOH | Anual | 5 mg/mc | 2,20 | 2,40 | 2,10 |
|  | V34-centrala termică încălzire linie P=245kw | CO | Anual | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 120,80 | 2,24 | 3,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 100,20 | 84,63 | 87,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 6,40 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 22,60 | 18,40 | 16,20 |
| Atelier vopsitorie | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV |  | 75 mg C/Nmc | 44,42 | 52,80 | 35,25 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | 44,21 | 48,88 | 39,88 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | Funcțional din anul 2014 | Funcțional din anul 2014 | 33,25 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare- V1 | COV | Trimestrul II | 75 mg C/Nmc | 14,17 | 16,80 | 33,52 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | 17,10 | 20,09 | 31,98 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare- V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | Funcțional din anul 2014 | Funcțional din anul 2014 | 30,85 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV | Trimestrul III | 75 mg C/Nmc | 65,39 | 30,66 | 57,42 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | 69,10 | 27,87 | 47,10 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare- V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | Funcțional din anul 2014 | Funcțional din anul 2014 | 47,10 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV | Trimestrul IV | 75 mg C/Nmc | 19,06 | 32,15 | 58,13 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare- V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | 21,38 | 31,11 | 45,42 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare- V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | Funcțional din anul 2014 | Funcțional din anul 2014 | 38,21 |
|  | V7- centrala termică -zona pregătire | CO | Anual | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 121,80 | sld* | 12,00 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 94,40 | 84,15 | 90,00 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 7,72 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 23,10 | 22,00 | 19,10 |
|  | V8- centrala termică -zona zvântare | CO |  | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 123,40 | 2,76 | 38,67 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 102,40 | 81,68 | 62,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 5,05 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 22,60 | 21,60 | 20,70 |
|  | V9- centrala termică -zona zvântare | CO |  | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 123,00 | 2,22 | 41,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 101,20 | 83,82 | 73,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 6,34 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 21,20 | 20,90 | 20,14 |
|  | V10- centrala termică -zona uscare | CO |  | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 135,20 | 2,33 | 41,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 99,20 | 85,46 | 89,00 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 9,22 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 19,80 | 20,10 | 19,50 |
|  | V11- centrala termică -zona pregătire suprafețe | CO |  | 100 mg/mc (170 mg/mc)** | 132,40 | 3,39 | 41,00 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc (450 mg/mc)** | 99,20 | 87,41 | 72,34 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc (1700 mg/mc)** | sld* | 7,76 | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc (50 mg/mc)** | 23,40 | 22,20 | 20,70 |
| Atelier prelucrări mecanice | V13-rectificare SASL | Pulberi | Anual | 50 mg/mc | 17,20 | 21,20 | 21,10 |

sld*- sub limita de detecție

**- valorile limită admisibile conform Ord.462/1993 pentru emisiile atmosferice provenite de la centrale termice care utilizează ca și combustibil motorina, utilizată până în anul 2013, valorile nemarcate sunt aferente limitelor admisibile pentru emisiile atmosferice provenite de la centrale termice pe gaz metan, combustibilul utilizat în prezent.

Concluzii: Se constată încadrarea tuturor parametrilor monitorizați în limitele impuse prin Autorizația Integrată de mediu SB 16/2006, actualizată în 2007 și modificată în 2014, pentru toate sursele de emisie.

## La data emiterii Autorizației Integrate de Mediu, în anul 2006, precum și la data actualizării acesteia în anul 2007, societatea utiliza drept combustibil pentru funcționarea centralelor termice, motorina, în aceste condiții limitele admisibile impuse prin AIM fiind cele aferente emisiilor atmosferice de la centralele termice care utilizează acest combustibil. Începând cu anul 2013, centralele termice din cadrul secțiilor de producție funcționează utilizând ca și combustibil gazul metan, raportarea valorilor măsurate pentru gazele de ardere emise în atmosferă realizându-se  în acest caz la limitele admisibile prevăzute pentru gazul metan.

## 5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru APĂ

Frecvența de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele uzate menajere și tehnologice epurate, conform Autorizației Integrate de Mediu SB 16/2006, actualizată în 2007 și modificată în 2014, preluată din Autorizația de Gospodărire a Apelor SB 69/2007 este lunară printr-un laborator acreditat pentru toți indicatorii solicitați, cu excepția indicatorului de calitate Zinc, pentru care frecvența de monitorizare prevăzută este semestrială. Conform  Autorizației de Gospodărirea Apelor SB37/27.03.2015 frecvența de monitorizare este de 6 probe pe an pentru toți indicatorii de calitate solicitați, analizele chimice fiind efectuate printr-un laborator acreditat RENAR.

Probe de ape tehnologice și menajere preepurate

Monitorizarea indicatorilor de calitate pentru apele uzate menajere și tehnologice s-a realizat din căminul final de vizitare al evacuărilor mixte (industriale și menajere), simbolizat C7,  comun amplasamentelor SC Thyssenkrup Bilstein Compa SA și SC Compa SA, care debușează în rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu.

Determinările au fost realizate prin laboratorul acreditat RENAR SC Wessling România SRL Târgu Mureș (Certificat de acreditare LI 643).

În anii 2012 și 2013 indicatorii solicitați au fost monitorizați cu o frecvență trimestrială, iar în anul 2014 frecvența de monitorizare a fost de 6 probe/an.

Rezultatele analizelor apelor reziduale evacuate în rețeaua de canalizare

efectuate prin laboratorul SC Wessling România SRL pentru anii 2012 și 2013

| Punct de monitorizare | Frecventa | Parametrul | Emisii Anul 2012 [mg/dm3] | Emisii Anul 2013 [mg/dm3] | Emisii autorizate cf.HG351/352/2005; NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deversari ape canal 7 conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor SB nr. 37/27.03.2015 | TRIM. I | Ph | 7,20 | 6,50 | 6.5 – 8.5 |
|  |  | Materii în suspensie | 25,0 | 16,6 | 350mg/dm3 |
|  |  | CCO Cr | 70,20 | 81,0 | 500mg/dm3 |
|  |  | Extr. cu solvenți organici | <20,0(5,20) | <20,0(2,40) | 30mg/dm3 |
|  |  | Sulfați SO42- | 20,241 | 40,0 | 600mg/dm3 |
|  |  | Detergenți | 3,147 | 0,076 | 25mg/dm3 |
|  |  | Fosfor P | 0,510 | 0,713 | 5.0mg/dm3 |
|  |  | Crom hexavalent Cr6+ | <4,0 µg/l | <0,01 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Crom total Cr3+ + Cr6+ | 7,95 µg/l | 0,072 | 1.5mg/dm3 |
|  |  | Plumb Pb2+ | 0,80 µg/l | <0,05 | 0.5mg/dm3 |
|  |  | Cupru Cu2+ | 7,20 µg/l | <0,05 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Nichel Ni2+ | 2,62 µg/l | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  |  | Cianuri CN- | <0,002(0,00) | <0,002 | 0,00; 1,0mg/dm3 |
|  |  | Cadmiu Cd2+ | 0,12 µg/l | <0,02 | 0,00; 0,3mg/dm3 |
|  |  | Zinc2+ | <0,3 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  | TRIM. II | Ph | 5,80 | 7,00 | 6.5 – 8.5 |
|  |  | Materii în suspensie | 8,40 | 32,3 | 350mg/dm3 |
|  |  | CCO Cr | 38,4 | 67,9 | 500mg/dm3 |
|  |  | Extr. cu solvenți organici | <20,0(3,20) | <20,0(1,40) | 30mg/dm3 |
|  |  | Sulfați SO42- | 16,8 | 28,0 | 600mg/dm3 |
|  |  | Detergenți | <0,05 | <0,05 | 25mg/dm3 |
|  |  | Fosfor P | 0,325 | 2,04 | 5.0mg/dm3 |
|  |  | Crom hexavalent Cr6+ | <0,01 | <0,01 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Crom total Cr3+ Cr6+ | 0,025 | 0,368 | 1.5mg/dm3 |
|  |  | Plumb Pb2+ | <0,05 | <0,05 | 0.5mg/dm3 |
|  |  | Cupru Cu2+ | <0,05 | <0,05 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Nichel Ni2+ | <0,05 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  |  | Cianuri CN- | <0,002 | <0,002 | 0,00mg/dm3 |
|  |  | Cadmiu Cd2+ | <0,02 | <0,02 | 0,00mg/dm3 |
|  |  | Zinc2+ | <0,05 | 0,385 | 1.0mg/dm3 |
|  | TRIM. III | Ph | 6,76 | 6,75 | 6.5 – 8.5 |
|  |  | Materii în suspensie | 27,4 | 36,2 | 350mg/dm3 |
|  |  | CCO Cr | <30,0 | <30,0 | 500mg/dm3 |
|  |  | Extr. cu solvenți organici | <20(0,90) | <20(1,1) | 30mg/dm3 |
|  |  | Sulfați SO4 2- | 23,3 | 56,4 | 600mg/dm3 |
|  |  | Detergenți | <0,05 | 0,068 | 25mg/dm3 |
|  |  | Fosfor P | 0,328 | 0,321 | 5.0mg/dm3 |
|  |  | Crom hexavalent Cr6+ | <0,01 | <0,01 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Crom total Cr3+ + Cr6+ | 0,071 | 0,048 | 1.5mg/dm3 |
|  |  | Plumb Pb2+ | <0,05 | <0,05 | 0.5mg/dm3 |
|  |  | Cupru Cu2+ | <0,05 | <0,05 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Nichel Ni2+ | <0,05 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  |  | Cianuri | <0,002 | <0,002 | 0,00mg/dm3 |
|  |  | Cadmiu Cd2+ | <0,02 | <0,02 | 0,00mg /dm3 |
|  |  | Zinc2+ | 0,060 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  | TRIM. IV | Ph | 6,37 | 6,60 | 6.5 – 8.5 |
|  |  | Materii în suspensie | 14,8 | 14,0 | 350mg/dm3 |
|  |  | CCO Cr | <30,0 | <30,0 | 500mg/dm3 |
|  |  | Extr. cu solvenți organici | <20(6,60) | <20(1,0) | 30mg/dm3 |
|  |  | Sulfați SO42- | 30,5 | 37,4 | 600mg/dm3 |
|  |  | Detergenți | <0,05 | <0,05 | 25mg/dm3 |
|  |  | Fosfor P | 0,456 | 0,253 | 5.0mg/dm3 |
|  |  | Crom hexavalent Cr6+ | 0,013 | <0,01 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Crom total Cr3+ + Cr6+ | 0,105 | 0,054 | 1.5mg/dm3 |
|  |  | Plumb Pb2+ | <0,05 | <0,05 | 0.5mg/dm3 |
|  |  | Cupru Cu2+ | 0,092 | 0,053 | 0.2mg/dm3 |
|  |  | Nichel Ni2+ | 0,080 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |
|  |  | Cianuri CN- | <0,002 | <0,002 | 0,003mg/dm3 |
|  |  | Cadmiu Cd2+ | <0,02 | <0,02 | 0,00/dm3 |
|  |  | Zinc2+ | <0,05 | <0,05 | 1.0mg/dm3 |

*-limita de cuantificare a metodei

Rezultatelor analizelor apelor reziduale evacuate în rețeaua de canalizare efectuate prin laboratorul acreditat SC Wessling România SRL

pentru anul 2014

| Punct de moni-torizare | Indicatori de calitate | Limite admisibile conf. HG 352/2005 NTPA002/2005 (mg/dm3) | Valori măsurate (mg/dm3) în anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ianuarie | Martie | Aprilie | August | Octombrie | Decem-brie |
| Cămin 7 | pH | 6,5-8,5 (unit pH) | 6,63 | 6,61 | 6,61 | 6,79 | 6,75 | 6,83 |
|  | Materii în suspensie | 350 | 46,6 | 11,8 | 36,2 | ˂2,00 | 9,80 | 120 |
|  | CCo-Cr | 500 | ˂30,0 | 68,3 | ˂30,0 | ˂30,0 | ˂30,0 | ˂30,0 |
|  | Extr. cu solvenți organici | 30 | ˂20 (5,4) | ˂20 (4,40) | ˂20 (1,5) | ˂20 (1,4) | ˂20 (3,0) | ˂20 (5,5) |
|  | Sulfați (SO42-) | 600 | 0,383 | 44,9 | 41,5 | 29,8 | 36,9 | 19,4 |
|  | Detergenți | 25 | 0,064 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
|  | Fosfor total | 5,0 | ˂0,002 | 0,269 | 0,270 | 0,308 | 0,284 | 0,424 |
|  | Crom hexavalent (Cr6+) | 0,2 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 |
|  | Crom total (Cr6++Cr3+) | 1,5 | 0,413 | 0,115 | 0,041 | 0,058 | 0,042 | 0,114 |
|  | Plumb (Pb2+) | 0,5 | 0,410 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
|  | Cupru (Cu2+) | 0,2 | 0,009 | 0,179 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
|  | Nichel (Ni2+) | 1,0 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
|  | Cianuri CN- | 0,0 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
|  | Cadmiu (Cd2+) | 0,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
|  | Zinc (Zn2+) | 1,0 | 0,090 | 0,129 | ˂0,05 | 0,064 | ˂0,05 | 0,237 |

Concluzii: Toți indicatorii de calitate monitorizați,  se încadrează în limitele impuse prin Autorizația de Gospodărirea Apelor SB 12/2013, conform HG 352/2005, NTPA 002/2005, pentru modificarea și completarea HG 188/2002

În cadrul laboratorului acreditat Wessling România determinările au fost executate conform standardelor:

| Indicatori | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523:2012, EPA Method 9040B:1995 |
| Materii în suspensie | SR EN 872:2005 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | SR ISO 6060:1996 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587:1996 |
| Fosfor total | SR EN ISO 6878:2005, EPA Method 365.2:1971 |
| Detergenți | SR EN 903:2003 |
| Cianuri totale CN- | SR ISO 6703-1:1998, EPA Method 335.2:1980 |
| Sulfați SO42- | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 |
| Crom hexavalent Cr6+ | SR ISO 11083:1998 EPA Method 3015A:2007 SR EN ISO 11885:2009 |
| Crom total Cr3++ Cr6+ |  |
| Cadmiu Cd2+ |  |
| Cupru Cu2+ |  |
| Nichel Ni2+ |  |
| Plumb Pb2+ |  |
| Zinc Zn2+ |  |

Probe de ape subterane

Rezultatele obținute conform analizelor efectuate cu ocazia Raportului de amplasament din  anul 2005

În vederea realizării Raportului de amplasament din anul 2005 au fost analizate probe de ape freatice recoltate din două puțuri de monitorizare a freaticului de pe amplasamentul societății situate astfel:

- Forajul F1 situat în zona sud-estică a amplasamentului, pe latura estică a  Atelierului de Cromare, la adâncimea de 5,50 m;

- Forajul F2 situat în zona nordică a amplasamentului, în fața halei de producție, la adâncimea de 5,50 m. În prezent acest foraj de monitorizare a freaticului a fost astupat prin construcția unei clădiri cu destinația depozit.

Au fost analizați indicatorii de impurificare crom, cupru, mangan, cadmiu și plumb, iar valorile obţinute s-au raportat la limitele cuprinse în lista olandeză.

| Indicatorii analizaţi | U.M. | Loc de recoltare | Metoda de analiză | Valori limită conform Listei Olandeze mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 |  |  |
| Crom total | mg/l | 0,3 | 0,3 | STAS 7884/91 | 200 |
| Cupru | mg/l | ( 0,1 | ( 0,1 | STAS 7795/80 | 200 |
| Mangan | mg/l | 0,61 | 1,0 | STAS 8662/70 | - |
| Cadmiu | mg/l | ( 0,1 | ( 0,1 | STAS 5961/95 | 10 |
| Plumb | mg/l | ( 2 | ( 2 | STAS 8637/79 | 200 |

Valorile determinate se situează cu mult sub limitele valorilor impuse.

Începând cu anul 2008, monitorizarea freaticului de pe amplasamentul unității se realizează dintr-un foraj de monitorizare amplasat în zona estică a amplasamentului, în fața secției Prototipuri și în imediata apropiere a secției de vopsire.

Foraj de hidroobservație F1- pe amplasamentul societății;

Coordonate Stereo 70:

X=436168,98

Y=477629,06

Determinările au fost realizate prin laboratorul acreditat RENAR SC Wessling România SRL Târgu Mureș (Certificat de acreditare LI 643).

Rezultatele obținute conform analizelor efectuate de laboratorul Wessling România

| Indicator | Frecvența | Metoda de încercare | Valori obținute (mg/dm3) | Limita conform HG. 449/2013 ptr. modific. și completare anexa la HG 53/2009 și Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2104 |  |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul I | SR ISO 7150-1:2001 | 0.085 | 0.168 | ˂0.05 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0.025 | ˂0.025 | ˂0.025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 6.23 | 7.21 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 18.2 | 31.6 | 55.1 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 21.5 | 38.6 | 62.2 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.005 | ˂0.005 | ˂0.005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,5 | ˂0,4 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul II | SR ISO 7150-1:2001 | ˂0,05 | 0.189 | 0.390 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 27.7 | 44.6 | 61.7 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 32.1 | 45.8 | 53.3 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,4 | ˂0,4 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |

Concluzii: Se constată încadrarea tuturor parametrilor monitorizați în limitele admise.

Comentarii: Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor obținute trebuie aplicate metode de analiză validate (CEN sau ISO). Rezultatele analizelor efectuate în anul 2005 nu sunt acoperite de această cerință. Deasemenea forajele de monitorizare a freaticului din care au fost prelevate și analizate probele de apă în anul 2005 nu corespund cu forajul realizat ulterior pe amplasamentul unității, din care s-a realizat monitorizarea freaticului începând cu anul 2008.

Valorile obținute ca urmare a analizelor afectuate în anul 2005 au fost comparate cu limitele prevăzute de Lista Olandeză, datorită faptului că probele analizate provin dintr-o zonă industrială, neputând fi comparate cu limitele admise pentru categoria de apă potabilă , respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea 311/2004, singurele acte normative în vigoare la acea dată care prevedeau valori limită pentru apele subterane. Valorile obținute în urma analizelor efectuate în intervalul 2012- 2014 au fost raportate la limitele admise conform HG. 449/2013 pentru modificarea și completare anexa la HG 53/2009 și Ord. 621/2014.

Se constată că parametrii monitorizați se încadrează în limitele admise conform normelor aflate în vigoare la data efectuării analizelor . Cu toate că se încadrează în limitele prevăzute de Lista Olandeză, valorile obținute pentru indicatorii de calitate cadmiu și plumb, singurii indicatori comuni analizați în decursul celor două perioade de monitorizare, sunt mai mari decât valorile din intervalul analizat 2012- 2014 , ceea ce relevă o îmbunătățire a calității freaticului  ca urmare a reducerii impactului produs de activitatea industrială din zonă.

## 5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru SOL

Determinarea urmelor de poluanți în solul din interiorul incintei SC Thyssenkrup Bilstein Compa SA s-a realizat  în cadrul Raportului de Amplasament din anul 2005, întocmit de către P.F. WÄCHTER OSWALD. Cu toate că prin Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 16/30.01.2006, actualizată în 30.10.2007 si modificată prin Decizia nr. 1/04.03.2014 nu a fost impusă monitorizarea solului, societatea a realizat o analiză a calității solului de pe amplasament în anul 2010 prin laboratorul pentru analize de mediu SC LAJEDO SRL Ploiești , acreditat RENAR (cerificat de acreditare LI 652/2013).

Cu ocazia Raportului de Amplasament realizat în anul 2005 au fost analizate 6 probe de sol prelevate din 4 puncte reprezentative de pe amplasamentul unității, iar pentru analizele efectuate în anul 2010 a fost prelevată o singură probă de sol din același punct de monitorizare (P1) situat în fața atelierului vopsitorie.

Puncte de prelevare sol în anul 2005:

- P1 - zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie, în zona nord- estică a amplasamentului, adâncimea de 30 cm

- P2 - în zona sud- estică a amplasamentului la aprox. 30 m de atelierul de cromare dură

- P3 - perimetrul forajului de hidroobservație F1 la adâncimea de aprox. 30 cm

- P4-  - acelaşi amplasament cu proba nr. 3 dar la adâncimea de 50 cm.

- P5- recoltată în perimetrul forajului F2 la adâncimea de aprox. 30 cm

Rezultate obținute în anul 2005:

| Puncte de prelevare probe de sol | Localizarea | Indicatori mg/kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cr tot | Cr6+ | Subst.extr. | Pb | Zn | Cd | Cu | Fe |
| P1 | Zonă rezervoare motorină | 10,0 | 0,0 | 241,57 | 800 | 1152,3 | 10,3 | - | - |
| P2 | Zonă atelier cromare | 14,8 | 0,0 | - | 57,5 | 307,3 | 2,5 | 13,3 | 40,6 |
| P3 | Perimetru foraj F1- 30 cm adâncime | 4,5 | 0,0 | - | 25,8 | 280 | 0,4 | 40,9 | 23,1 |
| P4 | Perimetru foraj F1-50 cm adâncime | 5,6 | 0,0 | - | 30,1 | 196 | 0,47 | 38,0 | 31,0 |
| P5 | Perimetru foraj F2- 30 cm adâncime | 7,1 | 0,0 | - | 26,3 | 205 | 0,41 | 33,2 | 37,2 |
| P6 | Perimetru foraj F2-50 cm adâncime | 6,9 | 0,0 | - | 24,9 | 189 | 0,39 | 35,3 | 29,0 |
| Limite Ord. 756/97 plan de alertă folosinţe mai puţin sensibile | 300 | 10 | 1000 | 250 | 700 | 5 | 250 | - |

Puncte de prelevare sol în anul 2010:

| Punctul de monitorizare | Coordonate geografice STEREO 70 |
| --- | --- |
| P1 - zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie, adâncime 30 cm | X = 436166,60 Y = 477624,75 |

Rezultate obínute în anul 2010:

| Punct de prelevare proba de sol | Indicator analizat | Metoda de analiză | Rezultate obțínute (mg/kg) | Valori de referință conf. Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prag de alertă folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) | Valoare de intervenție pentru folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) |
| P1- zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie, în zona nord- estică a amplasamentului | Total hidrocarburi din petrol | SR ISO/TR 11046/98 | 315,90 | 1000,00 | 2000,00 |
|  | Cadmiu | SR ISO 1104:1999 | 0,74 | 5,00 | 10,00 |
|  | Crom total |  | 1,90 | 300,00 | 600,00 |
|  | Plumb |  | 11,15 | 250,00 | 1000,00 |
|  | Zinc |  | 3,65 | 700,00 | 1500,00 |
|  | Cupru |  | 2,50 | 250,00 | 500,00 |
|  | Fier total | Merck 14896 | *sld | ** | ** |

*sld- sub limita de detecție

**- indicatori nenormați conform Ord. 756/1997 MAPPM

Comentarii:

Indicatorii  analizaţi sunt normați în Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului (cu excepți fierului).

Comparându-se rezultatele obţinute cu valorile de referinţă menţionate mai sus, se constată în anul 2005 că există depăşiri la proba P1, recoltată în zona rezervorului de motorină, în faţa atelierului de vopsitorie, în privinţa indicatorilor metalici ca Pb, Zn şi Cd, celelalte probe încadrându-se în valorile impuse pentru folosinţe mai puţin sensibile şi chiar pentru folosinţe sensibile cu excepţia indicatorilor Pb la proba nr. 2, care este puţin depăşită (57,5 faţă de 50 mg/kg impus).

Conform informaţiilor culese în cadrul societăţii analizate a rezultat că aceste poluări nu pot proveni din activitatea actuală, ele fiind probabil consecinţa unor activităţi anterioare ca depozitări pe sol neprotejat ale acestor metale sau ale combinaţiilor acestora sau din vopsele folosite anterior cu conţinut de Pb, Zn şi Cd.

În cadrul aceluiaşi punct de recoltare s-au evidenţiat şi concentraţii crescute de substanţe extractibile în solvenţi organici (241,57 mg/kg) care se situează sub pragul de alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile (1000 mg/kg), dar depăşesc pragul de alertă pentru folosinţe sensibile (200 mg/kg).

Aceste concentraţii se pot datora fie unor scăpări accidentale de motorină în timpul vehiculării, fie de vopsele utilizate în cadrul atelierului de vopsitorie.

Analizele efectuate în anul 2010 prin Laboratorul acreditat Lajedo, relevă încadrarea tuturor parametrilor monitorizați în limitele prevăzute prin  Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului (cu excepți indicatorului fier total care nu este normat).

# VI. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR, EVALUAREA IMPACTULUI

Analiza factorilor de mediu pe amplasamentul în care se desfăşoara activitatea societății relevă următoarele aspecte:

Impactul asupra aerului atmosferic

Prin utilizarea de sisteme de depoluare, control eficient al poluării, etanșarea utilajelor, întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare, eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare,  monitorizarea emisiilor in atmosferă și aplicarea corectă a tehnicilor de reducere a emisiilor în aer, emisiile provenite din activitatea societății se încadrează în limitele prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu pentru parametrii monitorizați , la toate sursele de emisie.

În aceste condiții se poate concluziona că impactul activității supra aerului în perioada scursa de la ultima autorizare pâna în prezent rămâne nesemnificativ.

Impactul asupra apei de suprafaţă

Din cadrul amplasamentului societății rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate fecaloid- menajere;

- ape tehnologice impurificate;

- ape tehnologice neimpurificate;

- ape pluviale.

Apele uzate tehnologice provin de la : procesul de cromare  dură, din atelierul de vopsitorie și ape provenite din scurgerile pe pardoseală, trecute prin stația de pre-epurare prin electrocoagulare aflată în incinta atelierului de cromare.

Apele tehnologice neimpurificate provin exclusiv din procesul de răcire al utilajelor.

Apele uzate tehnologice sunt încărcate cu poluanți ca metale grele (Zn, Cu, Cr), acizi și substanțe alcaline, sulfați, substanțe organice, substanțe în suspensie plutitoare, alți ioni, care au un impact potențial major dacă sunt evacuate în ape de suprafață, sau pot inhiba procesul de epurare din stația de epurare orășenească dacă sunt evacuate în rețeaua de canalizare insuficient preepurate.

Efectele nocive ale ale categoriilor mai importante de substanțe evacuate cu apele uzate:

1. Metalele grele ( Zn, Cu, Cr) : Impactul major al metalelor este ca săruri solubile. Metale sunt materiale invariabile si anume nu pot fi create sau distruse: nu sunt nici create nici distruse în procesele de tratare sau în cursul tratării apelor uzate. Forma lor poate fi modificată si/ sau controlată pentru a nu ajunge imediat în mediu dar prin evacuarea lor rămân parțial în mediu. Evacuate odată cu apele uzate au acțiune toxică asupra organismelor acvatice și inhibă în același timp procesele de epurare. Cromul hexavalent are efecte adverse asupra sănătătii, cauzând iritarea pielii și a mucoaselor si anumite tipuri de cancer. Cromul hexavalent este de asemenea solubil într-o gamă largă de pH-uri contribuind la o toxicitate acvatică ridicată. Datorită solubilitătii și proprietăților sale chimice, trebuie mai întâi redus la crom trivalent înainte de precipitarea în instalatiile de tratare a apelor uzate.

2. Acizii si substanțele alcaline : Acizii și substanţele alcaline sunt substanţe chimice industriale des folosite și deversarea lor fără neutralizare poate afecta canalizarea sau cursurile de apă receptoare, conducând la distrugerea florei și faunei acvatice. Sunt toxice pentru pești, alge și plante. De exemplu la un pH< de 4,5 mor peștii iar la un conținut de 25 mg/l hidroxid de sodiu se distruge fauna piscicolă. Scurgerile și pierderile pot de asemenea să contamineze solurile. Pot duce la degradarea materialelor de construcțíe ale rețelelor de canalizare și la coroziunea construcțiilor hidrotehnice  de pe râuri.

3.Substanțele organice (existente in surfactanți, agenți de complexare, agenți de luciu) :  consumă oxigenul din apa într-o măsură mai mare sau mai mică, provocând distrugerea fondului piscicol și în general a tuturor organismelor acvatice. Oxigenul din apă este necesar și proceselor aerobe, respectiv bacteriilor aerobe, care oxidează ( distrug) substanța organică și conduc la purificarea emisarului.

4. Substanțele în suspensie plutitoare ( produsele petroliere, uleiurile, grăsimile): formează uneori o pojghița compactă la suprafața apei și împiedică absorbția de oxigen pe la suprafața apei și deci autoepurarea, se depune pe tronsoanle sistemului de canalizare, obturându-le, colmatează filtrele din stațiile de epurare, sunt toxice pentru flora și fauna acvatică, distrugând-o.

5. Alti ioni : Clorurile, sulfaţii, fosfaţii si alte săruri sunt anionii necesari în soluţiile de tratare si în general sunt o problemă când sunt deversaţi în instalaţiile municipale de tratare a apelor uzate. Aceştia  pot cauza probleme de salinitate, iar fosfaţii si nitraţii contribuie la eutrofizare, în special dacă sunt evacuaţi direct în apele de suprafaţă.

Evacuarea apelor uzate provenite din activitatea SC Thyssenkrup Bilstein Compa SA se face în sistem unitar. Apele uzate provenite de la secțiile de cromare dură și vopsitorie sunt dirijate printr-o rețea de canalizare interioară (conducte PVC) spre stația de pre-epurare prin electrocoagulare, după care sunt evacuate în partea de est a halei de producție într-o rețea de canalizare cu diametrul de 200 mm, care colectează și apele pluviale din incinta exterioară (zona aflată între hala de producție și limita amplasamentului unității către SC Transcibin SA), cu evacuare finală în rețeaua de canalizare municipală.

Apele uzate sunt dirijate prin conducte PVC in 3 rezervoare de colectare, apoi sunt transferate în sistem unitar către reactorul de electrocoagulare (electroliză).
Sunt tratate  prin electrocoagulare următoarele tipuri de ape:

- ape uzate cromice rezultate după spălarea pieselor din procesele de cromare dură și procesele de degresare;

- ape provenite de la pregătirea suprafețelor înainte de vopsire.

Instalația este alcătuită din:

- o pompă pentru transvazarea apelor uzate din rezervoarele de stocare în rezervorul de electrocoagulare;

- 2 vase de stocare, din HDPE, Dn=2200mm, H=3000 mm, prevăzute cu agitator și indicator de nivel;

- un vas de reacție (reactorul de electroliză) L x l x h = 1100mm x 1100mm x 1900mm, dotat cu sitem de aer;

- vas de floculare Dn= 1600mm, H=1600 mm, conectat cu vasul de reacție;

- filtru presă, model 600 (dimensiuni 600x 600 mm), cu 30 de plăci din oțel, cilindru hidraulic acționat electric, tavă de scurgere și colector pentru apă din oțel inox.

Electrocoagularea este o metoda electrochimica ce constă în introducerea în apă a ionilor metalici necesari coagulării, prin intermediul procesului de electroliză. În acest scop, se folosește celula de electroliză cu anozi metalici solubili, confecționați din aluminiu și fier in proporție de 200 gr Fe / m3 și 100 gr Al / m3. În urma procesului de reacţie apele sunt transvazate în filtru presă, apoi sunt colectate într–un rezervor de unde sunt dirijate spre instalaţia de osmoză inversă cu reutilizarea lor în procesele de cromare dură şi vopsitorie în procent de 55%, restul de 45% fiind evacuate în reţeaua de canalizare.

Nămolul este îndepărtat prin filtrare cu filtru presă fiind ambalat și depozitat temporar pe platformă betonată special amenajată în vederea eliminării prin firme autorizate (SC ROEUS SRL- contract nr. 08121/ 21.11.2008).

Apele tehnologice neimpurificate care provin exclusiv de la răcirea utilajelor sunt colectate separat  și evacuate prin partea de vest a halei de producție, printr-o rețea din conducte PVC cu diametrul de 200mm, care preia și apele uzate menajere aferente zonei. Evacuarea efluentului se realizează tot în rețeaua de canalizare municipală.

Apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate spre guri de colectare în partea de sud a acestuia, de unde sunt preluate de canalizarea SC Compa SA prin 3 conducte cu diametre de 200 mm, cu dirijarea lor spre rețeaua de canalizare pluvială stradală a municipiului Sibiu.

Nivelurile de emisii sunt stabilite de către SC APĂ- CANAL SA SIBIU, conforma acordului de racordare ,cu condiția respectării NTPA-002 din HG nr. 188/2002 – modificată și completată cu HG nr. 352/2005, HG nr. 210/2007 privind încărcarea apelor uzate (reziduale) evacuate:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Limita admisă cf. Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. Sb37/27.03.2015(mg/dm3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ph-ul | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii în suspensie | 350,0 |
| 4 | CCO-Cr | 500,0 |
| 5 | Subst. extractibile cu solvenți organici | 30,0 |
| 6 | Fosfor total | 5,0 |
| 7 | Detergenți | 25,0 |
| 8 | Sulfați SO42- | 600,0 |
| 9 | Zinc Zn2+ | 1,0 |
| 10 | Crom total Cr6+ + Cr3+ | 1,5 |
| 11 | Crom hexavalent Cr6+ | 0,2 |
| 12 | Plumb Pb2+ | 0,5 |
| 13 | Nichel Ni2+ | 1,0 |
| 14 | Cupru Cu2+ | 0,2 |
| 15 | Cianuri CN- | 0,0 |
| 16 | Cadmiu Cd2+ | 0,0 |

Monitorizarea cu frecvența de 6 probe /an indică înscrierea parametrilor în limitele impuse, în aceste condiţii impactul asupra staţiei de epurare orăşeneşti ce preia aceste ape este nesemnificativ.

Impactul asupra solului, subsolului şi a apei subterane

Solul, subsolul şi apa subterană sunt factorii de mediu cei mai stabili  şi din acest motiv li se acordă prioritate în stabilirea gradului de poluare a unui amplasament.

Art 22, alin (4) din Legea 278/2013: „raportul privind starea de referinţă conţine informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora la data încetării definitive a activităţii.”

Această comparaţie cuantificată ne permite și evaluarea impactului activităţii instalaţiei IPPC de la data autorizării până în prezent. Pentru aceasta s-a utilizat o metodă ilustrativă de apreciere globală a   stării de calitate a diferiţilor indicatori, în diferite puncte de monitorizare (o adaptare a metodei Rojanschi). În acest sens se propune încadrarea fiecărui parametru într-o scară de bonitate, cu acordarea unor note, care să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală. Scara de bonitate s-a exprimat prin note de la 1-10, unde 10 reprezintă starea neafectată sau îmbunătăţită, iar 1 o situaţie destul de gravă a parametrului monitorizat.

Cuantificarea impactului pentru SOL

Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor investigaţiei de referinţă cu cele obţinute la o data ulterioară, trebuie aplicate metode de analiză validate (CEN sau ISO). Această cerinţă nu este îndeplinită de analizele din 2005. Prin autorizaţia integrată de mediu nu s-a impus monitorizarea solului de pe amplasamentul societății. În anul 2010 s-a realizat totuși o analiză a unei probe de sol prelevată din zona nord- estică a amplasamentului din apropierea rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie. Acest punct de prelevare corespunde cu punctul de prelevare P1 din cadrul monitorizării calității solului cu ocazia realizării Raportului de Amplasament din anul 2005.

În anul 2010 prelevarea probei de sol și analiza chimică a acesteia s-a realizat de către laboratorul acreditat Lajedo SRL Ploiești, fiind aplicate metode de analiză validate și reproductibile CEN sau ISO.

Parametrii comuni monitorizaţi în anii 2005 și respectiv 2010 sunt: Plumb, Cadmiu, Zinc și Crom total.

Valori de referință conform Ord.756/1997 pentru parametrii analizați:

| Poluant | Valoare normala mg/kg SU | Prag de alerta – folosinte mai putin sensibile mg/kg SU | Prag de interventie – folosinte mai putin sensibile mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb | 20 | 250 | 1000 |
| Cd | 1 | 5 | 10 |
| Zn | 100 | 700 | 1500 |
| Cr total | 30 | 300 | 600 |

Nota de bonitate pentru fiecare parametru analizat

| Nota de bonitate | Pb mg/kg SU | Cd mg/kg SU | Zn mg/kg SU | Cr mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0-20 | 0-1 | 0-100 | 0-30 |
| 9 | 20-40 | 1-2 | 100-300 | 30-70 |
| 8 | 40-100 | 2-2,5 | 300-500 | 70-150 |
| 7 | 100-250* | 2,5-5* | 500-700* | 150-300* |
| 6 | 250-500 | 5-7 | 700-1000 | 300-400 |
| 5 | 500-1000** | 7-10** | 1000-1500** | 400-600** |
| 4 | 1000-1500 | 10-20 | 1500-3000 | 600-700 |
| 3 | 1500-2000 | 20-30 | 3000-4500 | 700-800 |
| 2 | 2000-2500 | 30-50 | 4500-6000 | 800-1000 |
| 1 | >2500 | >50 | >6000 | >1000 |

Nota de bonitate obţinută în fiecare punct de monitorizare serveşte la realizarea grafică a unei diagrame. Figura geometrică este un pătrat înscris într-un cerc în cazul analizării a 4 indicatori, cu raze egale şi având valoarea a 5 unitaţi de bonitate. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimând starea reală se obţine o figură geometrică neregulată, cu o suprafaţă mai mică, înscrisă în figura geometrică a stării ideale. Indicele stării de poluare al unui parametru rezultă din raportul între suprafaţa reprezentând starea ideală SI și suprafaţa reprezentând starea reală Sr.

IPG = SI/Sr

Când nu există modificări importante ale indicatorului acest raport este apropiat de 1. Se poate întocmi o scală de la 1-4 pentru indicele poluării globale:

IPG = 1 –  factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei;

1 < IPG  < 2 – factor de mediu afectat în limite admisibile;

2 < IPG  < 4 – factor de mediu afectat ce provoacă starea de alertă (necesită repetarea analizelor, după caz şi căutarea cauzelor şi înlăturarea lor);

4 < IPG  < 6 – factor de mediu grav afectat ce necesită intervenţie (repetarea analizelor, autoritatea competentă dispune executarea studiilor de risc şi reducerea poluanţilor din emisii/evacuări.

Cuantificarea impactului în punctul P1 de monitorizare a solului

| Parametrul monitorizat | Nota de bonitate |
| --- | --- |
|  | Anul 2005 | Anul 2010 |
| Plumb | 5 | 10 |
| Cadmiu | 4 | 10 |
| Zinc | 5 | 10 |
| Crom total | 10 | 10 |

Reprezentarea grafică

Punctul P1 de monitorizare SOL

|  | ______ 2005 - - - - - 2010 IPG2005=200/70=2,85- factor de mediu afectat ce provoacă starea de alertă (necesită repetarea analizelor, după caz şi căutarea cauzelor şi înlăturarea lor IPG2010=200/200=1- factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei |
| --- | --- |

Concluzii: Faţă de situaţia din 2005, funcţionarea instalaţiei IPPC a adus îmbunătăţiri factorului de mediu SOL, activitatea încadrându-se în 2010 la categoria :”  factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei.

Cuantificarea impactului pentru APA SUBTERANĂ

Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor investigaţiei de referinţă, în cazul nostru Raportul de Amplasament realizat în anul 2005, cu cele obţinute la o data ulterioară, monitorizarea factorului de mediu trebuie realizată din aceleași puncte. În acest caz în anul 2005 monitorizarea freaticului de pe amplasamentul SC Thyssenkrupp Bilstein Compa SA s-a realizat din două puțuri de monitorizare situate unul în zona nord- vestică a incintei iar cel de-al doilea în zona sud-estică, în apropierea secției cromare. Începând cu anul 2008, monitorizarea freaticului s-a realizat dintr-un puț de hidroobservație situat în zona nord- estică a amplasamentului, în imediata apropiere a secțiilor Prototipuri și Vopsitorie.

În aceste condiții nu s-a putut realiza compararea valorilor obținute începând cu anul 2008 cu cele ale investigației de referință din anul 2005.

# VII.  PROPUNEREA  SITUAŢIEI DE REFERINŢĂ

Emisiile  atmosferice rezultate din procesele societății ( gaze de ardere, pulberi, crom hexavalent, compuși organici volatili) sunt monitorizate trimestrial sau anual printr-un laborator acreditat conform prevederilor autorizaţiei integrate de mediu si se încadrează în limitele impuse de aceasta.

Prin utilizarea de sisteme de ventilare, echipamente de depoluare, etanșarea utilajelor, întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare, eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare,  monitorizarea emisiilor in atmosferă și aplicarea corectă a tehnicilor de reducere a emisiilor în aer, emisiile provenite din activitatea societății se încadrează în limitele admise de legislația în vigoare, pentru parametrii monitorizați , la toate sursele de emisie.

Pentru viitoarea autorizaţie integrată se vor respecta valorile la emisie impuse de documentul de referință.

Emisiile de ape uzate tenologice pre-epurate şi menajere, evacuate în canalizarea oraşenească sunt monitorizate o dată la două luni printr-un laborator acreditat şi se încadrează în limitele impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor .

Monitorizarea solului şi a apei subterane

Solul

Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor investigaţiei de referinţă cu cele obţinute la o data ulterioară, trebuie aplicate metode de analiză validate (CEN sau ISO). Cerinţa esenţială este ca performanţa analitică a metodelor utilizate la întocmirea raportului privind situaţia de referinţă şi pentru evaluarea amplasamentului la încetarea definitivă a activităţilor să fie comparabile direct între ele.

Această cerinţă nu este îndeplinită de analizele din 2005. Prin autorizaţia integrată de mediu nu se solicită monitorizarea factorului de mediu sol, cu toate acestea societatea a efectuat în anul 2010 o analiză a unei probe de sol prelevată de pe amplasamentul unității dintr-un punct de monitorizare situat în zona estică a acestuia, care corespunde cu punctul P1 din care s-au prelevat probe de sol cu ocazia Raportului de Amplasament din 2005. Proba de sol a fost analizată de laboratorul acreditat SC Lajedo SRL.

Valori obținute în anul 2010:

| Punct de prelevare proba de sol | Indicator analizat | Metoda de analiză | Rezultate obțínute (mg/kg) | Valori de referință conf. Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prag de alertă folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) | Valoare de intervenție pentru folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) |
| P1- zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie, în zona nord- estică a amplasamentului X = 436166,60 Y = 477624,75 | Total hidrocarburi din petrol | SR ISO/TR 11046/98 | 315,90 | 1000,00 | 2000,00 |
|  | Cadmiu | SR ISO 1104:1999 | 0,74 | 5,00 | 10,00 |
|  | Crom total |  | 1,90 | 300,00 | 600,00 |
|  | Plumb |  | 11,15 | 250,00 | 1000,00 |
|  | Zinc |  | 3,65 | 700,00 | 1500,00 |
|  | Cupru |  | 2,50 | 250,00 | 500,00 |
|  | Fier total | Merck 14896 | *sld | ** | ** |

Aceste analize care precizează, punctul, coordonatele fizice, precum și metoda de analiză pot constitui baza de referinţă pentru analizele viitoare.

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6.

Se propune ca monitorizarea solului să se realizeze începând cu anul 2015 și să se repete cu o frecvență de 5 ani . Probele de sol vor fi prelevate din același punct de monitorizare, iar analizele vor fi realizate prin laboratoare acreditate conform legislatiei  în vigoare.

Apele subterane

Determinări realizate prin laboratorul acreditat RENAR SC Wessling România SRL

Punct de monitorizare: F1-foraj de monitorizare amplasat în zona estică a amplasamentului, în fața secției Prototipuri și în imediata apropiere a secției de vopsire.

| Indicator | Frecvența | Metoda de încercare | Valori obținute (mg/dm3) | Limita conform HG. 449/2013 ptr. modific. și completare anexa la HG 53/2009 și Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2104 |  |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul I | SR ISO 7150-1:2001 | 0.085 | 0.168 | ˂0.05 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0.025 | ˂0.025 | ˂0.025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 6.23 | 7.21 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 18.2 | 31.6 | 55.1 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 21.5 | 38.6 | 62.2 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.005 | ˂0.005 | ˂0.005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | ˂0.0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,5 | ˂0,4 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul II | SR ISO 7150-1:2001 | ˂0,05 | 0.189 | 0.390 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 27.7 | 44.6 | 61.7 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 32.1 | 45.8 | 53.3 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | ˂0,5µg/dm3 | ˂0,0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,4 | ˂0,4 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |

Se propun ca bază de referinţă analizele din 2014. Se propune de asemenea şi includerea indicatorului crom total în setul de analize.

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6.

# VIII.    STABILIREA MODELULUI CONCEPTUAL

Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

Monitorizare emisii

Frecvența de monitorizare a emisiilor în aer provenite din activitatea SC Thyssenkrup Bilstein Compa SA este trimestrială sau anuală în funcție de sursa de emisie și parametrul monitorizat.

Condiții de referinţă:  pentru  instalațiile de ardere cu combustibil gaz metan valorile se raportează la 3% O2.

| Atelier /Instalație | Coș de evacuare | Parametru măsurat | Frecvența de măsurare | Limita admisibilă mg/mc | Metoda de analiză | Valori măsurate anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromare dură | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul I | 1 mg/mc* | STAS 11103/78 Ord.MAPPM 462/1993 PS-09 Metoda gravimetrică și analiza metal prin metoda spectrofotometrică PSL-04 | 0,39 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc* |  | 0,42 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul II | 1 mg/mc* |  | 0,37 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc* |  | 0,39 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul III | 1 mg/mc* |  | 0,36 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc* |  | 0,38 |
|  | V31- zona cromare 1 | Cr6+ | Trimestrul IV | 1 mg/mc* |  | 0,44 |
|  | V33- zona cromare 2 | Cr6+ |  | 1 mg/mc* |  | 0,48 |
|  | V32 - zona pregătire | NaOH | Anual | 5 mg/mc** | Metoda gravimetrică + det.volumetrică | 2,10 |
|  | V34-centrala termică încălzire linie P=245kw | CO | Anual | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 3,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 87,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL 09 Metoda gravimetrică | 16,20 |
| Atelier vopsitorie | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 35,25 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 39,88 |
|  | Tubulatura 3 deevacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 33,25 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV | Trimestrul II | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 33,52 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 31,98 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 30,85 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV | Trimestrul III | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 57,42 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 47,10 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V3 | COV |  | 75 mg C/mc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 47,10 |
|  | Tubulatura 1 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V1 | COV | Trimestrul IV | 75 mg C/mc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 58,13 |
|  | Tubulatura 2 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V2 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 45,42 |
|  | Tubulatura 3 de evacuare în atmosferă a gazelor reziduale după filtrare-V3 | COV |  | 75 mg C/Nmc | SR EN 12619/2013 PSL-16 | 38,21 |
|  | V7- centrala termică -zona pregătire | CO | Anual | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 12,00 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 90,00 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL 09 Metoda gravimetrică | 19,10 |
|  | V8- centrala termică -zona zvântare | CO |  | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 38,67 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 62,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL 09 Metoda gravimetrică | 20,70 |
|  | V9- centrala termică -zona zvântare | CO |  | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 41,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 73,67 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL 09 Metoda gravimetrică Ord. MAPPM 462/1993 | 20,14 |
|  | V10- centrala termică -zona uscare | CO |  | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 41,34 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 89,00 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL-09 Metoda gravimetrică | 19,50 |
|  | V11- centrala termică -zona pregătire | CO |  | 100 mg/mc | SR ISO 10396/2008 | 41,00 |
|  |  | NOx |  | 350 mg/mc |  | 72,34 |
|  |  | SO2 |  | 35 mg/mc |  | sld* |
|  |  | Pulberi |  | 5 mg/mc | PSL 09 Metoda gravimetrică | 20,70 |
| Atelier prelucrări mecanice | V13-rectificare SASL | Pulberi | Anual | 50 mg/mc | PSL-09 Metoda gravimetrică | 21,10 |

Notă: *se propune reducerea limitei pentru Cr hexavalent   pentru  încadrarea în valorile indicative din tab. 5.4 al documentului de referinţă

** Se propune renunțarea la limita pentru NaOH.

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor se va realiza cu laboratoare acreditate.

Măsurătorile emisiilor se realizează după un Plan de Monitorizare întocmit de societate conform prevederilor  Autorizației Integrate de Mediu.

Față de sursele de emisie pentru care Autorizația Integrată de Mediu prevede monitorizarea, se propune monitorizarea anuală a emisiilor în atmosferă provenite de la centrala termică din secția cromare (coș de evacuare V34). Se vor monitoriza printr-un laborator acreditat parametrii CO, NOx, SO2 și pulberi.

Monitorizare ape uzate tehnologice şi menajere evacuate în canalizarea orăşenească

Coordonate   STEREO 70 puncte de monitorizare

Pct.7 (C7)- cămin final de colectare ape preepurate tehnologice și menajere, comun cu SC Compa SA, situat în zona nord-vestică a amplasamentului, între hala de producție și limita acestuia.

X=436174,49

Y=477651,11

| Categoria apei | Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice Stereo 70 | Parametrul | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere și tehnologice care necesită epurare | Cămin 7 X=436174,49 Y=477651,11 | pH | 6 probe/ an | SR ISO 10523-97 |
|  |  | Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
|  |  | CCOCr |  | SR ISO 6060/96 |
|  |  | Extractibile cu solvenți organici |  | SR 7587-96 |
|  |  | Sulfați (SO42-) |  | STAS 8601-70 |
|  |  | Detergenți |  | SR ISO 7875/96 |
|  |  | Fosfor (P) |  | STAS 100064-75 |
|  |  | Crom hexavalent (Cr6+) |  | SR EN 1233:2003 |
|  |  | Crom total (Cr3++Cr6+) |  | STAS 7884/67, SR ISO 9174/98 |
|  |  | Plumb (Pb) |  | STAS 6362/85 |
|  |  | Cupru (Cu) |  | STAS 7785-80 |
|  |  | Nichel (Ni) |  | STAS 7987-79, SR ISO 8288/2001 |
|  |  | Zinc (Zn) |  | STAS 8314-87 SR ISIO 8288/2001 |
|  |  | Cianuri CN- |  | SR EN 6703-1/1998 |
|  |  | Cadmiu Cd2+ |  | SR EN ISO 15586:2008, SR 8662-2:1997 |

Analizele vor fi efectuate cu un laborator acreditat RENAR.

Monitorizarea apei subterane

Probe de ape subterane

Punct de prelevare- F1-foraj de monitorizare al freaticului amplasat în zona estică a amplasamentului, în fața secției Prototipuri și în imediata apropiere a secției de vopsire.

coordonate Stereo 70: X=436168,98

Y=477629,06

Rezultatele obținute conform analizelor efectuate prin laboratorul acreditat Wessling România în anul 2014  s-au ales ca baza de referinţă .

Frecvenţa de monitorizare: semestrial

| Indicator | Frecvența | Metoda de încercare | Valori obținute (mg/dm3) | Limita conform HG. 449/2013 ptr. modific. și completare anexa la HG 53/2009 și Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2104 |  |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul I | SR ISO 7150-1:2001 | ˂0.05 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0.025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 55.1 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 62.2 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0.0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |
| Amoniu(NH4+) | Semestrul II | SR ISO 7150-1:2001 | 0.390 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitriți (NO2-) |  | SR EN 26777:2006, EPA Method 354.1:1971 | ˂0,025 | 0.5 mg/dm3 |
| Nitrați (NO3-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂5 | 50 mg/dm3 |
| Cloruri |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 61.7 | 250 mg/dm3 |
| Sulfați (SO42-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | 53.3 | 250 mg/dm3 |
| Cadmiu (Cd) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | 0.005 mg/dm3 |
| Plumb (Pb) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,005 | 0.01 mg/dm3 |
| Mercur (Hg) |  | SR EN ISO 11885:2009, SR EN ISO 12846:2012 | ˂0,0005 | 0.001 mg/dm3 |
| Fosfați (PO43-) |  | SR EN ISO 10304-1:2009, EPA Method 9056:1994 | ˂0,4 | 0.5 mg/dm3 |

Observație:Conform HG 53/2009-conținutul de nitrați (NO3-)=max. 50 mg/l

Notă: Se propune  şi includerea indicatorului crom total în setul de analize.

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6.

Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor se va face conform HG 856/2002, pentru toate categoriile de deșeuri colectate, transportate, depozitate temporar și eliminate, cu raportare anuală la autoritatea de mediu.

Toate informațiile cu privire la gestiunea deșeurilor vor fi centralizate într-un registru care va cuprinde:

- cantitățile și codurile deșeurilor;

- sursele deșeurilor;

- numele transportatorului deșeurilor și detaliile cu privire la atestarea și autorizarea acestuia;

- înregistrarea documentelor de transport prevăzute de reglementările în vigoare;

- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiile de deșeuri respinse;

- detalii privind amestecarea voluntară a deșeurilor.

Monitorizarea solului

Monitorizarea calităţii solului pe amplasament se va face :

- la încetarea activităţii ;

- la schimbarea proprietarului

- se propune o nouă monitorizare a solului în 2015, după 10 ani de activitate IPPC, urmând ca apoi monitorizarea să se repete cu o frecvență de 5 ani.

-ori de câte ori impune autoritatea de mediu pentru a vedea poluarea solului din activitate. Rezultatul măsurătorilor se va compara cu valorile probelor de sol realizate în 2010 (valori de referință) și prezentate în prezentul Raportul de amplasament Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin această influența activității desfășurate pe amplasament.

Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru SOL

Frecvenţa de monitorizare propusă: o dată la 5 ani începând cu anul 2015

Puncte de prelevare sol:

| Punctul de monitorizare | Coordonate geografice STEREO 70 |
| --- | --- |
| P1 - zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie | X = 436166,60 Y = 477624,75 |

Rezultatele obținute conform analizelor de sol efectuate prin laboratorul acreditat SC Lajedo SRL în anul 2010 s-au ales ca baza de referinţă .

| Punct de prelevare proba de sol | Indicator analizat | Metoda de analiză | Rezultate obțínute (mg/kg) | Valori de referință conf. Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prag de alertă folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) | Valoare de intervenție pentru folosințe mai puțin sensibile (mg/kg) |
| P1- zona rezervorului de motorină, în faţa ieşirii dinspre atelierul de vopsitorie, în zona nord- estică a amplasamentului | Total hidrocarburi din petrol | SR ISO/TR 11046/98 | 315,90 | 1000,00 | 2000,00 |
|  | Cadmiu | SR ISO 1104:1999 | 0,74 | 5,00 | 10,00 |
|  | Crom total |  | 1,90 | 300,00 | 600,00 |
|  | Plumb |  | 11,15 | 250,00 | 1000,00 |
|  | Zinc |  | 3,65 | 700,00 | 1500,00 |
|  | Cupru |  | 2,50 | 250,00 | 500,00 |

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6.

Punct de monitorizare SOL

|  | ________2010 IPG2010=200/200=1- factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei |
| --- | --- |

Monitorizarea tehnologică

Monitorizarea variabilelor de proces se realizează prin:

- verificarea permanentă a calității materiilor prime și a materialelor auxiliare, a subproduselor și produselor finite;

- monitorizarea eficiantă a instalațiilor tehnologice;

- monitorizarea parametrilor fluxurilor tehnologice (temperaturi, presiuni, debite, concentrații), se va asigura înregistrarea datelor;

- monitorizarea consumurilor energetice și de utilități (curent electric, gaz metan, apă, etc.);

- verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea, 	- monitorizarea parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

Monitorizarea  post - închidere

În cazul încetării definitive a activității se vor realiza  și se vor urmări următoarele:

- golirea și spălarea bazinelor și a conductelor;

- demolarea construcțiilor;

- dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului, subsolului și apei.

- colectarea separată a deșeurilor rezultate din demolări și dezafectări de clădiri și instalații în vederea valorificării sau eliminării lor conform normelor legale, funcție de categoria deșeului;

- refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității.

IX. CONCLUZII ŞI RECOMANDARI

► Societatea a respectat prevederile autorizației integrate în vigoare.

►Activitatea societății în perioada de deținere a autorizației integrate de mediu nu a produs un impact semnificativ asupra mediului.

► Conformarea BAT

Societatea aplică Cele Mai Bune Tehnici Disponibile   pentru majoritatea aspectelor privind gestionarea mediului și tehnicile utilizate de societate privind administrarea şi întreţinerea instalaţiei

Cazurile de neconformare  fac obiectul recomandărilor de îmbunatățire  a activitații ce vor fi transpuse în PLANUL DE MASURI  OBLIGATORII  SI PROGRAMELE DE    MODERNIZARE din Cap. 15 al Solicitării.

Recomandări

- Îmbunătățirea modului de gestionare a materiilor prime și materialelor prin construirea unui nou depozit. Clarificarea situației responsabilităților pentru materialele ce rămân în depozitul central SC COMPA SA. Asigurarea măsurilor de securitate și de protecție a mediului.

- Îmbunătățirea modului de depozitare a deșeurilor, prin spațiului în care să fie asigurate toate măsurile de prevenire a poluării solului  .

- Asigurarea limitelor la emisie în aer conform documentului de referință (pentru crom hexavalent)

Anexa nr. 1 –    Materii prime   si materiale utilizate pe amplasament

Anexa nr.2 - Diagrama proceselor care se desfăşoară în atelierul de galvanizare, plan de amplasament , plan reţele apă şi canalizare

Anexa nr. 3 -  Acte firmă: extras CF, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat constatator

Anexa nr. 4 - Autorizații , certificate

Anexa  nr. 5  - Buletine de analiză

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase

# Text boxes

Thyssenkrupp  Bilstein CompaSA

ROSCI0134 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

Parcul Natural

Dumbrava Sibiului

10 km

ROSCI0093 Insulele Stepice Șura Mică- Slimnic

Dealul Zackel

ROSCI0304

Hârtibaciu de sud-est

ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Frecvenţă mare

Consecinţe mici

= RISC MIC

Frecvenţă mică

Consecinţe mari

= RISC MIC

Frecvenţă medie

Consecinţe medii

= RISC MARE