MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr. 5.E la Legea 292/2018

# Denumirea proiectului:

„REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA DUPUȘ COMUNA AȚEL, JUDEȚUL SIBIU”

# Titular:

COMUNA AȚEL

Adresa:    Piaţa Regele Mihai I, nr.388, Ațel, jud. Sibiu, cod postal 557020

Telefon:   0269 / 515.713 ; 0269 / 515.714

Fax:         0269 / 515.777

Email:      primaria_atel@yahoo.com

Numele persoanelor de contact:   Primar Ioan Ovidiu Aldea

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

un rezumat al proiectului;

În cadrul investiției se propune realizarea unei rețele de canalizare menajeră în satul Dupuș care va funcționa în sistem separativ, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor principale şi secundare.

Rețeaua de canalizare propusă în localitatea Dupuș va fi alcătuită din următoarele componente:

- Rețea de canalizare menajeră – colectoare și cămine;

- Racorduri individuale la rețeaua de canalizare;

- Stații de pompare ape uzate menajere;

- Conducte de refulare;

- Branșamente electrice pentru stațiile de pompare.

Soluțiile tehnice adoptate în cadrul proiectului au ca scop:

- colectarea apelor uzate din localitatea Dupuș;

- racordarea unui număr de cca. 120 de gospodării și instituții, prin care vor fi deserviți direct cei 185 de locuitori satului (conform recensământului populației din anul 2022);

- transferul apelor uzate colectate în localitatea Dupuș prin pompare către localitatea învecinată Ațel, de unde vor fi transferate mai departe către Brateiu și, mai apoi, către Stația de epurare Mediaș;

- creşterea calităţii vieții pe termen mediu, iar pe termen lung creşterea atractivităţii zonei pentru noi investiţii private;

- obținerea unui impact pozitiv asupra populației și asupra mediului.

Rețea de canalizare menajeră

Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza din conducte PVC SN8 Dn 250 mm pe o lungime de cca. 2,4 km și se va amplasa pe străzile din intravilanul localității Dupuș.

Pe rețeaua proiectată se vor monta cămine de vizitare din tuburi de beton Dn 800 mm prevăzute cu piesă tronconică. Căminele vor fi acoperite cu capace carosabile din fontă, rezistente la trafic greu, prevăzute cu sistem antiefracție.

Racorduri individuale la rețeaua de canalizare menajeră proiectată

Se vor realiza racorduri individuale pentru fiecare imobil/gospodărie la colectorul de canalizare proiectat. Conductele de racord vor fi din PVC SN8 Dn 160 mm, iar căminele de racord vor fi din material plastic PVC / PE / PP. Se vor executa cca. 120 de racorduri.

Stații de pompare ape uzate menajere

În punctele joase ale rețelei de canalizare propuse în localitatea Dupuș, precum și pentru dirijarea apelor menajere către Ațel, se vor monta 3 staţii de pompare de apă uzată.

Stațiile de pompare vor fi tip camine monobloc prefabricate din PEHD, complet echipate şi automatizate cu electropompe submersibile.

Pentru protejarea echipamentelor de pompare, stațiile de pompare vor fi prevăzute în amonte cu camere grătar pentru reținerea corpurilor solide. Camerele grătar vor fi realizate din elemente prefabricate de beton armat (bază cămin și placă de acoperire), prevăzute cu capac carosabil din fontă, trepte de acces, platformă metalică pentru operare și grătar din inox

Supervizarea şi controlul staţiilor de pompare de la distanţă vor fi posibile prin intermediul sistemului SCADA, ce va fi asigurat de un automat programabil instalat în tabloul de automatizare al stațiilor, cu transmisie prin fibră optică. Pentru fiecare stație de pompare se va instala o rețea de fibră optică montată îngropat către stația de pompare apă potabilă ce se va executa în localitate pe conducta de aducțiune (prin POIM). În acest punct operatorul local S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias, va dispune de infrastructură pentru transmiterea datelor.

Astfel, pentru investiția curentă va fi necesară introducerea a 950,0 ml fibră optică pentru preluarea și transmiterea datelor de la cele 3 stații de pompare.  Fibra se va introduce în șanțul conductelor de refulare pănâ la intersecția străzii Tobostu cu drumul comunal DC22, unde se va conecta la infrastructura de transmitere a datelor care urmează a se realiza prin POIM.

Conducte de refulare

Pomparea apelor uzate se va face prin intermediul conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE100, dimensionate la 1,5 x presiunea maximă de lucru.

Pozarea conductelor se va face la adâncimi care să asigure o acoperire cu pământ de minim 0,9 m.

Pe traseul conductelor de refulare se vor executa cămine de golire, aerisie, curățire și disipare energie, din beton armat monolit și din elemente prefabricate de beton Dn 1000mm, conform STAS 2448-82, prevăzute cu piesă tronconică şi capace carosabile din fontă. Distanța dintre 2 cămine de curățire succesive nu va depăși 300 m.

Lungimea totală a conductelor de refulare propuse este de 2.910,0 m din tuburi PEID PE100 PN10/16 Dn 90 mm.

Branșamente electrice pentru stațiile de pompare

Stațiile de pompare se vor alimenta din rețeaua electrică existentă prin realizarea unui racord subteran de 0,4 kV.

Pentru fiecare punct de consum se va solicita de către Beneficiar (com. Ațel) emiterea unui ATR – aviz tehnic de racordare din partea S.C. Electrica S.A.. Prin aceste ATR-uri se vor impune condițiile furnizorului pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare.

Toate stațiile de pompare vor fi prevăzute cu tablou de distribuție, grup de măsură, priză de pământ.

Proiectul nu se va limita la cele descrise mai sus, ci vor cuprinde toate lucrările necesare pentru buna funcționare a rețelei de canalizare menajeră propuse în localitatea Dupuș.

Lucrările principale ale investiției sunt grupate în următoarele obiecte:

OBIECTUL 1 – REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ

- Lungime rețea proiectată L = 2.400,0 m, din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm;

- Cămine de vizitare – 61 buc. –din elemente prefabricate de beton Dn 800 mm;

- Subtraversări de cursuri de apă – 2 buc. prin foraj orizontal;

OBIECTUL 2 – RACORDURI INDIVIDUALE LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ

- Cămine de racord PVC/PP/PE Dn 400 mm – 120 buc.;

- Conducte de racord PVC SN8 Dn 160 mm -  L = 480,0 m;

OBIECTUL 3 – STAȚII DE POMPARE APĂ UZATĂ

- Stație de pompare apă uzată cu cămin din PEID Dn 1500-2200 mm și electropompe submersibile – 3 buc.

- Cameră pentru reținerea corpurilor solide din elemente prefabricate – cameră grătar  - 3 buc.;

OBIECTUL 4 – CONDUCTE DE REFULARE APĂ UZATĂ

- Conducte de refulare din tuburi PEID PE100 cu lungimea totală L = 2.910,0 m din care:

- 510,0 m PEID PE100 PN10 Dn 90 mm;

- 2.400,0 m PEID PE100 PN16 Dn 90 mm;

- Fibră optică – 950,0 ml;

- Cămine de golire, aerisire, curățire și disipare energie din tuburi prefabricate de beton Dn1000 mm;

- Subtraversări de cursuri de apă – 1 buc. prin foraj orizontal dirijat.

justificarea necesităţii proiectului;

Lipsa sistemelor edilitare în zonă are efecte negative asupra nivelului de trai al populației, conducând la scăderea alarmantă a populației în zonă, în special a populației tinere, în același timp limitând  exploatarea potențialului turistic al zonei.

Proiectul stabileşte condiţiile tehnice şi economice de înființare a sistemului de canalizare menajeră în localitatea Dupuș, comuna Ațel, județul Sibiu, care să asigure prin componentele sale:

- posibilitatea de racordare la sistemul de canalizare pentru toate gospodăriile din sat;

- îmbunătățirea infrastructurii fizice și de baza a comunei Ațel;

- creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţi comunei Ațel, iar pe termen lung creşterea atractivităţii zonei pentru noi investiţii private;

- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului şi subsolului.

Realizarea sistemului de canalizare menajeră, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comuna Ațel, județul Sibiu, reprezentând pentru primăria Ațel o ţintă importantă în scopul atingerii performanţei serviciului public, precum şi pentru respectarea de către aceasta a celor două responsabilităţi majore asumate: sănătatea şi confortul locuitorilor, respectiv siguranţa mediului şi protejarea resurselor de apă.

valoarea investiţiei;

  - 2.805.595,72 lei fără TVA

perioada de implementare propusă;

  - 21 luni (inclusiv proceduri de achiziție și organizare de șantier);

planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

| Nr. crt. | Denumire plansa | Numar plansa | Scara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan incadrare in zona | C01. | 1 : 5.000 |
| 2 | Schemă generală Rețea de canalizare menajeră în localitatea Dupuș | C02. | 1 : 2.500 |
| 3 | Plan de situație nr. 1 Rețea de canalizare menajeră | C03. | 1 : 500 |
| 4 | Plan de situație nr. 2 Rețea de canalizare menajeră | C04. | 1 : 500 |
| 5 | Plan de situație nr. 3 Rețea de canalizare menajeră | C05. | 1 : 500 |
| 6 | Plan de situație nr. 4 Rețea de canalizare menajeră | C06. | 1 : 500 |
| 7 | Plan de situație nr. 5 Rețea de canalizare menajeră | C07. | 1 : 500 |

o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Lucrările se încadrează în:

CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

Obiectul de investitii propus nu va genera activitati de productie, ci are ca scop colectarea și evacuarea apelor menajere.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul. În prezent, satul Dupuș nu dispune de sistem de canalizare.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

Scopul investiției este colectarea apelor menajere și transferul acestora către rețelele din satele vecine de unde vor urma traseul către stația de epurare.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de implementare a proiectului se va utiliza motorina pentru utilajele necesare. Alimentarea se va realiza de la statii de distributie carburanti autorizate.

Principalele materiale şi materii prime necesare realizării lucrării publice:

  - agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate;

  - material lemnos (cherestea fag, răşinoase) – cofraje, sprijiniri de transee;

  - beton de ciment.

Materialele de construcții utilizate în cadrul proiectului vor fi asigurate de către Antreprenorul lucrării de la furnizorii de materiale.

În perioada de funcționare se va înregistra consum de energie electrică pentru cele 3 stațții de pompare apă uzată.

Stațiile de pompare se vor alimenta din rețeaua electrică existentă prin realizarea unui racord subteran de 0,4 kV. Pentru fiecare punct de consum se va solicita de către Beneficiar (com. Ațel) emiterea unui ATR – aviz tehnic de racordare din partea S.C. Electrica S.A.. Prin aceste ATR-uri se vor impune condițiile furnizorului pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare.

Toate stațiile de pompare vor fi prevăzute cu tablou de distribuție, grup de măsură, priză de pământ.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Stațiile de pompare se vor alimenta din rețeaua electrică existentă prin realizarea unui racord subteran de 0,4 kV. Pentru fiecare punct de consum se va solicita de către Beneficiar (com. Ațel) emiterea unui ATR – aviz tehnic de racordare din partea S.C. Electrica S.A.. Prin aceste ATR-uri se vor impune condițiile furnizorului pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Suprafetele ce vor fi afectate in urma lucrarilor pentru introducerea conductelor de canalizare vor fi refăcute prin alocarea de lucrări specifice conform indicațiilor din acest capitol.

Antreprenorul are obligaţia de a aplica metode corespunzătoare pentru sprijiniri şi consolidări în scopul păstrării lăţimilor tranşeelor în limitele prevăzute şi specificate prin proiect. In cazul in care latimea transeei executate depaseste latimea maxima a transeei stabilite prin prezenta documentatie, se va reface terenul pe întreaga zonă afectată.

Materialul rezultat din desfacerea sistemelor de suprafaţă (structuri rutiere) vor fi încărcate cu utilaje adecvate în mijloace de transport cu benă şi vor fi transportate în afara şantierului, la depozitul Antreprenorului sau la locul stipulat prin Avizul de spargere.

Toate lucrarile de refacere a drumurilor vor fi realizate cu personal de specialitate sau de un Sub-antreprenor de specialitate nominalizat de Antreprenor.

Daca apare o tasare excesiva a suprafetei refacute, Antreprenorul va excava transeea din nou, la o adancime suficienta pentru a recompacta materialul de umplere si a reface suprafata. Aceasta se va realiza pe cheltuiala Antreprenorului si nu se vor efectua plati suplimentare pentru inlocuirea suprafetelor drumurilor temporare. Tasarea excesiva va fi definita ca fiind tasarea suprafetei in orice punct al transeei cu mai mult de 5 cm fata de nivelul suprafetei inconjuratoare.

Suprafețele cu îmbrăcăminte asfaltică afectate se vor reface pe o lățime egală cu lățimea tranșeei la care se vor adăuga câte 30 cm de o parte și de cealaltă a tranșeei. Sistemul carosabil utilizat la refacere va fi dimensionat pentru trafic mediu și va cuprinde următoarele straturi :

- strat de uzură EB 16 rul 50/70 (BA16) g=4 cm;

- mixtură asfaltică EB20 leg 50/70 (BAD20) g=6 cm;

- 20 cm piatra spartă;

- 40 cm balast sau balast optimal;

- umplutură de pământ compactată până la stratul de protecție de nisip al conductei;

La refacerea trotuarelor afectate de lucrări se va utiliza următorul sistem pietonal:

- strat de uzură BA8 g=4 cm;

- strat de beton simplu C8/10 g=10 cm;

- 15 cm balast;

Pentru refacerea străzilor cu suprafață carosabilă pietruită se va așterne la nivelul carosabilului un strat din piatră spartă care va avea o grosime de minim 30 cm după compactare.

Rigolele de beton se vor reface prin turnarea unui strat de beton simplu C25/30 în grosime de 12 cm pe un strat din balast nisipos în grosime de 10 cm dupa compactare.

Dupa reumplerea excavatiilor se va realiza o refacere temporara. Refacerea permanenta va fi aplicata numai dupa consolidarea definitiva a solului.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu se vor realiza căi noi de acces în etapa de implementare a proiectului.

Principala cale de acces în amplasamentul investiției o reprezintă drumul comunal DC22, care leagă localitatea Dupuș de localitatea Ațel și de orașele Sibiu și Mediaș.

Localitatea Dupuș este amplasată în partea estică a comunei și este accesat prin drumul comunal DC22 care se desprinde din DJ142F, la 1,5 km nord de localitatea Ațel.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Pentru faza de construire:

- Lemnul folosit pentru sprijiniri;

- Material de balastieră aprovizionat din balastiere autorizate;

- Energie electrica din reteaua locală (numai cu acordul Administratorului rețelei);

- Apa din reteaua locală (numai cu acordul Administratorului rețelei);

Pentru faza de functionare:

- Energie electrica din reteaua locală

- Metode folosite în construcţie/demolare;

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente

- cu mijloace mecanice	- săpături: excavator de capacitate mica;

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic;

- cu mijloace manuale: - săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi;

- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare;

- - lucrări de instalații – montarea conductelor de canalizare, a căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere și a separatoarelor de hidrocarburi.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Etapa de execuție se va derula pe o perioadă de 21 luni (inclusiv organizarea de șantier), şi va cuprinde următoarele obiecte de construcţie, cu principale tipuri de lucrări grupate după cum urmează:

OBIECTUL 1  - REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ

OBIECTUL 2  - RACORDURI INDIVIDUALE LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ

OBIECTUL 3  - STAȚII DE POMPARE APĂ UZATĂ

OBIECTUL 4  - CONDUCTE DE REFULARE APĂ UZATĂ

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de şantier, autorizat conform legislaţiei în vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziţii publice; CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Lucrările se vor derula în conformitate cu graficul de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant şi Inspectoratul de Stat în Construcţii – pe faze şi în baza unor documente speciale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza în acelaşi timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Graficul de implementare a proiectului şi de realizare a lucrărilor principale este prezentat în tabelul urmator :

| Nr. crt. | ETAPE LUCRARI COMPONENTE | Perioada (luni) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ETAPA PREGATITOARE |
|  | 1.1. Organizarea procedurilor de achiziţii publice - lucrări de construcţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Organizarea şantierului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ETAPA EXECUTIEI LUCRARILOR |
|  | 2.1 Retea de canalizare menajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Racorduri individuale la reteaua de canalizare menajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Statii de pompare apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Conducte de refulare apa uzata menajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de începere a execuţiei eliberat de BENEFICIAR şi având la bază următoarele:

- autorizaţia de construire;

- contractul de execuţie (cu toate anexele);

- proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul „REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA DUPUȘ COMUNA AȚEL, JUDEȚUL SIBIU” este corelat cu proiectele de canalizare implementate în localitățile Ațel și Brateiu. Rețelele din aceste sate au suficientă capacitate de transport pentru a prelua și debitul de apă uzată din satul Dupuș. Stația de epurare Mediaș dispune de capacitate de preluare a debitului din localitatea Dupuș.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

În cadrul studiului de fezabilitate elaborat pentru această investiție au fost prezentate două variante de realizare a obiectivului. Analiza opțiunilor tehnico-economice a evidențiat soluția optimă de integrare a unui sistem de canalizare menajeră în acest sat prin transferul apelor uzate către rețeaua de canalizare menajeră a localității Ațel, de unde vor urmări traseul către stația de epurare Mediaș, prin localitatea Brateiu. În cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat și scenariul construirii unei stații locale de epurare pentru deservirea localității Dupuș, cu capacitatea de 250 l.e. și debitul mediu zilnic de 32 mc/zi.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul. Îmbunătățirea infrastructurii de bază va avea ca efect :

- ridicarea standardului de viaţă a populaţiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea urbanistică şi economică a zonei;

- siguranța și confortul locuitorilor din zonă;

- imbunatatirea serviciilor oferite de operatorul SC APA TARNAVEI MARI SA Medias.

- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului şi subsolului.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism nr.207 din 25.04.2024 emis de Consiliul Județean Sibiu.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

# Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001);

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În amplasamentul lucrărilor proiectate nu se regăsesc bunuri de patrimoniu cultural imobil. Obiectele de investiţie propuse sunt amplasate pe terenuri proprietate publică, situate în intravilanul și extravilanul comunei Ațel, respectiv pe rețeaua de străzi existente în localitatea Dupuș și pe drumul ce leagă localitatea Dupuș de localitatea Ațel.

Conform listei monumentelor istorice din județul Sibiu, în localitatea Dupuș există următoarele monumente:

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresa | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-II-m-A-12386 | Ansamblul bisericii evanghelice fortificate | sat Dupuș, com. Ațel | 127 | primul sfert al sec. XVI-sec.XVIII |
| SB-II-m-A-12386.01 | Biserica evanghelică fortificată | sat Dupuș, com. Ațel | 127 | 1500-1525, 1743 |
| SB-II-m-A-12386.02 | Zid incintă | sat Dupuș, com. Ațel | 127 | sec.XVI |

Lucrările vor respecta condițiile impuse de Direcția Județeană pentru Cultură menționate în avizul emis pentru acest proiect.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile;

Foto nr. 1 – Localitatea Dupuș

Foto nr. 2 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 3 –Localitatea Dupuș

Foto nr. 4- Localitatea Dupuș

Foto nr. 5 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 6 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 7 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 8 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 9 - Localitatea Dupuș

Foto nr. 10 - Localitatea Dupuș

- folosinte actuale ale amplasamentului: conform certificatului de urbanism – străzi

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Coordonate Stereo 70 |
| --- |
| Picheti | X | Y |
| 1 | 461.069,34 | 517.407,24 |
| 2 | 461.133,78 | 517.206,95 |
| 3 | 461.107,66 | 517.200,43 |
| 4 | 461.134,56 | 517.037,92 |
| 5 | 461.159,48 | 517.036,31 |
| 6 | 461.170,78 | 517.029,89 |
| 7 | 461.315,51 | 516.957,44 |
| 8 | 461.419,16 | 516.933,27 |
| 9 | 461.085,12 | 516.846,68 |
| 10 | 460.990,05 | 516.696,67 |
| 11 | 461.073,48 | 516.630,50 |
| 12 | 460.777,21 | 516.475,29 |
| 13 | 460.975,05 | 516.691,44 |
| 14 | 460.883,77 | 516.756,04 |
| 15 | 460.633,72 | 516.615,29 |
| 16 | 460.341,57 | 516.643,56 |
| 17 | 460.160,86 | 516.878,10 |
| 18 | 460.189,41 | 516.943,28 |
| 19 | 459.943,34 | 517.024,18 |
| 20 | 459.659,73 | 517.013,01 |
| 21 | 459.422,11 | 516.948,24 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect, menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale:

- Interzicerea evacuării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa. Acestea trebuie colectate şi îndepărtate prin sisteme de canalizare sau instalaţii locale de colectare;

- Controlul depozitării deşeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate sau purtate în sursele de apă de suprafaţă sau subterane.

Impactul asupra apelor se poate produce prin pierderi accidentale de carburanţi de la utilajele folosite la execuţia lucrărilor şi prin pierderi accidentale de materiale folosite la execuţia lucrărilor.  Aceste forme de impact sunt reduse şi pot fi evitate prin instituirea unor măsuri simple de prevenire, aşa cum sunt ele menţionate anterior.

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- pentru faza de construire: - Toaleta ecologica utilizata in timpul santierului.

Se va avea in vedere vidanjarea periodica a rezervorului aferent toaletei ecologice de catre firme de specialitate pe bază de contract.

- pentru faza de functionare: - Apele uzate menajere vor fi colectate și transportate către Stația de epurare Mediaș. Tehnologia de epurare din cadrul stației asigură efluentului condițiile de calitate stabilite prin HG nr. 352/2005 și normativul NTPA001 anterior deversării în emisar – râul Târnava Mare.

Realizarea sistemului de canalizare menajeră va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea mediului inconjurator.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Sursele de impurificare a atmosferei in timpul realizarii obiectivului,  sunt surse aferente metodelor de executie şi sunt nepermanente, ele apărând numai în perioada de executie, aceste surse fiind reprezentate de emisiile de gaze provenite de la esapamentul mijloacelor de transport si a utilajelor, dotate cu motoare cu aprindere prin compresie (MAC) si praful provocat de acestea in timpul deplasarii.

In perioada de functionare a lucrărilor - se vor utiliza electropompe care emit gaze (poluanți) în atmosferă în timpul funcționării, însă cantitățile estimate sunt nesemnificative.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor utiliza maşini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanţi din arderea combustibililor (catalizator, consum de motorină cu conţinut redus de sulf, eficienţa sporită a arderii în motoare; se va evita utilizarea maşinilor non-Euro);

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate.

- pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul acolo unde este necesar.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Sursele de zgomot si vibratii:

- pentru faza de construire:

      - Zgomote si vibratii generate de lucrarile de constructii.

      - Din exploatarea echipamentelor de la utilajele si mijloacele auto.

      - Din traficul generat de lucrarile de constructie.

- pentru faza de functionare:

      - Stații de pompare apă uzată

Se vor lua toate masurile pentru minimizarea zgomotului si vibratiilor rezultate in timpul operării stațiilor de pompare. Astfel de măsuri trebuie să includă, dar nu sunt limitate la:

- Toate echipamentele trebuie sa functioneze conform indicatiilor producatorului;

- Echipamentele fixe producatoare de zgomot trebuie mentinute acoperite cu carcase antifonice;

- Echipamentele cu functionare intermitenta trebuie oprite pe durata in care nu sunt utilizate.

Problemele de zgomot trebuie tratate conform cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor echipamente individuale de protecţie împotriva zgomotului la valori ale zgomotului peste 80 dB(A).

De la 85 dB în sus, zgomotul poate cauza afectarea permanentă a auzului. La valori peste 85 dB(A) purtarea echipamentului individual de protecţie de către angajaţi este obligatorie şi zona în care se înregistrează aceste valori se semnalizează corespunzător. Dacă nivelul mediu de zgomot al unei zile de muncă de opt ore depăşeşte 85 dB, trebuie luate măsuri de supraveghere a sănătăţii (examinări medicale ale auzului).

Limita maximă de expunere: 87 dB(A).

Se vor lua toate măsurile pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor rezultate în timpul lucrărilor. Astfel de măsuri trebuie să includă, dar nu sunt limitate la:

- Toate echipamentele trebuie să funcționeze conform indicațiilor producătorului și să fie dotate cu tobe de eșapament adecvate;

- Echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- Echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate.

În plus, Antreprenorul trebuie să ia în considerare acolo unde este necesar, următoarele măsuri de reducere a zgomotului:

- Utilizarea de ecrane de protecție;

- Utilizarea de incinte antifonice pentru anumite echipamente fixe;

- Amplasarea depozitelor de materiale în așa fel încât să creeze ecrane de protecție;

- Orientarea echipamentelor care produc zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim.

Se va respecta programul de lucru, respectându-se zilele libere oficiale. Efectuarea de lucrări în afara accestui program va fi aprobat de către Consultantul de Supervizare.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol si ape freatice:

- pentru faza de construire: - Eventuale scapari de produse petroliere de la utilajele de lucru.

- pentru faza de functionare: - Nu este cazul.

Putem spune ca poluarea solului este rezultatul oricarei actiuni care poate produce dereglarea functionarii normale a solului, ca mediu de viata, in cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om , dereglare manifestata prin degradare fizica, chimica, biologica a solului, care afecteaza negativ fertilitatea sa, respectiv capacitatea sa bioproductiva, din punct de vedere cantitativ si  calitativ.Indicele sintetic al efectului rezultant al poluarii solului este reprezentat fie prin reducerea cantitativa si/sau calitativa a productiei vegetale, fie prin cheltuieli necesare mentinerii capacitatii bioproductive la parametrii cantitativ si calitativ manifestarii poluarii.

Principalele elemente constitutive ale investiției sunt realizate îngropat – căminele de vane și de vizitare, cămine de racord, rețele de canalizare, stații de pompare. Toate materialele utilizate la construcție și aflate acum în contact direct cu solul, nu prezintă risc ecologic imediat sau în timp.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, pentru colectarea gunoiului şi a deşeurilor a fost prevăzută o platforma betonata, dotată cu pubele de diverse capacităţi.

Existenta pe amplasament a unei cantitati de material absorbant in caz de scapari accidentale in faza de construire.

Este obligatoriu ca, înaintea amplasării şantierului, să obţină acordul de mediu. Amplasamentul organizării de şantier se face, de preferinţă, în zone neîmpădurite, zone care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe baza studiilor ecologice, avizate de organele de specialitate.

Antreprenorii lucrărilor amplasate pe terenuri agricole şi forestiere, sunt obligaţi să ia măsuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului şi de stabilizare permanentă a suprafeţelor drumurilor în lucru, în special înaintea perioadei de iarnă.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie, se vor lua măsuri pentru asigurarea stabilităţii solului, corelând lucrările de construcţie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.

O mare atenţie trebuie acordată extracţiei şi manipulării materialului de umplutură. Aceasta include selecţia zonei de unde se ia pămantul şi restaurarea acesteia. Zona de lucru va trebui readusă la stadiul iniţial sau chiar la o formă mai bună.

Potenţialul impact al poluării solului şi subsolului în timpul perioadei de construcţie este nesemnificativ.

Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu funcţiona cu pierderi de uleiuri sau alte substanţe poluante.  Orice defecţiune la utilaje sau maşini, care ar putea avea efecte negative asupra mediului va fi adusă la cunostinţa conducerii Şantierului,  pentru a se lua măsurile necesare.

La ieşirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curăţate corespunzător.

În organizarea de şantier, în cazul în care se va alege varianta folosirii containerelor dormitor, incinta în care vor fi amplasate acestea va fi astfel aleasă încât să aibă amenajate spaţii igienico-sanitare. Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice, iar apele uzate menajere nu vor fi evacuate în emisari naturali sau la sol , ci vor fi colectate în recipiente special instalate.

Responsabilii de lucrare, în momentul în care vor face recunoaşterea de teren şi vor prelua amplasamentele sondajelor, vor avea în vedere ca tăierea arborilor pentru realizarea  investigaţiilor se face numai după obţinerea avizului Primăriilor şi a acordului de mediu de la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi vor anunţa beneficiarul pentru obţinerea acestor avize.

La executarea lucrărilor de construcţii se va avea în vedere ca:

- perimetrul pe care va avea loc descărcarea şi depozitarea materialelor să fie cât mai restrâns posibil şi cât mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

- solul vegetal să fie decapat şi depozitat corespunzător astfel încât să nu se deterioreze, urmând ca după finalizarea lucrărilor de execuţie să fie repus în loc;

- deşeurile rezultate vor fi colectate separat în funcţie de tip şi caracteristici, vor fi depozitate conform reglementarilor în vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

- vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

•	poluare accidentală prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•	depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie   provenite   din activităţile de construcţie   desfăşurate  în amplasament;

•	scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; în timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;

•	depozitarea direct pe sol a materialelor excavate în cadrul diverselor lucrări necesare.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Amplasamentul proiectului este în afara zonelor naturale protejate.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Amplasarea şantierului trebuie să se facă fără a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul,  spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi zonele adiacente:

- se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe drumurile publice;

- se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, a materialelor rezultate din demontări/demolări, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate;

- se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu;

- pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deşeuri rezultate in faza de construire:

- 170101 - beton;

- 170201 - lemn;

- 170203 - plastic;

- 170405 - fier si otel;

- 170407 - amestecuri metalice;

- 170411 - cabluri;

- 170504 - pamant si pietre;

- 170604 - materiale izolante;

- 170802 - materiale de constructii pe baza de gips;

- 170904 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri).

Deseuri rezultate in faza de functionare:

Nu este cazul.

Modul de gospodarire a deseurilor:

- pentru faza de construire:

Acestea se vor sorta şi vor fi evacuate în spaţii autorizate destinate colectării şi neutralizării deşeurilor. Constructorul are obligaţia de a încheia contract de prestări servicii cu firme specializate pentru astfel de activităţi.

Se estimeaza necesitatea a trei containere metalice a cate 1,1 mc prevazute cu dispozitive de sortare deseuri.

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu întreţinerea şantierului şi, în mod special, a căilor de acces pietonal şi de circulaţie a autovehiculelor.

Se va păstra întotdeauna curăţenia căilor de acces care intră / ies din şantier, adunându-se eventualele deşeuri şi materiale de construcţii rezultate în timpul lucrărilor de aprovizionare şi transport.

Se va evita pe cât posibil producerea de zgomot şi vibraţii.

Se vor lua măsuri suplimentare de protecţie la încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor pulverulente, pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente şantierului.

Se vor lua măsuri pentru evacuarea controlată a deşeurilor, cu o gestiune clară, conform legislaţiei de mediu transpusă prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deşeurilor şi H.G. nr. 235 / 2007  privind  gestionarea uleiurilor uzate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa. In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv va avea impact pozitiv asupra calitatii factorilor de mediu din zona influenta, urmand sa se inregistreze o usoara presiune neativă îin timpul lucrarilor de amenajare.

Factor de mediu apa

Realizarea sistemului de canalizare menajeră va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea mediului inconjurator.

Nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa. Probabilitatea aparitiei unui impact asupra factorului de mediu apa ca urmare a implementarii proiectului propus este nesemnificativa.

Astfel, prin implementarea proiectului in conditiile specificate anterior si tinand cont de caracteristicile zonei de amplasare, nu se estimeaza inregistrarea unui impact negativ, direct sau indirect, din punct de vedere cantitativ sau calitativ, asupra resurselor de apa la nivel local.

Factor de mediu aer

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in lucrari. Acestia vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele,etc.). Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

De asemenea, in ambele etape de dezvoltare a proiectului (implementare, functionare) va exista presiune ca urmare a traficului generat. Potentialul si riscul de cumulare vor fi determinate de conditiile atmosferice. In cazul proiectului propus, nu se preconizeaza ca acesta sa se constituie, prin natura lui si tipurile de emisii in aer care ii sunt asociate in cele doua faze de dezvoltare (implementare si functionare), intr-un factor de risc ce poate fi evaluat la o scara atat de redusa si sa fie cuantificabil pentru sanatatea populatiei din zona.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeţei de rulare.

Factor de mediu sol/subsol

În prezent, impactul direct in zona construita se inregistreaza pe termen lung, pe perioada de viata a obiectivului. Nu se va inregistra impact indirect asupra solului urmare a activitatilor proiectului. Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant.

Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone.

Factor de mediu biodiversitate

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de conservare, acesta se situeaza in afara zonelor de interes conservativ. Zona este antropizata, cu utilizari mixte. Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona antropizata, nu se prognozeaza un impact negativ cuantificabil asupra calitatii biodiversitatii din zona invecinata.

Peisajul

In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori. Se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, pe perioada de implementare a proiectului. Impactul va fi cel al unui santier clasic de constructii si se va mentine pe toata durata de amenajare a obiectivului.

Prin realizarea obiectivului nu se introduc activitati cu caracteristici noi in peisajul natural, ci doar se completeaza facilitatile din comuna Ațel.

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent.

Mediul social si economic, sanatate umana

Activitatea propusa poate avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, prin creșterea facilităților și ridicarea standardului de viaţă. Se urmărește o îmbunătățire a stării de sănătate a populatiei, ca urmare a proiectului propus. Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol vor avea impact pozitiv si asupra conservarii sanatatii populatiei. In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

În perioada de implementare a proiectului raportarea modului de gestionare a deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier se va realiza in cadrul organizarii de santier amenajate.

Rețeaua de canalizare va fi testată pentru etanșeitate înainte de intrarea în funcțiune. În perioada de functionare, sistemul de canalizare va fi inspectat periodic pentru a interveni imediat în cazul apariției exfiltrațiilor.

Pentru stațiile de pompare se vor utiliza căminele modulare din PEHD vor fi în construcţie monobloc, cu peretele în construcţie dublă, de tip “fagure” în 3 straturi → exterior – fagure – interior, compatibile pentru instalări în soluri cu pânza freatică aproape de suprafaţă şi care în cazul deteriorării unuia dintre pereţi rămân în continuare complet etanşe evitându-se infestarea apei din pânza freatică sau apariţia infiltraţiilor.

# Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de şantier:

În vederea desfăşurării lucrărilor de execuţie în condiţii optime pentru prezentul obiectiv, sunt necesare realizarea unor lucrări provizorii privind organizarea de şantier.

În acest sens, în amplasamentul propus de Beneficiar se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric;

- punct PSI ;

- platou depozitare materiale.

Antreprenorul are obligaţia de a asigura alimentarea şantierului cu apă, energie electrică şi termică, costurile şi cheltuielile care decurg din aceasta privindu-l.

Antreprenorul general are obligaţia de a organiza şi asigura accesul la sursele de apă şi de energie a subantreprenorilor săi sau a antreprenorilor angajaţi de Investitor, plata consumului de apă şi energie electrică şi termică privind pe fiecare antrepenor sau subantreprenor în parte.

Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi cele care fac parte din contract vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie, prin grija şi cheltuiala Antreperenorului. Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare, ale organelor sanitare, ale Poliţiei şi ale municipalităţii, etc., în scopul asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor.

Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu funcţiona cu pierderi de uleiuri sau alte substanţe poluante.  Orice defecţiune la utilaje sau maşini, care ar putea avea efecte negative asupra mediului va fi adusă la cunostinţa conducerii Şantierului,  pentru a se lua măsurile necesare.

La ieşirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curăţate corespunzător.

În organizarea de şantier, în cazul în care se va alege varianta folosirii containerelor dormitor, incinta în care vor fi amplasate acestea va fi astfel aleasă încât să aibă amenajate spaţii igienico-sanitare. Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice, iar apele uzate menajere nu vor fi evacuate în emisari naturali sau la sol , ci vor fi colectate în recipiente special instalate.

La executarea lucrărilor de construcţii se va avea în vedere ca:

- perimetrul pe care va avea loc descărcarea şi depozitarea materialelor să fie cât mai restrâns posibil şi cât mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

- solul vegetal să fie decapat şi depozitat corespunzător astfel încât să nu se deterioreze, urmând ca după finalizarea lucrărilor de execuţie să fie repus în loc;

- deşeurile rezultate vor fi colectate separat în funcţie de tip şi caracteristici, vor fi depozitate conform reglementarilor în vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

- vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

•	poluare accidentală prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•	depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie   provenite   din activităţile de construcţie   desfăşurate  în amplasament;

•	scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; în timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;

•	depozitarea direct pe sol a materialelor excavate în cadrul diverselor lucrări necesare.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare, iar în amplasament se va asigura existența unei cantitati de material absorbant in caz de scapari accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, se va dezafecta organizarea de santier. Aceasta etapa presupune dezafectarea platformei, golirea si curatarea separatorului de produs petrolier, curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafetele ce vor fi afectate in urma lucrarilor pentru introducerea conductelor de canalizare vor fi refăcute prin alocarea de lucrări specifice conform indicațiilor din acest capitol.

Antreprenorul are obligaţia de a aplica metode corespunzătoare pentru sprijiniri şi consolidări în scopul păstrării lăţimilor tranşeelor în limitele prevăzute şi specificate prin proiect. In cazul in care latimea transeei executate depaseste latimea maxima a transeei stabilite prin prezenta documentatie, se va reface terenul pe întreaga zonă afectată.

Materialul rezultat din desfacerea sistemelor de suprafaţă (structuri rutiere) va fi încărcat cu utilaje adecvate în mijloace de transport cu benă şi va fi transportat în afara şantierului, la depozitul Antreprenorului sau la locul stipulat prin Avizul de spargere.

Toate lucrarile de refacere a drumurilor vor fi realizate cu personal de specialitate sau de un Sub-antreprenor de specialitate nominalizat de Antreprenor.

Daca apare o tasare excesiva a suprafetei refacute, Antreprenorul va excava transeea din nou, la o adancime suficienta pentru a recompacta materialul de umplere si a reface suprafata. Aceasta se va realiza pe cheltuiala Antreprenorului si nu se vor efectua plati suplimentare pentru inlocuirea suprafetelor drumurilor temporare. Tasarea excesiva va fi definita ca fiind tasarea suprafetei in orice punct al transeei cu mai mult de 5 cm fata de nivelul suprafetei inconjuratoare.

Suprafețele cu îmbrăcăminte asfaltică afectate se vor reface pe o lățime egală cu lățimea tranșeei la care se vor adăuga câte 30 cm de o parte și de cealaltă a tranșeei. Sistemul carosabil utilizat la refacere va fi dimensionat pentru trafic mediu și va cuprinde următoarele straturi :

- strat de uzură EB 16 rul 50/70 (BA16) g=4 cm;

- mixtură asfaltică EB20 leg 50/70 (BAD20) g=6 cm;

- 20 cm piatra spartă;

- 40 cm balast sau balast optimal;

- umplutură de pământ compactată până la stratul de protecție de nisip al conductei;

La refacerea trotuarelor afectate de lucrări se va utiliza următorul sistem pietonal:

- strat de uzură BA8 g=4 cm;

- strat de beton simplu C8/10 g=10 cm;

- 15 cm balast;

Pentru refacerea străzilor cu suprafață carosabilă pietruită se va așterne la nivelul carosabilului un strat din piatră spartă care va avea o grosime de minim 30 cm după compactare.

Rigolele de beton se vor reface prin turnarea unui strat de beton simplu C25/30 în grosime de 12 cm pe un strat din balast nisipos în grosime de 10 cm dupa compactare.

Dupa reumplerea excavatiilor se va realiza o refacere temporara. Refacerea permanenta va fi aplicata numai dupa consolidarea definitiva a solului

# Anexe - piese desenate:

| Nr. crt. | Denumire plansa | Numar plansa | Scara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan incadrare in zona | C01. | 1 : 5.000 |
| 2 | Schemă generală Rețea de canalizare menajeră în localitatea Dupuș | C02. | 1 : 2.500 |
| 3 | Plan de situație nr. 1 Rețea de canalizare menajeră | C03. | 1 : 500 |
| 4 | Plan de situație nr. 2 Rețea de canalizare menajeră | C04. | 1 : 500 |
| 5 | Plan de situație nr. 3 Rețea de canalizare menajeră | C05. | 1 : 500 |
| 6 | Plan de situație nr. 4 Rețea de canalizare menajeră | C06. | 1 : 500 |
| 7 | Plan de situație nr. 5 Rețea de canalizare menajeră | C07. | 1 : 500 |

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Proiectul nu are legătură directă cu apele. Apele uzate menajere vor fi colectate și transportate către Stația de epurare Mediaș. Tehnologia de epurare din cadrul stației asigură efluentului condițiile de calitate stabilite prin HG nr. 352/2005 și normativul NTPA001 anterior deversării în emisar – râul Târnava Mare.

Stația de epurare Mediaș dispune de toate autorizațiile necesare funcționării.

Semnătura titular

S.C.ASPIRE DESIGN S.R.L.