Nr.

Referitor dosar nr. 1851/564/31.01.2020

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR.  SB  01  din  04.10.2013

Revizuita la data de 12.10.2017

Revizuită la data de ….

Operator:  TRANSAVIA S.A.

Sediu social: Oiejdea, șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba

Denumirea instalaţiei: Ferma avicolă nr. 17, Mediaş - fermă de creștere păsări pentru reproducție (adulte și tineret).

Locaţia activităţii: Mediaş, str. Brateiului, nr. 51, CF 100969, jud. Sibiu;

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

Cod CAEN (rev. 2) :

0147 – creşterea păsărilor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 49 ( patruzeci şi nouă) pagini semnate şi ştampilate.

Emisă de: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,                                                    ŞEF SERVICIU AVIZE,

Livia MITEA                                                                 ACORDURI AUTORIZAŢII,

Marius PLEŞA

# ŞEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

# Maria Cecilia DOBROTA

ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI LABORATOARE,

Anca DEVIAN

ÎNTOCMIT,

Consilier Mariana SUCIU

Consilier Daniela HALMAGHI

Consilier Roxana URSESCU

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII/OPERATOR

Operator: TRANSAVIA S.A.

Sediul social: Oiejdea, Șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba;

Număr de ordine în registrul comerţului: J1/89/1994; Cod unic de înregistrare:  RO5182310

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 1100007 emis la data de 23.04.2008

Date de contact ale societăţii:

- Tel/fax:  0755102342/0258814466; 0258813295

e-mail:  mediu@transavia.ro

Informaţii privind perioada de tranziţie: instalaţia nu beneficiază de perioadă de tranziţie.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de TRANSAVIA S.A. cu sediul în localitatea Oiejdea, Şoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 1851/31.01.2020 şi completărilor ulterioare,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma consultării publicului din data de 24.03.2020;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza H.G. nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 462/1993  pentru  aprobarea  Condiţiilor tehnice privind  protecţia  atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Hotărârea nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură;

- Ordonanţa nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordin nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- H.G. nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

### Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viața al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene, şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB 01 din 04.10.2013, revizuită în data de 12.10.2017, revizuită la data de …..2020

pentru: TRANSAVIA S.A. cu punctul de lucru din municipiul Mediaş, str. Brateiului, nr. 51, CF 100969, nr. top 3910/1 jud. Sibiu

Nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea de revizuire a autorizației.

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013.

Capacitatea instalaţiei: 77100 capete/an.

Capacitatea staţiei de incubaţie: 4 milioane ouă incubate/an.

Regim de lucru: permanent 365 zile/an, 24 ore/zi.

Număr angajaţi:  16

Anul  punerii în funcţiune a instalaţiei: 2013

Obiectul autorizaţiei integrate de mediu îl constituie activităţile principale de creştere a păsărilor, transportul şi depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite.

Activităţi direct legate de fluxul tehnologic:

- populare cu pui de o zi aduşi din incubator și instalare în cele 9 hale pentru pui de carne, până la 42 de zile; asigurare condiții de creștere/îngrășare în halele pentru pui de carne cu așternut permanent, la sol;

- întreţinerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică;

- efectuarea tratamentelor sanitar – veterinare în fermă (vaccinări, etc.);

- spălarea şi dezinfectarea halelor – operaţiile vidului sanitar;

- gospodărirea deşeurilor, inclusiv dejecţii animaliere.

Activităţi conexe:

  - alimentarea cu apă din surse proprii;

  - alimentarea cu energie electrică;

  - managementul deşeurilor;

  - gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);

  - aprovizionarea cu materii prime şi materiale;

  - activităţi administrative.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent  documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.

- DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia înaintată de S.C. AVIGAL S.R.L. pentru emiterea Autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de ecol. Camelia Miclăuşu, înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr.  4998 din 18.04.2013;

- Raport de amplasament elaborat de ecol. Camelia Miclăuşu, înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 4998 din 18.04.2013;

- Certificat de înregistrare  seria B nr. 1245195  eliberat de Oficiul Registrului   Comerţului  de pe lângă Tribunalul Sibiu;

- Certificat constatator nr. 13636 din 04.04.2013;

- Acord de mediu nr. SB  15 din 20.07.2012,  revizuit în  03.04.2013;

- Autorizaţie de construire nr. 97 din 04.05.2012 emisă de Primăria municipiului Mediaş;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 168 din 02.09.2013, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş –  Direcţia Ape Mureş;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 095 din 23.08.2012 emisă de D.S.V.S.A. Sibiu pentru    activitatea de creştere a păsărilor ouătoare;

- Notificare pentru certificarea conformităţii nr. 142 din 29.08.2013 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu;

- Statutul societăţii S.C. AVIGAL S.R.L;

- Extras CF nr.  100969 top 3910/1;

- Convenţia din 05.05.2011 pentru preluarea dejecţiilor, încheiat cu S.C. AGROFERM SRL;

- Contract de neutralizare cadavre nr. 168 din 24.05.2012  încheiat cu SC PROTAN SA pentru preluarea deşeurilor de origine animală;

- Contract pentru eliminare ambalaje cu regim special şi materiale din tratamente veterinare încheiat cu SC ECO SERVTRANS SRL nr. 006902485 din 01.09.2009;

- Contract nr. 115/07.01.2010 cu  S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Sibiu pentru prestări servicii vidanjare ape uzate tehnologice;  .

- Contract pentru valorificare deşeuri industriale reciclabile nr. 8 MED /29.01.2013 încheiat cu SC REMATINVEST SRL;

- Contract încheiat cu S.C. F.F.E.E. „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A. Agenţia Sibiu nr. 362/01.04.2008, pentru furnizarea energiei electrice;

- Contract nr. 8/23.07.2012,  încheiat cu SC CRISTI ZOOVET SRL, pentru  prestarea serviciilor de dezinfecţie - dezinsecţie – deratizare;

- Contract pentru preluarea obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje precum şi a obligaţiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje nr. 283/28.01.2013 cu SC SOTA GRUP 21 SRL;

- Contract nr. 167 din 21.04.2009 cu SC ECOSAL SA Mediaş;

- Fişele de siguranţă ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine  de analiză;

- Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe

- Plan de încadrare în zona  A01;

- Plan de situaţie şi amplasare puncte de monitorizare;

- Plan reţele apă – canal;

- Planşă cu distanţele fată de cele mai apropiate situri de interes avifaunistic şi comunitar, raportate la S.C. AVIGAL S.R.L;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

  - Documentaţia de solicitare a revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu din 12.07.2017 cuprinde:

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de S.C. ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 10352 din 23.05.2017 şi anexe la Formularul de solicitare;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 10352 din 23.05.2017 şi anexe la Raportul de amplasament;

- Certificat de înregistrare  seria B nr. 1245195  eliberat de Oficiul Registrului   Comerţului  de pe lângă Tribunalul Sibiu;

- Certificat constatator nr. 13636 din 04.04.2013;

- Decizia etapei de încadrare nr. SB 222/27.12.2016, emisă de A.P.M. Sibiu;

- Proces-verbal nr. 2711 din 14.02.2017 pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare nr. SB 222/27.12.2016;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului și de delimitare/identificare a instalației nr. 10984/06.06.2017;

- Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 01 din 04,10,2013, emisă de A.P.M. Sibiu;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 168 din 02.09.2013, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş –  Direcţia Ape Mureş;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 029 din 20,09,2010 emisă de D.S.V.S.A. Sibiu pentru    activitatea de creştere a păsărilor (exploatație comercială de creștere a puilor pentru carne);

- Notificare pentru certificarea conformităţii nr. 142 din 29.08.2013 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu;

- Statutul societăţii S.C. AVIGAL S.R.L;

- Extras CF nr.  100969 top 3910/1;

- Convenţia din 05.05.2011 pentru preluarea dejecţiilor, încheiat cu S.C. AGROFERM S.R.L. (deţinătoare a studiului OSPA);

- Contract de neutralizare cadavre nr. 168 din 24.05.2012  încheiat cu SC PROTAN SA pentru preluarea deşeurilor de origine animală;

- Contract de prestări servicii nr. SRC 789 din 02.11.2015 și act adițional nr. 1 din data de 01.01.2017, încheiat cu STERICYCLE ROMANIA S.R.L.;

- Contract nr. 115/07.01.2010 cu  S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Sibiu pentru prestări servicii vidanjare ape uzate tehnologice;  .

- Contract pentru valorificare deşeuri industriale reciclabile nr. 8 MED/29.01.2013 încheiat cu SC REMATINVEST SRL;

- Contract încheiat cu S.C. F.F.E.E. „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A. Agenţia Sibiu nr. 326/01.04.2008 pentru furnizarea energiei electrice;

- Contract nr. 22 din 01.05.2017, încheiat cu S.C. INTERFRIG SERVICE S.R.L. pentru activități de mentenanță pentru instalațiile frigorifice;

- Contract de prestări servicii încheiat cu S.C. CRISTI ZOOVET S.R.L. (anexa – contract nr. 8/23.07.2012).

- Contract nr. 167 din 21.04.2009 cu SC ECOSAL SA Mediaş;

- Fişele de siguranţă ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine  de analiză;

- Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe

- Dispersia NH3 în ferma avicolă Mediaş - Anexa 1 la Raportul de amplasament;

- Acte firmă, proprietate teren, avize, autorizaţii, contracte – anexa 2 la Raportul de   amplasament;

- Plan de încadrare în zona -  Anexa 3 la Raportul de amplasament;

- Plan de situaţie şi amplasare puncte de monitorizare – Anexa 4 la Raportul de amplasament;

- Plan reţele apă – canal - Anexa 4 la Raportul de amplasament;

- Buletine de analiză – anexa 5 la Raportul de amplasament;

- Fişe tehnice şi certificare pentru produsele utilizate în DDD – anexa 6 la Raportul de amplasament.

  - Documentaţia de solicitare a revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu din ….2020 cuprinde:

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de S.C. ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 1851 din 31.01.2020 şi anexe la Formularul de solicitare;

- Raport privind situaţia de referinţă elaborat de S.C. ECO TERRA S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 1851 din 31.01.2020 şi anexe la Raportul privind situaţia de referinţă;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1100007, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba;

- Certificat constatator nr. 51946 din 27.12.2017;

- Decizie transfer Autorizaţie integrată de mediu nr. SB 06 din 29.03.2018;

- Decizia etapei de încadrare nr. SB 196 din 12.11.2019;

- Decizia etapei de încadrare nr. SB 197 din 12.11.2019;

- Proces-verbal nr. 3528 din 24.02.2020 pentru verificarea respectării prevederilor deciziilor etapei de încadrare nr. SB 196 din 12.11.2019 şi SB 197 din 12.11.2019;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului și de delimitare/identificare a instalației nr. 3529 din 24.02.2020;

- Autorizația integrată de mediu nr. SB 01 din 04,10,2013, revizuită la data de 12.10.2017, emisă de A.P.M. Sibiu;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 59 din 04.03.2020, modificatoare a Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 172 din 09.05.2018, valabilă până la data de 04.10.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală de Apă Mureş –  Direcţia Ape Mureş;

- Abonament de utilizare a resurselor de apă nr. 817 din 2020, emis de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş –  Direcţia Ape Mureş;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 196 din 11.01.2018, emisă de Direcţia de Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu;

- Contract de furnizare energie electrică nr. 1000376971/12.2016/EE/2709 din 01.12.2016 şi acte adiţionale, încheiat cu E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A;

- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 307/2017, încheiat cu OMV PETROM GAS S.R.L.;

- Contract de prestări servicii nr. 66/21.03.2018, încheiat cu Societatea FORZA RO. S.R.L. (vidanjare);

- Contract de prestări servicii nr. 21 din 01.06.2007, încheiat cu S.C. FITOFARM S.R.L. (lucrări de deratizare, dezinsecţie, gazări de produse agricole depozitate);

- Contract nr. 1867/01.01.2018 de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (agenţi economici, instituţii publice, asociaţii – altele decât cele de proprietari, fundaţii, alte entităţi), încheiat cu S.C. ECO – SAL S.A. MEDIAŞ;

- Contract de predare-primire nr. 5320 din 29.07.2014 şi act adiţional nr. 2, încheiat cu S.C. AGROFERM S.R.L. (predare aşternut uzat);

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 1696 din 01.11.2015 și acte adiţionale, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L.;

- Contract cadru nr. 8249 din 01.05.2008, încheiat cu S.C. MAGGOTS & BAITS S.R.L., privind colectarea deşeurilor de origine animală (cadavre de pasăre);

### Contract pentru incinerarea deşeurilor periculoase încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. şi act adiţional parte integrantă la contract nr. 8935 din 01.03.2015;

- adresa nr. 3340035, emisă I.S.U. Sibiu din  ……..2020;

- Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Completări la documentaţie cu privire la respectarea conformării cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

ANEXE

- Anexa nr. 1 la documentaţia de solicitare – Rezumat netehnic;

- Anexa nr. 2 la documentaţia de solicitare – Recomandări BREF IRPP şi modul în care se ţine cont în instalaţia IPPC;

- Anexa nr. 3 la documentaţia de solicitare – Plan de închidere al instalaţiei IPPC;

- Anexa nr. 4 la documentaţia de solicitare – Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă al instalaţiei IPPC;

- Anexa nr. 5 la documentaţia de solicitare – Plan de management al mirosurilor;

  - Buletine de analiză de referinţă nr. 395 din 02.09.2013 pentru indicatori de calitate apă fântână, anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Buletin de analiză nr. 17 din 18.10.2018 pentru apă subterană (foraj amonte şi aval fermă), anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Buletin de analiză nr. 6 din 22.05.2019 pentru apă subterană (foraj amonte şi aval fermă), anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Buletin de analiză apă uzată nr. 18 din 07.03.2019 (apă uzată tehnologică – momentană), anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Buletin de analiză apă uzată nr. 58 din 29.08.2019 (apă uzată tehnologică – momentană), anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Raport de încercare sol nr. 1705817/1/12.10.2017, anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Raport de încercare sol nr. 1705818/1/12.10.2017, anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Raport de încercare aer (imisii) nr. 1621/04.11.2019, anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Raport de încercare aer (imisii) nr. 689/12.06.2019, anexă la Raportul privind situaţia de referinţă;

  - Anexa nr. 8 – Fişe cu date de securitate pentru produsele utilizate în vidul sanitar;

  - Anexa nr. 9 – Piese desenate, plan de amplasament  şi delimitare a imobilului.

### 5. Managementul activităţii

TRANSAVIA S.A. nu are implementat un sistem de management de mediu certificat. Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1.  Operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul  trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri şi utilizării eficiente a energiei.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise în mod regulat şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, producerea de deşeuri;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele auditurilor;

- rezultatele analizelor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conştientizarea implicaţiilor reglementării date de autorizaţie, pentru activitatea societăţii şi pentru sarcinile de lucru;

- conştientizarea efectelor potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale;

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare;

- conştientizarea prevenirii emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim – ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1.  Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Societatea TRANSAVIA S.A. prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora.  Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor  mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4.  Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei   pentru Protecţia Mediului Sibiu, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatului Judeţean Sibiu, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap. 14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap. 14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea  permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea  operatorului instalaţiei;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al  operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.4.  Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. (1), despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

6. Materii prime şi auxiliare

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| Materii/resursă/ energie | Cantitate/ an | Furnizor | Consumator/Folosință |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi | 44.800 capete/an | Incubatoare (hibrid selecționat) | Pentru populare hale |
| Furaje combinate | 3.620 to/an | Diverși furnizori | Furajare păsări pentru reproducție |
| Așternut/rumeguș | 112 to/an | Diverși furnizori | Așternut păsări pentru reproducție |
| Apa tehnologică pentru spălare | 268 mc/an | Sursă proprie – foraj medie adâncime | Spălare 10 hale în perioada de vid sanitar |
| Apa pentru adăpare | 6.520 mc/an | Sursă proprie – foraj medie adâncime | Adăpare efectiv |
| Apa pentru angajați | 307 mc/an | Sursă proprie – foraj medie adâncime | Pentru angajați, folosințe igienico-sanitare |
| Apa pentru răcire hale (umidificare) | 1.055 mc/an | Sursă proprie – foraj medie adâncime | Răcire hale |
| Energie electrică | 282.000 kWh/an | S.C. ELECTRICA | Pentru instalații de iluminat, sistem de furajare, adăpare, sistem automatizat de control, ventilație etc. |
| Gaz metan | 106.413 mc/an | OMV PETROM GAS S.R.L. | Pentru încălzire hale – turbosuflante JETMASTER GP70 și GP40 Pentru încălzire apa și filtre sanitare |
| Motorină pentru mijloace mobile și generator | 4 mc/an | Furnizori autorizați | Pentru mijloace mobile din incintă și generator |
| Benzină pentru mijloace mobile | 0,4 mc/an | Furnizori autorizați | Pentru utilitare în incintă |
| Produse pentru curățenie și dezinfecție Var hidratat | 4.580 l/an 500 kg/an 4.500 kg/an | Diverși furnizori autorizați | Pentru curățenie și dezinfecție în vid sanitar |
| Vaccinuri | - | Diverși furnizori | Pentru tratamentul efectivului de păsări |

Materiale periculoase, cantităţi utilizate, periculozitate, mod de depozitare

| Denumirea produsului chimic | Compoziția / Denumirea poluantului | Limite admisibile | Fraze de pericol | Posibilități de combatere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apa uzata | apa de suprafață | apa subterana | sol |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Acțiunea | Mijloace necesare |
| Compuși toxici de la stingerea incendiilor | Conform limitelor impuse prin Autorizația de Gospodărirea Apelor nr. 172/09.05.2018 (si cf. NTPA 002/2005) – limite admisibile pentru apa uzata evacuata din hale în rețeaua de canalizare și în bazinele/fosa vidanjabilă. Limite admisibile pentru apa subterana cf. Ord. 621/2014 – ROMU05: -NH4: 0,8 mg/l -Cl: 250 mg/l -SO4: 250 mg/l -NO2: 0,5 mg/l -PO4: 0,5 mg/l -Cr: 0,005 mg/l -Ni: 0,02 mg/l -Zn: 5,0 mg/l -Cd: 0,005 mg/l Pb: 0,01mg/l Valori normale pentru sol cf. Ord. 756/1997: -Cd: 1 mg/kgSU -Cr total: 30 mg/kgSU -Cu: 20 mg/kgSU -Mn: 900 mg/kgSU -Pb: 20 mg/kgSU -THP: (100 mg/kgSU -Total pesticide organoclorurate: (0,2 mg/kgSU | - | colectare, neutralizare | Facilități de stocare. A nu se descărca pe sol, în stații de epurare, sau în apa de suprafață și subterana. |
| Formaldehi-da 37% | -formaldehida -metanol |  | H301, H311, H331, H311, H314, H317, H351 | colectare, neutralizare |  |
| VIROCID | -alchil-dimetil-benzil-amoniu-clorit 15-30% -dedecil-dimetil-amoniu-clorit 5-15% -glutar-aldehida 5-15% -propan-2-ol 5-15% |  | H226, H302, H314, H317, H332, H334, H400, H312, | colectare, neutralizare |  |
| VIRAKIL NG | -compuși cuaternari de amoniu 25-50% -glutaraldehida 10-25% -acid fosforic 0-2,5% -pin-2(3)-ena 0-2,5% |  | H290, H302+H332, H314, H334, H317, H335, H410 | colectare, neutralizare |  |
| Var hidratat | -hidroxid de calciu -di-hidroxid de calciu |  | H315, H318, H335 | colectare, neutralizare |  |
| LERASEPT AKTIV | -apă oxigentă 25-50% -acid acetic 2,5-10% -acid peracetic 2,5-10% -amestec de agenți activi de suprafață 2,5-10% |  | H272, H290, H302, H332, H314, H318, H335, H410 | colectare, neutralizare |  |
| Hipoclorit de sodiu | -hipoclorit de sodiu 12% -hidroxid de sodiu 0,7-2% |  | H290 H314 H400 H411 | colectare, neutralizare |  |
| Sulfat de Cu | -sulfat de cupru pentahidrat |  | H302, H315, H319, H400, H410 | colectare, neutralizare |  |
| ANTI-GERM FOAM | -hidroxid de sodiu 10-25% -etilen-diamino-tetraacetat de sodiu 5-10% -dodecil-dimetil-amina1-2.5% |  | H290, H314, H412 | colectare, neutralizare | Facilități de stocare. A nu se descărca pe sol, în stații de epurare, sau în apa de suprafață și subterană. |
| AQUAZIX PLUS | -peroxid de hidrogen 50% -clorura de argint 0.033% |  | H272, H314, H335, H400, H410, H302+ H332, H290, | colectare, neutralizare |  |
| VERSAL | -acid formic 50-70% -acid lactic 10-30% -acid propionic 5-10% -acid citric monohidrat 1-5% -cid acetic 1-5% |  | H302, H314, H315, H318, H319, H226, H331, H335 | colectare, neutralizare |  |
| Prodiorat cub parafinat | Bromadiolona 0.005 %; Benzoat de denatoniu 0.001 % |  | H360D, H372 | colectare, neutralizare |  |
| SOLFAC TRIO EC200 | -piperonil butoxid 12.5% -cypermethrin cis/trans 5% -tetrametrin 2,5% -dipropylene Glycol monomethryl ether 20-50% |  | H410 | colectare, neutralizare |  |
| ALBA@ insecticid muste | Clotianidin (ISO); 3-[(2-clor-1,3-tiazol-5-yl)metil]-2-metil-1–nitroguanidin 2,3 %; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - 0,10 - < 0,50 % |  | H317, H411 | colectare, neutralizare |  |
| K-OTHRINE SC 25 | -deltametrin 2,42% -amestec 5-clor-2-metil-3(2H)-Izotiazol onă 0,0002-0,0015% -2-metil-2H-izotiazol-3-onă 0,005-0,05% |  | H400, H410 | colectare, neutralizare | Facilități de stocare. A nu se descărca pe sol, în stații de epurare, sau în apa de suprafață și subterană. |
| AGITA 10WG | -thiamethoxam 10 -<20% -(Z)-9-tricosene 0,01 -0,1% |  | H410 | colectare, neutralizare | Se evita diluarea produselor, împrăștierea pe suprafețe mari, direct pe sol. Se împiedică intrarea în rețeaua de canalizare pluviala. Colectarea reziduurilor se face în facilități speciale de către personal instruit, dotat cu echipament de protecție. Se elimină prin incinerare într-o instalație autorizată. |
| Soda caustică | -NaOH |  | H314, H290 | colectare, neutralizare |  |
| Ciment (se folosește doar în caz de necesitate, la reparații) | -clincher 95-100% -calcar 0-5% -gips 0-5% |  | H315, H318, H317, H335 | colectare, neutralizare |  |
| Motorină | -fracțiuni distilate din petrol 95% -metanol 0,014% |  | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 | stingerea incendiului, colectarea lichidelor de la stingerea incendiului |  |
| Benzină | -benzina ≤100% -n-hexan 5% -toluen 3% -benzen 0,1-1% |  | H224, H315, H340, H350, H361f, H304, H411, H336 |  |  |
| Propan | -propan 40-60% -butan 0-60% -izobutan 0-60% -1,3 butadiena 0,1% |  | H220 |  |  |
| Gaz metan | -CH4 |  | H220, H280 |  |  |
| Uleiuri întreținere | - |  | - |  |  |
| Ciment (se folosește doar în caz de necesitate, la reparații) | -clincher 95-100% -calcar 0-5% -gips 0-5% |  | H315, H318, H317, H335 | colectare, neutralizare | - |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Substanţele sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară desfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie.

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu   cele mai bune tehnici disponibile (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Orice modificare privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate.

6.9. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 59 din 04.03.2020, modificatoare a Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 172 din 09.05.2018, valabilă până la data de 04.10.2023, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală de Apă Mureş.

7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul găinilor şi spălarea halei

Sursa: - subteran foraj de adâncime medie, 65 m, echipat cu filtru mecanic și hidrofor – sursa proprie. În incintă există și 2 puțuri săpate H=10 m și Ø=2,0 m– sunt utilizate doar ca rezervă.

Volume şi debite de apă autorizate:

- zilnic maxim 30,0 mc/zi = 0,35 l/s;

- zilnic mediu 25,8 mc/zi = 0,30 l/s pentru 24 de ore  de funcţionare;

- zilnic minim 4,1 mc/zi = 0,05 l/s (în perioada de vid sanitar, pentru consum menajer şi igienizări de hale);

- anual mediu 9,42 mii mc/an.

Instalaţii de captare: un foraj executat în incinta unităţii cu H = 65 m, echipat cu o electropompă submersibilă JAR4 E17 T, putere instalată 2,2 KW cu H = 109 mCA; n = 3000 rot/min; electropompă submersibilă JAR4 D-21T putere instalată 2,2 KW, turaţie 3000 rot/min, H = 128,8 mCA; hidrofor de adâncime M100/24 putere 1250 W, aspiraţie 24 m maxim, H = 44 mCA, Q = 1,20 mc/h maxim. Apa este pompată printr-o conductă cu o lungime de 250 m în bazinul de stocare apă cu un volum de 250 mc.

Instalaţii de tratare: din bazinul de stocare V=250 mc apa este pompată într-o instalaţie de filtrare automată compusă din:

- filtru industrial de plastic tip 2T;

- filtru tip Duplex Kinetico de capacitate maximă de filtrare Q=4,5 mc/h, compus din 2 coloane de filtrare;

- sterilizator cu UV tip SIQ – PA.

Din cadrul instalaţiei de filtrare nu se evacuează apă uzată; după epuizare filtrele se schimbă.

Instalaţii de distribuţie şi înmagazinare a apei: spălarea adăposturilor şi echipamentelor în perioada de igienizare, după fiecare serie, se va realiza cu instalaţii cu apă cu jet sub presiune, în scopul reducerii consumului de apă. Este important a se reduce apa de spălare şi nu apa necesară pentru adăpare. Se va ţine evidenţa consumurilor de apă pe fiecare hală tehnologică. Utilizarea apei şi consumurile în fermă se încadrează în normele BAT.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurată  din sursele de apă existente şi rezerva de apă intangibilă din rezervorul de capacitate V=250 mc.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinţei se face în regim nominal.

7.1.4. Modul de folosire al apei

|  | NECESAR DE APĂ | CERINŢA DE APĂ |
| --- | --- | --- |
| DEBITE CARACTERISTICE | mc | l/s | mc | l/s |
| Qzilnic maxim | 29,5 33 | 0,34 0,38 | 33,12 30,0 | 0,38 0,35 |
| Q zilnic mediu | 24,6 28,7 | 0,30 0,33 | 27,1 25,8 | 0,31 0,30 |
| Q zilnic minim | 2,8 4,6 | 0,04 0,5 | 3,0 4,1 | 0,04 0,05 |

Gradul de recirculare internă a apei: sistemul de răcire este automatizat, tip fagure cu perdea de apă. Sunt prevăzute sisteme de răcire la capătul fiecărei hale; în cadrul instalaţiei de răcire apa este recirculată 100% (fără evacuare).

Spălarea halelor se face în vidul sanitar pentru asigurarea condiţiilor optime de viaţă a efectivului de animale. Nu se accepta aplicarea de tehnici pentru reutilizarea apei pentru efectuarea unor operaţii de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

Norme de consum apă

Consumul de apă pentru adăpare este de cca. 1,8 l apă/kg furaj.

- consum apă pentru adăpare: 3.620 to furaj x 1,8 l apă / kg furaj ~ 6.520 mc apă/an.

Volumul de apă utilizată la spălări:

Suprafața totală utilă este de 8.926 mp din care suprafață hale tineret este de 3.006 mp și suprafața utilă hale adulte este de 5.920 mp (inclusiv cuibarele).

- hale tineret ~ 3006 x 20 l/mp = 60 mc x 2 serii/an = 120 mc/an

- hale adulte ~ 5920 x 25 l/mp = 148 mc

- volum total de apă pentru igienizare hale: 268 mc/an.

Cantitatea de apa utilizată de personal:

Numărul de angajați este de 16 din care 3 personal TESA.

- 13 angajați x 60 l/persoana/zi x 365 / 1.000  = 285 mc

- 3 angajați TESA x 20 l/persoana x 365 / 1000 =  22 mc

- volum total de apă pentru angajați: 307 mc.

Apa se mai folosește și la umidificarea halelor (cca. 1.055 mc/an).

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă -  apa prelevată din sursa subterană – puţ forat este contorizată prin intermediul unui apometru amplasat amonte de instalaţia de filtrare-tratare UV. Fiecare hală tehnologică este echipată cu sisteme de măsurare a volumelor de apă consumate.

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană;

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse;

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile;

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor.

Operatorul are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani. Următoarea raportare în RAM aferent anului 2021. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienţei utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1 Utilizarea energiei şi resurselor:

Operatorul respectă prevederile documentului de referinţă pentru utilizarea eficientă a energiei, aplicând următoarele tehnici, prevăzute la BAT:

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora;

- utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

Consumul de utilităţi în instalaţia TRANSAVIA S.A. Mediaş:

- energie electrică – 282.000 kWh/an;

- gaze naturale – 106.413 Nmc/an.

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil;

- funcţionarea optimă a ventilaţiei mecanice pentru a obţine un control bun al temperaturii şi pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor (curăţarea tubulaturii şi ventilatoarelor);

- verificarea funcţionării motoarelor şi a sistemelor de antrenare;

- utilizarea optimă a capacităţii de adăpostire disponibilă;

- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului păsărilor;

- instalaţie automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii şi a umidităţii din hale);

- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire;

- utilizarea aerotermelor de mare eficienţă cu consum redus de gaz metan;

- iluminarea spaţiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;

- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări  şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Următorul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2021.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul unităţii se află pe teritoriul administrativ al municipiului Mediaş. Terenul se identifică prin Extrasul de CF nr. 100969, cu număr cadastral 100969, nr. top 3910/1 şi are o suprafaţă totală de 33164 mp.

Accesul în unitate se face prin DN 14 Mediaş - Sighişoara şi apoi prin drumul de exploatare lung de circa 500 ml.

Bilanţ teritorial şi dotări:

| Suprafețe construite | (mp) | Observații |
| --- | --- | --- |
| H1 | 1074 | hala păsări adulte |
| H2 | 1082 | hala păsări adulte |
| H3 | 1082 | hala păsări adulte |
| H4 | 1092 | hala păsări adulte |
| H5 | 1089 | hala păsări adulte |
| H6 | 1085 | hala păsări adulte |
| H7 | 893 | hala păsări tineret |
| H8 | 889 | hala păsări tineret |
| H9 | 898 | hala păsări tineret |
| H10 (construcție nouă) | 592 | hala păsări tineret |
| Magazie | 303 | - |
| Put apa | 11 | - |
| Put apa | 14 | - |
| Put apa | 1 | - |
| Magazie pentru așternut (C10) – rumeguș | 303 | - |
| Anexa (C14) | 27 | - |
| Sediu administrativ, filtru sanitar pentru halele de adulte și stație de sortare ouă (C16) | 407 | - |
| Filtru sanitar pentru halele de tineret (C15) | 91 | - |
| Anexă generatoare electrice și depozit pentru chimicale și butelii de propan (C18) | 151 | - |
| Locuință de serviciu (C19) | 205 | - |
| Rezervor apă și cameră pompe (C17) | 123 | - construcție folosită pentru depozitul de chimicale, motorină și propan |
| Platformă dejecții (C20) | 395 | - radier din beton, împrejmuită cu zid perimetral cu H=1,5 m, acoperită cu membrană din PVC pe structură metalică -se utilizează în cazuri excepționale |
| SC (total) | 11.807 | - |
| Sl (zone verzi), suprafețe aferente platformelor și căilor de transport | 21.357 | - |
| SUPRAFAȚĂ TOTALĂ FERMĂ (suprafață măsurată) | 33.164 | - |

În incinta fermei mai sunt prezente următoarele structuri subterane:

- Bazin vidanjabil pentru apele uzate din hale – V = 60 mc (amplasat între H7 și H8),

- Bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere de la sediul administrativ, filtrul sanitar adulte și stație de sortare ouă – V = 12 mc (amplasat lângă construcție – C16),

- Fosă septică pentru apele uzate de la filtru sanitar hale tineret –V = 2 mc (fosă septică tricompartimentată Bio Fibromar 2000).

Vecinătăţi:

- în  N, la 70 m, râul Târnava Mare și la 350 m, dincolo de cursul râului sunt primele case din localitatea Dârlos;

- în E, la 50 m, pârul. Buzd;

- în SE, la 60 m, S.C. AGROFERM S.R.L. Mediaș – societate agricolă, depozitare cereale și producție furaje;

- în S, la 500 m, DN 14;

- în SV, V și NV, în imediata vecinătate, terenuri exploatate agricol de către S.C. AGROFERM S.R.L.

Localități învecinate și zone rezidențiale:

- în N, la 350 m, zona rezidențială a loc. Dârlos;

- în SE, la 1.400 m, zona rezidențială a loc. Brateiu;

- în SV, la 1.000 m, zona rezidențială a loc. Mediaș.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

NV -  ROSCI 0118 Movilele de la Păucea la 6,5 km;

NE - ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare la 16 km şi ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Nirajului la 24 km;

E - ROSCI0227 Sighişoara Târnava Mare la 9,5 km şi ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului la 10,8 km.

Coordonate amplasament: STEREO 70

| Pct. | X (N) | Y (E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 519982.669 | 453371.795 |
| 2 | 520014.679 | 453506.061 |
| 3 | 519927.380 | 453538.421 |
| 4 | 519885.464 | 453407.509 |

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

Capacitatea de creștere în fermă:

- H1 – H6: 6 hale pentru păsări adulte x 6.050 locuri/hală = 36.300 locuri pentru păsări adulte; în fiecare hală se cresc 5.500 găini și 550 cocoși;

- H7 – H9: 3 hale pentru păsări tineret x 6.000 locuri/hală = 18.000 locuri pentru păsări tineret;

- H10: hală nou construită pentru păsări tineret x 2.400 locuri păsări tineret.

- Capacitate totală în fermă: 56.700 locuri.

Număr de serii/an:

- Păsări tineret – 2 serii/an; ciclul de creștere este de 20 săptămâni ~ 140 zile/ciclu.

- Păsări adulte – 1 serie/an; ciclul de exploatare este de 44 săptămâni ~ 308 zile/ciclu.

Efectivul crescut într-un an:

- Păsări tineret: 20.400 x 2 serii/an = 40.800 capete/an

- Păsări adulte: 36.300 capete/an

- Efectivul total crescut într-un an: 77.100 capete/an

Populația medie estimată:

- Păsări tineret: (40.800 x 140 zile) / 365 = 15.650 capete;

- Păsări adulte: (36.300 x 308 zile) / 365 ~ 31.000 capete.

- Populația medie: 43.650 capete

Producție anuală maximă estimată:

- Păsări tineret – 40.800 capete/an (fără rata mortalității)

- Păsări adulte – 36.300 capete/an (fără rata mortalității)

- Ouă pentru incubație – 4 milioane/an.

Rata mortalității în fermă: tineret 4%; adulte 8%.

Sistemul de creștere păsări pentru reproducție: la sol, pe așternut permanent.

Descrierea procesului în ferma păsări pentru reproducție:

Tehnologia de creştere la sol începe cu pregătirea halelor care constă în:

- curățenie mecanică (evacuarea așternutului permanent);

- spălare cu apă cu pompe de presiune;

- dispersia de detergent sub formă de spumă (cu ajutorul pompelor de presiune), spălarea riguroasă a tuturor suprafețelor;

- dispersia cu dezinfectant sub formă de spumă;

- flambarea cu butelie de gaz și arzător a pardoselii și a pereților în zona de contact cu păsările;

- dezinfecția suplimentară a pardoselii cu o soluție de sodă caustică;

- dezinsecția halei prin dispersare de insecticide;

- recoltarea de teste de sanitație pentru a stabili eficiența decontaminării;

- introducerea de așternut permanent reprezentat de rumeguș;

- efectuarea unei dezinfecții finale prin procedeul de termonebulizare prin care se obține ceața caldă cu formaldehidă.

Halele se sigilează și deschid doar pentru a pregăti popularea.

În halele de tineret, puii de o zi reproducători populați sunt supuși unui program sanitar veterinar de prevenirea apariției bolilor infecţioase, care se face în funcţie de recomandările furnizorilor de material biologic (hibrizi selecționați).

Puii de o zi sunt distribuiți în hale separat pe sexe sau combinat, aici fiind crescuți până la vârsta de 20 de săptămâni. Fiecare hală se populează cu 6.000 de capete (H7 - H9) și respectiv 2.400 capete (H10), numărul total de locuri pentru tineret fiind de 20.400.

Sistemul de creștere în hale este la sol, pe așternut permanent din rumeguș, condițiile de microclimat, furajarea și adăparea fiind controlate automat prin computerul fiecărei hale.

După trecerea celor 18 – 20 săptămâni are loc transferul efectivelor către sectorul de producție (halele pentru adulte), puicuțele intră în producție la 23 – 25 săptămâni de viață și perioada de exploatare durează până la 60 – 64 săptămâni.

Capacitatea de creștere în cele 6 hale pentru adulte (H1-H6) este de 36.300 de locuri. Fiecare hală se populează cu găini și cocoși (1 cocoș la 10 găini).

O serie de creștere pentru păsările adulte durează de la 20 de săptămâni de viață și până la 60-64 de săptămâni, adică acestea mai sunt crescute și exploatate pentru o perioadă de maxim 44 de săptămâni.

În fiecare hală pentru adulte, ouarea se face într-un sistem de cuibare, echipat cu bandă colectoare ouă. Ouăle sunt colectate în stația de sortare ouă echipată cu un agregat care folosește agentul frigorific R404.

După finalizarea seriei economice de producție, în care se obțin ouă pentru incubație, halele pentru adulte se depopulează, păsările fiind trimise pentru abatorizare. Păsările sunt abatorizate în cadrul abatorului de păsări din localitatea Oiejdea, județul Alba, aparținând tot de S.C. TRANSAVIA S.A.

Livrarea găinilor către abator se face respectând măsurile de bunăstare a animalelor, iar fiecare transport este însoţit de actele necesare plus certificat sanitar veterinar de transport și document de informare despre ferma de origine a păsărilor destinate sacrificării.

Descrierea proceselor:

Sistemul de creștere este similar cu cel specificat în BREF IRPP, secțiunea. 2.2.3.1., adăposturile fiind asemănătoare cu cele ale puilor de carne (secțiunea 2.2.2.), iar în cazul adulților acestea sunt în plus echipate cu un șir de cuibare pe mijlocul halei. Tehnologia de creștere existentă în fermă este conformă cu recomandările BREF IRPP.

Adăparea

Sistemul este format din linii de adăpători cu picurători și cupiță recuperatoare, suspendate, regulator de presiune pe fiecare linie, profil aluminiu anticățărare păsări și furtune de racord. Instalația de adăpare este prevăzută cu un dozator de medicamente prin care se face dozarea automata a vitaminelor și a medicației în apa de băut, conform schemelor prevăzute de șeful de fermă.

Stocarea furajului în fermă

Buncărul exterior aferent fiecărei hale a fost dimensionat după frecvența de umplere dorită. Alimentarea cu furaj se face automat din buncărul exterior, de acolo furajul ajunge la păsări fără a fi necesară intervenția omului pe tot fluxul alimentației.

Transportul furajului din buncăr în sistemul de furajare

Furajul este transportat automat din buncărul aflat în afara halei spre buncărele de pe capătul liniilor de furajare din interior, prin transportorul cu spirală. Sistemul funcționează comandat de un senzor astfel încât buncărele să fie mereu pline cu furaj.

Furajarea

Alimentarea automată cu furaj este asigurată în fiecare din cele 10 hale cu linii de furajare AUGERMATIC cu hrănitori circulare FLUX. Liniile sunt suspendate în tavanul halei și reglabile pentru a facilita ridicarea acestora la finalul ciclului de creștere pentru igienizare.

Microclimatul

Ventilația în hale este complet computerizată asigurându-se temperatura, umiditatea și aportul necesar de aer proaspăt cu ajutorul elementelor de admisie aer și a ventilatoarelor comandate de un calculator central. Halele beneficiază de ventilație longitudinală, admisia aerului făcându-se prin depresiune prin pereții laterali, exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele de pe peretele frontal. Ventilația se modifică funcție de temperatura exterioară și umiditatea relativă, dar și funcție de vârsta și greutatea păsărilor (necesarul de O2, apă și căldură). Temperatura în hale în sezonul rece se asigură cu sistemul local de încălzire format din turbosuflante pe gaz metan, aceasta menținându-se în jurul a 22o C, funcție de starea fiziologică a efectivului.

Instalația de iluminat este prevăzută cu becuri economice și a fost proiectată special pentru halele de păsări astfel încât să influențeze pozitiv creșterea.

Acțiunile de decontaminare, dezinsecție și deratizare

Reprezintă principalele măsuri care se impun pentru prevenirea și combaterea nespecifică a vectorilor, sau a microorganismelor și paraziților care pot determina la om sau animale boli transmisibile sau disconfort. În acest scop se organizează vidul sanitar după fiecare depopulare. Cu excepția lucrărilor de igienizare, operațiile din vidul sanitar (DDD) se execută în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu societate autorizată în acest sens.

ECHIPAREA TEHNOLOGICĂ A HALELOR

Halele pentru tineret (H7 – H9) au capacitatea de 6.000 locuri/hală, iar numărul total de locuri este de 18.000 locuri. Cerințele de densitate a păsărilor în hale sunt de 3-4 păsări/mp (cocoșei) și 4-8 păsări/mp (puicuțe), în cele 3 hale fiind asigurată o densitate medie de cca. 6-7 păsări/mp.

Instalaţiile aferente acestor hale sunt după cum urmează:

Adăpare:

- 3 linii de adăpători, cu picurători și cupite pentru recuperare, regulator de presiune pe fiecare linie, profil de aluminiu anticățărare păsări, furtune racord; sunt prevăzute 792 picurători/hala;

- Unitatea de racord la reţea cu apometru electronic, manometru, filtru, regulator de presiune central și dozator de medicamente.

Buncăr exterior furaj:

- Buncăr din tablă galvanizată 17,4 mc (11,3 to), h=7 m, scara de vizitare, kit de montare; fiecare hală este prevăzută cu cate un buncăr de furajare.

Transport furaj:

- 4 linii transportor spirală pentru furaj din care:

- 1 buc. de la buncăr la cântar;

- 3 buc. de la cântar la buncărele de linie.

Furajarea: 3 circuite de furajare cu jgheab și lanţ, suspendate, motoare de 0,37 kW; 230/400 V; 50Hz cu contactori de protecție, automatizare, cablu anticățărare păsări; hrănitori circulare FLUX.

Microclimat: ventilaţie longitudinală; admisia aerului se face prin depresiune prin pereţii laterali, exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele de pe peretele frontal, supravegherea și comanda automată se face prin calculator.

Admisie de aer proaspăt:

- se efectuează cu cele 34 clapete de admisie din material termoizolant, acţionare centralizată prin servomotor comandat de calculator, aparat măsură depresiune.

- 2 jaluzele MVT17 admisiile sunt situate pe ambii pereți longitudinali.

Exhausare aer viciat:

- 1 ventilotor axial FE091-6E, Q=23.130 mc/h, 230V, 895W, 5,2A;

- 1 ventilotor axial FC091-6D, Q=23.370 mc/h, 400V, 939W, 2,4A;

- 3 ventilatoare Airmaster EM50, 1.5CP, Q=41.930 mc.

Încălzirea

- 4 turbosuflante JET MASTER GP40, pe gaz metan (consum nominal 3,6 Nmc/h).

Instalaţie de răcire:

- instalaţie de răcire cu faguri, montată pe lateralele halei, destinată răcirii aerului în anotimpul călduros;

- 2 pompe recirculare, seturi conectoare.

Comandă microclimat:

- supraveghere și comanda cu calculator VIPER, senzori de temperatură pentru interior și exterior, senzor de umiditate; prevăzută cu funcţii de management integrat pentru programarea luminii, a furajului și monitorizarea consumului de apă.

Alarma

- dispozitiv de alarmă pentru depăşirea valorilor de temperatură;

- sirena exterioară.

Hala nouă pentru tineret (H10) cu o capacitate de 2.400 locuri/hală. Cerințele de densitate a păsărilor în hale sunt de: 3-4 păsări/mp (cocoșei) și 4-8 păsări/mp (puicuțe), în cele hală fiind asigurată o densitate medie de cca. 6-7 păsări/mp.

Fiecare compartiment al halei este echipat astfel:

Adăpare:

- 3 linii de adăpare suspendate, cu 156 picurători si cupite pentru recuperare, regulator de presiune pe fiecare linie.

Furajarea:

- 1 buncăr cu capacitatea de 4,2 to (pe întreaga hală), dotat cu cantar de buncăr cu doze de cântărire; 3 circuite de furajare cu lanţ si jgheab; hrănitori circulare FLUX.

Microclimat:

- 8 clapete, prevăzute cu plasă de protecţie şi sistem de control automat de deschidere;

- 1 ventilator CL 1211 de 230 V, cu debitul Q=12.000 mc/h;

- 1 turbosuflantă JET MASTER GP40, pe gaz metan (consum nominal 3,6 Nmc/h);

- 1 dispozitiv de alarmă pentru depăşirea valorilor de temperatură.

Instalaţie de răcire:

- instalaţie de răcire cu faguri, montată pe lateralele halei, destinată răcirii aerului în anotimpul călduros;

- pompe recirculare, seturi conectoare.

Comandă microclimat:

- supraveghere și comanda cu calculator VIPER, senzori de temperatură pentru interior și exterior, senzor de umiditate; prevăzută cu funcţii de management integrat pentru programarea luminii, a furajului și monitorizarea consumului de apă.

Alarma

- dispozitiv de alarmă pentru depăşirea valorilor de temperatură;

- sirena exterioară.

Halele pentru adulte (H1 – H6), cu capacitatea de 6.050 locuri/hală, numărul total de locuri în cele 6 hale fiind de 36.300. Cerințele de densitate a păsărilor adulte (hibrid) sunt de 3,5-5,5 păsări/mp, în halele H1-H6 fiind asigurată densitatea de cca. 5,5 păsări/mp.

Halele pentru adulte sunt dotate astfel:

Adăpare:

- 2 linii de adăpători, cu picurători și cupițe pentru recuperare, regulator de presiune pe fiecare linie, profil de aluminiu anticățarare păsări, furtune racord;

- unitatea de racord la reţea cu apometru electronic, manometru, filtru, regulator de presiune central și dozator de medicamente.

Buncăr exterior furaj:

- buncăr din tabla galvanizată 17,4 mc (11,3 to), h=7 m, scară de vizitare, kit de montare; fiecare hală este prevăzută cu cate un buncăr de furaj.

Transport furaj:

- 4 linii transportor spirală pentru furaj din care:

- 1 buc. de la buncăr la cântar;

- 3 buc. de la cântar la buncăre de linie.

Furajarea:

- 3 circuite de furajare cu jgheab și lanţ, suspendate, motoare de 0,37 kW; 230/400 V; 50Hz; cu contactori de protecție, automatizare, cablu anticățărare păsări; hrănitori circulare FLUX.

Cuibare cu bandă colectare ouă pentru incubație:

- cuibarele sunt amplasate central în fiecare hală, sunt automate cu evacuarea găinilor pe timpul nopții și colectare mecanică a ouălor pe bandă și aducere în camera tampon. Numărul acestora este de 31 buc. pe un rând, numărul total este de 62 buc./hala.

Microclimat:

- ventilaţie longitudinală; admisiile sunt situate pe ambii pereți laterali, iar supravegherea și comanda se face automat prin calculator.

Admisie de aer proaspăt:

- cca. 42 clapete de admisie din PVC termoizolant, plasa antivibrații, acţionare centralizată prin servomotor comandat de calculator, barometru.

Exhausare aer viciat:

- 2 ventilatoare de coama CL600 cu capacitatea de 12.000 mc/h fiecare; 230V;

- 2 ventilatoare de coama CL600 cu capacitatea de 13.000 mc/h fiecare; 400V;

- 2 ventilatoare « Airmaster » EM50; 1.5 G; cu capacitatea de 41.930 mc/h;

Seturi motoare, contactoare de protecție, jaluzele exterioare

Încălzirea:

- 2 turbosuflante JET MASTER GP70, pe gaz metan (consum nominal 6,1 Nmc/h)

- seturi conectoare, unitate control presiune.

Instalația de răcire:

- răcirea se face prin pulverizare cu ajutorul unor duze de sprayere, montate pe peretele lateral deasupra admisiilor;

- 1 pompa de recirculare.

Comanda microclimat:

- supraveghere și comanda cu calculator VIPER, senzori de temperatură pentru interior și exterior, senzor de umiditate.

Alarma:

- dispozitiv de alarmă ACA-1 pentru depășirea valorilor de temperatură;

- sirenă exterioară.

Dotări şi activităţi auxiliare

| Platforma de dejecţii | Dejecţiile sunt colectate şi depozitate în forma solidă în incinta fermei, pe platforma betonată cu pereţi perimetrali şi acoperită. Suprafaţa utilă a depozitului de 355 mp este acoperită. Capacitate totală de stocare de 887,5 mc. După maturare, dejecţiile sunt preluate de agenţi economici sau persoane fizice pe bază de contract, pentru a fi utilizate ca fertilizant în agricultură |
| --- | --- |
| Statia de incubaţie ouă | 4 milioane/an |
| Filtru sanitar | Sunt amenajate patru filtre sanitare, separat pentru femei şi pentru bărbaţi. |
| Spaţiu administrativ | Bloc administrativ, birouri. |
| Grup social | Există amenajate două grupuri sanitare, separat pentru femei şi pentru bărbaţi. |
| Container pentru depozitarea la frig a cadavrelor de animale | Capacitate de depozitare cadavre: 400 kg - temperatura de păstrare - 18°C - sistem ecologic de răcire |
| Bazine de colectare ape uzate | - 1 bazin vidanjabil etanş cu V = 12 mc, pentru stocarea apelor uzate menajere de la grupurile sociale/filtru sanitar, birouri. - 1 bazin vidanjabil etanş cu V = 60 mc pentru stocarea apelor uzate tehnologice, spălare hale. |

Diagrama flux tehnologic Ferma nr. 17 – Transavia S.A - anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie.

8.3. Tehnici   pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriţionale aplicate se va asigura o nutriţie corespunzătoare a păsărilor, în scopul obţinerii unor produse de calitate cât şi reducerea cantităţilor de azot şi fosfor din dejecţiile de pasăre,

- hale  de creştere a păsărilor conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile conform BREF ILF în ceea ce priveşte sistemul de creştere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire,

- curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor se va realiza cu curăţitoare de înaltă presiune,

- instalaţii de adăpare prevăzute cu adăpătoare tip picurător cu talere pentru a înlătura pierderile de apă,

- înregistrarea consumului de apă cu racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central,

- detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă,

- pentru activităţile care implică un consum important de energie (ventilare) va fi asigurată o funcţionare controlată,

- iluminatul va fi asigurat de becuri cu consum redus de energie,

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului  bunelor practici agricole aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi ale Ord. nr. 942/2016, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă; aplicarea îngrăşămintelor organice se va  realiza numai  conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza  Studiului OSPA;

- evidenţa strictă a materiilor prime şi a materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, asigurarea in permanenţă a controlului calităţii acestora,

- evidenţa continuă a deşeurilor de pe amplasament şi raportarea datelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

Emisiile în aer relevante pentru activitatea de creștere intensivă a păsărilor sunt amoniacul, pulberile și mirosul.

Factorii care pot influența emisiile în aer sunt:

- strategia nutrițională de creștere a păsărilor;

- sistemul constructiv de adăpostire a păsărilor și de colectare a dejecțiilor;

- ventilația și sistemele de ventilare;

- încălzirea și temperatura interioară;

- cantitatea și calitatea de dejecții generate, care la rândul ei depinde de strategia nutrițională, tipul de litieră utilizat, sistemul de adăpare și numărul de animale;

- managementul deșeurilor (depozitare, transport, împrăștiere pe terenuri agricole).

| Faza de proces | Poluanţi | Sistem de reţinere poluanţi/punctul de emisie | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Halele de creştere a păsărilor pentru reproducţie | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | Ventilatoare, fără sistem de reţinere a poluanţilor, care asigură exhaustarea forţată a aerului din interior/ Sistemul de ventilaţie al halei. | - aplicarea tehnicilor nutriţionale, acceptate la nivel naţional prin care să se reducă cantităţile de nutrienţi din dejecţii şi implicit a mirosul de amoniac; - halele sunt echipate cu instalaţii tehnologice mecanizate pentru descărcarea furajelor din buncărele exterioare care alimentează liniile de furajare automate; - controlul climatului în interiorul halelor de creştere. |

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Sursa de emisie / sectorul | Caracteristica emisiei |
| --- | --- |
| Emisii din fermă: emisii dirijate prin sistemele de ventilație ale halelor; emisii fugitive prin aerisirile halelor în perioadele de vid sanitar și în perioadele de creștere; emisii fugitive de la manipularea animalelor la populare și la livrare spre abatorizare. | - pulberi, compuși mirositori și alte gaze: NH3, CH4, N2O, CO2, H2S, NOx |
| Emisii de la producerea energiei termice: emisiile de la producerea energiei termice – CT – din arderea gazului metan. emisiile de la turbosuflantele din hale – din arderea gazului metan. | -gaze de ardere: CH4, CO, CO2, NMVOC, NOx, Sox |
| Emisii din transporturi: emisiile de la transportul și manipularea păsărilor, furajelor și a altor materiale în incinta; emisii de la utilajele de transport dejecții. | -pulberi și gaze de esapament: CO, CO2, NOx, SO2, NMVOC. |

9.1.2. Emisii fugitive şi măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | - menţinerea dejecţiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - utilizarea unui spaţiu de depozitare închis, acoperit, prevăzut cu deschideri pentru ventilaţie - transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - acoperirea cu capace a bazinelor de vidanjare |
| Emisii de la mijloacele de transport | Oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.3. Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. EMISII  ÎN APĂ

Acest capitol este conform cu - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 59 din 04.03.2020 modificatoare a Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 172 din 09.05.2018, emisă de Administraţia Naţională «Apele Române» - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Apele uzate fecaloid - menajere – provenite de la grupurile sanitare ce deservesc corpul administrativ şi filtru sanitar din cadrul halelor de creştere păsări adulte, vor fi colectate şi conduse prin reţeaua de canalizare într-un bazin betonat, vidanjabil, de capacitate V= 12 m;

Apele uzate fecaloid – menajere provenite de la grupurile sanitare ce deservesc filtrul sanitar din cadrul halelor de creştere păsări tineret, vor fi colectate şi conduse prin reţeaua de canalizare într-un bazin betonat, vidanjabil, tricompartimentat, de capacitate V=2,5 m şi vor fi periodic vidanjate de către o societate autorizată în acest sens, pe baza unui contract încheiat între părţi, de unde vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate Mediaş.

Apele uzate tehnologice – rezultate de la igienizarea halelor de creștere păsări, la sfârșitul fiecărui ciclu de creștere sunt transportate prin rețeaua de canalizare tehnologică internă și prin intermediul căminelor colectoare situate în capătul fiecărei hale, într-un bazin betonat, vidanjabil, cu o capacitate V=60 mc. Apele uzate tehnologice sunt vidanjate de către operator autorizat cu care societatea deține contract, fiind transportate la stația de epurare a orașului Mediaș.

Prevederile BAT referitoare la colectarea şi utilizarea apelor tehnologice uzate:

Conform tehnicilor BAT, apă uzată stocată în rezervoare poate fi aplicată pe terenul agricol prin maşini de irigat sau poate fi tratată (epurată) într-o instalaţie de epurare a apelor uzate tehnologice;

Prin transportul şi epurarea apelor uzate tehnologice într-o staţie de epurare, activitatea se încadrează în prevederile BAT.

Apele pluviale – sunt colectate în rigole betonate deschise, cu descărcare în pârâul Buzd (EV1) şi râul Târnava Mare (EV2).

| Categoria apei | Receptori autorizați |  | Volum total evacuat (mc/zi | anual mediu miimc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zilnic maxim | zilnic mediu | zilnic minim |  |
| ape uzate fecaloid-menajere | 1 bazin vidanjabil V= 12 mc 1 bazin vidanjabil V: 2,5 mc |  | 0,9 mc/zi | 0,77 mc/zi | 0,62 mc/zi | 0,28 |
| ape uzate tehnologice spălări hale | 1 bazin vidanjabil V; 60 mc |  | 0,310 mii mc/an |  |
| ape pluviale |  | apele pluviale sunt descărcare în pr. Buz (EVI) i r. T-va Mare (EV2) |  |

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic m3 | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu |  |  |
| Ape uzate fecaloid-menajere | 1 Bazin vidanjabil cu V = 12 mc | 0,3 mc/zi | 0,24 mc/zi | 105 mc/an | Apele uzate colectate în bazine betonate vidanjabile sunt vidanjate de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A., conform contractului încheiat |
| Ape uzate tehnologice-spălări hale - 9 hale creștere pui | 1 Bazin vidanjabil cu V = 60 mc | 134,0 mc/serie, 808 mc/an (din cele 9 hale creștere pui) Se realizează 6-7 igienizări pe an |  |
| Ape pluviale | - | Se scurg prin rigole pluviale cu descărcare in pr. Buzd |

## 9.3. EMISII ÎN SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare,

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Titularul activităţii/operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone  desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- respectarea prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole,

- reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- titularul activităţii/operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- titularul activităţii/operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la împrăștierea pe sol a dejecțiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr 1182/2005 si MAPDR nr. 1270/2006. La distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşămintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL  ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

10.1.2. Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/ tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul   va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.  Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor  minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei.

10.1.6 În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii  operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8.  Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

10.1.11. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 59 din 04.03.2020, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 172 din 09.05.2018, valorile substanțelor poluante nu vor depăși următoarele valori

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate fecaloid menajere | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Amoniu | 6,5-8,5 350 mg/l 300 mg/l 500 mg/l 30 mg/l | Lista indicatorilor de calitate care trebuie urmăriţi şi valorile admisibile ale acestora pot fi modificate /completate de către operatorul staţiei de epurare |
| Ape uzate tehnologice | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Amoniu Fosfor total Detergenţi biodegradabili | 6,5-8,5 350 mg/l 300 mg/l 500 mg/l 30 mg/l 5 mg/l 25 mg/l |  |

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de limitele prevăzute H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinele de stocare a apelor uzate

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere

10.2.4. Operatorul activităţii/operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul de activitate/operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinele vidanjabile prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul de activitate/operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7. Operatorul activităţii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul activităţii are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare,

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului,

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Direcţia Ape Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul activităţii este obligat să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

10.2.12. In caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia:

-   să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului;

-  să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

10.3.  SOL

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.3.2. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor.

10.3.3. Încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale.

10.3.4. Operatorul activităţii are obligaţia să respecte prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordin nr. 1182/1270 din 2005 şi Codului de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul  nr. 942 din 2016

10.3.5. Operatorul activităţii are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

10.3.6. Deşeurile vor fi colectate în containere etanşe şi vor fi evacuate periodic conform modului de eliminare prevăzut în prezenta autorizaţie.

10.3.7. Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient (maxim 170 kg N/ha) pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închirierea de teren sau contracte încheiate cu terţi.

## 10.4. ZGOMOTUL

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea ventilatoarelor din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

10.4.1. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creştere;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei.

Conform Ordinului nr. 119/2014, cu completările ulterioare, (art. 16) dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte în perioada zilei, orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB. Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

Conform SR 10009/20017 orice spațiu care are activități comerciale, de producție sau de întreținere și care nu se află poziționat într-o zonă industrială stabilită prin P.U.G, limita admisibilă a nivelului de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) la limita spațiului funcțional nu trebuie să depășească 65 dB.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE

| Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Cantită-țile anuale t/an | Periculozita-te | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere | 1.500 | nepericuloase | pe platforma betonată cu pereţi perimetrali şi acoperită. Suprafaţa utilă a depozitului de 355 mp. Capacitate totală de stocare de 887,5 mc sau vor fi furnizate direct la societatea agricolă cu care deţin contract. | Valorificare ca fertilizant pe terenurile producă-torilor agricoli din zonă | - |
| 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animaliere – cadavre de păsări | 17-18 | nepericuloase | Se depozitează temporar în containerul frigorific de pe amplasamen -tul fermei | Prin societăţi autorizate | - |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 7,5 | nepericuloase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate, în recipienţi specifici | Se predau la societăţi specializate autorizate | Eliminare la un depozit autorizat |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 0,5 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Prin societăți autorizate | - |
| 15 01 02 | Ambalaje de material plastic | 0,05 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 15 01 10* | Ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,15 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 15 02 03 | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminată altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0,05 | nepericuloase | Se depozitează temporar, în spatii amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 18 02 08 | Deşeuri de medicamente de uz veterinar | 0,003 | nepericuloase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 18 02 03 | Deşeuri a căror colectare şi eliminare care nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | 0,005 | nepericuloase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 0,01 | periculoase | Se colectează în pubele | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate | 0,01 | nepericuloase | Se colectează în pubele | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 02 01 10 | Deșeuri metalice | 0,1 | nepericuloase | Se colectează în pubele | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice | 0,10 | nepericuloase | Se colectează în pubele | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 0,15 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 16 02 14 | Echipamente casate (DEEE – uri) | 0,6 | nepericuloase | Se colectează în pubele | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

11.1.1.  Operatorul   are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.6. TRANSAVIA S.A. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca în fiecare an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în R.A.M.

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13  Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase:

- producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Sibiu până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011( r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de D.S.V.S.A.

11.1.21. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor:

Dejecțiile din hale sunt evacuate din hale, la sfârșitul seriei, cu un procent ridicat de substanță uscată și sunt preluate preiau de S.C. AGROFERM S.R.L. sau în mod excepțional se depozitează în depozitul acoperit.

Platformă pentru dejecții: suprafața utilă = 355 mp;

- înălțime centură 1,5 m;

- forma grămezii: prismă și peste 1,5 m – piramidă;

- Vutil platformă = 355 x 1,5 + (355x3)/3 = 887,5 mc.

- rezultă cca. 1.600 to dejecții/an, adică o medie de 30 kg/loc păsări pentru reproducție (tineret, adulte).

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-  asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite,

-  igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea:

- depozitarea dejecţiilor solide se va face pe o platformă de stocare dimensionată corespunzător pentru asigurarea staţionării acestora pentru o perioadă de timp în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole.

- depozitul pentru dejecții este amenajat etanș și amplasat izolat în partea de nord a fermei. Depozitul a fost construit cu ziduri perimetrale de 1,5 m înălțime, pe trei laturi – cu deschidere către fermă, învelitoarea este dintr-o membrană din PVC impregnată, ancorată pe o structură metalică. Astfel, este asigurată ventilația naturală în interiorul depozitului, prin spațiul liber prevăzut între zidurile perimetrale și învelitoare. Capacitatea de stocare a platformei este de 887,5 mc, respectiv 355 mp, capacitate ce satisface cerinţele de depozitare pentru minim 6 luni, pe perioada interdicţiei de aplicare pe terenuri agricole.

Evidenţe, înregistrări:

De fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor va fi însoţit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecţiilor şi de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele şi adresa producătorului cât şi a destinatarului, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor şi data livrării. Fiecare transport se înregistrează în Registrul de transport dejecţii animaliere, la fiecare fermă, împreună cu datele din borderou.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole" aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005 şi ale Ordinului nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zăpadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 942/2016.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislației în vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene, utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea. ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul  este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5. Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă. Conform S.G.A., analizele la efluent se fac doar in laboratoare acreditate.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer;

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane;

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.11. Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

## 13.2. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Poluant | Metode de analiză | Frecvenţa monitorizării /analize, metode,tehnici |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona depozitului de dejecţii - în zona receptorilor sensibili | STAS 10812-76 | Semestrial sau în situaţia existenţei reclamaţiilor; Cu ocazia realizării planului de management al mirosului |

13.2.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.2.2. În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

13.3.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 59 din 04.03.2020 – modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 172 din 09.05.2018.

13.3.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

13.3.3 Ape uzate menajere colectate în bazin vidanjabil

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ţine o evidentă în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanjării şi locul de transport şi descărcare a conţinutului vidanjei;

- numărul de vidanje transportate/ciclu şi volumul de apă uzată evacuat;

- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

13.4. MONITORIZAREA POLUANŢILOR ÎN SOL

Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/kg | la 5 ani | conform standardelor în vigoare |
| 2. | Pb | mg/kg |  |  |
| 3. | N-NH4 | mg/kg |  |  |
| 4. | N-NO3 | mg/kg |  |  |
| 5. | PO4 | mg/kg |  |  |
| 6. | Hidrocarburi din petrol | mg/kg |  |  |

Puncte de monitorizare:

- S1 – depozit dejecţii -                           coordonate X 520004.478      Y  453386.114

- S2 – între halele de creştere nr. 7 şi 8 -  coordonate X 520011.113      Y  453447.279

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în raportul de amplasament realizat de ECO TERRA în anul 2017 şi se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament. Monitorizare va fi inclusă în RAM aferent anului 2022.

## 13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.5.1. Se va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

## 13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Se va ţine evidenţa eliminării de deşeuri din fermă, în registre special constituite:

- date despre preluarea deşeurilor animaliere în vederea neutralizării lor;

- date despre transporturile de deşeuri şi operaţiile de valorificare sau eliminare, după caz;

- date despre dejecţiile utilizate ca fertilizanţi: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora;

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

- transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată;

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană desemnată de managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic  despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportări aplicaţii SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie – 15 iunie sau la solicitarea APM Sibiu | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie - 15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși si Transferați conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Reclamaţii (când ele exista) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 01 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |
| Evidența gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | prima raportare în cadrul RAM pentru 2021 | A.P.M. Sibiu |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Planul de management al mirosului | anual | în cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | raportare în cadrul RAM din 2021 | A.P.M. Sibiu |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | raportare în cadrul RAM din 2021 | A.P.M. Sibiu |
| Monitorizarea poluanţilor din sol | 5 ani | raportare în cadrul RAM din 2022 | A.P.M. Sibiu |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | raportare în cadrul RAM din 2021 | A.P.M. Sibiu |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Sibiu şi la GNM – CJ Sibiu.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu.

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

-  instalația este conformă cu noile condiții de autorizare.

15.11. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate după dată acordării autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia.

15.12. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

-  poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

-  din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

-  prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.4 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei.

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a păsărilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor;

- masuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, înainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. In cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local.

17.2. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu

competenţa că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu (conform Legii nr. 221/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/22.02.2006, privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României).

17.3. In cadrul Planului operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, titularul activităţii/operatorul va avea desemnată o zonă în care să se poată efectua îngroparea cadavrelor de păsări în condiţii de siguranţă, în caz de aprobare conform prevederilor legale în perioada unor epizootii, sub directa supraveghere şi control al autorităţii sanitar veterinare, fără ca această acţiune să afecteze semnificativ factorii de mediu sol şi apă subterană. Această zonă va fi marcată pe planul de situaţie a fermei.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Comisariatul Judeţean Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu

## Glosar DE termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, București, Bulevardul Libertăţii nr. 12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5. | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui, referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor şi a impactului asupra mediului, în întregul sau. |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 6. | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 7. | RAM | Raport anual de mediu |
| 8. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 10. | Cod CAEN | Cod de clasificare a activităţilor din economia naţională |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 5 |
| 4 | DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII | 6 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 7 |
| 5.1 | Acţiuni de control | 7 |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire | 8 |
| 5.3 | Responsabilităţi | 9 |
| 5.4 | Raportări | 9 |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor | 10 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 11 |
| 7 | RESURSE: apa, energie electrică şi gaze naturale | 15 |
| 7.1 | APA | 15 |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ŞI A GAZELOR NATURALE | 16 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 17 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 17 |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice | 18 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate | 20 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 21 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 21 |
| 9.2 | Emisii în apă | 23 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 23 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR | 24 |
| 10.1 | Aer | 24 |
| 10.2 | Apa | 25 |
| 10.3 | Sol | 27 |
| 10.4 | Zgomotul | 27 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE | 28 |
| 11.1 | Managementul deşeurilor generate de activitate | 28 |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 34 |
| 12 | INTERVENȚIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUAȚILOR DE URGENTA | 35 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII | 35 |
| 13.1 | Prevederi generale privind monitorizarea | 35 |
| 13.2 | Monitorizarea mirosului | 36 |
| 13.3 | Monitorizarea emisiilor în apă | 37 |
| 13.4 | Monitorizarea poluanţilor în sol | 37 |
| 13.5 | Monitorizare tehnologică/variabilelor de proces | 38 |
| 13.6 | Monitorizarea deşeurilor | 38 |
| 13.7 | Monitorizare post închidere | 38 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA | 38 |
| 15 | OBLIGAȚIILE TITULARULUI | 41 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 43 |
| 17 | FUNCȚIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ | 45 |
| 18 | GLOSAR DE TERMENI | 45 |
| 19 | ABREVIERI | 47 |
| 20 | CUPRINS | 48 |

# Comments

D. PAVEL: In cadrul fermei nu exista sectie de incubatie.

Ouale pentru incubatie sunt de circa 4 milioane/an - productia anuala de oua. In cadrul fermei exista o statie de sortare oua (C16).

D.PAVEL Autorizatie sanitar veterinara nr.231/20. 01.2020

D. PAVEL: CF AGA PCT. 3.1. SI 3.2.

D. PAVEL:” Deșeurile solide din hale / dejecțiile sunt preluate de către terți – S.C. AGROFERM S.R.L. și

sunt utilizate ca fertilizant natural pentru terenurile agricole.

La finalul fiecărei serii dejecțiile sunt evacuate din hale și preluate decontractant.

Platforma proprie pentru dejecții se utilizează în cazuri excepționale, de ex epidemii, când

dejecțiile nu pot fi scoase din fermă. Conform Contractului nr. 5320/29.07.2014 încheiat cu

AGROFERM S.R.L., prestatorul e obligat să asigure managementul dejecțiilor în timpul

transportului, stocării și valorificării (art. 4.2. pct. 1) și să depoziteze dejecțiile solide, în depozite

de stocare dimensionate corespunzător”

D. PAVEL: 1 bazin vidanjabil etans V = 2 mc, pentru stocarea apelor uzate menajere de la grupurile sociale/filtru sanitar hale tineret

D. PAVEL: Operarorul, pana la aceasta data, nu a fost informat de catre autoritati in cazul micsorari distantei, drept pentru care operatorul nu se poate preocupa de acest aspect.

D.  PAVEL: Se repeta cu punctul 10.1.7.

  - D.PAVEL: Cf. AGA 7.1. În conformitate cu prevederile H.G. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare la evacuarea în rețeaua de canalizare/statie de epurare a apei uzate vidanjate, valorile admise ale substanțelor poluante vor fi cele stabilite de operatorul canalizării/statiei de epurare.

D. PAVEL: Nu se depoziteaza pe platforma amenajata din ferma decat in cazuri exceptionale. La data generarii sunt preluata de catre agent economic cu care detinem contract pentru valorificare ca fertilizant pe terenuri agricole.

D. PAVEL: - si oua sparte

D. PAVEL: Avand in vedere faptul ca este o zona agro-industriala, propunem analizarea frecventei la 10 ani cf. Legii 278/ 2013 – art. 16, (3) Autorizaţia integrată de mediu prevede ca, cel puţin o dată la 5 ani, să se realizeze o monitorizare pentru apele subterane şi, cel puţin o dată la 10 ani, pentru sol, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare