Nr.:

Referitor dosar nr: 16202/13.08.2019

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

draft

Operator:  Societatea TRANSAVIA   S.A.

Sediu social: Oiejdea, șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba

Denumirea instalaţíei:  Ferma nr. 9 de creştere a puilor Miercurea Sibiului

Amplasamentul instalaţiei:  Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

Cod CAEN (rev. 2) :

0147 – creşterea păsărilor;

0162 – activități auxiliare pentru creșterea păsărilor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de  48 (patruzeci şi opt) pagini semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru titular, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

Emisă de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                              p.  ŞEF SERVICIU AVIZE,

Livia MITEA                                                                 ACORDURI AUTORIZAŢII,

Marius PLEŞA

# p. ŞEF SERVICIU Calitatea Factorilor de Mediu,

# Maria Cecilia DOBROTA

ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

Anca DEVIAN

ÎNTOCMIT,

Consilier Mariana SUCIU

Consilier Consuela BARBU

Consilier Oana Maria NEGREU

1.DATE DE IDENTIFICARE A  OPERATORULUI

Operator: Societatea TRANSAVIA S.A.

Sediul social: Oiejdea, șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba;

Număr de ordine în registrul comerţului: J1/89/1994; Cod unic de înregistrare:  RO5182310

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 1100007 emis la data de 23.04.2008

Date de contact ale societăţii:

- Tel/fax:  0755102342/0258814466; 0258813295

- e-mail:  mediu@transavia.ro

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de  Societatea TRANSAVIA S.A. cu sediul în localitatea Oiejdea, Şoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 16202/13.08.2019 şi completărilor ulterioare,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primăriei localităţii Miercurea Sibiului din data de 02.12.2019;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii Guvernului nr. 68/2019 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, în baza Hotărârii nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 462/1993,  pentru  aprobarea  Condiţiilor tehnice  privind  protecţia  atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completarile ulterioare;

- SR 10009/2017,  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5 /2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.M. nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Hotărârea nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 176/2004, privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură;

- Ordonanţa 24/2016, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- H.G. nr. 236/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Ordinul nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- H.G. nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

### Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene, şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB xx din xxxxxxx

pentru  Societatea TRANSAVIA  S.A.

denumirea instalaţiei: Ferma nr. 9 de creştere a puilor Miercurea Sibiului

amplasamentul instalaţiei: Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalaţie sub controlul operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6. creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:  a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013.

Capacitatea instalaţiei:  Capacitatea instalaţiei este de 350000 locuri/serie.

Regim de lucru: permanent  365 zile/an, 24 ore/zi.

Număr de personal pentru deservirea fermei:  21 persoane.

Anul  punerii în funcţiune a instalaţiei:  2009.

Obiectul autorizaţiei integrate de mediu îl constituie activităţile principale de creştere a păsărilor, transportul şi depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite.

Activităţi direct legate de fluxului tehnologic:

  - popularea fermei cu pui de o zi, achiziţionaţi de la exploataţii autorizate din Uniunea Europeană;

  - recepţia cantitativă şi calitativă a furajelor, materiilor prime şi materialelor necesare desfăşurării activităţii;

  - întreţinerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică;

  - efectuarea tratamentelor sanitar-veterinare în fermă (vaccinări etc.);

  - spălarea şi dezinfectarea halelor  – operaţiile vidului sanitar;

  - gospodărirea deşeurilor, inclusiv dejecţii animaliere.

Activităţi conexe:

  - alimentarea cu apă  din surse proprii;

  - alimentarea cu energie electrică;

  - managementul deşeurilor;

  - gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);

  - aprovizionarea cu materii prime şi materiale;

  - activităţi administrative.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent  documentaţiei de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia înaintată de Societatea TRANSAVIA S.A. pentru emiterea Autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

  - Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de MABECO S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 16202/13.08.2019 şi 21757/07.11.2019 şi anexe  la Formularul de solicitare;

  - Raport de amplasament elaborat de MABECO S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 16202/13.08.2019 şi 21757/07.11.2019 şi anexe la Raportul de amplasament;

  - Certificat de înregistrare seria B nr. 1100007 eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul Alba;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru nr. 18779 din data de  27.07.2016;

  - Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 155 din 14.06.2019, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş;

  - Studiul agrochimic al teritoriului S.C. TRANSAVIA S.A –localitatea Spring, judeţul Alba;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 021 din 03.09.2019 emisă de D.S.V.S.A. Sibiu pentru  activitatea de exploataţie comercială de păsări;

  - Organigrama unităţii;

  - Extras CF nr. 100219 şi extras CF nr. 100064;

  - Notificarea pentru certificarea conformităţii nr. 692 din 31.10.2019, emisă de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu;

  - Contract de furnizare energie electrică nr. 1000376971/12.2018/EE/4936 din anul 2018;

  - Contract de vânzare-cumpare gaze naturale nr. 307/2017;

  - Contract pentru incinerarea deşeurilor periculoase încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. şi anexa 1 parte integrantă la contract nr. 8935 din 01.03.2015;

  - Contract cadru nr. 8249 din 01.05.2008, incheiat cu S.C. MAGGOTS & BAITS S.R.L., privind colectarea deşeurilor de origine animală (cadavre de pasăre);

  - Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 1696 din 01.11.2015 şi anexele 1,2,3,4 la contract, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. pentru colectarea deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase;

  - Contract de prestări servicii de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere şi a celor industriale asimilabile celor menajere nr. 278 din 17.09.2012, încheiat cu S.C. ECO MĂRGINIMEA S.A.;

  - adresa nr. 1306200, emisă I.S.U. Sibiu din  06.11.2008 XXXXXXXXXX; sau autorizație????

  - Fişe cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine de analiză;

  - Plan de încetare temporară sau definitivă a activităţii;

  - Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

  - Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

  - Completări la documentaţie cu privire la respectarea conformării cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

ANEXE

- Auditul deşeurilor-Prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri generate nr. 1750 din 26.02.2019, anexa la Raportul de amplasament şi al situaţiei de referintă;

- Plan de management al dejecţiilor animaliere fermelor avicole şi vegetale nr. 570 din 21.01.2019, anexa la Raportul de amplasament;

  - Buletine de analiză apă uzată tehnologică-medie 2019, anexa la Raportul de amplasament;

- Buletin de analiză foraj;

  - Raport de încercare sol nr. PI903705 din 23.07.2019, anexa la Raportul de amplasament;

  - Raport de încercare apă subterană nr. 4 şi nr. 5/2019, anexa la Raportul de amplasament;

-   Raport de ȋncercare apă freatică (referinţă 2009), anexa la Raportul de amplasament;

-   Raport de ȋncercare analize apă uzată 2019 anexa la Raportul de amplasament;

-   Plan de prevenire şi combatere poluări accidentale 2019 – 2023, anexa la Raportul de amplasament;

-  Plan de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă nr. 2716/27.03.2019, anexa nr. 3 la Raportul de amplasament;

  - Plan management mirosuri nr. 881/30,01.2019, anexă la Raportul de amplasament;

  - Plan de management al dejecţiilor animaliere nr. 570/21.01.2019, anexa nr. 1 la Raportul de amplasament;

  - Auditul deşeurilor – prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri generate nr. 1750/26.02.2019.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea TRANSAVIA S.A. nu are implementat un sistem de management de mediu certificat.  Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare  pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1.  Operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul  trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri şi utilizării eficiente a energiei.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise în mod regulat şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, producerea de deşeuri;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele auditurilor;

- rezultatele analizelor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conştientizarea implicaţiilor reglementării date de autorizaţie, pentru activitatea societăţii şi pentru sarcinile de lucru;

- conştientizarea efectelor potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale;

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare;

- conştientizarea prevenirii emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim – ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1.  Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Societatea TRANSAVIA S.A. prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora.  Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3.  Operatorul  va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor  mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4.  Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei   pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu – Comisariatului  Judeţean Sibiu, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap. 14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are urmatoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea  permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea  operatorului instalaţiei;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al  operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.4.  Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1),  trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

6. Materii prime şi auxiliare

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| Categorii de materii prime/auxiliare | Natura chimica/ compoziţie | Consum anual (estimat) | Periculozitate | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de 1 zi | nu este cazul | 350 000 pui/serie | nu este cazul | 22 hale de creștere |
| Hrana (furaje uscate): porumb, grau, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat de calciu alimentar, alte microelemente/ pe faze de crestere | Organic, anorganic/ amestecuri | 8000 - 10500 to/an | nepericuloase | Stocate în buncăre amplasate la capătul fiecarăi hale. |
| Așternut de creștere – paie și/sau rumeguș | Organic/ nepericulos | 1000 - 2000 to/an | nepericuloase | Se stochează în magazia pentru depozitarea așternului |

Materiale periculoase, cantitati utilizate, periculozitate, mod de depozitare

| Nr crt | Categorii de materii prime/auxiliare | Denumire | Natura chimica/ compoziţie | Consum anual (estimat) | Periculozitate | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfectant pentru suprafete, instalatii | Formol/ termo nebulizare | Organic, formaldehidă 36-38%, metanol 2,5-4% | 2 tone | H301+ H311+H341, H314, H317, H341, H350, H371 | Magazie închisă, securizată |
| 2 | Dezinfectant pentru suprafețe, instalații, mijloace de transport | Virocid (suprafete, pardoseala, instalatii, mijloace transport) | Amestec /organic - alkyldimethylbenzyl ammoniumchloride 15 – 30%; - Didecyldimethyl ammonium chloride 5–15%; - Glutaraldehyde 5– 15%; Isopropanol 5 – 15% | 17 000 kg | H226, H302; H312; H314, H317, H332, H334, H400, H410, H412 |  |
|  |  | cid 2000 (linii de apa prin interiorul acestora) | Amestec /anorganic- organic Peroxid de hidrogen 15 – 30% ;Acid peracetic 5–15%; Acid acetic 5-15% |  | H242; H312;H314; H332; H335 H410 |  |
|  |  | var hidratat (suprafete) | Anorganic/ hidroxid de calciu |  | H315, H318, H335 |  |
|  |  | ANTI-GERM FOAM BD-QF* SAU DM CID | Amestec /anorganic- organic |  | H290; H314 H412 |  |
|  |  | soda caustica (suprafete) | anorganic |  | H314; H290 |  |
|  |  | Virakil | Amestec, Quaternary ammoniu compounds, benzyl-C12-16-Alkyldmethyl, chlorides, glutaraldehyde |  | H290 H302+H332, H314, H317, H334, H335, H410 |  |
|  |  | Lerasept® Aktiv Material dezinfectant Agent curăţare (suprafete instalatii, asternut, mijloace de transport) | Amestec /anorganic- organic Peroxid de hidrogen 25-50%; Acid peracetic 2,5–10%; Acid acetic 2,5-10%; amestec de agenţi activi de suprafaţă 2,5-10% |  | H272, H290; H302; H332, H314, H318; H335; H410 |  |
|  |  | sulfat de cupru (dezinfectare asternut uscat) | Anorganic |  | H302; H319, H315; H400, H410 |  |
|  |  | GPL propan/dezinfectie hale (suprafete) | Amestec / organic propan 40-60%, n,izo-butan 0-60% | 66 butelii*12 kg /serie | H220 |  |
| 3 | Insecticid Rodenticid – soareci | Arpon g | Amestec / organic Solvent nafta (petrol), uşor aromatic 75-100%; Cypermetricins/trans Calcium 10-25%; dodecylbenzenesulphonate 1-2,5%;9-octadecen-1-ol-etoxylate 1-2,5%; | 55 kg | H410; H304; H226; H315; H336 | Magazie închisă, securizată |
|  |  | Alba@insecticid de muște | Amestec / organic Clotianidin (ISO); 3-[(2-clor-1,3-tiazol-5-yl)metil]-2-metil-1 –nitroguanidin 2,3 %; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one > 0,10 - < 0,50 % |  | H317; H411 |  |
|  |  | K-OTHRINE SC 25 | Amestec /organic Deltametrin Promecarb Amestec de 5-clor- 2-metil-3(2H)- izotiazolonă şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă |  | H400; EUH208 |  |
|  |  | Agita 10 WG | Amestec / organic Thiamethoxam 10 -<20% (Z)-9-tricosene 0,01 -0,1% |  | H400 H410 |  |
|  |  | SOLFAC EW 50 | Amestec / organic Ciflutrin 5% Solvent nafta (petrol), uşor aromatic >1-< 10% |  | H317; H400; H410 |  |
|  |  | PRODIORAT CUB PARAFINAT rodenticid | Amestec / organic Bromadiolona 0.005 %; Benzoat de denatoniu 0.001 % |  | EUH401 |  |
| 4 | Tratarea apa | VerSal dezinfecţie linii apă | Amestec / organic Acid formic>50-<70% L-(+) Acid lactic>10-<30 %; Acid propionic>5-< 10 %; Acid citric>1-< 5 %; Acid acetic>1-<5 % | 6700 kg | H302+ H332, H272, H314, H335; H400; H410 | Magazie închisă, securizată |
|  |  | Hipoclorit de sodiu/tratare apă din foraj | Anorganic/ Hipoclorit de sodiu- 12,5 ± 2.5 % clor activ |  | H290, H314, H400, H411 |  |
| 5 |  | Motorină | Organic/ amestec | 5000 litri | H351 | Nu se stochează pe amplasament, se aduc atuci cand se utilizează |
| 6 |  | Benzină |  | 300 litri | H224, H315, H340, H350, H361f, H411 |  |
| 7 |  | Uleiuri/întreţin. echipamente | Organic/ amestec | 100 litri | -- |  |
| 8 |  | Ciment/reparaţii pardoseli | Anorganic/ amestec | daca este cazul | H315, H317, H318, H335 |  |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Substanţele sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară deșfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Orice modificare cu potenţial impact asupra mediului privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

6.9. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor:

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 20 - 22 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată şi optimă de amino acid |
|  | De îngrăşat (grower) | 19 - 21 |  |
| Adulte | 18 - 40 saptamani | 15,5 – 16,5 |  |
|  | 40 - saptamani | 14,5 – 15,5 |  |

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 0,65 – 0,75 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizand fosfati si/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hranire |
|  | De îngrăşat (grower) | 0,60 – 0,70 |  |
| Adulte | 18 - 40 săptămânii | 0,45 – 0,55 |  |
|  | 40 - saptamani | 0,41 – 0,51 |  |

  - evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

  - analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

  - aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

  - studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

  - realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - Apa

Prevederile prezentului  capitol sunt conforme Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 155 din 04.06.2019, valabilă până în 14.06.2022, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş.

7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul găinilor şi spălarea halei

Sursa: - subteran.

Volume şi debite de apă autorizate în scop igenico –sanitar şi ȋn scop tehnologic:

- zilnic maxim: 89,2 mc/zi (1,0 l/s);

- zilnic mediu: 65,8 mc/zi (0,75 l/s);

- zilnic minim: 0,84 mc/zi (0,01 l/s) – în perioadele de vid sanitar,

- anual mediu: cca 19,2 mii mc

din care:

→ în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat:

–    zilnic mediu: 0,8 mc/zi.

Consumul specific de apă este de 0,1-0,25 l apă/zi/cap pasăre.

Alimentarea cu apă a fermei se face din freatic, prin intermediul a 3 puțuri săpate:

Puț săpat P1 – este echipat cu pompă submersibilă cu senzor de nivel, cu următoarele caracteristici: D=1m și H=8m.

Puț săpat P2 – este echipat cu pompă submersibilă cu senzor de nivel, u următoarele caracteristici: D=1m și H=8m; reprezintă sursa de rezervă, rețeau de distribuție este identică cu sursa P1; puțul este folosit ca și foraj de monitorizare amplasat în aval de fermă.

Puț săpat P3 – este echipat cu instalație tip hidrofor, caracteristicile sursei: D=1m și H=8m.

Instalaţii de captare:

Puţurile P1 şi P2 sunt echipate cu pompe submersibile cu senzor. Apa captată este pompată ȋntr-un rezervor de ȋnmagazinare betonat, suprateran, avȃnd V=200 mc ȋn care se face clorinarea automată a apei. De aici apa este pompată în reţeaua de distribuţie prin intermediul unei staţii de pompare echipată cu 2 pompe dimensionate pentru asigurarea funcţionării sistemului de alimentare cu apă. Puţul P3 este echipat cu o instalaţie de tip hidrofor, apa prelevată este utilizată doar pentru adăpat păsări în perioada de vaccinare (vaccinul se amestecă cu apa de băut). Acest sistem de distribuţie este separat de reţeaua de distribuţie aferentă surselor P1 şi P2.

Instalaţii de tratare:

Apa prelevată din puțurile P1 si P2 este dezinfectată prin intermediul unei instalații automate de dozare cu hipoclorit de sodiu. Dozajul este asigurat prin intermediul unei pompe dozatoare.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: rezervor de ȋnmagazinare din beton, suprateran (V=200 mc).

Reţeaua de distribuţie:

Sistemul de distribuție a apei de băut în fiecare hală de pui cuprinde:

- cȃte 4 linii de adăpare/hală, cu picuratori supercombi suspendate, cu cupiţe recuperatoare;

- regulator de presiune;

- dozator de medicamente;

- aparat de măsurat consum apă/hală.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:  ȋn scop PSI se vor utiliza sursele de apă existente.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinţei se face în regim nominal.

7.1.4. Modul de folosire al apei

Volumul de apă asigurat: apă igienico-menajeră şi apă tehnologică:

| Necesarul de apă | Maxim 89,2 mc/zi=1,0 l/s |
| --- | --- |
|  | Mediu 65,8 mc/zi=0,75 l/s |
|  | Minim 0,84 mc/zi=0,01 l/s (vid sanitar) |
| Cerinţa de apă | Maxim 89,2 mc/zi=1,0 l/s |
|  | Mediu 65,8 mc/zi=0,75 l/s |
|  | Minim 0,84 mc/zi=0,01 l/s (vid sanitar) |

Gradul de recirculare internă a apei: 0%- apa nu se recirculă.

Norme de consum apă:

| Pui | 0,18 l/pui/zi |
| --- | --- |
| Igenizare hale | 10 l/mp hală |

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă - pentru măsurarea debitelor de apă prelevate este montat un debitmetru.

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană;

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse;

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile;

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor;

Operatorul are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani. Prima raportare in RAM aferent anului 2023. Studiul va identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei pe amplasament, iar recomandarile acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, dupa caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1 Utilizarea energiei si resurselor:

Operatorul respectă prevederile documentului de referinţă pentru utilizarea eficientă a energiei, aplicȃnd următoarele tehnici, prevăzute la BAT 8:

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora;

- utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

Consumul de utilităţi în instalaţia TRANSAVIA SA Miercurea Sibiului:

- energie electrică – 686 MWh/an;

- gaze naturale – 4770 MWh/an.

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil;

- funcţionarea optimă a ventilaţiei mecanice pentru a obţine un control bun al temperaturii şi pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor (curăţarea tubulaturii şi a ventilatoarelor);

- verificarea funcţionării motoarelor şi a sistemelor de antrenare;

- utilizarea optimă a capacităţii de adăpostire disponibilă;

- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului păsărilor;

- pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii şi a umidităţii din hale);

- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire;

- utilizarea aerotermelor de mare eficienţă cu consum redus de gaz metan;

- iluminarea spaţiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;

- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări  şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2024.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

Ferma este amplasată la ieşirea din localitatea Miercurea Sibiului, în intravilan, zona cu activități agro-industiale. Accesul auto în fermă se face pe partea dreaptă a drumului european E68, tronsonul Sibiu – Sebeș Alba.

Vecinătăţi :

Vecinătăţi ale amplasamentului pe care se află ferma TRANSAVIA Miercurea Sibiului sunt:

- nord: pășune

- est: drum de exploatare, pășune

- vest: pășune

- sud: râul Secaș, autostrada A1

Bilanţ teritorial:

Pe terenul din localitatea Miercurea Sibiului identificat prin extrasul CF nr. 15298, ce aparţine societăţii TRANSAVIA SA, se află 22 de hale pentru creșterea păsărilor, anexe administrative, platforme, cu suprafaţa totală de 111 539 mp, din care:

- clădire birouri și filtru sanitar, dotată cu vestiare, grupuri sanitare și dușuri (S=201 mp)

- bazin dezinfector pentru roțile autovehiculelor care au acces în fermă (S=19 mp)

- 12 hale mari de creștere intensivă a puilor (S=1190 mp/hală) și 10 hală mici de creștere intensivă a puilor ( S=640 mp/hală)

- 4 magazii (S=1323 mp)

- casă poartă (S=7mp)

- atelier de întreținere

- fânar pentru paie (S=555 mp)

- sisteme de alimentare cu apă, de canalizare (ape uzate menajere, uzate tehnologice și ape pluviale), bazine vidanjabile.

Restul suprafeței de 88 754 mp sunt suprafețe libere, care constau în:

- drumuri de acces 4438 mp

- platformă betonată 26 630 mp

- zonă verde 56294 mp

- împrejmuiri 1392 mp.

Titularul de activitate dispune și de o platformă de depozitare așternut uzat pe o suprafață de 1000 mp, situată în extravilanul localității Miercurea Sibiului, la aprox. 2,5 km de localitate și la aprox. 1,5 km de amplasamentul fermei.

Alte dotări

În zona halelor de pe amplasament se află:

- Filtru sanitar

- Clădire administrativă, cu magazii/depozite pentru produse farmaceutice pentru uz veterinar, materiale pentru dezinfecţie, deșeuri

- Generator de curent – cu funcţionare pe motorină, putere 350 kVA (tip CUMMINS- C350D5)

- Camera stocare mortalităţi, cu agent de răcire: freon R404A-R507A

- Bazine pentru colectare ape uzate

- Rezervor de apă - 200 m3; asigură și rezerva de apă de incendiu

- Post TRAFO in administrarea E-ON.

Coordonate amplasament:

Coordonate Stereo 70:    X = 459110.654, Y = 237430.968.

Amplasamentul este situat în perimetrul corpului de apă subterană ROMU07, conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Situarea ȋn raport cu  siturile Natura 2000 – Podișul Secașelor, situat în partea de nord a fermei nr. 9 Miercurea Sibiului, la cca. 3,37 km de amplasament; situl Frumoasa la cca. 17.64 km și  situl Insulele Stepice Șura Mică la cca. 26.13 km.

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

Capacitatea instalaţiei este de 350 000 locuri/serie.

Cele 22 hale de creștere intensivă a păsărilor pentru carne care alcătuiesc instalaţia Transavia din localitatea Miercurea Sibiului, jud. Sibiu, sunt dispuse pe amplasament pe două rânduri. Toate halele sunt similare ca și dotări, fiind dotate cu instalații interioare de hrănire, alimentare cu apă, energie electrică, încălzire și ventilație.

Halele sunt grupate pe două tipuri de suprafețe, identificate ca halele nr. 1-10 – hale mici de creștere intensivă a puilor cu suprafața de 640 m2/hală și capacitatea de 10 000 locuri/hală, respectiv halele nr. 11-22 – hale mari de creștere de creștere intensivă a puilor cu suprafața de 1190 m2/hală și capacitatea de 20 800 locuri/hală .

Halele sunt construite din cărămidă și BCA, au acoperis din cheson de beton termoizolat polistiren, acoperit cu covor bituminos, peste care este realizată șarpantă cu învelitoare din plăci de azbociment.

Toate halele sunt dotate cu microcalculator de proces (tip VIPER TOUCH) pentru controlul instalatiilor de adapare, încălzire și climatizare.

Echipamentele cu care sunt dotate cele 22 de hale care alcătuiesc instalaţia.

Sistemul de furajare (hrănire):

- Halele mici (nr. 1-10) sunt prevăzute cu: buncăr amplasat în exteriorul halei, de tip Awila 6A3, cu capacitate de 10 tone pentru furaje, cu încărcare pneumatică, sistem de transport al furajului tip Flex-Vey 75 de la bucărul exterior la buncărașele de la fiecare din cele 3 linii de furajare interiorare tip Augermatic, cu hrănitori tip Fluxx.

- Halele mari (nr. 11-22) sunt prevăzute cu: buncăr amplasat în exteriorul halei, de tip Awila 6A4, cu capacitate de 13 tone pentru furaje, cu încărcare pneumatică, sistem de transport al furajului tip Flex-Vey 75 de la bucărul exterior la buncărașele de la fiecare din cele 3 linii de furajare interiorare tip Augermatic, cu hrănitori tip Fluxx.

Cele 3 linii de furajare automate tip Augeramtic din fiecare hală sunt distribuite uniform și sunt compuse din șnecuri nodulare cu spiră, în fiecare nod fiind inserat un hrănitor tronconic în care furajul este distribuit uniform. Distanța dintre hrănitoarele tronconice este reglată astfel încât puii care se hrănesc la două hrănitoare alăturate să nu se deranjeze reciproc, iar spațiul din hală să fie utilizat în totalitate și în mod egal.

Rețetele de furajare sunt preparate în funcție de vârsta puilor, pe stadii de dezvoltare diferite:

- Starter

- Creștere I

- Creștere II

- Finisare

Sistemul de adăpare: adăparea puilor se face din rețea pentru fiecare hală prin 4 linii de adăpare compuse din:

- picurători supercombi suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare și regulator de presiune

- filtru decantor

- dozator de medicamente pe fiecare linie.

Sistemul de ventilaţie: sistemul de ventilație funcționează pe depresiune, prin ventilație transversală. Ventilația se realizează cu ventilatoare montate pe pereții laterali; admisia de aer proaspăt se face prin clapeți amplasați de regulă pe peretele opus ventilatoarelor, acționate automat.

Halele mici (nr. 1-10) sunt echipate cu instalație de ventilație, formată din:

- 2 ventilatoare de perete de 12 750 m3/oră

- 4 ventilatoare de perete de 23 300 m3/oră

- Instalație de admisie a aerului în hală formată din 55 clapete admisie pe o laterală a halei și motor control automat al deschiderii clapetelor.

Halele mari (nr. 11-22) sunt echipate cu instalație de ventilație, formată din:

- 3 ventilatoare de perete lateral de 12 000 m3/oră

- 6 ventilatoare de perete lateral de 12 700 m3/oră

- 6 ventilatoare de perete lateral de 23 300 m3/oră

- Instalația de admisie a aerului în hală formată din 98 clapete admisie și motor pentru control automat al deschiderii clapetelor.

Sistemul de încălzire: pentru asigurarea temperaturii optime de dezvoltare a puilor de carne, fiecare hală este prevăzută pentru încălzire cu următoarele:

- Halele (nr. 1-10) cu câte 2 aeroterme cu funcționare pe gaz natural GP 70 și calculator microclimatizare tip Viper care gestionează funcționarea întregii aparaturi, instalația de supraveghere și deschidere de siguranță;

- Halele (nr. 11-22) cu câte 3 aeroterme cu funcționare pe gaz natural GP 70 și calculator microclimatizare tip Viper care gestionează funcționarea întregii aparaturi, instalația de supraveghere și deschidere de siguranță.

Asigurarea energiei calorice pentru birou, vestiare și grupuri sanitare se realizează prin 2 minicentrale termice cu tiraj forțat, cu o puteri de 35 kW, respectiv 24 kW, utilizând gazul natural GP 70.

Operatorul Fermei nr. 9 Miercurea Sibiului aplică tehnicile BAT 8 privind utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, prin:

- sistemele de încălzire (aeroterme cu ardere completă), de răcire/umidificare și de ventilație sunt distribuite corect și asigură eficiență ridicată;

- halele sunt prevăzute cu microcalculatoare de proces, iar pereții, podelele și plafoanele adăposturilor pentru pui sunt izolate;

- iluminatul este eficient din punct de vedere energetic;

Sisteme de răcire/umidificare

- 2 linii cu duze de pulverizare, cu cap duza pentru 5,3 litri/ora, la 70 bari, care creează efectul de ceaţă, cele două linii fiind amplasate pe pereții laterali ai halei (lângă admisiile de aer proaspăt).

#### Sistemul de iluminat: în fiecare hală exista o instalație de iluminare cu reglaj și becuri economice:

#### în halele nr. 1-10 sunt 41 becuri de 11 W

#### în halele nr. 11-22 sunt 74 becuri de 11 W.

#### Programul de lumină asigurat pentru creșterea puilor este în funcție de vârsta puilor.

Etapele procesului de creștere a puilor (pentru fiecare serie) sunt:

##### Pregătirea halelor pentru populare – cca. 14 zile (perioada de vid sanitar-veterinar)

- se ridică liniile de hrănire și fronturile de adăpare din hale;

- așternutul de paie și/sau rumeguș îmbibat cu dejecții de pasăre se adună mecanizat, se evacuează la capătul halelor și se încarcă în mijloace auto, cu care se transportă în afara fermei;

- halele (tavan, pereți, stâlpi, pardoseală) se degresează cu soluție detergentă, se înmoaie, se spală cu pompa de apă sub presiune.

- se face dezinfecția umedă a halelor;

- se usucă halele;

- se face controlul sanitar, pentru a determina daca au rămas germeni sau microbi;

- se introduce așternutul curat;

- se face dezinfecția uscată;

- după 24 ore se începe ventilarea spațiului;

Popularea halelor cu pui de o zi

- climatizarea halei – cu o zi înaintea populării cu pui de 1 zi;

- popularea cu pui de 1 zi;

Asigurarea condițiilor optime de viață până la atingerea greutății optime de sacrificare - furajare, adăpare, administrarea tratamente veterinare – se face automat, prin calculatorul de proces al halei:

- furajarea: furajul se preia din buncărele exterioare printr-un sistem tubular cu spiră în minibuncăre interioare de la capătul fiecărei linii de furajare automate, echipate cu hrănitori (3 linii pe hală); rețetele de furajare sunt diferențiate pe faze de creștere, în funcție de greutatea corporală (prestarter, starter creștere și finisare);

- adăparea – apa se asigură cu picurători suspendate, cu cupițe recuperatoare, la temperatura de cca. 20-21(C; sistemul de adăpare completează în mod automat apa consumată;

- administrarea tratamentelor, vaccinurilor – prin program stabilit de medic veterinar; se administrează în principal prin sistemul de dozare în apa de băut, prin pulverizare sau, uneori, intraocular;

- asigurarea microclimatului: temperatura, umiditate, iluminat – prin instalații controlate automat.

Pregătirea pentru depopulare și livrarea - începe cu cca. 12 ore înaintea livrării păsărilor; se ridică linia de furajare și se lasă numai instalația de adăpare.

Minimizarea stării de stres care se poate induce puilor la această etapă se asigură prin:

- limitarea timpului alocat operațiunii de depopulare (ideal este să se realizeze într-o singură zi), folosirea personalului instruit;

- reducerea intensităţii luminii;

- verificarea numărului de păsări în fiecare cușcă, astfel încȃt să se evite supraîncălzirea puilor în autovehicolele care fac transportul la abatorizare.

Diagrama flux tehnologic Ferma nr. 9 – Transavia S.A- anexa nr. 1.

Alimentare cu apă potabilă  - este subterană, prin puţuri forate situat pe amplasamentul fermei, având adâcimea H = 8 m, D= 1 m, echipate cu pompă submersibilă cu senzor de nivel.

Debitele captate sunt măsurate prin intermediul unui contor Sensus având Dn=100 cm, Qn= 60 mc/h.

Apa este pompată ȋntr-un rezervor de ȋnmagazinare betonat, suprateran, V=200 mc, ȋn care se face şi clorinarea apei prin intermediul unei instalaţii automate. De aici apa este pompată ȋn reţeaua de distribuţie prin intermediul unei staţii de pompare ecchipată cu două pompe.

Epurarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul obiectivului sunt dirijate gravitaţional ȋntr-un bazin vidanjabil, betonat, cu o capacitate de V1= 45 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor mari sunt dirijate gravitaţional ȋntr-un bazin vidanjabil, betonat, cu o capacitate de V2= 90 mc. Reţeaua de canalizare la aceste hale este comună, respectiv la două hale există o singură reţea exterioară de canalizare. Nu se spală niciodată simultan două sau mai multe hale.

Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor mici sunt dirijate gravitaţional ȋntr-un bazin vidanjabil, betonat, cu o capacitate de V3=50 mc. Reţeaua de canalizare la aceste hale este independentă, la fiecare hală existȃnd o reţea exterioară de canalizare. Nu se spală niciodată simultan două sau mai multe hale.

Apele uzate tehnologice de la bazinul dezinfector sunt dirijate periodic (ȋn funcţie de traficul din fermă) ȋn bazinul vidanjabil V1=45 mc.

Bzinele V1, V2 şi V3 sunt periodic vidanjate, cu vidanjele titularului, iar apele uzate sunt descărcate ȋn staţia de epurare ape uzate tehnologice din cadrul Societatea TRANSAVIA S.A., obiectiv aflat ȋn proprietatea aceluiaşi beneficiar. Nămolul rezultat de la spălarea şi curăţarea staţiei de epurare este preluat de o societate autorizată.

Apele pluviale convenţional curate sunt colectate printr-o rigolă betonată care le dirijează ȋntr-un şanţ natural cu descărcare finală ȋn rȃul Secaş.

8.3. Tehnici   pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriţionale aplicate se va asigura o nutriţie corespunzătoare a păsărilor, în scopul obţinerii unor produse de calitate cât şi reducerea cantităţilor de azot şi fosfor din dejecţiile de pasăre;

- hale  de creştere a păsărilor conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile conform BREF ILF în ceea ce priveşte sistemul de creştere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire;

- curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor se va realiza cu curăţitoare de înaltă presiune;

- instalaţii de adăpare prevăzute cu adăpătoare tip picurător cu talere pentru a înlătura pierderile de apă,

- înregistrarea consumului de apă cu racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central;

- detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă;

- pentru activităţile care implică un consum important de energie (ventilare) va fi asigurată o funcţionare controlată;

- iluminatul va fi asigurat de becuri cu consum redus de energie;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului  bunelor practici agricole aprobat prin  Ord. nr. 1182/2005 şi  ale Ord. nr. 942/2016, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă; aplicarea îngrăşămintelor organice se va  realiza numai conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza Studiului OSPA;

- evidenţa strictă a materiior prime şi a materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, asigurarea în permanenţă a controlului calităţii acestora,

- evidenţa continuă a deşeurilor de pe amplasament şi raportarea datelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.

9.INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

## 9.1. AER

Emisiile în aer relevante pentru activitatea de creștere intensivă a păsărilor sunt amoniacul, pulberile și mirosul.

Factorii care pot influența emisiile în aer sunt:

- strategia nutrițională de creștere a păsărilor

- sistemul constructiv de adăpostire a păsărilor și de colectare a dejecțiilor

- ventilația și sistemele de ventilare

- încălzirea și temperatura interioară

- cantitatea și calitatea de dejecții generate, care la rândul ei depinde de strategia nutrițională, tipul de litieră utilizat, sistemul de adăpare și numărul de animale

- managementul deșeurilor (depozitare, transport, împrăștiere pe terenuri agricole).

Halele sunt echipate cu următoarele tipuri de instalație de ventilație:

- Halele mici (nr. 1-10) sunt echipate cu 6 buc. de ventilatoare de perete/hală (2 buc. de 12 750 m3/h și 4 buc. 23 300 m3/h).

Halele mari (nr. 11-22) sunt echipate cu 15 buc. de ventilatoare de perete/hală (3 buc. de 12 000 m3/h, 6 buc. de 12 700 m3/h și 6 buc. de 23 300 m3/h).

Emisiile de amoniac

- BAT 14 privind reducerea emisiilor de amoniac în aer din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. Pe amplasament nu se stochează dejecții. Pentru stocarea dejecțiilor colectate din activități de creștere a păsărilor în fermele TraNsavia SA, societatea are facilități amenajate în diverse locații pe amplasamentele pe care le deține.

- BAT 23 privind emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție, pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. Operatorul va monitoriza emisiile de amoniac generate de întregul proces de producție din fermă, va analiza  estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac în funcție de rezultatele anuale obtinuțe.

- BAT 25, operatorul are obligaţia de a monitoriza emisiile de amoniac și de pulberi în aer generate de fiecare adăpost pentru animale cel puţin o dată pe an. Operatorul fermei asigură monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, cu frecvență anuală. Tehnica de monitorizare pentru care optează operatorul la această dată este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorii de emisie pentru amoniac vor trebui agreaţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- BAT 28 constă în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor BAT, cel puțin cu frecvența recomandată. Adăposturile Fermei nr. 9 Miercurea Sibiului  pentru pui nu sunt echipate cu sisteme de purificare a aerului.

- BAT 31 pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, se aplică de către operator următoarele tehnici de ventilație forțată a halelor și de isteme de adăpare prevazute cu antiscurgere.

- BAT 32 pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, operatorul reduce emisiile de amoniac în aer provenite din halelel de creştere a puilor aplicând următoarele tehnici:

- ventilație forțată a halelor;

- sisteme de adăpare prevazute cu antiscurgere.

- monitorizarea emisiile de amoniac în aer şi urmărirea încadrării în limitele  BAT-AEL.

Emisiile de pulberi

Pentru a reduce emisiile de pulberi, operatorul Fermei nr. 9 Miercurea Sibiului aplică tehnicile BAT 11, provenite din fiecare adăpost pentru animale, prin:

- utilizarea unui material de așternut consistent;

- aplicarea așternutului proaspăt prin tehnici de presare care generează un nivel scăzut de pulberi;

- alimentarea ad libitum;

- operarea optimă a sistemului  de climatizare și ventilaţie care evacuează aerul viciat, fără a antrena excesiv suspensii solide.

Tehnicile folosite asigură limitarea formării de pulberi, astfel că nu se consideră necesare tehnici suplimentare de reducere a concentraţiei acestora (ceață de apă, pulverizare cu ulei,  ionizare). În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor.

BAT 27 constă în monitorizare emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale. Operatorul va monitoriza emisiile de pulberi  în aer, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare aleasă de operator la această dată este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorii de emisie vor trebui agreaţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Emisiile de miros

Pentru a preveni/reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, ferma aplică tehnicile BAT 12 prin faptul că ferma este amplasată într-o zonă înconjurată doar de terenuri arabile și pășuni. Locațiile sensibile sunt situate la peste 200 m de fermă. Există elabora un plan de gestionare a mirosului pentru instalație (nr. 881/30.01.2019 – atașat la prezenta documentație).

BAT 13 pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurile provenite de la o fermă, operatorul Fermie nr. 9 Miercurea Sibiului are  halele special destinate activităţii de creștere a puilor, păsările și suprafețele de creștere se menţin uscate și curate, prin evitarea scurgerilor de furaje şi apă; se urmărește operarea optimă a sistemului  de climatizare și ventilaţie, cu limitarea temperaturii în hale şi viteză optimă de antrenare a aerului de la suprafaţa aşternului cu dejecţii în timpul ciclului de creştere.

În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor.

Dejecţiile/patul uzat de creștere se evacuează din hale la finele fiecărui ciclu de creştere şi se încărcă direct în mijloace de transport care il evacuează  în afara fermei, la facilităţi de stocare ce aparţin societăţii Transavia SA.

Nu se depozitează dejectii pe amplasament.

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Sursa de poluare | Calea de propagare | Receptorul | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Evacuarea dejecțiilor uscate din adăposturi, pe timp cu precipitații | Sol, ape freatice | Pânza freatică, râul Secaș | Masuri generale de reducere a emisiilor in ferma: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sistemul de hranire pe faze, reducerea proteinelor din hrana, prevenirea umezirii aşternutului |
| Pierderi accidentale de furaj din silozuri | Sol, ape freatice | Pânza freatică, râul Secaș |  |
| Pierderi accidentale de uleiuri și produse petroliere de la utilajele și mijloacele auto utilizate | Sol, ape freatice | Pânza freatică, râul Secaș |  |
| Pierderi accidentale de ape uzate tehnologice sau menajere, în urma unor posibile avarii la conductele subterane | Sol, ape freatice | Pânza freatică, râul Secaș |  |
| Pierderi accidentale de substanțe și amestecuri chimice (dezinfecții, vaccinuri, tratamente) | Sol, ape freatice | Pânza freatică, râul Secaș |  |
| Emisii de amoniac, rezultate din actitvitate de creștere a puilor și la evacuarea dejecțiilor în vederea transportului la spațiile special amenajate din afara fermei | Aer | Pensiune, hotel, benzinărie |  |
| Miros, pulberi rezultate din actitvitate de creștere a puilor și la evacuarea dejecțiilor în vederea transportului la spațiile special amenajate din afara fermei | Aer | Pensiune, hotel, benzinărie |  |

9.1.2. Emisii fugitive şi măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | - menţinerea dejecţiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - acoperirea cu capace a bazinului de vidanjare |
| Emisii de la mijloacele de transport | oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.3.  Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. APA

Acest capitol este conform cu - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. SB 155 din 14.06.2019, valabilă până în 14.06.2022, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Mureş.

9.2.1.  Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

Apele uzate menajere – sunt stocate într-un bazin vidanjabil din beton. Capacitatea totală de stocare este de V1=45 mc. Vidanjarea bazinului se va face periodic cu vidanjele titularului.

Apele uzate tehnologice – provenite de la spălarea halelor vor fi stocate ȋn două bazine vidanjabile cu o capacitate de V3=50 mc şi respectiv V2=90 mc. Vidanjarea bazinelor se va face periodic cu vidanjele titularului.

Apele pluviale convenţional curate sunt colectate printr-o rigolă betonată care le dirijează ȋntr-un şanţ natural cu descărcare finală ȋn rȃul Secaş.

| Categoria apei uzate | Receptori autorizați | Volum total evacuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic mc | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Bazin vidanjabil cu V1= 45 mc | 1,0 mc/zi | 0,8 mc/zi | 292,0 | Apele uzate fecaloid menajere şi tehnologice colectate ȋn bazine sunt vidanjate şi transportate la staţia de epurare din cadrul abatorul de păsări S.C. TRANSAVIA S.A. |
| Ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor | Bazine vidanjabile V2=90 mc şi V3=50 mc | 1161 mc/an Se realizează 6-7 cicluri de producţie pe an; Cele 22 hale sunt igienizate de 6-7 ori/an | 1161 |  |
| Pluviale convențional curate | Rȃul Secaş | Rigole pluviale cu debuşare ȋn Rȃul Secaş prin două guri de evacuare |

## 9.3  SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare;

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială;

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole;

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora;

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul (produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la împrastierea pe sol a dejecțiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr. 1182/2005 și MAPDR nr. 1270/2006. La distribuirea dejecțiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşamintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL   ÎNCONJURATOR

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor  minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaşă al populaţiei.

10.1.6. In decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, titularul activităţii / operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8. Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 155 din 14.06.2019, ȋn conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/2002 cu modificările şi completile ulterioare la evacuarea ȋn reţea de canalizare/staţie de epurare, valorile admise ale substanţelor poluante vor fi:

| Categoria apei | Observaţii |
| --- | --- |
| Ape uzate – menajere şi tehnologice colectate ȋn bazine vidanjabile | Deoarece descărcarea vidanjei se face ȋn sataţiile de epurare aparţinȃnd aceluiaşi titular-la punctul de lucru abator Transavia S.A., nu se consideră necesar limitarea cantităţilor de poluanţi, sub rezerva că: preluarea acestor categorii de apă uzată ȋn staţiile de epurare de la abator Transavia S.A. nu va determina sub nicio formă modificarea (ȋn sensul creşterii) limitelor admise la evacuarea ȋn emisar a efluentului staţiei de epurare de la abator (abatorul Transavia S.A. deţine autorizaţie de gospodărire a apelor independentă) Efectuarea analizelor apei uzate vidanjate, gama de indicatori urmăriţi şi frecvenţa analizelor este strict decizia titularului autorizaţiei. |

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinele  de stocare a apelor uzate;

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere;

Pentru monitorizarea calităţii apei freatice din zona fermei şi a platformei de depozitare dejecţii, există patru puţuri (foraje) de monitorizare, astfel:

- foraj de monitorizare a apei freatice F1, amplasat ȋn aval de fermă (puţul P2) avȃnd D=2 m şi H=8 m;

- foraj de monitorizare tubat F2 amplasat amonte de fermă, avȃnd Dn=110 m şi H=13 m;

- foraj de monitorizare tubat F3 amplasat amonte de platformă de depozitare dejecţii, avȃnd Dn=110 şi H=11 m;

- foraj de monitorizare tubat F4 amplasat aval de platformă de depozitare dejecţii, avȃnd Dn=110 şi H=11,5 m;

- pentru probele de apă prelevate din cele 4 puţuri (foraje) de monitorizare se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: pH, suspensii totale, CBO5, CCO-Cr, NH4, NO2, NO3, P total. Frecvenţa de urmărire a evoluţiei calităţii apei freatice se va realiza anual.

| Buletin de analiză | Indicatori determinaţi | Valoare determinată |
| --- | --- | --- |
| Foraj amonte amplasament ferma nr. 9 | Materii ȋn suspensie | 2.0 mg/l |
|  | pH | 7.3 |
|  | CBO5 | ˂LOQ |
|  | CCO-Cr | 7,1 mg/l |
|  | NH4 | ˂LOQ |
|  | Azotaţi | 19,1 mg/l |
|  | Azotiţi | 0,00 |
|  | Fosfor total (P total) | 0,5 mg/l |
| Foraj aval amplasament ferma nr. 9 | Materii ȋn suspensie | 2,0 mg/l |
|  | pH | 7,17 |
|  | CBO5 | 1,0 mg/l |
|  | CCO-Cr | 4,7 mg/l |
|  | NH4 | 0,04 mg/l |
|  | Azotaţi | 15,9 mg/l |
|  | Azotiţi | 0,01 mg/l |
|  | Fosfor total (P total) | 0,7 mg/l |
| Foraj amonte amplasament platformă dejecţii ferma 9 | Materii ȋn suspensie | 751,0 mg/l |
|  | pH | 7,6 |
|  | CBO5 | 33,0 mg/l |
|  | CCO-Cr | 39,9 mg/l |
|  | NH4 | 0,06 mg/l |
|  | Azotaţi | 3,2 mg/l |
|  | Azotiţi | 2,45 mg/l |
|  | Fosfor total (P total) | 0,7 mg/l |
| Foraj aval amplasament platformă dejecţii ferma 9 | Materii ȋn suspensie | 553,0 mg/l |
|  | pH | 7,39 |
|  | CBO5 | 21,0 mg/l |
|  | CCO-Cr | 43,2 mg/l |
|  | NH4 | 0,71 mg/l |
|  | Azotaţi | 1,10 mg/l |
|  | Azotiţi | 0,16 mg/l |
|  | Fosfor total (P total) | 0,7 mg/l |

Notă: Sunt considerate bază de referinţă aceste rezultatele obținute în urma analizelor efectuate în anul 2009.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil  pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinul  vidanjabil  prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7.  Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate onstrucţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şiechipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia:

-  să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului

- să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

10.3.  SOL

10.3.1. La împrăştierea dejecţiilor maturate pe terenuri agricole se va respecta limita de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile şi 250 kgN/ha/an pe fâneţe, conform Ord. M.M.G.A  nr. 242/2005.

10.3.2 Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi.

10.3.3 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea ventilatoarelor din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

10.4.1. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creştere;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei.

Conform Ordinului nr. 119/2014, cu completările ulterioare, (art 16) dimensionarea zonelor de protecție sanitară se face în așa fel încât în teritoriile protejate să se asigure și să se respecte în perioada zilei, orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dBMăsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

Conform SR 10009/20017 orice spațiu care are activități comerciale de producție sau de întreținere și care care nu se află poziționat într-o zonă industrială stabilită prin PUG, limita admisibilă a nivelului de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) la limita spațiului funcțional nu trebuie să depășească 65 dB.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Cantităti generate (estimat) t/an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, inclusiv resturi de așternut) | 3500 | Nu se stochează pe amplasament, se încarcă direct în mijloace de transport și se evacuează din fermă la sfȃrșitul fiecarui ciclu de creștere |
| 02 01 02 | Deșeuri de țesuturi animale (cadavre, de pui) | 45-78 | Stocare temporară în camere frigorifice, valorificare prin operatori autorizaţi |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice | 0,10 | Stocare temporară în spații Amenajate, valorificare prin operatori autorizaţi |
| 02 01 10 | Deșeuri metalice | 0,10 |  |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje hartie carton | 0,15 | Stocare temporată în spaţii amenajate, valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice | 0,05 |  |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,15 |  |
| 15 02 03 | Deșeuri de filtre de la instalații de apă, echipamente de protecţie | 0,05 |  |
| 16 02 14 | DEEE-uri | 0,60 |  |
| 17 06 05* | Deșeuri de construcție cu conținut de azbest |  | Generare ocazională, rezultate din refacerea acoperișului. Stocare temporară, în spații amenajate, eliminare prin operatori autorizați. |
| 18 02 03 | Deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor | 0,005 | Stocare temporată în spaţii amenajate, valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 18 02 08* | Deşeuri de medicamente de uz sanitar-veterinar | 0,003 |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 0,01 |  |
| 20 01 36 | Deșeuri de echipamente electrice, electronice | 0,01 |  |
| 20 01 39 | Deșeuri materiale plastice | 0,01 |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 75 mc | Colectare în pubele, eliminare prin operator autorizat |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

11.1.1. Operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2022. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM aferent anului 2022.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.6. Societatea TRANSAVIA S.A. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca în fiecare an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM.

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13  Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Sibiu până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011( r1) şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11.1.17. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.1.18. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor:

Dejecțiile împreună cu așternutul uzat sunt evacuate din hale, la sfârşitul fiecărui ciclul de creştere, se realizează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj - încărcător frontal şi încărcate în autospeciale în vederea transportului la platforma de dejecții aparținând Fermei nr. 9, situată la aproximativ 1,5 km de aceasta sau la fermele vegetale din judeţul Alba aparţinând Transavia SA.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-  asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite,

-  igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea:

Platforma betonată are o lungime de 50 m și o lățime de 18 m, cu suprafață de depozitare de 900 mp. Modul de stocare și depozitare a dejecțiilor este sub formă de trunchi de piramidă, astfel încât să se poată valorifica la maxim capacitatea de stocare a platformei.

Dacă luăm în considerare o înălțime medie de 3 m, rezultă volumul trunchiului de piramidă de cca. 2117 mc, deci aproape că ar ajunge pentru stocarea întregii cantități generate într-un an.

Astfel, pentru cele cca 3500 tone/an maxim posibil a se realiza în această fermă, rezultă un necesar volumetric de 2205 mc, pentru depozitarea pe un an, respectiv de 1103 mc pentru depozitarea pe 6 luni.

Din RAM 2018 rezultă ca s-a generat o cantitate de 2380 tone dejecții/an.

În cazul în care nu ar exista posibilitatea stocării întregii cantități de dejecţii împreună cu așternutul uzat, pot fi transportate la platformele betonate de la ferma vegetală nr. 12, Spring. Suprafaţa platformelor de la Spring este de 6955 mp, iar volumul de 20865 mc. Dejecţiile împreună cu așternutul uzat vor fi împrăştiate ca fertilizant pe terenurile arabile aflate în administrarea companiei, societatea având în arendă la data de 01.01.2019, în cadrul Fermei nr. 12 Spring suprafața de 2899.06 ha.

- depozitarea dejecţiilor solide se va face în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole.

Evidenţe, înregistrări:  de fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor se va face conform anexei III din HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase de pe teritoriul României.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005 şi ale Ordinului nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă ";

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi  ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005;

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 942/2016.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

Se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate  ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene,  utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea. ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.  Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea  variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. Automonitorizarea emisiilor este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5.  Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,  prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer;

- punctele de prelevare la foraje de control a apelor subterane;

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu.

13.1.11. Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.2. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Poluant | Metoda de analiza | Frecvenţa monitorizării/analize, metode, tehnici |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor, în zonele de depozitare a dejecţiilor | STAS 10812-76 | Cu ocazia realizării planului de management al mirosului, în termen de un an de la emiterea autorizaţiei |
| - în zona receptorilor sensibili |  | În situaţia existenţei reclamaţiilor |

13.2.1.Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.2.2. In decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, titularul activităţii / operatorul va realize un plan privind managementul mirosului.

13.3.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 155 din 14.06.2019.

13.3.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele și măsurătorile efectuate.

13.3.3 Ape uzate menajere colectate în bazin vidanjabil

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ţine o evidentă în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanjării şi locul de transport şi descărcare a conţinutului vidanjei

- numărul de vidanje transportate/ciclu şi volumul de apă uzată evacuat

- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL, APE SUBTERANE

Monitorizarea solului

13.4.1   Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori, conform Ordinului nr. 756 din 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/kg | la 5 ani, următoarele în anul 2021 | conform standardelor în vigoare |
| 2. | N-NH4 | mg/kg |  |  |
| 3. | N-NO3 | mg/kg |  |  |
| 4. | PO4 | mg/kg |  |  |
| 5. | Hidrocarburi din petrol | mg/kg |  |  |

Puncte de monitorizare:

| Nr. proba | Puncte prelevare | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | Amonte față de fermă | 402781 | 491105 |
| 2 | Aval fânar | 402520 | 490859 |

Nota: se vor ȋnregistra ca probă martor Rezultate analize probe sol -2019

| Indicatori | um | Raport de încercare PI1903705 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Proba 1 | Proba 2 |
|  |  | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 30 cm |
| pH | pH unit | 8.01 | 7.94 | 8.23 | 8.22 |
| Fosfor total | mg/kg SU | 3270 | 2580 | 2610 | 1130 |
| Amoniu | mg/kg SU | 11.40 | 10.50 | 9.36 | 8.98 |
| Azotaţi | mg/kg SU | 66.50 | 25.20 | 28.8 | 42.40 |

13.4.2. Monitorizarea  calitativă a apelor din pânza freatică - se va realiza  prin cele 4 foraje de monitorizare.

Monitorizarea apei prelevate din forajele de observaţie se va realiza pentru următorii indicatori: pH, suspensii totale, CBO5; CCO-Cr; NH 4+;  NO2, NO3, P total, cu frecvenţa  anuală.

## 13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.5.1. Operatorul  va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor precum şi a Legii nr.211/2011(r) .

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora

- eventuala demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului

- transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportări aplicaţii SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie sau la solicitarea APM Sibiu | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Reclamaţii (când ele exista) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |
| Evidența gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012, pe format de hârtie. | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2024 | A.P.M. Sibiu |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Planul de management al mirosului | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2023 | A.P.M. Sibiu |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2023 | A.P.M. Sibiu |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2022 | A.P.M. Sibiu |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Sibiu şi la GMN – CJ Sibiu.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului .

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.11. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.12. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

-  poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

-  din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

-  prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.13 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.14. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.15. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.16. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.17. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.18.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.19. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.20. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei;

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii  ;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a păsărilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea   substanțelor potențial dăunatoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor;

- masuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2.  Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință,  operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, inainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea indepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu  competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu -   Comisariatul Judeţean Sibiu.

## Glosar termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCO - Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | RAM | Raport anual de mediu |
| 6. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 7. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |
| 8. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATOR | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 5 |
| 4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII | 5 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII | 8 |
| 5.1 | Acţiuni de control | 9 |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire | 10 |
| 5.3 | Responsabilităţi | 10 |
| 5.4 | Raportări | 11 |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor | 11 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 12 |
| 7 | RESURSE | 18 |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI A GAZELOR NATURALE | 20 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 22 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 22 |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice | 24 |
| 8.3 | Tehnici pentru conformarea cu cerinţele BAT | 31 |
| 9 | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU | 31 |
| 9.1 | Emisii in atmosfera | 31 |
| 9.2 | Emisii in apa | 34 |
| 9.3 | Emisii in sol, apa subterană | 35 |
| 10 | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT | 35 |
| 10.1 | Managementul mirosului | 35 |
| 10.2 | Apa | 36 |
| 10.3 | Sol | 39 |
| 10.4 | Zgomot | 39 |
| 11 | MANAGEMENTUL DEŞEURILOR | 39 |
| 11.1 | Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate | 39 |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 46 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 47 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 47 |
| 14 | RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 50 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 52 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 54 |
| 17 | FUNCTIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ | 55 |
| Anexa nr. 1 | GLOSAR DE TERMENI | 56 |
| Anexa nr. 2 | ABREVIERI | 57 |