Nr.

Referitor dosar nr. 1170/399/20.01.2022

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. SB XX din XX.XX.2022

Titularul activității: SC DAREL IMPEX SRL

Adresa sediu social: București, sector 3, str. Ion Sahighian, nr. 4F

Punct de lucru: Atelier de debitare și cantuire PAL

Locația activității: județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 199

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine | 237 | 3612 | Producția mobilierului pentru birou și magazine |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 238 | 3613 | Producția mobilierului pentru bucătării |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | 239 | 3614 | Producția altor tipuri de mobilier |

Emisă de: A.P.M. Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația iniţială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DAREL IMPEX SRL, cu punctul de lucru din județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 199, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 1170/20.01.2022 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în urma analizării documentelor în cadrul sedinței Colectivului Intern de Analiză din data de 02.03.2022, în baza în baza H.G. nr. 43/2020 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru “Atelier de debitare și cantuire PAL” – titular SC DAREL IMPEX SRL, cu punctul de lucru în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 199.

Documentaţia conţine:

cerere nr. 1170/20.01.2022; fişa de prezentare şi declaraţie; ordin de plată nr. 62/18.01.2022 (500 lei); piese desenate; autorizație de mediu nr. SB 60 din 15.03.2012 emisă de A.P.M. Sibiu; anunț privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu din 19.01.2022; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 2417 din 09.02.2022; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 26 din 03.03.2022, afișată pe site-ul A.P.M. Sibiu la data de 04.03.2022;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

certificat de înregistrare la Registrul Comerțului seria B, nr. 2595824, J40/30700/1992 (CUI 3318174/1993); certificat constatator; extras CF; contract de închiriere încheiat cu Benchea Ionel; contract de prestări servicii pentru colectarea și transportul deșeurilor industriale încheiat cu SC Unitrans SRL; contract de comodat pentru recipiente – SC Soma SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;

- titularul autorizaţiei este obligat să deţină contracte valabile pentru valorificarea/ eliminarea deşeurilor, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plăteşte”;

- în cadrul politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia respectării ierarhiei deşeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Deşeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației şi fără a dăuna mediului. Producătorul de deşeuri are obligaţia de a desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor legale sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional. Conform art. 17, alin (3) din  O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să introducă colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile;

- se interzice valorificarea deșeurilor lemnoase drept combustibil, dacă sunt acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse chimice, conform prevederilor H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

- conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;

- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu  referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Activitatea autorizată:

- Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de debitare și cantuire PAL se desfășoară într-un spațiu închiriat, în suprafață totală de 1355 mp, din care pentru activitatea de debitare/cantuire/găurire sunt alocați 300 mp, restul spațiului fiind destinat pentru showroom, depozit și grup social.

Spațiul are următoarea structură funcțională:

- showroom de prezentare;

- magazie de accesorii mobilier;

- depozite pentru plăci de PAL melaminat și MDF, cant tip ABS;

- atelier de debitare şi cantuire.

Dotările specifice atelierului de tâmplărie sunt următoarele:

- circular pentru debitat pal;

- mașină de aplicat cant;

- sistem de exhaustare cu saci;

- compresor de aer;

- mașină de găurit;

- stivuitor.

Mijloacele de transport utilizate în activitate – autoutilitară și camion.

- Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- plăci de PAL melaminat – 7500 buc/an;

- accesorii mobilier – cantități variabile;

- canturi ABS – 60000 ml/an;

- adeziv lipire – 800 kg/an;

- Utilități - apă, canalizare, energie

Unitatea este racordată la reţelele de alimentare cu energie electrică, gaz metan, alimentare cu apă și canalizare ale municipiului Sibiu. Apa nu este utilizată în procesul tehnologic.

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfăşurată pe amplasament constă în activități de prestări servicii pentru industria mobilei, respectiv debitat, cantuit și găurit plăci de PAL.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele:

- aprovizionare și depozitare materii prime și materiale (plăci de PAL și MDF, cant tip ABS, adeziv de lipire, accesorii de mobilier);

- debitarea plăcilor de PAL melaminat la dimensiunile și în forma solicitată de client;

- aplicare cant ABS la cald;

- comercializare PAL melaminat, ca semifabricat pentru industria mobilei, precum și accesorii de mobilier.

4.1.Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

- Produsele și subprodusele obținute:

- PAL melaminat tăiat și cantuit la dimensiunile solicitate – 7100 buc/an.

## Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

- încălzirea spațiului este asigurată cu ajutorul a două centrale termice murale, ce funcționează pe gaz metan, cu puterea de 37 kW, respectiv 47 kW.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.

## 8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 280 zile/an.

Se va respecta programul stabilit de Primăria Municipiului Sibiu.

II.Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

- Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

AER:

- mașinile de debitare și cantuire sunt prevăzute cu sistem de exhaustare, dotate cu 50 de filtre pentru reținerea pulberilor fine, un ventilator și 4 saci pentru colectare pulberilor rezultate.

- Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spațiul de lucru este impermeabilizat;

- spaţiul de stocare a deşeurilor generate din activitate este amplasat pe platformă betonată;

- deşeurile sunt colectate selectiv și predate unor societăți autorizate în preluarea și valorificarea/eliminarea acestora.

- Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- poluanţii la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. nr. 462/1993 şi anume pentru instalaţiile de ardere pe bază de gaz metan: pulberi – 5 mg/Nmc, CO – 100 mg/Nmc, SO2 – 35 mg/Nmc, NO2 – 350 mg/Nmc, condiţii de referinţă T = 293 K, P = 101,3 kP, O2 = 3%;

- NAEC la limita spațiului funcțional nu va depăşi 65 dB(A), conform SR 10009/2017;

- nivelul poluanţilor în aerul atmosferic conform STAS 12574/87 nu va depăşi valoarea de 17g/mp/lună la pulberi  sedimentabile.

III. Monitorizarea mediului

## 1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. Nr. 3, se va realiza prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări  accidentale.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

- Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## Deșeuri produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | din activitate | 4 | mc/lună | Eliminare D 5 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | din activitate | 0,1 | t/lună | Valorificare R 12 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | din activitate | 0,01 | t/lună | Valorificare R 12 |
| 03 01 05 | deșeuri de PAL și rumeguș, talaș, așchii | din activitate | 0,4 | t/lună | Valorificare R 12 |

Notă:  D5 – Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea);

R12 – Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

Deținătorii de deșeuri lemnoase au obligația de a depozita deșeurile lemnoase (coajă, rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului), în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

## Nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

- transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,  pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- se vor respecta prevederile Ordinului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

## Ambalaje folosite: nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: nu este cazul.

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: nu este cazul;

  - transport: nu este cazul;

  - depozitare: nu este cazul;

  - folosire/comercializare: nu este cazul.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări aplicaţii SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu şi G.N.M.–C.J. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |

Notă:

A.P.M. Sibiu -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

G.N.M. – C.J. Sibiu - Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul  Judeţean Sibiu şi Agenţia  pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.