Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

Cuprins

I. DENUMIREA PROIECTULUI	2

II. TITULAR	2

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	2

1. Rezumat proiect	2

2. Justificarea necesității proiectului	3

3. Valoarea investiției	3

4. Perioada de implementare	3

5. Planșe cu limitele amplasamentului proiectului	3

6. Descriere caracteristici fizice proiectul și forme fizice	4

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	11

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	12

VI.	DESCRIEREA	EFECTELOR	SEMNIFICATIVE	POSIBILE	ASUPRA	MEDIULUI	ALE

PROIECTULUI	14

A. Surse de poluanți și instalații pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu. .14

1. Protecția calității apelor	14

2. Protecţia aerului	14

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	15

4. Protecția împotriva radiațiilor	15

5. Protecția solului şi subsolului	15

6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice	16

7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public	17

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament	18

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	18

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	18

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV

DE PROIECT	20

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	23

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/

DOCUMENTE DE PLANIFICARE	25

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	26

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	26

XII. ANEXE - PIESE DESENATE	27

XIII. BIODIVERSITATE	27

XIV. GOSPODĂRIREA APELOR	48

XV. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU STABILIREA NECESITĂȚII EFECTUĂRII EVALUĂRII

IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI	50

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 1 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform Anexei nr. 5E la Legea 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții

Amplasamentul obiectivului şi adresa

Proiectantul lucrărilor

Profilul de activitate

Perimetrul Cornu Luncii aval Extravilan Comuna Cornu Luncii S.C. ECOERG S.R.L. Suceava Extragerea agregatelor naturale de râu

Numele companiei

Adresa poştală

Nr. telefon, fax, adresa e-mail Numele persoanelor de contact

II. TITULAR

SC CLASIMI DRUM CONSTRUCT SRL

Sat Poiana Mărului, com. Mălini, str. La Răchitiș, nr. 20, jud. Suceava

tel. 0751706409

Siminicariu Claudiu Ioan, administrator

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Rezumat proiect

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99. Se va realiza exploatarea nisipului și pietrișului din perimetru. Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Moldova.

Perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 2 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

râului Moldova.

Perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval ce aparține S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini deține Contract de închiriere cu A.B.A. Siret Bacău nr. 111/31 din 25.07.2018, Certificat de urbanism nr. 111 din 26.10.2018 şi Acord de reabilitare nr. 13342 din 26.10.2018 emis de Primăria Comunei Cornu Luncii.

| Caracteristici perimetru: |  |
| --- | --- |
| • | suprafață închiriată | = 10.300 mp; |
| • | suprafață perimetru | = 10.160 mp; |
| • cantitate de nisip şi pietriș preliminată | = 25.000 mc; |
| • cantitatea de nisip şi pietriș rezultată din studiu zonal | = 25.111 mc. |

2. Justificarea necesității proiectului

Pe terenul închiriat de către beneficiar, se dorește să se realizeze exploatarea nisipului și pietrișului.

3. Valoarea investiției

Valoarea de realizare a investiției va fi de 28.160 lei (TVA inclus).

4. Perioada de implementare

Investiția s-a propus a se realiza pe o perioadă de 24 luni (cu posibilitate de

prelungire încă 24 luni). Programul de lucru în cadrul obiectivului va fi de 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 10 luni/an.

Activitățile  ce  se  vor  desfășura  în  cadrul  investiției  analizate  vor  consta  în:

exploatare nisip și pietriș.

5. Planșe cu limitele amplasamentului proiectului

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate în planșele:

T1. Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

T2. Plan de situație, scara 1 : 5.000

T3. Plan de detaliu, scara 1 : 2.000.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 3 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

6. Descriere caracteristici fizice proiectul și forme fizice

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99.

Perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Moldova.

În conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 (inclusiv Legea pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 310/2004) orice activitate pe luciul de apă în albia minoră se va realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra malurilor sau lucrărilor existente, influențând cât mai puțin cursul de apă.

Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu respectarea condițiilor de scurgere a apelor, asigurarea stabilității albiilor şi malurilor, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale de râu se realizează fără afectarea malurilor şi albiei minore a râului Moldova şi fără influenţă negativă asupra activităţii celorlalţi agenţi economici care sunt prezenţi în zonă.

Extracţia agregatelor minerale de râu din acest perimetru de exploatare respectă condiţiile de scurgere a apei râului Moldova, asigurându-se stabilitatea albiei şi malurilor, neafectându-se construcţiile civile existente. Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Cantitatea preliminată a fi exploatată în cadrul perimetrului de exploatare Cornu Luncii aval este de 25.000 mc balast.

Resursa geologică de nisip şi pietriş estimată în interiorul perimetrului temporar de exploatare Cornu Luncii aval, aşa cum este delimitat de coordonatele topografice din fişa perimetrului este:

| • | suprafață închiriată | = 10.300 mp; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • | suprafață tuburi | = 140 mp; |  |
| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |
|  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Pagina :4din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

| • | suprafață perimetru | = 10.160 mp; |
| --- | --- | --- |
| • | lungime x lățime: | = 337 x 30 m; |
| • | limită de exploatare | = cotă talveg (0,80 m); |

- adâncimea medie de exploatare V/S = 25.111 mc/ 10.160 mp = 2,47 m;

| • adâncimea maximă de exploatare | = 2,69 m; |
| --- | --- |
| • | cantitate de nisip şi pietriș preliminată | = 25.000 mc; |
| • | cantitatea de nisip şi pietriș rezultată din studiu zonal | = 25.111 mc. |

Adâncimea maximă de exploatare se întâlnește în punctul 24 de pe profilul P8, de coordonate X = 659128 m; Y = 588652 m şi este de 2,69 m.

Adâncimea medie de exploatare se calculează ca fiind cantitatea de nisip și pietriș rezultată din studiu tehnic zonal raportată la suprafața perimetrului.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 659288 | 588536 |
| 2 | 659061 | 588760 |
| 3 | 659042 | 588739 |
| 4 | 659288 | 588490 |

Proces tehnologic

Perimetrul Cornu Luncii aval este situat în albia minoră a râului Moldova, având o suprafaţă de 10.160 mp.

Metoda de exploatare folosită în balastieră este impusă de către A.N. Apele Române S.A. - A.B.A. „Siret” Bacău prin intermediul autorizaţiei anuale de exploatare, în care sunt trasate direcţiile şi sensul exploatării, grosimea stratului exploatat, cantităţile şi restricţiile ce se aplică în vederea protejării malurilor râului împotriva eroziunii şi slăbirii, fisurării malurilor în perioadele cu viituri puternice.

Metoda de exploatare ce se aplică este completată, în vederea unei exploatări raţionale, prin prevederile permisului de exploatare acordat de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti şi în care sunt fixate măsuri, restricţii, obligaţii şi termene în vederea asigurării protecţiei resursei care face obiectul activităţii de extracţie. De asemenea metoda de exploatare ce se aplică ţine cont de condiţiile impuse de reprezentanţii teritoriali sau locali ai Inspectoratului pentru Protecţia Mediului şi ai Primăriei locale. Plecând de la aceste considerente, metoda de extracţie folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu draglină, excavator, volă, șenal, pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o grosime medie de 2,47 m, funcţie de caracteristicile depozitului

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 5 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului. Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova

între Păltinoasa și Ruși. Exploatarea se va realiza în bazin închis. In capătul aval, dinspre punctul 2 spre amonte (spre punctul 1), pe o lungime de 100 m se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m ce se îngustează până la 2 m spre amonte (pe restul lateralei dinspre apă a perimetrului, spre punctul 1 se află o bermă naturală, nefiind necesară o bermă suplimentară). Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma să fie extrasă în trimestrul al III-lea, în afara perioadei de prohibiție. La finalul exploatării, se va sistematiza frontul de lucru, prin împingerea materialului excedentar spre amonte, respectiv spre aval și spre malul drept, pentru a se realiza un racord eficient cu albia râului Moldova.

Exploatarea se face zone succesive, pentru a permite deplasarea albiei minore permanente a râului Moldova. După formarea depozitului se trece la încărcarea materialului. Nu se admite decât în cazuri extreme exploatarea şi încărcarea simultană în mijloace auto, respectându-se normele de protecţie a muncii.

Materialul decopertat cu buldozerul este împins până la limita albiei minore inundabilă - albie majoră, procedură impusă de A.N. APELE ROMÂNE S.A. pentru ca sterilul să nu perturbe dinamica curgerii în caz de viituri.

Decopertarea perimetrului se realizează simultan cu exploatarea primelor zone cu draglina, astfel încât materialul extras din apă să nu fie depozitat peste decopertă sau peste sectoarele cu depuneri de mâl. În activitatea de exploatare se vor respecta măsurile şi tehnologiile de sănătate și securitate în muncă impuse prin legislația în vigoare.

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală (cu buldozerul) pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor (dinspre aval spre amonte), pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Moldova de la cursul său natural. Este interzisă lăsarea de gropi sau trasee după exploatarea cu excavatorul, în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat.

Depozitarea agregatelor brute în balastieră se realizează doar pentru scurgerea apei şi numai în limita capacităţii optime de producţie, în sensul asigurării unei exploatări şi a unui transport ritmic şi eficient, pentru a se asigura scurgerea apei în condiţii normale sau la viituri, fără eroziuni de fund (ale talvegului) şi de maluri.

Metoda de exploatare nu cuprinde pierderi de exploatare care să fie haldate.

Se interzice:

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 6 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

- încărcarea parţială sau preferenţială a materialului aflat în depozit;

- realizarea de depozite mai mari decât pot fi transportate optim;

- abandonarea de depozite aluvionare în zona albiei;

- încărcarea cu material aluvionar a altor agenţi economici sau persoane private.

Transportul agregatelor este organizat după decantarea preliminară a materialului excavat. Transportul se va realiza ritmic, cu mijloace auto, în coloană dirijată pe drumul de acces realizat în balastieră spre destinaţia finală a agregatelor. Se va urmări în permanenţă ca transportul să protejeze zonele limitrofe traseului (păşuni, terenuri cultivate etc.), iar viteza de deplasare să nu depăşească 30 km/oră.

După executarea unui ciclu anual de exploatare se realizează nivelarea balastierei în dublu scop:

- pentru ca suprafaţa albiei minore să fie pregătită pentru regenerare (aport de agregate la viituri medii şi mari);

- pentru respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, a curgerii normale apelor şi a exploatării raţionale a agregatelor naturale de râu.

Pierderile preliminate a fi obţinute vor reprezenta în medie 5,0 % şi cuprind pierderi ale tehnologiei de extracţie (antrenare a utilului de curentul apei în momentul excavării, pierderi de decopertare, imperfecţiuni ale utilajelor de extracţie) şi pierderi de transport depozitare.

Evoluţia prin exploatare şi regenerarea plajelor balastierei se va urmări prin măsurarea şi interpretarea topo, plecând de la reperele fixe amplasate în teren: borne CSA, borne topo, picheţi, toate măsurate periodic (trimestrial - semestrial) şi materializate pe planşe la scări corespunzătoare.

Organizarea activităţii de extracţie în perimetru va fi realizată de către responsabilul balastierei, coordonat de cadrele tehnice ale societăţii. Responsabilul de balastieră are permanent în atenţie menţinerea pichetării zonei de exploatare şi să indice, pe măsura excavării, adâncimea de extracţie în aşa fel încât să se realizeze scopul propus sau impus prin autorizaţia de exploatare.

Respectarea metodei de exploatare are drept efect creşterea capacităţii de regenerarea depozitelor de agregate minerale de râu, care în zonă se realizează periodic la producerea viiturilor şi apelor mari. Frecvent aluviunile se refac rapid, dar volumul de balast exploatat trebuie corelat cu capacitatea de regenerare din acest perimetru de exploatare, avându-se în vedere că o parte din aluviuni sunt erodate la viituri.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 7 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

De remarcat că extragerea agregatelor minerale aflate în albia minoră a unui râu trebuie să aibă în primul rând un rol de îmbunătăţire a condiţiilor de scurgere a apei în şenal (balastieră), inclusiv de prevenire a eroziunilor de maluri şi a inundaţiilor, prin creşterea capacităţii de transport a albiei. Protecţia agregatelor se referă în primul rând la evitarea înrăutăţirii condiţiilor de scurgere a apei în albie, comparativ cu situaţia naturală.

Pentru desfăşurarea normală a activităţii de exploatare - depozitare şi de transport a agregatelor de balastieră spre punctele de lucru, este obligatoriu de realizat următoarele:

- Reactualizarea topo şi probarea calitativă periodică.

II.	Interpretarea datelor obţinute în teren şi laborator.

- Întocmirea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi permiselor de exploatare astfel:

  - autorizaţia de gospodărire a apelor;

  - permis de exploatare;

  - acord de mediu;

  - acord de la primăria pe raza căreia se desfăşoară activitatea de extracţie şi

transport a balastului.

Concomitent cu obţinerea avizelor şi acordurilor susmenţionate se execută lucrări de deschidere propriu - zisă a balastierei, care cuprind:

  - amenajarea drumului de acces spre plaja balastierei. Ca urmare a faptului că drumurile de acces sunt drumuri de exploatare agricolă sau drumuri de pământ amenajate pentru trafic greu, infrastructura acestora trebuie întreţinută în permanenţă prin aşternerea

- împrăştierea periodică a balastului brut, grosier, agregate tip refuz ciur, piatră spartă, nivelarea crestelor şi făgaşelor traseului, asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona drumului etc. şi executarea unor şanţuri laterale pentru scurgerea apelor pluviale (în lungul drumurilor).

  - bornarea şi inscripţionarea balastierei (table indicatoare cu datele de identificare, avertismente, etc.). Această activitate cuprinde stabilirea limitelor perimetrului de exploatare prin borne de beton sau metal protejate. Bornarea este impusă de organismele statului în temei legal oferit de Legea Apelor, Legea Minelor şi se execută după reguli stricte (transversal şi longitudinal).

Bornele amplasate pe sectorul neinundabil au un regim special, pe baza lor realizându-se identificarea la scară locală, regională, naţională prin sistemul de identificare topografic STEREO'70.

Tablele indicatoare vor cuprinde: titularul balastierei, nr. autorizaţiei de exploatare,

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 8 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

nr. permisului de exploatare şi, după caz, marcarea următoarelor avertismente:

- Zonă interzisă pentru exploatare persoanelor neautorizate!

- Zonă periculoasă!

- Scăldatul interzis, pericol de înec!

- Traversarea albiei interzisă, pericol de accidente!

Pentru viitoarea exploatare se va urmări:

- Amenajarea drumului de acces spre plaja balastierei, a cărei infrastructură trebuie întreţinută în permanenţă prin aşternerea - împrăştierea periodică a balastului brut, grosier, agregate tip refuz ciur, piatră spartă, nivelarea crestelor şi făgaşelor traseului, asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona drumului etc.;

- Amenajarea drumurilor de acces în interiorul balastierei, spre zonele ce vor fi ocupate de depozitele provizorii (de decantare) a balastului.

Amenajarea acestor drumuri interioare se va realiza funcţie de particularităţile balastierei, după cum urmează:

    - decopertarea şi împingerea materialului decopertat spre limita cu albia majoră (dacă este cazul);

    - după decopertare se va exploata prima zonă conform metodei stabilite şi se va depune balastul într-un depozit continuu longitudinal, paralel cu firul apei. Sub greutatea depozitului şi prin infiltrarea apei decantate se va produce compactarea viitorului traseu auto. După încărcarea materialului din depozit va rezulta un drum pietruit ce mai trebuie doar nivelat cu buldozerul.

- Pichetarea. Pentru dirijarea fluxului de extracţie, segmentul exploatabil este împărţit în zone longitudinale cu o lăţime de 3 ÷ 4 m prin baterea de ţăruşi vizibili de către responsabilul de extracţie. Pichetarea va respecta sensul aval spre amonte, impus de metoda de exploatare şi poziţionarea pe planul de situaţie al perimetrului.

Materialul vegetal rezultat din decopertă sau din alte refuzuri va fi depus în afara perimetrului de exploatare, în zone cu gropi, sau se împrăştie în zona malului albiei minore în locuri pentru care s-a obţinut avizul primăriei.

Lucrările de extracţie în perimetrul ce cantonează resursele de nisip şi pietriş vor urmări în permanenţă o exploatare normală, riguroasă, eficientă, care să protejeze atât acumulările aluvionare cât şi malurile râului.

Măsurile de protecţie ale acumulării vor urmări:

  - depozitarea materialului excavat în vederea decantării, dar care să nu depăşească capacitatea de transport;

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 9 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

- extracţia fără coturi, gropi şi depozite de balast pe suprafaţa utilă a acumulării;

- asigurarea unei pante uniforme de scurgere a apelor, atât în perioadele cu debite normale, cât şi în cele cu viituri mari;

- realizarea unui transport ritmic şi eficient care să împiedice stocarea materialului în zona albiei;

- protejarea malurilor albiei minore (la albie normală), în zonele unde se poate produce o eroziune intensă de mal;

- cunoaşterea de către tot personalul care lucrează în balastiere a planului de resurse minerale active, a regulamentului de exploatare, a limitelor perimetrului şi a drumurilor de acces;

- regularizarea râului pe sectorul supus exploatării, dacă această lucrare se impune;

- respectarea sensului exploatării (dinspre aval spre amonte, respectiv dinspre firul apei spre mal), a ordinii fâșiilor;

- respectarea grosimii de extracţie, depăşirea ei însemnând afectarea talvegului apei, ceea ce poate duce la modificări ale cursului râului şi pierderi de rezerve;

- zonele de exloatare vor fi continue şi vor avea o lăţime constantă;

- nu se vor lăsa suprafeţe neexploatare din motive de calitate (conţinut pelitic şi granulozitate mare).

- crearea condiţiilor de depunere şi regenerare continuă a acumulărilor de agregate minerale de râu în zonă, în timpul viiturilor (metoda de exploatare

facilitează scurgerea apelor).

În incinta perimetrului de exploatare nu există apărări sau lucrări de consolidare a malurilor (perdele forestiere, diguri) care să necesite a fi apărate sau protejate. Lucrările de exploatare în adâncime nu vor atinge cota talvegului, deci nu există pericolul ca la viituri puternice ale râului să se producă eroziuni, rupturi sau deplasări ale malurilor. Trimestrial şi cumulat unitatea va informa în scris şi ITRM Câmpulung Moldovenesc despre realizarea principalilor indicatori de exploatare rațională din zăcământul de nisip şi pietriş „Cornu Luncii aval”.

După terminarea exploatării se va reface suprafața terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală (cu buldozerul) pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor (dinspre aval spre amonte), pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Moldova de la cursul său natural. De asemenea, se va sistematiza frontul de lucru, prin împingerea materialului

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 10 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

excedentar spre amonte și spre malul stâng, pentru a se realiza un racord eficient cu albia râului Moldova.

Metoda de exploatare nu cuprinde pierderi de exploatare care să fie haldate. Pierderile preliminate a fi obținute în anul 2018 - 2019 vor reprezenta în medie 5,0 % şi cuprind pierderi ale tehnologiei de extracție (antrenare a utilului de curentul apei în momentul excavării, pierderi de decopertare, imperfecţiuni ale utilajelor de extracţie) şi pierderi de transport - depozitare. Materialul extras este încărcat direct în mijloacele de transport, fără nici o altă prelucrare.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

În cadrul obiectivului analizat nu sunt prevăzute activităţi de dezafectare nici pe perioada realizării investiţiei, nici după terminarea acesteia.

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare şi realizarea unei pante de 6 ÷ 10 0/00, perpendicular cu direcţia de curgere a apei.

În urma inundațiilor şi a viiturilor rezerva de pietriș şi nisip din cadrul perimetrului Cornu Luncii aval se regenerează anual.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 11 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99.

S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. are sediul social în localitatea Mălini, sat Poiana Mărului, str. La Răchitiș, nr. 20, județul Suceava şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, conform „Certificat de înregistrare” Seria B, nr. 3373325, cu nr. de ordine în registrul comerțului J33/171/09.02.2017, Cod Unic de Înregistrare 37010631. Unitatea are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - 4211, iar ca obiect secundar. Extracția pietrișului şi nisipului; extracția argilei și caolinului - 0812.

Perimetrul balastierei se învecinează:

- N - Râul Moldova;

- S -Terenuri neproductive;

- E - Râul Moldova şi terenuri neproductive;

- V - Râul Moldova și terenuri neproductive.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, cu o lungime de 35 m si o lățime de 4 m, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar. Amonte față de perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval, la circa 3,7 km, se află o stație de sortare. La aproximativ 800 m amonte de perimetrul analizat se află confluența râului Moldova cu pârâul Sasca Mare.

La circa 4,1 km amonte de perimetru de exploatare Cornu Luncii aval se află podul de beton de pe drumul județean DJ 209A ce leagă localitățile Cornu Luncii și Mălini, la cca. 3,0 km aval de perimetru, se află podul de beton de pe drumul județean DJ 155P ce leagă localitățile Baia și Bogata, iar la aproximativ 1,6 km aval se află o traversare LEA 20 kv, obiective ce nu vor fi influențate de activitatea de exploatare a agregatelor minerale de râu. La circa 1,50 km, S-SE, față de perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval se află drumul județean Dj 209 H.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentaţie, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanță de circa 450 m, faţă de amplasamentul analizat şi activitatea desfăşurată în cadrul perimetrului nu va influenţa

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 12 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

negativ aşezările umane.

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier. În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în extracție agregatelor minerale de râu.

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0365) - Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 659288 | 588536 |
| 2 | 659061 | 588760 |
| 3 | 659042 | 588739 |
| 4 | 659288 | 588490 |

Perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini prin contractul de închiriere.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru păşunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

Problema analizei mai multor alternative pentru investiţia propusă nu a fost necesară, investiţia urmând a fi realizată pe un teren scos la licitație de AN Apele Române și închiriat de beneficiarului.

Nu există un alt amplasament propus pentru perimetru de exploatare propus.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 13 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

A. Surse de poluanți și instalații pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

1. Protecția calității apelor

În incinta perimetrului Cornu Luncii aval nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operații de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat.

Modalitatea de extracție

Exploatarea agregatelor naturale de balastieră va urmări în permanență următoarele reguli impuse de legislaţie şi acte normative specifice acestui gen de activitate:

- protejarea malurilor sau a lucrărilor de consolidare a malurilor existente în zona albiei minore;

- asigurarea unei pante uniforme de scurgere a apelor atât în perioadele cu debite normale cât şi în perioadele cu viituri puternice;

- extracţia fără coturi, gropi şi depozite de steril rezultat din decopertă;

- regularizarea râului pe sectorul exploatat dacă se impune şi este posibil;

- crearea condiţiilor de depunere şi de regenerare a agregatelor.

2. Protecţia aerului

Activităţile desfăşurate în cadrul unităţii studiate care se constituie în surse de impurificare a atmosferei sunt:

- amplasamentul perimetrului - exploatare agregate;

- funcţionarea utilajelor de extracţie şi încărcarea materiarului rezultat. Poluanţii emişi sunt specifici arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere

internă tip Diesel specifice utilajelor pentru activităţi industriale: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de sulf, oxizi de carbon (CO şi CO2), compuşi organici volatili, particole şi metale grele.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 14 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

Aceste surse de poluare sunt discontinue şi nu pot fi considerate ca surse punctiforme de poluare. Totodată având în vedere timpul relativ scurt de funcţionare al acestuia, sursele de poluare a aerului prezentate anterior nu sunt considerate ca semnificative.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot vor proveni de la utilajele care deservesc perimetrul de exploatare.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie anexate la prezenta documentaţie, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 450 m, faţă amplasamentul analizat.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/2017.

4. Protecția împotriva radiațiilor

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanțe radioactive.

5. Protecția solului şi subsolului

Surse posibile de poluare a solului şi subsolului:

Eventualele surse de poluare a solului şi subsolului ar putea fi:

- exploatarea propriu-zisă;

- funcţionarea mijloacelor auto din dotare.

Dotări, amenajări şi măsuri de protecţie împotriva poluării solului şi subsolului:

Exploatarea propriu-zisă va fi clasică pentru astfel de zăcăminte, ea realizându-se pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o adâncime medie variabilă (nu depăşeşte cota talvegului natural a râului), funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului. Materialul este extras cu excavator şi buldozer, fără nici o altă prelucrare.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 15 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Zăcământul nu va fi afectat de mişcări tectonice, fiind de vârstă recentă. Geneza sa este tipică, prin acumularea materialului dizlocat din rocile formaţiunilor geologice situate în amonte, transportat şi depus în zonă, gradul de rotunjire a particulelor constitutive fiind funcţie de distanţa şi viteza de transport.

Pentru protecţia zăcământului (a solului) se iau următoarele măsuri:

- rezerva de nisipuri şi pietrişuri din talpa actuală a balastierei se exploatează integral până la cota stabilită;

- nu se execută excavaţii sub nivelul hidrostatic, pentru a păstra în stare bună

accesul la exploatare şi a putea extrage integral zăcământul din talpa balastierei.

Pentru a nu devia râul Moldova de la cursul său natural, după ce va fi încheiată activitatea de exploatare, terenul se nivelează.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreţinere şi reparaţii a utilajelor se vor realiza periodic în unităţile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanţi în sol.

Poluanţi emişi în sol şi subsol

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a solului şi subsolului se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

Surse posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre:

Activitățile  specifice  ce  se  vor  desfășura  în  cadrul  obiectivului  analizat  sunt:

exploatarea nisipului și pietrișului din perimetru.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în extracție agregatelor minerale de râu.

Măsuri de protecţie a ecosistemelor:

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 16 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0365) - Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99. Exploatarea se va realiza tip șenal, pe zone consecutive, dinspre aval spre amonte, deoarece se urmărește regularizarea râului Moldova. Deoarece perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, exploatarea se va realiza în bazin închis.

Perimetrul balastierei se învecinează:

- N - Râul Moldova;

- S -Terenuri neproductive;

- E - Râul Moldova şi terenuri neproductive;

- V - Râul Moldova și terenuri neproductive.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, cu o lungime de 35 m si o latime de 4 m, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentație, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanța de circa 450 m, faţă de amplasamentul analizat.

Dotările şi măsurile prevăzute pentru protecția factorilor de mediu, cât şi lucrările ce se vor executa în cadrul investiţiei propuse asigură încadrarea în concentraţiile maxime admisibile în ceea ce priveşte emisia şi imisia poluanţilor. Deci, din acest punct de vedere aşezările umane sunt protejate.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 17 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Având în vedere faptul că în perimetrul de exploatare nu se va realizează decât extragerea balastului, fără alte prelucrări ulterioare, din activitatea desfăşurată nu rezultă deşeuri. Decopertarea perimetrului de exploatare (atunci când şi dacă este cazul) se va realiza simultan cu exploatarea primelor zone cu utilajele din dotarea unităţii, astfel încât materialul extras din apă să nu fie depozitat peste decopertă sau peste sectoare cu depuneri de mâl.

De altfel, în perimetrul de exploatare nu există copertă, dar este posibil ca viiturile de apă să creeze un strat de mâl. Materialul rezultat din decopertare va fi utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu. Pe suprafaţa amplasamentului nu există construcţii şi nu se vor desfăşura alte activităţi generatoare de deşeuri.

Deșeurile menajare, 0,5 mc, vor fi colectate în saci menajeri şi transportate, în vederea eliminării, la sediul beneficiarului.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun utilizarea sau manevrarea de substanțe toxice și periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursele energetice necesare exploatării perimetrului sunt reprezentate de combustibili (motorină) pentru alimentarea utilajelor. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibili. Alte materii prime, substanţe sau preparate chimice nu sunt folosite pe amplasament.

Agregatele minerale rezultate din cadrul perimetrului vor fi transportate la stația de sortare aparținând beneficiarului, în vederea valorificării.

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Exploatarea se va realiza în bazin închis, conform Ordinului MMAP nr. 1640/2016 de aprobare a Planului de management și Regulamentului sitului

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 18 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

ROSCI0365, care interzice realizarea lucrărilor direct în albia râului. În capătul aval, dinspre punctul 2 spre amonte (spre punctul 1), pe o lungime de 100 m se va lăsa o bermă de siguranță (pe restul lateralei dinspre apă a perimetrului, spre punctul 1 se află o bermă naturală, nefiind necesară o bermă suplimentară). Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru păşunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 19 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE PROIECT

Investiția propusă se va realiza în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, conform planului de situație anexat.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, cu o lungime de 35 m și o lățime de 4 m, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie anexate la prezenta documentaţie, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 450 m, faţă de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influenţa negativ aşezările umane. Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în extracție agregatelor minerale de râu.

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0365) - Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în exploatarea agregatelor minerale de râu. Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament după realizarea investiției nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, mlaștini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim.

Exploatarea propriu-zisă va fi clasică pentru astfel de zăcăminte, ea realizându-se pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o adâncime medie variabilă (nu depăşeşte cota talvegului natural a râului), funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar,

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 20 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului. Materialul este extras cu excavator şi buldozer, fără nici o altă prelucrare.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

Impactul prognozat al activităţilor de extracție agregate minerale asupra calităţii freaticului și a apei de suprafaţă, ţinând seama de măsurile de prevenire şi reducere a impactului, în condiţii normale de funcţionare sau avarii previzibile, este negativ nesemnificativ.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreţinere şi reparaţii a utilajelor se vor realiza periodic în unităţile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanţi în sol.

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a solului şi subsolului se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

În incinta perimetrului nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operații de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat. Pentru consum se aprovizionează cu apă îmbuteliată.

Analizând cele prezentate referitor la sursele de poluare a apelor şi modul de evacuare a acestora, la realizarea investiție nu vor exista pericole majore de poluare a factorului de mediu apă. Posibilele surse de poluare a aerului vor fi mijloacelor auto care vor realiza investiția. Datorită numărului relativ mic de mijloace auto, precum şi a funcționării discontinue, acestea nu sunt considerate ca surse de poluare a factorului de mediu aer.

Putem concluziona că în cadrul investiției analizate nu există pericole majore de poluare a factorului de mediu aer.

Investiția propusă nu va avea impact  asupra climei din zona în care va fi

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 21 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

amplasată.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/88. Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 450 m față de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanţe radioactive.

Investiţia se va realiza în extravilanul Comunei Cornu Luncii, județul Suceava, într-o zona rurală. Amplasamentul obiectivului nu se află într-o zonă de interes tradițional și nu se pune problema încadrării în peisaj. De asemenea în zonă nu se află obiective protejate. În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Realizarea investiției propuse nu influențează condițiile etnice şi culturale din zonă. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice din zonă.

Analizând sursele de poluare posibile şi dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice şi locul în care se amplasează investiţia, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecţia factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum şi alte cerinţe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiţiei propuse.

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

În cazul în care, pe parcursul demarării lucrărilor de exploatare, se descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate, beneficiarul va respecta art. 20, alin. d, din Legea nr. 481/ 08.11.2004 privind protecția civilă (informează serviciile de urgență profesioniste sau poliția, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112).

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 22 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI Pentru evitarea poluării mediului se propun următoarele măsuri:

- urmărirea colectării eventualelor deșeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

- respectarea cu strictețe a metodelor şi normelor exploatare.

Vizând problematica de mediu, pentru desfășurarea activităţii în condiţii optime, se impune urmărirea generală a poluanţilor axaţi în general pe:

- controlul periodic procedural, documentat al lucrărilor de exploatare, consemnându-se starea lucrărilor, respectarea elementelor tehnice proiectate;

- eşalonarea riguroasă a operaţiunilor de descopertă şi de exploatare propriu-zisă conform programului de exploatare;

- urmărirea depozitării corespunzătoare a deşeurilor;

- iniţierea programelor de urmărire a comportării în timp a stabilității suprafeţei

precum şi urmărirea efectelor viiturilor.

Pentru protecţia zăcământului se iau următoarele măsuri:

- pentru a preveni blocarea rezervelor geologice de nisipuri şi pietrişuri nu se haldează decoperta în afara zonelor indicate pentru a preveni blocarea acestora;

- rezerva de nisipuri şi pietrişuri din talpa actuală a balastierei se exploatează integral până la cota stabilită;

- nu se execută excavaţii sub nivelul hidrostatic pentru a păstra în stare bună accesul la exploatare şi a putea extrage integral zăcământul din talpa balastierei;

- pentru protecţia solului în zona exploatată se vor lua următoarele măsuri:

  - exploatarea rațională a balastului (numai în limitele perimetrului de exploatare vizat) pentru a nu crea denivelări;

  - nivelarea permanentă a zonelor excavate;

- respectarea adâncimii maxime de exploatare stabilită de AN APELE ROMÂNE prin avizul de exploatare şi autorizația anuală de exploatare;

- bornarea limitelor perimetrului de exploatare.

Pentru protecţia malurilor şi obiectivelor balastierei în activitatea de exploatare se

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 23 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

vor respecta următoarele reguli:

- respectarea tehnologiei de extracţie din aval spre amonte pentru a se evita eroziunea şi degradarea malurilor în zona de exploatare;

- parcarea utilajelor în afara balastierei astfel ca în cazul unor scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi să nu se afecteze apa din râu sau apa freatică;

- retragerea utilajelor la sfârşitul activităţii zilnice asigurând securitatea utilajelor în cazul unor viituri accidentale;

- interzicerea activităţii de extracţie a balastului în timpul viiturilor de apă. Pentru protejarea balastierei şi a lucrărilor programate a se realiza se vor respecta

următoarele:

- utilizarea în activitatea de extracţie a excavatorului şi draglinei;

- stabilirea ordinii de amplasare a zonelor de evacuare în cadrul perimetrului de excavare, cu încadrarea în dimensiunile proiectate din suprafeţele geologice active;

- nu se vor depăşi limitele perimetrului de exploatare avizat de ANRM;

- nivelarea permanentă a zonelor excavate şi interzicerea formării şi lăsării de gropi în urma frontului de lucru şi a formării unor depozite de balast brut sau de refuz în albia majoră sau minoră (cu excepţia depozitelor tehnologice avizate de A.N. "Apele Române " S.A. - A.B.A. „Siret” Bacău);

- interzicerea excavării sub nivelul liniei de talveg din porţiunea supusă exploatării (avizată în Avizul/ Autorizaţia de Gospodărire Apelor, ce urmează a fi obţinute de către beneficiar);

- la finalul exploatării zonelor de extracţie programate anual se vor reface

toate taluzurile la nivelul unghiular natural.

Societatea se va supune măsurilor anterioare, actuale şi viitoare stabilite de agenţia teritorială de protecţia mediului şi va respecta legislaţia de mediu în vigoare.

Personalul societăţii va fi periodic instruit în vederea însuşirii şi respectării normelor de protecţia mediului.

În cazul apariției nedorite a poluării accidentale, acestea vor fi comunicate de urgenţă dispeceratului din cadrul A.P.M. Suceava.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 24 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

În cadrul investiției analizate se va realiza exploatarea de agregate naturale de râu din perimetrul Cornu Luncii aval, amplasat în extravilanul comunei Cornu Luncii, zăcământul aflându-se în albia minoră a râului Moldova.

Se urmăreşte regularizarea râului Moldova, respectiv decolmatarea şi recalibrarea albiei minore, corectarea cursului principal al acestuia, pe tronsonul analizat. Exploatarea se va realiza pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, de regulă pe o adâncime medie de 2,47 m (fiind interzis a se depăşi cota talvegului natural a râului).

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Exploatarea se va realiza în bazin închis. In capătul aval, dinspre punctul 2 spre amonte (spre punctul 1), pe o lungime de 100 m se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m ce se îngustează până la 2 m spre amonte (pe restul lateralei dinspre apă a perimetrului, spre punctul 1 se află o bermă naturală, nefiind necesară o bermă suplimentară). Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma să fie extrasă în trimestrul al III-lea, în afara perioadei de prohibiție. La finalul exploatării, se va sistematiza frontul de lucru, prin împingerea materialului excedentar spre amonte, respectiv spre aval și spre malul drept, pentru a se realiza un racord eficient cu albia râului Moldova.

Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 25 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Perimetrul Cornu Luncii aval, unde este localizată zona de exploatare, cu suprafața de 10.160 mp, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat și aparține A.N. "Apele Române" S.A. - Administrația Bazinală de Apă „Siret” Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini - prin Avizele/ autorizațiile de gospodărire a apelor anuale, contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Siret.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, cu o lungime de 35 m si o latime de 4 m, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar. Pentru realizarea exploatării agregatelor naturale nu este necesară realizarea unei organizări de șantier.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare şi realizarea unei pante de 6 ÷ 10 0/00, perpendicular cu direcţia de curgere a apei. Panta astfel realizată are rolul de a colecta apele pluviale de pe versant şi a favoriza regenerarea rezervei de nisip şi pietriş din cadrul perimetrului de exploatare. Nu se realizează şanţuri de colectare a apelor pluviale, curgerea acestora realizându-se liber la teren.

Materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, va fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru păşunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială. În urma inundațiilor şi a viiturilor rezerva de pietriș şi nisip din cadrul perimetrului Cornu Luncii aval se regenerează anual.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 26 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

T1. Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

T2. Plan de situație, scara 1 : 5.000

T3. Plan de detaliu, scara 1 : 2.000

XIII. BIODIVERSITATE

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși.

- Descrierea succintă a PP și amplasarea acestuia în raport cu aria naturală protejată de interes comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului PP.

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, în centrul albiei, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99.

Perimetrul de exploatare Cornu Luncii aval, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini prin contractul de închiriere nr. 111/31 din 25.07.2018.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 659288 | 588536 |
| 2 | 659061 | 588760 |
| 3 | 659042 | 588739 |
| 4 | 659288 | 588490 |

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, aflat pe teritoriul județelor Suceava și Neamț, a fost declarată sit Natura 2000 de tip Sit de Importanță Comunitară - cod ROSCI0365, conf. O.M. nr. 1964/2007, modificat cu Ordinul 2387/2011, având următoarele date caracteristice, având următoarele date caracteristice:

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 27 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

  - latitudine: N 47.0026111

  - longitudine: E 26.0144277

  - regiunea biogeografică: Alpină (20.38 %) și Continentală (79.62 %).

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona PP

Conform Formularului Standard Natura 2000 suprafaţa sitului este de 5.329 ha şi se întinde pe raza județelor: Suceava și Neamț.

ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși - a fost declarat ca arie protejată de importanță comunitară în special pentru conservarea următoarelor specii, după cum urmează - specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește:

|  |  | Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  | Sit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mărime | Unit. | Categ. |  | A/B/C/D |  | A/B/C |  |
|  |  | Denumire |  |  |  |  |  |  |  | Calit. |  |  |  |  |
| Grup | Cod |  | S | NP | Tip | Min. | Max. | măsură | C/R/V/P |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
|  |  | științifică |  |  |  |  |  |  |  | date |  |  |  |  |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| A | 1188 | Bombina |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
|  |  | bombina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1193 | Bombina |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
|  |  | variegata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1166 | Triturus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |
|  |  | cristatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2001 | Triturus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | B | B |
|  |  | montandoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Triton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | carpatic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1138 | Barbus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
|  |  | meridionalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Câcruse) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1149 | Cobis taenia |  |  | P | 400000 | 590000 | i | C | G | C | B | C | B |
|  |  | (Zvârlugă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 2511 | Gobio |  |  | P | 100000 | 188000 | i | C | G | C | C | C | C |
|  |  | kessleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Petroc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1122 | Gobio |  |  | P | 300000 | 350000 | i | C | G | C | B | C | B |
|  |  | uraniscopus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Chetrar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1145 | Misgurnus |  |  | P | 1000 | 1500 | i | P | G | D |  |  |  |
|  |  | fossilis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Chiscar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1146 | Sabanejewia |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |
|  |  | aurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Dunăriță) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 28 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

Caracteristici generale ale sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși:

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 36.66 |
| N07 | Mlaștini, turbări | 0.48 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 2.66 |
| N14 | Pășuni | 29.71 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 3.12 |
| N16 | Păduri de foioase | 14.98 |
| N17 | Păduri de conifere | 6.89 |
| N19 | Păduri de amestec | 4.21 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine...) | 1.27 |

Alte caracteristici ale sitului: Zona umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra lutra, alături de patru specii de amfibieni, două specii de pești și o specie de nevertebrat de asemenea de interes conservativ.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși:

| Cod | Nume specie |  | Identificarea tipului de |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |
| 2000 | populară) |  | proiectului |
| 1355 | Lutra lutra | Descriere: Are corpul perfect adaptat | Specia nu a fost |
|  | (vidra) | mediului acvatic în care trăiește. Trupul este | semnalată ca fiind în |
|  |  | lung, mlădios, aerodinamic, coada lunga. | zonă. |
|  |  | Lungimea corpului este de 70 - 90 cm, | Activitatea de extragere a |
|  |  | înălțimea de 30 cm, coada este de 35 - 40 | agregatelor minerale în |
|  |  | cm și greutatea între 8 - 15 kg. Capul este | perimetrul analizat, nu va |
|  |  | mic, turtit și lat, urechile rotunjite, scurte, | avea nici un fel de efecte |
|  |  | puțin ieșite din blană, acoperite de un | asupra populației de |
|  |  | opercul membranos. Ochii sunt mici, | vidră, datorită faptului că: |
|  |  | aproape de colțurile gurii, cu pupila rotunda. | - este o specie cu |
|  |  | Buzele groase, cea superioară cu mustăți. | activitate |
|  |  | Nasul este golaș. Blana este deasă cu peri | nocturnă, perioadă în |
|  |  | mari și mai aspri sub care se află puful mai | care pe amplasament nu |
|  |  | scurt, moale și des care asigură | se lucrează; |
|  |  | impermeabilitatea vidrei în apă dar și la | - condiţiile de habitat |
|  |  | flotabilitate. Este de culoare castanie pe | caracteristice speciei nu |
|  |  | spate și mai deschisă pe burtă. Pe bărbie, | sunt afectate deoarece |
|  |  | laturi și pe mijlocul buzei superioare câteva | vidra îşi face cuibul într-o |
|  |  | pete neregulate de culoare albă. În raport cu | vizuină, de obicei în |
|  |  | corpul, picioarele sunt scurte, au câte 5 | scorburile copacilor de pe |
|  |  | degete, cu ghiare, unite prin membrană de | marginea râurilor, |
|  |  | înot. Are simțurile foarte bine dezvoltate în | vegetaţie care lipseşte din |
|  |  | egală măsură: mirosul, văzul, auzul. | zona perimetrului analizat; |

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 29 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

| Cod | Nume specie |  |  | Identificarea tipului de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natura | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |
| 2000 | populară) |  |  | proiectului |
|  |  | Reproducerea: femela naște o dată pe an, | Perimetrul nu se |
|  |  | între 1 - 5 pui. |  | învecinează cu zone |
|  |  | Hrana: Se hrănește cu pești, broaște, raci, | împădurite, accesul se |
|  |  | mamifere mici acvatice. | face în mare parte pe |
|  |  | Habitat: Mamifer acvatic întâlnit mai des în | drumuri existente, iar |
|  |  | Delta Dunării și în apele de munte bogate în | excavarea aluviunilor se |
|  |  | păstrăv. Trăiește în apă și pe uscat, având | va efectua în plaje care |
|  |  | vizuina cu două intrări. | nu prezintă vegetaţie în |
|  |  | Populație: P - specie prezentă în sit; situație | imediata vecinătate a |
|  |  | populație: C – mai puțin de 2%; conservare: | apei; |
|  |  | B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o | - nu sunt afectate |
|  |  | arie de răspândire extinsă; evaluare globală: | resursele de hrană |
|  |  | B - bună. |  | (peşte, raci, broaşte şi |
|  |  |  |  | alte mamifere acvatice |
|  |  |  |  | mici); |
|  |  |  |  | - această activitate este |
|  |  |  |  | temporară, cca. 8 luni pe |
|  |  |  |  | an. |
|  |  |  |  | Implementarea proiectului |
|  |  |  |  | supus analizei, nu va |
|  |  |  |  | afecta abundenţa şi |
|  |  |  |  | distribuţia speciei în zona |
|  |  |  |  | amplasamentului |
|  |  |  |  | proiectului şi nici pe |
|  |  |  |  | teritoriul ROSCI0365, |
|  |  |  |  | impact neutru, fiind astfel |
|  |  |  |  | asigurată conservarea |
|  |  |  |  | speciei pe termen scurt, |
|  |  |  |  | mediu şi lung. |
| 1188 | Bombina | Descriere: Corpul este îndesat, turtit, de | Specia nu a fost |
|  | bombina (buhai | dimensiuni mici, lungimea 4 - 5 cm. Capul | identificată în zona în |
|  | de baltă cu burta | este relativ mic, având lungimea egală cu | timpul observațiilor, dar |
|  | roşie) | lăţimea, cu botul rotunjit. Ochii sunt foarte | nu excludem prezența |
|  |  | proeminenţi, | având pupila triunghiulară. | lângă amplasament sau |
|  |  | Dorsal tegumentul este foarte veruculos, | la limita amplasamentului, |
|  |  | acoperit cu numeroşi negi, rotunzi sau ovali, | pentru |
|  |  | având un punct negru central. Cuta gulară | care se va lua în calcul un |
|  |  | este distinctă. |  | deranj fizic. Este citată în |
|  |  | Calozităţile nupţiale sunt prezente la mascul | zona Dumbrăvița, |
|  |  | pe partea internă a antebraţului, inclusiv pe | Boroaia. |
|  |  | tuberculul metacarpian intern. | Sunt necesare măsuri de |
|  |  | Dorsal este colorat cenușiu-deschis, | protecție. Recomandăm |
|  |  | măsliniu, mai rar gri-închis. O parte din negii | ca activitatea de extracție |
|  |  | glandulari sunt grupați, colorați în negru, | să evite perioada de |
|  |  | conferind un model caracteristic. Uneori pot | depunere a pontelor |
|  |  | fi parţial sau chiar total colorați în verde. | (februarie - mai). |
|  |  | La eclozare larva are 5 - 6 mm. Mormolocul |  |
|  |  | cu membre posterioare prezente are 2 - 4 |  |
|  |  | cm. Spiraculum este situat pe linia mediană, |  |
|  |  | spre spatele | corpului. Anusul este tot |  |

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 30 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | median, cu diametrul mai mare decât |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | spiraculul. Coada mai lungă decât înaltă, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | având cam de 1,5 ori lungimea corpului. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ochii situați dorsal. Gura triunghiulară cu un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cioc cornos alb, tivit cu negru. Coloritul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dorsal brun, cu dungi deschise longitudinale. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Este o specie diurnă, predominant acvatică. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Intră în apă primăvara devreme, în martie și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | se retrage pentru hibernare în octombrie. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iernează pe uscat în ascunzişuri. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se hrănește cu insecte, melci mici și viermi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Habitat: Nepretenţioasă, trăiește în orice ochi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de apă, permanent sau temporar, în bălţi de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | la şes şi câmpie, urcând şi în regiunea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dealurilor, la altitudini între 0 - | 400 m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reproducerea prin februarie - mai; în condiții |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | favorabile de mediu se poate repeta în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | august. | În | timpul | reproducerii, | masculii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | orăcăie, în special seara și noaptea, în cor, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | într-un tempo caracteristic; femelele răspund |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prin sunete ușoare, slabe. Amplexul este |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lombar. Ouăle (între 10 - 100 la o pontă) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sunt depuse izolat sau în grămezi mici, fixate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de obicei pe plante. Oul are 2 mm diametru, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | iar capsula 7 - 8 mm şi este brun închis la un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pol şi alb-gălbui la celălalt. După 8 - 9 zile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apar mormolocii, care prin septembrie - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | octombrie devin broscuțe cu picioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dezvoltate, pierd coada și branhiile; după 1 - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 ani devin maturi sexual. O femelă poate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | depune mai multe ponte pe an. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Populație: P - specie prezentă; situație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | populație: C - mai puțin de 2%; conservare: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C - medie sau redusă; izolare: C - populație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | neizolată | cu | o arie | de răspândire extinsă; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | evaluare globală: C - considerabilă. |  |  |  |  |  |  |
| 1193 |  | Bombina | Descriere: Corpul este de dimensiuni mici, | Specia a fost identificată |  |  |  |
|  |  |  | variegata (buhai | lungimea 4 - 5 cm. Forma corpului este mai | în zona în timpul |  |  |  |
|  |  |  | de baltă cu burta | îndesată decât la Bombina bombina. Corpul | observațiilor, se va lua în |  |  |
|  |  |  | galbenă) | este aplatizat, capul mare, mai lat decât | calcul un deranj fizic. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lung, botul rotunjit. Pupila triunghiulară sau | care se va lua în calcul un |  |  |
|  |  |  |  |  | în formă de inimă. Cuta gulară slab | deranj fizic. Este citată în |  |  |
|  |  |  |  |  | conturată. Negii de pe partea dorsală, la | zona Dumbrăvița, Praxia. |  |  |
|  |  |  |  |  | masculi, au un spin cornos negru puternic, | Sunt necesare măsuri de |  |  |
|  |  |  |  |  | înconjurat de numeroşi spini mici şi ascuţiţi. | protecție. Recomandăm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. | ca activitatea de extracție |  |  |
|  |  |  |  |  | Pielea pe abdomen aproape netedă. Pori | să evite perioada de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mici, izolaţi, răspândiţi şi pe partea inferioară | depunere a pontelor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a membrelor şi foarte numeroşi | pe talpa | (februarie - mai). |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 31 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire |  | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | piciorului. Secreţia glandulară este extrem de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | toxică. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Spatele cafeniu-pământiu sau cenuşiu, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gălbui sau măsliniu mai mult sau mai puţin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | amestecat cu negru. Mai frecvent decât la |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bombina bombina apar indivizi parţial sau |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | total | verzi. | Ventral | marmorat, | albastru- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cenuşiu până la negricios cu câmpuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | galbene, cu sau fără puncte albe. Coloritul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este foarte intens, fiind folosit ca mijloc de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | avertizare asupra toxicităţii. Lateral cenuşiu- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | albăstrui. | Vârfurile | degetelor | galbene. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mormolocii au abdomenul cenuşiu-albăstrui, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | împestriţat cu puncte mari, negre-albăstrui. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Palmele şi tălpile galbene sau portocalii. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Larvele similare cu cele de Bombina |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bombina de care se deosebesc prin forma |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ovală a gurii, coloritul mai închis şi coada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai scurtă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | nocturnă, preponderent acvatică, euritropă. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Habitat: Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pentru iernare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Este o specie rezistentă şi longevivă, iar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | secreţia toxică a glandelor dorsale o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | protejează foarte bine de eventualii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prădători. De aceea, aproape orice ochi de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apă din cadrul arealului este populat de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | această specie care poate realiza aglomerări |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rezista şi în ecosisteme foarte poluate. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hrana constă din insecte, viermi, moluşte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mici, terestre şi acvatice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reproducerea, de mai multe ori, din |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | februarie până în mai la fiecare pontă, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | femela depune circa 100 de ouă, destul de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mari, izolat sau în pachete ce cad la fundul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apei, unde se lipesc de plante. Uneori când |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | condiţiile de mediu şi hrană sunt favorabile, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | femela depune ouă de mai multe ori în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cursul unei săptămâni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | După 8 - 10 zile, de la depunerea ouălor, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apar mormolocii roşietici cu puncte cafenii pe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | spate, ventral cenușiu-albăstrui sau cafeniu- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cenușiu, care iau aspect de adult începând |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | din iulie până în septembrie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Populație: P - specie prezentă în sit; situație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | populație: C mai putini de 2%; conservare: B |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 32 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - bună; izolare: C - populație ne-izolată cu o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | arie de răspândire extinsă; evaluare globală: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B - bună. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 |  | Triturus | Descriere: Este cea mai mare specie de | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | cristatus (triton | triton din România, masculul 13 - 14 cm, | identificată în zona în |  |  |  |
|  |  |  | cu creastă) | femela | 16 - 18 cm. Corpul este robust, oval | timpul observațiilor, dar |  |  |  |
|  |  |  |  |  | în secțiune, capul puțin mai lung decât lat, | nu excludem prezența |  |  |  |
|  |  |  |  |  | botul rotunjit, fără șanțuri longitudinale. | lângă amplasament sau |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lungimea cozii este mai mică sau egală cu a | la limita amplasamentului, |  |  |
|  |  |  |  |  | corpului. Cuta gulară este prezentă. În timpul | pentru |  |  |  |
|  |  |  |  |  | reproducerii, femela are un şanţ longitudinal | care se va lua în calcul un |  |  |
|  |  |  |  |  | dorsal, iar masculul o creastă dorsală înaltă, | deranj fizic. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zimţată, întreruptă brusc printr-o şa la baza | Sunt necesare măsuri de |  |  |
|  |  |  |  |  | cozii; coada turtită lateral, cu o muchie | protecție. Recomandăm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | superioară şi una inferioară. Pielea mai mult | ca activitatea de extracție |  |  |
|  |  |  |  |  | sau mai puțin aspră; capul şi parotidele cu | să evite perioada de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pori evidenți; pliul gâtului clar distinct. Dinţii | depunere a pontelor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vomero-palatini pe două rânduri paralele, | (martie). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | foarte rar uniţi. Când se întind membrele de- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a lungul corpului degetele se ating. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Larvele sunt mari, având la eclozare o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lungime de 8 - 10 mm, iar înainte de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | metamorfoză 50 - 85 mm. Creasta dorsală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este înaltă, începe din dreptul inserţiei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | membrului anterior şi se continuă cu un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filament caudal lung până la 6 mm. Coloritul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este variabil, de la maro-închis la gri-deschis, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cu pete negre mari în special în zona cozii. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | degetele sunt extrem de lungi şi de subţiri. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hrana: Este o specie extrem de vorace; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | consumă | râme, | limacşi, | artropode, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mormoloci şi tritoni mai mici (în special T. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vulgaris). Are numeroşi duşmani: peşti, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ţestoase, păsări. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Habitat: Trăieşte prin bălţile şi iazurile din |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | regiunile de câmpie până în zona |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | subcarpatică, ascunsă printre | tulpinile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | plantelor acvatice. Intră în apă în martie şi, în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | funcţie de nivelul acesteia, poate rămâne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | până în mai - iunie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Este o specie predominat acvatică, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | preferând ape stagnante mari, cu vegetaţie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reproducerea prin martie în bălţi şi băltoace. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Deşi depune numeroase ouă (peste 100), |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | multe nu se dezvoltă datorită unor frecvente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mutaţii cromozomiale. Ouăle sferice, albe- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gălbui, cu diametrul de 2 - 4 mm. După 13 |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 33 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zile, larvele ies din ouă şi rămân în apă 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | luni, atingând 50 - 85 mm. Către iarnă se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | retrag (adulţi şi tineri) pe sub pietre, rădăcini |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | şi scoarţa arborilor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Este o specie vulnerabilă, în anumite zone |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | chiar periclitată. Reducerea | locurilor de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | reproducere a afectat mult această specie, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai pretenţioasă decât celelalte specii de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tritoni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Populație: P - specie prezentă; situație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | populație: C - mai puțin de 2%; conservare: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B - conservare bună; izolare: C - populație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | neizolată cu o arie de | răspândire extinsă; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | evaluare globală: B - valoare bună. |  |  |  |  |  |
| 2001 |  | Triturus | Descriere: Tritonul carpatic are o lungime | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | (Lissotriton) | cuprinsa intre 75-105 mm, corpul este | identificată în zona PP, |  |  |  |
|  |  |  | montandoni | îndesat, capul relativ lat ai rotunjit. În haina | este citată amonte de PP |  |  |
|  |  |  | (tritonul | nuptiala, masculul nu are creasta dorsala, ci | în zona Baia și |  |  |  |
|  |  |  | carpatic) | o tivitura tegumentara vertebrala, care se | Bogdănești. Nu excludem |  |  |
|  |  |  |  |  | leaga de creasta caudala. Dorso-lateral se | prezența lângă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | observa muchii puternic dezvoltate. Coada | amplasament sau la limita |  |  |
|  |  |  |  |  | se termina cu un filament lung de 3-4 mm, | amplasamentului, pentru |  |  |
|  |  |  |  |  | distinct de coada. Degetele picioarelor | care se va lua în calcul un |  |  |
|  |  |  |  |  | posterioare sunt nelobate. Se disting | deranj fizic. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | membrane interdigitale | slab | dezvoltate. | Sunt necesare măsuri de |  |  |
|  |  |  |  |  | Coloritul dorsal este galben-verzui, pana la | protecție. Recomandăm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | brun, pătat sau marmorat închis. Abdomenul | ca activitatea de extracție |  |  |
|  |  |  |  |  | și gușa sunt portocalii, fără pete. Muchia | să evite perioada de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inferioara o cozii are o dunga alb-albastrie, | depunere a pontelor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pe care alternează pete dreptunghiulare | (martie). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cafenii sau negre. Partea musculara a cozii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este de culoare închisă, cu nuanțe vinete. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Femela nu are muchii dorso-laterale, nici |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filament caudal, nici tivitura tegumentara |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vertebrala. Ea este colorata dorsal în galben- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | brun, uneori cu marmorari închise care o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aseamănă mult cu femela de Triturus |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alpestris. În haina terestra, tritonii sunt de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | culoare galben-bruna cu pielea grăunțoasa. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Larva are la eclozare 6-7 mm iar la |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | metamorfoză 25-40 mm. Culoare deschisă, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gălbuie până după metamorfoză când |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | coloritul începe să se închidă. Forma cozii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | variabilă (rotunjită sau ascuțită). Înainte de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | metamorfoză prezintă un desen caracteristic, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cu două şiruri de pete galbene, rotunde, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | simetrice situate dorso-lateral. Către sfârșitul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lunii august, larvele sunt complet dezvoltate. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datorită condițiilor de iernare, care |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | influențează coloritul, larvele au nuanțe mai |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 34 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

| Cod | Nume specie |  |  | Identificarea tipului de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natura | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |
| 2000 | populară) |  |  | proiectului |
|  |  | deschise iarna decât vara. |  |
|  |  | Hrana: Este o specie extrem de vorace; |  |
|  |  | consumă râme, limacşi, artropode. În timpul |  |
|  |  | vieții acvatice se hrănește și cu mormoloci |  |
|  |  | de broasca. Are numeroși dușmani: pești, |  |
|  |  | țestoase, păsări. |  |
|  |  | Habitat: Trăiește în zone de deal și de |  |
|  |  | munte, la altitudini cuprinse între 200 (la |  |
|  |  | limita nordică de răspândire) și până la 2000 |  |
|  |  | m, frecvent între 500-1500 m. Folosește |  |
|  |  | orice ochi de apă stătătoare pentru |  |
|  |  | reproducere, de la șanțuri la marginea |  |
|  |  | drumului până la lacuri. Hibernează pe |  |
|  |  | uscat, rareori în apă. Pe uscat poate fi găsit |  |
|  |  | în vecinătatea apei. Preferă zonele |  |
|  |  | împădurite. |  |  |
|  |  | Reproducerea - are loc în martie iar adulţii |  |
|  |  | pot rămâne în apă până în mai-iunie. După |  |
|  |  | depunerea ouălor părăsesc apa şi se retrag |  |
|  |  | pe sub pietre, sub muşchi, sub trunchiuri |  |
|  |  | putrezite. Ponta are loc la jumătatea lunii |  |
|  |  | mai. |  |  |
|  |  | Populație: P - specie prezentă; situație |  |
|  |  | populație: C - mai puțin de 2%; conservare: |  |
|  |  | C - medie sau redusă; izolare: B - populaţie |  |
|  |  | ne-izolată, dar | la limita ariei de distribuţie; |  |
|  |  | evaluare globală: B - bună. |  |
| 1138 | Barbus | Descriere: corp alungit și rotund; abdomen | Specia nu a fost |
|  | meridionalis | rotunjit; cap mare; ochi mici; bot lung și | identificată în timpul |
|  | (mreană pătată) | proeminent; | preorbitare alungite; gura | observațiilor, dar în zona |
|  |  | inferioară semilunară; buze cărnoase, în | Baia au fost identificat |
|  |  | special cea inferioară care este divizată; | exemplare. |
|  |  | buzele neacoperite de o placă cornoasă; | Activitatea de extragere a |
|  |  | două perechi de mustăți, una mai scurtă la | agregatelor minerale în |
|  |  | vârful botului alta mai lungă la colțurile gurii; | perimetrul analizat, va |
|  |  | peduncul caudal comprimat lateral; caudala | avea efecte asupra |
|  |  | adânc scobită; solzi cu striuri divergente pe | populației speciei din |
|  |  | partea vizibilă; linie laterală completă slab | cauza faptului că: |
|  |  | arcuită și dispusă pe mijlocul pedunculului | habitatul caracteristic |
|  |  | caudal; solzii de la baza analei nu sunt lățiți; | speciei este prezent în |
|  |  | dinți faringieni pe 3 rânduri, ascuțiți, îndoiți la | zona învecinată |
|  |  | vârf, fără suprafața masticatoare, cu o | perimetrului de |
|  |  | excavație la baza coroanei; intestine scurt; | exploatare, pe cursul de |
|  |  | peritoneu incolor sau castaniu. | apă al râului Moldova, |
|  |  | Ultima radie simplă a dorsalei este subțire și | când extragerea |
|  |  | flexibilă; inserția ventralelor situată în urma | agregatelor minerale se |
|  |  | capătului anterior al inserției dorsalei; culcată | face submers, turbiditatea |
|  |  | atinge sau aproape atinge (uneori chiar | apei crește, atât în zona |
|  |  | depășește) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe | exploatării cât şi în aval |
|  |  | spate are pete întunecate; mustățile fără ax | de aceasta. |

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 35 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roșu. |  |  |  |  |  |  | Implementarea proiectului |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dimensiuni: este o rudă mai mică a mrenei, | supus analizei, va afecta |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | în general nu creşte mai mare de | 300 - 400 | abundenţa şi distribuţia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | g, dar poate ajunge şi până la 1 - 1,5 kg în | speciei astfel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cazuri excepţionale. Circulă în bancuri şi | - în zonele învecinate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sunt mereu în căutarea hranei, din moment | perimetrului propus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ce ai prins una, şansele să prinzi alta în | pentru executarea |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | aceeaşi zonă sunt foarte mari; obișnuit | lucrărilor de regularizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | atinge la maturitate 10 - 17 cm, dimensiunea | şi pe termen scurt, mediu |  |  |
|  |  |  |  |  |  | maximă este de 28 - 30 cm. |  |  |  |  | și lung, impact negativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Habitat: Trăiește exclusiv în râurile și | nesemnificativ (nu sunt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pâraiele din regiunea de munte și partea | afectate resursele de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | superioară a regiunii colinare; în majoritatea | hrană); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | râurilor care izvorăsc din zone de podiș sau | - pe teritoriul sitului |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | deal lipsește chiar din cursul lor superior | Natura 2000 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | care este rapid. Trăiește atât în râuri | ROSCI0365, impact |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pietroase, rapide și reci, cât și unele pâraie | negativ nesemnificativ, pe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mai nămoloase, care vara se încălzesc | termen scurt, mediu şi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | puternic, însă numai la munte. Arată | lung. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | preferință mai ales pentru porțiunile cu | Sunt necesare măsuri de |  |  |
|  |  |  |  |  |  | curent puternic și fund pietros. Locurile des | protecție. Recomandăm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | frecventate sunt pragurile și barajele de | ca activitatea de extracție |  |  |
|  |  |  |  |  |  | beton unde înaintarea lor pe cursul râului | să evite perioada de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | este obturată. Acolo se adună în grupuri | depunere a pontelor (mai |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mari și se hrănesc frenetic, mai ales în | - iunie). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | perioada de primăvară - vară când apele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sunt ceva mai tulburi. Jumuga se simte în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | largul ei atunci când apa are structuri (pietre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mari, betoane, humă), ceva curent şi apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tulbure. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reproducerea: Se înmulțește primăvara (mai |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - iunie), prelungindu-se uneori până spre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sfârșitul | veri. | Dimorfismul | sexual | se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manifestă mai ales prin lungimea mai mare a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | înotătoarei anale la masculi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hrana: Se hrănește în primul rând cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nevertebrate | acvatice | de |  |  | fund |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (efemeroptere, | tricoptere, |  | gamaride, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | oligochete) și mai rar cu vegetale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Populație: P - specie prezentă în sit; situație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | populație: C – mai puțin de 2%; conservare: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B - bună; izolare: C - populație ne-izolată cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | o arie de răspândire extinsă; evaluare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | globală: B - bună. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 |  | Cobitis | taenia | Descriere: | Zvârluga face | parte | din | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | (zvârluga) |  | supraclasa peștilor ososi, osteichthyes, clasa | identificată în zona în |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | actinopterygii, | subclasa | neopterygii, | timpul observațiilor și nici |  |  |
|  |  |  |  |  |  | infraclasa | teleastei, | supraordinul | semnalată în zonă. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ostariophysi, ordinul cypriniformes, | familia | Impact prognozat 0. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cobitidae, | genul | cobitis. În | genul | cobitis, |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 36 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire |  | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | corpul peștilor este ușor turtit lateral. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înălțimea acestor pești este variabilă. Au |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | câte 5 - 17 pete laterale, de mărime și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aspecte | foarte | variabile. | În | lungul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | musculaturii laterale, septul nu apare ca o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dungă longitudinală neagră, nu este vizibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prin transparența tegumentului, iar petele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | laterale nu se contopesc cu el. La bază |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | totdeauna are câte o pată, dorsală și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ventrală, mică. În apele noastre, specia este |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | reprezentată prin mai multe subspecii. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zvârluga are lungimea între 8 și 11 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Corpul său este foarte turtit lateral, având |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aspect de panglica. Înălțimea sa maximă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cuprinzându-se de 5 - 8 ori în lungime fără |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | coadă. Solzii zvârlugii sunt foarte mici și se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | acoperă unii pe alții, dar lipsesc în lungul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | liniei laterale, care se observă numai în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | partea anterioară a corpului. Pe penduculul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | codal se observă o muchie adipoasă. Are |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gura mică, pe cea inferioară are 6 mustăți |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scurte din care 4 pe bot și două la colțurile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gurii. Buza inferioară este bilobată, fiecare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lob fiind divizat în 2 lobuli foarte mici. Ochii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zvârlugii sunt mici și așezați către ceafă. Sub |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ochi are câte un spin tare, bifid. Nările |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | anterioare sunt prelungite într-un tubușor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scurt. Colorația zvârlugii este în general, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cafenie-cenușie sau gălbuie. Spatele are 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 29 de pete cafenii, mici, formând o linie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mediană continuă. De o parte și de alta a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | acestei linii mediane are două linii mai |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înguste, formate dintr-o serie de pete mici, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aproape contopite. Pe mijlocul laturilor se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | văd clar 12 - 20 de pete mari, alungite |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | longitudinal, care uneori sunt unite într-o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | singură dungă continuă care uneori e și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | întreruptă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Habitat: Este răspândită în | toate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | râurile și afluenții lor, în delte și bălti. Hrana: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Se hrănește cu viermi, larve de insecte şi cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | icrele |  | altor | pești. | Reproducerea: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reproducerea are loc în lunile aprilie-iulie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | când femelele lipesc icrele de plantele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | acvatice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Populație: C - specie comună; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | situație populație: C - mai puțin de 2%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | conservare: B - bună; izolare: C - populație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | evaluare globală: B - bună. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 37 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
| 2511 |  | Gobio kessleri | Ord. Cypriniformes - fam. Cyprinidae |  | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | (Porcușor de | Descriere: Lungimea obișnuită | 6-11 | semnalata în zonă, doar |  |  |  |
|  |  |  |  | nisip) | cm, maximal 16 cm. Femele sunt mai mari. | specia Gobio gobio a fost |  |  |
|  |  |  |  |  | Poate trăi 5 ani. Porcușorul de nisip se | semnalată în aval de PP, |  |  |
|  |  |  |  |  | aseamănă mult cu porcușorul de vad | în zona Timisesti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Romanogobio | uranoscopus). | Spre | Impact prognozat 0. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | deosebire de acesta are botul și mustățile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai scurte și opt radii ramificate în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarea | dorsală. Formula | înotătoarelor: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarea dorsală: III, 8 (9); înotătoarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | anală: II (III), (5) 6 (7-8); înotătoarele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ventrale: I, 7; înotătoarele pectorale: I, 13-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (16); pe linia laterală 39-42 solzi. Dinți |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | faringieni 3.5-5.3 (2.5-5.2 sau 2.5-5.3). Spini |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | branhiali 1-2. Vertebre 36. Corpul alungit, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fusiform, gros, de înălțime mică, slab |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | comprimat lateral, cilindric în secțiune |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | transversală, acoperit cu solzi destul de mari, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai mari decât la restul porcușorilor, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | persistenți. Gâtul (istmul) și pieptul este lipsit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de solzi, iar suprafața goală este limitată |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | posterior de o linie ce unește extremitățile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | posterioare | ale | bazelor | înotătoarelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pectorale; uneori, această linie prezintă un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unghi, cu vârful îndreptat înapoi. Pe solzii de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pe spate sunt 3-5 striuri epiteliale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | longitudinale în relief. Trei rânduri de solzi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | între linia laterală și originea înotătoarelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ventrale. Solzii de pe linia laterală sunt mai |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înalți decât lungi. Înălțimea maximă a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | corpului intră de 5,7-6,8 ori în lungimea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | acestuia; înălțimea minimă de 3,1-3,3 ori în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lungimea | pedunculului | caudal. Pedunculul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | caudal este cilindric, gros, relativ lung și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scund, | necomprimat | lateral. | Pedunculul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | codal reprezintă 23-24% din lungimea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | corpului, grosimea lui, la baza analei, este |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai mare ca înălțimea lui minimă. Capul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mijlociu și lung, lungimea lui fiind cuprinsă de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,8-4,2 ori în lungimea corpului; botul alungit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | și subțire, mai ascuțit decât la alți porcușori, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lungimea lui intrând de 2,1-2,4 ori în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lungimea capului. Gura inferioară, orizontală; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | buza inferioară întreruptă la mijloc. Dinții |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | faringieni dispuși pe două rânduri, terminați |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | într-un croșet evident. La colțurile gurii se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | găsește câte o mustață lungă, care ajunge |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rar până la marginea posterioară a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | preoperculului; ea se cuprind de 2,2-2,6 (2,8) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ori în lungimea capului. Ochiul mare, eliptic; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | diametrul lui se cuprinde de 1,4-1,9 (2,0) ori |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 38 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | în lungimea botului, de 4,5-5,0 ori în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lungimea capului și mai mic decât spațiul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | interorbitar, formând 5,6% din lungimea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | corpului. Spinii branhiali scurți, rari. Orificiul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | anal este situat la mijloc, mai aproape de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | baza înotătoarei ventrale decât de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarea anală, uneori la egală distanță. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înotătoarele mai mari decât la alți pești ai |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | genului Romanogobio. Înotătoarea | dorsală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scurtă, cu 3 radii neramificate și 8-9 radii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ramificate, începe puțin înaintea bazei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarei | ventrale. | Înotătoarea |  | anală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scurtă, cu 5-8 radii ramificate. Începutul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarei anale mai aproape de începutul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarei ventrale decât de baza |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarei | caudale. Înotătoarea | caudală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este bifurcată, cu lobii aproape egali. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Habitat: Trăiește în cursul mijlociu și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | superior al râurilor de deal și șes în zona |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scobarului și a mrenei, cu ape relativ rapid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | curgătoare acolo unde apa atinge o viteză |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de 45–60 m/sec, rar până la 90 cm/s. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oxigenate din cursul mijlociu al râurilor cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fund nisipos sau cele cu prundiș și nisip, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prundiș cu argilă sau pietros. În cursul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | superior al râurilor este mai rar și se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | întâlnesc aproape numai peștii adulți. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Niciodată nu intra în regiunile mocirloase ale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | râului. Porcușorul de nisip trăiește în cârduri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mari de câteva sute de exemplare, stă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | nemișcat pe fundul apei, ducând o viață |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sedentară. | În | epoca | reproducerii | face |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | migrații scurte. Mai puțin fotofob decât alte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | specii ale genului Romanogobio, este mai |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | activ în amurg sau în zilele înnorate, dar și în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | timpul zilei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Populație: C - specie comună; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | situație populație: C - mai puțin de 2%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | conservare: C - medie sau redusă; izolare: - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C - populație neizolată cu o arie de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | răspândire extinsă; evaluare globală: C - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | valoare considerabilă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122 |  | Gobio | Descriere: | Corpul peștelui | este | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | uranoscopus | alungit, cilindric, comprimat foarte ușor | identificată în zona în |  |  |  |
|  |  |  | (porcușorul de | lateral numai în zona pedunculului caudal. | timpul observațiilor și nici |  |  |
|  |  |  | vad) |  | Ochii sunt orientați mai mult în sus. Gura | semnalată în zonă. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este asemănătoare cu a celorlalte specii ale | Impact prognozat 0. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | genului. Pieptul și istmul sunt complet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | acoperite cu solzi. Dorsala este cenușie- |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 39 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | verzuie sau brună, bătând în roșcat, iar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ventrala este alb-gălbuie. În spatele dorsalei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | se văd 2 - 3 pete negricioase, evidente, în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | timp ce pe laturile peștelui se disting 7 - 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pete mari, rotunde. Pe solzii liniei laterale se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | află două pete mici, negre. Este un pește de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | talie mică, cu un ritm de creștere lent. Atinge |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | și 12 cm lungime, dar în mod obișnuit nu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | depășește 9 - 10 cm. În primul an de viață |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | crește până la 2,5 - 4 cm lungime, iar în al |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | doilea ajunge abia la 5 - 6 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Habitat: Porcușorul de vad trăiește în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | râurile mari de munte, localizându-se în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | repezișuri, unde fundul apei este acoperit cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pietre și bolovani. De multe ori trăiește în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | compania scobarului. Evită malurile abrupte, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zonele cu rădăcini, fundul mâlos. Acest |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pește trăiește mai mult solitar. Se întreține în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zona adâncă a apei, în apropierea fundului, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cu capul îndreptat contra curentului, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | așteptând hrana adusă de râu, hrană care |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | constă din larve de insecte reofile, viermi, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mici crustacee, biodermă, resturi vegetale, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | detritus | organic. | Reproducerea: | Se |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | reproduce în perioada mai-iulie, depunând |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 - 1000 boabe de icre pe pietre sau |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pietriș. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Populație: C - specie comună; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | situație populație: C - mai puțin de 2%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | conservare: B - bună; izolare: C - populație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | evaluare globală: B - bună. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 |  | Misgurnus |  | Descriere: | Tiparul | face | parte | din regnul | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | fossilis | (Tipar, | animalia, |  | încrengătura |  | chordata, | identificată în PP, în |  |  |  |
|  |  |  | Varlan) |  | subîncrengătura | vertebra, | supraclasa | amonte sau aval de PP și |  |  |
|  |  |  |  |  |  | osteichthyes, | clasa | actinopterygii, | subclasa | nici semnalată în zonă. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neopterygii, infraclasa teleastei, supraordinul | Impact prognozat 0. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ostariophysi, | ordinul | cypriniformes, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | suprafamilia | cobioidea, | familia |  | cobitidae, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | subfamilia |  | cobitinae, | genul | misgurnus, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | specie m. fossilis. Țiparul sau | chișcarul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Misgurnus fossilis) este un pește dulcicol, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | bentonic, din apele stătătoare sau lent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | curgătoare, cu funduri mâloase și cu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | vegetație. Trăiește, de obicei, pe fund, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | îngropându-se deseori în acesta. În |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | România, este frecvent întâlnit începând din |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Delta Dunării până în munți: Bistrița, afluenții |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Siretului; în bălţile şi braţele moarte ale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Siretului, din | Paşcani până la | vărsare, | în |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 40 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice |  | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | coturile liniştite ale Sucevei, din Rădăuţi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | până la vărsare, în Şomuz, de la Fălticeni |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | până la vărsare. În bazinul Bistriţei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | moldoveneşti este cunoscut în pârâul Moara |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lupşei, apoi în pârâul Bahna şi iazurile lui. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Uneori, se întâlnește și în limanurile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | deschise ale Mării Negre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Are o talia obișnuită de 20-25 cm, rareori |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | atinge 32 cm. Corpul este alungit, mai mult |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sau mai puțin cilindric, ușor comprimat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lateral spre coadă și acoperit cu solzi foarte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mici, fără a prezenta o linie laterală evidentă. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Corpul este învelit într-un mucus foarte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lunecos. Capul este mic, cu botul scurt. Gura |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mică, inferioară, este prevăzută cu 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mustăți, dintre care 4 pe vârful botului (pe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | maxila superioară), 2 mai lungi la colțurile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gurii și 4 pe mandibulă. Ochiul este mic. Sub |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ochi și ascuns sub piele, se află un țep mic. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înotătoarele sunt rotunjite și mici. Înotătoarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dorsală | situată | deasupra | înotătoarei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ventrale. Înotătoarea anală, cu baza scurtă, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | se inserează în urma verticalei posterioare a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | înotătoarei dorsale. Înotătoarea caudala este |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mică și rotunjită. Pe spate și pe fața ventrală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a pedunculul caudal se întinde câte o mică |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | creastă. Coloritul fundamental a corpului |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este galben, spatele este brun sau cafeniu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | închis, abdomenul bate în galben portocaliu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sau este roșcat. Pe spate, se | află |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | numeroase pete mici verzui-negricioase și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dungi închise, dispuse longitudinal. Pe laturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este cafeniu deschis, cu o dungă neagră lată |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | longitudinală, sub această dungă și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | deasupra ei, sunt numeroase puncte și pete, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | unele dintre ele contopindu-se și formând |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alte 2 dungi longitudinale, mai înguste și |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | incomplete. Toate înotătoarele sunt gălbui. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trăind în ape puțin oxigenate, iese din când |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | în când la suprafața apei și înghite aer, pe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | care-l elimină imediat prin orificiul anal. În |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | timpul cât aerul parcurge tubul digestiv, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pereții intestinului posterior rețin oxigenul: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este așa numita respirație "intestinală". Dacă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | este scos brusc din apă, peștele elimină |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aerul din intestin prin anus, producând un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | țipăt slab: de aici i s-e trage numele de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "țipar". Este foarte sensibil la schimbările de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | presiune atmosferică, ridicându-se la |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | suprafața apei înaintea furtunilor; din |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | această cauză, deseori este ținut în borcane |  |  |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 41 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

|  | Obiectiv : | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar : | S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini |  |  |  |  |  |  |
|  | Cod |  | Nume specie |  |  |  | Identificarea tipului de |  |  |
| Natura |  | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |  |  |  |
| 2000 |  | populară) |  |  |  |  | proiectului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cu apă pentru anunțarea timpului rău. Hrana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | constă din moluște mici, viermi, larve de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | insecte și insecte, înghite și mâl. Depune |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | icrele pe plante din martie până în iunie. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Importanță economică este foarte redusă. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carnea este mediocră, mai ales că uneori |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | miroase a baltă. Se folosește ca nadă la |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pescuitul sportiv. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Populație: P - specie prezentă; situație |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | populație: D - populație nesemnificativă. |  |  |  |  |  |
| 1146 |  | Sabanejewia | Descriere: Dunărița face parte din | Specia nu a fost |  |  |  |
|  |  |  | aurata (dunărița) | supraclasa peștilor ososi, osteichthyes, clasa | identificată în PP, doar în |  |  |
|  |  |  |  |  | actinopterygii, | subclasa | neopterygii, | amonte, în zona Baia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | infraclasa | teleastei, | supraordinul | Activitatea de extragere a |  |  |
|  |  |  |  |  | ostariophysi, | ordinul cypriniformes, familia | agregatelor minerale în |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cobitidae, genul cobitis aurata. |  | perimetrul analizat, va |  |  |  |
|  |  |  |  |  | În genul cobitis aurata, corpul peștilor este | avea efecte asupra |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ușor turtit lateral. Înălțimea acestor pești este | populației speciei din |  |  |  |
|  |  |  |  |  | variabilă. Au câte 5 - 17 pete laterale, de | cauza faptului că: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mărime și aspecte foarte variabile. În lungul | habitatul caracteristic |  |  |  |
|  |  |  |  |  | musculaturii laterale, septul nu apare ca o | speciei este prezent în |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dungă longitudinală neagră, nu este vizibil | zona învecinată |  |  |  |
|  |  |  |  |  | prin transparența tegumentului, iar petele | perimetrului de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | laterale nu se contopesc cu el. La bază | exploatare, pe cursul de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | totdeauna are câte o pată, dorsală și | apă al râului Moldova, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ventrală, mică. În apele noastre, specia este | când extragerea |  |  |  |
|  |  |  |  |  | reprezentată prin 4 subspecii. |  | agregatelor minerale se |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dunărița are lungimea de 5 - 10 cm, și în | face submers, turbiditatea |  |  |
|  |  |  |  |  | gură la mascul se găsesc 7 - 8 dinți | apei crește, atât în zona |  |  |  |
|  |  |  |  |  | faringieni și 9 - 11 la femele. Corpul | exploatării cât şi în aval |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dunăriței, este relativ scurt, înalt și gros. | de aceasta. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înălțimea sa maximă se cuprinde de 5 - 6 ori | Implementarea proiectului |  |  |
|  |  |  |  |  | în lungime fără coadă. Are spatele arcuit. În | supus analizei, va afecta |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zona pedunculul codal, dorsal și în jumătatea | abundenţa şi distribuţia |  |  |  |
|  |  |  |  |  | posterioară, are o muchie adipoasă tare, | speciei astfel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | care în partea ventrală este slab vizibilă la | - în zonele învecinate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bază. Are solzii mici ce se acoperă unii pe | perimetrului propus |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alții. Linia laterala este scurta și întrece cu | pentru executarea |  |  |  |
|  |  |  |  |  | puțin baza. Dunărița are gura potrivit de | lucrărilor de regularizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mare, cu 6 mustăți relativ de lungi și are | şi pe termen scurt, mediu |  |  |
|  |  |  |  |  | lobulii buzei inferioare întregi, slab ondulați | și lung, impact negativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sau cu 2 - 3 mameloane foarte mici. Ochii | nesemnificativ (nu sunt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sunt mici, foarte apropiați de frunte. Colorația | afectate resursele de |  |  |  |
|  |  |  |  |  | generală a dunăriței este cafeniu-violaceu. | hrană); |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pe spate are 5 - 8 pete dreptunghiulare, | - pe teritoriul sitului |  |  |  |
|  |  |  |  |  | întunecate, cu reflexe aurii, ce alternează cu | Natura 2000 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 - 8 spatii mai înguste, galbene-nisipii, | ROSCI0365, impact |  |  |  |
|  |  |  |  |  | uneori roșcate, ce se întind în părți și pe | negativ nesemnificativ, pe |  |  |
|  |  |  |  |  | laturi. Laturile au 6 - 11 pete mai mult sau | termen scurt, mediu şi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mai puțin dreptunghiulare. Abdomenul este | lung. |  |  |  |
|  | Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pagina : 42 din | 50 |  |  |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

| Cod | Nume specie |  | Identificarea tipului de |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura | (Denumire | Date bio-ecologice și etologice | specie în perimetrul |
| 2000 | populară) |  | proiectului |
|  |  | alb argintiu sau alb-violaceu la exemplarele | Sunt necesare măsuri de |
|  |  | tinere. La baza cozii, pe pedunculul codal | protecție. Recomandăm |
|  |  | are două pete alungite ce se ating între ele și | ca activitatea de extracție |
|  |  | mai întunecate decât restul petelor de pe | să evite perioada de |
|  |  | corp. Între nări are o pată în formă de X sau | depunere a pontelor |
|  |  | semilunară. | (aprilie - iunie). |
|  |  | Habitat: Este o specie endemică în Dunăre |  |
|  |  | la peste 20 m adâncime, la Cazane, Corabia, |  |
|  |  | Oltenia, Silistra, Călărași și în Cerna, |  |
|  |  | Beloreca, Nera, Argeș, Olt. Se mai întâlnește |  |
|  |  | pe funduri pietroase, și se hrănește cu |  |
|  |  | insecte și larvele acestora. |  |
|  |  | Reproducerea: Se reproduce în lunile aprilie |  |
|  |  | - iunie, în râuri mici, repezi și pietroase. |  |
|  |  | Populație: rezidentă P - specie prezentă în |  |
|  |  | sit; situație populație: C – mai puțin de 2%; |  |
|  |  | conservare: B - bună; izolare: C - populație |  |
|  |  | ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; |  |
|  |  | evaluare globală: C - considerabilă. |  |

  - Justificarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Pentru realizarea protecției și conservării habitatelor de interes comunitar se impun unele măsuri generale de management pentru menținerea la un nivel optim al habitatelor. Astfel se pot menționa următoarele măsuri:

    - interzicerea/ limitarea tratamentelor chimice în ariile învecinate;

    - interzicerea/ limitarea folosirii de ierbicide, îngrășăminte chimice sau ale altor amendamente în habitatele de pajiști din ariile învecinate;

    - interzicerea arderii vegetației în ariile învecinate;

    - educarea și conștientizarea continuă a oamenilor asupra necesității ocrotirii speciilor și a habitatelor în care viețuiesc;

    - interzicerea/ limitarea intervențiilor asupra habitatelor umede (desecare, drenare); asigurarea diversității structurale generale a habitatului.

- Estimarea impactului potenţial al PP asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Ca urmare a exploatării agregatelor naturale de râu sunt considerate ca surse tehnologice cu potenţial impact asupra mediului, utilajele prin funcţionarea motoarelor,

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 43 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

precum şi unele eventuale poluări provenite de pierderea de combustibili şi de lubrefianţi. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din

butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreţinere şi reparaţii a utilajelor se vor realiza periodic în unităţile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanţi în sol.

Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad ridicat de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

De asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafaţa perimetrului sau pe alte suprafeţe, prin care s-ar putea produce poluarea solului şi/sau a apelor de suprafaţă şi freatice.

Se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice la utilajele folosite pentru extragerea şi transportul agregatelor minerale, pentru ca pe toată perioada de exploatare, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Beneficiarul va utiliza doar utilaje care respectă BAT (Cele Mai Bune Tehnici Disponibile), iar în perioada caldă şi lipsită de precipitaţii va stropi drumul de exploatare, pentru a evita ridicarea pulberilor şi antrenarea acestora în atmosferă. De asemeni, pe drumul de acces în perimetrul de exploatare, conducătorii auto se vor deplasa cu viteze reduse.

Măsurile tehnice ce se impun pe durata derulării lucrărilor de amenajare vor fi monitorizate de către S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini, sub controlul A.P.M. Suceava și se recomandă ca, înainte de exploatarea agregatelor naturale de râu să se inspecteze amplasamentul și să se pună în evidență prezența diferitelor animale pentru a se evita coliziunea/ uciderea acestora.

Pentru monitorizarea speciilor din aria de implementare a proiectului se va ține cont

de:

- monitorizarea faunei pe perioada de amenajare - exploatare;

- monitorizarea speciilor în funcție de sezon;

- calendarul de implementare a proiectului.

Pentru evitarea poluării mediului se propun următoarele măsuri:

- urmărirea colectării eventualelor deșeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

- respectarea cu strictețe a metodelor şi normelor exploatare.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 44 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

Măsuri de diminuare a impactului:

- lucrările se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică avizată și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de instituțiile nominalizate în certificatul de urbanism;

- se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfășurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul studiu;

- drumurile de acces şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi denaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale, sub atenta Îndrumare a unui biolog pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi în aria vizată de proiect;

- se recomandă reducerea excavării în mediul acvatic în perioada aprilie - iunie - perioada în care speciile de peşti de interes comunitar depun icrele, precum și în perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor;

- deșeurile rezultate vor fi depozitate în zone special amenajate fiind preluate periodic de unități autorizate și se vor gestiona în conformitate cu legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și H.G. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție şi a deșeurilor, depozitarea temporară a acestora se va face doar în spații special amenajate;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de orice natură, asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat situl;

- pentru a evita disturbarea păsărilor, mamiferelor din zonă, este recomandabil ca lucrările să se efectueze pe tronsoane scurte;

- indiferent de modificările de proiect ce pot să apară în timpul lucrărilor de extracție, se vor respecta măsurile din prezentul studiu;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 45 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

- în cazul lucrărilor de întreţinere obiective, antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea habitatelor.

Vizând problematica de mediu, pentru desfășurarea activității în condiții optime, se impune urmărirea generală a poluanților axați în general pe:

- controlul periodic procedural, documentat al lucrărilor de exploatare, consemnându-se starea lucrărilor, respectarea elementelor tehnice proiectate;

- eșalonarea riguroasă a operațiunilor de descopertă şi de exploatare propriu-zisă conform programului de exploatare;

- urmărirea depozitării corespunzătoare a deșeurilor;

- inițierea programelor de urmărire a comportării în timp a stabilității suprafeţei precum şi urmărirea efectelor viiturilor.

Sunt interzise de asemenea:

- folosirea utilajelor care prezintă un grad ridicat de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- se interzice depozitarea de materialelor de construcţie şi a deşeurilor în afara perimetrului organizărilor de şantier;

- schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafaţa perimetrului carierei, sau pe alte suprafeţe, prin care s-ar putea produce poluarea solului şi/sau a apelor de suprafaţă şi freatice;

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

- deteriorarea, distrugerea și / sau culegerea intenționată a cuiburilor și / sau ouălor din natură;

- recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale;

- deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 46 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură.

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0379) Râul Suceava, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

Destinația terenului pe care se va amplasa investiția propusă este de teren neproductiv, situat în albia minoră a râului Moldova.

Prin activităţile ce se vor desfășura pe amplasament după realizarea investiţiei nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă și nu se vor efectua defrișări de pădure, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim. Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 47 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

XIV. GOSPODĂRIREA APELOR

Perimetrul Cornu Luncii aval este amplasat în extravilanul Comunei Cornu Luncii, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Moldova, pe centrul albiei al râului, între bornele C.S.A. 98 și C.S.A. 99. Perimetrul este situat în albia minoră a râului Moldova (cod cadastral XII.1.40), bazinul hidrografic Siret.

Perimetrul se află în corpul de apă ROSI03 Lunca Siretului și afluenții săi. Corpul de apă este un corp de apă subterană freatică.

Se va realiza exploatarea nisipului și pietrișului din perimetru. Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Moldova.

Corpul de apă subterană freatică ROSI03, de tip poros permebil, se dezvoltă în depozitele din lunca şi terasele râului Siret şi a afluenţilor acestuia şi este de vârstă cuaternară.

Acviferul freatic este cantonat în nisipuri şi pietrişuri cu bolovănişuri, acoperite de depozite de argile, argile siltice sau nisipoase. Stratele permeabile au grosimi medii de circa 5 m. Grosimi mai mari ale formaţiunilor acvifere se înregistrează în zona staţiilor hidrogeologice Hârleşti şi Gherăeşti, Bacău şi Sascut, unde acestea ajung la circa 10 m grosime, precum şi la staţiile Adjud şi Ciorani unde grosimile pietrişurilor sunt de 20 m. 1%12%25%62%Paduri Terenuri cultivateCorpuri de apa desuprafata Localitati, arii industriale

Stratul acoperitor este constituit din depozite semipermeabile cu grosimi cuprinse între 0-5 m în zonele de luncă şi depozite mai groase în zonele de terasă (5-10 m).

Aluviunile afluenţilor de pe dreapta Siretului au grosimi cuprinse între 5-10 m, uneori ajungându-se la 20 m. În zonele de luncă, depozitele din acoperiş pot lipsi; pe terasă ele ajung să depăşească 10 m grosime şi sunt constituite din depozite loessoide. Nivelul apelor freatice se situează între adâncimile de 2-15 m. Tipul de apă (pentru toţi afluenţii de dreapta ai Siretului) este bicarbonatato-calcice sau bicarbonatato-calcice –magneziene.

În lunca şi terasele râului Moldova, acviferul freatic este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri şi mai puţin nisipuri, uneori acoperite de depozite de argile nisipoase sau silturi nisipoase argiloase. Debitele specifice sunt mai mari de 10 l/s/m, coeficienţii de filtraţie variază între 50 - 500 m/zi, cu valori diferite în funcţie de granulometria depozitelor, iar transmisivităţile între 500 - 1000 mp/zi (în unele foraje ajungând chiar la 5000 mm/zi). În sectorul amonte de Baia, aluviunile au grosimi de 1-10 m, fiind acoperite de un complex

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 48 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

de silturi groase de 1-3 m (fig. 4.4.). Debitele punctuale obţinute din lunca râului Moldova şi din terasa inferioară sunt cuprinse între 3-17 l/s. În zona Berchişeşti, aluviunile se găsesc între 7-14 m adâncime, iar în terasa inferioară la 22 m. Debitele obţinute sunt cuprinse între 2,5-4,5 l/s.

Denumirea corpului de apă pe sectorul analizat este: Moldova (confluență Suha - confluență Vier), cod corp de apă de suprafață RORW 12.1.40_B3, cu o stare ecologică bună (Anexa 6.1 A din planul de management bazin Siret și fig. 6.4 din Planul de management bazin Siret).

Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafață (Anexa 6.2 planul de management bazin Siret): Stare chimică = 2 (bună); evaluarea stării chimice s-a realizat pe baza datelor de monitoring (M).

Starea chimică globală și parțială a corpului de apă de suprafață este bună (fig.

6.10 și 6.11 din Planul de management bazin Siret).

Starea cantitativă a corpului de apă subteran ROSI03 este bună (fig. 6.21 din Planul de management bazin Siret).

Obiectiv de mediu pentru corpul de apă de suprafață Moldova (confluență Suha - confluență Vier), cod corp de apă de suprafață RORW 12.1.40_B3: stare ecologică buna; stare chimică bună (Anexa 7.1), obiective ce sunt atinse în cadrul corpului de apă analizat.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 209 H, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare aflat în albia râului Moldova, pe malul stâng. Pentru accesul pe malul drept al râului, beneficiarul va realiza un pod din tuburi de beton cu Ø 1500 mm, cu o lungime de 35 m si o latime de 4 m, respectiv un drum de acces ce va fi întreținut de beneficiar. La debite medii și mari cât și la finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetru, tuburile ce constituie calea de acces vor fi scoase din albia minoră a râului Moldova prin grija beneficiarului.

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 49 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.

Obiectiv :	Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cornu Luncii aval, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Moldova

Beneficiar :	S.C. CLASIMI DRUM CONSTRUCT S.R.L. Mălini

XV. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU STABILIREA NECESITĂȚII EFECTUĂRII EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Analizând sursele de poluare posibile și dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice și locul în care se amplasează investiția, putem concluziona că, în cazul amenajării și exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecția factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerințele legislației în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum și alte cerințe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiției propuse.

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

Având în vedere caracteristicile proiectului propus, amplasamentul acestuia, folosința terenului din vecinătate, impactul potențial identificat asupra factorilor de mediu și măsurile privind protecția factorilor de mediu propuse, solicităm avizarea proiectului fără evaluarea impactului asupra mediului.

Semnătură și ștampilă

| Proiectant : | S.C. ECOERG S.R.L. Suceava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract : | 1737 / 04.09.2018 |  |  |  |  |
| Proiect Nr. : | 3175 / 2018 |  |  |  |  |
| Faza : | Memoriu prezentare |  |  |  |  |
| Data listării P.S. : | februarie 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Pagina : | 50 | din | 50 |

Întocmit :	E.Ș.