MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform Anexei nr. 5E la Legea 292/2018

|  | I. DENUMIREA PROIECTULUI |
| --- | --- |

| Denumirea obiectivului de investiţii | CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ, STAȚIE STOCARE APĂ |
| --- | --- |
| Amplasamentul obiectivului şi adresa | Mun. Vatra Dornei, str. Roșu nr. 99, jud. Suceava |
| Proiectantul lucrărilor | Wiszniowski architektura Wojciech Wiszniowski MCMSACO CONSULT S.R.L. IAȘI |
| Profilul de activitate | Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale naturale și alte ape îmbuteliate Tratare și stocare apa |

|  | II. TITULAR |
| --- | --- |

| Numele companiei | SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte |
| --- | --- |
| Adresă sediu principal : | Or. Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare, nr. 38-40, jud. Prahova |
| Adresă punct de lucru : | Mun. Vatra Dornei, str. Roșu nr. 99, jud. Suceava |
| Numele persoanelor de contact | Vicepreședinte C.A.: Alin Vișan Vicepreședinte C.A.: Adriana Pana |
|  | Director: Marius Apalamaritei persoană contact: Dir. Inv. Florin Iosif persoană contact: Cupşan V., tel. 0751/099117 |

|  | III. DESCRIEREA PROIECTULUI |
| --- | --- |

|  | 1. Rezumat proiect |
| --- | --- |

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

În hala industrială proiectată se dorește instalarea unei tehnologii pentru tratarea apei. Obiectul reprezintă continuarea și completarea funcțiilor fabricii de apă minerală deja existente „BUCOVINA” aflată în vecinătatea directă, ce aparține grupului „MASPEX ROMANIA S.R.L.”

Coordonate STEREO 70: X= 524073.678, Y = 649634.581

Terenurile din vecinătatea parcelei pe care se va construi obiectivul sunt:

- Nord - Zona industriala - proprietate privata (S.C. Maspex Romania S.R.L.)

- Est - Drum local (pietruit) - proprietate privata (S.C. Maspex Romania S.R.L.)

- Sud - terenuri virane (private)

- Vest - locuinţe individuale (private, S.C. Maspex Romania S.R.L.) si terenuri virane agricole (private),

Terenul pe care se află Fabrica de îmbuteliere Vatra Dornei, în suprafață de 23.789 mp, este proprietatea lui SC RIO BUCOVINA SRL conform Extrasului de carte funciară de informare nr. 7984 din 18.12.2009.

Pentru realizarea investiției, beneficiarul deține Certificat de urbanism nr. 64 din 16.05.2019, anexat la prezenta documentație.

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

Investiția proiectată se compune din două părți – o hală industrială cu un singur spațiu și o parte socială și tehnică (regimul de înălțime maxim: D+P+2E+M).

|  | 2. Justificarea necesității proiectului |
| --- | --- |

Datorită creșterii cerinței de produse asigurate de S.C.MASPEX ROMANIA S.R.L., este necesară extinderea capacității de producție și, implicit, a capacității de depozitare din incinta Fabrici de îmbuteliere din Mun. Vatra Dornei, Str. Roșu.

Astfel se propune a se realiza o nouă unitate de tratare a apei și a unei noi platforme de depozitare a apei captate și tratate, pe un teren adiacent unității existente de producție, pentru care se vor realiza: instalații sanitare interioare și exterioare, instalații interioare de încălzire, instalații interioare și exterioare de canalizare ape pluviale.

Ternul pe care se va realiza hala industrială împreună cu clădirea socială tehnică și cu instalațiile interioare, precum și zonele de manevră-depozitare împreună cu căile de acces și parcarea pentru autoturismele personale, se află în vecinătatea directă a fabricii de producție existente, aparține de SC MASPEX ROMANIA S.R.L conform extrasului de carte funciară nr. 5080 din 4.04.2019.

|  | 3. Valoarea investiției |
| --- | --- |

-

|  | 4. Perioada de implementare |
| --- | --- |

-

|  | 5. Planșe cu limitele amplasamentului proiectului |
| --- | --- |

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate în planșele:

  - Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

  - Plan de situație proiectat , scara 1 : 500

|  | 6. Descriere caracteristici fizice proiectul și forme fizice |
| --- | --- |

Clădirea proiectată se compune din două părți – o hală industrială cu un singur spațiu și o parte socială și tehnică separată din punct de vedere al protecției anti-incendiu (regimul de inaltime maxim: D+P+2E+M) pentru deservirea halei industriale.

- Hală industrială, Sc = 1490,0 mp

- Cladire socio-tehnică, Sc = 537,0 mp

- Platforma depozit apa, formată din:

  - 16 rezervoare V = 100 mc/fiecare - stocare apa de la surse;

  - 6 rezervoare V = 210 mc/ fiecare - stocare apă tratată.

În hala proiectată (ce este o continuare a întreprinderii existente de producție a apelor minerale) este planificată instalarea unei tehnologii de tratare a apei, iar în partea socială și tehnică se vor afla spații pentru deservirea halei și a fabricii.

Stație de epurare

Stația de epurare propusă este tip AS-VARIOcomp 20K, cu un debit zilnic de ape uzate Q = 3 m3/zi. După epurare apele vor fi dirijate către rețeaua de ape pluviale existentă către căminul CR existent, apoi evacuate în emisar r. Dorna, prin rețeaua de evacuare existentă

Fundații rezervoare înmagazinare apă

Fundații rezervoare - lungime 50,5 m şi lățime 30,0 m, din beton armat.

Pe aceasta platforma se vor monta 16 rezervoare ce vor avea un volum ce 100 mc/fiecare pentru stocare apa de la surse, respectiv 6 rezervoare ce vor avea un volum ce 210 mc/fiecare pentru stocare apa tratată. Aceste rezervoare vor fi metalice, izolate termic și vor fi montate cu ajutorul macaralei pe plăcuțele metalice înglobate în fundații.

Personal:

În cadrul obiectivului analizat vor lucra 10 persoane cu un program de lucru de 8 h x 2 schimburi/zi, 24 zile/lună, 12 luni/an.

|  | IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE |
| --- | --- |

În cadrul obiectivului analizat nu sunt prevăzute activități de dezafectare/demolare.

|  | V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI |
| --- | --- |

Datorită creșterii cerinței de produse asigurate de S.C.MASPEX ROMANIA S.R.L., este necesară extinderea capacității de producție și, implicit, a capacității de depozitare din incinta Fabrici de îmbuteliere din Mun. Vatra Dornei, Str. Roșu.

Astfel se propune a se realiza o nouă unitate de tratare a apei și a unei noi platforme de depozitare a apei captate și tratate, pe un teren adiacent unității existente de producție, pentru care se vor realiza: instalații sanitare interioare și exterioare, instalații interioare de încălzire, instalații interioare și exterioare de canalizare ape pluviale.

Ternul pe care se va realiza hala industrială împreună cu clădirea socială tehnică și cu instalațiile interioare, precum și zonele de manevră-depozitare împreună cu căile de acces și parcarea pentru autoturismele personale, se află în vecinătatea directă a fabricii de producție existente, aparține de SC MASPEX ROMANIA S.R.L conform extrasului de carte funciară nr. 5080 din 4.04.2019.

Coordonate stereo:

| X | Y |
| --- | --- |
| 524073678 | 649634581 |

În hala industrială proiectată se dorește instalarea unei tehnologii pentru tratarea apei. Obiectul reprezintă continuarea și completarea funcțiilor fabricii de apă minerală deja existente „BUCOVINA” aflată în vecinătatea directă, ce aparține grupului „MASPEX ROMANIA S.R.L.”

|  | VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI |
| --- | --- |

|  | A. Surse de poluanți și instalații pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu |
| --- | --- |

|  | 1. Protecția calității apelor |
| --- | --- |

Alimentarea cu apă pentru consum menajer - 63 ) la(a clădirilor proiectate se va realiza prin racord (PE rețeaua de alimentare cu apa din incinta existentă. Pe racordul din căminul de conectare va fi instalat un sistem de contorizare apă cu supapă anti-contaminare pentru a controla consumul de apă din clădirea proiectată. Alimentarea cu apă pentru consum menajere din incinta existentă: se realizează prin racord la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Vatra Dornei. Pe perioada realizării investiției, pentru muncitori se va asigura apă potabilă îmbuteliată (PET-uri).

Rețea incendiu - în incinta propusă se va realiza o prelungire a rețelei de incendiu existentă. Noua rețea va fi conductă PEHD D = 125 mm, pe care va fi montat un hidrant de incendiu exterior.

Evacuare ape uzate menajer - apele uzate menajer rezultate de la noua investiție vor fi evacuate printr-o rețea de canalizare nouă și dirijate către noua stație de epurarea. Sistemul de canalizare proiectat, este gravitațional și realizat din conductă 160. Pe r(PVCețeaua de canalizare proiectată se vor monta cămine de vizitare realizate din tuburi de beton 1,2 m acoperite cu capace din fontă carosabil. Stația de epurare propusă este tip AS-VARIOcomp 20K, cu un debit zilnic de ape uzate Q = 3 m3/zi. După epurare apele vor fi dirijate pe rețeaua de ape pluviale existentă, către căminul CR existent, apoi evacuate în emisar r. Dorna, prin rețeaua de evacuare existentă

Apele uzate tehnologic - rezultate din fluxul tehnologic de la stația de tratare vor fi 160, colectate într-un bazin(preluate de o rețea din PVC cilindric, îngropat ce va avea un volum V = 100 mc. Supraplinul v-a fi dirijat către rețeaua de ape pluviale existentă, către căminul CR existent, apoi evacuate în emisar r. Dorna, prin rețeaua de evacuare existentă.

Apele pluviale: - de pe clădiri vor fi colectate cu ajutorul sistemelor de burlane de scurgere, din oțel, cu un diametru de 125 mm, iar pentru drenarea drumurilor și a suprafețelor pavate au fost proiectate canale de intrare din beton, cu decantoare și coșuri. Sistemul de canalizare al apei pluviale este proiectat din țevi cu mufă  400( 160 mm și (pentru canalizare PVC diametre cuprinse între  mm. Sistemul de canalizare a apelor pluviale va fi instalat astfel încât să se garanteze evacuarea gravitațională a apelor pluviale cu căderi care să asigure asigură autocurățarea conductelor. Ape pluviale vor fi colectate în rezervoare de retenție, subterane cu o capacitatea de stocare totală de aproximativ 58 mc. Supraplinul v-a fi dirijat pe rețeaua de ape pluviale, existentă, către căminul CR, existent, apoi evacuat în emisar r. Dorna, prin rețeaua de evacuare existentă.

Pe restul suprafețelor apele pluviale se scurg liber la teren.

Investiția propusă se află la cca. 420 m sud, față de râul Dorna, la cca. 500 m est se află pârâul Roșu, iar la aproximativ 400 m vest se află pârâul Colăcelul.

- Analizând cele prezentate referitor la sursele de poluare a apelor şi modul de evacuare a acestora, la realizarea investiție nu vor exista pericole majore de poluare a factorului de mediu apă.

|  | 2. Protecția aerului |
| --- | --- |

Agentul termic necesar pentru încălzirea noi investiții se va asigura prin montarea unei centrale termice Vaillant ecoTEC plus, P = 80 kW ce va funcționa cu gaz. Combustibilul necesar pentru centrala termică va fi stocat, pe o platformă betonata din apropriere, în 3 rezervoare de GPL, amplasate subteran, cu o capacitate de 6700 dm3 fiecare.

Centrala termică va funcționa conform specificațiilor producătorului în conformitate cu cerințele legale în vigoare, iar poluanții rezultați se vor încadra în maximele admise de normele in vigoare cu modificările și completările ulterioare (la emisie, dispersie si imisie), conf. OM 462/1993, respectiv Legea 278/2013. Poluantii specifici functionarii utilajelor contin oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compusi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - HAP), particule (cu continut de metale).

Debitele masice de poluanti pentru acest tip de surse de poluare (surse mobile) se determina cu metodologia EMEP/EEA 2006. Datorita numărului relativ mic de utilaje si mijloace auto din dotare, precum și a funcționării discontinue, acestea nu sunt considerate ca surse de poluare a factorului de mediu aer.

Putem concluziona că în cadrul investiției propuse nu există pericole majore de poluare a factorului de mediu aer.

|  | 3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor |
| --- | --- |

Activitatea de îmbuteliere a apei minerale nu este generatoare de zgomot si vibrații peste limite admisibile.

Sursele de zgomot vor proveni de la utilajele care deservesc perimetrul analizat, căile de circulaţie vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin SR 10009/2017.

În zonă nu se află zone rezidențiale sau de uz comercial.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentație, cea mai apropiată locuință față de investiția propusă se află la cca. 11 m, iar activitatea desfășurată în cadrul investiției propuse nu va influența negativ așezările umane.

Din punct de vedere al nivelului de zgomot și al vibrațiilor zona de protecţie este chiar la limita incintei obiectivului.

|  | 4. Protecția împotriva radiațiilor |
| --- | --- |

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanţe radioactive.

|  | 5. Protecția solului şi subsolului |
| --- | --- |

Surse posibile de poluare a solului și subsolului:

Eventualele surse de poluare a solului și subsolului ar putea fi:

- depozitele de materii prime și materiale de construire;

- rezervor combustibil - 3 rezervoare de GPL;

- funcționarea mijloacelor auto.

Prin destinația lor, lucrările ce se vor efectua pentru realizarea investiției nu afectează solul din punct de vedere al poluării sau al modificării structurii acestuia. Pentru realizarea investiției se vor efectua săpături, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Dotari, amenajari si masuri de protectie impotriva poluarii solului si subsolului:

Toate depozitele de materiale necesare producției au suprafețe betonate, sunt închise perimetral şi acoperite.

Deșeurile tehnologice sunt depozitate temporar pe o platforma betonata acoperita, amenajata corespunzător sau în containere.

Deșeurile menajere sunt colectate în buncăre metalice, urmând a fi preluate și transportate la platforma de gunoi.

Ambalajele utilizate în cadrul unității sunt depozitate în zone betonate acoperite, în containere corespunzătoare.

Combustibilul necesar pentru centrala termică va fi stocat în 3 rezervoare de GPL, amplasate subteran, cu o capacitate de 6700 dm3 fiecare.

Unitatea are cai de acces betonate pentru circulația autovehiculelor. Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evita scurgerile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Singurele surse potențial poluatoare ar putea fi eventualele poluări accidentale cu produse petroliere de la mijloacele de transport proprii sau închiriate care asigura transportul produsului finit, sau eventuale manipulări greșite la transportul, transvazarea substanțelor chimice pentru aprovizionarea punctelor de lucru, acolo unde sunt utilizate.

Poluanti emisi in sol si subsol

Analizand dotarile si amenajarile existente împotriva riscului de poluare a solului si subsolului se constata ca nu exista surse cu grad ridicat de periculozitate.

Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto din dotarea unității, care deservesc perimetrul de exploatare, se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a solului şi subsolului se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

|  | 6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice |
| --- | --- |

Surse posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre:

În vecinătatea obiectivului prezentat nu se întâlnesc specii vegetale, faună acvatică sau terestră ocrotite.

Măsuri de protecţie a ecosistemelor:

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

|  | 7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public |
| --- | --- |

Cea mai apropiată așezare umană se află la o distanță de cca. 11 m față de investiția propusă. Fabrica îmbuteliere apă minerală aparține de SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte și își desfășoară activitate în intravilanul Mun. Vatra Dornei, jud. Suceava.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol se reduc substanțial riscurile de poluare a așezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradițional, public sau istoric.

|  | 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament |
| --- | --- |

In urma activitatii desfasurate in cadrul fabricii rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseurile tehnologice;

- Deseurile menajere.

Deseuri tehnologice

Din procesul tehnologic rezulta următoarele tipuri de deșeuri solide:

- deseuri ambalaje PET, PELD, PEHD;

- deseuri de ambalaje periculoase;

- deseuri metalice;

- deseuri din lemn;

- deseuri de hartie, carton;

- lavete îmbibate

- uleiuri uzate

Acestea sunt depozitate temporar pe o platforma betonata acoperita, special amenajata în incinta existentă a fabricii.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construire a investiției propuse vor fi depozitate în locuri indicate de primărie.

Deşeuri menajere

Deșeurile menajere rezultate in urma activităților de pe platforma unității, cu o cantitate estimata de 0,5 mc/luna, sunt colectate selectiv, urmând a fi preluate de firme cu care beneficiarul are încheiat contract.

În timpul efectuării lucrărilor de amenajare a investiției propuse pot fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

  - deșeuri de ambalaje ale materialelor de construcții (saci de hârtie, plastic, lemn, PEHD) estimate la circa 2000 kg (coduri 150101, 150102, 150103);

  - deșeuri menajere biodegradabile provenite din activitatea personalului, estimate la circa 500 kg (cod 200301).

Aceste deșeuri sunt nepericuloase și vor fi predate în vederea valorificării, respectiv a depozitării definitive, către firme autorizate pentru desfășurarea acestor activități cu care beneficiarul deține contracte de servicii.

Se va avea în vedere ca toate deșeurile să fie manipulate și stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului sau a apelor.

|  | 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase |
| --- | --- |

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun utilizarea sau manevrarea de substanţe toxice şi periculoase.

|  | B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității |
| --- | --- |

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

Pe perioada de execuție a lucrărilor de construire, se vor utiliza toate utilitățile existente în cadrul fabricii existente.

După terminarea execuției investiției propuse, întreaga zona va fi curățată de toate resturile și deșeurile ramase din șantier, iar zonele în care s-a intervenit pentru pozarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi acoperite cu vegetație locala (înierbate).

|  | VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE PROIECT |
| --- | --- |

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

Investiția proiectată se compune din două părți – o hală industrială cu un singur spațiu și o parte socială și tehnică (regimul de înălțime maxim: D+P+2E+M).

În hala industrială proiectată se dorește instalarea unei tehnologii pentru tratarea apei. Obiectul reprezintă continuarea și completarea funcțiilor fabricii de apă minerală deja existente „BUCOVINA” aflată în vecinătatea directă, ce aparține grupului „MASPEX ROMANIA S.R.L.”

Coordonate STEREO 70: X= 524073.678, Y = 649634.581

Terenurile din vecinătatea parcelei pe care se va construi obiectivul sunt:

- Nord - Zona industriala - proprietate privata (S.C. Maspex Romania S.R.L.)

- Est - Drum local (pietruit) - proprietate privata (S.C. Maspex Romania S.R.L.)

- Sud - terenuri virane (private)

- Vest - locuinţe individuale (private, S.C. Maspex Romania S.R.L.) si terenuri virane agricole (private),

Ternul pe care se va realiza hala industrială împreună cu clădirea socială tehnică și cu instalațiile interioare, precum și zonele de manevră-depozitare împreună cu căile de acces și parcarea pentru autoturismele personale, se află în vecinătatea directă a fabricii de producție existente, aparține de SC MASPEX ROMANIA S.R.L conform extrasului de carte funciară nr. 5080 din 4.04.2019.

Pentru realizarea investiției, beneficiarul deține Certificat de urbanism nr. 64 din 16.05.2019, anexat la prezenta documentație.

Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, mlaștini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim.

Impactul prognozat asupra calității freaticului și a apei de suprafaţă este negativ nesemnificativ.

Analizând cele prezentate referitor la sursele de poluare a apelor, la realizarea investiție nu vor exista pericole majore de poluare a factorului de mediu apă.

Posibilele surse de poluare a aerului vor fi mijloacelor auto care vor realiza investiția. Datorită numărului relativ mic de mijloace auto, precum şi a funcționării discontinue, acestea nu sunt considerate ca surse de poluare a factorului de mediu aer.

Putem concluziona că în cadrul investiției analizate nu există pericole majore de poluare a factorului de mediu aer.

Investiția propusă nu va avea impact asupra climei din zona în care va fi amplasată.

Sursele de zgomot vor proveni de la utilajele care deservesc perimetrul analizat, căile de circulaţie vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/88.

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanţe radioactive.

Investiţia se va realiza în intravilanul Mun. Vatra Dornei, județul Suceava, într-o zona în care nu se află obiective protejate.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

Realizarea investiției propuse nu influențează condițiile etnice şi culturale din zonă. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice din zonă.

Analizând sursele de poluare posibile şi dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice şi locul în care se amplasează investiția, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecţia factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerințele legislației în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum şi alte cerințe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiției propuse.

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

În cazul în care, pe parcursul demarării lucrărilor de exploatare, se descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate, beneficiarul va respecta art. 20, alin. d, din Legea nr. 481/ 08.11.2004 privind protecția civilă (informează serviciile de urgență profesioniste sau poliția, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112).

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier.

|  | VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI |
| --- | --- |

Pentru evitarea poluării mediului se propun următoarele măsuri:

- urmărirea colectării eventualelor deşeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

- monitorizarea debitului de apă colectat, evacuat;

- monitorizarea cantităților de deșeuri colectate;

- respectarea cu stricteţe a metodelor şi normelor exploatare.

Societatea se va supune măsurilor anterioare, actuale şi viitoare stabilite de agenţia teritorială de protecţia mediului şi va respecta legislaţia de mediu în vigoare.

Personalul societății va fi periodic instruit în vederea însuşirii şi respectării normelor de protecţia mediului.

În cazul apariţiei nedorite a poluării accidentale, acestea vor fi comunicate de urgenţă dispeceratului din cadrul A.P.M. Suceava.

|  | IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE |
| --- | --- |

Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (<LLNK 832010L0075 20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018 20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082 20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060 20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050 31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098 20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

|  | X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER |
| --- | --- |

Fabrica de îmbuteliere aparține de SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte și își desfășoară activitate în intravilanul Orașului Vatra Dornei, str. Roșu, județul Suceava.

Investiția propusă se va realiza în Mun. Vatra Dornei, Str. Roșu, Jud. Suceava, pe parcela cu nr 38675.

Accesul pe parcelă se va realiza din partea de nord – Strada Roșu (E58), prin intermediul unui drum comunal existent.

Realizarea investiției presupune următoarele stadii fizice de lucrări:

- realizarea platformei de lucru prin nivelarea terenului şi înlocuirea solului vegetal cu piatră de carieră;

- realizarea săpăturilor în vederea realizării fundației;

- pozarea conductelor de alimentare cu apă;

- pozarea conductelor de evacuare ape uzate;

- realizarea sistemului de colectare ape pluviale.

Pentru reducerea timpului de execuţie şi desfăşurarea normală a lucrărilor, cu impact minim asupra activităţilor specifice în zonă şi a mediului construit, şeful punctului de lucru responsabil cu execuţia, va avea în vedere următoarele:

a) Lucrări provizorii impuse de tehnologia de execuţie

Nu este cazul.

b) Accesul în zona șantierului

Accesul pe parcelă se va realiza din partea de nord – Strada Roșu (E58).

c) Staționări temporare a utilajelor agabaritice

Va fi amplasat un camion prevăzut cu macara.

d) Ocuparea temporară a spaţiilor publice

Nu este cazul

e) Măsuri de protecţia mediului

În cadrul lucrărilor de construcţie nu rezultă poluanţi pentru sol, pentru nivelul freatic, sau radiaţii ionizante.

Esențială este menținerea ordinii pe șantier, iar excesul de pământ rezultat din săpătura şi alte deşeuri de materiale vor fi transportate în locuri special amenajate în acest scop.

f) Protejarea şi conservarea mediului construit

După terminarea lucrărilor de bază se vor executa lucrări de sistematizare verticală, de amenajări exterioare pentru a da mediului construit un aspect plăcut.

Se vor respecta normele de bază privind protecţia muncii și a mediului, atât pentru lucrările de organizare de șantier şi pentru execuţia lucrărilor de bază.

După terminarea execuției investiției propuse, întreaga zona va fi curățată de toate resturile și deșeurile ramase din șantier, iar zona în care s-a intervenit pentru pozarea conductelor de evacuare ape uzate va fi acoperita cu vegetație locala (înierbată).

|  | XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI |
| --- | --- |

Fabrica de îmbuteliere aparține de SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte și își desfășoară activitate în intravilanul Orașului Vatra Dornei, str. Roșu, județul Suceava.

După terminarea execuției investiției propuse, întreaga zona va fi curățată de toate resturile și deșeurile ramase din șantier, iar zona în care s-a intervenit pentru pozarea conductelor de evacuare ape uzate va fi acoperita cu vegetație locala (înierbată).

|  | XII. ANEXE - PIESE DESENATE |
| --- | --- |

    - Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

    - Plan detaliu rețele - situație proiectată, scara 1 : 500

|  | XIII. BIODIVERSITATE |
| --- | --- |

Fabrica de îmbuteliere aparține de SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte și își desfășoară activitate în intravilanul Orașului Vatra Dornei, str. Roșu, județul Suceava.

Investiția propusă se va realiza în Mun. Vatra Dornei, Str. Roșu, Jud. Suceava, pe parcela cu nr 38675.

Beneficiarul dorește construirea unei hale industriale împreună cu clădirea socială și tehnică, respectiv cu instalațiile interioare și exterioare necesare.

Terenul pe care se va construi noua investiție se află situat în intravilanul Mun. Vatra Dornei, Jud. Suceava, este în proprietatea SC MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte, conform Extrasului de carte funciară nr. 5080 din 4.04.2019.

Accesul pe parcelă se va realiza din partea de nord – Strada Roșu (E58), prin intermediul unui drum comunal existent.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiției propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

|  | XIV. GOSPODĂRIREA APELOR |
| --- | --- |

Alimentarea cu apă pentru consum menajer 63 ) la(a clădirilor proiectate se va realiza prin racord (PE rețeaua de alimentare cu apa din incinta existentă. Pe racordul din căminul de conectare va fi instalat un sistem de contorizare apă cu supapă anti-contaminare pentru a controla consumul de apă din clădirea proiectată. Alimentarea cu apă pentru consum menajere din incinta existentă:: se realizează prin racord la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Vatra Dornei. Pe perioada realizării investiției, pentru muncitori se va asigura apă potabilă îmbuteliată (PET-uri).

Investiția propusă se află la cca. 420 m sud, față de râul Dorna, la cca. 500 m est se află pârâul Roșu, iar la aproximativ 400 m vest se află pârâul Colăcelul.

|  | XV. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU STABILIREA NECESITĂȚII EFECTUĂRII EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI |
| --- | --- |

Analizând sursele de poluare posibile și dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice și locul în care se amplasează investiția, putem concluziona că, în cazul amenajării și exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecția factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim.

Se vor respecta cerințele legislației în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum și alte cerințe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiției propuse.

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

Având în vedere caracteristicile proiectului propus, amplasamentul acestuia, folosința terenului din vecinătate, impactul potențial identificat asupra factorilor de mediu și măsurile privind protecția factorilor de mediu propuse, solicităm avizarea proiectului fără evaluarea impactului asupra mediului.