ANEXA Nr. 5

MEMORIUL DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

“DESCHIDERE CARIERĂ, CONSTRUIRE PLATFORMĂ ŞI ANEXE”,

DIN PERIMETRUL MAGNA 1, LOCALITATEA BREAZA DE SUS, COMUNA  BREAZA, JUDETUL SUCEAVA

II. Titular

S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. sat Prisaca Dornei, comuna Vama, strada Teilor nr. 3, judeţ Suceava, telefon  0764 559145, email: bosutarandrei@gmail.com; CUI: 43436195; număr de înregistrare în registrul comerţului: J33 / 1676 / 2020; Cod IBAN: RO28BTRLRONCRT0648015801, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Campulung Moldovenesc

Persoane de contact

Administrator: BOŞUTAR ANDREI PAUL, în calitate de administrator, telefon . 0764 559145,

Responsabil cu protecţia mediului: Doroftei Mugurel Adrian, telefon 0754600944.

III. Descrierea proiectului.

Rezumatul proiectului

Justificarea necesitatii proiectului

Studiile si cercetarile efectuate anterior de catre Laboratorul Central de Control al Calitatii din cadrul D.R.D.P. Iasi, au avut ca scop evidentierea comportarii agregatelor obtinute din rocile ultrabazice de la Breaza( serpentinite) in cadrul mixturilor asfaltice. In acest sens a fost realizata la nivel de laborator o mixtura de tip Ba 16, cu cribluri concasate sort 8/16 mm, 3/8 mm, filler de calcar si bitum, ce raspunde cerintelor necesare utilizarii acesor produse la formarea mixturilor asfaltice.

In anul 2006 Institutul de Cercetari si Transporturi INCERTRANS Bucuresti a efectuat incercari de laborator pe piatra bruta si agregate de cariera (sorturi de la 0-80 mm), provenite din zacamantul mentionat in scopul stabilirii domeniilor de utilizarea a acestora. Rezultatele acestor incercari releva faptul ca produsele provenite din cariera Tatarca se incadreaza conform SR 667/2001 privind conditiile tehnice de calitate pentru agregate naturale concasate, utilizate la constructia de drumuri in clasa B-C, conform Certificatului de conformitate nr. 0030/16.10.2006, in baza Legii 608/2001.

Tinand cont de cerinta tot mai mare a pietii, pentru agregate concasate de cariera in vederea utilizarii lor in constructii, cuprinse in diferite programe de reabilitare, precum si conditiile de zacamant favorabile, S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. Prisaca Dornei considera oportuna deschiderea activitatii de extractie si prelucrare a rocilor ultrabazice din perimetrul MAGNA 1, situat pe malul stang al paraului Rachitis, la cca. 300 m amonte de confluenta acestuia cu paraul Tatarca Mica.

Solicitarile pietei interne   regionale si preferintele pentru  acest tip de produse se constituie in premise favorabile pentru investitia propusa, mai ales in conditiile utilizarii unor tehnologii foarte cunoscute si  verificate in timp, pentru realizarea unor produse de calitate superioara, la preturi concurentiale.La acest aspect se adauga necesarul de roci de constructie ce este solicitat pentru realizarea  de programe europene, in multe comunitati, mai ales rurale si dezvoltarea investitiilor in modernizarea cailor de comunicatii rutiere. Tinand cont de cerinta tot mai mare a pietii, pentru agregate concasate de cariera in vederea obtinerii  sorturilor destinate drumurilor din clasa B, cuprinse in diferite programe de reabilitare, precum si conditiile de zacamant favorabile S.C. TATARCA SERPENTIN S.R.L. localitatea Prisaca Dornei, comuna Vama, judetul Suceava, considera oportuna demararea activitatii de extractie si prelucrare a serpetinitelor din perimetrul MAGNA 1.

Amplasamentul este favorizat de  dezvoltarea largă in zonă a formaţiunilor geologice ale Zonei cristalino mezozoice, reprezentate in cadrul perimetrului prin serpentinite, a cailor de acces constituite de catre reteaua de drumuri comunale si judetene. De asemenea in zona exista forta de munca disponibila si calificata pentru realizarea acestui proces tehnologic.

Fluxul tehnologic este relativ simplu si  nu presupune metode pretentioase de prelucrare.

Activitatea de exploatare a  serpentinitelor din perimetrul temporar de exploatare MAGNA 1 nu implica deversarea de deseuri toxice sau netoxice în apele de suprafata sau prin infiltratie în apele subterane.

Pe amplasamentul carierei nu se vor edifica nici un fel de constructii, cu exceptia cailor de acces la treptele de exploatare, prezentate in anexele grafice.Cladirile pentru birouri, sala de mese, toaleta ecologica, cantarul vor fi modulare si vor fi evacuate de pe amplasament la finalizarea operatiunilor miniere.

Pentru reprezentarea grafica a datelor aferente acestui perimetru de exploatare sunt folosite  harti geologice scara 1:25.000 si topografice scara 1:100.000,  1:25.000,  planuri de situatie scara 1: 500 si profilele aferente.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Activitatea ce urmeaza a se desfasura in cadrul perimetrului temporar de exploatare ”MAGNA 1”consta in exploatarea acumularilor de serpentinite, cantonate in depozitele apartinand partii mediane a pânzei transilvane de Olt, ce se dezvolta atât pe versantul drept cât şi pe versantul stang al paraului Răchitis, afluent de dreapta al raului Moldova, in partea de sud a  localitatii Benia, comuna Breaza, judetul Suceava.

Din punct de vedere structural aceste formatiuni apar  în partea mediană a sinclinalului Breaza- Rarău, al carui ax se dezvolta pe directia nord vest -  sud est. Formatiunile ce intra in alcatuirea acestei structuri majore, in zona cercetata, sunt constituite din depozite sedimentare, apartinand Cuverturii sedimentare mezocretacice, respectiv roci ultrabazice serpentinizate aparţinând pânzei transilvane de Olt.

Capacitatea de  productie avuta in vedere pentru primul an de exploatare este de 50.000 tone.

Pentru realizarea activitătii de producţie sunt necesare următoarele categorii de lucrări :de deschidere si pregătire, de extracţie, de prelucrare, de incarcare încărcare si  de transport.

Lucrări de deschidere (i lucr(ri de preg(tire a  exploat(rii constau în următoarele faze :

-descopertarea solului vegetal de la suprafaţă şi depozitarea acestuia într-un spatiu special amenajat, în vederea utilizarii acestuia pentru redarea terenului afectat în circuitul silvic. Grosimea copertei reprezentat de catre solul vegetal este  cuprinsa intre 0,0 – 0,3 m, la care se adauga , unele zone cu grohotis de panta si depozite proluvial- coluviale ce pot avea grosimi de  0,7 – 1,5 m;

- amenajarea drumului de acces spre cariera pe o lungime de 400m ;

- amenajarea drumului de acces la treptele de cariera pe o lungime de 200m ;

- realizarea taluzului treptei de cariera la o panta de maxim 70 grade, la trepte cu inaltimi de 20 m.

Pentru perimetrul de exploatare , care se dezvolta deasupra  nivelului local  de eroziune, arealul de interes va fi deschis la nivelul treptelor  +1085 si +1105.

Deschiderea treptelor de lucru se va face astfel (ncat s( se creeze posibilitatea indepartarii grohotisului de panta si a depozitelor proluvial coluviale, executarea excavatiilor, deschiderea cu  drum de acces auto la toate treptele .

Se va efectua descopertarea solului vegetal ( cu grosimi cuprinse intre 0,0-0,3 m),  si a depozitelor proluvial-coluviale cu grosimi cuprinse intre 0,7 – 1,5 m . Solul vegetal va fi indepartat de pe o suprafaţă de cca. 6.000 m2, rezultand un volum de cca. 1800  m3, iar depozitele coluvial-proluviale de pe o suprafata de 1200 m2. Solul vegetal va fi  depozitat   într-o halda situata in extremitatea de nord-vest a carierei situate pe malul stang al paraului Răchitiş si va fi folosit pentru redarea terenului afectat în circuitul silvic. Volumul de blocuri si fragmente de serpentinite din lucrarile de descoperta, (depozitele proluvial –coluviale, insumand cca 1170 m3) va fi folosit ca material de umplutura la reabilitarea drumului de acces in cariera, precum si la suprainaltarea platformei carierei.

În anul 2023 este necesar a se executa descopertarea rocilor utile din perimetrul propus, rezultand un volum de cca 600 mc, cu o cre(tere a rezervei preg(tite de 50.000 mc.

Descopertarea z(c(m(ntului const( (n (ndep(rtarea solului vegetal de deasupra  serpentinitelor (i se va executa cu un avans de 3 m fa(( de volumul ce se va deroca. Indep(rtarea solului vegetal si a materialului provenit din deluvii si grohotis de panta, reprezint( o cantitate de cca. 900 t, material care va fi descopertat mecanizat.

Din cantitatea de 900 tone, cca 250 tone va fi depozitat( (solul vegetal) (ntr-o hald( de sol vegetal, amplasata in partea de sud a viitoarei cariere.

Se va realiza amenajarea drumului de acces la treapta de cariera si se va realiza taluzului treptei de cariera la o panta de 65 grade, la trepte cu inaltimi de 20 m.

Ţinând seama că raportul util/steril este de cca. 0,2 %, activitatea de descopertare este neesenţială din punct de vedere al costurilor de producţie.

Descopertarea se va efectua sistematic, anual, in avansul frontului de exploatare pe toata lungimea acestuia si pe o latime de minimum 25 – 30 m., perpendicular pe directia de inaintare a carierei.

Lucrarile de pregătire, fără de care nu se poate realiza producţia necesară, sunt cele legate de realizarea şi întreţinerea drumului de acces la treaptă şi de acces la carieră. Lucrarile  constau in realizarea bretelelor de legatura dintre traseele de deschidere si berma treptei de lucru .

Drumul de acces la cariera va fi nivelat de cate ori este nevoie si va fi completat cu materialul constituit din excavarea grohotisului de panta sau cu material proluvial coluvial rezultat din descoperta.

Bretelele de legatura vor avea dimensiuni adecvate accesului autobasculantelor de 18 tone, a unui Dumper de 27 tone si pentru manevrarea unui  buldoexcavator  de tip Komatsu.

Aceste lucrări se realizează, pentru cele din carieră, prin nivelare cu buldozerul, fara  utilizarea balastului sau a pietrei sparte, întrucât drumul de acces se afla pe resursa care va fi extrasa mai târziu. Pentru drumul de acces la carieră este necesara amenajarea corespunzătoare a suprafetei de trafic.

Alte lucrari de pregătire sunt cele legate de  construirea unui canal de garda a caii de acces la cariera, pe treptele de cariera, la platforma tehnologica, respectiv pentru colectarea apelor pluvio-nivale  cu o lungime de 850 m, trei drenuri de subtraversare/trecere, cu o lungime de cca 25 m, un bazin denisipator/separator de uleiuri si hidrocarburi cu dimensiuni de de 2x3x1,5m cu doua compartimente pentru a retine suspensiile ce ar putea fi deversate la teren. La acestea se adauga platforma tehnologica pentru depozitarea sorturilor de serpentinite.

Pentru efectuarea in conditii de siguranta a operatiunilor miniere, in partea de  sud si  sud-vest a perimetrului se va construi un zid de sprijin, cu o lungime de 150 m, astfel incat fragmentele de serpentinit, sa nu ajunga pe calea principala de acces sau in zona in care este prezenta vegetatia specifica fanetelelor sau pasunilor.

Lucrarile de pregatire trebuie realizate astfel încât gradul de asigurare cu rezerve/resurse sa nu fie mai mic de 12 luni, perioada de valabilitate a permisului.

Amplasarea carierei  pe versantului vestic  al Varfului Rachitis, a carei inclinare medie este de cca. 40o faciliteaza posibilitatea organizarii unei exploatari in trepte descendente. Nu exista panze de ape subterane in schimb apele de siroire si zapada din timpul iernii pot patrunde in frontul carierei si astfel sa ingreuneze procesul de exploatare.

Inclinarile de 400 - 500 spre vest ale formatiunilor utile  din cadrul carierei, fac ca apele subterane sa fie dirijate pe capete de  strat spre Varful Glodu, aspect care favorizeaza operatiunile miniere si nu creaza probleme in procesul de exploatare.

Prin exploatarea in trepte ce se propune in studiu vor fi evitate surparile, daca se vor lua toate masurile de protectie a muncii impuse prin normele de protectie a muncii in exploatari miniere la zi.

Lucrări de extractie

Metoda de exploatare

Pentru extragerea serpentinitelor din perimetrul temporar de exploatare “MAGNA 1” se  va folosi metoda de exploatare in cariera in trepte descendente cu inaltimea de 20 m. În anul 2023 se va lucra  (n ambele trepte, + 1085 m si + 1105m.

Metoda de exploatare aplicat( este cu transportul rocilor sterile la halde exterioare-(clasificare dup( Exploat(ri miniere la zi, ed.1980-prof. dr. ing. Dumitru Fodor).

În func(ie de condi(iile de lucru specifice, cu referire la geometria volumului de roc( ce urmeaz( a fi pu(cat, precum (i de caracteristicile rocii supuse dizloc(rii, derocarea la nivelul treptelor se va face prin urm(toarele procedee:

- derocarea cu explozivi amplasa(i (n g(uri de min(;

- derocarea cu utilajul excavator de tip Comatsu pentru roci fisurate si mai putin dure.

Extracţia serpentinitelor se va realiza initial cu ajutorul excavatorului cu cupă si a buldozerului, iar ulterior prin forarea unaor gauri de sonda, incarcarea cu explozivi si impuscara acestora.Transportul  pana la instalatia de sortare- granulare situata pe platforma tehnologica situata in imediata apropiere a carierei si va face initial cu buldozerul sau excavatorul cu cupa, respectiv cu autobasculante de tip Scania 420, cu o capacitate de 18 tone, respective un Dumper de tip Terex TA,cu o capacitate de 27 tone  dupa care sorturile se vor încarca în autobasculante şi se vor transporta direct la beneficiari.

Lucrarile de exploatare a serpentinitelor vor fi executate de catre S.C. TATARCA SERPENTIN S.R.L.Prisaca Dornei, comuna Vama, lucrarile de impuscare urmand a fi realizate de catre o firma specializata, S.C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L.,cu care este incheiat in  acest sens un contract de prestari servicii.

Perimetrul de exploatare propus are pe vertical( o dezvoltare de cca 50 m.

Tinând cont de faptul că  serpentinitele se încadreazâ în categoria rocilor eruptive, pentru treapta I-a de exploatare se stabileşte înclinarea maximă admisă a taluzului treptei de lucru (de scurtă durată) la 45°.

La stabilirea principalelor elemente ale treptelor în cariera MAGNA 1,

s-au avut în vedere urmatoarele aspecte:

-structura masivului –  masiva;

-natura rocii –  eruptiva;

-derocarea – manuala in prima etapa si apoi, daca este cazul, cu explozivi;

-încarcarea din front- cu excavator;

-transportul- cu autobasculante.

-productiile medii anuale prevazute în  permisul de exploatare =50.000 tone.

-greutatea volumetrica a rocii utile şi a sterilului = 2,90 tone/mc;

-coeficientul de tărie a rocii = 9;

-tipul de utilaje aflate în dotarea unitatii.

Luând în calcul elementele de mai sus, au rezultat urmatoarele variante de metode de exploatare:

a) Metoda de exploatare în trepte descendente (de la + 1080 m la + 1130 m), cu urmatorii parametri ai elementelor geometrice:

a. Inaltimea treptei de cariera = 20 m

b. Unghiul de înclinare a treptei de exploatare =  65°.

c. Latimea bermei de siguranta  =  10 m.

d. Latimea bermei de lucru

- cu extragere manuala = 15 m

- cu extragerea rocilor cu explozivi prin utilizarea de găuri de mină = 25 m;

e. Laţimea bermei de transport = 9 m.

f. Unghiul de taluz al marginii carierei = 45º ;

g. Lungimea liniei de front = 14,1 m;

Dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare, procesul de extractie prevede atacarea treptei superioare (cota +1.105 m) spre cea inferioarâ (la cota 1.085 m). Dupa finalizarea exploatarii la o treapta superioara se va ataca treapta inferioara,  de unde este posibila si exploatarea bermei superioare, pana la latimea bermei de siguranta.

Extractia se face mecanizat, prin perforare cu foreza Atlascop, iar apoi se procedeaza la încarcarea gaurilor de mina cu Blendex, dinamita tip II, exploziv de tip gel, burarea găurilor de minâ şi puşcarea acestora.

Berma de bază a carierei va fi necesar să se realizeze treptat, prin lucrări iniţiale de nivelare cu buldozerul, şi prin operaţii de puşcare-încărcare-transport atât a sterilului cât şi a utilului.

Pentru mărirea spaţiului de manevră a utilajelor şi mijloacelor de transport, treapta I-a se va deroca pe curbele de nivel, de la SE spre NV.

Berma de bază se va dezvolta cu respectarea înălţimii maxime admise a treptei de 20 m.

Dacă în materialul astfel dislocat rezultă bucăţi mai mari de 40-50 cm, acestea sunt sfarmate manual cu barosul sau cu ciocan pneumatic instalat pe excavator şi apoi materialul este transportat la beneficiar, pentru a fi utilizat în realizarea stratului bazal şi pentru repararea căilor de acces. In cazul existenţei unor supragabariţi cu dimensiuni mai mari; aceştia vor fi perforaţi, găurile de mină încărcate cu exploziv, vor fi burate şi apoi puşcate pentru realizarea sorturilor necesare.

Pe amplasamentul carierei nu se vor edifica nici un fel de constructii, cu exceptia cailor de acces la treptele de exploatare, prezentate in anexele grafice. Cladirile pentru birouri, sala de mese, toaleta ecologica, cantarul vor fi modulare si vor fi evacuate de pe amplasament la finalizarea operatiunilor miniere.

Masuratorile topografice se fac de asemenea doar cu personal şi aparate de măsurat transportate manual, aspect care exclude posibilitatea poluării.

Lucrări de încărcare şi transport

Pentru executarea lucrarilor de exploatare, deplasarile se efectueaza cu masini de teren, iar lucrarile de excavare se vor executa  cu un buldoexcavator  de tip Comatsu 270, cu cupa si brat mobil, timp de maxim 8-10 luni pe an.

Lucrările de transport pentru materia primă se vor executa cu 2 autobasculante de tip Scania, ce au o capacitate de 18 tone, sau un Dumper de tip Terex TA, cu o capacitate 27 tone,  de  la carieră şi până în cadrul incintei de pe platforma Magna 1, situata in imediata apropiere a carierei, unde vor avea loc si operaţiunile de preparare.

Distan(a de transport este de 400 m (dus-(ntors) (ntre carieră şi Platforma tehnologica de prelucrare.

S.C. TATARCA SERPENTIN S.R.L.Prisaca Dornei, comuna Vama, judetul Suceava dispune de un parc auto care satisface necesarul de transport.

Pentru transportul persoanelor, a materiei prime si a utilajelor care se utilizeaza in incinta carierei, precum si pentru realizarea operatiunilor de prelucrare, se estimeaza un consum anual total de combustibil echivalent (motorina) de 35.000 litri, pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului de exploatare.

Haldarea materialului steril

In portiunile din frontul carierei in care grosimea solului vegetal este mai mare  (peste 1m), sterilul, reprezentat de catre solul vegetal si grohotisul de panta, va fi derocat cu buldozerul si transportat la halda de sol vegetal, care este situata in apropiere  de cariera proiectata, in partea de sud, sud est  a acesteia.

Materialul steril constituit de catre elemente de serpentinite, in matrice slab argiloasa, va fi utilizat pentru intretinerea cailor de acces si realizarea platformei tehnologice respectiv a zidului de sprijin pentru statia de concasare.

Lucrari de prelucrare a  serpentinitelor

Materialul derocat, prin metoda prezentată anterior, este transportat initial prin impingere cu ajutorului unui buldoexcavatoor si apoi cu ajutorul unor autobasculante de 18 tone si a unui Dumper de 27 tone, pe platforma din imediata apropiere a carierei MAGNA 1, unde este supus prelucrarii prin utilizarea unei instalatii de concasare de tip Svedala Arbra Crusher, 100 x100 mm, actionat de catre un motor electric  cu o putere de 160kW.

Instalatia este mobila, fluxul de concasare fiind uscat, fara folosirea apei tehnologice.Cuva de alimentare  are o capacitate de 3,5 mc, materialul fiind descarcat direct din autobasculantele sau dumperul care vin din cariera.

Materialul concasat ajunge prin intermediul unui transportor cu bandă pe un ciur vibrator de 6 mp, de unde sorturile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31 mm; 31-63 mm sunt depozitate separat, la sol, pentru a fi ulterior livrate către beneficiari. Vor fi obtinute sorturile necesare pentru utilizarea la constructia de drumuri, fluxul fiind flexibil si putand fi adaptat cu usurinta oricaror solicitari.

Cantitatea exploatata in primul an va fi de  50.000 tone, urmand, ca pe parcurs, functie de cerintele pietei, aceasta sa fie majorata.

Se prelimin( 2.500 tone pierderi de exploatare (i transport (5% din extrasul geologic) (i un grad de recuperare la exploatare de 95 %.

Intreaga cantitate de roca utila (95% din totalul extras = 47.500 tone) se prelucreaza si se sorteaza. In urma prelucrarii si sortarii se obtin agregate concasate Pentru realizarea sorturilor in procentul amintit mai sus se impune o recirculare partiala a materialului primar concasat, urmata de o noua concasare si sortare.

Utilizand tehnologia mentionata se vor obtine 45.125 t agregate concasate, dintr-un total de rezerva consumata de 50.000 t.

Indicatorii de exploatare ra(ional( programaţi sunt următorii:

- grad de recuperare  la exploatare = 95%

- grad de recuperare la prelucrare = 95%

- gradul de valorificare = 90,25%

Produsul finit este solicitat de beneficiarii care se ocupa de intretinerea si reparatia drumurilor nationale, forestiere si comunale din judetul Suceava si din zonele limitrofe.

Precizam faptul ca in cadrul tehnologiei de exploatare nu se utilizeaza apa pentru spalarea   produselor obtinute, zacamantul fiind omogen din punct de vedere al caracteristicilor calitative,  neexistand intercalatii de steril.

Materia prima exploatata este constituita de catre serpentinitele cantonate in rocile magmatice bazice si ultrabazice asociate depozitelor din umplutura sinclinalului marginal Rarau-Breaza si anume, peste flancul sau de nord vest.

Acestea se extind pe directie din paraul Darmoxa la nord, pana in pârâul Fagetel la sud, pe cca. 7 km, fiind asociate depozitelor de umplutura ale sinclinalului marginal.

Desi in adancime este probabil un singur corp, la suprafata ultrabazitele serpentinizate apar sub forma a doua corpuri cuprinse in rocile sedimentare din umplutura sinclinalului marginal.

Corpul nordic se dezvolta pe direcaia NV-SE pe o lungime de aproximativ 4,5 km si o latime cuprinsa intre 100 si 900 m, cu o deschidere la zi pe 500 m in valea Tatarca Mica.

Corpul sudic are o dezvoltare pe directa NV-SE pe cca. 2,5 km si o latime  cuprinsa intre 150-500 m.

Din punct de vedere mineralogic, au fost separate doua tipuri de roci magmatice: roci bazice  cu caracteristici de trecere spre spilite si roci ultrabazice serpentinizate, reprezentate prin mai multe varietati.

Zacamantul care va face obiectul exploatarii, este alcatuit in exclusivitate din roci ultrabazice dintre care in ordinea ponderii mentionam: peridotitele (lherzolite cu spineli, serpentinite etc); dunite si apodunite; listvenite si piroxenite. Lherzolitele peridotitice si serpentinitele au impreuna o pondere de 85% in volumul rocii. In cadrul masivului s-a pus in evidenta un grad ridicat de fisurare asociat cu zone de alterare ale rocii ultrabazice.

In stare proaspata roca prezinta luciu sticlos sau gras, portiunile fisurate sau/si alterate avand in general o culoare verzuie-negricioasa, uneori cu tente verzui-albastrui-galbui.

Gradul de serpentinizare al corpului initial de ultrabazite este variabil pe inclinare, acesta crescand pe directie de la nord la sud.

Chimismul rocilor ultrabazice se încadrează perfect în limitele datelor cunoscute din literatura de specialitrate pentru lherzolitele cu spineli. Acestea sunt roci sărace în silice şi alumină şi extrem de magneziene. Datorită faptului că sunt afectate de procese de serpentinizare se observă un conţinut relativ ridicat de apă, acesta crescînd cu cît serpentinizarea este mai avansată.

Compoziţia chimică generala a rocilor în oxizi, determinata anterior, este următoarea: SiO2 = 37 - 43%; Al2 O3 = 2 - 5%; Fe2 O3 = 4 - 6%; FeO =  2 - 3%; MgO = 34 - 41%; TiO2 = 0,0 - 0,30%; CaO = 1 - 2,5%; Na 2O = 0,0 - 0,20%; K2 O = 0,0%; S = 0,03%; H 2O = 6 - 13%; P2O5 = 0,0 - 0,18%; MnO = 0,05 - 0,13%; Mo+ Cr 2 O3 = 0,60 - 0,80%; CO2 = 0,0 .

Parametrii fizico-mecanici evolueaza intr-un interval relativ ingust, remarcându-se următoarele :

- gradul de fisuraţie se menţine în general la un nivel mediu, porţiunile fisurate alternind cu porţiuni relativ masive;

- dimensiunile maxime ale corpurilor rezultate prin dezagregare naturală sunt de max.( 0,8 x 0,6 x 0,5) m;

- odată cu adîncimea, frecvenţa fisurilor deschise scade în favoarea fisurilor umplute cu minerale serpentinice, care delimitează porţiuni compacte (posibil blocuri) cu dimensiuni frecvente submetrice (0,5-0,8 m).

Studiile si cercetarile efectuate de catre Laboratorul Central de Control al Calitatii din cadrul D.R.D.P. Iasi, au avut ca scop evidentierea comportarii agregatelor obtinute din rocile ultrabazice de la Breaza (lherzolite si serpentinite) in cadrul mixturilor asfaltice. In acest sens a fost realizata la nivel de laborator o mixtura de tip Ba 16, cu cribluri concasate sort 8/16 mm, 3/8 mm, filler de calcar si bitum, ce raspunde cerintelor necesare utilizarii acesor produse la formarea mixturilor asfaltice.

In anul 2006 Institutul de Cercetari si Transporturi INCERTRANS Bucuresti a efectuat incercari de laborator pe piatra bruta si agregate de cariera (sorturi de la 0-80 mm), provenite din cariera Tatarca Mica in scopul stabilirii domeniilor de utilizarea a acestora si a obtine Certificatul de conformitate ale produselor obtinute in cariera. Rezultatele acestor incercari releva faptul ca produsele provenite din cariera Tatarca Mica se incadreaza conform SR 667/2001 privind conditiile tehnice de calitate pentru agregate naturale concasate, utilizate la constructia de drumuri in clasa B-C, conform Certificatului de conformitate nr. 0030/16.10.2006, in baza Legii 608/2001.

Mentionam faptul ca perimetrul temporar de exploatare Magna 1 este situat in imediata apropiere a perimetrului Tatarca Mica, la cca 300 m spre nord vest, asa incat, avand in vedere omogenitatea acumularii de serpentinite, consideram ca aceste caracteristici pot fi extrapolate si pentru zona cecetata.

Domeniile de utilizare avute in vedere in prezent sunt cele in constructii, ca piatra sparta, pentru intretinerea drumurilor, pentru obtinerea mixturilor asfaltice etc.

Datele privind calitatea sunt informative, S.C.’’TATARCA SERPENTIN’’S.R.L. Prisaca Dornei, comuna Vama urmand sa obtina certificatul de conformitate pentru livrarea produselor.

In activitatea de exploatare desfasurata nu se utilizeaza energia electrica ci doar combustibili lichid  - motorina, pentru alimentarea motoarelor  termice ale  utilajelor de concasare/sortare, a utilajelor terasiere a generatorului de tip Deutz  si basculantelor/ dumperului care transporta serpentinitul catre beneficiari. Alimentarea cu combustibili se realizeaza la statiile PECO din apropiere, de catre personalul specializat al acestora.Se estimeaza utilizarea, in decursul unui an, a unei cantitati de motorina de cca 35 tone avand in vedere distanta de transport si  cantitatea  de material  ce urmeaza a fi transportata.

Avand in vedere specificul activitatii de extractie prin metode mecanizate, pentru incinta nu este necesara racordarea la retelele de apa, energie electrica, canalizare, telefonie ci doar la calea de acces.Aceasta este constituita de catre drumul nemodernizat care pleaca din drumul comunal ce insoteste cursul paraului Tatarca Mica si apoi Rachitis si ajunge aproape de incinta carierei.

Precizam faptul ca aceasta cale de acces a fost creata anterior, pentru a asigura accesul localnicilor la fanete, pasuni, cat si pentru exploatari forestiere locale, folosit anterior pentru nevoile gospodaresti.De asemenea, fostul proprietar al terenului, S.C.VERSSA VERSATILE S.R.L. , Bucuresti a amenajat calea de acces si o platforma pe care a depozitat acumulari de serpentinite, in scopul deschiderii unei viitoare cariere.

Caracteristicile operatiunilor miniere de exploatare a  serpentinitelor in cadrul perimetrului de exploatare “MAGNA 1” impun urmatoarele lucrari de refacere a amplasamentului, dupa finalizarea activitatilor de exploatare: nivelarea platformei tehnologice, a treptelor de cariera, amenajarea taluzelor treptelor de cariera, realizarea de cleionaje si garduturi, imprastierea de sol vegetal fertil pe suprafata afectata, insamantarea cu vegetatie ierboasa, plantarea puietilor de conifere, udarea dupa caz a suprafetei, verificarea modului de evolutie a vegetatiei, suprainsamantarea dupa caz a suprafetei, inlocuirea puietilor care nu s-au prins pe amplasament.Amenajarea corespunzatoare a fostelor drumuri de acces si redarea in  circuit dupa modelul prezentat mai sus.

Nivelarea bermelor treptelor de cariera si redarea lor in circuitul initial, dupa modelul treptelor, taluzelor si platformei tehnologice.

Accesul în zona este realizat pe drumul judeţean 175 Pojorâta – Izvoarele Sucevei, până la km 21, din care se ramifică la stânga drumul forestier Tătarca Mică pe care se merge  cca. 2,8 km lungime de-a lungul pârâului Tătarca Mică,  până la confluenţa acestuia cu pârâul Răchitiş, după care se continuă drumul la dreapta, cca. 300 m, de-a lungul pârâului Răchitiş, până la perimetrul temporar de exploatare Magna 1.

Resursele naturale folosite in realizarea si functionarea carierei sunt, in primul rand, cele constituite de catre serpentinitele,  care constituie materia prima ce urmeaza a fi exploatata si valorificata.Datorita faptului ca activitatea de extractie se face prin metode mecanizate, impuse de catre domeniile de utilizare avute in vedere,  se include utilizarea motorinei,  ca mijloc de actionare a mijloacelor din cariera si a basculantelor ce vor asigura transportul serpentinitelor la beneficiari  cat si pentru preparare .

Planul de executie al carierei este relativ simplu si cuprinde cele patru faze mentionate anterior :lucrari de pregatire, lucrari  de extractie mecanizata a serpentinitelor, lucrari de preparare  lucrari de incarcare si transport.

Lucrarile de refacere a solului afectat si de redare a terenului afectat de catre operatiunile miniere in circuitul initial  vor a avea in vedere, la finalul operatiunilor miniere o suprafata maxima de 9.000 mp.Se va avea in vedere si amenajarea corespunzatoare a  drumurilor de acces in cariera, a bretelelor de legatura pe treptele de cariera si redarea in  circuit  dupa modelul prezentat anterior.

Activitatile de exploatare a   serpentinitelor din  cariera  Magna 1sunt  in relatie directa cu proiectul realizarii produselor specifice – serpentinite  pentru urmatoarele domenii de utilizare: ca piatra concasata pentru constructia de drumuri, pentru indiguiri, aparari  de maluri, gabioane etc, pentru infrastructura si substructura drumurilor forestiere, comunale si judetene, pentru realizarea de constructii civile si industriale.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului  sunt crearea unui numar de  8 locuri de munca pentru persoanele din localitatea Breaza de Sus , comuna Breaza si intensificarea activitatilor de modernizare a infrastructurii in judetul Suceava si in judetele invecinate.

Pentru inceperea proiectului vor mai fi nevoie de aprobari de la A.P.M. Suceava,  A.B.A, Siret, Bacau, S.G.A. Suceava,Primaria comunei Breaza, C.I.T. –Campulung Moldovenesc si A.N.R.M . Bucuresti.

Localizarea proiectului:

Perimetrul temporar de exploatare MAGNA 1 este situat în extravilanul comunei Breaza, judeţul Suceava, la cca. 3,1 km amonte de confluenţa pârâului Răchitiş cu râul Moldova.

Accesul în zona este realizat pe drumul judeţean 175 Pojorâta – Izvoarele Sucevei, până la km 21, din care se ramifică la stânga drumul forestier Tătarca Mică pe care se merge  cca. 2,8 km lungime de-a lungul pârâului Tătarca Mică până la confluenţa acestuia cu pârâul Răchitiş, după care se continuă drumul la dreapta, cca. 300 m, de-a lungul pârâului Răchitiş, până la carieră.

Din punct de vedere geografic, zacamântul de roci serpentinice se gaseste într-o zona  muntoasa strajuită la vest de varful Glodului (1286,0 m), iar la est de varful Păltinişului (1184,45 m), în zonă altitudinile fiind cuprinse între 800 m şi 1200 m.

Perimetrul de exploatare MAGNA 1 este delimitat de urmâtoarele coordonate topografice:

Pct.              X                  Y

1           681942         520633

2           681993         520731

3           681920         520782

4           681867         520675

Suprafata perimetrului temporar de exploatare MAGNA 1 este de 9.923 mp.

Substanta minerala utilă – serpentinite.

Pe baza acordului de reabilitare nr. 591/14.02.2023, anexat prezentei documentatii, Primăria Comunei Breaza acordă S.C. TATARCA SERPENTIN S.R.L.Prisaca Dornei, comuna Vama, judetul Suceava dreptul privind utilizarea drumului comunal Tatarca, de pe raza comunei Breaza, cu condiţia întreţinerii acestuia pe întreaga perioadă a transportului de roci utile exploatate.

Datele prezentate sunt materializate pe harti harti geologice scara 1:25.000 si topografice scara 1:100.000,  1:25000,  planuri de situatie scara, 1: 500 si profilele aferente, considerate adecvate avand in vedere extinderea arealului cercetat si necesitatea surprinderii tuturor caracteristicilor hidrogeologice, geologice, structurale si geomorfologice ale zonei.

Din punct de vedere morfostructural, zona din care face parte perimetrul cercetat se situează în partea nordica a Obcinei Mestecanisului si anume Obcina Lucina.

Regiunea la care ne referim cuprinde  portiunea nordica a sinclinalului marginal Rarau-Breaza si anume, flancul sau vestic. Acest sinclinal este o subunitate a Carpatilor Orientali care tine de zona cristalino-mezozoica, constituind in parte, cuvertura sedimentar( a acesteia si este cunoscut in literatura de specialitate sub numele de “Sinclinalul marginal est-Carpatic”.

Din punct de vedere morfologic, regiunea se caracterizează prin versanti abrupti si culmi orientate aproximativ NNV-SSE, atat in versantul stang cat si in cel drept al raului Moldova. Zona este acoperita de paduri de conifere si pasuni. In aceasta zona altitudinile sunt cuprinse intre 1300 si 890 m, ajungand pana la +1286,0 m in varful Glodului situat in partea de nord-vest a perimetrului si +1184,45 m in varful Paltinisului, situat in partea de sud-est a perimetrului. Altitudinile coboara pana la cota de + 890 m la nivelul raului Moldova, situat la cca. 2,8 km inspre nord-est.

Obcina Mestecanisului are forma unei culmi cu orientare NV-SE, care începe de la granita nordică cu Ucraina şi ajunge spre SE până în valea Putnei. Aceşti munţi au aspectul unei peneplene ce scade în altitudine din Vârful Lucina în partea nordică (1588 m) şi până în vârful Caprei (1277 m) in sud. Cele mai importante varfuri din zona sunt constituite de catre Varful Dârmoxa (1253,0 m), Varful Glodului (1286,0 m), Vârful Păltinişului (1184,45 m), Varful Tâmpa (1237,9 m) şi Vârful Obcioara (1251,2 m) .

Formele de relief sunt impuse de predominanţa şisturilor cristaline pe care se crează forme greoaie dar semeţe înglobate sub aspect geografic Obcinei Mestecănişului. Acest masiv are o poziţie mediană în cadrul munţilor nordici, cuprinzând porţiunea cea mai sinuoasă a culmii principale, din care se desprind culmi secundare, relativ lungi, ce se termină prin abrupturi.

Energia de relief prezintă diferenţe mari, de câteva sute de metri, până la aproape 200 m, în zona vârfului Păltiniş, unde atinge valoarea maximă (în raport cu pâraul Tatarca Mică).

În zonele de maxim altimetric se constată existenţa unor forme de relief periglaciar (rezultat în urma numeroaselor procese de îngheţ –dezgheţ). Este vorba despre fenomene de degradare care au dat naştere la abrupturi de eroziune şi creste, vârfuri de piramide, blocuri oscilante etc, întâlnite în special dealungul culmii principale. Sunt de asemenea prezente grohotişuri foarte groase care îngreunează mult accesul şi posibilităţile de observare directă a formaţiunilor geologice subjacente.

Văile de prim ordin, respectiv valea Moldovei au ca trãsãturã geomorfologicã  alternanţa de bazinete şi defilee erozivo-litologice, determinatã de rocile cu consistenţe diferite ale zonei cristalino-mezozoice.

Sub aspect climatic, perimetrul analizat este situat spre extremitatea nord-estică a Provinciei Central Europene, cu un climat temperat-moderat-continental, suportând şi unele influenţe mai slabe ale climatului subbaltic (boreal) din nord. Prin altitudinile prezente, zona se include în ţinutul climatic al versanţilor expuşi influenţelor vânturilor estice umede, subţinutul Carpaţilor Orientali, sectorul de provincie climatică al Obcinelor Bucovinei, districtul pădurilor şi pajiştilor montane şi alpine, topoclimatul complex al Obcinei Mestecanis, topoclimatul elementar de văi înguste şi versanţi cu expunere estică.

Circulaţia generală a atmosferei este în funcţie de poziţia pe care o au principalii centri barici pe continentul european, în timpul anului, şi deci de poziţia obcinelor, faţã de direcţia maselor de aer în deplasare.

Vara se gãsesc mai mult în calea circulaţiei dinspre Atlantic, cu transport de mase de aer umed, ce se resimt ca vânturi de V şi NV. Numeroasele obstacole întâlnite şi, în ultimã instanţã, culmile vulcanice şi cristaline ale Carpaţilor Orientali, fac ca în zona analizată, masele de aer  atlantice sã ajungă cu umiditate încă apreciabilă, cel puţin în prima parte a acestui anotimp. În a doua parte a verii, anticiclonul care se formeazã în estul Europei, sau mase de aer cald şi uscat ce se deplaseazã dinspre marginea lui, ori dinspre anticiclonul tropical - african, se pot extinde pânã aici, determinând temperaturi ridicate şi umiditate redusã.

Iarna, Obcina Mestecanisului se gãseste în calea maselor de aer polare, mai rar siberiene, ce se manifestã, primele ca vânturi de NV şi N, iar ultimele ca vânturi de NE; mult mai rar ajung aici mase de aer tropical, care îndulcesc asprimea climatului. Primãvara şi toamna, deplasãrile ciclonice frecvente şi pătrunderea efemerã a maselor polare sau tropicale duc la stări de vreme foarte variabile.

Vânturile dominante şi cu cea mai mare frecvenţă în timpul anului sunt pe direcţia nord-vest-sud-est.

Zona analizată este cuprinsă între izotermele anuale de 6o în partea de E şi SE a regiunii şi 2o pe culmile mai înalte din NV. Regimul anual al temperaturii arată un maxim în iulie şi un minim în ianuarie, în luna iulie zona este cuprinsă  între izoterma de 17o care pătrunde pe valea Moldovei şi izoterma de 12o care circumscrie vârfurile mai înalte din V şi NV .

Izotermele lunii ianuarie au valori între  –4o in partea de E şi SE şi –7o în partea de NV.

Cantitatea medie de precipitaţii în zonă este în jur de 850 mm. În partea de V şi de NV a zonei este înregistrată o cantitate mai mare de precipitaţii (700-1100 mm) faţă de partea de SE (700-800 mm).

Numărul zilelor cu precipitaţii este în jur de 130/an putând creşte la 140 în porţiunile mai înalte, iar în extremitatea vestică chiar la 150 –160. Precipitaţiile se încadrează în tipul pluvio-nival.

Reţeaua hidrografică

Zona cercetată este amplasată în bazinul hidrografic al Siretului (cod cadastral XII-1), bazinul superior al râului Moldova. Perimetrul este situat pe arealul Provinciei umidităţii excedentare, în regiunea Carpaţilor Orientali cu expunere estică şi debite moderate, tipul de regim este carpatic estic, tipul de alimentare este carpatic meridional, remarcându-se predominarea râurilor cu scurgere permanentă.

Configuraţia reţelei hidrografice din cadrul perimetrului, rezultată din altoirea afluenţilor, în unghiuri aproape drepte, constituind o reţea, la colectorul de rang imediat superior. Astfel, râul de ordinul I este Moldova şi are o direcţia aproximativ NV- SE. Vãile transversale de ordinele III, IV sunt, în funcţie de caracterul asimetric al structurilor, fie transversal consecvente (cataclinale), pe reversuri, fie transversal obsecvente (anaclinale) pe frunţile acestora. Direcţiile de curgere pentru afluenţii de dreapta din bazinul Moldovei  sunt SW - NE.

Reţeaua hidrografică din perimetru se încadrează în tipul dendritic          convergent, caracteristic bazinelor de recepţie ale văilor ce drenează cristalinul Obcinei Lucina ce face parte din Obcina Mestecanisului.

Principalul curs de apă din zonă este reprezentată de râul Moldova, ce are caracter alohton, izvorăşte şi îşi adună apele, predominant din ramura nordică a Carpaţilor Orientali, de pe pantele sudice ale Culmii Alunişului.

Afluenţii Moldovei au în general o lungime redusă, cu văi adânci şi talveg accentuat înclinat, mai importanţi fiind: pe stânga pârâul Benia, paraul Porcesc  si paraul Breaza şi pârâul Negru, iar de dreapta paraul Tatarca Mare, pârâul Tatarcuta, pârâul Răchitis şi pârâul Făgetel.

Apele din cadrul bazinului sunt alimentate în primul rând de precipitaţii (60-75%) şi secundar de apele subterane.

Morfologia terenului asigură o scurgere rapidă a apelor meteorice, care sunt drenate de către cursurile de apă ce străbat perimetrul.

Datorită pantelor accentuate, precipitaţiilor abundente şi evapo-transpiraţiei reduse, reţeaua hidrografică din zonă este caracterizată printr-o densitate ridicată (1,7 km/kmp).

Sub aspectul compoziţiei chimice, apele de suprafata din zonă intră în clasa apelor potabile, slab bicarbonatate. Între anioni predomină HCO3 (158,60-192,15 mg/l),urmat de SO4 (11,24-17,69 mg/l), şi Cl (5,31-7.06 mg/l ), iar dintre cationi Ca (34,03-36,29 mg/l ), Mg (8,60-19,26 mg/l).

Luncile şi terasele cu altitudinea treptelor cuprinsă între 0,5-4 m, sunt alcătuite din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri, peste care se dispune materialul spălat de pe versanţi, sau adus de torenţi ce contribuie la ridicarea acestora.

Calitatea superioară a apelor este favorizată şi de buna lor oxigenare, consecinţă a aerisirii prin turbulenţă, activităţii biologice, conţinutului redus de substanţe organice şi suspensii, poluării încă reduse prin ape reziduale.

Apele de suprafata din zona amplasamentului pot fi caracterizate ca ape slab bicarbonatate, slab magneziene potabile, conform Legii 458/2002.

Cele mai bogate pânze freatice se dezvoltă în luncile şi terasele inferioare ale râului Moldova. De asemenea unele acumulări de ape subterane freatice sunt cantonate în depozitele deluvial - coluviale ce îmbracă versanţii cursurilor principale de apă din regiune (pârâul Tătarca Mare, paraul Răchitiş sau pârâul Breaza). Pantele mari ale reliefului asigură un drenaj intens al apelor freatice de pe interfluvii, fiind cantonate mai ales în scoarţa de alterare, si în conuri de dejecţie. Apele subterane freatice apar în cadrul perimetrului, cu rezerve mai importante, în terasele de pe stanga ale pârâului Răchitiş  si ale pâraului Tătarca Mică.

Morfologia terenului asigură o scurgere rapidă a apelor meteorice, care sunt drenate de către cursurile de apă ce străbat perimetrul (râul Moldova, pârâul Răchitiş  si pâraul Tătarca Mică).

Tipul de acvifer este freatic monostrat.

Directiile de curgere ale apelor subterane freatice urmaresc directiile de curgere ale retelei hidrografice, in cazul depozitelor de terasa si liniile de cea mai mare panta ale reliefului, in cazul depozitelor deluviale sau proluvial -coluviale.

Apele subterane de adancime

Provin în general din apele vadoase şi în acest caz, pe arealul aferent serpentinitelor, formaţiunilor sedimentare  si metamorfice, apar în general  pe fisuri,  fracturi, microfalii, falii sau favorizate de energia de relief şi evident de contextul litologic.

La formarea structurii geologice a perimetrului iau parte o varietate redusa de roci cu proprietati capacitive si conductive, constituite in principal, de serpentinite, gresii si conglomerate. La aceasta se adauga gradul intens de fisurare si fracturare al rocilor serpentinice din perimetru, factor ce determina infiltratii de apa, functie de capacitatea de inmagazinare a masivului, favorizata de contactul direct al apelor pluvio-nivale cu roca magazin (aflorimente si cariera ce va fi deschisa pentru efectuarea operatiunilor miniere). Mentionam faptul ca, in general,  serpentinitele au permeabilitate redusa, si ca ele se incadreaza, de regula, în grupa rocilor incompetente fisurate datorita eforturilor tectonice la care au fost supuse. Circulaţia apei este de tip fisural, si pelicular.

Tipul de  acvifer este  cu nivel liber, multistrat.

Stratul acvifer este alimentat din precipitaţiile pluvio-nivale ce se infiltrează de pe versanţii de sud-vest ai muntelui Răchitiş, respectiv versanţii de sud-est ai muntelui Glodu. Directia vectorilor de curgere pentru apele subterane urmeaza reteaua de fisuri din cadrul masivului ce constituie roca magazin.

In zona perimetrului temporar de exploatare mentionat, precum si in zona carierei proiectate, nu au fost remarcate la aceasta data emergente semnificative nici chiar in perioadele cu precipitatii abundendente si care au durat o perioada apreciabila de timp.

Apele pluvio-nivale se scurg pe suprafata depozitelor deluviale  sau se infiltreaza in acvifer pana la adancimi care permit saturarea acviferului si apoi aparitia, in aval a emergentelor, in conditii morfologice favorabile.

Pe baza condiţiilor geomorfologice locale, a suprafetei mici de alimentare   precum şi a cotei medii a amplasamentului studiat se apreciază ca nivelul hidrostatic al acviferului,  se află situat  la o diferentă de nivel  de cca. 15 m fată de cota naturală a terenului.

Gradientul de curgere calculat pentru zona cercetata este cuprinsă între 15%  şi 40 %.

Activitatea de exploatare se va desfasura la nivelul treptelor situate la cotele 1085 m si 1105 m, la cca. 15 m deasupra  nivelului hidrostatic al apelor subterane freatice din zona.

In acest sens consideram ca operatiunile miniere ce urmeaza a se desfasura  exclud influentarea parametrilor hidrogeologici ai apelor subterane.

Operatiunile miniere care se vor desfasura in cariera, in mod normal nu influenteaza in mod negativ caracteristicile calitative ale rocilor inconjuratoare si implicit ale apei care se infiltreaza prin masivul de serpentinite.

Folosinta actuala a terenului pe care urmeaza a se desfasura activitate de exploatare a serpentinitelor, ce insumeaza o suprafata de 9.000 mp este de teren neproductiv.

Investiţia ce face obiectul prezentei documentaţii este amplasată în extravilanul localitatii Breaza de Sus, comuna Breaza,  judeţul Suceava.

Parcelele de teren pe care se propune realizarea investitiei sunt proprietatea numitului Doroftei Mugurel Adrian  şi se identifică cu parcelele cadastrală nr. 30598 şi 30600 (păsune) pentru care s-a constituit drept de superficie S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. Prisaca Dornei pentru o perioadă de 99 de ani (Contract nr. 2707 din 23 august 2022) şi Parcelele cadastrale nr. 30597 (păşune), 30599 (păşune), 30381 (fânaţ) şi 30383 (pădure) pentru care s-a constituit drept de comodat S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. Prisaca Dornei pentru o perioadă  de 10 ani.

Din punct de vedere juridic terenul este liber de sarcini.

Din punct de vedere economic, nu sunt instituite reglementări fiscale speciale zonei

In ceea ce priveste  zonarea terenului de pe amplasamentul viitoarei cariere se disting trei zone: caile de acces la cariera, cariera cu treptele si bermele aferente, platforma tehnologica de realizare a sorturilor de serpentinite si halda pentru depozitarea solului vegetal ce va fi folosit in operatiunile de ecologizare, dupa finalizarea activitatii miniere de exploatare a acumularilor de serpentinite.

Parcelele de teren pe care se propune realizarea investitiei sunt proprietatea numitului Doroftei Mugurel Adrian  şi se identifică cu parcelele cadastrală nr. 30598 şi 30600 (păsune) pentru care s-a constituit drept de superficie S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. Prisaca Dornei pentru o perioadă de 99 de ani (Contract nr. 2707 din 23 august 2022) şi Parcelele cadastrale nr. 30597 (păşune), 30599 (păşune), 30381 (fânaţ) şi 30383 (pădure) pentru care s-a constituit drept de comodat S.C. TĂTARCA SERPENTIN S.R.L. Prisaca Dornei pentru o perioadă  de 10 ani. .

Arealele sensibile in zona

Perimetrul temporar de exploatare MAGNA 1  nu  este inclus efectiv în cadrul  siturilor Natura 2000.

In zona perimetrului de exploatare nu exista situri protejate Natura 2000 ci doar o rezervatie naturala denumita Rachitisul Mare

Aceasta este situata pe dealul Rachitisul Mare, in versantul estic al Obcinei Mestecanis, la cca 1 km spre nord fata de perimetrul de exploatare, pe raza satului Benia, comuna Moldova-Sulita. Rezervatia botanica este localizata intre 1000 şi 1260 m altitudine, ocupa o suprafata de 116,4 ha si protejeaza relictul glaciar de mare valoare floristica si foarte rar in flora Romaniei, strugurele ursului, planta declarata monument al naturii despre care se spune ca are proprietati curative in afectiunile renale. La poalele dealului s-a instalat un strat de muschi cu multa roua cerului – Drosera rotundifolia, care este o planta carnivora.

In afara de aceasta se mai intalnesc: pinul silvestru, molidul si mesteacanul comun, merisorul, afinul, rachitele, gusa porumbelului, trestia de camp, clopotelul, garoafa de munte.

Vecinatatile, pentru cariera Magna 1,  sunt constituite de catre terenuri cu folosinta  de pasuni, fanete sau paduri de conifere, mai rar mixte,  ce integreaza uneori poiene, proprietate privata sau de stat.

Investiţia pentru care se realizează prezenta documentaţie se încadrează în planurile de urbanism existente. Conform PUG comuna Breaza, judetul Suceava, zona în care urmează a se desfăşura lucrarile de  exploatare este situată in extravilanul comunei Breaza.

Perimetrul temporar de exploatare MAGNA 1 este situat în extravilanul comunei Breaza, judeţul Suceava, la cca. 3,1 km amonte de confluenţa pârâului Tatarca Mica cu râul Moldova.

Accesul în zona este realizat pe drumul judeţean 175 Pojorâta – Izvoarele Sucevei, până la km 21, din care se ramifică la stânga drumul forestier Tătarca Mică pe care se merge  cca. 2,8 km lungime de-a lungul pârâului Tătarca Mică până la confluenţa acestuia cu pârâul Răchitiş , după care se continuă drumul la dreapta, cca. 300 m, de-a lungul pârâului Răchitiş, pâna la carieră.

Perimetrul de unde se vor exploata serpentinitele se află pe malul stang al parâului Rachitis, respectiv pe versantul vestic al Varfului Rachitis.

Distanţa faţă de  cea mai apropiată locuinţă este  de cca 550 m in partea de  vest, 2500 m in partea de nord,  3200 m in partea de sud, respectiv 3000 m in parte de est.

În zona limitrofă nu exista alte obiective de interes public, în afara  drumurilor de acces la perimetru.

Scurta descriere a impactului potential

Efectuarea lucrarilor de exploatare pe arealul aferent viitoarei  cariere MAGNA 1, va avea un impact minim asupra populatiei din zona, situate la distante de 0,55 – 3,20 km, atat datorita activitatii reduse desfasurate, a faptului ca activitatea  de exploatare se face mecanizat, a circulatiei  reduse a mijloacelor de transport, a cantitatilor reduse de serpentinite exploatate si prelucrate si a folosirii unor utilaje performante de exploatare si prelucrare.

Mentionam faptul ca firma S.C.TATARCA SERPENTIN S.R.L., Prisaca Dornei, a preluat suprafata de teren aferenta platformei tehnologice si a perimetrului temporar de exploatare Magna 1, partial amenajata de catre S.C.VERSSA VERSATILE S.R.L. Bucuresti, care intentiona sa desfasoare activitatea de exploatare a serpentinitelor pentru utilizare in metalurgie.

Activitatea desfasurata va avea si un impact pozitiv prin angajarea a 8  persoane pentru activitatea directa de exploatare.

Va fi afectat, iremediabil, factorul de mediu sol, prin realizarea descopertei necesare desfasurarii operatiunilor miniere, solul fiind depus pe o halda separata, urmand a fi utilizat in procesul de ecologizare a sitului minier.

In ceea ce priveste sanatatea umana nu va exista un impact negativ avand in vedere distanta mare fata amplasament, faptul ca in cursul procesului de productie nu se emit noxe importante, ca activitatea desfasurata va implica  doar prezenta unui numar de 8 persoane, in incinta, cate 8 ore pe zi, un numar de  maxim 9 luni pe an.

Impactul asupra faunei va fi unul redus avand in vedere suprafata redusa afectata de catre operatiunile miniere de exploatare ( 1500 mp in perioada 2023 - 2024 si  9.923 mp la finalul activitatii miniere ) si  activitatilor reduse ale utilajelor si utilitatilor pe amplasament.

Impactul asupra florei va unul important, avand in vedere faptul ca se va proceda la descopertarea zacamantului, ce se afla la nivelul treptelor de exploatare , selectarea stratului de sol vegetal si depozitarea pe o platforma  amplasata in partea de vest sud vest a carierei ( distanta de transport  cca 300 m ), ce va ocupa o suprafata de cca 300 mp, pentru a fi refolosit ulterior la redarea in circuitul initial.

Nu va exista practic un impact asupra folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural, precum si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

Calitatea aerului, in zona carierei va fi modificata in mod nesemnificativ prin  activitatea discontinua a buldozerului, excavatorului, autobasculatelor, pentru perioade scurte de timp, cand se executa drumurile de acces si activitatea de transport a masei miniere excavate, la care se adauga activitatea de puscare in cariera, de cca 4 ori pe an ( pusccari principale), cu cantitati reduse de explozivi, insumand o cantitate estimata la maxim 2250 kg/an si cea de prelucrare a serpentinitelor prin concasare si sortare, in conditiile in care instalatiile mentionate sunt prevazute cu instalatii de retinere a pulberilor.

Precizam faptul ca climatul ploios al zonei si directia curentilor de aer pe culoarul raului Moldova si a afluentilor sai de dreapta, paraul Tatarca Mica si Rachitis, favorizeaza dispersia eventualilor fatori de poluare.

Distantele minime de cca 550, pentru trei locuinte izolate din zona si 3000 m fata de primele locuinte compacte ale comunitatii din zona si prezenta unor  spatii vaste ocupate de catre fanete, pasuni, paduri de conifere si poiene, reduce, pana la disparitie posibilitatea producerii unor disconforturi riveranilor.

Zgomotul si vibratiile produse pe amplasamentul carierei vor fi minime, in limitele normativelor in vigoare, avand in vedere exploatarea  mecanizata a  serpentinitelor, la distante destul de mari de centrele populate.

Peisajul si mediul vizual vor fi moderat afectate pe perioada executarii lucrarilor urmand a fi diminuat dupa efectuarea lucrarilor de redare a terenului in circuitul initial.

Natura impactului este direct, pe termen scurt si mediu temporar, in ceea ce priveste peisajul si temporar in ceea ce priveste flora si fauna si negativ in perioada de implementare a proiectului, urmand ca dupa efectuarea operatiunilor de ecologizare impactul sa devina pozitiv.

In ceea ce priveste extinderea impactului, avand in vedere amplasarea in   Carpatii Orientali, sectorul nordic, Obcina Lucina, pe o suprafata redusa de teren afectata ( 9923 mp , acesta este redus, aspect care se extinde si asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu extindere modesta, cu panta accentuata, in cazul carierei sau care au constituit obiectul cosirilor frecvente, unui pasunat intens sau unei defrisari anterioare.

Speciile afectate sunt cele obisnuite in zona padurii, defrisate, a fanetelor si pajistilor, arbusti de afin, merisor,  zmeur, la care se adauga covorul vegetal constituit in principal din specii paioase.

Magnitudinea impactului este redusa, avand in vedere suprafata mica de teren afectata si destul de complexa in ceea ce privest factorul de mediu sol, subsol in interactiune cu elementele de fauna si flora aferente.

Impactul asupra mediului este sigur, avand in vedere procesul tehnologic prin care se realizeaza exploatarea serpentinitelor din cadrul carierei, cu o durata egala cu perioada in care se vor desfasura operatiunile miniere si cu posibilitatea revenirii partiale la starea initiala a terenului.

Pentru reducerea impactului asupra mediului se va proceda la preluarea solului vegetal de pe amplasament prin decapare, transportarea lui pe o platforma situata la o distanta de  cca 300 m fata de cariera a solului utilizat in activitatile de ecologizare si redare in circuit a terenului. Serpentinitele rezultate din activitatea de descopertare si folosirea a depozitelor proluvial-coluviale vor fi utilizate pentru amenajarea platformei tehnologice, a drumului de acces la cariera si a drumurilor de acces la treptele de cariera..

Asa dupa cum am mai mentionat, situarea amplasamentului in partea   nordica a Carpatilor Orientali, in partea de est a Obcinei Mestecanisului, respectiv Ocina Lucina, la o distanta considerabila fata de granitele nationale fac sa nu existe nici un fel de influenta transfrontiera a impactului.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Principalele surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă specifice activităţii de exploatare a serpentinitelor, sunt următoarele:

-eventualele scurgeri accidentale de carburanţi provenite în timpul operaţiilor  desfasurate de catre  mijloacele terasiere, pe amplasamentul carierei, a statiei de concasare -sortare, a generatorului electric si a mijlocelor de transport utilizate pentru vehicularea  cantitatilor  de serpentinite extrase.

Impactul apelor asupra calităţii receptorului final, paraul Rachitis, afluent de stanga al paraului Tatarca Mica, respectiv afluent de stanga al  raului Moldova.

- Cariera MAGNA 1 este amplasata pe versantul vestic al Varfului Rachitis, la o distanta de cca 700  m fata de cursul paraului Rachitis , respectiv pe interfluviul dintre paraul mentionat si raul Moldova, de care il desparte o distanta de cca  3000 m .

Prin desfăşurarea activităţii de extracţie a   serpentinitelor se estimează că impactul apelor asupra calităţii receptorului final (paraul Rachitis, paraul Tatarca Mica si râul Moldova), va fi un impact nesemnificativ, afirmaţie susţinută de faptul că prin natura compoziţiei mineralogice şi petrografice a serpentinitelor este aproape exclusă contaminarea apelor cu alte substanţe de natură să polueze în mod semnificativ apele freatice sau de suprafaţă. De asemenea distantele pana la cursul de apa ( cca 3000 m, respectiv 700 m ) si diferenta de nivel de peste 200 m intre cariera si cursurile de apa mentionate, micsoreaza, pana la disparitie riscurile de poluare.

- având în vedere că personalul aferent  carierei  este redus, cca 8 persoane, şi de faptul că deşeurile vor fi precolectate şi transportate periodic din incinta tehnologica, acestea nu vor influenţa în mod semnificativ calitatea apelor de suprafaţă sau freatice ;

- într-un regim de exploatare normal, eventualele scurgeri accidentale de carburanţi vor avea un impact nesemnificativ

În concluzie, se estimează că, în urma exploatării serpentinitelor, impactul asupra factorului de mediu apa va fi unul inexistent sau nesemnificativ.

Menţionăm faptul ca că în zona perimetrului carierei nu există  reţele de colectare şi epurare a apelor menajere.

IV. 1. Protectia calitatii apelor:

Avand in vedere procesul tehnologic de exploatare a serpentinitelor in cariera mentionata, care este mecanizat, utilajele fiind implicate in activitatile de creare a cailor de acces, a platformei tehnologice, descopertare zacamant, activitatilor de exploatare, de prelucrare ( concasare si sortare) de  incarcare si transport a   produselor miniere, sursele de poluanti pentru ape constau in deversarea de  combustibili sau lubrefianti pe calea de acces, pe platforma tehnolgica sau pe treptele de cariera. Acest aspect este putin probabil avand in vedere masurile care vor fi luate inca din faza de proiectare ( prezenta canalului de garda, a denisipatorului, separatorului de hidrocarburi, uleiuri si grasimi, a drenurilor de continuitate, precum si prezenta zidului de protectie ce va fi edificat in zona viitorului amplasament al statiei de concasare ).

Apele meteorice de pe arealul perimetrului de exploatare, platformei tehnologica si cailor de acces sunt colectate prin santuri de garda si drenuri de trecere, trecute printr-un denisipator/separator de uleiuri si hidrocarburi, cu doua compartimente, pentru retinerea detritusului grosier si a posibilelor deversari de hidrocarburi sau uleiuri respectiv vidanjate ( in cazul apelor poluate ) si transportate in locuri special amenajate.Apele conventional curate vor fi astfel deversate in emisarul constituit de catre paraul Rachitis, Tatarca Mica si in final raul Moldova.

Acestea vor fi prevazute cu instalatii de retinere a eventualilor poluanti sau daca poluarea are loc, se va tampona, imediat locul cu nisip sau argila care va fi, ulterior ridicata de pe amplasament, depusa in recipiente etanse si transportate in locuri special destinate.

Singurele surse de poluare raman utilajele terasiere, ce deservesc cariera, statia de concasare – sortare, generatorul de tip Deutz si mijloacele de transport ce preiau, pentru livrare, produsele finite sau alimenteaza incinta tehnologica.

IV.2. Protectia calitatii aerului

IV.2.1. DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN AER

Cea mai importantă sursă potenţială de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere  a carburanţilor la motoarele cu ardere internă aferente mijloacelor terasiere si autobasculantelor. Carburantii lichizi, prin arderea emit următorii efluenţi : CO, CO2, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi arse incomplet, particule solide.

Emisiile poluante din arderea combustibilului se împart în doua categorii :

-emisii poluante din surse fixe ;

-emisii poluante din surse mobile.

Consumul anual de motorina este de  35 tone/an.

Emisiile de poluanti (mg/1000 litri) rezultate prin combustia a 1000 litri de motorina sunt :

CO=11

NOx =25

Hidrocarburi=4,45

Particole=1,56

SO2=3,24

CO2=3.100

Emisiile anuale pe amplasamentul analizat vor fi de (g/an) :

CO= 385

NOx = 875

Hidrocarburi= 155,75

Particole= 54,60

SO2= 113,40

CO2= 108,500

Din situatia de mai sus rezulta ca aceste valori se încadreaza în limitele admisibile, iar impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Activitatile de exploatare in cariera se fac mecanizat asa incat nu rezulta  cantitati semnificative de pulberi care sa fie antrenate in atmosfera.

Pulberile se produc la activitatea de perforarea a gaurilor de impuscare, cu precizarea ca instalatiile de foraj de tip Atlas Copco sunt prevazute cu retinatoare de pulberi si la operatiunile de impuscare in cariera care au loc de cca 4 ori pe an, utilizandu-se cantitati mici de exploziv ( 2250 kg/an ) data fiind cantitatea redusa de serpentinit ce urmeaza a fi exploatata anual – 50.000 tone

Activitatea de prelucrare se va efectua asupra unei cantitati de cca 50.000 tone serpentinite.

In perioadele secetoase drumul de acces la si in cariera va fi stropit de cate ori este nevoie iar basculantele ce vor fi folosite pentru transportul masei miniere vor fi prevazute cu prelate

Precizam faptul ca situarea amplasamentului pe  culoarul creat de cursul raului Moldova, pe versantul vestic al varfului Rachitis, caracterizata printr-o circulatie atmosferica semnificativa si prezenta unor suprafete intinse de  paduri de conifere si fanete faciliteaza dispersia acestor pulberi si nu produc o poluare semnificativa.

IV.2.2. FACTORII DE MEDIU CE POT FI AFECTAŢI DE EMISIA POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

Într-o activitate normală de exploatare, emisiile, respectiv imisiile poluanţilor atmosferici, se vor situa sub limitele admise, chiar în zonele din imediat învecinate a amplasamentului – situaţie în care impactul asupra factorilor de mediu va fi unul nesemnificativ pe termen scurt şi mediu.

Emisiile de compuşi nocivi rezultaţi de la motoarele cu ardere internă sunt  scăzute, atât în concentraţie cât şi în debite masice, fapt ce nu va avea un efect nociv semnificativ asupra mediului.

Puşcările din incinta carierei se execută de aproximativ 4 ori pe an (puşcări primare) si insumeaza o cantitate de  2250 kg/an . În urma reacţiilor chimice explozive rezultă gazele compuse din : bioxid de carbon, apă, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, apă. Volumul de gaze de explozie care rezultă în urma unei puşcări este de aproximativ 1000 l.

Impactul activitatii  de exploatare asupra aşezărilor umane va fi inexistent, acestea aflandu-se, in partea de vest a perimetrului la distante mai mari de 550 m ( pentru cateva locuinte de pe malul drept al paraului Rachitis), respectiv la o distanta de 3000 m, pentru concentrarile rurale din localitatea  Breaza.

In partea de est primele locuinte sunt situate la o distanta mai mare de 3000 m, in partea de nord se dezvoltă o zona cu terenuri ocupate de paduri si poiene, fara  alte asezari umane pe o distanta de cca 3200 m, iar in partea de sud , primele locuinte apartinand locuitorilor din satul Breaza, se afla la o distanta de cca 3200 m.

Pentru activitatea analizată nu se întrevăd efecte negative asupra calităţii aerului în zonele adiacente.

IV.3  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii, in cazul carierei “MAGNA 1” sunt cele produse de catre  utilajele terasiere din incinta de exploatare, instalatia de concasare si sortare, generatoru si basculantele pentru incarcarea si transportul masei miniere exploatate.Aceste surse sunt de amplitudine redusa, temporare, mobile.

Pentru reducerea intensitatii zgomotelor si vibratiilor se vor fixa in mod corespunzator elementele constructive, se vor proteja cu aparatori elementele in miscare iar personalul va fi dotat cu antifoane corespunzatoare.

IV. 4. Protectia impotriva radiatiilor:

In cazul activitatilor ce urmeaza a se desfasura in cadrul perimetrului exploatare “MAGNA 1” nu se folosesc substante radioactive.De asemenea rocile ce urmeaza a fi derocate nu au  continuturi in substante radioactive.In consecinta nu vor exista dotari si amenajari in acest sens.

IV.5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Poluantul gazos care poate afecta vegetaţia şi fauna terestră provine de la combustia carburanţilor (m.a.c.) şi este format în principal din NOx

Până la o anumită concentraţie oxizii de azot au un efect benefic asupra plantelor contribuind la creşterea acestora. Peste pragul toxic, oxizii de azot au acţiune fitotoxică foarte clară, producând pagube. Mărimea pagubelor suferite de plante este în funcţie de concentraţia poluantului, timpul de expunere, vârsta plantei etc.

Ca valori ghid de protecţie la acţiunea oxizilor de azot se recomandă 0,095 mg/mc pe intervale de expunere de 4 ore, şi maxim 0,03 mg/mc (ca medie anuală) în prezenţa unor nivele maxime de 0,03 mg/mc SO2.( efectul sinergic).

Având în vedere că valorile concentraţiilor medii de lungă durată prognozate pentru NOx, sunt de 0,015 mg/m3, concluzionăm că sunt respectate prevederile STAS 12574/87.

Impactul oxizilor de azot datorat emisiilor de gaze de eşapament va fi un impact neglijabil, pentru vegetaţia din zonele limitrofe amplasamentului.

In ceea ce priveste extinderea impactului, avand in vedere amplasarea carierei pe versantul estic al Obcinei Mestecanisului,Obcina Lucina, pe o suprafata redusa de teren afectata ( 9.923 mp ), acesta este redus, aspect care se extinde si asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu extindere modesta, cu panta accentuata sau care au constituit obiectul  cosirilor frecvente, unui pasunat intens sau unor defrisari anterioare.Speciile afectate sunt cele obisnuite in zona poienelor si fanetelor constituite de catre covorul vegetal, alcatuit, in principal, din specii paioase, la care se adauga arbusti de  afin, merisor,zmeur, etc.

Masurile pentru protectia biodiversitatii, constau in  reutilizarea stratului vegetal decapat de pe suprafata treptelor de exploatare. Volumele reduse ale activitatii desfasurate  ofera o protectie corespunzatoare a biodiversitatii. Pe amplasamentul analizat nu exista monumente ale naturii si arii protejate.

Referitor la ecosistemele acvatice, acestea sunt situate la distante mari, de peste 550 m in partea de vest din bazinul paraului Rachitis, respectiv 800 m in partea de sud , constituit de catre paraul Tatarca Mica, si 2500m, in partea de est constituit de catre raul Moldova, respectiv o diferenta de nivel de cca 200 m, ce nu pot fi afectate de catre operatiunile miniere desfasurate, in cadrul perimetrului temporar de exploatare  MAGNA 1.

In zona perimetrului de exploatare nu exista situri protejate Natura 2000 ci doar o rezervatie naturala denumita Rachitisul Mare

Aceasta este situata pe dealul Rachitisul Mare, in versantul estic al Obcinei Mestecanis, la cca 1 km spre nord fata de perimetrul de exploatare, pe raza satului Benia, comuna Moldova-Sulita. Rezervatia botanica este localizata intre 1000 şi 1260 m altitudine, ocupa o suprafata de 116,4 ha si protejeaza relictul glaciar de mare valoare floristica si foarte rar in flora Romaniei, strugurele ursului, planta declarata monument al naturii despre care se spune ca are proprietati curative in afectiunile renale.

Activitatea curenta de exploatare a acumularilor de  serpentinite nu va avea implicatii asupra ariilor protejate datorită atât distanţelor la care se află cât şi specificului activităţilor care urmează a se derula. În timpul activității de exploatare a serpentinitei, apa din râul Moldova si a paraielor Rachitis si Tatarca Mica nu va fi afectată în nici un fel.

In  aceste conditii nu este necesara luarea de masuri specifice privind protectia siturilor Natura 2000.

#### IV.6. IMPACTUL PRODUS ASUPRA  SOLULUI ŞI SUBSOLULUI

Aşa cum s-a menţionat în capitolul IV, potrivit specificului activităţilor analizate, sursele posibile care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului,  ca urmare a desfăşurării activităţilor analizate pe amplasamentul perimetrului temporar de exploatare al carierei “MAGNA 1”, sunt următoarele:

-scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele terasiere, statia de concasare-sortare, generatorul de curent şi mijloacele de transport;

-deşeurile solide (menajere, metalice, anvelope, acumulatori) ;

-decapările de sol vegetal - desolificările din operaţiile de descopertare pentru realizarea căilor de acces si a treptelor de cariera;

- platformele aferente  haldei de depozitare a solului vegetal si a platformei tehnologice de concasare -sortare a serpentinitelor.

În zonele de acumulare a  serpentinitelor ce constituie obiectul exploatării,  solul are grosimi  cuprinse intre 0,0 – 0,3 m si o grosime medie de 0,25 m ( pentru prima etapa a exploatarii, astfel încât, operaţia de descopertare a depozitelor de substanţă minerală utilă, va fi episodică, reluându se în fiecare an de exploatare şi  va avea un efect semnificativ asupra solului şi al vegetaţiei existente.

Subsolul va fi afectat semnificativ intrucât lucrarile de excavare se vor executa la nivelul treptelor de cariera, ce au o înălţime  de  20 m.

Impactul activităţilor de exploatare a serpentinitelor desfăşurate în cadrul perimetrului temporar de exploatare ”MAGNA 1”, va fi unul negativ  destul de semnificativ, datorită faptului că activitatea de extracţie în carieră implică, în primul rând, desolificarea suprafetei destinată extracţiei, excavarea unei cantităţi de 50.000 mc de serpentinite, crearea căilor de acces la treptele de exploatare, a platformelor aferente haldei de depozitare a solului vegetal si a platformei  tehnologice.

IV.7. IMPACTUL PRODUS ASUPRA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE

Întreaga activitate desfasurata in cadrul perimetrului temporar de exploatare “MAGNA 1”  nu va influenţa negativ aşezările umane, afirmaţie susţinută de cel puţin următoarele motive :

-în zonă nu există aşezări umane, chiar izolate, la o distanta mai mica de 750 m, iar raza de acţiune a poluanţilor cu cea mai mare difuzie (emisiile atmosferice) este relativ mică (cca. 300 m) pentru a influenţa negativ locuitorii zonei;

-activitatea are caracter periodic, execuţia lucrărilor derulându-se maxim 9 luni pe an,  utilajele fiind implicate  in activitatea de realizare a cailor de acces, descopertare, exploatare, concasare-sortare, incarcare si transport, fapt ce reduce considerabil afectarea semnificativă a populaţiei;

- dispunerea geografică, topografică,  regimul precipitatiilor, precum şi direcţia dominantă a vânturilor au o contribuţie favorabilă la atenuarea impactului emisiilor, de altfel foarte reduse de  noxe,  asupra zonelor locuite, prin efectul de dispersie, care determină scăderea concentraţiei poluanţilor evacuaţi de către sursele de emisie şi încadrarea în normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot provocat de activitatea curenta a carierei in raport cu distanta la limita de 1-2 km,conduce la un nivel redus de poluare sonora.

Zgomotul desi de moment, in cazul exploziilor,prezinta un caracter de impuls ce se atenueaza cu distanta,dar ramine inca mare,astfel ca indicele de poluare arata valori de 1,80, pentru cele mai apropiate locuinte izolate, situate pe versantu drept al paraului Rachitis, la o distanta de cca 750m, indicind un mediu afectat de peste limita admisa (1), respectiv efectele sunt accentuate.

Populaţia riverană perimetrului temporar de exploatare va fi afectată în foarte mica masura de activităţile de extracţie, prelucrare si transport  ce urmează a fi desfăşurată.

Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De asemenea, în timpul proceselor tehnologice desfasurate nu sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase si nu sunt implicate cantitati semnificative de pulberi care sa afecteze factorul de mediu aer. Contextul ambiental in care au loc aceste activitati favorizeaza lipsa unor implicatii semnificative asupra aerului, exceptand perioade foarte scurte de timp, ce succed imediat operatiunilor de derocare, haldare si transport a serpentinitelor ( in perioada secetoasa ).

Instalaţiile din dotare nu prezintă riscuri semnificative de producere a unor accidente majore sau avarii în exploatare. In zona nu exista monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie sau zone de interes traditional.

IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In urma activitatilor specifice desfasurate pe amplasamentul carierei „MAGNA 1” vor rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

-deseuri rezultate in urma activitatii de exploatare, reprezentate prin fractia argiloasa din materialul de descoperta si solul vegetal rezultat din activitatea de  descoperare. Acestea insumeaza  un volum de 600 mc/an si vor fi  depozitate pe o halda de sol vegetal, cu o suprafata de cca 300 mp, aflata, in imediata apropiere a carierei. Deseurile reprezentate de sol, reprezinta deseuri inerte si deci nu se aplica prevederile HG.nr.865/2008.

- În urma activităţilor desfăşurate în cadrul perimetrului rezultă o serie de deşeuri care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie precolectate şi eventual reciclate prin unităţile specializate şi autorizate în acest sens.

La estimarea cantitativă a deşeurilor s-a fost avut în vedere faptul că datorită specificului activităţii aceasta se va desfăşura pe o perioadă de 1 an cu posibilităţi de prelungire în condiţii de rentabilitate. Se apreciază că lucrările se vor realiza cu aportul unui personal de execuţie, coordonare şi control de maxim 8 salariaţi, cu  un program de lucru, pentru majoritatea personalului, de 8 ore pe zi, maxim 9 luni pe an.

In cadrul perimetrului temporar de exploatare isi vor desfasura activitatea  zilnic un numar de  8 persoane, pe un schimb, ce locuiesc in imediata apropiere, in localitatea Breaza de Sus.In aceasta situatie deseurile menajere sunt reduse si vor fi depozitate in incinta unitatii mentionate.

Deşeurile solide menajere ( cca 0,5 tone/an ) rezultate în principal de la personalul care îşi desfăşoară activitatea în perimetru vor fi depozitate într-un  container si vor fi evacuate periodic, pe măsura acumulării, cu mijloacele de transport din dotare, la depozitul de deşeuri din localitatea Campulung Moldovenesc.

Deşeurile metalice rezultate în urma activităţilor curente de reparaţii, sau înlocuiri a unor piese, subansamble sau materiale, reprezentând  cca 0,4 tone vor fi depozitate într-un spaţiu special amenajat, de unde periodic, pe măsura acumulării, cu mijloacele de transport din dotare, vor fi transportate la depozitul de deşeuri REMAT, de la Campulung Moldovenesc.

Deşeurile din halda de steril – nu vor exista, zacamantul  nu are intercalatii de roci sterile.

Deseurile din halda de sol vegetal, rezultate din activitatea de decopertare vor cumula o cantitate de  cca 600 mc si se vor depozita pe halda  instituita pe un teren apartinand firmei, situat  in imediata apropiere a carierei, ocupand initial o suprafata de cca 300 mp. In perioada 2023-2024  va rezulta o cantitate de 900 tone, din care 250 tone, constituita de catre solul vegetal va fi depozitata pe halda de sol vegetal, iar cantitatea de  650 tone, constuita din elemente de serpentinite din depozitele proluvial coluviale, va fi utilizata pentru intretinerea platformei tehnologice, a cailor de acces in perimetru si a cailor de acces la treptele de exploatare.

Bateriile provenite de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport (cca.3 buc/an, insumand cca 50 kg), vor fi preluate imediat de pe amplasament, pentru ca ulterior să fie valorificate prin REMAT Campulung Moldovenesc. Toate operaţiunile de umplere, completare, spălare sau golire, vor fi realizate de către personal calificat, datorită pericolului pe care îl reprezintă manipularea acizilor, pentru evitarea poluării solului cu acizi şi compuşi ai plumbului, cât şi pentru evitarea accidentelor. Încărcarea şi formarea bateriilor este realizată de către furnizor.

Celelalte deşeuri sunt constituite de către ambalajele de hârtie sau carton de la diferite piese sau materiale, care vor fi colectate şi predate la unitătile specializate, sau de către ambalajele din lemn care  sunt refolsite.

IV.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In cadrul operatiunilor miniere ce urmeaza a fi desfasurate pe amplasamentul carierei “MAGNA 1” nu vor fi utilizate substante si preparate chimice periculoase cu excepţia substantelor explosive.

Activitătile de derocare prin împuşcare vor fi executate prin contract, cu o firma atestata, S.C.SSE EXPLO ROMANIA S.R.L., conform legislatiei în vigoare.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minimum a efectului agenţilor poluanţi asupra mediului, se consideră necesare o serie de acţiuni şi recomandări, dintre care menţionăm:

- întreţinerea utilajelor: schimbul de ulei şi alimentarea cu motorina a utilajelor sau utilitatilor se face numai de către personal instruit, in incinta statiilor PECO sau in locuri special amenajate, astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere pe sol şi/sau în apă;

- respectarea tehnologiilor de exploatare prevazuta şi avizată prin  programele de exploatare astfel încât sa nu aducă prejudicii riveranilor;

- colectarea şi transportul deşeurilor menajere, respectiv valorificarea ritmică a deşeurilor metalice, a anvelopelor şi acumulatorilor;

- se vor amenaja corespunzător drumurile din incintă şi cele de acces ;

- respectarea prescripţiilor din documentaţiile tehnice şi tehnologice privind regimul de exploatare a utilajelor din dotare;

- instruirea personalului privind măsurile şi acţiunile care trebuiesc intreprinse în caz de accidente tehnice, avarii, incendii etc.

- monitorizarea prin observatii directe asupra stabilitatii taluzelor treptele de exploatare şi a posibilele efecte ale precipitaţiilor pluvio-nivale asupra platformelor, căilor de acces şi haldei de sol vegetal ;

- la nivelul amplasamentului instalatiei de concasare, se va executa un zid de sprijin, cu o lungime de 50 m pentru a preveni eventuala destabilizare a  taluzului ;

- drenarea apelor pluvio-nivale în carieră, pe platforma tehnologica şi în arealul înconjurator se va face prin canale colectoare  care urmează a fi decolmatate periodic iar apele vor fi deversate in emisar,  paraul Rachitis, dupa trecerea printr-un denisipator/separator de uleiuri si hidrocarburi ;

- se va respecta zona de haldare stabilita, fiind interzisa haldarea deseurilor miniere constituite de catre solul vegetal in zona de roca utila ;

- se va efectua, atunci când este nevoie, o nivelare cu buldozerul a terenului din zona  platformei de lucru a treptelor de exploatare ;

- va fi nivelată, la diferite intervale de timp şi suprafata haldei de sol vegetal ;

- obţinerea acordului de mediu şi a celorlalte avize şi pentru exploatarea resurselor/rezervelor situate pe în perimetrul MAGNA 1.

În prezent nu exista metode de retinere a substantelor poluante a aerului rezultate ca urmare a emisiilor de gaze în momentul alimentarii si functionarii utilajelor. De altfel aceste emisii sunt nesemnificative având în vedere situarea perimetrului într-o zonă muntoasă, cu vegetaţie abundentă, bine ventilată de către curenţii de aer prin dispunerea pe versantul vestic al Varfului Rachitis, in imediata apropiere a acesteia.

Activitatea de extractie a   serpentinitelor nu este  o activitate poluanta din acest punct de vedere,  desfasurandu-se la distante cuprinse intre 750 m fata de primele locuinte izolate de pe malul drept al paraului Rachitis si 3000 m fata de primele locuinte compacte din intravilanul localitatii Breaza de Sus, astfel ca zgomotele nu sunt percepute  de către locuitori la valori care să depăşească normativele în vigoare şi să producă disconfort.Asadar nu sunt necesare masuri speciale de protectie împotriva zgomotelor.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

- Nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

Activitatea de valorificare a   serpentinitelor din perimetrul MAGNA 1 se va desfăşura pe organizarea de șantier ce urmeaza a fi executata. In acest sens se va realiza un zid de sprijin la platforma pe care va fi montata instalatia de concasare, cu o lungime de 50 m, prevazut cu  barbacane pentru diminuarea presiuniilor exercitate de catre apele subterane ce se descarca de pe versantul  vestic al Varfului Rachitis si de catre depozitele eruptive din zacamant,.

Se vor realiza platformele de depozitare a materiei prime excavate si de sortare preliminara a acesteia.In aceeasi perioada se va realiza prin nivelare halda pe care se va depozita solul vegetal ce va servi ulterior pentru realizarea operatiunilor de ecologizare a amplasamentului utilizat pentru desfasurarea operatiunilor miniere.

Se programează realizarea drumului de acces in carieră, precum si a drumurilor de acces la treptele de carieră  ce vor deveni active, pe lungimea de cca. 800 m.

Amenajarea drumului se va face cu utilaje proprii, prin impingerea  serpentinitelor dezagregate, lateral, cu lama buldozerului. Pe timp secetos se vor efectua lucrari de stropire a drumului pentru a preintimpina antrenarea prafului in atmosfera. Nu sunt prevăzute lucrari de balastare pentru caile de acces, acestea fiind amenajate cu materialul rezultat din decoperta zacamantului.

In programul lucrarilor de pregatire este prevazuta si intretinerea pe o lungime de 850 m a santului de garda pentru evacuarea apelor pluviale din incinta de exploatare.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

S.C. TATARCA SERPENTIN S.R.L.Prisaca Dornei, comuna Vama, judetul Suceava isi asumă intreaga raspundere privind accesul in teren si eventualele prejudicii aduse proprietătii private sau publice riverane, ca urmare a activitătii de extractie, transport si prelucrare a serpentinitelor din perimetrul temporar de exploatare MAGNA 1.

Se va depune anual garantia financiara de mediu, conform legislatiei in vigoare, astfel că la data opririi activitătii, să se poată acoperi integral cheltuielile pentru lucrarile de reconstructie a mediului si redare a terenului in circuitul agricol initial.

După finalizarea activitătii de exploatare a  serpentinitelor din cadrul perimetrului, suprafaţa aferentă operaţiunilor miniere executate va fi ecologizată, cu excepţia căilor de acces care vor servi în continuare întregii comunităţi.

Redarea în circuitul initial a terenului se va putea face numai după epuizarea rezervei de serpentinite, adică după anul 2030. Până atunci, întreaga suprafață a carierei va fi necesară desfășurării operațiunilor miniere.

Lucrările programate pentru refacerea amplasamentului constau din lucrări de nivelare a suprafeţei utilizate, realizarea de garduturi si cleionaje, lucrări de resolificare şi inerbare a suprafeţei acesteia, plantarea de puieti si intretinerea acestora, lucrări de întreţinere a căilor de acces, lucrări de amenajare a platformelor de lucru amenajarea bermelor si taluzelor treptelor de cariera şi monitorizarea factorilor de mediu.

IX.  ANEXE

ANEXE TEXT

- Certificat de înregistrare TĂTARCA SERPENTIN S.R.L.  sat Prisaca Dornei, comuna Vama str. Teilor, nr.3, judeţul Suceava seria B, nr. 4138569;

- Act constitutiv actualizat al societatii TĂTARCA SERPENTIN S.R.L.  sat Prisaca Dornei, comuna Vama str. Teilor, nr.3, judeţul Suceava ;

- Certificat constatator nr. 496885 din 05.05.2023;

- Certificat de urbanism nr. 19 din 21.09.2022, in scopul “Deschidere carieră, construire platformă şi anexe”;

- Act de constituire a dreptului de superficie nr. 2707 din 23 august 2022

- Contract de comodat nr. 616 din 15 februarie 2023

- Aviz nr.02/25.01.2023 al Garzii Forestiere Suceava

- Adresa 1900/17.02.2023

- Adresa Apele Romane nr.9685/08.05.2023

- Anunturi publice in ziarul Monitorul de Suceava  din 14.02.2023 si 21.02.2023

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 241 din 21.11.2022;

- Adresa nr. 269417 / 20.12.2022 din partea Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale;

- Adresa nr. 2 / 03.01.2023 din partea Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale, Direcţia pentru Agricultură judeţeană Suceava;

- Acord de reabilitare  nr. 591/14.02.2023;

- Informare catre Primaria comunei Breaza , nr. 1238/04.04.2023

- Contract de prestări servicii vidanjare, nr. 557 din 23.05.2023 între ACET S.A. Suceava, Agenţia Câmpulung Moldovenesc şi  TĂTARCA SERPENTIN S.R.L.  sat Prisaca Dornei, comuna Vama;

- Contract de prestari servicii de forare-împuscare nr. 22 din 06.4.2022 între S.C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Cluj Napoca si  TĂTARCA SERPENTIN S.R.L.  sat Prisaca Dornei, comuna Vama;

- Contract prestari servicii de salubrizare nr. 1265/05.04.2023 încheiat cu Primăria comunei Breaza;

ANEXE GRAFICE

- Plan de încadrare în regiune, scara 1:100.000

- Fişa perimetrului  de exploatare, scara 1:25.000

- Harta hidrogeologica a zonei Magna 1, scara 1:25.000

- Sectiune geologica interpretativa scara 1:25.000/1:10.000

- Plan de situatie Cariera MAGNA 1, si profile transversale scara 1:500

  - Profile transversale 1-1’ si 2-2’

8.Schema flux tehnologic

ADMINISTRATOR

BOSUTAR ANDREI PAUL