Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

### AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 30 din 04.04.2008

Revizia nr. 1 din 10.03.2009

Revizia nr. 2 din 23.11.2009

Revizia nr. 3 din 31.10.2011

Revizia nr. 4 din

Titularul autorizaţiei: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Ferma zootehnica BIRDA

Locaţia activităţii: extravilan localitatea Birda, jud. Timis

Categoria de activitate conf. anexei 1 a Legii nr.278 privind emisiile industriale

6.6.c - instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de - 750 de locuri pentru scroafe

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

5210 - depozitari

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisă de: SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII

Data emiterii: 04.04.2008

Data revizuirii 1: 10.03.2009

Data revizuirii 2: 23.11.2009

Data revizuirii 3: 31.10.2011

Data revizuirii 4: 2016

Valabilitate: 04.04.2018

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1. APA

7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANA

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6.  MIROS

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6 MIROS

13.7. ALTE OBLIGATII

14. RAPORTARI LA APM TIMIS SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523, jud Timis

telefon : 0256/278800   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

Punctul de lucru:  extravilanul localitatii Birda, platforma industriala Birda, jud. Timis

2.  TEMEIUL LEGAL

2.1.Ca urmare a cererii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L. cu sediul in localitatea Timisoara jud. Timis,  Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523,  punct de lucru situat in extravilan Com. Birda, jud. Timis,  inregistrata la APM Timis cu nr. 1135 RP/09.02.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării revizuirii Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 19.05.2016 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005,

se emite prezenta autorizatie de mediu

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile prin HG 1079/2011;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA-002/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare si HG 210/2007;

- NTPA-001/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

## Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile.

3.   CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

c) 750 de locuri pentru scroafe.

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162-   activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

5210-  depozitari

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Capacitatea maxima de populare:

Numarul maxim de locuri este de 10800 animale (scroafe si vieri) si 44000 capete tineret.

Capacitatea maxima de productie a fermei este de 306500 purcei intarcati pe an si 300000 capete tineret /an (livrat spre alte ferme).

Produse finite, subproduse

Produsele finite principale obţinute în cadrul FERMEI ZOOTEHNICE Birda sunt:

- Purcei intarcati care se distribuie spre sectorul de tineret din ferma Birda;

Capacitatea  maxima de productie este de 306500 purcei/an (intarcati) .

- Tineret (porci cu greutate de cca.30 kg) se populeaza in halele de ingrasare din alte ferme de ingrasare din cadrul SC SMITHFIELD FERME SRL.

Capacitatea maxima de productie este de 44000 locuri × 7 serii/an=300000 tineret/an.

Nivelul producţiei realizate (în anul 2015) a fost:

- Purcei intarcati 226469 capete;

- Tineret spre sectorul de ingrasare -213013 capete.

Populatia de scroafe se inlocuieste periodic in sensul ca scroafele reformate sunt trimise la abatorizare si inlocuite cu altele. Acestea constituie produse finite secundare.

Numarul de scroafe  reformate si abatorizate (In anul 2015)  a fost de 3575capete.

4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;;

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA –ECOIN-SUCURSALA TIMISOARA;

- Raport de amplasament, intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA –ECOIN-SUCURSALA TIMISOARA;

-Certificat constatator din 30.01.2015 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

-Certificat constatator depozit medicamente din 30.01.2015 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

-Extras CF.nr.402555  emid de OCPI;

-Decizia etapei de incadrare nr.61/30.04.2015 finala la data de 14.05.2015 emisa de APM Timis;

- Decizia etapei de incadrare nr.120/17.09.2015 finala la data de 29.09.2015 emisa de APM Timis;

-Autorizatia integrata nr.30 din 04.04.2008 emisa de ARPM Timisoara;

-Autorizatie de securitate la incendiu nr.832119/10.04.2009 emisa de ISU BANAT al Judetului Timis;

-Autorizatie sanitara veterinara nr.RO-TM-026-INCP/2-09.06.2010 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Autorizatie sanitara veterinara nr.040/03.06.2010 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

-Inregistrare sanitara veterinara nr.152/29.04.2009 emisa Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

-Contract de inchiriere  din 01.09.2007 intre SC SMITHFILED PROCESARE SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Act aditional nr.1 la contractul de inchiriere incheiat in data de 01.09.2007 intre SC SMITHFILED PROCESARE SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

- Act aditional nr.2 la contractul de inchiriere incheiat in data de 01.09.2007 intre SC SMITHFILED PROCESARE SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Act aditional nr.3 la contractul de inchiriere incheiat in data de 01.09.2007 intre SC SMITHFILED PROCESARE SRL si SC SMITHFILED FERME SRL;

-Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agentii economici nr.2211/01.07.2009  intre Consiliul Local Birda;

-Contract prestari servicii nr.1505082/28.05.2015 intre ANIF si SC SMITHFIEDL FERME SRL;

-Contract de vanzare- cumparare nr.5532/16.07.2010 intre SC SMITHFILED FERME SRL si SC VIELE 2005 SRL;

-Act aditional nr.4 la contractul de vanzare cumparare nr.5532/16.07.2010;

- Contract de prestari servicii nr. 5874 din 28.07.2009 incheiat intre SC Smithfield Ferme  SRL Timisoara si SC PRO AIR CLEAN SA Timisoara,  pentru preluare deseuri;

- Act Aditional nr. 9 din 11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 5874/28.07.2009;

- Act Aditional nr. 10 din 29.10.2015 la Contractul de prestari servicii nr. 5874/28.07.2009;

-Contract de prestari servicii nr.656/09.04.2013 intre SC PROTAN SA si SC SMITHFIELD FERME SRL ;

- Act Aditional nr. 3 la Contractul de prestari servicii nr. 656/09.04.2013;

-Contract nr.9545 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a SC AQUATIM SA Timisoara;

- Contract nr.DE61 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a SC AQUATIM SA Timisoara

-Contract de prestari servicii nr.1499/27.02.2015  intre SC MAXAGRO SRL si SC SMITHFIELD FERME SRL;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre CORNEA IOAN si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 08.04.2015;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre CONSILIUL LOCAL BIRDA si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 24.10.2006;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre EXPLOATATIA AGRICOLA BIRDA si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 09.04.2013;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE BIRDEANCA si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 04.02.2013;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC ZE-CA SRL si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 27.07.2009;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre POTCOVEL ION  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 19.03.2013;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre MOISAN ALEXANDRU DANIEL  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 08.04.2015;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre MITU ADRIAN  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 29.08.2006;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre MITU ADRIAN  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 20.03.2006;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC LD AGRISAGRI SRL  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 20.03.2006;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC AGROANGELESSI  SRL  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 20.03.2013;

-Doua contracte pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC AGROANGELESSI  SRL  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 20.03.2013;

-Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole intre SC AGROANGELESSI  SRL  si SC SMITHFIELD FERME SRL incheiat in data de 20.03.2013;

-Contract pentru depozitarea dejectiilor de origine animala , ca rezultat al activitatii de crestere a animalelor , pe teren agricol in scopul fertilizarii naturale intre Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului , Statiunea Didactica  si SC PIRIN EXPERT SRL;

-Autorizatia de gospodarire a apelor nr.226/28.06.2016 emisa de AN APELE ROMANE- Administratia Bazinala de Apa Banat;

-Adresa nr.13601/RCP/23.06.2016 emisa de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR;

-Contract  de prestari servicii nr.1735/01.03.2016 intre SC Smithfield Procesare Prod SRL si SC Smithfiled Ferme SRL;

-Autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace de transport subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman nr.RO-TM-SNCU-0046-25.09.2015;

-Copie conforma nr.1167371 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transporturilor-ARR;

- Copie conforma nr.1270314 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transporturilor-ARR;

-Contract de prestari servicii nr.2190/14.03.2016  intre SC PROTAN SA si SC SMITHFIELD FERME SRL;

-Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;

-Plan de incadrare in zona;

-Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

-Rapoarte de incercare;

- Plan de fertilizare 2015 – 2016;

- Plan de functionare in conditii anormale

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

SCOPUL

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1.Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 16 si nr. 17.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 16 si Tabelul nr.17.

6.  MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 1

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Denumire materii prime / auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de reproductie/maternitate |
| 1 | Nutreturi combinate | 11 200 t | in vrac | 44 buncare exterioare halelor (4 buncare de 8 t; 12 buncare de 10 t si 28 buncare de 16 t) |
| 2 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) |  |  | in magazia de medicamente a fermei |
|  | - flacoane injectabile | 16933flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 809 Kg 246 l 237 flacoane | in ambalaje originale -flacoane de 250 ml |  |
|  | - flacoane - vaccin | 6626 flacoane | in ambalaje originale -flacoane de 50 ml; 100 ml; 125 ml |  |
| 3 | Apa | 73 900 mc | - |  |
| 4 | Energie electrica | 1 100 MWh | - |  |
| 5 | GPL | 236,4 mc | - | 13 rezervoare cu capacitatea de 5000 l fiecare, supraterane amplasate pe platforme betonate in vecinatatea halelor |
| 6 | Asternut absorbant | 13 480 Kg | ambalaje originale, saci de 20-25 kg (saci dubli de hartie si folie) | magazia de materiale auxiliare |
| 7 | Produse dezinfectie | 5 586 l 10 120 Kg | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 Kg) | -in magazia DDD a fermei |
| 8 | Produse dezinsectie | 128 Kg | ambalaje originale - cutii de 400 g si 1Kg |  |
| 9 | Produse deratizare | 479 Kg | ambalaje originale - cutii 1kg, 10 Kg |  |
| Activitatea de crestere tineret |
| 1 | Nutreturi combinate | 16 060 t | in vrac | 18 buncare exterioare halelor, cu o capacitate de 18t/buncar |
| 2 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) |  |  | in magazia de medicamente a fermei |
|  | - flacoane injectabile | 25072flacoane | ambalaje originale - flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 7736 Kg 339 l | ambalaje originale |  |
| 3 | Apa | 64 240mc | - |  |
| 4 | Energie electrica | 1 100 MWh | - |  |
| 5 | GPL | 321,2 mc | - | 6 rezervoare cu capacitatea de 5000 l fiecare, supraterane amplasate pe o platforma betonata in vecinatatea halelor |
| 6 | Asternut absorbant | 6 611 Kg | ambalaje originale, saci de 20-25 kg (saci dubli de hartie si folie) | magazia de materiale auxiliare |
| 7 | Produse dezinfectie | 3 403 l 30 580 Kg | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 Kg) | -in magazia DDD a fermei |
| 8 | Produse dezinsectie | 83 Kg | ambalaje originale - cutii de 400 g si 1Kg |  |
| 9 | Produse deratizare | 453 Kg | ambalaje originale - cutii 1kg, 10 Kg |  |
| Activitatea de depozitare medicamente, DDD, suplimente nutritive - cantitati maxime de produse rulate pe an |
| 1 | Medicamente buvabile | 1.080 buc | ambalaje originale -(flacoane de 250 ml, saci, etc) | in magazia de medicamente buvabile din cadrul depozitului |
| 2 |  | 780 bidoane |  |  |
| 3 |  | 110 flacoane |  |  |
| 4 |  | 80.000 kg |  |  |
| 5 |  | 2.250 l |  |  |
| 6 |  | 11 saci |  |  |
| 7 | Medicamente injectabile | 260.000 flacoane | ambalaje originale - flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml | in magazia de medicamente din cadrul depozitului |
| 8 | Vaccinuri | 80.000 flacoane | ambalaje originale -flacoane de 50 ml; 100 ml; 125 ml | in magazia de medicamente din cadrul depozitului |
| 9 | Suplimente nutritive | 220.000 kg | ambalaje originale | in magaziile de suplimente nutritive din cadrul depozitului |
| 10 | Produse dezinfectie | 10 bidoane | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 Kg) | in magazia de DDD din cadrul depozitului |
| 11 |  | 58.500 l |  |  |
| 12 |  | 16.500 saci |  |  |
| 13 | Produse dezinsecție | 510 buc | ambalaje originale - cutii de 400 g si 1Kg, flacoane | in magazia de DDD din cadrul depozitului |
| 14 |  | 3.300 cutii |  |  |
| 15 |  | 18 flacoane |  |  |
| 16 |  | 2 kg |  |  |
| 17 | Produse deratizare | 380 buc | ambalaje originale – cutii de 1kg, 10 Kg | in magazia de DDD din cadrul depozitului |
| 18 |  | 4.500 kg |  |  |
| 19 | Asternut Absorbant | 21.000 kg | ambalaje originale, saci de 20-25 kg (saci dubli de hartie si folie) | in magazia de consumabile din cadrul depozitului |
| Alte activitati |
| 1 | Motorina | 7 000 l | - | 2 rezervoare aferente celor doua generatoare de energie electrica: -1 rezervor de 920 l, - 1 rezervor de 350 l |

Tabel 2. Consumurile specifice de materii prime, auxiliare şi utilităţi şi cantităţile anuale la capacitate maxima

| Nr. crt. | Materii prime, materiale şi utilităţi | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | la capacitate maximă | 2015 |
| 1 | Furaje maternitate | Kg /cap/zi | 2,84 | t | 11 200 | 10 864 |
| 2 | Furaje tineret | Kg /cap/zi | 1,0 | t | 16 060 | 4 580 |
| TOTAL FURAJE | t | 27 260 | 15 444 |
| 3 | Apă reproductie/ maternitate | scroafe cu purcei – 1800 cap. | l/cap x zi | Cmediu=32,5 | mc | 21 350 | n.a. |
|  |  | scroafe de imperechiat si gestante – 8965 cap. | l/cap x zi | Cmediu = 16 | mc | 52 350 |  |
|  |  | vieri – 35 cap. | l/cap x zi | 17 | mc | 200 |  |
|  | Total apa reproductie/maternitate | - | - | mc | 73 900 |  |
|  | Apa tineret | l/cap x zi | 4 | mc | 64 240 | n.a. |
|  | TOTAL APA | mc | 138 140 | 129 343 |
| 5 | Energie electrică maternitate | kWh/cap/zi | 0,65 | MWh | 2 560 | n.a. |
|  | Energie electrica tineret | kWh/cap/zi | 0,07 | MWh | 1 100 | n.a. |
|  | TOTAL ENERGIE ELECTRICA | MWh | 3 660 | 3 209 |
| 7 8 | GPL maternitate | l/cap/zi | 0,06 | l | 236 400 | n.a. |
|  | GPL tineret | l/cap/zi | 0,02 | l | 321 200 | n.a. |
|  | TOTAL GPL | l | 557 600 | 548 000 |
| 9 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) | - | - |  |  |  |
|  | - injectabile |  |  | flacoane | 42 005 | 30 490 |
|  | - buvabile |  |  | kg l flacoane | 8 545 585 237 | 5 223 428 225 |
|  | - vaccin |  |  | flacoane | 6626 | 6 280 |
| 10 | Substanţe dezinfectante (VIROCID, POLYCAR, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP) | - | - | l t | 8 989 40,7 | 7 254 27,2 |
| 11 | Produse dezinsecţie (AGITA 10WG, DIMILIN, FENDONA 15 SC) | - | - | kg | 211 | 170,8 |
| 12 | Produse deratizare - VARAT ESCA FRESCA, RATISTOP, STRONG PASTA | - | - | kg | 932 | 710 |
| 13 | Asternut absorbant |  |  | kg | 20 091 | 16 584 |
| 14 | Motorina (generator) | - | - | litri | 7 000 | 5 587 |

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

7.   RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1.  APA

1. Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1 Sursa:

Alimentarea cu apa a obiectivului este asigurata din 4 foraje (F1, F2, F3 si F4) existente in incinta unitatii.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim    Q zi max = 556,5 m3/zi sau 203 122,5 mc/an

- zilnic mediu      Q zi mediu  = 371,0 m3/zi sau 135 415 mc/an

- zilnic minim     Qzi minim = 259,7 mc/zi sau 94 790,5 mc/an

Functionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3 Instalatii de captare

Forajele de alimentare cu apa F1, F2, F3 sunt echipate cu electropompe de tip Grundfos SP 17-8, iar forajul F4 este echipat cu electropompa Grundfos SP8A-12. Caracteristicile electropompelor sunt prezentate in Tabelul nr.3.

Tabel 3

| Caracteristicile pompei | Capacitate hidrofor | Anul execuției |
| --- | --- | --- |
| Tip | Q(m3/h) | H(m) | n(rot/min) | P(kw) | (l) |  |
| Grundfos SP 17-8 (F1) | 17 | 65 | 2850 | 5.5 | 500 | 2004 |
| Grundfos SP 17-8 (F2) | 17 | 65 | 2850 | 5.5 | 500 | 2004 |
| Grundfos SP 17-8 (F3) | 17 | 65 | 2850 | 5.5 | 500 | 2007 |
| Grundfos SP8A-12 (F4) | 2-11 | 67 | 2900 | 2,2 | 30 | 2006 |

Apa preluată din forajele de alimentare se stochează într-un rezervor de 300 mc. Distribuţia apei se face printr-o reţea inelară din PVC, cu dublă alimentare la fiecare adăpost.

1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

1.5. Instalatii de aductiune si  inmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din PVC. Apa se  inmagazineza intr-un rezervor de 300 mc.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distribuţia apei se face printr-o reţea inelară din PVC, cu dublă alimentare la fiecare adăpost, prevăzută cu hidranţi de incendiu exteriori.

Apa din foraje se utilizează pentru: arcul de dezinfecţie şi filtru auto, nevoi igienico-sanitare ale salariaţiilor, igenizare adăposturi, igenizare zonă necropsie, cameră frigorifică, adăpatul animalelor şi incendiu.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din rezerva intangibila de incediu care are  V=300mc.

3. Norme de apa pentru principalele produse

##### - 200 l/om/zi, normă consum, pentru  angajaţi;

- 2,0 l/anim./zi, consum mediu pentru tineret (44 000 cap.);

-8,0 l/anim./zi, consum mediu pentru scrofițe (1265 cap.);

-13,5 l/anim./zi, consum mediu pentru scroafe gestante (7 700 cap.);

-18,0 l/anim./zi, consum mediu pentru vieri (35 cap.);

-32,5 l/anim./zi, consum mediu pentru scroafe cu purcei (1800 cap.);

-200 l/om/zi consum mediu menajer (94 angajati);

-2 l/m2/zi pentru igienizare zonă necropsie si platforma Protan (70 mp);

-0,3 m3/anim./an pentru igienizare adăposturi (54800 cap.);

-3,0 m3 apă/cuvă la filtrul rutier, cu schimbarea soluției la 3 zile (1 filtru rutier);

-0,72 m3/h/instalație de cooling (21 instalatii).

##### 4. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate evacuate de pe platforma unităţii sunt:

➣ dejectii si ape uzate rezultate de la spalarea halelor de reproducere/maternitate si creştere a porcilor;

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrele sanitare ;

➣ ape uzate provenite de la igenizarea zonei de necropsie si platforma Protan;

Volume totale autorizate anuale:

Ape menajere, spalare spatiu de necropsie si zoan livrare cadavre=2,044 mii m3;

Dejectii=158,92 mii m3;

Ape pluviale –Qpluvial=43232 m3/an, Sbetonata=36000m2;

Evacuarea apelor reziduale

Apele uzate rezultate de pe platforma FERMEI ZOOTEHNICE BIRDA sunt evacuate diferit în funcţie de provenienţa lor, astfel:

➣ dejectiile si apele uzate rezultate de la spalarea halelor de reproductie/maternitate si crestere  sunt colectate impreuna in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in cele 4 bazine de stocare temporara a dejectiilor pana la umplere apoi in cele 3 bazine impermeabilizate. Volumul total de stocare a dejectiilor in bazine este de 4 x 10000 mc + 38800 mc = 78 800 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole arondate fermei.

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrele si grupurile sanitare sunt dirijate în 6 bazine vidanjabile organizate astfel:

- un bazin de 8 mc metalic la filtrul sanitar de la zona de scroafe;

- un bazin de 12 mc poliester armat cu fibră de sticlă la filtrul sanitar de la zona de scroafe;

- un bazin de 10 mc din beton prefabricat la filtru sanitar de la sectorul tineret;

- un bazin de 8 mc poliester armat cu fibră de sticlă la birouri de la sectorul tineret  (vechiul filtru sanitar) ;

- un bazin de 8 mc din beton armat langă hala 18 (C250) (fostul laborator vieri);

- un bazin de 2 mc din PVC la depozitul de medicamente si DDD;

Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de firme specializate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara (in baza contractului).

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea camerei frigorifice, spatiu necropsie, incineratoare sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 2 mc, din beton armat, situat in zona de necropsie-incinerare.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de operator la statia de epurare AQUATIM din Timisoara in baza contractului existent.

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea platformei de livrare a mortalităţilor (platforma PROTAN) sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 2 mc, din beton armat, situat in vecinatate.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de operator la statia de epurare AQUATIM din Timisoara in baza contractului existent.

5.Apa pluvială

De pe platformele betonate, apele pluviale sunt colectate în reţeaua de canalizare pentru pluvial şi sunt evacuate în canalul de desecare P6 conform Contractului nr. 15.05.082 din 28.05.2015 incheiat cu ANIF.

Apa meteorica de pe suprafeţele libere de construcţii din fermă se inflitrează în sol.

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

# 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

# Energia electrica

Alimentarea cu energie electrică a unitatii este asigurată din reţeaua electrica de distributie Enel Distributie Banat – Directia Retea Timişoara. Unitatea este racordata la reţeaua electrica de distributie locala, LEA 20kV Birda din Statia 110/20kV Gataia, prin intermediul a două posturi de transformare:

►Postul de transformare PCZ 2932 alimenteaza cu energie electrica sectorul de scroafe. Acesta este de tip zidit, echipat cu doua transformatoare de  tip TTU20/0.4kV, 630kVA aflate in proprietatea distribuitorului, iar punctul de delimitare a instalatiei de racordare  cu ENEL-ul  este stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV.

Uleiul electroizolant utilizat la racirea si izolarea electrica in interiorul transformatoarelor este de tipul TR30. Puterea electrica  avizata este de 450kW

Pentru compensarea energiei electrice reactive se utilizeaza doua baterii de condensatori modernizate si automate, care nu contin ulei electroizolant cu continut de PCB.

Pentru alimentarea de rezerva cu energie electrica (in caz de avarie) se utilizeaza un grup moto generator de tip GEP500 cu puterea de 400KW cu functionare automata, amplasat in cladirea postului de transformare. Alimentarea cu motorina se face dintr-un rezervor de 920 litri, situat langa generator, cu un consum mediu de 78 l/ora.

► Postul de transformare PCZ 2856 alimenteaza cu energie electrica setorul de tineret. Acesta este de tip zidit, echipat cu un transformator de tip TTU20/0.4kV, 250kVA aflat in proprietatea distribuitorului, iar punctul de delimitare a instalatiei de racordare  cu ENEL-ul  este stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV.

Uleiul electroizolant utilizat la racirea si izolarea electrica  in interiorul transformatoarelor  este de tipul TR30. Puterea electrica  avizata este de 200Kw.

Tabloul electric general nu este echipat cu instalatie pentru compensarea energiei electrice reactive.

Pentru alimentarea de rezerva cu energie electrica este prevazut un grup moto generator  de tip GEH275 cu puterea  de 220KW cu functionare automata, amplasat in cladirea postului de transformare. Alimentarea cu motorina se face dintr-un rezervor de 350 litri, integrat in instalatie, cu un consum mediu de 44 l/ora.

Schema electrica generala de distributie in cadrul FERMEI BIRDA este de tipul TN-C.

In cadrul unitatii, energia electrică este folosită în principal pentru acţionarea instalaţiilor şi utilajelor, iluminat astfel:

- snecuri pentru alimentare cu furaje;

- ventilatoare pentru sistemul de climatizare;

- paturi calde din maternitate;

- pompe pentru alimentare cu apa ;

- corpuri de iluminat pentru, iluminat interior exeterior;

- aparate electrocasnice mici (frigider, centrala termica, masină de spălat etc.);

- echipamente care deservesc incineratoarele;

- camera frig.

Pentru contorizarea energie electrice consumate se utilizeara 2 contoare de masura electronice,  aflate in proprietatea distribuitorului de energie.

Energia termică

##### Energia termica necesara producerii agentului termic si apei calde menajere se produce pe amplasamentul fermei prin intermediul a 9 centrale termice si 216 aeroterme.

Atat centralele termice cat si aerotermele functioneaza cu GPL. Alimentarea cu GPL se face din cele 19 rezervoare de GPL de 5000 l fiecare.

Pentru incalzirea spatiilor administrative, prepararea apei calde menajere si pentru incalzirea a 3 hale de tineret, sunt in functiune 9 centrale termice:

- 2 centrale amplasate in sectorul scroafe:

-	 model Viessman–Vitogas – functioneaza cu GPL,  putere termica 60 KW, cos dispersie gaze arse cu diametrul de 200 mm si inaltimea de 6m;

- model SIME – functioneaza cu GPL, putere termica 60 KW, cos dispersie gaze arse cu diametrul de 200 mm si inaltimea de 8m ;

- 2 centrale termice de pardosea, amplasate in sectorul tineret, hala 7 (C46) - functioneaza cu GPL, putere termica 60KW/ centrala, cos dispersie gaze arse de inox, termoizolat (35mm), cu D = 250mm, H=7,00 m;

- 2 centrale termice murale, cu tiraj fortat, prin condensatie, amplasate in sector tineret, hala 8 (C53) - functioneaza cu GPL, putere termica 60KW/ centrala;

- 2 centrale termice murale, cu tiraj fortat, amplasate in sector tineret, hala 9 (C56) - putere termica 60KW/ centrala;

- 1 centrala termica, murala, cu  tiraj fortat, prin condensatie, amplasata in filtru sanitar de la sector tineret (hala C66) -  60kw, functioneaza cu GPL, putere termica 60KW.

Pentru incalzirea tuturor halelor de reproducere/maternitate si 6 hale de tineret se utiizeaza 216 aeroterme (cate 8 aeroterme in fiecare hala) cu P=33 kW si cu un consum nominal de GPL de 5 l/h. In maternitati in zona de odihna a purceilor exista si paturi calde incalzite electric.

Alimentarea cu GPL este asigurata cu 19 rezervoare cu capacitatea de 5 000 l fiecare. Rezervoarele de GPL sunt amplasate astfel:

o  in sectorul  tineret – o platformă cu 6 butelii;

o  in sectorul   scroafe – 4 platforme cu 13 butelii:

- in sectorul reproducţie  – 1platforma  cu 4 butelii;

- in sectorul maternitate – 1 platforma cu 4 butelii;

- in zona filtrului – 1 platforma cu 3 butelii;

- in zona incineratoarelor – 1 platforma cu 2 butelii.

Consum de energie

Consumul de energie, GPL si motorina la nivelul anului 2015 si la capacitate maxima este prezentat in tabelul nr.4.

Tabel nr.4. Consumul de energie electrica,  GPL si motorina in cadrul Fermei Birda in anul 2015 si la capacitate maxima

| Nr. Crt. | Resurse energetice | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | estimat la capacitate maximă | masurat in anul 2015 |
| 1 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,65 la maternitate | MWh | 3 660 | 3 209 |
|  |  |  | 0,07 la tineret |  |  |  |
| 2 | GPL | l/cap/zi | 0,06 la maternitate | l | 557 600 | 548 000 |
|  |  |  | 0,02 la tineret |  |  |  |
| 3 | Motorina | - | - | litri | 7 000 | 5 587 |

8.   DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnica Birda este situata in extravilanul localitatii Birda, la circa 1 km de localitate si este delimitata de terenuri agricole. Suprafata totala a terenului fermei este de 588864 mp. Suprafata functionala construita este de 87387 mp.

Ferma zootehnica Birda este o ferma de tip „farrow to wean” (de la fătare până la înţărcare), pe amplasament existand si hale de tineret (de la înţărcare până la 25 kg).

Procesul de creştere este structurat astfel:

- etapa de reproductie/maternitate

- etapa de creştere (tineret).

Numarul de locuri de cazare in FERMA ZOOTEHNICA BIRDA  este de 13 578 locuri.

Capacitatea maxima de populare este  insa doar de 10 800 capete.

Structura si repartitia pe tipuri de hale a animalelor si a locurilor de cazare este prezentata in tabelul  de mai jos.

Tabelul 5. Structura de animale si a spatiilor de cazare la Ferma Birda

| Categoria de animal | Număr capete – efectiv maxim | Număr hale | Tip hală | Număr locuri/ spaţii cazare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrofiţe în aclimatizare | 815 | 1/2 | aclimatizare | 968 |
| Scroafe reproducţie | 450 | 1 | reproductie | 680 |
| Scroafe şi scrofiţe în gestaţie timpurie | 2.000 | 3 + 1/2 | gestaţie timpurie | 2.378 |
| Scroafe si scrofite în gestaţie tarzie | 5.700 | 9 + 1/2 + 1/2 | gestaţie tîrzie (confirmată) | 7.146 |
| Scroafe cu purcei (lactante) | 1.800 | 6 | maternitate | 2.406 |
| Vieri | 35 | * | reproductie/ gestatie timpurie |  |
| Total | 10.800 | 21 |  | 13.578 |

Tabel nr.6. Centralizator cu principalele dotari pe amplasamentul fermei BIRDA:

| Nr. Crt. | Denumire dotare/utilaj | Instalatie/ activitate | Capacitate maxima proiectata a activitatii | UM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de reproducere si maternitate |
| 1. | Hale maternitate | Maternitate | 10 800 | Buc. | 21 |
| 2. | Camere tehnice | Maternitate | 2 buc/hala | Buc. | 42 |
| 3. | Culoare tehnice | Maternitate | 2-3 buc/hala | Buc | 37 |
| 4. | Compartimente | Maternitate | 4 buc.hala | Buc | 84 |
| 5. | Boxe comune | Maternitate | 26-63 buc/hala | Buc | 576 |
| 6. | Boxe individuale | Maternitate | 338-680 buc/hala | Buc | 5 464 |
| 7. | Volum canale dejectii | Maternitate | 237-871 mc/hala | mc | 8 236 |
| 8. | Ventilatoare hala | Maternitate | 12-16 buc/hala | Buc | 272 |
| 9. | Adapatori jgheab – 5 hale | Maternitate | - | - | - |
| 10. | Adapatori suzeta cu bol – 16 hale | Maternitate | 1-2/boxa | - | - |
| 11. | Hranitori jgheab – 4 hale | Maternitate | 1/boxa | - | - |
| 12. | Furajare pe pardosea – 11 hale | Maternitate | 11-28/boxa | - | - |
| 13. | Hranitori individuali – 6 hale | Maternitate | 1/boxa | - | - |
| 14. | Buncare furaj | Maternitate | 2-3/hala | Buc. | 44 |
| 15. | Capacitate buncar | Maternitate | 8-16 tone/buncar | - | - |
| 16. | Incalzire GPL – 15 hale | Maternitate |  |  |  |
| 17. | Incalzire GPL si electrica – 6 hale | Maternitate |  |  |  |
| 18. | Aeroterme cu GPL | Maternitate | 8 buc/hala | Buc. | 168 |
| 19. | Instalatii cooling | Maternitate | 1 buc/hala | Buc. | 21 |
| 20. | Pardoseala partial gratare beton – 15 hale | Maternitate | - | - | - |
| 21. | Pardoseala gratare plastic – 6 hale | Maternitate | - | - | - |
| 22 | Masini de spalat echipamente de lucru | Filtru sanitar |  | buc | 5 |
| 23 | Uscatoare de rufe | Filtru sanitar |  | buc | 5 |
| 24 | Pompa de spalare suprafete tip Karcher si Starwash | Spalare hale |  | buc | 8 |
| Activitatea de crestere a tineretului |
| 25 | Hale tineret | Tineret | 44 000 | Buc. | 9 |
| 26. | Camere tehnice | Tineret | 2 buc/hala | Buc. | 18 |
| 27. | Culoare tehnice | Tineret | 4-5 buc/hala | Buc | 40 |
| 28. | Compartimente | Tineret | 4 buc.hala | Buc | 36 |
| 29. | Boxe comune | Tineret | 237-464 buc/hala | Buc | 2 656 |
| 30. | Volum canale dejectii | Tineret | 700-900 mc/hala | mc | 7 300 |
| 31. | Ventilatie naturala – 6 hale | Tineret | -- | - | - |
| 32 | Ventilatoare hala – 3 hale | Tineret | 20 buc/hala | Buc | 60 |
| 33 | Adapatori suzeta cu bol | Tineret | 1-2/boxa | - | - |
| 34. | Hranitori comune din beton – 4 hale | Tineret | 1/boxa | - | - |
| 35. | Hranitori comune din plastic si inox – 5 hale | Tineret | 0,5-1/boxa | - | - |
| 36. | Buncare furaj | Tineret | 2/hala | Buc. | 18 |
| 37. | Capacitate buncar | Tineret | 18 tone/buncar | tone | 162 |
| 38. | Incalzire aeroterme GPL – 6 hale | Tineret | - | - | - |
| 39. | Incalzire elemnte radiante GPL – 3 hale | Tineret | - | - | - |
| 40. | Aeroterme cu GPL | Tineret | 8 buc/hala | Buc. | 48 |
| 41 | Pardoseala gratare fonta – 6 hale | Tineret | - | - | - |
| 42. | Pardoseala gratare plastic – 3 hale | Tineret | - | - | - |
| Alte activitati |
| 43 | Generator de tip GEP500 400KW (pt sector scroafe) | Energie electrica | - | Buc. | 1 |
| 44 | Generator de tip GEH275 220KW (pt sector tineret) | Energie electrica | - | Buc. | 1 |
| 45 | Incineratoare Wharfe | Incinerare mortalitati | 1400 kg/sarja (10 ore) | Buc. | 2 |

Pe amplasamentul Fermei Birda se afla 3 filtre sanitare – două situate in vecinatatea halelor de reproducere/ maternitate  si unul este amplasat in vecinatatea halelor de tineret (in hala C66).

Ca si compartimentare cele 3 filtre sanitare sunt identice si sunt structurate in zona murdara si zona curata: vestiare barbati-femei, dusuri, magazii materiale, birouri, zona luat masa, grup social, spalatorie echipament de lucru pentru angajati.

Pentru producerea agentului termic si apei calde fiecare filtru sanitar are in dotare o centrala termica cu puterea de 60 KW, care functioneaza cu GPL.

Spalatoriile pentru echipamentul de lucru sunt dotate în total cu 5 masini de spalat si 5 uscătoare de rufe (de uz casnic). Se consumă anual cca  1.100 kg detergenti, cca 500 kg inalbitori și ca 60 kg produse anticalcar. Toate produsele sunt similare celor utilizate in regim casnic.

Apele uzate menajere care rezulta de la filtrele sanitare se colecteaza in 3 bazine vidanjabile:

-un bazin de 8 mc, metalic deserveste filtrul sanitar de la zona de scroafe;

- un bazin de 12 mc, din poliester armat cu fibră de sticlă deserveste filtrul sanitar de la zona de scroafe;

- un bazin de 10 mc, din beton prefabricat deserveste filtrul sanitar de la sectorul tineret  .

Ferma dispune de un motostivuitor Caterpilar pentru diverse activitati in incinta. Mutarea purceilor intarcati din maternitati se face cu un trailer pus la dispozitie de departamentul de transporturi, iar cadavrele din zona de tineret se transporta spre camera frigo, respectiv spre incineratoare cu ajutorul caruciorului pentru cadavre.

Depozitul de Medicamente,  DDD, suplimente nutritive de pe amplasamentul Fermei Birda (depozit zonal de medicamente) deserveşte exclusiv fermele SC Smithfield Ferme SRL.

Depozitul de produse de uz veterinar, produse DDD si suplimente nutritive dispune de patru spatii de depozitare cu o suprafata totala de 472 mp, marcate pe planul de situatie anexat. Din punct de vedere constructiv depozitele sunt construcţii realizate din cărămidă, aflată pe o fundaţie din beton, fiind acoperite cu ţiglă. Pereţii sunt tencuiţi şi finisaţi cu faianţă sau var, iar podeaua este din beton, gresie sau parchet, in functie de destinatie.

Principala cladire a Depozitului de medicamente are 135 mp, fiind structurata astfel:

- Camera de primire / recepţie dotata cu birou, dulapuri, telefon, imprimantă;

- Depozit de medicamente propriu-zis,dotat cu rafturi;

- Camera pentru ambalaje goale, dotată cu rafturi;

- Camera pentru produsele confiscate, dotată cu rafturi şi uşă de grilaj care se ţine închisă;

- Camera pentru Vennena şi Separanda, dotată cu rafturi şi uşă ţinută închisă;

- Camera pentru vitrine frigorifice;

- Spaţiu de livrare marfă;

- Grup sanitar cu hol.

A doua magazie cu o suprafata de 32 m², este destinata produselor DDD.

Al 3-lea spatiu cu o suprafata totala de 97 mp este compatimentat astfel:

- magazie pentru medicamente buvabile, cu o suprafata de 34 m²;

- magazie pentru suplimente nutritive, cu o suprafata de 30 m²;

- magazie pentru consumabile de uz veterinar, cu o suprafata de 33 m².

A 4-a magazie cu o suprafata de 208 m² este destinata pentru suplimente nutritive (de ex. dextroza, s.a.).

Toate depozitele sunt dotate cu usi care se tin inchise si sunt gestionate de personal instruit. In spatiile mentionate toate produsele se tin in ambalajele originale si nu se fac transvazari sau dilutii de produse.

La recepţie, marfa va fi separată pe categorii de produse (vaccinuri, injectabile, pulberi, acidifianţi, rodenticide, detergenţi şi dezinfectanţi) şi va fi depozitată corespunzător, în încăperi separate. Vaccinurile se vor depozita în frigidere dotate cu termometre şi se vor păstra la o temperatură de 2 - 80C, iar temperatura în frigidere va fi în permanenţă monitorizată şi înregistrată pe graficul de temperaturi din fiecare frigider.

Eliberarea produselor medicinale veterinare din magazii se va face în baza avizului de expediţie, iar bunurile vor fi întotdeauna însoţite de aviz în original, semnat şi ştampilat de către gestionar. Acesta va trebui să dezinfecteze toate produsele ce pleacă din magazie şi le va  ambala în 2 saci de plastic, care vor fi legaţi în capăt cu sfoara, conform procedurii de livrare din magazie. Excepţie la ambalarea în saci dublii fac doar bidoanele sau canistrele din plastic mai mari de 10 l, care vor fi dezinfectate prin aspersare. Pe flacoanele de produse injectabile şi vaccinuri gestionarul va aplica obligatoriu eticheta personalizată cu numele companiei şi ferma în care acestea vor fi trimise.

# 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Ferma zootehnică BIRDA este o fermă de creştere a porcilor în sistem intensiv, cu activitati de reproductie/maternitate si crestere tineret. Activitatea desfaşurată în cadrul fermei este o succesiune ciclică specifică creşterii suinelor în sistem de stabulaţie.

Procesul de creştere este structurat astfel:

- etapa de reproductie/maternitate

- etapa de creştere (tineret).

Activitatea se desfasoara în 30 hale organizate astfel:

- 21 hale  pentru reproductie/maternitate

- 9 hale pentru tineret (7- 30 kg)

Toate halele sunt de tip parter împărţite în compartimente şi boxe. Halele dispun de culoare tehnice şi canale pentru evacuarea dejectiilor. Procesul de creştere a porcilor este în sistem pe pernă de apă, cu evacuare hidraulică a lor, respectiv prin spalarea periodică cu apă.

Toate halele sunt dotate cu sistem de hranire, instalatii de apa si sisteme de ventilatie.

A)Activitatea de  reproductie si maternitate

Activitatea de reproductie si maternitate se desfasoara in 3 sectoare:

- sectorul 1: reproductie (aclimatizare, depistare, insamantare);

- sectorul 2:  gestatie (gestatie timpurie si gestatie tarzie);

- sectorul 3:  maternitate (fatare,  crestere).

Sectorul de scroafe produce purcei înţărcaţi (cu o vârstă de cca 28 de zile şi o greutate de cca 7 kg.) care se transferă pe acelaşi amplasament în sectorul/zona de tineret. Producţia anuală de purcei este corelată cu performanţele reproductive ale scroafelor, care prin schimbarea geneticii şi după înlocuirea completă a mătcii, va fi de 306 500 purcei/an (intarcati). Scroafele care nu mai corespund criteriilor de reproducţie sunt reformate şi trimise spre abatorizare.

Scrofiţele se introduc în fermă, în zona de aclimatizare, în serii săptămînale de cîte 115 capete şi se aclimatizează 2 săptămâni înainte de începerea activităţii de reproducţie. Activitatea de aclimatizare se desfasoara in ½ dintr-o hala. Hala de aclimatizare are 42 boxe si 968 locuri de cazare.

După cele 2 săptămâni de aclimatizare scrofiţele sunt mutate în zona de depistare (asteptare monta) din hala de reproducţie unde vor sta încă 8 săptămâni. In zona de depistare intra scrofite, scroafe intarcate si scroafe “oportunitati”. Cele gasite in calduri (cu vieri incercatori), vor fi mutate si insamantate  in zona de insamantare.

Hala de reproductie este impartita in 4 compartimente si 680 de boxe. Numarul de locuri pentru scroafe aflate in faza de reproductie este de 680.

După ultima inseminare scrofiţele vor fi mutate în halele de gestaţie timpurie, în boxe individuale unde vor rămâne maxim 28 de zile. În această zonă se face controlul căldurilor cu ajutorul vierilor încercători (depistatori), iar la 28 de zile se face prima confirmare ecografică a gestaţiei. Scrofiţele negestante se scot din boxele individuale şi se mută în boxe individuale în zona de aşteptare montă, unde vor fi reinseminate. Pentru faza de getatie timpurie sunt alocate 3,5 hale, impaertite in compartimente si boxe. Numarul total de spatii de cazare este de 2 378.

Din zona de gestaţie timpurie scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de gestaţie târzie, în boxe comune. Pentru sectorul de gestatie tarzie sunt alocate 9 hale plus cate ½  din alte doua hale. Halele sun impartite in compartimente si boxe de diferite marimi. Numarul de locuri de cazare este de 7 146.

La 110 zile de gestaţie, scofiţele/scroafele gestante se vor muta în halele de maternitate, în boxe individuale de fătare. După fătare, scroafele sunt ţinute cu purceii sugari timp de 4 săptămîni, după care se înţarcă şi sunt direcţionate spre zona de aşteptare montă/reproducţie, unde ciclul de reproducţie este reluat. Purceii înţărcaţi vor fi transferaţi pe acelaşi amplasament în sectorul/zona de tineret. Pentru maternitate sunt alocate 6 hale impartite in compartimente si boxe. Numarul de spatii de cazare este de 2 406.

Datorită fluxului tehnologic specific unei ferme de scroafe, care implică o mişcare continuă a animalelor şi a aplicării principiului „totul plin totul gol” (la nivel de compartiment în halele de maternitate și la nivel de grup de boxe sau compartimente în celelalte hale), în fermă vor exista întotdeauna spaţii libere în diferite zone ale fermei, spatii care sunt în curs de igienizare, dezinfecţie sau în repaus biologic, ceea ce determină ca efectivul maxim autorizat de populare a fermei să fie mai mic decât numărul de spații/locuri de cazare.

Igienizarea halelor din sectorul de reproductie/maternitate

Igienizarea adaposturilor se face zilnic prin igienizare mecanica, iar la fiecare depopulare a adapostului, pe compartimente, se face o spalare cu jet de apa cu ajutorul unor pompe de mare presiune (200 atm) si debit redus (aparate tip Karcher). Dupa spalare se face dezinfectia compartimentelor. După dezinfecţie halele nu se mai spală cu apa. Se utilizeaza produse de dezinfecţie specifice care se pastreaza in ambalajele originale, in magazia securizata. Operatorul detine fise de securitate pentru produsele utilizate.

B. Activitatea de crestere tineret

Procesul de creştere a porcilor poate fi împărţit în următoarele secvenţe:

-primirea purceilor înţărcaţi din halele de maternitate, la vîrsta de cca. 28 de zile şi la o greutate de cca. 7 kg.

-cazarea purceilor în halele de tineret pentru o perioadă de cca. 7 săptămâni, după care aceştia sunt transferaţi către  ferme de îngrăşare (la o greutate sub 30 kg).

-după eliberarea halelor, acestea se igienizează şi sunt pregătite pentru a primi alţi purcei .

Igienizarea halelor de creştere începe imediat ce ultimul animal părăseşte compartimentul. Se aplică principiul “totul plin, totul gol” pe hală sau compartiment. Se începe cu o curăţire mecanică a dejecţiilor solide. Urmează spălarea propriu-zisă cu apă sub presiune. După spălare se realizează dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiului prin pulverizarea substanţelor de dezinfecţie. După dezinfecţie şi dezinsecţie halele nu se mai spală cu apă.

Timpul de repaus între serii este de cca. 3-4 zile, rezultând astfel 7 serii/an pentru tineret.

Activitatile de hranire, sistemul de adapare, asigurarea microclimatului, sistemul de evacuare a dejectiilor si cadavrelor, asistenta veterinara se prezinta in continuare pentru ambele activitati.

♦ Hranirea animalelor

Animalele sunt hranite cu hrana uscata cu ajutorul dozatoarelor individuale, alimentate de un transportor care aduce mancarea de la buncarele amplasate in exteriorul halelor.

Halele sunt prevazute cu 2 buncăre de furaje, cu exceptia halelor C193 si C215. care au 3 buncare. Buncărele au o capacitate de depozitare de 8, 10,16 sau 18 t tone, ceea ce asigură cantitatea necesară consumului între două încărcări succesive. Alimentarea buncarului cu furaj se face direct din masinile de transport furaje cu ajutorul unui sistem mecanic etans (tip snec) ce asigura la transvazare emisii reduse de praf in mediu inconjurator.

Furajarea scroafelor se face pe pardosea din jgheaburi si din hranitori individuale in cazul scroafelor aflate in maternitate.

Furajarea porcilor din sectorul tineret se face din hrănitori comune de tip beton, inox sau plastic.

Hrănirea animalelor se face ad libitum, animalele având tot timpul hrană la dispoziţie.

Alimentarea hranitorilor din hale se face din buncarul exterior, prin intermediul  unui sistem de transport cu spira flexibila.

Nutreturile granulate utilizate sunt un amestec de cereale, srot, premixuri, vitamino-minerale si nu se prepara in incinta Fermei Birda. In cadrul S.C. SMITHFIELD FERME SRL exista unitati specializate doar pentru prepararea hranei pentru porci. Reţetele de fabricaţie, pentru toate categoriile de suine crescute în fermele SC SMITHFIELD FERME, sunt realizate pe baza unor programe de optimizare de către specialistii companiei.

Consumul specific de furaj este in functie de starea fiziologică a animalelor:

- pentru scroafe:

- scroafe în aşteptare şi gestante – furajare restricţionată (controlată) - 2,5 - 2,8 kg/cap/zi

- scroafe lactante – furajare la discreţie, fară risipă – 4,5 – 7 kg/cap/zi

- pentru vieri – 1,8 – 2,8 kg/cap/zi (vierii sunt furajati cu furaj pentru scroafe gestante).

- pentru tineret: - 1,0 kg/cap/zi.

Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate in cadrul fermei sunt prezentate in Tabelul 7

Tabelul 7. Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate pentru scroafe si tineret

| Tipul furajului | Prestarter I – pt purcei până la înţărcare, care stau cu scroafele lactante | Pentru scroafe gestante | Pentru scroafe lactante | Tineret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PREST. I 400 | PREST. II 410 | STAR. I 420 |
| Umiditate (U), % | 9,22 | 12,32 | 11,87 | 9,22 | 11,06 | 12,14 |
| Proteină brută (P.B), % | 20,65 | 12.34 | 17,31 | 20,65 | 19,82 | 18,71 |
| Celuloză brută (C.B) % | 1,84 | 4,38 | 3,37 | 1,84 | 2,22 | 2,54 |
| Grăsime brută (G.B), % | 5,87 | 3,06 | 6,69 | 5,87 | 4,93 | 4,99 |
| Cenuşă (CEN), % | 5,69 | 5,11 | 4,99 | 5,69 | 5,02 | 4,54 |
| Ca, % | 0,64 | 0,88 | 0,77 | 0,64 | 0,67 | 0,68 |
| P, % | 0.54 | 0,66 | 0,62 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |

Nivelul proteinei brute este calculat la minimum posibil, echilibrarea proteică nu se realizează în baza acestui criteriu, ci in baza conceptului de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale, aceasta ducînd atît la scăderea costului de creştere a animalelor cît şi o protecţie a mediului înconjurator prin excretie minimă de azot prin fecale (dejecţii).

În acest scop la realizarea reţetelor sunt utilizati aminoacizi sintetici (lizina, treonina si triptofan) iar la structurarea reţetelor mai sunt utilizate si complexe enzimatice, proteolitice, lipolitice, celulozolitice si amilolitice.

În scopul evitării poluării cu fosfor sunt utilizate în structurarea reţetelor şi enzime de tip ,,fitaza’’ care  mobilizează fosforul din cereale şi din fosfatul monocalcic, astfel încît şi excreţia în fosfor să fie redusă la nivel minim, asigurînd prin aceasta o protecţie a mediului înconjurător şi o scădere a cheltuielilor cu produsele care asigură acest element.

Cum între cheltuielile cu furajele şi creşterea valorii parametrilor economico-financiari există o corelaţie pozitiva, departamentul nutriţie, în baza recomandărilor făcute de coordonatorul politicii nutriţionale, are în vedere scăderea permanentă a excreţei, prin fecale si urină, a tuturor elementelor nutriţionale, asigurînd prin aceasta şi o bună protecţie a mediului înconjurător.

Avînd în vedere cele prezentate mai sus se reconfirmă că tehnicile de nutriţie aplicate respectă recomandările BAT, ţinînd cont şi de precizarea că: Valorile conţinutului de proteină crudă şi fosfor sînt doar indicative deoarece depind de conţinutul enegetic al hranei. De aceea, nivelurile efective trebuie adaptate la condiţiile locale.

Sistemul de adapare este in general de tip suzeta cu bol sau jgheaburi betonate in cazul halelor C197, C238, C244 si C249 sau combinate in cazul halei C243. Numarul suzetelor este diferit in functie de tipul halei, al boxei (comune sau individuale).  Necesarul de apa este in functie de necesitatile animalelor (la discretie).

♦ Asigurarea microclimatului

Iluminarea halelor

Iluminarea in halele de reproducere/maternitate se face artificial. Iluminatul artificial este asigurat minim 11 ore/zi, minim 50 lucsi, cu ajutorul unor temporizatoare. Conform proceduriilor interne de iluminat in halele de reproductie/gestatie se asigura 16 ore/zi iar in halele de maternitate 12 ore/zi.

Iluminarea în hale de tineret se face atât natural cât şi artificial. Iluminatul este natural (pe perioada caldă a anului) suplimentat de iluminatul artificial. Iluminatul artificial asigura minim 40 lucsi, conform procedurii interne de iluminat.

Ventilatia adaposturilor

In cazul halelor de reproductie/maternitate se utilizeaza tipul de ventilatie artificiala. Se utilizeaza ventilatoare amplasate pe coama, ce asigura eliminarea aerului viciat si cu admisii de aer proaspat amplasate pe peretii longitudinali. Repartizarea ventilatoarelor este 12 sau 16 ventilatoare/hala in functie de tipul halei.

Pentru admisia aerului halele sunt prevazute cu gemulete, 63, 64, 65, 72 sau 104 gemulete/hala. Gemuletele sunt de forma paralelipipedica, cu dimensiunile de 0,52 x 0,25 m sau 1,8 x 0,9m  si sunt amplasate pe peretii laterali ai halelor la o  inaltime cuprinsa intre 1,1 – 1,48 m.

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate, transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

Suplimentar in perioada foarte calda a anului se poate asigura o racire a halelor utilizand sisteme de racire prin pulverizare de apa sub presiune – instalatii cooling (1  instalatie cooling /hala).

Ventilatia in cazul halelor de tineret se realizeaza natural in cazul a 6 hale si artificial in cazul a 3 hale (halele modernizate in anul 2015).  Ventilatia naturala se realizeaza prin intermediul fantelor de aerisire situate la coama halelor. Halele sunt prevazute cu 24 fante de aerisire cu diametrul de 0,6 m sau 0,8 m.  Ventilatia artificiala se asigură prin intermediul ferestrelor cu clapetă (tip inlet), amplasate pe laturile lungi ale halelor, şi cu ajutorul ventilatoarelor din tavan (5 buc/compartiment – 20 buc/hală). Ventilaţie este cu presiune inversă şi este monitorizată prin calculator.

Incalzirea halelor

Incalzirea halelor din sectorul reproductie se realizeaza cu termosuflante cu P=33KW cu un consum nominal de GPL de 5 l/h. In fiecare hala sunt 8 termosuflante.

Incalzirea adaposturilor la maternitate (6 hale) se realizeaza atat cu aeroterme cu gaz cat si prin pardoseala care are o suprafata incalzita electric (asternut termic cu incalzire prin fire rezistente) pentru purcei, denumita si pat cald.

Pardoseala în halele de reproductie este parţial cu grătare din beton, iar in  cazul halelor de maternitate pardoseala este partial prevazuta cu gratare din plastic.

Incalzirea halelor de tineret se realizeaza diferit:

-6 hale se incalzesc prin intermediul aerotermelor cu gaz. Halele sunt prevazute cu  8  aeroterme.

-3 hale se incalzesc prin intermediul unor elemente radiante (cu apă caldă), pozate atat la nivelul pardoselei cat şi de-a lungul boxelor. Apa caldă este asigurată de doua centrale termice pe hală, montate în spaţiile tehnice aferente fiecărei hale. Centralele termice au o putere de 60 KW. Centralele de la hala 7 (C46) sunt prevazute cu cos de dispersie a gazelor arse de inox, termoizolat (35mm), cu D = 250mm si H=7,00 m. Celelalte 4 centrale sunt murale, cu tiraj fortat. Centralele termice functioneaza cu GPL, cu un consum de 12 l/oră şi sunt racordate la depozitul GPL existent în zona de tineret.

Pardoseala în  halele de tineret este parţial cu grătare din fonta sau gratare din plastic.

♦ Asistenta veterinara – este asigurata de de catre medicul veterinar, angajat in cadrul fermei. Se administreaza antibiotice si vaccinuri in functie de necesitati. Produsele comerciale din aceeasi grupa de medicamente pot varia in functie de furnizor.

-antibiotice  injectabile - AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET

-antibiotic buvabile - AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA

-vaccinuri - RUVAC, RESPISURE, PORCILIS E-COLI, PORCILIS PARVO, PORCILIS PRRS, PORCILIS PCV, PORCILIS ERY-PARVO

Medicamentele sunt pastrate temporar intr-un spatiu cu destinatie speciala  situat in cadrul fermei, fiind pastrate in vitrine frigorifice, in ambalajele originale. Medicamentele sunt gestionate doar de catre medicul veterinar, in functie de necesitati.

♦ Colectarea, evacuarea si stocarea dejectiilor procesul de crestere a porcilor este in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalarea periodica cu apa. Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu (dupa eliberarea compartimentelor sau a boxelor), cu instalatii mobile de tip Karcher (sub presiune). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula. Canalele de dejectii se golesc dupa fiecare depopulare a compartimentelor,  depinzand atat de numarul de animale cat si de gradul de ocupare a halei, frecventa golirii canalelor variind intre 10-90 zile. Capacitatea totala de stocare in canalele de dejectii din cadrul halelor este de 15 500 mc (din care 8 200 mc in halele care adapostesc scroafe si vieri si 7 300mc in halele de tineret).

În adăposturile pentru tineret dejectiile sunt stocate în canale longitudinale betonate, care comunică gravitational cu reţea de canalizare exterioară. Dejectiile se colectează exterior printr-o reţea de canalizare, realizată din tuburi de PVC-KG cu diametru D=315 mm si lungimea de 311 m, montată în pantă continuă de 0,5% spre staţia de pompare (SP.1). Înainte de staţia de pompare pe canalizare exista un cămin în care este montat un grătar.

Căminul cu grătar, are rolul de a reţine materiale plutitoare şi în suspensie. Grătarul de tip coş cu curăţire manuală este realizat din oţel inox, montat într-o construcţie subterană (cămin). Construcţia este realizată din beton armat C.16/20 are formă dreptunghiulară 2,00 x 1,50 m şi h=3,20 m. Grătarul cu dimensiunea de 300 x 500 mm, este realizat din bare de oţel inox de 8 mm cu interspaţii de 10 mm, în total 15 bare, montate la o înclinare de 70o. Căminul dispune de o scară de acces.

Staţia de pompare este o construcţie subterană realizată din beton armat C 18/22.5 de formă circulară, tip cheson, cu D=2,50 m şi înălţime 6,20 m. Staţia de pompare este echipată cu 1+1R electropompe submersibile pentru apă uzată de tip Flygt (sau similar) având caracterstici Q=140,0mc/h şi H=16,0 mCA şi instalaţii hidraulice necesare pompării (conducte refulare, clapetă de unic sens şi robinete de sectorizare), montate într-un cămin adiacent chesonului staţiei de pompare. Staţia de pompare dispune de o scară de acces şi chepenguri pentru acces în cheson şi pentru lansarea electropompelor. Apele uzate de la staţia de pompare SP.1 sunt pompate la staţia de pompare SP.2.

Conducta de refulare de la SP.1 la SP.2 este realizată din ţeavă de polietilenă PE-HD, cu D =225mm, SDR 17.6, în lungime de 500 m. Pe conducta de refulare, în zona punctelor de schimbare a direcţiei, s-au executat cămine de vizitare în care sunt montate piese de curăţire.

În adăposturile pentru scroafe dejectiile sunt stocate în canale longitudinale betonate şi impermeabilizate de sub duşumeaua complet cu grătare în halele de fătare, sau parţial cu grătare în  halele de gestaţie. Aceste canale sunt prevăzute cu sifoane de pardoseală cu evacuare gravitationala spre reţeaua exterioară de canalizare.

Pentru zona halelor de scroafe, sunt colectate cele două ramuri ale reţelei de canalizare la staţia de pompare SP.2. Înainte de staţia de pompare pe canalizare se intercalează un cămin, în care este montat un grătar cu curăţire manuală ca cel de la SP1.

Staţia de pompare (SP.2) este o construcţie subterană realizată din beton armat C 18/22.5 de formă circulară tip cheson, cu D=4.00 m şi înălţime 6.50 m. Staţia de pompare este echipată cu 2+1R electropompe submersibile pentru apă uzată de tip Flygt (sau similar) având caracteristici Q=140,0 m3/h şi H = 20,0mCA şi un mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor inox. Instalaţiile hidraulice necesare pompării (conducte refulare, clapetă de unic sens şi robinete de sectorizare), montate într-un cămin adiacent chesonului staţiei de pompare. Staţia de pompare dispune de o scară de acces şi chepenguri pentru acces în cheson şi  pentru lansarea electropompelor şi a mixerului.

Conducta de refulare de la SP.2 la bazinele de înmagazinare, este realizată din ţeavă de polietilenă PE-HD, cu D= 225mm, SDR17.6 în lungime de 330 m. Pe conducta de refulare la ramificaţiile de descărcare în cele patru bazine sunt executate cămine în care sunt montate robinete de sectorizare pe fiecare conductă de descărcare în cele patru bazine.

Dejectiile rezultate din adăposturi sunt astfel evacuate atat gravitational cat si prin pompare în cele patru bazine de stocare dejecţii (PERMASTORE) cu un volum total de 40 000 mc, dar pot fi directionate si gravitational spre bazinele impermeabilizate cu un volum de 38 800 mc.

Datorită poziţiei favorabile, bazinele impermeabilizate (vechile capacităţi de stocare a dejecţiilor), in functie de volumul disponibil, se pot utilize si în situaţii de urgenţă (reparaţii la bazinele de stocare sau alte situatii neprevazute pentru a stoca dejecţii şi de la fermele din vecinătate Voiteni, Gătaia, New Gătaia).

♦ Colectarea cadavrelor

Mortalitatile rezultate din cele 2 sectoare se gestioneaza astfel:

- din sectorul de scroafe cadavrele de scroafe, sugari si placente se transporta zilnic spre zona de necropsie si spatiu frigo, aflata in vecinatatea incineratoarelor, unde se stocheaza temporar sau se pun direct in incineratoare, in functie de cantitatea generata

- din sectorul de tineret mortalitatile se transporta spre camera frigo, respectiv spre incineratoare cu ajutorul caruciorului pentru cadavre.

Incinerarea se face cu 2 incineratoare tip Wharfe, cu capacitatea de 500-700 kg/sarja, care functioneaza cu GPL (consum de GPL 15 l/h).

Camera frigorifica si camera de necropsie sunt amplasate în vecinătatea incineratoarelor, pe platforme betonate.

Camera frigorifica este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare fiind o incapere din panouri tip sandwich, cu dimensiunile de 2,7 x 3,4 m.  Este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic R404a (6 kg), care asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un bazin etans, vidanjabil, care deserveste şi spaţiul de necropsie. Bazinul vidanjabil este realizat din beton armat monolit, impermeabilizat la interior si izolat cu membrana bituminoasa in exterior. Bazinul este ingropat si are un volum de 2  mc.

Zona de necropsie (cu o suprafata de 9,8 mp) este amenajata langa camera frigorifica, pe o platformă betonată, prevazuta cu scurgere de pardosea fiind dirijată spre bazinul vidanjabil de 2 mc (descris anterior). Zona de necropsie este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

Scurgerile accidentale de pe platforma incineratoarelor se colecteaza separat si se incinereaza impreuna cu mortalitatile.

Ferma mai este dotata cu o zona de livrare a cadavrelor spre PROTAN sau alt operator autorizat, amenajata conform cerintelor sanitar-veterinare. Zona este amplasata pe un spatiu betonat existent (cu o suprafata de 50 mp), dotat cu bazin vidanjabil de 2 mc si cu containere de cca 1 mc compatibile cu masina care ridica cadavrele.

9.   INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face

prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabel 8

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 şi 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 9

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incineratoare | Cosuri dispersie | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

9.2. APA

Dejectiile se colecteaza in canalizarea interna formata din canale longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor. Aceste canale sunt din beton. Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu (dupa eliberarea compartimentelor sau a boxelor), cu instalatii mobile de tip Karcher (sub presiune). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Canalele de dejectii se golesc dupa fiecare depopulare a compartimentelor.

Sistemul intern de canalizare a halelor (format din canalele longitudinale) este racordat la canalizarea exterioara de incinta. Evacuarea dejectiilor spre canalizarea exterioara se face prin deschiderea unor dopuri care permit scurgerea gravitationala spre canalizarea exterioara a platformei.

Din canalizarea exterioara dejectiile din halele de tineret ajung in chesonul statiei de pompare SP1 de unde sunt pompate la statia de pompare SP2.

Dejectiile rezultate din halele de reproducere/maternitate ajung in chesonul statiei de pompare SP2.

Înainte de fiecare staţie de pompare pe canalizare exista un cămin în care este montat un grătar. Care are rolul de a reţine materiale plutitoare şi în suspensie.

Din statia de pompare SP2 dejectiile sunt pompate in cele 4 bazine de stocare (Permastoare), metalice, supraterane cu o capacitate totala 40.000 mc. Dejectiile se pot depozita si in cele 3 bazine impermeabilizate.

Canalizare ape uzate:

- ape uzate de la spalarea halelor de reproducere/maternitate si creştere suine - Aceste ape se colecteaza impreuna cu dejectiile in canalele longitudinale din cadrul halelor si evacuate in canalizarea din exteriorul halelor. Prin intermediul celor 2 statii de pompare dejectiile impreuna cu apa de spalare sunt pompate in 4 bazine metalice de stocare (tip Permastoare) cu capacitatea de 4x10000 mc si 3 bazine impermeabilizate cu capacitatea de 38 800 mc.

- ape uzate de la igenizarea zonei de necropsie, incineratoare– se colectează în bazinul vidanjabil de 2 mc, situat in vecinatatea incineratoarelor

- ape uzate de pe platforma de livrare cadavre (platforma Protan)– se colectează în bazinul vidanjabil de 2 mc, situat in vecinatatea platformei

- ape uzate menajere de la filtrele si grupurile sanitare - se colectează separat in 6 bazine vidanjabile cu  urmatoarele capacitati:  1x 2 mc, 3x8 mc, 1x10 mc, si 1x12 mc.

Bazinele de colectare a apelor uzate sunt vidanjate periodic de către operator şi transportate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara

9.3. SOL

- pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

- platforma betonata pentru depozitarea deseurilor feroase,  rezultate din activitati de intretinere si a placilor de azbest;

- 3 bazine de stocare dejectii impermeabilizate pentru stocarea temporara a dejectiilor;

- 4 bazine de stocare dejectii PERMASTORE pentru stoacarea dejectiilor semilichide  rezultate din halele de productie.

9.4. ALTE DOTARI

- magazie securizata pentru produsele de dezinsectie, deratizare si dezinfectie.

10.  CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabel 10

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac si hidrogen sulfurat, rovalorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 12

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

10.2. APA

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabel 13

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare P6, trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in HG.352/2005 si Normativul NTPA 001/2005. Frecventa de determinare de catre beneficiar a indiucatorilor de calitate se face semestrial in perioade de ploi abundente.

Tabel 24

| Nr.crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale evacuate in canalul de desecare P6 | Ph | 6,5-8,5 |
|  |  | Suspensii | 35 |
|  |  | Substante extractibile | 20 |

10.3. APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole. Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune:

Tabel 14

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Amoniu | mg/l |
| CCO Mn | mg O2/l |
| Cloruri | mg/l |
| Azotiti | mg/l |
| Azotati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul MMSC, nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

10.4.SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 15

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 16

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot.

Tabel 17

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 18

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel 19

| Denumire | Tipul deşeului |
| --- | --- |
|  | Cod deşeu | Periculozitate Conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | La capacitate Maxima/an |
| Cenuşă incinerator | 19 01 12 | nepericulos | 22780 kg |
| Asistenta medicala | 15 01 07; 15 01 02; 18 02 02*; 15 01 11; 18 02 02* 07 02 13 | Nepericulos Nepericulos Periculos Nepericulos Periculos Nepericulos | 5000kg 1500 kg; 250kg; 300kg; 4000kg 900kg |
| Activitati DDD | 15 01 10* 17 02 14* | periculoase | 1000 kg |
| Activitati administrative | 20 01 21* 20 01 39 08 03 18 20 03 01 | Periculos Nepericulos Nepericulos nepericulos | 60kg 60kg 45 buc 160 mc |
| Deseuri de ambalaje | 15 01 01 15 01 06 15 01 03 | nepericuloase | 60kg 50kg 60buc |
| Activitati de intretinere si reparatii- placi de azbest | 17 06 05* | periculoase |  |
| Demolare/activitati mentenanta | 17 02 03 17 04 07 17 01 07 | nepericuloase |  |
| Dejectii | 02 01 06 | nepericuloase | 158920mc/an |
| Cadavre | 02 01 02 | nepericuloase | 456t/an |

- cadavre porci (mortalitate); se depoziteaza temporar in camera frigorifica sau zona de necropsie de pe amplasament si se incinereaza;

- dejectii; colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- deseurile menajere/tehnologice  sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate de unitati autorizate de specialitate;

Tabel 20

| Cod CAEN | Tip deseu | Catitati [UM/an] | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 01 12 | Cenuşă incinerator - deseu nepericulos | 22 780 kg | Se depoziteaza temporar in recipienti metalici cu capac in zona incineratoarelor. Se transportă periodic la depozitul de deşeuri nepericuloase |
| 15 01 07 | Ambalaj sticlă medicamente - deseu nepericulos | 5 000 kg | Se depoziteaza temporar in cadrul farmaciei. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA sau alt operator pt valorificare |
| 15 01 02 | Ambalaj plastic medicamente - deseu nepericulos | 1 500 kg | Se depoziteaza temporar in cadrul farmaciei. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA sau alt operator pt valorificare |
| 18 02 02* | Obiecte înţepătoare - deseu periculos | 250 kg | Se depoziteaza temporar in cadrul farmaciei. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 15 01 11* | Tuburi spray medicamente - deseu periculos | 300 kg | Se depoziteaza temporar in cadrul farmaciei. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 18 02 02* | Catetere - deseu periculos | 4 000 kg | Se depoziteaza temporar in cadrul farmaciei. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 07 02 13 | Furtun din cauciuc - deseu nepericulos | 900kg | Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 15 01 10* | Ambalaj plastic DDD - deseu periculos | 1000 kg | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 17 02 04* | Cuşti plastic contaminate - deseu periculos | 200 kg | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau periodic la SC PRO AIR CLEAN SA |
| 20 01 21* | Surse de iluminat | 60kg | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau periodic la unitati specializate şi autorizate |
| 20 01 39 | Sigilii-plastic - deseu nepericulos | 60 kg | Se depoziteaza temporar in containere amplasate in diferite locuri din incinta Se predau la unitati specializate |
| 08 03 18 | Tonere - deseu nepericulos | 45 buc | Se depoziteaza temporar in containere amplasate in diferite locuri din incinta Se predau la unitati specializate |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere - deseu nepericulos | 160 mc | Se depoziteaza temporar in containere amplasate in diferite locuri din incinta Se transportă periodic de la depozitul de deşeuri nepericuloase |
| 15 01 01 | Hârtie – carton - deseu nepericulos | 60 kg | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau la unitati specializate |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate - deseu nepericulos | 50 kg | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau la unitati specializate |
| 15 01 03 | Paleţi lemn - deseu nepericulos | 60 buc | Se depoziteaza temporar in locuri special amenajate. Se predau la unitati specializate |
| 17 06 05* | Deseuri cu continut de azbest - deseu periculos | Nu sunt date | Se depoziteaza temporar in incinta pe platforma betonata Se elimina la un depozit autorizat (la S.C. FIBROCIM S.R.L) |
| 17 02 03 | Deşeuri de plastic din demolări - deseu nepericulos | Nu sunt date | Se depozitează temporar la locul generarii lor, pe o platformă betonată. Se predau pe baza de contract la unitati specializate şi autorizate |
| 17 04 07 | Deşeuri metalice din demolări - deseu nepericulos | Nu sunt date | Se depozitează temporar la locul generarii lor, pe o platformă betonată. Se predau pe baza de contract la unitati specializate şi autorizate |
| 17 01 07 | Amestecuri beton - deseu nepericulos | Nu sunt date | Se depozitează temporar la locul generarii lor, pe o platformă betonată Se predau la unitati specializate |
| 02 01 66 | Dejectii | 158920mc/an | Se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole |
| 02 01 02 | Cadavre | 450t/an | Se incinereaza |

Deseurile menajere/tehnologice  sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate de unitati autorizate de specialitate.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Substantele toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta  LEGII  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.  INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

- personalul este instruit la angajare si periodic.

În cadrul firmei este intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13.  MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/ autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. EMISII

13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 21, astfel:

# Tabel 21

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. Emisii

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabel 22

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

13.2. APA

Apa subterana din in incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 23

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabel 25

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelul 21.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelul 21,  al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 26 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Rezultatele monitorizarii apelor pluviale | Semestrial | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 27- Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 inceputa in 2009.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.12 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.19 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.20  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.3 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

18. VALABILITATE

-  autorizaţia integrată de mediu este valabilă de la  ? data revizuirii pana la 04.04.2018.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

19. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 28

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Apelor si padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, Legii nr. 211/2011 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 47 ( patruzecisisapte) pagini si o Anexa (o pagina) si a fost emisa in 4 exemplare originale din care 1 exemplar se elibereaza titularului,  2 exemplare pentru APM Timis si 1 exemplar pentru Garda de Mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO                                                     SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Monica NITU

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul