DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 112/19.04.2017

(Proiect)

# Ca urmare a solicitarii de obtinere a acordului de mediu adresate de COMUNA GIARMATA,  cu sediul in localitatea Giarmata, str. Principala nr.445, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 5365RP/25.05.2016, cu ultimele completari inregistrate sub nr. 4587RP/10.04.2017 in baza HG  nr. 445/ 2009  privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 19.04.2017, ca proiectul „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Giarmata, jud. Timis”, propus a fi amplasat in localitatea Giarmata,  jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: :

a)proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, anexa nr. 2, pct 13a- orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1)proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport in criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului :

b1)Marimea proiectului :

Proiectul prevede aducerea la parametri corespunzatori de circulatie si confort a unui numar de 28 strazi, insumand 6,257 km, care asigura circulatia in interiorul localitatii Giarmata:

| Nr. Crt. | Strada | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | DS 34 - Horia | 112,00 |
| 2 | DS 42 - Crisan | 105,00 |
| 3 | DS 37- D.G. Mocioni | 100,00 |
| 4 | DS 46 - Mihai Viteazu | 114,00 |
| 5 | DS 51 - Lukin Liubomir | 160,00 |
| 6 | DS 8 - Voievod Nicolae | 298,00 |
| 7 | DS 57 -Narciselor | 207,00 |
| 8 | DS 48 -Gheorghe Doja | 107,00 |
| 9 | DS 49 -Gheorghe Doja | 131,00 |
| 10 | DS 17 - Salcamilor | 578,00 |
| 11 | DS 32 – George Enescu | 212,00 |
| 12 | DS 35 – Ion Creanga | 165,00 |
| 13 | DS 45 – Episcop Krauter | 108,00 |
| 14 | DS 21 – Tineretului | 593,00 |
| 15 | DS 70 – Investitorilor | 256,00 |
| 16 | DS 71 – Junilor | 267,00 |
| 17 | DS 69 - Tinerilor | 214,00 |
| 18 | DS 68 – Concesionarilor | 229,00 |
| 19 | DS 65 - Victoriei | 235,00 |
| 20 | DS 66 - Victoriei | 613,00 |
| 21 | DS 66 – Aleea Strandului 1 | 344,00 |
| 22 | DS 66 – Aleea Strandului 2 | 190,00 |
| 23 | DS 72 – Aleea Nucului | 205,00 |
| 24 | DS 15 – Scurta | 87,00 |
| 25 | DS 14 - Trandafirilor | 172,00 |
| 26 | DS 38 - Mierlei | 110,00 |
| 27 | DS 54 – Dr. Victor Babes | 142,00 |
| 28 | DS 50 – Vasile Alecsandri | 203,00 |

Lucrarile se vor executa pe vechiul amplasament.

Strazile proiectate vor avea urmatoarele caracteristici tehnice:

Strazi principale:

- structura rutiera		   nerigida

- categoria de importanta	   C - normala

- clasa de importanta		   III (medie)

- viteza de proiectare		   25 km/h

- latime platforma		   6,50 m

- latime parte carosabila	               5,50 m

- latime acostamente		   2 x 0,50 m

- panta partii carosabile		   2,5% - acoperis/ unica

- panta acostamentelor		   4,0%

Strazi secundare:

- structura rutiera		  nerigida

- categoria de importanta	  C - normala

- clasa de importanta		  III (medie)

- viteza de proiectare		  25 km/h

- latime platforma		  5,00 m

- latime parte carosabila	              4,00 m

- latime acostamente		  2 x 0,50 m

- panta partii carosabile		  2,5% - acoperis/ unica

- panta acostamentelor		  4,0%

Strazi de legatura:

- structura rutiera		  nerigida

- categoria de importanta	  C - normala

- clasa de importanta		  III (medie)

- viteza de proiectare		  25 km/h

- latime platforma		  3,50 – 4,00 m

- latime parte carosabila	              3,00 m

- latime acostamente		  2 x 0,50 m sau 0,50 m

- panta partii carosabile		  2,5% unica

- panta acostamentelor		  4,0%

- Se vor realiza un numar de 37 podete tubulare tip PEHD ( 400 mm.

- Acostamentele vor fi completate cu umplutura din balast 20 cm, cu compactarea corespunzatoare a acesteia si cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitatii de pe partea carosabila, prin pante transversale adecvate

- Pentru reabilitarea strazilor din localitatea Giarmata s-au adoptat urmatoarele structuri rutiere:

Strada Victoriei (DS 65), Strada Victoriei (DS 66), Strada Voievod Nicolae (DS 8), Strada Trandafirilor (DS 14), Strada Aleea Strandului 2 (DS 66), Strada Tineretului (DS 21), Strada Investitorilor (DS 70), Strada Junilor (DS 71), Strada Tinerilor (DS 69), Strada Concesionarilor (DS 68), Strada Salcamilor (DS 17):

- 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16 ;

- 20,0 cm strat de fundatie superior din piatra sparta impanata ;

- minim 10,0 cm strat din balast pentru reprofilare ;

- scarificare mecanica strat de piatra sparta existenta;

- minim 25 cm structura rutiera existenta

Pe sectoarele de pe Strada Voievod Nicolae (DS 8) si Strada Aleea Strandului 2 (DS 66), unde exista un strat de uzura din mixtura asfaltica degradat, s-a prevazut frezarea acestuia si realizarea structurii rutiere mentionate anterior.

Strada Narciselor (DS 57), Strada Aleea Strandului 1 (DS 66), Strada Nucului (DS 72), Strada Scurta (DS 15), Strada Vasile Alecsandri (DS 50), Strada George Enescu (DS 32), Strada Ion Creanga (DS 35), Strada Episcop Krauter (DS 45), Strada Lukin Liubomir (DS 51), Strada Dr. Victor Babes (DS 54), Strada Horia (DS 34), Strada D.G. Mocioni (DS 37), Strada Mierlei (DS 38), Strada Crisan (DS 42), Strada Mihai Viteazu (DS 46), Strada Gheorghe Doja (DS 48, DS 49) precum si pe sectoarele unde au rezultat necesare casete de largire, acestea

s-au proiectat cu structura rutiera noua:

- 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip B.A.P.C. 16;

- 20,0 cm strat de fundatie superior din piatra sparta impanata;

- 20,0 cm strat de fundatie inferior din balast;

- 15 cm strat de forma din balast nisipos.

Pe Strada Aleea Strandului 1 (DS 66) si strada Episcop Krauter (DS 45) unde exista dale pietonale din beton, s-a prevazut scoaterea acestora si realizarea structurii rutiere mentionate anterior.

- Accesele la cele 163 proprietatile existente s-au pastrat ca si pozitie ele aducandu-se la o latime unica de 4,00 m, fiind amenajate pe lungimile existente. Racordul la strada se va realiza cu pene de racordare de 1.00 m latime.

Structura rutiera proiectata pentru accese va avea urmatoarea alcatuire:

- strat de uzura din  beton asfaltic tip BAPC 16	   6 cm

- strat de fundatie din piatra sparta impanata	   12 cm

- strat de fundatie din balast 			   15 cm

- Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabila va fi asigurata prin pantele de 2,5% ale partii carosabile si 4% ale acostamentelor in profil transversal, spre santurile existente de la marginea strazilor studiate, fiind prevazute lucrari de curatare si reprofilare a santurilor de pamant existente sau de realizare a unor santuri noi acolo unde acestea lipsesc sau sunt necesare. Lungimea totala a santurilor de pamant este de 6.985 m.

Pe strazile de legatura Narciselor, Nucului, George Enescu, Lukin Liubomir, Dr. Victor Babes, Horia, D.G. Mocioni, Mierlei, Crisan, Mihai Viteazu, Gheorghe Doja, datorita profilului transversal ingust al acestora, scurgerea apelor de pe partea carosabila se va realiza cu ajutorul rigolelor de acostament prefabricate din beton, avand dimensiunile de 600 x 330 x 250 mm, asezate pe o fundatie din beton C25/30 de 60 x 15 cm. Acestea vor fi montate la marginea partii carosabile, doar pe o parte, functie de panta transversala a strazii. Lungimea totala de rigole de acostament prefabricate este de 1.731 m.

Pe strazile de legatura Salcamilor, Ion Creanga, Tineretului, Investitorilor, Victoriei (DS66), Aleea Strandului 1, Aleea Strandului 2, Scurta datorita profilului transversal ingust al strazilor, scurgerea apelor se va realiza cu ajutorul rigolelor prefabricate din beton, avand dimensiunile de 300 x 120 x 400 mm, asezate pe o fundatie din beton C20/25 de 40 x 12 cm. Acestea vor fi montate la marginea partii carosabile, doar pe o parte, functie de panta transversala a strazii. Lungimea totala de rigole de acostament prefabricate este de 1.082 m.

Pe strazile Episcop Krauter, Ion Creanga si Salcamilor partial datorita declivitatilor mari in profil longitudinal santurile proiectate in lungul strazilor au fost prevazute a se executa ca si santuri protejate din beton monolit C25/30, avand sectiunea 40x40x10 cm, asezate pe un pat de nisip de 5,00 cm. Lungimea totala a  santurilor protejate este de 268 m.

Apele pluviale colectate de pe partea carosabia in santurile existente sau noi si conectate la santurile celorlate strazi din comuna Giarmata, care nu fac obiectul acestei documentatii, vor fi dirijate spre canalele de desecare si baltile din jurul comunei Giarmata.

- Se vor ececuta lucrari de siguranta circulatiei.

Organizarea de santier se va realiza pe terenul din zona Cartierul Primaverii (inscris in CF 406872) in suprafata de 23.396 mp si va cuprinde urmatoarele lucrari: imprejmuirea zonei, executarea lucrarilor de balastare si pietruire, asezarea de constructii provizorii(baraci) pentru vestiare si pentru muncitori, magazii de unelte, grupuri sanitare ecologice, etc, asigurarea de spatii pentru parcarea utilajelor si padocuri pentru depozitarea materialelor, respectiv,  asigurarea cailor de acces intre acestea.

Terenul pentru realizarea organizarii de santier va fi pus la dispozitia constructorului, pe perioada executarii lucrarilor de catre beneficiarul lucrarii, cu obligatia ca la terminarea lucrarilor sa fie adus la starea initiala.

b2)Cumularea cu alte proiecte : -

b3)Utilizarea resurselor naturale : -

b4)Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- pentru apele pluviale descarcate in canalele si baltile existente din localitate vor respecta valorile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

b6)Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate :

nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a

mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

c)Localizarea proiectului :

c1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 34/15.02.2016 prelungit pana la 15.02.2018, folosirea actuala a terenului este : domeniul public.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul

c3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede : nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si impadurite : nu a cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale : nu e cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : nu e cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu e cazul;

h) ariile dens populate : locuinte

i) peisaje cu semnificatie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

d)Caracteristicile impactului potential :

d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numarul de persoane afectate: nu este cazul ;

d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu e cazul;

d3)Marimea si complexitatea impactului: modificari nesemnificative ale impactului fata de situatia actuala

d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : impactul este nesemnificativ asupra mediului

II. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Regulamentul de Urbanism Local, Certificatul de Urbanism nr. 34/15.02.2016 prelungit pana la 15.02.2018 emis de Primaria Comunei Giarmata.

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului.

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate.

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii.

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera.

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse ( deseuri inerte , deseuri de ambalaje, deseuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, material plastic, etc) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor.

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate.

-   Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

- Executantii lucrarilor au obligatia conformarii prevederilor Planului de eliminare al deseurilor, Regulamentului factorilor de mediu in zona metropolitana Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 371/2007 si H.C.L. nr. 43/2009.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Danut CEPEHA                                                         p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Georgeta POP