DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 128/05.05.2017

(PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SITE CONSTRUZIONI S.R.L., cu sediul in comuna Cheveresu Mare, loc. Dragsina, nr. 106, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11142RP/25.10.2016, cu ultimele completari depuse cu nr. 4941RP/21.04.2017, in baza HG nr. 445/2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

# Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.05.2017, ca proiectul „Amenajare piscicola si de agrement prin excavare agregate minerale”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Dragsina, comuna Cheveresu Mare, CF 400528, jud. Timis, se supune evaluarii impactului asupra mediului si se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 12 Turism si agrement - litera e) parcuri tematice si pct. 2 Industria Extractiva - litera a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece este amplasat in situl NATURA 2000 ROSPA0128 Lunca Timişului si la limita sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului;

- suprafața afectată de proiect este de 11.300 mp, teren arabil, suprafață pe care se vor executa lucrări de decopertare mecanizată, excavare agregate minerale;

- proiectul include acțiuni de construcție și funcționare care duc la modificări fizice în aria naturală protejată ROSPA0128 Lunca Timişului (utilizarea terenului);

- proiectul implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (captarea primului strat freatic, activitate extractivă de suprafață de sol, nisip, pietriș);

- proiectul este susceptibil a avea un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse, asupra siturilor Natura 2000  ROSPA0128 Lunca Timişului și ROSCI0109 Lunca Timişului;

- proiectul este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra siturilor Natura 2000  ROSPA0128 Lunca Timişului și ROSCI0109 Lunca Timişului, respectiv asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a obiectivelor de protecție ale ariilor protejate.

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Obiectivul propus este amplasat pe zona de terasa a raului Timis, pe malul stang, amonte de confluenta cu paraul Iarcos, avand ca punct de reper  bornele CSA 62 – 63, la aproximativ 1,5 km nord-est de satul Dragsina. Sectorul de rau este amenajat prin indiguire, iar amplasamentul vizat se situeaza in incinta aparata, la peste 25 m fata de taluzul exterior al digului.

Perimetrul se afla in afara zonei de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa.

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % | m2 | % |
| 1 | suprafata de excavat | - | - | 7750 | 68,59 |
| 2 | parcaje, accese | - | - | 1091 | 9,65 |
| 3 | spatii verzi | - | - | 2459 | 21,76 |
| 4 | Teren arabil extravilan | 11.300 | 100 | - | - |
|  | TOTAL | 11.300 | 100 | 11.300 | 100 |

Elementele caracteristice ale perimetrului temporar de exploatare sunt:

-	Suprafaţa totala a perimetrului: 11.300 mp;

-	suprafaţa de excavat 7750 mp;

-	suprafaţa banchetei intermediare Sb=1830 mp;

-	volum total excavat 28101 mc, din care valorificabil 25776 mc;

-	lungime  medie 228,00 m;

-	lăţime medie 34,00 m;

-	adâncime medie 6,00 m;

-	adâncime maxima 6,50 m;

-	cota maxima excavare 88,22 mdMN

-	cotă medie naturală a terenului 94,20 mdMN;

-	cota bancheta 91,20 mdMN.

Perimetrul de excavare are urmatoarele coordonate STEREO 70:

| Pct | Longitudine estica (m) | Latitudine nordica (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 223722 | 474417 |
| 2 | 223765 | 474420 |
| 3 | 223756 | 474684 |
| 4 | 223713 | 474670 |

Finalizarea amenajarii piscicole se materializeaza prin amenajarea peisagistica a spatiilor verzi, a taluzurilor si a accesului pe terenul aferent obiectivului propus, in vederea realizarii unei amenajari piscicole si de agrement.

Elementele caracteristice pentru amenajarea piscicolă sunt:

-	Smax luciu apa: 6472 m2 (0,647 ha);

-	lungime 209,00 m;

-	latime 31,00 m;

-	h max apa = 2,2, m;

-	V max apa = 8613 mp;

-	adancime apa  amenajare piscicola  hapa =1,8-2,2 m.

- Lucrări de deschidere:

Pentru a facilita accesul utilajelor către amenajarea piscicolă în perioada de exploatare şi ulterior în perioada de întreţinere s-au prevăzut 2 rampe de acces la obiectiv, una pe partea nordică şi cealaltă pe partea sudică a amplasamentului. Fiecare din aceste rampe are o panta de 1:7 pe o înălţime de 3 m rezultând o lungime de 21 m.

Evacuarea materialului extras se va face pe drumurile de exploatare existente, care vor fi întreţinute periodic, la nevoie, de către beneficiar. Pentru realizarea şi funcţionarea obictivului nu este necesarǎ realizarea de noi cǎi de acces suplimentare. Programul de circulatie a mijloacelor de transport se va face numai intre orele 8-18, circulatia cu viteza redusa astfel incat zgomotul sa nu depaseasca limitele admise in zonele populate.

Accesul in perimetru se face strict pe drumurile comunale deja existente, destinate special pentru lucrarile de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor. Accesul auto se va face pe partea de sud a amplasamentului de pe drumul de exploatare De46/2/2, fiind prevăzută o poartă de acces de 7,00 m.

Accesul în zonă se efectuează prin drumul judeţean DJ 572 Timişoara-Buziaş, până în localitatea Dragşina si apoi pe drumul comunal existent pe malul stâng al râului Timiş, pana la perimetrul propus.

- Lucrări de pregătire si excavare:

Indepărtarea stratului vegetal se va face mecanizat, cu excavator pe şenile de 0,4 -0,7 mc. Depozitarea pământului excavat se va face in imediata apropiere a amplasamentului, in zona statiei de spalare-sortare agregate minerale care apartine titularului proiectului.

Executia obiectivului propus se va face prin lacrari de excavare, in doua trepte, avand dispusa intre ele o bancheta de 4,00 m latime penru circulatia utilajelor de executie, de adancime de 3 m fiecare treapta, exceptand zona pilierilor, cu utilaje terasiere in fasii transversale pana la cota finala  de 1:1,5. Lucrarile de excavare se vor realiza numai in interiorul perimetrului preliminat a se exploata, pastrandu-se un plier de siguranta de 5,0 m latime.

Săpătura mecanică în spaţii deschise se va realiza mecanizat, cu excavatorul prin “metoda treptelor orizontale descendente”, in fasii transversale, până la cota finală, cu taluz de 1:1,5. Săpăturile în spaţii limitate se vor executa manual.

Decopertarea (indepartarea solului vegetal pe o grosime medie de 0,5 m) se va realiza mecanizat, cu buldozerul S1500, directia de avansare fiind similara cu cea a exploatarii, iar materialul rezultat se va depozita in spatiu amenajat in incinta si va fi folosit ulterior pentru lucrari de finisare ale taluzurilor.

Materialul excavat va fi valorificat în stare brută, cu transport direct la locul de punere în operă sau transportat la staţia de spălare-sortare, aflata in apropierea amplasamentului studiat.

Pentru transpotul agregatelor se vor folosi drumurile din incinta si drumurile de exploatare, drumuri care trebuie intretinute periodic, de cate ori este nevoie, de catre beneficiar.

Materialul care se va obţine din excavare, sub aspect granulometric, va  fi predominant din nisip fin, mediu şi grosier (80%) şi pietriş (20%).

Materialul rezultat în urma excavărilor pentru execuţia obiectivului, va fi valorificat ca şi material de umplutură (brut) sau ca material finit (după sortare) pentru prepararea  mortarelor şi betoanelor.

In jurul perimetrului propus pentru lucrari de excavare se va asigura o zona de protectie a malului avand latimea de cca. 5.00 m.

Materialele rezultate din decopertare vor fi utilizate ulterior pentru finisarea taluzelor.

Se vor realiza însămânţări cu iarba de gazon pentru asigurarea stabilitatii naturale a taluzelor. În caz de necesitate taluzele se vor stabiliza prin diverse metode constructive, prin utilizarea fascinelor, geogrilelor sau stabilizarea prin cimentare.

• Lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor de teren afectate de excavatii:

- curatarea si nivelarea suprafetelor;

- intretinerea cailor de acces existente;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor existente pe amplasament.

• Lucrări de amenajare piscicolă şi de agrement:

Lucrările pentru amenajarea piscicolă constau în lucrări de excavaţii sub nivelul freatic pentru acumularea unui volum minim de apă (captarea primului strat freatic).

Nivel hidrostatic posibil interceptat 90,10 mdMN - 89,30 mdMN.

Luciul de apa va creste progresiv in functie de ritmul de avansare al excavarii. Alimentarea cu apa a amenajarii piscicole se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii, fara schimb sau recircularea apei ( nu se vor folosi instalatii de captare a apei).

Destinaţia amenajării piscicole va fi exlusiv pentru pescuit recreativ. Nu se propun constructii aferente amenajarii piscicole (alei, pontoane etc) si nici instalaţii specifice acvaculturii.

După exploatarea agregatelor naturale, amenajarea piscicolă va fi populată cu câteva specii de peşti achizitione de la firme specifice, autorizate: Sander lucioperca – Şalău; Cyprinus carpio – Crap; Carassius gibelio – Caras; Ctenopharyngodon idella - Amurul alb; Aristichthys nobilis – Novac; Hypophthalmichthys molitrix – Sânger. Unele specii necesita sistem de furajare adecvat.

Perimetrul amplasamentului se va îngrădi prin împrejmuirea cu plasa de sârmă de gard transparentă cu ochiuri pătrate 60x60 mm, cu înălţimea de 2,00 m şi grosimea sârmei de Ø3,15 mm, şi stâlpi de lemn decojiţi cu înălţimea de 2,50 m şi diametru Ø10-12 cm. Pe perioada execuţiei lucrărilor şi ulterior se va asigura paza amplasamentului prin grija beneficiarului investiţiei.

În vederea monitorizării apelor subterane se vor executa două foraje de monitorizare, amplasate unul în amonte şi unul în aval de viitorul bazin piscicol în raport cu direcţia de curgere a apei subterane. Forajele de monitorizare vor avea avea o adâncime de H= 10,00 m şi vor fi realizate din conductă oţel Ø146 x 10 mm.

Alimentarea cu apa potabila pentru muncitori si pentru personalul care se va ocupa de paza si intretinerea amenajarii piscicole se va asigura prin grija beneficiarului, in sistem imbuteliat. Atat in timpul lucrarilor de extragere a agregatelor, cat si in perioada de amenajare piscicola, nu este necesara alimentarea cu apa tehnologica. Alimentarea cu apa a amenajarii piscicole se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii. Amenajarea picicola va fi exploatata in regim natural fara schimb sau reciclarea apei.

In perioada de exploatare a amenajarii piscicole si de agrement vor fi instalate 3 toalete ecologice care vor fi vidanjate periodic de unitati autorizate specializate.

Apele pluviale din zona amplasamentului se vor infiltra in sol prin intermediul stratului de balast care se comporta ca un filtru natural.

Prin proiectul propus se propune taierea unui frasin (Fraxinus excelsior), arbore care se afla la limita perimetrului de amenajare piscicola si de agrement prin excavare agregate minerale.

Prin proiect se propune amenajarea a 9 locuri de parcare, pe structura pietruita.

Organizarea de santier se va amenaja pe amplasamentul proiectului, pe o suprafata de 300 mp si consta in:

- amplasarea unui panou de identificare a santierului (santier in lucru);

- amplasarea unei toalete ecologice;

- imprejmuirea perimetrului lucrarilor si semnalizarea corespunzatoare;

- amplasarea unui container metalic pentru depozitare a materialelor si echipamentelor;

- amplasarea unei rulote mobile pentru personal;

Spaţiile de gestiune, cântarul, parcarea şi paza utilajelor se va face pe amplasamentul statiei de spalare-sortare, existenta in vecinatatea amplasamentului.

2) Cumularea cu alte proiecte: - in imediata apropiere a amplasamentului se gaseste o statie de spalare-sortare agregate minerale, respectiv in vecinatatea vestica se afla o alta investitie de excavare agregate naturale si amenajare piscicola si de agrement, care apartin titularului si care sunt reglementate din punct de vedere al protectiei mediului.  Cumularea proiectului propus cu alte proiecte/activitati se va detalia in etapele viitoare.

- Utilizarea resurselor naturale: resurse naturale de balast şi nisip.

- Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte)  se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

- deseuri tehnologice (material excavat ce contine un amestec de nisip si balastru ) – va fi valorificat ca si material de umplutura (brut) sau ca material finit (dupa sortare) pentru prepararea mortarelor si betoanelor;

- deseurile menajere rezultate din activitatea personalului care participă la execuţia proiectului se vor colecta si gestiona prin firme autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate:

- nu exista riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se respecta normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 38/05.10.2016, emis de Primaria Comunei Cheveresu Mare; folosinta actuala: teren arabil in extravilan, fara constructii;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - se va vedea in raportul la studiul de evaluare a impactului.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: -

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece este amplasat in situl NATURA 2000 ROSPA0128 Lunca Timişului si la limita sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: terenul ce face obiectul studiului care o suprafata totala de 11.300 mp, suprapusa cu situl NATURA 2000 ROSPA0128 Lunca Timişului si la limita sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului;

2) Natura transfrontaliera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

3) Mărimea si complexitatea impactului: potential impact asupra componentelor de mediu apa, aer, sol/subsol, flora si vegetatie (perturbare prin zgomot din cauza utilajelor, poluare atmosferică prin emisii de la arderea combustibililor pentru utilajele folosite şi prin praful creat de mijloacele de excavat, încărcat şi transport); impact cumulativ cu al proiectelor/activitatilor existente sau propuse in zona;

4) Probabilitatea impactului: impact semnificativ asupra habitatului natural din zonă, se va detalia in etapa urmatoare;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: in perioada de excavare agregate minerale, precum si pe perioada de functionare a amenajarii pisciole si de agrement.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE