DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 129/05.05.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL, str. Avram Imbroane, nr. 9, Timisoara, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9511RP/12.09.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 5245/27.04.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.05.2017, ca proiectul „Retea de canalizare pluviala si statie de pompare in incinta si montare conducta de refulare in Behela (pe domeniul public) pentru  Continental Automotive Products Timisoara” propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, nr. CF 405040, CF 424423, nr. CF 409646, nr. CF 402759, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede colectarea apelor pluviale din incinta existenta a SC Continental AP SRL, precum si retentia, epurarea si descarcarea acestora (debit de 600 l/s) in canalul Behela. Astfel, prin proiect se propune realizarea unui sistem de canalizare format din:

• retea de canalizare pluviala:

- pentru racordarea noilor obiective în incintă (bazinul de retentie şi statia de pompare), se va realiza o retea de canalizare pluvială gravitationala cu lungimea de 100 m din tuburi PAFSIN, Pn 1 atm, SN 5000, Dn 800-1000 mm.

- cuprinde 2 tronsoane: un tronson care leagă bazinul de retentie de canalizare pluvială existentă, prevăzut din tuburi D=1000 mm, respectiv un tronson de canalizare pluviala de la conducta existenta Dn 1000 mm la statia de pompare, prin separatorul de hidrocarburi propus;

- conducta de canalizare pluviala existentă pe amplasament din tuburi Dn 1000 mm, care asigura legatura la canalizarea pluviala a incintei UMT, se va dezafecta, urmând a se realiza o blindare cu un dop din beton simplu.

• bazin de retentie pentru inmagazinarea apei:

- capacitatea de 2.171 mc, forma trapezoidala cu o adancime de 2,35 m si o suprafata de cca 2600 mp;

- pentru prevenirea infiltrării apei în pânza freatică, bazinul va fi prevăzut cu o geomembrană termosudabilă din polietilenă de înaltă densitate, prevăzută atât pe maluri, cat şi pe radierul bazinului. Geomembrana se va monta pe un geotextil;

- in acest bazin vor deversa apele pluviale din incintă printr-un tub de D=1000 mm, pentru a preveni mişcările tubului, înainte de descărcare acesta se va ramforsa in strat de beton.

• un separator de namol si  hidrocarburi pentru 600 l/s:

- este amplasatat inainte de punctul de descarcare a apelor pluviale in statia de pompare si prevăzut cu by-pass, fiind realizat din otel/beton, de formă cilindrică cu guri de vizitare circulare;

• o statie de pompare 4+1R pompe:

- construcţie dreptunghiulară subterană, echipata cu 4+1R electropompe submersibile pentru ape pluviale;

- la intrarea apei în cheson va fi prevăzut un coş de reţinere a materialului în suspensie;

- instalatia hidraulică la statia de pompare se compune din 4+1R pompe submersibile, fiecare cu Q = 150 l/s, H = 16 m, P = 30 kW cu instalatiile, armaturile si fitingurile necesare;

- conductele din staţia de pompare vor fi din otel inoxidabil, îmbinarea lor cu accesoriile şi armaturile se va realiza prin îmbinări cu flanşe, însurubare şi sudura;

- ventilaţia statiei de pompare se va realiza natural cu ajutorul unui tub de ventilatie;

- statia de pompare se va echipa cu instalatie de iluminat exterioara si interioara, posibilitate de cuplare la sursa alternativa de curent de la un generator, sistem de securitate a echipamentelor împotriva efractiilor (cu posibilitate de transmitere a alarmei la distanta) si sistem de automatizare cu posibilitatea atasarii unui sistem de avertizare privind eventualele caderi accidentale de curent, defectiuni la pompe si efractii si transmiterea informatiilor la distanta.

• o conducta de refulare din PAFSIN:

- din statia de pompare, apa pluvială va fi evacuata prin intermediul unei conducte de refulare în pârâul Behela;

- conducta de refulare de Dn 600, din PE-HD, Pn 6 atm, cu o lungime de cca. 1.200 m, va fi amplasată atât pe domeniu privat cât şi pe domeniu public (in zona de circulatie a str. Avram Imbroane);

- refacerea in totalitate a benzii de circulatie aferente str. Avram Imbroane, pastrand structura rutiera si straturile de imbracaminti asfaltice pentru un drum de categoria a II-a;

- după ieşirea din statia de pompare, conducta de refulare traversează incinta SC Continental AP SRL, iese pe strada Avram  Imbroane si are traseeul pe strada până la descărcarea în pârâul Behela, descarcare amplasată lângă podul peste acest pârâu;

- pentru asigurarea unui montaj corect, conductele de refulare se vor poza în tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 1,30 m şi adancimea de 1,50 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 15 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează la panta, eventualele denivelări se completează prin săpare, iar umpluturile se realizează cu nisip;

- conducta de refulare va fi echipată cu 3 cămine: un cămin de debitmetru amplasat imediat după statia de pompare necesar pentru măsurarea debitelor descărcate şi 2 cămine de vane amplasate pe traseul refulării, necesare pentru interventii şi prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme;

- caminul de debitmetru va fi prevazut cu o linie de măsură Dn 400 mm compusă din: adaptor cu flansa, robinet de închidere cutit, compensator de montaj, debitmetru electromagnetic, stut cu flanşe din fonta ductila, clapeta de retinere, adaptor cu flansa;

- caminele de vane vor fi echipate cu robinete cutit, compensator de montaj cu flansa, piese de curătire, robinet aerisire si/sau golire şi adaptoare cu flanşă.

• o gura de varsare in canalul Behela:

- inainte de descărcare, se amplaseaza un camin de vane CV4 care va permite inchiderea refularii în cazul în care apele descarcate un intrunesc calitatea ceruta de conditiile de descarcare emise de ABA Banat;

- pe malul drept al pârâului Behela se va amenaja o gură de descărcare după podul existent;

- gura de descarcare va fi prevăzută cu un bazin de disipare şi un canal de descărcare din beton, de forma dreptunghiulara, până in apropierea punctului de confluentă cu pârâul, cu panta spre pârâu. In punctul de confluentă se va realiza o dalare a malului cu pereu sau beton turnat monolit;

- malul in zona pârâului, se va amenaja prin realizarea unui pereu din beton simplu, pentru prevenirea erodarii terenului;

- la executia lucrãrii, orice degradare a malului va fi suportatã de executant, inclusiv aducerea terenului la starea initialã.

Pe parcursul executarii lucrarilor vor fi afectati urmatorii arbori/arbusti, aflati pe domeniul Romsilva, in zona de amplasare a garii de varsare in canalul Behela: jugastru (1 buc) aflat intr-o stare fitosanitara buna, dar napadit de iedera; salcami (3 buc) – din care 1 buc aproape uscat, iar 2 subarbusti (unul aflat langa stalpul de electricitate, iar unul amplasat exact pe malul Behelei); arbusti de soc (6 buc). Pomii mentionati anterior vor fi taiati si predati Ocolului Silvic Timisoara, iar reinstalarea vegetatiei forestiere se va realiza de catre Directia Silvica Timis.

Organizarea de şantier se va amenaja in incinta SC Continental AP SRL Timisoara, la o distanta de cca 300-450 m de limita de proprietate, pe o suprafata de 50 mp. Caile de acces existente se vor menţine libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă. Nu se vor amenaja depozite de combustibil.

După terminarea lucrărilor de demolare toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

### - se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta valorile maxime admise pentru apele pluviale evacuate in paraul Behela (Qmax=600 l/s), conform avizului de gospodarire a apelor nr. ABAB – 176 din 05.10.2016, emis de ABA Banat, respectiv: pH 6,5-8,5, materii in suspensie 35 mg/dm3, substante extractibile cu solventi organici 20 mg/dm3, produse petroliere 5 mg/dm3; Alti indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2955/12.07.2016, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 4969 din 28.11.2016, emise de Primaria Municipiului Timisoara; folosirea actuală – teren intravilan; destinatie conform PUG: zona unitati industriale existente/zona aferenta cailor de comunicatie;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2955/12.07.2016, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 4969/28.11.2016, emise de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor  nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Pe parcursul executarii lucrarilor vor fi afectati urmatorii arbori/arbusti, aflati pe domeniul Romsilva, in zona de amplasare a garii de varsare in canalul Behela: jugastru (1 buc) aflat intr-o stare fitosanitara buna, dar napadit de iedera; salcami (3 buc) – din care 1 buc aproape uscat, iar 2 subarbusti (unul aflat langa stalpul de electricitate, iar unul amplasat exact pe malul Behelei); arbusti de soc (6 buc); Pomii mentionati anterior vor fi taiati si predati Ocolului Silvic Timisoara, iar reinstalarea vegetatiei forestiere se va realiza de catre Directia Silvica Timis;

- monitorizarea indicatorilor de calitate a apei pluviale (pH, materii in suspensie, substante extractibile cu solventi organici, produse petroliere) evacuata in paraul Behela, se va face trimestrial (punct de prelevare probe: dupa preepurare in separatorul de hidrocarburi, inainte de evacuarea in paraul Behela). In situatia in care orice analiza privind calitatea apelor pluviale sau constatari de scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc o contaminare a calitatii apelor, titularul autorizatiei trebuie sa:

• realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

• ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

• notifice incidentul la APM Timis si GNM – CJ Timis, cat mai curand posibil (maxim 2 h, cu respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007);

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de principiu nr. 13352/16.11.2016, emis de RNP – Romsilva, Directia Silvica Timisoara privind aprobarea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 71 mp, din cadrul OS Timisoara, UP VIII Padurea Verde, u.a. 52 D%; adresa nr. 276/18.01.2017, emisa de RNP – Romsilva, Directia Silvica Timisoara; adresa RE2017-578 din 21.04.2017, emisa de PMT – Directia Tehnica privind amplasarea conductei de refulare ape pluviale in zona de circulatie a str. Avram Imbroane; adresa nr. RU2017-000047/22.02.2017, emisa de PMT – Directia Urbanism; aviz de principiu nr. 80/06.02.2017, emis de PMT – Directia de Mediu; adresa nr. RM2017-145/31.01.2017, emisa de PMT – Serviciul Spatii Verzi; adresa nr. RU2016-000722/06.12.2016, emisa de PMT – Directia Urbanism; adresa nr. 12113/21.10.2016, emisa de RNP – Romsilva, Directia Silvica Timisoara; adresa nr. 12372/01.11.2016, emisa de RNP – Romsilva, Directia Silvica Timisoara; adresa nr. RE2016-2049 din 01.11.2016, emisa de PMT – Directia Tehnica; acord tehnic nr. 416/10.10.2016, emis de ANIF; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 176 din 05.10.2016, emis de ABA Banat);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea stabilirii necesitatii revizuirii autorizatiei de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Lucia SCRIUBA

ÎNTOCMIT,

Nicoleta TABLE